# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类(报批版））

项目名称：年生产10亿支打火机及配件项目

建设单位（盖章）：夏邑县百分电子科技有限公司

编制日期：         2022年3月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年生产10亿支打火机及配件项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2109-411426-04-01-281061 |
| 建设单位联系人 | 宋福贵 | 联系方式 | 18603703708 |
| 建设地点 | 河南 省 商丘 市 夏邑 县 会亭镇西工业区 |
| 地理坐标 | （116度3分13.335秒，34度6分4.8959秒） |
| 国民经济 行业类别 | C2927日用塑料制品制造 | 建设项目 行业类别 | 53、塑料制品业292 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 夏邑县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 120000.00 | 环保投资（万元） | 73 |
| 环保投资占比（%） | 0.06 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 132000.66（198亩） |
| 专项评价设置情况 | / |
| 规划情况 | 《夏邑县城乡总体规划(2017-2035)》 |
| 规划环境影响评价情况 | / |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.1与《夏邑县城乡总体规划(2017-2035)》主要内容相符性分析 根据《夏邑县城乡总体规划(2017-2035)》，规划区范围包括规划中心城区、城市近郊区以及城市行政区域内因城市建设和发展需要实行规划控制的区域。本次规划划定城市规划区范围包括城关镇、曹集乡、李集镇、桑堌乡、何营乡、刘店集乡、太平镇、胡桥乡、郭店乡、北岭镇、歧河乡的行政区划范围，总面积约689.3平方公里。 中心城区规划范围为本次规划的中心城区空间增长边界范围内用地，北至北环路以北800米，东至东外环路，南至南外环路，西至西外环路，面积共计86.5平方公里。本次规划期限为2017-2035年，其中近期至2020年。 城镇空间布局结构：规划县域形成“中心引领，轴带拓展，四区协同，多点联动”的城镇发展格局。 中心引领：中心城区作为夏邑县城乡发展极核和统筹城乡、吸纳农村人口就近转移的重要载体。 轴带拓展：沿“车站—中心城—会亭”打造县域工业发展轴，沿“济阳—中心城—太平”打造县域休闲旅游产业集聚轴。 四区协同：中心城及其周边紧密发展区、东部经济区、北部经济区和西南经济区四个功能各异而又协同发展的经济发展区。 多点联动：中心镇、特色镇作为城乡统筹发展的重要节点，通过示范效应带动整体发展。 相符性分析：项目位于商丘市夏邑县会亭镇西工业区，为日用塑料制品制造项目，占地面积132000.66m2（198亩），根据土地证明（见附件4）可知，项目用地性质为工业用地，符合夏邑县会亭镇土地利用总体规划。 |
| 其他符合性分析 | 1.2区域“三线一单”符合性分析 根据《河南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（豫政[2020]37号）及商丘市夏邑县“三线一单”生态环境准入清单可知，夏邑县环境管控单元生态环境准入清单见表1。 表1 商丘市夏邑县环境管控单元生态环境准入清单 单元编码 环境管控单元名称 行政区 单元 分类 单元环境属性 管控要求 省、市、区县 乡镇 ZH41142630001 夏邑县一般管控单元 河南省 商丘市 夏邑县 李集镇、太平乡、孔庄乡、北镇乡、车站镇、桑固乡、韩道口镇、业庙乡、火店乡、骆集乡、歧河乡、胡桥乡、会亭镇、杨集镇、郭店乡、济阳镇、王集乡、马头镇、罗庄乡、何营乡、中峰乡、刘店集乡、曹集乡 一般管控单元 一般管控区、土壤污染重点监管单位、高度关注地块、填埋场。 空间布局约束 1、鼓励做大做强食用菌等特色农业，大力发展设施果蔬、渔业、苗木、花卉、采摘等休闲观光创意生态循环农业。 2、加强对农业空间转为生态空间的监督管理，未经国务院批准，禁止将永久基本农田转为城镇空间。鼓励城镇空间和符合国家生态退耕条件的农业空间转为生态空间。 3、严禁在优先保护类耕地集中区域新建化工、电镀、制革等行业企业以及可能造成耕地土壤污染的建设项目。 污染物排放管控 1、禁止向耕地及农田沟渠中排放有毒有害工业、生活废水和未经处理的养殖小区畜禽粪便；禁止占用耕地倾倒、堆放城乡生活垃圾、建筑垃圾、医疗垃圾、工业废料及废渣等废弃物。 2、加强畜禽养殖污染防治，畜禽规模养殖场（小区）要配套建设与养殖规模相适宜的粪便污水防渗防溢流贮存设施，以及粪便污水收集、利用和无害化处理设施；积极引导散养密集区实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。 3、持续开展农村环境综合整治，加快推进农村生活污水处理设施建设，不断提高已建成农村污水处理设施稳定正常运行率。 4、禁止涉重企业含重金属废水进入城市生活污水处理厂。 5、禁止填埋场渗滤液直排或超标排放。 环境风险防控 1、涉及危险化学品生产、储存、使用的企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 2、调查评估垃圾填埋场周边土壤环境状况，对周边土壤环境超过可接受风险的，应采取限制填埋废物进入、降低人体暴露健康风险等管控措施。 3、对高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管控名录。 由上表可知，本项目位于商丘市夏邑县会亭镇西工业区，所在管控单元分类为一般管控单元。 本项目属于日用塑料制品制造项目，项目用地属于工业用地，不属于化工、电镀、制革等行业限制类项目；本项目生产过程中产生少量的非甲烷总烃，经UV光氧催化设备+活性炭处理后通过15m高排气筒排放。项目生产过程冷却水循环使用，不外排，废水主要为生活污水（不含有毒有害成分）经化粪池处理后，定期清掏用于周边肥田；项目加强噪声源的降噪措施，确保厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求；固废及时收集处理处置后不对周围环境造成污染。 综上，本项目不属于所在管控单元的空间布局约束、污染物排放管控及环境风险防控范围内。 ①生态保护红线 根据《河南省生态保护红线划定方案》，我省根据生态系统服务功能类型及其空间分布特征，划分为3大类型生态保护红线区，分别为水源涵养生态保护红线类型区、生物多样性维护生态保护红线类型区和土壤保持生态保护红线类型区。 相符性分析：本项目位于商丘市夏邑县会亭镇西工业区，项目北侧为农田及其他打火机企业，东北侧246m为敏感点郭庄；项目东侧为农田及其他打火机企业；项目南侧为农田，南侧50m为敏感点三里庄；项目西侧为农田，西侧305m为敏感点杜庄；不涉及生态保护红线区，因此项目建设符合生态红线保护相关要求。 ②环境质量底线 大气环境：根据夏邑县2020年环境空气质量监测数据可知，夏邑县2020年大气环境中 SO2 、NO2年平均浓度、CO24h 平均浓度满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准，区域内主要超标因子为 PM10、PM 2.5 、O3，因此，判定夏邑县区域环境空气为不达标区。 针对环境空气质量不达标的现状，夏邑县制订了相应方案，通过控制扬尘污染、削减燃煤总量、控制机动车污染和严把燃煤质量等方面的行动，项目所在区域环境空气质量将会逐步得到改善。 地表水：项目生产过程冷却水循环使用，不外排；废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后，定期清掏用于周边肥田，不外排；浍河属淮河流域，规划为IV类水体，本次评价直接引用2021年商丘市环境质量月报第二期数据可知，浍河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）IV类标准要求。 地下水：根据2021年上半年商丘市县级集中式生活饮用水水源水质状况报告可知，夏邑县第二水厂（监测点位在水厂汇水区（加氯前）进行采样）各监测指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准的要求，说明夏邑县地下水环境质量较好。 声环境：根据监测结果项目区域声环境能满足相应标准要求。 相符性分析：本工程生产过程注塑机冷却水循环使用，不外排；废水主要为生活污水（不含有毒有害成分）经化粪池处理后，定期清掏用于周边肥田；本项目生产过程中产生少量的非甲烷总烃，经UV光氧催化设备+活性炭处理后通过15m高排气筒排放，项目加强噪声源的降噪措施，确保厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求；固废及时收集处理处置后不对周围环境造成污染；项目建立健全环境风险防控体系，制定环境风险应急措施，环境风险水平可接受。综上，本项目建设符合环境质量底线要求 ③资源利用上线 本项目用电由夏邑县供电局统一供给，用水由自来水统一供给，能够满足项目需求。因此项目建设不会突破资源利用上线。 ④负面清单 本项目不属于禁止准入和许可准入事项，“对市场准入负面清单以外的行业、领域、业务等，各类市场主体皆可依法平等进入”，因此本项目符合《市场准入负面清单（2020版）》相关要求。本项目不在夏邑县环境负面清单内，符合准入条件，不会制约主导产业及其他重点发展产业的发展。 综上，本项目不属于所在管控单元的空间布局约束、污染物排放管控及资源开发利用效率范围内，符合“三线一单”相关要求。 1.3与《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2021〕20 号）相符性分析 表2 项目与（豫环攻坚办〔2021〕20 号）相符性分析 豫环攻坚办〔2021〕20 号 本项目情况 是否 相符 加快调整优化产业结构，推动产业绿色转型升级 落实“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）生态环境分区管控要求，从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设，全省原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。完善生态环境准入清单，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到 B 级以上要求。 本项目为新建项目，行业属于日用塑料制品制造，不属于单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目。本项目符合“三线一单”的相关要求。 符合 强化臭氧协同控制，持续深化挥发性有机物污染治理 加强工业企业VOCs全过程运行管理。巩固VOCs综合治理成效，聚焦提升企业废气收集率、治理设施同步运行率和去除率，鼓励企业采用高于现行标准要求的治理措施，取消废气排放系统旁路设置，因安全生产等原因必须保留的，应将旁路保留清单报省辖市生态环境部门备案并加强日常监管。强化VOCs无组织排放收集，在保证安全的前提下，实施含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，实现厂房由敞开变密闭、由常压变负压、由逸散变聚合、空气由污浊变清新的“四由四变”目标。 本项目为新建项目，行业属于日用塑料制品制造。本项目产生的非甲烷总烃经UV光催化氧化装置+活性炭吸附+15m高排气筒达标排放。厂房严格按照要求设置。 符合 深化工业园区和集群VOCs整治。各省辖市针对石化、化工、涂装工序、包装印刷、家具制造等涉 VOCs 重点工业园区和涉VOCs重点企业集群，因地制宜，制定“一园一策”综合治理方案，依据工艺特点实施针对性的集中治理；家具制造、彩涂板、皮革制品、制鞋、包装印刷等以小企业为主的集群重点推动源头替代；汽修、人造板等企业集群重点推动优化整合。推进涉VOCs工业园区建设“绿岛”项目，石化、化工类园区建成统一的泄漏检测与修复信息管理系统，有机溶剂使用量大的建设集中回收处置中心；普遍采用活性炭吸附有机废气的建设统一的脱附、再生处理中心；支持涂装类园区统筹规划建设集中涂装中心。 本项目为新建项目，行业属于日用塑料制品制造，位于商丘市夏邑县会亭镇西工业区。本项目非甲烷总烃经UV光催化氧化装置+活性炭吸附+15m高排气筒达标排放。 符合 由上表可知，本项目符合《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2021〕20 号）中相关要求。 1.4相关生态保护规划符合性分析 ①饮用水水源保护区划 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2013]107号）和《夏邑县县城集中式饮用水水源保护区划分技术报告》，夏邑县集中式饮用水源保护区包括： （1）夏邑县一水厂地下水井群(共6眼井） 一级保护区范围:水厂厂区及外围40米的区域(1～5号取水井)，6号取水井外围40米的区域。 二级保护区范围:1～5号取水井一级保护区外围400米的区域（同6号取水井一级保护区重叠部分仍为一级保护区）。 夏邑县二水厂地下水井群建成投运、一水厂的2号和3号水井不再供水后,取消夏邑县一水厂二级保护区。 （2）夏邑县二水厂地下水井群(共12眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围40米的区域(1～5号取水井)，10～12号井群外包线内及外围40米的区域，6～9号取水井外围40米的区域。 （3）夏邑县三水厂地下水井群(共4眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围西40米、南40米、北40米、东0米的区域(1～2号取水井)，3号、4号取水井外围40米的区域。 （4）夏邑县歧河乡地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围西20米、南15米的区域(1号取水井),2号取水井外围30米的区域。 （5）夏邑县郭店镇地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东10米、西20米、北10米的区域。 （6）夏邑县会亭镇地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:供水站厂区及外围东10米、北10米的区域。 （7）夏邑县罗庄乡地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:供水站厂区及外围西20米、南15米的区域。 （8）夏邑县马头镇地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:供水站及外围西10米、南15米的区域。 （9）夏邑县业庙乡地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围西20米、南25米的区域(1号取水井),2号取水井外围30米的区域。 （10）夏邑县桑堌乡地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东10米、南25米的区域(1号取水井),2号取水井外围30米的区域。 （11）夏邑县李集镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围西10米、南10米的区域(1号取水井),2号取水井外围30米的区域。 （12）夏邑县车站镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东10米、北10米的区域(1号取水井),2号取水井外围30米、西至010县道的区域。 （13）夏邑县杨集镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东15米、南20米的区域(1号取水井),2号取水井外围30米的区域。 （14）夏邑县骆集乡地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围西15米、北10米的区域(1号取水井),2号取水井外围30米的区域。 （15）夏邑县刘店乡地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东15米、南20米的区域(1号取水井),2号取水井外围30米的区域。 （16）夏邑县太平镇地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围30米的区域。 （17）夏邑县孔庄乡地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围西10米、南15米的区域。 （18）夏邑县北岭镇地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东15米、北20米的区域。 经现场勘查，本项目距离集中式饮用水水源保护区较远。 1.5产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019 年本）》可知，本项目不属于淘汰类、鼓励类与限制类，属于允许类，符合国家产业政策；项目于2021年9月28日在夏邑县发展和改革委员会备案（见附件2），项目代码：“2109-411426-04-01-281061”，根据夏邑县会亭镇人民政府出具的土地证明（见附件4）可知，项目用地性质为工业用地，符合夏邑县会亭镇土地利用规划。 1.6备案相符性分析 本项目建设情况与备案相符性见表3。 表3 项目建设情况与备案相符性 名 称 备案内容 项目建设内容 相符性 项目名称 年生产10亿支打火机及配件项目 年生产10亿支打火机及配件项目 相符 建设单位 夏邑县百分电子科技有限公司 夏邑县百分电子科技有限公司 相符 建设地点 商丘市夏邑县会亭镇西工业区 商丘市夏邑县会亭镇西工业区 相符 主要建设内容 新建标准化厂房面积为100000 m2，占地面积132000.66m2，年生产10亿支打火机及配件项目 新建标准化厂房面积为100000 m2，占地面积132000.66m2（198亩），年生产10亿支打火机及配件项目 相符 主要生产工艺 打火机生产工艺为： 原料（ABS/AS树脂等）-注塑成型-充气-组装-印刷包装-入库；电子配件生产工艺：注塑成型-组装-入库 打火机生产工艺为： 原料（ABS/AS树脂等）-注塑成型-充气-印刷-组装包装-入库；电子配件生产工艺：外购半成品原料-组装-入库 基本相符 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 夏邑县是全国最大的一次性打火机生产基地，目前全县已有打火机厂1000多家，以会亭、郭店、济阳、业庙等镇（乡）为中心的一次性打火机生产，年产量40亿只，产值14亿元，占国内市场份额的60%。产品不仅畅销全国，而且还出口到孟加拉国、俄罗斯、日本、韩国、朝鲜及东南亚等11个国家和地区。在此基础上，夏邑县百分电子科技有限公司拟投资120000万元在夏邑县会亭镇西工业区新建年生产10亿支打火机及配件项目，该项目已取得夏邑县发展和改革委员会备案，项目代码为2109-411426-04-01-281061。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版）中相关规定，本项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业29，53塑料制品业292；其中“以再生塑料为原料生产的；有电镀工艺的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的”应编制环境影响报告书；“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”应编制环境影响报告表；本项目属于其他类应编制环境影响报告表。 受夏邑县百分电子科技有限公司（委托书见附件1），我公司承担了该项目的环境影响评价工作，接受委托后，我公司组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，编制了本项目的环境影响报告表。 2、项目地理位置及周边概况 项目位于商丘市夏邑县会亭镇西工业区，该项目新建标准化厂房进行生产，地理位置图见附图一。项目北侧为农田及其他打火机企业，东北侧246m为敏感点郭庄；项目东侧为农田及其他打火机企业；项目南侧为农田，南侧50m为敏感点三里庄；项目西侧为农田，西侧305m为敏感点杜庄。具体周围环境概况见附图二。 3、项目规模及建设内容 3.1项目建筑内容 本次建设内容为年生产10亿支打火机及配件项目，项目总占地面积为132000.66m2（198亩），建筑面积为100000m2，厂区配套有生产车间、办公区及其他配套设施，总投资120000万元。项目具体建设内容见表4。 表4 主要建设内容一览表 工程内容 名称 建筑面积（m2） 备注 主体工程 1#车间 12000 1层，钢结构，调火车间 2#车间 12000 1层，钢结构，充气车间 3#车间 12000 1层，钢结构，面阀车间 4#车间 12000 1层，钢结构，组装车间 5#车间 10400 仓库，1层，钢结构，封闭车间 6#车间 12000 1层，钢结构，检验车间 7#车间 12000 1层，钢结构，配件生产车间 8#注塑车间 15600 用于生产打火机壳，以及机底壳焊接 辅助工程 办公室 1000 3层，砖混结构 其他 包括厂区大门及其附属设施等 公用工程 供水 自来水 供电 市政供电 环保工程 废水 项目注塑机冷却水循环使用，不外排；项目生活污水经化粪池处理后，定期清掏用于周边肥田，不外排 废气 注塑废气：集气罩+UV光氧催化设备+活性炭吸附+15m高排气筒 充气车间设置排风地沟、防爆风机并建排风筒 安装可燃气体浓度检测报警仪 噪声 基础减振、隔声、降噪等 固废 垃圾桶若干，由环卫部门统一处理 一般固废暂存间（10m2），危废暂存间（5m2） 3.2项目主要设备 项目主要设备一览表见表5。 表5 主要设备一览表 序号 设备名称 单位 数量 1 注塑机 台 60 2 焊接机 台 20 3 空压机 台 10 4 自动充气机 台 20 5 翻板机 台 10 6 调火机 台 10 7 验火机贴标机 台 10 8 面阀机 台 10 9 粉碎机 台 4 10 干燥机 台 20 11 电子配件生产线 套 30 3.3项目主要原辅料 项目主要原辅材料一览表见表6，主要原辅材料理化性质见表7。 表6 主要原辅材料消耗情况一览表 序号 原辅料名称 年用量 单位 1 ABS/AS树脂 4000 t/a 2 色母粒 40 t/a 3 电子 10 亿个/a 4 风罩 10 亿个/a 5 面阀 10 亿个/a 6 芯套 10 亿个/a 7 引流芯 10 亿个/a 8 组合棉 10 亿个/a 9 按手 10 亿个/a 10 翘板 10 亿个/a 11 底座 10 亿个/a 12 压电陶瓷 10 亿个/a 电子配件生产线 13 铁帽 10 亿个/a 14 铁机头 10 亿个/a 15 电打火外壳 10 亿个/a 16 电子线 10 亿根/a 17 弹簧 10 亿个/a 18 火环 10 亿个/a 19 液化石油气 2000 t/a 20 水性油墨 100 Kg/a 21 水 3600t/a 自来水 22 电 50万kw/h 当地电网 本项目不采用中华人民共和国工业和信息化部中制定的《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》【工产业（2010）第1222号文】中国家落后和淘汰的设备。 表7 主要原辅材料的理化特性 序号 名称 理化特性 1 AS树脂 无色透明的热塑性树脂，具有耐高温性、出色的光泽度和耐化学介质性，还有优良的硬度、刚性、尺寸稳定性和较高的承载能力，是以丙烯腈和苯乙烯为原料用悬浮法聚合而得到的，使用热引发剂引发亦可，也可采用乳液聚合法制得， 2 ABS树脂 由于该树脂固有的透明性，故用于制造透明塑料制品。 微黄色固体，有一定的韧性，密度约为1.04~1.06g/cm3。它抗酸、碱、盐的腐蚀能力比较强，也可在一定程度上耐受有机溶剂溶解。ABS是丙烯腈、丁二烯和苯乙烯的三元共聚物，是一种强度高、韧性好、易于加工成型的热塑型高分子材料。 3 色母 全称叫色母粒，也叫色种，是一种新型高分子材料专用着色剂，亦称颜料制备物。色母主要用在塑料上。色母由颜料或染料、载体和添加剂三种基本要素所组成，是把超常量的颜料均匀载附于树脂之中而制得的聚集体，可称颜料浓缩物，所以它的着色力高于颜料本身。加工时用少量色母料和未着色树脂掺混，就可达到设计颜料浓度的着色树脂或制品。不和树脂及各种助剂有反应，耐溶剂性强、迁移性小、耐热性好，不参与各种化学反应。 4 水性油墨 油墨一般是由连接料（或称树脂）、溶剂、颜料和助剂组成。树脂溶于有机溶剂后，使溶剂的挥发速率降低，不同的树脂对溶剂挥发速度的减缓程度不同。本项目使用的油墨为外购的配置好的环保油墨，属于氧化结膜干燥型油墨，溶剂含量少，它是以干性植物油为连接料的油墨，吸收了空气中的氧以后，发生氧化聚合反应，构成网状结构，干固在承印物表面。 5 液化石油气 主要成分为乙烯、乙烷、丙烷、丙烯、丁烷、丁烯等，其中丁烷的成分最多。丁烷是一种易燃、无色、容易被液化的气体，熔点－138.4℃，沸点－0.5℃，相对密度0.58，不溶于水，易溶于乙醇、乙醚、氯仿和其它烃。主要用于有机合成和乙烯制造，仪器校正，也可用作燃料。丁烷与空气混合形成爆炸混合物，爆炸极限为1.9%-8.5%，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 3.4项目产品方案 根据企业提供材料，本项目产品为打火机（包括电打火组装），主要产品规格及年产量见表8。 表8 主要产品型号一览表 序号 名称 单位 年产量 备注 1 打火机 亿支/年 10 / 2 电子配件 亿支/年 10 电打火组装，用于打火机生产 6、平面布局 根据建设单位提供厂区布置图可知：项目位于商丘市夏邑县会亭镇西工业区，该项目新建标准化厂房进行生产，项目北侧240m为淮海大道，南侧为乡道，交通便利。项目生产车间、仓库均为封闭车间，成品区、原料区位于仓库内，位于办公楼西侧；具体见附图三平面布置图。该平面布置充分利用了厂区内的空间，可降低运输距离，方便操作，且减轻了生产区产生的污染对周围环境的影响。 7、劳动定员 项目劳动定员100人，食宿均不在厂区。工作天数300天，每班工作8小时。 8、给排水 8.1供、排水 （1）供水 本项目用水为生活用水和生产用水，采取市政统一供水，可以保证项目的用水需求。 ①冷却用水 根据建设单位提供资料，项目注塑机冷却水循环利用，由于水分挥发，因此需每天补充新鲜水，根据企业提供的资料，新增新鲜水补充量为2m3/d（600m3/a）。 ②生活用水 项目用水环节主要为职工生活用水，本项目职工100人，均为附近居民，在厂区食宿。本项目生活用水量按100L/(人•d)，则项目生活用水量为10m3/d（合计3000m3/a），排污系数按0.8计，项目生活污水产生量为8m3/d（2400m3/a)，生活污水经化粪池处理后，定期清掏用于周边肥田，不外排。 综上，本项目用水量12m3/d（3600m3/a），由自来水提供，能够保证项目的需要。 （2）排水 项目冷却水循环利用，不外排；项目生活污水经化粪池处理后，定期清掏用于周边肥田，不外排。 项目用排水情况见表9，水平衡图见图1。 表9 项目用排水情况一览表 序号 名称 用水 标准 数量 最大新鲜日用水量（m3/d） 年新鲜 用水量 （m3/a） 废水日产生量（m3/d） 废水年产生量（m3/a） 处理 方式 1 生活 污水 100L/人·d 10人 10 3000 8 2400 化粪池 2 冷却用水 2m3/d 300d 2 600 0 0 循环使用 合计 - 300d 12 3600 8 2400 定期清掏用于周边肥田 8.2供电 本项目使用市政电网统一供电，用于设备、办公照明。 8.3通讯 夏邑县有通讯管线和有线电视线路，全部架设开通全国直拨程控电话及移动、联通等通讯网络，为通讯和文化生活提供方便。 8.4消防 本项目在院内设置环状消防管网，并在室外布置地上式消火栓，间距不大于120m。室内配备灭火器。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 本项目现状为空地，具有一定施工期。项目施工期主要污染源有：施工噪声、扬尘、施工废水及固体废物，其施工流程及各阶段主要污染物产生情况见图1。 二、营运期工艺流程简述（图示） 电子配件生产工艺： 图 3 项目电子配件生产工艺流程及产污环节图 本项目电子配件主要为电打火，打火机的重要组成之一，主要外购压电陶瓷、铁机头、铁帽、外壳、弹簧进行组装，组装后放入仓库待用。 打火机生产工艺： 图 4 项目打火机生产工艺流程及产污环节图 生产工艺流程说明： 本项目所用的机壳自己生产、底座及各零配件均外购，机壳经充气、调节火焰高度（调火）、测试、验火后，进入总装。总装后的产品经检验、印刷、包装后入库待售。 项目注塑工序使用的原材料为ABS、AS树脂，其熔融温度为220℃~260℃，达不到聚合物断链温度270℃，理论上不会产生苯乙烯等单体废气，但由于在注塑剪切挤压作用下，少量分子间发生断链、分解、降解，会产生少量游离单体废气。 注塑机的工作原理是借助螺杆（或柱塞）的推力，将已塑化好的熔融状态（即粘流态）的塑料注射入闭合好的膜腔内，经固化定性后取得制品的工艺过程。注塑成型是一个循环的过程，每一个周期主要包括：定量加料—熔融塑化—施压注射—冲模冷却—启模取件。取出注塑件后，进行下一个循环，注塑中产生的次品经破碎后回用。 然后将面阀装入打火机壳内，需要使用超声波塑料焊接机进行焊接。超声波塑料焊接机的工作原理：当超声波作用于热塑性的塑料接触面时，会产生每秒几万次的高频振动，这种达到一定振幅的高频振动，通过上焊件把超声能量传送到焊区，由于焊区即两个焊接的交界面处声阻大，因此会产生局部高温。又由于塑料导热性差，一时还不能及时散发，聚集在焊区，致使两个塑料的接触面迅速熔化，加上一定压力后，使其融合成一体。当超声波停止作用后，让压力持续几秒钟，使其凝固成型，这样就形成一个坚固的分子链，达到焊接的目的，焊接强度能接近于原材料强度。 对焊接好的机壳安装气门，然后进行充气，打火机气体是液化石油气，主要成分为乙烯、乙烷、丙烷、丙烯、丁烷、丁烯等，其中丁烷的成分最多。项目生产过程中使用的液化石油气使用钢瓶储存，通过管道将气体输送至充气车间。充气前，装面阀要留3到4个螺纹，目的让液化气更顺畅冲入机壳内；充气时，面阀气嘴要倾斜着插入缺口卡片内，待机壳充满后，松开充气阀芯的同时让机壳迅速脱离卡片。 对充好气的打火机进行试火检验，并调整火焰大小，然后对装配成型的打火机质量的检验。 对合格品进行印刷商标，项使用的油墨为环保水性油墨。印刷好商标的打火机经检验合格后，运至组装车间，将按手、调火环、翘板、引火簧、风罩、电打火等零配件与机壳组装起来，经检验合格后包装入库待售。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目属于新建项目，根据现场勘查，项目新建标准化厂房进行生产，因此不存在原有污染情况和主要环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 本项目位于商丘市夏邑县会亭镇西工业区，根据环境空气质量功能区划分，项目所在区域应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。为了解项目所在区域环境质量达标情况，本次评价采用夏邑县2020年环境空气质量监测数据见表10。 表10 环境空气现状监测情况一览表 污染物 评价指标 现状浓度 （μg/m3） 标准值 （μg/m3） 占标率 达标情况 二氧化硫 μg/m3 年平均质量浓度 9 60 15 达标 达标 98%百分位数 日平均浓度 17 150 11.33 二氧化氮μg/m3 年平均质量浓度 24 40 60 达标 达标 98%百分位数 日平均浓度 52 80 65 PM2.5 μg/m3 年平均质量浓度 51 35 145.7 超标 95%百分位数 日平均浓度 130 75 173.3 超标 PM10 μg/m3 年平均质量浓度 86 70 122.9 超标 95%百分位数 日平均浓度 167 150 111.3 超标 CO mg/m3 百分位数 日平均浓度 1.2 4 30 达标 O3 μg/m3 百分位数 日最大8h平均浓度 164 160 102.5 超标 由上表可知：夏邑县2020年大气环境中 SO2 、NO2年平均浓度、CO24h 平均浓度满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准，区域内主要超标因子为 PM10、PM 2.5 、O3，因此，判定夏邑县区域环境空气为不达标区。 针对环境空气质量不达标的现状，夏邑县制订了《夏邑县污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020 年）》，通过控制扬尘污染、削减燃煤总量、控制机动车污染和严把燃煤质量等方面的行动，项目所在区域环境空气质量将会逐步得到改善。 2、地表水环境质量现状 项目无废水外排，周边的主要地表水体为北侧290m的的大涧沟，大涧沟汇入浍河，浍河属淮河流域，规划为Ⅳ类水体，本次评价直接引用2021年商丘市环境质量月报第二期数据，地表水现状监测结果见表11。 表11 地表水监测结果一览表 mg/L 监测点位 COD NH3-N 浍河永城黄口断面 2021年第2期 17.1 0.07 标准值 30 1.5 达标情况 达标 达标 由上表可知，地表水水质可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。 3、地下水环境质量现状 根据2021年上半年商丘市县级集中式生活饮用水水源水质状况报告可知，夏邑县第二水厂（监测点位在水厂汇水区（加氯前）进行采样）各监测指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准的要求，说明夏邑县地下水环境质量较好。 4、声环境质量现状 本项目位于商丘市夏邑县会亭镇西工业区，现场声环境质量现状实地监测统计结果见表12。 表12 声环境质量现状监测结果 单位：dB（A） 序号 监测点位 2022.2.14 2022.2.15 昼 夜 昼 夜 1 1#东边界 50 40 53 42 2 2#南边界 49 40 52 41 3 3#西边界 53 45 52 43 4 4#北边界 52 42 53 43 5 三里庄 49 38 50 39 监测结果显示，项目厂界及敏感点声环境现状监测值都可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准（昼间60dB（A），夜间50dB（A））的要求。 5、土壤环境质量现状 本项目位于商丘市夏邑县会亭镇西工业区，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）可知，项目属于其他行业，则土壤环境影响评价项目类别为“Ⅳ类”，Ⅳ类项目可不开展土壤环境影响评价，因此本项目对土壤环境质量现状不再进行分析。 6、生态环境 本项目位于商丘市夏邑县会亭镇西工业区，现状四周多为农田、空地，目前尚未发现国家1、2类保护动物及受国家保护的珍稀濒危植物，也没有自然保护区等需要保护的区域。 7、电磁辐射 本项目无电磁辐射影响。 综上所述，本项目所在区域环境现状质量良好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目具体的环保目标详见表13。 表13 环境保护目标一览表 环境类别 环境保护目标 方向 坐标 与厂界 距离 保护级别 东经 北纬 大气环境 三里庄 南侧 116°3′8.517 34°5′51.918 50m 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（含2018第1号修改单）二级标准 杜庄 西侧 116°2′52.488 34°6′10.756 305m 郭庄 东北侧 116°3′42.428 34°6′9.572 246m 水环境 大涧沟 北侧 / / 290m 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准 声环境 厂界外 四周 / / 1m 《声环境质量标准》GB3096-2008）2类标准 三里庄 南侧 116°3′8.517 34°5′51.918 50m 地下水环境 厂址周围及工程排污纳污水体 沿线浅层地下水 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 本项目营运期废气执行标准详见表14、15、16。 表14 大气污染物排放标准一览表 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率，kg/h 无组织排放监控浓度限值 排气筒高度（m） 二级 监控点 浓度mg/m3 大气污染物综合排放标准 颗粒物 120 15 3.5 周界外 1.0 非甲烷总烃 120 15 10 周界外 4.0 表15 大气污染物排放标准一览表 污染物 工艺设施 建议值 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》 非甲烷总烃 （其他行业） 有机废气排放口最高 允许排放浓度 80mg/m3 去除效率 70% 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） 非甲烷总烃 排放口最高允许排放浓度 100mg/m3 颗粒物 30mg/m3 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）标准要求，见表15 表16 厂区内VOCs无组织排放限值 单位（mg/m3） 污染物项目 排放限值 特别排放限值 限值含义 无组织排放监控位置 NMHC 10 6 监控点出1h平均浓度值 在厂房外设置监测点 30 20 监控点出任意一次浓度值 废水 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中对旱作物用水水质的规定（PH：5.5-8.5；COD≤200mg/L；BOD5≤100mg/L；SS≤100mg/L）。 3、噪声 施工期噪声：《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）的规定（昼间：70dB（A）、夜间：55 dB（A））。 营运期项目四周厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。详见表17。 表17 工业企业厂界环境噪声排放标准限值一览表 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 2类 60 50 4、固废 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。 |
| 总量 控制 指标 | 按照国家及地方环保部门总量控制的要求，提出本工程完成后污染物总量控制建议指标，作为地方环境管理的依据。 项目冷却水循环利用，不外排；项目生活污水经化粪池处理后，定期清掏用于周边肥田，不外排。因此本项目不设置废水总量控制指标。 本项目废气总量控制指标为注塑工序产生的非甲烷总烃，有组织和无组织合计外排量为0.392t/a。因此，本项目废气总量控制指标为非甲烷总烃：0.392t/a。 本项目有机废气从《中国石化销售股份有限公司河南商丘夏邑东郊加油站》2016年油气回收工程中减排VOCs1.00502吨中替代，本项目VOCs排放量为0.392t/a，二倍量为0.784t/a，替代完成后《中国石化销售股份有限公司河南商丘夏邑东郊加油站》剩余VOCs削减量为0.2210吨。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施 工 期 环 境 保 护 措 施 | 一、施工期 项目施工期对周围环境的影响主要为建筑施工和物料运输过程中产生的扬尘、施工期噪声、施工废水、施工垃圾以及施工人员产生的生活污水及生活垃圾等。 1、扬尘 施工期废气主要是施工场地各类作业产生的扬尘，在施工期产生扬尘的有土地平整、打桩、开挖、回填、浇筑、建材堆放、装卸等过程。同时车辆运行、装卸建筑材料过程中也将产生大量扬尘，按扬尘产生的原因可分为风力扬尘和动力扬尘。风力扬尘主要是建筑材料、土方、施工垃圾露天堆放而产生的尘粒；而动力扬尘主要是在建材的装卸、土方的挖掘过程中产生及人来车往所造成的现场道路扬尘。 2、废水 施工过程产生的废水主要为施工作业产生的施工废水和施工人员生活污水。项目施工期生活污水经旱厕收集后由周边村民拉走用于肥田。 施工废水：主要构筑物施工过程购买已经拌合好的商品水泥稳定碎石，因此建筑施工废水为施工机械冲洗、水泥稳定碎石养护及墙面的冲洗、构件与建筑材料的保湿等施工工序产生的泥沙废水，其成份相对比较简单，主要污染物为SS，水量较少，且一般瞬时排放，采用沉淀池沉淀后用于施工场地和道路喷洒抑尘。 3、噪声 施工噪声主要可分为施工机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如推土机、挖掘机、打桩机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆卸模板的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中，对声环境影响最大的是机械设备噪声，源强约为85～95dB（A）。 4、固废 施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。施工过程中会产生建筑垃圾，建筑垃圾应及时清运至环境卫生行政管理部门制定的消纳场地。项目施工期生活垃圾主要是施工人员生活垃圾，由市政环卫部门统一收集运至垃圾填埋场进行填埋。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、运营期大气环境影响和保护措施 1.1污染工序及源强分析 本项目营运期产生的废气主要包括注塑工序、充气工序、调火工序产生的废气、印刷工序产生的油墨废气，另外残次品破碎回用过程中会产生的少量粉尘。 （1）破碎粉尘 项目注塑工序会有次品产生，次品经收集后破碎回用，项目破碎机为封闭式破碎机，且破碎后的塑料颗粒粒度较大，故项目破碎机工作过程中产生的粉尘极少，不会对周围环境产生影响。 （2）油墨废气 项目打火机各零部件组装完成后，需要用油墨在机壳上印刷商标，在印刷过程中会产生挥发性有机物。由于油墨的用量很少，挥发性有机物的产生量很少，其主要成分是非甲烷总。根据建设单位提供的资料，生产过程中油墨的用量为100kg/a。本项目所用油墨为外购的稀释好的油墨，为水性环保型油墨，其具有不含苯及苯类溶剂，无毒、无刺激性气味、无腐蚀性、不易燃、不爆、使用安全性好、环保等特点；根据水剂柔印油墨成分及《环境标志产品技术要求 凹印油墨和柔印油墨》（HJ/T 371-2007），水基柔印油墨VOCs含量限值≤10%，本次评价按最大10%计算，则VOCs含量产生量为10kg/a，产生量极少，且印刷在密闭车间进行，故项目印刷废气对周围环境影响较小。 （3）调火工序产生的废气 本项目调火工序产生的废气主要为液化石油气燃烧废气，燃烧产物为水和二氧化碳，不属于大气污染物，本次评价不做定量分析。 （4）充气车间产生的废气 根据建设单位提供的资料，本项目每天生产打火机约333.4万支，每个打火机平均充气量为2g，则每天的用气量为6660kg。本项目使用钢瓶供气，每个钢瓶的气体重量为50kg，即每天需用约133瓶液化石油气。根据查阅相关资料及类比同类项目，项目充气过程中气体损失量约为0.1%，则充气车间气体的产生量为0.833kg/h（2.0t/a）。 项目充气车间注入的气体为以丁烷为主的液化石油气，充气过程中造成少量的气体损失。正丁烷为甲类火灾危险性气体，由于正丁烷的闪点很低，因此极易燃烧，在空气中只需很小的点火能量即可燃烧，且一经点燃，将产生迅猛的燃烧。其闪点又远低于环境温度和工作温度，从而增大了火灾危险性。由于正丁烷的气体的比重比空气大，它们容易滞留在地表、水沟、下水道、电缆沟及凹坑低洼处，并贴着地面沿下风向扩散到远处，延绵不断，往往在预想不到的地方遇火回燃而引起大面积的爆炸或火灾事故。 根据《打火机生产安全规程》（GB19288-2003）的要求，一次性打火机的注气间（充气间）、供气间和时效间（周转房）应设置排风系统，排风系统一般应由车间地面下的排风地沟、车间外面的防爆型风机和排风筒组成。总排风地沟应与防爆型通风机的吸气管连接，防爆型通风机的排气管与排风筒连接。 评价要求项目充气车间设置排风地沟、车间外面的防爆风机并建排风筒，安装可燃气体浓度检测报警仪。排风地沟尺寸宜为0.5m×0.5m（宽度×深度）。排风地沟的平面布置宜为放射形，如山字形，总排风地沟应与防爆型通风机的吸气管连接。排风地沟上面应铺设有网格形排风孔和导电橡胶保护层的铁盖板。防爆型通风机的排气管与排风筒连接。排风筒高度不低于15m，排风流量20000m3/h，收集效率约90%，计算得出项目有组织排放废气产生量0.75kg/h，产生浓度37.5mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中的二级标准要求（非甲烷总烃最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率10kg/h）。 （5）注塑废气 本项目所用的机壳自行生产，注塑工序使用的原料为ABS树脂、AS树脂。ABS树脂、AS树脂熔融温度220℃-260℃，注塑喷射温度为250℃左右，达不到聚合物断链温度270℃，理论上不会产生苯乙烯等单体废气。但由于在注塑剪切挤压力作用下，少量分子间发生断链、分解、降解，产生微量游离单体废气，其主要成分是非甲烷总烃。 根据《空气污染物排放和控制手册》及同类企业产污情况，评价确定非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t-原料，项目ABS、AS树脂树脂用量为4000t/a，则项目非甲烷总烃产生量为1.4t/a。评价要求在注塑车间设置废气密闭负压收集系统，同时在废气产生处设置集气罩对非甲烷总烃进行收集，收集后通过UV光氧催化设备+活性炭吸附装置进行处理（收集效率90%，风机风量为20000m3/h，处理效率80%），处理后最后经15m高排气筒排放。经核算，排气筒非甲烷总烃排放量0.252t/a，排放速率为0.105kg/h，排放浓度为5.25mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]）162号）中有关排放建议值的要求（其他行业，有机废气排放口，非甲烷总烃建议排放浓度80mg/m3，建议去除率70%）中相关要求，经15m高排气筒达标排放。对周围大气环境影响较小。 未被集气收集的有机废气产生量约0.14t/a，0.058kg/h，以无组织形式排放。 本项目有组织废气产生及排放情况一览表见表18。 表18 本项目有组织废气产生及排放情况一览表 污染源 污染因子 风量（m3/h） 产生情况 治理措施 去除率 排放情况 排放去向 速率（kg/h） 浓度（mg/m3） 产生量（t/a） 速率（kg/h） 浓度（mg/m3） 排放量（t/a） 注塑过程 非甲烷总经 20000 0.525 26.25 1.26 UV光氧催化+活性炭吸附装置 80 0.105 5.25 0.252 15m高排气筒 本项目无组织排放废气排放情况见表 19。 表19 本项目无组织排放废气排放情况一览表 污染源位置 矩形面源参数 污染物 名称 排放 速率（kg/h） 排放量（t/a） 长度（m） 宽度（m） 有效高度 吹瓶车间 260 60 10 非甲烷总统 0.058 0.14 非正常工况污染物排放情况 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），非正常排放包括点火开炉、设备检修、污染物排放控制措施达不到应有效率、工艺设备运转异常等。 本项目非正常工况主要为UV光氧催化及活性炭吸附装置失效。UV光氧催化及活性炭吸附装置二者同时失效情况较小，故考虑废气处理效率降为40%时，考虑在此情景下，本项目废气污染物产生情况及排放情况，具体见下表20。 表20 项目非正常工况下废气污染物产生情况一览表 序号 污染源 非正常排放原因 污染物 非正常排放浓度mg/m3 非正常排放速率kg/h 单次持续时间 年发生频次 应对措施 1 注塑过程有机废气排气筒 UV光氧催化设备或活性炭吸附装置失效 非甲烷总烃 13.125 0.126 以1h计 1次 日常加强管理，定期对设备维护 由表可知，项目一旦废气处理设施发生故障，将不满足环保要求，故项目应加强对设备的日常维护、保养，出现故障立即更换，确保废气得到有效收集，同时也减少废气聚集带来的安全隐患；废气处理设计过程中注重加强气流的组织和引导，确保废气被有效收集，减少短流、绕流及死角现象出现；配备便携式非甲烷总烃检测仪；加强设备的日常维护和检修，出现破损、螺栓、密封条等损坏，立即解决，减少无组织排放；加强废气活性炭等装置的日常监测，定期更换，及时监控污染物治理效果，发现故障或效率降低立即停产检修，直至排除故障；建立环保设施运行台账。 本项目废气治理设施情况见表 21，排气筒基本情况见表 22。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目污染源属于非主要污染源，排放口类型为一般排放口。 表21 本项目废气治理设施情况表 处置措施 收集效率 去除率 是否为可行技术 UV光氧催化+活性炭吸附装置 90% 80% 是 表22 本项目废气排放口基本情况 编号及名称 排气筒坐标 排气筒参数 类型 排放标准 经度 纬度 高度 (m) 内径 (m) 温度 (℃) 注塑工序有机废气排气筒 116.053100 34.101173 15.0 0.6 25 一般排放口 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及豫环攻坚[2017]162号文挥发性有机物排放建议值 由上分析可知，本项目注塑工序有机废气经UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后进入1根15m高排气筒排放，经计算，本项目非甲烷总烃排放速率为0.105kg/h，排放浓度为5.25mg/m3，有组织排放量为0.252t/a，非甲烷总烃排放符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）和豫环攻坚[2017]162号文挥发性有机物排放建议值要求（非甲烷总烃最高允许排放浓度≤80mg/m3，有机废气处理效率≥70%）。 废气处理措施可行性分析 （1）UV 光氧催化 UV 光氧催化技术是利用特种紫外线波段（C 波段），在特种催化氧化及的作用下，将废气分子破碎并进一步氧化还原的一种特殊处理方式，废气分子先经过特殊波段高能紫外光波破碎有机分子，打断其分子链；同时，通过分解空气中的氧和水， 得到高浓度臭氧，臭氧进一步吸收能量，形成氧化性能更高的自由羟基，氧化废气分子。同时根据不同的废气成分配置多种复合惰性催化剂，大大提高废气处理的速度和效率，从而达到对废气进行净化的目的。适合处理有机废气的范围广，处理效率高。 UV 光氧净化器反应工程式：1、UV+高分子有机物→低分子有机物；2、UV 十空气（O2）→O3；3、低分子有机物+O3→CO2+H2O+N2 （2）活性炭 由于蜂窝活性炭表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，因此表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面，使废气与大表面的多孔性固体物质相接触，废气中的污染物被吸附在固体表面上，使其与气体混合物分离，达到净化目的。 本项目废气经处理后，非甲烷总烃有组织废气排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]）162号）中有关排放建议值的要求。 大气污染物监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）本项目运营期废气环境监测计划如下表23所示。 表23 营运期环境大气监测计划一览表 序号 监测点位 监测因子 监测频次 执行排放标准 1 排气筒 非甲烷总烃 每年1次 满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]）162号）中有关排放建议值的要求。 2 厂界 非甲烷总烃 每年1次 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（无组织排放浓度限值为1.0mg/m3）及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]）162号）中有关排放建议值的要求及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关要求。 2、运营期废水环境影响和保护措施 本项目用水为生活用水和生产用水，采取市政统一供水，可以保证项目的用水需求。 ①冷却用水 根据建设单位提供资料，项目注塑机冷却水循环利用，由于水分挥发，因此需每天补充新鲜水，根据企业提供的资料，新增新鲜水补充量为2m3/d（600m3/a）。 ②生活用水 项目用水环节主要为职工生活用水，本项目职工100人，均为附近居民，在厂区食宿。本项目生活用水量按100L/(人•d)，则项目生活用水量为10m3/d（合计3000m3/a），排污系数按0.8计，项目生活污水产生量为8m3/d（2400m3/a)，生活污水经化粪池处理后，定期清掏用于周边肥田，不外排。 综上，本项目用水量12m3/d（3600m3/a），由自来水提供，能够保证项目的需要。 项目冷却水循环利用，不外排；项目生活污水经化粪池处理后，定期清掏用于周边肥田，不外排。 项目废水污染源产排情况见表24。 表24 项目废水污染源产排情况信息表 序号 产排污环节 污染物种类 产生 浓度（mg/m3） 产生量（t/a） 治理设施 废水排放量(t/a) 排放浓度（mg/m3） 排放量(t/a) 处理 能力 （m3/d） 治理工艺 治理效率（%） 是否为可行 技术 1 生活污水 COD 250 0.6 / 化粪池 30 是 2400 175 0.42 NH3-N 25 0.06 5 23.75 0.057 SS 120 0.288 40 90 0.216 BOD5 150 0.36 30 84 0.202 项目废水类别、污染物及污染治理设施情况见表25。 表25 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物 种类 排放 去向 排放规 律 污染治理设施 排放口 编号 排放 口设 置是 否符 合要 求 排放口 类型 污染物 治理设 施编号 污染 物治 理设 施名 称 污染治 理设施 工艺 1 生活污水 COD、 SS、NH3-N、 BOD 不外排 / / 化粪池 / / □是 □否 □企业总排口 □雨水排放 清净下水排放 □温排水排放 □车间或车 间 处理设施排放 2 冷却用水 COD、 SS、NH3-N、 BOD 循环利用不外排 / / 设备自带循环水槽 / / / / 3、运营期噪声环境影响和保护措施 3.1 噪声源强分析 本项目营运期间主要噪声源为生产时运行的机械设备，参照同类项目，各设备的噪声源强为 70~75dB(A)，持续时间为 2400h/a，项目的主要设备噪声源强见表26。 表 26 项目设备噪声源强情况 序号 设备名称 数量 单位 噪声源强dB（A） 所在位置 治理措施 降噪效果 dB（A） 1 注塑机 60 台 75 车间内 选购低噪声设备、低振动型设备； 基础减振； 厂房隔声； 距离衰减； 车间内合理布局 20 2 空压机 10 台 75 20 3 自动充气机 20 台 70 20 4 粉碎机 4 台 75 20 3.2降噪措施 为了避免本项目产生的噪声对周围环境造成不利影响，建议项目建设单位对该项目的噪声源采取以下减振、隔音、降噪等措施： ①合理布置生产设备，利用距离衰减降低设备噪声到达厂区边界时的噪声值，同时优化运行及操作参数，对部分机件采取减震、隔声措施； ②对于机械设备噪声，设备选型首先考虑的是低噪声的设备。同时采用加大减震基础，安装减震装置，在设备安装及设备连接处可采用减震垫或柔性接头等措施。加强设备的巡检和维护，定时加注润滑油，防止因机械摩擦产生噪音。 ③要求运输车进出厂区时要减速行驶，不许突然加速，不许空档等待；做好厂区内、外部车流的疏通，设置机动车禁鸣喇叭等标记，加强运输车辆司机的教育，提高驾驶员素质；进行装卸作业时要严格实行降噪措施，避免人为原因造成的作业噪声； ④加强对噪声设备的维护和保养，减少因机械磨损而增加的噪声； ⑤加强绿化建设，充分利用绿化带树木的散射、吸声作用以及地面吸声以降低厂区边界噪声。 3.3声环境预测 本项目噪声主要来源各种设备产生的噪声。本项目将高噪音生产设备置于生产车间，并采用基础减振、柔性接口降低噪声等多种控制措施减小噪声，厂区货车等运输设备，最大程度上减小噪声源强。本评价处于保守估算，经各种机械设备的阻隔降噪、声波反射叠加消减和隔音材料的消减声能等作用的影响，各种设备噪声值衰减约20dB（A）。 在不考虑空气吸收、声波反射，而只考虑声能随距离衰减的情况下，其噪声衰减公式如下： Lm=L0―20log r/r0 式中：Lm—─距离声源为r米处预测受声点噪声预测值[dB(A)]； L0—─距离声源为r0米处声源的总声级值[dB(A)]； r—─预测受声点距离声源的预测距离（m）。 噪声叠加公式如下 式中：Lp——受声点的声级预测值dB(A)； Li——第i个噪声源在受声点的声压级dB(A)。 根据现场勘察，本建设项目噪声源根据点源进行估算，然后采用上述点距离衰减和叠加公式，预测本项目主要噪声源噪声对各预测受声点的噪声贡献值列于表27中。 表27 设备噪声对项目周围环境的影响 单位：dB(A) 预测点 噪声源强 东厂界 北厂界 南厂界 西厂界 三里庄 62.8 距离 340m 10m 10m 50m 50m 贡献值 12.1 42.8 42.8 28.8 28.8 现状值 昼 52 49 53 53 50 夜 41 40 44 44 39 叠加值 昼 52 49 53 53 50 夜 41 40 44 44 39 标准值 昼 60 60 夜 50 50 达标情况 昼 达标 达标 达标 达标 达标 夜 达标 达标 达标 达标 达标 预测结果表明：项目东、南、西、北厂界及敏感点的噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求；通过采取以上措施，同时经过绿化树木衰减，营运期产生的噪声对周边环境的影响较小。3.4监测计划 《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中并未对噪声的监测频次进行要求，故本项目运营期噪声环境监测计划根据当地环境保护要求进行核定。 表28 运营期噪声监测计划表 编号 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 1 项目东、南、西、北边界 1m 连续等效A 声级 1 次/年 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB3096-2008）2类标准 4、运营期固体废物环境影响和保护措施 4.1 固体废物产生及处置情况 本项目生产过程产生的固废主要有废包装材料、生产过程产生的废打火机壳和边角料、废气治理产生的废活性炭以及生活垃圾。 废包装材料 根据企业提供资料，本项目外购原材料的废旧包装产生量为3t/a，项目外购原材料的废旧包装属于一般固废，经收集后定期外售。 废打火机壳和边角料 项目注塑过程中会产生一定的废打火机壳和边角料，根据建设单位提供的资料，产生量为2.0t/a，经破碎后回用。 （3）废活性炭 本项目产生的有机废气使用活性炭吸附装置进行吸附，吸附饱和后更换，活性炭饱和吸附量为0.6g废气污染物/g活性炭，本项目进入到活性炭吸附装置的有机废气处理量约为1.26t/a，则本项目活性炭年用量2.1t，因此废活性炭产生量约为3.36t/a。本项目废活性炭半年更换一次，废活性炭属于危险废物，更换后委托有资质单位处理。 （4）生活垃圾 本项目劳动定100人，根据《城镇污染源排查系数》可知：生活垃圾产生量按0.15kg/d.人计，则生活垃圾产生量为4.5t/a，统一收集后由环卫部门清运至垃圾中转站进行处理。 表29 固体废物产生情况一览表 序号 污染物名称 产生工序 形态 主要成分 产生量 （t/a） 种类判断 属性（危废、一般固废或待鉴别 处置去向 固体 废物 副产物 判定依据 产废周期 危险 特性 1 废包装材料 生产过程 固态 塑料包装等 2 √ — 《 固体废物鉴别标准通则》 1年 / 一般固废 经收集后定期外售 2 废打火机壳和边角料 生产过程 固态 塑料等 2 √ — 1年 / 经破碎后回用 3 废活性炭 废气处理 固态 活性炭、非甲烷总烃等 3.36 √ — 国家危险废物名录（2021年版） 1年 T 危废（废物类别： HW49， 废物代码：900-041-49） 委托有资质单位处理 4 生活垃圾 职工生活 固态 果皮、纸屑 4.5 √ — 《 固体废物鉴别标准通则》 1年 / 一般固废 统一收集后由环卫部门清运至垃圾中转站进行处理 4.2固体废物环境管理要求 根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GBl8599-2020）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）等规定要求，本项目需建设专门的一般固废贮存场所，建筑面积 10m2，并做好防风、防雨淋、防渗透等污染防治措施，在该情况下，项目一般固废对环境影响较小。 项目设置1座危废暂存间（5m2），危险废物收集储存过程需按下列要求进行管理： 危险废物的收集包装： a．有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备。 b．危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。 c．危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。 d.不得与不相容的废物混合或合并存放，也不得将非危险废物混入危险废物中贮存。 危险废物的暂存要求： 危险废物堆放场应满足GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》有关规定及环保部2013年第36号文中相关修订： a．按GB15562.2《环境保护图形标识－－固体废物贮存（处置）场》设置警示标志。 b．必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙。 c．要求必要的防风、防雨、防晒措施，避免高温、阳光直射、远离火源。 d．要有隔离设施或其它防护栅栏。 e．应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及共聚，并设有报警装置和应急防护设施。 危险废物的运输要求： 危险废物的运输应采取危险废物转移“五联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。“五联单”中第一联由废物产生者送交环保局，第二联由废物产生者保管，第三联由处置场工作人员送交环保局，第四联由处置场工作人员保存，第五联由废物运输者保存。 本项目危废详情、防治措施见表30，贮存场所污染防治措施情况见表31。 表30 本项目危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险特性 污染防治措施 1 废活性炭 HW49 900-041-49 3.36t/a 废气治理 固态 活性炭、有机废气等 有机废气 1次/年 T/In 拟设危废暂存间1座，采取“四防”措施，定期交有资质的单位回收处理 表31 本项目危险废物贮存场所基本情况表 序号 贮存场所 名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积（m2） 贮存方式 贮存能力（t） 贮存周期 1 危废暂存间 废活性炭 HW49 900-041-49 仓库内东北 5 桶装 0.6 1个月 综上，采取上述措施后，评价认为项目产生的各类固废做到了“减量化、资源化、无害化”的相关要求，不对外界构成新的污染源。 5、土壤 据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）可知，项目属于其他行业，则土壤环境影响评价项目类别为“Ⅳ类”，Ⅳ类项目可不开展土壤环境影响评价，因此本项目对土壤环境质量现状不再进行分析。 6、地下水 按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）“第 6.1 划分原则”， 根据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定评价工作等级。 经查《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中附录 A“地下水环 境影响评价行业分类表”，项目属于“166塑料制品制造—其他类”，项目类别为 IV 类，因此可不开展地下水环境影响评价工作。 7、生态 本项目位于商丘市夏邑县会亭镇西工业区，现状四周多为农田、空地，目前尚未发现国家1、2类保护动物及受国家保护的珍稀濒危植物，也没有自然保护区等需要保护的区域。 环境风险 8.1环境风险评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）有关规定，按一下步骤进行评价： 建设项目风险源调查：经调查项目存在的风险物质为液化石油气。 环境敏感目标调查：根据本项目危险物质的特性，结合项目存储情况和工艺设备情况，发生事故后主要影响有周边环境空气、地表水、地下水和土壤环境。本次环境风险评价对事故源周边3km半径范围内敏感目标进行了调查，敏感目标主要有村庄等居住点、行政办公机构、学校，及区域内地表水体等。拟建项目主要环境目标分布情况见表32。 表32 项目主要环境目标分布情况 环境保护目标 方向 与厂界距离 三里庄 南侧 50m 杜庄 西侧 305m 郭庄 东北侧 246m 环境风险潜势初判： 定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）的确定：本项目液化气为危险物质，钢瓶装。对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 B及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）等 ，液化气临界量为50t，项目区液化气最大储存量为6.7t（134瓶，每瓶约50kg，约6.7t，每天用完及时补充），则Q=0.134，Q＜1，则本项目环境风险潜势为I。 8.2风险物质识别 项目液化气钢瓶贮存区位于充气车间，设有专门的液化气存放处，项目区液化气最大储存量为6.7t（134瓶，每瓶约50kg，约6.7t，每天用完及时补充），钢瓶高约 1.3m/个。 液化气理化性质及危险特征见表33。 表33 液化气理化性质及危险特征一览表 液化气 主要成分 丙烷和丁烷 外观与性质 无色气体或黄棕色油状液体有特殊臭味，可引起火灾、爆炸 溶解性 不溶于水，易溶于乙醇、乙醚、苯等溶剂 爆炸极限 1.5%～9.5% 燃烧性 极易燃，与空气混合能形成爆炸混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险 危险标记 4（易燃气体） 健康危害 该品有麻醉作用。急性中毒：有头晕、头痛、兴奋或嗜睡、恶心、呕吐、脉缓等；重症者可突然倒下，尿失禁，意识丧失，甚至呼吸停止。可致皮肤冻伤。慢性影响：长期接触低浓度者，可出现头痛、头晕、睡眠不佳、易疲劳、情绪不稳以及植物神经功能紊乱等。 危险特性 极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物。遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 8.3环境影响途径 项目事故类型主要为泄漏事故、易燃物料出现火灾事故。主要危险物质扩散途径主要有以下几个方面： ①大气影响途径：液化气泄漏后挥发进入大气环境，或者发生火灾事故时伴生污染物进入大气环境，通过大气扩散对项目周围环境造成危害。 ②水环境影响途径：卸车作业时，发生泄漏事故，液体物料未能得到有效收集而进入周边外环境，对外环境造成影响。 ③土壤、地下水影响途径：液体物料泄漏通过周边地面渗透进入土壤/地下含水层，对土壤环境/地下水环境造成风险事故。 8.4环境风险分析 ①对地表水环境的影响分析 a、泄漏影响分析 泄漏或渗漏的液体物料一旦进入地表河流，将造成地表河流的污染，影响范围小到几公里，大到几十公里。污染首先将造成地表河流的景观破坏，产生严重的刺鼻性气味。 本项目所在区域周围地表水体为北约290m的大涧沟，距离较远，为防止泄露对其造成影响，本项目物料储存处均做好防渗措施，故项目液体泄漏对周边地表水环境影响不大。 b、火灾影响分析 易燃物料ABS、AS树脂等燃烧产生污染物主要为 CO 和 CO2，两种物质均不溶于水。项目区内布设灭火器均为干粉灭火器及消防沙箱，发生火灾及灭火过程中项目内不会产生废水。灭火后的地面清洗通过控制用水的方式来降低废水产生量，清洗废水经雨污收集沟汇入沉淀池沉淀处理，随后再进行处置。因此项目发生火灾事故后对周围水环境影响不大。 ②对地下水的影响分析 储存区物料泄漏或渗漏对地下水的污染较为严重，地下水一旦遭到物料的污染，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，无法饮用，又由于这种渗漏必然穿过较厚的土层，使土壤层中吸附有大量的物料，土壤层吸附的有机物等不仅会造成生物的死亡，而且土壤层吸附的物料还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷补充到地下水，这样即便污染源得到及时控制，地下水要完全恢复也需几十年甚至上百年的时间。 项目物料储存处、生产车间等均做好防渗措施，且项目液化石油气采用钢瓶储存，储存量少，储存时间短，故项目不会对周边地下水环境造成影响。 ③对大气环境影响分析 a、泄漏影响分析 项目物料采用钢瓶储存，储存在封闭车间内，项目物料用量较少，储存量较少，挥发性物料不会造成大面积的扩散，对大气环境影响较小。 b、火灾影响分析 易燃物料ABS、AS树脂分解产物为一氧化碳、二氧化碳及水，其中完全燃烧时产生二氧化碳，不完全燃烧时产生 CO。CO 在大气中比较稳定，不易与其他物质产生化学反应，其在进入大气后，由于大气的扩散稀释作用和氧化作用，一般不会造成危害，所以吸入时不为人们所察觉，是室内外空气中常见的污染物。当其浓度过高时，人在这种环境下待的时间较长，就会出现晕眩、头痛、怠倦的现象，CO 对人的主要危害就是引起组织缺氧，导致急性或者慢性中毒甚至有死亡的威胁。此外，CO 还可能造成听力与视力的损害，比如视野的减小或者听力的丧失。二氧化碳对环境影响主要为温室效应。 根据分析，项目出现火灾、爆炸事故概率较小，排放一氧化碳、二氧化碳经大气稀释、扩散后对周边大气环境影响较小。 ④对周边敏感点影响分析 根据现场踏勘，距本项目最近敏感点较少，项目区发生泄漏事故及火灾事故时，对其以外的区域理论上基本不造成影响。项目在日常经营过程中仍须加强管理，严防事故的发生，靠近物料储存区域应尽量避免人员长期滞留，以免加大事故损失。 8.5环境风险防范措施及应急要求 从上述环境风险分析结果可知，一旦发生火灾、泄露等事故，会对周围环境造成严重的影响。因此，建设单位应严格执行国家及有关部门颁布的标准、规范和规定，做好安全生产的防范措施和加强安全管理。 液化气为危险物质，具有发生事故的可能，供气单位应严格按照国家规定选用钢瓶。建设单位按规定操作，加强管理，保持钢瓶存放区清洁，严禁在充气车间附近出现明火，尽量避免风险事件的发生。 根据国家规定，供气钢瓶应满足以下要求： （1）投入使用的液化气气瓶，必须选用国家定点单位生产的产品，使用前应办理压力容器注册登记手续。 （2）液化气气瓶应按照国家规定定期检测，气瓶瓶体应有明显检定标识，其他 标志按照地方政府燃气管理部门规定执行。 （3）液化气钢瓶购置，生产技术科、安全环保部应经上级主管部门同意后，到有资质单位进行采购。 （4）检验报废的液化气气瓶，按规定统一进行处理，不得用于其它用途。 钢瓶装卸车应注意： （1）拉运车辆必须停靠在指定的位置，拉紧手制动，熄灭发动机； （2）卸车现场严禁烟火，不得使用易产生火花的工具和用品； （3）装卸人员不得随意离开现场、启动车辆； （4）发生雷击和其他异常情况时，立即停止卸车。 建设单位用气过程必须遵守下列规定： （1）不得用明火试漏，如发现钢瓶漏气，应及时通知或送到液化气站检查处理； （2）严禁私自修理角阀和调压器； （3）严禁私自倒出瓶内液化气和处理残液； （4）钢瓶应放在阴凉处，夏季防止曝晒； （5）严禁对钢瓶敲击、碰撞或在地面上拖拉； （6）严禁用火、蒸汽、热水和其它热源对钢瓶加热； （7）禁止将钢瓶倒置使用，严禁钢瓶互相倒气； （8）钢瓶应保持清洁完好，所有附件保持完整。 1、生产厂房、易燃物品贮存区须确保全面通风、配备相应品种和数量的消防器材、设置必要的防火防爆与降温等技术措施，预留必要的安全间距，远离火种和热源，防止阳光直射。 2、易燃物品贮存区禁止明火进入，禁止使用易产生火花的设备与工具，所有照明、通风、空调、报警设施及用电设备均应采用防爆型装置。 3、定期对操作人员进行安全生产与安全知识培训，并制定严格的安全操作规程，切实加强生产过程中的温度控制，保证劳动安全，防止意外事故的发生。 4、物料贮存在专门贮存场所内；贮存场所为封闭设施，必须有防雨、防晒、防渗、防尘、防扬散和防火措施，并有足够的疏散通道；物料储存区远离火种、热源。物料分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物，项目液体物料储存区周围设置围堰，厂房必须经消防部门验收。 5、设备消防水池及移动式灭火装置 根据《建筑设计防火规范》、《建筑灭火器配置设计规范》的相关要求，项目区配置固定式消防系统和小型移动性的灭火系统。 6、项目应制定应急预案，生产和贮运系统一旦出现突发事故，应按事先拟定的应急方案，进行紧急处理。 本项目具有潜在的火灾、泄漏事故危险性，因此，本项目施工和运营过程中必须进行合理布置、严格执行国家的防火安全设计规范，保证施工质量，严格安全生产制度，严格管理，提高操作人员的素质和水平，避免或减少事故的发生。在认真落实项目拟采取的安全措施及评价所提出的安全措施后，项目环境风险属于可接受水平。 9、环境管理及监测计划 按照“三同时”制度的指导思想，在项目完成后，必须加强环境管理和监测计划，使各种污染物的排放达到国家有关排放标准要求，从而提高企业的管理水平和社会环境质量，使企业得以最优化发展。为此，本项目应当配备专门的环境管理及监测机构，并确定相应的职责，制定监测计划。 环境管理 本项目建成后，企业要完善行政、运行组织机构，设置环保科，明确直属分管领导，负责环境管理工作。监测工作可依托有资质的检测单位组织开展。 环保科的机构任务及主要内容：环保科负责日常环境管理工作。主要职责由以下几项内容组成： ①贯彻执行环境保护法律法规和标准的有关规定。 ②组织制定和修改企业环境保护管理规章制度并监督执行。 ③制定并组织实施环境保护规划和计划。 ④领导和组织环境监测。 ⑤检查环境保护设施的运行情况，发现问题及时提出整改措施与建议。 ⑥推广应用环境保护先进技术和经验，推进清洁生产新工艺。 ⑦组织开展环境保护科研和学术交流。 ⑧按照上级环保主管部门的要求，制定环保监测计划并组织、协调完成监测计划。 ⑨组织开展环境保护专业技术培训，提高人员素质水平。 ⑩组织污染源调查，弄清和掌握厂区污染状况，建立污染源档案，并做好环境统计工作。 排污口规范化管理 排污口是项目投产后污染物进入环境、对环境产生影响的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。 排污口规范化管理的基本原则 ①向环境排放污染物的排污口必须规范化； ②排污口应便于采样与计量检测，便于日常现场监督检查。 排污口立标管理 ①污染物排放口，应按国家《环境保护图形标志》（15562.1-1995）的规定，设置国家环保总局统一制作的环境保护图形标志牌；排放口图形标志牌见下图5。 ②污染物排放口的环境保护图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m。 图5 排放口图形标志牌 排污口建档管理 ①要求使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志牌登记证》，并按要求填写有关内容。 ②根据排污口管理档案内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。 （2）监测计划 企业的环境监测工作可委托有资质的检测单位开展，厂内不设置单独的监测室。根据《排污单位自行监测技术指南》等相关要求，拟监测计划见表34。 表34 污染源监测计划表 污染源 监测点 监测项目 监测计划 废气 注塑工序排气筒DA001 非甲烷总烃 1次/年 噪声 四周厂界外1m处 等效声级 1次/年 固废 统计厂内固体废物种类、产生量、处理方式(去向)、记录活性炭更换次数、台账等 每月统计一次 10、“三同时”验收 表35 “三同时”验收一览表 序 号 污染物 措施名称 数量及位置 环保投资（万元） 验收标准 1 废水 化粪池 厂区 2 满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中旱作标准 2 注塑废气 负压收集+集气罩+UV光氧催化装置+活性炭+15m高排气筒 产污处，1套 40 满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]）162号）中有关排放建议值的要求及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关要求 4 充气废气 15m高排气筒，排风地沟、防爆风机并建排风筒安装可燃气体浓度检测报警仪 产污处，1套 20 满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]）162号）中有关排放建议值的要求及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关要求 5 噪声 防震垫、消声器、隔音罩 若干，高噪音设备处 8 满足《工业企业厂界环境噪 声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 6 固废 垃圾桶 若干，车间 0.2 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） 一般固废暂存间10m2 1间，仓库内 2 危废暂存间5m2 1间，仓库内 0.8 《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中标准要求 合计 26 项目总投资120000万元，其中环保投资73万元，占总投资的0.06% |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 注塑废气 | 非甲烷总烃 | 负压收集+光氧催化装置+活性炭装置 | 满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]）162号）中有关排放建议值的要求及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关要求 |
|  | 充气废气 | 非甲烷总烃 | 15m高排气筒，排风地沟、防爆风机并建排风筒安装可燃气体浓度检测报警仪 | 满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]）162号）中有关排放建议值的要求及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关要求 |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH、COD、SS、NH3-N、BOD | 化粪池 | 满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中旱作标准 |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 选购低噪声设备、低振动型设备；基础减振；厂房隔声； 距离衰减；车间内合理布局 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | / |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 统一收集后由环卫部门清运至垃圾中转站进行处理 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 废包装材料 | 定期外售 |  |
|  | 废打火机壳和边角料 | 经破碎后回用 |  |
|  | 收集粉尘 | 回用于生产 |  |
|  | 废活性炭 | 委托有资质单位处理 | 《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中标准要求 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险防范措施 | 液化气钢瓶等存放处周围设置围堰、消防设施（灭火剂、消防沙等），做好防渗措施等 |
| 其他环境管理要求 | / |

# 六、结论

夏邑县百分电子科技有限公司年生产10亿支打火机及配件项目符合国家产业政策，项目选址符合当地规划及土地政策，布局合理，对区域的大气、地表水、声环境等影响较小，不会导致评价区域环境功能明显改变，没有明显的环境制约因素。采取的污染防治措施有效、可行，建设单位在落实各项污染防治措施，严格执行“三同时”制度，确保各项污染物达标排放后，从环保角度分析，本项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物（t/a） | / | / | / | 0.2 | 0 | 0.18 | +0.2 |
|  | 非甲烷总烃（t/a） | / | / | / | 0.266 | 0 | 0.266 | +0.266 |
| 废水 | 废水量(万m3/a) | / | / | / | 0 | 0 | 0 | +0 |
|  | COD(t/a) | / | / | / | 0 | 0 | 0 | +0 |
|  | NH3-N(t/a) | / | / | / | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾（t/a） | / | / | / | 4.5 | 0 | 4.5 | +4.5 |
|  | 废包装材料（t/a） | / | / | / | 2 | 0 | 2 | +2 |
|  | 收集粉尘（t/a） | / | / | / | 1.8 | 0 | 1.8 | +1.8 |
|  | 废打火机壳和边角料 | / | / | / | 2 | 0 | 2 | +2 |
| 危险废物 | 废活性炭（t/a） | / | / | / | 3.36 | 0 | 3.36 | +3.36 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

注	释

附件：

附件1   环评委托书

附件2   发改委备案

附件3   营业执照

附件4   土地证明

附件5   承诺书

附图：

附图一   项目地理位置图

附图二   周围环境示意图

附图三   厂区平面布置图

附图四   现场踏勘照片

# Text boxes

冷却用水

附件农民拉走肥田

市政供水

12

生活用水

化粪池

8

2

8

10

损耗2

损耗2

图1    项目水平衡图（单位：m3/d）

施工废水、建筑垃圾及施工人员垃圾

噪声

基础工程

主体工程

设备安装

噪声、扬尘

噪声、扬尘

图2  项目施工期工艺流程及产污环节示意图

外购半成品原料

组装

入库

废气、固废

废气、固废

废气、固废

充气

AS/ABS树脂

注塑成型

印刷

下脚料、次品

破碎

组装

废气

包装入库