# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 夏邑县百分电子科技有限公司年产打火机配件压电陶瓷10亿对项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2307-411426-04-01-122831 |
| 建设单位联系人 | 宋福贵 | 联系方式 | 17698938989 |
| 建设地点 | 河南省商丘市夏邑县会亭镇西工业园区 |
| 地理坐标 | （ 116 度 3 分 6.122 秒， 34 度 6分 12.384秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3985电子专用材料制造，C3073特种陶瓷制品制造 | 建设项目 行业类别 | 三十六、计算机、通信和其他电子设备制品业39 中“电子元件及电子专用材料制造398”中“电子专用材料制造（电子化工材料制造除外）为编制报告表项目”；二十七、非金属矿物制品业30 中“陶瓷制品制造307中“特种陶瓷制造”为豁免项目 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 夏邑县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2307-411426-04-01-122831 |
| 总投资（万元） | 5000 | 环保投资（万元） | 46.5 |
| 环保投资占比（%） | 0.93 | 施工工期 | 2 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 42000m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 与《夏邑县城乡总体规划(2017-2035)》主要内容相符性分析 根据《夏邑县城乡总体规划(2017-2035)》，规划区范围包括规划中心城区、城市近郊区以及城市行政区域内因城市建设和发展需要实行规划控制的区域。 中心城区规划范围为本次规划的中心城区空间增长边界范围内用地，北至北环路以北800米，东至东外环路，南至南外环路，西至西外环路，面积共计86.5平方公里。本次规划期限为2017-2035年，其中近期至2020年。 城镇空间布局结构：规划县域形成“中心引领，轴带拓展，四区协同，多点联动”的城镇发展格局。 中心引领：中心城区作为夏邑县城乡发展极核和统筹城乡、吸纳农村人口就近转移的重要载体。 轴带拓展：沿“车站—中心城—会亭”打造县域工业发展轴，沿“济阳—中心城—太平”打造县域休闲旅游产业集聚轴。 四区协同：中心城及其周边紧密发展区、东部经济区、北部经济区和西南经济区四个功能各异而又协同发展的经济发展区。 多点联动：中心镇、特色镇作为城乡统筹发展的重要节点，通过示范效应带动整体发展。 相符性分析：项目位于商丘市夏邑县会亭镇西工业园区，为打火机电子配件制造项目，占地面积42000m2，根据附图6可知，项目用地性质为工业用地，符合夏邑县会亭镇土地利用总体规划。 |
| 其他符合性分析 | 1.1、项目与商丘市“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线：本项目位于河南省商丘市夏邑县会亭镇西工业园区，周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求。因此本项目选址不在生态保护红线范围内。 （2）环境质量底线：根据环境质量现状调查，本项目区域地表水环境质量能够满足相应的级别要求。项目实施后废气、噪声等污染物经过相应措施治理后能够达标排放，项目无外排废水，项目产生的固体废物均能够得到妥善处置，不会对环境造成影响。因此项目建设符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线：本项目用地符合规划要求，符合土地资源利用上线管控要求，项目本身营运不会消耗大量资源，符合资源利用上线的要求。 （4）环境准入清单：根据《商丘市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（商政[2021]5号），商丘市“三线一单”分区管控及要求如下： ①生态分区管控 全市共划定61个生态环境分区管控单元。其中：优先保护单元15个，面积占全市国土面积的2.76%；重点管控单元37个，面积占全市国土面积的15.94%；一般管控单元9个，面积占全市国土面积的81.3%。 ②生态环境准入清单 以全市划定的61个生态环境管控单元为基础，根据各单元环境属性特征，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率等方面对各环境管控单元提出原则性的禁止、限制性开发要求，建立我市“1+9”生态环境准入清单模式。“1”为我市总体生态环境准入清单，“9”为两区六县一市生态环境准入清单。 根据《商丘市生态环境局关于动态更新<商丘市生态环境准入清单（试行）>的函》（2022年4月27日），商丘市生态环境准入清单包括商丘市生态环境总体准入要求、商丘市各县区分区管控单元生态环境准入清单。本项目位于商丘市夏品县会亭镇西工业园区，项目所在地环境管控单元编号为ZH41142630001，为一般管控单元。本项目与<商丘市生态环境准入清单（试行）>的函》（2022年4月27日）符合性分析见表1-1、表1-2。 表1-1 商丘市生态环境总体准入要求 管控维度 准入要求 本项目情况 相符性 空间布局约束 全市禁止新增化工园区。全市原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。 严禁不符合我市主体功能定位的各类开发活动，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。现有以“两高”行业为主导产业的园区规划环评应增加碳排放情况与减排潜力分析，推动园区绿色低碳发展。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。 禁止勘查高硫高灰煤炭资源，禁止开采可耕地砖瓦粘土。禁止开采区内，除国家基础性、公益性地质调查及符合政策要求的项目外，一律不得新设探矿权、采矿权和矿产勘查项目，严厉打击和取缔违法采矿活动。禁止开采区内，在不影响禁止区主体功能，并征得相关管理部门同意的情况下，可以进行地热、矿泉水等矿产资源的勘查开发利用。限制开采高硫高灰煤，不再新建高硫高灰煤矿井。在限制开采区内，要严格控制限制开采矿种矿业权的设置，确实需要设置矿业权时，应严格规划审查，进行专门的规划论证。4、全市范围内禁止制造、进口、销售和注册登记国五(不含)以下排放标准的柴油车。全市原则上不再办理使用登记和审批35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。重点区域禁止建设生产和使用高非甲烷总烃含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。全面淘汰退出达不到标准的落后产能和不达标企业。实施重污染企业退城搬迁，加快城市建成区、人群密集区、重点流域的重污染企业和危险化学品等环境风险大的企业搬迁改造、关停退出，推动实施一批水泥、平板玻璃、化工、商砼企业等重污染企业退城工程。 生态控制区主要包括生态公益林和地质灾害高易发区，依照《国家级公益林管理办法》和《河南省生态公益林管理办法》对市域21.19万亩公益林进行严格保护；对于市域地质灾害高易发区应加强监测和安全防护，禁止在相关区域进行建设。河流水域包括涡河、惠济河、黄河故道、沱浍河、大沙河、王引河等主要河流，完善河道两侧绿化建设，防治水土流失，严禁非法占用滩涂湿地。 6、矿产资源密集区是指市域范围内蕴含具有开采价值的各类金属、非金属矿藏的地区以及其必要的生产生活和安全防护范围，主要分布在永城、睢县、柘城。按照《中华人民共和国矿产资源法》《河南省采矿管理条例》进行管制。历史文化保护区主要包括商丘古城（含宋国故城遗址、大运河遗址、睢县古城、夏邑古城、虞城利民古城等的保护范围、建设控制地带和风貌协调区），整体保护古城的自然环境、肌理格局、文物古迹、历史建筑和环境要素，按照《中华人民共和国文物保护法》、《历史文化名城名镇名村保护条例》、《河南省历史文化名城保护条例》的规定实施管制。 本项目属于电子专用材料制造项目，不属于禁止建设类项目，不属于“两高”行业；本项目属于国家鼓励类项目中第十二条中第12款中“陶瓷基板、陶瓷绝缘部件、电子陶瓷材料及部件”，符合国家和地方相关产业政策；本项目不设置锅炉，生产过程不使用含高非甲烷总烃量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂，且项目选址区域不属于生态控制区、矿产资源密集区和历史文化保护区。 相符 污染物排放管控 1、新、改、扩建项目主要污染物排放要满足当地总量减排要求。重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物(非甲烷总烃)全面执行大气污染物特别排放限值。 2、全面改善区域环境质量。建设项目应满足区域环境质量改善目标的管理要求。区域环境空气、地表水环境质量不能满足环境功能区划标准时，重点行业建设项目主要污染物实行区域倍量削减；区域环境空气、地表水环境质量满足环境功能区划标准后，重点行业建设项目主要污染物实行区域等量削减。 3、十四五期间全面落实建成区污水处理厂“提质增效工程”及加快补齐城镇污水收集和处理设施短板工程。新建城区管网和污水处理设施要与城市发展同步规划、同步建设，做到雨污分流，加强城市初期雨水收集处理设施建设，有效减少城市面源污染。城市建成区、产业集聚区、工业园区污水处理厂扩建工程设计出水标准优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准设计，鼓励化学需氧量、氨氮、总磷排放浓度达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水体水质标准要求，鼓励现有工程随扩建工程一并完成提标改造工程。具备条件的县级以上污水处理厂全部建设尾水人工湿地，进一步提升污水处理水平。 4、十四五期间，进一步扩大涉气工业企业监控范围，对全市应急管控和错峰生产企业进行全面筛查，全市满足自动监控设施建设标准的涉气企业全部完成自动监控设施建设；开展有色金属冶炼、铅酸蓄电池等行业企业含重金属无组织废气排放污染治理，确保废气中重金属污染物持续、稳定达标排放；开展砖瓦、钢铁、有色等重点行业企业提标改造和污染深度治理，严格排污许可管理，推动工业企业绿色发展转型；强化挥发性有机物污染治理；制定砖瓦窑等工业炉窑综合整治实施方案，凡不能达标排放的砖瓦窑等工业炉窑，依法一律实施停产整治；推进工业绿色升级，加快实施钢铁、石化、化工、有色、皮革等行业绿色化改造，加强造纸、农副食品加工、毛皮制革、印染、有色金属、原料药制造、电镀等水污染物排放行业重点企业强制性清洁生产审核，全面推进其清洁生产改造或清洁化改造；全面取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）等工业燃煤设施，全市建成区实现工业燃煤全替代。 5、控制农业氮源排放，持续做好秸秆综合利用和禁烧工作，加强农村散煤燃烧监管、减少BC（黑碳气溶胶）排放；全市主要农作物化肥、农药使用量实现零增长，农药包装废弃物回收处理推广到全市30%的产粮（油）大县和所有蔬菜产业重点县；基本实现农膜全面回收利用；加强农村黑臭水体整治及秸秆综合利用率；梯次推进农村生活污水治理，根据工作实际，对需调整的内容及时修编，细化配套制度，力争实现县级层面的统一规划、统一建设、统一运行、统一管理，集中连片推进。 6、有色金属冶炼、铅酸蓄电池、石油加工、化工、电镀、制革和危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要按照国家企业拆除活动污染防治的技术规定，事先制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案，明确残留污染物清理和安全处置措施，报县级生态环境部门、工业和信息化部门备案并技术评审。 7、鼓励土壤污染重点监管单位因地制宜实施管道化、密闭化改造，重点区域防腐防渗改造，物料、污水、废气管线架空建设和改造，从源头上防范土壤污染。 本项目 主要污染物排放要满足当地总量减排要求，且本 项目不属于重点行业。 相符 环境风险防控 1、柘城、夏邑、虞城、睢阳区、示范区等跨市界断面所在县（区）的环保部门要加强与下游县、区及亳州、鹿邑、永城等城市的沟通协调，共同做好流域水污染联防工作，防止出现跨界污染事件。各县（区）政府（管委会）制定水污染应急预案，建立应急联动机制，明确预警预报程序，完善应急处置和保障体系。加强应急管理培训和学习交流，开展流域水污染防控应急演练，提高跨界突发水污染事件处置能力与应急管理工作水平。 2、永城、宁陵涉及化工的产业集聚区，需在十四五规划初期建成园区风险防范应急保障措施，在集聚区纳污河流或雨水、泄洪河沟下游处（汇入具有水体功能区划河流之前）设置拦截设施、园区事故池等具体应急措施，拦截化工企业厂区不可控的风险事故废水，坚决杜绝区域风险事故废水进入地表河流引发恶劣的流域污染事件。 3、做好优先保护单元内饮用水源等重要生态环境敏感目标的环境风险防范，开展涉重企业等安全隐患排查和风险评估，依法依规整治监管；做好钢铁、有色、化工、制药、制革等涉及重大环境风险源和危险化学品企业环境风险防范，编制环境风险应急预案，落实环境风险防范和应急措施，强化环境风险防控及应对处置能力，建立“企业—园区—政府”三级区域环境风险应急联控机制；加强对农用地土壤污染风险区域，特别是毛皮制革、有色金属、电镀等重点监管企业和工业园区周边农用地土壤的监测，完善土壤污染防治体系，强化土壤环境风险控制，做好耕地保护，保障粮食安全。 4、用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块，以及腾退工矿企业用地为重点，依法开展土壤污染状况调查和风险评估；优先对重点行业企业用地调查查明的潜在高风险地块，开展进一步调查和风险评估。 本项目 属于电子专用材料制造项目，项目运营期产生的生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排；平磨用水和水洗废水经沉淀池处理后用于厂区洒水抑尘。 相符 资源开发效率要求 1、十四五期间，全市煤炭消费总量控制完成国家、省、市下达目标要求。全市能耗增量控制目标控制完成国家、省、市下达目标要求。 2、十四五期间，全市年用水总量控制完成国家、省、市下达目标要求。水资源利用效率和效益明显提升，地下水超采得到进一步控制，农村居民集中供水实现全覆盖，全面解决贫困人口饮水安全问题；积极开展中水资源利用，在火电、纺织、化工、食品、发酵等高耗水行业，开展水效“领跑者”行动，推进企业串联用水、分质用水、一水多用和梯级循环利用，提升工业污水资源化利用效率；加快城市污水处理厂及产业集聚区污水处理厂中水建设工程，切实推进中水利用进程，集中供热中心、热电联产项目限制取用地下水，高耗水企业中水回用率达到32%以上。 3、重点开展火电、钢铁、石化、化工、纺织、造纸、食品等高耗水工业行业节水技术改造，大力推进工业水循环利用，推进节水型企业、节水型工业园区建设；新、改、扩印染项目清洁生产水平应达到《清洁生产标准纺织业（棉印染）》国际先进水平，禁止不能满足土地投资强度和清洁生产水平要求的印染企业和与规划定位不相符的印染企业入驻。新、改、扩印染项目印染总规模不得超出规划的印染规模，允许规划内印染规模等量替代，禁止超出规划单纯新增印染产能。 4、实行严格的耕地保护制度和节约用地制度，强化土地资源开发利用管理，提高土地集约化利用程度和建设用地利用效率，内部挖潜解决新增建设用地。 本项目运营期不消耗煤炭；本项目用地为工业用地，符合用地规划。 相符 表1-2 商丘市夏邑县环境管控单元生态环境准入清单 管控要求 本项目建设情况 空间 布局 约束 1、加强对农业空间转为生态空间的监督管理，未经国务院批准，禁止将永久基本农田转为城镇空间。鼓励城镇空间和符合国家生态退耕条件的农业空间转为生态空间。严禁在优先保护类耕地集中区域新建化工、电镀、制革等行业企业以及可能造成耕地土壤污染的建设项目。 2、鼓励做大做强食用菌等特色农业，大力发展设施果蔬、渔业、苗木、花卉、采摘等休闲观光创意生态循环农业。鼓励依托当地优势产业建设特色专业园区。 本项目用地性质属于工业用地，且项目储存仓库、生产车间均进行防渗处理。因此，本项目符合空间布局约束的要求。 污染 物排 放管 控 1、禁止向耕地及农田沟渠中排放有毒有害工业、生活废水和未经处理的养殖小区畜禽粪便；禁止占用耕地倾倒、堆放城乡生活垃圾、建筑垃圾、医疗垃圾、工业废料及废渣等废弃物。禁止涉重企业含重金属废水进入城市生活污水处理厂。禁止填埋场渗滤液直排或超标排放。 2、加强畜禽养殖污染防治，畜禽规模养殖场（小区）要配套建设与养殖规模相适宜的粪便污水防渗防溢流贮存设施，以及粪便污水收集、利用和无害化处理设施；积极引导散养密集区实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。 3、大力推进区域污水处理厂及污水收集管网建设工作，新建或扩建城镇污水处理厂必须达到或优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准。 4、持续开展农村环境综合整治，加快推进农村生活污水处理设施建设，不断提高已建成农村污水处理设施稳定正常运行率。 项目运营期产生的生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排；平磨用水和水洗废水经沉淀池处理后用于厂区洒水抑尘；项目产生的固废均能得到妥善处置，不会占用耕地倾倒或堆放。因此，本项目符合污染物排放管控的要求。 环境 风险 防控 1、涉及危险化学品生产、储存、使用的企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 2、调查评估垃圾填埋场周边土壤环境状况，对周边土壤环境超过可接受风险的，应采取限制填埋废物进入、降低人体暴露健康风险等管控措施。 3、对高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管控名录。 本项目厂区范围内均进行防渗处理，因此，本项目符合环境风险防控的要求 根据上表对比分析可知，本项目满足商丘市夏邑县生态环境准入清单的要求。 （5）负面清单 根据《市场准入负面清单（2022年版）》，本项目不在禁止准入类事项之列。符合准入条件，不会制约主导产业及其他重点发展产业的发展。 综上所述，本项目的建设能够满足“三线一单”的要求。 1.2、产业政策相符性 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订），本项目属于“第一类鼓励类，十二、建材，12、陶瓷基板、陶瓷绝缘部件、电子陶瓷材料及部件”。因此，本项目属于鼓励类建设项目，符合国家产业政策。 1.3、与《河南省2023年蓝天保卫战实施方案》相符性分析 表1-3 本项目与《河南省2023年蓝天保卫战实施方案》相符性分析 文件要求内容 本项目情况 符合性 实施工业污染排放深度治理。以钢铁、水泥、焦化、电解铝、氧化铝、砖瓦窑、玻璃、陶瓷、炭素、耐火材料、石灰窑等行业工业窑炉为重点，全面提升污染物治理设施、无组织排放管控和在线监控设施运行管理水平，加强物料运输、装卸储存及生产过程中的无组织排放控制，推进实施清洁生产改造，确保污染物稳定达标排放。2023年5月底前，全面排查除尘脱硫一体化、简易碱法脱硫、简易氨法脱硫脱硝、湿法脱硝、氧化法脱硝等低效治理设施以及低温等离子、光催化、光氧化等非甲烷总烃简易低效治理设施；取缔直接向烟道内喷洒脱硫脱硝剂等敷衍式治理工艺。10月底前，对无法稳定达标排放的通过更换适宜高效治理工艺、提升现有治污设施处理能力、清洁能源替代等方式完成分类整治，对人工投加脱硫脱硝剂的简易设施实施自动化改造。 项目运营期产生的铅及其化合物、非甲烷总烃经过袋式除尘器处理后+三级活性炭吸附装置处理+15m高排气筒（D002）排放。 符合 持续加大无组织排放整治力度。2023年5月底前，排查含非甲烷总烃物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源，在保证安全生产前提下，督促企业通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，对非甲烷总烃无组织排放废气进行综合治理，将需要集气罩收集无组织排放的集气流速测量监控纳入日常管理工作中监督落实；按要求对气态、液态非甲烷总烃物料的设备与管线组件密封点大于等于1000个的企业开展泄漏检测与修复工作；焦化行业使用红外热成像仪、火焰离子化检测仪（FID）等设备定期对酚氰废水处理池密闭设施、煤气管线及焦炉等装置进行巡检修护，防止逸散泄漏；产生含挥发性有机物废水的企业，采取密闭管道等措施逐步替代地漏、沟、渠、井等敞开式集输方式，减少挥发性有机物无组织排放。 本项目非甲烷总烃物料储存不产生有机废气，生产中产生的非甲烷总烃经过三级活性炭吸附装置处理+15m高排气筒（D002）排放。 符合 大力提升治理设施去除效率。4月底前，按照行业特点、企业规模、废气成分、废气量、含水（尘）率等，综合分析治理技术与非甲烷总烃废气处理工艺可行性、规模匹配性，建立问题企业清单台账，指导帮扶企业做好活性炭更换频次、更换量、购买记录、活性炭质检报告等台账记录，RTO和RCO设施吸附剂再生频次、焚烧温度等记录数据至少保留一年以上。6月底前，对废气处理效率低下的企业实施提升治理。 环评要求企业定期更换活性炭，并记录活性炭更换频次、更换量、购买记录、活性炭质检报告等台账记录。 符合 由上表可知，本项目建设符合《河南省2023年蓝天保卫战实施方案》（豫环委办[2023]4号）中相关要求。 1.4、与《关于印发商丘市2023年蓝天、碧水、净土保卫战三个实施方案的通知》（商环委〔2023〕1号）相符性分析 表1-4 本项目与（商环委〔2023〕1号）相符性分析 文件要求内容 本项目情况 符合性 商丘市 2023 年蓝天保卫战实施方案 实施工业炉窑清洁能源替代。在钢铁、建材、有色、化工、铸造等重点行业及其他行业加热、烘干、蒸汽供应等环节, 加快淘汰不达标的燃煤锅炉和以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的加热炉、热处理炉、干燥炉等炉窑，实施清洁低碳能源 或利用工厂余热、集中供热等进行替代。 本项目采用电能作为能源 符合 开展锅炉综合治理“回头看”。2023 年11月底前，全面淘汰35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉（含茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施）；鼓励淘汰4蒸吨/小时以下生物质锅炉，保留及现有生物质锅炉应采用专用炉具，禁止掺烧煤炭、垃圾、工业固体废物等其他物料；推进燃气锅炉低氮燃烧改造取消烟气再循环系统开关阀，确有必要保留的，通过设置电动阀、气动阀或铅封等方式加强监管。加强燃煤锅炉、生物质锅炉除尘、脱硫、脱硝设施运行管理，强化全过程排放控制和监管力度，对于污染物无法稳定达标排放的，依法依规实施整治。 本项目采用电能作为能源，不涉及燃煤、生物质燃料等。 符合 强化重污染天气应急分类分级管控，持续推进重点行业企业绩效分级，加强应急减排清单标准化管理，鼓励企 业加快实施升级改造，建立完善“有进有出”动态调整机制，着力培育一批绩效水平高、行业带动强的省级绿色标杆企业，对存在环境违法违规行为、环境绩效水平达不到相应指标要求的企业实施降级处理。 本项目在封闭式车间进行生产，生产过程中产生的颗粒物采用袋式除尘设备进行处理，符合《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）涉PM 企业相关要求。 符合 商丘市 2023 年碧水保卫战实施方案 照“依法取缔一批、清理合并一批、规范整治一批”要求，逐一明确入河排污口整治具体措施、 时间节点、责任主体等，并建立整治销号制度，对排污口进行取 缔、合并、规范，形成排污口清单。 本项目无外排废水、不设置入河排污口 符合 严格落实环境准入，落实“三线一单”生态环境分区管控体系，构建以“三线一单” 为空间管控基础、环境影响评价为环境准入把关、排污许可为企业运行守法依据的 生态环境管理框架。在造纸、焦化、氮肥、农副食品加 工、皮革、印染、有色、原料药制造、电镀等重点水污染物排放行业，深入推进清洁生产审核，推动清洁生产改造，减少单位产品耗水量和单位产品排污量，促进企业废水厂内回用。 本项目符合国家产业政策、商丘市“三线一单”生态环境准入清单等， 本项目不属于重点水污染物排放行业。 符合 商丘市 2023 年净土保卫战实施方案 在全市开展危险废物非法堆放、贮存、倾倒和填埋问题排查，严厉打击非法转移、 倾倒、处置等 违法行为。抓好汛期危险废物环境风险隐患排查。加强废弃危险化学品等危险废物环境管理，完善危险废物申报登记制度，压实涉废弃危险化学品企业主体责任，强化废弃危险化学品等危险废物全过程管理。推动涉重金属企业绿色 发展，动态更新全口径涉重金属重点行业 企业清单。 本项目产生的固体废物均得到合理处置，不乱排乱倒。 符合 由上表知，本项目的建设符合《关于印发商丘市2023年蓝天、碧水、净土保卫战三个实施方案的通知》（商环委〔2023〕1号）中相关规定。 1.5、与《河南省“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划》相关内容分析 表1-5 本项目与（河南省“十四五”规划）相符性分析 河南省“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划 本项目情况 符合性 坚决遏制“两高”项目盲目发展，严把准入关口，严格分类处置，落实产能置换、煤炭消费减量替代和污染物排放区域削减等要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。 本项目不属于“两高”项目。 相符 原则上禁止新增钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）等行业产能，合理控制煤制油气产能，严控新增炼油产能。 本项目不属于以上禁止新增项目。 相符 实施终端用能清洁化替代。全面推行清洁能源替代，加快农业、工业、建筑、交通等各用能领域电气化、智能化发展。重点削减小型燃煤锅炉、民用散煤与农业用煤消费量。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用工业余热、电厂热力、清洁能源等进行替代。 本项目不涉及燃煤锅炉。 相符 加强非甲烷总烃全过程综合管控。建立完善石化、化工、包装印刷、工业涂装、家具制造等重点行业源头、过程和末端全过程综合控制体系，实施非甲烷总烃排放总量控制。开展涉非甲烷总烃产业集群排查及分类治理，推进省级开发区、企业集群因地制宜推广建设涉非甲烷总烃“绿岛”项目，统筹规划建设一批集中涂装中心、活性炭集中处理中心、有机溶剂回收中心。开展原油、成品油、有机化学品等储罐排查，逐步取消炼油、石化、煤化工、制药、农药、化工、工业涂装、包装印刷等企业非必要的非甲烷总烃废气排放系统旁路。完善行业和产品标准体系，扩大低（无）非甲烷总烃产品标准的覆盖范围。全面推进使用低非甲烷总烃含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，建立低非甲烷总烃含量产品标志制度。 项目运营期产生的铅及其化合物和非甲烷总烃经过袋式除尘器处理后+三级活性炭吸附装置处理+15m高排气筒（D002）排放。 相符 严控涉重金属及不符合土壤环境管控要求的项目落地。 且项目选址为工业用地，符合园区用地规划。 相符 提升危险废物环境监管能力。完善危险废物环境重点监管单位清单，提升信息化监管能力和水平，强化全过程环境监管。 本项目危险废物分类收集存放，并定期交由有资质单位进行处理，并设立台账，保存三年。 相符 严格落实排污许可制度。持续推进排污许可证换证或登记延续动态更新。实行排污许可“一证式”管理，实施固定污染源全过程管理和多污染物协同控制，建立基于排污许可证的排污单位监管执法体系和自行监测监管机制。推动总量控制、生态环境统计、生态环境监测、生态环境执法等生态环境管理制度衔接，实现重点行业环境影响评价、排污许可、监管执法全闭环管理。 本项目按要求进行排污许可证的申请后方可实施排放污染物。 相符 由上表知，本项目的建设符合《河南省“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划》相关内容要求。 1.6、与《商丘市“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划》（商政〔2022〕37号）相符性分析 表1-6 本项目与（商政〔2022〕37号）相符性分析 主要任务 文件要求内容 本项目情况 符合性 积极推动产业发展生态化 严格环境准入。从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设，加大钢铁、烧结砖瓦、电解铝等行业落后产能淘汰和过剩产能压减力度。原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉，禁止新增化工园区。国家、省绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到B级以上要求。 加快落后产能淘汰。按照《河南省淘汰落后产能综合标准体系》，落实河南省利用综合标准依法依规推动落后产能退出年度工作方案，严格执行能耗、环保、质量、安全、技术等法规标准，建立淘汰类工业产能和装备清单，对国家和省、市明确的落后生产工艺装备和落后产品，实施落后产能清零行动，持续推进传统产业淘汰升级。 本项目不属于高耗能、高排放和产能过剩等禁止类项目，不属于“两高”行业，不使用煤气发生炉和燃煤锅炉；本项目属于国家鼓励类项目，符合国家相关产业政策。 符合 推进污染深度治理与精细化管理 强化扬尘污染整治。全面推行绿色施工，将绿色施工纳入企业资质评价、信用评价。继续推进道路、水利等线性工程“散尘”治理，强化监督监管实行全方位管控。大力推进道路清扫保洁机械化作业，提高道路机械化清扫率，渣土车实施硬覆盖与全封闭运输。根据大气环境质量改善要求和能源消费结构，逐步扩大高污染燃料禁燃区范围，深入开展禁燃区散煤焚烧及煤场清理专项行动，大力推进农副产品烘干、烤烟、畜牧业生产设施等领域的散煤治理，高污染燃料禁燃区内生产、销售、使用散煤全部清零。强化裸露地面、物料堆场、露天矿山等综合整治。严控平均降尘量，实施网格化降尘量监测考核体系。 项目租赁现有厂房进行生产，不存在施工期，没有施工扬尘。项目营运期产生的粉尘经袋式除尘器处理后达标排放；产生的铅及其化合物和非甲烷总烃经过袋式除尘器处理后+三级活性炭吸附装置处理+15m高排气筒排放；同时车间密闭。 符合 强化水生态环境系统治理 持续削减化学需氧量和氨氮等主要水污染物排放总量，加强总磷、高锰酸盐指数排放控制，力争到2025年，市域水环境质量全面改善。包河宁陈闸、吕楼、马桥，浍河业庙、黄口，沱河老杨楼、张板桥、小王桥等8个国考断面稳定达标，废黄河吴屯水库、惠济河柘城砖桥、王引河祖楼3个国考断面扣除上游来水影响水质稳定达标，包河、东沙河、响河、古宋河、柘城废黄河水质全面改善；水资源保障能力明显提升，消除浍河、沱河、永安沟部分河段断流状况；水生态恢复工作初见成效，王引河、沱河水生态得到初步改善，废黄河完善的水生态系统得到有效保护。县城以上建成区黑臭水体全面消除；城市饮水安全保障水平显著提升。 项目为电子专用材料制造行业，不属于高污染行业企业，满足“三线一单”的相关要求，项目运营期产生的生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排；平磨用水和水洗废水经沉淀池处理后用于厂区洒水抑尘；项目实施后按照相关要求申报排污许可证，持证排污，并定期开展企业自行监测。 符合 推进土壤安全利用 加强建设用地准入管理。持续更新建设用地土壤污染风险管控和修复地块名录，严格准入管理。未依法完成土壤污染状况调查和风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。加强建设用地规划、出让、转让、用途变更、收回、续期等环节监管，确保土壤环境保护相关政策要求得到落实。加强暂不开发利用污染地块生态管控，确需开发利用的，依法实施管控修复，优先规划用于拓展生态空间。对暂不开发利用的地块要制定土壤污染风险管控方案，划定管控区域，建立标识、发布公告，定期组织开展土壤环境监测。 本项目位于河南省商丘市夏邑县会亭镇西工业园区，未被列入污染地块名录，所在地块为工业用地，符合夏邑县会亭镇土地利用总体规划 符合 由上表知，本项目的建设符合《商丘市“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划》（商政〔2022〕37号）相关要求。 1.7、与河南省生态环境厅办公室《关于全面加强挥发性有机物污染治理的通知》（豫环办[2022]24号）相关内容分析 表1-7 本项目与（豫环办[2022]24号）相符性分析 （豫环办[2022]24号）相关要求 本项目情况 符合性 核实原辅材料非甲烷总烃含量限值与《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》相符性，并建立台账，记录原辅材料的使用量、废弃量、去向以及非甲烷总烃含量。 本项目所用原料为银浆、聚乙烯醇，非甲烷总烃挥发量较小，满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》。本项目营运后建立台账，记录原辅材料的使用量、废弃量、去向以及非甲烷总烃含量。 相符 对挥发性有机物无组织排放实施有效控制，提升废气收集率，做到“应收尽收”。产生非甲烷总烃的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作等密闭收集方式，并保存负压运行；采用集气罩、侧吸风等措施收集无组织非甲烷总烃废气企业，距集气罩开口面最远处的非甲烷总烃无组织排放位置控制风速不低于0.3米/秒。 项目营运期产生的粉尘经袋式除尘器处理后达标排放；产生的铅及其化合物和非甲烷总烃经过袋式除尘器处理后+三级活性炭吸附装置处理+15m高排气筒排放；同时车间密闭。 相符 各地在2022年5月15日前全面梳理辖区内采用单一UV光氧催化、低温等离子、碱液喷淋等低效非甲烷总烃治理工艺企业，6月10 日前在单一工艺基础上增加活性炭吸附工艺（颗粒状、柱活性炭碘值不低于 800 毫克/克，蜂窝状活性炭碘值不低于 650毫克/克），或建设RCO、RTO等高效处理工艺，确保废气污染物稳定达标排放。 项目营运期产生的铅及其化合物和非甲烷总烃经过袋式除尘器处理后+三级活性炭吸附装置处理+15m高排气筒排放；同时车间密闭。有机废气去除效率>90% 相符 由上表知，本项目的建设符合河南省生态环境厅办公室《关于全面加强挥发性有机物污染治理的通知》（豫环办[2022]24号）相关内容要求。 1.8、与《中共河南省委 河南省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（2022年5月26日）相关内容分析 表1-8本项目与（关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见）相符性分析 关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见 本项目情况 符合性 核发展绿色低碳产业。大力发展智能装备、节能环保、新能源等战略性新兴产业，布局发展未来产业。实施节能降碳增效行动，推动电力、钢铁、有色金属、建材、石化化工等行业绿色转型发展。深入实施绿色制造工程，完善绿色制造体系，建设绿色工厂和绿色园区。坚决遏制“两高”项目盲目发展，以产业结构调整和转型升级推动生态环境质量改善。 本项目不属于“两高”项目 相符 加大科技攻关，推广新兴技术，以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，深入推进挥发性有机物综合治理。全面推广使用低挥发性有机物含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等新兴原辅材料。开展涉挥发性有机物产业集群升级改造、企业深度治理、物质储罐排查整治，规范开展泄漏检测与修复，加快规划建设集中涂装、活性炭集中处理、有机溶剂回收等中心。 本项目所用原料为银浆、聚乙烯醇，非甲烷总烃挥发量较小，满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》 相符 严格落实重金属排放“减量替代”要求。建立尾矿库分级分类环境监管制度，严格新（改、扩）建尾矿库环境准入，基本完成尾矿库污染治理。加强涉危涉重企业、化工园区环境风险调查评估。完成重点河流“一河一策一图”应急方案编制。加强跨区域流域应急物资储备。加强应急监测装备配置，完善平战结合、区域联动的环境应急监测体系。规范应急准备与响应，定期开展应急演练，提升基层应急能力。 本项目不属于尾矿库建设项目，不属于重点行业。 相符 由上表知，本项目的建设符合《中共河南省委 河南省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（2022年5月26日）相关内容要求。 1.9、与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》相符性分析 表1-9 本项目与《河南省重污染天气“涉颗粒物企业”》相符性分析 项目 相关要求 本项目情况 相符性 物料装卸 车辆运输的物料应采取封闭措施。粉状、粒状、块状散装物料在封闭料场内装卸，装卸过程中产尘点应设置集气除尘装置，料堆应采取有效抑尘措施。不易产尘的袋装物料宜在料棚中装卸，如需露天装卸应采取防止破袋及粉尘外逸措施。 项目车辆运输的物料采取封闭措施；项目原料库密闭，厂区无露天装卸 符合 物料储存 一般物料。粉状物料应储存于密闭/封闭料仓中；粒状、块状物料应储存于封闭料场中，并采取喷淋、清扫或其他有效抑尘措施；袋装物料应储存于封闭/半封闭料场中。封闭料场顶棚和四周围墙完整，料场内路面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态。不产尘物料（如钢材、管件）及产品如露天储存应在规定的存储区域码放整齐。 项目原料、产品均在封闭库房存放，并定期清扫；料场内路面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态，项目物料无露天存储状态。 符合 危险废物。应有符合规范要求的危险废物储存间，危险废物储存间门口应张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物的记录和货单保存 3 年以上。危废间内禁止存放除危险废物和应急工具外的其他物品。 本项目营运期产生的固废均分类收集存放，一般工业固废和危废废物分开存放，禁止混放，危废分类收集、分类存放在危废废物暂存间内，定期交由有资质单位进行处置。 符合 物料转移和输送 粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程应采用气力输送、密闭输送，块状和粘湿粉状物料采用封闭输送；无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集气除尘措施，或有效抑尘措施。 项目混料细磨为湿磨方式，在封闭的厂房内进行 符合 成品包装 卸料口应完全封闭，如不能封闭应采取局部集气除尘措施。卸料口地面应及时清扫，地面无明显积尘。 项目物料装卸在封闭车间进行，地面及时清扫，保证无明显积尘。 符合 工艺过程 各种物料破碎、筛分、配料、混料等过程应在封闭厂房内进行，并采取局部收尘/抑尘措施。破碎筛分设备在进、出料口和配料混料过程等产尘点应设置集气除尘设施。各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象。生产车间不得有可见烟粉尘外逸。 项目原料、生产、产品均在封闭车间进行，项目混料细磨为湿磨方式，在封闭的厂房内进行；各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象。生产车间不得有可见烟粉尘外逸。 符合 由上表可知，项目符合《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中绩效分级指标通用行业涉颗粒物企业基本要求。 1.10、与《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020 年修订版）绩效分级相符性分析 表1-10 本项目与《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020 年修订版）陶瓷行业中“特种陶瓷”企业绩效引领性指标分析一览表 特种陶瓷 本项目情况 符合性 使用电、天然气、焦炉煤气、煤层气、液化石油气等清洁能源 本项目使用电能作为能源。 相符 PM 治理采用涅式电除尘、袋式除尘等工艺 本项目颗粒物采用袋式除尘器治理。 相符 PM排放浓度不高于 10mg/m3。 本项目颗粒物最大排放浓度为0.074mg/m3 相符 1、原料、物料储存:粉状物料应密闭或封闭储存，粒状、块状物料应封闭储存；2、生产过程:所有易产尘工序均应在车间内封闭式作业，产尘点设置集气罩，并配备除尘设施；3、厂区道路硬化，并定期清扫、洒水保持清洁。 本项目物料存放在密闭车间内，生产过程在密闭的环境中；并且产生的颗粒物采用集气罩收集后通过袋式除尘器处理；厂区全部硬化、定期清扫、洒水抑尘。 相符 管理制度健全:设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。 本项目严格按要求执行。 相符 物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重形载货车辆(含燃气)或新能源车辆； 厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准《含燃气) 或使用新能源车辆； 厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。 本项目严格按要求执行。 相符 由上表知，本项目的建设符合《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020 年修订版）陶瓷行业中“特种陶瓷”企业绩效引领性指标。 1.11、与夏邑县饮用水水源保护区划相符性 根据《夏邑县人民政府办公室关于印发夏邑县千吨万人饮用水水源保护区划分的通知》（夏政办[2019]43 号），夏邑县千吨万人饮用水水源保护区划分情况如下： 会亭镇王厂村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 根据现场勘察，距离本项目最近的集中式饮用水水源保护区为会亭镇王厂村1号水源井，位于本项目东南侧约5.63km处（见附图8）。因此，本项目不在饮用水水源保护区范围内，符合相关规划。 1.12、项目选址及建设合理性分析 根据上文分析本项目不在生态保护红线内、未超出环境质量底线及资源利用上线、未列入环境准入负面清单内，符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、环境准入负面清单相关要求；项目所在区域无文物保护、风景名胜等环境敏感目标，项目外环境相对较简单，无重大外环境制约因素；在落实各项污染防治措施后，污染物达标排放，固体废弃物处置率100%，不会降低周围的环境原有功能。 项目位于商丘市夏邑县会亭镇西工业园区，项目厂区所用土地为工业用地，且本项目不在饮用水水源保护区范围内，符合集中式饮用水水源保护的规划。因此本项目选址及建设是合理。 1.13、与项目备案证明相符性分析 表1-11 本项目与“河南省企业投资项目备案证明”相符性分析一览表 序号 类别 备案证明要求 本项目情况 相符性 1 项目名称 夏邑县百分电子科技有限公司年产打火机配件压电陶瓷 10亿对项目 夏邑县百分电子科技有限公司年产打火机配件压电陶瓷10亿对项目 相符 2 建设单位 夏邑县百分电子科技有限公司 夏邑县百分电子科技有限公司 相符 3 建设地点 商丘市夏品县会亭镇西工业园区 商丘市夏品县会亭镇西工业园区 相符 4 建设性质 新建 新建 相符 5 建设规模 项目总投资5000万元，占地面积42000平方米，建筑面积42000平方米，租赁现有生产车间进行生产。 项目总投资5000万元，占地面积42000平方米，建筑面积42000平方米，租赁现有生产车间进行生产。 相符 6 主要设备 湿法球磨机、隧道窑、成型机、平磨机、极化机、喷雾造粒机、自动印银机、压块机、烘箱、磨床等 湿法球磨机、隧道窑、成型机、平磨机、极化机、喷雾造粒机、自动印银机、压块机、烘箱、磨床等 相符 7 主要生产工艺 原材料外购一混料细磨一干燥－压块－预烧一球磨一压制成型一排胶一烧结一平磨一水洗一被银－极化－测试包装 原材料外购一混料细磨一干燥－压块－预烧一球磨一压制成型一烧结一平磨一水洗一被银－极化－测试包装 基本相符 由上表知，本项目的建设与河南省企业投资项目备案证明相符。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 打火机是一种大量需求且市场稳定的生活用品。由于打火机用压电陶瓷的技术要求较高，生产厂商较少，打火机用压电陶瓷市场出现供不应求，针对此，夏邑县百分电子科技有限公司抓住机遇，进行打火机压电陶瓷生产及配套设施建设。 夏邑县百分电子科技有限公司年产打火机配件压电陶瓷10亿对项目位于夏邑县会亭镇西工业园区，总投资5000万，占地面积42000平方米，总建筑面积42000平方米，项目建成后拟年产10亿对打火机用压电陶瓷。 经对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号），本项目属于“三十六、计算机、通信和其他电子设备制品业 39 电子元件及电子专用材料制造398”中“电子专用材料制造（电子化工材料制造除外）”编制报告表的项目；且属于二十七、非金属矿物制品业30 中“陶瓷制品制造307中“特种陶瓷制造”豁免项目。因此，本项目应编制环境影响报告表。 建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）摘选 环评类别 项目类别 报告书 报告表 登记表 本栏目环境敏感区含义 三十六、计算机、通信和其他电子设备制品业 39 81 电子元件及电子专用材料制造398 半导体材料制造；电子化工材料制造 印刷电路板制造；电子专用材料制造（电子化工材料制造除外）；使用有机溶剂的；有酸洗的 以上均不含仅分割、焊接、组装的 / / 项目地理位置 本项目位于商丘市夏邑县会亭镇西工业园区，租赁最西侧一间厂房的南半间（租赁协议见附件5）现有厂房进行建设，根据现场勘查，项目东侧为空地和其他厂房、南侧为空地和三里庄、西侧为空地、北侧为空厂房（本项目所用厂房的剩余半间）。 项目地理位置图见附图1，项目周边环境敏感点示意图见附图2，项目周围敏感点情况如下表。 项目周围敏感点情况一览表 序号 敏感点名称 方位 距项目厂界最近距离 主要功能 1 三里庄 南侧 54m 居住 2 杜庄 西北侧 280m 居住 3 吕庄 东北侧 496m 居住 项目建设规模及内容 项目总投资5000万元，占地面积42000平方米，建筑面积42000平方米，租赁现有生产车间进行生产。项目的产品方案及主要建设内容见下表。 项目产品方案一览表 产品名称 单位 年产量 用途 打火机用压电陶瓷 亿对 10 外售给生产打火机厂家 表2-4 建设项目工程主要内容一览表 工程类别 工程名称 工程内容 主体工程 生产厂房 一座，单层，建筑面积42000平方米，分为原料区、成品区和主生产区 储运工程 储存 设有原材料区和成品区 运输 原料、产品的运输均用卡车运输。 辅助工程 办公区域 在厂房的东北侧 公用工程 给水 当地自来水厂统一供应 排水 项目无外排废水 供电 当地供电电网 环保工程 大气污染防治措施 颗粒物由集气罩收集后采用袋式除尘器处理，通过15m高排气筒（DA001）排放；铅及其化合物、非甲烷总烃经过袋式除尘器处理后+三级活性炭吸附装置处理+15m高排气筒（DA002）排放。 水污染防治措施 项目运营期产生的生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排；平磨用水和水洗废水经沉淀池处理后用于厂区洒水抑尘；纯水制备废水用于厂区洒水抑尘。 噪声污染防治措施 设备运行噪声：选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、设备维护等 固废防治 垃圾收集箱、一般固废暂存间、危废暂存间 4、主要原辅材料及能源消耗 项目的主要原辅材料及能源消耗情况见表2-5。 表2-5 项目主要原辅材料及能源消耗情况一览表 序号 原辅材料名称 年用量 最大存储量 物质状态 成分 备注 1 二氧化钛 150t 5t 粉状固体 TiO2 外购袋装 2 二氧化锆 200t 10t 粉状固体 ZrO2 外购袋装 3 四氧化三铅 1.5t 0.1t 粉状固体 Pb3O4 外购袋装 4 聚乙烯醇 0.05t 0.005t 片状固体 [C2H4O]n 外购袋装 5 银浆 0.025t 0.005t 浆状液体 银（83-89％） 外购瓶装 6 自来水 3938.25m3 / / / / 7 电 400万度 / / / / 本项目原辅材料理化性质见下表 表2-6 项目主要原辅材料理化性质一览表 序号 原辅材料名称 理化性质 1 二氧化钛 TiO2，分子量79.87，白色固体或粉末状的两性氧化物，无味、无臭，相对密度3.8~3.9g/cm3，熔点1840℃。不溶于水、稀无机酸、有机溶剂、油，微溶于碱，溶于浓硫酸。遇热变黄色，冷却后又变白色，折射率2.55~2.72。具有高稳定性、高透明性、高活性和高分散性，无毒性。 2 二氧化锆 ZrO2，分子量123.22，白色粉末，相对密度5.89g/cm3，熔点2700℃，沸点4300℃，闪点5000℃。不溶于水，能溶于热浓硫酸、氢氟酸。错氧石型的，在1000℃ 以上为等轴晶系的无色晶体，相对密度5.6，熔点2715℃，能溶于水、硫酸、氢氟酸。与碱共熔生产锆酸盐，化学性质稳定。 3 四氧化三铅 Pb3O4，俗称红丹、铅丹，分子量685.60，鲜桔红色粉末或块状固体，不溶于水，溶于热碱液、稀硝酸、乙酸、盐酸。不可燃，常温下性质稳定，高温可分解为氧化铅。有毒，急性毒性 LD50:630mg/kg(大鼠腹腔)；220mg/kg(豚鼠腹腔)。刺激性暂无资料。亚急性与慢性毒性：对所有动物都有毒性作用，特别是使神经系统、血液、血管发生改变。对蛋白代谢，细胞能量平衡及细胞的遗传系统有较大影响。小剂量 (0.002~0.2mg/kg) 短时间 (10d 中作用6次)给予，可引起雄性大鼠生殖系统及雌性大鼠生殖、内分泌等发生变化。为可能人类致癌物。 4 聚乙烯醇 属于一种新型无污染、快干水性胶黏剂。具有良好的造膜性。在空气中，聚乙烯醇开始分解的温度为230℃左右，而在氧气中却为180℃。气氛中氧含量过低，开始分解的温度会增高。聚乙烯醇由于规格、品种不同，两种化学结构所占的比例不同，开始分解温度和分解曲线也有一定的差异，其开始分解的温度差异可达 80℃左右。PVA分解反应式如下: (CH2CHOH)n+O2→CH3COOH+CH3CHO+CH3CH=CHCHO+H2O 分解后生成的水形成过热水蒸气。生成的酷酸、乙醛和丁烯醛也是过热蒸汽它们是否燃烧，视窑炉内的温度、氧含量等情况而定。乙醛蒸气在空气中自然点156℃，分解后遇到空气中的氧气会燃烧，生成CO2和过热水蒸汽。其燃烧热为1164.8J/mol。 丁烯醛燃点8℃，燃烧同样生成CO2和过热水蒸汽，燃烧热3239.5J/mo1。 醋酸自燃点为454℃，其过热蒸汽是否燃烧视混合气体中氧含量高低及有无名火而定。若无明火，则在454℃以上、氧含量 21%左石才会燃烧，燃烧热876.1J/mol。 项目排塑窑内温度为800℃，故项目聚乙烯醇胶水会完全分解为CO2和过热水蒸汽。 5 银浆 项目印刷工序使用的银浆是由银（83-89％）、纤维素树脂、二氧化硅、氧化铝以及溶合剂、粘合剂、助剂所组成的一种机械混合物的粘稠状的浆料。银浆中溶剂最大含量约14.1%，在印刷烘干过程中全部挥发。 5、主要设备 项目主要设备情况见表2-7。 表2-7 主要生产设备一览表 序号 设备名称 型号 数量 单位 备注 1 湿法球磨机 q-1.2型 2 台 混料用 2 隧道窑（旋转高温烤箱） / 9 台 预烧、烧结 3 成型机 40-CB 10 台 成型 4 平磨机 / 5 台 打磨 5 极化机 20KV 2 台 极化 6 喷雾造粒机 LDZ-65 2 台 造粒 7 自动印银机 ys亅 4 台 印银 8 压块机 yK-20T 2 台 压块 9 烘箱 CTC 11 台 烘干 10 化胶机 200L 2 台 化胶 11 清洗机 qX亅 2 台 清洗 12 托框机 tk亅 3 台 / 13 磨床 JGs-600×2000 1 台 / 14 电炉子 / 3 台 / 15 纯水制备系统 / 1 套 制备纯水 隧道窑：别名旋转高温烤箱，为全密闭结构，以下文本中用“旋转高温烤箱”，设备厂家提供图片如下： 图2-1 旋转高温烤箱（隧道窑）图 6、劳动定员 本项目劳动定员100人，工作制度为8小时，年工作300天，不提供食宿。 7、公用工程 供水：该项目用水来自当地自来水供水管网，供水充足，可以满足生产、生活需要。 本项目运营期用水，主要为混料细磨用纯水、粘接剂配制用纯水、平磨液配制用水、水洗用水及生活用水。各部分具体用水量及产污情况如下所述。 ①混料细磨、球磨及粘接剂配制用纯水 项目混料细磨、球磨两次研磨过程中均需加入纯水使原料粉料成为浆状，根据企业提供资料，该部分用纯水量约为5m3/a，粘接剂配制过程添加纯水约为聚乙烯醇用量的10 倍，该部分用水量约为0.5m3/a。综上项目用纯水共5.5m3/a。该部分水在整个工艺过程全部蒸发消耗。 本项目设置1套纯化水制备系统，采用二级RO反渗透膜技术进行纯化水制备，纯水制备效率约为自来水的2/3。则，本项目需要自来水为8.25m3/a（0.0275m3/d）。反渗透技术是一种新的纯化水和超纯化水制备技术，该技术利用反渗透膜选择性地只能透过溶剂的性质，对溶液施加压力，克服溶剂的渗透压，使溶剂通过反渗透膜而从溶液中分离出来。它已广泛应用于各种液体的提纯与浓缩，其中最普遍的应用实例便是在水处理工艺中，用反渗透技术将原水中的无机离子、细菌、病毒、有机物及胶体等杂质去除，以获得高质量的纯净水。纯化水制备产生的浓水中污染物主要为盐类和少量 SS，本项目反渗透浓水产生量为2.75m3/a（0.00917m3/d），该部分废水为较清洁水，可用于厂区洒水抑尘。纯化水系统石英砂、活性炭、反渗透膜等滤料需定期更换，一般1年更换一次，废滤料上主要为水中悬浮物，更换后的废料由更换公司直接带走处置，不在厂区存放。 ②平磨用水 根据企业提供资料，项目使用的平磨液用水量（自来水）约为0.1m3/d，即 30m3/a。排污系数为0.8，则废水产生量为24m3/a（0.08m3/d）。 ③水洗用水 根据业主提供资料，被银需要前经过水洗工序，项目设有两台清洗机，根据企业提供资料和类比同类项目，水洗用水量约为 8m3/d（2400m3/a），排污系数为0.9，则废水产生量为7.2m3/d（2160m3/a）。 ④生活用水 本项目职工100人，均为周边村民，不在厂内食宿。员工生活用水定额按50L/人·日计算，则生活日用水量为5m3/d，年工作时间为300天，折合年用水量为1500m3/a。生活污水产生系数按0.8计，则生活污水产生量为4m3/d、1200m3/a。 排水：生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排；平磨废水、水洗废水经沉淀池处理后用于厂区洒水抑尘，不外排；纯水制备产生的废水用于厂区洒水抑尘。 供电：该项目用电来自当地供电电网，可满足生产、生活需要。 采暖：办公区的供暖、制冷采用单体式空调。 本项目水平衡图见下图 图2-2 本项目水平衡示意图 单位（m3/d） 8、项目平面布置合理性分析 项目厂区平面布置见附图3，平面布局基本根据生产工艺需要，生产办公功能分区明确。项目平面布局紧凑，厂内各功能分区明显，相互衔接，有利于组织生产。 夏邑县常年主导风向为东南风，项目办公区位于厂区东北则，位于厂区常年主导风向的上风向。项目运营期产生的废气对职工办公、生活影响较小。因此，该项目平面布置合理可行。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、生产工艺 本项目为打火机用压电陶瓷生产项目。生产工艺流程及产污流程见图2-2。 图2-2 打火机用压电陶瓷生产工艺及产污环节示意图 项目营运期工艺流程及产污环节分析： 混料细磨 ①工艺描述：为保证通过预烧的各原料可达到完全固相反应，各原料按配方称量好后需充分混合均匀并磨细。混料均采用湿磨方式，于项目配备的球磨机内完成。原料研磨前加入少量纯水，使原料粘接成为浆状，球磨机内设有磨球（氧化锆球），研磨过程中球磨机通过不断摇摆旋转并带动磨球在球磨机内的搅动以达到研磨、混料效果。磨球使用过程中视其磨损情况不断补充，无需更换。 ②产污环节：项目球磨机运行过程中设备处于密闭状态，无粉尘产生。仅在配料、上料过程中会产生少量粉尘。 干燥 ①工艺描述：将细磨后的混料放入烘干箱中120℃干燥2小时。 ②产污环节：该工序无污染物产生。 压块 ①工艺描述：干燥后的滤料经压块机压制成块状。 ②产污环节：该工序会产生噪声。 预烧 ①工艺描述：预烧是通过原料中原子或离子之间在加热作用下的扩散来完成固相化学反应，生成瓷料的过程。预烧可使各原料生成组成固定的固溶体，形成主晶相的同时排除原料中的二氧化碳和水份以减少原料在烧成过程中的收缩及变形。 预烧过程于项目设置的预烧旋转高温烤箱中完成，旋转高温烤箱采用电加热方式控制温度，预烧时需先将原料粉料置于专用设备内，之后通过传送设施在旋转高温烤箱内传送完成预烧。旋转高温烤箱内采用阶段升温、阶段降温方式，最高温度800℃。 ②产污环节：项目预烧过程控制温度约为800℃，在该温度下原料中四氧化三铅可分解为氧化铅，此工序会产生粉尘和含铅及其化合物。 球磨 ①工艺描述：目的是将预烧过的压电陶瓷粉末再混匀磨细，为成瓷均匀性能一致打好基础。过程均采取湿磨的方法，湿磨时加入纯水，使其成浆状。工艺过程与混料工序相同。磨球使用过程中视其磨损情况不断补充，无需更换。 ②产污环节：该工序有噪声产生。 造粒 ①工艺描述：为使粉料形成高密度的流动性好的颗粒，细磨后的粉料需在加入粘结剂后进行喷雾造粒（料：粘接剂=10:1）。粘结剂主要成分为聚乙烯醇和纯水（水：聚乙烯醇=10:1）。进厂聚乙烯醇为片状固体，需加水预热使其溶于水中，预热温度约为60~70℃。喷雾造粒过程是将带有粘结剂的粉料用喷雾器喷入造粒塔中进行雾化，塔中的雾滴被塔中热气流干燥成颗粒状粉体，然后从干燥塔底部卸出。喷雾造粒塔内温度为120~140℃，在空气中，聚乙烯醇开始分解的温度为230℃左右。 ②产污环节：此工序会产生造粒粉尘。 成型 ①工艺描述：该步工艺是将瓷料压制成所需要形状规格的坯体，并为烧结创造条件。项目采用干压成型方式。该工艺为直接压制，将经过造粒的瓷料装入一定形状的钢模内，在外力挤压下，瓷料颗粒在模具内相互靠近，并借助内部作用力牢固地把各颗粒联系起来，形成一定形状的坯体。 ②产污环节：该过程有噪声产生。 烧结 ①工艺描述：成型后的产品坯体可直接进入第二道旋转高温烤箱，旋转高温烤箱采用电加热方式控制温度，坯体置于专用设施内，之后通过传送设施在旋转高温烤箱内传送完成烧成。旋转高温烤箱内采用阶段升温、阶段降温方式，最高温度1200℃。 ②产污环节：此工序会产生粉尘和含铅及其化合物。 平磨 ①工艺描述：为将烧制完成的坯体加工成产品所需外观尺寸，坯体需再研磨处理，研磨过程使用添加金刚砂的自来水作为研磨液。研磨液约15天更换1次。 ②产污环节：此工序会产生研磨废液和噪声。 水洗 ①工艺描述：平磨后需对胚体进行清洗后再被银，设备设有2台清洗机。 ②产污环节：水洗工艺过程会产生水洗废水。 被银 ①工艺描述：为增强陶瓷导电性，成型的陶瓷表面还需进行印银处理。印银过程由自动印银机在坯体表面涂抹银浆，然后烘干（烘干炉电加热）银浆中的有机组分（丙酮），防止瓷片叠放烘干过程中发生粘连。 ②产污环节：银浆烘干过程会产生非甲烷总烃废气。 极化 ①工艺描述：极化工序时为使陶瓷片内部电畴定向排列，从而使陶瓷具有压电性能。陶瓷片在高压极化设备中使用12KV高压电流极化15min。 ②产污环节：该工序无污染产生。 测试包装。 ①工艺描述：经以上工艺环节即完成压电陶瓷片的生产，最终通过压电性能测试合格后即可作为产品出厂。 ②产污环节：此工序会产生不合格产品。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，且租赁现有闲置厂房，无原有环境污染和生态破坏问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 本次评价选用2021年作为评价基准年，获取连续1年中不低于324个日均值数据，每月不低于27个有效数据（其中2月不低于25个），数据有效性满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单和《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）中关于数据统计的有效性规定，经统计分析环境质量调查数据统计结果如下。 环境空气现状监测情况一览表 单位：μg/m3 监测 区域 监测因子 监测值 标准值 超标倍数 是否达标 夏邑县 PM2.5 年均值 45 年均：35 0.29 超标 24h平均第95百分位数 123 24h平均：75 0.64 超标 PM10 年均值 82 年均：70 0.17 超标 24h平均第95百分位数 172 24h平均：150 0.15 超标 SO2 年均值 7 年均：60 0 达标 24h平均第98百分位数 16 24h平均：150 0 达标 NO2 年均值 21 年均：40 0 达标 24h平均第98百分位数 54 24h平均：80 0 达标 CO（mg/m3） 24h平均第95百分位数 1.0 24h平均：4 0 达标 O3 8h平均第90百分位数 158 8h平均：160 0 达标 由上表可知，评价区域大气环境质量不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，夏邑县2021年为大气环境质量不达标区域，超标因子为PM2.5、PM10。针对环境空气质量不达标的现状，夏邑县制订了“夏邑县污染防治攻坚战行动计划”，通过控制扬尘污染、削减燃煤总量、控制机动车污染和严把燃煤质量等方面的行动，项目所在区域环境空气质量将会逐步得到改善。 2、地表水环境 本项目所在区域最近的地表水体为项目厂区北侧255m处的大金沟，大金沟下游汇入浍河，浍河属淮河流域，下游市控考核断面为黄口断面，规划为Ⅳ类水体。本次环评采用2021年5月商丘市政府地表水责任目标断面水质状况评价中浍河—黄口断面的监测数据，监测统计结果见下表。 地表水环境质量现状监测统计结果 监测断面 项目 监测值（mg/L） Ⅳ类标准限值（mg/L） 达标情况 浍河—黄口断面 高锰酸盐指数 7.4 10 达标 氨氮 0.21 1.5 达标 总磷 0.148 0.3 达标 由上表可知，地表水水质可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。 3、地下水 根据2021年上半年商丘市县级集中式生活饮用水水源水质状况报告可知，夏邑县第二水厂（监测点位在水厂汇水区（加氯前）进行采样）各监测指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准的要求，说明夏邑县地下水环境质量较好。 4、声环境 本项目选址区域位于商丘市夏邑县会亭镇西工业园区，根据声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）声环境功能区分类知，本项目所在区域为3类声环境功能区。声环境质量应满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准（昼间≦65dB(A)，夜间≦55dB(A)）。根据《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南常见问题解答（2021.10.20）发布，知厂界外周边50米范围内无声环境保护目标的建设项目，不再要求提供声环境质量现状监测数据。因此，本项目无需提供声环境质量现状监测数据。 5、土壤环境现状 本项目为打火机用压电陶瓷生产项目，原料和产品均按规定有序存放在相应位置，车间均已进行了硬化。本项目可能对土壤有影响的污染物主要为危废暂存间、沉淀池、化粪池和原材料区域。本项目加强对危险废物和原材料的管理，保证不与土壤接触。危废暂存间、化粪池、沉淀池和原材料区域均采取处理，可有效防止污染物渗入地下，因此，不存在土壤污染途径，不需要开展现状调查。且根据环境部部长信箱《关于土壤破坏性监测问题的回复》（2020年08月10日），根据建设项目实际情况，如果项目场地已经做了防腐防渗（包括硬化）处理无法取样，可不取样监测。本项目租赁厂房内部已进行硬化，无法进行取样，因此本项目不再对土壤进行现状取样监测。 6、生态环境 本项目位于商丘市夏邑县会亭镇西工业园区，周围主要为空地和农田以及空厂房，所在地区的生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一，天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性较低。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目大气环境保护目标详见下表。 大气环境保护目标 环境保护目标 方位 距项目厂房最近距离 功能 保护级别 三里庄 南侧 54m 居住 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其2018年修改单 杜庄 西北侧 280m 居住 吕庄 东北侧 496m 居住 2、声环境 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标 3、地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目位于商丘市夏邑县会亭镇西工业园区，周围主要为空地和农田以及空厂房，所在地区的生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一，天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性较低。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 废气 本项目废气排放执行标准详见下表。 表3-4 废气污染物排放标准限值一览表 污染物 标准限值 标准名称及级（类）别 颗粒物 有组织浓度30mg/m3 排放浓度满足《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）表 5 中的相关标准 ≤10mg/m3 《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020 年修订版）陶瓷行业中“特种陶瓷”企业绩效引领性指标 无组织1.0mg/m3 排放浓度满足《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）表 6 中的相关标准 铅及其化合物 0.1mg/m3 满足《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）表 5 中的相关标准（车间或生产设施排气筒） 非甲烷总烃 有组织浓度50mg/m3，建议除去效率70% 《河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于<全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值>的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件1排放建议值 印刷行业 有组织浓度120mg/m3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 无组织2.0mg/m3 《河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于<全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值>的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件2排放建议值 厂房外设置监控点1小时评价浓度值6mg/m3、任意一次浓度值20mg/m3 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A特别排放限值 废水 项目运营期产生的生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排；纯水制备废水平直接用于厂区洒水抑尘，平磨用水和水洗废水经沉淀池处理后用于厂区洒水抑尘。 噪声 运营期间执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)3类标准。 表3-5 工业企业厂界环境噪声排放标准值 单位：dB（A） 指标名称 昼间 夜间 3类标准限值 65 55 固体废物 一般固废：执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599--2020)；危废执行：《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国家相关政策要求，对CODcr、NH3-N、SO2和NOX共四种主要污染物实行排放总量控制计划管理。同时增加挥发性有机物总量控制指标。 本项目无外排废水，不涉及水的总量控制指标，项目大气污染物为颗粒物、铅及其化合物、非甲烷总烃。 因此，本项目总量控制指标为：非甲烷总烃。 根据项目原辅材料及生产工艺建议项目大气污染物排放总量为：非甲烷总烃 ：0.00217t/a。 本项目污染物总量实行“倍量替代”，因此需要非甲烷总烃 ：0.00434t/a，总量来源于《商丘优旺办公家具有限公司》减排的非甲烷总烃。 经夏邑县监察队现场核实《商丘优旺办公家具有限公司》，因生产经营不善已于2022年倒闭，本项目有机废气从商丘优旺办公家具有限公司，电烤印花工序废气治理工程中减排非甲烷总烃0.0054吨中替代，本项目非甲烷总烃排放量为0.00434t/a，替代完成后《商丘优旺办公家具有限公司》剩余非甲烷总烃削减量为0.00106吨。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用现有厂房添置设备进行建设，不涉及土建工程，施工期主要环境影响不再进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 本项目营运期产生的污染物主要是废气、废水、噪声和固废。 1、废气 1.1废气产排情况 项目营运期产生的大气污染物主要为：混料粉尘、造粒粉尘、旋转高温烤箱废气、银浆烘干废气。 （1）有组织排放废气 ①造粒粉尘 喷雾造粒过程是将带有粘结剂的粉料用喷雾器喷入造粒塔中进行雾化，塔中的雾滴被塔中热气流干燥成颗粒状粉体，然后从干燥塔底部卸出。喷雾造粒塔内温度为120~140℃，在空气中，聚乙烯醇开始分解的温度为230℃左右。烘干过程中粘合剂不会加热分解，仅产生微量有机废气。在该温度工艺条件下，其废气挥发量很少，不做定量分析，喷雾造粒过程会产生一定量的粉尘，类比同类项目《贵州联航陶瓷研发有限公司打火机压电陶瓷建设项目》，粉尘产生量约为陶瓷粉料的0.05%，则造粒粉尘总产生量为0.176t/a，经收集的粉尘产生量为0.1584t/a。产生速率为0.066kg/h，产生浓度为7.33mg/m3。 造粒粉尘先经喷雾造粒塔自带袋式除尘器（集气率90%，除尘效率99%，风量为9000m3 /h，运行时间8h/d）处理后通过15m高排气筒（DA001）排放，采取措施后粉尘排放量为0.0016t/a，排放速率为 0.00067kg/h，排放浓度为0.074mg/m3。 综上，造粒粉尘排放浓度满足《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）表 5 中的相关标准和《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》(2020 年修订版》陶盗行业中“特种陶瓷”企业绩效引领性指标。 ②旋转高温烤箱窑废气（预烧、烧结工序产生的废气） 项目原料在预烧、烧结等工序会产生少量废气，由于旋转高温烤箱均在密闭条件下运行，废气均视为有组织排放，类比同类项目《贵州联航陶瓷研发有限公司打火机压电陶瓷建设项目》，该企业原辅材料、生产工艺、旋转高温烤箱规格与本项目情况相似，具有一定可比性，结合生产实际及工程物料平衡，粉尘产生量约为0.0565t/a，产生速率为0.0235kg/h，产生浓度为2.611mg/m3；含铅及其化合物产生量为0.0235t/a，产生速率为0.0098kg/h，产生浓度为1.089mg/m3；非甲烷总烃产生量为0.015t/a，产生速率为0.00625kg/h，产生浓度为0.694mg/m3。 旋转高温烤箱废气经过袋式除尘器处理后（除尘效率99%，风量为9000m3 /h，运行时间 8h/d）再通过三级活性炭吸附装置（非甲烷总烃 处理效率不低于90%）处理，尾气通过1支 15m高排气筒（DA002）排放，采取措施后，粉尘排放量为0.000565t/a，排放速率为 0.00024kg/h，排放浓度为0.027mg/m3；粉尘排放量为0.000565t/a，排放速率为 0.00024kg/h，排放浓度为0.027mg/m3；铅及其化合物排放量为0.000235t/a，排放速率为0.000098kg/h，排放浓度0.011mg/m3；非甲烷总烃 排放量为0.0015t/a，排放速率为0.00063kg/h，排放浓度为0.07mg/m3。 综上，粉尘排放浓度满足《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）表 5 中的相关标准和《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》(2020 年修订版》陶盗行业中“特种陶瓷”企业绩效引领性指标，铅及其化合物排放浓度满足《陶瓷工业污染物排放标准》(GB25464-2010)表5中的相关标准《车间或生产设施排气简)；非甲烷总烃排放满足《河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于<全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值>的通知》《豫环攻坚办(2017] 162号)附件1排放建议值 印刷行业和《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2相关要求。 ③被银废气（银浆烘干废气） 为增强陶瓷导电性，成型的陶瓷表面还需进行印银处理，被银工序完成后瓷片需进入烘干炉烘干，此工序将产生银浆烘干废气。项目印刷工序使用的银浆是由银（83-89％）、纤维素树脂、二氧化硅、氧化铝以及溶合剂、粘合剂、助剂所组成的一种机械混合物的粘稠状的浆料。银浆中溶剂最大含量约14.1%，在印刷烘干过程中全部挥发。本项目银浆年用量为0.025吨，则总非甲烷总烃产生量为0.0035t/a。该工序废气经集气罩收集后由引风机（风量为9000m3 /h，集气率90%，运行时间8h/d）送入三级活性炭吸附装置（处理效率不低于90%）处理后通过15m高排气筒（DA002）排放。 经集气罩收集的非甲烷总烃产生量为0.00315t/a，产生速率为0.0013kg/h，产生浓度为 0.144mg/m3。 采取措施后，非甲烷总烃排放量为0.00032t/a，排放速率为0.00013kg/h，排放浓度为0.014mg/m3。非甲烷总烃排放满足《河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于<全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值>的通知》《豫环攻坚办(2017] 162号)附件1排放建议值 印刷行业《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2相关要求。 无组织排放废气 项目无组织排放废气主要为混料粉尘、造粒粉尘和未被收集的银浆烘干废气。 ①混料粉尘 混料过程为全自动密闭称量加料，各原料按配方称量好后需充分混合均匀并磨细，混料均采用湿磨方式，于项目配备的球磨机内完成，球磨机内的搅动以达到研磨、混料效果项目，球磨机运行过程中设备处于密闭状态，无粉尘产生。仅在配料与投料过程会有粉尘产生。此工序粉尘产生量较少，本报告仅进行定性分析。同时建议企业加强员工的管理，沉降地面粉尘应及时洒水抑尘与清扫。经预测其排放浓度可以满足《陶瓷工业污染物排放标准》(GB25464-2010)表 6 中的相关标准要求。 ②造粒粉尘 本项目喷雾造粒工序会产生一定量的粉尘，造粒机自带的袋式除尘器集气装置集气效率90%，未收集到部分粉尘无组织排放，其排放量为0.0176t/a，排放速率为0.0073kg/h。此工序粉尘产生量较少，经预测其排放浓度可以满足《陶瓷工业污染物排放标准》(GB25464-2010)表 6 中的相关标准要求。 ③被银废气（银浆烘干废气） 被银工序完成后瓷片需进入烘干炉烘干，此工序将产生银浆烘干废气，集气装置集气效率90%，未收集到部分非甲烷总烃无组织排放，其排放量为0.00035t/a，排放速率为 0.00015kg/h。此工序非甲烷总烃产生量较少，经预测其排放浓度可以满足《河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于<全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值>的通知》(豫环攻坚办(2017] 162号)附件2排放建议值以及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A特别排放限值。 本项目废气治理措施与排放情况汇总一览表见下表： 表4-1 废气治理措施与排放情况汇总一览表 产污环节 污染物种类 排放方式 治理措施 是否为可行技术 排放口编号 污染物排放情况 排放标准 排放量t/a 速率kg/h 浓度mg/m3 造粒 粉尘 有组织排放 袋式除尘器+15m高排气筒 是 DA001 0.0016 0.00067 0.074 《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）表 5 中的相关标准和《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》(2020 年修订版》陶盗行业中“特种陶瓷”企业绩效引领性指标 旋转高温烤箱废气（预烧、烧结工序） 粉尘 三级活性炭吸附装置+15m高排气筒 是 DA002 0.000565 0.00024 0.027 铅及其化合物 0.000235 0.000098 0.011 《陶瓷工业污染物排放标准》(GB25464-2010)表5中的相关标准 非甲烷总烃 0.0015 0.00063 0.07 《河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于<全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值>的通知》《豫环攻坚办(2017] 162号)附件1排放建议值 印刷行业和《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2相关要求 被银废气（银浆烘干废气） 非甲烷总烃 经集气罩收集+隧道窑废气处理系统 0.00032 0.00013 0.014 混料工序 粉尘 无组织 / / / 少量 少量 少量 《陶瓷工业污染物排放标准》(GB25464-2010)表 6 中的相关标准要求 造粒工序 除尘器未收集的粉尘 / / 0.0176 0.0073 / 被银废气（银浆烘干废气） 非甲烷总烃 无组织 集气罩未收集的废气 / / 0.00035 0.00015 / 《河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于<全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值>的通知》(豫环攻坚办(2017] 162号)附件2排放建议值和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A特别排放限值 表4-2 项目废气排放口一览表 排放源名称 高度 内径 排气筒编号 类型 排放标准 造粒粉尘排气筒 15m 0.3m DA001 一般排放口 满足《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）表 5 中的相关标准和《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》(2020 年修订版》陶盗行业中“特种陶瓷”企业绩效引领性指标 高温旋转烤箱废气 15m 0.3m DA002 一般排放口 粉尘排放浓度满足《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）表 5 中的相关标准和《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》(2020 年修订版》陶盗行业中“特种陶瓷”企业绩效引领性指标，铅及其化合物排放浓度满足《陶瓷工业污染物排放标准》(GB25464-2010)表5中的相关标准《车间或生产设施排气简)；非甲烷总烃排放满足《河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于<全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值>的通知》《豫环攻坚办(2017] 162号)附件1排放建议值 印刷行业和《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2相关要求。 1.2废气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范-电子工业》（HJ1031-2019）、《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）本项目废气监测要求见表4-3。 表4-3 废气监测要求 监测点位 监测因子 监测频次 达标标准 DA001 颗粒物 1次/年 《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）表 5 中的相关标准和《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》(2020 年修订版》陶盗行业中“特种陶瓷”企业绩效引领性指标 DA002 颗粒物 1次/年 铅及其化合物 1次/半年 《陶瓷工业污染物排放标准》(GB25464-2010)表5中的相关标准《车间或生产设施排气简) 非甲烷总烃 1次/年 《河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于<全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值>的通知》《豫环攻坚办(2017] 162号)附件1排放建议值 印刷行业和《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2相关要求。 车间 铅及其化合物 1次/半年 物排放浓度满足《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）表 5 中的相关标准 厂界 颗粒物 1次/年 《陶瓷工业污染物排放标准》(GB25464-2010)表 6 中的相关标准要求 非甲烷总烃 1次/年 《河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于<全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值>的通知》(豫环攻坚办(2017] 162号)附件2排放建议值和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A特别排放限值 综上所述，本项目在落实以上废气污染防治措施并保证污染防治措施稳定运行的前提下，本项目废气能达标排放，项目运营期对周边环境空气质量影响较小。 1.3废气处理措施可行性分析 ①布袋除尘器工作原理∶含尘气体由除尘器下部进气管道，经导流板进入灰斗时，由于导流板的碰撞和气体速度的降低等作用，粗粒粉尘将落入灰斗中，其余细小颗粒粉尘随气体进入滤袋室，由于滤料纤维及织物的惯性、扩散、阻隔、钩挂、静电等作用，粉尘被阻留在滤袋内，净化后的气体逸出袋外，经排气管排出。滤袋上的积灰用气体逆洗法去除，清除下来的粉尘下到灰斗，经双层卸灰阀排到输灰装置。滤袋上的积灰也可以采用喷吹脉冲气流的方法去除，从而达到清灰的目的，清除下来的粉尘由排灰装置排走。 ②活性炭吸附原理：活性炭因为其本身巨大的微孔结构，广泛用于液相吸附提纯及气相分离。活性炭是一种非极性吸附剂，活性炭的强吸附性能除与它的孔隙结构和巨大的比表面积有关外，还与细孔的行状和分布以及表面化学性质有关。具有巨大的比表面积和发达的微孔，而且表面有大量的羟基和羧基官能团，可以对各种性质的有机物进行化学吸附、以及静电引力作用。因此，可以脱色，除臭味，脱除重金属、各种溶解性有机物、放射性元素、胶体及游离氯等。 综上分析，项目按要求对废气进行收集、处理，铅及其化合物、非甲烷总烃采用“袋式除尘器+三级活性炭吸附”净化，造粒粉尘采用袋式除尘器净化，处理工艺属于《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ1031-2019）中的可行性技术，粉尘排放浓度满足《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）表 5 中的相关标准和《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》(2020 年修订版》陶盗行业中“特种陶瓷”企业绩效引领性指标，铅及其化合物排放浓度满足《陶瓷工业污染物排放标准》(GB25464-2010)表5中的相关标准《车间或生产设施排气简)；非甲烷总烃排放满足《河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于<全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值>的通知》《豫环攻坚办(2017] 162号)附件1排放建议值 印刷行业和《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2相关要求。对周边大气环境影响较小，不会造成大气环境质量降级，本项目废气处理措施可行。 1.4非正常工况环境影响分析 非正常工况是指装置或者设施停工、开工、检修或工艺参数不稳定时的生产状态。本项目非正常工况下的废气情况分析如下： （1）开停机及检修污染物排放分析 本项目采用连续法生产，从开始混料细磨时须注意严格按照操作规程操作，避免临时开机、停机。检修选择在开始生产之前或者所有工序完全结束之后进行，废气处理设施能够正常运行，总体而言，开停机及检修时废气产生量较小，送配套的末端治理系统处理后影响较小。 （2）停电事故下污染物排放分析 若发生突发性停电会引起紧急停机，此时生产工段停止，废气处理等处理工序无法正常运行，会产生少量废气污染物。本项目配备双回路电源，可保证电力供应，确保不出现停电事故造成污染事故。 （3）废气治理设施故障引起的污染物排放分析 本次非正常排放主要考虑废气处理设施“袋式除尘器、三级活性炭吸附装置”发生故障导致废气处理效果不佳，效率降低至0工况下的事故排放，发生此类事故一般可在1h内处理完毕，每年可发生1次，本项目非正常工况废气产排情况见下表。 如果出现这种情况，必须迅速停止生产。废气处理设施平时应注意维护和保养，以免出现故障后影响生产。 表4-4 非正常工况废气污染物产排状况 污染源 发生原因 发生频次 持续时间 废气量 污染物 排放速率 排放浓度 DA001 “袋式除尘器”装置故障 1次/年 1h 9000m3/h 颗粒物 0.066kg/h 7.3mg/m3 DA002 三级活性炭吸附装置发生故障 1次/年 1h 9000m3/h 铅及其化合物 0.0098kg/h 1.09mg/m3 非甲烷总烃 0.00625kg/h 0.69mg/m3 项目非正常工况下，颗粒物、非甲烷总烃可以达标排放，不会对环境造成影响；铅及其化合物超标排放，对环境造成一定影响。 本环评建议建设单位应当定期对设备进行检修，生产装置开机前先运行废气治理装置，停机后废气处理装置继续运行直至整个装置设备置换完成，开停机产生的废气全部纳入废气处理装置处理，严禁废气不经处理直接排放。 综上，项目废气处理措施可行，运营期项目废气能够达标排放，对区域环境空气质量影响较小。 1.5废气污染物源强类比《贵州联航陶瓷研发有限公司打火机压电陶瓷建设项目》的可比性分析 本企业所用原辅材料、生产工艺、旋转高温烤箱规格与《贵州联航陶瓷研发有限公司打火机压电陶瓷建设项目》情况基本一致，具有一定可比性，因此，本项目废气污染物源强类比《贵州联航陶瓷研发有限公司打火机压电陶瓷建设项目》是可行的。 2、废水 2.1废水产排情况 该项目运营期废水主要是生活污水、纯水制备废水和平磨废水以及水洗废水。 ①生活污水：本项目生活污水产生量为4m3/d、1200m3/a。水污染物简单，且浓度较低，采用化粪池处理后定期清掏用于周边农田施肥不外排。 ②纯水制备废水：本项目纯水制备废水产生量为0.00917m3/d，该部分废水为清净下水，用于厂区洒水抑尘。 ③平磨废水以及水洗废水：本项目平磨废水产生量为24m3/a（0.08m3/d），水洗废水产生量为7.2m3/d（2160m3/a），则总的废水产生量为7.28m3/d；该部分废水经设置的三级沉淀池处理后上清液用于厂区洒水抑尘，沉淀池沉渣定期清掏作为危废交由有资质单位处置。本项目无外排废水，固本项目废水对周边环境影响较小。 2.2废水处理可行性分析 ①化粪池处理可行性分析：本项目营运后进入化粪池污水总排放量为4m3/d，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003，化粪池停留时间12-24h，项目拟设置有1个化粪池（8m3），可以满足规范要求。工作原理为：污水进入化粪池后，利用池内位置相对固定的厌氧菌去除部分污染物，同时在池内由于沉淀作用，部分悬浮物从水体中沉淀分离出来。化粪池中一般分为三层，上层为污泥壳（长期浮在水面上固化的浮渣层，中间为水流层，下层为污泥层。除悬浮物外，化粪池对其它各种污染物去除效果较差，一般为COD 20%、SS50%、BOD5 9%、NH3 -N 3% 。类比同类项目，化粪池为处理生活污水的常规处理设备及工艺，均为可行性技术。经化粪池处理后的生活污水不外排，进入农田施肥。 ②农田施肥消纳生活废水可行性分析：据经验，一般每次每亩施肥用量不能超过900kg，每星期施用不超过3次。厂区周边分布有大量的农田，约上百亩，本环评保守估计按50亩计算，平均每天可以消纳沼液19.3t；本项目污水总产量为4m3/d，完全可以被周边农田消纳，因此，本项目生活污水经化粪池处理后进行农田施肥是可行的。 ③沉淀池处理可行性分析：沉淀池是应用沉淀作用去除水中悬浮物的一种构筑物，净化水质的设备。利用水的自然沉淀或混凝沉淀的作用来除去水中的悬浮物。沉淀池按水流分为水平沉淀池和垂直沉淀池。沉淀效果决定于沉淀池中水的流速和水在池中的停留时间。为了提高沉淀效果，减少用地面积，多采用蜂窝斜管异向流沉淀边加速澄清池、脉冲澄清池等。沉淀池在废水处理中广为使用。 本项目设计三级沉淀池的容积为10m3，设计规模能满足要求，三级沉淀池基本原理如下：污水首先进入一级沉淀池，静置1h 后，上清液经过滤网排入二级沉淀池，然后静置1h，上清液再经过滤网过滤后排入三级沉淀池，上清液用于厂区洒水抑尘，沉淀池沉渣定期清掏作为危废处置。 综上所述，本项目无外排废水，故本项目废水对周边环境影响较小。 2.3废水污染物源强类比《贵州联航陶瓷研发有限公司打火机压电陶瓷建设项目》的可比性分析 本企业所用原辅材料、生产工艺、隧道窑规格与《贵州联航陶瓷研发有限公司打火机压电陶瓷建设项目》情况基本一致，具有一定可比性，因此，本项目废水污染物源强类比《贵州联航陶瓷研发有限公司打火机压电陶瓷建设项目》是可行的。 3、噪声 3.1噪声分布、源强及治理设施 本项目营运期噪声主要为湿法球磨机、平磨机、造粒机、压块机、成型机、风机及配套设施等设备运转噪声，噪声源强约为60~85dB（A）。评价要求建设方在满足工艺运行的前提下，项目应选用精度高、性能好、质量好、产生噪声低的设备。为使项目投产后对周围声环境造成影响最大程度的降低，本环评建议建设单位采取以下措施对各种设备噪声进行有效治理： ①设备基座安装减振措施，避免固体传声对外环境的影响； ②拟建项目尽可能选用低噪声型的设备和装置； ③对生产设备定期进行维修和养护，避免因松动部件振动或消声器损坏而增大设备工作时的声级。 3.2预测方法 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）评价方法和评价量的规定，进行边界噪声评价时，新建项目以工程噪声贡献值作为评价量；进行敏感目标噪声环境影响评价时，以敏感目标所受的噪声贡献值与背景噪声值叠加后的预测值作为评价量。改扩建建设项目以工程噪声预测值与受到现有工程影响的边界噪声值叠加后的预测值作为评价量。 3.3预测模型 ①计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级 式中： Q——指向性因数：通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R——房间常数：R=Sa/(1-a)，S为房间内表面面积，m2；a为平均吸声系数。 r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ②计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级 式中： Lp1i(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； ③在室内近似为扩散声场地，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级 式中： Lp2i(T)——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB； ④将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 ⑤按室外声源预测方法计算预测点处的A声级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中： tj——在T时间内j声源工作时间，s； ti——在T时间内i声源工作时间，s； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； M——等效室外声源个数； ⑥预测值计算采用点声源的半自由声场几何发散衰减公式 式中：Loct(r)—点声源在预测点产生的倍频带声压级； Loct (r0) —参考位置r0处的倍频带声压级； r—预测点距声源的距离，m； r0—参考位置距声源的距离，m；r0=1 综上分析，上式可简化为： 3.4噪声影响预测 表4-5 项目主要噪声源强调查清单一览表 （室内声源） 序号 建筑物名称 声源名称 距声 源距 离 离/m 声压级 /dB(A) 声源 控制 措施 空间相对位置/m 距室 内边 界距 离/m 室内边 界声级 /dB(A) 运行 时段 建筑物 插入损 失 /dB(A) 建筑物外噪声 x y z 声压级 /dB(A) 建筑 物外 距离 /m 1 车间 湿法球磨机 1 70 减振、隔声 5 -300 1 东 25 42.04 昼间 20 16.04 1 南 50 36.02 10.02 西 35 39.12 13.12 北 650 13.74 0 2 平磨机 1 85 -20 250 1 东 50 51.02 20 25.02 1 南 600 29.44 3.44 西 10 65 39 北 100 45 19 3 造粒机 1 60 15 -280 1 东 15 36.48 20 10.48 1 南 70 23.10 0 西 45 26.94 0.94 北 630 4.01 0 4 压块机 1 65 -20 -120 1 东 50 31.02 20 5.02 1 南 230 17.77 0 西 10 45 19 北 470 11.56 0 5 成型机 1 75 -5 10 1 东 35 44.12 20 18.12 1 南 360 23.87 0 西 25 47.04 21.04 北 340 24.37 0 6 风机 1 85 -15 100 1 东 45 51.94 20 25.94 1 南 450 31.94 5.94 西 15 61.48 35.48 北 250 37.04 11.04 3.5预测结果与评价 项目夜间不进行生产，因此本次预测不对夜间进行预测。利用预测模式计算出各声源昼间对预测点的噪声贡献值，噪声影响预测（以最高声源预测）见表预测结果详见下表。 表4-6 项目噪声预测结果统计表 单位：dB（A） 设备 距厂界距离(m) 厂界预测值dB(A) 标准值dB(A) 达标情况 备注 厂场界东 1 29.21 65 达标 封闭生产，隔声、消声、减振措施 厂场界南 1 12.09 65 达标 厂场界西 1 40.68 65 达标 厂场界北 1 19.64 65 达标 根据预测结果可知，通过采取低噪音设备、基础减振、厂房隔音、距离衰减、加强设备维护等综合降噪措施后，项目四周厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，对周围环境影响较小。 3.6噪声防治措施 ①企业需加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转 时产生的高噪声现象。 ②将辅助设备空压机等设置在专用的机房内，再独立加装软接、高效消声器等综合 降噪措施。在管架的支承部位设置防振垫片，如橡胶垫及棉织物，加大基础设计，并设 置隔离墙，地脚配置减振器，在电机周围设置隔声罩等。 ③生产厂房内设备进行合理布置，并做好高噪声设备的减隔基础，做好隔震垫。 ④严格控制生产时间，生产期间非必要情况下尽量关闭所有门窗。 ⑤合理安排运输和装卸，规范操作，减少撞击和其它人为噪声。 3.7噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）本项目噪声监测要求见表4-7。 表4-7 噪声监测要求 类别 监测点位 监测因子 监测频次 达标标准 噪声 东、南、西、北四厂界外1m 等效连续A声级 1次/季度 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 4、固废 4.1固体废物的产生情况 该项目运营期产生的固废主要为生活垃圾、一般工业固废（一般原材料包装固废、不合格产品、废反渗透膜）和危险废物（危险废包装、除尘器收集的颗粒物、废机油、沉淀池沉渣、废活性炭）。 （1）生活垃圾：参照排放源统计调查产排污核算方法和系数手册，生活垃圾量产生系数0.38kg/人·d；本项目劳动定员100人，则生活垃圾产生量11.4t/a，经垃圾收集箱收集后委托当地环卫部门清运。 （2）一般工业固废 ①一般原材料包装固废：经类比同类项目，产生量约为0.3t/a，收集后暂存在一般固废暂存处，定期外售给废品回收站。 ②不合格产品：项目在测试工序中会产生不合格产品，项目产品的合格率约99.5%以上，则本次评价取不合格产品率为0.5%，即本项目不合格产品产生量为0.05亿只/a，交由物资公司回收利用。 ③废反渗透膜：该项目在营运期纯水制备过程，会产生一定量的废反渗透膜，根据企业提供资料，一般1年更换一次，每次更换约0.02t，废滤料上主要为水中悬浮物，更换后的废料由更换公司直接带走处置，不在厂区存放。 危险废物 ①危险废包装：主要为沾染化学品的包装桶，经类比同类项目，产生量约为0.3t/a，属于《国家危险废物名录（2021）年》中的HW49－其他废物（代码为900-041-49）。收集后暂存在危废暂存间，定期交由有资质单位处置。 ②除尘器收集的颗粒物：主要为颗粒物、铅及其化合物，经计算得产生量约为0.236t/a，属于《国家危险废物名录（2021）年》中的HW49－其他废物（代码为900-042-49）。收集后暂存在危废暂存间，定期交由有资质单位处置。 ③废机油：本项目机械设备维修时产生的废机油，产生量约为0.2t/a。属于《国家危险废物名录》（2021年）规定的HW08-废矿物油与含矿物油废物，废物代码900-214-08，该固体废物收集后由专用容器盛装，在危险废物暂存间暂存，定期交由有资质的单位进行处理。 ④沉淀池沉渣：本项目平磨废水、水洗废水经沉淀池处理后回用于生产，初沉池沉渣含有有机物等，作为危废管理；经类比同类项目，产生量约为0.7t/a，属于《国家危险废物名录（2021）年》中的HW49－其他废物（代码为772-006-49）。定期清掏，清掏后不在厂区存放，直接交由有资质单位进行处置。 ⑤废活性炭：项目活性炭吸附装置中活性炭在使用一段时间后就会失去活性丧失其吸附能力，需定期更换。根据中国建筑出版社1997年出版的《简明通风设计手册》第十章中关于活性炭吸附治理废气的方法中提供的数据：每kg活性炭吸附有机废气的平衡量为 0.43~0.61kg，本次评价采用最不利的状况，即活性炭吸附量取0.43kg/kg 活性炭，本项目经活性炭吸附的有机废气总量为0.0163t/a，在此吸附效率下需要的活性炭量为0.038t/a。 本项目活性炭吸附装置活性炭量为10kg，为保证废气处理效率，环评建议企业每三个月更换一次活性炭，全部更换。因此废活性炭产生量为10*4+0.0163（吸附的有机废气）=0.0563t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版）可知，该固体废物属于“HW49其他废物”中“非特定行业”中“900-039-49 烟气、VOCs治理过程中产生的废活性炭”，危险特性为“T”。暂存与危废暂存间，委托有资质单位处置。 表4-8 项目各类固体废物产生及处置措施一览表 序号 来源 固废名称 产生量 固废类别 危废代码 处置措施 1 职工生活 生活垃圾 11.4t/a / / 交由环卫部门处理 2 原材料包装 普通废包装物 0.3t/a 一般工业固废 / 定期外售给废品收购站。 3 产品测试 不合格产品 0.05亿只/a / 交由物资公司回收利用 4 纯水制备 废反渗透膜 0.02t/a / 更换后的废料由更换公司直接带走处置，不在厂区存放 5 原辅材料包装 危险废包装 0.3t/a HW49－其他废物 900-041-49 统一收集后，暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置 6 废气处理 除尘器收集的颗粒物 0.236t/a HW49－其他废物 900-042-49 7 设备维修 废机油 0.2t/a HW08-废矿物油与含矿物油废物 900-214-08 收集于专用容器中，暂存与危废暂存间，定期交由有资质单位处置。 8 废气治理 废活性炭 0.0563t/a HW49-其他废物 900-041-49 暂存与危废暂存间，委托有资质单位处置 9 废水沉淀回用 沉淀池沉渣 0.7t/a HW49－其他废物 772-006-49 定期清掏，不在厂区存放，直接交由有资质单位进行处置。 4.2固体废物的管理 4.2.1一般固废废物的管理原则 （1）固体废物的管理 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.9.1施行），固体废物的管理，实行减量化、资源化、无害化管理，全过程管理和分类管理的原则。即对固体废物污染环境的防治，实行减少固体废物的产生量和危害性，充分合理利用和无害化处置固体废物，促进清洁生产和循环经济的发展。全过程的管理是指对固体废物从产生、收集、贮存、运输、利用直到最终处置的全过程实行一体化的管理。企业在采取处理处置固体废物的同时，加强对固体废物的统计和管理。这些固体废物管理和统计措施可以保证产生的固体废物分类得到妥善处置，不会产生二次污染，对环境及人体不会造成危害。 （2）固体废物的暂存 本项目应设置一般固废暂存间（约30m2）。项目产生的一般固废经收集后暂存于一般固废暂存间，暂存场所应设置标志牌，地面与裙角均采用防渗材料建造，并由专人管理和维护，应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）相关要求。 4.2.2危险固体废物的管理原则 （1）危险废物贮存 本项目应设置危废暂存间（约20m2）。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），结合本项目产生的危险废物性质，本项目危险废物贮存的一般要求为： ①设置专用的危险废物贮存设施，并按危险废物性质分类贮存。 ②禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。 ③无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。 ④盛装危险废物的容器上必须粘贴符合 GB 18597-2023 标准中所示的标签。 （2）危险废物贮存容器 ①应当使用符合标准的容器盛装危险废物。 ②装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。 ③装载危险废物的容器必须完好无损。 ④盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。 ⑤危险废物暂存间必须与医疗区和人员活动密集区隔开，方便危险废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入；应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。 （3）危险废物的交接 ①废物转运应当依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，执行危险废物转移联单管理制度。应当对危险废物进行登记，登记内容应当包括危险废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目。保存时间为3年。 ②每车每次运送的危险废物采用《危险废物运送登记卡》管理，一车一卡，由危险废物管理人员交接时填写并签字。当危险废物运至处置单位时，处置厂接收人员确认该登记卡上填写的危险废物数量真实、准确后签收。 （4）危险废物的运送 ①本项目危险废物由处置单位专用车辆定期运送到相应处置单位。危险废物转运车应符合相关要求。 ②运送路线应尽量避开人口密集区域和交通拥堵道路。驾驶室与货箱完全隔开，以保证驾驶人员的安全。 ③车厢应经防渗处理，在装载货物时，即使车厢内部有液体，也不会渗漏到厢体和外部环境中；车厢底部应设置具有良好气密性的排水孔，在清洗车厢内部时，能够有效收集和排出污水，不可使清洗污水直接漫流到外部环境中；正常运输使用时应具有良好气密性。 ④危险废物运送前，处置单位必须对每辆运送车的车况进行检查，确保车况良好后方可出车。危险废物运送车辆不得搭乘其他无关人员，不得装载或混装其他货物和动植物。车辆行驶时应锁闭车厢门，确保安全，不得丢失、遗撒和打开包装取出危险废物。 ⑤危险废物转运车应在明显部位固定产品标牌。危险废物转运车应在车辆的前部、后部及车厢两侧喷涂警示性标志；驾驶室两侧应标明危险废物处置转运单位名称。 （5）其他应注意的事项 ①应当制定与危险废物安全处置有关的规章制度和在发生意外事故时的应急方案；设置监控部门或者专(兼)职人员，负责检查、督促、落实本项目危险废物的管理工作。 ②应当对本项目从事危险废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员，进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训。 ③禁止任何单位和个人转让、买卖危险废物。禁止在运送过程中丢弃危险废物；禁止在非贮存地点倾倒、堆放危险废物或者将危险废物混入其他废物和生活垃圾。 ④禁止邮寄危险废物。禁止通过铁路、航空运输危险废物。有陆路通道的，禁止通过水路运输危险废物；没有陆路通道必需经水路运输危险废物的，应当经设区的市级以上人民政府环境保护行政主管部门批准，并采取严格的环境保护措施后，方可通过水路运输。禁止将危险废物与旅客在同一运输工具上载运。禁止在饮用水源保护区的水体上运输危险废物。 4.3固体废物处置的管理对策和建议 本项目建成投产后，企业应加强对固体废物的管理，完善相应的防治措施，防止固体废物可能对环境的污染。为此，建议： Ⅰ.废物减量化：加强管理，合理选择和利用原材料、能源和其它资源，采用先进的生产工艺和设备，进行清洁生产，尽量减少固体废物的产生量。 Ⅱ.废物的储存堆放：坚持危险废物和一般废物分开存放，不能混放的原则。危险废物在装卸、运输、堆放过程中，注意防止危险废物的泄漏产生二次污染。 综上，本项目固废的处置、处理方式是可行的，不会对环境产生不良影响和二次污染。 项目固体废物处置符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）相关要求和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，不会对环境造成不良影响。 5、地下水、土壤环境影响分析 5.1污染途径 ①大气沉降 本项目大气污染因子主要是非甲烷总烃、颗粒物，颗粒物与非甲烷总烃为非持久性污染物，可以在大气中被稀释和降解，可不考虑大气沉降影响。 铅及其化合物通过大气沉降到地面，通过植物体茎叶表面，直接被吸收进入植物体内，或是通过污染植物体周围的土壤和水体，被根系吸收而进入植物体内。因此需要在厂内做好地面硬化与防渗，同时采用先进工艺设备，减低源强，减少铅及其化合物的产生。 ②废水泄漏 沉淀池、化粪池破损渗漏或收集管道渗漏可能对地下水、土壤造成污染，对地下水、土壤造成的污染土壤污染类型为土壤破坏型。 ③固体废物泄漏。 项目固体废物主要为一般工业固体废物以及危险废物，危险废物的泄漏将对地下水及土壤造成影响，对地下水、土壤造成的污染土壤污染类型为土壤破坏型。 5.2防治措施 ①源头控制 为防止项目运营期间产生的污染物以及含污介质的下渗对场区地下水及土壤造成污染，应从源头到末端全方位有效控制措施，主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化原则，即管道尽可能地上敷设，管道采用双路管道，管道材质采用耐磨耐腐材料，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水和土壤污染，故障立刻停工整修。危废仓库按照“五防”要求建设，设置废液收集输送系统，可有效避免渗滤液进入土壤环境。 ②分区防控 本次评价结合土壤和地下水环境影响途径识别，根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，参照 HJ610-2016 中表7中提出防渗技术要求进行划分及确定。 根据区域地质调查资料推测，项目区域的包气带防污性能分级为中；根据各分区可能泄漏污染物的性质和生产单元的构筑方式，以及潜在的地下水污染源分类分析，将本项目所涉及的建、构筑物所在区域划分为简单防渗区、一般防渗区、重点防渗区；不同污染防治分区的防渗技术按 HJ610-2016《环境影响评价技术导则 地下水环境》相应要求执行。 表4-9 工程防渗分区及防渗要求情况一栏表 序号 防渗分区 区域 防渗技术要求 1 重点污染防渗区 沉淀池、化粪池、原料区 《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610-2016)重点防渗区要求：等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1×10 -7 cm/s；或参照 GB18598 执行 危险废物暂存间 按照 GB18597-2023 要求执行 2 一般污染防渗区 一般固废暂存间 《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610-2016)一般防渗区要求：等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10 -7 cm/s 3 简单防渗区 其他区域 一般地面硬化 针对项目的防渗工程，项目应委托专业的单位进行设计、施工。设计中充分考虑环保设施和措施，设计委托合同中标明环保设施设计、防渗设计。项目建设完成后，项目工程应通过主管部门的验收合格后，方可进行试生产。 ①考虑到本项目化粪池、沉淀池可能存在由于池体出现裂缝而导致污水渗漏入土壤及地下水环境。应针对厂区可能导致土壤及地下水污染的区域纳入日常管理内容，制定污水收集管道巡视制度，定期检查和维护。 ②管线敷设尽量采取可视化原则，收集管道采用明沟明管方式，做到污染物“早发现、早处理”，减小因埋地管道泄漏造成的地下水污染。 ③要对突发的污染物泄漏事故有应急预案，能够迅速应对和处理。 ④运行时，应经常开展污水处理设施底部防渗层破损观察，一旦发现破损情况，应及时开展防渗修复。并对土壤和地下水进行监测。 生态环境影响分析 项目拟选址商丘市夏邑县会亭镇西工业园区，根据现场踏勘，项目建设地点不涉及风景名胜区和自然保护区，不涉及饮用水水源保护区和基本农田保护区，区域生态系统敏感程度较低。其次，项目投运后，在严格落实各项污染防治措施和应急措施后，项目废气、废水、固废和噪声等均可达标排放或得到合理处置，故项目建设对周边区域生态环境影响很小。 环境风险分析 环境风险评价是指对人类的各种开发行为所引发的或面临的危害，对人体健康、社会经济发展、生态系统等所造成的风险可能带来的损失进行评估，并据此进行管理和决策的过程。本项目在建设运行过程中可能伴有突发性事故，这些突发性事故具有偶然性，这种偶然性常会给人身健康和周围环境带来严重的影响。环境风险评价对于有效防范风险事故的发生，采取安全的应急措施都能起到非常重要的作用。 环境风险评价是在分析项目事故发生概率和预测事故状态下的影响程度基础上，对项目建设和运行过程中可能存在的事故隐患（事故源）提出事故防范措施和事故后应急措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 7.1环境风险识别 通过对项目涉及的原料、辅料、产品及废物等物质进行调查，涉及的危险物质主要有四氧化三铅、聚乙烯醇。 项目所涉及到的物料四氧化三铅、聚乙烯醇各物料理化性质及危险性如下所示： 表4-10 四氧化三铅理化性质及危险性 标识 中文名：四氧化三铅（俗称红丹、铅丹） 英文名：leadtetroxide 分子式：Pb3O4 分子量685.60 CAS号：1314-41-6 理化性质 外观及形态：鲜桔红色粉末或块状固体 熔点（℃）：500℃(分解) 稳定性：常温下性质稳定，高温可分解为氧化铅 溶解性：不溶于水，溶于热碱液、稀硝酸、乙酸、盐酸 危害性 急性毒性：有毒，急性毒性 LD50:630mg/kg（大鼠腹腔）；220mg/kg（豚鼠腹腔）刺激性：家兔经眼162mg(24小时)，轻度刺激。家兔经皮810mg(24 小时)，重度刺激。亚急性和慢性毒性：四氧化三铅的亚急性和慢性毒性为对所有动物都有毒性作用，特别是使神经系统、血液、血管发生改变。对蛋白代谢，细胞能量平衡及细胞的遗传系统有较大影响。小剂量(0.002～0.2mg/kg)短时间(10 天中作用6次)给予，可引起雄性大鼠生殖系统及雌性大鼠生殖、内分泌等发生变化。 健康危害 侵入途径：吸入、食入。 健康危害：四氧化三铅及其化合物损害造血、神经、消化系统及肾脏。职业中毒主要为慢性。神经系统主要表现为神经衰弱综合症、周围神经病(以运动功能受累较明显)，重者出现四氧化三铅中毒性脑病。消化系统表现有齿龈四氧化三铅线、食欲不振、恶心、腹胀、腹泻或便秘；腹绞痛见于中度及重度 中毒病例。造血系统损害出现卟啉代谢障碍、贫血等。短时大量接触可发生 急性可亚急性中毒，表现类似重症慢性四氧化三铅中毒。对肾脏损害多见于急性、亚急性或较重慢性病例。 表4-11 聚乙烯醇理化性质及危险性 标识 中文名：聚乙烯醇 英文名：PVC 分子式：[C2H4O]n 分子量44.05 CAS号：9002-89-5 理化性质 外观及形态：白色片状，絮状或粉末状固体，无味 熔点（℃）：230℃(分解) 稳定性：常温下性质稳定 溶解性：溶于水，位于完全溶解一般需加热到 65~75℃。不溶于汽油、 煤油、植物油、苯、甲苯、二氯乙烷、四氯化碳、丙酮、醋酸 乙酯、甲醇、乙二醇等。微溶于二甲基亚砜。120~150℃可溶于甘油，但冷至室温时成为胶冻。 危害性 燃爆危险:该品可燃。 健康危害 吸入、摄入对身体有害，对眼睛有刺激作用。 本项目所涉及到的有毒有害物料为四氧化三铅和聚乙烯醇根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），聚乙烯醇属于可燃性物质，四氧化三铅属于一般有毒物质。 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）对本项目进行风险潜势初判，根据“C.1.1 危险物质数量与临界量比值（Q）”计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其附录B中对应临界量的比值Q。根据调查，企业营运过程中涉及的危险物质主要为部分原材料，企业危险物质数量与临界量比值Q确定见表 4-12。 表4-12 建设项目Q值确定表 危险物质名称 最大存在总量qn/t 临界量Qn/t 该种危险物质Q值 四氧化三铅 0.1 50 0.002 聚乙烯醇 0.005 200 0.000025 合计 0.002225 从上表知，企业危险物质数量与临界量比值 Q=0.002225（Q＜1）。因此，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）4.3，环境风险评价等级划分为一级、二级、三级。风险潜势为IV及以上进行一级评价；风险潜势为III，进行二级评价；风险潜势为II，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。 表4-13 评价工作等级划分 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ I 评价工作等级 一 二 三 简单分析 a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 通过上述分析，本项目环境风险潜势为 I，进行简单分析。 7.2 生产设施风险识别 （1）贮存过程中风险识别 若桶内物料充装过量，将导致容器超压，温度稍有升高，就会引起压力增大，可能引起爆炸、泄露、火灾、中毒事故，在物料装卸过程中，如管理、操作不当，就可能会发生物品脱落、断裂、造成物料大量泄露，引发中毒、火灾、爆炸事故。 （2）运输过程中风险识别 本项目原材料及成品运输方式采用陆运，在装卸、运输过程可能潜在的风险事故如：运输过程中因意外交通事故，可能包装材料被撞破，而造成四氧化三铅、聚乙烯醇等化学品流出或逸出，导致运输人员和周围人员中毒，造成局部环境污染。 运输过程中因长时间震动可造成可化学品逸散、泄漏，导致沿途环境污染和人员中毒。 7.3 事故风险源项分析 废气处理系统事故风险源项分析 本项目产生的废气主要为铅及其化合物、非甲烷总烃、颗粒物等。废气收集系统发生故障包括突然停电使废气在车间无组织排放，使废气不经收集直接面源排放。 该类事故还有可能因有机废气事故排放而造成的废气污染事故。 该项目的用电由市政电网供给，因此，废气的最大可信事故为由于设施发生故障而使废气面源排放。对于该类排放事故，在迅速启动应急预案情况下，一般企业可在短时间内得以修复正常。由于项目本身风险源较小，事故发生时可能导致短期大气污染物超标，且超标范围内无敏感点，经扩散后对敏感点影响不大。 7.4 事故风险防范措施 （1）危险化学品贮运安全防范措施 ①危险化学品运输 根据近年来的事故风险统计，交通事故引发有毒物质泄漏到环境中的事件呈上升趋势。必须加强运输过程中的风险意识和风险管理，危险化学品运输要由有资质的单位承担，定人定车，合理规划运输路线 ②危险化学品贮存 A、四氧化三铅、聚乙烯醇、仓库应拥有良好的储存条件，企业应根据《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）、《毒害性商品储藏养护技术条件》（GB17916-2013）进行储存。在仓库及车间现场设置紧急喷淋和洗眼器，随时保持水管畅通；操作时根据物质安全技术说明书MSDS里的要求，并配戴适当的个人防护用品PPE。 B、危险物质贮存的场所必须是经公安消防部门审查批准设置的专门危险物质库房，必须符合防火防爆要求。防火间距的设置以及消防器材的配备必须通过消防部门审查认可。 C、贮存的危险物质必须设有明显的标志，并按国家规定标准控制不同单位面积的最大贮存限量和垛距。 D、要严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》、《建筑设计防火规范》、《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》等。 E、贮存危险物质的库房、场所的消防设施、用电设施、防雷防静电设施等必须符合国家规定的安全要求。 ③加强四氧化三铅、聚乙烯醇等的管理 A、要求企业加强四氧化三铅、聚乙烯醇等有毒物质或可燃、易燃液体的管理，设置防盗设施。同时应加强管理，由专人负责，非操作人员不得随意出入。加强防火，达到消防、安全等有关部门的要求。做好药品的入库和出库登记记录，明确去向。加强对职工的安全教育，制定严格的工作守则和个人卫生措施，所有操作人员必须了解所有四氧化三铅、聚乙烯醇等化学品的有害作用及对患者的急救措施，以保证生产的正常运行和员工的身体健康。向化学品供应商索取化学品的物质安全技术说明书 MSDS，张贴在仓库贮存及使用现场，供操作人员学习。 B、贮存危险物质的仓库管理人员以及操作员，必须经过专业知识培训，熟悉贮存物品的特性，事故处理办法和防护知识，持上岗证，同时，必须配备有关的个人防护用品。 C、危险物质出入库必须检查验收登记，贮存期间定期养护，控制好贮存场所的温度和湿度；装卸、搬运时应轻装轻卸，注意自我防护。 （2）生产过程的事故排放防范措施 公司应加强设备管理，确保设备完好。应制订严格的操作、管理制度，生产岗位应在明显位置悬挂岗位操作规程；工作人员应培训上岗，并经常检查，防止误操作和跑、 冒、滴、漏发生。若发生起火、爆炸事故，则及时进行人员疏散和组织扑救，如可能，公司应进行人员疏散和组织扑救演习。 7.5 应急处理措施 （1）四氧化三铅、聚乙烯醇泄漏应急处理 尽可能切断泄漏源，防止进入下水道等限制性空间。 小量泄漏：用干燥的砂土或类似的物质吸收。 大量泄漏，构筑围堤或挖坑收容。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或废弃处置。若是固体泄漏，用塑料布覆盖泄漏物，减少飞散。勿使水进入包装容器内。用洁净的铲子收集泄漏物，置于干净、干燥、盖子较松的容器内，将容器移离泄露区。 （2）防护措施 呼吸系统防护：作业工人应该佩戴防毒面具，必要时戴正压自给式呼吸器； 眼睛防护：可采用安全面罩；防护服：穿工作服； 手防护：必要时戴防护手套； 其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作前避免饮用酒精性饮料。工作后，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。实行就业前和定期的体检。 （3）急救措施 皮肤接触：用沾有少量稀释剂的干净纱布擦去，并用肥皂水洗净。 眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。 （4）灭火注意事项及措施 消防人员必须、佩戴空气呼吸器灭火、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。容器突然发出异常声音或出现异常现象。应立即撤离。 灭火方法：溶性泡沫、二氧化碳、干粉灭火、砂土，禁用水柱。 7.6环境风险应急预案 按照《建设项目风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定，对于本项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案。制定风险事故应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。 风险事故应急预案的基本要求包括：科学性、实用性和权威性。风险事故的应急救援预案必须进行科学分析和论证；应急预案应符合项目的客观情况，具有实用、简单、易掌握等特性，便于实施；对事故处置过程中职责、权限、任务、工作标准、奖励与处罚等做出明确规定，使之成为企业的一项制度，确保其权威性。 根据风险导则要求，建议本项目环境风险应急预案应包括环境风险应急综合预案；各类型突发环境事件的专项应急预案，包括：水环境突发事件专项预案、危险化学品污染事件专项预案等。根据风险导则要求，建议企业根据本项目危险源特征编制突发环境事件应急预案，建立风险防控体系，配齐风险防范设施和物资。 表4-14 突发环境事件应急预案 序号 项目 内容及要求 1 总则 2 危险源概况 详述危险源类型，数量及其分布 3 应急计划区 存贮区、生产区 4 应急组织 厂指挥部---负责现场全面指挥 救援队伍---负责事故控制、救援、善后处理 5 应急状态分类 及应急相应程序 规定事故的级别及相应的应急分类相应程序 6 应急设施设备与材料 存贮区：防泄漏、火灾事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材 7 应急通讯、通知和交通 规定应急状态下通讯方式、通知方式 8 应急环境监测 及事故后评估 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 9 应急防护措施、消除泄漏措施方法和器材 事故现场：控制事故，防止扩大、蔓延及连锁反应。清除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备；邻近区域：控制防扩散区域，控制和清除污染措施及相应设备配备 10 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康 事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制规定，现场及邻近装置，人员撤离组织计划及救护 11 应急状态终止与恢复措施 规定应急状态终止程序 事故现场善后处理，恢复措施 12 人员培训与演练 应急计划制定后，平时安排人员培训和演练 13 公众教育和信息 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布相关信息 14 记录和报告 设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设专门部门负责管理 15 附件 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成 7.7环境风险评价结论 本项目涉及危害物质的贮存及使用，具有潜在危险性。物质泄漏后产生的扩散污染，只要应急处置事故源及时，则对周边环境及敏感目标影响不大，其事故发生的风险概率很小，其环境风险在可接受范围内。 虽然本项目环境风险在可控范围之内，但企业应严格杜绝此类事故的发生。万一事故发生，应即刻停止生产，并进行检修和事故应急处置；同时企业应加强环保管理，配备专人对各类污染治理设施及风险应急器材设施的日常维护保养进行监督监管。 表4-15 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 夏邑县百分电子科技有限公司年产打火机配件压电陶瓷10亿对项目 建设地点 河南省商丘市夏邑县会亭镇西工业园区 地理坐标 主要危险物质及分布 主要危险物质包括四氧化三铅、聚乙烯醇，存储在原料仓库中 环境影响途径及危害后果 1、四氧化三铅、聚乙烯醇储存泄露或者运输搬运途中泄露，从而污染土壤环境及地表水环境。 2、泄露后遇明火可能引发火灾爆炸事故，产生次生污染物，如非甲烷总烃及氧化铅等，对大气环境造成污染。 风险防范措施要求 1、加强危险物质管理，建立定期巡查制度；定期对员工进行环境安全培训、岗位操作培训。 2、配备必要的应急物资，如灭火器、黄沙等。 3、建立应急组织体系，编制应急预案，并定期演练。 8、环境管理 为加强项目的环境管理，有效地保护区域环境，落实建设项目环境影响评价和“三同时”制度，实现建设项目的经济效益、社会效益和环境效益的统一，更好地监控工程环保设施的运行，及时掌握污染治理措施的效果，必须设置相应的环保机构，制定全厂环境管理和环境监测计划。 ⑴环境管理 ①组织机构 工程应设置专门或者兼职的环保管理部门，管理人员至少1人，负责本项目的环境管理工作。 ⑵职责 ①贯彻执行环境保护法规和标准； ②组织制定和修改本项目环境保护管理规章制度，监督各班组执行情况； ③编制并组织实施环境保护规划和计划； ④定期检查项目环境保护设施，保证设备正常运行； ⑤组织开展本企业的环境保护专业技术培训，搞好环境保护教育和宣传，提高职工的环境保护意识。 9、环保投资 项目建成后营运过程中产生的废气、废水、噪声、固废等经采取相应防治处理措施治理后，对环境的影响很小。本项目总投资5000万元，其中环保投资46.5万元，占总投资的0.93%。 环保设施必须与主体工程“三同时”，项目建成后及时自主验收，验收合格后方可正式投入生产。该项目的主要环保投资见下表。 表4-16 项目环保设施及环保投资 单位：万元 类别 治理内容 环保设施及处理方法 位置 数量 投资 造粒粉尘 颗粒物 袋式除尘器+15m高排气筒排放 车间 1套 5 隧道窑废气 粉尘、铅及其化合物、非甲烷总烃 袋式除尘器+三级活性炭吸附装置+15m高排气筒排放 车间 1套 10 被银废气（银浆烘干废气） 非甲烷总烃 集气罩收集+引风机引至三级活性炭吸附装置+15m高排气筒排放 车间 1套 2 废水 生活污水、纯水制备废水 化粪池 厂区 1座 2 平磨废水以及水洗废水 沉淀池 厂区 2座 3 噪声治理 设备运行噪声 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、设备维护等 生产车间 / 20 固废治理 一般固废 一般固废暂存间（30m2） 厂区 1间 1 危险废物 危废暂存间（20m2） 厂区 1间 3 生活垃圾 生活垃圾收集箱 厂区 若干 0.5 合计 46.5 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物 | 袋式除尘器+15m高排气筒 | 《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）表 5 中的相关标准和《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》(2020 年修订版》陶盗行业中“特种陶瓷”企业绩效引领性指标 |
|  | DA002 | 颗粒物 | 袋式除尘器处理+三级活性炭吸附装置+15m高排气筒 |  |
|  |  | 铅及其化合物 |  | 《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）表 5 中的相关标准 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 《河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于<全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值>的通知》《豫环攻坚办(2017] 162号)附件1排放建议值 印刷行业和《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2 |
|  | 厂界 | 颗粒物 | 密闭厂房 | 《陶瓷工业污染物排放标准》(GB25464-2010)表 6 中的相关标准 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 密闭厂房 | 《河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于<全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值>的通知》(豫环攻坚办(2017] 162号)附件2排放建议值和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A特别排放限值 |
|  | 车间 | 铅及其化合物 |  | 排放浓度满足《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）表 5 中的相关标准 |
| 地表水环境 | 职工生活 | 生活污水 | 经化粪池处理后，用于周边农田施肥 | / |
|  | 纯水制备 | 纯水制备废水 | 用于厂区洒水抑尘 | / |
|  | 平磨用水、水洗用水 | 平磨废水以及水洗废水 | 沉淀池处理后用于厂区洒水抑尘 | / |
| 声环境 | 设备运行 | 噪声 | 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 固体废物 | 普通原材料包装固废收集后外售处置；不合格产品交由物资公司回收利用；纯水制备废反渗透膜由更换公司直接带走处置，不在厂区存放；危废废物包装、除尘器收集的粉尘，收集后，暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置；废机油、废活性炭分类收集于专用容器中，暂存与危废暂存间，定期交由有资质单位处置；沉淀池沉渣，定期清掏，不在厂区存放，直接交由有资质单位进行处置；生活垃圾委托当地环卫部门清运处置。 满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相要求和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 进行分区防渗，（1）重点污染防渗区：①沉淀池、化粪池和原料区根据《环境影响评价技术导则 地下水环境 》(H610-2016)重点防渗区要求：等效黏防渗层Mb≥6.0m，K≤1x10-7 cm/s；或参照 GB18598 执行；②危废暂存间按照GB18597-2023 要求执行；（2）一般污染防渗区：一般固废暂存间根据《环境影响评价技术导则 地下水环境 》(H610-2016)一般防渗区要求：等效黏防渗层Mb≥1.5m，K≤1x10-7 cm/s；（3）简单防渗区：其他区域一般地面硬化。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 配备消防器材、禁止烟火；定期巡检，消除隐患；制定环境风险应急预案 |
| 其他环境 管理要求 | （1）成立专门环境管理机构，配备环境管理专职或兼职人员；制定完善的环境管理与监测制度，按计划实施环境监测计划。（2）污染治理设施运行应满足设计工况条件，并根据工艺要求，定期对设备、电气、自控仪表等进行检查维护，确保污染治理设施可靠运行。 （3）排污口规范化管理。依据《环境保护图形标志－排放口（源）》、《排污口规范化整治技术要求（试行）》的技术要求，院区所有排放口（包括水、气、声、固体废物），必须按照“便于采样、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌。 （4）按照相关排污许可申请与核发技术规范的要求申领排污许可证；根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》的有关规定，项目属于“三十四、计算机、通信和其他电子设备制品业39 电子元件及电子专用材料制造398”中的“其他”，实行排污许可登记管理。建设单位应在启动生产设施或者发生实际排污前进行排污许可登记。 （5）根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告。 |

# 六、结论

夏邑县百分电子科技有限公司年产打火机配件压电陶瓷10亿对项目符合国家产业政策，选址合理，项目建成后，具有良好的经济效益和社会效益。虽然项目在运营过程中对环境会产生一定的影响，在落实各项污染防治措施和环评建议的前提下，这种影响将降低到最低程度；从环境保护的角度，本项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 粉尘 | 0 | 0 | 0 | 0.02t/a | 0 | 0.02t/a | +0.02t/a |
|  | 铅及其化合物 | 0 |  | 0 | 0.000235t/a | 0 | 0.000235t/a | +0.000235t/a |
|  | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 0.00217t/a | 0 | 0.00217t/a | +0.00217t/a |
| 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 普通废包装物 | 0 | 0 | 0 | 0.3t/a | 0 | 0.3t/a | +0.3t/a |
|  | 不合格产品 | 0 | 0 | 0 | 0.05亿只/a | 0 | 0.05亿只/a | +0.05亿只/a |
|  | 废反渗透膜 | 0 | 0 | 0 | 0.02t/a | 0 | 0.02t/a | +0.02t/a |
| 危险废物 | 危险废包装 | 0 | 0 | 0 | 0.3t/a | 0 | 0.3t/a | +0.3t/a |
|  | 除尘器收集的颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.236t/a | 0 | 0.236t/a | +0.236t/a |
|  | 废机油 | 0 | 0 | 0 | 0.2t/a | 0 | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 0.0563t/a | 0 | 0.0563t/a | +0.0563t/a |
|  | 沉淀池沉渣 | 0 | 0 | 0 | 0.7t/a | 0 | 0.7t/a | +0.7t/a |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 11.4t/a | 0 | 11.4t/a | +11.4t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

0.02

0.1

0.08

平磨用水

0.8

0.08

7.28

7.2

8

厂区洒水抑尘

沉淀池

水洗用水

13.1275

自来水

生活用水

5

1

定期清掏，用于农田施肥

4

化粪池

4

进入混料细磨、球磨及粘接剂配制工序，全部蒸发

0.01833

厂区洒水抑尘

0.00917

0.0275

配置纯水用水

粉尘、铅及其化合物

噪声

噪声

噪声、粉尘

噪声

废包装袋、

粉尘、噪声

成型

造粒

球磨

预烧

压块

干燥

混料细磨

银浆

二氧化钛、

二氧化锆、

四氧化三铅

聚乙烯醇

烧结

极化

被银

非甲烷总烃

水洗

平磨

粉尘、铅及其化合物

水洗废水

研磨废液、噪声

测试包装

虚框中工序表明在高温烤箱中生产