目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	21

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	28

四、主要环境影响和保护措施	32

五、环境保护措施监督检查清单	41

六、结论	52

附表	53

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 夏邑县康宇环保科技有限公司年处置20万吨炉渣、造型砂、除尘灰项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2307-411426-04-01-697439 |
| 建设单位联系人 | 向永康 | 联系方式 | 13816115696 |
| 建设地点 | 商丘市夏邑县车站镇工业园区88号 |
| 地理坐标 | （ 116 度 1 分20.737 秒， 34度23 分 32.407 秒） |
| 国民经济 行业类别 | C4220非金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 三十九、废弃资源综合利用业 42-85、非金属废料和碎屑加工处理 422 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 夏邑县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2307-411426-04-01-697439 |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 21.1 |
| 环保投资占比（%） | 2.11 | 施工工期 | 30d |
| 是否开工建设 | ☑否 □是 | 用地（用海） 面积（m2） | 2000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1、土地利用规划符合性 本项目为租赁河南栗城蓝天农业发展有限公司的厂房，租赁协议详见4，根据夏邑县车站镇人民政府出具的证明，本项目用地性质属于建设用地，符合夏邑县车站镇土地利用规划要求。 2、“三线一单”相符性分析 2.1生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线 1、生态保护红线 根据河南省生态保护红线范围划分情况，夏邑县不涉及生态保护红线和一般生态空间。 本项目位于商丘市夏邑县车站镇工业园区88号，本项目不在生态保护红线范围内。因此，本项目的建设符合生态保护红线的要求。 2、环境质量底线 ①大气环境：本项目位于商丘市夏邑县车站镇工业园区88号，根据大气功能区划分，为环境空气功能区二类区，执行二级标准。本项目所在区域环境空气中的PM2.5、PM10、O38h平均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，针对环境空气质量不达标的现状，商丘市生态环境保护委员会发布了《商丘市2023年蓝天保卫战实施方案》，从“持续推进产业结构优化调整、深入推进能源结构调整、持续加强交通运输结构调整、强化面源污染治理、推进工业企业综合治理、加快挥发性有机物治理、强化区域联防联控、强化大气环境治理能力建设”等手段，完成商丘市空气质量改善和主要大气污染物总量减排目标任务，助力经济高质量发展。为了进一步减轻本项目对大气环境的影响，环评要求企业对生产中产生的废气进行收集处理，在上料、球磨、磁选工序上方设置集气罩，通过引风机将上料、球磨、磁选工序产生的粉尘收集后送入袋式除尘器处理后，通过1根15m高排气筒排放，输送带采用封闭式输送带，车间上方安装喷淋装置，车间大门采用硬质门。根据下文分析，颗粒物经处理后可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准要求以及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》（通用行业其他工序PM≤10mg/m3），实现达标排放，对周边环境影响很小。 ②地表水：本项目所在区域内最近地表水体为西南侧2800m处的毛河，毛河往东汇入沱河，本次评价选取沱河永城张板桥断面来反映项目区域现状水质状况，根据河南省地表水环境功能区划，浍河为Ⅴ类水体。根据2022年12月商丘市政府地表水责任目标断面例行监测结果，沱河永城张板桥断面断面水质可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求。 本项目选址位于商丘市夏邑县车站镇工业园区88号，项目所在区域无污水处理厂，项目生活污水经化粪池处理后，清掏堆肥，来往车辆清洗废水经沉淀池处理后循环利用，不外排，对周围地表水环境没有影响。因此，本项目满足水环境质量底线要求，不会对地表水环境造成影响。 ③噪声：项目所在区域声环境功能区划为2类，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 本项目在落实本次评价提出的各项环保措施后，可实现噪声达标排放，符合环境质量底线的要求。 3、资源利用上线 本项目生产过程中资源消耗主要以电力和水为主，本项目不属于高耗能和资源消耗型企业，资源利用不会突破区域的资源利用上线，项目建设符合资源利用上线要求。 根据分析，本项目的建设符合河南省生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的要求。 2.2商丘市生态环境准入清单 根据《商丘市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（商政[2021]5号），商丘市“三线一单”分区管控及要求如下： （1）生态分区管控 全市共划定61个生态环境分区管控单元。其中：优先保护单元15个，面积占全市国土面积的2.76%；重点管控单元37个，面积占全市国土面积的15.94%；一般管控单元9个，面积占全市国土面积的81.3%。 （2）生态环境准入清单 以全市划定的61个生态环境管控单元为基础，根据各单元环境属性特征，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率等方面对各环境管控单元提出原则性的禁止、限制性开发要求，建立我市“1+9”生态环境准入清单模式。“1”为我市总体生态环境准入清单，“9”为两区六县一市生态环境准入清单。 根据商丘市生态环境局关于动态更新《商丘市生态环境准入清单（试行）》的函（2022年4月27日），商丘市生态环境准入清单包括商丘市生态环境总体准入要求、商丘市各县区分区管控单元生态环境准入清单。 ①商丘市生态环境总体准入要求 表1-1 商丘市生态环境总体准入要求 管控 维度 准入控要求 本项目 情况 相符性 空间布局约束 1、全市禁止新增化工园区。全市原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。 2、严禁不符合我市主体功能定位的各类开发活动，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。现有以“两高”行业为主导产业的园区规划环评应增加碳排放情况与减排潜力分析，推动园区绿色低碳发展。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。 3、禁止勘查高硫高灰煤炭资源，禁止开采可耕地砖瓦粘土。禁止开采区内，除国家基础性、公益性地质调查及符合政策要求的项目外，一律不得新设探矿权、采矿权和矿产勘查项目，严厉打击和取缔违法采矿活动。禁止开采区内，在不影响禁止区主体功能，并征得相关管理部门同意的情况下，可以进行地热、矿泉水等矿产资源的勘查开发利用。限制开采高硫高灰煤，不再新建高硫高灰煤矿井。在限制开采区内，要严格控制限制开采矿种矿业权的设置，确实需要设置矿业权时，应严格规划审查，进行专门的规划论证。 4、全市范围内禁止制造、进口、销售和注册登记国五(不含)以下排放标准的柴油车。全市原则上不再办理使用登记和审批35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。重点区域禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。全面淘汰退出达不到标准的落后产能和不达标企业。实施重污染企业退城搬迁，加快城市建成区、人群密集区、重点流域的重污染企业和危险化学品等环境风险大的企业搬迁改造、关停退出，推动实施一批水泥、平板玻璃、化工、商砼企业等重污染企业退城工程。 5、生态控制区主要包括生态公益林和地质灾害高易发区，依照《国家级公益林管理办法》和《河南省生态公益林管理办法》对市域21.19万亩公益林进行严格保护；对于市域地质灾害高易发区应加强监测和安全防护，禁止在相关区域进行建设。河流水域包括涡河、惠济河、黄河故道、沱浍河、大沙河、王引河等主要河流，完善河道两侧绿化建设，防治水土流失，严禁非法占用滩涂湿地。 6、矿产资源密集区是指市域范围内蕴含具有开采价值的各类金属、非金属矿藏的地区以及其必要的生产生活和安全防护范围，主要分布在永城、睢县、柘城。按照《中华人民共和国矿产资源法》《河南省采矿管理条例》进行管制。历史文化保护区主要包括商丘古城（含宋国故城遗址、大运河遗址、睢县古城、夏邑古城、虞城利民古城等的保护范围、建设控制地带和风貌协调区），整体保护古城的自然环境、肌理格局、文物古迹、历史建筑和环境要素，按照《中华人民共和国文物保护法》、《历史文化名城名镇名村保护条例》、《河南省历史文化名城保护条例》的规定实施管制。 本项目属于非金属 废料和碎屑加 工处理行业，不属于禁止建设类项目，不属于“两高”行业；本项目属于国家鼓励类项目，符合国家和地方相关产业政策；本项目不设置锅炉，生产过程不使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂，且项目选址区域不属于生态控制区、矿产资源密集区和历史文化保护区。 相符 污染物排放管控 1、新、改、扩建项目主要污染物排放要满足当地总量减排要求。重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物(VOCs)全面执行大气污染物特别排放限值。 2、全面改善区域环境质量。建设项目应满足区域环境质量改善目标的管理要求。区域环境空气、地表水环境质量不能满足环境功能区划标准时，重点行业建设项目主要污染物实行区域倍量削减；区域环境空气、地表水环境质量满足环境功能区划标准后，重点行业建设项目主要污染物实行区域等量削减。 3、十四五期间全面落实建成区污水处理厂“提质增效工程”及加快补齐城镇污水收集和处理设施短板工程。新建城区管网和污水处理设施要与城市发展同步规划、同步建设，做到雨污分流，加强城市初期雨水收集处理设施建设，有效减少城市面源污染。城市建成区、产业集聚区、工业园区污水处理厂扩建工程设计出水标准优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准设计，鼓励化学需氧量、氨氮、总磷排放浓度达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水体水质标准要求，鼓励现有工程随扩建工程一并完成提标改造工程。具备条件的县级以上污水处理厂全部建设尾水人工湿地，进一步提升污水处理水平。 4、十四五期间，进一步扩大涉气工业企业监控范围，对全市应急管控和错峰生产企业进行全面筛查，全市满足自动监控设施建设标准的涉气企业全部完成自动监控设施建设；开展有色金属冶炼、铅酸蓄电池等行业企业含重金属无组织废气排放污染治理，确保废气中重金属污染物持续、稳定达标排放；开展砖瓦、钢铁、有色等重点行业企业提标改造和污染深度治理，严格排污许可管理，推动工业企业绿色发展转型；强化挥发性有机物污染治理；制定砖瓦窑等工业炉窑综合整治实施方案，凡不能达标排放的砖瓦窑等工业炉窑，依法一律实施停产整治；推进工业绿色升级，加快实施钢铁、石化、化工、有色、皮革等行业绿色化改造，加强造纸、农副食品加工、毛皮制革、印染、有色金属、原料药制造、电镀等水污染物排放行业重点企业强制性清洁生产审核，全面推进其清洁生产改造或清洁化改造；全面取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）等工业燃煤设施，全市建成区实现工业燃煤全替代。 5、控制农业氮源排放，持续做好秸秆综合利用和禁烧工作，加强农村散煤燃烧监管、减少BC（黑碳气溶胶）排放；全市主要农作物化肥、农药使用量实现零增长，农药包装废弃物回收处理推广到全市30%的产粮（油）大县和所有蔬菜产业重点县；基本实现农膜全面回收利用；加强农村黑臭水体整治及秸秆综合利用率；梯次推进农村生活污水治理，根据工作实际，对需调整的内容及时修编，细化配套制度，力争实现县级层面的统一规划、统一建设、统一运行、统一管理，集中连片推进。 6、有色金属冶炼、铅酸蓄电池、石油加工、化工、电镀、制革和危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要按照国家企业拆除活动污染防治的技术规定，事先制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案，明确残留污染物清理和安全处置措施，报县级生态环境部门、工业和信息化部门备案并技术评审。 7、鼓励土壤污染重点监管单位因地制宜实施管道化、密闭化改造，重点区域防腐防渗改造，物料、污水、废气管线架空建设和改造，从源头上防范土壤污染。 本项目主要污染物为颗粒物，本项目不属于重点行业，不要求执行大气污染物特别排放限值。 相符 环境风险防控 1、柘城、夏邑、虞城、睢阳区、示范区等跨市界断面所在县（区）的环保部门要加强与下游县、区及亳州、鹿邑、永城等城市的沟通协调，共同做好流域水污染联防工作，防止出现跨界污染事件。各县（区）政府（管委会）制定水污染应急预案，建立应急联动机制，明确预警预报程序，完善应急处置和保障体系。加强应急管理培训和学习交流，开展流域水污染防控应急演练，提高跨界突发水污染事件处置能力与应急管理工作水平。 2、永城、宁陵涉及化工的产业集聚区，需在十四五规划初期建成园区风险防范应急保障措施，在集聚区纳污河流或雨水、泄洪河沟下游处（汇入具有水体功能区划河流之前）设置拦截设施、园区事故池等具体应急措施，拦截化工企业厂区不可控的风险事故废水，坚决杜绝区域风险事故废水进入地表河流引发恶劣的流域污染事件。 3、做好优先保护单元内饮用水源等重要生态环境敏感目标的环境风险防范，开展涉重企业等安全隐患排查和风险评估，依法依规整治监管；做好钢铁、有色、化工、制药、制革等涉及重大环境风险源和危险化学品企业环境风险防范，编制环境风险应急预案，落实环境风险防范和应急措施，强化环境风险防控及应对处置能力，建立“企业—园区—政府”三级区域环境风险应急联控机制；加强对农用地土壤污染风险区域，特别是毛皮制革、有色金属、电镀等重点监管企业和工业园区周边农用地土壤的监测，完善土壤污染防治体系，强化土壤环境风险控制，做好耕地保护，保障粮食安全。 4、用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块，以及腾退工矿企业用地为重点，依法开展土壤污染状况调查和风险评估；优先对重点行业企业用地调查查明的潜在高风险地块，开展进一步调查和风险评估。。 本项目属于非金属 废料和碎屑加 工处理项目，营运期产生的生活污水经化粪池处理后，定期清掏，不外排，来往车辆清洗废水经沉淀池处理后循环利用，不外排，不设排污口。 相符 资源开发效率要求 1、十四五期间，全市煤炭消费总量控制完成国家、省、市下达目标要求。全市能耗增量控制目标控制完成国家、省、市下达目标要求。 2、十四五期间，全市年用水总量控制完成国家、省、市下达目标要求。水资源利用效率和效益明显提升，地下水超采得到进一步控制，农村居民集中供水实现全覆盖，全面解决贫困人口饮水安全问题；积极开展中水资源利用，在火电、纺织、化工、食品、发酵等高耗水行业，开展水效“领跑者”行动，推进企业串联用水、分质用水、一水多用和梯级循环利用，提升工业污水资源化利用效率；加快城市污水处理厂及产业集聚区污水处理厂中水建设工程，切实推进中水利用进程，集中供热中心、热电联产项目限制取用地下水，高耗水企业中水回用率达到32%以上。 3、重点开展火电、钢铁、石化、化工、纺织、造纸、食品等高耗水工业行业节水技术改造，大力推进工业水循环利用，推进节水型企业、节水型工业园区建设；新、改、扩印染项目清洁生产水平应达到《清洁生产标准纺织业（棉印染）》国际先进水平，禁止不能满足土地投资强度和清洁生产水平要求的印染企业和与规划定位不相符的印染企业入驻。新、改、扩印染项目印染总规模不得超出规划的印染规模，允许规划内印染规模等量替代，禁止超出规划单纯新增印染产能。 4、实行严格的耕地保护制度和节约用地制度，强化土地资源开发利用管理，提高土地集约化利用程度和建设用地利用效率，内部挖潜解决新增建设用地。 本项目营运期不消耗煤炭；本项目用地属于建设用地，符合夏邑县车站镇土地利用总体规划。 相符 根据分析，本项目的建设符商丘市生态环境总体准入要求的要求。 ②商丘市各县区分区管控单元生态环境准入清单 根据商丘市生态环境局关于动态更新《商丘市生态环境准入清单（试行）》的函以及商丘市生态环境管控单元分布图（详见附图3），夏邑县车站镇属于一般管控单元，夏邑县车站镇（一般管控单元）生态环境准入清单见表1-2。 表1-2 本项目与夏邑县车站镇环境管控单元生态环境准入清单相符性分析一览表 环境管控单元编码 环境管控单元名称 行政区 乡镇 管控要求 本项目建设情况 ZH41142630001 一般管控单元 夏邑县一般管控单元 车站镇 空间布局约束 1、加强对农业空间转为生态空间的监督管理，未经国务院批准，禁止将永久基本农田转为城镇空间。鼓励城镇空间和符合国家生态退耕条件的农业空间转为生态空间。严禁在优先保护类耕地集中区域新建化工、电镀、制革等行业企业以及可能造成耕地土壤污染的建设项目。 2、鼓励做大做强食用菌等特色农业，大力发展设施果蔬、渔业、苗木、花卉、采摘等休闲观光创意生态循环农业。鼓励依托当地优势产业建设特色专业园区。 1、本项目用地属于建设用地，符合夏邑县车站镇土地利用规划要求。 2、本项目营运期不会造成耕地土壤污染。 因此，本项目符合空间布局约束的要求。 污染物排放管控 1、禁止向耕地及农田沟渠中排放有毒有害工业、生活废水和未经处理的养殖小区畜禽粪便；禁止占用耕地倾倒、堆放城乡生活垃圾、建筑垃圾、医疗垃圾、工业废料及废渣等废弃物。禁止涉重企业含重金属废水进入城市生活污水处理厂。禁止填埋场渗滤液直排或超标排放。 2、加强畜禽养殖污染防治，畜禽规模养殖场（小区）要配套建设与养殖规模相适宜的粪便污水防渗防溢流贮存设施，以及粪便污水收集、利用和无害化处理设施；积极引导散养密集区实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。 3、大力推进区域污水处理厂及污水收集管网建设工作，新建或扩建城镇污水处理厂必须达到或优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准。 4、持续开展农村环境综合整治，加快推进农村生活污水处理设施建设，不断提高已建成农村污水处理设施稳定正常运行率。 1、本项目营运期产生的生活污水经化粪池处理后，清掏堆肥；除尘器收尘集中收集后回用于生产；布袋除尘器更换的废布袋集中收集后交由厂家回收，洗车池沉淀污泥集中收集后与产品砂一起外售，项目产生的固废均得到妥善处置。 2、本项目不属于畜禽养殖行业。 3、本项目所在区域无污水处理厂。 4、项目产生的生活污水经化粪池处理后，清掏堆肥，来往车辆清洗废水经沉淀池处理后循环利用，不外排。 因此，本项目符合污染物排放管控的要求。 环境风险防控 1、涉及危险化学品生产、储存、使用的企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 2、调查评估垃圾填埋场周边土壤环境状况，对周边土壤环境超过可接受风险的，应采取限制填埋废物进入、降低人体暴露健康风险等管控措施。 3、对高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管控名录。 1、本项目不涉及危险化学品生产、储存、使用。 2、本项目位于车站镇，距离垃圾填埋场距离较远； 3、本项目选址区域不属于高关注地块。 因此，本项目符合环境风险防控的要求。 根据分析，本项目的建设符合夏邑县车站镇环境管控单元生态环境准入清单的要求。 3、产业政策相符性 （1）根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2020.1.1），本项目属于鼓励类“四十三、环境保护与资源节约综合利用”中27项“废旧木材、废旧电器电子产品、废印刷电路板、废旧电池、废旧船舶、废旧农机、废塑料、废旧纺织品及纺织废料和边角料、废（碎）玻璃、废橡胶、废弃油脂等废旧物资等资源循环再利用技术、设备开发及应用”，符合国家产业政策。 （2）本项目已经在夏邑县发展和改革委员会备案，并经批准，项目代码：2307-411426-04-01-697439。 因此，本项目属于鼓励类建设项目，符合国家和地方相关产业政策。 本项目拟建设内容与夏邑县发展和改革委员会出具的《河南省企业投资项目备案证明》的相符性分析详见下表1-3。 表1-3 项目拟建设内容与备案相符性分析一览表 项目 备案情况 规划建设情况 相符性 建设单位及项目名称 夏邑县康宇环保科技有限公司年处置20万吨炉渣、造型砂、除尘灰项目 夏邑县康宇环保科技有限公司年处置20万吨炉渣、造型砂、除尘灰项目 相符 建设地点 商丘市夏邑县车站镇工业园区88号 商丘市夏邑县车站镇工业园区88号 相符 总投资 1000万元 1000万元 相符 建设性质 新建 新建 相符 建设内容 租赁已建成2000平方米的厂房作为生产车间 租赁已建成2000平方米的厂房作为生产车间 相符 主要工艺 原料（炉渣、造 型砂、除尘灰）—上料—球磨—筛选—包装外售 原料（炉渣、造 型砂、除尘灰）—上料—球磨—筛选—包装外售 相符 生产设备 主要生产设备有料斗、球磨桶配套生产线、磁选机以及配套环保设施除尘器、喷淋装置等 主要生产设备有料斗、球磨桶配套生产线、磁选机以及配套环保设施除尘器、喷淋装置等 相符 由以上分析知：项目规划建设内容与备案基本一致。 4、项目与《商丘市生态环境保护委员会关于印发商丘市2023年蓝天、碧水、净土保卫战三个实施方案的通知》（商环委﹝2023﹞1号）相符性 （1）《商丘市2023年蓝天保卫战实施方案》 工作目标： 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面落实习近平生态文明思想，统筹生态环境保护与 经济社会发展，突出精准治污、科学治污、依法治污，聚焦重污染 天气消除、臭氧污染防治、柴油货车污染治理攻坚战，加快推进产业、能源、交通运输结构优化调整，强化重点区域、重点领域、重点行业和重点污染源治理，着力推进大气多污染物协同减排，精准 有效应对重污染天气，完成省下达我市的年度空气质量改善和主要大气污染物总量减排目标任务，助力经济高质量发展。 主要任务： （一）持续推进产业结构优化调整 1. 加快传统产业企业升级改造。2. 依法依规淘汰落后低效产能。3. 推进重污染企业退城搬迁。 （二）深入推进能源结构调整 4. 推进煤电结构优化调整。5. 实施工业炉窑清洁能源替代。6. 持续做好清洁取暖提质改造。7. 深入开展散煤污染治理。8. 推进重点领域节能降碳改造。 （三）持续加强交通运输结构调整 9. 加快推进铁路专用线进企入园。10. 提升大宗货物清洁运输水平。11. 加快新能源汽车推广应用。12. 推进港口、机场绿色发展。 （四）强化面源污染治理 13. 加强扬尘防治精细化管理。14. 推进露天矿山综合整治。 15. 开展农业面源污染治理。 （五）推进工业企业综合治理 16. 推进重点行业超低排放改造。17. 实施工业污染排放深度治理。18. 开展锅炉综合治理“回头看”。19. 开展生活垃圾焚烧企业提标治理。20. 稳步推进氨污染防控。21. 建立重点行业工业企业全口径清单。 （六）加快挥发性有机物治理 22. 推进低VOCs含量原辅材料源头替代。23. 持续加大无组织排放整治力度。24. 大力提升治理设施去除效率。25. 加强非正常工况废气排放管控。26. 提升涉VOCs园区及企业治理水平。。 本项目厂区地面全部硬化并定期洒水；厂区出入口设置洗车装置；原料储存在封闭式车间内，定期洒水，车间大门采用硬质门；上料、球磨、磁选工序上方设置集气罩，通过引风机将上料、球磨、磁选工序产生的粉尘收集后送入袋式除尘器处理后，通过1根15m高排气筒排放，同时在上料斗四周、落料点上方设置喷雾抑尘装置，降低上料物料落差；输送带使用密闭输送带，采取上述措施后，项目营运期产生的废气经处理后能够达标排放，本项目的建设符合《商丘市2023年蓝天保卫战实施方案》的要求。 （2）《商丘市2023年碧水保卫战实施方案》 工作目标： 坚持以习近平生态文明思想为指导，深入贯彻落实习近平总 书记在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会、推进南水北调后 续工程高质量发展座谈会上的重要讲话精神，以改善水生态环境 质量为核心，坚持精准、科学、依法治污，坚持山水林田湖草沙 综合治理、系统治理、源头治理，坚持上下游、干支流、左右岸 统筹谋划，延伸深度、拓展广度，持续推动水资源利用、水生态 保护和水环境治理，不断满足人民群众日益增长的优美水生态环境需要。 主要任务： （一）持续打好城市黑臭水体治理攻坚战 1. 持续开展城市黑臭水体排查整治。2. 加快推进城镇污水基础设施建设。3. 加快城镇生活污水处理厂污泥安全处置。4. 推动城市排水系统溢流污染控制。 （二）巩固提升饮用水水源地安全保障水平 5. 巩固整治成果，提升饮用水安全保障水平。 （三）推动河湖水生态环境治理与修复 6. 持续开展“美丽河湖”创建。7. 加强水生态保护与修复。8. 加快污染较重区域、河流治理。9. 持续开展“清四乱”专项行动。10. 推进重点河流生态流量保障。 （四）加快入河排污口排查整治 11. 深化入河排污口排查。12. 明确入河排污口责任主体。13. 科学规范推进整治。14. 严格监督管理。 （五）开展污水资源化利用 15. 积极推动再生水循环利用。 16. 全面优化水资源配置格局。 17. 实施工业废水循环利用工程。 （六）统筹做好其他水生态环境保护工作 18. 开展开发区污水处理设施完善提升专项行动。19. 推动企业绿色转型发展。20. 持续提升水生态环境监测监控能力。 21. 加强水环境风险防控。22. 强化水生态环境执法监管。23. 深入开展交通运输业水污染防治。 本项目营运期产生的废水主要包括来往车辆清洗废水和生活污水，生活污水经化粪池处理后，清掏堆肥，来往车辆清洗废水经沉淀池处理后循环利用，不外排，符合《商丘市2023年碧水保卫战实施方案》要求。 （3）《商丘市2023年净土保卫战实施方案》 工作目标： 土壤：土壤环境质量保持稳定，土壤环境风险有效管控。2023 年，全市受污染耕地安全利用率达到95%以上，重点建设用地安全利用得到有效保障。 地下水：地下水国考区域点位水质保持稳定，“双源”（地下水型饮用水水源、重点污染源）点位水质总体保持稳定。 农业农村：农村生态环境持续改善，农业绿色发展水平不断提升。 新增完成农村环境整治行政村140个，整治纳入国家监管清单的农村黑臭水体1条，农村生活垃圾收运处置体系覆盖所有村庄并稳定运 行，农村生活污水治理率达到31%,乡镇政府驻地基本实现生活污水 处理设施全覆盖。主要农作物化肥利用率、农药利用率稳步提升，农膜回收率达到83%以上，畜禽粪污综合利用率达到82%以上。 主要任务： （一）强化土壤污染源头防控 1.推动涉重金属企业绿色化发展。2.全面提升固体废物监管能力。 （二）防范工业企业新增土壤污染 1.推动重点监管单位规范化监管。2.推动实施绿色化改造。 （三）依法实施农用地分类管理 1.深入落实耕地土壤污染预警制度。2.巩固安全利用成效。3. 全面落实严格管控。4.加强重点区域粮食监管。 （四）有效管控建设用地土壤污染风险 1.开展土壤污染状况调查评估。2.加强污染地块联动监管。3.强化部门信息共享。4.做好暂不开发利用污染地块管理。5.加强土壤污染风险管控和修复。 （五）强化土壤地下水污染协同防控 1.实施地下水质量目标管理。2.开展地下水质量状况调查。3. 加强重点污染源风险管控。4. 注重水土联防示范引导。 （六）全面提升环境监管能力 1.完善环境监测机制。2. 加强生态环境执法。3.强化科技支撑。 本项目占地为建设用地，租赁已建成厂房，不新增用地，项目营运期对土壤环境影响较小，符合《商丘市2023年净土保卫战实施方案》相关要求 综上所述，本项目的建设符合《商丘市生态环境保护委员会关于印发商丘市2023年蓝天、碧水、净土保卫战三个实施方案的通知》（商环委﹝2023﹞1号）中相关规定。 5、本项目与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）相符性 本项目不属于《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（环办大气函[2020]340号）（2021年修订版）中的39个重点行业和《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）中的12个重点行业，本项目与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）涉颗粒物企业基本要求的相符性分析分别见表1-4。 表1-4 本项目与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）涉PM企业基本要求的相符性分析 差异化指标 相关要求 本项目情况 本项目与基本要求相符性 涉PM企业基本要求 物料装卸 车辆运输的物料应采取封闭措施。粉状、粒状、块状散装物料在封闭料场内装卸，装卸过程中产尘点应设置集气除尘装置，料堆应采取有效抑尘措施。 不易产尘的袋装物料宜在料棚中装卸，如需露天装卸应采取防止破袋及粉尘外逸措施。 本项目原料主要为炉渣、造型砂、除尘灰，炉渣、造型砂为散装，除尘灰为袋装，项目原料装卸在封闭车间内进行，项目原料库上方安装喷淋装置用于洒水抑尘。 相符 物料储存 一般物料。粉状物料应储存于密闭/封闭料仓中；粒状、块状物料应储存于封闭料场中，并采取喷淋、清扫或其他有效抑尘措施；袋装物料应储存于封闭/半封闭料场中。封闭料场顶棚和四周围墙完整，料场内路面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态。不产尘物料（如钢材、管件）及产品如露天储存应在规定的存储区域码放整齐。 本项目所用原料储存在封闭车间内，原料堆放区上方安装喷淋装置，封闭车间内顶棚和四周围墙完整，车间进出口大门为硬质材料门，在日常生产过程中，门窗保持常闭状态。 相符 危险废物。应有符合规范要求的危险废物储存间，危险废物储存间门口应张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物的记录和货单保存3年以上。危废间内禁止存放除危险废物和应急工具外的其他物品。 本项目生产过程中不产生危险废物。 相符 物料转移和输送 粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程应采用气力输送、密闭输送，块状和粘湿粉状物料采用封闭输送；无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集气除尘措施，或有效抑尘措施。 项目物料输送采用密闭输送带进行输送，项目物料下料口、出料口上方设置集气罩，含尘废气经集气罩收集后经袋式除尘器处理后，经15m高排气筒排放 相符 成品包装 卸料口应完全封闭，如不能封闭应采取局部集气除尘措施。卸料口地面应及时清扫，地面无明显积尘。 项目卸料口全封闭，并定期对卸料口地面及时清扫，保持地面无明显积尘。 相符 工艺过程 各种物料破碎、筛分、配料、混料等过程应在封闭厂房内进行，并采取局部收尘/抑尘措施。破碎筛分设备在进、出料口和配料混料过程等产尘点应设置集气除尘设施。各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象。 生产车间不得有可见烟粉尘外逸。 本项目上料、球磨、磁选工序在封闭厂房内进行，球磨和筛分工序进、出料口设置集气罩，含尘废气经气罩收集后经袋式除尘器进行处理；项目生产车间地面应保持干净、无积料、积灰现象。生产车间无可见烟粉尘外逸。 相符 根据表1-4分析可知，本项目的建设符合《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）涉颗粒物企业基本要求的要求。 6、与夏邑县集中式饮用水水源保护区划相符性 6.1乡镇集中式用用水水源保护区 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫环办〔2016〕23号）文件，夏邑县乡镇集中式饮用水水源保护区如下： （1）夏邑县歧河乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西20米、南15米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （2）夏邑县郭店乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、西20米、北10米的区域。 （3）夏邑县会亭镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：供水站厂区及外围东10米、北10米的区域。 （4）夏邑县罗庄乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：供水站厂区及外围西20米、南15米的区域。 （5）夏邑县马头镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：供水站及外围西10米、南15米的区域。 （6）夏邑县业庙乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西20米、南25米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （7）夏邑县桑堌乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、南25米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （8）夏邑县李集镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西10米、南10米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （9）夏邑县车站镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、北10米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米、西至010县道的区域。 （10）夏邑县杨集镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米、南20米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （11）夏邑县骆集乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西15米、北10米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （12）夏邑县刘店乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米、南20米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （13）夏邑县太平镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 （14）夏邑县孔庄乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西10米、南15米的区域。 （15）夏邑县北岭镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米、北20米的区域。 6.2“千吨万人”饮用水水源保护区 根据《夏邑县人民政府办公室关于印发夏邑县千吨万人饮用水水源保护区划分的通知》（夏政办[2019]43号），夏邑县千吨万人饮用水水源保护区划分情况如下： （1）胡桥乡李王庄村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （2）北岭镇地下水井群2号水源井、3号水源井（已区划1眼，现新增2眼：2、3号水源井） 一级保护区范围：2号井、3号井取水井外围30米区域。 （3）火店镇李店村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （4）韩道口镇韩西村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井、2号井取水井外围30米区域。 （5）孔庄乡地下水井2号水源井、3号水源井（已区划1眼，现新增2眼：2、3号水源井） 一级保护区范围：2号井、3号井取水井外围30米区域。 （6）郭店镇冉庙村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （7）会亭镇王厂村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 （8）业庙乡地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （9）马头镇地下水井群2号水源井、3号水源井（已区划1眼，现新增2眼：2号水源井、3号水源井） 一级保护区范围：2号井、3号井取水井外围30米区域。 （10）太平镇地下水井群2号水源井、3号水源井、4号水源井（已区划1眼，现新增3眼：2、3、4号水源井） 一级保护区范围：2号井、3号井、4号井取水井外围30米区域。 （11）何营乡杨井村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （12）桑堌乡地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （13）夏邑县济阳镇胡楼村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 （14）罗庄镇罗东村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （15）中峰乡冯楼村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 （16）李集镇地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （17）李集镇郭庄村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 （18）车站镇红山庙村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （19）车站镇地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （20）杨集镇地下水井群3号水源井、4号水源井（已区划2眼，现新增2眼：3号、4号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米东至学校区域、4号井取水井外围30米区域。 （21）王集乡孙庄村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （22）骆集乡地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （23）刘店集乡地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （24）曹集乡马庄村地下水井（1眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区。 （25）歧河乡蔡河村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 根据现场勘查，本项目不在饮用水水源保护区范围内，符合相关规划。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 夏邑县康宇环保科技有限公司位于商丘市夏邑县车站镇工业园区88号，拟投资1000万元，建设夏邑县康宇环保科技有限公司年处置20万吨炉渣、造型砂、除尘灰项目，租用河南栗城蓝天农业发展有限公司闲置厂房进行生产，厂房总建筑面积为2000m2，购置料斗、球磨桶配套生产线、磁选机、装载机等设备，以夏邑县市本地炉渣、造型砂、除尘灰等铸造固废（不含危废）为原料，经上料、球磨、磁选等工序，年综合处理炉渣、造型砂、除尘灰等铸造固废200000吨。年提取铁屑28900吨，全部外售金属回收公司；年提取树脂砂约10000吨/年，混合砂约161100 吨/年，全部外售给建材生产厂家，不在厂区内露天堆存、长期堆存，不乱倾乱倒。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评 价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，本项目属于“三十 九、废弃资源综合利用业 85、金属废料和碎屑加工处理 421；非金属废料 和碎屑加工处理 422 （421 和 422 均不含原料为危险废物的，均不含仅分拣、破碎的）”中的“其他废料和碎屑加工处理”项目，需编制环境影响报告表。 夏邑县康宇环保科技有限公司委托我单位对本项目进行环境影响报告表的编制工作。我单位接受委托后，立即开展了详细的现场踏勘、资料收集工作，在对本项目工程有关环境现状和可能造成的环境影响进行分析后，依照环境影响评价技术导则的要求，编制完成了《夏邑县康宇环保科技有限公司年处置20万吨炉渣、造型砂、除尘灰项目环境影响评价报告表》。 1、项目地理位置及项目周围情况 项目位于商丘市夏邑县车站镇工业园区88号（项目地理位置见附图1）。根据现场勘查，项目北侧是租赁厂区道路，南侧为租赁厂区边界，西侧为为租赁厂区道路，道路西侧为厂房，东侧为租赁厂区道路，道路东侧为厂房，项目车间东南侧331m为陈洼村，西南侧874m为李庄，西北侧526m为李庄，项目周边环境概况示意图见图2。 2、项目建设内容 本项目总投资1000万元，租赁已建成车间进行生产，车间建筑面积为2000m2，本项目主要建设内容见表2-1。 表2-1 项目建设内容 工程类型 建筑名称 工程内容 备注 主体工程 生产车间 1F，建筑面积2000m2，内部设置生产区、原料区、成品区 租赁已建成 公用工程 供水 自备井 利用厂区现有 供电 市政供电 利用厂区现有 排水 生活污水经化粪池处理后，清掏堆肥；车辆冲洗废水经洗车池收集循环使用，定期补充不外排； 新建 环保工程 废气 上料、球磨、磁选工序粉尘：集气罩+脉冲布袋除尘器+15m高排气筒DA001排放； 原料堆存、装卸扬尘：封闭车间+喷淋降尘； 车辆运输动力扬尘：车辆冲洗+洒水抑尘； 输送粉尘：密闭廊道。 新建 废水 项目厂区洒水抑尘用水全部损耗；车辆冲洗废水经洗车池收集循环使用，定期补充不外排；生活污水经化粪池预处理后，清掏堆肥 新建 噪声 项目选用低噪声设备，加强车间隔声，对各机械设备增设减振基础，加强设备的使用和日常维护管理，采取上述措施后，噪声达标排放 新建 固废 生活垃圾暂存于垃圾箱，委托环卫工人清运；一般固废合理处置 新建 3、主要生产设施及设施参数 本项目主要生产设施及设施参数见下表。 表2-2 本项目主要生产设备一览表 序号 名称 数量 设备型号 1 料斗 1台 / 3 球磨桶配套生产线 1套 3.3m×2.2m 4 磁选机 1台 3000磁力 5 装载机 2台 3T/5T 6 输送带 4条 / 根据建设单位提供资料，项目球磨桶配套生产线最大生产能力为700t/d，建设单位设计生产时间为300d，则项目年生产能力最大值为210000t/a，满足环评设计产能200000t的要求。 磁选机设计日生产能力为680t/d，建设单位设计生产时间为300d，则项目年生产能力最大值为204000t/a，满足环评设计产能200000t的要求. 4、主要原辅材料及燃料的种类和用量 本项目原料来源为商丘市内铸造企业产生的固体废物（不含危废），不使用商丘市外原料，项目主要原材料情况见及能耗见下表。 表2-3 主要原辅材料及能耗情况表 序号 名称 单位 用量 备注 1 炉渣 吨/年 70000 外购自铸造企业 2 造型砂 吨/年 70000 外购自铸造企业，主要为黏土砂、树脂砂，其中黏土砂约60000吨/年、树脂砂约10000吨/年 3 除尘灰 吨/年 60000 外购自铸造企业 4 水 吨/年 781 自备井 5 电 万度/年 30 当地电网提供 原辅料说明： ①炉渣为铸造企业熔炼、清炉等工序产生的，包含砂、铁渣等材料， 含铁量约30%。 ②造型砂为铸造企业砂处理等工序产生的，包含砂、铁渣等材料，含铁量约7%。 ③除尘灰为铸造企业清理等工序产生的，包含砂、铁渣等材料，含铁 量约5%。 5、产品方案 本项目产品方案具体如下。 表2-4 本项目产品方案一览表 产品名称 单位 产量 备注 铁屑 吨/年 28900 全部外售金属回收企业 砂 吨/年 171100 全部外售水泥厂生产企业 6、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员4人，均不在厂区食宿。工作制度为8小时工作制，年工作时间为300天。 7、公用工程 （1）供水 本项目用水由厂区自备井供给，能够满足生产、生活需求。项目营运期用水主要为职工生活用水、运输车辆冲洗用水、厂区降尘用水。 ①生活用水 项目营运期劳动定员4人，职工均为附近村民，不在厂内食宿。根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41 T385-2020）表48公共管理和社会组织用水定额，职工生活用水量为40L/（人•d），则本项目职工生活用水量为0.16m3/d（48m3/a）。 ②车辆冲洗用水 项目出口处设置洗车设施，对进出厂车辆进行底盘、轮胎进行清洗，车辆进出厂清洗用水按0.1m3/辆·次，项目原料和产品共计运输量为40万吨/年，车辆进出厂按重车重约40t，空车重约10t，年运输约13334辆·次，重车、空车各清洗一次，则车辆清洗用水量为2666.8m3/a。车辆清洗废水循环使用，消耗量按用水量的5%计，则补充水量为133m3/a。 ③厂区降尘用水 为了降低厂区粉尘对周边环境的影响，需对厂区地面、车间等进行洒水抑尘，用水量按1m3 /次，平均每天两次，则降尘用水量为600m3/a。 综上，项目新鲜水用水量为781m3/a。 （2）排水 本项目厂区降尘用水全部蒸发损耗；车辆冲洗废水循环使用，定期补充不外排。因此本项目营运期产生的废水主要为职工生活污水。职工生活污水的产生量按用水量的80%计，为0.128m3/d（38.4m3/a），生活污水经厂区化粪池处理后，清掏堆肥。 本项目水平衡图如图2-1所示。 图2-1 本项目水平衡图（m3/d） （3）供电 本项目用电量约为30万度/年，主要为项目生产用电和办公用电，由当地供电电网统一供电，可满足本项目用电需求。 7、平面布局合理性 本项目租赁已建成厂房进行生产，厂房内部设有生产区、原料区、成品区，项目厂房大门位于北侧，正对厂区道路，便于原料和产品的运输，项目生产区严格按照生产流程先后顺序布置，各工序布局紧凑，功能合理。综上所述，项目平面布置合理可行。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程及产污分析 本项目利用已建成厂房进行生产，施工期已结束，因此，本评价不在对施工期工艺流程及产污环节进行分析。 运营期工艺流程及产污环节 图2-2 项目生产工艺及产污环节示意图 工艺流程简介： ① 原料储存、上料 本项目原材料炉渣、造型砂、除尘灰为铸造企业生产过程中产生的固 废（不含危废），由汽车运输至原料仓库中贮存，炉渣、造型砂为散装， 除尘灰为袋装。原料仓库为密闭状态，并定时喷淋降尘。生产时由装载机上料进入生产设备料斗。 此过程污染物废气主要为原料堆存、装卸过程中产生的粉尘，上料过 程中产生的粉尘；噪声为整个生产过程生产设备产生的机械噪声；固体废 物主要为除尘器收集粉尘。 ② 球磨 料斗中原料由密闭输送带输送至球磨桶中进行球磨，球磨过程全密闭，将大颗粒的原料球磨成小颗粒的沙、铁屑混合物。 此过程污染物废气主要为球磨工序产生的粉尘；噪声为整个生产过程生产设备产生的机械噪声；固体废物主要为除尘器收集粉尘。 ③ 磁选 经球磨机球磨后的原料，由密闭输送带送至磁选机中进行磁选，磁选过程全密闭。将原料中铁屑等磁性材料分选出后，铁屑由磁选皮带机出料口连接吨包袋，进行产品包装；砂等非磁性材料由磁选机下料口输送至密闭输送带，输送带连接吨包袋，进行产品包装，包装完成后用封口绳扎死 并将其存放于产品区。 此过程污染物废气主要为磁选工序产生的粉尘；噪声为整个生产过程 生产设备产生的机械噪声；固体废物主要为除尘器收集粉尘。 3、主要产污环节 本项目主要产污环节见下表。 表2-5 主要产污环节一览表 污染类别 产污环节 污染物名称 废气 上料、球磨、磁选 颗粒物 原料堆存、装卸过程 颗粒物 皮带输送 颗粒物 车辆运输 颗粒物 废水 职工生活污水 COD、BOD、SS、氨氮 洗车废水 SS 噪声 设备运转 噪声 固废 废气处理设施 除尘器收尘、废布袋 洗车废水沉淀池 污泥 原料拆封 废包装袋 职工生活 生活垃圾 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染情况。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）环境质量达标区判定 本次评价选用2022年作为评价基准年，其中获取连续1年中不少于324个日均值数据，每月不低于27个有效数据（其中2月不低于25个），数据有效性满足GB3095-2012和HJ663中关于数据统计的有效性规定，经统计分析环境质量调查数据统计结果如下： 表3-1 环境空气质量现状监测统计表 单位：μg/m3（CO单位mg/m3） 监测 区域 监测因子 监测值 标准值 超标倍数 是否达标 夏 邑 县 PM2.5 年均值 45 年均：35 0.28 超标 24h平均第95百分位数 117 24h平均：75 0.57 超标 PM10 年均值 76 年均：70 0.08 超标 24h平均第95百分位数 154 24h平均：150 0.02 超标 SO2 年均值 7 年均：60 0 达标 24h平均第98百分位数 14 24h平均：150 0 达标 NO2 年均值 18 年均：40 0 达标 24h平均第98百分位数 39 24h平均：80 0 达标 CO 24h平均第95百分位数 1.1 24h平均：4 0 达标 O3 8h平均第90百分位数 163 8h平均：160 0.02 超标 通过以上检测结果分析可知，评价区域内大气环境中SO2、NO2、CO浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM2.5、PM10、O38h的浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。因此，项目所在区域为不达标行政区。 针对环境空气质量不达标的现状，商丘市生态环境保护委员会发布了《商丘市2023年蓝天保卫战实施方案》，从“持续推进产业结构优化调整、深入推进能源结构调整、持续加强交通运输结构调整、强化面源污染治理、推进工业企业综合治理、加快挥发性有机物治理、强化区域联防联控、强化大气环境治理能力建设”等手段，完成商丘市空气质量改善和主要大气污染物总量减排目标任务，助力经济高质量发展。 2、地表水环境 距离本项目最近的地表水体为西南侧2800m处的毛河，毛河往东汇入沱河。本次评价引用2022年12月商丘市政府地表水责任目标断面例行监测结果，监测结果统计见表3-2。 表3-2 地表水环境质量监测结果 单位：mg/L 项目 高锰酸盐指数 NH3-N 总磷 沱河（永城张板桥断面） 6.1 0.1 0.078 Ⅴ类标准值 15 2.0 0.4 由监测数据可知，项目区域地表水水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求，区域地表水环境质量较好。 3、声环境 本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，无需监测保护目标声环境质量现状。 4、生态环境 本项目占地范围内目前为空厂房，用地范围内无生态环境保护目标，且本项目不会造成不良生态影响。因此，本次评价不进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射影响。 6、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展地下水和土壤环境质量现状调查，且本项目厂区均进行了地面硬化，不存在地下水、土壤污染途径，因此不进行地下水、土壤质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目厂界外500m范围内大气环境保护目标情况见表3-3。 表3-3 本项目大气环境保护目标 名称 坐标 功能 环境功能区 相对方位 相对厂界距离 经度 纬度 陈洼村 116.024230 34.389098 居住 二类区 东南 331m 2、声环境 厂界外50m范围内没有声环境保护目标。 3、地下水环境 项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 项目占地范围内无生态环境保护目标。 5、地表水 项目所在区域主要地表水体为毛河，位于本项目西南2800m处。 表3-4 本项目地表水环境保护目标 环境类别 保护目标 方位 距离(m) 功能与保护级别 地表水 毛河 西南 2800 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 ①《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 表3-5 新污染源大气污染物排放限值 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率，kg/h 无组织排放监控浓度限值 排气筒高度（m） 二级 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物 120 15 3.5 周界外浓度最高点 1.0 ②《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》（通用行业其他工序PM≤10mg/m3） 2、噪声 ①《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 表3-6 工业企业厂界环境噪声排放标准值 单位：dB（A） 指标名称 昼间 夜间 2类标准限值 60 50 3、固废 一般固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目营运期产生的生活污水经化粪池处理后，清掏堆肥，来往车辆清洗废水经沉淀池处理后，循环利用不外排。因此本项目不涉及废水总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租用已建成厂房，施工期不需要进行土建工程，只需安装设备，故本次评价不对施工期进行环境影响分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、环境影响分析 1、废气 本项目运行期主要废气为上料、球磨、磁选工序产生的粉尘；皮带输送粉尘；原料堆存、装卸过程产生的粉尘；车辆运输动力扬尘。 1.1废气产生源强 1）上料、球磨、磁选工序产生的粉尘 本项目原料由装载机上料至料斗中，其上料过程中会产生一定量粉尘，参考《逸散性工业粉尘控制技术》并类比同类型企业，上料过程逸散尘排放因子及产生量见表4-1。 表4-1 逸散尘排放因子及产生量 序号 逸散尘源 原料总量 （t/a） 排放因子 （kg/t） 产生量 （t/a) 1 炉渣上料粉尘 70000 0.01 0.7 2 造型砂上料粉尘 70000 0.01 0.7 3 除尘灰上料粉尘 60000 0.03 1.8 总产生量 3.2 本项目料斗中原料由密闭输送带输送至球磨桶中进行球磨，球磨过程会 产生一定量粉尘，球磨过程全密闭，球磨粉尘主要集中在进、出料口，参考《逸 散性工业粉尘控制技术》并类比同类型企业，粉尘产生系数为0.02kg/t原料，原料用量为200000吨，则球磨粉尘产生量为4t/a。 本项目球磨后原料由密闭输送带输送至磁选皮带机中进行磁选，磁选过程会产生一定量粉尘，磁选过程全密闭，磁选粉尘主要集中在进料口、出料口，参考《逸散性工业粉尘控制技术》并类比同类型企业，粉尘产生系数为0.01kg/t原料，原料用量为200000吨，则磁选粉尘产生量为2t/a。 2）输送粉尘 物料在厂房内传输采用封闭式输送带，生产设备全部安置在封闭厂房内作业，粉尘产生量很小，故皮带输送过程中产生的无组织粉尘经过自然沉降，定期清扫，外逸粉尘量较少，可忽略不计。 3）原料堆存、装卸过程产生的粉尘 项目原料装卸、堆存过程中会产生一定量粉尘，粉尘排放量与物料的粒径、物料转运的距离和落差、操作管理有关，扬尘量类比同类型项目估算，扬尘量约为0.001kg/t物料，本项目原料耗量约20万t/a，则扬尘量为0.2t/a。 4）车辆运输产生的扬尘 运输车辆实行密闭运输，车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按以下经验公式计算： Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km.辆； V：汽车速度，km/h； W：汽车载重量，吨； P：道路表面粉尘量，kg/m2。 该项目车辆在厂区内行使距离按100m计算，空车重约10.0t，重车重约40.0 t，原料及产品运输量约40万t/a，运输辆次13334次，以速度5km/h行使，项目路面进行硬化处理，加大对路面的清扫和洒水频率，进一步降低路面扬尘的产生量，路面清洁度按0.2kg/m2计算，则道路扬尘量为0.29t/a。 1.2废气治理设施及达标排放情况 1）上料、球磨、磁选工序产生的粉尘 根据上文分析，项目上料、球磨、磁选粉尘总产生量为9.2t/a，根据《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）涉颗粒物企业工艺过程基本要求“各种物料破碎、筛分、配料、混料等过程应在封闭厂房内进行，并采取局部收尘/抑尘措施。破碎筛分设备在进、出料口和配料混料过程等产尘点应设置集气除尘设施。各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象。生产车间不得有可见烟粉尘外逸”。本项目上料、球磨、磁选工序均在密闭车间内进行，企业拟在料斗、球磨桶进出料口、磁选机进出料口上方设置集气罩，集气罩边缘大于作业区边缘0.2m，并设置PVC垂帘，用于收集粉尘，集气罩收集效率≥90%，收集后的废气通过管道进入一套脉冲布袋除尘器处理（废气处理效率≥99%），处理后废气经1根 15m 高排气筒DA001排放。同时对车间内进行定期洒水、定期清理，做到车间地面干净，无积料、积灰现象，且车间外无可见粉尘外逸。 项目设计风机风量为10000m3/h，年工作时间2400h。经计算，排气筒颗粒物有组织排放量约为0.0828t/a、排放速率约为0.0345kg/h、排放浓度约为3.45mg/m3。颗粒物有组织排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 新污染源大气污染物排放限值（120mg/m3、3.5kg/h）以及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》（通用行业其他工序PM≤10mg/m3）要求，未被集气罩所收集10%颗粒物，以无组织形式排放，由于项目上料、球磨、磁选工序工序位于封闭车间，且上料、球磨、磁选工序设置喷淋装置，可使未被收集的粉尘减少90%，则上料、球磨、磁选工序无组织粉尘排放量为0.092t/a，排放速率约为0.0383kg/h。 2）原料堆存、装卸过程产生的粉尘 根据上文分析，原料装卸、堆存过程中会产生一定量粉尘扬尘量为0.2t/a，根据《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）涉颗粒物企业物料装卸基本要求“车辆运输的物料应采取封闭措施。粉状、粒状、块状散装物料在封闭料场内装卸，装卸过程中产尘点应设置集气除尘装置，料堆应采取有效抑尘措施。不易产尘的袋装物料宜在料棚中装卸，如需露天装卸应采取防止破袋及粉尘外逸措施。物料储存基本要求“一般物料。粉状物料应储存于密闭/封闭料仓中；粒状、块状物料应储存于封闭料场中，并采取喷淋、清扫或其他有效抑尘措施；袋装物料应储存于封闭/半封闭料场中。封闭料场顶棚和四周围墙完整，料场内路面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态。不产尘物料（如钢材、管件）及产品如露天储存应在规定的存储区域码放整齐”。环评要求项目原料车间地面全部进行硬化，原料装卸及堆存过程均在封闭的车间内进行，车间上方安装喷淋装置，并定时喷淋降尘，车间大门采用硬质材料门，采取上述措施后，生产车间内作业产生的颗粒物绝大部分在车间内可自然沉降，仅有极少量颗粒物通过通道口以无组织形式排入外环境，扬尘产生量可降低90%以上，则场地扬尘无组织排放量为0.02t/a，0.0083kg/h，无组织排放的废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值（1.0 mg/m3）。 3）车辆运输产生的扬尘 根据上文分析，道路扬尘量为0.29t/a，企业通过定时采用洒水抑尘等装置对厂区进行洒水抑尘，及时清扫道路，保持道路湿润、清洁；同时在厂区大门内侧设置减速带，降低车辆行驶速度，减少道路扬尘；运输物料时进行覆盖防止撤落厂区；厂区出口处设置洗车设施，对进出厂车辆进行底盘、轮胎进行清洗，清洗干净后方可出厂。类比同类型企业，采取以上抑尘措施，抑尘效率可达90%以上，即车辆运输扬尘的排放量为 0.029t/a。排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 新污染源大气污染物排放限值（1.0 mg/m3）。 为减少项目大气污染，企业应采取一下措施： ①厂区四周必须建设封闭围墙，地面实施硬化，加强厂内路面清扫工作，根据路面状况以及天气情况及时对路面洒水抑尘，确保道路、厂区地面的相对湿度，加强绿化，种植树木，以减少颗粒物的扩散，确保厂区内外区域始终整洁、湿润、不起扬尘。 ②项目厂房进行全封闭，仅保留运输、装卸车辆通道，采取此措施后，风力作用起尘将降至最低，机械装载或卸载过程中的起尘亦可有效隔离。 ③物料存储、装卸均在密闭车间内进行，在装卸车作业时，尽量降低物料落差。 ④派专人对运输车辆进行管理，禁止超载、超速，运输物料需要进行覆盖封闭式运输，防止原料洒落和产品掉落，减小颗粒物产生量。 ⑤加强运输道路养护，确保路面平整，对场内道路进行硬化，防止因汽车剧烈颠簸造成的产尘量。 ⑥加强车辆运输管理，为减少运输扬尘，必须采用专用运输车辆运输，汽车在敏感点附近行驶应减速慢行。运输车辆经过居民居住区时，应减慢速度，降低扬尘染。在大风天气下，建议不运输。 综上所述，本项目拟建废气处理设施合理可行，废气能够达标排放，对外界大气环境影响小 1.3废气处理措施可行性分析 （1）布袋除尘器 布袋除尘器是利用棉、毛、人造纤维等编织物作为滤袋起过滤作用，对颗粒物进行捕集而达到除尘效果的。其主要工作原理是：含尘气流从下部进入圆筒形滤袋，在通过滤料的孔隙时，粉尘被捕集于滤料上，透过滤料的清洁气体由排出口排出。沉积在滤料上的粉尘，可在机械振动的作用下从滤料表面脱落，落入灰斗中。常用滤料由棉、毛、人造纤维等加工而成，新型滤料有玻璃纤维和微滤膜等，滤料本身网孔较小，一般为 20-50μm，表面起绒的滤料为 5-10μm，而新型滤料的孔径在 5μm 以下。除尘器阻力达到一定数值后，要及时清灰。 布袋除尘器与其他除尘器相比，它具有独特的性能与特点： ①布袋除尘器对净化含微米或亚微米数量级的粉尘粒子的气体效率较高，一般可达99%，甚至可达 99.99%以上。 ②可以捕集多种干式粉尘，特别是高比电阻粉尘，采用袋式除尘器净化要比用电除尘器的除尘效率高很多。 ③含尘气体浓度在相当大的范围内变化对袋式除尘器的除尘效率和阻力影响不大。 ④可根据不同气量和不同的含尘气体设计制造符合要求的袋式除尘器。 除尘器的处理烟气量可从每小时几至几百万立方米。 ⑤布袋除尘器也可做成小型的，安装在散尘设备上或散尘设备附近，也可安装在车上做成移动式袋式过滤器，这种小巧、灵活的袋式除尘器特别用于分散尘源的除尘。 另外根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）附录A“其他废弃资源”加工产生的颗粒物，可行性技术为“布袋除尘器”，综上所述，项目颗粒物采用布袋除尘器处理，技术可行，经济合理。 1.4废气排放情况分析 （1）有组织废气 本项目有组织废气总计排放情况见下表。 表4-2 本项目有组织废气产排情况一览表 污染源 污染物名称 产生情况 排放情况 处理措施 及效率 产生浓度 （mg/m3） 产生量 （t/a） 排放浓度 （mg/m3） 排放量 （t/a） 上料、球磨、磁选工序废气（DA001） 颗粒物 345 8.28 3.45 0.0828 集气罩+脉冲袋式除尘器+15m高排气筒，颗粒物去除效率99% （2）无组织废气 本项目无组织废气总计排放情况见下表。 表4-3 本项目无组织废气产生和排放情况一览表 污染源 污染物 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 生产车间 颗粒物 0.141 0.0588 1.5废气排放口基本信息 本项目废气排放口基本情况见表4-4。 表4-4 本项目废气排放口基本情况 编号 排放口名称 排放口类型 污染 物 排气筒位置 排气筒高度m 出口内径m 排气 温度℃ 经度 纬度 DA001 上料、球磨、磁选工序废气排气筒 一般排放口 颗粒物 116.021928 34.392179 15 0.5 25 1.6非正常工况下大气环境影响分析 本项目的非正常工况主要考虑收集措施异常，导致收集效率无法满足相关要求时计，此时废气以无组织排放计，其排放情况如表4-5所示。 表4-5 非正常工况排气筒排放情况 污染源 污染物名称 非正常排放原因 非正常排放状况 应对措施 浓度mg/m3 速率kg/h 频次及持续时间 排放量kg/a DA001排气筒 颗粒物 因收集措施异常，导致收集效率无法满足相关要求时，此时废气以无组织排放计 / 3.833 1次/a，1h/次 3.833 停止生产，直至污染防治措施修复 为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ③应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。 ④定期更换除尘设施的布袋，布袋一年更换一次。 1.7自行监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019），本项目废气自行监测计划一览表见表4-6。 表4-6 项目营运期废气自行监测计划表 检测点位 监测因子 监测频次 上料、球磨、磁选工序废气排气筒（DA001） 颗粒物 每年一次 （委托有资质的监测单位） 厂界上风向1个点位，下风向3个点位 颗粒物 每年一次 （委托有资质的监测单位） 2、废水 2.1废水源强分析 本项目生产过程中无生产废水产生，项目厂区降尘用水全部损耗，不外排；车辆冲洗废水经洗车池收集循环使用，项目营运期废水主要为职工生活污水。 职工生活污水的产生量为0.128m3/d、38.4m3/a，生活污水主要污染物和浓度分别为CODcr：350mg/L，氨氮：35mg/L，主要污染物产生量分别为 CODcr ：0.0134t/a，氨氮：0.0013t/a。生活废水经自建化粪池（10m3）处理后，清掏堆肥。 2.2 废水处理措施及可行性分析 化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物。生活污水中含有大量粪便、纸屑、病原虫，悬浮物固体浓度为100~350mg/L，有机物浓度BOD5在100~400mg/L之间，其中悬浮性的有机物浓度BOD5为50~200mg/L。生活污水进入化粪池经过12~24h的沉淀，可去除50%~60%的悬浮物。沉淀下来的污泥经过3个月以上的厌氧消化，使污泥中的有机物分解成稳定的无机物，易腐败的生污泥转化为稳定的熟污泥，改变了污泥的结构，降低了污泥的含水率。污泥可清掏用于堆肥。 3、噪声 3.1噪声源强 本项目产噪设备主要为球磨桶配套生产线、磁选机、装载机等，噪声值在75~90dB(A)。项目产生噪声的噪声源强调查清单见表4-7。 |

|  | 表4-7 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号 声源名称 声源源强 声源控制措施 空间相对位置/m 距室内边界距离/m 室内边界声级/dB(A) 运行时段 建筑物插入损失 / dB(A) 建筑物外噪声声压级/dB(A) 声功率级/dB(A) X Y Z 东 南 西 北 东 南 西 北 东 南 西 北 东 南 西 北 建筑物外距离 1 输送带 75 密闭车间、基础减振 -14.8 -22.1 1.2 33.3 5.0 27.2 57.1 61.3 61.6 61.3 61.3 昼间 26.0 36.0 26.0 31.0 35.3 25.6 35.3 30.3 1 2 球磨桶 85 -9.2 -23.8 1.2 29.7 5.2 29.3 56.7 71.3 71.6 71.3 71.3 昼间 26.0 36.0 26.0 31.0 45.3 35.6 45.3 40.3 1 3 磁选机 80 -3.9 -26 1.2 27.5 4.9 32.6 57.4 66.3 66.6 66.3 66.3 昼间 26.0 36.0 26.0 31.0 40.3 30.6 40.3 35.3 1 4 输送带 75 0.7 -28 1.2 26.5 4.4 36.1 58.7 61.3 61.7 61.3 61.3 昼间 26.0 36.0 26.0 31.0 35.3 25.7 35.3 30.3 1 4 输送带 75 -6.7 -25 1.2 28.6 4.9 30.9 57.1 61.3 61.6 61.3 61.3 昼间 26.0 36.0 26.0 31.0 35.3 25.6 35.3 30.3 1 4 输送带 75 -6.5 -24 1.2 28.5 4.7 36.0 58.1 61.2 61.4 61.0 62.5 昼间 26.0 36.0 26.0 31.0 35.3 25.6 35.3 30.3 1 5 装载机 85 减速慢行 -8 -9.7 1.2 22.3 19.0 15.9 43.0 71.3 71.3 71.4 71.3 昼间 26.0 36.0 26.0 31.0 45.3 35.3 45.4 40.3 1 6 装载机 85 减速慢行 -2.1 -11.8 1.2 17.3 18.9 20.6 43.2 71.3 71.3 71.3 71.3 昼间 26.0 36.0 26.0 31.0 45.3 35.3 45.3 40.3 1 表中坐标以厂界中心（116.022064,34.392452）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向 |
| --- | --- |

|  | 3.2预测模式 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ 2.4-2021）的要求，本次评价预测模式为： （1）单个室外点声源在预测点产生的声级计算基本公式 已知声源的倍频带声功率级，预测点位置的倍频带声压级可按下式计算： Lp(r)=Lw+Dc-（Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc） 式中：Lp(r)-距离声源r处的倍频带声压级，dB； Lw-倍频带声功率级，dB； Dc-指向性校正，dB； Adiv-几何发散引起的倍频带衰减，dB； Agr-地面效应引起的倍频带衰减，dB； Aatm-大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Abar-声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc-其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB （2）室内点声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式 室内声源首先换算为等效室外声源，再按各类声源模式计算。 ①计算出某个室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：Lp1-靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； Lw-点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB； Q-指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R-房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r-声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ②计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lp1i（T）-靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij-室内 j 声源 i 倍频带的声压级，dB； N-室内声源总数。 ③在室内近似为扩散声场时，计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中：Lp2i（T）-靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i-靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi-围护结构i倍频带的隔声量，dB。 ④将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级： 式中：Lw-中心位置位于透声面积（S）处等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2 （T）-靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S-透声面积，m2。 （3）计算总声压级 ①计算各室外噪声源和各含噪声源厂房对各预测点噪声贡献值 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则本项目声源对预测点产生的贡献值(Leqg)为： ②预测点的噪声预测值 Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb)( 式中：Leqg-建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb-预测点的背景值，dB(A)。 （4）噪声预测点位 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），建设项目评价范围内声环境保护目标和建设项目厂界（场界、边界）应作为预测点和评价点。预测建设项目在运营期所有声环境保护目标处的噪声贡献值和预测值，评价其超标和达标情况；预测和评价建设项目在运营期厂界（场界、边界）噪声贡献值，评价其超标和达标情况。因此，本项目选取厂界作为预测点，本项目为8小时工作制度，仅昼间工作，因此本项目对昼间噪声进行预测，预测结果见表4-8。 表4-8 本项目厂界噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 预测方位 最大值点空间相对位置/m 时段 贡献值（dB(A)） 标准限值（dB(A)） 达标情况 X Y Z 东侧 12.9 -11.8 1.2 昼间 41.1 60 达标 南侧 -24.5 -25.3 1.2 昼间 43.4 60 达标 西侧 -20 -11 1.2 昼间 43.4 60 达标 北侧 -11.8 14.7 1.2 昼间 41.8 60 达标 表中坐标以厂界中心（116.022064,34.392452）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 本项目建成后运营期四厂界昼间噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间≤60dB（A））的要求，故本项目建成后运营期噪声对周围声环境影响不大。 3.3监测计划 项目噪声排放监测计划见下表。 表4-9 监测计划内容一览表 监测内容 监测位置 监测项目 监测频率 执行标准 噪声 边界外1m 等效连续A声级 1次/季度 《工业企业边界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准 4、固体废物 4.1固体废物产生情况 本项目固废主要为除尘器收集粉尘、更换废布袋、洗车沉淀污泥及生活垃圾。 一般工业固体废物 除尘器收集粉尘：项目投产运营后上料、球磨、磁选工序产生的粉尘经收集后，经脉冲布袋除尘器处理，根据计算，除尘器收集的粉尘量约为8.1972t/a，收集后回用于生产。 更换废布袋：为了保证废气处理设施的处理效率，及时更换破损布袋，根据运行需要，建议布袋除尘器布袋每半年更换一次，更换下来的废布袋约0.5t/a，收集后生产厂家回收。 洗车沉淀污泥：类比同行企业，洗车沉淀污泥量约 0.3t/a，污泥经洗车沉淀池沉淀处理后，定期清理，与产品砂一起外售。 本项目一般废物产生及处置情况见下表。 表4-10 一般固体废物产生情况一览表 单位：t/a 序号 一般废物名称 产生量（t/a） 排放量（t/a） 处置措施 1 除尘器收集粉尘 8.1972 0 收集后回用于生产 2 更换废布袋 0 .5 0 收集后厂家回收 3 洗车沉淀污泥 0.3 0 定期清理，与产品砂一起外售 生活垃圾 本项目劳动定员4人，年工作日300天，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，则生活垃圾产生量为0.6t/a，经收集后交环卫部门统一收集处理。 4.2、固体废弃物处置去向及环境管理要求 1、一般固体废物 ①除尘器收集粉尘 除尘器收集的粉尘，集中收集后回用于生产。 ②更换废布袋 布袋除尘器更换的破损布袋，集中收集后由生产厂家回收。 ③洗车沉淀污泥 污泥经洗车沉淀池沉淀处理后，定期清理，与产品砂一起外售。 对于一般工业废物，集中暂存于厂区一般固废区内，建筑面积为10m2，拟设置在生产车间的东北侧。为了避免一般固废对周边环境造成影响，环评按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及相关国家及地方法律法规，提出如下环保措施： 1）一般固废临时堆场的地面应进行硬化，应有防渗漏、防风、防晒、防雨淋设施。 2）为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边应设置导流渠。 3）为加强监督管理，贮存、处置场应按GB15562.2设置环境保护图形标志。 4）定期检查维护导流渠等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行。 5）建立一般固体废物台账。将入场的一般工业固体废物的种类和数量，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。 2、生活垃圾 员工日常生活产生的生活垃圾，设立可回收、不可回收两类垃圾收集箱，委托环卫部门统一收集、运输、处置，做到日产日清，不会对周围环境造成不良影响。 综上所述，本项目产生的固废经妥善处理、处置后，可以实现零排放，对周围环境及人体不会造成影响，亦不会对环境产生二次污染，所采取的治理措施是可行的。 5、地下水、土壤 1、地下水 对照《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610--2016）附录 A、地下水环境影响评价行业分类表，本项目地下水环境影响评价类别为 IV 类，根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610--2016）中“4.1 一般性原则-Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价”。综上，本项目属于Ⅳ类建设项目，不开展地下水环境影响评价。 本项目对地下水产生影响的可能环节是化粪池、洗车池等。本项目化粪池、洗车池采用防渗设计处理。生活垃圾在收集和堆存过程中要注意密闭和防止渗滤液渗漏，并及时清运，具体防渗分区及防渗措施如下。 （1）防渗措施分区及要求 本项目防渗设计、施工和质量检验参照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）进行分区防渗，主要分为简单防渗区、一般防渗区和重点防渗区，具体的防渗分区详见下表。 表4-11 项目主要防渗分区一览表 序号 装置、单元名称 污染防治区域及部位 防渗区类别 1 厂区道路、办公室 地面 简单 2 生产车间 地面 一般 3 化粪池、洗车池 地面及池壁 重点 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ 610-2016），建设项目场地污染控制难易程度和污染物特性，提出防渗技术要求。项目对厂地内不同区域采取如下防渗措施： 重点防渗区：化粪池、洗车池；要求防渗后，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s 或参照GB18598执行； 一般防渗区：生产车间；地面底部做防水层处理，保证车间地面防渗性能。要求防渗后，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s或参照GB16889 执行； 简单防渗区：厂区道路、办公室，视情况进行防渗或地面硬化处理。 （2）地下水污染综合防治措施 针对项目可能发生的地下水污染，地下水污染防治措施按照“源头控制、末端防治、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。 a、源头控制措施：防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。 b、末端控制措施：末端控制采取分区防渗，重点污染防治区、一般污染防治区和非污染区防渗措施有区别的防渗原则。 c、应急响应措施：包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。 综上所述，本项目项目无废水外排，项目的建设不会对区域地下水产生影响，区域地下水仍将保持现有使用价值。 2、土壤 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964-2018）中附录 A，本项目为Ⅳ类项目。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）可知，项目可不开展土壤环境影响评价。 项目厂区地面、车间均硬化处理，对周围土壤环境影响较小。具体防渗分区及防渗措施同地下水环境影响和保护措施。 为防止项目运营后对周围土壤环境造成污染，企业应加强环境保护工作，制定环境管理制度，同时强化风险防范意识。 综上所述，企业在采取上述措施的基础上加强管理，本项目的建设不会对区域土壤产生影响。 6、生态 项目占地范围内无生态环境保护目标。 7、环境风险 建设项目环境风险评价是对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估，提出防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77 号）以及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）为指导，通过对拟建项目进行风险识别和源项分析，进行风险评价，提出减缓风险的措施和应急预案，为环境管理提供资料和依据，达到降低危险、减少危害的目的。 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77 号）的规定，对项目的环境风险源识别、环境风险预测、选址及敏感目标、防范措施等做出评价。 1）风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）的规定，本项目涉及的原材料无风险物质。 2）环境风险影响分析 项目使用的原辅材料中没有爆炸性物质、易燃物质、活性化学物质和有毒物质，主要风险为生产系统危险性。根据对环境风险物质的筛选、工艺流程风险的调查分析，确定本项目危险单元主要为：设备故障或操作不当产生触电和机械伤害、生产设备运转不顺产生噪声伤害、明火管理不当或意外事故引发的火灾。 3） 风险防范措施 ①消除和控制明火源：设置醒目的严禁烟火标志，严禁动火吸烟；严禁携带火柴、打火机等。 ②提高员工安全意识，增加设备检修维护、对员工进行安全培训、生产过程 中要佩戴安全劳保用品，避免挥发性有机物对人体健康的损害、防止漏电伤害、引发火灾。 ③严格落实本项目提出的分区防渗，并定期检查防渗层。 ④定期检查废气处理措施，减少故障发生频率。 ⑤建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备，对消防措施定期检查，保证消防措施的有效性，并定期组织演练。灭火器材配置有安全帽、安全带、切割机、气焊设备、小型电动工具、一般五金工具、雨衣、雨靴、手电筒等。消防器材主要有干粉灭火器和灭火器、国标消防栓。设置现场疏散指示标志和应急照明灯。周围消防栓应标明地点。 4）分析结论 通过以上环境风险预测分析，项目主要事故风险类型为火灾爆炸事故，本项目只要完善本评价提出的风险防范措施，并严格按所提措施及要求进行生产管理，达到安全生产的目的，本项目生产营运所造成的环境风险是可接受的。 8、生态 本项目不需要采取生态保护措施。 9、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 10、环保投资 本项目总投资1000万元，其中环保投资21.1万元，主要用于废气、废水治理、噪声防治、固废治理、风险防范等，环保投资占项目总投资的2.11%，项目的环保投资情况见表4-12。 表4-12 本项目环保投资情况表 项目 治理内容 处理方法 数量 单位 价格 （万元） 废气治理 上料、球磨、磁选工序废气 集气罩+脉冲袋式除尘器+15m排气筒 1 套 8 原料装卸粉尘 原料车间采用钢构棚，搭设顶棚，进行全封闭，安装喷雾洒水系统 1 套 4 运输车辆粉尘 出厂口设有洗车池，对厂区地面进行硬化并定期洒水，运输汽车出厂前对轮胎、车体进行清洗，并及时清扫路面，厂区入口设置雾化降尘设施 1 套 4 皮带输送粉尘 密闭输送带 / / 0.5 废水治理 生活污水 经化粪池（10m3）收集处理后，清掏堆肥 1 座 2 噪声治理 生产设备运转噪声 选用低噪声设备、安装减震基础，墙壁隔音、距离衰减、加强设备维护 / / 1.5 固废治理 除尘器收尘 经收集后回用于生产 / / 0.5 废布袋 更换废布袋收集后由生产厂家回收 洗车池沉淀污泥 收集后与产品砂一起外售 生活垃圾 垃圾收集箱，经收集后交环卫部门统一收集处理 个 5 0.1 风险防范 泄露、火灾 配备消防器材、防渗处理、公众教育、加强管理等 / / 0.5 合计 / / / / 21.1 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 上料、球磨、磁选工序废气处理设施排放口DA001 | 颗粒物 | 集气罩+脉冲袋式除尘器+15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准、《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》 |
|  | 原料装卸粉尘 | 颗粒物 | 原料车间采用钢构棚，搭设顶棚，进行全封闭，安装喷雾洒水系统 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 |
|  | 运输车辆粉尘 | 颗粒物 | 出厂口设有洗车池，对厂区地面进行硬化并定期洒水，运输汽车出厂前对轮胎、车体进行清洗，并及时清扫路面，厂区入口设置雾化降尘设施 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 |
|  | 皮带输送粉尘 | 颗粒物 | 密闭输送带 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、SS、NH3-N、BOD | 经化粪池处理后，清掏堆肥 | 综合利用 |
|  | 洗车废水 | SS | 经洗车池处理后，循环利用，不外排 | 循环利用，不外排 |
| 声环境 | 厂界 | 等效连续A声级 | 选用低噪声设备、安装减振基础、墙壁隔音、距离衰减、加强设备维护 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 除尘器收集粉尘收集后回用于生产；更换废布袋收集后由生产厂家回收； 洗车池沉淀污泥收集后与产品砂一起外售； 生活垃圾委托环卫部门定期清运； 本项目固体废物的处置合理，不会影响周边环境质量，不会造成二次污染。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | （1）源头控制措施积极推行实施清洁生产，实现各类废物循环利用，减少污 染物的排放量；项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低 污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常生产过程中应加强巡检及时处理污染物跑、 冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏， 应及时维修更换，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 （2）分区防渗：按照不同分区要求采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠 性和有效性。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | （1）提高员工安全意识，增加设备检修维护、对员工进行安全培训、生产过 程中要佩戴安全劳保用品，避免颗粒物对人体健康的损害、防止漏电伤害、引发火灾。 （2）严格落实本项目提出的分区防渗，并定期检查防渗层。 （3）定期检查废气处理措施，减少故障发生频率。 |
| 其他环境 管理要求 | 1、排放口信息化、规范化 根据国家环境保护总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》、《排放口规范化整治技术要求（试行）》规定，排污单位在建设污染治理设施的同时，建设规范化排放口。 （1）废气排气筒应按照规范化要求设置，达到标准要求高度，并设置便于采样、监测的采样口，设置永久性采样平台，在排气筒附近醒目处设置环保 标志牌。 （2）主要固定噪声源附近应设置环境保护图形标志牌。 （3）固体废物在厂内暂存期间应设置专门的储存设施或堆放场所、运输 通道。存放场地应采取防扬散、防流失措施，并在存放场地设置环保标志牌。 项目按照《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）和《环 境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）等有关规定， 在各气、声排污口（源）挂牌标识，做到各排污口（源）的环保标志明显，便 于企业管理和公众监督。 （4）项目应使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口 标志牌登记证》，并按要求填写有关内容。根据排污口管理档案内容要求，项 目投产后，应将上述所有污染排放口名称、位置，以及排放污染物名称、数量、 浓度、排放去向等内容进行统计，并登记上报所在地环境保护行政主管部门， 以便进行验收和排放口的规范化管理，并接受社会监督。 2、排污许可证申请 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》，本项目属于 “登记管理”。建设单位应当在获得环评审批文件后，尽快进行排污许可申报。 3、竣工环境保护设施验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告。 |

# 六、结论

夏邑县康宇环保科技有限公司年处置20万吨炉渣、造型砂、除尘灰项目符合国家产业政策，项目选址符合土地利用政策，项目实施后具有良好的经济效益和社会效益，在认真落实评价提出的环保措施和建议的前提下，项目所排污染物能够实现达标排放，满足总量控制要求，从环境保护角度分析，该项目建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.2238t/a | / | 0.2238t/a | +0.2238t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 除尘器收尘 | / | / | / | 8.1972t/a | / | 8.1972t/a | +8.1972t/a |
|  | 废布袋 | / | / | / | 0 .5t/a | / | 0 .5t/a | +0 .5t/a |
|  | 洗车池沉淀污泥 | / | / | / | 0.3t/a | / | 0.3t/a | +0.3t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

损耗0.032

清掏堆肥

0.128

化粪池

0.128

0.16

生活用水

降尘用水

2.0

损耗2.0

新鲜水2.63

损耗0.443

0.443

车辆冲洗用水

8.8

原料（炉渣、造

型砂、除尘灰）

上料

球磨

磁选

包装外售

噪声、废气

噪声、废气

噪声、废气