# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  年产5万吨高端轻量化玻璃制品项目

建设单位（盖章）： 河南裕邦玻璃科技有限公司

编制日期：          2023年8月

中华人民共和国生态环境部制

河南裕邦玻璃科技有限公司

年产5万吨高端轻量化玻璃制品项目环境影响报告表修改清单

| 意见 | 修改内容综述 |
| --- | --- |
| 1、细化本项目与工业和信息化部公告2017年第54号文件二、生产工艺与装备（五）玻璃熔窑部分的相符性分析； | 已细化本项目与工业和信息化部公告2017年第54号文件二、生产工艺与装备（五）玻璃熔窑部分的相符性分析，具体见报告P27-P29 |
| 2、明确原辅材料硝酸钠等危险化学品的储存方式及存放位置； | 已明原辅材料硝酸钠等危险化学品的储存方式及存放位置，具体见报告P35-P36 |
| 3、明确大气污染物总量控制指标NOx的替代来源； | 已明确大气污染物总量控制指标NOx的替代来源，具体见报告P47-P48 |
| 4、细化类比《郑州市华源玻璃制品有限公司年产8万吨玻璃瓶罐扩建项目环境影响报告表》可比性分析；核实氨排放量； | 已细化类比项目可比性分析；已核实氨排放量。具体见报告P55-P56 |
| 5、核实风险物质识别，完善风险评价内容。核实固废产生的种类及性质。明确项目清洁生产水平达到国内先进水平的依据； | 已核实风险物质识别，完善风险评价内容，具体见报告P73-P75；已核实固废产生的种类及性质，具体见报告P68-P671。本项目在生产工艺、技术水平、装备规格上，严格按照国内行业清洁生产先进性指标建设；选用原辅材料均为低毒或无毒的环境效益较高的原辅材料；玻璃炉窑燃烧清洁能源天然气，原辅材料较清洁，具体见报告P8 |
| 6、厂区平面布置图中补充环保设置及排气筒位置，危废暂存间等位置。 | 厂区平面布置图中已补充环保设置及排气筒位置、危废暂存间等位置，具体见附图 |

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产5万吨高端轻量化玻璃制品项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2301-411426-04-01-890562 |
| 建设单位联系人 | 张传宝 | 联系方式 | 15105211937 |
| 建设地点 | 商丘市夏邑高新区 |
| 地理坐标 | （ 116 度5分 56.698秒， 34 度 14分51.666秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3054日用玻璃制品制造；C3055玻璃包装容器制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业中57玻璃制品制造305中玻璃制品制造（电加热的除外；仅切割、打磨、成型的除外） |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 夏邑县产业集聚区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2301-411426-04-01-890562 |
| 总投资（万元） | 30000 | 环保投资（万元） | 763 |
| 环保投资占比（%） | 2.54 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 29524.2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 《夏邑县城乡总体规划(2017-2035)》； 《夏邑县产业集聚区发展规划调整方案（2012～2020）》 |
| 规划环境影响 评价情况 | 《夏邑县产业集聚区发展规划调整方案（2012～2020）环境影响报告书》，河南省环境保护厅，豫环审[2017]266号 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1与《夏邑县城乡总体规划（2017-2035）》主要内容相符性分析 根据《夏邑县城乡总体规划（2017-2035）》，规划区范围包括规划中心城区、城市近郊区以及城市行政区域内因城市建设和发展需要实行规划控制的区域。本次规划划定城市规划区范围包括城关镇、曹集乡、李集镇、桑堌乡、何营乡、刘店集乡、太平镇、胡桥乡、郭店乡、北岭镇、歧河乡的行政区划范围，总面积约689.3平方公里。 中心城区规划范围为本次规划的中心城区空间增长边界范围内用地，北至北环路以北800米，东至东外环路，南至南外环路，西至西外环路，面积共计86.5平方公里。本次规划期限为2017-2035年，其中近期至2020年。 城镇空间布局结构：规划县域形成“中心引领，轴带拓展，四区协同，多点联动”的城镇发展格局。 中心引领：中心城区作为夏邑县城乡发展极核和统筹城乡、吸纳农村人口就近转移的重要载体。 轴带拓展：沿“车站—中心城—会亭”打造县域工业发展轴，沿“济阳—中心城—太平”打造县域休闲旅游产业集聚轴。 四区协同：中心城及其周边紧密发展区、东部经济区、北部经济区和西南经济区四个功能各异而又协同发展的经济发展区。 多点联动：中心镇、特色镇作为城乡统筹发展的重要节点，通过示范效应带动整体发展。 相符性分析：本项目位于商丘市夏邑高新区，为新建项目，厂区总占地面积29524.2m2，厂区用地类型为工业用地，夏邑县城乡规划编制研究中心已对本项目出具建设用地规划条件（夏规条字【2023】002号），具体见附件3。项目符合《夏邑县产业集聚区发展规划（2012-2020）-土地利用规划图》和《夏邑县城乡总体规划（2017-2035）-中心城区用地布局规划图》，见附图4。因此，本项目符合《夏邑县城乡总体规划(2017-2035)》。 2与《夏邑县产业集聚区发展规划调整方案（2012-2020）》及规划环评主要内容相符性分析 （1）规划方案及规划范围 规划总面积达到19.44平方公里。 规划调整方案对集聚区西区规划范围进行局部调整，对南区规划范围和面积进行调整，沿南区东、南边界适度拓展，新增规划面积8平方公里，调整后规划总面积19.44平方公里。集聚区南区规划范围调整后为：东至胡桥二中南北一线，南至吴寨庄东西一线，西至沱河，北至华夏大道，规划面积16.19平方公里，其中建成区1.07平方公里，发展区8.82平方公里，控制区6.30平方公里；集聚区西区规划范围仍为：东至西环路、西至毛河、南至中和街、北至雪枫西路，规划面积3.25平方公里，其中建成区1.12平方公里，发展区0.43平方公里，控制区1.70平方公里。 （2）规划年限 规划年限为2012～2020年。 （3）产业发展规划 把集聚区建设成为以纺织服装、农副产品加工为主导，以电力设备、生物工程及打火机生产为配套产业、骨干企业和产业集群为支撑，集约化程度高，产业集群配套完善，综合实力和市场竞争力强的全省乃至全国重要的纺织、农副产品加工工业基地。 ②主导产业 纺织服装产业、农副产品加工。 ③总体发展目标 集聚区内入驻企业实现工业产值达到850亿元。 （4）总体规划布局 总体空间结构上形成“一区两片”的整体布局：西区的规划空间布局为“一心、一轴、两组团”，南区规划用地布局结构为“一心、两轴、四组团”。 西区的规划空间布局为“一心、一轴、两组团”。 一心：西区综合服务中心； 一轴：西区中部的南北向产业发展轴； 两组团：农副产品加工组团和配套生产生活组团； 农副产品加工组团：位于集聚区西区北侧，规划用地面积为2.16平方公里，重点发展和布局农副产业加工企业。 配套生产生活组团：位于集聚区西区南侧，规划用地面积为1.10平方公里，主要布局与产业集聚区配套的生产和生活设施。 南区规划用地布局结构为“一心、两轴、四组团”。 一心：园区综合服务中心； 两轴：沿连霍高速的东西向绿化轴，以及园区中部南北向的产业发展轴； 四组团：纺织服装产业组团（含印染产业园区）、农副产品加工产业组团、配套生产生活组团及综合产业组团 纺织服装加工组团：位于集聚区南区的北侧和中部，规划面积6.71平方公里，该组团由纺织服装加工区和印染产业园区组成，其中印染产业园区规划面积为；0.4558平方公里；该组团重点发展和布局纺织服装加工企业和印染企业。 农副产品加工组团：位于集聚区南片区南部和东北部，面积3.23平方公里。该组团由公共服务区、农产品加区组成；重点发展和布局农副产业加工产业和公共服务设施。 配套生产生活组团：位于南片区中部、西部和西南南侧，面积2.52平方公里；主要布局与产业集聚区配套的生产和生活设施 综合产业组团：位于南片区的东南部，规划面积3.72平方公里；该组团主要布局符合集聚区发展定位的产业、与主导产业配套的产业及科研服务中心。 （5）供热工程规划 产业集聚区西区主要由规划区域性锅炉，规模为 2×75t/h 燃煤锅炉，该区域性锅炉房位于产业集聚区西区外侧西北角，占地面积约 1.4ha，供热区域为人工运河以北的区域，对西区内企业统一提供蒸汽，保证用热需要，集聚区集中供热建成后，企业不准自建锅炉房。 产业集聚区南区规划建设 1 个热电厂对集聚区南区企业的提供蒸汽及人工运河以南区区域供暖；其中热电厂设置容量其中热电厂设置容量为 2×75t/h 和 4×130t/h 的燃煤锅炉（2 用 2 备）及 4×6MW 、4×12MW 蒸汽轮发电机组（2 用 2 备），分三期建设，一期规模为 2×75t/h 的燃煤锅炉及 2×6MW 蒸汽轮发电机组、二期规模为2×130t/h 的燃煤锅炉（1 用 1 备）及 2×12MW 蒸汽轮机组（1 用 1 备）、三期规模为2×130t/h 的燃煤锅炉（1 用 1 备）及 2×12MW 蒸汽轮机组（1 用 1 备）。根据调查，目前南区该热电厂尚未建设。 相符性分析：本项目为新建项目，位于夏邑县产业集聚区西区，属于非金属矿物制品业，选址符合园区用地功能；本项目符合国家产业政策，属于轻污染项目，不属于涉及大量有毒、有害物质及使用大量危险物品的企业，不属于淘汰和限制类工业企业。项目符合夏邑县产业集聚区土地利用总体规划，见附图4。因此，本项目符合《夏邑县产业集聚区发展规划(2012-2020)》。 （6）负面清单（限制或禁止入驻项目） 规划环评提出的规划范围内禁止准入及限制准入的环境负面清单如下表1。 表1 园区负面清单分析 要求 行业 禁止和限制发展内容 本项目情况 相符性分析 不符合集聚区产业定位，不符合国家政策，属于淘汰和落后产品，能耗大、污染物产生量大，产业规模达不到要求及国家限制发展行业 纺织服装行业 禁止含化学合成的化学纤维生产项目入住、限制发展其他化学纤维生产项目 本项目为非金属矿物制品业，符合国家相关产业政策 符合 禁止采用聚乙烯醇浆料（PVA）上浆工艺及产品（涤棉产品，纯棉的高支高密产品除外）的项目入驻 禁止采用绞纱染色工艺项目入驻 禁止新建：棉、化纤、麻、丝绸机织物印染设计生产能力＜2000万米/年，毛机织物印染设计生产能力＜200万米/年，针织或纱线印染设计生产能力应＜3000吨/年的项目； 禁止新建或改扩建机织印染的新鲜水指标＞1.6吨水/百米产品、排水指标＞1.28吨水/百米产品的项目入驻； 禁止新建或改扩建针织印染的新鲜水指标＞80吨水/吨产品、排水指标＞64吨水/吨产品的项目入驻； 禁止使用国家产业政策禁止或限制生产工艺生产的项目 禁止使用国家产业政策禁止或限制设备生产的项目 其它国家产业政策禁止或限制发展的纺织服装项目 农副产品行业 禁止新建啤酒类及淀粉类项目 本项目为非金属矿物制品业，不属于农副产品行业，符合国家相关产业政策 符合 禁止新建生猪、羊年屠宰量在20 万头以下、牛年屠宰量在5 万头 以下、禽年屠宰量在2000 万只以下的项目及3000吨/年及以下的西式肉制品加工项目 禁止建设生产能力150瓶/分钟以下（瓶容在250毫升及以下）的碳酸饮料生产线项目 禁止新建5万吨/年及以下味精生产线、浓缩苹果汁生产线及2000吨/年及以下的酵母加工项目 禁止新建酒精生产线、白酒生产线、原糖生产线及糖精等化学合成甜味剂生产线项目 禁止新建中药提取类制药项目 限制发展柠檬酸、氨基酸、淀粉糖等生产项目 国家产业政策禁止或限制发展的其它农副产品项目 装备制造行业 禁止发展独立电镀项目及含电镀工段的项目 本项目为非金属矿物制品业，符合国家相关产业政策 符合 国家产业政策禁止或限制发展的其它装备制造项目 其它 禁止发展其它不在集聚区产业定位内的项目，如造纸制浆、制革、化纤浆粕、钢铁、水泥、焦化、皂素、金属冶炼、化工、石化、化学合成制药、生化制药、农药、染料、陶瓷等行业 本项目属于非金属矿物制品业，国民经济行业类别为C3054日用玻璃制品制造、C3055玻璃包装容器制造，不属于禁止发展的行业，不涉及限制类、淘汰类的落后生产工艺和设备，不属于耗水量大、废水量大等资源消耗量大的项目，与园区产业定位不冲突 符合 禁止采用落后或淘汰的生产工艺或生产设备进行生产的项目；禁止引进耗水量大、废水量大等资源消耗量大的其他项目 符合 禁止与产业定位冲突的项目入园 园区内现有的与产业定位不符的企业应限制其发展 （7）准入条件 本项目与产业集聚区项目准入条件相符性分析见表2。 表2 本项目与产业集聚区项目准入条件的相符性分析 类别 项目准入条件 本项目情况 相符性 产业政策 （1）原则上仅允许入驻符合园区产业定位，项目选址须符合园区产业布局及用地功能的项目； （2）鼓励建设符合国家产业政策，符合集聚区定位的轻污染项目； （3）鼓励中水回用项目、污水深度治理等基础设施、资源综合利用项目入驻集聚区； （4）鼓励清洁生产水平较高，且能够进一步拉长集聚区产业链的项目； （5）鼓励现有企业对产品进行提升，延长产业链条； （6）鼓励利于消耗中水的项目入驻； （7）禁止引进涉及大量有毒、有害物质及使用大量危险物品的企业入园，以防止对地表水环境以及夏邑县城区造成影响； （8）新建印染企业应首先淘汰区域现有落后印染企业产能，引进的印染项目规模必须满足《印染行业规范条件（2017年版）》、（商丘市印染行业结构调整优化升级发展规划》（2016-2025）及集聚区规划的印染规模（即：到2020年，集聚区机织印染规模控制在1.0亿米以内，针织印染规模控制在7万吨以内），并在水资源及地表水环境可承受的情况下分期实施、适度发展。 （9）按照国家相关产业政策，严禁淘汰和限制类工业企业入园； （10）南区限制引进与主导产业不符、排放重金属废气及大量有机废气等重污染的项目入驻，减少对下风向县城及周围环境敏感点的影响。 （11）综合产业园主要发展符合集聚发展定位的产业、与主导产业配套产业及科研服务中心。 本项目位于夏邑县产业集聚区西区，属于非金属矿物制品业，选址符合园区用地功能；本项目符合国家产业政策，属于轻污染项目；不属于涉及大量有毒、有害物质及使用大量危险物品的企业；不属于淘汰和限制类工业企业 符合 生产规模和工艺装备水平 （1）入园企业建设规模应符合国家产业政策的最小经济规模要求； （2）在生产工艺、技术水平、装备规格上，要求入区项目达到国内行业清洁生产定量评价先进值。 （3）新建或改扩建印染企业采用先进的工艺技术，采用污染强度小、节能环保的设备，主要设备参数要实现在线检测和自动控制，且应满足《印染行业规范条件（2017年版）》、《清洁生产标准一纺织业（棉印染）》、《国家重点行业清洁生产技术导向目录》及《商丘市印染行业结构调整优化升级发展规划》等要求的高效、节能、低耗的先进生产技术、生产设备和工艺； （4）禁止选用列入《产业结构调整指导目录》限制类、淘汰类的落后生产工艺和设备。 （5）退城入园搬迁的企业应进行产品和生产技术的升级改造，达到国家相关规定的要求，且满足集聚区的产业定位。 本项目不涉及《产业结构调整指导目录》限制类、湖汰类的落后生产工艺和设备；在生产工艺、技术水平、装备规格上，严格按照国内行业清洁生产先进性指标建设 符合 清洁生产水平 （1）应选择使用原料和产品为环境友好型的项目，避免集聚区大规模建设造成的不良辐射效应； （2）入区项目在单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标应符合国家和行业环境保护标准和清洁生产标准要求，企业清洁生产水平必须满足国内先进水平要求或国际先进水平； （3）在工艺技术水平上，要求入驻产业集聚区的项目达到国内同行业领先水平、或具备国际先进水平； （4）新建或改扩建印染项目清洁生产水平应达到国际先进水平； （5）新建或改扩建印染项目新鲜水指标为：机织印染≤1.6吨水百米产品、针织印染≤80吨水吨产品； （6）新建或改扩建印染项目排水指标为：机织印染≤1.28吨水/百米产品、针织印染≤64吨水/吨产品； （7）新建或改扩建印染项目水重复利用率达到40%以上； （8）新建或改扩建印染项目综合能耗指标为：机织印染≤30公斤标煤百米产品、针织印染≤1.1吨标煤/吨产品； （9）入园项目应选用低毒或无毒的环境效益较高的原辅材料。 本项目按照玻璃熔窑设计的相关标准和规范实施，在过程控制上减少人工操作的中间环节，项目主要生产岗位均采用自动控制，在物 料输送过程中采用自动控制流量计控制流量，在生产工艺、技术水平、装备规格上，严格按照国内行业清洁生产先进性指标建设；选用原辅材料均为低毒或无毒的环境效益较高的原辅材料。玻璃炉窑燃烧清洁能源天然气，原辅材料较清洁；且采取严格治理措施可实现达标排放 符合 污染物排放总量控制 （1）新建项目的污染物排放指标必须到国家相关规定和和满足区域总量要求； （2）新建或改扩建印染企业应做到“污染物等量或减量置换”不可盲目扩张； （3）禁止展环境污染严重、无污染治理技术或治理技术在技术经济上不可行的项目； （4）属于退城入园搬迁的项目，污染物排放指标原则上不能超过现状污染物排放量； （5）新建项目的大气污染物处理应达到相关行业标准或大气污染物综合排放标准实现达标排放，水污染物排放应达到相关行业标准或水污染物综合排放标准后才能进入集聚区污水处理厂。 本项目属于新建项目，排放的废气、废水均满足相应排放标准的要求 符合 土地利用 （1）入园项目必须达到《河南省工业项目建设用地控制指标》要求； （2）入园项目用地必须符合城市总体规划和产业集聚区控制性详细规划各项指标要求、集聚区土地利用规划要求。 该项目用地符合夏邑县产业集聚区相关用地规划 符合 3与规划环评审查意见的符合性 本项目与夏邑县规划环评审查意见的相符性分析见表3。 表3 本项目与规划环评审查意见的相符性分析一览表 规划环评审查意见 相符性分析 （一）合理用地布局 进一步加强与城市总体规划、土地利用总体规划的衔接，保持规划之间一致；优化用地布局，在开发过程中不应随意改变各用地功能区的使用功能，并注重节约集约用地。工业区生活居住区之间设置绿化隔离带，以防止工业区对居住区造成不良影响。南区纺织加工区距离夏邑县第三水厂较近，在南区西北部靠近水厂区域设置绿化隔离带，减少对饮用水源地的影响；西南部仓储物流不得存放可能造成风险事故的危险物品，防止物料泄露对集聚区西南部的居住区造成影响；按照《报告书》要求，对现有与集聚区规划不相符的企业，限值其发展，对部分企业逐步进行搬迁。区内建设项目的大气环境防护范围内，不得规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。 本项目为新建项目，位于夏邑县产业集聚区西区，厂区用地类型为工业用地，用地性质属于工业用地，符合夏邑县产业集聚区用地规划；根据建设项目环境环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行），经预测可知，本项目不需设置大气防护距离 符合 （二）优化产业结构 入驻项目应遵循循环经济理念，实施清洁生产，逐步优化产业结构，构筑循环经济产业链；鼓励发展主导产业，并不断完善产业链条；在淘汰整合区域内现有印染企业的基础上，依据“水资源和水环境承载力”适度发展印染产业，规划期内机织印染规模控制在1亿米以内，针织印染规模控制在7万吨以内，并分步实施。入区印染项目清洁生产水平需达到国际先进水平；禁止含化学合成的化学纤维生产项目入驻，限制发展其他化学纤维生产项目；农副产品加工行业禁止新建啤酒及淀粉类生产项目，限制发展柠檬酸、氨基酸、淀粉糖生产项目；装备制造行业禁止发展独立电镀及含电镀工段的项目；禁止造纸制浆、制革、化纤浆粕、钢铁、水泥、焦化、金属冶炼、化工、生物制药、农药等不在产业集聚区产业定位的项目。 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2020.1.1），本项目为允许类，符合产业政策要求，项目属于非金属矿物制品业，不属于禁止和限制发展的项目 符合 （三）尽快完善环保基础设施 按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，加快建设第二污水处理厂扩建、第四污水处理厂和中水深度处理回用工程。完善配套污水管网，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，入园企业均不得单独设置废水排放口，减少对纳污水体的影响。集聚区应实施集中供热、供气，进一步优化能源结构，加快集中供热中心及配套供热管网建设，区内不得建设分散燃煤锅炉。 按照循环经济的要求，提高固体废物的综合利用率，积极探索固废综合利用途径，提高一般工业固废综合利用率，严禁企业随意弃置；危险固废的收集、贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，并送有资质的危险废物处置单位处置，危险废物的转运应执行《危险废物转移联单管理办法》的有关规定。 企业厂区采用雨、污分流制，职工生活污水经化粪池处理后，通过厂区废水总排口排入市政污水管网，进入夏邑县第二污水处理厂；厂区按要求设置固体废物暂存设施和生活垃圾收集箱，危险固废交由有资质单位处置，固体废物均可合理妥善处置 符合 （四）严格控制污染物排放 严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构、加强污染治理等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCs等大气污染物的排放。抓紧实施中水回用工程，减少废水排放量，保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准（COD≤40毫克/升，氨氮≤2毫克/升），尽快在沱河建设人工生态湿地，减少集聚区排水对纳污水体的影响。加快引黄水厂建设，尽快实现集聚区集中供水，逐步关停企业自备水井。定期定期对地下水质进行监测，发现问题，及时采取有效防治措施，避免对地下水造成污染。 本项目废气、废水采取相应的治理措施，满足达标排放要求；企业用水为产业集聚区集中供水，不涉及自备水井 符合 （五）建立事故风险防范和应急处置体系 加快环境风险预警体系建设。严格危险化学品管理；建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，防止出现跨界污染；制定园区级综合环境应急预案，不断完善各类突发环境事件应急预案，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。 本项目严格按要求执行 符合 （六）妥善安置搬迁居民 根据规划实施的进度，制定详细的搬迁计划，对居民及时拆迁，妥善安置。当地人民政府应加强组织协调，按照《报告书》提出的建议制定详细的搬迁计划和方案，认真组织落实。加强拆迁居民的培训，积极拓宽就业渠道，注意加强搬迁居民的就业、医疗、社会救助等保障体系建设，保证其生活基本稳定，构建和谐社会。 本项目不涉及居民搬迁 符合 2产业政策符合性分析 根据《市场准入负面清单（2022年版）》，本项目不在禁止准入类事项之列。 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类，符合国家产业政策的要求。夏邑县产业集聚区管理委员已对该项目予以备案，项目代码为2301-411426-04-01-890562（见附件2）。 |
| 其他符合性分析 | 1三线一单符合性分析 1.1与豫环函〔2021〕171号文件相符性 根据《河南省生态环境厅关于发布<河南省生态环境分区管控总体要求（试行）>的函》（豫环函〔2021〕171号），本项目与河南省产业发展总体准入要求详见表4。 表4 与河南省产业发展总体准入要求符合性分析一览表 产业发展 准入要求 相符性分析 通用 1. 不断促进全省产业高质量发展。培育壮大人工智能及新能源等新兴产业；持续巩固提升装备、食品、新型材料、汽车、电子信息等五大制造业主导产业优势地位；做好产业链、创新链、供应链、价值链、制度链“五链”耦合，把新基建、新技术、新材料、新装备、新产品、新业态作为高质量发展的主攻方向。 2. 禁止新改扩建《产业结构调整指导目录（2019年本）》明确的淘汰类项目；禁止引入《市场准入负面清单（2020年版）》禁止准入类事项。 3. 重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，严控新增炼油产能；禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目；全面取缔露天和敞开式喷涂作业；重点区域原则上禁止新建露天矿山建设项目。 4. 严把“两高”项目生态环境准入关，严格限制“两高”项目盲目发展。新改扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，符合产业政策、国土空间规划、“三线一单”、能耗“双控”、煤炭消费减量替代、碳排放强度、污染物区域削减替代等约束性要求，按照《河南省淘汰落后产能综合标准体系（2020年本）》，严格执行能耗、环保、质量、安全、技术等法规标准。 本项目属于非金属矿物制品业（C3054日用玻璃制品制造；C3055玻璃包装容器制造），不属于禁止类、淘汰类和“两高”项目，属于国家允许类项目，符合相关产业政策要求 产业集聚区（园区） 5.限制发展并逐步退出高耗能、高污染、低附加值的一般制造业，打造引领性强的高新产业集群或与城市功能相协调的产业集群。 6.加快完善产业集聚区（园区）集中供热、污水集中处理等管网和垃圾收储运体系，推进环保治理、喷涂、印染、电镀等设施集中布局和共享，促进企业间资源循环链接和综合利用。 7.禁止新增化工园区，园区外新建化工企业一律不批，对园区内环境基础设施不完善或长期不能稳定运行的企业一律不批新改扩建化工项目；整治提升以化工为主导产业的产业集聚区（园区），对达不到安全和安全防护距离要求或存在重大安全隐患的，依法限期整改或予以关闭；大幅提升化工园区废水、废气、危险废物收集处置能力和园区清洁能源供应以及环境监测监控能力等标准。 本项目属于产业集聚区（园区）内，不属于禁止审批类项目 由上表可知，本项目符合河南省产业发展总体准入要求，不涉及生态保护红线，不涉及一般生态空间中的水源涵养重要区、水土保持重要区、生物多样性维护重要区、饮用水水源保护区、生态公益林、湿地和其他保护地，符合河南省生态空间总体准入要求。 1.2与《河南省“三线一单”文本》相符性 ①与生态红线符合性分析 根据《河南省“三线一单”文本》中河南省生态空间分布情况，夏邑县产业集聚区范围内不涉及生态保护红线和一般生态空间。本项目位于商丘市夏邑高新区，因此本项目选址不在生态保护红线范围内。 ②与资源利用上线符合性分析 能源利用上线：根据河南省高污染燃料禁燃区分布图，项目所在区域属于高污染燃料禁燃区。本项目生产工艺采用天然气加热，天然气为清洁能源，满足能源利用上线的要求。 水资源利用上线：本项目选址区域不涉及生态用水补给区和地下水开采重点管控区，且本项目不涉及地下水开采，企业用水均来自市政供水，满足水资源利用上线的要求。 土地资源利用上线：本项目所在区域不涉及生态保护红线集中区、农用地污染地块、建设用地污染高风险区等土地资源重点管控区，满足土地资源利用上线的要求。 岸线生态环境分类管控：商丘市岸线管控分类包括优先保护岸线和一般管控岸线，均位于柘城县境内（惠济河）；本项目所在区域不涉及优先保护岸线、重点管控岸线和一般管控岸线，满足岸线生态环境管控要求。 ③与环境质量底线符合性分析 水环境质量底线：根据河南省水环境管控分区划分情况，本项目所在区域属于水环境（工业污染）重点管控区。项目为玻璃制品项目，符合国家相关产业政策及夏邑县产业集聚区发展规划，不属于高污染的涉水项目。项目营运期废水为职工生活污水，经化粪池处理后排入市政管网，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及夏邑县第二污水处理厂入网水质要求。项目营运后加强化粪池、冷却循环水池的检查和管理。因此，本项目满足水环境质量底线要求。 大气环境质量底线：根据河南省大气环境管控分区划分情况，本项目所在区域属于大气高排放区。项目属于玻璃制品制造项目，不属于大力淘汰和压减产能的钢铁、焦炭、建材等行业。本项目营运期废气主要为配料搅拌工序产生的粉尘、熔化工序产生的废气，采取相应严格的治理措施后均可达标排放，废气对周围环境影响较小。项目营运期物料运输不使用国三及以下柴油货车、采用稀薄燃烧技术和“油改气”的老旧燃气车辆。因此，本项目能够满足大气环境质量底线的要求。 土壤环境风险防控底线：根据河南省土壤污染风险管控分区，本项目所在区域属于土壤环境一般管控区。项目符合国家相关产业政策，厂区用地为工业用地，符合夏邑县产业集聚区相关用地规划。厂区分区防渗，同时将各种物料和废料贮存在可以防风、防雨、防渗透、防泄漏的设施内，避免污染物的跑、冒、滴、漏污染土壤。项目营运期按要求开展土壤污染隐患排查。因此，本项目符合土壤环境风险防控底线的要求。 ④环境准入负面清单符合性分析 根据《商丘市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（商政〔2021〕5号）、《商丘市生态环境局关于发布<商丘市生态环境准入清单（试行）>的函》（2021.11.19），本项目位于重点管控单元夏邑县产业集聚区，管控要求具体如下表5。 表5与商丘市夏邑县环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 单元编码 环境管控单元名称 乡镇 单元 分类 管控要求 相符性 ZH41142 620001 夏邑县产 业集聚区 夏邑县产 业集聚区 重点 管控 单元 空间布局 约束 1、禁止含化学合成的化学纤维生产项目入驻，农副产品加工行业禁止新建啤酒及淀粉类生产项目。禁止引进含生物发酵工艺、溶剂提炼工艺及化学合成的医药制造项目。装备制造行业禁止发展独立电镀及含电镀工段的项目。禁止新建、扩建、改建燃用高污染燃料的项目（集中供热、热电联产设施除外）。新建印染项目规模必须满足行业发展规划，并在水资源及地表水环境可承受的情况下分期实施、适度发展。 2、严格落实规划环评及审查意见要求，规划调整修编时应同步开展规划环评。禁止与园区主导产业不相符，且属于高耗能、高排放的项目入驻。可适当发展与园区主导产业相近或污染较轻、且与园区环境相容的项目入园发展。 3、园区规划范围调整后，原位于园区内属于服装制造的项目，允许其“退城入园”进入新一轮规划的产业园区内发展、且允许其向下游发展延伸产业链，提高产品附加值，含印染工艺的项目必须进入印染产业园；原位于园区内，属于化工等重污染的项目原则不再允许其进入新一轮规划的产业园区内发展。 4、承接东部或沿海经济发达地区的产业转移项目，需以产品高附加值、生产工艺先进、装备先进、自动化程度高、管理理念先进、清洁生产水平处于国内先进水平为基本原则；禁止引进产品附加值低、清洁生产水平为国内一般水平的项目。 5、新建、改建、迁建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 6、鼓励纺织服装产业重点发展毛纺特种纱、精纺纱加工、高端品牌服装生产及印染产业园配套项目，构建纺纱、织布、印染、服装等产业链。鼓励装备制造产业重点发展汽车动力转向器、凸轮轴、轮毂、变速器、汽车制动器等产品，培育壮大产业集群。鼓励医药制造产业重点拓展医疗器械、生物制药、现代中药制剂、复方药物开发、现代中药饮片等产品。 7、鼓励符合园区主导产业及主导产业链下游的项目入驻，合理拉长延伸产业发展链条、提升终端产品附加值；允许为园区主导产业服务的直接配套产品项目入园；允许符合园区循环经济发展产业链上的上、下游补链项目入驻。 本项目属于非金属矿物制品业（C3054日用玻璃制品制造；C3055玻璃包装容器制造），不属于高耗能、高排放和产能过剩等禁止类项目；本项目符合国家和地方相关产业政策；项目厂区用地为工业用地，符合夏邑县产业集聚区相关用地规划及划环评审查意见。 污染物排放管控 1、建设项目应满足区域环境质量改善目标的管理要求。区域环境空气、地表水环境质量不能满足环境功能区划标准时，重点行业建设项目主要污染物实行区域倍量削减；区域环境空气、地表水环境质量满足环境功能区划标准后，重点行业建设项目主要污染物实行区域等量削减。重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。 2、禁止涉重企业含重金属废水进入城市生活污水处理厂。禁止销售、使用煤等高污染燃料，现有使用高污染燃料的单位和个人，应当按照市、县（市）人民政府规定的期限改用清洁能源或拆除使用高污染燃料的设施。园区集中供热工程建成后，禁止企业新建备用燃气锅炉，在用的燃气锅炉转为备用。 3、符合环保及国家产业政策的“退城入园”项目，必须做到“增产减污”。 4、新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。 5、强化VOCs管控治理。大力推动低（无）VOCs原辅材料生产和替代，将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。 6、集聚区内企业废水实现全收集、全处理。排入集聚区集中污水处理厂的企业废水执行国家、我省行业间接排放标准或符合污水处理厂的收水要求。集中污水处理厂扩建工程设计出水标准优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准设计，鼓励化学需氧量、氨氮、总磷排放浓度达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水体水质标准要求，鼓励现有工程随扩建工程一并完成提标改造工程。 项目熔化废气采取低氮燃烧措施，同时设置干法脱硫+袋式除尘器+SCR脱硝后经不低于15m高排气筒排放；配料搅拌工序粉尘采取袋式除尘器处理，收集粉尘回用，废气可以实现达标排放，满足区域环境质量改善目标的管理要求。项目不涉及重金属废水；本项目废水为生活污水，经化粪池处理后进入市政管网，进入夏邑县第二污水处理厂处理；项目固体废物均采取有效措施合理妥善处置，危险固废交由有资质单位处置，不产生二次污染。 环境风 险防控 1、制定环境风险应急预案，落实环境风险防范和应急措施，强化环境风险防范及应急处置能力，建立“企业-园区-政府”三级环境风险应急联动机制。 2、涉及危险化学品生产、储存、使用的企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 项目严格按要求执行 资源利用效率 要求 1、企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。 2、企业、园区应加大污水回用力度，建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。园区集中供热中心循环冷却系统禁止取用地下水。 本项目按照玻璃熔窑设计的相关标准和规范实施，在过程控制上减少人工操作的中间环节，项目主要生产岗位均采用自动控制，在物 料输送过程中采用自动控制流量计控制流量，在生产工艺、技术水平、装备规格上，严格按照国内行业清洁生产先进性指标建设；选用原辅材料均为低毒或无毒的环境效益较高的原辅材料。玻璃炉窑燃烧清洁能源天然气，原辅材料较清洁；且采取严格治理措施可实现，冷却水循环使用不外排，符合要求 1.3与夏邑县集中式饮用水水源保护区划相符性 1.3.1县级集中式饮用水水源保护区划 根据《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》（豫政办〔2013〕107号）、《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文[2020]56号）文件，夏邑县县级集中式饮用水水源保护区如下： （1）夏邑县二水厂地下水井群（共12眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围40米的区域（1～5号取水井），10～12号井群外包线内及外围40米的区域，6～9号取水井外围40米的区域。 （2）夏邑县三水厂地下水井群（共4眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西40米、南40米、北40米、东0米的区域（1～2号取水井），3号、4号取水井外围40米的区域。 另外，根据现场调查，夏邑县第三水厂共有7眼水源井，其中4眼（1号、2号、3号及4号）水源井为省政府批复的饮用水源，3眼井（5号、6号及7号）为备用水井，这3个备用水井中有1个水井（7号）位于集聚区南区的边界内，目前尚未使用，且夏邑县人民政府承诺关闭6号水源井和7号水源井不再使用。 表6 集聚区附近的饮用水源地情况表 序号 水源地名称 水源地编码 水源地类型 孔井编号 一级保护区 二级保护区 划分范围 面积m2 划分范围 面积m2 1 夏邑县第二水厂水源地 EA3802 4114260 00G02 地下水 1#-5# 水厂边境向外40米的多边形区域 29196 —— —— 6# 以水源地水井为中心，半径取40米的圆形区域 7851 —— —— 7# 7851 —— —— 8# 7851 —— —— 9# 7851 —— —— 10#-12# 各水井外围井的外接多边形为边界，向外40米的多边形区域 17884 —— —— 合计 78484 —— —— 2 夏邑县第三水厂水源地 EA3802 4114260 00G03 地下水 1#-2# 水厂边境向外南40米、北40米、西40米、东0米的多边形区域 27169 —— —— 3# 以水源地水井为中心，半径取40米的圆形区域 7851 —— —— 4# 7851 —— —— 合计 42871 —— —— 1.3.2夏邑县乡镇集中式用用水水源保护区 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫环办〔2016〕23号）文件，夏邑县乡镇集中式饮用水水源保护区如下： （1）夏邑县歧河乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西20米、南15米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （2）夏邑县郭店乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、西20米、北10米的区域。 （3）夏邑县会亭镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：供水站厂区及外围东10米、北10米的区域。 （4）夏邑县罗庄乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：供水站厂区及外围西20米、南15米的区域。 （5）夏邑县马头镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：供水站及外围西10米、南15米的区域。 （6）夏邑县业庙乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西20米、南25米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （7）夏邑县桑堌乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、南25米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （8）夏邑县李集镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西10米、南10米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （9）夏邑县车站镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、北10米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米、西至010县道的区域。 （10）夏邑县杨集镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米、南20米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （11）夏邑县骆集乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西15米、北10米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （12）夏邑县刘店乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米、南20米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （13）夏邑县太平镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 （14）夏邑县孔庄乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西10米、南15米的区域。 （15）夏邑县北岭镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米、北20米的区域。 1.3.3夏邑县千吨万人以上集中式饮用水水源保护区 根据《夏邑县人民政府办公室关于印发夏邑县千吨万人饮用水水源保护区划分的通知》（夏政办[2019]43号），夏邑县具体区划结果详述如下： （1）夏邑县胡桥乡李王庄村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （2）夏邑县北镇乡（现更名为北岭镇）地下水井群2号水源井、3号水源井（已区划1眼，现新增2眼：2、3号水源井） 一级保护区范围：2号井、3号井取水井外围30米区域。 （3）夏邑县火店镇李店村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （4）夏邑县韩道口镇韩西村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井、2号井取水井外围30米区域。 （5）夏邑县孔庄乡地下水井2号水源井、3号水源井（已区划1眼，现新增2眼：2、3号水源井） 一级保护区范围：2号井、3号井取水井外围30米区域。 （6）夏邑县郭店镇冉庙村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （7）夏邑县会亭镇王厂村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 （8）夏邑县业庙乡地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （9）夏邑县马头镇地下水井群2号水源井、3号水源井（已区划1眼，现新增2眼：2号水源井、3号水源井） 一级保护区范围：2号井、3号井取水井外围30米区域。 （10）夏邑县太平镇地下水井群2号水源井、3号水源井、4号水源井（已区划1眼，现新增3眼：2、3、4号水源井） 一级保护区范围：2号井、3号井、4号井取水井外围30米区域。 （11）夏邑县何营乡杨井村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （12）夏邑县桑堌乡地下水井群3号水源井(已区划2眼，现新增1眼：3号水源井) 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （13）夏邑县济阳镇胡楼村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 （14）夏邑县罗庄镇罗东村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （15）夏邑县中峰乡冯楼村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 （16）夏邑县李集镇地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （17）夏邑县李集镇郭庄村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 （18）夏邑县车站红山庙村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （19）夏邑县车站镇地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （20）夏邑县杨集镇地下水井群3号水源井、4号水源井（已区划2眼，现新增2眼：3号、4号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米东至学校区域、4号井取水井外围30米区域。 （21）夏邑县王集乡孙庄村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （22）夏邑县骆集乡地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （23）夏邑县刘店乡地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （24）夏邑县曹集乡马庄村地下水井（1眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区。 （25）夏邑县歧河乡蔡河村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 本项目位于商丘市夏邑高新区，经现场勘查，本项目距离周边饮用水源地均较远，不在饮用水水源保护区范围内，厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水源，符合夏邑县饮用水源保护区划。 1.4备案内容相符性 本项目建设内容与备案相符性分析如下表所示。 表7 项目建设内容与备案相符性分析一览表 类别 备案内容 建设内容 相符性 项目名称 年产5万吨高端轻量化玻璃制品项目 年产5万吨高端轻量化玻璃制品项目 相符 建设单位 河南裕邦玻璃科技有限公司 河南裕邦玻璃科技有限公司 相符 建设地点 商丘市夏邑高新区 商丘市夏邑高新区 相符 总投资 30000万元 30000万元 相符 建设规模 年产5万吨高端轻量化玻璃制品，建设70平方窑炉 年产5万吨高端轻量化玻璃制品，建设70平方窑炉 相符 生产工艺 以天然气为燃料，来熔化玻璃原材料生产轻量化日用玻璃 项目熔化工序采用天然气，工艺为废玻璃-配料搅拌-熔化-瓶胚成型-退火-包装成品-入库，产品为轻量化日用玻璃 相符 主要设备 玻璃窑炉、供料机、行列机、退火炉、拌料加料设备、 空压机、风机、输瓶网袋等。 玻璃窑炉、供料机、行列机、退火炉、拌料加料设备、 空压机、风机、输瓶网袋等。 相符 由上表可知，本项目建设内容与项目备案内容相符。 1.5与相关环保文件相符性分析 项目与相关环保文件相符性分析一览表具体见表8。 表8 项目与相关环保文件相符性分析一览表 项目 相关要求 本项目情况 相符性 《河南省 2023 年蓝天保卫战实施方案》（豫环委办〔2023〕4 号） 强化面源污染治理13.加强扬尘防治精细化管理。开展扬尘治理提升行动，严格落实扬尘治理“两个标准”要求，做好建筑工地、线性工程、城乡结合部等关键部位和重点环节综合治理。 本项目为新建，施工期严格落实六个百分百，设置围挡、洒水等措施后施工期对环境影响较小；项目营运期熔化废气采取低氮燃烧措施，同时设置干法脱硫+袋式除尘器+SCR脱硝+不低15m高排气筒；配料搅拌工序粉尘采取袋式除尘器处理，废气采取相应的治理措施后均可以实现达标排放，项目生产车间、仓库均为封闭式，采取厂区道路硬化、定期洒水抑尘、运输过程物料加盖帆布等措施后，粉尘对周围环境影响较小，能实现厂界达标排放；项目厂区地面均硬化，无裸露土地，裸露土地绿化；项目严格按照环办大气函〔2020〕340号中表19-1中日用玻璃企业绩效分级指标A级企业指标进行建设；项目玻璃炉窑使用天然气清洁能源，退火炉使用电为能源 符合 （五）推进工业企业综合治理 17. 实施工业污染排放深度治理。以钢铁、水泥、焦化、电解铝、氧化铝、砖瓦窑、玻璃、陶瓷、炭素、耐火材料、石灰窑等行业工业窑炉为重点，全面提升污染物治理设施、无组织排放管控和在线监控设施运行管理水平，加强物料运输、装卸储存及生产过程中的无组织排放控制，推进实施清洁生产改造，确保污染物稳定达标排放。2023 年 5 月底前，全面排查除尘脱硫一体化、简易碱法脱硫、简易氨法脱硫脱硝、湿法脱硝、氧化法脱硝等低效治理设施以及低温等离子、光催化、光氧化等 VOCs 简易低效治理设施；取缔直接向烟道内喷洒脱硫脱硝剂等敷衍式治理工艺。10月底前，对无法稳定达标排放的通过更换适宜高效治 理工艺、提升现有治污设施处理能力、清洁能源替代等方式完成分类整治，对人工投加脱硫脱硝剂的简易设施实施自动化改造。20. 稳步推进氨污染防控。21. 建立重点行业工业企业全口径清单。 深入推进能源结构调整。 5. 实施工业炉窑清洁能源替代。在钢铁、建材、有色、石化化工、铸造等重点行业及其他行业加热、烘干、蒸汽供应等环节，加快淘汰不达标的燃煤锅炉和以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的加热炉、热处理炉、干燥炉等炉窑，实施清洁低碳能源或利用工厂余热、集中供热等进行替代；推进陶瓷、氧化铝等行业分散建设的燃料类煤气发生炉采用清洁能源替代，或者采取园区（集群）集中供气供热、分散使用的方式。 《河南省 2023 年碧水保卫战实施方案》（豫环委办〔2023〕5 号） 推动企业绿色转型发展。严格落实环境准入，落实“三线一单”生态环境分区管控体系，构建以“三线一单”为空间管控基础、环境影响评价为环境准入把关、排污许可为企业运行守法依据的生态环境管理框架。在造纸、焦化、氮肥、农副食品加工、皮革、印染、有色、原料药制造、电镀等重点水污染物排放行业，深入推进清洁生产审核，推动清洁生产改造，减少单位产品耗水量和单位产品排污量，促进企业废水厂内回用。 本项目能够满足“三线一单”的相关要求，营运期外排废水为生活污水，经化粪池处理后排入市政管网，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和夏邑县第二污水处理厂收水标准 符合 《河南省 2023 年净土保卫战实施方案》（豫环委办〔2023〕6 号） （二）强化土壤污染源头防控 1.推动涉重金属企业绿色化发展。2.持有条件的县（市、区）开展“无废城市”建设试点，全面加强固体废物治理体系和能力建设。持续开展危险废物专项整治，全面提升危险废物环境监管、利用处置和环境风险防范“三个能力”，推动危险废物监管和利用处置能力改革工作。 项目符合国家当前产业政策，符合夏邑县产业集聚区土地利用总体规划，且项目车间地面、化粪池等均按要求进行建设防渗层，泄露物料能有效隔离与土壤的接触；项目在设计及建设时注重“防扬散、防流失、防渗漏”设施的建设 符合 全面加强固体废物监管。持续开展危险废物排查整治，全面提升危险废物环境监管、利用处置和环境风险防范“三个能力”，推动危险废物监管和利用处置能力改革工作。保障重点建设用地安全利用。 项目能够满足“三线一单”的相关要求，营运期外排废水为生活污水，经化粪池处理后排入市政管网，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和夏邑县第二污水处理厂收水标准 符合 《商丘市“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划》（商政〔2022〕37号） 积极推动产业发展生态化 严格环境准入。从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设，加大钢铁、烧结砖瓦、电解铝等行业落后产能淘汰和过剩产能压减力度。原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉，禁止新增化工园区。国家、省绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到B级以上要求。 加快落后产能淘汰。按照《河南省淘汰落后产能综合标准体系》，落实河南省利用综合标准依法依规推动落后产能退出年度工作方案，严格执行能耗、环保、质量、安全、技术等法规标准，建立淘汰类工业产能和装备清单，对国家和省、市明确的落后生产工艺装备和落后产品，实施落后产能清零行动，持续推进传统产业淘汰升级。 本项目不属于高耗能、高排放和产能过剩等禁止类项目，不属于“两高”行业，不使用煤气发生炉和燃煤锅炉；本项目属于国家允许类项目，符合国家相关产业政策，项目产品为日用玻璃制品，不属于落后产品。项目严格按照环办大气函〔2020〕340号中表19-1中日用玻璃企业绩效分级指标A级企业指标进行建设，项目实施后，在重污染天气预警期间，严格落实当地生态环境主管部门的差异化管控要求 符合 《商丘市“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划》（商政〔2022〕37号） 推进污染深度治理与精细化管理 强化扬尘污染整治。全面推行绿色施工，将绿色施工纳入企业资质评价、信用评价。继续推进道路、水利等线性工程“散尘”治理，强化监督监管实行全方位管控。大力推进道路清扫保洁机械化作业，提高道路机械化清扫率，渣土车实施硬覆盖与全封闭运输。根据大气环境质量改善要求和能源消费结构，逐步扩大高污染燃料禁燃区范围，深入开展禁燃区散煤焚烧及煤场清理专项行动，大力推进农副产品烘干、烤烟、畜牧业生产设施等领域的散煤治理，高污染燃料禁燃区内生产、销售、使用散煤全部清零。强化裸露地面、物料堆场、露天矿山等综合整治。严控平均降尘量，实施网格化降尘量监测考核体系。 项目施工期严格落实六个百分百，设置围挡、洒水等措施后施工期对环境影响较小；项目营运期熔化废气采取低氮燃烧措施，同时设置干法脱硫+袋式除尘器+SCR脱硝+不低于15m高排气筒；配料搅拌工序粉尘采取袋式除尘器处理，废气采取相应的治理措施后均可以实现达标排放，项目生产车间、仓库均为封闭式，采取厂区道路硬化、定期洒水抑尘、运输过程物料加盖帆布等措施后，粉尘对周围环境影响较小，能实现厂界达标排放；项目厂区地面均硬化，无裸露土地，裸露土地绿化；项目严格按照环办大气函〔2020〕340号中表19-1中日用玻璃企业绩效分级指标A级企业指标进行建设 符合 强化水生态环境系统治理 持续削减化学需氧量和氨氮等主要水污染物排放总量，加强总磷、高锰酸盐指数排放控制，力争到2025年，市域水环境质量全面改善。包河宁陈闸、吕楼、马桥，浍河业庙、黄口，沱河老杨楼、张板桥、小王桥等8个国考断面稳定达标，废黄河吴屯水库、惠济河柘城砖桥、王引河祖楼3个国考断面扣除上游来水影响水质稳定达标，包河、东沙河、响河、古宋河、柘城废黄河水质全面改善；水资源保障能力明显提升，消除浍河、沱河、永安沟部分河段断流状况；水生态恢复工作初见成效，王引河、沱河水生态得到初步改善，废黄河完善的水生态系统得到有效保护。县城以上建成区黑臭水体全面消除；城市饮水安全保障水平显著提升。 项目为日用玻璃制品制造，不属于高污染行业企业，满足“三线一单”的相关要求，营运期产生的废水为生活污水，经化粪池处理后进入市政管网能，项目实施后严格按照相关要求申报排污许可证，持证排污，并定期开展企业自行监测 符合 《商丘市“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划》（商政〔2022〕37号） 推进土壤安全利用 加强建设用地准入管理。持续更新建设用地土壤污染风险管控和修复地块名录，严格准入管理。未依法完成土壤污染状况调查和风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。加强建设用地规划、出让、转让、用途变更、收回、续期等环节监管，确保土壤环境保护相关政策要求得到落实。加强暂不开发利用污染地块生态管控，确需开发利用的，依法实施管控修复，优先规划用于拓展生态空间。对暂不开发利用的地块要制定土壤污染风险管控方案，划定管控区域，建立标识、发布公告，定期组织开展土壤环境监测 本项目位于商丘市夏邑高新区，未被列入污染地块名录，所在地块为工业用地，符合夏邑县产业集聚区产业规划和土地利用总体规划。 符合 1.6与河南省“两高”项目管理目录（2023年修订）（豫发改环资【2023】38号）相符性分析 河南省"两高"项目管理目录（2023年修订）分为两类，本项目与豫发改环资【2023】38号文件的相符性分析见下表。 表9本项目与豫发改环资【2023】38号文件的相符性分析 序号 内容 本项目情况 相符性 1 第一类包括：煤电、石化、化工、煤化工、钢铁（不含短流程炼钢项目及钢铁压延加工项目）、焦化、建材（非金属矿物制品，不含耐火材料项目）、有色（不含铜、铅锌、铝、硅等有色金属再生冶炼和原生、再生有色金属压延加工项目）等8个行业年综合能耗量5万吨标准煤（等价值）及以上项目。 本项目属于非金属矿物制品业（C3054日用玻璃制品制造；C3055玻璃包装容器制造），项目建成后，全厂天然气用量为264万m3/a、用电量为200万kW·h/a，新鲜水14400m3/a，年综合耗能3455.25424吨标准煤（折合），不属于“两高”项目。 相符 2 第二类包括:以下19个细分行业中年综合能耗1-5万吨标准煤（等价值）的项目。 11、平板玻璃-平板玻璃制造3041-普通平板玻璃，浮法平板玻璃，光伏压延玻璃，基板玻璃等 本项目为玻璃制品生产企业，不属于平板玻璃制造，不涉及 相符 备注：1.我省"两高"项目管理目录实行动态调整，后续国家对"两高"项目有明确规定的，从其规定。2.改建、扩建"两高"项目均适用此目录，其中改建项目指在原有产能基础上通过等量或减量置换进行整合升级的项目（含涉及主体工程改造项目），扩建项目指在原有产能基础上新增产能的项目，不涉及主体工程、未增加产能的技术改造项目除外。3.本目录自印发之日起执行，豫发改环资〔2021〕977号文中"两高"项目管理目录同步废止，有关事项由省发展改革委负责解释 1.7与与工业和信息化部公告2017年第54号文件的相符性 中华人民共和国工业和信息部公告2017年第54号，对2010年发布的《日用玻璃行业准入条件》进行了修订，形成《日用玻璃行业规范条件（2017年本）》，于2017年11月29日发布实施。本项目为非金属矿物制品业（C3054日用玻璃制品制造；C3055玻璃包装容器制造），本项目与该文件相符性分析见下表10。 表10 本项目与工业和信息化部公告2017年第54号文件相符性分析一览表 序号 日用玻璃行业规范条件（2017年本）具体要求 本项目情况 相符性 一、生产企业和新建、改扩建项目布局 （一） 新建生产企业和新建、改扩建项目选址必须符合本地区城乡规划、生态环境规划、土地利用总体规划要求和用地标准。在下述区域内不得建设日用玻璃生产企业：自然保护区、风景名胜区和饮用水水源地保护区等依法实行特殊保护的地区；城乡规划中确定的居住区、商业交通居民混合区、文化区；永久基本农田保护区。 本项目位于商丘市夏邑县高新区，属于夏邑县产业集聚区西区，厂区用地为工业用地，符合夏邑县产业集聚区相关用地规划。 相符 （二） 原则上控制东中部及产能较为集中且技术水平不高地区新建日用玻璃生产线项目，建设项目重点是对现有生产线进行技术改造和升级以及发展轻量化玻璃瓶罐、高档玻璃器皿和特殊品种的玻璃制品。鼓励日用玻璃生产企业进入工业生产园区。严格限制新建玻璃保温瓶胆项目，重点对现有生产线进行技术改造和升级。 本项目位于夏邑县产业集聚区西区，产品为轻量化玻璃瓶罐、高档玻璃器皿等。 相符 二、生产工艺与装备 （三） 燃料 应优先使用清洁能源。可选用优质煤制热煤气燃料，即用两段煤气发生炉气化含硫量小于0.5%、灰分含量小于10%的优质煤生产的热煤气，通过热煤气管道直接送至玻璃熔窑燃烧。 本项目生产工艺采用清洁能源天然气加热。 相符 （四） 原料及配合料制备系统 硅质原料采用直接袋装进厂或粉料进厂并建有大型硅质原料均化库。采用高精度电子称量系统（动态精度1/500）。岗位粉尘排放达到国家规定相应排放标准。采用优质配合料混合设备和加水、加蒸气过程的自动检测与控制。配合料制备系统应配置快速分析仪器（含在线水分测量、离线成分分析、均匀度测定等）和可追溯的记录系统。玻璃器皿、玻璃仪器及高档白料玻璃瓶项目的配合料制备系统应采用无铁生产工艺技术。使用的碎玻璃应经过清洁处理并达到一定的粒度要求。 本项目硅质原料采用粉料进厂并建有专用原料库。配备高精度电子称量系统（动态精度1/500）。配备除尘设施，可满足特别排放限值。配料混合设备自动控制、检测。配合料制备系统配置快速分析仪器和可追溯的记录系统。生产工艺采用无铁生产工艺技术。外购符合清洁标准的碎玻璃。 相符 （五） 玻璃熔窑 熔窑设计应符合玻璃熔窑设计的相关标准和规范。以天然气、优质燃料油、优质煤制热煤气为主要燃料的玻璃熔窑规模应达到《日用玻璃熔窑的规模》各项指标要求。熔窑要做到定期检查保养，确保达到《日用玻璃熔窑的玻璃熔制质量》和《日用玻璃熔窑能源消耗限额》所列的指标要求。 优化和配置计算机控制系统，控制熔窑温度、窑压、换向、液面及空燃比等参数，确保玻璃熔制过程中各类工艺参数的稳定性和精确性，使熔制温度控制精度达到±3℃，实现低空燃比燃烧。严禁新建燃煤和发生炉煤气的坩埚窑。 本项目按照玻璃熔窑设计的相关标准和规范实施，项目玻璃熔窑采用天然气为燃料，产品为轻量化玻璃瓶罐，玻璃熔窑规模70平方，玻璃熔窑规模严格按《日用玻璃熔窑的规模》各项指标要求建设，熔窑做到定期检查保养，确保各项指标符合要求，同时优化和配置计算机控制系统，确保玻璃熔制过程中各类工艺参数的稳定性和精确性；经计算可知，项目综合能耗指标为69.11kg标准煤/吨产品，耗新水指标为0.288m3/ t产品，符合《日用玻璃熔窑能源消耗限额》所列的指标要求（以天然气为燃料，普通玻璃料单位产品综合能耗 ≤ 320Kgce/t产品要求，玻璃瓶罐企业吨产品耗新水 ≤0.62m3/ t产品）。 相符 （六） 供料道 采用天然气、液化石油气、电等清洁能源，禁止采用洗涤冷煤气和水煤气为加热热源。供料道温度参数采用智能仪表进行实时控制，鼓励采用分布式数字监测和控制系统。供料道均化段末端同一断面各点的玻璃液温度差应不大于9℃。应采用整体顶砖结构及纵向冷却的新型供料道或密闭式供料道并安装底泄料装置。 本项目采用清洁能源为天然气，按照相关标准和规范的要求实施建设。供料道温度参数采用智能仪表进行实时控制。 相符 （七） 成型机 大批量生产的玻璃瓶罐、玻璃器皿、玻璃保温瓶胆，应采用自动化程度高的多组（工位）、多滴成型机械。新建或改扩建小口径玻璃瓶罐生产项目，鼓励采用压吹法工艺生产轻量瓶的成型机械。 本项目采用自动化程度高的多组（工位）、多滴成型机械，项目为新建项目，采用压吹法工艺生产轻量瓶的成型机械。 相符 （八） 退火窑 采用天然气、液化石油气、电等清洁加热能源，严格限制采用洗涤冷煤气和水煤气为加热热源。采用保温、热风循环、网带炉内返回、分区自动控温等节能技术。退火窑温度控制精度为±2℃。 本项目采用的清洁能源为天然气，采用保温、热风循环、网带炉内返回、分区自动控温等节能技术。退火窑温度控制精度±2℃。 相符 （九） 检验与包装 玻璃瓶罐生产线应配备在线自动检测设备，并采用托盘、纸箱等适当包装方式。淘汰麻袋及塑料编织袋包装。 本项目配备在线自动检测设备，包装方式采用托盘、纸箱等。 相符 （十） 理化检验室 必须有设施完善的理化检验室，具备完成相应产品标准规定所要求的自检项目、玻璃生产工艺控制所必须的检测项目的能力。 设置设施完善的理化检验室，具备相应监测能力。 相符 （十一） 其他 选用国家推荐的节能环保型风机、泵类等机电产品。采用变频、永磁等电机调速技术，改善风机及泵类电机系统调节方式，取代传统的闸板、阀门等机械节流调节方式。禁止选用国家已列入淘汰目录的设备。 项目采用节能环保型风机、泵类等机电产品，不使用限制、淘汰类设备。 相符 三、产品质量与品种 （十二） 产品质量 产品质量必须符合相应标准要求。企业应建立产品质量可追溯和责任追究体系，有健全的产品质量保证体系。 本项目产品质量按相应标准要求进行控制。企业按要求建立产品质量可追溯和责任追究体系、有健全的产品质量保证体系。 相符 （十三） 鼓励发展的产品品种 鼓励发展低消耗、低污染、高附加值以及采用新技术的产品，着重鼓励发展以下产品品种： 1.轻量化度不超过1.0的轻量化玻璃瓶罐。（一次性瓶轻量化度按L=0.44×瓶重/满口容重（0.77），回收瓶轻量化度按L=0.44×瓶重/满口容重（0.81））。 2.三氧化二铁含量不超过0.03%，吨制品产值高于4000元的高档玻璃瓶罐。 3.三氧化二铁含量不超过0.02%，吨制品产值高于6500元的高档玻璃器皿。 4.抗水一级的模制瓶、玻管等产品。 / / 四、资源能源消耗和资源综合利用 （十四） 单位产品主要资源消耗应达到《日用玻璃生产资源消耗限额指标》。日用玻璃单位产品综合能耗应达到《日用玻璃产品综合能耗限额指标》。 本项目主要资源消耗、单位产品综合能耗满足相关资源、能耗限额指标。 本项目回收利用废旧玻璃，资源能源综合利用水平满足相关资源能源综合利用指标。经计算可知，项目综合能耗指标为69.11kg标准煤/吨产品，耗新水指标为0.288m3/ t产品，符合《日用玻璃熔窑能源消耗限额》所列的指标要求（以天然气为燃料，普通玻璃料单位产品综合能耗 ≤ 320Kgce/t产品要求，玻璃瓶罐企业吨产品耗新水 ≤0.62m3/ t产品） 相符 （十五） 日用玻璃生产项目资源能源综合利用水平应达到《日用玻璃生产项目资源能源综合利用指标》。鼓励生产企业回收利用废旧玻璃，国家有明确规定的，按国家规定执行。 相符 五、环境保护 （十六） 清洁生产 日用玻璃生产企业应符合清洁生产要求，使用含硫量低的优质燃料，严格控制配合料质量、控制硫酸盐和硝酸盐原料的使用、禁止使用白砒、三氧化二锑、含铅、含镉、含氟（全电熔窑除外）、铬矿渣及其他有害原辅材料，产品后加工工序应使用环保型颜料和制剂；采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头消减污染，提高资源利用效率。新建或改扩建项目应达到《日用玻璃行业清洁生产评价指标体系》中清洁生产先进企业水平。 1.鼓励通过不断改进玻璃熔窑设计、选用低硫优质燃料、控制配合料质量、增加碎玻璃使用比例、优化窑炉运行控制、采用最佳清洁生产适用技术（如：降低空燃比、分段燃烧、降低助燃空气温度、使用低氮氧化物燃烧器等），降低玻璃熔化能耗，减少熔窑吨玻璃液烟气量，有效地降低熔窑吨玻璃液污染物的产生量。 2.生产高附加值的高档日用玻璃产品和特殊品种玻璃产品，鼓励采用氮氧化物产生量较小的全电熔窑或全氧燃烧玻璃熔窑。 3.鼓励企业定期实施清洁生产审核。鼓励企业实施GB/T24001环境管理体系认证。 本项目玻璃炉窑采用天然气，不使用白砒、三氧化二锑、含铅、含镉、铬矿渣等有害原辅材料。本项目不涉及产品后加工工序。项目实施后按要求开展清洁生产审核。 相符 （十七） 污染防治与污染物在线监测 生产企业对污染物排放应采取有效的环境保护措施，并依法取得排污许可；向城镇排水设施排放污水的，还应取得污水排入排水管网许可，污染物排放必须符合国家或地方相关标准要求。 企业应按有关规定安装污染物在线监测系统，自觉接受国家或地方环保部门的监督和检查。 本项目玻璃炉窑采用天然气，项目实施后按要求申报排污许可证，自觉接受国家或地方环保部门的监督和检查。 相符 （十八） 新建、改扩建项目应严格执行《中华人民共和国环境影响评价法》，依法向有审批权的环境保护行政主管部门报批环境影响评价文件。按照环境保护“三同时”要求建设与项目相配套的环境保护措施，并按规定程序实施竣工环境保护验收。 本项目环境影响评价正在办理，项目严格按照“三同时”要求建设，项目设施后按要求申报排污许可证，按规定程序实施竣工环境保护验收。 相符 综上所述，本项目符合《日用玻璃行业规范条件（2017年本）》（工业和信息化部公告2017年第54号）的相关规定。 1.8与《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）相符性分析 本项目属于非金属矿物制品业（C3054日用玻璃制品制造；C3055玻璃包装容器制造），属于《关于印发<重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）>的函》（环办大气函〔2020〕340号）规定的“十九、玻璃”绩效分级重点行业。项目严格按照环办大气函〔2020〕340号中表19-1中日用玻璃企业绩效分级指标A级企业指标进行建设，符合性分析具体见表11。 表11 项目与环办大气函〔2020〕340号中日用玻璃企业绩效分级指标符合性分析一览表 差异化指标 A级企业 本项目情况 相符性 能源类型 全部使用天然气、电 本项目玻璃熔窑使用天然气 相符 装备水平 配料、窑炉：智能化集中控制系统 本项目配料、炉窑均配备智能化集中控制系统 相符 污染治理技术 1、除尘采用静电除尘、袋式除尘或电袋复合除尘等工艺；2、脱硝（除全氧燃烧技术、全电熔炉外）采用低氮燃烧技术+SCR等工艺，或除尘脱硝采用陶瓷一体化处理设施等工艺，玻璃棉行业采用低温熔制（≤1250℃）技术达到排放标准，可不采用脱硝治理工艺；3、脱硫采用石灰石-石膏、半干法或干法等脱硫工艺，全部采用天然气为燃料的碎玻璃等替代原料，达到标准要求，可不增加脱硫工艺；4、日用玻璃喷涂彩装工序VOCs治理采用喷淋洗涤、吸附、氧化等两种及以上组合工艺或燃烧工艺；5、玻璃棉行业等涉VOCs废气经收集后采用燃烧法或过滤+喷淋洗涤+静电吸附组合治理工艺；6、平板玻璃有备用治理措施。 本项目除尘采用袋式除尘工艺；本项目玻璃熔窑使用天然气，脱硝采用低氮燃烧技术+SCR工艺，脱硫采用干法脱硫工艺，本项目不涉及喷涂彩装工序，本项目不属于玻璃棉行业、不属于平板玻璃行业 相符 排放限值 PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于15、50、200mg/m3，日用玻璃喷涂彩装工序、玻璃棉NMHC排放浓度不高于60mg/m3 本项目熔化工序废气颗粒物、SO2、NOx、氨排放浓度分别为1.45、37.1、134.4、1.3mg/m3。项目不涉及NMHC排放 相符 备注：NH3逃逸不高于8mg/Nm3，基准氧含量8%；一年内的稳定达标小时数占比不低于95% 无组织排放 1、采取封闭等有效措施，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸；2、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料封闭储存，采用封闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或封闭车厢等方式输送；3、物料输送过程中产尘点采取有效抑尘措施；4、粒状物料采用封闭方式输送。 本项目厂房均为全封闭厂房，产尘点及车间无可见烟粉尘外逸；除尘灰等粉状物料封闭储存，采用密闭管道输送；物料输送过程中产尘点配备袋式除尘设施，粒状物料采用封闭皮带输送。 相符 生产工艺产尘点（装置）采取封闭并负压集尘等措施。粒状、块状物料应采用封闭储存。 本项目生产工艺产尘点采取封闭、负压集尘，配备袋式除尘设施。粒状、块状物料采用封闭储存。 相符 监测监控水平 主要生产装置安装DCS，重点排污企业主要排放口安装CEMS（PM、SO2、NOx、NMHC、NH3），数据接入DCS，数据保存一年以上。 本项目主要生产装置均配备DCS控制系统，不涉及主要排放口。 相符 环境管理水平 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内第三方废气监测报告。 按要求完善 相符 台账记录：1、生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；2、废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料更换量和时间、脱硫及脱硝剂添加量和时间、含烟气量和污染物出口浓度的月度DCS曲线图等）；3、监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）；4、主要原辅材料消耗记录；5、燃料（天然气）消耗记录。 按要求填报台账记录 相符 人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力 按要求配置 相符 运输方式 1、物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆；2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆；3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。 本项目物料公路运输、厂内运输全部使用达到国五及以上重型载货车辆；厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。 相符 运输监管 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账 按要求建立门禁系统和电子台账。 相符 由表11可知，项目符合环办大气函〔2020〕340号中表19-1中日用玻璃企业绩效分级指标A级企业指标要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 为满足市场需求，河南裕邦玻璃科技有限公司决定投资30000万元在商丘市夏邑高新区建设年产5万吨高端轻量化玻璃制品项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部16号令，2021年1月1日修正）规定，等的规定，本项目属于“二十七、非金属矿物制品业30 57玻璃制品制造305 玻璃制品制造”类项目，项目熔化工序使用天然气加热，因此，本项目应编制环境影响报告表。具体见表12。 表12 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版） 报告书 报告表 登记表 二十七、非金属矿物制品业30 57 玻璃制造304；玻璃制品制造305 平板玻璃制造 特种玻璃制造；其他玻璃制造； 玻璃制品制造（电加热的除外；仅切割、打磨、成型的除外） / 受河南裕邦玻璃科技有限公司（委托书见附件1）委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作，接受委托后，我公司组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，编制了本项目的环境影响报告表。 1、工程位置及周围环境概况 本工程位于商丘市夏邑高新区，属于夏邑县产业集聚区西区，厂区总占地面积约29524.2m2，根据现场查看，目前现状为农田，北隔康复西路约60m为华盛木业，西侧为农田，南约10m为张彭庄，东隔道路为农田，东约140m为新视野塑胶厂房，东北约160m为河南吉马玻璃制品有限公司，西北约80m为西郊燃气，东北约400m为郭娄村，西约130m为沱河，西隔沱河约270m为后刘庄，西南约420m为张大庄。 项目周围环境示意图见附图3。 2、产品方案 工程产品方案一览表见表13。 表13 本工程产品方案一览表 序号 产品名称 年产量 备注 1 轻量化玻璃制品 5万吨 包括玻璃瓶、杯子、器皿等，根据客户订单需求生产 3、工程主要建设内容 工程总投资30000万元，本项目新建建筑面积12082.87m2，包括生产车间、仓库、办公等，项目平面布置见附图3；本项目主要建设情况详见表14。 表14 本项目主要建设情况一览表 序号 建筑物名称 建筑面积（m2） 1 主体工程 生产车间 1座，建筑面积6048m2，封闭，位于厂区东北，包含熔化炉、成型生产线、退火炉等 2 储运工程 产品仓库 1座，建筑面积3590.87m2，封闭式钢结构 原料仓库 1座，建筑面积1944m2，封闭式钢结构，包含配料系统 3 辅助工程 办公室及其他配套设施 1座，建筑面积500m2 4 公用工程 供水 市政供水 供电 当地市政供电 供气 熔化炉使用的燃料为天然气，市政天然气管网提供 5 环保工程 废气 配料搅拌工序产生的粉尘 车间全封闭+袋式除尘器（2套） 熔化工序产生的废气 采用低氮燃烧器，设置干法脱硫+袋式除尘器+SCR脱硝+不低于15m高排气筒（DA001） 废水 生活污水 经化粪池处理后，进入市政管网 噪声 基础减震、厂房隔声、绿化吸收等，同时加强设备维护、运输车辆慢行禁鸣等 固废 一般固废暂存间一座、危废暂存间1座 生活垃圾箱若干 4、工程主要设备 本工程主要设备情况见表15。 表15 本工程主要设备一览表 序号 品 名 型号 数量（台） 备注 1 配料系统 / 1 包含玻璃破碎机 2 熔化炉 70m2 1 以天然气为燃料 3 制瓶机（行列机） HGD(6，8） 6 为全自动式 4 供料机 GS660-150J-1 6 5 推瓶机 BLDTXXXX 6 6 提送机 HST 6 7 电加热退火炉 6 热风循环 8 模具冷却风机 8 9 空压机 6 10 输瓶网袋 6 11 水泵 DEC-2FS 5 注：经查阅《产业结构调整指导目录》（2019年本），项目所用设备不在限制类和淘汰类内，符合产业政策。 5、工程主要原辅料 按照《日用玻璃行业规范条件（2017年本）》（工业和信息化部公告2017年第54号）的相关规定，本项目严格控制配合料质量、控制硫酸盐和硝酸盐原料的使用，不使用白砒、三氧化二锑、含铅、含镉、含氟、铬矿渣及其他有害原辅材料，本项目主要原辅材料及能源消耗情况如下表16。 表16 本工程主要原辅材料消耗量一览表 序号 名称 年最大用量 设计最大储存量 单位 储存方式 备注 1 碎玻璃 19117 800 吨 原料库 外购符合清洁标准的碎玻璃，碎片状，可直接用于生产，汽运 2 石英砂 19167 800 吨 原料库 外购，颗粒状，汽运 3 方解石 3333 140 吨 原料库 外购，颗粒状，汽运 4 长石 3333 140 吨 原料库 外购，颗粒状，汽运 5 纯碱 4500 195 吨 原料库 外购，粉末状，袋装，汽运 6 澄清剂 58 2.4 吨 原料库 外购，颗粒状，袋装，汽运 7 氢氧化铝 380 15.5 吨 原料库 外购，粉末状，袋装，汽运 8 硝酸钠 117 4.8 吨 原料库硝酸钠暂存区 外购，粉末状，袋装，汽运 9 纸箱 306 12.6 万个 原料库 外购，汽运 10 纸箱托盘 10 0.4 万个 原料库 外购，汽运 11 脱硫剂（NaHCO3） 10.5 0.35 吨 原料库 外购，粉末状，袋装，汽运 12 脱硝剂（尿素） 14.6 0.48 吨 原料库 外购，袋装，汽运 13 水 14400 / 吨 / 市政供水 14 电 200万 / Kwh / 当地供电电网 15 天然气 264万 / m3/a / 市政天然气，熔化工序每吨产品约用52.8m3天然气 本项目主要原辅材料组分、理化性质如下表所示。 表17 主要原辅材料重要组分、理化性质一览表 序号 名称 重要组分及理化特性 1 碎玻璃 Na2O·CaO·6SiO2，主要成分是硅酸盐复盐，是一种无规则结构的非晶态固体。本项目使用的碎玻璃主要为外购的免清洗玻璃渣，无色透明，是由石英砂、方解石、纯碱、硝酸钠等制造而成，不含白砒、三氧化二锑、铅、铬矿渣及其他有害成分。 2 石英砂 SiO2，分子量：60.084；密度（室温）：2.2g/cm3；熔点：1650(±50)℃；沸点：2230℃；溶解度：0.012g/100ml(水中)。 3 方解石 CaCO3，外观性状：白色固体状，无味、无臭。相对密度2.71。分解温度：825～896.6℃分解；熔点：1339℃；不溶于水；分子量：100.09。 4 长石 钾、钠、钙及钡等碱金属和碱土金属的铝硅酸岩矿物。其主要化学成分为SiO₂、Al₂O₃、K₂O、Fe₂O₃、Na₂O、CaO，是重要的造岩矿物。 5 纯碱 Na2CO3，常温下为白色无气味的粉末或颗粒，有吸水性，熔点：851℃；分解温度：1744℃；分子量：105.99沸点：1600℃；密度：2.532g/cm³。 6 澄清剂 硫酸盐型澄清剂，主要是硫酸钠、硫酸钡、硫酸钙等，硫酸盐的分解温度较高，属高温澄清剂。硫酸盐作为澄清剂时最好与氧化剂硝酸盐配合使用，不能与还原剂合用，以防硫酸盐低温分解。不属于危险化学品。 7 氢氧化铝 化学式Al(OH)3，是铝的氢氧化物。白色非晶形的粉末，密度：2.40g/cm3，熔点：300℃，水溶解性：不溶，储存条件：库房通风低温干燥。氢氧化铝既能与酸反应生成盐和水又能与强碱反应生成盐和水，因此它是一种两性氢氧化物。由于又显一定的酸性，所以又可称之为铝酸（H3AlO3）。 8 硝酸钠 硝酸钠，是一种无机物，化学式为NaNO3。分子量84.99。吸湿性无色透明三角系晶体。加热至380℃时分解。极易溶于水、液氨，能溶于甲醇和乙醇，极微溶于丙酮，微溶于甘油。溶于水时吸热，溶液变冷，水溶液为中性。属于危险化学品，有毒，半数致死量(兔，经口)1.955g阴离子/kg。危险性类别：氧化性固体，类别3；严重眼损伤/眼刺激，类别2B；生殖细胞致突变性，类别2；特异性靶器官毒性-一次接触，类别1；特异性靶器官毒性-反复接触，类别1。 本项目硝酸钠设置专门硝酸钠暂存区，储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃，相对湿度不超过80%。应与还原剂、活性金属粉末、酸类、易(可)燃物等分开存放，切忌混储。储区应备有合适材料收容泄漏物。 9 碳酸氢钠 NaHCO₃，白色粉末或单斜晶结晶性粉末，比重2.159。无臭、味咸，可溶于水，不溶于乙醇。水溶液呈微碱性。受热易分解。在潮湿空气中缓慢分解。 表18本项目能源消耗汇总 序号 能源 年消耗量 千克标准煤 总用量kgce 本项目综合能耗指标（kg标准煤/吨产品） 折算系数① 用量kgce 1 电 200万kw·h 0.1229kgce/kw˙h 245800 3455254.24 69.11 2 天然气 264万m3 1.2143kgce/m3 3205752 3 新水 14400m3 0.2571 kgce/m3 3702.24 ①折算系数参考 《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2020） 经计算可知，项目综合能耗指标为69.11kg标准煤/吨产品，耗新水指标为0.288m3/ t产品，符合《日用玻璃熔窑能源消耗限额》所列的指标要求（以天然气为燃料，普通玻璃料单位产品综合能耗 ≤ 320Kgce/t产品要求，玻璃瓶罐企业吨产品耗新水 ≤0.62m3/ t产品）。 6、工作制度与劳动定员 本工程劳动定员为150人，工作制度实行三班制，每班工作8小时，年工作时间为300天。 7、工期安排 项目计划安排建设期3个月，预计开工时间为2023年9月底，竣工时间为2023年12月底。 8、厂区平面布置 项目平面布置较为简单，生产车间位于厂区东部，仓库位于厂区西部，仓库自北向南依次为原料库、配料房、产品仓库，办公区位于厂区北侧，大门朝北，项目整体按工艺流程布置，合理布置车间内平面图，玻璃熔化炉布置在车间内北部，设备区布置在车间内北部，尽量远离南侧敏感点张彭庄，项目平面布局合理。工程平面布置图见附图2。 9、公用设施 （1）供排水 本工程用水主要为工艺及冷却用水、生活用水。 工艺及冷却用水：项目供料及成型过程需用冷却水进行间接冷却，根据建设单位提供设计资料，循环水量约100m3/h，冷却塔平均每天运行24小时。根据《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T 50050-2017），冷却塔蒸发损失水量，可按下列经验公式计算： Qe=k•Δt•Qr 式中：Qe——蒸发水量（m3/h）； Qr——循环冷却水量（m3/h）； Δt——冷却塔进水与出水温度差，℃；本项目取 10℃； k——蒸发损失系数，1/℃；本项目按环境气温 25℃，系数取 0.0015/℃； 经计算，项目冷却塔蒸发损耗水量为 1.5t/h，则冷却塔蒸发损耗需补充水量为36t/d。 生活用水：本工程劳动定员150人，根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T 385-2020）可知，生活用水量按80 L/人•d计，则生活用水量为12m3/d（3600m3/a），产污系数以0.8计，则生活污水产生量为9.6m3/d（2880m3/a）。生活污水经化粪池（1座，15m3，本次新建）处理后进入市政管网，进入夏邑县第二污水处理厂处理。 本工程用水平衡图见图1。 图1 工程水平衡图 （单位：t/d） （2）供电 项目用电由当地电网提供，能够满足要求。 （3）供暖 项目无集中供暖，办公室采用冷暖空调。 消防设施 项目消防系统设有干粉灭火器等。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程： 施工期工艺流程： 本项目新项目，新建车间、仓库、办公室等，施工期会产生机械噪声、扬尘、生活废水及固体废物，其简单的施工流程及各阶段主要污染物产生情况见图2。 图2 施工期施工流程及主要污染源情况简图 营运期工艺流程： 项目生产工艺流程及产污环节见下图3所示。 图3 项目玻璃瓶、杯、器皿等生产工艺流程及产污环节示意图 生产工艺流程简述： ①投料（配料）：将外购原辅材料投入自动化配料系统通过自动化配料系统自带的计量装置控制各种原料的进入量，然后经过密闭输送机输送至混料机进行混料，形成配合料备用。配料过程密闭，投料口拟设置“集气罩+布袋除尘器”收尘，将产生的粉尘引至袋式除尘器处理后排放。 ②加热熔化：配合料通过封闭转运罐转运至供料机通过准确的给料将配合料输送到天然气加热玻璃熔炉中，将混合料加热至1500℃高温熔化成玻璃液，时间一般为30h。玻璃窑炉分为玻璃熔制、热能供给、余热回收和排烟供气四个部分。首先是由排烟供气部提供预热空气进入蓄热室，热的空气进入玻璃熔制部分的熔化部，由热能供给部的小炉产生火焰提供热量，使由供料池加入的配合料熔化为玻璃液，通过工作部的澄清和冷却后进入供料槽。 熔化工序产生的废气经干法脱硫+袋式除尘器+SCR脱硝处理后由一根不低于15m高的排气筒排放。 ③供料：采用滴料式供料机进行供料，供料机主要包括冲头、剪刀、料筒、料碗组成，首先在自身的重力作用下，料盆内的玻璃液从料碗口中缓慢流出，形成料滴的头部，紧接着处于供料机最高点的冲头开始下降，开始先做等速下冲，随后加速，迫使玻璃液从碗口加速挤出。随后冲头开始加速上升，等玻璃液达到规定尺寸后剪刀剪切料滴，剪下的料滴被导入制瓶机中。供料过程中采用循环冷却水进行冷却，便于剪切滴料，定期补充损耗。 ④制瓶（杯、器皿等）：玻璃液经供料机在温度降至800℃左右达到制瓶、杯、器皿等所需温度，将玻璃液球投入料槽通过制瓶机初模，然后再进入成模，经制瓶机吹制成瓶、杯、器皿等。成型用空气由螺杆式空压机提供。制瓶（杯、器皿等）过程中采用循环冷却水进行冷却，定期补充损耗。 ⑤退火：将成型的半成品经输送系统进入电能退火窑进行退火，炉内温度一般控制在520-550℃，退火时间一般在5h-10h之间。退火的主要作用为防止玻璃制品急剧降温后产生冷爆，经升温、保温、缓冷、快冷四个阶段完成产品退火。退火工序使用电热式退火炉，不产生污染物。 ⑥检验：退火后的产品经检验，检验合格的产品进行包装入库，残次品收集后回用于配料系统再次利用。 ⑦成品：成品玻璃杯、器皿包装后入库待售；成品玻璃瓶则进入后加工工段进一步加工。 主要产污环节 本工程运营期污染物为废气、废水、噪声、固体废物，具体见表19。 表19 本工程主要污染工序一览表 污染类别 产生工序 污染因子 处置措施 废气 投料（配料）过程 颗粒物 车间全封闭+袋式除尘器 熔化工序 颗粒物、SO2、NOx、氯化氢、氟化物 低氮燃烧器，设置干法脱硫+袋式除尘器+SCR脱硝+不低于15m高排气筒 废水 职工生活废水 COD、SS、氨氮、BOD等 经化粪池处理后排入市政污水管网 冷却水 SS 冷却水池循环使用，不外排 噪声 设备噪声及运输车辆 噪声 选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声等 固废 投料工序袋式除尘器 收集的粉尘 全部回用于生产，综合利用 炉窑袋式除尘器 收集的粉尘 交建材厂使用 检验工序 残次品 回用 生产过程 一般固废废包装袋 外售综合利用 废气脱销过程 废催化剂 交由有资质单位处理 职工生活 生活垃圾 定期交由环卫部门处置 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）基本污染物环境质量现状评价 本项目位于商丘市夏邑高新区，根据环境空气质量功能区划分，项目所在区域应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。为了解项目所在区域环境质量达标情况，本次评价选用2021年作为评价基准年，其中获取连续1年中不少于324个日均值数据，每月不低于27个有效数据（其中2月不低于25个），数据有效性满足GB3095-2012和HJ663中关于数据统计的有效性规定，经统计分析环境质量调查数据统计结果如下表20。 表20 夏邑县2021年空气质量现状评价表 单位：μg/m3 监测 区域 监测因子 监测值 标准值 超标倍数 是否达标 夏 邑 县 PM2.5 年均值 45 年均：35 0.29 超标 24h平均第95百分位数 123 24h平均：75 0.64 超标 PM10 年均值 82 年均：70 0.17 超标 24h平均第95百分位数 172 24h平均：150 0.17 超标 SO2 年均值 7 年均：60 0 达标 24h平均第98百分位数 16 24h平均：150 0 达标 NO2 年均值 21 年均：40 0 达标 24h平均第98百分位数 54 24h平均：80 0 达标 CO 24h平均第95百分位数 1.0 24h平均：4 0 达标 O3 8h平均第90百分位数 158 8h平均：160 0 达标 由表20可知，夏邑县2021年大气环境中大气环境中SO2、NO2、CO、O38h浓度均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM2.5、PM10平均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。因此，项目所在区域为不达标区。 针对环境空气质量不达标的现状，夏邑县严格按照《河南省 2023 年蓝天保卫战实施方案》（豫环委办〔2023〕4 号）、《关于印发商丘市2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（商环委1号）等相关文件要求，通过控制扬尘污染、推进工业企业综合治理、深入推进能源结构调整等方面的行动，项目所在区域环境空气质量将会逐步得到改善。 （2）特征污染物环境质量现状评价 本次评价委托河南鼎晟检测技术有限公司对项目特征污染物氯化氢、氟化物、氨、臭气浓度、TSP进行了监测，监测时间为2023年08月08日至08月10日，监测点位为南侧约10m的张彭庄（张彭庄与项目厂址较近，故监测点位考虑张彭庄），监测报告见附件5，监测结果见表21。 表21 其他污染物环境质量监测结果表（单位：μg/ m3） 监测 点位 污染物 平均 时间 评价 标准 监测浓度范围 最大浓度 占标率% 达标 情况 张彭庄 氨 1h平均 200 30-51 25.5 达标 HCl 日均 15 未检出 / 达标 1h平均 50 未检出 / 达标 氟化物 日均 7 0.85-1.02 14.6 达标 1h平均 20 0.7-1.2 6 达标 臭气浓度 1h平均 / 未检出 / 达标 TSP 日均 300 161-168 56 达标 由上表可知，补充监测和调查期间，区域内张彭庄监测点氨1h均值均满足《环境影响评价技术导则大气环境》附录 D 表 D.1 其他污染物空气质量浓度参考限值要求；HCl、氟化物日均值、1h平均值均满足《环境影响评价技术导则大气环境》附录 D 表 D.1 其他污染物空气质量浓度参考限值要求；TSP日均浓度监测值均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 2、水环境质量现状 项目冷却水循环使用不外排，生活废水经厂区化粪池处理后经市政污水管网进入夏邑县第二污水处理厂处理，处理达标后最终进入沱河，沱河属淮河流域，规划为IV类标准要求，本次评价采用商丘市生态环境局网站公布的商丘市水质自动监测站周报（2023年第26周、2023年第27周）中沱河永城张板桥断面监测数据，数据统计见表22。 表22 地表水环境质量监测结果 单位：mg/L 监测点位 NH3-N 总磷 沱河永城张板桥断面 2023年第26周 0.07 0.182 2023年第27周 0.11 0.164 标准值 1.5 0.3 由上可知沱河永城张板桥断面水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）IV类标准要求。 3、声环境质量现状 根据现场调查，距项目最近的敏感点为南侧约10m的张彭庄，本次评价委托河南鼎晟检测技术有限公司在南侧约10m的张彭庄设置了一个监测点位（监测报告见附件5），声环境监测于2023年8月10日进行，监测1天，昼间、夜间各监测一次，南侧约10m的张彭庄监测结果昼间49dB（A），夜间40dB（A），监测结果显示，昼间、夜间均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类标准的要求。 4、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》， 原则上不开展地下水和土壤环境质量现状调查，且本项目严格按要求做好分区防渗措施，不存在地下水、土壤污染途径，因此不进行地下水、土壤质量现状调查。 5、生态环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》， 本项目位于商丘市夏邑高新区，用地范围内不含有生态环境保护目标，因此不进行生态环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目周边500m范围内大气环境保护目标见表23和附图2。本项目厂界外50m范围内声环境敏感目标为南侧约10m的张彭庄；厂界外500m范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；项目不涉及地下水环境、生态环境保护目标。 表23主要环境空气、声环境保护目标明细表 名称 坐标/m 保护对象 保护 内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m X Y 环境空气 张彭庄 116.09831 34.24595 居民区 人群 二类 南 10 郭娄村 116.10354 34.24861 居民区 人群 二类 东北 400 后刘庄 116.09429 34.24994 居民区 人群 二类 西 270 张大庄 116.08283 34.24535 居民区 人群 二类 西南 420 声环境 张彭庄 116.09831 34.24595 居民区 人群 二类 南 10 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 施工期颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求：1.0mg/m3。 本项目为玻璃制品制造，运营期废气执行《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）表1标准玻璃熔窑：颗粒物30mg/m3、SO2100mg/m3、NOx500mg/m3、氯化氢30mg/m3、氟化物5mg/m3、氨逃逸8mg/m3，亦满足河南省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1：玻璃制品行业，颗粒物10mg/m3、SO2100mg/m3、NOx300mg/m3、氨逃逸8mg/m3要求，同时满足环办大气函〔2020〕340号中表19-1中日用玻璃企业绩效分级指标A级企业指标要求（即PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于15、50、200mg/m3、氨逃逸8mg/m3）。 运营期厂界无组织颗粒物执行河南省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表3无组织排放浓度限值，即企业边界周界外最高允许排放浓度1.0mg/m3。 2、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体见表24。 表24 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别 昼间 夜间 标准值 70 55 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类，具体标准限值见表25。 表25 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别 昼间 夜间 3 65 55 3、废水 项目废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及夏邑县第二污水处理厂收水水质标准，具体见表26；夏邑县第二污水处理厂执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 表26《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值 单位：mg/L 指标名称 pH SS COD 氨氮 BOD5 三级标准数值 6-9 400 500 - 300 夏邑县第二污水处理厂进水水质数值 6-9 300 400 30 250 表27 城镇污水处理厂污染物排放一级A标准值 单位：mg/L 污染物 CODcr BOD5 SS 氨氮 浓度限值 50 10 10 5 4、固废 固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2023）》。 |
| 总量 控制 指标 | 1、总量控制分析 1.1大气污染物总量控制指标 项目熔化炉燃料为天然气，采用低氮燃烧器，产生的废气经干法脱硫+袋式除尘器+SCR脱硝处理后由一根不低于15m高的排气筒排放，污染排放情况为NOx22.85t/a、二氧化硫6.3t/a。经分析，项目颗粒物排放量约0.3254t/a，其中有组织排放量约0.2465t/a、无组织排放量约0.0789t/a。 故本项目大气污染物总量控制指标为：NOx22.85吨/年。本项目NOx从夏邑县华盛木业有限公司2020年生物质锅炉治理工程中减排NOx30.2吨、商丘义达热力有限公司2020年燃煤锅炉治理工程中减排NOx9.1吨、夏邑县琪瑞食品有限公司2016年燃煤锅炉治理减排8.82吨中替代，本项目NOx排放量为22.85t/a，倍量替代量45.7t/a，替代完成后夏邑县华盛木业有限公司、商丘义达热力有限公司、夏邑县琪瑞食品有限公司剩余NOx削减量为2.42吨。 1.2水污染物总量控制指标 本项目工艺冷却水全部循环使用，不外排；外排废水为职工生活废水，废水量2880t/a，化粪池处理后的生活污水进入市政管网，即纳管量COD 0.734t/a、氨氮0.072t/a，随后进入夏邑县第二污水处理厂进一步处理，处理后满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A的标准限值（COD50 mg/L、氨氮5 mg/L）要求，外排至沱河，故本项目总量申请指标按COD50 mg/L、氨氮5 mg/L计，经计算本项目总量申请控制指标COD 0.144t/a、氨氮0.0144t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目为新建，生产车间、仓库、办公室等均为新建，项目周围社会依托条件较好，施工人员依托周围基础设施。 本项目施工期对环境产生的影响主要有施工扬尘、建筑施工废水、施工噪声、建筑垃圾等。 1、大气环境影响分析 I施工扬尘 项目施工期扬尘产生的主要环节为：场地平整、土方挖掘、建筑垃圾和建筑材料的运输。根据现场查看，距本项目最近敏感点为南约10m的张彭庄，距离较近，故本工程施工期应注意施工扬尘的防治问题，须制定必要的防止措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。施工现场必须设置控制扬尘污染责任标志牌，标明扬尘污染防治措施、主管部门、责任人及环保监督电话等。 根据《河南省 2023 年蓝天保卫战实施方案》（豫环委办〔2023〕4 号）、《关于印发商丘市2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（商环委1号）等文件通知的相关要求，提出施工期扬尘污染防治对策如下： （1）严格落实施工工地“六个百分百”，即：施工现场百分百围挡，物料堆放百分百覆盖，裸露地面百分百绿化或覆盖，进出车辆百分百冲洗，拆除和土方作业百分百喷淋，渣土运输车辆百分百封闭。施工工地现场禁止搅拌混凝土、现场配置砂浆。 （2）施工单位施工过程中要做到精细化管理，并做好施工人员教育培训工作，树立环保意识，施工过程中对运载车辆及时清洗，严禁沾满泥土车辆驶出施工场地，运载车辆不得超载、冒顶装卸，以减少抛洒，施工垃圾不得现场焚烧或高空直接抛洒至地面，尽量避免扬尘污染；工程施工所用混凝土不得搅拌，必须采用罐装水泥，避免现场混凝土搅拌引起扬尘污染。 （3）建设单位必须委托具有资格的运输单位进行渣土、垃圾、混凝土、预拌砂浆等物料运输，双方签订扬尘污染治理协议，共同承担扬尘污染治理责任。根据建设单位提供资料，项目施工期无废弃土方产生；物料运输车辆必须随车携带驾驶证、行车证、营运证、建筑垃圾运输许可证和装卸双向登记卡。建筑垃圾清运车辆全部实现自动化密闭运输,统一安装卫星定位装置,并与主管部门联网。 （4）施工现场沿工地四周连续设置稳固、整齐、美观的围挡（墙），围挡（墙）高度不低于2.5m，围挡（墙）间无缝隙，底部设置防溢座，顶端设置压顶。工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目防护网或防尘布；扬尘施工工地没围挡、不覆盖一律不得开工。 （5）运载水泥、建筑材料及建筑垃圾的车辆要使用遮雨布遮盖或使用密闭运输车，减少散落，施工场地需设置洗车平台，车辆行驶出装、卸场地前用水将轮胎冲洗干净；运输车辆驶出施工现场前要将车轮和槽帮冲洗干净，确保车辆不带泥土驶离工地；施工场地内运输道路及时清扫冲洗，以减少汽车行驶扬尘；运输车辆行驶路线应避免穿越城市中心区，尽量避开居民点和环境敏感点。严禁使用敞口运输车运输施工垃圾。杜绝超高、超载和沿路洒落等违法运输行为。 （6）施工现场应保持场容场貌整洁，场区大门口及主要道路、加工区必须做成混凝土地面，并满足车辆行驶要求。其他部位可采用不同的硬化措施，但现场地面应平整坚实，不得产生泥土和扬尘。施工现场围挡（墙）外地面，也应采取相应的硬化或绿化措施，确保干净、整洁、卫生，无扬尘和垃圾污染。 （7）合理设置出入口，采取混凝土硬化。出入口应设置车辆冲洗设施，设置冲洗槽和沉淀池，保持排水通畅。并配备高压水枪，明确专人负责冲洗车辆，确保出场的垃圾、物料及大型运输车辆100%清理干净，不得将泥土带出现场。应在出入口设置固定式车辆自动清洗设备。 （8）施工现场应砌筑垃圾堆放池，墙体应坚固。建筑垃圾、生活垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，日产日清。 （9）四级以上大风天气或市政府发布空气质量预警时，严禁进行土方开挖、回填等可能产生扬尘的施工，同时覆网防尘。施工现场应保持环境卫生整洁并设专人负责，清扫前应洒水，避免扬尘污染。每天洒水1-2次，扬尘严重时应增加洒水次数。 施工期间燃油机械设备较多，且一般采用柴油作为动力。禁止非国六车进入施工现场，燃柴油的大型施工运输车辆如自卸车、载重汽车等尾气排放量及污染物含量均较燃汽油车辆高，作业时会产生一些废气，其主要污染物为NOx、CO和THC。施工机械燃料以轻质柴油为主，燃油机械在使用轻质柴油时，燃烧废气中NOx、CO和THC排放量较少，且项目施工机械布设较分散，产生的污染物经自然扩散浓度很小，对周围大气环境影响较小。为了有效控制施工机械、车辆尾气污染，评价建议运输车辆禁止超载，不得使用劣质燃料；严格执行汽车排污监管办法相关规定，避免排放黑烟。经采取以上措施后，施工机械、车辆尾气对项目周围环境影响较小。 经采取以上措施后，施工期扬尘能得到有效控制，有效缓解了对周围敏感点的影响。 2、水环境影响分析 施工期的废水主要有建筑施工废水及施工人员产生的生活污水。由于施工较为分散且废水产生量较小，应收集排入临时沉淀池（1座，1m3）进行处理，用于洒水抑尘，以减小对环境的影响。施工人员不在场地吃住，水质简单，施工人员生活污水经化粪池处理后进入市政管网。 由于施工期有限，在采取上述处理措施后，评价认为施工期的废水对周围环境的影响较小。 3、声环境影响分析 本项目施工期间的噪声源主要来自于推土机、土石方及建筑材料运输汽车等设备噪声，设备噪声源强值78～95dB（A），根据现场查看，距本项目最近敏感点为南约10m的张彭庄，项目施工期短暂，且夜间不施工，为减小施工噪声对周围环境的影响，评价建议项目在施工期间应严格按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求执行，合理安排施工作业时间；尽量采用低噪声设备，避免高噪音设备同时作业，高噪声设备尽量布置在厂区北侧，尽量远离南侧敏感点张彭庄且周围设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响。 4、固体废物环境影响分析 施工期产生的固体废弃物主要有建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。废弃建材放置在临时设置的建筑垃圾堆放场，根据其性质和用途，实现回收利用，不可回收利用的部分集中堆放，定期清理并及时清运到指定的建筑垃圾场处理；施工人员产生的生活垃圾分类收集后，统一交由环卫部门处理。经过以上措施，施工期固体废物对周边环境影响较小。 5、生态环境影响分析 根据现场查看，项目现状为农田（已规划为工业用地，属于集聚区范围内），主要植被为农作物、野生草本植物等。项目施工建设会对周围的生态环境影响造成一定程度的水土流失，改变了原有地貌，造成地表植被量的减少。建设中的地基开挖、回填、道路的铺设等都不可避免的产生弃土、弃渣。建设过程中应尽可能做到挖填平衡。 同时项目建成后，周边将配套建设种植树木等绿化植物，具有良好的绿化和水土保持功用，对于维护项目区周围的生态环境起到一定的作用。 综合分析而言，项目施工期会对局部生态环境造成一定程度的影响，运营后，通过场区及周围的绿化，除被永久性占用外，部分地段植被可以通过绿化措施得到恢复，项目的建设不会对生态环境造成较大的影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 废气 项目运营期产生的大气污染物主要为投料（配料）工序产生的粉尘，熔化工序产生的废气（颗粒物、SO2、NOx、氯化氢、氟化物）。项目破碎是针对生产过程残次品进行破碎成碎片，破碎过程密闭，无粉尘产生。 （1）投料（配料）工序产生的粉尘 本项目配料平台、配料等工艺过程均为全封闭式，各物料投入配料机过程会产生投料粉尘，本项目粉尘产生系数参考《散逸性工业粉尘控制技术》一书：“玻璃制造厂，原料接收粉尘系数为0.5kg/t生产玻璃、配料称重粉尘系数为0.01kg/t生产玻璃、原料混合粉尘系数为0.02kg/t生产玻璃”。本项目年产5万吨玻璃制品，则该过程粉尘产生量为26.5t/a。 该工序废气经配套的2套袋式除尘器处理，处理后的废气经全封闭措施（全封闭式厂房）后无组织排放，集气效率按95%计，袋式除尘器的处理效率按99%计，参考《逸散型工业粉尘控制技术》，全封闭措施（全封闭式厂房）的控制效率95%-99%（本次评价取最小值95%）；则粉尘（颗粒物）的无组织排放量为0.0789t/a、无组织排放速率为0.0526kg/h（每天按配料投料5小时计）。 （2）熔化工序产生的废气 熔化工序产生的废气主要包括燃料燃烧废气和玻璃熔化过程产生的废气，根据建设单位提供的资料，项目玻璃制品生产过程不使用白砒、三氧化二锑、含铅、铬矿渣及其他有害原辅材料，产生的窑炉烟气中不含砷、铅、锡、锑等。 项目窑炉采用天然气作为燃料，产生的烟气中主要污染物为烟尘、NOx、SO2、氯化氢、氟化物，具体来源如下： 烟尘主要来源：在加料过程中少部分原料被带入烟气中；熔炉中易挥发物质（部分金属氧化物，如Na2O）高温挥发后冷凝生产烟尘；燃料燃烧后生成的烟尘。 SO2主要来源：项目不使用煤粉等，烟气中SO2主要为燃料中本身含的硫燃烧产生和原料澄清剂中硫酸钠的高温分解。 NOx主要来源：原料中少量含氮物质的高温分解氧化；②燃料中的N在高温下与O2反应生成NOx；进入玻璃窑炉的空气中的N2与O2在高温下剧烈反应生成NOx，即热力型NOx。窑炉烟气中以热力型NOx为主。 氟化物、氯化氢：本项目只有购买的碎玻璃中可能含有少量氯化物和氟化物，生产过程中使用的原料如纯碱中会含有微量的氯元素。参考《日用玻璃工业污染物排放标准》（二次征求意见稿）编制说明“表 6 日用玻璃大气污染物初始排放水平”，氯化氢初始吨产品排放量（我国排放水平估计）为0.03-0.23kg/t，氟化物初始吨产品排放量（我国排放水平估计）为 0.002-0.045kg/t，考虑到本项目中氯化物、氟化物含量较低，因此本次评价取其平均值氯化氢 0.13kg/t产品，氟化物0.024 kg/t产品。 根据生态环境部公布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年版）中3055 玻璃包装容器制品制造行业系数表，燃天然气池窑，废气量3399Nm3/t-产品，颗粒物0.493kg/t-产品，SO21.26kg/t-产品，NOx4.57kg/t-产品。经核算，项目熔化工序废气的产生量见表28。 表28 熔化工序废气产生情况一览表 污染源 废气量m3/a 污染源名称 排放方式 产生量t/a 产生速率kg/h 产生浓度mg/m3 处理措施 熔化工序 1.7×108 颗粒物 有组织 24.65 3.42 144.8 低氮燃烧器，干法脱硫+袋式除尘器SCR脱硝+不低于15m高排气筒（DA001） SO2 有组织 63 8.75 370.6 NOx 有组织 228.5 31.74 1344.3 氯化氢 有组织 6.5 0.9 38.1 氟化物 有组织 1.2 0.167 7.07 根据企业提供的《河南裕邦玻璃科技有限公司窑炉烟气脱硝除尘项目技术文件》，该方案由徐州龙源环保设备有限公司设计，企业拟采取的措施为： a采用低氮燃烧器，减小NOx产生。 b对废气进行进行脱硝、脱硫、除尘处理。项目脱硝采用选择性催化还原脱硝技术（SCR），采用尿素作为还原剂，其热解制得还原剂氨，尿素不易燃烧和爆炸，无色无味，运输、储存、使用比较简单安全。工艺为SCR：尾气出来后进入排气混和管，在混和管上安装有尿素计量喷射装置，喷入尿素水溶液，尿素在高温下发生水解和热解反应后生成 NH3，在SCR系统催化剂表面利用 NH3还原 NOX，排出 N2。根据本次脱销效率按90%计。 窑炉烟气除尘采用袋式除尘器，除尘效率约为99%；项目脱硫采用干法脱硫，本项目使用的脱硫剂为NaHCO3，工艺为干法脱硫：烟气进入脱硫反应器后， 细粉状的碳酸氢钠(小苏打)同时被注入，在添加剂的促进作用下，碳酸气钠被烟气的高温激活，体积膨胀增加，分解成高反应和吸附活性的碳酸钠等。碳酸钠与烟气高度混合后，进而与其中的 SO2、HCl等酸性气体发生反应，生成硫酸钠等钠盐，烟气中大部分的硫分得以脱除。此外，钠基成分的脱硫剂会在烟道和除尘器内，继续与烟气中的二氧化硫反应，从而使烟气得到绝对的净化。项目窑炉烟气先经法脱硫装置进行脱硫，随后再经多管换热器后进入高温袋式除尘器除尘（布袋釆用PTFE材质耐260度高温），再经SCR低温脱硝系统脱硝处理后，最终通过1根不低于15m高排气筒排放。查询《固体废物处理工程技术手册》（聂永丰主编，化学工业出版社）中表 4-6-24，单独采用干式方法处理酸性废气时去除效率为50%，配合袋滤式除尘器时去除效率为95%，结合项目废气设计方案，本项目配套袋式除尘器，从保守角度考虑，HCl的去除率按 70%考虑、二氧化硫的去除率按90%计、氟化物按 60%考虑。 在脱硝过程排放的烟气中有少量的NH3，本次评价根据郑州市华源玻璃制品有限公司玻璃制品生产建设项目例行监测数据确定本项目氨排放源强。郑州市华源玻璃制品有限公司位于郑州市新郑市梨河镇炎黄大道北侧，主要从事玻璃瓶罐的生产，类比可行性分析见表29。 表29 类比项目与本项目对比情况一览表 基本情况 郑州市华源玻璃制品有限公司玻璃制品生产建设项目 本项目 一致性 主要原辅料 碎玻璃、石英砂、方解石、长石、纯碱、澄清剂、氢氧化铝、硝酸钠等 碎玻璃、石英砂、方解石、长石、纯碱、澄清剂、氢氧化铝、硝酸钠等 一致 燃料 玻璃熔炉以天然气为燃料 玻璃熔炉以天然气为燃料 一致 生产工艺 废玻璃、石英砂等-配料搅拌-熔化-瓶胚成型-退火-包装成品-入库 废玻璃、石英砂等-配料搅拌-熔化-瓶胚成型-退火-包装成品-入库 一致 工艺设备 50m2玻璃窑炉等 70m2玻璃窑炉 规格不一致 产品种类 年产 6 万吨玻璃瓶 年产 5 万吨玻璃瓶等 种类基本一致 废气治理措施 低氮燃烧器，废气经SCR脱硝+干法脱硫+袋式除尘器处理，SCR脱硝使用尿素作为还原剂 低氮燃烧器，干法脱硫+袋式除尘器+SCR脱硝，SCR脱硝使用尿素作为还原剂 一致 由表29可知，本项目与类比对象在主要原辅料、炉窑燃料、生产工艺、产品种类、废气治理措施等均一致，该项目使用的脱硝方法与本项目一致，均为SCR脱硝，且使用尿素作为还原剂，仅炉窑规格不一致，故NH3的源强类比该项目可行。根据收集到的该项目监测数据可知，该项目氨排放量约为0.0375kg/h，本项目年产5万吨高端轻量化玻璃制品，经类比可知本项目氨排放量约为0.031kg/h。 经采取以上措施治理后，颗粒物、SO2、NOx的排放浓度分别能够达到10mg/m3、50mg/m3、200mg/m3要求，则该工序废气产排情况见下表30。 表30 熔化工序废气产排情况一览表 污染物 排放方式 产生量（t/a） 产生速率kg/h 治理措施 去除率 排放量t/a 排放 速率kg/h 排放浓度mg/m3 颗粒物 有组织 24.65 3.42 低氮燃烧器，干法脱硫+袋式除尘器+SCR脱硝+不低于15m高排气筒 99% 0.2465 0.0342 1.45 SO2 有组织 63 8.75 90% 6.3 0.875 37.1 NOx 有组织 228.5 31.74 90% 22.85 3.17 134.4 NH3 有组织 / / / 0.223 0.031 1.3 氯化氢 有组织 6.5 0.9 70% 1.95 0.271 11.5 氟化物 有组织 1.2 0.167 60% 0.48 0.067 2.84 由上表可知，项目熔化工序产生的废气经废气处理设施处理后，颗粒物、SO2、NOx、氯化氢、氟化物、氨排放浓度满足《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）表1标准玻璃熔窑：颗粒物30mg/m3、SO2100mg/m3、NOx500mg/m3、氯化氢30mg/m3、氟化物5mg/m3、氨逃逸8mg/m3要求，亦满足河南省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1：玻璃制品行业，颗粒物10mg/m3、SO2100mg/m3、NOx300mg/m3、氨逃逸8mg/m3要求，同时满足环办大气函〔2020〕340号中表19-1中日用玻璃企业绩效分级指标A级企业指标要求（即PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于15、50、200mg/m3、氨逃逸8mg/m3）。 根据现场查看，距厂界最近的敏感点为为南约10m的张彭庄，项目合理布置厂区平面布置，车间位于项目区东部，产品仓库、原料仓库位于厂区西侧，玻璃熔化炉布置在车间内北部，设备区均布置在车间内北部，尽量远离南侧敏感点张彭庄（根据建设单位设计资料，玻璃熔化炉距离南侧敏感点张彭庄约150m），且项目生产车间、仓库、配料房均为封闭式，废气均采取治理措施后可以实现达标排放，故项目废气对周围环境影响较小。 （4）非正常工况污染物排放情况 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），非正常排放包括设备检修、污染物排放控制措施达不到应有效率、工艺设备运转异常等。 本工程非正常工况主要为袋式除尘器、脱硫、脱硝设施失效。考虑在此情景下，本项目废气污染物产生情况及排放情况，具体见下表31。 表31 本工程非正常工况下废气污染物产生情况一览表 序号 污染源 非正常排放原因 污染物 非正常排放浓度mg/m3 非正常排放速率kg/h 单次持续时间 年发生频次 应对措施 1 熔化工序排气筒 袋式除尘器失效 颗粒物 144.8 3.42 以1h计 1次 日常加强管理，定期对设备维护 脱硫设施失效 SO2 370.6 8.75 以1h计 1次 日常加强管理，定期对设备维护 氯化氢 38.1 0.9 氟化物 7.07 0.167 脱硝设施失效 NOx 1344.3 31.74 以1h计 1次 日常加强管理，定期对设备维护 由上表可知，项目一旦废气处理设施发生故障，将不满足环保要求，故项目应加强对设备的日常维护、保养，出现故障立即更换，确保废气得到有效收集，同时也减少废气聚集带来的安全隐患；废气处理设计过程中注重加强气流的组织和引导，确保废气被有效收集，减少短流、绕流及死角现象出现；加强设备的日常维护和检修，出现破损、螺栓、密封条等损坏，立即解决，减少无组织排放；加强废气袋式除尘装置、脱硫脱硝装置的日常监测，及时监控污染物治理效果，发现故障或效率降低立即停产检修，直至排除故障；建立环保设施运行台账。 （5）本项目排放口基本情况 本项目废气治理设施情况见表 32，排气口基本情况见表33。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“66玻璃制品制造305 其他”类项目，排污许可证管理类别为玻璃制品制造简化管理。参考《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）及《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）等，本项目熔化废气排放口按严格主要排放口计。 表32 本项目废气治理设施情况表 处置措施 去除率 是否为可行技术 低氮燃烧器，SCR脱硝 90% 是（根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）等中污染治理设施名称及工艺确定） 袋式除尘器 99% 干法脱硫 HCl的去除率 70%、二氧化硫去除率90%、氟化物的去除率 60% 表33 本工程废气排放口基本情况 编号及名称 排气筒坐标 排气筒参数 类型 排放标准 经度 纬度 高度 (m) 内径 (m) 温度 (℃) DA001，熔化工序排气口 116.09863 34.24841 15.0 0.6 25 主要排放口 排放浓度满足《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）表1标准玻璃熔窑：颗粒物30mg/m3、SO2100mg/m3、NOx500mg/m3、氯化氢30mg/m3、氟化物5mg/m3、氨逃逸8mg/m3要求，亦满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1标准（玻璃制品行业，颗粒物10mg/m3、SO2100mg/m3、NOx300mg/m3），同时满足环办大气函〔2020〕340号中表19-1中日用玻璃企业绩效分级指标A级企业指标要求（即PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于15、50、200mg/m3） （6）废气例行监测计划 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“66玻璃制品制造305 其他”类项目，排污许可证管理类别为玻璃制品制造简化管理。参考《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）及《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《河南省 2020 年污染源自动监控设施建设方案》、《排污单位自行监测技术指南 平板玻璃行业》（HJ988-2018）等的相关规定和本项目废气排放情况，结合本项目废气污染物的产排情况，提出本项目的废气污染物监测计划，详见下表。 表34本工程废气监测计划一览表 类别 监测点位置 监测因子 监测频率 废气 DA001，熔化工序排气口 颗粒物、NOx、SO2 自动监测 烟气黑度 1次/每年 NH3 1次/半年 氯化氢 1次/半年 氟化物 1次/半年 无组织在厂界上风向一个点、下风向 3 个点 颗粒物 1次/半年 废水 （1）废水污染源强 经分析，项目冷却水循环使用不外排，项目生活污水产生量为9.6m3/d（2880m3/a）。经调查，生活污水中污染物浓度为COD300mg/L、BOD200mg/L、SS250mg/L、NH3-N25mg/L；生活污水经化粪池（1座，15m3）处理后经市政管网进入夏邑县第二污水处理厂处理。 （2）废水处理措施的可行性 本项目生活污水主要污染物产排情况见表35。 表35 生活污水主要污染物产排一览表 单位： mg/L 废水性质 COD BOD5 SS 氨氮 处理前 产生浓度（mg/L） 300 200 250 25 化粪池处理效率（%） 15 28 45 / 处理后 排放浓度（mg/L） 255 144 137.5 25 排放量（t/a） 0.734 0.415 0.396 0.072 （GB8978-1996）表4三级标准 500 300 400 / 达标情况 达标 达标 达标 / 夏邑县第二污水处理厂进水水质要求 400 250 300 30 （GB18918-2002）一级A的标准 排放浓度（mg/L） 50 10 10 5 排放量（t/a） 0.144 0.0288 0.0288 0.0144 由上表可知，本项目生活废水经化粪池处理后能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足夏邑县第二污水处理厂进水水质要求进入市政管网，即纳管量COD 0.734t/a、氨氮0.072t/a，随后进入夏邑县第二污水处理厂进一步处理，处理后出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A的标准限值（COD50 mg/L、氨氮5 mg/L）要求，故本项目总量申请指标按COD50 mg/L、氨氮5 mg/L计，经计算本项目总量申请控制指标COD 0.144t/a、氨氮0.0144t/a。 （3）废水进入夏邑县第二污水处理的厂可行性 污水处理厂概况：夏邑县第二污水处理厂位于产业集聚区内，跨越大道南侧，杜庄西，占地面积103亩。夏邑县第二污水处理厂一期工程规模为日处理生活污水2万吨，扩建工程规模为日处理工业废水2万吨，收水范围为：夏邑县产业集聚区（包括西区、南区）及夏邑县城部分区域，收水面积18.89km2。处理工艺为：将生活污水（一期工程）与工业废水（扩建工程）分开收集，进入污水处理厂后，分别进行预处理，再经厌氧+卡鲁赛尔氧化沟+深度处理工艺处理后就近排入沱河，出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。 接纳本项目废水可行性：本项目所在区域处于夏邑县第二污水处理厂的收水范围内，管网已经铺设，本项目废水产生量9.6t/d，仅占污水处理厂处理能力的0.048%，且厂区废水总排口的出水水质满足污水处理厂进水水质要求。 因此，本项目废水进入夏邑县第二污水处理厂处理措施可行。 综上所述，本项目废水治理设施及控制措施可行。 （4）项目废水污染物排放信息 项目废水污染物排放信息如下。 表36废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水 类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口 类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 生活废水 COD、BOD5、氨氮、SS 夏邑县第二污水厂 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律 TW001 三格化粪池 / DW001 是 企业总排口（一般排放口） 表37 废水间接排放口基本情况表 排放口 编号 排放口地理坐标 废水排放量/ (万t/a) 排放 去向 排放 规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L） DW001 E116.09979 0.288 夏邑县第二污水厂 时间段比较集中，整体无规律 / 夏邑县第二污水厂 COD BOD5 氨氮 SS COD：50 氨氮：5 SS：10 BOD5：10 N34.24848 表38废水污染物排放执行标准表 序号 排放口 编号 污染物 种类 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 名称 浓度限值/(mg/L) 1 DW001 COD 夏邑县第二污水厂设计进水指标要求 400 NH3-N 30 SS 300 BOD5 250 表39 废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度/ (mg/L) 日排放量/(t/d) 年排放量/(t/a) 1 DW001 COD 50 4.8×10-4 0.144 NH3-N 5 4.8×10-5 0.0144 SS 10 9.6×10-5 0.0288 BOD5 10 9.6×10-5 0.0288 全厂排放口合计 COD 0.144 氨氮 0.0144 SS 0.0288 BOD5 0.0288 （5）监测计划 本项目外排废水主要为生活污水，经化粪池预处理后排入市政污水管网，进入夏邑县第二污水处理厂进一步处理；依据《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020），单独排入公共污水处理设施的生活污水，可不开展自行监测。因此，本项目废水污染物监测计划不做要求。 3、噪声 本工程产生噪声的设备主要为配料系统、熔化炉、行列机、投料机、供料机、空压机等产生的噪声，项目选用低噪声设备，类比同类项目设备噪声源强，噪声源强在65-90dB(A)，采取减震、隔声、消声、绿化等措施，同时加强设备日常维护、运输车辆慢行禁鸣等措施，噪声源强可降至35-60dB(A)之间。具体见表40、表41。 表40项目噪声源强调查表（室外声源） 序号 声源名称 型号 空间相对位置 声源源强 声源控制措施 运行时段 x y z 声功率级/dB(A) 1 风机 / 40.5 45.4 1.2 90/1 进出口安装消声装置，底座设置减振垫并设置隔声罩，同时加强设备维护管理等措施 7200h 注：表中坐标以厂界中心（116.098129,34.247921）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向 |

|  | 序号 建筑物名称 声源名称 型号 声源源强 声源控制措施 空间相对位置/m 距室内边界距离/m 室内边界声级/dB(A) 运行时段 建筑物插入损失 / dB(A) 建筑物外噪声声压级/dB(A) 声功率级/dB(A) X Y Z 东 南 西 北 东 南 西 北 东 南 西 北 建筑物外距离 1 原料仓库 破碎机 90 减震、隔声、消声等，同时加强设备维护等 -42.9 11.4 1.2 24.0 9.8 18.3 31.5 76.7 76.8 76.7 76.7 1800h 32.0 44.7 44.8 44.7 44.7 1 2 生产车间 熔化炉 70m2 85 33.6 21.7 1.2 25.4 112.2 23.5 18.4 68.4 68.4 68.4 68.4 7200h 32.0 36.4 36.4 36.4 36.4 1 3 制瓶机,6台（按点声源组预测） HGD(6，8） 85（等效后：92.8) 46.9 2 1.2 11.3 93.2 37.5 36.9 76.3 76.2 76.2 76.2 32.0 44.3 44.2 44.2 44.2 1 4 供料机,6台（按点声源组预测） GS660-150J-1 75（等效后：82.8) 19 11.1 1.2 39.6 100.9 9.3 30.1 66.2 66.2 66.4 66.2 32.0 34.2 34.2 34.4 34.2 1 5 推瓶机,6台（按点声源组预测） BLDTXXXX 70（等效后：77.8) 46.9 -28.9 1.2 10.0 62.4 38.7 67.7 61.3 61.2 61.2 61.2 32.0 29.3 29.2 29.2 29.2 1 6 电加热退火炉,6台（按点声源组预测） 75（等效后：82.8) 29.1 -35.3 1.2 27.5 55.1 21.1 75.5 66.2 66.2 66.2 66.2 32.0 34.2 34.2 34.2 34.2 1 7 模具冷却风机,8台（按点声源组预测） 85（等效后：94.0) 14.6 -39.2 1.2 41.9 50.4 6.8 80.6 77.4 77.4 77.7 77.4 32.0 45.4 45.4 45.7 45.4 1 8 空压机,6台（按点声源组预测） 90（等效后：97.8) 32.1 2.5 1.2 26.1 93.0 22.7 37.6 81.2 81.2 81.2 81.2 32.0 49.2 49.2 49.2 49.2 1 9 水泵,5台（按点声源组预测） DEC-2FS 90（等效后：97.0) 42.9 -66.4 1.2 12.4 24.8 36.1 105.3 80.5 80.4 80.4 80.4 32.0 48.5 48.4 48.4 48.4 1 注：表中坐标以厂界中心（116.098129,34.247921）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向 |
| --- | --- |

|  | 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），工业声源有室外和室内两种声源，应分别计算。本次噪声预测采用点声源处于半自由空间的几何发散。 室外声源在预测点产生的声级计算模型： 无指向性点声源几何发散衰减： LA（r）=LAW-20lgr-8 式中：LA（r）——距声源 r 处的 A 声级，dB（A）； r——预测点距离声源的距离（m）； LAW——点声源 A 计权声功率级，dB； 室内声源等效室外声源声功率级计算方法： 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或 A 声级分别为 Lp1 和 Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出： L p2=Lp1-（TL+6） （B.1） 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，B； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量，dB。 工业企业噪声计算： 设第 i 个室外声源在预测点产生的 A 声级为LAi，在 T 时间内该声源工作时间为it；第 j 个等效室外声源在预测点产生的 A 声级为LAj，在 T 时间内该声源工作时间为jt，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T ——用于计算等效声级的时间，s； N ——室外声源个数； it ——在 T 时间内 i 声源工作时间，s； M ——等效室外声源个数； jt ——在 T 时间内 j 声源工作时间，s。 厂界噪声贡献值结果表 本工程完成后，工程厂界噪声贡献值见表42。 表42 工程厂界噪声贡献值结果表 单位：dB(A) 项目预测点 空间相对位置 噪声贡献值 执行标准 达标情况 X Y Z 东厂界 75.7 34.8 1.2 38.3 GB12348-2008 3类标准：昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A) 达标 南厂界 69.8 -70.1 1.2 37.3 达标 西厂界 -69.1 -9 1.2 27.1 达标 北厂界 50.3 82.5 1.2 36.6 达标 由表42可见，本工程建设完成后，通过车间隔声及距离衰减后，建设项目厂界噪声预测值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准［昼间≤65dB（A）、夜间≤65dB（A）]的要求。项目噪声等声级线图见图1。 图1项目噪声预测等声级线分布图 噪声污染防治措施 为尽量减少本项目建成后运营噪声对周边声环境的影响，本环评建议建设单位采取相应的噪声防治措施如下： （1）优化工艺流程，在设备选型上，首先选用装备先进的低噪声设备，并采取适当的降噪措施，如设备基础设置衬垫，使之与建筑结构隔开。 （2）高噪声设备尽量布置在室内，主要噪声设备加装减振、隔声、消声装置。项目合理布置厂区平面布置，车间位于项目区东部，产品仓库、原料仓库位于厂区西侧，玻璃熔化炉布置在车间内北部，设备区位于车间内北部，尽量远离南侧敏感点张彭庄（根据建设单位设计资料，玻璃熔化炉距离南侧敏感点张彭庄约150m），且项目生产车间、仓库均为封闭式。 （3）在设备、管道设计中，注意防振、防冲击，以减轻振动噪声，并应注意改善气体输送时流场状况，以减少空气动力噪声。 （4）建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能。 （5）对车辆交通噪声评价建议采取以下措施：在场区内设置减速带及减速措施，控制车辆行驶速度在5km/h以内，降低车辆轮胎与地面摩擦噪声；在厂区门口及内部设置禁鸣标志，并对驾驶员进行定期培训、检查，严禁随意鸣笛；加强管理，严格按照作息时间进行工作，严禁夜间22:00-次日6:00进行运输等相关作业。 声环境保护目标噪声预测结果 声环境保护目标噪声预测结果与达标分析表见表43。 表43 声环境保护目标噪声预测结果与达标分析表 序号 声环境保护目标名称 噪声背景值/dB（A） 噪声现状值/dB（A） 噪声标准/dB（A） 噪声贡献值/dB（A） 噪声预测值/dB（A） 较现状增量/dB（A） 超标和达标情况 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 1 南约10m的张彭庄 49 40 49 40 60 50 27.5 27.5 49 40.2 0 0.2 达标 达标 由表43可以看出，在敏感点南侧约10m的张彭庄，经预测，昼间、夜间可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，因此，本项目对区域声环境影响较小。 噪声监测计划 参考《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）的相关规定，结合本项目周边环境保护目标分布情况，本项目厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标（张彭庄）。提出本项目的噪声监测计划，详见下表。 表44本项目噪声监测计划一览表 类别 监测点位置 监测因子 监测频率 噪声 厂界四周（厂界外1m） 等效连续A声级 每季度一次 声环境保护目标 张彭庄 等效连续A声级 每年一次 4、固体废物 本工程固体废物主要有主要有投料（配料）工序袋式除尘器收集的粉尘及配料房地面收集粉尘、炉窑袋式除尘器收集的粉尘、检验工序产生的残次品、废包装袋、废催化剂、职工生活垃圾。 投料（配料）工序袋式除尘器收集的粉尘、地面沉降收集粉尘：经计算，投料（配料）工序袋式除尘器收集的粉尘量为24.92t/a，地面沉降收集粉尘为1.5t/a，合计26.42t/a，这部分粉尘经收集后回用于生产。 炉窑袋式除尘器收集的粉尘：经计算，炉窑袋式除尘器收集的粉尘量为24.4t/a，这部分粉尘经收集后外售给建材厂综合利用。 检验工序产生的残次品：项目检验工序会不可避免出现部分残次品，残次品约占0.5%，故残次品产生量约为250t/a，残次品经破碎后回用于生产。 一般固废废包装袋：本项目所用的纯碱、澄清剂、氢氧化铝等原辅材料均采用吨袋袋装，年使用量合计5055t，废包装袋年产生量50550个，以每个废包装袋0.02kg计，则废包装袋产生量约1.01t/a，收集后外售综合利用。 废催化剂：项目废催化剂主要为 SCR 脱硝过程中产生的危废，产生量约为 2.5t/2a，暂存于危废暂存间（一座，5m2，位于原料仓库内西北），交由有资质单位处理。 生活垃圾：本工程劳动定员150人，生活垃圾按每人 0.5kg/d 计，则产生量为22.5t/a，集中收集后由环卫部门定期运往垃圾中转站。 本工程固体废物产排情况一览表见表45。 表45 工程固体废物产排情况一览表 名称 产生环节 物理形态 产生量 主要成分 固废性质 处置量 处理措施 除尘器收集的粉尘 投料（配料）除尘过程 固态 24.92t/a 粉尘 一般固废 24.92t/a 收集后回用于生产 地面沉降收集粉尘 投料（配料）过程 固态 1.5t/a 粉尘 一般固废 1.5t/a 收集后回用于生产 除尘器收集的粉尘 炉窑除尘过程 固态 24.4t/a 粉尘 一般固废 24.4t/a 收集后外售给建材厂综合利用 残次品 检验过程 固态 250t/a 残次品 一般固废 250t/a 经破碎后回用于生产 一般固废废包装袋 生产过程 固态 1.01t/a 废包装袋 一般固废 1.01t/a 收集后外售综合利用 废催化剂 SCR脱硝过程 固态 2.5t/2a 钒钛废催化剂 危险固废 2.5t/2a 交由有危废处理资质单位处理 生活垃圾 职工生活 固态 22.5t/a / 一般固废 22.5t/a 集中收集后由环卫部门定期运往垃圾中转站 项目拟设置固废暂存间1座，位于原料库东北，约30m2，企业应做好固废台账记录，并按生态环境部发布的《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（公告2021年第82号）中规定的台账管理要求执行，产废单位应当设立专人负责台账的管理与归档，一般工业固体废物管理台账保存期限不少于5年。 项目危废暂存间要求：项目设置1座危废暂存间（5m2，位于原料仓库内西北），危险废物收集储存过程需按下列要求进行管理： 危险废物的收集包装： a．有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备。 b．危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。 c．危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。 d.不得与不相容的废物混合或合并存放，也不得将非危险废物混入危险废物中贮存。 危险废物的暂存要求： 危险废物堆放场应满足GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2023）》有关规定及环保部2023年第5号文中相关修订： a．按GB15562.2《环境保护图形标识－－固体废物贮存（处置）场》及其修改单设置警示标志。 b．贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 c．贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 d．贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施。 e．贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 危险废物转移严格按照《危险废物转移管理办法》（部令第23号）执行。 本项目危废详情、防治措施见表46，贮存场所污染防治措施情况见表47。 表46 本项目危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险特性 污染防治措施 1 废催化剂 HW50废催化剂 772-007-50 2.5t/2a SCR脱硝过程 固态 钒钛废催化剂 钒钛废催化剂 2年 T 交由有资质单位处理 表47 本项目危险废物贮存场所基本情况表 序号 贮存场所名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积（m2） 贮存方式 贮存能力（t） 贮存周期 1 厂区危废暂存间 废催化剂 HW50废催化剂 772-007-50 原料仓库内西北侧 5 防漏胶袋存放 3 不超过1年 综上，采取上述措施后，评价认为项目产生的各类固废做到了“减量化、资源化、无害化”的相关要求，不对外界构成新的污染源。 5、地下水环境分析 本工程建设完成后，冷却水循环使用不外排，工程生活污水经化粪池处理后进入市政管网；项目无工艺废水排放，不存在重金属等污染物；危废暂存在危废暂存间内，地面按规范做好防渗、防泄漏等措施，不会产生垂直入渗；正常情况下不会对地下水环境造成污染。化粪池或循环水池破损有可能造成废水下渗造成地下水污染。危废包装容器破损，同时危废暂存间地面防渗层破损，导致有害物泄露并渗入土壤进入地下水，污染地下水。主要污染物类型为有机污染物，如COD、氨氮等。 为控制对地下水环境的不利影响，针对上述污染源及污染途径，本项目采取的防治措施如下： （1）源头控制：加强管理，安排专人定期检查巡视危废暂存间、化粪池、循环冷却水池等污水处理设施各构筑物情况，发现异常及时进行处理。 （2）分区防渗：按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中的有关要求进行分区防渗。项目防渗分区情况及要求见表48。 表48 防渗分区划分情况及要求 分区 区域 防渗要求 重点防渗区 危废暂存间、硝酸钠原料库、化粪池 等效黏土防 渗区Mb≥6.0m，K≤1×10 -7 cm/s；或参照GB18598执行；池体及地面基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s 一般防渗区 其他原料库、循环冷却水池、生产车间、一般固废暂存间 等效黏土防渗区Mb≥1.5m，K≤1×10 -7 cm/s，或参照GB16889执行；混凝土防渗层抗渗等级不应小于P6，其厚度不宜小于100mm，其防渗层性能与1.5厚粘土层( 渗透系数≤10-7cm/s) 等效 简单防渗区 办公区等 采用混凝土铺设，一般地面硬化 运营过程中对危废暂存间、化粪池、循环水池、原料库、生产车间等按相关要求做好防腐防渗措施。采取上述措施后，本项目营运期对地下水环境影响较小。 6、土壤环境分析 本工程建设完成后，冷却水循环使用不外排，工程生活污水经化粪池处理后进入市政管网；项目无工艺废水排放，不存在重金属等污染物，正常情况下不会产生地面漫流；化粪池、仓库、循环水池、生产区等均做好相关防渗措施，不会产生垂直入渗；本项目排放废气污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，均不属于土壤污染因子，因此不会发生大气沉降污染土壤。因此项目正常运行情况下，对土壤无污染途径。 事故情况下，本项目生活污水化粪池、循环水池等防渗层若发生破损，致使周边土壤受到的污染。危废包装容器破损，同时危废暂存间地面防渗层破损，导致有害物泄露并渗入土壤，污染土壤。 项目土壤主要污染物类型为有机污染物，如COD、氨氮等。 为有效防治土壤环境污染，项目运营期应采取以下防治措施： a源头控制措施：减少污染物排放，定期对废气治理设施、危废暂存间、化粪池、循环水池等进行巡查，确保其正常运行。同时厂内地面硬化、厂区周围加强绿化。 b分区防渗：根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），并结合厂区各生产功能单元是否可能对地下水造成污染及其风险程度，将本项目污染区的防渗级别划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。防渗措施要求见表48。 按照有关的规范要求采取上述污染防渗措施，可以避免项目对周边土壤产生明显影响，营运期土壤污染防治措施是可行的。 7、环境风险分析 （1）风险源调查 本项目所用原料碎玻璃、石英砂、方解石、长石、纯碱、澄清剂、氢氧化铝、硝酸钠等，玻璃熔炉所用燃料为天然气，产品为轻量化玻璃制品，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表B.1，本项目涉及的风险物质为天然气、硝酸钠。根据建设单位提供资料，项目采用市政天然气，风险事故主要存在于天然气的使用、硝酸钠的暂存和使用。天然气理化性质及危害见表49。硝酸钠理化性质及危害见表17。 表49天然气理化性质及危险特征一览表 天然气 主要成分 甲烷 外观与性质 无色、无味气体，有毒，可引起火灾、爆炸 甲烷 分子式 CH4 蒸汽压 53.32Kpa/-168.8℃ 分子量 16 闪点 -188℃ 沸点 -161.5℃ 相对密度（水=1） 0.42（-164℃） 溶解性 极难溶于水 爆炸极限 5.0%～15.4% 燃烧性 易燃，与空气混合能形成爆炸混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险 危险标记 4（易燃气体） 毒理性 毒性 属剧毒类 急性毒性 小鼠吸入2%浓度×60分钟，麻醉作用；兔吸入2%浓度×60分钟，麻醉作用 健康危害 甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%-30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时远离，可致窒息死亡。皮肤接触液化的甲烷，可致冻伤。 危险特性 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氟化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触反应剧烈。 经分析可知，天然气、硝酸钠为风险物质，项目生产中可能发生的事故主要为天然气、硝酸钠泄露以及爆炸、火灾等引发的次生/伴生污染物排放情形。具体如下： 物料储存泄露事故分析：本项目采用市政天然气，天然气阀门破裂可导致天然气泄漏，污染环境空气威胁人群健康。硝酸钠原辅料容器包装袋破损，同时车间/仓库地面防渗层破损破损，导致有害物泄露并渗入土壤进入地下水，污染地下水和土壤。 中毒事故分析：天然气具有易燃、易爆、易流动和易扩散的特点，一旦发生泄漏，泄漏的燃气与空气形成爆炸性混合物，遇热火或明火极易发生爆炸和火灾的危险，如果泄漏的燃气被大量的吸入人体内，还会使人中毒甚至死亡。项目使用市政天然气，天然气门阀作为风险源。硝酸钠对皮肤、粘膜有刺激性。氧化血液中的亚铁为高铁，失去携氧能力。大量口服中毒时，患者剧烈腹痛、呕吐、血便、休克、全身抽搐、昏迷，甚至死亡。 燃气管道腐蚀穿孔，其主要表现形式有：外壁防腐由于施工质量或外来破坏等原因形成破损点后，与土壤接触形成化学和电化学腐蚀。阴极保护失效。长期置于潮湿及腐蚀性介质中。内壁因传输介质的腐蚀成分造成腐蚀。违章操作。如用气阀门不及时关闭等。设施老化或维护不及时造成泄漏事故。如调压器失灵，导致上级管网和下级管网直通，损坏管网和用气设施，燃气大量泄漏，燃气表炸裂，胶管脱落，接头漏气等。 （2）影响途径 本项目环境风险影响途径汇总如下。 表50 本项目环境风险影响途径 序号 风险类型 分布情况 可能影响环境的途径 1 事故排放 废气治理设施 废气处理设施出现故障，导致废气不达标排放，对区域环境空气造成污染 2 泄漏以及爆炸、火灾等引发的次生/伴生污染物 硝酸钠原料库、生产车间设施等 生产车间设备、原辅料容器破损，同时车间/仓库地面防渗层破损破损，导致有害物泄露并渗入土壤进入地下水，污染地下水和土壤；硝酸钠泄漏后与可燃物料接触可能引起火灾。与有机物或磷，硫接触，摩擦或撞击能引起燃烧和爆炸。 3 泄漏 循环水池、化粪池等 生活污水收集管网出现破损泄漏，使地表水体受到污染， 渗入地下导致地下水污染；化粪池处理设施底部防渗性不好，导致废水下渗，污染土壤和地下水 4 泄露以及爆炸、火灾等引发的次生/伴生污染物 天然气管道 天然气泄漏后污染周围大气环境，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险，进而对环境空气、地下水、地表水、土壤可能造成污染 （3）风险潜势判定 本项目突发环境事件风险物质为天然气、硝酸钠，项目采用市政天然气，厂区不储存，天然气物质的最大存在总量按连续生产设备的容积计算。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表B.1 确定本项目Q 值确定表如下表51。 表51 项目环境风险物质与临界量的比值结果 序号 危险物质名称 CAS号 最大存在量/t 临界量/t Q（qn/Qn） 1 天然气（甲烷） 74-82-8 0.36t/h（366.67m3/h） 10 0.036 2 硝酸钠 7631-99-4 4.8 / / 注：根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表B.1 ，硝酸钠无对应临界量 由上表可知本项目Q 值=0.041<1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C 判定，项目风险潜势为Ⅰ，故本项目环境风险评价仅进行简单分析。 本项目简单分析内容见表52。 表52 项目环境风险简单分析表 建设项目名称 年产5万吨高端轻量化玻璃制品项目 建设地点 商丘市夏邑高新区 地理坐标 116 度5分 56.698秒， 34 度 14分51.666秒 主要危险物质及分布 项目涉及的主要危险物质为天然气、硝酸钠，天然气主要分布于管道内，硝酸钠分布于硝酸钠原料暂存区 环境影响途径及危害后果 ①大气影响途径及危害后果 天然气泄漏后污染周围大气环境，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。天然气泄漏发生火灾、爆炸时产生的烟尘、CO等有害物质污染大气环境。甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%-30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时远离，可致窒息死亡。皮肤接触液化的甲烷，可致冻伤。另外，废气处理设施出现故障，导致废气不达标排放，对区域环境空气造成污染。 硝酸钠泄漏后与可燃物料接触可能引起火灾。与有机物或磷，硫接触，摩擦或撞击能引起燃烧和爆炸。硝酸钠对皮肤、粘膜有刺激性。 ②地表水及地下水影响途径及危害后果 天然气泄漏后与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。硝酸钠泄漏后与可燃物料接触可能引起火灾。与有机物或磷，硫接触，摩擦或撞击能引起燃烧和爆炸。发生火灾爆炸事故后，火灾产生的消防废水若不及时处理或采取的措施不当，极有可能通过雨水管网进入周边的地表水、地下水，会对地表水、地下水产生影响，影响水质。 生产车间设备、原辅料容器破损，同时车间/仓库地面防渗层破损破损，导致有害物泄露并渗入土壤进入地下水，污染地下水；生活污水收集管网出现破损泄漏，使地表水体受到污染， 渗入地下导致地下水污染；化粪池处理设施底部防渗性不好，导致废水下渗，污染地下水。 ③土壤环境影响途径及危害后果 发生火灾爆炸事故后，火灾产生的消防废水若不及时处理或采取的措施不当，极有可能通过雨水管网进入周边的土壤。风险物质渗漏进入土壤层后，短时间内造成土壤团粒中形成膜网结构，环境中的空气难以进入土壤颗粒中，从而造成植物生物的死亡。 风险防范措施要求 为避免天然气管道或阀门泄漏、硝酸钠泄漏引发的火灾爆炸事故发生、化粪池及生产车间设施的泄漏事故发生，采取的预防措施主要有： 生产中采取的防范措施 a. 企业负责人及安全生产管理人员应当经过安全生产知识和管理能力的培训，合格后方可任职，也应对生产人员进行基本安全知识的培训； b. 设备的选型、安装、验收，工艺的布置以及相互之间的安全距离一定要按照相应的规范和标准进行，验收合格后方可投入生产； c.应配备应急救援的设施、器具与个体防护用品（如冲洗器和洗眼器、空气呼吸器、灭火抢救人员防护用具等）； d.天然气阀门定期检测，硝酸钠暂存间、危废间等定期检测，安装可燃气体报警器，厂区内划定禁火区域，禁绝一切火源；车间内设置视频监控设施，安排专人进行管理，能够及时应对各类事件。 e.加强环境综合管理和废气治理设备的检修维护，确保废气收集、治理系统的正常运行。 g.厂区做好分区防渗，化粪池、仓库、循环水池、生产区、危废暂存间等均做好相关防渗措施，加强管理，安排专人定期检查巡视生产设施、化粪池、循环冷却水池等构筑物情况，发现异常及时进行处理。考虑到非正常工况下，如停电、气压不稳等，玻璃制品生产线设备不能正常运行，为保证生产的安全，企业拟将熔融的玻璃液导流至冷却水池中冷却形成玻璃渣，之后再返至生产线利用。 贮存过程中采取的防范措施 对各种原辅材料应该按有关消防规范分类贮存，易燃物贮存区要形成相对独立区，并在周围设防火墙，隔离带。储存区内应有“禁止吸烟和使用明火”的告示牌。储存于阴凉、通风的库房，远离火种、热源，库温不宜超过30℃，存储区应远离频繁出入处和紧急出口。由于该项目所用硝酸钠属危险品，因此在经营中必须严格执行有关法律、法规，如《危险化学品安全管理条例》、《建筑设计防火规范》、《易燃易爆化学物品安全监督管理办法》等。 火灾、爆炸防范措施 （1） 总图布置的防火措施 总平面布置和贮存、生产区设备严格执行有关防火、防爆规定，保证留有充分的防火间距和通畅的消防通道，确保生产安全和人身安全。 本项目装置在布置时充分考虑装置内建构筑物的安全距离、装置之间的安全距离，以及操作人员及检修人员的方便、安全，在经常操作的平台上设置2个或2个以上的出入通道，以使现场人员在事故状态下能够安全撤离。 （2）消防装置的设置 灭火装置的设置应严格按照防火、防爆设计规范的要求进行设计，按规范设置消防系统；火灾扑灭后，灭火水中含有一定量的灭火剂等，如不及时处理，排入外环境会造成地表水环境的污染。灭火产生废水应及时用围堰封堵、收集。收集后的灭火水合理处置。 （3）根据生态环境主管部门要求制定相应的突发环境事件应急预案。 通过采取上述风险防控措施后，本项目环境风险可控。 8、环保投资估算及“三同时”验收 本项目总投资为30000万元，其中环保投资为763万元，环保投资占总投资的2.54%。本项目建成后，工程环保措施及投资情况见表53。 表53 工程环保投资估算及“三同时”验收一览表 序号 项目内容 环保措施 投资 (万元) 执行标准 1 废气处理 投料（配料）过程 车间全封闭+袋式除尘器（2套） 8 河南省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表3无组织排放浓度限值 熔化工序废气 采用天然气为燃料，低氮燃烧器，干法脱硫+袋式除尘器+SCR脱硝+不低于15m高排气筒，在线监测设施1套 300 排放浓度满足《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）表1标准玻璃熔窑标准要求，亦满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1标准（玻璃制品行业，颗粒物10mg/m3、SO2100mg/m3、NOx300mg/m3），同时满足环办大气函〔2020〕340号中表19-1中日用玻璃企业绩效分级指标A级企业指标要求（即PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于15、50、200mg/m3） 2 废水处理 冷却水 循环利用 50 冷却水循环利用不外排 生活污水 经化粪池（1座，15m3）处理后，进入市政管网 5 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及夏邑县第二污水处理厂收水水质标准 3 噪声控制 基础减震、厂房隔声、绿化吸收等，同时加强设备维护、运输车辆慢行禁鸣等 50 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 4 固废处置 一般固废暂存间1座 2 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） 危废暂存间1座 8 《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2023）》 5 地下水 分区防渗 300 / 6 环境风险 设有可燃气体报警装置、火灾报警装置，并设置有应急物资配备消防器材等 20 / 7 环境管理与监测 设环保管理机构，加强环境保护管理工作，确保环保设施正常稳定运行；规范全厂“三废”排污口，设置明显图形标志 20 合 计 763 / |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001，熔化工序排气筒 | 颗粒物、SO2、NOx、氯化氢、氟化物、NH3 | 采用天然气为燃料，设置低氮燃烧器及干法脱硫+袋式除尘器+SCR脱硝+不低于15m高排气筒 | 排放浓度满足《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）表1标准玻璃熔窑标准要求，亦满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1标准（玻璃制品行业，颗粒物10mg/m3、SO2100mg/m3、NOx300mg/m3、氨逃逸8mg/m3要求），同时满足环办大气函〔2020〕340号中表19-1中日用玻璃企业绩效分级指标A级企业指标要求（即PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于15、50、200mg/m3、氨逃逸8mg/m3要求） |
|  | 无组织废气 | 颗粒物 | 车间全封闭+袋式除尘器（2套） | 颗粒物排放浓度满足河南省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表3无组织排放浓度限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD | 化粪池处理后进入市政管网 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及夏邑县第二污水处理厂入网水质要求 |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  | 工艺冷却水 | SS | 设有循环水池，循环使用不外排 | 不外排 |
| 声环境 | 厂界 | 等效连续 A 声级 | 厂房隔声、设备减振及距离衰减，同时加强设备维护，运输车辆慢行禁鸣等措施 | 《工业企业厂界环境 噪声排放标准》 （GB12348-2008）中的 3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 投料（配料）工序袋式除尘器收集的粉尘、地面收集粉尘回用于生产；炉窑袋式除尘器收集的粉尘外售给建材厂综合利用；残次品经破碎后回用于生产；一般废包装袋收集后外售综合利用；危险固废废催化剂交由有资质单位处理；生活垃圾集中交由环卫部门处理。项目设置1座危废暂存间（5m2，位于原料仓库内西北），贮存能力约3t，足够项目使用。 一般固废、危险固废的处置均严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）的相关要求进行收集、处理与处置。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 厂区分区防渗，车间地面、仓库及化粪池、循环水池、危废暂存间等均按要求进行防渗、硬化处理 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 厂区设有可燃气体报警装置、火灾报警装置，并设置有应急物资，配备消防器材等 |
| 其他环境 管理要求 | ①建设单位作为本项目的环境责任主体，应建立各项环境管理制度，配备环保人员，负责环境管理工作，确保各类污染防治措施有效运行，各污染物稳定达标排放。 ②建设单位应当在启动生产设施或发生实际排污之前办理排污许可证。 |

# 六、结论

经分析，河南裕邦玻璃科技有限公司年产5万吨高端轻量化玻璃制品项目符合国家产业政策，选址符合相关规划，项目建成后，具有良好的经济效益和社会效益。虽然项目在实施和运营过程中对环境会产生一定的影响，在落实各项污染防治措施和环评建议的前提下，这种影响将降低到最低程度，从环境保护的角度看，该项目的建设是可行的。 其他 本报告表应附以下附件、附图： 附件一 委托书 附件二 项目备案 附件三 建设用地规划条件 附件四 环评执行标准 附件五 监测报告 附件六 营业执照 附图一 项目地理位置图 附图二 项目平面布置示意图 附图三 项目周边环境示意图 附图四 项目在夏邑县产业集聚区及城乡总体规划中的位置 附图五 项目周围环境及现状照片

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.3254t/a | / | / | / |
|  | SO2 | / | / | / | 6.3t/a | / | / | / |
|  | NOx | / | / | / | 22.85t/a | / | / | / |
|  | NH3 | / | / | / | 0.223t/a | / | / | / |
|  | 氯化氢 | / | / | / | 1.95t/a | / | / | / |
|  | 氟化物 | / | / | / | 0.48t/a | / | / | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.144t/a | / | / | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.0144t/a | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 投料（配料）工序袋式除尘器收集的粉尘 | / | / | / | 24.92t/a | / | / | / |
|  | 地面沉降收集粉尘 | / | / | / | 1.5t/a | / | / | / |
|  | 炉窑袋式除尘器收集的粉尘 | / | / | / | 24.4t/a | / | / | / |
|  | 残次品 | / | / | / | 250t/a | / | / | / |
|  | 废包装袋 | / | / | / | 1.01t/a | / | / | / |
| 危险固废 | 废催化剂 | / | / | / | 2.5t/2a | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

项目类别

项目类别

损耗36

36

循环冷却系统

2400

市政用水48

损耗2.4

9.6

12

市政管网

化粪池

生活污水

夏邑县第二污水处理厂处理

废气、噪声

建筑材料堆放、运输

装修

房屋建筑

道路修筑

土方开挖

场地平整

扬尘、噪声、固废、废水

外购原辅材料

投料（配料）

废气、噪声

天然气

废气、噪声

加热熔化

循环水

噪声

供料

循环水

制瓶（杯、器皿等）

噪声

退火

电

噪声

固废

检验

成品玻璃瓶、杯、器皿

包装入库

表41	  项目噪声源强调查表（室内声源）

N