# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：夏邑明信废纸回收有限公司年回收4.5万吨废旧塑料扩建项目

建设单位：夏邑县明信废纸回收有限公司

编制日期：     2023年07月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 夏邑明信废纸回收有限公司年回收4.5万吨废旧塑料扩建项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2206-411426-04-05-229752 |
| 建设单位联系人 | 杨杰 | 联系方式 | 13456336555 |
| 建设地点 | 商丘市夏邑县马头镇范元村80号 |
| 地理坐标 | （ 115 度 57 分 13.863 秒， 34 度 01 分 09.546 秒） |
| 国民经济 行业类别 | C4220 非金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 三十九、废弃资源综合利用业—85 非金属废料和碎屑加工处理422（421和422均不含原料为危险废物的， 均不含仅分拣、破碎的）废塑料（农业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的除外） |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 (扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 夏邑县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2206-411426-04-05-229752 |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） | 6% | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3720 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |

| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 项目为废弃资源综合利用业，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展和改革委员会令第29号），本扩建项目属于第一类鼓励类“四十三、环境保护与资源节约综合利用 27、废旧木材、废旧电器电子产品、废印刷电路板、废旧电池、废旧船舶、废旧农机、废塑料、废旧纺织品及纺织废料和边角料、废（碎）玻璃、废橡胶、废弃油脂等废旧物资等资源循环再利用技术、设备开发及应用”类项目，项目建设符合国家产业政策。 根据夏邑县发展和改革委员会出具的河南省企业投资项目备案证明，项目编号：2206-411426-04-05-229752，本扩建项目符合夏邑县产业政策。 本扩建项目拟建设内容与夏邑县发展和改革委员会出具的《河南省企业投资项目备案证明》的相符性分析详见下表1-3。 表1-3 项目拟建设内容与备案相符性分析一览表 项目 备案情况 规划建设情况 相符性 建设单位及项目名称 夏邑明信废纸回收有限公司年回收4.5万吨废旧塑料扩建项目 夏邑明信废纸回收有限公司年回收4.5万吨废旧塑料扩建项目 相符 建设地点 商丘市夏邑县马头镇范元村80号 商丘市夏邑县马头镇范元村80号 相符 总投资 500万元 500万元 相符 建设性质 扩建 扩建 相符 建设内容 年回收4.5万吨废旧塑料，在原有年回收利用30000吨废旧塑料基础上，通过新建生产车间2000平方米及原料库500平方米，原有生产线新增设备，新增一条生产线，使年处理能力达到4.5万吨； 年回收4.5万吨废旧塑料，在原有年回收利用30000吨废旧塑料基础上，通过新建生产车间2000平方米及原料库500平方米，原有生产线新增设备，新增一条生产线，使年处理能力达到4.5万吨； 相符 主要工艺 开包一分拣—粉碎一甩干一商标分离一初次漂洗一甩干一二次漂洗—甩干—三次漂洗—甩干—商标分离—筛分—色选—材质分选—打包 开包一分拣—粉碎一甩干一商标分离一初次漂洗一甩干一二次漂洗—甩干—三次漂洗—甩干—商标分离—筛分—色选—材质分选—打包 相符 生产设备 新增设备:开包机、分拣平台、绞笼、输送带、粉碎机、甩干机、商标分离机、漂洗池、提料斗、电加热锅炉、振动筛、材质机、打包机等 新增设备:开包机、分拣平台、绞笼、输送带、粉碎机、甩干机、商标分离机、漂洗池、提料斗、电加热箱、振动筛、材质机、打包机等 由电加热锅炉改为电加热箱 由以上分析知：项目规划建设内容与备案基本一致。 2、规划符合性分析 本扩建项目位于商丘市夏邑县马头镇范元村80号，扩建完成后总占地面积12270平方米。根据夏邑县马头镇人民政府出具的《证明》，项目厂区占地类型为建设用地，符合夏邑县马头镇土地利用总体规划。 3、“三线一单”符合性分析 1.1生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线 1、生态保护红线 根据河南省生态保护红线范围划分情况，夏邑县不涉及生态保护红线和一般生态空间。 本扩建项目位于商丘市夏邑县马头镇范元村80号，不在生态保护红线范围内。因此，本扩建项目的建设符合生态保护红线的要求。 2、环境质量底线 ①大气环境：本扩建项目位于商丘市夏邑县马头镇范元村80号，根据大气功能区划分，为环境空气功能区二类区，执行二级标准。本扩建项目所在区域环境空气中的PM2.5、PM10平均浓度不能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准，针对环境空气质量不达标的现状，商丘市生态环境保护委员会发布了《商丘市2023年蓝天保卫战实施方案》，通过采取“持续推进产业结构优化调整、深入推进能源结构调整、持续加强交通运输结构调整、强化面源污染治理、推进工业企业综合治理、加快挥发性有机物治理、强化区域联防联控、强化大气环境治理能力建设。”等手段，大气环境质量状况可以得到进一步改善。 ②地表水：本扩建项目所在区域内最近地表水体为南侧165m处的白马沟，白马沟最终汇入浍河，本次评价选取浍河夏邑业庙断面来反映项目区域现状水质状况，根据河南省地表水环境功能区划，浍河为Ⅴ类水体。根据商丘市水质自动监测站周报（2023年第19周）监测结果，浍河夏邑业庙断面水质可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求。 本扩建项目生活污水经化粪池处理后，用于肥田施肥，不外排；生产废水经污水处理设施处理后，循环使用，不外排；不会对地表水环境造成影响。 ③噪声：项目所在区域声环境功能区划为2类，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类类标准。 本扩建项目在落实本次评价提出的各项环保措施后，可实现噪声达标排放，符合环境质量底线的要求。 3、资源利用上线 本扩建项目生产过程中资源消耗主要以电力和水为主，本扩建项目不属于高耗能和资源消耗型企业，资源利用不会突破区域的资源利用上线，项目建设符合资源利用上线要求。 根据分析，本扩建项目的建设符合河南省生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的要求。 1.2商丘市生态环境准入清单 根据《商丘市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（商政[2021]5号），商丘市“三线一单”分区管控及要求如下： （1）生态分区管控 全市共划定61个生态环境分区管控单元。其中：优先保护单元15个，面积占全市国土面积的2.76%；重点管控单元37个，面积占全市国土面积的15.94%；一般管控单元9个，面积占全市国土面积的81.3%。 （2）生态环境准入清单 以全市划定的61个生态环境管控单元为基础，根据各单元环境属性特征，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率等方面对各环境管控单元提出原则性的禁止、限制性开发要求，建立我市“1+9”生态环境准入清单模式。“1”为我市总体生态环境准入清单，“9”为两区六县一市生态环境准入清单。 根据商丘市生态环境局关于动态更新《商丘市生态环境准入清单（试行）》的函》（2022年4月27日），商丘市生态环境准入清单包括商丘市生态环境总体准入要求、商丘市各县区分区管控单元生态环境准入清单。 ①商丘市生态环境总体准入要求 表1-1 商丘市生态环境总体准入要求 管控 维度 准入控要求 本扩建项目 情况 相符性 空间布局约束 1、全市禁止新增化工园区。全市原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。 2、严禁不符合我市主体功能定位的各类开发活动，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。现有以“两高”行业为主导产业的园区规划环评应增加碳排放情况与减排潜力分析，推动园区绿色低碳发展。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。 3、禁止勘查高硫高灰煤炭资源，禁止开采可耕地砖瓦粘土。禁止开采区内，除国家基础性、公益性地质调查及符合政策要求的项目外，一律不得新设探矿权、采矿权和矿产勘查项目，严厉打击和取缔违法采矿活动。禁止开采区内，在不影响禁止区主体功能，并征得相关管理部门同意的情况下，可以进行地热、矿泉水等矿产资源的勘查开发利用。限制开采高硫高灰煤，不再新建高硫高灰煤矿井。在限制开采区内，要严格控制限制开采矿种矿业权的设置，确实需要设置矿业权时，应严格规划审查，进行专门的规划论证。 4、全市范围内禁止制造、进口、销售和注册登记国五(不含)以下排放标准的柴油车。全市原则上不再办理使用登记和审批35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。重点区域禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。全面淘汰退出达不到标准的落后产能和不达标企业。实施重污染企业退城搬迁，加快城市建成区、人群密集区、重点流域的重污染企业和危险化学品等环境风险大的企业搬迁改造、关停退出，推动实施一批水泥、平板玻璃、化工、商砼企业等重污染企业退城工程。 5、生态控制区主要包括生态公益林和地质灾害高易发区，依照《国家级公益林管理办法》和《河南省生态公益林管理办法》对市域21.19万亩公益林进行严格保护；对于市域地质灾害高易发区应加强监测和安全防护，禁止在相关区域进行建设。河流水域包括涡河、惠济河、黄河故道、沱浍河、大沙河、王引河等主要河流，完善河道两侧绿化建设，防治水土流失，严禁非法占用滩涂湿地。 6、矿产资源密集区是指市域范围内蕴含具有开采价值的各类金属、非金属矿藏的地区以及其必要的生产生活和安全防护范围，主要分布在永城、睢县、柘城。按照《中华人民共和国矿产资源法》《河南省采矿管理条例》进行管制。历史文化保护区主要包括商丘古城（含宋国故城遗址、大运河遗址、睢县古城、夏邑古城、虞城利民古城等的保护范围、建设控制地带和风貌协调区），整体保护古城的自然环境、肌理格局、文物古迹、历史建筑和环境要素，按照《中华人民共和国文物保护法》、《历史文化名城名镇名村保护条例》、《河南省历史文化名城保护条例》的规定实施管制。 本扩建项目属于废弃资源综合利用业（C4220非金属废料和碎屑加工处理），不属于禁止建设类项目，不属于“两高”行业；本扩建项目属于国家鼓励类项目，符合国家和地方相关产业政策；项目厂区用地为建设用地，符合马头镇相关用地规划。 相符 污染物排放管控 1、新、改、扩建项目主要污染物排放要满足当地总量减排要求。重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物(VOCs)全面执行大气污染物特别排放限值。 2、全面改善区域环境质量。建设项目应满足区域环境质量改善目标的管理要求。区域环境空气、地表水环境质量不能满足环境功能区划标准时，重点行业建设项目主要污染物实行区域倍量削减；区域环境空气、地表水环境质量满足环境功能区划标准后，重点行业建设项目主要污染物实行区域等量削减。 3、十四五期间全面落实建成区污水处理厂“提质增效工程”及加快补齐城镇污水收集和处理设施短板工程。新建城区管网和污水处理设施要与城市发展同步规划、同步建设，做到雨污分流，加强城市初期雨水收集处理设施建设，有效减少城市面源污染。城市建成区、产业集聚区、工业园区污水处理厂扩建工程设计出水标准优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准设计，鼓励化学需氧量、氨氮、总磷排放浓度达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水体水质标准要求，鼓励现有工程随扩建工程一并完成提标改造工程。具备条件的县级以上污水处理厂全部建设尾水人工湿地，进一步提升污水处理水平。 4、十四五期间，进一步扩大涉气工业企业监控范围，对全市应急管控和错峰生产企业进行全面筛查，全市满足自动监控设施建设标准的涉气企业全部完成自动监控设施建设；开展有色金属冶炼、铅酸蓄电池等行业企业含重金属无组织废气排放污染治理，确保废气中重金属污染物持续、稳定达标排放；开展砖瓦、钢铁、有色等重点行业企业提标改造和污染深度治理，严格排污许可管理，推动工业企业绿色发展转型；强化挥发性有机物污染治理；制定砖瓦窑等工业炉窑综合整治实施方案，凡不能达标排放的砖瓦窑等工业炉窑，依法一律实施停产整治；推进工业绿色升级，加快实施钢铁、石化、化工、有色、皮革等行业绿色化改造，加强造纸、农副食品加工、毛皮制革、印染、有色金属、原料药制造、电镀等水污染物排放行业重点企业强制性清洁生产审核，全面推进其清洁生产改造或清洁化改造；全面取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）等工业燃煤设施，全市建成区实现工业燃煤全替代。 5、控制农业氮源排放，持续做好秸秆综合利用和禁烧工作，加强农村散煤燃烧监管、减少BC（黑碳气溶胶）排放；全市主要农作物化肥、农药使用量实现零增长，农药包装废弃物回收处理推广到全市30%的产粮（油）大县和所有蔬菜产业重点县；基本实现农膜全面回收利用；加强农村黑臭水体整治及秸秆综合利用率；梯次推进农村生活污水治理，根据工作实际，对需调整的内容及时修编，细化配套制度，力争实现县级层面的统一规划、统一建设、统一运行、统一管理，集中连片推进。 6、有色金属冶炼、铅酸蓄电池、石油加工、化工、电镀、制革和危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要按照国家企业拆除活动污染防治的技术规定，事先制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案，明确残留污染物清理和安全处置措施，报县级生态环境部门、工业和信息化部门备案并技术评审。 7、鼓励土壤污染重点监管单位因地制宜实施管道化、密闭化改造，重点区域防腐防渗改造，物料、污水、废气管线架空建设和改造，从源头上防范土壤污染。。 本扩建项目营运期产生的生活污水经化粪池处理暂存后定期清掏作为农肥使用，清洗废水经污水处理设施处理后循环使用，不外排；项目固体废物均采取有效措施合理妥善处置，不产生二次污染。 相符 环境风险防控 1、柘城、夏邑、虞城、睢阳区、示范区等跨市界断面所在县（区）的环保部门要加强与下游县、区及亳州、鹿邑、永城等城市的沟通协调，共同做好流域水污染联防工作，防止出现跨界污染事件。各县（区）政府（管委会）制定水污染应急预案，建立应急联动机制，明确预警预报程序，完善应急处置和保障体系。加强应急管理培训和学习交流，开展流域水污染防控应急演练，提高跨界突发水污染事件处置能力与应急管理工作水平。 2、永城、宁陵涉及化工的产业集聚区，需在十四五规划初期建成园区风险防范应急保障措施，在集聚区纳污河流或雨水、泄洪河沟下游处（汇入具有水体功能区划河流之前）设置拦截设施、园区事故池等具体应急措施，拦截化工企业厂区不可控的风险事故废水，坚决杜绝区域风险事故废水进入地表河流引发恶劣的流域污染事件。 3、做好优先保护单元内饮用水源等重要生态环境敏感目标的环境风险防范，开展涉重企业等安全隐患排查和风险评估，依法依规整治监管；做好钢铁、有色、化工、制药、制革等涉及重大环境风险源和危险化学品企业环境风险防范，编制环境风险应急预案，落实环境风险防范和应急措施，强化环境风险防控及应对处置能力，建立“企业—园区—政府”三级区域环境风险应急联控机制；加强对农用地土壤污染风险区域，特别是毛皮制革、有色金属、电镀等重点监管企业和工业园区周边农用地土壤的监测，完善土壤污染防治体系，强化土壤环境风险控制，做好耕地保护，保障粮食安全。 4、用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块，以及腾退工矿企业用地为重点，依法开展土壤污染状况调查和风险评估；优先对重点行业企业用地调查查明的潜在高风险地块，开展进一步调查和风险评估。 本扩建项目属于C4220非金属废料和碎屑加工处理，营运期产生的生活污水经化粪池处理后定期清掏作为农肥使用，清洗废水经污水处理设施处理后循环使用，不外排；项目厂区用地为建设用地，符合马头镇相关用地规划。 相符 资源开发效率要求 1、十四五期间，全市煤炭消费总量控制完成国家、省、市下达目标要求。全市能耗增量控制目标控制完成国家、省、市下达目标要求。 2、十四五期间，全市年用水总量控制完成国家、省、市下达目标要求。水资源利用效率和效益明显提升，地下水超采得到进一步控制，农村居民集中供水实现全覆盖，全面解决贫困人口饮水安全问题；积极开展中水资源利用，在火电、纺织、化工、食品、发酵等高耗水行业，开展水效“领跑者”行动，推进企业串联用水、分质用水、一水多用和梯级循环利用，提升工业污水资源化利用效率；加快城市污水处理厂及产业集聚区污水处理厂中水建设工程，切实推进中水利用进程，集中供热中心、热电联产项目限制取用地下水，高耗水企业中水回用率达到32%以上。 3、重点开展火电、钢铁、石化、化工、纺织、造纸、食品等高耗水工业行业节水技术改造，大力推进工业水循环利用，推进节水型企业、节水型工业园区建设；新、改、扩印染项目清洁生产水平应达到《清洁生产标准纺织业（棉印染）》国际先进水平，禁止不能满足土地投资强度和清洁生产水平要求的印染企业和与规划定位不相符的印染企业入驻。新、改、扩印染项目印染总规模不得超出规划的印染规模，允许规划内印染规模等量替代，禁止超出规划单纯新增印染产能。 4、实行严格的耕地保护制度和节约用地制度，强化土地资源开发利用管理，提高土地集约化利用程度和建设用地利用效率，内部挖潜解决新增建设用地。 本扩建项目属于C4220非金属废料和碎屑加工处理，选址位于商丘市夏邑县马头镇范元村80号，项目厂区用地为建设用地，符合马头镇相关用地规划。 相符 根据分析，本扩建项目的建设符商丘市生态环境总体准入要求的要求。 ②商丘市各县区分区管控单元生态环境准入清单 根据商丘市生态环境局关于动态更新《商丘市生态环境准入清单（试行）》的函》（2022年4月27日）以及商丘市生态环境管控单元分布图（详见附图4），夏邑县马头镇属于一般管控单元。本扩建项目与夏邑县马头镇环境管控单元生态环境准入清单相符性分析见下表 表1-2 本扩建项目与夏邑县马头镇环境管控单元生态环境准入清单相符性分析一览表 环境管控单元编码 环境管控单元名称 行政区 乡镇 管控要求 本扩建项目建设情况 ZH4114 2630001 一般管控单元 夏邑县一般管控单元 马头镇 空间布局约束 1、加强对农业空间转为生态空间的监督管理，未经国务院批准，禁止将永久基本农田转为城镇空间。鼓励城镇空间和符合国家生态退耕条件的农业空间转为生态空间。严禁在优先保护类耕地集中区域新建化工、电镀、制革等行业企业以及可能造成耕地土壤污染的建设项目。 2、鼓励做大做强食用菌等特色农业，大力发展设施果蔬、渔业、苗木、花卉、采摘等休闲观光创意生态循环农业。鼓励依托当地优势产业建设特色专业园区。 本扩建项目属于国家鼓励类项目，符合国家相关产业政策；用地为建设用地，符合夏邑县马头镇规划。 污染物排放管控 1、禁止向耕地及农田沟渠中排放有毒有害工业、生活废水和未经处理的养殖小区畜禽粪便；禁止占用耕地倾倒、堆放城乡生活垃圾、建筑垃圾、医疗垃圾、工业废料及废渣等废弃物。禁止涉重企业含重金属废水进入城市生活污水处理厂。禁止填埋场渗滤液直排或超标排放。 2、加强畜禽养殖污染防治，畜禽规模养殖场（小区）要配套建设与养殖规模相适宜的粪便污水防渗防溢流贮存设施，以及粪便污水收集、利用和无害化处理设施；积极引导散养密集区实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。 3、大力推进区域污水处理厂及污水收集管网建设工作，新建或扩建城镇污水处理厂必须达到或优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准。 4、持续开展农村环境综合整治，加快推进农村生活污水处理设施建设，不断提高已建成农村污水处理设施稳定正常运行率。 本扩建项目产生的生活污水经化粪池处理后定期清掏作为农肥使用，生产废水经污水处理设施处理后循环使用，不外排；项目固体废物均采取有效措施合理妥善处置，不产生二次污染。 环境风险防控 1、涉及危险化学品生产、储存、使用的企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 2、调查评估垃圾填埋场周边土壤环境状况，对周边土壤环境超过可接受风险的，应采取限制填埋废物进入、降低人体暴露健康风险等管控措施。 3、对高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管控名录。 本扩建项目不涉及危险化学品，不属于土壤污染重点监管单位。 根据分析，本扩建项目的建设符合夏邑县马头镇环境管控单元生态环境准入清单的要求。 4、与《商丘市生态环境保护委员会关于印发商丘市2023蓝天、碧水、净土保卫战三个实施方案的通知》相符性 根据《商丘市生态环境保护委员会关于印发商丘市2023蓝天、碧水、净土保卫战三个实施方案的通知》（商环委〔2023〕1号）： 4.1《商丘市2023年蓝天保卫战实施方案》 总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面落实习近平生态文明思想，统筹生态环境保护与经济社会发展，突出精准治污、科学治污、依法治污，聚焦重污染天气消除、臭氧污染防治、柴油货车污染治理攻坚战，加快推进产业、能源、交通运输结构优化调整，强化重点区域、重点领域、重点行业和重点污染源治理，着力推进大气多污染物协同减排，精准有效应对重污染天气，完成省下达我市的年度空气质量改善和主要大气污染物总量减排目标任务，助力经济高质量发展。 主要任务： （一）持续推进产业结构优化调整。 （二）深入推进能源结构调整。 （三）持续加强交通运输结构调整。 （四）强化面源污染治理。 （五）推进工业企业综合治理。 （六）加快挥发性有机物治理。 （七）强化区域联防联控。 （八）强化大气环境治理能力建设。 本扩建项目属于C4220非金属废料和碎屑加工处理，不属于淘汰行业，满足“三线一单”的相关要求，项目施工期严格按照“六个百分之百”、“三员”管理、“两个禁止”等扬尘污染防治措施进行施工，本扩建项目营运期物料破碎为湿法破碎工艺，项目营运期产生的废气主要为上料、筛分工序产生的少量粉尘。由于外购的废塑料表面可能含有浮尘，在上料、筛分工序以无组织形式排放。评价不进行定量计算，项目生产过程中车间密闭，通过车间厂房的阻挡，对周围环境影响较小，符合《商丘市生态环境保护委员会关于印发商丘市2023蓝天、碧水、净土保卫战三个实施方案的通知》（商环委〔2023〕1号）中蓝天保卫战实施方案的要求。 4.2《商丘市2023年碧水保卫战实施方案》 总体要求：坚持以习近平生态文明思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会、推进南水北调后续工程高质量发展座谈会上的重要讲话精神，以改善水生态环境质量为核心，坚持精准、科学、依法治污，坚持山水林田湖草沙综合治理、系统治理、源头治理，坚持上下游、千支流、左右岸统筹谋划，延伸深度、拓展广度，持续推动水资源利用、水生态保护和水环境治理，不断满足人民群众日益增长的优美水生态环境需要。 主要任务： （一）持续打好城市黑臭水体治理攻坚战。 （二）巩固提升饮用水水源地安全保障水平。 （三）推动河湖水生态环境治理与修复。 （四）加快入河排污口排查整治。 （五）开展污水资源化利用。 （六）统筹做好其他水生态环境保护工作。 本扩建项目能够满足“三线一单”的相关要求，施工期废水不外排，营运期产生的生活污水经化粪池处理后定期清掏作为农肥使用、不外排，清洗废水经污水处理设施处理后循环使用、不外排；符合《商丘市生态环境保护委员会关于印发商丘市2023蓝天、碧水、净土保卫战三个实施方案的通知》（商环委〔2023〕1号）中碧水保卫战实施方案的要求。 4.3《商丘市2023年净保卫战实施方案》 工作目标： 土壤:土壤环境质量保持稳定，土壤环境风险有效管控。2023年，全市受污染耕地安全利用率达到95%以上，重点建设用地安全利用得到有效保障。 地下水:地下水国考区域点位水质保持稳定，“双源”(地下水型饮用水水源、重点污染源)点位水质总体保持稳定。 农业农村:农村生态环境持续改善,农业绿色发展水平不断提升新增完成农村环境整治行政村140个，整治纳入国家监管清单的农村黑臭水体1条，农村生活垃圾收运处置体系覆盖所有村庄并稳定运行，农村生活污水治理率达到31%，乡镇政府驻地基本实现生活污水处理设施全覆盖。主要农作物化肥利用率、农药利用率稳步提升，农膜回收率达到83%以上，畜禽类污综合利用率达到82%以上。 主要任务： （一）加强土壤污染风险管控。 1.深入推进农用地土壤铜等重金属污染源头防治行动。2.推动重点监管单位规范化监管。3.全面加强固体废物监管。4.次开展“无废城”建设。5.扎实开展新污染物治理。6.强化重点污染源环境风险防控。7.依法推进农用地分类管理。8.落实耕地土壤污染预警制度。9.保障重点建设用地安全利用。10.加强关闭搬迁企业地块风险管控。11.有序推进壤污染风险管控和修复。12.加强土壤污染状况调查监督管理。。 (二)积极推进地下水污染防治。 13.持续推进地下水环境状况调查评估。14.加强地下水污染风险管控。 (三)打好农业农村污染治理标志性战役。 15.科学推进农村生活污水治理。16.扎实开展农村黑臭水体整治。17深入推进农村环境整治。18.健全农村生活垃圾收运处置体系。19.推进农村生活垃圾源头分类减量与利用。20.实施化肥农药减量增效行动。21.推进农业生产废弃物回收处置。22.推进畜禽类污资源化利用。23.加强畜禽养殖污染防治监管。24.推动水产养殖污染防治。25.加强农业面源污染治理监督指导。26.开展农业面源污染数据统计。 (四)全面提升环境管理水平 27.完善环境监测机制。28.加强生态环境执法。 本扩建项目能够满足“三线一单”的相关要求，本扩建项目对生产车间生产线、废水处理设施等区域均做重点防渗处理，一般固废暂存间、仓库等区域进行一般防渗，日常活动中加强管理，防止泄漏造成影响，符合《商丘市生态环境保护委员会关于印发商丘市2023蓝天、碧水、净土保卫战三个实施方案的通知》（商环委〔2023〕1号）中净保卫战实施方案的要求。 综上所述，符合《商丘市生态环境保护委员会关于印发商丘市2023蓝天、碧水、净土保卫战三个实施方案的通知》（商环委〔2023〕1号）相关要求。 5、与行业规范和技术规范符合性 （1）与《废塑料综合利用行业规范条件》符合性 根据中华人民共和国工业和信息部于2015年12月发布《废塑料综合利用行业规范条件》（工业和信息化部公告2015年第81号），本扩建项目与其相符性分析见表1-3。 表1-3本扩建项目与《废塑料综合利用行业规范条件》相符性分析一览表 序号 废塑料综合利用行业规范条件具体要求 本扩建项目情况 相符性 （二） 废塑料综合利用企业所涉及的热塑性废塑料原料，不包括受到危险化学品、农药等污染的废弃 塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，以及氟塑料等特种工程塑料。 本扩建项目原材料主要为分类打包的废塑料容器，不包括受到危险化学品、农药等污染的废弃 塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，以及氟塑料等特种工程塑料。 相符 （三） 新建及改造、扩建废塑料加工企业应符合国家产业政策及所在地区土地利用总体规划、城乡建设规划、环境保护、污染防治规划。企业建设应有规范化设计要求，采用节能环保技术及生产装备。 本扩建项目属于鼓励类建设项目，符合国家产业政策，且项目用地性质属于工业用地，符合夏邑县马头镇土地利用总体规划。 相符 （四） 在国家法律、法规、规章和规划确定或县级及以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内，不得新建废塑料综合利用企业；已在上述区域投产运营的废塑料综合利用企业，要根据该区域规划要求，依法通过搬迁、转产等方式逐步退出。 本扩建项目选址区域不属于自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域。 相符 二、生产经营规模 （六） 废塑料破碎、清洗、分选类企业：新建企业年废塑料处理能力不低于30000吨；已建企业年废塑料处理能力不低于20000吨。 本扩建项目为扩建项目，扩建工程废塑料破碎清洗处理能力1.5万吨/年，本扩建项目现有工程年破碎、清洗30000吨废旧塑料，满足要求。 相符 （八） 企业应具有与生产能力相匹配的厂区作业场地面积。 本扩建项目厂区总占地面积为12270m2，其中车间建筑面积为5000m2，车间内设置3条生产线，根据建设单位提供材料，每条生产线长为60m宽为3m，本扩建项目车间长100m，宽20m，可以满足设备存放需求。 相符 三、资源综合利用及能耗 （九） 企业应对收集的废塑料进行充分利用，提高资源回收利用效率，不得倾倒、焚烧与填埋。 本扩建项目收集的废塑料经破碎、清洗处理后制成塑料片，外售综合利用，不进行倾倒、焚烧与填埋。 相符 （十） 塑料再生加工相关生产环节的综合电耗低于500千瓦时/吨废塑料。 根据建设单位提供的资料，本项目折合电耗约15.6千瓦时/吨废塑料。 相符 （十一） PET再生瓶片类企业与废塑料破碎、清洗、分选类企业的综合新水消耗低于1.5吨/吨废塑料。塑料再生造粒类企业的综合新水消耗低于0.2吨/吨废塑料。 本扩建项目属于废塑料破碎、清洗、分选类企业，综合新鲜水耗约0.03吨/吨废塑料，低于1.5吨/吨废塑料。 相符 四、工艺与装备 2 废塑料破碎、清洗、分选类企业。应采用自动化处理设备和设施。其中，破碎工序应采用具有减振与降噪功能的密闭破碎设备；清洗工序应实现自动控制和清洗液循环利用，降低耗水量与耗药量；应使用低发泡、低残留、易处理的清洗药剂；分选工序鼓励采用自动化分选设备。 本扩建项目破碎工段采用密闭设备并采用湿式破碎，且采取相应噪声治理措施；清洗工段自动化控制，清洗过程中不使用清洗药剂，分选工序采用自动化分选设备。 相符 五、环境保护 （十四） 废塑料综合利用企业应严格执行《中华人民共和国环境影响评价法》，按照环境保护主管部门的相关规定报批环境影响评价文件。按照环境保护“三同时”的要求建设配套的环境保护设施，编制环境风险应急预案，并依法申请项目竣工环境保护验收。 本扩建项目正在进行环境影响评价，评价要求项目的建设应严格落实环境保护“三同时”的要求建设配套的环境保护设施，编制环境风险应急预案，并依法申请项目竣工环境保护验收。 相符 （十五） 企业加工存储场地应建有围墙，在园区内的企业可为单独厂房，地面全部硬化且无明显破损现象。 本扩建项目厂区四周建有围墙，地面全部硬化。 符合 （十六） 企业必须配备废塑料分类存放场所。原料、产品、本企业不能利用废塑料及不可利用废物贮存在具有防雨、防风、防渗等功能的厂房或加盖雨棚的专门贮存场地内，无露天堆放现象。企业厂区管网建设应达到“雨污分流”要求。 本扩建项目原料、产品均在密闭厂房内存放，原材料区、成品区均具有防雨、防风、防渗等功能。厂区排水采取雨污分流。 符合 （十七） 企业对收集的废塑料中的金属、橡胶、纤维、渣土、油脂、添加物等夹杂物，应采取相应的处理措施。如企业不具备处理条件，应委托其他具有处理能力的企业处理，不得擅自丢弃、倾倒、焚烧与填埋。 本扩建项目原材料中可能存在的夹杂物包括砂石、泥土及商标纸等肉眼可见的非塑料类固废，经过人工分拣后定期交环卫部门处置。 符合 （十八） 企业应具有与加工利用能力相适应的废水处理设施，中水回用率必须符合环评文件的有关要求。废水处理后需要外排的废水，必须经处理后达标排放。企业应采用高效节能环保的污泥处理工艺，或交由具有处理资格的废物处理机构，实现污泥无害化处理。除具有获批建设、验收合格的专业盐卤废水处理设施，禁止使用盐卤分选工艺。 破碎、清洗废水：经污水处理设施（日处理能力不小于10m3，采用“混凝沉淀”处理工艺）处理后循环使用，不外排。污水处理设施产生的污泥经经板框压滤机压滤成泥饼后，袋装交由环卫部门处置。生活污水经化粪池处理后，定期清掏，用于周边农田施肥 符合 （十九） 再生加工过程中产生废气、粉尘的加工车间应设置废气、粉尘收集处理设施，通过净化处理，达标后排放。 本扩建项目采用湿式破碎，生产过程中几乎不产尘。 符合 （二十） 对于加工过程中噪音污染大的设备，必须采取降噪和隔音措施，企业噪声应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》。 本扩建项目高噪声设备采用基础减震、厂房隔声的降噪措施，确保厂界噪声达标排放。 符合 根据分析，本扩建项目的建设符合《废塑料综合利用行业规范条件》（工 业和信息化部公告2015年第81号）的要求。 （2）与《废塑料污染控制技术规范》（HJ364-2022）符合性 根据《废塑料污染控制技术规范》（HJ364-2022），本扩建项目应达到以下要求，详见表1-4。 表1-4 本扩建项目与HJ364-2022要求对照分析表 技术规范要求 本扩建项目情况 相符性 收集要求 废塑料收集企业应参照GB/T37547，根据废塑料来源、特性及使用过程对废塑料进行分类收集。 本扩建项目所用的废旧塑料回收按原料树脂种类进行分类回收，本扩建项目外购的废塑料来源于当地及周边回收的各类日用废塑料，不含盛装农药、化肥、废染料、强酸、强碱及其他化学品废弃塑料包装物，不含属于医疗废物和危险废物的废塑料，不包括含放射性原料、卤素的废塑料。外购的废塑料已经过废品收购站初步筛选。 符合 废塑料收集过程中应避免扬散，不得随意倾倒残液及清洗。 符合 运输要求 废塑料及其预处理产物的装卸及运输过程中，应采取必要的防扬散、防渗漏措施，应保持运输车辆的洁净，避免二次污染。 废塑料及其预处理产物的装卸及运输过程中，车辆密闭采取防扬散、防渗漏措施，保持运输车辆的洁净，避免二次污染。 符合 预处理污染控 制要求 一般性要求 应根据废塑料的来源、特性、污染情况以及后续再生利用或处置的要求，选择合理的预处理方式。 项目所用的废旧塑料回收按原料树脂种类进行分类回收和处置。 符合 废塑料的预处理应控制二次污染。大气污染物排放应符合GB31572或GB16297、GB37822等标准的规定。恶臭污染物排放应符合GB14554的规定。废水控制应根据出水受纳水体的功能要求或纳管要求，执行国家和地方相关排放标准，重点控制的污染物指标包括悬浮物、pH值、色度、石油和化学需氧量等。噪声排放应符合GB12348的规定。 本扩建项目大气污染物排放符合满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值，恶臭污染物排放符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)的规定。本扩建项目生产废水经过污水站处理后循环使用，不外排。 符合 分选要求 应采用预分选工艺,将废塑料与其他废物分开，提高下游自动化分选的效率。 本扩建项目原料为已经分类打捆好的废塑料，且在开包过程会将废物杂质挑拣出来。 符合 破碎要求 废塑料的破碎方法可分为干法破碎和湿法破碎。使用干法破碎时，应配备相应的防尘、防噪声设备。使用湿法破碎时，应有配套的污水收集和处理设施。 本扩建项目采用湿法破碎，且有配套的污水收集和处理设施。 符合 清洗要求 宜采用节水的自动化清洗技术，宜采用无磷清洗剂或其他绿色清洗剂，不得使用有毒有害的清洗剂。 本扩建项目清洗技术自动化且节水，不使用清洗剂。 符合 运行环境管理要求 一般性要求 废塑料的产生、收集、运输贮存和再生利用企业，应按照GB/T19001、GB/T24001GB/T45001等标准建立管理体系，设置专门的部门或者专(兼)职人员，负责庆塑料收集和再生利用过程中的相关环境管理工作。 本扩建项目属于废塑料的产生、收集运输、贮存和再生利用企业，按照GB/T19001、GB/T24001、GB/T45001等标准建立管理体系，设置专门的部门或者专（兼）职人员，负责废塑料收集和再生利用过程中的相关环境管理工作。 符合 废塑料的产生和再生利用企业，应按照排污许可证规定严格控制污染物排放。 本扩建项目将按照排污许可证规定严格控制污染物排放。 符合 废塑料的产生、收集、运输贮存和再生利用企业，应对从业人员进行环境保护培训。 本扩建项目废塑料的产生、收集、运贮存和加工，将对从业人员输、进行环境保护培训。 符合 项目建设的环境管理要求 废塑料的再生利用项目应亚格执行环境影响评价和“三同时”制度。 本扩建项目严格执行环境影响评价和“三同时”制度。 符合 新建和改扩建废塑料再生利用项目的选址应符合当地城市总体发展规划、用地规划、生态环境分区管控方案、规划环评及其他环境保护要求 本扩建项目属于新建项目，所选广址位于商丘市夏邑县马头镇范元村80号，项目土地性质为建设用地，项目符合夏邑县马头镇规划要求。 符合 废塑料再生利用项目应按功能划分区，包括管理区、原料贮存区、生产区、产品贮存区、不可利用废物的贮存和处理区等，各功能区应有明显的界线或标识 本扩建项目按照功能划分区，包括仓库库、生产车间、产品区、不可利用废物的贮存间等，各功能区有明显的界线或标识。 符合 监测要求 废塑料的再生利用和处置企业，应按照排污许可证HJ819以及本标准的要求，制定自行监测方案，对废塑料的利用处置过程污染物排放状况及周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并依规进行信息公开。 本扩建项目将严格按照排污许可证、HJ819以及《废塑料污染控制技术规范》(HJ364-2022)的要求制定自行监测方案，对废塑料的利用处置过程污染物排放状况及周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并依规进行信息公开。 符合 不同污染物的采样监测方法和频次执行相关国家和行业标准，保留监测记录以及特殊情况记录。 本扩建项目不同污染物的采样监测方法和频次执行相关国家和行业标准，保留监测记录以及特殊情况记录。 符合 由上表可知，项目符合《废塑料污染控制技术规范》相关要求。 （3）《废塑料加工利用污染防治管理规定》（2012年10月1日起实施） 根据《废塑料加工利用污染防治管理规定》（2012年10月1日起实施），本扩建项目应达到以下要求，详见表1-5。 表1-5 与《废塑料加工利用污染防治管理规定》要求对照分析表 管理规定要求 本扩建项目情况 相符性 本规定所称废塑料加工利用，是指将国内回收的废塑料（包括工业边角料、废弃塑料瓶、包装物及其他塑料制品、农膜等）及经批准从国外进口的各类废塑料等进行分类、清洗、拉丝、造粒的活动；以及将废塑料加工成塑料再生制品或成品的活动。 本扩建项目外购的废塑料来源于当地及周边回收的各类日用废塑料瓶，不含盛装农药、化肥、废染料、强酸、强碱及其他化学品废弃塑料包装物，不含属于医疗废物和危险废物的废塑料，不包括含放射性原料、卤素的废塑料。外购的废塑料已经过废品收购站初步筛选。本扩建项目只包含分类、清洗，不含拉丝、造粒等；也不包括将废塑料加工成塑料再生制品或成品的活动。 符合 废塑料加工利用必须符合国家相关产业政策规定及《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》，防止二次污染。 项目符合国家相关产业政策及《废塑料污染控制技术规范》相关要求，防止二次污染。 符合 禁止在居民区加工利用废塑料。禁止利用废塑料生产厚度小于0.025mm的超薄塑料购物袋和厚度小于0.015mm超薄塑料袋。禁止利用废塑料生产食品用塑料袋。禁止无危险废物经营许可证从事废塑料类危险废物的回收利用活动，包括被危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物，废弃的一次性医疗用塑料制品（如输液器、血袋）等。 本扩建项目所用的废旧塑料瓶回收按原料树脂种类进行分类回收，本扩建项目外购的废塑料瓶来源于当地及周边回收的各类日用废塑料，不含危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物，废弃的一次性医疗用塑料制品（如输液器、血袋）等。不在居民区加工废塑料，不含废塑料生产厚度小于0.025mm的超薄塑料购物袋和厚度小于0.015mm超薄塑料袋，外购的废塑料已经过废品收购站初步筛选。本扩建项目废塑料不生产食品用塑料袋。 符合 无符合环保要求污水治理设施的，禁止从事废编织袋造粒、缸脚料淘洗、废塑料退镀（涂）、盐卤分拣等加工活动。 本扩建项目污水经污水处理设施（日处理能力不小于10m3，采用“混凝沉淀”处理工艺）处理后循环使用，不外排，符合环保要求，本扩建项目无废编织袋造粒、缸脚料淘洗、废塑料退镀（涂）、盐卤分拣等加工活动。 符合 1、废塑料加工利用单位应当以环境无害化方式处理废塑料加工利用过程产生的残余垃圾、滤网；禁止交不符合环保要求的单位或个人处置。 2、禁止露天焚烧废塑料及加工利用过程产生的残余垃圾、滤网。 本扩建项目产生的固体废物均妥善处理，并交由符合环保要求的单位或者个人处理。 符合 1、进口废塑料加工利用企业应当符合《固体废物进口管理办法》以及环境保护部关于进口可用作原料的固体废物和废塑料环境保护管理相关规定。 2、禁止进口未经清洗的使用过的废塑料。 3、禁止将进口的废塑料全部或者部分转让给进口许可证载明的利用企业以外的单位或者个人，包括将进口废塑料委托给其他企业代为清洗。 4、进口废塑料分拣或加工利用过程产生的残余废塑料应当进行无害化利用或者处置；禁止将上述残余废塑料未经清洗处理直接出售。 5、进口废纸加工利用企业应当对进口废纸中的废塑料进行无害化利用或者处置；禁止将进口废纸中的废塑料，未经清洗处理直接出售。 本扩建项目外购的废塑料瓶来源于当地及周边回收的各类日用废塑料，无进口废塑料。 符合 进口废塑料加工利用企业发现属于国家禁止进口类或者不符合环境保护控制标准的进口废塑料，应当立即向口岸海关、检验检疫部门和所在地环保部门报告并配合做好相关处理工作。 本扩建项目外购的废塑料瓶来源于当地及周边回收的各类日用废塑料，无进口废塑料。 符合 由上表可知，项目符合《废塑料加工利用污染防治管理规定》相关要求。 （4）《关于联合开展电子废物、废轮胎、废塑料、废旧衣服、废家电拆解等再生利用行业清理整顿的通知》（环办土壤函〔2017〕1240号） 根据《关于联合开展电子废物、废轮胎、废塑料、废旧衣服、废家电拆解等再生利用行业清理整顿的通知》（环办土壤函〔2017〕1240号），本扩建项目应达到以下要求，详见表1-5。 表1-5 与环办土壤函〔2017〕1240号要求对照分析表 管理规定要求 本扩建项目情况 相符性 （一）依法取缔一批污染严重的非法再生利用企业。主要包括：与居民区混杂、严重影响居民正常生活的无证无照小作坊；无环评审批手续、未办理工商登记的非法企业；不符合国家产业政策的企业；污染治理设施运行不正常且无法稳定达标排放的企业；加工利用“洋垃圾”的企业（洋垃圾是指：危险废物、医疗废物、电子废物、废旧衣服、生活垃圾、废轮胎等禁止进口的固体废物和走私进口的固体废物）；无危险废物经营许可证从事含有毒有害物质的电子废物、废塑料（如沾染危险化学品、农药等废塑料包装物，以及输液器、针头、血袋等一次性废弃医疗用塑料制品等）加工利用的企业。对上述企业的违法行为依法予以查处，并报请地方人民政府依法对违法企业予以关停。 本扩建项目外购的废塑料瓶来源于当地及周边回收的各类日用废塑料，不含盛装农药、化肥、废染料、强酸、强碱及其他化学品废弃塑料包装物，不含属于医疗废物和危险废物的废塑料，不包括含放射性原料、卤素的废塑料。本扩建项目也不包括进口废旧塑料，项目属于鼓励类建设项目，符合国家产业政策，且项目用地性质属于工业用地，符合夏邑县马头镇土地利用总体规划。目前企业正在办理环评手续。 符合 （二）重点整治加工利用集散地。本次清理整顿集散地是指：在一个工业园区或行政村内聚集5家（含）以上，或在一个乡（镇、街道）内聚集10家（含）以上的电子废物、废轮胎、废塑料、废旧衣服、废家电拆解再生利用作坊和企业。重点检查集散地规划环评的审批和落实情况、环保基础设施建设和运行情况。 本扩建项目位于商丘市夏邑县马头镇范元村80号，目前企业处于环评审批阶段。 符合 （三）规范引导一批再生利用企业健康发展。发挥“城市矿产”示范基地、再生资源示范工程、循环经济示范园区的引领作用和回收利用骨干企业的带动作用；完善再生资源回收利用基础设施，促进有关企业采用先进适用加工工艺，集聚发展，集中建设和运营污染治理设施；推动国内废物再生利用集散地园区化、规模化和清洁化发展；鼓励合法合规再生利用企业联合、重组，做大做强。 目前企业处于环评审批阶段。 符合 由上表可知，项目符合《关于联合开展电子废物、废轮胎、废塑料、废旧衣服、废家电拆解等再生利用行业清理整顿的通知》（环办土壤函〔2017〕1240号）相关要求。 6.本扩建项目与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）相符性分析 本扩建项目主要为废旧塑料加工，项目与《河南省生态环境厅关于做好2021年重点行业绩效分级和重污染天气应急减排清单修订工作的通知》（豫环文〔2021〕94号）文件中的《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）的对照分析见下表。 表1-6项目与豫环文[2021]94号通用行业涉颗粒物企业基本要求对照分析一览表 生产工序 涉颗粒物企业基本要求 本扩建项目情况 物料装卸 车辆运输的物料应采取封闭措施。粉状、粒状、块状散装物料在封闭料场内装卸，装卸过程中产尘点应设置集气除尘装置，料堆应采取有效抑尘措施。 不易产尘的袋装物料宜在料棚中装卸，如需露天装卸应采取防止破袋及粉尘外逸措施。 本扩建项目外购废旧塑料，装卸与存放都在密闭车间中进行。 物料储存 一般物料。粉状物料应储存于密闭/封闭料仓中；粒状、块状物料应储存于封闭料场中，并采取喷淋、清扫或其他有效抑尘措施；袋装物料应储存于封闭/半封闭料场中。封闭料场顶棚和四周围墙完整，料场内路面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态。不产尘物料（如钢材、管件）及产品如露天储存应在规定的存储区域码放整齐。 外购废旧塑料全部储存于封闭车间内，车间四周车间完整，项目建 成后车间内路面全部硬化，车间货物进出大门为硬质材料门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态。 成品包装 卸料口应完全封闭，如不能封闭应采取局部集气除尘措施。卸料口地面应及时清扫，地面无明显积尘。 项目产品为塑料碎片，出料口不产生粉尘。 工艺过程 各种物料破碎、筛分、配料、混料等过程应在封闭厂房内进行，并采取局部收尘/抑尘措施。破碎筛分设备在进、出料口和配料混料过程等产尘点应设置集气除尘设施。 各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象。 生产车间不得有可见烟粉尘外逸。 本扩建项目粉碎工序采用湿式工艺，且粉碎仓密闭，粉尘产生量极小，在密闭车间内无组织排放；各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象；生产车间无可见烟粉尘外逸。 7、项目选址可行性分析 根据上文分析，本扩建项目不在生态保护红线内、未超出环境质量底线及资源利用上线、未列入环境准入负面清单内，符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、环境准入负面清单相关要求；项目所在区域无文物保护、风景名胜等环境敏感目标，项目外环境相对较简单，无重大外环境制约因素；在落实各项污染防治措施后，污染物达标排放，固体废弃物处置率100%，不会降低周围的环境原有功能。 项目位于商丘市夏邑县马头镇范元村80号，项目厂区所用土地为建设用地（见附件5），且本扩建项目不在饮用水水源保护区范围内，符合集中式饮用水水源保护的规划。因此本扩建项目的选址可行。 8、与商丘市城市饮用水源保护区划相符性 8.1县级集中式饮用水水源保护区划 根据《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》（豫政办〔2013〕107号）和《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文〔2020〕56号），夏邑县集中式饮用水源保护区划如下： （1）取消饮用水水源保护区夏邑县一水厂地下水井群 （2）夏邑县二水厂地下水井群（共12眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围40米的区域(1～5号取水井)，10～12号井群外包线内及外围40米的区域，6～9号取水井外围40米的区域。 （3）夏邑县三水厂地下水井群（共4眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西40米、南40米、北40米、东0米的区域(1～2号取水井)，3号、4号取水井外围40米的区域。 8.2乡镇级集中式饮用水水源保护区划 根据《河南省乡镇级集中式饮用水水源保护区划》（豫政办〔2016〕23号），夏邑县集中式饮用水水源保护区划定如下： （1）夏邑县歧河乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西20米、南15米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （2）夏邑县郭店乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、西20米、北10米的区域。 （3）夏邑县会亭镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：供水站厂区及外围东10米、北10米的区域。 （4）夏邑县罗庄乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：供水站厂区及外围西20米、南15米的区域。 （5）夏邑县马头镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：供水站及外围西10米、南15米的区域。 （6）夏邑县马头镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西20米、南25米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （7）夏邑县桑堌乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、南25米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （8）夏邑县李集镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西10米、南10米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （9）夏邑县车站镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、北10米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米、西至010县道的区域。 （10）夏邑县杨集镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米、南20米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （11）夏邑县骆集乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西15米、北10米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （12）夏邑县刘店乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米、南20米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （13）夏邑县太平镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 （14）夏邑县孔庄乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西10米、南15米的区域。 （15）夏邑县北岭镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米、北20米的区域。 8.3夏邑县千吨万人饮用水源保护区 根据《夏邑县千吨万人饮用水水源保护区划分技术报告》，夏邑县具体区划结果详述如下： （1）夏邑县胡桥乡李王庄村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （2）夏邑县北镇乡（现更名为北岭镇）地下水井群2号水源井、3号水源井（已区划1眼，现新增2眼：2、3号水源井） 一级保护区范围：2号井、3号井取水井外围30米区域。 （3）夏邑县火店镇李店村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （4）夏邑县韩道口镇韩西村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井、2号井取水井外围30米区域。 （5）夏邑县孔庄乡地下水井2号水源井、3号水源井（已区划1眼，现新增2眼：2、3号水源井） 一级保护区范围：2号井、3号井取水井外围30米区域。 （6）夏邑县郭店镇冉庙村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （7）夏邑县会亭镇王厂村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 （8）夏邑县马头镇地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （9）夏邑县马头镇地下水井群2号水源井、3号水源井（已区划1眼，现新增2眼：2号水源井、3号水源井） 一级保护区范围：2号井、3号井取水井外围30米区域。 （10）夏邑县太平镇地下水井群2号水源井、3号水源井、4号水源井（已区划1眼，现新增3眼：2、3、4号水源井） 一级保护区范围：2号井、3号井、4号井取水井外围30米区域。 （11）夏邑县何营乡杨井村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （12）夏邑县桑堌乡地下水井群3号水源井(已区划2眼，现新增1眼：3号水源井) 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （13）夏邑县济阳镇胡楼村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 （14）夏邑县罗庄镇罗东村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （15）夏邑县中峰乡冯楼村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 （16）夏邑县李集镇地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （17）夏邑县李集镇郭庄村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 （18）夏邑县车站红山庙村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （19）夏邑县车站镇地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （20）夏邑县杨集镇地下水井群3号水源井、4号水源井（已区划2眼，现新增2眼：3号、4号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米东至学校区域、4号井取水井外围30米区域。 （21）夏邑县王集乡孙庄村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （22）夏邑县骆集乡地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （23）夏邑县刘店乡地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （24）夏邑县曹集乡马庄村地下水井（1眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区。 （25）夏邑县歧河乡蔡河村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 经现场勘查，距离本扩建项目最近的集中式饮用水水源保护区为马头镇地下水井群，且距离本扩建项目约为5.2km。因此，符合夏邑县饮用水源保护区划。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 随着塑料制品消费量不断增大，废弃塑料也不断增多。废弃塑料的回收利用，是变废为宝和解决生态环境污染的重要途径。废旧塑料的回用作为一项节约能源保护环境的措施，普遍受到世界各国的重视，在此背景下，夏邑县明信废纸回收有限公司拟投资500万元建设夏邑明信废纸回收有限公司年回收4.5万吨废旧塑料扩建项目。根据《国民经济行业分类（GB/T4754—2017）》（按第1号修改单修订），本扩建项目回收废旧塑料属于“C4220非金属废料和碎屑加工处理”，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本扩建项目属于“三十九、废弃资源综合利用业42—85金属废料和碎屑加工处理421；非金属废料和碎屑加工处理422（421和422均不含原料为危险废物的，均不含仅分拣、破碎的）—废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废钢、废铁、金属和金属化合物矿灰及残渣、有色金属废料与碎屑、废塑料、废轮胎、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工”，本工程废旧塑料回收包含破碎和水洗工艺，应编制环境影响报告表。 受夏邑县明信废纸回收有限公司委托（附件1），我公司承担了该项目的环境影响评价工作，接受委托后，我公司组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，按照“达标排放、清洁生产”的原则，本着“科学、公正、客观、严谨”的态度，编制了本扩建项目的环境影响报告表。 2、工程概况 （1）项目地理位置及周边环境特征 本扩建项目位于商丘市夏邑县马头镇范元村80号，项目地理位置见附图一。 本扩建项目新增用地3720平方米，建成之后总用地为12270平方米，利用本单位现有厂房及办公辅助设施2480平方米，在原有年回收利用30000吨废旧塑料基础上，通过新建生产车间2000平方米及原料库500平方米，原有生产线新增设备，新增一条生产线，使年处理能力达到4.5万吨；新增生产线处理能力1.5万吨/年，原有生产线产能不变。厂区东侧为水坑，南侧为其他企业厂房，西侧为道路，北侧为空地，项目西侧约13m处为西北头、约280m处为周园，西南侧约350m处为范元村，东侧约40m处为白庙村，东北侧约116m处为夏邑县马头镇白庙村烈士陵、约315m处为马头镇白庙小学，北侧约165m处为白马沟。项目周围环境概况见附图三。 2、项目基本情况 项目基本情况见下表。 表2-1 新建项目主要建设内容一览表 类别 工程名称 工程内容 备注 主体工程 生产车间#1 建筑面积800m2 依托原有 生产车间#2 建筑面积1000m2 新建 生产车间#3 建筑面积1000m2 新建 仓库#1 建筑面积1600m2 依托原有 原料库 建筑面积500m2 新建 辅助工程 办公区 建筑面积100m2 依托原有 公用工程 给水 自备井 依托原有 供电 当地供电电网 依托原有 排水 雨污分流 依托原有 类别 工程名称 工程内容 备注 环保工程 大气污染 防治措施 分拣粉尘 车间密闭、自然沉降 新建 污水处理站恶臭废气 污水处理设施设置为半地下式，上面设置盖板进行密闭对污水处理设备定期维护，保证污水处理系统正常运行，定期喷洒除臭剂 新建 水污染防 治措施 雨污分流管网 厂区铺设 新建 清洗废水 新建生产线破碎、清洗废水：经污水处理设施（日处理能力不小于10m3，采用“混凝沉淀”处理工艺）处理后循环使用，不外排。 新建 原有生产线破碎、清洗废水：经污水处理设施（日处理能力不小于15m3，采用“接触氧化一体化处理设备”处理工艺）处理后循环使用，不外排。 依托原有 生活污水 采用经化粪池处理后，定期清掏用于肥田。 新建 噪声污染 防治措施 基础减震、厂房隔声、距离衰减、消音器、设备维护 新建 固废防治措施 垃圾收集箱、一般固废暂存间 新建 3、项目能源消耗 3.1主要原辅材料及能源消耗情况 本扩建项目外购的废塑料瓶来源于当地及周边回收的各类日用废塑料瓶，不含盛装农药、化肥、废染料、强酸、强碱及其他化学品废弃塑料包装物，不含属于医疗废物和危险废物的废塑料，不包括含放射性原料、卤素的废塑料。主要包括：矿泉水瓶、饮料瓶等，塑料品种主要为PP（聚丙烯）、PE（聚乙烯）、PET（聚对苯二甲酸乙二醇酯）。掺杂的废物主要为泥沙等，依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）、《国家危险废物名录（2021年版）》（2021.1.1），夹杂物不属于危险废物和限制物品，符合《废塑料加工利用污染防治管理规定》（公告2012年第55号）中的要求，同时本扩建项目废塑料原料的回收、包装、运输和贮存应符合《废塑料污染控制技术规范》（HJ/T364-2022）的要求，对环境和人体健康不会造成危害。 项目原料来源严格按照国家规定采购，不使用含有卤族元素的塑料，不使用受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物，不使用废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，不使用氟塑料等特种工程塑料。产品不用于食品接触类的塑料制品，对原料干净度要求不高，不需化学清洗，只需简单使用水进行清洗。 本扩建工程建设前后原辅材料消耗情况见表2-2。 表2-2 项目主要产品一览表 序号 产品 现有工程用量 扩建工程用量 总体工程 单位 备注 1 废旧塑料瓶 30000 15000 45000 吨 外购，压缩后为塑料砖入厂，主要成分为PP、PE、PET，含水率为3% 2 PAC 0 0.09 0.09 吨 外购，废水处理设施絮凝剂 3 水 900 1128 2028 吨 厂区自备井 4 电 10万 60万 70万 Kwh 当地供电电网 3.2主要原辅材料理化性质 本扩建项目主要原辅材料组分、理化性质如下表所示。 表2-3 主要原辅材料组分、理化性质一览表 序号 名称 组分及理化特性 燃烧特性 急性毒性 1 PP（聚丙烯） 系白色蜡状材料，外观透明而轻。无毒、无味，密度为0.89-0.91g/cm3，易燃，熔点165℃，在155℃左右软化，使用温度范围为-30-140℃，在80℃以下能耐酸、碱、盐液及多种有机溶剂的腐蚀，能在高温和氧化作用下分解。具有良好的电性能和高频绝缘性，不受湿度影响，但低温时变脆、不耐磨、易老化。 易燃，其燃烧一般是由于受到外来的热而分解出可燃性气体，并与空气中的氧气相混合而着火，离火后继续燃烧，火焰上端呈黄色，下端呈蓝色，有少量黑烟产生，燃烧时发出石油味。 无毒 2 PE（聚乙烯） 无味、无臭、无毒、表面无光泽、乳白色蜡状颗粒，密度约0.920g/cm3，熔点130℃-145℃。不溶于水，微溶于烃类、甲苯等。能耐大多数酸碱的侵蚀，吸水性小，在低温时仍能保持柔软性，电绝缘性高。 易燃，离火后能继续燃烧，火焰上端呈黄色，下端呈蓝色，燃烧时会熔溶，有液体滴落，无黑烟冒出，同时，发出石蜡燃烧时发出的气味。 无毒 3 PET（丙烯晴-苯乙烯-丁二烯共聚物） PET塑料为无色具有一定光泽的透明物质(无定形)，或不透明乳白色物质(结晶性)，密度分别为1.30~1.33g/cm3、1.33~1.38g/cm3，聚对茶二甲酸乙二醇酷(PET)是线型聚合物，易于取向，能结晶。 难以着火和燃烧，但一经燃烧后，离火后仍能继续燃烧，燃烧时会爆成碎片并呈黄色火焰，边缘为蓝色，有小滴落下，冒黑烟，放出带微甜味、有刺激性的气体。 无毒 4 PAC 聚合氧化铝；聚合氯化铝；多氯化铝；简称PAC。无色或黄色树脂状固体，其溶液为无色或黄褐色透明液体。易溶于水及稀酒精，不溶于无水酒精及甘油。水溶性>1000g/L。 不属于危险化学品。作为絮凝剂主要用于净化饮用水和给水的特殊水质处理，如除铁、氟、镉、放射性污染。除漂浮油等。亦可用于工业废水处理。此外还用于精密铸造、医药、造纸、制革。聚合铝能除菌、除臭、脱色、除氟、铝、铬、酚、除油、除浊、除重金属盐、除放射性污染物质，对净化各种水具有广泛的用途。 2.3原料种类限制及来源 （1）原料种类限制 本扩建项目外购的废塑料瓶来源于当地及周边回收的各类日用废塑料瓶，不含盛装农药、化肥、废染料、强酸、强碱及其他化学品废弃塑料包装物，不含属于医疗废物和危险废物的废塑料，不包括含放射性原料、卤素的废塑料。主要包括：矿泉水瓶、饮料瓶等，塑料品种主要为PP（聚丙烯）、PE（聚乙烯）、PET（聚对苯二甲酸乙二醇酯）。属于一般固体废物，依据《废塑料回收技术规范》（GB/T39171-2020），本扩建项目的外购的废塑料为废通用塑料，不外购含有卤族元素的塑料，不外购受到危险化学品、农药、药物等污染的废弃塑料包装物，不外购废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，不外购氟塑料等特种工程塑料；不外购含有金属、橡胶、纤维、渣土、油脂、添加物的废塑料。 本扩建项目原料在进厂前，要求原料供应商先进行初步分选，按照原料树脂种类进行分类压缩，确保原料的质量，减少杂质含量，控制原料质量并确保原料质量满足本扩建项目需求。 本扩建项目原料包装形式压缩块，体积为1.8*1.1*0.85=1.683m3，原料堆存高度约为2.55m，经计算每平方可以堆存原料的重量约为1.5t，本扩建项目仓库容积按照80%进行计算，则仓库最大储存量为2400t，可以满足本扩建项目48天生产的需求。 本扩建项目产品包装形式为吨包和编织袋两种，根据建设单位提供资料，成品区面积为1000平方米，每平方可以储存1t的原料，本扩建项目成品区容积按照80%进行计算，则成品区最大储存量为800t，可以储存本扩建项目约16天的生产量。 综上，本扩建项目成品区以及仓库可以满足本扩建项目成品和原料储存需求。 同时建设单位设置一座有防雨、防晒、防渗、防尘、防扬散和防火措施的生产车间一座，在车间内设置原料区，将不同原料、不同来源的废旧塑料分区分类进行暂存。 （2）原料来源及控制 本扩建项目不进行废旧塑料的回收，项目所用原料均为外购，来源于市场上的废旧塑料打包公司（主要为商丘市内以及周边省份，根据建设单位提供资料，与建设单位合作的打包站约有10家，分布在商丘市内、安微省内、江苏省内，每家打包站的生产能力约为300~500t/月，则10家打包站的供货能力约为3000~5000t/月，可以满足本扩建项目需求）。外购的废旧塑料具有成分相对单一、塑料纯态时无毒无害的特点。对含有卤族元素的塑料、氟塑料、医疗废物、农药、化工编织袋等及其他有危险残留物的弃置塑料制品和含油废塑料，本扩建项目不予接纳。且在进行原料购买时，制定台账记录，内容包括时间、地点、数量及种类、预处理情况等，确保原料满足项目生产及环保要求。 综上，项目所用废塑料原料来源稳定、可靠，满足《废塑料污染控制技术规范》（HJ364-2022）要求。建设单位承诺对废塑料来源、储存、生产及产品去向进行严格控制，保证全生产过程符合生产工艺及相关环保规范的要求。 （3）原料包装和运输要求 ①废塑料运输前应进行包装，或用封闭的交通工具运输，不得裸露运输废塑料； ②废塑料的包装应在通过环保审批的回收中转场所内进行； ③废塑料包装物应防水、耐压、遮蔽性好，可多次重复使用；在装卸、运输过程中应确保包装完好，无废塑料遗撒； ④包装物表面必须要回收标志和废塑料种类标志，标志应清晰、易于识别、不易擦掉，并应标明废塑料的来源、原用途和去向等信息； ⑤不得超高、超宽、超载运输废塑料，宜采用集装箱或带有压缩装置的厢式货车运输。 3、主要生产设备 本扩建工程原有生产线新增部分设备及新增一条生产线建设前后生产设备情况详见下表 表2-4 本扩建工程建设前后生产设备一览表 序号 名称 设备型号 现有工程数量 扩建工程数量 总体工程数量 单位 备注 1 开包机 / 1 2 3 台 / 2 刮板提升机 / 1 1 2 台 / 3 振动筛 / 1 2 3 台 / 4 分拣平台 8m*1200 1 2 3 台 / 5 输送带 6m*0.8m 2 3 5 台 / 6 粉碎机 120型 2 5 7 台 / 7 集料绞龙 5米 1 4 5 台 / 8 提升机 3m 1 0 1 台 / 9 色选机 I5 2 4 6 台 / I6 0 2 2 台 10 甩干机 170型 2 13 15 台 每条生产线预留2台备用 200型 0 5 5 11 减风器 / 1 / 1 台 / 12 小风选机 5.5千瓦 14 6 20 台 / 13 漂槽 1.5m*6m*1.0m 3 8 9 台 / 14 出料提升机 / 1 / 1 台 / 15 捞料机 / 1 / 1 台 / 16 清洗机 / 1 / 1 台 / 17 水槽 5.8m 2 / 2 台 / 18 料仓 / 1 / 1 台 / 20 电加热箱 80千瓦 0 3 3 台 / 22 打包机 / 0 3 3 台 / 23 空压机 22千瓦 0 3 3 台 / 24 磨刀机 1500型 0 3 3 台 / 4、规模及产品方案 本次扩建工程建设前后主要产品方案情况详见表2-2。 表2-5 项目主要产品一览表 序号 产品名称 现有工程数量 扩建工程数量 总体工程数量 单位 备注 1 塑料碎片 29916.243 14936 44852.243 吨 / 2 碎标签 75 16 91 吨 / 6、劳动定员 该扩建项目新增劳动人员10人，厂区不提供食宿，工作时间为8小时，每年工作天数为300天。 7、公用工程 项目营运期用水主要为破碎用水、清洗补充用水和职工生活用水。 项目年处理45000吨废旧塑料，年工作300天，平均每天处理150吨废旧塑料，废旧塑料含水率约为3%。项目生产用水主要为粉碎及漂洗用水。 原料破碎用水 根据建设单位提供资料，本扩建项目破碎机采用湿式破碎，破碎机用水量为4.5m³/d、1350m³/a，破碎用水定期补充，循环使用，由建设单位提供资料可知，项目破碎工序新鲜水补充量约0.45m³/d、135m³/a。 原料清洗用水 原料清洗用水：根据建设单位提供资料，本扩建项目共三条生产线，每条生产线设置3个清洗水池（长6000*宽1500*深1000），原料经3个9m³清洗池及3次甩干工序后循环利用，清洗及甩干水经导流槽排入清洗循环水池。本扩建项目设置9个清洗水池，储水量按水池容量的80%计，总储水量为64.8m³（循环水），为保证清洗水质量，循环水每7天排入污水处理站一次，处理后的上清液回用于清洗，由于清洗和污水处理过程的损耗，需定期补充新鲜水，损耗量按循环水量的5%计算，项目清洗工序新鲜水补充量约3.24m³/d、972m³/a。 本项目清洗工序用水中3%的水分被废塑料带走，在甩干工序以废水的形式排出。本项目清洗用水量为9.25m3/d，则被塑料带走的水量为9.25m3/d，即甩干工序废水的产生量为9.25m3/d。甩干工序废水经收集后回用于清洗工序，不外排。 （3）循环水 本扩建项目破碎用水循环使用，破碎用水循环量为4.5m³/d、1350m³/a。本扩建项目原料清洗废水循环利用，原料清洗水循环量为6.48m³/d、1944m³/a。由市政供水管网供给，能够满足其用水需求。 （4）职工生活用水 该项目新增劳动定员10人，厂区不提供食宿，工作时间为8小时，每年工作天数为300天。根据河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）及当地用水实际情况用水定额为90L/（人•d），调节系数为0.8-1.4，本次评价取平均值为1.1，即职工生活用水按99L/（人•d）计算，则本扩建项目职工生活用水量为0.99m3/d、297m3/a。扩建完成后职工生活用水量为2m3/d、600m3/a。 综上所述，项目新鲜用水量为2080m3/a，生产废水经处理后回用生产，不外排。 表2-6 本扩建项目用排水情况一览表 类别 日用水（m3/d） 全年合计（m3/a） 用水 总用水量 / / 新鲜水总用水量 6.76 2028 破碎补充水 0.585 175.5 清洗补充水 12.49 3747 生活用水 2 600 污水站回用水量 22.365 6709.5 损耗量 6.76 2028 总排水量 0 0 项目水平衡见图2-1。 图2-1 本扩建完成后全厂水平衡图 单位：m3/d （3）供电：该项目用电由马头镇供电电网供给，可满足生产、生活需要。 （4）排水：采用雨、污分流制。厂区生产废水经污水处理设施处理后，全部综合利用、不外排，生活污水经化粪池处理后用于肥田，不外排。 8、厂区平面布置图 本扩建项目入口位于厂区西侧，生产车间位于厂区东侧，办公室位于厂区西部，仓库位于2#生产车间北侧，污水处理设施位于厂区北侧。该项目平面布局基本根据工艺需要，平面布局紧凑、各功能分区明显、相互衔接，有利于组织生产和减少物料运输。因此，该项目平面布置合理。项目厂区平面布置图详见附图5。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 本扩建项目污染影响时段主要为施工期和运营期。 施工期工艺流程及产污环节： 施工期工艺流程及产污环节见下图。 图2项目施工期工艺流程及产污环节图 项目施工期产生的污染物主要为噪声、废气、废水、固废。其中，噪声主要为施工设备和运输车辆产生的噪声；废气主要包括建筑材料等装卸和运输过程中、物料堆放的粉尘污染，施工机械尾气；废水主要为施工废水和施工人员生活污水；固废主要为建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 二、运营期工艺流程简述： 1、本扩建项目生产工艺及产污流程图 图2-2 生产工艺流程及产污环节示意图 本扩建项目生产过程中设计生产PP、PE和PET等材质的废塑料瓶，原料主要来源于商丘市周边以及附近省份各废品打包站，项目产品为塑料碎片，主要外售下游塑料加工企业。 原料进厂时首先做好记录，记录内容包括每批次废塑料的回收时间、地点、来源（包括名称和联系方式）、数量、种类、预处理情况，并做好月度和年度汇总工作。 2、生产工艺简述： 扩建完成后三条生产线生产工艺基本一致。 生产工艺简述： 开包、上料、分拣：本扩建项目外购的废塑料瓶均为初步分拣、打包好的袋装原料，需利用开包机进行开包，然后使用利用绞笼将废塑料瓶提升到分拣平台上进行人工分拣，分拣出需要进入下一工序的废塑料，无需破碎的较小粒径的废塑料片，收集后直接进入漂洗工序，同时将各种材质的塑料瓶分类进入下一道工序。人工分拣也可同时清除混在其中的可能存在的其它一般夹杂物（包括塑料标签、废木片、废玻璃、废金属等废物）。分拣好的废塑料瓶进入经传送带进入粉碎机。 粉碎、甩干：将储料仓的废旧塑料经输送带上送至粉碎机进行破碎成塑料碎片。本扩建项目为湿法破碎，在破碎仓内加水，加水过程为由水泵从污水站抽水注入粉碎机仓内，湿法破碎具有抑尘和清洗作用，以防设备长时间运转后刀片与物料摩擦发热，造成塑料片粘连，破碎结束后破碎机内废水由管道直接排入厂区污水处理站处理。此工序会产生废水和设备噪声。塑料碎片粒径较大，且破碎机密闭，因此破碎工序产生极少量粉尘，可忽略。破碎完成的废旧塑料捞出沥水后进入甩干机内进行脱水，产生的废水经导流槽流入污水处理站进行处理。此工序会产生废水和设备噪声。 商标分离：甩干后的废塑料片进入商标分离机，商标分离机属于固体轻飘料去除设备，可以去除废塑料片里面含有的碎标签，分离出的碎标签经系统管道收集，定期外售，此过程同时产生噪声。 清洗、甩干：商标分离后的物料进入清洗工序，在清洗水池内清洗。清洗过程为清洗水池由水泵从污水站的循环水池抽水注入清洗水槽，废旧塑料由输送带运输至水池内进行清洗，清洗水为热水，热水可以增强洗涤效果，使用电加热箱。水池内置清洗设备进行搅动清洗，清洗过程不添加清洗剂。清洗废水由水槽汇入厂区污水处理站处理。清洗后的塑料碎片含有一定量的水分需要进行脱水，进入甩干机中甩干，其原理为利用离心力使得需要分离的不同物料得到加速分离，因此能将塑料片快速甩干；甩干废水经地面的水槽流入厂区污水处理站处理后再经清洗水循环系统回用；此工序会产生清洗甩干废水、清洗残渣和噪声。 筛分、色选：将甩干后的废旧塑料片经输送带进入筛分机进行筛分，筛分后废旧塑料片从顶部的料斗进入机器，通过振动器装置的振动，被选物料沿通道下滑，加速下落进入分选室内的观察区，并从传感器和背景板间穿过。在光源的作用下，根据光的强弱及颜色变化，使系统产生输出信号驱动电磁阀工作吹出异色颗粒吹至接料斗。 材质分选：利用不同材质的塑料摩擦产生的带电差异，通过静电的方式，将材质不同的塑料单独分离出来。 打包：经过材质分选后的塑料碎片利用提料机经过输送带传送至打包机进行包装。 3、主要产污环节 本扩建项目主要产污环节见表2-7。 表2-7 主要产污环节一览表 污染类别 产污环节 污染物名称 废气 上料工序 粉尘 分拣工序 污水处理站恶臭 NH3、H2S 废水 甩干工序 废水：COD、SS、pH 漂洗工序 粉碎工序 职工生活 生活污水：COD、BOD5、SS、氨氮 噪声 设备运转 噪声 固废 职工生活 生活垃圾 分拣工序 不可利用废物 清洗池残渣 清洗水池沉积物 商标分离工序 碎标签 污水处理站污泥 污泥 4、职工办公生活 职工办公生活产污环节见图2-3。 图2-3 职工办公生活产污环节示意图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 与本工程有关的原有污染情况及主要环境问题 原有工程环评批复 该项目为扩建项目。 2019年3月15日夏邑县环境保护局以《关于夏邑县明信废纸回收有限公司再生资源回收利用项目环境影响报告表》（夏环审[2019]030号）对《夏邑县明信废纸回收有限公司再生资源回收利用项目环境影响报告表》进行了批复。 2019年9月编制完成《夏邑县明信废纸回收有限公司再生资源回收利用项目竣工环境保护验收监测报告表》，并于2019年9月17日取得《夏邑县明信废纸回收有限公司再生资源回收利用项目竣工环境保护验收意见》，完成竣工环境保护自行验收。企业环保手续合法。 企业于2022年12月17日办理排污许可证延续（登记编号：914114265905591217001U），有效期2022-12-09至2027-12-08。 表2-1 原有项目主要建设内容一览表 类别 工程名称 工程内容 备注 主体工程 生产车间#1 建筑面积800m2 / 仓库#1 建筑面积1600m2 / 辅助工程 办公区 建筑面积100m2 / 公用工程 给水 自备井 / 供电 当地供电电网 / 排水 排水采用雨污分流，雨水排入附近沟渠；生活污水经厂区化粪池处理后拉走肥田；清洗污水回用于生产。 / 类别 工程名称 工程内容 备注 环保工程 大气污染 防治措施 / / 水污染防 治措施 雨污分流管网 厂区铺设 / 清洗废水 接触氧化一体化处理设备（循环利用）（水池为10m3）日处理能力为15t/d / 生活污水 化类池 / 噪声污染 防治措施 基础减震、厂房隔声、距离衰减、设备维护 / 固废防治措施 一般固废储存区 / 2、原有项目工艺流程 图3 原有项目营运期生产工艺及产污环节示意图 （1）废水 项目排水为雨污分流制。雨水经收集后就近排入沟渠。生活污水经化粪池处理后拉走肥田。清洗污水采用接触氧化一体化处理设备（水池10m3）日处理能力15t/d进行污水处理，然后回用于生产，不外排。 （3）废气 项目破碎过程加入一定量的水辅助破碎，无粉尘产生 （3）噪声 项目噪声主要为粉碎机、甩干机、清洗机等产生的振动噪声等，项目采取基础减震、墙体隔声等措施降低噪声对周围环境的影响。 （4）固废 项目固体废物主要为生产过程中产生的污水处理设施泥沙、废塑料皮、职工生活垃圾。污水处理设施产生的污泥综合利用，职工生活垃圾分类收集后交由环卫部门统一收集处理。废塑料皮收集后外售。 项目产生的固废均得到了合理处置，对周围环境影响较小。 3、与本工程有关的现有污染情况及主要环境问题 3.1现有工程主要环境问题 现场部分原料露天堆放； 3.2整改措施 原料放入原料库，严禁露天堆放。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题： 1、环境空气质量现状 本次评价选用2022年作为评价基准年，其中获取连续1年中365个日均值数据，每月至少有30个有效数据（其中2月28个），数据有效性满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）和《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）中关于数据统计的有效性规定，经统计分析环境质量调查数据统计结果如下： 表3-1 环境空气质量现状监测统计表 单位：μg/m3 监测区域 监测因子 监测值 标准值 超标倍数 是否达标 夏邑县 PM2.5 年均值 45 年均：35 0.29 超标 24h平均第95百分位数 143 24h平均：75 0.91 超标 PM10 年均值 76 年均：70 0.09 超标 24h平均第95百分位数 194 24h平均：150 0.29 超标 SO2 年均值 7 年均：60 0 达标 24h平均第98百分位数 14 24h平均：150 0 达标 NO2 年均值 18 年均：40 0 达标 24h平均第98百分位数 39 24h平均：80 0 达标 CO（mg/m3） 24h平均第95百分位数 1.1 24h平均：4 0 达标 O3 8h平均第90百分位数 163 8h平均：160 0.02 超标 通过以上监测结果分析可知，评价区域内大气环境中SO2、NO2、CO24h平均浓度满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准，PM2.5、PM10、O38h年平均浓度浓度未满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准。因此，项目所在区域为不达标区。 针对环境空气质量不达标的现状，商丘市生态环境保护委员会发布了《商丘市2023年蓝天保卫战实施方案》，通过采取“持续推进产业结构优化调整、深入推进能源结构调整、持续加强交通运输结构调整、强化面源污染治理、推进工业企业综合治理、加快挥发性有机物治理、强化区域联防联控、强化大气环境治理能力建设。”等手段，逐步改善环境空气质量。 2、地表水环境质量现状 本扩建项目所在区域内最近地表水体为南侧165m处的白马沟，白马沟最终汇入浍河，浍河的地表水环境功能为V类，本次评价引用商丘市生态环境网站公布的《商丘市水质自动监测站周报（2023年第19周）》中浍河夏邑业庙站点的数据，数据统计见下表。 表3-1地表水环境质量监测结果 单位：mg/L 站点名称 监测因子 监测结果 《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）V类标准 超标倍数 是否达标 浍河夏邑业庙 化学需氧量 23.6 40 0 达标 氨氮 0.30 2.0 0 达标 总磷 0.211 0.4 0 达标 由上表可知，浍河夏邑业庙站点水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）V类标准要求。 3、声环境质量现状 为了解项目所在区域环境空气质量现状，本次评价声环境质量根据《夏邑县明信废纸回收有限公司监测报告》中的监测数据，根据报告中河南永蓝检测技术有限公司于2023年6月24日~6月25日对夏邑县明信废纸回收有限公司厂区进行的监测结果，监测统计结果如下。 表3-3 声环境质量现状监测结果 单位：dB（A） 监测点位 监测值 标准值 2023年6月24日 2023年6月25日 昼 夜 昼 夜 昼 夜 项目厂界 东厂界 55 43 54 41 ≤60 ≤50 西厂界 53 43 53 44 ≤60 ≤50 南厂界 53 42 52 42 ≤60 ≤50 北厂界 54 43 54 43 ≤60 ≤50 西北头 52 40 51 42 ≤60 ≤50 白庙村 51 42 52 41 ≤60 ≤50 注：噪声检测期间现有工程正常生产，且生产负荷达到70%以上。 监测结果显示，项目四周厂界及西北头、白庙村能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 4、地下水、土壤环境质量现状 本扩建项目位于商丘市夏邑县马头镇范元村80号，项目周边地下水、土壤环境不敏感，采取有效的防渗措施后，项目对地下水、土壤环境影响很小，不存在土壤、地下水环境污染途径。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上可不开展地下水、土壤环境质量现状调查，因此，本扩建项目不再进行地下水、土壤质量现状调查。 5、生态环境现状 本扩建项目周围主要为道路、村庄等，所在地区的生态系统以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一，主要为景观植物，生态敏感性较低。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）要求以及对项目周边环境的调查，本扩建项目大气环境（厂界外500m内）、声环境（厂界外50m内）、地下水环境（500米内）保护目标见下表所示。 表3-4项目主要环境保护目标 环境类别 环境保护目标 方位 最近距离 功能 保护级别 大气环境 西北头 西侧 13m 居住 《环境空气质量标准》 （GB3095－2012）二级标准 周园 西侧 280m 居住 范元村 西南 350m 居住 白庙村 东侧 40m 居住 夏邑县马头镇白庙村烈士陵 东北 116m 居住 马头镇白庙小学 东北 315m 居住 声环境 厂界外1m / / / 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2标准 西北头 西侧 13m 居住 白庙村 东侧 40m 居住 地表水 白马沟 东侧 165m / 《地表水环境质量标准》 （GB3838－2002）IV类 地下水 厂址区域地下水 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 污染物排放标准 ①《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准 表3-9 工业企业厂界环境噪声排放标准值 单位：dB（A） 指标名称 昼间 夜间 2类标准限值 ≤60 ≤50 ②《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值 表3-10 大气污染物无组织排放监控浓度限值 污染物 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） 颗粒物 周界外浓度最高点1.0 ③《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值以及表2恶臭污染物排放标准值 表3-8恶臭污染物厂界标准值 指标名称 厂界标准值（二级、新扩改建） NH3 1.5mg/m3 H2S 0.06mg/m3 臭气浓度 20无量纲 ④项目工艺回用水执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1再生水用作工业用水水源的水质标准（洗涤用水）。 再生水用作工业用水水源的水质标准 控制项目 pH（无量纲） COD SS 洗涤用水标准 6.5-9.0 / ≤30 ⑤一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准要求 |
| 总量 控制 指标 | 无 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工扬尘 施工现场的扬尘主要来自以下几个方面：土方的挖掘及现场堆放、建筑材料（灰土、砂、水泥等）的现场搬运及堆放、施工垃圾的清理及堆放、车辆及施工机械往来造成的道路扬尘。 施工现场的扬尘大小与施工现场的条件、管理水平、机械化强度及施工季节、建设地区土质及天气情况等诸多因素有关，根据北京市环境保护科学研究院等单位在建筑施工现场的实测资料，在一般气象条件下，平均风速为5.0m/s时，施工现场空气中TSP的日均浓度为其上风向对照点的2-2.5倍，建筑施工扬尘的影响范围在其下风向可达120米，影响范围内TSP日均浓度平均值可达0.49mg/Nm3（相当于空气质量评价二级标准的1.6倍）；当施工场界有围墙时，在同等条件下，其影响距离可缩短40%（即缩短近50米）；当风速大于5.0m/s，施工现场及其下风向部分区域空气中，TSP日均浓度将超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，而且随风速增大，施工扬尘的污染程度及其导致的超标范围也将随之增强和扩大。 由于建筑粉尘沉降较快，只要加强管理，进行文明施工，则其影响范围较小，一般仅影响项目施工周边地区。伴随着土方的挖掘、装卸和运输等施工活动，其扬尘将对附近的大气环境带来不利影响。施工期间的粉尘和扬尘对周围建筑的影响较为显著，因此必须采取合理可行的控制措施，尽量减轻其污染程度，缩小其影响范围。 为控制扬尘的影响，根据《河南省2023年蓝天保卫战实施方案》及商丘市、夏邑县相关扬尘控制要求，建设单位应严格采取以下施工污染防治措施： ①建设工程施工方案中必须有防止泄漏遗撒污染环境的具体措施，编制防止扬尘的操作规范，其中应包括施工现场合理布局，建筑材料堆存，对易起尘物料实行库存或加盖苫布，运输车辆要完好、装载不宜过满、对易起尘物料加盖蓬布、控制车速、减少卸料落差等内容； ②评价建议建设单位在施工期对施工现场地面100%硬化，施工工地100%设置围挡，建筑物料堆放场100%覆盖，来往运输车辆100%冲洗，定期进行清扫、洒水，抑尘率达90%。当场地洒水频率为4～5次/天时，粉尘的影响距离在10~20m范围内； ③建设工程施工现场必须设立垃圾站，并及时回收、清运垃圾及工程废土；高空作业工程产生垃圾应用容器垂直清运，严禁凌空抛撒及乱倒乱卸； ④对厂区内道路100%硬化，建立洒水清扫制度，指定专人负责洒水和清扫工作，并定期实施洒水抑尘作业； ⑤建筑工地必须使用预拌混凝土，禁止现场搅拌，禁止现场消化石灰、拌合成土或其他有严重粉尘污染的作业，运输砂石料及产品的车辆进出厂区100%冲洗； ⑥建筑工地四周围挡必须齐全，并按有关规定进行设置；出现五级及以上大风天气，必须采取防扬尘应急措施，且不得进行土方开挖、回填、转运作业及工程拆除等作业； ⑦建筑材料的堆存、工地出入口远离环境敏感点，注意扬尘的影响； ⑧施工单位必须建立施工现场保洁制度，有专人负责保洁工作，及时洒水清扫，做到工完场清，道路清洁； 经采取以上措施后，施工扬尘对周围环境的影响较小。 废水 施工期废水来源于现场施工人员生活污水，施工机械、车辆冲洗废水和混凝土养护产生的废水。 生活污水主要含有COD、BOD5、SS等污染物，根据工程分析，生活污水产生量为0.72m3/d，按照施工期30天计算，共产生污水21.6m3，废水中各污染物产生浓度平均值为COD300mg/L、BOD5150mg/L、SS180mg/L、NH3-N25mgL、动植物油35mg/L，生活污水经厂区化粪池处理后定期清掏用于周边农田施肥，不外排。 施工机械和车辆冲洗废水产生的废水SS因子浓度含量较高，设置临时沉淀池，经临时沉淀池处理后，用于施工场地洒水抑尘等，严禁外排。 在落实上述措施后，施工废水对周围水环境影响较小。 噪声 施工期噪声源主要由两部分组成，一是各类交通运输车辆；二是施工区各类生产机械设备、器具等。交通运输噪声呈带状间歇影响；施工机械噪声较为集中和连续。由于工区分散，周围人口稀少，因此噪声产生的影响有限。噪声影响的主要对象为施工人员本身、施工区周围及运输道路沿线的居民。 噪声点源影响预测模式如下： 式中：Lri—距i点源r处的噪声值，dB(A)； Lr0i—距i点源r0（参考点）处的噪声值，dB(A)； —各种声屏障引起的衰减量，dB(A)； Ln—n个声源在评价点处叠加的噪声值，dB(A)。 根据噪声预测模式，利用噪声预测公式，可求得各类施工机械产生的声压值，见表4-2。 表4-2 主要施工机械噪声影响预测结果统计表 机械 设备 不同距离的施工机械噪声预测dB(A) 5m 10m 20m 40m 60m 80m 100m 150m 200m 300m 600m 蛙式夯机 86 80 74 68 64.5 62 60 56.5 54 50.5 44.5 挖掘机 84 78 72 66 62.5 60 58 54.5 52 48.5 42.5 自卸汽车 86 80 74 68 64.5 62 60 56.5 54 50.5 44.5 推土机 78 72 66 60 56.5 54 52 48.5 46 42.5 36.5 履带起重机 84 78 72 66 62.5 60 58 54.5 52 48.5 42.5 直流电焊机 90 84 78 72 68.5 66 64 60.5 58 54.5 48.5 水泵 90 84 78 72 68.5 66 64 60.5 58 54.5 48.5 载重汽车 85 79 73 67 63.5 61 59 55.5 53 49.5 43.5 液压式履带式钻机 85 79 73 67 63.5 61 59 55.5 53 49.5 43.5 按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定，昼间噪声限值为70dB(A)，夜间为55dB(A)。由上表施工机械噪声预测结果显示：施工机械噪声级昼间在距施工点40m范围内超出标准限值，夜间在距施工点200m范围内超出标准限值。 为减少项目施工期对周边敏感点的影响，评价建议建设单位在施工期采取以下相应措施： 施工单位应尽量选用先进的低噪声设备，在建筑工地四周设立2.5~5m的围墙进行围挡，阻隔噪声。 采用距离防护措施，在不影响施工情况下将塔吊等相对固定的强噪声设备尽量移至距敏感点较远处。 加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的状态。 合理安排施工过程，禁止在夜间及午间12时至14时从事打桩、搅拌或浇注混凝土等高噪声作业。 建设管理部门应加强对施工工地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 建设与施工单位还应与施工场地周围单位、居民建立良好关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，并取得大家的共同理解。 采取以上措施后，施工场界噪声满足标准要求，同时能减小对周围环境的影响，且随着施工期的结束，其影响即消失。 施工期固废对环境的影响分析 施工期固体废物主要包括建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 （1）建筑垃圾 该项目总建筑面积为5000m2，按每100m2产生建筑固废0.05t计，则产生建筑垃圾约2.5t，采取防雨、防飞散措施临时堆放，评价要求将建筑垃圾中的包装纸类、木制品、金属、塑料等可回收利用部分单独分类收集使用或外售到废品收购站处理，废弃的混凝土、砂浆等剩余无法利用的部分运往当地城建市容和环保等部门指定的建筑垃圾场处置。 （2）生活垃圾 按每人每日0.25kg计，施工期施工约为10人，产生生活垃圾约0.075t，采用垃圾箱集中收集后，由环卫部门统一收集运送至生活垃圾填埋场处理。 施工期生态环境影响分析 施工对生态环境的影响主要为地表开挖、植被破坏、工程占地等。施工期将清除建设及作业范围内的所有植物种类，并影响作业范围内动物资源，但对区域生物种类多样性影响不大；使区域内植被覆盖率下降；生物生态系统的生产能力消失；基础工程进行大量土石方的开挖都将会导致局部水土流失加剧。评价建议在基础施工时应将挖出的表层土单独堆积并采取遮盖，围堰的方式减少扬尘或水土流失，待施工结束后作为绿化用土。同时，建设方应督促施工单位制订严格的规章制度，避免在施工过程中损伤周围生态系统，以保证覆盖率较高的生态系统功能。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 营运期环境影响 一、项目污染源分析 项目营运期的涉及的环境影响因素主要有废气、废水、噪声和固废等。 营运期大气环境影响和保护措施 1.1营运期废气产排情况 （1）上料、分拣废气 本扩建项目破碎工序为湿法破碎，根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）表14，废塑料加工工业预处理单位湿法破碎无产尘分析，因此湿法破碎工序无粉尘产生。项目营运期产生的废气为上料、分拣工序产生的少量粉尘。由于外购的废塑料表面可能含有浮尘，在上料、分拣工序以无组织形式排放。由于本扩建项目外购的原料均为打包压缩后的废塑料，粉尘产生量极少，评价不进行定量计算，项目生产过程中车间密闭，通过车间厂房的阻挡，对周围环境影响较小。 （2）污水处理站产生的恶臭 污水处理站产生恶臭的构筑物主要为污水处理设施，这些处理设施产生恶臭气体，主要成分为H2S、NH3等，为减轻恶臭气体对周围环境的影响，建议采取如下处理措施： （1）对产生恶臭单元的设施能加盖的进行加盖，不能加盖的应采取除臭措施。 （2）污水处理设施各单元周边应加强绿化，种植能吸附恶臭气体的高大树木，以减轻对周边环境的影响。 （3）污泥经脱水干化后，应及时清运，不在厂内堆存。 采取以上措施后对环境影响较小。 1.2监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）以及《排污许可证申请与核发技术规范废弃资源加工工业》（HJ1034-2019），制定本扩建项目大气监测计划如下： 表4-3项目排气口设施及大气污染物监测计划 污染源类别 排污口编号及名称 监测要求 监测点位 监测因子 监测频次 无组织废气 污水处理站废气 厂界上风向1个、下风向3个 颗粒物、NH3、H2S、臭气浓度 1次/年 上料、分拣废气 2.营运期废水环境影响和保护措施 2.1废水污染源强 根据水平衡分析，本扩建项目营运期废水主要为生产废水和生活污水。 （1）本项目生产废水分为原有生产线废水及新建生产线废水，原有生产线废水14.91t/d，新建生产线废水为7.455t/d，参照《淮安百顺再生资源回收利用有限公司年粉碎废塑料3000吨项目竣工环境保护验收监测报告表》中的监测数据（淮安百顺再生资源回收利用有限公司生产工艺为：废旧塑料—分拣—破碎—清洗—脱水—成品），生产废水中各污染物的产生浓度为：pH8.46、COD747mg/L、SS297mg/L。 （2）本扩建项目生活污水产生量0.8t/d，参考北方地区典型生活污水，生活污水中各污染物浓度为COD300mg/L、BOD5150mg/L、SS200mg/L、NH3-N25mg/L。 本扩建项目废水污染物产排情况如下表所示。 本扩建项目新建生产线废水污染物排放源一览表 产排污环节 清洗、甩干工序 类别 清洗废水 污染物种类 pH、COD、SS、浊度 污染物产生情况 产生量（t/a） 废水量 2767.8 pH / COD 1.68 SS 0.67 产生浓度（mg/L） pH（无量纲） 8.46 COD 747 SS 297 治理设施 治理措施 混凝沉淀设施 处理能力 10t/d 治理工艺 混凝沉淀 治理效率（%） SS：95% 是否为可行技术 是 污染物排放情况 废水排放量（t/a） 0 污染物排放量（t/a） pH 0 COD 0 SS 0 浊度 0 污染物排放浓度（mg/L） / 排放方式 / 排放去向 不外排 排放规律 / 排放口基本情况 编号 / 名称 / 类型 / 地理坐标 经度 / 维度 / 排放标准 浓度限值（mg/L） pH（无量纲） / COD / SS / 浊度（NTU） / 本扩建项目现有生产线废水污染物排放源一览表 产排污环节 清洗、甩干工序 类别 清洗废水 污染物种类 pH、COD、SS、浊度 污染物产生情况 产生量（t/a） 废水量 4473 pH / COD 3.36 SS 1.34 产生浓度（mg/L） pH（无量纲） 8.46 COD 747 SS 297 治理设施 治理措施 接触氧化一体化处理设备 处理能力 15t/d 治理工艺 接触氧化 治理效率（%） SS：95% 是否为可行技术 是 污染物排放情况 废水排放量（t/a） 0 污染物排放量（t/a） pH 0 COD 0 SS 0 浊度 0 污染物排放浓度（mg/L） / 排放方式 / 排放去向 不外排 排放规律 / 排放口基本情况 编号 / 名称 / 类型 / 地理坐标 经度 / 维度 / 排放标准 浓度限值（mg/L） pH（无量纲） / COD / SS / / 本扩建项目废水污染物排放源一览表（续） 产排污环节 职工生活办公 类别 生活污水 污染物种类 COD、BOD5、SS、NH3-N 污染物产生情况 产生量（t/a） 废水量 240 COD 0.071 BOD5 0.036 SS 0.048 NH3-N 0.0059 产生浓度（mg/L） COD 300 BOD5 150 SS 200 NH3-N 25 治理设施 治理措施 化粪池 处理能力 5t/d 治理工艺 厌氧处理 治理效率（%） / 是否为可行技术 / 污染物排放情况 废水排放量（t/a） 0 污染物排放量（t/a） COD 0 BOD5 0 SS 0 NH3-N 0 污染物排放浓度（mg/L） / 排放方式 / 排放去向 不外排 排放规律 / 排放口基本情况 编号 / 名称 / 类型 / 地理坐标 经度 / 维度 / 排放标准 浓度限值（mg/L） COD / BOD5 / SS / NH3-N / 2.2废水治理措施及可行性分析 2.2.1生产废水 本扩建项目新建生产线废水破碎、清洗工序废水中加入混凝剂为聚合氯化铝（PAC），加入量一般为20mg/L-50mg/L，能够取得较好的水处理效果，出水浊度最好可以接近零浊水，SS去除可以达到95%以上。 本扩建项目生产废水经10t/d混凝沉淀设施处理后循环利用，SS去除率≥95%，生产废水不外排，出水浓度如下表所示。 本扩建项目废水处理设施出水浓度一览表 污染物种类 产生浓度 出水浓度 GB/T19923-2005表1洗涤用水水质标准 pH（无量纲） 8.46 8.46 6.5-9.0 COD（mg/L） 747 747 / SS（mg/L） 297 14.85 30 由上表可知，本扩建项目生产废水经混凝沉淀设施处理后，其水质满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1再生水用作工业用水水源的水质标准（洗涤用水），可以回用于清洗工序。项目废水处理设施处理规模为10t/d，满足本扩建项目废水水量9.226t/d的要求。 本扩建项目现有生产线废水破碎、清洗工序废水经原有接触氧化一体化处理设备处理后达标排放，本次扩建完成后，现有生产线废水量为14.91t/d，现有接触氧化一体化处理设备处理能力为15t/d，可以满足要求。 本扩建项目清洗废水，属于《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）附录A表A.2废弃资源加工工业排污单位废水污染防治可行性技术参考表中所列的可行技术。 因此，本扩建项目清洗废水经废水处理设施处理后循环利用是可行的。 2.2.1职工生活污水 根据项目水平衡分析可知，生活污水产生量为1m3/d（300m3/a）。生活污水中主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N，经厂区化粪池暂存后，各污染因子浓度为COD250mg/L、BOD5160mg/L、SS140mg/L、NH3-N30mg/L，经化粪池处理后，定期清掏，外运肥田。 表4-6项目生活污水排放情况 废水类型 废水产生量（m3/a） 污染因子 产生浓度 （mg/L） 污染物产生量（t/a） 治理措施 排放量 生活污水 237.6 COD 250 0.059 经化粪池处理后，定期清掏，外运肥田，不外排 0 BOD5 160 0.038 0 SS 140 0.033 0 NH3-N 30 0.0071 0 3.3建设项目水污染物排放信息 ①废水类别、污染物及污染治理设施信息 表4-7废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口 编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 职工生活废水 COD、氨氮 定期清掏，外运肥田 / TW001 化粪池 化粪池 / / / 生产废水 pH、COD、SS 回用到生产工序 / TW002 “混凝沉淀” 混凝沉淀 / / / / TW003 接触氧化一体化处理设备 接触氧化一体化处理 / / / 3、噪声 3.1噪声源强及降噪措施 本扩建项目营运期噪声主要为开包机、筛分机、粉碎机、运输机、风选机、清洗机、水泵、甩干机、输送机、色选机、打包机等设备运行时产生的噪声，噪声源强为70-85dB(A)。经采取选用低噪声设备、减振基础、墙壁隔音、距离衰减、加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运行产生的高噪声现象，厂房外1m处噪声可降低20dB（A）以上。本扩建项目年工作日300天，每天生产8小时。项目主要噪声源强见表4-7，厂区边界噪声贡献值预测见表4-8。 表4-7 本扩建项目主要噪声设备特征及治理措施 单位：dB(A) 噪声源位置 发声设备 台数（台/套） 声压值（dB(A)） 声源类型 持续时间 噪声治理措施 生产车间 开包机 2 70-75 频发 8h/d 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等 刮板提升机 1 70-75 频发 8h/d 振动筛 2 75-80 频发 8h/d 分拣平台 2 70-75 频发 8h/d 输送带 3 70-75 频发 8h/d 加压粉碎机 5 75-80 频发 8h/d 集料绞龙 4 70-75 频发 8h/d 色选机 1 75-80 频发 8h/d 全筛甩干机 18 70-75 频发 8h/d 深水漂槽 8 70-75 频发 8h/d 商标分离机 6 70-75 频发 8h/d 材质机 8 70-75 频发 8h/d 打包机 3 70-75 频发 8h/d 空压机 3 75-80 频发 8h/d 磨刀机 3 75-80 频发 8h/d 车间外 水泵 1 75-80 频发 8h/d 选用低噪声设备、基础减振等 3.2本扩建项目噪声源强调查 本扩建项目噪声源强调查见下表。 表4-8工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号 建筑物名称 声源名称喷漆设备 烘干设备 （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m） 声源控制措施 空间相对位置/m 距室内边界距离/m 室内边界声级/dB(A) 声源叠加 运行 时段 建筑物插入损失/dB(A) 建筑物外噪声 X Y Z 声压级 /dB(A) 建筑物外距离 噪声源位置 1 生产车间 开包机 （1台）（按点声源组预测） 75/1 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等 6 66 1.5 东6 59 59 8:00- 16:00 25 34 1 2#车间生产线 南46 42 42 17 西60 40 40 15 北21 49 49 24 2 绞笼 （1台）（按点声源组预测） 75/1 8 66 1.5 东8 57 57 32 南46 42 42 17 西58 40 40 15 北21 49 49 24 3 分拣平台 （1台）（按点声源组预测） 75/1 10 66 1.5 东10 55 55 30 南46 42 42 17 西56 40 40 15 北21 49 49 24 4 输送带 （2台）（按点声源组预测） 75/1 12 66 1.5 东12 54 57 32 1 南46 42 45 20 西54 40 43 18 北21 49 52 27 5 加压粉碎机（2台）（按点声源组预测） 80/1 14 66 1.5 东14 57 60 35 1 南46 47 38 13 西52 46 60 35 北21 54 50 25 6 全筛甩干机（1台）（按点声源组预测） 75/1 16 66 1.5 东16 51 51 26 1 南46 42 42 17 西50 41 41 16 北21 49 49 24 7 深水漂槽（1台）（按点声源组预测） 75/1 18 66 1.5 东18 50 50 25 1 南46 42 42 17 西48 41 41 16 北21 49 49 24 8 全筛甩干机（1台）（按点声源组预测） 75/1 20 66 1.5 东20 49 49 24 1 南46 42 42 17 西46 42 42 17 北21 49 49 24 9 深水漂槽（1台）（按点声源组预测） 75/1 22 66 1.5 东22 48 48 23 1 南46 42 42 17 西44 42 42 17 北21 49 49 24 10 全筛甩干机（1台）（按点声源组预测） 75/1 24 66 1.5 东24 47 47 22 1 南46 42 42 17 西42 43 43 18 北21 49 49 24 11 深水漂槽（1台）（按点声源组预测） 75/1 26 66 1.5 东26 47 47 22 1 南46 42 42 17 西40 43 43 18 北21 49 49 24 12 全筛甩干机（1台）（按点声源组预测） 75/1 28 66 1.5 东28 46 46 21 1 南46 42 42 17 西38 43 43 18 北21 49 49 24 13 商标分离机（1台）（按点声源组预测） 75/1 30 66 1.5 东30 46 46 21 1 南46 42 42 17 西36 44 44 19 北21 49 49 24 14 集料绞龙（1台）（按点声源组预测） 75/1 32 66 1.5 东32 45 45 20 1 南46 42 42 17 西34 44 44 19 北21 49 49 24 15 输送带（1台）（按点声源组预测） 75/1 34 66 1.5 东34 44 44 19 1 南46 42 42 17 西32 45 45 20 北21 49 49 24 16 振动筛（1台）（按点声源组预测） 80/1 36 66 1.5 东36 49 49 24 1 南46 47 47 22 西30 51 51 26 北21 54 54 29 17 色选机（1台）（按点声源组预测） 80/1 38 66 1.5 东38 48 48 23 1 南46 47 47 22 西28 46 46 21 北21 54 54 29 18 材质机（3台）（按点声源组预测） 75/1 40 66 1.5 东40 43 48 23 1 南46 42 47 22 西26 47 52 27 北21 49 54 29 19 打包机（1台）（按点声源组预测） 75/1 42 66 1.5 东42 43 43 18 1 南46 42 42 17 西24 47 47 22 北21 49 49 24 20 空压机（1台）（按点声源组预测） 80/1 66 101 1.5 东46 47 47 22 1 南46 47 47 22 西22 53 53 28 北21 54 54 29 21 磨刀机（1台）（按点声源组预测） 80/1 66 101 1.5 东46 47 47 22 1 南46 47 47 22 西22 53 53 28 北21 54 54 29 22 开包机（1台）（按点声源组预测） 75/1 54 62 1.5 东10 55 55 30 1 1#车间生产线 南5 61 61 36 西7 58 58 33 北50 41 41 16 23 刮板提升机（1台）（按点声源组预测） 75/1 54 64 1.5 东10 55 55 30 1 南7 58 58 33 西7 58 58 33 北48 41 41 16 24 振动筛（1台）（按点声源组预测） 80/1 54 66 1.5 东10 60 60 35 1 南9 61 61 36 西7 63 63 38 北46 47 47 22 25 分拣平台（1台）（按点声源组预测） 75/1 54 70 1.5 东10 55 55 30 1 南13 58 58 33 西7 58 58 33 北42 48 48 23 26 输送带（1台）（按点声源组预测） 75/1 54 72 1.5 东10 55 55 30 1 南15 52 52 27 西7 58 58 33 北40 43 43 18 27 加压粉碎机（2台）（按点声源组预测） 80/1 54 74 1.5 东10 60 63 38 1 南17 55 58 33 西7 63 66 41 北38 48 51 26 28 集料绞龙（1台）（按点声源组预测） 75/1 54 76 1.5 东10 55 55 30 1 南19 49 49 24 西7 58 58 33 北36 44 44 19 29 全筛甩干机（2台）（按点声源组预测） 75/1 54 80 1.5 东10 55 58 33 1 南23 48 51 26 西7 58 61 36 北32 41 44 19 30 深水漂槽（3台）（按点声源组预测） 75/1 54 82 1.5 东10 55 60 35 1 南25 47 53 28 西7 58 63 38 北30 46 51 26 31 商标分离机（2台）（按点声源组预测） 75/1 54 86 1.5 东10 55 58 33 1 南29 46 49 24 西7 58 61 36 北26 47 50 25 32 材质机（3台）（按点声源组预测） 75/1 54 90 1.5 东10 55 60 35 1 南33 45 50 25 西7 58 63 38 北22 48 53 28 33 打包机（1台）（按点声源组预测） 75/1 54 92 1.5 东10 55 55 30 1 南35 44 44 19 西7 58 58 33 北20 49 49 24 34 空压机（1台）（按点声源组预测） 80/1 54 94 1.5 东10 60 60 35 1 南37 49 49 24 西7 63 63 38 北18 55 55 30 35 磨刀机（1台）（按点声源组预测） 80/1 54 94 1.5 东10 60 60 35 1 南37 49 49 24 西7 63 63 38 北18 55 55 30 36 输送带（1台）（按点声源组预测） 75/1 90 10 1.5 东15 52 52 27 1 3#车间生产线 南10 55 55 30 西63 39 39 14 北57 40 40 15 37 加压粉碎机（1台）（按点声源组预测） 80/1 86 10 1.5 东19 54 54 29 1 南10 60 60 35 西59 45 45 20 北57 45 45 20 38 集料绞龙（1台）（按点声源组预测） 75/1 82 10 1.5 东23 48 48 23 1 南10 55 55 30 西55 40 40 15 北57 40 40 15 39 全筛甩干机（4台）（按点声源组预测） 75/1 80 10 1.5 东25 47 53 28 1 南10 55 61 36 西53 41 47 22 北57 40 46 21 40 深水漂槽（2台）（按点声源组预测） 75/1 76 10 1.5 东29 46 49 24 1 南10 55 58 33 西49 41 44 19 北57 40 43 18 41 材质机（2台）（按点声源组预测） 80/1 70 10 1.5 东35 49 52 27 1 南10 60 63 38 西43 47 50 25 北57 45 48 23 42 打包机（1台）（按点声源组预测） 75/1 68 10 1.5 东37 44 44 19 1 南10 55 55 30 西41 43 43 18 北57 40 40 15 43 空压机（1台）（按点声源组预测） 80/1 66 10 1.5 东38 48 48 23 1 南10 60 60 35 西39 48 48 23 北57 45 45 20 44 磨刀机（1台）（按点声源组预测） 80/1 66 10 1.5 东38 48 48 23 1 南10 60 60 35 西39 48 48 23 北57 45 45 20 注：室内声源以厂区西南角为原点（115.953219,34.018789），向北为Y轴，向东为X轴建立坐标系。 表4-10 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号 声源名称 型号 空间相对位置/m 声源源强 声源控制措施 建筑物插入损失/dB(A) 运行时段 距厂界边界距离/m 厂界边界声级/dB(A) X Y Z （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m） 1 水泵 / 44 97 1.5 80/1 选用低噪声设备、基础减振 15 8小时 东73 28 南97 25 西44 32 北12 43 注：室内外声源以厂区西南角为原点（115.953219,34.018789），向北为Y轴，向东为X轴建立坐标系。 3.3预测模型 评价选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录 B 典型行业噪声预测模型进行预测，具体预测模式如下： （a）室内声源等效室外声源声功率级声功率级法 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB； TL—墙壁（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 （b）按室外声源预测方法计算预测点处的A声级 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。本评价仅考虑几何发散引起的衰减。 无指向性点声源几何发散衰减基本公式： 式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB； Lp(r0)—参考位置r0处的声压级，dB； r—预测点距声源的距离； r0—参考位置距声源的距离。 （c）工业企业噪声计算 声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； ti—在T时间内i声源的工作时间，s； M—等效室外声源个数； tj—在T时间内j声源的工作时间，s； （d）预测值计算 噪声预测值（Leq）计算公式为： 式中：Leq—预测点的噪声预测值，dB； Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb—预测点的背景噪声值，dB。 3.4预测方法 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），建设项目评价范围内声环境保护目标和建设项目厂界（场界、边界）应作为预测点和评价点。预测建设项目在运营期所有声环境保护目标处的噪声贡献值和预测值，评价其超标和达标情况；预测和评价建设项目在运营期厂界（场界、边界）噪声贡献值，评价其超标和达标情况。 表4-11 厂址厂界噪声影响预测结果 单位：dB(A) 测点 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 西北头 白庙村 昼 间 生产车间距厂界距离（m） 1 1 45 1 10 40 厂界处贡献值（室内声源） 47 47 13 41 10 15 厂界处贡献值（室外声源） 28 25 32 43 12 0 厂界处贡献值（室内、外声源叠加） 53 28 49 39 12 15 标准值 60 60 60 60 60 60 评价 达标 达标 达标 达标 达标 达标 通过采取选用低噪声设备、墙壁隔音、距离衰减、加强设备维护等综合降噪措施后，本扩建项目夜间不生产夜间噪声不进行分析，昼间厂界噪声排放能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求，项目生产过程中生产设备运转噪声对周围环境影响较小。 3.5 监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），制定本扩建项目噪声监测计划如下： 表4-12 项目噪声监测计划表 类别 监测点位 监测项目 监测频率 厂界噪声 厂界 等效连续A声级 1次/季度，分昼间进行 4、固体废物影响分析 4.1固体废弃物产生情况 本扩建项目一般工业固体废物主要为分拣工序、筛分工序、清洗池、风选工序、污水处理站产生的分拣、筛分工序不可利用废物、清洗水池产生沉淀物、废标签、废水处理设施产生的污泥和生活垃圾。 一般工业固体废物 ①分拣、筛分工序产生不可利用废物 项目在分拣工序及筛分工序会分拣出废旧塑料进厂时夹带的不可利用废物，主要为废纸、废砂石、泥土等废物，根据企业经验及同行业项目类比可知，本扩建项目营运期分拣工序废塑料夹杂物的产生量为2.0kg/1吨原料，约为32t/a，不可利用废物属于一般固废，经收集后交环卫部门收集处理。 ②清洗水池产生的沉积物及污水处理站污泥 塑料碎片进入清洗水池清洗过程中，塑料碎片漂浮于水面上，大块泥沙及塑料碎料沉于水池底部，建设单位定期将这些沉积物清出，根据企业提供资料，沉积物产生量为16t/a，沉积物属于一般固废，经板框压滤机压滤成泥饼，袋装外售给下游资源利用公司，回收再利用。 ③生活垃圾 本扩建项目劳动定员10人，均不在厂内食宿，参照《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》，“第一部分 城镇居民生活污水、生活垃圾，表3 三区居民生活污水、生活垃圾产生和排放系数”和“附表1 各区域对 应系数表和城市分类”：商丘市属于“三区”、“5类”城市类别，生活垃圾量产生系数0.38kg/人·d，则本扩建项目生活垃圾产生量为1.14t/a，经垃圾收集箱收集后，委托当地环卫部门清运处置。 固废具体产生量见表4-13。 表4-13 固废产生情况一览表 序号 名称 产生量 处置情况 1 生产固废 不可利用废物 32t/a 集中收集后由环卫部门定期清运处理 2 沉积物及污泥 16t/a 集中收集后外售给下游资源利用公司，回收再利用 5 生活垃圾 1.14t/a 统一收集后定期由环卫部门清运 总计 49.14t/a / 4.2固体废物处置去向及环境管理要求 （1）生活垃圾 统一收集，交由环卫部门统一处理。 一般工业固体废物 对于一般工业固体废物，根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)及相关国家及地方法律法规，提出如下环保措施： 为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边应设置导流渠。 为加强监督管理，贮存、处置场应按GB15562.2设置环境保护图形标志。 贮存、处置场使用单位，应建立检查维护制度。定期检查维护堤、坝、挡土墙、导流渠等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行。 4）贮存、处置场的使用单位，应建立档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料。详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 5、地下水、土壤环境分析 5.1地下水、土壤主要污染类型及污染源 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A（规范性附录）土壤环境影响评价项目类别，项目为废旧资源加工、再利用行业，属于Ⅲ类项目，属于污染影响型。 根据《环境影响价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），本扩建项目属于“C4220非金属废料和碎屑加工处理”，编制类别为建设项目环境影响报告表，属于IV类建设项目，可不开展地下水环境影响评价。 项目主要污染源为清洗池、甩干区、污水处理设施。 5.2项目土壤、地下水污染防治措施 土壤、地下水污染主要来自废水、废气、固体废物污染，重在预防，为有效防治土壤环境污染，项目运营期应采取以下防治措施： a源头控制措施：严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、仓库等采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏环境风险事故降到最低程度。防渗工程设计使用年限不应低于设备、管线及建、构筑物的设计使用年限。对可能泄漏有害介质和污染物的设备和管道敷设尽量做到“可视化”，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水、土壤污染。定期对污水处理设施、冷却循环水池等进行巡查，采取防渗处理，严防发生破损、泄漏事故。 b分区防渗：本次环评参照《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)对本扩建项目进行整体的污染分区划分，分为污染防治区和非污染防治区，其中污染防治区又分为一般污染防治区和重点污染防治区，防渗措施要求见下表。 表4-14 防渗分区划分情况及要求 分区 区域 防渗要求 重点防渗区 清洗区、甩干区、污水处理设施 等效黏土防渗区Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s 一般防渗区 生产区域、仓库 等效黏土防渗区Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s 重点污染防治区：指对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不易及时发现和处理的区域或部位。各水池地面采用抗渗混凝土浇制地面底板，根据不同区域防渗要求在相应防渗区域铺设环氧树脂玻璃钢和花岗岩进行防渗处理，防止废水(液)下渗进入地基下之土壤层及地下水层。 一般污染防治区：一般防渗区主要为除重点防渗及简单防渗以外的其他区域，主要为生产车间、仓库，一般污染区地坪混凝土防渗层抗渗等级不应小于P6，其厚度不宜小于100mm，其防渗层性能与1.5厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)等效。 6、生态环境影响 本扩建项目用地范围内无生态环境保护目标，故不进行生态影响分析。 7、环境风险 7.1风险源识别 本扩建项目为废塑料加工项目，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）和《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）的规定，对本扩建项目的环境风险源识别、环境风险预测、选址及敏感目标、防范措施等做出评价，本扩建项目在运营过程中，不存在重大的环境风险。 7.2风险防范 （1）水环境风险防范措施 本扩建项目清洗废水经污水处理设施处理后循环利用，不外排，为防止项目废水对当地地表水体和地下水环境产生污染，建设单位应贯彻“预防为主”的方针，在运营中应采取以下措施保护当地水环境： ①污水管道系统（污水管及污水处理设施）应进行防渗漏处理，防止污水渗漏，其中车间内污水管道使用不锈钢槽，室外污水管道使用PE材质，可有效防止渗漏和腐蚀。 ②定期检查污水管道系统（污水管及污水处理设施）的跑冒滴漏等情况，制定风险防范预案，在发现污水管道系统发生跑冒滴漏等情况后，立即停工停产，对污水管道系统进行排查确定事故点并立即进行维修，确保事故点维修完毕后方可恢复生产； ③项目污水处理设施处理效率不能达到设计要求时，应立即停止废水处理，将废水抽至调节池，进行污水处理设施维修，保证处理效果； ④安装进水和出水流量计，根据数据情况对管道和处理池渗漏进行监管； ⑤加强日常监测和监管，保证污水处理设施各工艺环节正常运行。 ⑥制定污水处理设施非正常工况应急预案，发生环境事件时及时启动预案，减少环境影响。 （2）废气防护措施 ①定期对破碎机进行维护，保证破碎机密封性，避免粉尘超标排放。 ②加强对污水处理设施的管理，保障污水处理设施正常运行，对污水处理工艺严格按照操作规程，避免长时间非正常工况运行，防止产生恶臭； ③及时清理污物，避免污物发酵变质，对污水处理设施产生的污泥及时清运，避免在场内堆放。 （3）噪声防护措施 ①定期对减振、隔音等降噪措施进行检查，如设施出现问题，立即进行维修或更换设备。 ②定期维护产噪设备的正常运行，保证设备的良好工作状态，减少设备故障。 （4）固体废弃物防护措施 ①各类垃圾分类存储，存储设施尽量密闭、设置防雨棚，地面硬化处理，设有围堰，防止垃圾的逸散和雨淋； ②对垃圾日产日清，防止蚊虫滋生，减少疾病的传播； ③生产垃圾和生活垃圾不得随意外排，需交由当地环卫统一清运处理。 7.3 应急预案 本扩建项目主要环境风险在于污水处理设施超标排放和污水管网渗漏。为此，建设单位应根据下列建议制定应急预案： （1）根据事件对环境的影响范围、严重性和紧急程度制定不同级别的应急预案； （2）当时间超出企业自身的应急能力时，应请求当地政府和上级部门进行应急协调处置； （3）应急预案按照应急预警、应急响应、后期处置等内容进行编制，并定期演练，应急预案发布后需到夏邑县环境保护局进行备案； （4）应急响应内容： ①当发现管道渗漏事故时，当班人员立即向领导汇报，并采取措施进行先期处置；应停止设施运行，抽空、转移泄露管段的污水，对泄漏的管段和水池进行修复。 ②当发现污水超标时，当事人应第一时间关停污水阀门，车间应配合减少生产废水的排放，对工艺运行参数进行分析和调整，对超标的污水进行截留和监测，避免对地表水体产生影响。 ③污水处理设备发生故障后，应立即停止设备运行，及时做好设备维修及更新配件工作，确保损坏的污水处理设备能在2小时内修复，并恢复正常运行，同时损坏期间的污水进入循环水池或者备用水池，不得对外排放。 7.4 风险评价结论 本扩建项目在运营过程中，不存在重大的环境风险。要求企业从建设、生产等各方面积极采取防护措施，以控制事故和减少其造成的危害，评价认为该风险是可以接受的。 8、环保投资 项目总投资500万元，其中环保投资30万元，占总投资的6%，环保投资情况见下表。 表4-15 本扩建项目环保措施及投资一览表 污染 因素 排放源 污染物 污染防治措施 治理投资（万元） 废气 / 颗粒物 车间密闭、自然沉降 2 污水处理站废气 NH3、H2S 污水处理设施设置为半地下式，上面设置盖板进行密闭，定期喷洒除臭剂 4 废水 生活污水 COD、BOD5、SS、NH3-N 生活污水经厂区5m³化粪池处理后，定期清掏，外运肥田 1 生产废水 COD、BOD5、SS、NH3-N 生产废水采用“混凝沉淀，10m3/d”处理后回用生产，不排放 20 噪声 机械设备 设备运行的噪声 基础减振、厂房隔声 2 固废 分拣、筛分 不可利用废物 经收集后与生活垃圾一起定期由环卫部门拉走 1 清洗池及污水处理站 清洗池沉积物及污泥 袋装外售给下游资源利用公司，回收再利用 风选 废标签 外售给下游资源利用公司，回收再利用 职工生活 生活垃圾 环卫部门清运 合计 30 8、环保设施验收 本扩建项目环保设施竣工验收一览表见下表。 表4-16 本扩建项目“三同时”验收一览表 项目 污染源 竣工验收内容 验收要求 废气治理 上料、筛分工序粉尘 车间密闭、自然沉降 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放监控浓度限值 污水处理站废气 污水处理设施设置为半地下式，上面设置盖板进行密闭，定期喷洒除臭剂 满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中恶臭污染物厂界标准值 废水治理 生产废水 生产废水采用污水处理设施处理后回用生产，不排放 达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005表1洗涤用水的水质标准 生活污水 采用化粪池收集，定期清理作为农肥施于周边农田 / 噪声防治 设备噪声 厂房隔声、基础减振 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准 固废处置 不可利用废物 经收集后与生活垃圾一起定期由环卫部门拉走 一般固废按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）中工业固体废物管理条款要求执行，其贮存场所应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，不得造成二次污染。 清洗池沉积物及污泥 袋装外售给下游资源利用公司，回收再利用 废标签 外售给下游资源利用公司，回收再利用 生活垃圾 环卫部门清运 9、污染物排放“三本帐” 本项目污染物排放“三本帐”情况见表4-17 类别 污染物 现有工程实际排放量（t/a） 本工程排放量（t/a） 以新带老削减量（t/a） 本项目建成后总体工程排放量（t/a） 排放增减量（t/a） 废气 颗粒物 0 0 0 0 0 废水 COD、BOD5、SS、NH3-N 0 0 0 0 0 固废 一般固废 21.9675t/a 49.14t/a 0t/a 71.1075t/a +49.14t/a |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 无组织排放 | 颗粒物 | 车间密闭、自然沉降 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值 |
|  |  | NH3、H2S | 污水处理设施设置为半地下式，上面设置盖板进行密闭、定期喷洒除臭剂 | 满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中恶臭污染物厂界标准值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 采用化粪池收集，定期清理作为农肥施于周边农田 | / |
|  | 生产废水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 生产废水采用污水处理设施处理后回用生产，不排放 | 达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005表1洗涤用水的水质标准 |
| 声环境 | 生产设备噪声 | 噪声 | 减振、隔音、距离衰减、设备维护等 | 厂界噪声值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类、4类标准要求。 |
| 电磁辐射 | - |
| 固体废物 | 一般固废：一般废物暂存间1间，收集后定期外售或交环卫部门处置；生活垃圾：经生活垃圾收集箱收集后委托环卫清运。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 分区防渗：清洗区、甩干区、污水处理设施等采取重点防渗（防渗膜或等效粘土防渗层 Mb≥6m，防渗系数 K≤1×10-7 cm/s 或参照 GB18598 执行）；生产车间、仓库、一般固废间等采取一般防渗（等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7 cm/s；或参照 GB16889 执行） |
| 生态保护措施 | 无 |
| 环境风险 防范措施 | 加强用火管理，厂区内严禁烟火，配备一定数量的灭火器，并定期检查确保其可正常使用，加强电气设备及线路检查，防止线路和设备老化造成的引发事故；制定严格的生产操作规程，加强作业工人的安全教育，杜绝工作失误造成的事故。 |
| 其他环境 管理要求 | （1）严格按照国家有关建设项目环保管理规定，执行建设项目须配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。 （2）加强对生产过程中固废的分类收集和管理工作。妥善保管好废物，定期送至指定点处置，防止流失，避免二次污染。 （3）加强内部管理，加强对生产过程及各项环保设施的监控，发现问题及时采取有效措施进行解决。 （4）加强工作人员的安全防范以及环境保护的意识。 （5）注意职工个人安全防护，确保职工身体健康。 （6）加强厂界、厂区绿化工作，以达到降噪除尘的作用。 （7）加强设备维修、维护、防止设备运行不正常引起的噪声升高。 |

# 六、结论

本扩建项目建设符合“三线一单”管理及相关环保规划要求，项目按建设项目“三同时”制度要求，逐一落实本报告提出的污染治理项目，保证各项污染物达标排放，则项目对周围环境影响不明显。因此，从环境保护角度考虑，本扩建项目的建设是合理、可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本扩建项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本扩建项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 废水 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 3t/a | 0 | 0 | 1.710t/a | 0 | 0 | +1.710t/a |
|  | 生产固废 | 21.9675t/a | 0 | 0 | 99.2t/a | 0 | 0 | +99.2t/a |
| 危险废物 | - |  |  |  |  |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

0.09

原有

污水处理设施

0.3

0.3

0.09

0.09

破碎用水

甩干

5.76

9.88

2.16

2.16

4.12

前两次清洗

前两次甩干

2.88

0.72

4.94

第三次清洗

0.72

2.06

2.06

甩干

新鲜水

6.76

0.045

0.15

新增

污水处理设施

0.045

0.15

0.045

破碎用水

甩干

2.88

4.94

1.08

1.08

2.06

前两次清洗

前两次甩干

1.44

0.36

2.47

第三次清洗

0.36

1.03

1.03

甩干

损耗0.4

2

1.6

1.6

作为农肥施于周边农田

化粪池

生活用水

废水、噪声

固废、噪声、粉尘

固废、噪声

废水、噪声

噪声、粉尘

上料

开包

商标分离

甩干

粉碎

分拣

废水、固废、噪声

废水、固废、噪声

废水、噪声

废水、固废、噪声

废水、噪声

三次漂洗

甩干

二次漂洗

初次漂洗

甩干

废水、噪声

固废、噪声

噪声

噪声

噪声

打包

筛分

商标分离

甩干

材质分选

色选

职工办公生活

生活垃圾

生活污水

废水、噪声

废水、噪声

噪声

噪声

外购废旧塑料

风选

水洗

甩干

粉碎

标签

打包

成品

固废