# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 夏邑县华讯塑业厂年生产50万个塑料制品项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2209-411426-04-01-381009 |
| 建设单位联系人 | 杨佳星 | 联系方式 | 13271088399 |
| 建设地点 | 商丘市夏邑县太平乡西赵庄村南地88号 |
| 地理坐标 | （116度17分7.079秒，34度17分25.125秒） |
| 国民经济 行业类别 | C2926塑料包装箱及容器制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业29 53塑料制品业 292 |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 夏邑县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2209-411426-04-01-381009 |
| 总投资（万元） | 20 | 环保投资（万元） | 5 |
| 环保投资占比（%） | 25 | 施工工期 | 30d |
| 是否开工建设 | (否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2800 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 《夏邑县城乡总体规划(2017-2035)》 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《夏邑县城乡总体规划(2017-2035)》主要内容相符性分析 根据《夏邑县城乡总体规划（2017-2035）》，规划区范围包括规划中心城区、城市近郊区以及城市行政区域内因城市建设和发展需要实行规划控制的区域。本次规划划定城市规划区范围包括城关镇、曹集乡、李集镇、桑堌乡、何营乡、刘店集乡、太平镇、胡桥乡、郭店乡、北岭镇、歧河乡的行政区划范围，总面积约689.3平方公里。 中心城区规划范围为本次规划的中心城区空间增长边界范围内用地，北至北环路以北800米，东至东外环路，南至南外环路，西至西外环路，面积共计86.5平方公里。本次规划期限为2017-2035年，其中近期至2020年。 城镇空间布局结构：规划县域形成“中心引领，轴带拓展，四区协同，多点联动”的城镇发展格局。 中心引领：中心城区作为夏邑县城乡发展极核和统筹城乡、吸纳农村人口就近转移的重要载体。 轴带拓展：沿“车站—中心城—会亭”打造县域工业发展轴，沿“济阳—中心城—太平”打造县域休闲旅游产业集聚轴。 四区协同：中心城及其周边紧密发展区、东部经济区、北部经济区和西南经济区四个功能各异而又协同发展的经济发展区。 多点联动：中心镇、特色镇作为城乡统筹发展的重要节点，通过示范效应带动整体发展。 相符性分析：项目位于商丘市夏邑县太平乡西赵庄村南地88号，根据夏邑县太平乡镇党委政府办公室出具的证明，本项目用地性质为建设用地，符合夏邑县太平乡土地利用总体规划。 |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”相符性分析 1.1生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线 1、生态保护红线 根据河南省生态保护红线范围划分情况，夏邑县不涉及生态保护红线和一般生态空间。 本项目位于商丘市夏邑县太平乡西赵庄村南地88号，本项目不在生态保护红线范围内。因此，本项目的建设符合生态保护红线的要求。 2、环境质量底线 ①大气环境：本项目位于商丘市夏邑县太平乡西赵庄村南地88号，根据大气功能区划分，为环境空气功能区二类区，执行二级标准。本项目所在区域环境空气中的PM2.5、PM10平均浓度不能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准，针对环境空气质量不达标的现状，商丘市生态环境保护委员会办公室发布了《商丘市2022年大气污染防治攻坚战实施方案》，从“调整优化产业结构、深入调整能源结构、持续调整交通运输结构、优化调整用地和强化面源污染治理、推进工业企业四项工程、强化挥发性有机物治理、强化区域联防联控、强化基础能力建设”几个方面进行管控，大气环境质量状况可以得到进一步改善。为了进一步减轻本项目对大气环境的影响，环评要求企业对生产中产生的废气进行收集处理，在注塑机上方设置集气罩，通过引风机将注塑成型工序产生的有机废气收集后送入1套低温等离子+活性炭吸附装置处理后，通过1根15m高排气筒排放，根据下文分析，有机废气经处理后可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2非甲烷总烃二级标准的要求同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件1“其他行业”的要求以及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值的要求、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）塑料制品（A级）排放要求，可以实现达标排放，对周边环境影响很小，同时本项目产生的有机废气进行倍量替代，符合区域环境质量改善目标的管理要求。 ②地表水：本项目所在区域内最近地表水体为厂区西南侧8037m处的虬龙沟。本次评价选取虬龙沟李黑楼断面来反映项目区域现状水质状况，根据河南省地表水环境功能区划，虬龙沟为Ⅴ类水体。根据2021年12月商丘市政府地表水责任目标断面例行监测结果，虬龙沟李黑楼断面可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求。 本项目选址位于商丘市夏邑县太平乡西赵庄村南地88号，项目所在区域目前无污水管网，项目生活污水经化粪池处理后，用于周边农田施肥，不外排，对周围地表水环境影响较小。因此，本项目满足水环境质量底线要求，不会对地表水环境造成影响。 ③噪声：项目所在区域声环境功能区划为2类，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 本项目在落实本次评价提出的各项环保措施后，可实现噪声达标排放，符合环境质量底线的要求。 3、资源利用上线 本项目生产过程中资源消耗主要以电力和水为主，本项目不属于高耗能和资源消耗型企业，资源利用不会突破区域的资源利用上线，项目建设符合资源利用上线要求。 根据分析，本项目的建设符合河南省生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的要求。 1.2商丘市生态环境准入清单 根据《商丘市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（商政[2021]5号），商丘市“三线一单”分区管控及要求如下： （1）生态分区管控 全市共划定61个生态环境分区管控单元。其中：优先保护单元15个，面积占全市国土面积的2.76%；重点管控单元37个，面积占全市国土面积的15.94%；一般管控单元9个，面积占全市国土面积的81.3%。 （2）生态环境准入清单 以全市划定的61个生态环境管控单元为基础，根据各单元环境属性特征，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率等方面对各环境管控单元提出原则性的禁止、限制性开发要求，建立我市“1+9”生态环境准入清单模式。“1”为我市总体生态环境准入清单，“9”为两区六县一市生态环境准入清单。 根据商丘市生态环境局关于动态更新《商丘市生态环境准入清单（试行）》的函（2022年4月27日），商丘市生态环境准入清单包括商丘市生态环境总体准入要求、商丘市各县区分区管控单元生态环境准入清单。 ①商丘市生态环境总体准入要求 表1-1 商丘市生态环境总体准入要求 管控 维度 准入控要求 本项目 情况 相符性 空间布局约束 1、全市禁止新增化工园区。全市原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。 2、严禁不符合我市主体功能定位的各类开发活动，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。现有以“两高”行业为主导产业的园区规划环评应增加碳排放情况与减排潜力分析，推动园区绿色低碳发展。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。 3、禁止勘查高硫高灰煤炭资源，禁止开采可耕地砖瓦粘土。禁止开采区内，除国家基础性、公益性地质调查及符合政策要求的项目外，一律不得新设探矿权、采矿权和矿产勘查项目，严厉打击和取缔违法采矿活动。禁止开采区内，在不影响禁止区主体功能，并征得相关管理部门同意的情况下，可以进行地热、矿泉水等矿产资源的勘查开发利用。限制开采高硫高灰煤，不再新建高硫高灰煤矿井。在限制开采区内，要严格控制限制开采矿种矿业权的设置，确实需要设置矿业权时，应严格规划审查，进行专门的规划论证。 4、全市范围内禁止制造、进口、销售和注册登记国五(不含)以下排放标准的柴油车。全市原则上不再办理使用登记和审批35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。重点区域禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。全面淘汰退出达不到标准的落后产能和不达标企业。实施重污染企业退城搬迁，加快城市建成区、人群密集区、重点流域的重污染企业和危险化学品等环境风险大的企业搬迁改造、关停退出，推动实施一批水泥、平板玻璃、化工、商砼企业等重污染企业退城工程。 5、生态控制区主要包括生态公益林和地质灾害高易发区，依照《国家级公益林管理办法》和《河南省生态公益林管理办法》对市域21.19万亩公益林进行严格保护；对于市域地质灾害高易发区应加强监测和安全防护，禁止在相关区域进行建设。河流水域包括涡河、惠济河、黄河故道、沱浍河、大沙河、王引河等主要河流，完善河道两侧绿化建设，防治水土流失，严禁非法占用滩涂湿地。 6、矿产资源密集区是指市域范围内蕴含具有开采价值的各类金属、非金属矿藏的地区以及其必要的生产生活和安全防护范围，主要分布在永城、睢县、柘城。按照《中华人民共和国矿产资源法》《河南省采矿管理条例》进行管制。历史文化保护区主要包括商丘古城（含宋国故城遗址、大运河遗址、睢县古城、夏邑古城、虞城利民古城等的保护范围、建设控制地带和风貌协调区），整体保护古城的自然环境、肌理格局、文物古迹、历史建筑和环境要素，按照《中华人民共和国文物保护法》、《历史文化名城名镇名村保护条例》、《河南省历史文化名城保护条例》的规定实施管制。 本项目属于塑料筐生产项目，不属于禁止建设类项目，不属于“两高”行业；本项目属于国家允许类项目，符合国家和地方相关产业政策；本项目不设置锅炉，生产过程不使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂，且项目选址区域不属于生态控制区、矿产资源密集区和历史文化保护区。 相符 污染物排放管控 1、新、改、扩建项目主要污染物排放要满足当地总量减排要求。重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物(VOCs)全面执行大气污染物特别排放限值。 2、全面改善区域环境质量。建设项目应满足区域环境质量改善目标的管理要求。区域环境空气、地表水环境质量不能满足环境功能区划标准时，重点行业建设项目主要污染物实行区域倍量削减；区域环境空气、地表水环境质量满足环境功能区划标准后，重点行业建设项目主要污染物实行区域等量削减。 3、十四五期间全面落实建成区污水处理厂“提质增效工程”及加快补齐城镇污水收集和处理设施短板工程。新建城区管网和污水处理设施要与城市发展同步规划、同步建设，做到雨污分流，加强城市初期雨水收集处理设施建设，有效减少城市面源污染。城市建成区、产业集聚区、工业园区污水处理厂扩建工程设计出水标准优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准设计，鼓励化学需氧量、氨氮、总磷排放浓度达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水体水质标准要求，鼓励现有工程随扩建工程一并完成提标改造工程。具备条件的县级以上污水处理厂全部建设尾水人工湿地，进一步提升污水处理水平。 4、十四五期间，进一步扩大涉气工业企业监控范围，对全市应急管控和错峰生产企业进行全面筛查，全市满足自动监控设施建设标准的涉气企业全部完成自动监控设施建设；开展有色金属冶炼、铅酸蓄电池等行业企业含重金属无组织废气排放污染治理，确保废气中重金属污染物持续、稳定达标排放；开展砖瓦、钢铁、有色等重点行业企业提标改造和污染深度治理，严格排污许可管理，推动工业企业绿色发展转型；强化挥发性有机物污染治理；制定砖瓦窑等工业炉窑综合整治实施方案，凡不能达标排放的砖瓦窑等工业炉窑，依法一律实施停产整治；推进工业绿色升级，加快实施钢铁、石化、化工、有色、皮革等行业绿色化改造，加强造纸、农副食品加工、毛皮制革、印染、有色金属、原料药制造、电镀等水污染物排放行业重点企业强制性清洁生产审核，全面推进其清洁生产改造或清洁化改造；全面取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）等工业燃煤设施，全市建成区实现工业燃煤全替代。 5、控制农业氮源排放，持续做好秸秆综合利用和禁烧工作，加强农村散煤燃烧监管、减少BC（黑碳气溶胶）排放；全市主要农作物化肥、农药使用量实现零增长，农药包装废弃物回收处理推广到全市30%的产粮（油）大县和所有蔬菜产业重点县；基本实现农膜全面回收利用；加强农村黑臭水体整治及秸秆综合利用率；梯次推进农村生活污水治理，根据工作实际，对需调整的内容及时修编，细化配套制度，力争实现县级层面的统一规划、统一建设、统一运行、统一管理，集中连片推进。 6、有色金属冶炼、铅酸蓄电池、石油加工、化工、电镀、制革和危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要按照国家企业拆除活动污染防治的技术规定，事先制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案，明确残留污染物清理和安全处置措施，报县级生态环境部门、工业和信息化部门备案并技术评审。 7、鼓励土壤污染重点监管单位因地制宜实施管道化、密闭化改造，重点区域防腐防渗改造，物料、污水、废气管线架空建设和改造，从源头上防范土壤污染。 本项目主要污染物为挥发性有机物，本项目产生的挥发性有机物进行倍量替代消减，挥发性有机物执行大气污染物特别排放限值。 相符 环境风险防控 1、柘城、夏邑、虞城、睢阳区、示范区等跨市界断面所在县（区）的环保部门要加强与下游县、区及亳州、鹿邑、永城等城市的沟通协调，共同做好流域水污染联防工作，防止出现跨界污染事件。各县（区）政府（管委会）制定水污染应急预案，建立应急联动机制，明确预警预报程序，完善应急处置和保障体系。加强应急管理培训和学习交流，开展流域水污染防控应急演练，提高跨界突发水污染事件处置能力与应急管理工作水平。 2、永城、宁陵涉及化工的产业集聚区，需在十四五规划初期建成园区风险防范应急保障措施，在集聚区纳污河流或雨水、泄洪河沟下游处（汇入具有水体功能区划河流之前）设置拦截设施、园区事故池等具体应急措施，拦截化工企业厂区不可控的风险事故废水，坚决杜绝区域风险事故废水进入地表河流引发恶劣的流域污染事件。 3、做好优先保护单元内饮用水源等重要生态环境敏感目标的环境风险防范，开展涉重企业等安全隐患排查和风险评估，依法依规整治监管；做好钢铁、有色、化工、制药、制革等涉及重大环境风险源和危险化学品企业环境风险防范，编制环境风险应急预案，落实环境风险防范和应急措施，强化环境风险防控及应对处置能力，建立“企业—园区—政府”三级区域环境风险应急联控机制；加强对农用地土壤污染风险区域，特别是毛皮制革、有色金属、电镀等重点监管企业和工业园区周边农用地土壤的监测，完善土壤污染防治体系，强化土壤环境风险控制，做好耕地保护，保障粮食安全。 4、用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块，以及腾退工矿企业用地为重点，依法开展土壤污染状况调查和风险评估；优先对重点行业企业用地调查查明的潜在高风险地块，开展进一步调查和风险评估。。 本项目属于塑料筐生产项目，营运期产生的生活污水经化粪池处理后，用于周边农田施肥，不外排，不设排污口。 相符 资源开发效率要求 1、十四五期间，全市煤炭消费总量控制完成国家、省、市下达目标要求。全市能耗增量控制目标控制完成国家、省、市下达目标要求。 2、十四五期间，全市年用水总量控制完成国家、省、市下达目标要求。水资源利用效率和效益明显提升，地下水超采得到进一步控制，农村居民集中供水实现全覆盖，全面解决贫困人口饮水安全问题；积极开展中水资源利用，在火电、纺织、化工、食品、发酵等高耗水行业，开展水效“领跑者”行动，推进企业串联用水、分质用水、一水多用和梯级循环利用，提升工业污水资源化利用效率；加快城市污水处理厂及产业集聚区污水处理厂中水建设工程，切实推进中水利用进程，集中供热中心、热电联产项目限制取用地下水，高耗水企业中水回用率达到32%以上。 3、重点开展火电、钢铁、石化、化工、纺织、造纸、食品等高耗水工业行业节水技术改造，大力推进工业水循环利用，推进节水型企业、节水型工业园区建设；新、改、扩印染项目清洁生产水平应达到《清洁生产标准纺织业（棉印染）》国际先进水平，禁止不能满足土地投资强度和清洁生产水平要求的印染企业和与规划定位不相符的印染企业入驻。新、改、扩印染项目印染总规模不得超出规划的印染规模，允许规划内印染规模等量替代，禁止超出规划单纯新增印染产能。 4、实行严格的耕地保护制度和节约用地制度，强化土地资源开发利用管理，提高土地集约化利用程度和建设用地利用效率，内部挖潜解决新增建设用地。 本项目营运期不消耗煤炭；本项目用地为建设用地，符合夏邑县太平乡土地利用总体规划。 相符 根据分析，本项目的建设符商丘市生态环境总体准入要求的要求。 ②商丘市各县区分区管控单元生态环境准入清单 根据商丘市生态环境局关于动态更新《商丘市生态环境准入清单（试行）》的函以及商丘市生态环境管控单元分布图（详见附图4），夏邑县太平乡属于一般管控单元，本项目与夏邑县太平乡环境管控单元生态环境准入清单相符性分析见下表。 表1-2 本项目与商丘市夏邑县太平乡环境管控单元生态环境准入清单相符性 环境管控单元编码 环境管控单元名称 行政区 管控要求 本项目建设情况 区县 乡镇 ZH4114 2530001 夏邑县一般管控单元 夏邑县 李集镇、太平乡、孔庄乡、北镇乡、车站镇、桑固乡、韩道口镇、业庙乡、火店乡、骆集乡、歧河乡、胡桥乡、会亭镇、杨集镇、郭店乡、济阳镇、王集乡、马头镇、罗庄乡、何营乡、中峰乡、刘店集乡、曹集乡 空间布局约束 1、加强对农业空间转为生态空间的监督管理，未经国务院批准，禁止将永久基本农田转为城镇空间。鼓励城镇空间和符合国家生态退耕条件的农业空间转为生态空间。严禁在优先保护类耕地集中区域新建化工、电镀、制革等行业企业以及可能造成耕地土壤污染的建设项目。 2、鼓励做大做强食用菌等特色农业，大力发展设施果蔬、渔业、苗木、花卉、采摘等休闲观光创意生态循环农业。鼓励依托当地优势产业建设特色专业园区。 本项目属于塑料筐生产项目，项目用地为建设用地，不属于基本农田。 污染物排放管控 1、禁止向耕地及农田沟渠中排放有毒有害工业、生活废水和未经处理的养殖小区畜禽粪便；禁止占用耕地倾倒、堆放城乡生活垃圾、建筑垃圾、医疗垃圾、工业废料及废渣等废弃物。禁止涉重企业含重金属废水进入城市生活污水处理厂。禁止填埋场渗滤液直排或超标排放。 2、加强畜禽养殖污染防治，畜禽规模养殖场（小区）要配套建设与养殖规模相适宜的粪便污水防渗防溢流贮存设施，以及粪便污水收集、利用和无害化处理设施；积极引导散养密集区实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。 3、大力推进区域污水处理厂及污水收集管网建设工作，新建或扩建城镇污水处理厂必须达到或优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准。 4、持续开展农村环境综合整治，加快推进农村生活污水处理设施建设，不断提高已建成农村污水处理设施稳定正常运行率。 项目产生的边角料和残次品集中收集后，由破碎机破碎后回用于生产；废包装袋集中收集后外售给废品回收站；废活性炭集中收集后暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置；生活垃圾交由环卫部门处置。项目产生的固废均合理处置。 环境风险防控 1、涉及危险化学品生产、储存、使用的企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 2、调查评估垃圾填埋场周边土壤环境状况，对周边土壤环境超过可接受风险的，应采取限制填埋废物进入、降低人体暴露健康风险等管控措施。 3、对高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管控名录。 项目生产中不涉及危险化学品，项目位于太平乡，距离垃圾填埋场位置较远，项目用地未被列入高关注地块。 根据分析，本项目的建设符合商丘市夏邑县太平乡环境管控单元生态环境准入清单的要求。 2、产业政策相符性 （1）根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2020.1.1），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类范围之内，属允许类建设项目，符合国家产业政策。 （2）本项目已经在河南省投资项目在线审批监管平台上进行备案，并经夏邑县发展和改革委员会批准，项目代码：2209-411426-04-01-381009。 因此，本项目属于允许类建设项目，符合国家和地方相关产业政策。 3、本项目建设内容与备案相符性分析 根据《河南省企业投资项目备案证明》（项目代码：2209-411426-04-01-381009），本项目与其相符性分析见表1-3。 表1-3 本项目建设内容与备案相符性 项目 备案内容 本项目建设情况 项目建设与备案相符性 项目名称 夏邑县华讯塑业厂年生产50万个塑料制品项目 夏邑县华讯塑业厂年生产50万个塑料制品项目 相符 企业全称 夏邑县华讯塑业厂 夏邑县华讯塑业厂 相符 建设地点 商丘市夏邑县太平乡西赵庄村南地88号 商丘市夏邑县太平乡西赵庄村南地88号 相符 建设性质 新建 新建 相符 建设规模及内容 年产50万个塑料制品，总建筑面积400平方米。主要建设：厂房300平方米，办公区100平方米。工艺流程：购进原料—注塑成型—包装出售。主要设备：注塑机、包装机等。以及配备消防及环保设施等 本项目生产规模为年产50万个塑料筐，租赁已建成生产车间2座，其中北侧车间建筑面积为400平方米，南侧车间建筑为150平方米，另租赁办公区100平方米作为职工办公区域，项目车间建筑面积比备案增加250平方米，项目生产工艺为：原料—搅拌—注塑成型—冷却脱模—人工检验—成品，项目生产工艺与备案基本一致，环评中仅对工艺细化，项目生产设备主要为注塑机、破碎机、拌料机、空压机等。实际建设过程中，生产工艺、生产规模与备案基本一致，建筑面积发生变化。 备案阶段，企业计划租赁一座厂房，后经过实地测量，租赁厂房实际建筑面积为400平方米，同时建设单位计划再租赁厂区内一座闲置厂房作为仓库使用 由上表可知，项目建筑面积与备案略有不同。 建筑面积变化主要前期备案仅对生产车间面积进行估算，未进行实测计算，也未考虑原料和成品存放问题，实际面积根据企业实际测量为准。环评中仅对生产工艺进行细化，未改变生产工艺。 由以上分析可知，项目规划建设内容与备案基本一致，项目建筑面积变化对项目产品产能和产业政策的相符性不产生影响。 4、与《河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（豫环委办[2022]9号）相符性 表1-4 本项目与豫环委办[2022]9号的相符性分析 规范性文件 主要任务 内容 本项目情况 相符性分析 河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案 加快传统产业转型升级 支持重点行业通过产能置换、 装备大型化改造、重组整合，实施绿色转型升级。制定2022年度淘汰落后产能工作方案，落实国家《产业结构调整指导目录 (2019年本)》《河南省淘汰落后产能综合标准体系(2020年本)》 组织开展排查整治专项行动，按期完成年度淘汰落后产能目标任 务，对于落后产能和“散乱污”企业，实施动态“清零”。 根据《产业结构调整指导目录 (2019年本)》本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类范围之内，属允许类建设项目，符合国家产业政策，不属于落后产能和“散乱污”企业。 相符 推进绿色低碳产业发展 落实国家产业规划、产业政策、 “三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区 域污染物削减等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性 新兴产业发展，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目建设。落实“两 高”项目会商联审机制，强化项目环评及“三同时”管理，重点行 业企业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级 以上绩效水平。严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工(甲醇、合成氨)、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼(含再生铅)行业单纯新增产能。水泥行业产能置换项目应实现矿石皮带廊密闭运输，大宗物料产品清洁运输。 本项目符合国家产业规划、产业政策、“三线一单”以及夏邑县太平乡土地利用总体的要求，本项目不属于两高项目，根据分析，本项目可以满足塑料制品行业A级绩效水平，本项目行业类别为C2926塑料包装箱及容器制造，不属于严禁新增企业和禁止行业。 相符 综合治理恶臭突出环境问题 加强污水处理、垃圾处理、畜禽养殖、橡胶、塑料制品、食品加工等行业恶臭污染治理。对垃圾、污水集中式处理设施，加大装置密闭和废气收集力度，采取除臭措施;规模化畜禽养殖企业（场）应加强粪污收集和处理，采取恶臭气体和氨排放治理措施:橡胶、塑料、食品加工等行业强化恶臭气体收集和治理；恶臭投诉集中的工业园区、重点企业安装运行特征因子有组织排放和无组织排放在线监测预警系统。 项目属于塑料制品行业，本项目采用的原料为新料，不产生恶臭气体，主要为有机废气，有机废气经收集后采取“低温等离子装置+活性炭吸附装置”进行处理后达标排放 相符 加快推进低VOCs含量原辅材料源头替代 加大科技攻关，推广新兴技术和原辅材料，各省辖市制定实施汽车制造、工业涂装、家具制造、包装印刷、钢结构制造、工程机械等行业溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用低VOCs含量原辅材料替代计划。在房屋建筑和市政工程中，推广使用低VOCs含量涂料和胶粘剂；除特殊功能要求外的室内地坪施工、室外构筑物防护和道路交通标志全面使用低VOCs含量涂料。加强涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂VOCs含量限值标准的检测与监管，组织开展生产、销售环节产品质量的联合检查，曝光不合格产品并追溯其生产、销售、进口、使用企业，依法追究责任。对原辅材料全部实施源头替代的企业或生产工序，在重污染天气应急管控期间可实施自主减排。对无法实现低VOCs原辅材料替代的工序，在保证安全情况下，应在密闭设备、密闭空间作业或安装二次密闭设施。收集处理VOCs废气。 本项目使用的原料为塑料颗粒，不涉及涂料、油墨、胶粘剂和清洗剂，项目注塑废气经集气罩收集后引至废气处理系统 相符 开展简易低效VOCs治理设放升级改造。 各省辖市组织对涉VOCs企业治理设施建设情况、工艺类型、处理能力、运行情况、耗材或药剂更换情况、能源消耗情况和废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等二次污染物规范化处置情况进行全面检查，对治理设施设计不规范、与生产系统不匹配，单独使用光催化、光氧化、低温等离子等低效技术，治理设施建 设和运行效果差的，建立清单台账，力争2022年6月底前基本 完成升级改造并开展检测验收，严把工程质量，确保稳定达标排放 本项目采用“低温等离子+活性炭吸附装置”进行处理生产中产生的有机废气，不属于低效VOCs治理设施 相符 提升VOCs无组织排放治理水平 2022年5月底前，全面排查含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件、敞开液面以及工艺过程等环节无组织排放情况。组织开展VOCS抽测，开展工业涂装、印刷行业挥发性有机物排放标准执行情况检查，对达不到相关标准要求的问题进行整治。石化、煤化工、制药、农药行业重点治理储罐配件失效，装载和污水处理密闭收集效果差，装置区废水预处理池、废水储罐废气未收集，LDAR工作不符合标准规范等问题；焦化行业重点治理酚氰废水处理无密闭、煤气管线及焦炉等装置泄露问题；工业涂装、包装印刷等行业重点治理集气罩收集效果差、含VOCs原辅材料和废料储存不密闭等问题。 本项目属于塑料制品行业，不属于工业涂装、包装印刷以及石化、煤化工、制药、农药行业。 相符 27.强化VOCs日常监管 加强臭氧污染天气下的挥发性有 机物排放管理，指导涉VOCs污染物排放企业妥善安排生产计划。 在夏季减少开停车、放空、开釜等操作。涉VOCs防腐、防水、防锈等涂装作业及大中型装修、外立面改造、道路划线、沥青铺设等施工作业，应当避开臭氧污染易发的高温时段。加强非正常工况废气排放管理钢铁、焦化、医药、石化、化工等重点行业企业应提前向当地生态环境部门报告开停车、检维修计划，火炬、煤气放散管应安装引燃设施，配套建设燃烧温度监控、废气流量计、助燃气体流量计等，排放废气热值达不到要求时应及时补充助燃气体。 环评要求企业在臭氧污染天气下妥善安排生产计划，避开臭氧污染易发的高温时段 相符 河南省2022年水污染防治攻坚战实施方案 调整优化产业结构 落实“三线一单”生态环境分区管控体系,加强重点区域、重点流域、重点行业和产业布局规划环评。持续推进钢铁、有色、石化、化工、电镀、皮革、造纸、印染、农副食品加工等行业改造转型升级，推动化工、印染、电镀等产业集群提升改造。推动重点行业、重点区域产业布局调整，实施传统产业兼并重组、城市建成区高污染企业退城入园和敏感区域、水污染严重地区高污染企业布局优化，制定实施落后产能淘汰方案。严禁在黄河干流及主要支流临岸一定范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。 本项目符合“三线一单”生态环境分区管控要求，本项目选址不在黄河干流及主要支流临岸，且本项目不属于两高一资项目 相符 河南省2022年土壤污染防治攻坚战实施方案 全面提升固体废物监管能力。 支持各地开展“无废城市”建设，全面加强固体废物治理体系和能力建设。持续开展危险废物专项整治，全面提升危险废物环境监管、利用处置和环境风险防范“三个能力”，推动危险废物监管和利用处置能力改革工作。加快推进医疗废物和危险废物集中处置项目建设。动态更新危险废物产生、自行利用、经营、监管“四个清单”，有序推进固废监管信息化建设。持续开展铅酸蓄电池收集试点工作。 本项目生产中产生的危险废物集中收集后交由有资质单位处置，项目生产中产生的一般固体废物合理处置不外排。 相符 5、与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）相符性 根据《河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（豫环委办[2022]9号），落实“两高”项目会商联审机制，强化项目环评及“三同时”管理，重点行业企业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。本项目与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）塑料制品（A级）企业绩效分级指标相符性分析见表1-5。 表1-5 本项目与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》塑料制品A级企业的相符性分析 差异化指标 相关要求（A级） 本项目情况 本项目与A级企业相符性 原料、能源类型 1.原料全部使用非再生料（即使用原包料，非废旧塑料）； 2.能源使用电、天然气、液化石油气等能源。 1.本项目原料为新料； 2.本项目能源为电。 相符 生产工艺及装备水平 1.属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》鼓励类和允许类；2.符合相关行业产业政策；3.符合河南省相关政策要求；4.符合市级规划。 1.本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》允许类。2.本项目符合产业政策。3.本项目符合河南省相关政策要求。4.本项目符合夏邑县太平乡的土地规划要求。 相符 废气收集及处理工艺 1.投料、挤塑、注塑、滚塑、吹塑、压延、挤出、造粒、热定型、冷却、发泡、熟化、干燥等涉VOCs工序采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气有效收集至VOCs废气处理系统，车间外无异味；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒； 2.VOCs治理采用燃烧工艺（包括直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃烧），或静电、吸附、低温等离子、生物法等两级及以上组合工艺处理（采用一次性活性炭吸附的，活性炭碘值在800mg/g及以上）； 3.粉状、粒状物料采用自动投料器投加和配混，投加和混配工序在封闭车间内进行，PM有效收集，采用覆膜滤袋、滤筒等高效除尘技术； 4.废吸附剂应密闭的包装袋或容器储存、转运，并建立储存、处置台账； 5.NOx治理采用低氮燃烧、SNCR/SCR等适宜技术。。 1.本项目注塑工序采用密闭设备，注塑机在封闭车间内进行运行，废气经集气罩进行收集，且集气罩开口面最远处VOCs无组织排放位置，控制风速为0.4米/秒。 2.有机废气经集气罩收集后经低温等离子+活性炭吸附装置两级以上的组合工艺处理，本项目使用的活性炭碘值在800mg/g及以上； 3.本项目粒装物料采用自动吸料机进行吸料，项目原料混配工序位于封闭车间内，项目原料为PP、PE颗粒，混配工序不产尘； 4.本项目产生的废活性炭采用密闭包装袋储存，转运，并建立储存、处置台账； 5、本项目不涉及NOx。 相符 无组织管控 1.VOCs物料存储于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装VOCs物料的容器或包装袋存放于室内；盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭； 2.粉状物料采用气力输送、管状带式输送机、螺旋输送机等自动化、密闭输送方式；粒状物料采用封闭皮带等自动化、封闭输送方式；液态VOCs物料采用密闭管道输送； 3.产生VOCs的生产工序和装置应设置有效集气装置并引至VOCs末端处理设施； 4.厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘；厂内地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地。 1、本项目涉及VOCs的塑料颗粒采用包装袋储存，且存放在室内，塑料颗粒在非取用状态保持封口状态。 2、项目塑料颗粒均采用袋装，使用时通过吸料机加入搅拌机和注塑机内，不涉及物料的输送； 3.本项目注塑工序安装集气罩收集装置和末端处理措施“低温等离子+活性炭吸附装置”； 4.项目厂区道路及车间地面硬化，环评要求项目运营后定期清扫车间地面、墙壁、设备顶部，确保车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘；项目租赁厂内地面全部硬化，无成片裸露土地。 相符 排放限值 1.全厂有组织PM、NMHC有组织排放浓度分别不高于10、10mg/m3； 2.VOCs治理设施同步运行率和去除率分别达到100%和80%；去除率确实达不到的，生产车间或生产设备的无组织排放监控点NMHC浓度低于4mg/m³，企业边界1hNMHC平均浓度低于2mg/m³； 3.锅炉烟气排放限值要求： 燃气锅炉PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于：5、10、50/30【1】mg/m3 根据分析，本项目注塑工序有组织NMHC排放浓度为4.64mg/m3，不高于10mg/m3； VOCs治理设施运行率达到100%，去除率可以达到80%； 项目不涉及锅炉废气。 相符 监测监控水平 1.有组织排放口按生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网； 2.有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测； 3.涉气生产工序、生产装置及污染治理设施按生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管设备与省、市生态环境部门用电监管平台联网。 1.本项目属于塑料制品行 业，根据《河南省 2020 年 污染源自动监控设施建设 方案》、《排污许可证申 请与核发技术规范 橡胶 和 塑 料 制 品 工 业 》 （HJ1122-2020），本项目 不属于应建设挥发性有 机物自动监控设施的企业 ，不要求安装安装烟气排 放 自 动 监 控 设 施 （CEMS）； 2.环评要求本项目有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测； 3.环评要求项目涉气工序、生产装置及污染治理设施按生态环境部门要求安装用电监管设备，且与省、市生态环境部门用电监管平台联网。 相符 环保档案 环保档案 1.环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明； 2.国家版排污许可证； 3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）； 4.废气治理设施运行管理规程； 5.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。 1.目前本项目处于环评阶段，待环评批复后按要求建立环保档案，包括环评批复、竣工环保验收文件； 2.本项目建设完成后，按照要求申报排污许可证； 3.制定环境管理制度（包括有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）； 4.制定废气治理设施运行管理规程； 5.保存一年内废气监测报告。 相符 台账记录 台账记录 1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； 2.废气污染治理设施运行管理信息； 3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）； 4.主要原辅材料消耗记录； 5.燃料消耗记录； 6.固废、危废处理记录； 7.运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账（进出场时间、车辆或非道路移动机械信息、运送货物名称及运量等）。 企业按要求进行台账记录，包括生产设施运行管理信息、废气污染治理设施运行管理信息、监测记录信息、主要原辅材料消耗记录、固废、危废处理记录、运输车辆、场内车辆、非道路移动机械电子台账等。 相符 人员配置 人员配置 配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。 企业按要求设置有环保部门，配备有专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。 相符 运输方式 1.物料、产品运输全部使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆； 2.厂区车辆全部达国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆； 3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。 1、项目物料、产品公路运输、厂内运输全部使用国五及以上排放标准重型载货车辆（型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆； 2、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。 相符 运输监管 日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。 本项目原料用量为1500.525吨、产品产量为1500吨，原料产品合计为3000.525吨，折合每天进出货物10.00175吨，不属于安装门禁视频监控系统安装企业，环评要求建设单位建立运输车辆电子台账。 相符 因此，本项目的建设符合《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》塑料制品A级企业绩效分级指标的要求。 6、本项目与《商丘市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（商环委办[2022]3号）相符性 表1-6 本项目与商环委办[2022]3号的相符性分析 规范性文件 主要任务 内容 本项目情况 相符性分析 商丘市2022年大气污染防治攻坚战实施方案 加快传统产业转型升级 支持重点行业通过产能置换、 装备大型化改造、重组整合，实施绿色转型升级。组织开展排查整治专项行动，按期完成年度淘汰落后产能目标任务，对于落后产能和“散乱污”企业，实施动态“清零”。持续优化产业布局，按时完成已列入2022年计划的2家企业搬迁改造，各县（使、区）要进一步排查梳理，对不符合城市建设规划、行业发展规划、生态环境功能定位的重污染企业，制定搬迁改造工作 方案，明确时限进度要求。 根据《产业结构调整指导目录 （2019年本）》本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类范围之内，属允许类建设项目，符合国家产业政策，不属于落后产能和“散乱污”企业。 符合 推进绿色低碳产业发展 落实国家产业规划、产业政策、 “三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、 区域污染物削减等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略 性新兴产业发展，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目建设。落实 “两高”项目会商联审机制，强化项目环评及“三同时”管理， 重点行业企业新建、扩建项目达到 A 级绩效水平，改建项目达到 B 级以上绩效水平。严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、煤化工 （甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、 铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）行业 单纯新增产能。水泥行业产能置换项目应实现矿石皮带廊密闭运 输，大宗物料产品清洁运输。 本项目符合国家产业规划、产业政策、“三线一单”以及夏邑县太平乡土地利用总体的要求，本项目不属于两高项目，根据分析，本项目可以满足塑料制品行业A级绩效水平，本项目行业类别为C2926塑料包装箱及容器制造，不属于严禁新增企业和禁止行业。 相符 综合治理恶臭突出环境问题 加强污水处理、垃圾处理、畜禽养殖、橡胶、塑料制品、食品加工等行业恶臭污染治理。对垃圾、污水集中式处理设施，加大装置密闭和废气收集力度，采取除臭措施;规模化畜禽养殖企业（场）应加强粪污收集和处理，采取恶臭气体和氨排放治理措施:橡胶、塑料、食品加工等行业强化恶臭气体收集和治理；恶臭投诉集中的工业园区、重点企业安装运行特征因子有组织排放和无组织排放在线监测预警系统。 项目属于塑料制品行业，本项目采用的原料为新料，不产生恶臭气体，主要为有机废气，有机废气经收集后采取“低温等离子装置+活性炭吸附装置”进行处理后达标排放 相符 加快推进低VOCs含量原辅材料源头替代 加大科技攻关，推广新兴技术和原辅材料，各县（市、区）制定实施汽车制造、工业涂装、家具制造、包装印刷、钢结构制造、工程机械等行业溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用低 VOCs 含量原辅 材料替代计划。在房屋建筑和市政工程中，推广使用低 VOCs 含 量涂料和胶粘剂；除特殊功能要求外的室内地坪施工、室外构筑 物防护和道路交通标志全面使用低 VOCs 含量涂料。加强涂料、 油墨、胶粘剂、清洗剂 VOCs 含量限值标准的检测与监管，组织 开展生产、销售环节产品质量的联合检查，曝光不合格产品并追 溯其生产、销售、进口、使用企业，依法追究责任。对原辅材料 全部实施源头替代的企业或生产工序，在重污染天气应急管控期 间可实施自主减排。对无法实现低 VOCs 原辅材料替代的工序， 在保证安全情况下，应在密闭设备、密闭空间作业或安装二次密 闭设施，收集处理 VOC S 废气。 本项目使用的原料为塑料颗粒，不涉及涂料、油墨、胶粘剂和清洗剂 相符 开展简易低效VOCs治理设放升级改造。 各县（市、区）组织对涉VOCs企业治理设施建设情况、工艺类型、处理能力、运行情况、耗材或药剂更换情况、能源消耗情况和废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等二次污染物规范化处置情况进行全面检查，对治理设施设计不规范、与生产系统不 匹配，单独使用光催化、光氧化、低温等离子等低效技术，治理设施建设和运行效果差的，建立清单台账，力争 2022年6月底前基本完成升级改造并开展检测验收，严把工程质量，确保稳定达标排放。 本项目采用“低温等离子+活性炭吸附装置”进行处理生产中产生的有机废气，不属于低效VOCs治理设施 相符 提升VOCs无组织排放治理水平 2022 年 5 月底前，全 面排查含 VOCs 物料储存、转移和输送、设备与管线组件、敞开 液面以及工艺过程等环节无组织排放情况，组织开展 VOCs 抽测， 开展工业涂装、印刷行业挥发性有机物排放标准执行情况检查， 对达不到相关标准要求的问题进行整治。石化、煤化工、制药、 农药行业重点治理储罐配件失效，装载和污水处理密闭收集效果 差，装置区废水预处理池、废水储罐废气未收集，LDAR 工作不 符合标准规范等问题；焦化行业重点治理酚氰废水处理无密闭、 煤气管线及焦炉等装置泄露问题；工业涂装、包装印刷等行业重点治理集气罩收集效果差、含 VOCs 原辅材料和废料储存不密闭 等问题。 本项目属于塑料制品行业，不属于工业涂装、包装印刷以及石化、煤化工、制药、农药行业。 相符 27.强化VOCs日常监管 加强臭氧污染天气下的挥发性有机物排放管理，指导涉 VOCs 污染物排放企业妥善安排生产计划， 在夏季减少开停车、放空、开釜等操作。涉 VOCs 防腐、防水、 防锈等涂装作业及大中型装修、外立面改造、道路划线、沥青铺 设等施工作业，应当避开臭氧污染易发的高温时段。加强非正常 工况废气排放管理，钢铁、焦化、医药、化工等重点行业企业应 提前向当地生态环境部门报告开停车、检维修计划，火炬、煤气放散管应安装引燃设施，配套建设燃烧温度监控、废气流量计、助燃气体流量计等，排放废气热值达不到要求时应及时补充助燃气体。 环评要求企业在臭氧污染天气下妥善安排生产计划，避开臭氧污染易发的高温时段 相符 商丘市2022年水污染防治攻坚战实施方案 调整优化产业结构 落实“三线一单”生态环境分区管 控体系，加强重点区域、重点流域、重点行业和产业布局规划环评。持续推进钢铁、有色、石化、化工、电镀、皮革、造纸、印染、农副食品加工等行业改造转型升级，推进化工、印染、电镀等产业集群提升改造。推动重点行业、重点区域产业布局调整，实施传统产业兼并重组、城市建成区高污染企业退城入园和敏感区域、水污染严重地区高污染企业布局优化，制定实施落后产能淘汰方案。 本项目符合“三线一单”生态环境分区管控要求，本项目选址不在黄河干流及主要支流临岸，且本项目不属于两高一资项目 相符 商丘市2022年土壤污染防治攻坚战实施方案 全面提升固体废物监管能力。 支持有条件的县（市、区） 开展“无废城市”建设试点，全面加强固体废物治理体系和能力 建设。持续开展危险废物专项整治，全面提升危险废物环境监管、 利用处置和环境风险防范“三个能力”，推动危险废物监管和利 用处置能力改革工作。加快推进医疗废物和危险废物集中处置项 目建设。动态更新危险废物产生、自行利用、经营、监管“四个 清单”，有序推进固废监管信息化建设。持续开展铅酸蓄电池收集试点工作。 本项目生产中产生的危险废物集中收集后交由有资质单位处置，项目生产中产生的一般固体废物合理处置不外排。 相符 综上所述，本项目的建设符合《商丘市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（商环委办[2022]3号）中相关规定。 7、与夏邑县集中式饮用水水源保护区划相符性 7.1县级集中式饮用水水源保护区 根据《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》（豫政办〔2013〕107号）、《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文[2020]56号）文件，夏邑县县级集中式饮用水水源保护区如下： （1）夏邑县二水厂地下水井群（共12眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围40米的区域（1～5号取水井），10～12号井群外包线内及外围40米的区域，6～9号取水井外围40米的区域。 （2）夏邑县三水厂地下水井群（共4眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西40米、南40米、北40米、东0米的区域（1～2号取水井），3号、4号取水井外围40米的区域。 7.2乡镇集中式用用水水源保护区 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫环办〔2016〕23号）文件，夏邑县乡镇集中式饮用水水源保护区如下： （1）夏邑县歧河乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西20米、南15米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （2）夏邑县郭店乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、西20米、北10米的区域。 （3）夏邑县会亭镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：供水站厂区及外围东10米、北10米的区域。 （4）夏邑县罗庄乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：供水站厂区及外围西20米、南15米的区域。 （5）夏邑县马头镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：供水站及外围西10米、南15米的区域。 （6）夏邑县业庙乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西20米、南25米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （7）夏邑县桑堌乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、南25米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （8）夏邑县李集镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西10米、南10米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （9）夏邑县车站镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、北10米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米、西至010县道的区域。 （10）夏邑县杨集镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米、南20米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （11）夏邑县骆集乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西15米、北10米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （12）夏邑县刘店乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米、南20米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （13）夏邑县太平镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 （14）夏邑县孔庄乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西10米、南15米的区域。 （15）夏邑县北岭镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米、北20米的区域。 7.3“千吨万人”饮用水水源保护区 根据《夏邑县人民政府办公室关于印发夏邑县千吨万人饮用水水源保护区划分的通知》（夏政办[2019]43号），夏邑县千吨万人饮用水水源保护区划分情况如下： （1）胡桥乡李王庄村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （2）北岭镇地下水井群2号水源井、3号水源井（已区划1眼，现新增2眼：2、3号水源井） 一级保护区范围：2号井、3号井取水井外围30米区域。 （3）火店镇李店村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （4）韩道口镇韩西村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井、2号井取水井外围30米区域。 （5）孔庄乡地下水井2号水源井、3号水源井（已区划1眼，现新增2眼：2、3号水源井） 一级保护区范围：2号井、3号井取水井外围30米区域。 （6）郭店镇冉庙村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （7）会亭镇王厂村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 （8）业庙乡地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （9）马头镇地下水井群2号水源井、3号水源井（已区划1眼，现新增2眼：2号水源井、3号水源井） 一级保护区范围：2号井、3号井取水井外围30米区域。 （10）太平镇地下水井群2号水源井、3号水源井、4号水源井（已区划1眼，现新增3眼：2、3、4号水源井） 一级保护区范围：2号井、3号井、4号井取水井外围30米区域。 （11）何营乡杨井村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （12）桑堌乡地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （13）夏邑县济阳镇胡楼村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 （14）罗庄镇罗东村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （15）中峰乡冯楼村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 （16）李集镇地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （17）李集镇郭庄村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 （18）车站镇红山庙村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （19）车站镇地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （20）杨集镇地下水井群3号水源井、4号水源井（已区划2眼，现新增2眼：3号、4号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米东至学校区域、4号井取水井外围30米区域。 （21）王集乡孙庄村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （22）骆集乡地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （23）刘店集乡地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （24）曹集乡马庄村地下水井（1眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区。 （25）歧河乡蔡河村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 根据现场勘察，距离本项目最近的集中式饮用水水源保护区为夏邑县太平镇地下水井，位于本项目西南侧5.8km。因此，本项目不在饮用水水源保护区范围内，符合相关规划。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 本项目年生产50万个塑料制品项目，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目行业类别为C2926塑料包装箱及容器制造。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），与本项目相关的内容见表2-1。 表2-1 建设项目环境影响评价分类管理名录 环评类别 项目类别 报告书 报告表 登记表 本栏目环境 敏感区含义 二十六、橡胶和塑料制品业 29 53 塑料制品业292 以再生塑料为原料生产的；有电镀工艺的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） / / 本项目塑料筐的生产属于“塑料制品业292”，生产工艺涉及到注塑工艺，属于“其他”，应编制环境影响报告表。 受夏邑县华讯塑业厂委托（委托书见附件1），我公司承担了本项目的环境影响评价工作。经过对现场调查，并查阅有关资料，本着“科学、公正、客观”的态度，编制了本项目的环境影响报告表。 2、项目地理位置及项目周围情况 本项目位于商丘市夏邑县太平乡西赵庄村南地88号（项目地理位置见附图1），项目租赁已建成550m2的车间、100m2的办公室进行生产。根据现场勘查，项目厂区北侧为农田，西侧为道路，东侧为废弃养殖场，南侧为农田，项目北侧68m为东赵庄，东北侧695m为赵楼，西北侧611m为葛楼。项目周边环境概况示意图见图2。 3、项目建设内容 本项目租赁2栋建筑面积为550m2的车间进行生产，1栋建筑面积为100m2的办公区进行办公，根据现场勘察，项目生产车间为空厂房，项目组成一览表见表2-2。 表2-2 项目工程组成一览表 工程类别 工程名称 工程内容 备注 主体工程 北侧车间 1F，1层，钢结构，建筑面积为400m2 租赁已建成，目前为空厂房 南侧车间 1F，1层，钢结构，建筑面积为150m2，作为仓库使用 租赁已建成，目前为空厂房 辅助工程 办公区 1F，1层，砖混结构，建筑面积为100m2 租赁已建成 公用工程 供水 自备井 租赁已建成 供电 太平乡供电电网 租赁已建成 排水 设备冷却水循环利用，不外排；生活污水经化粪池处理后，定期清掏，用于周边农田施肥，不外排 新建 环保工程 大气污染防治措施 注塑成型工序产生的废气经集气罩收集后经废气处理设施“低温等离子+活性炭吸附装置”处理后，尾气通过一根15m高的排气筒（DA001）排放 新建 水污染 防治措施 设备冷却水循环利用，不外排；生活污水经化粪池处理后，定期清掏，用于周边农田施肥，不外排 新建 噪声污染防治措施 选用低噪声设备、墙壁隔音、距离衰减、加强设备维护 新建 固废防治 措施 一般固废：废包装袋集中收集后暂存于一般固废暂存间内，定期外售；残次品和边角料集中收集后，经破碎机破碎后回用于生产；危险废物：废活性炭袋装后存放于危险废物暂存间内，交由有资质单位处置；生活垃圾集中收集在垃圾箱内交由环卫部门处置 新建 4、主要原辅材料及能源消耗 本项目营运期主要原辅材料及能源消耗情况见表2-3，本项目使用塑料颗粒通过注塑机注塑成产品塑料筐，注塑过程不使用色母和填充剂。 表2-3 本项目主要原辅材料及能源消耗 序号 原辅材料名称 年用量 包装规格 厂区最大储存量 来源以及储存方式 1 PP颗粒 1000吨/年 25kg/袋 10吨 外购，储存在南侧车间内 2 PE颗粒 500.525吨/年 25kg/袋 5吨 外购，储存在南侧车间内 3 水 481.5吨/年 / / 自备井 4 电 12万kW·h/a / / 市政供电 ①PP颗粒：聚丙烯（PP）是一种半结晶性材料。密度为0.85g/cm3~0.91g/cm3，在160~170℃呈熔融状态。由于均聚物型的PP温度高于0℃时非常脆，因此许多商业的PP材料是加入1-4%乙烯的无规则共聚物或更高比率乙烯含量的钳段式共聚物。共聚物型的PP材料有较低的热扭曲温度(100℃)、低透明度、低光泽度、低刚性，但是有更强的抗冲击强度。PP的强度随着乙烯含量的增加而增大。由于结晶度较高，这种材料的表面刚度和抗划痕特性很好。PP不存在环境应力开裂问题。通常，采用加入玻璃纤维、金属添加剂或热塑橡胶的方法对PP进行改性。PP的流动率MFR范围在1-40。低MFR的PP材料抗冲击特性较好但延展强度较低。对于相同MFR的材料，共聚物型的强度比均聚物型的要高。 ②PE颗粒：是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂，无臭无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能(最低使用温度可达-70～-100℃)，化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀(不耐具有氧化性质的酸)，常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性能优良，但聚乙烯对于环境应力(化学与机械作用)是很敏感的，耐热老化性差。 根据《不同分解方法对聚乙烯分解行为的影响》（《高分子材料科学与工程》，2003年7月第19卷第4期，张妍、孟令辉、黄玉东）可知，聚乙烯（PE）颗粒的热稳定性较好，其分解温度为387℃。 5、生产设备 项目主要设备及设施见下表2-4。 表2-4 本项目主要生产设备 序号 设备名称 规格/型号 数量（台/座/套） 备注 1 注塑机 560/600/530/410 10 注塑、配备自动吸料机 2 空压机 22kw 2 / 3 粉碎机 / 2 用于边角料和残次品破碎 4 拌料机 2t 3 用于原料搅拌工序 5 模具 / 50 用于注塑成型工序 6 循环水池 30m3 1 用于循环水沉淀 6、产品方案 本项目产品方案具体如下。 表2-5 本项目产品方案一览表 产品名称 单位 产量 备注 塑料制品 万个/年 50 主要为塑料筐，每个重量为3kg 7、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员15人，均不在厂区食宿，年工作300天，实行白班8小时工作制。 8、公用工程 （1）供水 本项目用水主要为注塑机循环冷却水补给水和生活用水，项目用水均来自厂区自备井，能够满足生活、生产需求。 ①注塑机循环冷却水补给水 本项目注塑工序产生的冷却水经循环水池冷却、沉淀后循环使用，不外排，只需定期补充蒸发损耗量，项目设置1座30m3的循环冷却水池（有效容积为24m3），补水量按5%计，为1.2m3/d、360m3/a。 ②生活用水 本项目劳动定员15人，均不在厂区内住宿，根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41 T385-2020）表48公共管理和社会组织用水定额，机关（无食堂）先进值为8.0m3/（人•a），，折合27L/（人•d），则本项目职工生活用水量为0.405m3/d（121.5m3/a）。 （2）排水 本项目营运期废水主要为职工生活污水。 ①生活污水 生活污水的产生量按用水量的80%计，为0.324m3/d（97.2m3/a）。项目所在位置无污水管网，环评要求，项目生活污水经自建化粪池处理后，定期清掏，用于周边农田施肥。 本项目水平衡图如图2-1所示。 图2-1 本项目水平衡图（m3/d） 供电 本项目年用电量12万kW·h，主要为项目生产用电和办公用电，由夏邑县太平乡供电电网统一供电，可满足本项目用电需求。 9、厂区平面布置 本项目租赁2栋建筑面积为550m2的生产车间、100m2的办公室进行生产，北侧生产车间内部设有注塑区，注塑机由西向东依次排列，南侧车间设置原料区、拌料区、破碎区，车间平面布置按照生产工艺的先后顺序来进行布置，各工序布局紧凑，功能合理，相互衔接，既避免了相互影响，又有利于组织生产减少物料、成品运输的距离，办公区位于厂区的西北侧，远离生产区。因此，项目的平面布置基本合理。 10、项目选址合理性分析 本项目选址位于商丘市夏邑县太平乡西赵庄村南地88号，项目选址合理性分析如下： （1）项目所在区域地势平坦、交通便利，项目用地性质属于建设用地，符合夏邑县太平乡土地利用总体规划。 （2）本项目选址符合“三线一单”分区管控要求，符合饮用水水源保护区划的要求。 （3）本项目废气污染物经处理后均能够达标排放，废水经处理后综合利用，噪声达标排放，固废能够得到妥善处置或综合利用，项目的实施不会改变当地的环境功能，符合环境保护规划。 （4）本项目位于商丘市夏邑县太平乡西赵庄村南地88号，根据《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》中，第4款，第2条，严格建设项目环境准入。提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。本项目主要生产塑料筐，属于塑料制品行业，VOCs排放重点行业主要为“石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等行业”，本项目不属于重点行业，且本项目产生的VOCs按照环评提出的环保措施处理后，可以实现达标排放，且排放量很小，排放的VOCs进行区域倍量替代，因此本项目对周边环境影响很小。 因此，本项目选址合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程 （1）施工期 本项目租赁已建成厂房进行生产，无土建工程，本次环评不再对施工期进行分析。 （2）营运期 本项目包装筐生产工艺流程如图2-2所示。 图2-2 本项目包装筐生产工艺流程及产污环节示意图 生产工艺流程简述： 原料PE、PP颗粒按照一定的比例由吸料机吸入搅拌机内，本项目使用的PE、PP颗粒以粗料为主且粒径较大，在吸料工程中几乎不产尘，PE、PP颗粒由搅拌机搅拌均匀后，倒入料桶内，转运至注塑机旁，经吸料机（密闭管道）吸入注塑机喂料口。 原料PP、PE颗粒利用注塑机内部螺杆旋转进入注塑机内部料仓，同时进行升温熔化，一般温度控制在200~225℃左右。注塑工序产生的边角料、残次品经收集后破碎回用。 塑料在熔化阶段获得热量的来源有两个方面：一是机筒外部的电加热；二是螺杆旋转时产生的摩擦热。起初的热量是由机筒外部的电加热产生的；当正常开车时，热量的取得则是由螺杆旋转物料在压缩、剪切、搅拌过程中与机筒内壁的摩擦和物料分子间的内摩擦而产生的。 熔化后的原料由于螺杆旋转和压力作用，把粘流体推向机头，经机头内的模具进行挤压成型，同时模具通过冷却管路循环冷却，使模具内部熔融状态的原料迅速成型。该过程均在注塑机内完成。冷却定型过程需要使用循环水池内的的冷却水进行冷却，循环水池的水只需定期补充少量损耗水，冷却水不外排，经冷水机降温后循环回用。冷却成型后即为塑料包装筐，冷却成型后的包装筐，转移至成品存放区。 塑料包装筐经人工检验挑选出不合格的塑料包装筐，不合格品经收集后经粉碎机粉碎后回用于生产。 2、产排污环节 本项目营运期产排污环节见表2-6。 表2-6 本项目产排污环节一览表 项目 产污环节 污染因子 运营期 废气 注塑成型 非甲烷总烃 破碎 颗粒物 废水 职工生活 COD、NH3-N、SS、BOD5 固废 注塑成型工序、检验工序 边角料、残次品 原料拆封 废包装袋 废气处理设施 废活性炭 职工生活 生活垃圾 噪声 注塑机、空压机、粉碎机等高噪声设备运转 等效连续A声级 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租用已建厂房进行建设。根据现场调查，车间现状为空厂房，设备尚未安装，不存在与项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.大气环境 （1）环境质量达标区判定 本次评价选用2021年作为评价基准年，其中获取连续1年中不少于324个日均值数据，每月不低于27个有效数据（其中2月不低于25个），数据有效性满足GB3095-2012和HJ663中关于数据统计的有效性规定，经统计分析环境质量调查数据统计结果如下： 表3-1 环境空气质量现状监测统计表 单位：μg/m3（CO单位mg/m3） 监测 区域 监测因子 监测值 标准值 超标倍数 是否达标 夏 邑 县 PM2.5 年均值 45 年均：35 0.29 超标 24h平均第95百分位数 123 24h平均：75 0.64 超标 PM10 年均值 82 年均：70 0.17 超标 24h平均第95百分位数 172 24h平均：150 0.17 超标 SO2 年均值 7 年均：60 0 达标 24h平均第98百分位数 16 24h平均：150 0 达标 NO2 年均值 21 年均：40 0 达标 24h平均第98百分位数 54 24h平均：80 0 达标 CO 24h平均第95百分位数 1.0 24h平均：4 0 达标 O3 8h平均第90百分位数 158 8h平均：160 0.09 达标 通过以上检测结果分析可知，评价区域内大气环境中SO2、NO2、CO、O38h浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM2.5、PM10的浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。因此，项目所在区域为不达标行政区。 针对环境空气质量不达标的现状，商丘市生态环境保护委员会办公室发布了《商丘市2022年大气污染防治攻坚战实施方案》，从“调整优化产业结构、深入调整能源结构、持续调整交通运输结构、优化调整用地和强化面源污染治理、推进工业企业四项工程、强化挥发性有机物治理、强化区域联防联控、强化基础能力建设”等手段，实现如下目标：环境空气细颗粒物（PM2.5）年平均浓度控制在48微克/立方米以下，可吸入颗粒物（PM10）年平均浓度控制在78微克/立方米以下，5-9月臭氧（O3）日最大8小时平均浓度超标率控制在20.9%以下，环境空气质量优良天数比例不低于68.5%，重污染天数比例控制在2.0%以下。 2、地表水环境 本项目选址区域的地表水体为项目厂区西南侧8037m处的虬龙沟。本次评价引用2021年12月商丘市政府地表水责任目标断面例行监测结果，监测结果统计见表3-2。 表3-2 地表水环境质量监测结果 单位：mg/L 项目 高锰酸盐指数 NH3-N 总磷 虬龙沟（李黑楼断面） 6.8 0.164 0.13 Ⅴ类标准值 15 2.0 0.4 由监测数据可知，项目区域地表水水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求。 3、声环境 本项目选址区域位于商丘市夏邑县太平乡西赵庄村南地88号，厂界外50米范围内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），厂界外周边50米范围内无声环境保护目标的建设项目，不再进行声环境质量现状监测。 4、生态环境 本项目位于商丘市夏邑县太平乡西赵庄村南地88号，区域生态系统现以人工生态系统为主，项目周围主要为企业、道路，生态环境较好，区域内无珍稀动植物存在，无划定的自然生态保护区，无重点保护的野生动植物。 5、电磁辐 本项目不涉及电磁辐射影响。 6、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展地下水和土壤环境质量现状调查，且本项目租赁车间均进行了地面硬化，不存在地下水、土壤污染途径，因此不进行地下水、土壤质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目500m范围内大气环境保护目标情况见表3-3。 表3-3 本项目大气环境保护目标 名称 坐标 保护对象 保护内容 环境功能区 相对方位 相对厂界距离 人数 经度 纬度 东赵庄 116.284404 34.291952 居民 环境空气 二类区 北 68m 652户、2608人 2、声环境 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | ①《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及无组织排放监控浓度限值 表3-4 大气污染物综合排放二级标准限值 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 排气筒高度（m） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） 非甲烷总烃 120 15 10 周界外浓度最高点4.0 ②《河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于<全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值>的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件1、附件2排放建议值 表3-5 豫环攻坚办〔2017〕162号工业企业挥发性有机物排放建议值 行业 污染物项目 建议排放浓度（mg/m3） 建议去除效率（%） 其他行业 非甲烷总烃 80 70 表3-6 豫环攻坚办〔2017〕162号工业企业边界挥发性有机物排放建议值 污染物项目 其他企业排放建议值（mg/m3） 非甲烷总烃 2.0 ③《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1厂区内VOCS无组织特别排放限值 表3-7 厂区内VOCS无组织特别排放限值 单位：mg/m3 污染物项目 特别排放限值 限值含义 无组织排放监控位置 NMHC（非甲烷总烃） 6 监控点处1h平均浓度值 在厂房外设置监控点 20 监控点处任意一次浓度值 ④《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值、表9企业边界大气污染物浓度限值 表3-8 新污染源大气污染物排放限值 污染物项目 排放限值（mg/m3） 使用的合成树脂类型 污染物排放监控位置 非甲烷总烃 60 所有合成树脂 车间或生产设施排气筒 单位产品非甲烷总烃排放量（kg/t-产品） 0.3 所有合成树脂（有机硅树脂除外） ⑤《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中塑料制品行业A级指标要求 表3-9 河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版） 污染物项目 塑料制品行业A级指标要求（mg/m3） 非甲烷总烃 ≤10 ⑥《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 表3-10 工业企业厂界环境噪声排放标准值 单位：dB（A） 指标名称 昼间 夜间 2类标准限值 60 50 ⑥一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） ⑦危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB12523-2001）及其修改单 |
| 总量 控制 指标 | 本项目VOCs排放量为0.147t/a（无组织、有组织排放量合计），非甲烷总烃需进行区域倍量替代，倍量替代量为0.294t/a。本项目非甲烷总烃替代量从中国石化销售股份有限公司河南商丘夏邑高速路口加油站2016年油气回收工程中减排量中进行替代（VOCs减排量为15.25吨t/a），能够满足本项目非甲烷总烃倍量替代要求。替代完成后，中国石化销售股份有限公司河南商丘夏邑高速路口加油站VOCs减排量剩余量为14.956t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租用闲置厂房进行建设，不另行土建。根据现场调查，本项目施工期主要为设备的安装和环保设施的安装，设备安装持续时间较短，设备安装完成后其环境影响即消失，因此本次评价不再对施工期环境影响进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、环境影响分析 1、废气 本项目营运期大气污染源主要为注塑成型工序产生的非甲烷总烃、破碎工序产生的颗粒物。 1.1、废气产生源强 （1）注塑成型废气 项目原料为PP、PE塑料颗粒，根据工艺要求，热熔的温度控制在200~225℃左右，低于塑料颗粒分解温度（PP塑料颗粒分解温度>350℃、PE塑料颗粒分解温度>300℃），因此生产过程废气主要为注塑成型过程受热产生的挥发性有机废气，以非甲烷总烃计，主要通过注塑机出口排出。参照《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中资料数据，注塑工序产生的非甲烷总烃按PP、PE颗粒（1500.525t/a）用量的0.035%计算，则非甲烷总烃产生量为0.525t/a。 破碎废气 本项目生产过程中边角料、残次品的产生量较小，且破碎料粒径较大，破碎工序间歇性生产，待边角料、残次品数量达到一定量时才破碎一次。因此，本项目破碎工序粉尘的产生量均很少，本次评价不作定量分析。 1.2、废气治理设施及达标排放情况 本项目注塑成型工序非甲烷总烃产生量为0.525t/a，项目注塑机生产时，设备为封闭状态，仅在出料时会产生有机废气，环评要求在注塑机出料口设置圆形集气罩（10个），废气通过集气罩上方管道进行负压收集，集气罩收集效率按照90%进行计算，集中收集后经环保设施“低温等离子+活性炭吸附装置”处理后，经15m高排气筒（DA001）排放。 根据《简明通风设计手册》（孙一坚 主编），四周无边圆形排风罩的排风量计算公式如下： L=（10x2+F）Vx 式中：L——排风罩排风量，m3/s； F——罩口面积，m2； x——罩口至有害物源的距离，m；为避免横向气流影响，要求x尽可能小于或等于1.5d（d—罩口直径）。d取0.3m，x取值0.2m。 Vx——边缘控制点的控制风速，m/s；控制风速的大小与工艺操作、有害物质毒性、周围干扰气流运动状况等多种因素有关，本项目测量点选取在距排风罩开口面最远处的无组织排放位置，最小控制风速选取0.3m/s。本次评价取0.4。 经计算集气罩单个风量为Q=678m3/h，本项目拟设置10台注塑机，则风机风量最小为6780m3/h。 为了更好的收集废气，风机风量要按照系统设计风量的1.2倍进行选取，则风机风量为8136m3/h，本次环评废气处理设施风机风量按照8500m3/h选取。 集气罩收集效率按照90%进行计算，低温等离子+活性炭吸附装置去除率为80%，则项目污染物非甲烷总烃有组织产生量为0.4725t/a，产生速率为0.1969kg/h，产生浓度为23.16mg/m3，非甲烷总烃有组织排放量为0.0945t/a，排放速率为0.0394kg/h，排放浓度为4.64mg/m3，单位产品非甲烷总烃排放量为0.063kg/t产品，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2非甲烷总烃二级标准的要求（120mg/m3、3.5kg/h）同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件1“其他行业”的要求（非甲烷总烃≤80mg/m3、最低去除效率70%）以及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值（非甲烷总烃≤60mg/m3、单位产品非甲烷总烃排放量0.3kg/t产品）、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）塑料制品（A级）排放要求（NMHC有组织排放浓度不高于10mg/m3），对周边环境影响很小。项目无组织排放的非甲烷总烃为0.0525t/a，排放速率为0.0219kg/h。 根据《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010），排气筒出口直径应根据流速确定，流速宜取15m/s左右，本项目注塑工序风量为8500m3/h，经计算排气筒出口直径为0.448m，本项目取0.5m。 1.3、废气处理措施可行性分析 本项目注塑废气经集气罩收集后经“低温等离子+活性炭吸附装置”处理后满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2非甲烷总烃二级标准的要求（120mg/m3、3.5kg/h）同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件1“其他行业”的要求（非甲烷总烃≤80mg/m3、最低去除效率70%）以及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值的要求（非甲烷总烃≤60mg/m3、单位产品非甲烷总烃排放量0.3kg/t产品）、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）塑料制品（A级）排放要求（NMHC有组织排放浓度不高于10mg/m3），对周边大气环境影响很小。 另根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），非甲烷总烃治理设施可行技术为喷淋；吸附；吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧。本项目注塑废气通过低温等离子+活性炭吸附装置处理，治理措施有效可行。 1.4废气排放情况分析 （1）有组织废气 本项目有组织废气总计排放情况见下表。 表4-1 本项目有组织废气产排情况一览表 污染源 污染物名称 产生情况 排放情况 处理措施 及效率 产生浓度 （mg/m3） 产生量 （t/a） 排放浓度 （mg/m3） 排放量 （t/a） 注塑废气（DA001） 非甲烷总烃 23.16 0.4725 4.64 0.0945 低温等离子+活性炭吸附+15m高排气筒，去除效率80% （2）无组织废气 本项目无组织废气总计排放情况见下表。 表4-2 本项目无组织废气产生和排放情况一览表 污染源 污染物 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 生产车间 非甲烷总烃 0.0525 0.0219 1.5、废气排放口基本信息 本项目废气排放口基本情况见表4-3。 表4-3 本项目废气排放口基本情况 编号 排放口名称 排放口类型 污染 物 排气筒位置 排气筒高度m 出口内径m 排气 温度℃ 经度 纬度 DA001 注塑工序排气筒 一般排放口 非甲烷总烃 115.285520 34.290390 15 0.5 25 1.6、废气无组织排放 根据分析，项目非甲烷总经的无组织排放量为0.0525t/a（0.0219kg/h）。采用《环境影响评价技术导则 环境空气》（HJ2.2-2018）中的AERSCREEN估算模式计算厂界外污染物最大落地浓度，依此判定无组织排放污染物厂界达标情况。无组织排放污染物参数见表4-4，无组织排放预测结果见表4-5。 表4-4 非甲烷总烃无组织排放参数 污染因子 生产车间面积（m2） 车间长度（m） 车间宽度（m） 排放高度（m） 排放工况 评价因子源强 （kg/h） 非甲烷总烃 400 50 8 8 连续 0.0219 表4-5 无组织排放预测结果 最大落地浓度 距离（m） 非甲烷总烃 1小时浓度最大值（mg/m3） 1小时浓度最大值占标率（%） 22 0.03875 1.9375 根据预测结果，本项目无组织非甲烷总烃最大落地浓度为0.03875mg/m3，出现在生产车间下风向22m处，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值（4.0mg/m3）及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值》（豫环攻坚办[2017]162号）附件2的要求（2.0mg/m3）。 综上，本项目无组织排放的非甲烷总烃可实现达标排放，对周边环境空气影响很小。 1.7、非正常工况下大气环境影响分析 本项目的非正常工况主要是污染物排放控制措施达不到应有效率，即“低温等离子+活性炭吸附装置”失效，造成排气筒废气中废气污染物未经净化直接排放，其排放情况如表4-6所示。 表4-6 非正常工况排气筒排放情况 污染源 污染物名称 非正常排放原因 非正常排放状况 执行标准 达标分析 浓度mg/m3 速率kg/h 频次及持续时间 排放量kg/a 浓度mg/m3 速率kg/h DA001排气筒 非甲烷总烃 低温等离子+活性炭吸附装置故障，处理效率为0 23.16 0.1969 1次/a，1h/次 0.1969 60 10 达标 由上表可知，非正常工况下，DA001排气筒排放的非甲烷总烃可以实现达标排放，但不符合A级企业要求，因此为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ③应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。 ④生产加工前，“低温等离子+活性炭吸附装置”设备开启，停止生产一段时间后再关闭“低温等离子+活性炭吸附装置”，避免异味突然排放的情况。 1.8、自行监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021），本项目废气自行监测计划一览表见表4-7。 表4-7 项目营运期废气自行监测计划表 检测点位 监测因子 监测频次 注塑工序排气筒（DA001） 非甲烷总烃 每半年一次 （委托有资质的监测单位） 厂界上风向1个点位，下风向3个点位 非甲烷总烃、颗粒物 每年一次 （委托有资质的监测单位） 厂房外监控点 非甲烷总烃1h平均浓度值、非甲烷总烃任意一次浓度值 每年一次 （委托有资质的监测单位） 2、废水 2.1、废水源强分析 根据分析，本项目营运期产生的废水主要为生活污水。 ①生活污水 生活污水的产生量按用水量的80%计，为0.324m3/d（97.2m3/a）。生活污水经自建化粪池处理后，定期清掏，用于周边农田施肥。 2.2、废水处理措施及可行性分析 根据上述分析，本项目运营期职工生活污水产生量为0.324m3/d（97.2m3/a），考虑到项目所处位置无污水管网，环评要求本项目生活污水经化粪池收集处理后，用于农田施肥，综合利用，不外排。 根据建设单位提供资料，项目化粪池采用的是三格化粪池，生活废水产生量为0.324m3/d，三格化粪池中粪便的腐熟时间需要20~30天，第一格的停留天数为20天，在20天中粪便主要进行初步的发酵分解，之后流入第二格，第二格池的停留天数为10天，在这10天中粪便会进一步发酵，并使得病原虫卵下沉，死亡，然后进入第三格，第三格主要用于储存腐熟的粪便，设计停留时间为30天，则三格化粪池容积计算公示为=停留天数*废水排放量/1000；则第一格化粪池容积为6.48m3，第二格化粪池容积为3.24m3，第三格化粪池容积为9.72m3，则化粪池容积为19.44m3，考虑到化粪池要有20%的余量，则化粪池设计容积为24.3m3。 废水治理措施可行性分析：化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物。生活污水中含有大量粪便、纸屑、病原虫，悬浮物固体浓度为100~350mg/L，有机物浓度BOD5在100~400mg/L之间，其中悬浮性的有机物浓度BOD5为50~200mg/L。生活污水进入化粪池经过12~24h的沉淀，可去除50%~60%的悬浮物。沉淀下来的污泥经过3个月以上的厌氧消化，使污泥中的有机物分解成稳定的无机物，易腐败的生污泥转化为稳定的熟污泥，改变了污泥的结构，降低了污泥的含水率。污泥可清掏外运作肥料。 经调查，项目周边约28亩农田，可完全消纳该项目废水，故职工生活污水化粪池收集及综合利用处理措施可行。 3、噪声 3.1噪声源强 本项目产噪设备主要为注塑机、拌料机、空压机、粉碎机等，噪声值在75-90dB(A)。项目产生噪声的噪声源强调查清单见表4-8。 |

|  | 表4-8 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号 建筑物名称 声源名称 声源源强 声源控制措施 空间相对位置/m 距室内边界距离/m 室内边界声级/dB(A) 建筑物插入损失/dB(A) 建筑物外噪声 声压级/距声源距离/（dB(A)/m） X Y Z 声压级/dB(A) 建筑物外距离 1 生产车间北侧 注塑机10# 80/1 选用低噪声设备，安装减振基础 27.5 12.9 41.5 北：20.34 东：8.20 南：33.51 西：1.78 北：72.60 东：72.62 南：72.60 西：73.16 北：41.00 东：41.00 南：41.00 西：41.00 北：31.60 东：31.62 南：31.60 西：32.16 1 2 生产车间北侧 注塑机9# 80/1 选用低噪声设备，安装减振基础 23.7 13.2 41.5 北：20.35 东：12.01 南：33.25 西：5.58 北：72.60 东：72.61 南：72.60 西：72.66 北：41.00 东：41.00 南：41.00 西：41.00 北：31.60 东：31.61 南：31.60 西：31.66 1 3 生产车间北侧 注塑机8# 80/1 选用低噪声设备，安装减振基础 18.9 13.8 41.5 北：20.58 东：16.83 南：33.13 西：10.41 北：72.60 东：72.60 南：72.60 西：72.61 北：41.00 东：41.00 南：41.00 西：41.00 北：31.60 东：31.60 南：31.60 西：31.61 1 4 生产车间北侧 注塑机7# 80/1 选用低噪声设备，安装减振基础 15 14.2 41.5 北：20.68 东：20.75 南：32.95 西：14.33 北：72.60 东：72.60 南：72.60 西：72.61 北：41.00 东：41.00 南：41.00 西：41.00 北：31.60 东：31.60 南：31.60 西：31.61 1 5 生产车间北侧 注塑机6# 80/1 选用低噪声设备，安装减振基础 9.9 14.7 41.5 北：20.78 东：25.87 南：32.69 西：19.45 北：72.60 东：72.60 南：72.60 西：72.60 北：41.00 东：41.00 南：41.00 西：41.00 北：31.60 东：31.60 南：31.60 西：31.60 1 6 生产车间北侧 注塑机5# 80/1 选用低噪声设备，安装减振基础 1.8 15 41.7 北：20.46 东：33.99 南：31.79 西：27.52 北：72.60 东：72.60 南：72.60 西：72.60 北：41.00 东：41.00 南：41.00 西：41.00 北：31.60 东：31.60 南：31.60 西：31.60 1 7 生产车间北侧 注塑机4# 80/1 选用低噪声设备，安装减振基础 -5.5 16 41.8 北：20.90 东：41.33 南：31.70 西：34.88 北：72.60 东：72.60 南：72.60 西：72.60 北：41.00 东：41.00 南：41.00 西：41.00 北：31.60 东：31.60 南：31.60 西：31.60 1 8 生产车间北侧 注塑机3# 80/1 选用低噪声设备，安装减振基础 -1.9 15.5 41.7 北：20.68 东：37.71 南：31.74 西：31.25 北：72.60 东：72.60 南：72.60 西：72.60 北：41.00 东：41.00 南：41.00 西：41.00 北：31.60 东：31.60 南：31.60 西：31.60 1 9 生产车间北侧 注塑机2# 80/1 选用低噪声设备，安装减振基础 -8.3 16.4 41.8 北：21.08 东：44.15 南：31.69 西：37.70 北：72.60 东：72.60 南：72.60 西：72.60 北：41.00 东：41.00 南：41.00 西：41.00 北：31.60 东：31.60 南：31.60 西：31.60 1 10 生产车间北侧 注塑机1# 80/1 选用低噪声设备，安装减振基础 -11.5 16.7 41.9 北：21.14 东：47.36 南：31.51 西：40.91 北：72.60 东：72.60 南：72.60 西：72.60 北：41.00 东：41.00 南：41.00 西：41.00 北：31.60 东：31.60 南：31.60 西：31.60 1 11 生产车间北侧 空压机2# 90/1 选用低噪声设备，安装减振基础 30.5 11 41.5 北：18.67 东：5.11 南：32.08 西：1.41 北：82.60 东：82.67 南：82.60 西：83.46 北：41.00 东：41.00 南：41.00 西：41.00 北：41.60 东：41.67 南：41.60 西：42.46 1 12 生产车间北侧 空压机1# 90/1 选用低噪声设备，安装减振基础 30.7 14.1 41.5 北：21.78 东：5.05 南：35.17 西：1.27 北：82.60 东：82.67 南：82.60 西：83.64 北：41.00 东：41.00 南：41.00 西：41.00 北：41.60 东：41.67 南：41.60 西：42.64 1 13 生产车间南侧 拌料机3# 75/1 选用低噪声设备，安装减振基础 29.4 -18.1 41.5 北：10.34 东：4.99 南：3.09 东：3.43 北：67.61 东：67.67 南：67.79 东：67.76 北：41.00 东：41.00 南：41.00 东：41.00 北：26.61 东：26.67 南：26.79 东：26.76 1 14 生产车间南侧 拌料机2# 75/1 选用低噪声设备，安装减振基础 29.6 -15.2 41.4 北：7.43 东：4.93 南：6.01 东：3.37 北：67.63 东：67.67 南：67.65 东：67.76 北：41.00 东：41.00 南：41.00 东：41.00 北：26.63 东：26.67 南：26.65 东：26.76 1 15 生产车间南侧 拌料机1# 75/1 选用低噪声设备，安装减振基础 30 -12.3 41.4 北：4.51 东：4.68 南：8.96 东：3.50 北：67.69 东：67.68 南：67.62 东：67.75 北：41.00 东：41.00 南：41.00 东：41.00 北：26.69 东：26.68 南：26.62 东：26.75 1 16 生产车间南侧 粉碎机2# 85/1 选用低噪声设备，安装减振基础 31.1 -9.5 41.4 北：1.64 东：3.73 南：11.87 东：4.34 北：78.25 东：77.73 南：77.61 东：77.70 北：41.00 东：41.00 南：41.00 东：41.00 北：37.25 东：36.73 南：36.61 东：36.70 1 17 生产车间南侧 粉碎机1# 85/1 选用低噪声设备，安装减振基础 28.2 -9.3 41.5 北：1.62 东：6.64 南：11.76 东：1.44 北：78.27 东：77.64 南：77.61 东：78.43 北：41.00 东：41.00 南：41.00 东：41.00 北：37.27 东：36.64 南：36.61 东：37.43 1 表中坐标以厂界中心（116.2853241,34.2903137）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向 |
| --- | --- |

|  | 3.2、预测模式 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ 2.4-2021）的要求，本次评价预测模式为： （1）单个室外点声源在预测点产生的声级计算基本公式 已知声源的倍频带声功率级，预测点位置的倍频带声压级可按下式计算： Lp(r)=Lw+Dc-（Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc） 式中：Lp(r)-距离声源r处的倍频带声压级，dB； Lw-倍频带声功率级，dB； Dc-指向性校正，dB； Adiv-几何发散引起的倍频带衰减，dB； Agr-地面效应引起的倍频带衰减，dB； Aatm-大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Abar-声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc-其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB （2）室内点声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式 室内声源首先换算为等效室外声源，再按各类声源模式计算。 ①计算出某个室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：Lp1-靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； Lw-点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB； Q-指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R-房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r-声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ②计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lp1i（T）-靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij-室内 j 声源 i 倍频带的声压级，dB； N-室内声源总数。 ③在室内近似为扩散声场时，计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中：Lp2i（T）-靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i-靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi-围护结构i倍频带的隔声量，dB。 ④将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级： 式中：Lw-中心位置位于透声面积（S）处等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2 (T)-靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S-透声面积，m2。 （3）计算总声压级 ①计算各室外噪声源和各含噪声源厂房对各预测点噪声贡献值 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则本项目声源对预测点产生的贡献值(Leqg)为： ②预测点的噪声预测值 Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb)( 式中：Leqg-建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb-预测点的背景值，dB(A)。 （4）噪声预测点位 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），建设项目评价范围内声环境保护目标和建设项目厂界（场界、边界）应作为预测点和评价点。预测建设项目在运营期所有声环境保护目标处的噪声贡献值和预测值，评价其超标和达标情况；预测和评价建设项目在运营期厂界（场界、边界）噪声贡献值，评价其超标和达标情况。因此，本项目选取厂界作为预测点，本项目生产为一班制，夜间（22:00~6:00）不生产，因此本项目仅对昼间噪声进行预测，预测结果见表4-9。 表4-9 本项目厂界噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 预测方位 空间相对位置/m 时段 预测值（dB(A)） 现状值（dB(A)） 叠加值（dB(A)） 标准限值 达标情况 X Y Z 东侧 27.7 18.4 41.5 昼间 45.9 / / 60 达标 南侧 18 -22.4 41.6 昼间 39.8 / / 60 达标 西侧 -20.9 -18.8 41.8 昼间 36.2 / / 60 达标 北侧 18.8 19.2 41.6 昼间 45.6 / / 60 达标 表中坐标以厂界中心为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 本项目建成后运营期四厂界昼间噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间≤60dB（A））的要求，故本项目建成后运营期噪声对周围声环境影响不大。 3.3监测计划 项目噪声排放监测计划见下表。 表4-10 监测计划内容一览表 监测内容 监测位置 监测项目 监测频率 执行标准 噪声 边界外1m 等效连续A声级 1次/季度 《工业企业边界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准 4、固废 4.1、固体废弃物产生情况 本项目营运期产生的固废主要为注塑成型、检验工序产生的边角料和残次品，原料拆封工序产生的废包装袋，活性炭吸附装置产生的废活性炭，职工生活垃圾。 1、一般固废 （1）边角料和残次品 本项目注塑成型、检验工序会产生少量的边角料和残次品，边角料和残次品产生量约占产品产量0.5%计，则边角料和残次品产生量为7.5t/a，集中收集后，由粉碎机粉碎后回用于生产。 （2）废包装袋 PP、PE颗粒包装规格为25kg/袋，PP、PE颗粒年使用量为1500.525t，则产生废包装袋个数为60021个，每个包装袋的重量为50g，则废包装袋产生量为3.0t/a，集中收集后，外售给废品回收站。 本项目一般废物产生及处置情况见下表。 表4-11 一般固体废弃物产生情况一览表 单位：t/a 序号 一般废物名称 产生量（t/a） 排放量（t/a） 处置措施 1 边角料和残次品 7.5 0 由粉碎机粉碎后回用于生产 2 废包装袋 3.0 0 集中收集后外售给废品回收站 2、生活垃圾 本项目劳动定员15人，年工作日300天，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，则生活垃圾产生量为2.25t/a，经收集后交环卫部门统一收集处理。 3、危险废物 （1）废活性炭 活性炭吸附装置使用活性炭对污染物进行吸附处理，活性炭吸附饱和后需定期更换。根据《现代涂装手册》（化学工业出版社，陈治良主编），活性炭对有机废气的吸附容量一般为25%左右，按照1吨活性炭约吸附0.25吨有机废气计，废气去除量约为0.378t/a，其中低温等离子可以去除VOCs去除量的20%、活性炭吸附VOCs去除量的80%，则废气吸附量约为0.3024t，则需新鲜活性炭约为1.2096t/a，活性炭约6个月更换一次。根据上述计算结果，要求废气处理系统初步设计时每次装填新活性炭须不少于0.6048t，每次废饱和活性炭更换量不少于0.756t，产生废饱和活性炭不小于1.512t/a。根据建设单位提供的资料，活性炭装置尺寸为 L1.4×W1.0×H1.0m，活性炭装置中采用4层颗粒状活性炭，每层约0.2m厚，则活性炭装填体积为1.4*1.0*0.2*4层=1.12m3，颗粒状活性炭密度一般为0.45~0.65g/cm3，项目活性炭密度取0.55g/cm3，根据废气处理系统初步设计，每次装填新活性炭约0.616t，每年装填新活性炭约1.232t，则产生废饱和活性炭约1.5344t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），该项目的废活性炭属于“HW49其他废物”类危险废物，危险废物代码900-039-49，其危险特性为T（毒性），更换后的活性炭采用袋装的形式存放于托盘上置于危险废物暂存间内，每袋的重量控制在25kg左右，方便转移和输送。 本项目危险废物产生及处置情况见下表。 表4-12 危险废物产生及处置情况一览表 单位：t/a 序号 危险废物名称 危险特性 产生量 产生工序 形态 有害成分 产废周期 排放量 处置方式 1 废活性炭 T 1.5344 废气处理设施 固态 有机物 6个月 0 集中收集后暂存于危险废物暂存间内，定期交由有资质单位处置 4.2、固体废弃物处置去向及环境管理要求 1、一般固体废物 （1）边角料和残次品 边角料和残次品集中收集后，由粉碎机粉碎后回用于生产。 （2）废包装袋 废包装袋集中收集后，外售给废品回收站。 对于一般工业废物，集中暂存于厂区一般固废间内，建筑面积为10m2，拟建于南侧车间的西南侧。为了避免一般固废对周边环境造成影响，环评按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及相关国家及地方法律法规，提出如下环保措施： 1）一般固废临时堆场的地面应进行硬化，应有防渗漏、防风、防晒、防雨淋设施。 2）为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边应设置导流渠。 3）为加强监督管理，贮存、处置场应按GB15562.2设置环境保护图形标志。 4）定期检查维护导流渠等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行。 5）建立一般固体废物台账。将入场的一般工业固体废物的种类和数量，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 2、生活垃圾 员工日常生活产生的生活垃圾，设立可回收、不可回收两类垃圾收集箱，委托环卫部门统一收集、运输、处置，做到日产日清，不会对周围环境造成不良影响。 2、危险废物 废活性炭集中收集后暂存于危险废物暂存间，交由有资质单位处置。 为避免本项目的固废在储存过程中产生二次污染问题，评价要求项目新建危废暂存间1座（10m2），拟建于南侧车间的西南侧，与一般固废间紧邻，对项目危险废物实现分类存放。危废暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单的要求，项目危险废物的暂存场所设置情况如下表： 表4-13 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号 贮存场所（设施）名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存能力/t 贮存周期 1 危险废物暂存间 废活性炭 HW49其他废物 900-039-49 南侧车间的西南侧 10m2 袋装密封 2.0t 1个月 根据《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012），项目产生的危险废物的环境管理要求如下： 1）危险废物收集的一般要求 ①应根据收集设备、转运车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时要设置作业界限标志和警示牌。 ②作业区域内应设置危险废物收集专用通道和人员避险通道。 ③收集时应配备必要的收集工具和包装物，以及必要的应急监测设备及应急装备。 ④危险废物收集应参照本标准附录A填写记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。 ⑤收集结束后应清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全。 ⑥收集过危险废物的容器、设备、设施、场所及其它物品转作它用时，应消除污染，确保其使用安全。 2）内部转运污染防治措施 ①危险废物从厂区内产生工艺环节运输到危废暂存间，应有专人负责，专用桶收集、转运，避免可能引起的散落。 ②危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应填写《危险废物厂内转运记录表》，危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上。 ③建设单位应按规定申报危险废物产生、贮存、转移、利用处置等信息，制定危险废物年度管理计划，并在“全国固体废物和化学品管理信息系统”中备案；应结合自身实际，建立危险废物台账，如实记载危险废物的种类、数量、性质、产生环节、流向、贮存、利用处置等信息，并在“全国固体废物和化学品管理信息系统”中进行如实规范申报，申报数据应与台账、管理计划数据相一致；规范危险废物贮存设施 2）危险废物贮存管理要求 ①危险废物暂存间应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013年修正）的要求，满足防雨、防渗、防漏和防晒要求。其中，基础防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≦10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料（渗透系数≦10-10 cm/s）。 ②危险废物容器内应留一定空间，本项目产生废活性炭袋装密封储存。 ③各种盛装废物的容器必须完好无损，各个危险废物容器外侧须标明危险废物的名称，存入时间、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。 ④危险废物产生者须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 ⑤危险废物暂存间应设立危险废物标志。形状：等边三角形，边长40cm；颜色：背景为黄色，图形为黑色；警告标志外檐2.5cm，材料应坚固、耐用、抗风化、抗淋蚀，如出现掉色、破损等情况应及时更换。 ⑥各危险废物定期送至有资质的危废处理单位安全处置；在危废的转移处置过程中，应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《危险废物转移联单管理办法》有关规定执行。 综上所述，本项目产生的固废经妥善处理、处置后，可以实现零排放，对周围环境及人体不会造成影响，亦不会对环境产生二次污染，所采取的治理措施是可行的。 5、地下水和土壤 项目生产对土壤和地下水环境的影响主要可以分为入渗和沉积。入渗影响主要源自废水、固体废物通过泄漏方式至土壤表面，然后渗入土壤之中，继而影响土壤和地下水的环境质量；沉积影响主要源自废气中污染因子沉降到土壤表面，部分又随着雨水下渗，继而影响土壤和地下水的环境质量。 本项目涉及的废水为生活污水，生活污水经化粪池处理后，定期用于周边农田施肥，不外排，且化粪池底部和池壁采用混凝土结构并进行防渗和防水处理，不会发生污废水漫流并进入土壤和地下水环境的情况；本项目固体废物严格按照要求收集、贮存及处置，不会发生泄漏进入土壤和地下水环境的情况。本项目大气污染物主要为非甲烷总烃，非甲烷总烃经“低温等离子+活性炭吸附”装置处理后可以实现达标排放，且在大气扩散的作用下，沉积到土壤表面的极少，因此通过大气沉降对土壤和地下水环境造成的影响甚微。 为更好的保护地下水和土壤资源，将项目的环境影响降至最低限度，建议企业加强管理，定期对废气废水处理设施、固废暂存场进行维护，避免非正常工况排放及跑冒滴漏污染。 本项目防渗分区划分及防渗等级见表4-14。 表4-14 本项目防渗区划分 防控分区 装置、单元名称 防渗区域 防渗要求 一般防渗区 化粪池 池底及池壁 按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求建设，渗透系数达1.0×10-7cm/s。 一般固废暂存间 地面 简单防渗区 厂区其余区域 地面 一般地面硬化 重点防渗区 危险废物暂存间 地面 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013年修正）要求建设，渗透系数≦10-10 cm/s 综上所述，本项目在采取“源头控制、分区防治”措施的情况下，可减少污染物的泄漏发生，对周边地下水、土壤环境影响较小。 6、生态 本项目用地范围内无生态环境保护目标，故不进行生态影响分析。 7、环境风险 7.1、环境风险潜势判定 根据建设单位提供的原辅材料清单，对比《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 、企业突发环境事件风险分级方法（HJ941-2018）附录 A、《化学品分类和标签规范 第 18 部分：急性毒性》（GB 30000.18-2013）及危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2018）。本项目所使用的原辅材料不存在相关突发环境事件风险物质及健康危害急性毒性物质。本项目危险物质数量与临界量比值Q<1，则本项目环境风险潜势为Ⅰ。 7.2、环境风险识别 （1）风险物质识别 本项目原料为PP、PE颗粒，不属于危险物质，但具有可燃性，遇明火、高温有燃烧的可能性，有潜在火灾风险。 （2）生产系统危险性识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），生产系统危险性识别包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。 ①本项目原材料为PP、PE颗粒。工程设备主要注塑机、空压机、粉碎机等生产设备。生产工艺包括“原料—搅拌—注塑成型—冷却脱模—人工检验”等工序。项目生产过程不涉及高温高压，生产过程及装置风险较低。 ②危险废物在收集、贮存、运送过程中存在的风险； ③本项目原材料及成品均具有可燃性，遇明火、高温有燃烧的可能性，有潜在火灾风险； ③废气治理设施因停电或故障未能正常运行时，造成废气事故排放。 根据项目工程分析及物料的使用情况，项目存在的潜在危险因素有：原材料及成品在储存过程中发生火灾；废气处理设施发生故障时，造成废气超标排放；危险废物在储存过程中泄露对土壤和地下水造成影响。 7.3、环境风险防范措施及应急要求 （1）废气治理措施事故排放应急防范措施如下： 1）加强废气治理措施日常运行管理，建立台账管理制度。 2）安排专职或兼职人员负责废气治理设施的日常管理。 3）加强风机的日常维护保养，防止风机故障停运。 4）生产线运行前，先启动废气治理系统风机。 5）应急措施：发现废气治理设施事故排放时，应在确保安全的情况下，立即停止生产作业，从源头上掐断废气来源；然后对废气治理系统进行全面的排查检修，找出病灶，及时回复治理系统的正常运行。在确保废气治理系统正常运转后，方可投入生产作业。 （2）火灾防范及应急措施 1）平面布置应严格执行安全和防火的相关技术规范要求。 2）加强岗位人员的技术培训和安全知识培训工作的业务素质，加强岗位操作管理，严格执行操作规程和工艺指标。 3）原料和产品存储区应加强火灾风险防范措施，包括加强明火管理，车间内严禁烟火；电源电气管理，车间内严禁擅自乱拉、乱接电源线路，不得随意增设电器设备；各电气设备的导线、接点、开关不得有断线、老化、裸漏、破损等；加强消防通道、安全疏散通道的管理，保障其通畅；加强公司假日及夜间消防安全管理。 4）在生产车间配备一定数目的移动式灭火器，例如MFT型推车式干粉灭火器、MF型推车式干粉灭火器，用以扑灭初期小型火灾。同时应加强员工培训，使其熟练掌握灭火器的使用。另外还应加强对灭火器的维护保养，灭火器应正立在固定场所，严禁潮湿，日晒，撞击，定期检查。 5）应急措施：若发现厂区内起火，应立即报警，停止有关生产活动。迅速采取相应的措施进行灭火，制止事故现场及周围与应急救援无关的一切作业，疏散无关人员。待消防救护队或其它救护专业队到达现场后，积极配合各专业队开展救援工作。当事故得到控制后，应查明事故原因，消除隐患，落实防范措施。同时做好善后工作，总结经验教训，并按事故报告程序，向主管部门报告。 （3）危险废物泄露事故防范以及应急措施 1）废活性炭等危险废物应采用袋装密闭保存并存放在托盘之上，防止二次污染。 2）对危险废物暂存间进行防渗处理，防渗层为至少lm厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 3）应急措施：若危险废物废活性炭发生遗撒、泄漏，则第一时间将遗撒的废活性炭追回并转移至危废间内暂存，对遗撒的物体产生的渗滤液使用沙土吸收，并最终交由有回收资质单位处理。 7.4、风险分析结论 本项目运营期不涉及有毒有害、易燃易爆等高环境风险危险物质，主要存在可燃物料在明火或高热条件下可能引发的火灾事故，废气治理设施故障引发的事故排放，危险废物泄露引发的事故等风险。项目不存在重大风险源，运行期间的环境风险很小，在落实本报告提出的各项环境风险防范措施，加强安全生产管理，明确岗位责任制，提高环境风险意识，加强环境管理，可有效降低项目运营期的环境风险，项目运营期的环境风险处在可接受的水平。 8、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射影响。 9、环保设施投资 本项目总投资20万元，其中环保投资5.0万元，主要用于废气、废水治理、噪声防治、固废治理、风险防范等，环保投资占项目总投资的25%，项目的环保投资情况见表4-15。 表4-15 本项目环保投资情况 项目 治理内容 处理方法 价格 （万元） 废气治理 注塑工序 集气罩（10个）+“低温等离子+活性炭吸附装置”+15m高排气筒（DA001） 2.5 废水治理 生活污水 生活污水经自建化粪池（24.3m3）处理后，定期清掏，用于周边农田施肥 1.0 噪声治理 生产设备运转噪声 选用低噪声设备、墙壁隔音、距离衰减、加强设备维护 0.5 固废治理 废包装袋 经收集后，暂存于一般固废暂存间，定期外售 0.5 废活性炭 经收集后，暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置 边角料和残次品 经收集后，经粉粹机粉碎后回用于生产 生活垃圾 垃圾收集箱，经收集后交环卫部门统一收集处理 风险防范 泄露、火灾 配备消防器材、地面防渗处理、定期检查环保设施、公众教育、加强管理等 0.5 合计 / / 5.0 表4-16 项目环保“三同时”验收内容一览表 项目 污染源 治理措施措施及验收内容 预期治理效果 废气治理 注塑工序 集气罩（10个）+“低温等离子+活性炭吸附装置”+15m高排气筒（DA001） 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）、河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）塑料制品（A级）排放要求 废水治理 职工生活污水 经化粪池收集处理后，用于农田施肥 综合利用，不外排 噪声 治理 生产设备运转噪声 基础减振，消声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准 固废 生活垃圾 经垃圾箱（桶）收集后交由环卫部门定期清运处理 合理处置 边角料和残次品 经收集后，经粉粹机粉碎后回用于生产 合理处置 废包装袋 一般固废暂存区分类存放，定期外售 合理处置 废活性炭 集中集中暂存于危险废物暂存间（10m2），交由有资质单位处置 合理处置，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013年修正）的要求 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 注塑工序废气排放口（DA001） | 非甲烷总烃 | 集气罩（10个）+“低温等离子+活性炭吸附装置”+15m高排气筒（DA001） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）、河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）塑料制品（A级）排放要求 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD、NH3-N、SS | 化粪池处理后，定期清掏，用于周边农田施肥 | 综合利用，不外排 |
| 声环境 | 生产设备运转噪声 | 等效连续A声级 | 选用低噪声设备、墙壁隔音、距离衰减、加强设备维护 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 废包装袋：经收集后，暂存于一般固废暂存间（10m2），位于南侧车间西南侧，定期外售； 废活性炭：集中收集后暂存于危险废物暂存间（10m2），位于南侧车间西南侧，交由有资质单位处置； 边角料和残次品：经收集后，经粉碎机粉碎后，回用于生产； 生活垃圾：经收集后交环卫部门统一收集处理； |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 加强管理，分区防渗 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 配备消防器材、地面防渗处理、定期检查环保设施、公众教育、加强管理等 |
| 其他环境 管理要求 | / |

# 六、结论

夏邑县华讯塑业厂年生产50万个塑料制品项目符合国家产业政策和相关规划，项目建成后，具有良好的经济效益和社会效益。虽然项目在实施和运营过程中对环境会产生一定的影响，在落实各项污染防治措施和环评建议的前提下，这种影响将降低到最低程度；从环境保护的角度，本项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.147t/a | / | 0.147t/a | +0.147t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | / | / | / | / |
|  | NH3-N | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 边角料和残次品 | / | / | / | 7.5t/a | / | 7.5t/a | +7.5t/a |
|  | 废包装袋 | / | / | / | 3.0t/a | / | 3.0t/a | +3.0t/a |
| 危险废物 | 废活性炭 | / | / | / | 1.5344t/a | / | 1.5344t/a | +1.5344t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

生活用水

化粪池

新鲜水

1.605

0.405

0.324

0.081

定期清掏，用于周边农田施肥

冷却水补给水

1.2

0.324

1.2

24

PP、PE颗粒

废气、噪声

噪声

搅拌

噪声

粉碎机

上料

边角料

废气、噪声

注塑成型

循环水池

冷却脱模

检验

残次品

成品