# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：夏邑县栗顺食品有限公司年生产粉丝600吨建设项目

建设单位（盖章）：夏邑县栗顺食品有限公司

编制日期：2023年5月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 夏邑县栗顺食品有限公司年生产粉丝600吨建设项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2303-411426-04-01-221841 |
| 建设单位联系人 | 刘利民 | 联系方式 | 17550533688 |
| 建设地点 | 河南省商丘市夏邑县李集镇郭庄乡农贸区66号 |
| 地理坐标 | （116度4分21.371秒，34度18分45.773秒） |
| 国民经济 行业类别 | C1391淀粉及淀粉制品制造 | 建设项目 行业类别 | 十、农副食品加工业13，20其他农副食品加工139* |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 夏邑县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2303-411426-04-01-221841 |
| 总投资（万元） | 300 | 环保投资（万元） | 15.86 |
| 环保投资占比（%） | 5.29 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | (否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 11666.67 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1、用地规划相符性 根据夏邑县郭庄农贸区管理委员会出具的入驻证明，本项目位于商丘市夏邑县李集镇郭庄农贸区66号，占地面积约17.5亩，所占用地为建设用地，符合夏邑县郭庄农贸区产业规划和土地利用总体规划，同意该项目入驻（详见附件4）。 2、“三线一单”相符性 根据《河南省生态环境厅关于发布<河南省生态环境分区管控总体要求（试行）>的函》（豫环函〔2021〕171号）、《商丘市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（商政〔2021〕5号）、《商丘市生态环境局关于动态更新<商丘市生态环境准入清单（试行）>的函》（2022年4月27日）及河南省“三线一单”成果查询系统，本项目管控单元分类：一般管控单元（详见图1-1及附图5），环境管控单元名称：夏邑县一般管控单元，环境管控单元编码：ZH41142630001。本项目与“三线一单”的相关相符性分析如下。 本项目与“三线一单”的相关相符性分析 项目 文件要求 本项目情况 相符性 （一）、豫环函〔2021〕171号（商丘市管控要求） 河南省大气生态环境总体准入要求 空间布局约束： 1.集中供暖区禁止新改扩分散燃煤供热锅炉，已建成的不能达标排放的燃煤供热锅炉，应当期限内拆除；在保证电力、热力、天然气供应前提下，加快推进热电联产机组供热半径30公里范围内燃煤锅炉及落后燃煤小热电关停整合；城市建成区生物质锅炉实施超低排放改造，燃气锅炉实施低氮改造；对不能稳定达标排放、改造升级无望的污染企业，依法依规停产限产、关停退出。 2.不符合城市建设规划、行业发展规划、生态环境功能定位的重点污染企业退出城市建成区；城市建成区、人群密集区的重污染企业和危险化学品等环境风险大的企业搬迁改造、关停退出；重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目；新建涉VOCs排放的工业企业要入园区；实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。 本项目属于C1391淀粉及淀粉制品制造，不属于重污染企业和危险化学品等环境风险大的企业，本项目位于商丘市夏邑县李集镇郭庄乡农贸区66号，项目符合夏邑县郭庄农贸区产业规划和土地利用总体规划要求；项目营运期废气采取相应的治理措施后均可达标排放。 相符 重点区域大气生态环境管控要求 1.禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新改扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的应当限期整改，采用清洁能源替代。 2.强化重点行业大气污染物排放限值，强化污染物排放管控要求，关停淘汰落后产能。 3.加大天然气、液化石油气、煤制天然气、太阳能等清洁能源的供应和推广力度，逐步提高城市清洁能源使用比重。 本项目位于商丘市夏邑县李集镇郭庄乡农贸区66号，所在区域不属于禁燃区，项目营运期不使用高污染燃料。 相符 （二）、生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线 生态保护红线 根据河南省生态保护红线范围划分情况，商丘市夏邑县李集镇郭庄乡农贸区行政区域范围内不涉及生态保护红线和一般生态空间。本项目位于商丘市夏邑县李集镇郭庄乡农贸区66号，不涉及生态保护红线。 相符 环境质量底线 水环境质量底线： 根据河南省水环境管控分区划分情况，商丘市夏邑县李集镇郭庄乡农贸区行政区域属于水环境一般管控区。本项目不属于高污染、高环境风险的涉水项目，本项目产生的废水采取相应的治理措施后，能够实现废水的综合利用，不外排，满足水环境质量底线的要求。 相符 大气环境质量底线： 根据河南省大气环境管控分区情况，商丘市夏邑县李集镇郭庄乡农贸区行政区域属于大气环境一般管控区。本项目营运期生产过程中使用电加热工艺，不使用高污染燃料；项目营运期产生的废气经处理后能够实现达标排放；项目营运期原材料及成品的运输不使用国三及以下柴油货车、采用稀薄燃烧技术和“油改气”的老旧燃气车辆。因此，本项目满足大气环境质量底线的要求。 相符 土壤环境风险防控底线： 根据河南省土壤污染风险管控分区，商丘市夏邑县李集镇郭庄乡农贸区行政区域属于土壤环境一般管控区。本项目属于国家鼓励类项目，符合相关产业政策；项目厂区用地为建设用地，符合夏邑县郭庄农贸区产业规划和土地利用总体规划。 相符 资源利用上线 能源利用上线： 根据河南省高污染燃料禁燃区划分情况，商丘市夏邑县李集镇郭庄乡农贸区行政区域不属于高污染燃料禁燃区。 本项目营运期不消耗高污染燃料，满足能源利用上线的要求。 相符 水资源利用上线： 根据河南省水资源重点管控区划分情况，商丘市夏邑县李集镇郭庄乡农贸区行政区域不属于生态用水补给区和地下水开采重点管控区。 本项目用水来自夏邑县李集镇郭庄兴和水厂。 相符 土地资源利用上线： 根据河南省土地资源利用上线及分区管控情况，商丘市夏邑县李集镇郭庄乡农贸区行政区域不属于生态保护红线集中区、农用地污染地块、建设用地污染高风险区等土地资源重点管控区。 本项目厂区所在地块为建设用地。 相符 岸线生态环境分类管控： 根据河南省岸线生态环境分类管控情况，商丘市岸线管控分类包括优先保护岸线和一般管控岸线，均位于柘城县境内（惠济河）。 本项目不涉及优先保护岸线、重点管控岸线和一般管控岸线。 相符 （三）、商丘市生态环境准入清单（试行） 商丘市生态环境总体准入要求 空间布局约束： 1、全市禁止新增化工园区。全市原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。 2、严禁不符合我市主体功能定位的各类开发活动，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。现有以“两高”行业为主导产业的园区规划环评应增加碳排放情况与减排潜力分析，推动园区绿色低碳发展。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。 3、禁止勘查高硫高灰煤炭资源，禁止开采可耕地砖瓦粘土。禁止开采区内，除国家基础性、公益性地质调查及符合政策要求的项目外，一律不得新设探矿权、采矿权和矿产勘查项目，严厉打击和取缔违法采矿活动。禁止开采区内，在不影响禁止区主体功能，并征得相关管理部门同意的情况下，可以进行地热、矿泉水等矿产资源的勘查开发利用。限制开采高硫高灰煤，不再新建高硫高灰煤矿井。在限制开采区内，要严格控制限制开采矿种矿业权的设置，确实需要设置矿业权时，应严格规划审查，进行专门的规划论证。 4、全市范围内禁止制造、进口、销售和注册登记国五(不含)以下排放标准的柴油车。全市原则上不再办理使用登记和审批35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。重点区域禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。全面淘汰退出达不到标准的落后产能和不达标企业。实施重污染企业退城搬迁，加快城市建成区、人群密集区、重点流域的重污染企业和危险化学品等环境风险大的企业搬迁改造、关停退出，推动实施一批水泥、平板玻璃、化工、商砼企业等重污染企业退城工程。 5、生态控制区主要包括生态公益林和地质灾害高易发区，依照《国家级公益林管理办法》和《河南省生态公益林管理办法》对市域21.19万亩公益林进行严格保护；对于市域地质灾害高易发区应加强监测和安全防护，禁止在相关区域进行建设。河流水域包括涡河、惠济河、黄河故道、沱浍河、大沙河、王引河等主要河流，完善河道两侧绿化建设，防治水土流失，严禁非法占用滩涂湿地。 6、矿产资源密集区是指市域范围内蕴含具有开采价值的各类金属、非金属矿藏的地区以及其必要的生产生活和安全防护范围，主要分布在永城、睢县、柘城。按照《中华人民共和国矿产资源法》《河南省采矿管理条例》进行管制。历史文化保护区主要包括商丘古城（含宋国故城遗址、大运河遗址、睢县古城、夏邑古城、虞城利民古城等的保护范围、建设控制地带和风貌协调区），整体保护古城的自然环境、肌理格局、文物古迹、历史建筑和环境要素，按照《中华人民共和国文物保护法》、《历史文化名城名镇名村保护条例》、《河南省历史文化名城保护条例》的规定实施管制。 本项目属于C1391淀粉及淀粉制品制造，不属于高耗能、高排放和产能过剩等禁止类项目，不属于“两高”行业；本项目属于国家鼓励类项目，符合国家相关产业政策；本项目不设置燃煤锅炉，不使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂，且项目选址区域不属于生态控制区、矿产资源密集区和历史文化保护区；项目厂区用地为建设用地，符合夏邑县郭庄农贸区产业规划和土地利用总体规划。 相符 污染物排放管控： 1、新、改、扩建项目主要污染物排放要满足当地总量减排要求。重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物(VOCs)全面执行大气污染物特别排放限值。 2、全面改善区域环境质量。建设项目应满足区域环境质量改善目标的管理要求。区域环境空气、地表水环境质量不能满足环境功能区划标准时，重点行业建设项目主要污染物实行区域倍量削减；区域环境空气、地表水环境质量满足环境功能区划标准后，重点行业建设项目主要污染物实行区域等量削减。 3、十四五期间全面落实建成区污水处理厂“提质增效工程”及加快补齐城镇污水收集和处理设施短板工程。新建城区管网和污水处理设施要与城市发展同步规划、同步建设，做到雨污分流，加强城市初期雨水收集处理设施建设，有效减少城市面源污染。城市建成区、产业集聚区、工业园区污水处理厂扩建工程设计出水标准优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准设计，鼓励化学需氧量、氨氮、总磷排放浓度达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水体水质标准要求，鼓励现有工程随扩建工程一并完成提标改造工程。具备条件的县级以上污水处理厂全部建设尾水人工湿地，进一步提升污水处理水平。 4、十四五期间，进一步扩大涉气工业企业监控范围，对全市应急管控和错峰生产企业进行全面筛查，全市满足自动监控设施建设标准的涉气企业全部完成自动监控设施建设；开展有色金属冶炼、铅酸蓄电池等行业企业含重金属无组织废气排放污染治理，确保废气中重金属污染物持续、稳定达标排放；开展砖瓦、钢铁、有色等重点行业企业提标改造和污染深度治理，严格排污许可管理，推动工业企业绿色发展转型；强化挥发性有机物污染治理；制定砖瓦窑等工业炉窑综合整治实施方案，凡不能达标排放的砖瓦窑等工业炉窑，依法一律实施停产整治；推进工业绿色升级，加快实施钢铁、石化、化工、有色、皮革等行业绿色化改造，加强造纸、农副食品加工、毛皮制革、印染、有色金属、原料药制造、电镀等水污染物排放行业重点企业强制性清洁生产审核，全面推进其清洁生产改造或清洁化改造；全面取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）等工业燃煤设施，全市建成区实现工业燃煤全替代。 5、控制农业氮源排放，持续做好秸秆综合利用和禁烧工作，加强农村散煤燃烧监管、减少BC（黑碳气溶胶）排放；全市主要农作物化肥、农药使用量实现零增长，农药包装废弃物回收处理推广到全市30%的产粮（油）大县和所有蔬菜产业重点县；基本实现农膜全面回收利用；加强农村黑臭水体整治及秸秆综合利用率；梯次推进农村生活污水治理，根据工作实际，对需调整的内容及时修编，细化配套制度，力争实现县级层面的统一规划、统一建设、统一运行、统一管理，集中连片推进。 6、有色金属冶炼、铅酸蓄电池、石油加工、化工、电镀、制革和危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要按照国家企业拆除活动污染防治的技术规定，事先制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案，明确残留污染物清理和安全处置措施，报县级生态环境部门、工业和信息化部门备案并技术评审。 7、鼓励土壤污染重点监管单位因地制宜实施管道化、密闭化改造，重点区域防腐防渗改造，物料、污水、废气管线架空建设和改造，从源头上防范土壤污染。 本项目属于C1391淀粉及淀粉制品制造，主要工艺流程为“淀粉、水等原材料-称量和浆-熟化成型-冷冻-解冻清洗-晾晒-检验-包装”，不属于《关于印发<重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）>的函》（环办大气函〔2020〕340号）和《河南省生态环境厅关于做好2021年重点行业绩效分级和重污染天气应急减排清单修订工作的通知》（豫环文〔2021〕94号）等文件规定的绩效分级重点行业（国家39个重点行业和省级12个重点行业），项目营运期废气采取相应的治理措施后可达标排放，主要污染物排放满足总量减排要求。营运期产生的废水采取相应的治理措施后，能够实现废水的综合利用，不外排；项目固体废物均采取有效措施合理妥善处置，不产生二次污染。 相符 环境风险防控： 1、柘城、夏邑、虞城、睢阳区、示范区等跨市界断面所在县（区）的环保部门要加强与下游县、区及亳州、鹿邑、永城等城市的沟通协调，共同做好流域水污染联防工作，防止出现跨界污染事件。各县（区）政府（管委会）制定水污染应急预案，建立应急联动机制，明确预警预报程序，完善应急处置和保障体系。加强应急管理培训和学习交流，开展流域水污染防控应急演练，提高跨界突发水污染事件处置能力与应急管理工作水平。 2、永城、宁陵涉及化工的产业集聚区，需在十四五规划初期建成园区风险防范应急保障措施，在集聚区纳污河流或雨水、泄洪河沟下游处（汇入具有水体功能区划河流之前）设置拦截设施、园区事故池等具体应急措施，拦截化工企业厂区不可控的风险事故废水，坚决杜绝区域风险事故废水进入地表河流引发恶劣的流域污染事件。 3、做好优先保护单元内饮用水源等重要生态环境敏感目标的环境风险防范，开展涉重企业等安全隐患排查和风险评估，依法依规整治监管；做好钢铁、有色、化工、制药、制革等涉及重大环境风险源和危险化学品企业环境风险防范，编制环境风险应急预案，落实环境风险防范和应急措施，强化环境风险防控及应对处置能力，建立“企业—园区—政府”三级区域环境风险应急联控机制；加强对农用地土壤污染风险区域，特别是毛皮制革、有色金属、电镀等重点监管企业和工业园区周边农用地土壤的监测，完善土壤污染防治体系，强化土壤环境风险控制，做好耕地保护，保障粮食安全。 4、用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块，以及腾退工矿企业用地为重点，依法开展土壤污染状况调查和风险评估；优先对重点行业企业用地调查查明的潜在高风险地块，开展进一步调查和风险评估。 本项目属于C1391淀粉及淀粉制品制造，项目营运期产生的废水采取相应的治理措施后，能够实现废水的综合利用；项目厂区用地为建设用地，符合夏邑县郭庄农贸区产业规划和土地利用总体规划。 相符 资源开发效率要求： 1、十四五期间，全市煤炭消费总量控制完成国家、省、市下达目标要求。全市能耗增量控制目标控制完成国家、省、市下达目标要求。 2、十四五期间，全市年用水总量控制完成国家、省、市下达目标要求。水资源利用效率和效益明显提升，地下水超采得到进一步控制，农村居民集中供水实现全覆盖，全面解决贫困人口饮水安全问题；积极开展中水资源利用，在火电、纺织、化工、食品、发酵等高耗水行业，开展水效“领跑者”行动，推进企业串联用水、分质用水、一水多用和梯级循环利用，提升工业污水资源化利用效率；加快城市污水处理厂及产业集聚区污水处理厂中水建设工程，切实推进中水利用进程，集中供热中心、热电联产项目限制取用地下水，高耗水企业中水回用率达到32%以上。 3、重点开展火电、钢铁、石化、化工、纺织、造纸、食品等高耗水工业行业节水技术改造，大力推进工业水循环利用，推进节水型企业、节水型工业园区建设；新、改、扩印染项目清洁生产水平应达到《清洁生产标准纺织业（棉印染）》国际先进水平，禁止不能满足土地投资强度和清洁生产水平要求的印染企业和与规划定位不相符的印染企业入驻。新、改、扩印染项目印染总规模不得超出规划的印染规模，允许规划内印染规模等量替代，禁止超出规划单纯新增印染产能。 4、实行严格的耕地保护制度和节约用地制度，强化土地资源开发利用管理，提高土地集约化利用程度和建设用地利用效率，内部挖潜解决新增建设用地。 本项目属于C1391淀粉及淀粉制品制造，营运期不消耗煤炭，不属于高耗水行业，选址位于商丘市夏邑县李集镇郭庄乡农贸区66号，项目厂区用地为建设用地，符合夏邑县郭庄农贸区产业规划和土地利用总体规划。 相符 商丘市夏邑县罗庄镇环境管控单元生态环境准入清单 空间布局约束： 1、加强对农业空间转为生态空间的监督管理，未经国务院批准，禁止将永久基本农田转为城镇空间。鼓励城镇空间和符合国家生态退耕条件的农业空间转为生态空间。严禁在优先保护类耕地集中区域新建化工、电镀、制革等行业企业以及可能造成耕地土壤污染的建设项目。 2、鼓励做大做强食用菌等特色农业，大力发展设施果蔬、渔业、苗木、花卉、采摘等休闲观光创意生态循环农业。鼓励依托当地优势产业建设特色专业园区。 本项目为新建项目，项目属于国家鼓励类项目，符合国家相关产业政策；用地为建设用地，符合夏邑县郭庄农贸区产业规划和土地利用总体规划。 相符 污染物排放管控： 1、禁止向耕地及农田沟渠中排放有毒有害工业、生活废水和未经处理的养殖小区畜禽粪便；禁止占用耕地倾倒、堆放城乡生活垃圾、建筑垃圾、医疗垃圾、工业废料及废渣等废弃物。禁止涉重企业含重金属废水进入城市生活污水处理厂。禁止填埋场渗滤液直排或超标排放。 2、加强畜禽养殖污染防治，畜禽规模养殖场（小区）要配套建设与养殖规模相适宜的粪便污水防渗防溢流贮存设施，以及粪便污水收集、利用和无害化处理设施；积极引导散养密集区实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。 3、大力推进区域污水处理厂及污水收集管网建设工作，新建或扩建城镇污水处理厂必须达到或优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准。 4、持续开展农村环境综合整治，加快推进农村生活污水处理设施建设，不断提高已建成农村污水处理设施稳定正常运行率。 本项目营运期产生的废水采取相应的治理措施后，能够实现废水的综合利用；项目固体废物均采取有效措施合理妥善处置，不产生二次污染。 相符 环境风险防控： 1、涉及危险化学品生产、储存、使用的企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 2、调查评估垃圾填埋场周边土壤环境状况，对周边土壤环境超过可接受风险的，应采取限制填埋废物进入、降低人体暴露健康风险等管控措施。 3、对高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管控名录。 企业位于商丘市夏邑县李集镇郭庄乡农贸区66号，所占用地为建设用地，不属于高关注地块，周边无垃圾填埋场。 相符 综上所述，本项目符合河南省和商丘市“三线一单”的相关要求。 图1-1 本项目所在环境管控单元 3、与相关生态环境保护法律法规政策相符性 3.1产业政策相符性 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第49号，2021年12月30日发布实施），本项目属于第一类鼓励类“一、农林业 26农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用”类项目；本项目的备案由夏邑县栗顺食品有限公司在河南省投资项目在线审批监管平台提交，并由夏邑县发展和改革委员会批准，项目代码：2303-411426-04-01-221841。 综上所述，本项目属于国家鼓励类项目，符合国家和地方相关产业政策。 3.2备案内容相符性 本项目建设内容与备案相符性分析如下表所示。 项目建设内容与备案相符性分析一览表 类别 备案内容 建设内容 相符性 项目名称 夏邑县栗顺食品有限公司年生产粉丝600吨建设项目 夏邑县栗顺食品有限公司年生产粉丝600吨建设项目 相符 建设单位 夏邑县栗顺食品有限公司 夏邑县栗顺食品有限公司 相符 建设地点 商丘市夏邑县李集镇郭庄乡农贸区66号 商丘市夏邑县李集镇郭庄乡农贸区66号 相符 总投资 300万元 300万元 相符 建设规模 年生产粉丝600吨 年生产粉丝600吨 相符 生产工艺 淀粉、水等原材料-称量和浆-熟化成型-冷冻-解冻清洗-晾晒-检验-包装 淀粉、水等原材料-称量和浆-熟化成型-冷冻-解冻清洗-晾晒-检验-包装 相符 主要设备 搅拌机、电加热粉丝机、剪把机、冷库、解冻池等 搅拌机、电加热粉丝机、剪把机、冷库、解冻池等 相符 由上表可知，本项目建设内容与项目备案内容相符。 3.3与河南省各项环保条例的相符性 本项目与河南省各项环保条例的相符性分析 条例文件及规定 本项目情况 相符性 （一）、《河南省建设项目环境保护条例》（2016年3月29日修订） 本项目所用的设备、工艺均不属于禁止或淘汰类；项目建成后污染物排放满足排放标准；污染物排放量符合总量控制要求；项目用地范围内无生态环境保护目标，对生态环境影响较小。项目选址和布局符合相关的规划要求；不在自然保护区、饮用水水源保护区、风景名胜区、地质公园和其他需要特殊保护的区域内。本项目属于C1391淀粉及淀粉制品制造，环境风险评价的内容详见“主要环境影响和保护措施 7、环境风险”章节。 相符 第二章 第十条：建设项目禁止采用国家和本省明令禁止或者淘汰的设备、工艺。建设项目污染物排放，应当遵守国家和本省污染物排放标准。在实施重点污染物排放总量控制的区域内，重点污染物排放量应当符合总量控制的要求。建设项目对生态环境有影响的，应当采取生态保护、生态恢复与补偿措施，预防、控制和减轻对生态环境的影响和破坏。 第二章 第十一条：建设项目的选址和布局，必须符合环境保护规划、土地利用总体规划、城市规划、村庄和集镇规划、水资源保护规划以及环境功能区划的要求。在自然保护区、饮用水水源保护区、风景名胜区、地质公园和其他需要特殊保护的区域内，禁止建设污染环境或者破坏生态的建设项目。 第二章 第十二条：化工、石化类及其他存在有毒有害物质等可能对环境造成重大危害的建设项目，在其环境影响评价文件中，必须有环境风险评价的内容。 （二）、《河南省大气污染防治条例》（2021年7月30日修正） 本项目属于C1391淀粉及淀粉制品制造，不属于大气重污染工业项目、不属于高排放、高污染项目，不属于石化、重点有机化工等企业；项目所用的设备、工艺均不属于禁止或淘汰类。项目厂区用地为建设用地，符合夏邑县郭庄农贸区产业规划和土地利用总体规划。营运期废气采取相应的治理措施后均可达标排放。 相符 第三章 第二节 第三十四条：实行大气重污染工业项目清洁生产审核制度。对钢铁、石油、化工、煤炭、电力、有色金属、水泥、平板玻璃、建筑陶瓷等重点行业依法实施清洁生产审核，支持采用先进清洁生产技术、工艺和装备。 第三章 第二节 第三十五条：县级以上人民政府应当严格控制新建、扩建钢铁冶炼、水泥、有色金属冶炼、平板玻璃、化工、建筑陶瓷等行业的高排放、高污染项目。城市建成区内人口密集区、环境脆弱敏感区周边的钢铁冶炼、化工、有色金属冶炼、水泥、平板玻璃、建筑陶瓷等行业中的高排放、高污染项目，应当限期搬迁、升级改造或者转型、退出。鼓励大气重污染企业投保环境污染责任保险。 第三章 第二节 第三十六条：排污单位应当加强大气污染物排放精细化管理，对不经过大气污染物排放口集中排放的大气污染物，应当采取密闭、封闭、集中收集、覆盖、吸附、分解等处理措施，严格控制生产过程以及内部物料堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。 第三章 第二节 第三十七条：石化、重点有机化工等企业应当建立泄漏检测与修复体系，对管道、设备等进行日常检修、维护，及时收集处理泄漏物料，加强生产、输送、进出料、干燥以及采样等易泄漏环节的密闭性和安全性，对无组织排放的挥发性有机物废气应当进行收集和有效处理，对有组织排放的挥发性有机物废气应当进行回收利用或者进行催化燃烧、热力焚烧，提高有机废气净化效率。鼓励工业企业改进生产工艺，使用低挥发性有机物含量的原材料生产，减少挥发性有机物排放。 第三章 第二节 第三十八条：向大气排放恶臭气体的排污单位以及垃圾处置场、污水处理厂，应当按照规定设置合理的防护距离，安装净化装置或者采取其他措施，有效防止恶臭气体排放。在居民住宅区等人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建、改建和扩建石化、焦化、制药、油漆、塑料、橡胶、造纸、饲料等易产生恶臭气体的生产项目或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。已建成的，应当逐步搬迁或者升级改造。 第三章 第二节 第三十九条：向大气排放持久性有机污染物的企业事业单位和其他生产经营者以及废弃物焚烧设施运营单位，应当按照国家有关规定，采取有利于减少污染物排放的技术方法和工艺，配备有效的净化装置并保持正常运行，实现达标排放。 第三章 第二节 第四十条：企业事业单位和其他生产经营者应当严格执行国家有关消耗臭氧层物质的生产、销售、使用和进出口管理规定，建立科学有效的回收利用和安全处置制度，不得随意排放、抛洒或者丢弃。 （三）、《河南省水污染防治条例》（2019年5月31日修订） 本项目属于C1391淀粉及淀粉制品制造新建类项目，为国家鼓励类项目，符合相关产业政策，符合夏邑县郭庄农贸区产业规划和土地利用总体规划；项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域；满足选址和布局的相关要求；规模无相关规定。本项目营运期废水不外排，不会对周边地表水环境产生负面影响。项目固体废物均采取有效措施合理妥善处置，不产生二次污染。项目污染物排放量符合总量控制要求，项目实施后按要求申报排污许可证。本项目环境影响报告表已经夏邑县栗顺食品有限公司确认，环评报告所述内容与夏邑县栗顺食品有限公司拟建项目情况一致（详见附件7）。 相符 第二章 第十五条：排放水污染物，不得超过国家或者省规定的水污染物排放标准以及重点水污染物排放总量控制指标。 第二章 第十六条：直接或者间接向水体排放工业废水和医疗污水以及其他按照规定应当取得排污许可证方可排放的废水、污水的企业事业单位和其他生产经营者，应当取得排污许可证；城镇污水集中处理设施的运营单位，也应当取得排污许可证。禁止企业事业单位和其他生产经营者无排污许可证或者违反排污许可证的规定向水体排放前款规定的废水、污水。 第二章 第十七条：向水体排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当依法设置排污口。排放国家公布名录所列有毒有害水污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当对排污口和周边环境进行监测，评估环境风险，排查环境安全隐患，并及时公开有毒有害水污染物信息，采取有效措施防范环境风险。 第二章 第十八条：新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当依法进行环境影响评价。建设项目的水污染防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。水污染防治设施应当符合经批准或者备案的环境影响评价文件的要求。水污染防治设施应当正常运行，不得擅自停用、闲置或者拆除。未能正常运行的，应当及时采取有效措施，并向所在地人民政府生态环境主管部门报告。 第二章 第十九条：建设项目有下列情形之一的，生态环境主管部门应当对环境影响报告书、环境影响报告表作出不予批准的决定：（一）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关规划；（二）所在区域水环境质量未达到国家或者省环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域水环境质量改善目标管理要求；（三）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和省排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏；（四）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有水环境污染和生态破坏提出有效防治措施；（五）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。 第二章 第二十条：禁止任何单位和个人从事以下可能对水体产生污染的活动：（一）新建不符合国家产业政策和其他严重污染水环境的生产项目；（二）使用国家和省明令淘汰的污染水环境的工艺和设备；（三）在水体清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆和容器；（四）向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液；（五）将含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等剧毒物质的可溶性废渣向水体排放、倾倒或者直接埋入地下；（六）向水体排放、倾倒工业废渣、垃圾和其他废弃物；（七）向水体排放、倾倒放射性固体废弃物或者含有放射性物质的废水；（八）向水体排放、倾倒未经过消毒处理不符合排放标准的含病原体的污水；（九）向城镇雨水管网排放未经处理的生产生活污水和倾倒垃圾；（十）使用无防渗漏措施或者防渗漏措施不符合环境保护要求的沟渠、坑塘、塌陷区、尾矿坝、废弃矿井等输送、存贮或者排放含有毒污染物或者病原体的废水和其他废弃物；（十一）利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞，违法设置排污口，私设暗管，篡改、伪造监测数据，不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物；（十二）法律、法规禁止的其他活动。 第三章 第一节 第二十八条：县级以上人民政府应当合理规划工业布局，促进企业绿色转型发展，要求造成水污染的企业进行技术改造，推行清洁生产，采取综合防治措施，提高水的重复利用率，减少废水和污染物排放量。 第三章 第一节 第二十八条：排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部废水，防止污染环境。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。 第三章 第一节 第三十条：新建排放重点水污染物的工业项目应当进入产业集聚区、经济技术开发区、工业园区、专业园区等工业集聚区。鼓励和引导现有工业项目入驻工业集聚区。工业集聚区应当统筹规划、建设污水收集管网和污水集中处理设施，安装自动监测设施，与生态环境主管部门的污染源自动监控系统联网，并保证监测设备正常运行。 （四）、《河南省固体废物污染环境防治条例》（2018年9月29日修正） 本项目不产生危险废物。本项目产生的固体废物均有合理的贮存和处置方式。按要求建立及完善建立固体废物管理制度，并设置专职管理人员。 相符 第二章 第一节 第七条：产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和个人，应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。造成固体废物污染环境的，应当进行环境治理与修复。 第二章 第二节 第十八条：产生工业固体废物的单位，应当建立固体废物管理制度，明确专门人员对固体废物进行统一管理。 第二章 第二节 第十九条：企业事业单位应当对其产生的工业固体废物加以利用。无条件自行利用的，可以交有条件的单位利用；暂时不利用或者不能利用的，应当按照国家规定建设贮存设施、场所，安全分类存放或者按照环境保护的有关规定处置。 第二章 第四节 第三十二条：产生危险废物的单位应当按照规定建立危险废物台账，如实记载产生危险废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，危险废物台账应当保存十年以上。从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位（以下简称危险废物经营单位）应当将其经营活动载入记录簿，包括收集、贮存、利用、处置危险废物的种类、来源、去向、成分和有无事故等事项。危险废物经营情况记录簿应当保存十年以上。以填埋方式处置危险废物的，危险废物经营情况记录簿应当永久保存。填埋场地应当建立危险废物永久性识别标志。县级以上人民政府环境保护主管部门应当定期对填埋场地进行监测。终止经营活动的，应当将危险废物经营情况记录簿移交当地县级以上人民政府环境保护主管部门存档管理。 第二章 第四节 第三十四条：转移危险废物的，应当按照国家规定执行危险废物转移联单制度。产生危险废物的单位一年内需要多次转移同种危险废物的，应当于每年11月30日前向省或者省辖市环境保护主管部门申报次年危险废物转移年度计划。危险废物转移年度计划经批准后，每次按计划转移危险废物时不再审批。转移危险废物与年度计划不一致的，应当另行提出转移申请。危险废物转移年度计划应当包括拟转移危险废物的种类、特性、数量、运输单位、接收单位、利用和处置方案、转移时间和次数等内容。 （五）、《河南省土壤污染防治条例》（公告第58号） 本项目不涉及重金属、持久性有机污染物排放；按照有关规定采取有效措施，确保有毒有害物质不渗漏、不流失、不扬散，避免土壤受到污染。 相符 第一章 第七条：土地使用权人从事土地开发利用活动，企业事业单位和其他生产经营者从事生产经营活动，应当采取有效措施，防止、减少土壤污染，对所造成的土壤污染依法承担责任。 第三章 第十六条：各类涉及土地利用的规划和可能造成土壤污染的建设项目，应当依法进行环境影响评价。环境影响评价文件应当包含对土壤可能造成的不良影响以及应当采取的相应预防措施等内容。 第三章 第十八条：生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质的单位和个人，应当按照有关规定采取有效措施，确保有毒有害物质不渗漏、不流失、不扬散，避免土壤受到污染。 （六）、《河南省减少污染物排放条例》（2018年9月29日修正） 本项目属于新建项目，不使用燃煤设施，项目配套减排设施，采用先进的大气污染物综合控制技术；项目污染物排放符合污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标；废气治理措施可行，废水资源化利用、不外排，固废均有合理的贮存和处置方式。本项目不使用毒性大、危害严重的原料，所用设备均为新型先进的工艺设施，产品和包装物便于回收利用，本项目物料运输车辆采用密闭、苫盖等方式，避免物料泄漏、散落。 相符 第三章 第十九条：排污单位排放污染物不得超过国家或者地方规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标。排污单位应当采用先进的技术、设备和清洁生产工艺，减少污染物的排放，并对生产过程中产生的废水、废气、废渣进行处理，实现循环利用。排污单位应当按照国家和本省规划要求，提高资源循环利用率。固体废物综合利用率、工业水循环利用率应当达到国家和本省的有关要求。 第三章 第二十条：企业应当对生产和服务过程中的资源消耗以及固体废物的产生情况进行监测。产生固体废物的单位应当合理选择和利用原材料、能源和其他资源，采用先进的生产工艺和设备，减少工业固体废物产生量，降低工业固体废物的危害性，并根据经济、技术条件对其产生的工业固体废物加以利用；对不能利用或者暂时不利用的，应当按照规定建设贮存设施、场所，安全分类存放或者采取无害化处置措施。 第三章 第二十四条：城市大气污染控制区域内应当淘汰燃煤锅炉和其他燃煤设施，或者进行清洁能源改造。向大气排放烟尘、二氧化硫、氮氧化物等污染物的企业，应当按照规定配套建设除尘、脱硫、脱硝等减排设施，采用先进的大气污染物综合控制技术。 第三章 第二十五条：企业在进行改建、扩建和技术改造过程中，应当采取以下清洁生产措施：（一）采用无毒、无害或者低毒、低害的原料替代毒性大、危害严重的原料；（二）采用资源利用率高、污染物产生量少的工艺和设备替代资源利用率低、污染物产生量多的工艺和设备；（三）采用能够达到国家或者地方规定的污染物排放标准和污染物排放总量控制指标的污染防治技术；（四）对产品进行合理包装，减少包装材料的过度使用和包装性废物的产生。产品和包装物的设计，应当选择无毒、无害、易于降解或者便于回收利用的方案。 第三章 第二十九条：运输、装卸、使用易产生扬尘污染的物料应当采取密闭措施或者其他防护措施，避免物料泄漏、散落。 根据上表对比分析可知，本项目符合《河南省建设项目环境保护条例》、《河南省大气污染防治条例》、《河南省水污染防治条例》、《河南省固体废物污染环境防治条例》、《河南省土壤污染防治条例》、《河南省减少污染物排放条例》等的相关规定。 3.4与其他污染防治要求的相符性 本项目与其他污染防治要求的相符性分析 标准、政策文件及规定 本项目情况 相符性 （一）、《食品企业通用卫生规范》（GB14881-2013） 厂区选址不应选择对食品有显著污染的区域，厂区不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址，厂址周围不宜有虫害大量滋生的潜质场所。 本项目周边企业以农副产品加工业、食品制造业为主，无重污染企业，周围环境不会对本项目造成影响。 相符 （二）、《商丘市生态环境保护委员会办公室关于印发商丘市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（商环委办〔2022〕3号） 《商丘市2022年大气污染防治攻坚战实施方案》 1.加快传统产业转型升级。支持重点行业通过产能置换、装备大型化改造、重组整合，实施绿色转型升级。组织开展排查整治专项行动，按期完成年度淘汰落后产能目标任务，对于落后产能和“散乱污”企业，实施动态“清零”。持续优化产业布局，按时完成已列入2022年计划的2家企业搬迁改造。各县（市、区）要进一步排查梳理，对不符合城市建设规划、行业发展规划、生态环境功能定位的重污染企业，制定搬迁改造工作方案，明确时限进度要求。 本项目属于C1391淀粉及淀粉制品制造，为国家允许类项目，不属于2022年计划搬迁的2家企业。 相符 3.推进绿色低碳产业发展。落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目建设。落实“两高”项目会商联审机制，强化项目环评及“三同时”管理，重点行业企业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）行业单纯新增产能。水泥行业产能置换项目应实现矿石皮带廊密闭运输，大宗物料产品清洁运输。 本项目属于新建项目，不属于“两高”行业，不属于《关于印发<重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）>的函》（环办大气函〔2020〕340号）和《河南省生态环境厅关于做好2021年重点行业绩效分级和重污染天气应急减排清单修订工作的通知》（豫环文〔2021〕94号）等文件规定的绩效分级重点行业；项目属于国家鼓励类项目，符合相关产业政策，符合夏邑县郭庄农贸区产业规划和土地利用总体规划，满足“三线一单”、区域污染物削减的相关要求。 相符 13.积极推进老旧汽车淘汰。制定老旧汽车淘汰更新目标及实施计划，采取经济补偿、加强监管执法等措施，按照国家要求，稳步推进国四及以下排放标准的柴油货车及采用稀薄燃烧技术燃气货车淘汰工作，完成国三及以下排放标准柴油货车及燃气汽车淘汰任务。符合强制报废情形的交报废机动车回收拆解企业按规定进行登记、拆解和销毁。积极申请奖补资金通过以奖代补方式支持老旧车辆提前淘汰。 本项目厂外运输均采用国五以上汽车运输或新能源车辆，运输方式为委托运输，厂内不设置运输车辆，不使用国四及以下排放标准的柴油货车及采用稀薄燃烧技术燃气货车。 相符 14.提升扬尘污染防治水平。实施扬尘治理智慧化提升工程，持续推进扬尘治理监控平台建设，加强国、省道道路扬尘监控能力建设，逐步纳入市级监控平台。深入开展扬尘治理专项行动，严格落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染差异化评价标准》《河南省房屋建筑和市政基础设施工程扬尘治理监控平台数据接入标准》要求，对扬尘重点污染源实行清单化动态管理，强化开复工验收、“三员”管理、“两个禁止”等扬尘治理制度机制，实施渣土车密闭运输、清洁运输，完善降尘监测和考评体系。持续做好城市公共道路清扫保洁，加大专业道路清扫机械的配备和使用，有效提升国省道、县乡道路、城乡结合部和背街小巷等各类道路清扫保洁效果，对城市公共区域、长期未开发建设裸地，以及废旧厂区、物流园、大型货车停车场等进行排查建档并采取防尘措施。大型煤炭、矿石等干散货码头、物料堆场全面完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。加强餐饮油烟污染治理，强化日常监督管理，规范治理设施运行管理，现场监管月抽查率不低于20%。 本项目厂区建筑物生产车间、仓库、办公及辅助用房等均为现有设施，本项目施工期仅进行设备及配套设施的安装，不涉及施工期扬尘污染。 相符 20.强化重点行业绩效分级“培育工程”。进一步规范重点行业绩效分级管理，排查摸底当地重点行业企业治理现状，分行业分类别建立提升培育企业清单，指导企业开展清洁生产技术改造，加强对D级企业帮扶指导，推进企业“梯度达标”。加强绩效分级企业动态管理，落实A级企业、绩效引领企业的相关激励政策，发挥先进示范引领作用。对2022年申报A级企业并通过评审验收的，分别给予50万元的奖励；对申报B级或绩效引领企业并通过评审验收的，分别给予20万元的奖励。在重污染天气预警期间，实施科学精准差异化管控措施，对提升达标无望的D级企业在2022年采暖季期间实施生产调控。 本项目属于新建项目，不属于《关于印发<重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）>的函》（环办大气函〔2020〕340号）和《河南省生态环境厅关于做好2021年重点行业绩效分级和重污染天气应急减排清单修订工作的通知》（豫环文〔2021〕94号）等文件规定的绩效分级重点行业；项目实施后，在重污染天气预警期间，严格落实当地生态环境主管部门的差异化管控要求。 相符 《商丘市2022年水污染防治攻坚战实施方案》 4.持续推进饮用水水源地规范化建设。科学编制市级饮用水水源地环境保护规划。持续推进水源地规范化建设，依法依规划定（调整）饮用水水源保护区（范围）。开展县级以上集中式饮用水水源地环境保护状况评估工作。推进县级以上地表水型饮用水水源地预警监控能力建设。单一水源供水的县级以上城市，2022年年底前基本完成备用水源建设前期工作。持续开展县级以上地表水型水源地和“千吨万人”水源地环境问题整治“回头看”，发现一处整治一处，实施“动态清零”。开展乡镇级集中式饮用水水源保护区（范围）内的环境问题排查，到2022年底建立问题清单，推进问题整治。县级以上城市至少每季度向社会公开一次水质监测情况。 本项目选址不在集中式饮用水水源保护区范围内，符合饮用水源地保护规划要求。 相符 14.调整优化产业结构。落实“三线一单”生态环境分区管控体系，加强重点区域、重点流域、重点行业和产业布局规划环评。持续推进钢铁、有色、石化、化工、电镀、皮革、造纸、印染、农副食品加工等行业改造转型升级，推进化工、印染、电镀等产业集群提升改造。推动重点行业、重点区域产业布局调整，实施传统产业兼并重组、城市建成区高污染企业退城入园和敏感区域、水污染严重地区高污染企业布局优化，制定实施落后产能淘汰方案。 本项目属于C1391淀粉及淀粉制品制造，不属于高污染行业企业，满足“三线一单”的相关要求，项目营运期产生的废水采取相应的治理措施后，能够实现废水的综合利用。 相符 17.加强水环境风险防控。以涉重金属、危险化学品、有毒有害等行业企业为重点，加强水环境风险日常监管，建设事故调蓄池、应急闸坝等预防性设施，开展尾矿库生态环境风险隐患排查整治。完善上下游政府及相关部门之间的联防联控、信息共享、闸坝调度机制，落实防范措施。加强重点饮用水水源地河流、重要跨界河流以及其他敏感水体风险防控，编制“一河一策一图”应急处置方案，强化应急演练，避免重、特大水污染事故发生。 本项目属于C1391淀粉及淀粉制品制造，满足“三线一单”的相关要求，项目营运期生产废水经沉淀暂存后用于周围农田灌溉；生活污水经化粪池处理暂存后定期清掏作为农肥使用，不外排，按要求落实相关环境风险防范措施，项目不涉及其他水环境风险。 相符 《商丘市2022年土壤污染防治攻坚战实施方案》 1.推动涉重金属企业绿色化发展。持涉重金属企业提标改造，建立完善全口径涉重金属重点行业企业清单动态调整机制，及时完善更新全口径清单企业信息及生产状态。新、改、扩建重点行业建设项目重金属污染物排放实施“减量替代”。2022年5月10日前，依据《大气污染防治法》《水污染防治法》及重点排污单位名录管理有关规定，将符合条件的排放镉等重金属的企业，纳入重点排污单位名录和清洁生产审核基础信息库。对纳入大气重点排污单位名录或实行排污许可重点管理的涉镉等重金属排放企业，相关自动监测要求应当依法载入排污许可证，督促其按规定实现颗料物在线自动监测，并与生态环境主管部门的监控设备联网。持续开展涉镉等重金属行业企业排查整治活动，坚持边排查边整治，持续削减重金属污染物排放总量。 本项目属于C1391淀粉及淀粉制品制造，不属于涉重金属行业，不涉及重金属污染物排放。 相符 2.全面提升固体废物监管能力。支持有条件的县（市、区）开展“无废城市”建设试点，全面加强固体废物治理体系和能力建设。持续开展危险废物专项整治，全面提升危险废物环境监管、利用处置和环境风险防范“三个能力”，推动危险废物监管和利用处置能力改革工作。加快推进医疗废物和危险废物集中处置项目建设。动态更新危险废物产生、自行利用、经营、监管“四个清单”，有序推进固废监管信息化建设。持续开展铅酸蓄电池收集试点工作。 评价要求项目设置1间20m2一般废物暂存间，须满足GB18599、GB15562.2的相关规定；废包装材料定期外售废旧物资回收单位综合利用，不合格品定期外售于养殖场作为饲料，沉淀池沉渣清掏后，由附近村民堆肥用于农田施肥；做好防风、防雨、防晒、防流失等措施，防止对环境产生二次污染；入库固废应分类存放，加强管理，严禁混存；建立一般废物环境管理台账，按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》的要求记录一般废物的产生、收集暂存、转运、综合利用或处置等信息。 相符 4.做好暂不开发利用污染地块管理。对列入污染地块名录的地块，生态环境部门应向社会公开地块信息，通报污染地块所在地人民政府，督促责任主体采取风险管控措施；县级生态环境部门制定污染地块风险管控年度计划，会同有关部门提出管控区域划定建议，报同级人民政府批准后设立标识、发布公告，组织开展土壤、地下水等环境质量监测。 本项目位于商丘市夏邑县李集镇郭庄乡农贸区66号，未被列入污染地块名录，所在地块为建设用地，符合夏邑县郭庄农贸区产业规划和土地利用总体规划。 相符 综上所述，本项目符合《食品企业通用卫生规范》（GB14881-2013）、《商丘市生态环境保护委员会办公室关于印发商丘市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（商环委办〔2022〕3号）等的相关要求。 3.5本项目与重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南相符性 根据《商丘市生态环境保护委员会办公室关于印发商丘市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（商环委办〔2022〕3号），重点行业企业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。 本项目属于新建项目，国民经济行业类别为C1391淀粉及淀粉制品制造，主要工艺流程为“淀粉、水等原材料-称量和浆-熟化成型-冷冻-解冻清洗-晾晒-检验-包装”，不属于《关于印发<重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）>的函》（环办大气函〔2020〕340号）和《河南省生态环境厅关于做好2021年重点行业绩效分级和重污染天气应急减排清单修订工作的通知》（豫环文〔2021〕94号）等文件规定的绩效分级重点行业（国家39个重点行业和省级12个重点行业）。 本项目不涉及VOCs排放，不使用锅炉、炉窑，根据《河南省生态环境厅关于做好2021年重点行业绩效分级和重污染天气应急减排清单修订工作的通知》（豫环文〔2021〕94号）附件2《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》，本项目与通用行业基本要求（涉颗粒物企业基本要求和其他基本要求）的相符性分析如下。 本项目与通用行业基本要求的相符性分析 通用行业基本要求 本项目情况 相符性 （一）、涉颗粒物企业基本要求 1、物料装卸 车辆运输的物料应采取封闭措施。粉状、粒状、块状散装物料在封闭料场内装卸，装卸过程中产尘点应设置集气除尘装置，料堆应采取有效抑尘措施。 不易产尘的袋装物料宜在料棚中装卸，如需露天装卸应采取防止破袋及粉尘外逸措施。 本项目所用原料均采用密闭袋装，在料场内装卸过程不易产尘。运输车辆采用密闭、苫盖等方式，于封闭式仓库内装卸。 相符 2、物料储存 一般物料。粉状物料应储存于密闭/封闭料仓中；粒状、块状物料应储存于封闭料场中，并采取喷淋、清扫或其他有效抑尘措施；袋装物料应储存于封闭/半封闭料场中。封闭料场顶棚和四周围墙完整，料场内路面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态。不产尘物料（如钢材、管件）及产品如露天储存应在规定的存储区域码放整齐。 危险废物。应有符合规范要求的危险废物储存间，危险废物储存间门口应张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物的记录和货单保存3年以上。危废间内禁止存放除危险废物和应急工具外的其他物品。 本项目所用原料均采用密闭袋装，储存于封闭式仓库内，地面全部硬化，进出大门为硬质材料门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态。本项目不产生危险废物。 相符 相符 3、物料转移和输送 粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程应采用气力输送、密闭输送，块状和粘湿粉状物料采用封闭输送；无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集气除尘措施，或有效抑尘措施。 本项目原料采用密闭袋装，使用手工推车转移至生产车间，生产过程不涉及块状和沾湿粉状物料。 相符 4、成品包装 卸料口应完全封闭，如不能封闭应采取局部集气除尘措施。卸料口地面应及时清扫，地面无明显积尘 本项目成品为粉丝，卸料口不产尘，车间地面及时清扫。 相符 5、工艺过程 各种物料破碎、筛分、配料、混料等过程应在封闭厂房内进行，并采取局部收尘/抑尘措施。破碎筛分设备在进、出料口和配料混料过程等产尘点应设置集气除尘设施。 各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象。 生产车间不得有可见烟粉尘外逸。 本项目生产过程均在封闭厂房内进行，搅拌过程密闭，采取加强管理、降低物料落差、定期清扫等控制措施。车间内每班均进行打扫，保障各生产工序地面干净，无积料、积灰现象。生产车间无可见烟粉尘外逸。 相符 （二）、其他基本要求 1、运输方式及运输监管 （1）运输方式 ①公路运输。物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆比例（A级100%，B级不低于80%），其他车辆达到国四排放标准； ②厂内运输车辆。达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆的比例（A级100%，B级不低于80%），其他车辆达到国四排放标准； ③危险品及危废运输。国五及以上或新能源车辆（A级/B级100%）； ④厂内非道路移动机械。国三及以上排放标准或使用新能源机械（A级/B级100%）。 本项目厂外公路运输均采用国五以上汽车运输或新能源车辆，运输方式为委托运输；厂内使用手工推车运输，不设置运输车辆和非道路移动机械；项目不涉及危险品及危废运输。 相符 （2）运输监管 厂区货运车辆进出大门口：日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，拟申报A、B 级企业时，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立门禁视频监控系统和台账。安装高清视频监控系统并能保留数据6个月以上。 本项目日均进出货物较少，约4.8吨，小于150吨，厂区出入口按要求配备视频监控系统，监控运输车辆进出厂区情况，保留数据6个月以上。 相符 2、环境管理要求 （1）环保档案资料齐全 ①环评批复文件和竣工验收文件/现状评估文件； ②废气治理设施运行管理规程； ③一年内废气监测报告； ④国家版排污许可证，并按要求开展自行监测和信息披露，有规范的排气筒监测平台和排污口标识。 按要求完善。 相符 （2）台账记录信息完整 ①生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； ②废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料、活性炭等更换量和时间）； ③监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）； ④主要原辅材料、燃料消耗记录（A、B 级企业必需）； ⑤电消耗记录（已安装用电监管设备的A、B级企业必需）。 按要求填报。 相符 （3）人员配置合理 配备专/兼职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。 按要求配置。 相符 3、其他控制要求 （1）生产工艺和装备 不属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。 本项目属于鼓励类项目。 相符 （2）污染治理副产物 除尘器应设置密闭灰仓并及时卸灰，除尘灰应通过气力输送、罐车、袋子等封闭方式卸灰，不得直接卸落到地面。除尘灰如果转运应采用气力输送、封闭传送带方式，如果直接外运应采用罐车或袋装后运输，并在装车过程中采取抑尘措施，除尘灰在厂区内应密闭/封闭储存；脱硫石膏和脱硫废渣等固体废物在转运过程中应采取抑尘措施并应封闭储存。 本项目不涉及除尘灰、脱硫石膏和脱硫废渣等固体废物。 相符 （3）用电量/视频监管 按照《河南省涉气排污单位污染治理设施用电监管技术指南（试行）》要求安装用电监管设备（有自动在线监控系统的企业除外），用电监管数据直接上传至省、市生态环境部门的污染治理设施用电监管平台服务器；未安装自动在线监控和用电量监管拟申报A、B级企业，应在主要生产设备（投料口、卸料口等位置）安装视频监控设施，相关数据保存三个月以上。 按要求安装。 相符 （4）厂容厂貌 厂区内道路、原辅材料和燃料堆场等路面应硬化。厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘。其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地。 本项目厂区内路面全部硬化，其他未利用地绿化，厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘。 相符 根据上表对比分析可知，本项目符合《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》通用行业A级基本要求。 4、生态环境保护规划相符性 4.1与商政〔2022〕37号文件相符性 根据商丘市人民政府2022年9月29日发布的《商丘市“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划》（商政〔2022〕37号），本项目与规划的相关相符性分析如下。 本项目与商丘市“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划的相符性分析 规划相关要求 本项目情况 相符性 第三章 坚持区域协调，加快推动绿色低碳发展 第二节 积极推动产业发展生态化 严格环境准入。从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设，加大钢铁、烧结砖瓦、电解铝等行业落后产能淘汰和过剩产能压减力度。原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉，禁止新增化工园区。国家、省绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到B级以上要求。 加快落后产能淘汰。按照《河南省淘汰落后产能综合标准体系》，落实河南省利用综合标准依法依规推动落后产能退出年度工作方案，严格执行能耗、环保、质量、安全、技术等法规标准，建立淘汰类工业产能和装备清单，对国家和省、市明确的落后生产工艺装备和落后产品，实施落后产能清零行动，持续推进传统产业淘汰升级。 本项目不属于高耗能、高排放和产能过剩等禁止类项目，不属于“两高”行业，不使用煤气发生炉和燃煤锅炉；本项目属于国家鼓励类项目，符合国家相关产业政策，项目所用的设备、工艺均不属于禁止或淘汰类，产品为粉丝，不属于落后产品。本项目属于新建项目，国民经济行业类别为C1391淀粉及淀粉制品制造，主要工艺流程为“淀粉、水等原材料-称量和浆-熟化成型-冷冻-解冻清洗-晾晒-检验-包装”， 不属于《关于印发<重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）>的函》（环办大气函〔2020〕340号）和《河南省生态环境厅关于做好2021年重点行业绩效分级和重污染天气应急减排清单修订工作的通知》（豫环文〔2021〕94号）等文件规定的绩效分级重点行业；项目实施后，在重污染天气预警期间，严格落实当地生态环境主管部门的差异化管控要求。 相符 第五章 加强协同治理，持续改善大气环境 第二节 推进污染深度治理与精细化管理 深化重点行业点源污染治理。巩固钢铁、水泥行业超低排放改造成效，深化重点行业工业炉窑大气污染综合治理，深化垃圾焚烧发电、生物质发电废气提标治理。铸造、铁合金、水泥、建材、耐火材料、有色金属等行业，严格控制物料存储、运输及生产工艺过程无组织排放。重点涉气排放企业原则上不得设置烟气旁路，因安全生产无法取消的，安装旁路在线监管系统。推广工业烟气中三氧化硫、汞、铅、砷、镉、二噁英、苯并芘等非常规污染物强效脱除技术应用。 做好VOCs全过程综合管控。建立完善源头、过程和末端的VOCs石化、化工、包装印刷、工业涂装、家具制造等重点行业全过程综合控制体系，实施VOCs排放总量控制。推进工业园区、企业集群因地制宜推广建设涉VOCs“绿岛”项目。开展成品油、有机化学品等涉VOCs物质储罐排查，逐步取消石化、煤化工、制药、农药、化工、工业涂装、包装印刷等企业非必要的VOCs废气排放系统旁路。根据国家和省内 VOCs行业和产品标准体系，扩大低（无）VOCs产品标准的覆盖范围。全面推进使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，建立低VOCs含量产品标志制度。开展汽修行业VOCs综合治理，加大餐饮油烟污染治理力度。 强化扬尘污染整治。全面推行绿色施工，将绿色施工纳入企业资质评价、信用评价。继续推进道路、水利等线性工程“散尘”治理，强化监督监管实行全方位管控。大力推进道路清扫保洁机械化作业，提高道路机械化清扫率，渣土车实施硬覆盖与全封闭运输。根据大气环境质量改善要求和能源消费结构，逐步扩大高污染燃料禁燃区范围，深入开展禁燃区散煤焚烧及煤场清理专项行动，大力推进农副产品烘干、烤烟、畜牧业生产设施等领域的散煤治理，高污染燃料禁燃区内生产、销售、使用散煤全部清零。强化裸露地面、物料堆场、露天矿山等综合整治。严控平均降尘量，实施网格化降尘量监测考核体系。 本项目属于C1391淀粉及淀粉制品制造，不涉及VOCs废气排放，项目营运期废气采取相应的治理措施后可达标排放。 相符 第六章 深化“三水统筹”，提升水生态环境 第一节 强化水生态环境系统治理 持续削减化学需氧量和氨氮等主要水污染物排放总量，加强总磷、高锰酸盐指数排放控制，力争到2025年，市域水环境质量全面改善。包河宁陈闸、吕楼、马桥，浍河业庙、黄口，沱河老杨楼、张板桥、小王桥等8个国考断面稳定达标，废黄河吴屯水库、惠济河柘城砖桥、王引河祖楼3个国考断面扣除上游来水影响水质稳定达标，包河、东沙河、响河、古宋河、柘城废黄河水质全面改善；水资源保障能力明显提升，消除浍河、沱河、永安沟部分河段断流状况；水生态恢复工作初见成效，王引河、沱河水生态得到初步改善，废黄河完善的水生态系统得到有效保护。县城以上建成区黑臭水体全面消除；城市饮水安全保障水平显著提升。 第五节 持续深化水污染治理 推动工业污染防治。落实“三线一单”生态环境分区管控体系，加强重点区域、重点河流、重点产业布局规划环评，构建以“三线一单”为空间管控基础、环境影响评价为环境准入把关、排污许可为企业运行守法依据的生态环境管理框架，从源头预防环境污染和生态破坏。严禁在淮河流域干流及主要支流临岸一定范围内新建“两高一资”项目。以造纸、氮肥、农副食品加工、皮革、印染、有色、原料药制造、电镀、化工等高污染高耗水行业为重点，深入推进清洁生产审核，开展全流程的清洁生产改造或者清洁化改造，依法对“双超双有高能耗”行业企业实施强制性清洁生产审核，促进传统产业绿色转型升级。推进化工、印染、电镀等产业集群提升改造，提高产业集约化、绿色化发展水平。以省级先进制造业开发区为重点，实施工业企业稳定达标排放，全面推进污水处理设施建设和污水管网排查整治，杜绝企业偷排、污水处理厂污水溢流现象，严格控制工业废水未经处理或未有效处理直接排入城镇生活污水处理系统，严厉打击向河湖湿地等偷排、直排行为。严格规划环评审查，完善现有污水处理厂配套管网，新建、扩建省级先进制造业开发区同步规划建设污水收集和集中处理设施，工业废水全收集、全处理，确保稳定达标排放。 本项目属于C1391淀粉及淀粉制品制造，不属于高污染行业企业，满足“三线一单”的相关要求，营运期产生的废水采取相应的治理措施后，能够实现废水的综合利用，化学需氧量和氨氮等主要水污染物排放总量为0。 相符 第七章 统筹地上地下，强化土壤和地下水污染防控 第一节 推进土壤安全利用 加强建设用地准入管理。持续更新建设用地土壤污染风险管控和修复地块名录，严格准入管理。未依法完成土壤污染状况调查和风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。加强建设用地规划、出让、转让、用途变更、收回、续期等环节监管，确保土壤环境保护相关政策要求得到落实。加强暂不开发利用污染地块生态管控，确需开发利用的，依法实施管控修复，优先规划用于拓展生态空间。对暂不开发利用的地块要制定土壤污染风险管控方案，划定管控区域，建立标识、发布公告，定期组织开展土壤环境监测。 本项目位于商丘市夏邑县李集镇郭庄乡农贸区66号，未被列入污染地块名录，所在地块为建设用地，符合夏邑县郭庄农贸区产业规划和土地利用总体规划。 相符 根据上表对比分析可知，本项目符合《商丘市“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划》（商政〔2022〕37号）的相关要求。 4.2与夏邑县饮用水源保护区划相符性 本项目与夏邑县饮用水源保护区划的相符性分析 夏邑县饮用水源保护区划 本项目情况 （一）、夏邑县县级集中式饮用水水源保护区划 依据：《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》（豫政办〔2013〕107号）和《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文〔2020〕56号）。 （1）取消饮用水水源保护区夏邑县一水厂地下水井群 （2）夏邑县二水厂地下水井群（共12眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围40米的区域(1～5号取水井)，10～12号井群外包线内及外围40米的区域，6～9号取水井外围40米的区域。 （3）夏邑县三水厂地下水井群（共4眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西40米、南40米、北40米、东0米的区域(1～2号取水井)，3号、4号取水井外围40米的区域。 （二）、夏邑县乡镇集中式饮用水水源保护区划 依据：《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》（豫政办〔2016〕23号）。 （1）夏邑县歧河乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西20米、南15米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （2）夏邑县郭店乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、西20米、北10米的区域。 （3）夏邑县会亭镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：供水站厂区及外围东10米、北10米的区域。 （4）夏邑县罗庄乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：供水站厂区及外围西20米、南15米的区域。 （5）夏邑县马头镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：供水站及外围西10米、南15米的区域。 （6）夏邑县业庙乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西20米、南25米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （7）夏邑县桑堌乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、南25米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （8）夏邑县李集镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西10米、南10米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （9）夏邑县车站镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、北10米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米、西至010县道的区域。 （10）夏邑县杨集镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米、南20米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （11）夏邑县骆集乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西15米、北10米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （12）夏邑县刘店乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米、南20米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （13）夏邑县太平镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 （14）夏邑县孔庄乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西10米、南15米的区域。 （15）夏邑县北岭镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米、北20米的区域。 （三）、夏邑县千吨万人饮用水水源保护区划 依据：《夏邑县人民政府办公室关于印发夏邑县千吨万人饮用水水源保护区划分的通知》（夏政办〔2019〕43号）。 （1）胡桥乡李王庄村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （2）北岭镇地下水井群2号水源井、3号水源井（已区划1眼，现新增2眼：2、3号水源井） 一级保护区范围：2号井、3号井取水井外围30米区域。 （3）火店镇李店村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （4）韩道口镇韩西村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井、2号井取水井外围30米区域。 （5）孔庄乡地下水井2号水源井、3号水源井（已区划1眼，现新增2眼：2、3号水源井） 一级保护区范围：2号井、3号井取水井外围30米区域。 （6）郭店镇冉庙村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （7）会亭镇王厂村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 （8）业庙乡地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （9）马头镇地下水井群2号水源井、3号水源井（已区划1眼，现新增2眼：2号水源井、3号水源井） 一级保护区范围：2号井、3号井取水井外围30米区域。 （10）太平镇地下水井群2号水源井、3号水源井、4号水源井（已区划1眼，现新增3眼：2、3、4号水源井） 一级保护区范围：2号井、3号井、4号井取水井外围30米区域。 （11）何营乡杨井村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （12）桑堌乡地下水井群3号水源井(已区划2眼，现新增1眼：3号水源井) 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （13）济阳镇胡楼村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 （14）罗庄镇罗东村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （15）中峰乡冯楼村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 （16）李集镇地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （17）李集镇郭庄村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 （18）车站红山庙村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （19）车站镇地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （20）杨集镇地下水井群3号水源井、4号水源井（已区划2眼，现新增2眼：3号、4号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米东至学校区域、4号井取水井外围30米区域。 （21）王集乡孙庄村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （22）骆集乡地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （23）刘店集乡地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （24）曹集乡马庄村地下水井（1眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区。 （25）歧河乡蔡河村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 经现场勘查，距离本项目最近的集中式饮用水源保护区为夏邑县李集镇郭庄村地下水井群，位于本项目东北侧约1.1km（详见附图6）；本项目不在饮用水水源保护区范围内，厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水源。 综上所述，本项目符合夏邑县饮用水源保护区划。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 本项目的备案由夏邑县栗顺食品有限公司在河南省投资项目在线审批监管平台提交，并由夏邑县发展和改革委员会批准，项目代码：2303-411426-04-01-221841；根据建设单位提供的关于本项目的设计方案，项目生产工艺流程包括淀粉、水等原材料-称量和浆-熟化成型-冷冻-解冻清洗-晾晒-检验-包装。根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》和《国家统计局关于执行国民经济行业分类第1号修改单的通知》（国统字〔2019〕66号），本项目的国民经济类别为C1391淀粉及淀粉制品制造。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号），本项目属于“十、农副食品加工业13 20其他农副食品加工139* 淀粉制品制造”类项目。因此，本项目应编制环境影响报告表。 建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）摘选 环评类别 项目类别 报告书 报告表 登记表 本栏目环境敏感区含义 十、农副食品加工业13 20 其他农副食品加工139* 含发酵工艺的淀粉、淀粉糖制造 不含发酵工艺的淀粉、淀粉糖制造；淀粉制品制造；豆制品制造 以上均不含单纯分装的 / / 1、主要建设内容 本项目总投资300万元，主要建设内容为利用现有厂房、仓库及办公辅助设施2100平方米（详见附件5），建设粉丝生产线，项目实施后可形成年产粉丝600吨的生产能力。 本项目主要建设内容的组成分类如下表所示。 本项目主要建设内容 工程类别 工程名称 工程内容 主体工程 1#生产车间 现有，1F，钢结构，总建筑面积1000m2，主要布设原料库、搅拌间、粉丝生产车间等。 2#生产车间 现有，1F，钢结构，总建筑面积1000m2，主要布设冷库、包装车间等。 辅助工程 办公及辅助用房 现有，1F，砖混结构，总建筑面积100m2。 公用工程 给水 夏邑县李集镇郭庄兴和水厂 排水 雨污分流，雨水排入附近沟渠；生产废水经沉淀暂存后用于周围农田灌溉；生活污水经化粪池处理暂存后定期清掏作为农肥使用，不外排。 供电 当地供电电网 供暖、制冷 生产系统采用电加热；冷库采用风冷设备，制冷剂为R404A；办公区的供暖、制冷采用单体式空调。 环保工程 大气污染防治措施 粉尘：搅拌过程密闭，采取加强管理、降低物料落差、定期清扫等控制措施。 水污染防治措施 生产废水：经1座5m3沉淀池处理后汇入1座60m3污水暂存池暂存，用于周围农田灌溉。生活污水：经1座20m3化粪池处理暂存后定期清掏作为农肥使用，不外排。 噪声污染防治措施 设备运行噪声：厂房隔声、基础减振、日常设备维护等。 固废防治措施 一般废物：设置1间20m2一般废物暂存间，须满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求，废包装材料定期外售废旧物资回收单位综合利用，不合格品定期外售于养殖场作为饲料，沉淀池沉渣清掏后，由附近村民堆肥用于农田施肥。 生活垃圾：经垃圾收集箱（带盖）收集后，委托当地环卫部门清运处置。 环境风险防范措施 配备必要的防火、防爆装置、消防灭火器材，建立完善的环境事故预案和快速反应机制；加强废水综合管理；建立和完善相关制度，设置提醒标志，分区防渗等。 储运工程 原料库 现有，1F，钢结构，位于1#生产车间内，总建筑面积300m2。 成品库 现有，1F，钢结构，位于2#生产车间内，总建筑面积300m2。 运输方式 厂内采用手工推车、管道、输送带等运输，厂外采用汽车运输（国Ⅴ）。 2、主要产品及产能 根据本项目的设计方案，设计生产能力为年生产600吨粉丝，主要产品及规模详见下表。 本项目主要产品及规模 序号 产品名称 设计产能 单位 备注 1 粉丝 600 吨/年 300g、150g、400g等，根据订单要求包装 3、主要原辅材料及能源消耗 根据本项目的设计方案，本项目的主要原辅材料及能源消耗情况如下表所示。 本项目主要原辅材料及能源消耗情况一览表 序号 名称 年用量 设计最大贮存量 单位 储存方式 规格 形态 来源 1 小麦淀粉 606.06 20 吨 仓库 25kg/袋 固体 外购 2 R404A 0.008 0.016 吨 冷库 / 气体 外购，设计每2年更换一次 3 包装袋 200 8 万个 仓库 / 固体 外购 4 水 1760 / 吨 / / 液体 夏邑县李集镇郭庄兴和水厂 5 电 15 / 万Kw·h / / / 当地供电电网 R404A制冷剂的主要理化特性详见下表。 R404A制冷剂特性表 项目 内容 制冷剂类别 R404A 成份 HFC-125（44%）、HFC-134a（4%）、HFC-143a（52%） 分子量 97.6 外观与性状 无色、透明的液化气体 物理状态 常温常压下为气态 沸点 -46.1℃（101.3KPa） 临界温度 72.4℃ 临界压力 3688.7KPa 液体密度 1.045g/cm3（25℃） 汽化热/蒸发潜热 207kJ/kg（沸点下，1atm） 破坏臭氧潜能值 0（ODP） 全球变暖潜能值 3850（GWP，100yr） 包装方式及规格 10.9kg一次性钢瓶包装，ISOTANK灌装，充装系数≤0.84kg/L ASHRAE安全级别 A1（无毒、不可燃） 4、主要生产设备 根据建设单位提供的关于本项目的设计方案，项目主要设备及参数情况见下表。 本项目主要生产设备及参数一览 序号 名称 型号/参数 数量 单位 1 搅拌机 / 4 台 2 电加热粉丝机 / 4 台 3 冷却鼓风机 / 8 台 4 剪把机 / 4 台 5 电动输送带 / 4 台 6 电子秤 / 40 台 7 包装操作台 / 40 个 8 封口机 / 20 台 9 解冻池 总容积30m3 8 个 10 晾晒架 / 40 个 11 冷库 / 2 个 12 半封闭制冷压缩机 / 4 台 13 手工推车 / 8 辆 5、公用工程 （1）供水：企业用水来自夏邑县李集镇郭庄兴和水厂，满足生活、办公及生产用水需要。 （2）排水：采用雨污分流制。雨水排入附近沟渠；生产废水经沉淀暂存后用于周围农田灌溉；生活污水经化粪池处理暂存后定期清掏作为农肥使用，不外排。 （3）供电：企业用电由当地供电电网供给，可满足生产、生活需要。 （4）采暖、制冷：生产系统采用电加热；冷库采用风冷设备，制冷剂为R404A；办公区的供暖、制冷采用单体式空调。 6、水平衡 6.1用排水核算 （1）生产配料用排水 根据建设单位提供的工艺资料，粉丝生产配料用水约1.2m3/t-淀粉原料，即用水量2.88m3/d（720m3/a）；粉丝产品同淀粉含水率基本相同，生产时原料用水的约60%在生产过程中经产品吸收和蒸发损耗，剩余40%在解冻过程中进入解冻池中，则废水量1.152m3/d（288m3/a）。 （2）解冻池清理废水 本项目设置8个解冻池用于粉丝解冻，解冻池总容积约30m3。解冻清洗用水量约0.4m3/d，同时企业拟每2周（全年生产时间以18周计）对解冻池中的水全部进行一次清理，清理出的水排至厂区沉淀池。年工作日250天，则解冻清洗工序新鲜水用量2.56m3/d（640m3/a），产污系数以0.8计，则解冻废水总产生量2.048m3/d（512m3/a），其中解冻清洗废水量0.896m3/d（224m3/a），粉丝解冻进入解冻池废水量1.152m3/d（288m3/a）。 （3）设备清洗废水 根据工艺要求，企业每天需使用新鲜水对搅拌机、粉丝机等主要生产设备进行清洗，清洗用水量约0.2m3/d，产污系数按0.9计，则废水产生量约为0.18m3/d（45m3/a）。 （4）车间清洗废水 根据工艺要求，企业需每天对生产车间地面进行清洗，清洗用水量约0.2m3/d，产污系数按0.8计，则废水产生量约0.16m3/d（40m3/a）。 （5）职工生活用排水 本项目劳动定员30人，厂区不设置职工食堂和宿舍，本次评价参考《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）表3.2.2公共建筑生活用水定额及小时变化系数：每人每班办公生活用水定额最高30-50L/日。本次评价取平均值40L/人·班，则职工生活用水量为1.2m3/d，年工作日250天，则年用水量为300m3。产污系数以0.8计，则生活污水产生量0.96m3/d（240m3/a），经化粪池处理暂存后定期清掏作为农肥使用，不外排。 6.2水平衡图 本项目水平衡图如下。 图2-1 本项目水平衡图 单位：m3/d 7、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员30人，工作制度为8小时/天，年工作天数约250天，根据当地生产经验，该类项目生产期主要以春、秋、冬季为主，夏天不生产；厂区不设置职工食堂和宿舍。 8、厂区总平面布置 本项目位于商丘市夏邑县李集镇郭庄乡农贸区66号，经现场勘查，项目厂区东邻徐马沟、南邻夏邑县程鑫食用菌专业合作社、西邻空地、北邻G343国道，项目周边环境保护目标分布情况详见附图3。 本项目出入口设置在厂区北侧，自西向东依次为仓储区、晾晒场、生产区、办公区。该项目平面布局基本根据生产工艺需要，生产办公功能分区明确，平面布局紧凑，厂内各功能分区明显，相互衔接，有利于组织生产。因此，该项目平面布置合理可行。 厂区平面布置图详见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程图 图2-2 项目营运期生产工艺流程及产污环节示意图 2、工艺流程简述 （1）称量和浆：搅拌机的搅拌罐设置于密闭生产车间内，加料时先通过水管将所需搅拌用水泵入搅拌罐内，然后通过人工投料方式将原料加入搅拌罐中，经搅拌罐内搅拌棒充分搅拌为混合均匀的淀粉浆后，泵入粉丝机进料斗中。 （2）熟化成型：粉丝成型机料筒为夹层式设置，通过电加热方式对料桶内淀粉浆进行加热，加热温度约为110℃左右。料桶内的淀粉浆一方面被加热糊化，另一方面在料桶内的螺杆挤压作用下不断向料筒末端推进并压实，最终由料筒末端设置的孔状挤出模板中呈丝状挤出成型，挤出的粉丝半成品随即由挤出口下方的循环切刀分切成一定长度后人工使用自制木杆送至冷库。 （3）冷冻：成型后的粉丝成品同自制杆一同放入冷库中冷冻约24h，其目的是使粉丝丝条之间不并条、不沾粘，同时延长粉丝的保存时间。 （4）解冻清洗：解冻时人工将粉丝从晾晒架取下放入解冻池内用清净水浸泡，解冻时由于粉丝表面冻层不断溶于水中，造成解冻池水位不断增加，当增加一定量后需将部分解冻池水转移至备用解冻池中暂存，在解冻池中水更换时回用于解冻池。 （5）晾晒：解冻清洗后的粉丝送至室外晾晒场自然晾干，晾晒好的粉丝水分9%-11%，装入周转箱，入半成品库。 （6）检验包装：粉丝包装前进行检验，确保无头发、粉豆、粗条、大小黑点等，并按客户要求切段后进行包装。 3、营运期产污环节 本项目营运期主要产污环节如下表所示。 营运期主要产污环节一览表 类别 产污环节 污染源及污染物 废气 称量和浆工段 淀粉颗粒 颗粒物 废水 解冻清洗、车间清洗、设备清洗等 生产废水 pH、CODCr、BOD5、SS 职工生活办公 生活污水 CODCr、BOD5、SS、NH3-N 噪声 生产及辅助设备 噪声 固废 小麦淀粉原料 废包装材料 检验工序 不合格品 沉淀池 沉淀池沉渣 职工生活办公 生活垃圾 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目属于新建，不存在与项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 本次评价选用2021年作为评价基准年，获取连续1年中不低于324个日均值数据，每月不低于27个有效数据（其中2月不低于25个），数据有效性均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单和《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）中关于数据统计的有效性规定，环境质量调查数据统计结果如下： 环境空气现状监测情况一览表 单位：μg/m3 监测区域 监测因子 监测值 标准值 超标倍数 是否达标 夏邑县 PM2.5 年均值 45 年均：35 0.29 超标 24h平均第95百分位数 123 24h平均：75 0.64 超标 PM10 年均值 82 年均：70 0.17 超标 24h平均第95百分位数 172 24h平均：150 0.17 超标 SO2 年均值 7 年均：60 0 达标 24h平均第98百分位数 16 24h平均：150 0 达标 NO2 年均值 21 年均：40 0 达标 24h平均第98百分位数 54 24h平均：80 0 达标 CO（mg/m3） 24h平均第95百分位数 1.0 24h平均：4 0 达标 O3 8h平均第90百分位数 158 8h平均：160 0 达标 由上表可知，评价区域大气环境质量不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其2018年修改单的要求，夏邑县2021年为大气环境质量不达标区域，超标因子为PM2.5、PM10。 2、地表水环境 本项目选址区域最近的地表水体为项目厂区东侧紧邻的徐马沟，徐马沟向东南汇入沱河，地表水环境功能为Ⅴ类；本次评价地表水环境质量现状评价采用夏邑县环境通报2023年第1-5期中的沱河永城张板桥断面的自动监测数据，数据有效性满足《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》规定的3年时限要求，监测统计结果如下表所示。 地表水环境质量现状监测统计结果 单位：mg/L 监测点位 高锰酸盐指数 氨氮 总磷 浍河夏邑业庙断面 2023年第1周 5.2 0.06 0.047 2023年第2周 5.7 0.07 0.051 2023年第3周 5.7 0.08 0.058 2023年第4周 5.2 0.10 0.063 2023年第5周 4.5 0.17 0.059 Ⅴ类标准值 ≤15 ≤2.0 ≤0.4 达标情况 达标 达标 达标 由上表可知，沱河永城张板桥断面所测指标满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求。 3、声环境 根据厂址周围环境特点及工程特点，本项目为新建项目，且厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标（夏邑县畜牧兽医执法大队李集中队），因此共布设1个监测点进行了噪声现状监测工作。监测时间2023年4月28日，昼夜各一次，监测统计结果如下。 声环境质量现状监测结果 单位：dB（A） 监测点位（声环境保护目标） 昼间监测值 夜间监测值 昼间标准值 夜间标准值 夏邑县畜牧兽医执法大队李集中队 54 43 ≤60 ≤50 监测结果显示，项目声环境保护目标的声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 4、生态环境 本项目位于商丘市夏邑县李集镇郭庄乡农贸区66号，所占用地为建设用地，且用地范围内无生态环境保护目标；因此，本次评价不开展生态现状调查。 5、电磁辐射 无电磁辐射影响。 6、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 本项目针对各分区采取了防渗措施，基本不存在土壤、地下水环境污染途径，且本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。因此，本项目不开展区域地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目厂界外周边500米范围内的大气环境保护目标详见下表。 大气环境保护目标 环境保护目标 方位 距项目厂区最近距离 功能 保护级别 夏邑县畜牧兽医执法大队李集中队 东侧 35m 行政 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准及其2018年修改单 姜黄庄 东北 320m 居住 杨庄 东南 300m 居住 司庄村 西南 400m 居住 2、声环境 本项目厂界外周边50米范围内的声环境保护目标详见下表。 声环境保护目标 环境保护目标 方位 距项目厂区最近距离 功能 保护级别 夏邑县畜牧兽医执法大队李集中队 东侧 35m 行政 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 3、地下水环境 经现场勘查，距离本项目最近的集中式饮用水源保护区为夏邑县李集镇郭庄村地下水井群，位于本项目东北侧约1.1km；本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 营运期废气污染物排放标准 污染物 无组织排放监控浓度限值 标准名称 颗粒物 周界外浓度最高点1.0mg/m3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值（无组织排放监控浓度限值） 2、废水 本项目生活污水经化粪池处理暂存后定期清掏作为农肥使用，不外排。生产废水经沉淀暂存后用于周围农田灌溉，不外排，执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1农田灌溉水质基本控制项目限值（旱地作物）。 农田灌溉水质基本控制项目限值（旱地作物） 类别 项目类别 限值 单位 作物种类 生产废水 pH值 5.5~8.5 无量纲 旱地作物 CODcr 200 mg/L 旱地作物 BOD5 100 mg/L 旱地作物 SS 100 mg/L 旱地作物 3、噪声 本项目夜间不生产，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类昼间标准。 工业企业厂界环境噪声排放标准值 指标名称 昼间 单位 东、南、西厂界 2类标准限值 ≤60 dB(A) 北厂界 4类标准限值 ≤70 dB(A) 注：本项目夜间不生产。 4、固废 （1）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目为新建项目，评价按照国家及地方生态环境主管部门总量控制的要求，提出本项目完成后污染物总量控制建议指标，作为地方环境管理的依据。 本项目产生的水污染物排放总量控制因子CODCr、NH3-N等全部得到削减，废气无国家总量控制因子；因此，本项目不建议设污染物总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目厂区建筑物生产车间、仓库、办公及辅助用房等均为现有设施，本项目施工期仅进行设备及配套设施的安装，由于施工期均位于封闭式厂房内，且施工期较短，项目施工期对周围环境影响较小。因此，本次评价不考虑施工期环境保护措施。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 根据本项目的工艺特征，项目营运期废气主要为称量和浆工段产生的淀粉颗粒。 1.1废气污染源强及达标分析 项目淀粉原料储存区单独设置，与其他区域隔开，搅拌罐布置于单独操作间内，搅拌过程密闭不产尘，投料时先加水后加淀粉，并在搅拌罐加料口处设置顶盖，减少粉尘产生，上料过程很短且上料完成后即加盖密闭，上料粉尘产生量很少，本次评价不作定量计算。 经类比《夏邑长寿人家生态园有限公司年生产300吨粉丝项目》、《商丘市春源食品有限公司年产粉丝500吨项目》、《夏邑县虹雨食品有限公司年生产500吨粉丝项目》、《夏邑县昌隆食品有限公司年加工粉丝1000吨项目》等同类项目的竣工验收监测数据（以上项目的生产工艺及废气污染控制措施均与本项目相同，具有可比性），项目厂界颗粒物的无组织排放浓度为0.306~0.392mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m3）。 1.2废气治理措施及可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业-淀粉工业》（HJ860.2-2018）无组织排放控制要求：“4.投面、和面、反应、过滤、包装废气应加强密闭，或者收集宋除尘装置处理（喷淋系统、旋风除尘、袋式除尘、旋风除尘+水幕除尘、旋风除尘+袋式除尘等）。” 本项目采用全封闭式车间进行生产，淀粉原料储存区单独设置，搅拌罐布置于单独操作间内，搅拌过程密闭，并采取加强管理、降低物料落差、定期清扫等控制措施，满足《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业-淀粉工业》（HJ860.2-2018）中加强密闭的无组织排放控制要求，且满足达标排放要求；因此，本项目废气治理设施及控制措施可行。 1.3非正常工况 非正常工况排污主要包括生产设备的正常开、停车和设备检修时，以及环保设施达不到设计要求时排放的污染物。本项目营运期废气主要为称量和浆工段产生的淀粉颗粒，项目生产搅拌过程密闭，采取加强管理、降低物料落差、定期清扫等无组织控制措施，非正常工况主要为管理不到位或生产设备故障导致颗粒物产生量增大，但由于密闭操作间和生产车间的阻隔，废气影响范围仅在车间内，对外环境基本无影响。因此，本次评价非正常工况废气污染物源强不作定量计算。 在非正常工况下，颗粒物产生量增大，对车间生产环境产生一定的影响。评价建议企业在生产过程中采取以下措施，避免非正常工况：对生产设施进行例行检查，及时发现隐患并维修；加强员工环保教育，提高环保意识，严禁“跑、冒、滴、漏”现象发生；加强对称量和浆工段的管理，提高清洁生产水平。 1.4监测要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于非重点排污单位，排污许可证管理类别为登记管理。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业-淀粉工业》（HJ860.2-2018）和《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）的相关规定，并结合本项目废气污染物的产排情况，提出本项目的废气污染物监测计划，详见下表。 本项目废气污染物环境监测计划一览表 污染源名称 监测点位 监测因子 监测频次 无组织废气 厂界上风向1个参照点，下风向3个监控点 颗粒物 1次/年 1.5大气影响分析 根据2021年度夏邑县环境质量调查数据统计情况，夏邑县2021年为大气环境质量不达标区域；本项目营运期产生的废气采取了有效的治理措施，经治理后可满足相关标准要求；距本项目最近的大气环境保护目标为夏邑县畜牧兽医执法大队李集中队，本项目营运期产生的废气影响范围仅在车间内，对外环境基本无影响，对夏邑县畜牧兽医执法大队李集中队的贡献浓度较低，项目建成后不会改变该区域现有环境功能；本项目污染物排放量符合总量控制要求，主要污染物排放符合总量控制要求和减排要求，对周围环境空气的影响较小。 综上所述，本项目大气环境影响可接受。 2、废水 本项目营运期废水主要为生产废水和生活污水，项目废水污染物产排情况如下表所示。 本项目废水污染物排放源一览表 产排污环节 解冻清洗、车间清洗、设备清洗等 类别 生产废水 污染物种类 pH、CODCr、BOD5、SS 污染物产生情况 产生量（t/a） 废水量 597 pH / CODCr 0.0842 BOD5 0.0300 SS 0.1051 产生浓度（mg/L） pH（无量纲） 7.4 CODCr 141 BOD5 50.2 SS 176 治理设施 治理措施 沉淀池 处理能力 5m3 治理工艺 沉淀 治理效率（%） pH / CODCr / BOD5 / SS 50 是否为可行技术 是 污染物排放情况 废水排放量（t/a） 0 污染物排放量（t/a） 0 污染物排放浓度（mg/L） / 排放方式 / 排放去向 不外排 排放规律 / 本项目废水污染物排放源一览表（续） 产排污环节 职工生活办公 类别 生活污水 污染物种类 CODCr、BOD5、SS、NH3-N 污染物产生情况 产生量（t/a） 废水量 240 CODCr 0.072 BOD5 0.036 SS 0.048 NH3-N 0.006 产生浓度（mg/L） CODCr 300 BOD5 150 SS 200 NH3-N 25 治理设施 治理措施 化粪池 处理能力 20m3 治理工艺 / 治理效率（%） CODCr 15 BOD5 9 SS 40 NH3-N 0 是否为可行技术 / 污染物排放情况 废水排放量（t/a） 0 污染物排放量（t/a） 0 污染物排放浓度（mg/L） / 排放方式 / 排放去向 不外排 排放规律 / 2.1废水污染源强 根据水平衡分析，本项目营运期废水主要为生产废水和生活污水。 （1）本项目生产废水产生量2.388m3/d，根据本项目的生产工艺特点，经类比《夏邑长寿人家生态园有限公司年生产300吨粉丝项目》、《夏邑县虹雨食品有限公司年生产500吨粉丝项目》、《商丘市春源食品有限公司年产粉丝500吨项目》、《夏邑县昌隆食品有限公司年加工粉丝1000吨项目》等同类项目的竣工验收监测数据（以上项目的生产工艺及废水治理措施均与本项目相同，具有可比性，沉淀池SS的净化效率取50%），本项目生产废水中各污染物浓度按最不利影响，取pH7.4（无量纲）、CODCr141mg/L、BOD550.2mg/L、SS176mg/L。 （2）本项目生活污水产生量0.96m3/d，参考北方地区典型生活污水，生活污水中各污染物浓度为CODCr300mg/L、BOD5150mg/L、SS200mg/L、NH3-N25mg/L。 2.2废水治理措施及可行性分析 2.2.1生产废水 本项目生产废水经5m3沉淀池处理后汇入60m3污水暂存池暂存，污水暂存池中各污染物浓度为pH7.4（无量纲）、CODCr141mg/L、BOD550.2mg/L、SS88mg/L，满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1农田灌溉水质基本控制项目限值（旱地作物：pH值5.5~8.5、CODcr200mg/L、BOD5100mg/L、SS100mg/L）；项目主要生产季节集中在春、秋、冬季，其中春秋季废水及时清理用于农田灌溉，冬天废水经污水暂存池（可满足约25天的生产废水暂存量）暂存后用于农田灌溉，措施可行。且本项目生产废水采用沉淀工艺进行处理，属于《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业-淀粉工业》（HJ860.2-2018）表7淀粉工业排污单位废水治理可行技术中所列的可行性技术。 因此，本项目采用沉淀池处理生产废水于污水暂存池暂存，用于周边农田灌溉是可行的。 2.2.2生活污水 本项目生活办公区配备1座20m3化粪池，生活污水经化粪池处理暂存后，定期清掏作为农肥使用，不外排。化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物。生活污水中含有大量粪便、纸屑、病原虫，悬浮物固体浓度为100~350mg/L，有机物浓度BOD5在100~400mg/L之间，其中悬浮性的有机物浓度BOD5为50~200mg/L。生活污水进入化粪池经过12~24h的沉淀，可去除40%~50%的悬浮物。沉淀下来的污泥经过3个月以上的厌氧消化，使污泥中的有机物分解成稳定的无机物，易腐败的生污泥转化为稳定的熟污泥，改变了污泥的结构，降低了污泥的含水率，污泥可清掏外运作肥料。 根据现场勘查，项目周边存在大面积的农田，主要种小麦、玉米等农作物，需要大量的农肥，项目生活污水经化粪池处理后，定期由附近村民清掏，用于周边农田农肥，能得到有效的处理利用，不外排；因此，本项目采用化粪池处理生活污水，并定期清掏用于周边农田施肥是可行的。 综上所述，本项目废水治理设施及控制措施可行。 2.3监测要求 本项目生产废水经沉淀暂存后用于周围农田灌溉；生活污水经化粪池处理暂存后定期清掏作为农肥使用，不外排，废水污染物监测计划不做要求。 3、噪声 3.1噪声分布、源强及治理措施 本项目运营期高噪声设备主要为搅拌机、电加热粉丝机、冷却鼓风机、剪把机、封口机、半封闭制冷压缩机等，通过选用低噪声设备，采取隔声、减振、日常设备维护等降噪措施，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运行产生的高噪声现象，项目主要高噪声设备源强及治理措施如下。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号 建筑物名称 声源名称 声源源强（声功率级）/dB(A) 声源控制措施 空间相对位置/m 距室内边界距离/m 室内边界声级/dB(A) 运行时段 建筑物插入损失 / dB(A) 建筑物外噪声声压级/dB(A) X Y Z 东 南 西 北 东 南 西 北 东 南 西 北 东 南 西 北 建筑物外距离 1 夏邑县栗顺食品-1#车间 搅拌机,4台（按点声源组预测） 85（等效后：91.0) 厂房隔声、基础减振、日常设备维护等 81.5 -20.9 1.2 22.3 10.6 2.8 29.3 80.1 80.1 80.6 80.1 8h/d 25.0 25.0 25.0 25.0 39.1 39.1 39.6 39.1 1 2 夏邑县栗顺食品-1#车间 电加热粉丝机,4台（按点声源组预测） 70（等效后：76.0) 厂房隔声、基础减振、日常设备维护等 82.3 -7.5 1.2 22.6 24.0 2.5 15.9 65.1 65.1 65.7 65.1 8h/d 25.0 25.0 25.0 25.0 24.1 24.1 24.7 24.1 1 3 夏邑县栗顺食品-1#车间 冷却鼓风机,8台（按点声源组预测） 75（等效后：84.0) 厂房隔声、基础减振、日常设备维护等 82.3 -7.5 1.2 22.6 24.0 2.5 15.9 73.1 73.1 73.7 73.1 8h/d 25.0 25.0 25.0 25.0 32.1 32.1 32.7 32.1 1 4 夏邑县栗顺食品-2#车间 剪把机,4台（按点声源组预测） 75（等效后：81.0) 厂房隔声、基础减振、日常设备维护等 -104.3 -2 1.2 10.9 4.8 14.8 33.7 70.1 70.3 70.1 70.1 8h/d 25.0 25.0 25.0 25.0 29.1 29.3 29.1 29.1 1 5 夏邑县栗顺食品-2#车间 封口机,20台（按点声源组预测） 65（等效后：78.0) 厂房隔声、基础减振、日常设备维护等 -104.4 4.9 1.2 12.0 11.6 13.7 26.9 67.1 67.1 67.1 67.1 8h/d 25.0 25.0 25.0 25.0 26.1 26.1 26.1 26.1 1 6 夏邑县栗顺食品-2#车间 半封闭制冷压缩机,4台（按点声源组预测） 85（等效后：91.0) 厂房隔声、基础减振、日常设备维护等 -100.1 25.2 1.2 10.8 32.3 14.8 6.2 80.1 80.1 80.1 80.2 8h/d 25.0 25.0 25.0 25.0 39.1 39.1 39.1 39.2 1 注：表中坐标以厂界中心（116.072448,34.312660）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 3.2噪声预测 本次评价选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录B典型行业噪声预测模型进行预测，具体预测模式如下： （1）室内声源等效室外声源声功率级声功率级法 Lp2=Lp1－（TL+6） |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—墙壁（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 （2）按室外声源预测方法计算预测点处的A声级 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。本评价仅考虑几何发散引起的衰减。 无指向性点声源几何发散衰减基本公式： Lp(r)=Lp(r0)－20lg(r/r0) 式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB； Lp(r0)—参考位置r0处的声压级，dB； r —预测点距声源的距离； r0 —参考位置距声源的距离。 （3）声功率级、声压级的换算公式 Lp(r)=Lw－20lgr-11 式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB； Lw—由点声源产生的倍频带声功率级，dB； r —预测点距声源的距离。 （4）工业企业噪声计算 声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； ti—在T时间内i声源的工作时间，s； M—等效室外声源个数； tj—在T时间内j声源的工作时间，s； （5）预测值计算 噪声预测值（Leq）计算公式为： 式中：Leq—预测点的噪声预测值，dB； Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb—预测点的背景噪声值，dB。 3.3预测方法 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），建设项目评价范围内声环境保护目标和建设项目厂界（场界、边界）应作为预测点和评价点。预测建设项目在运营期所有声环境保护目标处的噪声贡献值和预测值，评价其超标和达标情况；预测和评价建设项目在运营期厂界（场界、边界）噪声贡献值，评价其超标和达标情况。 3.4噪声影响预测评价 噪声在室外空间的传播，由于受到遮挡物的隔断、各种介质的吸收与反射、空气介质的吸收等物理作用而逐渐减弱。为了简化计算条件并能考虑到最不利因素，仅考虑采取降噪措施后噪声随距离的衰减。经调查，本项目厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标（夏邑县畜牧兽医执法大队李集中队）；因此，本次评价通过预测模型计算，项目厂界噪声预测结果与达标分析、声环境保护目标噪声预测结果与达标分析如下。 厂界噪声预测结果与达标分析表 预测 方位 最大值点空间相对位置/m 时段 贡献值（dB(A)） 标准限值（dB(A)） 达标 情况 X Y Z 东侧 69.4 -34.1 1.2 昼间 37.2 60 达标 南侧 27.7 -29.3 1.2 昼间 31.9 60 达标 西侧 -98.3 37.1 1.2 昼间 36.4 60 达标 北侧 24 24.2 1.2 昼间 29.4 70 达标 注：本项目夜间不生产；表中坐标以厂界中心（116.072448,34.312660）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 工业企业声环境保护目标噪声预测结果与达标分析表 序号 声环境保护目标名称 噪声背景值 /dB(A) 噪声标准 /dB(A) 噪声贡献值 /dB(A) 噪声预测值 /dB(A) 较现状增量 /dB(A) 超标和达标 情况 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 1 夏邑县畜牧兽医执法大队李集中队 54 43 60 50 20.5 0 54.0 43.0 0 0 达标 达标 本项目夜间不生产，根据预测结果可知，正常工况下，项目厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准，声环境保护目标噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，对周围环境影响较小。 3.5监测要求 本项目属于非重点排污单位，根据《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业-淀粉工业》（HJ860.2-2018）及《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）的相关规定，提出本项目的噪声环境监测计划如下。 本项目噪声环境监测计划一览表 类别 监测点位 监测因子 监测频次 厂界噪声 四周厂界 等效连续A声级 1次/季度 4、固体废物 4.1污染源分析 本项目营运期产生的固体废物主要包括一般工业固体废物和职工生活垃圾，其中一般工业固体废物为废包装材料、不合格品、沉淀池沉渣等。 本项目一般工业固体废物产排情况表 产生环节及装置 小麦淀粉原料 检验工序 沉淀池 固废名称 废包装材料 不合格品 沉淀池沉渣 固废属性 一般废物 一般废物 一般废物 有毒有害物质名称 / / / 物理性状 固体 固体 固体 年度产生量（t） 0.73 6.06 0.26 贮存方式 一般废物暂存间 一般废物暂存间 一般废物暂存间 去向 外售综合利用 外售综合利用 资源化利用，堆肥后用于农田施肥 利用或处置量（t/a） 0.73 6.06 0.26 4.1.1一般工业固体废物 （1）废包装材料 本项目所用小麦淀粉年使用量606.06t，包装规格均为25kg/袋，以每个包装废袋0.03kg计，则项目废包装材料产生量约0.73t/a，属于一般固体废物，收集后于厂区一般废物暂存间暂存，定期外售废旧物资回收单位综合利用。 （2）不合格品 主要产生于检验工序，根据该项目的工艺设计资料及同类项目的生产经验数据，原料损失量可控制在1%以下，即不合格品的最大产生量6.06t/a，属于一般固体废物，收集后于厂区一般废物暂存间暂存，定期外售于养殖场作为饲料。 （3）沉淀池沉渣 根据“2、废水”部分，计算可知，沉淀池沉渣产生量（含水率以80%计）0.26t/a，属于一般固体废物，定期清掏后，于厂区一般废物暂存间暂存，由附近村民堆肥用于农田施肥。 4.1.2生活垃圾 职工生活垃圾由厂内员工日常生活和办公时产生，参照《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》，第一部分 城镇居民生活污水、生活垃圾，表3三区居民生活污水、生活垃圾产生和排放系数和附表1各区域对应系数表和城市分类：商丘市/地区属于“三区”、“5类”城市类别，生活垃圾量产生系数0.38kg/人·d。本项目劳动定员30人，则生活垃圾产生量为2.85t/a，委托当地环卫部门清运处置。 4.2环境管理要求 4.2.1一般工业固体废物 按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的规定设置1间20m2一般废物暂存间，用于暂存废包装材料、不合格品、沉淀池沉渣等一般废物；按照《环境保护图形标识-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的规定设置环境保护图形标志；做好防风、防雨、防晒、防流失等措施，防止对环境产生二次污染；入库固废应分类存放，加强管理，严禁混存；建立一般废物环境管理台账，按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》的要求记录一般废物的产生、收集暂存、转运、综合利用或处置等信息。 4.2.2生活垃圾 设置生活垃圾收集箱（带盖），生活垃圾定点袋装，并每日由环卫部门清理运走，对垃圾堆放点进行定期的清洁消毒，杀灭害虫，以免散发恶臭、滋生蚊蝇。 5、地下水、土壤 5.1地下水 本项目将全厂进行分区防渗，分为一般防渗区、简单防渗区。其中一般防渗区为仓库、生产车间、沉淀池、污水暂存池、化粪池等；简单防渗区为生活办公区及厂房外路面。 针对不同的防渗区域，采取以下防渗措施。一般防渗区：防渗层应满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表7中防渗技术要求等效黏土Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s的要求。简单防渗区：一般地面水泥硬化。 本项目不存在重金属、持久性有机污染物排放，在各预防措施落实良好的情况下，本项目不存在污染地下水的途径，对地下水环境影响较小。 5.2土壤 （1）大气沉降：本项目营运期产生的废气污染物主要为颗粒物，不属于重金属、持久性有机污染物、难降解有机污染物等，无需考虑大气沉降对土壤的影响。 （2）地表漫流：本项目生产废水经沉淀暂存后用于周围农田灌溉，生活污水经化粪池处理暂存后，资源化利用，不外排；不涉及地表漫流，无需考虑地表漫流对土壤的影响。 （3）垂直入渗：本项目沉淀池、污水暂存池、化粪池按照相关防渗技术要求进行防渗，并确保其可靠性和有效性，不会产生下渗。 综上所述，本项目不存在污染土壤的途径，对土壤环境影响较小。 5.3跟踪监测要求 本项目排污许可证管理类别为登记管理，不属于重点排污单位。根据《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业-淀粉工业》（HJ860.2-2018）和《工业企业土壤和地下水自行监测 技术指南（试行）》（HJ1209-2021）的相关规定，本项目地下水、土壤跟踪监测不做要求。 6、生态 本项目用地范围内无生态环境保护目标，故不进行生态影响分析。 7、环境风险 本项目不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中的危险物质。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“运营期环境影响和保护措施 7.环境风险”的要求，本项目仅需明确有毒有害和易燃易爆等危险物质和风险源分布情况及可能影响途径，并提出相应环境风险防范措施。 7.1危险物质和风险源分布情况 本项目危险物质和风险源主要分布情况 序号 名称 主要分布情况 内容 风险类型 1 小麦淀粉 原料库、搅拌间 最大存在量20t 火灾或爆炸 2 粉丝成品 成品库 最大存在量10t 火灾 3 废水处理设施 厂区 沉淀池、污水暂存池、化粪池 泄漏 7.2可能影响途径 7.2.1大气 本项目小麦淀粉原料及粉丝成品均具有可燃性，遇明火、高温有燃烧的可能性，有潜在火灾风险；高浓度的淀粉粉尘，若遇点火源或高热能源，可引发粉尘爆炸事故；燃烧释放的有害气体扩散到周围空气中，对周围环境空气造成污染。 7.2.2地表水 废水收集管道损坏，雨污分流落实不到位，可能导致废水不能及时收集处理或拦截，废水直接排入附近沟渠，影响地表水环境。 7.2.3地下水、土壤 废水处理设施在无防渗措施或池体破损、防渗层老化腐蚀等情况，通过溢流、下渗等途径，如果进入自然环境会污染水源，同时造成土壤变质，危害植被，造成环境污染。 7.3环境风险防范措施 7.3.1大气环境风险防范措施 严格按照《建筑设计防火规范》、《建筑灭火器配置设计规范》等国家现行规范的相关要求，配备必要的防火、防爆装置、消防灭火器材；建立完善的环境事故预案和快速反应机制，通过各级人员的定期演练，发现问题及时整改，保证对事故具有良好的应急处理能力。 7.3.2地表水环境风险防范措施 本项目生产废水经5m3沉淀池处理后汇入60m3污水暂存池，用于周边农田灌溉；生活污水经1座20m3化粪池处理暂存后，定期清掏作为农肥使用，资源化利用，不外排；为防止废水泄漏污染地表水，需加强对废水收集管道、废水处理设备的维护，加强各类废水的分流工作，落实雨污分流制；配备专职管理人员。 7.3.3地下水、土壤环境风险防范措施 加强对人员的培训，制定相应的管理制度，设置明显的安全环保提醒标志，必要的操作规范提醒牌，提高操作人员的安全环保意识。厂区需做好分区防渗，仓库、生产车间、沉淀池、污水暂存池、化粪池等属于一般防渗区，防渗层应满足等效黏土Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s的要求。生活办公区及厂房外路面属于简单防渗区，进行一般地面水泥硬化。 8、电磁辐射 本项目无电磁辐射影响。 9、环保投资及“三同时”竣工验收 9.1环保投资情况 本项目总投资300万元，其中环保投资15.86万元，主要用于废气、废水治理、噪声防治、固废治理、风险防范等，环保投资占项目总投资的5.29%。 本项目环保投资情况 类别 治理内容 环保设施及处理方法 数量 投资 废气治理 称量和浆工段废气 搅拌过程密闭，采取加强管理、降低物料落差、定期清扫等控制措施。 / / 废水治理 生产废水 5m3沉淀池、60m3污水暂存池。 1座 3 生活污水 20m3化粪池。 1座 0.8 噪声治理 设备运行噪声 厂房隔声、基础减振、日常设备维护等。 / 2 固废治理 一般工业固体废物 20m2一般废物暂存间。 1间 1.5 生活垃圾 生活垃圾收集箱（带盖）。 / 0.06 环境风险防范 大气环境风险 配备必要的防火、防爆装置、消防灭火器材，建立完善的环境事故预案和快速反应机制。 / 3 地表水环境风险 加强废水综合管理。 / 0.5 地下水、土壤环境风险 建立和完善相关制度，设置提醒标志，分区防渗等。 / 5 合计 15.86 9.2环保“三同时”竣工验收 本项目环保设施“三同时”验收内容如下表所示。 “三同时”环境保护竣工验收一览表 类别 污染源 拟采取的治理措施 预期治理效果 废气 称量和浆工段废气 搅拌过程密闭，采取加强管理、降低物料落差、定期清扫等控制措施。 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值（颗粒物1.0mg/m3） 废水 生产废水 经1座5m3沉淀池处理后汇入1座60m3污水暂存池暂存，用于周边农田灌溉。 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1农田灌溉水质基本控制项目限值（旱地作物：pH值5.5~8.5、CODcr200mg/L、BOD5100mg/L、SS100mg/L） 生活污水 经1座20m3化粪池处理暂存后，资源化利用。 不外排 噪声 设备运行 厂房隔声、基础减振、日常设备维护等 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准（东、南、西厂界：昼间60dB(A)；北厂界：昼间70dB(A)） 固废 一般工业固体废物 20m2一般废物暂存间1间，废包装材料定期外售废旧物资回收单位综合利用，不合格品定期外售于养殖场作为饲料，沉淀池沉渣清掏后，由附近村民堆肥用于农田施肥。 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） 生活垃圾 经垃圾收集箱（带盖）收集后委托环卫清运 妥善处置 环境风险防范措施 大气环境风险 配备必要的防火、防爆装置、消防灭火器材，建立完善的环境事故预案和快速反应机制。 风险可控 地表水环境风险 加强废水综合管理。 风险可控 下水、土壤环境风险 建立和完善相关制度，设置提醒标志，分区防渗等。 风险可控 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 无组织废气 | 颗粒物 | 搅拌过程密闭，采取加强管理、降低物料落差、定期清扫等控制措施。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 |
| 地表水环境 | 生产废水 | pH、CODCr、BOD5、SS | 经1座5m3沉淀池处理后汇入1座60m3污水暂存池暂存，用于周边农田灌溉。 | 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1农田灌溉水质基本控制项目限值（旱地作物） |
|  | 生活污水 | CODCr、BOD5、SS、NH3-N | 经1座20m3化粪池处理暂存后，资源化利用。 | 不外排 |
| 声环境 | 生产及辅助设备 | 噪声 | 厂房隔声、基础减振、日常设备维护等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准 |
| 电磁辐射 | / |
| 固体废物 | 1、一般工业固体废物 按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的规定设置1间20m2一般废物暂存间，废包装材料定期外售废旧物资回收单位综合利用，不合格品定期外售于养殖场作为饲料，沉淀池沉渣清掏后，由附近村民堆肥用于农田施肥。 2、生活垃圾 经生活垃圾收集箱（带盖）收集后，委托当地环卫部门清运处置。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 1、一般防渗区 防渗层应满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表7中防渗技术要求等效黏土Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s的要求。 2、简单防渗区 一般地面水泥硬化。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 1、大气环境风险防范措施 严格按照《建筑设计防火规范》、《建筑灭火器配置设计规范》等国家现行规范的相关要求，配备必要的防火、防爆装置、消防灭火器材；建立完善的环境事故预案和快速反应机制，通过各级人员的定期演练，发现问题及时整改，保证对事故具有良好的应急处理能力。 2、地表水环境风险防范措施 本项目生产废水经5m3沉淀池处理后汇入60m3污水暂存池，用于周边农田灌溉；生活污水经1座20m3化粪池处理暂存后，定期清掏作为农肥使用，资源化利用，不外排；为防止废水泄漏污染地表水，需加强对废水收集管道、废水处理设备的维护，加强各类废水的分流工作，落实雨污分流制；配备专职管理人员。 3、地下水、土壤环境风险防范措施 加强对人员的培训，制定相应的管理制度，设置明显的安全环保提醒标志，必要的操作规范提醒牌，提高操作人员的安全环保意识。厂区需做好分区防渗，仓库、生产车间、沉淀池、污水暂存池、化粪池等属于一般防渗区，防渗层应满足等效黏土Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s的要求。生活办公区及厂房外路面属于简单防渗区，进行一般地面水泥硬化。 |
| 其他环境 管理要求 | 1、严格执行建设项目须配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。 2、项目建成后按照《排污许可管理条例》（国务院令第736号）等相关要求开展固定污染源排污许可申报，并依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）的相关规定和程序进行环保竣工验收。 3、项目营运后依据《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业-淀粉工业》（HJ860.2-2018）、《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）等的相关规定开展企业自行监测。 4、项目营运后建立环境管理台账制度，落实环境管理台账记录的责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等。台账记录频次和内容须满足相关环境管理要求，并对台账记录结果的真实性、完整性和规范性负责。 5、按照《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志固体废物储存（处置）场》（15562.2-1995）及生态环境部公告2023年第5号（2023年修改单）的相关规定，设立规范的环境保护图形标志。 |

# 六、结论

夏邑县栗顺食品有限公司年生产粉丝600吨建设项目符合国家产业政策、“三线一单”管理及相关环保规划要求，选址合理，项目建成后，具有良好的经济效益和社会效益。虽然项目在实施和运营过程中对环境会产生一定的影响，在落实各项污染防治措施和环评建议的前提下，这种影响将降低到最低程度；从环境保护的角度，本项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | CODCr | / | / | / | 0 | / | / | / |
|  | BOD5 | / | / | / | 0 | / | / | / |
|  | SS | / | / | / | 0 | / | / | / |
|  | NH3-N | / | / | / | 0 | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料 | / | / | / | 0.73t/a | / | / | / |
|  | 不合格品 | / | / | / | 6.06t/a | / | / | / |
|  | 沉淀池沉渣 | / | / | / | 0.26t/a | / | / | / |
| 危险废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

0.96

定期清掏，农田施肥

损耗0.02

污水暂存池

周边农田灌溉

损耗0.04

2.388

设备清洗用水

0.2

0.18

7.04

2.388

新鲜水

沉淀池

车间清洗用水

损耗0.512

解冻清洗用水

2.048

2.56

1.152

0.2

损耗1.728

0.16

2.88

原料用水

2.388

损耗0.24

0.96

化粪池

1.2

生活用水