# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

报批版

项目名称：   夏邑县振丰再生资源回收加工厂

年加工30000吨废塑料项目

建设单位（盖章）：夏邑县振丰再生资源回收加工厂

编制日期：           2023年5月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 夏邑县振丰再生资源回收加工厂年加工30000吨废塑料项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2303-411426-04-01-852310 |
| 建设单位联系人 | 刁士芳 | 联系方式 | 15937010353 |
| 建设地点 | 夏邑县中峰乡朱营村 |
| 地理坐标 | （115度55分40.102秒，34度10分39.702秒） |
| 国民经济 行业类别 | C4220非金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 三十九、废弃资源综合利用业42、85非金属废料和碎屑加工处理422（不含原料为危险废物的，不含仅分拣、破碎的） |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 夏邑县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2303-411426-04-01-852310 |
| 总投资（万元） | 100 | 环保投资（万元） | 3.55 |
| 环保投资占比（%） | 3.55 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1300 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 根据夏邑县中峰乡人民政府出具的证明，本项目用地性质属于建设用地，符合夏邑县中峰乡土地利用规划。 |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”相符性分析 1.1生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线 根据《河南省“三线一单”文本》，本项目与河南省生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的相符性分析情况如下： （1）生态保护红线 根据河南省生态保护红线范围划分情况，夏邑县不涉及生态保护红线。因此，本项目的建设符合生态保护红线的要求。 （2）环境质量底线 ①水环境质量底线 根据河南省水环境管控分区划分情况，本项目选址区域属于水环境一般管控区。 本项目选址位于夏邑县中峰乡朱营村，本项目不属于高污染的涉水项目，项目所在区域目前无污水管网，项目营运期产生的生产废水经处理后循环使用，生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排，对周围地表水环境影响较小。因此，本项目满足水环境质量底线要求。 ②大气环境质量底线 根据河南省大气环境管控分区情况，本项目选址区域属于大气环境一般管控区。 本项目营运期不消耗煤炭，不属于大力淘汰和压减的行业产能，本项目营运期不产生废气，对周围环境空气影响较小。因此，本项目能够满足大气环境质量底线的要求。 ③土壤环境风险防控底线 根据河南省土壤污染风险管控分区，本项目选址区域属于土壤环境一般管控区。本项目不属于土壤污染风险行业企业，且本项目厂区地面均进行硬化处理，项目营运期对周边土壤环境影响较小。因此，本项目符合土壤环境风险防控底线的要求。 （3）资源利用上线 ①能源利用上线 根据河南省高污染燃料禁燃区分布图，本项目选址区域不属于高污染燃料禁燃区。本项目营运期不消耗高污染燃料，因此，本项目能够满足能源利用上线的要求。 ②水资源利用上线 本项目营运期用水来自自备井，地下水开采量很小，且本项目选址区域不属于地下水禁止开采区和限制开采区，因此，本项目符合水资源利用上线的要求。 ③土地资源利用上线 根据河南省土地资源重点管控区划分情况，本项目所在区域不属于土地资源重点管控区，满足土地资源利用上线的要求。 ④岸线生态环境分类管控 根据河南省岸线生态环境分类管控图，商丘市岸线管控分类包括优先保护岸线和一般管控岸线，均位于柘城县境内（惠济河）；本项目所在区域不涉及优先保护岸线、重点管控岸线和一般管控岸线，满足岸线生态环境管控要求。 根据分析，本项目的建设符合河南省生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的要求。 1.2商丘市“三线一单”生态环境分区管控相关要求 根据《商丘市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（商政[2021]5号），生态环境分区管控相关要求如下： （1）总体目标 到2025年，建立较为完善的生态环境分区管控体系，全市生态环境质量持续改善，产业布局及生态格局得到优化，资源配置更加合理，能源资源利用效率稳步提高，生态环境治理能力现代化水平显著提升，城乡人居环境明显改善。 到2035年，生态环境分区管控体系持续完善，形成节约资源和保护环境的空间格局，社会经济与环境保护实现良性循环，全市生态环境质量实现根本好转，美丽商丘建设目标基本实现。 （2）分区管控及要求 商丘市生态环境分区管控及要求见表1-1。 表1-1 商丘市生态环境分区管控及要求 分区管控及要求 生态分区管控 生态环境准入清单 分区管控基本情况 全市共划定61个生态环境分区管控单元。其中：优先保护单元15个，面积占全市国土面积的2.76%；重点管控单元37个，面积占全市国土面积的15.94%；一般管控单元9个，面积占全市国土面积的81.3%。 以全市划定的61个生态环境管控单元为基础，根据各单元环境属性特征，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率等方面对各环境管控单元提出原则性的禁止、限制性开发要求，建立我市“1+9”生态环境准入清单模式。“1”为我市总体生态环境准入清单，“9”为两区六县一市生态环境准入清单。 优先保护单元 指以生态环境保护为主，禁止或限制大规模的工业发展、矿产等自然资源开发和城镇建设。主要包含我市重要的自然保护地、饮用水水源保护区、湿地公园、森林公园、风景名胜区、地质公园、重要公益林等生态功能区域。 以生态环境保护优先为基本原则，依法禁止或限制相关开发建设活动，在功能受损的优先保护单元优先开展生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能。 重点管控单元 指人口密集、资源开发强度较大、污染物排放强度相对较高的区域。主要包括我市11个省级产业集聚区及城镇建成区、城乡结合部等经济发展程度较高的区域。 以产业高质量发展和环境保护协调为主，主要深化污染治理、提高资源利用效率、减少污染物排放、防控生态环境风险，守住环境质量底线。对于环境质量不达标的管控单元，严格落实重点建设项目主要污染物倍量削减方案。严禁不符合我市主体功能定位的各类开发活动，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。 一般管控单元 指除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。 主要落实生态环境保护的基本要求，生态环境状况得到保持或优化，保护耕地环境质量、保障粮食安全。 根据商丘市生态环境管控单元划分情况，本项目选址区域属于一般管控单元。商丘市生态环境管控单元分布图见附图2。 （3）商丘市生态环境准入清单 夏邑县中峰乡（一般管控单元）生态环境准入清单见表1-2、表1-3。 表1-2 商丘市夏邑县中锋乡（一般管控单元）环境管控单元生态环境准入清单 环境管控单元编码 管控单元分类 环境管控单元名称 行政区划 区县 乡镇 ZH41142630001 一般管控单元 夏邑县一般管控单元 虞城县 李集镇、太平乡、孔庄乡、北镇乡、车站镇、桑固乡、韩道口镇、业庙乡、火店乡、骆集乡、歧河乡、胡桥乡、会亭镇、杨集镇、郭店乡、济阳镇、王集乡、马头镇、罗庄乡、何营乡、中峰乡、刘店集乡、曹集乡 表1-3 商丘市夏邑县中峰乡（一般管控单元）环境管控单元生态环境准入清单（续） 环境管控单元编码 管控要求 本项目建设情况 ZH41142630001 空间布局约束 1、鼓励做大做强食用菌等特色农业，大力发展设施果蔬、渔业、苗木、花卉、采摘等休闲观光创意生态循环农业。 2、加强对农业空间转为生态空间的监督管理，未经国务院批准，禁止将永久基本农田转为城镇空间。鼓励城镇空间和符合国家生态退耕条件的农业空间转为生态空间。 3、严禁在优先保护类耕地集中区域新建化工、电镀、制革等行业企业以及可能造成耕地土壤污染的建设项目。 本项目用地性质属于建设用地。 污染物排放管控 1、禁止向耕地及农田沟渠中排放有毒有害工业、生活废水和未经处理的养殖小区畜禽粪便；禁止占用耕地倾倒、堆放城乡生活垃圾、建筑垃圾、医疗垃圾、工业废料及废渣等废弃物。 2、加强畜禽养殖污染防治，畜禽规模养殖场（小区）要配套建设与养殖规模相适宜的粪便污水防渗防溢流贮存设施，以及粪便污水收集、利用和无害化处理设施；积极引导散养密集区实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。 3、持续开展农村环境综合整治，加快推进农村生活污水处理设施建设，不断提高已建成农村污水处理设施稳定正常运行率。 4、禁止涉重企业含重金属废水进入城市生活污水处理厂。 5、禁止填埋场渗滤液直排或超标排放。 1、本项目产生的生产废水经处理后循环使用，生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排；项目产生的清洗工序底泥、废水处理设施污泥经收集后外售用于生产建材，项目产生的固废均得到妥善处置，不会占用耕地倾倒。 2、本项目不属于畜禽养殖业。 3、目前，项目所在区域无污水处理设施。 4、本项目不产生含重金属废水。 5、本项目不涉及填埋场渗滤液。 环境风险防控 1、涉及危险化学品生产、储存、使用的企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 2、调查评估垃圾填埋场周边土壤环境状况，对周边土壤环境超过可接受风险的，应采取限制填埋废物进入、降低人体暴露健康风险等管控措施。 3、对高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管控名录。 1、本项目不涉及危险化学品的生产、储存、使用。 2、本项目用地不属于高关注地块。 根据分析可知，本项目满足夏邑县中峰乡环境准入清单的要求。 2、产业政策相符性 （1）根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订版），本项目属于“第一类鼓励类 四十三、环境保护与资源节约综合利用 27、废旧木材、废旧电器电子产品、废印刷电路板、废旧电池、废旧船舶、废旧农机、废塑料、废旧纺织品及纺织废料和边角料、废（碎）玻璃、废橡胶、废弃油脂等废旧物资等资源循环再利用技术、设备开发及应用”，属于鼓励类项目，符合国家产业政策。 （2）本项目已经在夏邑县发展和改革委员会备案，并经批准，项目代码：2303-411426-04-01-852310。 因此，本项目属于鼓励类建设项目，符合国家和地方相关产业政策。 3、与《废塑料污染控制技术规范》（HJ364-2022）的相符性 本项目与《废塑料污染控制技术规范》（HJ364-2022）的相符性分析情况见下表。 表1-4 本项目与HJ364-2022的相符性分析 HJ364-2022相关要求 本项目情况 相符性 总体要求 1、涉及废塑料的产生、收集、运输、贮存、利用、处置的单位和其他生产经营者，应根据产生的污染物采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，并执行国家和地方相关排放标准。 本项目使用的废塑料瓶在运输、贮存、利用过程中按要求采取防扬散、防流失、防渗漏的措施。 相符 2、废塑料的产生、收集、贮存、预处理和再生利用企业内应单独划分贮存场地，不同种类的废塑料宜分开贮存，贮存场地应具有防雨、防扬散、防渗漏等措施，并按GB15562.2的要求设置标识。 本项目厂区内单独设置贮存场地，不同种类的废塑料分开贮存，贮存场地具有防雨、防扬散、防渗漏的措施。 相符 3、含卤素废塑料的预处理与再生利用，宜与其他废塑料分开进行。 企业生产过程中涉及的含卤素废塑料，与其他废塑料分开进行生产。 相符 4、废塑料的收集、再生利用和处置企业，应建立废塑料管理台账，内容包括废塑料的来源、种类、数量、去向等，相关台账应保存至少3年。 本项目营运期按要求建立废塑料管理台账，保存不低于3年。 相符 5、属于危险废物的废塑料，按照危险废物进行管理和利用处置。 本项目使用的原材料不涉及危险废物。 相符 6、废塑料的产生、收集、再生利用和处置过程除应满足生态环境保护相关要求外，还应符合国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法规、标准的相关要求。 本项目生产过程中符合国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法规、标准的相关要求。 相符 产生环节污染控制要求（工业源） 废塑料产生企业应根据材质特性以及再生利用和处置方式，对下脚料、边角料、残次品、废弃塑料制品、废弃塑料包装物等进行分类收集、贮存，并建立废塑料管理台账，内容包括废塑料的种类、数量、去向等，相关台账应保存至少3年。 本项目营运期按要求对废塑料进行分类收集、贮存，并建立管理台账，台账保存不少于3年。 相符 收集和运输污染控制要求 收集要求 1、废塑料收集企业应参照GB/T37547，根据废塑料来源、特性及使用过程对废塑料进行分类收集。 本项目使用的废塑料为其他企业或单位分类收集好的废塑料。 相符 2、废塑料收集过程中应避免扬散，不得随意倾倒残液及清洗。 相符 运输要求 废塑料及其预处理产物的装卸及运输过程中，应采取必要的防扬散、防渗漏措施，应保持运输车辆的洁净，避免二次污染。 本项目原料、产品在装卸、运输过程中按要求采取必要的防扬散、防渗漏措施，并保持运输车辆的清洁。 相符 预处理污染控制要求 一般性要求 1、应根据废塑料的来源、特性、污染情况以及后续再生利用或处置的要求，选择合理的预处理方式。 本项目使用的废塑料均为废塑料瓶（矿泉水瓶），采用破碎、清洗、甩干、分选的预处理方式。 相符 2、废塑料的预处理应控制二次污染。大气污染物排放应符合GB31572或GB16297、GB37822等标准的规定。恶臭污染物排放应符合GB14554的规定。废水控制应根据出水受纳水体的功能要求或纳管要求，执行国家和地方相关排放标准，重点控制的污染物指标包括悬浮物、pH值、色度、石油类和化学需氧量等。噪声排放应符合GB12348的规定。 本项目废气的排放满足GB16297的要求；项目产生的生产废水经处理后循环使用，生活污水经处理后用于周边农田施肥，不外排；噪声排放符合GB121348的规定。 相符 分选要求 1、应采用预分选工艺，将废塑料与其他废物分开，提高下游自动化分选的效率。 本项目使用的废塑料为已经过预分选的废塑料，不含其他废物。 相符 2、废塑料分选应遵循稳定、二次污染可控的原则，根据废塑料特性，宜采用气流分选、静电分选、X射线荧光分选、近红外分选、熔融过滤分选、低温破碎分选及其他新型的自动化分选等单一或集成化分选技术。 本项目废塑料的分选采用色选机，属于较先进的分选技术。 相符 破碎要求 废塑料的破碎方法可分为干法破碎和湿法破碎。使用干法破碎时，应配备相应的防尘、防噪声设备。使用湿法破碎时，应有配套的污水收集和处理设施。 本项目破碎工序为湿法破碎，配套设置有污水处理设施。 相符 清洗要求 1、宜采用节水的自动化清洗技术，宜采用无磷清洗剂或其他绿色清洗剂，不得使用有毒有害的清洗剂。 本项目清洗工序不使用清洗剂。 相符 2、应根据清洗废水中污染物的种类和浓度，配备相应的废水收集和处理设施，清洗废水处理后宜循环使用。 本项目产生的清洗废水经处理后循环使用，不外排。 相符 干燥要求 宜选择闭路循环式干燥设备。干燥环节应配备废气收集和处理设施，防止二次污染。 本项目干燥工序为甩干机甩干，甩干工序产生的废水经收集后回用于清洗，不产生二次污染。 相符 运行环境管理要求 一般性要求 1、废塑料的产生、收集、运输、贮存和再生利用企业，应按照GB/T19001、GB/T24001、GB/T45001等标准建立管理体系，设置专门的部门或者专（兼）职人员，负责废塑料收集和再生利用过程中的相关环境管理工作。 本项目营运期设置专门的人员负责相关环境管理工作。 相符 2、废塑料的产生和再生利用企业，应按照排污许可证规定严格控制污染物排放。 本项目营运期按要求控制污染物排放。 相符 3、废塑料的产生、收集、运输、贮存和再生利用企业，应对从业人员进行环境保护培训。 本项目营运期按要求对从业人员进行环境保护培训。 相符 根据分析，本项目的建设符合《废塑料污染控制技术规范》（HJ364-2022）的要求。 4、与《废塑料加工利用污染防治管理规定》（公告2012年 第55号）的相符性 本项目使用的原料不涉及进口废塑料，本次评价将《废塑料加工利用污染防治管理规定》（公告2012年 第55号）中涉及本项目的相关管理规定进行对比，分析其相符性，详见下表。 表1-5 本项目与公告2012年第55号的相符性分析 公告2012年第55号相关要求 本项目情况 相符性 第二条 在中华人民共和国境内废塑料加工利用活动必须遵守本规定要求。 本规定所称废塑料加工利用，是指将国内回收的废塑料（包括工业边角料、废弃塑料瓶、包装物及其他塑料制品、农膜等）及经批准从国外进口的各类废塑料等进行分类、清洗、拉丝、造粒的活动；以及将废塑料加工成塑料再生制品或成品的活动。 本项目主要为外购已分拣的废塑料瓶作为原料，通过破碎、清洗、甩干、色选等回收加工，外售给废塑料再生利用企业。 相符 第三条 废塑料加工利用必须符合国家相关产业政策规定及《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》，防止二次污染。 本项目符合《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》（HJ/T364-2007）的相关规定，各项污染物均得到合理的处置，不会产生二次污染。 相符 禁止在居民区加工利用废塑料。禁止利用废塑料生产厚度小于0.025mm的超薄塑料购物袋和厚度小于0.015mm超薄塑料袋。禁止利用废塑料生产食品用塑料袋。禁止无危险废物经营许可证从事废塑料类危险废物的回收利用活动，包括被危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物，废弃的一次性医疗用塑料制品（如输液器、血袋）等。 本项目选址位于夏邑县中峰乡朱营村，不涉及废塑料再生利用制品制造，不生产超薄塑料购物袋和超薄塑料袋；项目营运期不产生废气，对周边环境影响较小。项目所使用原料为外购已分拣的废塑料瓶，不属于废塑料类危险废物。 相符 无符合环保要求污水治理设施的，禁止从事废编织袋造粒、缸脚料淘洗、废塑料退镀（涂）、盐卤分拣等加工活动。 项目清洗废水经污水处理设施处理后循环使用，不外排；本项目不涉及废编织袋造粒、缸脚料淘洗、废塑料退镀（涂）、盐卤分拣等加工活动。 相符 第四条 废塑料加工利用单位应当以环境无害化方式处理废塑料加工利用过程产生的残余垃圾、滤网；禁止交不符合环保要求的单位或个人处置。 企业生产过程产生的固体废物均采取有效措施合理妥善处置，不产生二次污染。 相符 禁止露天焚烧废塑料及加工利用过程产生的残余垃圾、滤网。 企业生产过程产生的固体废物均采取有效措施合理妥善处置，禁止焚烧。 相符 根据分析，本项目的建设符合《废塑料加工利用污染防治管理规定》（公告2012年 第55号）的要求。 5、与《废塑料综合利用行业规范条件》（工业和信息化部公告2015年第81号）的相符性 本项目与《废塑料综合利用行业规范条件》（工业和信息化部公告2015年 第81号）的相符性分析见下表。 表1-6 本项目与《废塑料综合利用行业规范条件》的相符性分析 废塑料综合利用行业规范条件相关要求 本项目情况 相符性 一、企业的设立和布局 （一） 废塑料综合利用企业是指采用物理机械法对热塑性废塑料进行再生加工的企业，企业类型主要包括PET再生瓶片类企业、废塑料破碎清洗分选类企业以及塑料再生造粒类企业。 本单位属于废塑料破碎清洗分选类企业。 相符 （二） 废塑料综合利用企业所涉及的热塑性废塑料原料，不包括受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，以及氟塑料等特种工程塑料。 本项目承诺不回收加工受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，以及氟塑料等特种工程塑料。 相符 （三） 新建及改造、扩建废塑料加工企业应符合国家产业政策及所在地区土地利用总体规划、城乡建设规划、环境保护、污染防治规划。企业建设应有规范化设计要求，采用节能环保技术及生产装备。 本项目为新建项目，属于鼓励类项目，符合国家产业政策。项目用地为建设用地，用地符合城乡建设规划；项目配备设置有污水处理设施，符合环境保护、污染防治规划的要求。 相符 （四） 在国家法律、法规、规章和规划确定或县级及以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内，不得新建废塑料综合利用企业；已在上述区域投产运营的废塑料综合利用企业，要根据该区域规划要求，依法通过搬迁、转产等方式逐步退出。 本项目不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域。 相符 二、生产经营规模 （五） PET再生瓶片类企业：新建企业年废塑料处理能力不低于30000吨；已建企业年废塑料处理能力不低于20000吨。 本单位不属于PET再生瓶片类企业。 / （六） 废塑料破碎、清洗、分选类企业：新建企业年废塑料处理能力不低于30000吨；已建企业年废塑料处理能力不低于20000吨。 本项目为新建企业，废塑料破碎、清洗、分选处理能力为30000吨/年。 相符 （七） 塑料再生造粒类企业：新建企业年废塑料处理能力不低于5000吨；已建企业年废塑料处理能力不低于3000吨。 本单位不属于塑料再生造粒类企业。 相符 （八） 企业应具有与生产能力相匹配的厂区作业场地面积。 本项目占地面积1300m2，根据设计，可以满足生产线布置。 相符 三、资源综合利用及能耗 （九） 企业应对收集的废塑料进行充分利用，提高资源回收利用效率，不得倾倒、焚烧与填埋。 本项目回收的废旧塑料经破碎、清洗、甩干、（风选）、色选工序全部回用，资源回收利用效率较高，不进行倾倒、焚烧与填埋。 相符 （十） 塑料再生加工相关生产环节的综合电耗低于500千瓦时/吨废塑料。 本项目不属于塑料再生加工，本项目综合能耗为10千瓦时/吨废塑料。 相符 （十一） PET再生瓶片类企业与废塑料破碎、清洗、分选类企业的综合新水消耗低于1.5吨/吨废塑料。塑料再生造粒类企业的综合新水消耗低于0.2吨/吨废塑料。 本项目属于新建破碎、清洗、分选类企业，综合新水消耗0.022吨/吨废塑料。 相符 （十二） 其他生产单耗需满足国家相关标准。 本项目不涉及其他生产单耗要求； 不涉及 四、工艺与装备 （十三） 新建及改造、扩建废塑料综合利用企业应采用先进技术、工艺和装备，提高废塑料再生加工过程的自动化水平。 本单位为新建企业，破碎、甩干、分选等工序均采用先进装备，提高生产过程自动化水平。 相符 1 PET再生瓶片类企业。应实现自动进料、自动包装与加工过程的自动控制。其中，破碎工序应采用具有减振与降噪功能的密闭破碎设备；湿法破碎、脱标、清洗等工序应实现洗涤流程自动控制和清洗液循环利用，降低耗水量与耗药量；应使用低发泡、低残留、易处理的清洗药剂。 本单位不属于PET再生瓶片类企业。 / 2 废塑料破碎、清洗、分选类企业。应采用自动化处理设备和设施。其中，破碎工序应采用具有减振与降噪功能的密闭破碎设备；清洗工序应实现自动控制和清洗液循环利用，降低耗水量与耗药量；应使用低发泡、低残留、易处理的清洗药剂；分选工序鼓励采用自动化分选设备。 本项目破碎工段采用密闭设备，且采取相应的噪声治理措施；清洗工序废水经处理后循环使用，清洗过程中不使用清洗药剂。 相符 3 塑料再生造粒类企业。应具有与加工利用能力相适应的预处理设备和造粒设备。其中，造粒设备应具有强制排气系统，通过集气装置实现废气的集中处理；过滤装置的废弃过滤网应按照环境保护有关规定处理，禁止露天焚烧。 本单位不属于塑料再生造粒类企业。 / 4 鼓励废塑料综合利用企业研发和使用生产效率高、工艺技术先进、能耗物耗低的加工生产系统。 本项目营运期生产效率高、工艺技术先进，能耗、水耗均较低。 相符 五、环境保护 （十四） 废塑料综合利用企业应严格执行《中华人民共和国环境影响评价法》，按照环境保护主管部门的相关规定报批环境影响评价文件。按照环境保护“三同时”的要求建设配套的环境保护设施，编制环境风险应急预案，并依法申请项目竣工环境保护验收。 本项目正在进行环境影响评价，评价要求项目的建设应严格落实环境保护“三同时”的要求建设配套的环境保护设施，编制环境风险应急预案，并依法申请项目竣工环境保护验收。 相符 （十五） 企业加工存储场地应建有围墙，在园区内的企业可为单独厂房，地面全部硬化且无明显破损现象。 本项目加工存储场地建有围墙，地面全部硬化。 相符 （十六） 企业必须配备废塑料分类存放场所。原料、产品、本企业不能利用废塑料及不可利用废物贮存在具有防雨、防风、防渗等功能的厂房或加盖雨棚的专门贮存场地内，无露天堆放现象。企业厂区管网建设应达到“雨污分流”要求。 本项目原料储存区设置雨棚，产品均在密闭厂房内存放，生产车间具有防雨、防风、防渗等功能。厂区管网建设按照“雨污分流”要求实施。 相符 （十七） 企业对收集的废塑料中的金属、橡胶、纤维、渣土、油脂、添加物等夹杂物，应采取相应的处理措施。如企业不具备处理条件，应委托其他具有处理能力的企业处理，不得擅自丢弃、倾倒、焚烧与填埋。 本项目原材料主要为外购已分拣的废塑料瓶，不涉及夹杂物。 相符 （十八） 企业应具有与加工利用能力相适应的废水处理设施，中水回用率必须符合环评文件的有关要求。废水处理后需要外排的废水，必须经处理后达标排放。企业应采用高效节能环保的污泥处理工艺，或交由具有处理资格的废物处理机构，实现污泥无害化处理。除具有获批建设、验收合格的专业盐卤废水处理设施，禁止使用盐卤分选工艺。 本项目生活污水经化粪池处理暂存后定期清掏作为农肥使用，不外排；清洗废水经污水处理设施处理后循环使用，不外排；污泥定期收集、脱水后外售建材厂综合利用。 相符 （十九） 再生加工过程中产生废气、粉尘的加工车间应设置废气、粉尘收集处理设施，通过净化处理，达标后排放。 本项目生产过程中不产生废气。 相符 （二十） 对于加工过程中噪音污染大的设备，必须采取降噪和隔音措施，企业噪声应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》。 本项目高噪声设备采用基础减震、厂房隔声的降噪措施，确保厂界噪声达标排放。 相符 根据分析，本项目的建设符合《废塑料综合利用行业规范条件》（工业和信息化部公告2015年 第81号）相关规定。 6、与《关于联合开展电子废物、废轮胎、废塑料、废旧衣服、废家电拆解等再生利用行业清理整顿的通知》（环办土壤函〔2017〕1240号）的相符性 本项目与《关于联合开展电子废物、废轮胎、废塑料、废旧衣服、废家电拆解等再生利用行业清理整顿的通知》（环办土壤函〔2017〕1240号）的相符性分析见表1-7。 表1-7 本项目与环办土壤函〔2017〕1240号的相符性分析 项目 环办土壤函［2017］1240号文具体要求 本项目情况 相符性 依法取缔一批污染严重的非法再生利用企业 主要包括：与居民区混杂、严重影响居民正常生活环境的无证无照小作坊；无环保审批手续、未办理工商登记的非法企业；不符合国家产业政策的企业；污染治理设施运行不正常且无法稳定达标排放的企业；加工利用“洋垃圾”的企业（洋垃圾是指：危险废物、医疗废物、电子废物、废旧衣服、生活垃圾、废轮胎等禁止进口的固体废物和走私进口的固体废物）；无危险废物经营许可证从事含有毒有害物质的电子废物、废塑料（如沾染危险化学品、农药等废塑料包装物，以及输液器、针 头、血袋等一次性废弃医疗用塑料制品等）加工利用的企业。对上述企业的违法行为依法予以查处，并报请地方人民政府依法对违法企业予以关停。 本项目为新建项目，项目营运期产生的废气主要为污水处理设施恶臭，产生量很小，对周围环境影响较小；本项目属于鼓励类建设项目，符合国家产业政策；本项目污水处理设施恶臭经采取措施后能够达标排放；生产废水经处理后回用于生产，生活污水经化粪池处理暂存后定期清掏作为农肥使用，不外排；项目使用的原料主要为夏邑县及周边正规废品回收站回收的已分拣的废塑料瓶，不涉及“洋垃圾”、沾染危险化学品、农药等废塑料包装物，以及输液器、针头、血袋等一次性废弃医疗用塑料制品。 相符 重点整治加工利用集散地 本次清理整顿集散地是指：在一个工业园区或行政村内聚集5家（含）以上，或在一个乡（镇、街道）内聚集10家（含）以上的电子废物、废轮胎、废塑料、废旧衣服、废家电拆解再生利用作坊和企业。重点检查集散地规划环评的审批和落实情况、环保基础设施建设和运行情况。对行政村内或城乡结合部与居民区混杂的集散地要依法坚决予以取缔。对环保基础设施落后、污染严重、群众反响强烈的集散地，报请地方人民政府依法予以取缔。对集散地内的非法加工利用企业要坚决予以取缔。配合地方人民政府切实做好集散地综合整治、产业转型发展、人员 就业安置、维护社会稳定等各项工作。引导集散地绿色发展。 本项目位于夏邑县中峰乡朱营村，行政村内电子废物、废轮胎、废塑料、废旧衣服、废家电拆解再生利用企业（含本单位）不超过5家，乡镇内电子废物、废轮胎、废塑料、废旧衣服、废家电拆解再生利用企业（含本单位）不超过10家。 相符 规范引导一批再生利用企业健康发展 发挥“城市矿产”示范基地、再生资源示范工程、循环经济示范园区的引领作用和回收利用骨干企业的带动作用；完善再生资源回收利用基础设施，促进有关企业采用先进适用加工工艺，集聚发展，集中建设和运营污染治理设施；推动国内废物再生利用集散地园区化、规模化和清洁化发展；鼓励合法合规再生利用企业联合、重组，做大做强。 环评要求企业采用先进的生产工艺和先进的环保设施，起到引领作用和带动作用。 相符 根据分析可知，本项目的建设符合《关于联合开展电子废物、废轮胎、废塑料、废旧衣服、废家电拆解等再生利用行业清理整顿的通知》（环办土壤函〔2017〕1240号）的要求。 7、与《国家发展改革委 生态环境部关于印发“十四五”塑料污染治理行动方案的通知》（发改环资〔2021〕1298号）的相符性 本项目与《国家发展改革委 生态环境部关于印发“十四五”塑料污染治理行动方案的通知》（发改环资〔2021〕1298号）的相符性分析见表1-8。 表1-8 本项目与发改环资〔2021〕1298号的相符性分析 项目 发改环资〔2021〕1298号文具体要求 本项目情况 相符性 一、主要目标 到2025年，塑料污染治理机制运行更加有效，地方、部门和企业责任有效落实，塑料制品生产、流通、消费、回收利用、末端处置全链条治理成效更加显著，白色污染得到有效遏制。在源头减量方面，商品零售、电子商务、外卖、快递、住宿等重点领域不合理使用一次性塑料制品的现象大幅减少，电商快件基本实现不再二次包装，可循环快递包装应用规模达到1000万个。在回收处置方面，地级及以上城市因地制宜基本建立生活垃圾分类投放、收集、运输、处理系统，塑料废弃物收集转运效率大幅提高；全国城镇生活垃圾焚烧处理能力达到80万吨日左右，塑料垃圾直接填埋量大幅减少；农膜回收率达到85%，全国地膜残留量实现零增长。在垃圾清理方面，重点水域、重点旅游景区、农村地区的历史遗留露天塑料垃圾基本清零。塑料垃圾向自然环境泄漏现象得到有效控制。 本项目属于非金属废料和碎屑加工处理业，项目的实施可大大降低塑料垃圾向自然环境泄漏的现象。 相符 二、主要任务 （一）积极推动塑料塑料生产和使用源头减量 1、积极推行塑料制品绿色设计。以一次性塑料制品为重点，制定绿色设计相关标准，优化产品结构设计，减少产品材料设计复杂度，增强塑料制品易回收利用性。（工业和信息化部牵头负责）禁止生产厚度小于 0.025毫米的超薄塑料购物袋、厚度小于 0.01毫米的聚乙烯农用地膜、含塑料微珠日化产品等部分危害环境和人体健康的产品。（市场监管总局、国家药监局按职责分工负责）加强限制商品过度包装标准宣贯实施，加强对商品过度包装的执法监管。 本项目生产的产品为塑料碎片，不涉及塑料购物袋、农用地膜、含塑料微珠日化产品等的生产。 不涉及 2、持续推进一次性塑料制品使用减量。落实国家有关禁止、限制销售和使用部分塑料制品的规定。（商务部、文化和旅游部、市场监管总局、民航局、国家邮政局等部门按职责分工负责）制定《一次性塑料制品使用、报告管理办法》，建立健全一次性塑料制品使用、回收情况报告制度，督促指导商品零售、电子商务、餐饮、住宿等经营者落实主体责任。（商务部牵头负责）督促指导电子商务、外卖等平台企业和快递企业制定一次性塑料制品减量平台规则。（商务部、国家邮政局按职责分工负责）发布绿色包装产品推荐目录，推进产品与快递包装一体化，推广电商快件原装直发，大幅减少电商商品在寄递环节的二次包装。（国家邮政局、商务部按职责分工负责）开展可循环快递包装规模化应用试点。（国家发展改革委、国家邮政局按职责分工负责）在全国范围内推广标准化物流周转箱 循环共用。（交通运输部、商务部、国家邮政局等部门按职责分工负责）加快实施快递包装绿色产品认证制度。（市场监管总局牵头负责）发挥公共机构表率作用，带头减少使用一次性塑料制品。在机关所属接待、培训场所探索开展直饮净水机替代塑料瓶装水试点。（国管局牵头负责）加强宣传教育与科学普及，引导公众养成绿色消费习惯，减少一次性塑料制品消费，自觉履行生活垃圾分类投放义务。 本项目本身不涉及一次性塑料制品的使用，主要是对外购的废塑料瓶进行加工制成塑料碎片。 不涉及 3、科学稳妥推广塑料替代产品。充分考虑竹木制品、纸制品、可降解塑料制品等全生命周期资源环境影响，完善相关产品的质量和食品安全标准。（市场监管总局、卫生健康委、工业和信息化部、生态环境部按职责分工负责）开展不同类型可降解塑料降解机理及影响研究，科学评估其环境安全性和可控性。（科技部、生态环境部、工业和信息化部、农业农村部按职责分工负责）健全标准体系，出台生物降解塑料标准，规范应用领域，明确降解条件和处置方式。（市场监管总局牵头负责）加大可降解塑料关键核心技术攻关和成果转化，不断提升产品质量和性能，降低应用成本。（科技部、工业和信息化部按职责分工负责）推动生物降解塑料产业有序发展，引导产业合理布局，防止产能盲目扩张。（国家发展改革委、工业和信息化部按职责分工负责）加快对全生物降解农膜的科学研究和推广应用。（农业农村部牵头负责）加大可降解塑料检测能力建设，严格查处可 降解塑料虚标、伪标等行为，规范行业秩序。 本项目不涉及塑料替代产品的生产和使用。 不涉及 （二）加快推进塑料废弃物规范回收利用和处置 4、加强塑料废弃物规范回收和清运。结合生活垃圾分类，推进城市再生资源回收网点与生活垃圾分类网点融合，在大型社区、写字楼、商场、医院、学校、场馆等地，合理布局生活垃圾分类收集设施设备，提高塑料废弃物收集转运效率，提升塑料废弃物回收规范化水平。（住房和城乡建设部、商务部、国管局按职责分工负责）进一步加强公路、铁路、水运、民航等旅客运输领域塑料废弃物规范收集，推动交通运输工具收集、场站接收与城市公共转运处置体系的有效衔接。（交通运输部、住房和城乡建设部、国家铁路局、民航局按职责分工负责）鼓励电子商务平台（含外卖平台）、快递企业与环卫单位、回收企业等开展多方合作，加大快递包装、外卖餐盒等塑料废弃物规范回收力度。（商务部、住房和城乡建设部、国家邮政局按职责分工负责）支持供销合作社大力开展塑料废弃物规范回 收。 本项目使用的废塑料瓶是从废品收购单位回收的废塑料瓶，已经过分类收集；本项目不涉及快递包装、外卖餐盒的回收利用。 相符 5、建立完善农村塑料废弃物收运处置体系。完善农村生活垃圾分类收集、转运和处置体系，构建稳定运行的长效机制，加强日常监督，不断提高运行管理水平。根据当地实际，统筹县、乡镇、村三级设施建设和服务，合理选择收集、转运和处置模式。深入实施农膜回收行动，继续开展农膜回收示范县建设，推广标准地膜应用，推动机械化捡拾、专业化回收和资源化利用。开展农药包装物回收行动。支持和指导种养殖大户、农业生产服务组织、再生资源回收企业等相关责任主体积极开展灌溉器具、渔网渔具、秧盘等废旧农渔物资回收利用。 本项目不涉及农膜、农药包装物、灌溉器具、渔网渔具、秧盘等的回收利用。 不涉及 6、加大塑料废弃物再生利用。支持塑料废弃物再生利用项目建设，发布废塑料综合利用规范企业名单，引导相关项目向资源循环利用基地、工业资源综合利用基地等园区集聚，推动塑料废弃物再生利用产业规模化、规范化、清洁化发展。（国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部按职责分工负责）加强塑料废弃物再生利用企业的环境监管，加大对小散乱企业和违法违规行为的整治力度， 防止二次污染。（生态环境部负责）完善再生塑料有关标准，加快推广应用废塑料再生利用先进适用技术装备，鼓励塑料废弃物同级化、高附加值利用。 本项目属于塑料废弃物再生利用项目，项目建成后年加工30000吨废塑料，单位产生水耗、能耗均符合相关要求，符合塑料废弃物再生利用产业规模化、规范化、清洁化的要求；项目营运期产生的废气主要为污水处理设施恶臭，经处理后排放量很小，对周边环境影响较小，产生的废水主要包括生产废水和生活污水，生产废水经混凝沉淀处理后回用，生活污水经化粪池处理后用作农肥，不外排。 相符 7、提升塑料垃圾无害化处置水平。全面推进生活垃圾焚烧设施建设，支持各地尽快补齐生活垃圾焚烧处理能力短板，原则上地级及以上城市和具备焚烧处理能力或建设条件的县城，不再规划和新建原生垃圾填埋设施；支持人口稀疏、垃圾产生量少、不具备建设规模化垃圾焚烧设施的地区，通过跨区域共建共享方式建设焚烧处理设施，或经技术评估论证后，开展分散式、小型化焚烧处理设施试 点；大幅减少塑料垃圾直接填埋量。加强现有垃圾填埋场综合整治，提升运营管理水平，规范日常作业，禁止随意倾倒、堆存生活垃圾，防止历史填埋塑料垃圾向环境中泄漏。 本项目不涉及塑料垃圾的焚烧、填埋。 不涉及 （三）大力开展重点区域塑料垃圾清理整治 8、加强江河湖海塑料垃圾清理整治。发挥各级河湖长制平台作用，实施江河、湖泊、水库管理范围内塑料垃圾专项清理，建立常态化清理机制，力争重点水域露天塑料垃圾基本清零。（国家发展改革委、生态环境部、水利部按职责分工负责）制定长江经济带塑料污染治理实施方案。（国家发展改革委、生态环境部牵头负责）开展海洋塑料垃圾和微塑料监测调查。实施海湾、河口、岸滩等区域塑 料垃圾专项清理，推动沿海市县建立海洋塑料垃圾清理工作长效机制，保持重点滨海区域无明显塑料垃圾。（生态环境部牵头负责）增加海滩等活动场所垃圾收集设施投放，提高垃圾清运频次。 督促船舶严格按照有关法律法规收集、转移和处置包括塑料垃圾在内的船舶垃圾，督促航运企业落实主体责任，依法打击船舶垃圾违规排放的行为。（交通运输部牵头负责）确保船舶生活垃圾港口接收设施正常运行，推动港口接收设施与城市公共转运处置设施有效衔接，落实船舶生活垃圾接收、转运、处置各环节主体责任，完善船舶生活垃圾“船-港-城”全过程衔接和协作，严格执行长江经济带内河港口船舶生活垃圾免费接收政策。 本项目不涉及江河湖海塑料垃圾或船舶垃圾的清理整治。 不涉及 9、深化旅游景区塑料垃圾清理整治。建立健全旅游景区生活垃圾常态化管理机制，增加景区生活垃圾收集设施投放，推动旅游景区生活垃圾与城乡生活垃圾一体化收运处置，及时清扫收集景区塑料垃圾。倡导文明旅游，强化对游客的教育引导，对随意丢弃饮料瓶、包装袋、湿巾等行为进行劝导制止，实现A级及以上旅游景区露天塑料垃圾全部清零。将塑料污染治理有关要求纳入旅游景区质 量等级评定标准体系。 本项目不涉及旅游景区塑料垃圾清理整治。 不涉及 10、深入开展农村塑料垃圾清理整治。结合农村人居环境整治提升工作，将清理塑料垃圾纳入村庄清洁行动的工作内容，组织村民清洁村庄环境，对散落在村庄房前屋后、河塘沟渠、田间地头、巷道公路等地的露天塑料垃圾进行清理，推动村庄历史遗留的露天塑料垃圾基本清零。通过“门前三包”等制度明确村民责任，有条件的地方可以设立村庄清洁日、清洁指挥长、村庄保洁员公益岗位等，推动村庄清洁行动制度化、常态化、长效化。 本项目不涉及农村塑料垃圾清理整治。 不涉及 根据分析，本项目的建设符合《国家发展改革委 生态环境部关于印发“十四五”塑料污染治理行动方案的通知》（发改环资〔2021〕1298号）的要求。 8、与《商丘市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（商环委办[2022]3号）相符性 （1）《商丘市2022年大气污染防治攻坚战实施方案》 工作目标： 全市环境空气质量改善指标达到省下达我市的年度目标要求，即环境空气细颗粒物（PM2.5）年平均浓度控制在48微克/立方米以下，可吸入颗粒物（PM10）年平均浓度控制在78微克/立方米以下，5-9月臭氧（O3）日最大8小时平均浓度超标率控制在20.9%以下，环境空气质量优良天数比例不低于68.5%，重污染天数比例控制在2.0%以下。 主要任务： （一）调整优化产业结构，推动绿色低碳转型发展 1. 加快传统产业转型升级。2. 提升产业集群绿色化水平。 3. 推进绿色低碳产业发展。……落实“两高”项目会商联审机制，强化项目环评及“三同时”管理，重点行业企业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平…… （二）深入调整能源结构，推进能源低碳高效利用 4. 提升重点行业节能降碳水平。5. 加快煤电结构优化调整。6. 实施清洁能源替代。7. 扩大集中供热范围。8. 深入开展散煤治理行动。9. 加快优化能源供给结构。 （三）持续调整交通运输结构，打好柴油货车治理攻坚战 10. 加快铁路专用线建设。11. 提升清洁运输水平。12. 加快新能源汽车推广应用。13. 积极推进老旧汽车淘汰。 （四）优化调整用地结构，强化面源污染治理 14. 提升扬尘污染防治水平。15. 推进露天矿山综合整治。16. 开展农业等面源污染治理。17. 持续开展烟花爆竹禁燃禁放工作。18. 综合治理恶臭突出环境问题。 （五）推进工业企业四项工程，深化大气污染综合治理 19. 深化重点行业超低排放“改造工程”。20. 强化重点行业绩效分级“培育工程”。21. 实施工业企业治理成效“夯基工程”。22. 开展低效治理设施全面“提质工程”。 （六）强化挥发性有机物治理，打好臭氧污染防治攻坚战 23.加快推进VOCs含量原辅材料源头替代。24.开展简易低效VOCs治理设施升级改造。25.提升VOCs无组织排放治理水平。26.加大油品储运销全过程VOCs管控力度。27.强化VOCs日常监管。 （七）强化区域联防联控，打好重污染天气消除攻坚战 28.加强空气质量预警会商。29.全面推行差异化管控。30.实施重污染天气移动源应急管控。31.实施重点行业错峰生产。32. 建立重污染天气应对闭环管理机制。 （八）强化基础能力建设，持续推进大气环境治理体系和治理能力现代化 33.强化监督帮扶指导。34.提升大气环境监测质量管理。35.强化大气环境监控能力建设。36.严厉打击监测监控数据造假。 本项目营运期不产生废气，符合《商丘市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（商环委办[2022]3号）中大气污染防治攻坚战实施方案相关要求。 （2）《商丘市2022年水污染防治攻坚战实施方案》 工作目标： 完成国家下达的和我省确定的地表水环境质量年度目标任务。县级以上城市集中式饮用水水源地取水水质达标率达到100%（自然本底值高除外）。 主要任务： （一）持续打好城市黑臭水体治理攻坚战 1.深入推进城市建成区黑臭水体整治。2.持续提升城镇污水收集处理能力。3. 加快城镇污水处理厂污泥安全处置。 （二）巩固提升饮用水安全保障水平 4.持续推进饮用水水源地规范化建设。 （三）着力打好重点河流重点区域生态保护治理攻坚战及水生态修复治理。 5.强化重点河流污染综合治理。6. 推动重点河流重点区域农田退水设施改造。7. 开展主要支流支沟排查整治。8.开展入河排污口排查整治。9.持续开展 “清四乱”专项行动。10. 加快污染较重河流治理。11.加强水生态保护与修复。12.强化重要河流生态流量保障。13. 参与“美丽河湖”创建。 （四）统筹做好其他水生态环境保护工作 14.调整优化产业结构。15. 推动企业绿色发展。16. 推动城镇污水资源化利用。17. 加强水环境风险防控。18. 补齐医疗机构污水处理设施短板。19.强化水生态环境执法监管。20. 提升水生态环境监测监控能力。21. 深入开展交通运输业水污染防治。 本项目营运期产生的废水主要包括生产废水和生活污水，生产废水经处理后循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排，符合《商丘市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（商环委办[2022]3号）中水污染防治攻坚战实施方案相关要求。 （3）《商丘市2022年土壤污染防治攻坚战实施方案》 工作目标： 推动土壤资源永续利用，全市土壤和地下水环境质量总体保持稳定，土壤和地下水环境风险得到有效管控。土壤安全利用进一步巩固提升，受污染耕地安全利用率实现95%以上，重点建设用地安全利用有效保障。地下水国考区域点位和“双源”（地下水型饮用水水源、重点污染源）点位水质保持稳定。 主要任务： （一）强化土壤污染源头防控 1.推动涉重金属企业绿色化发展。2.全面提升固体废物监管能力。 （二）防范工业企业新增土壤污染 1.推动重点监管单位规范化监管。2.推动实施绿色化改造。 （三）依法实施农用地分类管理 1.深入落实耕地土壤污染预警制度。2.巩固安全利用成效。3. 全面落实严格管控。4.加强重点区域粮食监管。 （四）有效管控建设用地土壤污染风险 1.开展土壤污染状况调查评估。2.加强污染地块联动监管。3.强化部门信息共享。4.做好暂不开发利用污染地块管理。5.加强土壤污染风险管控和修复。 （五）强化土壤地下水污染协同防控 1.实施地下水质量目标管理。2.开展地下水质量状况调查。3. 加强重点污染源风险管控。4. 注重水土联防示范引导。 （六）全面提升环境监管能力 1.完善环境监测机制。2. 加强生态环境执法。3.强化科技支撑。 本项目不属于土壤污染风险行业企业，且项目厂区地面均进行硬化处理，项目营运期对土壤环境影响较小，符合《商丘市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（商环委办[2022]3号）中土壤污染防治攻坚战实施方案相关要求。 9、与夏邑县集中式饮用水水源保护区划相符性 9.1乡镇集中式饮用水水源保护区 根据《河南省乡镇级集中式饮用水水源保护区划》（豫政办〔2016〕23号），夏邑县乡镇级集中式饮用水水源保护区划定如下： （1）夏邑县歧河乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西20米、南15米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （2）夏邑县郭店乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、西20米、北10米的区域。 （3）夏邑县会亭镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：供水站厂区及外围东10米、北10米的区域。 （4）夏邑县罗庄乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：供水站厂区及外围西20米、南15米的区域。 （5）夏邑县马头镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：供水站及外围西10米、南15米的区域。 （6）夏邑县业庙乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西20米、南25米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （7）夏邑县桑堌乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、南25米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （8）夏邑县李集镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西10米、南10米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （9）夏邑县车站镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、北10米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米、西至010县道的区域。 （10）夏邑县杨集镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米、南20米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （11）夏邑县骆集乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西15米、北10米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （12）夏邑县刘店乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米、南20米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （13）夏邑县太平镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 （14）夏邑县孔庄乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西10米、南15米的区域。 （15）夏邑县北岭镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米、北20米的区域。 9.2夏邑县千吨万人饮用水源保护区 根据《夏邑县千吨万人饮用水水源保护区划分技术报告》，夏邑县具体区划结果详述如下： （1）夏邑县胡桥乡李王庄村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （2）夏邑县北镇乡（现更名为北岭镇）地下水井群2号水源井、3号水源井（已区划1眼，现新增2眼：2、3号水源井） 一级保护区范围：2号井、3号井取水井外围30米区域。 （3）夏邑县火店镇李店村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （4）夏邑县韩道口镇韩西村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井、2号井取水井外围30米区域。 （5）夏邑县孔庄乡地下水井2号水源井、3号水源井（已区划1眼，现新增2眼：2、3号水源井） 一级保护区范围：2号井、3号井取水井外围30米区域。 （6）夏邑县郭店镇冉庙村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （7）夏邑县会亭镇王厂村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 （8）夏邑县业庙乡地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （9）夏邑县马头镇地下水井群2号水源井、3号水源井（已区划1眼，现新增2眼：2号水源井、3号水源井） 一级保护区范围：2号井、3号井取水井外围30米区域。 （10）夏邑县太平镇地下水井群2号水源井、3号水源井、4号水源井（已区划1眼，现新增3眼：2、3、4号水源井） 一级保护区范围：2号井、3号井、4号井取水井外围30米区域。 （11）夏邑县何营乡杨井村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （12）夏邑县桑堌乡地下水井群3号水源井(已区划2眼，现新增1眼：3号水源井) 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （13）夏邑县济阳镇胡楼村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 （14）夏邑县罗庄镇罗东村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （15）夏邑县中峰乡冯楼村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 （16）夏邑县李集镇地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （17）夏邑县李集镇郭庄村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 （18）夏邑县车站红山庙村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （19）夏邑县车站镇地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （20）夏邑县杨集镇地下水井群3号水源井、4号水源井（已区划2眼，现新增2眼：3号、4号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米东至学校区域、4号井取水井外围30米区域。 （21）夏邑县王集乡孙庄村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （22）夏邑县骆集乡地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （23）夏邑县刘店乡地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （24）夏邑县曹集乡马庄村地下水井（1眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区。 （25）夏邑县歧河乡蔡河村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 根据现场勘察，距离本项目最近的集中式饮用水水源保护区为夏邑县中峰乡冯楼村地下水井群（2眼），位于本项目西南方向3km，因此，本项目不在饮用水水源保护区范围内，符合相关规划。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 本项目为夏邑县振丰再生资源回收加工厂年加工30000吨废塑料项目，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目行业类别属于C4220非金属废料和碎屑加工处理，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），与本项目相关的内容见表2-1。 表2-1 建设项目环境影响评价分类管理名录 环评类别 项目类别 报告书 报告表 登记表 本栏目环境 敏感区含义 三十九、废弃资源综合利用业42 85 金属废料和碎屑加工处理421；非金属废料和碎屑加工处理422（421和422均不含原料为危险废物的，均不含仅分拣、破碎的） / 废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废钢、废铁、金属和金属化合物矿灰及残渣、有色金属废料与碎屑、废塑料、废轮胎、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理（农业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的除外） / / 本项目生产工艺为：废塑料-破碎-清洗-甩干-（分选）-色选-打包-成品，应编制环境影响报告表。 1、项目建设内容 本项目占地面积1300m2，总建筑面积930m2，建设内容主要包括生产车间、仓库等。本项目具体建设内容见表2-2。 表2-2 本项目主要建设内容 工程类别 工程名称 工程内容 备注 主体工程 生产车间+成品库 2个、建筑面积600m2 / 辅助工程 原料存放区 建筑面积300m2 / 办公区 建筑面积30m2 / 公用工程 供水 自备井 / 供电 中峰乡变电所 / 排水 雨污分流 综合利用 环保工程 大气污染 防治措施 / / 水污染 防治措施 厂区设置混凝沉淀池、化粪池，生产废水经混凝沉淀池处理后循环使用，生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥 综合利用 噪声污染 防治措施 选用低噪声设备、基础减震、厂房隔音、距离衰减、加强设备维护 / 固废防治 措施 一般固废暂存间、垃圾收集箱 / 2、主要原辅材料 2.1主要原材料消耗 本项目的原料主要为夏邑县及周边废品回收、处置单位已分拣的废塑料瓶，塑料品种主要为PP（聚丙烯）、PE（聚乙烯）、PET（聚对苯二甲酸乙二醇酯）。掺杂的废物主要为泥沙等，依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）、《国家危险废物名录（2021年版）》（2021.1.1），夹杂物不属于危险废物和限制物品，符合《废塑料加工利用污染防治管理规定》（公告2012年第55号）中的要求，同时本项目废塑料原料的回收、包装、运输和贮存应符合《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》（HJ/T364-2007）的要求，对环境和人体健康不会造成危害。 项目原料来源严格按照国家规定采购，不使用含有卤族元素的塑料，不使用受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物，不使用废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，不使用氟塑料等特种工程塑料。产品不用于食品接触类的塑料制品，对原料干净度要求不高，不需化学清洗，只需简单使用水进行清洗。 项目营运期主要原辅材料以及能源消耗情况见表2-3。 表2-3 项目主要原辅材料以及能源消耗 名称 单位 用量 备注 废塑料瓶 t/a 30000 外购，主要包括矿泉水瓶、饮料瓶 PAC t/a 0.17 外购，废水处理设施絮凝剂 水 m3/a 750 自备井 电 kwh/a 30万 中峰乡变电所 2.2主要原材料理化性质 （1）PP 聚丙烯（PP）系白色蜡状材料，外观透明而轻。无毒、无味，密度为0.89-0.91g/cm3，易燃，熔点165℃，在155℃左右软化，使用温度范围为-30-140℃，在80℃以下能耐酸、碱、盐液及多种有机溶剂的腐蚀，能在高温和氧化作用下分解。具有良好的电性能和高频绝缘性，不受湿度影响，但低温时变脆、不耐磨、易老化。 （2）PE 聚乙烯（PE），无味、无臭、无毒、表面无光泽、乳白色蜡状颗粒，密度约0.920g/cm3，熔点130℃-145℃。不溶于水，微溶于烃类、甲苯等。能耐大多数酸碱的侵蚀，吸水性小，在低温时仍能保持柔软性，电绝缘性高。 （3）PET 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET），白色晶体或粉末，低毒，可燃。若与空气混合，在一定的限度内遇火即燃烧甚至发生爆炸。自燃点680℃，燃点384~421℃，升华热98.4kJ/mol，燃烧热3225.9kJ/mol，闪点>110℃，密度1.55g/cm3。溶于碱溶液，微溶于热乙醇，不溶于水、乙醚、冰醋酸、乙酸乙酯、二氯甲烷、甲苯、氯仿等大多数有机溶剂，可溶于DMF、DEF和DMSO等强极性有机溶剂。 （4）PAC 聚合氧化铝；聚合氯化铝；多氯化铝；简称PAC。无色或黄色树脂状固体，其溶液为无色或黄褐色透明液体。易溶于水及稀酒精，不溶于无水酒精及甘油。水溶性>1000g/L。不属于危险化学品。作为絮凝剂主要用于净化饮用水和给水的特殊水质处理，如除铁、氟、镉、放射性污染。除漂浮油等。亦可用于工业废水处理。此外还用于精密铸造、医药、造纸、制革。聚合铝能除菌、除臭、脱色、除氟、铝、铬、酚、除油、除浊、除重金属盐、除放射性污染物质，对净化各种水具有广泛的用途。 3、生产设备 本项目生产设备使用情况见表2-4。 表2-4 本项目主要生产设备 序号 设备名称 单位 数量 1 皮带输送机 台 2 2 破碎机 台 2 3 提升机 台 4 4 甩干机 台 2 5 风选机 台 1 6 色选机 台 1 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订版），本项目使用的设备均不属于淘汰类的设备。 4、产品方案 本项目营运期产品方案为年产3万吨塑料碎片。 5、劳动定员及工作制度 项目营运期劳动定员6人，职工均为附近村民，均不在厂区食宿。年工作日300天，每天工作8小时。 6、公用工程 （1）供水 本项目用水来自厂区自备井，能够满足生产、生活需求。项目营运期用水主要包括破碎工序用水、清洗工序用水和职工生活用水。 ①破碎、初次清洗工序用水 本项目破碎工序用水来自初次清洗水池，水通过泵打入破碎机。废塑料经破碎后连同废水一起排入初次清洗水池中进行清洗，如此循环使用。 本项目共设置2条塑料破碎生产线，每条生产线配备2个清洗水池，单个初次清洗水池容积为13.5m3（1.5m×1m×9m，注水量10m3），单个二次清洗水池容积为9m3（1.5m×1m×6m，注水量7m3），则本项目初次清洗水池用水量合计为20m3，二次清洗水池用水量合计为14m3。初次清洗水池中的废水每天排入废水处理设施进行处理，废水经混凝沉淀处理后全部回用，不外排，只需定期补充蒸发损耗量。清洗用水自然蒸发损耗量按10%计，塑料带走水分以3%计（塑料带走水分在甩干工序以废水形式排出），则本项目初次清洗废水产生量为17.4m3/d，则破碎、初次清洗工序补水量为2m3/d（600m3/a），塑料带走水分量为0.6m3/d（180m3/a）。由于项目二次清洗工序废水经处理后回用于破碎、初次清洗工序，回用水量为522m3/a，因此，破碎、初次清洗工序新鲜水补水量为78m3/a。 ②二次清洗工序用水 本项目共设置2条塑料破碎生产线，每条生产线配备2个清洗水池，单个初次清洗水池容积为13.5m3（1.5m×1m×9m，注水量10m3），单个二次清洗水池容积为9m3（1.5m×1m×6m，注水量7m3），则本项目二次清洗水池用水量合计为14m3。二次清洗水池中的水每周排入废水处理设施进行处理，废水经沉淀处理后全部回用于破碎、初次清洗工序用水，不外排。二次清洗工序用水使用新鲜水，每周更换一次，用水量为14m3/周（2m3/d、600m3/a）。 项目二次清洗用水自然蒸发损耗量按10%计，塑料带走水分以3%计（塑料带走水分在甩干工序以废水形式排出），则本项目二次清洗废水产生量为12.18m3/周（1.74m3/d），二次清洗工序新鲜水补充量为0.2m3/d（60m3/a），塑料带走水分量为0.06m3/d（18m3/a）。因此，二次清洗工序产生的废水经混凝沉淀处理后回用于破碎、初次清洗工序的水量为1.74m3/d、522m3/a。 ③生活用水 项目营运期劳动定员6人，职工均为附近村民，不在厂内食宿。根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019）表3.2.2公共建筑生活用水定额及小时变化系数，办公（坐班制、平均日）用水定额为25-40L/人•班，本次评价取平均日最高值，即职工办公生活用水量按40L/人•d计算，则本项目职工生活用水量为0.24m3/d（72m3/a）。 因此，本项目营运期用水量合计为732m3/a。 （2）排水 本项目营运期产生的废水主要包括破碎、初次清洗工序废水、甩干工序废水和职工生活污水。 ①破碎、初次清洗工序废水 根据分析，本项目破碎、初次清洗废水产生量为17.4m3/d。 ②二次清洗工序废水 根据分析，本项目二次清洗工序废水产生量为12.18m3/周（1.74m3/d）。经计算，本项目破碎、初次清洗工序、二次清洗工序废水的产生量合计为19.14m3/d。评价要求项目厂区建设日处理能力为25m3的废水处理设施（混凝沉淀池），破碎、清洗工序废水经混凝沉淀处理后回用于清洗工序，不外排。 ③甩干工序废水 本项目清洗工序用水中3%的水分被废塑料带走，在甩干工序以废水的形式排出。本项目初次清洗用水量为20m3/d，二次清洗用水量为14m3/周（折合为2m3/d），则被塑料带走的水量为0.66m3/d，即甩干工序废水的产生量为0.66m3/d。甩干工序废水经收集后回用于清洗工序，不外排。 ④生活污水 本项目生活污水的产生量按用水量的80%计，为0.192m3/d、57.6m3/a。本次评价要求项目厂区建设10m3的化粪池，生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排。 本项目水平衡图如图2-1所示。 图2-1 本项目水平衡图（m3/d） 7、厂区选址及平面布置 7.1项目位置及周边环境情况 本项目选址位于夏邑县中峰乡朱营村，选址区域西侧、北侧均为居民，南侧为居民在建房，东侧为农田。 项目选址区域四周现场照片见附图5。 7.2厂区平面布置 本项目入口位于厂区西侧，入口处厂区路北侧为办公区，厂区路南侧为原料储存区（带顶棚），厂区东侧、南侧均为生产车间。 夏邑县常年主导风向为东南风，本项目营运期不产生废气，对职工办公、生活影响较小。本项目整体布局合理、美观，其平面布置见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、生产工艺流程 1、施工期 本项目厂区建筑物均利用现有建筑物，本项目工艺流程及产排污环节只分析营运期，不考虑施工期。 2、营运期 2.1生产工艺流程 本项目废塑料加工工艺流程如图2-2所示。 图2-2 本项目废塑料加工工艺流程及产污环节示意图 生产工艺流程简述： （1）上料、破碎、清洗 本项目使用的废塑料均为外购，主要包括废矿泉水瓶、废饮料瓶，人工将废塑料瓶上料至皮带输送机，通过皮带输送机将废塑料瓶输送至破碎机。本项目破碎工序为湿法破碎，塑料碎片与破碎工序废水一起排入初次清洗水池进行清洗，破碎工序用水由初次清洗水池泵送至破碎机，如此循环使用。初次清洗工序废水每天外排至废水处理设施处理后循环使用，不外排。 经初次清洗后的废塑料输送至二次清洗水池进行二次清洗，二次清洗工序废水每周外排一次至废水处理设施后循环使用，不外排。 （2）甩干 经清洗后塑料碎片进入甩干机进行甩干，甩干工序产生的废水经收集后回用于清洗工序，不外排。 （3）风选 本项目风选工序根据产品需求进行，有的需要进行风选，有的不需要风选。风选工序是利用风力分离的方法分离塑料瓶标签，物料通过抽料机或吹风机进入分选顶部的旋风分离筒内，经过旋风分离筒将多的空气排除，然后物料由于重心会垂直向下掉落，掉落的物料通过分离机的“W”型管道散开，此时轻的标签纸会被吸风机将其吸走，吸走的标签纸杂质会被收集在布袋内。 （4）色选 色选是根据物料光学特性的差异，利用光电探测技术将颗粒物料中的异色颗粒自动分拣出来，从而达到不同颜色塑料碎片分离的目的。 （5）打包 经色选分离的塑料碎片打包后即为成品。 2.2职工生活 本项目职工均为附近村民，不在厂内食宿。职工办公生活产污环节见图2-3。 图2-3 职工办公生活产污环节示意图 二、产排污环节 本项目营运期产排污环节见表2-5。 表2-5 本项目产排污环节一览表 项目 产污环节 污染因子 废气 污水处理设施 NH3、H2S 废水 破碎、清洗、甩干工序 COD、NH3-N、SS 职工生活污水 COD、NH3-N、SS 固废 清洗工序 底泥 废水处理设施 污泥 职工生活 生活垃圾 噪声 设备运转噪声 等效连续A声级 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，不存在原有污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 本次评价选用2021年作为评价基准年，其中获取连续1年中不少于324个日均值数据，每月不低于27个有效数据（其中2月不低于25个），数据有效性满足GB3095-2012和HJ663中关于数据统计的有效性规定，经统计分析环境质量调查数据统计结果如下： 表3-1 环境空气质量现状监测统计表 单位：μg/m3（CO单位mg/m3） 监测 区域 监测因子 监测值 标准值 超标倍数 是否达标 夏 邑 县 PM2.5 年均值 45 年均：35 0.29 超标 24h平均第95百分位数 123 24h平均：75 0.64 超标 PM10 年均值 82 年均：70 0.17 超标 24h平均第95百分位数 172 24h平均：150 0.17 超标 SO2 年均值 7 年均：60 0 达标 24h平均第98百分位数 16 24h平均：150 0 达标 NO2 年均值 21 年均：40 0 达标 24h平均第98百分位数 54 24h平均：80 0 达标 CO 24h平均第95百分位数 1.0 24h平均：4 0 达标 O3 8h平均第90百分位数 158 8h平均：160 0.09 达标 通过以上检测结果分析可知，评价区域内大气环境中SO2、NO2、CO、O3均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM2.5、PM10不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。因此，项目所在区域为不达标行政区。 针对环境空气质量不达标的现状，商丘市政府制订了《商丘市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（商环委办〔2022〕3号），从“加快调整优化产业结构，推动产业绿色转型升级；深入调整能源结构，推进能源低碳高效利用；持续调整交通运输结构，构建绿色交通体系；优化调整用地和农业投入结构，强化面源污染管控；全面推行重点行业绩效分级，深化工业企业大气污染综合治理；强化臭氧协同控制，持续深化挥发性有机物污染治理；强化重污染天气应急管控，大力推动多污染协同减排；强化基础能力建设，持续推进大气环境治理体系和治理能力现代化”等方面进行管控。通过管控，2022年全市细颗粒物（PM2.5）年平均浓度控制在48微克/立方米以下，可吸入颗粒物（PM10）年平均浓度控制在78微克/立方米以下，环境空气质量优良天数比例不低于68.5%。 2、地表水环境 本项目选址区域最近的地表水体为项目厂区西南侧650m处的东沙河，本次评价引用2021年12月商丘市政府地表水责任目标断面例行监测结果，监测结果统计见表3-2。 表3-2 地表水环境质量监测结果 单位：mg/L 项目 高锰酸盐指数 NH3-N 总磷 东沙河（中峰乡北断面） 6.5 0.118 0.09 Ⅴ类标准值 15 2.0 0.4 由监测数据可知，项目区域地表水水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求，区域地表水环境质量较好。 3、声环境 本项目选址区域周边50m范围内的声环境保护目标主要包括西侧相邻的朱营村、东北侧50m处的葛楼村，为了充分了解环境保护目标处的声环境质量现状，本次评价委托河南中碳应用监测技术有限公司对朱营村、葛楼村的声环境质量现状进行监测，监测结果见表3-3。 表3-3 声环境质量监测结果 单位：dB（A） 监测点位 2023.3.31 标准值dB(A) 昼 夜 昼 夜 朱营村 53 42 60 50 葛楼村 51 40 60 50 监测结果显示，朱营村、葛楼村处的声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，区域声环境质量较好。 4、生态环境 本项目占地范围内目前为现有建筑物，用地范围内无生态环境保护目标，且本项目不会造成不良生态影响。因此，本次评价不进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射影响。 6、地下水、土壤 本项目厂区地面均进行硬化或防渗处理，项目营运期不存在土壤、地下水污染途径，本次评价不开展地下水、土壤环境质量现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目大气环境保护目标情况见表3-4。 表3-4 本项目大气环境保护目标 环境保护目标 方位 距离 功能 保护级别 朱营村 W 邻 居住 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其2018年修改单 王庄 SW 190 居住 刘洪楼 S 55 居住 葛楼村 NE 50 居住 备注：表中距离为本项目距离周边居民的最近距离。 2、声环境 本项目声环境保护目标情况见表3-5。 表3-5 本项目声环境保护目标 环境保护目标 方位 距离 功能 保护级别 朱营村 W 邻 居住 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 葛楼村 NE 50 居住 3、地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、施工期 本项目厂区建筑物均利用现有建筑物，因此，项目污染物排放标准不考虑施工期。 2、营运期 ①《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值 表3-6 恶臭污染物厂界标准值 单位：mg/m3 控制项目 NH3 H2S 标准限值（二级、新扩改建） 1.5 0.06 ②《城市污水再生利用 工业用水水质标准》（GB/T19923-2005）表1再生水用作工业用水水源的水质标准 表3-7 再生水用作工业用水水源的水质标准 单位：mg/m3 控制项目 洗涤用水 pH值 6.5-9.0 悬浮物（mg/L） ≤30 浊度（NTU） / COD（mg/L） / ③《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 表3-8 工业企业厂界环境噪声排放标准值 单位：dB（A） 指标名称 昼间 夜间 2类标准限值 60 50 ④《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）； |
| 总量 控制 指标 | 本项目营运期无废气产生。 本项目营运期产生的生产废水经处理后循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排。因此，本项目不需要设置废水总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目厂区建筑物均利用现有建筑物（原厂区厂房为企业法人的厂房，不是租赁的厂房，无相关租赁协议），不涉及施工期建设，因此，本次评价不考虑施工期环境保护措施。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、环境影响分析 1、废气 1.1废气产生情况 本项目破碎工序为湿法破碎，无破碎废气产生，项目营运期产生的废气主要为污水处理设施恶臭，主要污染因子为NH3、H2S。污水处理设施恶臭气体的来源主要分为两类：一是污水中直接挥发出来的；二是污水处理设施构筑物中，由于生物反应过程中，微生物的不完全氧化产生的恶臭。由于本项目污水处理工艺为絮凝沉淀，不涉及生化处理，项目污水处理设施恶臭气体产生量较小，本次评价不做定量计算。 1.2废气治理设施及达标排放情况 为了减少恶臭气体对周围环境的影响，建议企业采取如下措施： ①加强恶臭污染源管理 定期检查污水处理设施运行情况，污水处理污泥污泥要控制其厌氧发酵，污泥干化后要及时清运，减少污泥堆存。 ②加强绿化 绿化工程对改善恶臭起着重要作用。厂区广种花草树木，尤其是污水处理站周围尽量覆盖所有裸露地面，可大大降低恶臭气体对周围环境的影响。 ③喷洒除臭剂 污水处理设施周边通过喷洒除臭剂可有效降低恶臭气体影响，除臭剂是通过高效吸附、吸附降解能转化或降解恶臭物质的特殊微生物，将恶臭气体净化成无臭气体，不会造成二次污染。 采取上述措施后，项目营运期污水处理设施恶臭对周边环境影响较小。 2、废水 2.1废水排放情况 本项目营运期产生的废水主要包括破碎、初次清洗工序废水、二次清洗工序废水、甩干工序废水和职工生活污水，破碎、初次清洗工序废水、二次清洗工序废水、甩干工序废水经收集后均回用于破碎、初次清洗工序。根据分析，本项目破碎、初次清洗工序废水的产生量为17.4m3/d，二次清洗工序废水的产生量为1.74m3/d，生活污水的产生量为57.6m3/a。 参照《淮安百顺再生资源回收利用有限公司年粉碎废塑料3000吨项目竣工环境保护验收监测报告表》中的监测数据（淮安百顺再生资源回收利用有限公司生产工艺为：废旧塑料—分拣—破碎—清洗—脱水—成品），生产废水中各污染物的产生浓度为：pH8.46、COD747mg/L、SS297mg/L。根据查阅相关资料，生活污水中各污染物的产生浓度分别为：COD300mg/L、BOD5150mg/L、SS200mg/L、NH3-N25mg/L。 本次评价要求项目厂区建设日处理能力为25m3的混凝沉淀池，10m3的化粪池，破碎、清洗工序废水经沉淀处理后回用于破碎、初次清洗工序（混凝沉淀池加絮凝剂），生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排。 （1）生产废水 本项目破碎、清洗工序废水中加入混凝剂为聚合氯化铝（PAC），加入量一般为20mg/L-50mg/L，能够取得较好的水处理效果，出水浊度最好可以接近零浊水，SS去除可以达到95%以上。本项目营运期生产废水经处理后废水中各污染物的浓度见下表。 表4-1 项目生产废水经处理各污染物浓度情况 污染物种类 产生浓度 出水浓度 GB/T19923-2005表1洗涤用水水质标准 pH（无量纲） 8.46 8.46 6.5-9.0 COD（mg/L） 747 747 / SS（mg/L） 297 14.85 30 由上表可知，本项目生产废水经废水处理设施处理后，其水质满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1再生水用作工业用水水源的水质标准（洗涤用水），可以回用于破碎、初次清洗工序。本项目生产废水中各污染物的产排情况见表4-2。 表4-2 项目生产废水中各污染物的产排情况 名 称 COD SS pH（无量纲） 污染物产生浓度（mg/L） 747 297 8.46 污染物产生量（t/a） 4.289 1.705 / 污染物排放浓度（mg/L） 0 0 / 污染物排放量(t/a) 0 0 / 采取上述措施后，本项目营运期产生的生产废水对周边地表水环境影响较小。 （2）生活污水 本项目产生的生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排。化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物。生活污水中含有大量粪便、纸屑、病原虫，悬浮物固体浓度为100~350mg/L，有机物浓度BOD5在100~400mg/L之间，其中悬浮性的有机物浓度BOD5为50~200mg/L。生活污水进入化粪池经过12~24h的沉淀，可去除50%~60%的悬浮物。沉淀下来的污泥经过3个月以上的厌氧消化，使污泥中的有机物分解成稳定的无机物，易腐败的生污泥转化为稳定的熟污泥，改变了污泥的结构，降低了污泥的含水率，污泥可清掏外运作肥料。根据现场勘查，项目周边存在大面积的农田，因此，本项目采用化粪池处理生活污水，并定期清掏用于周边农田施肥是可行的。 本项目生活污水中各污染物的产排情况见表4-3。 表4-3 项目生活中各污染物的产排情况 名 称 COD BOD5 NH3-N SS 污染物产生浓度（mg/L） 300 150 25 200 污染物产生量（t/a） 0.0173 0.0086 0.0014 0.0115 污染物排放浓度（mg/L） 0 0 0 0 污染物排放量(t/a) 0 0 0 0 采取上述措施后，本项目营运期产生的生活污水对周边地表水环境影响较小。 本项目废水污染物排放及治理措施情况见表4-4。 表4-4 废水污染物排放及治理措施一览表 产排污环节 破碎、清洗工序废水 职工生活办公 类别 生产废水 生活污水 污染物种类 pH COD SS COD NH3-N SS 污染物 产生情况 产生量（t/a） 5742 288 产生浓度（mg/L） 8.46 747 297 280 30 180 治理设施 治理措施 混凝沉淀池 化粪池 处理能力 25t/d / / / 治理工艺 混凝沉淀 厌氧处理 治理效率（%） / / 95 10 5 60 是否为可行技术 是 是 污染物 排放情况 废水排放量（t/a） 0 0 污染物排放量（t/a） 0 0 0 0 0 0 污染物排放浓度（mg/L） 0 0 0 0 0 0 排放方式 不外排 不外排 排放去向 / / 排放规律 / / 排放口 基本情况 编号 / / 名称 / / 类型 / / 地理坐标 经度 / / 纬度 / / 排放标准 浓度限值（mg/L） COD / / SS / / NH3-N / / 2.2废水处理措施可行性分析 （1）废水处理措施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）附录A表A.2废弃资源加工工业排污单位废水污染防治可行技术参考表，废塑料加工产生的综合废水的可行技术为：预处理：沉淀、气浮、混凝、调节；生化处理：活性污泥法、序批式活性污泥法（SBR）、缺氧/好氧法（A/O）、厌氧/缺氧/好氧法（A2/O）、膜生物法（MBR）、曝气生物滤池（BAF）、生物接触氧化法、周期循环活性污泥法（CASS），可选取上述工艺的改进工艺。根据分析，本项目产生的生产废水可生化性较差，本项目不再设置生化处理，采用混凝沉淀处理后回用于生产，属于HJ1034-2019中推荐的可行技术。此外，本项目废水处理设施处理能力为25m3/d，综合废水产生量为19.2m3/d，废水处理设施处理能力能够满足废水处理的需求。因此，本项目废水处理设施采用“混凝沉淀”处理是可行的。 （2）生产废水循环利用、不外排的可行性分析 本项目营运期产生的废水主要包括破碎、清洗工序废水、甩干工序废水，经混凝沉淀处理后回用于生产，经处理后废水水质能够满足《城市污水再生利用 工业用水水质标准》（GB/T19923-2005）表1再生水用作工业用水水源的水质标准（洗涤用水）的要求。因此，本项目生产废水经处理后回用于生产是可行的。 3、噪声 3.1噪声源强 本项目营运期噪声主要来源于破碎机、提升机、甩干机、风选机、色选机等设备运转噪声，噪声源强为55-80dB(A)。经采取选用低噪声设备、墙壁隔音、距离衰减、加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运行产生的高噪声现象，厂房外1m处噪声可降低20dB（A）以上。本项目年工作日300天，每天生产8小时。项目主要噪声源强见表4-5。 表4-5 项目主要设备噪声源强 序号 发声 设备 声源种类 空间位置 台数 （台） 声压值（dB(A)） 发声持续时间 1 破碎机 固定源 室内 2 70-80 8h/d 2 提升机 4 55-60 3 甩干机 2 60-70 4 风选机 1 70-75 5 色选机 1 70-75 备注：本项目所有生产设备均位于生产车间内，无室外声源。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 序号 建筑物名称 声源名称 声源源强 声源控制措施 空间相对位置/m 距室内边界距离/m 室内边界声级/dB(A) 运行时段 建筑物插入损失 / dB(A) 建筑物外噪声声压级/dB(A) 声功率级/dB(A) X Y Z 东 南 西 北 东 南 西 北 东 南 西 北 东 南 西 北 建筑物外距离 1 生产车间1 破碎机1 80 选用低噪声设备、墙壁隔音、距离衰减、加强设备维护 -16.2 -9.9 1.2 0.5 4.8 1.1 7.0 76.8 72.0 73.5 72.0 昼间 41.0 41.0 41.0 41.0 35.8 31.0 32.5 31.0 1 2 生产车间2 破碎机2 80 5.9 -11.6 1.2 4.7 2.2 3.7 16.8 73.7 73.9 73.7 73.6 昼间 41.0 41.0 41.0 41.0 32.7 32.9 32.7 32.6 1 3 生产车间1 提升机1、2,2台（按点声源组预测） 60（等效后：63.0) -11.2 -5.4 1.2 4.9 10.5 4.7 1.2 55.0 55.0 55.1 56.3 昼间 41.0 41.0 41.0 41.0 14.0 14.0 14.1 15.3 1 4 生产车间2 提升机3、4,2台（按点声源组预测） 63.0（等效后：66.0) 10.9 3.5 1.2 4.3 18.0 4.0 0.9 59.7 59.6 59.7 61.2 昼间 41.0 41.0 41.0 41.0 18.7 18.6 18.7 20.2 1 5 生产车间1 甩干机1 70 -6.1 -7.2 1.2 4.2 10.2 10.1 1.3 62.1 62.0 62.0 63.1 昼间 41.0 41.0 41.0 41.0 21.1 21.0 21.0 22.1 1 6 生产车间2 甩干机2 70 9.9 -0.6 1.2 4.1 13.8 4.3 5.1 63.7 63.6 63.7 63.7 昼间 41.0 41.0 41.0 41.0 22.7 22.6 22.7 22.7 1 7 生产车间1 风选机 75 -2.7 -8.9 1.2 3.2 9.5 13.8 1.9 67.2 67.0 67.0 67.5 昼间 41.0 41.0 41.0 41.0 26.2 26.0 26.0 26.5 1 8 生产车间1 色选机 75 0.7 -9.5 1.2 1.4 9.9 17.3 1.4 68.0 67.0 67.0 68.0 昼间 41.0 41.0 41.0 41.0 27.0 26.0 26.0 27.0 1 表4-6 项目主要设备噪声源调查清单（室内声源） 备注：表中坐标以厂界中心（115.927818，34.177684）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 3.2预测模型 本评价选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录B典型行业噪声预测模型进行预测，具体预测模式如下： （1）室内声源等效室外声源声功率级声功率级法 Lp2=Lp1－（TL+6） 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—墙壁（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 （2）按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。本评价仅考虑几何发散引起的衰减。 无指向性点声源几何发散衰减基本公式： Lp(r)=Lp(r0)－20lg(r/r0) 式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB； Lp(r0)—参考位置r0处的声压级，dB； r —预测点距声源的距离； r0 —参考位置距声源的距离。 （3）工业企业噪声计算 声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； ti—在T时间内i声源的工作时间，s； M—等效室外声源个数； tj—在T时间内j声源的工作时间，s； （4）预测值计算 噪声预测值（Leq）计算公式为： 式中：Leq—预测点的噪声预测值，dB； Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb—预测点的背景噪声值，dB。 3.3预测方法 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），建设项目评价范围内声环境保护目标和建设项目厂界（场界、边界）应作为预测点和评价点。预测建设项目在运营期所有声环境保护目标处的噪声贡献值和预测值，评价其超标和达标情况；预测和评价建设项目在运营期厂界（场界、边界）噪声贡献值，评价其超标和达标情况。 3.4预测结果 本项目选址区域周边50m范围内的声环境保护目标主要包括朱营村、葛楼村，因此，本项目噪声环境影响预测预测厂界噪声贡献值，声环境保护目标处的噪声贡献值和预测值，预测结果见表4-7、表4-8。 表4-7 厂址厂界噪声影响预测结果 单位：dB(A) 预测方位 最大值点空间相对位置/m 时段 贡献值（dB(A)） 标准限值（dB(A)） 达标情况 X Y Z 东侧 15.6 -12.1 1.2 昼间 50 60 达标 南侧 -2.6 -20.6 1.2 昼间 52.7 60 达标 西侧 -19.8 -3.2 1.2 昼间 51.8 60 达标 北侧 -13.9 16.9 1.2 昼间 44.7 60 达标 表4-8 环境保护目标处噪声影响预测结果 单位：dB(A) 序号 声环境保护目标名称 噪声背景值/dB(A) 噪声现状值/dB(A) 噪声标准/dB(A) 噪声贡献值/dB(A) 噪声预测值/dB(A) 较现状增量/dB(A) 超标和达标情况 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 1 葛楼村 51 40 51 40 60 50 10.3 / 51.0 / 0.0 / 达标 / 2 朱营村 53 42 53 42 60 50 35.4 / 53.1 / 0.1 / 达标 / 通过采取选用低噪声设备、基础减震、厂房隔音、距离衰减、加强设备维护等综合降噪措施后，本项目厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求；项目选址区域周边声环境保护目标处（朱营村、葛楼村）的噪声预测值、贡献值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，项目生产过程中生产设备运转噪声对周围环境影响较小。 4、固废 本项目营运期产生的固废主要包括清洗工序底泥、废水处理设施污泥和生活垃圾。 4.1一般固废 （1）清洗工序底泥 本项目清洗水池清洗工序会有底泥产生，底泥的产生量按废塑料用量的0.1‰计，为3t/a，属于一般固废，经收集后外售用于生产建材。 （2）污水处理设施污泥 本项目污水处理设施运转过程中会有污泥产生，生产废水中SS的产生浓度为297mg/L，经沉淀处理后废水中SS的浓度为14.85mg/L，经计算，污水处理设施污泥的产生量（干重）为1.62t/a，污泥含水率按60%计，则污水处理设施污泥的产生量为4.05t/a，经自然干化后外售用于生产建材。 4.3生活垃圾 本项目劳动定员6人，年工作日300天，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，则生活垃圾产生量为0.9t/a，经收集后交环卫部门统一收集处理。 采取上述措施后，本项目营运期产生的固体废物能够得到妥善处置，对周围环境影响较小。 4.3环境管理要求 （1）一般固废 设置一般固废暂存场所，入库固废应分类存放，加强管理，严禁混存；按照GB15562.2的要求设置环境保护图形标志；一般固废暂存间内的地面应按照一般防渗要求采取防渗（等效黏土Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s），做好防风、防雨、防晒、防流失等措施，防止对环境产生二次污染；加强入库固废的管理，建立固废管理台账，详细记录贮存的一般工业固废种类、数量、去向，长期保存，以便查阅。一般固废的暂存、处置应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求。 （2）生活垃圾 设置生活垃圾收集箱，生活垃圾按指定地点堆放，并每日由环卫部门清理运走，对垃圾堆放点进行定期的清洁消毒，杀灭害虫，以免散发恶臭，滋生蚊蝇，影响工厂周围环境。 5、地下水、土壤 5.1污染源、污染类型 本项目属于新建项目，通过对项目工程分析可知，本项目土壤环境影响类型为污染影响型。 项目土壤、地下水污染源主要包括清洗工序、污水处理设施等废水泄露或下渗造成土壤或地下水污染。 5.2污染途径 本项目营运期对土壤的污染途径主要包括垂直入渗、地面漫流，泄露污染物穿过土壤层可能造成地下水污染。污染物的垂直入渗、地面漫流主要通过失效的防渗层，泄露进入土壤环境，导致土壤环境的改变，废水中的污染物可在土壤中进行累积，导致土壤理化性质改变、肥力下降，并有可能通过作物进入食物链，影响人群健康。 5.3污染防控措施 （1）源头控制措施 从清洗工序、废水处理设施等废水收集、处理过程控制废水的泄露（跑、冒、滴、漏），同时对可能泄露到的地面区域采取防渗措施，阻止其进入土壤中，造成土壤污染。 （2）过程控制措施 从地面漫流、垂直入渗三个途径分别进行控制。 地面漫流污染途径治理措施：本项目清洗工序清洗水池容积、废水处理设施处理能力均大于实际生产过程中用水量或废水处理量，正常情况下不会发生溢流，能够有效防止废水发生地面漫流对土壤、地下水造成污染。 垂直入渗污染途径治理措施：项目按重点污染防治区、简单防渗区区分别采取不同等级的防渗措施，在地表铺设防渗层，按照污染防治分区采取不同的设计方案。在清洗工序、废水处理设施等重点防渗区选用人工防渗材料，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤10-7cm/s；简单防渗只需进行地面硬化处理。企业在管理方面严加管理，并采取相应的防渗措施可有效防治生产过程中因废水泄露造成对区域土壤、地下水环境的污染。 采取上述措施后，本项目对土壤、地下水环境的影响较小。 6、生态 本项目用地范围内无生态环境保护目标，故不进行生态影响分析。 7、环境风险 本项目生产过程中不涉及有毒有害、易燃易爆危险物质，本次评价不再进行环境风险分析。 8、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射影响。 9、环保投资 本项目总投资100万元，其中环保投资3.55万元，主要用于废气、废水治理、噪声防治、固废治理、风险防范等，环保投资占项目总投资的3.55%，项目的环保投资情况及环保设施验收内容见表4-9。 表4-9 本项目环保投资、环保设施“三同时”验收内容情况一览表 项目 治理内容 处理方法 数量 单位 价格 （万元） 废水治理 生产废水 厂区建设日处理能力为25m3的混凝沉淀池，清洗废水经沉淀处理后回用于生产 1 套 2 生活污水 厂区建设10m3的化粪池，生活污水经处理后用于周边农田施肥 1 套 0.5 噪声治理 生产设备运转噪声 选用低噪声设备、基础减震、厂房隔音、距离衰减、加强设备维护 / / 1 固废治理 清洗工序底泥 经收集后外售用于生产建材 / / / 污水处理设施污泥 经收集后外售用于生产建材 / / / 生活垃圾 垃圾收集箱，经收集后交环卫部门统一收集处理 / / 0.05 合计 / / / / 3.55 二、监测计划 1、环境监测目的 环境监测的目的是为了准确、及时、全面地反映环境质量现状及发展趋势，为环境管理、污染源控制、环境规划等提供科学依据，由此可见，环境监测是环境管理中必不可少的基础性工作，是实现企业科学管理环保工作的必要手段。通过监测可以及时发现问题、及时解决问题和总结经验，可以判断运行数据是否达到要求，并以此来完善环境管理。 2、环境监测机构 根据本项目污染物产排特点和环境监测技术能力与条件，建议本项目的环境监测工作委托有资质的环境监测机构承担，建设单位与监测机构签订监测合同，以保证环境监测计划的顺利实施。 3、环境监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），结合本项目污染物产排情况，提出本项目监测计划表见下表。 表4-10 本项目环境监测计划 类别 监测点位 监测因子 监测频次 排放标准 噪声 厂界 等效连续A声级 1次/季 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 生产废水 | pH、COD、SS | 厂区建设日处理能力为25m3的混凝沉淀池 | 综合利用 |
|  | 生活污水 | COD、BOD5、NH3-N、SS | 经化粪池处理后用于周边农田施肥 | 综合利用 |
| 声环境 | 生产设备运转噪声 | 等效连续A声级 | 选用低噪声设备、基础减震、厂房隔音、距离衰减、加强设备维护 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 1、一般固废 清洗工序底泥、污水处理设施污泥：经收集后外售用于生产建材； 2、生活垃圾 生活垃圾：经收集后交环卫部门统一收集处理。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 控制废水的泄露，对可能泄露到的区域进行防渗处理；清洗水池容积、废水处理设施处理能力均大于实际生产过程中用水量或废水处理量，废水不会发生溢流 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | / |
| 其他环境 管理要求 | / |

# 六、结论

夏邑县振丰再生资源回收加工厂年加工30000吨废塑料项目符合国家产业政策，符合夏邑县中峰乡环境准入清单要求。项目建成后，具有良好的经济效益和社会效益。虽然项目在实施和运营过程中对环境会产生一定的影响，在落实各项污染防治措施和环评建议的前提下，这种影响将降低到最低程度；项目采用的污染防治措施均为可行技术措施，项目产生的污染物通过治理后对周边环境空气影响较小。从环境保护的角度，本项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废水 | COD |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | SS |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 一般工业 固体废物 | 清洗工序底泥 |  |  |  | 3t/a |  |  |  |
|  | 污水处理设施污泥 |  |  |  | 4.05t/a |  |  |  |
| 危险废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附图、附件

附图：

附图1  本项目地理位置图

附图2  商丘市生态环境管控单元分布图

附图3  项目周围环境敏感点示意图

附图4  本项目平面布置图

附图5  现场照片

附件：

附件1  环评委托书

附件2  营业执照

附件3  备案证明

附件4  执行标准

附件5  土地证明

附件6  监测报告

附件7  声明

# Text boxes

蒸发损耗2

0.26

17.4

破碎、初次清洗工序用水

0.6

0.6

混凝沉淀池

19.14

甩干工序

2.5

新鲜水

二次清洗工序用水

0.06

0.06

1.74

2

蒸发损耗0.2

损耗0.048

生活用水

0.192

0.192

0.24

农田施肥

化粪池

废塑料

破碎

上料

废水、噪声

水

清洗

水

废水、噪声

甩干

废水、噪声

（风选）

噪声

色选

噪声

打包

成品

生活垃圾

生活污水

职工办公生活