目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	24

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	32

四、主要环境影响和保护措施	38

五、环境保护措施监督检查清单	48

六、结论	64

附表	65

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 夏邑县晨浩塑胶制品场年产500吨塑料购物袋（厚度大于0.025毫米）项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2303-411426-04-01-857695 |
| 建设单位联系人 | 李可可 | 联系方式 | 13544671983 |
| 建设地点 | 商丘市夏邑县业庙乡贾楼村 |
| 地理坐标 | （116度 2 分52.121 秒， 34度 3 分 33.524 秒） |
| 国民经济 行业类别 | C2923塑料丝、绳及编织品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业29 53.塑料制品业292 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 夏邑县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2303-411426-04-01-857695 |
| 总投资（万元） | 50 | 环保投资（万元） | 4.9 |
| 环保投资占比（%） | 9.8 | 施工工期 | 30d |
| 是否开工建设 | ☑否 □是 | 用地（用海） 面积（m2） | 3000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”相符性分析 1.1生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线 1、生态保护红线 根据河南省生态保护红线范围划分情况，夏邑县不涉及生态保护红线和一般生态空间。 本项目位于商丘市夏邑县业庙乡贾楼村，本项目不在生态保护红线范围内。因此，本项目的建设符合生态保护红线的要求。 2、环境质量底线 ①大气环境：本项目位于商丘市夏邑县业庙乡贾楼村，根据大气功能区划分，为环境空气功能区二类区，执行二级标准。本项目所在区域环境空气中的PM2.5、PM10平均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，针对环境空气质量不达标的现状，商丘市生态环境保护委员会办公室发布了《商丘市2022年大气污染防治攻坚战实施方案》，从“调整优化产业结构、深入调整能源结构、持续调整交通运输结构、优化调整用地和强化面源污染治理、推进工业企业四项工程、强化挥发性有机物治理、强化区域联防联控、强化基础能力建设”几个方面进行管控，大气环境质量状况可以得到进一步改善。为了进一步减轻本项目对大气环境的影响，环评要求企业对生产中产生的废气进行收集处理，在吹膜机、制袋机、印刷机上方设置集气罩，通过引风机将上述工序产生的有机废气收集后送入1套低温等离子+活性炭吸附装置处理后，通过1根15m高排气筒排放，破碎工序位于单独车间内，通过车间阻挡，产生的粉尘对周边环境影响很小。根据下文分析，有机废气经处理后可以满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）表1挥发性有机物有组织排放限值及塑料制品行业A级企业绩效分级排放限值的要求，颗粒物满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值，均可以实现达标排放，对周边环境影响很小，同时本项目产生的有机废气进行倍量替代，符合区域环境质量改善目标的管理要求。 ②地表水：本项目所在区域内最近地表水体为南侧512m处的东沙河，本次评价选取东沙河中峰乡北断面来反映项目区域现状水质状况，根据河南省地表水环境功能区划，东沙河为Ⅴ类水体。根据2021年12月商丘市政府地表水责任目标断面例行监测结果，东沙河中峰乡北断面可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求。 本项目选址位于商丘市夏邑县业庙乡贾楼村，项目所在区域目前无污水管网，项目生活污水经化粪池处理后，用于周边农田施肥，不外排，对周围地表水环境影响较小。因此，本项目满足水环境质量底线要求，不会对地表水环境造成影响。 ③噪声：项目所在区域声环境功能区划为2类，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 本项目在落实本次评价提出的各项环保措施后，可实现噪声达标排放，符合环境质量底线的要求。 3、资源利用上线 本项目生产过程中资源消耗主要以电力和水为主，本项目不属于高耗能和资源消耗型企业，资源利用不会突破区域的资源利用上线，项目建设符合资源利用上线要求。 根据分析，本项目的建设符合河南省生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的要求。 1.2商丘市生态环境准入清单 根据《商丘市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（商政[2021]5号），商丘市“三线一单”分区管控及要求如下： （1）生态分区管控 全市共划定61个生态环境分区管控单元。其中：优先保护单元15个，面积占全市国土面积的2.76%；重点管控单元37个，面积占全市国土面积的15.94%；一般管控单元9个，面积占全市国土面积的81.3%。 （2）生态环境准入清单 以全市划定的61个生态环境管控单元为基础，根据各单元环境属性特征，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率等方面对各环境管控单元提出原则性的禁止、限制性开发要求，建立我市“1+9”生态环境准入清单模式。“1”为我市总体生态环境准入清单，“9”为两区六县一市生态环境准入清单。 根据商丘市生态环境局关于动态更新《商丘市生态环境准入清单（试行）》的函（2022年4月27日），商丘市生态环境准入清单包括商丘市生态环境总体准入要求、商丘市各县区分区管控单元生态环境准入清单。 ①商丘市生态环境总体准入要求 表1-1 商丘市生态环境总体准入要求 管控 维度 准入控要求 本项目 情况 相符性 空间布局约束 1、全市禁止新增化工园区。全市原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。 2、严禁不符合我市主体功能定位的各类开发活动，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。现有以“两高”行业为主导产业的园区规划环评应增加碳排放情况与减排潜力分析，推动园区绿色低碳发展。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。 3、禁止勘查高硫高灰煤炭资源，禁止开采可耕地砖瓦粘土。禁止开采区内，除国家基础性、公益性地质调查及符合政策要求的项目外，一律不得新设探矿权、采矿权和矿产勘查项目，严厉打击和取缔违法采矿活动。禁止开采区内，在不影响禁止区主体功能，并征得相关管理部门同意的情况下，可以进行地热、矿泉水等矿产资源的勘查开发利用。限制开采高硫高灰煤，不再新建高硫高灰煤矿井。在限制开采区内，要严格控制限制开采矿种矿业权的设置，确实需要设置矿业权时，应严格规划审查，进行专门的规划论证。 4、全市范围内禁止制造、进口、销售和注册登记国五(不含)以下排放标准的柴油车。全市原则上不再办理使用登记和审批35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。重点区域禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。全面淘汰退出达不到标准的落后产能和不达标企业。实施重污染企业退城搬迁，加快城市建成区、人群密集区、重点流域的重污染企业和危险化学品等环境风险大的企业搬迁改造、关停退出，推动实施一批水泥、平板玻璃、化工、商砼企业等重污染企业退城工程。 5、生态控制区主要包括生态公益林和地质灾害高易发区，依照《国家级公益林管理办法》和《河南省生态公益林管理办法》对市域21.19万亩公益林进行严格保护；对于市域地质灾害高易发区应加强监测和安全防护，禁止在相关区域进行建设。河流水域包括涡河、惠济河、黄河故道、沱浍河、大沙河、王引河等主要河流，完善河道两侧绿化建设，防治水土流失，严禁非法占用滩涂湿地。 6、矿产资源密集区是指市域范围内蕴含具有开采价值的各类金属、非金属矿藏的地区以及其必要的生产生活和安全防护范围，主要分布在永城、睢县、柘城。按照《中华人民共和国矿产资源法》《河南省采矿管理条例》进行管制。历史文化保护区主要包括商丘古城（含宋国故城遗址、大运河遗址、睢县古城、夏邑古城、虞城利民古城等的保护范围、建设控制地带和风貌协调区），整体保护古城的自然环境、肌理格局、文物古迹、历史建筑和环境要素，按照《中华人民共和国文物保护法》、《历史文化名城名镇名村保护条例》、《河南省历史文化名城保护条例》的规定实施管制。 本项目属于塑料购物袋生产项目，不属于禁止建设类项目，不属于“两高”行业；本项目属于国家允许类项目，符合国家和地方相关产业政策；本项目不设置锅炉，生产过程使用水性油墨，属于低VOCs含量的油墨，本项目不使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂，且项目选址区域不属于生态控制区、矿产资源密集区和历史文化保护区。 相符 污染物排放管控 1、新、改、扩建项目主要污染物排放要满足当地总量减排要求。重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物(VOCs)全面执行大气污染物特别排放限值。 2、全面改善区域环境质量。建设项目应满足区域环境质量改善目标的管理要求。区域环境空气、地表水环境质量不能满足环境功能区划标准时，重点行业建设项目主要污染物实行区域倍量削减；区域环境空气、地表水环境质量满足环境功能区划标准后，重点行业建设项目主要污染物实行区域等量削减。 3、十四五期间全面落实建成区污水处理厂“提质增效工程”及加快补齐城镇污水收集和处理设施短板工程。新建城区管网和污水处理设施要与城市发展同步规划、同步建设，做到雨污分流，加强城市初期雨水收集处理设施建设，有效减少城市面源污染。城市建成区、产业集聚区、工业园区污水处理厂扩建工程设计出水标准优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准设计，鼓励化学需氧量、氨氮、总磷排放浓度达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水体水质标准要求，鼓励现有工程随扩建工程一并完成提标改造工程。具备条件的县级以上污水处理厂全部建设尾水人工湿地，进一步提升污水处理水平。 4、十四五期间，进一步扩大涉气工业企业监控范围，对全市应急管控和错峰生产企业进行全面筛查，全市满足自动监控设施建设标准的涉气企业全部完成自动监控设施建设；开展有色金属冶炼、铅酸蓄电池等行业企业含重金属无组织废气排放污染治理，确保废气中重金属污染物持续、稳定达标排放；开展砖瓦、钢铁、有色等重点行业企业提标改造和污染深度治理，严格排污许可管理，推动工业企业绿色发展转型；强化挥发性有机物污染治理；制定砖瓦窑等工业炉窑综合整治实施方案，凡不能达标排放的砖瓦窑等工业炉窑，依法一律实施停产整治；推进工业绿色升级，加快实施钢铁、石化、化工、有色、皮革等行业绿色化改造，加强造纸、农副食品加工、毛皮制革、印染、有色金属、原料药制造、电镀等水污染物排放行业重点企业强制性清洁生产审核，全面推进其清洁生产改造或清洁化改造；全面取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）等工业燃煤设施，全市建成区实现工业燃煤全替代。 5、控制农业氮源排放，持续做好秸秆综合利用和禁烧工作，加强农村散煤燃烧监管、减少BC（黑碳气溶胶）排放；全市主要农作物化肥、农药使用量实现零增长，农药包装废弃物回收处理推广到全市30%的产粮（油）大县和所有蔬菜产业重点县；基本实现农膜全面回收利用；加强农村黑臭水体整治及秸秆综合利用率；梯次推进农村生活污水治理，根据工作实际，对需调整的内容及时修编，细化配套制度，力争实现县级层面的统一规划、统一建设、统一运行、统一管理，集中连片推进。 6、有色金属冶炼、铅酸蓄电池、石油加工、化工、电镀、制革和危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要按照国家企业拆除活动污染防治的技术规定，事先制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案，明确残留污染物清理和安全处置措施，报县级生态环境部门、工业和信息化部门备案并技术评审。 7、鼓励土壤污染重点监管单位因地制宜实施管道化、密闭化改造，重点区域防腐防渗改造，物料、污水、废气管线架空建设和改造，从源头上防范土壤污染。 本项目主要污染物为非甲烷总烃，本项目产生的非甲烷总烃进行倍量替代消减，非甲烷总烃执行大气污染物特别排放限值。 相符 环境风险防控 1、柘城、夏邑、虞城、睢阳区、示范区等跨市界断面所在县（区）的环保部门要加强与下游县、区及亳州、鹿邑、永城等城市的沟通协调，共同做好流域水污染联防工作，防止出现跨界污染事件。各县（区）政府（管委会）制定水污染应急预案，建立应急联动机制，明确预警预报程序，完善应急处置和保障体系。加强应急管理培训和学习交流，开展流域水污染防控应急演练，提高跨界突发水污染事件处置能力与应急管理工作水平。 2、永城、宁陵涉及化工的产业集聚区，需在十四五规划初期建成园区风险防范应急保障措施，在集聚区纳污河流或雨水、泄洪河沟下游处（汇入具有水体功能区划河流之前）设置拦截设施、园区事故池等具体应急措施，拦截化工企业厂区不可控的风险事故废水，坚决杜绝区域风险事故废水进入地表河流引发恶劣的流域污染事件。 3、做好优先保护单元内饮用水源等重要生态环境敏感目标的环境风险防范，开展涉重企业等安全隐患排查和风险评估，依法依规整治监管；做好钢铁、有色、化工、制药、制革等涉及重大环境风险源和危险化学品企业环境风险防范，编制环境风险应急预案，落实环境风险防范和应急措施，强化环境风险防控及应对处置能力，建立“企业—园区—政府”三级区域环境风险应急联控机制；加强对农用地土壤污染风险区域，特别是毛皮制革、有色金属、电镀等重点监管企业和工业园区周边农用地土壤的监测，完善土壤污染防治体系，强化土壤环境风险控制，做好耕地保护，保障粮食安全。 4、用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块，以及腾退工矿企业用地为重点，依法开展土壤污染状况调查和风险评估；优先对重点行业企业用地调查查明的潜在高风险地块，开展进一步调查和风险评估。。 本项目属于塑料购物袋项目，营运期产生的生活污水经化粪池处理后，用于周边农田施肥，不外排，不设排污口。 相符 资源开发效率要求 1、十四五期间，全市煤炭消费总量控制完成国家、省、市下达目标要求。全市能耗增量控制目标控制完成国家、省、市下达目标要求。 2、十四五期间，全市年用水总量控制完成国家、省、市下达目标要求。水资源利用效率和效益明显提升，地下水超采得到进一步控制，农村居民集中供水实现全覆盖，全面解决贫困人口饮水安全问题；积极开展中水资源利用，在火电、纺织、化工、食品、发酵等高耗水行业，开展水效“领跑者”行动，推进企业串联用水、分质用水、一水多用和梯级循环利用，提升工业污水资源化利用效率；加快城市污水处理厂及产业集聚区污水处理厂中水建设工程，切实推进中水利用进程，集中供热中心、热电联产项目限制取用地下水，高耗水企业中水回用率达到32%以上。 3、重点开展火电、钢铁、石化、化工、纺织、造纸、食品等高耗水工业行业节水技术改造，大力推进工业水循环利用，推进节水型企业、节水型工业园区建设；新、改、扩印染项目清洁生产水平应达到《清洁生产标准纺织业（棉印染）》国际先进水平，禁止不能满足土地投资强度和清洁生产水平要求的印染企业和与规划定位不相符的印染企业入驻。新、改、扩印染项目印染总规模不得超出规划的印染规模，允许规划内印染规模等量替代，禁止超出规划单纯新增印染产能。 4、实行严格的耕地保护制度和节约用地制度，强化土地资源开发利用管理，提高土地集约化利用程度和建设用地利用效率，内部挖潜解决新增建设用地。 本项目营运期不消耗煤炭；本项目用地为建设用地，符合夏邑县业庙乡土地利用总体规划。 相符 根据分析，本项目的建设符商丘市生态环境总体准入要求的要求。 ②商丘市各县区分区管控单元生态环境准入清单 根据商丘市生态环境局关于动态更新《商丘市生态环境准入清单（试行）》的函以及商丘市生态环境管控单元分布图（详见附图5），夏邑县业庙乡属于一般管控单元，本项目与夏邑县业庙乡环境管控单元生态环境准入清单相符性分析见下表。 表1-2 本项目与商丘市夏邑县业庙乡环境管控单元生态环境准入清单相符性 环境管控单元编码 环境管控单元名称 行政区 管控要求 本项目建设情况 区县 乡镇 ZH4114 2530001 夏邑县一般管控单元 夏邑县 李集镇、太平乡、孔庄乡、北镇乡、车站镇、桑固乡、韩道口镇、业庙乡、火店乡、骆集乡、歧河乡、胡桥乡、会亭镇、杨集镇、郭店乡、济阳镇、王集乡、马头镇、罗庄乡、何营乡、中峰乡、刘店集乡、曹集乡 空间布局约束 1、加强对农业空间转为生态空间的监督管理，未经国务院批准，禁止将永久基本农田转为城镇空间。鼓励城镇空间和符合国家生态退耕条件的农业空间转为生态空间。严禁在优先保护类耕地集中区域新建化工、电镀、制革等行业企业以及可能造成耕地土壤污染的建设项目。 2、鼓励做大做强食用菌等特色农业，大力发展设施果蔬、渔业、苗木、花卉、采摘等休闲观光创意生态循环农业。鼓励依托当地优势产业建设特色专业园区。 本项目属于塑料购物袋生产项目，项目用地为建设用地，不属于基本农田。 污染物排放管控 1、禁止向耕地及农田沟渠中排放有毒有害工业、生活废水和未经处理的养殖小区畜禽粪便；禁止占用耕地倾倒、堆放城乡生活垃圾、建筑垃圾、医疗垃圾、工业废料及废渣等废弃物。禁止涉重企业含重金属废水进入城市生活污水处理厂。禁止填埋场渗滤液直排或超标排放。 2、加强畜禽养殖污染防治，畜禽规模养殖场（小区）要配套建设与养殖规模相适宜的粪便污水防渗防溢流贮存设施，以及粪便污水收集、利用和无害化处理设施；积极引导散养密集区实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。 3、大力推进区域污水处理厂及污水收集管网建设工作，新建或扩建城镇污水处理厂必须达到或优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准。 4、持续开展农村环境综合整治，加快推进农村生活污水处理设施建设，不断提高已建成农村污水处理设施稳定正常运行率。 项目产生的边角料和残次品集中收集后，由粉碎机粉碎后回用于生产；废包装材料集中收集后外售给废品回收站；废水性油墨桶、废活性炭、废抹布集中收集后暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置；生活垃圾交由环卫部门处置。项目产生的固废均合理处置。 环境风险防控 1、涉及危险化学品生产、储存、使用的企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 2、调查评估垃圾填埋场周边土壤环境状况，对周边土壤环境超过可接受风险的，应采取限制填埋废物进入、降低人体暴露健康风险等管控措施。 3、对高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管控名录。 环评要求企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 项目位于业庙乡，距离垃圾填埋场位置较远，项目用地未被列入高关注地块。 根据分析，本项目的建设符合商丘市夏邑县业庙乡环境管控单元生态环境准入清单的要求。 2、产业政策相符性 （1）根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订版），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类范围之内，属允许类建设项目，符合国家产业政策。 （2）本项目已经在夏邑县发展和改革委员会备案，并经批准，项目代码：2303-411426-04-01-857695。 因此，本项目属于允许类建设项目，符合国家和地方相关产业政策。 3、项目与《商丘市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（商环委办[2022]3号）相符性 表1-3 本项目与商环委办[2022]3号的相符性分析 规范性文件 主要任务 内容 本项目情况 相符性分析 商丘市2022年大气污染防治攻坚战实施方案 加快传统产业转型升级 支持重点行业通过产能置换、装备大型化改造、重组整合，实施绿色转型升级。组织开展排查整治专项行动，按期完成年度淘汰落后产能目标任务，对于落后产能和“散乱污”企业，实施动态“清零”。持续优化产业布局，按时完成已列入2022年计划的2家企业搬迁改造，各县（使、区）要进一步排查梳理，对不符合城市建设规划、行业发展规划、生态环境功能定位的重污染企业，制定搬迁改造工作方案，明确时限进度要求。 根据《产业结构调整指导目录 （2019年本）》本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类范围之内，属允许类建设项目，符合国家产业政策，不属于落后产能和“散乱污”企业。 相符 推进绿色低碳产业发展 落实国家产业规划、产业政策、 “三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目建设。落实“两高”项目会商联审机制，强化项目环评及“三同时”管理，重点行业企业新建、扩建项目达到 A 级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）行业单纯新增产能。水泥行业产能置换项目应实现矿石皮带廊密闭运 输，大宗物料产品清洁运输。 本项目符合国家产业规划、产业政策、“三线一单”的要求，本项目不属于两高项目，根据分析，本项目可以满足塑料制品A级绩效水平，本项目属于塑料购物袋生产企业，不属于严禁新增企业和禁止行业。 相符 综合治理恶臭突出环境问题 加强污水处理、垃圾处理、畜禽养殖、橡胶、塑料制品、食品加工等行业恶臭污染治理。对垃圾、污水集中式处理设施，加大装置密闭和废气收集力度，采取除臭措施;规模化畜禽养殖企业（场）应加强粪污收集和处理，采取恶臭气体和氨排放治理措施:橡胶、塑料、食品加工等行业强化恶臭气体收集和治理；恶臭投诉集中的工业园区、重点企业安装运行特征因子有组织排放和无组织排放在线监测预警系统。 本项目原料塑料颗粒均为新料，不产生恶臭气体，主要为有机废气和颗粒物，有机废气经收集后采取“低温等离子装置+活性炭吸附装置”进行处理后，破碎工序位于封闭车间，经过车间阻挡，自然沉降后，可以达标排放。 不涉及 加快推进低VOCs含量原辅材料源头替代 加大科技攻关，推广新兴技术和原辅材料，各县（市、区）制定实施汽车制造、工业涂装、家具制造、包装印刷、钢结构制造、工程机械等行业溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用低 VOCs含量原辅材料替代计划。在房屋建筑和市政工程中，推广使用低 VOCs 含量涂料和胶粘剂；除特殊功能要求外的室内地坪施工、室外构筑物防护和道路交通标志全面使用低 VOCs 含量涂料。加强涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂 VOCs 含量限值标准的检测与监管，组织开展生产、销售环节产品质量的联合检查，曝光不合格产品并追溯其生产、销售、进口、使用企业，依法追究责任。对原辅材料全部实施源头替代的企业或生产工序，在重污染天气应急管控期间可实施自主减排。对无法实现低 VOCs 原辅材料替代的工序，在保证安全情况下，应在密闭设备、密闭空间作业或安装二次密闭设施，收集处理 VOCS废气。 根据建设单位提供的水性油墨中VOCs含量为16.44%，符合《油墨中可挥发性有机化合物含量的限值》（GB38507-2020）的要求。项目吹膜、印刷、制袋工序上方设置集气罩收集有机废气，收集的有机废气进入“低温等离子+活性炭吸附装置”进行处理。 相符 开展简易低效VOCs治理设放升级改造。 各县（市、区）组织对涉VOCs企业治理设施建设情况、工艺类型、处理能力、运行情况、耗材或药剂更换情况、能源消耗情况和废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等二次污染物规范化处置情况进行全面检查，对治理设施设计不规范、与生产系统不匹配，单独使用光催化、光氧化、低温等离子等低效技术，治理设施建设和运行效果差的，建立清单台账，力争 2022年6月底前基本完成升级改造并开展检测验收，严把工程质量，确保稳定达标排放。 本项目采用“低温等离子+活性炭吸附装置”进行处理生产中产生的有机废气，不属于低效VOCs治理设施 相符 提升VOCs无组织排放治理水平 2022年5月底前，全面排查含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件、敞开液面以及工艺过程等环节无组织排放情况，组织开展 VOCs 抽测，开展工业涂装、印刷行业挥发性有机物排放标准执行情况检查，对达不到相关标准要求的问题进行整治。石化、煤化工、制药、农药行业重点治理储罐配件失效，装载和污水处理密闭收集效果差，装置区废水预处理池、废水储罐废气未收集，LDAR 工作不符合标准规范等问题；焦化行业重点治理酚氰废水处理无密闭、煤气管线及焦炉等装置泄露问题；工业涂装、包装印刷等行业重点治理集气罩收集效果差、含 VOCs 原辅材料和废料储存不密闭等问题。 本项目使用的水性油墨为桶装，使用过程中直接加入生产设备中使用，不涉及VOCs物料的输送。本项目集气罩严格按照要求进行设计、安装，收集效果较好，水性油墨密封储存，生产过程中产生的废水性油墨桶加盖密闭 相符 27.强化VOCs日常监管 加强臭氧污染天气下的挥发性有机物排放管理，指导涉 VOCs 污染物排放企业妥善安排生产计划，在夏季减少开停车、放空、开釜等操作。涉 VOCs 防腐、防水、防锈等涂装作业及大中型装修、外立面改造、道路划线、沥青铺设等施工作业，应当避开臭氧污染易发的高温时段。加强非正常工况废气排放管理，钢铁、焦化、医药、化工等重点行业企业应提前向当地生态环境部门报告开停车、检维修计划，火炬、煤气放散管应安装引燃设施，配套建设燃烧温度监控、废气流量计、助燃气体流量计等，排放废气热值达不到要求时应及时补充助燃气体。 环评要求企业在臭氧污染天气下妥善安排生产计划，避开臭氧污染易发的高温时段 相符 实施重污染天气移动源应急管控 2022年9月15日前，各县（市、区）结合实际，制定重污染天气移动源应急管控方案，细化道路车辆及工业企业运输车辆减排措施，规范运输环节源头管理。建立工业企业用车大户清单和货运车辆白名单，实现动态管理；指导大宗物料运输企业合理安排运力，提前做好生产物资储备。 环评要求企业在重污染天气移动源应急管控期间，按照要求提前做好生产物资储备。 相符 商丘市2022年水污染防治攻坚战实施方案 调整优化产业结构 落实“三线一单”生态环境分区管 控体系，加强重点区域、重点流域、重点行业和产业布局规划环评。持续推进钢铁、有色、石化、化工、电镀、皮革、造纸、印染、农副食品加工等行业改造转型升级，推进化工、印染、电镀等产业集群提升改造。推动重点行业、重点区域产业布局调整，实施传统产业兼并重组、城市建成区高污染企业退城入园和敏感区域、水污染严重地区高污染企业布局优化，制定实施落后产能淘汰方案。 本项目符合“三线一单”生态环境分区管控要求，本项目选址不在黄河干流及主要支流临岸，且本项目不属于两高一资项目 相符 推动企业绿色发展 在造纸、氮肥、农副食品加工、皮 革、印染、有色、原料药制造、电镀等重点水污染物排放行业，推动清洁生产改造，减少单位产品耗水量和单位产品排污量。结合水环境容量、地表水环境目标、排污许可证要求，对直排企业污水处理设施适时进行提标改造。推进工业水循环利用和水循环梯级利用，在高耗水行业开展水效“领跑者”行动。电力企业严格落实环评审批的使用再生水要求。到 2022 年底，万元工业增加值用水量较2020年下降约2%。 本项目产生的废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后，定期清掏，用于周边农田施肥 相符 商丘市2022年土壤污染防治攻坚战实施方案 全面提升固体废物监管能力。 支持有条件的县（市、区）开展“无废城市”建设试点，全面加强固体废物治理体系和能力建设。持续开展危险废物专项整治，全面提升危险废物环境监管、利用处置和环境风险防范“三个能力”，推动危险废物监管和利用处置能力改革工作。加快推进医疗废物和危险废物集中处置项目建设。动态更新危险废物产生、自行利用、经营、监管“四个清单”，有序推进固废监管信息化建设。持续开展铅酸蓄电池收集试点工作。 项目产生的边角料和残次品集中收集后，经破碎机破碎后回用于生产；废包装材料集中收集后外售给废品回收站；废水性油墨桶、废活性炭、废抹布集中收集后暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置；生活垃圾交由环卫部门处置。项目产生的固废均合理处置。 相符 综上所述，本项目的建设符合《商丘市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（商环委办[2022]3号）中相关规定。 4、本项目与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）相符性 根据《商丘市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（商环委办[2022]3号），落实“两高”项目会商联审机制，强化项目环评及“三同时”管理，重点行业企业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。本项目生产工艺涉及到吹膜、制袋工序，因此本项目与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）塑料制品（A级）企业绩效分级指标相符性分析见表1-4。 表1-4 本项目与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》塑料制品企业的相符性分析 差异化指标 相关要求（A级） 本项目情况 本项目与A级企业相符性 原料、能源类型 1.原料全部使用非再生料（即使用原包料，非废旧塑料）； 2.能源使用电、天然气、液化石油气等能源。 1.本项目原料为新料； 2.本项目能源为电。 相符 生产工艺及装备水平 1.属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》鼓励类和允许类；2.符合相关行业产业政策；3.符合河南省相关政策要求；4.符合市级规划。 1.本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》允许类。2.本项目符合产业政策。3.本项目符合河南省相关政策要求。4.本项目符合夏邑县业庙乡土地规划的要求。 相符 废气收集及处理工艺 1.投料、挤塑、注塑、滚塑、吹塑、压延、挤出、造粒、热定型、冷却、发泡、熟化、干燥等涉VOCs工序采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气有效收集至VOCs废气处理系统，车间外无异味；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒； 2.VOCs治理采用燃烧工艺（包括直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃烧），或静电、吸附、低温等离子、生物法等两级及以上组合工艺处理（采用一次性活性炭吸附的，活性炭碘值在800mg/g及以上）； 3.粉状、粒状物料采用自动投料器投加和配混，投加和混配工序在封闭车间内进行，PM有效收集，采用覆膜滤袋、滤筒等高效除尘技术； 4.废吸附剂应密闭的包装袋或容器储存、转运，并建立储存、处置台账； 5.NOx治理采用低氮燃烧、SNCR/SCR等适宜技术。 1.本项目吹膜、制袋工序在封闭车间内进行生产，废气经集气罩收集至VOCs废气处理系统，且距离集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速为0.3m/s。 2.本项目吹膜、制袋工序产生的有机废气经集气罩收集后经低温等离子+活性炭吸附装置两级以上的组合工艺处理，本项目使用的活性炭碘值在800mg/g及以上； 3.本项目混合后的物料采用吸料机进行投加，项目混配过程塑料颗粒和色母颗粒采用自动投加，项目物料投加和混配工序在封闭车间内，项目物料均为颗粒状物料，投加过程不产生粉尘，破碎工序位于封闭车间，且破碎工序采用密闭破碎机，产尘量很少，对周边环境影响很小。 4.本项目产生的废活性炭采用密闭包装袋储存，转运，并建立储存、处置台账； 5、本项目不涉及NOx。 相符 无组织管控 1.VOCs物料存储于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装VOCs物料的容器或包装袋存放于室内；盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭； 2.粉状物料采用气力输送、管状带式输送机、螺旋输送机等自动化、密闭输送方式；粒状物料采用封闭皮带等自动化、封闭输送方式；液态VOCs物料采用密闭管道输送； 3.产生VOCs的生产工序和装置应设置有效集气装置并引至VOCs末端处理设施； 4.厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘；厂内地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地。 1、本项目生产涉及的VOCs物料主要包括聚乙烯颗粒、色母颗粒、水性油墨，聚乙烯颗粒和色母颗粒、储存于密闭的包装袋中，水性油墨储存于密闭的包装桶中，项目涉VOCs物料均储存于室内；VOCs物料在非取用状态时加盖、封口，保持密闭； 2、本项目粒状物料（聚乙烯颗粒、色母颗粒）采用吸料机加入设备中混合搅拌后直接使用，不涉及物料的输送。水性油墨加入稀释剂水调配好之后直接加入印刷机中，添加一次能使用较长时间，不需要设置密闭输送管道； 3.本项目吹膜、印刷工序位于封闭车间内，并采用集气罩收集和末端处理措施“低温等离子+活性炭吸附装置”； 4.项目厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘；厂内地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地。 相符 排放限值 1.全厂有组织PM、NMHC有组织排放浓度分别不高于10、10mg/m3； 2.VOCs治理设施同步运行率和去除率分别达到100%和80%；去除率确实达不到的，生产车间或生产设备的无组织排放监控点NMHC浓度低于4mg/m³，企业边界1hNMHC平均浓度低于2mg/m³； 3.锅炉烟气排放限值要求： 燃气锅炉PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于：5、10、50/30【1】mg/m3 根据分析，本项目吹膜、印刷、上胶、裁剪工序有组织NMHC排放浓度为0.47mg/m3，不高于10mg/m3； VOCs治理设施运行率达到100%，去除率可以达到80%； 项目不涉及锅炉废气。 相符 监测监控水平 1.有组织排放口按生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网； 2.有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测； 3.涉气生产工序、生产装置及污染治理设施按生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管设备与省、市生态环境部门用电监管平台联网。 1.本项目属于塑料制品行 业，根据《河南省 2020 年 污染源自动监控设施建设 方案》、《排污许可证申 请与核发技术规范 橡胶 和 塑 料 制 品 工 业 》 （HJ1122-2020），本项目 不属于应建设挥发性有 机物自动监控设施的企业 ，不要求安装安装烟气排 放 自 动 监 控 设 施 （CEMS）； 2.环评要求本项目有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测； 3.环评要求项目涉气工序、生产装置及污染治理设施按生态环境部门要求安装用电监管设备，且与省、市生态环境部门用电监管平台联网。 相符 环保档案 环保档案 1.环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明； 2.国家版排污许可证； 3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）； 4.废气治理设施运行管理规程； 5.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。 1.目前，本项目处于环评阶段，待环评批复后按要求建立环保档案，包括环评批复、竣工环保验收文件； 2.本项目建设完成后，按照要求申报排污许可证； 3.制定环境管理制度（包括有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）； 4.制定废气治理设施运行管理规程； 5.保存一年内废气监测报告。 相符 台账记录 台账记录 1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； 2.废气污染治理设施运行管理信息； 3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）； 4.主要原辅材料消耗记录； 5.燃料消耗记录； 6.固废、危废处理记录； 7.运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账（进出场时间、车辆或非道路移动机械信息、运送货物名称及运量等）。 企业按要求记录台账，包括生产设施运行管理信息、废气污染治理设施运行管理信息、监测记录信息、主要原辅材料消耗记录、固废、危废处理记录、运输车辆、场内车辆、非道路移动机械电子台账等。 相符 人员配置 人员配置 配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。 企业按要求设置有环保部门，配备有专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。 相符 运输方式 1.物料、产品运输全部使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆； 2.厂区车辆全部达国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆； 3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。 1、项目物料公路运输、厂内运输全部使用国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆； 2、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。 相符 运输监管 日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。 本项目原料用量为500.1788吨、产品产量为500吨，原料产品合计为1000.1788吨，折合每天进出货物3.3339吨，不属于安装门禁视频监控系统安装企业，环评要求建设单位建立运输车辆电子台账。 相符 因此，本项目的建设符合《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》塑料制品A级企业绩效分级指标的要求。 5、与《河南省2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案》相符性分析 表1-5 本项目与《河南省2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案》相符性分析 规范性文件 主要 内容 本项目情况 相符性分析 《河南省2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案》 有组织排放 钢铁、水泥、火电、焦化、铝工业、黄金冶炼、印刷企业及涉及工业涂装工序企业大气污染物排放全面实现河南省地方污染物排放标准限值要求；有色金属冶炼及压延、玻璃、耐火材料、铸造、陶瓷、碳素、石灰等行业全面实现河南省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）排放限值要求；农药生产企业，制药企业，涂料、油墨及胶粘剂生产企业，无机化学制造企业，砖瓦工业企业大气污染物排放全面实现国家污染物排放标准及修改单要求（有特别限值的应执行特别限值要求）。 本项目有组织排污口能够满足国家及河南地方污染物排放标准限值。 相符 大力提升有组织排放治理水平 各省辖市（含济源示范区，下同）生态环境局督促相关企业因厂制宜选择成 熟可靠的环保治理技术，...............；排放 挥发性有机物的企业应根据挥发性有机物组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，除采用浓缩+焚烧（催化燃烧） 工艺外，禁止采用单一低温等离子、光催化、光氧化、喷淋吸附等治理技术。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于 800 毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换，并做好活性炭购买、更换、废活性炭暂存转运记录。普遍采用活性炭吸附有机废气的园区应当建设统一的脱附、再生处理中心，涂装类园区应当统筹规划建设集中涂装中心 挥发性有机物采用低温等离子+活性炭吸附工艺，不属于单一治理技术，环评要求活性炭吸附装置选用碘值不低于 800 毫克/克的活性炭。 相符 强力推进无组织排放治理效果 各省辖市生态环境局督促相关企业认真组织企业进行自查，建立无组织排放问题清单，加强物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等；装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等；生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集，将无组织排放转变为有组织排放进行控制，对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，通过更换大功率风机、增设烟道风机、增加垂帘等方式，提高废气集气效率。 产污工段采用设置垂帘的方式来提高废气集气效率 相符 6、与《国家发展改革委生态环境部关于印发“十四五”塑料污染治理行动方案的通知》（发改环资〔2021〕1298号）相符性分析 表1-6 本项目与发改环资〔2021〕1298号相符性分析 规范性文件 主要内容 本项目情况 相符性分析 十四五”塑料污染治理行动方案 积极推行塑料制品绿色设计 以一次性塑料制品为重点，制定绿色设计相关标准，优化产品结构设计，减少产品材料设计复杂度，增强塑料制品易回收利用性。禁止生产厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋、厚度小于0.01毫米的聚乙烯农用地膜、含塑料微珠日化产品等部分危害环境和人体健康的产品。加强限制商品过度包装标准宣贯实施，加强对商品过度包装的执法监管 本项目产品为塑料包装袋厚度大于0.025毫米 相符 加强塑料废弃物规范回收和清运 结合生活垃圾分类，推进城市再生资源回收网点与生活垃圾分类网点融合，在大型社区、写字楼、商场、医院、学校、场馆等地，合理布局生活垃圾分类收集设施设备，提高塑料废弃物收集转运效率，提升塑料废弃物回收规范化水平。进一步加强公路、铁路、水运、民航等旅客运输领域塑料废弃物规范收集，推动交通运输工具收集、场站接收与城市公共转运处置体系的有效衔接。鼓励电子商务平台（含外卖平台）、快递企业与环卫单位、回收企业等开展多方合作，加大快递包装、外卖餐盒等塑料废弃物规范回收力度。支持供销合作社大力开展塑料废弃物规范回收。 本项目生产中产生的边角料和次品集中收集后由粉碎机粉碎后回用于生产，符合塑料废弃物规范回收要求 相符 7、与夏邑县集中式饮用水水源保护区划相符性 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫环办〔2016〕23号）文件，夏邑县业庙乡集中式饮用水水源保护区如下： （1）夏邑县歧河乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西20米、南15米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （2）夏邑县郭店乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、西20米、北10米的区域。 （3）夏邑县会亭镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：供水站厂区及外围东10米、北10米的区域。 （4）夏邑县罗庄乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：供水站厂区及外围西20米、南15米的区域。 （5）夏邑县马头镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：供水站及外围西10米、南15米的区域。 （6）夏邑县业庙乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西20米、南25米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （7）夏邑县桑堌乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、南25米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （8）夏邑县李集镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西10米、南10米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （9）夏邑县车站镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、北10米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米、西至010县道的区域。 （10）夏邑县杨集镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米、南20米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （11）夏邑县骆集乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西15米、北10米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （12）夏邑县刘店乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米、南20米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （13）夏邑县太平镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 （14）夏邑县孔庄乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西10米、南15米的区域。 （15）夏邑县北岭镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米、北20米的区域。 7.3“千吨万人”饮用水水源保护区 根据《夏邑县人民政府办公室关于印发夏邑县千吨万人饮用水水源保护区划分的通知》（夏政办[2019]43号），夏邑县千吨万人饮用水水源保护区划分情况如下： （1）胡桥乡李王庄村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （2）北岭镇地下水井群2号水源井、3号水源井（已区划1眼，现新增2眼：2、3号水源井） 一级保护区范围：2号井、3号井取水井外围30米区域。 （3）火店镇李店村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （4）韩道口镇韩西村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井、2号井取水井外围30米区域。 （5）孔庄乡地下水井2号水源井、3号水源井（已区划1眼，现新增2眼：2、3号水源井） 一级保护区范围：2号井、3号井取水井外围30米区域。 （6）郭店镇冉庙村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （7）会亭镇王厂村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 （8）业庙乡地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （9）马头镇地下水井群2号水源井、3号水源井（已区划1眼，现新增2眼：2号水源井、3号水源井） 一级保护区范围：2号井、3号井取水井外围30米区域。 （10）太平镇地下水井群2号水源井、3号水源井、4号水源井（已区划1眼，现新增3眼：2、3、4号水源井） 一级保护区范围：2号井、3号井、4号井取水井外围30米区域。 （11）何营乡杨井村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （12）桑堌乡地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （13）夏邑县济阳镇胡楼村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 （14）罗庄镇罗东村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （15）中峰乡冯楼村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 （16）李集镇地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （17）李集镇郭庄村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 （18）车站镇红山庙村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （19）车站镇地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （20）杨集镇地下水井群3号水源井、4号水源井（已区划2眼，现新增2眼：3号、4号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米东至学校区域、4号井取水井外围30米区域。 （21）王集乡孙庄村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （22）骆集乡地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （23）刘店集乡地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （24）曹集乡马庄村地下水井（1眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区。 （25）歧河乡蔡河村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 根据现场勘察，距离本项目最近的集中式饮用水水源保护区为业庙乡地下水井群，位于本项目西南侧5.9km。因此，本项目不在饮用水水源保护区范围内，符合相关规划。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 本项目为夏邑县晨浩塑胶制品场年产500吨塑料购物袋（厚度大于 0.025 毫米）项目，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目行业类别属于C2923塑料丝、绳及编织品制造。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），与本项目相关的内容见表2-1。 表2-1 建设项目环境影响评价分类管理名录 环评类别 项目类别 报告书 报告表 登记表 本栏目环境 敏感区含义 二十六、橡胶和塑料制品业30 53 塑料制品业292 以再生塑料为原料生产的；有电镀工艺的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） / / 本项目属于“其他”项目，应编制环境影响报告表。因此，本项目应编制环境影响报告表 1、项目地理位置及项目周围情况 项目位于商丘市夏邑县业庙乡贾楼村（项目地理位置见附图1）。根据现场勘查，项目北侧是农田，东侧为乡村道路，西侧为养殖场，南侧为空地，项目东侧84m为贾楼，项目西南20m为一住户，项目西南344m为水岸花园，项目东南侧238m为李小楼。项目周边环境概况示意图见图2。 2、项目建设内容 本项目总投资50万元，租赁已建成占地面积为3000平方米的厂区，总建筑面积2200m2，其中厂房建筑面积为2000m2，办公、生活区建筑面积为200m2，本项目主要建设内容见表2-1。 表2-1 项目建设内容 工程类别 工程名称 工程内容 主体工程 制袋车间 建筑面积为500m2 吹膜、印刷车间 建筑面积为500m2 辅助工程 办公、生活区 建筑面积200m2 原料、成品车间 建筑面积为1000m2 公用工程 供水 由市政供水管网供给，年用水量为132.3t/a 供电 当地电网直接接入，主要满足车间生产、办公及厂区道路照明等供电 排水 项目无生产废水排放，项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后定期清掏，用于周边农田施肥 环保工程 废气 吹膜、制袋、印刷废气：在吹膜机、印刷机、制袋机上方设置集气罩，通过引风机将废气收集送入1套低温等离子+活性炭吸附装置处理后，通过1根15m高排气筒排放；破碎工序位于单独的封闭车间，破碎机封闭，设置软帘 废水 项目无生产废水排放，项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后定期清掏，用于周边农田施肥 噪声 项目选用低噪声设备，加强车间隔声，对各机械设备增设减振基础，加强设备的使用和日常维护管理，采取上述措施后，噪声达标排放 固废 生活垃圾：分类收集后交由当地环卫部门处置； 一般工业固废：边角料和残次品收集后经破碎机破碎后回用于生产；废包装材料集中收集后外售给废品回收站； 危险废物：废活性炭、废水性油墨桶、废抹布集中收集后交由有资质单位处置。 3、主要生产设施及设施参数 本项目主要生产设施及设施参数见下表。 表2-2 本项目主要生产设备一览表 序号 名称 数量 1 吹膜机 4台 2 空压机 1台 3 制袋机 4台 4 拌料机 4台 5 印刷机 3台 6 粉碎机 1台 4、主要原辅材料及燃料的种类和用量 表2-3 主要原辅材料及能耗情况表 序号 名称 单位 用量 备注 1 聚乙烯颗粒 吨/年 490.3488 外购 2 色母颗粒 吨/年 9.83 外购 3 水性油墨 吨/年 0.3 外购 4 水 吨/年 132.3 当地供水管网提供 5 电 万度/年 12 当地电网提供 原辅材料理化性质： 水性油墨：本项目印刷所用油墨为水性油墨，水性油墨由水溶性高分子树脂、颜料、溶剂及相关助剂经复合研磨加工而成，不含苯系物等挥发性有机溶剂。本项目水性油墨具有无毒的特性，它的溶剂主要是纯净水和少量的乙醇，这些溶剂可以辅助水增强溶解树脂的能力，提高颜料的分散性能，并加速渗透，抑止发泡。树脂为水性聚氨酯树脂。 根据建设单位提供的水性油墨的安全技术说明书，见附件5，本项目使用的水性油墨的配方：水性聚氨酯树脂10-35%、水5-35%、颜料10-30%、乙醇10-25%、助剂0-10%。 聚乙烯：聚乙烯简称PE，是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂，无臭无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-70～-100℃），化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸），常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性能优良，但聚乙烯对于环境应力（化学与机械作用）是很敏感的，耐热老化性差。 根据《不同分解方法对聚乙烯分解行为的影响》（《高分子材料科学与工程》，2003年7月第19卷第4期，张妍、孟令辉、黄玉东）可知，聚乙烯（PE）颗粒的热稳定性较好，其分解温度为387℃。 色母颗粒：色母又名色种，色母（ColorMasterBatch）是一种新型高分子材料专用着色剂，亦称颜料制备物（PigmentPreparation）。它由颜料或染料、载体和添加剂三种基本要素所组成，是把超常量的颜料或染料均习地载附于树脂之中而得到的聚集体，可称颜料浓缩物（Pigment Concentration），所以他的着色力高于颜料本身。简单一点说色母是一种把超常量的颜料或染料均匀载附于树脂之中而制得的聚集体。色母的基本成分为： 1.颜料 颜料又分为有机颜料与无机颜料。常用的有机颜料有：酞菁红、酞菁蓝、酞菁绿、耐晒大红、大分子红、大分子黄、永固黄、永固紫、偶氮红等。常用的无机颜料有：镉红、镉黄、钛白粉、炭黑、氧化铁红、氧化铁黄等。 2.载体 是色母粒的基体。专用色母一般选择与制品树脂相同的树脂作为载体，两者的相容性最好，但同时也要考虑载体的流动性。 3.分散剂 促使颜料均匀分散并不再凝聚，分散剂的熔点应比树脂低，与树脂有良好的相容性，和颜料有较好的亲和力。最常用的分散剂为:聚乙烯低分子蜡、硬脂酸盐。 4.添加剂 如阻燃、增亮、抗菌、抗静电、抗氧化等品种，除非客户提出要求，一般情况下色母中并不含有上述添加剂。 品种和等级 色母的分类方法常用的有以下几种： 按载体分类：如PE色母、PP色母、ABS色母、PVC色母、EVA色母等 按用途分类：如注射色母、吹塑色母、纺丝色母等各品种又可分为不同的等级，如： 1.高级注射色母： 用于化妆品包装盒、玩具、电器外壳及其它高级制品。 2.普通注射色母： 用于一般日用塑料制品、工业容器等。 3.高级吹膜色母： 用于超薄制品的吹塑着色。 4.普通吹膜色母： 用于一般包装袋、编织袋的吹塑着色。 5.纺丝色母： 用于纺织纤维纺丝着色，色母颜料颗粒细，浓度高，着色力强，耐热、耐光性好。 6.低级色母： 用于制造对颜色品质要求不高的低级产品，如垃圾桶、低级容器等。 7.专用色母： 是根据用户指定的用于制品的塑料品种，选用相同的塑料作为载体所制造的色母。如PP色母、ABS色母分别选用PP、ABS作为载体。 8.通用色母： 也用某种树脂（往往是低熔点的PE）作为载体，但它可以适用于除其载体树脂之外的其它树脂的着色。 本项日使用的色母为低密度聚乙烯专用色母颗粒。 5、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员6人，均不在厂区食宿。工作制度为8小时白班工作制，年工作时间为300天。 6、产品方案 本项目主要产品及产量见表2-4。 表2-4 项目主要产品一览表 序号 产品 年产量 1 塑料购物袋 500吨 7、公用工程 （1）供水 本项目用水由自来水管网供给，能够满足生产、生活需求。项目营运期用水主要包括调墨用水和职工生活用水。 ①调墨用水 本项目印刷工序使用水性油墨，水性油墨在使用之前需要用水稀释，水性油墨中直接加入水进行混合搅拌，不设置单独的调墨间。根据建设单位提供的资料，水性油墨与水的比例为1：1，本项目水性油墨的用量为0.3m3，则调漆用水量为0.3m3/a、0.001m3/d。 ②生活用水 项目营运期劳动定员6人，职工均为附近村民，不在厂内食宿。根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41 T385-2020）表48公共管理和社会组织用水定额，机关（无食堂）通用值为22m3/（人•a），则本项目职工生活用水量为0.44m3/d（132m3/a）。 （2）排水 本项目营运期产生的废水主要为职工生活污水。职工生活污水的产生量按用水量的80%计，为0.352m3/d（105.6m3/a），本次评价要求项目厂区建设10m3的化粪池，生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排。 本项目水平衡图如图2-1所示。 图2-1 本项目水平衡图（m3/d） （3）供电 本项目用电量约为12万度/年，主要为项目生产用电和办公用电，由当地供电电网统一供电，可满足本项目用电需求。 8、平面布局合理性 本项目厂区分为制袋车间、仓库、办公区、吹膜印刷车间，厂区由北向南依次为制袋车间、仓库、办公区、吹膜印刷车间，项目生产区严格按照生产流程先后顺序布置，各工序布局紧凑，功能合理。综上所述，项目平面布置合理可行。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程及产污分析 本项目利用已建成厂房进行生产，施工期已结束，因此，本评价不在对施工期工艺流程及产污环节进行分析。 运营期工艺流程及产污环节 图2-1 塑料购物袋生产工艺及产污环节示意图 塑料购物袋生产流程简述： ①混合搅拌：项目生产原料进厂后分类储存，由自动吸料系统吸入混料机进行混料，混料时间约1分钟。该工序会在密闭条件下机械自动化完成，不产生粉尘。 产污环节：设备运行产生机械噪声。 ②吹膜：将搅拌后的原料聚乙烯颗粒投入吹膜机中，通过电加热（温度在120~160℃），将聚乙烯颗粒熔融，通过空压机控制风量，吹塑成符合规格尺寸的塑料薄膜，空气冷却成型，收卷成捆。 吹膜工作温度均低于塑料分解温度335～450℃，因此吹膜过程无分解废气产生，可能挥发出少量小分子单体有机气体污染物，采用非甲烷总烃作为评价指标。该工序设备运行会产生机械噪声。另外吹膜机在调试、故障或开关机时会产生少量残次品，这部分残次品和边角料经收集后经破碎机破碎后回用于生产。 产污环节：吹膜过程产生的有机废气；设备运行产生机械噪声；吹膜调试、故障或开关机时会产生少量残次品。 ③印刷：部分产品根据客户要求需要印刷，将收卷完成后的半成品膜通过印刷机印上客户所需图案，而后经印刷机自带的烘干系统进行烘干，收卷成筒。印刷使用水性油墨（本项目不涉及制版工序），水性油墨成分中的有机溶剂会挥发，根据建设单位提供的检测报告，见附件6，本项目使用的水性油墨有机溶剂成分含量为16.44%，因此该过程会产生少量有机废气。另外，印刷机在更换不同颜色油墨或停机时需进行清洗，印刷机清洗主要使用沾有油墨清洗剂的抹布进行擦拭清洁，油墨清洗剂使用量较少，有机废气挥发量可忽略不计，不用水进行清洗，清洁过程不产生废水。因此，印刷工序主要产生有机废气（油墨有机溶剂挥发产生的废气），以及废油墨桶、含水性油墨废抹布、机械噪声等。 ④制袋：塑料薄膜经制袋机按照一定规格尺寸分切、封边（电加热，温度约140℃），制成成品塑料包装袋，制袋工序加热面积很少，且加热时间较短，非甲烷总烃产生量很少。 产污环节：设备运行产生机械噪声；分切过程产生废边角料及不合格品；封边过程加热产生少量有机废气。 ⑤成品、包装、入库外售 快递袋成品通过包装后入库待售。 3、主要产污环节 本项目主要产污环节见下表。 表2-4 主要产污环节一览表 污染类别 产污环节 污染物名称 废气 印刷 非甲烷总烃 吹膜 非甲烷总烃 制袋 非甲烷总烃 废水 职工生活污水 COD、BOD、SS、氨氮 噪声 设备运转 噪声 固废 吹膜、制袋 废边角料、残次品 印刷 水性油墨空桶、含水性油墨废抹布 原料拆封 废包装袋、废包装箱 有机废气治理 废活性炭 职工生活 生活垃圾 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染情况。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）环境质量达标区判定 本次评价选用2021年作为评价基准年，其中获取连续1年中不少于324个日均值数据，每月不低于27个有效数据（其中2月不低于25个），数据有效性满足GB3095-2012和HJ663中关于数据统计的有效性规定，经统计分析环境质量调查数据统计结果如下： 表3-1 环境空气质量现状监测统计表 单位：μg/m3（CO单位mg/m3） 监测 区域 监测因子 监测值 标准值 超标倍数 是否达标 夏 邑 县 PM2.5 年均值 45 年均：35 0.29 超标 24h平均第95百分位数 123 24h平均：75 0.64 超标 PM10 年均值 82 年均：70 0.17 超标 24h平均第95百分位数 172 24h平均：150 0.17 超标 SO2 年均值 7 年均：60 0 达标 24h平均第98百分位数 16 24h平均：150 0 达标 NO2 年均值 21 年均：40 0 达标 24h平均第98百分位数 54 24h平均：80 0 达标 CO 24h平均第95百分位数 1.0 24h平均：4 0 达标 O3 8h平均第90百分位数 158 8h平均：160 0.09 达标 通过以上检测结果分析可知，评价区域内大气环境中SO2、NO2、CO、O38h浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM2.5、PM10的浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。因此，项目所在区域为不达标行政区。 针对环境空气质量不达标的现状，商丘市生态环境保护委员会办公室发布了《商丘市2022年大气污染防治攻坚战实施方案》，从“调整优化产业结构、深入调整能源结构、持续调整交通运输结构、优化调整用地和强化面源污染治理、推进工业企业四项工程、强化挥发性有机物治理、强化区域联防联控、强化基础能力建设”等手段，实现如下目标：环境空气细颗粒物（PM2.5）年平均浓度控制在48微克/立方米以下，可吸入颗粒物（PM10）年平均浓度控制在78微克/立方米以下，5-9月臭氧（O3）日最大8小时平均浓度超标率控制在20.9%以下，环境空气质量优良天数比例不低于68.5%，重污染天数比例控制在2.0%以下。 2、地表水环境 本项目选址区域最近的地表水体为项目厂区南侧512m处的东沙河，本次评价引用2021年12月商丘市政府地表水责任目标断面例行监测结果，监测结果统计见表3-2。 表3-2 地表水环境质量监测结果 单位：mg/L 项目 高锰酸盐指数 NH3-N 总磷 东沙河（中峰乡北断面） 6.5 0.118 0.09 Ⅴ类标准值 15 2.0 0.4 由监测数据可知，项目区域地表水水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求。 3、声环境 本项目厂界外周边50m范围内的声环境保护目标主要为西南侧住户。我单位委托河南中昇质量检测有限公司对敏感点噪声进行检测，声环境保护目标处声环境质量现状监测结果见表3-3。 表3-3 声环境质量监测结果 单位：dB（A） 监测时间 监测点位 监测结果 昼间 夜间 2023.3.17 厂区西南侧住户（20m） 52.5 39.1 2023.3.18 52.8 40.5 监测结果显示，厂区周边环境敏感点处声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求。 4、生态环境 本项目占地范围内目前为空厂房，用地范围内无生态环境保护目标，且本项目不会造成不良生态影响。因此，本次评价不进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射影响。 6、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展地下水和土壤环境质量现状调查，且本项目厂区均进行了地面硬化，不存在地下水、土壤污染途径，因此不进行地下水、土壤质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目厂界外500m范围内大气环境保护目标情况见表3-4。 表3-4 本项目大气环境保护目标 名称 坐标 保护对象 环境功能区 相对方位 相对厂界距离 经度 纬度 西南住户 116.047103 34.059010 居民 二类区 西南 20m 贾楼 116.046417 34.059593 居民 二类区 西 84m 李小楼 116.051524 34.057344 居民 二类区 东南 238m 水岸花园 116.042790 34.057362 居民 二类区 西南 344m 2、声环境 本项目厂界外50m范围声环境保护目标见表3-5。 表3-5 本项目声环境保护目标 名称 坐标 保护对象 环境功能区 相对方位 相对厂界距离 经度 纬度 西南住户 116.047103 34.059010 居民 二类区 西南 20m 3、地下水环境 项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 项目占地范围内无生态环境保护目标。 5、地表水 项目所在区域主要地表水体为东沙河，位于本项目南侧512m处。 表3-6 本项目地表水环境保护目标 环境类别 保护目标 方位 距离(m) 功能与保护级别 地表水 东沙河 S 512 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 ①《河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于<全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值>的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件1、附件2排放建议值 表3-7 豫环攻坚办〔2017〕162号工业企业挥发性有机物排放建议值 行业 污染物项目 建议排放浓度（mg/m3） 建议去除效率（%） 其他行业 非甲烷总烃 80 70 印刷工业 非甲烷总烃 60 70 表3-8 豫环攻坚办〔2017〕162号工业企业边界挥发性有机物排放建议值 污染物项目 其他企业排放建议值（mg/m3） 非甲烷总烃 2.0 ②《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1厂区内VOCS无组织特别排放限值 表3-9 厂区内VOCS无组织特别排放限值 单位：mg/m3 污染物项目 特别排放限值 限值含义 无组织排放监控位置 NMHC（非甲烷总烃） 6 监控点处1h平均浓度值 在厂房外设置监控点 20 监控点处任意一次浓度值 ③《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值、表9企业边界大气污染物浓度限值 表3-10 新污染源大气污染物排放限值 污染物项目 排放限值（mg/m3） 使用的合成树脂类型 污染物排放监控位置 非甲烷总烃 60 所有合成树脂 车间或生产设施排气筒 单位产品非甲烷总烃排放量（kg/t-产品） 0.3 所有合成树脂（有机硅树脂除外） 表3-11 企业边界大气污染物浓度限值 污染物项目 颗粒物 非甲烷总烃 限值（mg/m3） 1.0 4.0 ④《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中塑料制品行业A级指标要求 表3-12 河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版） 污染物项目 塑料制品行业A级指标要求（mg/m3） 非甲烷总烃 ≤10 ⑤《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020） 表3-13 印刷工业挥发性有机物有组织排放限值 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 污染物排放监控位置 非甲烷总烃 40 1.0 车间或生产设施排气筒 表3-14 企业厂区内VOCs无组织排放限值 污染物项目 排放限值mg/m3 限值含义 无组织排放监控点位置 非甲烷总烃 6.0 监控点处1h平均浓度值 在厂房外设置监控点 20.0 监控点处任意一次浓度值 ⑥本项目废气排放限值 表3-15 本项目废气非甲烷总烃排放限值 污染物 排放浓度（mg/m3） 排放速率（kg/h） 单位产品非甲烷总烃排放量（kg/t-产品） 无组织排放监控位置 监控点 浓度（mg/m3） 非甲烷总烃 10 1.0 0.3 周界外浓度最高点 2.0 在厂房外设置监控点 监控点处1h平均浓度值6.0 监控点处任意一次浓度值20 颗粒物 / / / 周界外浓度最高点 1.0 2、噪声 ①《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 表3-16 工业企业厂界环境噪声排放标准值 单位：dB（A） 指标名称 昼间 夜间 2类标准限值 60 50 3、固废 一般固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单。 |
| 总量 控制 指标 | 项目运营过程中产生的废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后，定期清掏，用于周边农田施肥，因此本项目不涉及废水总量控制指标。 项目废气总量控制建议指标为非甲烷总烃0.0814t/a，非甲烷总烃需进行区域倍量替代，倍量替代量为0.1628t/a。本项目非甲烷总烃替代量从中国石化销售股份有限公司河南商丘夏邑高速路口加油站2016年油气回收工程中减排量中进行替代（VOCs减排量为15.4128吨t/a），能够满足本项目非甲烷总烃倍量替代要求。替代完成后，中国石化销售股份有限公司河南商丘夏邑高速路口加油站VOCs减排量剩余量为15.25t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目为租用已建成房屋作为营业场所，施工期不需要进行土建工程，只需安装设备，故本次评价不对施工期进行环境影响分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、环境影响分析 1、废气 本项目营运期大气污染源主要为吹膜、印刷、制袋工序产生的非甲烷总烃，破碎工序产生的颗粒物。 1.1、废气产生源强 ①非甲烷总烃 本项目产生非甲烷总烃的工序为吹膜、印刷、制袋工序。 A、吹膜工序废气 本项目吹膜主要原料为聚乙烯颗粒、色母，色母主要载体也是聚乙烯。聚乙烯无毒害、无臭味塑料颗粒，稳定性很高，不易产生降解或分解，热分解温度335～450℃。项目吹膜控制温度在160℃～165℃左右，制袋温度约为200℃，工作温度远低于物料的热分解温度，理论上不会产生裂解废气。但由于受热可能会有少量的低分子量烃类单体释放，以非甲烷总烃作为评价指标。 参照《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环境保护局）“第十三章塑料、（二）排放和控制”章节中，推荐的塑料加工过程中有机废气的排放系数为0.35kg/t原料，本项目聚乙烯塑料颗粒、色母颗粒使用量共500.1788t/a。则有机废气产生量为0.1751t/a。 B、制袋工序废气 本项目制袋机主要由两个电机组成，分别是主电机和步进电机，制袋机的功能就是将印刷好的薄膜切割并封口，生产出的产品为长度一定、两端封口的长方形成品塑料袋。主电机用于带动机器的热刀，对原料进行切割。由于切制塑料袋的热刀是通过电磁加热的，因此，在完成对原料切割时也同时将塑料袋封口，步进电机用于送料，在每次热刀抬起到热刀落下的时间中进行送料，每次的送料长度也就是生产出的半成品塑料袋的长度。故本项目制袋时，热刀切割薄膜时，接口处的薄膜会受热并挥发出少量的VOCs。项目制袋过程热切刀与塑料袋接触面积极小，制袋加热面积约占成品面积的1%，项目年产500吨塑料购物袋，则切袋过程加热量约5t/a，切袋废气挥发产生非甲烷总烃系数参照《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环境保护局）“第十三章塑料、（二）排放和控制”章节中，推荐的塑料加工过程中有机废气的排放系数为0.35kg/t原料，则项目制袋工序非甲烷总烃产生量为0.0018t/a。 C、印刷工序废气 本项目印刷工序在水性油墨中加入水搅拌均匀后，通过软管加入印刷机墨槽内，不设置单独的调墨间，水性油墨、去离子水混合过程中产生的有机废气计入印刷工序。 根据建设单位提供的水性油墨的检测报告，项目使用的水性油墨中有机溶剂含量为16.44%，属于低VOCs含量的水性油墨。根据建设单位提供的资料，本项目印刷工序油墨用量为0.3t/a。评价按水性油墨中的非甲烷总烃在印刷工序全部挥发出来计，则本项目印刷工序非甲烷总烃产生量为0.0493t/a ②破碎废气 本项目边角料和次品破碎工序会有粉尘产生，本项目边角料和次品产生量为5.0t/a，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环境部公告2021年第24号）42废弃资源综合利用行业系数手册——4220非金属废料和碎屑加工处理行业系数表，废PP/PE干法破碎工序颗粒物的产生系数为375g/t-原料，本项目按照颗粒物的产生系数为375g/t-原料进行计算，经计算，本项目破碎工序粉尘的产生量为1.9kg/a。 1.2、废气治理设施及达标排放情况 ①吹膜、制袋、印刷废气 根据上文分析，项目吹膜、制袋、印刷工序非甲烷总烃产生量为0.2262t/a，本项目建设单位在吹膜机、印刷机、制袋机设备上方设置集气罩收集后经风机抽取引至“低温等离子+活性炭吸附”装置处理后通过1根15m高排气筒排放，环评要求集气罩设置软帘；未被集气系统收集的有机废气在车间内以无组织形式排放，经加强车间通排风以降低浓度。 根据《简明通风设计手册》（孙一坚 主编），上吸式排风罩的排风量计算公式如下： L=K·P·H·Vx 式中：L——排风罩排风量，m3/s； K——考虑沿高度分布不均匀的安全系数，通常取K=1.4； P——排风罩敞开面的周长，m； H——罩口至有害物源的距离，m；为避免横向气流影响，要求H尽可能小于或等于0.3a（a—罩口长边尺寸）。 Vx——边缘控制点的控制风速，m/s；控制风速的大小与工艺操作、有害物质毒性、周围干扰气流运动状况等多种因素有关，设计时可参照下表确定。 表4-1 控制点的控制风速Vx 污染物放散情况 最小控制风速（m/s） 举例 以轻微的速度放散到相当平静的空气中 0.25-0.5 槽内液体的蒸发；气体或烟从敞口容器中外逸 以较低的初速放散到尚属平静的空气中 0.5-1.0 喷漆室内喷漆；断续地倾倒有尘屑的干物料到容器中；焊接 以相当大的速度放散出来，或是放散到空气运动迅速的区域 1-2.5 在小喷漆室内用高压力喷漆；快速装袋或装桶；往运输器上给料 本项目测量点选取在距排风罩开口面最远处的无组织排放位置，最小控制风速选取0.25-0.5m/s。本次评价取0.3。 表4-2 本项目有机废气设计处理风量如下表 所在位置 设备 距离H（m） 长（m） 宽（m） 周长（m） 控制风速（Vx）m/s 风量（L）m3/h 设备数量 总风量m3/h 生产车间 吹膜机 0.2 1.2 0.8 4 0.3 1209.6 4 4838.4 制袋机 0.2 1.2 0.8 4 0.3 1209.6 4 4838.4 印刷机 0.2 1.2 0.8 4 0.3 1209.6 3 3628.8 合计 / / / / / / / 13305.6 经计算风机风量最小13305.6m3/h。 为了更好的收集废气，风机风量要按照系统设计风量的1.2倍进行选取，则风机风量为15966.72m3/h，本次环评废气处理设施风机风量按照16000m3/h选取。 集气罩收集效率按照80%进行计算，低温等离子+活性炭吸附装置去除率为80%，则项目污染物非甲烷总烃有组织产生量为0.1810t/a，产生速率为0.0754kg/h，产生浓度为4.71mg/m3，非甲烷总烃有组织排放量为0.0362t/a，排放速率为0.0151kg/h，排放浓度为0.47mg/m3，单位产品非甲烷总烃排放量为0.0724kg/t产品。项目无组织排放的非甲烷总烃为0.0452t/a，排放速率为0.0188kg/h。 本项目塑料购物袋吹膜、制袋工序非甲烷总烃排放执行《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件1的要求（非甲烷总烃≤80mg/m3、去除效率70%）以及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值（非甲烷总烃≤60mg/m3、单位产品非甲烷总烃排放量0.3kg/t产品）及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）塑料制品（A级）排放要求（10mg/m3），印刷工序废气非甲烷总烃排放执行《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件1“印刷工业”的要求（非甲烷总烃≤50mg/m3，去除效率70%）以及《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）表1非甲烷总烃有组织排放限值（40mg/m3，1.0kg/h）。由于项目塑料购物袋吹膜工序、制袋工序、印刷工序废气经同一个排气筒排放，因此，塑料购物袋吹膜工序、制袋工序、印刷工序废气处理设施排气筒出口处非甲烷总烃的排放从严执行《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）表1挥发性有机物有组织排放限值（40mg/m3，1.0kg/h）及塑料制品行业A级企业绩效分级排放限值（10mg/m3）的要求。因此，经采取措施处理后，本项目购物袋吹膜工序、制袋工序、印刷工序废气非甲烷总烃的排放能够满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）表1挥发性有机物有组织排放限值的要求，同时满足塑料制品行业A级企业绩效分级排放限值的要求，对周围环境空气影响较小。 根据《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010），排气筒出口直径应根据流速确定，流速宜取15m/s左右，本项目吹膜工序、制袋工序、印刷工序风量为16000m3/h，经计算排气筒出口直径为0.614m，本项目取0.7m。 ②破碎废气 根据分析，项目破碎粉尘产生量为1.9kg/a，产生量很少，环评要求企业将粉碎机设在单独的房间内，并在粉碎机的投料口处加装塑料挂帘，粉碎时放下挂帘，减少粉尘逸出。经车间厂房阻拦后，逸出的少量粉尘主要散落在粉碎机附近，对周围环境空气影响较小。 1.3、废气处理措施可行性分析 本项目吹膜、制袋、印刷废气经集气罩收集后经“低温等离子+活性炭吸附装置”处理后满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）表1挥发性有机物有组织排放限值（40mg/m3，1.0kg/h）的要求，同时满足塑料制品行业A级企业绩效分级排放限值（10mg/m3）的要求，项目产生的废气均可以实现达标排放，对周围环境空气影响较小。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），非甲烷总烃治理设施可行技术为喷淋；吸附；吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧。另根据《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066-2019）中表4，印刷单元可行性技术为活性炭吸附（现场再生）、浓缩+热力（催化）氧化、直接热力（催化）氧化、其他，本项目吹膜、制袋、印刷废气采用低温等离子+活性炭吸附装置处理，治理措施有效可行。 1.4废气排放情况分析 （1）有组织废气 本项目有组织废气总计排放情况见下表。 表4-3 本项目有组织废气产排情况一览表 污染源 污染物名称 产生情况 排放情况 处理措施 及效率 产生浓度 （mg/m3） 产生量 （t/a） 排放浓度 （mg/m3） 排放量 （t/a） 吹膜、制袋、印刷废气（DA001） 非甲烷总烃 4.71 0.1810 0.47 0.0362 低温等离子+活性炭吸附+15m高排气筒，去除效率80% （2）无组织废气 本项目无组织废气总计排放情况见下表。 表4-4 本项目无组织废气产生和排放情况一览表 污染源 污染物 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 吹膜、印刷生产车间；制袋车间 非甲烷总烃 0.0452 0.0188 制袋生产车间 颗粒物 0.0019 0.0021 1.5、废气排放口基本信息 本项目废气排放口基本情况见表4-5。 表4-5 本项目废气排放口基本情况 编号 排放口名称 排放口类型 污染 物 排气筒位置 排气筒高度m 出口内径m 排气 温度℃ 经度 纬度 DA001 吹膜、制袋、印刷废气排气筒 一般排放口 非甲烷总烃 116.047954 34.059242 15 0.7 25 1.6、非正常工况下大气环境影响分析 本项目的非正常工况主要考虑收集措施异常，导致收集效率无法满足相关要求时计，此时废气以无组织排放计，其排放情况如表4-8所示。 表4-8 非正常工况排气筒排放情况 污染源 污染物名称 非正常排放原因 非正常排放状况 应对措施 浓度mg/m3 速率kg/h 频次及持续时间 排放量kg/a DA001排气筒 非甲烷总烃 因收集措施异常，导致收集效率无法满足相关要求时，此时废气以无组织排放计 / 0.0943 1次/a，1h/次 0.0943 停止生产，直至污染防治措施修复 为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ③应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。 ④生产加工前，“低温等离子+活性炭吸附装置”设备开启，停止生产一段时间后再关闭“低温等离子+活性炭吸附装置”，避免异味突然排放的情况。 1.7、自行监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 印刷工业》（HJ1246-2022）和《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021），本项目废气自行监测计划一览表见表4-9。 表4-9 项目营运期废气自行监测计划表 检测点位 监测因子 监测频次 吹膜、制袋、印刷工序排气筒（DA001） 非甲烷总烃 每半年一次 （委托有资质的监测单位） 厂界上风向1个点位，下风向3个点位 非甲烷总烃、颗粒物 每年一次 （委托有资质的监测单位） 厂房外监控点 非甲烷总烃1h平均浓度值、非甲烷总烃任意一次浓度值 每年一次 （委托有资质的监测单位） 2、废水 2.1、废水源强分析 根据分析，本项目营运期产生的废水主要为生活污水。生活污水的产生量按用水量的80%计，为0.352m3/d（105.6m3/a）。生活污水经自建化粪池处理后，定期清掏，用于周边农田施肥。 2.2、废水处理措施及可行性分析 根据上述分析，本项目运营期职工生活污水产生量为0.352m3/d（105.6m3/a），考虑到项目所处位置无污水管网，环评要求本项目生活污水经化粪池收集处理后，用于农田施肥，综合利用，不外排。 废水治理措施可行性分析：化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物。生活污水中含有大量粪便、纸屑、病原虫，悬浮物固体浓度为100~350mg/L，有机物浓度BOD5在100~400mg/L之间，其中悬浮性的有机物浓度BOD5为50~200mg/L。生活污水进入化粪池经过12~24h的沉淀，可去除50%~60%的悬浮物。沉淀下来的污泥经过3个月以上的厌氧消化，使污泥中的有机物分解成稳定的无机物，易腐败的生污泥转化为稳定的熟污泥，改变了污泥的结构，降低了污泥的含水率，污泥可清掏外运作肥料。 3、噪声 3.1设备源强 本项目产噪设备主要为吹膜机、制袋机、拌料机、印刷机等，噪声值在75-85dB(A)。项目产生噪声的噪声源强调查清单见表4-10。 |

|  | 表4-10 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号 建筑物名称 声源名称 声源源强 声源控制措施 空间相对位置/m 距室内边界距离/m 室内边界声级/dB(A) 运行时段 建筑物插入损失 / dB(A) 建筑物外噪声声压级/dB(A) 声功率级/dB(A) X Y Z 东 南 西 北 东 南 西 北 东 南 西 北 东 南 西 北 建筑物外距离 1 印刷、吹膜车间 拌料机,4台（按点声源组预测） 75（等效后：81.0) 安装减振基础、封闭车间 -4.5 -25.7 1.2 13.7 6.3 2.6 6.1 72.4 72.4 72.7 72.4 昼间 31.0 31.0 31.0 31.0 41.4 41.4 41.7 41.4 1 2 印刷、吹膜车间 吹膜机,4台（按点声源组预测） 80（等效后：86.0) 安装减振基础、封闭车间 -0.7 -26.3 1.2 9.9 6.4 6.5 6.0 77.4 77.4 77.4 77.4 昼间 31.0 31.0 31.0 31.0 46.4 46.4 46.4 46.4 1 3 印刷、吹膜车间 印刷机,4台（按点声源组预测） 80（等效后：86.0) 安装减振基础、封闭车间 3.8 -27.1 1.2 5.3 6.4 11.1 6.1 77.4 77.4 77.4 77.4 昼间 31.0 31.0 31.0 31.0 46.4 46.4 46.4 46.4 1 4 印刷、吹膜车间 空压机 85 安装减振基础、封闭车间 7.3 -23.2 1.2 2.4 10.9 13.7 1.6 76.8 76.4 76.4 77.2 昼间 31.0 31.0 31.0 31.0 45.8 45.4 45.4 46.2 1 5 制袋车间 制袋机,4台（按点声源组预测） 80（等效后：86.0) 安装减振基础、封闭车间 9.8 19.3 1.2 5.5 9.5 5.4 2.6 78.3 78.3 78.3 78.6 昼间 31.0 31.0 31.0 31.0 47.3 47.3 47.3 47.6 1 6 制袋车间 破碎机 85 安装减振基础、封闭车间 12.5 11.6 1.2 1.8 2.4 9.5 9.7 77.9 77.6 77.3 77.3 昼间 31.0 31.0 31.0 31.0 46.9 46.6 46.3 46.3 1 表中坐标以厂界中心（116.047821,34.059310）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向 |
| --- | --- |

|  | 3.2、预测模式 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ 2.4-2021）的要求，本次评价预测模式为： （1）单个室外点声源在预测点产生的声级计算基本公式 已知声源的倍频带声功率级，预测点位置的倍频带声压级可按下式计算： Lp(r)=Lw+Dc-（Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc） 式中：Lp(r)-距离声源r处的倍频带声压级，dB； Lw-倍频带声功率级，dB； Dc-指向性校正，dB； Adiv-几何发散引起的倍频带衰减，dB； Agr-地面效应引起的倍频带衰减，dB； Aatm-大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Abar-声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc-其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB （2）室内点声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式 室内声源首先换算为等效室外声源，再按各类声源模式计算。 ①计算出某个室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：Lp1-靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； Lw-点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB； Q-指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R-房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r-声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ②计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lp1i（T）-靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij-室内 j 声源 i 倍频带的声压级，dB； N-室内声源总数。 ③在室内近似为扩散声场时，计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中：Lp2i（T）-靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i-靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi-围护结构i倍频带的隔声量，dB。 ④将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级： 式中：Lw-中心位置位于透声面积（S）处等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2 (T)-靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S-透声面积，m2。 （3）计算总声压级 ①计算各室外噪声源和各含噪声源厂房对各预测点噪声贡献值 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则本项目声源对预测点产生的贡献值(Leqg)为： ②预测点的噪声预测值 Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb)( 式中：Leqg-建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb-预测点的背景值，dB(A)。 （4）噪声预测点位 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），建设项目评价范围内声环境保护目标和建设项目厂界（场界、边界）应作为预测点和评价点。预测建设项目在运营期所有声环境保护目标处的噪声贡献值和预测值，评价其超标和达标情况；预测和评价建设项目在运营期厂界（场界、边界）噪声贡献值，评价其超标和达标情况。因此，本项目选取厂界和50m范围内的声环境保护目标作为预测点，本项目生产为一班制，夜间（22:00~6:00）不生产，因此本项目仅对昼间噪声进行预测，预测结果见表4-11、表4-12。 表4-11 本项目厂界噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 预测方位 空间相对位置/m 时段 预测值（dB(A)） 现状值（dB(A)） 叠加值（dB(A)） 标准限值 达标情况 X Y Z 东侧 16.2 12.4 1.2 昼间 47.7 / / 60 达标 南侧 10.6 -29.2 1.2 昼间 47.9 / / 60 达标 西侧 -16 -6.8 1.2 昼间 41.6 / / 60 达标 北侧 17 18.4 1.2 昼间 46.9 / / 60 达标 表中坐标以厂界中心为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 表4-12 工业企业声环境保护目标噪声预测结果与达标分析表 序号 声环境保护目标名称 噪声现状值/dB(A) 噪声标准/dB(A) 噪声贡献值/dB(A) 噪声预测值/dB(A) 较现状增量/dB(A) 超标和达标情况 昼间 昼间 昼间 昼间 昼间 昼间 1 西南侧居民 52.8 60 32.5 52.84 0.04 达标 本项目建成后运营期四厂界昼间噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间≤60dB（A））的要求，敏感点噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，故本项目建成后运营期噪声对周围声环境影响不大。 3.3、监测计划 项目噪声排放监测计划见下表。 表4-13 监测计划内容一览表 监测内容 监测位置 监测项目 监测频率 执行标准 噪声 边界外1m 等效连续A声级 1次/季度 《工业企业边界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准 4、固体废物 4.1固体废物产生情况 本项目营运期产生的固体废物主要为一般工业固废固体废物、危险废物和生活垃圾。一般工业固废：吹膜和制袋工序产生的边角料和残次品，原料拆封产生的废包装材料；危险废物：印刷过程产生的废水性油墨桶以及印刷设备清洗产生的废抹布等、活性炭吸附装置产生的废活性炭；以及职工生活垃圾。 一般工业固体废物 （1）边角料和残次品 本项目吹膜、制袋工序会有少量的边角料和残次品产生，根据建设单位提供资料，边角料和残次品产生量约为产品的1%，则边角料和残次品产生量为5t/a，主要成分为聚乙烯，集中收集后由粉碎机粉碎后回用于生产。 （2）废包装材料 聚乙烯颗粒、色母颗粒包装规格为25kg/袋，年使用量为501.25t，则产生废包装袋个数为20008个，每个包装袋的重量为50g，则塑料包装袋的重量为1.0004t，废包装袋属于一般固废，集中收集后，外售给废品回收站。 本项目一般废物产生及处置情况见下表。 表4-14 一般固体废物产生情况一览表 单位：t/a 序号 一般废物名称 产生量（t/a） 排放量（t/a） 处置措施 1 边角料和残次品 5.0 0 集中收集后由粉碎机粉碎后回用于生产 2 废包装材料 1.0004 0 集中收集后，外售给废品回收站 生活垃圾 本项目劳动定员6人，年工作日300天，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，则生活垃圾产生量为0.9t/a，经收集后交环卫部门统一收集处理。 危险废物 （1）废水性油墨桶 根据建设单位提供的资料，本项目营运期油墨的用量为0.3t/a（20kg/桶），废油墨桶的产生量为15个/年，重量按1.0kg/个计，则废油墨桶的产生量为0.015t/a。根据《国家危险废物名录》（2021版），废水性油墨空桶属于“HW49其他废物”类危险废物，危险废物代码900-041-49，其危险特性为T（毒性）/In（感染性），废水性油墨桶加盖密闭存放于托盘上置于危险废物暂存间内，定期交由有资质单位处置。 （2）废抹布 印刷机的清洁、工作过程中会产生少量的废抹布，废抹布的产生量约为0.005t/a，考虑废抹布上沾染少量油墨，根据《国家危险废物名录》（2021年版），沾染油墨的废抹布属于“HW49其他废物 900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，其危险特性为T（毒性）/In（感染性），废抹布采用袋装的形式存放于托盘上置于危险废物暂存间内，定期交由有资质单位处置。 （2）废活性炭 活性炭吸附装置使用活性炭对污染物进行吸附处理，活性炭吸附饱和后需定期更换。根据《现代涂装手册》（化学工业出版社，陈治良主编），活性炭对有机废气的吸附容量一般为25%左右，按照1吨活性炭约吸附0.25吨有机废气计，废气去除量约为0.1448t/a，其中低温等离子可以去除非甲烷总烃去除量的20%、活性炭吸附非甲烷总烃去除量的80%，则废气吸附量约为0.11584t，则需新鲜活性炭约为0.4634t/a，活性炭约12个月更换一次。根据上述计算结果，要求废气处理系统初步设计时每次装填新活性炭须不少于0.4634t，每次废饱和活性炭更换量不少于0.57924t，产生废饱和活性炭不小于0.57924t/a。根据建设单位提供的资料，活性炭装置尺寸为 L1.2×W1.0×H1.0m，活性炭装置中采用4层颗粒状活性炭，每层约0.2m厚，则活性炭装填体积为1.2*1.0*0.2*4层=0.96m3，颗粒状活性炭密度一般为0.45~0.65g/cm3，项目活性炭密度取0.55g/cm3，根据废气处理系统初步设计，每次装填新活性炭约0.528t，每年装填新活性炭约0.528t，则产生废饱和活性炭约0.6438t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），该项目的废活性炭属于“HW49其他废物”类危险废物，危险废物代码900-039-49，其危险特性为T（毒性），更换后的活性炭采用袋装的形式存放于托盘上置于危险废物暂存间内，定期交由有资质单位处置，每袋的重量控制在25kg左右，方便转移和输送。 本项目危险废物产生及处置情况见下表。 表4-15 危险废物产生及处置情况一览表 单位：t/a 序号 危险废物名称 危险特性 产生量 产生工序 形态 有害成分 产废周期 排放量 处置方式 1 废水性油墨桶 T/In 0.015 印刷工序 固态 有机物 每天 0 集中收集后暂存于危险废物暂存间内，定期交由有资质单位处置 2 废抹布 T/In 0.005 印刷工序 固态 有机物 每天 0 集中收集后暂存于危险废物暂存间内，定期交由有资质单位处置 2 废活性炭 T 0.6438 废气处理设施 固态 有机物 3个月 0 集中收集后暂存于危险废物暂存间内，定期交由有资质单位处置 4.2、固体废弃物处置去向及环境管理要求 1、一般固体废物 （1）边角料和残次品 边角料和残次品集中收集后，由粉碎机粉碎后回用于生产。 （2）废包装材料 废包装袋集中收集后，暂存于厂区一般固废暂存间内，外售给废品回收站。 对于一般工业废物，集中暂存于厂区一般固废间内，建筑面积为10m2，拟建于厂区制袋车间的西北角。为了避免一般固废对周边环境造成影响，环评按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及相关国家及地方法律法规，提出如下环保措施： 1）一般固废临时堆场的地面应进行硬化，应有防渗漏、防风、防晒、防雨淋设施。 2）为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边应设置导流渠。 3）为加强监督管理，贮存、处置场应按GB15562.2设置环境保护图形标志。 4）定期检查维护导流渠等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行。 5）建立一般固体废物台账。将入场的一般工业固体废物的种类和数量，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。 2、生活垃圾 员工日常生活产生的生活垃圾，设立可回收、不可回收两类垃圾收集箱，委托环卫部门统一收集、运输、处置，做到日产日清，不会对周围环境造成不良影响。 3、危险废物 废活性炭、废水性油墨桶、废抹布集中收集后暂存于厂区危险废物暂存间内，建筑面积为10m2，拟建于厂区制袋车间的西北角，与一般固废暂存间紧邻，定期交由有资质单位处置。 为保证危废暂存间暂存的危险废物不对环境产生污染，依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013年修正）、《危险废物收集、贮运、运输技术规范》（HJ2025-2012）及相关国家及地方法律法规，项目危险废物的暂存场所设置情况如下表： 表4-16 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号 贮存场所（设施）名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存能力/t 贮存周期 1 危险废物暂存间 废水性油墨桶 HW49其他废物 900-041-49 厂区的西北角 10m2 密封，存放于托盘上 1.0t ≤1年 2 废抹布 HW49其他废物 900-041-49 袋装密封后，存放于托盘上 1.0t ≤1年 3 废活性炭 HW49其他废物 900-039-49 袋装密封，存放于托盘上 1.0t ≤1年 根据《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012），项目产生的危险废物的环境管理要求如下： 1）危险废物收集的一般要求 ①应根据收集设备、转运车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时要设置作业界限标志和警示牌。 ②作业区域内应设置危险废物收集专用通道和人员避险通道。 ③收集时应配备必要的收集工具和包装物，以及必要的应急监测设备及应急装备。 ④危险废物收集应参照本标准附录A填写记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。 ⑤收集结束后应清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全。 ⑥收集过危险废物的容器、设备、设施、场所及其它物品转作它用时，应消除污染，确保其使用安全。 2）内部转运污染防治措施 ①危险废物从厂区内产生工艺环节运输到危废暂存间，应有专人负责，专用桶收集、转运，避免可能引起的散落。 ②危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应填写《危险废物厂内转运记录表》，危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上。 ③建设单位应按规定申报危险废物产生、贮存、转移、利用处置等信息，制定危险废物年度管理计划，并在“全国固体废物和化学品管理信息系统”中备案；应结合自身实际，建立危险废物台账，如实记载危险废物的种类、数量、性质、产生环节、流向、贮存、利用处置等信息，并在“全国固体废物和化学品管理信息系统”中进行如实规范申报，申报数据应与台账、管理计划数据相一致；规范危险废物贮存设施 2）危险废物贮存管理要求 ①危险废物暂存间应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013年修正）的要求，满足防雨、防渗、防漏和防晒要求。其中，基础防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≦10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料（渗透系数≦10-10 cm/s）。 ②危险废物容器内应留一定空间，本项目产生废活性炭、废抹布袋装密封储存。废水性油墨桶加盖密封后存放于托盘上。 ③各种盛装废物的容器必须完好无损，各个危险废物容器外侧须标明危险废物的名称，存入时间、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。 ④危险废物产生者须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 ⑤危险废物暂存间应设立危险废物标志。形状：等边三角形，边长40cm；颜色：背景为黄色，图形为黑色；警告标志外檐2.5cm，材料应坚固、耐用、抗风化、抗淋蚀，如出现掉色、破损等情况应及时更换。 ⑥各危险废物定期送至有资质的危废处理单位安全处置；在危废的转移处置过程中，应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《危险废物转移联单管理办法》有关规定执行。 综上所述，本项目产生的固废经妥善处理、处置后，可以实现零排放，对周围环境及人体不会造成影响，亦不会对环境产生二次污染，所采取的治理措施是可行的。 5、地下水、土壤 5.1可能发生的污染途径 项目生产对土壤和地下水环境的影响主要可以分为入渗和沉积。入渗影响主要源自液体原料、固体废物通过泄漏方式至土壤表面，然后渗入土壤之中，继而影响土壤和地下水的环境质量；沉积影响主要源自废气中污染因子沉降到土壤表面，部分又随着雨水下渗，继而影响土壤和地下水的环境质量。 本项目对地下水、土壤的影响的可能途径为：①生产车间水性油墨使用设备滴漏时以及水性油墨包装桶破损泄露时下渗污染地下水、土壤；②危废间内危险废物可能泄露下渗污染地下水、土壤。③大气污染物出现异常排放可能沉降到土壤表面，对土壤造成影响。 5.2、地下水、土壤污染防控措施 （1）源头控制措施 从原料（水性油墨）、危险废物的储存、装卸、运输、使用等全过程控制各种物料的泄露（跑、冒、滴、漏），同时对可能泄露到的地面区域采取防渗措施，阻止其进入土壤中，造成土壤污染。 （2）过程控制措施 从大气沉降、地面漫流、垂直入渗三个途径分别进行控制。 大气沉降污染途径治理措施：本项目针对各工序废气污染物采取了对应的治理措施，确保污染物达标排放，具体措施为：项目吹膜、制袋、印刷工序产生的非甲烷总烃经“低温等离子+活性炭吸附装置”处理后经15m高排气筒排放，破碎工序设在单独的房间内，并在粉碎机的投料口处加装塑料挂帘，粉碎时放下挂帘，减少粉尘逸出。 地面漫流污染途径治理措施：本项目使用的水性油墨为桶装，生产时根据需要取用，同时加强物料管理、设置泄露收集器具、材料，一旦发生泄露能及时采取应对措施，防止泄露物料发生地面漫流对土壤造成污染。 垂直入渗污染途径治理措施：项目按重点污染防渗区、简单防渗区区分别采取不同等级的防渗措施，在地表铺设防渗层，按照污染防治分区采取不同的设计方案。 在危废间、印刷区、水性油墨储存区进行重点防渗处理，地面及裙角进行人工防渗，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单的要求。车间地面进行一般防渗，采用水泥地面，分区防渗要求具体见表4-17。 表4-17 防渗措施一览表 序号 防渗分区 防渗区域 控制（防治）要求 1 重点 防渗区 危废暂存间、印刷区、水性油墨储存间 基础防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≦10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料（渗透系数≦10-10 cm/s） 2 一般 防渗区 生产车间、一般固废暂存间 加强设备维护，严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求制定防渗措施，采取人工防渗措施，防渗系数≤10-7cm/s 综上所述，本项目在采取“源头控制、分区防治”措施的情况下，可减少污染物的泄漏发生，对周边地下水、土壤环境影响较小。 6、生态 项目占地范围内无生态环境保护目标。 7、环境风险 7.1、风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 以及本项目的特点，本项目涉及的危险物质主要为水性油墨。水性油墨主要成分为水性聚氨酯树脂、去离子水、颜料、乙醇、助剂，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169--2018）中附录B进行判定，水性油墨含有的乙醇属于附录中的风险物质，临界量为500t。 根据建设单位提供的资料，项目营运期水性油墨的一次最大储存量为0.2t。 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值Q。 Q=q1/Q1 + q2/Q2 …… + qn /Qn 式中：q1、q2…qn—每种危险物质的最大存在总量，t。 Q1、Q2…Qn—每种危险物质相对应的临界量，t。 当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为 I。 当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q＜10：（2）10≤Q＜100（3）Q≥100。 本项目Q值计算详见下表。 表4-18 项目风险物质Q值计算结果 危险物质名称 临界量Qn 最大贮存量qn qn/Qn值 Q值 乙醇 500t 0.05t 0.0001 0.0001 经计算，项目涉及的危险物质Q值为0.0001，小于1，项目环境风险潜势为I，本项目风险评价等级为简单分析。 本项目原料塑料颗粒、色母颗粒等，均不属于危险物质，但具有可燃性，遇明火、高温有燃烧的可能性，有潜在火灾风险。 7.2环境风险识别及环境风险分析 ⑴环境风险识别 项目使用的水性油墨若泄漏未及时收集，对土壤和地下水造成影响；废气处理设施故障，未及时发现，排放的废气对周边大气环境造成不利影响；水性油墨易燃，遇明火可能发生火灾事故；厂区发生火灾，火灾烟尘和废气将对周围大气质量和居民健康造成影响，扑救火灾时产生的泡沫溶液或消防废水通过排水沟进入地表水体，影响地表水环境。废气处理设施发生故障时，造成废气超标排放。 ⑵环境风险分析 可能突发环境事故类型为水性油墨泄漏；废气处理设施故障；火灾的次生、伴生废气、消防废水对周围环境的影响。 a）危险物质泄漏风险 项目水性油墨采用桶装放置在车间专用贮存区，设置承接盘。项目水性油墨使用量小，少量泄漏可控制在车间内。 b）废气处理设施故障 本项目包装袋吹膜、制袋、印刷工序产生的有机废气经集气罩收集后经“低温等离子+活性炭吸附装置”处理后经15m高排气筒排放。如本项目低温等离子+活性炭吸附装置发生故障，废气污染物未经有效处理直接排放到大气环境中，会对周围大气环境造成不利影响 c）火灾风险 水性油墨遇明火会燃烧，从而引发火灾；火灾烟尘和废气将对周围大气质量和居民健康造成影响，扑救火灾时产生的泡沫溶液或消防废水通过排水沟进入地表水体，影响地表水环境，同时火灾事故处置过程可能对处置人员造成伤害，包括中毒、窒息、烧伤等。达到爆炸极限时可能引发爆炸，爆炸将会产生巨大破坏作用，其在极短时间内，释放出大量的能量，产生高温，并放出大量气体，在周围介质中造成高压化学反应及状态变化。爆炸释放的高温、高能、有毒气体将对周围大气环境及厂区员工产生一定的影响。 7.3环境风险防范措施及应急要求 ⑴环境风险防范措施 A、危险物质泄漏风险防范措施 ①根据水性油墨的使用数量和频率，合理安排储存量，尽量减少储量，降低风险； ②水性油墨桶设置承接盘，使用过程加强管理，防止跑、冒、滴、漏； ③储存地点或场所应有明显的标志警示牌、注意事项，安排专人定期检查巡视； ④水性油墨在装卸、搬运过程中应轻拿轻放，禁止随意丢弃和高空抛撒，对进出储存区的水性油墨应有详细的记录； ⑤储存区应配备足够的吸附材料（如沙子）、收集工具等，以备发生泄露和遗撒时第一时间对泄露的风险物质进行吸附和收集； ⑥液态原料储存区、危废暂存间地面按要求做好防渗工作，有耐腐蚀的硬化地面且表面无缝隙； ⑦加强职工培训，提高职工环保意识，严格按章操作。 B、防火措施 ①液态原料储存、使用区严禁烟火，液态原料储存区、生产车间配备消防器材，对职工进行消防知识及技能培训； ②日常加强车间内电气线路的管理，防止电气线路老化、破损等引发火灾等安全事故伴生/次生环境风险物质。车间张贴安全警示标志如：“严禁烟火”等。 ③配套完善消防栓、灭火器、防护手套、安全帽等必要的应急物资。 C、废气治理措施事故排放防范措施 ①加强废气治理措施日常运行管理，建立台账管理制度； ②安排专职或兼职人员负责废气治理设施的日常管理； ③加强风机的日常维护保养，防止风机故障停运； ④生产线运行前，先启动废气治理系统风机。 ⑵事故应急措施 a.在岗人员发现水性油墨泄漏时，应立即查明原因，并穿戴好防护手套、防护口罩进行堵漏。若因包装桶破裂导致泄漏，立即将桶内的水性油墨转移至应急备用桶中。对于少量泄漏在地面上的水性油墨及时用消防沙、吸附棉等吸收，用铁锹收集于干燥容器内。 b.一旦发生火灾事故，在火灾较小时，最早发现者应立刻就近用相应的灭火剂扑灭，控制火势，用水加强冷却，撤离周围可燃、易燃物品，并电话通知各应急组负责人立即组织人员进行灭火，避免发生大型火灾或爆炸而产生大量消防废水、废气。 抢救事故的所有人员必须服从统一领导和指挥。指挥人员应是企业领导人（厂长、车间主任或值班负责人）。 事故现场应划出危险区域，开启通往外界大门，疏散厂内的人员及相邻企业职工至厂外上风处，防止发生CO中毒等，并清点人数，拉设警戒线，防止人员误入，隔离直至火灾扑灭、气体散尽。 c、发现废气治理设施事故排放时，应在确保安全的情况下，立即停止生产作业，从源头上掐断废气来源；然后对废气治理系统进行全面的排查检修，找出病灶，及时回复治理系统的正常运行。在确保废气治理系统正常运转后，方可投入生产作业。 ⑶应急管理 ①完善处置事故队伍 建立处置事故的相关设备、器材（如防护手套、器材、工具等）。应急处置人员要熟悉本岗位、本工段、本车间、本企业单位原辅材料的种类、理化性质和生产工艺流程，定期组织开展训练，使其掌握预防事故发生的知识和处置初期事故的技能。 ②严格按安全操作规程进行操作，尽量杜绝事故产生。 ③厂外应急计划与现场应急计划的演练相结合，适当测试其实用性。每次演练之后，负责准备计划的组织或人员应彻底复查此次演练以改正应急计划的中缺点和不足。 7.4分析结论 项目在生产过程通过采取严格的管理手段和有效环境风险防范措施，杜绝贮运及使用过程中发生水性油墨泄漏、火灾或爆炸。应建立环境管理机构，健立健全各项环境管理制度；通过加强操作人员的技能培训，以及生产和环保工程设备、设施的维护保养，并采取必要的安全防范措施后，其各类风险可控，风险水平可以接受。 8、生态 本项目不需要采取生态保护措施。 9、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 10、环保投资 本项目总投资50万元，其中环保投资4.9万元，主要用于废气、废水治理、噪声防治、固废治理、风险防范等，环保投资占项目总投资的9.8%，项目的环保投资情况见表4-19。 表4-19 本项目环保投资情况表 项目 治理内容 处理方法 数量 单位 价格 （万元） 废气治理 吹膜、印刷、制袋工序产生的废气 集气罩（11个）+低温等离子+活性炭吸附装置+15m排气筒（DA001） 1 套 2.5 破碎废气 单独破碎间、上料口加装软帘 1 套 0.5 废水治理 生活污水 经化粪池（5m3）收集处理后，定期清掏，用于周边农田施肥 1 座 0.5 噪声治理 生产设备运转噪声 选用低噪声设备、安装减震基础，墙壁隔音、距离衰减、加强设备维护 / / 0.5 固废治理 边角料和残次品 收集后，经粉碎机粉碎后回用于生产 1 座 0.1 废包装材料 经收集后外售给废品回收站（厂区设置一般固废暂存间，面积10m2，位于厂区制袋车间西北角） 废活性炭 厂区设置危废暂存间（10m2），经收集后交有资质单位收集处理 1 座 0.2 废水性油墨桶 废抹布 生活垃圾 垃圾收集箱，经收集后交环卫部门统一收集处理 个 5 0.1 风险防范 泄露、火灾 配备消防器材、地面防渗处理、定期检查环保设施、公众教育、加强管理等 / / 0.5 合计 / / / / 4.9 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 吹膜、制袋、印刷工序废气处理设施排放口DA001 | 非甲烷总烃 | 集气罩（11个）+低温等离子+活性炭吸附装置+15m高排气筒 | 《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）表1标准限值及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）塑料制品（A级）排放要求 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD、SS、NH3-N | 经化粪池处理后，定期清掏，用于周边农田施肥 | 综合利用 |
| 声环境 | 厂界 | 等效连续A声级 | 选用低噪声设备、安装减振基础、墙壁隔音、距离衰减、加强设备维护 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 1、生活垃圾： 生活垃圾：分类收集后交由当地环卫部门处置； 2、一般工业固废 边角料和残次品：收集后由粉碎机粉碎后回用于生产； 废包装材料：集中收集后，外售给废品回收站； 危险废物： 废水性油墨桶：集中收集后暂存于危险废物暂存间，交由有资质单位处置； 废抹布：集中收集后暂存于危险废物暂存间，交由有资质单位处置； 废活性炭：集中收集后暂存于危险废物暂存间，交由有资质单位处置。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 加强管理，分区防渗 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 配备消防器材、地面防渗处理、定期检查环保设施、公众教育、加强管理等 |
| 其他环境 管理要求 | 按照要求完善排污许可管理，并及时开展竣工环保验收 |

# 六、结论

夏邑县晨浩塑胶制品场年产500吨塑料购物袋（厚度大于0.025毫米）项目符合国家产业政策，项目选址符合土地利用政策，项目实施后具有良好的经济效益和社会效益，在认真落实评价提出的环保措施和建议的前提下，项目所排污染物能够实现达标排放，满足总量控制要求，从环境保护角度分析，该项目建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.0814t/a | / | 0.0814t/a | +0.0814t/a |
|  | 颗粒物 | / | / | / | 0.0019t/a | / | 0.0019t/a | +0.0019t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 边角料和残次品 | / | / | / | 5.0t/a | / | 5.0t/a | +5.0t/a |
|  | 废包装材料 | / | / | / | 1.0004t/a | / | 1.0004t/a | +1.0004t/a |
| 危险废物 | 废水性油墨桶 | / | / | / | 0.015t/a | / | 0.015t/a | +0.015t/a |
|  | 废抹布 | / | / | / | 0.005t/a | / | 0.005t/a | +0.005t/a |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 0.6438t/a | / | 0.6438t/a | +0.6438t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

0.001

0.001

蒸发损耗

调墨用水

0.441

损耗0.088

新鲜水

0.352

0.44

0.352

化粪池

农田施肥

生活用水

入库外售

包装