# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产9000吨塑料粒子项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2303-411426-04-01-174700 |
| 建设单位联系人 | 宋凤銮 | 联系方式 | 13967758756 |
| 建设地点 | 商丘市夏邑县产业集聚区跨越大道东段南侧第一丁字路口向南50米 |
| 地理坐标 | （116度9分19.865秒，34度11分22.938秒） |
| 国民经济 行业类别 | C4220非金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 三十九、废弃资源综合利用业42、85非金属废料和碎屑加工处理422（不含原料为危险废物的，不含仅分拣、破碎的） |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 夏邑县产业集聚区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 200 | 环保投资（万元） | 9.05 |
| 环保投资占比（%） | 4.5 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 5000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 1、规划名称：《夏邑县产业集聚区发展规划（2009-2020）》、《夏邑县产业集聚区发展规划调整方案（2009-2020）》； 2、规划审批机关：河南省发展和改革委员会； 3、批准文号：豫发改工业[2010]476号、豫发改工业[2012]991号 |
| 规划环境影响 评价情况 | 1、规划环评名称：《夏邑县产业集聚区发展规划调整方案2012-2020）环境影响报告书》、《夏邑县产业集聚区发展规划调整方案（2012-2020）环境影响报告书》； 2、规划环评召集审查机关：河南省环境保护厅； 3、审查文件名称及文号：《河南省环境保护厅关于夏邑县产业集聚区发展规划（2009-2020年）环境影响报告书的审查意见》（豫环审[2011]152号）、《河南省环境保护厅关于夏邑县产业集聚区发展规划调整方案（2012-2020年）环境影响报告书的审查意见》（豫环审[2017]266号）。 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、土地利用规划符合性 根据《夏邑县产业集聚区控制性详细规划——用地规划图》，本项目用地性质属于工业用地，符合夏邑县产业集聚区土地利用总体规划。 2、与规划环评结论的符合性 2.1规划环评结论 （1）产业定位 产业集聚区总体定位为：把产业集聚区建设成为以纺织服装、农副产品加工为主导，以装备制造为配套产业，集约化程度高，产业集群配套完善，综合实力和市场竞争力强的全省乃至全国重要的纺织、农副产品加工工业基地。 （2）规划范围 ①规划年限：2012-2020年 ②规划总面积：19.44平方公里，其中建成区面积2.19平方公里，发展区面积8.82平方公里，控制区面积6.30平方公里。 ③南区：东至胡桥二中南北一线，南至吴寨庄东西一线，西至沱河，北至华夏大道，规划面积16.19平方公里。 ④西区：东至西环路、西至毛河、南至中和街、北至雪枫西路，规划面积3.25平方公里。 （3）产业空间布局 夏邑县产业集聚区总规划用地面积为19.44平方公里，立足于夏邑县产业集聚区各产业的现实条件，本次规划将产业集聚区划分为两大片区，即西区和南区，总体空间结构上形成“一区两片”的整体布局，按照“统一规划、分期实施、滚动发展”的模式，塑造一个具有夏邑特色的宜产宜居聚集区。 ①西区：以西环路以西、雪枫西路以南形成的区域为西区，主要布置农副产品加工业，即西产业集聚区主要是农副产品加工集聚区； ②南区：南环路以南、吴寨庄东西一线的区域为南产业区，该集聚区主要布置纺织服装企业和农副产品加工业。 （4）准入条件 本项目与产业集聚区项目准入条件相符性分析见表1-1。 表1-1 本项目与产业集聚区项目准入条件的相符性分析 类别 项目准入条件 本项目情况 相符性 产业政策 （1）原则上仅允许入驻符合园区产业定位，项目选址须符合园区产业布局及用地功能的项目； （2）鼓励建设符合国家产业政策，符合集聚区定位的轻污染项目； （3）鼓励中水回用项目、污水深度治理等基础设施、资源综合利用项目入驻集聚区； （4）鼓励清洁生产水平较高，且能够进一步拉长集聚区产业链的项目； （5）鼓励现有企业对产品进行提升，延长产业链条； （6）鼓励利于消耗中水的项目入驻； （7）禁止引进涉及大量有毒、有害物质及使用大量危险物品的企业入园，以防止对地表水环境以及夏邑县城区造成影响； （8）新建印染企业应首先淘汰区域现有落后印染企业产能，引进的印染项目规模必须满足《印染行业规范条件（2017年版）》、《商丘市印染行业结构调整优化升级发展规划》（2016-2025）及集聚区规划的印染规模（即：到2020年，集聚区机织印染规模控制在1.0亿米以内，针织印染规模控制在7万吨以内），并在水资源及地表水环境可承受的情况下分期实施、适度发展。 （9）按照国家相关产业政策，严禁淘汰和限制类工业企业入园； （10）南区限制引进与主导产业不符、排放重金属废气及大量有机废气等重污染的项目入驻，减少对下风向县城及周围环境敏感点的影响。 （11）综合产业园主要发展符合集聚发展定位的产业、与主导产业配套产业及科研服务中心。 （1）本项目属于非金属废料和碎屑加工处理，选址符合园区用地功能； （2）本项目属于鼓励类项目，符合国家产业政策； （3）本项目不涉及有毒有害物质，不使用危险物品，不会对地表水环境及夏邑县城区造成影响； （4）本项目不属于淘汰和限制类工业企业，营运期不产生重金属废气及有机废气。 符合 生产规模和工艺装备水平 （1）入园企业建设规模应符合国家产业政策的最小经济规模要求； （2）在生产工艺、技术水平、装备规格上，要求入区项目达到国内行业清洁生产定量评价先进值。 （3）新建或改扩建印染企业采用先进的工艺技术，采用污染强度小、节能环保的设备，主要设备参数要实现在线检测和自动控制，且应满足《印染行业规范条件（2017年版）》、《清洁生产标准一纺织业（棉印染）》、《国家重点行业清洁生产技术导向目录》及《商丘市印染行业结构调整优化升级发展规划》等要求的高效、节能、低耗的先进生产技术、生产设备和工艺； （4）禁止选用列入《产业结构调整指导目录》限制类、淘汰类的落后生产工艺和设备。 （5）退城入园搬迁的企业应进行产品和生产技术的升级改造，达到国家相关规定的要求，且满足集聚区的产业定位。 （1）本项目不涉及《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订版）中限制类、淘汰类的落后生产工艺和设备； （2）本项目属于非金属废料和碎屑加工处理业，目前无行业清洁生产水平指标体系； （3）本项目不属于退城入园搬迁的项目。 符合 清洁生产水平 （1）应选择使用原料和产品为环境友好型的项目，避免集聚区大规模建设造成的不良辐射效应； （2）入区项目在单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标应符合国家和行业环境保护标准和清洁生产标准要求，企业清洁生产水平必须满足国内先进水平要求或国际先进水平； （3）在工艺技术水平上，要求入驻产业集聚区的项目达到国内同行业领先水平、或具备国际先进水平； （4）新建或改扩建印染项目清洁生产水平应达到国际先进水平； （5）新建或改扩建印染项目新鲜水指标为：机织印染≤1.6吨水百米产品、针织印染≤80吨水吨产品； （6）新建或改扩建印染项目排水指标为：机织印染≤1.28吨水/百米产品、针织印染≤64吨水/吨产品； （7）新建或改扩建印染项目水重复利用率达到40%以上； （8）新建或改扩建印染项目综合能耗指标为：机织印染≤30公斤标煤百米产品、针织印染≤1.1吨标煤/吨产品； （9）入园项目应选用低毒或无毒的环境效益较高的原辅材料。 （1）本项目使用的原料为废塑料片，生产的产品为塑料颗粒，不涉及有毒有害、危险化学品等，属于环境效益较高的原料； （2）目前，本项目所属行业无清洁生产水平指标要求，本项目水耗、能耗、污染物排放量、工艺技术水平能够到达国内先进水平。 符合 污染物排放总量控制 （1）新建项目的污染物排放指标必须达到国家相关规定和和满足区域总量要求； （2）新建或改扩建印染企业应做到“污染物等量或减量置换”，不可盲目扩张； （3）禁止发展环境污染严重、无污染治理技术或治理技术在技术经济上不可行的项目； （4）属于退城入园搬迁的项目，污染物排放指标原则上不能超过现状污染物排放量； （5）新建项目的大气污染物处理应达到相关行业标准或大气污染物综合排放标准实现达标排放，水污染物排放应达到相关行业标准或水污染物综合排放标准后才能进入集聚区污水处理厂。 （1）本项目属于新建项目，热熔、拉丝工序非甲烷总烃的排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值及豫环攻坚办[2017]162号文的要求；生活污水经处理后满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表1水污染物排放限值（间接排放）及污水处理厂收水标准要求，废水经处理后进入夏邑县产业集聚区污水处理厂进一步处理； （2）本项目废气污染物排放实行“倍量替代”，废水污染物排放实行“等量替代”； （3）本项目废气、废水均配套建设有污染治理设施，且污染治理技术在技术经济上可行。 （4）本项目不属于退城入园搬迁项目。 符合 土地利用 （1）入园项目必须达到《河南省工业项目建设用地控制指标》要求； （2）入园项目用地必须符合城市总体规划和产业集聚区控制性详细规划各项指标要求、集聚区土地利用规划要求。 （1）本项目的建设满足《河南省工业项目建设用地控制指标》的要求； （2）本项目用地性质属于工业用地，符合 夏邑县产业集聚区土地利用规划。 符合 （5）负面清单 本项目与夏邑县产业集聚区负面清单（禁止和限制发展项目）相符性分析见表1-2。 表1-2 本项目与产业集聚区负面清单的相符性分析 行业 禁止和限制发展项目 本项目情况 相符性 纺织服装行业 （1）禁止含化学合成的化学纤维生产项目入驻、限制发展其他化学纤维生产项目； （2）禁止采用聚乙烯醇浆料（PVA）上浆工艺及产品（涤棉产品，纯棉的高支高密产品除外）的项目入驻； （3）禁止采用绞纱染色工艺项目入驻； （4）禁止新建：棉、化纤、麻、丝绸机织物印染设计生产能力<2000万米/年，毛机织物印染设计生产能力<200万米/年，针织或纱线印染设计生产能力<3000吨/年的项目； （5）禁止新建或改扩建机织印染的新鲜水指标>1.6吨水/百米产品、 排水指标>1.28吨水/百米产品的项目入驻； （6）楚止新建或改扩建针织印染的新鲜水指标> 80吨水吨产品、排水指标>64吨水/吨产品的项目入驻； （7）禁止使用国家产业政策禁止或限制生产工艺生产的项目； （8）禁止使用国家产业政策禁止或限制设备生产的项目； （9）其它国家产业政策禁止或限制发展的纺织服装项目。 本项目属于C4220非金属废料和碎屑加工处理，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订版），本项目属于鼓励类项目，符合国家产业政策；本项目不属于产业集聚区禁止或限制建设的项目类型。 不涉及 农副产品行业 （1）禁止新建啤酒类及淀粉类项目； （2）禁止新建生猪、单年屠宰量在20万头以下、牛年屠宰量在5万头以下、禽年屠宰量在2000万只以下的项目及3000吨/年及以下的西式肉制品加工项目； （3）禁止建设生产能力150瓶/分钟以下（瓶容在250毫升及以下）的碳酸饮料生产线项目； （4）禁止新建5万吨年及以下味精生产线、浓缩苹果汁生产线及200吨/年及以下的醇母加工项目； （5）禁止新建酒精生产线、白酒生产线、原糖生产线及糖精等化学合成甜味剂生产线项目； （6）禁止新建中药提取类制药项目； （7）限制发展柠檬酸、氨基酸、淀检糖等生产项目； （8）国家产业政策禁止或限制发展的其它农副产品项目。 本项目属于C4220非金属废料和碎屑加工处理，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订版），本项目属于鼓励类项目，符合国家产业政策；本项目不属于产业集聚区禁止或限制建设的项目类型。 不涉及 装备制造行业 （1）禁止发展独立电镀项目及含电镀工段的项目； （2）国家产业政策禁止或限制发展的其它装备制造项目。 本项目不含电镀工艺，不属于装备制造业。 不涉及 其它 （1）禁止发展其它不在集聚区产业定位内的项目，如造纸制浆、制革、化纤浆粕、钢铁、水泥、焦化、皂素、金属冶炼、化工、石化、化学合成制药、生化制药、衣药、染料、陶瓷等行业； （2）禁止采用落后或淘汰的生产工艺或生产设备进行生产的项目；禁止引进耗水量大、废水量大等资源消耗量大的其他项目； （3）禁止与产业定位冲突的项目入园； （4）园区内现有的与产业定位不符的企业应限制其发展。 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订版），本项目属于鼓励类项目，符合国家产业政策；本项目不属于产业集聚区禁止或限制建设的项目类型。 符合 2.2本项目与规划环评结论相符性分析 本项目位于商丘市夏邑县产业集聚区跨越大道东段南侧第一丁字路口向南50米，属于夏邑县产业集聚区南区。项目的建设符合产业集聚区项目准入条件，不在产业集聚区负面清单范围内。因此，本项目的建设符合夏邑县产业集聚区规划环评结论。 3、与规划环评审查意见的符合性 本项目与夏邑县规划环评审查意见的相符性分析见表1-3。 表1-3 本项目与规划环评审查意见的相符性分析一览表 规划环评审查意见 相符性分析 （一）合理用地布局 进一步加强与城市总体规划、土地利用总体规划的衔接，保持规划之间一致；优化用地布局，在开发过程中不应随意改变各用地功能区的使用功能，并注重节约集约用地。工业区生活居住区之间设置绿化隔离带，以防止工业区对居住区造成不良影响。南区纺织加工区距离夏邑县第三水厂较近，在南区西北部靠近水厂区域设置绿化隔离带，减少对饮用水源地的影响；西南部仓储物流不得存放可能造成风险事故的危险物品，防止物料泄露对集聚区西南部的居住区造成影响；按照《报告书》要求，对现有与集聚区规划不相符的企业，限值其发展，对部分企业逐步进行搬迁。区内建设项目的大气环境防护范围内，不得规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。 本项目用地性质属于工业用地，符合夏邑县产业集聚区用地规划；本项目选址位于产业集聚区南区中部，距离西南部居住区距离相对较远，且本项目不涉及危险物品的储存和使用，项目营运期对集聚区西南部的居住区影响较小；根据建设项目环境环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行），对卫生防护距离未做规定。 符合 （二）优化产业结构 入驻项目应遵循循环经济理念，实施清洁生产，逐步优化产业结构，构筑循环经济产业链；鼓励发展主导产业，并不断完善产业链条；在淘汰整合区域内现有印染企业的基础上，依据“水资源和水环境承载力”适度发展印染产业，规划期内机织印染规模控制在1亿米以内，针织印染规模控制在7万吨以内，并分步实施。入区印染项目清洁生产水平需达到国际先进水平；禁止含化学合成的化学纤维生产项目入驻，限制发展其他化学纤维生产项目；农副产品加工行业禁止新建啤酒及淀粉类生产项目，限制发展柠檬酸、氨基酸、淀粉糖生产项目；装备制造行业禁止发展独立电镀及含电镀工段的项目；禁止造纸制浆、制革、化纤浆粕、钢铁、水泥、焦化、金属冶炼、化工、生物制药、农药等不在产业集聚区产业定位的项目。 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订版），本项目属于鼓励类建设项目。本项目不属于印染项目，不属于夏邑县产业集聚区禁止和限制发展的项目类型。 符合 （三）尽快完善环保基础设施 按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，加快建设第二污水处理厂扩建、第四污水处理厂和中水深度处理回用工程。完善配套污水管网，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，入园企业均不得单独设置废水排放口，减少对纳污水体的影响。集聚区应实施集中供热、供气，进一步优化能源结构，加快集中供热中心及配套供热管网建设，区内不得建设分散燃煤锅炉。 按照循环经济的要求，提高固体废物的综合利用率，积极探索固废综合利用途径，提高一般工业固废综合利用率，严禁企业随意弃置；危险固废的收集、贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，并送有资质的危险废物处置单位处置，危险废物的转运应执行《危险废物转移联单管理办法》的有关规定。 企业厂区采用雨、污分流制，无生产废水排放，职工生活污水经化粪池处理后排入夏邑县第二污水处理厂，项目不涉及锅炉。 本项目产生的固废主要包括废包装袋、废滤渣、废灯管、废活性炭和生活垃圾，废包装袋经收集后交供货厂家回收利用，废滤渣经收集后交符合环保要求的工业固体废物处置单位处理，废UV灯管经收集后外售给物资回收部门，一般工业固废综合利用率较高；废活性炭经收集后交有资质单位收集处理，危险废物的收集、贮存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，危险废物的转运符合《危险废物转移联单管理办法》的有关规定；生活垃圾采用袋装收集，经收集后交环卫部门统一收集处理。 符合 （四）严格控制污染物排放 严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构、加强污染治理等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCs等大气污染物的排放。抓紧实施中水回用工程，减少废水排放量，保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准（COD≤40毫克/升，氨氮≤2毫克/升），尽快在沱河建设人工生态湿地，减少集聚区排水对纳污水体的影响。加快引黄水厂建设，尽快实现集聚区集中供水，逐步关停企业自备水井。定期定期对地下水质进行监测，发现问题，及时采取有效防治措施，避免对地下水造成污染。 本项目营运期无生产废水产生，营运期无烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物产生；企业热熔、拉丝工序产生的非甲烷总烃经“喷淋塔+UV光氧+活性炭吸附装置”处理后能够达标排放。项目产生的生活污水经化粪池处理后进入夏邑县第二污水处理厂进一步处理，污水处理厂出水能够满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准；企业用水使用自来水。 符合 （五）建立事故风险防范和应急处置体系 加快环境风险预警体系建设。严格危险化学品管理；建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，防止出现跨界污染；制定园区级综合环境应急预案，不断完善各类突发环境事件应急预案，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。 本项目营运期不涉及危险化学品的储存和使用。 符合 （六）妥善安置搬迁居民 根据规划实施的进度，制定详细的搬迁计划，对居民及时拆迁，妥善安置。当地人民政府应加强组织协调，按照《报告书》提出的建议制定详细的搬迁计划和方案，认真组织落实。加强拆迁居民的培训，积极拓宽就业渠道，注意加强搬迁居民的就业、医疗、社会救助等保障体系建设，保证其生活基本稳定，构建和谐社会。 本项目不涉及居民搬迁。 符合 由上表可知，本项目符合《河南省环境保护厅关于夏邑县产业集聚区发展规划调整方案（2012-2020）环境影响报告书的审查意见》（豫环审〔2017〕266号）的相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”相符性分析 1.1生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线 根据《河南省“三线一单”文本》，本项目与河南省生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的相符性分析情况如下： （1）生态保护红线 根据《河南省“三线一单”文本》中河南省生态空间分布情况，夏邑县不涉及生态保护红线和一般生态空间。本项目位于商丘市夏邑县产业集聚区跨越大道东段南侧第一丁字路口向南50米，因此本项目选址不在生态保护红线范围内。 （2）环境质量底线 ①水环境质量底线 根据河南省水环境管控分区划分情况，夏邑县产业集聚区水环境分区管控类型为重点管控区（水环境工业污染重点管控区）。 本项目选址位于夏邑县产业集聚区内，营运期冷却废水、喷淋废水循环使用，不外排，项目不属于“高污染、高环境风险”的涉水工业项目，不属于耗水量大、废水排放量大的煤化工、化学原料药及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业项目。项目营运期产生的生活污水经化粪池处理后进入夏邑县第二污水处理厂进一步处理，废水经预处理后能够满足污水处理厂收水标准要求。项目严格落实水污染物总量控制要求。 因此，本项目满足水环境质量底线要求。 ②大气环境质量底线 根据河南省大气环境管控分区，夏邑县产业集聚区大气环境管控分区类型为大气重点管控区（大气高排放区）。 本项目营运期不使用锅炉、煤气发生炉、工业炉窑，项目属于非金属废料和碎屑加工处理，不属于全省禁止新增产能的行业，不涉及溶剂型涂料、油墨、胶粘剂的使用；本项目位于夏邑县产业集聚区内，项目营运期热熔、拉丝工序安装“喷淋塔+UV光氧+活性炭吸附装置”处理后能够达标排放，排放的VOCs实行倍量削减替代；项目营运期不消耗煤炭及其他高污染燃料。项目生产过程中不涉及有毒有害、易燃易爆风险物质，不涉及环境风险。 因此，本项目能够满足大气环境质量底线的要求。 ③土壤环境风险防控底线 根据河南省土壤污染风险管控分区，夏邑县产业集聚区属于土壤污染重点监管单位。 本项目的建设符合国家产业政策，符合夏邑县产业集聚区土地利用规划；本项目不属于土壤污染风险行业企业，且项目营运期厂区地面均进行硬化处理，项目营运期对周边土壤环境影响影响较小。 因此，本项目符合土壤环境风险防控底线的要求。 （3）资源利用上线 ①能源利用上线 根据河南省高污染燃料禁燃区分布图，夏邑县产业集聚区属于高污染燃料禁燃区。本项目营运期不消耗高污染燃料，因此，本项目能够满足能源利用上线的要求。 ②水资源利用上线 本项目选址区域不涉及生态用水补给区和地下水开采重点管控区，且本项目用水使用自来水，不涉及地下水开采，因此，本项目符合水资源利用上线的要求。 ③土地资源利用上线 根据河南省土地资源重点管控区划分情况，本项目所在区域不属于土地资源重点管控区，满足土地资源利用上线的要求。 ④岸线生态环境分类管控 根据河南省岸线生态环境分类管控图，商丘市岸线管控分类包括优先保护岸线和一般管控岸线，均位于柘城县境内（惠济河）；本项目所在区域不涉及优先保护岸线、重点管控岸线和一般管控岸线，满足岸线生态环境管控要求。 根据分析，本项目的建设符合河南省生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的要求。 1.2商丘市“三线一单”生态环境分区管控相关要求 根据《商丘市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（商政[2021]5号），生态环境分区管控相关要求如下： （1）总体目标 到2025年，建立较为完善的生态环境分区管控体系，全市生态环境质量持续改善，产业布局及生态格局得到优化，资源配置更加合理，能源资源利用效率稳步提高，生态环境治理能力现代化水平显著提升，城乡人居环境明显改善。 到2035年，生态环境分区管控体系持续完善，形成节约资源和保护环境的空间格局，社会经济与环境保护实现良性循环，全市生态环境质量实现根本好转，美丽商丘建设目标基本实现。 （2）分区管控及要求 商丘市生态环境分区管控及要求见表1-1。 表1-1 商丘市生态环境分区管控及要求 分区管控及要求 生态分区管控 生态环境准入清单 分区管控基本情况 全市共划定61个生态环境分区管控单元。其中：优先保护单元15个，面积占全市国土面积的2.76%；重点管控单元37个，面积占全市国土面积的15.94%；一般管控单元9个，面积占全市国土面积的81.3%。 以全市划定的61个生态环境管控单元为基础，根据各单元环境属性特征，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率等方面对各环境管控单元提出原则性的禁止、限制性开发要求，建立我市“1+9”生态环境准入清单模式。“1”为我市总体生态环境准入清单，“9”为两区六县一市生态环境准入清单。 优先保护单元 指以生态环境保护为主，禁止或限制大规模的工业发展、矿产等自然资源开发和城镇建设。主要包含我市重要的自然保护地、饮用水水源保护区、湿地公园、森林公园、风景名胜区、地质公园、重要公益林等生态功能区域。 以生态环境保护优先为基本原则，依法禁止或限制相关开发建设活动，在功能受损的优先保护单元优先开展生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能。 重点管控单元 指人口密集、资源开发强度较大、污染物排放强度相对较高的区域。主要包括我市11个省级产业集聚区及城镇建成区、城乡结合部等经济发展程度较高的区域。 以产业高质量发展和环境保护协调为主，主要深化污染治理、提高资源利用效率、减少污染物排放、防控生态环境风险，守住环境质量底线。对于环境质量不达标的管控单元，严格落实重点建设项目主要污染物倍量削减方案。严禁不符合我市主体功能定位的各类开发活动，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。 一般管控单元 指除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。 主要落实生态环境保护的基本要求，生态环境状况得到保持或优化，保护耕地环境质量、保障粮食安全。 根据商丘市生态环境管控单元划分情况，夏邑县产业集聚区属于重点管控单元。商丘市生态环境管控单元分布图见附图2。 （3）商丘市生态环境准入清单 夏邑县产业集聚区（重点管控单元）生态环境准入清单见表1-2、表1-3。 表1-2 夏邑县产业集聚区（重点管控单元）环境管控单元生态环境准入清单 环境管控单元编码 管控单元分类 环境管控单元名称 行政区划 区县 乡镇 ZH41142620001 重点管控单元 夏邑县产业集聚区 夏邑县 夏邑县产业集聚区 表1-3 夏邑县产业集聚区（重点管控单元）环境管控单元生态环境准入清单（续） 环境管控单元编码 管控要求 本项目建设情况 ZH41142620001 空间布局约束 1、禁止含化学合成的化学纤维生产项目入驻，农副产品加工行业禁止新建啤酒及淀粉类生产项目。禁止引进含生物发酵工艺、溶剂提炼工艺及化学合成的医药制造项目。装备制造行业禁止发展独立电镀及含电镀工段的项目。禁止新建、扩建、改建燃用高污染燃料的项目（集中供热、热电联产设施除外）。新建印染项目规模必须满足行业发展规划，并在水资源及地表水环境可承受的情况下分期实施、适度发展。 2、严格落实规划环评及审查意见要求，规划调整修编时应同步开展规划环评。禁止与园区主导产业不相符，且属于高耗能、高排放的项目入驻。可适当发展与园区主导产业相近或污染较轻、且与园区环境相容的项目入园发展。 3、园区规划范围调整后，原位于园区内属于服装制造的项目，允许其“退城入园”进入新一轮规划的产业园区内发展、且允许其向下游发展延伸产业链，提高产品附加值，含印染工艺的项目必须进入印染产业园；原位于园区内，属于化工等重污染的项目原则不再允许其进入新一轮规划的产业园区内发展。 4、承接东部或沿海经济发达地区的产业转移项目，需以产品高附加值、生产工艺先进、装备先进、自动化程度高、管理理念先进、清洁生产水平处于国内先进水平为基本原则；禁止引进产品附加值低、清洁生产水平为国内一般水平的项目。 5、新建、改建、迁建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 6、鼓励纺织服装产业重点发展毛纺特种纱、精纺纱加工、高端品牌服装生产及印染产业园配套项目，构建纺纱、织布、印染、服装等产业链。鼓励装备制造产业重点发展汽车动力转向器、凸轮轴、轮毂、变速器、汽车制动器等产品，培育壮大产业集群。鼓励医药制造产业重点拓展医疗器械、生物制药、现代中药制剂、复方药物开发、现代中药饮片等产品。 7、鼓励符合园区主导产业及主导产业链下游的项目入驻，合理拉长延伸产业发展链条、提升终端产品附加值；允许为园区主导产业服务的直接配套产品项目入园；允许符合园区循环经济发展产业链上的上、下游补链项目入驻。 1、本项目不属于禁止建设的项目类型； 2、本项目的建设符合规划环评及审查意见的要求；本项目不属于高耗能、高排放的项目入驻，污染较轻且与园区环境相容。 3、本项目不属于承接东部或沿海经济发达地区的产业转移项目。 4、本项目不属于“两高”项目，项目的建设符合生态环境保护法律法规的要求，满足重点污染物排放总量控制指标要求，满足生态环境准入清单、夏邑县产业集聚区规划环评、《废塑料污染控制技术规范》、《废塑料加工利用污染防治管理规定》、《废塑料综合利用行业规范条件》的要求。 污染物排放管控 1、建设项目应满足区域环境质量改善目标的管理要求。区域环境空气、地表水环境质量不能满足环境功能区划标准时，重点行业建设项目主要污染物实行区域倍量削减；区域环境空气、地表水环境质量满足环境功能区划标准后，重点行业建设项目主要污染物实行区域等量削减。重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。 2、禁止涉重企业含重金属废水进入城市生活污水处理厂。禁止销售、使用煤等高污染燃料，现有使用高污染燃料的单位和个人，应当按照市、县（市）人民政府规定的期限改用清洁能源或拆除使用高污染燃料的设施。园区集中供热工程建成后，禁止企业新建备用燃气锅炉，在用的燃气锅炉转为备用。 3、符合环保及国家产业政策的“退城入园”项目，必须做到“增产减污”。 4、新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。 5、强化VOCS管控治理。大力推动低（无）VOCs原辅材料生产和替代，将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低 VOCs 含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低 VOCs 含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低 VOCs 含量的胶粘剂，以及低 VOCs 含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少 VOCs 产生。 6、集聚区内企业废水实现全收集、全处理。排入集聚区集中污水处理厂的企业废水执行国家、我省行业间接排放标准或符合污水处理厂的收水要求。集中污水处理厂扩建工程设计出水标准优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准设计，鼓励化学需氧量、氨氮、总磷排放浓度达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水体水质标准要求，鼓励现有工程随扩建工程一并完成提标改造工程。 1、本项目选址区域属于大气环境质量不达标区、地表水环境质量达标区，因此，项目大气污染物排放实行倍量削减替代，地表水污染物实行等量削减替代； 2、本项目营运期不产生含重金属废水，不消耗高污染燃料，不涉及锅炉； 3、本项目不属于“退城入园”项目； 4、本项目不属于“两高”项目； 5、本项目不涉及涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂的使用。 6、本项目营运期不产生生产废水，产生的生活污水经化粪池处理后进入夏邑县第二污水处理厂进一步处理，废水经处理后满足污水处理厂收水要求。 环境风险防控 1、制定环境风险应急预案，落实环境风险防范和应急措施，强化环境风险防范及应急处置能力，建立“企业-园区-政府”三级环境风险应急联动机制。 2、涉及危险化学品生产、储存、使用的企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 本项目不涉及环境风险物质，不涉及危险化学品的生产、储存和使用。 资源利用效率要求 1、企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。 2、企业、园区应加大污水回用力度，建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。园区集中供热中心循环冷却系统禁止取用地下水。 本项目属于非金属废料和碎屑加工处理业，其清洁生产水平达到国内先进水平。 根据分析可知，本项目满足夏邑县产业集聚区环境准入清单的要求。 2、产业政策相符性 （1）根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2020.1.1），本项目属于“第一类鼓励类 四十三、环境保护与资源节约综合利用 27、废旧木材、废旧电器电子产品、废印刷电路板、废旧电池、废旧船舶、废旧农机、废塑料、废旧纺织品及纺织废料和边角料、废（碎）玻璃、废橡胶、废弃油脂等废旧物资等资源循环再利用技术、设备开发及应用”，属于鼓励类项目，符合国家产业政策。 （2）本项目已经在夏邑县产业集聚区管理委员会备案，并经批准，项目代码：2303-411426-04-01-174700。 因此，本项目属于鼓励类建设项目，符合国家和地方相关产业政策。 3、与《废塑料污染控制技术规范》（HJ364-2022）的相符性 本项目与《废塑料污染控制技术规范》（HJ364-2022）的相符性分析情况见下表。 表1-4 本项目与HJ364-2022的相符性分析 HJ364-2022相关要求 本项目情况 相符性 总体要求 1、涉及废塑料的产生、收集、运输、贮存、利用、处置的单位和其他生产经营者，应根据产生的污染物采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，并执行国家和地方相关排放标准。 本项目使用的废塑料为经清洗后的塑料碎片（含废薄膜碎片），原料相对较干净，企业在运输、贮存、利用过程中按要求采取防扬散、防流失、防渗漏的措施。 相符 2、废塑料的产生、收集、贮存、预处理和再生利用企业内应单独划分贮存场地，不同种类的废塑料宜分开贮存，贮存场地应具有防雨、防扬散、防渗漏等措施，并按GB15562.2的要求设置标识。 本项目厂区内单独设置贮存场地，不同种类的废塑料分开贮存，贮存场地具有防雨、防扬散、防渗漏的措施。 相符 3、含卤素废塑料的预处理与再生利用，宜与其他废塑料分开进行。 企业生产过程中不使用含卤素废塑料。 相符 4、废塑料的收集、再生利用和处置企业，应建立废塑料管理台账，内容包括废塑料的来源、种类、数量、去向等，相关台账应保存至少3年。 本项目营运期按要求建立废塑料管理台账，保存不低于3年。 相符 5、属于危险废物的废塑料，按照危险废物进行管理和利用处置。 本项目使用的原材料不涉及危险废物。 不涉及 6、废塑料的产生、收集、再生利用和处置过程除应满足生态环境保护相关要求外，还应符合国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法规、标准的相关要求。 本项目生产过程中符合国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法规、标准的相关要求。 相符 产生环节污染控制要求（工业源） 废塑料产生企业应根据材质特性以及再生利用和处置方式，对下脚料、边角料、残次品、废弃塑料制品、废弃塑料包装物等进行分类收集、贮存，并建立废塑料管理台账，内容包括废塑料的种类、数量、去向等，相关台账应保存至少3年。 本项目营运期按要求对下脚料、边角料、残次品进行分类收集、贮存，并建立管理台账，台账保存不少于3年。 相符 收集和运输污染控制要求 收集要求 1、废塑料收集企业应参照GB/T37547，根据废塑料来源、特性及使用过程对废塑料进行分类收集。 本项目使用的废塑料为其他企业或单位分类收集好的废塑料。 相符 2、废塑料收集过程中应避免扬散，不得随意倾倒残液及清洗。 本项目使用的废塑料为外购的经过清洗后的废塑料片。 相符 运输要求 废塑料及其预处理产物的装卸及运输过程中，应采取必要的防扬散、防渗漏措施，应保持运输车辆的洁净，避免二次污染。 本项目原料、产品在装卸、运输过程中均为袋装，运输过程中按要求采取必要的防扬散、防渗漏措施，并保持运输车辆的清洁。 相符 预处理污染控制要求 一般性要求 1、应根据废塑料的来源、特性、污染情况以及后续再生利用或处置的要求，选择合理的预处理方式。 本项目使用的原料为塑料碎片，外购的塑料碎片均已经过分选、清洗、破碎、干燥等预处理，本项目厂区内不再进行预处理。 不涉及 2、废塑料的预处理应控制二次污染。大气污染物排放应符合GB31572或GB16297、GB37822等标准的规定。恶臭污染物排放应符合GB14554的规定。废水控制应根据出水受纳水体的功能要求或纳管要求，执行国家和地方相关排放标准，重点控制的污染物指标包括悬浮物、pH值、色度、石油类和化学需氧量等。噪声排放应符合GB12348的规定。 本项目废气的排放满足GB16297的要求；项目产生的生产废水经处理后循环使用，生活污水经处理后用于周边农田施肥，不外排；噪声排放符合GB121348的规定。 相符 分选要求 1、应采用预分选工艺，将废塑料与其他废物分开，提高下游自动化分选的效率。 本项目不涉及废塑料的分选工序。 不涉及 2、废塑料分选应遵循稳定、二次污染可控的原则，根据废塑料特性，宜采用气流分选、静电分选、X射线荧光分选、近红外分选、熔融过滤分选、低温破碎分选及其他新型的自动化分选等单一或集成化分选技术。 不涉及 破碎要求 废塑料的破碎方法可分为干法破碎和湿法破碎。使用干法破碎时，应配备相应的防尘、防噪声设备。使用湿法破碎时，应有配套的污水收集和处理设施。 本项目不涉及破碎工序。 不涉及 清洗要求 1、宜采用节水的自动化清洗技术，宜采用无磷清洗剂或其他绿色清洗剂，不得使用有毒有害的清洗剂。 本项目不涉及清洗工序。 不涉及 2、应根据清洗废水中污染物的种类和浓度，配备相应的废水收集和处理设施，清洗废水处理后宜循环使用。 不涉及 干燥要求 宜选择闭路循环式干燥设备。干燥环节应配备废气收集和处理设施，防止二次污染。 本项目不涉及干燥工序。 不涉及 再生利用和处置污染控制要求 一般性要求 1、应根据废塑料材质特性、混杂程度、洁净度、当地环境和产业情况，选择适当的利用处置工艺。 本项目使用的废塑料为已经过分选、清洗、破碎、干燥后的塑料碎片，经热熔、拉丝、切粒后制成塑料粒子，生产规模为9000t/a。 相符 2、应在符合《产业结构调整指导目录》的前提下，综合考虑所在区域废塑料产生情况、社会经济发展水平、产业布局及规划、再生利用产品市场需求、再生利用技术污染防治水平等因素，合理确定再生利用设施的生产规模与技术路线。 相符 3、应根据废塑料再生利用过程产生的废水中污染物种类和浓度，配备相应的废水收集和处理设施，处理后的废水宜进行循环使用，排放的废水应根据出水受纳水体功能要求或纳管要求，执行国家和地方相关排放标准，重点控制的污染物指标包括化学需氧量、悬浮物、pH值、色度、石油类、可吸附有机卤化物等。 本项目使用的原料为外购的清洗好的塑料碎片，不涉及废塑料的清洗，本项目营运期冷却废水循环使用，不外排；项目产生的生活污水经化粪池处理后进入夏邑县第二污水处理厂进一步处理，废水的排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表2水污染物特别排放限值（间接排放）和夏邑县第二污水处理厂入网水质要求。 相符 4、应加强新污染物和优先控制化学品的监测评估与治理。 本项目不涉及新污染物和优先控制化学品。 不涉及 5、应收集并处理废塑料再生利用过程中产生的废气，大气污染物排放应符合GB31572或GB16297、GB37822等标准的规定，恶臭污染物排放应符合GB14554的规定。 本项目热熔、拉丝工序产生的有机废气经“喷淋塔+UV光氧+活性炭吸附装置”处理后满足GB31572的要求。 相符 6、废塑料再生利用过程中应控制噪声污染，噪声排放应符合GB12348的规定。 本项目生产过程中配备有减震、隔声等措施，噪声排放满足GB12348的要求。 相符 7、废塑料中的金属、橡胶、纤维、渣土、油脂等夹杂物，以及废塑料再生利用过程中产生的不可利用废物应建立台账，不得擅自丢弃、倾倒、焚烧与填埋，属于危险废物的应交由有相关资质单位进行利用处置。 本项目生产过程中产生的不可利用废物主要为热熔工序产生的滤渣，按要求建立台账，交由符合环保要求的单位处置。 相符 8、再生塑料制品或材料在生产过程中不得使用全氯氟烃作发泡剂；制造人体接触的再生塑料制品或材料时，不得添加有毒有害的化学助剂。 本项目生产过程中不涉及发泡剂、化学助剂的使用。 相符 物理再生要求 1、废塑料的物理再生工艺中，熔融造粒车间应安装废气收集及处理装置，挤出工艺的冷却废水宜循环使用。 本项目热熔、拉丝工序安装“喷淋塔+UV光氧+活性炭吸附装置”，拉丝工序冷却废水经冷却后循环使用。 相符 2、宜采用节能熔融造粒技术，含卤素废塑料宜采用低温熔融造粒工艺。 本项目采用节能熔融造粒技术，不涉及含卤素废塑料的使用。 相符 3、宜使用无丝网过滤器造粒机，减少废滤网产生。采用焚烧方式处理塑料挤出机过滤网片时，应配备烟气净化装置。 本项目使用的热熔机配备有无网模头，不产生废滤网。 相符 化学再生要求 1、含有聚氯乙烯等含卤素塑料的混合废塑料进行化学再生时，应进行适当的脱氯、脱硅及脱除金属等处理，以满足生产及产品质量和污染防治要求。 本项目不涉及含卤素塑料的使用。 不涉及 2、化学再生过程不宜使用含重金属添加剂。 本项目不涉及化学再生。 不涉及 3、化学再生过程使用的含重金属催化剂应优先循环使用，废弃的催化剂应委托有资质的单位进行利用或处置。 不涉及 4、废塑料化学再生裂解设施应使用连续生产设备（包含连续进料系统、连续裂解系统和连续出料系统）。 不涉及 5、废塑料化学再生产物，应按照GB34330进行鉴别，经鉴别属于固体废物的，应按照固体废物管理并按照GB5085.7进行鉴别，经鉴别属于危险废物的，应按照危险废物管理。 不涉及 处置要求 1、使用生活垃圾等焚烧设施处置废塑料时，污染物排放应执行相应设施的排放标准。使用水泥窑等工业窑炉协同处置含卤素废塑料时，应按照HJ662的要求严格控制入窑卤素元素含量。 本项目不涉及废塑料的处置。 不涉及 2、进入生活垃圾填埋场处置时，废塑料应当满足GB16889中对填埋废物的入场要求。 不涉及 运行环境管理要求 一般性要求 1、废塑料的产生、收集、运输、贮存和再生利用企业，应按照GB/T19001、GB/T24001、GB/T45001等标准建立管理体系，设置专门的部门或者专（兼）职人员，负责废塑料收集和再生利用过程中的相关环境管理工作。 本项目建成后，严格按照相关标准建立管理体系，配备专职环保人员，负责相关环境管理工作，对从业人员进行环境保护培训；项目实施后严格按照相关要求申报排污许可证，持证排污。 相符 2、废塑料的产生和再生利用企业，应按照排污许可证规定严格控制污染物排放。 相符 3、废塑料的产生、收集、运输、贮存和再生利用企业，应对从业人员进行环境保护培训。 相符 项目建设的环境管理要求 1、废塑料的再生利用项目应严格执行环境影响评价和“三同时”制度。 本项目严格执行环境影响评价和“三同时”制度。 相符 2、新建和改扩建废塑料再生利用项目的选址应符合当地城市总体发展规划、用地规划、生态环境分区管控方案、规划环评及其他环境保护要求。 本项目位于夏邑县产业集聚区内，用地性质属于工业用地；本项目的建设符合产业集聚区土地利用规划，符合商丘市“三线一单”、夏邑县产业集聚区生态环境分区管控、规划环评等相关要求。 相符 3、废塑料再生利用项目应按功能划分厂区，包括管理区、原料贮存区、生产区、产品贮存区、不可利用废物的贮存和处理区等，各功能区应有明显的界线或标识。 本项目营运期按要求对厂区进行功能分区，包括原料贮存区、生产区、产品贮存区、不可利用废物的贮存和处理区等，各功能区应有明显的界线或标识。 相符 清洁生产要求 1、新建和改扩建的废塑料再生利用企业，应严格按照国家清洁生产相关规定等确定的生产工艺及设备指标、资源和能源消耗指标、资源综合利用指标、产品特征指标、污染物产生指标（末端处理前）、清洁生产管理指标等进行建设和生产。 本单位为新建的废塑料再生利用企业，采用生产工艺为行业中成熟稳定的工艺，所有设备均符合国家产业政策的要求，资源能源利用水平较高，生产过程控制严密，末端治理有效，符合国家清洁生产要求；项目实施后严格按照《清洁生产审核办法》的相关规定开展清洁生产审核。 相符 2、实施强制性清洁生产审核的废塑料再生利用企业，应按照《清洁生产审核办法》的要求开展清洁生产审核，逐步淘汰技术落后、能耗高、资源综合利用率低和环境污染严重的工艺和设备。 相符 3、废塑料的再生利用企业，应积极推进工艺、技术和设备提升改造，积极应用先进的清洁生产技术。 相符 监测要求 1、废塑料的再生利用和处置企业，应按照排污许可证、HJ819以及本标准的要求，制定自行监测方案，对废塑料的利用处置过程污染物排放状况及周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并依规进行信息公开。 本项目严格按照排污许可证、HJ819以及本标准的要求制定自行监测方案，定期委托有检测资质的单位进行环保监测，依规进行信息公开；按照相关规定建立各项台账，保留监测记录以及特殊情况记录，资料至少保存五年。 相符 2、不同污染物的采样监测方法和频次执行相关国家和行业标准，保留监测记录以及特殊情况记录。 相符 属于危险废物的废塑料的特殊要求 1、医疗废物中的废塑料按照《医疗废物管理条例》要求进行收集和处置。 本项目原料为外购的已经过分选、清洗、破碎和干燥的再生塑料片，不涉及医疗废物、农药包装废弃物、含有或沾染危险废物的塑料类包装物等塑料类危险废物的使用。 相符 2、农药包装废弃物按照《农药包装废弃物回收处理管理办法》要求进行收集、利用、处置。 相符 3、含有或者沾染危险废物的塑料类包装物，应处理并符合相关标准要求后，优先用于原始用途，不能再次使用的按照危险废物相关规定利用处置。 相符 根据分析，本项目的建设符合《废塑料污染控制技术规范》（HJ364-2022）的要求。 4、与《废塑料加工利用污染防治管理规定》（公告2012年 第55号）的相符性 本项目使用的原料不涉及进口废塑料，本次评价将《废塑料加工利用污染防治管理规定》（公告2012年 第55号）中涉及本项目的相关管理规定进行对比，分析其相符性，详见下表。 表1-5 本项目与公告2012年第55号的相符性分析 公告2012年第55号相关要求 本项目情况 相符性 第二条 在中华人民共和国境内废塑料加工利用活动必须遵守本规定要求。 本规定所称废塑料加工利用，是指将国内回收的废塑料（包括工业边角料、废弃塑料瓶、包装物及其他塑料制品、农膜等）及经批准从国外进口的各类废塑料等进行分类、清洗、拉丝、造粒的活动；以及将废塑料加工成塑料再生制品或成品的活动。 本项目主要为利用国内回收的已经过分选、清洗、破碎和干燥的再生塑料片作为原料，通过热熔、拉丝、切粒后制成塑料粒子。 相符 第三条 废塑料加工利用必须符合国家相关产业政策规定及《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》，防止二次污染。 本项目符合《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》（HJ/T364-2007）的相关规定，各项污染物均得到合理的处置，不会产生二次污染。 相符 禁止在居民区加工利用废塑料。禁止利用废塑料生产厚度小于0.025mm的超薄塑料购物袋和厚度小于0.015mm超薄塑料袋。禁止利用废塑料生产食品用塑料袋。禁止无危险废物经营许可证从事废塑料类危险废物的回收利用活动，包括被危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物，废弃的一次性医疗用塑料制品（如输液器、血袋）等。 本项目选址位于夏邑县产业集聚区，距离最近的居民点为310m，选址不在居民区内；本项目生产的产品为塑料粒子，不涉及购物袋、塑料袋的使用；本项目使用的原料为已经过分选、破碎、清洗、干燥工序的再生塑料碎片，不涉及废塑料类危险废物的使用。 相符 无符合环保要求污水治理设施的，禁止从事废编织袋造粒、缸脚料淘洗、废塑料退镀（涂）、盐卤分拣等加工活动。 本项目不涉及废编织袋造粒、缸脚料淘洗、废塑料退镀（涂）、盐卤分拣等的加工活动。 不涉及 第四条 废塑料加工利用单位应当以环境无害化方式处理废塑料加工利用过程产生的残余垃圾、滤网；禁止交不符合环保要求的单位或个人处置。 本项目使用的造粒机配备无网模头，不产生废滤网，企业生产过程产生的废弃滤渣集中收集后交符合环保要求的单位处置。 相符 禁止露天焚烧废塑料及加工利用过程产生的残余垃圾、滤网。 本项目不产生废滤网，营运期产生的废滤渣经收集后交符合环保要求的单位处置，不露天焚烧和自行处理。 相符 根据分析，本项目的建设符合《废塑料加工利用污染防治管理规定》（公告2012年 第55号）的要求。 5、与《废塑料综合利用行业规范条件》（工业和信息化部公告2015年第81号）的相符性 本项目与《废塑料综合利用行业规范条件》（工业和信息化部公告2015年 第81号）的相符性分析见下表。 表1-6 本项目与《废塑料综合利用行业规范条件》的相符性分析 废塑料综合利用行业规范条件相关要求 本项目情况 相符性 一、企业的设立和布局 （一） 废塑料综合利用企业是指采用物理机械法对热塑性废塑料进行再生加工的企业，企业类型主要包括PET再生瓶片类企业、废塑料破碎清洗分选类企业以及塑料再生造粒类企业。 本单位属于废塑料再生造粒类企业。 相符 （二） 废塑料综合利用企业所涉及的热塑性废塑料原料，不包括受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，以及氟塑料等特种工程塑料。 本项目使用的原料为外购的已经过分选、破碎、清洗、干燥工序的塑料碎片，不涉及受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，以及氟塑料等特种工程塑料。 相符 （三） 新建及改造、扩建废塑料加工企业应符合国家产业政策及所在地区土地利用总体规划、城乡建设规划、环境保护、污染防治规划。企业建设应有规范化设计要求，采用节能环保技术及生产装备。 本项目为新建项目，属于鼓励类项目，符合国家产业政策。项目用地为工业用地，用地符合夏邑县产业集聚区土地利用总体规划；项目配备设置有废气处理设施，符合环境保护、污染防治规划的要求。 相符 （四） 在国家法律、法规、规章和规划确定或县级及以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内，不得新建废塑料综合利用企业；已在上述区域投产运营的废塑料综合利用企业，要根据该区域规划要求，依法通过搬迁、转产等方式逐步退出。 本项目选址区域不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域。 相符 二、生产经营规模 （五） PET再生瓶片类企业：新建企业年废塑料处理能力不低于30000吨；已建企业年废塑料处理能力不低于20000吨。 本单位不属于PET再生瓶片类企业。 不涉及 （六） 废塑料破碎、清洗、分选类企业：新建企业年废塑料处理能力不低于30000吨；已建企业年废塑料处理能力不低于20000吨。 本单位不属于废塑料破碎、清洗、分选类企业。 不涉及 （七） 塑料再生造粒类企业：新建企业年废塑料处理能力不低于5000吨；已建企业年废塑料处理能力不低于3000吨。 本项目为新建项目，生产规模为年产9000吨塑料粒子，处理能力超过5000吨。 相符 （八） 企业应具有与生产能力相匹配的厂区作业场地面积。 本项目占地面积5000m2，根据设计，可以满足生产线布置。 相符 三、资源综合利用及能耗 （九） 企业应对收集的废塑料进行充分利用，提高资源回收利用效率，不得倾倒、焚烧与填埋。 本项目充分利用回收的废旧塑料，禁止对其进行倾倒、焚烧与填埋。 相符 （十） 塑料再生加工相关生产环节的综合电耗低于500千瓦时/吨废塑料。 根据建设单位提供的资料，项目电耗约375千瓦时/吨废塑料。 相符 （十一） PET再生瓶片类企业与废塑料破碎、清洗、分选类企业的综合新水消耗低于1.5吨/吨废塑料。塑料再生造粒类企业的综合新水消耗低于0.2吨/吨废塑料。 本项目属于塑料再生造粒类企业，综合新水消耗0.1088吨/吨废塑料。 相符 （十二） 其他生产单耗需满足国家相关标准。 / / 四、工艺与装备 （十三） 新建及改造、扩建废塑料综合利用企业应采用先进技术、工艺和装备，提高废塑料再生加工过程的自动化水平。 本单位为新建企业，热熔工序上料、拉丝工序均采用数控技术，装备先进，提高生产过程自动化水平。 相符 1 PET再生瓶片类企业。应实现自动进料、自动包装与加工过程的自动控制。其中，破碎工序应采用具有减振与降噪功能的密闭破碎设备；湿法破碎、脱标、清洗等工序应实现洗涤流程自动控制和清洗液循环利用，降低耗水量与耗药量；应使用低发泡、低残留、易处理的清洗药剂。 本单位不属于PET再生瓶片类企业。 不涉及 2 废塑料破碎、清洗、分选类企业。应采用自动化处理设备和设施。其中，破碎工序应采用具有减振与降噪功能的密闭破碎设备；清洗工序应实现自动控制和清洗液循环利用，降低耗水量与耗药量；应使用低发泡、低残留、易处理的清洗药剂；分选工序鼓励采用自动化分选设备。 本项目不属于废塑料破碎、清洗、分选类企业。 不涉及 3 塑料再生造粒类企业。应具有与加工利用能力相适应的预处理设备和造粒设备。其中，造粒设备应具有强制排气系统，通过集气装置实现废气的集中处理；过滤装置的废弃过滤网应按照环境保护有关规定处理，禁止露天焚烧。 本单位共设置6条生产线，生产能力能够满足设计产能要求；热熔、拉丝工序安装有集气装置，废气经“喷淋塔+UV光氧+活性炭吸附装置”处理后达标排放；本项目无废过滤网产生。 相符 4 鼓励废塑料综合利用企业研发和使用生产效率高、工艺技术先进、能耗物耗低的加工生产系统。 本项目采用自动化控制设备，自动化程度高。电耗约375千瓦时/吨废塑料，综合新水消耗0.1088吨/吨废塑料，能耗、水耗均较低。 相符 五、环境保护 （十四） 废塑料综合利用企业应严格执行《中华人民共和国环境影响评价法》，按照环境保护主管部门的相关规定报批环境影响评价文件。按照环境保护“三同时”的要求建设配套的环境保护设施，编制环境风险应急预案，并依法申请项目竣工环境保护验收。 本项目正在进行环境影响评价，评价要求项目的建设应严格落实环境保护“三同时”的要求建设配套的环境保护设施，编制环境风险应急预案，并依法申请项目竣工环境保护验收。 相符 （十五） 企业加工存储场地应建有围墙，在园区内的企业可为单独厂房，地面全部硬化且无明显破损现象。 本项目加工存储场地建有围墙，地面全部硬化。 相符 （十六） 企业必须配备废塑料分类存放场所。原料、产品、本企业不能利用废塑料及不可利用废物贮存在具有防雨、防风、防渗等功能的厂房或加盖雨棚的专门贮存场地内，无露天堆放现象。企业厂区管网建设应达到“雨污分流”要求。 本项目原料、产品均在密闭厂房内存放，生产车间具有防雨、防风、防渗等功能。厂区管网建设按照“雨污分流”要求实施。 相符 （十七） 企业对收集的废塑料中的金属、橡胶、纤维、渣土、油脂、添加物等夹杂物，应采取相应的处理措施。如企业不具备处理条件，应委托其他具有处理能力的企业处理，不得擅自丢弃、倾倒、焚烧与填埋。 本项目原材料主要为外购已经过分选、破碎、清洗、干燥的废塑料碎片，不涉及夹杂物。 相符 （十八） 企业应具有与加工利用能力相适应的废水处理设施，中水回用率必须符合环评文件的有关要求。废水处理后需要外排的废水，必须经处理后达标排放。企业应采用高效节能环保的污泥处理工艺，或交由具有处理资格的废物处理机构，实现污泥无害化处理。除具有获批建设、验收合格的专业盐卤废水处理设施，禁止使用盐卤分选工艺。 本项目冷却废水经冷却后循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后进入夏邑县第二污水处理厂进一步处理，生活污水经处理后能够达标排放。 相符 （十九） 再生加工过程中产生废气、粉尘的加工车间应设置废气、粉尘收集处理设施，通过净化处理，达标后排放。 本项目热熔、拉丝工序产生的非甲烷总烃经“喷淋塔+UV光氧+活性炭吸附装置”处理后达标排放。 相符 （二十） 对于加工过程中噪音污染大的设备，必须采取降噪和隔音措施，企业噪声应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》。 本项目高噪声设备采用基础减震、厂房隔声的降噪措施，确保厂界噪声达标排放。 相符 根据分析，本项目的建设符合《废塑料综合利用行业规范条件》（工业和信息化部公告2015年 第81号）相关规定。 6、与《商丘市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（商环委办[2022]3号）相符性 （1）《商丘市2022年大气污染防治攻坚战实施方案》 工作目标： 全市环境空气质量改善指标达到省下达我市的年度目标要求，即环境空气细颗粒物（PM2.5）年平均浓度控制在48微克/立方米以下，可吸入颗粒物（PM10）年平均浓度控制在78微克/立方米以下，5-9月臭氧（O3）日最大8小时平均浓度超标率控制在20.9%以下，环境空气质量优良天数比例不低于68.5%，重污染天数比例控制在2.0%以下。 主要任务： （一）调整优化产业结构，推动绿色低碳转型发展 1. 加快传统产业转型升级。2. 提升产业集群绿色化水平。 3. 推进绿色低碳产业发展。……落实“两高”项目会商联审机制，强化项目环评及“三同时”管理，重点行业企业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平…… （二）深入调整能源结构，推进能源低碳高效利用 4. 提升重点行业节能降碳水平。5. 加快煤电结构优化调整。6. 实施清洁能源替代。7. 扩大集中供热范围。8. 深入开展散煤治理行动。9. 加快优化能源供给结构。 （三）持续调整交通运输结构，打好柴油货车治理攻坚战 10. 加快铁路专用线建设。11. 提升清洁运输水平。12. 加快新能源汽车推广应用。13. 积极推进老旧汽车淘汰。 （四）优化调整用地结构，强化面源污染治理 14. 提升扬尘污染防治水平。15. 推进露天矿山综合整治。16. 开展农业等面源污染治理。17. 持续开展烟花爆竹禁燃禁放工作。18. 综合治理恶臭突出环境问题。 （五）推进工业企业四项工程，深化大气污染综合治理 19. 深化重点行业超低排放“改造工程”。20. 强化重点行业绩效分级“培育工程”。21. 实施工业企业治理成效“夯基工程”。22. 开展低效治理设施全面“提质工程”。 （六）强化挥发性有机物治理，打好臭氧污染防治攻坚战 23.加快推进VOCs含量原辅材料源头替代。24.开展简易低效VOCs治理设施升级改造。25.提升VOCs无组织排放治理水平。26.加大油品储运销全过程VOCs管控力度。27.强化VOCs日常监管。 （七）强化区域联防联控，打好重污染天气消除攻坚战 28.加强空气质量预警会商。29.全面推行差异化管控。30.实施重污染天气移动源应急管控。31.实施重点行业错峰生产。32. 建立重污染天气应对闭环管理机制。 （八）强化基础能力建设，持续推进大气环境治理体系和治理能力现代化 33. 强化监督帮扶指导。34.提升大气环境监测质量管理。35.强化大气环境监控能力建设。36.严厉打击监测监控数据造假。 本项目营运期热熔、拉丝工序产生的非甲烷总烃经“喷淋塔+UV光氧+活性炭吸附装置”处理后经15m高排气筒排放，符合《商丘市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（商环委办[2022]3号）中大气污染防治攻坚战实施方案相关要求。 （2）《商丘市2022年水污染防治攻坚战实施方案》 工作目标： 完成国家下达的和我省确定的地表水环境质量年度目标任务。县级以上城市集中式饮用水水源地取水水质达标率达到100%（自然本底值高除外）。 主要任务： （一）持续打好城市黑臭水体治理攻坚战 1.深入推进城市建成区黑臭水体整治。2.持续提升城镇污水收集处理能力。3. 加快城镇污水处理厂污泥安全处置。 （二）巩固提升饮用水安全保障水平 4.持续推进饮用水水源地规范化建设。 （三）着力打好重点河流重点区域生态保护治理攻坚战及水生态修复治理。 5.强化重点河流污染综合治理。6. 推动重点河流重点区域农田退水设施改造。7. 开展主要支流支沟排查整治。8.开展入河排污口排查整治。9.持续开展 “清四乱”专项行动。10. 加快污染较重河流治理。11.加强水生态保护与修复。12.强化重要河流生态流量保障。13. 参与“美丽河湖”创建。 （四）统筹做好其他水生态环境保护工作 14.调整优化产业结构。15. 推动企业绿色发展。16. 推动城镇污水资源化利用。17. 加强水环境风险防控。18. 补齐医疗机构污水处理设施短板。19.强化水生态环境执法监管。20. 提升水生态环境监测监控能力。21. 深入开展交通运输业水污染防治。 本项目营运期产生的废水主要包括冷却废水和生活污水，冷却废水经冷却后循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后进入夏邑县第二污水处理厂进一步处理，最终排入沱河，符合《商丘市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（商环委办[2022]3号）中水污染防治攻坚战实施方案相关要求。 （3）《商丘市2022年土壤污染防治攻坚战实施方案》 工作目标： 推动土壤资源永续利用，全市土壤和地下水环境质量总体保持稳定，土壤和地下水环境风险得到有效管控。土壤安全利用进一步巩固提升，受污染耕地安全利用率实现95%以上，重点建设用地安全利用有效保障。地下水国考区域点位和“双源”（地下水型饮用水水源、重点污染源）点位水质保持稳定。 主要任务： （一）强化土壤污染源头防控 1.推动涉重金属企业绿色化发展。2.全面提升固体废物监管能力。 （二）防范工业企业新增土壤污染 1.推动重点监管单位规范化监管。2.推动实施绿色化改造。 （三）依法实施农用地分类管理 1.深入落实耕地土壤污染预警制度。2.巩固安全利用成效。3. 全面落实严格管控。4.加强重点区域粮食监管。 （四）有效管控建设用地土壤污染风险 1.开展土壤污染状况调查评估。2.加强污染地块联动监管。3.强化部门信息共享。4.做好暂不开发利用污染地块管理。5.加强土壤污染风险管控和修复。 （五）强化土壤地下水污染协同防控 1.实施地下水质量目标管理。2.开展地下水质量状况调查。3. 加强重点污染源风险管控。4. 注重水土联防示范引导。 （六）全面提升环境监管能力 1.完善环境监测机制。2. 加强生态环境执法。3.强化科技支撑。 本项目不属于土壤污染风险行业企业，且项目厂区地面均进行硬化处理，项目营运期对土壤环境影响较小，符合《商丘市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（商环委办[2022]3号）中土壤污染防治攻坚战实施方案相关要求。 7、与夏邑县集中式饮用水水源保护区划相符性 根据《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》（豫政办〔2013〕107号）、《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文[2020]56号）文件，夏邑县县级集中式饮用水水源保护区如下： （1）夏邑县二水厂地下水井群（共12眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围40米的区域（1～5号取水井），10～12号井群外包线内及外围40米的区域，6～9号取水井外围40米的区域。 （2）夏邑县三水厂地下水井群（共4眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西40米、南40米、北40米、东0米的区域（1～2号取水井），3号、4号取水井外围40米的区域。 根据现场勘察，距离本项目最近的集中式饮用水水源保护区为夏邑县三水厂地下水井群，位于本项目西北方向3.8km，因此，本项目不在饮用水水源保护区范围内，符合相关规划。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 本项目为商丘华达新能源科技有限公司年产9000吨塑料粒子项目，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目行业类别属于C4220非金属废料和碎屑加工处理，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），与本项目相关的内容见表2-1。 表2-1 建设项目环境影响评价分类管理名录 环评类别 项目类别 报告书 报告表 登记表 本栏目环境 敏感区含义 三十九、废弃资源综合利用业42 85 金属废料和碎屑加工处理421；非金属废料和碎屑加工处理422（421和422均不含原料为危险废物的，均不含仅分拣、破碎的） / 废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废钢、废铁、金属和金属化合物矿灰及残渣、有色金属废料与碎屑、废塑料、废轮胎、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理（农业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的除外） / / 本项目生产工艺为：塑料碎片-上料-热熔-拉丝-切粒-包装-成品，属于废塑料加工处理，应编制环境影响报告表。 1、项目建设内容 1.1本项目建设内容 本项目占地面积5000m2，总建筑面积5000m2，建设内容主要包括生产区、仓库等。本项目具体建设内容见表2-2。 表2-2 本项目主要建设内容 工程类别 工程名称 工程内容 备注 主体工程 生产车间+仓库 1个、建筑面积5000m2 仓库包括原料区、成品区、生产区 公用工程 供水 自来水 / 供电 市政供电 / 排水 雨污分流制 / 环保工程 大气污染 防治措施 热熔、拉丝工序：安装“集气罩+UV光氧+活性炭吸附装置+15m高排气筒” / 水污染 防治措施 厂区设置化粪池（20m3），生活污水经化粪池处理后进入夏邑县第二污水处理厂进一步处理 综合利用 噪声污染 防治措施 选用低噪声设备、基础减震、厂房隔音、距离衰减、加强设备维护 / 固废防治 措施 一般固废暂存间、垃圾收集箱 / 1.2本项目建设内容与备案相符性分析 根据《河南省企业投资项目备案证明》（项目代码：2303-411426-04-01-174700），本项目与其相符性分析见表2-3。 表2-3 本项目建设内容与备案相符性 项目 备案内容 本项目建设情况 项目建设与备案相符性 项目名称 年产9000吨塑料粒子项目 本项目拟设置6条生产线，均为200型，每条生产线生产能力均为500kg/h（5t/d），生产设计规模为年产9000吨塑料粒子 相符 企业全称 商丘华达新能源科技有限公司 商丘华达新能源科技有限公司 相符 建设地点 商丘市夏邑县产业集聚区跨越大道南侧第一丁字路口向南50米 商丘市夏邑县产业集聚区跨越大道南侧第一丁字路口向南50米 相符 建设性质 新建 新建 相符 建设规模及内容 年产9000吨塑料粒子，租赁已建成厂房5000平方米，生产工艺为：原料（塑料碎片）-上料-热熔-拉丝-切粒-包装-成品入库，主要生产设备有：热熔机、冷却水槽、切粒机、空压机等 本项目生产厂房为租赁，建筑面积为5000m2，项目建成后年产9000吨塑料粒子，生产工艺为原料（塑料碎片）-上料-热熔-拉丝-切粒-包装-成品入库，主要生产设备包括螺旋上料机、热熔机、冷却水槽、切粒机、空压机等。 相符 根据分析，本项目的建设与备案相符。 2、主要原辅材料 2.1主要原材料消耗 本项目的原料主要为夏邑县及周边企业生产的已经过分选、破碎、清洗、干燥等预处理的废塑料碎片（含废塑料薄膜碎片、废编织袋碎片），塑料品种主要为PP（聚丙烯）、PE（聚乙烯），原料较干净，不掺杂废物。本项目原料的回收、包装、运输和贮存应符合《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》（HJ/T364-2007）的要求，对环境和人体健康不会造成危害。 项目原料来源严格按照国家规定采购，不使用含有卤族元素的塑料，不使用受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物，不使用废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，不使用氟塑料等特种工程塑料。 项目营运期主要原辅材料以及能源消耗情况见表2-4。 表2-4 项目主要原辅材料以及能源消耗 名称 单位 用量 备注 废塑料碎片 t/a 9003.15 外购，含废塑料薄膜碎片、废编织袋碎片，已经过分选、破碎、清洗、干燥等预处理 水 m3/a 1464 自来水 电 kwh/a 337.5万 市政供电 2.2主要原材料理化性质 （1）PP 聚丙烯（PP）系白色蜡状材料，外观透明而轻。无毒、无味，密度为0.89-0.91g/cm3，易燃，熔点165℃，在155℃左右软化，使用温度范围为-30-140℃，在80℃以下能耐酸、碱、盐液及多种有机溶剂的腐蚀，能在高温和氧化作用下分解。具有良好的电性能和高频绝缘性，不受湿度影响，但低温时变脆、不耐磨、易老化。 （2）PE 聚乙烯（PE），无味、无臭、无毒、表面无光泽、乳白色蜡状颗粒，密度约0.920g/cm3，熔点130℃-145℃。不溶于水，微溶于烃类、甲苯等。能耐大多数酸碱的侵蚀，吸水性小，在低温时仍能保持柔软性，电绝缘性高。 3、生产设备 本项目生产设备使用情况见表2-5。 表2-5 本项目主要生产设备 序号 设备名称 单位 数量 1 螺旋上料机 台 6 2 热熔机 台 6 3 冷却水槽 个 6 4 切粒机 台 6 5 空压机 台 2 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订版），本项目使用的设备均不属于淘汰类的设备。 4、产品方案 本项目营运期产品方案为年产9000吨塑料粒子。 5、劳动定员及工作制度 项目营运期劳动定员20人，职工均为附近村民，均不在厂区食宿。年工作日300天，每天工作10小时。 6、公用工程 （1）供水 本项目用水使用自来水，能够满足生产、生活需求。项目营运期用水主要包括冷却用水、喷淋塔用水和职工生活用水。 ①冷却用水 本项目拉丝工序产生的塑料长条需要使用水进行冷却，每条生产线均配套设置有冷却水槽（容积为0.5m3，充水量按80%），厂区设置冷却水池（5m3），冷却水槽内的冷却废水排入冷却水池中进行冷却，冷却废水经冷却后循环使用，不外排，只需定期补充蒸发损耗量。本项目共设置6条生产线，冷却水槽按每10min循环一次，则循环冷却水用量为14.4m3/h。冷却用水循环过程中会有蒸发损耗量，需定期补充新鲜水。循环冷却水蒸发损耗量按2%计，则冷却用水补水量为2.88m3/d、864m3/a。 ②喷淋塔用水 本项目废气处理设施运营过程中需要使用水喷淋，水喷淋装置水容量为1t（配套设置循环水池，容积为5m3），喷淋用水循环使用，只需定期补充蒸发损耗量。根据分析，本项目废气处理系统风量为3000m3/h，气液比按2L/m3，经计算，喷淋塔循环水量为6m3/h，循环水损耗量按2%计，则喷淋塔补水量为0.12m3/h、360m3/a。 ③生活用水 项目营运期劳动定员20人，职工均为附近村民，不在厂内食宿。根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019）表3.2.2公共建筑生活用水定额及小时变化系数，办公（坐班制、平均日）用水定额为25-40L/人•班，本次评价取平均日最高值，即职工办公生活用水量按40L/人•d计算，则本项目职工生活用水量为0.8m3/d（240m3/a）。 因此，本项目营运期用水量合计为1464m3/a。 （2）排水 本项目营运期冷却用水、喷淋塔用水循环使用，不外排。项目营运期产生的废水主要包括冷却废水和职工生活污水，冷却废水经冷却后循环使用，不外排。生活污水的产生量按用水量的80%计，为192m3/a。评价要求项目厂区建设20m3的化粪池，生活污水经化粪池处理后进入夏邑县第二污水处理厂进一步处理，最终排入沱河。 本项目水平衡图如图2-1所示。 图2-1 本项目水平衡图（m3/a） 7、厂区选址及平面布置 本项目选址位于商丘市夏邑县产业集聚区跨越大道东段南侧第一丁字路口向南50米，选址区域东侧为其他企业厂房，南侧、西侧均为厂区道路，北侧为空地。 本项目厂区仅一栋生产车间（租赁），生产区、原料区、成品区均位于生产车间内。原料区、成品区位于车间北部，生产区位于车间中间位置。 夏邑县常年主导风向为东南风，项目厂区不设置办公区，本项目营运期产生的废气对职工办公、生活影响较小。本项目整体布局合理、美观，其平面布置见附图5。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、生产工艺流程 1、施工期 本项目厂区建筑物为租赁，本项目工艺流程及产排污环节只分析营运期，不考虑施工期。 2、营运期 2.1生产工艺流程 本项目生产工艺流程如图2-2所示。 图2-2 本项目生产工工艺流程及产污环节示意图 生产工艺流程简述： （1）上料 本项目使用的原料为废塑料碎片，均为外购的已经过分选、破碎、清洗、干燥等预处理的片状塑料片（规格3-5cm），原料较干净。将外购的再生塑料片经螺旋上料机输送至热熔机喂料口，投料过程不产尘，主要为废包装袋及设备运行产生的噪声。 （2）热熔、拉丝 再生塑料片进入热熔机中加热直至熔融后挤出成条，加热方式为电加热。热熔挤出的工作原理为：塑料加入热熔机入料口后落到螺杆上，被螺杆螺纹咬住，随着螺杆的旋转被螺纹强制向机头方向推进，构成一个机械输送过程。塑料自热熔机入料口向机头运行时，由于螺杆的螺纹深度逐渐减小，也由于分流板、机头等阻力的存在，在塑化过程中形成很高的压力，将塑料压密实以改善物料的热传导性，有助于塑料很快融化。同时，逐渐增高的压力使原来存在于物料之间的气体从排气孔排出。在压力升高的同时，塑料一方面被外部加热，另一方面在塑料本身在压缩、剪切、搅拌过程中，由于内摩擦也产生大量的热，在外力和内力联合作用下，塑料温度逐渐升高，其物理状态也经历了玻璃态到高弹态到粘流态的变化。一般在加料中主要是玻璃态，在螺杆螺纹逐渐减少的中间压缩段，物料主要处于高弹态，同时逐渐熔融，而物料到压缩段后部时已经完全塑化为粘流态了，由螺杆推力作用将塑化的物料定压、定量、均匀连续的从机头中挤出。 PE、PP受热以后，随温度的升高，结晶部分逐渐减少，当结晶部分完全消失时会融化，此时的温度即熔点。本项目通过热熔机自带电加热系统对原料进行加热，加热温度取决于塑料的熔融温度，熔融温度越高，加热温度也就越高。加热温度过低塑料不能充分熔化，也就无法构成均匀体系。加热温度过高，塑料中部分大分子就会发生裂解，从而会逸出有毒有害气体。PE熔点在130℃~145℃，分解温度为300℃左右，本项目中采用130℃-150℃-170℃-200℃逐渐升温的温控模式；PP熔点在160℃~175℃，分解温度为350℃左右，本项目中采用160℃-180℃-200℃-220℃逐渐升温的温控模式。既能保证塑料熔融，又可以控制塑料不会发生分解。该工序会产生挥发性有机物（以非甲烷总烃计）、废弃滤渣以及设备运行产生的噪声。 （3）冷却 由热熔机的熔体通过牵引于热熔机出口中引出物料，进入到冷却水槽中进行冷却定型，冷却水池中的水温控制在20~30℃，若水温过低，定型不完全，且会使材料脆性增大；若水温过高，则会造成冷却不良，致使其易发生变形。水与塑料条不发生化学反应，仅会挥发散失，冷却水循环使用，不外排，由于水分损失，需定期补充新鲜水。 （4）切粒 冷却后的塑料条通过牵引力进入切粒机切刀下，切割成圆柱状的颗粒。再生塑料颗粒的粒径为3mm，长度约为5mm，塑料颗粒粒径较大，因此不会逸散到空气中。该工序设备运行产生的噪声。 2.2职工生活 本项目职工均为附近村民，不在厂内食宿。职工办公生活产污环节见图2-3。 图2-3 职工办公生活产污环节示意图 二、产排污环节 本项目营运期产排污环节见表2-6。 表2-6 本项目产排污环节一览表 项目 产污环节 污染因子 废气 热熔、拉丝工序 非甲烷总烃 废水 职工生活污水 COD、NH3-N、SS 固废 上料工序 废包装袋 拉丝工序 废滤渣 废气处理设施 废灯管、废活性炭 职工生活 生活垃圾 噪声 设备运转噪声 等效连续A声级 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，不存在原有污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 本次评价选用2021年作为评价基准年，其中获取连续1年中不少于324个日均值数据，每月不低于27个有效数据（其中2月不低于25个），数据有效性满足GB3095-2012和HJ663中关于数据统计的有效性规定，经统计分析环境质量调查数据统计结果如下： 表3-1 环境空气质量现状监测统计表 单位：μg/m3（CO单位mg/m3） 监测 区域 监测因子 监测值 标准值 超标倍数 是否达标 夏 邑 县 PM2.5 年均值 45 年均：35 0.29 超标 24h平均第95百分位数 123 24h平均：75 0.64 超标 PM10 年均值 82 年均：70 0.17 超标 24h平均第95百分位数 172 24h平均：150 0.17 超标 SO2 年均值 7 年均：60 0 达标 24h平均第98百分位数 16 24h平均：150 0 达标 NO2 年均值 21 年均：40 0 达标 24h平均第98百分位数 54 24h平均：80 0 达标 CO 24h平均第95百分位数 1.0 24h平均：4 0 达标 O3 8h平均第90百分位数 158 8h平均：160 0.09 达标 通过以上检测结果分析可知，评价区域内大气环境中SO2、NO2、CO、O3均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM2.5、PM10不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。因此，项目所在区域为不达标行政区。 针对环境空气质量不达标的现状，商丘市政府制订了《商丘市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（商环委办〔2022〕3号），从“加快调整优化产业结构，推动产业绿色转型升级；深入调整能源结构，推进能源低碳高效利用；持续调整交通运输结构，构建绿色交通体系；优化调整用地和农业投入结构，强化面源污染管控；全面推行重点行业绩效分级，深化工业企业大气污染综合治理；强化臭氧协同控制，持续深化挥发性有机物污染治理；强化重污染天气应急管控，大力推动多污染协同减排；强化基础能力建设，持续推进大气环境治理体系和治理能力现代化”等方面进行管控。通过管控，2022年全市细颗粒物（PM2.5）年平均浓度控制在48微克/立方米以下，可吸入颗粒物（PM10）年平均浓度控制在78微克/立方米以下，环境空气质量优良天数比例不低于68.5%。 2、地表水环境 本项目产生的生活污水经化粪池处理后进入夏邑县第二污水处理厂进一步处理，最终排入沱河。本次评价引用2021年2月商丘市政府地表水责任目标断面例行监测结果，监测结果统计见表3-2。 表3-2 地表水环境质量监测结果 单位：mg/L 项目 高锰酸盐指数 NH3-N 总磷 沱河（永城张板桥断面） 16 0.62 0.044 Ⅴ类标准值 40 2.0 0.4 由监测数据可知，项目区域地表水水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求，区域地表水环境质量较好。 3、声环境 本项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标。 4、生态环境 本项目占地范围内目前为现有建筑物，用地范围内无生态环境保护目标，且本项目不会造成不良生态影响。因此，本次评价不进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射影响。 6、地下水、土壤 本项目厂区地面均进行硬化处理，项目营运期不存在土壤、地下水污染途径，本次评价不开展地下水、土壤环境质量现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目大气环境保护目标情况见表3-3。 表3-3 本项目大气环境保护目标 环境保护目标 方位 距离 功能 保护级别 居住小区 SW 310 居住 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其2018年修改单 华光医院 NE 245 医疗 备注：表中距离为本项目距离周边环境敏感点的最近距离。 2、声环境 本项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、施工期 本项目厂区建筑物均为租赁，因此，项目污染物排放标准不考虑施工期。 2、营运期 ①《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值、表9企业边界大气污染物浓度限值 表3-4 新污染源大气污染物排放限值 污染物项目 排放限值（mg/m3） 使用的合成树脂类型 污染物排放监控位置 非甲烷总烃 60 所有合成树脂 车间或生产设施排气筒 颗粒物 20 单位产品非甲烷总烃排放量（kg/t-产品） 0.3 所有合成树脂（有机硅树脂除外） 表3-5 企业边界大气污染物浓度限值 污染物项目 颗粒物 非甲烷总烃 限值（mg/m3） 1.0 4.0 ②河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件1工业企业挥发性有机物排放建议值、附件2工业企业边界挥发性有机物排放建议值、附件3生产车间或生产设备边界挥发性有机物排放建议值 表3-6 挥发性有机物排放建议值 污染物 （其他行业）有机废气排放口 企业边界挥发性有机物排放建议值（其他企业）（mg/m3） 生产车间或生产设备边界挥发性有机物排放建议值（mg/m3） 排放浓度（mg/m3） 去除效率 非甲烷总烃 80 70% 2.0 4.0 注：对于废水处理有机废气收集处理装置、以水性材料为主的有机废气排放口不做去除效率的要求。 ③《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表1水污染物排放限值（间接排放）及污水处理厂收水标准要求 表3-7 废水排放标准值 单位：mg/L 污染物名称 COD NH3-N SS 限值（间接排放） / / / 夏邑县第二污水处理厂收水要求 400 30 300 ④《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 表3-8 工业企业厂界环境噪声排放标准值 单位：dB（A） 指标名称 昼间 夜间 3类标准限值 65 55 ⑤《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） ⑥《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单； |
| 总量 控制 指标 | 本项目营运期非甲烷总烃的排放量为0.7403t/a，需要倍量替代量为1.4806t/a。本项目非甲烷总烃替代量从中国石化销售股份有限公司河南商丘夏邑高速路口加油站2016年油气回收工程中减排量中进行替代（VOCs减排量为17.6814t/a），能够满足本项目非甲烷总烃倍量替代要求。替代完成后，中国石化销售股份有限公司河南商丘夏邑高速路口加油站VOCs减排量剩余量为16.2008t/a。 本项目营运期产生的生活污水经化粪池处理后进入夏邑县第二污水处理厂进一步处理，最终排入沱河。因此，本项目总量控制指标为：纳管：COD0.0457t/a、NH3-N0.0047t/a；终排：COD0.0096t/a、NH3-N0.001t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目厂区建筑物均为租赁，不涉及施工期建设，因此，本次评价不考虑施工期环境保护措施。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、环境影响分析 1、废气 1.1废气产生情况 本项目营运期产生的废气主要为热熔、拉丝工序产生的非甲烷总烃。 本项目使用的废塑料碎片的主要成分为PP、PE，项目共设置6条生产线，热熔、拉丝工序会有非甲烷总烃、焦油烟气产生。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环境部公告2021年第24号），废PE/PP挤出造粒工序挥发性有机物（以“非甲烷总烃”计）的产污系数为350g/t-原料，本项目营运期原料的用量为9003.15t/a，经计算，本项目热熔、拉丝工序非甲烷总烃的产生量为3.15t/a。 1.2废气治理设施及达标排放情况 根据分析，本项目热熔、拉丝工序非甲烷总烃的产生量为3.15t/a。评价要求项目热熔机上料口、机头处均安装集气罩，车间安装“喷淋塔+UV光氧+活性炭吸附装置”并建设15m高排气筒。本次评价热熔、拉丝工序废气收集效率按90%计，“喷淋塔+UV光氧+活性炭吸附装置”对非甲烷总烃的去除效率按85%计，系统风机风量参照《简明通风设计手册》（孙一坚 主编）计算，上吸式排风罩的排风量计算公式如下： L=K·P·H·Vx 式中：L——排风罩排风量，m3/s； P——排风罩敞开面的周长，m； H——罩口至有害物源的距离，m；为避免横向气流影响，要求H尽可能小于或等于0.3a（a—罩口长边尺寸）。 Vx——边缘控制点的控制风速，m/s；根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），测量点选取在距排风罩开口面最远处的无组织排放位置，控制风速不应低于0.3m/s。本次评价取0.3。 K——考虑沿高度分布不均匀的安全系数，通常取K=1.4。 本项目热熔机废气产生环节对应的集气罩设置情况见表4-1。 表4-1 本项目集气罩设置情况 生产线名称 产污设备 集气罩情况 P值 H值 类型 数量/台 长边/m 宽边/m 塑料粒子生产线 热熔机 上料口 上吸式排风罩 6 0.5 0.5 2 0.1 机头 0.4 0.3 1.4 0.12 经计算，系统风机风量为3338m3/h。经处理后，本项目热熔、拉丝工序非甲烷总烃的排放浓度为53.1mg/m3，排放速率为0.177kg/h，排放量为0.4253t/a。 经处理后，本项目热熔、拉丝工序非甲烷总烃的排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值及河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件1工业企业挥发性有机物排放建议值的要求，对周围环境空气影响较小。 本项目废气污染物排放及治理措施情况见表4-2。 表4-2 废气污染物排放及治理措施一览表 产排污环节 热熔、拉丝工序 污染物种类 非甲烷总烃 污染物产生情况 产生量（t/a） 3.15t/a 产生浓度（mg/m3） / 排放形式 有组织 治理设施 治理措施 集气罩+喷淋塔+UV光氧+活性炭吸附装置+15m高排气筒 处理能力 / 收集效率（%） 90 治理工艺去除率（%） 85 是否为可行技术 是 污染物排放情况 排放浓度（mg/m3） 53.1 排放速率（kg/h） 0.177 排放量（t/a） 0.4253 排放口基本情况 高度（m） 15 排气筒内径（m） 0.3 温度（℃） 常温 编号 DA001 名称 热熔、拉丝工序废气排放口 类型 一般排放口 地理坐标 经度 116.155560 纬度 34.185952 排放标准 浓度限值（mg/m3） 60 1.3废气无组织排放分析 根据分析，本项目热熔、拉丝工序非甲烷总烃的无组织排放量按产生量的10%计，为0.315t/a（0.1313kg/h）。 ①预测因子：非甲烷总烃 ②预测内容：厂界落地浓度以及浓度占标率 ③预测模式：采用《环境影响评价技术导则 环境空气》（HJ2.2-2018）中的AERSCREEN估算模式。 ④预测参数：各排放源预测参数见下表。 表4-3 无组织大气环境影响预测参数 污染因子 面源 排放高度（m） 排放工况 评价因子源强 （kg/h） 长度（m） 宽度（m） 非甲烷总烃 92.6 54 12 连续 0.1313 表4-4 AERSCREEN估算模型参数一览表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项） / 最高环境温度（℃） 42.1 最低环境温度（℃） -20.8 土地利用类型 工业用地 区域湿度条件 1（中等湿度） 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率 / 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 否 海岸线距离 / 海岸线方向 / ⑤预测结果 本项目厂界处废气排放无组织排放预测结果见表4-5。 表4-5 本项目厂界处废气无组织排放预测结果一览表 厂界 非甲烷总烃 1小时浓度（mg/m3） 1小时浓度占标率（%） 东厂界 0.023093 2.57 南厂界 0.023093 2.57 西厂界 0.023093 2.57 北厂界 0.023093 2.57 根据预测结果可知，本项目各厂界处非甲烷总烃的无组织排放浓度为0.023093mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值及河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件2的要求，对周围环境空气影响较小。 1.4废气处理措施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），非甲烷总烃推荐的可行技术有：喷淋；吸附；吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧；根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019），非甲烷总烃推荐的可行技术有：高温焚烧，催化燃烧，活性炭吸附。本项目热熔、拉丝工序非甲烷总烃安装“喷淋塔+UV光氧+活性炭吸附装置”，属于HJ1034-2019中推荐的可行技术。因此，本项目废气处理设施处理工艺是可行的。 2、废水 2.1废水排放情况 本项目营运期冷却用水、喷淋塔用水循环使用，不外排。根据分析，本项目生活污水的产生量为192m3/a，经类比，生活污水中各污染物的产生浓度分别为COD280mg/L、NH3-N30mg/L、SS180mg/L。评价要求项目厂区建设20m3的化粪池，生活污水经化粪池处理后进入夏邑县第二污水处理厂进一步处理，最终排入沱河。经化粪池处理后，生活污水中各污染物的排放浓度分别为：COD238mg/L、NH3-N24.7mg/L、SS72mg/L。 经处理后，本项目生活污水的排放能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表1水污染物排放限值（间接排放标准）及污水处理厂收水标准要求。 采取上述措施后，营运期产生的废水对周围地表水环境影响较小。 本项目废水中各污染物的产排情况见表4-6。 表4-6 项目生活污水中各污染物产排情况 名 称 COD NH3-N SS 污染物产生浓度（mg/L） 280 30 180 污染物产生量（t/a） 0.0538 0.0058 0.0346 厂区排污口 污染物排放浓度（mg/L） 238 24.7 72 污染物排放量(t/a) 0.0457 0.0047 0.0138 污水处理厂出口 污染物排放浓度（mg/L） 50 5 / 污染物排放量(t/a) 0.0096 0.001 / 本项目产生的废水类别、污染物及污染治理设施信息表详见表4-7。 表4-7 项目水污染物产生及排放情况表 序号 废水 类别 污染物种类 排放 去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口 类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 生活污水 COD、SS、氨氮 夏邑县第二污水处理厂 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 TW001 沉淀池、化粪池 沉淀和厌氧发酵 DW001 ☑是 □否 ☑企业总排口 □雨水排放口 □清净下水排放口 □温排水排放口 □车间或车间处理设施排放口 废水排放口基本情况详见表4-8，废水污染物排放执行标准详见表4-9。 表4-8 废水排放口基本情况表 序号 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量/（万t/a） 排放 去向 排放规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L） 1 DW001 116.157091 34.189011 0.0192 夏邑县第二污水处理厂 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 昼间 夏邑县第二污水处理厂 COD 50 BOD5 10 SS 10 氨氮 5 表4-9 废水污染物排放执行标准表 序号 排放口 编号 污染物 种类 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 名称 浓度限值/（mg/L） 1 DW001 COD 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表1水污染物排放限值（间接排放）并满足夏邑县第二污水处理厂收水水质标准 400 氨氮 30 SS 300 3、噪声 3.1噪声源强 本项目营运期噪声主要来源于螺旋上料机、热熔机、切粒机、空压机、废气处理设施风机等设备运转噪声，噪声源强为55-85dB(A)。经采取选用低噪声设备、墙壁隔音、距离衰减、加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运行产生的高噪声现象，厂房外1m处噪声可降低20dB（A）以上。本项目年工作日300天，每天生产8小时。项目主要噪声源强见表4-8。 表4-8 项目主要设备噪声源强 序号 发声 设备 声源种类 空间位置 台数 （台） 声压值（dB(A)） 发声持续时间 1 螺旋上料机 固定源 室内 6 55-65 8h/d 2 热熔机 6 60-70 3 切粒机 6 70-75 4 空压机 2 80-85 5 废气处理设施风机 1 80-85 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-9 项目主要设备噪声源调查清单（室内声源） 序号 建筑物名称 声源名称 声源源强 声源控制措施 空间相对位置/m 距室内边界距离/m 室内边界声级/dB(A) 运行时段 建筑物插入损失 / dB(A) 建筑物外噪声声压级/dB(A) 声功率级/dB(A) X Y Z 东 南 西 北 东 南 西 北 东 南 西 北 东 南 西 北 建筑物外距离 1 生产车间 螺旋上料机,36台（按点声源组预测） 65（等效后：80.6) 选用低噪声设备、墙壁隔音、距离衰减、加强设备维护 1.2 2.6 1.2 52.7 30.1 42.8 22.6 63.1 63.1 63.1 63.1 昼间 41.0 41.0 41.0 41.0 22.1 22.1 22.1 22.1 1 2 生产车间 热熔机,6台（按点声源组预测） 70（等效后：77.8) -8.5 5.9 1.2 62.9 30.0 32.6 22.6 60.3 60.3 60.3 60.3 昼间 41.0 41.0 41.0 41.0 19.3 19.3 19.3 19.3 1 3 生产车间 切粒机,6台（按点声源组预测） 75（等效后：82.8) -23.5 11.9 1.2 79.0 30.7 16.5 21.8 65.3 65.3 65.3 65.3 昼间 41.0 41.0 41.0 41.0 24.3 24.3 24.3 24.3 1 4 生产车间 空压机,2台（按点声源组预测） 85（等效后：88.0) -9 27 1.2 69.7 49.7 25.2 2.8 70.5 70.5 70.5 72.4 昼间 41.0 41.0 41.0 41.0 29.5 29.5 29.5 31.4 1 5 生产车间 废气处理设施风机 85 24.3 15.8 1.2 34.5 50.2 60.3 2.7 67.5 67.5 67.5 69.5 昼间 41.0 41.0 41.0 41.0 26.5 26.5 26.5 28.5 1 备注：①表中坐标以厂界中心（116.155632，34.189735）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向；②本项目噪声设备均位于车间内，无室外噪声源。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 3.2预测模型 本评价选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录B典型行业噪声预测模型进行预测，具体预测模式如下： （1）室内声源等效室外声源声功率级声功率级法 Lp2=Lp1－（TL+6） 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—墙壁（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 （2）按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。本评价仅考虑几何发散引起的衰减。 无指向性点声源几何发散衰减基本公式： Lp(r)=Lp(r0)－20lg(r/r0) 式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB； Lp(r0)—参考位置r0处的声压级，dB； r —预测点距声源的距离； r0 —参考位置距声源的距离。 （3）工业企业噪声计算 声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； ti—在T时间内i声源的工作时间，s； M—等效室外声源个数； tj—在T时间内j声源的工作时间，s； （4）预测值计算 噪声预测值（Leq）计算公式为： 式中：Leq—预测点的噪声预测值，dB； Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb—预测点的背景噪声值，dB。 3.3预测方法 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），建设项目评价范围内声环境保护目标和建设项目厂界（场界、边界）应作为预测点和评价点。预测建设项目在运营期所有声环境保护目标处的噪声贡献值和预测值，评价其超标和达标情况；预测和评价建设项目在运营期厂界（场界、边界）噪声贡献值，评价其超标和达标情况。 3.4预测结果 本项目选址区域周边50m范围内无声环境保护目标，因此，本项目噪声环境影响预测仅预测厂界噪声贡献值，预测结果见表4-10。 表4-10 厂址厂界噪声影响预测结果 单位：dB(A) 预测方位 最大值点空间相对位置/m 时段 贡献值（dB(A)） 标准限值（dB(A)） 达标情况 X Y Z 东侧 25.6 25.1 1.2 昼间 43.2 60 达标 南侧 -20.2 -27 1.2 昼间 31.5 60 达标 西侧 -25.9 -25 1.2 昼间 31.5 60 达标 北侧 0.1 34.1 1.2 昼间 43.9 60 达标 通过采取选用低噪声设备、基础减震、厂房隔音、距离衰减、加强设备维护等综合降噪措施后，本项目厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求，项目生产过程中生产设备运转噪声对周围环境影响较小。 4、固废 本项目营运期产生的固废主要包括废包装袋、废滤渣、废灯管、废活性炭和生活垃圾。其中，废活性炭属于危险废物。 4.1一般固废 （1）废包装袋 本项目原料的用量为9003.15t/a，原料的包装规格为1t/包（吨包），因此本项目废包装袋的产生量为9003个/年，重量按0.5kg/个计，则本项目营运期废包装袋的产生量为4.5t/a，属于一般固废，经收集后交供货厂家回收利用。 （2）废滤渣 本项目热熔机配备有无网模头，热熔过程中由于塑料中含有一定量的杂质，会产生废塑料渣。废滤渣的产生量按原料用量的1‰计，则本项目废滤渣的产生量为9t/a，属于一般固废。 根据《废塑料加工利用污染防治管理规定》（公告2012年第55号）“废塑料加工利用单位应当以环境无害化方式处理废塑料加工利用过程产生的残余垃圾、滤网；禁止交不符合环保要求的单位或个人处置。禁止露天焚烧废塑料及加工利用过程产生的残余垃圾、滤网”。因此，本项目产生的废滤渣经收集后交符合环保要求的工业固体废物处置单位处理。 （3）废UV灯管 本项目营运期废气处理设施会有废UV灯管产生，其产生量为0.01t/a，项目UV灯管为不含汞的灯管，属于一般固废，经收集后外售给物资回收部门。 4.2危险废物 根据分析，本项目热熔、拉丝工序非甲烷总烃的产生量为3.15t/a，经集气罩收集的非甲烷总烃的量为2.835t/a，项目热熔、拉丝工序安装“喷淋塔+UV光氧+活性炭吸附装置”，废气处理设施对非甲烷总烃的去除效率为85%（“喷淋塔+UV光氧”对非甲烷总烃的去除效率按30%，活性炭吸附装置对非甲烷总烃的去除效率按78.6%），经计算，经活性炭吸附装置去除的非甲烷总烃的量为1.56t/a。 参照《上海市工业固定源挥发性有机物治理技术指引》（上海市环境保护局、上海市环境科学研究院，2013.7），活性炭吸附VOCs的饱和吸附容量约20-40%wt；用于吸附装置中活性炭的实际有效吸附量约为饱和容量的40%以下。本次评价活性炭吸附VOCs的饱和吸附容量按40%wt计，吸附装置中实际有效吸附量按饱和容量的30%计，即活性炭的实际吸附量按12%wt计，则吸附1.56t的有机废气需要活性炭的量为13t。因此，本项目废活性炭的产生量为14.56t/a。 根据《国家危险废物名录》（2021版），废活性炭属于“HW49其他废物 900-039-49烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29类废物）”，属于危险废物，经收集后交有资质单位收集处理。 4.3生活垃圾 本项目劳动定员20人，年工作日300天，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，则生活垃圾产生量为3t/a，经收集后交环卫部门统一收集处理。 采取上述措施后，本项目营运期产生的固体废物能够得到妥善处置，对周围环境影响较小。 4.3环境管理要求 （1）一般固废 本项目设置一般固废暂存区，建筑面积20m2，根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日起施行），“第三十六条 产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物”。 针对各类固废性质，通过以上相应资源化、减量化、无害化处理措施后，项目固体废物可得到有效处理，对周围环境的影响较小。 建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向等信息。项目固体废物防治措施可行，不会对周围环境造成二次污染。 （2）危险废物 根据《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012），项目产生的危险废物的环境管理要求如下： ①危险废物收集、贮存、运输的一般要求 ●危险废物产生单位内部自行从事的危险废物收集、贮存、运输活动应遵照国家相关管理规定，建立健全规章制度及操作流程，确保该过程的安全、可靠。 ●危险废物转移过程应按《危险废物转移联单管理办法》执行。 ●危险废物收集、贮存、运输时应按腐蚀性、毒性、易燃性、反应性和感染性等危险特性对危险废物进行分类、包装并设置相应的标志及标签。危险废物特性应根据其产生源特性及GB5085.1-7、HJ/T298进行鉴别。 ②危险废物的收集 ●应根据收集设备、转运车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时要设置作业界限标志和警示牌。 ●作业区域内应设置危险废物收集专用通道和人员避险通道。 ●收集时应配备必要的收集工具和包装物，以及必要的应急监测设备及应急装备。 ●危险废物收集应参照本标准附录A填写记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。 ●收集结束后应清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全。 ●收集过危险废物的容器、设备、设施、场所及其它物品转作它用时，应消除污染，确保其使用安全。 ③危险废物的贮存 ●危险废物贮存设施的选址、设计、建设、运行管理应满足GB18597、GBZ1和GBZ2的有关要求。 ●危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施和消防设施。 ●贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。 ●贮存易燃易爆危险废物应配置有机气体报警、火灾报警装置和导出静电的接地装置。 ●危险废物贮存期限应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定。 ●危险废物贮存单位应建立危险废物贮存的台帐制度，危险废物出入库交接记录内容应参照本标准附录C执行。 ●危险废物贮存设施应根据贮存的废物种类和特性按照GB18597附录A设置标志。 ●危险废物贮存设施的关闭应按照 GB18597 和《危险废物经营许可证管理办法》的有关规定执行。 ④危险废物的运输 本项目危险废物的运输交有资质的处置单位负责。危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。 （3）生活垃圾 设置生活垃圾收集箱，生活垃圾按指定地点堆放，并每日由环卫部门清理运走，对垃圾堆放点进行定期的清洁消毒，杀灭害虫，以免散发恶臭，滋生蚊蝇，影响工厂周围环境。 5、地下水、土壤 本项目使用的原料为废塑料碎片，不涉及危险化学品，且项目厂区地面均进行硬化或防渗处理，不存在地下水、土壤污染源、污染途径，因此，本次评价不进行地下水、土壤环境影响分析。 6、生态 本项目用地范围内无生态环境保护目标，故不进行生态影响分析。 7、环境风险 本项目生产过程中不涉及有毒有害、易燃易爆危险物质，本次评价不再进行环境风险分析。 8、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射影响。 9、环保投资 本项目总投资200万元，其中环保投资9.05万元，主要用于废气、废水治理、噪声防治、固废治理等，环保投资占项目总投资的4.5%，项目的环保投资情况及环保设施验收内容见表4-11。 表4-11 本项目环保投资、环保设施“三同时”验收内容情况一览表 项目 治理内容 处理方法 数量 单位 价格 （万元） 废气治理 热熔、拉丝工序非甲烷总烃 安装“集气罩+喷淋塔+UV光氧+活性炭吸附装置+15m高排气筒” 1 套 5 废水治理 生活污水 厂区建设20m3的化粪池，生活污水经处理后进入夏邑县第二污水处理厂进一步处理 1 套 0.5 噪声治理 生产设备运转噪声 选用低噪声设备、基础减震、厂房隔音、距离衰减、加强设备维护 / / 1 固废治理 废包装袋 厂区设置一般固废暂存间（20m2），经收集后交供货厂家回收利用 / / 2 废滤渣 经收集后暂存于一般固废暂存间，交符合环保要求的工业固体废物处置单位处理 / / 废UV灯管 经收集后外售给物资回收部门 / / 废活性炭 厂区设置危废暂存间（5m2），经收集后交有资质单位收集处理 / / 0.5 生活垃圾 垃圾收集箱，经收集后交环卫部门统一收集处理 / / 0.05 合计 / / / / 9.05 二、监测计划 1、环境监测目的 环境监测的目的是为了准确、及时、全面地反映环境质量现状及发展趋势，为环境管理、污染源控制、环境规划等提供科学依据，由此可见，环境监测是环境管理中必不可少的基础性工作，是实现企业科学管理环保工作的必要手段。通过监测可以及时发现问题、及时解决问题和总结经验，可以判断运行数据是否达到要求，并以此来完善环境管理。 2、环境监测机构 根据本项目污染物产排特点和环境监测技术能力与条件，建议本项目的环境监测工作委托有资质的环境监测机构承担，建设单位与监测机构签订监测合同，以保证环境监测计划的顺利实施。 3、环境监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），结合本项目污染物产排情况，提出本项目监测计划表见下表。 表4-12 本项目环境监测计划 类别 监测点位 监测因子 监测频次 排放标准 废气（有组织） 热熔、拉丝工序 非甲烷总烃 1次/半年 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件1 废气（无组织） 厂界 非甲烷总烃 1次/年 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件2 噪声 厂界 等效连续A声级 1次/季 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 热熔、拉丝工序 | 非甲烷总烃 | 安装“集气罩+喷淋塔+UV光氧+活性炭吸附装置+15m高排气筒” | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件1 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、NH3-N、SS | 经化粪池处理后进入夏邑县第二污水处理厂进一步处理 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表1水污染物排放限值（间接排放标准）及污水处理厂收水标准要求 |
| 声环境 | 生产设备运转噪声 | 等效连续A声级 | 选用低噪声设备、基础减震、厂房隔音、距离衰减、加强设备维护 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 1、一般固废 废包装袋：经收集后交供货厂家回收利用； 废滤渣：经收集后交符合环保要求的工业固体废物处置单位处理； 废UV灯管：经收集后外售给物资回收部门。 2、危险废物 废活性炭：经收集后交有资质单位收集处理。 3、生活垃圾 生活垃圾：经收集后交环卫部门统一收集处理。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | / |
| 其他环境 管理要求 | / |

# 六、结论

商丘华达新能源科技有限公司年产9000吨塑料粒子项目符合国家产业政策，符合夏邑县产业集聚区环境准入清单要求。项目建成后，具有良好的经济效益和社会效益。虽然项目在实施和运营过程中对环境会产生一定的影响，在落实各项污染防治措施和环评建议的前提下，这种影响将降低到最低程度；项目采用的污染防治措施均为可行技术措施，项目产生的污染物通过治理后对周边环境空气影响较小。从环境保护的角度，本项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.7403t/a |  |  |  |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.0457t/a |  |  |  |
|  | NH3-N |  |  |  | 0.0047t/a |  |  |  |
|  | SS |  |  |  | 0.0138t/a |  |  |  |
| 一般工业 固体废物 | 废包装袋 |  |  |  | 4.5t/a |  |  |  |
|  | 废滤渣 |  |  |  | 9t/a |  |  |  |
|  | 废UV灯管 |  |  |  | 0.01t/a |  |  |  |
| 危险废物 | 废活性炭 |  |  |  | 14.56t/a |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附图、附件

附图：

附图1  本项目地理位置图

附图2  商丘市生态环境管控单元分布图

附图3  夏邑县产业集聚区规划图

附图4  本项目周围环境敏感点示意图

附图5  本项目平面布置图

附图6  现场照片

附件：

附件1  环评委托书

附件2  备案证明

附件3  营业执照

附件4  租赁协议

附件5  声明

附件6  执行标准

# Text boxes

蒸发损耗864

2.4

864

冷却水池

2.4

冷却用水

1

1464

360

蒸发损耗

喷淋塔用水

360

新鲜水

192

192

损耗48

生活用水

240

化粪池

夏邑县第二污水处理厂

沱河

废塑料碎片

固废、噪声

热熔

上料

废气、噪声

拉丝

废气、固废、噪声

冷却

切粒

噪声

包装

成品

生活垃圾

生活污水

职工办公生活