# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  年产30万套汽车零部件智能加工及表面处理生产线建设项目

建设单位（盖章）： 河南淮海汽车部件制造有限公司

编制日期：          2023年4月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产30万套汽车零部件智能加工及表面处理生产线建设项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2303-411426-04-02-572666 |
| 建设单位联系人 | 黄文龙 | 联系方式 | 15836820989 |
| 建设地点 | 商丘市夏邑县产业集聚区跨越大道中段南侧温州路1号 |
| 地理坐标 | （ 116 度9分16.308秒， 34 度 11分19.104秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3360 金属表面处理及热 处理加工 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业 67 金属表面处理及热处理加工中“其他（年用非溶剂型低VOCs 含量涂料 10 吨以下的除外）” |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 夏邑县产业集聚区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2303-411426-04-02-572666 |
| 总投资（万元） | 7000 | 环保投资（万元） | 214 |
| 环保投资占比（%） | 3.06 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 20000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 《夏邑县城乡总体规划(2017-2035)》； 《夏邑县产业集聚区发展规划调整方案（2012～2020）》 |
| 规划环境影响 评价情况 | 《夏邑县产业集聚区发展规划调整方案（2012～2020）环境影响报告书》，河南省环境保护厅，豫环审[2017]266号 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1与《夏邑县城乡总体规划（2017-2035）》主要内容相符性分析 根据《夏邑县城乡总体规划（2017-2035）》，规划区范围包括规划中心城区、城市近郊区以及城市行政区域内因城市建设和发展需要实行规划控制的区域。本次规划划定城市规划区范围包括城关镇、曹集乡、李集镇、桑堌乡、何营乡、刘店集乡、太平镇、胡桥乡、郭店乡、北岭镇、歧河乡的行政区划范围，总面积约689.3平方公里。 中心城区规划范围为本次规划的中心城区空间增长边界范围内用地，北至北环路以北800米，东至东外环路，南至南外环路，西至西外环路，面积共计86.5平方公里。本次规划期限为2017-2035年，其中近期至2020年。 城镇空间布局结构：规划县域形成“中心引领，轴带拓展，四区协同，多点联动”的城镇发展格局。 中心引领：中心城区作为夏邑县城乡发展极核和统筹城乡、吸纳农村人口就近转移的重要载体。 轴带拓展：沿“车站—中心城—会亭”打造县域工业发展轴，沿“济阳—中心城—太平”打造县域休闲旅游产业集聚轴。 四区协同：中心城及其周边紧密发展区、东部经济区、北部经济区和西南经济区四个功能各异而又协同发展的经济发展区。 多点联动：中心镇、特色镇作为城乡统筹发展的重要节点，通过示范效应带动整体发展。 相符性分析：本项目位于商丘市夏邑县产业集聚区跨越大道中段南侧温州路1号，为新建项目，厂区总占地面积20000m2，根据《夏邑县产业集聚区发展规划（2012-2020）-土地利用规划图》和《夏邑县城乡总体规划（2017-2035）-中心城区用地布局规划图》，厂区用地类型为工业用地，具体见附图4，因此，本项目符合《夏邑县城乡总体规划(2017-2035)》。 2与《夏邑县产业集聚区发展规划调整方案（2012-2020）》及规划环评主要内容相符性分析 （1）规划方案及规划范围 规划总面积达到19.44平方公里。 规划调整方案对集聚区西区规划范围进行局部调整，对南区规划范围和面积进行调整，沿南区东、南边界适度拓展，新增规划面积8平方公里，调整后规划总面积19.44平方公里。集聚区南区规划范围调整后为：东至胡桥二中南北一线，南至吴寨庄东西一线，西至沱河，北至华夏大道，规划面积16.19平方公里，其中建成区1.07平方公里，发展区8.82平方公里，控制区6.30平方公里；集聚区西区规划范围仍为：东至西环路、西至毛河、南至中和街、北至雪枫西路，规划面积3.25平方公里，其中建成区1.12平方公里，发展区0.43平方公里，控制区1.70平方公里。 （2）规划年限 规划年限为2012～2020年。 （3）产业发展规划 把集聚区建设成为以纺织服装、农副产品加工为主导，以电力设备、生物工程及打火机生产为配套产业、骨干企业和产业集群为支撑，集约化程度高，产业集群配套完善，综合实力和市场竞争力强的全省乃至全国重要的纺织、农副产品加工工业基地。 ②主导产业 纺织服装产业、农副产品加工。 ③总体发展目标 集聚区内入驻企业实现工业产值达到850亿元。 （4）总体规划布局 总体空间结构上形成“一区两片”的整体布局：西区的规划空间布局为“一心、一轴、两组团”，南区规划用地布局结构为“一心、两轴、四组团”。 西区的规划空间布局为“一心、一轴、两组团”。 一心：西区综合服务中心； 一轴：西区中部的南北向产业发展轴； 两组团：农副产品加工组团和配套生产生活组团； 农副产品加工组团：位于集聚区西区北侧，规划用地面积为2.16平方公里，重点发展和布局农副产业加工企业。 配套生产生活组团：位于集聚区西区南侧，规划用地面积为1.10平方公里，主要布局与产业集聚区配套的生产和生活设施。 南区规划用地布局结构为“一心、两轴、四组团”。 一心：园区综合服务中心； 两轴：沿连霍高速的东西向绿化轴，以及园区中部南北向的产业发展轴； 四组团：纺织服装产业组团（含印染产业园区）、农副产品加工产业组团、配套生产生活组团及综合产业组团 纺织服装加工组团：位于集聚区南区的北侧和中部，规划面积6.71平方公里，该组团由纺织服装加工区和印染产业园区组成，其中印染产业园区规划面积为；0.4558平方公里；该组团重点发展和布局纺织服装加工企业和印染企业。 农副产品加工组团：位于集聚区南片区南部和东北部，面积3.23平方公里。该组团由公共服务区、农产品加区组成；重点发展和布局农副产业加工产业和公共服务设施。 配套生产生活组团：位于南片区中部、西部和西南南侧，面积2.52平方公里；主要布局与产业集聚区配套的生产和生活设施。 综合产业组团：位于南片区的东南部，规划面积3.72平方公里；该组团主要布局符合集聚区发展定位的产业、与主导产业配套的产业及科研服务中心。 （5）供热工程规划 产业集聚区西区主要由规划区域性锅炉，规模为 2×75t/h 燃煤锅炉，该区域性锅炉房位于产业集聚区西区外侧西北角，占地面积约 1.4ha，供热区域为人工运河以北的区域，对西区内企业统一提供蒸汽，保证用热需要，集聚区集中供热建成后，企业不准自建锅炉房。 产业集聚区南区规划建设 1 个热电厂对集聚区南区企业的提供蒸汽及人工运河以南区区域供暖；其中热电厂设置容量其中热电厂设置容量为 2×75t/h 和 4×130t/h 的燃煤锅炉（2 用 2 备）及 4×6MW 、4×12MW 蒸汽轮发电机组（2 用 2 备），分三期建设，一期规模为 2×75t/h 的燃煤锅炉及 2×6MW 蒸汽轮发电机组、二期规模为2×130t/h 的燃煤锅炉（1 用 1 备）及 2×12MW 蒸汽轮机组（1 用 1 备）、三期规模为2×130t/h 的燃煤锅炉（1 用 1 备）及 2×12MW 蒸汽轮机组（1 用 1 备）。根据调查，目前南区该热电厂尚未建设。 相符性分析：本项目为新建项目，位于夏邑县产业集聚区南区，属于金属表面处理及热处理加工，选址符合园区用地功能；本项目符合国家产业政策，属于轻污染项目；不属于涉及大量有毒、有害物质及使用大量危险物品的企业；不属于淘汰和限制类工业企业。项目符合夏邑县产业集聚区土地利用总体规划，见附图4。因此，本项目符合《夏邑县产业集聚区发展规划(2012-2020)》。 （6）负面清单（限制或禁止入驻项目） 规划环评提出的规划范围内禁止准入及限制准入的环境负面清单如下表1。 表1 园区负面清单分析 要求 行业 禁止和限制发展内容 本项目情况 相符性分析 不符合集聚区产业定位，不符合国家政策，属于淘汰和落后产品，能耗大、污染物产生量大，产业规模达不到要求及国家限制发展行业 纺织服装行业 禁止含化学合成的化学纤维生产项目入住、限制发展其他化学纤维生产项目 本项目为金属表面处理及热处理加工，符合国家相关产业政策 符合 禁止采用聚乙烯醇浆料（PVA）上浆工艺及产品（涤棉产品，纯棉的高支高密产品除外）的项目入驻 禁止采用绞纱染色工艺项目入驻 禁止新建：棉、化纤、麻、丝绸机织物印染设计生产能力＜2000万米/年，毛机织物印染设计生产能力＜200万米/年，针织或纱线印染设计生产能力应＜3000吨/年的项目； 禁止新建或改扩建机织印染的新鲜水指标＞1.6吨水/百米产品、排水指标＞1.28吨水/百米产品的项目入驻； 禁止新建或改扩建针织印染的新鲜水指标＞80吨水/吨产品、排水指标＞64吨水/吨产品的项目入驻； 禁止使用国家产业政策禁止或限制生产工艺生产的项目 禁止使用国家产业政策禁止或限制设备生产的项目 其它国家产业政策禁止或限制发展的纺织服装项目 农副产品行业 禁止新建啤酒类及淀粉类项目 本项目为金属表面处理及热处理加工，不属于农副产品行业，符合国家相关产业政策 符合 禁止新建生猪、羊年屠宰量在20 万头以下、牛年屠宰量在5 万头 以下、禽年屠宰量在2000 万只以下的项目及3000吨/年及以下的西式肉制品加工项目 禁止建设生产能力150瓶/分钟以下（瓶容在250毫升及以下）的碳酸饮料生产线项目 禁止新建5万吨/年及以下味精生产线、浓缩苹果汁生产线及2000吨/年及以下的酵母加工项目 禁止新建酒精生产线、白酒生产线、原糖生产线及糖精等化学合成甜味剂生产线项目 禁止新建中药提取类制药项目 限制发展柠檬酸、氨基酸、淀粉糖等生产项目 国家产业政策禁止或限制发展的其它农副产品项目 装备制造行业 禁止发展独立电镀项目及含电镀工段的项目 本项目为金属表面处理及热处理加工，无电镀工艺，符合国家相关产业政策 符合 国家产业政策禁止或限制发展的其它装备制造项目 其它 禁止发展其它不在集聚区产业定位内的项目，如造纸制浆、制革、化纤浆粕、钢铁、水泥、焦化、皂素、金属冶炼、化工、石化、化学合成制药、生化制药、农药、染料、陶瓷等行业 本项目属于金属表面处理及热处理加工，国民经济行业类别为C3360 金属表面处理及热 处理加工，不属于禁止发展的行业，不涉及限制类、湖汰类的落后生产工艺和设备，不属于耗水量大、废水量大等资源消耗量大的项目，与园区产业定位不冲突 符合 禁止采用落后或淘汰的生产工艺或生产设备进行生产的项目；禁止引进耗水量大、废水量大等资源消耗量大的其他项目 符合 禁止与产业定位冲突的项目入园 园区内现有的与产业定位不符的企业应限制其发展 （7）准入条件 本项目与产业集聚区项目准入条件相符性分析见表2。 表2 本项目与产业集聚区项目准入条件的相符性分析 类别 项目准入条件 本项目情况 相符性 产业政策 （1）原则上仅允许入驻符合园区产业定位，项目选址须符合园区产业布局及用地功能的项目； （2）鼓励建设符合国家产业政策，符合集聚区定位的轻污染项目； （3）鼓励中水回用项目、污水深度治理等基础设施、资源综合利用项目入驻集聚区； （4）鼓励清洁生产水平较高，且能够进一步拉长集聚区产业链的项目； （5）鼓励现有企业对产品进行提升，延长产业链条； （6）鼓励利于消耗中水的项目入驻； （7）禁止引进涉及大量有毒、有害物质及使用大量危险物品的企业入园，以防止对地表水环境以及夏邑县城区造成影响； （8）新建印染企业应首先淘汰区域现有落后印染企业产能，引进的印染项目规模必须满足《印染行业规范条件（2017年版）》、（商丘市印染行业结构调整优化升级发展规划》（2016-2025）及集聚区规划的印染规模（即：到2020年，集聚区机织印染规模控制在1.0亿米以内，针织印染规模控制在7万吨以内），并在水资源及地表水环境可承受的情况下分期实施、适度发展。 （9）按照国家相关产业政策，严禁淘汰和限制类工业企业入园； （10）南区限制引进与主导产业不符、排放重金属废气及大量有机废气等重污染的项目入驻，减少对下风向县城及周围环境敏感点的影响。 （11）综合产业园主要发展符合集聚发展定位的产业、与主导产业配套产业及科研服务中心。 本项目位于夏邑县产业集聚区南区，属于金属表面处理及热处理加工，选址符合园区用地功能；本项目符合国家产业政策，属于轻污染项目；不属于涉及大量有毒、有害物质及使用大量危险物品的企业；不属于淘汰和限制类工业企业，项目喷涂使用高固体份油漆，采用水性达克罗液，电泳漆为水性漆，不涉及重金属排放，产生有机废气较少，且采取严格的治理措施后达标排放 符合 生产规模和工艺装备水平 （1）入园企业建设规模应符合国家产业政策的最小经济规模要求； （2）在生产工艺、技术水平、装备规格上，要求入区项目达到国内行业清洁生产定量评价先进值。 （3）新建或改扩建印染企业采用先进的工艺技术，采用污染强度小、节能环保的设备，主要设备参数要实现在线检测和自动控制，且应满足《印染行业规范条件（2017年版）》、《清洁生产标准一纺织业（棉印染）》、《国家重点行业清洁生产技术导向目录》及《商丘市印染行业结构调整优化升级发展规划》等要求的高效、节能、低耗的先进生产技术、生产设备和工艺； （4）禁止选用列入《产业结构调整指导目录》限制类、淘汰类的落后生产工艺和设备。 （5）退城入园搬迁的企业应进行产品和生产技术的升级改造，达到国家相关规定的要求，且满足集聚区的产业定位。 本项目不涉及《产业结构调整指导目录》限制类、湖汰类的落后生产工艺和设备；在生产工艺、技术水平、装备规格上，严格按照国内行业清洁生产先进性指标建设 符合 清洁生产水平 （1）应选择使用原料和产品为环境友好型的项目，避免集聚区大规模建设造成的不良辐射效应； （2）入区项目在单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标应符合国家和行业环境保护标准和清洁生产标准要求，企业清洁生产水平必须满足国内先进水平要求或国际先进水平； （3）在工艺技术水平上，要求入驻产业集聚区的项目达到国内同行业领先水平、或具备国际先进水平； （4）新建或改扩建印染项目清洁生产水平应达到国际先进水平； （5）新建或改扩建印染项目新鲜水指标为：机织印染≤1.6吨水百米产品、针织印染≤80吨水吨产品； （6）新建或改扩建印染项目排水指标为：机织印染≤1.28吨水/百米产品、针织印染≤64吨水/吨产品； （7）新建或改扩建印染项目水重复利用率达到40%以上； （8）新建或改扩建印染项目综合能耗指标为：机织印染≤30公斤标煤百米产品、针织印染≤1.1吨标煤/吨产品； （9）入园项目应选用低毒或无毒的环境效益较高的原辅材料。 本项目在生产工艺、技术水平、装备规格上，严格按照国内行业清洁生产先进性指标建设；选用原辅材料均为低毒或无毒的环境效益较高的原辅材料。项目喷涂使用高固体份油漆，采用水性达克罗液，电泳漆为水性漆，不涉及重金属排放，产生有机废气较少，烘干过程采用清洁能源天然气，且采取严格治理措施可实现达标排放 符合 污染物排放总量控制 （1）新建项目的污染物排放指标必须到国家相关规定和和满足区域总量要求； （2）新建或改扩建印染企业应做到“污染物等量或减量置换”不可盲目扩张； （3）禁止展环境污染严重、无污染治理技术或治理技术在技术经济上不可行的项目； （4）属于退城入园搬迁的项目，污染物排放指标原则上不能超过现状污染物排放量； （5）新建项目的大气污染物处理应达到相关行业标准或大气污染物综合排放标准实现达标排放，水污染物排放应达到相关行业标准或水污染物综合排放标准后才能进入集聚区污水处理厂。 本项目属于新建项目，排放的废气、废水均满足相应排放标准的要求 符合 土地利用 （1）入园项目必须达到《河南省工业项目建设用地控制指标》要求； （2）入园项目用地必须符合城市总体规划和产业集聚区控制性详细规划各项指标要求、集聚区土地利用规划要求。 该项目用地符合夏邑县产业集聚区相关用地规划 符合 3与规划环评审查意见的符合性 本项目与夏邑县规划环评审查意见的相符性分析见表3。 表3 本项目与规划环评审查意见的相符性分析一览表 规划环评审查意见 相符性分析 （一）合理用地布局 进一步加强与城市总体规划、土地利用总体规划的衔接，保持规划之间一致；优化用地布局，在开发过程中不应随意改变各用地功能区的使用功能，并注重节约集约用地。工业区生活居住区之间设置绿化隔离带，以防止工业区对居住区造成不良影响。南区纺织加工区距离夏邑县第三水厂较近，在南区西北部靠近水厂区域设置绿化隔离带，减少对饮用水源地的影响；西南部仓储物流不得存放可能造成风险事故的危险物品，防止物料泄露对集聚区西南部的居住区造成影响；按照《报告书》要求，对现有与集聚区规划不相符的企业，限值其发展，对部分企业逐步进行搬迁。区内建设项目的大气环境防护范围内，不得规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。 本项目为新建项目，位于夏邑县产业集聚区南区，厂区用地类型为工业用地，用地性质属于工业用地，符合夏邑县产业集聚区用地规划；根据建设项目环境环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行），对大气防护距离未做规定 符合 （二）优化产业结构 入驻项目应遵循循环经济理念，实施清洁生产，逐步优化产业结构，构筑循环经济产业链；鼓励发展主导产业，并不断完善产业链条；在淘汰整合区域内现有印染企业的基础上，依据“水资源和水环境承载力”适度发展印染产业，规划期内机织印染规模控制在1亿米以内，针织印染规模控制在7万吨以内，并分步实施。入区印染项目清洁生产水平需达到国际先进水平；禁止含化学合成的化学纤维生产项目入驻，限制发展其他化学纤维生产项目；农副产品加工行业禁止新建啤酒及淀粉类生产项目，限制发展柠檬酸、氨基酸、淀粉糖生产项目；装备制造行业禁止发展独立电镀及含电镀工段的项目；禁止造纸制浆、制革、化纤浆粕、钢铁、水泥、焦化、金属冶炼、化工、生物制药、农药等不在产业集聚区产业定位的项目。 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2020.1.1），本项目为允许类，符合产业政策要求，项目属于金属表面处理及热处理加工，不属于禁止和限制发展的项目 符合 （三）尽快完善环保基础设施 按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，加快建设第二污水处理厂扩建、第四污水处理厂和中水深度处理回用工程。完善配套污水管网，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，入园企业均不得单独设置废水排放口，减少对纳污水体的影响。集聚区应实施集中供热、供气，进一步优化能源结构，加快集中供热中心及配套供热管网建设，区内不得建设分散燃煤锅炉。 按照循环经济的要求，提高固体废物的综合利用率，积极探索固废综合利用途径，提高一般工业固废综合利用率，严禁企业随意弃置；危险固废的收集、贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，并送有资质的危险废物处置单位处置，危险废物的转运应执行《危险废物转移联单管理办法》的有关规定。 企业厂区采用雨、污分流制，生产废水经厂区污水处理设施处理后能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足夏邑县第二污水处理厂进水水质要求，与化粪池处理后的生活污水、纯水制备废水一起进入市政管网，进入夏邑县第二污水处理厂；厂区按要求设置固体废物暂存设施和生活垃圾收集箱，设置有一般固废暂存间和危险废物暂存间，固体废物均可合理妥善处置 符合 （四）严格控制污染物排放 严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构、加强污染治理等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCs等大气污染物的排放。抓紧实施中水回用工程，减少废水排放量，保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准（COD≤40毫克/升，氨氮≤2毫克/升），尽快在沱河建设人工生态湿地，减少集聚区排水对纳污水体的影响。加快引黄水厂建设，尽快实现集聚区集中供水，逐步关停企业自备水井。定期定期对地下水质进行监测，发现问题，及时采取有效防治措施，避免对地下水造成污染。 本项目废气、废水采取相应的治理措施，满足达标排放要求；企业用水为产业集聚区集中供水，不涉及自备水井 符合 （五）建立事故风险防范和应急处置体系 加快环境风险预警体系建设。严格危险化学品管理；建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，防止出现跨界污染；制定园区级综合环境应急预案，不断完善各类突发环境事件应急预案，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。 本项目严格按要求执行 符合 （六）妥善安置搬迁居民 根据规划实施的进度，制定详细的搬迁计划，对居民及时拆迁，妥善安置。当地人民政府应加强组织协调，按照《报告书》提出的建议制定详细的搬迁计划和方案，认真组织落实。加强拆迁居民的培训，积极拓宽就业渠道，注意加强搬迁居民的就业、医疗、社会救助等保障体系建设，保证其生活基本稳定，构建和谐社会。 本项目不涉及居民搬迁 符合 2产业政策符合性分析 根据《市场准入负面清单（2022年版）》，本项目不在禁止准入类事项之列。 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类，符合国家产业政策的要求。夏邑县产业集聚区管理委员已对该项目予以备案，项目代码为2303-411426-04-02-572666（见附件2）。 本项目情况与产业政策相符性见下表。 表4 项目与产业政策相符性分析 类别 条款 内容 本项目情况 相符性 限制类 十、机械 无法安装安全保护装置的冲床 本项目设备为立式加工中心、立式车床 不属于 淘汰类 落后生产工艺装备 七、机械 C620、CA630普通车床 C616、C618、C630、C640、C650普通车床 |
| 其他符合性分析 | 1三线一单符合性分析 1.1与豫环函〔2021〕171号文件相符性 根据《河南省生态环境厅关于发布<河南省生态环境分区管控总体要求（试行）>的函》（豫环函〔2021〕171号），本项目与河南省产业发展总体准入要求详见表5。 表5 与河南省产业发展总体准入要求符合性分析一览表 产业发展 准入要求 相符性分析 通用 1. 不断促进全省产业高质量发展。培育壮大人工智能及新能源等新兴产业；持续巩固提升装备、食品、新型材料、汽车、电子信息等五大制造业主导产业优势地位；做好产业链、创新链、供应链、价值链、制度链“五链”耦合，把新基建、新技术、新材料、新装备、新产品、新业态作为高质量发展的主攻方向。 2. 禁止新改扩建《产业结构调整指导目录（2019年本）》明确的淘汰类项目；禁止引入《市场准入负面清单（2020年版）》禁止准入类事项。 3. 重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，严控新增炼油产能；禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目；全面取缔露天和敞开式喷涂作业；重点区域原则上禁止新建露天矿山建设项目。 4. 严把“两高”项目生态环境准入关，严格限制“两高”项目盲目发展。新改扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，符合产业政策、国土空间规划、“三线一单”、能耗“双控”、煤炭消费减量替代、碳排放强度、污染物区域削减替代等约束性要求，按照《河南省淘汰落后产能综合标准体系（2020年本）》，严格执行能耗、环保、质量、安全、技术等法规标准。 本项目属于金属表面处理及热处理加工，不属于禁止类、淘汰类和“两高”项目，属于国家允许类项目，符合相关产业政策要求。项目喷涂使用高固体份油漆，采用水性达克罗液，电泳漆为水性漆，不涉及重金属排放，产生有机废气较少，烘干过程采用清洁能源天然气，且采取严格治理措施可实现达标排放 产业集聚区（园区） 5.限制发展并逐步退出高耗能、高污染、低附加值的一般制造业，打造引领性强的高新产业集群或与城市功能相协调的产业集群。 6.加快完善产业集聚区（园区）集中供热、污水集中处理等管网和垃圾收储运体系，推进环保治理、喷涂、印染、电镀等设施集中布局和共享，促进企业间资源循环链接和综合利用。 7.禁止新增化工园区，园区外新建化工企业一律不批，对园区内环境基础设施不完善或长期不能稳定运行的企业一律不批新改扩建化工项目；整治提升以化工为主导产业的产业集聚区（园区），对达不到安全和安全防护距离要求或存在重大安全隐患的，依法限期整改或予以关闭；大幅提升化工园区废水、废气、危险废物收集处置能力和园区清洁能源供应以及环境监测监控能力等标准。 本项目属于产业集聚区（园区）内，不属于禁止审批类项目 由上表可知，本项目符合河南省产业发展总体准入要求；本项目不涉及生态保护红线，不涉及一般生态空间中的水源涵养重要区、水土保持重要区、生物多样性维护重要区、饮用水水源保护区、生态公益林、湿地和其他保护地，符合河南省生态空间总体准入要求。 1.2与《河南省“三线一单”文本》相符性 ①与生态红线符合性分析 根据《河南省“三线一单”文本》中河南省生态空间分布情况，夏邑县产业集聚区范围内不涉及生态保护红线和一般生态空间。本项目位于商丘市夏邑县产业集聚区跨越大道中段南侧温州路1号，因此本项目选址不在生态保护红线范围内。 ②与资源利用上线符合性分析 能源利用上线：根据河南省高污染燃料禁燃区分布图，项目所在区域属于高污染燃料禁燃区。本项目烘干过程采用天然气加热，天然气为清洁能源，满足能源利用上线的要求。 水资源利用上线：本项目选址区域不涉及生态用水补给区和地下水开采重点管控区，且本项目不涉及地下水开采，企业用水均来自市政供水，满足水资源利用上线的要求。 土地资源利用上线：本项目所在区域不涉及生态保护红线集中区、农用地污染地块、建设用地污染高风险区等土地资源重点管控区，满足土地资源利用上线的要求。 岸线生态环境分类管控：商丘市岸线管控分类包括优先保护岸线和一般管控岸线，均位于柘城县境内（惠济河）；本项目所在区域不涉及优先保护岸线、重点管控岸线和一般管控岸线，满足岸线生态环境管控要求。 ③与环境质量底线符合性分析 水环境质量底线：根据河南省水环境管控分区划分情况，本项目所在区域属于水环境（工业污染）重点管控区。项目为金属表面处理及热处理加工，表面处理为根据客户需求进行喷涂或达克罗喷涂或电泳，项目符合国家相关产业政策及夏邑县产业集聚区发展规划，不属于高污染的涉水项目。项目营运期废水为职工生活污水、生产废水、纯水制备废水，生产废水经厂区污水处理设施处理后能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足夏邑县第二污水处理厂进水水质要求，与化粪池处理后的生活污水、纯水制备废水一起进入市政管网，进入夏邑县第二污水处理厂。项目营运后加强污水处理设施、化粪池的检查和管理。因此，本项目满足水环境质量底线要求。 大气环境质量底线：根据河南省大气环境管控分区划分情况，本项目所在区域属于大气高排放区。项目属于金属表面处理及热处理加工，不属于大力淘汰和压减产能的钢铁、焦炭、建材等行业。本项目营运期废气主要为生产过程产生的有机废气，均采取相应的治理措施后均可达标排放，废气对周围环境影响较小。项目营运期物料运输不使用国三及以下柴油货车、采用稀薄燃烧技术和“油改气”的老旧燃气车辆。因此，本项目能够满足大气环境质量底线的要求。 土壤环境风险防控底线：根据河南省土壤污染风险管控分区，本项目所在区域属于土壤环境一般管控区。项目符合国家相关产业政策，厂区用地为工业用地，符合夏邑县产业集聚区相关用地规划。厂区分区防渗，同时将各种物料和废料贮存在可以防风、防雨、防渗透、防泄漏的设施内，避免污染物的跑、冒、滴、漏污染土壤。项目营运期按要求开展土壤污染隐患排查。因此，本项目符合土壤环境风险防控底线的要求。 ④环境准入负面清单符合性分析 根据《商丘市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（商政〔2021〕5号）、《商丘市生态环境局关于发布<商丘市生态环境准入清单（试行）>的函》（2021.11.19），本项目位于重点管控单元夏邑县产业集聚区，管控要求具体如下表6。 表6与商丘市夏邑县环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 单元编码 环境管控单元名称 乡镇 单元 分类 管控要求 相符性 ZH41142 620001 夏邑县产 业集聚区 夏邑县产 业集聚区 重点 管控 单元 空间布局 约束 1、禁止含化学合成的化学纤维生产项目入驻，农副产品加工行业禁止新建啤酒及淀粉类生产项目。禁止引进含生物发酵工艺、溶剂提炼工艺及化学合成的医药制造项目。装备制造行业禁止发展独立电镀及含电镀工段的项目。禁止新建、扩建、改建燃用高污染燃料的项目（集中供热、热电联产设施除外）。新建印染项目规模必须满足行业发展规划，并在水资源及地表水环境可承受的情况下分期实施、适度发展。 2、严格落实规划环评及审查意见要求，规划调整修编时应同步开展规划环评。禁止与园区主导产业不相符，且属于高耗能、高排放的项目入驻。可适当发展与园区主导产业相近或污染较轻、且与园区环境相容的项目入园发展。 3、园区规划范围调整后，原位于园区内属于服装制造的项目，允许其“退城入园”进入新一轮规划的产业园区内发展、且允许其向下游发展延伸产业链，提高产品附加值，含印染工艺的项目必须进入印染产业园；原位于园区内，属于化工等重污染的项目原则不再允许其进入新一轮规划的产业园区内发展。 4、承接东部或沿海经济发达地区的产业转移项目，需以产品高附加值、生产工艺先进、装备先进、自动化程度高、管理理念先进、清洁生产水平处于国内先进水平为基本原则；禁止引进产品附加值低、清洁生产水平为国内一般水平的项目。 5、新建、改建、迁建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 6、鼓励纺织服装产业重点发展毛纺特种纱、精纺纱加工、高端品牌服装生产及印染产业园配套项目，构建纺纱、织布、印染、服装等产业链。鼓励装备制造产业重点发展汽车动力转向器、凸轮轴、轮毂、变速器、汽车制动器等产品，培育壮大产业集群。鼓励医药制造产业重点拓展医疗器械、生物制药、现代中药制剂、复方药物开发、现代中药饮片等产品。 7、鼓励符合园区主导产业及主导产业链下游的项目入驻，合理拉长延伸产业发展链条、提升终端产品附加值；允许为园区主导产业服务的直接配套产品项目入园；允许符合园区循环经济发展产业链上的上、下游补链项目入驻。 本项目属于金属表面处理及热处理加工，不属于高耗能、高排放和产能过剩等禁止类项目；本项目符合国家和地方相关产业政策；项目厂区用地为工业用地，符合夏邑县产业集聚区相关用地规划。 污染物排放管控 1、建设项目应满足区域环境质量改善目标的管理要求。区域环境空气、地表水环境质量不能满足环境功能区划标准时，重点行业建设项目主要污染物实行区域倍量削减；区域环境空气、地表水环境质量满足环境功能区划标准后，重点行业建设项目主要污染物实行区域等量削减。重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。 2、禁止涉重企业含重金属废水进入城市生活污水处理厂。禁止销售、使用煤等高污染燃料，现有使用高污染燃料的单位和个人，应当按照市、县（市）人民政府规定的期限改用清洁能源或拆除使用高污染燃料的设施。园区集中供热工程建成后，禁止企业新建备用燃气锅炉，在用的燃气锅炉转为备用。 3、符合环保及国家产业政策的“退城入园”项目，必须做到“增产减污”。 4、新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。 5、强化VOCs管控治理。大力推动低（无）VOCs原辅材料生产和替代，将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。 6、集聚区内企业废水实现全收集、全处理。排入集聚区集中污水处理厂的企业废水执行国家、我省行业间接排放标准或符合污水处理厂的收水要求。集中污水处理厂扩建工程设计出水标准优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准设计，鼓励化学需氧量、氨氮、总磷排放浓度达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水体水质标准要求，鼓励现有工程随扩建工程一并完成提标改造工程。 项目喷涂过程废气、达克罗喷涂过程废气经水帘式漆雾捕集装置后与调漆过程废气、清洗废气、烘干过程废气一起进入干式过滤器+活性炭吸附浓缩+脱附催化燃烧设施处理后经15m高排气筒排放；电泳过程废气、烘干过程废气经集气收集后进入干式过滤器+活性炭吸附浓缩+脱附催化燃烧设施处理后经15m高排气筒排放；废气可以实现达标排放，满足区域环境质量改善目标的管理要求。项目不涉及重金属废水；本项目生产废水经厂区污水处理设施处理后能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足夏邑县第二污水处理厂进水水质要求，与化粪池处理后的生活污水、纯水制备废水一起进入市政管网，进入夏邑县第二污水处理厂；项目固体废物均采取有效措施合理妥善处置，不产生二次污染。 环境风 险防控 1、制定环境风险应急预案，落实环境风险防范和应急措施，强化环境风险防范及应急处置能力，建立“企业-园区-政府”三级环境风险应急联动机制。 2、涉及危险化学品生产、储存、使用的企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 项目严格按要求执行 资源利用效率 要求 1、企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。 2、企业、园区应加大污水回用力度，建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。园区集中供热中心循环冷却系统禁止取用地下水。 项目清洁生产水平达到国内先进水平，电泳采用逆流水洗方式，符合要求 图1 河南省“三线一单”成果查询系统图 1.3与夏邑县集中式饮用水水源保护区划相符性 1.3.1县级集中式饮用水水源保护区划 根据《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》（豫政办〔2013〕107号）、《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文[2020]56号）文件，夏邑县县级集中式饮用水水源保护区如下： （1）夏邑县二水厂地下水井群（共12眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围40米的区域（1～5号取水井），10～12号井群外包线内及外围40米的区域，6～9号取水井外围40米的区域。 （2）夏邑县三水厂地下水井群（共4眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西40米、南40米、北40米、东0米的区域（1～2号取水井），3号、4号取水井外围40米的区域。 另外，根据现场调查，夏邑县第三水厂共有7眼水源井，其中4眼（1号、2号、3号及4号）水源井为省政府批复的饮用水源，3眼井（5号、6号及7号）为备用水井，这3个备用水井中有1个水井（7号）位于集聚区南区的边界内，目前尚未使用，且夏邑县人民政府承诺关闭6号水源井和7号水源井不再使用。 表7 集聚区附近的饮用水源地情况表 序号 水源地名称 水源地编码 水源地类型 孔井编号 一级保护区 二级保护区 划分范围 面积m2 划分范围 面积m2 1 夏邑县第二水厂水源地 EA3802 4114260 00G02 地下水 1#-5# 水厂边境向外40米的多边形区域 29196 —— —— 6# 以水源地水井为中心，半径取40米的圆形区域 7851 —— —— 7# 7851 —— —— 8# 7851 —— —— 9# 7851 —— —— 10#-12# 各水井外围井的外接多边形为边界，向外40米的多边形区域 17884 —— —— 合计 78484 —— —— 2 夏邑县第三水厂水源地 EA3802 4114260 00G03 地下水 1#-2# 水厂边境向外南40米、北40米、西40米、东0米的多边形区域 27169 —— —— 3# 以水源地水井为中心，半径取40米的圆形区域 7851 —— —— 4# 7851 —— —— 合计 42871 —— —— 1.3.2夏邑县乡镇集中式用用水水源保护区 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫环办〔2016〕23号）文件，夏邑县乡镇集中式饮用水水源保护区如下： （1）夏邑县歧河乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西20米、南15米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （2）夏邑县郭店乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、西20米、北10米的区域。 （3）夏邑县会亭镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：供水站厂区及外围东10米、北10米的区域。 （4）夏邑县罗庄乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：供水站厂区及外围西20米、南15米的区域。 （5）夏邑县马头镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：供水站及外围西10米、南15米的区域。 （6）夏邑县业庙乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西20米、南25米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （7）夏邑县桑堌乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、南25米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （8）夏邑县李集镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西10米、南10米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （9）夏邑县车站镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、北10米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米、西至010县道的区域。 （10）夏邑县杨集镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米、南20米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （11）夏邑县骆集乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西15米、北10米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （12）夏邑县刘店乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米、南20米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （13）夏邑县太平镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 （14）夏邑县孔庄乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西10米、南15米的区域。 （15）夏邑县北岭镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米、北20米的区域。 1.2.3夏邑县千吨万人以上集中式饮用水水源保护区 根据《夏邑县人民政府办公室关于印发夏邑县千吨万人饮用水水源保护区划分的通知》（夏政办[2019]43号），夏邑县具体区划结果详述如下： （1）夏邑县胡桥乡李王庄村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （2）夏邑县北镇乡（现更名为北岭镇）地下水井群2号水源井、3号水源井（已区划1眼，现新增2眼：2、3号水源井） 一级保护区范围：2号井、3号井取水井外围30米区域。 （3）夏邑县火店镇李店村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （4）夏邑县韩道口镇韩西村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井、2号井取水井外围30米区域。 （5）夏邑县孔庄乡地下水井2号水源井、3号水源井（已区划1眼，现新增2眼：2、3号水源井） 一级保护区范围：2号井、3号井取水井外围30米区域。 （6）夏邑县郭店镇冉庙村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （7）夏邑县会亭镇王厂村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 （8）夏邑县业庙乡地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （9）夏邑县马头镇地下水井群2号水源井、3号水源井（已区划1眼，现新增2眼：2号水源井、3号水源井） 一级保护区范围：2号井、3号井取水井外围30米区域。 （10）夏邑县太平镇地下水井群2号水源井、3号水源井、4号水源井（已区划1眼，现新增3眼：2、3、4号水源井） 一级保护区范围：2号井、3号井、4号井取水井外围30米区域。 （11）夏邑县何营乡杨井村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （12）夏邑县桑堌乡地下水井群3号水源井(已区划2眼，现新增1眼：3号水源井) 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （13）夏邑县济阳镇胡楼村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 （14）夏邑县罗庄镇罗东村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （15）夏邑县中峰乡冯楼村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 （16）夏邑县李集镇地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （17）夏邑县李集镇郭庄村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 （18）夏邑县车站红山庙村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （19）夏邑县车站镇地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （20）夏邑县杨集镇地下水井群3号水源井、4号水源井（已区划2眼，现新增2眼：3号、4号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米东至学校区域、4号井取水井外围30米区域。 （21）夏邑县王集乡孙庄村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （22）夏邑县骆集乡地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （23）夏邑县刘店乡地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （24）夏邑县曹集乡马庄村地下水井（1眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区。 （25）夏邑县歧河乡蔡河村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 何营乡杨井村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 本项目位于商丘市夏邑县产业集聚区跨越大道中段南侧温州路1号，经现场勘查，本项目距离周边饮用水源地均较远，不在饮用水水源保护区范围内，厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水源，符合夏邑县饮用水源保护区划。 1.3备案内容相符性 本项目建设内容与备案相符性分析如下表所示。 表8 项目建设内容与备案相符性分析一览表 类别 备案内容 建设内容 相符性 项目名称 年产30万套汽车零部件智能加工及表面处理生产线建设项目 年产30万套汽车零部件智能加工及表面处理生产线建设项目 相符 建设单位 河南淮海汽车部件制造有限公司 河南淮海汽车部件制造有限公司 相符 建设地点 商丘市夏邑县产业集聚区跨越大道中段南侧温州路1号 商丘市夏邑县产业集聚区跨越大道中段南侧温州路1号 相符 总投资 7000万元 7000万元 相符 建设规模 项目利用建筑面积20000平方米，通过购置机械手、立式加工中心、动平衡机、测量仪等数控设备组成加工自动线，购置达克罗线、电泳线等组成表面处理生产线。实现车-磨-钻一铣-表面处理-组装-包装等工艺流程，满足30万套汽车零部件的加工及表面处理生产能力 项目占地20000平方米，通过购置机械手、立式加工中心、动平衡机、测量仪等数控设备组成加工自动线，购置达克罗线、电泳线等组成表面处理生产线。实现车-磨-钻一铣-表面处理-组装-包装等工艺流程，满足30万套汽车零部件的加工及表面处理生产能力 相符 由上表可知，本项目建设内容与项目备案内容相符。 1.4与相关环保文件相符性分析 项目与相关环保文件相符性分析一览表具体见表9。 表9 项目与相关环保文件相符性分析一览表 项目 相关要求 本项目情况 相符性 《商丘市2022年大气污染防治攻坚战实施方案》（商环委办〔2022〕3号） 14.提升扬尘污染防治水平。深入开展扬尘治理专项活动，严格落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染差异化评价标准》《河南省房屋建筑和市政基础设施工程扬尘治理监控平台数据接入标准》要求，对扬尘重点污染源实行清单化动态管理，强化开复工验收、“三员”管理、“两个禁止”等扬尘治理制度机制，实施渣土车密闭运输、清洁运输，完善降尘监测和考评体系。 本项目为新建，厂房利用已有，只需新建污水处理设施，施工期严格落实六个百分百，设置围挡、洒水等措施后施工期对环境影响较小；项目喷涂过程废气、达克罗喷涂过程废气经水帘式漆雾捕集装置后与调漆过程废气、清洗废气、烘干过程废气一起进入干式过滤器+活性炭吸附浓缩+脱附催化燃烧设施处理后经15m高排气筒排放；电泳过程废气、烘干过程废气经集气收集后进入干式过滤器+活性炭吸附浓缩+脱附催化燃烧设施处理后经15m高排气筒排放；废气可以实现达标排放，项目生产车间、仓库均为封闭式，采取厂区道路硬化、定期洒水抑尘、运输过程物料加盖帆布等措施后，粉尘对周围环境影响较小，能实现厂界达标排放；项目厂区地面均硬化，无裸露土地，裸露土地绿化；项目严格按照环办大气函〔2020〕340号中表39-1中工业涂装绩效分级指标A级及以上要求 符合 2. 严格环境准入。落实 “三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）生态环境分区管控要求，从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设，全市原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼(含再生铅)等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。完善生态环境准入清单，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到B级以上要求。 4.提升重点行业节能降碳水平。5.加快煤电结构优化调整。6.实现清洁能源替代。新、改、扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉等工业窑炉，应采用清洁能源。7.扩大集中供热范围。8.深入开展散煤治理行动。9.加快优化能源供给结构。 28.加强空气质量预警会商。29.全面推行差异化管理。30.实施重污染天气移动源应急管控。31.实施重点行业错峰生产。32.建立重污染天气应对闭环管理机制。 23.加快推进低VOCs含量原辅材料源头替代。加大科技攻关，推广新兴技术和原辅材料，各县（市、区）制定实施汽车制造、工业涂装、家具制造、包装印刷、钢结构制造、工程机械等行业溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用低VOCs含量原辅材料替代计划。 项目喷涂使用高固体份油漆，采用水性达克罗液，电泳漆为水性漆，项目喷涂过程废气、达克罗喷涂过程废气经水帘式漆雾捕集装置后与调漆过程废气、清洗废气、烘干过程废气一起进入干式过滤器+活性炭吸附浓缩+脱附催化燃烧设施处理后经15m高排气筒排放；电泳过程废气、烘干过程废气经集气收集后进入干式过滤器+活性炭吸附浓缩+脱附催化燃烧设施处理后经15m高排气筒排放，废气可以实现达标排放，项目油漆、电泳漆、达克罗液均密闭暂存 符合 开展简易低效VOCs治理设施升级改造。各县（市、区）组织对涉VOCs企业治理设施建设情况、工艺类型、处理能力、运行情况、耗材或药剂更换情况、能源消耗情况和废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等二次污染物规范化处置情况进行全面检查，对治理设施设计不规范、与生产系统不匹配，单独使用光催化、光氧化、低温等离子等低效技术，治理设施建设和运行效果差的，建立清单台账，力争2022年6月底前基本完成升级改造并开展检测验收，严把工程质量，确保稳定达标排放。 25.提升VOCs无组织排放治理水平。2022年5月底前，全面排查含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件、敞开液面以及工艺过程等环节无组织排放情况，组织开展VOCs抽测，开展工业涂装、印刷行业挥发性有机物排放标准执行情况检查，对达不到相关标准要求的问题进行整治。工业涂装、包装印刷等行业重点治理集气罩收集效果差、含VOCs原辅材料和废料储存不密闭等问题。 《河南省生态环境办公室关于全面加强挥发性有机物污染治理的通知》（豫环办【2022】24号） 加强源头控制，推进绿色生产；积极推进绿色生产工艺，减少VOCs产生量，石化、化工等行业实施“三化”改造（密闭化、自动化、管道化） 项目实行全自动操作，同时原料、产品、生产过程均在封闭车间内进行 符合 强化收集效果，减少无组织排放各地要严格按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》《重点行业挥发性有机物综合治理方案》《河南省2022年大气污染攻坚战实施方案》要求，对挥发性有机物无组织排放实施有效控制，提升废气收集率，做到“应收尽收”。产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作等密闭收集方式，并保持负压运行：采用集气罩、侧吸风等措施收集无组织VOCs废气企业，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒；含VOCs物料拾送应采用重力流或泵送方式，有机液体进料鼓励采用底部、浸入管给料方式 项目严格按要求执行，喷涂在密闭喷漆房内进行，烘干为密闭烤箱；达克罗喷涂在密闭喷漆房内进行，烘干为密闭烤箱；电泳在密闭电泳房内进行，烘干为密闭烤箱，废气均密闭微负压收集进入废气处理设施处理后达标排放，废气治理设施按规定要求设计，保证距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒 符合 四、提升治理水平，全面达标排放：各地在2022年5月15日前全面梳理辖区内采用单一UV光氧催化、低温等离子、碱液喷淋等低效VOCs治理工艺企业，6月10日前在单一工艺基础上增加活性炭吸附工艺（颗粒状、柱状活性炭碘值不低于800毫克/克，蜂窝状活性炭碘值不低于650毫克/克)，或建设RCO、RTO等高效处理工艺，确保废气污染物稳定达标排放。严禁露天堆存废活性炭，废活性炭厂内暂存时间不得超过一个月。 项目严格按要求执行，生产过程有机废气经集气收集后进入干式过滤器+活性炭吸附浓缩+脱附催化燃烧设施处理后经15m高排气筒排放，废活性炭厂区危废暂存间暂存后及时交由有资质单位处理，废活性炭厂内暂存时间不得超过一个月 符合 加强源头控制，推进绿色生产；积极推进绿色生产工艺，减少VOCs产生量，石化、化工等行业实施“三化”改造（密闭化、自动化、管道化） 项目实行全自动操作，同时原料、产品、生产过程均在封闭车间内进行 《商丘市 2022 年水污染防治攻坚战实施方案》（商环委办〔2022〕3号） （四）统筹做好其他水生态环境保护工作 14.调整优化产业结构。15.推动企业绿色发展。推进工业水循环利用和水循环梯级利用，在高耗水行业开展水效“领跑者”行动。16.提升城镇污水资源化利用。17.加强水环境风险防控。18.补齐医疗机构污水处理设施短板。19.强化水生态环境执法监管。20.提升水生态环境监测监控能力。21.深入开展交通运输业水污染防治。 本项目能够满足“三线一单”的相关要求，本项目生产废水经厂区污水处理设施处理后能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足夏邑县第二污水处理厂进水水质要求，与化粪池处理后的生活污水、纯水制备废水一起进入市政管网，进入夏邑县第二污水处理厂 符合 《商丘市2022年土壤污染防治攻坚战实施方案》（商环委办〔2022〕3号） （二）强化土壤污染源头防控 1.推动涉重金属企业绿色化发展。2.持有条件的县（市、区）开展“无废城市”建设试点，全面加强固体废物治理体系和能力建设。持续开展危险废物专项整治，全面提升危险废物环境监管、利用处置和环境风险防范“三个能力”，推动危险废物监管和利用处置能力改革工作。 项目符合国家当前产业政策，符合夏邑县产业集聚区土地利用总体规划，且项目车间地面、化粪池、污水处理设施等均按要求进行建设防渗层，泄露物料能有效隔离与土壤的接触；项目在设计及建设时注重“防扬散、防流失、防渗漏”设施的建设 符合 《商丘市2022年农业农村污染治理攻坚战实施方案》（商环委办〔2022〕3号） 科学推进农村生活污水治理。 1.加强统筹规划。2.分区分类治理。3.推进污水与改厕有效衔接。4.科学选择治理模式。因地制宜，因村施策，宜集中则集中，宜分散则分散，优选成本低、维护简易、治理有效的技术模式，推进污水资源化利用。5.强化设施管理维护。 项目能够满足“三线一单”的相关要求，本项目生产废水经厂区污水处理设施处理后能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足夏邑县第二污水处理厂进水水质要求，与化粪池处理后的生活污水、纯水制备废水一起进入市政管网，进入夏邑县第二污水处理厂 符合 《商丘市“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划》（商政〔2022〕37号） 积极推动产业发展生态化 严格环境准入。从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设，加大钢铁、烧结砖瓦、电解铝等行业落后产能淘汰和过剩产能压减力度。原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉，禁止新增化工园区。国家、省绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到B级以上要求。 加快落后产能淘汰。按照《河南省淘汰落后产能综合标准体系》，落实河南省利用综合标准依法依规推动落后产能退出年度工作方案，严格执行能耗、环保、质量、安全、技术等法规标准，建立淘汰类工业产能和装备清单，对国家和省、市明确的落后生产工艺装备和落后产品，实施落后产能清零行动，持续推进传统产业淘汰升级。 本项目不属于高耗能、高排放和产能过剩等禁止类项目，不属于“两高”行业，不使用煤气发生炉和燃煤锅炉；本项目属于国家允许类项目，符合国家相关产业政策，项目产品为电泳汽车零部件等，不属于落后产品。项目严格按照环办大气函〔2020〕340号中表39-1中工业涂装绩效分级指标A级指标建设，项目实施后，在重污染天气预警期间，严格落实当地生态环境主管部门的差异化管控要求 符合 《商丘市“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划》（商政〔2022〕37号） 推进污染深度治理与精细化管理 强化扬尘污染整治。全面推行绿色施工，将绿色施工纳入企业资质评价、信用评价。继续推进道路、水利等线性工程“散尘”治理，强化监督监管实行全方位管控。大力推进道路清扫保洁机械化作业，提高道路机械化清扫率，渣土车实施硬覆盖与全封闭运输。根据大气环境质量改善要求和能源消费结构，逐步扩大高污染燃料禁燃区范围，深入开展禁燃区散煤焚烧及煤场清理专项行动，大力推进农副产品烘干、烤烟、畜牧业生产设施等领域的散煤治理，高污染燃料禁燃区内生产、销售、使用散煤全部清零。强化裸露地面、物料堆场、露天矿山等综合整治。严控平均降尘量，实施网格化降尘量监测考核体系。 项目施工期严格落实六个百分百，设置围挡、洒水等措施后施工期对环境影响较小；项目营运期废气采取相应的治理措施后均可满足污染物特别排放限值，项目生产车间、仓库均为封闭式，采取厂区道路硬化、定期洒水抑尘、运输过程物料加盖帆布等措施后，粉尘对周围环境影响较小，能实现厂界达标排放；项目厂区地面均硬化，无裸露土地，裸露土地绿化；项目严格按照环办大气函〔2020〕340号中表39-1中工业涂装绩效分级指标A级指标建设 符合 强化水生态环境系统治理 持续削减化学需氧量和氨氮等主要水污染物排放总量，加强总磷、高锰酸盐指数排放控制，力争到2025年，市域水环境质量全面改善。包河宁陈闸、吕楼、马桥，浍河业庙、黄口，沱河老杨楼、张板桥、小王桥等8个国考断面稳定达标，废黄河吴屯水库、惠济河柘城砖桥、王引河祖楼3个国考断面扣除上游来水影响水质稳定达标，包河、东沙河、响河、古宋河、柘城废黄河水质全面改善；水资源保障能力明显提升，消除浍河、沱河、永安沟部分河段断流状况；水生态恢复工作初见成效，王引河、沱河水生态得到初步改善，废黄河完善的水生态系统得到有效保护。县城以上建成区黑臭水体全面消除；城市饮水安全保障水平显著提升。 项目为金属表面处理及热处理加工，不属于高污染行业企业，满足“三线一单”的相关要求，营运期生产废水经厂区污水处理设施处理后能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足夏邑县第二污水处理厂进水水质要求，与化粪池处理后的生活污水、纯水制备废水一起进入市政管网，进入夏邑县第二污水处理厂，项目实施后严格按照相关要求申报排污许可证，持证排污，并定期开展企业自行监测 符合 《商丘市“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划》（商政〔2022〕37号） 推进土壤安全利用 加强建设用地准入管理。持续更新建设用地土壤污染风险管控和修复地块名录，严格准入管理。未依法完成土壤污染状况调查和风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。加强建设用地规划、出让、转让、用途变更、收回、续期等环节监管，确保土壤环境保护相关政策要求得到落实。加强暂不开发利用污染地块生态管控，确需开发利用的，依法实施管控修复，优先规划用于拓展生态空间。对暂不开发利用的地块要制定土壤污染风险管控方案，划定管控区域，建立标识、发布公告，定期组织开展土壤环境监测 本项目位于商丘市夏邑县产业集聚区跨越大道中段南侧温州路1号，未被列入污染地块名录，所在地块为工业用地，符合夏邑县产业集聚区产业规划和土地利用总体规划。 符合 1.5与《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）相符性分析 项目为金属表面处理及热处理加工，参照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南 （2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）中工业涂装绩效分级指标A级企业指标，符合性分析具体见表10。 表10 项目与工业涂装绩效分级指标符合性分析一览表 差异化指标 A级企业 本项目情况 相符性 原辅材料 1、使用粉末涂料; 2、使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T38597-2020)规定的低VOCS含量涂料产品。 备注：对于申报A、B级的企业，若某一工序使用的涂料无低VOCS含量涂料产品替代方案，其VOCS含量应满足《船舶涂料中有害物质限量》(GB38469-2019)、《木器涂料中有害物质限量》(GB18581-2020)《车辆涂料中有害物质限量》(GB24409-2020)、《工业防护涂料中有害物质限量》(GB30981-2020)等标准的要求 项目喷涂使用高固体份油漆，采用水性达克罗液，电泳漆为水性漆，所用漆料符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T38597-2020)规定的低VOCS含量涂料产品。 符合 无组织排放 1.满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB378222019)特别控制要求； 项目企业厂区内 VOCs 无组织排放限值满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/ 1951—2020），亦满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB378222019)特别控制要求 符合 2.VOCs物料存储于密闭容器或包装袋中，盛装VOCs物料的容器或包装袋存放于密闭负压的储库、料仓内； 项目油漆、水性达克罗液、电泳漆存储于密闭容器中，油漆暂存区密闭 符合 3.除大型工件特殊作业(例如，船舶制造行业的分段总组、船台、船坞、造船码头等涂装工序)外，调漆、喷漆、流平、烘干、清洗等工序在密闭设备或密闭负压空间内操作； 项目调漆、清洗工序均在密闭车间内进行，喷漆、烘干、调漆、清洗等工序在密闭车间进行，且密闭负压收集 符合 4.密闭回收废清洗剂； 项目密闭回收废清洗剂 符合 5.建设干式喷漆房;使用湿式喷漆房时，循环水泵间和刮渣间应密闭，安装废气收集设施； 项目为湿式喷漆房，均密闭且负压收集 符合 6.采用静电喷涂、自动喷涂、高压无气喷涂或高流低压(HVLP)喷枪等高效涂装技术，不可使用手动空气喷涂技术； 项目使用自动喷涂等高效涂装技术 符合 VOCs治污设施 1.喷涂废气设置干式的石灰石、纸盒等高效漆雾处理置 项目喷涂废气为水帘式漆雾捕集装置后+干式过滤器，为高效漆雾处理置 符合 2.使用溶剂型涂料时，调漆、喷漆、流平、烘干、清洗等工序含VOCs废气用吸附浓缩+燃烧、燃烧等治理技术，处理效率≥95％ 项目喷涂使用高固体份油漆，采用水性达克罗液，电泳漆为水性漆，调漆、喷漆、流平、烘干、清洗等工序含VOCs废气用吸附浓缩+催化燃烧装置处理技术，处理效率95% 符合 3.使用水性涂料(含水性UV)时，当车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥2kgh时，建设末端治污设施 项目喷涂使用高固体份油漆，采用水性达克罗液，电泳漆为水性漆，建设有废气处理设施 符合 排放限值 1、在连续一年的监测数据中，车间或生产设施排气筒排放的NMHC为20-30mg/m3、TVOC为40-50mg/m3； 2、厂区内无组织排放监控点NMHC的小时平均浓度值不超过6mg/m3、任意次浓度值不超过20mg/m3；3、其他各项污染物稳定达到现行排放控制要求，并从严地方要求 经计算，项目车间或生产设施排气筒排放的NMHC、TVOC均符合要求；厂区无组织浓度符合要求 符合 监测监控水平 严格执行《排污许可证申请与核发技术规范总则》(HJ942-2018)以及相关行业排污许可证申请与核发技术规范规定的自行监测管理要求 重点排污企业风量大于1000m3/h的主要排放口，有机废气排放口安装NMHC在线监测设施(FID检测器)，自动监控数据保存一年以上； 3、安装DCS系统、仪器仪表等装置，连续测量并记录治理设施控制指标温度，压力（压差）、时间和频率值。再生式活性炭连续自动测量并记录温度、再生时间和更换周期：更换式活性炭记录温度、更换周期及更换量：数据保存一年以上。 项目严格按环保相关规定建设和执行，按照排污许可证要求定期开展自行监测；项目不属于重点排污企业，项目安装DCS系统、仪器仪表等装置，按要求记录连续测量并记录治理设施控制指标温度，压力（压差）、时间和频率值。再生式活性炭连续自动测量并记录温度、再生时间和更换周期：更换式活性炭记录温度、更换周期及更换量：数据保存一年以上 符合 环境管理水平 环保档案 1.环评批复文件； 2.排污许可证及季度、年度执行报告； 3.竣工验收文件； 4.废气治理设施运行管理规程； 5.一年内废气监测报告。 项目目前正在办理环保相关手续；按要求做好环保档案，有完整的台账记录；管理制度健全，有专职环保人员等 符合 台账记录 1、生产设施运行管理信息(生产时间、运行负荷、产品产量等，必须具备近一年及以上所用涂料的密度、扣水后VOCs含量、含水率(水性涂料)等信息的检测报告);2、废气污染治理设施运行管理信息(燃烧室温度、冷凝温度、过滤材料更换频次、吸附剂更换频次、催化剂更换频次):3、监测记录信息(主要污染排放口废气排放记录(手工监测或在线监测)等)4、主要原辅材料消耗记录:5、燃料(天然气)消耗记录 项目按要求做好台账记录 符合 人员配置 设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力 项目设置环保部门，按要求配备专职环保人员 符合 运输方式 1.物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆(含燃气)或新能源车辆 2.厂内运输全部使用达到国五及以上排放标准车辆(含燃气)或使用新能源车辆 3.厂内非道路移动机槭全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械 项目使用车辆符合要求 符合 运输监管 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账。 项目严格按照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账 符合 由表10可知，项目符合《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南 （2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）中工业涂装绩效分级指标A级企业指标。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 为满足市场需求，河南淮海汽车部件制造有限公司决定投资7000万元在商丘市夏邑县产业集聚区跨越大道中段南侧温州路1号建设年产30万套汽车零部件智能加工及表面处理生产线建设项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部16号令，2021年1月1日修正）规定，等的规定，本项目属于“三十、金属制品业33 67金属表面处理及热处理加工 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”类项目，项目建设有电泳生产线1条、达克罗生产线2条、喷漆生产线1条，根据客户需求进入表面处理生产线，项目喷涂使用高固体份油漆（用量约6.7t/a），采用水性达克罗液（用量约7.33t/a），电泳漆为水性漆（用量约21.55t/a），因此，本项目应编制环境影响报告表。具体见表11。 表11 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版） 报告书 报告表 登记表 三十、金属制品业33 67 金属表面处理及热处理加工 有电镀工艺的；有钝化工艺的热镀锌；使用有机涂层的（喷粉、喷塑、浸塑和电泳除外；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨以下和用非溶剂型低VOCs含量涂料的除外） 其他（年用非溶剂型低VOCs含 量涂料10吨以下的除外） / 受河南淮海汽车部件制造有限公司（委托书见附件1）委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作，接受委托后，我公司组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，编制了本项目的环境影响报告表。 1、工程位置及周围环境概况 本工程位于商丘市夏邑县产业集聚区跨越大道中段南侧温州路1号，厂区总占地面积约20000m2，厂房为租赁（租赁合同见附件3）。根据现场查看，项目北邻河南恒昌管业有限公司，西邻恒天永安产业园，东隔道路为商丘源海塑胶有限公司，东南侧为河南纳哈利车业有限公司仓库，南侧为河南万路达车业部件有限公司，东南约140m为罗楼社区，东北约280m 为华光医院，南约410m为高庄，东南约480m为尹庄村。 项目周围环境示意图见附图3。 2、产品方案 工程产品方案一览表见表12。 表12 本工程产品方案一览表 序号 产品名称 年产量 备注 1 电泳汽车零部件 16万套 汽车零部件主要为刹车盘、转向节、支臂、空气悬臂等金属构件，根据客户需求生产 2 达克罗汽车零部件 10万套 3 喷漆汽车零部件 4万套 3、工程主要建设内容 该项目总投资7000万元，总占地面积20000m2，总建筑面积11432.8m2，其中生产区面积为10232.8m2，办公及配套设施1200m2。项目主要建设内容一览表见表13。项目平面布置见附图2。 表13 工程主要建设内容一览表 序号 项目 名称 建筑面积 备注 1 主体工程 涂装车间 4950m2 设置有1条电泳生产线、1条喷漆线、2条达克罗线 租赁已有，钢结构标准厂房 机加工车间 5282.8m2 用于机加工，主要为车、磨、钻、铣等工序 2 辅助工程 办公室及其他配套设施 1200m2 用于办公等，位于厂区东侧，租赁已有 3 储运工程 仓库 / 用于储存成品、原料等，位于车间内，租赁已有 4 公用工程 供水 市政供水 供电 当地市政供电 排水 生产废水经厂区污水处理设施处理后能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足夏邑县第二污水处理厂进水水质要求，与化粪池处理后的生活污水、纯水制备废水一起进入市政管网，进入夏邑县第二污水处理厂 4 环保工程 废气 DA001，喷漆、烘干、调漆过程、清洗喷枪过程废气排气筒 喷漆废气经水帘漆雾过滤装置处理后与调漆、烘干、清洗喷枪过程废气一起进入干式过滤器+活性炭吸附浓缩+脱附催化燃烧装置处理后经1根15m高排气筒（DA001）达标排放 DA002，1#达克罗喷漆、烘干、调漆过程、清洗喷枪过程废气排气筒 达克罗喷漆废气经水帘漆雾过滤装置处理后与调漆、烘干、清洗喷枪过程废气一起进入干式过滤器+活性炭吸附浓缩+脱附催化燃烧装置处理后经1根15m高排气筒（DA002）达标排放 DA003，2#达克罗喷漆、烘干、调漆过程、清洗喷枪过程废气排气筒 达克罗喷漆废气经水帘漆雾过滤装置处理后与调漆、烘干、清洗喷枪过程废气一起进入干式过滤器+活性炭吸附浓缩+脱附催化燃烧装置处理后经1根15m高排气筒（DA003）达标排放 DA004，电泳、烘干漆过程废气排气筒 电泳、烘干过程废气集气收集后进入干式过滤器+活性炭吸附浓缩+脱附催化燃烧装置处理后经1根15m高排气筒（DA004）达标排放 DA005，喷涂生产线天然气燃烧废气、达克罗喷涂生产线天然气燃烧废气、电泳生产线天然气燃烧废气排气筒 低氮燃烧措施后经1根15m高排气筒（DA005）达标排放 风切除尘粉尘 由管道连接至设备自带滤袋除尘器进行处理 废水 生产废水经厂区污水处理设施处理后能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足夏邑县第二污水处理厂进水水质要求，与化粪池处理后的生活污水、纯水制备废水一起进入市政管网，进入夏邑县第二污水处理厂 噪声 基础减震、厂房隔声、绿化吸收等 固废 一般固废暂存处1座、危废暂存间1座 生活垃圾箱若干 4、工程主要设备 本工程主要设备情况见表14。 表14 本工程主要设备一览表 工序 设备名称 型号/品牌 数量（台） 备注 机加工车间 立式加工中心KF56028 WIA 17 用于机加工 立式加工中心V10B SINO 15 立式加工中心V11 国盛 11 立式加工中心MVL1165E 国盛 6 立式加工中心VMC850CP SINO 8 立式车床V405 DOOSAN 5 动平衡机 国冶星 4 测量仪 中原量仪 5 喷涂生产线 预加热炉 L86000mm*W450mm，采用电能装置 1 用于喷涂 搬运机器人 发那科非防爆，负载210KG，工件半径2699mm 1 喷涂转台 / 1 喷涂机器人 发那科200ID，非防爆。配套岩田品牌喷枪，台湾宝丽品牌涂液压力罐 1 水帘喷漆柜 W2300*D2200*H2500 1 喷控系统 / 1 网带托杆式烘干固化炉 L30200*W2118mm 1 达克罗生产线 预加热炉 L86000mm*W450mm，采用电能装置 2 用于达克罗喷涂 搬运机器人 发那科非防爆，负载210KG，工件半径2699mm 2 喷涂转台 / 2 喷涂机器人 发那科200ID，非防爆。配套岩田品牌喷枪，台湾宝丽品牌涂液压力罐 2 水帘喷漆柜 宽度2800*深度2600*高度2500（参考尺寸） 2 喷控系统 / 2 链板式达克罗专用固化炉 L42000*W2320mm*H3440mm 2 电泳生产线 前处理设备 L62000*W1800*H5000 1套 主要为预脱脂、脱脂、水洗、表调、陶化等工序 阴极电泳设备 L14800*W3400*H5000 1套 含屏蔽室高尺寸 泳后清洗设备 L14000*W1800*H5000 1套 泳漆烘干炉 L39000*W2300*H5800 1套 含架台高度 悬挂输送机 QXG-300型，双驱动变频 1套 注：经查阅《产业结构调整指导目录》（2019年本），项目所用设备不在限制类和淘汰类内，符合产业政策。 表15 电泳生产线前处理设备一览表 设备名称 个数 水槽尺寸（mm） 长 宽 高 预脱脂槽 1个 2500 1800 1000 脱脂槽 1个 14000 1400 2400 水洗槽 3个 1200 1800 1000 纯水洗槽 4个 1200 1800 1000 表调槽 1个 1200 1800 1000 陶化槽 1个 15000 1200 2400 5、工程主要原辅料 （1）主要原辅料用量 工程主要原料一览表见表16。 表16 工程主要原辅材料消耗一览表 名称 年用量 单位 备注 各类汽车铸件 30 万套/a 外购，汽车铸件主要为刹车盘、转向节、支臂、空气悬臂等 水性达克罗液 7.33 t/a 外购，桶装，具体成分表见表17，位于存漆间内 油漆 油性漆 3.35 t/a 外购，桶装，喷漆用，位于存漆间内 稀释剂 1.675 t/a 固化剂 1.675 t/a 除油剂（DC-6614） 1 t/a 外购，桶装，50kg/桶，表面处理除油用，厂区最大存储量约0.15t，存储于化学品库 表调剂 0.5 t/a 外购，袋装，表面处理表调用，厂区最大存储量约0.15t，存储于化学品库 陶化液 6 t/a 外购，桶装，50kg/桶，表面处理陶化用，厂区最大存储量约0.15 t，存储于化学品库 电泳漆 21.55 t/a 外购，桶装，位于存漆间内 液压油 3 t/a 外购，桶装，50kg/桶，表面处理陶化用，厂区最大存储量约0.1t，存储于化学品库 切削液 1.5 t/a 外购，桶装，50kg/桶，表面处理陶化用，厂区最大存储量约0.1t，存储于化学品库 （2）部分原辅材料成分简介 油性漆：主要成分为异丁醇 5%，甲基异丁酮 10%，丙烯酸树脂 43%，氨基树脂 42%，有一定刺激性气味，相对密度（水 =1）1.029g/cm3。 稀释剂：主要成分为SOLVESSO（150）（即芳烃类溶剂油）30%、二甲苯 20%、乙二醇二醚醋酸酯 25%、乙酸乙酯 25%。为无色透明易挥发的液体，微溶于水，相对密度（水=1）0.902g/cm3。 能溶于各种有机溶剂，易燃。 固化剂：主要成分为聚甲苯二异氰酸酯 30-60%，丁酯 40-70%（取其中间值，故聚甲苯二异氰酸酯 45%、丁酯 55%），透明液体，密度 1.04g/cm3，不溶于水， 混溶于溶剂，易燃液体，主要用作金属表面涂装保护。 电泳漆:主要成分为环氧树脂 17-18%、无机颜填料 18-20%、聚氨酯树脂20-23%、去离子水 30-40%、丙二醇甲醚＜5%、甲乙酮＜2%、乙二醇丁醚＜2%， 密度为 1.1-1.2g/cm3，溶于水。 除油剂（DC-6614）：主要构成：DC-6614 分 A、B 组分，A 组分为碱性淡黄色液体，B 组分为由表面活性剂复配而成的淡黄色至无色中性液体。A 组分由氢氧化钠和纯碱组成，B 组分为乳化剂。主要功能：用于清洗金属表面的污垢，恢复基质表面的洁净度及保持基质表面的完整性。 陶化液：由 7.3%氟锆酸盐（氟锆酸2%、氟钛酸3.2%、氟化锆1.5%、氟钛酸钙 0.6%）和 1.2%硅烷偶联剂（硅烷、醇类、乙酸），1.3%其他成分包括硅、酒石酸、硝酸钠、月桂醇聚氧乙烯醚和 90.2%水。陶化液为锆系、锆钛系、硅烷系、锆硅烷系等无磷金属表面处理剂，可部分替代陶化液，主要原料为氟锆酸盐，硅烷偶联剂等。该新型转化膜是由无定形态 ZrO2 组成的，而不是Zn3(PO4)2 多晶体。主要是用氧化锆组成的纳米陶瓷涂层 取代传统的结晶型陶化保护层，与金属表面和随后的油漆涂层之间有良好的附着力，耐腐蚀性能优良。主要功能：能在钢铁、锌板、铝材表面进行化学处理，氟离子与铁离子会形成络合物附着于钢材表面，生成陶瓷转化膜；陶瓷转化膜具有优良的耐腐蚀性，抗冲击力，能提高涂料的附着力。 表调剂：清水型钛盐表调剂，为白色细粉状钛活性剂，产品质量稳定，主要成分为钛盐、钛基团活性添加剂、pH缓冲剂及水质调整剂等，分散性好，水质适用性强。 本项目含VOCs物料分析一览表见表17。 表17本项目含VOCs物料分析一览表 序号 原料名称 主要成分 密度 VOCs含量限制依据 VOCs含量 是否符合要求 1 油性漆 油漆 异丁醇 5%，甲 基异丁酮 10%，丙烯酸树脂43%，氨基树脂42% 相对密度（水=1） 1.029g/cm³ 《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术 要求》（GB/T38597-2020）表 2 工业防护涂料中 的金属基材防腐涂料单组分面漆VOCs 含 量限值为500g/L。 混合后的 油性油漆 挥发系数为30%，混合后密 度为=1.0g/cm3， 折算 VOCs 含量为 300g/L，符合要求 符合 固化剂 聚甲苯二异氰酸酯 30-60%，丁酯 40-70%（取其中间值，故聚甲苯二异氰酸酯 45%、丁酯 55%） 相对密度（水=1） 1.04g/cm³ 稀释剂 SOLVESSO （150）（即芳烃类溶剂油）30%、二甲苯 20%、乙二醇二醚醋酸酯25%、乙酸乙酯25% 相对密度（水=1） 0.902g/cm³ 2 电泳漆 环氧树脂17-18%、无机颜填料 18-20%、聚氨酯树脂20-23%、去离子水 30-40%、丙二醇甲醚＜5%、甲乙酮＜2%、乙二醇丁醚＜2% 相对密度（水=1） 1.2g/cm³ 《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术 要求》（GB/T38597-2020）表 1 工业防护涂料中 的型材涂料中VOCs含量限值为 200g/L 按丙二醇甲醚、甲乙酮和乙二醇 丁醚生产过程挥发，约9%，折算 VOCs 含量为 108g/L， 符合要求 符合 3 水性达克罗液 A液 铝片86.10%、锌片12.30%、二丙二醇1.6% 相对密度（水=1） 1.4g/cm³ 《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术 要求》（GB/T38597-2020）表1工业防护涂料中 的金属基材防腐涂料单组分面漆VOCs 含 量限值为250g/L 按二丙二醇生产过程挥发，约1.27%，折算 VOCs 含量为 17.8g/L， 符合要求 符合 B液 硅烷偶联剂5%、去离子水93.8%、二丙二醇1.2% C液 羟丙基纤维素100% （3）涂料使用量核算 本项目油漆的使用量按以下公式核实： 根据企业提供资料，项目需进行表面处理的1套汽车零部件主要为刹车盘、转向节、支臂、空气悬臂等，1套汽车零部件的平均喷涂面积约4.4m2（刹车盘约0.5m2、转向节1.3m2、支臂0.6m2、空气悬臂2m2）。项目年加工30万套汽车零部件，其中约16万套需进行电泳处理、约4万套需进行喷涂处理、约10万套需进行达克罗喷涂处理。项目喷涂生产线使用是高固体份油漆，共喷涂1层，油漆：稀释剂：固化剂按2:1:1计；电泳生产线使用是电泳漆，共喷涂1层；达克罗喷涂生产线使用水性达克罗液，共喷涂1层，达克罗 A 液：达克罗B 液：C 液=1：1: 0.2；具体如下： 表18 喷涂生产线油性漆消耗情况一览表 产品名称 喷涂种类 喷漆产品数量（万套） 喷漆总面积（㎡） 单层喷漆厚度（μm） 喷漆层数 固含率 涂料密度（g/cm³） 上漆率 喷涂用量（t/a ） 喷漆汽车零部件 调配后油性漆 4 176000 20 1 70% 1.0 75% 6.70 合计 6.70 表19 达克罗喷涂生产线水性达克罗液消耗情况一览表 产品名称 喷涂种类 喷涂产品数量（万套） 喷涂总面积（㎡） 单层喷涂厚度（μm） 喷涂层数 固含率 涂料密度（g/cm³） 上漆率 喷涂用量（t/a ） 达克罗汽车零部件 调配后水性达克罗液 10 440000 5 1 56% 1.4 75% 7.33 合计 7.33 表20 电泳漆消耗情况一览表 产品名称 喷涂种类 喷漆产品数量（万套） 喷漆总面积（㎡） 单层喷漆厚度（μm） 喷漆层数 固含率 涂料密度（g/cm³） 上漆率 电泳漆用量（t/a ） 电泳汽车零部件 电泳漆 16 704000 15 1 60% 1.2 98% 21.55 合计 21.55 项目能源消耗情况详见表21。 表21 拟建项目能源消耗表 序号 名称 消耗量 备注 1 水 8338.8t/a 市政供水 2 电 80万 kwh/a 夏邑县供电公司 3 天然气 45.7万m3/a 产业集聚区市政天然气管网供给 6、工作制度与劳动定员 本工程劳动定员为65人，工作制度实行一班制，每班工作8小时，年工作时间为300天。 7、工期安排 项目计划安排建设期1个月，预计开工时间为2023年5月底，竣工时间为2023年6月底。 8、厂区平面布置 项目平面布置较为简单，设有机加工车间、涂装车间2座，机加工车间位于厂区北侧，涂装车间位于厂区西南，仓库位于各车间内，办公区位于厂区东北，大门朝东，项目整体按工艺流程布置，项目平面布局合理。工程平面布置图见附图2。 9、公用设施 （1）供排水 本工程用水主要为喷涂过程用水及电泳生产过程用水、生活用水。具体如下： I喷涂过程用水 喷涂过程用水主要为水帘喷漆用水、喷枪清洗用水。 ①水帘喷漆用水 本项目水帘柜配套的循环水池规格均为2.8米×2.6米×2.5米（水量约为水池的70%），则单个水帘柜用水量约为12.7m3。本项目设有2个水帘柜，则水帘柜用水量约为25.4m3，池水循环使用，定期补充。池水在循环使用过程中会产生的一定量的漆渣，定期打捞，打捞出来的漆渣，交由资质单位处理。因使用过程中水的蒸发、耗散等损耗，损耗量约20%，每5天需补充一次新鲜水，每次补充新鲜水约5.1m3，约1.02m3/d，即补充新鲜水306m3/a。该用水使用到一定的时间亦需全部更换，根据建设单位提供的资料，本项目的水帘柜池子水每半月更换一次，故水帘柜更换废水量为25.4m3每次，平均约1.69m3/d，进入厂区污水处理设施处理。 ②喷枪清洗用水 项目喷枪一天清洗一次，喷枪在密闭喷漆房内清洗，每支喷枪用水量约0.001m3/d，项目喷涂线设有2个喷枪，达克罗喷涂线设有4个喷枪，则喷枪清洗用水合计约0.006m3/d，喷枪清洗废水各自回用于水帘柜用水。 II电泳生产过程用水 本项目电泳生产废水主要是脱脂后水洗废水、陶化后水洗废水、电泳后水洗废水、预脱脂废水、表调废水、陶化废水、纯水制备废水，脱脂槽、电泳槽定期更换废液交由资质单位处理。具体如下： ①脱脂后水洗废水 本项目脱脂后水洗工序设2个水洗槽（为两级逆流水洗，每个均为1.2m×1.8m×1m，水量按池容的80%计），每个水池水量约1.72m³。项目采用喷淋的方式进行清洗，每天槽内液体循环约10次。根据类比同类项目，因蒸发和粘附在工件上而损耗的水量约为循环水量的1%，即每个损耗水量为0.17m³/d，项目采取逆流水清洗的方式，则脱脂后一级清洗废水量为1.55m3/d，二级清洗水溢流至一级水洗工序。一级清洗废水进入厂区污水处理设施处理。 ②陶化后水洗废水 陶化后工件需经3次水洗，去除粘附在工件表面的陶化液，为三级逆流水洗，每个均为1.2m×1.8m×1m，水量按池容的80%计，每个水池水量约1.72m³。项目采用喷淋的方式进行清洗，每天槽内液体循环约10次。根据类比同类项目，因蒸发和粘附在工件上而损耗的水量约为循环水量的1%，即每个损耗水量为0.17m³/d，项目采取逆流水清洗的方式，则陶化后一级清洗废水量为1.55m3/d，三级清洗水溢流至二级水洗工序，二级清洗水溢流至一级水洗工序。一级清洗废水进入厂区污水处理设施处理。 ③电泳后水洗废水 电泳后工件需经2次水洗，去除粘附在工件表面的电泳液，为两级逆流水洗，每个均为1.2m×1.8m×1m，水量按池容的80%计，每个水池水量约1.72m³。项目采用喷淋的方式进行清洗，每天槽内液体循环约10次。根据类比同类项目，因蒸发和粘附在工件上而损耗的水量约为循环水量的1%，即每个损耗水量为0.17m³/d，项目采取逆流水清洗的方式，则电泳后一级清洗废水量为1.55m3/d，二级清洗水溢流至一级水洗工序。一级清洗废水进入厂区污水处理设施处理。 ④预脱脂废水 本项目设 1个预脱脂槽2.5m×1.8m×1m，溶液量按池容的80%计，预脱脂液量约3.6m³，损耗量约为10%，即0.36m³/d，预脱脂液循环使用，一月更换一次，每次排放量约3.6m³，平均约0.12m³/d，预脱脂废水进入厂区污水处理设施处理。 ⑤表调废水 本项目设 1个表调槽1.2m×1.8m×1m，溶液量按池容的80%计，表调液量约1.72m³，损耗量约为10%，即0.17m³/d，表调液循环使用，一月更换一次，每次排放量约1.72m³，平均约0.057m³/d，表调废水进入厂区污水处理设施处理。 ⑥陶化废水 本项目设 1个陶化槽15m×1.2m×2.4m，溶液量按池容的80%计，陶化液量约34.6m³，损耗量约为10%，即3.46m³/d，陶化液循环使用，一月更换一次，每次排放量约34.6m³，平均约1.14m³/d，陶化废水进入厂区污水处理设施处理。 ⑦脱脂槽、电泳槽定期更换废液 本项目设 1个脱脂槽14m×1.4m×2.4m，溶液量按池容的80%计，脱脂液量约37.6m³，损耗量约为10%，即3.76m³/d，脱脂液循环使用，一年更换一次，每次排放量约37.6m³，平均约0.103m³/d，脱脂槽液定期更换，废液交由资质单位处理。 本项目设1个电泳槽约33m3，溶液量按池容的80%计，电泳液量约26.4m3，损耗量约为10%，即2.64m³/d，电泳液循环使用，一年更换一次，每次排放量约26.4m³，平均约0.072m³/d，电泳槽液定期更换，废液交由资质单位处理。 III生活用水 本工程劳动定员65人，根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T 385-2020）可知，生活用水量按80 L/人•d计，则生活用水量为5.2m3/d（1560m3/a），产污系数以0.8计，则生活污水产生量为4.16m3/d（1248m3/a）。生活污水经化粪池（1座，8m3，利用已有）处理后进入市政管网，进入夏邑县第二污水处理厂处理。 IV纯水制备废水 根据建设单位设计资料，项目陶化后二级水洗、三级水洗、电泳槽用水、电泳后二级水洗、一级水洗均为纯水，纯水制备效率取75%，结合水平衡图可知，项目纯水用水量为6.492m3/d，则新鲜水用量为8.656m3/d，软化纯水制备废水量为2.164m3/d，为清下水，可直接进入市政管网。 本工程用水平衡图见图2。 图2 工程水平衡图 （单位：t/d） （2）供电 项目用电由当地电网提供，能够满足要求。 （3）供暖 项目无集中供暖，办公室采用冷暖空调。 消防设施 项目消防系统设有干粉灭火器等。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程： 施工期工艺流程： 本项目为新建项目，办公室、生产车间、仓库均为利用已有，污水处理设施为新建，施工期会产生机械噪声、扬尘、生活废水及固体废物，其简单的施工流程及各阶段主要污染物产生情况见图3。 图3 施工期施工流程及主要污染源情况简图 营运期工艺流程： 项目外购汽车铸件，厂区首先进入机加工车间进行车、磨、钻、铣等工序，项目年加工30万套汽车零部件，随后根据客户需求进入表面处理生产线，其中约16万套进入电泳生产线、约4万套进入喷涂生产线、约10万套进入达克罗喷涂生产线。 1、机加工处理线 项目外购汽车铸件，厂区首先进入机加工车间进行车、磨、钻、铣等工序，具体生产工艺流程及产污环节见下图4所示。 图4 项目机加工生产工艺流程及产污环节示意图 生产工艺流程简述： 外购的汽车铸件首先进入机加工车间，利用车床对工件进行车削加工，然后利用立式加工中心对工件实现铣削加工，主要是钻孔、倒角、攻螺牙等，在用折弯机进行角度折弯、弧形等加工等，经过机加工后的工件根据需要对其进行表面处理。 2、喷涂处理线 经过机加工后的工件根据需要进入喷涂处理线，具体见图5。 图5 本次运营期喷涂处理线生产工艺及产污流程图 工艺流程说明： ①上件：人工将机加工的工件摆放上盘输送线上件位。 ②风切除尘：上盘输送线将工件转运到风切除尘位利用鼓风机常温除尘5秒，除去工件表面的灰尘，输送线设有两道风刀除尘设计，由管道连接至旁边的除尘器，进行除尘除灰处理。 ③预热：风切除尘后再输送至往预热位，采用在线电加热烘箱，温度最高60℃，时间0.5min，预热的作用可进一步去除工件表面的湿气，减小涂层与基体间的温差，从而减小应力，有效防治涂层剥落和产生裂纹。 ②喷漆：搬运机器人将产品移到转台上件位，转台将工件转运到机器人喷涂位，工件自转，机器人带动喷枪对工件进行喷涂（采用喷涂机器人四工位同时喷涂方式）。由搬运机器人将工件移至烘干线上。 项目喷漆通过水帘喷漆喷涂，水洗式喷漆台特点是能把喷漆时间剩余的漆粉直接打在水池里或水帘面上，而喷漆时产生的气味及小时的漆粉通过多层水帘幕过滤后经排风机排到喷漆房外从而起到净化喷漆工作环境及保护人身健康的作用，又能使喷漆的工件表面增强光洁度。喷漆台操作简单，使用稳定、安全，是一种新型的、值得大力推广的环保设备。 ③烘干：工件行走输送流平时间5min；固化烘干线网带带动工件进入烘干炉烘干（预烘温度60-85℃，时间约为5-10min，烧结固化温度120-260℃，时间约为约20-30min）。烘干炉采用天然气为热源，此部分采用热风循环来烘干，用热风炉提供热风，为间接加热。 ④自然冷却、包装：烘干线网带带动工件进入出料强制风冷冷却段冷却（时间约5-10min）。烘干线网带带动工件移至烘干线下件位，人工下件包装。 3、达克罗喷涂处理线 经过机加工后的工件根据需要进入达克罗喷涂处理线，具体见图6。 图6 本次运营期喷涂处理线生产工艺及产污流程图 工艺流程说明： ①上件：人工将机加工的工件摆放上盘输送线上件位。 ②风切除尘：上盘输送线将工件转运到风切除尘位利用鼓风机常温除尘10秒，除去工件表面的灰尘，输送线设有两道风刀除尘设计，由管道连接至旁边的除尘器，进行除尘除灰处理。 ③预热：风切除尘后再输送至往预热位，采用在线电加热烘箱，温度30-60℃，时间0.5min，预热的作用可进一步去除工件表面的湿气，减小涂层与基体间的温差，从而减小应力，有效防治涂层剥落和产生裂纹。 ②喷漆：搬运机器人将产品移到转台上件位，转台将工件转运到机器人喷涂位，工件自转，机器人带动喷枪对工件进行喷涂（采用喷涂机器人四工位同时喷涂方式）。由搬运机器人将工件移至烘干线上。项目喷漆通过水帘喷漆喷涂。 ③烘干：工件行走输送流平时间5min；固化烘干线链板带动工件进入烘干炉烘干（预烘温度100-160℃，时间约为5-10min，烧结固化温度320-340℃，时间约为约30-35min）；烘干炉采用天然气为热源，此部分采用热风循环来烘干，用热风炉提供热风，为间接加热。 ④自然冷却、包装：烘干线网带带动工件进入出料强制风冷冷却段冷却（时间约10-15min）。烘干线网带带动工件移至烘干线下件位，人工下件包装。 4、电泳处理线 经过机加工后的工件根据需要进入电泳处理线，具体见图7。 图7 本次运营期电泳处理线生产工艺及产污流程图 工艺流程说明： ①上件：人工将机加工的工件挂在生产线上。 ②预脱脂：该工序主要去除各种配件表面的附着的油污，配件悬挂于预脱脂槽上方，采用喷淋的方式将脱脂液（脱脂液的成分主要为水和除油剂）喷到配件表面，再通过漏斗形状槽收集配件上流下了的脱脂液经过滤回到下放预脱脂槽内，脱脂液循环使用，一月更换一次。该工序主要污染物为脱脂废渣和预脱脂废水。 ③脱脂：将经预脱脂后的工件放入超声波脱脂槽中，进行超声波脱脂，进一步进行配件表面除油。脱脂液的成分主要为水和除油剂，温度控制在50-60℃，采用电加热，脱脂时间为 3min。脱脂液一年更换一次，更换的槽液做危废处置，不外排。该工序主要污染物为脱脂废渣和脱脂废槽液。 ②脱脂后水洗：经脱脂后需要对工件表面进行清洗，水洗线采用喷淋的方式连续2次清洗，以彻底除去工件表面的残留液，使下道工序槽液免遭污染，确保处理效率和质量。水洗工序均在常温下进行，采取逆流水清洗，水洗槽 1 pH 在 8~9 之间、水洗时间60S；水洗槽 2pH 在 7~7.2 之间、水洗时间 60S。该工序产生水洗废水。 ③表调：为提高陶化膜的质量和性能，在陶化之前增加表面调整工序。配件悬挂于表调槽上方，采用喷淋的方式将表调液喷到配件表面，再通过漏斗形状槽收集配件上流下了的表调液经过滤回到下放表调槽内，表调液循环使用，一月更换一次。该工序主要污染物为表调废渣和表调废水。 ④陶化：陶化工艺目的在于给基体金属提供防护，在一定程度上防止金属腐蚀，用于涂装前打底，提高涂膜层的附着力和防腐蚀能力。陶化剂与水配比为2:98，温度为常温，陶化时间为4min。陶化槽槽液一月更换一次。本工序过程中产生陶化废水。 ⑤陶化后水洗：陶化后工件需经水洗，去除表面残留，该工段设置 3 个水洗槽（3个喷淋水洗槽，一级为新鲜水清洗，二级、三级为纯水洗），水洗工序均在常温下进行，采取逆流水清洗。该工序产生水洗废水。 ⑥电泳:电泳工艺目的在于给工件表面形成一层保护涂层。电泳液中带电的树脂粒子(离子)在电场的作用下移动，沉积在金属表面而形成一层保护涂层。电泳工艺根据涂料带电粒子的不同可分为阴极电泳工艺和阳极电泳工艺。若涂料粒子带负电，工件为阳极，涂料粒子在电场力作用下在工件沉积成膜称为阳极电泳;反之，若涂料粒子带正电，工件为阴极，涂料粒子在工件上沉积成膜称为阴极电泳。本工序采用阴极电泳，大件或厚件电泳普通控制在150V—170V/120—180 秒内。小件或薄件普通控制在100V—150V/60—120 秒内。电泳槽槽液一年更换一次，更换的槽液做危废处置， 不外排。本工序过程中产生电泳废渣、电泳废槽液和有机废气。 ⑦UF 回收：工件在电泳涂膜后进入电泳槽上 UF 回收系统，使用超滤液（电泳漆经 UF 超滤系统过滤膜生成的液体）清洗，其目的是退去附着在电泳涂 膜表面的浮漆，提高涂膜外观和回收电泳涂料。UF 液洗一般进行 2~3 次，以降低涂料的带出量。槽上冲洗是第0次冲洗使用超滤液在工件一出电泳槽就马 上冲洗。其作用是维持工件湿润，确保工件不沾污或干结；第 1 次和第 2 次冲洗是为了使超滤液返回电泳槽并减少工件电泳漆带出量，该工段设置2个回收槽，用于回收超滤液。该工序过程中产生废过滤膜。 ⑧电泳后水洗：电泳后工件需经水洗，去除表面残留，该工段设置 2 个水洗槽（2 个喷淋水洗槽，为纯水洗），水洗工序均在常温下进行，采取逆流水清洗。该工序产生水洗废水。 ⑨烘烤：水洗后工件进入烘烤箱烘干，此部分采用热风循环来烘干，用热风炉提供热风，为间接加热，燃料使用天然气。本工序过程产生有机废气和天然气燃烧废气。 ⑩成品下件包装：经烘干好的工件产品经过人工下件后，包装后放入 成品区。 纯水制备：自来水通过各级滤芯后进入纯水设备的膜内部，反渗透膜能够去除水中残留的各种残留物，只让水分子通过膜孔进入后级处理，在通过离子交换技术，让水中的离子通过正负电极的作用，从而制备项目所用纯水。该过程会产生废滤芯、废反渗透膜和纯水制备浓水。 天然气燃烧机工作原理：当可燃气体（天然气）由微电脑控制系统按程序控制进入燃烧器的燃烧头内，由一次风与可燃气体混合，点火燃烧，二次风助燃，实现充分燃烧。燃烧状况由火焰自动跟踪系统检测控制燃烧，当燃烧出现故障（燃烧室缺氧、可燃气体欠压、可燃烧气体断流、气量不足等)，控制系统发出指令，供气系统的电磁阀迅速关闭，切断气电源，燃烧器自动吹扫后停机，指示故障。 5、工程漆料物料平衡 （1）喷涂生产线料物料平衡 工程喷漆工序共消耗漆料及固化剂5.025t/a，稀释剂 1.675t/a，根据建设单位提供漆料用量及成分可知，调配后油漆固体份含量为 70%，即 4.69t/a；挥发份为 30%，即 2.01t/a（其中二甲苯按 5%计，即 0.1005t/a）。 本项目漆料喷漆和烘干工序挥发性有机物产生量占比约为40%和 60%。 本项目涂着效率取平均值为75%，即固体分中75%涂着于工件表面，其余 25%形成漆雾。项目喷漆车间全封闭作业同时保持微负压，废气能够被有效收集，在喷漆房房门开启时会有少量废气溢出扩散至车间内，这部分废气无组织排放。项目喷涂、烘干工序均密闭进行，项目喷漆房内设置水帘漆雾过滤装置，漆雾经水帘过滤后与烘干工序废气一起进入干式过滤器+活性炭吸附浓缩+脱附催化燃烧装置，经处理后的喷漆废气经15m高排气筒（DA001）排放。该装置收集率95%，对VOCS的去除效率为95%。 本次环评考虑最不利的生产状况，喷漆和烘干工序同时进行计算，年喷漆和烘干时间约1200h。工程喷漆及烘干工序物料平衡图见图8。 单位：t/a （2）达克罗喷涂生产线料物料平衡 工程达克罗喷漆工序共消耗达克罗液7.33t/a，项目使用水性达克罗液，不含苯、甲苯、二甲苯等，根据建设单位提供漆料用量及成分可知，调配后水性达克罗液固体份含量为 56%，即 4.1t/a；挥发份为1.27%，即0.093t/a；其余为水分，即 3.137t/a。本项目漆料喷漆和烘干工序挥发性有机物产生量占比约为40%和 60%。 本项目涂着效率取平均值为75%，即固体分中75%涂着于工件表面，其余 25%形成漆雾。项目喷漆车间全封闭作业同时保持微负压，废气能够被有效收集，在喷漆房房门开启时会有少量废气溢出扩散至车间内，这部分废气无组织排放。项目喷涂、烘干工序均密闭进行，项目喷漆房内设置水帘漆雾过滤装置，漆雾经水帘过滤后与烘干工序废气一起进入干式过滤器+活性炭吸附浓缩+脱附催化燃烧装置，经处理后的喷漆废气经15m高排气筒（DA003、DA005）排放。该装置收集率95%，对VOCS的去除效率为95%。项目达克罗生产线设置2条。 本次环评考虑最不利的生产状况，喷漆和烘干工序同时进行计算，项目达克罗线共有2条，每条年喷漆和烘干时间约400h。工程喷漆及烘干工序物料平衡图见图9。 单位：t/a （3）电泳生产线料物料平衡 工程电泳工序共消耗电泳漆21.55t/a，项目使用电泳漆不含苯、甲苯、二甲苯等，根据建设单位提供漆料用量及成分可知，电泳漆固体份含量为 60%，即12.93t/a；挥发份为9%，即1.94t/a；其余为水分，即6.68t/a。 本项目漆料电泳和烘干工序挥发性有机物产生量占比约为40%和 60%。 本项目电泳涂着效率取平均值为98%，即固体分98%涂着于工件表面，其余2%形成电泳漆渣。项目电泳工序在电泳房内密闭负压收集，烘干废气采用烤炉密闭收集，废气能够被有效收集。项目电泳、烘干工序均密闭进行，电泳废气、烘干工序废气经集气收集后进入干式过滤器+活性炭吸附浓缩+脱附催化燃烧装置，经处理后的喷漆废气经15m高排气筒（DA007）排放。该装置收集率95%，对VOCS的去除效率为95%。本次环评考虑最不利的生产状况，电泳和烘干工序同时进行计算，年电泳和烘干时间约1200h。工程电泳及烘干工序物料平衡图见图10。 单位：t/a 主要产污环节 本工程运营期污染物为废气、废水、噪声、固体废物，主要污染物见表22。 表22 本工程主要污染工序一览表 污染类别 产生工序 污染因子 处置措施 废气 喷涂生产线 风切除尘过程 颗粒物 管道连接至设备自带除尘器处理 调漆工序 非甲烷总烃、二甲苯 喷漆过程漆雾经水帘式漆雾捕集装置后与调漆过程废气、清洗废气、烘干过程废气一起进入干式过滤器+活性炭吸附浓缩+脱附催化燃烧设施处理后经15m高排气筒（DA001）排放 喷漆、烘干、清洗工序 非甲烷总烃、二甲苯、漆雾 天然气燃烧废气 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 固化炉采用清洁能源天然气，采取低氮燃烧措施后经管道进入15m高排气筒（DA005）排放 达克罗喷涂生产线 风切除尘过程 颗粒物 管道连接至设备自带除尘器处理 调漆工序 非甲烷总烃 喷漆过程漆雾经水帘式漆雾捕集装置后与调漆过程废气、清洗废气、烘干过程废气一起进入干式过滤器+活性炭吸附浓缩+脱附催化燃烧设施处理后经15m高排气筒（DA002、DA003）排放 喷漆、烘干、清洗工序 非甲烷总烃、漆雾 天然气燃烧废气 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 固化炉采用清洁能源天然气，采取低氮燃烧措施后经管道进入15m高排气筒（DA005）排放 电泳生产线 电泳、烘烤工序 非甲烷总烃 电泳废气、烘烤废气经集气收集后进入干式过滤器+活性炭吸附浓缩+脱附催化燃烧设施处理后经15m高排气筒（DA004）排放 天然气燃烧废气 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 固化炉采用清洁能源天然气，采取低氮燃烧措施后经管道进入15m高排气筒（DA005）排放 废水 水帘喷漆过程定期更换废水 COD、SS等 水帘喷漆过程中所使用的水循环利用，定期更换废水进入厂区污水处理设施处理 喷枪清洗废水 COD、SS等 回用于水帘柜用水 预脱脂废水 pH、COD、SS、石油类、阴离子表面活性剂 进入厂区污水处理设施处理后进入集聚区污水管网 脱脂后水洗废水 pH、COD、SS、石油类、阴离子表面活性剂 表调废水 pH、SS、COD等 陶化废水 pH、COD、BOD、SS、总磷、氟化物、总氮 陶化后清洗废水 pH、COD、BOD、SS、总磷、氟化物、总氮 电泳后水洗废水 pH、SS、COD等 纯水制备废水 COD、SS 排入市政污水管网 职工生活废水 COD、SS、氨氮、BOD等 经化粪池处理后排入市政污水管网 噪声 设备噪声及运输车辆 噪声 选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声等 固废 生生产过程 机加工过程产生的边角料 集中收集后外售 喷喷涂、达克罗喷涂过程 喷涂、达克罗喷涂过程产生的漆渣 收集后交有资质单位处理 除除尘器收集粉尘 除尘器收集粉尘 交由环卫部门处置 脱脱脂过程 脱脂废渣、脱脂废槽液 收集后交有资质单位处理 陶陶化过程 陶化废渣 收集后交有资质单位处理 电电泳过程 电泳废渣、电泳废槽液 收集后交有资质单位处理 UUF回收系统定期更换 废过滤膜 收集后交有资质单位处理 废废水处理过程 污泥 交有资质单位处理 废废气处理设施 废活性炭、废催化剂、 收集后交有资质单位处理 废废气处理设施 废过滤棉 定期清理后交由当地环卫部门处理 生生产过程 涂料、陶化液、除油剂等产生的废包装桶 交有资质的原料厂家进行处理 生生产过程 废液压油 交有资质单位进行处理 生生产过程 废切削液 交有资质单位进行处理 纯纯水制备过程 废滤芯、废反渗透膜 直接由生产厂家回收 职职工生活 生活垃圾 定期交由环卫部门处置 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 本项目位于商丘市夏邑县产业集聚区跨越大道中段南侧温州路1号，根据环境空气质量功能区划分，项目所在区域应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。为了解项目所在区域环境质量达标情况，本次评价选用2021年作为评价基准年，其中获取连续1年中不少于324个日均值数据，每月不低于27个有效数据（其中2月不低于25个），数据有效性满足GB3095-2012和HJ663中关于数据统计的有效性规定，经统计分析环境质量调查数据统计结果如下表23。 表23 夏邑县2021年空气质量现状评价表 单位：μg/m3 监测 区域 监测因子 监测值 标准值 超标倍数 是否达标 夏 邑 县 PM2.5 年均值 45 年均：35 0.29 超标 24h平均第95百分位数 123 24h平均：75 0.64 超标 PM10 年均值 82 年均：70 0.17 超标 24h平均第95百分位数 172 24h平均：150 0.17 超标 SO2 年均值 7 年均：60 0 达标 24h平均第98百分位数 16 24h平均：150 0 达标 NO2 年均值 21 年均：40 0 达标 24h平均第98百分位数 54 24h平均：80 0 达标 CO 24h平均第95百分位数 1.0 24h平均：4 0 达标 O3 8h平均第90百分位数 158 8h平均：160 0 达标 由表23可知，夏邑县2021年大气环境中大气环境中SO2、NO2、CO、O38h浓度均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM2.5、PM10平均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。因此，项目所在区域为不达标区。 针对环境空气质量不达标的现状，商丘市污染防治攻坚战办公室制订了《关于印发商丘市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（商环委办〔2022〕3号），从“加快调整优化产业结构、深入调整能源结构、持续调整交通运输结构、优化调整用地和农业投入结构、推进工业企业四项工程，深化大气污染综合治理、强化挥发性有机物治理，打好臭氧污染防治攻坚战、强化区域联防联控，打好重污染天气消除攻坚战、强化基础能力建设”几个方面进行管控。通过管控，全市细颗粒物（PM2.5）平均浓度控制在48微克/立方米以下，可吸入颗粒物（PM10）平均浓度控制在78微克/立方米以下，环境空气质量优良天数比例不低于68.5%。 2、水环境质量现状 项目生产废水经厂区污水处理设施处理后与化粪池处理后的生活废水、纯水制备废水一起经市政污水管网进入夏邑县第二污水处理厂处理，处理达标后最终进入沱河，沱河属淮河流域，规划为V类标准要求，本次评价采用商丘市生态环境局网站公布的商丘市水质自动监测站周报（2023年第5周、2023年第6周）中沱河永城张板桥断面监测数据，数据统计见表24。 表24 地表水环境质量监测结果 单位：mg/L 监测点位 COD NH3-N 总磷 沱河永城张板桥断面 2023年第5周 / 0.11 0.059 2023年第6周 / 0.1 0.06 标准值 40 2.0 0.4 由上可知沱河永城张板桥断面水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）V类标准要求。 3、声环境质量现状 根据现场调查，本项目厂界外 50m 范围内不存在声环境敏感目标，不进行声环境现状评价。 4、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》， 原则上不开展地下水和土壤环境质量现状调查，且本项目严格按要求做好分区防渗措施，不存在地下水、土壤污染途径，因此不进行地下水、土壤质量现状调查。 5、生态环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》， 本项目位于商丘市夏邑县产业集聚区跨越大道中段南侧温州路1号，用地范围内不含有生态环境保护目标，因此不进行生态环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目周边500m范围内大气环境保护目标见表25和附图2。本项目厂界外50m范围内无声环境敏感目标；厂界外500m范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；项目不涉及地下水环境、生态环境保护目标。 表25 主要环境空气、声环境保护目标明细表 名称 坐标/m 保护对象 保护 内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m X Y 环境空气 罗楼社区 116.15658 34.18613 居民区 人群 二类 东南 140 华光医院 116.15919 34.18987 医院 人群 二类 东北 280 高庄 116.15251 34.18386 居民区 人群 二类 南 410 尹庄村 116.15618 34.18281 居民区 人群 二类 东南 480 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 本工程烘干固化装置为烤炉，烤炉内由天然气燃烧机燃烧为烤炉提供热量，天然气燃烧机燃烧废气参考锅炉烟气污染物排放标准，电泳生产线天然气燃烧机约为（1.17t/h），达克罗生产线天然气燃烧机约为（每台均为1.33t/h，一共2台），喷漆生产线天然气燃烧机约为（0.76t/h），燃气锅炉排气筒出口排放浓度满足河南省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）燃气锅炉标准，即颗粒物≤5 mg/m3；二氧化硫≤10 mg/m3；氮氧化物≤30 mg/m3。 项目有组织粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（15m高排气筒颗粒物最高允许排放速率3.5kg/h，最高允许排放浓度120mg/m3），粉尘排放浓度同时满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中涉颗粒物企业绩效分级指标A级企业指标，即PM排放浓度不高于10mg/m3要求，颗粒物无组织排放监控浓度限值执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准：即1.0mg/m3； 项目运营期喷漆及烘干有机废气、电泳及烘干有机废气等、企业厂区内 VOCs 无组织排放限值满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/ 1951—2020），具体见表26、表27；喷漆及烘干有机废气、电泳及烘干有机废气同时满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南 （2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）中表39-1中工业涂装绩效分级指标A级企业要求，即车间或生产设施排气筒排放的NMHC为20-30mg/m3、TVOC为40-50mg/m3。 表26 企业挥发性有机物有组织排放限值（表1） 行业 工艺设施 污染物项目 建议排放浓度（mg/m3） 金属制品业 有机废气排放口 非甲烷总烃 50 甲苯与二甲苯合计 20 表27 厂区内VOCs无组织排放限值（表2） 污染物项目 排放限值 限值含义 无组织排放监控位置 NMHC 6 监控点处1h平均浓度值 在涂装工序厂房外设置监控点 20 监控点处任意一次浓度值 厂区无组织挥发性有机物执行河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）中表2值；具体见表28。同时执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求。 表28 工业企业边界挥发性有机物排放建议值（表2） 污染物项目 建议排放浓度（mg/m3） 其他企业 非甲烷总烃 2.0 二甲苯 0.2 2、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（昼间≤70dB(A)、夜间≤50dB(A)）。 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类，具体标准限值见表29。 表29 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别 昼间 夜间 3 65 55 3、废水 项目生产废水经厂区污水处理设施处理后与化粪池处理后的生活污水、纯水制备废水一起进入集聚区污水管网。废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及夏邑县第二污水处理厂收水水质标准，具体见表30；夏邑县第二污水处理厂执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 表30《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值 单位：mg/L 指标名称 pH SS COD 氨氮 BOD5 石油类 LAS 三级标准数值 6-9 400 500 - 300 30 20 夏邑县第二污水处理厂进水水质数值 6-9 300 400 30 250 / / 表31 城镇污水处理厂污染物排放一级A标准值 单位：mg/L 污染物 CODcr BOD5 SS 动植物油 氨氮 磷酸盐（以p计） 浓度限值 50 10 10 1 5 0.5 4、固废 固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》及2013年修改单（公告2013年第36号）。 |
| 总量 控制 指标 | 1、总量控制分析 1.1大气污染物总量控制指标 本工程烘干固化装置为烤炉，烤炉内由天然气燃烧机燃烧为烤炉提供热量，电泳生产线天然气燃烧机约为（1.17t/h），达克罗生产线天然气燃烧机约为（2台，每台为1.33t/h），喷漆生产线天然气燃烧机约为（0.76t/h），各生产线天然气燃烧废气采取低氮燃烧措施处理后经1根15m高排气筒排放，污染排放情况为NOx0.168t/a；故本项目大气污染物总量控制指标为：NOx0.168吨/年。 本项目氮氧化物废气从夏邑县2016年琪瑞食品厂拆除燃煤锅炉削减量氮氧化物6.1078t/a中替代。本项目氮氧化物排放量为0.168t/a，倍量替代量为0.336t/a，替代完成后《夏邑县2016年琪瑞食品广拆除燃煤锅炉项目》消减量剩余氮氧化物 5.7718t/a。 各生产线产生的有机废气经集气收集后进入干式过滤器+活性炭吸附浓缩+脱附催化燃烧设施处理后经15m高排气筒排放，VOCS排放量0.394t/a，故本项目大气污染物总量控制指标为VOCS0.394t/a。本项目有机废气从《中国石化销售股份有限公司河南商丘夏邑高速路口加油站》2016年油气回收工程中减排VOCs17.6814吨中替代，本项目VOCs排放量为0.394t/a，倍量替代量0.788t/a，替代完成后《中国石化销售股份有限公司河南商丘夏邑高速路口加油站》剩余VOCs削减量为16.8934吨。 1.2水污染物总量控制指标 本项目生产废水经厂区污水处理设施处理后能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足夏邑县第二污水处理厂进水水质要求，与化粪池处理后的生活污水、纯水制备废水一起进入市政管网，即纳管量COD 0.60t/a、氨氮0.043t/a，随后进入夏邑县第二污水处理厂进一步处理，处理后出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A的标准限值（COD50 mg/L、氨氮5 mg/L）要求，故本项目总量申请指标按COD50 mg/L、氨氮5 mg/L计，经计算本项目总量申请控制指标COD 0.21t/a、氨氮0.021t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目为新建项目，仓库、生产车间、办公室均为租赁已有，污水处理设施为新建，不涉及大规模基础开挖，施工期根据《河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环委办〔2022〕9号）等文件通知的相关要求落实扬尘污染防治对策，施工期严格执行六个百分百，采取洒水、设置围挡、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输等措施；建筑施工废水经简单沉淀后用于施工场地洒水抑尘；施工工人员生活污水经厂区已有化粪池处理后进入市政管网；项目施工期短暂，且项目夜间不施工，通过合理安排施工作业时间；尽量采用低噪设备，避免高噪音设备同时作业，高噪声设备尽量远离东南侧敏感点罗楼社区，且周围设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响。项目施工期无废弃土方，主要为废弃建材、施工人员生活垃圾。废弃建材根据其性质和用途，实现回收利用，不可回收利用的部分集中堆放，定期清理并及时清运到指定的建筑垃圾场处理；施工人员生活垃圾分类收集后，统一交由环卫部门处理。采取以上措施后，施工期对环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 废气 项目运营期产生的废气主要为喷涂生产线废气、达克罗喷涂生产线废气、电泳生产线废气。 （1）喷涂生产线废气 喷涂生产线废气主要为风切除尘粉尘；喷漆、烘干、清洗喷枪过程废气；天然气燃烧废气。 ①风切除尘粉尘 上盘输送线将工件转运到风切除尘位利用鼓风机常温除尘5秒，输送线设有两道风刀除尘设计，以除去工件表面的灰尘，由管道连接至旁边的除尘器，进行除尘除灰处理。根据建设单位提供资料，项目需喷涂的汽车零部件按年加工4万套计，每套汽车零部件平均按25kg计，则原料用量为1000t/a，工件上沾染的粉尘量按原料量的0.1‰计，则本项目风切粉尘产生量为0.1t/a，由管道连接至旁边的除尘器进行处理，为滤袋除尘器，除尘器除尘效率为99.9%。项目风切年总工作时数约56h，风量5000m3/h，据此进行计算，粉尘产生浓度为357mg/m3，经除尘器处理后粉尘排放浓度为0.36mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中“颗粒物”的无组织排放标准限值（1.0mg/m3）要求。 ②喷漆、烘干、清洗喷枪过程废气 经核算，项目喷涂过程漆料、稀释剂等用量一共6.7t/a，经计算（物料平衡见图8）可知，喷漆过程漆雾产生量约1.172t/a，其中约15%漆雾附着在工作台上及喷漆房内，附着在工作台上及喷漆房内的漆雾由于黏度大，几乎都黏附在墙壁、地面、设备上，本项目定期清理经清理后作为漆渣来处置，约80%进入水帘漆雾过滤装置；喷漆过程有组织非甲烷总烃产生量为0.7258t/a；二甲苯产生量0.0382t/a；烘干工序有组织非甲烷总烃产生量为1.0887t/a ，二甲苯产生量为0.0573t/a ；针对喷涂废气，企业采取的措施为喷漆废气经水帘漆雾过滤装置处理后再进入干式过滤器+活性炭吸附浓缩+脱附催化燃烧装置处理后经过1根15m高排气筒（DA001）达标排放；项目调漆过程、清洗喷枪过程均在密闭喷漆房内进行，调漆废气、清洗喷枪废气、烘干废气密闭负压收集后进入干式过滤器+活性炭吸附浓缩+脱附催化燃烧装置处理后经过1根15m高排气筒（DA001）达标排放；该装置收集率95%（集气效率参照《浙江省重点行业 VOCs 污染排放源排放量计算方法》（浙江省环境保护科学设计研究院、浙江环科环境研究院有限公司，2015 年 9 月）中的收集效率，收集方式为车间或密闭间收集，屋面现浇，四周墙壁或门窗等密闭性好。收集总风量能确保开口处保持微负压，敞开截面处的吸入风速不小于0.5m/s，不让废气外泄。收集效率为80~95%）。 集气效率按95%计，设计风量10000m3/h（项目废气处理方案由扬州华达涂装成套设备有限公司设计），活性炭吸附浓缩+催化燃烧设施对VOCs去除率按95%计，本次环评考虑最不利的生产状况，喷漆和烘干工序同时进行计算，年喷漆和烘干时间约1200h，经计算，则DA001排气筒非甲烷总烃排放量为0.0907t/a，0.0756kg/h，排放浓度7.56mg/m3；二甲苯排放量0.0048t/a，排放速率0.004kg/h，排放浓度为0.4mg/m3；颗粒物排放量0.0094t/a，排放速率0.0078kg/h，排放浓度为0.78mg/m3；颗粒物排放浓度及速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准要求（颗粒物排放浓度≤120mg/m3、15m 高排气筒最高允许排放速率为 3.5kg/h），同时满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中涉颗粒物企业绩效分级指标A级企业指标，即PM排放浓度不高于10mg/m3要求；非甲烷总烃等污染物排放浓度满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/ 1951—2020）中表1值金属制品业非甲烷总烃50 mg/m3、甲苯与二甲苯合计20 mg/m3限值要求，同时满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南 （2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）中表39-1中工业涂装绩效分级指标A级企业要求，即车间或生产设施排气筒排放的NMHC为20-30mg/m3、TVOC为40-50mg/m3。 项目喷漆、调漆过程、清洗喷枪过程均在密闭喷漆房内进行，烘烤在密闭烤炉进行，且密闭微负压收集，经计算，未被集气收集部分颗粒物约0.059t/a（0.049kg/h），非甲烷总烃约0.095t/a（0.079kg/h），二甲苯约0.005t/a（0.0042kg/h）。 ③天然气燃烧废气 喷漆生产线设置1台天然气燃烧机（约为0.76t/h）为烘干过程提供热量，根据建设单位提供的《全自动喷涂生产线技术协议》技术参数可知，燃烧机满负荷工作时耗气量为40立方/小时，本次燃气量计算按年运行时间2400h计，则项目喷漆生产线需消耗天然气约9.6万m3/a。燃烧废气采取低氮燃烧措施，经管道收集进入1根15m高排气筒（DA005）排放。 （2）达克罗喷涂生产线废气 达克罗喷涂生产线废气主要为风切除尘粉尘；达克罗喷涂、烘干、清洗喷枪过程废气；天然气燃烧废气。 ①风切除尘粉尘：上盘输送线将工件转运到风切除尘位利用鼓风机常温除尘10秒，输送线设有两道风刀除尘设计，以除去工件表面的灰尘，由管道连接至旁边的除尘器，进行除尘除灰处理。根据建设单位提供资料，项目需进行达克罗喷涂的汽车零部件按年加工10万套计，每套汽车零部件平均按25kg计，则原料用量为2500t/a，工件上沾染的粉尘量按原料量的0.1‰计，则本项目风切粉尘产生量为0.25t/a（每条达克罗生产线风切粉尘产生量为0.125t/a），由管道连接至旁边的除尘器进行处理，为滤袋除尘器（每条线1个），除尘器除尘效率为99.9%。项目每条线风切年总工作时数约112h，每条线风量5000m3/h，据此进行计算，每条线粉尘产生浓度为223.2mg/m3，经除尘器处理后每条线粉尘排放浓度为0.22mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中“颗粒物”的无组织排放标准限值（1.0mg/m3）要求。 ②达克罗喷漆、烘干、清洗喷枪过程废气 经核算，项目水洗达克罗液用量一共7.33t/a，经计算（物料平衡见图9）可知，喷漆过程漆雾产生量一共约1.025t/a，其中约15%漆雾附着在工作台上及喷漆房内，附着在工作台上及喷漆房内的漆雾由于黏度大，几乎都黏附在墙壁、地面、设备上，本项目定期清理经清理后作为漆渣来处置，约80%进入水帘漆雾过滤装置；项目一共设置2条水性达克罗液，每条线规模一致，每条达克罗喷漆过程有组织非甲烷总烃产生量为0.0175t/a；每条达克罗烘干工序有组织非甲烷总烃产生量为0.0266t/a；针对每条线喷涂废气，企业采取的措施为喷漆废气经水帘漆雾过滤装置处理后再进入干式过滤器+活性炭吸附浓缩+脱附催化燃烧装置处理后经过1根15m高排气筒达标排放；项目调漆过程、清洗喷枪过程均在密闭喷漆房内进行，调漆废气、清洗喷枪废气、烘干废气密闭负压收集后进入干式过滤器+活性炭吸附浓缩+脱附催化燃烧装置处理后经过1根15m高排气筒达标排放；每条线一套废气处理装置、1根排气筒，为DA002、DA003排气筒。该装置收集率按95%计。设计风量10000m3/h（项目废气处理方案由扬州华达涂装成套设备有限公司设计），活性炭吸附浓缩+催化燃烧设施对VOCs去除率按95%计，本次环评考虑最不利的生产状况，喷漆和烘干工序同时进行计算，每条线年喷漆和烘干时间约400h，经计算，则DA002排气筒非甲烷总烃排放量为0.0022t/a，0.0055kg/h，排放浓度0.55mg/m3；颗粒物排放量0.0041t/a，排放速率0.01kg/h，排放浓度为1.0mg/m3；DA003排气筒非甲烷总烃排放量为0.0022t/a，0.0055kg/h，排放浓度0.55mg/m3；颗粒物排放量0.0041t/a，排放速率0.01kg/h，排放浓度为1.0mg/m3；颗粒物排放浓度及速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准要求（颗粒物排放浓度≤120mg/m3、15m 高排气筒最高允许排放速率为 3.5kg/h），同时满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中涉颗粒物企业绩效分级指标A级企业指标，即PM排放浓度不高于10mg/m3要求；非甲烷总烃污染物排放浓度满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/ 1951—2020）中表1值金属制品业非甲烷总烃50 mg/m3限值要求，同时满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南 （2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）中表39-1中工业涂装绩效分级指标A级企业要求，即车间或生产设施排气筒排放的NMHC为20-30mg/m3。 项目达克罗喷漆、调漆过程、清洗喷枪过程均在密闭喷漆房内进行，烘烤在密闭烤炉进行，且密闭微负压收集，经计算，未被集气收集部分颗粒物约0.051t/a（0.0638kg/h），非甲烷总烃约0.0048t/a（0.006kg/h）。 ③天然气燃烧废气 项目每条达克罗喷漆生产线设置1台天然气燃烧机（约为1.33t/h）为烘干过程提供热量，根据建设单位提供的《制动盘达克罗喷涂生产线技术协议》技术参数可知，燃烧机满负荷工作时耗气量为80立方/小时，燃气量计算按年运行时间2400h计，则项目每条达克罗喷漆生产线需消耗天然气约19.2万m3/a。燃烧废气采取低氮燃烧措施，经管道收集进入15m高排气筒（DA005）排放。 （3）电泳生产线废气 电泳生产线废气主要为电泳、烘干过程废气；天然气燃烧废气。 ①电泳、烘干过程废气 经核算，项目电泳漆用量一共21.55t/a，经计算（物料平衡见图10）可知，电泳过程有组织非甲烷总烃产生量为0.737t/a；烘干工序有组织非甲烷总烃产生量为1.105t/a ；项目电泳工序在电泳房内密闭负压收集，烘干废气采用烤炉密闭收集，电泳废气、烘干废气经集气收集后进入干式过滤器+活性炭吸附浓缩+脱附催化燃烧装置处理后经过1根15m高排气筒（DA004）达标排放；该装置收集率按95%计，设计风量10000m3/h（项目废气处理方案由扬州华达涂装成套设备有限公司设计），活性炭吸附浓缩+催化燃烧设施对VOCs去除率按95%计，本次环评考虑最不利的生产状况，电泳和烘干工序同时进行计算，年电泳和烘干时间约1200h，经计算，则DA004排气筒非甲烷总烃排放量为0.0921t/a，0.0768kg/h，排放浓度7.68mg/m3；非甲烷总烃污染物排放浓度满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/ 1951—2020）中表1值金属制品业非甲烷总烃50 mg/m3限值要求，同时满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南 （2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）中表39-1中工业涂装绩效分级指标A级企业要求，即车间或生产设施排气筒排放的NMHC为20-30mg/m3。 项目电泳过程均在密闭电泳房内进行，烘烤在密闭烤炉进行，且密闭微负压收集，经计算，未被集气收集部分非甲烷总烃约0.097t/a（0.081kg/h）。 ②天然气燃烧废气 项目电泳生产线设置1台天然气燃烧机（约为1.17t/h）为烘干过程提供热量，根据建设单位提供的《汽车配件前处理、 电泳涂装线技术文件》技术参数可知，燃烧机满负荷工作时耗气量约为70.4立方/小时，燃气量计算按年运行时间2400h计，则项目电泳生产线需消耗天然气约16.9万m3/a。燃烧废气采取低氮燃烧措施，经管道收集进入1根15m高排气筒（DA005）排放。根据上述分析可知，项目每条达克罗喷漆生产线需消耗天然气约19.2万m3/a，目喷漆生产线需消耗天然气约9.6万m3/a。则项目天燃气消耗量约64.9万m3/a， 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），SO2、NOX、颗粒物采用类比法。 根据生态环境部公布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年版）中锅炉产排污量核算系数手册，废气量为 107753 m3/万m3天然气，经计算项目废气量2913.8m3/h。 根据河南鼎晟检测技术有限公司2022年9月28日-9月29日对永城市永盛生物科技有限公司天然气锅炉排气筒出口监测结果可知（该项目燃气锅炉采取低氮燃烧措施后经15m高排气筒排放，与本项目具有可比性），排气筒出口颗粒物最大产生浓度为4.6mg/m3，氮氧化物最大排放浓度为24mg/m3，二氧化硫最大浓度为7mg/m3，低氮燃烧处理效率按30%计，则氮氧化物最大产生浓度为34.3mg/m3，经类比计算可知本项目颗粒物产生量为0.0318t/a、0.0133kg/h，颗粒物产生浓度为4.6mg/m3，二氧化硫产生浓度为7mg/m3，二氧化硫产生速率0.0203kg/h，0.0487t/a；氮氧化物产生速率0.1kg/h，0.24t/a，产生浓度为34.3mg/m3。项目天然气燃烧废气采取低氮燃烧措施后经1根15m高排气筒（DA005）排放，天然气锅炉出口颗粒物浓度为4.6mg/m3，颗粒物排放速率0.0133kg/h，排放量0.0318t/a；二氧化硫浓度为7mg/m3，二氧化硫排放速率0.0203kg/h，0.0487t/a；氮氧化物排放速率0.07kg/h，0.168t/a，排放浓度为24mg/m3，各项污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）中表1标准中燃气锅炉标准要求（颗粒物5mg/m3，二氧化硫10mg/m3，氮氧化物30mg/m3），同时符合《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）中涉锅炉企业绩效分级指标A级企业指标要求（即颗粒物5mg/m3，二氧化硫10mg/m3，氮氧化物30mg/m3）。 本项目有组织废气产生及排放情况一览表见表32。 表32 本项目有组织废气产生及排放情况一览表 污染源 污染因子 风量（m3/h） 有组织产生情况 治理措施 去除率 排放情况 速率（kg/h） 浓度（mg/m3） 产生量（t/a） 速率（kg/h） 浓度（mg/m3） 排放量（t/a） DA001（喷涂生产线喷漆、烘干过程废气排气筒） 非甲烷总烃 10000 1.512 151.2 1.814 活性炭吸附浓缩+催化燃烧设施施 95% 0.0756 7.56 0.0907 二甲苯 0.08 8 0.096 95% 0.004 0.4 0.0048 颗粒物 0.78 78 0.94 水帘漆雾过滤装置+干式过滤装置 99% 0.0078 0.78 0.0094 DA002（达克罗喷涂生产线喷漆、烘干过程废气排气筒） 非甲烷总烃 10000 0.11 11 0.044 活性炭吸附浓缩+催化燃烧设施施 95% 0.0055 0.55 0.0022 颗粒物 1 100 0.41 水帘漆雾过滤装置+干式过滤装置 99% 0.01 1 0.0041 DA003（达克罗喷涂生产线喷漆、烘干过程废气排气筒） 非甲烷总烃 10000 0.11 11 0.044 活性炭吸附浓缩+催化燃烧设施施 95% 0.0055 0.55 0.0022 颗粒物 1 100 0.41 水帘漆雾过滤装置+干式过滤装置 99% 0.01 1 0.0041 DA004（电泳生产线电泳、烘干过程废气排气筒） 非甲烷总烃 10000 1.536 153.6 1.842 干式过滤装置+活性炭吸附浓缩+催化燃烧设施施 95% 0.0768 7.68 0.0921 DA005（喷涂生产线天然气燃烧废气、达克罗喷涂生产线天然气燃烧废气、电泳生产线天然气燃烧废气排气筒） 颗粒物 2913.8 0.0133 4.6 0.0318 / / 0.0133 4.6 0.0318 二氧化硫 0.0203 7 0.0487 / / 0.0203 7 0.0487 氮氧化物 0.1 34.3 0.24 低氮燃烧 30% 0.07 24 0.168 经计算，本次工程无组织排放面源参数一览表见表33。 表33 无组织排放面源参数一览表 排放源 污染物 面源高 度(m) 面源长 度(m) 面源宽 度(m) 污染物排放量(kg/h) 涂装车间 颗粒物 9.5 99 50 0.0638 非甲烷总烃 0.166 二甲苯 0.0042 根据现场查看，距厂界最近的敏感点为为东南约140m的罗楼社区，项目合理布置厂区平面布置，涂装车间位于厂区西侧，尽量远离东南侧敏感点罗楼社区，生产车间、原料区、产品区均在封闭车间进行，且喷涂、烘干、达克罗喷涂、电泳工序均在密闭车间进行，车间密闭负压收集，废气采取治理措施后可以实现达标排放，故项目废气对周围环境影响较小。 （4）非正常工况污染物排放情况 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），非正常排放包括设备检修、污染物排放控制措施达不到应有效率、工艺设备运转异常等。 本工程非正常工况主要为水帘漆雾过滤装置+干式过滤装置对颗粒物去除率失效、活性炭吸附浓缩+催化燃烧设施对有机废气去除率失效。考虑在此情景下，本项目废气污染物产生情况及排放情况，具体见下表34。 表34 本工程非正常工况下废气污染物产生情况一览表 序号 污染源 非正常排放原因 污染物 非正常排放浓度mg/m3 非正常排放速率kg/h 单次持续时间 年发生频次 应对措施 1 DA001 水帘漆雾过滤装置+干式过滤装置失效 颗粒物 78 0.78 以1h计 1次 日常加强废气集气设施、管路、水帘漆雾过滤装置、干式过滤装置的维修和检查，定期对设备维护 活性炭吸附浓缩+催化燃烧设施失效 非甲烷总烃 151.2 1.512 以1h计 1次 日常加强废气集气设施、管路、活性炭吸附浓缩、催化燃烧设施的维修和检查，定期对设备维护 二甲苯 8 0.08 以1h计 1次 2 DA002 水帘漆雾过滤装置+干式过滤装置失效 颗粒物 100 1 以1h计 1次 日常加强废气集气设施、管路、水帘漆雾过滤装置、干式过滤装置的维修和检查，定期对设备维护 活性炭吸附浓缩+催化燃烧设施失效 非甲烷总烃 11 0.11 以1h计 1次 日常加强废气集气设施、管路、活性炭吸附浓缩、催化燃烧设施的维修和检查，定期对设备维护 3 DA003 活性炭吸附浓缩+催化燃烧设施失效 非甲烷总烃 100 1 以1h计 1次 日常加强废气集气设施、管路、活性炭吸附浓缩、催化燃烧设施的维修和检查，定期对设备维护 3 DA004 活性炭吸附浓缩+催化燃烧设施失效 非甲烷总烃 153.6 1.536 以1h计 1次 日常加强废气集气设施、管路、活性炭吸附浓缩、催化燃烧设施的维修和检查，定期对设备维护 由上表可知，项目一旦废气处理设施发生故障，废气排放浓度较大，故项目应加强对设备的日常维护、保养，出现故障立即更换，确保废气得到有效收集，同时也减少废气聚集带来的安全隐患；废气处理设计过程中注重加强气流的组织和引导，确保废气被有效收集，减少短流、绕流及死角现象出现；加强设备的日常维护和检修，出现破损、螺栓、密封条等损坏，立即解决，减少无组织排放；加强水帘漆雾过滤装置、干式过滤装置、活性炭吸附浓缩及催化燃烧等设施的日常监测，及时监控污染物治理效果，发现故障或效率降低立即停产检修，直至排除故障；建立环保设施运行台账。 （5）本项目排放口基本情况 本项目废气治理设施情况见表 35，排气口基本情况见表36。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“81金属表面处理及热处理加工 ”类项目，排污许可证管理类别为简化管理。参考《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），本项目废气排放口为一般排放口。水帘漆雾过滤装置、干式过滤装置+活性炭吸附浓缩+催化燃烧设施是治理喷涂废气的可行性措施，结合本项目废气污染物的产排情况，提出本项目的废气污染物监测计划，详见下表。 表35 本项目废气治理设施情况表 处置措施 去除率 是否为可行技术 水帘漆雾过滤装置+干式过滤装置 99% 是 活性炭吸附浓缩+催化燃烧设施 95% 低氮燃烧 30% 是（根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中污染治理设施名称及工艺确定） 表36 本工程废气排放口基本情况 编号及名称 排气筒坐标 排气筒参数 类型 排放标准 经度 纬度 高度 (m) 内径 (m) 温度 (℃) DA001（喷涂生产线喷漆、烘干过程废气排气筒） 116.15381 34.18814 15.0 0.4 25 一般排放口 有机废气满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/ 1951—2020）中表1值标准要求；同时满足环办大气函〔2020〕340号中表39-1中工业涂装绩效分级指标A级企业要求；颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求，同时满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中涉颗粒物企业绩效分级指标A级企业指标 DA002（达克罗喷涂生产线喷漆、烘干过程废气排气筒） 116.15380 34.18831 15.0 0.4 25 一般排放口 有机废气满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/ 1951—2020）中表1值标准要求；同时满足环办大气函〔2020〕340号中表39-1中工业涂装绩效分级指标A级企业要求；颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求，同时满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中涉颗粒物企业绩效分级指标A级企业指标 DA003（达克罗喷涂生产线喷漆、烘干过程废气排气筒） 116.15355 34.18884 15.0 0.4 25 一般排放口 有机废气满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/ 1951—2020）中表1值标准要求；同时满足环办大气函〔2020〕340号中表39-1中工业涂装绩效分级指标A级企业要求；颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求，同时满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中涉颗粒物企业绩效分级指标A级企业指标 DA004（电泳生产线电泳、烘干过程废气排气筒） 116.15372 34.18807 15.0 0.4 25 一般排放口 有机废气满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/ 1951—2020）中表1值标准要求；同时满足环办大气函〔2020〕340号中表39-1中工业涂装绩效分级指标A级企业要求 DA005（喷涂生产线天然气燃烧废气、达克罗喷涂生产线天然气燃烧废气、电泳生产线天然气燃烧废气排气筒） 116.15388 34.18814 15.0 0.2 25 一般排放口 《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）中表1标准中燃气锅炉标准要求 （6）废气例行监测计划 按照《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）等中的监测要求，本项目为非重点排污单位，污染源为一般排放口，投产后本项目废气环境监测计划内容如下表37。 表37本工程废气监测计划一览表 类别 监测点位置 监测因子 监测频率 废气 DA001（喷涂生产线喷漆、烘干过程废气排气筒） 颗粒物、二甲苯、非甲烷总烃 一年一次 DA002（达克罗喷涂生产线喷漆、烘干废气排气筒） 颗粒物、非甲烷总烃 一年一次 DA003（达克罗喷涂生产线喷漆、烘干废气排气筒） 颗粒物、非甲烷总烃 一年一次 DA004（电泳生产线电泳、烘干过程废气排气筒） 非甲烷总烃 一年一次 DA005（喷涂生产线天然气燃烧废气、达克罗喷涂生产线天然气燃烧废气、电泳生产线天然气燃烧废气排气筒） 颗粒物、林格曼黑度、SO2 一年一次 氮氧化物 每月一次 无组织在厂界上风向一个点、下风向 3 个点 颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯 1次/半年 废水 （1）废水污染源强 经分析，项目生活污水产生量为4.16m3/d（1248m3/a）。经类比调查，生活污水中污染物浓度为COD300mg/L、BOD200mg/L、SS250mg/L、NH3-N25mg/L、总磷4mg/L、总氮25mg/L、LAS10mg/L；生活污水经化粪池（1座，6m3，利用租赁已有）处理后经市政管网进入夏邑县第二污水处理厂处理。项目纯水制备废水产生量为2.164m3/d，为清下水，COD：50mg/L、SS：15mg/L计，可直接进入市政管网。 本项目生产废水主要是水帘喷漆定期排放水、预脱脂废水、表调废水、脱脂后水洗废水、陶化废水、陶化后水洗废水、电泳后水洗废水。生产废水经厂区污水处理设施处理后进入市政管网。项目脱脂槽、电泳槽定期更换废液交由资质单位处理。根据建设单位提供的《河南淮海汽车配件有限公司涂装电泳设备废水处理技术文件》可知，项目拟建设污水处理设施一座，处理工艺采用“隔油调节+芬顿氧化+絮凝沉淀+高效气浮净水+厌氧反应＋A/O法”主体工艺进行处理，处理规模16m3/d，该方案由扬州华达涂装成套设备有限公司设计。经计算，项目生产废水量约7.657m3/d，故项目污水处理设施足够项目使用。参考项目废水设计方案并结合同类电泳涂装废水项目水质，本项目综合废水水质取COD1500mg/L、BOD240mg/L、SS500mg/L、NH3-N30mg/L、石油类50mg/L、阴离子表面活性剂20mg/L、总磷9mg/L、总氮48mg/L、氟化物3.5mg/L。 （2）废水处理措施的可行性 项目生产废水拟采用的工艺流程如图11。 图11 项目生产废水处理工艺流程图 工艺说明： 项目生产废水（水帘喷漆定期排放水、预脱脂废水、表调废水、脱脂后水洗废水、陶化废水、陶化后水洗废水、电泳后水洗废水）自流到隔油调节池，匀质匀量后，通过提升泵进入芬顿氧化、絮凝沉淀后，清水进入高效气浮净水器，浮选后废水提升到厌氧反应池，同时将难降解的大分子有机物分解为小分子易降解的有机物，提高废水的可生化性；通过厌氧生物降解作用，去除废水中部分污染物质，出水进入A/O段处理，沉淀池上清液达标排房，确保出水达到设计要求。由回转鼓风机产生的压缩空气由管道输送，通过曝气器对废水进行鼓风曝气，供给微生物呼吸所需的氧气，通过微生物的同化和异化作用，将废水中的复杂的有机物降解为CO2、H2O和其他简单物质，达到降低有机碳污染的目的。 生产废水如遇生产设备故障，则先排入应急事故池，以免对厌氧系统产生至命冲击，造成整个生化系统瘫痪，应急停留时间24小时，提供充分时间进行设备抢修，使生产线能够连续运行,不需紧急停车造成物料损失及次料；在后续的废水处理中，保证废水处理系统长期稳定运行及突发事故对环境不造成污染,故设置应急事故池。 本项目污水主要污染物产排情况见表38。 表38 项目污水主要污染物产排一览表 单位： mg/L 处理单元 CODCr BOD5 SS 氨氮 石油类 LAS 总磷 总氮 氟化物 生产废水 水量（2297.1t/a） 1500 240 500 30 50 20 9 48 3.5 隔油 去除率% / / / / 85 / / / / 出水 1500 240 500 30 7.5 20 9 48 3.5 芬顿氧化、沉淀+气浮 去除率% 30 10 80 5 10 30 5 5 15 出水 1050 216 100 28.5 6.8 14 8.55 45.6 3.0 厌氧反应池 去除率% 80 / 10 8 / / / 8 / 出水 210 216 90 26.2 6.8 14 8.55 42.0 3.0 O 活性污泥池 去除率% 60 80 80 80 / 5 60 60 / 出水 84 43.2 18 5.2 6.8 13.3 3.4 16.8 3 总去除率 94.4% 82% 96.4% 82.7% 86.4% 33.5% 62.2% 65% 14.3% 生活污水（1248t/a） 300 200 250 25 / 10 4 25 / 纯水制备废水（649.2t/a） 50 / 15 / / / / / / 混合后（4194.3t/a） 143 83.2 86.6 10.3 3.7 3.0 3.1 16.6 1.6 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值 500 300 400 - 30 20 - - - 夏邑县第二污水处理厂进水水质数值 400 250 300 30 - - - - - （GB18918-2002）一级A的标准 排放浓度（mg/L） 50 10 10 5 1 0.5 0.5 15 / 排放量（t/a） 0.21 0.042 0.042 0.021 0.0042 0.0021 0.0021 0.063 / 注：①去除率参考项目废水处理设计方案 由上表可知，本项目生产废水经厂区污水处理设施处理后能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足夏邑县第二污水处理厂进水水质要求，与化粪池处理后的生活污水、纯水制备废水一起进入市政管网，即纳管量COD 0.60t/a、氨氮0.043t/a，随后进入夏邑县第二污水处理厂进一步处理，处理后出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A的标准限值（COD50 mg/L、氨氮5 mg/L）要求，故本项目总量申请指标按COD50 mg/L、氨氮5 mg/L计，经计算本项目总量申请控制指标COD 0.21t/a、氨氮0.021t/a。 （3）废水进入夏邑县第二污水处理的厂可行性 污水处理厂概况：夏邑县第二污水处理厂位于产业集聚区内，跨越大道南侧，杜庄西，占地面积103亩。夏邑县第二污水处理厂一期工程规模为日处理生活污水2万吨，扩建工程规模为日处理工业废水2万吨，收水范围为：夏邑县产业集聚区（包括西区、南区）及夏邑县城部分区域，收水面积18.89km2。处理工艺为：将生活污水（一期工程）与工业废水（扩建工程）分开收集，进入污水处理厂后，分别进行预处理，再经厌氧+卡鲁赛尔氧化沟+深度处理工艺处理后就近排入沱河，出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。 接纳本项目废水可行性：本项目所在区域处于夏邑县第二污水处理厂的收水范围内，管网已经铺设，本项目废水产生量13.981t/d，仅占污水处理厂处理能力的0.07%，且厂区废水总排口的出水水质满足污水处理厂进水水质要求。 因此，本项目废水进入夏邑县第二污水处理厂处理措施可行。 综上所述，本项目废水治理设施及控制措施可行。 （4）项目废水污染物排放信息 项目废水污染物排放信息如下。 表39废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水 类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口 类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 生产废水、生活废水、纯水制备废水 COD、BOD5、氨氮、SS、总氮、总磷、石油类、LAS、氟化物 夏邑县第二污水厂 间断排放，排放期间流量稳定 TW001 废水处理设施 / DW001 是 企业总排口（一般排放口） 表40 废水间接排放口基本情况表 排放口 编号 排放口地理坐标 废水排放量/ (万t/a) 排放 去向 排放 规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L） DW001 E116.15632 0.4194 夏邑县第二污水厂 时间段比较集中，整体无规律 / 夏邑县第二污水厂 COD 氨氮 SS COD：50 氨氮：5 SS：10 N34.18788 表41废水污染物排放执行标准表 序号 排放口 编号 污染物 种类 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 名称 浓度限值/(mg/L) 1 DW001 COD 夏邑县第二污水厂设计进水指标要求 400 NH3-N 30 SS 300 表42 废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度/ (mg/L) 日排放量/(t/d) 年排放量/(t/a) 1 DW001 COD 50 0.0007 0.21 NH3-N 5 0.00007 0.021 SS 10 0.00014 0.042 全厂排放口合计 COD 0.21 氨氮 0.021 SS 0.042 （5）监测计划 本项目生产废水经厂区污水处理设施池处理后能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足夏邑县第二污水处理厂进水水质要求，与化粪池处理后的生活污水、纯水制备废水一起进入市政管网，进入夏邑县第二污水处理厂进一步处理；依据《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），投产后本项目废水例行监测计划内容如下43。 表43 本项目废水监测计划一览表 类别 监测点位置 监测因子 监测频率 废水 厂区污水总排口 pH值、流量、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、SS 半年一次 3、噪声 本工程产生噪声的设备主要为立式加工中心、动平衡机、喷涂生产线、达克罗生产线、电泳生产线、风机等产生的噪声，项目选用低噪声设备，类比同类项目设备噪声源强，噪声源强在65-90dB(A)，采取减震、隔声、消声、绿化等措施，同时加强设备日常维护、运输车辆慢行禁鸣等措施，噪声源强可降至35-60dB(A)之间。具体见表44。 表44 工程主要噪声设备源强一览表 序号 设备名称 数量（台/套） 单台1m处声压级（dB（A）） 持续时间 治理措施 降噪效果（dB（A）） 1 立式加工中心KF56028 17 85 最大2400h 减震、隔声、消声等，同时加强设备维护等 55 2 立式加工中心V10B 15 85 55 3 立式加工中心V11 11 85 55 4 立式加工中心MVL1165E 6 85 55 5 立式加工中心VMC850CP 8 85 55 6 立式车床V405 5 90 60 7 动平衡机 4 65 35 8 喷涂生产线 1 80 50 9 达克罗生产线 2 80 50 10 电泳生产线 1 80 50 11 风机 4 90 60 根据《环境影响评价技术导则--声环境》（HJ2.4-2021），工业声源有室外和室内两种声源，应分别计算。 室外声源在预测点产生的声级计算模型： 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 a）在环境影响评价中，应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，分别按式（A.1）或式（A.2）计算。 Lp(r)＝Lw+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) （A.1） 式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB； Lw ——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv ——几何发散引起的衰减，dB； Aatm ——大气吸收引起的衰减，dB； Agr ——地面效应引起的衰减，dB； Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc ——其他多方面效应引起的衰减，dB。 Lp(r)＝Lp(r0)+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) （A.2） 式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB； Lp(r0) ——参考位置r0处的声压级，dB； DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv ——几何发散引起的衰减，dB； Aatm ——大气吸收引起的衰减，dB； Agr ——地面效应引起的衰减，dB； Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc ——其他多方面效应引起的衰减，dB。 b）预测点的 A 声级 LA(r)可按式（A.3）计算，即将 8 个倍频带声压级合成，计算出预测点的 A声级[LA(r)]。        式中：LA(r) ——距声源 r 处的 A 声级，dB(A)； Lpi(r) ——预测点（r）处，第 i 倍频带声压级，dB； ΔLi ——第 i 倍频带的 A 计权网络修正值，dB。 c）在只考虑几何发散衰减时，可按式（A.4）计算。 LA(r)=LA(r0)-Adiv （A.4） 式中：LA(r) ——距声源 r 处的 A 声级，dB(A)； LA(r0) ——参考位置 r0处的 A 声级，dB(A)； Adiv ——几何发散引起的衰减，dB。 室内声源等效室外声源声功率级计算方法： 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或 A 声级分别为 Lp1 和 Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出： L p2=Lp1-（TL+6） （B.1） 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量，dB。 工业企业噪声计算： 设第 i 个室外声源在预测点产生的 A 声级为LAi，在 T 时间内该声源工作时间为it；第 j 个等效室外声源在预测点产生的 A 声级为LAj，在 T 时间内该声源工作时间为jt，则工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T ——用于计算等效声级的时间，s； N ——室外声源个数； it ——在 T 时间内 i 声源工作时间，s； M ——等效室外声源个数； jt ——在 T 时间内 j 声源工作时间，s。 预测值计算： 预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级。 噪声预测值（Leq）计算公式为：   式中：Leq ——预测点的噪声预测值，dB； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb——预测点的背景噪声值，dB。 厂界噪声预测值结果 本工程建设完成后，工程厂界噪声贡献值见表45。 表45 工程厂界噪声贡献值结果表 单位：dB(A) 项目预测点 空间相对位置 噪声贡献值 执行标准 达标情况 X Y Z 东厂界 160.2 10.2 40.0 36.8 GB12348-2008 3类标准：昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A) 达标 南厂界 -84.5 -16.4 41.7 45.0 达标 西厂界 -160.5 -16.5 42.1 42.2 达标 北厂界 39 33.5 40.4 48.1 达标 由表45可见，本工程建设完成后，通过车间隔声及距离衰减后，建设项目厂界噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准［昼间≤65dB（A）、夜间≤65dB（A）]的要求。根据现场查看，最近的敏感点为项目东南约140m的罗楼社区，东北约280m 的华光医院，距离较远。项目合理布置厂区平面布置，生产车间位于项目区西南及北部，办公楼位于厂区东北侧，尽量远离东南侧敏感点罗楼社区，因此，本项目对区域声环境影响较小。 噪声污染防治措施 为尽量减少本项目建成后运营噪声对周边声环境的影响，本环评建议建设单位采取相应的噪声防治措施如下： （1）优化工艺流程，在设备选型上，首先选用装备先进的低噪声设备，并采取适当的降噪措施，如设备基础设置衬垫，使之与建筑结构隔开。 （2）高噪声设备尽量布置在室内，主要噪声设备加装减振、隔声、消声装置。合理布置厂区平面布置，生产车间位于项目区西南及北部，办公楼位于厂区东北侧，尽量远离东南侧敏感点罗楼社区。 （3）在设备、管道设计中，注意防振、防冲击，以减轻振动噪声，并应注意改善气体输送时流场状况，以减少空气动力噪声。 （4）建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能。 （5）对车辆交通噪声评价建议采取以下措施：在场区内设置减速带及减速措施，控制车辆行驶速度在5km/h以内，降低车辆轮胎与地面摩擦噪声；在厂区门口及内部设置禁鸣标志，并对驾驶员进行定期培训、检查，严禁随意鸣笛；加强管理，严格按照作息时间进行工作，严禁夜间22:00-次日6:00进行运输等相关作业。 噪声监测计划 参考《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）的相关规定，提出本项目的噪声监测计划，详见下表。 表46本项目噪声监测计划一览表 类别 监测点位置 监测因子 监测频率 噪声 厂界四周（厂界外1m） 等效连续A声级 每季度一次 4、固体废物 本工程固体废物主要有一般固废、危险固废、职工生活垃圾。 （1）一般固废 机加工过程产生的边角料：项目机加工生产过程中会产生一些边角料，根据建设单位提供资料，机加工生产过程产生的边角料量约为原料用量的1‰，本项目需机加工的汽车零部件按年加工30万套计，每套汽车零部件平均按25kg计，则原料用量为7500t/a，则产生量约7.5t/a，边角料、不合格品一般固废暂存间暂存后全部集中收集后外售。 除尘器收集粉尘：经计算，风切工序滤袋除尘器收集的粉尘量为0.1998t/a，这部分粉尘经收集后交由环卫部门处理。 纯水制备过程废滤芯、废反渗透膜：根据企业提供的设计参数，纯水制备过程废滤芯产生量约为0.12t/a，纯水制备过程废反渗透膜产生量约为0.05t/a，直接交由生产厂家回收。 项目拟设置固废暂存间1座，位于机加工车间东北，约20m2，企业应做好固废台账记录，并按生态环境部发布的《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（公告2021年第82号）中规定的台账管理要求执行，产废单位应当设立专人负责台账的管理与归档，一般工业固体废物管理台账保存期限不少于5年。 （2）危险固废 喷涂、达克罗喷涂过程产生的漆渣：根据项目物料平衡图可知，喷涂过程产生的漆渣约为1.019t/a，达克罗喷涂过程产生的漆渣约为0.892t/a，漆渣属于危废（HW12，900-252-12），在厂内危废暂存间（一座，50m2，位于涂装车间内东北）暂存后交有资质单位进行处理。 废槽渣、废槽液:项目废槽渣主要为脱脂过程产的脱脂废渣、表调过程产生的表调废渣、陶化过程产生的陶化废渣、电泳过程产生的电泳废渣，根据建设单位设计资料，该部分废槽渣产生量约4t/a。项目废槽液主要为脱脂过程产的脱脂废槽液、电泳过程产生的电泳废槽液，根据建设单位设计资料，该部分脱脂废槽液产生量约37.6t/a。电泳废槽液产生量约26.4t/a。根据《国家危险废物名录》（2021），槽渣、槽液属于废物类别为“HW17--表面处理废物--336-064-17-- 金属或塑料表面酸（碱） 洗、除油、除锈、洗涤、磷化、出光、化抛工艺产生的废腐蚀液、废洗涤液、废槽液、槽渣和废水处理污泥（不包括：铝、镁材（板）表面酸（碱）洗、粗化、硫酸阳极处理、磷酸化学抛光废水处理污泥，铝电解电容器用铝电极箔化学腐蚀、非硼酸系化成液化成废水处理污泥，铝材挤压加工模具碱洗（煲模）废水处理污泥，碳钢酸洗除锈废水处理污泥废物）。废槽渣、废槽液属于危废，在厂内危废暂存间暂存后交有资质单位进行处理。 UF回收系统定期更换的废过滤膜：本项目电泳工艺超滤回收工序会产生废滤芯，产生量约为 0.1t/a。属于《国家危险废物名录》（2021 年版）“HW49 其他废物，非特定行业，含有或沾染毒性、感染性废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质，危险代码：900-041-49，危险特性：T”。交由有危险废物处理资质的单位回收处理。 污水处理污泥:根据项目对SS去除效率进行污泥估算，本项目SS去除量约1.11t/a，即污泥绝干量为1.11t/a。经查阅《国家危险废物名录》（2021年本），该污泥属于危险废物（HW17金属表面处理及热处理加工），废物代码336-064-17，污水处理污泥经压滤后委托有危险废物处理资质的单位处置，含水率按80%计，则污泥产生量为5.55t/a。 废活性炭：项目喷涂、达克罗喷涂、电泳生产线产生的有机废气处理产生废活性炭，按1t活性炭约吸附0.2t废气，本项目活性炭年吸附非甲烷总烃约3.6t，需活性炭18t/a；根据建设单位废气处理技术方案，每套活性炭一次装填量为1.5m3，约0.68t，每万m3/小时设计风量的活性炭使用量为1.5m3，可知项目活性炭装填量满足要求（根据《徐州市重点行业挥发性有机物污染治理基础规范（试行）》（2019年），每万m3/小时设计风量的吸附剂使用量不应小于1m3）。则可计算出项目每套废气处理装置约42天进行脱吸附一次，脱吸附后的活性炭可以继续使用，吸脱附的活性炭长时间不更换会造成吸附效率下降，故需定期更换，本项目以活性炭使用寿命为1年计，则本项目更换的活性炭产生量为2.72t/a。更换的活性炭中含有一定的有机废气，项目活性炭先吸附有机废气，再脱附，脱附效率按95%计，则活性炭中有机废气量为0.18t/a，则项目废活性炭产生量约2.9t/a。本项目废活性炭属于危废，废物类别HW49其他废物，危废代码900-039-49。在厂内危废暂存间密闭暂存后交有资质单位进行处理。 废过滤棉：本次主要计算喷涂及达克罗喷涂中废过滤棉量，过滤棉主要吸附颗粒物，过滤棉对颗粒物吸附容量为0.4kg/kg过滤棉，过滤棉吸附颗粒物约为0.158t/a，则需过滤棉0.395t/a，根据建设单位废气处理技术方案，每套废气处理装置过滤棉一次装填量约0.05t（喷涂及达克罗喷涂生产线各1套），则每套废气处理装置需每年更换4次，为了保证过滤棉的吸附效率，本环评建议至少每个月更换一次过滤棉，则废过滤棉（过滤棉用量+吸附的烟气量）产生量为1.2t/a。废过滤棉属于危险固废， 废物类别HW49 ，废物代码 900-041-49，在厂内危废暂存间暂存后交有资质单位进行处理。 废催化剂：本项目喷涂、达克罗喷涂、电泳生产线产生的有机废气治理采用催化燃烧工艺，产生废催化剂，项目使用的催化剂是以A2lO3为载体的催化剂，根据设计单位提供资料，项目废催化剂每2年更换一次，产生量约0.6t/2年，本次评价废催化剂按危险废物评价，废物类别HW50废催化剂，危废代码 772-007-50。在厂内危废暂存间密闭暂存后交有资质单位进行处理。企业后期可对废催化剂进行鉴别，若鉴别为一般固废，按一般固废进行管理，若鉴别为危险固废，按危险固废进行管理。 涂料、陶化液、除油剂等产生的废包装桶：本项目在生产过程中会产生废油漆桶、废电泳漆桶、废陶化剂桶、废稀释剂桶、废固化剂桶等废包装桶，根据原料使用量预计，其产生量约 0.8t/a。根据《国家危险废物名录》（2021），废包装桶属于废物类别为“HW49 其他废物，危险代码：900-041-49，危险特性：T”。收集后交由有危险废物处理资质的单位处理。 废液压油和废切削液：根据企业实际状况，液压油需定期更换（每3个月更换一次），产生废液压油约0.04t/a，参见《国家危险废物名录》（2021本）可知，废液压油属危险固废，类别为HW08，废物代码为900-218-08。根据企业实际状况，项目用于生产设备上的切削溶液一般每隔半年（即6个月）更换一次，用于维修设备上的切削溶液一般每年更换一次，产生废切削液约0.02t/a，参见《国家危险废物名录》（2021年本）可知，废切削液属危险固废，类别为HW09，废物代码为900-006-09；废液压油和废切削液在厂内危废暂存间暂存后交有资质单位进行处理。 （3）生活垃圾 生活垃圾：本工程劳动定员65人，生活垃圾按每人 0.5kg/d 计，则产生量为9.75t/a，集中收集后由环卫部门定期运往垃圾中转站。 本工程固体废物产排情况一览表见表47。 表47 工程固体废物产排情况一览表 名称 产生环节 废固体 形态 产生量 主要成分 固废性质 处置量 处理措施 机加工过程产生的边角料 机加工过程 固态 7.5t/a 金属边角料 一般固废 7.5t/a 集中收集后外售 除尘器收集粉尘 除尘过程 固态 0.1998t/a 除尘器收集粉尘 一般固废 0.1998t/a 集中收集后由环卫部门定期运往垃圾中转站 废过滤棉 废气处理 固态 1.2t/a 玻璃纤维、无 纺布、漆雾颗粒物 危险固废 1.2t/a 在厂内危废暂存间暂存后交有资质单位进行处理 纯水制备过程废滤芯 纯水制备过程 固态 1.2t/a 废滤芯 一般固废 1.2t/a 直接交由生产厂家回收 纯水制备过程废反渗透膜 纯水制备过程 固态 0.05t/a 废反渗透膜 一般固废 0.05t/a 直接交由生产厂家回收 喷涂过程产生的漆渣 喷涂过程 固态 1.019t/a 漆料 危险固废 1.019t/a 在厂内危废暂存间暂存后交有资质单位进行处理 达克罗喷涂产生的漆渣 达克罗喷涂过程 固态 0.892t/a 漆料 危险固废 0.892t/a 废槽渣 电泳表面处理过程 固态 4t/a 脱脂、表调、陶化、电泳残渣 危险固废 4t/a 废槽液 电泳表面处理过程 液态 64t/a 脱脂、表调、陶化、电泳槽液 危险固废 64t/a UF回收系统定期更换的废过滤膜 UF回收系统定期更换 固态 0.1t/a 废过滤膜、电泳槽液 危险固废 0.1t/a 污水处理污泥 污水处理过程 液态 5.55t/a 油类等 危险固废 5.55t/a 废活性炭 废气处理 固态 2.9t/a 活性炭、非甲烷总烃等 危险固废 2.9t/a 废催化剂 废气处理 固态 0.6t/2a 贵金属、陶瓷、有机物 危险固废 0.6t/2a 涂料、陶化液、除油剂等产生的废包装桶 生产过程 固态 0.8t/a 涂料、陶化液、除油剂等 危险固废 0.8t/a 废液压油 机加工过程 液态 0.04t/a 液压油 危险固废 0.04t/a 废切削液 机加工过程 液态 0.02t/a 切削液 危险固废 0.02t/a 生活垃圾 职工生活 固态 9.75t/a 生活垃圾 生活垃圾 9.75t/a 集中收集后由环卫部门定期运往垃圾中转站 项目设置1座危废暂存间（50m2，位于位于涂装车间内西北），危险废物收集储存过程需按下列要求进行管理： 危险废物的收集包装： a．有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备。 b．危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。 c．危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。 d.不得与不相容的废物混合或合并存放，也不得将非危险废物混入危险废物中贮存。 危险废物的暂存要求： 危险废物堆放场应满足GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》有关规定及环保部2013年第36号文中相关修订： a．按GB15562.2《环境保护图形标识－－固体废物贮存（处置）场》设置警示标志。 b．必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙。 c．要求必要的防风、防雨、防晒措施，避免高温、阳光直射、远离火源。 d．要有隔离设施或其它防护栅栏。 e．应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及共聚，并设有报警装置和应急防护设施。 危险废物转移严格按照《危险废物转移管理办法》（部令第23号）执行。 本项目危废详情、防治措施见表48，贮存场所污染防治措施情况见表49。 表48 本项目危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险特性 污染防治措施 1 喷涂过程产生的漆渣 HW12 900-252-12 1.019t/a 喷涂过程 固态 油漆 油漆 每天 T，I 拟设危废暂存间1座，采取“四防”措施，定期交有资质的单位回收处理 2 达克罗喷涂产生的漆渣 HW12 900-252-12 0.892t/a 达克罗喷涂过程 固态 漆料 漆料 每天 T，I 3 废槽渣 HW17 336-064-17 4t/a 电泳表面处理过程 固态 陶化液、除油剂等 陶化液、除油剂等 每月一次 T/C 4 废槽液 HW17 336-064-17 64t/a 电泳表面处理过程 液态 陶化液、脱脂液、电泳液等 陶化液、除油剂等 每月一次 T/C 5 UF回收系统定期更换的废过滤膜 HW49 900-041-49 0.1t/a UF回收系统定期更换 固态 废过滤膜、电泳液等 电泳液等 每年一次 T 6 污水处理污泥 HW17 336-064-17 5.55t/a 污水处理 液态 油类等 油类等 1次/每月 T/C 7 废活性炭 HW49 900-039-49 2.9t/a 废气处理 固态 活性炭、非甲烷总烃等 非甲烷总烃 1次/年 T 8 废催化剂 HW50 772-007-50 0.6t/2 废气处理 固态 贵金属、陶瓷、有机物 贵金属 1次/2年 T 9 涂料、陶化液、除油剂等产生的废包装桶 HW49 900-041-49 0.8t/a 生产过程 固态 漆料等 漆料等 1次/天 T，I 10 废液压油 HW08 900-218-08 0.04t/a 机加工过程 液态 废矿物油 废矿物油 1次/3个月 T/In 11 废切削液 HW09 900-006-09 0.02t/a 机加工过程 液态 切削液 切削液 4次/年 T 12 废过滤棉 HW49 900-041-49 1.2t/a 废气处理 固态 玻璃纤维、无 纺布、漆雾颗 粒物 漆雾颗 粒物 1次/半月 T/In 表49 本项目危险废物贮存场所基本情况表 序号 贮存场所 名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积（m2） 贮存方式 贮存能力（t） 贮存周期 1 危废暂存间 喷涂过程产生的漆渣 HW12 900-252-12 危废暂存间内 50 桶装，密闭暂存 50 3个月 2 达克罗喷涂产生的漆渣 HW12 900-252-12 3 废槽渣 HW17 336-064-17 4 废槽液 HW17 336-064-17 5 UF回收系统定期更换的废过滤膜 HW49 900-041-49 6 污水处理污泥 HW17 336-064-17 7 废活性炭 HW49 900-039-49 1个月 8 废催化剂 HW50 772-007-50 3个月 9 涂料、陶化液、除油剂等产生的废包装桶 HW49 900-041-49 10 废液压油 HW08 900-218-08 11 废切削液 HW09 900-006-09 12 废过滤棉 HW49 900-041-49 综上，采取上述措施后，评价认为项目产生的各类固废做到了“减量化、资源化、无害化”的相关要求，不对外界构成新的污染源。 5、土壤、地下水分析 本工程建设完成后，生产废水经厂区污水处理设施处理后与化粪池处理后的生活污水、纯水制备废水一起进入市政管网，随后进入夏邑县第二污水处理厂进一步处理，正常情况下不会对地下水、土壤环境造成污染。厂区污水处理设施、化粪池破损有可能造成废水下渗造成地下水、土壤污染；危废暂存间防渗层破损有可能造成有害物质下渗造成地下水、土壤污染。主要污染物类型为有机污染物、无机污染物，如COD、氨氮、石油类等。 为有效防治土壤、地下水环境污染，针对上述污染源及污染途径，本项目采取的防治措施如下： （1）源头控制：加强管理，安排专人定期检查巡视化粪池、厂区污水处理设施等污水处理设施各构筑物情况，发现异常及时进行处理。危废暂存间等定期检查地面破损情况，出现破损及时处理，防止污染环境。 （2）分区防渗：按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中的有关要求进行分区防渗。项目防渗分区情况及要求见表50。 表50 防渗分区划分情况及要求 分区 区域 防渗要求 重点防渗区 涂装车间、危废暂存间、厂区污水处理设施、化粪池 等效黏土防 渗区Mb≥6.0m，K≤1×10 -7 cm/s；或参照GB18598执行；池体及地面基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s 一般防渗区 机加工车间、一般固废暂存间 等效黏土防渗区Mb≥1.5m，K≤1×10 -7 cm/s，或参照GB16889执行；混凝土防渗层抗渗等级不应小于P6，其厚度不宜小于100mm，其防渗层性能与1.5厚粘土层( 渗透系数≤10-7cm/s) 等效 简单防渗区 办公区等 采用混凝土铺设，一般地面硬化 （3）为了解项目运营期项目所在场址及周边敏感点土壤环境质量环境现状，建设单位应制定土壤跟踪监测计划。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目监测点位应布设在重点影响区和土壤环境敏感目标处，监测指标为项目特征因子，结合项目实际，本项目设置3 个监测点位。项目土壤污染途径为垂直入渗，特征因子为石油类，本项目土壤跟踪监测计划见下表51。 表51本项目土壤跟踪监控计划一览表 监控点位 监测指标 监测频次 执行标准 项目东南罗楼社区处 石油类 每3年内开展一次 执行GB36600-2018 厂址 项目西北50m处 根据上表监控计划，企业应配置相应的监测仪器和设备，或委托有能力的监测单位监测，并做好相应的跟踪监控记录、统计、分析等报告的编制，并存档备用。 运营过程中对化粪池、厂区污水处理设施、涂装车间、危废暂存间等按相关要求做好防腐防渗措施。采取上述措施后，本项目营运期对地下水环境、土壤环境影响较小。 6、环境风险分析 （1）风险源调查 本项目生产过程中涉及的危险物质主要为油漆、液压油等物质。油漆主要性质见原辅料理化特性章节，液压油理化性质见表52。 表52 液压油理化性质及毒性效应 存在场所 物质名称 毒性、危害性 燃烧爆炸性 理化性质 危废暂存间及化学品库 液压油 毒副作用，易对人体、土壤、大气 形成损害或污染 可燃液体，火灾性为丙B类，遇明火、高热可燃 外观与性状：淡黄色粘稠液体，闪点120-340℃,自燃点300-350℃,相对密闭（水=1）934.8；沸点-252.8；溶于苯、乙醇、乙醚等多数有机溶剂 由表51可知，液压油为风险物质，项目生产中可能发生的事故主要为液压油、油漆等泄露以及爆炸、火灾等引发的次生/伴生污染物排放情形。 （2）影响途径 本项目环境风险影响途径汇总如下。 表53 本项目环境风险影响途径 序号 风险类型 分布情况 可能影响环境的途径 1 事故排放 废气治理设施 废气处理设施出现故障，导致废气不达标排放，对区域环境空气造成污染 2 泄漏 漆料原料库、生产车间设施等 生产车间设备、原辅料容器破损，同时车间/仓库地面防渗层破损破损，导致有害物泄露并渗入土壤进入地下水，污染地下水和土壤 3 泄漏 厂区污水处理构筑物、化粪池等 生活污水、生产废水收集管网出现破损泄漏，使地表水体受到污染， 渗入地下导致地下水污染；化粪池、污水处理设施底部防渗性不好，导致废水下渗，污染土壤和地下水 4 泄露以及爆炸、火灾等引发的次生/伴生污染物 危废暂存间、原料储存库 液压油、油漆等可燃液体泄漏后污染周围大气环境，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险，进而对环境空气、地下水、地表水、土壤可能造成污染 （3）风险潜势判定 根据HJ/T169-2018《建设项目环境影响风险评价技术导则》附录B，计算环境风险物质对应临界量比值Q。按式（C.1）计算： （C.1） 式中：q1，q2，…，qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn—每种危险物质的临界量，t.。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据 HJ169-2018 附录 B，项目涉及的主要风险物质为油漆、液压油、切削液，油漆厂区用量较少，油漆中主要易燃有毒物质为二甲苯，厂区二甲苯最大贮存量约0.1t，项目风险物质表具体见表54。 表54 项目风险物质表 物质名称 临界量 风险物质类别 预计最大存在量qn（t） qn/Qn 二甲苯 10 易燃有毒物质 0.1 0.01 液压油 2500 可燃液体 0.1 0.00004 切削液 2500 可燃液体 0.1 0.00004 项目Q=0.01+0.00004+0.00004=0.01008，Q＜1，则本项目环境风险潜势为I。故本项目环境风险评价仅进行简单分析。 本项目简单分析内容见表55。 表55 项目环境风险简单分析表 建设项目名称 年产30万套汽车零部件智能加工及表面处理生产线建设项目 建设地点 商丘市夏邑县产业集聚区跨越大道中段南侧温州路1号 地理坐标 116 度9分16.308秒， 34 度 11分19.104秒 主要危险物质及分布 项目涉及的主要危险物质为油漆、液压油等，主要分布于油漆暂存间及危废暂存间中 环境影响途径及危害后果 ①大气影响途径及危害后果 油漆、液压油等泄漏后污染周围大气环境，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。油漆、液压油等泄漏发生火灾时产生的烟尘、CO等有害物质污染大气环境。二甲苯具有中等毒性。二甲苯对眼及上呼吸道有刺激作用，高浓度时，对中枢系统有麻醉作用。急性中毒：短期内吸入较高浓度本品可出现眼及上呼吸道明显刺激症状、眼结膜及咽充血、头晕、头痛、恶心、胸闷、四肢无力、意识模糊、步态蹒跚。重者可有躁动、抽搐或昏迷。有的有癔病样发作。慢性影响：长期接触有神经衰弱综合症，女性有可能导致月经异常。皮肤接触常发生皮肤干燥、皲裂、皮炎。另外，废气处理设施出现故障，导致废气不达标排放，对区域环境空气造成污染。 ②地表水及地下水影响途径及危害后果 油漆、液压油等泄漏后遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。发生火灾爆炸事故后，火灾产生的消防废水若不及时处理或采取的措施不当，极有可能通过雨水管网进入周边的地表水、地下水，会对地表水、地下水产生影响，影响水质。 生产车间设备、原辅料容器破损，同时车间/仓库地面防渗层破损破损，导致有害物泄露并渗入土壤进入地下水，污染地下水；生活污水、生产废水收集管网出现破损泄漏，使地表水体受到污染， 渗入地下导致地下水污染；化粪池、污水处理设施处理设施底部防渗性不好，导致废水下渗，污染地下水。 ③土壤环境影响途径及危害后果 发生火灾爆炸事故后，火灾产生的消防废水若不及时处理或采取的措施不当，极有可能通过雨水管网进入周边的土壤。风险物质渗漏进入土壤层后，短时间内造成土壤团粒中形成膜网结构，环境中的空气难以进入土壤颗粒中，从而造成植物生物的死亡。生活污水、生产废水收集管网出现破损泄漏，使土壤受到污染；化粪池、污水处理设施处理设施底部防渗性不好，导致废水下渗，污染土壤。 风险防范措施要求 为避免油漆、液压油等泄漏引发的火灾爆炸事故发生、化粪池及生产车间设施、污水处理设施的泄漏事故发生，采取的预防措施主要有： 生产中采取的防范措施 a. 企业负责人及安全生产管理人员应当经过安全生产知识和管理能力的培训，合格后方可任职，也应对生产人员进行基本安全知识的培训； b. 设备的选型、安装、验收，工艺的布置以及相互之间的安全距离一定要按照相应的规范和标准进行，验收合格后方可投入生产； c.应配备应急救援的设施、器具与个体防护用品（如冲洗器和洗眼器、空气呼吸器、灭火抢救人员防护用具等）； d.油漆间、危废间等定期检测，厂区安装可燃气体报警器，厂区内划定禁火区域，禁绝一切火源；车间内设置视频监控设施，安排专人进行管理，能够及时应对各类事件。 e.加强环境综合管理和废气治理设备的检修维护，确保废气收集、治理系统的正常运行。 g.厂区做好分区防渗，化粪池、仓库、污水处理设施、生产区等均做好相关防渗措施，加强管理，安排专人定期检查巡视生产设施、化粪池、污水处理等构筑物情况，发现异常及时进行处理。项目厂区设置应急事故池（位于厂区污水处理设施西侧），可暂存3天废水量，确保故障情况下污水不外排。 h.喷漆车间备有消防灭火用具，车间内严禁烟火；严禁随意倾倒涂料及漆料；车间照明灯及电器开关符合防火安全技术要求。 贮存过程中采取的防范措施 对各种原辅材料应该按有关消防规范分类贮存，易燃物贮存区要形成相对独立区，并在周围设防火墙，隔离带。储存区内应有“禁止吸烟和使用明火”的告示牌。储存于阴凉、通风的库房，远离火种、热源，库温不宜超过30℃，存储区应远离频繁出入处和紧急出口。由于该项目所用油漆、水性达克罗液、液压油等属易燃品，因此在经营中必须严格执行有关法律、法规，如《危险化学品安全管理条例》、《建筑设计防火规范》、《易燃易爆化学物品安全监督管理办法》等。 火灾、爆炸防范措施 （1） 总图布置的防火措施 总平面布置和贮存、生产区设备严格执行有关防火、防爆规定，保证留有充分的防火间距和通畅的消防通道，确保生产安全和人身安全。 本项目装置在布置时充分考虑装置内建构筑物的安全距离、装置之间的安全距离，以及操作人员及检修人员的方便、安全，在经常操作的平台上设置2个或2个以上的出入通道，以使现场人员在事故状态下能够安全撤离。 （2）消防装置的设置 灭火装置的设置应严格按照防火、防爆设计规范的要求进行设计，按规范设置消防系统；火灾扑灭后，灭火水中含有一定量的灭火剂等，如不及时处理，排入外环境会造成地表水环境的污染。灭火产生废水应及时用围堰封堵、收集。收集后的灭火水合理处置 （3）根据生态环境主管部门要求制定相应的突发环境事件应急预案。 通过采取上述风险防控措施后，本项目环境风险可控。 7、环保投资估算及“三同时”验收 本项目总投资为7000万元，其中环保投资为214万元，环保投资占总投资的3.06%。本项目建成后，工程环保措施及投资情况见表56。 表56 工程环保投资估算及“三同时”验收一览表 序号 项目内容 环保措施 投资 (万元) 执行标准 1 废气处理 喷涂生产线 风切除尘粉尘 由管道连接至设备自带滤袋除尘器进行处理 / 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准 喷漆、烘干、调漆过程、清洗喷枪过程废气 喷漆废气经水帘漆雾过滤装置处理后与调漆、烘干、清洗喷枪过程废气一起进入干式过滤器+活性炭吸附浓缩+脱附催化燃烧装置处理后经1根15m高排气筒（DA001）达标排放 20 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/ 1951—2020）中表1值金属制品业非甲烷总烃50 mg/m3、甲苯与二甲苯合计20 mg/m3限值要求，同时满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南 （2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）中表39-1中工业涂装绩效分级指标A级企业要求 天然气燃烧废气 低氮燃烧措施后经1根15m高排气筒（DA005）达标排放 1 《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）中表1标准 达克罗喷涂生产线废气 风切除尘粉尘 由管道连接至设备自带滤袋除尘器进行处理 / 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准 喷漆、烘干、调漆过程、清洗喷枪过程废气 喷漆废气经水帘漆雾过滤装置处理后与调漆、烘干、清洗喷枪过程废气一起进入干式过滤器+活性炭吸附浓缩+脱附催化燃烧装置（2套）处理后经15m高排气筒（DA002、DA003）达标排放 40 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/ 1951—2020）中表1值金属制品业非甲烷总烃50 mg/m3限值要求，同时满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南 （2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）中表39-1中工业涂装绩效分级指标A级企业要求 天然气燃烧废气 低氮燃烧措施后经1根15m高排气筒（DA005）达标排放 2 《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）中表1标准 电泳生产线 电泳、烘干过程废气 电泳、烘干过程废气经集气收集后进入干式过滤器+活性炭吸附浓缩+脱附催化燃烧装置处理后经1根15m高排气筒（DA004）达标排放 20 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/ 1951—2020）中表1值金属制品业非甲烷总烃50 mg/m3限值要求，同时满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南 （2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）中表39-1中工业涂装绩效分级指标A级企业要求 天然气燃烧废气 低氮燃烧措施后经1根15m高排气筒（DA005）达标排放 1 《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）中表1标准 2 废水处理 生产废水 经厂区污水处理设施处理后进入市政管网 45 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及夏邑县第二污水处理厂收水水质标准 纯水制备废水 直接进入市政管网 / 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及夏邑县第二污水处理厂收水水质标准 生活污水 经化粪池（1座，6m3，租赁已有）处理后，进入市政管网 / 3 噪声控制 基础减震、厂房隔声、绿化吸收等，同时加强设备维护、运输车辆慢行禁鸣等 10 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 4 固废处置 一般固废暂存间1座 5 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） 危废暂存间1座 30 《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》及2013年修改单（公告2013年第36号） 5 地下水 分区防渗 纳入工程投资 / 6 环境风险 设有可燃气体报警装置、火灾报警装置，并设置有应急物资配备消防器材等 20 / 7 环境管理与监测 设环保管理机构，加强环境保护管理工作，确保环保设施正常稳定运行；规范全厂“三废”排污口，设置明显图形标志 20 合 计 214 / |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001，喷漆、烘干、调漆过程、清洗喷枪过程废气排气筒 | 颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯 | 喷漆废气经水帘漆雾过滤装置处理后与调漆、烘干、清洗喷枪过程废气一起进入干式过滤器+活性炭吸附浓缩+脱附催化燃烧装置处理后经1根15m高排气筒（DA001）达标排放 | 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/ 1951—2020）中表1值金属制品业非甲烷总烃50 mg/m3、甲苯与二甲苯合计20 mg/m3限值要求，同时满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南 （2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）中表39-1中工业涂装绩效分级指标A级企业要求 |
|  | DA002，达克罗喷漆、烘干、调漆过程、清洗喷枪过程废气排气筒 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 喷漆废气经水帘漆雾过滤装置处理后与调漆、烘干、清洗喷枪过程废气一起进入干式过滤器+活性炭吸附浓缩+脱附催化燃烧装置处理后经1根15m高排气筒（DA002）达标排放 | 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/ 1951—2020）中表1值金属制品业非甲烷总烃50 mg/m3限值要求，同时满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南 （2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）中表39-1中工业涂装绩效分级指标A级企业要求 |
|  | DA003，达克罗喷漆、烘干、调漆过程、清洗喷枪过程废气排气筒 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 喷漆废气经水帘漆雾过滤装置处理后与调漆、烘干、清洗喷枪过程废气一起进入干式过滤器+活性炭吸附浓缩+脱附催化燃烧装置处理后经1根15m高排气筒（DA003）达标排放 | 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/ 1951—2020）中表1值金属制品业非甲烷总烃50 mg/m3限值要求，同时满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南 （2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）中表39-1中工业涂装绩效分级指标A级企业要求 |
|  | DA004，电泳、烘干漆过程废气排气筒 | 非甲烷总烃 | 电泳、烘干过程废气集气收集后进入干式过滤器+活性炭吸附浓缩+脱附催化燃烧装置处理后经1根15m高排气筒（DA004）达标排放 | 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/ 1951—2020）中表1值金属制品业非甲烷总烃50 mg/m3限值要求，同时满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南 （2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）中表39-1中工业涂装绩效分级指标A级企业要求 |
|  | DA005，喷涂生产线天然气燃烧废气、达克罗喷涂生产线天然气燃烧废气、电泳生产线天然气燃烧废气排气筒 | 颗粒物、 二氧化硫、 氮氧化物 | 低氮燃烧措施后经1根15m高排气筒（DA005）达标排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）中表1标准 |
|  | 风切除尘粉尘 | 颗粒物 | 由管道连接至设备自带滤袋除尘器进行处理 | 颗粒物浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表 2 中无组织排放监控浓度限值要求 |
|  | 无组织废气 | 颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯 | 生产过程、仓库等均封闭，厂区地面硬化等 | 豫环攻坚办【2017】162号中表2值及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2值及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中“颗粒物”的排放标准限值要求 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD | 化粪池处理后进入市政管网 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及夏邑县第二污水处理厂入网水质要求 |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  | 生产废水 | COD、BOD5、石油类、氟化物、总磷、总氮、SS、氨氮、LAS、氟化物 | 经厂区污水处理设施处理后进入市政管网 |  |
|  | 纯水制备废水 | COD SS | 直接进入市政管网 |  |
| 声环境 | 厂界 | 等效连续 A 声级 | 厂房隔声、设备减振及距离衰减，同时加强设备维护，运输车辆慢行禁鸣等措施 | 《工业企业厂界环境 噪声排放标准》 （GB12348-2008）中的3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生产过程产生的一般固废均合理处置，危险固废厂区危废暂存间暂存后交由有资质单位处理；职工生活垃圾集中收集后由环卫部门定期运往垃圾中转站。 一般固废的处置均严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）的相关要求进行收集、处理与处置。危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其 2013 年修改单执行 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 厂区分区防渗，车间地面、仓库及化粪池、污水处理设施等均按要求进行防渗、硬化处理 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 对喷漆房、危废暂存间、油漆暂存区等设置专人管理，定期检查；风险物质储存处严禁烟火；厂区设有可燃气体报警装置、火灾报警装置，并设置有应急物资，配备消防器材等 |
| 其他环境 管理要求 | ①建设单位作为本项目的环境责任主体，应建立各项环境管理制度，配备环保人员，负责环境管理工作，确保各类污染防治措施有效运行，各污染物稳定达标排放。 ②建设单位应当在启动生产设施或发生实际排污之前办理排污许可证。 ③按照《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）等相关技术规范开展自行监测。 |

# 六、结论

经分析，河南淮海汽车部件制造有限公司年产30万套汽车零部件智能加工及表面处理生产线建设项目符合国家产业政策，选址符合相关规划，项目建成后，具有良好的经济效益和社会效益。虽然项目在实施和运营过程中对环境会产生一定的影响，在落实各项污染防治措施和环评建议的前提下，这种影响将降低到最低程度，从环境保护的角度看，该项目的建设是可行的。 其他 本报告表应附以下附件、附图： 附件一 委托书 附件二 项目备案 附件三 厂房租赁合同 附件四 营业执照 附图一 项目地理位置图 附图二 项目平面布置示意图 附图三 项目周边环境示意图 附图四 项目在夏邑县产业集聚区及城乡总体规划中的位置 附图五 项目周围环境及现状照片

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.1594t/a | / | / | / |
|  | SO2 | / | / | / | 0.0487t/a | / | / | / |
|  | NOx | / | / | / | 0.168t/a | / | / | / |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.384t/a | / | / | / |
|  | 二甲苯 | / | / | / | 0.0098t/a | / | / | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.21t/a | / | / | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.021t/a | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 机加工过程产生的边角料 | / | / | / | 7.5t/a | / | / | / |
|  | 除尘器收集粉尘 | / | / | / | 0.1998t/a | / | / | / |
|  | 废过滤棉 | / | / | / | 1.2t/a | / | / | / |
|  | 废滤芯 | / | / | / | 0.12t/a | / | / | / |
|  | 反渗透膜 | / | / | / | 0.05t/a | / | / | / |
| 危险固废 | 漆渣 | / | / | / | 1.911t/a | / | / | / |
|  | 废槽渣 | / | / | / | 4t/a | / | / | / |
|  | 废槽液 | / | / | / | 64t/a | / | / | / |
|  | 废过滤膜 | / | / | / | 0.1t/a | / | / | / |
|  | 污水处理污泥 | / | / | / | 5.55t/a | / | / | / |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 2.9t/a | / | / | / |
|  | 废催化剂 | / | / | / | 0.6t/2年 | / | / | / |
|  | 涂料、陶化液、除油剂等产生的废包装桶 | / | / | / | 0.8t/a | / | / | / |
|  | 废液压油 | / | / | / | 0.04t/a | / | / | / |
|  | 废切削液 | / | / | / | 0.02t/a | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

项目类别

项目类别

建筑材料堆放、运输

装修

房屋建筑

道路修筑

土方开挖

场地平整

扬尘、噪声、固废、废水

外购汽车铸件

固废、噪声

机加工（磨、钻、铣等）

进入表面处理生产线

喷涂生产线

达克罗喷涂生产线

电泳生产线

固废、噪声、废气

废气

固废、粉尘

噪声

噪声

机加工后的汽车零部件

风切除尘

上件

预热

喷漆

烘干

自然冷却

天然气

电能

包装出货

固废、噪声、废气

废气

固废、粉尘

噪声

噪声

机加工后的汽车零部件

风切除尘

上件

预热

达克罗喷漆

烘干

自然冷却

天然气

电能

包装出货

漆渣（90%）0.843

漆渣（15%）0.176

3.518（75%）

工件表面

漆雾

0.937（80%）

4.69

0.094

水帘漆雾过滤装置

4.69

固体成分

非甲烷总烃0.0907；二甲苯0.0048；颗粒物0.0094

1.172（25%）

漆和稀释剂6.7

无组织排放

0.059（5%）

非甲烷总烃0.038

二甲苯0.002

无组织排放

0.04

排气筒排放

占40%

干式过滤处理+活性炭吸附浓缩+脱附催化燃烧装置（1套，对VOCS处理效率95%计）

0.804

废气收集

喷漆工序

0.764

非甲烷总烃0.7258二甲苯0.0382

挥发分

2.01

无组织排放

非甲烷总烃0.057

二甲苯0.003

0.06

占60%

1.206

烘干工序

废过滤棉（90%）0.0846

非甲烷总烃1.0887

二甲苯0.0573

废气收集

1.146

图8   工程漆料物料平衡示意图

漆渣（90%）0.738

漆渣（15%）0.154

3.075（75%）

工件表面

漆雾

0.82（80%）

4.1

0.082

水帘漆雾过滤装置

4.1

固体成分

1.025（25%）

非甲烷总烃0.0044；颗粒物0.0082

0.051（5%）

水性达克罗液7.33

无组织排放

3.137

水分

无组织排放

挥发

非甲烷总烃0.002

0.002

排气筒排放

占40%

干式过滤处理+活性炭吸附浓缩+脱附催化燃烧装置（1套，对VOCS处理效率95%计）

0.037

废气收集

喷漆工序

非甲烷总烃0.035

0.035

挥发分

0.093

无组织排放

非甲烷总烃0.0028

0.0028

占60%

0.056

烘干工序

废气收集

废过滤棉（90%）0.0738

非甲烷总烃0.0532

0.0532

图9   工程达克罗漆料物料平衡示意图

12.67（98%）

工件表面

12.93

12.93

固体成分

0.26（2%）

电泳漆渣

非甲烷总烃0.0921

无组织排放

电泳漆21.55

6.681

水分

排气筒排放

挥发

非甲烷总烃0.039

0.039

占40%

0.776

废气收集

电泳工序

干式过滤处理+活性炭吸附浓缩+脱附催化燃烧装置（1套，对VOCS处理效率95%计）

0.737

非甲烷总烃0.737

挥发分

1.939

无组织排放

非甲烷总烃0.058

0.058

占60%

1.163

烘干工序

废气收集

非甲烷总烃1.105

1.105

图10  工程电泳漆料物料平衡示意图