# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  夏邑县诚信商砼建材有限公司年产40万立方米全封闭商品混凝土生产线扩建项目

建设单位（盖章）： 夏邑县诚信商砼建材有限公司

编制日期：          2023年3月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 夏邑县诚信商砼建材有限公司年产40万立方米全封闭商品混凝土生产线扩建项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2302-411426-04-01-920497 |
| 建设单位联系人 | 陈元 | 联系方式 | 15993973888 |
| 建设地点 | 商丘市夏邑县太平镇李楼村 |
| 地理坐标 | （ 116 度16分 30.615秒， 34 度 14分56.453秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3021水泥制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业中55石膏、水泥制品及类似制品制造中的商品混凝土 |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 夏邑县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2302-411426-04-01-920497 |
| 总投资（万元） | 300 | 环保投资（万元） | 23 |
| 环保投资占比（%） | 7.7 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 本次扩建不新增用地 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 《夏邑县城乡总体规划（2017-2035）》 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1与《夏邑县城乡总体规划（2017-2035）》主要内容相符性分析 根据《夏邑县城乡总体规划（2017-2035）》，规划区范围包括规划中心城区、城市近郊区以及城市行政区域内因城市建设和发展需要实行规划控制的区域。本次规划划定城市规划区范围包括城关镇、曹集乡、李集镇、桑堌乡、何营乡、刘店集乡、太平镇、胡桥乡、郭店乡、北岭镇、歧河乡的行政区划范围，总面积约689.3平方公里。 中心城区规划范围为本次规划的中心城区空间增长边界范围内用地，北至北环路以北800米，东至东外环路，南至南外环路，西至西外环路，面积共计86.5平方公里。本次规划期限为2017-2035年，其中近期至2020年。 城镇空间布局结构：规划县域形成“中心引领，轴带拓展，四区协同，多点联动”的城镇发展格局。 中心引领：中心城区作为夏邑县城乡发展极核和统筹城乡、吸纳农村人口就近转移的重要载体。 轴带拓展：沿“车站—中心城—会亭”打造县域工业发展轴，沿“济阳—中心城—太平”打造县域休闲旅游产业集聚轴。 四区协同：中心城及其周边紧密发展区、东部经济区、北部经济区和西南经济区四个功能各异而又协同发展的经济发展区。 多点联动：中心镇、特色镇作为城乡统筹发展的重要节点，通过示范效应带动整体发展。 相符性分析：本项目位于商丘市夏邑县太平镇李楼村，为扩建项目，本次扩建不新增占地，利用现有厂区闲置场地，项目占地类型为工业用地，项目土地手续见附件3，项目符合夏邑县太平镇土地利用总体规划。因此，本项目符合《夏邑县城乡总体规划(2017-2035)》。 2产业政策符合性分析 根据《市场准入负面清单（2022年版）》，本项目不在禁止准入类事项之列。 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类，符合国家产业政策的要求。夏邑县发展和改革委员会已对本项目进行备案，项目代码为2302-411426-04-01-920497（见附件2）。 |
| 其他符合性分析 | 1环保政策符合性分析 1.1三线一单符合性分析 ①与生态红线符合性分析 根据《河南省“三线一单”文本》中河南省生态空间分布情况，夏邑县太平乡不涉及生态保护红线和一般生态空间。本项目位于商丘市夏邑县太平镇李楼村，因此本项目选址不在生态保护红线范围内。 ②与资源利用上线符合性分析 能源利用上线：根据河南省高污染燃料禁燃区分布图，项目选址区域不属于高污染燃料禁燃区，且项目营运期不消耗高污染燃料，因此，本项目能够满足能源利用上线的要求。 水资源利用上线：本项目选址区域不涉及生态用水补给区和地下水开采重点管控区，且本项目厂区用水量较少，改扩建完成后整体工程生活污水经化粪池处理后排入防渗暂存池，用于周围农田肥田等，综合利用；车辆冲洗水进入沉淀池，沉淀后回用于生产工序；搅拌机清洗废水、混凝土车辆清洗废水经砂石分离+沉淀池处理后回用于生产工序不外排。项目不会对区域地下水资源造成不利影响。因此，本项目符合水资源利用上线的要求。 土地资源利用上线：本项目所在区域不属于土地资源重点管控区，满足土地资源利用上线的要求。 岸线生态环境分类管控：商丘市岸线管控分类包括优先保护岸线和一般管控岸线，均位于柘城县境内（惠济河）；本项目所在区域不涉及优先保护岸线、重点管控岸线和一般管控岸线，满足岸线生态环境管控要求。 ③与环境质量底线符合性分析 水环境质量底线：根据河南省水环境管控分区划分情况，夏邑县太平镇水环境分区管控类型为一般管控区（水环境一般管控区）。项目为商砼制造项目，符合国家相关产业政策及夏邑县太平镇土地利用总体规划，不属于高污染的涉水项目。项目营运期生活污水经化粪池处理后排入防渗暂存池，用于周围农田肥田等，综合利用；车辆冲洗水进入沉淀池，沉淀后回用于生产工序；搅拌机清洗废水、混凝土车辆清洗废水经砂石分离+沉淀池处理后用于生产工序。项目营运后加强污水处理设施化粪池、暂存池、沉淀池等的检查和管理。因此，本项目满足水环境质量底线要求。 大气环境质量底线：根据河南省大气环境管控分区，夏邑县太平镇大气环境分区管控类型为一般管控区（大气一般管控区）。项目属于商砼制造项目，不属于大力淘汰和压减产能的钢铁、焦炭、建材等行业。本项目营运期废气主要为筒仓粉尘、搅拌机搅拌粉尘，均经设备配套除尘设施处理，原料仓库、生产区为封闭且设有雾化喷淋设施，废气对周围环境影响较小。项目营运期物料运输不使用国三及以下柴油货车、采用稀薄燃烧技术和“油改气”的老旧燃气车辆。因此，本项目能够满足大气环境质量底线的要求。 土壤环境风险防控底线：根据河南省土壤污染风险管控分区，本项目所在区域属于土壤环境一般管控区。项目厂区分区防渗，同时将各种物料和废料贮存在可以防风、防雨、防渗透、防泄漏的设施内，避免污染物的跑、冒、滴、漏污染土壤。项目营运期按要求开展土壤污染隐患排查。因此，本项目符合土壤环境风险防控底线的要求。 ④环境准入负面清单符合性分析 根据《商丘市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（商政〔2021〕5号）、《商丘市生态环境局关于发布<商丘市生态环境准入清单（试行）>的函》（2021.11.19），本项目位于一般管控单元夏邑县太平镇，管控要求具体如下表1。 表1与商丘市夏邑县环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 单元编码 环境管控单元名称 乡镇 单元 分类 管控要求 相符性 ZH41142 630001 夏邑县一 般管控单 元 李集镇、太平乡、孔庄乡、北镇乡、车站镇、桑固乡、韩道口镇、业庙乡、火店乡、骆集乡、歧河乡、胡桥乡、会亭镇、杨集镇、郭店乡、济阳镇、王集乡、马头镇、罗庄乡、何营乡、中峰乡、刘店集乡、曹集乡 一般 管控 单元 空间布局约束 1、加强对农业空间转为生态空间的监督管理，未经国务院批准，禁止将永久基本农田转为城镇空间。鼓励城镇空间和符合国家生态退耕条件的农业空间转为生态空间。严禁在优先保护类耕地集中区域新建化工、电镀、制革等行业企业以及可能造成耕地土壤污染的建设项目。 2、鼓励做大做强食用菌等特色农业，大力发展设施果蔬、渔业、苗木、花卉、采摘等休闲观光创意生态循环农业。鼓励依托当地优势产业建设特色专业园区。 项目位于商丘市夏邑县太平镇李楼村，为改扩建项目，占地为工业用地，符合夏邑县太平乡土地利用总体规划；项目为商砼制造项目，厂区按要求做好防渗，不会对周边土壤造成污染，符合空间布局约束要求 污染物 排放管 控 1、禁止向耕地及农田沟渠中排放有毒有害工业、生活废水和未经处理的养殖小区畜禽粪便；禁止占用耕地倾倒、堆放城乡生活垃圾、建筑垃圾、医疗垃圾、工业废料及废渣等废弃物。禁止涉重企业含重金属废水进入城市生活污水处理厂。禁止填埋场渗滤液直排或超标排放。 2、加强畜禽养殖污染防治，畜禽规模养殖场（小区）要配套建设与养殖规模相适宜的粪便污水防渗防溢流贮存设施，以及粪便污水收集、利用和无害化处理设施；积极引导散养密集区实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。 3、大力推进区域污水处理厂及污水收集管网建设工作，新建或扩建城镇污水处理厂必须达到或优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准。 4、持续开展农村环境综合整治，加快推进农村生活污水处理设施建设，不断提高已建成农村污水处理设施稳定正常运行率。 项目为商砼制造项目，不涉及有毒有害污染物，改扩建完成后，整体工程营运期生活污水经化粪池处理后排入防渗暂存池，用于周围农田肥田等，综合利用；车辆冲洗水进入沉淀池，沉淀后回用于生产工序；搅拌机清洗废水、混凝土车辆清洗废水经砂石分离+沉淀池处理后回用于生产工序，符合污染物排放管控要求 环境风 险防控 1、涉及危险化学品生产、储存、使用的企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 2、调查评估垃圾填埋场周边土壤环境状况，对周边土壤环境超过可接受风险的，应采取限制填埋废物进入、降低人体暴露健康风险等管控措施。 3、对高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管控名录。 项目为商砼制造，不涉及危险品使用等，符合要求 1.2河南省县级集中式饮用水水源地保护区划 1.2.1夏邑县乡镇集中式用用水水源保护区 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫环办〔2016〕23号）文件，夏邑县乡镇集中式饮用水水源保护区如下： （1）夏邑县歧河乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西20米、南15米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （2）夏邑县郭店乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、西20米、北10米的区域。 （3）夏邑县会亭镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：供水站厂区及外围东10米、北10米的区域。 （4）夏邑县罗庄乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：供水站厂区及外围西20米、南15米的区域。 （5）夏邑县马头镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：供水站及外围西10米、南15米的区域。 （6）夏邑县业庙乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西20米、南25米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （7）夏邑县桑堌乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、南25米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （8）夏邑县李集镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西10米、南10米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （9）夏邑县车站镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、北10米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米、西至010县道的区域。 （10）夏邑县杨集镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米、南20米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （11）夏邑县骆集乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西15米、北10米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （12）夏邑县刘店乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米、南20米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （13）夏邑县太平镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 （14）夏邑县孔庄乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西10米、南15米的区域。 （15）夏邑县北岭镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米、北20米的区域。 1.2.2夏邑县千吨万人以上集中式饮用水水源保护区 根据《夏邑县人民政府办公室关于印发夏邑县千吨万人饮用水水源保护区划分的通知》（夏政办[2019]43号），与太平镇有关的夏邑县千吨万人饮用水水源保护区划分情况如下： 太平镇地下水井群2号水源井、3号水源井、4号水源井（已区划1眼，现新增3眼：2、3、4号水源井） 一级保护区范围：2号井、3号井、4号井取水井外围30米区域。 本项目位于商丘市夏邑县太平镇李楼村，离场址最近的太平镇地下水井一级保护区，位于项目场址西侧约1600m处，不在其保护范围内，因此，本项目场址不在夏邑县太平乡乡镇饮用水源保护区及千吨万人以上集中式饮用水水源保护区划范围内。 1.3与相关环保文件相符性分析 项目与相关环保文件相符性分析一览表具体见表2。 表2 项目与相关环保文件相符性分析一览表 项目 相关要求 本项目情况 相符性 《商丘市2022年大气污染防治攻坚战实施方案》（商环委办〔2022〕3号） 14.提升扬尘污染防治水平。深入开展扬尘治理专项活动，严格落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染差异化评价标准》《河南省房屋建筑和市政基础设施工程扬尘治理监控平台数据接入标准》要求，对扬尘重点污染源实行清单化动态管理，强化开复工验收、“三员”管理、“两个禁止”等扬尘治理制度机制，实施渣土车密闭运输、清洁运输，完善降尘监测和考评体系。 本项目为改扩建项目，车间、仓库、办公室均利用已有施工期对环境影响较小；项目营运期废气主要为筒仓粉尘、搅拌机搅拌粉尘。筒仓粉尘经筒仓仓顶呼吸孔配套滤袋除尘器处理后排放；搅拌粉尘经配套滤芯除尘器处理后达标排放；项目生产车间、仓库均为封闭式，且车间、原料仓库设置雾化喷淋设施；采取厂区道路硬化、定期洒水抑尘、运输过程物料加盖帆布等措施后，粉尘对周围环境影响较小，能实现厂界达标排放；项目厂区地面均硬化，无裸露土地，裸露土地绿化；项目严格按照《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中表12-1中商砼（沥青）搅拌站企业绩效分级指标A级企业指标进行建设 符合 2. 严格环境准入。落实 “三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）生态环境分区管控要求，从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设，全市原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼(含再生铅)等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。完善生态环境准入清单，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到B级以上要求。 4.提升重点行业节能降碳水平。5.加快煤电结构优化调整。6.实现清洁能源替代。新、改、扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉等工业窑炉，应采用清洁能源。7.扩大集中供热范围。8.深入开展散煤治理行动。9.加快优化能源供给结构。 28.加强空气质量预警会商。29.全面推行差异化管理。30.实施重污染天气移动源应急管控。31.实施重点行业错峰生产。32.建立重污染天气应对闭环管理机制。 《商丘市 2022 年水污染防治攻坚战实施方案》（商环委办〔2022〕3号） （四）统筹做好其他水生态环境保护工作 14.调整优化产业结构。15.推动企业绿色发展。推进工业水循环利用和水循环梯级利用，在高耗水行业开展水效“领跑者”行动。16.提升城镇污水资源化利用。17.加强水环境风险防控。18.补齐医疗机构污水处理设施短板。19.强化水生态环境执法监管。20.提升水生态环境监测监控能力。21.深入开展交通运输业水污染防治。 本次改扩建完成后，项目营运期生活污水经化粪池处理后排入防渗暂存池，用于周围农田肥田等，综合利用；车辆冲洗水进入沉淀池，沉淀后回用于生产工序；搅拌机清洗废水、混凝土车辆清洗废水经砂石分离+沉淀池处理后回用于生产工序 符合 《商丘市2022年土壤污染防治攻坚战实施方案》（商环委办〔2022〕3号） （二）强化土壤污染源头防控 1.推动涉重金属企业绿色化发展。2.持有条件的县（市、区）开展“无废城市”建设试点，全面加强固体废物治理体系和能力建设。持续开展危险废物专项整治，全面提升危险废物环境监管、利用处置和环境风险防范“三个能力”，推动危险废物监管和利用处置能力改革工作。 项目符合国家当前产业政策，符合夏邑县太平镇土地利用总体规划，且项目车间地面、化粪池、暂存池、沉淀池等均按要求进行建设防渗层，泄露物料能有效隔离与土壤的接触；项目在设计及建设时注重“防扬散、防流失、防渗漏”设施的建设 符合 《商丘市2022年农业农村污染治理攻坚战实施方案》（商环委办〔2022〕3号） 科学推进农村生活污水治理。 1.加强统筹规划。2.分区分类治理。3.推进污水与改厕有效衔接。4.科学选择治理模式。因地制宜，因村施策，宜集中则集中，宜分散则分散，优选成本低、维护简易、治理有效的技术模式，推进污水资源化利用。5.强化设施管理维护。 项目无生产废水外排，车辆冲洗水进入沉淀池，沉淀后回用于生产工序；搅拌机清洗废水、混凝土搅拌车清洗废水经砂石分离+沉淀池处理后回用于生产工序不外排，生活污水经化粪池处理后用于周围农田肥田等 符合 《商丘市“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划》（商政〔2022〕37号） 积极推动产业发展生态化 严格环境准入。从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设，加大钢铁、烧结砖瓦、电解铝等行业落后产能淘汰和过剩产能压减力度。原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉，禁止新增化工园区。国家、省绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到B级以上要求。 加快落后产能淘汰。按照《河南省淘汰落后产能综合标准体系》，落实河南省利用综合标准依法依规推动落后产能退出年度工作方案，严格执行能耗、环保、质量、安全、技术等法规标准，建立淘汰类工业产能和装备清单，对国家和省、市明确的落后生产工艺装备和落后产品，实施落后产能清零行动，持续推进传统产业淘汰升级。 本项目不属于高耗能、高排放和产能过剩等禁止类项目，不属于“两高”行业，不使用煤气发生炉和燃煤锅炉；本项目属于国家允许类项目，符合国家相关产业政策，项目产品为商砼，不属于落后产品。项目严格按照《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中表12-1中商砼（沥青）搅拌站企业绩效分级指标A级企业指标进行建设，项目实施后，在重污染天气预警期间，严格落实当地生态环境主管部门的差异化管控要求。 符合 《商丘市“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划》（商政〔2022〕37号） 推进污染深度治理与精细化管理 强化扬尘污染整治。全面推行绿色施工，将绿色施工纳入企业资质评价、信用评价。继续推进道路、水利等线性工程“散尘”治理，强化监督监管实行全方位管控。大力推进道路清扫保洁机械化作业，提高道路机械化清扫率，渣土车实施硬覆盖与全封闭运输。根据大气环境质量改善要求和能源消费结构，逐步扩大高污染燃料禁燃区范围，深入开展禁燃区散煤焚烧及煤场清理专项行动，大力推进农副产品烘干、烤烟、畜牧业生产设施等领域的散煤治理，高污染燃料禁燃区内生产、销售、使用散煤全部清零。强化裸露地面、物料堆场、露天矿山等综合整治。严控平均降尘量，实施网格化降尘量监测考核体系。 本项目为改扩建项目，车间、仓库、办公室均利用已有施工期对环境影响较小；项目营运期废气主要为筒仓粉尘、搅拌机搅拌粉尘。筒仓粉尘经筒仓仓顶呼吸孔配套滤袋除尘器处理后排放；搅拌粉尘经配套滤芯除尘器处理后达标排放；项目生产车间、仓库均为封闭式，且车间、原料仓库设置雾化喷淋设施；采取厂区道路硬化、定期洒水抑尘、运输过程物料加盖帆布等措施后，粉尘对周围环境影响较小，能实现厂界达标排放；项目厂区地面均硬化，无裸露土地，裸露土地绿化 符合 强化水生态环境系统治理 持续削减化学需氧量和氨氮等主要水污染物排放总量，加强总磷、高锰酸盐指数排放控制，力争到2025年，市域水环境质量全面改善。包河宁陈闸、吕楼、马桥，浍河业庙、黄口，沱河老杨楼、张板桥、小王桥等8个国考断面稳定达标，废黄河吴屯水库、惠济河柘城砖桥、王引河祖楼3个国考断面扣除上游来水影响水质稳定达标，包河、东沙河、响河、古宋河、柘城废黄河水质全面改善；水资源保障能力明显提升，消除浍河、沱河、永安沟部分河段断流状况；水生态恢复工作初见成效，王引河、沱河水生态得到初步改善，废黄河完善的水生态系统得到有效保护。县城以上建成区黑臭水体全面消除；城市饮水安全保障水平显著提升。 项目为商砼制造，不属于高污染行业企业，满足“三线一单”的相关要求，营运期产生的废水采取相应的治理措施后，能够实现废水的综合利用，不外排，不涉及化学需氧量和氨氮等主要水污染物排放总量。 符合 《商丘市“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划》（商政〔2022〕37号） 推进土壤安全利用 加强建设用地准入管理。持续更新建设用地土壤污染风险管控和修复地块名录，严格准入管理。未依法完成土壤污染状况调查和风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。加强建设用地规划、出让、转让、用途变更、收回、续期等环节监管，确保土壤环境保护相关政策要求得到落实。加强暂不开发利用污染地块生态管控，确需开发利用的，依法实施管控修复，优先规划用于拓展生态空间。对暂不开发利用的地块要制定土壤污染风险管控方案，划定管控区域，建立标识、发布公告，定期组织开展土壤环境监测 本项目位于商丘市夏邑县太平镇李楼村，未被列入污染地块名录，所在地块为工业用地，符合夏邑县太平镇产业规划和土地利用总体规划。 符合 1.4与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》相符性分析 参照《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中表12-1中商砼（沥青）搅拌站企业绩效分级A级指标，符合性分析具体见表3。 表3 项目与商砼（沥青）搅拌站企业绩效分级指标符合性分析一览表 差异化指标 A级企业 本项目情况 相符性 能源类型 使用电、天然气等能源 项目为商砼制造项目，使用电能 符合 生 产 工 艺 及 装 备水平 1.属于《产业结构调整指导目录（2019 年版）》鼓励类和允许类；2.符合相关行业产业政策；3.符合河南省相关政策要求；4.符合市级规划。 项目符合国家相关产业政策及太平镇土地利用总体规划 符合 污染治理技术 1.沥青烟、PM 治理采用覆膜袋式除尘器、滤筒除尘器、湿电除尘等高效除尘技术（除湿电除尘外，设计效率不低于 99%）； 2.对排放的 VOCs 进行全面收集，经去除 PM（沥青烟）后，采用燃烧工艺进行处理或引至锅炉燃烧处理； 3.沥青槽及沥青储罐排气经密闭收集后，经去除 PM（沥青烟）后，采用燃烧工艺进行处理或引至锅炉燃烧处理； 4.燃气锅炉（导热油炉）完成低氮燃烧。 项目筒仓粉尘经筒仓仓顶呼吸孔配套滤袋除尘器处理后排放；商砼搅拌粉尘经设备配套滤芯除尘设施处理后达标排放；设计效率均不低于 99%，项目为商砼制造项目，不涉及滤清烟。项目生产车间、仓库均为封闭式，且车间、原料仓库设置喷淋设施；项目不涉及锅炉 符合 无组织管控 所有物料（包括原辅料、半成品、成品）采用料仓、储罐、料库等方式封闭储存；沥青储罐设置在厂房内，呼吸孔安装 VOCS 收集净化设施； 2.所有散状物料运输采用密闭皮带、密闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭方式；沥青运输、储存、装卸、加热、改性等过程密闭，沥青采用密闭管道输送投加，配备沥青加料自动联锁系统； 3.各物料破碎、搅拌、转载、下料口、卸料装车等设置集尘罩并配置袋式除尘器，库顶等泄压口配备袋式除尘器或滤筒除尘器；搅拌机皮带跌落点等产尘点配套抽风收尘及除尘装置，不得有明显粉尘逸散；卸沥青槽密闭，沥青槽及沥青储罐废气负压引至废气收集处理系统； 4.沥青砼搅拌（拌和）楼需二次封闭并将粉料储罐封闭在内，沥青砼搅拌机、搅拌楼配套安装沥青烟气收集及处理设施；沥青砼成品装车处封闭，配套安装沥青烟气收集及处理设施； 5.除尘器卸灰不直接卸落到地面，采用封闭袋接或封闭式螺旋输送，卸灰区封闭； 6.料棚配备喷雾抑尘设施或物料全部封闭储存，货物进出大门为自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态；7.厂区地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地。 项目原料、生产过程等均在封闭车间进行，散状物料运输采用密闭皮带输送，项目投料、输送、计量等过程均密闭；物料输送均采用封闭式皮带廊，皮带落料端下方安装落料桶；装车过程尽量降低装卸落差，减少粉尘的产生，并及时清扫沉降在地面的粉尘，定时洒水抑尘；运输车辆密闭；装卸车采取洒水降尘措施；项目除尘器卸灰不直接卸落到地面，采用封闭袋接或封闭式螺旋输送，卸灰区封闭；物料全部封闭储存，货物进出大门为自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态；厂区地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地 符合 企业出厂口和料场出口处【1】配备自动感应式高压清洗装置，对所有货物运输车辆的车轮、底盘进行冲洗； 2. 洗车台周边配备视频监控，有辅助照明系统，视频监控记录能够保存三个月以上； 3. 洗车台全自动操作，有最低冲洗时间控制功能，具备自动和手动冲洗功能；洗车台长度不低于 18 米，配备热风烘干系统； 4.洗车台配废水处理系统。 项目出厂口配备自动感应式高压清洗装置，对所有货物运输车辆的车轮、底盘进行冲洗；洗车台配废水处理系统，经沉淀处理后回用于生产工序；洗车台周边配备视频监控，有辅助照明系统，视频监控记录能够保存三个月以上；洗车台全自动操作，具备自动和手动冲洗功能等，按要求建设 符合 排放限值 1.PM 、NMHC、 沥 青烟有 组 织 排放 浓 度均 不高 于10mg/m3； 2.VOCs 治理设施同步运行率和去除率分别达到 100%和80%； 3.厂界 PM 排放浓度不高于 1mg/m3； 4.锅炉（导热油炉）烟气排放要求：PM、SO2、NOx 排放浓度不超过 5、10、30mg/m3（基准氧含量 3.5%）。 项目PM 有 组 织 排放 浓 度 不高 于10mg/m3；项目不涉及VOCs ，生产区、仓库均封闭且设置雾化喷淋设施，采取严格治理措施后，厂界 PM 排放浓度不高于 1mg/m3；项目不涉及锅炉 符合 监测监控水平 1.有组织排放口按生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网； 2.有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测； 3.涉气生产工序、生产装置及污染治理设施按生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管设备与省、市生态环境部门用电监管平台联网； 4.厂内未安装在线监控的主要涉气生产环节、料场出入口等易产尘点安装高清视频监控系统，视频保存三个月以上。 项目严格按环保要求进行建设，有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测；按要求安装用电监管设备，用电监管设备与省、市生态环境部门用电监管平台联网 符合 环境管理水平 环保档案 1.环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明； 2.国家版排污许可证； 3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）； 4.废气治理设施运行管理规程； 5.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。 项目目前正在办理环保相关手续；有完整的台账记录；管理制度健全，设置环保部门有专职环保人员等 符合 台账记录 1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； 2.废气污染治理设施运行管理信息； 3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）； 4.主要原辅材料消耗记录； 5.燃料消耗记录； 6.固废、危废处理记录； 7.运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账(进出场时间、车辆或非道路移动机械信息、运送货物名称及运量等)。 人员配置 设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。 运输方式 1、物料、产品公路运输（除水泥罐式货车外）采用新能源或达到国六排放标准车辆； 2.厂区车辆全部达国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆；3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。 项目使用车辆符合要求 符合 运输监管 日均进出货物 150 吨（或载货车辆日进出 10 辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值 1000 万及以上的企业，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。 项目严格按照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账。 符合 备注【1】：料场口与出厂口距离在 100 米以内的可合并安装 1 处洗车台 由表3可知，项目符合《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中表12-1中商砼（沥青）搅拌站企业绩效分级指标A级企业指标要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 项目背景 夏邑县诚信商砼建材有限公司现有年产3万立方米商品混凝土项目已通过环评审批，文号为夏环审【2016】028号，具体见附件5；且现有工程已于2017年5月19日通过竣工验收，验收意见见附件6。现有工程产品方案为商品混凝土，规模为3万立方米每年。 由于现有工程规模目前已不满足市场需求，夏邑县诚信商砼建材有限公司决定投资300万元在商丘市夏邑县太平镇李楼村现有厂区内建设年产40万立方米全封闭商品混凝土生产线扩建项目。本次改扩建不新增占地，位于现有厂区内，拟拆除现有60型搅拌机，新建2条180型搅拌机，其他利用现有。本次改扩建完成后，夏邑县诚信商砼建材有限公司整体工程生产规模为年产商品混凝土40万m3。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部16号令，2021年1月1日修正）规定，等的规定，本次扩建项目属于“二十七、非金属矿物制品业中55石膏、水泥制品及类似制品制造中的商品混凝土”，应编制环境影响评价报告表。具体见表4。 表4 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版） 报告书 报告表 登记表 二十七、非金属矿物制品业30 55 石膏、水泥制品及类似制品制造302 / 商品混凝土；砼结构件制造；水泥制品制造 / 受夏邑县诚信商砼建材有限公司（委托书见附件1），我公司承担了该项目的环境影响评价工作，接受委托后，我公司组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，编制了本项目的环境影响报告表。 现有工程概况 2.1现有工程环评及验收状况 现有工程环评及验收状况见表5。根据建设单位提供资料，本次改扩建完成后，将现有60型搅拌生产线拟拆除。 表5 现有工程环评及验收状况一览表 环评状况 验收状况 1 2016年4月29日《夏邑县诚信商砼建材有限公司年产3万立方米商品混凝土项目环境影响报告表》，批复文号夏环审【2016】028号，具体见附件5 2017年5月19日通过竣工验收，具体见附件6 2.2现有工程产品方案 根据企业提供资料及现场查看可知，现有工程产品种类及规模见表6。 表6现有工程产品种类及规模一览表 产品名称 产品规模 商品混凝土 3万m³/a 2.3现有工程主要建设内容 现有工程目前实际建设情况与原环评及批复、验收建设情况对比一览表见表7。现有工程劳动定员11人，一班制，每班工作8小时，年工作时间为200天。 表7 现有工程实际主要建设内容与原环评对比一览表 序号 项目 名称 原环评及批复、验收 目前实际建设内容 备注 1 主体工程 搅拌站1 1座，占地面积500 m2 1座，占地面积500 m2，封闭，位于厂区东南 已按目前环保要求进行封闭 2 辅助工程 办公室及其他 建筑面积180m2 建筑面积200m2 不一致，根据实际情况建设 3 储运工程 仓库 建筑面积5000 m2，封闭 建筑面积3000 m2，封闭式钢结构 不一致，根据实际情况建设 4 公用工程 供水 厂区自备井 供电 市政供电 4 环保工程 废气 筒库粉尘 布袋除尘器 布袋除尘器 一致 原料堆场扬尘、装卸扬尘、输送投料粉尘 堆场加盖顶棚，定期向堆场洒水，降低装卸落差，工人佩戴口罩 原料堆场位于全封闭仓库内，设置雾化喷淋设施，降低装卸落差，工人佩戴口罩等 按目前环保要求建设 车辆动力起尘 地面硬化、及时清扫、洒水 地面硬化、及时清扫、洒水 一致 废水 清洗废水 砂石分离+沉淀池 砂石分离+沉淀池 一致 生活污水 旱厕 化粪池，防渗暂存池 根据实际需求建设 噪声 基础减震、厂房隔声、距离衰减、设备加强维护等 基础减震、厂房隔声、距离衰减、设备加强维护等 一致 固废 砂石分离设备产生的砂石 重新回用于生产 重新回用于生产 一致 4 环保工程 袋式除尘的滤下粉尘 收尘系统收集后回用于生产 收尘系统收集后回用于生产 一致 沉渣 沉渣压滤后用于填坑铺路 沉渣压滤后用于填坑铺路 一致 混凝土生产检验过程中实验室砌块 交由环卫部门处理 定期运至当地建筑垃圾指定点进行处理 按目前环保要求建设 职工生活垃圾 垃圾箱若干 垃圾箱若干 一致 2.4现有工程主要设备 现有工程实际主要设备与原环评对比一览表见表8。 表8 现有工程实际主要设备与原环评对比一览表 序号 原环评 生产实际数量（台/套） 备注 设备名称 数量 1 地磅 1台 1台 一致 2 60型搅拌机 1台 1台 一致 3 输送泵 1套 1套 一致 4 混凝土搅拌运输车 6辆 6辆 一致 5 混凝土汽车泵 1辆 1辆 一致 6 铲车 1辆 1辆 一致 7 实验设备 1套 1套 一致 8 进出车辆冲洗装置 / 1套 根据目前实际需求建设 2.5现有工程主要原辅料 现有工程主要原料一览表见表9。 表9 现有工程主要原辅材料消耗 序号 名称 年耗量 贮存方式 来源 1 砂子 23000t/a 仓库存放 市场采购 2 石子 57500t/a 3 水泥 12500t/a 筒库 4 粉煤灰 34500 t/a 5 外加剂 400t/a 塑料储罐装 外购，可提高产品抗冻、抗渗能力，主要为聚羧酸减水剂等 6 生产用水 7064 t/a / 新鲜水，厂区自备井 生活用水 176t/a 7 电 3万kwh/a 当地市政电网 2.6现有工程工艺流程 现有工程生产规模为年产3万m³/a商品混凝土，生产工艺相对比较简单，所有工序均为物理过程，主要工艺流程：原料—加料—搅拌—检验-入库。 现有工程主要污染因素及现有工程存在的主要问题及整改方案具体见本项目有关的原有污染情况及主要问题章节。 改扩建工程概况 3.1改扩建工程位置及概况 本次改扩建工程位于夏邑县太平镇李楼村现有厂区内，不新增占地，拟拆除现有60型搅拌机，新建2条180型搅拌机，其他利用现有。 根据现场查看，本项目北隔韩桑路为农田，西邻预制板厂，南侧为农田，东侧为空厂房，东隔空厂房约60m为红太阳幼儿园，西北约110m为输变电站，东北约100m为1户居民，东约370m为苗厂村，西约420m为小新庄。 项目周围环境示意图见附图2。 3.2产品方案 本次改扩建工程完成后，整体工程生产规模为年产商品混凝土40万m3。本次改扩建工程完成后整体工程产品方案一览表见表10。 表10改扩建工程完成后整体工程产品方案一览表 序号 产品名称 年产量 规格 1 商品混凝土 40万m3 各种砼强度 3.3工程主要建设内容 本工程总投资300万元，改扩建后厂区总建建筑面积4200m2，包括生产车间、仓库、办公室等，项目平面布置见附图3；本次改扩建项目完成后整体工程主要建设情况详见表12。 表12 本次改扩建项目完成后整体工程主要建设内容 序号 建筑物名称 建筑面积（m2） 与现有工程依托关系 1 主体工程 搅拌站1 1座，建筑面积500 m2，封闭，位于厂区东南 车间利用现有，拟拆除现有60型搅拌机，新增1台180型搅拌机 搅拌站2 1座，建筑面积500 m2，封闭，位于厂区西北 车间利用厂区闲置现有，新增1台180型搅拌机 2 储运工程 仓库 建筑面积3000 m2，封闭式钢结构 利用现有 3 辅助工程 办公室及其他配套设施 建筑面积200m2 利用现有 4 公用工程 供水 厂区自备井 利用现有 供电 当地市政供电 利用现有 5 环保工程 废气 筒库粉尘 经筒仓仓顶呼吸孔配套滤袋除尘器（5个）处理后达标排放 利用现有 经筒仓仓顶呼吸孔配套滤袋除尘器（2个）处理后达标排放 本次扩建新增 骨料卸车、下料过程、汽车运输过程无组织粉尘 厂区地面硬化，并对路面及时清扫、洒水、运输车辆进入场区清洗等，生产区、原料区封闭，生产车间、原料仓库设置喷淋洒水设施 利用现有，同时新增2个喷淋洒水装置 车辆动力起尘 地面硬化、及时清扫、洒水 / 搅拌机加料粉尘 经搅拌机自带滤芯除尘器处理后达标排放 原有拆除，本次扩建新增2个 废水 搅拌机及混凝土车辆清洗废水 经砂石分离+沉淀池处理后回用于搅拌清洗工序 利用现有1套，新增一套 车辆冲洗废水 经沉淀池（1座，约25m3）处理后回用于车辆冲洗工序 利用现有 生活污水 经化粪池（1座，2m3）处理后，进入防渗暂存池（1座，约12m3）定期清运用于周围农田肥田等，综合利用 利用现有 噪声 基础减震、厂房隔声、绿化吸收等，同时加强设备维护、运输车辆慢行禁鸣等 本次新建 固废 一般固废暂存间一座、污泥暂存池1座 利用现有 生活垃圾箱若干 利用现有/本次扩建新建 3.4、扩建工程主要设备 本次改扩建完成后，整体工程主要设备一览表见表13。 表13 改扩建后整体工程主要设备一览表 序号 品 名 型号 数量 本次改扩建工程与现有工程的关系 1 搅拌机 180型 2台 本次新增 2 搅拌机 60型 1台 本次拟淘汰 3 空压机 2台 本次新增 4 水泥筒库 200t 4套 储存水泥，利用现有3套，新增1套 5 粉煤灰筒库 200t 3套 储存粉煤灰，利用现有2套，新增1套 6 外加剂储罐 20t 4套 利用现有 7 皮带机 2台 本次新增 8 输送泵 2台 利用现有1台，新增1台 9 装载机 2台 本次新增 10 混凝土罐车 13m3-20m3 15辆 利用现有6辆，新增9辆 11 铲车 2辆 利用现有1辆，新增1辆 12 电子磅 1台 利用现有 14 混凝土汽车泵 2台 利用现有1辆，新增1辆 15 实实验设备 水泥净浆搅拌机 NJ-160 1台 利用现有，用于出厂前检测混凝土性能，主要检测混凝土的坍落度，保水性、粘聚性指标 水泥电动抗折箱 KZJ-500 1台 塑料砼抗压试模 100mm3 / 负压筛 FSY-150B 1台 电子天平 FA2004 1台 16 进出车辆冲洗装置 / 1套 利用现有 注：经查阅《产业结构调整指导目录》（2019年本），项目所用设备不在限制类和淘汰类内，符合产业政策。 根据上表主要设备型号，其产能核算如下： 根据企业提供资料，180型生产线单套每小时生产约160m3，本次设置2套，原有60型拆除，每年生产 200 天，每天8小时，年生产 1600 小时，其年产能为： 2×160（立方米/小时）×1600（小时/年）=512000 立方米 由上述计算公式可知，项目商品混凝土生产线所上设备能满足其备案上年产混凝土40万立方的生产规模需求。 3.5、扩建工程主要原辅料 根据建设单位提供资料，本项目商品混凝土主要原辅料配比水泥：粉煤灰：石子：沙子：外加剂：水为 10：6：38：37：0.3：8.7，经计算，本次改扩建完成后，整体工程主要原辅料一览表见表14。 表14 改扩建完成后整体工程主要原辅材料消耗量一览表 序号 名称 年耗量 贮存方式 来源 1 砂子 340400t/a 封闭库房存放 外购 2 石子 349600t/a 外购，项目区石子不涉及破碎 3 水泥 92000t/a 筒库 市场采购 4 粉煤灰 55200t/a 5 外加剂 2760t/a 封闭库房存放 塑料储罐，封闭库房存放，可提高产品抗冻、抗渗能力，主要为聚羧酸减水剂 6 生产用水 82530t/a / 新鲜水，厂区自备井 生活用水 320t/a 7 电 40万kwh/a 市政电网 注 ：聚羧酸减水剂是一种高性能减水剂，是水泥混凝土运用中的一种水泥分散剂，羧酸减水剂是由聚乙烯醇单甲醚和甲基丙烯酸先 酯化再和甲基丙烯酸缩合而成的大分子链化合物，聚羧酸作为高分子化合物，往往呈树脂状，有很好的强度、韧性、化学稳定性，可作为多种用途的材料。 4、工作制度与劳动定员 本次扩建工程新增职工9人，扩建工程完成后整体职工为20人，工作制度实行一班制，每班工作8小时，年工作时间为200天。 5、工期安排 项目计划安排建设期1个月，预计开工时间为2023年4月底，竣工时间为2023年5月底。 6、厂区平面布置 项目平面布置较为简单，本次改扩建工程不新增占地，位于现有厂区内，车间、仓库、办公室均利用现有。改扩建完成后，整体工程设有2座搅拌楼，东南侧、西北侧各设置1座，原料库位于厂区西南，办公室位于厂区东北，搅拌楼、仓库均为全封闭式，大门朝北，项目整体按工艺流程布置，项目平面布局合理。本项目平面布置图见附图3。 7、公用设施 （1）供排水 本次改扩建后整体工程用水主要为配料用水、搅拌机及混凝土运输车清洗用水、车辆清洗用水、原料区及生产区喷淋除尘降水、生活用水。 改扩建后整体工程废水主要为搅拌设备冲洗废水、混凝土搅拌运输车辆清洗废水、运输车辆冲洗废水及职工办公生活废水，其中搅拌设备冲洗废水、混凝土搅拌运输车辆清废水、运输车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后回用于生产；职工生活污水经化粪池处理后进入防渗暂存池，定期清运用于周围农田肥田等。 配料用水：根据《河南省地方标准 工业与城镇生活用水定额》 （DB41/T385-2020）商品混凝土用水量为0.2m3 /m3产品，扩建完成后整体工程商品混凝土年产40 万立方，混凝土生产过程用水400m3 /d，80000m3 /a；其中约27.45m3 /d来自沉淀池回用水。混凝土配料用水随产品进入生产使用，不外排。 搅拌机清洗废水：本次改扩建后整体工程混凝土生产线设置搅拌机2台，在暂停生产时须冲洗干净。根据建设单位提供资料，搅拌机平均每天冲洗 1 次，用高压水枪对搅拌机进行清洗，冲洗用水 2m3 /台·次，年冲洗200次，则搅拌机冲洗水用量为4m3 /d，800m3 /a。耗散系数以10%计，则搅拌机清洗废水产生量为3.6m3/d、720m3/a；经砂石分离+沉淀处理后回用于混凝土生产线。 混凝土搅拌运输车辆清洗水：改扩建后整体工程年产40万立方米商品混凝土，项目设置15台混凝土搅拌运输车，每台平均运输量按16m3计，每天商品混凝土需运输125车次。商品混凝土车辆每运输完一次均需对车身外部进行冲洗，每天停运时（一天按停运一次）对车辆内部冲洗一次，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）中汽车冲洗用水定额，载重汽车冲洗用水量为 80~120L/辆·次。项目生产区地面拟全部硬化，厂区环境较好，本次评价取 100L/辆·次，则混凝土搅拌运输车辆清洗水量约为12.5m3 /d、2500m3/a。耗散系数以10%计，运输车辆冲洗废水产生量为11.25m3/d、2250m3/a；经沉淀池沉淀后回用于混凝土生产线。 车辆清洗用水：项目原料运输采用汽车，车辆轮胎会粘带泥沙，在进出厂区大门口附近设置车辆冲洗装置每天对进出车辆外部及轮胎进行清洗，以降低运输道路扬尘对沿线环境的污染影响。改扩建后本项目每年原料运输量约为839960吨，单车一次平均运输量为 30t，则每年需运输27999辆·次，平均约 140辆·次/d。载重汽车冲洗用水量取 100L/辆·次，则运输车辆清洗用水量为14m3/d、2800m3 /a。耗散系数以10%计，车辆冲洗废水产生量为12.6m3/d、2520m3/a；经沉淀池沉淀后回用于混凝土生产线。 原料区、生产区喷淋除尘降水：根据料场面积及物料堆存情况，建设单位在料场区、生产区各设置 1台干雾抑尘装置，根据企业提供资料，改扩建完成后，厂区一共4个干雾抑尘装置，每个喷干雾装置设计最大耗水量 10L/min，每10min 喷洒一次，平均每次喷洒 5min，每天每个喷淋48 次，则喷淋抑尘用水量一共约9.6m3/d、1920m3/a。降尘用水全部在车间内蒸发，无污水产生。 生活用水：本次改扩建完成后，全厂职工共20人。根据调查，现有职工11人，生活用水量为0.88m3/d，生活污水产生量为0.7m3/d。本次扩建新增职工9人，根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T 385-2020）可知，生活用水量按80 L/人•d计，则新增生活用水量为0.72m3/d（144m3/a），产污系数以0.8计，则新增生活污水产生量为0.58m3/d（116m3/a）。改扩建完成后，全厂生活污水一共约1.28m3/d（256m3/a）。本次新增生活污水与现有工程生活污水一起经化粪池（1座，2m3，利用现有）处理后进入防渗暂存池（1座，约12m3，利用现有，足够项目使用），定期抽走用于农田肥田等。 本次改扩建后整体工程用水平衡图见图1。 图1 改扩建后整体工程厂区水平衡图 单位：t/d （2）供电 项目用电由当地电网提供，能够满足要求。 （3）供暖 项目无集中供暖，办公室采用冷暖空调。 消防设施 项目消防系统设有干粉灭火器等。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程： 施工期工艺流程： 本项目为改扩建项目，拟拆除现有搅拌机1套，新建2套180型搅拌生产线，搅拌楼、仓库、办公室等均利用已有，只需进行简单的设备安装，不存在大规模土方开挖，故本次评价不再对施工期进行评价。 营运期工艺流程： 本次改扩建后，整体工程商品仍为商砼，拟拆除现有搅拌机1套，新建2套180型搅拌生产线，工艺为将外购的原料（石子、水泥、粉煤灰、砂子、外加剂）和水进行计量混合，混合后送至混凝土搅拌机内进行搅拌，计量配送采用电脑控制，从而保证混凝土的质量，之后通过混凝土运输车送至建筑工地。项目商砼主要生产工艺及产污环节见图2。 图2 工程生产工艺及产污流程图 工艺说明： 混凝土的搅拌生产工艺相对比较简单，所有工序均为物理过程，具体如下： 原料：首先将购买的各种原料，进行质量化验，在实验室将各种原料（散装水泥、石子、砂子、粉煤灰、外加剂、水）做配合比，生产部门根据选定的配合比，通过微机控制系统进行计量配比； 加料：通过微机控制系统将各种原料进行计量配送，进行重量配料； 搅拌：加料后进行强制搅拌配料，强制配料过程采用电脑控制，从而保证各类混凝土的品质； 检验：搅拌好的混凝土经检验合格后，通过计量泵送入混凝土运输车，送至施工工地，检验主要检验混凝土的坍落度、保水性、粘聚性指标。 本项目砂、石等原料提升以密闭皮带输送或提升机方式完成。水泥等粉料则以压缩空气吹入粉料筒仓，辅以螺旋输送机给粉料秤供料，搅拌用水采用压力供水。本项目添加的外加剂主要有减水剂、缓凝剂等，按不同的季节及不同品类的要求进行添加。 主要产污环节 混凝土搅拌站要求：1、所有物料堆场全封闭；2、物料输送全封闭；3、场区地面硬化、绿化，不让裸露；4、进出车辆不让超载，防洒落；5、进出车辆安装自动化冲洗设备。本次项目严格执行。 改扩建后，整体工程运营期污染物为粉尘、废水、噪声、固体废物，主要污染物见表15。 表15 改扩建后营运期整体工程主要污染工序一览表 污染类别 产生工序 污染因子 处置措施 废气 骨料卸车、下料过程、汽车运输过程无组织粉尘 颗粒物 生产车间、仓库均封闭，设置雾化喷淋设施，厂区内地面进行洒水降尘；砂子和石子运输车辆要严密遮盖，水泥、粉煤灰采用密封罐车运输等 水泥筒仓 颗粒物 仓顶振动滤袋袋式除尘器（DA001、DA002、DA003、DA004） 粉煤灰筒仓 颗粒物 仓顶振动滤袋袋式除尘器（DA005、DA006、DA007） 搅拌粉尘 颗粒物 经搅拌机自带滤芯除尘器处理（DA008、DA009） 废水 职工生活废水 COD、SS、氨氮、BOD等 化粪池处理后进入防渗暂存池，定期清运用于周围农田肥田等 搅拌机、混凝土运输车辆清洗过程 SS等 废水经砂石分离机+沉淀池处理后回用于生产，不外排 车辆清洗过程 SS等 车辆冲洗废水经沉淀池处理后回用于生产 噪声 设备噪声及运输车辆 噪声 减震、隔声等 固废 混凝土生产检验过程 砌块等 收集后运至当地建筑垃圾指定点进行处理 除尘过程 除尘器收集粉尘 收集粉尘回用于生产 砂石分离系统 砂石分离系统产生的废砂石 回用于生产 沉淀池 沉渣 收集后可用作道路基层填料等综合利用 职工生活 生活垃圾 定期交由环卫部门处置 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、与本项目有关的原有污染情况： 夏邑县诚信商砼建材有限公司现有工程生产规模为年产3万立方米商品混凝土。本次改扩建后拟拆除现有60型搅拌机。现有工程污染物排放情况如下： 1、废气 现有工程废气主要为运输车辆动力起尘，原料区扬尘，输送及投料粉尘、筒库粉尘。 企业通过对原料堆场进行洒水抑尘，并修建顶棚，建设封闭原料仓库，尽量降低装卸落差、输送过程密闭、绿化带阻隔等措施，同时对运输道路进行硬化、及时清扫、每天洒水等，采取以上措施后，厂区扬尘量较少，对周围环境影响较小。 筒库粉尘经筒仓仓顶呼吸孔配套滤芯除尘器处理后达标排放，滤芯除尘器收集的粉尘定期清理后回用。 根据现有工程验收监测报告，项目验收监测期间，无组织排放废气颗粒物厂周界最大浓度值为0.159mg/m3，厂界厂区颗粒物无组织排放限值满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求：1.0mg/m3。 2、废水 现有工程用水主要为配料用水、搅拌机及混凝土运输车清洗用水、车辆清洗用水、原料区及生产区喷淋除尘降水、生活用水。 搅拌机及混凝土运输车清洗废水经砂石分离+沉淀池处理后回用于生产工序，循环使用，不外排；车辆清洗废水经沉淀处理后回用于生产工序；生活污水经化粪池处理后定期由周边村民运走用于周边农田施肥，不外排。 根据调查，现有工程用水平衡图见图3。 图3 现有工程用水平衡图 单位：t/d 3、噪声 现有工程主要噪声源为搅拌机、运输车辆、铲车、各种泵类等产生的噪声，通过选择低噪音设备，采取基础减振、厂房隔声等措施，降低噪声对周围环境的影响。根据现有工程验收监测报告可知，验收监测期间，现有工程各设施运转正常，该项目厂界外昼间噪声测定值为53~58dB(A)，夜间噪声测定值为39~45dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值的要求（昼间：60dB（A），夜间50dB（A））。 4、固废 现有工程砂石分离系统分离的废砂石、除尘系统收集的粉尘回用于生产；沉渣压滤后用于填坑铺路，实验室砌块暂存于厂区内的一般固废暂存间定期运至当地建筑垃圾指定点进行处理，职工生活垃圾定期运往垃圾中转站处理，交由环卫部门处理。 现有工程验收期间监测了无组织厂界浓度，本次评价结合原环评并根据实际对现有工程污染物进行了核算。现将现有工程主要污染物产排情况汇总如表16。 表16 现有工程排污情况一览表 污染源 污染物 产生量（t/a） 排放量（t/a） 大气污染物 颗粒物 2.83 0.07 水污染物 生活污水 NH3-N 0.032 0 COD 0.0032 0 固体废物 生产过程 实验室砌块 0.045t/a 0 生产过程 砂石分离系统分离的废砂石 3.0t/a 0 废气处理过程 除尘收尘系统 2.5t/a 0 废水处理过程 沉渣 0.2t/a 0 职工生活 职工生活垃圾 1.1t/a 0 二、存在的环保问题及拟采取的整改方案 夏邑县诚信商砼建材有限公司现有年产3万立方米商品混凝土项目已通过环评审批，文号为夏环审【2016】028号，具体见附件5；且现有工程已于2017年5月19日通过竣工验收，验收意见见附件6，故现有工程不存在原有环保问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 本项目位于商丘市夏邑县太平镇李楼村，根据环境空气质量功能区划分，项目所在区域应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。为了解项目所在区域环境质量达标情况，本次评价选用2021年作为评价基准年，其中获取连续1年中不少于324个日均值数据，每月不低于27个有效数据（其中2月不低于25个），数据有效性满足GB3095-2012和HJ663中关于数据统计的有效性规定，经统计分析环境质量调查数据统计结果如下表17。 表17 夏邑县2021年空气质量现状评价表 单位：μg/m3 监测 区域 监测因子 监测值 标准值 超标倍数 是否达标 夏 邑 县 PM2.5 年均值 45 年均：35 0.29 超标 24h平均第95百分位数 123 24h平均：75 0.64 超标 PM10 年均值 82 年均：70 0.17 超标 24h平均第95百分位数 172 24h平均：150 0.17 超标 SO2 年均值 7 年均：60 0 达标 24h平均第98百分位数 16 24h平均：150 0 达标 NO2 年均值 21 年均：40 0 达标 24h平均第98百分位数 54 24h平均：80 0 达标 CO 24h平均第95百分位数 1.0 24h平均：4 0 达标 O3 8h平均第90百分位数 158 8h平均：160 0 达标 由表17可知，夏邑县2021年大气环境中大气环境中SO2、NO2、CO、O38h浓度均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM2.5、PM10平均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。因此，项目所在区域为不达标区。 针对环境空气质量不达标的现状，商丘市污染防治攻坚战办公室制订了《关于印发商丘市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（商环委办〔2022〕3号），从“加快调整优化产业结构、深入调整能源结构、持续调整交通运输结构、优化调整用地和农业投入结构、推进工业企业四项工程，深化大气污染综合治理、强化挥发性有机物治理，打好臭氧污染防治攻坚战、强化区域联防联控，打好重污染天气消除攻坚战、强化基础能力建设”几个方面进行管控。通过管控，全市细颗粒物（PM2.5）平均浓度控制在48微克/立方米以下，可吸入颗粒物（PM10）平均浓度控制在78微克/立方米以下，环境空气质量优良天数比例不低于68.5%。 2、水环境质量现状 根据现场查看，距项目最近的地表水体为东南侧850m的郇沟，本项目无废水外排，郇沟属于沱河支流，沱河属淮河流域，规划为V类标准要求，本次评价采用商丘市生态环境局网站公布的商丘市水质自动监测站周报（2023年第5周、2023年第6周）中沱河永城张板桥断面监测数据，数据统计见表18。 表18 地表水环境质量监测结果 单位：mg/L 监测点位 COD NH3-N 总磷 沱河永城张板桥断面 2023年第5周 / 0.11 0.059 2023年第6周 / 0.1 0.06 标准值 40 2.0 0.4 由上可知沱河永城张板桥断面水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）V类标准要求。 3、声环境质量现状 根据现场调查，本项目厂界外50m范围内无声环境敏感目标，不需进行声环境影响评价。 4、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》， 原则上不开展地下水和土壤环境质量现状调查，且本项目严格按要求做好分区防渗措施，不存在地下水、土壤污染途径，因此不进行地下水、土壤质量现状调查。 5、生态环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》， 本项目位于商丘市夏邑县太平镇李楼村，用地范围内不含有生态环境保护目标，因此不进行生态环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目周边 500m 范围内大气环境保护目标见表19和附图3。本项目厂界外50m 范围内无声环境敏感目标；厂界外500m范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；项目不涉及地下水环境、生态环境、声环境保护目标。 表19 主要环境空气保护目标明细表 名称 坐标/m 保护对象 保护 内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m X Y 环境空气 红太阳幼儿园 116.27688 34.24864 居民区 人群 二类 东 60 零散居民 116.27816 34.24932 居民区 人群 二类 东北 100 苗厂村 116.28030 34.24875 居民区 人群 二类 东 370 小新庄 116.27034 34.24979 居民区 人群 二类 西 420 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 运营期颗粒物排放执行河南省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）中表1标准，标准值见表20，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（15m高排气筒，颗粒物排放速率3.5kg/h）要求，同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中表12-1中商砼（沥青）搅拌站企业绩效分级指标A级企业指标（颗粒物排放浓度不高于10mg/m3）。 表20运营期颗粒物执行标准 生产过程 生产设备 污染物 执行标准 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020） 水泥制品生产 水泥仓及其他通风设备 颗粒物 10 运营期厂界无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求：1.0mg/m3。 2、噪声 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类，具体标准限值见表21。 表21 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别 昼间 夜间 2 60 50 3、固废 固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 总量 控制 指标 | 本次改扩建完成后，整体工程生活污水经化粪池处理后排入防渗暂存池，用于周围农田肥田等，综合利用；车辆冲洗水进入沉淀池，沉淀后回用于生产工序；搅拌机清洗废水、混凝土车辆清洗废水经砂石分离+沉淀池处理后回用于生产工序不外排。故本项目不涉及总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目为改扩建，拟拆除现有搅拌机1套，新建2套180型搅拌生产线，搅拌楼、仓库、办公室等均利用已有，只需进行简单的设备安装，不存在大规模土方开挖，故本次评价不再对施工期进行评价。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 废气 改扩建完成后，整体工程骨料石子、沙子均在封闭原料库内储存，且仓库内设置喷淋除尘装置，水泥、粉煤输送由筒仓采用螺旋输送机进行输送，均为全密闭输送方式；因此，在物料输送过程基本不产生粉尘。 经分析，改扩建完成后，整体工程粉尘主要是水泥筒仓粉尘；粉煤灰筒仓粉尘；混凝土搅拌粉尘；卸车粉尘、砂石料仓收料过程中粉尘；运输车辆动力起尘。分析如下： （1）有组织粉尘 水泥筒仓粉尘：改扩建完成后，整体工程共设置4个水泥筒仓（利用现有3个，本次新增1个），筒仓高度不低于15m，项目每个筒仓顶呼吸孔配备振动滤袋袋式除尘器1台，仓顶除尘器为自呼吸除尘器，该除尘器带有反吹装置，可将回收的物料再次投入料仓内。根据生态环境部印发的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年6月）中3021水泥制品制造行业系数手册(含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造)，水泥、砂子、石子等原料在物料输送贮存工序产生的废气量为41.8标立方米/吨-产品，整体工程水泥原料用量约92000吨，则废气量一共约为3845600m3/a，滤袋袋式除尘器除尘效率可达99.9%以上，本次按99.8%计，收集的粉尘定期清理后回用。根据《逸散性工业粉尘控制技术》贮仓排气污染物排放系数为0.12kg/t（原料），整体工程水泥原料用量约92000吨，则每个水泥筒仓产生粉尘量2.76t/a，每个废气量约961400m3/a，4807m3/h，经计算，项目每个水泥筒仓呼吸孔粉尘排放量为0.0055t/a，排放速率为0.028kg/h（按受料时间200小时计），排放浓度5.8mg/m3，排放高度不低于15m（DA001、DA002、DA003、DA004），排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）中表1标准（颗粒物10mg/m3），排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（15m高排气筒，颗粒物排放速率3.5kg/h）。 粉煤灰筒仓粉尘:改扩建完成后，整体工程共设置3个粉煤灰筒仓（利用现有2个，本次新增1个），筒仓高度不低于15m，项目粉煤灰筒仓顶呼吸孔配备振动滤袋袋式除尘器1台，整体工程粉煤灰原料用量约55200吨，同理可计算出每个粉煤灰筒仓废气量约为769120m3/a，5127.5m3/h，每个粉煤灰筒仓产生粉尘量2.21t/a，粉煤灰筒仓粉尘经滤袋袋式除尘器处理后排放，排放高度不低于15m（DA005、DA006、DA007），滤袋袋式除尘器除尘效率按99.8%计，收集的粉尘定期清理后回用。经计算，项目每个粉煤灰筒仓呼吸孔粉尘排放量为0.0044t/a，排放速率为0.029kg/h（按受料时间150小时计），排放浓度5.7mg/m3，排放浓度满足河南省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）中表1标准（颗粒物10mg/m3），排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（15m高排气筒，颗粒物排放速率3.5kg/h）。 混凝土搅拌粉尘：整体工程商品混凝土生产线设有2个搅拌机，石子、沙子、水泥、粉煤灰等在搅拌过程中会产生一部分颗粒物，建设单位在搅拌机上方设置密闭式集气罩，收集配料机投料粉尘。根据建设单位提供资料，项目石子、沙子、水泥、粉煤灰等原料总用量为 837200 t/a，参考《逸散性工业粉尘控制技术》混凝土分批搅拌厂表 22-1 可知，石子、水泥、粉煤灰入搅拌机排放因子为 0.02kg/t 原料，则本项目每个搅拌机进料粉尘产生量为8.37t/a。项目搅拌时间约为1600小时，则每个搅拌机搅拌粉尘产生浓度及产生量为872mg/m3，5.23kg/h，搅拌机内设置滤芯除尘器，该除尘器除尘效率可达99%以上，风机风量6000m3/h，本次按保守99%计，经除尘器处理后的粉尘排放浓度及排放量8.72mg/m3，0.0523kg/h，0.084t/a，排放高度约15m（DA008、DA008），排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）中表1标准（颗粒物10mg/m3）要求。 （2）无组织粉尘 改扩建完成后，整体工程无组织废气主要为卸车粉尘、砂石料仓收料过程中粉尘、运输车辆动力起尘。 卸车粉尘：工程砂石骨料堆放于全封闭的砂石料库内，可最大限度的减少堆场的起尘量。因此，项目砂石扬尘主要为产生于装卸环节。本项目骨料中石子颗粒较大，其起尘主要是砂子和石子表面粉尘产生，因此在保证砂子和石子表面一定的含水率即可将该部分粉尘降至最低。 装卸起尘量计算： 汽车卸料时起尘量采用山西环保科研所、武汉水运工程学院提出的经验公式进行估算，公式如下： 式中：Q—汽车装卸起尘量，g/次； U—平均风速，本次项目原料库拟为全密闭设计，故u取 0m/s； M--汽车卸料量，取 40t/车次； 0.6—为修正系数（物料粒径>2cm，密度比较煤大时取值）。 经计算，自卸车卸车时间约3min/次，每年卸车17250次，总的卸车时间约为862.5h，本工程骨料装卸粉尘污染物产生情况见下表22。 表22 项目骨料装卸粉尘污染物源强计算表 项目 装卸量（万t/a） 装卸次数（次/a） Q（g/次） 起尘量（t/a） 速率（kg/h） 骨料 69 17250 1.78 0.031 0.036 项目骨料堆场进行密闭，同时满足以下要求： ①项目骨料均堆放于全封闭钢结构原料库内，车辆出入口设置推拉门，车辆离开后及时关闭，实现原料装卸、铲车上料均在室内完成。 ②原料库入口上方设置洒水喷淋装置，原料卸车时，开启洒水喷淋装置，以减少卸车过程中扬尘的产生量（该措施抑尘效率按90%计）。 ③在满足生产要求的情况下，尽可能减少原料库内原料的堆存高度，以降低原料重力落差，进而减少原料铲运过程中扬尘的产生量。 经采取以上措施后，骨料装卸粉尘排放量为 0.0031t/a，0.0036kg/h，呈无组织排放。 砂石料仓收料过程中粉尘：改扩建完成后，整体工程使用铲车将石子、沙子送入料仓进料口，在倾倒过程会产生少量粉尘，参照装卸起尘量计算公式同理计算得出，砂石料仓收料过程中粉尘产生量约0.031t/a，装卸时间按900h计，项目生产过程在全封闭车间进行，生产车间顶部安装洒水喷淋装置，原料卸车时，开启洒水喷淋装置，以减少卸车过程中扬尘的产生量，该措施抑尘效率按 90%计，经采取以上措施后，砂石料仓收料过程中粉尘排放量为 0.0031t/a，0.0034kg/h，呈无组织排放。 运输车辆动力起尘：本工程外购原材料水泥、粉煤灰、石子和砂子均采用汽车运输。原料运输沿韩桑路即可直接到达厂区。 车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123×（V/5）（W/6.8）0.85×(P/0.5)0.75 式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； V：汽车速度，km/h； W：汽车载重量，吨； P：道路表面粉尘量，kg/m2。 本项目车辆在厂区行驶距离按100m计，平均每天发车空、重载各140辆·次；空车重约10.0t，重车重约40.0t，以速度 20km/h行驶，厂方将地面硬化，采取以上措施后，对道路路况以0.2kg/m2计，则项目汽车动力起尘量为4.18t/a。为了最大限度减少原材料及成品运输带来的不利影响，评价要求采取如下措施：及时对厂区内地面进行洒水降尘；砂子和石子运输车辆要严密遮盖，水泥、粉煤灰采用密封罐车运输，以减少原材料的散落；对原料进行洒水，以减少原料中细小颗粒的扬起，进出车辆及时清洗，采取以上措施后可使扬尘量降低95%，则项目汽车动力起尘量为0.209t/a。 整体工程废气产生及排放情况一览表见表23。 表23 整体工程废气产生及排放情况一览表 污染源 污染因子 废气量（m3/h） 有组织产生情况 治理措施 去除率 排放情况 速率（kg/h） 浓度（mg/m3） 产生量（t/a） 速率（kg/h） 浓度（mg/m3） 排放量（t/a） 混凝土生产线 水泥筒仓（DA001） 颗粒物 4807 13.8 2870.8 2.76 振动滤袋袋式除尘器 99.8% 0.028 5.8 0.0055 水泥筒仓（DA002） 颗粒物 4807 13.8 2870.8 2.76 振动滤袋袋式除尘器 99.8% 0.028 5.8 0.0055 水泥筒仓（DA003） 颗粒物 4807 13.8 2870.8 2.76 振动滤袋袋式除尘器 99.8% 0.028 5.8 0.0055 水泥筒仓（DA004） 颗粒物 4807 13.8 2870.8 2.76 振动滤袋袋式除尘器 99.8% 0.028 5.8 0.0055 粉煤灰筒仓（DA005） 颗粒物 5127.5 14.7 2866.9 2.21 振动滤袋袋式除尘器 99.8% 0.029 5.7 0.0044 粉煤灰筒仓（DA006） 颗粒物 5127.5 14.7 2866.9 2.21 振动滤袋袋式除尘器 99.8% 0.029 5.7 0.0044 粉煤灰筒仓（DA007） 颗粒物 5127.5 14.7 2866.9 2.21 振动滤袋袋式除尘器 99.8% 0.029 5.7 0.0044 搅拌粉尘（DA008） 颗粒物 6000 5.23 871.7 8.37 配套滤芯除尘器 99% 0.0523 8.72 0.084 搅拌粉尘（DA009） 颗粒物 5000 5.23 871.7 8.37 配套滤芯除尘器 99% 0.0523 8.72 0.084 无组织颗粒物（卸车、 骨料下料） / 0.07 / 0.062 干雾抑 尘+车间 密闭 90% 0.007 / 0.0062 厂区 车辆运输无组织颗粒物 / 2.61 / 4.18 地面硬化，并对路面及时清扫、洒水、进出车辆冲洗 95% 0.13 / 0.209 由上可知，运营期筒仓、搅拌机搅拌过程颗粒物经设备配套除尘设施处理后排放浓度满足河南省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）中表1标准10mg/m3要求。根据现场查看，距项目最近的敏感点为东侧约60m的红太阳幼儿园，项目生产车间、仓库均为封闭式，车间、仓库均设有雾化抑尘设施，且项目与红太阳幼儿园间隔有一空厂房，采取严格的治理措施后，项目废气对周围环境影响较小。 （3）非正常工况污染物排放情况 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），非正常排放包括设备检修、污染物排放控制措施达不到应有效率、工艺设备运转异常等。 本项目非正常工况主要为滤芯除尘器、滤袋除尘器失效。考虑在此情景下，本项目废气污染物产生情况及排放情况，具体见下表24。 表24 项目非正常工况下废气污染物产生情况一览表 序号 污染源 非正常排放原因 污染物 非正常排放浓度mg/m3 非正常排放速率kg/h 单次持续时间 年发生频次 应对措施 1 水泥仓 滤袋除尘器失效 颗粒物 2870.8 13.8 以1h计 1次 日常加强管理，定期对设备维护 3 粉煤灰仓 滤袋除尘器失效 颗粒物 2866.9 14.7 以1h计 1次 日常加强管理，定期对设备维护 4 搅拌机 滤芯除尘器失效 颗粒物 871.7 5.23 以1h计 1次 日常加强管理，定期对设备维护 由上表可知，项目一旦废气处理设施发生故障，将不满足环保要求，故项目应加强对设备的日常维护、保养，出现故障立即更换，确保废气得到有效收集，同时也减少废气聚集带来的安全隐患；废气处理设计过程中注重加强气流的组织和引导，确保废气被有效收集，减少短流、绕流及死角现象出现；加强设备的日常维护和检修，出现破损、螺栓、密封条等损坏，立即解决，减少无组织排放；加强废气滤芯除尘装置、滤袋除尘装置的日常监测，定期更换，及时监控污染物治理效果，发现故障或效率降低立即停产检修，直至排除故障；建立环保设施运行台账。 本项目废气治理设施情况见表 25，排气口基本情况见表26。根据《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造（HJ1119—2020）》、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），本项目污染源属于非主要污染源，排放口类型为一般排放口。 表25 本项目废气治理设施情况表 处置措施 去除率 是否为可行技术 振动滤袋袋式除尘器 99.8% 是（根据排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造（HJ1119—2020）中污染治理设施名称及工艺确定） 滤芯除尘器 99%以上 表26 改扩建完成后整体工程废气排放口基本情况 编号及名称 排气筒坐标 排气筒参数 类型 排放标准 经度 纬度 高度 (m) 内径 (m) 温度 (℃) DA001，水泥仓排气口 116.27593 34.24858 15.0 0.3 25 一般排放口 排放浓度满足河南省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）中表1标准（颗粒物10mg/m3），排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（15m高排气筒，颗粒物排放速率3.5kg/h） DA002，水泥仓排气口 116.27594 34.24860 15.0 0.3 25 一般排放口 DA003，水泥仓排气口 116.27595 34.24863 15.0 0.3 25 一般排放口 DA004，水泥仓排气口 116.27534 34.24904 15.0 0.2 25 一般排放口 DA005，粉煤灰仓排气口 116.27590 34.24858 15.0 0.3 25 一般排放口 排放浓度满足河南省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）中表1标准（颗粒物10mg/m3），排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（15m高排气筒，颗粒物排放速率3.5kg/h） DA006，粉煤灰仓排气口 116.27591 34.24861 15.0 0.3 25 一般排放口 DA007，粉煤灰仓排气口 116.27534 34.24907 15.0 0.3 25 一般排放口 DA008，搅拌机搅拌排气口 116.04886 34.06955 15.0 0.3 25 一般排放口 排放浓度满足河南省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）中表1标准（颗粒物10mg/m3），排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（15m高排气筒，颗粒物排放速率3.5kg/h） DA009，搅拌机搅拌排气口 116.04886 34.06955 15.0 0.3 25 一般排放口 （4）无组织粉尘治理措施 本次改扩建完成后，整体工程料场仍为整体封闭式，各种运输车辆的装卸活动、物料的堆存、装载机的装卸活动均在密闭的工棚内进行。为进一步减轻粉尘对周围环境的影响。 评价建议企业需进一步采取如下控制措施防治无组织排放的粉尘： ①在物料堆放、装卸过程中尽量降低落差； ②加强原辅材料调度管理，减少物料的堆放时间； ③厂区道路、料场场地定期、及时冲洗，始终保持路面的清洁； ④运输车辆加盖帆布或其它密闭措施； ⑤厂区出口设置车辆冲洗设施，且使用规范的高压自动洗轮机等车辆冲洗设施，确保进出运输车辆携带的泥沙、灰尘冲洗到位，冲洗水进入沉淀池。厂区安装喷淋除尘设施，用于干燥天气条件下露天场地的除尘，露天场地四周设置集水沟，用于收集喷淋后形成的地表径流，集水沟收集的废水进入沉淀池（1座，25m³，与车辆冲洗水沉淀池共用），沉淀后回用。 ⑥所有地面必须硬化处理，并在为建设封闭库房的区域划分道路界限和绿化区域，配置冲洗、清扫设备，及时清除散落物料、及时清洗道路，确保堆场和道路整洁干净。 ⑦各类物料、废渣、垃圾等堆放场所，必须严格采用全封闭库房、并建设高于料堆高度的围墙、围挡，围墙、围挡高度不低于3.5m。 ⑧所有物料传送、装卸部位，必须建立密闭密封系统，确保运输过程无泄漏、无散落、无飞扬。 ⑨所有散装运输物料车辆进出必须采取密闭措施，防止物料洒落厂区及厂区以外道路。厂房外地面不准有裸露地面，全部硬化或绿化。 （5）废气例行监测计划 按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造（HJ1119—2020）》等中的监测要求，本项目污染源属于非主要污染源，排放口类型为一般排放口，改扩建完成后，整体工程废气环境监测计划内容如下表27。 表27整体工程废气监测计划一览表 类别 监测点位置 监测因子 监测频率 废气 DA001，水泥仓排气口 颗粒物 一年一次 DA002，水泥仓排气口 颗粒物 一年一次 DA003，水泥仓排气口 颗粒物 一年一次 DA004，水泥仓排气口 颗粒物 一年一次 DA005，粉煤灰仓排气口 颗粒物 一年一次 DA006，粉煤灰仓排气口 颗粒物 一年一次 DA007，粉煤灰仓排气口 颗粒物 一年一次 DA008，搅拌机搅拌排气口 颗粒物 一年一次 DA009，搅拌机搅拌排气口 颗粒物 一年一次 无组织在厂界上风向一个点、下风向 3 个点 颗粒物 一年一次 废水 经分析，本次改扩建工程完成后，整体工程废水主要为搅拌机、混凝土运输罐车及运输车清洗废水、职工生活污水。 生活废水处理措施 经分析，本次改扩建工程完成后，整体工程生活污水产生量为1.28m3/d（256m3/a）。本次新增生活污水与现有工程生活污水一起经化粪池（1座，2m3，利用现有）处理后进入防渗暂存池（1座，约12m3，利用现有，可暂存项目约9天的水量，足够项目使用），定期抽走用于农田肥田等。 （2）生产废水 本次改扩建工程完成后，整体工程搅拌设备清洗废水、混凝土运输车辆冲洗废水合计为14.85m3/d，现有1套砂石分离机和2座 10m3沉淀池组成的砂石分离回收利用系统，本次扩建拟再建设1套砂石分离机和2座 10m3沉淀池组成的砂石分离回收利用系统，将搅拌机和混凝土运输车辆清洗废水进行处理，可以满足整体工程使用。 搅拌机清洗水、混凝土运输车辆冲洗废水送至砂石分离系统进行处理，该部分废水中含有水泥、砂石等物质，通过砂石分离机分离固态物料后，废水经二次沉淀进入清水池，上清液回用于混凝土生产工序，砂石送回料场综合利用，废水和砂石均不外排。 搅拌机废水进入砂石分离机过程及回用途径：搅拌机清洗后，清洗废水泄入搅拌运输车，通过搅拌运输车送往砂石分离机，搅拌运输车内废水倒入砂石分离机收料口，再进行固液分离；搅拌运输车定期清洗，需要清洗时，将车驶入砂石分离机坡道，搅拌运输车卸料口对准砂石分离机，注水进行清洗，清洗废水直接泄入砂石分离机进料口，然后进行固液分离；砂石分离机分离后的废水经过二次沉淀后进入清水池，上清液回用于混凝土生产工序，实现废水循环利用。 项目砂石分离系统工艺流程见图4。 图4 砂石分离回收系统工艺流程示意图 本次改扩建工程完成后，整体工程车辆冲洗废水约12.6m3/d，车辆冲洗废水经沉淀池（1座，25m3，足够项目使用，利用现有）处理后回用于混凝土生产线。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ847-2017），辅助生产废水经一级处理过滤、沉淀、上浮、冷却等处理后回用为可行措施。本项目砂石分离机为过滤措施用来分离运输车辆内部冲洗废水中的砂石与水，沉淀池用来处理车辆冲洗废水中的泥沙，本项目废水经砂石分离机和沉淀池处理后回用于生产为可行措施。 综上所述，本项目生产废水可循环使用不外排。 项目沉淀池、化粪池、防渗暂存池等均做好防渗措施，故项目对地下水影响较小。 3、噪声 改扩建完成后，整体工程产生噪声的设备主要为搅拌机、运输车辆、铲车、泵类、空压机等产生的噪声，项目选用低噪声设备，类比同类项目设备噪声源强，噪声源强在70-90dB(A)，采取减震、隔声、消声、绿化等措施，同时加强设备日常维护、运输车辆慢行禁鸣等措施，噪声源强可降至40-60dB(A)之间。具体见表28。 表28 整体工程主要噪声设备源强一览表 序号 设备名称 数量（台） 单台1m处声压级（dB（A）） 持续时间 治理措施 降噪效果（dB（A）） 1 搅拌机 2 85 最大1600h 减震、隔声、消声等，同时加强设备维护等 55 2 皮带机 2 70 40 3 输送泵 2 75 45 4 空压机 2 90 60 5 装载机 2 80 50 6 混凝土汽车泵 2 85 55 7 混凝土搅拌运输车 15 75 加强车辆管理，运输车辆慢行禁鸣等措施 45 8 铲车 2 75 45 根据《环境影响评价技术导则--声环境》（HJ2.4-2021），工业声源有室外和室内两种声源，应分别计算。 室外声源在预测点产生的声级计算模型： 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 a）在环境影响评价中，应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，分别按式（A.1）或式（A.2）计算。 Lp(r)＝Lw+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) （A.1） 式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB； Lw ——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv ——几何发散引起的衰减，dB； Aatm ——大气吸收引起的衰减，dB； Agr ——地面效应引起的衰减，dB； Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc ——其他多方面效应引起的衰减，dB。 Lp(r)＝Lp(r0)+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) （A.2） 式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB； Lp(r0) ——参考位置r0处的声压级，dB； DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv ——几何发散引起的衰减，dB； Aatm ——大气吸收引起的衰减，dB； Agr ——地面效应引起的衰减，dB； Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc ——其他多方面效应引起的衰减，dB。 b）预测点的 A 声级 LA(r)可按式（A.3）计算，即将 8 个倍频带声压级合成，计算出预测点的 A声级[LA(r)]。        式中：LA(r) ——距声源 r 处的 A 声级，dB(A)； Lpi(r) ——预测点（r）处，第 i 倍频带声压级，dB； ΔLi ——第 i 倍频带的 A 计权网络修正值，dB。 c）在只考虑几何发散衰减时，可按式（A.4）计算。 LA(r)=LA(r0)-Adiv （A.4） 式中：LA(r) ——距声源 r 处的 A 声级，dB(A)； LA(r0) ——参考位置 r0处的 A 声级，dB(A)； Adiv ——几何发散引起的衰减，dB。 室内声源等效室外声源声功率级计算方法： 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或 A 声级分别为 Lp1 和 Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出： L p2=Lp1-（TL+6） （B.1） 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量，dB。 工业企业噪声计算： 设第 i 个室外声源在预测点产生的 A 声级为LAi，在 T 时间内该声源工作时间为it；第 j 个等效室外声源在预测点产生的 A 声级为LAj，在 T 时间内该声源工作时间为jt，则工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T ——用于计算等效声级的时间，s； N ——室外声源个数； it ——在 T 时间内 i 声源工作时间，s； M ——等效室外声源个数； jt ——在 T 时间内 j 声源工作时间，s。 预测值计算： 预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级。 噪声预测值（Leq）计算公式为：   式中：Leq ——预测点的噪声预测值，dB； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb——预测点的背景噪声值，dB。 厂界噪声预测值结果 本次改扩建完成后，整体工程厂界噪声预测值见表29。项目工作制度实行一班制，每班工作8小时，本次按最不利条件进行评价。 表29 整体工程厂界噪声预测值结果表 单位：dB(A) 项目预测点 空间相对位置 时段 噪声现状值① 噪声贡献值 噪声预测值 执行标准 达标情况 X Y Z 东厂界 50.4 -27.8 41.9 昼间 54 35.5 54.1 GB12348-2008 2类标准：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A) 达标 夜间 40 35.5 41.3 达标 南厂界 34.5 -40.6 42.0 昼间 58 34.5 58.0 达标 夜间 42 34.5 42.7 达标 西厂界 -51 38.6 42.4 昼间 57 37.2 57.1 达标 夜间 43 37.2 44.0 达标 北厂界 -39.5 40.1 42.7 昼间 58 38.2 58.1 达标 夜间 45 38.2 45.8 达标 注：①噪声现状值按现有工程验收监测报告数据得出 由表29可见，本次改扩建完成后，整体工程通过车间隔声及距离衰减后，建设项目厂界噪声预测值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准［昼间≤60dB（A）、夜间≤60dB（A）]的要求。根据现场查看，最近的敏感点为东侧约60m的红太阳幼儿园，项目生产车间、仓库均为封闭式，合理布置车间内高噪声设备，高噪声设备尽量布置在车间内西侧，尽量远离东侧敏感点红太阳幼儿园，且项目与红太阳幼儿园间隔有一空厂房，采取严格的治理措施后，项目噪声对影响较小。 噪声污染防治措施 为尽量减少本项目建成后运营噪声对周边声环境的影响，本环评建议建设单位采取相应的噪声防治措施如下： （1）优化工艺流程，在设备选型上，首先选用装备先进的低噪声设备，并采取适当的降噪措施，如设备基础设置衬垫，使之与建筑结构隔开。 （2）高噪声设备尽量布置在室内，主要噪声设备加装减振、隔声、消声装置。合理布置车间内高噪声设备，高噪声设备尽量布置在车间内西侧，尽量远离东侧敏感点红太阳幼儿园， （3）在设备、管道设计中，注意防振、防冲击，以减轻振动噪声，并应注意改善气体输送时流场状况，以减少空气动力噪声。 （4）建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能。 （5）对车辆交通噪声评价建议采取以下措施：在场区内设置减速带及减速措施，控制车辆行驶速度在5km/h以内，降低车辆轮胎与地面摩擦噪声；在厂区门口及内部设置禁鸣标志，并对驾驶员进行定期培训、检查，严禁随意鸣笛；加强管理，严格按照作息时间进行工作，严禁夜间22:00-次日6:00进行运输等相关作业。 噪声监测计划 按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中的监测要求，投产后本项目噪声例行监测计划内容如下表30。 表30本项目噪声监测计划一览表 类别 监测点位置 监测因子 监测频率 噪声 厂界四周（厂界外1m） 等效连续A声级 每季度一次 4、固体废物 改扩建完成后，整体工程固体废物主要有实验室砌块、沉淀池沉渣、砂石分离系统产生的废砂石、除尘器收集粉尘以及职工生活垃圾。 实验室砌块：本项目生产产品在出厂区时需在实验室对其进行性能检验，检验合格后方能出厂投入使用，在检验过程中会产生少量的固体废弃物砌块，根据企业提供资料，本项目生产过程中实验室砌块产生量为0.6t/a，该砌块暂存于厂区内的一般固废暂存间定期运至当地建筑垃圾指定点进行处理。 车辆冲洗水沉淀池沉渣：结合项目实际经验数据，车辆冲洗水沉渣产生量约为废水量的0.1%，则沉渣产生量约2.52t/a，沉渣压滤后可用作道路基层填料等综合利用。 砂石分离系统产生的废砂石:本项目罐车、搅拌机清洗废水送至砂石分离系统处理过程中，可分理出一部分砂石，根据企业经验数据，本工程砂石分离系统产生的废砂石量约为48t/a，均回收后回用于生产。 除尘器收集粉尘:经计算，除尘器收集的粉尘约34.2t/a，经收集后回用于生产。 生活垃圾：根据调查，现有员工11人，生活垃圾产生量约1.1t/a，本次扩建工程新增职工9人，新增生活垃圾按每人 0.5kg/d 计，则产生量为0.9t/a，本次改扩建后，整体工程生活垃圾产生量约2t/a，集中收集后由环卫部门定期运往垃圾中转站。 改扩建完成后，整体工程固体废物产排情况一览表见表31。 表31 整体工程固体废物产排情况一览表 名称 产生环节 废固体 形态 产生量 主要成分 固废性质 处置量 处理措施 实验室砌块 检验过程 固态 0.6t/a 砌块 一般固废 0.6t/a 定期运至当地建筑垃圾指定点进行处理 砂石分离系统分离的废砂石 砂石分离过程 固态 48t/a 砂石 一般固废 48t/a 回收后回用于生产 车辆冲洗水沉淀池沉渣 车辆冲洗废水处理过程 固态 2.52t/a 沉渣 一般固废 2.52t/a 沉渣压滤后可用作道路基层填料等综合利用 除尘器收集粉尘 除尘器收集过程 固态 34.2t/a 除尘器收集粉尘 一般固废 34.2t/a 经收集后回用于生产 生活垃圾 职工生活 固态 2.0t/a / 一般固废 2.0t/a 集中收集后由环卫部门定期运往垃圾中转站 综上，采取上述措施后，评价认为项目产生的各类固废做到了“减量化、资源化、无害化”的相关要求，不对外界构成新的污染源。 5、地下水环境分析 本次改扩建工程完成后，整体工程生活污水经化粪池处理后排入防渗暂存池，用于周围农田肥田等，综合利用；车辆冲洗水进入沉淀池，沉淀后回用于生产工序；搅拌机清洗废水、混凝土车辆清洗废水经砂石分离+沉淀池处理后回用于生产工序不外排，正常情况下不会对地下水环境造成污染。化粪池或防渗暂存池、沉淀池防渗层破损有可能造成废水下渗造成地下水污染。主要污染物类型为有机污染物，如COD、氨氮等。 为控制对地下水环境的不利影响，针对上述污染源及污染途径，本项目采取的防治措施如下： （1）源头控制：加强管理，安排专人定期检查巡视化粪池、沉淀池、防渗暂存池等污水处理设施各构筑物情况，发现异常及时进行处理。 （2）分区防渗：按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中的有关要求进行分区防渗。项目防渗分区情况及要求见表32。 表32 防渗分区划分情况及要求 分区 区域 防渗要求 一般防渗区 化粪池、沉淀池、防渗暂存池 等效黏土防渗区Mb≥1.5m，K≤1×10 -7 cm/s，或参照GB16889执行；混凝土防渗层抗渗等级不应小于P6，其厚度不宜小于100mm，其防渗层性能与1.5厚粘土层( 渗透系数≤10-7cm/s) 等效 简单防渗区 办公区、仓库及生产区等 采用混凝土铺设，一般地面硬化 运营过程中对化粪池、沉淀池、防渗暂存池等按相关要求做好防腐防渗措施。采取上述措施后，本项目营运期对地下水环境影响较小。 6、土壤环境分析 本次改扩建工程完成后，整体工程生活污水经化粪池处理后排入防渗暂存池，用于周围农田肥田等，综合利用；车辆冲洗水进入沉淀池，沉淀后回用于生产工序；搅拌机清洗废水、混凝土车辆清洗废水经砂石分离+沉淀池处理后回用于生产工序不外排，正常情况下不会产生地面漫流；化粪池、沉淀池、防渗暂存池均做好相关防渗措施，不会产生垂直入渗；本项目排放废气污染物为颗粒物，颗粒物主要成分为粉料，不属于土壤污染因子，因此不会发生大气沉降污染土壤。因此项目正常运行情况下，对土壤无污染途径。 事故情况下，本项目生活污水化粪池、防渗暂存池、清洗废水沉淀池防渗层若发生破损，致使周边土壤受到的污染。项目土壤主要污染物类型为有机污染物，如COD、氨氮等。 为有效防治土壤环境污染，项目运营期应采取以下防治措施： a源头控制措施：减少污染物排放，定期对除尘设施、化粪池、防渗暂存池、清洗废水沉淀池等进行巡查，确保其正常运行。同时厂内地面硬化、厂区周围加强绿化。 b分区防渗：根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），并结合厂区各生产功能单元是否可能对地下水造成污染及其风险程度，将本项目污染区的防渗级别划分为一般防渗区和简单防渗区。防渗措施要求见表26。 按照有关的规范要求采取上述污染防渗措施，可以避免项目对周边土壤产生明显影响，营运期土壤污染防治措施是可行的。 7、本次改扩建项目完成后全厂污染物排放情况三本账分析 本次改扩建项目完成后全厂污染物排放情况三本账分析见表33。 表33本次改扩建项目完成后全厂染物排放情况三本账一览表 类别 项目 现有工程排放量（t/a） 本次拟改扩建项目排放量（t/a） “以新带老”量削减量（t/a） 完成后整体工程最终排放量（t/a） 增减量变化（t/a） 废气 颗粒物 0.07 0.4184 0.07 0.4184 +0.3484 废水 生活污水 经厂区化粪池处理后 COD 0 0 0 0 0 NH3-N 0 0 0 0 0 固废（产生量） 砂石分离系统分离的废砂石 3.0 48.0 3.0 48.0 +45.0 试验室砌块 0.045 0.6 0.045 0.6 +0.555 袋式除尘器收集粉尘 2.5 34.2 2.5 34.2 +31.7 沉淀池沉渣 0.2 2.52 0.2 2.52 +2.32 生活垃圾 1.1 0.9 0 2.0 +0.9 8、环境风险分析 项目为商砼建设项目，所用原料不涉及有毒有害易燃易爆物质，本项目存在的环境风险主要为原料进料、原料和产品运输过程。 原料和产品运输存在的风险主要是运输过程中车辆发生跑冒洒落对环境空气及运输路线其他车辆的影响，项目原料和产品运输委托专门的运输企业，车辆采用厢式货车、顶部加盖篷布、封闭运输，运输前和运输途中应对车辆货箱进行检查，严禁跑冒洒漏。厂区按要求设置消防设施如灭火器等设施。通过采取上述风险防控措施后，本项目环境风险可控。 9、环保投资估算及“三同时”验收 本次改扩建项目总投资为300万元，其中环保投资为23万元，环保投资占总投资的7.7%。本次改扩建完成后，整体工程环保措施及投资情况见表34。 表34 改扩建后整体工程环保投资估算及“三同时”验收一览表 序号 项目内容 环保措施 投资 (万元) 执行标准 备注 1 废气处理 筒仓粉尘 经筒仓仓顶呼吸孔配套滤袋除尘器（5个）处理后达标排放 / 排放浓度满足河南省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）中表1标准（颗粒物10mg/m3），排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（15m高排气筒，颗粒物排放速率3.5kg/h） 利用现有 经筒仓仓顶呼吸孔配套滤袋除尘器（2个）处理后达标排放 2 本次新建 搅拌机加料粉尘 经搅拌机自带滤芯除尘器处理后达标排放 3 本次新建 卸车、骨料下料粉尘 生产车间封闭，石子、沙子原料库封闭，石子、沙子仓库顶部安装雾化喷淋装置，装卸区安装雾化喷淋装置等 5 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表 2 中无组织排放监控浓度限值要求 部分利用现有，部分新增 车辆运输无组织颗粒物 地面硬化、及时清扫、洒水 2 2 废水处理 搅拌机及混凝土车辆清洗废水 砂石分离1套+沉淀池（2座，每座10m3） / 回用于生产工序不外排 利用现有 砂石分离1套+沉淀池（2座，每座10m3） 5 回用于生产工序不外排 本次新建 车辆冲洗废水 沉淀池（1座，约25m3） / 沉淀后回用于生产工序 利用现有 生活污水 经化粪池（1座，2m3）处理后，进入防渗暂存池（1座，约12m3） / 定期由密闭抽粪车抽走，用于周围农田肥田等，综合利用 利用现有 3 噪声控制 基础减震、厂房隔声、绿化吸收等，同时加强设备维护、运输车辆慢行禁鸣等 4 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 本次新建 4 固废处置 一般固废暂存间1座、污泥暂存池1座 / 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） 利用现有 5 环境风险 设置消防设施等 2 / 本次新建 合 计 23 / |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001~DA004，水泥仓排气口（4个） | 颗粒物 | 每个筒仓配套振动滤袋袋式除尘器处理 | 排放浓度满足河南省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）中表1标准（颗粒物10mg/m3），排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（15m高排气筒，颗粒物排放速率3.5kg/h） |
|  | DA005~DA007，粉煤灰仓排气口（3个） | 颗粒物 | 每个筒仓配套振动滤袋袋式除尘器处理 |  |
|  | DA008~DA009，搅拌机搅拌排气口（2个） | 颗粒物 | 每个搅拌机配套滤芯除尘器处理 |  |
|  | 厂界 | 颗粒物 | 厂区地面硬化，并对路面及时清扫、洒水、运输车辆进入场区清洗等，生产区、原料区封闭，生产车间、原料区均设置喷淋洒水设施 | 颗粒物浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表 2 中无组织排放监控浓度限值要求 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD | 化粪池处理后进入防渗暂存池，用于周围农田肥田等 | 综合利用，不外排 |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  | 车辆清洗废水 | SS | 沉淀池处理后回用于生产工序不外排 | 回用于生产工序，不外排 |
|  | 搅拌机、混凝土运输车辆清洗废水 | SS | 砂石分离+沉淀池处理后用于回用于生产工序等 | 回用于生产工序，不外排 |
| 声环境 | 厂界 | 等效连续 A 声级 | 厂房隔声、设备减振及距离衰减，同时加强设备维护，运输车辆慢行禁鸣等措施 | 《工业企业厂界环境 噪声排放标准》 （GB12348-2008）中的 2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 工程沉淀池产生的沉渣压滤后可用作道路基层填料等综合利用；混凝土生产检验过程中实验室砌块定期运至当地建筑垃圾指定点进行处理；袋式除尘器收集粉尘经收集后回用于生产；砂石分离系统产生的废砂石回用于生产；生活垃圾集中交由环卫部门处理 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 厂区分区防渗，车间地面、仓库及化粪池、暂存池、沉淀池等均按要求进行防渗、硬化处理 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 项目原料和产品运输委托专门的运输企业，车辆采用厢式货车、顶部加盖篷布、封闭运输，运输前和运输途中应对车辆货箱进行检查，严禁跑冒洒漏；厂区同时设置消防设施等 |
| 其他环境 管理要求 | ①建设单位作为本项目的环境责任主体，应建立各项环境管理制度，配备环保人员，负责环境管理工作，确保各类污染防治措施有效运行，各污染物稳定达标排放。 ②按照《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119—2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）等相关技术规范开展自行监测。 |

# 六、结论

经分析，夏邑县诚信商砼建材有限公司年产40万立方米全封闭商品混凝土生产线扩建项目符合国家产业政策，选址符合相关规划，项目建成后，具有良好的经济效益和社会效益。虽然项目在实施和运营过程中对环境会产生一定的影响，在落实各项污染防治措施和环评建议的前提下，这种影响将降低到最低程度，从环境保护的角度看，该项目的建设是可行的。 其他 本报告表应附以下附件、附图： 附件一 委托书 附件二 项目备案 附件三 土地手续 附件四 租赁合同 附件五 原环评批复 附件六 原环评验收意见 附件七 营业执照 附图一 项目地理位置图 附图二 项目周边环境示意图 附图三 项目平面布置示意图 附图四 项目周围环境及现状照片

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.07t/a | / | / | 0.4184t/a | 0.07t/a | 0.4184t/a | +0.3484 |
| 废水 | COD | 0 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 砂石分离系统分离的废砂石 | 3.0t/a | / | / | 48.0t/a | 3.0t/a | 48.0t/a | +45.0t/a |
|  | 试验室砌块 | 0.045t/a | / | / | 0.6t/a | 0.045t/a | 0.6t/a | +0.555t/a |
|  | 袋式除尘器收集粉尘 | 2.5t/a | / | / | 34.2t/a | 2.5t/a | 34.2t/a | +31.7t/a |
|  | 沉淀池沉渣 | 0.2t/a | / | / | 2.52t/a | 0.2t/a | 2.52t/a | +2.32t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

项目类别

项目类别

化粪池处理后进入防渗暂存池，定期清运用于周围农田肥田等

消耗0.32

1.28

1.6

生活用水

进入产品

400

商砼配料用水

372.55

14.85

消耗0.4

14.85

3.6

4.0

沉淀池

砂石分离

搅拌机清洗用水

12.6

414.25

消耗1.45

新鲜水

11.25

混凝土搅拌运输车清洗用水

12.5

消耗1.4

沉淀池

14

12.6

运输车辆清洗用水

9.6

消耗9.6

原料区、生产区雾化喷淋装置抑尘用水

化粪池处理后进入防渗暂存池，定期清运用于周围农田肥田等

消耗0.18

0.7

0.88

生活用水

30

25.32

进入产品

商砼配料用水

4.68

消耗0.2

2.7

1.8

2.0

沉淀池

砂石分离

搅拌机清洗用水

36.2

消耗0.1

新鲜水

0.9

混凝土搅拌运输车清洗用水

1.0

消耗0.22

2.2

1.98

运输车辆清洗用水

4.8

消耗4.8

原料区、生产区雾化喷淋装置抑尘用水