# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：夏邑县尊利五金塑胶制品有限公司年生产2.7亿只打火机扩建项目

建设单位（盖章）：夏邑县尊利五金塑胶制品有限公司

编制日期：             2023年2月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 夏邑县尊利五金塑胶制品有限公司年生产2.7亿只打火机扩建项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2211-411426-04-01-585363 |
| 建设单位联系人 | 梁栋 | 联系方式 | 18638411888 |
| 建设地点 | 河南省商丘市夏邑县罗庄镇梁庄村 |
| 地理坐标 | （116度1分5.867秒，34度6分20.939秒） |
| 国民经济 行业类别 | C2929塑料零件及其他塑料制品制造；C4119其他日用杂品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业29，53塑料制品业292； 三十八、其他制造业41，84日用杂品制造411* |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 (扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 夏邑县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2211-411426-04-01-585363 |
| 总投资（万元） | 8000 | 环保投资（万元） | 38.70 |
| 环保投资占比（%） | 0.48 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | (否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 新增14000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、规划相符性分析 夏邑县罗庄镇工业区位于商丘市夏邑县王集乡东侧，由于规划面积较小，尚无规划编制文件及图件资料，尚未设立专门的管理机构；工业区内主要为打火机及配套产业；园区水、电等基础设施完善。 本项目属于打火机产业，项目备案已经夏邑县发展和改革委员会批准（详见附件3）。根据夏邑县罗庄镇人民政府出具的入驻证明，本项目位于商丘市夏邑县罗庄镇梁庄村，罗庄镇工业区内，占地面积约36亩，所占用地为建设用地，符合夏邑县罗庄镇产业规划和土地利用总体规划，同意该项目入驻（详见附件4）。 综上所述，本项目符合夏邑县罗庄镇相关规划要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”相符性 根据《河南省生态环境厅关于发布<河南省生态环境分区管控总体要求（试行）>的函》（豫环函〔2021〕171号）、《商丘市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（商政〔2021〕5号）、《商丘市生态环境局关于动态更新<商丘市生态环境准入清单（试行）>的函》（2022年4月27日）及河南省“三线一单”成果查询系统，本项目管控单元分类：一般管控单元（详见图1-1及附图5），环境管控单元名称：夏邑县一般管控单元，环境管控单元编码：ZH41142630001。本项目与“三线一单”的相关相符性分析如下。 本项目与“三线一单”的相关相符性分析 项目 文件要求 本项目情况 相符性 （一）、豫环函〔2021〕171号（商丘市管控要求） 河南省大气生态环境总体准入要求 空间布局约束： 1.集中供暖区禁止新改扩分散燃煤供热锅炉，已建成的不能达标排放的燃煤供热锅炉，应当期限内拆除；在保证电力、热力、天然气供应前提下，加快推进热电联产机组供热半径30公里范围内燃煤锅炉及落后燃煤小热电关停整合；城市建成区生物质锅炉实施超低排放改造，燃气锅炉实施低氮改造；对不能稳定达标排放、改造升级无望的污染企业，依法依规停产限产、关停退出。 2.不符合城市建设规划、行业发展规划、生态环境功能定位的重点污染企业退出城市建成区；城市建成区、人群密集区的重污染企业和危险化学品等环境风险大的企业搬迁改造、关停退出；重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目；新建涉VOCs排放的工业企业要入园区；实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。 本项目位于商丘市夏邑县罗庄镇梁庄村，罗庄镇工业区内，项目符合夏邑县罗庄镇产业规划和土地利用总体规划要求；距夏邑县建成区约14.0km、距罗庄镇镇区约1.7km，不在城市建成区和人群密集区；项目营运期废气采取相应的治理措施后均可达标排放，并按相关规定实行区域内VOCs排放倍量削减替代。 相符 重点区域大气生态环境管控要求 1.禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新改扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的应当限期整改，采用清洁能源替代。 2.强化重点行业大气污染物排放限值，强化污染物排放管控要求，关停淘汰落后产能。 3.加大天然气、液化石油气、煤制天然气、太阳能等清洁能源的供应和推广力度，逐步提高城市清洁能源使用比重。 本项目位于商丘市夏邑县罗庄镇梁庄村，罗庄镇工业区内，所在区域不属于禁燃区，项目营运期不使用高污染燃料。 相符 （二）、生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线 生态保护红线 根据河南省生态保护红线范围划分情况，商丘市夏邑县罗庄镇行政区域范围内不涉及生态保护红线和一般生态空间。本项目位于商丘市夏邑县罗庄镇梁庄村，罗庄镇工业区内，不涉及生态保护红线。 相符 环境质量底线 水环境质量底线： 根据河南省水环境管控分区划分情况，商丘市夏邑县罗庄镇行政区域属于水环境一般管控区。本项目不属于高污染、高环境风险的涉水项目，本项目产生的废水采取相应的治理措施后，能够实现废水的综合利用，不外排，满足水环境质量底线的要求。 相符 大气环境质量底线： 根据河南省大气环境管控分区情况，商丘市夏邑县罗庄镇行政区域属于大气环境一般管控区。本项目营运期生产过程中使用电加热工艺，不使用高污染燃料；项目营运期产生的废气经处理后能够实现达标排放，并按相关规定实行区域内VOCs排放倍量削减替代；项目营运期原材料及成品的运输不使用国三及以下柴油货车、采用稀薄燃烧技术和“油改气”的老旧燃气车辆。因此，本项目满足大气环境质量底线的要求。 相符 土壤环境风险防控底线： 根据河南省土壤污染风险管控分区，商丘市夏邑县罗庄镇行政区域属于土壤环境一般管控区。本项目属于国家允许类项目，符合相关产业政策；项目厂区用地为建设用地，符合夏邑县罗庄镇产业规划和土地利用总体规划。 相符 资源利用上线 能源利用上线： 根据河南省高污染燃料禁燃区划分情况，商丘市夏邑县罗庄镇行政区域不属于高污染燃料禁燃区。 本项目营运期不消耗高污染燃料，满足能源利用上线的要求。 相符 水资源利用上线： 根据河南省水资源重点管控区划分情况，商丘市夏邑县罗庄镇行政区域不属于生态用水补给区和地下水开采重点管控区。 本项目用水利用厂区内现有水井。 相符 土地资源利用上线： 根据河南省土地资源利用上线及分区管控情况，商丘市夏邑县罗庄镇行政区域不属于生态保护红线集中区、农用地污染地块、建设用地污染高风险区等土地资源重点管控区。 本项目厂区所在地块为建设用地。 相符 岸线生态环境分类管控： 根据河南省岸线生态环境分类管控情况，商丘市岸线管控分类包括优先保护岸线和一般管控岸线，均位于柘城县境内（惠济河）。 本项目不涉及优先保护岸线、重点管控岸线和一般管控岸线。 相符 （三）、商丘市生态环境准入清单（试行） 商丘市生态环境总体准入要求 空间布局约束： 1、全市禁止新增化工园区。全市原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。 2、严禁不符合我市主体功能定位的各类开发活动，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。现有以“两高”行业为主导产业的园区规划环评应增加碳排放情况与减排潜力分析，推动园区绿色低碳发展。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。 3、禁止勘查高硫高灰煤炭资源，禁止开采可耕地砖瓦粘土。禁止开采区内，除国家基础性、公益性地质调查及符合政策要求的项目外，一律不得新设探矿权、采矿权和矿产勘查项目，严厉打击和取缔违法采矿活动。禁止开采区内，在不影响禁止区主体功能，并征得相关管理部门同意的情况下，可以进行地热、矿泉水等矿产资源的勘查开发利用。限制开采高硫高灰煤，不再新建高硫高灰煤矿井。在限制开采区内，要严格控制限制开采矿种矿业权的设置，确实需要设置矿业权时，应严格规划审查，进行专门的规划论证。 4、全市范围内禁止制造、进口、销售和注册登记国五(不含)以下排放标准的柴油车。全市原则上不再办理使用登记和审批35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。重点区域禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。全面淘汰退出达不到标准的落后产能和不达标企业。实施重污染企业退城搬迁，加快城市建成区、人群密集区、重点流域的重污染企业和危险化学品等环境风险大的企业搬迁改造、关停退出，推动实施一批水泥、平板玻璃、化工、商砼企业等重污染企业退城工程。 5、生态控制区主要包括生态公益林和地质灾害高易发区，依照《国家级公益林管理办法》和《河南省生态公益林管理办法》对市域21.19万亩公益林进行严格保护；对于市域地质灾害高易发区应加强监测和安全防护，禁止在相关区域进行建设。河流水域包括涡河、惠济河、黄河故道、沱浍河、大沙河、王引河等主要河流，完善河道两侧绿化建设，防治水土流失，严禁非法占用滩涂湿地。 6、矿产资源密集区是指市域范围内蕴含具有开采价值的各类金属、非金属矿藏的地区以及其必要的生产生活和安全防护范围，主要分布在永城、睢县、柘城。按照《中华人民共和国矿产资源法》《河南省采矿管理条例》进行管制。历史文化保护区主要包括商丘古城（含宋国故城遗址、大运河遗址、睢县古城、夏邑古城、虞城利民古城等的保护范围、建设控制地带和风貌协调区），整体保护古城的自然环境、肌理格局、文物古迹、历史建筑和环境要素，按照《中华人民共和国文物保护法》、《历史文化名城名镇名村保护条例》、《河南省历史文化名城保护条例》的规定实施管制。 本项目属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造、C4119其他日用杂品制造，不属于高耗能、高排放和产能过剩等禁止类项目，不属于“两高”行业；本项目属于国家允许类项目，符合国家相关产业政策；本项目不设置燃煤锅炉，生产过程不使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂，且项目选址区域不属于生态控制区、矿产资源密集区和历史文化保护区；项目厂区用地为建设用地，符合夏邑县罗庄镇产业规划和土地利用总体规划。 相符 污染物排放管控： 1、新、改、扩建项目主要污染物排放要满足当地总量减排要求。重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物(VOCs)全面执行大气污染物特别排放限值。 2、全面改善区域环境质量。建设项目应满足区域环境质量改善目标的管理要求。区域环境空气、地表水环境质量不能满足环境功能区划标准时，重点行业建设项目主要污染物实行区域倍量削减；区域环境空气、地表水环境质量满足环境功能区划标准后，重点行业建设项目主要污染物实行区域等量削减。 3、十四五期间全面落实建成区污水处理厂“提质增效工程”及加快补齐城镇污水收集和处理设施短板工程。新建城区管网和污水处理设施要与城市发展同步规划、同步建设，做到雨污分流，加强城市初期雨水收集处理设施建设，有效减少城市面源污染。城市建成区、产业集聚区、工业园区污水处理厂扩建工程设计出水标准优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准设计，鼓励化学需氧量、氨氮、总磷排放浓度达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水体水质标准要求，鼓励现有工程随扩建工程一并完成提标改造工程。具备条件的县级以上污水处理厂全部建设尾水人工湿地，进一步提升污水处理水平。 4、十四五期间，进一步扩大涉气工业企业监控范围，对全市应急管控和错峰生产企业进行全面筛查，全市满足自动监控设施建设标准的涉气企业全部完成自动监控设施建设；开展有色金属冶炼、铅酸蓄电池等行业企业含重金属无组织废气排放污染治理，确保废气中重金属污染物持续、稳定达标排放；开展砖瓦、钢铁、有色等重点行业企业提标改造和污染深度治理，严格排污许可管理，推动工业企业绿色发展转型；强化挥发性有机物污染治理；制定砖瓦窑等工业炉窑综合整治实施方案，凡不能达标排放的砖瓦窑等工业炉窑，依法一律实施停产整治；推进工业绿色升级，加快实施钢铁、石化、化工、有色、皮革等行业绿色化改造，加强造纸、农副食品加工、毛皮制革、印染、有色金属、原料药制造、电镀等水污染物排放行业重点企业强制性清洁生产审核，全面推进其清洁生产改造或清洁化改造；全面取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）等工业燃煤设施，全市建成区实现工业燃煤全替代。 5、控制农业氮源排放，持续做好秸秆综合利用和禁烧工作，加强农村散煤燃烧监管、减少BC（黑碳气溶胶）排放；全市主要农作物化肥、农药使用量实现零增长，农药包装废弃物回收处理推广到全市30%的产粮（油）大县和所有蔬菜产业重点县；基本实现农膜全面回收利用；加强农村黑臭水体整治及秸秆综合利用率；梯次推进农村生活污水治理，根据工作实际，对需调整的内容及时修编，细化配套制度，力争实现县级层面的统一规划、统一建设、统一运行、统一管理，集中连片推进。 6、有色金属冶炼、铅酸蓄电池、石油加工、化工、电镀、制革和危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要按照国家企业拆除活动污染防治的技术规定，事先制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案，明确残留污染物清理和安全处置措施，报县级生态环境部门、工业和信息化部门备案并技术评审。 7、鼓励土壤污染重点监管单位因地制宜实施管道化、密闭化改造，重点区域防腐防渗改造，物料、污水、废气管线架空建设和改造，从源头上防范土壤污染。 本项目属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造、C4119其他日用杂品制造，主要工艺流程为“外购ABS、AS原料-注塑成型-焊接-装螺丝-充气-调火-验火-组装-印刷-包装-入库”，属于《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）规定的“三十一、包装印刷”和《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）规定的“六、塑料制品”绩效分级重点行业，项目营运期废气采取相应的治理措施后均可满足特别排放限值，主要污染物排放满足总量减排要求。营运期产生的废水采取相应的治理措施后，能够实现废水的综合利用，不外排；项目固体废物均采取有效措施合理妥善处置，不产生二次污染。在拆除、更换生产设施设备，按要求制定残留污染物清理和安全处置方案。 相符 环境风险防控： 1、柘城、夏邑、虞城、睢阳区、示范区等跨市界断面所在县（区）的环保部门要加强与下游县、区及亳州、鹿邑、永城等城市的沟通协调，共同做好流域水污染联防工作，防止出现跨界污染事件。各县（区）政府（管委会）制定水污染应急预案，建立应急联动机制，明确预警预报程序，完善应急处置和保障体系。加强应急管理培训和学习交流，开展流域水污染防控应急演练，提高跨界突发水污染事件处置能力与应急管理工作水平。 2、永城、宁陵涉及化工的产业集聚区，需在十四五规划初期建成园区风险防范应急保障措施，在集聚区纳污河流或雨水、泄洪河沟下游处（汇入具有水体功能区划河流之前）设置拦截设施、园区事故池等具体应急措施，拦截化工企业厂区不可控的风险事故废水，坚决杜绝区域风险事故废水进入地表河流引发恶劣的流域污染事件。 3、做好优先保护单元内饮用水源等重要生态环境敏感目标的环境风险防范，开展涉重企业等安全隐患排查和风险评估，依法依规整治监管；做好钢铁、有色、化工、制药、制革等涉及重大环境风险源和危险化学品企业环境风险防范，编制环境风险应急预案，落实环境风险防范和应急措施，强化环境风险防控及应对处置能力，建立“企业—园区—政府”三级区域环境风险应急联控机制；加强对农用地土壤污染风险区域，特别是毛皮制革、有色金属、电镀等重点监管企业和工业园区周边农用地土壤的监测，完善土壤污染防治体系，强化土壤环境风险控制，做好耕地保护，保障粮食安全。 4、用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块，以及腾退工矿企业用地为重点，依法开展土壤污染状况调查和风险评估；优先对重点行业企业用地调查查明的潜在高风险地块，开展进一步调查和风险评估。 本项目属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造、C4119其他日用杂品制造，营运期废水不外排；项目厂区用地为建设用地，符合夏邑县罗庄镇产业规划和土地利用总体规划。 相符 资源开发效率要求： 1、十四五期间，全市煤炭消费总量控制完成国家、省、市下达目标要求。全市能耗增量控制目标控制完成国家、省、市下达目标要求。 2、十四五期间，全市年用水总量控制完成国家、省、市下达目标要求。水资源利用效率和效益明显提升，地下水超采得到进一步控制，农村居民集中供水实现全覆盖，全面解决贫困人口饮水安全问题；积极开展中水资源利用，在火电、纺织、化工、食品、发酵等高耗水行业，开展水效“领跑者”行动，推进企业串联用水、分质用水、一水多用和梯级循环利用，提升工业污水资源化利用效率；加快城市污水处理厂及产业集聚区污水处理厂中水建设工程，切实推进中水利用进程，集中供热中心、热电联产项目限制取用地下水，高耗水企业中水回用率达到32%以上。 3、重点开展火电、钢铁、石化、化工、纺织、造纸、食品等高耗水工业行业节水技术改造，大力推进工业水循环利用，推进节水型企业、节水型工业园区建设；新、改、扩印染项目清洁生产水平应达到《清洁生产标准纺织业（棉印染）》国际先进水平，禁止不能满足土地投资强度和清洁生产水平要求的印染企业和与规划定位不相符的印染企业入驻。新、改、扩印染项目印染总规模不得超出规划的印染规模，允许规划内印染规模等量替代，禁止超出规划单纯新增印染产能。 4、实行严格的耕地保护制度和节约用地制度，强化土地资源开发利用管理，提高土地集约化利用程度和建设用地利用效率，内部挖潜解决新增建设用地。 本项目属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造、C4119其他日用杂品制造，营运期不消耗煤炭，不属于高耗水行业，选址位于商丘市夏邑县罗庄镇梁庄村，罗庄镇工业区内，项目厂区用地为建设用地，符合夏邑县罗庄镇产业规划和土地利用总体规划。 相符 商丘市夏邑县罗庄镇环境管控单元生态环境准入清单 空间布局约束： 1、加强对农业空间转为生态空间的监督管理，未经国务院批准，禁止将永久基本农田转为城镇空间。鼓励城镇空间和符合国家生态退耕条件的农业空间转为生态空间。严禁在优先保护类耕地集中区域新建化工、电镀、制革等行业企业以及可能造成耕地土壤污染的建设项目。 2、鼓励做大做强食用菌等特色农业，大力发展设施果蔬、渔业、苗木、花卉、采摘等休闲观光创意生态循环农业。鼓励依托当地优势产业建设特色专业园区。 本项目为扩建项目，项目属于国家允许类项目，符合国家相关产业政策；用地为建设用地，符合夏邑县罗庄镇土地利用总体规划，符合罗庄镇相关规划要求。 相符 污染物排放管控： 1、禁止向耕地及农田沟渠中排放有毒有害工业、生活废水和未经处理的养殖小区畜禽粪便；禁止占用耕地倾倒、堆放城乡生活垃圾、建筑垃圾、医疗垃圾、工业废料及废渣等废弃物。禁止涉重企业含重金属废水进入城市生活污水处理厂。禁止填埋场渗滤液直排或超标排放。 2、加强畜禽养殖污染防治，畜禽规模养殖场（小区）要配套建设与养殖规模相适宜的粪便污水防渗防溢流贮存设施，以及粪便污水收集、利用和无害化处理设施；积极引导散养密集区实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。 3、大力推进区域污水处理厂及污水收集管网建设工作，新建或扩建城镇污水处理厂必须达到或优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准。 4、持续开展农村环境综合整治，加快推进农村生活污水处理设施建设，不断提高已建成农村污水处理设施稳定正常运行率。 本项目营运期产生的废水采取相应的治理措施后，能够实现废水的综合利用，不外排；项目固体废物均采取有效措施合理妥善处置，不产生二次污染。 相符 环境风险防控： 1、涉及危险化学品生产、储存、使用的企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 2、调查评估垃圾填埋场周边土壤环境状况，对周边土壤环境超过可接受风险的，应采取限制填埋废物进入、降低人体暴露健康风险等管控措施。 3、对高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管控名录。 企业位于商丘市夏邑县罗庄镇梁庄村，罗庄镇工业区内，所占用地为建设用地，不属于高关注地块，周边无垃圾填埋场。企业涉及危险化学品（丁烷）的储存、使用，在拆除、更换生产设施设备时，按要求制定残留污染物清理和安全处置方案。 相符 综上所述，本项目符合河南省和商丘市“三线一单”的相关要求。 图1-1 本项目所在环境管控单元 2、与相关生态环境保护法律法规政策相符性 2.1产业政策相符性 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第49号，2021年12月30日发布实施），本项目的建设内容、所选用的生产工艺及设备等均不在其规定的鼓励类、限制类和淘汰类范围内，为国家允许类项目；本项目的备案由夏邑县尊利五金塑胶制品有限公司在河南省投资项目在线审批监管平台提交，并由夏邑县发展和改革委员会批准，项目代码：2211-411426-04-01-585363。 综上所述，本项目属于国家允许类项目，符合国家和地方相关产业政策。 2.2备案内容相符性 本项目建设内容与备案相符性分析如下表所示。 项目建设内容与备案相符性分析一览表 类别 备案内容 建设内容 相符性 项目名称 夏邑县尊利五金塑胶制品有限公司年生产2.7亿只打火机扩建项目 夏邑县尊利五金塑胶制品有限公司年生产2.7亿只打火机扩建项目 相符 建设单位 夏邑县尊利五金塑胶制品有限公司 夏邑县尊利五金塑胶制品有限公司 相符 建设地点 商丘市夏邑县罗庄镇梁庄村 商丘市夏邑县罗庄镇梁庄村 相符 总投资 8000万元 8000万元 相符 建设规模 年生产打火机2.7亿只 新增年生产2.4亿只打火机的生产能力，扩建后总体工程年生产2.7亿只打火机 相符 生产工艺 外购ABS、AS原料-注塑成型-焊接-装螺丝-充气-调火-验火-组装-印刷-包装-入库 外购ABS、AS原料-注塑成型-焊接-装螺丝-充气-调火-验火-组装-印刷-包装-入库 相符 主要设备 注塑机、焊接机、装螺丝机、充气机、调火机、印刷机、包装机、空压机及配套辅助设施、消防设施、环保设施等 注塑机、焊接机、装螺丝机、充气机、调火机、印刷机、包装机及配套辅助设施、消防设施、环保设施等 相符 由上表可知，本项目建设内容与项目备案内容相符。 2.3与河南省各项环保条例的相符性 本项目与河南省各项环保条例的相符性分析 条例文件及规定 本项目情况 相符性 （一）、《河南省建设项目环境保护条例》（2016年3月29日修订） 本项目所用的设备、工艺均不属于禁止或淘汰类；项目建成后污染物排放满足排放标准；污染物排放量符合总量控制要求；项目用地范围内无生态环境保护目标，对生态环境影响较小。项目选址和布局符合相关的规划要求；不在自然保护区、饮用水水源保护区、风景名胜区、地质公园和其他需要特殊保护的区域内。本项目属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造、C4119其他日用杂品制造，环境风险评价的内容详见“主要环境影响和保护措施 7、环境风险”章节。 相符 第二章 第十条：建设项目禁止采用国家和本省明令禁止或者淘汰的设备、工艺。建设项目污染物排放，应当遵守国家和本省污染物排放标准。在实施重点污染物排放总量控制的区域内，重点污染物排放量应当符合总量控制的要求。建设项目对生态环境有影响的，应当采取生态保护、生态恢复与补偿措施，预防、控制和减轻对生态环境的影响和破坏。 第二章 第十一条：建设项目的选址和布局，必须符合环境保护规划、土地利用总体规划、城市规划、村庄和集镇规划、水资源保护规划以及环境功能区划的要求。在自然保护区、饮用水水源保护区、风景名胜区、地质公园和其他需要特殊保护的区域内，禁止建设污染环境或者破坏生态的建设项目。 第二章 第十二条：化工、石化类及其他存在有毒有害物质等可能对环境造成重大危害的建设项目，在其环境影响评价文件中，必须有环境风险评价的内容。 （二）、《河南省大气污染防治条例》（2021年7月30日修正） 本项目属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造、C4119其他日用杂品制造，不属于大气重污染工业项目、不属于高排放、高污染项目，不属于石化、重点有机化工等企业；项目所用的设备、工艺均不属于禁止或淘汰类。项目选址距罗庄镇镇区约1.7km，不在人群密集区；项目厂区用地为建设用地，符合夏邑县罗庄镇产业规划和土地利用总体规划。营运期废气采取相应的治理措施后均可达标排放，并按相关规定实行区域内VOCs排放倍量削减替代。 相符 第三章 第二节 第三十四条：实行大气重污染工业项目清洁生产审核制度。对钢铁、石油、化工、煤炭、电力、有色金属、水泥、平板玻璃、建筑陶瓷等重点行业依法实施清洁生产审核，支持采用先进清洁生产技术、工艺和装备。 第三章 第二节 第三十五条：县级以上人民政府应当严格控制新建、扩建钢铁冶炼、水泥、有色金属冶炼、平板玻璃、化工、建筑陶瓷等行业的高排放、高污染项目。城市建成区内人口密集区、环境脆弱敏感区周边的钢铁冶炼、化工、有色金属冶炼、水泥、平板玻璃、建筑陶瓷等行业中的高排放、高污染项目，应当限期搬迁、升级改造或者转型、退出。鼓励大气重污染企业投保环境污染责任保险。 第三章 第二节 第三十六条：排污单位应当加强大气污染物排放精细化管理，对不经过大气污染物排放口集中排放的大气污染物，应当采取密闭、封闭、集中收集、覆盖、吸附、分解等处理措施，严格控制生产过程以及内部物料堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。 第三章 第二节 第三十七条：石化、重点有机化工等企业应当建立泄漏检测与修复体系，对管道、设备等进行日常检修、维护，及时收集处理泄漏物料，加强生产、输送、进出料、干燥以及采样等易泄漏环节的密闭性和安全性，对无组织排放的挥发性有机物废气应当进行收集和有效处理，对有组织排放的挥发性有机物废气应当进行回收利用或者进行催化燃烧、热力焚烧，提高有机废气净化效率。鼓励工业企业改进生产工艺，使用低挥发性有机物含量的原材料生产，减少挥发性有机物排放。 第三章 第二节 第三十八条：向大气排放恶臭气体的排污单位以及垃圾处置场、污水处理厂，应当按照规定设置合理的防护距离，安装净化装置或者采取其他措施，有效防止恶臭气体排放。在居民住宅区等人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建、改建和扩建石化、焦化、制药、油漆、塑料、橡胶、造纸、饲料等易产生恶臭气体的生产项目或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。已建成的，应当逐步搬迁或者升级改造。 第三章 第二节 第三十九条：向大气排放持久性有机污染物的企业事业单位和其他生产经营者以及废弃物焚烧设施运营单位，应当按照国家有关规定，采取有利于减少污染物排放的技术方法和工艺，配备有效的净化装置并保持正常运行，实现达标排放。 第三章 第二节 第四十条：企业事业单位和其他生产经营者应当严格执行国家有关消耗臭氧层物质的生产、销售、使用和进出口管理规定，建立科学有效的回收利用和安全处置制度，不得随意排放、抛洒或者丢弃。 （三）、《河南省水污染防治条例》（2019年5月31日修订） 本项目属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造、C4119其他日用杂品制造扩建类项目，为国家允许类项目，符合相关产业政策，符合夏邑县罗庄镇产业规划和土地利用总体规划；项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域；满足选址和布局的相关要求；规模无相关规定。本项目营运期废水不外排，不会对周边地表水环境产生负面影响。项目固体废物均采取有效措施合理妥善处置，不产生二次污染。项目污染物排放量符合总量控制要求，项目实施后按要求申报排污许可证。本项目环境影响报告表已经夏邑县尊利五金塑胶制品有限公司确认，环评报告所述内容与夏邑县尊利五金塑胶制品有限公司拟建项目情况一致（详见附件9）。 相符 第二章 第十五条：排放水污染物，不得超过国家或者省规定的水污染物排放标准以及重点水污染物排放总量控制指标。 第二章 第十六条：直接或者间接向水体排放工业废水和医疗污水以及其他按照规定应当取得排污许可证方可排放的废水、污水的企业事业单位和其他生产经营者，应当取得排污许可证；城镇污水集中处理设施的运营单位，也应当取得排污许可证。禁止企业事业单位和其他生产经营者无排污许可证或者违反排污许可证的规定向水体排放前款规定的废水、污水。 第二章 第十七条：向水体排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当依法设置排污口。排放国家公布名录所列有毒有害水污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当对排污口和周边环境进行监测，评估环境风险，排查环境安全隐患，并及时公开有毒有害水污染物信息，采取有效措施防范环境风险。 第二章 第十八条：新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当依法进行环境影响评价。建设项目的水污染防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。水污染防治设施应当符合经批准或者备案的环境影响评价文件的要求。水污染防治设施应当正常运行，不得擅自停用、闲置或者拆除。未能正常运行的，应当及时采取有效措施，并向所在地人民政府生态环境主管部门报告。 第二章 第十九条：建设项目有下列情形之一的，生态环境主管部门应当对环境影响报告书、环境影响报告表作出不予批准的决定：（一）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关规划；（二）所在区域水环境质量未达到国家或者省环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域水环境质量改善目标管理要求；（三）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和省排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏；（四）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有水环境污染和生态破坏提出有效防治措施；（五）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。 第二章 第二十条：禁止任何单位和个人从事以下可能对水体产生污染的活动：（一）新建不符合国家产业政策和其他严重污染水环境的生产项目；（二）使用国家和省明令淘汰的污染水环境的工艺和设备；（三）在水体清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆和容器；（四）向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液；（五）将含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等剧毒物质的可溶性废渣向水体排放、倾倒或者直接埋入地下；（六）向水体排放、倾倒工业废渣、垃圾和其他废弃物；（七）向水体排放、倾倒放射性固体废弃物或者含有放射性物质的废水；（八）向水体排放、倾倒未经过消毒处理不符合排放标准的含病原体的污水；（九）向城镇雨水管网排放未经处理的生产生活污水和倾倒垃圾；（十）使用无防渗漏措施或者防渗漏措施不符合环境保护要求的沟渠、坑塘、塌陷区、尾矿坝、废弃矿井等输送、存贮或者排放含有毒污染物或者病原体的废水和其他废弃物；（十一）利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞，违法设置排污口，私设暗管，篡改、伪造监测数据，不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物；（十二）法律、法规禁止的其他活动。 第三章 第一节 第二十八条：县级以上人民政府应当合理规划工业布局，促进企业绿色转型发展，要求造成水污染的企业进行技术改造，推行清洁生产，采取综合防治措施，提高水的重复利用率，减少废水和污染物排放量。 第三章 第一节 第二十八条：排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部废水，防止污染环境。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。 第三章 第一节 第三十条：新建排放重点水污染物的工业项目应当进入产业集聚区、经济技术开发区、工业园区、专业园区等工业集聚区。鼓励和引导现有工业项目入驻工业集聚区。工业集聚区应当统筹规划、建设污水收集管网和污水集中处理设施，安装自动监测设施，与生态环境主管部门的污染源自动监控系统联网，并保证监测设备正常运行。 （四）、《河南省固体废物污染环境防治条例》（2018年9月29日修正） 本项目产生的固体废物均有合理的贮存和处置方式。按要求建立及完善建立固体废物管理制度，并设置专职管理人员。本项目产生的危险废物委托有资质的单位转运、处置，厂区设置合理的贮存场所，并按要求建立危险废物台账；由专人负责收集，废物产生后及时存放至公司危废暂存间，并粘贴危险废物标签，不能和其他废物混合收集；定期委托有资质的单位处置；严格执行《危险废物转移管理办法》，建立危险废物管理台账，定期报送当地生态环境主管部门。 相符 第二章 第一节 第七条：产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和个人，应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。造成固体废物污染环境的，应当进行环境治理与修复。 第二章 第二节 第十八条：产生工业固体废物的单位，应当建立固体废物管理制度，明确专门人员对固体废物进行统一管理。 第二章 第二节 第十九条：企业事业单位应当对其产生的工业固体废物加以利用。无条件自行利用的，可以交有条件的单位利用；暂时不利用或者不能利用的，应当按照国家规定建设贮存设施、场所，安全分类存放或者按照环境保护的有关规定处置。 第二章 第四节 第三十二条：产生危险废物的单位应当按照规定建立危险废物台账，如实记载产生危险废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，危险废物台账应当保存十年以上。从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位（以下简称危险废物经营单位）应当将其经营活动载入记录簿，包括收集、贮存、利用、处置危险废物的种类、来源、去向、成分和有无事故等事项。危险废物经营情况记录簿应当保存十年以上。以填埋方式处置危险废物的，危险废物经营情况记录簿应当永久保存。填埋场地应当建立危险废物永久性识别标志。县级以上人民政府环境保护主管部门应当定期对填埋场地进行监测。终止经营活动的，应当将危险废物经营情况记录簿移交当地县级以上人民政府环境保护主管部门存档管理。 第二章 第四节 第三十四条：转移危险废物的，应当按照国家规定执行危险废物转移联单制度。产生危险废物的单位一年内需要多次转移同种危险废物的，应当于每年11月30日前向省或者省辖市环境保护主管部门申报次年危险废物转移年度计划。危险废物转移年度计划经批准后，每次按计划转移危险废物时不再审批。转移危险废物与年度计划不一致的，应当另行提出转移申请。危险废物转移年度计划应当包括拟转移危险废物的种类、特性、数量、运输单位、接收单位、利用和处置方案、转移时间和次数等内容。 （五）、《河南省土壤污染防治条例》（公告第58号） 本项目不涉及重金属、持久性有机污染物排放；按照有关规定采取有效措施，确保有毒有害物质不渗漏、不流失、不扬散，避免土壤受到污染。 相符 第一章 第七条：土地使用权人从事土地开发利用活动，企业事业单位和其他生产经营者从事生产经营活动，应当采取有效措施，防止、减少土壤污染，对所造成的土壤污染依法承担责任。 第三章 第十六条：各类涉及土地利用的规划和可能造成土壤污染的建设项目，应当依法进行环境影响评价。环境影响评价文件应当包含对土壤可能造成的不良影响以及应当采取的相应预防措施等内容。 第三章 第十八条：生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质的单位和个人，应当按照有关规定采取有效措施，确保有毒有害物质不渗漏、不流失、不扬散，避免土壤受到污染。 （六）、《河南省减少污染物排放条例》（2018年9月29日修正） 本项目属于扩建项目，不使用燃煤设施，项目配套减排设施，采用先进的大气污染物综合控制技术；项目污染物排放符合污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标；废气治理措施可行，废水资源化利用、不外排，固废均有合理的贮存和处置方式。本项目不使用毒性大、危害严重的原料，所用设备均为新型先进的工艺设施，产品和包装物便于回收利用，项目生产工艺不涉及易产生扬尘污染的物料。 相符 第三章 第十九条：排污单位排放污染物不得超过国家或者地方规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标。排污单位应当采用先进的技术、设备和清洁生产工艺，减少污染物的排放，并对生产过程中产生的废水、废气、废渣进行处理，实现循环利用。排污单位应当按照国家和本省规划要求，提高资源循环利用率。固体废物综合利用率、工业水循环利用率应当达到国家和本省的有关要求。 第三章 第二十条：企业应当对生产和服务过程中的资源消耗以及固体废物的产生情况进行监测。产生固体废物的单位应当合理选择和利用原材料、能源和其他资源，采用先进的生产工艺和设备，减少工业固体废物产生量，降低工业固体废物的危害性，并根据经济、技术条件对其产生的工业固体废物加以利用；对不能利用或者暂时不利用的，应当按照规定建设贮存设施、场所，安全分类存放或者采取无害化处置措施。 第三章 第二十四条：城市大气污染控制区域内应当淘汰燃煤锅炉和其他燃煤设施，或者进行清洁能源改造。向大气排放烟尘、二氧化硫、氮氧化物等污染物的企业，应当按照规定配套建设除尘、脱硫、脱硝等减排设施，采用先进的大气污染物综合控制技术。 第三章 第二十五条：企业在进行改建、扩建和技术改造过程中，应当采取以下清洁生产措施：（一）采用无毒、无害或者低毒、低害的原料替代毒性大、危害严重的原料；（二）采用资源利用率高、污染物产生量少的工艺和设备替代资源利用率低、污染物产生量多的工艺和设备；（三）采用能够达到国家或者地方规定的污染物排放标准和污染物排放总量控制指标的污染防治技术；（四）对产品进行合理包装，减少包装材料的过度使用和包装性废物的产生。产品和包装物的设计，应当选择无毒、无害、易于降解或者便于回收利用的方案。 第三章 第二十九条：运输、装卸、使用易产生扬尘污染的物料应当采取密闭措施或者其他防护措施，避免物料泄漏、散落。 根据上表对比分析可知，本项目符合《河南省建设项目环境保护条例》、《河南省大气污染防治条例》、《河南省水污染防治条例》、《河南省固体废物污染环境防治条例》、《河南省土壤污染防治条例》、《河南省减少污染物排放条例》等的相关规定。 2.4与其他污染防治要求的相符性 本项目与其他污染防治要求的相符性分析 政策文件及规定 本项目情况 相符性 （一）、《关于印发<2020年挥发性有机物治理攻坚方案>的通知》（环大气〔2020〕33号） 按照“应收尽收”的原则提升废气收集率。推动取消废气排放系统旁路，因安全生产等原因必须保留的，应将保留旁路清单报当地生态环境部门，旁路在非紧急情况下保持关闭，并通过铅封、安装自动监控设施、流量计等方式加强监管，开启后应及时向当地生态环境部门报告，做好台账记录。将无组织排放转变为有组织排放进行控制，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒，达不到要求的通过更换大功率风机、增设烟道风机、增加垂帘等方式及时改造；加强生产车间密闭管理，在符合安全生产、职业卫生相关规定前提下，采用自动卷帘门、密闭性好的塑钢门窗等，在非必要时保持关闭。按照与生产设备“同启同停”的原则提升治理设施运行率。根据处理工艺要求，在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运处理设施。VOCs废气处理系统发生故障或检修时，对应生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；因安全等因素生产工艺设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。按照“适宜高效”的原则提高治理设施去除率，不得稀释排放。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换。 本项目营运期不设废气排放系统旁路，各生产工序均在密闭生产车间内进行，能够实现车间密闭管理，注塑、焊接、印刷等工序非甲烷总烃废气经“低温等离子+光氧催化+活性炭吸附装置”处理后，尾气通过15m高的排气筒（DA001、DA002、DA003）排放。项目正常运营期应满足下列要求：有机废气治理设施与生产设备“同启同停”，废气治理设施达到正常运行条件后启动生产设备，生产设备停止、残留VOCs收集处理完毕后，方可停运废气治理设施；VOCs废气处理系统发生故障或检修时，对应生产工艺设备停止运行，不能停止运行的采取应急处理设施进行处理；项目使用的活性炭应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换。 相符 （二）、《商丘市生态环境保护委员会办公室关于印发商丘市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（商环委办〔2022〕3号） 《商丘市2022年大气污染防治攻坚战实施方案》 1.加快传统产业转型升级。支持重点行业通过产能置换、装备大型化改造、重组整合，实施绿色转型升级。组织开展排查整治专项行动，按期完成年度淘汰落后产能目标任务，对于落后产能和“散乱污”企业，实施动态“清零”。持续优化产业布局，按时完成已列入2022年计划的2家企业搬迁改造。各县（市、区）要进一步排查梳理，对不符合城市建设规划、行业发展规划、生态环境功能定位的重污染企业，制定搬迁改造工作方案，明确时限进度要求。 本项目属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造、C4119其他日用杂品制造，为国家允许类项目，不属于2022年计划搬迁的2家企业。 相符 3.推进绿色低碳产业发展。落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目建设。落实“两高”项目会商联审机制，强化项目环评及“三同时”管理，重点行业企业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）行业单纯新增产能。水泥行业产能置换项目应实现矿石皮带廊密闭运输，大宗物料产品清洁运输。 本项目属于扩建项目，不属于“两高”行业；项目属于国家允许类项目，符合相关产业政策，符合夏邑县罗庄镇产业规划和土地利用总体规划，满足“三线一单”、区域污染物削减的相关要求；项目属于《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）规定的“三十一、包装印刷”和《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）规定的“六、塑料制品”绩效分级重点行业，企业严格按照A级绩效分级指标及“三同时”管理要求进行建设。 相符 13.积极推进老旧汽车淘汰。制定老旧汽车淘汰更新目标及实施计划，采取经济补偿、加强监管执法等措施，按照国家要求，稳步推进国四及以下排放标准的柴油货车及采用稀薄燃烧技术燃气货车淘汰工作，完成国三及以下排放标准柴油货车及燃气汽车淘汰任务。符合强制报废情形的交报废机动车回收拆解企业按规定进行登记、拆解和销毁。积极申请奖补资金通过以奖代补方式支持老旧车辆提前淘汰。 本项目厂外运输均采用国五以上汽车运输或新能源车辆，运输方式为委托运输，厂内不设置运输车辆，不使用国四及以下排放标准的柴油货车及采用稀薄燃烧技术燃气货车。 相符 14.提升扬尘污染防治水平。实施扬尘治理智慧化提升工程，持续推进扬尘治理监控平台建设，加强国、省道道路扬尘监控能力建设，逐步纳入市级监控平台。深入开展扬尘治理专项行动，严格落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染差异化评价标准》《河南省房屋建筑和市政基础设施工程扬尘治理监控平台数据接入标准》要求，对扬尘重点污染源实行清单化动态管理，强化开复工验收、“三员”管理、“两个禁止”等扬尘治理制度机制，实施渣土车密闭运输、清洁运输，完善降尘监测和考评体系。持续做好城市公共道路清扫保洁，加大专业道路清扫机械的配备和使用，有效提升国省道、县乡道路、城乡结合部和背街小巷等各类道路清扫保洁效果，对城市公共区域、长期未开发建设裸地，以及废旧厂区、物流园、大型货车停车场等进行排查建档并采取防尘措施。大型煤炭、矿石等干散货码头、物料堆场全面完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。加强餐饮油烟污染治理，强化日常监督管理，规范治理设施运行管理，现场监管月抽查率不低于20%。 本项目施工期严格按照“六个百分之百”、“三员”管理、“两个禁止”等扬尘污染防治措施进行施工。 相符 20.强化重点行业绩效分级“培育工程”。进一步规范重点行业绩效分级管理，排查摸底当地重点行业企业治理现状，分行业分类别建立提升培育企业清单，指导企业开展清洁生产技术改造，加强对D级企业帮扶指导，推进企业“梯度达标”。加强绩效分级企业动态管理，落实A级企业、绩效引领企业的相关激励政策，发挥先进示范引领作用。对2022年申报A级企业并通过评审验收的，分别给予50万元的奖励；对申报B级或绩效引领企业并通过评审验收的，分别给予20万元的奖励。在重污染天气预警期间，实施科学精准差异化管控措施，对提升达标无望的D级企业在2022年采暖季期间实施生产调控。 本项目属于《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）规定的“三十一、包装印刷”和《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）规定的“六、塑料制品”绩效分级重点行业，企业严格按照A级绩效分级指标要求进行建设；项目实施后，在重污染天气预警期间，严格落实当地生态环境主管部门的差异化管控要求。 相符 24.开展简易低效VOCs治理设施升级改造。各县（市、区）组织对涉VOCs企业治理设施建设情况、工艺类型、处理能力、运行情况、耗材或药剂更换情况、能源消耗情况和废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等二次污染物规范化处置情况进行全面检查，对治理设施设计不规范、与生产系统不匹配，单独使用光催化、光氧化、低温等离子等低效技术，治理设施建设和运行效果差的，建立清单台账，力争2022年6月底前基本完成升级改造并开展检测验收，严把工程质量，确保稳定达标排放。 项目注塑、焊接、印刷等工序设置集气罩，对非甲烷总烃废气进行有效收集，采用“低温等离子+光氧催化+活性炭吸附”工艺进行处理，配套风机应满足边缘控制点的控制风速的要求，经处理后的废气通过15m高排气筒（DA001、DA002、DA003）排放；厂区设置1间50m2危险废物暂存间，须满足GB18597、《建设项目危险废物环境影响评价指南》、GB15562.2的相关规定，定期委托有资质的单位转运、处置；建立危险废物环境管理台账，按照《危险废物产生单位管理计划制定指南》的要求记录危险废物的产生、收集暂存、转运、综合利用或处置等信息。 相符 25.提升VOCs无组织排放治理水平。2022年5月底前，全面排查含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件、敞开液面以及工艺过程等环节无组织排放情况，组织开展VOCs抽测，开展工业涂装、印刷行业挥发性有机物排放标准执行情况检查，对达不到相关标准要求的问题进行整治。石化、煤化工、制药、农药行业重点治理储罐配件失效，装载和污水处理密闭收集效果差，装置区废水预处理池、废水储罐废气未收集，LDAR工作不符合标准规范等问题；焦化行业重点治理酚氰废水处理无密闭、煤气管线及焦炉等装置泄露问题；工业涂装、包装印刷等行业重点治理集气罩收集效果差、含VOCs原辅材料和废料储存不密闭等问题。 评价要求项目注塑成型、焊接、印刷等工序设置集气罩，对非甲烷总烃废气进行有效收集，采用“低温等离子+光氧催化+活性炭吸附”工艺进行处理，配套风机应满足边缘控制点的控制风速的要求，经处理后的废气通过15m高排气筒（DA001、DA002、DA003）排放，可满足达标排放要求。 相符 《商丘市2022年水污染防治攻坚战实施方案》 4.持续推进饮用水水源地规范化建设。科学编制市级饮用水水源地环境保护规划。持续推进水源地规范化建设，依法依规划定（调整）饮用水水源保护区（范围）。开展县级以上集中式饮用水水源地环境保护状况评估工作。推进县级以上地表水型饮用水水源地预警监控能力建设。单一水源供水的县级以上城市，2022年年底前基本完成备用水源建设前期工作。持续开展县级以上地表水型水源地和“千吨万人”水源地环境问题整治“回头看”，发现一处整治一处，实施“动态清零”。开展乡镇级集中式饮用水水源保护区（范围）内的环境问题排查，到2022年底建立问题清单，推进问题整治。县级以上城市至少每季度向社会公开一次水质监测情况。 本项目选址不在集中式饮用水水源保护区范围内，符合饮用水源地保护规划要求。 相符 14.调整优化产业结构。落实“三线一单”生态环境分区管控体系，加强重点区域、重点流域、重点行业和产业布局规划环评。持续推进钢铁、有色、石化、化工、电镀、皮革、造纸、印染、农副食品加工等行业改造转型升级，推进化工、印染、电镀等产业集群提升改造。推动重点行业、重点区域产业布局调整，实施传统产业兼并重组、城市建成区高污染企业退城入园和敏感区域、水污染严重地区高污染企业布局优化，制定实施落后产能淘汰方案。 本项目属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造、C4119其他日用杂品制造，不属于高污染行业企业，满足“三线一单”的相关要求，项目营运期产生的废水采取相应的治理措施后，能够实现废水的综合利用，不外排。 相符 17.加强水环境风险防控。以涉重金属、危险化学品、有毒有害等行业企业为重点，加强水环境风险日常监管，建设事故调蓄池、应急闸坝等预防性设施，开展尾矿库生态环境风险隐患排查整治。完善上下游政府及相关部门之间的联防联控、信息共享、闸坝调度机制，落实防范措施。加强重点饮用水水源地河流、重要跨界河流以及其他敏感水体风险防控，编制“一河一策一图”应急处置方案，强化应急演练，避免重、特大水污染事故发生。 本项目属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造、C4119其他日用杂品制造，满足“三线一单”的相关要求，项目营运期废水主要为生活污水，经化粪池处理暂存后综合利用，不外排，按要求落实相关环境风险防范措施，项目不涉及其他水环境风险。 相符 《商丘市2022年土壤污染防治攻坚战实施方案》 1.推动涉重金属企业绿色化发展。持涉重金属企业提标改造，建立完善全口径涉重金属重点行业企业清单动态调整机制，及时完善更新全口径清单企业信息及生产状态。新、改、扩建重点行业建设项目重金属污染物排放实施“减量替代”。2022年5月10日前，依据《大气污染防治法》《水污染防治法》及重点排污单位名录管理有关规定，将符合条件的排放镉等重金属的企业，纳入重点排污单位名录和清洁生产审核基础信息库。对纳入大气重点排污单位名录或实行排污许可重点管理的涉镉等重金属排放企业，相关自动监测要求应当依法载入排污许可证，督促其按规定实现颗料物在线自动监测，并与生态环境主管部门的监控设备联网。持续开展涉镉等重金属行业企业排查整治活动，坚持边排查边整治，持续削减重金属污染物排放总量。 本项目属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造、C4119其他日用杂品制，不属于涉重金属行业，不涉及重金属污染物排放。 相符 2.全面提升固体废物监管能力。支持有条件的县（市、区）开展“无废城市”建设试点，全面加强固体废物治理体系和能力建设。持续开展危险废物专项整治，全面提升危险废物环境监管、利用处置和环境风险防范“三个能力”，推动危险废物监管和利用处置能力改革工作。加快推进医疗废物和危险废物集中处置项目建设。动态更新危险废物产生、自行利用、经营、监管“四个清单”，有序推进固废监管信息化建设。持续开展铅酸蓄电池收集试点工作。 评价要求项目设置1间30m2一般废物暂存间，须满足GB18599、GB15562.2的相关规定，一般废物收集后外售综合利用；做好防风、防雨、防晒、防流失等措施，防止对环境产生二次污染；入库固废应分类存放，加强管理，严禁混存；建立一般废物环境管理台账，按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》的要求记录一般废物的产生、收集暂存、转运、综合利用或处置等信息。设置1间50m2危险废物暂存间，须满足GB18597、《建设项目危险废物环境影响评价指南》、GB15562.2的相关规定，定期委托有资质的单位转运、处置；建立危险废物环境管理台账，按照《危险废物产生单位管理计划制定指南》的要求记录危险废物的产生、收集暂存、转运、综合利用或处置等信息。 相符 4.做好暂不开发利用污染地块管理。对列入污染地块名录的地块，生态环境部门应向社会公开地块信息，通报污染地块所在地人民政府，督促责任主体采取风险管控措施；县级生态环境部门制定污染地块风险管控年度计划，会同有关部门提出管控区域划定建议，报同级人民政府批准后设立标识、发布公告，组织开展土壤、地下水等环境质量监测。 本项目位于商丘市夏邑县罗庄镇梁庄村，罗庄镇工业区内，未被列入污染地块名录，所在地块为建设用地，符合夏邑县罗庄镇产业规划和土地利用总体规划。 相符 综上所述，本项目符合《关于印发<2020年挥发性有机物治理攻坚方案>的通知》（环大气〔2020〕33号）、《商丘市生态环境保护委员会办公室关于印发商丘市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（商环委办〔2022〕3号）等污染防治要求的相关规定。 2.5本项目与重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南相符性 根据《商丘市生态环境保护委员会办公室关于印发商丘市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（商环委办〔2022〕3号），重点行业企业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。 本项目属于扩建项目，国民经济行业类别为C2929塑料零件及其他塑料制品制造、C4119其他日用杂品制造，主要工艺流程为“外购ABS、AS原料-注塑成型-焊接-装螺丝-充气-调火-验火-组装-印刷-包装-入库”，属于《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）规定的“三十一、包装印刷”和《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）规定的“六、塑料制品”绩效分级重点行业，相关相符性分析如下。 本项目与包装印刷行业（A级）的相符性分析 差异化指标 包装印刷行业（A级） 本项目情况 相符性 原辅材料 1、凹版印刷工艺采用吸收性材料印刷时，使用水性油墨（VOCs≤15%）、能量固化油墨（VOCs≤10%）等低VOCs含量油墨比例达60%及以上；采用非吸收性材料印刷时，使用水性油墨（VOCs≤30%）、能量固化油墨（VOCs≤10%）等低VOCs含量油墨比例达30%及以上； 2、柔版印刷工艺采用吸收性材料印刷时，使用水性油墨（VOCs≤5%）的比例达100%；采用非吸收性材料印刷时，使用水性油墨（VOCs≤25%）比例达60%及以上； 3、平版印刷工艺使用符合《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》（GB 38507-2020）中VOCs含量限值要求的油墨产品比例达100%；100%使用无（免）醇润版液（润版液原液中VOCs≤10%），或使用无水印刷技术，或使用零醇润版胶印技术； 4、丝网印刷工艺使用水性油墨（VOCs≤30%）、能量固化油墨（VOCs≤5%）的比例达60%及以上； 5、印铁制罐生产过程100%使用水性油墨（VOCs≤25%）、能量固化油墨（VOCs≤2%）；100%使用水性涂料、能量固化涂料替代溶剂型涂料； 6、复合、覆膜：使用符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）的无溶剂、水基型等非溶剂型胶粘剂比例达75%及以上； 7、上光：使用水性、紫外光固化（UV）等非溶剂型光油比例达到100%； 8、清洗：采用胶印油墨、UV油墨印刷时，使用符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）的低VOCs含量清洗剂比例达到100% 本项目打火机印刷工序采用丝网印刷工艺，使用的油墨为能量固化油墨，VOCs含量≤5%。 相符 无组织排放 1、满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别控制要求； 2、调配过程：胶印工艺使用自动配墨系统；凹印工艺调配稀释剂采用管道集中输送系统；设置专门的调配间进行调墨、调胶等，废气排至VOCs 废气收集处理系统； 3、供墨过程：在密闭设备或密闭负压空间内操作；向墨槽中加油墨或稀释剂时采用漏斗或软管等接驳工具； 4、印刷过程：柔版印刷机采用封闭刮刀；凹版印刷机通过安装盖板、改变墨槽开口形状等减小墨盘、墨桶、搅墨机等开口面积；烘箱密闭，保持负压；印刷机整体排风收集； 5、清洗过程：清洗专用清洗间、排风收集；沾染清洗剂的毛巾或抹布储存于密闭容器； 6、复合过程：烘箱密闭，保持负压；干式复合机整机封闭集气收集； 7、存储过程：油墨、稀释剂、胶粘剂、清洗剂、上光油等VOCs物料密闭存储，存放于无阳光直射的场所；废油墨、废清洗剂、废活性炭等含VOCs的废物应分类放置于贴有标识的容器内，加盖密封，存放于无阳光直射的场所 项目营运期使用50kg丁烷压力钢瓶，不涉及其他挥发性有机液体和含VOCs废水，满足相关特别控制要求。项目采用丝网印刷工艺，使用的油墨均为能量固化油墨，不涉及调配、清洗、复合，供墨过程按要求在密闭设备或密闭负压空间内操作；向墨槽中加油墨时使用接驳工具；印刷工序在车间内进行二次封闭，整体排风收集；项目使用的油墨均为桶装，储存过程中密封，存放于阳光直射的场所；废油墨桶、废活性炭分类放置，加盖密闭，存放于无阳光直射的地方。 相符 污染治理技术 1、使用溶剂型原辅材料时，调墨、供墨、涂布（上光）、印刷、覆膜、复合、清洗等工序含VOCs废气采用燃烧、吸附+燃烧、吸附+冷凝回收等治理技术，处理效率≥90%； 2、采用平版印刷工艺或使用非溶剂型原辅材料时，当车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，建设末端治污设施，处理效率≥80% 本项目使用的油墨为能量固化油墨，不属于溶剂型油墨，采用丝网印刷工艺，项目营运期生产过程中印刷工序VOCs治理设施采用“低温等离子+光氧催化+活性炭吸附装置”处理，去除效率可达到85%。 相符 排放限值 1、在连续一年的监测数据中，车间或生产设施排气筒排放的NMHC为20-30mg/m3、TVOC为40-50mg/m3； 2、厂区内无组织排放监控点NMHC的1h平均浓度值不高于6mg/m3、任意一次浓度值不高于20mg/m3； 3、其他各项污染物稳定达到现行排放控制要求，并从严地方要求 （备注：车间或生产设施排气筒排放的TVOC浓度限值要求待相应的监测标准发布后执行） 目前，本项目处于环评阶段，尚未投产，待项目建成运营后应定期开展监测，确保车间排气筒、厂区内非甲烷总烃的排放浓度满足标准要求；次品、边角料破碎粉尘的排放浓度满足塑料制品行业A级绩效分级指标要求。 相符 监测监控水平 1、严格执行《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066-2019）规定的自行监测管理要求； 2、重点排污企业风量大于10000m3/h的主要排放口a安装NMHC在线监测设施（FID检测器），自动监控数据保存一年以上； 3、安装DCS系统、仪器仪表等装置，连续测量并记录治理设施控制指标温度、压力（压差）、时间和频率值。再生式活性炭连续自动测量并记录温度、再生时间和更换周期；更换式活性炭记录温度、更换周期及更换量；数据保存一年以上 项目建成后严格按照排污许可相关规定开展自行监测；本单位不属于重点排污单位，有组织排放口不需安装烟气排放自动监控设施（CEMS）；按照当地生态环境主管部门的要求安装DCS系统、仪器仪表等装置。 相符 环境管理水平 环保档案齐全 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内废气监测报告 按要求完善 相符 台账记录 1、生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等，必须具备近一年及以上所用油墨的固含量、VOCs含量、含水率（水性油墨）等信息的检测报告）；2、废气污染治理设施运行管理信息（燃烧室温度、冷凝温度、过滤材料更换频次、吸附剂更换频次、催化剂更换频次）；3、监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）；4、主要原辅材料消耗记录；5、燃料（天然气）消耗记录 按要求填报 人员配置 设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力 按要求配置 运输方式 1、物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆； 2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆； 3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械 本项目厂外运输均采用国五以上汽车运输或新能源车辆，运输方式为委托运输；厂内不设置运输车辆，厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准。 相符 运输监管 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账 按要求建立 相符 备注[a]：主要排放口按照《排污许可证申请与核发技术规范-印刷工业》（HJ1066-2019）确定。 本项目与塑料制品行业（A级）的相符性分析 差异化指标 塑料制品行业（A级） 本项目情况 相符性 原料、能源类型 1.原料全部使用非再生料（即使用原包料，非废旧塑料）； 2.能源使用电、天然气、液化石油气等能源。 本项目原料为ABS、AS原包料，不使用再生料；能源使用电。 相符 生产工艺及装备水平 1.属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》鼓励类和允许类；2.符合相关行业产业政策；3.符合河南省相关政策要求；4.符合市级规划。 本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》允许类项目，符合相关产业政策；本项目符合、《关于印发<2020年挥发性有机物治理攻坚方案>的通知》（环大气〔2020〕33号）、《商丘市生态环境保护委员会办公室关于印发商丘市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（商环委办〔2022〕3号）等相关政策要求。项目用地为建设用地，符合夏邑县罗庄镇产业规划和土地利用总体规划。 相符 废气收集及处理工艺 1.投料、挤塑、注塑、滚塑、吹塑、压延、挤出、造粒、热定型、冷却、发泡、熟化、干燥等涉VOCs工序采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气有效收集至VOCs废气处理系统，车间外无异味；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒； 2.VOCs治理采用燃烧工艺（包括直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃烧），或静电、吸附、低温等离子、生物法等两级及以上组合工艺处理（采用一次性活性炭吸附的，活性炭碘值在 800mg/g及以上）； 3、粉状、粒状物料采用自动投料器投加和配混，投加和混配工序在封闭车间内进行，PM有效收集，采用覆膜滤袋、滤筒等高效除尘技术； 4、废吸附剂应密闭的包装袋或容器储存、转运，并建立储存、处置台账； 5、NOx治理采用低氮燃烧、SNCR/SCR等适宜技术。 本项目注塑、焊接、印刷等涉VOCs工序均在密闭车间内操作，对产生的废气采用集气罩进行收集，确保距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒，车间外无异味；本项目VOCs治理采用“低温等离子+光氧催化+活性炭吸附”组合工艺，使用的活性炭选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换；本项目所用原料为ABS、AS颗粒，投料过程不产尘，不涉及配混工序；次品、边角料破碎粉尘采用袋式除尘技术；项目产生的废活性炭采用密闭容器储存、转运，并建立储存、处置台账；项目不产生NOx。 相符 无组织管控 1.VOCs物料存储于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装VOCs物料的容器或包装袋存放于室内；盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭； 2.粉状物料采用气力输送、管状带式输送机、螺旋输送机等自动化、密闭输送方式；粒状物料采用封闭皮带等自动化、封闭输送方式；液态VOCs物料采用密闭管道输送； 3.产生VOCs的生产工序和装置应设置有效集气装置并引至VOCs末端处理设施； 4.厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘；厂内地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地。 本项目生产工艺所用油墨为能量固化油墨，于密闭桶装储存，存放于室内，非取用状态时加盖密闭；不使用粉状物料，ABS、AS颗粒采用密闭管道输送；产生VOCs的生产工序和装置设置集气罩，废气引至“低温等离子+光氧催化+活性炭吸附装置”进行处理；厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘；厂内地面全部硬化，无成片裸露土地。 相符 排放限值 1.全厂有组织PM、NMHC有组织排放浓度分别不高于10、10mg/m3； 2.VOCs治理设施同步运行率和去除率分别达到100%和80%；去除率确实达不到的，生产车间或生产设备的无组织排放监控点NMHC浓度低于4mg/m3，企业边界1hNMHC平均浓度低于2mg/m3； 3.锅炉烟气排放限值要求：燃气锅炉PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于：5、10、50/30【1】mg/m3。 本项目不使用锅炉，PM、NMHC的有组织排放浓度分别不高于10、10mg/m3；项目营运期生产过程中VOCs治理设施同步运行，去除效率达到85%。 相符 监测监控水平 1.有组织排放口按生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网； 2.有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测； 3.涉气生产工序、生产装置及污染治理设施按生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管设备与省、市生态环境部门用电监管平台联网。 本单位不属于重点排污单位，有组织排放口不需安装烟气排放自动监控设施（CEMS）；项目有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测；当地生态环境主管部门未要求安装用电监管设备。 相符 环境管理水平 环保档案 1.环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明； 2.国家版排污许可证； 3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）； 4.废气治理设施运行管理规程； 5.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。 按要求完善 相符 台账记录 1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； 2.废气污染治理设施运行管理信息； 3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）； 4.主要原辅材料消耗记录； 5.燃料消耗记录； 6.固废、危废处理记录。 按要求填报 相符 人员配置 配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。 按要求配置 相符 运输方式 1.物料、产品运输全部使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆； 2.厂区车辆全部达国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆； 3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。 本项目厂外运输均采用国五以上汽车运输或新能源车辆，运输方式为委托运输；厂内不设置运输车辆，厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准。 相符 运输监管 日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理 技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立门禁视频监控系统和台账。 按要求建立 相符 备注【1】：新建燃气锅炉和需要采取特别保护措施的区域，执行该排放限值。 根据上表对比分析可知，本项目符合《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）规定的“三十一、包装印刷”和《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）规定的“六、塑料制品”A级绩效分级指标的相关要求。 3、生态环境保护规划相符性 3.1与商政〔2022〕37号文件相符性 根据商丘市人民政府2022年9月29日发布的《商丘市“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划》（商政〔2022〕37号），本项目与规划的相关相符性分析如下。 本项目与商丘市“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划的相符性分析 规划相关要求 本项目情况 相符性 第三章 坚持区域协调，加快推动绿色低碳发展 第二节 积极推动产业发展生态化 严格环境准入。从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设，加大钢铁、烧结砖瓦、电解铝等行业落后产能淘汰和过剩产能压减力度。原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉，禁止新增化工园区。国家、省绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到B级以上要求。 加快落后产能淘汰。按照《河南省淘汰落后产能综合标准体系》，落实河南省利用综合标准依法依规推动落后产能退出年度工作方案，严格执行能耗、环保、质量、安全、技术等法规标准，建立淘汰类工业产能和装备清单，对国家和省、市明确的落后生产工艺装备和落后产品，实施落后产能清零行动，持续推进传统产业淘汰升级。 本项目不属于高耗能、高排放和产能过剩等禁止类项目，不属于“两高”行业，不使用煤气发生炉和燃煤锅炉；本项目属于国家允许类项目，符合国家相关产业政策，项目所用的设备、工艺均不属于禁止或淘汰类，产品为打火机，不属于落后产品。本项目属于扩建项目，国民经济行业类别为C2929塑料零件及其他塑料制品制造、C4119其他日用杂品制造，主要工艺流程为“外购ABS、AS原料-注塑成型-焊接-装螺丝-充气-调火-验火-组装-印刷-包装-入库”，属于《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）规定的“三十一、包装印刷”和《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）规定的“六、塑料制品”绩效分级重点行业，企业严格按照A级绩效分级指标要求进行建设；项目实施后，在重污染天气预警期间，严格落实当地生态环境主管部门的差异化管控要求。 相符 第五章 加强协同治理，持续改善大气环境 第二节 推进污染深度治理与精细化管理 深化重点行业点源污染治理。巩固钢铁、水泥行业超低排放改造成效，深化重点行业工业炉窑大气污染综合治理，深化垃圾焚烧发电、生物质发电废气提标治理。铸造、铁合金、水泥、建材、耐火材料、有色金属等行业，严格控制物料存储、运输及生产工艺过程无组织排放。重点涉气排放企业原则上不得设置烟气旁路，因安全生产无法取消的，安装旁路在线监管系统。推广工业烟气中三氧化硫、汞、铅、砷、镉、二噁英、苯并芘等非常规污染物强效脱除技术应用。 做好VOCs全过程综合管控。建立完善源头、过程和末端的VOCs石化、化工、包装印刷、工业涂装、家具制造等重点行业全过程综合控制体系，实施VOCs排放总量控制。推进工业园区、企业集群因地制宜推广建设涉VOCs“绿岛”项目。开展成品油、有机化学品等涉VOCs物质储罐排查，逐步取消石化、煤化工、制药、农药、化工、工业涂装、包装印刷等企业非必要的VOCs废气排放系统旁路。根据国家和省内 VOCs行业和产品标准体系，扩大低（无）VOCs产品标准的覆盖范围。全面推进使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，建立低VOCs含量产品标志制度。开展汽修行业VOCs综合治理，加大餐饮油烟污染治理力度。 强化扬尘污染整治。全面推行绿色施工，将绿色施工纳入企业资质评价、信用评价。继续推进道路、水利等线性工程“散尘”治理，强化监督监管实行全方位管控。大力推进道路清扫保洁机械化作业，提高道路机械化清扫率，渣土车实施硬覆盖与全封闭运输。根据大气环境质量改善要求和能源消费结构，逐步扩大高污染燃料禁燃区范围，深入开展禁燃区散煤焚烧及煤场清理专项行动，大力推进农副产品烘干、烤烟、畜牧业生产设施等领域的散煤治理，高污染燃料禁燃区内生产、销售、使用散煤全部清零。强化裸露地面、物料堆场、露天矿山等综合整治。严控平均降尘量，实施网格化降尘量监测考核体系。 本项目属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造、C4119其他日用杂品制造，使用的油墨均为能量固化油墨。项目施工期严格按照“六个百分之百”、“三员”管理、“两个禁止”等扬尘污染防治措施进行施工，营运期不设废气排放系统旁路，各生产工序均在密闭生产车间内进行，能够实现车间密闭管理，非甲烷总烃废气经“低温等离子+光氧催化+活性炭吸附装置”处理后，尾气通过15m高排气筒（DA001、DA002、DA003）排放。 相符 第六章 深化“三水统筹”，提升水生态环境 第一节 强化水生态环境系统治理 持续削减化学需氧量和氨氮等主要水污染物排放总量，加强总磷、高锰酸盐指数排放控制，力争到2025年，市域水环境质量全面改善。包河宁陈闸、吕楼、马桥，浍河业庙、黄口，沱河老杨楼、张板桥、小王桥等8个国考断面稳定达标，废黄河吴屯水库、惠济河柘城砖桥、王引河祖楼3个国考断面扣除上游来水影响水质稳定达标，包河、东沙河、响河、古宋河、柘城废黄河水质全面改善；水资源保障能力明显提升，消除浍河、沱河、永安沟部分河段断流状况；水生态恢复工作初见成效，王引河、沱河水生态得到初步改善，废黄河完善的水生态系统得到有效保护。县城以上建成区黑臭水体全面消除；城市饮水安全保障水平显著提升。 第五节 持续深化水污染治理 推动工业污染防治。落实“三线一单”生态环境分区管控体系，加强重点区域、重点河流、重点产业布局规划环评，构建以“三线一单”为空间管控基础、环境影响评价为环境准入把关、排污许可为企业运行守法依据的生态环境管理框架，从源头预防环境污染和生态破坏。严禁在淮河流域干流及主要支流临岸一定范围内新建“两高一资”项目。以造纸、氮肥、农副食品加工、皮革、印染、有色、原料药制造、电镀、化工等高污染高耗水行业为重点，深入推进清洁生产审核，开展全流程的清洁生产改造或者清洁化改造，依法对“双超双有高能耗”行业企业实施强制性清洁生产审核，促进传统产业绿色转型升级。推进化工、印染、电镀等产业集群提升改造，提高产业集约化、绿色化发展水平。以省级先进制造业开发区为重点，实施工业企业稳定达标排放，全面推进污水处理设施建设和污水管网排查整治，杜绝企业偷排、污水处理厂污水溢流现象，严格控制工业废水未经处理或未有效处理直接排入城镇生活污水处理系统，严厉打击向河湖湿地等偷排、直排行为。严格规划环评审查，完善现有污水处理厂配套管网，新建、扩建省级先进制造业开发区同步规划建设污水收集和集中处理设施，工业废水全收集、全处理，确保稳定达标排放。 本项目属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造、C4119其他日用杂品制造，不属于高污染行业企业，满足“三线一单”的相关要求，营运期产生的废水采取相应的治理措施后，能够实现废水的综合利用，不外排，化学需氧量和氨氮等主要水污染物排放总量为0。 相符 第七章 统筹地上地下，强化土壤和地下水污染防控 第一节 推进土壤安全利用 加强建设用地准入管理。持续更新建设用地土壤污染风险管控和修复地块名录，严格准入管理。未依法完成土壤污染状况调查和风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。加强建设用地规划、出让、转让、用途变更、收回、续期等环节监管，确保土壤环境保护相关政策要求得到落实。加强暂不开发利用污染地块生态管控，确需开发利用的，依法实施管控修复，优先规划用于拓展生态空间。对暂不开发利用的地块要制定土壤污染风险管控方案，划定管控区域，建立标识、发布公告，定期组织开展土壤环境监测。 本项目位于商丘市夏邑县罗庄镇梁庄村，罗庄镇工业区内，未被列入污染地块名录，所在地块为建设用地，符合夏邑县罗庄镇产业规划和土地利用总体规划。 相符 根据上表对比分析可知，本项目符合《商丘市“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划》（商政〔2022〕37号）的相关要求。 3.2与夏邑县饮用水源保护区划相符性 本项目与夏邑县饮用水源保护区划的相符性分析 夏邑县饮用水源保护区划 本项目情况 （一）、夏邑县县级集中式饮用水水源保护区划 依据：《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》（豫政办〔2013〕107号）和《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文〔2020〕56号）。 （1）取消饮用水水源保护区夏邑县一水厂地下水井群 （2）夏邑县二水厂地下水井群（共12眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围40米的区域(1～5号取水井)，10～12号井群外包线内及外围40米的区域，6～9号取水井外围40米的区域。 （3）夏邑县三水厂地下水井群（共4眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西40米、南40米、北40米、东0米的区域(1～2号取水井)，3号、4号取水井外围40米的区域。 （二）、夏邑县乡镇集中式饮用水水源保护区划 依据：《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》（豫政办〔2016〕23号）。 （1）夏邑县歧河乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西20米、南15米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （2）夏邑县郭店乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、西20米、北10米的区域。 （3）夏邑县会亭镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：供水站厂区及外围东10米、北10米的区域。 （4）夏邑县罗庄乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：供水站厂区及外围西20米、南15米的区域。 （5）夏邑县马头镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：供水站及外围西10米、南15米的区域。 （6）夏邑县业庙乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西20米、南25米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （7）夏邑县桑堌乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、南25米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （8）夏邑县李集镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西10米、南10米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （9）夏邑县车站镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、北10米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米、西至010县道的区域。 （10）夏邑县杨集镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米、南20米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （11）夏邑县骆集乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西15米、北10米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （12）夏邑县刘店乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米、南20米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （13）夏邑县太平镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 （14）夏邑县孔庄乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西10米、南15米的区域。 （15）夏邑县北岭镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米、北20米的区域。 （三）、夏邑县千吨万人饮用水水源保护区划 依据：《夏邑县千吨万人饮用水水源保护区划分技术报告》。 （1）夏邑县胡桥乡李王庄村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （2）夏邑县北镇乡（现更名为北岭镇）地下水井群2号水源井、3号水源井（已区划1眼，现新增2眼：2、3号水源井） 一级保护区范围：2号井、3号井取水井外围30米区域。 （3）夏邑县火店镇李店村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （4）夏邑县韩道口镇韩西村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井、2号井取水井外围30米区域。 （5）夏邑县孔庄乡地下水井2号水源井、3号水源井（已区划1眼，现新增2眼：2、3号水源井） 一级保护区范围：2号井、3号井取水井外围30米区域。 （6）夏邑县郭店镇冉庙村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （7）夏邑县会亭镇王厂村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 （8）夏邑县业庙乡地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （9）夏邑县马头镇地下水井群2号水源井、3号水源井（已区划1眼，现新增2眼：2号水源井、3号水源井） 一级保护区范围：2号井、3号井取水井外围30米区域。 （10）夏邑县太平镇地下水井群2号水源井、3号水源井、4号水源井（已区划1眼，现新增3眼：2、3、4号水源井） 一级保护区范围：2号井、3号井、4号井取水井外围30米区域。 （11）夏邑县何营乡杨井村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （12）夏邑县桑堌乡地下水井群3号水源井(已区划2眼，现新增1眼：3号水源井) 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （13）夏邑县济阳镇胡楼村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 （14）夏邑县罗庄镇罗东村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （15）夏邑县中峰乡冯楼村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 （16）夏邑县李集镇地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （17）夏邑县李集镇郭庄村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 （18）夏邑县车站红山庙村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （19）夏邑县车站镇地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （20）夏邑县杨集镇地下水井群3号水源井、4号水源井（已区划2眼，现新增2眼：3号、4号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米东至学校区域、4号井取水井外围30米区域。 （21）夏邑县王集乡孙庄村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （22）夏邑县骆集乡地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （23）夏邑县刘店乡地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （24）夏邑县曹集乡马庄村地下水井（1眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区。 （25）夏邑县歧河乡蔡河村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 经现场勘查，距离本项目最近的集中式饮用水源保护区为夏邑县罗庄镇罗东村地下水井群，位于本项目西侧约2.4km（详见附图6）；本项目不在饮用水水源保护区范围内，厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水源。 综上所述，本项目符合夏邑县饮用水源保护区划。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 本项目的备案由夏邑县尊利五金塑胶制品有限公司在河南省投资项目在线审批监管平台提交，并由夏邑县发展和改革委员会批准，项目代码：2211-411426-04-01-585363；根据建设单位提供的关于本项目的设计方案，项目生产工艺流程包括外购ABS、AS原料-注塑成型-焊接-装螺丝-充气-调火-验火-组装-印刷-包装-入库等。根据《国家统计局办公室关于印发<2017国民经济行业分类注释>（网络版）的通知》（国统办设管字〔2018〕93号）和《国家统计局关于执行国民经济行业分类第1号修改单的通知》（国统字〔2019〕66号），本项目的国民经济类别为2929塑料零件及其他塑料制品制造、C4119其他日用杂品制造，项目设施后新增年生产2.4亿只打火机的生产能力，扩建后总体工程年生产2.7亿只打火机。 项目生产类别及对应的国民经济行业类别详见下表。 项目生产类别及对应的国民经济行业类别 序号 项目 国民经济行业类别 备注 1 打火机壳、按手等散件 C2929塑料零件及其他塑料制品制造 所有原辅材料均为外购 2 打火机 C4119其他日用杂品制造 打火机壳、按手等散件均为自制，其他零部件外购 经对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号），本项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业29 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”类项目和“三十八、其他制造业41 84日用杂品制造411* /”类项目。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号）“第四条 建设单位应当严格按照本名录确定建设项目环境影响评价类别，不得擅自改变环境影响评价类别。建设内容涉及本名录中两个及以上项目类别的建设项目，其环境影响评价类别按照其中单项等级最高的确定。”因此，本项目应编制环境影响报告表。 建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）摘选 环评类别 项目类别 报告书 报告表 登记表 本栏目环境敏感区含义 二十六、橡胶和塑料制品业29 53 塑料制品业292 以再生塑料为原料生产的；有电镀工艺的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） / / 三十八、其他制造业41 84 日用杂品制造411*；其他未列明制造业419* 有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的 年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨以下的，或年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨及以上的 / / 1、主要建设内容 本项目总投资8000万元，主要建设内容为利用本单位现有厂房及办公辅助设施7593平方米，新建厂房20000平方米，新增注塑机、焊接机、装螺丝机、充气机、调火机、印刷机、包装机等生产设备；项目实施后新增年生产2.4亿只打火机的生产能力，扩建后总体工程年生产2.7亿只打火机。本项目主要建设内容的组成分类如下表所示。 本项目主要建设内容 工程类别 工程名称 工程内容 依托关系 主体工程 1#生产车间 现有，3F，钢结构，总建筑面积3180m2，设置注塑车间、焊接车间、次品及边角料破碎车间、危废暂存间、原料库等。 依托现有 2#生产车间 现有，1F，钢结构，总建筑面积500m2，设置打火机组装区、中间产品暂存区等。 依托现有 3#生产车间 拟建，3F，钢结构，总建筑面积11250m2，设置注塑车间、焊接车间、中间产品暂存间、原料库等。 新建 充气车间 现有，1F，钢结构，总建筑面积240m2。 依托现有 调火车间 现有，1F，钢结构，总建筑面积700m2。 依托现有 质检车间 现有，1F，钢结构，总建筑面积600m2。 依托现有 1#包装车间 现有，1F，钢结构，总建筑面积360m2，设置包装区、原料区等。 依托现有 2#包装车间 现有，1F，钢结构，总建筑面积324m2，设置包装区、原料区等。 依托现有 印刷车间 拟建，2F，钢结构，总建筑面积4800m2，设置打火机印刷车间、成品暂存间、原料库等。 新建 辅助工程 办公楼 现有，2F，砖混结构，总建筑面积600m2。 依托现有 1#周转车间 现有，1F，钢结构，总建筑面积110m2。 依托现有 2#周转车间 现有，1F，钢结构，总建筑面积240m2。 依托现有 3#周转车间 现有，1F，钢结构，总建筑面积444m2。 依托现有 4#周转车间 现有，1F，钢结构，总建筑面积200m2。 依托现有 5#周转车间 现有，1F，钢结构，总建筑面积30m2。 依托现有 6#周转车间 现有，1F，钢结构，总建筑面积30m2。 依托现有 仓库 拟建，2F，钢结构，总建筑面积3950m2。 新建 辅助用房 现有，1F，防火彩钢结构，总建筑面积5m2。 依托现有 公用工程 给水 利用厂区内现有水井 依托现有 排水 雨污分流，雨水排入附近沟渠，生活污水资源化利用，不外排。 部分新建 供电 当地供电电网 依托现有 供暖、制冷 生产设施采用电加热，办公区的供暖、制冷采用单体式空调。 部分新建 环保工程 大气污染防治措施 注塑、焊接、印刷等工序废气：集气装置+低温等离子+光氧催化+活性炭吸附+15m高排气筒3套。 新建 充气废气：依托现有工程“排风地沟、防爆风机”等环保治理措施，新增充气设备均加装橡胶垫等密封措施，加强生产车间通风换气等； 部分新建 次品及边角料破碎废气：集气装置+袋式除尘器+15m高排气筒1套。 新建 水污染防治措施 生活污水：经1座30m3化粪池处理暂存后，资源化利用，用于农田施肥，不外排。 新建 噪声污染防治措施 设备运行噪声：厂房隔声、基础减振、日常设备维护等。 新建 固废防治措施 一般废物：设置1间30m2一般废物暂存间，须满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求，废包装材料定期外售废旧物资回收单位综合利用，除尘器收尘集中收集后全部回用于生产，次品及边角料集中收集破碎后全部回用于生产，次品打火机经维修后作为成品外售。 新建 危险废物：设置1间50m2危险废物暂存间，须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单的相关要求，危险废物分类收集后定期委托有资质的单位处置。 新建 生活垃圾：经垃圾收集箱（带盖）收集后，委托当地环卫部门清运处置。 依托现有 环境风险防范措施 依托现有工程防火、防爆装置、消防灭火器材、气体泄漏自动报警系统，废气治理设备的检修维护、加强废水综合管理，建立和完善相关制度，设置提醒标志、危险物质分布图，分区防渗等。 部分新建 储运工程 仓库 拟建，2F，钢结构，总建筑面积3950m2。 新建 丁烷气库 现有，位于充气车间北侧，最大储存量3t。 依托现有 运输方式 厂内采用叉车（国Ⅲ）、汽车运输（国Ⅴ）及小推车、管道、输送带运输等，厂外采用汽车运输（国Ⅴ）。 依托现有 主要依托设施可行性 序号 主要依托设施 内容 使用情况 是否满足 1 供水设施 厂区自备井 本次扩建新增用水仅为生活办公用水、冷却水补水，用水量约11.57t/d，新增用水量少，满足本项目需求。 是 2 生活垃圾收集箱集 厂区设置8个生活垃圾收集箱（带盖） 现有工程生活垃圾产生量约0.016t/d，本项目新增生活垃圾产生量约0.019t/d，生活垃圾日常日清，垃圾收集箱余量可满足本项目需求。 是 3 办公辅助用房 厂区办公辅助用房总建筑面积605m2 现有工程使用1F办公辅助用房，2F预留办公辅助用房满足本项目需求。 是 4 丁烷气库 最大储存量3t 项目实施后丁烷的平均使用总量1.6t/d，丁烷气库的设计最大储存量满足本项目需求。 是 5 大气污染防治、环境风险防范 充气车间内铺设有排风地沟，安装有防爆风机5台，充气设备加装橡胶垫等密封措施，厂区配备有消防水池1座、灭火器120个、气体泄漏自动报警器4套。 项目实施后丁烷气库的最大储存量不变，充气车间新增充气设备均加装橡胶垫等密封措施，可依托现有排风地沟、防爆风机、消防水池、灭火器、气体泄漏自动报警器等防火、防爆装置、消防灭火器材、气体泄漏自动报警装置降低大气环境风险。 是 2、主要产品及产能 根据本项目的设计方案，项目主要产品为打火机壳、按手等散件及成品打火机等，设计生产能力为新增年生产2.4亿只打火机的生产能力，扩建后总体工程年生产2.7亿只打火机，主要产品及规模详见下表。 本项目主要产品及规模 序号 产品名称 设计产能 单位 备注 1 打火机壳、按手等散件 2.7 亿套 自制打火机壳、按手等散件（塑料件） 2 打火机 2.4 亿只 / 本项目扩建后总体工程主要产品及规模 序号 项目类别 产品名称 年产量 单位 备注 1 现有工程 打火机 0.3 亿只 所有散件、零部件均为外购 2 本次扩建 打火机 2.4 亿只 自制打火机壳、按手等散件（塑料件） 3 总体工程 打火机 2.7 亿只 / 3、主要原辅材料及能源消耗 根据本项目的设计方案，本项目的主要原辅材料及能源消耗情况如下表所示。 本项目主要原辅材料及能源消耗情况一览表 序号 名称 年用量 设计最大贮存量 单位 储存方式 规格 形态 来源 备注 1 ABS原生颗粒 300 30 吨 原料库 25kg/袋 固体颗粒 外购 新增 2 AS原生颗粒 1007.695 100 吨 原料库 25kg/袋 固体颗粒 外购 新增 3 丁烷 480 3 吨 丁烷气库 50kg/瓶 压缩气体 外购 新增 4 打火机零部件 2.4 0.2 亿套 原料库 / 固体 外购 新增 5 底座 480 45 万个 原料库 / 固体 外购 新增 6 包装箱 12 1.5 万个 原料库 / 固体 外购 新增 7 UV油墨 5.4 0.4 吨 原料库 20kg/桶 液体 外购 新增 8 液压油 3.3 / 吨 / 180kg/桶 液体 随用随购，不单独设置仓库 新增 9 水 3471 / 吨 原料库 / 液体 厂区内现有水井 新增 10 电 45 / 万Kw·h 原料库 / / 当地供电电网 新增 主要原辅材料组分、理化性质一览表 序号 名称 组分及理化特性 燃烧特性 毒性 1 ABS 丙烯腈-苯乙烯-丁二烯共聚物，是一种强度高、韧性好、易于加工成型的热塑型高分子材料。它是微黄色固体，有一定的韧性，密度约为1.04-1.06g/cm3。ABS树脂在25-60℃的环境下表现正常，热变形温度70-107℃，无明显熔点。而且有很好的成型性，加工出的产品表面光洁，易于染色和电镀，它抗酸、碱、盐的腐蚀能力比较强，也可在一定程度上耐受有机溶剂溶解，ABS有优良的力学性能，其冲击强度极好，可以在极低的温度下使用；它的耐磨性优良，尺寸稳定性好，又具有耐油性。ABS的电绝缘性较好，并且几乎不受温度、湿度和频率的影响，可在大多数环境下使用。 易燃，其燃烧特性为燃烧缓慢，离火后仍继续燃烧，火焰呈黄色黑烟，燃烧后塑料软化、烧焦，但无熔融滴落。 无毒 2 AS 丙烯腈-苯乙烯共聚物，由丙烯腈与苯乙烯共聚而成的高分子化合物。透明或半透明的水白色颗粒，具有高光泽、高透明、高冲击、良好的耐热性和机械性能、较高的化学稳定性，耐水、耐油、耐酸、耐碱、耐醇类，溶于酮类溶剂和某些芳烃、氯代烃。相对密度1.06-1.08g/cm3，折射率1.57，平衡吸水性0.66%。热变形温度82-105℃，熔化温度200-270℃。耐候性中等，脆性较大。它比聚苯乙烯有更高的冲击强度和优良的耐热性，耐油性，耐化学腐蚀性。它具有很强的承受载荷的能力、抗化学反应能力、抗热变形特性和几何稳定性。 易燃，其燃烧特性为燃烧缓慢，离火后仍继续燃烧，火焰呈黄色浓黑烟，燃烧后塑料软化、起泡，但无熔融滴落。 无毒 3 丁烷 丁烷是一种易燃、无色、容易被液化的气体，熔点-138.4℃，沸点-0.5℃，相对密度0.58，不溶于水，易溶于乙醇、乙醚、氯仿和其它烃。主要用于有机合成和乙烯制造，仪器校正，也可用作燃料。 丁烷与空气混合形成爆炸混合物，爆炸极限为1.5%-8.5%，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 有毒 4 UV油墨 UV油墨有对UV光选择性吸收的特性。干燥受UV光源辐射光的总能量和不同波长光能量分布的影响。在UV光的照射下，UV油墨光聚合引发剂吸收一定波长的光子，激发到激发态，形成自由基或离子。然后通过分子间能量转移，使聚合的预聚物和光敏感的单体和聚合物成为激发态，产生的电荷转移复合体。这些复杂的粒子不断交联聚合，固化成膜。 不易燃。 无毒 4、主要生产设备 根据建设单位提供的关于本项目的设计方案，项目主要设备及参数情况见下表。 本项目主要生产设备及参数一览 序号 名称 型号/参数 数量 单位 备注 1 注塑机 120T 55 台 新增 2 焊接机 XD-20W 40 台 新增 3 装螺丝机 / 6 台 新增 4 充气机 XQFX09 15 台 新增 5 调火机 / 43 台 新增 6 印刷机 丝网印刷 10 台 新增 7 包装机 / 10 台 新增 8 破碎机 / 1 台 新增 5、公用工程 （1）供水：企业用水利用厂区内现有水井，满足生活、办公及生产用水需要。 （2）排水：采用雨污分流制。雨水排入附近沟渠，生活污水经化粪池处理暂存后定期清掏作为农肥使用，不外排。 （3）供电：企业用电由当地供电电网供给，可满足生产、生活需要。 （4）采暖、制冷：生产设施采用电加热，办公区的供暖、制冷采用单体式空调。 6、物料平衡及水平衡 6.1物料平衡 根据项目设计资料，本项目的物料输入主要为ABS、AS、塑料碎片、丁烷、打火机零部件、除尘器收尘、UV油墨等，输出主要为成品打火机以及废气、固废形式产生的损耗等。 本项目物料平衡表 物料投入（t/a） 物料产出（t/a） 序号 物料名称 数量 序号 物料名称 数量 1 ABS颗粒 300 1 成品打火机 2511.8599 其中 合格品 2436.5041 次品 75.3558 2 AS颗粒 1007.695 2 非甲烷总烃 1.2505 3 丁烷 480 3 次品及边角料 42.2897 破碎加工 粉尘排放量 0.0009 粉尘沉降量 0.0017 除尘器收尘量 0.0154 塑料碎片 42.2717 4 打火机零部件（不含打火机壳、按手等塑料件） 720 4 / / 5 除尘器收尘 0.0154 5 / / 6 UV油墨 5.4 6 / / 7 塑料碎片（次品及边角料破碎） 42.2897 7 / / 小计 2555.4001 小计 2555.4001 扩建后全厂物料平衡表 单位：t/a 物料投入（t/a） 物料产出（t/a） 序号 物料名称 数量 序号 物料名称 数量 1 ABS颗粒 300 1 成品打火机 2661.8599 其中 合格品 2582.0041 次品 79.8588 2 AS颗粒 1007.695 2 非甲烷总烃 1.2505 3 丁烷 540 3 次品及边角料 42.2897 破碎加工 粉尘排放量 0.0009 粉尘沉降量 0.0017 除尘器收尘量 0.0154 塑料碎片 42.2717 4 打火机零部件（不含打火机壳、按手等塑料件） 810 4 / / 5 除尘器收尘 0.0154 5 / / 6 UV油墨 5.4 6 / / 7 塑料碎片（次品及边角料破碎） 42.2897 7 / / 小计 2705.4001 小计 2705.4001 注：现有工程生产原料包括打火机零部件、丁烷及打火机壳、按手等散件（塑料件），扩建后现有工程打火机壳、按手等散件（塑料件）全部由外购改为用ABS、AS颗粒自制，其他原料不变。 6.2水平衡 6.2.1用排水核算 （1）设备冷却用排水 本项目采用冷却循环水系统对注塑机等加热设备进行冷却、恒温和降温，系统冷却水总循环量660m3/d。冷却水因蒸发等损耗，需定期补充。本次评价参考《冷却塔蒸发损失水量计算方法探讨》（工业用水与废水，2014）中的蒸发损失水量估算法进行计算，计算公式如下： 式中：Qe——蒸发损失水量，m3/h； k——蒸发损失系数，1/℃，进塔空气温度25℃采用内插法计算，取0.00145； Δt——冷却塔进、出水的温度差，取10℃。 Qr——循环水量，27.5m3/h； 计算可知，补水量为9.57m3/d，设备冷却水循环使用，定期补充蒸发损耗，不外排。 （2）职工生活用排水 本项目新增劳动定员50人，厂区不设置职工食堂和宿舍，本次评价参考《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）表3.2.2公共建筑生活用水定额及小时变化系数：每人每班办公生活用水定额最高30-50L/日。本次评价取平均值40L/人·班，则职工生活用水量为2.0m3/d，年工作日300天，则年用水量为600m3。产污系数以0.8计，则生活污水产生量1.6m3/d（480m3/a），经化粪池处理暂存后定期清掏作为农肥使用，不外排。 6.2.2水平衡图 本项目及扩建后全厂水平衡图如下（注：现有工程用水仅为职工生活用水）。 图2-1 本项目水平衡图 单位：t/d 图2-2 扩建后全厂水平衡图 单位：t/d 7、劳动定员及工作制度 本项目新增劳动定员50人，扩建后总体工程劳动定员120人，工作制度为24小时/天（其中印刷工段8小时/天，次品及边角料破碎工段1小时/天，注塑成型及其他工段均为24小时/天），年工作300天，厂区不设置职工食堂和宿舍。 8、厂区总平面布置 本项目位于商丘市夏邑县罗庄镇梁庄村，罗庄镇工业区内，经现场勘查，项目厂区东邻梁庄村民房、南邻农田、西邻沟渠、北邻空地，项目周边环境保护目标分布情况详见附图3。 本项目出入口设置在厂区东南侧，办公区位于出入口北侧，南侧为生产区、北侧为仓储区。该项目平面布局基本根据生产工艺需要，生产办公功能分区明确，平面布局紧凑，厂内各功能分区明显，相互衔接，有利于组织生产。因此，该项目平面布置合理可行。 厂区平面布置图详见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 1.1施工期工艺流程 本工程施工顺序按照先地下后地上的原则，将工程划分为场地平整、基础工程、主体工程、装饰工程、安装工程和工程验收6个阶段，具体流程见图2-3。 图2-3 施工期总体工艺流程及产污环节示意图 1.2施工期产排污环节 施工期主要污染源及污染物的分布情况见表。 施工期主要产排污环节一览表 工程内容 类型 产污环节说明 主要污染因子 场地平整 废水 进出车辆冲洗 SS、石油类 噪声 挖土机、推土机、铲运机噪声 LAeq 废气 来自临时堆场、土方开挖、 扬尘 车辆发动机运行、柴油机尾气排放 非甲烷总烃、SO2、NO2、碳烟等 焊接、打磨 烟尘、粉尘 固废 来自地基开挖、临时构筑物拆除 建筑垃圾等 基础工程 废水 地表径流、机械维修、进出车辆冲洗等 SS、石油类 噪声 动力装置噪声 LAeq、振动 废气 车辆发动机运行、柴油机尾气排放 非甲烷总烃、SO2、NO2、碳烟等 固废 / 渣土 主体工程 废水 混凝土浆水、进出车辆冲洗等 SS、石油类 噪声 各种机械设备噪声 LAeq 废气 车辆发动机运行、柴油机尾气排放 非甲烷总烃、SO2、NO2、碳烟等 焊接、除锈打磨 烟尘、粉尘 固废 下料、焊接、打磨等 边角料、焊渣、废砂盘、模板等 装饰工程 废水 地面清洗、砂浆、进出车辆冲洗等 SS、石油类 噪声 运输车辆、施工设备等 LAeq 废气 车辆发动机运行、柴油机尾气排放 非甲烷总烃、SO2、NO2、碳烟等 装饰工程、物料、弃渣临时堆放 粉尘、扬尘 固废 金属丝、废弃钢筋混凝土等 建筑垃圾 安装工程 噪声 运输车辆、施工设备等 LAeq 固废 / 包装材料等 施工人员 废水 生活污水 COD、BOD5、SS、氨氮等 固废 生活垃圾 生活垃圾 2、营运期 2.1工艺流程图 注：图中G表示废气，W表示废水，N表示噪声，S表示固废。 图2-4 项目营运期生产工艺流程及产污环节示意图 2.2工艺流程简述 （1）注塑成型：外购的ABS、AS原生颗粒加入注塑机中，注塑机内部对原料进行烘干熔化成流体状态，该过程产生少量有机废气，再将流体状态的塑料自动注入模具中，以冷却循环水系统中的冷却水为介质对塑料流体进行降温凝固成型，冷却水循环使用，无废水外排。 （2）焊接：打火机专用焊接机是由超声波发生器产生的高压、高频电信号，通过换能器的压电逆效应转换成同频率的机械震荡，并以音频纵波的形式作用于机壳上，通过机壳表面及内在分子间的摩擦而使传递到接口的温度升高，当温度达到机壳本身的熔点时，机壳接口迅速熔化，继而填充于接口间的空隙，当震动停止，机壳同时在一定的压力下冷却成型。 （3）装螺丝：将锌套、吸杆、调节海绵、出气阀等零部件组合装在焊接好的机壳里，并将出气阀组合用工具旋转到合适的位置。 （4）充气：在充气车间内通过充气机充装丁烷气体。 （5）调火：对充好气的打火机进行试火检验，并调整火焰大小。该过程丁烷燃烧产生的水和二氧化碳，不属于大气污染物。 （6）验火：主要指对装配成型的打火机质量的检验。 （7）组装：将按手、调火环、翘板、引火簧、风罩等零配件与机壳组装起来。 （8）印刷：将组装后的打火机送入印刷车间，使用能量固化油墨，采用丝网印刷工艺进行商标等的印刷。 （9）包装：成品打火机装箱入库。 （10）次品及边角料破碎：项目生产过程中产生的次品及边角料，通过破碎机剪切、撕裂和挤压的作用，将其破碎成3-5cm大小的碎片，全部回用于生产。 2.3营运期产污环节 本项目营运期主要产污环节如下表所示。 营运期主要产污环节一览表 类别 产污环节 污染源及污染物 废气 注塑成型工序 G1注塑废气 非甲烷总烃 焊接工序 G2焊接废气 非甲烷总烃 充气工序 G3充气废气 非甲烷总烃 印刷工序 G4印刷废气 非甲烷总烃 次品及边角料破碎 G5破碎废气 颗粒物 废水 职工生活办公 W1生活污水 COD、BOD5、SS、NH3-N 噪声 生产及辅助设备 N噪声 固废 ABS、AS原生颗粒 S1废包装材料 注塑成型工序 S2次品及边角料 注塑机等设备维护 S3废液压油 S4废油桶 验火 S5次品打火机 油墨 S6废油墨桶 除尘设施 S7除尘器收尘 挥发性有机物治理设施 S8废灯管（无汞） S9废催化剂 S10废活性炭 职工生活办公 S11生活垃圾 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程环评、竣工验收及排污许可手续等情况 （1）2014年7月8日夏邑县环境保护局以《关于<夏邑县尊利五金塑胶制品有限公司年产3000万支打火机项目环境影响报告表>审批意见》（夏环审(2014)1419号）对《夏邑县尊利五金塑胶制品有限公司年产3000万支打火机项目环境影响报告表》进行建批复； （2）2015年9月24日夏邑县环境保护局组织夏邑县环境监察大队、夏邑县环境监测站等单位对夏邑县尊利五金塑胶制品有限公司年产3000万支打火机项目进行了竣工环境保护验收，2015年10月15日夏邑县环境保护局出具了《夏邑县环境保护局关于夏邑县尊利五金塑胶制品有限公司年产3000万支打火机项目竣工环境保护验收意见》（夏环验【2015】032号），项目通过了竣工环境保护验收。 （3）2020年4月夏邑县尊利五金塑胶制品有限公司进行排污许可证登记，登记编号：91411426395122079G001Y。 2、现有工程概况 现有工程基本情况 序号 类别 内容 1 项目名称 夏邑县尊利五金塑胶制品有限公司年产3000万支打火机项目 2 生产规模 年产3000万支打火机 3 占地面积 10000平方米 4 投资金额 150万元 5 环保投资 11万元 6 劳动定员 70人 7 工作制度 24小时/天，年工作300天 8 生产工艺 外购原料-充气-调火-验火-组装-包装入库 9 主要设备 充气机15台、调火机12台 10 原辅材料 年用量：打火机零部件3000万套，打火机壳、按手等塑料件3000万套，丁烷60t，底座60万个，包装箱1.5万个 11 能源消耗 年用量：水840t，电2万Kw·h 10 污染防治措施 大气污染防治措施 充气废气：充气车间内铺设有排风地沟，安装有防爆风机5台，充气机加装橡胶垫等密封措施。 水污染防治措施 生活污水：经1座10m3化粪池处理暂存后定期清掏作为农肥使用，不外排。 噪声污染防治措施 厂房隔声、基础减振、日常设备维护等。 固废防治措施 一般废物：1间10m2一般废物暂存间，废包装材料定期外售废旧物资回收单位综合利用。 生活垃圾：厂区设置8个生活垃圾收集箱（带盖），经垃圾收集箱（带盖）收集后，委托当地环卫部门清运处置 环境风险防范措施 充气车间内铺设有排风地沟，安装有防爆风机5台，充气设备加装橡胶垫等密封措施，厂区配备有消防水池1座、灭火器120个、气体泄漏自动报警器4套。 3、现有工程污染物实际排放总量 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，夏邑县尊利五金塑胶制品有限公司现有工程为登记管理，企业于2020年4月26日办理排污许可登记。根据排污许可管理要求，现有工程未许可污染物排放总量，未要求企业开展自行监测。本次评价现有工程污染物产排情况依据《夏邑县尊利五金塑胶制品有限公司年产3000万支打火机项目竣工环境保护验收监测报告》进行核算，现有工程污染物排放情况见下表。 现有工程主要污染物产排情况一览表 单位：t/a 项目 污染物 排放量 废气 非甲烷总烃（无组织） / 废水 废水量（万t/a） 0 COD 0 BOD5 0 SS 0 NH3-N 0 固体废物（产生量） 一般工业固体废物 废包装材料 0.5 次品打火机 4.503 职工生活垃圾 0 4、与本项目有关的主要环境问题及整改措施 由于现有工程近期无废气监测报告，现有工程污染情况参考《夏邑县尊利五金塑胶制品有限公司年产3000万支打火机项目环境影响报告表（报批版）》、《夏邑县尊利五金塑胶制品有限公司年产3000万支打火机项目竣工环境保护验收监测报告》、《夏邑县尊利五金塑胶制品有限公司检测项目检测报告（噪声）》和《夏邑县尊利五金塑胶制品有限公司排污许可证》，并结合厂区实际情况，主要污染情况如下： 4.1废气 现有工程营运期废气主要为充气废气，经采用“排风地沟、防爆风机”等环保治理措施、加装橡胶垫等密封措施后，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值及《河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于<全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值>的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件2排放建议值。 3.2废水 现有工程营运期废水主要为职工生活污水，经1座10m3化粪池处理暂存后定期清掏作为农肥使用，不外排。 4.3噪声 现有工程营运期噪声主要为各类生产及辅助设备的运转噪声，采取基础减震、车间隔声等降噪措施，现有工程各厂界噪声监测统计结果如下。 现有工程厂界噪声监测结果 单位：dB（A） 监测点位 昼间监测值 夜间监测值 昼间标准值 夜间标准值 现有工程四周厂界 东厂界 52.2 44.6 ≤60 ≤50 南厂界 54.3 43.3 ≤60 ≤50 西厂界 54.3 43.9 ≤60 ≤50 北厂界 53.4 44.1 ≤60 ≤50 根据监测结果可知，现有工程各厂界的噪声监测值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 4.4固废 现有工程固体废物主要为废包装材料、次品打火机等一般工业固体废物，以及职工生活垃圾，现有工程固废均得到有效处置，排放量为零。厂区设置有1间10m2一般废物暂存间，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求，设置有8个生活垃圾收集箱（带盖），现有工程固废产生与排放情况如下。 现有工程固体废物产排情况一览表 单位：t/a 序号 固体废物名称 固废属性 产生量 排放量 贮存方式 去向 1 废包装材料 一般工业固体废物 0.5 0 一般废物暂存间 外售 2 次品打火机 一般工业固体废物 4.503 0 一般废物暂存间 经维修后外售 3 生活垃圾 生活垃圾 4.8 0 生活垃圾收集箱 环卫部门清运处置 4.5、整改建议 现有工程已取得环评批复、办理排污许可手续，并通过竣工环境保护验收，产生的各类污染物排放均能符合相应标准要求，满足现行环保要求。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 1.1调查数据 本次评价选用2021年作为评价基准年，获取连续1年中不低于324个日均值数据，每月不低于27个有效数据（其中2月不低于25个），数据有效性均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单和《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）中关于数据统计的有效性规定，环境质量调查数据统计结果如下： 环境空气现状监测情况一览表 单位：μg/m3 监测区域 监测因子 监测值 标准值 超标倍数 是否达标 夏邑县 PM2.5 年均值 45 年均：35 0.29 超标 24h平均第95百分位数 123 24h平均：75 0.64 超标 PM10 年均值 82 年均：70 0.17 超标 24h平均第95百分位数 172 24h平均：150 0.17 超标 SO2 年均值 7 年均：60 0 达标 24h平均第98百分位数 16 24h平均：150 0 达标 NO2 年均值 21 年均：40 0 达标 24h平均第98百分位数 54 24h平均：80 0 达标 CO（mg/m3） 24h平均第95百分位数 1.0 24h平均：4 0 达标 O3 8h平均第90百分位数 158 8h平均：160 0 达标 由上表可知，评价区域大气环境质量不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其2018年修改单的要求，夏邑县2021年为大气环境质量不达标区域，超标因子为PM2.5、PM10。 1.2补充调查 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。因此，本次评价环境空气质量TSP的补充监测引用夏邑县飞鹏塑料制品有限公司的环境质量监测数据，监测点（东街村）位于项目厂区东侧4.9km，监测7天，监测时间为2022年12月13日~12月19日，数据有效性满足引用要求，监测统计结果如下。 环境空气质量现状监测数据 单位：μg/m3 监测点位 监测因子 监测值 标准值（μg/m3） 标准指数范围 是否达标 东街村 TSP 82~84 24h平均：300 0.273-0.280 达标 以上监测数据显示，监测点东街村TSP的监测结果满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其2018年修改单。 2、地表水环境 本项目选址区域最近的地表水体为项目厂区北侧190m处的大金沟，大金沟向东南汇入浍河，地表水环境功能为Ⅴ类；本次评价地表水环境质量现状评价采用2021年6月浍河夏邑业庙断面的常规监测数据，数据有效性满足《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》规定的3年时限要求，监测统计结果如下表所示。 地表水环境质量现状监测统计结果 单位：mg/L 监测点位 高锰酸盐指数 氨氮 总磷 浍河夏邑业庙断面 3.5 0.23 0.05 Ⅴ类标准值 ≤15 ≤2.0 ≤0.4 达标情况 达标 达标 达标 由上表可知，浍河夏邑业庙断面所测指标满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求。 3、声环境 根据厂址周围环境特点及工程特点，本项目为扩建项目，且厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标（梁庄村、罗庄镇梁庄村幼儿园），因此共布设7个监测点进行了噪声现状监测工作。监测时间2022年11月19日、2023年1月1日，昼夜各一次，监测统计结果如下。 声环境质量现状监测结果 单位：dB（A） 监测点位 昼间监测值 夜间监测值 昼间标准值 夜间标准值 声环境保护目标 梁庄村（东） 53.0 42.8 ≤60 ≤50 梁庄村（东南） 52.6 42.3 ≤60 ≤50 罗庄镇梁庄村幼儿园 51.6 41.8 ≤60 ≤50 总体工程四周厂界 东厂界 52.3 43.9 ≤60 ≤50 南厂界 52.7 42.9 ≤60 ≤50 西厂界 53.2 42.8 ≤60 ≤50 北厂界 52.3 43.8 ≤60 ≤50 监测结果显示，项目声环境保护目标及总体工程四周厂界的声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 4、生态环境 本项目位于商丘市夏邑县罗庄镇梁庄村，罗庄镇工业区内，所占用地为建设用地，且用地范围内无生态环境保护目标；因此，本次评价不开展生态现状调查。 5、电磁辐射 无电磁辐射影响。 6、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 本项目针对各分区采取了防渗措施，基本不存在土壤、地下水环境污染途径，且本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。因此，本项目不开展区域地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目厂界外周边500米范围内的大气环境保护目标详见下表。 大气环境保护目标 环境保护目标 方位 距项目厂区最近距离 功能 保护级别 梁庄村 东、东南 5m、紧邻 居住 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准及其2018年修改单 罗庄镇梁庄村幼儿园 东侧 40m 教育 杨石楼 东侧 420m 居住 小蒋庄 西南 180m 居住 刘楼 南侧 440m 居住 2、声环境 本项目厂界外周边50米范围内的声环境保护目标详见下表。 声环境保护目标 环境保护目标 方位 距项目厂区最近距离 功能 保护级别 梁庄村 东、东南 5m、紧邻 居住 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 罗庄镇梁庄村幼儿园 东侧 40m 教育 3、地下水环境 经现场勘查，距离本项目最近的集中式饮用水源保护区为夏邑县罗庄镇罗东村地下水井群，位于本项目西侧约2.4km；本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 施工期大气污染物排放限值 污染物 无组织排放监控浓度限值 标准名称 颗粒物 周界外浓度最高点1.0mg/m3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值（无组织排放监控浓度限值） 运期废气污染物排放标准 类别 污染物 标准限值 其他要求 标准名称 有组织废气 颗粒物（PM） 20mg/m3 污染物排放监控位置：车间或生产设施排气筒 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值 10mg/m3 / 《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》塑料制品行业A级排放限值 非甲烷总烃（NMHC） 60mg/m3 污染物排放监控位置：车间或生产设施排气筒 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值 40mg/m3 污染物排放监控位置：车间或生产设施排气筒 《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）表1挥发性有机物有组织排放限值 1.0kg/h 20~30mg/m3 / 《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）包装印刷行业A级排放限值 印刷工业50mg/m3 建议去除效率70% 《河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于<全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值>的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件1排放建议值 其他行业80mg/m3 10mg/m3 VOCs治理设施去除率达到80% 《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》塑料制品行业A级排放限值 单位产品非甲烷总烃排放量 0.3kg/t产品 / 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值 无组织废气 厂界 颗粒物 1.0mg/m3 / 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值 非甲烷总烃 4.0mg/m3 / 2.0mg/m3 / 《河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于<全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值>的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件2排放建议值 厂区内 非甲烷总烃 6mg/m3 监控点处1h平均浓度值（在厂房外设置监控点） 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1厂区内VOCS无组织排放限值（特别排放限值）、《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）表3企业厂区内VOCs无组织排放限值、《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）包装印刷行业A级排放限值 20mg/m3 监控点处任意一次浓度值（在厂房外设置监控点） 2、废水 本项目废水不外排。 3、噪声 噪声排放标准 时段 昼间 夜间 单位 标准名称 施工期 ≤70 ≤55 dB(A) 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 营运期 ≤60 ≤50 dB(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 4、固废 （1）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）； （2）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单。 |
| 总量 控制 指标 | 1、总量控制分析 本项目为扩建项目，评价按照国家及地方生态环境主管部门总量控制的要求，提出本项目完成后污染物总量控制建议指标，作为地方环境管理的依据。 1.1水污染物总量控制分析 本项目产生的水污染物排放总量控制因子COD、氨氮等全部得到削减，因此，不建议设水污染物总量控制指标。 1.2大气污染物总量控制分析 本项目营运期挥发性有机物主要为非甲烷总烃，项目挥发性有机物的排放情况详见下表。 项目挥发性有机物污染物排放情况 项目 内容 单位 挥发性有机物污染物 非甲烷总烃 / 1#生产车间 有组织 0.0589 吨/年 无组织 0.0436 吨/年 3#生产车间 有组织 0.0735 吨/年 无组织 0.0544 吨/年 印刷车间 有组织 0.0365 吨/年 无组织 0.0270 吨/年 合计 0.2939 吨/年 据上表可知，项目大气污染物排放总量为挥发性有机物（非甲烷总烃）0.2939吨/年，其中有组织排放量0.1689吨/年、无组织排放量0.1250吨/年。 因此，本次评价建议本项目大气污染物总量控制建议指标：挥发性有机物（非甲烷总烃）0.2939吨/年。 2、区域替代平衡 本项目有机废气从《中国石化销售股份有限公司河南商丘夏邑高速路口加油站》2016年油气回收工程中减排VOCs18.8486吨中替代，本项目VOCs排放量为0.2939t/a，倍量替代量0.5878t/a，替代完成后《中国石化销售股份有限公司河南商丘夏邑高速路口加油站》剩余VOCs削减量为18.2608吨。 综上所述，本项目产生的挥发性有机物能够实现区域内污染物排放倍量削减替代。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、废气 1.1扬尘 扬尘污染是施工期间重要的污染因素，项目在地基开挖过程以及施工建设期间，不可避免地会产生一些地面扬尘，这些扬尘尽管是短期行为，但会对附近区域，尤其是邻近的梁庄村、罗庄镇梁庄村幼儿园等环境保护目标带来不利的影响。 为降低厂区施工对周围环境保护目标的影响，建设单位应按照《商丘市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（商环委办〔2022〕3号）等文件关于施工扬尘治理的规定，严格落实“六个百分之百”、“三员”管理、“两个禁止”等扬尘污染防治措施，并加强扬尘治理，防止对周边建筑、单位造成不良影响。 （1）施工场地周边设置稳固、整齐、美观的2.5m高围挡（墙），围挡下方设置不低于20cm高的防溢座以防止粉尘流失；任意两块围挡以及围挡与防溢座的拼接处都不能有大于0.5cm的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞。施工期间对围挡落尘当定期进行清洗，保证施工工地周围环境整洁。 （2）对在施工场地内堆放的易产生扬尘污染的物料，以及工地堆存的建筑垃圾、工程渣土、建筑土方应当采取遮盖、密闭或者其他抑尘措施。 （3）施工场地进出口设置车辆冲洗池，确保车轮不会把泥土带出场外。 （4）施工场地主要通道、进出道路及办公生活区地面进行硬化处理。 （5）施工场地土方挖掘作业过程中，配套喷洒水设备防止挖掘作业扬尘；道路及施工场地要每天定期洒水，抑制扬尘产生，在大风日加大洒水量及洒水次数或停止施工。 （6）对工程施工造成的裸露地面进行绿化，短时间裸露的地面要进行苫盖，至项目施工期结束时，实现绿化或苫盖，达到“黄土不露天”，防止地面扬尘对周围大气环境产生影响。对施工暂存土方进行遮盖处理或喷水抑尘。从事散装货物运输的车辆，特别是运输建筑垃圾、建筑材料等易产生扬尘物料的车辆，必须封盖严密，不得撒漏。 （7）采用商品混凝土浆，可大大减少水泥、黄砂、石子等建筑材料在运输、装卸、堆放过程中产生的扬尘影响，同时还可减轻水泥搅拌机的噪声影响。 （8）在遇有4级以上大风天气，不再进行土方回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工。避免露天堆放起尘物（如回填用土、建筑砂石等），即使必须露天堆放，也要加盖苫布，减少大风造成的施工扬尘。 （9）工地出入口、施工作业区、料堆等重点区域安装在线视频监测监控设备，并联网，实行施工全过程监控等。 实际的施工经验表明，扬尘污染的严重程度还和施工队作业的文明程度有关，施工单位还应该加强管理，严格约束施工行为，禁止乱挖多挖。经采取上述措施后，施工期扬尘能得到有效控制，有效地缓解对周围敏感点的影响。 1.2烟尘 本项目所用钢结构材料采用已焊接好的型材，施工过程焊接量少，产生的烟尘较少，焊接工位均为临时点，焊接一般置于室外，经大气扩散后对周围环境影响较小。 1.3车辆、设备尾气 施工期间施工机械及各种运输车辆较多，且一般为柴油作为动力，作业时会产生一些废气，主要污染物为CO、NO2、THC等，建议企业对施工车辆应加强管理，采取“合理安排施工作业时间，减少施工机械、车辆空转运行”等控制措施，选用符合国家环境排放标准的搅拌机等施工机械和运输车辆，确保其废气排放符合国家有关标准，保证行驶的机动车尾气完全达标，减少机动车辆尾气对大气环境造成污染。 综上所述，施工期对周边环境的影响是暂时的，随着施工期的结束，影响也随之消失，施工期废气对周围环境不会产生明显的影响；在落实《商丘市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（商环委办〔2022〕3号）关于提升扬尘污染防治水平的规定，严格落实“六个百分之百”扬尘污染防治措施、“三员”管理（监督员、网格员、管理员）、“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土和现场配制砂浆），并采取“合理安排施工作业时间，减少施工机械、车辆空转运行”等控制措施后，施工期扬尘等污染物可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。 2、废水 2.1生活污水 本项目施工场地内不设食堂及生活营地，施工人员如厕使用施工场地旱厕，生活污水经旱厕收集暂存后定期清掏作为农肥使用，不外排，对周围水环境产生的影响较小。 2.2施工废水 项目施工废水主要为建筑养护排水、泥浆废水、进出车辆冲洗水、深基坑施工时产生的地下渗水和降雨积水等。通过施工期在基坑底周边挖排水沟，设集水坑，利用水泵将集水坑内蓄积废水抽取排入临时隔油沉淀池处理。施工生产废水经隔油沉淀池处理后，上清液可作为生产用水用于混凝土建筑的养护、运输车辆冲洗、场地冲洗以及绿化，不外排；对周围水环境产生的影响较小。 3、噪声 主要为施工机械以及运输车辆产生的噪声，源强为78-105dB(A)。根据调查，本项目距离梁庄村、罗庄镇梁庄村幼儿园等环境保护目标较近，其声环境质量应达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。为减轻施工期噪声对环境的影响，要求建设单位在施工期采取以下相应措施： （1）施工单位应尽量选用先进的低噪声设备。在高噪声设备周围设置适当高度和长度的屏障以减轻噪声对周围环境的影响。 （2）围施工场地设置2.5m高的围挡（墙）选用降噪防尘围挡。 （3）加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的状态，施工联络方式采用旗帜、无线电通讯等方式，尽量不使用鸣笛、鸣哨等高噪声的联络方式。 （4）合理安排施工时间，不得在午间12时至14时和夜间22时至次日6时从事打桩、搅拌或浇注混凝土等高噪声作业，夜间禁止施工。 （5）施工现场合理布局，以避免局部声级过高，尽可能将施工阶段的噪声减至最小。 （6）将有固定工作地点的施工机械尽量设置在距离环境敏感点较远的位置，并采取适当的封闭和隔声措施。 （7）合理选择基础施工阶段施工工艺，避免采用高噪音工艺。 （8）建设单位和施工单位应成立施工领导小组，对污染防治措施责任到人。 （9）现场施工人员要严加管理，杜绝野蛮施工，拆卸模板时要防止模板互相撞击噪声扰民，要文明施工，应轻装慢放，不得随意乱扔发出巨响，将施工期噪声影响降到最小。 采取以上措施后可有效的减小施工噪声，噪声污染能降低到可接受的水平，施工噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），项目周边建筑、环境保护目标等声环境质量可控制在《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 4、固体废物 4.1土石方 根据现场调查，项目建设地块内的地势平坦；根据本项目的建设方案，基础施工仅需进行清表作业，剩余土方量较小，用于项目厂区绿化、景观，不得随意外弃。 4.2建筑垃圾 本项目产生的建筑垃圾以砂、砖、石、钢材及包装材料等普通建筑材料为主，无重金属等环境敏感物料，其中可回收利用部分进行回收，其它不能利用的用封闭式运输车外运至建筑垃圾堆存点，不能随意抛弃、转移和扩散。防止出现将垃圾随意倒入附近河道的现象。运输车辆应在规定的时间和规定的路线进出施工场地，沿途应注意保持道路的清洁，应尽量减少装载过满、车辆颠簸等造成的倾撒。 4.3生活垃圾 生活垃圾定点袋装、集中收集存至垃圾收集箱后，由环卫部门统一清运处置。 项目施工期的固废均有合适的处置方式，按照要求进行运输处理，不会对环境造成二次污染，对周围环境影响不大。 5、生态环境 经调查，本项目用地范围内无生态环境保护目标。但是在建设期间，地表原有属于平衡状况下的下垫面往往受到破坏，大面积的土壤较长时间裸露，降雨时期可能导致水土流失。大量的水土流失，也是一种巨大的面污染源，将会严重影响到河道水质。为加强水土保持，防止水土流失，应采取以下措施： （1）施工过程要尽量取得土石工程的平衡，减少弃土，做好各项排水、截水、防止水土流失的设计。 （2）在施工中，应合理安排施工计划、施工程序，协调好各个施工步骤，雨季中尽量减少开挖面，并争取土料随挖、随运，减少堆土裸土的暴露时间，以避免受降雨的直接冲刷，在暴雨期，还应采取应急措施，尽量用覆盖物覆盖新开挖的陡坡，防止冲刷和塌崩。 （3）在推挖填土工程完成后，工地往往还要裸露一个阶段才能完成建设或重新绿化，这就要及时的在地面的径流汇集线上设置缓流泥沙阻隔带。阻隔带可以采用透水的高强PVC编织袋，用角铁或木桩将编织袋固定于与汇集线相切的方向上，带高一般为50cm就已足够，带长可以视地形而定，一般为数米至数十米不等。这样可以有效的阻止泥沙随径流的初始流动，控制住施工期的水土流失。 （4）在施工场地，争取做到土料随填随压，不留松土。同时，要开边沟，边坡要用石块铺砌。 （5）运输车辆要保持完好，运输时装载不宜太满，保证运输过程不散落。 （6）对建设中不需要用水泥覆盖的地面进行绿化，要强调边施工边绿化的原则，实现绿化与总体工程同时规划设计、同时施工、同时达标验收使用。 采取上述措施后，施工期对生态的影响很小，施工结束后加强绿化及时恢复植被，恢复项目区域生态植被，降低生态影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 本项目营运期废气主要为注塑、焊接、充气、印刷等工序废气及破碎工序废气等。 1.1废气污染源强及达标分析 1.1.1注塑、焊接、印刷等工序废气 本项目非甲烷总烃废气污染物排放源一览表 产排污环节 注塑、焊接工序 （1#生产车间） 注塑、焊接工序 （3#生产车间） 印刷工序 （印刷车间） 污染物种类 非甲烷总烃 非甲烷总烃 非甲烷总烃 污染物 产生情况 产生量（t/a） 0.3926 0.4899 0.2430 产生速率（kg/h） 0.0545 0.0680 0.1013 产生浓度（mg/m3） 5.2 4.8 16.7 排放形式 有组织 有组织 有组织 治理设施 治理措施 集气装置+低温等离子 +光氧催化+活性炭吸附 装置+15m高排气筒 集气装置+低温等离子 +光氧催化+活性炭吸附 装置+15m高排气筒 集气装置+低温等离子 +光氧催化+活性炭吸附 装置+15m高排气筒 处理能力 / / / 收集效率（%） 90 90 90 治理工艺去除率（%） 85 85 85 是否为可行技术 是 是 是 污染物 排放情况 排放量（t/a） 0.0589 0.0735 0.0365 排放速率（kg/h） 0.0082 0.0102 0.0152 排放浓度（mg/m3） 0.78 0.72 2.5 排放口 基本情况 高度（m） 15 15 15 排气筒内径（m） 0.7 0.8 0.4 温度（℃） 常温 常温 常温 编号 DA001 DA002 DA003 名称 注塑焊接废气排放口01 注塑焊接废气排放口02 印刷废气排放口 类型 一般排放口 一般排放口 一般排放口 地理坐标 经度 116度1分4.69秒 116度1分5.19秒 116度1分6.60秒 维度 34度6分17.79秒 34度6分21.83秒 34度6分21.31秒 排放标准 浓度限值（mg/m3） 10 10 20~30 速率限值（kg/h） / / 1.0 （1）注塑废气 本项目打火机壳、按手等散件的生产采用注塑成型工艺，主要原料为ABS、AS树脂，采用电加热方式，生产过程为单纯物理熔融变化过程，工艺控制加热温度190℃~230℃，未达到原料的裂解温度（ABS树脂250℃、AS树脂270℃），不产生裂解废气，但仍会产生少量的有机废气（以非甲烷总烃计）。 依据《污染源源强核算技术指南准则》（HJ884-2018），该工序非甲烷总烃的产生量采用产污系数法进行核算。参考《空气污染物排放和控制手册 工业污染源调查与研究 第二辑》，非甲烷总烃产污系数为0.35kg/t-产品，本项目打火机壳、按手等打火机散件的产品产量1307.2528t/a（其中1#生产车间499.1329t/a、3#生产车间808.1199t/a），则1#生产车间、3#生产车间的非甲烷总烃废气产生量分别为0.1747t/a、0.2828t/a。 （2）焊接废气 本项目焊接工序采用超声波塑料焊接工艺，项目焊接工序是超声波发生器产生的高压、高频电信号，通过换能器的压电逆效应转换成同频率的机械震荡，并以音频纵波的形式作用于机壳上，通过机壳表面及内在分子间的摩擦而使传递到接口的温度升高，当温度达到机壳本身的熔点时，机壳接口迅速熔化，继而填充于接口间的空隙，当震动停止，机壳同时在一定的压力下冷却成型，产生少量的非甲烷总烃废气。由于《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》无塑料焊接工艺的废气产污系数及相关行业参考系数；因此，本次评价参考《环境影响评价实用技术指南》，废气产生量约为原料年用量的0.1‰-0.4‰，本次评价取最不利影响0.4‰，本项目1#生产车间、3#生产车间的原料年用量分别为653.6264t/a、653.6264t/a，则1#生产车间、3#生产车间的非甲烷总烃废气产生量分别为0.2615t/a、0.2615t/a。 （3）印刷废气 本项目UV印刷采用丝网印刷工艺，参考《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）表1油墨中可挥发性有机化合物含量的限值规定：能量固化油墨-网印油墨挥发性有机化合物（VOCs）限值≤5%，本次评价取最不利影响为5%。 根据建设单位提供的工艺资料，并按照该项目的设计产能，项目UV油墨年使用量为5.4t（UV油墨使用量约0.2kg/万个打火机），计算可知，非甲烷总烃的产生量为0.2700t/a。 （4）废气排放情况 根据以上分析可知，本项目注塑、焊接、印刷等工序非甲烷总烃废气的产生情况如下。 本项目注塑、焊接、印刷等工序非甲烷总烃废气的产生情况 位置 产排污环节 年工作时间（h） 非甲烷总烃 产生量（t/a） 产生速率（kg/h） 1#生产车间 注塑成型工序 7200h 0.1747 0.0243 焊接工序 7200h 0.2615 0.0363 小计 7200h 0.4362 0.0606 3#生产车间 注塑成型工序 7200h 0.2828 0.0393 焊接工序 7200h 0.2615 0.0363 小计 7200h 0.5443 0.0756 印刷车间 印刷工序 2400h 0.2700 0.1125 小计 2400h 0.2700 0.1125 本项目非甲烷总烃废气拟采用分别收集、集中治理的方式，各废气产生节点上方均安装局部密闭罩，经收集后的废气进入“低温等离子+光氧催化+活性炭吸附装置（3套）”进行集中处理，1#生产车间、3#生产车间、印刷车间处理后的废气分别通过15m高排气筒（DA001、DA002、DA003）排放。 根据《简明通风设计手册》（孙一坚主编），上吸式排风罩的排风量计算公式如下： L=K·P·H·Vx 式中：L——排风罩排风量，m3/s。 P——排风罩敞开面的周长，m。 H——罩口至有害物源的距离，m；为避免横向气流影响，要求H尽可能小于或等于0.3a（a—罩口长边尺寸）。 Vx——边缘控制点的控制风速，m/s；根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），测量点应选取在距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不应低于0.3m/s。本次评价取0.3。 K——考虑沿高度分布不均匀的安全系数，通常取K=1.4。 根据本项目的工艺布置情况及产污特点，本项目挥发性有机物治理设施配备的集气罩尺寸、数量及P、H取值情况汇总如下。 本项目注塑、焊接、印刷等工序集气装置的设置情况 序号 位置 产排污环节 集气罩情况 P值 H值 类型 数量/个 长边/m 宽边/m 1 1#生产车间 注塑成型工序 上吸式排风罩 21 0.6 0.3 1.8 0.10 2 焊接工序 上吸式排风罩 20 0.5 0.3 1.6 0.10 3 3#生产车间 注塑成型工序 上吸式排风罩 34 0.6 0.3 1.8 0.10 4 焊接工序 上吸式排风罩 20 0.5 0.3 1.6 0.10 5 印刷车间 印刷工序 上吸式排风罩 10 1.5 0.5 4.0 0.10 经计算，1#生产车间、3#生产车间、印刷车间挥发性有机物治理设施（3套）的风机风量分别为10554m3/h、14092m3/h、6048m3/h。 本次评价以挥发性有机物治理设施（低温等离子+光氧催化+活性炭吸附装置）对挥发性有机物的综合去除效率85%计，其中低温等离子+光氧催化装置的净化效率32%，活性炭吸附装置去除效率77.94%；由于本项目注塑成型、焊接、印刷等工序均安装局部密闭罩，废气处理设施集气罩收集效率按90%计；则1#生产车间、3#生产车间、印刷车间的非甲烷总烃有组织废气产生量分别为0.3926t/a、0.4899t/a、0.2430t/a，计算可知： ①1#生产车间非甲烷总烃废气经挥发性有机物治理设施（低温等离子+光氧催化+活性炭吸附装置）处理后，通过15m高排气筒（DA001）排放，非甲烷总烃的有组织排放量为0.0589t/a、排放速率0.0082kg/h、排放浓度0.78mg/m3，单位产品非甲烷总烃排放量0.09kg/t产品，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值（非甲烷总烃60mg/m3、单位产品非甲烷总烃排放量0.3kg/t产品）、《河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于<全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值>的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件1工业企业挥发性有机物排放建议值（其他行业：非甲烷总烃80mg/m3，建议去除效率70%）及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》塑料制品行业A级排放限值（NMHC10mg/m3，VOCs治理设施去除率达到80%）；未收集到的废气于车间内无组织排放，1#生产车间非甲烷总烃的无组织排放量0.0436t/a、排放速率0.0061kg/h。 ②3#生产车间非甲烷总烃废气经挥发性有机物治理设施（低温等离子+光氧催化+活性炭吸附装置）处理后，通过15m高排气筒（DA002）排放，非甲烷总烃的有组织排放量为0.0735t/a、排放速率0.0102kg/h、排放浓度0.72mg/m3，单位产品非甲烷总烃排放量0.11kg/t产品，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值（非甲烷总烃60mg/m3、单位产品非甲烷总烃排放量0.3kg/t产品）、《河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于<全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值>的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件1工业企业挥发性有机物排放建议值（其他行业：非甲烷总烃80mg/m3，建议去除效率70%）及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》塑料制品行业A级排放限值（NMHC10mg/m3，VOCs治理设施去除率达到80%）；未收集到的废气于车间内无组织排放，3#生产车间非甲烷总烃的无组织排放量0.0544t/a、排放速率0.0076kg/h。 ③印刷车间非甲烷总烃废气经挥发性有机物治理设施（低温等离子+光氧催化+活性炭吸附装置）处理后，通过15m高排气筒（DA003）排放，非甲烷总烃的有组织排放量为0.0365t/a、排放速率0.0152kg/h、排放浓度2.5mg/m3，满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）表1挥发性有机物有组织排放限值（非甲烷总烃40mg/m3、1.0kg/h）、《河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于<全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值>的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件1工业企业挥发性有机物排放建议值（印刷工业：非甲烷总烃50mg/m3，建议去除效率70%）及《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）包装印刷行业A级排放限值（非甲烷总烃20~30mg/m3）。未收集到的废气于车间内无组织排放，印刷车间非甲烷总烃的无组织排放量0.0270t/a、排放速率0.0113kg/h。 1.1.2充气工序废气 本项目丁烷气体进行充装时，在对接口处采取了加装橡胶垫等密封措施减少丁烷气的泄露，充气过程在接口处因密封性不严而发生泄漏的丁烷气较少，难以定量分析，本次评价不作定量计算。为避免丁烷泄漏引起火灾爆炸事故，项目充气车间采用“排风地沟、防爆风机”等环保治理措施，加强车间通风后于车间内无组织排放，对周边大气环境影响较小。 1.1.3破碎工序废气 本项目破碎废气污染物排放源一览表 产排污环节 次品及边角料破碎 污染物种类 颗粒物 污染物 产生情况 产生量（t/a） 0.0162 排放速率（kg/h） 0.0540 产生浓度（mg/m3） 30.6 排放形式 有组织 治理设施 治理措施 集气装置+袋式除尘器+15m高排气筒 处理能力 / 收集效率（%） 90 治理工艺去除率（%） 95 是否为可行技术 是 污染物 排放情况 排放量（t/a） 0.0008 排放速率（kg/h） 0.0027 排放浓度（mg/m3） 1.5 排放口 基本情况 高度（m） 15 排气筒内径（m） 0.3 温度（℃） 常温 编号 DA004 名称 粉尘废气排放口 类型 一般排放口 地理坐标 经度 116度1分3.97秒 维度 34度6分17.96秒 排放标准 浓度限值（mg/m3） 10 速率限值（kg/h） / 本项目次品及边角料产生量为42.2897t/a，在破碎过程中由于塑料韧性大，且仅破碎到3~5cm大小的碎片，以便于后续处理，破碎过程会逸散少量粉尘。依据《污染源源强核算技术指南准则》（HJ884-2018），该工序粉尘的产生量采用产污系数法进行核算。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-工业源产排污核算方法和系数手册（42废弃资源综合利用行业系数手册）》（生态环境部公告2021年第24号），4220非金属废料和碎屑加工处理行业系数表：干法破碎产污系数为425g/t-原料；则颗粒物产生量0.0180t/a。 本项目所用破碎机为三面封闭，仅留一侧开口用于进料，项目次品及边角料破碎废气（颗粒物）拟采用袋式除尘工艺进行处理，产尘点上方安装局部密闭罩，经收集后的废气进入袋式除尘器进行处理，处理后的废气经15m高排气筒（DA004）排放。 根据《简明通风设计手册》（孙一坚主编），上吸式排风罩的排风量计算公式如下： L=K·P·H·Vx 式中：L——排风罩排风量，m3/s。 P——排风罩敞开面的周长，m；本次评价取2.8m（排风罩长边1.0m，宽边0.4m）。 H——罩口至有害物源的距离，m；为避免横向气流影响，要求H尽可能小于或等于0.3a（a—罩口长边尺寸）；本次评价取0.25m，小于0.3a（0.3m）。 Vx——边缘控制点的控制风速，m/s；控制风速的大小与工艺操作、有害物质毒性、周围干扰气流运动状况等多种因素有关，设计时可参照下表确定。本项目测量点选取在距排风罩开口面最远处的无组织排放位置，最小控制风速选取0.25~0.5m/s，评价取0.5m/s。 控制点的控制风速Vx 污染物放散情况 最小控制风速（m/s） 举例 以轻微的速度放散到相当平静的空气中 0.25~0.5 槽内液体的蒸发；气体或烟从敞口容器中外逸 以较低的初速放散到尚属平静的空气中 0.5~1.0 喷漆室内喷漆；断续地倾倒有尘屑的干物料到容器中；焊接 以相当大的速度放散出来，或是放散到空气运动迅速的区域 1~2.5 在小喷漆室内用高压力喷漆；快速装袋或装桶；往运输器上给料 K——考虑沿高度分布不均匀的安全系数，通常取K=1.4。 经计算，除尘设施的风机风量1764m3/h。除尘设施半密闭罩的捕集率按照《袋式除尘工程通用技术规范》（HJ2020-2012）的要求设计不应低于90%，本次评价取捕集率为90%，袋式除尘器处理效率95%-99%（本次评价取95%）。破碎工序年工作时间约300h，计算可知，粉尘有组织废气产生量0.0162t/a，经除尘设施处理后，颗粒物的有组织排放量为0.0008t/a、排放速率0.0027kg/h、排放浓度1.5mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值（颗粒物20mg/m3）及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》塑料制品行业A级排放限值（PM10mg/m3）；未捕集到的废气部分经全封闭措施（全封闭式厂房）后无组织排放，参考《逸散型工业粉尘控制技术》，全封闭措施（全封闭式厂房）的控制效率95%-99%（本次评价取最不利影响95%），则粉尘的无组织排放量0.0001t/a、排放速率0.0003kg/h。 1.1.4无组织达标排放分析 本次评价采用《环境影响评价技术导则 环境空气》（HJ2.2-2018）中的AERSCREEN估算模式计算污染物的无组织排放浓度，依此判定无组织排放污染物厂界或厂区内达标情况。无组织排放源计算参数及计算结果如下所示。 项目无组织废气污染物排放参数一览表 位置 面源 长度/m 面源 宽度/m 面源有效 排放高度/m 年排放 小时数/h 排放 工况 污染物排放速率/（kg/h） 非甲烷总烃 TSP 1#生产车间 106 10 12.0 7200、300 正常 0.0061 0.0003 3#生产车间 125 30 13.5 7200 正常 0.0076 / 印刷车间 120 20 8.5 2400 正常 0.0113 / 注：1#生产车间内非甲烷总烃年排放小时数7200h、TSP年排放小时数300h，3#生产车间内非甲烷总烃年排放小时数7200h，印刷车间内非甲烷总烃年排放小时数2400h。 AERSCREEN估算模型参数一览表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项） / 最高环境温度（℃） 42.1 最低环境温度（℃） -16.9 土地利用类型 农村 区域湿度条件 1（中等湿度） 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率 / 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 否 海岸线距离 / 海岸线方向 / 本项目无组织排放的污染物厂界浓度预测结果如下表所示。 项目废气污染物无组织排放厂界浓度预测结果 单位：mg/m3 污染源 污染物 厂界浓度 最大落地浓度 排放标准值 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 1#生产车间 非甲烷总烃 0.002834 0.002646 0.002646 0.001122 0.003628 2.0 颗粒物 0.000139 0.000130 0.000130 0.000055 0.000179 1.0 3#生产车间 非甲烷总烃 0.002833 0.002794 0.001822 0.001822 0.002839 2.0 印刷车间 非甲烷总烃 0.005802 0.006045 0.007383 0.005802 0.008573 2.0 厂界叠加值 非甲烷总烃 0.011469 0.011485 0.011851 0.008746 / 2.0 颗粒物 0.000139 0.000130 0.000130 0.000055 / 1.0 根据上表预测结果可知：本项目颗粒物在各厂界处的浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值（颗粒物1.0mg/m3）；非甲烷总烃在各厂界处的浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值（非甲烷总烃4.0mg/m3）和《河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于<全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值>的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件2排放建议值（非甲烷总烃2.0mg/m3）。 1.2废气治理措施及可行性分析 本项目非甲烷总烃废气采用“低温等离子+光氧催化+活性炭吸附”工艺进行处理，颗粒物采用袋式除尘工艺进行处理，均属于《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）附录A废气和废水污染防治可行技术参考表-表A.2塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表中所列的可行技术。因此，本项目废气治理设施可行。 1.3非正常工况 非正常工况排污主要包括生产设备的正常开、停车和设备检修时，以及环保设施达不到设计要求时排放的污染物。本项目所采用的生产设备正常开、停车和检修时不会有污染物排放，因此本项目的非正常工况排污主要指环保设施达不到设计要求时排放的污染物。 本项目环保设施主要是挥发性有机物治理设施（低温等离子+光氧催化+活性炭吸附装置）、除尘设施（袋式除尘器），如装置发生故障，导致处理能力下降，最坏情况为处理效率为0，出现以上事故后，建设单位可在30min内进行有效处理，因此按30min进行事故排放源强计算。 非正常排放情况下，主要污染源源强调查内容见下表。 非正常排放参数一览表 项目 内容 非正常排放源 DA001 DA002 DA003 DA004 非正常排放原因 挥发性有机物治理设施故障 挥发性有机物治理设施故障 挥发性有机物治理设施故障 除尘设施故障 污染物 非甲烷总烃 非甲烷总烃 非甲烷总烃 颗粒物 非正常排放浓度（mg/m3） 5.2 4.8 16.7 30.6 单次持续时间（h） 0.5 0.5 0.5 0.5 年发生频次（次/年） / / / / 非正常排放量（kg/次） 0.0273 0.0340 0.0507 0.0270 在非正常工况下，非甲烷总烃、颗粒物排放量增大，颗粒物出现超标排放，对周围环境产生一定的影响。评价建议企业在生产过程中采取以下措施以有效防控环保措施失效，避免非正常工况：对废气治理设施进行例行检查，及时发现隐患并维修；在废气治理设施停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产；废气治理设施应定期由专业人员进行维护，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。 1.4监测要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于非重点排污单位，排污许可证管理类别为登记管理。根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）和《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）的相关规定，并结合本项目废气污染物的产排情况，提出本项目的废气污染物监测计划，详见下表。 本项目废气污染物环境监测计划一览表 污染源名称 监测点位 监测因子 监测频次 有组织废气 注塑焊接废气排放口01（DA001） 非甲烷总烃 1次/半年 注塑焊接废气排放口02（DA002） 非甲烷总烃 1次/半年 印刷废气排放口（DA003） 非甲烷总烃 1次/半年 粉尘废气排放口（DA004） 颗粒物 1次/年 无组织废气 厂界 上风向1个参照点，下风向3个监控点 非甲烷总烃、颗粒物 1次/年 厂区内 在1#生产车间、3#生产车间、充气车间、印刷车间等厂房外设置监控点 非甲烷总烃 根据当地生态环境主管部门要求确定 1.5大气影响分析 （1）依据现有工程环评报告、夏环审(2014)1419号审批意见，现有工程设置的卫生防护距离、安全防护距离分别为充气车间外50m范围、丁烷气库外56m范围；根据现有工程厂区布置情况，现有工程防护距离范围内不存在环境敏感目标。本次扩建项目依托现有工程丁烷气库，其最大储存量不变，且根据现行管理要求，环境影响报告表大气环境影响以大气防护距离为准，因此，本次评价不再考虑现有工程设置的卫生防护距离、安全防护距离。 （2）根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。本项目为扩建项目，根据估算模式预测结果可知，项目实施后全厂产生的各类污染物区域最大落地浓度贡献值均满足相应的环境质量标准，因此，项目无需设置大气环境防护距离。 （3）根据2021年度夏邑县环境质量调查数据统计情况，夏邑县2021年为大气环境质量不达标区域；本项目营运期产生的废气均采取了有效的治理措施，经治理后均可满足相关标准及文件规定限值；距本项目最近的大气环境保护目标为梁庄村、罗庄镇梁庄村幼儿园，本项目营运期产生的废气对梁庄村、罗庄镇梁庄村幼儿园的贡献浓度较低，项目建成后不会改变该区域现有环境功能；本项目污染物排放量符合总量控制要求，主要污染物排放符合总量控制要求和减排要求，对周围环境空气的影响较小。 综上所述，本项目大气环境影响可接受。 2、废水 本项目营运期废水主要为生活污水，项目废水污染物产排情况如下表所示。 本项目废水污染物排放源一览表 产排污环节 职工生活办公 类别 生活污水 污染物种类 CODCr、BOD5、SS、NH3-N 污染物 产生情况 产生量（t/a） 废水量 480 CODCr 0.1440 BOD5 0.0720 SS 0.0960 NH3-N 0.0120 产生浓度（mg/L） CODCr 300 BOD5 150 SS 200 NH3-N 25 治理设施 治理措施 化粪池 处理能力 30m3 治理工艺 / 治理效率（%） CODCr 15 BOD5 9 SS 40 NH3-N 0 是否为可行技术 / 污染物 排放情况 废水排放量（t/a） 0 污染物排放量（t/a） 0 污染物排放浓度（mg/L） / 排放方式 / 排放去向 不外排 排放规律 / 2.1废水污染源强 根据水平衡分析，本项目废水主要为职工生活污水，废水产生量1.6t/d，参考北方地区典型生活污水，各污染物浓度为CODCr300mg/L、BOD5150mg/L、SS200mg/L、NH3-N25mg/L。 2.2废水治理措施及可行性分析 本项目生活办公区配备1座30m3化粪池，生活污水经化粪池处理暂存后，定期清掏作为农肥使用，不外排。化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物。生活污水中含有大量粪便、纸屑、病原虫，悬浮物固体浓度为100~350mg/L，有机物浓度BOD5在100~400mg/L之间，其中悬浮性的有机物浓度BOD5为50~200mg/L。生活污水进入化粪池经过12~24h的沉淀，可去除40%~50%的悬浮物。沉淀下来的污泥经过3个月以上的厌氧消化，使污泥中的有机物分解成稳定的无机物，易腐败的生污泥转化为稳定的熟污泥，改变了污泥的结构，降低了污泥的含水率，污泥可清掏外运作肥料。 根据现场勘查，项目周边存在大面积的农田，主要种小麦、玉米等农作物，需要大量的农肥，项目生活污水经化粪池处理后，定期由附近村民清掏，用于周边农田农肥，能得到有效的处理利用，不外排；因此，本项目采用化粪池处理生活污水，并定期清掏用于周边农田施肥是可行的。综上所述，本项目废水治理设施及控制措施可行。 2.3监测要求 本项目无外排废水，废水污染物监测计划不做要求。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 3、噪声 3.1噪声分布、源强及治理措施 本项目运营期高噪声设备主要为注塑机、焊接机、印刷机、破碎机、风机等，通过选用低噪声设备，采取隔声、减振、日常设备维护等降噪措施，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运行产生的高噪声现象，项目主要高噪声设备源强及治理措施如下。 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号 声源名称 空间相对位置/m 声源源强（声功率级）/dB(A) 声源控制措施 运行 时段 X Y Z 1 挥发性有机物治理设施风机（1#生产车间） -30.3 -94.9 1.2 80 厂房隔声、基础减振、日常设备维护等 24h/d 2 挥发性有机物治理设施风机（3#生产车间） -8.9 31.4 1.2 80 厂房隔声、基础减振、日常设备维护等 24h/d 3 挥发性有机物治理设施风机（印刷车间） 32.1 0 1.2 80 厂房隔声、基础减振、日常设备维护等 8h/d 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号 建筑物名称 声源名称 声源源强（声功率级）/dB(A) 声源控制措施 空间相对位置/m 距室内边界距离/m 室内边界声级/dB(A) 运行时段 建筑物插入损失/dB(A) 建筑物外噪声声压级/dB(A) X Y Z 东 南 西 北 东 南 西 北 东 南 西 北 东 南 西 北 建筑物外距离 1 1#生产车间 注塑机,21台（按点声源组预测） 70（等效后：83.2) 厂房隔声、基础减振、日常设备维护等 -18.7 -98.7 1.2 37.9 5.6 54.3 1.0 67.4 67.8 67.4 73.5 24h/d 25.0 25.0 25.0 25.0 42.4 42.8 42.4 48.5 1m 2 1#生产车间 焊接机,20台（按点声源组预测） 60（等效后：73.0) 厂房隔声、基础减振、日常设备维护等 -26.8 -97 4 46.2 5.6 46.0 0.9 57.2 57.6 57.2 64.0 24h/d 25.0 25.0 25.0 25.0 32.2 32.6 32.2 39.0 1m 3 1#生产车间 破碎机 80 厂房隔声、基础减振、日常设备维护等 -57.2 -90.4 1.2 77.1 5.8 14.8 0.4 64.2 64.6 64.3 77.2 1h/d 25.0 25.0 25.0 25.0 39.2 39.6 39.3 52.2 1m 4 1#生产车间 除尘设施风机 75 厂房隔声、基础减振、日常设备维护等 -51.7 -91.3 1.2 71.6 6.1 20.4 0.2 59.2 59.6 59.3 78.0 1h/d 25.0 25.0 25.0 25.0 34.2 34.6 34.3 53.0 1m 5 3#生产车间 注塑机,34台（按点声源组预测） 70（等效后：85.3) 厂房隔声、基础减振、日常设备维护等 -21.8 41 1.2 10.8 50.9 19.4 71.3 67.8 67.6 67.7 67.6 24h/d 25.0 25.0 25.0 25.0 42.8 42.6 42.7 42.6 1m 6 3#生产车间 焊接机,20台（按点声源组预测） 73.0（等效后：86.0) 厂房隔声、基础减振、日常设备维护等 -23.5 44 4 13.2 53.5 17.0 68.9 68.4 68.3 68.4 68.3 24h/d 25.0 25.0 25.0 25.0 43.4 43.3 43.4 43.3 1m 7 印刷车间 印刷机,10台（按点声源组预测） 70（等效后：80.0) 厂房隔声、基础减振、日常设备维护等 43.8 18.7 1.2 11.4 36.0 6.3 75.7 64.7 64.6 64.9 64.6 8h/d 25.0 25.0 25.0 25.0 39.7 39.6 39.9 39.6 1m 注：以上表中坐标以厂界中心（116.018272,34.105831）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 3.2噪声预测 本次评价选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录B典型行业噪声预测模型进行预测，具体预测模式如下： （1）室内声源等效室外声源声功率级声功率级法 Lp2=Lp1－（TL+6） 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—墙壁（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 （2）按室外声源预测方法计算预测点处的A声级 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。本评价仅考虑几何发散引起的衰减。 无指向性点声源几何发散衰减基本公式： Lp(r)=Lp(r0)－20lg(r/r0) |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB； Lp(r0)—参考位置r0处的声压级，dB； r —预测点距声源的距离； r0 —参考位置距声源的距离。 （3）工业企业噪声计算 声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； ti—在T时间内i声源的工作时间，s； M—等效室外声源个数； tj—在T时间内j声源的工作时间，s； （4）预测值计算 噪声预测值（Leq）计算公式为： 式中：Leq—预测点的噪声预测值，dB； Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb—预测点的背景噪声值，dB。 3.3预测方法 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），建设项目评价范围内声环境保护目标和建设项目厂界（场界、边界）应作为预测点和评价点。预测建设项目在运营期所有声环境保护目标处的噪声贡献值和预测值，评价其超标和达标情况；预测和评价建设项目在运营期厂界（场界、边界）噪声贡献值，评价其超标和达标情况。 3.4噪声影响预测评价 噪声在室外空间的传播，由于受到遮挡物的隔断、各种介质的吸收与反射、空气介质的吸收等物理作用而逐渐减弱。为了简化计算条件并能考虑到最不利因素，仅考虑采取降噪措施后噪声随距离的衰减。经调查，本项目厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标（梁庄村、罗庄镇梁庄村幼儿园）；因此，本次评价通过预测模型计算，项目厂界噪声预测结果与达标分析、声环境保护目标噪声预测结果与达标分析如下。 厂界噪声预测结果与达标分析表 预测 方位 最大值点空间相对位置/m 时段 现状值 （dB(A)） 贡献值 （dB(A)） 预测值 （dB(A)） 标准限值 （dB(A)） 达标 情况 X Y Z 东侧 53.3 -7 1.2 昼间 52.3 49.4 54.1 60 达标 53.3 -7 1.2 夜间 43.9 27.6 44.0 50 达标 南侧 -72.6 -74.2 1.2 昼间 52.7 46.7 53.7 60 达标 -72.6 -74.2 1.2 夜间 42.9 46.7 48.2 50 达标 西侧 -71.9 -71.3 1.2 昼间 53.2 46.6 54.1 60 达标 -71.9 -71.3 1.2 夜间 42.8 46.6 48.1 50 达标 北侧 -42.7 48.2 1.2 昼间 52.3 35.2 52.4 60 达标 -42.7 48.2 1.2 夜间 43.8 35.2 44.4 50 达标 注：表中坐标以厂界中心（116.018272,34.105831）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 工业企业声环境保护目标噪声预测结果与达标分析表 序号 声环境保护目标名称 噪声背景值 /dB(A) 噪声标准 /dB(A) 噪声贡献值 /dB(A) 噪声预测值 /dB(A) 较现状增量 /dB(A) 超标和达标 情况 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 1 梁庄村（东） 53.0 42.8 60 50 19.0 19.0 53.0 42.8 0 0 达标 达标 2 梁庄村（东南） 52.6 42.3 60 50 24.5 24.5 52.6 42.4 0 0.1 达标 达标 3 罗庄镇梁庄村幼儿园 51.6 41.8 60 50 26.8 26.8 51.6 41.9 0 0.1 达标 达标 根据预测结果可知，正常工况下，项目厂界噪声及扩建后总体工程厂界噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，声环境保护目标噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，对周围环境影响较小。 3.5监测要求 本项目属于非重点排污单位，根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）及《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）的相关规定，提出本项目的噪声环境监测计划如下。 本项目噪声环境监测计划一览表 类别 监测点位 监测因子 监测频次 厂界噪声 四周厂界 等效连续A声级 1次/季度 4、固体废物 4.1污染源分析 本项目营运期产生的固体废物主要包括一般工业固体废物、危险废物和职工生活垃圾。其中一般工业固体废物为废包装材料、次品及边角料、次品打火机、除尘器收尘、废灯管（无汞）等，危险废物为废液压油、废油桶、废油墨桶、废催化剂、废活性炭等。 本项目一般工业固体废物产排情况表 产生环节及装置 原辅材料 注塑成型工序 验火工序 除尘设施 低温等离子及光氧催化装置 固废名称 废包装材料 次品及边角料 次品打火机 除尘器收尘 废灯管（无汞） 固废属性 一般废物 一般废物 一般废物 一般废物 一般废物 有毒有害物质名称 / / / / / 物理性状 固体 固体 固体 固体 固体 年度产生量（t） 1.5692 42.2897 75.3558 0.0154 0.0240 贮存方式 一般废物暂存间 一般废物暂存间 / / 一般废物暂存间 去向 外售综合利用 破碎后全部回用于生产 经维修后为产品外售 全部直接回用于生产 交厂家回收或外售综合利用 利用或处置量（t/a） 1.5692 42.2897 75.3558 0.0154 0.0240 本项目危险废物产排情况表 产生环节及装置 注塑机等设备维护 UV油墨 光氧催化装置 活性炭吸附装置 固废名称 废液压油 废油桶 废油墨桶 废催化剂 废活性炭 固废属性 危险废物 危险废物 危险废物 危险废物 危险废物 危险废物类别 HW08废矿物油与含矿物油废物 HW08废矿物油与含矿物油废物 HW49其他废物 HW50废催化剂 HW49其他废物 危险废物代码 900-218-08 900-249-08 900-041-49 772-007-50 900-039-49 有毒有害物质名称 矿物油 矿物油 挥发性有机物 催化剂 挥发性有机物 物理性状 液体 固体 固体 固体 固体 年度产生量（t） 3.3000 0.3667 0.1350 0.0180 5.5673 贮存方式 危险废物暂存间 危险废物暂存间 危险废物暂存间 危险废物暂存间 危险废物暂存间 去向 委托有资质的单位处置 委托有资质的单位处置 委托有资质的单位处置 委托有资质的单位处置 委托有资质的单位处置 利用或处置量（t/a） 3.3000 0.3667 0.1350 0.0180 5.5673 4.1.1一般工业固体废物 （1）废包装材料 本项目所用ABS、AS原生颗粒合计年使用量1307.695t/a，包装规格均为25kg/袋，以每个包装废桶0.03kg计，则项目废包装材料产生量约1.5692t/a，属于一般固体废物，收集后于厂区一般废物暂存间暂存，定期外售废旧物资回收单位综合利用。 （2）次品及边角料 主要产生于注塑成型工序，根据物料平衡，次品及边角料产生量为42.2897t/a，属于一般固体废物，收集后于厂区一般废物暂存间暂存，破碎后全部回用于生产。 （3）次品打火机 主要产生于验火工序，根据物料平衡，次品打火机产生量为79.8588t/a，属于一般固体废物，经维修后全部作为产品外售，不再单独设置暂存场所。 （4）除尘器收尘 主要产生于次品及边角料破碎机配备的除尘设施，根据物料平衡，除尘器收尘量约0.0154t/a，其主要成分为塑料（ABS、AS）粉，属于一般固体废物，收集后直接回用于生产，不再单独设置暂存场所。 （5）废灯管（无汞） 本项目注塑、焊接、印刷等工序废气（非甲烷总烃）均采用“低温等离子+光氧催化+活性炭吸附装置”进行处理，为保证低温等离子及光氧催化处理有机废气的效率，项目低温等离子及光氧催化装置灯管每年更换一次，更换量约120个，单个灯管净重约200g，则废灯管产生量0.0240t/a。 本项目低温等离子及光氧催化装置均采用专用LED灯组，灯管里不含汞，为一般固体废物，收集后于厂区一般废物暂存间暂存，交厂家回收或外售废旧物资回收单位综合利用。 4.1.2危险废物 （1）废液压油、废油桶 本项目注塑机等设备采用液压动力，使用的液压油规格为180kg/桶（单个包装桶净重19kg-21kg），按照设备维保的一般要求，合成液压油的建议更换周期为3次/年，更换量约55桶，本次评价以每3年更换1次计，包装桶重量取20kg，则废液压油、废油桶的单次最大产生量为9.9t、1.1t，废液压油、废油桶的年均产生量约3.3000t、0.3667t。 依据《国家危险废物名录（2021年版）》，废液压油、废油桶均属于“HW08废矿物油与含矿物油废物”类危险废物，废物代码分别为：900-218-08液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油、900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物；须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单的要求和《河南省环境保护厅关于印发河南省危险废物规范化管理工作指南（试行）的通知》（豫环文〔2012〕18号）文件的规定设置临时贮存场所，在厂区内危险废物暂存间临时贮存，并设立危险废物标志，采用密闭容器收集后定期委托有资质的单位处置。 （2）废油墨桶 本项目所用油墨为UV油墨，年使用量5.4t，包装规格为20kg/桶，以每个包装废桶0.5kg计，则废油墨桶产生量为0.1350t/a。 依据《国家危险废物名录（2021年版）》，废油墨桶属于“HW49其他废物”类危险废物，废物代码为：900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质，须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单的要求和《河南省环境保护厅关于印发河南省危险废物规范化管理工作指南（试行）的通知》（豫环文〔2012〕18号）文件的规定设置临时贮存场所，在厂区内危险废物暂存间临时贮存，并设立危险废物标志，采用密闭容器收集后定期委托有资质的单位处置。 （3）废催化剂 本项目注塑、焊接、印刷等工序废气（非甲烷总烃）均采用“低温等离子+光氧催化+活性炭吸附装置”进行处理，每套光氧催化装置均设置2块钛板作为催化剂，单块钛板的重量为3kg，为保证光氧催化处理有机废气的效率，项目催化剂（钛板）每年更换一次，则废催化产生量0.0180t/a。 废催化剂属于危险废物，本项目废催化剂可参照《国家危险废物名录（2021年版）》中“HW50废催化剂”中的“772-007-50”执行管理。评价要求废催化剂的收集暂存按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单的要求和《河南省环境保护厅关于印发河南省危险废物规范化管理工作指南（试行）的通知》（豫环文〔2012〕18号）文件的规定设置临时贮存场所，在厂区内危险废物暂存间临时贮存，并设立危险废物标志，采用密闭容器收集后定期委托有资质的单位处置。 （4）废活性炭 根据“四、主要环境影响和保护措施 1、废气”章节核算结果可知，经活性炭吸附装置吸附去除的非甲烷总烃的量为0.5965t/a。参考《上海市工业固定源挥发性有机物治理技术指引》（上海市环境保护局、上海市环境科学研究院，2013.7），活性炭吸附VOCs的饱和吸附容量约20-40%wt；用于吸附装置中活性炭的实际有效吸附量约为饱和容量的40%以下。本次评价活性炭吸附VOCs的饱和吸附容量按40%wt计，吸附装置中实际有效吸附量按饱和容量的30%计，即活性炭的实际吸附量按12%wt计，则吸附0.5965t的非甲烷总烃废气需要活性炭的量为4.9708t。因此，本项目废活性炭的产生量为5.5673t/a。 依据《国家危险废物名录（2021年版）》，项目废活性炭属于“HW49其他废物”类危险废物，废物代码为：900-039-49烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29类废物）；须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单的要求和《河南省环境保护厅关于印发河南省危险废物规范化管理工作指南（试行）的通知》（豫环文〔2012〕18号）文件的规定设置临时贮存场所，在厂区内危险废物暂存间临时贮存，并设立危险废物标志，采用密闭容器收集后定期委托有资质的单位处置。 4.1.3生活垃圾 职工生活垃圾由厂内员工日常生活和办公时产生，参照《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》，第一部分 城镇居民生活污水、生活垃圾，表3三区居民生活污水、生活垃圾产生和排放系数和附表1各区域对应系数表和城市分类：商丘市/地区属于“三区”、“5类”城市类别，生活垃圾量产生系数0.38kg/人·d。本项目新增劳动定员50人，则生活垃圾产生量为5.7t/a，委托当地环卫部门清运处置。 4.2环境管理要求 4.2.1一般工业固体废物 按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的规定设置1间30m2一般废物暂存间用于暂存废包装材料、次品及边角料、废灯管（无汞）等一般废物；按照《环境保护图形标识-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的规定设置环境保护图形标志；做好防风、防雨、防晒、防流失等措施，防止对环境产生二次污染；入库固废应分类存放，加强管理，严禁混存；次品打火机直接经维修后作为产品外售，除尘器收尘全部直接回用于生产；建立一般废物环境管理台账，按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》的要求记录一般废物的产生、收集暂存、转运、综合利用或处置等信息。 4.2.2危险废物 设置1间50m2危险废物暂存间用于暂存废液压油、废油桶、废油墨桶、废催化剂、废活性炭等危险废物，危险废物在厂区范围内进行临时存放后，定期委托有资质的单位转运、处置，并且危险废物的转移要严格遵守危险固废转移“五联单”制度，对危险范围的收集、暂存和运输按国家标准有关要求如下。 （1）危险废物的收集包装：有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备；危险固废的收集容器应在醒目位置贴有危险固废标签，在收集场所醒目的地方设置危险固废警告标识；危险固废标签应标明以下信息：主要化学成分或危险固废名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险固废产生单位名称、地址、联系人及电话。 （2）危险废物的暂存要求：危险废物暂存场所应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单、《建设项目危险废物环境影响评价指南》（公告2017年第43号）的有关规定；按《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）设置警示标志；必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；设施底部必须高于地下水最高水位；要求有必要的防风、防雨、防晒措施；要有隔离设施或其它防护栅栏；应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装，并设有报警装置和应急防护设施。在厂区内临时贮存，最长不得超过12个月。 （3）危险固废的运输要求：应采取危险固废转移“五联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险固废的安全监控，防止危险固废污染事故发生。 （4）厂区危险废物收集、转移流程为：由专人负责收集，废物产生后及时存放至公司危废暂存间，并粘贴危险废物标签，不能和其他废物混合收集；定期委托有资质的单位处置；严格执行《危险废物转移管理办法》，建立危险废物管理台账，定期报送当地生态环境主管部门。 （5）建立危险废物环境管理台账，按照《危险废物产生单位管理计划制定指南》的要求记录危险废物的产生、收集暂存、转运、综合利用或处置等信息。 本项目危险废物贮存场所基本情况 危险废物名称 废液压油 废油桶 废油墨桶 废催化剂 废活性炭 危险废物类别 HW08废矿物油与含矿物油废物 HW08废矿物油与含矿物油废物 HW49其他废物 HW50废催化剂 HW49其他废物 危险废物代码 900-218-08 900-249-08 900-041-49 772-007-50 900-039-49 年度产生量（t） 3.3000 0.3667 0.1350 0.0180 5.5673 贮存设施名称 危险废物暂存间 位置 1#生产车间内，西侧 占地面积 50m2 贮存方式（t） 采用密闭容器分类收集后分区暂存 贮存能力 20 3 1 1 25 贮存周期 不超过1年 4.2.3生活垃圾 依托现有工程生活垃圾收集箱集，生活垃圾定点袋装，并每日由环卫部门清理运走，对垃圾堆放点进行定期的清洁消毒，杀灭害虫，以免散发恶臭，滋生蚊蝇。 5、地下水、土壤 5.1地下水 本项目将全厂进行分区防渗，分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。其中重点防渗区为危险废物暂存间；一般防渗区为厂区内除重点防渗区、简单防渗区以外的区域；简单防渗区为生活办公区及厂房外路面。 针对不同的防渗区域，采取以下防渗措施。重点防渗区：采用HDPE膜+混凝土进行防渗，防渗层应满足《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中K≤1×10-10cm/s的要求，设置具有防渗功能的围堰，发生泄漏事故时，泄露的液体物料均泄露于具有防渗功能的围堰，不会产生下渗。一般防渗区：防渗层应满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表7中防渗技术要求等效黏土Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s的要求。简单防渗区：一般地面水泥硬化。 综上所述，在各预防措施落实良好的情况下，本项目不存在污染地下水的途径，对地下水环境影响较小。 5.2土壤 （1）大气沉降：本项目营运期产生的废气污染物包括颗粒物、非甲烷总烃等，均不属于重金属、持久性有机污染物、难降解有机污染物等，无需考虑大气沉降对土壤的影响。 （2）地表漫流：本项目生活污水经化粪池处理暂存后，资源化利用，不外排；不涉及地表漫流，无需考虑地表漫流对土壤的影响。 （3）垂直入渗：本项目危险废物暂存间采用HDPE膜+混凝土进行防渗，防渗层满足K≤1×10-10cm/s的要求，设置具有防渗功能的围堰，发生泄漏事故时，泄露的液体物料均泄露于具有防渗功能的围堰，不会产生下渗。 综上所述，本项目不存在污染土壤的途径，对土壤环境影响较小。 5.3跟踪监测要求 本项目排污许可证管理类别为登记管理，不属于重点排污单位。根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）和《工业企业土壤和地下水自行监测 技术指南（试行）》（HJ1209-2021）的相关规定，本项目地下水、土壤跟踪监测不做要求。 6、生态 本项目用地范围内无生态环境保护目标，故不进行生态影响分析。 7、环境风险 本项目涉及的危险物质主要为丁烷、废液压油等，在厂区内最大存在量统计结果如下。 本项目涉及的危险物质在厂区内最大存在量统计情况 危险物质 CAS号 厂区内最大存在量 备注 丁烷 106-97-8 9.3t 原料设计最大贮存量3t，生产系统最大存在量0.9t，成品暂存量5.4t 废液压油 / 9.9t 单次最大产生量9.9t 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B表B.1突发环境事件风险物质及临界量、表B.2其他危险物质临界量推荐值，主要危险物质临界量统计如下。 主要危险物质临界量 危险物质名称 CAS号 临界量（t） 风险物质类别 丁烷 106-97-8 10 附录B表序号93 油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等） / 2500 附录B序号381 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值Q： 式中：、…——每种危险物品的最大存在总量，t； 、…——每种危险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。 本项目危险物质最大存在量及Q值的计算结果见下表。 危险物质数量与临界量比值 物质名称 临界量（t） 厂内最大存在量（t） qi/Qi Q 丁烷 10 8.40003 0.8400 0.8440 废液压油 2500 9.9 0.0040 经计算，Q=0.8440＜1，因此，本项目涉及的危险物质不超过《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B所列临界量。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“运营期环境影响和保护措施 7.环境风险”的要求，本项目仅需明确有毒有害和易燃易爆等危险物质和风险源分布情况及可能影响途径，并提出相应环境风险防范措施。 7.1危险物质和风险源分布情况 本项目危险物质和风险源主要分布情况 序号 名称 主要分布情况 内容 1 丁烷 丁烷气库、生产系统、成品库 丁烷的最大存在量分别为3t、0.9t、5.4t 2 ABS 原料库、成品库 最大存在量分别为30t、4.1t 3 AS 原料库、成品库 最大存在量分别为100t、14.4t 4 废液压油 危险废物暂存间 单次最大产生量9.9t 5 废气治理设施 厂区 除尘设施、挥发性有机物治理设施风机、废气收集管道等 6 废水处理设施 办公区 化粪池、废水收集管道等 7.2可能影响途径 7.2.1大气 （1）丁烷属于易燃物，一旦发生泄漏，与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、热源或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险；燃烧释放的有害气体扩散到周围空气中，对周围大气环境造成污染。 （2）ABS、AS均具有可燃性，遇明火、高温有燃烧的可能性，有潜在火灾风险；燃烧释放的有害气体扩散到周围空气中，对周围环境空气造成污染。 （3）废液压油属于可燃物，但在周边无明火或温度不是特别高的情况下，一般不会发生火灾事故，对周围环境影响不大。如遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起火灾、爆炸的危险，燃烧释放的有害气体扩散到周围空气中，对大气环境造成污染。 （4）此外，废气治理设施出现故障，可能导致废气事故性排放，废气发生事故性排放会导致短时间内项目周边废气外排量增加，影响大气环境。 7.2.2地表水 废水收集管道损坏，雨污分流落实不到位，可能导致废水不能及时收集处理或拦截，废水直接排入附近沟渠，影响地表水环境。 7.2.3地下水、土壤 废液压油等危险废物如发生泄漏，在无防渗措施或防渗措施破裂，或者未设置截流设施或围堰情况下，通过溢流、下渗等途径，如果进入自然环境会污染水源，同时造成土壤变质，危害植被，造成环境污染。 7.3环境风险防范措施 7.3.1大气环境风险防范措施 （1）按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）等国家现行规范的相关要求，设置明显的警示牌，禁止明火、禁止吸烟，防止金属撞击及静电火花发产生，配备必要的防火、防爆装置、消防灭火器材，安装气体泄漏自动报警系统。 （2）在工程建设和生产过程中应保证消防设施的投入和落实并定期对消防设施进行检查，积极贯彻“以防为主，防消结合”的方针，长期对职工进行安全和消防教育，提高职工的火灾防范意识，加强生产安全管理，实现安全生产。 （3）建立完善的环境事故预案和快速反应机制，并通过各级人员的定期演练，发现问题及时整改，保证对事故具有良好的应急处理能力。 （4）加强环境综合管理和废气治理设备的检修维护，确保废气治理系统的正常运行。 7.3.2地表水环境风险防范措施 （1）本项目生活污水经1座30m3化粪池处理暂存后，资源化利用，不外排。 （2）为防止废水泄漏污染地表水，需加强对废水收集管道、废水处理设备的维护，加强各类废水的分流工作，落实雨污分流制；配备专职管理人员。 7.3.3地下水、土壤环境风险防范措施 （1）建立和完善危险废物分类收集、交接、转运等制度，并严格执行。 （2）张贴厂区现场危险物质分布图，明确存放地点和负责人。 （3）设置明显的安全环保提醒标志，必要的操作规范提醒牌（危险物质的主要理化特性、防护措施、操作规范等），提高操作人员的安全环保意识。 （4）厂区需做好分区防渗，项目危险废物暂存间设置具有防渗功能的围堰，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险降到最低限度。 8、电磁辐射 本项目无电磁辐射影响。 9、污染物“三本账”情况 本项目实施后，主要污染源强三本账见下表。 技改扩建项目污染物排放量统计 单位：t/a 类别 污染物 现有工程 排放量 拟建项目 排放量 “以新代老” 削减量 扩建工程完成后 总排放量 增减 变化量 废气 颗粒物 0 0.0009 0 0.0009 +0.0009 非甲烷总烃 / 0.2939 0 0.2939 +0.2939 废水 废水量（万t/a） 0 0 0 0 0 COD 0 0 0 0 0 BOD5 0 0 0 0 0 SS 0 0 0 0 0 NH3-N 0 0 0 0 0 固废 （产生量） 一般工业固体废物 5.003 119.2541 0 124.2571 +119.2541 危险废物 0 9.387 0 9.387 +9.387 职工生活垃圾 4.8 5.7 0 10.5 +5.7 10、环保投资及“三同时”竣工验收 10.1环保投资情况 本项目总投资8000万元，其中环保投资38.70万元，主要用于废气、废水治理、噪声防治、固废治理、风险防范等，环保投资占项目总投资的0.48%。 本项目环保投资情况 类别 治理内容 环保设施及处理方法 数量 投资 废气治理 1#生产车间注塑、焊接工序废气 集气装置+低温等离子+光氧催化+活性炭吸附装置+15m高排气筒 1套 3.5 3#生产车间注塑、焊接工序废气 集气装置+低温等离子+光氧催化+活性炭吸附装置+15m高排气筒 1套 3.5 充气工序废气 依托现有工程“排风地沟、防爆风机”等环保治理措施，采取加装橡胶垫等密封措施、加强生产车间通风换气等 / 0.2 印刷工序废气 集气装置+低温等离子+光氧催化+活性炭吸附装置+15m高排气筒 1套 3.5 次品及边角料破碎废气 集气装置+袋式除尘器+15m高排气筒 1套 1.2 厂房全封闭措施（全封闭厂房） / / 废水治理 生活污水 30m3化粪池 1座 2.3 噪声治理 设备运行噪声 厂房隔声、基础减振、日常设备维护等 / 5 固废治理 一般工业固体废物 30m2一般废物暂存间 1间 3 危险废物 50m2危险废物暂存间 1间 8 生活垃圾 依托现有工程垃圾收集箱（带盖） / / 环境风险防范 大气环境风险 依托现有工程防火、防爆装置、消防灭火器材、气体泄漏自动报警系统，废气治理设备的检修维护等 / 3 地表水环境风险 加强废水综合管理 / 0.5 地下水、土壤环境风险 建立和完善相关制度，设置提醒标志、危险物质分布图，分区防渗等 / 5 合计 38.70 10.2环保“三同时”竣工验收 本项目环保设施“三同时”验收内容如下表所示。 “三同时”环境保护竣工验收一览表 项目 污染源 拟采取的治理措施 预期治理效果 废气 1#生产车间注塑焊接废气 集气装置+低温等离子+光氧催化+活性炭吸附装置1套，15m高排气筒排放；保持废气产生车间的密闭，合理设计排风系统，提高废气捕集率，将废气收集集中处理，加强生产管理，规范操作，减少废气无组织排放。 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值（非甲烷总烃60mg/m3、单位产品非甲烷总烃排放量0.3kg/t产品）、表9企业边界大气污染物浓度限值（非甲烷总烃4.0mg/m3）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1厂区内VOCS无组织排放限值（特别排放限值：非甲烷总烃6mg/m3）、《河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于<全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值>的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件1工业企业挥发性有机物排放建议值（其他行业：非甲烷总烃80mg/m3，建议去除效率70%）、附件2工业企业边界挥发性有机物排放建议值（非甲烷总烃2.0mg/m3）及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》塑料制品行业A级排放限值（NMHC10mg/m3，VOCs治理设施去除率达到80%） 3#生产车间注塑焊接废气 集气装置+低温等离子+光氧催化+活性炭吸附装置1套，15m高排气筒排放；保持废气产生车间的密闭，合理设计排风系统，提高废气捕集率，将废气收集集中处理，加强生产管理，规范操作，减少废气无组织排放。 充气废气 依托现有工程“排风地沟、防爆风机”等环保治理措施，加装橡胶垫等密封措施、加强生产车间通风换气等 《河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于<全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值>的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件2工业企业边界挥发性有机物排放建议值（非甲烷总烃2.0mg/m3）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1厂区内VOCS无组织排放限值（特别排放限值：非甲烷总烃6mg/m3） 印刷废气 集气装置+低温等离子+光氧催化+活性炭吸附装置1套，15m高排气筒排放；保持废气产生车间的密闭，合理设计排风系统，提高废气捕集率，将废气收集集中处理，加强生产管理，规范操作，减少废气无组织排放。 《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）表1挥发性有机物有组织排放限值（非甲烷总烃40mg/m3、1.0kg/h）、表3企业厂区内VOCs无组织排放限值（非甲烷总烃6mg/m3）、《河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于<全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值>的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件1工业企业挥发性有机物排放建议值（印刷工业：非甲烷总烃50mg/m3，建议去除效率70%）、附件2工业企业边界挥发性有机物排放建议值（非甲烷总烃2.0mg/m3）及《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）包装印刷行业A级排放限值（有组织：非甲烷总烃20~30mg/m3，厂房外：非甲烷总烃6mg/m3） 次品及边角料破碎废气 集气装置+袋式除尘器1套，15m高排气筒排放，厂房全封闭措施（全封闭厂房） 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值（颗粒物20mg/m3）、表9企业边界大气污染物浓度限值（颗粒物1.0mg/m3）及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》塑料制品行业A级排放限值（PM10mg/m3） 废水 生活污水 经1座30m3化粪池处理暂存后，资源化利用 不外排 噪声 设备运行 厂房隔声、基础减振、日常设备维护等 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（四周厂界：昼间60dB(A)、夜间50dB(A)） 固废 一般废物 30m2一般废物暂存间1间，废包装材料外售废旧物资回收单位综合利用，次品及边角料破碎后全部回用于生产，废灯管（无汞）交厂家回收或外售废旧物资回收单位综合利用 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） 次品打火机经维修后全部作为产品外售，除尘器收尘收集后全部直接回用于生产，均不再单独设置暂存场所 / 危险废物 50m2危险废物暂存间1间，废液压油、废油桶、废油墨桶、废催化剂、废活性炭等危险废物收集后定期委托有资质的单位处置 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单 生活垃圾 依托现有工程垃圾收集箱（带盖）收集后委托环卫清运 妥善处置 环境风险防范措施 大气环境风险 依托现有工程防火、防爆装置、消防灭火器材、气体泄漏自动报警系统，废气治理设备的检修维护等 风险可控 地表水环境风险 加强废水综合管理 风险可控 下水、土壤环境风险 建立和完善相关制度，设置提醒标志、危险物质分布图，分区防渗等 风险可控 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 1#生产车间注塑焊接废气（DA001） | 非甲烷总烃 | 集气装置+低温等离子+光氧催化+活性炭吸附装置1套，15m高排气筒排放 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值、《河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于<全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值>的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件1工业企业挥发性有机物排放建议值及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》塑料制品行业A级排放限值 |
|  | 3#生产车间注塑焊接废气（DA002） | 非甲烷总烃 | 集气装置+低温等离子+光氧催化+活性炭吸附装置1套，15m高排气筒排放 |  |
|  | 印刷废气（DA003） | 非甲烷总烃 | 集气装置+低温等离子+光氧催化+活性炭吸附装置1套，15m高排气筒排放 | 《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）表1挥发性有机物有组织排放限值、《河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于<全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值>的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件1工业企业挥发性有机物排放建议值及《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）包装印刷行业A级排放限值 |
|  | 次品及边角料破碎废气（DA004） | 颗粒物 | 集气装置+袋式除尘器1套，15m高排气筒排放 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》塑料制品行业A级排放限值 |
|  | 无组织废气 | 厂界 | 颗粒物 | 厂房全封闭措施（全封闭厂房） | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 保持废气产生车间的密闭，合理设计排风系统，提高废气捕集率，将废气收集集中处理，加强生产管理，规范操作，减少废气无组织排放。充气车间依托现有工程“排风地沟、防爆风机”等环保治理措施，加装橡胶垫等密封措施、加强生产车间通风换气等 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值、《河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于<全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值>的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）、附件2工业企业边界挥发性有机物排放建议值 |
|  |  | 厂区内 |  |  | 1#生产车间、3#生产车间、充气车间外：《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1厂区内VOCS无组织排放限值 |
|  |  |  |  |  | 印刷车间外：《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）表3企业厂区内VOCs无组织排放限值、《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）包装印刷行业A级排放限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 1座30m3化粪池 | 资源化利用，不外排 |
| 声环境 | 生产及辅助设备 | 噪声 | 厂房隔声、基础减振、日常设备维护等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / |
| 固体废物 | 1、一般工业固体废物 （1）拟建1间30m2一般废物暂存间，须满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求，废包装材料外售废旧物资回收单位综合利用，次品及边角料破碎后全部回用于生产，废灯管（无汞）交厂家回收或外售废旧物资回收单位综合利用。 （2）次品打火机经维修后全部作为产品外售，除尘器收尘收集后全部直接回用于生产，均不再单独设置暂存场所。 2、危险废物 拟建1间50m2危险废物暂存间，须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单的相关要求，废液压油、废油桶、废油墨桶、废催化剂、废活性炭等危险废物收集后定期委托有资质的单位处置。危险废物在厂区内临时贮存，最长不得超过12个月。 3、生活垃圾 依托现有工程垃圾收集箱（带盖）收集后，委托当地环卫部门清运处置。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 1、重点防渗区 项目危险废物暂存间等的防渗层应满足《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中K≤1×10-10cm/s的要求，采用HDPE膜+混凝土进行防渗，设置具有防渗功能的围堰，发生泄漏事故时，泄露的液体物料均泄露于具有防渗功能的围堰，不会产生下渗。 2、一般防渗区 防渗层应满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表7中防渗技术要求等效黏土Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s的要求。 3、简单防渗区 一般地面水泥硬化。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 1、大气环境风险防范措施 （1）按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）等国家现行规范的相关要求，设置明显的警示牌，禁止明火、禁止吸烟，防止金属撞击及静电火花发产生，配备必要的防火、防爆装置、消防灭火器材，安装气体泄漏自动报警系统。 （2）在工程建设和生产过程中应保证消防设施的投入和落实并定期对消防设施进行检查，积极贯彻“以防为主，防消结合”的方针，长期对职工进行安全和消防教育，提高职工的火灾防范意识，加强生产安全管理，实现安全生产。 （3）建立完善的环境事故预案和快速反应机制，并通过各级人员的定期演练，发现问题及时整改，保证对事故具有良好的应急处理能力。 （4）加强环境综合管理和废气治理设备的检修维护，确保废气治理系统的正常运行。 2、地表水环境风险防范措施 （1）生活污水经1座30m3化粪池处理暂存后，资源化利用，不外排。 （2）为防止废水泄漏污染地表水，需加强对废水收集管道、废水处理设备的维护，加强各类废水的分流工作，落实雨污分流制；配备专职管理人员。 3、地下水、土壤环境风险防范措施 （1）建立和完善危险废物分类收集、交接、转运等制度，并严格执行。 （2）张贴厂区现场危险物质分布图，明确存放地点和负责人。 （3）设置明显的安全环保提醒标志，必要的操作规范提醒牌（危险物质的主要理化特性、防护措施、操作规范等），提高操作人员的安全环保意识。 （4）厂区需做好分区防渗，项目危险废物暂存间设置具有防渗功能的围堰，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险降到最低限度。 |
| 其他环境 管理要求 | （1）严格执行建设项目须配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。 （2）项目建成后按照《排污许可管理条例》（国务院令第736号）等相关要求开展固定污染源排污许可申报，并依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）的相关规定和程序进行环保竣工验收。 （3）项目营运后依据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）、《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）等的相关规定开展企业自行监测。 （4）项目营运后建立环境管理台账制度，落实环境管理台账记录的责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等。台账记录频次和内容须满足相关环境管理要求，并对台账记录结果的真实性、完整性和规范性负责。 （5）按照《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）及《环境保护图形标志固体废物储存（处置）场》（15562.2-1995）的相关规定，设立规范的环境保护图形标志，粘贴标志牌。 |

# 六、结论

夏邑县尊利五金塑胶制品有限公司年生产2.7亿只打火机扩建项目符合国家产业政策、“三线一单”管理及相关环保规划要求，选址合理，项目建成后，具有良好的经济效益和社会效益。虽然项目在实施和运营过程中对环境会产生一定的影响，在落实各项污染防治措施和环评建议的前提下，这种影响将降低到最低程度；从环境保护的角度，本项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | / | / | 0.0009t/a | 0 | 0.0009t/a | +0.0009t/a |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.2939t/a | 0 | 0.2939t/a | +0.2939t/a |
| 废水 | COD | 0 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | BOD5 | 0 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | SS | 0 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | NH3-N | 0 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料 | 0.5t/a | / | / | 1.5692t/a | 0 | 2.0692t/a | +1.5692t/a |
|  | 次品及边角料 | 0 | / | / | 42.2897t/a | 0 | 42.2897t/a | +42.2897t/a |
|  | 次品打火机 | 4.503t/a | / | / | 75.3558t/a | 0 | 79.8588t/a | +75.3558t/a |
|  | 除尘器收尘 | 0 | / | / | 0.0154t/a | 0 | 0.0154t/a | +0.0154t/a |
|  | 废灯管（无汞） | 0 | / | / | 0.0240t/a | 0 | 0.0240t/a | +0.0240t/a |
| 危险废物 | 废液压油 | 0 | / | / | 3.3000t/a | 0 | 3.3000t/a | +3.3000t/a |
|  | 废油桶 | 0 | / | / | 0.3667t/a | 0 | 0.3667t/a | +0.3667t/a |
|  | 废油墨桶 | 0 | / | / | 0.1350t/a | 0 | 0.1350t/a | +0.1350t/a |
|  | 废催化剂 | 0 | / | / | 0.0180t/a | 0 | 0.0180t/a | +0.0180t/a |
|  | 废活性炭 | 0 | / | / | 5.5673t/a | 0 | 5.5673t/a | +5.5673t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

损耗9.57

9.57

设备冷却用水

循环量660

损耗0.4

新鲜水

11.57

1.6

1.6

2.0

定期清掏，农田施肥

化粪池

生活办公用水

损耗9.57

9.57

设备冷却用水

循环量660

新鲜水

14.37

损耗0.96

3.84

3.84

4.8

定期清掏，农田施肥

化粪池

生活办公用水

场地平整

基础工程

废气、废水、噪声、固废

主体工程

装饰工程

安装工程

工程验收

G5、N

破碎

塑料碎片

S2次品及边角料

G2、N

焊接

N

装螺丝

G3、N

充气

N

调火

N、S5

验火

组装

外购ABS、AS原生颗粒

G1、N、S1、S3、S4

注塑成型

G4、N、S6

印刷

N

包装

入库