# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：夏邑县兄弟再生资源回收利用厂年回收清洗废塑料3万吨建设项目

建设单位（盖章）：夏邑县兄弟再生资源回收利用厂

编制日期：           2023年1月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 夏邑县兄弟再生资源回收利用厂年回收清洗废塑料3万吨建设项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2212-411426-04-01-982908 |
| 建设单位联系人 | 李东巧 | 联系方式 | 13273837833 |
| 建设地点 | 商丘市夏邑县歧河乡贾楼村 |
| 地理坐标 | （116度10分28..756秒，34度5分23.336秒） |
| 国民经济 行业类别 | C4220非金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 三十九、废弃资源综合利用业42—85非金属废料和碎屑加工处理422 |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 夏邑县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 10 | 环保投资（万元） | 3.9 |
| 环保投资占比（%） | 39 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | (否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 根据夏邑县歧河乡人民政府出具的证明，夏邑县兄弟再生资源回收利用厂位于商丘市夏邑县歧河乡贾楼村，占地面积面积约2000平方米，所占用地为工况用地，符合夏邑县歧河乡土地利用总体规划（见附件6）。 |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”相符性 1.1与豫环函〔2021〕171号文件相符性 根据《河南省生态环境厅关于发布<河南省生态环境分区管控总体要求（试行）>的函》（豫环函〔2021〕171号），现对照分析本项目与豫环函〔2021〕171号文件的相符性，主要包括全省生态环境总体准入要求、重点区域大气生态环境管控要求、重点流域水生态环境管控要求等。 1.1.1全省生态环境总体准入要求 根据豫环函〔2021〕171号文件，全省生态环境总体准入要求主要包括河南省产业发展总体准入要求、河南省生态空间总体准入要求、河南省大气生态环境总体准入要求、河南省水生态环境总体准入要求、河南省土壤生态环境总体准入要求、河南省资源利用效率总体准入要求等。 （1）《河南省产业发展总体准入要求》 本项目与河南省产业发展总体准入要求的相符性分析 产业发展 准入要求 本项目情况 相符性 通用 1.不断促进全省产业高质量发展。培育壮大人工智能及新能源等新兴产业；持续巩固提升装备、食品、新型材料、汽车、电子信息等五大制造业主导产业优势地位；做好产业链、创新链、供应链、价值链、制度链“五链”耦合，把新基建、新技术、新材料、新装备、新产品、新业态作为高质量发展的主攻方向。 2.禁止新改扩建《产业结构调整指导目录（2019年本）》明确的淘汰类项目；禁止引入《市场准入负面清单（2020年版）》禁止准入类事项。 3.重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，严控新增炼油产能；禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目；全面取缔露天和敞开式喷涂作业；重点区域原则上禁止新建露天矿山建设项目。 4.严把“两高”项目生态环境准入关，严格限制“两高”项目盲目发展。新改扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，符合产业政策、国土空间规划、“三线一单”、能耗“双控”、煤炭消费减量替代、碳排放强度、污染物区域削减替代等约束性要求，按照《河南省淘汰落后产能综合标准体系（2020年本）》，严格执行能耗、环保、质量、安全、技术等法规标准。 本项目属于废弃资源综合利用业（C4220非金属废料和碎屑加工处理），不属于禁止类、淘汰类和“两高”项目，属于国家鼓励类项目，符合相关产业政策要求。 相符 本项目选址位于商丘市夏邑县歧河乡贾楼村，不在产业集聚区（园区）范围内，不属于钢铁（含焦化）、水泥、铝工业、平板玻璃、化工、传统煤化工、煤电、有色金属、化肥类项目；对比分析可知，本项目符合河南省产业发展总体准入要求。经对比分析可知，本项目符合河南省产业发展总体准入要求。 （2）《河南省生态空间总体准入要求》 本项目属于废弃资源综合利用业（C4220非金属废料和碎屑加工处理），选址位于商丘市夏邑县歧河乡贾楼村，不在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、水产种质资源保护区、森林公园、湿地公园、地质公园、生态公益林、水源涵养重要区、水土保持重要区、生物多样性维护重要区、湿地、其他保护地等生态保护红线及一般生态空间范围内；因此，本项目符合河南省生态空间总体准入要求。 （3）河南省大气生态环境总体准入要求 本项目与河南省大气生态环境总体准入要求的相符性分析 管控维度 准入要求 本项目情况 相符性 空间布局约束 1.集中供暖区禁止新改扩分散燃煤供热锅炉，已建成的不能达标排放的燃煤供热锅炉，应当期限内拆除；在保证电力、热力、天然气供应前提下，加快推进热电联产机组供热半径30公里范围内燃煤锅炉及落后燃煤小热电关停整合；城市建成区生物质锅炉实施超低排放改造，燃气锅炉实施低氮改造；对不能稳定达标排放、改造升级无望的污染企业，依法依规停产限产、关停退出。 2.不符合城市建设规划、行业发展规划、生态环境功能定位的重点污染企业退出城市建成区；城市建成区、人群密集区的重污染企业和危险化学品等环境风险大的企业搬迁改造、关停退出；重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目；新建涉VOCs排放的工业企业要入园区；实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。 本项目属于废弃资源综合利用业，选址位于商丘市夏邑县歧河乡贾楼村，不在城市建成区和人群密集区，不涉及VOCs排放，用地符合城乡建设规划。 相符 污染物排放管控 3.实施工业低碳行动。推进钢铁、水泥、铝加工、平板玻璃、煤化工、煤电、有色金属等产业绿色、减量、提质发展，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造，加快建设绿色制造体系；对具有一定规模、符合条件的钢铁企业实施超低排放改造；煤化工企业全面完成VOCs治理；水泥企业生产工序达到超低排放标准。 4.重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值；综合整治VOCs排放，新改扩建涉VOCs排放项目，应加强废气收集，安装高效治理设施；对确有必要新建或改造升级的高端铸造建设项目，原则上应使用天然气或电力等清洁能源；所有产生颗粒物或VOCs的工序应配备高效收集和处理装置；县级以上建成区餐饮企业全部安装油烟净化设施并符合河南省《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）。 5.强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新改扩建项目达到B级以上要求。 6.积极发展铁路运输，完善干线铁路布局，加快铁路专用线建设。推动铁路专用线直通大型工矿企业和物流园区，实现“点到点”铁路运输；新改扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得利用公路运输；以推动大宗物料及粮油等农副产品运输“公转铁”为重点，鼓励钢铁、电力、焦化、电解铝、水泥、汽车制造等大型生产企业新建或改扩建铁路专用线；支持煤炭、钢铁、建材等大型专业化物流园区、交易集散基地新建或改扩建铁路专用线。 7.鼓励工业炉窑使用电、天然气等清洁能源或由周边热电厂供热；大力推广优质能源替代民用散煤；农村地区综合推广使用生物质成型燃料、沼气、太阳能等清洁能源，减少散煤使用。 本项目属于废弃资源综合利用业，不属于《关于印发<重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）>的函》（环办大气函〔2020〕340号）和《河南省生态环境厅关于做好2021年重点行业绩效分级和重污染天气应急减排清单修订工作的通知》（豫环文〔2021〕94号）等文件规定的绩效分级重点行业。项目营运期废气采取相应的治理措施后均可达标排放。 相符 由上表对比可知，本项目符合河南省大气生态环境总体准入要求。 （4）河南省水生态环境总体准入要求 本项目与河南省水生态环境总体准入要求的相符性分析 管控维度 准入控要求 本项目情况 相符性 空间布局约束 1.在属于水污染防治重点控制单元的区域内，不予审批耗水量大、废水排放量大的煤化工、化学原料药及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目。 2.在省辖黄河和淮河流域干流沿岸，严格控制石油化工、化学原料和化学制品制造、制浆造纸、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。 3.城市建成区内现有的钢铁、有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业，应有序搬迁改造或依法关闭。 本项目属于废弃资源综合利用业，选址位于商丘市夏邑县歧河乡贾楼村，不在城市建成区内、不在水污染防治重点控制单元的区域内，不属于耗水量大、废水排放量大的不予审批类项目，不属于石油化工、化学原料和化学制品制造、制浆造纸、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目。 相符 污染物排放管控 4.新改扩建造纸、焦化、氮肥、农副食品加工、毛皮制革、印染、有色金属、原料药制造、电镀等重点水污染物排放行业建设项目实行主要污染物排放等量或减量置换。 5.鼓励钢铁、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。 6.新建、升级产业集聚区（园区）要同步规划、建设污水集中处理等设施；现有省级产业集聚区建成区域实现管网全配套，污水集中处理设施稳定达标运行，同时安装自动在线监控装置。 7.新建城区的污水处理设施和污水管网，要与城市发展同步规划、同步建设，做到雨污分流；新建或提升改造的城镇污水处理厂须达到或优于一级A排放标准；具备条件的污水处理厂应建设尾水人工湿地；限制含重金属工业废水进入城市生活污水处理厂。 8.按照“减量化、稳定化、无害化、资源化”要求，加快推进城镇污水处理厂污泥无害化处理处置和资源化利用；依法查处取缔非法污泥堆放点，禁止重金属等污染物不达标的污泥进行土地利用；2021年年底，全省城市和县城污泥无害化处置率分别达到95%以上和85%以上。 本项目营运期产生的生活污水经化粪池处理暂存后，定期清掏作为农肥使用，清洗废水经污水处理设施处理后循环使用，能够实现废水的综合利用，不外排。 相符 环境风险防控 9.严格限制并逐步淘汰、替代高风险化学品生产、使用（涉及高风险化学品生产、使用的行业包括石油加工、炼焦、化学原料及化学制品制造、医药制造、有色金属冶炼及压延加工、毛皮皮革、有色金属矿采选、铅蓄电池制造等）。 10.建立集中式饮用水水源地突发环境事件应急预案，建立饮用水水源地污染来源预警、水质安全应急处理和水厂应急处理三位一体的饮用水水源地应急保障体系；依法清理饮用水水源保护区内违法建筑和排污口。 11.完善四大流域上、下游政府及相关部门之间的联防联控、信息共享、闸坝调度机制，落实应急防范措施，强化应急演练，避免发生重、特大水污染事件。 本项目属于废弃资源综合利用业，营运期产生的生活污水经化粪池处理暂存后，定期清掏作为农肥使用，清洗废水经污水处理设施处理后循环使用，能够实现废水的综合利用，不设置废水排污口。 相符 由上表可知，本项目符合河南省水生态环境总体准入要求。 （5）河南省土壤生态环境总体准入要求 本项目与河南省土壤生态环境总体准入要求的相符性分析 分区 准入要求 本项目情况 相符性 建设用地 5.严控新增重金属污染物排放量，在重有色金属矿（含伴生矿）采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选业等）、重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼等）、铅蓄电池制造业、皮革及其制品业（皮革鞣制加工等）、化学原料及化学制品制造业（电石法聚氯乙烯行业、铬盐行业等）、电镀行业等重点行业实施重点重金属减量替代。 6.污染地块未经治理与修复，或者经治理与修复但未达到相关规划用地土壤环境质量要求的，有关生态环境主管部门不予批准选址涉及该污染地块的建设项目环评，自然资源部门不得核发建设工程规划许可证；列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目。 7.对列入污染地块名录的地块，土地使用权人应当根据风险评估结果，并结合污染地块相关开发利用计划，有针对性地实施风险管控，对暂不开发利用的污染地块，实施以防止污染扩散为目的的风险管控；对拟开发利用为居住用地和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施用地的污染地块，实施以安全利用为目的的风险管控；对拟开发利用为居住用地和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施用地的污染地块，经风险评估确认需要治理与修复的，土地使用权人应当开展治理与修复。 8.对列入污染地块名录的地块及时移除或者清理污染源；采取污染隔离、阻断等措施，防止污染扩散；开展土壤、地表水、地下水、空气环境监测，发现污染扩散的，及时采取有效补救措施；污染地块治理与修复期间应当采取有效措施防止对地块及其周边环境造成二次污染，治理与修复过程中产生的废水、废气和固体废物按照国家有关规定进行处理或者处置，并达到相关环境标准和要求。 9.对列入疑似污染地块名单的地块，未经土壤污染状况调查确定为未污染地块的，不得进入用地程序。 10.鼓励土壤污染重点监管单位向工业园区集聚发展。重点单位新改扩建项目用地应当符合国家或者地方有关建设用地土壤污染风险管控标准；重点单位在隐患排查、监测等活动中发现工矿用地土壤和地下水存在污染迹象的，应当排查污染源，查明污染原因，采取措施防止新增污染；重点单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的，应当制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案，报地方人民政府生态环境、工业和信息化主管部门备案并实施。 11.优先对集中式饮用水水源地上游和永久基本农田周边地区的现役尾矿库，通过采取覆膜、压土、排洪、堤坝加固等隐患治理，以及提等改造、工艺升级和强化保障等措施，开展整治工作，对已闭库的，及时开展尾矿库用地复垦或生态恢复；重点监管的尾矿库所属企业要完成环境安全隐患排查和风险评估，完善污染治理设施，储备应急物资，按规定编制、报备环境应急预案。 12.严格规范生活垃圾处理设施运行管理，坚决查处渗滤液直排和超标排放行为，完善生活垃圾填埋场防扬散等措施。 13.生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质的单位和个人，应当采取有效措施，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散，避免土壤受到污染。 14.强化产业园区的整体土壤与地下水污染防控，强化园区规划环评及具体项目环评对土壤污染的影响分析和风险防控措施；涉重或化工产业园区或园区内企业应定期对园区内土壤环境质量进行监测，发现污染情形时及时上报当地生态环境主管部门，并立即采取风险管控措施。 本项目用地为建设用地，不涉及有毒有害物质的生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放。 相符 一般管控区 15.禁止在基本农田集中区、居民区、学校、疗养和养老机构等敏感区域周边新建土壤污染风险行业企业。 16.加强未利用地开发管理，合理确定开发用途和开发强度，严格项目准入。 本项目用地为建设用地，符合城乡建设规划；本项目不排水，不存在重金属、有机物等污染物。 相符 由上表对比可知，本项目符合河南省土壤生态环境总体准入要求。 （6）河南省资源利用效率总体准入要求 本项目与河南省资源利用效率总体准入要求的相符性分析 类型 准入要求 本项目情况 相符性 能源 1.控制高硫高灰煤开发和销售，推进煤炭清洁化利用，煤炭入选率提高到80%。 2.新建高耗煤项目单位产品（产值）能耗要达到国内先进水平；到2025年，通过实施节能降碳行动，钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃行业能效达到标杆水平的产能比例超过30%，行业整体能效水平明显提升，碳排放强度明显下降，绿色低碳发展能力显著增强。 3.禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。 4.禁燃区内，鼓励有条件的工业窑炉开展煤改气、煤改电；鼓励符合条件的区域建设大型风电基地，因地制宜推动分散式风电开发；鼓励新型工业、高技术企业利用天然气，深入推进城镇天然气利用工程，扩大天然气利用规模和提升供气保障能力。 本项目选址区域不属于禁燃区，且项目营运期不使用高污染燃料。 相符 水资源 1.在生态脆弱、严重缺水和地下水超采地区，严格控制高耗水新改扩建项目。 2.新改扩建设计规模5万立方米以上的污水处理厂，应当配套建设再生水利用系统。 3.对取用水总量已经达到或超过控制指标的地方，暂停审批建设项目新增取水，对取用水总量接近控制目标的地方，限制审批建设项目新增取水。 4.到2025年，高效节水灌溉面积达到4000万亩，农田灌溉水有效利用系数提高到0.63，万元工业增加值用水量较2020年降低10%；到2035年，全省用水总量控制在302亿立方米以内。 5.严格控制开采深层承压水，地热水、矿泉水开发严格实施取水许可和采矿许可。 6.在地下水禁采区内，除应急供水外严禁新凿取水井，停止新增地下水取水许可；对禁采区内已有地下水用户要加强取水许可管理，对取水许可证到期的，无特殊情况不再核发取水许可证，促进地下水用户转换水源。 7.在地下水限采区内，城市供水管网覆盖范围内除应急供水外，严禁新凿取水井；对已批准开采地下水的用户，要根据超采程度逐步核减地下水开采总量和年度取水指标，逐步实现地下水采补平衡；对城市供水管网覆盖范围外，无其他替代水源、确需取用地下水的，要严格论证审批，加强日常监督管理，严控新增取用地下水。 本项目选址区域不属生态脆弱、严重缺水和地下水超采、禁采、限采区。 相符 土地资源 1.禁止在国土空间规划确定的禁止开垦的范围内从事土地开发活动。 2.推动化肥使用量零增长行动，全面推广测土配方施肥技术，有机肥替代，加强免耕机械种肥异位同播技术研究与推广。 3.闭矿后的涉重金属矿区，参照建设用地开展土壤环境调查评估，合理确定复垦后的土地用途；在灵宝、新密、登封、桐柏等地，将土壤污染治理纳入矿山生态环境恢复治理验收内容，未开展土壤污染治理的，验收不予通过。 4.主题公园用地要优先利用存量和低效建设用地，严格控制新增建设用地，禁止占用耕地（亦不得通过先行办理分批次农用地转用等形式变相占用耕地）、天然林地、国家级公益林地和城镇公园绿地。 本项目属于废弃资源综合利用业，选址区域不属于禁止开垦的范围，用地为工业建设用地。 相符 由上表对比可知，本项目符合河南省资源利用效率总体准入要求。 综上所述，本项目符合河南省生态环境总体准入要求。 1.1.2重点区域大气生态环境管控要求 本项目与重点区域大气生态环境管控要求的相符性分析 区域 管控要求 本项目情况 相符性 苏皖鲁豫交界地区 （平顶山、许昌、 漯河、周口、商丘、南阳、驻马店、信阳） 1.禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新改扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的应当限期整改，采用清洁能源替代。 2.强化重点行业大气污染物排放限值，强化污染物排放管控要求，关停淘汰落后产能。 3.加大天然气、液化石油气、煤制天然气、太阳能等清洁能源的供应和推广力度，逐步提高城市清洁能源使用比重。 本项目选址区域不属于禁燃区，且项目营运期不使用高污染燃料。 相符 由上表对比可知，本项目符合重点区域大气生态环境管控要求。 1.1.3重点流域水生态环境管控要求 本项目与重点流域水生态环境管控要求的相符性分析 流域 管控要求 本项目情况 相符性 省辖淮河流域 1.深入开展城镇污水收集和处理设施建设，推进污水管网全覆盖、全收集、全处理，加快城市建成区排水管网清污分流、污水处理厂提质增效。 2.严格执行流域洪河、惠济河、贾鲁河、清潩河流域水污染物排放标准，控制排放总量。 3.加强跨界污染风险防范，建立上下游水污染防治联动协作机制；对具有通航功能的重点河流加强船舶污染物防控，防治事故性溢油和操作性排放的油污染。 4.采取闸坝联合调度、生态补水、水资源置换等措施，合理安排闸坝下泄水量和泄流时段，继续维持河湖基本生态用水需求，改善贾鲁河、惠济河、黑河等流量保障情况；开展其他断流河流生态流量保障机制。 5.推进沙河、颍河等淮河重要支流和引江济淮工程（河南段）沿线水环境综合治理。 6.重点推进南水北调受水区地下水压采工作，加快公共供水管网建设，逐步关停自备井。 7.积极推广管道输水灌溉、喷灌、微灌等高效节水灌溉技术，组织开展灌区现代化改造试点；实现农业种植结构优化调整、农业用水方式由粗放式向集约化转变。 8.完善鼓励和淘汰的用水工艺、技术和装备目录。重点开展火电、钢铁、石化、化工、纺织、造纸、食品等高耗水工业行业节水技术改造，大力推进工业水循环利用，推进节水型企业、节水型工业园区建设。 9.大力推进雨水、再生水、矿井水、苦咸水等非常规水源利用，将非常规水源纳入区域水资源统一配置；鼓励省辖淮河流域钢铁、造纸、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。 项目营运期产生的生活污水经化粪池处理暂存后，定期清掏作为农肥使用，清洗废水经污水处理设施处理后循环使用，能够实现废水的综合利用，不外排。 相符 由上表对比可知，本项目符合重点流域水生态环境管控要求。 综上所述，本项目符合《河南省生态环境厅关于发布<河南省生态环境分区管控总体要求（试行）>的函》（豫环函〔2021〕171号）的相关要求。 1.2与河南省“三线一单”相符性 1.2.1生态保护红线 据生态保护红线范围划分情况，夏邑县歧河乡范围内不涉及生态保护红线和一般生态空间。本项目位于商丘市夏邑县歧河乡贾楼村，不涉及生态保护红线。 1.2.2环境质量底线 （1）水环境质量底线 ①水环境管控分区：根据河南省水环境管控分区划分情况，本项目所在区域属于水环境一般管控区。 ②本项目建设情况：本项目生活污水经化粪池处理暂存后定期清掏作为农肥使用，不外排，清洗废水经污水处理设施处理后循环使用，满足水环境质量底线的要求。 （2）大气环境质量底线 ①大气环境管控分区：根据河南省大气环境管控分区划分情况，本项目所在区域属于大气环境一般管控区。 ②本项目建设情况：本项目不使用国三及以下柴油货车、采用稀薄燃烧技术和“油改气”的老旧燃气车辆，营运期大气污染物采取相应的治理措施后均可达标排放，满足大气环境质量底线的要求。 （3）土壤环境风险控制底线 ①土壤污染风险管控分区：根据河南省土壤污染风险管控分区划分情况，本项目所在区域属于土壤污染风险一般管控区。 ②本项目建设情况：本项目属于国家鼓励类项目，符合国家相关产业政策；厂区用地为建设用地，符合夏邑县歧河乡相关用地规划，满足土壤环境风险控制底线的要求。 1.2.3资源利用上线 （1）能源利用上线及分区管控 根据河南省高污染燃料禁燃区划分情况，本项目所在区域不属于高污染燃料禁燃区，且本项目不涉及燃料消耗，满足能源利用上线的要求。 （2）水资源利用上线及分区管控 本项目所在区域未覆盖城市供水管网，用水来自厂区自备井；且项目所在区域不涉及生态用水补给区和地下水开采重点管控区（禁采区、限采区和严重超采区），满足水资源利用上线的要求。 （3）土地资源利用上线及分区管控 本项目所在区域不涉及生态保护红线集中区、农用地污染地块、建设用地污染高风险区等土地资源重点管控区，满足土地资源利用上线的要求。 （4）岸线生态环境分类管控 商丘市岸线管控分类包括优先保护岸线和一般管控岸线，均位于柘城县境内（惠济河）；本项目所在区域不涉及优先保护岸线、重点管控岸线和一般管控岸线，满足岸线生态环境管控要求。 1.2.4生态环境准入清单 河南省（商丘市夏邑县歧河乡）生态环境准入清单见下表。 河南省（商丘市夏邑县歧河乡）环境管控单元生态环境准入清单 单元编码 环境管控 单元名称 单元分类 单元环境属性 现状与问题 ZH41142 630001 夏邑县一般管控单元 一般管控单元 一般管控区、土壤污染重点监管单位、高度关注地块、填埋场。 该单元位于淮河流域，现状分布有土壤污染重点监管单位：郑州郑氏化工产品有限公司夏邑分公司、夏邑蓝云再生能源有限公司、夏邑县宁邑生活垃圾处理场，高度关注地块郑州郑氏化工产品有限公司夏邑分公司地块，填埋场夏邑县宁邑生活垃圾处理场地块。 主要问题：土壤污染重点监管，存在高度关注地块和填埋场。 河南省（商丘市夏邑县歧河乡）环境管控单元生态环境准入清单（续） 管控要求 本项目建设情况 相符性 空间布 局约束 1、鼓励做大做强食用菌等特色农业，大力发展设施果蔬、渔业、苗木、花卉、采摘等休闲观光创意生态循环农业。 2、加强对农业空间转为生态空间的监督管理，未经国务院批准，禁止将永久基本农田转为城镇空间。鼓励城镇空间和符合国家生态退耕条件的农业空间转为生态空间。 3、严禁在优先保护类耕地集中区域新建化工、电镀、制革等行业企业以及可能造成耕地土壤污染的建设项目。 本项目属于国家鼓励类项目，符合国家相关产业政策；用地为工业建设用地，符合城乡建设规划。 相符 污染物 排放管控 1、禁止向耕地及农田沟渠中排放有毒有害工业、生活废水和未经处理的养殖小区畜禽粪便；禁止占用耕地倾倒、堆放城乡生活垃圾、建筑垃圾、医疗垃圾、工业废料及废渣等废弃物。 2、加强畜禽养殖污染防治，畜禽规模养殖场（小区）要配套建设与养殖规模相适宜的粪便污水防渗防溢流贮存设施，以及粪便污水收集、利用和无害化处理设施；积极引导散养密集区实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。 3、持续开展农村环境综合整治，加快推进农村生活污水处理设施建设，不断提高已建成农村污水处理设施稳定正常运行率。 4、禁止涉重企业含重金属废水进入城市生活污水处理厂。 5、禁止填埋场渗滤液直排或超标排放。 本项目产生的生活污水经化粪池处理暂存后定期清掏作为农肥使用，清洗废水经污水处理设施处理后循环使用，不外排；项目固体废物均采取有效措施合理妥善处置，不产生二次污染。 相符 环境风 险防控 1、涉及危险化学品生产、储存、使用的企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 2、调查评估垃圾填埋场周边土壤环境状况，对周边土壤环境超过可接受风险的，应采取限制填埋废物进入、降低人体暴露健康风险等管控措施。 3、对高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管控名录。 本项目不涉及危险化学品，不属于土壤污染重点监管单位。 相符 根据上表对比分析可知，本项目满足河南省（商丘市夏邑县歧河乡）生态环境准入清单的要求。 综上所述，本项目能够满足河南省“三线一单”的要求。 1.3与商丘市生态环境准入清单（试行）相符性 根据《商丘市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（商政[2021]5号）及河南省“三线一单”成果查询系统，现对照分析本项目与商丘市生态环境准入清单（试行）的相符性，主要包括商丘市生态环境总体准入要求、商丘市各县区分区管控单元生态环境准入清单等。 1.3.1生态分区管控 全市共划定61个生态环境分区管控单元。其中：优先保护单元15个，面积占全市国土面积的2.76%；重点管控单元37个，面积占全市国土面积的15.94%；一般管控单元9个，面积占全市国土面积的81.3%。 （2）生态环境准入清单 以全市划定的61个生态环境管控单元为基础，根据各单元环境属性特征，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率等方面对各环境管控单元提出原则性的禁止、限制性开发要求，建立我市“1+9”生态环境准入清单模式。“1”为我市总体生态环境准入清单，“9”为两区六县一市生态环境准入清单。 根据商丘市生态环境局关于动态更新《商丘市生态环境准入清单（试行）》的函（2022年4月27日），商丘市生态环境准入清单包括商丘市生态环境总体准入要求、商丘市各县区分区管控单元生态环境准入清单。 ①商丘市生态环境总体准入要求 本项目与商丘市生态环境总体准入要求的相符性分析如下表所示。 本项目与商丘市生态环境总体准入要求的相符性 管控维度 准入控要求 本项目情况 相符性 空间布局约束 1、全市禁止新增化工园区。全市原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。 2、严禁不符合我市主体功能定位的各类开发活动，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。现有以“两高”行业为主导产业的园区规划环评应增加碳排放情况与减排潜力分析，推动园区绿色低碳发展。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。 3、禁止勘查高硫高灰煤炭资源，禁止开采可耕地砖瓦粘土。禁止开采区内，除国家基础性、公益性地质调查及符合政策要求的项目外，一律不得新设探矿权、采矿权和矿产勘查项目，严厉打击和取缔违法采矿活动。禁止开采区内，在不影响禁止区主体功能，并征得相关管理部门同意的情况下，可以进行地热、矿泉水等矿产资源的勘查开发利用。限制开采高硫高灰煤，不再新建高硫高灰煤矿井。在限制开采区内，要严格控制限制开采矿种矿业权的设置，确实需要设置矿业权时，应严格规划审查，进行专门的规划论证。 4、全市范围内禁止制造、进口、销售和注册登记国五(不含)以下排放标准的柴油车。全市原则上不再办理使用登记和审批35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。重点区域禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。全面淘汰退出达不到标准的落后产能和不达标企业。实施重污染企业退城搬迁，加快城市建成区、人群密集区、重点流域的重污染企业和危险化学品等环境风险大的企业搬迁改造、关停退出，推动实施一批水泥、平板玻璃、化工、商砼企业等重污染企业退城工程。 5、生态控制区主要包括生态公益林和地质灾害高易发区，依照《国家级公益林管理办法》和《河南省生态公益林管理办法》对市域21.19万亩公益林进行严格保护；对于市域地质灾害高易发区应加强监测和安全防护，禁止在相关区域进行建设。河流水域包括涡河、惠济河、黄河故道、沱浍河、大沙河、王引河等主要河流，完善河道两侧绿化建设，防治水土流失，严禁非法占用滩涂湿地。 6、矿产资源密集区是指市域范围内蕴含具有开采价值的各类金属、非金属矿藏的地区以及其必要的生产生活和安全防护范围，主要分布在永城、睢县、柘城。按照《中华人民共和国矿产资源法》《河南省采矿管理条例》进行管制。历史文化保护区主要包括商丘古城（含宋国故城遗址、大运河遗址、睢县古城、夏邑古城、虞城利民古城等的保护范围、建设控制地带和风貌协调区），整体保护古城的自然环境、肌理格局、文物古迹、历史建筑和环境要素，按照《中华人民共和国文物保护法》、《历史文化名城名镇名村保护条例》、《河南省历史文化名城保护条例》的规定实施管制。 本项目属于C4220非金属废料和碎屑加工处理，不属于高耗能、高排放和产能过剩等禁止类项目；本项目属于国家鼓励类项目，符合国家和地方相关产业政策；项目厂区用地为建设用地，符合歧河乡相关用地规划。 相符 污染物排放管控 1、新、改、扩建项目主要污染物排放要满足当地总量减排要求。重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物(VOCs)全面执行大气污染物特别排放限值。 2、全面改善区域环境质量。建设项目应满足区域环境质量改善目标的管理要求。区域环境空气、地表水环境质量不能满足环境功能区划标准时，重点行业建设项目主要污染物实行区域倍量削减；区域环境空气、地表水环境质量满足环境功能区划标准后，重点行业建设项目主要污染物实行区域等量削减。 3、十四五期间全面落实建成区污水处理厂“提质增效工程”及加快补齐城镇污水收集和处理设施短板工程。新建城区管网和污水处理设施要与城市发展同步规划、同步建设，做到雨污分流，加强城市初期雨水收集处理设施建设，有效减少城市面源污染。城市建成区、产业集聚区、工业园区污水处理厂扩建工程设计出水标准优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准设计，鼓励化学需氧量、氨氮、总磷排放浓度达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水体水质标准要求，鼓励现有工程随扩建工程一并完成提标改造工程。具备条件的县级以上污水处理厂全部建设尾水人工湿地，进一步提升污水处理水平。 4、十四五期间，进一步扩大涉气工业企业监控范围，对全市应急管控和错峰生产企业进行全面筛查，全市满足自动监控设施建设标准的涉气企业全部完成自动监控设施建设；开展有色金属冶炼、铅酸蓄电池等行业企业含重金属无组织废气排放污染治理，确保废气中重金属污染物持续、稳定达标排放；开展砖瓦、钢铁、有色等重点行业企业提标改造和污染深度治理，严格排污许可管理，推动工业企业绿色发展转型；强化挥发性有机物污染治理；制定砖瓦窑等工业炉窑综合整治实施方案，凡不能达标排放的砖瓦窑等工业炉窑，依法一律实施停产整治；推进工业绿色升级，加快实施钢铁、石化、化工、有色、皮革等行业绿色化改造，加强造纸、农副食品加工、毛皮制革、印染、有色金属、原料药制造、电镀等水污染物排放行业重点企业强制性清洁生产审核，全面推进其清洁生产改造或清洁化改造；全面取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）等工业燃煤设施，全市建成区实现工业燃煤全替代。 5、控制农业氮源排放，持续做好秸秆综合利用和禁烧工作，加强农村散煤燃烧监管、减少BC（黑碳气溶胶）排放；全市主要农作物化肥、农药使用量实现零增长，农药包装废弃物回收处理推广到全市30%的产粮（油）大县和所有蔬菜产业重点县；基本实现农膜全面回收利用；加强农村黑臭水体整治及秸秆综合利用率；梯次推进农村生活污水治理，根据工作实际，对需调整的内容及时修编，细化配套制度，力争实现县级层面的统一规划、统一建设、统一运行、统一管理，集中连片推进。 6、有色金属冶炼、铅酸蓄电池、石油加工、化工、电镀、制革和危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要按照国家企业拆除活动污染防治的技术规定，事先制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案，明确残留污染物清理和安全处置措施，报县级生态环境部门、工业和信息化部门备案并技术评审。 7、鼓励土壤污染重点监管单位因地制宜实施管道化、密闭化改造，重点区域防腐防渗改造，物料、污水、废气管线架空建设和改造，从源头上防范土壤污染。 本项目营运期产生的生活污水经化粪池处理暂存后定期清掏作为农肥使用，清洗废水经污水处理设施处理后循环使用，不外排；项目固体废物均采取有效措施合理妥善处置，不产生二次污染。 相符 环境风险防控 1、柘城、夏邑、虞城、睢阳区、示范区等跨市界断面所在县（区）的环保部门要加强与下游县、区及亳州、鹿邑、永城等城市的沟通协调，共同做好流域水污染联防工作，防止出现跨界污染事件。各县（区）政府（管委会）制定水污染应急预案，建立应急联动机制，明确预警预报程序，完善应急处置和保障体系。加强应急管理培训和学习交流，开展流域水污染防控应急演练，提高跨界突发水污染事件处置能力与应急管理工作水平。 2、永城、宁陵涉及化工的产业集聚区，需在十四五规划初期建成园区风险防范应急保障措施，在集聚区纳污河流或雨水、泄洪河沟下游处（汇入具有水体功能区划河流之前）设置拦截设施、园区事故池等具体应急措施，拦截化工企业厂区不可控的风险事故废水，坚决杜绝区域风险事故废水进入地表河流引发恶劣的流域污染事件。 3、做好优先保护单元内饮用水源等重要生态环境敏感目标的环境风险防范，开展涉重企业等安全隐患排查和风险评估，依法依规整治监管；做好钢铁、有色、化工、制药、制革等涉及重大环境风险源和危险化学品企业环境风险防范，编制环境风险应急预案，落实环境风险防范和应急措施，强化环境风险防控及应对处置能力，建立“企业—园区—政府”三级区域环境风险应急联控机制；加强对农用地土壤污染风险区域，特别是毛皮制革、有色金属、电镀等重点监管企业和工业园区周边农用地土壤的监测，完善土壤污染防治体系，强化土壤环境风险控制，做好耕地保护，保障粮食安全。 4、用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块，以及腾退工矿企业用地为重点，依法开展土壤污染状况调查和风险评估；优先对重点行业企业用地调查查明的潜在高风险地块，开展进一步调查和风险评估。 本项目属于C4220非金属废料和碎屑加工处理，营运期产生的生活污水经化粪池处理暂存后定期清掏作为农肥使用，清洗废水经污水处理设施处理后循环使用，不外排；项目厂区用地为建设用地，符合歧河乡相关用地规划。 相符 资源开发效率要求 1、十四五期间，全市煤炭消费总量控制完成国家、省、市下达目标要求。全市能耗增量控制目标控制完成国家、省、市下达目标要求。 2、十四五期间，全市年用水总量控制完成国家、省、市下达目标要求。水资源利用效率和效益明显提升，地下水超采得到进一步控制，农村居民集中供水实现全覆盖，全面解决贫困人口饮水安全问题；积极开展中水资源利用，在火电、纺织、化工、食品、发酵等高耗水行业，开展水效“领跑者”行动，推进企业串联用水、分质用水、一水多用和梯级循环利用，提升工业污水资源化利用效率；加快城市污水处理厂及产业集聚区污水处理厂中水建设工程，切实推进中水利用进程，集中供热中心、热电联产项目限制取用地下水，高耗水企业中水回用率达到32%以上。 3、重点开展火电、钢铁、石化、化工、纺织、造纸、食品等高耗水工业行业节水技术改造，大力推进工业水循环利用，推进节水型企业、节水型工业园区建设；新、改、扩印染项目清洁生产水平应达到《清洁生产标准纺织业（棉印染）》国际先进水平，禁止不能满足土地投资强度和清洁生产水平要求的印染企业和与规划定位不相符的印染企业入驻。新、改、扩印染项目印染总规模不得超出规划的印染规模，允许规划内印染规模等量替代，禁止超出规划单纯新增印染产能。 4、实行严格的耕地保护制度和节约用地制度，强化土地资源开发利用管理，提高土地集约化利用程度和建设用地利用效率，内部挖潜解决新增建设用地。 本项目属于C4220非金属废料和碎屑加工处理，选址位于商丘市夏邑县歧河乡贾楼村，项目厂区用地为建设用地，符合歧河相关用地规划。 相符 根据上表对比分析可知，本项目符合商丘市生态环境总体准入要求。 1.3.2商丘市各县区分区管控单元生态环境准入清单 本项目位于商丘市夏邑县歧河乡贾楼村，根据商丘市生态环境局关于动态更新《商丘市生态环境准入清单（试行）》的函以及商丘市生态环境管控单元分布图（详见附图6），以及对照河南省“三线一单”成果查询系统，本项目管控单元分类：夏邑县歧河乡为一般管控单元，环境管控单元名称：夏邑县一般管控单元，环境管控单元编码：ZH41142630001。 项目环境管控单元生态环境准入清单详见下表。 项目环境管控单元生态环境准入清单 管控要求 本项目情况 相符性 空间布局约束 1、加强对农业空间转为生态空间的监督管理，未经国务院批准，禁止将永久基本农田转为城镇空间。鼓励城镇空间和符合国家生态退耕条件的农业空间转为生态空间。严禁在优先保护类耕地集中区域新建化工、电镀、制革等行业企业以及可能造成耕地土壤污染的建设项目。 2、鼓励做大做强食用菌等特色农业，大力发展设施果蔬、渔业、苗木、花卉、采摘等休闲观光创意生态循环农业。鼓励依托当地优势产业建设特色专业园区。 本项目属于国家鼓励类项目，符合国家相关产业政策；用地为建设用地，符合城乡建设规划。 相符 污染物排放管控 1、禁止向耕地及农田沟渠中排放有毒有害工业、生活废水和未经处理的养殖小区畜禽粪便；禁止占用耕地倾倒、堆放城乡生活垃圾、建筑垃圾、医疗垃圾、工业废料及废渣等废弃物。禁止涉重企业含重金属废水进入城市生活污水处理厂。禁止填埋场渗滤液直排或超标排放。 2、加强畜禽养殖污染防治，畜禽规模养殖场（小区）要配套建设与养殖规模相适宜的粪便污水防渗防溢流贮存设施，以及粪便污水收集、利用和无害化处理设施；积极引导散养密集区实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。 3、大力推进区域污水处理厂及污水收集管网建设工作，新建或扩建城镇污水处理厂必须达到或优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准。 4、持续开展农村环境综合整治，加快推进农村生活污水处理设施建设，不断提高已建成农村污水处理设施稳定正常运行率。 本项目产生的生活污水经化粪池处理暂存后定期清掏作为农肥使用，清洗废水经污水处理设施处理后循环使用，不外排；项目固体废物均采取有效措施合理妥善处置，不产生二次污染。 相符 环境风险防控 1、涉及危险化学品生产、储存、使用的企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 2、调查评估垃圾填埋场周边土壤环境状况，对周边土壤环境超过可接受风险的，应采取限制填埋废物进入、降低人体暴露健康风险等管控措施。 3、对高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管控名录。 本项目不涉及危险化学品，不属于土壤污染重点监管单位。 相符 根据上表对比分析可知，本项目满足商丘市（夏邑县歧河乡）环境管控单元生态环境准入清单的要求。 综上所述，本项目符合商丘市生态环境准入清单（试行）的要求。 2、产业政策相符性 （1）根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2020.1.1），本项目属于第一类鼓励类“四十三、环境保护与资源节约综合利用 27、废旧木材、废旧电器电子产品、废印刷电路板、废旧电池、废旧船舶、废旧农机、废塑料、废旧纺织品及纺织废料和边角料、废（碎）玻璃、废橡胶、废弃油脂等废旧物资等资源循环再利用技术、设备开发及应用”类项目。 （2）本项目的备案由夏邑县兄弟再生资源回收利用厂在河南省投资项目在线审批监管平台提交，并由夏邑县发展和改革委员会批准，项目代码：2212-411426-04-01-982908。 因此，本项目属于国家鼓励类项目，符合国家和地方相关产业政策。 3、与HJ/T364-2007规范的相符性 本项目与《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》（HJ/T364-2007）的相符性分析情况见下表。 本项目与HJ/T364-2007规范的相符性分析一览表 项目 废塑料回收与再生利用污染控制技术规范具体要求 本项目情况 相符性 贮存要求 1 废塑料应贮存在通过环保审批的专门贮存场所内。 本项目废塑料全部贮存在密闭车间内划定的原料区。 相符 2 贮存场所必须为封闭或半封闭型设施，应有防雨、防晒、防渗、防尘、防扬散和防火措施。 贮存场所为封闭设施，具备防雨、防晒、防渗、防尘、防扬散和防火措施。 相符 3 不同种类、不同来源的废塑料，应分开存放。 废塑料按种类、来源分开存放。 相符 预处理工艺要求 1 废塑料预处理工艺主要包括分选、清洗、破碎和干燥。 本项目涉及的预处理工艺主要为清洗、分选，不涉及破碎、干燥工艺。 相符 2 预处理工序遵循先进、稳定、无二次污染的原则，采用节水、节能、高效、低污染的技术设备；机械化和自动化作业，减少手工操作。 本项目采用清洗设备自动控制。清洗废水经污水处理设施处理后循环使用，不外排。 相符 3 废塑料的分选宜采用浮选和光学分选等先进技术；人工分选确保操作人员的健康和安全。 本项目所用分选工艺为浮选。 相符 4 废塑料的清洗方法可分为物理清洗和化学清洗，应根据塑料来源和污染情况选择清洗工艺，宜采用节水的机械清洗技术；化学清洗不得使用有毒有害化学清洗剂。 本项目原料为已分拣破碎的废旧汽车保险杠、废旧家电塑料外壳、废塑料瓶、废旧摩托车塑料外壳、废旧电动车塑料外壳等废塑料，仅用清水清洗，不进行化学清洗，清洗工序为自动控制，采取节水的机械清洗技术。 相符 5 废塑料的破碎宜采用干法破碎技术，并应配有防治粉尘和噪声污染的设备。 本项目不涉及破碎工艺，设置减震基础等噪声治理措施。 相符 6 废塑料的干燥方法可分为人工干燥和自然干燥。人工干燥宜采用节能、高效的干燥技术，如冷凝干燥、真空干燥等；自然干燥的场所应采取防风措施。 本项目不涉及人工干燥和自然干燥，清洗后的物料经浮选后外售。 相符 再生利用技术要求 1 废塑料应按照直接再生、改性再生、能量回收的优先顺序进行再生利用。 本项目不涉及熔融造粒加工等废塑料再生利用。 / 2 宜开发和应用针对热固性塑料、混合废塑料和质量降低的废塑料的新型环保再生利用技术。 本项目不涉及熔融造粒加工等废塑料再生利用。 / 3 含卤素的废塑料宜采用低温工艺再生，不宜焚烧处理；进行焚烧处理时应配备烟气处理设备，焚烧设施的烟气排放应符合GB18484的要求。 本项目不涉及熔融造粒加工等废塑料再生利用，不涉及含卤素的废塑料。 / 4 不宜以废塑料为原料炼油。 本项目不涉废塑料再生利用，不以废塑料为原料炼油。 相符 项目建设的环境保护要求 1 废塑料的再生利用项目必须经过县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门的环保审批，严格执行环境影响评价和“三同时”制度。未获环保审批的企业或个人不得从事废塑料的处理和加工。 本次环评要求企业严格执行环境影响评价和“三同时”制度。 相符 2 进口废塑料作为生产原料的企业应具有固体废物进口许可证，进口的废塑料应符合GB16487.12要求。 本项目不涉及进口废塑料。 / 3 新建废塑料再生利用项目的选址应符合环境保护要求，不得建在城市居民区、商业区及其他环境敏感区内；现有再生利用企业如在上述区域内，必须按照当地规划和环境保护行政主管部门的要求限期搬迁。 本项目符合当地环境保护要求，选址不在城市居民区、商业区及其他环境敏感区内。 相符 4 再生利用项目必须建有围墙并按功能划分厂区，包括管理区、原料区、生产区、产品贮存区、污染控制区（包括不可利用的废物的贮存和处理区）。各功能区应有明显的界线和标志。 项目与周围环境之间有车间厂房隔开，厂内分原料区、生产区、成品区、污染控制区，各功能区有明显的界线和标志。 相符 5 所有功能区必须有封闭或半封闭设施，采取防风、防雨、防渗、防火等措施，并有足够的疏散通道。 项目划分后的功能区均密闭，防风、防雨、防渗、防火等措施齐全，并有足够的疏散通道。 相符 6 各地应根据本地情况，逐步改造或取缔不符合本标准要求的废塑料回收和加工企业，规划建设规范化的废塑料回收站、再生加工厂和循环经济园区。 本项目为新建项目，按照标准建设规范化的再生加工厂。 相符 污染控制要求 1 废塑料预处理、再生利用等过程中产生的废水和厂区产生的生活废水，企业应有配套的废水收集设施。废水宜在厂区内处理并循环利用；处理后的废水排放应按企业所在环境功能区类别，应执行GB8978；重点控制的污染物指标包括COD、BOD5、SS、pH、TN、NH3－N、TP、色度、油类、可吸附有机卤化物、粪大肠杆菌群数。并入市政污水管网集中处理的废水应符合CJ3082要求。 项目配备污水收集处理设施，清洗废水经污水处理设施处理后循环使用，不外排。 相符 2 预处理、再生利用过程中产生的废气，企业应有集气装置收集，经净化处理的废气排放应按企业所在环境功能区类别，应执行GB16297和GB14554；重点控制的污染物包括颗粒物、氟化物、汞、铬、铅、苯、甲苯、酚类、苯胺类、光气、恶臭。 项目不涉及破碎工艺，无废气产生。 相符 3 采用焚烧方式对废塑料进行能量回收时，焚烧设施应具有烟气处理设备，焚烧设施的烟气排放应执行GB18485。重点控制的污染物指标包括烟气黑度、烟尘、一氧化碳、氟化氢、氯化氢、氮氧化物、二恶英类。 本项目不涉及能量回收。 / 4 能量回收过程中，除尘设备收集的焚烧飞灰一般应按危险废物管理。其他气体净化装置收集的固体废物和焚烧炉渣，应按国家危险废物鉴别标准进行鉴别，属于危险废物的按照危险废物管理，否则按一般工业固体废物管理。 本项目不涉及能量回收。 / 5 预处理和再生利用过程中应控制噪声污染，排放噪声应符合GB12348的要求。 企业配备有相应的减震、隔声等降噪措施，噪声排放满足相关标准要求。 相符 6 不得在无燃烧设备和烟气净化装置的条件下焚烧废塑料或用焚烧方式处理塑料挤出机过滤网片。 本项目禁止焚烧废塑料。 相符 7 废塑料预处理、再生利用过程中产生的固体废物，包括分选出的不宜再生利用的废塑料，应按工业固体废物处置，并执行相关环境保护标准。 本项目不涉及熔融造粒加工等废塑料再生利用。废塑料预处理过程中产生的固废均按照环保要求进行处理，不外排外环境，避免造成二次污染。 相符 废塑料再生利用制品要求 1 废塑料再生制品或材料应符合相关产品质量标准，表面应标有再生利用标志，具体要求执行GB/T 16288。 本项目不涉及废塑料再生利用制品制造。 / 2 不宜使用废塑料制造直接接触食品的包装、制品或材料。原属于食品接触类的塑料包装、制品和材料，经单独回收处理，达到国家食品卫生标准的，可用于制造食品接触类的包装、制品或材料，并应标明为再生塑料制造。 本项目不涉及废塑料再生利用制品制造。 / 3 再生塑料制品或材料在生产过程中不得使用氟氯化碳类化合物作发泡剂；制造人体接触的再生塑料制品或材料时，不得添加有毒有害的化学助剂。 本项目不涉及废塑料再生利用制品制造。 / 4 宜开发可多次循环再生利用的再生塑料制品和材料。 本项目不涉及废塑料再生利用制品制造。 / 管理要求 1 废塑料的回收和再生利用企业应建立、健全环境保护管理责任制度，设置环境保护部门或者专（兼）职人员，负责监督废塑料回收和再生利用过程中的环境保护及相关管理工作。 本次环评要求企业建立健全环保管理制度，厂区内设置环保专员负责厂区生产过程的环保工作。 相符 2 废塑料的回收和再生利用企业应对所有工作人员进行环境保护培训。 对所有工作人员进行环境保护培训。 相符 3 废塑料的回收和再生利用企业应建立废塑料回收和再生利用情况记录制度，内容包括每批次废塑料的回收时间、地点、来源（包括名称和联系方式）、数量、种类、预处理情况、再生利用时间、再生制品名称、再生制品数量、再生制品流向、再生制品用途，并做好月度和年度汇总工作。 企业环保专员对生产过程进行实时记录。 相符 4 废塑料的回收和再生利用企业应建立环境保护监测制度，不同污染物的采样监测方法和频次执行相关国家或行业标准，并做好监测记录以及特殊情况记录。 环评要求企业建立环保监测制度，定期委托有检测资质的单位进行环保监测。 相符 5 废塑料的回收和再生利用企业应建立废塑料回收和再生利用企业建设、生产、消防、环保、工商、税务等档案台账，并设专人管理，资料至少应保存五年。 按照相关规定建立各项台账，资料至少保存五年。 相符 6 废塑料的回收和再生利用企业应建立污染预防机制和处理环境污染事故的应急预案制度。 环评要求企业应建立污染预防机制和处理环境污染事故的应急预案。 相符 7 废塑料的回收和再生利用企业应认真执行排污申报制度，按时缴纳排污费。 环评要求企业应认真执行排污申报，按时缴纳排污费。 相符 综上所述，本项目符合《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》（HJ/T364-2007）相关规定。 4、与公告2012年第55号文件的相符性 为加强废塑料加工利用的污染防治，保护人民群众身体健康，保障环境安全，促进循环经济健康发展，环境保护部、发展改革委、商务部于2012年8月24日联合发布《废塑料加工利用污染防治管理规定》（公告2012年第55号），该规定自2012年10月1日起执行。本项目原料不涉及进口废塑料，本次评价将涉及本项目的相关管理规定进行对比，分析其相符性，详见下表。 本项目与公告2012年第55号文件的相符性分析一览表 项目 废塑料加工利用污染防治管理规定具体要求 本项目情况 相符性 第二条 在中华人民共和国境内废塑料加工利用活动必须遵守本规定要求。 本规定所称废塑料加工利用，是指将国内回收的废塑料（包括工业边角料、废弃塑料瓶、包装物及其他塑料制品、农膜等）及经批准从国外进口的各类废塑料等进行分类、清洗、拉丝、造粒的活动；以及将废塑料加工成塑料再生制品或成品的活动。 本项目主要为外购已分拣破碎的废旧汽车保险杠、废旧家电塑料外壳、废塑料瓶、废旧摩托车塑料外壳、废旧电动车塑料外壳等废塑料作为原料，通过上料、清洗、浮选等回收加工，外售给废塑料再生利用企业。 相符 第三条 废塑料加工利用必须符合国家相关产业政策规定及《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》，防止二次污染。 本项目符合《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》（HJ/T364-2007）的相关规定，各项污染物均得到合理的处置，不会产生二次污染。 相符 禁止在居民区加工利用废塑料。禁止利用废塑料生产厚度小于0.025mm的超薄塑料购物袋和厚度小于0.015mm超薄塑料袋。禁止利用废塑料生产食品用塑料袋。禁止无危险废物经营许可证从事废塑料类危险废物的回收利用活动，包括被危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物，废弃的一次性医疗用塑料制品（如输液器、血袋）等。 本项目选址位于商丘市夏邑县歧河乡贾楼村，距离最近的居民点为33m，厂址不在居民区内；本项目不涉及废塑料再生利用制品制造，不生产超薄塑料购物袋和超薄塑料袋；项目所使用原料为外购已分拣破碎的废旧汽车保险杠、废旧家电塑料外壳、废塑料瓶、废旧摩托车塑料外壳、废旧电动车塑料外壳等废塑料，不属于废塑料类危险废物。 相符 无符合环保要求污水治理设施的，禁止从事废编织袋造粒、缸脚料淘洗、废塑料退镀（涂）、盐卤分拣等加工活动。 项目清洗废水经污水处理设施处理后循环使用，不外排。 相符 第四条 废塑料加工利用单位应当以环境无害化方式处理废塑料加工利用过程产生的残余垃圾、滤网；禁止交不符合环保要求的单位或个人处置。 企业生产过程产生的固体废物均采取有效措施合理妥善处置，不产生二次污染。 相符 禁止露天焚烧废塑料及加工利用过程产生的残余垃圾、滤网。 企业生产过程产生的固体废物均采取有效措施合理妥善处置，禁止焚烧。 相符 综上所述，本项目符合《废塑料加工利用污染防治管理规定》（公告2012年第55号）相关规定。 5、与工业和信息化部公告2015年第81号文件的相符性 中华人民共和国工业和信息部于2015年12月发布《废塑料综合利用行业规范条件》（工业和信息化部公告2015年第81号），于2016年1月1日起执行。本项目为废塑料再生利用工程，本项目与该文件相符性分析见下表。 本项目与工业和信息化部公告2015年第81号文件的相符性分析一览表 序号 废塑料综合利用行业规范条件具体要求 本项目情况 相符性 一、企业的设立和布局 （一） 废塑料综合利用企业是指采用物理机械法对热塑性废塑料进行再生加工的企业，企业类型主要包括PET再生瓶片类企业、废塑料破碎清洗分选类企业以及塑料再生造粒类企业。 本单位属于废塑料清洗分选类企业。 相符 （二） 废塑料综合利用企业所涉及的热塑性废塑料原料，不包括受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，以及氟塑料等特种工程塑料。 本项目承诺不回收加工受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，以及氟塑料等特种工程塑料。 相符 （三） 新建及改造、扩建废塑料加工企业应符合国家产业政策及所在地区土地利用总体规划、城乡建设规划、环境保护、污染防治规划。企业建设应有规范化设计要求，采用节能环保技术及生产装备。 本项目为新建项目，属于鼓励类项目，符合国家产业政策。项目用地为建设用地，用地符合城乡建设规划；项目配备有牛皮机、滚筒机自动化、节水设备。 相符 （四） 在国家法律、法规、规章和规划确定或县级及以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内，不得新建废塑料综合利用企业；已在上述区域投产运营的废塑料综合利用企业，要根据该区域规划要求，依法通过搬迁、转产等方式逐步退出。 本项目不涉及稳重规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域。 相符 二、生产经营规模 （五） PET再生瓶片类企业：新建企业年废塑料处理能力不低于30000吨；已建企业年废塑料处理能力不低于20000吨。 本单位不属于PET再生瓶片类企业。 / （六） 废塑料破碎、清洗、分选类企业：新建企业年废塑料处理能力不低于30000吨；已建企业年废塑料处理能力不低于20000吨。 本项目为新建企业，废塑料清洗类企业，分选处理能力为30000吨/年。 相符 （七） 塑料再生造粒类企业：新建企业年废塑料处理能力不低于5000吨；已建企业年废塑料处理能力不低于3000吨。 本单位不属于塑料再生造粒类企业。 相符 （八） 企业应具有与生产能力相匹配的厂区作业场地面积。 本项目占地面积2000m2，根据设计，可以满足生产线布置。 相符 三、资源综合利用及能耗 （九） 企业应对收集的废塑料进行充分利用，提高资源回收利用效率，不得倾倒、焚烧与填埋。 本项目充分利用回收的废旧塑料，禁止对其进行倾倒、焚烧与填埋。 相符 （十） 塑料再生加工相关生产环节的综合电耗低于500千瓦时/吨废塑料。 本项目综合电耗约10千瓦时/吨废塑料。 相符 （十一） PET再生瓶片类企业与废塑料破碎、清洗、分选类企业的综合新水消耗低于1.5吨/吨废塑料。塑料再生造粒类企业的综合新水消耗低于0.2吨/吨废塑料。 本项目属于新建清洗、分选类企业，综合新水消耗1.0吨/吨废塑料。 相符 （十二） 其他生产单耗需满足国家相关标准。 / / 四、工艺与装备 （十三） 新建及改造、扩建废塑料综合利用企业应采用先进技术、工艺和装备，提高废塑料再生加工过程的自动化水平。 本单位为新建企业，清洗等过程均采用数控技术，提高生产过程自动化水平。 相符 1 PET再生瓶片类企业。应实现自动进料、自动包装与加工过程的自动控制。其中，破碎工序应采用具有减振与降噪功能的密闭破碎设备；湿法破碎、脱标、清洗等工序应实现洗涤流程自动控制和清洗液循环利用，降低耗水量与耗药量；应使用低发泡、低残留、易处理的清洗药剂。 本单位不属于PET再生瓶片类企业。 / 2 废塑料破碎、清洗、分选类企业。应采用自动化处理设备和设施。其中，破碎工序应采用具有减振与降噪功能的密闭破碎设备；清洗工序应实现自动控制和清洗液循环利用，降低耗水量与耗药量；应使用低发泡、低残留、易处理的清洗药剂；分选工序鼓励采用自动化分选设备。 本项目不涉及破碎工序，且采取相应噪声治理措施；清洗、分选工段自动化控制，清洗过程中不使用清洗药剂。 相符 3 塑料再生造粒类企业。应具有与加工利用能力相适应的预处理设备和造粒设备。其中，造粒设备应具有强制排气系统，通过集气装置实现废气的集中处理；过滤装置的废弃过滤网应按照环境保护有关规定处理，禁止露天焚烧。 本单位不属于塑料再生造粒类企业。 / 4 鼓励废塑料综合利用企业研发和使用生产效率高、工艺技术先进、能耗物耗低的加工生产系统。 本项目采用自动化控制设备，滚筒清洗机为环保节水设备，自动化程度高。综合电耗约10千瓦时/吨废塑料，能耗、水耗均较低。 相符 五、环境保护 （十四） 废塑料综合利用企业应严格执行《中华人民共和国环境影响评价法》，按照环境保护主管部门的相关规定报批环境影响评价文件。按照环境保护“三同时”的要求建设配套的环境保护设施，编制环境风险应急预案，并依法申请项目竣工环境保护验收。 本项目正在进行环境影响评价，评价要求项目的建设应严格落实环境保护“三同时”的要求建设配套的环境保护设施，编制环境风险应急预案，并依法申请项目竣工环境保护验收。 相符 （十五） 企业加工存储场地应建有围墙，在园区内的企业可为单独厂房，地面全部硬化且无明显破损现象。 本项目加工存储场地为密闭厂房，地面全部硬化。 相符 （十六） 企业必须配备废塑料分类存放场所。原料、产品、本企业不能利用废塑料及不可利用废物贮存在具有防雨、防风、防渗等功能的厂房或加盖雨棚的专门贮存场地内，无露天堆放现象。企业厂区管网建设应达到“雨污分流”要求。 本项目原料、产品均在密闭厂房内存放，生产车间具有防雨、防风、防渗等功能。厂区管网建设按照“雨污分流”要求实施。 相符 （十七） 企业对收集的废塑料中的金属、橡胶、纤维、渣土、油脂、添加物等夹杂物，应采取相应的处理措施。如企业不具备处理条件，应委托其他具有处理能力的企业处理，不得擅自丢弃、倾倒、焚烧与填埋。 本项目原材料主要为外购已分拣破碎的废旧汽车保险杠、废旧家电塑料外壳、废塑料瓶、废旧摩托车塑料外壳、废旧电动车塑料外壳等废塑料，不涉及夹杂物。 相符 （十八） 企业应具有与加工利用能力相适应的废水处理设施，中水回用率必须符合环评文件的有关要求。废水处理后需要外排的废水，必须经处理后达标排放。企业应采用高效节能环保的污泥处理工艺，或交由具有处理资格的废物处理机构，实现污泥无害化处理。除具有获批建设、验收合格的专业盐卤废水处理设施，禁止使用盐卤分选工艺。 本项目生活污水经化粪池处理暂存后定期清掏作为农肥使用，不外排；清洗废水经污水处理设施处理后循环使用，不外排；污泥定期收集、脱水后外售建材厂综合利用。 相符 （十九） 再生加工过程中产生废气、粉尘的加工车间应设置废气、粉尘收集处理设施，通过净化处理，达标后排放。 本项目生产过程中不涉及破碎工序，无废气产生。 相符 （二十） 对于加工过程中噪音污染大的设备，必须采取降噪和隔音措施，企业噪声应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》。 本项目高噪声设备采用基础减震、厂房隔声的降噪措施，确保厂界噪声达标排放。 相符 综上所述，本项目符合《废塑料综合利用行业规范条件》（工业和信息化部公告2015年第81号）相关规定。 6、与环办土壤函〔2017〕1240号文件的相符性 环境保护部办公厅、发展改革委办公厅、工业和信息化部办公厅、公安部办公厅、商务部办公厅、工商总局办公厅于2017年8月2日联合发布《关于联合开展电子废物、废轮胎、废塑料、废旧衣服、废家电拆解等再生利用行业清理整顿的通知》（环办土壤函〔2017〕1240号）。本次评价将涉及本项目的相关管理规定进行对比，分析其相符性，详见下表。 本项目与环办土壤函〔2017〕1240号文件的相符性分析一览表 项目 环办土壤函［2017］1240号文具体要求 本项目情况 相符性 依法取缔一批污染严重的非法再生利用企业 主要包括：与居民区混杂、严重影响居民正常生活环境的无证无照小作坊；无环保审批手续、未办理工商登记的非法企业；不符合国家产业政策的企业；污染治理设施运行不正常且无法稳定达标排放的企业；加工利用“洋垃圾”的企业（洋垃圾是指：危险废物、医疗废物、电子废物、废旧衣服、生活垃圾、废轮胎等禁止进口的固体废物和走私进口的固体废物）；无危险废物经营许可证从事含有毒有害物质的电子废物、废塑料（如沾染危险化学品、农药等废塑料包装物，以及输液器、针 头、血袋等一次性废弃医疗用塑料制品等）加工利用的企业。对上述企业的违法行为依法予以查处，并报请地方人民政府依法对违法企业 予以关停。 本项目为新建项目，原料主要为夏邑县及周边正规废品回收站回收的已分拣的废旧汽车保险杠、废旧家电塑料外壳、废塑料瓶、废旧摩托车塑料外壳、废旧电动车塑料外壳等废塑料，不涉及“洋垃圾”以及沾染危险化学品、农药等废塑料包装物，以及输液器、针头、血袋等一次性废弃医疗用塑料制品；且距离本项目最近的居民点为33m，不属于居民区混杂的地方。 相符 重点整治加工利用集散地 本次清理整顿集散地是指：在一个工业园区或行政村内聚集5家（含）以上，或在一个乡（镇、街道）内聚集10家（含）以上的电子废物、废轮胎、废塑料、废旧衣服、废家电拆解再生利用作坊和企业。重点检查集散地规划环评的审批和落实情况、环保基础设施建设和运行情况。对行政村内或城乡结合部与居民区混杂的集散地要依法坚决予以取缔。对环保基础设施落后、污染严重、群众反响强烈的集散地，报请地方人民政府依法予以取缔。对集散地内的非法加工利用企业要坚决予以取缔。配合地方人民政府切实做好集散地综合整治、产业转型发展、人员 就业安置、维护社会稳定等各项工作。引导集散地绿色发展。 本项目位于商丘市夏邑县歧河乡贾楼村，行政村内电子废物、废轮胎、废塑料、废旧衣服、废家电拆解再生利用企业（含本单位）不超过5家，乡镇内电子废物、废轮胎、废塑料、废旧衣服、废家电拆解再生利用企业（含本单位）不超过10家。 相符 规范引导一批再生利用企业健康发展 发挥“城市矿产”示范基地、再生资源示范工程、循环经济示范园区的引领作用和回 收利用骨干企业的带动作用；完善再生资源回收利用基础设施，促进有关企业采用先进适用加工工艺，集聚发展，集中建设和运营污染治理设施；推动国内废物再生利用集散地园区化、规模化和清洁化发展；鼓励合法合规再生利用企业联合、重组，做大做强。 环评要求企业采用先进的生产工艺和先进的环保设施，起到引领作用和带动作用。 相符 综上所述，本项目符合《关于联合开展电子废物、废轮胎、废塑料、废旧衣服、废家电拆解等再生利用行业清理整顿的通知》（环办土壤函〔2017〕1240号）相关规定。 7、与豫政〔2021〕44号文件相符性 根据《河南省人民政府关于印发河南省“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划的通知》（豫政〔2021〕44号），现分析本项目与豫政〔2021〕44号文件的相符性： 第二章 总体要求 第一节 指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记视察河南重要讲话重要指示，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，紧抓构建新发展格局战略机遇，锚定“两个确保”，实施“十大战略”，以推动高质量发展为主题，以深入打好污染防治攻坚战为主线，以改革创新为动力，坚持稳中求进总基调，把握减污降碳总要求，激励与约束并举，增容与减排并重，统筹推进绿色低碳转型、环境污染治理、生态系统保护、生态经济发展、环境风险防控、治理能力提升，加快建设生态强省，促进大河大山大平原保护治理实现更大进展、生态文明建设实现新进步，为确保高质量建设现代化河南、确保高水平实现现代化河南奠定坚实生态环境基础。 第二节 基本原则：坚持人民至上、生态惠民。依靠人民、服务人民，着力解决人民群众身边的突出生态环境问题，大力发展生态经济，为人民群众创造良好生产生活环境，提供更多优质生态产品，不断满足人民日益增长的优美生态环境需要。坚持低碳引领、绿色发展。将生态环境保护融入经济社会发展全过程，建立健全绿色低碳循环发展经济体系，加快形成绿色生产生活方式，以生态环境高水平保护推动经济高质量发展，促进经济社会发展全面绿色转型。坚持系统观念、协同增效。突出精准治污、科学治污、依法治污，注重综合治理、系统治理、源头治理，推进山水林田湖草沙一体化保护和修复，强化多污染物协同控制和区域协同治理，加快改善生态环境质量。坚持安全为基、守牢底线。不断完善生态环境风险常态化管理体系，强化重点领域生态环境风险防范，着力提升突发环境事件应急处置能力，切实维护生态环境安全。坚持改革引领、创新驱动。深入推进生态文明体制改革，完善生态环境保护领导体制和工作机制，加大科技、政策、管理创新力度，加快构建现代环境治理体系。 第三节 目标指标：到2025年，国土空间开发保护格局得到优化，生产生活方式绿色转型成效显著，生态经济产业体系基本形成。生态环境质量显著提高，重污染天气持续减少，劣V 类水体基本消除，土壤安全利用水平持续提升。生态强省建设初见成效，大河大山大平原保护治理实现更大进展，生态文明建设实现新进步。绿色发展深入推进。环境质量持续改善。生态功能稳步提升。生态经济提质增效。环境风险有效防控。治理体系逐步健全。到2035年，生产空间安全高效、生活空间舒适宜居、生态空间山清水秀，在黄河流域率先实现生态系统健康稳定，绿色生产生活方式广泛形成，碳排放达峰后稳中有降，生态环境根本好转，生态经济优势彰显，基本实现人与自然和谐共生的现代化。 第四节 战略行动：碳排放达峰行动。黄河流域生态环境保护行动。南水北调中线水源地生态安全保障行动。大运河绿色生态带建设行动。革命老区绿色振兴发展行动。乡村生态振兴行动。城市生态环境提质行动。 第三章 推动绿色低碳转型 第一节 “双碳”引领绿色发展：编制二氧化碳达峰行动方案。控制重点领域温室气体排放。增强适应气候变化能力。积极参与碳市场交易。加强应对气候变化管理。实施温室气体和污染物协同控制。加强消耗臭氧层物质和氢氟碳化物环境管理。 第二节 构建区域绿色发展格局：推动形成区域绿色发展布局。构建国土空间开发保护新格局。实施生态环境分区管控。加快产业布局优化调整。 第三节 优化升级绿色发展方式：推进产业体系优化升级。提升行业资源能源利用效率。优化能源结构。实施终端用能清洁化替代。持续优化货物运输结构。统筹推行“车—油—路”一体化监管。 第四节 打造黄河流域生态保护和高质量发展示范区：强化山水林田湖草沙系统治理。节约集约利用黄河水资源。推进减污降碳协同增效。统筹城乡绿色发展。 第四章 深入打好污染防治攻坚战，持续改善环境质量 第一节 深入打好蓝天保卫战：完善大气污染综合管理体系。深化重点工业点源污染治理。加强VOCs全过程综合管控。强化扬尘、恶臭等污染防治。营造宁静和谐生活环境。 第二节 深入打好碧水保卫战：保障饮用水环境安全。强化“三水”统筹管理。推进城市建成区黑臭水体治理。持续深化水污染治理。保障河湖生态流量。加强水生态保护修复。深入推进四大流域生态环境保护。 第三节 深入打好净土保卫战：加强土壤污染源头防控。强化重点监管单位监管。持续推进农用地分类管理。严格管控建设用地开发利用风险。实施地下水污染风险管控。 第四节 加强农业农村污染治理：强化养殖业污染治理。加强种植业面源污染防治。深入推进农村环境综合整治。 第五章 加强生态系统保护，着力提升碳汇能力 第一节 构建生态格局：一带。三屏。三廊。多点。 第二节 提升生态系统质量和稳定性：推进生态系统保护和修复。构建自然保护地体系。加强森林生态系统保护。加强湿地保护与修复。推进城市生态建设。 第三节 加强生物多样性保护：夯实生物多样性保护基础。加大生物多样性保护力度。着力提升生物安全管理水平。 第四节 加强生态保护监管：完善生态监测和评估体系。推进生态保护红线监管。持续加强自然保护地监管。强化生态保护执法监管。 第五节 巩固提升固碳增汇能力：巩固生态系统碳汇能力。实施森林碳增汇行动。建立碳汇计量监测体系。 第六章 推进生态产品价值实现，大力发展生态经济 第一节 推进生态产品价值实现：开展生态产品价值核算。探索生态产品价值实现模式。创建生态产品价值转化实践基地。深化生态文明示范创建。 第二节 大力发展生态农林业：推动种养结合循环农业发展。深入推进安全绿色优质农产品发展。加强特色林业经济发展。推动一二三产融合发展。 第三节 培育打造绿色低碳产业：做优做强优势新兴产业。培育壮大高成长产业。前瞻布局未来产业。 第四节 加速生态服务业发展：大力发展生态旅游。推动森林康养产业发展。提高服务业绿色发展水平。 第五节 大力发展节能环保产业：创新节能环保产业发展模式。大力发展节能环保设备行业。推进资源循环利用产业发展。逐步提高环保服务业水平。 第六节 加强环境基础设施建设：加强污水处理设施建设。加快供水设施建设。推进生活垃圾处理设施建设。加快燃气供热设施建设。 第七章 强化风险防控，守牢环境安全底线 第一节 强化环境风险预警防控与应急：加强环境风险预警防控。强化生态环境应急管理。提升基层生态环境应急能力。强化生态环境与健康管理。 第二节 防控重金属及尾矿污染风险：加强重金属排放总量控制。开展重金属污染综合治理。强化尾矿库和矿山环境治理。 第三节 加强固体废物环境管理：提升危险废物收集与利用处置能力。提升危险废物环境监管能力。补齐医疗废物处置能力短板。提升医疗废物应急处置能力。深入推进固体废物污染防治。加强白色污染治理。 第四节 强化新污染物风险管控：强化新污染治理基础。加强新污染物排放控制。加快淘汰、限制、减少国际环境公约管理管控化学品。 第五节 提高核与辐射安全水平：防范核技术利用领域安全风险。推进放射性污染治理。加强核与辐射安全监管。提升核与辐射监测能力。提高辐射事故应急能力。 第八章 深化改革创新，建设现代环境治理体系 第一节 健全生态环境管理体制机制：落实党委政府领导责任。健全部门协作机制。健全生态环境保护督察机制。 第二节 发挥市场机制激励作用：落实企业生态环境责任。培育规范环境治理市场。推进环境权益交易。完善价格收费机制。强化财税政策支持。积极发展绿色金融。 第三节 健全全民行动体系：丰富生态文明宣传教育内容。拓展生态文明宣传教育方式。践行绿色低碳生活。推进生态环保全民行动。强化公众监督与参与。 第四节 完善法律法规和管理制度：完善生态环境法规和标准体系。严格落实排污许可制度。加强污染物排放总量控制。健全环境治理信用制度。完善生态保护补偿制度。强化环境保护司法联动。 第五节 提升监管服务能力：加强生态环境执法监管能力建设。强化生态环境监测能力现代化建设。提升生态环境监控能力。推进生态环境智慧化建设。 第六节 强化科技支撑：全面提升生态环境科技创新能力。实施生态环境科技创新攻关。 本项目属于废弃资源综合利用业（C4220非金属废料和碎屑加工处理），不属于“两高”项目，不属于《关于印发<重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）>的函》（环办大气函〔2020〕340号）和《河南省生态环境厅关于做好2021年重点行业绩效分级和重污染天气应急减排清单修订工作的通知》（豫环文〔2021〕94号）等文件规定的绩效分级重点行业；项目选址位于商丘市夏邑县歧河乡贾楼村，不涉及生态保护红线；项目不涉及挥发性有机物排放、重金属污染和危险废物，不使用国三及以下柴油货车、采用稀薄燃烧技术和“油改气”的老旧燃气车辆；符合《河南省生态环境厅关于发布<河南省生态环境分区管控总体要求（试行）>的函》（豫环函〔2021〕171号）、河南省“三线一单”、《商丘市生态环境局关于动态更新<商丘市生态环境准入清单（试行）>的函》（2022年4月27日）等相关要求，符合夏邑县饮用水源保护区划；项目厂区用地为建设用地，符合歧河乡相关用地规划；营运期噪声采取相应的治理措施后均可达标排放，生活污水经化粪池处理暂存后定期清掏作为农肥使用、不外排，清洗废水经污水处理设施处理后循环使用、不外排；项目实施后严格按照相关要求申报排污许可证，持证排污，并定期开展企业自行监测；本项目属于大力发展节能环保产业中的资源循环利用产业，项目实施过程中严格按照相关行业规范进行管理，并根据当地生态环境主管部门的要求开展环保信用评价；本项目实施后企业按要求编制突发环境事件应急预案；符合《河南省人民政府关于印发河南省“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划的通知》（豫政〔2021〕44号）的相关要求。 8、与豫政办〔2021〕65号文件相符性 根据2021年11月8日《河南省人民政府办公厅关于印发河南省坚决遏制“两高”项目盲目发展行动方案的通知》，本项目与豫政办〔2021〕65号文件的相符性分析见下表。 本项目与《河南省坚决遏制“两高”项目盲目发展行动方案》的相符性分析 序号 方案要求 本项目情况 相符性 1 二、加强“两高”项目管理 （三）明确“两高”项目类别。 “两高”项目暂以煤电、石化、化工、煤化工、钢铁、焦化、建材、有色等行业年综合能源消费量1万吨标准煤及以上的项目为重点，项目范围根据国家规定和我省实际适时调整。（省发展改革委、工业和信息化厅、生态环境厅负责） 本项目属于废弃资源综合利用业（C4220非金属废料和碎屑加工处理），年综合耗能62.61吨标准煤（折合），不属于“两高”项目。 相符 2 （四）严格“两高”项目准入条件。各地要甄别“两高”项目，符合要求的“两高”项目正常推进建设，有下列情形之一的为不符合要求。 1.大气环境质量未达标地区新建、改扩建项目未达到污染物排放总量控制要求的； 2.钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、炼化行业新增产能项目未落实产能置换要求或不符合行业产业发展规划的； 3.未严格实施节能审查和环评审批，不符合产业政策、国家和省产业规划、“三线一单”、规划环评、产能置换、煤炭消费减量替代和污染物排放区域削减等要求的； 4.未在节能审查中认真分析对本地能耗“双控”、产业高质量发展影响的，本地能耗“双控”目标完成情况为红色预警的，未在环评审批中分析评估该项目实施对碳排放、环境质量影响的； 5.钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝等行业，未按照“减量替代”原则落实压减产能和能耗指标以及煤炭消费减量替代、污染物排放区域削减要求，产品设计能效水平未对标能耗限额先进值或国内先进水平的； 6.其他行业未落实国家布局和审批核准备案等要求，未严格开展节能审查、环评审批的，未在能耗限额准入、污染物排放标准等基础上对标国内先进水平提高准入门槛的。 （各省辖市政府、济源示范区管委会、各省直管县〔市〕政府，省发展改革委、工业和信息化厅、生态环境厅等部门负责） 本项目属于废弃资源综合利用业（C4220非金属废料和碎屑加工处理），年综合耗能62.61吨标准煤（折合），不属于“两高”项目。 相符 根据上表对比分析可知，本项目符合《河南省坚决遏制“两高”项目盲目发展行动方案》的相关规定。 9、本项目与豫环文〔2021〕94号文件相符性 本项目属于废弃资源综合利用业（C4220非金属废料和碎屑加工处理），不属于《关于印发<重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）>的函》（环办大气函〔2020〕340号）和《河南省生态环境厅关于做好2021年重点行业绩效分级和重污染天气应急减排清单修订工作的通知》（豫环文〔2021〕94号）等文件规定的绩效分级重点行业（国家39个重点行业和省级12个重点行业）。 本项目不涉及VOCs排放，不使用锅炉、炉窑，根据《河南省生态环境厅关于做好2021年重点行业绩效分级和重污染天气应急减排清单修订工作的通知》（豫环文〔2021〕94号）附件2《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》，本项目与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中涉颗粒物企业基本要求的相符性分析见表1-22。 本项目与通用行业涉颗粒物企业基本要求的相符性分析 涉颗粒物企业基本要求 本项目情况 相符性 物料装卸 车辆运输的物料应采取封闭措施。粉状、粒状、块状散装物料在封闭料场内装卸，装卸过程中产尘点应设置集气除尘装置，料堆应采取有效抑尘措施。 不易产尘的袋装物料宜在料棚中装卸，如需露天装卸应采取防止破袋及粉尘外逸措施。 本项目原料及成品贮存在厂内封闭车间均不属于易产尘的粉状、粒状、块状散装物料；项目所有物料均在封闭厂房内装卸。 相符 物料储存 一般物料。 粉状物料应储存于密闭/封闭料仓中；粒状、块状物料应储存于封闭料场中，并采取喷淋、清扫或其他有效抑尘措施；袋装物料应储存于封闭/半封闭料场中。封闭料场顶棚和四周围墙完整，料场内路面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态。不产尘物料（如钢材、管件）及产品如露天储存应在规定的存储区域码放整齐。 本项目原料及成品均属于不产尘物料；所有物料均在封闭厂房内储存，车间及时清扫。 相符 危险废物。 应有符合规范要求的危险废物储存间，危险废物储存间门口应张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物的记录和货单保存3年以上。危废间内禁止存放除危险废物和应急工具外的其他物品。 本项目不涉及危险废物。 / 物料输送 粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程应采用气力输送、密闭输送，块状和粘湿粉状物料采用封闭输送；无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集气除尘措施，或有效抑尘措施。 本项目原料及成品均不属于易产尘的物料。 相符 成品包装 卸料口应完全封闭，如不能封闭应采取局部集气除尘措施。卸料口地面应及时清扫，地面无明显积尘。 本项成品不属于易产尘物料，卸料口地面及时清扫，地面无明显积尘。 相符 工艺过程 各种物料破碎、筛分、配料、混料等过程应在封闭厂房内进行，并采取局部收尘/抑尘措施。破碎筛分设备在进、出料口和配料混料过程等产尘点应设置集气除尘设施。 各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象。 生产车间不得有可见烟粉尘外逸。 本项目生产过程均在封闭厂房内进行， 破碎工序配备除尘设施。车间内每班均进行打扫，保障各生产工序地面干净，无积料、积灰现象。生产车间无可见烟粉尘外逸。 相符 根据上表对比分析可知，本项目符合《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中涉颗粒物企业基本要求。 10、与豫环委办〔2022〕9号文件相符性 根据《河南省生态环境保护委员会办公室关于印发河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环委办〔2022〕9号）： 10.1《河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案》 工作目标： 全省环境空气质量改善指标达到国家下达我省的“十四五”规划时序进度要求，即环境空气细颗粒物（PM2.5）年平均浓度控制在51微克/立方米以下，可吸入颗粒物(PM10)年平均浓度控制在85微克/立方米以下，5-9月臭氧(O3)日最大8小时平均浓度超标率控制在28%以下，环境空气质量优良天数比例不低于64.2%，重污染天数比例控制在3.0%以下。 主要任务： （一）加快调整优化产业结构，推动绿色低碳转型发展 1.加快传统产业转型升级。2.提升产业集群绿色化水平。3.推进绿色低碳产业发展。 （二）深入调整能源结构，推进能源低碳高效利用 4.提升重点行业节能降碳水平。5.加快煤电结构优化调整。6.实施清洁能源替代。7.扩大集中供热范围。8.深入开展散煤治理行动。9.加快优化能源供给结构。 （三）持续调整交通运输结构，打好柴油货车治理攻坚战 10.加快铁路专用线建设。11.提升清洁运输水平。12.加快新能源汽车推广应用。13.积极推进老旧汽车淘汰。 （四）优化调整用地结构，强化面源污染治理 14.提升扬尘污染防治水平。15.推进露天矿山综合整治。16.开展农业等面源污染治理。17.持续开展烟花爆竹禁燃禁放工作。18.综合治理恶臭突出环境问题。 （五）推进工业企业四项工程，深化大气污染综合治理 19.深化重点行业超低排放“改造工程”。20.强化重点行业绩效分级“培育工程”。21.实施工业企业治理成效“夯基工程”。22.开展低效治理设施全面“提质工程”。 （六）强化挥发性有机物治理，打好臭氧污染防治攻坚战 23.加快推进VOCs含量原辅材料源头替代。24.开展简易低效VOCs治理设施升级改造。25.提升VOCs无组织排放治理水平。26.加大油品储运销全过程VOCs管控力度。27.强化VOCs日常监管。 （七）强化区域联防联控，打好重污染天气消除攻坚战 28.加强空气质量预警会商。29.全面推行差异化管控。30.实施重污染天气移动源应急管控。31.实施重点行业错峰生产。32.建立重污染天气应对闭环管理机制。 （八）强化基础能力建设，持续推进大气环境治理体系和治理鞥努力现代化 33.健全完善政策、标准体系。34.强化监督帮扶指导。35.提升大气环境监测质量管理。36.强化大气环境监控能力建设。37.严厉打击监测监控数据造假。 本项目属于C4220非金属废料和碎屑加工处理，不属于淘汰行业，满足“三线一单”的相关要求，项目施工期严格按照“六个百分之百”、“三员”管理、“两个禁止”等扬尘污染防治措施进行施工，本项目营运期不涉及物料破碎工艺，营运期无废气产生，符合河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案相关要求。 10.2《河南省2022年水污染防治攻坚战实施方案》 工作目标： 完成国家下达和我省确定的地表水环境质量年度目标任务。县级以上城市集中式饮用水水源地取水水质达标率达到100%（自然本底值高除外），南水北调中线工程丹江口水库陶岔取水口水质稳定达到Ⅱ类。 主要任务： （一）持续打好城市黑臭水体治理攻坚战 1.深入推进城市建成区黑臭水体整治。2.持续提升城镇污水收集处理能力。3.加快城镇污水处理厂污泥安全处置。 （二）着力打好黄河生态保护治理攻坚战 4.强化重点河流污染综合治理。5.推动企业水污染治理设施改造。6.开展入河排污口排查整治。 （三）巩固提升饮用水安全保障水平 7.持续做好南水北调中线工程水质保护。8.持续推进饮用水水源地规范化建设。9.持续开展“清四乱”专项行动。10.加快污染较重河流治理。11.加强水生态保护与修复。12.强化重要河流生态流量保障。13.开展“美丽河湖”创建。 （五）统筹左海其他水生态环境保护工作 14.调整优化产业结构。15.推动企业绿色发展。16.提升城镇污水资源化利用效率。17.加强水环境风险防控。18.补齐医疗机构污水处理设施短板。19.强化水生态环境执法监管。20.提升水生态环境监测监控能力。21.深入开展交通运输业水污染防治。 本项目能够满足“三线一单”的相关要求，施工期废水不外排，营运期产生的生活污水经化粪池处理暂存后定期清掏作为农肥使用、不外排，清洗废水经污水处理设施处理后循环使用、不外排；符合河南省2022年水污染防治攻坚战实施方案相关要求。 10.3《河南省2022年土壤污染防治攻坚战实施方案》 工作目标： 推动土壤资源永续利用，全省土壤和地下水环境质量总体保持稳定，土壤和地下水环境风险得到有效管控。土壤安全利用进一步巩固提升，受污染耕地安全利用率实现95%以上，重点建设用地安全利用有效保障。地下水国考区域点位Ⅴ类水比例控制在25%以内，“双源”(地下水型饮用水水源、重点污染源)点位水质保持稳定。 主要任务： （一）深化土壤污染状况详查 1.开展耕地土壤重金属污染成因排查。2.开展典型行业企业及周边土壤污染状况调查。 （二）强化土壤污染源头防控 3.推动涉重金属企业绿色化发展。4.开展涉重金属矿区历史遗留固体废物排查整治。5.全面提升固体废物监管能力。 （三）规范工矿企业新增土壤污染 6.推动重点监管单位规范化监督。7.推动实施绿色化改造。 （四）依法实施农用地分类管理 8.深入落实耕地土壤污染预警制度。9.巩固安全利用成效。10.全面落实严格管控。11.加强重点区域粮食监管。 （五）有效管控建设用地土壤污染风险 12.开展土壤污染状况调查评估。13.加强污染地块联动监管。14.强化部门信息共享。15.做好暂不开发利用污染地块管理。16.有序推进土壤污染风险管控和修复。 （六）强化土壤地下水污染协同防控 17.实施地下水质量目标管理。18.开展地下水质量状况调查。19.加强重点污染源风险管控。20.注重水土联防示范引导。 （七）全面提升环境监管能力 21.完善环境监测机制。22.加强生态环境执法。23.强化科技支撑。 本项目能够满足“三线一单”的相关要求，本项目对生产车间、废水处理设施等区域均做重点防渗处理，一般固废暂存间、仓库等区域进行一般防渗，生活办公区等区域进行简单防渗，日常活动中加强管理，防止泄漏造成影响，符合河南省2022年土壤污染防治攻坚战实施方案相关要求。 10.4《河南省2022年农业农村污染治理攻坚战实施方案》 工作目标： 2022年年底前，新增完成农村环境整治的行政村1200个，整治纳入国家监管清单的农村黑臭水体140条，农村生活污水治理率达到36%，农村生活垃圾收运处置体系覆盖所有村庄并稳定运行。主要农作物化肥利用率达到41%，农药利用率达到40.8%，农膜回收率稳定在90%以上，畜禽粪污综合利用率维持在82%以上，农业绿色发展水平不断提升。 2025年年底前，全省农村环境整治水平显著提升，农业面源污染得到初步管控，农村生态环境持续改善，生态宜居美丽乡村建设初见成效。较2020年末累计新增完成农村环境整治的行政村6000个，基本消除较大面积的农村黑臭水体，农村生活污水治理率达到45%。南水北调中线工程总干渠保护区内774个村庄生活污水全部得到治理或管控。主要农作物化肥、农药利用率达到43%以上，农膜基本实现回收利用，畜禽粪污综合利用率达到83%以上，粪污处理设施装备配套率稳定在97%以上，规模以下养殖场(户)粪污横流、乱堆乱放现象得到明显改善。 主要任务： （一）科学推进农村生活污水治理 1.加强统筹规划。2.分区分类治理。3.推进污水与改厕有效衔接。4.科学选择治理模式。5.强化设施管理维护。 （二）有序开展农村黑臭水体整治 6.突出整治重点。7.科学系统施策。8.推动长治久清。 （三）深入推进农村环境整治 9.解决环境问题。10.巩固整治成效。11.健全农村生活垃圾收运处置体系。12.推进农村生活垃圾源头分类减量与利用。 （四）实施化肥农药减量增效行动 13.深入推进化肥减量增效。14.持续推进农药减量控害。 （五）深入实施农膜回收行动 15.落实农膜管理制度。 （六）加强养殖业污染防治 16.推进畜禽粪污资源化利用。17.加强畜禽养殖污染防治监管。18.推动水产养殖污染防治。 （七）加强农业面源污染治理监督指导 19.实施试点示范。20.推广南乐经验。 本项目属于C4220非金属废料和碎屑加工处理，选址不在乡镇级集中式饮用水水源保护区范围内，符合饮用水源地保护规划要求；营运期产生的生活污水经化粪池处理暂存后定期清掏作为农肥使用、不外排，清洗废水经污水处理设施处理后循环使用、不外排；符合河南省2022年农业农村污染治理攻坚战实施方案相关要求。 11、与《商丘市2022年大气、水、土壤、农业农村污染防治攻坚战实施方案》（商环委办〔2022〕3号）相符性分析。 11.1《商丘市2022年大气污染防治攻坚战实施方案》 工作目标： 全市环境空气质量改善指标达到省下达我市的年度目标要求，即环境空气细颗粒物（PM2.5）年平均浓度控制在48微克/立方米以下，可吸入颗粒物（PM10）年平均浓度控制在78微克/立方米以下，5-9月臭氧（O3）日最大，8小时平均浓度超标率控制在20.9%以下，环境空气质量优良天数比例不低于68.5%，重污染天数比例控制在2.0%以下。 主要任务： （一）调整优化产业结构，推动绿色低碳转型发展 1. 加快传统产业转型升级。2. 提升产业集群绿色化水平。 推进绿色低碳产业发展。落实“两高”项目会商联审机制，强化项目环评及“三同时”管理，重点行业企业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平 （二）深入调整能源结构，推进能源低碳高效利用 提升重点行业节能降碳水平。5. 加快煤电结构优化调整。6. 实施清洁能源替代。7. 扩大集中供热范围。8. 深入开展散煤治理行动。9. 加快优化能源供给结构。 （三）持续调整交通运输结构，打好柴油货车治理攻坚战 10. 加快铁路专用线建设。11. 提升清洁运输水平。12. 加快新能源汽车推广应用。13. 积极推进老旧汽车淘汰。 （四）优化调整用地结构，强化面源污染治理 14. 提升扬尘污染防治水平。15. 推进露天矿ft综合整治。16. 开展农业等面源污染治理。17. 持续开展烟花爆竹禁燃禁放工作。18. 综合治理恶臭突出环境问题。 （五）推进工业企业四项工程，深化大气污染综合治理 19. 深化重点行业超低排放“改造工程”。20. 强化重点行业绩效分级 “培育工程”。21. 实施工业企业治理成效“夯基工程”。22. 开展低效治理设施全面“提质工程”。 （六）强化挥发性有机物治理，打好臭氧污染防治攻坚战 23.加快推进VOCs含量原辅材料源头替代。24.开展简易低效VOCs治理设施升级改造。25.提升VOCs无组织排放治理水平。26.加大油品储运销全过程VOCs管控力度。27.强化VOCs日常监管。 （七）强化区域联防联控，打好重污染天气消除攻坚战 28.加强空气质量预警会商。29.全面推行差异化管控。30.实施重污染天气移动源应急管控。31.实施重点行业错峰生产。32. 建立重污染天气应对闭环管理机制。 （八）强化基础能力建设，持续推进大气环境治理体系和治理能力现代化 33. 强化监督帮扶指导。34.提升大气环境监测质量管理。35.强化大气环境监控能力建设。36.严厉打击监测监控数据造假。 本项目属于C4220非金属废料和碎屑加工处理，不属于淘汰行业，满足“三线一单”的相关要求，项目施工期严格按照“六个百分之百”、“三员”管理、“两个禁止”等扬尘污染防治措施进行施工，本项目营运期不涉及物料破碎工艺，营运期无废气产生，符合商丘市2022年大气污染防治攻坚战实施方案相关要求。 11.2《商丘市2022年水污染防治攻坚战实施方案》 工作目标： 完成国家下达的和我省确定的地表水环境质量年度目标任务。县级以上城市集中式饮用水水源地取水水质达标率达到100%（自然本底值高除外）。 主要任务： （一）持续打好城市黑臭水体治理攻坚战 1.深入推进城市建成区黑臭水体整治。2.持续提升城镇污水收集处理能力。3. 加快城镇污水处理厂污泥安全处置。 （二）巩固提升饮用水安全保障水平 4.持续推进饮用水水源地规范化建设。 （三）着力打好重点河流重点区域生态保护治理攻坚战及水生态修复治理。 5.强化重点河流污染综合治理。6. 推动重点河流重点区域农田退水设施改造。7. 开展主要支流支沟排查整治。8.开展入河排污口排查整治。9.持续开展 “清四乱”专项行动。10. 加快污染较重河流治理。11.加强水生态保护与修复。12.强化重要河流生态流量保障。13. 参与“美丽河湖”创建。 （四）统筹做好其他水生态环境保护工作 14.调整优化产业结构。15. 推动企业绿色发展。16. 推动城镇污水资源化利用。17. 加强水环境风险防控。18. 补齐医疗机构污水处理设施短板。 19.强化水生态环境执法监管。20. 提升水生态环境监测监控能力。21. 深入开展交通运输业水污染防治。 本项目能够满足“三线一单”的相关要求，施工期废水不外排，营运期产生的生活污水经化粪池处理暂存后定期清掏作为农肥使用、不外排，清洗废水经污水处理设施处理后循环使用、不外排；符合商丘市2022年水污染防治攻坚战实施方案相关要求。 11.3《商丘市2022年土壤污染防治攻坚战实施方案》 工作目标： 推动土壤资源永续利用，全市土壤和地下水环境质量总体保持稳定，土壤和地下水环境风险得到有效管控。土壤安全利用进一步巩固提升，受污染耕地安全利用率实现95%以上，重点建设用地安全利用有效保障。地下水国考区域点位和“双源”（地下水型饮用水水源、重点污染源）点位水质保持稳定。 主要任务： （一）强化土壤污染源头防控 1.推动涉重金属企业绿色化发展。2.全面提升固体废物监管能力。 （二）防范工业企业新增土壤污染 1.推动重点监管单位规范化监管。2.推动实施绿色化改造。 （三）依法实施农用地分类管理 1.深入落实耕地土壤污染预警制度。2.巩固安全利用成效。3. 全面落实严格管控。4.加强重点区域粮食监管。 （四）有效管控建设用地土壤污染风险 1.开展土壤污染状况调查评估。2.加强污染地块联动监管。3.强化部门信息共享。4.做好暂不开发利用污染地块管理。5.加强土壤污染风险管控和修复。 （五）强化土壤地下水污染协同防控 1.实施地下水质量目标管理。2.开展地下水质量状况调查。3. 加强重点污染源风险管控。4. 注重水土联防示范引导。 （六）全面提升环境监管能力 1.完善环境监测机制。2. 加强生态环境执法。3.强化科技支撑。 本项目能够满足“三线一单”的相关要求，本项目对生产车间、废水处理设施等区域均做重点防渗处理，一般固废暂存间、仓库等区域进行一般防渗，生活办公区等区域进行简单防渗，日常活动中加强管理，防止泄漏造成影响，符合商丘市2022年土壤污染防治攻坚战实施方案相关要求。 综上所述，本项目符合《商丘市2022年大气、水、土壤、农业农村污染防治攻坚战实施方案》（商环委办〔2022〕3号）要求。 12、与夏邑县饮用水源保护区划相符性 12.1县级集中式饮用水水源保护区划 根据《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》（豫政办〔2013〕107号）和《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文〔2020〕56号），夏邑县集中式饮用水源保护区划如下： （1）取消饮用水水源保护区夏邑县一水厂地下水井群 （2）夏邑县二水厂地下水井群（共12眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围40米的区域(1～5号取水井)，10～12号井群外包线内及外围40米的区域，6～9号取水井外围40米的区域。 （3）夏邑县三水厂地下水井群（共4眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西40米、南40米、北40米、东0米的区域(1～2号取水井)，3号、4号取水井外围40米的区域。 12.2乡镇级集中式饮用水水源保护区划 根据《河南省乡镇级集中式饮用水水源保护区划》（豫政办〔2016〕23号），夏邑县集中式饮用水水源保护区划定如下： （1）夏邑县歧河乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西20米、南15米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （2）夏邑县郭店乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、西20米、北10米的区域。 （3）夏邑县会亭镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：供水站厂区及外围东10米、北10米的区域。 （4）夏邑县罗庄乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：供水站厂区及外围西20米、南15米的区域。 （5）夏邑县马头镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：供水站及外围西10米、南15米的区域。 （6）夏邑县业庙乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西20米、南25米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （7）夏邑县桑堌乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、南25米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （8）夏邑县李集镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西10米、南10米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （9）夏邑县车站镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、北10米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米、西至010县道的区域。 （10）夏邑县杨集镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米、南20米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （11）夏邑县骆集乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西15米、北10米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （12）夏邑县刘店乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米、南20米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （13）夏邑县太平镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 （14）夏邑县孔庄乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西10米、南15米的区域。 （15）夏邑县北岭镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米、北20米的区域。 12.3夏邑县千吨万人饮用水源保护区 根据《夏邑县千吨万人饮用水水源保护区划分技术报告》，夏邑县具体区划结果详述如下： （1）夏邑县胡桥乡李王庄村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （2）夏邑县北镇乡（现更名为北岭镇）地下水井群2号水源井、3号水源井（已区划1眼，现新增2眼：2、3号水源井） 一级保护区范围：2号井、3号井取水井外围30米区域。 （3）夏邑县火店镇李店村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （4）夏邑县韩道口镇韩西村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井、2号井取水井外围30米区域。 （5）夏邑县孔庄乡地下水井2号水源井、3号水源井（已区划1眼，现新增2眼：2、3号水源井） 一级保护区范围：2号井、3号井取水井外围30米区域。 （6）夏邑县郭店镇冉庙村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （7）夏邑县会亭镇王厂村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 （8）夏邑县业庙乡地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （9）夏邑县马头镇地下水井群2号水源井、3号水源井（已区划1眼，现新增2眼：2号水源井、3号水源井） 一级保护区范围：2号井、3号井取水井外围30米区域。 （10）夏邑县太平镇地下水井群2号水源井、3号水源井、4号水源井（已区划1眼，现新增3眼：2、3、4号水源井） 一级保护区范围：2号井、3号井、4号井取水井外围30米区域。 （11）夏邑县何营乡杨井村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （12）夏邑县桑堌乡地下水井群3号水源井(已区划2眼，现新增1眼：3号水源井) 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （13）夏邑县济阳镇胡楼村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 （14）夏邑县罗庄镇罗东村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （15）夏邑县中峰乡冯楼村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 （16）夏邑县李集镇地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （17）夏邑县李集镇郭庄村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 （18）夏邑县车站红山庙村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （19）夏邑县车站镇地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （20）夏邑县杨集镇地下水井群3号水源井、4号水源井（已区划2眼，现新增2眼：3号、4号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米东至学校区域、4号井取水井外围30米区域。 （21）夏邑县王集乡孙庄村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （22）夏邑县骆集乡地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （23）夏邑县刘店乡地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （24）夏邑县曹集乡马庄村地下水井（1眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区。 （25）夏邑县歧河乡蔡河村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 经现场勘查，距离本项目最近的集中式饮用水水源保护区为歧河乡蔡河村地下水井群，位于本项目西南方向4.8km。因此，本项目不在饮用水水源保护区范围内，符合夏邑县饮用水源保护区划。 13、项目选址可行性分析 根据上文分析，本项目不在生态保护红线内、未超出环境质量底线及资源利用上线、未列入环境准入负面清单内，符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、环境准入负面清单相关要求；项目所在区域无文物保护、风景名胜等环境敏感目标，项目外环境相对较简单，无重大外环境制约因素；在落实各项污染防治措施后，污染物达标排放，固体废弃物处置率100%，不会降低周围的环境原有功能。 项目位于商丘市夏邑县歧河乡贾楼村，项目厂区所用土地为工矿用地（见附件6），且本项目不在饮用水水源保护区范围内，符合集中式饮用水水源保护的规划。因此本项目的选址可行。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 本项目的备案由夏邑县兄弟再生资源回收利用厂在河南省投资项目在线审批监管平台提交，并由夏邑县发展和改革委员会批准，项目代码：2212-411426-04-01-982908；根据《国家统计局办公室关于印发<2017国民经济行业分类注释>（网络版）的通知》（国统办设管字〔2018〕93号）和《国家统计局关于执行国民经济行业分类第1号修改单的通知》（国统字〔2019〕66号），本项目的国民经济类别为C4220非金属废料和碎屑加工处理；项目实施后可形成年回收清洗废塑料3万吨的生产能力。经对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号），本项目属于“三十九、废弃资源综合利用业42 85非金属废料和碎屑加工处理422 废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废钢、废铁、金属和金属化合物矿灰及残渣、有色金属废料与碎屑、废塑料、废轮胎、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理（农业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的除外）”类项目；因此，本项目应编制环境影响报告表。 建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）摘选 环评类别 项目类别 报告书 报告表 登记表 本栏目环境敏感区含义 三十九、废弃资源综合利用业42 85 金属废料和碎屑加工处理421；非金属废料和碎屑加工处理422（421和422均不含原料为危险废物的，均不含仅分拣、破碎的） / 废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废钢、废铁、金属和金属化合物矿灰及残渣、有色金属废料与碎屑、废塑料、废轮胎、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理（农业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的除外） / / 1、主要建设内容 本项目总投资10万元，选址位于商丘市夏邑县歧河乡贾楼村，主要建设生产车间、仓库及办公用房等；经现场勘查，项目厂区地面已硬化，需新建生产车间、仓库、生产设施及配套附属设施等；项目实施后可形成年回收清洗废塑料3万吨的生产能力。建设项目的组成分类包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程、依托工程、储运工程等，本项目主要建设内容如下表所示。 本项目主要建设内容 工程类别 工程名称 工程内容 主体工程 生产车间 现有，1F，钢结构，总建筑面积300m2 辅助工程 仓库 原料库 拟建，1F，钢结构，建筑面积800m2 成品库 拟建，1F，钢结构，建筑面积800m2 办公用房 现有，砖混结构，总建筑面积20m2 公用工程 给水 现有自备井 排水 雨污分流 供电 当地供电电网 供暖、制冷 生产系统不需加热，办公区的供暖、制冷采用单体式空调 环保工程 水污染防治措施 生活污水：经化粪池处理暂存后，资源化利用，不外排。 清洗废水：经污水处理设施处理后循环使用，不外排。 噪声污染防治措施 设备运行噪声：选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声等 固废防治措施 垃圾收集箱、一般固废暂存设施 储运工程 仓库 拟建，1F，钢结构，建筑面积1600m2 运输方式 厂内采用叉车及小推车、管道、输送带运输等，厂外采用汽车运输。 依托工程 给水设施 现有自备井 生活污水处理设施 1座2m3化粪池 办公用房 现有，砖混结构，总建筑面积100m2 2、主要原辅材料及能源消耗 2.1主要原辅材料及能源消耗情况 本项目的原料来源为国内非金属废料和碎屑加工处理行业，企业产品生产过程中产生的PP、PE、ABS废旧塑料的破碎料。主要包括：废旧汽车保险杠、废旧家电塑料外壳、废塑料瓶、废旧摩托车塑料外壳、废旧电动车塑料外壳等废塑料，塑料品种主要为PP（聚丙烯）、PE（聚乙烯）、ABS（丙烯晴-苯乙烯-丁二烯共聚物）。掺杂的废物主要为泥沙等，依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）、《国家危险废物名录（2021年版）》（2021.1.1），夹杂物不属于危险废物和限制物品，符合《废塑料加工利用污染防治管理规定》（公告2012年第55号）中的要求，同时本项目废塑料原料的回收、包装、运输和贮存应符合《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》（HJ/T364-2007）的要求，对环境和人体健康不会造成危害。 项目原料来源严格按照国家规定采购，不使用含有卤族元素的塑料，不使用受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物，不使用废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，不使用氟塑料等特种工程塑料。产品不用于食品接触类的塑料制品，对原料干净度要求不高，不需化学清洗，只需简单使用水进行清洗。 项目主要原辅材料及能源消耗情况一览表 序号 名称 年最大用量 单位 备注 1 废旧塑料 30000 吨 外购，已分拣破碎的废旧塑料半成品，主要成分为PP、PE、ABS 2 PAC 0.15 吨 外购，废水处理设施耗材 3 水 1650 吨 厂区自备井 4 电 50万 Kwh 当地供电电网 2.2主要原辅材料理化性质 本项目主要原辅材料组分、理化性质如下表所示。 主要原辅材料组分、理化性质一览表 序号 名称 组分及理化特性 燃烧特性 急性毒性 1 PP（聚丙烯） 系白色蜡状材料，外观透明而轻。无毒、无味，密度为0.89-0.91g/cm3，易燃，熔点165℃，在155℃左右软化，使用温度范围为-30-140℃，在80℃以下能耐酸、碱、盐液及多种有机溶剂的腐蚀，能在高温和氧化作用下分解。具有良好的电性能和高频绝缘性，不受湿度影响，但低温时变脆、不耐磨、易老化。 易燃，其燃烧一般是由于受到外来的热而分解出可燃性气体，并与空气中的氧气相混合而着火，离火后继续燃烧，火焰上端呈黄色，下端呈蓝色，有少量黑烟产生，燃烧时发出石油味。 无毒 2 PE（聚乙烯） 无味、无臭、无毒、表面无光泽、乳白色蜡状颗粒，密度约0.920g/cm3，熔点130℃-145℃。不溶于水，微溶于烃类、甲苯等。能耐大多数酸碱的侵蚀，吸水性小，在低温时仍能保持柔软性，电绝缘性高。 易燃，离火后能继续燃烧，火焰上端呈黄色，下端呈蓝色，燃烧时会熔溶，有液体滴落，无黑烟冒出，同时，发出石蜡燃烧时发出的气味。 无毒 3 ABS（丙烯晴-苯乙烯-丁二烯共聚物） ABS树脂是徼黄色固体，有一定的韧性，冲击强度教高，化学稳定性，电性能良好，密度约为1.04-1.06g/cm3。 燃烧时比较缓慢，离火后仍能继续燃烧，火焰呈黄色，并发出大量的黑烟和烟束。燃烧时，塑料软化烧焦，无熔溶滴落。 无毒 4 PAC 中文名称：聚合氧化铝；聚合氯化铝；多氯化铝；简称PAC。无色或黄色树脂状固体，其溶液为无色或黄褐色透明液体。易溶于水及稀酒精，不溶于无水酒精及甘油。水溶性>1000g/L。不属于危险化学品。作为絮凝剂主要用于净化饮用水和给水的特殊水质处理，如除铁、氟、镉、放射性污染。除漂浮油等。亦可用于工业废水处理。此外还用于精密铸造、医药、造纸、制革。聚合铝能除菌、除臭、脱色、除氟、铝、铬、酚、除油、除浊、除重金属盐、除放射性污染物质，对净化各种水具有广泛的用途。 不燃。 无毒 2.3原料种类限制及来源 （1）原料种类限制 本项目的原材料来源为国内塑料制品企业产品生产工程中产生的PP、PE、ABS塑料的碎料和边角料。原材料进厂前已经破碎好，本厂区内不对外购的原材料进行破碎；且项目原料严格控制为PP、PE、ABS破碎料，不涉及原用途为化学用品、医疗用等有毒、涉重金属的塑料制品破碎料，不使用含油废塑料破碎料。根据《废塑料加工利用污染防治管理规定》（公告2012年第55号）、《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》（HJ/T364-2007），禁止无危险废物经营许可证从事废塑料类危险废物的回收利用活动，包括被危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物，废弃的一次性医疗用塑料制品（如输液器、血袋）等。 （2）原料来源及控制 原料进厂管控要求：项目原材料为已经经过破碎的废旧塑料（主要成分为PP、PE、ABS）。本项目要严格控制原料来源和种类： ①本项目原料由供应者分选破碎，不符合要求的原料不予进入生产，原料供应者应严格分选，避免含有毒、有害、含重金属超标化学品的废旧塑料夹混其中； ②建立废旧破碎塑料购买情况记录，内容包括每批次废旧破碎塑料的购买时间、地点、来源（包括名称和联系方式）、数量、种类，并做好月度和年度汇总工作。 ③本项目的原材料为国内正规厂家生产的 PP塑料碎料、PE塑料碎料和ABS塑料碎料，不涉及进口废塑料再生利用。 项目清洗所用废旧塑料原料主要成份为 PP、PE和ABS塑料碎料，均不含卤素。不涉及使用废塑料类危险废物作为原料，包括被危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物，废弃的一次性医疗用塑料制品（如输液器、血袋），盛装农药、废染料、强酸、强碱的废塑料等， 严格区分废塑料来源和原料用途。 建设单位应与收购单位签订收购协议，将收购原料类别写入收购协议里，明确收购原料不包含被危险化学品、农药等污染的已破碎废弃塑料包装物。项目所用废塑料按原料树脂种类进行分类回收，并严格区分废塑料来源和原用途：且项目设备选型对废塑料成分有严格要求，不回收不符合生产需要的废塑料。对各类已破碎废塑料根据生产要求、按计划回收、分期分批入库，严格控制贮存量。设置原料仓库，禁止废塑料露天堆存，同时评价要求建设单位对原料堆放间地面进行三防处理。同时评价要求建设单位设置完善的质量控制制度，对进厂废塑料进行严格的质量控制，对进厂废塑料的成分、清洁程度、原用途等进行严格检验，核对原料供货单，若发现货物与单据不符，或者废塑料不满足项目进厂要求（有医疗废物、农药、化学品等危险残留物的废塑料）的不予接纳。建设单位承诺对废塑料来源、储存、生产及产品去向进行严格控制，对各类塑料根据生产要求按计划回收、分期分批入库，进行台账登记，严格控制贮存量，确保原料满足项目生产及环保要求。 综上，项目所用已破碎的废塑料原料来源稳定、可靠，满足《废塑料污染控制技术规范》（HJ364-2022）要求。建设单位承诺对废塑料来源、储存、生产及产品去向进行严格控制，保证全生产过程符合生产工艺及相关环保规范的要求。 （3）原料包装和运输要求 ①废塑料运输前应进行包装，或用封闭的交通工具运输，不得裸露运输废塑料； ②废塑料的包装应在通过环保审批的回收中转场所内进行； ③废塑料包装物应防水、耐压、遮蔽性好，可多次重复使用；在装卸、运输过程中应确保包装完好，无废塑料遗撒； ④包装物表面必须要回收标志和废塑料种类标志，标志应清晰、易于识别、不易擦掉，并应标明废塑料的来源、原用途和去向等信息； ⑤不得超高、超宽、超载运输废塑料，宜采用集装箱或带有压缩装置的厢式货车运输。 3、主要生产设备 本项目的主要设备情况见下表。 本项目的主要生产设备一览表 序号 名称 设备型号 数量 单位 1 牛皮机 / 2 台 2 滚筒机（清洗机） PTC 4 台 3 料斗 / 2 台 4 铲车 / 2 辆 5 运输带 / 6 台 4、规模及产品方案 本项目的产品方案如下表所示。 项目产品方案一览表 序号 产品名称 数量 单位 备注 1 塑料碎片 30000 吨 经清洗、分选分类后的塑料碎片 5、公用工程 （1）供水：企业用水为厂区自备井供水，满足生活、办公用水需要。 （2）排水：采用雨、污分流制。生活污水经化粪池处理暂存后，资源化利用，不外排。清洗废水经污水处理设施处理后循环使用，不外排。 （3）供电：企业用电由当地供电电网供给，可满足生产、生活需要。 （4）采暖、制冷：生产系统不需加热，办公区的供暖、制冷采用单体式空调。 （5）公辅设施依托可行性分析： 公辅设施依托情况表 序号 主要依托设施 内容 使用情况 是否满足 1 供水设施 厂区自备井供给 本项目年用水量1650t，用水量少，满足本项目需求。 是 2 生活污水处理设施 1座2m3化粪池 本项目生活污水产生量0.24t/d，化粪池处理能力2t/d（停留时间以8h计），可满足本项目需求。 是 4 办公用房 总建筑面积100m2 本项目使用1F办公用房，用于日常办公，满足本项目需求。 是 根据上表对比分析可知，本项目依托利用现有公辅设施是可行的。 6、水平衡分析 6.1用排水核算 （1）清洗用排水 本项目设置2台牛皮机（清洗机），配备1个清洗水槽容积为150m3（12m×10m×1.25m，注水量40t），清洗槽中的水每天排入废水处理设施，经“混凝沉淀+气浮”工艺废水处理设施处理后全部回用，不外排，自然蒸发损耗量以10%计，塑料带走水分以3%计，则清洗废水量34.8m3/d，需补充新鲜水量5.2m3 /d。 （2）职工生活用排水 本项目劳动定员5人，根据河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），城市定额50L/人·d，调节系数为0.8-1.4，本次评价取平均值1.2，即职工办公生活用水按60L/d·人计算，则职工生活用水量为0.3t/d。年工作日300天，则年用水量为90t。生活污水产污系数以0.8计，则生活污水产生量72t/a（0.24t/d），经化粪池处理暂存后定期清掏作为农肥使用，不外排。 6.3水平衡表 本项目给排水平衡情况详见下表。 项目给排水平衡一览表 单位：t/d 序号 用水单元 新鲜水量 损耗量 废水量 去向 外排水量 1 清洗 5.2 5.2 34.8 经废水处理设施处理后全部回用 0 2 生活办公 0.3 0.06 0.24 经化粪池处理暂存后，定期清掏肥田，资源化利用 0 6.4水平衡图 本项目水平衡图如下图所示。 图2-1 本项目水平衡图 单位：t/d 7、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员5人，工作制度为8小时/天，年工作300天，厂区不设食堂和宿舍。 8、厂区总平面布置 本项目位于商丘市夏邑县歧河乡贾楼村，项目厂区四周为空地，北侧为乡间道路。项目出入口设置在厂区北侧，办公区位于厂区西侧，南侧为生产车间，厂区南侧为废水处理设施，中东部为原料库，中西部为成品库。 夏邑县常年主导风向为东南风，本生活办公区位于厂区西部，位于厂区常年主导风向的侧风向。该项目平面布局基本根据生产工艺需要，生产办公功能分区明确，平面布局紧凑，厂内各功能分区明显，相互衔接，有利于组织生产。因此，该项目平面布置合理可行。厂区平面布置图详见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程简述 （1）上料、清洗 本项目配备2条清洗生产线，对购买的已破碎的废旧塑料进行清洗，洗料过程为自动化控制。本项目的废塑料主要为废旧汽车保险杠、废旧家电塑料外壳、废塑料瓶、废旧摩托车塑料外壳、废旧电动车塑料外壳等已破碎废塑料，项目原料来源严格按照国家规定采购，来源于市场上正规的废旧塑料回收公司，原料种类简单，较为整洁。项目清洗工艺就是简单浸泡、搅拌工艺，不投加化学试剂，仅用水冲洗。原料由运输带将料运至牛皮机内，加水清洗，牛皮机将已破碎塑料搅拌翻滚漂洗，塑料碎片被水流拍打并与牛皮机内绞龙摩擦，可以清洗掉塑料碎片上的灰尘。清洗后的废塑料碎片进入滚筒机内脱水分选。滚筒机与自动输送装置配套使用，脱水后的废塑料经输送带输送至喂料口。清洗废水经清洗槽（4.0m×0.6m×0.4m）流入废水处理设施。清洗废水经“混凝沉淀+气浮”工艺废水处理设施处理后全部回用于生产，不外排。 （2）分选 被选物从顶部的科斗进入滚筒机进行脱水分选，通过滚筒机的振动分选，将废塑料粒径较大及其他的挑选分类，通过输送带输送至成品库内，分类存放。 （3）外售 经分选分类后的塑料碎片装袋外售。 2、工艺流程图 该项目工艺流程及产污环节如下图所示。 图2-2 项目生产工艺流程及产污环节示意图 3、产污环节 本项目主要产污环节如下表所示。 主要产污环节一览表 类别 产污环节 排放规律 污染物 去向（措施） 废水 清洗、分选工序 间断 清洗废水 经污水处理设施处理后循环使用 职工生活办公 间断 生活污水 经现有化粪池处理暂存后，资源化利用 噪声 设备运行 间断 噪声 选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声等 固废 废水处理设施 间断 污泥 作为建筑材料外售综合利用 废水处理设施耗材 间断 废包装袋 外售综合利用 职工生活办公 间断 生活垃圾 委托当地环卫部门清运 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，无原有污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 本次评价选用2021年作为评价基准年，获取连续1年中不低于324个日均值数据，每月不低于27个有效数据（其中2月不低于25个），数据有效性均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单和《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）中关于数据统计的有效性规定，环境质量调查数据统计结果如下： 环境空气现状监测情况一览表 单位：μg/m3 监测区域 监测因子 监测值 标准值 超标倍数 是否达标 夏邑县 PM2.5 年均值 45 年均：35 0.29 超标 24h平均第95百分位数 123 24h平均：75 0.64 超标 PM10 年均值 82 年均：70 0.17 超标 24h平均第95百分位数 172 24h平均：150 0.17 超标 SO2 年均值 7 年均：60 0 达标 24h平均第98百分位数 16 24h平均：150 0 达标 NO2 年均值 21 年均：40 0 达标 24h平均第98百分位数 54 24h平均：80 0 达标 CO（mg/m3） 24h平均第95百分位数 1.0 24h平均：4 0 达标 O3 8h平均第90百分位数 158 8h平均：160 0 达标 由上表可知，评价区域大气环境质量不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其2018年修改单的要求，夏邑县2021年为大气环境质量不达标区域，超标因子为PM2.5、PM10。 2、地表水环境 本项目所在区域的地表水体为沱河，地表水环境功能为Ⅴ类；本次地表水环境质量现状评价采用商丘市生态环境局网站发布的《商丘市水质自动监测站周报（2021年第15周）》中沱河永城张板桥断面的监测数据，监测时间2021年4月5日~2021年4月11日，监测统计结果如下表所示。 地表水环境质量现状监测统计结果 单位：mg/L 监测点位 COD 氨氮 总磷 沱河永城张板桥断面 26.7 0.15 0.117 Ⅴ类标准值 ≤40 ≤2.0 ≤0.4 达标情况 达标 达标 达标 由上表可知，沱河永城张板桥断面所测指标满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求。 3、声环境 为了解项目区域声环境质量现状，本次评价委托河南天骏环境保护监测有限公司于2022年12月14日-15日对本项目厂址所在地四周厂界及敏感点张合庄声环境现状进行了监测，监测频率为昼、夜各一次，监测结果见表3-3。 声环境质量现状监测结果 单位：dB(A) 检测因子 采样日期 检测结果Leq [dB（A）] 东▲1# 南▲2# 西▲3# 北▲4# 张合庄▲5# 噪声 2022.12.14 昼 56.1 54.6 54.1 55.4 52.3 夜 49.1 47.8 45.0 44.4 43.6 2022.12.15 昼 56.5 55.3 54.6 55.3 52.6 夜 45.4 44.7 43.4 45.9 43.2 由上表可知，本项目四周厂界及敏感点张合庄声环境均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准（昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)）限值要求。 4、生态环境 本项目用地范围内无生态环境保护目标。 5、电磁辐射 无电磁辐射影响。 6、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展环境质量现状调查。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“155、废旧资源（含生物质）加工、再生利用 其他”类项目，为Ⅳ类项目，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 根据生态环境部办公厅关于印发《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南的通知（环办环评〔2020〕33 号）的要求，本项目不存在土壤环境污染途径，因此，不开展区域土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目大气环境保护目标详见下表。 大气环境保护目标 环境保护目标 方位 距项目厂区最近距离 功能 保护级别 张合庄 西 33m 居住 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准及其2018年修改单 贾楼村 东 84m 居住 吕桥村 北 325m 居住 小郭庄 西南 447m 居住 声环境 声环境保护目标 环境类别 环境保护目标 方向 距离/m 保护级别 声环境 厂界 四周 厂界外1m 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 张合庄住户 W 33m 地表水 沱河 EN 4.2km 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类 地下水 厂区 / / 满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准 3、地下水环境保护目标 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境保护目标 本项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水 本项目生活污水经化粪池处理暂存后，资源化利用，不外排。清洗废水：经污水处理设施处理后循环使用，不外排。项目工艺回用水执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1再生水用作工业用水水源的水质标准（洗涤用水）。 再生水用作工业用水水源的水质标准 控制项目 pH（无量纲） COD SS 浊度 洗涤用水标准 6.5-9.0 / ≤30 / 2、噪声 （1）《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 建筑施工场界环境噪声排放标准 昼间 夜间 单位 ≤70 ≤55 dB(A) （2）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 工业企业厂界环境噪声排放标准值 指标名称 昼间 夜间 单位 四周厂界 2类标准限值 ≤60 ≤50 dB(A) 3、固废 （1）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
| 总量 控制 指标 | 评价按照国家及地方生态环境主管部门总量控制的要求，提出本项目完成后污染物总量控制建议指标，作为地方环境管理的依据。 本项目产生的水污染物排放总量控制因子COD、氨氮等全部得到削减，废气无国家总量控制因子；因此，本项目不建议设污染物总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、废气 经调查，本项目厂区地面均进行硬化处理，施工期主要为建设钢结构厂房，施工期废气主要为施工场地扬尘及施工机械、运输车辆尾气。在落实《河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（豫环委办〔2022〕9号）关于提升扬尘污染防治水平的规定，严格落实“六个百分之百”扬尘污染防治措施、“三员”管理（监督员、网格员、管理员）、“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土和现场配制砂浆）；并采取“合理安排施工作业时间，减少施工机械、车辆空转运行”等控制措施后，施工期扬尘等污染物可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。 2、废水 施工废水经过沉淀池处理后回用施工现场，不外排；生活污水经化粪池处理暂存后，资源化利用，作为农肥使用，不外排；对周围水环境产生的影响较小。 3、噪声 主要为施工机械以及运输车辆产生的噪声，源强为78-105dB(A)。针对施工期噪声影响，拟采取的污染防治措施如下：尽量选用低噪声设备，并加强它们的检修与维护，使之始终处于良好的工作状态；合理安排施工时间，避免强噪声设备同时施工、持续作业；夜间（22：00以后-次日6：00）禁止进行高噪设备施工作业；降低人为噪声，机械设备、模板、支架等在装卸过程中，应尽量避免碰撞。施工噪声随着施工的结束而结束，对周围环境的影响为暂时性、局部性影响，在落实环评提出的措施的前提下，施工噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 4、固体废物 建筑垃圾：废钢筋等弃料回收利用或外售，弃土及其他不能利用的建筑垃圾用于场地平整及垫路。生活垃圾：经垃圾箱收集后，由环卫部门统一清运处置。 5、生态环境 本项目用地范围内无生态环境保护目标，无不良生态影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废水 1.1废水污染源强 根据水平衡分析，本项目营运期废水主要为清洗废水和生活污水。 清洗废水： 本项目设置2台牛皮机（清洗机），配备1个清洗水槽容积为150m3（12m×10m×1.25m，注水量40t），清洗槽中的水每天排入废水处理设施，经“混凝沉淀+气浮”工艺废水处理设施处理后全部回用，不外排，自然蒸发损耗量以10%计，塑料带走水分以3%计，则清洗废水量34.8m3/d，需补充新鲜水量5.2m3 /d。 参考《淮安百顺再生资源回收利用有限公司年粉碎废塑料3000吨项目竣工环境保护验收监测报告表》，该项目生产工艺：废旧塑料—分拣—破碎—清洗—脱水—成品；生产规模：年处理能力为3000吨塑料碎片，生产废水经厂区污水处理设施处理后，回用于生产，与本项目生产工艺、污水处理工艺类似，故污水处理设施处理效果具有类比性。参考《淮安百顺再生资源回收利用有限公司年粉碎废塑料3000吨项目竣工环境保护验收监测报告表》塑料清洗废水的产生平均浓度为：pH值：8.46、COD747mg/L、SS 297mg/L、BOD5 206.5mg/L；经污水处理设施“絮凝沉淀+气浮”工艺处理后废水平均浓度为：pH值：7.68、COD8.5mg/L、SS27mg/L、BOD5 2.75mg/L。 （2）本项目生活污水产生量0.24t/d，参考北方地区典型生活污水，生活污水中各污染物浓度为COD300mg/L、BOD5150mg/L、SS200mg/L、NH3-N25mg/L。 1.2废水治理措施及可行性分析 1.2.1清洗废水 本项目清洗废水经“混凝沉淀+气浮”工艺废水处理设施处理后循环利用，SS去除率≥95%，清洗废水不外排。目前，工业废水混凝气浮处理中通常采用的浮选剂（混凝剂）为聚合氯化铝（PAC），加入量一般为20mg/L-50mg/L，取得了较好的水处理效果，出水浊度最好可以接近零浊水，SS去除可以达到95%以上。本项目废水处理设施出水浓度如下表所示。 本项目废水处理设施出水浓度一览表 污染物种类 产生浓度 出水浓度 GB/T19923-2005表1洗涤用水水质标准 pH（无量纲） 8.46 7.68 6.5-9.0 COD（mg/L） 747 8.5 / SS（mg/L） 297 27 30 BOD5（mg/L） 206.5 2.75 / 清洗废水处理后循环利用不外排的可行性分析： 由上表可知，本项目清洗废水经“混凝沉淀+气浮”工艺废水处理设施处理后，其水质满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1再生水用作工业用水水源的水质标准（洗涤用水），可以回用于清洗工序。本项目废水处理设施处理规模为50t/d，满足本项目废水水量34.8t/d的要求。且本项目清洗废水采用工艺：混凝沉淀+气浮工艺进行处理，属于《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）附录A表A.2废弃资源加工工业排污单位废水污染防治可行性技术参考表中所列的可行技术。 因此，本项目清洗废水经“混凝沉淀+气浮”工艺废水处理设施处理后循环利用是可行的。 1.2.2生活污水 本项目生活污水经化粪池（2m3）处理暂存后定期清掏作为农肥使用，不外排。化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物。生活污水中含有大量粪便、纸屑、病原虫，悬浮物固体浓度为100~350mg/L，有机物浓度BOD5在100~400mg/L之间，其中悬浮性的有机物浓度BOD5为50~200mg/L。生活污水进入化粪池经过12~24h的沉淀，可去除50%~60%的悬浮物。沉淀下来的污泥经过3个月以上的厌氧消化，使污泥中的有机物分解成稳定的无机物，易腐败的生污泥转化为稳定的熟污泥，改变了污泥的结构，降低了污泥的含水率，污泥可清掏外运作肥料。根据现场勘查，项目周边存在大面积的农田，因此，本项目采用化粪池处理生活污水，并定期清掏用于周边农田施肥是可行的。 综上所述，本项目废水治理设施及控制措施可行。 本项目废水污染物产排情况如下表所示。 本项目废水污染物排放源一览表 产排污环节 清洗、分选工序 类别 清洗废水 污染物种类 pH、COD、SS、浊度 污染物产生情况 产生量（t/a） 废水量 10440 pH / COD 7.79 SS 3.10 BOD5 2.15 产生浓度（mg/L） pH（无量纲） 8.46 COD 747 SS 297 BOD5 206.5 治理设施 治理措施 “混凝沉淀+气浮”工艺废水处理设施 处理能力 40t/d 治理工艺 混凝沉淀+气浮 治理效率（%） SS：95% 是否为可行技术 是 污染物排放情况 废水排放量（t/a） 0 污染物排放量（t/a） pH 0 COD 0 SS 0 浊度 0 污染物排放浓度（mg/L） / 排放方式 / 排放去向 不外排 排放规律 / 排放口基本情况 编号 / 名称 / 类型 / 地理坐标 经度 / 维度 / 排放标准 浓度限值（mg/L） pH（无量纲） / COD / SS / BOD5 / 本项目废水污染物排放源一览表（续） 产排污环节 职工生活办公 类别 生活污水 污染物种类 COD、BOD5、SS、NH3-N 污染物产生情况 产生量（t/a） 废水量 72 COD 0.0216 BOD5 0.0108 SS 0.0144 NH3-N 0.0018 产生浓度（mg/L） COD 300 BOD5 150 SS 200 NH3-N 25 治理设施 治理措施 化粪池 处理能力 2t/d 治理工艺 厌氧处理 治理效率（%） / 是否为可行技术 / 污染物排放情况 废水排放量（t/a） 0 污染物排放量（t/a） COD 0 BOD5 0 SS 0 NH3-N 0 污染物排放浓度（mg/L） / 排放方式 / 排放去向 不外排 排放规律 / 排放口基本情况 编号 / 名称 / 类型 / 地理坐标 经度 / 维度 / 排放标准 浓度限值（mg/L） COD / BOD5 / SS / NH3-N / 2、噪声 2.1噪声分布、源强及治理措施 本项目噪声主要来自牛皮机、滚筒机、铲车等设备运行过程中产生的噪声，噪声源强 65-80dB(A)之间，本次环评建议建设单位采取以下措施对各种设备噪声进行有效治理： ①设备基座安装减振措施，避免固体传声对外环境的影响； ②尽可能选用低噪声型的设备和装置； ③对生产设备定期进行维修和养护，避免因松动部件振动或消声器损坏而增大设备 工作时的声级。 项目营运期主要噪声设备特征及治理措施见下表。 主要噪声源及处理措施表 序号 噪声源 数量（台/套） 源强dB（A） 治理措施 降噪效果 dB（A） 持续时间 1 牛皮机 2 70～80 选用低噪声设备、墙壁隔音、距离衰减、加强设备维护等 10~15 昼间 2 滚筒机（清洗机） 4 65～75 10~15 昼间 3 料斗 2 65～75 10~15 昼间 4 铲车 2 65～75 10~15 昼间 5 运输带 6 65～70 10~15 昼间 6 废水治理设施水泵 1 70～80 10~15 昼间 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）要求，本次评价声环境质量预测范围为厂区四周边界。本次评价在边界四周各设1个预测点，根据HJ2.4-2021中声级预测模式进行预测。 ①等效连续A声级计算公式： 式中：—等效连续A声级，dB； LA ——t 时刻的瞬时 A 声级，dB； T — 规定的测量时间段，s； ②噪声贡献值计算公式： 式中：—噪声贡献值，dB(A)； —i 声源在预测点产生的等效连续 A 声级，dB(A)； T — 预测计算的时间段，s； — i声源在T时段内的运行时间，s。 ③噪声预测值计算公式： 式中：Leq ——预测点的噪声预测值，dB； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb——预测点的背景噪声值，dB。 预测结果如下： 图4-1项目营运期噪声贡献值等声级曲线图 厂界噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 预测点 预测结果 标准值 达标情况 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 四周厂界（贡献值） 东厂界 38 38 65 55 达标 达标 南厂界 48.1 48.1 65 55 达标 达标 西厂界 45 45 65 55 达标 达标 北厂界 35 35 65 55 达标 达标 敏感点（预测值） 张合庄 52.5 43.4 60 50 达标 达标 对照《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）第5.1.4条中规定：建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的3类、4类地区，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量在3dB（A）以下［不含3dB（A）］，且受影响人口数量变化不大时，按三级评价，本项目根据预测结果建设前后评价范围内声环境保护噪声级增高量在0.05dB（A），确定本项目声环境影响评价等级为三级。 根据预测结果可知，通过选用低噪声设备、采取基础减震、厂房隔音、距离衰减、 加强设备维护等综合降噪措施后，项目四周厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，敏感点处噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，对周围环境影响较小。 4、固体废物 4.1污染源分析 本项目固体废物主要包括一般工业固体废物和职工生活垃圾，其中一般工业固体废物为废水处理设施污泥、废包装袋。 4.1.1一般工业固体废物 （1）污泥 项目生产废水在厂区废水处理过程中会产生沉淀污泥，根据本次评价提出的“原料控制”要求，回收的原料不涉及盛装农药、化肥、废染料、强酸、强碱的废弃塑料包装瓶及瓶片、属于医疗废物和危险废物的废塑料、含放射性原料、卤素、危险废物的废弃塑料瓶及瓶片，通过类比类似项目水质检测结果，并未检测出重金属，清洗沉淀的污泥主要成分为悬浮物，由于污泥不含有毒有害物质及重金属，属于一般固废。 项目废水处理设施产生的污泥量按照以下计算公式估算： 式中：W——污泥产生量，t/a； Q——废水量处理量，t/a，本项目进入废水处理设施的水量10440t/a； C1——废水处理设施进口悬浮物浓度，mg/L，取297mg/L； C2——废水处理设施出口悬浮物浓度，mg/L，取27mg/L。 计算可知，干污泥（不含水）产生量W=2.82t/a，干化后的污泥含水率取60%，则项目废水处理设施污泥实际产生量7.05t/a，委托环卫部门清运。 （2）废包装袋 本项目所用的PAC采用25kg袋装，年使用量为0.15t，废包装袋年产生量6个，以每个废包装袋0.03kg计，则项目废包装袋产生量约0.0002t/a，全部外售综合利用。 4.1.2生活垃圾 职工生活垃圾由厂内员工日常生活和办公时产生，参照《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》，第一部分 城镇居民生活污水、生活垃圾，表3三区居民生活污水、生活垃圾产生和排放系数和附表1各区域对应系数表和城市分类：商丘市/地区属于“三区”、“5类”城市类别，生活垃圾量产生系数0.38kg/人·d。本项目劳动定员5人，则生活垃圾产生量为0.57t/a，委托当地环卫部门清运处置。 本项目固体废物产排情况表 产生环节 废水处理设施 废水处理设施耗材 职工生活办公 固废名称 污泥 废包装袋 生活垃圾 固废属性 一般废物 一般废物 生活垃圾 有毒有害物质名称 / / / 物理性状 固体 固体 固体 年度产生量（t） 7.05 0.0002 0.57 贮存方式 一般废物暂存间 一般废物暂存间 生活垃圾收集箱 去向 外售综合利用 外售综合利用 环卫部门清运处置 利用或处置量（t/a） 7.05 0.0002 0.57 4.2环境管理要求 4.2.1一般工业固体废物 设置一般固废暂存场所（1间10m2），入库固废应分类存放，加强管理，严禁混存；按照GB15562.2的要求设置环境保护图形标志；一般固废暂存间内的地面应按照一般防渗要求采取防渗（等效黏土Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s），做好防风、防雨、防晒、防流失等措施，防止对环境产生二次污染；加强入库固废的管理，建立固废管理台账，详细记录贮存的一般工业固废种类、数量、去向，长期保存，以便查阅。一般固废的暂存、处置应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求。 4.2.2生活垃圾 设置生活垃圾收集箱，生活垃圾按指定地点堆放，并每日由环卫部门清理运走，对垃圾堆放点进行定期的清洁消毒，杀灭害虫，以免散发恶臭，滋生蚊蝇，影响工厂周围环境。 5、地下水、土壤 5.1地下水 5.1.1地下水污染源及途径 本项目营运期废水主要为清洗废水和生活污水。清洗废水经270t/d“混凝沉淀+气浮”工艺废水处理设施处理后循环利用，不外排；生活污水经化粪池（2m3）处理暂存后定期清掏作为农肥使用，不外排；正常情况下不会对地下水环境造成污染。非正常情况下，可能造成地下水污染的途径主要为由于池体破损或管道破裂等情况，废水进入地下水污染环境。污染物进入地下水的途径主要是由降雨或污水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。 5.1.2防控措施 根据项目特点，本项目地下水污染防治按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则，防止本工程运营中对地下水环境造成污染。 （1）源头控制措施 为了保护地下水环境，采取措施从源头上控制对地下水的污染；从设计、管理中防止和减少污染物料的跑、冒、滴、漏而采取的各种措施，主要包括：运行过程中加强管理，制定严格的岗位责任制，确保各工艺设备、输送管道、阀门完好，污水不发生泄漏；选用优质设备和管件，对易腐蚀的管道及附属设施采取防腐措施；加强日常管理和维修维护工作，沿线日常巡查，严格控制设备和管道的跑、冒、滴、漏现象；产生的废物进行合理的综合利用和处置，从源头上减少污染物排放；厂区排水系统实行雨水和污水收集输送系统分离；固体废弃物在厂内暂存期间，一般废物临时贮存场所的设置应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。 （2）分区防治措施 依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），结合厂区实际情况，厂区地下水防护区域分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。建设过程中按照相关防渗技术要求进行防渗，防止污染物的渗漏，对地下水造成污染。项目防渗分区如下： 本项目防渗分区 序号 名称 防渗区域及部位 防渗分区等级 1 生产车间 地面 重点 2 废水处理设施、化粪池等 池底、池壁 重点 3 污水收集管道 管道连接处 重点 4 仓库 地面 一般 5 一般固废暂存间 地面 一般 6 办公生活区等 地面 简单 ①生产车间、废水处理设施、化粪池及污水收集管道等属于重点防渗区，防渗层应满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表7中防渗技术要求等效黏土Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s的要求；污水收集管道采用PVC塑料管，管道连接处加强防渗。 ②一般固废暂存间属于一般防渗区，防渗层应满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表7中防渗技术要求等效黏土Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s的要求。 ③生活办公区等属于简单防渗区，进行一般地面水泥硬化。 ④加强对人员的培训，制定相应的管理制度，定期对可能造成地下水污染的设施进行检查；同时加强设备维护、检修，防止因设备故障或管线破裂废水渗漏引起的地下水污染。 5.2土壤 5.2.1土壤污染源及途径 本项目土壤环境影响类别属于污染影响型，影响途径为大气沉降、地面漫流、垂直入渗。建设项目土壤影响类型与影响途径识、土壤环境影响源及影响因子识别情况详见下表。 建设项目土壤环境影响类型与影响途径表 不同时段 污染影响型 生态影响型 大气沉降 地面漫流 垂直入渗 其它 盐化 碱化 酸化 其他 营运期 / √ √ / / / / / 污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表 污染源 工艺流程/节点 污染途径 污染物指标 特征因子 备注 生产车间 清洗、分选工序 地面漫流 pH、COD、SS、浊度等 COD 事故 厂区 废水处理设施 垂直入渗 COD、BOD5、SS、NH3-N等 COD、NH3-N 事故 生活办公区 化粪池 垂直入渗 COD、BOD5、SS、NH3-N等 COD、NH3-N 事故 （1）地面漫流：主要为废水大量泄漏在水平方向扩散对土壤环境质量产生影响。 （2）垂直入渗：主要为污水发生渗漏，对土壤垂直方向向下的土壤环境质量产生影响。 5.2.2防控措施 为防止本工程运营中对土壤环境造成污染，应采取以下措施： （1）源头控制，减少污染物排放量。大力推广闭路循环，清洁生产，以减少污染物排放；控制污染物排放的数量和浓度，使之符合排放标准和总量控制要求。 （2）生产车间设置收集导水槽，可能溢出的废水经收集导水槽送至废水处理设施，将污染物控制在厂区，防止水平扩散。 （3）厂区内设置事故应急池，防止污染消防水外流造成土壤污染。 （4）重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区按照相关防渗技术要求进行防渗，并确保其可靠性和有效性。 （5）加强管理维护，防渗漏地面等定期检查，防止出现地面裂痕，并及时修补。 在各项预防措施落实良好的情况下，本项目不存在污染地下水、土壤的途径，对地下水、土壤环境影响较小。 6、生态 本项目用地范围内无生态环境保护目标，无不良生态影响。 环境风险分析 7.1风险评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）要求，对于涉及有毒有害和易燃易爆危险物质的生产、使用、储存（包括使用管线输运）的建设项目可能发生的突发性事故（不包括人为破坏及自然灾害引发的事故）应进行环境风险评价。环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 根据建设项目危险物质数量和分布情况、生产工艺特点，本项目运行过程中投入、产出及生产过程中不涉及风险物料（物质）。 根据上述调查，结合《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，拟建项目不涉及附录B中危险物质。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，按下式计算物质总量与其临界量的比值（Q）： 式中：q1,q2,…qn—每种危险物质的最大存在量，t； Q1,Q2,…Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目Q=0，应划分为Q＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目不设评价等级，仅做简单分析。 7.2影响途径 本项目环境风险影响途径汇总如下。 本项目环境风险影响途径 序号 风险类型 分布情况 可能影响环境的途径 1 火灾 生产车间、仓库 对区域环境空气造成污染隐患 2 事故排放 生产车间 对区域环境空气造成污染隐患 3 泄漏 废水处理设施、化粪池 对区域地下水环境造成污染隐患 （1）本项目原料及成品具有可燃性，遇明火、高温有燃烧的可能性，有潜在火灾风险；燃烧释放的有害气体扩散到周围空气中，对周围环境空气造成污染。 （2）废水处理设施、化粪池等池体破损或管道破裂、防渗层老化或腐蚀等情况导致对地下水的污染事故。 7.3环境风险防范措施 7.3.1大气环境风险防范措施 （1）严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的要求设置火灾（烟雾）自动报警、自动灭火设施，落实消防水源和室内外消防给水系统，重点规划布置原料区及成品区的防火间距、消防车道、消防水源、物料堆垛大小等；配备足量的消防器材及防护装备，如水喷淋设施、灭火器等，同时，加强消防设施的维护与保养使其保持在良好的性能状态；成立火灾事故应急指挥小组和消防小组，明确各组员的工作职责和事故发生后的处理办法，平时作好救援专业队伍的组织、训练和演练，并对工人进行自救和互救知识的宣传教育；建设1座20m3事故应急池，用于消防尾水收集，做好防渗漏处理。 （2）加强厂区环境综合管理，加强废气治理设备的检修维护，确保废气收集、治理系统的正常运行。 7.3.2地表水环境风险防范措施 （1）本项目清洗废水经40t/d“混凝沉淀+气浮”工艺废水处理设施处理后循环利用，不外排；生活污水经化粪池（2m3）处理暂存后定期清掏作为农肥使用，不外排。 （2）本项目采用雨污分流制。厂区雨水排放口设置雨水截止阀，当发生火灾进行消防作业时，立即关闭截止阀，切断雨水排放管道，产生的事故消防废水经收集系统管线收集后进入事故应急池内，并委托有处理能力的单位处理。 7.3.3地下水环境风险防范措施 （1）源头控制措施：运行过程中加强管理，制定严格的岗位责任制，确保各工艺设备、输送管道、阀门完好，污水不发生泄漏；选用优质设备和管件，对易腐蚀的管道及附属设施采取防腐措施；加强日常管理和维修维护工作，沿线日常巡查，严格控制设备和管道的跑、冒、滴、漏现象；产生的废物进行合理的综合利用和处置，从源头上减少污染物排放；厂区排水系统实行雨水和污水收集输送系统分离；固体废弃物在厂内暂存期间，一般废物临时贮存场所的设置应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。 （2）分区防治措施：生产车间、废水处理设施、化粪池及污水收集管道等属于重点防渗区，防渗层应满足等效黏土Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s的要求；污水收集管道采用PVC塑料管，管道连接处加强防渗；一般固废暂存间属于一般防渗区，防渗层应满足等效黏土Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s的要求。生活办公区等属于简单防渗区，进行一般地面水泥硬化；加强对人员的培训，制定相应的管理制度，定期对可能造成地下水污染的设施进行检查；同时加强设备维护、检修，防止因设备故障或管线破裂废水渗漏引起的地下水污染。 7.4分析结论 本项目必须按环评要求落实风险事故防范措施，在此情况下，风险事故发生的几率不大，对环境的不利影响可以得到有效的控制，项目风险水平在可接受的范围内。 8、电磁辐射 本项目无电磁辐射影响。 9、监测要求 本项目国民经济行业分类为C4220非金属废料和碎屑加工处理，根据《关于开展2020年固定污染源排污许可发证登记工作的公告》（河南省生态环境厅公告〔2020〕1号）附件1固定污染源清理整顿行业和管理类别表，本单位适用的排污许可技术规范为废弃资源加工工业。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于废塑料加工处理类项目项目，排污许可证管理类别为非金属废料和碎屑加工处理简化管理。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）、《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）的相关规定，结合本项目污染物的产排情况，提出本项目的污染物监测计划，详见下表。 本项目环境监测计划一览表 污染源名称 监测点位 监测因子 监测频次 厂界噪声 四周厂界 等效连续A声级 1次/季 10、项目投资情况 本项目建成后营运过程中产生的废气、噪声、废水、固废等经采取相应防治处理措施治理后，对环境的影响很小。本项目总投资10万元，其中环保投资3.9万元，占总投资的39%。项目的主要环保投资内容及本项目“三同时”验收一览表见下表。 表4-12 本项目环保投资一览变 单位：万元 类别 污染源 拟采取措施 投资估算（万元） 废水治理 生产废水 清洗水槽（150m3）、废水处理设施（40t/d） 2.0 生活污水 1座化粪池（2m3）、 0.2 固废治理 一般固废 一般固废暂存间（10m2） 0.1 生活垃圾 垃圾收集箱若干 0.1 噪声防治 设备噪声 基础减震、隔声、消声器等 1.5 合计 3.9 表4-13 本项目“三同时”验收一览表 序 号 污染物 措施名称 数 量 验收标准 1 生产废水 清洗水槽（150m3）、废水处理设施（40t/d） 2 回用于生产。不外排 2 生活污水 化粪池（2m3） 1座 定期清掏肥田，综合利用，不外排 6 噪声 防震垫、消声器、隔音罩 若干 厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 4 固废 一般固废暂存间（10m2） 1间 满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 清洗甩干工序 | 清洗废水 | 40t/d“混凝沉淀+气浮”工艺废水处理设施1套 | 回用于生产，不外排 |
|  | 职工生活办公 | 生活污水 | 经化粪池（1座2m3）处理暂存后定期清掏作为农肥使用 | 定期清掏肥田，不外排 |
| 声环境 | 生产设备 | 间断噪声 | 底座减震、厂房隔声、围墙阻隔，并加强设备管理维护等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / |
| 固体废物 | （1）废水处理设施污泥、废包装袋：设置一般固废暂存场所（1间10m2），须满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求，收集后外售综合利用。 （2）生活垃圾：经垃圾箱收集后，委托当地环卫部门清运处置。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | （1）土壤污染防治措施 源头控制，减少污染物排放量。大力推广闭路循环，清洁生产，以减少污染物排放；控制污染物排放的数量和浓度，使之符合排放标准和总量控制要求。生产车间设置收集导水槽，可能溢出的废水经收集导水槽送至废水处理设施，将污染物控制在厂区，防止水平扩散。厂区内设置事故应急池，防止污染消防水外流造成土壤污染。重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区按照相关防渗技术要求进行防渗，并确保其可靠性和有效性。加强管理维护，防渗漏地面等定期检查，防止出现地面裂痕，并及时修补。 （2）地下水污染防治措施 ①源头控制措施：运行过程中加强管理，制定严格的岗位责任制，确保各工艺设备、输送管道、阀门完好，污水不发生泄漏；选用优质设备和管件，对易腐蚀的管道及附属设施采取防腐措施；加强日常管理和维修维护工作，沿线日常巡查，严格控制设备和管道的跑、冒、滴、漏现象；产生的废物进行合理的综合利用和处置，从源头上减少污染物排放；厂区排水系统实行雨水和污水收集输送系统分离；固体废弃物在厂内暂存期间，一般废物临时贮存场所的设置应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 ②分区防治措施：生产车间、废水处理设施、化粪池及污水收集管道等属于重点防渗区，防渗层应满足等效黏土Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s的要求；污水收集管道采用PVC塑料管，管道连接处加强防渗；一般固废暂存间属于一般防渗区，防渗层应满足等效黏土Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s的要求。生活办公区等属于简单防渗区，进行一般地面水泥硬化；加强对人员的培训，制定相应的管理制度，定期对可能造成地下水污染的设施进行检查；同时加强设备维护、检修，防止因设备故障或管线破裂废水渗漏引起的地下水污染。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | （1）大气环境风险防范措施 严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的要求设置火灾（烟雾）自动报警、自动灭火设施，落实消防水源和室内外消防给水系统，重点规划布置原料区及成品区的防火间距、消防车道、消防水源、物料堆垛大小等；配备足量的消防器材及防护装备，如水喷淋设施、灭火器等，同时，加强消防设施的维护与保养使其保持在良好的性能状态；成立火灾事故应急指挥小组和消防小组，明确各组员的工作职责和事故发生后的处理办法，平时作好救援专业队伍的组织、训练和演练，并对工人进行自救和互救知识的宣传教育；建设1座100m3事故应急池，用于消防尾水收集，做好防渗漏处理。加强厂区环境综合管理，加强废气治理设备的检修维护，确保废气收集、治理系统的正常运行。 （2）地表水环境风险防范措施 清洗废水经40t/d“混凝沉淀+气浮”工艺废水处理设施处理后循环利用，不外排；生活污水经化粪池（2m3）处理暂存后定期清掏作为农肥使用，不外排。本项目采用雨污分流制。厂区雨水排放口设置雨水截止阀，当发生火灾进行消防作业时，立即关闭截止阀，切断雨水排放管道，产生的事故消防废水经收集系统管线收集后进入事故应急池内，并委托有处理能力的单位处理。 （3）地下水环境风险防范措施 采取“源头控制、分区防治”等措施，详见5.1.2章节。 |
| 其他环境 管理要求 | / |

# 六、结论

夏邑县兄弟再生资源回收利用厂年回收清洗废塑料3万吨建设项目符合国家产业政策、“三线一单”管理及相关环保规划要求，选址合理，项目建成后，具有良好的经济效益和社会效益。虽然项目在实施和运营过程中对环境会产生一定的影响，在落实各项污染防治措施和环评建议的前提下，这种影响将降低到最低程度；从环境保护的角度，本项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0 | / | / | / |
|  | BOD5 | / | / | / | 0 | / | / | / |
|  | SS | / | / | / | 0 | / | / | / |
|  | NH3-N | / | / | / | 0 | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 污泥 | / | / | / | 7.05t/a | / | 7.05t/a | +7.05t/a |
|  | 废包装袋 | / | / | / | 0.0002t/a | / | 0.0002t/a | +0.0002t/a |
| 危险废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

34.8

损耗5.2

5.2

废水处理设施

清洗用水40

3.4.8

34.8

损耗0.06

5.5

新鲜水

0.3

0.24

生活办公用水

经化粪池处理暂存后，定期清掏肥田

已破碎的废旧塑料

上料

噪声

水

清洗

废水、噪声、固废

废水、噪声、固废

分选

塑料碎片

1:333000

m

小郭庄

贾楼村

张合庄

原料堆放区