# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  年产100千克尿活素粗品项目

建设单位（盖章）：商丘顶鑫生物科技有限公司

编制日期：          2023年1月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产100千克尿活素粗品项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2203-411426-04-01-206602 |
| 建设单位联系人 | 姚清华 | 联系方式 | 13569388888 |
| 建设地点 | 商丘市夏邑县骆集乡双联食品工业园2号厂房 |
| 地理坐标 | （ 116 度 14分 15.460秒， 34 度 21分36.801 秒） |
| 国民经济 行业类别 | 化学药品制剂制造（C2720） | 建设项目 行业类别 | 二十四“医药制造业27”中第47“化学药品制剂制造272”：单纯药品复配且产生废水或挥发性有机物的；仅化学药品制剂制造 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 夏邑县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2203-411426-04-01-206602 |
| 总投资（万元） | 300 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 6.67 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1200 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 《夏邑县城乡总体规划(2017-2035)》 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1与《夏邑县城乡总体规划(2017-2035)》主要内容相符性分析 根据《夏邑县城乡总体规划(2017-2035)》，规划区范围包括规划中心城区、城市近郊区以及城市行政区域内因城市建设和发展需要实行规划控制的区域。本次规划划定城市规划区范围包括城关镇、曹集乡、李集镇、桑堌乡、何营乡、刘店集乡、太平镇、胡桥乡、郭店乡、北岭镇、歧河乡的行政区划范围，总面积约689.3平方公里。 中心城区规划范围为本次规划的中心城区空间增长边界范围内用地，北至北环路以北800米，东至东外环路，南至南外环路，西至西外环路，面积共计86.5平方公里。本次规划期限为2017-2035年，其中近期至2020年。 城镇空间布局结构：规划县域形成“中心引领，轴带拓展，四区协同，多点联动”的城镇发展格局。 中心引领：中心城区作为夏邑县城乡发展极核和统筹城乡、吸纳农村人口就近转移的重要载体。 轴带拓展：沿“车站—中心城—会亭”打造县域工业发展轴，沿“济阳—中心城—太平”打造县域休闲旅游产业集聚轴。 四区协同：中心城及其周边紧密发展区、东部经济区、北部经济区和西南经济区四个功能各异而又协同发展的经济发展区。 多点联动：中心镇、特色镇作为城乡统筹发展的重要节点，通过示范效应带动整体发展。 相符性分析：项目位于商丘市夏邑县骆集乡双联食品工业园2号厂房，厂房总占地面积1200m2，为租赁商丘双联长寿食品有限公司闲置厂房，租赁协议见附件3；符合夏邑县骆集乡土地利用总体规划；故项目与《夏邑县城乡总体规划(2017-2035)》不冲突。 2产业政策符合性分析 根据《市场准入负面清单（2022年版）》，本项目不在禁止准入类事项之列。 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不在淘汰类和限制类、鼓励类，为允许类，符合国家产业政策的要求。夏邑县发展和改革委员会已对本项目进行备案，项目代码为2203-411426-04-01-206602（见附件2）。 |
| 其他符合性分析 | 1环保政策符合性分析 1.1三线一单及与《商丘市生态环境准入清单（试行）》符合性分析 ①与生态红线符合性分析 根据《河南省“三线一单”文本》中河南省生态空间分布情况，夏邑县骆集乡不涉及生态保护红线和一般生态空间。本项目位于商丘市夏邑县骆集乡双联食品工业园2号厂房，不属于夏邑县拟定的生态红线范围内。 ②与资源利用上线符合性分析 能源利用上线：根据河南省高污染燃料禁燃区分布图，夏邑县骆集乡不属于高污染燃料禁燃区。项目营运期不消耗高污染燃料，因此，本项目能够满足能源利用上线的要求。 水资源利用上线：本项目选址区域不涉及生态用水补给区和地下水开采重点管控区，且本项目厂区用水量较少，不会对区域地下水资源造成不利影响。因此，本项目符合水资源利用上线的要求。 土地资源利用上线：本项目所在区域不属于土地资源重点管控区，满足土地资源利用上线的要求。 岸线生态环境分类管控：商丘市岸线管控分类包括优先保护岸线和一般管控岸线，均位于柘城县境内（惠济河）；本项目所在区域不涉及优先保护岸线、重点管控岸线和一般管控岸线，满足岸线生态环境管控要求。 ③与环境质量底线符合性分析 水环境质量底线：根据河南省水环境管控分区划分情况，夏邑县骆集乡水环境分区管控类型为一般管控区（水环境一般管控区）。项目为尿活素粗品制造项目，符合国家相关产业政策及夏邑县骆集乡土地利用总体规划，不属于高污染的涉水项目。项目营运期生活污水经厂区化粪池处理后进入暂存池，用于周围农田肥田等；项目工艺废水经pH调节后与过滤吸附后的尿液、车间地面及设备清洗废水一起进入尿液暂存池，用于周围农田肥田等；项目营运期加强污水处理设施化粪池、暂存池、尿液暂存池等的检查和管理。因此，本项目满足水环境质量底线要求。 大气环境质量底线：根据河南省大气环境管控分区，夏邑县骆集乡大气环境分区管控类型为一般管控区（大气一般管控区）。项目属于尿活素粗品制造项目，不属于大力淘汰和压减产能的钢铁、焦炭、建材等行业。本项目营运期废气主要为清洗液清洗、洗脱过程挥发的NH3及硅胶再生过程挥发的HCl，经集气收集后进入喷淋塔处理后经1根15m 高排气筒达标排放，废气对周围环境影响较小。项目营运期不消耗煤炭及其他高污染燃料，项目物料运输不使用国三及以下柴油货车、采用稀薄燃烧技术和“油改气”的老旧燃气车辆。因此，本项目能够满足大气环境质量底线的要求。 土壤环境风险防控底线：根据河南省土壤污染风险管控分区，本项目所在区域属于土壤环境一般管控区。项目厂区分区防渗，同时将各种物料和废料贮存在可以防风、防雨、防渗透、防泄漏的设施内，避免污染物的跑、冒、滴、漏污染土壤。项目营运期按要求开展土壤污染隐患排查。因此，本项目符合土壤环境风险防控底线的要求。 ④环境准入负面清单符合性分析 本项目为新建项目，属于尿活素粗品制造项目，项目符合国家当前产业政策，符合夏邑县骆集乡土地利用总体规划，项目不处于夏邑县拟定的生态红线范围内，有一定的环境容量。因此，项目不属于夏邑县环境准入负面清单范围。 根据《商丘市生态环境准入清单（试行）》中商丘市夏邑县环境管控单元生态环境准入清单，管控要求具体如下表1。 表1与商丘市夏邑县环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 单元编码 环境管控单元名称 乡镇 单元分类 管控要求 相符性 ZH41142 630001 一 般管控单 元 李集镇、 太平乡、郭店乡、骆集 乡等 一般管控单元 空间布局 约束 1、鼓励做大做强食用菌等特色农业，大力发展设施果蔬、渔业、苗木、花卉、采摘等休闲观光创意生态循环农业。鼓励依托当地优势产业建设特色专业园区。 2、加强对农业空间转为生态空间的监督管理，未经国务院批准，禁止将永久基本农田转为城镇空间。鼓励城镇空间和符合国家生态退耕条件的农业空间转为生态空间。严禁在优先保护类耕地集中区域新建化工、电镀、制革等行业企业以及可能造成耕地土壤污染的建设项目。 项目位于商丘市夏邑县骆集乡双联食品工业园2号厂房，为新建项目，租赁厂房，符合夏邑县骆集乡土地利用总体规划 污染物 排放管 控 1、禁止向耕地及农田沟渠中排放有毒有害工业、生活废水和未经处理的养殖小区畜禽粪便；禁止占用耕地倾倒、堆放城乡生活垃圾、建筑垃圾、医疗垃圾、工业废料及废渣等废弃物。禁止涉重企业含重金属废水进入城市生活污水处理厂。禁止填埋场渗滤液直排或超标排放。 2、加强畜禽养殖污染防治，畜禽规模养殖场（小区）要配套建设与养殖规模相适宜的粪便污水防渗防溢流贮存设施，以及粪便污水收集、利用和无害化处理设施；积极引导散养密集区实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。 3、大力推进区域污水处理厂及污水收集管网建设工作，新建或扩建城镇污水处理厂必须达到或优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准。 4、持续开展农村环境综合整治，加快推进农村生活污水处理设施建设，不断提高已建成农村污水处理设施稳定正常运行率。 项目为尿活素粗品制造项目，项目生活污水经厂区化粪池处理后进入暂存池，用于周围农田肥田等；项目工艺废水经pH调节后与过滤吸附后的尿液、车间地面及设备清洗废水一起进入尿液暂存池，用于周围农田肥田等 环境风 险防控 1、涉及危险化学品生产、储存、使用的企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 2、调查评估垃圾填埋场周边土壤环境状况，对周边土壤环境超过可接受风险的，应采取限制填埋废物进入、降低人体暴露健康风险等管控措施。 3、对高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管控名录。 项目涉及的危险品主要为盐酸、氨水、硫酸铵，设有专门存储场地，按规范要求使用；拆除时按要求进行 1.2河南省县级集中式饮用水水源地保护区划 1.2.1夏邑县乡镇集中式饮用水水源保护区划 依据《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》（豫政办〔2016〕23号），夏邑县乡镇集中式饮用水水源保护区主要包括： （1）夏邑县歧河乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西20米、南15米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （2）夏邑县郭店乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、西20米、北10米的区域。 （3）夏邑县会亭镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：供水站厂区及外围东10米、北10米的区域。 （4）夏邑县罗庄乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：供水站厂区及外围西20米、南15米的区域。 （5）夏邑县马头镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：供水站及外围西10米、南15米的区域。 （6）夏邑县业庙乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西20米、南25米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （7）夏邑县桑堌乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、南25米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （8）夏邑县李集镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西10米、南10米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （9）夏邑县车站镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、北10米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米、西至010县道的区域。 （10）夏邑县杨集镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米、南20米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （11）夏邑县骆集乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西15米、北10米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （12）夏邑县刘店乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米、南20米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （13）夏邑县太平镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 （14）夏邑县孔庄乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西10米、南15米的区域。 （15）夏邑县北镇乡地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东15米、北20米的区域。 1.2.2夏邑县千吨万人以上集中式饮用水水源保护区 根据《夏邑县人民政府办公室关于印发夏邑县千吨万人饮用水水源保护区划分的通知》（夏政办[2019]43号），与骆集乡有关的千吨万人饮用水水源保护区划分情况如下： 骆集乡地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 本项目位于商丘市夏邑县骆集乡双联食品工业园2号厂房，不在夏邑县骆集乡乡镇饮用水源保护区划范围内。 1.3与相关环保文件相符性分析 项目与相关环保文件相符性分析一览表具体见表2。 表2项目与相关环保文件相符性分析一览表 项目 相关要求 本项目情况 相符性 《商丘市2022年大气污染防治攻坚战实施方案》（商环委办〔2022〕3号） 14.提升扬尘污染防治水平。深入开展扬尘治理专项活动，严格落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染差异化评价标准》《河南省房屋建筑和市政基础设施工程扬尘治理监控平台数据接入标准》要求，对扬尘重点污染源实行清单化动态管理，强化开复工验收、“三员”管理、“两个禁止”等扬尘治理制度机制，实施渣土车密闭运输、清洁运输，完善降尘监测和考评体系。 本项目为新建项目，项目厂房为利用已有，故施工期对环境影响较小；项目营运期废气主要为清洗液清洗、洗脱过程挥发的NH3及硅胶再生过程挥发的HCl，经集气收集后进入喷淋塔处理后经1根15m 高排气筒排放。项目生产车间、仓库、尿液收集及运输均为封闭式，废气周围环境影响较小；厂区地面均硬化，无裸露土地 符合 4.提升重点行业节能降碳水平。5.加快煤电结构优化调整。6.实现清洁能源替代。新、改、扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉等工业窑炉，应采用清洁能源。7.扩大集中供热范围。8.深入开展散煤治理行动。9.加快优化能源供给结构。 28.加强空气质量预警会商。29.全面推行差异化管理。30.实施重污染天气移动源应急管控。31.实施重点行业错峰生产。32.建立重污染天气应对闭环管理机制。 《商丘市 2022 年水污染防治攻坚战实施方案》（商环委办〔2022〕3号） （四）统筹做好其他水生态环境保护工作 14.调整优化产业结构。15.推动企业绿色发展。推进工业水循环利用和水循环梯级利用，在高耗水行业开展水效“领跑者”行动。16.提升城镇污水资源化利用。17.加强水环境风险防控。18.补齐医疗机构污水处理设施短板。19.强化水生态环境执法监管。20.提升水生态环境监测监控能力。21.深入开展交通运输业水污染防治。 项目符合三线一单要求；项目生活污水经厂区化粪池处理后进入暂存池，用于周围农田肥田等；项目工艺废水经pH调节后与过滤吸附后的尿液、车间地面及设备清洗废水一起进入尿液暂存池，用于周围农田肥田等 符合 《商丘市2022年土壤污染防治攻坚战实施方案》（商环委办〔2022〕3号） （二）强化土壤污染源头防控 1.推动涉重金属企业绿色化发展。2.持有条件的县（市、区）开展“无废城市”建设试点，全面加强固体废物治理体系和能力建设。持续开展危险废物专项整治，全面提升危险废物环境监管、利用处置和环境风险防范“三个能力”，推动危险废物监管和利用处置能力改革工作。 项目符合国家当前产业政策，符合夏邑县骆集乡土地利用总体规划，且项目尿液暂存池、生产区、危废暂存间、化粪池等均按要求建设防渗层，泄露物料能有效隔离与土壤的接触；项目在设计及建设时应注重“防扬散、防流失、防渗漏”设施的建设 符合 《商丘市2022年农业农村污染治理攻坚战实施方案》（商环委办〔2022〕3号） 科学推进农村生活污水治理。 1.加强统筹规划。2.分区分类治理。3.推进污水与改厕有效衔接。4.科学选择治理模式。因地制宜，因村施策，宜集中则集中，宜分散则分散，优选成本低、维护简易、治理有效的技术模式，推进污水资源化利用。5.强化设施管理维护。 项目生活污水经厂区化粪池处理后进入暂存池，用于周围农田肥田等；项目工艺废水经pH调节后与过滤吸附后的尿液、车间地面及设备清洗废水一起进入尿液暂存池，用于周围农田肥田等 符合 《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》 针对原料运输、贮存、装卸、混合、转运、加装、工艺过程、产品出料、包装等各个生产环节存在的无组织排放污染问题，进行全流程控制、收集、净化处理，同步安装视频监控和相应的污染物排放监测设备，2019年10月底前，全省工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一密闭”（生产过程收尘到位，物料运输抑尘到位，厂区道路除尘到位，裸露土地绿化到位，无组织排放监控到位；厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭）。 项目生产加工过程均在封闭车间进行，同时生产车间、原料区、产品区均为封闭车间，厂区道路均硬化，无裸露土地，项目安装用电设备监控、视频监控等监控设施 符合 《河南省人民政府 关于印发河南省“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划的通知）》（豫政〔2021〕44号） 强化扬尘、恶臭等污染防治。加强施工扬尘管控，继续做好道路、水利等线性工程“散尘”治理，强化监督监管。推进低尘机械化湿式清扫作业，加大扬尘集聚路段冲洗保洁力度，渣土车实施硬覆盖与全封闭运输。强化裸露地面、物料堆场等综合整治。 本项目为新建项目，项目厂房为利用已有，故施工期对环境影响较小；项目营运期废气主要为清洗液清洗、洗脱过程挥发的NH3及硅胶再生过程挥发的HCl，经集气收集后进入喷淋塔处理后经1根15m 高排气筒排放。项目生产车间、仓库、尿液收集及运输均为封闭式，废气周围环境影响较小；厂区地面均硬化，无裸露土地 符合 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 项目背景 为满足市场需求，商丘顶鑫生物科技有限公司决定投资300万元在商丘市夏邑县骆集乡双联食品工业园2号厂房建设年产100千克尿活素粗品项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部16号令，2021年1月1日修正）等的规定，本项目属于“二十四、医药制造业27，47、化学药品制剂制造272 中单纯药品复配且产生废水或挥发性有机物的；仅化学药品制剂制造”；本项目为尿活素粗品制造项目，仅对收集来的尿液进行前处理，不涉及任何合成反应，处理后的产品提供给尿激酶生产厂家作进一步深加工，应编制环境影响评价报告表，具体见表3。 表3 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版） 报告书 报告表 登记表 二十四、医药制造业27 47 化学药品制剂制造272 / 单纯药品复配且产生废水或挥发性有机物的；仅化学药品制剂制造 / 受商丘顶鑫生物科技有限公司（委托书见附件1）委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作，接受委托后，我公司组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，编制了本项目的环境影响报告表。 2、厂址周围环境 项目位于商丘市夏邑县骆集乡双联食品工业园2号厂房，根据现场查看，项目厂房为租赁已有，项目北侧、西侧为夏邑县双联肉食品加工有限公司厂房，南侧为夏邑县金马包装有限责任公司，东约55m为骆集小学，东约180m为骆南村，南约150m为骆集派出所，北约340m为骆庄，西南约580m为武阎庄，南约90m为骆南社区，项目周围环境示意图见附图2。 3、产品方案 本项目产品为尿激酶粗品（尿活素粗品），本工程产品方案一览表见表4。 表4 项目产品方案一览表 产品名称 产量 去向 尿激酶粗品 100kg/年，袋装 外售尿激酶生产厂家作进一步深加工，厂区产品不贮存，随即外售 4、工程主要建设内容 工程主要建设内容见表5。 表5 工程主要建设内容一览表 序号 项目 名称 建筑面积 备注 1 主体工程 生产车间 700m2 租赁已有，位于封闭车间内东部，平面布置见附图2 2 辅助工程 办公用房等 100m2 用于办公生活等，位于封闭车间内西北部，租赁已有 3 储运工程 仓库 400m2 用于储存成品、原料，位于封闭车间内，租赁已有 4 公用工程 供水 由当地农村安全饮水工程提供，可以满足项目需求 供电 由市政供电系统提供，可以满足项目需求 排水 项目生活污水经化粪池处理后进入防渗暂存池，用于周围农田肥田等；工艺废水经pH调节后与过滤吸附后的尿液、车间地面及设备清洗废水、喷淋设施定期更换废水一起进入厂区尿液暂存池，每天由专人拉走用于周围农田肥田，综合利用 5 环保工程 废气 清洗液清洗、洗脱过程挥发的NH3及硅胶再生过程挥发的HCl 喷淋塔+15米高排气筒 废水 项目生活污水经化粪池处理后进入防渗暂存池，用于周围农田肥田等；工艺废水经pH调节后与过滤吸附后的尿液、车间地面及设备清洗废水、喷淋设施定期更换废水一起进入厂区尿液暂存池，每天由专人拉走用于周围农田肥田，综合利 噪声 选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声、绿化吸收等 固废 危废暂存间一座，10m2，位于仓库西南侧 生活垃圾交由环卫部门处理 5、工程主要设备 工程主要设备一览表见表6。 表6 工程主要设备一览表 序号 设备名称 单位 数量 备注 1 有机玻璃柱 台 3 2 真空泵 台 1 X-4型 3 不锈钢漏斗 个 2 4 不锈钢搅拌机 台 9 方形4台，圆形5台 5 不锈钢酶液收集桶 个 3 6 塑料洗涤液配制桶 个 10 7 塑料洗脱液配制桶 个 3 8 塑料周转箱 个 10 9 尿液收集车 辆 2 用于收集新鲜尿液，密闭车辆，车辆装有塑料吨桶 注：经查阅《产业结构调整指导目录》（2019年本），项目所用设备不在限制类和淘汰类内，符合产业政策。 6、工程主要原辅料 工程主要原辅料消耗一览表见表7。 表7 工程主要原辅材料消耗量一览表 序号 名称 规格 形态 包装形式 年耗量（t/a） 最大贮存量（t） 包装形式 备注 1 尿液 / 液 塑料吨桶 1000 厂区不储存，当天收集当天用完 由密闭塑料吨桶盛装，密闭车运输至厂内 外购周边学校 2 硅胶 （60-120）目 固体 30kg/桶 0.097 0.03 密闭塑料周转箱盛装 外购 3 硫酸铵 氮含量≥21.0% 游离酸≤0.05% 固 20kg/袋 4.5 0.06 编织袋装 外购 4 氨水 20% 液 20kg/桶 1.215 0.02 塑料桶装 外购 5 盐酸 20% 液 20kg/桶 2.7 0.04 塑料桶装 外购 6 硅藻土 二氧化硅 固 20kg/袋 0.105 0.02 编织袋装 外购 7 氯化铵 含量≥99% 固 50kg/袋 0.81 0.05 编织袋装 外购 注：项目收集新鲜尿液主要来自周边学校，学校厕所内放置塑料收集桶，尿液可自动流入收集桶，每天由专业收集人员用泵抽至尿液收集车塑料桶中，均为密闭状态。 表8 工程主要能耗消耗量一览表 序号 名称 消耗量 备注 1 电 1万度 市政电网 2 水 1059.17吨 由农村安全饮水工程提供 表9 主要原辅料理化性质表 名称、分子式 理化特性 尿液 尿液来自周边学校，为新鲜尿液，新鲜尿液进厂区后经筛网过滤，去除杂物，用稀盐酸调节pH值为中性，用硅胶吸附后得到尿蛋白原液，尿蛋白原液吸附于硅胶内，呈湿润状。尿蛋白原液内含尿激酶和其他蛋白质。 硫酸铵 硫酸铵是一种无机物，化学式为(NH4)2SO4，纯品为无色透明斜方晶系结晶。硫酸铵水溶液呈酸性，不溶于醇、丙酮和氨水，有吸湿性，吸湿后固结成块。 氨水 氨水，无色透明具有刺激性气味。易挥发出氨气，具有一定的腐蚀性，接触醛类和醇类能引发燃烧和爆炸。 盐酸 盐酸是氯化氢（HCl）的水溶液，为无色透明的液体。盐酸属于一元无机强酸，工业用途广泛。有强烈的刺鼻气味，具有较高的腐蚀性，浓盐酸的质量分数约为37%，具有极强的挥发性。 硅胶 别名:氧化硅胶或硅酸凝胶；英文名称：Silicagel；Silica；分子式:xSiO2·yH2O；分子量：60.08；透明或乳白色粒状固体。具有开放的多孔结构，吸附性强，能吸附多种物质。在水玻璃的水溶液中加入稀硫酸(或盐酸)并静置，便成为含水硅酸凝胶而固态化。以水洗清除溶解在其中的电解质Na+和SO42-(Cl-)离子，干燥后就可得硅胶。如吸收水分,部分硅胶吸湿量约达40%，甚至300%。用于气体干燥，气体吸收，液体脱水，色层分析等，也用做催化剂。 硅藻土 硅藻土是一种生物成因的硅质沉积岩，其化学成分以SiO2为主，可用SiO2·nH2O表示，矿物成分为蛋白石及其变种。 氯化铵 无色晶体或白色颗粒性粉末，是一种强电解质，溶于水电离出铵根离子和氯离子，氨气和氯化氢化合生成氯化铵时会有白烟。无气味。味咸凉而微苦。吸湿性小，但在潮湿的阴雨天气也能吸潮结块。粉状氯化铵极易潮解，合格品尤甚，吸湿点一般在76%左右，当空气中相对湿度大于吸湿点时，氯化铵即产生吸潮现象，容易结块。能升华（实际上是氯化铵的分解和重新生成的过程）而无熔点。相对密度1.5274。折光率1.642。低毒，半数致死量（大鼠，经口）1650mg/kg。有刺激性。加热至350℃升华，沸点520℃。 尿液包装运输要求：项目收集新鲜尿液主要来自周边学校，学校厕所内放置塑料收集桶，尿液可自动流入收集桶，每天由专业收集人员用泵抽至尿液收集车塑料桶中，均为密闭状态，避免尿液流失污染环境，尿液收集车及塑料桶均为密闭状态，在运输前已检查包装完好，不得裸露运输，确保在装卸运输中不破裂、泄露，按指定路线行驶，远离周围居民敏感点等。 物料衡算： 根据建设单位设计资料，项目物料衡算见图1，按单个有机玻璃柱每批次用量计算，单位为kg/批次·个玻璃柱，单批次指单个有机玻璃柱工作批次，据企业提供资料，单个玻璃柱每日工作一批次，每日3个玻璃柱同时工作。即kg/批次（天）·个玻璃柱即kg/天·个玻璃柱。 图1 本项目物料平衡图 单位：kg/d·个玻璃柱 7、工作制度与劳动定员 本项目建成后全厂职工约为20人，工作制度实行1班制，每天工作8小时，年工作日为300天。 8、工期安排 项目计划安排建设期1个月，预计开工时间为2023年2月底，竣工时间为2023年3月底。 9、厂区平面布置 项目平面布置较为简单，厂房均租赁已有，生产车间内设有原料区、成品区、生产区、办公室，主要生产设备有有机玻璃柱、真空泵、不锈钢漏斗等。办公室位于车间内西北，生产车间位于车间内东部，仓库位于车间内南侧，厂区大门朝西；项目整体按工艺流程布置，布局紧凑、顺畅。工程平面布置图见附图3。 10、公用设施 供排水：项目用水单元主要为生产过程用水、设备及车间地面清洗用水、喷淋塔定期更换废水、职工生活用水；用水由农村安全饮水工程供给，可以满足本项目的需求。 （1）生产用水：生产过程涉及用水的工序为清洗用水、洗脱用水、盐析用水、硅胶再生清洗用水。 清洗用水：清洗用水为自来水清洗及清洗液清洗用水，自来水清洗的目的主要是将硅胶内可能存在的微量残留尿液和稀盐酸冲洗出来，当用烧杯检测到流出液变清为止；该过程需冲洗一个小时，根据建设单位提供资料，结合物料平衡可知，自来水清洗用水量约为0.45t/d，产生废水量按0.45t/d计；自来水清洗结束后用清洗液清洗。清洗液主要成分为硫酸铵和氨水，主要作用是冲洗掉杂尿蛋白，使尿蛋白更纯，提高比活。该过程使用水量为0.435t/d,硫酸铵使用量为0.0135t/d，氨水（20%）使用量为0.0018t/d，废水产生量为0.45t/d。则二者清洗废水总量约0.9t/d，其中自来水清洗废水为酸性废水，清洗液清洗废水为碱性废水、盐类，经pH调节后与尿液混合进入尿液暂存池，用于周围农田肥田等。 洗脱用水：将有机玻璃柱中液面尽量放低，慢慢加入洗脱液，控制流速一个床体积/小时，当色带降至剩三分之一高度开始收集色带，清洗结束后进行洗脱，该过程会产生洗脱废水，且为添加量的三分之二左右。洗脱液的主要成分是氯化铵和氨水，洗脱的主要目的为把尿蛋白分离出来，完整收集尿蛋白。该过程使用水量为0.13t/d，氯化铵用量为0.0027t/d，氨水（20%）使用量为0.00225t/d，废水产生量为0.0456t/d，该类废水为碱性废水、盐类，经pH调节后与尿液混合进入尿液暂存池，用于周围农田肥田等。 滤干废液：酶液收集后对酶液进行盐析，该过程加入饱和硫酸铵溶液，主要目的为实现尿蛋白的完全沉淀。盐析过程使用自来水量为0.003t/d，硫酸铵使用量为0.0015t/d。盐析完成后对尿蛋白进行滤干，滤干过程先抽滤盐析液的上清部分，再抽滤盐析液的沉淀部分，最后将盐析液全部抽干。余下的存在于硅藻土上淡白色粉末状尿蛋白产品即为尿激酶粗品。该过程产生的滤干废液为0.094t/d；该类废水为杂蛋白、盐类，与尿液类似，收集后与尿液混合进入尿液暂存池，用于周围农田肥田等。 硅胶再生：硅胶再生过程中，将硅胶放入稀盐酸（1:1）中搅拌一个小时，再用自来水清洗，使其pH值大于6.0，此过程产生清洗废水。该过程配制稀盐酸时盐酸（20%）用量为0.009t/d，自来水使用量为0.009t/d。清洗过程加入自来水用量为0.6t/d。废水产生量为0.618t/d。该类废水为酸性废水，经pH调节后与尿液混合进入尿液暂存池，用于周围农田肥田等。 过滤吸附后的尿液：项目收集新鲜尿液进厂后先经过滤，随后用硅胶将尿蛋白原液吸附于硅胶内，结合物料平衡，过滤吸附后的尿液产生量约3.33t/d。 （2）设备及车间地面清洗用水 项目生产设备每天生产结束后清洗一次，项目车间地面每天清洗一次，根据建设单位提供资料可知，该部分用水量为 0.3t/d，排污系数以0.9计，清洗废水产生量为0.27t/d(81t/a) ，主要污染物为 COD、SS，收集后与过滤吸附后的尿液混合进入尿液暂存池，用于周围农田肥田等。 （3）喷淋塔更换水 喷淋塔吸收液使用自来水，每半年更换一次，每次使用量为1吨，则年使用水量为2吨，年排水量为2吨，约0.0067t/d，主要污染物为 COD、SS，收集后与过滤吸附后的尿液混合进入尿液暂存池，用于周围农田肥田等。 生活用水 本项目职工20人，根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T 385-2020）可知，生活用水量按80 L/人•d计，则生活用水量为1.6m3/d（480m3/a），产污系数以0.8计，则生活污水产生量为1.28m3/d（384m3/a）；生活污水经厂区化粪池处理后进入暂存池用于周围农田肥田等，综合利用不外排。 综上，项目生产废水量约1.9343m3/d（580.29m3/a），过滤吸附后的尿液产生量约3.33t/d，生活污水产生量为1.28m3/d（384m3/a）； 工程用水平衡图见图2。 图2 工程用水平衡图 (单位：m3/d) （2）供电 项目用电由当地电网提供，能够满足要求。 （3）供暖 项目无集中供暖，办公室采用冷暖空调。 消防设施 项目消防系统设有干粉灭火器等。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程： 施工期工艺流程： 本项目为新建项目，办公室、仓库、生产车间均位于封闭厂房内，租赁已有封闭厂房，故本次不再针对施工期进行评价。 营运期工艺流程： 本项目为尿活素粗品制造项目，仅对收集来的尿液进行前处理，不涉及任何合成反应，处理后的产品提供给尿激酶生产厂家作进一步深加工，生产工艺流程及产污环节见下图3。 图3 本项目生产工艺流程及产污环节示意图 尿激酶粗品生产工艺流程简述： （1）原料：收集来的新鲜尿液经100目筛网过滤，去除杂物，抽入池子中；用稀盐酸（盐酸稀释10倍）调节pH值至6.6±0.5；每个玻璃柱中按1.11吨尿液：30千克硅胶的比例加入已经处理好的硅胶，搅拌2小时，搅拌速度合适，液面上要看见明显的硅胶，保证硅胶与尿液充分接触。处理完成后尿蛋白原液吸附于硅胶内，将被吸附好的硅胶储存于密闭塑料周转箱中。每个周转箱中硅胶和尿蛋白原液共计约30.67千克，固态硅胶因附有尿蛋白原液呈现湿润状态。此过程产生过滤后的尿液W1、噪声、少量过滤固废。 （2）清洗：包括自来水清洗和清洗液清洗两个过程，此过程产生清洗废水W2、W3、噪声。 ①水清洗:用250目滤布袋收集硅胶,水冲洗后将硅胶放入有机玻璃柱内，自来水清洗硅胶1小时左右，用烧杯检测到流出液变清为止。自来水清洗的目的是将硅胶内的可能存在的微量尿液和稀盐酸全部冲洗出来。该过程产生清洗废水W2、噪声。 ②清洗液清洗:自来水清洗完成后用清洗液清洗，控制水的流速在每小时5倍床体积，至流出液澄清无色并无泡沫为止。彻底搅柱一遍，再冲洗一倍床体积。清洗液清洗的目的是冲洗掉大量杂尿蛋白（约0.335千克），使得留下的尿蛋白更纯，提高比活。该过程产生清洗液废水W3、噪声。 清洗液的配制量:按每个玻璃柱中30千克硅胶:150千克清洗液的量配置清洗液。150千克清洗液配方:每144.9千克自来水中加入4.5千克硫酸铵，用0.6千克氨水（20%）调pH至8.5-8.8。 （3）洗脱：将有机玻璃柱中液面尽量放低，慢慢加入洗脱液，控制流速一个床体积/小时，当色带降至剩三分之一高度开始收集色带（即酶液，约30.109千克）。洗脱的目的是把尿蛋白分离出来，完整收集尿蛋白。此过程产生洗脱废水W4、噪声。 洗脱液配制量:按每个玻璃柱中30千克硅胶:45千克洗脱液配置洗脱液。45千克洗脱液配方:每43.35千克自来水中加入0.9千克氯化铵，用0.75千克氨水调pH至10-11。 （4）盐析：将收集来的酶液在搅拌下慢慢加入饱和硫酸铵溶液，至比重为21.5~23，搅拌半小时，静置10个小时以上，实现尿蛋白完全沉淀。 饱和硫酸铵配制：按每个玻璃柱中30千克硅胶：1.5千克饱和硫酸铵。1.5千克硫酸铵配制：1千克水中加入0.5千克硫酸铵。 （5）滤干：将硅藻土打饼，放置于滤网上，进行真空抽滤，先抽滤盐析液的上清部分，再抽滤盐析液的沉淀部分，最后将盐析液全部抽干。余下的存在于硅藻土上淡白色粉末状尿蛋白产品即为尿激酶粗品。硅藻土的作用是将需要的尿蛋白留在硅藻土上，起到分离水和产品的目的；滤干的目的是使得液体蛋白变成固体，实现沉淀完整准确的收集，便于保存。该过程产生滤干废液W5、噪声。 （6）收集：用不锈钢铲小心刮下硅藻土上淡白色粉末状产品，即尿激酶粗品，进行称重、装袋，密封，贴上标签(注明:品名、生产日期、批号、数量)，随即外售即可。尿激酶粗品中夹杂着少量硅胶，根据建设单位设计资料可知，每千克尿激酶粗品中含硅胶约0.067千克。 （7）硅胶再生：将用过的硅胶倒出，放入适量的稀盐酸(1:1稀释盐酸)溶液中(pH≤1)，搅拌1小时，保持pH≤1。用自来水清洗直至pH≥6.0，放在自来水中备用，其间应复测pH，若低于6.0应再用自来水清洗。硅胶再生过程中用自来水清洗的主要目的为彻底去除硅胶已经吸附的其他杂蛋白，保证硅胶干净以便二次使用。每次硅胶在吸附、清洗、洗脱过程会有少量损耗，损耗部分进入尿激酶粗品中，按每个玻璃柱中30千克硅胶每批次（每天）损耗约0.0074kg，每2个月添加补充新硅胶一次。根据此过程产生清洗废水W6、噪声。 按每个玻璃柱中30千克硅胶需加入3千克盐酸，3千克自来水水进行搅拌，自来水清洗过程需使用自来水200千克。 主要产污环节 工程运营期污染物为废气、废水、噪声、固体废物，主要污染物见表10。 表10 营运期工程主要污染工序一览表 污染类别 产生工序 污染因子 废气 清洗液清洗、洗脱过程 NH3 硅胶再生过程 HCl 废水 职工生活 COD、SS、BOD5、氨氮等 水清洗过程 pH、COD、SS、氨氮、BOD5等 清洗液清洗过程 pH、COD、SS、氨氮、BOD5、硫酸盐等 洗脱过程 pH、COD、SS、氨氮、BOD5、氯离子等 滤干过程 pH、COD、SS、氨氮、BOD5、硫酸盐等 硅胶再生过程 pH、COD、SS、氨氮、BOD5等 车间及地面清洗过程 COD、SS等 喷淋塔定期更滑过程 pH、COD、SS等 噪声 设备运行 噪声 固废 生产过程 废包装材料 尿液过滤过程 过滤杂质（少量纸、烟头等） 职工生活 生活垃圾 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 本项目位于商丘市夏邑县骆集乡双联食品工业园2号厂房，根据环境空气质量功能区划分，项目所在区域应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。为了解项目所在区域环境质量达标情况，本次评价选用2021年作为评价基准年，其中获取连续1年中不少于324个日均值数据，每月不低于27个有效数据（其中2月不低于25个），数据有效性满足GB3095-2012和HJ663中关于数据统计的有效性规定，经统计分析环境质量调查数据统计结果如下表11。 表11 夏邑县2021年空气质量现状评价表 监测 区域 监测因子 监测值 标准值 超标倍数 是否达标 夏 邑 县 PM2.5 年均值 45 年均：35 0.29 超标 24h平均第95百分位数 123 24h平均：75 0.64 超标 PM10 年均值 82 年均：70 0.17 超标 24h平均第95百分位数 172 24h平均：150 0.17 超标 SO2 年均值 7 年均：60 0 达标 24h平均第98百分位数 16 24h平均：150 0 达标 NO2 年均值 21 年均：40 0 达标 24h平均第98百分位数 54 24h平均：80 0 达标 CO 24h平均第95百分位数 1.0 24h平均：4 0 达标 O3 8h平均第90百分位数 158 8h平均：160 0.09 达标 由表11可知，夏邑县2021年大气环境中大气环境中SO2、NO2、CO、O38h浓度均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM2.5、PM10平均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。因此，项目所在区域为不达标区。 针对环境空气质量不达标的现状，商丘市污染防治攻坚战办公室制订了《关于印发商丘市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（商环委办〔2022〕3号），从“加快调整优化产业结构、深入调整能源结构、持续调整交通运输结构、优化调整用地和农业投入结构、推进工业企业四项工程，深化大气污染综合治理、强化挥发性有机物治理，打好臭氧污染防治攻坚战、强化区域联防联控，打好重污染天气消除攻坚战、强化基础能力建设”几个方面进行管控。通过管控，全市细颗粒物（PM2.5）平均浓度控制在48微克/立方米以下，可吸入颗粒物（PM10）平均浓度控制在78微克/立方米以下，环境空气质量优良天数比例不低于68.5%。 2、水环境质量现状 本项目建设完成后，生活污水经化粪池处理后进入暂存池，用于周围农田肥田等；项目工艺废水经pH调节后与车间及地面清洗废水、喷淋设施定期更换废水、过滤吸附后的尿液一起进入尿液暂存池，每天由专人拉走，用于周围农田肥田等。根据现场查看，距离项目最近的地表水体为项目南约4400m的洪河，为王引河支流，规划为IV类标准要求，本次评价直接引用2021年5月河南省环境质量月报对王引河祖楼断面的监测结果，监测数据统计结果见表12。 表12 地表水环境质量监测结果统计一览表 单位:mg/L(pH除外) 监测点位 高锰酸盐指数 NH3-N 总磷 王引河祖楼断面 2021年5月 5.2 0.22 0.135 标准值 10 1.5 0.3 由上述统计结果可知，王引河祖楼断面水质氨氮、总磷、高锰酸盐指数均满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）IV类标准要求。 3、声环境质量现状 本项目厂界外50m 范围内不存在声环境敏感目标，不进行声环境现状评价。 4、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》， 原则上不开展地下水和土壤环境质量现状调查，且本项目严格按要求做好分区防渗措施，不存在地下水、土壤污染途径，因此不进行地下水、土壤质量现状调查。 5、生态环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》， 本项目位于商丘市夏邑县骆集乡双联食品工业园2号厂房，用地范围内不含有生态环境保护目标，因此不进行生态环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目周边 500m 范围内大气环境保护目标见表13和附图 2。本项目厂界外 50m 范围内无声环境敏感目标；厂界外 500m 范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；项目不涉及声环境、地下水环境、生态环境保护目标。 表13 主要环境保护目标明细表 名称 坐标/m 保护对象 保护 内容 环境功能区 相对厂址方位 厂界距离项目最近距离/m X Y 环境空气保护目标 骆集小学 116.23846 34.35998 学校 人群 二类 东 55 骆集派出苏 116.23750 34.35861 居民区 人群 二类 南 150 骆南社区 116.23868 34.35897 居民区 人群 二类 南 90 骆南村 116.23994 34.35986 居民区 人群 二类 东 180 骆庄 116.23778 34.36390 居民区 人群 二类 北 340 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水 本工程建设完成后，生活污水经化粪池处理后进入暂存池，用于周围农田肥田等；项目工艺废水经pH调节后与车间及地面清洗废水、喷淋设施定期更换废水、过滤吸附后的尿液一起进入尿液暂存池，每天由专人拉走，用于周围农田肥田等。 2、废气 本项目废气中氯化氢排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准，氨排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准，具体见表14、表15。 表14 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准 污染物 最高允许排放浓度mg/m3 最高允许排放速率，kg/h 无组织排放监控浓度限值 排气筒高度，m 二级 监控点 浓度，mg/m3 氯化氢 100 15 0.26 周界外浓度最高点 0.2 表15 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准 污染物 排气筒高度，m 排放量，kg/h 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度，mg/m3 氨 15 4.9 周界外浓度最高点 1.5 3、噪声 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类，具体标准限值见表16。 表16 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别 昼间 夜间 2 60 50 4、固废 固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》及2013年修改单（公告2013年第36号）。 |
| 总量控制指标 | 本工程建设完成后，本工程建设完成后，生活污水经化粪池处理后进入暂存池，用于周围农田肥田等；项目工艺废水经pH调节后与车间及地面清洗废水、喷淋设施定期更换废水、过滤吸附后的尿液一起进入尿液暂存池，每天由专人拉走，用于周围农田肥田等，不外排，故本项目不设废水总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目利用已有建筑，只需进行简单的设备安装等，故本次不再针对施工期进行评价。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 废气 本项目外购尿液密闭运输至厂区内，密闭转运至车间，过滤、硅胶吸附过程均密闭，吸附尿蛋白原液的硅胶，由密闭塑料周转箱盛装。 配制时，通过泵送加药添加盐酸和氨水等试剂配制溶液，项目清洗液配制及洗脱液配制过程中，将调配桶放置于泵称上，先加入自来水，再加入硫酸铵/氯化铵，最后通过泵送的方式经管道连接原料桶和调配桶向调配桶中加入定量的氨水调节pH，整个调配过程中，因调配桶加盖封闭进行、调配时间简短，项目氨水用量较少，且根据同类型项目分析，清洗液和洗脱液调配过程挥发出来的氨忽略不计。氨水自厂家运送至企业原料仓库到调配之前均封闭保存，即可能存在的挥发气体忽略不计。 项目硅胶再生过程中将用过的硅胶倒出，放入适量的稀盐酸(1:1稀释盐酸)溶液中(pH≤1)，搅拌1小时，保持pH≤1。项目配置过程中，将调配桶放置于泵称上，先加入自来水，再加入盐酸（20%），调配完成后加入到需要再生的硅胶内，进行搅拌1小时。类比氨水调配和贮存方式，盐酸在调配和贮存过程产生的HCl均忽略不计。根据企业设计资料，每次硅胶在吸附、清洗、洗脱过程会有少量损耗，损耗部分进入尿激酶粗品中，根据建设单位设计资料可知，每千克尿激酶粗品中含硅胶约0.067千克。按每个玻璃柱中30千克硅胶每批次（每天）损耗约0.0074kg，每2个月添加补充新硅胶一次。故项目无废硅胶产生。 生产时，通过管道加入自来水和溶液于有机玻璃柱内进行清洗、洗脱和盐析等工序。通过考查同类型项目，本项目在生产过程中废气主要来源于清洗液清洗、洗脱过程挥发的NH3，硅胶再生过程挥发的HCl。 （1）清洗液清洗、洗脱过程挥发的NH3及硅胶再生过程挥发的HCl 根据《污染物源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）本项目为新建项目，污染物源强可采用类比法或系数法进行确定。根据物料平衡分析，氨水（20%）年使用量为1.215t，类比《安徽省联荣生物科技有限公司年产2700亿单位尿激酶粗品项目环境影响报告表》并结合项目物料平衡数据，NH3挥发量约为用量的2%，则NH3产生量约为0.023t/a；盐酸（20%）年使用量为2.7t，结合项目物料平衡数据，HCl挥发量约为用量的5%，则HCl产生量为0.135t/a。项目废气拟用一套“喷淋塔+15米高排气筒”装置处理NH3、HCl，由于产生的两种气体可以酸碱中和，且NH3、HCl均易溶于水，故喷淋液采用自来水，清洗液清洗、洗脱过程挥发的NH3经管道集气收集后进入喷淋塔+15米高排气筒（DA001）排放，集气效率按100%计，设计风量3000m3/h，喷淋塔去除效率按85%计，则经计算，DA001排气筒NH3排放量为0.0035t/a，0.0015kg/h，排放浓度0.5mg/m3，HCl排放量为0.02t/a，0.0083kg/h，排放浓度2.8mg/m3，氯化氢排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准（15m高排气筒，HCl排放速率0.26kg/h、排放浓度100mg/m3），氨排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准（15m高排气筒，NH3排放速率4.9kg/h）。 本项目有组织废气产生及排放情况一览表见表17。 表17 本项目有组织废气产生及排放情况一览表 污染源 污染因子 风量（m3/h） 有组织产生情况 治理措施 去除率 排放情况 速率（kg/h） 浓度（mg/m3） 产生量（t/a） 速率（kg/h） 浓度（mg/m3） 排放量（t/a） 清洗液清洗、洗脱过程、硅胶再生过程排气筒DA001 NH3 3000 0.0096 3.2 0.023 喷淋塔 85% 0.0015 0.5 0.0035 HCl 0.0563 18.8 0.135 0.0083 2.8 0.02 项目正常情况下不会产生气体泄漏，当管道、法兰 、阀门等设备密封不严时会有微量泄漏。拟建项目，装置区各物料均经过管道输送，正常情况下不会产生泄漏。根据同类生产工艺路线经验数据结合本项目实际情况，本次评价按年使用量的万分之一散失计算，根据设计单位提供资料结合物料衡算图可知，项目HCl年使用量为2.7t/a、NH3年使用量为1.125t/a，则车间无组织废气HCl产生量为：0.00011kg/h（0.00027t/a）、NH3产生量为：0.000042kg/h（0.0001t/a）；通过加强设备维护，定期检漏，加强环境管理等措施后，对周围环境影响较小。本项目无组织排放废气排放情况见表18。 表18 本项目无组织排放废气排放情况一览表 污染源 污染物 污染物产生情况 治理措施 污染排放情况 产生量（t/a） 产生速率（kg/h） 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 生产车间 NH3 0.0001 0.000042 车间阻隔 0.0001 0.000042 HCl 0.00027 0.00011 0.00027 0.00011 项目生产过程、原料区、成品区均在封闭车间进行，新鲜尿液厂区不贮存；尿液暂存池密闭，且每天由专人清运用于肥田等；且本项目与东侧骆集小学中间隔有厂房，距离约55m，故工程建设完成后地对周围环境影响较小。 （2）非正常工况污染物排放情况 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），非正常排放包括设备检修、污染物排放控制措施达不到应有效率、工艺设备运转异常等。 本项目非正常工况主要为喷淋塔失效。考虑在此情景下，本项目废气污染物产生情况及排放情况，具体见下表19。 表19 项目非正常工况下废气污染物产生情况一览表 序号 污染源 非正常排放原因 污染物 非正常排放浓度mg/m3 非正常排放速率kg/h 单次持续时间 年发生频次 应对措施 1 DA001 喷淋塔失效 NH3 3.2 0.0096 以1h计 1次 日常加强废气集气设施及喷淋塔的管理，定期对设备维护 HCl 18.8 0.0563 以1h计 1次 由表可知，项目一旦废气处理设施发生故障，将不满足环保要求，故项目应加强对设备的日常维护、保养，出现故障立即更换，确保废气得到有效收集，同时也减少废气聚集带来的安全隐患；废气处理设计过程中注重加强气流的组织和引导，确保废气被有效收集，减少短流、绕流及死角现象出现；加强设备的日常维护和检修，出现破损、螺栓、密封条等损坏，立即解决，减少无组织排放；加强喷淋塔装置的日常监测，定期更换，及时监控污染物治理效果，发现故障或效率降低立即停产检修，直至排除故障；建立环保设施运行台账。 本项目废气治理设施情况见表 20，排气口基本情况见表21。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范制药工业—化学药品制剂制造》（HJ1063—2019），本项目为一般固体废物综合利用项目，污染源属于非主要污染源，排放口类型为一般排放口。 表20 本项目废气治理设施情况表 处置措施 去除率 是否为可行技术 喷淋塔 85% 是 表21 本项目废气排放口基本情况 编号及名称 排气筒坐标 排气筒参数 类型 排放标准 经度 纬度 高度 (m) 内径 (m) 温度 (℃) DA001，清洗液清洗、洗脱过程、硅胶再生过程排气筒 116.23750 34.36030 15.0 0.2 25 一般排放口 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准 （3）废气例行监测计划 按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范制药工业—化学药品制剂制造》（HJ1063—2019）中的监测要求，本项目投产后废气环境监测计划内容如下表22。 表22 本项目废气监测计划一览表 类别 监测点位置 监测因子 监测频率 废气 DA001，清洗液清洗、洗脱过程、硅胶再生过程排气筒 NH3、HCl、臭气浓度 一年一次 无组织在厂界上风向一个点、下风向 3 个点 NH3、HCl、臭气浓度 一年一次 废水 经工程分析可知，工程建设完成后，生产工艺清洗废水约1.6576m3/d，过滤吸附后的尿液约3.33m3/d，设备及车间地面清洗废水、喷淋设施更换废水约0.2767m3/d，生活污水产生量为1.28m3/d。本项目工艺废水排放情况见表23。 表23 工艺废水排放量一览表 序号 污染因子 废水水量（t/d） 成分 1 清洗废水 0.45 酸类 2 清洗液废水 0.45 碱、盐类 3 洗脱废水 0.0456 碱、盐类 4 滤干废液 0.094 盐类、杂蛋白 5 硅胶再生清洗废水 0.618 酸类 合计 1.6576 酸、碱、盐类、杂蛋白 本项目生产工艺废水主要由清洗废水（酸、碱、盐类），滤干废液（盐类、杂蛋白）组成，从使用原料种类来看，废水总体污染程度差异不会太大。类比《安徽省联荣生物科技有限公司年产2700亿单位尿激酶粗品项目环境影响报告表》废水源强数据（本项目与该项目原料、工艺、设备、产品均类似，具有可类比性），工艺废水主要污染物的浓度为SS：150mg/L；COD320mg/L；BOD580mg/L；氨氮45mg/L；pH6-9；结合项目物料平衡及同类项目经验数据，工艺废水中硫酸盐、氯化物浓度较低；设备及车间地面清洗废水、喷淋设施更换废水主要污染物的浓度为SS：150mg/L；COD200mg/L；BOD550mg/L；氨氮8mg/L；pH6-9。由上分析可知，项目工艺废水、设备及车间地面清洗废水水质与生活污水类似，硫酸盐、氯化物浓度较低；故工艺废水经pH中和后与过滤吸附后的尿液、设备及车间地面清洗废水、喷淋设施更换废水一起进入尿液暂存池（1座，约8m3）可以用于周围农田肥田等，综合利用，每天由专人清运，日产日清，且尿液暂存池做好防渗措施，密闭。 经分析，项目生活污水产生量为1.28m3/d；生活污水中污染物的浓度为COD300mg/L、BOD120mg/L、SS200mg/L、NH3-N30mg/L；职工生活污水经厂区化粪池（1座，处理规模1.5m3/d，足够使用，租赁厂区已有）处理后进入防渗暂存池（1座，12m3，足够使用，可暂存厂区约9天的废水量），定期清运用于周围农田肥田等，综合利用。工程用水平衡图见图1。 项目尿液暂存池、化粪池、防渗暂存池四壁及底部均进行防渗处理，可以达到防渗要求。 综上，本项目产生的废水均得到有效处理，对周边环境影响较小，治理措施可行。 3、噪声 本项目噪声源主要为真空泵、搅拌机、风机等，项目选用低噪声设备，噪声源强在 60～90dB（A）之间，采取减震、隔声、消声、绿化等措施，同时加强设备日常维护、运输车辆慢行禁鸣等措施，噪声源强可降至30-60dB(A)之间。具体见表24。 表24 主要噪声设备源强一览表 序号 设备名称 数量（台） 单台1m处声压级（dB（A）） 持续时间 治理措施 降噪效果（dB（A）） 1 真空泵 1 85 2400h（最大） 减震、隔声、消声等，同时加强设备维护等 55 2 风机 1 90 60 3 搅拌机 9 60 30 4 尿液收集车 2 70 加强车辆管理，运输车辆慢行禁鸣等措施 40 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），工业声源有室外和室内两种声源，应分别计算。 室外声源在预测点产生的声级计算模型： 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 a） 在环境影响评价中，应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，分别按式（A.1）或式（A.2）计算。 Lp(r)＝Lw+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) （A.1） 式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB； Lw ——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv ——几何发散引起的衰减，dB； Aatm ——大气吸收引起的衰减，dB； Agr ——地面效应引起的衰减，dB； Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc ——其他多方面效应引起的衰减，dB。 Lp(r)＝Lp(r0)+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) （A.2） 式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB； Lp(r0) ——参考位置r0处的声压级，dB； DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv ——几何发散引起的衰减，dB； Aatm ——大气吸收引起的衰减，dB； Agr ——地面效应引起的衰减，dB； Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc ——其他多方面效应引起的衰减，dB。 b） 预测点的 A 声级 LA(r)可按式（A.3）计算，即将 8 个倍频带声压级合成，计算出预测点的 A声级[LA(r)]。          式中：LA(r) ——距声源 r 处的 A 声级，dB(A)； Lpi(r) ——预测点（r）处，第 i 倍频带声压级，dB； ΔLi ——第 i 倍频带的 A 计权网络修正值，dB。 c） 在只考虑几何发散衰减时，可按式（A.4）计算。 LA(r)=LA(r0)-Adiv （A.4） 式中：LA(r) ——距声源 r 处的 A 声级，dB(A)； LA(r0) ——参考位置 r0处的 A 声级，dB(A)； Adiv ——几何发散引起的衰减，dB。 室内声源等效室外声源声功率级计算方法： 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或 A 声级分别为 Lp1 和 Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出： L p2=Lp1-（TL+6） （B.1） 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，B； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量，dB。 工业企业噪声计算： 设第 i 个室外声源在预测点产生的 A 声级为LAi，在 T 时间内该声源工作时间为it；第 j 个等效室外声源在预测点产生的 A 声级为LAj，在 T 时间内该声源工作时间为jt，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T ——用于计算等效声级的时间，s； N ——室外声源个数； it ——在 T 时间内 i 声源工作时间，s； M ——等效室外声源个数； jt ——在 T 时间内 j 声源工作时间，s。 厂界噪声贡献值结果表 经计算，项目厂界噪声贡献值见表25。 表25 厂界噪声贡献值结果一览表 单位：dB（A） 序号 位置 贡献值 标准值 昼 夜 1 东厂界 34.1 60 50 2 西厂界 44.3 3 南厂界 38.0 4 北厂界 45.7 采取以上措施，同时通过距离衰减后，由表25可知，建设项目各厂界噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准［昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A）]的要求，故项目运营期噪声对周围环境影响较小。 噪声污染防治措施 为尽量减少本项目建成后运营噪声对周边声环境的影响，本环评建议建设单位采取相应的噪声防治措施如下： （1）在设备选型上，首先选用装备先进的低噪声设备，并采取适当的降噪措施，如设备基础设置衬垫，使之与建筑结构隔开。 （2）高噪声设备尽量布置在室内，主要噪声设备加装减振、隔声、消声装置。 （3）在设备、管道设计中，注意防振、防冲击，以减轻振动噪声，并应注意改善气体输送时流场状况，以减少空气动力噪声。 （4）建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能。 （5）对车辆交通噪声评价建议采取以下措施：在场区内设置减速带及减速措施，控制车辆行驶速度在5km/h以内，降低车辆轮胎与地面摩擦噪声；在厂区门口及内部设置禁鸣标志，并对驾驶员进行定期培训、检查，严禁随意鸣笛；加强管理，严格按照作息时间进行工作，严禁夜间22:00-次日6:00进行运输等相关作业。 噪声监测计划 按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中的监测要求，投产后本项目噪声例行监测计划内容如下26。 表26本项目噪声监测计划一览表 类别 监测点位置 监测因子 监测频率 噪声 厂界四周（厂界外1m） 等效连续A声级 每季度一次 4、固体废物 本工程建设完成后，工程产生的固体废弃物为废包装材料（编织袋和塑料桶）、尿液过滤杂质、职工生活垃圾。 废包装材料：项目外购原料使用后会产生一定量的包装固废，主要为编织袋和塑料桶，其中氨水、盐酸废包装桶为危险固废，硫酸铵废编织袋为危险固废，产生量约0.05t/a，据《国家危险废物名录》（2021版），属于HW49危险废物，废物代码为900-041-49，废包装材料收集至危废暂存间（位于仓库内西南侧，约10m2）暂存后交由有原料厂家回收；氯化铵、硅藻土编织袋为一般固废，产生量约0.01t/a，为一般固废，集中收集后外售。 尿液过滤杂质：项目收集新鲜尿液经100目筛网过滤，去除杂物，此部分杂物主要是尿液中的废纸、烟头等，极少，产生量按收集尿液的万分之一计，项目年收集新鲜尿液1000t，则过滤杂质约0.1t/a，与生活垃圾一起交由环卫部门处理，此部分过滤杂质日产日清。 生活垃圾：本工程劳动定员20人，生活垃圾按每人 0.5kg/d 计，则产生量为3.0t/a，集中收集后由环卫部门定期运往垃圾中转站。 工程固体废物产排情况一览表见表27。 表27 工程固体废物产排情况一览表 名称 产生环节 废固体 形态 产生量 主要成分 固废性质 处置量 处理措施 盐酸、氨水、硫酸铵废包装材料 生产过程 固态 0.05t/a 编织袋和塑料桶 危险固废 0.05t/a 危废间暂存后交由有原料厂家回收 氯化铵、硅藻土废包装材料 生产过程 固态 0.01t/a 编织袋和塑料桶 一般固废 0.01t/a 集中收集后外售 尿液过滤杂质 尿液过滤过程 固态 0.1t/a 废纸、烟头等 一般固废 0.1t/a 日产日清，交由环卫部门处理 生活垃圾 职工生活 固态 3.0t/a 纸张等 一般固废 3.0t/a 集中收集后由环卫部门定期运往垃圾中转站 项目设置1座危废暂存间（10m2，位于仓库内西南侧），危险废物收集储存过程需按下列要求进行管理： 危险废物的收集包装： a．有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备。 b．危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。 c．危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。 d.不得与不相容的废物混合或合并存放，也不得将非危险废物混入危险废物中贮存。 危险废物的暂存要求： 危险废物堆放场应满足GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》有关规定及环保部2013年第36号文中相关修订： a．按GB15562.2《环境保护图形标识－－固体废物贮存（处置）场》设置警示标志。 b．必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙。 c．要求必要的防风、防雨、防晒措施，避免高温、阳光直射、远离火源。 d．要有隔离设施或其它防护栅栏。 e．应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及共聚，并设有报警装置和应急防护设施。 危险废物转移严格按照《危险废物转移管理办法》（部令第23号）执行。 本项目危废详情、防治措施见表28，贮存场所污染防治措施情况见表29。 表28 本项目危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险特性 污染防治措施 1 盐酸、氨水、硫酸铵废包装材料 HW49 900-041-49 0.05 生产过程 固态 酸碱等 HCl、氨水等 每天 T/In 拟设危废暂存间1座，采取“四防”措施，定期交有资质的单位回收处理 表29 本项目危险废物贮存场所基本情况表 序号 贮存场所名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积（m2） 贮存方式 贮存能力（t） 贮存周期 1 危废暂存间 盐酸、氨水、硫酸铵废包装材料 HW49其他废物 900-041-49 仓库内西南侧 10 编织袋为防漏胶袋盛装 0.5 3个月 综上，采取上述措施后，评价认为项目产生的各类固废做到了“减量化、资源化、无害化”的相关要求，不对外界构成新的污染源。 5、土壤、地下水分析 为有效防治土壤、地下水环境污染，项目运营期应采取以下防治措施： a源头控制措施：严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、仓库等采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏环境风险事故降到最低程度。防渗工程设计使用年限不应低于设备、管线及建、构筑物的设计使用年限。对可能泄漏有害介质和污染物的设备和管道敷设尽量做到“可视化”，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水、土壤污染。定期对污水收集管道、尿液暂存池、化粪池、防渗暂存池等进行巡查，采取防渗处理，严防发生破损、泄漏事故。危废暂存间等做好防渗，防止污染环境。 b分区防渗：本次环评参照《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)对本项目进行整体的污染分区划分，分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区，防渗措施要求见下表。 表30防渗分区划分情况及要求 分区 区域 防渗要求 重点防渗区 危废暂存间、化学品仓库、生产区 等效黏土防 渗区Mb≥6.0m，K≤1×10 -7 cm/s；污水输送管线雨污分流，PVC材质，在连接或弯头处加强防渗；危废暂存间、化学品仓库、生产区贮存设施必须防渗，基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s 一般防渗区 污水输送管线、尿液暂存池、化粪池、暂存池 等效黏土防渗区Mb≥1.5m，K≤1×10 -7 cm/s，混凝土防渗层抗渗等级不应小于P6，其厚度不宜小于100mm，其防渗层性能与1.5厚粘土层( 渗透系数≤10-7cm/s) 等效 简单防渗区 办公生活区、产品仓库 采用混凝土铺设，一般地面硬化 运营过程中对危废暂存间、尿液暂存池等按相关要求做好防腐防渗措施，防止产生土壤、地下水污染。 c应急响应：制定地下水风险事故应急预案，并与其它应急预案相协调。 同时建设项目在车间周边采取绿化措施，以种植具有较强吸附能力的植物为主，以减少大气沉降途径对土壤造成的污染；项目根据地形合理优化地面布局，厂内废水输送管线架空铺设，厂内设置地面硬化、围堰、围墙等防泄漏及泄漏收集措施，防止污染物通过地面漫流方式对土壤环境造成污染；按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单等要求采取防渗措施。遵循分区防渗原则，对尿液暂存池、危废暂存间、化粪池、防渗暂存池主要污染区采取重点防渗措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏后通过下渗防渗造成土壤环境污染。 生产过程中必须加强管理，制定严格的岗位责任制，确保各种工艺设备、管道、阀门完好，废水不发生渗漏；强化监控手段，定期检查，如发现问题应及时处理，跑、冒、滴、漏废水、废液应妥善收集并进行处理。及时维护各类事故应急设施，确保事故发生时各类废水、废液能得到有效收集和处理，避免对地下水、土壤产生影响。 按照有关的规范要求采取上述污染防渗措施，可以避免项目对周边土壤、地下水产生明显影响，营运期土壤污染防治措施是可行的。 6、环境风险分析 6.1风险源调查及识别 物质危险性识别：本项目生产过程中涉及的危险物质主要为盐酸、氨水、硫酸铵，其理化性质及危害见表9。 生产系统危险性识别：包括生产设施破损、废水管道破损、生产车间发生火灾。 本项目在生产及贮运过程中存在发生泄漏、火灾、爆炸等风险事故的可能性，主要环境风险事故类型及可能产生的后果见下表。 表31本项目环境风险类型及危害分析一览表 风险类型 产生原因 可能产生的后果 危险物质泄漏 人为操作不当；设备缺陷或故障；系统故障等 泄露出来的氨水和盐酸等污染物事故性排放，对空气环境不利影响将增加；近泄漏地点处，空气中NH3、HCl浓度较大，可引起眼、鼻刺激症状；如果泄漏的风险物质下渗进入地下水体，会对地下水产生影响，影响地下水水质；风险物质渗漏进入土壤层后，土壤pH改变，从而造成植物生物的死亡。 火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放 贮存容器受到较大外力冲击；遇高温或明火 火灾会产生大量的消防废水，泄漏液体、消防废水不能及时处理或应急措施不当时，事故废水或泄漏物料如不及时进行收集，可能通过雨水管网，进入厂界外环境，将对周边水体造成影响,水质污染。 6.2环境敏感目标概况 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定环境敏感区，本项目位于商丘市夏邑县骆集乡双联食品工业园2号厂房。本项目周边敏感目标情况见表13。 6.3风险潜势初判及风险评价等级 根据HJ/T169-2018《建设项目环境影响风险评价技术导则》附录B，计算环境风险物质对应临界量比值Q。按式（C.1）计算： （C.1） 式中：q1，q2，…，qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn—每种危险物质的临界量，t.。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 表32 项目风险物质表 物质名称 临界量 CAS号 预计最大存在量qn（t） qn/Qn 盐酸 7.5① 7647-01-0 0.04 0.0053 氨水 10 1336-21-6 0.02 0.002 硫酸铵 10 7783-20-2 0.06 0.006 注：①本项目盐酸浓度20%，参照HJ/T169-2018附录B中盐酸（≥37%）临界量7.5t 根据上表内容，本项目涉及各种物料的存储量均不超过相应的临界量，对照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中相关要求，q1/Q1+q2/Q2……+qn/Qn=0.0133，Q＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ。 根据《建设项目环境影响风险评价技术导则》（HJ169-2018）表1评价识别工作划分工作，确定项目环境风险评价工作等级低于三级，可开展简单分析。本次环境风险评价工作级别划分见下表。 表33评价工作级别 环境风险潜势 IV、IV+ III II I 评价工作等级 一 二 三 简单分析 6.4风险防范措施 风险事故应通过严格的生产管理和技术手段予以杜绝，制定防范事故发生的工作计划、消除事故隐患的措施等，从源头上制止风险事故的发生；一旦发生事故，应通过应急措施与预案，尽量减轻事故影响程度。 生产中采取的防范措施 a. 企业负责人及安全生产管理人员应当经过安全生产知识和管理能力的培训，合格后方可任职，也应对生产人员进行基本安全知识的培训； b. 设备的选型、安装、验收、工艺的布置以及相互之间的安全距离一定要按照相应的规范和标准进行，验收合格后方可投入生产； c.应配备应急救援的设施、器具与个体防护用品（如冲洗器和洗眼器、空气呼吸器、灭火抢救人员防护用具等）； d.管道阀门定期检测。 火灾、爆炸防范措施 总平面布置和贮存、生产区设备严格执行有关防火、防爆规定，保证留有充分的防火间距和通畅的消防通道，确保生产安全和人身安全。 本项目装置在布置时充分考虑装置内建构筑物的安全距离、装置之间的安全距离，以及操作人员及检修人员的方便、安全，在经常操作的平台上设置2个或2个以上的出入通道，以使现场人员在事故状态下能够安全撤离。 定期对操作人员进行安全生产与安全知识培训，并制定严格的安全操作规程，切实加强生产过程中的温度控制，保证劳动安全，防止意外事故的发生。 盐酸、氨水、硫酸铵等均贮存在专门贮存场所内；且液体原料存储区拟设有0.3m的围堰，发生泄漏时事故废水可以收集在围堰内，且储存区、生产车间均设有导流沟，导流沟与事故池相通，不会进入排水系统。贮存场所为封闭设施，必须有防雨、防晒、防渗、防尘、防扬散和防火措施，并有足够的疏散通道；厂房必须经消防部门验收。根据《建筑设计防火规范》、《建筑灭火器配置设计规范》的相关要求，项目区配置固定式消防系统和小型移动性的灭火系统。 运输事故防范措施 运输过程的事故影响主要是运输过程中的污染事故，其污染事故主要来源于装载着化学品的车辆发生泄漏和爆炸。危险品污染事故发生概率相对较低，但是一经发生，将会对周围环境造成较为严重的危害，因此，采取有效的预防措施十分必要，必须从运输管理方面落实预防措施来降低该类事故的发生率，同时应备有应急措施计划，把事故发生后对环境的危害降低到最低程度。可采取的主要措施如下： a、危险物品运输车辆配备必要的事故急救设备和器材，如手提式灭火器、防毒面具、急救箱等。 b、加强对车辆的管理，加强车检工作，保证上路车辆车况良好；依据国务院发布的《化学危险物品安全管理条例》有关要求，运输危险品须持有关部门颁发的三张证书，即运输许可证、驾驶员执照及保安员证书。所有从事化学危险货物运输的车辆， 必须在车前醒目位置悬挂黄底黑字“危险品”字样的三角旗；严格禁止车辆超载。 c、具有危险品运输资质的企业必须严格按照危险品运输的相关规定，如必须配备固定装运危险品的车辆和驾驶员，运输危险品车辆的驾驶员一定要经过专业的培训，运输危险品的车辆必须在运输道路上保持安全车速，严禁外来明火，同时还必须有随车人员负责押送，随车人员必须经过专业的培训。 d、危险品运输途中，道路管理部门应予以严密监控，发生情况能及时采取措施。 e、优化运输路线，建议避开居民集中区。 泄露事故应急措施 （1）盐酸泄露事故应急措施 ①泄漏应急处理 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好面罩，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，禁止向泄漏物直接喷水。更不要让水进入包装容器内。用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 ②防护措施 呼吸系统防护：可能接触其蒸气或烟雾时，必须佩戴防毒面具或供气式头盔。紧急事态抢救或逃生时，建议佩带自给式呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 防护服：穿工作服(防腐材料制作)。手防护：戴橡皮手套。 其它：工作后，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后再用。保持良好的卫生习惯。 ③急救措施 皮肤接触：立即用水冲洗至少 15 分钟。或用 2%碳酸氢钠溶液冲洗。若有灼伤， 就医治疗。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水冲洗 10 分钟或用 2%碳酸氢钠溶液冲洗。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。给予 2-4%碳酸氢钠溶液 雾化吸入。就医。 食入：误服者立即漱口，给牛奶、蛋清、植物油等口服，不可催吐。立即就医。灭火方法：雾状水、砂土。 （2）氨水泄漏事故应急措施 ①泄漏应急处理 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。用沙土、蛭石或其它惰性材料吸收，然后以少量加入大量水中，调节至中性，再放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 ②防护措施 呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，应该佩带防毒面具。紧急事态抢救或逃生时， 建议佩带自给式呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。防护服：穿工作服。 手防护：戴防化学品手套。 其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 ③急救措施 皮肤接触：立即用水冲洗至少 15 分钟。若有灼伤，就医治疗。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少 15 分钟。或用 3%硼酸溶液冲洗。立即就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。 食入：误服者立即漱口，口服稀释的醋或柠檬汁，就医。灭火方法：雾状水、二氧化碳、砂土。 （3）硫酸铵泄漏事故应急措施 ①泄漏应急处理 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中，转移至安全场所。若大量泄漏，收集回收或运至废物处理场所处置。 ②防护措施 佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶手套。 ③急救措施 皮肤接触： 脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。 眼睛接触： 提起眼睑，用流动清水或生理盐水至少冲洗15分钟。就医。 吸入： 脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医。 食入： 饮足量温水，催吐。就医。 灭火方法： 消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。 本项目具有潜在的火灾、泄漏事故危险性，在施工和运营过程中必须进行合理布置、严格执行国家的防火安全设计规范，严格安全生产制度，严格管理，提高操作人员的素质和水平，避免或减少事故的发生。在认真落实项目拟采取的安全措施及评价所提出的安全措施后，项目环境风险属于可接受水平。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001，清洗液清洗、洗脱过程、硅胶再生过程排气筒 | 氨、氯化氢 | 喷淋塔+15米高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准，氨排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准 |
|  | 厂界 | 氨、氯化氢、臭气浓度 | 生产车间、原料区、产品区封闭；新鲜尿液厂区不储存；过滤吸附后的尿液暂存池密闭，每天及时清运用于肥田等 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2值及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准 |
| 地表水环境 | 工艺清洗废水 | COD | pH调节后进入进入尿液暂存池定期清运用于周围农田肥田等 | 综合利用，不外排 |
|  |  | pH |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  | 过滤吸附后的尿液 | COD、SS、氨氮、BOD5 | 进入尿液暂存池定期清运用于周围农田肥田等 | 综合利用，不外排 |
|  | 车间地面及设备清洗废水 | COD、SS、氨氮、BOD5 | 进入尿液暂存池定期清运用于周围农田肥田等 | 综合利用，不外排 |
|  | 生活污水 | COD、SS、氨氮、BOD5 | 生活污水经厂区化粪池处理后进入暂存池定期清运用于周围农田肥田等 | 综合利用，不外排 |
| 声环境 | 厂界 | 等效连续 A 声级 | 选用低噪声设备、厂房隔声、设备减振及距离衰减，同时加强设备维护等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中的2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 项目危险固废废包装材料在厂区危废暂存间暂存后交由原料厂家回收；一般固废废包装材料集中收集后外售；过滤杂质与职工生活垃圾一起集中收集后由环卫部门定期运往垃圾中转站。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 车间地面、仓库及尿液暂存池、化粪池、暂存池等均按要求进行防渗、硬化处理 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 危废间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求进防腐、防渗设置，厂区设置有消防沙、消防设施等措施；对盐酸、氨水、硫酸铵暂存处设置专人管理，定期检查；原料储存处严禁烟火，液体原料储存区设置围堰，厂区设置消防设施等 |
| 其他环境 管理要求 | ①建设单位作为本项目的环境责任主体，应建立各项环境管理制度，配备环保人员，负责环境管理工作，确保各类污染防治措施有效运行，各污染物稳定达标排放。 ②按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范制药工业—化学药品制剂制造》（HJ1063—2019）等相关技术规范开展自行监测。 |

# 六、结论

商丘顶鑫生物科技有限公司年产100千克尿活素粗品项目 ，符合国家产业政策要求，选址可行，具有一定的社会经济效益，在认真落实各项污染防治措施后，本项目对环境的影响可以接受，从环保角度分析，本项目的建设是可行的。 其他 本报告表应附以下附件、附图： 附件一 委托书 附件二 项目备案 附件三 租赁协议 附件四 营业执照 附图一 项目地理位置图 附图二 项目周边环境示意图 附图三 项目平面布置示意图 附图四 项目周围环境及现状照片

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 氨 | / | / | / | 0.0035t/a | / | / | / |
|  |  | HCl | / | / | / | 0.02t/a | / | / | / |
|  | 无组织 | 氨 | / | / | / | 0.0001t/a | / | / | / |
|  |  | HCl | / | / | / | 0.00027t/a | / | / | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0 | / | / | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0 | / | / | / |
| 危险废物 | 盐酸、氨水、硫酸铵废包装材料 | / | / | / | 0.05t/a | / | / | / |
| 一般固废 | 氯化铵、硅藻土废包装材料 | / | / | / | 0.01t/a | / | / | / |
|  | 尿液过滤杂质 | / | / | / | 0.1t/a | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

项目类别

项目类别

收集来的新鲜尿液1111

处理好的硅胶30

W1过滤后的尿液1110.33

过滤、硅胶吸附

附有尿激酶原液的硅胶30.67

滤布袋收集

自来水150

30.67

W2清洗废水150

水清洗

0.01

30.67

G1NH3

自来水144.9、硫酸铵4.5、氨水0.6

W3清洗废水150.325

清洗液清洗

G1NH30.013

自来水43.35、氯化铵0.9、氨水0.75

30.335

30硅胶、30.109酶液

W4洗脱废水15.213

洗脱

29.9926硅胶

0.15

3

3

自来水、盐酸

G2氯化氢

酶液收集

硅胶再生（搅拌）

30.109酶液、0.0074硅胶

1

自来水、硫酸铵

W6清洗废水205.85

0.5

自来水

硅胶再生（清洗）

盐析

29.9926硅胶

200

W5洗滤干废水

硅胶再次使用

滤干

31.499

收集

尿激酶粗品0.11、硅胶0.0074

新鲜水3.53055

进入暂存池，用于周围农田肥田等，综合利用不外排

损耗0.32

化粪池

1.28

生活用水

1.6

0.0067

0.0067

喷淋装置用水

循环用水

损耗0.03

尿液暂存池

5.2643

0.27

0.3

设备及车间地面清洗用水

新鲜尿液3.333

用于周围农田肥田等，综合利用不外排

尿液3.33

过滤、硅胶吸附后

0.003

吸附尿蛋白原液硅胶清洗、洗脱、盐析

1.01485

1.0396

1.6576

pH调节

原料带入0.02175

0.618

0.609

硅胶再生

原料带入0.009

收集来的新鲜尿液

W1过滤后的尿液

N噪声

#### S过滤杂物

过滤、硅胶吸附

附有尿激酶原液的硅胶

滤布袋收集

W2清洗废水

#### N噪声

自来水

水清洗

G1NH3

自来水、硫酸铵、氨水

W3清洗废水

#### N噪声

清洗液清洗

G1NH3

自来水、氯化铵、氨水

W4洗脱废水

#### N噪声

洗脱

自来水、盐酸

G2氯化氢

#### N噪声

酶液收集

硅胶再生（搅拌）

自来水、硫酸铵

W6清洗废水

#### N噪声

#### N噪声

自来水

硅胶再生（清洗）

盐析

W5洗滤干废水、

N噪声

硅胶再次使用

滤干

收集

尿激酶粗品