# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类（报批版））

项目名称：  年产1000万个泡沫工艺品项目

建设单位（盖章）： 夏邑县豫翔工艺品厂

编制日期：          2022年12月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产1000万个泡沫工艺品项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2211-411426-04-01-959449 |
| 建设单位联系人 | 陈小见 | 联系方式 | 15537063188 |
| 建设地点 | 商丘市夏邑县孔庄乡孟辛村10号 |
| 地理坐标 | （ 116 度20分 21.948秒， 34 度 12分32.109 秒） |
| 国民经济 行业类别 | C2924 泡沫塑料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业29—53、塑料制品业292—其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 夏邑县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2211-411426-04-01-959449 |
| 总投资（万元） | 300 | 环保投资（万元） | 45.2 |
| 环保投资占比（%） | 15.1 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 《夏邑县城乡总体规划（2017-2035）》 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1与《夏邑县城乡总体规划（2017-2035）》主要内容相符性分析 根据《夏邑县城乡总体规划（2017-2035）》，规划区范围包括规划中心城区、城市近郊区以及城市行政区域内因城市建设和发展需要实行规划控制的区域。本次规划划定城市规划区范围包括城关镇、曹集乡、李集镇、桑堌乡、何营乡、刘店集乡、太平镇、胡桥乡、郭店乡、北岭镇、歧河乡的行政区划范围，总面积约689.3平方公里。 中心城区规划范围为本次规划的中心城区空间增长边界范围内用地，北至北环路以北800米，东至东外环路，南至南外环路，西至西外环路，面积共计86.5平方公里。本次规划期限为2017-2035年，其中近期至2020年。 城镇空间布局结构：规划县域形成“中心引领，轴带拓展，四区协同，多点联动”的城镇发展格局。 中心引领：中心城区作为夏邑县城乡发展极核和统筹城乡、吸纳农村人口就近转移的重要载体。 轴带拓展：沿“车站—中心城—会亭”打造县域工业发展轴，沿“济阳—中心城—太平”打造县域休闲旅游产业集聚轴。 四区协同：中心城及其周边紧密发展区、东部经济区、北部经济区和西南经济区四个功能各异而又协同发展的经济发展区。 多点联动：中心镇、特色镇作为城乡统筹发展的重要节点，通过示范效应带动整体发展。 相符性分析：本项目为新建项目，位于商丘市夏邑县孔庄乡孟辛村10号，根据现场查看，项目场地为租赁，利用已有闲置厂房，占地3000㎡，租赁协议见附件3，经查阅夏邑县孔庄乡土地利用总体规划，项目符合夏邑县孔庄乡土地利用总体规划，故项目符合《夏邑县城乡总体规划(2017-2035)》。 2产业政策符合性分析 根据《市场准入负面清单（2022 年版）》，本项目不在禁止准入类事项之列。 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，十二轻工中“以氯氟烃（CFCs）为发泡剂的聚氨酯、聚乙烯、聚苯乙烯泡沫塑料生产”为淘汰类；“以含氢氯氟烃（HCFCs）为发泡剂等受控用途的的聚氨酯泡沫塑料生产线、连续挤出聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）生产线”为限制类；本项目以EPS（可发性聚苯乙烯）原料颗粒为原料生产泡沫工艺品，EPS原料主要成分为聚苯乙烯、戊烷发泡剂，不属于淘汰类和限制类；本项目不在鼓励类、限制类和淘汰类产业名录，为允许类，故项目符合国家产业政策的要求。该项目生产规模、生产设备、生产工艺均不在“限制类”和“淘汰类”之列，为允许类，项目建设符合国家产业政策；夏邑县发展和改革委员会已对该项目予以备案，项目代码为2211-411426-04-01-959449（见附件2）。 |
| 其他符合性分析 | 1环保政策符合性分析 1.1三线一单符合性分析 ①与生态红线符合性分析 根据《河南省“三线一单”文本》中河南省生态空间分布情况，夏邑县孔庄乡不涉及生态保护红线和一般生态空间。本项目位于商丘市夏邑县孔庄乡孟辛村10号，因此本项目选址不在生态保护红线范围内。 ②与资源利用上线符合性分析 能源利用上线：根据河南省高污染燃料禁燃区分布图，夏邑县孔庄乡不属于高污染燃料禁燃区。根据《高污染燃料目录》（国环规大气[2017]2号）表1禁燃区内禁止燃用的燃料组合类别，禁燃区内非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料属于禁止燃用的燃料。本项目使用的锅炉为专用锅炉，配备有高效除尘设施，且项目选址区域不属于高污染燃料禁燃区，因此，本项目能够满足能源利用上线的要求。 水资源利用上线：本项目选址区域不涉及生态用水补给区和地下水开采重点管控区，且本项目厂区用水量较少，不会对区域地下水资源造成不利影响。因此，本项目符合水资源利用上线的要求。 土地资源利用上线：本项目所在区域不属于土地资源重点管控区，满足土地资源利用上线的要求。 岸线生态环境分类管控：商丘市岸线管控分类包括优先保护岸线和一般管控岸线，均位于柘城县境内（惠济河）；本项目所在区域不涉及优先保护岸线、重点管控岸线和一般管控岸线，满足岸线生态环境管控要求。 ③与环境质量底线符合性分析 水环境质量底线：根据河南省水环境管控分区划分情况，夏邑县孔庄乡水环境分区管控类型为一般管控区（水环境一般管控区）。项目为泡沫塑料制造项目，符合国家相关产业政策及夏邑县孔庄乡土地利用总体规划，不属于高污染的涉水项目。项目营运期生活污水经化粪池处理后进入防渗暂存池，定期清运用于周围农田肥田等；项目营运期加强污水处理设施化粪池、暂存池等的检查和管理。因此，本项目满足水环境质量底线要求。 大气环境质量底线：根据河南省大气环境管控分区，夏邑县孔庄乡大气环境分区管控类型为一般管控区（大气一般管控区）。项目属于泡沫塑料制造项目，不属于大力淘汰和压减产能的钢铁、焦炭、建材等行业。本项目营运期废气主要为生物质锅炉废气，项目锅炉安装“低氮燃烧器+SNCR+旋风除尘+布袋除尘器”并设置30m高排气筒，燃料燃烧废气经废气处理设施处理后经30m高排气筒达标排放；生产过程有机废气经集气收集后进入光催化设施+活性炭吸附设施处理后经15m高排气筒达标排放，废气对周围环境影响较小。本项目使用的锅炉为专用锅炉，配备有高效除尘设施，且项目选址区域不属于高污染燃料禁燃区，项目营运期物料运输不使用国三及以下柴油货车、采用稀薄燃烧技术和“油改气”的老旧燃气车辆。因此，本项目能够满足大气环境质量底线的要求。 土壤环境风险防控底线：根据河南省土壤污染风险管控分区，本项目所在区域属于土壤环境一般管控区。项目厂区分区防渗，同时将各种物料和废料贮存在可以防风、防雨、防渗透、防泄漏的设施内，避免污染物的跑、冒、滴、漏污染土壤。项目营运期按要求开展土壤污染隐患排查。因此，本项目符合土壤环境风险防控底线的要求。 ④环境准入负面清单符合性分析 根据《商丘市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（商政〔2021〕5号）、《商丘市生态环境局关于发布<商丘市生态环境准入清单（试行）>的函》（2021.11.19），本项目位于一般管控单元夏邑县孔庄乡，管控要求具体如下表1。 表1与商丘市夏邑县环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 单元编码 环境管控单元名称 乡镇 单元 分类 管控要求 相符性 ZH41142 630001 夏邑县一 般管控单 元 李集镇、太平乡、孔庄乡、北镇乡、车站镇、桑固乡、韩道口镇、业庙乡、火店乡、骆集乡、歧河乡、胡桥乡、会亭镇、杨集镇、郭店乡、济阳镇、王集乡、马头镇、罗庄乡、何营乡、中峰乡、刘店集乡、曹集乡 一般 管控 单元 空间布局约束 1、加强对农业空间转为生态空间的监督管理，未经国务院批准，禁止将永久基本农田转为城镇空间。鼓励城镇空间和符合国家生态退耕条件的农业空间转为生态空间。严禁在优先保护类耕地集中区域新建化工、电镀、制革等行业企业以及可能造成耕地土壤污染的建设项目。 2、鼓励做大做强食用菌等特色农业，大力发展设施果蔬、渔业、苗木、花卉、采摘等休闲观光创意生态循环农业。鼓励依托当地优势产业建设特色专业园区。 项目位于商丘市夏邑县孔庄乡孟辛村10号，为新建项目，土地为租赁，符合夏邑县孔庄乡土地利用总体规划；项目为泡沫塑料制造项目，厂区按要求做好防渗，不会对周边土壤造成污染，符合空间布局约束要求 污染物 排放管 控 1、禁止向耕地及农田沟渠中排放有毒有害工业、生活废水和未经处理的养殖小区畜禽粪便；禁止占用耕地倾倒、堆放城乡生活垃圾、建筑垃圾、医疗垃圾、工业废料及废渣等废弃物。禁止涉重企业含重金属废水进入城市生活污水处理厂。禁止填埋场渗滤液直排或超标排放。 2、加强畜禽养殖污染防治，畜禽规模养殖场（小区）要配套建设与养殖规模相适宜的粪便污水防渗防溢流贮存设施，以及粪便污水收集、利用和无害化处理设施；积极引导散养密集区实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。 3、大力推进区域污水处理厂及污水收集管网建设工作，新建或扩建城镇污水处理厂必须达到或优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准。 4、持续开展农村环境综合整治，加快推进农村生活污水处理设施建设，不断提高已建成农村污水处理设施稳定正常运行率。 项目为泡沫塑料制造项目，不涉及有毒有害污染物，项目冷却水循环使用不外排，锅炉定期排水及软化纯水制备废水属于清净下水，可用于厂区地面洒水降尘，不外排；生活废水经化粪池处理后进入暂存池用于周围农田肥田等，综合利用不外排，符合污染物排放管控要求 环境风 险防控 1、涉及危险化学品生产、储存、使用的企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 2、调查评估垃圾填埋场周边土壤环境状况，对周边土壤环境超过可接受风险的，应采取限制填埋废物进入、降低人体暴露健康风险等管控措施。 3、对高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管控名录。 项目为泡沫塑料制造，生产原料、产品不涉及危险品使用，锅炉燃料使用生物质成型燃料，按要求暂存和使用，废活性炭厂区危废暂存间暂存后交由有资质单位处置，符合要求 1.2河南省县级集中式饮用水水源地保护区划 1.2.1夏邑县乡镇集中式用用水水源保护区 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫环办〔2016〕23号）文件，夏邑县乡镇集中式饮用水水源保护区如下： （1）夏邑县歧河乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西20米、南15米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （2）夏邑县郭店乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、西20米、北10米的区域。 （3）夏邑县会亭镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：供水站厂区及外围东10米、北10米的区域。 （4）夏邑县罗庄乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：供水站厂区及外围西20米、南15米的区域。 （5）夏邑县马头镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：供水站及外围西10米、南15米的区域。 （6）夏邑县业庙乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西20米、南25米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （7）夏邑县桑堌乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、南25米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （8）夏邑县李集镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西10米、南10米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （9）夏邑县车站镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、北10米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米、西至010县道的区域。 （10）夏邑县杨集镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米、南20米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （11）夏邑县骆集乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西15米、北10米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （12）夏邑县刘店乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米、南20米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （13）夏邑县太平镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 （14）夏邑县孔庄乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西10米、南15米的区域。 （15）夏邑县北岭镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米、北20米的区域。 1.2.2夏邑县千吨万人以上集中式饮用水水源保护区 根据《夏邑县人民政府办公室关于印发夏邑县千吨万人饮用水水源保护区划分的通知》（夏政办[2019]43号），夏邑县千吨万人饮用水水源保护区划分情况如下： （1）胡桥乡李王庄村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （2）北岭镇地下水井群2号水源井、3号水源井（已区划1眼，现新增2眼：2、3号水源井） 一级保护区范围：2号井、3号井取水井外围30米区域。 （3）火店镇李店村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （4）韩道口镇韩西村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井、2号井取水井外围30米区域。 （5）孔庄乡地下水井2号水源井、3号水源井（已区划1眼，现新增2眼：2、3号水源井） 一级保护区范围：2号井、3号井取水井外围30米区域。 （6）郭店镇冉庙村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （7）会亭镇王厂村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 （8）业庙乡地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （9）马头镇地下水井群2号水源井、3号水源井（已区划1眼，现新增2眼：2号水源井、3号水源井） 一级保护区范围：2号井、3号井取水井外围30米区域。 （10）太平镇地下水井群2号水源井、3号水源井、4号水源井（已区划1眼，现新增3眼：2、3、4号水源井） 一级保护区范围：2号井、3号井、4号井取水井外围30米区域。 （11）何营乡杨井村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （12）桑堌乡地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （13）夏邑县济阳镇胡楼村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 （14）罗庄镇罗东村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （15）中峰乡冯楼村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 （16）李集镇地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （17）李集镇郭庄村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 （18）车站镇红山庙村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （19）车站镇地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （20）杨集镇地下水井群3号水源井、4号水源井（已区划2眼，现新增2眼：3号、4号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米东至学校区域、4号井取水井外围30米区域。 （21）王集乡孙庄村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （22）骆集乡地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （23）刘店集乡地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （24）曹集乡马庄村地下水井（1眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区。 （25）歧河乡蔡河村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 本项目位于商丘市夏邑县孔庄乡孟辛村10号，离场址最近的孔庄乡地下水井一级保护区，位于项目场址北侧约2900m处，不在其保护范围内，因此，本项目场址不在夏邑县孔庄乡乡镇饮用水源保护区及千吨万人以上集中式饮用水水源保护区划范围内。 1.3与相关环保文件相符性分析 项目与相关环保文件相符性分析一览表具体见表2。 表2 项目与相关环保文件相符性分析一览表 项目 相关要求 本项目情况 相符性 《商丘市2022年大气污染防治攻坚战实施方案》（商环委办〔2022〕3号） 14.提升扬尘污染防治水平。深入开展扬尘治理专项活动，严格落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染差异化评价标准》《河南省房屋建筑和市政基础设施工程扬尘治理监控平台数据接入标准》要求，对扬尘重点污染源实行清单化动态管理，强化开复工验收、“三员”管理、“两个禁止”等扬尘治理制度机制，实施渣土车密闭运输、清洁运输，完善降尘监测和考评体系。 本项目为新建项目，利用已有厂房，只需进行简单的设备安装等，办公室为新建，施工期对环境影响较小；本项目为泡沫塑料制品制造项目，不属于两高项目，严格按照《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中表6-1塑料制品企业绩效分级指标A级标准进行建设；所有生产设备均放置在车间内，生产时关闭车间大门，厂区道路硬化、定期洒水抑尘、运输过程物料加盖帆布等措施后，粉尘对周围环境影响较小。 项目锅炉安装“低氮燃烧器+SNCR+旋风除尘+布袋除尘器”并设置30m高排气筒，燃料燃烧废气经废气处理设施处理后经30m高排气筒达标排放 符合 2. 严格环境准入。落实 “三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）生态环境分区管控要求，从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设，全市原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼(含再生铅)等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。完善生态环境准入清单，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到B级以上要求。 4.提升重点行业节能降碳水平。5.加快煤电结构优化调整。6.实现清洁能源替代。新、改、扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉等工业窑炉，应采用清洁能源。7.扩大集中供热范围。8.深入开展散煤治理行动。9.加快优化能源供给结构。 28.加强空气质量预警会商。29.全面推行差异化管理。30.实施重污染天气移动源应急管控。31.实施重点行业错峰生产。32.建立重污染天气应对闭环管理机制。 23.加快推进低VOCs含量原辅材料源头替代。加大科技攻关，推广新兴技术和原辅材料，各县（市、区）制定实施汽车制造、工业涂装、家具制造、包装印刷、钢结构制造、工程机械等行业溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用低VOCs含量原辅材料替代计划。 本项目为其它泡沫塑料制造项目，项目采用EPS （可发性聚苯乙烯，主要成分为聚苯乙烯、戊烷发泡剂，不属于淘汰限制类发泡剂）作为原料，生产过程、原料、产品均在封闭车间进行，生产过程少量有机废气经光催化+活性炭吸附设施处理后达标排放；同时车间密闭微负压收集；废活性炭在封闭暂存间暂存，储存过程密闭 符合 开展简易低效VOCs治理设施升级改造。各县（市、区）组织对涉VOCs企业治理设施建设情况、工艺类型、处理能力、运行情况、耗材或药剂更换情况、能源消耗情况和废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等二次污染物规范化处置情况进行全面检查，对治理设施设计不规范、与生产系统不匹配，单独使用光催化、光氧化、低温等离子等低效技术，治理设施建设和运行效果差的，建立清单台账，力争2022年6月底前基本完成升级改造并开展检测验收，严把工程质量，确保稳定达标排放。 25.提升VOCs无组织排放治理水平。2022年5月底前，全面排查含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件、敞开液面以及工艺过程等环节无组织排放情况，组织开展VOCs抽测，开展工业涂装、印刷行业挥发性有机物排放标准执行情况检查，对达不到相关标准要求的问题进行整治。工业涂装、包装印刷等行业重点治理集气罩收集效果差、含VOCs原辅材料和废料储存不密闭等问题。 《河南省生态环境办公室关于全面加强挥发性有机物污染治理的通知》（豫环办【2022】24号） 加强源头控制，推进绿色生产；积极推进绿色生产工艺，减少VOCs产生量，石化、化工等行业实施“三化”改造（密闭化、自动化、管道化） 项目实行全自动操作，同时原料、产品、生产过程均在封闭车间内进行 符合 强化收集效果，减少无组织排放各地要严格按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》《重点行业挥发性有机物综合治理方案》《河南省2022年大气污染攻坚战实施方案》要求，对挥发性有机物无组织排放实施有效控制，提升废气收集率，做到“应收尽收”。产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作等密闭收集方式，并保持负压运行：采用集气罩、侧吸风等措施收集无组织VOCs废气企业，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒；含VOCs物料拾送应采用重力流或泵送方式，有机液体进料鼓励采用底部、浸入管给料方式 项目严格按要求执行，生产车间密闭微负压收集进入废气处理设施；预发泡、成型、干燥生产过程有机废气经集气收集后进入光催化+活性炭吸附设施处理后达标排放，废气治理设施按规定要求设计，保证距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒 符合 四、提升治理水平，全面达标排放：各地在2022年5月15日前全面梳理辖区内采用单一UV光氧催化、低温等离子、碱液喷淋等低效VOCs治理工艺企业，6月10日前在单一工艺基础上增加活性炭吸附工艺（颗粒状、柱状活性炭碘值不低于800毫克/克，蜂窝状活性炭碘值不低于650毫克/克)，或建设RCO、RTO等高效处理工艺，确保废气污染物稳定达标排放。严禁露天堆存废活性炭，废活性炭厂内暂存时间不得超过一个月。 项目严格按要求执行，生产车间密闭微负压收集进入废气处理设施；预发泡、成型、干燥生产过程有机废气经集气收集后进入光催化+活性炭吸附设施处理后达标排放，废活性炭厂区危废暂存间暂存后及时交由有资质单位处理，废活性炭厂内暂存时间不得超过一个月 符合 《商丘市 2022 年水污染防治攻坚战实施方案》（商环委办〔2022〕3号） （四）统筹做好其他水生态环境保护工作 14.调整优化产业结构。15.推动企业绿色发展。推进工业水循环利用和水循环梯级利用，在高耗水行业开展水效“领跑者”行动。16.提升城镇污水资源化利用。17.加强水环境风险防控。18.补齐医疗机构污水处理设施短板。19.强化水生态环境执法监管。20.提升水生态环境监测监控能力。21.深入开展交通运输业水污染防治。 项目冷却水循环使用不外排；锅炉排水及软化纯水制备废水属于清净下水，可用于厂区地面洒水降尘，不外排；职工生活污水经化粪池处理后进入防渗暂存池，定期清运用于周围农田肥田等，综合利用，不外排 符合 《商丘市2022年土壤污染防治攻坚战实施方案》（商环委办〔2022〕3号） （二）强化土壤污染源头防控 1.推动涉重金属企业绿色化发展。2.持有条件的县（市、区）开展“无废城市”建设试点，全面加强固体废物治理体系和能力建设。持续开展危险废物专项整治，全面提升危险废物环境监管、利用处置和环境风险防范“三个能力”，推动危险废物监管和利用处置能力改革工作。 项目符合国家当前产业政策，符合夏邑县孔庄乡土地利用总体规划，且项目车间地面、化粪池、暂存池、危废暂存间等均按要求进行建设防渗层，泄露物料能有效隔离与土壤的接触；项目在设计及建设时注重“防扬散、防流失、防渗漏”设施的建设 符合 《商丘市2022年农业农村污染治理攻坚战实施方案》（商环委办〔2022〕3号） 科学推进农村生活污水治理。 1.加强统筹规划。2.分区分类治理。3.推进污水与改厕有效衔接。4.科学选择治理模式。因地制宜，因村施策，宜集中则集中，宜分散则分散，优选成本低、维护简易、治理有效的技术模式，推进污水资源化利用。5.强化设施管理维护。 本项目位于商丘市夏邑县孔庄乡孟辛村10号，项目冷却水循环使用不外排；锅炉排水及软化纯水制备废水属于清净下水，可用于厂区地面洒水降尘，不外排；职工生活污水经化粪池处理后进入防渗暂存池，定期清运用于周围农田肥田等，综合利用，不外排 符合 《河南省2019年度锅炉综合整治方案》 开展生物质锅炉深度治理。2019年10月底前，各省辖市建成区内生物质锅炉（含生物质电厂）率先完成超低排放改造，在基准氧含量9%的条件下（生物质电厂6%），改造后烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50毫克/立方米。所有氨法脱硝、氨法脱硫的氨逃逸浓度小于8毫克/立方米。 本项目为泡沫塑料制造项目，项目生产过程所需热量由厂区生物质锅炉（2t/h）提供，项目锅炉采取“低氮燃烧器+SNCR+旋风除尘+布袋除尘器”处理后经30m高排气筒达标排放；排气筒出口颗粒物浓度为0.82mg/m3，二氧化硫浓度为27.4mg/m3，氮氧化物排放浓度为45.3mg/m3，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50毫克/立方米 符合 与《关于进一步加强塑料污染治理的意见》（发改环资〔2020〕80 号）的相符性分析 （四）禁止生产、销售的塑料制品。禁止生产和销售厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋、厚度小于0.01毫米的聚乙烯农用地膜。禁止以医疗废物为原料制造塑料制品。全面禁止废塑料进口。到2020年底，禁止生产和销售一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签；禁止生产含塑料微珠的日化产品。到2022年底，禁止销售含塑料微珠的日化产品。 项目从事“C2924 泡沫塑料制造”，主要产品为泡沫塑料装饰品，不属于上述禁止、限制生产、销售和使用的塑料制品行业 符合 1.4与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》相符性分析 项目为泡沫塑料制造项目，参照《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中表6-1塑料制品企业绩效分级指标A级标准，本项目与其相符性见表3。 表3本项目与塑料制品企业绩效分级指标A级指标相符性对比表 A级企业 企业情况 符合性 原料、能源类型 1.原料全部使用非再生料（即使用原包料，非废旧塑料）； 2.能源使用电、天然气、液化石油气等能源。 项目原料为EPS ，不使用再生料 符合 生产工艺及装备水平 1.属于《产业结构调整指导目录（2019 年版）》鼓励类和允许类；2.符合相关行业产业政策；3.符合河南省相关政策要求；4.符合市级规划。 项目符合国家产业政策要求，符合孔庄乡土地利用总体规划 符合 废气收集及处理工艺 1.投料、挤塑、注塑、滚塑、吹塑、压延、挤出、造粒、热定型、冷却、发泡、熟化、干燥等涉 VOCs 工序采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气有效收集至 VOCs 废气处理系统，车间外无异味；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置，控制风速不低于 0.3 米/秒； 2.VOCs 治理采用燃烧工艺（包括直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃烧），或静电、吸附、低温等离子、生物法等两级及以上组合工艺处理（采用一次性活性炭吸附的，活性炭碘值在 800mg/g 及以上）； 3.粉状、粒状物料采用自动投料器投加和配混，投加和混配工序在封闭车间内进行，PM 有效收集，采用复合滤袋、滤筒等高效除尘技术； 4.废吸附剂应密闭的包装袋或容器储存、转运，并建立储存、处置台账； 5.NOx 治理采用低氮燃烧、SNCR/SCR 等适宜技术。 项目生产过程、原料、产品等均在封闭空间内进行，预发泡、成型、干燥生产过程有机废气经集气收集后进入光催化+活性炭吸附设施处理后达标排放，同时生产车间密闭微负压收集；项目生产过程所需热量由厂区生物质锅炉（2t/h）提供，项目锅炉采取“低氮燃烧器+SNCR+旋风除尘+布袋除尘器”处理后经30m高排气筒达标排放；废活性炭在密闭包装袋暂存，交由有资质单位处理，并建立储存、处置台账 符合 排放限值 1.全厂有组织 PM、NMHC 有组织排放浓度分别不高于 10、10mg/m3； 2.VOCs 治理设施同步运行率和去除率分别达到 100%和 80%；去除率确实达不到的，生产车间或生产设备的无组织排放监控点NMHC 浓度低于 4mg/m³，企业边界1hNMHC 平均浓度低于2mg/m³； 3.锅炉烟气排放限值要求： 燃气锅炉 PM、SO2、NOx 排放浓度分别不高于：5、10、50/30【1】mg/m3 根据工程分析，本项目有组织PM、NMHC排放浓度不高于10、10mg/m3；VOCs 治理设施同步运行率100%，光催化+活性炭设施去除率可达 80%以上，项目生物质锅炉采取“低氮燃烧器+SNCR+旋风除尘+布袋除尘器”处理后经30m高排气筒达标排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/1089-2021）表1生物质锅炉大气污染物排放限值的要求 符合 无组织管控 1.VOCs 物料存储于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装 VOCs 物料的容器或包装袋存放于室内；盛装VOCs 物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭； 2.粉状物料采用气力输送、管状带式输送机、螺旋输送机等自动化、密闭输送方式；粒状物料采用封闭皮带等自动化、封闭输送方式；液态 VOCs 物料采用密闭管道输送； 3.产生VOCs的生产工序和装置应设置有效集气装置并引至VOCs末端处理设施； 4.厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘；厂内地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地。 1、项目废活性炭存储于密闭的包装袋中，在危废暂存库暂存，在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭；2、项目不涉及粉状物料；粒状物料采用封闭皮带等自动化、封闭输送方式，项目液态VOCs 物料输送采用密闭管道输送； 3、项目生产过程废气设集气设施引入废气处理设施处理； 4、项目厂区车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘；厂内地面全部硬化，无成片裸露土地 符合 监测监控水平 1.有组织排放口按生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网； 2.有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测； 3.涉气生产工序、生产装置及污染治理设施按生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管设备与省、市生态环境部门用电监管平台联网。 项目有组织排放口按要求开展自行监测，按生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管设备与省、市生态环境部门用电监管平台联网；其他均按生态环境保护部门要求进行 符合 环境管理水平 环保档案：1.环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明； 2.国家版排污许可证； 3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）； 企业按要求办理环评手续，后续将严格按照要求开展自行监测且定期记录各类台帐。企业设置有专职的环保人员，并制定了废气治理设施运行管理规程，环保档案、台账记录、人员配置均按要求进行 符合 台账记录：1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； 2.废气污染治理设施运行管理信息； 3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）； 4.主要原辅材料消耗记录； 5.燃料消耗记录； 6.固废、危废处理记录； 7.运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账（进出场时间、车辆或非道路移动机械信息、运送货物名称及运量等）。 人员配置：配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。 运输方式 1.物料、产品运输全部使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆； 2.厂区车辆全部达国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆； 3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。 企业严格执行 符合 运输监管 日均进出货物 150 吨（或载货车辆日进出 10 辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值 1000 万及以上的企业，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。 企业严格按照相关要求执行运输监管，按要求建立电子台账 符合 备注【1】：新建燃气锅炉和需要采取特别保护措施的区域，执行该排放限值。 综上所属，项目建设符合《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中表6-1塑料制品企业绩效分级指标A级标准要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 项目背景 为了满足市场需求，夏邑县豫翔工艺品厂决定投资300万元在商丘市夏邑县孔庄乡孟辛村10号建设年产1000万个泡沫工艺品项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部16号令，2021年1月1日修正）、《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》常见问题解答等的规定，本项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业29”中的“53塑料制品业292”中的其他（年用非溶剂型低VOCS含量涂料10吨以下的除外），应编制环境影响评价报告表；具体见表4。 表4 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版） 报告书 报告表 登记表 二十六、橡胶和塑料制品业29 53 塑料制品业292 以再生塑料为原料生产的；有电镀工艺的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的 其他（年用非溶剂型低VOCS含量涂料10吨以下的除外） / 受夏邑县豫翔工艺品厂（委托书见附件1）委托，河南大伟工程项目管理有限公司承担了该项目的环境影响评价工作，接受委托后，我公司组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，编制了本项目的环境影响报告表。 2、厂址周围环境 项目位于商丘市夏邑县孔庄乡孟辛村10号，根据现场查看，项目租赁已有闲置厂房，北侧为废弃厂房，西侧为养羊场，南隔道路为农田，东为农田，西北约440m为孟辛庄、680m为何楼，东北约630m为孟楼村，东南约620m为小孟楼。项目周围环境示意图见附图2。 3、工程产品方案 工程产品为泡沫工艺品，规模为1000万个/年，主要产品方案见表5。 表5 工程产品方案一览表 序号 产品 规格 规模 备注 1 泡沫工艺品 直径范围为 0.05~0.5m，高度范围为 0.02~0.2m 1000万个 每个重量平均约0.004kg，一共约40t/a，可用作年货比如灯笼中的填充物等 泡沫塑料装饰品（大） 泡沫塑料装饰品（小） 图 1 项目产品图片 4、工程主要建设内容 该项目总投资300万元，总占地面积约3000m2，总建筑面积1000m2，其中生产区面积为400 m2，仓库500m2，办公及其他面积100m2。工程主要建设内容一览表见表6。 表6 工程主要建设内容一览表 序号 项目 名称 建筑面积 备注 1 主体工程 生产车间 400m2 包括发泡、成型、锅炉房等，利用已有 2 辅助工程 办公室及其他配套设施 100m2 用于办公等，本次新建 3 储运工程 仓库 500m2 用于储存成品、原料等，利用已有 4 公用工程 供水 当地农村安全饮水工程提供 供电 当地市政供电 5 环保工程 废气 锅炉废气 工程锅炉燃料为生物质成型燃料，为2蒸吨/小时锅炉，采用“低氮燃烧器+SNCR+旋风除尘+布袋除尘器”处理后经1根30m高排气筒排放 预发泡、成型、干燥过程有机废气 采用集气罩+ UV 光解废气处理装置+活性炭吸附装置处理后经1 根 15m 高排气筒排放 废水 项目冷却塔用水循环使用，定期补充损耗，不外排 项目锅炉定期排水及软化纯水制备废水属于清净下水，这部分废水除盐分较高外，其他污染物低，可用于厂区地面洒水降尘，不外排 生活废水经化粪池处理后进入暂存池用于周围农田肥田等，综合利用不外排 噪声 基础减震、厂房隔声、绿化吸收等 固废 一般固废暂存间1座，建筑面积20m2 危废暂存间一座，5m2 生活垃圾箱若干 5、工程主要设备 工程主要设备一览表见表7。 表7 工程主要设备一览表 序号 品 名 型号 数量 备注 1 发泡机 HLJ-110，产能20kg/h，功率4KW 1台 用于预发泡 2 料笼 2.5×2.5×4m 6个 用于常温熟化工序 3 自动成型机 120 型 3台 用于成型工序 4 高效生物质锅炉 2t/h 1台 5 空压机 1台 / 6 冷却水塔 循环水量 50m3 /h 1台 7 纯水制备装置 1台 为锅炉提供软水 注：本项目建设生物质锅炉属于生物质专用锅炉，符合国家生物质锅炉相关规定要求，热效率≥80%，评价按照80%进行考虑。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批~第四批）》、《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》（2019）等，本项目所用生产工艺和设备均不属于上述目录中所列出的淘汰、落后类设备。 6、工程主要原辅料 工程主要原料一览表见表8。 表8 工程主要原辅材料及能源消耗 序号 名称 单位 年消耗量 备注 1 EPS泡沫 t/a 40.5 外购，袋装，50kg/袋，固态颗粒状，厂区最大暂存量1t 2 金属模具 套/a 3 外购，固态 3 塑料包装袋 个 若干 外包装及小包装，外购 4 水 t/a 8250 当地供水系统提供 5 电 kw*h/a 30000 当地电网 6 生物质成型燃料 t/a 450 外购，粒状 主要原辅材料理化性质： EPS（可发性聚苯乙烯）：主要成分为聚苯乙烯96%、戊烷发泡剂4%。聚苯乙烯是一种热塑性树脂，为白色球形固体颗粒，产品的软化点约 70~85℃，热分解温度 300℃，发泡温度 70~85℃。在较热变形温度低 5~6℃ 下，经退火处理后，可消除应力，使热变形温度有所提高。不溶于水，难溶于丙酮、乙醇，可溶于苯、甲苯、二甲苯等有机溶剂，粒径为 0.25~2.5mm，相对密度（水=1）为 1.03，主要用于包装防震、建材保温、容器和工艺品。项目EPS中的发泡剂为戊烷，属于物理发泡剂，常规的物理发泡是指将物理发泡剂与树脂基体均匀混合,通过改变操作过程中的条件,依据热力学不稳定原理使发泡剂发生物理变化,进而生成气泡的过程。根据关于发布《中国受控消耗臭氧层物质清单》的公告（公告2021年第44号），戊烷不属于其中。 生物质成型燃料：生物质成型燃料是利用新技术及专用设备将各种农作物秸秆、木屑、锯末、果壳、玉米芯、稻草、麦秸、麦糠、树枝叶等低品位生物质，在不含任何添加剂和粘结剂的情况下，压缩成密度各异的生物质成型的清洁燃料。生物质固体成型燃料由可燃质、无机物和水分组成，主要含有碳（C）、氢（H）、氧（O）及少量的氮（N）、硫（S）等元素，并含有灰分和水分。根据建设单位提供的资料，本项目生物质成型燃料的成分见表9。 表9 生物质成型燃料成分检测结果 检测项目 收到基低位发热量 Qnet,v,ar 全水分Mr 空干基水分 Mad 干燥基含硫量St,d 干燥基挥发分Vd 干燥基灰分 Ad 结果 16.77MJ/kg 4008卡/克 7.93% 4.13% 0.01% 81.34% 1.07% 本项目使用生物质成型颗粒，使用的锅炉为生物质专用锅炉，配套设置有高效除尘设施，根据《高污染燃料目录》（国环规大气[2017]2号）表1禁燃区内禁止燃用的燃料组合类别，本项目使用的生物质成型燃料不属于禁燃区内禁止燃用的燃料（本项目选址区域不属于禁燃区）。因此，项目使用的燃料不属于高污染燃料。 生物质成型燃料使用量：1吨蒸汽对应的热量为60万kcal，锅炉热转化率80%进行考虑，则全年需要消耗生物质成型燃料450吨/年。 物料平衡 工程物料平衡图见图1。 图1 工程物料平衡图 单位：t/a 7、工作制度与劳动定员 项目劳动定员为10人，工作制度实行1班制，每天工作8小时，年工作日为300天。 8、工期安排 项目计划安排建设期1个月，预计开工时间为2023年1月底，竣工时间为2023年2月底。 9、厂区平面布置 项目平面布置较为简单，厂房位于厂区北侧，厂房内分为生产区、仓库、锅炉房，生产区位于厂房内北侧，仓库位于厂房内西南侧，锅炉房位于厂房内东南，办公室位于厂区东南侧，大门朝南，项目整体按工艺流程布置，布局紧凑、顺畅，项目平面布局合理。工程平面布置图见附图3。 10、公用设施 （1）供排水 本工程用水主要为循环冷却水补充用水、生活用水、锅炉软化用水；新鲜用水量约为8250t/a；企业用水由农村安全饮水工程提供，可以满足本项目的用水需求。工程用水平衡图见图2。 循环冷却水补充用水：本项目发泡成型后的模具需要冷却水对其进行冷却，冷却水间接冷却塑料制品后进入冷却塔自然冷却后进行循环使用，不外排，仅定期补充部分损耗水量。根据建设单位设计资料，项目冷却塔平均每天运行8小时，循环水量为50m3/h。 根据《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T 50050-2017），冷却塔蒸发损失水量，可按下列经验公式计算： Qe=k•Δt•Qr 式中：Qe——蒸发水量（m3/h）； Qr——循环冷却水量（m3/h）； Δt——冷却塔进水与出水温度差，℃；本项目取 10℃； k——蒸发损失系数，1/℃；本项目按环境气温 25℃，系数取 0.0015/℃； 经计算，项目冷却塔蒸发损耗水量为 0.75t/h，则冷却塔蒸发损耗需补充水量为6t/d。 锅炉软化用水：本工程建设完成后，项目加热发泡等过程所需热量由厂区生物质锅炉（2t/h）提供，锅炉用水使用软水，项目所需软水用量16.58m3/d，蒸汽损耗量约16m3/d，锅炉每5天需排污一次，每次排污量约2.9t/次。本项目软化纯水制备采用离子交换树脂+二级反渗透工艺，利用率为 80%，则需要新鲜水0.83t/d，则产生的浓水排放量 0.25t/d，这部分废水除盐分较高外，其他污染物低，可用于厂区地面洒水降尘等，不外排。 生活用水：本项目职工10人，根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T 385-2020）可知，生活用水量按80 L/人•d计，则生活用水量为0.8m3/d（240m3/a），产污系数以0.8计，则生活污水产生量为0.64m3/d（192m3/a）；工程生活污水厂区化粪池处理后进入防渗暂存池，定期清运，用于周围农田肥田等，综合利用。 工程用水平衡图见图2。 图2 工程水平衡图 （单位：t/d） （2）供电 项目用电由当地电网提供，能够满足要求。 （3）供暖 项目无集中供暖，办公室采用冷暖空调。 消防设施 项目消防系统设有干粉灭火器等。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程： 施工期工艺流程： 项目车间为利用已有，只需进行简单的设备安装等，办公室为新建，不涉及大规模基础开挖，故施工期对环境影响较小。 营运期工艺流程： 本项目产品为泡沫工艺品，规模为1000万个/年，具体项目生产工艺及产污流程如下图3。 图3 项目生产工艺及产污流程图 工艺说明： 预发泡工序：将EPS原料通过人工投入发泡机内，密封阀门，珠粒粒径约0.25~2.5mm，故在投料过程中不产生投料粉尘。加热蒸汽（由项目区生物质锅炉提供）通过管道输入发泡机内，蒸汽加入后EPS珠粒受到加热，分布在 EPS 珠粒内部的戊烷发泡剂开始受热，达到发泡剂沸点时，发泡剂开始气化产生压力，导致珠粒开始膨胀并形成互不连通的泡孔，珠粒的体积不断增大。发泡机通过控制温度（90~110℃）和时间来控制发泡料的体积大小，该工序会产生非甲烷总烃和噪声。 常温熟化工序：预发泡完成的珠粒通过鼓风机和机械作用吹入料仓进行冷却熟化，珠粒在熟化料仓常温静置6h，经过空气冷却，泡孔内气孔的水蒸气被冷凝成液体，使泡孔内形成了负压，发泡剂无法逸出珠粒。在空气中暴露一段时间，使空气逐步渗入泡孔，令泡孔内外压力保持平衡，使发泡剂再渗入到粒子中去，以防止成型后收缩。发泡好的珠粒仍为颗粒状，但体积膨胀增大约 20~60 倍，此工序会产生非甲烷总烃。 发泡成型工序：项目发泡成型机为自动成型机。自动成型机不需人工装填模具，通过管道和喷枪将熟化好的珠粒喷射入成型机模具中，密封模具，在短促的加热时间内，蒸泡来不及逸出，受热膨胀产生压力，压力的总和大于珠粒外面加热所产生的蒸汽压力，此时珠粒软化，由于泡孔内的压力大于泡孔外面的压力，珠粒再度膨胀，直至膨胀满珠粒之间的间隙，结成与模具形状相同的泡沫塑料整块状制品，发泡成型温度为160℃左右。此工序喷枪不需清洗，会产生非甲烷总烃和噪声。 冷却脱模工序：产品成型后，自动成型机出料瞬间喷洒冷凝水冷却自动脱模，喷洒后的冷凝水通过管道至室外的循环水池，再通过冷却塔冷却后循环利用。 干燥工序：脱模后的成品冬天需进行干燥工序，人工将成品搬运至干燥房，去除产品中的水分，干燥房使用热交换器蒸汽间接加热的方式，干燥时间每次约为1h，温度保持在 65°C，此工序会产生非甲烷总烃和噪声。 检验工序：对加工完成的成品进行人工检验，挑选出不符合质量要求的残次品，该工序会产生残次品。 包装入库工序：经检验合格的产品包装后放入仓库待售，该工序会产生废包装材料。 营运期主要产污环节 本工程运营期污染物为废气、废水、噪声、固体废物，主要污染物见表10。 表10 本工程营运期主要污染工序一览表 污染类别 产生工序 污染因子 废气 生物质锅炉 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 预发泡、熟化、成型、干燥 非甲烷总烃 废水 锅炉运行过程 SS、盐类 纯水制备过程 盐类、SS 职工生活 COD、SS、BOD、氨氮等 噪声 设备噪声及运输车辆 噪声 固废 生产过程 残次品 生产过程 废弃包装材料 锅炉 灰渣、除尘设施收尘 废气治理 废活性炭 职工生活 职工生活垃圾 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 本项目位于商丘市夏邑县孔庄乡孟辛村10号，根据环境空气质量功能区划分，项目所在区域应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。为了解项目所在区域环境质量达标情况，本次评价选用2021年作为评价基准年，其中获取连续1年中不少于324个日均值数据，每月不低于27个有效数据（其中2月不低于25个），数据有效性满足GB3095-2012和HJ663中关于数据统计的有效性规定，经统计分析环境质量调查数据统计结果如下表11。 表11 夏邑县2021年空气质量现状评价表 单位：μg/m3 监测 区域 监测因子 监测值 标准值 超标倍数 是否达标 夏 邑 县 PM2.5 年均值 45 年均：35 0.29 超标 24h平均第95百分位数 123 24h平均：75 0.64 超标 PM10 年均值 82 年均：70 0.17 超标 24h平均第95百分位数 172 24h平均：150 0.17 超标 SO2 年均值 7 年均：60 0 达标 24h平均第98百分位数 16 24h平均：150 0 达标 NO2 年均值 21 年均：40 0 达标 24h平均第98百分位数 54 24h平均：80 0 达标 CO 24h平均第95百分位数 1.0 24h平均：4 0 达标 O3 8h平均第90百分位数 158 8h平均：160 0 达标 由表11可知，夏邑县2021年大气环境中大气环境中SO2、NO2、CO、O38h浓度均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM2.5、PM10平均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。因此，项目所在区域为不达标区。 针对环境空气质量不达标的现状，商丘市污染防治攻坚战办公室制订了《关于印发商丘市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（商环委办〔2022〕3号），从“加快调整优化产业结构、深入调整能源结构、持续调整交通运输结构、优化调整用地和农业投入结构、推进工业企业四项工程，深化大气污染综合治理、强化挥发性有机物治理，打好臭氧污染防治攻坚战、强化区域联防联控，打好重污染天气消除攻坚战、强化基础能力建设”几个方面进行管控。通过管控，全市细颗粒物（PM2.5）平均浓度控制在48微克/立方米以下，可吸入颗粒物（PM10）平均浓度控制在78微克/立方米以下，环境空气质量优良天数比例不低于68.5%。 2、水环境质量现状 根据现场查看，距离项目最近地表水体为西约990m的宋沟、东约1580m的韩沟，均为沱河支流，沱河属淮河流域，规划为V类水体，本次评价采用商丘市生态环境局网站公布的商丘市水质自动监测站周报（2022年第32周、2022年第33周）中沱河永城张板桥断面监测数据，数据统计见表12。 表12 地表水环境质量监测结果 单位：mg/L 监测点位 NH3-N 总磷 沱河永城张板桥断面 2022年第32周 0.07 0.306 2022年第33周 0.18 0.254 标准值 2.0 0.4 由上表可知，沱河永城张板桥断面所测指标满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类水质标准。 3、声环境质量现状 根据现场调查，本项目厂界外50m范围内无声环境敏感目标，不需进行声环境影响评价。 4、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》， 原则上不开展地下水和土壤环境质量现状调查，且本项目严格按要求做好分区防渗措施，不存在地下水、土壤污染途径，因此不进行地下水、土壤质量现状调查。 5、生态环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》， 本项目位于夏邑县孔庄乡孟辛村10号，不属于产业园区，用地范围内不含有生态环境保护目标，因此不进行生态环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目周边 500m 范围内大气环境保护目标见表13和附图2。本项目厂界内 50m 范围内无声环境敏感目标；厂界外 500m 范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；项目不涉及声环境、地下水环境、生态环境保护目标。 表13 主要环境空气保护目标明细表 名称 坐标/m 保护对象 保护 内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m X Y 环境空气 孟辛庄 116.33780 34.21336 居民区 人群 二类 西北 440 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 运营期非甲烷总烃排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）相关限值要求，同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中表6-1塑料制品企业绩效分级指标A级标准即NMHC排放浓度不高于10mg/m3限值要求，非甲烷总烃排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准相关限值要求。各标准限值取严格值。具体见表14、表15、表16。 表14 有组织废气（非甲烷总烃）污染物排放标准一览表 污染因子 标准名称与级（类）别 本项目执行标准（取按严格值） 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5、表9（车间或生产设施排气筒） 塑料制品企业绩效分级指标A级标准（有组织） 浓度（mg/m3） 单位产品非甲烷总烃排放量（kg/t产品） 浓度（mg/m3） 浓度（mg/m3） 单位产品非甲烷总烃排放量（kg/t产品） 非甲烷总烃 60 0.3 10 10 0.3 厂区内无组织非甲烷总烃排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求，具体见表15。 表15 厂区内VOCs无组织排放限值（表2） 污染物项目 排放限值 限值含义 无组织排放监控位置 NMHC 6 监控点处1h平均浓度值 在厂房外设置监控点 20 监控点处任意一次浓度值 厂界无组织非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准：即非甲烷总烃4.0mg/m3；同时满足河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）中表2值（其他企业非甲烷总烃2.0mg/m3），具体见表16。 表16 厂界无组织废气污染物排放标准一览表 污染因子 标准名称与级（类）别 本项目执行标准（按严格值） 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9（企业边界） 豫环攻坚办【2017】162号）中表2值（其他企业） 浓度（mg/m3） 浓度（mg/m3） 浓度（mg/m3） 非甲烷总烃 4.0 2.0 2.0 生物质锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1锅炉大气污染物排放限值，具体见表17。 表17 锅炉大气污染物排放限值 单位：mg/m3（烟气黑度除外） 污染物 SO2 NOx 颗粒物 烟气黑度（级） 排放限值 （生物质锅炉） 35 50 10 ≤1 2、噪声 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类，具体标准限值见表18。 表18 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别 昼间 夜间 2 60 50 3、固废 固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2001）及 2013 年修改单（公告2013年第36号）。 |
| 总量 控制 指标 | 本工程建设完成后，项目冷却水循环使用不外排，生活废水经化粪池处理后进入暂存池后用于周围农田肥田等，综合利用，不外排；项目锅炉定期排水及软化纯水制备废水属于清净下水，这部分废水除盐分较高外，其他污染物低，可用于厂区地面洒水降尘等，不外排。 经计算本工程生物质锅炉污染物排放量为NOX0.128t/a、SO20.077t/a；厂区VOCS废气排放量为0.019t/a，故本工程总量控制指标为NOX0.128t/a、SO20.077t/a，VOCS0.019t/a。本项目有机废气从《中国石化销售股份有限公司河南商丘夏邑高速路口加油站》2016年油气回收工程中减排VOCs18.8866吨中替代，本项目VOCs排放量为0.019t/a，倍量替代量0.038t/a，替代完成后《中国石化销售股份有限公司河南商丘夏邑高速路口加油站》剩余VOCs削减量为18.8486吨。 本项目二氧化硫、氮氧化物废气从夏邑县2016年琪瑞食品厂拆除燃煤锅炉削减量二氧化硫16.47682t/a、氮氧化物7.032t/a中替代。本项目二氧化硫、氮氧化物排放量分别为0.077t/a、0.128t/a，倍量替代量分别为0.154t/a、0.256t/a，替代完成后《夏邑县2016年琪瑞食品广拆除燃煤锅炉项目》消减量剩余二氧化硫16.32282t/a、氮氧化物 6.776t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目为新建项目，仓库、生产车间均为利用已有，办公室为新建，不涉及大规模基础开挖，施工期根据《河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环委办〔2022〕9号）等文件通知的相关要求落实扬尘污染防治对策，施工期严格执行六个百分百，采取洒水、设置围挡、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输等措施；建筑施工废水经简单沉淀后用于施工场地洒水抑尘；施工工人员生活污水经厂区化粪池处理后用于周围农田肥田，综合利用；项目施工期短暂，且项目夜间不施工，通过合理安排施工作业时间；尽量采用低噪设备，避免高噪音设备同时作业，高噪声设备周围设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响。项目施工期无废弃土方，主要为废弃建材、施工人员生活垃圾。废弃建材根据其性质和用途，实现回收利用，不可回收利用的部分集中堆放，定期清理并及时清运到指定的建筑垃圾场处理；施工人员生活垃圾分类收集后，统一交由环卫部门处理。采取以上措施后，施工期对环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 废气 工程营运期废气主要是锅炉废气；EPS 预发泡、熟化、发泡成型和干燥工序产生的非甲烷总烃。 （1）锅炉废气 本项目锅炉燃料使用生物质成型燃料，燃料燃烧过程中会有燃烧废气产生，其主要成分为SO2、NOx、颗粒物。本次评价要求项目锅炉安装低氮燃烧器。根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）附录F锅炉产排污系数 表F.4燃生物质工业锅炉的废气产排污系数，SO2、NOx、颗粒物的产污系数分别为17Skg/t-燃料、0.71kg/t-燃料、0.5kg/t-燃料（S%是指生物质收到基硫含量，以质量百分数表示）。根据建设单位提供的资料，本项目生物质成型燃料的用量为450t/a，生物质成型燃料的干燥基含硫量为0.01%（即S=0.01），即SO2的产污系数分别为0.17kg/t-燃料，经计算，本项目SO2、NOx、颗粒物的产生量分别为0.077t/a、0.32t/a、0.225t/a。本次评价要求项目锅炉安装“低氮燃烧器+SNCR+旋风除尘+布袋除尘器”并设置30m高排气筒，燃料燃烧废气经废气处理设施处理后经30m高排气筒（DA001）排放。根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）附录F锅炉产排污系数表F.4燃生物质工业锅炉的废气产排污系数，低氮燃烧+SNCR对NOx的去除效率按60%计，“旋风除尘+布袋除尘器”对颗粒物的去除效率可达99%。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》—“锅炉产排污量核算系数手册”中4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-生物质工业锅炉，生物质燃料烟气产生量为6240Nm³/吨生物质燃料。项目全年消耗生物质燃料450吨，则全年生物质锅炉烟气产生量为280.8万Nm³/a。经处理后，本项目锅炉废气中SO2、NOx、颗粒物的排放浓度分别为27.4mg/m3、45.3mg/m3、0.82mg/m3，排放量分别为0.077t/a、0.128t/a、0.0023t/a，各污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）中表1标准中生物质锅炉标准要求（颗粒物10mg/m3，二氧化硫35mg/m3，氮氧化物50mg/m3）。 （2）EPS 预发泡、熟化、发泡成型和干燥工序产生的非甲烷总烃 项目所使用的原料EPS（聚苯乙烯）比较稳定，根据聚苯乙烯理化性质，聚苯乙烯分解温度在 300℃以上，而项目生产过程中最高温度为160℃，因此，项目生产过程中不发生化学反应，且聚苯乙烯不发生形态改变，不产生苯乙烯单体，只有极少量的残留苯乙烯挥发，以非甲烷总烃计。项目所用可发性聚苯乙烯中发泡剂是戊烷，在预发泡、常温熟化、发泡成型以及干燥过程中，发泡剂受热会产生有机废气，以非甲烷总烃计。项目预发泡温度为 90~110℃，发泡成型温度为160℃左右，均属于加热过程，容易导致空腔破裂产生有机废气；熟化在常温下进行，主要是进行常温冷却，低于戊烷沸点（38℃），珠粒腔内形成负压状态，戊烷不会逸出，有机废气产生量较少；而干燥温度仅为 65℃左右，主要为了去除板材中残留的水分，仅有少量有机废气产生。 参考相关文献《聚氨酯与发泡聚苯（EPS、XPS）保温系统比较》（郭晓飞，郭春明：沈阳市聚氨酯科工贸公司，辽宁沈阳 110032）和《惠州市习顺名塑胶制品有限公司年产1000吨聚苯乙烯泡沫板建设项目环境影响报告书》（批复文号： 惠市环建[2019]62 号）（该项目目前已建成投产，生产工艺与本项目相似，具有可比性），发泡时戊烷挥发量按 5%计算。根据企业提供的EPS原料颗粒含量成分可知，EPS原料颗粒戊烷发泡剂含量约4%，本项目 EPS 原料年用量约为40.5t，含有发泡剂约1.62t，其中有5%发泡剂会挥发，则有机废气（以非甲烷总烃表征）产生量为0.081t/a。其中预发泡、熟化、发泡成型有机废气占90%，干燥工序有机废气占10%。 本项目拟在发泡机机上方设置包围型集气罩（集气罩和塑料软帘围合），项目自动成型机为密闭设备，物料进口处采用管道和喷枪进料，只预留出料口，建设单位拟在自动成型机出口上方安装带垂帘的包围式集气罩，集气罩按要求设计；项目设置一个密闭干燥房，干燥房有机废气采用离心式抽风机进行收集，在干燥房上方设置集气管；项目熟化工序为常温熟化，温度较低，有机废气产生量较少，项目整个生产过程在密闭车间进行，车间密闭微负压收集进入废气处理设施。根据企业设计资料， 预发泡、发泡成型和干燥工序废气经集气收集后进入光催化设施+活性炭吸附设施处理后经1根15m高排气筒（（DA002）排放，同时生产区密闭微负压收集，集气效率按90%计，风量10000m3/h，光催化设施+活性炭吸附设施对非甲烷总烃去除率按85%计（根据河南鼎晟检测技术有限公司2021年11月24日-2021年11月25日对河南博利泰密封科技有限公司有机废气治理措施UV光氧净化器+活性炭处理箱进口、出口的实际监测数据得出，UV光氧净化器+活性炭处理箱对非甲烷总烃去除效率约88.7%-89.6%，故本次光催化设施+活性炭吸附设施对非甲烷总烃去除率按保守85%计是可行的），经计算，则DA002排气筒非甲烷总烃排放量为0.011t/a，预发泡、熟化、发泡成型按2400h计，干燥工序按90h计，则非甲烷总烃排放为0.0163kg/h，排放浓度1.63mg/m3，DA002排气筒非甲烷总烃排放浓度能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5要求（非甲烷总烃60 mg/m3），非甲烷总烃排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准相关限值要求（15m高排气筒，非甲烷总烃排放速率≤10kg/h）；同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中表6-1塑料制品企业绩效分级指标A级标准即NMHC排放浓度不高于10mg/m3，项目符合要求。 单位产品基准非甲烷总烃排放量指标核算：根据《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5中规定的大气污染物特别排放限值中要求：单位产品基准非甲烷总烃排放量指标为 0.3kg/t 产品。本项目非甲烷总烃有组织排放量为0.011t/a，本项目单位产品基准非甲烷总烃排放量指标见表19。 表19 项目单位产品基准非甲烷总烃排放量一览表 生产线 单位产品基准非甲烷总烃排放量 标准 发泡生产线 0.011×1000kg÷40吨产品=0.275kg/t产品 0.3kg/t 产品 由表19可知，项目单位产品基准非甲烷总烃排放量符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中不大于 0.3kg/t 产品的要求。 项目生产车间为封闭车间且密闭微负压收集，未被集气收集部分非甲烷总烃约0.008t/a，排放速率0.0033kg/h。 工程有组织废气产生及排放情况一览表见表20。 表20 工程有组织废气产生及排放情况一览表 污染源 废气量（万m3/a） 产生情况 治理措施 去除率 排放情况 速率（kg/h） 浓度（mg/m3） 产生量（t/a） 速率（kg/h） 浓度（mg/m3） 排放量（t/a） 锅炉废气（DA001） 280.8万 二氧化硫 0.032 27.4 0.077 低氮燃烧器+SNCR+旋风除尘+布袋除尘器+30m高排气筒 / 0.032 27.4 0.077 氮氧化物 0.133 113.25 0.32 60% 0.053 45.3 0.128 颗粒物 0.096 82 0.23 99% 0.00096 0.82 0.0023 生产过程有机废气（DA002） 2400万 非甲烷总烃 0.109 10.87 0.073 光催化设施+活性炭吸附设施+15m高排气筒 85% 0.0163 1.63 0.011 （4）非正常工况污染物排放情况 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），非正常排放包括设备检修、污染物排放控制措施达不到应有效率、工艺设备运转异常等。 本项目非正常工况主要为废气处理设施不能正常运行，达不到设计去除效率造成的废气事故排放，本次评价将废气处理装置中光催化设施+活性炭吸附设施对非甲烷总烃效率降至0、SNCR+旋风除尘+布袋除尘器对氮氧化物、颗粒物效率降至0作为本项目非正常排放。考虑在此情景下，本项目废气污染物产生情况及排放情况，具体见下表21。 表21 项目非正常工况下废气污染物产生情况一览表 序号 污染源 非正常排放原因 污染物 非正常排放浓度mg/m3 非正常排放速率kg/h 单次持续时间 年发生频次 应对措施 1 生物质锅炉 排气筒 低氮燃烧+SNCR+旋风除尘+布袋除尘器措施效率降为0 颗粒物 82 0.096 以1h计 1次 日常加强管理，定期对除尘、脱销设施维护 二氧化硫 27.4 0.032 以1h计 1次 氮氧化物 113.25 0.133 以1h计 1次 2 生产过程有机废气排气筒 光催化设施+活性炭吸附设施效率降为0 非甲烷总烃 10.87 0.109 以1h计 1次 日常加强废气集气设施、管路、光催化设施、活性炭吸附设施的维修和检查，定期对设备维护 由表可知，项目一旦废气处理设施发生故障，生物质锅炉排气筒颗粒物、氮氧化物将不满足环保要求，故项目应加强对设备的日常维护、保养，出现故障立即更换，确保废气得到有效收集，同时也减少废气聚集带来的安全隐患；废气处理设计过程中注重加强气流的组织和引导，确保废气被有效收集，减少短流、绕流及死角现象出现；加强设备的日常维护和检修，出现破损、螺栓、密封条等损坏，立即解决；建立环保设施运行台账。 本项目废气治理设施情况见表 22，排气筒基本情况见表23。根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）等，本项目污染源排放口为一般排放口。 表22 本项目废气治理设施情况表 处置措施 去除率 是否为可行技术 低氮燃烧+SNCR 氮氧化物60% 是（根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中污染治理设施名称及工艺确定） 旋风除尘+布袋除尘器措施 颗粒物99% 光催化设施+活性炭吸附设施 非甲烷总烃85% 是（根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）中污染治理设施名称及工艺确定） 表23 本项目废气排放口基本情况 编号及名称 排气筒坐标 排气筒参数 类型 排放标准 经度 纬度 高度 (m) 内径 (m) 温度 (℃) DA001，生物质锅炉 排气筒 116.33970 34.20905 30.0 0.2 35 一般排放口 《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）中表1标准中生物质锅炉标准要求 DA002，有机废气排气筒 116.33976 34.20919 15.0 0.4 25 一般排放口 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5要求，同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中表6-1塑料制品企业绩效分级指标A级标准要求 （5）废气例行监测计划 按照《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）等中的监测要求，本项目污染源排放口为一般排放口，投产后本项目废气环境监测计划内容如下表24。 表24 本项目废气监测计划一览表 类别 监测点位置 监测因子 监测频率 废气 DA001，生物质锅炉排气筒 颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度、氮氧化物 一月一次 DA002，有机废气排气筒 非甲烷总烃 一年一次 无组织在厂界上风向一个点、下风向 3 个点 颗粒物、非甲烷总烃 一年一次 厂区内 非甲烷总烃 每年一次 废水 经分析，项目无生产废水产生。项目冷却水循环使用不外排，锅炉排水及软化纯水制备废水属于清净下水，该部分排水量为4.7m3/d，这部分废水除盐分较高外，其他污染物低，可用于厂区地面洒水降尘，不外排。根据建筑给水排水设计规范可知，厂区道路等地面洒水抑尘量为 2.0～3.0L/m2.d （本项目以 3L/m2.d 计），厂区道路等面积约1800m2，则厂区道路洒水抑尘量为5.4m3/d；厂区绿化面积约200m2，绿化用水量按0.6m3/m2·a，绿化按每年250天计，则厂区绿化用水量为0.48m3/d；经计算厂区洒水抑尘及绿化用水量约5.88m3/d；厂区锅炉排水及软化纯水制备废水量一共为4.7m3/d，足够消纳项目废水，厂区软化纯水制备废水用于厂区道路洒水抑尘是可行的。 经计算，项目生活污水产生量为0.64m3/d，工程生活污水厂区化粪池（1座，1m³）处理后进入防渗暂存池（1座，8m3，可暂存项目约12天的水量，足够项目使用），定期清运，用于周围农田肥田等，综合利用。 项目化粪池、循环水池、防渗暂存池四壁及底部均进行防渗处理。 综上，本项目产生的废水均得到有效处理，对周边环境影响较小，治理措施可行。 3、噪声 项目主要的噪声源来自车间生产设备运行噪声，包括发泡机、成型机、空压机等加工设备及辅助设备，噪声源强为 65~85dB(A)。采取减震、消声、绿化等措施，同时加强设备日常维护、运输车辆慢行禁鸣等措施，以减少噪声对周围环境的影响。根据调查，本项目年工作日300天，每天生产8小时。项目主要噪声源强见表25。 表25 本项目噪声源强调查表 序号 设备名称 数量（台） 单台1m处声压级（dB（A）） 持续时间 治理措施 降噪效果（dB（A）） 1 发泡机 1 65 2400h 选用低噪声设备，同时采取减震、隔声、消声等，加强设备维护等 40 2 自动成型机 4 75 50 3 空压机 1 85 65 4 冷却水塔（室外声源） 1 80 60 5 风机 2 85 65 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），工业声源有室外和室内两种声源，应分别计算。 室外声源在预测点产生的声级计算模型： 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 a） 在环境影响评价中，应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，分别按式（A.1）或式（A.2）计算。 Lp(r)＝Lw+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) （A.1） 式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB； Lw ——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv ——几何发散引起的衰减，dB； Aatm ——大气吸收引起的衰减，dB； Agr ——地面效应引起的衰减，dB； Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc ——其他多方面效应引起的衰减，dB。 Lp(r)＝Lp(r0)+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) （A.2） 式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB； Lp(r0) ——参考位置r0处的声压级，dB； DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv ——几何发散引起的衰减，dB； Aatm ——大气吸收引起的衰减，dB； Agr ——地面效应引起的衰减，dB； Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc ——其他多方面效应引起的衰减，dB。 b） 预测点的 A 声级 LA(r)可按式（A.3）计算，即将 8 个倍频带声压级合成，计算出预测点的 A声级[LA(r)]。          式中：LA(r) ——距声源 r 处的 A 声级，dB(A)； Lpi(r) ——预测点（r）处，第 i 倍频带声压级，dB； ΔLi ——第 i 倍频带的 A 计权网络修正值，dB。 c） 在只考虑几何发散衰减时，可按式（A.4）计算。 LA(r)=LA(r0)-Adiv （A.4） 式中：LA(r) ——距声源 r 处的 A 声级，dB(A)； LA(r0) ——参考位置 r0处的 A 声级，dB(A)； Adiv ——几何发散引起的衰减，dB。 室内声源等效室外声源声功率级计算方法： 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或 A 声级分别为 Lp1 和 Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出： L p2=Lp1-（TL+6） （B.1） 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，B； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量，dB。 工业企业噪声计算： 设第 i 个室外声源在预测点产生的 A 声级为LAi，在 T 时间内该声源工作时间为it；第 j 个等效室外声源在预测点产生的 A 声级为LAj，在 T 时间内该声源工作时间为jt，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T ——用于计算等效声级的时间，s； N ——室外声源个数； it ——在 T 时间内 i 声源工作时间，s； M ——等效室外声源个数； jt ——在 T 时间内 j 声源工作时间，s。 厂界噪声贡献值结果表 项目厂界噪声贡献值见表26。 表26 项目厂界噪声贡献值结果表 单位：dB(A) 项目预测点 噪声贡献值 执行标准 达标情况 东厂界 45.2 GB12348-2008 2类标准：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A) 达标 南厂界 29.1 达标 西厂界 35.5 达标 北厂界 41.0 达标 由表26可见，本工程建设完成后，运营期期间，上述噪声经减震、隔声、消声、距离衰减后，同时加强设备日常维护、运输车辆慢行禁鸣等措施，对厂界噪声现状影响不大，能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。根据现场查看，最近的敏感点为西北侧约440m的孟辛庄，距离较远，因此，本工程营运期噪声对周围声环境的影响较小。 噪声污染防治措施 为尽量减少本项目建成后运营噪声对周边声环境的影响，本环评建议建设单位采取相应的噪声防治措施如下： （1）在设备选型上，首先选用装备先进的低噪声设备，并采取适当的降噪措施，如设备基础设置衬垫，使之与建筑结构隔开。 （2）高噪声设备尽量布置在室内，主要噪声设备加装减振、隔声、消声装置。 （3）在设备、管道设计中，注意防振、防冲击，以减轻振动噪声，并应注意改善气体输送时流场状况，以减少空气动力噪声。 （4）建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能。 （5）对车辆交通噪声评价建议采取以下措施：在场区内设置减速带及减速措施，控制车辆行驶速度在5km/h以内，降低车辆轮胎与地面摩擦噪声；在厂区门口及内部设置禁鸣标志，并对驾驶员进行定期培训、检查，严禁随意鸣笛；加强管理，严格按照作息时间进行工作，严禁夜间22:00-次日6:00进行运输等相关作业。 噪声监测计划 按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）中的监测要求，投产后本项目噪声例行监测计划内容如下27。 表27本项目噪声监测计划一览表 类别 监测点位置 监测因子 监测频率 噪声 场界四周（场界外1m） 等效连续A声级 每季度一次 4、固体废物 本工程建设完成后，工程生产过程产生的固废主要有残次品；废弃包装材料；锅炉灰渣、锅炉除尘设施收尘；废活性炭；生活垃圾。 残次品：项目产品检验工序挑出残次品作为固废处理，项目年产泡沫塑料装饰品40t，残次品产生量约为产品的1%，即 0.4t/a，属于一般固体废物，经一般固废暂存间（1座，约20m2，位于仓库内西南）暂存后，定期交由专业回收公司回收。 废弃包装材料：根据业主提供资料，本项目包装袋产生量为0.0035t/a，统一收集后，全部外售废品收购站。 锅炉灰渣、锅炉除尘设施收尘：本项目生物质燃料的用量为450t/a，根据建设单位提供的资料，生物质燃料的干燥基灰分含量为1.07%，经计算，生物质燃烧后灰渣（包括锅炉炉膛灰渣、布袋除尘器）的产生量合计为4.82t/a，其中布袋除尘器收尘量为0.223t/a。因此，锅炉炉膛灰渣的产生量为4.597t/a。锅炉灰渣、布袋除尘器收尘均属于一般固废，经收集后外售用于生产有机肥。 废气治理产生的废活性炭：项目有机废气采用蜂窝状活性炭进行吸附过滤，按1t活性炭约吸附0.2t废气，本项目活性炭年吸附非甲烷总烃最大约0.073t，需活性炭0.365t/a；根据建设单位废气处理技术方案，活性炭装填量约0.6t，根据《徐州市重点行业挥发性有机物污染治理基础规范（试行）》（2019年），每万m3/小时设计风量的吸附剂使用量不应小于1m3。本项目废气处理装置设计风量为10000m3/h，活性炭一次装填量为1m3，每万m3/小时设计风量的活性炭使用量为1m3，可知项目活性炭装填量满足要求。废活性炭（活性炭用量+吸附的有机废气最大量）产生量为0.67t/a。根据《国家危险废物名录》（2021 年版），废活性炭属于编号为 HW49 的危险废物，废物代码为 900-039-49，建设单位收集后暂存于危废暂存间（一座，5m2，位于仓库内西南），定期交由有危险废物处理资质的单位处理。 生活垃圾：工程劳动定员为10人，生活垃圾按每人 0.5kg/d 计，则产生量为1.5t/a，集中收集后由环卫部门定期运往垃圾中转站。 工程固体废物产排情况一览表见表28。 表28 工程固体废物产排情况一览表 名称 产生环节 废固体 形态 产生量 主要成分 固废性质 贮存方式 处置量 处理措施 残次品 生产过程 固态 0.4t/a 泡沫残次品 一般固废 一般固废暂存间暂存 0.4t/a 定期交由专业回收公司回收 废弃包装材料 生产过程 固态 0.0035t/a 废弃包装材料 一般固废暂存间暂存 0.0035t/a 外售物资回收单位 锅炉灰渣、锅炉除尘设施收尘 生物质燃料燃烧、锅炉除尘过程 固态 4.82t/a 灰渣 一般固废 一般固废暂存间暂存 4.82t/a 经收集后外售用于生产有机肥 废活性炭 废气治理过程 固态 0.67t/a 活性炭、VOCs等 危险固废 危险固废暂存间暂存 0.67t/a 交由有危废处理资质单位处理 生活垃圾 职工生活 固态 1.5t/a / 一般固废 垃圾收集桶暂存 15t/a 集中收集后由环卫部门定期运往垃圾中转站 企业应做好固废台账记录，并按生态环境部发布的《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（公告2021年第82号）中规定的台账管理要求执行，产废单位应当设立专人负责台账的管理与归档，一般工业固体废物管理台账保存期限不少于5年。 项目危废暂存间要求：项目设置1座危废暂存间（5m2），危险废物收集储存过程需按下列要求进行管理： 危险废物的收集包装： a．有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备。 b．危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。 c．危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。 d.不得与不相容的废物混合或合并存放，也不得将非危险废物混入危险废物中贮存。 危险废物的暂存要求： 危险废物堆放场应满足GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》有关规定及环保部2013年第36号文中相关修订： a．按GB15562.2《环境保护图形标识－－固体废物贮存（处置）场》设置警示标志。 b．必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙。 c．要求必要的防风、防雨、防晒措施，避免高温、阳光直射、远离火源。 d．要有隔离设施或其它防护栅栏。 e．应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装，并设有报警装置和应急防护设施。 危险废物转移严格按照《危险废物转移管理办法》（部令第23号）执行。 本项目危废详情、防治措施见表29，贮存场所污染防治措施情况见表30。 表29 本项目危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险特性 污染防治措施 1 废活性炭 HW49其他废物 900-039-49 废气处理过程 固态 0.67t/a 活性炭、VOCs等 VOCs 1次/年 T 交由有资质单位处理 表30 本项目危险废物贮存场所基本情况表 序号 贮存场所名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积（m2） 贮存方式 贮存能力（t） 贮存周期 1 厂区危废暂存间 废活性炭 HW49其他废物 900-039-49 仓库内西南侧 5 防漏胶袋存放 2 1个月 综上，采取上述措施后，评价认为项目产生的各类固废做到了“减量化、资源化、无害化”的相关要求，不对外界构成新的污染源。 5、地下水环境分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属Ⅳ类项目，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 项目冷却水循环使用不外排，生活污水经化粪池处理后进入暂存池用于周围农田肥田等，正常情况下不会对地下水环境造成污染。化粪池或防渗暂存池防渗层破损有可能造成废水下渗造成地下水污染；危废暂存间防渗层破损有可能造成有害物质下渗造成地下水污染。主要污染物类型为有机污染物，如COD、氨氮等。 为控制对地下水环境的不利影响，针对上述污染源及污染途径，本项目采取的防治措施如下： （1）源头控制：加强管理，安排专人定期检查巡视化粪池、循环水池、防渗暂存池等污水处理设施各构筑物、危废暂存间情况，发现异常及时进行处理。 （2）分区防渗：按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中的有关要求对各污水处理构筑物、危废暂存间等进行防渗处理。项目防渗分区情况及要求见表31。 表31 防渗分区划分情况及要求 分区 区域 防渗要求 重点防渗区 危废暂存间 等效黏土防 渗区Mb≥6.0m，K≤1×10 -7 cm/s；危废暂存间贮存设施必须防渗，基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s 一般防渗区 化粪池、循环水池、防渗暂存池 等效黏土防渗区Mb≥1.5m，K≤1×10 -7 cm/s，混凝土防渗层抗渗等级不应小于P6，其厚度不宜小于100mm，其防渗层性能与1.5厚粘土层( 渗透系数≤10-7cm/s) 等效 简单防渗区 办公区、其他仓库及生产区等 采用混凝土铺设，一般地面硬化 运营过程中对危废暂存间、化粪池、循环水池、防渗暂存池等按相关要求做好防腐防渗措施。 采取上述措施后，本项目营运期对地下水环境影响较小。 6、土壤环境分析 拟建项目污染物质可能通过以下途径进入土壤： a水污染型：本项目生活污水发生泄漏，若化粪池、防渗暂存池等发生破损，致使周边土壤受到的污染。项目土壤主要污染物类型为有机污染物，如COD、氨氮等。 b固体废物污染型：拟建项目危废暂存间防渗层破损，有可能造成有害物质进入土壤中，造成土壤污染。 为有效防治土壤环境污染，项目运营期应采取以下防治措施： a源头控制措施：减少污染物排放，定期对废气管路、设备等进行巡查，确保其正常运行。同时厂内地面硬化、厂区周围加强绿化。 b分区防渗：根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），并结合厂区各生产功能单元是否可能对地下水造成污染及其风险程度，将本项目污染区的防渗级别划分为一般防渗区和简单防渗区。防渗措施要求见表31。 按照有关的规范要求采取上述污染防渗措施，可以避免项目对周边土壤产生明显影响，营运期土壤污染防治措施是可行的。 7、环境风险分析 （1）风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表B.1，本项目涉及的风险物质为危险废物（废活性炭）。风险事故主要存在于废活性炭的暂存。 另外，项目原料EPS泡沫、产品泡沫工艺品、生物质成型燃料属于易燃物品，在存储过程中潜在的危险主要为火灾，一旦着火，火势会迅速蔓延，并伴随大量的有害气体 CO、烟尘等污染物产生，将威胁作业人员的生命安全，造成重大生命、财产损失，并对周围环境产生影响。 （2）风险潜势判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表B.1 确定本项目Q 值确定表如下：企业环境风险物质与临界量的比值结果见表32。 表32 项目环境风险物质与临界量的比值结果 序号 危险物质名称 CAS号 最大存在量/t 临界量/t Q（qn/Qn） 1 危险废物（废活性炭） / 0.67 100① 0.0067 注①：临界量参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 中表 B.2。 由上表可知本项目Q 值<1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C 判定，项目风险潜势为Ⅰ，故本项目环境风险评价仅进行简单分析。 本项目简单分析内容见表33。 表33 项目环境风险简单分析表 建设项目名称 年产1000万个泡沫工艺品项目 建设地点 商丘市夏邑县孔庄乡孟辛村10号 地理坐标 厂址中心坐标：116 度20分21.948秒， 34 度 12分32.109 秒 主要危险物质及分布 项目涉及的主要危险物质为废活性炭，主要分布于危废暂存间 环境影响途径及危害后果 ①大气影响途径及危害后果 危险物质废活性炭暂存过程包装袋破损后，吸附的有机废气挥发进入大气并迅速扩散，对空气造成一定的影响。 易燃品管理不善可能发生火灾爆炸，火灾、爆炸时产生的烟尘、CO等有害物质污染大气环境。 ②地表水及地下水影响途径及危害后果 包装物破损后废活性炭若进入地表河流，会造成地表河流的污染。进入河流后，首先造成对河流的景观破坏，产生严重的刺鼻气味；其次使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡；再次风险物质一旦进入水环境，由于可生化性差，可能造成被污染水体长时间得不到净化。如果风险物质通过雨水等下渗进入地下水体，会对地下水产生影响，影响地下水水质。 若发生火灾爆炸事故后，火灾产生的消防废水若不及时处理或采取的措施不当，极有可能通过雨水管网进入周边的地表水、地下水，会对地表水、地下水产生影响，影响水质。 ③土壤环境影响途径及危害后果 发生火灾爆炸事故后，火灾产生的消防废水若不及时处理或采取的措施不当，极有可能通过雨水管网进入周边的土壤。风险物质渗漏进入土壤层后，短时间内造成土壤团粒中形成膜网结构，环境中的空气难以进入土壤颗粒中，从而造成植物生物的死亡。 风险防范措施要求 ①危废暂存间与场所内其它存放物资保持一定距离，减少人和机械无意中发生触及或碰撞的概率。 ②尽量减少储存量或不存储。 ③贮存场所应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装，并设有报警装置和应急防护设施，库内使用防爆电器。 ④定期对操作人员进行安全生产与安全知识培训，并制定严格的安全操作规程，设立安全环保机构，专人负责、厂区配备消防设施等。对员工加强培训，进行必要的安全消防教育，熟练掌握消防设施的使用，做好个人防护，对劳动防护用品和器具定期检查。 ⑤生产厂房、易燃物品贮存区须确保全面通风、配备相应品种和数量的消防器材、设置必要的防火防爆与降温等技术措施，预留必要的安全间距，远离火种和热源，防止阳光直射。易燃物品贮存区禁止明火进入，禁止使用易产生火花的设备与工具，所有照明、通风、空调、报警设施及用电设备均应采用防爆型装置，厂区设置火灾报警装置。 ⑥危废暂存间贮存设施必须防渗，基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，地面防渗措施符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，采用专用的容器暂存，同时做好防雨、防风、防渗漏、防扬散措施；危险废物在转运时执行危险废物转移联单制度，运输过程的包装使用专用容器。 ⑦厂区设置消防设施如灭火器等设施；制定突发事件应急预案等。 通过采取上述风险防控措施后，本项目环境风险可控。 8、环保投资估算及“三同时”验收 本项目总投资为300万元，其中环保投资为45.2万元，环保投资占总投资的15.1%。环保措施及投资情况见表34。 表34 环保投资估算及“三同时”验收一览表 序号 项目内容 环保措施 投资 (万元) 执行标准 1 废气处理 生物质锅炉废气 低氮燃烧器+SNCR+旋风除尘+布袋除尘器+30m高排气筒 30 《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）中表1标准中生物质锅炉标准要求 预发泡、发泡成型和干燥工序有机废气 集气收集后进入光催化设施+活性炭吸附设施处理后经15m高排气筒排放 5 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5要求，同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中表6-1塑料制品企业绩效分级指标A级标准要求 无组织废气 生产车间、仓库均封闭等 0.5 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表9标准；非甲烷总烃无组织排放浓度同时满足豫环攻坚办【2017】162号）中表2值 2 废水处理 冷却水 循环水池 0.5 循环使用不外排 生活污水 经化粪池（1座，1m3）处理后，进入防渗暂存池（1座，约8m3） 2 定期由密闭抽粪车抽走，用于周围农田肥田等，综合利用 3 噪声控制 基础减震、厂房隔声、绿化吸收等，同时加强设备维护、运输车辆慢行禁鸣等 2 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 4 固废处置 垃圾箱若干、一般固废暂存间1座20m2 0.2 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） 危废暂存间，1座，5m2 3 《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》及2013年修改单（公告2013年第36号） 5 环境风险 厂区设置有消防沙、火灾报警器等措施 2 / 合 计 45.2 / |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001，生物质锅炉排气筒 | 颗粒物 | 低氮燃烧器+SNCR+旋风除尘+布袋除尘器+30m高排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）中表1标准中生物质锅炉标准要求 |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |
|  | DA002，预发泡、发泡成型和干燥工序有机废气 | 非甲烷总烃 | 集气收集后进入光催化设施+活性炭吸附设施处理后经15m高排气筒排放 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5要求，同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中表6-1塑料制品企业绩效分级指标A级标准要求 |
|  | 厂界 | 非甲烷总烃 | 生产车间、原料库、产品仓库均封闭等 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表9标准；非甲烷总烃无组织排放浓度同时满足豫环攻坚办【2017】162号）中表2值 |
| 地表水环境 | 循环冷却水 | COD、SS | 冷却水循环利用，不外排 | 冷却水循环利用，不外排 |
|  | 生活污水 | COD | 厂区污水经化粪池处理后进入暂存池，用于周围农田肥田等 | 用于周围农田肥田等，综合利用，不外排 |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  | 锅炉定期排水及软化纯水制备废水 | 盐类 | 属于清净下水，可用于厂区地面洒水降尘等，不外排 | 可用于厂区地面洒水降尘等，不外排 |
| 声环境 | 厂界 | 等效连续 A 声级 | 厂房隔声、消声、设备减振及距离衰减，同时加强设备维护，运输车辆慢行禁鸣等措施 | 《工业企业厂界环境 噪声排放标准》 （GB12348-2008）中的2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 工程建设完成后，生产过程产生的残次品定期交由专业回收公司回收；废弃包装袋外售；危险废物主要为废活性炭，暂存于危废暂存间，定期交由有处理资质单位处置；锅炉灰渣、布袋除尘器收尘等均属于一般固废，经收集后外售用于生产有机肥；生活垃圾定期运往垃圾中转站处理，交由环卫部门处理。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 车间地面、仓库、循环水池、危废暂存间等均按要求进行防渗、硬化处理，分区防渗，防止产生土壤、地下水污染。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 对锅炉房设置专人管理，定期检查；锅炉房、仓库储存处严禁烟火；厂区同时设置灭火器等消防设施 |
| 其他环境 管理要求 | ①建设单位作为本项目的环境责任主体，应建立各项环境管理制度，配备环保人员，负责环境管理工作，确保各类污染防治措施有效运行，各污染物稳定达标排放。 ②按照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）、《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207—2021）等相关技术规范开展自行监测。 |

# 六、结论

夏邑县豫翔工艺品厂年产1000万个泡沫工艺品项目符合国家产业政策要求，选址可行，具有一定的社会经济效益，在认真落实各项污染防治措施后，本项目对环境的影响可以接受，从环保角度分析，本项目的建设是可行的。 其他 本报告表应附以下附件、附图： 附件一 委托书 附件二 项目备案 附件三 租赁协议 附件四 营业执照 附图一 项目地理位置图 附图二 项目周边环境示意图 附图三 项目平面布置示意图 附图四 项目周围环境及现状照片

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.0023t/a | / | / | / |
|  | SO2 | / | / | / | 0.077t/a | / | / | / |
|  | NOX | / | / | / | 0.128t/a | / | / | / |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.019t/a | / | / | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0 | / | / | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0 | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 残次品 | / | / | / | 0.4t/a | / | / | / |
|  | 废弃包装材料 | / | / | / | 0.0035t/a | / | / | / |
|  | 锅炉灰渣、布袋除尘器收尘 | / | / | / | 4.82t/a | / | / | / |
| 危险废物 | 废活性炭 | / | / | / | 0.67t/a | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

项目类别

项目类别

40

产品：泡沫工艺品

0.011

有组织非甲烷总烃

EPS泡沫40.481

0.008

无组织非甲烷总烃

0.062

活性炭等去除

0.4

残次品交由专业回收公司回收

损耗6

6

循环冷却系统

400

20.7

4.12

用于厂区洒水抑尘等，不外排

软水机

16.58

损耗16

锅炉

0.58

用于厂区洒水抑尘等，不外排

市政用水27.5

160

进入防渗暂存池，定期清运，用于周围农田肥田等，综合利用

损耗0.16

0.64

0.8

化粪池

生活污水