# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 河南联夏新材料科技有限公司年生产6万立方米全封闭商品混凝土生产线项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2211-411426-04-01-816108 |
| 建设单位联系人 | 徐方梨 | 联系方式 | 18238012099 |
| 建设地点 | 商丘市夏邑县会亭镇关仓村付阁中组158号 |
| 地理坐标 | 116度6分32.972秒，34度4分21.183秒 |
| 国民经济 行业类别 | C3021水泥制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30、55石膏、水泥制品及类似制品制造302 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 夏邑县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2211-411426-04-01-816108 |
| 总投资（万元） | 3000 | 环保投资（万元） | 61 |
| 环保投资占比（%） | 2.03% | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地面积（m2） | 26668 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性 分析 | 1、“三线一单”相符性分析 1.1生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线 1、生态保护红线 根据河南省生态保护红线范围划分情况，夏邑县不涉及生态保护红线和一般生态空间。 本项目位于商丘市夏邑县会亭镇关仓村付阁中组158号，本项目不在生态保护红线范围内。因此，本项目的建设符合生态保护红线的要求。 2、环境质量底线 ①大气环境：本项目位于商丘市夏邑县会亭镇关仓村付阁中组158号，根据大气功能区划分，为环境空气功能区二类区，执行二级标准。本项目所在区域环境空气中的PM2.5、PM10平均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，针对环境空气质量不达标的现状，商丘市生态环境保护委员会办公室发布了《商丘市2022年大气污染防治攻坚战实施方案》，从“调整优化产业结构、深入调整能源结构、持续调整交通运输结构、优化调整用地和强化面源污染治理、推进工业企业四项工程、强化挥发性有机物治理、强化区域联防联控、强化基础能力建设”几个方面进行管控，大气环境质量状况可以得到进一步改善。 ②地表水：本项目所在区域内最近地表水体为西南侧298m处的大涧沟，大涧沟最终汇入浍河，本次评价选取浍河夏邑业庙断面来反映项目区域现状水质状况，根据河南省地表水环境功能区划，浍河为Ⅴ类水体。根据2021年12月商丘市政府地表水责任目标断面例行监测结果，浍河夏邑业庙断面可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求。 本项目选址位于商丘市夏邑县会亭镇关仓村付阁中组158号，项目所在区域目前无污水管网，项目搅拌机及罐车清洗废水经砂石分离机+三级沉淀池处理后回用于生产，车辆冲洗废水经沉淀池处理后，循环利用，不外排。生活污水经化粪池处理后，用于周边农田施肥，不外排，对周围地表水环境影响较小。因此，本项目满足水环境质量底线要求，不会对地表水环境造成影响。 ③噪声：项目所在区域声环境功能区划为2类，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 本项目在落实本次评价提出的各项环保措施后，可实现噪声达标排放，符合环境质量底线的要求。 3、资源利用上线 本项目生产过程中资源消耗主要以电力和水为主，本项目不属于高耗能和资源消耗型企业，资源利用不会突破区域的资源利用上线，项目建设符合资源利用上线要求。 根据分析，本项目的建设符合河南省生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的要求。 1.2生态环境准入清单 根据《商丘市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（商政[2021]5号），商丘市“三线一单”分区管控及要求如下： （1）生态分区管控 全市共划定61个生态环境分区管控单元。其中：优先保护单元15个，面积占全市国土面积的2.76%；重点管控单元37个，面积占全市国土面积的15.94%；一般管控单元9个，面积占全市国土面积的81.3%。 （2）生态环境准入清单 以全市划定的61个生态环境管控单元为基础，根据各单元环境属性特征，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率等方面对各环境管控单元提出原则性的禁止、限制性开发要求，建立我市“1+9”生态环境准入清单模式。“1”为我市总体生态环境准入清单，“9”为两区六县一市生态环境准入清单。 根据商丘市生态环境局关于动态更新《商丘市生态环境准入清单（试行）》的函（2022年4月27日），商丘市生态环境准入清单包括商丘市生态环境总体准入要求、商丘市各县区分区管控单元生态环境准入清单。 ①商丘市生态环境总体准入要求 表1-1 商丘市生态环境总体准入要求 管控 维度 准入控要求 本项目 情况 相符性 空间布局约束 1、全市禁止新增化工园区。全市原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。 2、严禁不符合我市主体功能定位的各类开发活动，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。现有以“两高”行业为主导产业的园区规划环评应增加碳排放情况与减排潜力分析，推动园区绿色低碳发展。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。 3、禁止勘查高硫高灰煤炭资源，禁止开采可耕地砖瓦粘土。禁止开采区内，除国家基础性、公益性地质调查及符合政策要求的项目外，一律不得新设探矿权、采矿权和矿产勘查项目，严厉打击和取缔违法采矿活动。禁止开采区内，在不影响禁止区主体功能，并征得相关管理部门同意的情况下，可以进行地热、矿泉水等矿产资源的勘查开发利用。限制开采高硫高灰煤，不再新建高硫高灰煤矿井。在限制开采区内，要严格控制限制开采矿种矿业权的设置，确实需要设置矿业权时，应严格规划审查，进行专门的规划论证。 4、全市范围内禁止制造、进口、销售和注册登记国五(不含)以下排放标准的柴油车。全市原则上不再办理使用登记和审批35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。重点区域禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。全面淘汰退出达不到标准的落后产能和不达标企业。实施重污染企业退城搬迁，加快城市建成区、人群密集区、重点流域的重污染企业和危险化学品等环境风险大的企业搬迁改造、关停退出，推动实施一批水泥、平板玻璃、化工、商砼企业等重污染企业退城工程。 5、生态控制区主要包括生态公益林和地质灾害高易发区，依照《国家级公益林管理办法》和《河南省生态公益林管理办法》对市域21.19万亩公益林进行严格保护；对于市域地质灾害高易发区应加强监测和安全防护，禁止在相关区域进行建设。河流水域包括涡河、惠济河、黄河故道、沱浍河、大沙河、王引河等主要河流，完善河道两侧绿化建设，防治水土流失，严禁非法占用滩涂湿地。 6、矿产资源密集区是指市域范围内蕴含具有开采价值的各类金属、非金属矿藏的地区以及其必要的生产生活和安全防护范围，主要分布在永城、睢县、柘城。按照《中华人民共和国矿产资源法》《河南省采矿管理条例》进行管制。历史文化保护区主要包括商丘古城（含宋国故城遗址、大运河遗址、睢县古城、夏邑古城、虞城利民古城等的保护范围、建设控制地带和风貌协调区），整体保护古城的自然环境、肌理格局、文物古迹、历史建筑和环境要素，按照《中华人民共和国文物保护法》、《历史文化名城名镇名村保护条例》、《河南省历史文化名城保护条例》的规定实施管制。 本项目属于混凝土生产项目，不属于禁止建设类项目，不属于“两高”行业；本项目属于国家允许类项目，符合国家和地方相关产业政策；本项目不设置锅炉，生产过程不使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂，且项目选址区域不属于生态控制区、矿产资源密集区和历史文化保护区。 相符 污染物排放管控 1、新、改、扩建项目主要污染物排放要满足当地总量减排要求。重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物(VOCs)全面执行大气污染物特别排放限值。 2、全面改善区域环境质量。建设项目应满足区域环境质量改善目标的管理要求。区域环境空气、地表水环境质量不能满足环境功能区划标准时，重点行业建设项目主要污染物实行区域倍量削减；区域环境空气、地表水环境质量满足环境功能区划标准后，重点行业建设项目主要污染物实行区域等量削减。 3、十四五期间全面落实建成区污水处理厂“提质增效工程”及加快补齐城镇污水收集和处理设施短板工程。新建城区管网和污水处理设施要与城市发展同步规划、同步建设，做到雨污分流，加强城市初期雨水收集处理设施建设，有效减少城市面源污染。城市建成区、产业集聚区、工业园区污水处理厂扩建工程设计出水标准优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准设计，鼓励化学需氧量、氨氮、总磷排放浓度达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水体水质标准要求，鼓励现有工程随扩建工程一并完成提标改造工程。具备条件的县级以上污水处理厂全部建设尾水人工湿地，进一步提升污水处理水平。 4、十四五期间，进一步扩大涉气工业企业监控范围，对全市应急管控和错峰生产企业进行全面筛查，全市满足自动监控设施建设标准的涉气企业全部完成自动监控设施建设；开展有色金属冶炼、铅酸蓄电池等行业企业含重金属无组织废气排放污染治理，确保废气中重金属污染物持续、稳定达标排放；开展砖瓦、钢铁、有色等重点行业企业提标改造和污染深度治理，严格排污许可管理，推动工业企业绿色发展转型；强化挥发性有机物污染治理；制定砖瓦窑等工业炉窑综合整治实施方案，凡不能达标排放的砖瓦窑等工业炉窑，依法一律实施停产整治；推进工业绿色升级，加快实施钢铁、石化、化工、有色、皮革等行业绿色化改造，加强造纸、农副食品加工、毛皮制革、印染、有色金属、原料药制造、电镀等水污染物排放行业重点企业强制性清洁生产审核，全面推进其清洁生产改造或清洁化改造；全面取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）等工业燃煤设施，全市建成区实现工业燃煤全替代。 5、控制农业氮源排放，持续做好秸秆综合利用和禁烧工作，加强农村散煤燃烧监管、减少BC（黑碳气溶胶）排放；全市主要农作物化肥、农药使用量实现零增长，农药包装废弃物回收处理推广到全市30%的产粮（油）大县和所有蔬菜产业重点县；基本实现农膜全面回收利用；加强农村黑臭水体整治及秸秆综合利用率；梯次推进农村生活污水治理，根据工作实际，对需调整的内容及时修编，细化配套制度，力争实现县级层面的统一规划、统一建设、统一运行、统一管理，集中连片推进。 6、有色金属冶炼、铅酸蓄电池、石油加工、化工、电镀、制革和危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要按照国家企业拆除活动污染防治的技术规定，事先制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案，明确残留污染物清理和安全处置措施，报县级生态环境部门、工业和信息化部门备案并技术评审。 7、鼓励土壤污染重点监管单位因地制宜实施管道化、密闭化改造，重点区域防腐防渗改造，物料、污水、废气管线架空建设和改造，从源头上防范土壤污染。 本项目主要污染物为颗粒物，行业属于水泥制品行业，无大气污染物特别排放限值。 相符 环境风险防控 1、柘城、夏邑、虞城、睢阳区、示范区等跨市界断面所在县（区）的环保部门要加强与下游县、区及亳州、鹿邑、永城等城市的沟通协调，共同做好流域水污染联防工作，防止出现跨界污染事件。各县（区）政府（管委会）制定水污染应急预案，建立应急联动机制，明确预警预报程序，完善应急处置和保障体系。加强应急管理培训和学习交流，开展流域水污染防控应急演练，提高跨界突发水污染事件处置能力与应急管理工作水平。 2、永城、宁陵涉及化工的产业集聚区，需在十四五规划初期建成园区风险防范应急保障措施，在集聚区纳污河流或雨水、泄洪河沟下游处（汇入具有水体功能区划河流之前）设置拦截设施、园区事故池等具体应急措施，拦截化工企业厂区不可控的风险事故废水，坚决杜绝区域风险事故废水进入地表河流引发恶劣的流域污染事件。 3、做好优先保护单元内饮用水源等重要生态环境敏感目标的环境风险防范，开展涉重企业等安全隐患排查和风险评估，依法依规整治监管；做好钢铁、有色、化工、制药、制革等涉及重大环境风险源和危险化学品企业环境风险防范，编制环境风险应急预案，落实环境风险防范和应急措施，强化环境风险防控及应对处置能力，建立“企业—园区—政府”三级区域环境风险应急联控机制；加强对农用地土壤污染风险区域，特别是毛皮制革、有色金属、电镀等重点监管企业和工业园区周边农用地土壤的监测，完善土壤污染防治体系，强化土壤环境风险控制，做好耕地保护，保障粮食安全。 4、用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块，以及腾退工矿企业用地为重点，依法开展土壤污染状况调查和风险评估；优先对重点行业企业用地调查查明的潜在高风险地块，开展进一步调查和风险评估。。 本项目商品混凝土生产项目，营运期产生的搅拌机及罐车清洗废水经砂石分离机+三级沉淀池处理后回用于生产，车辆冲洗废水经沉淀池处理后，循环利用，不外排。生活污水经化粪池处理后，用于周边农田施肥，不外排，不设排污口。 相符 资源开发效率要求 1、十四五期间，全市煤炭消费总量控制完成国家、省、市下达目标要求。全市能耗增量控制目标控制完成国家、省、市下达目标要求。 2、十四五期间，全市年用水总量控制完成国家、省、市下达目标要求。水资源利用效率和效益明显提升，地下水超采得到进一步控制，农村居民集中供水实现全覆盖，全面解决贫困人口饮水安全问题；积极开展中水资源利用，在火电、纺织、化工、食品、发酵等高耗水行业，开展水效“领跑者”行动，推进企业串联用水、分质用水、一水多用和梯级循环利用，提升工业污水资源化利用效率；加快城市污水处理厂及产业集聚区污水处理厂中水建设工程，切实推进中水利用进程，集中供热中心、热电联产项目限制取用地下水，高耗水企业中水回用率达到32%以上。 3、重点开展火电、钢铁、石化、化工、纺织、造纸、食品等高耗水工业行业节水技术改造，大力推进工业水循环利用，推进节水型企业、节水型工业园区建设；新、改、扩印染项目清洁生产水平应达到《清洁生产标准纺织业（棉印染）》国际先进水平，禁止不能满足土地投资强度和清洁生产水平要求的印染企业和与规划定位不相符的印染企业入驻。新、改、扩印染项目印染总规模不得超出规划的印染规模，允许规划内印染规模等量替代，禁止超出规划单纯新增印染产能。 4、实行严格的耕地保护制度和节约用地制度，强化土地资源开发利用管理，提高土地集约化利用程度和建设用地利用效率，内部挖潜解决新增建设用地。 本项目营运期不消耗煤炭；项目用地符合夏邑县会亭镇土地利用总体规划。 相符 根据分析，本项目的建设符商丘市生态环境总体准入要求的要求。 ②商丘市各县区分区管控单元生态环境准入清单 根据商丘市生态环境局关于动态更新《商丘市生态环境准入清单（试行）》的函以及商丘市生态环境管控单元分布图（详见附图4），夏邑县会亭镇属于一般管控单元，本项目与夏邑县会亭镇环境管控单元生态环境准入清单相符性分析见下表。 表1-2 本项目与商丘市夏邑县会亭镇环境管控单元生态环境准入清单相符性 环境管控单元编码 环境管控单元名称 行政区 管控要求 本项目建设情况 区县 乡镇 ZH4114 2530001 夏邑县一般管控单元 夏邑县 李集镇、太平乡、孔庄乡、北镇乡、车站镇、桑固乡、韩道口镇、业庙乡、火店乡、骆集乡、歧河乡、胡桥乡、会亭镇、杨集镇、郭店乡、济阳镇、王集乡、马头镇、罗庄乡、何营乡、中峰乡、刘店集乡、曹集乡 空间布局约束 1、加强对农业空间转为生态空间的监督管理，未经国务院批准，禁止将永久基本农田转为城镇空间。鼓励城镇空间和符合国家生态退耕条件的农业空间转为生态空间。严禁在优先保护类耕地集中区域新建化工、电镀、制革等行业企业以及可能造成耕地土壤污染的建设项目。 2、鼓励做大做强食用菌等特色农业，大力发展设施果蔬、渔业、苗木、花卉、采摘等休闲观光创意生态循环农业。鼓励依托当地优势产业建设特色专业园区。 本项目属于混凝土生产项目，项目用地为建设用地，不属于基本农田。 污染物排放管控 1、禁止向耕地及农田沟渠中排放有毒有害工业、生活废水和未经处理的养殖小区畜禽粪便；禁止占用耕地倾倒、堆放城乡生活垃圾、建筑垃圾、医疗垃圾、工业废料及废渣等废弃物。禁止涉重企业含重金属废水进入城市生活污水处理厂。禁止填埋场渗滤液直排或超标排放。 2、加强畜禽养殖污染防治，畜禽规模养殖场（小区）要配套建设与养殖规模相适宜的粪便污水防渗防溢流贮存设施，以及粪便污水收集、利用和无害化处理设施；积极引导散养密集区实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。 3、大力推进区域污水处理厂及污水收集管网建设工作，新建或扩建城镇污水处理厂必须达到或优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准。 4、持续开展农村环境综合整治，加快推进农村生活污水处理设施建设，不断提高已建成农村污水处理设施稳定正常运行率。 项目收集的除尘灰集中收集后回用于生产；砂石分离系统分离的废砂石集中收集后回用于生产；沉淀池污泥定期清掏，经压滤机压滤成泥饼后，外售给建材生产厂家；生活垃圾交由环卫部门处置。项目产生的固废均合理处置。 环境风险防控 1、涉及危险化学品生产、储存、使用的企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 2、调查评估垃圾填埋场周边土壤环境状况，对周边土壤环境超过可接受风险的，应采取限制填埋废物进入、降低人体暴露健康风险等管控措施。 3、对高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管控名录。 项目生产中不涉及危险化学品，项目位于会亭镇，距离垃圾填埋场位置较远，项目用地未被列入高关注地块。 根据分析，本项目的建设符合商丘市夏邑县会亭镇环境管控单元生态环境准入清单的要求。 2、产业政策相符性 （1）根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2020.1.1），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类范围之内，属允许类建设项目，符合国家产业政策。 （2）本项目已经在夏邑县发展和改革委员会备案，并经批准，项目代码：2211-411426-04-01-816108。 因此，本项目属于允许类建设项目，符合国家和地方相关产业政策。 本项目拟建设内容与夏邑县发展和改革委员会出具的《河南省企业投资项目备案证明》的相符性分析详见下表1-3。 表1-3 项目拟建设内容与备案相符性分析一览表 项目 备案情况 规划建设情况 相符性 建设单位及项目名称 河南联夏新材料科技有限公司年生产6万立方米全封闭商品混凝土生产线项目 河南联夏新材料科技有限公司年生产6万立方米全封闭商品混凝土生产线项目 相符 建设地点 商丘市夏邑县会亭镇关仓村付阁中组158号 商丘市夏邑县会亭镇关仓村付阁中组158号 相符 总投资 3000万元 3000万元 相符 建设性质 新建 新建 相符 占地面积 占地面积约26668平方米，新建全封闭原料库8000平方米、生产车间100平方米，办公生活区500平方米 占地面积约26668平方米，新建全封闭原料库8000平方米、生产车间100平方米，办公生活区500平方米 相符 主要工艺 原料（砂子、石子、水泥、减水剂等）—配比—搅拌—成品 原料（砂子、石子、水泥、减水剂等）—配比—搅拌—成品 相符 生产设备 主要生产设备：搅拌机、输送带、筒仓、铲车等，配套除尘设备有袋式除尘器、仓顶除尘器，生产废水经沉淀处理后，全部回用，不外排 主要生产设备：搅拌机、输送带、筒仓、铲车等，配套除尘设备有覆膜袋式除尘器、仓顶除尘器，生产废水经沉淀处理后，全部回用，不外排 相符 由以上分析知：项目规划建设内容与备案基本一致。 3、与夏邑县集中式饮用水水源保护区划相符性 3.1县级集中式饮用水水源保护区 根据《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》（豫政办〔2013〕107号）、《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文[2020]56号）文件，夏邑县县级集中式饮用水水源保护区如下： （1）夏邑县二水厂地下水井群（共12眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围40米的区域（1～5号取水井），10～12号井群外包线内及外围40米的区域，6～9号取水井外围40米的区域。 （2）夏邑县三水厂地下水井群（共4眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西40米、南40米、北40米、东0米的区域（1～2号取水井），3号、4号取水井外围40米的区域。 3.2乡镇集中式用用水水源保护区 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫环办〔2016〕23号）文件，夏邑县乡镇集中式饮用水水源保护区如下： （1）夏邑县歧河乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西20米、南15米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （2）夏邑县郭店乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、西20米、北10米的区域。 （3）夏邑县会亭镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：供水站厂区及外围东10米、北10米的区域。 （4）夏邑县罗庄乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：供水站厂区及外围西20米、南15米的区域。 （5）夏邑县马头镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：供水站及外围西10米、南15米的区域。 （6）夏邑县业庙乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西20米、南25米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （7）夏邑县桑堌乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、南25米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （8）夏邑县李集镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西10米、南10米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （9）夏邑县车站镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、北10米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米、西至010县道的区域。 （10）夏邑县杨集镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米、南20米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （11）夏邑县骆集乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西15米、北10米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （12）夏邑县刘店乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米、南20米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （13）夏邑县太平镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 （14）夏邑县孔庄乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西10米、南15米的区域。 （15）夏邑县北岭镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米、北20米的区域。 3.3“千吨万人”饮用水水源保护区 根据《夏邑县人民政府办公室关于印发夏邑县千吨万人饮用水水源保护区划分的通知》（夏政办[2019]43号），夏邑县千吨万人饮用水水源保护区划分情况如下： （1）胡桥乡李王庄村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （2）北岭镇地下水井群2号水源井、3号水源井（已区划1眼，现新增2眼：2、3号水源井） 一级保护区范围：2号井、3号井取水井外围30米区域。 （3）火店镇李店村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （4）韩道口镇韩西村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井、2号井取水井外围30米区域。 （5）孔庄乡地下水井2号水源井、3号水源井（已区划1眼，现新增2眼：2、3号水源井） 一级保护区范围：2号井、3号井取水井外围30米区域。 （6）郭店镇冉庙村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （7）会亭镇王厂村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 （8）业庙乡地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （9）马头镇地下水井群2号水源井、3号水源井（已区划1眼，现新增2眼：2号水源井、3号水源井） 一级保护区范围：2号井、3号井取水井外围30米区域。 （10）太平镇地下水井群2号水源井、3号水源井、4号水源井（已区划1眼，现新增3眼：2、3、4号水源井） 一级保护区范围：2号井、3号井、4号井取水井外围30米区域。 （11）何营乡杨井村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （12）桑堌乡地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （13）夏邑县济阳镇胡楼村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 （14）罗庄镇罗东村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （15）中峰乡冯楼村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 （16）李集镇地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （17）李集镇郭庄村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 （18）车站镇红山庙村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （19）车站镇地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （20）杨集镇地下水井群3号水源井、4号水源井（已区划2眼，现新增2眼：3号、4号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米东至学校区域、4号井取水井外围30米区域。 （21）王集乡孙庄村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （22）骆集乡地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （23）刘店集乡地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （24）曹集乡马庄村地下水井（1眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区。 （25）歧河乡蔡河村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 根据现场勘察，本项目不在饮用水水源保护区范围内。 4、与《商丘市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（商环委办[2022]3号）相符性 表1-4 本项目与商环委办[2022]3号的相符性分析 规范性文件 主要任务 内容 本项目情况 相符性分析 商丘市2022年大气污染防治攻坚战实施方案 加快传统产业转型升级 支持重点行业通过产能置换、装备大型化改造、重组整合，实施绿色转型升级。组织开展排查整治专项行动，按期完成年度淘汰落后产能目标任务，对于落后产能和“散乱污”企业，实施动态“清零”。持续优化产业布局，按时完成已列入2022年计划的2家企业搬迁改造，各县（使、区）要进一步排查梳理，对不符合城市建设规划、行业发展规划、生态环境功能定位的重污染企业，制定搬迁改造工作方案，明确时限进度要求。 根据《产业结构调整指导目录 （2019年本）》本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类范围之内，属允许类建设项目，符合国家产业政策，不属于落后产能和“散乱污”企业。 符合 推进绿色低碳产业发展 落实国家产业规划、产业政策、 “三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目建设。落实“两高”项目会商联审机制，强化项目环评及“三同时”管理，重点行业企业新建、扩建项目达到 A 级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）行业单纯新增产能。水泥行业产能置换项目应实现矿石皮带廊密闭运 输，大宗物料产品清洁运输。 本项目符合国家产业规划、产业政策、“三线一单”的要求，本项目不属于两高项目，根据分析，本项目可以满足商砼（沥青）搅拌站A级绩效水平，本项目属于商品混凝土生产企业，不属于严禁新增企业和禁止行业。 相符 提升扬尘污染防治水平 实施扬尘治理智慧化提升工程，持续推进扬尘治理监控平台建设，加强国、省道道路扬尘监控能力建设，逐步纳入市级监控平台。深入开展扬尘治理专项行动，严格落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染差异化评价标准》《河南省房屋建筑和市政基础设施工程扬尘治理监控平台数据接入标准》要求，对扬尘重点污染源实行清单化动态管理，强化开复工验收、“三员”管理、“两个禁止”等扬尘治理制度机制，实施渣土车密闭运输、清洁运输，完善降尘监测和考评体系。持续做好城市公共道路清扫保洁，加大专业道路清扫机械的配备和使用，有效提升国省道、县乡道路、城乡结合部和背街小巷等各类道路清扫保洁效果，对城市公共区域、长期未开发建设裸地，以及废旧厂区、物流园、大型货车停车场等进行排查建档并采取防尘措施。大型煤炭、矿石等干散货码头、物料堆场全面完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。加强餐饮油烟污染治理，强化日常监督管理，规范治理设施运行管理，现场监管月抽查率不低于20%。 本项目施工期严格按照要求进行扬尘治理。 相符 综合治理恶臭突出环境问题 加强污水处理、垃圾处理、畜禽养殖、橡胶、塑料制品、食品加工等行业恶臭污染治理。对垃圾、污水集中式处理设施，加大装置密闭和废气收集力度，采取除臭措施;规模化畜禽养殖企业（场）应加强粪污收集和处理，采取恶臭气体和氨排放治理措施:橡胶、塑料、食品加工等行业强化恶臭气体收集和治理；恶臭投诉集中的工业园区、重点企业安装运行特征因子有组织排放和无组织排放在线监测预警系统。 项目生产中主要污染物为粉尘，不属于产生恶臭类企业。 不涉及 实施重污染天气移动源应急管控 2022年9月15日前，各县（市、区）结合实际，制定重污染天气移动源应急管控方案，细化道路车辆及工业企业运输车辆减排措施，规范运输环节源头管理。建立工业企业用车大户清单和货运车辆白名单，实现动态管理；指导大宗物料运输企业合理安排运力，提前做好生产物资储备。 环评要求企业在重污染天气移动源应急管控期间，按照要求提前做好生产物资储备。 相符 商丘市2022年水污染防治攻坚战实施方案 调整优化产业结构 落实“三线一单”生态环境分区管 控体系，加强重点区域、重点流域、重点行业和产业布局规划环评。持续推进钢铁、有色、石化、化工、电镀、皮革、造纸、印染、农副食品加工等行业改造转型升级，推进化工、印染、电镀等产业集群提升改造。推动重点行业、重点区域产业布局调整，实施传统产业兼并重组、城市建成区高污染企业退城入园和敏感区域、水污染严重地区高污染企业布局优化，制定实施落后产能淘汰方案。 本项目符合“三线一单”生态环境分区管控要求，本项目选址不在黄河干流及主要支流临岸，且本项目不属于两高一资项目 相符 推动企业绿色发展 在造纸、氮肥、农副食品加工、皮 革、印染、有色、原料药制造、电镀等重点水污染物排放行业，推动清洁生产改造，减少单位产品耗水量和单位产品排污量。结合水环境容量、地表水环境目标、排污许可证要求，对直排企业污水处理设施适时进行提标改造。推进工业水循环利用和水循环梯级利用，在高耗水行业开展水效“领跑者”行动。电力企业严格落实环评审批的使用再生水要求。到 2022 年底，万元工业增加值用水量较2020年下降约2%。 本项目产生的废水主要为生活污水和搅拌机及罐车清洗废水、来往车辆清洗废水，罐车和搅拌机清洗废水经砂石分离机+三级沉淀池处理后，回用于生产；来往车辆清洗废水经沉淀池处理后循环使用不外排；生活污水经化粪池处理后，定期清掏，用于周边农田施肥 相符 加强水环境风险防控 以涉重金属、危险化学品、有毒 有害等行业企业为重点，加强水环境风险日常监管，建设事故调蓄池、应急闸坝等预防性设施，开展尾矿库生态环境风险隐患排查整治。完善上下游政府及相关部门之间的联防联控、信息共享、闸坝调度机制，落实防范措施。加强重点饮用水水源地河流、重要跨界河流以及其他敏感水体风险防控，编制“一河一策一图”应急处置方案，强化应急演练，避免重、特大水污染事故发生。 本项目不涉及重金属、危险化学品，不属于有毒有害的行业企业 不涉及 商丘市2022年土壤污染防治攻坚战实施方案 推动涉重金属企业绿色化发展 支持涉重金属企业提标改造，建立完善全口径涉重金属重点行业企业清单动态调整机制，及时完善更新全口径清单企业信息及生产状态。新、改、扩建重点行业建设项目重金属污染物排放实施“减量替代”。2022年5月10日前，依据《大气污染防治法》《水污染防治法》及重点排污单位名录管理有关规定，将符合条件的排放镉等重金属的企业，纳入重点排污单位名录和清洁生产审核基础信息库。对纳入 大气重点排污单位名录或实行排污许可重点管理的涉镉等重金属排放企业，相关自动监测要求应当依法载入排污许可证，督促其按规定实现颗料物在线自动监测，并与生态环境主管部门的监控设备联网。持续开展涉镉等重金属行业企业排查整治活动，坚持边排查边整治，持续削减重金属污染物排放总量 本项目不涉及重金属污染物排放 不涉及 全面提升固体废物监管能力。 支持有条件的县（市、区）开展“无废城市”建设试点，全面加强固体废物治理体系和能力建设。持续开展危险废物专项整治，全面提升危险废物环境监管、利用处置和环境风险防范“三个能力”，推动危险废物监管和利用处置能力改革工作。加快推进医疗废物和危险废物集中处置项目建设。动态更新危险废物产生、自行利用、经营、监管“四个清单”，有序推进固废监管信息化建设。持续开展铅酸蓄电池收集试点工作。 本项目除尘器收集的粉尘集中收集后回用于生产；沉淀池污泥定期清掏，经压滤机压滤成泥饼后外售给建材生产厂家，砂石分离机分离的砂石集中收集后回用于生产，一般固体废物合理处置不外排 相符 与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）相符性 根据《商丘市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（商环委办[2022]3号），落实“两高”项目会商联审机制，强化项目环评及“三同时”管理，重点行业企业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。本项目与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）商砼（沥青）搅拌站绩效分级指标相符性分析见表1-5。 表1-5 本项目与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》商砼（沥青）搅拌站A级企业的相符性分析 差异化指标 相关要求（A级） 本项目情况 本项目与A级企业相符性 能源类型 使用电、天然气等能源 项目能源为电。 相符 生产工艺及装备水平 1.属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》鼓励类和允许类；2.符合相关行业产业政策；3.符合河南省相关政策要求；4.符合市级规划。 1.本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》允许类。2.本项目符合产业政策。3.本项目符合河南省相关政策要求。4.本项目符合夏邑县会亭镇土地利用规划要求 相符 污染治理技术 1.沥青烟、PM治理采用覆膜袋式除尘器、滤筒除尘器、湿电除尘等高效除尘技术（除湿电除尘外，设计效率不低于99%）； 2.对排放的VOCs进行全面收集，经去除PM（沥青烟）后，采用燃烧工艺进行处理或引至锅炉燃烧处理； 3.沥青槽及沥青储罐排气经密闭收集后，经去除PM（沥青烟）后，采用燃烧工艺进行处理或引至锅炉燃烧处理； 4.燃气锅炉（导热油炉）完成低氮燃烧。 1.本项目PM治理采用仓顶滤芯除尘器和覆膜袋式除尘器，设计效率不低于99%； 2、本项目不涉及； 3、本项目不涉及； 4、本项目不涉及； 相符 无组织管控 1.所有物料（包括原辅料、半成品、成品）采用料仓、储罐、料库等方式封闭储存；沥青储罐设置在厂房内，呼吸孔安装VOCS收集净化设施； 2.所有散状物料运输采用密闭皮带、密闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭方式；沥青运输、储存、装卸、加热、改性等过程密闭，沥青采用密闭管道输送投加，配备沥青加料自动联锁系统； 3.各物料破碎、搅拌、转载、下料口、卸料装车等设置集尘罩并配置袋式除尘器，库顶等泄压口配备袋式除尘器或滤筒除尘器；搅拌机皮带跌落点等产尘点配套抽风收尘及除尘装置，不得有明显粉尘逸散；卸沥青槽密闭，沥青槽及沥青储罐废气负压引至废气收集处理系统； 4.沥青砼搅拌（拌和）楼需二次封闭并将粉料储罐封闭在内，沥青砼搅拌机、搅拌楼配套安装沥青烟气收集及处理设施；沥青砼成品装车处封闭，配套安装沥青烟气收集及处理设施； 5.除尘器卸灰不直接卸落到地面，采用封闭袋接或封闭式螺旋输送，卸灰区封闭； 6.料棚配备喷雾抑尘设施或物料全部封闭储存，货物进出大门为自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态； 7.厂区地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地。 1、本项目水泥、粉煤灰采用筒仓储存，砂子、石子储存在密闭料库内，本项目不涉及沥青储罐； 2、项目水泥、粉煤灰采用气力输送，砂子、石子采用密闭皮带输送，本项目不涉及沥青的输送； 3、项目砂子、石子上料口设置集尘罩（三面封闭），砂石料皮带输送各落料点安装密闭罩，并配套安装覆膜袋式除尘器和15m高排气筒，项目粉状物料筒仓仓顶安装仓顶滤芯除尘器，搅拌机安装覆膜袋式除尘器和15m高排气筒，厂房内无明显粉尘逸散； 4、本项目搅拌楼和粉状物料储罐均采用钢结构进行二次密闭； 5、环评要求除尘器卸灰采用封闭袋装并保持卸灰区封闭； 6、砂石料场配套安装喷雾抑尘设施，物料进库储存，料场进出大门为自动感应门，在确保安全的情况下，环评要求料场所有门窗保持常闭状态； 7、环评要求厂区地面全部硬化或绿化，厂区无成片裸露土地。 相符 企业出厂口和料场出口处【1】配备自动感应式高压清洗装置，对所有货物运输车辆的车轮、底盘进行冲洗； 洗车台周边配备视频监控，有辅助照明系统，视频监控记录能够保存三个月以上； 洗车台全自动操作，有最低冲洗时间控制功能，具备自动和手动冲洗功能；洗车台长度不低于18米，配备热风烘干系统； 洗车台配废水处理系统。 备注【1】：料场口与出厂口距离在100米以内的可合并安装1处洗车台 企业出场口距离料场出口距离小于100m，环评要求企业配备自动感应式高压清洗装置，对来往车辆的车轮、底盘进行冲洗； 环评要求洗车台周边配备视频监控和辅助照明系统，视频监控记录保存三个月以上； 环评要求洗车台全自动操作，具有最低冲洗时间控制功能和自动和手动冲洗功能。洗车台配备废水处理系统沉淀池。 相符 排放限值 1.PM、NMHC、沥青烟有组织排放浓度均不高于10mg/m3； 2.VOCs治理设施同步运行率和去除率分别达到100%和80%； 3.厂界PM排放浓度不高于1mg/m3； 4.锅炉（导热油炉）烟气排放要求：PM、SO2、NOx排放浓度不超过5、10、30mg/m3（基准氧含量3.5%）。 根据分析，本项目上料、输送工序PM有组织排放浓度为7.7mg/m3、立筒仓PM排放浓度为5.7mg/m3、搅拌工序PM排放的浓度为7.7mg/m3，均不高于10mg/m3； 项目不涉及VOCs治理设施； 根据预测分析，项目厂界外颗粒物的无组织排放浓度为0.04687mg/m3，不高于1mg/m3；4、项目不涉及锅炉 相符 监测监控水平 1.有组织排放口按生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网； 2.有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测； 3.涉气生产工序、生产装置及污染治理设施按生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管设备与省、市生态环境部门用电监管平台联网； 4.厂内未安装在线监控的主要涉气生产环节、料场出入口等易产尘点安装高清视频监控系统，视频保存三个月以上。 1.环评要求本项目有组织排放口按当地环保部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网； 2.环评要求本项目有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测； 3.环评要求项目涉气工序、生产装置及污染治理设施按生态环境部门要求安装用电监管设备，且与省、市生态环境部门用电监管平台联网。4、环评要求项目场内主要涉气生产环节、料场出入口等易产尘点安装高清视频监控系统，视频保存三个月以上。 相符 环保档案 环保档案 1.环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明； 2.国家版排污许可证； 3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）； 4.废气治理设施运行管理规程； 5.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。 1.目前，本项目处于环评阶段，待环评批复后按要求建立环保档案，包括环评批复、竣工环保验收文件； 2.本项目建设完成后，按照要求申报排污许可证； 3.制定环境管理制度（包括（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等） 4.制定废气治理设施运行管理规程； 5.保存一年内废气监测报告。 相符 台账记录 台账记录 1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； 2.废气污染治理设施运行管理信息； 3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）； 4.主要原辅材料消耗记录； 5.燃料消耗记录； 6.固废、危废处理记录； 7.运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账（进出场时间、车辆或非道路移动机械信息、运送货物名称及运量等）。 企业按要求进行台账记录，包括生产设施运行管理信息、废气污染治理设施运行管理信息、监测记录信息、主要原辅材料消耗记录、固废处理记录、运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账等。 相符 人员配置 配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。 企业按要求设置有环保部门，配备有专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。 相符 运输方式 1、物料、产品公路运输（除水泥罐式货车外）采用新能源或达到国六排放标准车辆； 2.厂区车辆全部达国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆； 3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。 1、项目物料、产品公路运输（除水泥罐式货车外）采用新能源或达到国六排放标准车辆； 2、建设单位拟购置4辆罐车，环评要求必须国五排放标准； 3、建设单位拟购置1辆铲车，环评要求为国三排放标准。 相符 运输监管 日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。 环评要求，我单位参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立电子台账，安装门禁识别系统。并制定车辆管理规定要求，日常生产期间，原料运输车辆必须达到国六以上排放标准，国六以下的车辆禁止进入厂区。 相符 因此，本项目的建设符合《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》商砼（沥青）搅拌站A级企业绩效分级指标的要求。 6、与《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》相符性分析 根据《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》，本项目与之有关的内容相符性分析见表1-6。 表1-6 项目与《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》相符性分析 序号 中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见 本项目情况 相符性 1 （七）坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。严把高耗能高排放项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。推动高炉－转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢。重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。 本项目属于混凝土生产项目，不属于高耗能、高排放项目，项目所在位置不属于重点区域，且本项目不属于严禁新增产能的行业 符合 2 （九）加强生态环境分区管控。衔接国土空间规划分区和用途管制要求，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的硬约束落实到环境管控单元，建立差别化的生态环境准入清单，加强“三线一单”成果在政策制定、环境准入、园区管理、执法监管等方面的应用。健全以环评制度为主体的源头预防体系，严格规划环评审查和项目环评准入，开展重大经济技术政策的生态环境影响分析和重大生态环境政策的社会经济影响评估。 本项目位于夏邑县会亭镇，根据分析“三线一单”相符性分析，本项目符合会亭镇“三线一单”管控要求 符合 3 （十一）着力打好重污染天气消除攻坚战。聚焦秋冬季细颗粒物污染，加大重点区域、重点行业结构调整和污染治理力度。京津冀及周边地区、汾渭平原持续开展秋冬季大气污染综合治理专项行动。东北地区加强秸秆禁烧管控和采暖燃煤污染治理。天山北坡城市群加强兵地协作，钢铁、有色金属、化工等行业参照重点区域执行重污染天气应急减排措施。科学调整大气污染防治重点区域范围，构建省市县三级重污染天气应急预案体系，实施重点行业企业绩效分级管理，依法严厉打击不落实应急减排措施行为。到2025年，全国重度及以上污染天数比率控制在1%以内。 本项目生产中产生的粉尘经治理后，可以实现达标排放，环评要求企业在秋冬季重污染天气管控期间，严格执行重污染天气应急减排措施。 符合 4 （十三）持续打好柴油货车污染治理攻坚战。深入实施清洁柴油车（机）行动，全国基本淘汰国三及以下排放标准汽车，推动氢燃料电池汽车示范应用，有序推广清洁能源汽车。进一步推进大中城市公共交通、公务用车电动化进程。不断提高船舶靠港岸电使用率。实施更加严格的车用汽油质量标准。加快大宗货物和中长途货物运输“公转铁”、“公转水”，大力发展公铁、铁水等多式联运。“十四五”时期，铁路货运量占比提高0.5个百分点，水路货运量年均增速超过2%。 环评要求本项目原料和产品的公路运输（除水泥罐式货车外）采用新能源或达到国六排放标准车辆。 符合 7、与《中共河南省委河南省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》相符性分析 根据《中共河南省委河南省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》，本项目与之有关的内容相符性分析见表1-7。 表1-7 项目与《中共河南省委河南省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》相符性分析 重点任务 中共河南省委河南省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见 本项目情况 相符性 （一）大力实施绿色低碳转型战略 4.发展绿色低碳产业。大力发展智能装备、节能环保、新能源等战略性新兴产业，布局发展未来产业。实施节能降碳增效行动，推动电力、钢铁、有色金属、建材、石化化工等行业绿色转型发展。深入实施绿色制造工程，完善绿色制造体系，建设绿色工厂和绿色园区。坚决遏制“两高”项目盲目发展，以产业结构调整和转型升级推动生态环境质量改善。 本项目属于混凝土生产项目，不属于高耗能、高排放项目。 符合 （二）深入打好蓝天保卫战 1.着力打好重污染天气消除攻坚战。大力推进钢铁、焦化等重点行业产业结构调整和转型升级，加快钢铁、水泥、焦化行业及锅炉超低排放改造。深化有色金属冶炼、铸造、碳素、耐材、烧结类砖瓦等行业工业炉窑综合整治及垃圾焚烧发电、生物质发电烟气深度治理。建立完善省市县三级重污染天气联防联控体系。按照“空气质量好、生产影响小”的要求，科学实施重点行业企业绩效分级分类管控，持续开展秋冬季大气污染综合治理专项行动。到2025年，全省重度及以上污染天数比例控制在1.4%以内。 本项目生产中产生的粉尘经治理后，可以实现达标排放，环评要求企业在秋冬季重污染天气管控期间，严格执行重污染天气应急减排措施。 符合 3.持续打好柴油货车污染治理攻坚战。推动氢燃料电池汽车示范应用，推广新能源汽车和非道路移动机械。推进公共领域车辆新能源化。实施清洁柴油车（机）行动，基本淘汰国三及以下排放标准汽车，基本消除未登记或冒黑烟工程机械。不断提高船舶靠港岸电和机场桥电使用率。加快大宗货物和中长途货物运输“公转铁”“公转水”，推进铁路专用线进企入园。“十四五”期间，新增铁路专用线15条，铁路和水路货运量占比提升3个百分点。 环评要求本项目原料和产品的公路运输（除水泥罐式货车外）采用新能源或达到国六排放标准车辆。 符合 4.加强大气面源和噪声污染治理。加强施工工地、道路、裸露地面、物料堆场、露天矿山等综合整治力度，推动扬尘治理差异化执法监管。加强烟花爆竹禁售禁放管理，强化秸秆禁烧管控和综合利用。加强餐饮油烟治理，强化恶臭污染防治，深化消耗臭氧层物质和氢氟碳化物环境管理。加强声环境功能区管理，开展声环境功能区评估与调整，实施环境噪声污染防治行动。到2025年，大型规模化养殖场氨排放总量比2020年下降5%。 环评要求项目厂区道路全部硬化，无裸露土地 符合 （四）深入打好净土保卫战 3.着力打好固体废物污染环境防治攻坚战。推进“无废城市”建设。因地制宜实施垃圾分类，省辖市基本实现厨余垃圾单独处理。加快垃圾焚烧发电工程建设，2023年基本实现原生生活垃圾“零填埋”。加快推进综合性危险废物集中处置设施建设，实现处置能力与需求相适应。推进医疗废物集中处置设施扩能提质，健全平战结合的应急处置体系。 本项目产生的一般固体废物均合理处置，不外排。生活垃圾集中收集后交由环卫部门处置。 符合 《河南省生态环境厅关于印发<河南省工业大气污染防治6个专项方案>的通知》（豫环文〔2019〕84号）治理措施相符性 根据2019年4月9日《河南省生态环境厅关于印发<河南省工业大气污染防治6个专项方案>的通知》（豫环文〔2019〕84号）附件2河南省2019年工业企业无组织排放治理方案：“十五、混凝土搅拌站等建材行业无组织排放治理标准”的详细要求，现对照其治理标准分析本项目无组织废气治理措施与豫环文〔2019〕84号文件的相符性。 表1-8 混凝土搅拌站等建材行业无组织排放治理标准 豫环文〔2019〕84号文件要求 本项目治理措施 相符性 （一）料场密闭治理 序号 详细要求 1 所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。 本项目所有物料（包括原料、成品）进库存放，厂界内无露天堆放原料 符合 2 密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）。 项目原料、成品、生产均位于封闭车间内 符合 3 车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。 项目生产车间、原料车间四面封闭，通道口安装硬质卷帘门，无车辆出入时关闭 符合 4 所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘 全封闭车间内所有地面均硬化处理 符合 5 每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用 物料在皮带输送机的落料点设置“密闭罩+覆膜袋式除尘器”等收尘及除尘设施1套（与上料工序共用），配套15m高排气筒。 符合 6 库内安装固定的喷干雾抑尘装置。 项目原料库内设置喷干雾抑尘装置。 符合 （二） 物料 输送 环节 治理 1 散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施。 物料在皮带输送机的上料、卸料处均单独设置密闭罩，并配套安装覆膜袋式除尘器。 符合 2 皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统。 物料的输送在皮带输送机设置封闭式廊道，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统。 符合 3 运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料。 保证原料运输车辆装载高度最高点不超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘低于槽帮上缘10厘米，车斗使用苫布覆盖，苫布边缘遮住槽帮上沿以下15厘米，不在厂内露天准运散装物料 符合 4 除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采取加湿等措施抑尘。 除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘器卸灰采用密闭袋装输送和转移。 符合 （三） 生产 环节 治理 1 上料口半封闭并安装除尘设施。主要生产工艺产尘节点安装封闭集尘装置并配备处理系统，厂房内设置喷干雾抑尘措施 原料上料口半封闭并安装除尘设施；项目输送带封闭、皮带输送机各落料点均设密闭罩并配备处理系统，厂房内设置喷干雾抑尘措施 符合 2 产生VOCS工序应有完善的废气收集及处理系统。 本项目不产生VOCS废气。 符合 3 其他方面：禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓并配备完备的废气收集和处理系统；生产环节必须在密闭良好的车间内运行，并配备完备的废气收集和处理系统。 项目粉状物料采用密闭筒仓储存，筒仓上方安装除尘设施；项目生产环节全部位于封闭式生产车间内，配备除尘器及排气筒。 符合 （四） 厂区 车辆 治理 1 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。 全厂道路全部硬化处理 符合 2 对厂区道路定期洒水清扫。 对厂区道路定期洒水清扫 符合 3 企业出厂口和料场出口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。 出厂口设有高压清洗装置及配套沉淀池1座 符合 由表可知，本项目符合《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》豫环文（2019）84号文的相关要求。 9、项目选址及建设合理性分析 根据上文分析本项目不在生态保护红线内、未超出环境质量底线及资源利用上线、未列入环境准入负面清单内，符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、环境准入负面清单相关要求；项目所在区域无文物保护、风景名胜等环境敏感目标，项目外环境相对较简单，无重大外环境制约因素；在落实各项污染防治措施后，污染物达标排放，固体废弃物处置率100%，不会降低周围的环境原有功能。 项目位于商丘市夏邑县会亭镇关仓村付阁中组158号，项目厂区所用土地为建设用地，且本项目不在饮用水水源保护区范围内，符合集中式饮用水水源保护的规划。因此本项目选址及建设是合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目行业类别属于C3021水泥制品制造，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），与本项目相关的内容见表2-1。 表2-1 建设项目环境影响评价分类管理名录 环评类别 项目类别 报告书 报告表 登记表 本栏目环境 敏感区含义 二十七、非金属矿物制品业 55 石膏、水泥制品及类似制品制造302 / 商品混凝土；砼结构构件制造；水泥制品制造 / / 本项目属于商品混凝土生产项目，应编制环境影响报告表。 1、项目地理位置及项目周围情况 项目位于商丘市夏邑县会亭镇关仓村付阁中组158号（项目地理位置见附图1）。根据现场勘查，项目北侧是农田，东侧为农田，农田东侧为乡村道路，西侧为农田，南侧为门面房，门面房南侧为317省道，项目北侧54m为傅阁，东北侧201m为杨庄，东北侧325m为刘火神庙，西北318m为小付庄，北侧459m为曹庄，西侧87m为六里饭棚，南侧485m为郑楼。项目周边环境概况示意图见图2。 2、项目建设内容 本项目投资3000万元，租赁闲置厂区进行生产，主要建设内容为原料库、生产车间、办公区等。本项目建设内容见表2-2。 表2-2 本项目主要建设内容 工程类别 工程名称 工程内容 备注 主体工程 生产车间 建筑面积为100m2，钢混结构 新建 辅助工程 原料库 建筑面积为8000m2，钢混结构 新建 办公区 建筑面积为200m2，砖混结构 新建 公用工程 供水 自备井 新建 供电 市政供电 新建 排水 生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥；搅拌机及罐车清洗废水经砂石分离机+三级沉淀池处理后回用于生产；来往车辆清洗废水经沉淀池处理后循环利用，不外排 新建 环保工程 大气污染 防治措施 厂区地面全部硬化并定期洒水；厂区出入口设置洗车装置；原料储存在封闭式车间内，定期洒水；立筒仓仓顶安装仓顶滤芯除尘器，立筒仓采用钢结构进行二次封闭；上料、输送工序：砂石料上料口安装集气罩（三面封闭）、输送带落料点安装密闭罩，含尘废气经收集后经覆膜袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放；同时在上料斗四周、落料点上方设置喷雾抑尘装置，降低上料物料落差；皮带输送机使用封闭廊道；搅拌工序安装覆膜袋式除尘器+15m高排气筒；搅拌楼采用钢结构进行二次封闭；生产过程中关闭门窗 新建 水污染 防治措施 生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥；搅拌机及罐车清洗废水经砂石分离机+三级沉淀池处理后回用于生产；来往车辆清洗废水经沉淀池处理后循环利用，不外排 新建 噪声污染 防治措施 选用低噪声设备、墙壁隔音、距离衰减、加强设备维护、来往车辆减速慢行、禁止鸣笛 新建 固废防治 措施 除尘器收尘、沉降在车间内的除尘灰、砂石分离机分离出的砂石经收集后回用于生产；沉淀池污泥定期清掏，经压滤机压滤成泥饼后外售给建材生产厂家；生活垃圾集中收集后交由环卫部门处置； 新建 2、主要原辅材料及能源消耗 项目营运期主要原辅材料及能源消耗情况见表2-3。 表2-3 本项目主要原辅材料及能源消耗 名称 单位 用量 备注 水泥 t/a 15600 外购 石子 t/a 54000 外购 砂子 t/a 58800 外购 粉煤灰 t/a 4800 外购 外加剂 t/a 480 外购 水 t/a 11467.8 自备井 电 kwh/a 30万 市政供电 备注：商品混凝土根据不同型号密度会有一定的差异，一般混凝土密度为2.35～2.45t/m3，另外根据建设单位提供资料，本项目商品混凝土密度按2.368t/m3考虑，则6万m3商品混凝土重量约为14.208万t。 主要原材料理化性质： 外加剂：本项目用到的外加剂主要为高效减水剂，其化学成分为萘磺酸盐甲醛缩合物、多环芳烃磺酸盐甲醛缩合物、三聚氰胺磺酸盐甲醛缩聚物、对胺基苯磺酸甲醛缩聚物、磺化酮醛缩聚物、聚丙烯酸盐及其接枝共聚物等。 减水剂作用 ①在不改变各种原材料配比的情况下，添加外加剂，不但会改变混凝土强度，同时可以大幅度提高混凝土的流变性及可塑性，使得混凝土施工可以采用自流、泵送、无需振动等方式进行施工，提高施工速度、降低施工能耗。 ②在不改变各种原材料配比（除水）及混凝土的坍落度的情况下，减少水的用量，可以大大提高混凝土的强度，早期和后期强度分别比不加外加剂的混凝土提高60%及 20%以上，通过减水，可以实现浇筑C100标号的高强混凝土。 ③在不改变各种原材料配比（除水泥）及混凝土强度的情况下，可以减少水泥的用量，掺加水泥质量 0.2%~0.5%的混凝土外加剂，可以节省水泥量的15~30%以上。 ④掺加混凝土高效外加剂，可以提高混凝土的寿命一倍以上，即使建筑物的正常使用寿命延长一倍以上。 3、设备清单 本项目主要设备使用情况见表2-4。 表2-4 项目主要生产设备 序号 设备名称 单位 设备数量 规格型号 备注 1 搅拌机 台 1 JS2000 / 2 立筒仓 个 4 100T / 3 皮带输送机 套 1 50米 / 4 铲车 辆 1 国三 / 5 罐车 辆 4 10立方 / 6 砂石分离系统 套 1 / / 本项目拟购置1条商品混凝土生产线，配套搅拌机的型号为JS2000型，生产能力为80~100m3/h，项目年产300d，每天生产8h，则商品混凝土生产线生产能力为192000~240000m3/h，满足项目设计产量的要求。 4、产品方案 项目主要产品及产量见表2-5。 表2-5 项目主要产品一览表 序号 产品 年产量 1 商品混凝土 6万立方米 5、公用工程 （1）供水 本次项目用水来自厂区自备井，能够满足生产、生活需求，项目营运期用水主要包括配料用水、搅拌机清洗用水、罐车清洗用水、喷雾抑尘用水、来往车辆车轮清洗用水以及职工生活用水，总用水量为35.706m3/d（10710.8m3/a）。 ①配料用水 本项目年产混凝土6万m3，根据建设单位提供的资料，1m3商品混凝土中加水量为0.14m3，则本项目工艺用水量为8400m3/a（28m3/d）。这部分水进入产品中，无废水产生。由于项目搅拌机及罐车内部清洗废水（1200m3/a）经砂石分离系统+三级沉淀处理后回用于生产，则本项目配料用水量（新鲜水）为7200m3/a。 ②搅拌机及罐车内部清洗用水 本项目搅拌机在暂停生产时需冲洗干净。经企业提供资料，项目每天生产完毕后需要清洗一次搅拌机，清洗用水量为1m3/次，项目设有1台搅拌机，则搅拌机清洗用水量为1m3/次，项目年工作300天，则搅拌机清洗次数为300次/年，搅拌机清洗用水量为1.0m3/d（300m3/a），产污系数按0.8计，则搅拌机清洗废水产生量为0.8m3/d（240m3/a），搅拌机清洗废水经砂石分离系统+三级沉淀池处理后回用于生产，不外排。 每辆罐车在停工后，罐车内部清洗用水量按1.0m3/次计，项目有4台罐车，项目每天对罐车进行一次冲洗，停工后用水和石子倒入搅拌筒内10~15分钟进行清洗，则罐车内部清洗用水为4.0m3/d（1200m3/a）。产污系数按0.8计，则项目罐车内部清洗废水为3.2m3/d（960m3/a），项目罐车清洗废水经砂石分离系统+三级沉淀池处理后回用于生产不外排。 ③喷雾抑尘用水 本项目原料库建设成封闭式原料库，库内顶部设置喷雾抑尘装置定期进行洒水降尘。砂石料输送装置各个落料点、上料都均设置喷淋装置进行洒水降尘，当砂石料卸料、堆料过程中开启原料库内喷淋装置，砂石料输送时开启砂石输送装置设置的喷淋装置，根据企业提供资料，原料库内安装喷头喷洒流量为0.06~0.08L/min，（本次评价取平均值0.07L/min）；一般情况下每天开启300min，装卸物料时亦开启，大风天气时加大喷洒时间及洒水次数。本项目料场内洒水喷头数量按200个计、输送装置上设置10个，洒水时间按300天计，则降尘用水量为4.536m3/d、1360.8m3/a。 ④车辆冲洗用水 车辆出站区前需要对车身进行冲洗，避免带土上路，罐车装料后出车前需对罐车外部进行清洗，用水量为100L/次，项目每天的出车频率约为35次，则用水量为3.5m3/d（1050m3/a），产污系数按0.8计，则车辆外部清洗水产生量为2.8m3/d（840m3/a）。此部分废水经车辆冲洗池沉淀后循环利用，仅需定期补充损耗即可，根据计算，新鲜水补充量为0.7m3/d（210m3/a）。 ⑤职工生活用水 本项目职工20人，均不在厂食宿，根据《河南省地方标准 工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），职工生活用水按22m3/（人·a）计，则项目生活用水量为440m3/a，产污系数取0.8，则废水产生量为1.17m3/d（352m3/a）。 （2）排水 本项目厂区排水采用雨、污分流制。项目营运期产生的废水主要包括罐车和搅拌机清洗废水，来往车辆车轮清洗废水以及员工生活污水。罐车和设备清洗废水经砂石分离+三级沉淀处理后回用于生产。来往车辆清洗废水经沉淀池处理后循环利用，不外排。生活污水经化粪池处理后，定期清掏，用于周边农田施肥。 本项目水平衡图如图2-1所示。 图2-1 本项目水平衡图 单位：m3/d （3）供电 本项目用电来自市政供电电网，可满足生产、生活需要。 6、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员为20人，不在厂区内食宿，实行单班8h工作制，年工作日300天。 7、厂区平面布置 本项目入口位于厂区南侧，紧邻317省道，方便原料以及产品的运输，原料库位于厂区的北侧侧，生产车间位于原料库的东南侧，粉料储罐区位于生产车间内，与搅拌作业区一起位于生产车间内，项目办公区位于厂区入口处的东侧，与生产区距离较远，项目总体布局合理、美观，功能分区明确。 本项目厂区平面布置见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 本项目施工期要包括基础开挖及施工、基础浇灌墙体支砌等基础工程，主体工程施工设备安装等。本项目施工期工艺流程及产污环节见图2-2。 图2-2 项目施工期工艺流程及产污环节示意图 2、营运期 本项目营运期生产工艺流程及产污环节见表2-3。 图2-3 本项目生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： （1）骨料（石子、砂子）称量 将项目所需石子、砂子分别用铲车将其铲至配料区的储料斗，在储料斗下部设置可闭合电控装置，根据不同的配合比开闭储料斗，骨料在重力作用下从储料斗落入骨料称量斗，通过称量斗计量后的骨料由底部水平皮带输送机输送至上料皮带机，上料皮带机将骨料输送至搅拌机上方的存料斗，然后骨料通过存料斗卸入搅拌主机内。 （2）粉料（水泥、粉煤灰）称量 本项目所需粉料（水泥、粉煤灰）由密封罐车或其他输送装置通过压缩空气泵打入立筒仓，开启蝶阀，粉料落入螺旋输送机，再由螺旋输送机输送到称量斗称量，称好的水泥、粉煤灰，由称量斗下的气缸开启蝶阀滑入搅拌机搅拌。 （3）水、外加剂称量 所需的水由水泵抽入称量箱称量，称好的水由增压泵抽出经喷水器喷入搅拌机。外加剂由泵从外加剂储罐内抽至称量箱称量，称好的外加剂由增压泵抽出喷入搅拌机。 （4）混合搅拌 骨料、粉料和水按照设定的时间投入搅拌机，进入搅拌机的物料在相互反转的搅拌轴上，在双道螺旋叶片的搅拌下使物料产生挤压、摩擦、剪切和对流，从而进行剧烈的强制掺合，搅拌时间结束时，由搅拌机开门装置的气缸将门打开，由叶片将已搅拌好的混凝土推到运输皮带上，通过成品集料斗输送至自卸车内。搅拌机采用钢结构进行二次封闭。 （5）成品 搅拌后的商品混凝土卸料进入专用混凝土运输车，最后送建筑工地。 2、产排污环节 本项目产排污环节见表2-6。 表2-6 本项目产排污环节一览表 污染因素 产污环节 污染因子 施工期 废气 临时堆场、土方开挖 扬尘 焊接 烟尘 施工机械、载重汽车尾气排放 SO2、NO2等 废水 车辆和设备清洗废水、机械维修等 SS、石油类 职工生活 生活污水 固废 施工过程 建筑垃圾 职工生活 生活垃圾 噪声 施工机械、施工车辆运转及施工作业噪声 等效连续A声级 营运期 废气 车辆运输扬尘、立筒仓仓顶呼吸孔及仓底粉尘、原料堆存扬尘、工艺粉尘（上料、输送、搅拌工序粉尘） 颗粒物 废水 职工生活污水 COD、NH3-N、SS、BOD 搅拌机及罐车清洗废水 SS 来往车辆车轮清洗废水 SS 固废 除尘器 除尘器收集的粉尘 车间清扫 沉降在车间内的粉尘 废水处理设施 砂石分离机分离出的砂石以及沉淀池污泥 职工生活 生活垃圾 噪声 搅拌机等设备运转噪声、铲车以及来往车辆噪声 等效连续A声级 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）环境质量达标区判定 本次评价选用2021年作为评价基准年，其中获取连续1年中不少于324个日均值数据，每月不低于27个有效数据（其中2月不低于25个），数据有效性满足GB3095-2012和HJ663中关于数据统计的有效性规定，经统计分析环境质量调查数据统计结果如下： 表3-1 环境空气质量现状监测统计表 单位：μg/m3（CO单位mg/m3） 监测 区域 监测因子 监测值 标准值 超标倍数 是否达标 夏 邑 县 PM2.5 年均值 45 年均：35 0.29 超标 24h平均第95百分位数 123 24h平均：75 0.64 超标 PM10 年均值 82 年均：70 0.17 超标 24h平均第95百分位数 172 24h平均：150 0.17 超标 SO2 年均值 7 年均：60 0 达标 24h平均第98百分位数 16 24h平均：150 0 达标 NO2 年均值 21 年均：40 0 达标 24h平均第98百分位数 54 24h平均：80 0 达标 CO 24h平均第95百分位数 1.0 24h平均：4 0 达标 O3 8h平均第90百分位数 158 8h平均：160 0.09 达标 通过以上检测结果分析可知，评价区域内大气环境中SO2、NO2、CO、O38h浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM2.5、PM10的浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。因此，项目所在区域为不达标行政区。 针对环境空气质量不达标的现状，商丘市生态环境保护委员会办公室发布了《商丘市2022年大气污染防治攻坚战实施方案》，从“调整优化产业结构、深入调整能源结构、持续调整交通运输结构、优化调整用地和强化面源污染治理、推进工业企业四项工程、强化挥发性有机物治理、强化区域联防联控、强化基础能力建设”等手段，实现如下目标：环境空气细颗粒物（PM2.5）年平均浓度控制在48微克/立方米以下，可吸入颗粒物（PM10）年平均浓度控制在78微克/立方米以下，5-9月臭氧（O3）日最大8小时平均浓度超标率控制在20.9%以下，环境空气质量优良天数比例不低于68.5%，重污染天数比例控制在2.0%以下。 2、地表水环境 本项目选址区域最近的地表水体为项目厂区西南侧298m处的大涧沟，大涧沟最终汇入浍河，本次评价引用2021年12月商丘市政府地表水责任目标断面例行监测结果，监测结果统计见表3-2。 表3-2 地表水环境质量监测结果 单位：mg/L 项目 高锰酸盐指数 NH3-N 总磷 浍河（夏邑业庙断面） 4.8 0.1 0.04 Ⅴ类标准值 15 2.0 0.4 由监测数据可知，项目区域地表水水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求。 3、声环境 本项目选址区域周边50m范围内无声环境保护目标。 4、生态环境 本项目用地范围内无生态环境保护目标，且本项目不会造成不良生态影响。因此，本次评价不进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射影响。 6、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展地下水和土壤环境质量现状调查，本项目为商混站建设项目，营运期产生的废气主要为粉尘，不含有毒有害物质，即使粉尘降落到土壤中也不会对土壤造成有害影响；此外，项目营运期产生的生产废水主要为来往车辆清洗废水、设备清洗废水、罐车清洗废水，罐车清洗废水、设备清洗废水分别经砂石分离机、沉淀池处理后回用，来往车辆清洗废水经沉淀池处理后，循环利用，不外排。废水均实现综合利用，不外排。项目沉淀池底部进行防渗处理，可有效避免废水收集、处理过程中发生下渗造成地下水、土壤污染，因此本项目不再进行地下水、土壤质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标 本项目大气环境保护目标情况见表3-3。 表3-3 项目环境空气保护目标 名称 坐标 保护对象 环境功能区 相对方位 相对厂界距离 经度 纬度 傅阁 116.110264 34.073591 居民 二类区 北 54 刘火神庙 116.105168 34.073999 居民 二类区 东北 325 小付庄 116.107839 34.076346 居民 二类区 西北 318 曹庄 116.110318 34.077687 居民 二类区 北 459 杨庄 116.112270 34.075459 居民 二类区 东北 201 六里饭棚 116.106445 34.072906 居民 二类区 西 87 2、声环境保护目标 本项目50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境保护目标 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境保护目标 本项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、施工期 ①《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 表3-4 新污染源大气污染物排放限值 污染物 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物 周界外浓度最高点 1.0 ②《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 表3-5 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 昼间 夜间 70 55 2、营运期 ①《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020） 表3-6 大气污染物排放限值 单位：mg/m3 生产过程 生产设备 污染物项目 浓度限值 散装水泥中转站及水泥制品生产 水泥仓及其他通风生产设备 颗粒物 10 表3-7 大气污染物无组织排放限值 单位：mg/m3 污染物项目 限值 限值含义 无组织排放监控位置 颗粒物 0.5 监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1h浓度值的差值 厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点 ②《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 表3-8 工业企业厂界环境噪声排放标准值 单位：dB（A） 指标名称 昼间 夜间 2类标准限值 60 50 ③《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
| 总量 控制 指标 | 本项目建设完成后，罐车和设备搅拌机清洗废水经砂石分离机+三级沉淀池处理后回用于生产，来往车辆清洗废水经沉淀池处理后，循环利用，不外排。生活废水经化粪池处后用于农田施肥，不外排，因此本项目不涉及总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保 护措施 | 1、废气 本项目建设内容主要为拆除占地范围内建筑物，并新建原料库、生产车间、办公生活区，施工工期6个月。本项目施工期产生的大气污染物主要是施工扬尘、焊接烟尘、施工机械/载重汽车尾气。根据《商丘市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（商环委办〔2022〕3号），建设单位在施工过程中采取以下污染防治措施： ①施工现场四周连续设置稳固、整齐、美观的1.8m高围挡（墙）； ②施工物料在室外存放要用苫布遮挡，对易起尘物料实行库存或加盖苫布；无法及时清运的渣土，要集中整齐堆放，并用遮挡物进行覆盖，施工结束后渣土必须清运完毕； ③现场开挖必须辅以持续加压洒水或喷淋措施，以抑制扬尘飞散；开挖的翻渣和垃圾清运，应采取洒水或喷淋措施；出现五级及以上大风天气，必须采取防扬尘应急措施，且不得进行土方开挖、回填、转运作业及工程拆除等作业；建立洒水清扫制度，指定专人负责洒水和清扫工作； ④施工现场地坪进行硬化处理，施工现场出入口处要设置冲洗车轮的设施，由专人负责清扫（洗）车身及出入口卫生，确保出入车辆不带泥土出厂； ⑤施工现场必须设立垃圾站，并及时回收、清运垃圾及工程废土；使用预拌混凝土，禁止现场搅拌，禁止现场消化石灰、拌合成土或其他有严重粉尘污染的作业。 ⑥强化渣土车等物料运输车辆扬尘治理。所有渣土车等物料运输车辆必须资格手续齐全，安装实时在线定位系统，严格实行挖、堆、运全过程监控、全面达到无外露、无遗撒、无高尖，严禁“跑冒滴漏”和野蛮驾驶。 ⑦施工现场严格落实“六个百分之百”，即施工工地周边百分之百围挡、物料堆放百分之百覆盖、土方开挖百分之百湿法作业、施工现场地面百分之百硬化、出入车辆百分之百冲洗、渣土车辆百分之百密闭运输。 ⑧减少施工机械、车辆空转运行； ⑨施工现场设置环境保护牌，标明扬尘污染防治措施、主管部门、责任人及环保监督电话等，严格落实“三员”（管理员、监督员、网格员）管理制度。 2、废水 本项目施工期产生的废水主要包括车辆清洗废水和施工人员生活污水。本项目车辆清洗废水设置沉淀池，车辆清洗废水经沉淀后用于施工现场洒水抑尘；生活污水经化粪池处理后，用于周边农田施肥。因此，项目施工期产生的废水对周围地表水环境影响较小。 3、噪声 项目施工期间的噪声影响主要来源于施工机械、施工车辆运转及施工作业噪声，在不同施工阶段、不同场地、不同作业类型所产生噪声强度有所不同。项目施工期拟采取的污染防治措施如下： ①设备噪声污染防治措施 尽量选用低噪声设备，并加强它们的检修与维护，使之始终处于良好的工作状态。挖掘机、装卸车辆等进出场地应限速、禁鸣。 ②合理安排施工时间 合理安排施工时间，避免强噪声设备同时施工、持续作业；夜间（22:00以后——次日6：00）禁止进行高噪设备施工作业，昼间使用高噪声设备时应避开中午休息时间并公告附近居民。 ③合理布局施工场地 将高噪声设备尽量布置在远离敏感区的位置上，在无法避开的情况下，采取临时降噪措施，如设置临时声屏障。 ④降低人为噪声 机械设备在装卸过程中，应尽量避免碰撞，以减少噪声的产生；尽量少用哨子指挥作业。 ⑤建立临时声障 对位置相对固定的设备，可适当建立单面声障；施工场地四周建2m高的围挡。 ⑥减少交通噪声 进出车辆和经过敏感点的车辆应限速、禁鸣。 采取上述措施后能有效的减小施工噪声，噪声污染能降低到可接受的水平。 4、固废 本项目施工期产生的固废主要包括建筑垃圾和生活垃圾。 建筑垃圾主要包括弃土、弃料及其它废弃物，建筑垃圾中如废钢筋等弃料能回收利用的回收利用，弃土用于场地平整，其它不能利用的用封闭式运输车外运至建筑垃圾堆存点，不能随意抛弃、转移和扩散。运输车辆应在规定的时间和规定的路线进出施工场地，沿途应注意保持道路的清洁，应尽量减少装载过满、车辆颠簸等造成的倾撒。 施工场地内设置垃圾收集箱，施工人员生活垃圾经收集后交环卫部门统一收集处理。 5、振动 建筑施工不同阶段的工艺方法和施工机具不同，振动性质也不同。施工机械在施工场地内移动，对施工场地周围影响的强度和方向是变化的。为了防止或限制振动带来的危害和影响，可采取以下措施控制施工振动的影响： ①合理布置振源 施工过程中，尽量将较大振源和有精密要求的部分分区设置、相互远离。根据振源设备运行的特点，将同类设备布置成对称或反对，避免同类设备多台运行处理同向、同步状态，以便使其振动在不同部位上互相有抵消。 ②减少振动输出 选择动平衡性能好的设备，定期维修或更换。当发现使用中设备动态不平衡增加，应及时检修，调整其联接处间隙的松动和固定松紧不一，使之恢复其平衡性能。如因长期运行引起传动部件的磨损，应及时更换；设备陈旧无法检修调整时，重新选用动平衡性能好的设备，以确保生产使用要求。 ③隔振技术 振动对环境的影响，主要是通过振动波传递来达到的，隔断振动波传递路径就可使振动得到有效控制，如设置隔振沟。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 一、环境影响分析 1、废气 1.1废气产生源强 本项目营运期产生的废气主要包括车辆运输扬尘、立筒仓仓顶呼吸孔及仓底粉尘、原料堆存扬尘、工艺粉尘（上料、输送、搅拌工序粉尘）。 ①车辆运输扬尘 本项目原辅料用量为133200t/a（不包括原料用水、外加剂），年产6万立方商品混凝土，其中原料用量按单车30t计，产品按照单车10m3计算，则项目全年原辅料及产品运输车辆为10440车次。根据类比同类工程，运输道路扬尘量0.49kg/km•辆，本项目厂内行驶距离按100m计，在不采取任何处理措施的前提下，运输车辆在厂区内行驶扬尘产生量为0.5116t/a。本项目原料均来自项目周边地区，距离项目较近，且本项目物料运输过程采用苫布覆盖，基本不产尘，环评建议项目在运输原料和成品时，优化运输路线，远离村庄和城市。 ②原料堆存扬尘 本项目营运期所用石子、砂子均储存在原料库内，项目原料库建设成封闭式车间，并安装喷雾抑尘装置。原料堆场扬尘主要为机械装卸过程产生的粉尘。汽车卸料时起尘量采用山西环保科研所、武汉水运工程学院提出的经验公式进行估算，公式如下（公式来源：《西北铀矿地质》2005年10月第21卷第2期《无组织排放源常用分析与估算方法》）： Q=e0.61u(M/13.5) 式中：Q—汽车卸料起尘量，g/次； u—平均风速，由于本项目料场为封闭式料场，因此式中平均风速取0m/s； M—汽车卸料量，取30t。 根据上述公式计算，本次过程料场装卸过程起尘量核算情况见表4-1。 表4-1 料场装卸过程起尘量核算一览表 项目 卸载量（t/a） 卸载次数（次/a） Q（g/次） 起尘量（t/a） 原料卸载（石子、砂子） 18800 4440 2.22 0.0099 因此，在无任何洒水降尘措施措施的前提下，本项目物料堆存扬尘的产生量为0.0099t/a。 ③立筒仓仓顶呼吸孔及仓底粉尘、砂石料上料、输送工序产生的粉尘 本项目使用的水泥、粉煤灰等粉状物料从散装物料输送车内通过管道以负压吸入料斗，再以压缩空气（正压）通过管道吹入立筒仓，整个过程在封闭的管道中完成。因此，立筒仓上料过程中仓底会有粉尘产生。此外，粉状物料储存过程中也会有粉尘从顶部呼吸孔逸出。粉状物料从立筒仓输送至搅拌工序也是在密闭的管道内进行，输送过程中不会有粉尘产生。此外，砂石料上料、输送工序也会有粉尘产生。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》——3021水泥制品制造（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册，混凝土制品物料（水泥、沙子、石子等）物料输送储存工序粉尘的产生系数为0.12kg/t-产品，废气量产生系数为22.0m3/t-产品。本项目年产6万立方商品混凝土（折合为14.208万吨），则物料（水泥、沙子、石子等）输送储存工序粉尘的产生量合计为17.0496t/a。本次评价立筒仓仓顶呼吸孔及仓底粉尘、砂石料上料粉尘、砂石料输送粉尘的产生量分别按占物料输送储存工序粉尘产生量的40%、50%、10%计，则立筒仓仓顶呼吸孔及仓底粉尘的产生量为6.81984t/a，砂石料上料工序粉尘的产生量为8.5248t/a，砂石料输送工序粉尘的产生量为1.70496t/a，粉尘产生浓度均为5454mg/m3。 ④搅拌工序粉尘 本项目物料搅拌过程中搅拌机密闭，且搅拌机内加水，因此搅拌工序的粉尘主要是往搅拌机上料过程中产生的。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》——3021水泥制品制造（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册，混凝土制品物料（水泥、沙子、石子等）混合搅拌工序粉尘的产生系数为0.13kg/t-产品，废气量产生系数为25m3/t-产品。本项目年产6万立方商品混凝土（折合为14.208万吨），则搅拌工序粉尘的产生量为18.4704t/a，粉尘产生浓度为5200mg/m3。 1.2废气治理设施及达标排放情况 ①车辆运输扬尘 根据分析，本项目车辆运输扬尘的产生量为0.5116t/a。环评要求项目厂区地面全部进行硬化并定期洒水抑尘，厂区出入口设置有洗车装置，进出车辆均进行冲洗，可使粉尘降低约80%，则运输车辆扬尘排放量为0.10232t/a，呈无组织排放。 ②原料堆存扬尘 根据《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》商砼（沥青）搅拌站A级企业要求1.所有物料（包括原辅料、半成品、成品）采用料仓、储罐、料库等方式封闭储存；环评要求，本项目原料（砂子、石子）均储存在封闭式车间内，车间顶部安装有喷雾抑尘装置，定期对堆存的物料进行洒水降尘（特别是卸料时开启洒水抑尘），采取上述措施后，原料堆存过程中无组织排放的粉尘量可降低80%以上，因此，本项目原料堆存扬尘的排放量为0.00198t/a。 ③立筒仓仓顶呼吸孔及仓底粉尘 根据分析，本项目立筒仓仓顶呼吸孔及仓底粉尘的产生量为6.81984t/a，产生浓度为5454mg/m3。仓顶滤芯除尘器对粉尘的去除效率可达99%，仓顶滤芯除尘器配套风机风量为5000m3/h，经处理后，立筒仓仓顶呼吸孔及仓底粉尘的排放浓度为5.7mg/m3，排放量为0.0682t/a。 根据《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》商砼（沥青）搅拌站A级企业要求4.沥青砼搅拌（拌和）楼需二次封闭并将粉料储罐封闭在内；环评要求项目立筒仓与搅拌机一起采用钢结构厂房进行封闭，粉尘在封闭车间的沉降率可以达到70%，则粉尘排放量为0.0205t/a。 本项目立筒仓仓顶呼吸孔及仓底粉尘的排放能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表1大气污染物排放限值的要求，对周围环境空气影响较小。 ④砂石料上料、输送工序产生的粉尘 根据分析，本项目砂石料上料、输送工序粉尘的产生量分别为8.5248t/a、1.70496t/a，产生浓度均为5454mg/m3。砂石料上料粉尘为铲车将骨料投入储料斗由于落差的原因产生的粉尘。输送粉尘主要为储料斗落入骨料称量斗过程、称量斗落入水平皮带输送机过程、水平皮带输送机落入上料皮带机过程、上料皮带机落入搅拌机上方存料斗过程产生的粉尘以及皮带输送过程。 根据《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》商砼（沥青）搅拌站A级企业要求2.所有散状物料运输采用密闭皮带、密闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭方式；3.各物料破碎、搅拌、转载、下料口、卸料装车等设置集尘罩并配置袋式除尘器，库顶等泄压口配备袋式除尘器或滤筒除尘器；搅拌机皮带跌落点等产尘点配套抽风收尘及除尘装置，不得有明显粉尘逸散。 本次评价要求项目皮带输送机使用廊道密封，皮带输送过程中产生的粉尘均降落在廊道内，随廊道输送至搅拌工序，同时要求项目砂石料投料工序上方安装集气罩（集气罩三面封闭，侧面封闭，后面封闭）、出料斗落入骨料称量斗过程、称量斗落入皮带输送机过程、水平皮带输送机落入上料皮带机过程、上料皮带机落入搅拌机上方存料斗过程进行密闭并安装集气管道，集气罩收集的粉尘以及集气管道收集的粉尘进入覆膜袋式除尘器处理后，经15m高排气筒排放。袋式除尘对粉尘的去除效率可达99%，上料工序集气罩、输送工序集气管道集气效率按90%、风机风量按5000m3/h，经处理后，上料、输送工序粉尘的排放浓度为7.7mg/m3，排放量为0.0921t/a，经计算，上料、输送工序粉尘的无组织排放量为1.022976t/a，除尘器收集的粉尘量为9.1147t/a。项目上料、输送工序位于封闭车间、且上料、输送工序（落料口位置）设置喷淋装置，可使未被收集的粉尘减少80%，则上料、输送工序无组织粉尘排放量为0.2046t/a。 采取上述措施后，本项目砂石料上料、输送工序粉尘的排放能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表1大气污染物排放限值的要求，对周围环境空气影响较小。 ⑤搅拌工序粉尘 根据分析，本项目搅拌工序粉尘的产生量为18.4704t/a，粉尘产生浓度为5200mg/m3。由搅拌设备构造可知，搅拌仓进料分为运输带进料及粉料气动进料，该部分物料进入时会排出粉尘，搅拌仓此时可视为一个封闭的环境，由预先设置气体交换孔进行废气排放，该排放孔直接连接到覆膜袋式除尘器，进料时产生的废气排放均经过该气孔，最终由覆膜袋式除尘器处理后外排，收集率为100%。物料混合搅拌时，物料进出口封闭，搅拌仓内部搅拌时产生的粉尘由预先设置的气体交换孔直接进入覆膜袋式除尘器处理后外排，搅拌粉尘收集率为100%，综合收集率按照完全收集计算，搅拌机搅拌产生的粉尘经覆膜袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放，覆膜袋式除尘器装置处理效率可达99%，覆膜袋式除尘器配套风机风量为10000m3/h。本项目搅拌工序粉尘的排放浓度为7.7mg/m3，排放量为0.1847t/a。环评要求本项目项目预拌混凝土搅拌主机采用钢结构厂房进行二次封闭，并采用防尘采光设备。 采取上述措施后，本项目搅拌工序粉尘的排放能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表1大气污染物排放限值的要求，对周围环境空气影响较小。 本项目废气污染物排放及治理措施情况见表4-2。 表4-2 废气污染物排放及治理措施一览表 产排污环节 污染物种类 排放方式 治理措施 是否为可行技术 排放口名称与编号 排放 浓度mg/m3 排放速率kg/h 污染物排放量t/a 排放标准 车辆 运输 颗粒物 无组织 车辆清洗、厂区硬化 / / / / 0.1043 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表2大气污染物无组织排放限值 原料堆存 颗粒物 无组织 封闭式车间、喷雾抑尘 / / 砂石料输送、上料工序 颗粒物 有组织 使用廊道密封、集气罩、集气管道、覆膜袋式除尘器 是 上料、输送工序排放口DA001 7.7 0.0384 0.0921 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表1大气污染物排放限值 立筒仓 颗粒物 无组织 仓顶滤芯除尘器、二次封闭 是 / 5.7 / 0.0205 搅拌工序 颗粒物 有组织 覆膜袋式除尘器、二次封闭 是 搅拌工序排放口DA002 7.7 0.077 0.1847 1.3废气无组织排放分析 （1）本项目无组织排放 本项目车辆运输扬尘、原料堆存扬尘、上料和输送工序、立筒仓粉尘的无组织排放量分别为0.10232t/a、0.00198t/a、0.2046t/a、0.0205t/a。 综上，本项目无组织排放的粉尘量为0.3294t/a。 （2）无组织排放预测 根据分析，项目粉尘的无组织排放量为0.3294t/a（0.1373kg/h）。 ①预测因子：颗粒物（TSP） ②预测内容：下风向轴线最大落地浓度、出现距离以及浓度占标率 ③预测模式：采用《环境影响评价技术导则 环境空气》（HJ2.2-2018）中的AERSCREEN估算模式。 ④预测参数：各排放源预测参数见下表。 表4-3 颗粒物无组织排放预测参数 污染因子 面源 排放高度（m） 排放工况 评价因子源强 （kg/h） 长度（m） 宽度（m） 颗粒物 178 150 8 连续 0.1373 表4-4 AERSCREEN估算模型参数一览表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项） / 最高环境温度（℃） 43.6 最低环境温度（℃） -23.4 土地利用类型 城镇外围 区域湿度条件 1（中等湿度） 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率 / 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 否 海岸线距离 / 海岸线方向 / （4）预测结果 ①无组织排放预测结果 本项目颗粒物无组织排放预测结果见表4-5。 表4-5 颗粒物无组织排放预测结果表 距离（m） 颗粒物 1小时浓度（ug/m3） 1小时浓度占标率（%） 1 19.81 2.2011 25 25.00 2.7778 50 30.37 3.3744 75 35.74 3.9711 100 41.14 4.5711 125 45.79 5.0878 150 46.86 5.2067 175 45.87 5.0967 200 44.20 4.9111 225 42.82 4.7578 250 41.65 4.6278 275 40.57 4.5078 300 39.57 4.3967 325 38.65 4.2944 350 37.80 4.2000 375 39.67 4.4078 400 36.20 4.0222 425 35.49 3.9433 450 34.80 3.8667 475 34.11 3.7900 500 33.45 3.7167 525 32.78 3.6422 最大落地浓度 147.99m 46.87 5.2078 根据预测结果可知，本项目无组织排放颗粒物的最大落地浓度为0.04687mg/m3，最大落地浓度出现在下风向147.99m处。因此，本项目无组织排放的颗粒物能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表2大气污染物无组织排放限值的要求，对周围环境空气影响较小。 1.4大气防护距离 本项目大气污染物下风向最大浓度均小于相应环境质量标准的要求，厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，且厂界外大气污染物短期贡献浓度不超过环境质量浓度限值，因此，本项目不需要设置大气环境防护距离。 1.5非正常工况下大气环境影响分析 本项目的非正常工况主要是污染物排放控制措施达不到应有效率，即“覆膜袋式除尘器”失效，造成废气中废气污染物未经净化直接排放，其排放情况如表4-6所示。 表4-6 非正常工况排气筒排放情况 污染源 污染物名称 非正常排放原因 非正常排放状况 执行标准 达标分析 浓度mg/m3 速率kg/h 频次及持续时间 排放量kg/a 浓度mg/m3 速率kg/h DA001排气筒 颗粒物 覆膜袋式除尘器故障，处理效率为0 767.23 3.8362 1次/a，1h/次 3.8362 10 / 不达标 DA002排气筒 颗粒物 覆膜袋式除尘器故障，处理效率为0 769.9 7.696 1次/a，1h/次 7.696 10 / 不达标 由上表可知，非正常工况下，DA001以及DA002排气筒颗粒物超标排放。为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②定期更换除尘设施的布袋，布袋一年更换一次； ③建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ④应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量 1.6污染物排放量核算清单 ①有组织排放量核算 表4-7 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度 （mg/m3） 核算排放速率 (kg/h) 核算排放量 (t/a) 1 DA001 颗粒物 7.7 0.0384 0.0921 2 DA002 颗粒物 7.7 0.077 0.1847 有组织排放合计 颗粒物 0.2768 ②无组织排放量核算 表4-8 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 主要污染 防治措施 排放标准 年排放量 (t/a) 标准名称 浓度限值 （mg/m3 ） 1 车辆运输 颗粒物 车辆清洗、厂区硬化 DB41/1953-2020 0.5 0.10232 2 原料堆存 颗粒物 封闭式车间、喷雾抑尘 DB41/1953-2020 0.5 0.00198 3 立筒仓 颗粒物 仓顶滤芯除尘器、二次封闭 DB41/1953-2020 0.5 0.0205 4 上料、输送工序 颗粒物 安装喷雾抑尘装置，位于封闭车间 DB41/1953-2020 0.5 0.2046 无组织排放总计 无组织排放总计 颗粒物 0.3294 ③项目大气污染物年排放量核算 表4-9 建设项目大气污染物排放量核算表 序号 污染物名称 排放量（t/a） 1 颗粒物 0.6062 1.7废气治理设施可行性分析 覆膜袋式除尘器是一种干式滤尘装置，它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。覆膜除尘布袋是在普通除尘布袋表面覆上一层膜，能够很好的提高滤袋的粉尘剥离性，并且能提高过滤效果和加强滤袋的耐腐蚀性，延长滤袋的工作寿命。一般是用聚四氟乙烯（PTFE）为原料，将其膨化为一种具有多微孔性的薄膜，将此薄膜用特殊工艺复合在各种除尘布袋织物或纸质基材上，使其成为一种新型的“微孔薄复合滤料”除尘布袋。覆膜除尘布袋对于各种微细粉尘具有良好的搜集，过滤作用。清灰完全，减少了粉尘在滤袋表面形成布粉层后板结的可能；滤料寿命长。当含尘气体进入覆膜袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化，根据《大气污染防治先进技术汇编》（2014年），布袋除尘效率可达99.9%以上，本项目除尘效率按99%保守估计，可以确保处理后的颗粒物排放处于《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表1大气污染物排放限值的要求中“散装水泥中转站及水泥制品生产”项颗粒物排放限值内（粉尘排放浓度10mg/m3），对周边的环境影响降至最低，此类治理措施可行。 项目车辆运输、原料堆存、砂石料输送工序等无组织排放粉尘采取的污染防治措施均为行业成熟的污染防治措施，采取相应的治理措施后，项目厂界粉尘的排放能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表2大气污染物无组织排放限值的要求。因此，项目排放治理措施是可行的。 2、废水 2.1废水源强以及废水处理设施 根据分析，本项目营运期产生的废水主为设备（搅拌机）及罐车内部清洗用水、来往车辆冲洗废水，设备（搅拌机）及罐车内部清洗用水经砂石分离+沉淀处理后回用，车辆清洗废水经车辆冲洗池沉淀后循环利用，不外排。生活废水经化粪池处理后用于周围农田施肥。 本项目废水污染物排放及治理措施情况见表4-10。 表4-10 废水污染物排放及治理措施一览表 废水 类别 污染物种类 排放 去向 污染物 污染治理设施 排放方式 排放去向 排放口名称及编号 排放标准 排放浓度（mg/L） 排放量（t/a） 处理能力 治理工艺 治理 效率 是否为可行技术 设备和车辆清洗废水 SS 不外排（回用） / / / 砂石分离+三级沉淀 90% 是 不外排 / / / 来往车辆清洗废水 SS 循环利用，不外排 / / / 沉淀池 60% 是 不外排 / / / 生活废水 COD、BOD、SS、氨氮 不外排 / / / 化粪池 50% 是 不外排 / / / 2.2砂石分离机+沉淀废水处理工艺介绍 图4-1 砂石分离工艺流程图 砂石分离工艺流程简述： 本项目主要由砂石分离和底泥回收两部分组成。 ①砂石分离 污水型水泵抽取清水，通过洗车注水管注入罐车或搅拌机，洗完后的污水及残渣倒入洗车、搅拌机排水漏槽，由泥沙型水泵抽取搅拌池的污水形成高速流动水流冲入砂石分离机；砂、石被砂石分离机从污水中分离出来，作为混凝土原材料回用于搅拌站，而污水通过排水槽回到浆水搅拌池。 ②底泥回收 浆水搅拌池里的污水流向沉淀池，通过沉淀后用泵抽至清水池，回用于搅拌站；沉淀池底泥经人工打捞出来后进入压滤机压滤成泥饼，压滤过程产生的污水回到沉淀池。泥饼则集中收集后，暂存于一般固废暂存间，定期外售给建材厂，综合利用。 3、噪声 本项目营运期噪声主要来源于搅拌机、输送设备、铲车、水泵、风机等设备运转时产生的噪声及车辆噪声，噪声源强为65-90dB(A)。通过安装减振基础、设备位于封闭车间、加强设备维护、减速慢行、禁止鸣笛等措施后，项目设备及车辆噪声可降低20dB（A）以上。 项目主要噪声源强见表4-11。 表4-11 项目主要设备噪声源强 序号 发声设备 台数（台/套） 声压值（dB(A)） 防治措施 建筑物维护结构隔声量（dB(A)） 室外1m处声压级（dB(A)） 1 搅拌机 1 80-90 减振基座，并置于全封闭的主机楼内，加强设备维护 20 70 2 输送带 1 65-75 安装减震基础置于全封闭的厂房内，加强设备维护 20 55 3 铲车 1 75-80 在全封闭的厂房内运作，加强设备维护 20 60 4 水泵 1 75-85 在全封闭的厂房内运作，加强设备维护 20 65 5 罐车 2 75-85 减速慢行、禁止鸣笛 20 65 3.1预测模式 本评价选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录B典型行业噪声预测模型进行预测，具体预测模式如下： （1）室内声源等效室外声源声功率级声功率级法 Lp2=Lp1－（TL+6） 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—墙壁（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 （2）按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。本评价仅考虑几何发散引起的衰减。 无指向性点声源几何发散衰减基本公式： Lp(r)=Lp(r0)－20lg(r/r0) 式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB； Lp(r0)—参考位置r0处的声压级，dB； r —预测点距声源的距离； r0 —参考位置距声源的距离。 （3）工业企业噪声计算 声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； ti—在T时间内i声源的工作时间，s； M—等效室外声源个数； tj—在T时间内j声源的工作时间，s； （4）预测值计算 噪声预测值（Leq）计算公式为： 式中：Leq—预测点的噪声预测值，dB； Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb—预测点的背景噪声值，dB。 3.2评价量 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），建设项目评价范围内声环境保护目标和建设项目厂界（场界、边界）应作为预测点和评价点。预测建设项目在运营期所有声环境保护目标处的噪声贡献值和预测值，评价其超标和达标情况；预测和评价建设项目在运营期厂界（场界、边界）噪声贡献值，评价其超标和达标情况 3.3预测结果 本项目选取厂界作为预测点，预测结果见表4-12。 表4-12 项目厂界噪声影响预测结果 单位：dB(A) 预测点 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 昼 间 贡献值 48.3 42.5 38.5 45.2 标准值 60 60 60 60 评价 达标 达标 达标 达标 夜 间 贡献值 / / / / 标准值 55 55 55 55 评价 达标 达标 达标 达标 根据预测结果，通过采取安装减震基础、设备位于封闭车间、加强设备维护、减速慢行和禁止鸣笛等综合降噪措施后，本项目东、西、南、北四厂界噪声排放能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求，项目生产过程中生产设备运转噪声对周围环境影响较小。 4、固废 本项目产生的固体废物主要为除尘灰、砂石分离系统分离的废砂石、沉淀池污泥以及职工生活垃圾。 4.1、固体废弃物产生情况 一般固废 （1）除尘灰 项目除尘方式有2种，一是对粉料仓和搅拌机、上料和输送使用除尘器，二是对封闭厂房内实施喷雾降尘。项目共有除尘器6个，分布在细粉料筒仓、搅拌机、上料和物料输送处，除尘效率均按照99%，粉尘收集量为34.1521t/a，收集后回用于生产。封闭厂房内配置由喷雾降尘装置，无组织粉尘产生量为1.1011t/a，洒水降尘后定期清扫，清扫粉尘收集量为0.874t/a，收集后回用于生产。 （2）砂石分离系统分离的废砂石 本项目罐车、搅拌机清洗废水送至砂石分离系统处理过程中可分离一部分废砂石，项目砂石分离系统产生的废砂石量约为25t/a左右，砂石分离系统产生的废砂石经收集后回用于生产。 （3）沉淀池底的污泥 项目来往车辆车轮清洗废水在沉淀过程中，以及罐车和搅拌机清洗废水在沉淀过程中会产生一定量的污泥，污泥产生量约为3.5t/a，污泥定期由员工清掏，经压滤机压滤成泥饼后，外售给建材生产厂家，综合利用。 本项目一般废物产生及处置情况见下表。 表4-13 一般固体废弃物产生情况一览表 单位：t/a 序号 一般废物名称 产生量（t/a） 排放量（t/a） 处置措施 1 除尘灰 35.0261 0 回用于生产 2 废砂石 25 0 回用于生产 3 污泥 3.5 0 污泥定期由员工清掏，经压滤机压滤成泥饼后，外售给建材生产厂家 生活垃圾 项目劳动定员20人，生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计，产生量为10kg/d，则每年产生3.0t/a，经垃圾箱收集后定期委托当地环卫部门统一收集处理。 4.2、固体废弃物处置去向及环境管理要求 1、一般固体废物 （1）除尘灰 项目除尘方式有2种，一是对粉料仓和搅拌机、上料和输送使用除尘器，二是对封闭厂房内实施喷雾降尘。除尘器收集的粉尘集中收集后回用于生产，封闭厂房收集的粉尘清扫后回用于生产。 （2）废砂石 砂石分离机分离出的砂石集中收集后，由推车人工送往原料堆场回用于生产。 （3）沉淀池产生的污泥 沉淀池产生的污泥经压滤机压滤成泥饼后，外售给建材生产厂家，综合利用。 2、生活垃圾 生活垃圾集中收集后，交由环卫部门处置。 对于一般工业废物，集中暂存于厂区一般固废间内，建筑面积为10m2，拟建于原料库的东南侧。为了避免一般固废对周边环境造成影响，环评按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及相关国家及地方法律法规，提出如下环保措施： 1）一般固废临时堆场的地面应进行硬化，应有防渗漏、防风、防晒、防雨淋设施。 2）加强监督管理，一般固废间应按GB15562.2设置环境保护图形标志。 3）建立一般固体废物台账。将入场的一般工业固体废物的种类和数量，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 5、地下水 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，J非金属矿采选及制品制造、60砼结构构件制造、商品混凝土加工，其地下水环境评价项目类别为Ⅳ类，Ⅳ类项目可不开展地下水环境影响评价。 6、土壤 本项目为商混站建设项目，营运期产生的废气主要为粉尘，不含有毒有害物质，即使粉尘降落到土壤中也不会对土壤造成有害影响；此外，项目营运期产生的生产废水主要为来往车辆清洗废水、设备清洗废水、罐车清洗废水，罐车清洗废水、设备清洗废水分别经砂石分离机、沉淀池处理后回用，来往车辆清洗废水经沉淀池处理后，循环利用，不外排。废水均实现综合利用，不外排。项目沉淀池底部进行防渗处理，可有效避免废水收集、处理过程中发生下渗造成土壤污染。 采取上述措施后，项目营运期对土壤环境的影响较小。 7、生态 本项目用地范围内不含生态环境保护目标，故不进行生态影响分析。 8、环境风险 本项目不涉及环境风险物质。 9、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射影响。 10、环保设施投资 本项目环保设施投资见表4-14。 表4-14 环保设施投资一览表 序号 污染物名称 环保措施 数量 投资（万元） 1 立筒仓仓顶呼吸孔及仓底粉尘 筒仓顶部各配置1台仓顶滤芯除尘器 4套 8 2 砂石料上料、输送 输送带全封闭处理，在输送过程各落料点设置密闭罩、在料仓上方配备集气罩（三面封闭），上料、输送废气经集气罩收集后，经覆膜袋式除尘器处理后，经15m高排气筒排放 1套 8 3 搅拌过程粉尘 搅拌楼采用钢构进行二次封闭，搅拌机全封闭，并配套1台覆膜袋式除尘器，搅拌粉尘经覆膜袋式除尘器处理后，经15m高排气筒排放 1套 8 4 原料装卸粉尘 原料车间采用钢构棚，搭设顶棚，进行全封闭，安装喷雾洒水系统 / 6 5 运输车辆粉尘 出厂口设有全方位立体车辆冲洗设备，对厂区地面进行硬化并定期洒水，运输汽车出厂前对轮胎、车体进行清洗，并及时清扫路面，厂区入口设置雾化降尘设施 / 4 6 生活污水 化粪池 1座10m3 1 7 车辆清洗废水 沉淀池 1座10m3 1 8 搅拌机、罐车清洗废水 砂石分离机+三级沉淀池 1套 20 9 高噪声设备 减震垫、消声器、隔音罩、减速慢行、禁止鸣笛等 若干 4 10 固体废物 垃圾箱 若干 1 一般固废暂存间（10m2） 1间 合计 61 二、监测计划 1、环境监测目的 环境监测的目的是为了准确、及时、全面地反映环境质量现状及发展趋势，为环境管理、污染源控制、环境规划等提供科学依据，由此可见，环境监测是环境管理中必不可少的基础性工作，是实现企业科学管理环保工作的必要手段。通过监测可以及时发现问题、及时解决问题和总结经验，可以判断运行数据是否达到要求，并以此来完善环境管理。 2、环境监测机构 根据本项目污染物产排特点和环境监测技术能力与条件，建议本项目的环境监测工作委托有资质的环境监测机构承担，建设单位与监测机构签订监测合同，以保证环境监测计划的顺利实施。 3、环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），结合本项目污染物产排情况和当地环保部门要求，提出本项目监测计划表见下表。 表4-15 本项目环境监测计划 类别 监测点位 监测因子 监测频次 排放标准 废气 上料工序 颗粒物 1次/年 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表1大气污染物排放限值 搅拌工序 颗粒物 1次/年 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表1大气污染物排放限值 厂界 颗粒物 1次/年 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表2大气污染物无组织排放限值 噪声 厂界 等效连续A声级 1次/年 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 施工期 | 施工场地 | 扬尘、焊接烟尘 | 施工场地四周设围挡、物料加盖苫布、定期洒水、地面硬化、车辆清洗等 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 |
|  |  | 施工机械/载重汽车 | 车辆尾气 | 减少施工机械、车辆空转运行 |  |
|  | 运营期 | 车辆运输扬尘 | 颗粒物 | 厂区地面全部硬化并定期洒水；厂区出入口设置洗车装置 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表2大气污染物无组织排放限值 |
|  |  | 原料堆存扬尘 |  | 原料储存在封闭式车间内，安装喷雾抑尘装置 |  |
|  |  | 立筒仓仓顶呼吸孔及仓底粉尘 | 颗粒物 | 安装仓顶滤芯除尘器 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表1大气污染物排放限值 |
|  |  | 上料、输送工序 | 颗粒物 | 皮带输送机使用廊道封闭；上料工序安装集气罩（三面封闭）、输送工序各落料点采用密闭罩，含尘废气经集气装置收集后经覆膜袋式除尘器+15m高排气筒；上料工序安装喷雾抑尘装置，降低上料物料落差 |  |
|  |  | 搅拌工序 | 颗粒物 | 搅拌楼采用钢构进行二次封闭，搅拌机全封闭，并配套1台覆膜袋式除尘器，搅拌粉尘经覆膜袋式除尘器处理后，经15m高排气筒排放 |  |
| 地表水环境 | 施工期 | 车辆清洗废水 | COD、NH3-N、SS | 沉淀池 | 循环利用 |
|  |  | 生活污水 | COD、BOD、氨氮、SS | 经化粪池处理后用于周围农田施肥 | 综合利用 |
|  | 运营期 | 设备（搅拌机）及罐车内部清洗用水 | SS | 砂石分离系统+三级沉淀池处理后回用于生产 | 回用于生产 |
|  |  | 车辆冲洗废水 | SS | 经车辆冲洗池沉淀后循环利用 | 循环利用 |
|  |  | 职工生活用水 | COD、BOD、氨氮、SS | 经化粪池处理后用于周围农田施肥 | 综合利用 |
| 声环境 | 施工期 | 施工机械、施工作业和运输车辆 | 等效连续A声级 | 选用低噪声设备；限速、禁鸣；合理安排施工时间；合理布局施工场地；降低人为噪声；建立临时声障 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
|  | 运营期 | 生产设备运转噪声 | 等效连续A声级 | 选用低噪声设备、墙壁隔音、距离衰减、加强设备维护 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 1、施工期： 建筑垃圾：能回用的回用，不能回用的外运至建筑垃圾堆存点； 生活垃圾：经收集后交环卫部门统一收集处理。 2、营运期 除尘器收尘、沉降在车间内的粉尘、砂石分离系统分离的废砂石，经收集后回用于生产； 沉淀池污泥经压滤机压滤成泥饼后外售给建材生产厂家，综合利用； 生活垃圾，厂区设置垃圾桶，收集后送往当地中转站。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 沉淀池、化粪池底部、四壁进行防渗处理。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | / |
| 其他环境 管理要求 | / |

# 六、结论

综上所述， 河南联夏新材料科技有限公司年生产6万立方米全封闭商品混凝土生产线项目符合国家产业政策，项目选址可行。本项目污染防治措施有效、可行，污染物排放量较小并得到有效控制，对周围环境的污染影响较小。因此，在保证污染防治措施有效实施的基础上，并充分考虑环评提出的建议后，从环境保护的角度分析，评价认为该项目的建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.6062t/a | / | 0.6062t/a | +0.6062t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | / | / | / | / |
|  | NH3-N | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 除尘器收尘、沉降在车间内的粉尘 | / | / | / | 35.0261t/a | / | 35.0261t/a | +35.0261t/a |
|  | 砂石 | / | / | / | 25t/a | / | 25t/a | +25t/a |
|  | 沉淀池污泥 | / | / | / | 3.5t/a | / | 3.5t/a | +3.5t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

28

4.0

进入产品

24

配料用水

1.0

5.0

砂石分离系统+三级沉淀池

搅拌机及罐车内部清洗用水

4.0

2.8

0.7

0.7

35.706

车辆冲洗废水

4.536

4.536

喷雾抑尘用水

蒸发消耗

0.3

1.17

1.17

1.47

农田施肥

化粪池

职工生活用水

基础工程

噪声、扬尘

噪声、扬尘

施工废水、建筑垃圾

主体工程

装饰工程

设备安装

工程验收

噪声、固废

噪声、废气

水泥、粉煤灰

砂子、石子

气力输送

料仓

粉尘、

噪声

粉尘、

噪声

立筒仓

粉尘

计量配料

粉尘、噪声

输送

粉尘、噪声

水、外加剂

搅拌

废水、噪声

成品运输车辆

砂石分离机

搅拌机清洗废水、罐车清洗废水

骨料（砂、石）

回用于搅拌站

噪声

污水

浆水搅拌池

污水

沉淀池

清水池

回用于搅拌站

压滤

外售给建材厂，综合利用

噪声

底泥

泥饼

污水

噪声