# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

报批版

项目名称：    商丘市豫德粮油有限公司

年生产10万吨小麦粉技术改造项目

建设单位（盖章）： 商丘市豫德粮油有限公司

编制日期：           2022年11月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 商丘市豫德粮油有限公司年生产10万吨小麦粉技术改造项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2209-411426-04-02-532854 |
| 建设单位联系人 | 付领国 | 联系方式 | 13621711700 |
| 建设地点 | 商丘市夏邑县中峰乡骆通路18号 |
| 地理坐标 | （115度55分17.756秒，34度9分24.548秒） |
| 国民经济 行业类别 | C1312小麦加工 | 建设项目 行业类别 | 十、农副食品加工业13、15谷物磨制131 |
| 建设性质 | □新建（迁建） (改建 (扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 夏邑县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 5000 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） | 0.2 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | (否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | /（本项目不新增用地） |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 根据建设单位提供的土地证和夏邑县中峰乡人民政府出具的证明，本项目用地性质属于工业用地，符合夏邑县中峰乡土地利用总体规划。 |
| 其他符合性 分析 | 1、“三线一单”相符性分析 1.1生态保护红线 根据《河南省“三线一单”文本》中河南省生态空间分布情况，夏邑县不涉及生态保护红线和一般生态空间。本项目位于夏邑县中峰乡骆通路18号，因此本项目选址不在生态保护红线范围内。 1.2环境质量底线 （1）水环境质量底线 根据河南省水环境管控分区划分情况，夏邑县中峰乡水环境分区管控类型为水环境一般管控区。 本项目选址位于夏邑县中峰乡骆通路18号，项目不属于高污染的涉水项目。本项目营运期不新增废水产生，对周围地表水环境影响较小。 因此，本项目满足水环境质量底线要求。 （2）大气环境质量底线 根据河南省大气环境管控分区，夏邑中峰乡大气环境管控分区类型为大气环境一般管控区。 本项目营运期不消耗炭，不属于大力淘汰和压减的行业。因此，本项目能够满足大气环境质量底线的要求。 （3）土壤环境风险防控底线 根据河南省土壤污染风险管控分区，夏邑县中峰乡属于土壤环境一般管控区。 本项目不属于土壤污染风险行业企业，且项目选址区域地面均进行硬化处理，项目营运期不会对土壤环境造成不利影响。因此，本项目符合土壤环境风险防控底线的要求。 1.3资源利用上线 （1）能源利用上线 根据河南省高污染燃料禁燃区分布图，夏邑县中峰乡不属于高污染燃料禁燃区。本项目营运期不设锅炉、炉窑等，不消耗高污染燃料。因此，本项目能够满足能源利用上线的要求。 （2）水资源利用上线 本项目选址区域不涉及生态用水补给区和地下水开采重点管控区，本项目厂区用水使用自来水，不会对区域地下水资源造成不利影响。因此，本项目符合水资源利用上线的要求。 （3）土地资源利用上线 本项目所在区域不属于土地资源重点管控区，满足土地资源利用上线的要求。 （4）岸线生态环境分类管控 商丘市岸线管控分类包括优先保护岸线和一般管控岸线，均位于柘城县境内（惠济河）；本项目所在区域不涉及优先保护岸线、重点管控岸线和一般管控岸线，满足岸线生态环境管控要求。 因此，本项目的建设符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的要求。 1.4生态环境分区管控总体要求 本项目与河南省生态环境分区管控总体要求（试行）的相符性分析见表1-1，与商丘市生态环境总体准入要求的相符性分析见表1-2。 表1-1 本项目与河南省生态环境分区管控总体要求（试行）的相符性分析 类别 相关要求 本项目情况 本项目与基本要求相符性 河南省产业发展总体准入要求 通用 1.不断促进全省产业高质量发展。培育壮大人工智能及新能源等新兴产业；持续巩固提升装备、食品、新型材料、汽车、电子信息等五大制造业主导产业优势地位；做好产业链、创新链、供应链、价值链、制度链“五链”耦合，把新基建、新技术、新材料、新装备、新产品、新业态作为高质量发展的主攻方向。 2.禁止新改扩建《产业结构调整指导目录（2019年本）》明确的淘汰类项目；禁止引入《市场准入负面清单（2020年版）》禁止准入类事项。 3.重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，严控新增炼油产能；禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目；全面取缔露天和敞开式喷涂作业；重点区域原则上禁止新建露天矿山建设项目。 4.严把“两高”项目生态环境准入关，严格限制“两高”项目盲目发展。新改扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，符合产业政策、国土空间规划、“三线一单”、能耗“双控”、煤炭消费减量替代、碳排放强度、污染物区域削减替代等约束性要求，按照《河南省淘汰落后产能综合标准体系（2020年本）》，严格执行能耗、环保、质量、安全、技术等法规标准。 1.本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类建设项目，不属于《市场准入负面清单（2020年版）》禁止准入类事项。 2.本项目属于小麦加工业，不属于禁止新增产能的行业类别，且项目不涉及涂料、油墨、胶粘剂的使用。 3.本项目不属于“两高项目”。 相符 河南省大气生态空间总体准入要求 空间布局约束 1.集中供暖区禁止新改扩分散燃煤供热锅炉，已建成的不能达标排放的燃煤供热锅炉，应当期限内拆除；在保证电力、热力、天然气供应前提下，加快推进热电联产机组供热半径30公里范围内燃煤锅炉及落后燃煤小热电关停整合；城市建成区生物质锅炉实施超低排放改造，燃气锅炉实施低氮改造；对不能稳定达标排放、改造升级无望的污染企业，依法依规停产限产、关停退出。 2.不符合城市建设规划、行业发展规划、生态环境功能定位的重点污染企业退出城市建成区；城市建成区、人群密集区的重污染企业和危险化学品等环境风险大的企业搬迁改造、关停退出；重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目；新建涉VOCs排放的工业企业要入园区；实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。 1.本项目不涉及锅炉，不消耗煤炭。 2.本项目选址位于夏邑县中峰乡骆通路18号，选址区域不属于城市建成区，且项目不属于重污染企业，不涉及危险化学品，不涉及VOCs排放。 相符 污染物排放管控 3.实施工业低碳行动。推进钢铁、水泥、铝加工、平板玻璃、煤化工、煤电、有色金属等产业绿色、减量、提质发展，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造，加快建设绿色制造体系；对具有一定规模、符合条件的钢铁企业实施超低排放改造；煤化工企业全面完成VOCs治理；水泥企业生产工序达到超低排放标准。 4.重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值；综合整治VOCs排放，新改扩建涉VOCs排放项目，应加强废气收集，安装高效治理设施；对确有必要新建或改造升级的高端铸造建设项目，原则上应使用天然气或电力等清洁能源；所有产生颗粒物或VOCs的工序应配备高效收集和处理装置；县级以上建成区餐饮企业全部安装油烟净化设施并符合河南省《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）。 5.强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新改扩建项目达到B级以上要求。 6.积极发展铁路运输，完善干线铁路布局，加快铁路专用线建设。推动铁路专用线直通大型工矿企业和物流园区，实现“点到点”铁路运输；新改扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得利用公路运输；以推动大宗物料及粮油等农副产品运输“公转铁”为重点，鼓励钢铁、电力、焦化、电解铝、水泥、汽车制造等大型生产企业新建或改扩建铁路专用线；支持煤炭、钢铁、建材等大型专业化物流园区、交易集散基地新建或改扩建铁路专用线。 7.鼓励工业炉窑使用电、天然气等清洁能源或由周边热电厂供热；大力推广优质能源替代民用散煤；农村地区综合推广使用生物质成型燃料、沼气、太阳能等清洁能源，减少散煤使用。 1.本项目行业类别属于小麦加工，不属于重点行业。 2.本项目属于改扩建项目，项目的建设符合《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》涉PM企业基本要求的要求。 3.本项目不涉及工业炉窑。 相符 河南省水生态环境总体准入要求 空间布局约束 1.在属于水污染防治重点控制单元的区域内，不予审批耗水量大、废水排放量大的煤化工、化学原料药及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目。 2.在省辖黄河和淮河流域干流沿岸，严格控制石油化工、化学原料和化学制品制造、制浆造纸、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。 3.城市建成区内现有的钢铁、有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业，应有序搬迁改造或依法关闭。 1.本项目选址区域不属于水污染防治重点控制单元，且本项目不新增废水产生。 2.本项目不涉及危险化学品，不属于易产生环境风险的行业。 3.本项目选址区域不属于城市建成区，且本项目不属于污染较重的企业。 相符 污染物排放管控 4.新改扩建造纸、焦化、氮肥、农副食品加工、毛皮制革、印染、有色金属、原料药制造、电镀等重点水污染物排放行业建设项目实行主要污染物排放等量或减量置换。 5.鼓励钢铁、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。 6.新建、升级产业集聚区（园区）要同步规划、建设污水集中处理等设施；现有省级产业集聚区建成区域实现管网全配套，污水集中处理设施稳定达标运行，同时安装自动在线监控装置。 7.新建城区的污水处理设施和污水管网，要与城市发展同步规划、同步建设，做到雨污分流；新建或提升改造的城镇污水处理厂须达到或优于一级A排放标准；具备条件的污水处理厂应建设尾水人工湿地；限制含重金属工业废水进入城市生活污水处理厂。 8.按照“减量化、稳定化、无害化、资源化”要求，加快推进城镇污水处理厂污泥无害化处理处置和资源化利用；依法查处取缔非法污泥堆放点，禁止重金属等污染物不达标的污泥进行土地利用；2021年年底，全省城市和县城污泥无害化处置率分别达到95%以上和85%以上。 4.本项目不新增废水产生。 相符 环境风险防控 9.严格限制并逐步淘汰、替代高风险化学品生产、使用（涉及高风险化学品生产、使用的行业包括石油加工、炼焦、化学原料及化学制品制造、医药制造、有色金属冶炼及压延加工、毛皮皮革、有色金属矿采选、铅蓄电池制造等）。 10.建立集中式饮用水水源地突发环境事件应急预案，建立饮用水水源地污染来源预警、水质安全应急处理和水厂应急处理三位一体的饮用水水源地应急保障体系；依法清理饮用水水源保护区内违法建筑和排污口。 11.完善四大流域上、下游政府及相关部门之间的联防联控、信息共享、闸坝调度机制，落实应急防范措施，强化应急演练，避免发生重、特大水污染事件。 5.本项目不涉及高风险化学品的生产、使用。 相符 河南省土壤生态环境总体准入要求 建设用地 1.严控新增重金属污染物排放量，在重有色金属矿（含伴生矿）采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选业等）、重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼等）、铅蓄电池制造业、皮革及其制品业（皮革鞣制加工等）、化学原料及化学制品制造业（电石法聚氯乙烯行业、铬盐行业等）、电镀行业等重点行业实施重点重金属减量替代。 2.污染地块未经治理与修复，或者经治理与修复但未达到相关规划用地土壤环境质量要求的，有关生态环境主管部门不予批准选址涉及该污染地块的建设项目环评，自然资源部门不得核发建设工程规划许可证；列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目。 3.对列入污染地块名录的地块，土地使用权人应当根据风险评估结果，并结合污染地块相关开发利用计划，有针对性地实施风险管控，对暂不开发利用的污染地块，实施以防止污染扩散为目的的风险管控；对拟开发利用为居住用地和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施用地的污染地块，实施以安全利用为目的的风险管控；对拟开发利用为居住用地和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施用地的污染地块，经风险评估确认需要治理与修复的，土地使用权人应当开展治理与修复。 4.对列入污染地块名录的地块及时移除或者清理污染源；采取污染隔离、阻断等措施，防止污染扩散；开展土壤、地表水、地下水、空气环境监测，发现污染扩散的，及时采取有效补救措施；污染地块治理与修复期间应当采取有效措施防止对地块及其周边环境造成二次污染，治理与修复过程中产生的废水、废气和固体废物按照国家有关规定进行处理或者处置，并达到相关环境标准和要求。 5.对列入疑似污染地块名单的地块，未经土壤污染状况调查确定为未污染地块的，不得进入用地程序。 6.鼓励土壤污染重点监管单位向工业园区集聚发展。重点单位新改扩建项目用地应当符合国家或者地方有关建设用地土壤污染风险管控标准；重点单位在隐患排查、监测等活动中发现工矿用地土壤和地下水存在污染迹象的，应当排查污染源，查明污染原因，采取措施防止新增污染；重点单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的，应当制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案，报地方人民政府生态环境、工业和信息化主管部门备案并实施。 7.优先对集中式饮用水水源地上游和永久基本农田周边地区的现役尾矿库，通过采取覆膜、压土、排洪、堤坝加固等隐患治理，以及提等改造、工艺升级和强化保障等措施，开展整治工作，对已闭库的，及时开展尾矿库用地复垦或生态恢复；重点监管的尾矿库所属企业要完成环境安全隐患排查和风险评估，完善污染治理设施，储备应急物资，按规定编制、报备环境应急预案。 8.严格规范生活垃圾处理设施运行管理，坚决查处渗滤液直排和超标排放行为，完善生活垃圾填埋场防扬散等措施。 9.生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质的单位和个人，应当采取有效措施，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散，避免土壤受到污染。 10.强化产业园区的整体土壤与地下水污染防控，强化园区规划环评及具体项目环评对土壤污染的影响分析和风险防控措施；涉重或化工产业园区或园区内企业应定期对园区内土壤环境质量进行监测，发现污染情形时及时上报当地生态环境主管部门，并立即采取风险管控措施。 1.本项目不产生重金属污染物。 2.本项目选址区域不属于污染地块。 3.本企业不属于土壤污染重点监管企业。 4.本项目不涉及有毒有害物质的生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放。 相符 根据上表分析可知，本项目的建设符合河南省生态环境分区管控总体要求（试行）的要求。 表1-2 本项目与商丘市生态环境总体准入要求的相符性分析 管控维度 准入要求 本项目建设情况 本项目与准入要求的相符性分析 空间布局约束 1、全市禁止新增化工园区。全市原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。 2、严禁不符合我市主体功能定位的各类开发活动，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。现有以“两高”行业为主导产业的园区规划环评应增加碳排放情况与减排潜力分析，推动园区绿色低碳发展。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。 3、禁止勘查高硫高灰煤炭资源，禁止开采可耕地砖瓦粘土。禁止开采区内，除国家基础性、公益性地质调查及符合政策要求的项目外，一律不得新设探矿权、采矿权和矿产勘查项目，严厉打击和取缔违法采矿活动。禁止开采区内，在不影响禁止区主体功能，并征得相关管理部门同意的情况下，可以进行地热、矿泉水等矿产资源的勘查开发利用。限制开采高硫高灰煤，不再新建高硫高灰煤矿井。在限制开采区内，要严格控制限制开采矿种矿业权的设置，确实需要设置矿业权时，应严格规划审查，进行专门的规划论证。 4、全市范围内禁止制造、进口、销售和注册登记国五(不含)以下排放标准的柴油车。全市原则上不再办理使用登记和审批35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。重点区域禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。全面淘汰退出达不到标准的落后产能和不达标企业。实施重污染企业退城搬迁，加快城市建成区、人群密集区、重点流域的重污染企业和危险化学品等环境风险大的企业搬迁改造、关停退出，推动实施一批水泥、平板玻璃、化工、商砼企业等重污染企业退城工程。 5、生态控制区主要包括生态公益林和地质灾害高易发区，依照《国家级公益林管理办法》和《河南省生态公益林管理办法》对市域21.19万亩公益林进行严格保护；对于市域地质灾害高易发区应加强监测和安全防护，禁止在相关区域进行建设。河流水域包括涡河、惠济河、黄河故道、沱浍河、大沙河、王引河等主要河流，完善河道两侧绿化建设，防治水土流失，严禁非法占用滩涂湿地。 6、矿产资源密集区是指市域范围内蕴含具有开采价值的各类金属、非金属矿藏的地区以及其必要的生产生活和安全防护范围，主要分布在永城、睢县、柘城。按照《中华人民共和国矿产资源法》《河南省采矿管理条例》进行管制。历史文化保护区主要包括商丘古城（含宋国故城遗址、大运河遗址、睢县古城、夏邑古城、虞城利民古城等的保护范围、建设控制地带和风貌协调区），整体保护古城的自然环境、肌理格局、文物古迹、历史建筑和环境要素，按照《中华人民共和国文物保护法》、《历史文化名城名镇名村保护条例》、《河南省历史文化名城保护条例》的规定实施管制。 1、本项目行业类别属于小麦加工，不属于禁止新建、扩建的项目类型； 2、本项目不属于“两高”项目； 3、本项目不涉及高硫高灰煤炭资源勘查、可耕地砖瓦粘土开采； 4、本项目选址区域周边不涉及生态控制区、矿产资源密集区、历史文化保护区。 相符 污染物排放管控 1、新、改、扩建项目主要污染物排放要满足当地总量减排要求。重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物(VOCs)全面执行大气污染物特别排放限值。 2、全面改善区域环境质量。建设项目应满足区域环境质量改善目标的管理要求。区域环境空气、地表水环境质量不能满足环境功能区划标准时，重点行业建设项目主要污染物实行区域倍量削减；区域环境空气、地表水环境质量满足环境功能区划标准后，重点行业建设项目主要污染物实行区域等量削减。 3、十四五期间全面落实建成区污水处理厂“提质增效工程”及加快补齐城镇污水收集和处理设施短板工程。新建城区管网和污水处理设施要与城市发展同步规划、同步建设，做到雨污分流，加强城市初期雨水收集处理设施建设，有效减少城市面源污染。城市建成区、产业集聚区、工业园区污水处理厂扩建工程设计出水标准优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准设计，鼓励化学需氧量、氨氮、总磷排放浓度达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水体水质标准要求，鼓励现有工程随扩建工程一并完成提标改造工程。具备条件的县级以上污水处理厂全部建设尾水人工湿地，进一步提升污水处理水平。 4、十四五期间，进一步扩大涉气工业企业监控范围，对全市应急管控和错峰生产企业进行全面筛查，全市满足自动监控设施建设标准的涉气企业全部完成自动监控设施建设；开展有色金属冶炼、铅酸蓄电池等行业企业含重金属无组织废气排放污染治理，确保废气中重金属污染物持续、稳定达标排放；开展砖瓦、钢铁、有色等重点行业企业提标改造和污染深度治理，严格排污许可管理，推动工业企业绿色发展转型；强化挥发性有机物污染治理；制定砖瓦窑等工业炉窑综合整治实施方案，凡不能达标排放的砖瓦窑等工业炉窑，依法一律实施停产整治；推进工业绿色升级，加快实施钢铁、石化、化工、有色、皮革等行业绿色化改造，加强造纸、农副食品加工、毛皮制革、印染、有色金属、原料药制造、电镀等水污染物排放行业重点企业强制性清洁生产审核，全面推进其清洁生产改造或清洁化改造；全面取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）等工业燃煤设施，全市建成区实现工业燃煤全替代。 5、控制农业氮源排放，持续做好秸秆综合利用和禁烧工作，加强农村散煤燃烧监管、减少BC（黑碳气溶胶）排放；全市主要农作物化肥、农药使用量实现零增长，农药包装废弃物回收处理推广到全市30%的产粮（油）大县和所有蔬菜产业重点县；基本实现农膜全面回收利用；加强农村黑臭水体整治及秸秆综合利用率；梯次推进农村生活污水治理，根据工作实际，对需调整的内容及时修编，细化配套制度，力争实现县级层面的统一规划、统一建设、统一运行、统一管理，集中连片推进。 6、有色金属冶炼、铅酸蓄电池、石油加工、化工、电镀、制革和危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要按照国家企业拆除活动污染防治的技术规定，事先制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案，明确残留污染物清理和安全处置措施，报县级生态环境部门、工业和信息化部门备案并技术评审。 7、鼓励土壤污染重点监管单位因地制宜实施管道化、密闭化改造，重点区域防腐防渗改造，物料、污水、废气管线架空建设和改造，从源头上防范土壤污染。 1、本项目颗粒物的排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准的要求。 2、本项目选址区域环境空气质量现状不能满足环境功能区划标准，本项目不涉及总量控制指标。 3、本项目选址区域目前无污水处理厂，且本项目不新增废水产生。 4、本项目不涉及热风炉、烘干炉（窑）等； 5、本项目不涉及危险化学品，不会造成土壤污染。 6、本企业不属于土壤污染重点监管单位。 相符 环境风险防控 1、柘城、夏邑、虞城、睢阳区、示范区等跨市界断面所在县（区）的环保部门要加强与下游县、区及亳州、鹿邑、永城等城市的沟通协调，共同做好流域水污染联防工作，防止出现跨界污染事件。各县（区）政府（管委会）制定水污染应急预案，建立应急联动机制，明确预警预报程序，完善应急处置和保障体系。加强应急管理培训和学习交流，开展流域水污染防控应急演练，提高跨界突发水污染事件处置能力与应急管理工作水平。 2、永城、宁陵涉及化工的产业集聚区，需在十四五规划初期建成园区风险防范应急保障措施，在集聚区纳污河流或雨水、泄洪河沟下游处（汇入具有水体功能区划河流之前）设置拦截设施、园区事故池等具体应急措施，拦截化工企业厂区不可控的风险事故废水，坚决杜绝区域风险事故废水进入地表河流引发恶劣的流域污染事件。 3、做好优先保护单元内饮用水源等重要生态环境敏感目标的环境风险防范，开展涉重企业等安全隐患排查和风险评估，依法依规整治监管；做好钢铁、有色、化工、制药、制革等涉及重大环境风险源和危险化学品企业环境风险防范，编制环境风险应急预案，落实环境风险防范和应急措施，强化环境风险防控及应对处置能力，建立“企业—园区—政府”三级区域环境风险应急联控机制；加强对农用地土壤污染风险区域，特别是毛皮制革、有色金属、电镀等重点监管企业和工业园区周边农用地土壤的监测，完善土壤污染防治体系，强化土壤环境风险控制，做好耕地保护，保障粮食安全。 4、用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块，以及腾退工矿企业用地为重点，依法开展土壤污染状况调查和风险评估；优先对重点行业企业用地调查查明的潜在高风险地块，开展进一步调查和风险评估。 1、本项目选址区域不属于优先保护单元； 2、本项目用地用途未变更。 不涉及 资源开发效率要求 1、十四五期间，全市煤炭消费总量控制完成国家、省、市下达目标要求。全市能耗增量控制目标控制完成国家、省、市下达目标要求。 2、十四五期间，全市年用水总量控制完成国家、省、市下达目标要求。水资源利用效率和效益明显提升，地下水超采得到进一步控制，农村居民集中供水实现全覆盖，全面解决贫困人口饮水安全问题；积极开展中水资源利用，在火电、纺织、化工、食品、发酵等高耗水行业，开展水效“领跑者”行动，推进企业串联用水、分质用水、一水多用和梯级循环利用，提升工业污水资源化利用效率；加快城市污水处理厂及产业集聚区污水处理厂中水建设工程，切实推进中水利用进程，集中供热中心、热电联产项目限制取用地下水，高耗水企业中水回用率达到32%以上。 3、重点开展火电、钢铁、石化、化工、纺织、造纸、食品等高耗水工业行业节水技术改造，大力推进工业水循环利用，推进节水型企业、节水型工业园区建设；新、改、扩印染项目清洁生产水平应达到《清洁生产标准纺织业（棉印染）》国际先进水平，禁止不能满足土地投资强度和清洁生产水平要求的印染企业和与规划定位不相符的印染企业入驻。新、改、扩印染项目印染总规模不得超出规划的印染规模，允许规划内印染规模等量替代，禁止超出规划单纯新增印染产能。 4、实行严格的耕地保护制度和节约用地制度，强化土地资源开发利用管理，提高土地集约化利用程度和建设用地利用效率，内部挖潜解决新增建设用地。 1、本项目营运期不消耗煤炭； 2、本项目用水使用自来水，不取用地下水； 3、本项目不属于高耗水行业； 4、本项目用地性质属于工业用地，占地范围内不涉及耕地。 相符 根据上表分析可知，本项目的建设符合商丘市生态环境总体准入要求的要求。 1.5生态环境准入清单 根据商丘市生态环境局关于动态更新《商丘市生态环境准入清单（试行）》的函（2022.4.27），夏邑县中峰乡生态环境准入清单见表1-3、表1-4。 表1-3 商丘市夏邑县（中峰乡）环境管控单元生态环境准入清单 环境管控单元编码 管控单元分类 环境管控单元名称 行政区 省、市、区县 乡镇 ZH41142630001 一般管控单元 夏邑县一般管控单元 河南省商丘市夏邑县 李集镇、太平乡、孔庄乡、北镇乡、车站镇、桑固乡、韩道口镇、业庙乡、火店乡、骆集乡、歧河乡、胡桥乡、会亭镇、杨集镇、郭店乡、济阳镇、王集乡、马头镇、罗庄乡、何营乡、中峰乡、刘店集乡、曹集乡 表1-4 商丘市夏邑县（中峰乡）环境管控单元生态环境准入清单（续） 管控要求 本项目建设情况 空间布局约束 1、加强对农业空间转为生态空间的监督管理，未经国务院批准，禁止将永久基本农田转为城镇空间。鼓励城镇空间和符合国家生态退耕条件的农业空间转为生态空间。严禁在优先保护类耕地集中区域新建化工、电镀、制革等行业企业以及可能造成耕地土壤污染的建设项目。 2、鼓励做大做强食用菌等特色农业，大力发展设施果蔬、渔业、苗木、花卉、采摘等休闲观光创意生态循环农业。鼓励依托当地优势产业建设特色专业园区。 1、本项目选址位于商丘市豫德粮油有限公司厂区内，用地性质属于工业用地，不新增占地。 2、本项目营运期不会造成耕地土壤污染。 因此，本项目符合空间布局约束的要求。 污染物排放管控 1、禁止向耕地及农田沟渠中排放有毒有害工业、生活废水和未经处理的养殖小区畜禽粪便；禁止占用耕地倾倒、堆放城乡生活垃圾、建筑垃圾、医疗垃圾、工业废料及废渣等废弃物。禁止涉重企业含重金属废水进入城市生活污水处理厂。禁止填埋场渗滤液直排或超标排放。 2、加强畜禽养殖污染防治，畜禽规模养殖场（小区）要配套建设与养殖规模相适宜的粪便污水防渗防溢流贮存设施，以及粪便污水收集、利用和无害化处理设施；积极引导散养密集区实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。 3、大力推进区域污水处理厂及污水收集管网建设工作，新建或扩建城镇污水处理厂必须达到或优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准。 4、持续开展农村环境综合整治，加快推进农村生活污水处理设施建设，不断提高已建成农村污水处理设施稳定正常运行率。 1、本项目营运期不新增废水产生。项目产生的固体均自行利用或委托利用，不会随意倾倒。 2、本项目所在区域目前无污水处理厂。项目原有工程产生的生活污水经化粪池处理后定期清掏用于周边农田施肥，不外排。 因此，本项目符合污染物排放管控的要求。 环境风险防控 1、涉及危险化学品生产、储存、使用的企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 2、调查评估垃圾填埋场周边土壤环境状况，对周边土壤环境超过可接受风险的，应采取限制填埋废物进入、降低人体暴露健康风险等管控措施。 3、对高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管控名录。 1、本项目不涉及危险化学品。 2、本项目选址区域不属于高关注地块。 因此，本项目符合环境风险防控的要求。 根据上表分析可知，本项目满足夏邑县环境环境准入清单的要求。 因此，本项目的建设符合“三线一单”的要求。 2、产业政策相符性 （1）根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2020.1.1），本项目属于“第一类鼓励类 十九、轻工 27. 营养健康型大米、小麦粉（食品专用米、发芽糙米、留胚米、食品专用粉、全麦粉及营养强化产品等）及制品的开发生产；传统主食工业化生产；杂粮加工专用设备开发与生产；粮油加工副产物（稻壳、米糠、麸皮、胚芽、饼粕等）综合利用关键技术开发应用”，属于鼓励类建设项目，符合国家产业政策。 （2）本项目已经在夏邑县发展和改革委员会备案，并经批准，项目代码：2209-411426-04-02-532854。 因此，本项目属于鼓励类建设项目，符合国家和地方相关产业政策。 3、与《商丘市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（商环委办[2022]3号）相符性 （1）《商丘市2022年大气污染防治攻坚战实施方案》 工作目标： 全市环境空气质量改善指标达到省下达我市的年度目标要求，即环境空气细颗粒物（PM2.5）年平均浓度控制在48微克/立方米以下，可吸入颗粒物（PM10）年平均浓度控制在78微克/立方米以下，5-9月臭氧（O3）日最大8小时平均浓度超标率控制在20.9%以下，环境空气质量优良天数比例不低于68.5%，重污染天数比例控制在2.0%以下。 主要任务： （一）调整优化产业结构，推动绿色低碳转型发展 1. 加快传统产业转型升级。2. 提升产业集群绿色化水平。3. 推进绿色低碳产业发展。 （二）深入调整能源结构，推进能源低碳高效利用 4. 提升重点行业节能降碳水平。5. 加快煤电结构优化调整。6. 实施清洁能源替代。7. 扩大集中供热范围。8. 深入开展散煤治理行动。9. 加快优化能源供给结构。 （三）持续调整交通运输结构，打好柴油货车治理攻坚战 10. 加快铁路专用线建设。11. 提升清洁运输水平。12. 加快新能源汽车推广应用。13. 积极推进老旧汽车淘汰。 （四）优化调整用地结构，强化面源污染治理 14. 提升扬尘污染防治水平。15. 推进露天矿山综合整治。16. 开展农业等面源污染治理。17. 持续开展烟花爆竹禁燃禁放工作。18. 综合治理恶臭突出环境问题。 （五）推进工业企业四项工程，深化大气污染综合治理 19. 深化重点行业超低排放“改造工程”。20. 强化重点行业绩效分级“培育工程”。21. 实施工业企业治理成效“夯基工程”。22. 开展低效治理设施全面“提质工程”。 （六）强化挥发性有机物治理，打好臭氧污染防治攻坚战 23. 加快推进低VOCs含量原辅材料源头替代。24. 开展简易低效VOCs治理设施升级改造。25. 提升VOCs无组织排放治理水平。26. 加大油品储运销全过程VOCs管控力度。27. 强化VOCs日常监管。 （七）强化区域联防联控，打好重污染天气消除攻坚战 28.加强空气质量预警会商。29.全面推行差异化管控。30.实施重污染天气移动源应急管控。31.实施重点行业错峰生产。32. 建立重污染天气应对闭环管理机制。 （八）强化基础能力建设，持续推进大气环境治理体系和治理能力现代化 33. 强化监督帮扶指导。34.提升大气环境监测质量管理。35.强化大气环境监控能力建设。36.严厉打击监测监控数据造假。 本项目各产尘工序均配套设置有脉冲布袋除尘器，废气经处理后均能达标排放，符合《商丘市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（商环委办[2022]3号）中大气污染防治攻坚战实施方案相关要求。 （2）《商丘市2022年水污染防治攻坚战实施方案》 工作目标： 完成国家下达的和我省确定的地表水环境质量年度目标任务。县级以上城市集中式饮用水水源地取水水质达标率达到100%（自然本底值高除外）。 主要任务： （一）持续打好城市黑臭水体治理攻坚战 1.深入推进城市建成区黑臭水体整治。2.持续提升城镇污水收集处理能力。3. 加快城镇污水处理厂污泥安全处置。 （二）巩固提升饮用水安全保障水平 4.持续推进饮用水水源地规范化建设。 （三）着力打好重点河流重点区域生态保护治理攻坚战及水生态修复治理。 5.强化重点河流污染综合治理。6. 推动重点河流重点区域农田退水设施改造。7. 开展主要支流支沟排查整治。8.开展入河排污口排查整治。9.持续开展 “清四乱”专项行动。10. 加快污染较重河流治理。11.加强水生态保护与修复。12.强化重要河流生态流量保障。13. 参与“美丽河湖”创建。 （四）统筹做好其他水生态环境保护工作 14.调整优化产业结构。15. 推动企业绿色发展。16. 推动城镇污水资源化利用。17. 加强水环境风险防控。18. 补齐医疗机构污水处理设施短板。19.强化水生态环境执法监管。20. 提升水生态环境监测监控能力。21. 深入开展交通运输业水污染防治。 本项目营运期不新增废水产生，对周围地表水环境影响较小，符合《商丘市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（商环委办[2022]3号）中水污染防治攻坚战实施方案相关要求。 （3）《商丘市2022年土壤污染防治攻坚战实施方案》 工作目标： 推动土壤资源永续利用，全市土壤和地下水环境质量总体保持稳定，土壤和地下水环境风险得到有效管控。土壤安全利用进一步巩固提升，受污染耕地安全利用率实现95%以上，重点建设用地安全利用有效保障。地下水国考区域点位和“双源”（地下水型饮用水水源、重点污染源）点位水质保持稳定。 主要任务： （一）强化土壤污染源头防控 1.推动涉重金属企业绿色化发展。2.全面提升固体废物监管能力。 （二）防范工业企业新增土壤污染 1.推动重点监管单位规范化监管。2.推动实施绿色化改造。 （三）依法实施农用地分类管理 1.深入落实耕地土壤污染预警制度。2.巩固安全利用成效。3. 全面落实严格管控。4.加强重点区域粮食监管。 （四）有效管控建设用地土壤污染风险 1.开展土壤污染状况调查评估。2.加强污染地块联动监管。3.强化部门信息共享。4.做好暂不开发利用污染地块管理。5.加强土壤污染风险管控和修复。 （五）强化土壤地下水污染协同防控 1.实施地下水质量目标管理。2.开展地下水质量状况调查。3. 加强重点污染源风险管控。4. 注重水土联防示范引导。 （六）全面提升环境监管能力 1.完善环境监测机制。2. 加强生态环境执法。3.强化科技支撑。 本项目营运期不涉及化学品的储存和使用，不存在土壤污染源、污染途径，且选址区域地面均进行硬化处理，项目营运期对土壤环境影响较小，符合《商丘市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（商环委办[2022]3号）中土壤污染防治攻坚战实施方案相关要求。 4、与《2019年工业领域大气污染防治攻坚工作实施方案》（商工信[2019]63号）的相符性分析 根据《2019年工业领域大气污染防治攻坚工作实施方案》（商工信[2019]63号），与本项目相关的内容如下： 主要任务： （一）加强工业企业用煤管理 （二）启动建成区重污染企业搬迁改造。 （三）持续开展“散乱污”企业动态清零行动。 市、县、乡三级力量，以“散乱污”企业及10蒸吨/时及以下燃煤小锅炉为重点，进行分批次拉网式排查，实施清单式、台账式、网格化管理，实现动态清零。对已经核实的“散乱污”企业，按照先停后治的原则，实施依法分类处置。对不符合产业政策准入、产业布局规划、装备技术水平落后、治理达标无望的企业，实施“两断三清”；对列入搬迁整合类的，按照发展规模化的原则，搬迁至工业园区并实施升级改造；对列入升级改造类的，树立行业标杆，实施清洁生产改造，全面提升污染治理水平。对“散乱污”企业集群，要制定总体整改方案，限期整改提升或搬迁入园。凡被各级督导检查核查发现“散乱污”企业整改不到位的，将实行专项督办、限期整改；对出现普遍性或区域整治不到位的，依规予以追责。 （四）大力压减过剩和低效产能。 1、加强高耗能行业落后产能用煤管控。 2、压减有色行业低效产能。 3、积极退出有色、水泥行业低效产能。 （五）积极推动重点行业布局调整。 （六）着力打造绿色制造体系。 （七）推广使用新能源和清洁能源汽车。 （八）加强新车生产销售监管。 （九）开展工业炉窑专项治理。 淘汰落后炉窑。基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。 （十）有序推进洁净型煤替代。 本项目不涉及锅炉、工业炉窑，项目符合国家产业政策，用地符合夏邑县中峰乡土地利用总体规划，不属于“散乱污”企业，因此，本项目的建设符合《2019年工业领域大气污染防治攻坚工作实施方案》（商工信[2019]63号）的要求。 5、与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》相符性分析 本项目与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》涉PM企业基本要求相符性分析见表1-5。 表1-5 本项目与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》涉PM企业基本要求的相符性分析 差异化指标 相关要求 本项目情况 本项目与基本要求相符性 涉PM企业基本要求 物料装卸 车辆运输的物料应采取封闭措施。粉状、粒状、块状散装物料在封闭料场内装卸，装卸过程中产尘点应设置集气除尘装置，料堆应采取有效抑尘措施。 不易产尘的袋装物料宜在料棚中装卸，如需露天装卸应采取防止破袋及粉尘外逸措施。 本项目原料及产品的运输均采取封闭车厢进行运输，原料为散装，产品为袋装。原麦卸车过程在倒粮坑处进行，倒粮坑建设成封闭式，卸料口处安装有集气装置，废气经收集后进入布袋除尘器处理。 产品（袋装）在料棚中装车，通过皮带输送机将面粉输送至运输车辆，并使用篷布密封。 相符 物料储存 一般物料。粉状物料应储存于密闭/封闭料仓中；粒状、块状物料应储存于封闭料场中，并采取喷淋、清扫或其他有效抑尘措施；袋装物料应储存于封闭/半封闭料场中。封闭料场顶棚和四周围墙完整，料场内路面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态。不产尘物料（如钢材、管件）及产品如露天储存应在规定的存储区域码放整齐。 危险废物。应有符合规范要求的危险废物储存间，危险废物储存间门口应张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物的记录和货单保存 3 年以上。危废间内禁止存放除危险废物和应急工具外的其他物品。 本项目涉及的粉状物料主要为小麦粉，生产过程中小麦粉位于密闭设备中，各产尘工序安装有脉冲布袋除尘器，逸散的粉尘量很小。 粒状原料小麦通过倒粮坑卸货后储存至原料仓内，原料仓为封闭式仓库。倒粮坑、原料仓均设置有顶棚，四周围墙完整，倒粮坑内、倒粮坑、原料仓四周路面均进行硬化，倒粮坑、原料仓大门均为硬质门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态。 产品为袋装，储存于封闭式仓库内。 本项目营运期无危险废物产生。 符合 物料转移和输送 粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程应采用气力输送、密闭输送，块状和粘湿粉状物料采用封闭输送；无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集气除尘措施，或有效抑尘措施。 本项目原麦原麦在生产过程中均为密闭输送，各产尘点（提升、初清、筛分、打麦、回转筛、磨粉等工序）均安装有集气设施，生产过程中产生的粉尘经收集后进入脉冲布袋除尘器处理。 项目原麦卸车处（倒粮坑卸料口）安装“集气罩+布袋除尘器” 相符 成品包装 卸料口应完全封闭，如不能封闭应采取局部集气除尘措施。卸料口地面应及时清扫，地面无明显积尘。 原麦卸料口（倒粮坑）为封闭式，卸料口处安装有“集气罩+布袋除尘器”； 小麦粉卸料过程中面粉袋直接套在卸料口外部，使卸料口封闭。卸料口地面及时清扫，确保地面无明显积尘。 相符 工艺过程 各种物料破碎、筛分、配料、混料等过程应在封闭厂房内进行，并采取局部收尘/抑尘措施。破碎筛分设备在进、出料口和配料混料过程等产尘点应设置集气除尘设施。 各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象。 生产车间不得有可见烟粉尘外逸。 本项目破碎、筛分工序均为密闭厂房内进行，各产尘点安装有集气装置，废气经收集后进入脉冲布袋除尘器处理后排放。 生产车间地面干净，无积料、积灰现象。 生产车间无可见粉尘外逸。 相符 因此，本项目的建设符合《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》涉PM企业基本要求的要求。 6、与《商丘市“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划》（征求意见稿）的相符性分析 根据《商丘市“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划》（征求意见稿），本项目与其相符性分析见表1-6。 表1-6 本项目与《商丘市“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划）》（征求意见稿）的相符性分析 相关要求 本项目 情况 本项目与基本要求相符性 第三章 坚持区域协调，加快推动绿色低碳发展 第二节 积极推动产业发展生态化 严格环境准入。从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设，加大钢铁、烧结砖瓦、电解铝等行业落后产能淘汰和过剩产能压减力度。原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉，禁止新增化工园区。国家、省绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到B级以上要求。 推进重点行业绿色化改造。实施工业低碳行动，以钢铁、煤化工、水泥、铝加工、玻璃、煤电、工业涂装、包装印刷、电镀、制革、造纸、纺织印染、农副食品加工等行业为重点，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造，加快建设绿色制造体系。鼓励支持钢铁、水泥、电解铝、玻璃等重点行业通过产能置换、装备大型化改造、重组整合，推进项目优化布局。鼓励玻璃熔窑采用富氧或纯氧燃烧方式。鼓励高炉-转炉长流程钢铁企业转型为电炉短流程企业。实施钢铁行业清洁生产技术改造，进一步提高烧结机烟气循环比例；改造完善高炉均压煤气回收系统、高炉休风煤气放散回收系统、轧钢双蓄热式加热炉吹扫煤气回收系统，进一步提升钢铁行业 清洁化生产水平。推进产业园区和产业集群循环化改造，推动公共设施共建共享、能源梯级利用、资源循环利用和污染物集中安全处置等。 1.本项目属于小麦加工业，不属于禁止新增、扩建产能的行业。 2.本项目属于小麦加工业，不属于禁止新增产能的行业类别，且项目不涉及涂料、油墨、胶粘剂的使用。 3.本项目属于改扩建项目，项目建成后污染治理水平提高。 相符 第五章 加强协同治理，持续改善大气环境 第二节 推进污染深度治理及精细化管理 深化重点行业点源污染治理。巩固钢铁、水泥行业超低排放改造成效，深化重点行业工业炉窑大气污染综合治理，深化垃圾焚烧发电、生物质发电废气提标治理。铸造、铁合金、水泥、建材、耐火材料、有色金属等行业，严格控制物料存储、运输及生产工艺过程无组织排放。重点涉气排放企业原则上不得设置烟气旁路，因安全生产无法取消的，安装旁路在线监管系统。推广工业烟气中三氧化硫、汞、铅、砷、镉、二噁英、苯并芘等非常规污染物强效脱除技术应用。 本项目不涉及工业炉窑，不属于重点行业。 相符 第三节 加强其他涉气污染物治理 加大其它涉气污染物治理力度。基于现有烟气污染物控制装备，强化多污染物协同控制，推进工业烟气中二氧化硫、汞、铅、砷、镉、二噁英、苯并芘等多种非常规污染物强效脱除技木研发应用。加强生物质锅炉燃料品质及排放管控，禁止使用劣质燃料或掺烧垃圾、工业固废，对污染物排放不符合要求的生物质锅炉进行整改或淘汰。 本项目不涉及非常规污染物的排放，不涉及生物质锅炉。 相符 第六章 深化“三水统筹”，提升水生态环境 第三节 持续深化水污染治理 推动工业污染防治。落实“三线一单”生态环境分区管控体系，加强重点区域、重点河流、重点行业和产业布局规划环评，构建以“三线一单”为空间管控基础、环境影响评价为环境准入把关、排污许可为企业运行守法依据的生态环境管理框架，从源头预防环境污染和生态破坏。严禁在淮河流域干流及主要支流临岸一定范围内新建“两高一资”项目。以造纸、氮肥、农副食品加工、皮革、印染、有色、原料药制造、电镀、化工等高污染高耗水行业为重点，深入推进清洁生产审核，开展全流程的清洁生产改造或者清洁化改造，依法对“双超双有高能耗”行业企业实施强制性清洁生产审核，促进传统产业绿色转型升级。推进化工、印染、电镀等产业集群提升改造，提高产业集约化、绿色化发展水平。以省级先进制造业开发区为重点，实施工业企业稳定达标排放，全面推进污水处理设施建设和污水管网排查整治，杜绝企业偷排、污水处理厂污水溢流现象，严格控制工业废水未经处理或未有效处理直接排入城镇生活污水处理系统，严厉打击向河湖湿地等偷排、直排行为。严格规划环评审查，完善现有污水处理厂配套管网，新建、扩建省级先进制造业开发区同步规划建设污水收集和集中处理设施，工业废水全收集、全处理，确保稳定达标排放。 提升城镇生活污水治理能力。大力实施污水处理设施补短板工程，加快提升新区、新城、污水直排、污水处理厂长期超负荷运行等区域生活污水收集处理能力。强化溯源整治，杜绝污水直接排入雨水管网。推进雨污水管网建设，优先补齐城中村、老旧城区和城乡结合部污水管网设施短板，努力实现雨污管网全覆盖。到2025年，城镇生活污水集中收集率大于70%。 推进污水管网建设和雨污分流系统改造，推动城镇污水管网全覆盖。新建城区的污水处理设施和污水管网，要与城市发展同步规划、同步建设，做到雨污分流。对进水浓度明显偏低的污水处理厂收水范围开展管网排查，实施管网混错接改造、破损修复，到2025年，商丘市城市生活污水处理厂进水生化需氧量（BOD5）年均浓度达到100mg/L以上。 鼓励开展初期雨水收集处理设施建设，加强对在建、新建各类建设项目的管理和引导，贯彻“自然积存、自然渗透、自然净化”的理念，建立区域雨水排放管理制度，因地制宜推进海绵城市建设与改造。 本项目不属于高污染高耗水项目，且项目不新增废水排放。 相符 第七章 统筹地上地下，强化土壤和地下水污染防控 加强建设用地准入管理。持续更新建设用地土壤污染风险管控和修复地块名录，严格准入管理。未依法完成土壤污染状况调查和风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。加强建设用地规划、出让、转让、用途变更、收回、续期等环节监管，确保土壤环境保护相关政策要求在土地政策中得到落实。加强暂不开发利用污染地块生态管控，确需开发利用的，依法实施管控修复，优先规划用于拓展生态空间。对暂不开发利用的地块要制定土壤污染风险管控方案，划定管控区域，建立标识、发布公告，定期组织开展土壤环境监测。 本项目厂区目前不涉及用地规划、出让、转让、用途变更、收回、续期等。 相符 根据上表分析可知，本项目的建设符合《商丘市“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划》（征求意见稿）的要求。 7、与夏邑县集中式饮用水水源保护区划相符性 7.1乡镇集中式用用水水源保护区 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫环办〔2016〕23号）文件，夏邑县乡镇集中式饮用水水源保护区如下： （1）夏邑县歧河乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西20米、南15米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （2）夏邑县郭店乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、西20米、北10米的区域。 （3）夏邑县会亭镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：供水站厂区及外围东10米、北10米的区域。 （4）夏邑县罗庄乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：供水站厂区及外围西20米、南15米的区域。 （5）夏邑县马头镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：供水站及外围西10米、南15米的区域。 （6）夏邑县业庙乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西20米、南25米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （7）夏邑县桑堌乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、南25米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （8）夏邑县李集镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西10米、南10米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （9）夏邑县车站镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、北10米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米、西至010县道的区域。 （10）夏邑县杨集镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米、南20米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （11）夏邑县骆集乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西15米、北10米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （12）夏邑县刘店乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米、南20米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （13）夏邑县太平镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 （14）夏邑县孔庄乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西10米、南15米的区域。 （15）夏邑县北岭镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米、北20米的区域。 7.2“千吨万人”饮用水水源保护区 根据《夏邑县人民政府办公室关于印发夏邑县千吨万人饮用水水源保护区划分的通知》（夏政办[2019]43号），夏邑县千吨万人饮用水水源保护区划分情况如下： （1）胡桥乡李王庄村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （2）北岭镇地下水井群2号水源井、3号水源井（已区划1眼，现新增2眼：2、3号水源井） 一级保护区范围：2号井、3号井取水井外围30米区域。 （3）火店镇李店村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （4）韩道口镇韩西村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井、2号井取水井外围30米区域。 （5）孔庄乡地下水井2号水源井、3号水源井（已区划1眼，现新增2眼：2、3号水源井） 一级保护区范围：2号井、3号井取水井外围30米区域。 （6）郭店镇冉庙村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （7）会亭镇王厂村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 （8）业庙乡地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （9）马头镇地下水井群2号水源井、3号水源井（已区划1眼，现新增2眼：2号水源井、3号水源井） 一级保护区范围：2号井、3号井取水井外围30米区域。 （10）太平镇地下水井群2号水源井、3号水源井、4号水源井（已区划1眼，现新增3眼：2、3、4号水源井） 一级保护区范围：2号井、3号井、4号井取水井外围30米区域。 （11）何营乡杨井村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （12）桑堌乡地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （13）夏邑县济阳镇胡楼村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 （14）罗庄镇罗东村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （15）中峰乡冯楼村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 （16）李集镇地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （17）李集镇郭庄村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 （18）车站镇红山庙村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （19）车站镇地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （20）杨集镇地下水井群3号水源井、4号水源井（已区划2眼，现新增2眼：3号、4号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米东至学校区域、4号井取水井外围30米区域。 （21）王集乡孙庄村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （22）骆集乡地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （23）刘店集乡地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （24）曹集乡马庄村地下水井（1眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区。 （25）歧河乡蔡河村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 根据现场勘察，距离本项目最近的集中式饮用水水源保护区为中峰乡冯楼村地下水井群，位于本项目西南方向1km。因此，本项目不在饮用水水源保护区范围内，符合相关规划。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 本项目为商丘市豫德粮油有限公司年生产10万吨小麦粉技术改造项目，建设性质属于改扩建。商丘市豫德粮油有限公司原名为商丘市豫德粉业有限公司，现有工程日处理500吨小麦，共1条生产线。根据建设单位提供的资料，年工作日231天，小麦粉出粉率为70%（另外30%为杂质、麸皮和次粉），现有工程小麦的用量为115800t/a。由于现有工程部分生产设备老化，拟对部分设备进行技术改造，设备更新后产能增加。本项目建成后，总体工程生产规模为年产10万吨小麦粉，原料小麦的消耗量为142857t/a，则本项目新增原料小麦消耗量为27057t/a。 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目行业类别属于C1312小麦加工。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），与本项目相关的内容见表2-1。 表2-1 建设项目环境影响评价分类管理名录 环评类别 项目类别 报告书 报告表 登记表 本栏目环境 敏感区含义 十、农副食品加工业13 15 谷物磨制131 / 含发酵工艺的；年加工1万吨及以上的 / / 本项目生产工艺为原麦-入库-提升-初清-磁选-提升-入毛麦仓-提升-振动筛-去石机-磁选器-打麦机-回转筛-提升机-着水机-磁选-去石机-强力打麦机-回转筛-喷雾着水机-磁选-磨粉机-松粉机-高方平筛-清粉机-面粉检查筛-成品，不含发酵工艺，且本项目新增小麦消耗量大于1万吨，故应编制环境影响报告表。 1、项目建设内容 本项目建成后，厂区仍为1条生产线，总体工程生产能力为年产10万吨小麦粉。本项目建设内容见表2-2。 表2-2 本项目主要建设内容 工程类别 工程名称 工程内容 备注 主体工程 生产车间 1栋，6F，建筑面积4800m2 （1F：倒粮坑、初清；2F：磨粉、松粉、色选、振动筛；3F：磨粉、打麦、回转筛、磁选；4F：清粉机、面粉检查筛；5F：去石机、着水机；6F：高方平筛、清粉机） 依托现有工程 储运工程 原料仓库 2个，建筑面积分别为360m2、2800m2 依托现有工程 仓库（成品库） 1栋，建筑面积1500m2 依托现有工程 麦毛仓库 1栋，建筑面积365m2 依托现有工程 辅助工程 办公楼 1栋，2F，建筑面积580m2 依托现有工程 临时休息区 1F，建筑面积200m2 依托现有工程，未设置食堂 公用工程 供水 自来水 / 供电 中峰乡变电所 / 排水 雨污分流，现有生活污水经化粪池处理后定期清掏用于周边农田施肥 本项目不新增废水产生 环保工程 大气污染 防治措施 入库、提升、初清、振动筛、打麦、回转筛、磨粉、松粉、高方平筛、清粉、面粉检查筛、打麸工序安装“集气装置+脉冲布袋除尘器（4套）+25m高排气筒（2个）” / 水污染 防治措施 / / 噪声污染 防治措施 减震、隔声、加强设备维护、运输车辆慢行禁鸣等 / 固废防治 措施 一般固废暂存间、垃圾收集箱 依托现有工程 2、主要原材料 项目现有工程、本项目、总体工程主要原材料、能源消耗情况见表2-3。 表2-3 项目主要原材料、能源消耗 名称 单位 用量 现有工程 本项目 总体工程 小麦 t/a 115800 27057 142857 水 t/a 2158.5 541.14 2699.64 电 万kwh/a 607.95 142.05 750 备注：现有工程各原料消耗情况参照现有工程验收报告进行核算。 3、生产设备 项目现有工程、本项目、总体工程生产设备使用情况见表2-4。 表2-4 项目主要生产设备 序号 设备名称 规格/型号 单位 数量 备注 现有工程 本项目 总体工程 1 提升机 TDTC20/28 台 2 2 2 本次改建内容 2 圆筒初清筛 T5VY100 台 1 2 2 本次改建内容 3 振动筛 TQLZ180×200 台 2 2 2 本次改建内容 4 磁选器 TCXT-20 台 2 / 2 / 5 提升机 TDTG50/28 台 2 2 2 本次改建内容 6 毛麦入仓绞龙 LSS.40 台 1 / 1 / 7 低压风机 4-72-4.5A 台 1 / 1 / 8 低压脉冲 TBLM.78B 台 21 / 21 / 9 毛麦出仓绞龙 LSS.32 台 1 / 1 / 10 毛麦振动筛 TQLZ150×200 台 1 / 1 / 11 重力分级去石机 TQSF125 台 2 2 2 本次改建内容 12 色选机 / 台 / 1 1 本次改建内容 13 打麦机 FDMW40×150X 台 4 / 4 / 14 平面回转筛 TQLM160 台 1 / 1 / 15 自动着水机 FISK=900 台 1 / 1 / 16 润麦入仓绞龙 LSS.25 台 1 / 1 / 17 润麦出仓绞龙 LSS.25 台 1 / 1 / 18 出仓提升机 TDTG40/18 台 1 / 1 / 19 平面回转筛 TQLM125 台 1 / 1 / 20 提升机 TDT40/18 台 1 / 1 / 21 喷雾着水机 MWZS630-75 台 1 / 1 / 22 净麦混合绞龙 LSS.25 台 1 / 1 / 23 磨粉机 Y1000×250 台 15 16 16 本次改建内容 24 松粉机 FSJD29*38 台 12 / 12 / 25 刹克龙 TY30-20 台 20 / 20 / 26 高方筛 FSFG4*24 台 6 2 8 本次改建内容 27 清粉机 FQFD60*2*3 台 5 8 8 本次改建内容 28 打麸机 5*2 台 3 / 3 / 29 面粉绞龙 LSS.25 台 4 / 4 / 30 面粉检查筛 FSFG4*24 台 1 / 1 / 31 脉冲除尘器 TBLM.1046 台 4 4 4 本次改建内容 备注：本项目对现有工程部分生产设备进行升级改造，本项目设备安装完成后，现有工程相关设备（高方筛除外）不再使用。 4、产品方案 项目现有工程、本项目、总体工程产品方案见表2-5。 表2-5 项目产品方案 产品名称 小麦粉产量 单位 备注 现有工程 81060 t/a 次粉、麸皮产量为32394.39t/a 本项目 18940 t/a 次粉、麸皮产量为7838.82t/a 总体工程 100000 t/a 次粉、麸皮产量为40233.21t/a 5、劳动定员及工作制度 本项目现有工程职工人数为50人，本项目不新增职工，年工作日231天，每天工作8小时。 6、公用工程 （1）供水 本项目营运期不新增职工，营运期用水主要为润麦用水，用水使用自来水，能够满足生产需求。 根据建设单位提供的资料，本项目润麦用水量为0.02t/t-小麦，本项目新增原料小麦用量为27057t/a，则本项目润麦用水量为541.14t/a。 （2）排水 本项目营运期不产生废水。 本项目水平衡图如图2-1所示。 图2-1 本项目水平衡图（单位：m3/a） 7、厂区平面布置 本项目不新增用地，位于商丘市豫德粮油有限公司现有厂区内，厂区东侧为中峰乡派出所，南侧为中峰村居民，西侧为商业用房（商业用房西侧为骆通路），北侧为乡村路。 本项目在厂区西侧和南侧均设置有入口，整个厂区被厂区路分为南北两部分。项目办公楼（2F）位于厂区西北角，办公楼东侧为杂物间，杂物间南侧为生产车间（6F），生产车间向东依次为仓库（5个），其中西侧2个仓库为本项目使用，东侧3个仓库外租。生产车间南侧为原料仓，原料仓向东依次为麦毛仓库、职工临时休息区。 夏邑县常年主导风向为东南风，项目生产车间位于厂区中西部，位于整个厂区常年主导风向的侧风向，生产过程中产生的废气对职工办公、生活影响较小。 本项目厂区平面布置见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、生产工艺流程 1、施工期 本项目依托现有工程生产车间，厂区不新增建筑物。因此，本项目生产工艺流程只分析营运期，不考虑施工期。 2、营运期 本项目营运期生产工艺流程如图2-2所示。 图2-2 本项目营运期生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： 本项目面粉加工工艺流程主要分5个阶段：初清、搭配与调质、小麦清理（毛麦清理、净麦清理）、制粉、打包。 （1）初清 企业购进小麦后倒入提升机、由提升机进入初清筛、由初清筛进行初步除尘、除杂后进入磁选器去除金属杂质，然后进入提升机、由提升机输送进入毛麦仓。 （2）搭配（配麦）与调质 将分仓存放的不同性质的小麦，同时打开仓门，由配麦器控制搭配比例，使小麦流入麦仓下的螺旋输送机或其他输送机中混合，也可将各批小麦分别清理、着水、进入润麦仓，再由仓下的配麦器或放麦闸门控制搭配比例，在螺旋输送机中混合。小麦搭配的目的：①保持生产过程及产品质量的相对稳定；②合理利用原料，生产合格的产品，提高原料的使用价值与经济价值。 小麦加工过程中，水分对工艺效果影响十分明显。小麦水分太低时籽粒坚硬，不易磨碎，水分太高时筛理困难。原粮水分直接影响产品的出率及品质，对原料进行润麦处理，使谷物水分进行重新分配，改善其加工品质，使原粮能够满足加工工艺要求，有利于刮净麦皮上的的胚乳，增加出粉率，实现更好的工艺效果，满足产品质量要求。 （3）小麦清理 小麦清理流程，简称“麦路”，面粉加工的清理过程主要分为三部分：毛麦清理、水分调节、光麦清理。小麦清理流程采用“三筛、两打、两去石、一精选、三磁选、二着水”的干法清理工艺。 ①毛麦清理 由毛麦仓进入绞龙机、由绞龙机输送到提升机、由提升机输送进入振动筛、由振动筛再次除尘、除尘之后进入去石机初步去除碎石、然后进入洗麦机进行干洗、最后进入净麦仓。 ②净麦清理 由净麦仓进入绞龙机、由绞龙机输送到提升机、由提升机输送进入打麦机、然后进入振动筛再次除尘、除尘之后进入去石机再次去除碎石、然后进入喷雾着水机着水、最后进入小麦缓冲仓。 （4）制粉 项目制粉工序采取“五皮八心三渣二尾、四道清粉、两道打麸”，从而在最大程度上保证麦皮与胚乳的完全分离，提高面粉的质量和出粉率。 小麦由小麦缓冲仓进入提升机、由提升机进入磨粉机，经过磨粉机、松粉机、清粉机等进入打麸机制成麸子与面粉，最后由脉冲布袋除尘器除尘。 （5）配粉 本工艺采用先进的面粉后处理系统，即配粉系统。面粉经筛理、计量等输送进入配粉仓，根据对面粉质量的要求，利用配粉仓下螺旋喂料器按比例进行面粉的搭配，经包装后即为成品。 二、产排污环节 本项目营运期产排污环节见表2-6。 表2-6 本项目产排污环节一览表 项目 产污环节 污染因子 废气 入库、提升、初清、振动筛、打麦、回转筛、磨粉、松粉、高方平筛、清粉、面粉检查筛、打麸工序 颗粒物 废水 / / 固废 初清、磁选、去石工序 麦毛、石子、灰土等杂质 生产车间 布袋除尘器收尘 噪声 设备运转噪声 等效连续A声级 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、原有工程环评、验收及排污许可证情况 商丘市豫德粮油有限公司原名为商丘市豫德粉业有限公司，其日处理500吨小麦生产线项目于2011年12月5日取得商丘市环境保护局的环评批复（批准文号：商环审[2011]285号），并于2014年12月由睢县环境保护监测站开展竣工环境保护验收（睢环监验字[2014]第B009号）；企业于2020年4月23日在全国排污许可管理信息平台进行排污登记，有效期为2020年4月23日至2025年4月22日，登记编号为9141140079427524OD001X。 2、现有工程原材料消耗 项目现有工程主要原材料、能源消耗情况见表2-3。 3、现有工程生产工艺 项目现有工程生产工艺流程与本项目相同，详见图2-2。 4、现有工程污染物排放情况 项目现有工程产污环节和污染物排放情况见表2-7（污染物排放源强参考现有工程竣工环境保护验收监测报告）。 表2-7 现有工程污染物排放情况 污染因素 产污 环节 污染因子 污染防治设施/处理处置方式 污染物排放情况 备注 排放浓度（mg/m3或mg/L） 排放速率（kg/h） 排放量（t/a） 废气 入库、提升、初清、振动筛、打麦、回转筛、磨粉、松粉、高方平筛、清粉、面粉检查筛、打麸工序 颗粒物 入库、提升、初清、振动筛、打麦、回转筛、磨粉、松粉、高方平筛、清粉、面粉检查筛、打麸工序共设置4台脉冲除尘器，各工序产生的粉尘经处理后经25m高排气筒排放（2个） 1#、2#排放口：53.4-78.4mg/m3（平均值60.8mg/m3） 1#、2#排放口：0.83-0.94（平均值0.89kg/h） 1#、2#排放口：1.645t/a（合计为3.29t/a） 达标排放 厂界无组织 颗粒物 / 0.30-0.44 / / 达标排放 废水 职工生活污水 COD、NH3-N、SS 化粪池 / / / 生活污水经化粪池处理后定期清掏用于周边农田施肥 固废 初清、磁选、去石工序 麦毛、石子、灰土等杂质 经收集后外售或用于填坑铺洼 / / 0 产生量为1158t/a 生产车间 布袋除尘器收尘 经收集后外售 / / 0 产生量为29.61t/a 职工生活 生活垃圾 交环卫部门统一收集处理 / / 0 产生量为5.8t/a 噪声 生产设备 等效连续A声级 减震、隔声、加强设备维护、运输车辆慢行禁鸣等 / / 昼间：50.1- 58.5 dB(A) 达标排放 备注：现有工程生产过程中粉尘收集效率按99%计，脉冲布袋除尘器的除尘效率按90%计，经计算，本项目生产过程中各工序粉尘的产生量合计为33.23t/a，未被除尘系统收集的粉尘量为0.3323t/a，通过车间的阻隔作用，粉尘的无组织排放量为0.0332t/a。 根据分析，现有工程入库、提升、初清、振动筛、打麦、回转筛、磨粉、松粉、高方平筛、清粉、面粉检查筛、打麸工序颗粒物的排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准的要求；现有工程厂界噪声的排放能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、4类标准的要求；固废的处理处置符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求。 5、现有工程主要环境问题 （1）现有工程主要环境问题 根据企业现有工程验收监测数据，生产车间排气筒出口处颗粒物的排放浓度为60.8mg/m3（平均值），不能满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）附录2河南省重点行业绩效分级排放限值的要求（通用行业（其他工序）PM的排放浓度限值为10mg/m3）。 （2）整改措施 由于企业现有工程环保设施老化，本项目建成后拟对现有工程脉冲布袋除尘器进行更换，更换后布袋除尘器除尘效率相比现有工程有所提高。 6、“以新带老”污染物排放削减情况 （1）废气 本项目建设后对现有工程废气处理设施脉冲布袋除尘器全部进行更换，更换后除尘效率可达99%，采取“以新带老”措施削减后，本项目生产车间1#、2#排放口颗粒物的排放浓度均为5.93mg/m3，排放速率均为0.089kg/h，排放量均为0.1645t/a（等效排气筒颗粒物排放浓度为5.93mg/m3，排放速率为0.178kg/h，排放量为0.329t/a）。经计算，生产车间颗粒物排放削减量为2.961t/a。 经采取“以新带老”措施后，项目现有工程颗粒物的排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）河南省重点行业绩效分级排放限值的要求。 （2）固废 本项目建设完成后，由于脉冲布袋除尘器除尘效率提高，现有工程布袋除尘器收集的粉尘量增加，收尘量为32.57t/a。采取“以新带老”措施后，布袋除尘器收尘量增加2.96t/a。 采取“以新带老”措施后，现有工程污染物排放情况见表2-8。 表2-8 采取“以新带老”措施后现有工程污染物排放情况 污染物 废气（颗粒物） 固废（布袋除尘器收尘） 现有工程排放量（t/a） 3.3232 26.91 “以新带老”削减量（t/a） -2.961 +2.96 采取“以新带老”措施后污染物排放量（t/a） 0.3622 32.57 备注：废气排放量为有组织、无组织排放量合计。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 本次评价选用2021年作为评价基准年，其中获取连续1年中不少于324个日均值数据，每月不低于27个有效数据（其中2月不低于25个），数据有效性满足GB3095-2012和HJ663中关于数据统计的有效性规定，经统计分析环境质量调查数据统计结果如下： 表3-1 环境空气质量现状监测统计表 单位：μg/m3（CO单位mg/m3） 监测 区域 监测因子 监测值 标准值 超标倍数 是否达标 夏 邑 县 PM2.5 年均值 45 年均：35 0.29 超标 24h平均第95百分位数 123 24h平均：75 0.64 超标 PM10 年均值 82 年均：70 0.17 超标 24h平均第95百分位数 172 24h平均：150 0.17 超标 SO2 年均值 7 年均：60 0 达标 24h平均第98百分位数 16 24h平均：150 0 达标 NO2 年均值 21 年均：40 0 达标 24h平均第98百分位数 54 24h平均：80 0 达标 CO 24h平均第95百分位数 1.0 24h平均：4 0 达标 O3 8h平均第90百分位数 158 8h平均：160 0.09 达标 通过以上监测结果分析可知，评价区域内大气环境中SO2、NO2、CO、O38h浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM2.5、PM10的浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。因此，项目所在区域为不达标行政区。 针对环境空气质量不达标的现状，商丘市生态环境保护委员会制订了《商丘市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（商环委办〔2022〕3号），从“调整优化产业结构、深入调整能源结构、持续调整交通运输结构、优化调整用地结构、推进工业企业四项工程、强化挥发性有机物治理、强化区域联防联控、强化基础能力建设”等方面进行管控。通过管控，2022年全市细颗粒物（PM2.5）年平均浓度控制在48微克/立方米以下，可吸入颗粒物（PM10）年平均浓度控制在78微克/立方米以下，环境空气质量优良天数比例不低于68.5%。 2、地表水环境 本项目选址区域最近的地表水体为项目东侧150m处的东沙河。。本次评价引用2021年12月商丘市政府地表水责任目标断面例行监测结果，监测结果统计见表3-2。 表3-2 地表水环境质量监测结果 单位：mg/L 项目 高锰酸盐指数 NH3-N 总磷 东沙河（中峰乡北断面） 6.5 0.118 0.09 Ⅴ类标准值 15 2.0 0.4 由监测数据可知，项目区域地表水水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求，区域地表水环境质量较好。 3、声环境 本项目选址区域南侧与中峰村居民相邻，南侧25m处为中峰二中，东侧20m处为中峰乡派出所，北侧40m处为中峰乡老年公寓。为了充分了解项目选址区域的声环境质量现状，本次评价对项目厂界四周、中峰村、中峰二中、中峰乡派出所、中峰乡老年公寓的声环境质量现状进行监测，监测结果见表3-3。 表3-3 声环境质量监测结果 单位：dB（A） 监测点位 2022.11.4 标准值dB(A) 昼 夜 昼 夜 东厂界 53.2 44.2 60 50 南厂界 52.5 43.7 60 50 西厂界 54.3 41.0 70 55 北厂界 51.1 42.7 60 50 中峰村 53.5 43.8 60 50 中峰二中 52.3 41.5 60 50 中峰乡派出所 54.6 41.3 60 50 中峰乡老年公寓 53.5 43.6 60 50 监测结果显示，项目厂界四周声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2、4a类标准（西厂界执行4a类标准）；中峰村、中峰二中、中峰乡派出所、中峰乡老年公寓处的声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，区域声环境质量较好。 4、生态环境 本项目占地范围内目前为原有建筑物，用地范围内无生态环境保护目标，且本项目不会造成不良生态影响。因此，本次评价不进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射影响。 6、地下水环境 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“N轻工94粮食及饲料加工”，报告表项目的地下水环境影响评价项目类别均为Ⅳ类。根据导则要求，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。此外，本项目不存在地下水污染源、污染途径，因此，本次评价不开展地下水监测。 7、土壤环境 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价类别，本项目属于“其他行业”，其土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类。根据导则要求，Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价。此外，本项目不存在土壤污染源、污染途径，因此，本次评价不开展土壤监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目大气环境保护目标情况见表3-4。 表3-4 本项目大气环境保护目标 环境保护目标 方位 距离 功能 保护级别 中峰村 S、W 邻 居住 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其2018年修改单 中峰二中 S 25 学校 中峰乡卫生院 S 220 医疗 中华园小区 SW 220 居住 中峰乡政府 W 115 办公 中峰乡老年公寓 N 40 居住 中峰乡派出所 E 20 办公 黄沟涯村 E 310 居住 2、声环境 本项目声环境保护目标情况见表3-5。 表3-5 本项目声环境保护目标 环境保护目标 方位 距离 功能 保护级别 中峰村 S、W 邻 居住 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 中峰二中 S 25 学校 中峰乡老年公寓 N 40 居住 中峰乡派出所 E 20 办公 3、地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | ①《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 表3-6 新污染源大气污染物排放限值 单位：mg/m3 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率，kg/h 无组织排放监控浓度限值 排气筒高度（m） 二级 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物 120 20 5.9 周界外浓度最高点 1.0 30 23 ②《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）附录2河南省重点行业绩效分级排放限值（通用行业其他工序PM的排放浓度限值为10mg/m3） ③《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、4类标准 表3-7 工业企业厂界环境噪声排放标准值 单位：dB（A） 指标名称 昼间 夜间 2类标准限值 60 50 4类标准限值 70 55 ④《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
| 总量 控制 指标 | 本项目营运期产生的废气主要为生产过程中产生的颗粒物，营运期不产生废水，因此，本次评价不设废气、废水总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目营运期厂区建筑物均依托现有工程，不新增建筑物。因此，项目环境保护措施只分析营运期，不考虑施工期。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、环境影响分析 1、废气 1.1废气产生情况 本项目营运期产生的废气主要为入库、提升、初清、振动筛、打麦、回转筛、磨粉、松粉、高方平筛、清粉、面粉检查筛、打麸工序产生的粉尘。经类比现有工程污染源强，本项目生产过程中颗粒物的产生量为7.764t/a。 1.2废气治理设施及达标排放情况 （1）本项目废气排放情况 根据分析，本项目入库、提升、初清、振动筛、打麦、回转筛、磨粉、松粉、高方平筛、清粉、面粉检查筛、打麸工序颗粒物的产生量合计为7.764t/a。由于生产过程中提升、初清、振动筛、打麦、回转筛、磨粉、松粉、高方平筛、清粉、面粉检查筛、打麸工序均在密闭设备内进行，仅在入库过程中会有无组织粉尘逸散出来。项目现有工程各产尘环节均设置有废气收集设施，生产过程中产生的粉尘经收集后进入脉冲布袋除尘器处理后经25m高排气筒排放（2个）。粉尘收集效率按99%，系统风机风量为30000m3/h，布袋除尘器除尘效率按95%计，由于项目生产车间共设置2个排气筒，两个排气筒的排风量相同（位置相邻），经处理后，本项目生产过程中单个排气筒颗粒物的排放浓度为1.39mg/m3，排放速率为0.021kg/h，排放量为0.0385t/a（等效排气筒的排放浓度为1.39mg/m3、排放速率为0.042kg/h，排放量为0.0769t/a）。经处理后，本项目生产过程中颗粒物的排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）附录2河南省重点行业绩效分级排放限值的要求，对周围环境空气影响较小。 本项目废气污染物排放及治理措施情况见表4-1。 表4-1 废气污染物排放及治理措施一览表 产排污环节 工艺废气 污染物种类 颗粒物 颗粒物 污染物产生情况 产生量（t/a） 3.882 3.882 产生浓度（mg/m3） / / 排放形式 有组织 有组织 治理设施 治理措施 集气装置+脉冲布袋除尘器+25m高排气筒 集气装置+脉冲布袋除尘器+25m高排气筒 处理能力 / / 收集效率（%） 99 99 治理工艺去除率（%） 95 95 是否为可行技术 是 是 污染物排放情况 排放浓度（mg/m3） 1.39 1.39 排放速率（kg/h） 0.021 0.021 排放量（t/a） 0.0385 0.0385 排放口基本情况 高度（m） 25 25 排气筒内径（m） 0.6 0.6 温度（℃） 常温 常温 编号 DA001 DA002 名称 废气排放口1# 废气排放口2# 类型 一般排放口 一般 地理坐标 经度 115.921635° 115.921633° 纬度 34.156880° 34.156848° 排放标准 浓度限值（mg/m3） 10 10 速率限值（kg/h） 14.25 14.25 备注：经采用内插法计算，排气筒高度为25m时，颗粒物的排放速率限值为14.25kg/h。 （2）总体工程废气排放情况 本项目建设完成后，叠加现有工程污染物排放情况，总体工程废气排放口1#、2#颗粒物的排放浓度均为7.32mg/m3，排放速率为0.11kg/h，排放量为0.203t/a（等效排气筒颗粒物的排放浓度为7.32mg/m3，排放速率为0.22kg/h，排放量为0.406t/a）。 因此，总体工程颗粒物的排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）附录2河南省重点行业绩效分级排放限值的要求。 1.3废气无组织排放分析 （1）废气无组织排放预测 根据分析，现有工程未被除尘系统收集的粉尘量为0.3323t/a，本项目未被除尘系统收集的粉尘量为0.0776t/a，则总体工程未被除尘系统收集的粉尘量为0.4099t/a（0.2218kg/h）。由于本项目生产设备均位于密闭式厂房内，通过车间的阻隔作用，大部分（90%）粉尘降落在车间内，仅有少量粉尘以无组织形式排放，无组织排放量为0.041t/a（0.0222kg/h）。 考虑到本项目建成后总体工程对周边环境的影响，评价按总体工程的废气无组织排放情况进行预测。 ①预测因子： TSP ②预测内容：下风向轴线最大落地浓度、出现距离以及浓度占标率 ③预测模式：采用《环境影响评价技术导则 环境空气》（HJ2.2-2018）中的AERSCREEN估算模式。 ④预测参数：各排放源预测参数见下表。 表4-2 无组织大气环境影响预测参数 污染因子 面源 排放高度（m） 排放工况 评价因子源强 （kg/h） 长度（m） 宽度（m） 颗粒物 53.3 15 12 连续 0.0222 表4-3 AERSCREEN估算模型参数一览表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项） / 最高环境温度（℃） 43.6 最低环境温度（℃） -23.6 土地利用类型 工业用地 区域湿度条件 1（中等湿度） 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率 / 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 否 海岸线距离 / 海岸线方向 / ⑤预测结果 本项目废气排放无组织排放预测结果见表4-4。 表4-4 废气无组织排放预测结果 距离（m） TSP 1小时浓度（mg/m3） 1小时浓度占标率（%） 20 0.015832 1.76 25 0.016896 1.88 28 0.017354 1.93 50（中峰村） 0.013228 1.47 70（中峰乡老年公寓） 0.01087 1.21 75 0.010239 1.14 100 0.007514 0.83 120（中峰二中） 0.006033 0.67 125 0.005744 0.64 150 0.004644 0.52 175 0.004015 0.45 200 0.00373 0.41 225 0.003464 0.38 250 0.003265 0.36 260（中峰乡派出所） 0.003211 0.36 275 0.003136 0.35 300 0.003027 0.34 325 0.002932 0.33 350 0.002849 0.32 375 0.002776 0.31 400 0.002711 0.30 425 0.002652 0.29 450 0.002598 0.29 475 0.002558 0.28 500 0.002513 0.28 最大落地浓度（28m） 0.017354 1.93 备注：表中敏感点的距离为本项目无组织排放面源距离敏感点的距离。 根据预测结果可知，本项目厂界处TSP的无组织排放浓度为0.015832mg/m3，无组织排放TSP的最大落地浓度为0.017354mg/m3，最大落地浓度出现在下风向28m处。因此，本项目颗粒物的无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值的要求，对周围环境空气影响较小。 此外，根据预测结果，项目厂区周边环境敏感点中峰村（厂区南侧居民）、中峰乡老年公寓、中峰二中、中峰乡派出所处TSP的落地浓度分别为0.013228mg/m3、0.01087mg/m3、0.006033mg/m3、0.003211mg/m3，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2环境空气污染物其他项目浓度限值的要求，项目营运期对周围环境敏感点影响较小。 2、废水 本项目营运期不新增废水产生，本次评价不进行废水环境影响分析。 3、噪声 由于本项目属于技术改造项目，对现有工程部分生产设备进行更换，部分生产设备数量增加。本次评价厂界噪声贡献值仅考虑设备增加部分的厂界噪声贡献值。本项目营运期噪声主要来源于圆筒初清筛、色选机、磨粉机、高方筛、清粉机运转时产生的噪声，噪声源强为70-85dB(A)。经采取选用低噪声设备、减震、隔音、加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运行产生的高噪声现象。本项目年工作日231天，每天生产8小时（昼间）。项目主要噪声源强见表4-5。 表4-5 项目主要设备噪声源强 序号 发声 设备 声源种类 空间位置 台数 （台） 声压值（dB(A)） 发声持续时间 建筑物维护结构隔声量（dB(A)） 室外1m处声压级（dB(A)） 1 圆筒初清筛 固定源 室内 1 75-85 8h/d 20 45 2 色选机 1 70-75 20 45 3 磨粉机 1 80-85 20 50 4 高方筛 2 70-80 20 40 5 清粉机 3 70-75 20 55 3.1预测模式 本评价选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录B典型行业噪声预测模型进行预测，具体预测模式如下： （1）室内声源等效室外声源声功率级声功率级法 Lp2=Lp1－（TL+6） 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—墙壁（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 （2）按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。本评价仅考虑几何发散引起的衰减。 无指向性点声源几何发散衰减基本公式： Lp(r)=Lp(r0)－20lg(r/r0) 式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB； Lp(r0)—参考位置r0处的声压级，dB； r —预测点距声源的距离； r0 —参考位置距声源的距离。 （3）工业企业噪声计算 声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； ti—在T时间内i声源的工作时间，s； M—等效室外声源个数； tj—在T时间内j声源的工作时间，s； （4）预测值计算 噪声预测值（Leq）计算公式为： 式中：Leq—预测点的噪声预测值，dB； Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb—预测点的背景噪声值，dB。 3.2评价量 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），建设项目评价范围内声环境保护目标和建设项目厂界（场界、边界）应作为预测点和评价点。预测建设项目在运营期所有声环境保护目标处的噪声贡献值和预测值，评价其超标和达标情况；预测和评价建设项目在运营期厂界（场界、边界）噪声贡献值，评价其超标和达标情况。 3.3预测结果 本项目选取厂界和厂界外50m范围内的声环境保护目标作为预测点，预测结果见表4-6、表4-7。 表4-6 项目厂界噪声影响预测结果 单位：dB(A) 预测点 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 昼 间 贡献值 9.9 19.6 29.9 24.2 标准值 60 60 70 70 评价 达标 达标 达标 达标 备注：项目夜间不生产。 表4-7 敏感点处噪声影响预测结果 单位：dB(A) 预测点 中峰村（厂区南侧居民，邻） 中峰二中（25m） 中峰乡老年公寓（40m） 中峰乡派出所（30m） 昼 间 贡献值 17.4 6.7 8.5 0.1 背景值 53.5 52.3 53.5 54.6 预测值 53.5 52.3 53.5 54.6 标准值 60 60 60 60 评价 达标 达标 达标 达标 备注：项目夜间不生产。 通过采取选用低噪声设备、减震、隔音、加强设备维护等综合降噪措施后，本项目厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、4类标准的要求，项目周围声环境敏感目标处的噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求，项目生产过程中生产设备运转噪声对周围环境影响较小。 4、固废 4.1固废产生情况 本项目营运期产生的固废主要包括麦毛、石子、灰土等杂质和布袋除尘器收尘。 （1）麦毛、石子、灰土等杂质 本项目生产过程中会有麦毛、石子、灰土等杂质产生，杂质产生量为270.57t/a，属于一般固废，经收集后外售。 （2）布袋除尘器收尘 本项目营运期布袋除尘器收尘量为7.61t/a，属于一般固废，经收集后外售。 项目现有工程设置有一般固废暂存间，本项目产生的固废依托现有工程一般固废暂存间存放后定期外售。采取上述措施后，项目营运期产生的固体废物对周围环境影响较小。 4.2固体废物环境管理要求 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日起施行），“第三十六条 产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物”。 采取上述措施后，本项目营运期产生的固体废物能够得到妥善处置，对周围环境影响较小。 5、地下水 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“N轻工94粮食及饲料加工”，报告表项目的地下水环境影响评价项目类别均为Ⅳ类。根据导则要求，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。此外，本项目不存在地下水污染源、污染途径，因此，本项目不进行地下水评价。 6、土壤 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价类别，本项目属于“其他行业”，其土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类。根据导则要求，Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价。此外，本项目不存在土壤污染源、污染途径，因此，本项目不进行土壤评价。 7、生态 本项目用地范围内无生态环境保护目标，故不进行生态影响分析。 8、环境风险 8.1风险源及分布情况 本项目营运期不涉及危险化学品，使用的原料、生产的产品均不涉及有毒有害、易燃易爆物质。由于项目生产过程中会产生粉尘，车间粉尘浓度过高，在遇到明火的情况下会产生爆炸的潜在环境风险。因此，项目营运期的风险源主要为车间粉尘，风险源分布位置为生产车间。 8.2影响途径 （1）粉尘特性 粉尘是指悬浮于空气中的微小颗粒物，是由于破碎和输送等工艺过程产生的，面粉加工产生的粉尘为可燃物质，粉尘平均粒径为20-50um，爆炸下限浓度为67-93g/m³，因此面粉加工项目产生的粉尘具有一定的爆炸危险特性。 可燃粉尘爆炸应具备三个条件，即粉尘本身具有爆炸性；粉尘必须悬浮在空气中并与空气混合到爆炸浓度；有足以引起粉尘爆炸的热能源。 （2）影响途径 悬浮在空气中的粉尘在热源作用下迅速被干馏或气化而产生可燃气体，可燃气体与空气混合遇明火发生燃烧，燃烧产生的热量从燃烧中心向外传递，引起临近的粉尘进一步燃烧。如此循环下去，反应速度不断加快，最后形成爆炸。粉尘初始爆炸的气浪可能将沉积的粉尘扬起，形成爆炸性尘云，在新的空间再次产生爆炸，叫做二次爆炸，这种连续爆炸会造成严重的破坏。粉尘爆炸可能产生两种有毒气体，一种是一氧化碳，另一种是爆炸物质（如塑料等）自身分解产生的毒性气体。 此外，在生产过程中，由于粉尘互相碰撞、摩擦等作用，产生的静电不易散失，造成静电积累，当达到某一数值后，便出现静电放电。静电放电火花能引起火灾和爆炸事故。粉尘的表面吸附空气中的氧，颗粒越细，吸附的氧就越多，因而越易发生爆炸，而且发火点越低，爆炸下限也越低。随着粉尘颗粒的直径的减小，不仅化学活性增加，而且还容易带上静电。 一旦发生火灾或爆炸事故，将会对周围大气环境造成一定的影响，使空气中的烟尘量超过《环境空气质量标准》，并会给企业和周围居民造成不可估量的财产损失，甚至是导致人身伤害。一旦发生火灾事故，灭火水发生事故性排放，进入周围地表水体，从而影响水中生物的生存和水体的自净作用，造成区域水质恶化、危害水产资源和人体健康；水体被污染，影响农作物生产并影响自然景观；导致水资源功能下降，使本来就具有的水资源供需矛盾更加尖锐，给经济环境带来极大不利影响，严重地制约着经济社会的可持续发展。 8.3环境风险防范措施 8.3.1火灾、爆炸预防措施 （1）严格执行《粮食加工、储运系统粉尘防爆安全规程》（GB17440－1998）中对粮食加工、储运系统爆炸性粉尘环境危险区域划分及范围、对加工工艺设备、电气、建筑结构、通风、除尘、积尘清扫、气力输送及管理的粉尘防爆安全要求。 （2）加强除尘风网的设计、安装及调整 根据工艺设计的要求，合理地确定吸尘点，合理地进行风网的组合，从而控制粉尘产生的源头。风网设计完成后，必须按设计要求高质量进行风网的安装。各风管，特别是风管接头和风管与设备连接处不能有漏风现象，风机要可靠固定；最后还需对安装好的风网进行调整，一方面使风网实际运行参数达到设计要求，另一方面还要调节各支管路的压力平衡，以保证风网能有效地实现通风除尘的目的。 （3）加强车间的生产管理 粮食生产车间粉尘的污染现象有近40%是由于车间卫生管理不善所致，因此加强车间的生产管理也是粉尘控制与治理的一个重要环节。要制定严格的管理制度，要求做到：定期经常性的清扫车间地面及设备等处的粉尘，避免粉尘产生二次尘化，保证设备的正常运转和使用寿命；要遵守操作规程，严禁随意敞开有关设备，特别是绞龙等输送机械和振动筛等清理设备，否则污染车间的环境卫生，影响生产的顺利进行；必须从思想上重视通风除尘与环境保护，不能为了节省能耗、降低电耗而随意关闭除尘系统；要定期对除尘系统进行测定，发现问题，及时维修，及时调整，使除尘系统始终保持良好的工作状态。 （4）将原料、产品分区存放于仓库中，要求交通便利，防火、通风、防潮、防霉变，在仓库内严禁堆放易燃易爆物质，严禁使用明火、定期检查，排除隐患。 （5）生产车间安装强制排风设备，改善车间空气环境，防范粉尘爆炸，尽可能减少粉尘的产生量，防止粉尘达到最低爆炸浓度。 （6）加强对电气设备和线路的及时检修；在车间内严禁吸烟，并经常检查机器是否缺油，避免因干摩擦引起火灾。 （7）加强职工培训，提高职工环保意识，严格按章操作。 8.3.2灭火水处置 项目一旦发生火灾，需要使用大量的水和灭火剂。火灾扑灭后，灭火水中含有一定量的灭火剂，如不及时处理，排入外环境中，会造成地表水环境的污染。评价建议企业灭火产生的废水应及时用围堰封堵、收集，收集后的灭火水经处理达标后排放。 8.3.3火灾应急预案 一旦发生火灾，应立即停止生产，迅速使用厂内灭火器材，同时，通知夏邑县消防大队，迅速疏散厂内职工和周围群众撤离现场。 灭火水不能直接排入地表水体，要经处理达标后方可排放，以免污染地表水环境。 8.3.4建立健全安全环境管理制度 ①公司应建立健全健康、安全、环境管理制度，并严格予以执行。 ②严格执行我国有关的劳动安全、环境保护、工业卫生的规范和标准，最低限度的清除事故隐患，一旦发生事故应采取有效措施，降低因事故引起的损失和对环境的污染。 ③加强厂区的安全环保管理，对全厂职工进行安全环保的教育和培训，实行上岗证制度。 ④建立应急预案，并与当地的应急预案衔接，一旦出现事故可借助社会救援，使损失和对环境的污染降到最低。 ⑤定期检查，杜绝事故隐患，降低事故发生概率。 ⑥配备24小时有效的报警装置； ⑦应明确24小时有效的内部、外部通讯联络手段； 8.3.5公众教育 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息，并编写有关小册子，以备急用。 采取上述措施后，项目发生风险事故的可能性将进一步降低，环境风险可以控制在可预知、可控制、可解决的情况下，不会对外环境造成大的危害影响。 9、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射影响。 10、污染物排放“三本帐” 本项目污染物排放“三本帐”情况见表4-8。 表4-8 污染物排放“三本账”一览表 产污工序 废气 废水 固废 颗粒物 COD NH3-N SS 杂质（麦毛、石子、灰土等） 布袋除尘器收尘 生活垃圾 现有工程 产生量（t/a） 33.23 / / / 1158 29.61 5.8 排放量（t/a） 3.3232 0 0 0 0 0 0 自身削减量（t/a） 29.9068 / / / 1158 29.61 5.8 本项目 产生量（t/a） 7.764 / / / 270.57 7.61 / 排放量（t/a） 0.0847 / / / 0 0 / 自身削减量（t/a） 7.6793 / / / 270.57 7.61 / 以新带老削减量（t/a） -2.961 0 0 0 0 0 0 排放增减量（t/a） -2.8763 0 0 0 0 0 0 总体工程（t/a）排放量 0.4469 0 0 0 0 0 0 备注：表中废气排放量为有组织、无组织排放量合计。 二、环保投资 本项目总投资5000万元，其中环保投资10万元，主要用于废气、废水治理、噪声防治、固废治理、风险防范等，环保投资占项目总投资的0.2%，项目的环保投资情况见表4-9。 表4-9 本项目环保投资情况表 项目 治理内容 处理方法 数量 单位 价格 （万元） 废气治理 入库、提升、初清、振动筛、打麦、回转筛、磨粉、松粉、高方平筛、清粉、面粉检查筛、打麸工序产生的粉尘 集气管道+脉冲布袋除尘器（4套）+25m排气筒（2个） / / 设备自带 噪声治理 生产设备运转噪声 选用低噪声设备、减震、隔音、加强设备维护 / / 5 固废治理 麦毛、石子、灰土等杂质 经收集后外售（依托现有工程一般固废暂存间，面积300m2，位于生产车间北侧） / / / 布袋除尘器收尘 经收集后外售（暂存于一般固废暂存间） / / 环境风险 火灾、爆炸 按要求划分危险区域、执行相应设备的防爆安全要求；加强除尘风网的设计、安装及调整；加强车间的生产管理；仓库严禁堆放易燃易爆物质，严禁使用明火；生产车间安装强制排风设备；加强电气设备和线路的检修；加强职工培训；灭火水处置达标后排放；火灾应急预案；建立健全安全环境管理制度；公众教育 / / 5 合计 / / / / 10 三、监测计划 1、环境监测目的 环境监测的目的是为了准确、及时、全面地反映环境质量现状及发展趋势，为环境管理、污染源控制、环境规划等提供科学依据，由此可见，环境监测是环境管理中必不可少的基础性工作，是实现企业科学管理环保工作的 必要手段。通过监测可以及时发现问题、及时解决问题和总结经验，可以判断运行数据是否达到要求，并以此来完善环境管理。 2、环境监测机构 根据本项目污染物产排特点和环境监测技术能力与条件，建议本项目的环境监测工作委托有资质的环境监测机构承担，建设单位与监测机构签订监测合同，以保证环境监测计划的顺利实施。 3、环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》（HJ986-2018），结合本项目污染物产排情况，提出本项目监测计划表见下表。 表4-10 本项目环境监测计划 类别 监测点位 监测因子 监测频次 排放标准 废气 废气排放口 颗粒物 1次/半年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）附录2河南省重点行业绩效分级排放限值 厂界 颗粒物 1次/半年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 噪声 厂界 等效连续A声级 1次/季 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、4类标准 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 入库、提升、初清、振动筛、打麦、回转筛、磨粉、松粉、高方平筛、清粉、面粉检查筛、打麸工序废气排放口（DA001、DA002） | 颗粒物 | 集气装置+脉冲布袋除尘器（4套）+25m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）附录2河南省重点行业绩效分级排放限值 |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 生产设备运转噪声 | 等效连续A声级 | 选用低噪声设备、减震、隔音、加强设备维护 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、4类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 杂质（麦毛、石子、灰土等）、布袋除尘器收尘：经收集后外售 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 按要求划分危险区域、执行相应设备的防爆安全要求；加强除尘风网的设计、安装及调整；加强车间的生产管理；仓库严禁堆放易燃易爆物质，严禁使用明火；生产车间安装强制排风设备；加强电气设备和线路的检修；加强职工培训；灭火水处置达标后排放；火灾应急预案；建立健全安全环境管理制度；公众教育 |
| 其他环境 管理要求 | / |

# 六、结论

商丘市豫德粮油有限公司年生产10万吨小麦粉技术改造项目符合国家产业政策和相关规划，项目建成后，具有良好的经济效益和社会效益。虽然项目在实施和运营过程中对环境会产生一定的影响，在落实各项污染防治措施和环评建议的前提下，这种影响将降低到最低程度；从环境保护的角度，本项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 3.3232t/a |  |  | 0.0847t/a | -2.961t/a | 0.4469t/a | -2.8763t/a |
| 废水 | COD | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | NH3-N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | SS | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 杂质（麦毛、石子、灰土等） | 1158t/a |  |  | 270.57t/a | 0 | 1428.57t/a | +270.57t/a |
|  | 布袋除尘器收尘 | 29.61t/a |  |  | 7.61t/a |  | 37.22t/a | +7.61t/a |
| 危险废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附图、附件

附图：

附图1  本项目地理位置图

附图2  项目周围环境敏感点示意图

附图3  项目平面布置图

附图4  现场照片

附件：

附件1  委托书

附件2  营业执照

附件3  备案证明

附件4  执行标准

附件5  土地证

附件6  规划证明

附件7  现有工程环评批复

附件8  噪声监测报告

附件9  声明

# Comments

小数点后保留三位小数，东经E和北纬N

备案标上性质为改建

环保投资占总投资的比例太低

附件未见

补充项目与河南省生态环境分区管控总体要求（试行）（豫环函〔2021〕171号）相符性分析。（列表），下面的内容1.2~1.3的内容可以去掉。

？

补充项目与商丘市生态环境总体准入要求的相符性分析，再结合具体的管控单元进行分析。

进一步核实商丘市生态环境准入清单内容。

补充项目产生的废水如何利用，在这里交代一下

补充项目建成后，全厂的废水产排情况

政策方面补充项目与商丘市工业大气污染防治专项方案的内容（涉及工业废气方面）

分析内容不全

说明本项目原料及产品的状态。产品在料棚中装卸？

应该对应条款中的每一个句号内容，涉及到的逐一分析，如粒状原料小麦存放于封闭的倒粮坑内，有没有封闭的小麦料场？倒粮坑内/料场四周是否硬化，是否有硬质材料门等。以下内容分析要求同。

原料的输送方式及产尘收集方式？

补充其他基本要求内容（运输方式及运输监管、环境管理要求、其他要求等）涉PM企业不分A/B级，其他基本要求分A/B级，无法对照分析

商丘市十四五生态环境保护规划出来没？若出来，分析项目与“十四五”的相符性；若没有，则分析项目与河南省“十四五”的相符性分析

补充项目和最近水源地的位置关系图

备案表中的性质为改建。

交代一下，什么时候名称发生变更，有没有变更手续等，有作为附件附在报告表后面

补充本次技术改造的内容，技术改造为何原料会增加？

建议删掉新增小麦消耗量大于1万吨的说法

生产车间交代每一层的布局及功能。布置几条小麦加工生产线等，每条线的加工能力。

1、原料仓、仓库、麦毛仓等均属储运工程，区分开主体工程和储运工程。

2、补充数量，还有个麦毛仓库（？）

3、有没有小麦筒仓，有的话仓容、数量及结构。（无）

4、仓库是不是包含成品库？交代清楚，

数量，层数，此外，有没有职工食堂、品控中心等

雨污分流，本项目不新增废水，项目建成后全厂废水的产排情况交代一下。

主要写改建项目原辅助材料消耗情况

这个表格体现的是本次改建的设备，增加一列备注，哪些是对现有工程改造的。最后给出本次环评改建后，全厂的一个主要设备表。

这个表格中未体现出来

小麦贮存和加工过程是否使用杀虫剂？不使用的话，如何除去小麦中的成虫、虫卵等。

补充验收文件，为啥是睢县环境保护监测站开展验收监测；

补充排污许可登记证

验收时间较早，企业有没有按照排污许可管理的相关文件，近期开展排污许可污染源监测？有的话，补充近期污染源监测数据

这个肯定满足当时的验收标准，个人感觉这个不能作为环保问题。

为什么要等效？

？

删掉

从地图上看项目东面不到100m就有一条河流

有没有商丘市生态环境报告书2021年的，全年引用更有说服力

附件未见

核实声环境功能类别

那个厂界执行2类，哪个厂界执行4a类说清楚。

删掉

根据根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号）及河南省十四五说废气和水的总量控制指标有哪些，本项目涉及到的污染物有哪些，给出不涉及上述文件规定的总量控制指标

排放标准给出的是20m和30m的排放限值，核实，项目实际建设的排气筒高度是多少？

位置相同？对排气筒进行编号

在执行标准那说明25m给出

评价值错误，能区分开？改扩建项目是按照全厂进行预测厂界的。按照声环境新导则进行修改。格式不对

分开说

“三本账”内容及格式错误

# Text boxes

水性漆

水性漆

润麦用水

541.14

541.14

新鲜水

蒸发损耗

废气、固废、

噪声

废气、噪声

固废

废气、噪声

废气、噪声

提升

磁选

初清

提升

入库

原麦

固废、噪声

固废

废气、噪声

磁选器

去石机

振动筛

输送提升

入毛麦仓

固废

废气、噪声

废气、固废、噪声

着水机

提升机

回转筛

打麦机

废气、固废、噪声

磁选

固废

固废、噪声

磁选

喷雾着水机

回转筛

强力打麦机

去石机

废气、固废、噪声

废气、噪声

废气、噪声

废气、噪声

面粉检查筛

清粉机

高方平筛

松粉机

磨粉机

废气、噪声

面粉/次粉包装

打麸机

麸皮包装

配麦