# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：夏邑县会名环境科技有限公司技术改造项目

建设单位（盖章）：夏邑县会名环境科技有限公司

编制日期：           2022年11月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 夏邑县会名环境科技有限公司技术改造项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2210-411426-04-02-620655 |
| 建设单位联系人 | 苏超杰 | 联系方式 | 15276366666 |
| 建设地点 | 商丘市夏邑县郭店镇韩口村南1500米 |
| 地理坐标 | （116度7分22.307秒，34度7分2.993秒） |
| 国民经济 行业类别 | D4430热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业、91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程） |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 □扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 夏邑县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2210-411426-04-02-620655 |
| 总投资（万元） | 50 | 环保投资（万元） | 4.6 |
| 环保投资占比（%） | 9.2 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | (否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | / |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 根据夏邑县郭店镇人民政府出具的证明，本项目用地性质为建设用地，符合夏邑县郭店镇土地利用总体规划。 |
| 其他符合性 分析 | 1、“三线一单”相符性分析 1.1生态保护红线 根据《河南省“三线一单”文本》中河南省生态空间分布情况，夏邑县不涉及生态保护红线和一般生态空间。本项目位于夏邑县郭店镇韩口村南1500米，因此本项目选址不在生态保护红线范围内。 1.2环境质量底线 （1）水环境质量底线 根据河南省水环境管控分区划分情况，夏邑县郭店镇水环境分区管控类型为水环境一般管控区。 本项目选址位于夏邑县郭店镇韩口村南1500米，项目不属于高污染的涉水项目。目前，项目所在区域无污水管网，项目营运期产生的喷淋塔废水经沉淀后循环使用，不外排。 因此，本项目满足水环境质量底线要求。 （2）大气环境质量底线 根据河南省大气环境管控分区，夏邑县郭店镇大气环境管控分区类型为大气环境一般管控区。 本项目营运期不消耗炭，不属于大力淘汰和压减的行业。因此，本项目能够满足大气环境质量底线的要求。 （3）土壤环境风险防控底线 根据河南省土壤污染风险管控分区，夏邑县郭店镇区域内有土壤污染重点监管单位、高度关注地块、填埋场。本项目选址区域不属于土壤污染重点监管单位、高度关注地块，本项目不属于土壤污染风险行业企业，且项目选址区域地面均进行硬化处理，项目营运期不会对土壤环境造成不利影响。因此，本项目符合土壤环境风险防控底线的要求。 1.3资源利用上线 （1）能源利用上线 根据河南省高污染燃料禁燃区分布图，夏邑县郭店镇不属于高污染燃料禁燃区。此外，根据《高污染燃料目录》（国环规大气[2017]2号）表1禁燃区内禁止燃用的燃料组合类别，禁燃区内非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料属于禁止燃用的燃料。本项目将原有工程燃气锅炉改为燃烧机直接加热，配备有高效除尘设施，且项目选址区域不属于高污染燃料禁燃区，因此，本项目能够满足能源利用上线的要求。 （2）水资源利用上线 本项目选址区域不涉及生态用水补给区和地下水开采重点管控区，本项目厂区用水使用自来水，不涉及地下水开采，不会对区域地下水资源造成不利影响。因此，本项目符合水资源利用上线的要求。 （3）土地资源利用上线 本项目所在区域不属于土地资源重点管控区，满足土地资源利用上线的要求。 （4）岸线生态环境分类管控 商丘市岸线管控分类包括优先保护岸线和一般管控岸线，均位于柘城县境内（惠济河）；本项目所在区域不涉及优先保护岸线、重点管控岸线和一般管控岸线，满足岸线生态环境管控要求。 因此，本项目的建设符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的要求。 1.4生态环境准入清单 夏邑县郭店镇生态环境准入清单见表1-1、表1-2。 表1-1 商丘市夏邑县（郭店镇）环境管控单元生态环境准入清单 环境管控单元编码 环境管控单元名称 行政区 管控单元分类 单元环境属性 现状与问题 省、市、区县 乡镇 ZH41142630001 夏邑县一般管控单元 河南省商丘市夏邑县 李集镇、太平乡、孔庄乡、北镇乡、车站镇、桑固乡、韩道口镇、业庙乡、火店乡、骆集乡、歧河乡、胡桥乡、会亭镇、杨集镇、郭店乡、济阳镇、王集乡、马头镇、罗庄乡、何营乡、中峰乡、刘店集乡、曹集乡 一般管控单元 一般管控区、土壤污染重点监管单位、高度关注地块、填埋场。 该单元位于淮河流域，现状分布有土壤污染重点监管单位：郑州郑氏化工产品有限公司夏邑分公司、夏邑蓝云再生能源有限公司、夏邑县宁邑生活垃圾处理场，高度关注地块郑州郑氏化工产品有限公司夏邑分公司地块，填埋场夏邑县宁邑生活垃圾处理场地块。 主要问题：土壤污染重点监管，存在高度关注地块和填埋场。 表1-2 商丘市夏邑县（郭店镇）环境管控单元生态环境准入清单（续） 管控要求 本项目建设情况 空间布局约束 1、鼓励做大做强食用菌等特色农业，大力发展设施果蔬、渔业、苗木、花卉、采摘等休闲观光创意生态循环农业。 2、加强对农业空间转为生态空间的监督管理，未经国务院批准，禁止将永久基本农田转为城镇空间。鼓励城镇空间和符合国家生态退耕条件的农业空间转为生态空间。 3、严禁在优先保护类耕地集中区域新建化工、电镀、制革等行业企业以及可能造成耕地土壤污染的建设项目。 1、本项目选址位于夏邑县会名环境科技有限公司原厂区内，不新增占地。 2、本项目营运期不会造成耕地土壤污染。 因此，本项目符合空间布局约束的要求。 污染物排放管控 1、禁止向耕地及农田沟渠中排放有毒有害工业、生活废水和未经处理的养殖小区畜禽粪便；禁止占用耕地倾倒、堆放城乡生活垃圾、建筑垃圾、医疗垃圾、工业废料及废渣等废弃物。 2、加强畜禽养殖污染防治，畜禽规模养殖场（小区）要配套建设与养殖规模相适宜的粪便污水防渗防溢流贮存设施，以及粪便污水收集、利用和无害化处理设施；积极引导散养密集区实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。 3、持续开展农村环境综合整治，加快推进农村生活污水处理设施建设，不断提高已建成农村污水处理设施稳定正常运行率。 4、禁止涉重企业含重金属废水进入城市生活污水处理厂。 5、禁止填埋场渗滤液直排或超标排放。 1、本项目营运期产生的喷淋塔废水经沉淀后循环使用，不外排；燃料灰渣、喷淋塔沉渣经收集后外售用于生产有机肥，固废均得到妥善处置。 2、本项目所在区域目前无污水处理设施。 3、本项目不涉及重金属。 因此，本项目符合污染物排放管控的要求。 环境风险防控 1、涉及危险化学品生产、储存、使用的企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 2、调查评估垃圾填埋场周边土壤环境状况，对周边土壤环境超过可接受风险的，应采取限制填埋废物进入、降低人体暴露健康风险等管控措施。 3、对高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管控名录。 1、本项目不涉及危险化学品。 2、本项目选址区域不属于高关注地块。 因此，本项目符合环境风险防控的要求。 根据上表分析可知，本项目满足夏邑县环境环境准入清单的要求。 因此，本项目的建设符合“三线一单”的要求。 2、产业政策相符性 （1）根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2020.1.1），本项目不在鼓励类、限制类和淘汰类范围之内。根据《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40号）第三章第十三条规定：《产业结构调整指导目录》由鼓励、限制和淘汰三类目录组成，不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类，允许类不列入《产业结构调整指导目录》。因此，本项目属于允许类建设项目，符合国家产业政策。 （2）本项目已经在夏邑县发展和改革委员会备案，并经批准，项目代码：2210-411426-04-02-620655。 因此，本项目属于允许类建设项目，符合国家和地方相关产业政策。 3、与《商丘市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（商环委办[2022]3号）相符性 （1）《商丘市2022年大气污染防治攻坚战实施方案》 工作目标： 全市环境空气质量改善指标达到省下达我市的年度目标要求，即环境空气细颗粒物（PM2.5）年平均浓度控制在48微克/立方米以下，可吸入颗粒物（PM10）年平均浓度控制在78微克/立方米以下，5-9月臭氧（O3）日最大8小时平均浓度超标率控制在20.9%以下，环境空气质量优良天数比例不低于68.5%，重污染天数比例控制在2.0%以下。 主要任务： （一）调整优化产业结构，推动绿色低碳转型发展 1. 加快传统产业转型升级。2. 提升产业集群绿色化水平。3. 推进绿色低碳产业发展。 （二）深入调整能源结构，推进能源低碳高效利用 4. 提升重点行业节能降碳水平。5. 加快煤电结构优化调整。6. 实施清洁能源替代。7. 扩大集中供热范围。8. 深入开展散煤治理行动。9. 加快优化能源供给结构。 （三）持续调整交通运输结构，打好柴油货车治理攻坚战 10. 加快铁路专用线建设。11. 提升清洁运输水平。12. 加快新能源汽车推广应用。13. 积极推进老旧汽车淘汰。 （四）优化调整用地结构，强化面源污染治理 14. 提升扬尘污染防治水平。15. 推进露天矿山综合整治。16. 开展农业等面源污染治理。17. 持续开展烟花爆竹禁燃禁放工作。18. 综合治理恶臭突出环境问题。 （五）推进工业企业四项工程，深化大气污染综合治理 19. 深化重点行业超低排放“改造工程”。20. 强化重点行业绩效分级“培育工程”。21. 实施工业企业治理成效“夯基工程”。22. 开展低效治理设施全面“提质工程”。 （六）强化挥发性有机物治理，打好臭氧污染防治攻坚战 23. 加快推进低VOCs含量原辅材料源头替代。24. 开展简易低效VOCs治理设施升级改造。25. 提升VOCs无组织排放治理水平。26. 加大油品储运销全过程VOCs管控力度。27. 强化VOCs日常监管。 （七）强化区域联防联控，打好重污染天气消除攻坚战 28.加强空气质量预警会商。29.全面推行差异化管控。30.实施重污染天气移动源应急管控。31.实施重点行业错峰生产。32. 建立重污染天气应对闭环管理机制。 （八）强化基础能力建设，持续推进大气环境治理体系和治理能力现代化 33. 强化监督帮扶指导。34.提升大气环境监测质量管理。35.强化大气环境监控能力建设。36.严厉打击监测监控数据造假。 本项目燃烧机燃烧废气安装“低氮燃烧器+喷淋塔+15m高排气筒”，采取上述措施后，项目营运期产生的废气能够达标排放，符合《商丘市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（商环委办[2022]3号）中大气污染防治攻坚战实施方案相关要求。 （2）《商丘市2022年水污染防治攻坚战实施方案》 工作目标： 完成国家下达的和我省确定的地表水环境质量年度目标任务。县级以上城市集中式饮用水水源地取水水质达标率达到100%（自然本底值高除外）。 主要任务： （一）持续打好城市黑臭水体治理攻坚战 1.深入推进城市建成区黑臭水体整治。2.持续提升城镇污水收集处理能力。3. 加快城镇污水处理厂污泥安全处置。 （二）巩固提升饮用水安全保障水平 4.持续推进饮用水水源地规范化建设。 （三）着力打好重点河流重点区域生态保护治理攻坚战及水生态修复治理。 5.强化重点河流污染综合治理。6. 推动重点河流重点区域农田退水设施改造。7. 开展主要支流支沟排查整治。8.开展入河排污口排查整治。9.持续开展 “清四乱”专项行动。10. 加快污染较重河流治理。11.加强水生态保护与修复。12.强化重要河流生态流量保障。13. 参与“美丽河湖”创建。 （四）统筹做好其他水生态环境保护工作 14.调整优化产业结构。15. 推动企业绿色发展。16. 推动城镇污水资源化利用。17. 加强水环境风险防控。18. 补齐医疗机构污水处理设施短板。19.强化水生态环境执法监管。20. 提升水生态环境监测监控能力。21. 深入开展交通运输业水污染防治。 本项目营运期产生的喷淋塔废水经沉淀后循环使用，不外排，符合《商丘市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（商环委办[2022]3号）中水污染防治攻坚战实施方案相关要求。 （3）《商丘市2022年土壤污染防治攻坚战实施方案》 工作目标： 推动土壤资源永续利用，全市土壤和地下水环境质量总体保持稳定，土壤和地下水环境风险得到有效管控。土壤安全利用进一步巩固提升，受污染耕地安全利用率实现95%以上，重点建设用地安全利用有效保障。地下水国考区域点位和“双源”（地下水型饮用水水源、重点污染源）点位水质保持稳定。 主要任务： （一）强化土壤污染源头防控 1.推动涉重金属企业绿色化发展。2.全面提升固体废物监管能力。 （二）防范工业企业新增土壤污染 1.推动重点监管单位规范化监管。2.推动实施绿色化改造。 （三）依法实施农用地分类管理 1.深入落实耕地土壤污染预警制度。2.巩固安全利用成效。3. 全面落实严格管控。4.加强重点区域粮食监管。 （四）有效管控建设用地土壤污染风险 1.开展土壤污染状况调查评估。2.加强污染地块联动监管。3.强化部门信息共享。4.做好暂不开发利用污染地块管理。5.加强土壤污染风险管控和修复。 （五）强化土壤地下水污染协同防控 1.实施地下水质量目标管理。2.开展地下水质量状况调查。3. 加强重点污染源风险管控。4. 注重水土联防示范引导。 （六）全面提升环境监管能力 1.完善环境监测机制。2. 加强生态环境执法。3.强化科技支撑。 本项目选址区域地面均进行硬化处理，项目营运期对土壤环境影响较小，符合《商丘市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（商环委办[2022]3号）中土壤污染防治攻坚战实施方案相关要求。 4、与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》相符性分析 根据《商丘市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（商环委办[2022]3号），落实“两高”项目会商联审机制，强化项目环评及“三同时”管理，重点行业企业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。 本项目属于技术改造项目，项目的建设与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中涉锅炉/炉窑企业B级绩效分级指标要求的相符性分析见表1-3。 表1-3 本项目与《重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》涉炉窑企业（B级）的相符性分析 差异化指标 B级企业 本项目情况 相符性 能源类型 其他 项目炉窑燃料使用生物质成型燃料 符合 生产工艺 1.属于《产业结构调整指导目录（2019 年版）》鼓励类和允许类；2.符合相关行业产业政策；3.符合河南省相关政策要求；4.符合市级规划。 1、项目属于允许类项目，符合国家产业政策； 2、项目不消耗煤炭，符合《河南省2022年大气污染防治战实施方案》和《商丘市2022年大气污染防治攻坚战实施方案的要求》。 3、项目用地性质属于建设用地，用地符合省级、市级相关规划要求。 符合 污染治理技术 1.燃煤/生物质/燃油等锅炉/炉窑： （1）PM 采用覆膜袋式除尘、滤筒除尘、电袋复合除尘、湿电除尘、四电场及以上静电除尘等高效除尘技术（除湿电除尘外，设计效率不低于 99%）； （2）SO2【3】采用石灰/石-石膏、氨法、钠碱法、双碱法等湿法、干法和半干法（设计效率不低于 85%）； （3）NOx采用低氮燃烧、SNCR/SCR、湿式氧化法等技术； 2.电窑、燃气锅炉/炉窑：未达到 A 级要求。 3.其他工序（非锅炉/炉窑）： PM 采用袋式除尘或其他先进除尘工艺。 1、本项目PM采用喷淋塔（湿法除尘）进行处理，处理效率较高； 2、本项目使用的燃料为生物质成型燃料，SO2能够稳定达标排放。 3、本项目NOx采用“低氮燃烧”进行处理。 符合 排放限值 锅炉 PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于： 燃煤/生物质：10、35、50mg/m3； 燃油：10、20、80mg/m3； 燃气：5、10、50/30【4】mg/m3 （基准含氧量：燃煤/生物质/燃油/燃气：9%/9%【5】/3.5%/3.5%） 不涉及 不涉及 加热炉、热处理炉、干燥炉 PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于：10、50、100mg/m3 （基准含氧量：燃油/燃煤 3.5%/9%，因工艺需要掺入空气/非密闭式生产的按实测浓度计） 炉窑废气经处理后，各污染物的排放浓度分别为：SO24.25mg/m3、NOx17.75mg/m3、颗粒物1.25mg/m3。 符合 其他炉窑 PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于 10、100、200mg/m3（基准含氧量：9%） 不涉及 不涉及 其他工序 PM 排放浓度不高于10mg/m3 不涉及 不涉及 监测监控水平 重点排污企业主要排放口【6】安装 CEMS，记录生产设施运行情况，数据保存一年以上。 本项目废气排放口为一般排放口，无需安装CEMS。 不涉及 备注【1】：燃气锅炉在PM稳定达到排放限值情况下可不采用除尘工艺； 备注【2】：温度低于 800℃的燃气/燃油的干燥窑、热处理窑和燃气/生物质锅炉，在稳定达到排放限值情况下可不采用 SCR/SNCR 等工艺； 备注【3】：采用纯生物质锅炉、窑炉，在SO2稳定达到排放限值情况下可不采用脱硫工艺； 备注【4】：新建燃气锅炉和需要采取特别保护措施的区域，执行该排放限值； 备注【5】：确定生物质发电锅炉基准含氧量按 6%计； 备注【6】：主要排放口按照《排污许可证申请与核发技术规范 XX工业》确定。 根据上表分析可知，本项目的建设符合《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》涉炉窑企业B级绩效分级指标要求。 5、与夏邑县集中式饮用水水源保护区划相符性 5.1乡镇集中式用用水水源保护区 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫环办〔2016〕23号）文件，夏邑县乡镇集中式饮用水水源保护区如下： （1）夏邑县歧河乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西20米、南15米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （2）夏邑县郭店乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、西20米、北10米的区域。 （3）夏邑县会亭镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：供水站厂区及外围东10米、北10米的区域。 （4）夏邑县罗庄乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：供水站厂区及外围西20米、南15米的区域。 （5）夏邑县马头镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：供水站及外围西10米、南15米的区域。 （6）夏邑县业庙乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西20米、南25米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （7）夏邑县桑堌乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、南25米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （8）夏邑县李集镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西10米、南10米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （9）夏邑县车站镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、北10米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米、西至010县道的区域。 （10）夏邑县杨集镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米、南20米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （11）夏邑县骆集乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西15米、北10米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （12）夏邑县刘店乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米、南20米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （13）夏邑县太平镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 （14）夏邑县孔庄乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西10米、南15米的区域。 （15）夏邑县北岭镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米、北20米的区域。 5.2“千吨万人”饮用水水源保护区 根据《夏邑县人民政府办公室关于印发夏邑县千吨万人饮用水水源保护区划分的通知》（夏政办[2019]43号），夏邑县千吨万人饮用水水源保护区划分情况如下： （1）胡桥乡李王庄村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （2）北岭镇地下水井群2号水源井、3号水源井（已区划1眼，现新增2眼：2、3号水源井） 一级保护区范围：2号井、3号井取水井外围30米区域。 （3）火店镇李店村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （4）韩道口镇韩西村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井、2号井取水井外围30米区域。 （5）孔庄乡地下水井2号水源井、3号水源井（已区划1眼，现新增2眼：2、3号水源井） 一级保护区范围：2号井、3号井取水井外围30米区域。 （6）郭店镇冉庙村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （7）会亭镇王厂村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 （8）业庙乡地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （9）马头镇地下水井群2号水源井、3号水源井（已区划1眼，现新增2眼：2号水源井、3号水源井） 一级保护区范围：2号井、3号井取水井外围30米区域。 （10）太平镇地下水井群2号水源井、3号水源井、4号水源井（已区划1眼，现新增3眼：2、3、4号水源井） 一级保护区范围：2号井、3号井、4号井取水井外围30米区域。 （11）何营乡杨井村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （12）桑堌乡地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （13）夏邑县济阳镇胡楼村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 （14）罗庄镇罗东村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （15）中峰乡冯楼村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 （16）李集镇地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （17）李集镇郭庄村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 （18）车站镇红山庙村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （19）车站镇地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （20）杨集镇地下水井群3号水源井、4号水源井（已区划2眼，现新增2眼：3号、4号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米东至学校区域、4号井取水井外围30米区域。 （21）王集乡孙庄村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （22）骆集乡地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （23）刘店集乡地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （24）曹集乡马庄村地下水井（1眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区。 （25）歧河乡蔡河村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 根据现场勘察，距离本项目最近的集中式饮用水水源保护区为夏邑县郭店乡地下水井，位于本项目西北侧4.5km。因此，本项目不在饮用水水源保护区范围内，符合相关规划。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 本项目为夏邑县会名环境科技有限公司技术改造项目，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目行业类别属于D4430热力生产和供应。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），与本项目相关的内容见表2-1。 表2-1 建设项目环境影响评价分类管理名录 环评类别 项目类别 报告书 报告表 登记表 本栏目环境 敏感区含义 四十一、电力、热力生产和供应业 91 热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程） 燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）以上的 燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）及以下的；天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的；使用其他高污染燃料的（高污染燃料指国环规大气[2017]2号《高污染燃料目录》中规定的燃料） / / 本项目使用生物质成型颗粒，本项目建设完成后，预热锅、炼油锅均使用直烧预热锅、直烧炼油锅，使用燃烧机直接加热，配套设置有高效除尘设施，根据《高污染燃料目录》（国环规大气[2017]2号）表1禁燃区内禁止燃用的燃料组合类别，本项目使用的生物质成型燃料不属于禁燃区内禁止燃用的燃料（本项目选址区域不属于禁燃区）。因此，项目使用的燃料不属于高污染燃料。 此外，根据中华人民共和国生态环境部办公厅《关于生物质锅炉等项目环评类别判定事宜的复函》（环办环评函[2021]264号），生物质锅炉的环境影响评价类别应按照《名录》的“91 热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）”中“使用其他高污染燃料的”要求编制环境影响报告表。因此，本项目应编制环境影响报告表。 1、项目建设内容 本项目建设内容见表2-2。 表2-2 本项目主要建设内容 工程类别 工程名称 工程内容 备注 主体工程 生产车间 建筑面积1700m2 依托原有工程 公用工程 供水 自来水 / 供电 郭店镇变电所 / 排水 废水不外排 / 环保工程 大气污染 防治措施 燃料燃烧废气安装“低氮燃烧器+喷淋塔+15m高排气筒” / 水污染 防治措施 喷淋塔废水经沉淀处理后循环使用，不外排 / 噪声污染 防治措施 选用低噪声设备、墙壁隔音、距离衰减、加强设备维护 / 固废防治 措施 一般固废暂存间 依托原有工程 2、主要原辅材料 项目营运期主要原辅材料消耗情况见表2-3。 表2-3 本项目主要原辅材料消耗 名称 单位 用量 备注 生物质成型燃料 t/a 300 外购，袋装 水 t/a 480 自来水 主要原材料理化性质： 生物质成型燃料：生物质成型燃料是利用新技术及专用设备将各种农作物秸秆、木屑、锯末、果壳、玉米芯、稻草、麦秸、麦糠、树枝叶等低品位生物质，在不含任何添加剂和粘结剂的情况下，压缩成密度各异的生物质成型的清洁燃料。生物质固体成型燃料由可燃质、无机物和水分组成，主要含有碳（C）、氢（H）、氧（O）及少量的氮（N）、硫（S）等元素，并含有灰分和水分。根据建设单位提供的资料，本项目生物质成型燃料的成分见表2-4。 表2-4 生物质成型燃料成分检测结果 检测项目 收到基低位发热量 Qnet,v,ar 全水分Mr 空干基水分 Mad 干燥基含硫量St,d 干燥基挥发分Vd 干燥基灰分 Ad 结果 16.77MJ/kg 4010卡/克 7.93% 4.13% 0.01% 81.34% 1.07% 3、生产设备 本项目生产设备使用情况见表2-5。 表2-5 本项目主要生产设备 序号 设备名称 规格/型号 单位 数量 原有工程 本项目 （新增） 总体工程 1 破碎机 / 台 1 / 1 2 上油机 / 台 1 / 1 3 预热锅 / 台 1 / 1 4 炼油锅 / 台 4 / 4 5 油渣过滤渣板 / 台 1 / 1 6 榨油机 / 台 1 / 1 7 储油罐 100t 个 2 / 2 35t 个 1 / 1 8 有机热载体锅炉 2t/h 台 1 / / 9 制冷压缩机 / 台 1 1 10 冷凝器 / 台 2 2 11 冷却水循环泵 / 台 1 / 1 12 水泵 / 台 1 / 1 13 油输送泵 / 台 若干 / 若干 14 燃烧机 / 台 / 5 5 备注：①每台预热锅、炼油锅均配备一台燃烧机，燃烧机燃料使用生物质燃料；②本项目建设完成后，原有工程锅炉不再使用。 4、劳动定员及工作制度 本项目原有工程职工人数为14人，本项目建成后不新增职工，年工作日300天，每天工作8小时。 6、公用工程 （1）供水 本项目原有工程厂区用水使用自来水，能够满足生产、生活需求。本项目用水主要为喷淋塔用水，喷淋塔用水经沉淀后循环使用，不外排，只需定期补充蒸发损耗量。 本项目预热、炼油工序燃烧机燃烧废气处理设施风量为5000m3/h，喷淋塔液气比按2L/m3，则喷淋塔循环水量为10m3/h。喷淋塔循环水损耗量按2%计，则喷淋塔补水量为1.6m3/d、480m3/a。 （2）排水 本项目营运期不新增废水产生。 7、厂区平面布置 本项目入口位于厂区西侧，入口处北侧为污水处理站，污水处理站北侧为生产车间，污水处理站东侧为储油罐，储油罐东侧为仓库。办公区位于厂区东南部。本项目改造的燃烧机位于生产车间内。 夏邑县常年主导风向为东南风，项目办公区位于厂区东南侧，位于厂区常年主导风向的上风向。项目营运期产生的废气对职工办公、生活影响较小。本项目厂区平面布置见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、生产工艺流程 1、施工期 本项目建筑物均依托原有工程，不新增建筑物。因此，本项目工艺流程和产排污环节分析只分析营运期，不考虑施工期。 2、营运期 本项目营运期生产工艺流程如图2-1所示。 图2-1 本项目燃烧机运营工艺流程及产污环节示意图 （备注： 代表本次技改内容） 工艺流程简述： 本项目原有工程使用锅炉为燃气锅炉（加热介质为导热油），本项目建设完成后，燃气锅炉不再使用，使用燃烧机（加热介质为导热油）为预热、炼油工序提供热能，燃烧机燃料使用生物质燃料。 燃烧机总体由燃烧系统及控制系统两个部分组成，其工作原理如下： （1）燃烧系统 生物质成型燃料经螺旋给料器送入燃烧室，燃烧室为卧式直通圆管结构，点火棒通电加热，空气由鼓风机吹入空气分配器后再吹入燃烧室点燃生物质燃料，生物质燃烧产生的热量用来加热导热油。 （2）控制系统 控制系统采用自动控制，自动运行，生物质送料量及燃烧所需的风量在一定范围内均可调节，在运行过程中，根据温度变化的需要，通过调节给料电机的运行和停机时间来调节送料量的多少，通过调节风机的转速来调节送风量的大小。 二、产排污环节 本项目营运期产排污环节见表2-6。 表2-6 本项目产排污环节一览表 项目 产污环节 污染因子 废气 燃料燃烧废气 SO2、NOx、颗粒物 固废 燃烧机 灰渣 燃烧机 喷淋塔沉渣 噪声 设备运转噪声 等效连续A声级 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、原有工程环评、验收及排污许可证情况 夏邑县会名环境科技有限公司年产600吨非食用动物油脂项目于2022年3月10日取得夏邑县环保局的环评批复（批准文号：夏环审[2022]04号），目前项目已经投产并通过竣工环境保护自主验收。目前，企业尚未申请取得排污许可证。 2、原有工程原材料消耗 项目原有工程原材料消耗情况、排污情况均参照《夏邑县会名环境科技有限公司年产600吨非食用动物油脂项目环境影响报告表》以及本项目竣工验收报告中的数据进行核算。 企业原有工程主要原辅材料消耗情况见表2-7。 表2-7 原有工程原材料消耗情况一览表 名称 牛皮废油脂、肉沫 天然气 导热油 原有工程用量 1200t/a 35万m3/a 0.7t/a 备注：导热油每3年更换一次，一次更换量为2.1t，折合为0.7t/a。 3、原有工程生产工艺 项目原有工程生产工艺流程如图2-2所示。 图2-2 项目原有工程生产工艺流程及产污环节示意图 4、原有工程污染物排放情况 （1）废气 企业原有工程产生的废气主要包括预热、炼油工序产生的油烟、非甲烷总烃、生产过程（投料、破碎、油渣分离、油脂沉淀、榨油等工序）产生的异味、原料区产生的异味和锅炉废气。 项目原有工程产污环节和污染物排放情况见表2-8（污染物排放源强参考现有工程环境影响报告表以及竣工验收报告中的数据进行核算）。 表2-8 原有工程污染物排放情况 污染因素 产污 环节 污染因子 污染防治设施/处理处置方式 污染物排放情况 备注 排放浓度（mg/m3或mg/L） 排放速率（kg/h） 排放量（t/a） 废气 预热、炼油工序（DA002） 水蒸气 冷凝装置+油烟净化装置+两级碱液喷淋设施+活性炭吸附+15m高排气筒 / / / / 油烟 0.31 0.0025 0.0059 / 非甲烷总烃 0.0016 0.000013 0.00003 / 生产过程（投料、破碎、油渣分离、油脂沉淀、榨油等工序）、原料区产生的异味（DA002） NH3 两级碱液喷淋设施+活性炭吸附+15m高排气筒（与预热、炼油工序共用） / 0.004 0.0097 / H2S / 0.0033 0.0078 / 臭气浓度 121.5（无量纲） / / / 锅炉废气（DA001） SO2 低氮燃烧+烟气循环+15m高排气筒 9 0.014 0.0336 / NOx 28 0.044 0.106 / 颗粒物 4.5 0.007 0.0168 / 厂界无组织 NH3 / / 0.0015 0.0036 / H2S / / 0.00121 0.0029 / 油烟 / / 0.00042 0.001 / 非甲烷总烃 / / 0.0000013 0.000003 / 废水 车间及仓库地面清洗废水、设备清洗废水、碱液喷淋设施定期排放废水、冷凝废水、循环冷却塔定期排水 COD 厂区建设日处理能力为8m3的污水处理站，处理工艺为“格栅+隔油沉淀+调节+气浮+水解酸化+厌氧沉淀+接触氧化+MBR+消毒+终沉池”，废水经处理后回用于车间及仓库地面清洗、碱液喷淋设施补充水等，不外排 80 / / 表中废水污染物浓度为经污水处理站处理后的浓度 BOD5 20 / / NH3-N 7 / / SS 20 / / 动植物油 8 / / 职工生活污水 COD 化粪池（1.5m3/d）+防渗暂存池（10m3） / / / 生活污水经处理后用于周边农田灌溉 BOD5 / / / NH3-N / / / SS / / / 固废 预热、炼油工序 废导热油 由有资质厂家更换拉走 / / 0 产生量为0.7t/a 废气处理设施 废活性炭 厂区设置危废暂存间，经收集后交有资质单位收集处理 / / 0 产生量为0.07t/a 污水处理站 污泥 经压滤后由环卫部门统一收集处理 / / 0 产生量为1.15t/a 职工生活 生活垃圾 交环卫部门统一收集处理 / / 0 产生量为2.1t/a 噪声 生产设备 等效连续A声级 减震、隔声、消声、加强设备维护等 / / 28.5- 36.9 dB(A) 达标排放 备注：本项目建设完成后，锅炉不再使用，DA001将不存在。 根据分析，原有工程预热、炼油工序油烟、非甲烷总烃的排放满足河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1餐饮服务单位油烟、非甲烷总烃浓度排放限值和油烟去除效率的要求（中型饮食单位油烟去除率≥90%，油烟排放浓度≤1.0mg/m3，非甲烷总烃≤10mg/m3）；生产过程（投料、破碎、油渣分离、油脂沉淀、榨油等工序）、原料区异味（NH3、H2S、臭气浓度）的排放满足《恶臭污染物排放标准》（14554-93）表2恶臭污染物排放标准值的要求；锅炉废气的排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/1089-2021）表1锅炉大气污染物排放限值的要求；原有工程产生的生产废水经处理后满足《城市污水再生利用-工业用水水质》（GB/T19923-2005）中洗涤用水标准的要求；厂界噪声的排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求；项目一般固废、处置的贮存满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，危险废物的贮存、处置满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求。 5、原有工程总量控制指标 根据《夏邑县会名环境科技有限公司年产600吨非食用动物油脂项目环境影响报告表》，原有工程废气污染物总量控制指标为：SO20.0336t/a、NOx0.106t/a。 6、原有工程主要环境问题 项目按环评要求设置废气、废水处理设施、噪声污染防治措施后，原有工程废气、噪声能够达标排放，废水经处理后回用于车间及仓库地面清洗、碱液喷淋设施补充水等，不外排；原有工程一般固废、危险废物均得到合理贮存、妥善处置。评价要求建设单位按要求申请取得排污许可证。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 本次评价选用2021年作为评价基准年，其中获取连续1年中不少于324个日均值数据，每月不低于27个有效数据（其中2月不低于25个），数据有效性满足GB3095-2012和HJ663中关于数据统计的有效性规定，经统计分析环境质量调查数据统计结果如下： 表3-1 环境空气质量现状监测统计表 单位：μg/m3（CO单位mg/m3） 监测 区域 监测因子 监测值 标准值 超标倍数 是否达标 夏 邑 县 PM2.5 年均值 45 年均：35 0.29 超标 24h平均第95百分位数 123 24h平均：75 0.64 超标 PM10 年均值 82 年均：70 0.17 超标 24h平均第95百分位数 172 24h平均：150 0.17 超标 SO2 年均值 7 年均：60 0 达标 24h平均第98百分位数 16 24h平均：150 0 达标 NO2 年均值 21 年均：40 0 达标 24h平均第98百分位数 54 24h平均：80 0 达标 CO 24h平均第95百分位数 1.0 24h平均：4 0 达标 O3 8h平均第90百分位数 158 8h平均：160 0.09 达标 通过以上检测结果分析可知，评价区域内大气环境中SO2、NO2、CO、O38h浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM2.5、PM10的浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。因此，项目所在区域为不达标行政区。 针对环境空气质量不达标的现状，商丘市生态环境保护委员会制订了《商丘市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（商环委办〔2022〕3号），从“调整优化产业结构、深入调整能源结构、持续调整交通运输结构、优化调整用地结构、推进工业企业四项工程、强化挥发性有机物治理、强化区域联防联控、强化基础能力建设”等方面进行管控。通过管控，2022年全市细颗粒物（PM2.5）年平均浓度控制在48微克/立方米以下，可吸入颗粒物（PM10）年平均浓度控制在78微克/立方米以下，环境空气质量优良天数比例不低于68.5%。 2、地表水环境 本项目选址区域最近的地表水体为项目北侧700m处的歧河，最终排入沱河。本次评价引用2021年5月商丘市政府地表水责任目标断面例行监测结果，监测结果统计见表3-2。 表3-2 地表水环境质量监测结果 单位：mg/L 项目 高锰酸盐指数 NH3-N 总磷 沱河（永城张板桥断面） 7.3 0.67 0.169 Ⅴ类标准值 15 2.0 0.4 由监测数据可知，项目区域地表水水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求，区域地表水环境质量较好。 3、声环境 本项目选址区域周边50m范围内无声环境保护目标。 4、生态环境 本项目占地范围内目前为原有建筑物，用地范围内无生态环境保护目标，且本项目不会造成不良生态影响。因此，本次评价不进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射影响。 6、地下水环境 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“U城镇基础设施及房地产 142热力生产和供应工程”，报告表项目的地下水环境影响评价项目类别均为Ⅳ类。根据导则要求，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。此外，本项目厂区地面均进行硬化或防渗处理，不存在地下水污染途径，因此，本次评价不开展地下水监测。 7、土壤环境 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价类别，本项目属于“电力热力燃气及水生产和供应业”中的“其他”，其土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类。根据导则要求，Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价。此外，本项目厂区地面均进行硬化或防渗处理，不存在土壤污染途径，因此，本次评价不开展土壤监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目大气环境保护目标情况见表3-3。 表3-3 本项目大气环境保护目标 环境保护目标 方位 距离 功能 保护级别 梁楼村 NE 270 居住 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其2018年修改单 前贾楼 E 480 居住 程楼村 SW 470 居住 高庄户 NW 450 居住 2、声环境 本项目50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | ①《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1常规大气污染物排放浓度限值 表3-4 常规大气污染物排放浓度限值 污染物 SO2 NOx 颗粒物 烟气黑度 排放限值 200 300 30 1 ②《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1再生水用于工业用水水源的水质标准（洗涤用水） 表3-5 再生水用于工业用水水源的水质标准（洗涤用水） 控制项目 COD BOD5 NH3-N SS 标准值 / 30 / 30 ③《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 表3-6 工业企业厂界环境噪声排放标准值 单位：dB（A） 指标名称 昼间 夜间 2类标准限值 60 50 ④《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
| 总量 控制 指标 | 本项目营运期产生的喷淋塔废水经沉淀后循环使用，不外排，本次评价不设废水总量控制指标。 本项目废气总量控制指标为：SO20.051t/a、NOx0.213t/a；项目原有工程总量控制指标为SO20.0336t/a、NOx0.106t/a。由于本项目建成后，原有工程燃气锅炉不再使用，其总量控制指标可供本项目使用。与原有工程相比，本项目SO2、NOx新增排放量分别为0.0174t/a、0.107t/a。本项目产生的SO2、NOx进行倍量替代，共需SO20.0348t/a、NOx0.214t/a，替代来源为2016年琪瑞食品厂拆除燃煤锅炉消减量SO216.51162t/a，NOx7.2468t/a中替代。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目厂区建筑物均依托原有工程，不新增建筑物，因此，本项目不再分析施工期环境保护措施，仅对营运期环境保护措施进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、环境影响分析 1、废气 1.1废气产生情况 本项目营运期产生的废气主要为燃料燃烧废气。 本项目预热、炼油工序使用燃烧机进行加热，燃烧机燃料使用生物质成型燃料，燃料燃烧过程中会有燃烧废气产生，其主要成分为SO2、NOx、颗粒物。根据《河南省2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案》的要求，工业锅炉、工业窑炉应采用低氮燃烧技术，本次评价要求项目燃烧机安装低氮燃烧器。参照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）附录F锅炉产排污系数 表F.4燃生物质工业锅炉的废气产排污系数，SO2、NOx、颗粒物的产污系数分别为17Skg/t-燃料、0.71kg/t-燃料、0.5kg/t-燃料（S%是指生物质收到基硫含量，以质量百分数表示）。根据建设单位提供的资料，本项目生物质成型燃料的用量为300t/a，生物质成型燃料的干燥基含硫量为0.01%（即S=0.01），经计算，本项目SO2、NOx、颗粒物的产生量分别为0.051t/a、0.213t/a、0.15t/a。 1.2废气治理设施及达标排放情况 根据分析，本项目燃料燃烧废气中SO2、NOx、颗粒物的产生量分别为0.051t/a、0.213t/a、0.15t/a（安装低氮燃烧情况下的产生量）。本次评价要求项目燃料燃烧废气安装“低氮燃烧器+喷淋塔”并设置15m高排气筒，燃料燃烧废气经废气处理设施处理后经15m高排气筒排放。废气处理设施系统风机风量按5000m3/h，喷淋塔对颗粒物的去除效率按90%计，经处理后，本项目预热、炼油工序SO2、NOx、颗粒物的排放浓度分别为4.25mg/m3、17.75mg/m3、1.25mg/m3，排放量分别为0.051t/a、0.213t/a、0.015t/a。 经处理后，本项目燃料燃烧废气的排放满足河南省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1常规大气污染物排放浓度限值及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中涉炉窑企业B级绩效分级指标要求。 本项目废气污染物排放及治理措施情况见表4-1。 表4-1 废气污染物排放及治理措施一览表 产排污环节 燃料燃烧废气 污染物种类 SO2 NOx 颗粒物 污染物产生情况 产生量（t/a） 0.051 0.213（安装低氮燃烧后的产生量） 0.15 产生浓度（mg/m3） / / / 排放形式 有组织 治理设施 治理措施 低氮燃烧器+喷淋塔+15m高排气筒 处理能力 / / / 收集效率（%） 100 100 100 治理工艺去除率（%） / / 90 是否为可行技术 是 是 是 污染物排放情况 排放浓度（mg/m3） 4.25 17.75 1.25 排放速率（kg/h） 0.0213 0.0888 0.0063 排放量（t/a） 0.051 0.213 0.015 排放口基本情况 高度（m） 15 排气筒内径（m） 0.4 温度（℃） 常温 编号 DA003 名称 燃烧废气排放口 类型 一般排放口 地理坐标 经度 116.122609° 纬度 34.117753° 排放标准 浓度限值（mg/m3） 200 300 30 炉窑B级企业排放限值（mg/m3） 50 100 10 2、废水 本项目营运期不新增废水产生。 3、噪声 本项目营运期噪声主要来源于燃烧机、废气处理设施风机等设备运转噪声，噪声源强为65-85dB(A)。经采取选用低噪声设备、墙壁隔音、距离衰减、加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运行产生的高噪声现象，厂房外1m处噪声可降低20dB（A）以上。项目年工作日300天，每天生产8小时（昼间）。项目主要噪声源强见表4-2。 表4-2 项目主要设备噪声源强 序号 发声 设备 声源种类 空间位置 台数 （台） 声压值（dB(A)） 发声持续时间 建筑物维护结构隔声量（dB(A)） 室外1m处声压级（dB(A)） 1 燃烧机 固定源 室内 5 65 8h/d 20 45 2 废气处理设施风机 2 85 20 65 3.1预测模式 本评价选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录B典型行业噪声预测模型进行预测，具体预测模式如下： （1）室内声源等效室外声源声功率级声功率级法 Lp2=Lp1－（TL+6） 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—墙壁（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 （2）按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。本评价仅考虑几何发散引起的衰减。 无指向性点声源几何发散衰减基本公式： Lp(r)=Lp(r0)－20lg(r/r0) 式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB； Lp(r0)—参考位置r0处的声压级，dB； r —预测点距声源的距离； r0 —参考位置距声源的距离。 （3）工业企业噪声计算 声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； ti—在T时间内i声源的工作时间，s； M—等效室外声源个数； tj—在T时间内j声源的工作时间，s； （4）预测值计算 噪声预测值（Leq）计算公式为： 式中：Leq—预测点的噪声预测值，dB； Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb—预测点的背景噪声值，dB。 3.2评价量 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），建设项目评价范围内声环境保护目标和建设项目厂界（场界、边界）应作为预测点和评价点。预测建设项目在运营期所有声环境保护目标处的噪声贡献值和预测值，评价其超标和达标情况；预测和评价建设项目在运营期厂界（场界、边界）噪声贡献值，评价其超标和达标情况。 3.3预测结果 本项目选址区域周边50m范围内无声环境敏感目标，本次评价选取厂界作为预测点，预测结果见表4-3。 表4-3 厂界噪声影响预测结果 单位：dB(A) 测点 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 昼 间 贡献值 29.6 24.6 31.2 33.7 标准值 60 60 60 60 评价 达标 达标 达标 达标 夜 间 贡献值 / / / / 标准值 50 50 50 50 评价 达标 达标 达标 达标 通过采取选用低噪声设备、墙壁隔音、距离衰减、加强设备维护等综合降噪措施后，本项目厂界噪声排放能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求，项目生产过程中生产设备运转噪声对周围环境影响较小。 4、固废 本项目营运期产生的固废主要包括燃料灰渣、喷淋塔沉渣。 （1）燃料灰渣 本项目生物质燃料的用量为300t/a，根据建设单位提供的资料，生物质燃料的干燥基灰分含量为1.07%，经计算，生物质燃烧后灰渣的产生量合计为3.21t/a，属于一般固废，经收集后外售用于生产有机肥。 （2）喷淋塔沉渣 根据分析，本项目燃料燃烧废气中颗粒物的产生量为0.15t/a，经喷淋塔处理后，颗粒物排放量为0.015t/a，因此，喷淋塔沉渣（干重）的产生量为0.135t/a，属于一般固废，经收集后外售用于生产有机肥。 采取上述措施后，本项目营运期产生的固体废物能够得到妥善处置，对周围环境影响较小。 5、地下水 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“U城镇基础设施及房地产 142热力生产和供应工程”，报告表项目的地下水环境影响评价项目类别均为Ⅳ类。根据导则要求，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。因此，本项目不进行地下水评价。 6、土壤 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价类别，本项目属于“电力热力燃气及水生产和供应业”中的“其他”，其土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类。根据导则要求，Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价。因此，本项目不进行土壤评价。 7、生态 本项目用地范围内无生态环境保护目标，故不进行生态影响分析。 8、环境风险 8.1风险源及分布情况 本项目不涉及风险物质，但由于项目使用的生物质成型燃料易燃，遇明火可能发生火灾事故。风险源位于生产车间。 8.2影响途径 本项目使用的生物质燃料为袋装，贮存于仓库内。一旦遇明火或因操作不当发生火灾事故，将会对周围大气环境造成一定的影响，使空气中的烟尘量超标，并会给企业和周围居民造成不可估量的财产损失，甚至是导致人身伤害。一旦发生火灾事故，灭火水发生事故性排放，进入周围地表水体，从而影响水中生物的生存和水体的自净作用，造成区域水质恶化、危害水产资源和人体健康；水体被污染，影响农作物生产并影响自然景观；导致水资源功能下降，使本来就具有的水资源供需矛盾更加尖锐，给经济环境带来极大不利影响，严重地制约着经济社会的可持续发展。 8.3环境风险防范措施 （1）防火措施 ①生产车间配备消防器材，对职工进行消防知识及技能培训。 ②加强对电气设备和线路的及时检修；在车间内严禁吸烟，并经常检查机器是否缺油，避免因干摩擦引起火灾。 ③厂内设置消防值班室，负责消防和易燃物质的管理和安全检查。 ④加强职工培训，提高职工环保意识，严格按章操作。 （3）灭火水处置 项目一旦发生火灾，需要使用大量的水和灭火剂。火灾扑灭后，灭火水中含有一定量的灭火剂，如不及时处理，排入外环境中，会造成地表水环境的污染。评价建议企业设消防水池，灭火产生废水应及时用围堰封堵、收集，收集后的灭火水经处理达标后排放。 （4）火灾应急预案 一旦发生火灾，应立即停止生产，迅速使用厂内灭火器材，同时，通知夏邑县消防大队，迅速疏散厂内职工和周围群众撤离现场。 灭火水不能直接排入地表水体，要经处理达标后方可排放，以免污染地表水环境。 （5）建立健全安全环境管理制度 ①公司应建立健全健康、安全、环境管理制度，并严格予以执行。 ②严格执行我国有关的劳动安全、环境保护、工业卫生的规范和标准，最低限度的清除事故隐患，一旦发生事故应采取有效措施，降低因事故引起的损失和对环境的污染。 ③加强厂区的安全环保管理，对全厂职工进行安全环保的教育和培训，实行上岗证制度。 ④建立应急预案，并与当地的应急预案衔接，一旦出现事故可借助社会救援，使损失和对环境的污染降到最低。 ⑤定期检查，杜绝事故隐患，降低事故发生概率。 ⑥配备24小时有效的报警装置； ⑦应明确24小时有效的内部、外部通讯联络手段； （6）公众教育 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息，并编写有关小册子，以备急用。 采取上述措施后，项目发生风险事故的可能性将进一步降低，环境风险可以控制在可预知、可控制、可解决的情况下，不会对外环境造成大的危害影响。 9、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射影响。 10、污染物排放“三本帐” 本项目污染物排放“三本帐”情况见表4-4、表4-5。 表4-4 污染物排放“三本账”一览表 产污工序 废气 预热、炼油工序 生产过程、原料区异味 锅炉废气 燃烧机燃料燃烧废气 油烟 非甲烷总烃 NH3 H2S SO2 NOx 颗粒物 SO2 NOx 颗粒物 原有工程 产生量（t/a） / / / / / / / / / / 排放量（t/a） 0.0059 0.00003 0.0097 0.0078 0.0336 0.106 0.0168 / / / 自身削减量（t/a） / / / / / / / / / / 本项目 产生量（t/a） / / / / / / / 0.051 0.213 0.15 排放量（t/a） / / / / / / / 0.051 0.213 0.015 自身削减量（t/a） / / / / / / / 0 0 0.135 以新带老削减量（t/a） 0 0 0 0 0.0336 0.106 0.0168 0 0 0 排放增减量（t/a） 0 0 0 0 -0.0336 -0.106 -0.0168 +0.051 +0.213 +0.015 总体工程（t/a） 0.0059 0.00003 0.0097 0.0078 -0.0336 -0.106 -0.0168 0.051 0.213 0.015 备注：本项目建设完成后，原有工程燃气锅炉不再使用。 表4-5 污染物排放“三本账”一览表（续） 产污工序 废水 固废 COD BOD5 NH3-N SS 动植物油 废导热油 废活性炭 污泥 生活垃圾 灰渣 喷淋塔沉渣 原有工程 产生量（t/a） / / / / / 0.7 0.07 1.15 2.1 / / 排放量（t/a） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / / 自身削减量（t/a） / / / / / 0.7 0.07 1.15 2.1 / / 本项目 产生量（t/a） / / / / / / / / / 3.21 0.135 排放量（t/a） / / / / / / / / / 0 0 自身削减量（t/a） / / / / / / / / / 3.21 0.135 以新带老削减量（t/a） 0 0 0 0 0 0 / / / / / 排放增减量（t/a） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 总体工程（t/a） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11、环保投资 本项目总投资50万元，其中环保投资4.6万元，主要用于废气、废水治理、噪声防治、固废治理、风险防范等，环保投资占项目总投资的9.2%，项目的环保投资情况及环保设施验收内容见表4-6。 表4-6 本项目环保投资、环保设施“三同时”验收内容情况一览表 项目 治理内容 处理方法 数量 单位 价格 （万元） 废气治理 燃料燃烧废气 安装“低氮燃烧器+喷淋塔+15m高排气筒” 1 套 3 废水治理 喷淋塔废水 设置沉淀池，经沉淀后循环使用 1 套 0.1 噪声治理 生产设备运转噪声 选用低噪声设备、墙壁隔音、距离衰减、加强设备维护 / / 0.5 固废治理 燃料灰渣 依托原有工程一般固废暂存间，经收集后外售用于生产有机肥 / / / 喷淋塔沉渣 / / 风险防范 火灾 配备消防器材、加强设备检修、加强安全检查；灭火水处理达标后方可排放、火灾应急预案、建立健全安全环境管理制度、公众教育等 / / 1 合计 / / / / 4.6 二、监测计划 1、环境监测目的 环境监测的目的是为了准确、及时、全面地反映环境质量现状及发展趋势，为环境管理、污染源控制、环境规划等提供科学依据，由此可见，环境监测是环境管理中必不可少的基础性工作，是实现企业科学管理环保工作的 必要手段。通过监测可以及时发现问题、及时解决问题和总结经验，可以判断运行数据是否达到要求，并以此来完善环境管理。 2、环境监测机构 根据本项目污染物产排特点和环境监测技术能力与条件，建议本项目的环境监测工作委托有资质的环境监测机构承担，建设单位与监测机构签订监测合同，以保证环境监测计划的顺利实施。 3、环境监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020），结合本项目污染物产排情况，提出本项目监测计划表见下表。 表4-7 本项目环境监测计划 类别 监测点位 监测因子 监测频次 排放标准 废气 燃料燃烧废气排放口 SO2、NOx、颗粒物、烟气黑度 1次/年 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1常规大气污染物排放浓度限值及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中涉炉窑企业B级绩效分级指标要求 噪声 厂界 等效连续A声级 1次/季 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 燃料燃烧废气（DA003） | SO2、NOx、颗粒物、烟气黑度 | 低氮燃烧+喷淋塔+15m高排气筒 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1常规大气污染物排放浓度限值及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中涉炉窑企业B级绩效分级指标要求 |
| 地表水环境 | 喷淋塔废水 | SS | 经沉淀后循环使用 | 综合利用 |
| 声环境 | 生产设备运转噪声 | 等效连续A声级 | 选用低噪声设备、墙壁隔音、距离衰减、加强设备维护 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 燃料灰渣、喷淋塔沉渣：经收集后外售用于生产有机肥 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 配备消防器材、加强设备检修、加强安全检查；灭火水处理达标后方可排放、火灾应急预案、建立健全安全环境管理制度、公众教育 |
| 其他环境 管理要求 | / |

# 六、结论

夏邑县会名环境科技有限公司技术改造项目符合国家产业政策和相关规划，项目建成后，具有良好的经济效益和社会效益。虽然项目在实施和运营过程中对环境会产生一定的影响，在落实各项污染防治措施和环评建议的前提下，这种影响将降低到最低程度；从环境保护的角度，本项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 预热、炼油工序 | 油烟 | 0.0059t/a |  |  | / | 0 | 0.0059t/a | 0 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.00003t/a |  |  | / | 0 | 0.00003t/a | 0 |
|  | 生产过程、原料区异味 | NH3 | 0.0097t/a |  |  | / | 0 | 0.0097t/a | 0 |
|  |  | H2S | 0.0078t/a |  |  | / | 0 | 0.0078t/a | 0 |
|  | 锅炉废气 | SO2 | 0.0336t/a |  |  | / | 0.0336t/a | 0 | -0.0336t/a |
|  |  | NOx | 0.106t/a |  |  | / | 0.106t/a | 0 | -0.106t/a |
|  |  | 颗粒物 | 0.0168t/a |  |  | / | 0.0168t/a | 0 | -0.0168t/a |
|  | 燃烧机燃料燃烧废气 | SO2 | / |  |  | 0.051t/a | / | 0.051t/a | +0.051t/a |
|  |  | NOx | / |  |  | 0.213t/a | / | 0.213t/a | +0.213t/a |
|  |  | 颗粒物 | / |  |  | 0.015t/a | / | 0.015t/a | +0.015t/a |
| 废水 | COD | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | BOD5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | NH3-N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | SS | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 动植物油 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 污泥 | 1.15t/a |  |  | / | 0 | 1.15t/a | 0 |
|  | 燃料灰渣 | / |  |  | 3.21t/a |  | 3.21t/a | +3.21t/a |
|  | 喷淋塔沉渣 | / |  |  | 0.135t/a |  | 0.135t/a | +0.135t/a |
| 危险废物 | 废导热油 | 0.7t/a |  |  | / | 0 | 0.7t/a | 0 |
|  | 废活性炭 | 0.07t/a |  |  | / | 0 | 0.07t/a | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附图、附件

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目平面布置图

附图3  项目周边环境示意图

附件：

附件1  委托书

附件2  营业执照

附件3  备案证明

附件4  土地证明

附件5  原有工程环评批复

附件6  声明

附件7  执行标准

# Text boxes

冷冻动物油脂

仓库保存

导热油

投料平台

SO2、NOx、颗粒物

破碎

预热

炼油

油渣分离

油脂沉淀

榨油机

油渣饼片

称量打包

成品油脂

油罐保存

燃烧机

生物质

燃料

油渣

油

油

油渣

冷冻动物油脂

异味

投料平台

异味、噪声

破碎

水蒸气、油烟、

非甲烷总烃

密闭输送

预热

SO2、NOx、颗粒物

天然气

锅炉

导热油

水蒸气、油烟、非甲烷总烃

炼油

异味、噪声

油渣分离

油渣

油

异味

油

异味、噪声

榨油机

油脂沉淀

油渣

成品油脂

油渣饼片

油罐保存

称量打包

仓库保存