# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产150MWh新能源汽车电池和10万套驱动电机及控制系统项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2204-411426-04-01-468273 |
| 建设单位联系人 | 张玉 | 联系方式 | 15660738488 |
| 建设地点 | 夏邑县产业集聚区跨越大道东段16号 |
| 地理坐标 | （116度9分30.758秒，34度11分17.239秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3620汽车用发动机制造； C3670汽车零部件及配件制造； C3841锂离子电池制造 | 建设项目 行业类别 | 三十三、汽车制造业36、71汽车用发动机制造362；汽车零部件及配件制造367； 三十五、电气机械和器材制造业38 77电池制造384 |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 夏邑县产业集聚区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2204-411426-04-01-468273 |
| 总投资（万元） | 60000 | 环保投资（万元） | 14.85 |
| 环保投资占比（%） | 0.02 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | (否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | / |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 1、规划名称：《夏邑县产业集聚区发展规划（2009-2020）》、《夏邑县产业集聚区发展规划调整方案（2009-2020）》； 2、规划审批机关：河南省发展和改革委员会； 3、批准文号：豫发改工业[2010]476号、豫发改工业[2012]991号 |
| 规划环境影响 评价情况 | 1、规划环评名称：《夏邑县产业集聚区发展规划调整方案2012-2020）环境影响报告书》、《夏邑县产业集聚区发展规划调整方案（2012-2020）环境影响报告书》； 2、规划环评召集审查机关：河南省环境保护厅； 3、审查文件名称及文号：《河南省环境保护厅关于夏邑县产业集聚区发展规划（2009-2020年）环境影响报告书的审查意见》（豫环审[2011]152号）、《河南省环境保护厅关于夏邑县产业集聚区发展规划调整方案（2012-2020年）环境影响报告书的审查意见》（豫环审[2017]266号）。 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、土地利用规划符合性 根据《夏邑县产业集聚区控制性详细规划——用地规划图》，本项目用地性质属于工业用地，符合夏邑县产业集聚区土地利用总体规划。 2、与规划环评结论的符合性 2.1规划环评结论 （1）产业定位 产业集聚区总体定位为：把产业集聚区建设成为以纺织服装、农副产品加工为主导，以装备制造为配套产业，集约化程度高，产业集群配套完善，综合实力和市场竞争力强的全省乃至全国重要的纺织、农副产品加工工业基地。 （2）规划范围 ①规划年限：2012-2020年 ②规划总面积：19.44平方公里，其中建成区面积2.19平方公里，发展区面积8.82平方公里，控制区面积6.30平方公里。 ③南区：东至胡桥二中南北一线，南至吴寨庄东西一线，西至沱河，北至华夏大道，规划面积16.19平方公里。 ④西区：东至西环路、西至毛河、南至中和街、北至雪枫西路，规划面积3.25平方公里。 （3）产业空间布局 夏邑县产业集聚区总规划用地面积为19.44平方公里，立足于夏邑县产业集聚区各产业的现实条件，本次规划将产业集聚区划分为两大片区，即西区和南区，总体空间结构上形成“一区两片”的整体布局，按照“统一规划、分期实施、滚动发展”的模式，塑造一个具有夏邑特色的宜产宜居聚集区。 ①西区：以西环路以西、雪枫西路以南形成的区域为西区，主要布置农副产品加工业，即西产业集聚区主要是农副产品加工集聚区； ②南区：南环路以南、吴寨庄东西一线的区域为南产业区，该集聚区主要布置纺织服装企业和农副产品加工业。 （4）准入条件 本项目与产业集聚区项目准入条件相符性分析见表1-1。 表1-1 本项目与产业集聚区项目准入条件的相符性分析 类别 项目准入条件 本项目情况 相符性 产业政策 （1）原则上仅允许入驻符合园区产业定位，项目选址须符合园区产业布局及用地功能的项目； （2）鼓励建设符合国家产业政策，符合集聚区定位的轻污染项目； （3）鼓励中水回用项目、污水深度治理等基础设施、资源综合利用项目入驻集聚区； （4）鼓励清洁生产水平较高，且能够进一步拉长集聚区产业链的项目； （5）鼓励现有企业对产品进行提升，延长产业链条； （6）鼓励利于消耗中水的项目入驻； （7）禁止引进涉及大量有毒、有害物质及使用大量危险物品的企业入园，以防止对地表水环境以及夏邑县城区造成影响； （8）新建印染企业应首先淘汰区域现有落后印染企业产能，引进的印染项目规模必须满足《印染行业规范条件（2017年版）》、《商丘市印染行业结构调整优化升级发展规划》（2016-2025）及集聚区规划的印染规模（即：到2020年，集聚区机织印染规模控制在1.0亿米以内，针织印染规模控制在7万吨以内），并在水资源及地表水环境可承受的情况下分期实施、适度发展。 （9）按照国家相关产业政策，严禁淘汰和限制类工业企业入园； （10）南区限制引进与主导产业不符、排放重金属废气及大量有机废气等重污染的项目入驻，减少对下风向县城及周围环境敏感点的影响。 （11）综合产业园主要发展符合集聚发展定位的产业、与主导产业配套产业及科研服务中心。 （1）本项目装备制造业，符合产业集聚区功能定位；项目用地属于工业用地，符合园区用地功能。 （2）本项目属于鼓励类项目，符合产业集聚区功能定位。 （3）本项目营运期不涉及大量有毒有害物质及危险物品的使用。 （4）本项目营运期产生的有机废气经处理后能够达标排放，对周围环境空气影响较小。 符合 生产规模和工艺装备水平 （1）入园企业建设规模应符合国家产业政策的最小经济规模要求； （2）在生产工艺、技术水平、装备规格上，要求入区项目达到国内行业清洁生产定量评价先进值。 （3）新建或改扩建印染企业采用先进的工艺技术，采用污染强度小、节能环保的设备，主要设备参数要实现在线检测和自动控制，且应满足《印染行业规范条件（2017年版）》、《清洁生产标准一纺织业（棉印染）》、《国家重点行业清洁生产技术导向目录》及《商丘市印染行业结构调整优化升级发展规划》等要求的高效、节能、低耗的先进生产技术、生产设备和工艺； （4）禁止选用列入《产业结构调整指导目录》限制类、淘汰类的落后生产工艺和设备。 （5）退城入园搬迁的企业应进行产品和生产技术的升级改造，达到国家相关规定的要求，且满足集聚区的产业定位。 （1）本项目所属行业无最小经济规模要求； （2）本项目清洁生产水平较先进； （3）本项目不涉及《产业结构调整指导目录》限制类、淘汰类的落后生产工艺和设备； （4）本项目不属于退城入园项目。 符合 清洁生产水平 （1）应选择使用原料和产品为环境友好型的项目，避免集聚区大规模建设造成的不良辐射效应； （2）入区项目在单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标应符合国家和行业环境保护标准和清洁生产标准要求，企业清洁生产水平必须满足国内先进水平要求或国际先进水平； （3）在工艺技术水平上，要求入驻产业集聚区的项目达到国内同行业领先水平、或具备国际先进水平； （4）新建或改扩建印染项目清洁生产水平应达到国际先进水平； （5）新建或改扩建印染项目新鲜水指标为：机织印染≤1.6吨水百米产品、针织印染≤80吨水吨产品； （6）新建或改扩建印染项目排水指标为：机织印染≤1.28吨水/百米产品、针织印染≤64吨水/吨产品； （7）新建或改扩建印染项目水重复利用率达到40%以上； （8）新建或改扩建印染项目综合能耗指标为：机织印染≤30公斤标煤百米产品、针织印染≤1.1吨标煤/吨产品； （9）入园项目应选用低毒或无毒的环境效益较高的原辅材料。 本项目营运期用水包括设备冷却用水和生活用水，不属于水耗高的项目类型，且项目营运期不产生生产废水；企业使用的原辅材料均低毒或无毒。 符合 污染物排放总量控制 （1）新建项目的污染物排放指标必须达到国家相关规定和满足区域总量要求； （2）新建或改扩建印染企业应做到“污染物等量或减量置换”，不可盲目扩张； （3）禁止发展环境污染严重、无污染治理技术或治理技术在技术经济上不可行的项目； （4）属于退城入园搬迁的项目，污染物排放指标原则上不能超过现状污染物排放量； （5）新建项目的大气污染物处理应达到相关行业标准或大气污染物综合排放标准实现达标排放，水污染物排放应达到相关行业标准或水污染物综合排放标准后才能进入集聚区污水处理厂。 本项目属于新建项目，排放的废气、废水均满足相应排放标准的要求；有机废气的排放实行倍量替代。 符合 土地利用 （1）入园项目必须达到《河南省工业项目建设用地控制指标》要求； （2）入园项目用地必须符合城市总体规划和产业集聚区控制性详细规划各项指标要求、集聚区土地利用规划要求。 （1）本项目的建设符合《河南省工业项目建设用地控制指标》要求； （2）本项目用地符合夏邑县产业集聚区土地利用规划要求。 符合 （5）负面清单 本项目与夏邑县产业集聚区负面清单（禁止和限制发展项目）相符性分析见表1-2。 表1-2 本项目与产业集聚区负面清单的相符性分析 行业 禁止和限制发展项目 本项目情况 相符性 纺织服装行业 （1）禁止含化学合成的化学纤维生产项目入住、限制发展其他化学纤维生产项目； （2）禁止采用聚乙烯醇浆料（PVA）上浆工艺及产品（涤棉产品，纯棉的高支高密产品除外）的项目入驻； （3）禁止采用绞纱染色工艺项目入驻； （4）禁止新建：棉、化纤、麻、丝绸机织物印染设计生产能力<2000万米/年，毛机织物印染设计生产能力<200万米/年，针织或纱线印染设计生产能力<3000吨/年的项目； （5）禁止新建或改扩建机织印染的新鲜水指标>1.6吨水/百米产品、 排水指标>1.28吨水/百米产品的项目入驻； （6）楚止新建或改扩建针织印染的新鲜水指标> 80吨水吨产品、排水指标>64吨水/吨产品的项目入驻； （7）禁止使用国家产业政策禁止或限制生产工艺生产的项目； （8）禁止使用国家产业政策禁止或限制设备生产的项目； （9）其它国家产业政策禁止或限制发展的纺织服装项目。 本项目不属于纺织服装行业。 不涉及 农副产品行业 （1）禁止新建啤酒类及淀粉类项目； （2）禁止新建生猪、单年屠宰量在20万头以下、牛年屠宰量在5万头以下、禽年屠宰量在2000万只以下的项目及3000吨/年及以下的西式肉制品加工项目； （3）禁止建设生产能力150瓶/分钟以下（瓶容在250毫升及以下）的碳酸饮料生产线项目； （4）禁止新建5万吨年及以下味精生产线、浓缩苹果汁生产线及200吨/年及以下的醇母加工项目； （5）禁止新建酒精生产线、白酒生产线、原糖生产线及糖精等化学合成甜味剂生产线项目； （6）禁止新建中药提取类制药项目； （7）限制发展柠檬酸、氨基酸、淀检糖等生产项目； （8）国家产业政策禁止或限制发展的其它农副产品项目。 本项目不属于农副产品行业。 不涉及 装备制造行业 （1）禁止发展独立电镀项目及含电镀工段的项目； （2）国家产业政策禁止或限制发展的其它装备制造项目。 （1）本项目不含电镀工艺。 （2）本项目属于鼓励类建设项目，不属于国家产业政策禁止或限制发展的项目。 符合 其它 （1）禁止发展其它不在集聚区产业定位内的项目，如造纸制浆、制革、化纤浆粕、钢铁、水泥、焦化、皂素、金属冶炼、化工、石化、化学合成制药、生化制药、衣药、染料、陶瓷等行业； （2）禁止采用落后或淘汰的生产工艺或生产设备进行生产的项目；禁止引进耗水量大、废水量大等资源消耗量大的其他项目； （3）禁止与产业定位冲突的项目入园； （4）园区内现有的与产业定位不符的企业应限制其发展。 （1）本项目不属于产业集聚区禁止发展的行业； （2）本项目不属于耗水量大、废水量大等资源消耗量大的项目； （3）本项目符合园区产业定位。 符合 2.2本项目与规划环评结论相符性分析 本项目位于夏邑县产业集聚区跨越大道东段16号，项目的建设符合产业集聚区项目准入条件，不在产业集聚区负面清单范围内。因此，本项目的建设符合夏邑县产业集聚区规划环评结论。 3、与规划环评审查意见的符合性 本项目与夏邑县规划环评审查意见的相符性分析见表1-3。 表1-3 本项目与规划环评审查意见的相符性分析一览表 规划环评审查意见 相符性分析 （一）合理用地布局 进一步加强与城市总体规划、土地利用总体规划的衔接，保持规划之间一致；优化用地布局，在开发过程中不应随意改变各用地功能区的使用功能，并注重节约集约用地。工业区生活居住区之间设置绿化隔离带，以防止工业区对居住区造成不良影响。南区纺织加工区距离夏邑县第三水厂较近，在南区西北部靠近水厂区域设置绿化隔离带，减少对饮用水源地的影响；西南部仓储物流不得存放可能造成风险事故的危险物品，防止物料泄露对集聚区西南部的居住区造成影响；按照《报告书》要求，对现有与集聚区规划不相符的企业，限值其发展，对部分企业逐步进行搬迁。区内建设项目的大气环境防护范围内，不得规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。 本项目用地性质属于工业用地，符合夏邑县产业集聚区用地规划；本项目选址位于产业集聚区南区东南部，距离居住区、夏邑县第三水厂距离相对较远，项目营运期对居住区、水厂影响较小；根据建设项目环境环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行），对卫生防护距离未做规定。 符合 （二）优化产业结构 入驻项目应遵循循环经济理念，实施清洁生产，逐步优化产业结构，构筑循环经济产业链；鼓励发展主导产业，并不断完善产业链条；在淘汰整合区域内现有印染企业的基础上，依据“水资源和水环境承载力”适度发展印染产业，规划期内机织印染规模控制在1亿米以内，针织印染规模控制在7万吨以内，并分步实施。入区印染项目清洁生产水平需达到国际先进水平；禁止含化学合成的化学纤维生产项目入驻，限制发展其他化学纤维生产项目；农副产品加工行业禁止新建啤酒及淀粉类生产项目，限制发展柠檬酸、氨基酸、淀粉糖生产项目；装备制造行业禁止发展独立电镀及含电镀工段的项目；禁止造纸制浆、制革、化纤浆粕、钢铁、水泥、焦化、金属冶炼、化工、生物制药、农药等不在产业集聚区产业定位的项目。 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2020.1.1），本项目属于鼓励类建设项目。本项目不属于印染项目，不属于禁止和限制发展的项目。 符合 （三）尽快完善环保基础设施 按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，加快建设第二污水处理厂扩建、第四污水处理厂和中水深度处理回用工程。完善配套污水管网，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，入园企业均不得单独设置废水排放口，减少对纳污水体的影响。集聚区应实施集中供热、供气，进一步优化能源结构，加快集中供热中心及配套供热管网建设，区内不得建设分散燃煤锅炉。 按照循环经济的要求，提高固体废物的综合利用率，积极探索固废综合利用途径，提高一般工业固废综合利用率，严禁企业随意弃置；危险固废的收集、贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，并送有资质的危险废物处置单位处置，危险废物的转运应执行《危险废物转移联单管理办法》的有关规定。 企业厂区采用雨、污分流制，无生产废水排放，职工生活污水经化粪池处理后排入夏邑县第二污水处理厂，项目不涉及锅炉。 本项目产生的生活垃圾袋装收集，交环卫部门统一收集处理；废胶桶、废漆桶、废清洗剂桶经收集后交厂家回收利用，塑料残次品/边角料、废漆包线线头、废包装材料经收集后外售回用，一般固废综合利用率较高；清洗废液、废活性炭经收集后交有资质单位收集处理，危险废物的收集、贮存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，危险废物的转运符合《危险废物转移联单管理办法》的有关规定。 符合 （四）严格控制污染物排放 严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构、加强污染治理等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCs等大气污染物的排放。抓紧实施中水回用工程，减少废水排放量，保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准（COD≤40毫克/升，氨氮≤2毫克/升），尽快在沱河建设人工生态湿地，减少集聚区排水对纳污水体的影响。加快引黄水厂建设，尽快实现集聚区集中供水，逐步关停企业自备水井。定期定期对地下水质进行监测，发现问题，及时采取有效防治措施，避免对地下水造成污染。 本项目营运期无生产废水产生，营运期生产过程中排放的非甲烷总烃实行倍量替代。项目产生的生活污水经化粪池处理后进入夏邑县第二污水处理厂进一步处理，污水处理厂出水能够满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准；企业用水使用自来水。 符合 （五）建立事故风险防范和应急处置体系 加快环境风险预警体系建设。严格危险化学品管理；建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，防止出现跨界污染；制定园区级综合环境应急预案，不断完善各类突发环境事件应急预案，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。 企业营运期按要求加强危险化学品管理；建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施；制定企业环境应急预案，并与园区级综合环境应急预案相衔接。 符合 （六）妥善安置搬迁居民 根据规划实施的进度，制定详细的搬迁计划，对居民及时拆迁，妥善安置。当地人民政府应加强组织协调，按照《报告书》提出的建议制定详细的搬迁计划和方案，认真组织落实。加强拆迁居民的培训，积极拓宽就业渠道，注意加强搬迁居民的就业、医疗、社会救助等保障体系建设，保证其生活基本稳定，构建和谐社会。 本项目不涉及居民搬迁。 符合 由上表可知，本项目符合《河南省环境保护厅关于夏邑县产业集聚区发展规划调整方案（2012-2020）环境影响报告书的审查意见》（豫环审〔2017〕266号）的相关要求。 |
| 其他符合性 分析 | 1、“三线一单”相符性分析 1.1生态保护红线 根据《河南省“三线一单”文本》中河南省生态空间分布情况，夏邑县不涉及生态保护红线和一般生态空间。本项目位于夏邑县产业集聚区跨越大道东段16号，因此本项目选址不在生态保护红线范围内。 1.2环境质量底线 （1）水环境质量底线 根据河南省水环境管控分区划分情况，夏邑县产业集聚区水环境分区管控类型为水环境重点管控区（水环境工业污染重点管控区）。 本项目选址位于夏邑县产业集聚区内，项目不属于“高污染、高环境风险”的涉水项目。本项目营运期不新增废水产生，对周围地表水环境影响较小。 因此，本项目满足水环境质量底线要求。 （2）大气环境质量底线 根据河南省大气环境管控分区，夏邑县产业集聚区大气环境管控分区类型为大气环境重点管控区（大气高排放区）。 本项目不涉及锅炉，不消耗煤炭，不属于禁止新增产能的行业类别，本项目营运期产生VOCs工序安装有高效治理设施，有机废气经处理后达标排放。因此，本项目能够满足大气环境质量底线的要求。 （3）土壤环境风险防控底线 根据河南省土壤污染风险管控分区，夏邑县产业集聚区内有土壤污染重点监管单位。 本项目不属于土壤污染重点监管单位，不属于土壤污染风险行业企业，且项目选址区域地面均进行硬化或防渗处理，项目营运期不会对土壤环境造成不利影响。因此，本项目符合土壤环境风险防控底线的要求。 1.3资源利用上线 （1）能源利用上线 根据河南省高污染燃料禁燃区分布图，夏邑县产业集聚区属于高污染燃料禁燃区。本项目营运期不设锅炉、炉窑等，不消耗高污染燃料。因此，本项目能够满足能源利用上线的要求。 （2）水资源利用上线 本项目选址区域不涉及生态用水补给区和地下水开采重点管控区，本项目厂区用水使用自来水，不会对区域地下水资源造成不利影响。因此，本项目符合水资源利用上线的要求。 （3）土地资源利用上线 本项目所在区域不属于土地资源重点管控区，满足土地资源利用上线的要求。 （4）岸线生态环境分类管控 商丘市岸线管控分类包括优先保护岸线和一般管控岸线，均位于柘城县境内（惠济河）；本项目所在区域不涉及优先保护岸线、重点管控岸线和一般管控岸线，满足岸线生态环境管控要求。 因此，本项目的建设符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的要求。 1.4商丘市生态环境总体准入要求 商丘市生态环境总体准入要求见表1-4。 表1-4 商丘市生态环境总体准入要求 管控维度 准入要求 本项目建设情况 本项目与准入要求的相符性分析 空间布局约束 1、全市禁止新增化工园区。全市原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。 2、严禁不符合我市主体功能定位的各类开发活动，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。现有以“两高”行业为主导产业的园区规划环评应增加碳排放情况与减排潜力分析，推动园区绿色低碳发展。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。 3、禁止勘查高硫高灰煤炭资源，禁止开采可耕地砖瓦粘土。禁止开采区内，除国家基础性、公益性地质调查及符合政策要求的项目外，一律不得新设探矿权、采矿权和矿产勘查项目，严厉打击和取缔违法采矿活动。禁止开采区内，在不影响禁止区主体功能，并征得相关管理部门同意的情况下，可以进行地热、矿泉水等矿产资源的勘查开发利用。限制开采高硫高灰煤，不再新建高硫高灰煤矿井。在限制开采区内，要严格控制限制开采矿种矿业权的设置，确实需要设置矿业权时，应严格规划审查，进行专门的规划论证。 4、全市范围内禁止制造、进口、销售和注册登记国五(不含)以下排放标准的柴油车。全市原则上不再办理使用登记和审批35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。重点区域禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。全面淘汰退出达不到标准的落后产能和不达标企业。实施重污染企业退城搬迁，加快城市建成区、人群密集区、重点流域的重污染企业和危险化学品等环境风险大的企业搬迁改造、关停退出，推动实施一批水泥、平板玻璃、化工、商砼企业等重污染企业退城工程。 5、生态控制区主要包括生态公益林和地质灾害高易发区，依照《国家级公益林管理办法》和《河南省生态公益林管理办法》对市域21.19万亩公益林进行严格保护；对于市域地质灾害高易发区应加强监测和安全防护，禁止在相关区域进行建设。河流水域包括涡河、惠济河、黄河故道、沱浍河、大沙河、王引河等主要河流，完善河道两侧绿化建设，防治水土流失，严禁非法占用滩涂湿地。 6、矿产资源密集区是指市域范围内蕴含具有开采价值的各类金属、非金属矿藏的地区以及其必要的生产生活和安全防护范围，主要分布在永城、睢县、柘城。按照《中华人民共和国矿产资源法》《河南省采矿管理条例》进行管制。历史文化保护区主要包括商丘古城（含宋国故城遗址、大运河遗址、睢县古城、夏邑古城、虞城利民古城等的保护范围、建设控制地带和风貌协调区），整体保护古城的自然环境、肌理格局、文物古迹、历史建筑和环境要素，按照《中华人民共和国文物保护法》、《历史文化名城名镇名村保护条例》、《河南省历史文化名城保护条例》的规定实施管制。 1、本项目行业类别涉及C3620汽车用发动机制造、C3670汽车零部件及配件制造、C3841锂离子电池制造，不属于禁止新建、扩建的项目类型； 2、本项目不属于“两高”项目； 3、本项目不涉及高硫高灰煤炭资源勘查、可耕地砖瓦粘土开采； 4、本项目选址区域周边不涉及生态控制区、矿产资源密集区、历史文化保护区。 相符 污染物排放管控 1、新、改、扩建项目主要污染物排放要满足当地总量减排要求。重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物(VOCs)全面执行大气污染物特别排放限值。 2、全面改善区域环境质量。建设项目应满足区域环境质量改善目标的管理要求。区域环境空气、地表水环境质量不能满足环境功能区划标准时，重点行业建设项目主要污染物实行区域倍量削减；区域环境空气、地表水环境质量满足环境功能区划标准后，重点行业建设项目主要污染物实行区域等量削减。 3、十四五期间全面落实建成区污水处理厂“提质增效工程”及加快补齐城镇污水收集和处理设施短板工程。新建城区管网和污水处理设施要与城市发展同步规划、同步建设，做到雨污分流，加强城市初期雨水收集处理设施建设，有效减少城市面源污染。城市建成区、产业集聚区、工业园区污水处理厂扩建工程设计出水标准优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准设计，鼓励化学需氧量、氨氮、总磷排放浓度达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水体水质标准要求，鼓励现有工程随扩建工程一并完成提标改造工程。具备条件的县级以上污水处理厂全部建设尾水人工湿地，进一步提升污水处理水平。 4、十四五期间，进一步扩大涉气工业企业监控范围，对全市应急管控和错峰生产企业进行全面筛查，全市满足自动监控设施建设标准的涉气企业全部完成自动监控设施建设；开展有色金属冶炼、铅酸蓄电池等行业企业含重金属无组织废气排放污染治理，确保废气中重金属污染物持续、稳定达标排放；开展砖瓦、钢铁、有色等重点行业企业提标改造和污染深度治理，严格排污许可管理，推动工业企业绿色发展转型；强化挥发性有机物污染治理；制定砖瓦窑等工业炉窑综合整治实施方案，凡不能达标排放的砖瓦窑等工业炉窑，依法一律实施停产整治；推进工业绿色升级，加快实施钢铁、石化、化工、有色、皮革等行业绿色化改造，加强造纸、农副食品加工、毛皮制革、印染、有色金属、原料药制造、电镀等水污染物排放行业重点企业强制性清洁生产审核，全面推进其清洁生产改造或清洁化改造；全面取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）等工业燃煤设施，全市建成区实现工业燃煤全替代。 5、控制农业氮源排放，持续做好秸秆综合利用和禁烧工作，加强农村散煤燃烧监管、减少BC（黑碳气溶胶）排放；全市主要农作物化肥、农药使用量实现零增长，农药包装废弃物回收处理推广到全市30%的产粮（油）大县和所有蔬菜产业重点县；基本实现农膜全面回收利用；加强农村黑臭水体整治及秸秆综合利用率；梯次推进农村生活污水治理，根据工作实际，对需调整的内容及时修编，细化配套制度，力争实现县级层面的统一规划、统一建设、统一运行、统一管理，集中连片推进。 6、有色金属冶炼、铅酸蓄电池、石油加工、化工、电镀、制革和危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要按照国家企业拆除活动污染防治的技术规定，事先制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案，明确残留污染物清理和安全处置措施，报县级生态环境部门、工业和信息化部门备案并技术评审。 7、鼓励土壤污染重点监管单位因地制宜实施管道化、密闭化改造，重点区域防腐防渗改造，物料、污水、废气管线架空建设和改造，从源头上防范土壤污染。 1、本项目磁钢装配工序、磁钢封塑工序、转子压轴工序、滴漆、灌封工序、点胶、合装工序非甲烷总烃的排放满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）表1及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件1的要求。非甲烷总烃的排放实行倍量替代，满足当地总量减排要求。 2、本项目选址区域环境空气质量现状不能满足环境功能区划标准，本项目VOCs排放实行区域倍量削减。 3、本项目营运期产生的生活污水经化粪池处理后进入夏邑县第二污水处理厂进一步处理，最终排入沱河。 4、本项目不涉及热风炉、烘干炉（窑）等，项目磁钢装配工序、磁钢封塑工序、转子压轴工序、滴漆、灌封工序、点胶、合装工序安装“集气罩+ UV光氧+活性炭吸附装置+15m高排气筒”； 5、本项目滴漆或灌封工序、点胶工序在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要按照国家企业拆除活动污染防治的技术规定，事先制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案，明确残留污染物清理和安全处置措施，报县级生态环境部门、工业和信息化部门备案并技术评审； 6、本企业不属于土壤污染重点监管单位。 相符 环境风险防控 1、柘城、夏邑、虞城、睢阳区、示范区等跨市界断面所在县（区）的环保部门要加强与下游县、区及亳州、鹿邑、永城等城市的沟通协调，共同做好流域水污染联防工作，防止出现跨界污染事件。各县（区）政府（管委会）制定水污染应急预案，建立应急联动机制，明确预警预报程序，完善应急处置和保障体系。加强应急管理培训和学习交流，开展流域水污染防控应急演练，提高跨界突发水污染事件处置能力与应急管理工作水平。 2、永城、宁陵涉及化工的产业集聚区，需在十四五规划初期建成园区风险防范应急保障措施，在集聚区纳污河流或雨水、泄洪河沟下游处（汇入具有水体功能区划河流之前）设置拦截设施、园区事故池等具体应急措施，拦截化工企业厂区不可控的风险事故废水，坚决杜绝区域风险事故废水进入地表河流引发恶劣的流域污染事件。 3、做好优先保护单元内饮用水源等重要生态环境敏感目标的环境风险防范，开展涉重企业等安全隐患排查和风险评估，依法依规整治监管；做好钢铁、有色、化工、制药、制革等涉及重大环境风险源和危险化学品企业环境风险防范，编制环境风险应急预案，落实环境风险防范和应急措施，强化环境风险防控及应对处置能力，建立“企业—园区—政府”三级区域环境风险应急联控机制；加强对农用地土壤污染风险区域，特别是毛皮制革、有色金属、电镀等重点监管企业和工业园区周边农用地土壤的监测，完善土壤污染防治体系，强化土壤环境风险控制，做好耕地保护，保障粮食安全。 4、用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块，以及腾退工矿企业用地为重点，依法开展土壤污染状况调查和风险评估；优先对重点行业企业用地调查查明的潜在高风险地块，开展进一步调查和风险评估。 1、本项目选址区域不属于优先保护单元； 2、本项目用地用途未变更。 不涉及 资源开发效率要求 1、十四五期间，全市煤炭消费总量控制完成国家、省、市下达目标要求。全市能耗增量控制目标控制完成国家、省、市下达目标要求。 2、十四五期间，全市年用水总量控制完成国家、省、市下达目标要求。水资源利用效率和效益明显提升，地下水超采得到进一步控制，农村居民集中供水实现全覆盖，全面解决贫困人口饮水安全问题；积极开展中水资源利用，在火电、纺织、化工、食品、发酵等高耗水行业，开展水效“领跑者”行动，推进企业串联用水、分质用水、一水多用和梯级循环利用，提升工业污水资源化利用效率；加快城市污水处理厂及产业集聚区污水处理厂中水建设工程，切实推进中水利用进程，集中供热中心、热电联产项目限制取用地下水，高耗水企业中水回用率达到32%以上。 3、重点开展火电、钢铁、石化、化工、纺织、造纸、食品等高耗水工业行业节水技术改造，大力推进工业水循环利用，推进节水型企业、节水型工业园区建设；新、改、扩印染项目清洁生产水平应达到《清洁生产标准纺织业（棉印染）》国际先进水平，禁止不能满足土地投资强度和清洁生产水平要求的印染企业和与规划定位不相符的印染企业入驻。新、改、扩印染项目印染总规模不得超出规划的印染规模，允许规划内印染规模等量替代，禁止超出规划单纯新增印染产能。 4、实行严格的耕地保护制度和节约用地制度，强化土地资源开发利用管理，提高土地集约化利用程度和建设用地利用效率，内部挖潜解决新增建设用地。 1、本项目营运期不消耗煤炭； 2、本项目用水使用自来水，不取用地下水； 3、本项目不属于高耗水行业； 4、本项目用地性质属于工业用地，占地范围内不涉及耕地。 相符 根据上表分析，本项目的建设符合商丘市生态环境总体准入要求。 1.5生态环境准入清单 根据商丘市生态环境局关于动态更新《商丘市生态环境准入清单（试行）》的函（2022.4.27），夏邑县产业集聚区生态环境准入清单见表1-5、表1-6。 表1-5 商丘市夏邑县（产业集聚区）环境管控单元生态环境准入清单 环境管控单元编码 管控单元分类 环境管控单元名称 行政区 省、市、区县 乡镇 ZH41142620001 重点管控单元 夏邑县产业集聚区 河南省商丘市夏邑县 夏邑县产业集聚区 表1-6 商丘市夏邑县（产业集聚区）环境管控单元生态环境准入清单（续） 管控要求 本项目建设情况 空间布局约束 1、禁止含化学合成的化学纤维生产项目入驻，农副产品加工行业禁止新建啤酒及淀粉类生产项目。禁止引进含生物发酵工艺、溶剂提炼工艺及化学合成的医药制造项目。装备制造行业禁止发展独立电镀及含电镀工段的项目。禁止新建、扩建、改建燃用高污染燃料的项目（集中供热、热电联产设施除外）。新建印染项目规模必须满足行业发展规划，并在水资源及地表水环境可承受的情况下分期实施、适度发展。 2、严格落实规划环评及审查意见要求，规划调整修编时应同步开展规划环评。禁止与园区主导产业不相符，且属于高耗能、高排放的项目入驻。可适当发展与园区主导产业相近或污染较轻、且与园区环境相容的项目入园发展。 3、园区规划范围调整后，原位于园区内属于服装制造的项目，允许其“退城入园”进入新一轮规划的产业园区内发展、且允许其向下游发展延伸产业链，提高产品附加值，含印染工艺的项目必须进入印染产业园；原位于园区内，属于化工等重污染的项目原则不再允许其进入新一轮规划的产业园区内发展。 4、承接东部或沿海经济发达地区的产业转移项目，需以产品高附加值、生产工艺先进、装备先进、自动化程度高、管理理念先进、清洁生产水平处于国内先进水平为基本原则；禁止引进产品附加值低、清洁生产水平为国内一般水平的项目。 5、新建、改建、迁建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 6、鼓励纺织服装产业重点发展毛纺特种纱、精纺纱加工、高端品牌服装生产及印染产业园配套项目，构建纺纱、织布、印染、服装等产业链。鼓励装备制造产业重点发展汽车动力转向器、凸轮轴、轮毂、变速器、汽车制动器等产品，培育壮大产业集群。鼓励医药制造产业重点拓展医疗器械、生物制药、现代中药制剂、复方药物开发、现代中药饮片等产品。 7、鼓励符合园区主导产业及主导产业链下游的项目入驻，合理拉长延伸产业发展链条、提升终端产品附加值；允许为园区主导产业服务的直接配套产品项目入园；允许符合园区循环经济发展产业链上的上、下游补链项目入驻。 1、本项目不属于禁止建设的项目类型。 2、本项目属于产业集聚区辅助发展产业，项目的建设符合规划环评及审查意见要求。 3、本项目不属于“退城入园”项目； 4、本项目不属于“承接东部或沿海经济发达地区的产业转移项目”； 5、本项目不属于“两高”项目； 因此，本项目符合空间布局约束的要求。 污染物排放管控 1、建设项目应满足区域环境质量改善目标的管理要求。区域环境空气、地表水环境质量不能满足环境功能区划标准时，重点行业建设项目主要污染物实行区域倍量削减；区域环境空气、地表水环境质量满足环境功能区划标准后，重点行业建设项目主要污染物实行区域等量削减。重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。 2、禁止涉重企业含重金属废水进入城市生活污水处理厂。禁止销售、使用煤等高污染燃料，现有使用高污染燃料的单位和个人，应当按照市、县（市）人民政府规定的期限改用清洁能源或拆除使用高污染燃料的设施。园区集中供热工程建成后，禁止企业新建备用燃气锅炉，在用的燃气锅炉转为备用。 3、符合环保及国家产业政策的“退城入园”项目，必须做到“增产减污”。 4、新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。 5、强化VOCS管控治理。大力推动低（无）VOCs原辅材料生产和替代，将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。 6、集聚区内企业废水实现全收集、全处理。排入集聚区集中污水处理厂的企业废水执行国家、我省行业间接排放标准或符合污水处理厂的收水要求。集中污水处理厂扩建工程设计出水标准优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准设计，鼓励化学需氧量、氨氮、总磷排放浓度达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水体水质标准要求，鼓励现有工程随扩建工程一并完成提标改造工程。 1、本项目营运期排放的非甲烷总烃实行倍量替代。 2、本项目不产生含重金属废水，不涉及锅炉。 3、本项目不属于“两高”项目； 4、本项目使用的绝缘漆属于低VOCs含量涂料； 5、本项目产生的生活污水经预处理后进入夏邑县第二污水处理厂进一步处理，废水排放满足污水处理厂收水标准。 因此，本项目符合污染物排放管控的要求。 环境风险防控 1、制定环境风险应急预案，落实环境风险防范和应急措施，强化环境风险防范及应急处置能力，建立“企业-园区-政府”三级环境风险应急联动机制。 2、涉及危险化学品生产、储存、使用的企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 1、本项目营运期按要求制定环境风险应急预案。 2、本项目选址区域不属于高关注地块。 因此，本项目符合环境风险防控的要求。 资源利用效率要求 1、企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。 2、企业、园区应加大污水回用力度，建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。园区集中供热中心循环冷却系统禁止取用地下水。 本项目能耗、水耗低，污染物产生量较少，清洁生产水平较高。因此，本项目符合资源利用效率要求。 根据上表分析可知，本项目满足夏邑县环境环境准入清单的要求。 因此，本项目的建设符合“三线一单”的要求。 2、产业政策相符性 （1）根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2020.1.1），本项目属于“第一类鼓励类 十六、汽车 3. 新能源汽车关键零部件：高安全性能量型动力电池单体（能量密度≥300Wh/kg，循环寿命≥1800 次）；电池正极材料（比容量≥180mAh/g，循环寿命 2000 次不低于初始放电容量的 80%），电池负极材料（比容量≥500mAh/g，循环寿命 2000 次不低于初始放电容量的 80%），电池隔膜（厚度≤12μm，孔隙率 35%～60%，拉伸强度 MD≥800kgf/cm 2 ,TD≥800kgf/cm 2 ）；电池管理系统，电机控制器，电动汽车电控集成；电动汽车驱动电机系统（高效区：85%工作区效率≥80%），车用 DC/DC（输入电压 100V～400V），大功率电子器件（IGBT，电压等级≥750V，电流≥300A）；插电式混合动力机电耦合驱动系统；燃料电池发动机（质量比功率≥350W/kg）、 燃料电池堆（体积比功率≥3kW/L)、膜电极(铂用量≤0.3g/kW)、质子交换膜(质子电导率≥0.08S/cm）、双极板（金属双极板厚度≤1.2mm，其他双极板厚度≤1.6mm）、低铂催化剂、碳纸（电阻率≤3MΩ·cm）、空气压缩机、氢气循环泵、氢气引射器、增湿器、燃料电池控制系统、升压 DC/DC、70MPa 氢瓶、车载氢气浓度传感器；电动汽车用热泵空调；电机驱动控制专用 32 位及以上芯片（不少于 2 个硬件内核，主频不低于 180MHz，具备硬件加密等功能，芯片设计符合功能安全 ASIL C 以上要求）；一体化电驱动总成（功率密度≥2.5kW/kg）；高速减速器（最高输入转速≥12000rpm，噪声＜75dB）”，属于鼓励类建设项目，符合国家产业政策。 （2）本项目已经在夏邑县产业集聚区管委会备案，并经批准，项目代码：2204-411426-04-01-468273。 因此，本项目属于鼓励类建设项目，符合国家和地方相关产业政策。 3、与《商丘市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（商环委办[2022]3号）相符性 （1）《商丘市2022年大气污染防治攻坚战实施方案》 工作目标： 全市环境空气质量改善指标达到省下达我市的年度目标要求，即环境空气细颗粒物（PM2.5）年平均浓度控制在48微克/立方米以下，可吸入颗粒物（PM10）年平均浓度控制在78微克/立方米以下，5-9月臭氧（O3）日最大8小时平均浓度超标率控制在20.9%以下，环境空气质量优良天数比例不低于68.5%，重污染天数比例控制在2.0%以下。 主要任务： （一）调整优化产业结构，推动绿色低碳转型发展 1. 加快传统产业转型升级。2. 提升产业集群绿色化水平。3. 推进绿色低碳产业发展。 （二）深入调整能源结构，推进能源低碳高效利用 4. 提升重点行业节能降碳水平。5. 加快煤电结构优化调整。6. 实施清洁能源替代。7. 扩大集中供热范围。8. 深入开展散煤治理行动。9. 加快优化能源供给结构。 （三）持续调整交通运输结构，打好柴油货车治理攻坚战 10. 加快铁路专用线建设。11. 提升清洁运输水平。12. 加快新能源汽车推广应用。13. 积极推进老旧汽车淘汰。 （四）优化调整用地结构，强化面源污染治理 14. 提升扬尘污染防治水平。15. 推进露天矿山综合整治。16. 开展农业等面源污染治理。17. 持续开展烟花爆竹禁燃禁放工作。18. 综合治理恶臭突出环境问题。 （五）推进工业企业四项工程，深化大气污染综合治理 19. 深化重点行业超低排放“改造工程”。20. 强化重点行业绩效分级“培育工程”。21. 实施工业企业治理成效“夯基工程”。22. 开展低效治理设施全面“提质工程”。 （六）强化挥发性有机物治理，打好臭氧污染防治攻坚战 23. 加快推进低VOCs含量原辅材料源头替代。24. 开展简易低效VOCs治理设施升级改造。25. 提升VOCs无组织排放治理水平。26. 加大油品储运销全过程VOCs管控力度。27. 强化VOCs日常监管。 （七）强化区域联防联控，打好重污染天气消除攻坚战 28.加强空气质量预警会商。29.全面推行差异化管控。30.实施重污染天气移动源应急管控。31.实施重点行业错峰生产。32. 建立重污染天气应对闭环管理机制。 （八）强化基础能力建设，持续推进大气环境治理体系和治理能力现代化 33. 强化监督帮扶指导。34.提升大气环境监测质量管理。35.强化大气环境监控能力建设。36.严厉打击监测监控数据造假。 本项目各产生有机废气的工序均配套设置集气罩，废气经收集、处理后均能达标排放，符合《商丘市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（商环委办[2022]3号）中大气污染防治攻坚战实施方案相关要求。 （2）《商丘市2022年水污染防治攻坚战实施方案》 工作目标： 完成国家下达的和我省确定的地表水环境质量年度目标任务。县级以上城市集中式饮用水水源地取水水质达标率达到100%（自然本底值高除外）。 主要任务： （一）持续打好城市黑臭水体治理攻坚战 1.深入推进城市建成区黑臭水体整治。2.持续提升城镇污水收集处理能力。3. 加快城镇污水处理厂污泥安全处置。 （二）巩固提升饮用水安全保障水平 4.持续推进饮用水水源地规范化建设。 （三）着力打好重点河流重点区域生态保护治理攻坚战及水生态修复治理。 5.强化重点河流污染综合治理。6. 推动重点河流重点区域农田退水设施改造。7. 开展主要支流支沟排查整治。8.开展入河排污口排查整治。9.持续开展 “清四乱”专项行动。10. 加快污染较重河流治理。11.加强水生态保护与修复。12.强化重要河流生态流量保障。13. 参与“美丽河湖”创建。 （四）统筹做好其他水生态环境保护工作 14.调整优化产业结构。15. 推动企业绿色发展。16. 推动城镇污水资源化利用。17. 加强水环境风险防控。18. 补齐医疗机构污水处理设施短板。19.强化水生态环境执法监管。20. 提升水生态环境监测监控能力。21. 深入开展交通运输业水污染防治。 本项目营运期无生产废水产生，产生的生活污水经化粪池处理后进入夏邑县第二污水处理厂进一步处理，对周围地表水环境影响较小，符合《商丘市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（商环委办[2022]3号）中水污染防治攻坚战实施方案相关要求。 （3）《商丘市2022年土壤污染防治攻坚战实施方案》 工作目标： 推动土壤资源永续利用，全市土壤和地下水环境质量总体保持稳定，土壤和地下水环境风险得到有效管控。土壤安全利用进一步巩固提升，受污染耕地安全利用率实现95%以上，重点建设用地安全利用有效保障。地下水国考区域点位和“双源”（地下水型饮用水水源、重点污染源）点位水质保持稳定。 主要任务： （一）强化土壤污染源头防控 1.推动涉重金属企业绿色化发展。2.全面提升固体废物监管能力。 （二）防范工业企业新增土壤污染 1.推动重点监管单位规范化监管。2.推动实施绿色化改造。 （三）依法实施农用地分类管理 1.深入落实耕地土壤污染预警制度。2.巩固安全利用成效。3. 全面落实严格管控。4.加强重点区域粮食监管。 （四）有效管控建设用地土壤污染风险 1.开展土壤污染状况调查评估。2.加强污染地块联动监管。3.强化部门信息共享。4.做好暂不开发利用污染地块管理。5.加强土壤污染风险管控和修复。 （五）强化土壤地下水污染协同防控 1.实施地下水质量目标管理。2.开展地下水质量状况调查。3. 加强重点污染源风险管控。4. 注重水土联防示范引导。 （六）全面提升环境监管能力 1.完善环境监测机制。2. 加强生态环境执法。3.强化科技支撑。 本项目营运期厂区地面均进行硬化或防渗处理，项目营运期对土壤环境影响较小，符合《商丘市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（商环委办[2022]3号）中土壤污染防治攻坚战实施方案相关要求。 4、与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）、《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》相符性分析 根据《商丘市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（商环委办[2022]3号），落实“两高”项目会商联审机制，强化项目环评及“三同时”管理，重点行业企业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。 本项目属于新建项目，按相应行业A级绩效水平进行分析。电机的生产属于C3620汽车用发动机制造，电机控制系统的生产属于C3670汽车零部件及配件制造，汽车电池的生产属于C3841锂离子电池制造。电机生产不属于国家39个重点行业和省级12个重点行业，参照《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》涉VOCs企业基本要求进行分析；电池生产属于《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）中的电池制造行业；电机控制系统的生产过程不产生废气、废水、固废等污染物，不对其进行绩效分级符合性分析。 本项目电机生产与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》涉VOCs企业基本要求的相符性分析见表1-7，电池生产与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）中电池制造行业（A级）的相符性分析见表1-8。 表1-7 本项目电机的生产与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》涉VOCs企业基本要求的相符性分析 差异化指标 相关要求 本项目情况 本项目与A级企业相符性 涉VOCs企业基本要求 物料储存 涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料密闭存储。盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭储存；生产车间内涉VOCs物料应密闭储存。 本项目使用的胶粘剂、绝缘漆、清洗剂均为桶装，均为密闭储存；废胶粘剂桶、废漆桶、废清洗剂桶加盖密封，清洗废液储存于密闭容器中。项目产生的废活性炭装袋密封储存，生产车间内浸漆、滴漆工序油漆储存均为密闭储存。 相符 物料转移和输送 采用密闭管道或密闭容器等输送。 本项目胶粘剂、绝缘漆、清洗剂在使用时连同外包装一起运送至生产车间，采用密闭容器输送。 相符 工艺过程 原辅材料调配、使用（施胶、喷涂、干燥等）、回收等过程采用密闭设备或在密闭空间内操作。 涉VOCs原料装卸、储存、转移和输送、工艺过程等环节的废气全部收集引至VOCs处理系统。 本项目胶粘剂、绝缘漆、清洗剂在使用过程中均不需要进行调配；使用过程均在密闭空间内使用，生产过程中产生的VOCs经收集后进入废气处理设施（UV光氧+活性炭吸附装置）进行处理。 项目胶粘剂、绝缘漆、清洗剂装卸、储存、转移、输送过程中均为密闭桶装，不产生VOCs。 相符 根据上表可知，本项目电机的生产符合《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》涉VOCs企业基本要求的要求。 表1-8 本项目电池的生产与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）电池制造行业（A级）的相符性分析 差异化指标 相关要求（A级） 本项目情况 本项目与A级企业相符性 能源类型 使用天然气、电等能源 本项目使用电能。 相符 生产工艺及装备水平 1、属于《产业结构调整指导目录（2019 年版）》鼓励类和允许类；2、符合相关行业产业政策；3、符合河南省相关政策要求；4、符合市级规划。 1、本项目属于鼓励类建设项目；2、本项目生产的电机及控制系统的外观、外形和安装尺寸、质量、控制器壳体机械强度、绝缘电阻、耐电压、温升等满足《电动汽车用驱动电机系统 第1部分：技术条件》（GB18488.1-2015）的要求，符合相关行业产业政策的要求。 3、项目位于产业集聚区内，用地性质属于工业用地，符合相关产业政策、产业集聚区相关规划要求。 相符 锂电池生产企业投料采用自动计量负压真空投料，涂布、注液采用自动化设备，烘箱配备余热回收利用设施，采用真空注液系统，企业配备溶剂回收系统。 本项目锂电池的生产为外购电芯、各零部件进行组装，不涉及涂布、注液、烘干等工序。 不涉及 污染治理技术 配料工序、镍氢电池产尘环节釆用袋式除尘器除尘；拉浆、涂布和电解液生产等涉VOCs工序釆用低温冷凝、焚烧、吸附+脱附焚烧或吸附+脱附冷凝等处理工艺。 本项目生产的电池为锂电池，不涉及配料、拉浆、涂布、电解液生产等工序，锂电池生产过程中不产生VOCs。 不涉及 无组织排放 1、配料工段置于独立密闭配料间，配料工序粉尘局部负压收集； 2、镍氢电池合粉、包粉、装配等产尘工序和铅蓄电池制粉、和膏、板栅铸造、灌粉、分片、刷片、成片、包片、焊接及其他电池涉尘工序均需釆用负压收集措施； 3、拉浆、涂布和电解液生产等涉 VOCs工序釆用封闭负压收集措施； 4、厂区地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地。 1、本项目不涉及配料工序； 2、本项目不涉及镍氢电池、铅蓄电池的生产； 3、本项目不涉及拉浆、涂布、电解液生产等工序； 4、厂区地面全部进行硬化，无成片裸露土地。 相符 排放限值 全厂PM、NMHC有组织排放浓度分别不高于10、20mg/m3。 铅蓄电池铅及其化合物、硫酸雾排放浓度不高于0.3、5mg/m3。 本项目不涉及PM的有组织排放；本项目全厂非甲烷总烃的有组织排放浓度为2.67mg/m3。 相符 监测监控水平 1、有组织排放口按生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网； 2、有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测； 3、涉气生产工序、生产装置及污染治理设施按生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管设备与省、市生态环境部门用电监管平台联网； 4、厂内未安装在线监控的涉气生产设施主要投料口安装高清视频监控系统，视频能够保存三个月以上。 1、生态环境部门未要求本项目安装废气排放自动监控设施； 2、目前项目处理环评阶段，尚未投产，待项目运营后按排污证要求开展自行监测； 3、生态环境部门未要求本项目涉气工序、生产装置及污染治理设施安装用电监管设备； 4、本项目涉气生产设施按要求安装高清视频监控系统，视频保存三个月以上。 相符 环境管理水平 环保档案 1、环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明； 2、国家版排污许可证； 3、环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）； 4、废气治理设施运行管理规程； 5、一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。 目前，本项目处于环评阶段，随着项目的进行按要求逐步完善环保档案，包括环评批复、竣工环保验收文件、排污证、环境管理制度、废气治理设施运行管理规程、一年内废气监测报告等。 相符 台账记录 1、生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； 2、废气污染治理设施运行管理信息； 3、监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）； 4、主要原辅材料消耗记录； 5、燃料消耗记录； 6、固废、危废处理记录； 7、运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账（进出场时间、车辆或非道路移动机械信息、运送货物名称及运量等）。 本项目营运期按要求进行台账记录，包括生产设施运行管理信息、废气污染治理设施运行管理信息、监测记录信息、主要原辅材料消耗记录、燃料消耗记录、固废、危废处理记录、运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账等。 相符 人员配置 设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。 本项目营运期按要求设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。 相符 运输监管 日均进出货物 150 吨（或载货车辆日进出 10 辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000 万及以上的企业，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。 项目营运期按要求企业按要求建立门禁系统和电子台账。 相符 根据上表分析可知，本项目电池的生产符合《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）电池制造行业A级绩效分级要求。 5、与夏邑县集中式饮用水水源保护区划相符性 根据《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》（豫政办〔2013〕107号）、《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文[2020]56号）文件，夏邑县县级集中式饮用水水源保护区如下： （1）夏邑县二水厂地下水井群（共12眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围40米的区域（1～5号取水井），10～12号井群外包线内及外围40米的区域，6～9号取水井外围40米的区域。 （2）夏邑县三水厂地下水井群（共4眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西40米、南40米、北40米、东0米的区域（1～2号取水井），3号、4号取水井外围40米的区域。 根据现场勘察，距离本项目最近的集中式饮用水水源保护区为夏邑县三水厂地下水井群，位于本项目西北侧4km。因此，本项目不在饮用水水源保护区范围内，符合相关规划。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 本项目为河南飞江新能源科技有限公司年产150MWh新能源汽车电池和10万套驱动电机及控制系统项目，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目电机的生产属于C3620汽车用发动机制造，电机控制系统的生产属于C3670汽车零部件及配件制造，汽车电池的生产属于C3841锂离子电池制造。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），与本项目相关的内容见表2-1。 表2-1 建设项目环境影响评价分类管理名录 环评类别 项目类别 报告书 报告表 登记表 本栏目环境 敏感区含义 三十三、汽车制造业36 71 汽车用发动机制造362；汽车零部件及配件制造367 汽车整车制造（仅组装的除外）；汽车用发动机制造（仅组装的除外）；有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） / / 三十五、电气机械和器材制造业38 77 电池制造384 铅蓄电池制造；太阳能电池片生产；有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释 剂）10吨及以上的 其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） / / 本项目电机的生产工艺为：转子铁芯-磁钢装配-磁钢封塑-转子压轴-转子平衡-整机充磁-前盖装配-转子；漆包线-绕线-嵌线-整形绑扎-综合检测-滴漆或灌封-综合检测-定子装配-机座加热、冷却-气密检测-点胶、后端盖装配-定子；转子、定子-合装-旋变装配调试-外特性抽检-刻字条码-下线检测-入库。本项目滴漆工序使用溶剂型涂料，用量为9t/a，属于其他类，故应编制环境影响报告表。 本项目电机控制系统的生产工艺为安装水嘴-安装防水圈、水道盖-气密性检查-安装DC变换器-涂硅脂-焊接及固定-安装电容、电阻-安装铜排、霍尔-安装主控板-安装上盖板、防水圈-耐压测试、老化测试-包装入库，其环评类别属于豁免管理。 本项目汽车电池的生产工艺为：电芯-分选检测-焊接-组装-测试-入库，属于仅焊接、组装，其环境影响分类管理类别为豁免管理。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），建设内容涉及本名录中两个及以上项目类别的建设项目，其环境影响评价类别按照其中单项等级最高的确定。因此，本项目应编制环境影响报告表。 1、项目建设内容 本项目厂区建筑物均为租赁，总建筑面积34000m2，建设内容包括生产车间、综合楼。项目建设内容见表2-2。 表2-2 本项目主要建设内容 工程类别 工程名称 工程内容 备注 主体工程 生产车间 1栋，建筑面积30000m2 / 辅助工程 综合楼 1栋，3F，建筑面积4000m2 包括研发基地、宿舍、餐厅、办公区等 公用工程 供水 自来水 / 供电 市政供电 / 排水 雨污分流制 / 环保工程 大气污染 防治措施 磁钢装配工序、磁钢封塑工序、转子压轴工序、滴漆、灌封工序、点胶、合装工序安装“集气罩+UV光氧+活性炭吸附装置+15m高排气筒”；食堂安装净化效率不低于90%的油烟净化装置 / 水污染 防治措施 厂区设置化粪池，生活污水经预处理后进入夏邑县第二污水处理厂进一步处理 / 噪声污染 防治措施 选用低噪声设备、减震、隔声、加强设备维护等 / 固废防治 措施 危废暂存间、一般固废暂存间、垃圾收集箱 / 2、主要原材料 本项目主要原材料、能源消耗情况见表2-3。 表2-3 项目主要原材料、能源消耗 名称 单位 用量 备注 CCP PA复合材料 t/a 0.15 磁钢封塑 绝缘漆 t/a 9 定子定型绝缘 清洗剂 t/a 0.2 滴漆、灌封设备清洗 磁钢固定胶 kg/a 5 制作样机固定磁钢 导热硅脂 t/a 0.3 定子导热 硅酮密封胶 t/a 0.3 电机密封 厌氧螺纹胶 t/a 0.1 螺钉固定 电机及控制系统配件 套/年 10万 磁钢、转子/定子铁芯、转子轴、前/后端盖、机壳、轴承挡板、前后轴承、控制器壳等 电池配件 套/年 3万 电芯、汇流盘、保护板、电池外壳等 漆包线 t/a 117.75 / 水 t/a 2691 自来水 电 万kwh/a 10 市政供电 主要原辅材料理化性质： （1）CCP PA复合材料 根据建设单位提供的资料，CCP PA复合材料为固体颗粒物，成分为20-88%PA树脂、0-60%玻纤、0-30%阻燃剂、0.5-12%其他助剂；无毒、成型温度140-160℃，分解温度＞300℃。 （2）绝缘漆 绝缘漆成分为55-60%不饱和聚酯亚胺树脂、30-40%甲基丙烯酸脂类、3-5%芳香族-甲基苯乙烯、1-2%其他助剂，不含单环芳烃中的苯、甲苯、二甲苯、三甲苯、乙苯、苯乙烯。绝缘漆为透明的可燃液体，化学性质稳定，不易挥发，接触会轻微刺激皮肤造成皮肤过敏，服入会引起恶心、腹泻、呕吐、肠胃刺激和化学性肺炎，对水生生物有毒，其消防废水不能流入下水道和河道，应储存干阴凉、通风的库房内，远离火种、热源，保持容器密封，应与氧化剂、食用化学品分开存放。 （3）清洗剂 清洗剂主要成分为90~100%芳香族-甲基苯乙烯、1~5%非危害组分。稀释剂为混合物液体，不易燃，有毒，有一定的挥发性，服入可能会引起恶心、腹泻、呕吐，肠胃刺激和化学性肺炎。 接触到超过所述的职业接触限值的组分溶剂蒸汽浓度，可能对健康不利，如对黏膜和呼吸系统造成刺激，以及对肾、肝和中枢神经系统产生不利影响。症状和征兆包括头痛、眩晕、疲倦、肌肉乏力、磕睡、严重时会失去知觉。通过皮肤吸收，溶剂可能引起上述的影响。重复多次或长时间接触可导致皮肤脱脂，引发非过敏性皮炎。对水生生物有毒，其消防废水不能流入下水道和河道，应储存于干燥、阴凉、通风的库房内，并远离热源和火源及直接日晒，禁止吸烟，保持容器密封。 （4）磁钢固定胶 磁钢结构胶为膏状物胶黏剂，主要成分包括10~25%环氧酚醛树脂、10~25%丁二烯-丙烯腈弹性体、2.5%胺加合物，不属于危险化学品。会对刺激眼睛和皮肤，皮肤接触可能引起过敏，对水生生物有毒，其消防废水不能流入下水道和河道，应储存干阴凉、通风的库房内，远离火种、热源，保持容器密封。 （5）导热硅脂 导热硅脂为白色膏状物，为硅导热填充材料，以有机硅酮为主要原料，不属于危险化学品，正常使用状态下，单次暴露不产生危害性。 （6）硅酮密封胶 硅酮密封胶为灰色膏状混合物，为密封剂及胶粘剂，其危害组分为<10%N-B-(氨乙基)-y-氨内基三甲氧基硅烷、<10%二月桂酸二丁基锡、<10%甲基三丁酮肟基硅烷，不属于危险化学品，在通风良好处使用，避免接触眼睛、吞食及长时间接触皮肤，正常使用时对眼睛与呼吸系统有轻微刺激，只具有很低的摄入危害，单次短时间皮肤接触不会有明显影响。燃烧将产生二氧化碳及微量未完全燃烧的碳化物、二氧化硅、金属氧化物甲醛、氧化氮等有害物。应储存于干燥通风处，远离热源及氧化性物料。保持容器密封良好，避免水或湿气浸入。 （7）厌氧螺纹胶 厌氧螺纹密封胶为蓝色混合物，为密封剂及胶粘剂，主要成分为>60%聚乙二醇二甲基丙烯酸酯、<30%聚乙二醇二辛酸酯、<1%N-乙酰苯肼，其不属于危险化学品，避免接触眼睛、吞食及长时间接触皮肤，正常使用时对眼睛与呼吸系统有轻微刺激，只具有很低的摄入危害，单次短时间皮肤接触不会有明显影响。燃烧将产生二氧化碳及微量未完全燃烧的碳化物、氧化氮等有害物。储存于干燥通风处，远离热源及氧化性物料，必须使其接触空气。 本项目使用的油漆、清洗剂、胶均在常温下使用，使用过程中不会发生分解，仅有少量挥发性游离单体从原料中挥发出来，不含有毒有害气体。 3、生产设备 本项目生产设备使用情况见表2-4。 表2-4 项目主要生产设备 序号 设备名称 规格/型号 单位 数量 一、电机生产设备 1 转子工作站 / 套 1 2 热风干燥机 / 台 1 3 工业冷水机 / 台 1 4 注塑机 TY-850SJ 台 1 5 磁钢上料机 / 台 1 6 雅马哈机器人 / 台 2 7 ABB机器人 / 台 2 8 转子压机 / 台 1 9 螺母拧紧机 / 台 1 10 转子机械手 / 台 1 11 动平衡机 HM2BK-L 台 1 12 自动充磁机 PC-102000PN 台 1 13 表磁检测机 / 台 1 14 轴承压机 / 台 1 15 前端盖压机 / 台 1 16 转子输送链 / 台 1 17 提升机 / 台 2 18 悬吊臂 / 台 2 19 桁吊 / 台 1 20 绕线嵌线机 非标 台 1 21 绑扎机 非标 台 1 22 综合测试仪 AIP99883EV-03 台 2 23 定子壳体加热机 / 台 1 24 定子滑台 / 台 1 25 定子机械手 / 台 1 26 冷却空调 / 台 3 27 自动涂油机 / 台 1 28 气密检测仪 / 台 2 29 自动涂胶机 / 台 2 30 后端盖压机 / 台 1 31 180度翻转机 / 台 1 32 定转子合装机 非标 台 1 33 34 定转子合装机机械手 / 台 1 34 90度翻转机 / 台 1 35 旋变测试仪 / 台 1 36 打标机 / 台 2 37 点胶机 / 台 1 38 滴漆机 ADPM-210 台 1 39 真空浸漆机 / 台 1 二、储能pack生产设备 1 电芯放电（锂电）检测系统 / 套 1 2 分选机 / 台 6 3 环切机 / 台 6 4 焊接机 / 台 12 5 充电检测机 / 台 8 6 机械式装配流水线 / 条 1 备注：1套电芯放电检测系统包括60台电芯放电检测设备。 4、产品方案 本项目产品方案见表2-5。 表2-5 项目产品方案 产品名称 产量 单位 备注 电机及控制系统 10万 台（套）/年 新能源汽车、风电等 储能pack 3万 台（套）/年 新能源汽车、其他储能等，折合为150Mwh 5、劳动定员及工作制度 本项目营运期拟用职工人数为98人，其中在厂内食宿的有50人，年工作日300天，每天工作24小时（两班倒）。 6、公用工程 （1）供水 本项目营运期用水主要包括冷却用水和职工生活用水。 （1）冷却用水 本项目磁钢封塑工序使用注塑机，注塑机运营过程中需要使用冷却水，冷却水用量为21m3/d，冷却水循环使用，不外排，只需定期补充蒸发损耗量；冷却水循环过程中水量蒸发5%，补水量为1.05m3/d、315m3/a。 （2）生活用水 项目营运期拟用职工98人，其中在厂内食宿的有50人。根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）表3.2.2公共建筑生活用水定额及小时变化系数，宿舍（设公用盥洗卫生间、平均日）的生活用水定额为90-120L/人·d，办公（坐班制、平均日）用水定额为25-40L/人•班，本次评价取平均日最高值，即在厂住宿人员的生活用水量按120L/人·d、其他职工办公生活用水量按40L/人•d计算，则本项目职工生活用水量为7.92m3/d（2376m3/a）。 （2）排水 本项目营运期产生的废水主要为职工生活污水，生活污水的产生量按用水量的80%计，为1900.8m3/a。评价要求项目厂区设置化粪池，生活污水经化粪池处理后进入夏邑县第二污水处理厂进一步处理，最终排入沱河。 本项目水平衡图如图2-1所示。 图2-1 本项目水平衡图（单位：m3/a） 7、厂区平面布置 本项目入口位于厂区西侧，综合楼（3F）位于厂区北侧，生产车间位于厂区南侧。 夏邑县常年主导风向为东南风，项目办公区、宿舍均位于综合楼上，位于厂区常年主导风向的侧风向，生产过程中产生的废气对职工办公、生活影响较小。 本项目厂区平面布置见附图4。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、生产工艺流程 1、施工期 本项目厂区建筑物均为租赁，因此，本项目生产工艺流程只分析营运期，不考虑施工期。 2、营运期 2.1电机及控制系统 2.1.1电机 本项目电机生产线分为转子分装线、定子分装线、合装线。各部分生产工艺流程如下： （1）转子分装 本项目转子分装生产工艺流程如图2-2所示。 图2-2 转子分装生产工艺流程及产污环节示意图 生产工艺流程简述： ①磁钢装配 将片状磁钢一侧涂抹磁钢固定胶，将涂胶侧插入转子铁芯，此工序由机器人操作完成。磁钢固定胶加热固化，固化温度100℃，固化时间约1h。 ②磁钢封塑 对嵌入铁芯的磁钢进行注塑，以实现磁钢在铁芯内的固定。注塑工序使用CCP PA复合材料颗粒，其主要成分为PA树脂、玻纤、阻燃剂等，分解温度＞300℃。本项目注塑温度控制在140-160℃，注塑机采用间接水冷方式降温，冷却水循环使用，不外排。 ③转子压轴 将转子端板、铁芯、中间轴承按照工艺要求进行组装，转轴压入转子铁芯中，确保转轴、转子铁芯、转子端板的同轴度。将圆螺母在转轴上拧紧，拧螺母时使用厌氧螺纹胶，使螺纹件锁紧防松。 ④转子平衡 在动平衡机上进行动平衡试验，采用去料的方法，对转子校正平衡，避免因不平衡引起转子振动，加速轴承等部件磨损，影响设备寿命。 ⑤整机充磁 使用自动充磁机给按照设定的参数对转子磁钢进行充磁，充磁完成以后对表磁进行检测。 ⑥前盖装配 表磁检测合格的转子进入组装工序，依次安装轴承挡板、前后轴承、前端盖，转子即装配完成，随后进入合装线进行电机总成装配。 （2）定子分装 本项目定子分装工艺流程如图2-3所示。 图2-3 定子分装生产工艺流程及产污环节示意图 生产工艺流程简述： ①绕线、嵌线 将NHN绝缘纸（聚酰亚胺薄膜复合材料）插入嵌线槽内，使定子铁芯与励磁绕组之间保持绝缘，避免出现导电情况。 将漆包线进行绕线，绕制成相应的线圈，将线圈压入铁芯线槽内。 ②整形绑扎 整理和扎紧线圈端部，将各线圈连接成绕组。 ●插槽楔、预整形 把线圈端部的形状校准到正确的形状，以保证嵌线后定子线圈端部尺寸的正确与整齐。 ●中性点焊接 使用中性点焊接机焊接绕线组中性点，焊接方式为电阻焊，其原理为在一定电极压力作用下利用电流通过工件时所产生的电阻热将两工件之间的接触表面熔化而实现连接，不使用焊接材料，焊接时间约3-6s。 ●终整形 将焊接完成后的定子放入终整形机对其进行整形，使定子露出铁芯的顶端面和底端面的线圈规整。校准线圈的几何尺寸，使各匝平整一致。 ●三相线焊接 采用电阻焊焊接三相引出线接头，不使用焊接材料，焊接时间约3-6s。焊接完成后，对定期绕组端部进行绑扎、固定，避免端部绕组变形移位。 ③综合检测 嵌装过程中，由于机械损伤或导线本身的绝缘缺陷，可能造成匝间绝缘隐患，引起匝间短路故障，因此需经人工接线进行电机整合测试，包含匝间绝缘测试、耐压测试和电阻测试等，不合格产品返回前端工序。 ④滴漆或灌封（浸漆） 由于定子绕组是各种绝缘件组成的一个松散体，需将绕组裹覆一层绝缘漆，使其浸入绝缘件、绝缘材料表面和材料间细孔内，粘结成一个整体，提高绕组机械强度、导热性、耐热性等。定子手工试制线使用真空浸漆机进行浸漆，自动线使用滴漆机进行滴漆。滴漆（浸漆）前后需对定子绕组进行称量，控制漆膜（干膜）重量。 ●浸漆 本项目真空浸漆机集浸漆、烘干为一体，由储漆罐、浸漆罐、真空泵、漆过滤器等组成。将拟浸漆的定子绕组吊入浸漆罐中用加热器（电加热）预烘，然后对浸漆罐抽真空；当浸漆罐处于真空状态时，打开阀门，使贮漆罐中的漆液输入浸漆罐中，浸没工件，待绕组的绝缘电阻达到测定值时，对贮漆罐抽真空，同时绝缘漆从浸漆罐输回贮漆罐；随后使用加热器对浸漆罐内的工件进行烘干，温度维持在150℃左右。输漆、浸漆、烘干均在密闭设备内进行，浸漆罐上方设置集气罩，风量约3000m3/h，产生的废气经集气罩收集后引入废气处理设施处理后排放。本项目真空浸漆机每批次产品产量为12件，产品从投料至出件耗时约8h，每天生产2批次，年运行时间为4800h。 ●滴漆 木项目滴漆机为密闭设备，流水线作业，分为预热区、滴漆区、凝胶固化区、冷却区及装卸区。由工人将定子绕组装入相应夹具，定子绕组按设定速度转动，由装卸位置进入预热区，预热区温度控制在120-150℃，预热时间约60min，去除铁芯、线圈中的水汽；预热后的定子绕组进入滴漆区，按照设定的转速连续转动，绝缘漆不断滴到绕组上，使其表面覆盖均匀，同时依靠重力作用和绕组毛细现象，绝缘漆渗入绕组内部，未附着于定子绕组上的漆液汇集至滴漆区底部，经设备油漆回收系统收集后回用，滴漆时间约18min；滴漆后定子绕组运行至凝胶、固化区，通过电加热热风循环系统，使凝胶、固化温度保持为150℃，绝缘漆由粘性液体转变为具有弹性的聚合物，固化时间约174min；固化后的工件随后进入冷却区，缓慢冷却降温，冷却时间约72min。定子绕组滴漆工序上线至下线时间约6h，单台滴漆机最大产能约20件/h，连续运转，年运行4820h。滴漆废气经收集后进入废气处理设施处理，单台滴漆机废气量约5000m3/h。 浸漆机及滴漆机需定期进行清洗，清洗剂为Voltatex5032稀释剂，年消耗量约0.2t，清洗废液桶装收集，加盖密封暂存，定期交有危废资质单位处理。 ⑤综合检测 对定子绕组进行综合测试。 ⑥定子装配 在定子绕组外表面涂抹导热硅脂，填充定子绕组与机壳配合面的间隙，提高其散热能力。 将机壳加热（电加热），并将定子套入加热的机壳。机壳加热膨胀后有利于定子的热套装配，装配完成后对定子机壳进行冷却。 ⑧气密性检测 利用气密检测仪测试机座装配的气密性。 ⑨点胶、后端盖装配 机壳后端点胶（硅酮密封胶，涂胶、固化均在常温下进行），对机座后端进行密封。装配后端盖盖板，然后将定子机座翻转180°，定子机座前端点胶，对机座前段进行密封，即制作成定子。装配完成后的定子进入进入合装线进行电机总成装配。 （3）转子、定子合装 本项目转子、定子合装工艺流程如图2-4所示。 图2-4 转子、定子合装生产工艺流程及产污环节示意图 生产工艺流程简述： ①合装、旋变装配调试 涂抹硅酮平面密封胶，涂胶、固化均为常温下进行，将转子、定子合装，合装完成后依次组装旋装变压器、信号连接器，随后进行旋变测试及整机综合测试。 ②外特性抽检 对电机的外特性（最大输出力矩与转速的曲线）进行抽检。 ③刻字条码 在电机上刻永久性标识、安装铭牌。 ④下线检测 通过人眼观察检测整机外观，ABB机器人将合格电机下线到周转托盘，经包装后入库、待售。 2.1.2电机控制系统 本项目驱动电机控制器生产工艺流程如图2-5所示。 图2-5 驱动电机控制器生产工艺流程及产污环节示意图 生产工艺流程简述： 本项目驱动电机控制器生产以手工组装为主，不使用大型机械设备，各零部件均为外购，焊接工序使用电阻焊，有少量焊接烟尘产生，测试过程主要使用仪器设备进行电气性能检测，无废物产生。 2.2新能源汽车电池 本项目新能源汽车电池生产工艺流程见表2-6。 图2-6 新能源汽车电池生产工艺流程及产污环节示意图 生产工艺流程简述： ①分选检测 根据需要选取一定型号的电芯（电芯外购），并对电芯放电情况进行检测。 ②激光焊接 用激光辐射加热汇流盘和电芯表面，表面热量通过热传导向内部扩散，通过控制激光脉冲的宽度、能量、峰值功率和重复频率等参数，使工件熔化，形成特定的熔池，达到高效精密的焊接；多个电芯组合即为电池组（电池pack），根据客户需求定制出不同规格的电池组。 ③组装 利用螺丝刀等工具，将焊接后的汇流盘和电池组通过紧固件固定。将固定好的汇流盘和电池组与BMS保护板放在一起，再套上外购的电池组外壳，形成锂电池系统。 ④测试 使用仪器对组装好的锂电池系统进行IQC质量检测（导电性、尺寸、元素分析等物理性测试）。经测试合格的锂电池即为成品。 二、产排污环节 本项目营运期产排污环节见表2-6。 表2-6 本项目产排污环节一览表 项目 产污环节 污染因子 废气 电机生产 磁钢装配工序 非甲烷总烃 磁钢封塑工序 非甲烷总烃 转子压轴工序 非甲烷总烃 整形绑扎工序（焊接） 烟尘 滴漆、灌封工序 非甲烷总烃 点胶工序 非甲烷总烃 合装工序 非甲烷总烃 电池生产 激光焊接工序 烟尘 职工生活 食堂 油烟 废水 职工生活 生活污水 固废 磁钢装配工序 废胶桶 磁钢封塑工序 塑料边角料、残次品 绕线工序 废线头 滴漆、灌封工序 废漆桶、废稀释剂桶、清洗废液 点胶工序 废胶桶 合装工序 废胶桶 旋变装配调试工序 废胶桶 生产车间 废包装材料 废气处理设施 废活性炭、废UV灯管 职工生活 生活垃圾 噪声 设备运转噪声 等效连续A声级 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，不存在原有污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 本次评价选用2021年作为评价基准年，其中获取连续1年中不少于324个日均值数据，每月不低于27个有效数据（其中2月不低于25个），数据有效性满足GB3095-2012和HJ663中关于数据统计的有效性规定，经统计分析环境质量调查数据统计结果如下： 表3-1 环境空气质量现状监测统计表 单位：μg/m3（CO单位mg/m3） 监测 区域 监测因子 监测值 标准值 超标倍数 是否达标 夏 邑 县 PM2.5 年均值 45 年均：35 0.29 超标 24h平均第95百分位数 123 24h平均：75 0.64 超标 PM10 年均值 82 年均：70 0.17 超标 24h平均第95百分位数 172 24h平均：150 0.17 超标 SO2 年均值 7 年均：60 0 达标 24h平均第98百分位数 16 24h平均：150 0 达标 NO2 年均值 21 年均：40 0 达标 24h平均第98百分位数 54 24h平均：80 0 达标 CO 24h平均第95百分位数 1.0 24h平均：4 0 达标 O3 8h平均第90百分位数 158 8h平均：160 0.09 达标 通过以上检测结果分析可知，评价区域内大气环境中SO2、NO2、CO、O38h浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM2.5、PM10的浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。因此，项目所在区域为不达标行政区。 针对环境空气质量不达标的现状，商丘市生态环境保护委员会制订了《商丘市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（商环委办〔2022〕3号），从“调整优化产业结构、深入调整能源结构、持续调整交通运输结构、优化调整用地结构、推进工业企业四项工程、强化挥发性有机物治理、强化区域联防联控、强化基础能力建设”等方面进行管控。通过管控，2022年全市细颗粒物（PM2.5）年平均浓度控制在48微克/立方米以下，可吸入颗粒物（PM10）年平均浓度控制在78微克/立方米以下，环境空气质量优良天数比例不低于68.5%。 2、地表水环境 本项目产生的生活污水经化粪池处理后进入夏邑县第二污水处理厂进一步处理，最终排入沱河。本次评价引用2021年12月商丘市政府地表水责任目标断面例行监测结果，监测结果统计见表3-2。 表3-2 地表水环境质量监测结果 单位：mg/L 项目 高锰酸盐指数 NH3-N 总磷 沱河（永城张板桥断面） 7.3 0.67 0.169 Ⅴ类标准值 15 2.0 0.4 由监测数据可知，项目区域地表水水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求，区域地表水环境质量较好。 3、声环境 本项目选址区域50m范围内无声环境保护目标。 4、生态环境 本项目占地范围内目前为原有建筑物，用地范围内无生态环境保护目标，且本项目不会造成不良生态影响。因此，本次评价不进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射影响。 6、地下水环境 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“K机械、电子 73、汽车、摩托车制造”，报告表项目的地下水环境影响评价项目类别均为Ⅳ类。根据导则要求，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。此外，本项目生产过程中厂区地面均进行硬化，危废暂存间及用漆、用胶工序均进行防渗处理，不存在地下水污染途径，因此，本次评价不开展地下水监测。 7、土壤环境 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别，本项目属于“制造业-设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”中的“使用有机涂层的（喷粉、喷塑和电泳除外）”，其土壤环境影响评价项目类别为Ⅰ类。项目选址位于产业集聚区内，其土壤环境敏感程度为不敏感，企业占地规模为小型，对照导则表4污染影响型评价工作等级划分表，本项目土壤环境影响评价工作级别为二级评价。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），原则上不开展土壤、地下水环境质量现状调查。此外，由于本项目厂区地面均进行硬化处理，危废暂存间及用漆、用胶工序均进行防渗处理，不存在土壤污染途径。根据部长信箱《关于土壤破坏性监测问题的回复》（2020.8.10），根据建设项目实际情况，如果项目场地已经做了防腐防渗（包括硬化）处理无法取样，可不取样监测，但需要详细说明无法取样原因。因此，本次评价不开展土壤环境质量现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目大气环境保护目标情况见表3-3。 表3-3 本项目大气环境保护目标 环境保护目标 方位 距离（m） 功能 保护级别 华光医院 N 80 医疗 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其2018年修改单 夏邑拔萃双语学校 NE 325 学校 居住小区 S 155 居住 2、声环境 本项目选址区域50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | ①《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值、表9企业边界大气污染物浓度限值 表3-4 大气污染物特别排放限值 污染物项目 排放限值（mg/m3） 使用的合成树脂类型 污染物排放监控位置 非甲烷总烃 60 所有合成树脂 车间或生产设施排气筒 表3-5 企业边界大气污染物浓度限值 污染物项目 非甲烷总烃 限值（mg/m3） 4.0 ②《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）表1VOCs有组织排放限值、表2厂区内VOCs无组织排放浓度限值 表3-6 VOCs有组织排放限值 行业名称 污染物项目 排放限值 家具制造业（C21）、金属制品业（C33）、通用设备制造业（C34）、专用设备制造业（C35）、汽车制造业（C36，不含C361）、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（C37）、电气机械和器材制造业（C38）、计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）、仪器仪表制造业（C40）、金属制品、机械和设备修理业（C43）、汽车修理与维护（O8111） 非甲烷总烃 50 表3-7 厂区内VOCs无组织排放限值 单位：mg/m3 污染物项目 排放限值 限值含义 无组织排放监控位置 非甲烷总烃 6 监控点处1h平均浓度值 在涂装工序厂房外设置监控点 20 监控点处任意一次浓度值a a待国家便携式检测方法标准发布后实施。 ③《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 表3-8 新污染源大气污染物排放限值 单位：mg/m3 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率，kg/h 无组织排放监控浓度限值 排气筒高度（m） 二级 监控点 浓度（mg/m3） 非甲烷总烃 120 15 10 周界外浓度最高点 4.0 ④河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件1工业企业挥发性有机物排放建议值、附件2工业企业边界挥发性有机物排放建议值、附件3生产车间或生产设备边界挥发性有机物排放建议值 表3-9 挥发性有机物排放建议值 污染物 （其他行业）有机废气排放口 企业边界挥发性有机物排放建议值（其他企业）（mg/m3） 生产车间或生产设备边界挥发性有机物排放建议值（mg/m3） 排放浓度（mg/m3） 去除效率 非甲烷总烃 80 70% 2.0 4.0 注：对于废水处理有机废气收集处理装置、以水性材料为主的有机废气排放口不做去除效率的要求。 ⑤河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1餐饮服务单位油烟、非甲烷总烃浓度排放限值和油烟去除效率 表3-10 餐饮服务单位油烟、非甲烷总烃浓度排放限值和油烟去除效率 单位：mg/m3 污染物项目 排放限值 污染物排放位置 小型 中型 大型 油烟 1.5 1.0 1.0 排风管或排气筒 非甲烷总烃 / 10.0 10.0 油烟去除率（%） ≥90 ≥95 / ⑥《污水综合排放标准》（GB31572-2015）（GB8978-1996）表4三级标准及污水处理厂收水标准要求 表3-11 废水排放标准值 污染物名称 COD NH3-N SS 标准值（三级） 500 / 400 夏邑县第二污水处理厂收水要求 400 30 300 ⑦《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3、4类标准 表3-12 工业企业厂界环境噪声排放标准值 单位：dB（A） 指标名称 昼间 夜间 3类标准限值 65 55 4类标准限值 70 55 ⑧《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） ⑨《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 |
| 总量 控制 指标 | 本项目营运期废气总量控制指标为：非甲烷总烃0.4017t/a（有组织、无组织排放合计）。本项目有机废气从《中国石化销售股份有限公司河南商丘夏邑高速路口加油站》2016年油气回收工程中减排VOCs20.3236吨中替代，本项目VOCs排放量为0.4017t/a，倍量替代量0.8034t/a，替代完成后《中国石化销售股份有限公司河南商丘夏邑高速路口加油站》剩余VOCs削减量为19.5202吨。 本项目营运期产生的生活污水经化粪池处理后进入夏邑县第二污水处理厂进一步处理，最终排入沱河。因此，本项目废水污染物总量控制指标为：纳管：COD0.4524t/a、NH3-N0.0542t/a；终排：COD0.095t/a、NH3-N0.0095t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目营运期厂区建筑物均为租赁，因此，项目环境保护措施只分析营运期，不考虑施工期。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、环境影响分析 1、废气 1.1废气产生情况 本项目营运期产生的废气主要包括磁钢装配工序废气、磁钢封塑工序废气、转子压轴工序废气、整形绑扎工序（焊接）废气、滴漆、灌封工序废气、点胶工序废气、合装工序废气、激光焊接工序废气和食堂油烟。 （1）磁钢装配工序废气 本项目磁钢装配工序需要使用磁钢固定胶，根据建设单位提供的资料，磁钢固定胶用量为5kg/a，属于环保型胶粘剂，磁钢固定胶涂抹过程中会有非甲烷总烃产生。根据《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）表3本体型胶粘剂VOC含量限量，其他行业环氧树脂类胶粘剂VOC含量限量值≤50g/kg，评价按最不利条件，即磁钢固定胶中VOC含量按50g/kg计，VOC在涂胶过程中全部挥发出来，以“非甲烷总烃”计。本项目磁钢固定胶的用量为5kg/a，经计算，本项目磁钢装配工序非甲烷总烃的产生量为0.25kg/a。 （2）磁钢封塑工序废气 本项目磁钢封塑工序使用注塑机注塑成型，注塑工序原料为CCP PA复合材料，其分解温度＞300℃。本项目注塑工序加热温度为140-160℃，低于其分解温度，因此，项目注塑工序原料不会发生分解，仅有少量游离单体从聚合物中游离出来，以“非甲烷总烃”计。参考我国《塑料加工手册》及美国国家环保局编写的《工业污染源调查与研究》等相关资料，注塑工序有机废气产生量基本在原料量的0.01%-0.04%之间。本评价取最高值，即废气的产生量以原料量的0.04%计，经计算，本项目磁钢封塑工序（注塑）非甲烷总烃的产生量为0.06kg/a。 （3）转子压轴工序废气 本项目转子压轴工序需要使用厌氧螺纹胶固定螺钉，厌氧螺纹胶用量为0.1t/a，施胶过程中会有非甲烷总烃产生。根据《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）表3本体型胶粘剂VOC含量限量，其他行业丙烯酸酯类胶粘剂VOC含量限量值≤200g/kg，评价按最不利条件，即厌氧螺纹胶中VOC含量按200g/kg计，VOC在涂胶过程中全部挥发出来，则转子压轴工序非甲烷总烃的产生量为20kg/a。 （4）整形绑扎工序（焊接）废气、激光焊接工序废气 本项目整形绑扎工序中性点焊接、三相线焊接工序均为电阻焊，锂电池生产焊接工序为激光焊接，电阻焊、激光焊均不使用焊接材料、助焊剂等，通过工件表面熔化实现焊接，焊接过程中会有烟尘产生，烟尘产生量很小，评价不进行定量计算。 （5）滴漆、灌封工序废气 本项目上漆方式包括滴漆、浸漆，设备均自带油漆回收装置，无漆雾排放，上漆率可达100%。附着于工件表面的油漆中约30%的有机物在滴(浸)漆过程挥发出，70%在固化过程中挥发出。根据建设单位提供的资料，本项目绝缘漆的用量为9t/a，挥发性有机物含量为201g/L，密度为1.08g/cm3，经计算，绝缘漆中挥发性有机物含量为1.674t/a。本次评价按最不利条件，即绝缘漆中的挥发性有机物在滴(浸)漆、固化过程中全部挥发出来，则滴漆、灌封工序非甲烷总烃的产生量为1.674t/a。 （6）点胶工序废气、合装工序废气 本项目点胶、合装工序均使用硅酮密封胶，用量合计为0.3t/a。根据《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）表3本体型胶粘剂VOC含量限量，其他行业其他类胶粘剂VOC含量限量值≤50g/kg，评价按最不利条件，即硅酮密封胶中VOC含量按50g/kg计，VOC在点胶、合装工序施胶过程中全部挥发出来，则点胶、合装工序非甲烷总烃的产生量为15kg/a。 （7）食堂油烟 本项目营运期你用职工98人，其中在厂内食宿的有50人，年工作日300天，每天工作24小时。食堂设1个基准灶头，属小型规模。食用油消耗按30g/人·d，油烟挥发系数按2.5%计算，则食用油消耗量为1.5kg/d（450kg/a），油烟产生量为37.5g/d（11.25kg/a）。灶头排风量按2000m3/h计，日工作时间约5h，食堂油烟的初始排放浓度值为3.57mg/m3。 1.2废气治理设施及达标排放情况 （1）磁钢装配工序废气、磁钢封塑工序废气、转子压轴工序废气、滴漆、灌封工序废气、点胶、合装工序废气 本项目磁钢装配工序、磁钢封塑工序、转子压轴工序、滴漆、灌封工序、点胶、合装工序非甲烷总烃的产生量分别为0.25kg/a、0.06kg/a、20kg/a、1.674t/a、15kg/a，因此，本项目生产过程中非甲烷总烃的产生量合计为1.7093t/a。评价要求项目磁钢装配工序、磁钢封塑工序、转子压轴工序、滴漆、灌封工序、点胶、合装工序分别安装集气罩，车间安装“UV光氧+活性炭吸附装置”并设置15m高排气筒，各工序产生的非甲烷总烃经废气处理设施处理后经15m高排气筒排放。集气装置废气收集效率按90%，“UV光氧+活性炭吸附装置”对非甲烷总烃的去除效率按85%，系统风机风量按12000m3/h计，经处理后，本项目有机废气排气筒出口处非甲烷总烃的排放浓度为2.67mg/m3，排放速率为0.032kg/h，排放量为0.2308t/a。 由于本项目磁钢装配工序、磁钢封塑工序、转子压轴工序、滴漆、灌封工序、点胶、合装工序共用一个排气筒，磁钢装配、转子压轴、点胶、合装工序非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件1工业企业挥发性有机物排放建议值的要求，磁钢封塑工序非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值及河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件1工业企业挥发性有机物排放建议值的要求，滴漆、灌封工序非甲烷总烃排放执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）表1VOCs有组织排放限值及河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件1工业企业挥发性有机物排放建议值的要求，因此，本项目有机废气排放口非甲烷总烃的排放从严执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）表1VOCs有组织排放限值及河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件1工业企业挥发性有机物排放建议值的要求（非甲烷总烃的排放浓度限值为50mg/m3）。因此，经废气处理设施处理后，本项目磁钢装配工序、磁钢封塑工序、转子压轴工序、滴漆、灌封工序、点胶、合装工序非甲烷总烃的排放满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）表1VOCs有组织排放限值及河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件1工业企业挥发性有机物排放建议值的要求，对周围环境空气影响较小。 （2）整形绑扎工序（焊接）废气、激光焊接工序废气 根据分析，本项目整形绑扎工序焊接、激光焊接均不使用焊材、助焊剂等，仅在焊接材料熔化过程中会有少量焊接烟尘产生，产生量很小，对周围环境空气影响较小，评价不做定量计算。 （3）食堂油烟 根据分析，本项目营运期食堂油烟废气的产生量为11.25kg/a，食堂油烟初始产生浓度为3.57mg/m3。评价项目食堂安装净化效率不低于90%的油烟净化装置，食堂油烟废气经油烟净化装置处理后经专用烟道排放。经处理后，本项目食堂油烟废气的排放浓度为0.357mg/m3，排放量为1.125kg/a。经处理后，本项目食堂油烟废气的排放满足河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1餐饮服务单位油烟、非甲烷总烃浓度排放限值和油烟去除效率，对周围环境空气影响较小。 本项目废气污染物排放及治理措施情况见表4-1。 表4-1 废气污染物排放及治理措施一览表 产排污环节 磁钢装配工序、磁钢封塑工序、转子压轴工序、滴漆、灌封工序、点胶、合装工序 整形绑扎工序（焊接）、激光焊接工序 食堂油烟 污染物种类 非甲烷总烃 颗粒物 油烟 污染物产生情况 产生量（t/a） 1.7093 少量 0.01125 产生浓度（mg/m3） / / 3.57 排放形式 有组织 无组织 有组织 治理设施 治理措施 集气罩+UV光氧+活性炭吸附装置+15m高排气筒 / 油烟净化装置 处理能力 / / / 收集效率（%） 90 / 100 治理工艺去除率（%） 85 / 90 是否为可行技术 是 / 是 污染物排放情况 排放浓度（mg/m3） 2.67 / 0.357 排放速率（kg/h） 0.032 / 0.00075 排放量（t/a） 0.2308 / 0.001125 排放口基本情况 高度（m） 15 / / 排气筒内径（m） 0.6 / 0.2 温度（℃） 常温 / 常温 编号 DA001 / DA002 名称 有机废气排放口 / 油烟废气排放口 类型 主要排放口 / 一般排放口 地理坐标 经度 116.157936° / 116.158237° 纬度 34.188925° / 34.189333° 排放标准 浓度限值（mg/m3） 50 1.0 1.5 速率限值（kg/h） 10 / / 1.3废气无组织排放分析 （1）废气无组织排放预测 根据分析，本项目非甲烷总烃的无组织排放量按产生量的10%计，为0.1709t/a（0.0237kg/h）。 ①预测因子：非甲烷总烃 ②预测内容：下风向轴线最大落地浓度、出现距离以及浓度占标率 ③预测模式：采用《环境影响评价技术导则 环境空气》（HJ2.2-2018）中的AERSCREEN估算模式。 ④预测参数：各排放源预测参数见下表。 表4-2 无组织大气环境影响预测参数 污染因子 面源 排放高度（m） 排放工况 评价因子源强 （kg/h） 长度（m） 宽度（m） 非甲烷总烃 220 118 12 连续 0.0237 表4-3 AERSCREEN估算模型参数一览表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项） / 最高环境温度（℃） 42.1 最低环境温度（℃） -20.8 土地利用类型 工业用地 区域湿度条件 1（中等湿度） 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率 / 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 否 海岸线距离 / 海岸线方向 / ⑤预测结果 本项目废气排放无组织排放预测结果见表4-4。 表4-4 废气无组织排放预测结果 距离（m） 非甲烷总烃 1小时浓度（mg/m3） 1小时浓度占标率（%） 1 0.001765 0.09 25 0.002216 0.11 50 0.002655 0.13 75 0.003062 0.15 100 0.003437 0.17 110（华光医院） 0.00358 0.18 125 0.003673 0.18 145 0.00372 0.19 150 0.003717 0.19 155（居住小区） 0.003709 0.19 175 0.003612 0.18 200 0.003412 0.17 225 0.003183 0.16 250 0.002956 0.15 275 0.002737 0.14 300 0.002537 0.13 325 0.002369 0.12 350（夏邑拔萃双语学校） 0.002222 0.11 375 0.002087 0.10 400 0.001963 0.10 425 0.001851 0.09 450 0.001746 0.09 475 0.001651 0.08 500 0.001564 0.08 最大落地浓度（145m） 0.00372 0.19 备注：本项目生产车间距离华光医院、居住小区、夏邑拔萃双语学校的最近距离分别为110m、155m、350m。 根据预测结果可知，本项目厂界处非甲烷总烃的无组织排放浓度为0.001765mg/m3，无组织排放非甲烷总烃的最大落地浓度为0.00372mg/m3，最大落地浓度出现在下风向145m处。因此，本项目非甲烷总烃的无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值及河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件2工业企业边界挥发性有机物排放建议值的要求，对周围环境空气影响较小。 此外，根据预测结果，项目厂区周边环境敏感点华光医院、居住小区、夏邑拔萃双语学校处非甲烷总烃的落地浓度分别为0.00358mg/m3、0.003709mg/m3、0.002222mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃环境空气质量标准的要求（非甲烷总烃的环境质量标准参照以色列的24h平均值，为2.0mg/m3），项目营运期对周围环境敏感点影响较小。 2、废水 本项目营运期产生的废水包括冷却废水和生活污水，冷却废水经冷却后循环使用，不外排；生活污水的产生量为1900.8m3/a。经类比，生活污水中各污染物的产生浓度分别为COD280mg/L、NH3-N30mg/L、SS180mg/L。评价要求项目厂区设置化粪池，生活污水经化粪池处理后进入夏邑县第二污水处理厂进一步处理，最终排入沱河。经化粪池处理后，生活污水中各污染物的排放浓度分别为：COD238mg/L、NH3-N24.7mg/L、SS72mg/L。 经处理后，本项目生活污水的排放能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及污水处理厂收水标准要求。 采取上述措施后，营运期产生的废水对周围地表水环境影响较小。 本项目废水中各污染物的产排情况见表4-5。 表4-5 项目生活污水中各污染物产排情况 名 称 COD NH3-N SS 污染物产生浓度（mg/L） 280 30 180 污染物产生量（t/a） 0.5322 0.057 0.3421 厂区排污口 污染物排放浓度（mg/L） 238 28.5 72 污染物排放量(t/a) 0.4524 0.0542 0.1369 污水处理厂出口 污染物排放浓度（mg/L） 50 5 / 污染物排放量(t/a) 0.095 0.0095 / 本项目产生的废水类别、污染物及污染治理设施信息表详见表4-6。 表4-6 项目水污染物产生及排放情况表 序号 废水 类别 污染物种类 排放 去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口 类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 生活污水 COD、SS、氨氮 睢夏邑县第二污水处理厂 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 TW001 化粪池 沉淀和厌氧发酵 DW001 ☑是 □否 ☑企业总排口 □雨水排放口 □清净下水排放口 □温排水排放口 □车间或车间处理设施排放口 废水排放口基本情况详见表4-7，废水污染物排放执行标准详见表4-8。 表4-7 废水排放口基本情况表 序号 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量/（万t/a） 排放 去向 排放规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L） 1 DW001 116.157408 34.189408 0.19008 夏邑县第二污水处理厂 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 全天 夏邑县第二污水处理厂 COD 50 BOD5 10 SS 10 氨氮 5 表4-8 废水污染物排放执行标准表 序号 排放口 编号 污染物 种类 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 名称 浓度限值/（mg/L） 1 DW001 COD 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准并满足夏邑县第二污水处理厂收水水质标准 400 氨氮 30 SS 300 3、噪声 本项目营运期噪声主要来源于转子工作站、热风干燥机、工业冷水机、注塑机、转子压机、螺母拧紧机、动平衡机、自动充磁机、轴承压机、前/后端盖压机、提升机、绕线嵌线机、自动涂油机、自动涂胶机、翻转机、点胶机、滴漆机、真空浸漆机、废气处理设施风机等设备运转时产生的噪声，噪声源强为60-85dB(A)。经采取选用低噪声设备、减震、隔音、加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运行产生的高噪声现象。本项目年工作日300天，每天生产24小时。项目主要噪声源强见表4-9。 表4-9 项目主要设备噪声源强 序号 发声 设备 声源种类 空间位置 台数 （台） 声压值（dB(A)） 发声持续时间 建筑物维护结构隔声量（dB(A)） 室外1m处声压级（dB(A)） 1 转子工作站 固定源 室内 1 60-70 24h/d 20 50 2 热风干燥机 1 70-75 20 55 3 工业冷水机 1 60-65 20 45 4 注塑机 1 70-75 20 55 5 转子压机 1 70-75 20 55 6 螺母拧紧机 1 60-70 20 50 7 动平衡机 1 60-70 20 50 8 自动充磁机 1 60-65 20 45 9 轴承压机 1 70-75 20 55 10 前/后端盖压机 2 70-75 20 55 11 提升机 2 60-70 20 50 12 绕线嵌线机 1 60-65 20 45 13 自动涂油机 1 60-65 20 45 14 自动涂胶机 2 60-65 20 45 15 翻转机 2 60-70 20 50 16 点胶机 1 60-65 20 45 17 滴漆机 1 60-70 20 50 18 真空浸漆机 1 60-70 20 50 19 废气处理设施风机 1 80-85 20 65 3.1预测模式 本评价选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录B典型行业噪声预测模型进行预测，具体预测模式如下： （1）室内声源等效室外声源声功率级声功率级法 Lp2=Lp1－（TL+6） 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—墙壁（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 （2）按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。本评价仅考虑几何发散引起的衰减。 无指向性点声源几何发散衰减基本公式： Lp(r)=Lp(r0)－20lg(r/r0) 式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB； Lp(r0)—参考位置r0处的声压级，dB； r —预测点距声源的距离； r0 —参考位置距声源的距离。 （3）工业企业噪声计算 声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； ti—在T时间内i声源的工作时间，s； M—等效室外声源个数； tj—在T时间内j声源的工作时间，s； （4）预测值计算 噪声预测值（Leq）计算公式为： 式中：Leq—预测点的噪声预测值，dB； Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb—预测点的背景噪声值，dB。 3.2评价量 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），建设项目评价范围内声环境保护目标和建设项目厂界（场界、边界）应作为预测点和评价点。预测建设项目在运营期所有声环境保护目标处的噪声贡献值和预测值，评价其超标和达标情况；预测和评价建设项目在运营期厂界（场界、边界）噪声贡献值，评价其超标和达标情况。 3.3预测结果 本项目选取厂界作为预测点，预测结果见表4-10。 表4-10 项目厂界噪声影响预测结果 单位：dB(A) 预测点 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 昼 间 贡献值 38.6 49.3 34.5 22.8 标准值 65 65 65 70/65 评价 达标 达标 达标 达标 夜 间 贡献值 38.6 49.3 34.5 22.8 标准值 55 55 55 55 评价 达标 达标 达标 达标 通过采取选用低噪声设备、减震、隔音、加强设备维护等综合降噪措施后，本项目厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3、4类标准的要求，项目生产过程中生产设备运转噪声对周围环境影响较小。 4、固废 4.1固废产生情况 本项目营运期产生的固废主要包括废胶桶、废漆桶、废清洗剂桶、塑料残次品/边角料、废漆包线线头、废包装材料、清洗废液、废活性炭、废UV灯管和生活垃圾，其中清洗废液、废活性炭、废UV灯管属于危险废物。 （1）危险废物 ①清洗废液 本项目滴漆、灌封工序需要定期使用清洗剂对设备进行清洗，清洗剂的用量为0.2t/a，则清洗废液的产生量为0.2t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），清洗废液属于“HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物 900-402-06工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或反应介质使用后废弃的有机溶剂，包括苯、苯乙烯、丁醇、丙酮、正己烷、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、1,2,4-三甲苯、乙苯、乙醇、异丙醇、乙醚、丙醚、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、丙酸丁酯、苯酚，以及在使用前混合的含有一种或多种上述溶剂的混合/调和溶剂”，属于危险废物，经收集后交有资质单位收集处理。 ②废活性炭 本项目营运期废气处理设施运行过程中会有废活性炭产生，根据分析，废气处理设施去除非甲烷总烃的量为1.3076t/a。由于项目有机废气处理工艺为“UV光氧+活性炭吸附”，综合去除效率为85%，UV光氧去除效率按30%，则活性炭对非甲烷总烃的去除效率为78.6%，经计算，经活性炭吸附装置去除的非甲烷总烃的量为0.8464t/a。 参照《上海市工业固定源挥发性有机物治理技术指引》（上海市环境保护局、上海市环境科学研究院，2013.7），活性炭吸附VOCs的饱和吸附容量约20-40%wt；用于吸附装置中活性炭的实际有效吸附量约为饱和容量的40%以下。本次评价活性炭吸附VOCs的饱和吸附容量按40%wt计，吸附装置中实际有效吸附量按饱和容量的30%计，即活性炭的实际吸附量按12%wt计，则吸附0.8464t的有机废气需要活性炭的量为7.0533t。因此，本项目废活性炭的产生量为7.8997t/a。根据《国家危险废物名录》（2021版），废活性炭属于“HW49其他废物 900-039-49烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29类废物）”，属于危险废物，经收集后交有资质单位收集处理。 ③废UV灯管 本项目营运期废气处理设施会有废UV灯管产生，其产生量为0.01t/a，根据《国家危险废物名录》（2021版），废UV灯管属于“HW29含汞废物 900-023-29生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源，及废弃含汞电光源处理处置过程中产生的废荧光粉、废活性炭和废水处理污泥”，属于危险废物，经收集后交有资质单位收集处理。 评价要求项目厂区设置危废暂存间（10m2），用来暂存生产过程中产生的危险废物。危废暂存间的建设应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的有关规定： a．按GB15562.2《环境保护图形标识-固体废物贮存（处置）场》设置警示标志。 b．必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位。 c．要求有必要的防风、防雨、防晒措施。 d．要有隔离设施或其它防护栅栏。 e．应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装，并设有报警装置和应急防护设施。 （2）一般固废 ①废胶桶、废漆桶、废清洗剂桶 根据建设单位提供的资料，本项目各种胶粘剂的用量合计为0.705t/a，绝缘漆的用量为9t/a，清洗剂的用量为0.2t/a。胶粘剂、清洗剂的包装规格按15kg/桶、绝缘漆的包装规格按25kg/桶，经计算，本项目废胶桶、废清洗剂桶的产生量为47个/年（重量按0.5kg/个计），废漆桶的产生量为360个/年（重量按1kg/个计），经计算，本项目废胶桶、废清洗剂桶的产生量为0.0235t/a，废漆桶的产生量为0.36t/a，废胶桶、废漆桶、废清洗剂桶产生量合计为0.38t/a，经收集后交厂家回收利用。 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017），任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点警告修复和加工后满足国家、地方制定或行业通用的产品质量标准并且用于其原始用途的物质，不作为固体废物管理。因此，本项目产生的废胶桶不作为固体废物处理。 ②塑料残次品/边角料 本项目磁钢封塑工序CCP PA复合材料的用量为0.15t/a，磁钢塑封工序注塑机塑料残次品/边角料的产生量按原料用量的1%计，为0.015t/a，经收集后外售。 ③废漆包线线头 本项目漆包线的用量为117.75t/a，绕线、嵌线工序会有废线头产生，废线头的产生量按漆包线用量的0.5%计，为0.59t/a，经收集后外售。 ④废包装材料 本项目生产过程中会有废包装材料产生，其产生量为1t/a，经收集后外售。 （3）生活垃圾 本项目营运期劳动定员98人，生活垃圾产生量以0.5kg/人·d 计，则职工生活垃圾产生量为14.7t/a，分类收集后交由当地环卫部门处置。 4.2固体废物环境管理要求 （1）危险废物 根据《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012），项目产生的危险废物的环境管理要求如下： ①危险废物收集、贮存、运输的一般要求 ●危险废物产生单位内部自行从事的危险废物收集、贮存、运输活动应遵照国家相关管理规定，建立健全规章制度及操作流程，确保该过程的安全、可靠。 ●危险废物转移过程应按《危险废物转移联单管理办法》执行。 ●危险废物收集、贮存、运输时应按腐蚀性、毒性、易燃性、反应性和感染性等危险特性对危险废物进行分类、包装并设置相应的标志及标签。危险废物特性应根据其产生源特性及GB5085.1-7、HJ/T298进行鉴别。 ②危险废物的收集 ●应根据收集设备、转运车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时要设置作业界限标志和警示牌。 ●作业区域内应设置危险废物收集专用通道和人员避险通道。 ●收集时应配备必要的收集工具和包装物，以及必要的应急监测设备及应急装备。 ●危险废物收集应参照本标准附录A填写记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。 ●收集结束后应清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全。 ●收集过危险废物的容器、设备、设施、场所及其它物品转作它用时，应消除污染，确保其使用安全。 ③危险废物的贮存 ●项目营运期产生的清洗废液储存于密闭容器中（加盖）密封，废活性炭袋装密封储存。 ●危险废物贮存设施的选址、设计、建设、运行管理应满足GB18597、GBZ1和GBZ2的有关要求。 ●危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施和消防设施。 ●贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。 ●贮存易燃易爆危险废物应配置有机气体报警、火灾报警装置和导出静电的接地装置。 ●危险废物贮存期限应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定。 ●危险废物贮存单位应建立危险废物贮存的台帐制度，危险废物出入库交接记录内容应参照本标准附录C执行。 ●危险废物贮存设施应根据贮存的废物种类和特性按照GB18597附录A设置标志。 ●危险废物贮存设施的关闭应按照 GB18597 和《危险废物经营许可证管理办法》的有关规定执行。 ④危险废物的运输 本项目危险废物的运输交有资质的处置单位负责。危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。 （2）一般固废 本项目厂区设置一般固废暂存间（20m2），用来储存生产过程中产生的一般固废。根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日起施行），“第三十六条 产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物”。 本项目产生的废胶桶、废漆桶、废清洗剂桶在储存过程中加盖密闭。针对各类固废性质，通过以上相应资源化、减量化、无害化处理措施后，项目固体废物可得到有效处理，对周围环境的影响较小。 建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向等信息。项目固体废物防治措施可行，不会对周围环境造成二次污染。 （3）生活垃圾 员工日常生活产生的生活垃圾，设立可回收、不可回收两类垃圾收集箱，委托环卫部门统一收集、运输、处置，做到日产日清，不会对周围环境造成不良影响。 5、地下水、土壤 5.1污染源、污染物类型 本项目属于新建项目，厂区地面均进行硬化处理，危废暂存间、化学品原料储存区、可能造成地下水、土壤污染的生产区（滴漆、灌封工序、各用胶工序）均进行防渗处理，正常情况下不会对地下水、土壤造成污染影响，仅在硬化地面或地面防渗层破损的情况下，有可能对地下水、土壤造成污染影响。通过对项目工程分析可知，本项目土壤环境影响类型为污染影响型。 项目地下水、土壤污染源主要包括生产区（滴漆、灌封工序、各用胶工序）、化学品原料储存区、危废暂存间，污染物类型主要为绝缘漆、清洗剂、胶粘剂等化学品泄露进入土壤造成土壤、地下水污染。 5.2污染途径 本项目营运期对土壤的污染途径主要包括大气沉降、垂直入渗、地面漫流。污染物的垂直入渗、地面漫流主要通过失效的防渗层，泄露进入土壤环境，导致土壤环境的改变；生产过程中产生的废气（特别是有机废气）通过大气沉降进入土壤，因其不容易降解，可在土壤中进行累积，导致土壤理化性质改变、肥力下降，并有可能通过作物进入食物链，影响人群健康。 本项目营运期对地下书的污染途径主要为泄露的化学品物质通过土壤层进入地下水中，造成地下水污染。 6.3污染防控措施 （1）源头控制措施 从原料（绝缘漆、清洗剂、胶粘剂等）的储存、装卸、运输、生产过程、污染处理设施等全过程控制各种物料的泄露（跑、冒、滴、漏），同时对可能泄露到的地面区域采取防渗措施，阻止其进入土壤中，造成土壤、地下水污染。 （2）过程控制措施 从大气沉降、地面漫流、垂直入渗三个途径分别进行控制。 大气沉降污染途径治理措施：本项目针对各工序废气污染物采取了对应的治理措施，确保污染物达标排放，具体措施为：项目磁钢装配工序、磁钢封塑工序、转子压轴工序、滴漆、灌封工序、点胶、合装工序产生的非甲烷总烃经“UV光氧+活性炭吸附装置”处理后经15m高排气筒排放。 地面漫流污染途径治理措施：本项目使用的绝缘漆、清洗剂、胶粘剂均为桶装，生产时根据需要取用，同时加强物料管理、设置泄露收集器具、材料，一旦发生泄露能及时采取应对措施，防止泄露物料发生地面漫流对土壤、地下水造成污染。 垂直入渗污染途径治理措施：项目按重点污染防治区、简单防渗区区分别采取不同等级的防渗措施，在地表铺设防渗层，按照污染防治分区采取不同的设计方案。在液态原料储存区、使用化学品物料的生产区、危废暂存间等重点防渗区应选用人工防渗材料，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤10-7cm/s；简单防渗只需进行地面硬化处理。企业在管理方面严加管理，并采取相应的防渗措施可有效防治危险废物暂存和处置过程中因物料泄露造成对区域土壤、地下水环境的污染。 采取上述措施后，本项目对土壤、地下水环境的影响较小。 6、生态 本项目用地范围内无生态环境保护目标，故不进行生态影响分析。 7、环境风险 7.1风险源及分布情况 （1）风险物质 本项目营运期涉及的化学品主要包括绝缘漆、清洗剂、磁钢固定胶、导热硅脂、硅酮密封胶、厌氧螺纹胶，根据分析，各种化学品的成分、涉及的危险化学品情况见表4-11。 表4-11 企业使用的化学品种类及成分 化学品名称 成分及含量 涉及的危险化学品 绝缘漆 55-60%不饱和聚酯亚胺树脂、30-40%甲基丙烯酸脂类、3-5%芳香族-甲基苯乙烯、1-2%其他助剂 甲基苯乙烯 清洗剂 90~100%芳香族-甲基苯乙烯、1~5%非危害组分 甲基苯乙烯 磁钢固定胶 10~25%环氧酚醛树脂、10~25%丁二烯-丙烯腈弹性体、2.5%胺加合物 / 导热硅脂 有机硅酮 / 硅酮密封胶 <10%N-B-(氨乙基)-y-氨内基三甲氧基硅烷、<10%二月桂酸二丁基锡、<10%甲基三丁酮肟基硅烷 / 厌氧螺纹胶 >60%聚乙二醇二甲基丙烯酸酯、<30%聚乙二醇二辛酸酯、<1%N-乙酰苯肼 / 根据上表分析，企业使用的化学品涉及的危险化学品主要为甲基苯乙烯，根据《危险化学品分类信息表》，a-甲基苯乙烯的危险性类别为“易燃液体,类别3；严重眼损伤/眼刺激，类别2；特异性靶器官毒性-一次接触，类别3（呼吸道刺激）；危害水生环境-急性危害，类别2；危害水生环境-长期危害，类别2”；4-甲基苯乙烯的危险性类别为“易燃液体，类别3；危害水生环境-急性危害，类别2；”。对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B 表B.2其他危险物质临界量推荐值，甲基苯乙烯无临界量的要求，因此，本项目储存和使用的化学品不构成重大危险源。 （2）风险物质的分布 本项目风险源主要分布于化学品原料（绝缘漆、清洗剂、胶粘剂）储存区、生产区（滴漆、灌封工序、各用胶工序）、危废暂存间。此外，本项目使用的绝缘漆、清洗剂、胶粘剂均易燃，遇明火可能发生火灾事故。 7.2影响途径 本项目使用的绝缘漆、清洗剂、胶粘剂均为桶装，贮存于化学品原料储存区，正常储存过程中不会发生泄露，但是在装卸、储存、生产过程中由于包装破损、操作不当、设备故障等原因可能发生泄露，一旦发生泄露可能会造成土壤、地下水污染，或者泄露物料通过厂区内的雨水管道进入外界水环境，对周围水环境造成一定影响。 此外，火灾事故一旦发生将会对周围大气环境造成一定的影响，并会给企业和周围居民造成不可估量的财产损失，甚至是导致人身伤害。一旦发生火灾事故，灭火水发生事故性排放，进入周围地表水体，从而影响水中生物的生存和水体的自净作用，造成区域水质恶化、危害水产资源和人体健康；水体被污染，影响农作物生产并影响自然景观；导致水资源功能下降，使本来就具有的水资源供需矛盾更加尖锐，给经济环境带来极大不利影响，严重地制约着经济社会的可持续发展。 7.3环境风险防范措施 （1）防泄漏措施 ①根据绝缘漆、清洗剂、胶粘剂的使用数量和频率，合理安排储存量，尽量减少储量，降低风险； ②储存地点或场所应有明显的标志警示牌、注意事项，安排专人定期检 查巡视； ③绝缘漆、清洗剂、胶粘剂在装卸、搬运过程中应轻拿轻放，禁止随意丢弃和高空抛撒，对进出储存区的绝缘漆、清洗剂、胶粘剂应有详细的记录； ④储存区应配备足够的吸附材料（如沙子）、收集工具等，以备发生泄露和遗撒时第一时间对泄露的风险物质进行吸附和收集； ⑤化学品原料储存区、危废暂存间地面按要求做好防渗工作，有耐腐蚀的硬化地面且表面无缝隙； ⑥加强职工培训，提高职工环保意识，严格按章操作。 （2）防火措施 ①化学品原料储存、使用区严禁烟火，配备消防器材，对职工进行消防知识及技能培训。 ②加强对电气设备和线路的及时检修；在车间内严禁吸烟，并经常检查机器是否缺油，避免因干摩擦引起火灾。 ③厂内设置消防值班室，负责消防和易燃物质的管理和安全检查。 （3）灭火水处置 项目一旦发生火灾，需要使用大量的水和灭火剂。火灾扑灭后，灭火水中含有一定量的灭火剂，如不及时处理，排入外环境中，会造成地表水环境的污染。评价建议企业灭火产生废水应及时用临时围堰封堵、收集，收集后的灭火水暂存于事故池，交有资质单位进行处理。 （4）火灾应急预案 一旦发生火灾，应立即停止生产，迅速使用厂内灭火器材，同时，通知夏邑县消防大队，迅速疏散厂内职工和周围群众撤离现场。 灭火水不能直接排入地表水体，要经处理达标后方可排放，以免污染地表水环境。 （5）建立健全安全环境管理制度 ①公司应建立健全健康、安全、环境管理制度，并严格予以执行。 ②严格执行我国有关的劳动安全、环境保护、工业卫生的规范和标准，最低限度的清除事故隐患，一旦发生事故应采取有效措施，降低因事故引起的损失和对环境的污染。 ③加强工厂、车间的安全环保管理，对全厂职工进行安全环保的教育和培训，实行上岗证制度。 ④建立应急预案，并与当地的应急预案衔接，一旦出现事故可借助社会救援，使损失和对环境的污染降到最低。 ⑤定期检查生产和原料贮存区，杜绝事故隐患，降低事故发生概率。 ⑥配备24小时有效的报警装置； ⑦应明确24小时有效的内部、外部通讯联络手段； （6）公众教育 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息，并编写有关小册子，以备急用。 采取上述措施后，项目发生风险事故的可能性将进一步降低，环境风险可以控制在可预知、可控制、可解决的情况下，不会对外环境造成大的危害影响。 8、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射影响。 10、环保投资 本项目总投资60000万元，其中环保投资14.85万元，主要用于废气、废水治理、噪声防治、固废治理、风险防范等，环保投资占项目总投资的0.02%，项目的环保投资情况及环保设施验收内容见表4-12。 表4-12 本项目环保投资、环保设施“三同时”验收内容情况一览表 项目 治理内容 处理方法 数量 单位 价格 （万元） 废气治理 磁钢装配工序、磁钢封塑工序、转子压轴工序、滴漆、灌封工序、点胶、合装工序 磁钢装配工序、磁钢封塑工序、转子压轴工序、滴漆、灌封工序、点胶、合装工序分别安装集气罩，车间安装“UV光氧+活性炭吸附装置+15m高排气筒” 1 套 5 食堂油烟 安装净化效率不低于90%的油烟净化装置 1 套 0.5 废水治理 生活污水 厂区设置化粪池，生活污水经处理后进入夏邑县第二污水处理厂进一步处理 1 套 0.2 噪声治理 生产设备运转噪声 选用低噪声设备、减震、隔音、加强设备维护 / / 5 固废治理 清洗废液 厂区设置危废暂存间，经收集后交有资质单位收集处理 / / 2 废活性炭、废UV灯管 / / 废胶桶、废漆桶、废清洗剂桶 厂区设置一般固废暂存间，经收集后交厂家回收利用 / / 0.1 塑料残次品/边角料 储存于一般固废暂存间，经收集后外售 / / 废漆包线线头 储存于一般固废暂存间，经收集后外售 / / 废包装材料 储存于一般固废暂存间，经收集后外售 / / 生活垃圾 垃圾收集箱，经收集后交环卫部门统一收集处理 / / 0.05 风险防范 泄漏、火灾 车间、危废暂存间地面防渗；储存地点设置标志警示牌；化学品原料储存、使用区严禁烟火，配备消防器材、定期检修设备和线路、火灾应急预案、建立健全安全环境管理制度、公众教育等 / / 2 合计 / / / / 14.85 二、监测计划 1、环境监测目的 环境监测的目的是为了准确、及时、全面地反映环境质量现状及发展趋势，为环境管理、污染源控制、环境规划等提供科学依据，由此可见，环境监测是环境管理中必不可少的基础性工作，是实现企业科学管理环保工作的 必要手段。通过监测可以及时发现问题、及时解决问题和总结经验，可以判断运行数据是否达到要求，并以此来完善环境管理。 2、环境监测机构 根据本项目污染物产排特点和环境监测技术能力与条件，建议本项目的环境监测工作委托有资质的环境监测机构承担，建设单位与监测机构签订监测合同，以保证环境监测计划的顺利实施。 3、环境监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ971-2018）、《排污单位自行监测技术指南 电池工业》（HJ1204-2021），结合本项目污染物产排情况，提出本项目监测计划表见下表。 表4-13 本项目环境监测计划 类别 监测点位 监测因子 监测频次 排放标准 废气 有机废气排放口 非甲烷总烃 1次/季度 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）表1VOCs有组织排放限值及河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件1工业企业挥发性有机物排放建议值 厂界 非甲烷总烃 1次/年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值及河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件2工业企业边界挥发性有机物排放建议值 废水 生活污水 COD、NH3-N、SS 1次/季 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准并满足夏邑县第二污水处理厂收水水质标准 噪声 厂界 等效连续A声级 1次/季 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3、4类标准 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 磁钢装配工序、磁钢封塑工序、转子压轴工序、滴漆、灌封工序、点胶、合装工序（DA001） | 非甲烷总烃 | 集气罩+UV光氧+活性炭吸附装置+15m高排气筒 | 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）表1VOCs有组织排放限值及河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件1工业企业挥发性有机物排放建议值 |
|  | 食堂油烟（DA002） | 油烟 | 安装净化效率不低于90%的油烟净化装置 | 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1餐饮服务单位油烟、非甲烷总烃浓度排放限值和油烟去除效率 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、NH3-N、SS | 厂区设置化粪池，生活污水经处理后进入夏邑县第二污水处理厂进一步处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及污水处理厂收水标准要求 |
| 声环境 | 生产设备运转噪声 | 等效连续A声级 | 选用低噪声设备、减震、隔音、加强设备维护 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3、4类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | （1）危险废物： 清洗废液、废活性炭、废UV灯管：经收集后交有资质单位收集处理； （2）一般固废 废胶桶、废漆桶、废清洗剂桶：经收集后交厂家回收利用； 塑料残次品/边角料、废漆包线线头、废包装材料：经收集后外售； （3）生活垃圾 生活垃圾：经收集后由当地环卫部门处置。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 控制物料泄露，可能泄露的区域进行地面防渗；安装废气处理设施；设置泄露收集器具、材料；地面防渗 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 减少储存量；定期检查巡视；装卸、搬运时轻拿轻放；配备吸附材料、收集工具；地面防渗；加强员工培训；化学品原料储存、使用区严禁烟火，配备消防器材、加强设备检修、加强安全检查；灭火水处理达标后方可排放、火灾应急预案、建立健全安全环境管理制度、公众教育 |
| 其他环境 管理要求 | / |

# 六、结论

河南飞江新能源科技有限公司年产150MWh新能源汽车电池和10万套驱动电机及控制系统项目符合国家产业政策和相关规划，项目建成后，具有良好的经济效益和社会效益。虽然项目在实施和运营过程中对环境会产生一定的影响，在落实各项污染防治措施和环评建议的前提下，这种影响将降低到最低程度；从环境保护的角度，本项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 磁钢装配工序、磁钢封塑工序、转子压轴工序、滴漆、灌封工序、点胶、合装工序（非甲烷总烃） | / | / | / | 0.4017t/a | / | 0.4017t/a | +0.4017t/a |
|  | 整形绑扎工序（焊接）、激光焊接工序（颗粒物） | / | / | / | 少量 | / | 少量 | 少量 |
|  | 食堂油烟 | / | / | / | 0.001125t/a | / | 0.001125t/a | +0.001125t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.4524t/a | / | 0.4524t/a | +0.4524t/a |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.0542t/a | / | 0.0542t/a | +0.0542t/a |
|  | SS | / | / | / | 0.1369t/a | / | 0.1369t/a | +0.1369t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废胶桶、废漆桶、废清洗剂桶 | / | / | / | 0.38t/a | / | 0.38t/a | +0.38t/a |
|  | 塑料残次品/边角料 | / | / | / | 0.015t/a | / | 0.015t/a | +0.015t/a |
|  | 废漆包线线头 | / | / | / | 0.59t/a | / | 0.59t/a | +0.59t/a |
|  | 废包装材料 | / | / | / | 1t/a | / | 1t/a | +1t/a |
| 危险废物 | 清洗废液 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 7.8997t/a | / | 7.8997t/a | +7.8997t/a |
|  | 废UV灯管 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | +0.01t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附图、附件

附图：

附图1  本项目地理位置图

附图2  夏邑县产业集聚区规划图

附图3  项目周围环境敏感点示意图

附图4  项目平面布置图

附件：

附件1  委托书

附件2  营业执照

附件3  备案证明

附件4  租赁合同

附件5  执行标准

附件6  声明

# Text boxes

蒸发损耗

315

21

1900.8

冷却用水

315

新鲜水

2691

损耗475.2

夏邑县第二污水处理厂

1900.8

生活用水

水性漆

水性漆

1900.8

沱河

2376

废气、固废

废气

固废、噪声

废气、固废、噪声

转子平衡

转子压轴

磁钢封塑

磁钢装配

转子铁芯

前盖装配

整机充磁

转子

废气、噪声

废气、固废、噪声

固废、噪声

固废、噪声

滴漆或灌封

综合检测

嵌线

整形绑扎

绕线

漆包线

气密检测

机座加热、冷却

定子装配

综合检测

废气、固废

定子

点胶、后端盖装配

废气、固废

刻字条码

外特性抽检

旋变装配调试

合装

转子、定子

入库

下线检测

安装DC变换器

气密性检查

安装防水圈、水道盖

安装水嘴

废气

安装铜排、霍尔

安装电容、电阻

焊接及固定

涂硅脂

包装入库

耐压测试、老化测试

安装上盖板、防水圈

安装主控板

废气、噪声

焊接

分选检测

组装

入库

测试

电芯