# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 夏邑县好运通食品有限公司年加工1000吨肉灌肠项目

建设单位（盖章）：夏邑县好运通食品有限公司

编制日期：           2022年10月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 夏邑县好运通食品有限公司年加工1000吨肉灌肠项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2209-411426-04-01-133579 |
| 建设单位联系人 | 张新全 | 联系方式 | 18769977162 |
| 建设地点 | 商丘市夏邑县李集镇豫港大道东段北侧3号 |
| 地理坐标 | （116度3分27.424秒，34度18分52.500秒） |
| 国民经济 行业类别 | C1353肉制品及副产品加工；D4430热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 十、农副食品加工业 13 18屠宰及肉类加工135 四十一、电力、热力生产和供应业、91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程） |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） (改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 夏邑县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2209-411426-04-01-133579 |
| 总投资（万元） | 150 | 环保投资（万元） | 20.5 |
| 环保投资占比（%） | 13.7 | 施工工期 | 30d |
| 是否开工建设 | (否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1600 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性 分析 | 1、“三线一单”相符性分析 1.1生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线 1、生态保护红线 根据河南省生态保护红线范围划分情况，夏邑县不涉及生态保护红线和一般生态空间。 本项目位于商丘市夏邑县李集镇豫港大道东段北侧3号，不在生态保护红线范围内。因此，本项目的建设符合生态保护红线的要求。 2、环境质量底线 ①大气环境：本项目位于商丘市夏邑县李集镇豫港大道东段北侧3号，根据大气功能区划分，为环境空气功能区二类区，执行二级标准。本项目所在区域环境空气中的PM2.5、PM10平均浓度不能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准，针对环境空气质量不达标的现状，商丘市生态环境保护委员会办公室发布了《商丘市2022年大气污染防治攻坚战实施方案》，从“调整优化产业结构、深入调整能源结构、持续调整交通运输结构、优化调整用地和强化面源污染治理、推进工业企业四项工程、强化挥发性有机物治理、强化区域联防联控、强化基础能力建设”几个方面进行管控，大气环境质量状况可以得到进一步改善。 ②地表水：本项目所在区域内最近地表水体为北侧139m处的李集河和东侧142m的毛河，李集河汇入毛河后往南汇入坨河，本次评价选取沱河永城张板桥断面来反映项目区域现状水质状况，根据河南省地表水环境功能区划，坨河为Ⅴ类水体。根据2021年12月商丘市政府地表水责任目标断面例行监测结果，沱河永城张板桥断面水质可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求。 本项目生活废水经化粪池处理后用于周边农田施肥，生产废水经一体化污水处理设施处理后，用于周边农田灌溉，不会对地表水环境造成影响。 ③噪声：项目所在区域声环境功能区划为2类，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 本项目在落实本次评价提出的各项环保措施后，可实现噪声达标排放，符合环境质量底线的要求。 3、资源利用上线 本项目生产过程中资源消耗主要以电力和水为主，本项目不属于高耗能和资源消耗型企业，资源利用不会突破区域的资源利用上线，项目建设符合资源利用上线要求。 根据分析，本项目的建设符合河南省生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的要求。 1.2商丘市生态环境准入清单 根据《商丘市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（商政[2021]5号），商丘市“三线一单”分区管控及要求如下： （1）生态分区管控 全市共划定61个生态环境分区管控单元。其中：优先保护单元15个，面积占全市国土面积的2.76%；重点管控单元37个，面积占全市国土面积的15.94%；一般管控单元9个，面积占全市国土面积的81.3%。 （2）生态环境准入清单 以全市划定的61个生态环境管控单元为基础，根据各单元环境属性特征，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率等方面对各环境管控单元提出原则性的禁止、限制性开发要求，建立我市“1+9”生态环境准入清单模式。“1”为我市总体生态环境准入清单，“9”为两区六县一市生态环境准入清单。 根据商丘市生态环境局关于动态更新《商丘市生态环境准入清单（试行）》的函》（2022年4月27日），商丘市生态环境准入清单包括商丘市生态环境总体准入要求、商丘市各县区分区管控单元生态环境准入清单。 ①商丘市生态环境总体准入要求 表1-1 商丘市生态环境总体准入要求 管控 维度 准入控要求 本项目 情况 相符性 空间布局约束 1、全市禁止新增化工园区。全市原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。 2、严禁不符合我市主体功能定位的各类开发活动，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。现有以“两高”行业为主导产业的园区规划环评应增加碳排放情况与减排潜力分析，推动园区绿色低碳发展。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。 3、禁止勘查高硫高灰煤炭资源，禁止开采可耕地砖瓦粘土。禁止开采区内，除国家基础性、公益性地质调查及符合政策要求的项目外，一律不得新设探矿权、采矿权和矿产勘查项目，严厉打击和取缔违法采矿活动。禁止开采区内，在不影响禁止区主体功能，并征得相关管理部门同意的情况下，可以进行地热、矿泉水等矿产资源的勘查开发利用。限制开采高硫高灰煤，不再新建高硫高灰煤矿井。在限制开采区内，要严格控制限制开采矿种矿业权的设置，确实需要设置矿业权时，应严格规划审查，进行专门的规划论证。 4、全市范围内禁止制造、进口、销售和注册登记国五(不含)以下排放标准的柴油车。全市原则上不再办理使用登记和审批35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。重点区域禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。全面淘汰退出达不到标准的落后产能和不达标企业。实施重污染企业退城搬迁，加快城市建成区、人群密集区、重点流域的重污染企业和危险化学品等环境风险大的企业搬迁改造、关停退出，推动实施一批水泥、平板玻璃、化工、商砼企业等重污染企业退城工程。 5、生态控制区主要包括生态公益林和地质灾害高易发区，依照《国家级公益林管理办法》和《河南省生态公益林管理办法》对市域21.19万亩公益林进行严格保护；对于市域地质灾害高易发区应加强监测和安全防护，禁止在相关区域进行建设。河流水域包括涡河、惠济河、黄河故道、沱浍河、大沙河、王引河等主要河流，完善河道两侧绿化建设，防治水土流失，严禁非法占用滩涂湿地。 6、矿产资源密集区是指市域范围内蕴含具有开采价值的各类金属、非金属矿藏的地区以及其必要的生产生活和安全防护范围，主要分布在永城、睢县、柘城。按照《中华人民共和国矿产资源法》《河南省采矿管理条例》进行管制。历史文化保护区主要包括商丘古城（含宋国故城遗址、大运河遗址、睢县古城、夏邑古城、虞城利民古城等的保护范围、建设控制地带和风貌协调区），整体保护古城的自然环境、肌理格局、文物古迹、历史建筑和环境要素，按照《中华人民共和国文物保护法》、《历史文化名城名镇名村保护条例》、《河南省历史文化名城保护条例》的规定实施管制。。 本项目属于肉制品加工项目，不属于禁止建设类项目，不属于“两高”行业；本项目属于国家允许类项目，符合国家和地方相关产业政策；本项目设置有1台蒸汽发生器，蒸汽发生器以天然气为能源，生产过程不使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂，且项目选址区域不属于生态控制区、矿产资源密集区和历史文化保护区。 相符 污染物排放管控 1、新、改、扩建项目主要污染物排放要满足当地总量减排要求。重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物(VOCs)全面执行大气污染物特别排放限值。 2、全面改善区域环境质量。建设项目应满足区域环境质量改善目标的管理要求。区域环境空气、地表水环境质量不能满足环境功能区划标准时，重点行业建设项目主要污染物实行区域倍量削减；区域环境空气、地表水环境质量满足环境功能区划标准后，重点行业建设项目主要污染物实行区域等量削减。 3、十四五期间全面落实建成区污水处理厂“提质增效工程”及加快补齐城镇污水收集和处理设施短板工程。新建城区管网和污水处理设施要与城市发展同步规划、同步建设，做到雨污分流，加强城市初期雨水收集处理设施建设，有效减少城市面源污染。城市建成区、产业集聚区、工业园区污水处理厂扩建工程设计出水标准优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准设计，鼓励化学需氧量、氨氮、总磷排放浓度达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水体水质标准要求，鼓励现有工程随扩建工程一并完成提标改造工程。具备条件的县级以上污水处理厂全部建设尾水人工湿地，进一步提升污水处理水平。 4、十四五期间，进一步扩大涉气工业企业监控范围，对全市应急管控和错峰生产企业进行全面筛查，全市满足自动监控设施建设标准的涉气企业全部完成自动监控设施建设；开展有色金属冶炼、铅酸蓄电池等行业企业含重金属无组织废气排放污染治理，确保废气中重金属污染物持续、稳定达标排放；开展砖瓦、钢铁、有色等重点行业企业提标改造和污染深度治理，严格排污许可管理，推动工业企业绿色发展转型；强化挥发性有机物污染治理；制定砖瓦窑等工业炉窑综合整治实施方案，凡不能达标排放的砖瓦窑等工业炉窑，依法一律实施停产整治；推进工业绿色升级，加快实施钢铁、石化、化工、有色、皮革等行业绿色化改造，加强造纸、农副食品加工、毛皮制革、印染、有色金属、原料药制造、电镀等水污染物排放行业重点企业强制性清洁生产审核，全面推进其清洁生产改造或清洁化改造；全面取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）等工业燃煤设施，全市建成区实现工业燃煤全替代。 5、控制农业氮源排放，持续做好秸秆综合利用和禁烧工作，加强农村散煤燃烧监管、减少BC（黑碳气溶胶）排放；全市主要农作物化肥、农药使用量实现零增长，农药包装废弃物回收处理推广到全市30%的产粮（油）大县和所有蔬菜产业重点县；基本实现农膜全面回收利用；加强农村黑臭水体整治及秸秆综合利用率；梯次推进农村生活污水治理，根据工作实际，对需调整的内容及时修编，细化配套制度，力争实现县级层面的统一规划、统一建设、统一运行、统一管理，集中连片推进。 6、有色金属冶炼、铅酸蓄电池、石油加工、化工、电镀、制革和危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要按照国家企业拆除活动污染防治的技术规定，事先制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案，明确残留污染物清理和安全处置措施，报县级生态环境部门、工业和信息化部门备案并技术评审。 7、鼓励土壤污染重点监管单位因地制宜实施管道化、密闭化改造，重点区域防腐防渗改造，物料、污水、废气管线架空建设和改造，从源头上防范土壤污染。。 本项目主要污染物排放满足总量减排要求（倍量替代），本项目不属于重点行业。 相符 环境风险防控 1、柘城、夏邑、虞城、睢阳区、示范区等跨市界断面所在县（区）的环保部门要加强与下游县、区及亳州、鹿邑、永城等城市的沟通协调，共同做好流域水污染联防工作，防止出现跨界污染事件。各县（区）政府（管委会）制定水污染应急预案，建立应急联动机制，明确预警预报程序，完善应急处置和保障体系。加强应急管理培训和学习交流，开展流域水污染防控应急演练，提高跨界突发水污染事件处置能力与应急管理工作水平。 2、永城、宁陵涉及化工的产业集聚区，需在十四五规划初期建成园区风险防范应急保障措施，在集聚区纳污河流或雨水、泄洪河沟下游处（汇入具有水体功能区划河流之前）设置拦截设施、园区事故池等具体应急措施，拦截化工企业厂区不可控的风险事故废水，坚决杜绝区域风险事故废水进入地表河流引发恶劣的流域污染事件。 3、做好优先保护单元内饮用水源等重要生态环境敏感目标的环境风险防范，开展涉重企业等安全隐患排查和风险评估，依法依规整治监管；做好钢铁、有色、化工、制药、制革等涉及重大环境风险源和危险化学品企业环境风险防范，编制环境风险应急预案，落实环境风险防范和应急措施，强化环境风险防控及应对处置能力，建立“企业—园区—政府”三级区域环境风险应急联控机制；加强对农用地土壤污染风险区域，特别是毛皮制革、有色金属、电镀等重点监管企业和工业园区周边农用地土壤的监测，完善土壤污染防治体系，强化土壤环境风险控制，做好耕地保护，保障粮食安全。 4、用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块，以及腾退工矿企业用地为重点，依法开展土壤污染状况调查和风险评估；优先对重点行业企业用地调查查明的潜在高风险地块，开展进一步调查和风险评估。。 本项目属于肉制品加工项目，营运期产生的生活污水经化粪池处理后，定期清掏，用于周边农田施肥，生产废水经污水处理设施处理后，用于周边农田灌溉，废水均不外排。 相符 资源开发效率要求 1、十四五期间，全市煤炭消费总量控制完成国家、省、市下达目标要求。全市能耗增量控制目标控制完成国家、省、市下达目标要求。 2、十四五期间，全市年用水总量控制完成国家、省、市下达目标要求。水资源利用效率和效益明显提升，地下水超采得到进一步控制，农村居民集中供水实现全覆盖，全面解决贫困人口饮水安全问题；积极开展中水资源利用，在火电、纺织、化工、食品、发酵等高耗水行业，开展水效“领跑者”行动，推进企业串联用水、分质用水、一水多用和梯级循环利用，提升工业污水资源化利用效率；加快城市污水处理厂及产业集聚区污水处理厂中水建设工程，切实推进中水利用进程，集中供热中心、热电联产项目限制取用地下水，高耗水企业中水回用率达到32%以上。 3、重点开展火电、钢铁、石化、化工、纺织、造纸、食品等高耗水工业行业节水技术改造，大力推进工业水循环利用，推进节水型企业、节水型工业园区建设；新、改、扩印染项目清洁生产水平应达到《清洁生产标准纺织业（棉印染）》国际先进水平，禁止不能满足土地投资强度和清洁生产水平要求的印染企业和与规划定位不相符的印染企业入驻。新、改、扩印染项目印染总规模不得超出规划的印染规模，允许规划内印染规模等量替代，禁止超出规划单纯新增印染产能。 4、实行严格的耕地保护制度和节约用地制度，强化土地资源开发利用管理，提高土地集约化利用程度和建设用地利用效率，内部挖潜解决新增建设用地。。 本项目营运期不消耗煤炭；项目用地符合夏邑县李集镇土地利用总体规划。 相符 根据分析，本项目的建设符商丘市生态环境总体准入要求的要求。 ②商丘市各县区分区管控单元生态环境准入清单 根据商丘市生态环境局关于动态更新《商丘市生态环境准入清单（试行）》的函》（2022年4月27日）以及商丘市生态环境管控单元分布图（详见附图4），夏邑县李集镇属于一般管控单元。本项目与夏邑县李集镇环境管控单元生态环境准入清单相符性分析见下表： 表1-2 本项目与夏邑县李集镇环境管控单元生态环境准入清单相符性分析一览表 环境管控单元编码 环境管控单元名称 行政区 乡镇 管控要求 本项目建设情况 ZH******0001 一般管控单元 夏邑县一般管控单元 李集镇、太平乡、孔庄乡、北镇乡、车站镇、桑固乡、韩道口镇、业庙乡、火店乡、骆集乡、歧河乡、胡桥乡、会亭镇、杨集镇、郭店乡、济阳镇、王集乡、马头镇、罗庄乡、何营乡、中峰乡、刘店集乡、曹集乡 空间布局约束 1、加强对农业空间转为生态空间的监督管理，未经国务院批准，禁止将永久基本农田转为城镇空间。鼓励城镇空间和符合国家生态退耕条件的农业空间转为生态空间。严禁在优先保护类耕地集中区域新建化工、电镀、制革等行业企业以及可能造成耕地土壤污染的建设项目。 2、鼓励做大做强食用菌等特色农业，大力发展设施果蔬、渔业、苗木、花卉、采摘等休闲观光创意生态循环农业。鼓励依托当地优势产业建设特色专业园区。 1、本项目用地属于建设用地，符合夏邑县李集镇土地利用规划要求。 2、本项目营运期不会造成耕地土壤污染。 因此，本项目符合空间布局约束的要求。 污染物排放管控 1、禁止向耕地及农田沟渠中排放有毒有害工业、生活废水和未经处理的养殖小区畜禽粪便；禁止占用耕地倾倒、堆放城乡生活垃圾、建筑垃圾、医疗垃圾、工业废料及废渣等废弃物。禁止涉重企业含重金属废水进入城市生活污水处理厂。禁止填埋场渗滤液直排或超标排放。 2、加强畜禽养殖污染防治，畜禽规模养殖场（小区）要配套建设与养殖规模相适宜的粪便污水防渗防溢流贮存设施，以及粪便污水收集、利用和无害化处理设施；积极引导散养密集区实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。 3、大力推进区域污水处理厂及污水收集管网建设工作，新建或扩建城镇污水处理厂必须达到或优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准。 4、持续开展农村环境综合整治，加快推进农村生活污水处理设施建设，不断提高已建成农村污水处理设施稳定正常运行率。 1、本项目营运期产生的生活污水经化粪池处理后定期清掏，用于周边农田施肥。生产废水进入污水处理设施处理后，用于周边农田灌溉； 肉灌肠生产线不合格产品、肉渣和骨头集中收集后外售给饲料生产厂家，废包装材料集中收集后外售给废品收购站，废反渗透膜和滤芯、废活性炭集中收集后均交由厂家回收再利用，污水处理设施产生的污泥经板框压滤机压滤后袋装外售给有机肥生产厂家，生活垃圾集中收集后交由环卫部门处置，固废均得到妥善处置。 2、本项目所在区域目前无污水处理厂。 3、本项目不涉及重金属。 因此，本项目符合污染物排放管控的要求。 环境风险防控 1、涉及危险化学品生产、储存、使用的企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 2、调查评估垃圾填埋场周边土壤环境状况，对周边土壤环境超过可接受风险的，应采取限制填埋废物进入、降低人体暴露健康风险等管控措施。 3、对高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管控名录。 1、本项目不涉及危险化学品。 2、本项目选址区域不属于高关注地块。 因此，本项目符合环境风险防控的要求。 根据分析，本项目的建设符合夏邑县李集镇环境管控单元生态环境准入清单的要求。 2、产业政策相符性 （1）根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2020.1.1），本项目不在鼓励类、限制类和淘汰类范围之内。根据《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40号）第三章第十三条规定：《产业结构调整指导目录》由鼓励、限制和淘汰三类目录组成，不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类，允许类不列入《产业结构调整指导目录》。因此，本项目属于允许类建设项目，符合国家产业政策。 （2）本项目已经在夏邑县发展和改革委员会备案，并经批准，项目代码：2209-411426-04-01-133579。 因此，本项目属于允许类建设项目，符合国家和地方相关产业政策。 3、与《河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（豫环委办[2022]9号）相符性 表1-3 本项目与豫环委办[2022]9号的相符性分析 规范性文件 主要任务 内容 本项目情况 相符性分析 河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案 加快传统产业转型升级 支持重点行业通过产能置换、装备大型化改造、重组整合，实施绿色转型升级。制定2022年度淘汰落后产能工作方案，落实国家《产业结构调整指导目录(2019年本)》《河南省淘汰落后产能综合标准体系(2020年本)》组织开展排查整治专项行动，按期完成年度淘汰落后产能目标任务，对于落后产能和“散乱污”企业，实施动态“清零”。持续优化产业布局，按时完成已列入2022年计划的8家企业搬迁改造，稳步推进许昌、平顶山等城区煤电项目“退城进郊(园)”，加快推进洛阳市建成区内燃煤电厂基本“清零”。各省辖市(含济源示范区，下同)要进一步排查梳理，对不符合城市建设规划、行业发展规划、生态环境功能定位的重污染企业，制定搬迁改造工作方案，明确时限进度要求。 根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类范围之内，属允许类建设项目，符合国家产业政策，不属于落后产能和“散乱污”企业。 相符 推进绿色低碳产业发展 落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性 新兴产业发展，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目建设。落实“两高”项目会商联审机制，强化项目环评及“三同时”管理，重点行业企业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）行业单纯新增产能。水泥行业产能置换项目应实现矿石皮带廊密闭运输，大宗物料产品清洁运输。 本项目符合国家产业规划、产业政策、“三线一单”以及夏邑县李集镇土地利用规划的要求，本项目不属于两高项目，根据分析，本项目不属于重点行业，本项目行业类别为C1353肉制品及副产品加工、D4430热力生产和供应，不属于严禁新增企业和禁止行业。 相符 提升扬尘污染防治水平 实施扬尘治理智慧化提升工程。持续推进扬尘治理监控平台建设，加强国、省道道路扬尘监控能力建设，逐步纳入省级监控平台。深入开展扬尘治理专项行动。严格落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染差异化评价标准》《河南省房屋建筑和市政基础设施工程扬尘治理监控平台数据接入标准》要求，对扬尘重点污染源实行清单化动态管理，强化开复工验收、“三员”管理、“两个禁止”等扬尘治理制度机制，实施渣土车密闭运输、清洁运输，完善降尘监测和考评体系。持续做好城市公共道路清扫保洁，加大专业道路清扫机械的配备和使用，有效提升国省道、县乡道路、城乡结合部和背街小巷等各类道路清扫保洁效果，对城市公共区域、长期未开发建设裸地，以及废旧厂区、物流园、大型货车停车场等进行排查建档并采取防尘措施。大型煤炭、矿石等干散货码头、物料堆场全面完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。加强餐饮油烟污染治理，强化日常监督管理，规范治理设施运行管理，现场监管月抽查率不低于20%。 本项目租赁已建成厂房，不涉及施工期 不涉及 综合治理恶臭突出环境问题 加强污水处理、垃圾处理、畜禽养殖、橡胶、塑料制品、食品加工等行业恶臭污染治理。对垃圾、污水集中式处理设施，加大装置密闭和废气收集力度，采取除臭措施;规模化畜禽养殖企业（场）应加强粪污收集和处理，采取恶臭气体和氨排放治理措施:橡胶、塑料、食品加工等行业强化恶臭气体收集和治理；恶臭投诉集中的工业园区、重点企业安装运行特征因子有组织排放和无组织排放在线监测预警系统。 项目污水处理设施产生的恶臭气体经管道收集后经“活性炭除臭装置”处理后经15m高排气筒排放。 相符 实施重污染天气移动源应急管控 2022年9月15日前，各省辖市结合实际，制定重污染天气移动源应急管控方案，细化道路车辆及工业企业运输车辆减排措施，规范运输环节源头管理。建立工业企业用车大户清单和货运车辆白名单，实现动态管理；指导大宗物料运输企业合理安排运力，提前做好生产物资储备。 环评要求企业在重污染天气移动源应急管控期间，按照要求提前做好生产物资储备。 相符 河南省2022年水污染防治攻坚战实施方案 调整优化产业结构 落实“三线一单”生态环境分区管控体系,加强重点区域、重点流域、重点行业和产业布局规划环评。持续推进钢铁、有色、石化、化工、电镀、皮革、造纸、印染、农副食品加工等行业改造转型升级，推动化工、印染、电镀等产业集群提升改造。推动重点行业、重点区域产业布局调整，实施传统产业兼并重组、城市建成区高污染企业退城入园和敏感区域、水污染严重地区高污染企业布局优化，制定实施落后产能淘汰方案。严禁在黄河干流及主要支流临岸一定范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。 本项目符合“三线一单”生态环境分区管控要求，本项目选址不在黄河干流及主要支流临岸，且本项目不属于两高一资项目 相符 推动企业绿色发展 在造纸、焦化、氮肥、农副食品加工、皮革、印染、有色、原料药制造、电镀等重点水污染物排放行业，推动清洁生产改造，减少单位产品耗水量和单位产品排污量。结合水环境容量、地表水环境目标、排污许可证要求，对直排企业污水处理设施适时进行提标改造。推进工业水循环利用和水循环梯级利用，在高耗水行业开展水效“领跑者”行动。电力企业严格落实环评审批的使用再生水要求。到2022年年底，万元工业增加值用水量较2020年下降约2%。 本项目产生的废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后，定期清掏，用于周边农田施肥，生产废水进入一体化污水处理设施处理后，用于周边农田灌溉，不外排。 不涉及 加强水环境风险防控 以涉重金属、危险化学品、有毒有害等行业企业为重点，加强水环境风险日常监管，建设事故调蓄池、应急闸坝等预防性设施，开展尾矿库生态环境风险隐患排查整治，重点加强黄河流域和南水北调中线工程水源区“一废一品一库”监管。完善上下游政府及相关部门之间的联防联控、信息共享、闸坝调度机制，落实防范措施。加强重点饮用水水源地河流、重要跨界河流以及其他敏感水体风险防控，编制“一河一策一图”应急处置方案，强化应急演练，避免重、特大水污染事故发生。 本项目不涉及重金属、危险化学品，不属于有毒有害的行业企业。 不涉及 河南省2022年土壤污染防治攻坚战实施方案 推动涉重金属企业绿色化发展 支持涉重金属企业提标改造,建立完善全口径涉重金属重点行业企业清单动态调整机制，及时完善更新全口径清单企业信息及生产状态。新、改、扩建重点行业建设项目重金属污染物排放实施“减量替代”。2022年4月底前，依据《大气污染防治法》《水污染防治法》及重点排污单位名录管理有关规定，将符合条件的排放镉等重金属的企业。纳入重点排污单位名录和清洁生产审核基础信息库。对纳入大气重点排污单位名录或实行排污许可重点管理的涉镉等重金属排放企业，相关自动监测要求应当依法载入排污许可证，督促其按规定实现颗粒物在线自动监测，并与生态环境主管部门的监控设备联网。持续开展涉镉等重金属行业企业排查整治活动，坚持边排查边整治，持续削减重金属污染物排放总量 本项目不涉及重金属污染物排放 不涉及 全面提升固体废物监管能力。 支持各地开展“无废城市”建设，全面加强固体废物治理体系和能力建设。持续开展危险废物专项整治，全面提升危险废物环境监管、利用处置和环境风险防范“三个能力”，推动危险废物监管和利用处置能力改革工作。加快推进医疗废物和危险废物集中处置项目建设。动态更新危险废物产生、自行利用、经营、监管“四个清单”，有序推进固废监管信息化建设。持续开展铅酸蓄电池收集试点工作。 本项目生产中产生的一般固体废物合理处置不外排 相符 4、与《商丘市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（商环委办[2022]3号）相符性 表1-4 本项目与商环委办[2022]3号的相符性分析 规范性文件 主要任务 内容 本项目情况 相符性分析 商丘市2022年大气污染防治攻坚战实施方案 加快传统产业转型升级 支持重点行业通过产能置换、装备大型化改造、重组整合，实施绿色转型升级。组织开展排查整治专项行动，按期完成年度淘汰落后产能目标任务，对于落后产能和“散乱污”企业，实施动态“清零”。持续优化产业布局，按时完成已列入2022年计划的2家企业搬迁改造，各县（使、区）要进一步排查梳理，对不符合城市建设规划、行业发展规划、生态环境功能定位的重污染企业，制定搬迁改造工作方案，明确时限进度要求。 根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类范围之内，属允许类建设项目，符合国家产业政策，不属于落后产能和“散乱污”企业。 相符 推进绿色低碳产业发展 落实国家产业规划、产业政策、 “三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目建设。落实“两高”项目会商联审机制，强化项目环评及“三同时”管理，重点行业企业新建、扩建项目达到 A 级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）行业单纯新增产能。水泥行业产能置换项目应实现矿石皮带廊密闭运 输，大宗物料产品清洁运输。 本项目符合国家产业规划、产业政策、“三线一单”以及夏邑县李集镇土地利用规划的要求，本项目不属于两高项目，根据分析，本项目不属于重点行业，本项目行业类别为C1353肉制品及副产品加工、D4430热力生产和供应，不属于严禁新增企业和禁止行业。 相符 提升扬尘污染防治水平 实施扬尘治理智慧化提升工程，持续推进扬尘治理监控平台建设，加强国、省道道路扬尘监控能力建设，逐步纳入市级监控平台。深入开展扬尘治理专项行动，严格落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染差异化评价标准》《河南省房屋建筑和市政基础设施工程扬尘治理 监控平台数据接入标准》要求，对扬尘重点污染源实行清单化动态管理，强化开复工验收、“三员”管理、“两个禁止”等扬尘治理制度机制，实施渣土车密闭运输、清洁运输，完善降尘监测和考评体系。持续做好城市公共道路清扫保洁，加大专业道路清扫机械的配备和使用，有效提升国省道、县乡道路、城乡结合部和背街小巷等各类道路清扫保洁效果，对城市公共区域、长期未开发建设裸地，以及废旧厂区、物流园、大型货车停车场等进行排查建档并采取防尘措施。大型煤炭、矿石等干散货码头、物料堆场全面完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。加强餐饮油烟污染治理，强化日常监督管理，规范治理设施运行管理，现场监管月抽查率不低于20%。 本项目租赁已建成厂房，不涉及施工期 相符 综合治理恶臭突出环境问题 加强污水处理、垃圾处理、畜禽养殖、橡胶、塑料制品、食品加工等行业恶臭污染治理。对垃圾、污水集中式处理设施，加大装置密闭和废气收集力度，采取除臭措施;规模化畜禽养殖企业（场）应加强粪污收集和处理，采取恶臭气体和氨排放治理措施:橡胶、塑料、食品加工等行业强化恶臭气体收集和治理；恶臭投诉集中的工业园区、重点企业安装运行特征因子有组织排放和无组织排放在线监测预警系统。 项目污水处理设施产生的恶臭气体经管道收集后经“活性炭除臭装置”处理后经15m高排气筒排放。 相符 实施重污染天气移动源应急管控 2022年9月15日前，各县（市、区）结合实际，制定重污染天气移动源应急管控方案，细化道路车辆及工业企业运输车辆减排措施，规范运输环节源头管理。建立工业企业用车大户清单和货运车辆白名单，实现动态管理；指导大宗物料运输企业合理安排运力，提前做好生产物资储备。 环评要求企业在重污染天气移动源应急管控期间，按照要求提前做好生产物资储备。 相符 商丘市2022年水污染防治攻坚战实施方案 调整优化产业结构 落实“三线一单”生态环境分区管 控体系，加强重点区域、重点流域、重点行业和产业布局规划环评。持续推进钢铁、有色、石化、化工、电镀、皮革、造纸、印染、农副食品加工等行业改造转型升级，推进化工、印染、电镀等产业集群提升改造。推动重点行业、重点区域产业布局调整，实施传统产业兼并重组、城市建成区高污染企业退城入园和敏感区域、水污染严重地区高污染企业布局优化，制定实施落后产能淘汰方案。 本项目符合“三线一单”生态环境分区管控要求，本项目选址不在黄河干流及主要支流临岸，且本项目不属于两高一资项目 相符 推动企业绿色发展 在造纸、氮肥、农副食品加工、皮 革、印染、有色、原料药制造、电镀等重点水污染物排放行业，推动清洁生产改造，减少单位产品耗水量和单位产品排污量。结合水环境容量、地表水环境目标、排污许可证要求，对直排企业污水处理设施适时进行提标改造。推进工业水循环利用和水循环梯级利用，在高耗水行业开展水效“领跑者”行动。电力企业严格落实环评审批的使用再生水要求。到 2022 年底，万元工业增加值用水量较2020年下降约2%。 本项目产生的废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后，定期清掏，用于周边农田施肥，生产废水进入一体化污水处理设施处理后，用于周边农田灌溉，不外排。 符合 加强水环境风险防控 以涉重金属、危险化学品、有毒 有害等行业企业为重点，加强水环境风险日常监管，建设事故调蓄池、应急闸坝等预防性设施，开展尾矿库生态环境风险隐患排查整治。完善上下游政府及相关部门之间的联防联控、信息共享、闸坝调度机制，落实防范措施。加强重点饮用水水源地河流、重要跨界河流以及其他敏感水体风险防控，编制“一河一策一图”应急处置方案，强化应急演练，避免重、特大水污染事故发生。 本项目不涉及重金属、危险化学品，不属于有毒有害的行业企业。 不涉及 商丘市2022年土壤污染防治攻坚战实施方案 推动涉重金属企业绿色化发展 支持涉重金属企业提标改造，建立完善全口径涉重金属重点行业企业清单动态调整机制，及时完善更新全口径清单企业信息及生产状态。新、改、扩建重点行业建设项目重金属污染物排放实施“减量替代”。2022年5月10日前，依据《大气污染防治法》《水污染防治法》及重点排污单位名录管理有关规定，将符合条件的排放镉等重金属的企业，纳入重点排污单位名录和清洁生产审核基础信息库。对纳入大气重点排污单位名录或实行排污许可重点管理的涉镉等重金属排放企业，相关自动监测要求应当依法载入排污许可证，督促其按规定实现颗料物在线自动监测，并与生态环境主管部门的监控设备联网。持续开展涉镉等重金属行业企业排查整治活动，坚持边排查边整治，持续削减重金属污染物排放总量 本项目不涉及重金属污染物排放 不涉及 全面提升固体废物监管能力。 支持有条件的县（市、区）开展“无废城市”建设试点，全面加强固体废物治理体系和能力建设。持续开展危险废物专项整治，全面提升危险废物环境监管、利用处置和环境风险防范“三个能力”，推动危险废物监管和利用处置能力改革工作。加快推进医疗废物和危险废物集中处置项 目建设。动态更新危险废物产生、自行利用、经营、监管“四个清单”，有序推进固废监管信息化建设。持续开展铅酸蓄电池收集试点工作。 本项目生产中产生的一般固体废物合理处置不外排 相符 5、本项目与与《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）相关规定一致性分析相符性分析 表1-5 本项目与《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）一致性分析 序号 食品安全相关规定 本项目情况 符合性 1 《食品生产通用卫生规范》“3.1选址”中规定：厂区不应选择对食品有显著污染的区域；厂区不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散污染源不能有效清除的地址；厂区不宜择不易发生洪涝灾害的地区；厂区周围不宜有虫害大量滋生的潜在场所 本项目周边多为厂房、道路、农田等，项目位于商丘市夏邑县李集镇豫港大道东段北侧3号，周边为村庄，无其他的生产设施，满足选址要求 符合 2 《食品生产通用卫生规范》“3.2厂区环境”中规定：厂区应合理布局，各功能区划分明显，并有适当的分离或分隔措施；厂区内道路应铺设混凝土、沥青或其他硬质材料；厂区应有适当的排水系统；宿舍、食堂等生活区应与生产区保持适当距离或分隔 本项目生产车间与生活区分开，厂区道路硬化，铺设混凝土；厂区内排水管网铺设适当、合理 符合 3 《食品生产通用卫生规范》“4.1厂房车间设计和布局”中规定：厂房和车间应根据生产工艺合理布局；作业区与清洁区等采取有效分隔或分离；设置的检验室应与生产区域分隔 本项目厂房和车间根据生产工艺合理布局，作业区和清洁区采用隔断分隔 符合 4 《食品生产通用卫生规范》“5.1.2排水设施”中规定：排水系统应保证排水畅通、便于清洁维护；排水系统入口应安装带水封的地漏等装置；排水系统出口应有适当措施以降低虫害风险；污水在排放前应经适当方式处理，以符合国家污水排放的相关规定 本项目排水管网于位于地下，设置有井口，方便维护；污水系统出入口采取相应措施，防止渗漏及虫害发生；设有污水处理设施，处理后用于周边农田灌溉。 符合 5 《食品生产通用卫生规范》“5.1.4废弃物存放设施”中规定：应配备设计合理、防止渗漏、易于清洁的存放废弃物的专用设施 本项目设有一般固废暂存间、生活垃圾收集箱等，分别收集，合理处置 符合 6 《食品生产通用卫生规范》“5.1.5个人卫生设施”中规定：生产场所或生产车间入口处应设置更衣室；应根据需要设置卫生间，卫生间内的适当位置应设置洗手设施；卫生间不得与食品生产、包装或贮存区域直接相连通 本项目入口处设有更衣室，并设有消毒通道和卫生间，卫生间设置符合要求 符合 7 《食品生产通用卫生规范》“5.1.6通风设施”中规定：应具有适宜的自然通风或人工通风措施，合理设置进气口位置 本项目于车间四面墙最高点设置有排气扇 符合 8 《食品生产通用卫生规范》“5.1.8仓储设施”中规定：应具有与所生产产品的数量、贮存要求相适应的仓储设施；原料、半成品、成品、包装材料等应依据性质不同分设贮存场所、或分区域码放，并有明确标识，防止交叉感染 本项目原料、成品、包装材料设置单独的储存场所，并有明确标识 符合 9 《食品生产通用卫生规范》“6.5废弃物处理”中规定：应定制废弃物存放和清除制度；废弃物应定期清除；易腐败的废弃物应尽快清除；车间外废弃物放置场所应与食品加工场所隔离防止污染 本项目产生的废弃物设置有专门存放间，并制定废弃物存放和清除制度，本项目产生的废弃物定期清除，车间外废弃物存放区与加工车间隔离 符合 10 《食品生产通用卫生规范》“7.2食品原料”中规定：食品原料必须经过验收合格后方可使用；食品原料运输及贮存中应避免日光直射、备有防雨防尘设施；食品原料运输工具和容器应保持清洁、维护良好 本项目原料由专人、专车运输，进厂后经过验收合格后进入冷库，其卫生、安全防范措施符合要求 符合 6、与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》相符性 项目属于肉制品及副产品加工行业，生产中使用蒸汽发生器，本项目与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》涉锅炉企业A级企业绩效分级指标相符性分析见表1-6。 表1-6 本项目与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》涉锅炉企业的相符性分析 差异化指标 相关要求（A级） 本项目情况 本项目与A级企业相符性 能源类型 以电、天然气为能源 本项目蒸汽发生器以天然气为能源 相符 生产工艺 1.属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》鼓励类和允许类；2.符合相关行业产业政策；3.符合河南省相关政策要求；4.符合市级规划。 1、本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》允许类项目；2、本项目符合产业政策；3、本项目符合河南省产业政策要求；4、本项目符合夏邑县李集镇规划要求。 相符 污染治理技术 燃气锅炉： （1）PM【1】采用袋式除尘、静电除尘、湿电除尘等高效除尘技术； （2）NOx【2】采用低氮燃烧或SNCR/SCR等技术。 3.其他工序（非锅炉/炉窑）： PM采用覆膜袋式除尘或其他先进除尘工艺。 根据工程分析，本项目天然气PM可以稳定达标排放，且满足排放要求，不要求采用除尘工艺；本项目天然气锅炉采用低氮燃烧工艺来去除NOx 相符 备注【1】：燃气锅炉在PM稳定达到排放限值情况下可不采用除尘工艺； 备注【2】：温度低于800℃的燃气/燃油的干燥窑、热处理窑和燃气/生物质锅炉，在稳定达到排放限值情况下可不采用SCR/SNCR等工艺； 排放限值 PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于： 燃气：5、10、50/30【4】mg/m3 （基准含氧量：3.5%） 根据下文分析，本项目天然气锅炉污染物PM、SO2、NOx排放浓度均低于5、10、30mg/m3的要求 相符 备注【4】：新建燃气锅炉和需要采取特别保护措施的区域，执行该排放限值； 监测监控水平 重点排污企业主要排放口【6】安装CEMS，记录生产设施运行情况，数据保存一年以上。 本项目不属于重点排污单位 相符 备注【6】：主要排放口按照《排污许可证申请与核发技术规范 XX工业》确定。 因此，本项目的建设符合《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》涉锅炉企业A级企业绩效分级指标的要求。 6、与夏邑县集中式饮用水水源保护区划相符性 6.1乡镇集中式用用水水源保护区 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫环办〔2016〕23号）文件，夏邑县乡镇集中式饮用水水源保护区如下： （1）夏邑县歧河乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西20米、南15米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （2）夏邑县郭店乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、西20米、北10米的区域。 （3）夏邑县会亭镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：供水站厂区及外围东10米、北10米的区域。 （4）夏邑县罗庄乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：供水站厂区及外围西20米、南15米的区域。 （5）夏邑县马头镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：供水站及外围西10米、南15米的区域。 （6）夏邑县业庙乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西20米、南25米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （7）夏邑县桑堌乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、南25米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （8）夏邑县李集镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西10米、南10米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （9）夏邑县车站镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、北10米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米、西至010县道的区域。 （10）夏邑县杨集镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米、南20米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （11）夏邑县骆集乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西15米、北10米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （12）夏邑县刘店乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米、南20米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （13）夏邑县太平镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 （14）夏邑县孔庄乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西10米、南15米的区域。 （15）夏邑县北岭镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米、北20米的区域。 6.2“千吨万人”饮用水水源保护区 根据《夏邑县人民政府办公室关于印发夏邑县千吨万人饮用水水源保护区划分的通知》（夏政办[2019]43号），夏邑县千吨万人饮用水水源保护区划分情况如下： （1）胡桥乡李王庄村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （2）北岭镇地下水井群2号水源井、3号水源井（已区划1眼，现新增2眼：2、3号水源井） 一级保护区范围：2号井、3号井取水井外围30米区域。 （3）火店镇李店村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （4）韩道口镇韩西村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井、2号井取水井外围30米区域。 （5）孔庄乡地下水井2号水源井、3号水源井（已区划1眼，现新增2眼：2、3号水源井） 一级保护区范围：2号井、3号井取水井外围30米区域。 （6）郭店镇冉庙村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （7）会亭镇王厂村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 （8）业庙乡地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （9）马头镇地下水井群2号水源井、3号水源井（已区划1眼，现新增2眼：2号水源井、3号水源井） 一级保护区范围：2号井、3号井取水井外围30米区域。 （10）太平镇地下水井群2号水源井、3号水源井、4号水源井（已区划1眼，现新增3眼：2、3、4号水源井） 一级保护区范围：2号井、3号井、4号井取水井外围30米区域。 （11）何营乡杨井村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （12）桑堌乡地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （13）夏邑县济阳镇胡楼村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 （14）罗庄镇罗东村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （15）中峰乡冯楼村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 （16）李集镇地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （17）李集镇郭庄村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 （18）车站镇红山庙村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （19）车站镇地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （20）杨集镇地下水井群3号水源井、4号水源井（已区划2眼，现新增2眼：3号、4号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米东至学校区域、4号井取水井外围30米区域。 （21）王集乡孙庄村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （22）骆集乡地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （23）刘店集乡地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （24）曹集乡马庄村地下水井（1眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区。 （25）歧河乡蔡河村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 根据现场勘察，距离本项目最近的饮用水源保护区为李集镇地下水井群3号水源井，位于本项目西南侧960m，因此本项目不在饮用水水源保护区范围内。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 本项目为夏邑县好运通食品有限公司年加工1000吨肉灌肠项目，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目行业类别为C1353肉制品及副产品加工和D4430热力生产和供应。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），与本项目相关的内容见表2-1。 表2-1 建设项目环境影响评价分类管理名录 环评类别 项目类别 报告书 报告表 登记表 本栏目环境 敏感区含义 十、农副食品加工业 13 18 屠宰及肉类加工135* 屠宰生猪10万头、肉牛 1万头、肉羊15万只、禽类1000万只及以上的 其他屠宰；年加工2万吨及以上的肉类加工 / / 四十一、电力、热力生产和供应业 91 热力生产与供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程） 燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）以上的 燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）以下的；天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的；使用其他高污染燃料的（高污染燃料指国环规大气〔2017〕2号《高污染燃料目录》中规定的燃料） / / 本项目肉罐肠的生产属于“肉制品及副产品加工”，且年产量为1000吨，属于豁免管理，由于本项目设有1台2t/h的蒸汽发生器，运行时总容量为2吨/小时，因此应编制环境影响报告表。 1、项目地理位置及项目周围情况 本项目位于商丘市夏邑县李集镇豫港大道东段北侧3号（项目地理位置见附图1），项目租赁已建成1600m2的生产车间进行生产，根据现场勘查，项目厂区北侧为租赁厂区道路，道路北侧为租赁厂区已建成厂房，南侧为租赁厂区道路，道路南侧为已建成厂房，东侧为租赁厂区道路，项目西侧已建成厂房。项目南侧158m为永兴社区，项目西南侧458m为司破楼，西南135m为李集中心工商所，西南498m为李集镇，西北侧786m为崔菜园，西北侧673m为后司集村，项目北侧139m为李集村，东北142m为毛河。项目周边环境概况示意图见图2。 2、项目建设内容 本项目建设内容见表2-2。 表2-2 本项目主要建设内容 工程类别 工程名称 工程内容 备注 主体工程 生产车间 建筑面积1600m2 租赁现有 冷库 建筑面积100m2，位于生产车间内 新建 公用工程 供水 自来水管网 依托现有 供电 李集镇变电所 依托现有 排水 生活污水经化粪池处理后，定期清掏，用于周边农田施肥；生产废水经一体化污水处理设施（处理工艺为：格栅+隔油沉淀+调节池+气浮池+水解酸化+接触氧化+二沉）处理后用于周边农田灌溉 新建 环保工程 大气污染 防治措施 天然气燃烧废气：蒸汽发生器安装低氮燃烧器燃烧，并设置1根8m高排气筒（DA001）； 污水处理站产生的恶臭气体：污水处理站产生臭气量较大的调节池、水解酸化及污泥池设置为地下式，上面设置现浇盖板进行密闭，盖板上预留进、出气口，把处于自由扩散状态的气体组织起来，通过密闭管道负压收集，引入一套生活性炭除臭装置处理，处理后经15m高排气筒（DA002）排放； 新建 水污染防治措施 生活污水经化粪池处理后，定期清掏，用于周边农田施肥；生产废水经一体化污水处理设施（处理工艺为：格栅+隔油沉淀+调节池+气浮池+水解酸化+接触氧化+二沉）处理后用于周边农田灌溉 新建 噪声污染防治措施 选用低噪声设备，高噪声设备采取基础减振，水泵置于水泵房内安装减振基座，风机安装的消声设备，制冷压缩机及空压机分别置于隔声房内；并设置减振基础 新建 固废防治措施 一般固废暂存间、垃圾箱 新建 3、主要原辅材料 项目营运期主要原辅材料消耗情况见表2-3。 表2-3 本项目主要原辅材料消耗 序号 原辅材料名称 年用量 包装规格 厂区最大储存量 来源以及储存方式 1 鸡肉和鸭肉 400t/年 20kg/袋 40吨 外购，储存在冷库内 2 玉米淀粉 200t/年 25kg/袋 20吨 外购，储存在辅料间内 3 盐 10t/年 50kg/袋 2吨 外购，储存在辅料间内 4 糖 10t/年 50kg/袋 2吨 外购，储存在辅料间内 5 食品添加剂 1t/年 20kg/袋 0.2吨 外购，储存在添加剂库内 6 水 400t/年 / / 纯水设备制备 7 尼龙膜肠衣 4t 20kg/箱 外购，储存在肠衣库内 8 铝扣 1.5t 20kg/箱 外购，储存在包材库 污水处理站 1 PAC 2.0t/a 25kg/袋 5吨 外购，储存在仓库内 2 PAM 0.004t/a 25kg/袋 1.2吨 外购，储存在仓库内 冷库 1 制冷剂 1.5t/a（使用量） / 1.5t/a 年补充0.15t/a，由厂 家定期添加 能源 1 水 5286吨/年 / / 市政管网 2 电 15万kwh/a / / 市政供电 3 天然气 42.24万m3/h / / 市政管网供气 （2）主要原辅材料理化性质 本项目原辅材料理化性质见表2-4。 表2-4 主要原辅材料理化性质一览表 名称 物理特性 化学特性 燃烧爆炸性 毒性毒理 制冷剂 （R404A） HFC125，HFC-134a 和 HFC-143 混合物，在常温下为无色气体，在自身压力下为无色透明液体。沸点（101.3KPa，~C）：-46.1；临界温度℃：72.4；临界压力（KPa）：3688.7；液体密度g/cm3，25℃：1.045；破坏臭氧潜能值（ODP）：0；全球变暖系数值（GWP）：3850。10.9Kg一次性钢瓶包装，ISOTANK 灌装，充装系数不大于0.84kg/L。R404A 制冷剂必须贮存在阴凉、干燥及通风的地方，避免日晒雨淋。 其主要化学成分为五氟乙烷/三氟乙烷/四氟乙烷混合物。 不可燃 无毒 PAC 无色或黄色树脂状固体。其溶液为无色或黄褐色透明液体，有时因含杂质而呈灰黑色粘液。易溶于水及稀酒精，不溶于无水酒精及甘油。 有吸附、凝聚、沉淀等性能，聚合氯化铝稳定性差 不可燃 无毒、腐蚀性 PAM 是一种线状的有机高分子聚合物，同时也是一种高分子水处理絮凝剂产品，可以吸附水中的悬浮颗粒，在颗粒之间起链接架桥作用，使细颗粒形成比较大的絮团，并且加快了沉淀的速度。这一过程称之为絮凝，因其中良好的絮凝效果 PAM 作为水处理的絮凝剂并且被广泛用于污水处理。 絮凝性、粘合性、增稠性 不可燃 无毒 4、生产设备 本项目生产设备使用情况见表2-5。 表2-5 本项目主要生产设备 序号 设备名称 规格/型号 单位 数量 备注 1 绞肉机 JR300 套 1 用于绞肉工序 2 斩拌机 ZB330 套 1 用于斩拌工序 3 齿轮泵灌装机 CC3000 套 8 用于灌装工序 4 铝丝打卡机 DLSK-V 套 8 用于铝丝打卡 5 提升机 T-200 套 8 用于原料的提升 6 巴氏杀菌线 BS-12000 套 1 用于肉灌肠蒸煮杀菌工序 7 干燥蒸煮炉 / 套 1 用于肉灌肠蒸煮杀菌工序 8 蒸汽发生器 2t/h 台 1 为肉灌肠生产线提供热量 9 结扎机 / 台 1 用于铝丝打卡 5、产品方案 本项目产品方案见下表2-6。 表2-6 本项目产品方案一览表 产品名称 单位 产量 规格 备注 肉灌肠 吨/年 1000 30g/个 / 6、劳动定员及工作制度 本项目营运期拟用职工15人，职工均为附近村民，不在厂区内食宿。年工作日330天，每天工作8小时。 7、公用工程 （1）供水 本项目生活用水及生产用水均由市政供水管网供给，可以满足本项目建成运行后总用水需求。项目肉灌肠生产用纯水由企业纯水制备设备自制。本项目用水主要为原料清洗用水、车间清洗用水、设备清洗用水、蒸汽发生器用水和生活用水。 ①原料清洗用水 项目原料肉解冻后需要进行简单冲洗，主要是清洗掉原料肉表面的血水，根据建设单位提供资料，清洗废水用量为0.5m3/吨-原料肉，项目原料肉清洗用水为0.61m3/d、200m3/a。 ②车间清洗用水 本项目生产车间面积为1500m2，清洗频率为每天两次，开始生产前清洗1次，生产结束后清洗1次，采用拖把和流动水对生产区进行卫生清洁，每次用水量按2.0L/m2计算，则车间地面清洁用水量为6.0t/d（合计1980t/a），其中有698.9t来自于纯水制备废水、锅炉定期排污水，1281.1t来自于自来水，则新鲜水用量为3.88t/d、1281.1t/a。 ④设备清洗用水 项目设备每天清洗频率为2次，开始生产前清洗1次，生产结束后清洗1次，均为人工清洗，消毒采用车间内设置的紫外线消毒灯。设备使用完毕后，为避免剩余残渣在设备中变酸、发霉，先用不锈钢铲清除设备表面残渣，再用毛巾清洗以清除设备中残余杂质，使用清水清洗后用干毛巾擦干，根据建设单位提供资料，项目设备洗用水量为2t/次，即设备清洗用水用量为4t/d、1320t/a。 ⑤纯水制备用水 根据企业原辅材料分析，项目产品的斩拌工序需要加水400t/a，项目斩拌采用纯水，项目纯水机制水率为70%，则项目新鲜水用量为1.73t/d、570.9t/a，纯水制备废水集中收集后回用于车间清洗，纯水制备废水产生量为0.52t/d、170.9t/a。 ⑥蒸汽发生器用水 本项目设有1台2.0t/h的蒸汽发生器，为项目提供蒸汽，项目蒸汽发生器产蒸汽量为2m3/h，年工作时间为2640h，则产生蒸汽量为5280m3，用水损耗约占20%，定期排污水约占1%，则蒸汽发生器纯水用量为1108.8t，锅炉纯水的制备采用双级反渗透设备，纯水制备率可达到70%，则新鲜水用量为1584t/a，纯水制备废水产生量475.2t/a，集中收集后回用于车间清洗。 ⑦生活用水 本项目劳动定员15人，根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41 T385-2020）表48公共管理和社会组织用水定额，机关通用值为22.0m3/（人•a），则本项目职工生活用水量为1.0t/d（330t/a）。 （2）排水 运营期项目生活污水经化粪池处理后，定期清掏，用于周边农田施肥。生产废水经厂区自建污水处理设施处理后，用于周边农田灌溉。 本项目产生的废水主要为解冻废水、原料清洗废水、车间清洗废水、设备清洗废水、蒸汽发生器排污水、纯水制备废水、职工生活污水。 ①解冻废水 原料自然解冻废水产生量约占原料用量的5%，采取自然解冻的原料肉为400t，则自然解冻产生的解冻废水产生量为20t/a，综上，解冻废水产生量为20t/a。 ②原料清洗废水 项目原料肉清洗用水为0.61m3/d、200m3/a，原料肉清洗废水产生量按照用水量的90%计算，则原料清洗废水产生量为0.55t/d、180t/a。 ③车间清洗废水 项目车间清洗用水量为6.0t/d、1980t/a，车间清洗废水产生量按用水量的80%计算，则项目车间清洗废水产生量为4.8t/d、1584t/a。 ④设备清洗废水 项目生产设备清洗用水量为4.0t/d、1320t/a，废水产生系数按照0.9计，则设备清洗废水产生量为3.6t/d、1188t/a。 ⑤蒸汽发生器排污水 本项目设有1台2.0t/h的蒸汽发生器，为项目提供蒸汽，项目蒸汽发生器产蒸汽量为2m3/h，年工作时间为2640h，则产生蒸汽量为5280m3，定期排污水约占1%，则锅炉定期排污水为52.8t/a，锅炉排污水集中收集后，回用于车间地面清洗。 ⑥纯水制备废水 本项目生产中斩拌工序使用纯水、蒸汽发生器用水采用纯水，根据上文分析，纯水用量为1508.8t/a，项目纯水机制水率为70%，则新鲜水用量为2154.9t/a，纯水制备废水产生量为646.1t/a。纯水制备废水为清下水，集中收集后，回用于车间地面清洗。 ⑦生活废水 项目职工生活用水量约为用水量为1.0t/d、330t/a。排水系数按0.8计，则生活污水产生量为0.8t/d、264t/a。本项目生活废水经化粪池预处理后，定期清掏，用于周边农田施肥。 本项目水平衡图如图2-1所示。 图2-1 本项目水平衡图（单位：m3/a） 8、厂区平面布置 本项目租赁已建成的生产车间进行生产，车间内部采用喷涂净化板和单面、双面不锈钢进行隔断，其中项目车间入口位于北侧和东侧，车间内部设有生产区、成品库、包材库、冷库等，项目车间内部设置按照生产工艺顺序进行布置，厂区布置合理。本项目厂区平面布置见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、生产工艺流程 1、施工期 1.1施工期工艺流程及产污分析 本项目租赁已建成厂房进行生产，不涉及主体工程的建设，项目施工期主要包括车间内功能区划分、隔断搭建、设备安装。 2、营运期 2.1生产工艺流程 本项目肉灌肠生产工艺流程如图2-2所示。 图2-2 本项目肉灌肠生产工艺流程及产污环节示意图 肉灌肠生产工艺流程简述： ①冻肉入库 本项目原料肉为分割包装鸡肉和鸭肉，原料到厂后，经检验合格后方可办理入库手续。 ②解冻、清洗 领用的原料搬进化肉间进行解冻，解冻采用自然解冻，解冻时间为9~12小时。解冻后的肉块需要进行表面冲洗。 ③修整 清洗后的原料肉需要进行修整，主要是使用刀具切除表面筋膜及边油以及肉类含有的骨头。该工序产生碎肉渣及骨头等废弃物。及时收集清理后在冷藏库内暂存，每日外运制作饲料企业，减少异味的产生。 ④绞肉 修整后的原料肉放入绞肉机内进行绞制。 ⑤称重斩拌 将绞制好的肉称重好之后，倒入斩拌机内，再按配方计量计入纯水、盐、糖、食品添加剂等辅料。然后开启斩拌机进行斩拌、滚揉，斩拌至调味液完全吸收，馅料完全均匀，经斩拌后的肉馅应色泽乳白、粘性好、油光好。 ⑥称量馅料、灌装 将搅拌好的肉馅按照一定的规格进行称重，然后灌入尼龙肠衣膜中，灌装时采用连续真空灌装，使灌制的肉馅紧密无间隙，灌装的同时进行打扣，打扣采用铝丝。 ⑦蒸煮杀菌 将灌装好的肠制品放入蒸煮炉或巴氏杀菌线蒸煮杀菌，根据灌肠的种类和规格的不同，杀菌温度和恒温时间有所不同。蒸煮杀菌工序采用蒸汽蒸煮。 ⑧冷却 蒸煮杀菌后的肠制品采取风冷进行降温冷却，避免消毒后的肠制品由于冷却时间过长导则二次污染。 ⑩装箱、入库、销售 冷却后的肉灌肠进行装箱后，打包入库等待销售。 二、产排污环节 本项目营运期产排污环节见表2-7。 表2-7 本项目产排污环节一览表 项目 产污环节 污染因子 运营期 废气 污水处理站 NH3、H2S 蒸汽发生器燃料燃烧废气 SO2、NOx、颗粒物 废水 职工生活 COD、NH3-N、SS、BOD5 原料解冻、清洗，车间清洗、设备清洗 COD、NH3-N、SS、BOD、动植物油 纯水制备废水、蒸汽发生器定期排污水 COD、SS 固废 修整工序 肉渣、骨头 原料拆封 废包装袋 纯水制备设备 废反渗透膜、滤芯 原料拆封 废包装材料 活性炭吸附装置 废活性炭 职工生活 职工生活垃圾 噪声 设备运转噪声 等效连续A声级 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租用已建厂房进行建设。根据现场调查，车间现状为空厂房，设备尚未安装，不存在与项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 本次评价选用2021年作为评价基准年，其中获取连续1年中不少于324个日均值数据，每月不低于27个有效数据（其中2月不低于25个），数据有效性满足GB3095-2012和HJ663中关于数据统计的有效性规定，经统计分析环境质量调查数据统计结果如下： 表3-1 环境空气质量现状监测统计表 单位：μg/m3（CO单位mg/m3） 监测 区域 监测因子 监测值 标准值 超标倍数 是否达标 夏 邑 县 PM2.5 年均值 45 年均：35 0.29 超标 24h平均第95百分位数 123 24h平均：75 0.64 超标 PM10 年均值 82 年均：70 0.17 超标 24h平均第95百分位数 172 24h平均：150 0.17 超标 SO2 年均值 7 年均：60 0 达标 24h平均第98百分位数 16 24h平均：150 0 达标 NO2 年均值 21 年均：40 0 达标 24h平均第98百分位数 54 24h平均：80 0 达标 CO 24h平均第95百分位数 1.0 24h平均：4 0 达标 O3 8h平均第90百分位数 158 8h平均：160 0.09 达标 通过以上检测结果分析可知，评价区域内大气环境中SO2、NO2、CO、O38h浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM2.5、PM10的浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。因此，项目所在区域为不达标行政区。 针对环境空气质量不达标的现状，商丘市生态环境保护委员会办公室发布了《商丘市2022年大气污染防治攻坚战实施方案》，通过采取“调整优化产业结构、深入调整能源结构、持续调整交通运输结构、优化调整用地和强化面源污染治理、推进工业企业四项工程、强化挥发性有机物治理、强化区域联防联控、强化基础能力建设”等手段，实现如下目标：环境空气细颗粒物（PM2.5）年平均浓度控制在48微克/立方米以下，可吸入颗粒物（PM10）年平均浓度控制在78微克/立方米以下，5~9月臭氧（O3）日最大8小时平均浓度超标率控制在20.9%以下，环境空气质量优良天数比例不低于68.5%，重污染天数比例控制在2.0%以下。 2、地表水环境 本项目选址区域最近的地表水体为项目北侧139m的李集河和东北侧142m的毛河，李集河汇入毛河，毛河往南汇入坨河。本次评价引用2021年12月商丘市地表水责任目标断面水质监测数据，监测结果统计见表3-2。 表3-2 地表水环境质量监测结果 单位：mg/L 项目 高锰酸盐指数 NH3-N 总磷 坨河（永城张板桥断面） 7.3 0.67 0.169 Ⅴ类标准值 15 2 0.4 由监测数据可知，项目区域坨河（永城张板桥断面）地表水水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求。 3、声环境 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 4、生态环境 本项目占地范围内目前为厂房，用地范围内无生态环境保护目标，且本项目不会造成不良生态影响。因此，本次评价不进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射影响。 6、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展地下水和土壤环境质量现状调查，且本项目租赁车间均进行了地面硬化，不存在地下水、土壤污染途径，因此不进行地下水、土壤质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目厂界500m大气环境保护目标情况见表3-3。 表3-3 本项目大气环境保护目标 名称 坐标 保护对象 保护内容 环境功能区 相对方位 相对厂界距离 经度 纬度 永兴社区 116.057285 34.312426 居住 环境空气 二类区 S 158 司破楼 116.055408 34.310210 居住 环境空气 二类区 SW 458 李集中心工商所 116.056137 34.313267 居住 环境空气 二类区 SW 135 李集镇 116.051459 34.312824 居住 环境空气 二类区 SW 498 2、声环境 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、施工期 ①《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 表3-4 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 昼间 夜间 70 55 2、营运期 ①项目生活污水经化粪池处理后定期清掏，用于周边农田施肥。生产废水经一体化污水处理设施处理后，满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1旱地作物标准后，用于周边农田灌溉。 表3-5 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1旱地作物标准 单位：mg/L 污染物名称 COD BOD SS 表1旱地作物标准 200 100 100 ②《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1燃气锅炉大气污染物排放限值 表3-6 锅炉大气污染物排放标准 单位：mg/m3 污染物 颗粒物（mg/Nm3） SO2（mg/Nm3） NOX（mg/Nm3） 《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1燃气锅炉大气污染物排放限值 5 10 30 ③《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值以及表2恶臭污染物排放标准值 表3-7 恶臭污染物厂界标准值 控制项目 厂界标准值（二级、新扩改建） 恶臭污染物排放标准值(15m) 臭气浓度 20无量纲 2000无量纲 NH3 1.5mg/m3 4.9kg/h H2S 0.06mg/m3 0.33kg/h ④《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 表3-8 工业企业厂界环境噪声排放标准值 单位：dB（A） 指标名称 昼间 夜间 2类标准限值 60 50 ⑤《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
| 总量 控制 指标 | 项目产生的生活污水经化粪池处理后定期清掏，用于周边农田施肥，生产废水经一体化污水处理设施处理后，用于周边农田灌溉，因此，本项目不设废水总量控制指标。 项目废气总量控制建议指标为二氧化硫：0.0422t/a、氮氧化物：0.128t/a。本项目产生的二氧化硫、氮氧化物进行倍量替代，共需二氧化硫0.0844t/a、氮氧化物0.256t/a，替代来源为夏邑县2016年琪瑞食品厂拆除燃煤锅炉消减量二氧化硫16.6498t/a，氮氧化物7.6676t/a中替代，替代完成后《夏邑县2016年琪瑞食品厂拆除燃煤锅炉项目》消减量剩余二氧化硫16.5134t/a，氮氧化物7.254t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、废气 本项目租赁已建成厂房进行生产，施工期主要为车间内功能区划分、隔断搭建、设备安装。项目施工期环境保护措施如下： （1）废气 本项目施工期产生的大气污染物主要包括车辆运输道路起尘、运输车辆尾气。本项目不涉及建筑物主体的建造，运输车辆仅用于运输生产设备，不涉及大宗建筑材料的运输。项目施工过程均位于封闭式厂房内，且施工期较短，施工活动对区域环境空气影响较小。建设单位在施工过程中采取以下污染防治措施： ①施工期产生的建筑垃圾能回用的回用，不能回用的及时清运；无法及时清运的建筑垃圾，要集中整齐堆放，并用遮挡物进行覆盖，施工结束后建筑垃圾必须清运完毕； ②强化建筑垃圾运输车辆扬尘治理。所有建筑垃圾运输车辆必须资格手续齐全，安装实时在线定位系统，严格实行挖、堆、运全过程监控、全面达到无外露、无遗撒、无高尖，严禁“跑冒滴漏”和野蛮驾驶。 ③施工现场出入口处要设置冲洗车轮的设施，由专人负责清扫（洗）车身及出入口卫生，确保车辆不带泥土出厂。 ④减少车辆空转运行。 （2）废水 本项目营运期产生的废水主要为车辆清洗废水和施工人员生活污水。厂区设置沉淀池，车辆清洗废水经沉淀后用于厂区道路洒水抑尘；生活污水经厂区现有化粪池处理后定期清掏，用于周边农田施肥，施工期产生的废水对周围地表水环境影响较小。 （3）固废 本项目施工期产生的固废主要包括建筑垃圾和生活垃圾。 建筑垃圾主要包括弃料等，建筑垃圾中能回用的回用，其它不能利用的用封闭式运输车外运至建筑垃圾堆存点，不能随意抛弃、转移和扩散。 （4）噪声 项目施工期间的噪声影响主要来源于运输车辆噪声、设备安装噪声，由于项目施工期不使用大型施工设备，施工作业噪声源强较小。项目施工期拟采取的污染防治措施如下： ①设备噪声污染防治措施 尽量选用低噪声设备，并加强设备的检修与维护，使之始终处于良好的工作状态。运输车辆等进出场地应限速、禁鸣。 ②降低人为噪声 车辆在装卸过程中，应尽量避免碰撞，以减少噪声的产生；尽量少用哨子指挥作业。 ③减少交通噪声 进出车辆和经过敏感点的车辆应限速、禁鸣。 采取上述措施后能有效的减小施工噪声，噪声污染能降低到可接受的水平。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、环境影响分析 1、废气 1.1废气产生情况 本项目营运期产生的废气主要为蒸汽发生器燃料燃烧废气以及厂内一体化污水设施产生的恶臭气体。 ①蒸汽发生器燃料燃烧废气 本项目设有1台2.0t/h的蒸汽发生器为项目提供蒸汽，运行时会产生一定量的烟气，本项目蒸汽发生器使用天然气为燃料，安装低氮燃烧装置，产生的烟气经1根8m高排气筒排放。蒸汽发生器年运行时间约为2640h，2.0t/h的蒸汽发生器每小时天然气消耗量为160m3/h，则天然气消耗量为42.24万m3/h，天然气燃烧产生的主要污染物为烟尘、SO2、NOx。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，燃天然气并安装国际领先的低氮燃烧机的锅炉废气排放参数详见下表： 表4-1 锅炉污染物产生系数一览表 产品名称 原料 名称 污染物 指标 单位 产污系数 末端治理 技术名称 排污系数 蒸汽/热水/其它 天然气 工业废气量 标立方米/万立方米-原料 107753 直排 107753 二氧化硫 千克/万立方米-原料 0.02S① 直排 0.02S 氮氧化物 千克/万立方米-原料 3.03 低氮燃烧-国际领先 3.03 备注：产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气收到的基硫分含量，单位为毫克/立方米。例如燃料中含硫量（S）为200毫克/立方米，则S=200。本项目天然气总含硫量为50mg/m3。 参照《北京环境总体规划研究》中有关资料可知：每燃烧10000m3的天然气，烟尘的排放量为0.45千克，本项目2.0t/h蒸汽发生器天然气燃烧废气中各污染物产排情况见表4-2。 表4-2 2.0t/h蒸汽发生器天然气燃烧废气产生情况一览表 类别 燃料用量 （万m3/a） 污染产生情况 废气产生量 （Nm3/a） 主要 污染因子 产污系数 (kg/万m3-原料） 产生量 （t/a） 产生浓度 （mg/m3） 本项目 42.24 4551486.72 SO2 1 0.0422 9.3 NOx 3.03 0.128 28.12 颗粒物 0.45 0.019 4.18 （2）污水处理站产生的恶臭 厂内污水处理站各污水处理单元（主要为调节池、水解酸化池）及处理污泥产生的恶臭。恶臭气体为混合性气体，主要成份是H2S和NH3。为了有效核定出臭气中NH3、H2S产生情况，评价臭气污染源强采用美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1gBOD5可产0.0031gNH3和 0.00012gH2S。本项目进入污水处理站废水量为2972m3/d，BOD5产生浓度为500mg/L，BOD5排放浓度为40mg/L，则BOD5处理量为1.36712t/a，则NH3产生量为4.2381kg/a，H2S产生量为0.1641kg/a。 1.2废气治理设施及达标排放情况 （1）天然气蒸汽发生器燃烧废气 项目设有1台2.0t/h的蒸汽发生器，蒸汽发生器安装低氮燃烧机，产生的烟气经1根8m高排气筒排放。本项目蒸汽发生器污染物产排情况见表4-3。 表4-3 2.0t/h蒸汽发生器废气污染物排放一览表 类别 废气量 （m3/a） 污染物 名称 采用低氮燃烧处理措施 标准 限值mg/m3 排放浓度 mg/m3 排放速率 kg/h 排放量 t/a 蒸汽发生器燃烧废气 4551486.72 SO2 9.3 0.0160 0.0422 10 NOx 28.12 0.0485 0.128 30 颗粒物 4.18 0.0072 0.019 5 由表4-3可知，蒸汽发生器安装低氮燃烧机后，天然气燃烧废气中各污染物浓度能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1燃气锅炉大气污染物特别排放限值（颗粒物5mg/m3、SO210mg/m3、NOX30mg/m3）。 本项目蒸汽发生器废气中污染物排放量见表4-4。 表4-4 2.0t/h蒸汽发生器废气污染物排放一览表 类别 污染物名称 排放量t/a 蒸汽发生器燃烧废气 SO2 0.0422 NOx 0.128 颗粒物 0.019 （2）污水处理站产生的恶臭 根据分析，污水处理站H2S产生量为0.1641kg/a、NH3产生量为4.2381kg/a。根据《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）中6.5节要求，项目末端污水处理站有恶臭产生的处理单元（如调节池、厌氧处理、污泥浓缩等，80%的臭气来源处）需设计为密闭式。 同时建设单位将本项目调节池、水解酸化池、污泥池设置为地下式，上面设置现浇盖板进行密闭，通过密闭管道负压收集至“活性炭吸附装置”进行处理，收集效率约为95%，处理效率约为80%，处理后经15m高排气筒（DA002）排放，风机风量为2000m3/h，废气处理设备年工作时长7920h。则恶臭污染物有组织排放量为NH30.81kg/a（0.0001kg/h、0.05mg/m3）、H2S0.0312kg/a（0.000004kg/h、0.002mg/m3），满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值的要求。未收集到的NH3为0.2119kg/a，0.00003kg/h，H2S为0.0082kg/a，0.000001kg/h。 本项目未收集到的臭气NH3及H2S以无组织形式排放，无组织排放的污染物会对环境空气质量和员工身体健康带来一定的影响，本项目拟通过对污水处理站设备定期维护，保证污水处理系统正常运行，污水处理站周边定期喷洒除臭剂，经处理后厂界无组织臭气NH3、H2S满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中恶臭污染物厂界标准值（NH3<1.5mg/m³、H2S<0.06mg/m³）。 1.3有组织废气总计 本项目有组织废气总计排放情况见下表。 表4-5 本项目有组织废气产排情况一览表 污染源 污染物名称 产生情况 排放情况 处理措施 及效率 产生浓度 （mg/m3） 产生量 （t/a） 排放浓度 （mg/m3） 排放量 （t/a） 蒸汽发生器燃烧废气（DA001） SO2 9.3 0.0422 9.3 0.0422 低氮燃烧机+8m高排气筒 NOx 28.12 0.128 28.12 0.128 颗粒物 4.18 0.019 4.18 0.019 污水处理站废气（DA002） NH3 0.25 0.00405 0.05 0.00081 密闭管道+活性炭吸附装置，去除效率80% H2S 0.01 0.000156 0.002 0.0000312 1.4、无组织废气 本项目无组织废气总计排放情况见下表。 表4-6 本项目无组织废气产生和排放情况一览表 污染源 污染物 排放量（kg/a） 排放速率（kg/h） 污水处理站废气 NH3 0.2119 0.00003 H2S 0.0082 0.000001 1.5污染物排放量核算清单 项目大气污染物年排放量核算 表4-7 建设项目大气污染物排放量核算表 序号 污染物名称 排放量（t/a） 1 NH3 0.001 2 H2S 0.00004 3 SO2 0.0422 4 NOx 0.128 5 颗粒物 0.019 1.6、厂界废气达标分析 根据分析，本项目生产中无组织NH3排放量0.2119kg/a，排放速率为0.00003kg/h，无组织硫化氢排放量0.0082kg/a，排放速率为0.000001kg/h。 ①预测因子：NH3、H2S ②预测内容：下风向轴线最大落地浓度、出现距离以及浓度占标率 ③预测模式：采用《环境影响评价技术导则 环境空气》（HJ2.2-2018）中的AERSCREEN估算模式。 ④预测参数：各排放源预测参数见下表。 表4-8 无组织大气环境影响预测参数 污染因子 面源 排放高度（m） 排放工况 评价因子源强 （kg/h） 长（m） 宽度（m） NH3 5 3 2 连续 0.00003 H2S 5 3 2 连续 0.000001 表4-9 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） / 最高环境温度/℃ 43.1 最低环境温度/℃ -19.2 土地利用类型 建设用地 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 是 否√ 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 是 否√ 岸线距离/km / 岸线方向/° / 本项目废气排放无组织排放预测结果见表4-10。 表4-10 废气无组织无组织排放预测结果 距离（m） NH3 H2S 1小时浓度（ug/m3） 1小时浓度占标率（%） 1小时浓度（ug/m3） 1小时浓度占标率（%） 1 2.078 1.0390 0.03434 0.3434 25 0.7461 0.3731 0.03012 0.3012 50 0.4540 0.2270 0.02278 0.2278 75 0.3363 0.1682 0.01963 0.1963 100 0.2706 0.1353 0.01717 0.1717 125 0.2278 0.1139 0.01509 0.1509 150 0.1979 0.0990 0.01338 0.1338 175 0.1756 0.0878 0.01197 0.1197 200 0.1580 0.0790 0.01079 0.1079 225 0.1438 0.0719 0.009866 0.0987 250 0.1326 0.0663 0.009095 0.0910 275 0.1233 0.0617 0.008432 0.0843 300 0.1153 0.0577 0.007848 0.0785 325 0.1084 0.0542 0.007330 0.0733 350 0.1023 0.0512 0.006868 0.0687 375 0.09688 0.0484 0.006535 0.0654 400 0.09210 0.0461 0.006251 0.0625 425 0.08780 0.0439 0.005988 0.0599 450 0.08390 0.0420 0.005742 0.0574 475 0.08036 0.0402 0.005513 0.0551 500 0.07711 0.0386 0.005299 0.0530 525 0.07412 0.0371 0.005099 0.0510 最大落地浓度（4m） 3.057 1.5285 0.06767 0.6767 根据预测结果可知，本项目NH3的无组织排放最大落地浓度为0.0003057mg/m3，H2S的无组织排放最大落地浓度为0.00006767mg/m3，最大落地浓度出现在下风向4m处。因此，本项目无组织废气NH3、H2S的排放能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中恶臭污染物厂界标准值（NH3<1.5mg/m³、H2S<0.06mg/m³）。 综上，本项目无组织排放的废气均可实现达标排放，对周边环境空气影响很小。 1.7、废气排放口基本信息 本项目废气排放口基本情况见表4-11。 表4-11 本项目废气排放口基本情况 编号 排放口名称 排放口类型 污染 物 排气筒位置 排气筒高度m 出口内径m 排气 温度℃ 经度 纬度 DA001 排气筒 一般排放口 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 116.057467 34.314420 15 0.3 100 DA002 污水处理设施废气排气筒 一般排放口 NH3、H2S 116.057966 34.314402 15 0.3 25 1.8、非正常工况下大气环境影响分析 本项目的非正常工况主要是污染物排放控制措施达不到应有效率，即“低氮燃烧机”、“活性炭吸附装置”失效，造成排气筒废气中废气污染物未经净化直接排放，其排放情况如表4-12所示。 表4-12 非正常工况排气筒排放情况 污染源 污染物名称 非正常排放原因 非正常排放状况 执行标准 达标分析 浓度mg/m3 速率kg/h 频次及持续时间 排放量kg/a 浓度mg/m3 速率kg/h DA001排气筒 SO2 低氮燃烧机故障，处理效率为0 9.3 0.016 1次/a，1h/次 0.016 10 / 达标 NOx 140.6 0.2425 0.2425 30 / 不达标 颗粒物 4.18 0.0072 0.0072 5 / 达标 DA002排气筒 NH3 活性炭吸附装置故障，处理效率为0 0.25 0.0005 1次/a，1h/次 0.0005 / 4.9 达标 H2S 0.01 0.00002 0.00002 / 0.33 达标 由上表可知，非正常工况下，DA001排气筒排放的NOx超标排放，DA001排气筒排放的SO2、颗粒物和DA002排气筒排放NH3、H2S的可以实现达标排放，但不符合环保部门要求，因此为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ③应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。 1.9、自行监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》（HJ986-2018）以及《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017），本项目废气自行监测计划一览表见表4-13。 表4-13 项目营运期废气自行监测计划表 检测点位 监测因子 监测频次 污水处理站废气处理设施前、废气处理设施后 NH3、H2S 每季度一次 （委托有资质的监测单位） 蒸汽发生器废气排放口 颗粒物、二氧化硫 每年一次 （委托有资质的监测单位） 氮氧化物 每月一次 （委托有资质的监测单位） 厂界上风向1个点位，下风向3个点位 NH3、H2S、臭气浓度 每半年一次 （委托有资质的监测单位） 1.10、措施可行性分析 （1）活性炭除臭装置可行性分析 本项目产生的恶臭气体主要为厂内污水处理设施各污水处理工艺单元及污泥处理单元产生的恶臭气体。根据调研分析，本项目恶臭气体主要成份为H2S、NH3等物质。 本项目污水处理设施产生的废气经密闭管道收集后经“活性炭吸附装置”处理后，污染物NH3、H2S可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放限值要求。 另根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018），氨气、硫化氢等恶臭气体治理设施可行技术为生物过滤、化学洗涤、活性炭吸附。本项目污水处理站废气采用活性炭吸附装置处理，治理措施有效可行。 （2）低氮燃烧机可行性分析 本项目蒸汽发生器采用低氮燃烧器控制氮氧化物的产生量，低氮燃烧技术又称为燃料分级或炉内还原（IFNR）技术，它是降低NOx排放的诸多炉内方法中最有效的措施之一。低氮燃烧技术将80%~85%的燃料送入主燃区在空气过量系数α>1的条件下燃烧，其余15%~20%的燃料作为还原剂在主燃烧器的上部某一合适位置喷入形成再燃区，再燃区空气过量系数α<1，再燃区不仅使已经生成的NOx得到还原，同时还抑制了新的NOx的生成，可进一步降低NOx的排放浓度。再燃区上方布置燃尽风以形成燃尽区，保证再燃区出口的未完全燃烧产物燃尽。本项目采用国际领先的低氮燃烧器，根据分析，蒸汽发生器安装低氮燃烧机后，蒸汽发生器废气各污染物的排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1燃气锅炉大气污染物特别排放限值的要求。另外根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），低氮燃烧机为其规定的可行性措施。 2、废水 2.1、废水源强分析 根据分析，本项目产生的废水主要为解冻废水、原料清洗废水、车间清洗废水、设备清洗废水、蒸汽发生器排污水、纯水制备废水、职工生活废水。 ①解冻废水 原料自然解冻废水产生量约占原料用量的5%，项目原料肉用量为400t/a，则自然解冻产生的解冻废水产生量为20t/a。 ②原料清洗废水 原料肉清洗废水产生量按照用水量的90%计算，则原料清洗废水产生量为0.55t/d、180t/a。 ③车间清洗废水 项目车间清洗用水量为6.0t/d、1980t/a，车间清洗废水产生量按用水量的80%计算，则项目车间清洗废水产生量为4.8t/d、1584t/a。 ④设备清洗废水 项目生产设备清洗用水量为4.0t/d、1320t/a，废水产生系数按照0.9计，则设备清洗废水产生量为3.6t/d、1188t/a。 综上所述，本项目肉灌肠加工废水排放量为9.0t/d，2972t/a。类比同类已建成项目，同时参考《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010），本项目肉制品加工车间废水水质为COD900mg/L、BOD5500mg/L、悬浮物600mg/L、氨氮45mg/L、动植物油50mg/L。 ⑤蒸汽发生器排污水 本项目设有1台2.0t/h的蒸汽发生器，为项目提供蒸汽，项目锅炉产蒸汽量为2m3/h，年工作时间为2640h，则产生蒸汽量为5280m3，定期排污水约占1%，则锅炉定期排污水为52.8t/a，锅炉排污水集中收集后，回用于车间地面清洗，计入肉灌肠加工废水中。 ⑥纯水制备废水 本项目生产中斩拌工序使用纯水、蒸汽发生器用水采用纯水，根据上文分析，纯水用量为1508.8t/a，项目纯水机制水率为70%，则新鲜水用量为2154.9t/a，纯水制备废水产生量为646.1t/a。纯水制备废水为清下水，集中收集后，回用于车间地面清洗，计入肉灌肠加工废水中。 ⑦生活废水 项目职工生活用水量约为用水量为1.0t/d、330t/a。排水系数按0.8计，则生活污水产生量为0.8t/d、264t/a，经类比一般生活污水水质，生活污水中各污染物的产生浓度分别为COD250mg/L，BOD5150mg/L，SS300mg/L，NH3-N30mg/L，经化粪池收集后，用于农田施肥，综合利用，不外排。 2.2废水处理措施分析 （1）生产废水 本项目生产废水主要为解冻废水、原料清洗废水、车间清洗废水、设备清洗废水。 项目产生的生产废水经管道收集后进入厂区自建一体化污水处理设施进行处理后，出水暂存于清水池内，定期用于厂区周边农田灌溉，生活污水经化粪池处理后定期清掏，用于周边农田施肥。 本项目生产废水具有浓度高、杂质和悬浮物多、可生化性好等特点，是一种典型的有机废水，特征污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油等。根据国内肉制品加工项目废水处理工艺的实际情况，参考《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010），结合本项目实际情况，本项目自建污水处理站污水处理工艺最终确定为“物化预处理+生化处理”的生化处理工艺，具体处理工艺流程为“格栅+隔油沉淀池+调节池+气浮装置+水解酸化+接触氧化池+沉淀池处理工艺”。结合项目废水中悬浮物、油脂含量较高，废水排放具有间歇性、水质水量随时间变化较大的特点，为去除废水中的油份，均化水质，项目预处理采用隔油沉淀池+调节池+气浮机+水解酸化池等单元，针对肉制品废水中氨氮浓度较高的特点应选择具有良好脱氮的接触氧化池工艺。根据上文分析，项目生产废水产生量为9.0t/d，2972t/a，环评要求建设单位建设一座处理能力为15m3/d的污水处理设施。 一体化污水处理设施具体工艺流程见下图 图4-1 污水处理工艺流程图 一体化污水处理设施处理工艺流程简述： 废水经机械格栅去除大块碎肉与杂物后流到隔油沉淀池进行油水分离，隔油沉淀池出水流入调节池。废水在调节池匀质匀量后由调节池提升泵把废水送到气浮机，去除油污杂质后，上清液流入水解酸化池，起到预酸化的效果，将大分子有机物质转换为小分子物质，之后进入接触氧化池，在接触氧化池内进行更深入的反应，COD、BOD、氨氮等污染物消化掉。接触氧化池出水自流进入二沉池，二沉池出水排入清水池，用于周边灌溉。 调节池、气浮机、二沉池的剩余污泥排入污泥浓缩池，经污泥泵打入带螺杆污泥脱水机进行污泥压榨。滤液回流入调节池再次进行处理。泥饼外运堆肥处理。 表4-14 污染物去除情况及出水浓度情况 mg/L 序号 项目 CODcr BOD5 SS NH3-N 动植物油 1 格栅+隔油沉淀池+气浮池 进水 900 500 600 45 50 出水 675 375 180 43 10 去除率(%) 25 25 70 5 80 2 水解酸化池 进水 675 375 180 43 10 出水 540 308 162 43 10 去除率(%) 20 20 10 0 0 3 接触氧化池 进水 540 308 162 43 10 出水 81 40 32.4 12.9 10 去除率(%) 85 87 80 70 0 4 《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3肉制品加工二级标准 120 50 100 20 20 5 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1旱作标准 200 100 100 / / 2.3、生产废水农田灌溉可行性分析 依据《河南省地方标准-农业与农村生活用水定额》（DB41/T958-2020）， Ⅲ2.豫东平原区谷物种植灌溉年用水定额为75~120m3/亩，本项目选用75m3/亩。项目生产废水产生量为2972m3/a，则本项目废水可满足约40亩农田的灌溉。经调查，项目周边约60亩农田，可完全消纳该项目废水，故本项目生产废水经污水处理设施处理后用于周边农田灌溉是可行的。 3、噪声 3.1噪声源强 本项目营运期噪声主要来源于肉灌肠生产设备、制冷机组、污水处理设施各类泵、风机、板框压滤机等设备运转噪声，噪声源强为70～90dB(A)。根据《环境工作手册》——环境噪声控制卷，墙体隔音控制可知，噪声通过墙体隔声后可降低25~30dB（A），由于项目所在建筑物墙体的为钢结构，同时工作期间将窗户关闭，有一定隔音的效果，因此墙体隔声量取值为25dB（A），项目的生产设备基础减震和气动减震的降噪措施，其降噪量约8dB（A），经采取选用低噪声设备、安装减震基础，墙壁隔音、距离衰减、加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运行产生的高噪声现象，厂房外1m处噪声可降低33dB（A）以上。本项目年工作日330天，每天生产8小时。项目主要噪声源强见表4-15，厂区边界噪声贡献值预测见表4-16。 表4-15 项目主要设备噪声源强 序号 发声设备 台数 声压值（dB(A)） 防治措施 采取措施后每台源强（dB(A)） 1 绞肉机 1 80～85 基础减振+厂房隔声 47～52 2 斩拌机 1 80～85 47～52 3 齿轮泵灌装机 8 70～75 37～42 4 铝丝打卡机 8 70～75 37～42 5 提升机 8 70～75 37～42 6 巴氏杀菌线 1 80～85 47～52 8 干燥蒸煮炉 1 80～85 47～52 9 蒸汽发生器 1 80～85 47～52 10 结扎机 1 70～75 37～42 11 制冷压缩机 1 85～90 减震、隔声、消声 52～57 12 空压机 1 85～90 52～57 13 风机 2 85～90 52～57 14 水泵 1 85～90 52～57 15 板框压滤机 1 80～85 47～52 3.2预测模式 本评价选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录B典型行业噪声预测模型进行预测，具体预测模式如下： （1）室内声源等效室外声源声功率级声功率级法 Lp2=Lp1－（TL+6） 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—墙壁（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 （2）按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。本评价仅考虑几何发散引起的衰减。 无指向性点声源几何发散衰减基本公式： Lp(r)=Lp(r0)－20lg(r/r0) 式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB； Lp(r0)—参考位置r0处的声压级，dB； r —预测点距声源的距离； r0 —参考位置距声源的距离。 （3）工业企业噪声计算 声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； ti—在T时间内i声源的工作时间，s； M—等效室外声源个数； tj—在T时间内j声源的工作时间，s； （4）预测值计算 噪声预测值（Leq）计算公式为： 式中：Leq—预测点的噪声预测值，dB； Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb—预测点的背景噪声值，dB 3.3评价量 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），建设项目评价范围内声环境保护目标和建设项目厂界（场界、边界）应作为预测点和评价点。预测建设项目在运营期所有声环境保护目标处的噪声贡献值和预测值，评价其超标和达标情况；预测和评价建设项目在运营期厂界（场界、边界）噪声贡献值，评价其超标和达标情况 3.4预测结果 本项目选取厂界作为预测点，预测结果见表4-16 表4-16 项目厂界噪声影响预测结果 单位：dB(A) 测点 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 昼 间 贡献值 52.6 51.8 53.6 54.6 标准值 60 60 60 60 评价 达标 达标 达标 达标 夜 间 贡献值 / / / / 标准值 50 50 50 50 评价 达标 达标 达标 达标 通过采取选用低噪声设备、安装减震基础、墙壁隔音、加强设备维护等综合降噪措施后，本项目厂界噪声排放能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求，项目生产过程中生产设备运转噪声对周围环境影响较小。 3.5、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），制定本项目噪声监测计划如下： 表4-17 项目噪声监测计划表 类别 监测点位 监测项目 监测频率 厂界噪声 厂界 等效连续A声级 1次/季度 4、固废 4.1、固体废弃物产生情况 本项目营运期产生的固废主要为肉罐肠生产线产生的不合格产品、原料拆封产生的废包装袋、污水处理站产生的污泥、纯水制备设备产生的废反渗透膜和废滤芯、修整工序产生的肉渣和骨头、活性炭吸附装置产生的废活性炭、职工办公生活产生的生活垃圾。 4.1固废产生情况 1、一般固废 （1）肉灌肠生产线产生的不合格产品 本项目肉灌肠生产线会产生少量的不合格产品，产生量占成品的0.1%，则不合格产品产生量为1.0t/a，不合格产品集中收集后外售给饲料加工厂加工饲料。 （2）原料拆封产生的废包装材料 原料肉、玉米淀粉、盐、糖、蛋白粉等原料在拆封过程中会产生一定量的包装材料，根据企业提供资料，项目废包装袋产生量为0.5t/a，集中收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售给废品回收站。 （3）污水处理站产生的污泥 本项目自建污水处理设施一座，污水处理站运行过程中会产生污泥，根据前文分析，本项目污水处理站进水水质SS为600mg/L，出水水质SS为32.4mg/L，生产废水产生量为2972t/a，则本项目污水处理站污泥产生量约为1.7t/a。污泥全部进入污泥浓缩池后，由隔膜泵送至板框压滤机进行压滤，滤液回污水处理系统，压滤后滤饼含水率小于60%，则本项目污水处理系统污泥产生量为4.25t/a。本项目污泥经板框压滤机压滤后，暂存于污泥池内，滤饼袋装外售给有机肥生产厂家作有机肥料原料。 （4）纯水制备设备产生的废反渗透膜和滤芯 本项目纯水制备设备运营过程中会有废反渗透膜和滤芯产生，其产生量为0.2t/a。 （5）修整工序产生的肉渣和骨头 本项目原料肉在修整工序会产生少量的肉渣和骨头，根据建设单位提供资料，肉渣和肉骨的产生量约为0.5t/a，集中收集后，暂存于厂区冷库内，外售给饲料生产厂家。 （6）废活性炭 恶臭活性炭吸附装置装填量按0.2t设计，更换周期为6个月，则除臭装置活性炭的产生量约为0.4t/a，集中收集后交由厂家回收再利用。 本项目一般废物产生及处置情况见下表。 表4-18 一般固体废弃物产生情况一览表 单位：t/a 序号 一般废物名称 产生量（t/a） 排放量（t/a） 处置措施 1 肉灌肠生产线产生的不合格产品 1.0 0 集中收集后外售给饲料加工厂加工饲料 2 原料拆封产生的废包装材料 0.5 0 集中收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售给废品回收站 3 污水处理站产生的污泥 4.25 0 集中收集后外售给有机肥生产厂家 4 纯水制备设备产生的废反渗透膜和滤芯 0.2 0 集中收集后交由厂家回收 5 修整工序产生的肉渣和骨头 0.5 0 集中收集后外售给饲料生产厂家 6 废活性炭 0.4 0 集中收集后交由厂家回收再利用 2、生活垃圾 本项目劳动定员15人，年工作日330天，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，则生活垃圾产生量为2.475t/a，经收集后交环卫部门统一收集处理。 4.2、固体废弃物处置去向及环境管理要求 1、一般固体废物 （1）肉灌肠生产线产生的不合格产品 肉灌肠生产线产生的不合格产品集中收集后，暂存于冷库内，外售给饲料加工厂加工饲料。 （2）原料拆封产生的废包装材料 原料拆封产生的废包装材料，集中收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售给废品回收站。 （3）污水处理设施产生的污泥 污水处理设施产生的污泥经板框压滤机压滤后，暂存于污泥池内，滤饼袋装外售给有机肥生产厂家作有机肥料原料。 （4）纯水制备设备产生的废反渗透膜和滤芯 纯水制备设备产生废反渗透膜和滤芯，集中收集后交由厂家回收再利用。 （5）修整工序产生的肉渣和骨头 修整工序产生的少量的肉渣和骨头，集中收集后，暂存于厂区冷库内，外售给饲料生产厂家。 （6）废活性炭 除臭装置产生的活性炭，集中收集后交由厂家回收再利用。。 对于一般工业废物，集中暂存于厂区一般固废间内，建筑面积为10m2，拟建于生产车间的东南侧。为了避免一般固废对周边环境造成影响，环评按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及相关国家及地方法律法规，提出如下环保措施： 1）一般固废临时堆场的地面应进行硬化，应有防渗漏、防风、防晒、防雨淋设施。 2）加强监督管理，一般固废间应按GB15562.2设置环境保护图形标志。 3）建立一般固体废物台账，将入场的一般工业固体废物的种类和数量，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 2、生活垃圾 生活垃圾集中收集后交环卫部门统一收集处理。 5、地下水和土壤 项目生产对土壤和地下水环境的影响主要可以分为入渗和沉积。入渗影响主要源自废水、固体废物通过泄漏方式至土壤表面，然后渗入土壤之中，继而影响土壤和地下水的环境质量；沉积影响主要源自废气中污染因子沉降到土壤表面，部分又随着雨水下渗，继而影响土壤和地下水的环境质量。 本项目涉及的废水为生活污水和生产废水，生活废水经化粪池处理后，定期清掏，用于周边农田施肥，生产废水经污水处理设施处理后，出水暂存于清水池内，用于周边农田灌溉，若化粪池、污水处理设施破损未及时发现或清水池废水未及时外运，造成废水漫流或溢流，会出现废水进入土壤和地下水环境的情况，由于本次环评要求化粪池和污水处理设施均采用混凝土建造，并进行防渗、防腐处理，清水池按照要求进行建设，因此出现废水泄露的情况很小；本项目固体废物严格按照要求收集、贮存及处置，并按照要求建设一般固废暂存间，因此发生泄漏进入土壤和地下水环境的情况很小。本项目大气污染物主要为二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、氨气、硫化氢，本项目氮氧化物经“低氮燃烧装置”处理后可以实现达标排放，氨气、硫化氢经“活性炭吸附”装置处理后可以实现达标排放，且在大气扩散的作用下，沉积到土壤表面的极少，因此通过大气沉降对土壤和地下水环境造成的影响甚微。 为更好的保护地下水和土壤资源，将项目的环境影响降至最低限度，建议企业加强管理，定期对废气废水处理设施、固废暂存场进行维护，避免非正常工况排放及跑冒滴漏污染。 本项目防渗分区划分及防渗等级见表4-13。 表 4-13 本项目防渗区划分 防控分区 装置、单元名称 防渗区域 防渗要求 一般防渗区 生产车间 地面 粘土铺底、水泥硬化处理 一般固废暂存间 地面 重点防渗区 化粪池 池底及池壁 粘土铺底、自上而下采用1m+2mm的两层钢筋混凝土+环氧树脂或HDPE等人工防渗材料 污水处理设施 池底及池壁 污水管道 选用优质PVC管道；管道外包防渗膜 综上所述，本项目在采取“源头控制、分区防治”措施的情况下，可减少污染物的泄漏发生，对周边地下水、土壤环境影响较小。 6、生态 本项目用地范围内无生态环境保护目标，故不进行生态影响分析。 7、环境风险 本项目涉及的危险物质为天然气（主要成分甲烷），采用管网直接输送至厂区内使用，不涉及天然气的储存。 危险物质性质见下表。 表4-19 甲烷的主要特性 标识 中文名 甲烷 英文名 methane; Marsh gas 分子式 CH4 CAS号 74-82-8 理化性质 外观与性状 无色无臭气体 主要用途 用作燃料和用于炭黑、氢、乙炔、甲醛等的制造 熔点 -182.5℃ 沸点 -161.5℃ 相对密度 相对密度(水=1)0.42-0.46 (-164℃) 空气相对密度 0.55 溶解性 微溶于水，溶于醇、乙醚 燃烧爆炸危险性 燃烧性 易燃 闪点 -188℃ 引燃温度 538℃ 爆炸下限（V%） 5 爆炸上限（V%） 15.4 燃烧产物 一氧化碳、二氧化碳和水 稳定性 稳定 禁忌物 氧化剂、氟、氯 聚合危害 不聚合 灭火方法 水、雾状水、干粉、砂土。 危险特性 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。 包装与储运 危险性类别 第2.1类，易燃气体 危险货物包装标志 4 包装类别 / UN编号 1971 储存注意事项 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 毒理学资料 接触限值 前苏联车间卫生标准300mg/m3 侵入途径 吸入 LC50 / LD50 / 健康危害 甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%-30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。 应急措施 皮肤接触 若有冻伤，就医治疗。 吸入 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 防护措施 呼吸系统防护 一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩带自吸过滤式防毒面具(半面罩)。 眼睛防护 一般不需要特别防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 防护服 穿防静电工作服。 手防护 戴一般作业防护手套。 其它 工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 根据企业提供的设计资料，厂区内输送管线为90钢管10m，108钢管10m，76钢管4m，室外连接中压管网5m。甲烷在线量0.1t，故Q=0.1÷10=0.01＜1，本项目环境风险潜势为Ⅰ。本项目风险评价等级为简单分析。 环境敏感目标情况 根据本项目敏感目标分布情况，评价范围敏感点主要为周边居民点，敏感点具体分布情况见本报告表3-3。 （3）环境风险识别 ①物质危险性识别 本项目涉及的风险物质为天然气，本项目使用的天然气为管道天然气，不涉及天然气的储存。 ②生产系统危险性识别 A）废气处理装置出现故障，有可能导致废气排放短时间内超标； B）化粪池、污水处理设施出现故障，有可能导致废水泄漏，污染土壤和地下水。 （4）环境风险类型及危害分析 本项目涉及的环境风险类型为环保设施故障、天然气管道发生破裂以及在火灾等事故下引发的伴生/次生污染物排放。 ①泄漏 危险物质的泄漏有事故泄漏和非事故泄漏两种。事故泄漏主要指自然灾害造成的泄漏，如地震、洪水等非人为因素，发生的可能性很低。非事故泄漏是指作业不当、维护管理不完善等人为因素造成的泄漏，相对容易发生。 由于厂区内不涉及天然气的储存，生产单元中的物质存在量较少，局部泄漏量很少，在采取相关应急措施后其风险可控。 ②废气设施故障 本项目蒸汽发生器安装低氮燃烧机，蒸汽发生器废气经8m高排气筒排放，污水处理站产生的NH3、H2S经密闭管道收集后经“活性炭吸附装置”处理后经15m高排气筒排放。如本项目低氮燃烧机、活性炭吸附装置发生故障，废气污染物未经有效处理直接排放到大气环境中，会对周围大气环境造成不利影响。 ③废水设施故障 本项目生活废水进入化粪池处理后，定期清掏，用于周边农田施肥。生产废水经厂区污水处理设施处理后，暂存于清水池，用于周边农田灌溉，若发生污水设备停运等事故，会引起高浓度废水未经处理进入农田，对土壤环境造成破坏。若出现污水管道破裂，未经处理的废水通过下渗进土壤后进入地下水环境，导致环境污染。 ④厂区火灾事故下引发的伴生/次生污染物排放 本项目天然气具有可燃性，如厂区内天然气泄露遇明火导致厂区内部发生火灾事故时，通过燃烧产生SO2、NOX、TSP、CO等污染物，对厂区及下风向的环境空气产生影响，事故发生后到结束前这一时段内污染程度会达到最大，污染物最大地面浓度可能会超过该区域的环境空气质量标准。同时，在火灾事故的处理过程中，还会产生消防废水等污染，因此火灾事故中产生的伴生/次生污染对环境的影响不可忽视。 （5）事故风险防范措施及应急要求 A废水处理设施事故风险防范措施以及应急方案 风险防范措施： （1）为保障污水处理站的正常运行，污水处理站的管理十分重要。厂区废水处理设施应采取严格的措施进行控制管理，一旦污水处理站发生管道破裂、进水或出水异常，应立即停止排污，将污水转排入污水处理站事故应急池存放（可将污水处理站调节池作为废水事故池使用），及时并尽快排除污水处理设施故障。 （2）设置专职人员对污水处理系统进行管理及保养，对处理系统进行定期与不定期检修，及时维修或更换不良部件，加强设备维护，制定严格的维修制度，做到防患于未然。 （3）废水处理设施必须严格实行24小时值班制度，一旦发生设备故障及时应急与处置。 （4）备齐设备的易损配件，废水处理设备零配件应专库、专人保管，不得挪作他用；实现配备的备用污水设备完好率达到100%，在主设备发生故障时立即起用备用设备。 （5）严格控制处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等工艺参数，确保处理效果的稳定性。配备流量、水质自动分析监控仪器。加强机械设备的维护和保养，使设备处于最佳工况。如发现不正常现象，必须立即采取处理措施。 （6）加强污水处理站工作人员的理论知识及操作技能的培训。 （7）加强运行管理和进出水水质的监测工作，当发现进水水质异常时，根据异常原因立即采取相应的措施进行处理。 （8）由于设备故障、检修、工艺参数变化等引起事故： ①可进一步优化污水处理厂供电路线，水泵设计考虑备用，机械设备采用性能可靠优质产品。 ②为使在事故状态下污水处理厂能够迅速恢复正常运行，应在主要水工建筑留有相应的缓冲能力，并备用相应的设备，如回流泵、回流管道、阀门及仪表等。 ③选用优质设备，对污水处理厂各电器、仪表等设备，必须选择质量好、事故率低、便于维修的产品，关键设备应一备一用。 ④加强事故征兆监控，定期巡检、调节、保养、维修。及时发现有可能引起事故的异常运行征兆，消除事故隐患。 （9）在污水处理设施设置警示标牌，并制定巡查制度，并按照要求记录巡查台账。 应急方案： 当污水处理系统故障时，立即向当班负责人报告，由当班负责人安排人员到现场处理故障，并上报厂区应急指挥中心办公室。应急处置方案如下： ①设备故障 1）当运行工发现设备突然故障时，应及时启动备用设备。 2）当备用设备也无法启动时，马上上报应急指挥中心。 3）当该故障设备不会引起出水水质的超标时，正常运行，马上组织维修设备。 4）当故障设备的停运会引起出水水质的超标时，经请示应急指挥中心后，马上停止该线的进水，减少处理水量。 5）设备维修完投入运行后，恢复该线的进水。 ②停电 当接到供电局的某一回路停电计划时，污水处理设施根据停电计划暂停生产，避免产生的废水不能及时处理，直接进入周边农田。 当发生突然停电时，运行班长立即组织班组人员查明停电的原因，并通知生产部停止生产，将未处理的废水引至事故池，进行存放，待恢复用电后，重新进入污水处理设施处理。 B天然气泄露环境风险防范措施 企业选用正规蒸汽发生器厂家进行设计，规范建设。蒸汽发生器安装位置安装甲烷气体泄露报警装置，如发生甲烷气体泄露事故应迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸并就医。天然气泄漏、燃烧、爆炸应急处理措施为： ①应立即报告公司领导，并采取降压、关阀、泄压等应急措施。 ②抢险人员迅速到达泄漏现场，正确分析判断事故发生的位置，用最快的办法切断事故管段上下的截断阀，并对事故管段的余气进行泄压放空。 ③事故现场抢险人员同时配合、协调救护人员和消防官兵做好事故地点的抢救受伤人员、指导疏散群众、维护正常秩序的工作，并不间断对泄漏区域进行定点和不定点的天然气浓度检测，及时掌握泄漏浓度和扩散范围，恰当设置安全警戒范围，禁止无关人员进入。 ④在危险区域还要通知电力或附近企业立即断电，消除可能产生的其他火源，并不准敲打金属、使用通讯或能产生火花的工具，禁绝一切烟火。 ⑤当已经起火，天然气泄漏还没有得到控制时，切勿盲目将火全部扑灭，正确的扑火方法是：对设备喷水降温；灭火剂为雾状水、泡沫、二氧化碳；先扑灭外围的可燃物大火，切断火势蔓延的途径，控制燃烧范围，等到天然气泄漏得到控制时，再将火完全扑灭。 ⑥在抢修队伍领导的指挥下，按照制定的抢修方案和安全措施，在确保安全的前提下开始进行抢修。 ⑦设备和管道修复后，要确认天然气设施完好无泄漏，阀门启闭也符合要求后才能供气，并用便携式可燃气体报警器对周围阀井、建（构）筑物、地下沟渠等进行天然气浓度检测，确认不存在不安全因素后，撤离现场。 （6）风险评价结论 结合企业在运营期间不断完善的风险防范措施，企业在严格做好各项风险防范措施后，从环境风险水平上来看是可控的。 8、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射影响。 9、环保设施投资 本项目总投资150万元，其中环保投资20.5万元，主要用于废气、废水治理、噪声防治、固废治理、风险防范等，环保投资占项目总投资的13.7%，项目的环保投资情况见表4-20。 表4-20 本项目环保投资情况 项目 治理内容 处理方法 价格 （万元） 废气治理 蒸汽发生器燃料燃烧废气 蒸汽发生器安装低氮燃烧机，并设置1根8m高排气筒 2 污水处理站恶臭 污水处理站调节池、水解酸化池及污泥池设置为地下式，上面设置现浇盖板进行密闭，盖板上预留进、出气口，通过密闭管道负压收集，引入一套活性炭除臭装置处理，处理后经15米高排气筒排放；对污水处理设备定期维护，保证污水处理系统正常运行，定期喷洒除臭剂。 2 废水治理 生活污水 生活污水经化粪池（10m3）处理后，定期清掏，用于周边农田施肥 1.5 生产废水 生产废水经一体化污水处理设施（处理工艺为：格栅+隔油沉淀+调节池+气浮池+水解酸化+接触氧化+二沉）处理后用于周边农田灌溉 13 噪声治理 生产设备运转噪声 选用低噪声设备、墙壁隔音、加强设备维护 1.5 固废治理 不合格产品、肉渣和骨头 集中收集后暂存于冷库内，外售给饲料生产厂家 / 污水处理设施产生的污泥 暂存于污泥池内，袋装后，外售给有机肥生产厂家 / 废包装材料 经收集后，暂存于东南侧生产车间的西南侧10m2一般固废暂存间，定期外售 0.2 废活性炭、废反渗透膜和滤芯 经收集后，暂存于东南侧生产车间的西南侧10m2一般固废暂存间内，交由厂家回收再利用 生活垃圾 垃圾收集箱，经收集后交环卫部门统一收集处理 0.1 风险防范 泄露、火灾 配备消防器材、地面防渗处理、定期检查环保设施、公众教育、加强管理等 0.2 合计 / / 20.5 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 蒸汽发生器废气排放口（DA001） | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 蒸汽发生器采用低氮燃烧机，废气经过1根8m高排气筒排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021） |
|  | 污水处理站废气排放口（DA002） | NH3、H2S | 污水处理设施调节池、水解酸化池及污泥池设置为地下式，上面设置现浇盖板进行密闭，盖板上预留进、出气口，通过密闭管道负压收集，引入一套活性炭除臭处理，处理后经15米高排气筒排放；对污水处理设备定期维护，保证污水处理系统正常运行，定期喷洒除臭剂。 | 满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 中排放限值要求及表 1 中恶臭污染物厂界标准值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、NH3-N、SS、BOD | 经化粪池处理后，定期清掏，用于周边农田施肥 | 周边农田施肥 |
|  | 生产废水 | COD、BOD、SS、NH3-N、动植物油 | 经污水处理设施（处理工艺为格栅+隔油沉淀池+调节池+气浮机+水解酸化池+接触氧化池+二沉池）处理后，出水暂存于清水池内，定期用于周边农田灌溉 | 用于周边农田灌溉 |
| 声环境 | 生产设备运转噪声 | 等效连续A声级 | 选用低噪声设备、安装基础、墙壁隔音、加强设备维护 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 肉灌肠生产线产生的不合格产品：集中收集后，暂存于冷库内，外售给饲料加工厂加工饲料。 原料拆封产生的废包装材料：集中收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售给废品回收站。 污水处理设施产生的污泥：经板框压滤机压滤后，暂存于污泥池内，滤饼袋装外售给有机肥生产厂家作有机肥料原料。 纯水制备设备产生废反渗透膜和滤芯：集中收集后交由厂家回收再利用 修整工序产生的少量的肉渣和骨头：集中收集后，暂存于厂区冷库内，外售给饲料生产厂家。 除臭装置产生的活性炭：集中收集后交由厂家回收再利用。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 项目区分区防渗：污水处理设施、化粪池、应急事故水池及其输送管道为重点防渗区，采用抗渗混凝土+环氧树脂进行防渗；生产车间、封闭式固废暂存间等地为一般防渗区，采用抗渗混凝土进行防渗 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 配备消防器材、地面防渗处理、定期检查环保设施、公众教育、加强管理等 |
| 其他环境 管理要求 | 按照要求完善排污许可管理，并及时开展竣工环保验收 |

# 六、结论

夏邑县好运通食品有限公司年加工1000吨肉灌肠项目符合国家产业政策和相关规划，项目建成后，具有良好的经济效益和社会效益。虽然项目在实施和运营过程中对环境会产生一定的影响，在落实各项污染防治措施和环评建议的前提下，这种影响将降低到最低程度；从环境保护的角度，本项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NH3 | / | / | / | 0.001t/a | / | 0.001t/a | +0.001t/a |
|  | H2S | / | / | / | 0.00004t/a | / | 0.00004t/a | +0.00004t/a |
|  | SO2 | / | / | / | 0.0422t/a | / | 0.0422t/a | +0.0422t/a |
|  | NOx | / | / | / | 0.128t/a | / | 0.128t/a | +0.128t/a |
|  | 颗粒物 | / | / | / | 0.019t/a | / | 0.019t/a | +0.019t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | / | / | / | / |
|  | NH3-N | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 不合格产品 | / | / | / | 1.0t/a | / | 1.0t/a | +1.0t/a |
|  | 废包装材料 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 污泥 | / | / | / | 4.25t/a | / | 4.25t/a | +4.25t/a |
|  | 废反渗透膜和滤芯 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 肉渣和骨头 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 0.4t/a | / | 0.4t/a | +0.4t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

水性漆

生活用水

新鲜水330

66

264

农田施肥

化粪池

车间清洗用水

设备清洗用水

斩拌用水

蒸汽发生器用水水

400

1508.8

新鲜水2154.9

646.1

1056

进入产品

52.8

新鲜水1281.1

新鲜水1320

396

1584

132

1188

污水处理站

400

1108.8

纯水制备

自然解冻废水

原料清洗用水

来自冰

新鲜水200

20

180

20

农田灌溉

冻肉运输

冻肉入库

废水

肉骨、肉渣

噪声

噪声

称重斩拌

称量料馅

灌装

食品添加剂、调料、水、玉米淀粉

修整

尼龙膜肠衣

蒸煮杀菌

冷却

装箱

入库

销售

噪声

噪声

噪声

天然气

蒸汽发生器

废气

解冻清洗

绞肉

噪声

格栅

农田灌溉

生产废水