# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 夏邑县夏连肉类食品有限公司扩建项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2207-411426-04-05-470894 |
| 建设单位联系人 | 王明明 | 联系方式 | 15236866266 |
| 建设地点 | 商丘市夏邑县城关镇西环路北段夏邑县夏连肉类食品有限公司院内 |
| 地理坐标 | （116度6分36.197秒，34度15分55.816秒） |
| 国民经济 行业类别 | D4430热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业、91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程） |
| 建设性质 | □新建（迁建） (改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 夏邑县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2207-411426-04-05-470894 |
| 总投资（万元） | 30 | 环保投资（万元） | 8.5 |
| 环保投资占比（%） | 28.3 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | (否 ☑是：本项目2.0t/h锅炉已经建设完成，并投入生产，2.0t/h的锅炉于2020年1月建设完成，距今已经有2年7个月，根据《环境保护部关于建设项目“未批先建”违法行为法律适用问题的意见》（环政法函〔2018〕31号），“违法行为在二年内未被发现的，不再给予行政处罚。法律另有规定的除外。前款规定的期限，从违法行为发生之日起计算；违法行为有连续或者继续状态的，从行为终了之日起计算。”因此，夏邑县环境保护局不再给与本项目行政处罚，要求完善环评手续。 | 用地（用海） 面积（m2） | 40 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性 分析 | 1、“三线一单”相符性分析 1.1生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线 1、生态保护红线 根据河南省生态保护红线范围划分情况，夏邑县不涉及生态保护红线和一般生态空间。 本项目位于商丘市夏邑县城关镇西环路北段夏邑县夏连肉类食品有限公司院内，不在生态保护红线范围内。因此，本项目的建设符合生态保护红线的要求。 2、环境质量底线 ①大气环境：本项目位于商丘市夏邑县城关镇西环路北段夏邑县夏连肉类食品有限公司院内，根据大气功能区划分，为环境空气功能区二类区，执行二级标准。本项目所在区域环境空气中的PM2.5、PM10平均浓度不能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准，针对环境空气质量不达标的现状，商丘市生态环境保护委员会办公室发布了《商丘市2022年大气污染防治攻坚战实施方案》，从“调整优化产业结构、深入调整能源结构、持续调整交通运输结构、优化调整用地和强化面源污染治理、推进工业企业四项工程、强化挥发性有机物治理、强化区域联防联控、强化基础能力建设”几个方面进行管控，大气环境质量状况可以得到进一步改善。 ②地表水：本项目所在区域内最近地表水体为西侧1659m处的毛河，毛河往南汇入坨河，本次评价选取沱河永城张板桥断面来反映项目区域现状水质状况，根据河南省地表水环境功能区划，坨河为Ⅴ类水体。根据2021年12月商丘市政府地表水责任目标断面例行监测结果，沱河永城张板桥断面水质可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求。 本项目软水制备废水为清净下水，直接进入厂区污水管网，经厂区总排口，排入夏邑县污水处理厂，对周边地表水环境影响很小。 ③噪声：项目所在区域声环境功能区划为2类，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 本项目在落实本次评价提出的各项环保措施后，可实现噪声达标排放，符合环境质量底线的要求。 3、资源利用上线 本项目生产过程中资源消耗主要以电力、水以及天然气为主，本项目不属于高耗能和资源消耗型企业，资源利用不会突破区域的资源利用上线，项目建设符合资源利用上线要求。 根据分析，本项目的建设符合河南省生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的要求。 1.2商丘市生态环境准入清单 根据《商丘市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（商政[2021]5号），商丘市“三线一单”分区管控及要求如下： （1）生态分区管控 全市共划定61个生态环境分区管控单元。其中：优先保护单元15个，面积占全市国土面积的2.76%；重点管控单元37个，面积占全市国土面积的15.94%；一般管控单元9个，面积占全市国土面积的81.3%。 （2）生态环境准入清单 以全市划定的61个生态环境管控单元为基础，根据各单元环境属性特征，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率等方面对各环境管控单元提出原则性的禁止、限制性开发要求，建立我市“1+9”生态环境准入清单模式。“1”为我市总体生态环境准入清单，“9”为两区六县一市生态环境准入清单。 根据商丘市生态环境局关于动态更新《商丘市生态环境准入清单（试行）》的函》（2022年4月27日），商丘市生态环境准入清单包括商丘市生态环境总体准入要求、商丘市各县区分区管控单元生态环境准入清单。 ①商丘市生态环境总体准入要求 表1-1 商丘市生态环境总体准入要求 管控 维度 准入控要求 本项目 情况 相符性 空间布局约束 1、全市禁止新增化工园区。全市原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。 2、严禁不符合我市主体功能定位的各类开发活动，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。现有以“两高”行业为主导产业的园区规划环评应增加碳排放情况与减排潜力分析，推动园区绿色低碳发展。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。 3、禁止勘查高硫高灰煤炭资源，禁止开采可耕地砖瓦粘土。禁止开采区内，除国家基础性、公益性地质调查及符合政策要求的项目外，一律不得新设探矿权、采矿权和矿产勘查项目，严厉打击和取缔违法采矿活动。禁止开采区内，在不影响禁止区主体功能，并征得相关管理部门同意的情况下，可以进行地热、矿泉水等矿产资源的勘查开发利用。限制开采高硫高灰煤，不再新建高硫高灰煤矿井。在限制开采区内，要严格控制限制开采矿种矿业权的设置，确实需要设置矿业权时，应严格规划审查，进行专门的规划论证。 4、全市范围内禁止制造、进口、销售和注册登记国五(不含)以下排放标准的柴油车。全市原则上不再办理使用登记和审批35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。重点区域禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。全面淘汰退出达不到标准的落后产能和不达标企业。实施重污染企业退城搬迁，加快城市建成区、人群密集区、重点流域的重污染企业和危险化学品等环境风险大的企业搬迁改造、关停退出，推动实施一批水泥、平板玻璃、化工、商砼企业等重污染企业退城工程。 5、生态控制区主要包括生态公益林和地质灾害高易发区，依照《国家级公益林管理办法》和《河南省生态公益林管理办法》对市域21.19万亩公益林进行严格保护；对于市域地质灾害高易发区应加强监测和安全防护，禁止在相关区域进行建设。河流水域包括涡河、惠济河、黄河故道、沱浍河、大沙河、王引河等主要河流，完善河道两侧绿化建设，防治水土流失，严禁非法占用滩涂湿地。 6、矿产资源密集区是指市域范围内蕴含具有开采价值的各类金属、非金属矿藏的地区以及其必要的生产生活和安全防护范围，主要分布在永城、睢县、柘城。按照《中华人民共和国矿产资源法》《河南省采矿管理条例》进行管制。历史文化保护区主要包括商丘古城（含宋国故城遗址、大运河遗址、睢县古城、夏邑古城、虞城利民古城等的保护范围、建设控制地带和风貌协调区），整体保护古城的自然环境、肌理格局、文物古迹、历史建筑和环境要素，按照《中华人民共和国文物保护法》、《历史文化名城名镇名村保护条例》、《河南省历史文化名城保护条例》的规定实施管制。。 本项目属于热力生产和供应行业，不属于禁止建设类项目，不属于“两高”行业；本项目属于国家允许类项目，符合国家和地方相关产业政策；且项目选址区域不属于生态控制区、矿产资源密集区和历史文化保护区。 相符 污染物排放管控 1、新、改、扩建项目主要污染物排放要满足当地总量减排要求。重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物(VOCs)全面执行大气污染物特别排放限值。 2、全面改善区域环境质量。建设项目应满足区域环境质量改善目标的管理要求。区域环境空气、地表水环境质量不能满足环境功能区划标准时，重点行业建设项目主要污染物实行区域倍量削减；区域环境空气、地表水环境质量满足环境功能区划标准后，重点行业建设项目主要污染物实行区域等量削减。 3、十四五期间全面落实建成区污水处理厂“提质增效工程”及加快补齐城镇污水收集和处理设施短板工程。新建城区管网和污水处理设施要与城市发展同步规划、同步建设，做到雨污分流，加强城市初期雨水收集处理设施建设，有效减少城市面源污染。城市建成区、产业集聚区、工业园区污水处理厂扩建工程设计出水标准优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准设计，鼓励化学需氧量、氨氮、总磷排放浓度达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水体水质标准要求，鼓励现有工程随扩建工程一并完成提标改造工程。具备条件的县级以上污水处理厂全部建设尾水人工湿地，进一步提升污水处理水平。 4、十四五期间，进一步扩大涉气工业企业监控范围，对全市应急管控和错峰生产企业进行全面筛查，全市满足自动监控设施建设标准的涉气企业全部完成自动监控设施建设；开展有色金属冶炼、铅酸蓄电池等行业企业含重金属无组织废气排放污染治理，确保废气中重金属污染物持续、稳定达标排放；开展砖瓦、钢铁、有色等重点行业企业提标改造和污染深度治理，严格排污许可管理，推动工业企业绿色发展转型；强化挥发性有机物污染治理；制定砖瓦窑等工业炉窑综合整治实施方案，凡不能达标排放的砖瓦窑等工业炉窑，依法一律实施停产整治；推进工业绿色升级，加快实施钢铁、石化、化工、有色、皮革等行业绿色化改造，加强造纸、农副食品加工、毛皮制革、印染、有色金属、原料药制造、电镀等水污染物排放行业重点企业强制性清洁生产审核，全面推进其清洁生产改造或清洁化改造；全面取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）等工业燃煤设施，全市建成区实现工业燃煤全替代。 5、控制农业氮源排放，持续做好秸秆综合利用和禁烧工作，加强农村散煤燃烧监管、减少BC（黑碳气溶胶）排放；全市主要农作物化肥、农药使用量实现零增长，农药包装废弃物回收处理推广到全市30%的产粮（油）大县和所有蔬菜产业重点县；基本实现农膜全面回收利用；加强农村黑臭水体整治及秸秆综合利用率；梯次推进农村生活污水治理，根据工作实际，对需调整的内容及时修编，细化配套制度，力争实现县级层面的统一规划、统一建设、统一运行、统一管理，集中连片推进。 6、有色金属冶炼、铅酸蓄电池、石油加工、化工、电镀、制革和危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要按照国家企业拆除活动污染防治的技术规定，事先制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案，明确残留污染物清理和安全处置措施，报县级生态环境部门、工业和信息化部门备案并技术评审。 7、鼓励土壤污染重点监管单位因地制宜实施管道化、密闭化改造，重点区域防腐防渗改造，物料、污水、废气管线架空建设和改造，从源头上防范土壤污染。。 本项目不属于重点行业，且本项目废气污染物二氧化硫、氮氧化物满足总量减排要求（倍量替代）。本项目设置一台锅炉为现有项目提供热水，锅炉燃料为天然气。 相符 环境风险防控 1、柘城、夏邑、虞城、睢阳区、示范区等跨市界断面所在县（区）的环保部门要加强与下游县、区及亳州、鹿邑、永城等城市的沟通协调，共同做好流域水污染联防工作，防止出现跨界污染事件。各县（区）政府（管委会）制定水污染应急预案，建立应急联动机制，明确预警预报程序，完善应急处置和保障体系。加强应急管理培训和学习交流，开展流域水污染防控应急演练，提高跨界突发水污染事件处置能力与应急管理工作水平。 2、永城、宁陵涉及化工的产业集聚区，需在十四五规划初期建成园区风险防范应急保障措施，在集聚区纳污河流或雨水、泄洪河沟下游处（汇入具有水体功能区划河流之前）设置拦截设施、园区事故池等具体应急措施，拦截化工企业厂区不可控的风险事故废水，坚决杜绝区域风险事故废水进入地表河流引发恶劣的流域污染事件。 3、做好优先保护单元内饮用水源等重要生态环境敏感目标的环境风险防范，开展涉重企业等安全隐患排查和风险评估，依法依规整治监管；做好钢铁、有色、化工、制药、制革等涉及重大环境风险源和危险化学品企业环境风险防范，编制环境风险应急预案，落实环境风险防范和应急措施，强化环境风险防控及应对处置能力，建立“企业—园区—政府”三级区域环境风险应急联控机制；加强对农用地土壤污染风险区域，特别是毛皮制革、有色金属、电镀等重点监管企业和工业园区周边农用地土壤的监测，完善土壤污染防治体系，强化土壤环境风险控制，做好耕地保护，保障粮食安全。 4、用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块，以及腾退工矿企业用地为重点，依法开展土壤污染状况调查和风险评估；优先对重点行业企业用地调查查明的潜在高风险地块，开展进一步调查和风险评估。。 本项目属于热力生产和供应行业，营运期产生的软水制备废水为清净下水，进入厂区污水管网，通过厂区总排口进行夏邑县污水处理厂处理，不单独设排污口。 相符 资源开发效率要求 1、十四五期间，全市煤炭消费总量控制完成国家、省、市下达目标要求。全市能耗增量控制目标控制完成国家、省、市下达目标要求。 2、十四五期间，全市年用水总量控制完成国家、省、市下达目标要求。水资源利用效率和效益明显提升，地下水超采得到进一步控制，农村居民集中供水实现全覆盖，全面解决贫困人口饮水安全问题；积极开展中水资源利用，在火电、纺织、化工、食品、发酵等高耗水行业，开展水效“领跑者”行动，推进企业串联用水、分质用水、一水多用和梯级循环利用，提升工业污水资源化利用效率；加快城市污水处理厂及产业集聚区污水处理厂中水建设工程，切实推进中水利用进程，集中供热中心、热电联产项目限制取用地下水，高耗水企业中水回用率达到32%以上。 3、重点开展火电、钢铁、石化、化工、纺织、造纸、食品等高耗水工业行业节水技术改造，大力推进工业水循环利用，推进节水型企业、节水型工业园区建设；新、改、扩印染项目清洁生产水平应达到《清洁生产标准纺织业（棉印染）》国际先进水平，禁止不能满足土地投资强度和清洁生产水平要求的印染企业和与规划定位不相符的印染企业入驻。新、改、扩印染项目印染总规模不得超出规划的印染规模，允许规划内印染规模等量替代，禁止超出规划单纯新增印染产能。 4、实行严格的耕地保护制度和节约用地制度，强化土地资源开发利用管理，提高土地集约化利用程度和建设用地利用效率，内部挖潜解决新增建设用地。。 本项目营运期不消耗煤炭；项目用水采用厂区自备井，项目用水主要为锅炉用水，不属于高耗水工业企业，本项目用地为建设用地，符合夏邑县城关镇土地利用总体规划。 相符 根据分析，本项目的建设符商丘市生态环境总体准入要求的要求。 ②商丘市各县区分区管控单元生态环境准入清单 根据商丘市生态环境局关于动态更新《商丘市生态环境准入清单（试行）》的函》（2022年4月27日）以及商丘市生态环境管控单元分布图（详见附图4），夏邑县城关镇属于一般管控单元。本项目与夏邑县城关镇环境管控单元生态环境准入清单相符性分析见下表 表1-2 本项目与夏邑县城关镇环境管控单元生态环境准入清单相符性分析一览表 环境管控单元编码 环境管控单元名称 行政区 乡镇 管控要求 本项目建设情况 ZH******0002 重点管控单元 夏邑县一般管控单元 城关镇、曹集乡、刘店集乡 空间布局约束 1、禁止新建、改建及扩建高污染、高风险建设项目。禁止新建、扩建、改建燃用高污染燃料的项目（集中供热、热电联产设施除外）。 2、鼓励该区域内现有工业企业退城入园。 1、本项目属于扩建项目，主要为新增1台2.0t/h的锅炉，本项目锅炉燃料为液化天然气，属于清洁能源。 污染物排放管控 1、禁止向耕地及农田沟渠中排放有毒有害工业、生活废水和未经处理的养殖小区畜禽粪便；禁止占用耕地倾倒、堆放城乡生活垃圾、建筑垃圾、医疗垃圾、工业废料及废渣等废弃物。 2、深入推进城镇污水收集和处理设施建设，新建城镇污水处理厂需达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。鼓励配套建设尾水人工湿地，减少水污染物排放。 3、加强畜禽养殖污染防治，畜禽规模养殖场（小区）要配套建设与养殖规模相适宜的粪便污水防渗防溢流贮存设施，以及粪便污水收集、利用和无害化处理设施；积极引导散养密集区实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。 4、持续开展“散乱污”企业动态清零，实现散煤取暖基本清零，开展城市清洁行动，全面提升“三散”污染治理水平。 1、本项目营运期产生的软水制备废水为清净下水，直接通过污水管网进入夏邑县污水处理厂处理；废离子交换树脂经收集后直接交由厂家回收，不在厂区内暂存，项目产生的固废均得到妥善处置。 2、本项目不涉及。 3、本项目不涉及重金属。 因此，本项目符合污染物排放管控的要求。 根据分析，本项目的建设符合夏邑县城关镇环境管控单元生态环境准入清单的要求。 因此，本项目的建设符合“三线一单”的要求。 2、产业政策相符性 （1）根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2020.1.1），本项目不在鼓励类、限制类和淘汰类范围之内。根据《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40号）第三章第十三条规定：《产业结构调整指导目录》由鼓励、限制和淘汰三类目录组成，不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类，允许类不列入《产业结构调整指导目录》。因此，本项目属于允许类建设项目，符合国家产业政策。 （2）本项目已经在夏邑县发展和改革委员会备案，并经批准，项目代码：2207-411426-04-05-470894。 因此，本项目属于允许类建设项目，符合国家和地方相关产业政策。 3、与《河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（豫环委办[2022]9号）相符性 表1-3 本项目与豫环委办[2022]9号的相符性分析 规范性文件 主要任务 内容 本项目情况 相符性分析 河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案 加快传统产业转型升级 支持重点行业通过产能置换、装备大型化改造、重组整合，实施绿色转型升级。制定2022年度淘汰落后产能工作方案，落实国家《产业结构调整指导目录(2019年本)》《河南省淘汰落后产能综合标准体系(2020年本)》组织开展排查整治专项行动，按期完成年度淘汰落后产能目标任务，对于落后产能和“散乱污”企业，实施动态“清零”。持续优化产业布局，按时完成已列入2022年计划的8家企业搬迁改造，稳步推进许昌、平顶山等城区煤电项目“退城进郊(园)”，加快推进洛阳市建成区内燃煤电厂基本“清零”。各省辖市(含济源示范区，下同)要进一步排查梳理，对不符合城市建设规划、行业发展规划、生态环境功能定位的重污染企业，制定搬迁改造工作方案，明确时限进度要求。 根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类范围之内，属允许类建设项目，符合国家产业政策，不属于落后产能和“散乱污”企业。 相符 推进绿色低碳产业发展 落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性 新兴产业发展，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目建设。落实“两高”项目会商联审机制，强化项目环评及“三同时”管理，重点行业企业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）行业单纯新增产能。水泥行业产能置换项目应实现矿石皮带廊密闭运输，大宗物料产品清洁运输。 本项目符合国家产业规划、产业政策、“三线一单”以及夏邑县城关镇土地利用规划的要求，本项目不属于两高项目，本项目不属于重点行业。 相符 提升扬尘污染防治水平 实施扬尘治理智慧化提升工程。持续推进扬尘治理监控平台建设，加强国、省道道路扬尘监控能力建设，逐步纳入省级监控平台。深入开展扬尘治理专项行动。严格落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染差异化评价标准》《河南省房屋建筑和市政基础设施工程扬尘治理监控平台数据接入标准》要求，对扬尘重点污染源实行清单化动态管理，强化开复工验收、“三员”管理、“两个禁止”等扬尘治理制度机制，实施渣土车密闭运输、清洁运输，完善降尘监测和考评体系。持续做好城市公共道路清扫保洁，加大专业道路清扫机械的配备和使用，有效提升国省道、县乡道路、城乡结合部和背街小巷等各类道路清扫保洁效果，对城市公共区域、长期未开发建设裸地，以及废旧厂区、物流园、大型货车停车场等进行排查建档并采取防尘措施。大型煤炭、矿石等干散货码头、物料堆场全面完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。加强餐饮油烟污染治理，强化日常监督管理，规范治理设施运行管理，现场监管月抽查率不低于20%。 本项目属于未批先建项目，目前已经建设完成，不涉及施工期 不涉及 综合治理恶臭突出环境问题 加强污水处理、垃圾处理、畜禽养殖、橡胶、塑料制品、食品加工等行业恶臭污染治理。对垃圾、污水集中式处理设施，加大装置密闭和废气收集力度，采取除臭措施；规模化畜禽养殖企业（场）应加强粪污收集和处理，采取恶臭气体和氨排放治理措施:橡胶、塑料、食品加工等行业强化恶臭气体收集和治理；恶臭投诉集中的工业园区、重点企业安装运行特征因子有组织排放和无组织排放在线监测预警系统。 本次扩建项目主要是新增1台2.0t/h的锅炉，主要污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，不产生恶臭气体，现有工程产生的恶臭气体采取措施后，厂界无组织废气可以满足排放要求。 相符 实施重污染天气移动源应急管控 2022年9月15日前，各省辖市结合实际，制定重污染天气移动源应急管控方案，细化道路车辆及工业企业运输车辆减排措施，规范运输环节源头管理。建立工业企业用车大户清单和货运车辆白名单，实现动态管理；指导大宗物料运输企业合理安排运力，提前做好生产物资储备。 环评要求企业在重污染天气移动源应急管控期间，按照要求提前做好生产物资储备。 相符 河南省2022年水污染防治攻坚战实施方案 调整优化产业结构 落实“三线一单”生态环境分区管控体系,加强重点区域、重点流域、重点行业和产业布局规划环评。持续推进钢铁、有色、石化、化工、电镀、皮革、造纸、印染、农副食品加工等行业改造转型升级，推动化工、印染、电镀等产业集群提升改造。推动重点行业、重点区域产业布局调整，实施传统产业兼并重组、城市建成区高污染企业退城入园和敏感区域、水污染严重地区高污染企业布局优化，制定实施落后产能淘汰方案。严禁在黄河干流及主要支流临岸一定范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。 本项目符合“三线一单”生态环境分区管控要求，本项目选址不在黄河干流及主要支流临岸，且本项目不属于两高一资项目 相符 推动企业绿色发展 在造纸、焦化、氮肥、农副食品加工、皮革、印染、有色、原料药制造、电镀等重点水污染物排放行业，推动清洁生产改造，减少单位产品耗水量和单位产品排污量。结合水环境容量、地表水环境目标、排污许可证要求，对直排企业污水处理设施适时进行提标改造。推进工业水循环利用和水循环梯级利用，在高耗水行业开展水效“领跑者”行动。电力企业严格落实环评审批的使用再生水要求。到2022年年底，万元工业增加值用水量较2020年下降约2%。 本次项目产生的废水主要为软水制备废水，为清净下水，经厂区总排口进入市政污水管网，进入夏邑县污水处理厂处理，不属于直排企业。 不涉及 加强水环境风险防控 以涉重金属、危险化学品、有毒有害等行业企业为重点，加强水环境风险日常监管，建设事故调蓄池、应急闸坝等预防性设施，开展尾矿库生态环境风险隐患排查整治，重点加强黄河流域和南水北调中线工程水源区“一废一品一库”监管。完善上下游政府及相关部门之间的联防联控、信息共享、闸坝调度机制，落实防范措施。加强重点饮用水水源地河流、重要跨界河流以及其他敏感水体风险防控，编制“一河一策一图”应急处置方案，强化应急演练，避免重、特大水污染事故发生。 本项目不涉及重金属、危险化学品，不属于有毒有害的行业企业。 不涉及 河南省2022年土壤污染防治攻坚战实施方案 推动涉重金属企业绿色化发展 支持涉重金属企业提标改造,建立完善全口径涉重金属重点行业企业清单动态调整机制，及时完善更新全口径清单企业信息及生产状态。新、改、扩建重点行业建设项目重金属污染物排放实施“减量替代”。2022年4月底前，依据《大气污染防治法》《水污染防治法》及重点排污单位名录管理有关规定，将符合条件的排放镉等重金属的企业。纳入重点排污单位名录和清洁生产审核基础信息库。对纳入大气重点排污单位名录或实行排污许可重点管理的涉镉等重金属排放企业，相关自动监测要求应当依法载入排污许可证，督促其按规定实现颗粒物在线自动监测，并与生态环境主管部门的监控设备联网。持续开展涉镉等重金属行业企业排查整治活动，坚持边排查边整治，持续削减重金属污染物排放总量 本项目不涉及重金属污染物排放 不涉及 全面提升固体废物监管能力。 支持各地开展“无废城市”建设，全面加强固体废物治理体系和能力建设。持续开展危险废物专项整治，全面提升危险废物环境监管、利用处置和环境风险防范“三个能力”，推动危险废物监管和利用处置能力改革工作。加快推进医疗废物和危险废物集中处置项目建设。动态更新危险废物产生、自行利用、经营、监管“四个清单”，有序推进固废监管信息化建设。持续开展铅酸蓄电池收集试点工作。 本次扩建项目生产中产生的废离子交换树脂集中收集后交由厂家回收，不在厂区内暂存，项目生产中产生的一般固体废物合理处置不外排 相符 4、与《商丘市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（商环委办[2022]3号）相符性 表1-4 本项目与商环委办[2022]3号的相符性分析 规范性文件 主要任务 内容 本项目情况 相符性分析 商丘市2022年大气污染防治攻坚战实施方案 加快传统产业转型升级 支持重点行业通过产能置换、装备大型化改造、重组整合，实施绿色转型升级。组织开展排查整治专项行动，按期完成年度淘汰落后产能目标任务，对于落后产能和“散乱污”企业，实施动态“清零”。持续优化产业布局，按时完成已列入2022年计划的2家企业搬迁改造，各县（使、区）要进一步排查梳理，对不符合城市建设规划、行业发展规划、生态环境功能定位的重污染企业，制定搬迁改造工作方案，明确时限进度要求。 根据《产业结构调整指导目录 (2019年本)》本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类范围之内，属允许类建设项目，符合国家产业政策，不属于落后产能和“散乱污”企业。 相符 推进绿色低碳产业发展 落实国家产业规划、产业政策、 “三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目建设。落实“两高”项目会商联审机制，强化项目环评及“三同时”管理，重点行业企业新建、扩建项目达到 A 级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）行业单纯新增产能。水泥行业产能置换项目应实现矿石皮带廊密闭运 输，大宗物料产品清洁运输。 本项目符合国家产业规划、产业政策、“三线一单”以及夏邑县城关镇土地利用规划的要求，本项目不属于两高项目，本项目不属于重点行业，不属于严禁新增企业和禁止行业。 相符 提升扬尘污染防治水平 实施扬尘治理智慧化提升工程，持续推进扬尘治理监控平台建设，加强国、省道道路扬尘监控能力建设，逐步纳入市级监控平台。深入开展扬尘治理专项行动，严格落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染差异化评价标准》《河南省房屋建筑和市政基础设施工程扬尘治理 监控平台数据接入标准》要求，对扬尘重点污染源实行清单化动态管理，强化开复工验收、“三员”管理、“两个禁止”等扬尘治理制度机制，实施渣土车密闭运输、清洁运输，完善降尘监测和考评体系。持续做好城市公共道路清扫保洁，加大专业道路清扫机械的配备和使用，有效提升国省道、县乡道路、城乡结合部和背街小巷等各类道路清扫保洁效果，对城市公共区域、长期未开发建设裸地，以及废旧厂区、物流园、大型货车停车场等进行排查建档并采取防尘措施。大型煤炭、矿石等干散货码头、物料堆场全面完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。加强餐饮油烟污染治理，强化日常监督管理，规范治理设施运行管理，现场监管月抽查率不低于20%。 本项目属于未批先建项目，目前已经建设完成，不涉及施工期。 不涉及 综合治理恶臭突出环境问题 加强污水处理、垃圾处理、畜禽养殖、橡胶、塑料制品、食品加工等行业恶臭污染治理。对垃圾、污水集中式处理设施，加大装置密闭和废气收集力度，采取除臭措施;规模化畜禽养殖企业（场）应加强粪污收集和处理，采取恶臭气体和氨排放治理措施:橡胶、塑料、食品加工等行业强化恶臭气体收集和治理；恶臭投诉集中的工业园区、重点企业安装运行特征因子有组织排放和无组织排放在线监测预警系统。 本次扩建项目主要是新增1台2.0t/h的锅炉，主要污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，不产生恶臭气体，现有工程产生的恶臭气体采取措施后，厂界无组织废气可以满足排放要求。 相符 实施重污染天气移动源应急管控 2022年9月15日前，各县（市、区）结合实际，制定重污染天气移动源应急管控方案，细化道路车辆及工业企业运输车辆减排措施，规范运输环节源头管理。建立工业企业用车大户清单和货运车辆白名单，实现动态管理；指导大宗物料运输企业合理安排运力，提前做好生产物资储备。 环评要求企业在重污染天气移动源应急管控期间，按照要求提前做好生产物资储备。 相符 商丘市2022年水污染防治攻坚战实施方案 调整优化产业结构 落实“三线一单”生态环境分区管 控体系，加强重点区域、重点流域、重点行业和产业布局规划环评。持续推进钢铁、有色、石化、化工、电镀、皮革、造纸、印染、农副食品加工等行业改造转型升级，推进化工、印染、电镀等产业集群提升改造。推动重点行业、重点区域产业布局调整，实施传统产业兼并重组、城市建成区高污染企业退城入园和敏感区域、水污染严重地区高污染企业布局优化，制定实施落后产能淘汰方案。 本项目符合“三线一单”生态环境分区管控要求，本项目选址不在黄河干流及主要支流临岸，且本项目不属于两高一资项目 相符 推动企业绿色发展 在造纸、氮肥、农副食品加工、皮 革、印染、有色、原料药制造、电镀等重点水污染物排放行业，推动清洁生产改造，减少单位产品耗水量和单位产品排污量。结合水环境容量、地表水环境目标、排污许可证要求，对直排企业污水处理设施适时进行提标改造。推进工业水循环利用和水循环梯级利用，在高耗水行业开展水效“领跑者”行动。电力企业严格落实环评审批的使用再生水要求。到 2022 年底，万元工业增加值用水量较2020年下降约2%。 本次项目产生的废水主要为软水制备废水，为清净下水，经厂区总排口进入市政污水管网，进入夏邑县污水处理厂处理，不属于直排企业。 不涉及 加强水环境风险防控 以涉重金属、危险化学品、有毒 有害等行业企业为重点，加强水环境风险日常监管，建设事故调蓄池、应急闸坝等预防性设施，开展尾矿库生态环境风险隐患排查整治。完善上下游政府及相关部门之间的联防联控、信息共享、闸坝调度机制，落实防范措施。加强重点饮用水水源地河流、重要跨界河流以及其他敏感水体风险防控，编制“一河一策一图”应急处置方案，强化应急演练，避免重、特大水污染事故发生。 本项目不涉及重金属、危险化学品，不属于有毒有害的行业企业 不涉及 商丘市2022年土壤污染防治攻坚战实施方案 推动涉重金属企业绿色化发展 支持涉重金属企业提标改造，建立完善全口径涉重金属重点行业企业清单动态调整机制，及时完善更新全口径清单企业信息及生产状态。新、改、扩建重点行业建设项目重金属污染物排放实施“减量替代”。2022年5月10日前，依据《大气污染防治法》《水污染防治法》及重点排污单位名录管理有关规定，将符合条件的排放镉等重金属的企业，纳入重点排污单位名录和清洁生产审核基础信息库。对纳入大气重点排污单位名录或实行排污许可重点管理的涉镉等重金属排放企业，相关自动监测要求应当依法载入排污许可证，督促其按规定实现颗料物在线自动监测，并与生态环境主管部门的监控设备联网。持续开展涉镉等重金属行业企业排查整治活动，坚持边排查边整治，持续削减重金属污染物排放总量 本项目不涉及重金属污染物排放 不涉及 全面提升固体废物监管能力。 支持有条件的县（市、区）开展“无废城市”建设试点，全面加强固体废物治理体系和能力建设。持续开展危险废物专项整治，全面提升危险废物环境监管、利用处置和环境风险防范“三个能力”，推动危险废物监管和利用处置能力改革工作。加快推进医疗废物和危险废物集中处置项 目建设。动态更新危险废物产生、自行利用、经营、监管“四个清单”，有序推进固废监管信息化建设。持续开展铅酸蓄电池收集试点工作。 本次扩建项目产生的离子交换树脂集中收集后交由有厂家回收，不在厂区内暂存，项目生产中产生的一般固体废物合理处置不外排。 相符 5、与夏邑县集中式饮用水水源保护区划相符性 5.1乡镇集中式用用水水源保护区 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫环办〔2016〕23号）文件，夏邑县乡镇集中式饮用水水源保护区如下： （1）夏邑县歧河乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西20米、南15米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （2）夏邑县郭店乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、西20米、北10米的区域。 （3）夏邑县会亭镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：供水站厂区及外围东10米、北10米的区域。 （4）夏邑县罗庄乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：供水站厂区及外围西20米、南15米的区域。 （5）夏邑县马头镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：供水站及外围西10米、南15米的区域。 （6）夏邑县业庙乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西20米、南25米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （7）夏邑县桑堌乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、南25米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （8）夏邑县城关镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西10米、南10米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （9）夏邑县车站镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、北10米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米、西至010县道的区域。 （10）夏邑县杨集镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米、南20米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （11）夏邑县骆集乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西15米、北10米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （12）夏邑县刘店乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米、南20米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （13）夏邑县太平镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 （14）夏邑县孔庄乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西10米、南15米的区域。 （15）夏邑县北岭镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米、北20米的区域。 5.2“千吨万人”饮用水水源保护区 根据《夏邑县人民政府办公室关于印发夏邑县千吨万人饮用水水源保护区划分的通知》（夏政办[2019]43号），夏邑县千吨万人饮用水水源保护区划分情况如下： （1）胡桥乡李王庄村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （2）北岭镇地下水井群2号水源井、3号水源井（已区划1眼，现新增2眼：2、3号水源井） 一级保护区范围：2号井、3号井取水井外围30米区域。 （3）火店镇李店村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （4）韩道口镇韩西村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井、2号井取水井外围30米区域。 （5）孔庄乡地下水井2号水源井、3号水源井（已区划1眼，现新增2眼：2、3号水源井） 一级保护区范围：2号井、3号井取水井外围30米区域。 （6）郭店镇冉庙村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （7）会亭镇王厂村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 （8）业庙乡地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （9）马头镇地下水井群2号水源井、3号水源井（已区划1眼，现新增2眼：2号水源井、3号水源井） 一级保护区范围：2号井、3号井取水井外围30米区域。 （10）太平镇地下水井群2号水源井、3号水源井、4号水源井（已区划1眼，现新增3眼：2、3、4号水源井） 一级保护区范围：2号井、3号井、4号井取水井外围30米区域。 （11）何营乡杨井村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （12）桑堌乡地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （13）夏邑县济阳镇胡楼村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 （14）罗庄镇罗东村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （15）中峰乡冯楼村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 （16）城关镇地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （17）城关镇郭庄村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 （18）车站镇红山庙村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （19）车站镇地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （20）杨集镇地下水井群3号水源井、4号水源井（已区划2眼，现新增2眼：3号、4号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米东至学校区域、4号井取水井外围30米区域。 （21）王集乡孙庄村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （22）骆集乡地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （23）刘店集乡地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （24）曹集乡马庄村地下水井（1眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区。 （25）歧河乡蔡河村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 根据现场勘察，本项目不在饮用水水源保护区范围内。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 本项目为夏邑县夏连肉类食品有限公司扩建项目，主要是增加1台2.0t/h的天然气锅炉，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目行业类别属于D4430热力生产和供应。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），与本项目相关的内容见表2-1。 表2-1 建设项目环境影响评价分类管理名录 环评类别 项目类别 报告书 报告表 登记表 本栏目环境 敏感区含义 四十一、电力、热力生产和供应业 91 热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程） 燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）以上的 燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）及以下的；天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的；使用其他高污染燃料的（高污染燃料指国环规大气[2017]2号《高污染燃料目录》中规定的燃料） / / 本项目扩建项目新增锅炉容量为2.0t/h，因此，本项目应编制环境影响报告表。 1、项目地理位置及项目周围情况 本项目位于商丘市夏邑县城关镇西环路北段夏邑县夏连肉类食品有限公司院内（项目地理位置见附图1），根据现场勘查，项目所在厂区北侧为夏邑县金丰公社农业服务有限公司，南侧为道路，西侧为塑料大棚，东侧为西环北路，项目厂区西南侧315m为孟堂，东南侧446m为贺庄，东侧222m为顾楼村，西北侧449m为夏邑仁和骨伤医院。项目周边环境概况示意图见图2。 2、项目建设内容 本次扩建项目建设内容见表2-2。 表2-2 本项目主要建设内容 工程类别 工程名称 工程内容 备注 主体工程 锅炉房 建筑面积40m2 已建成 公用工程 供水 自备井 依托现有 供电 城关镇变电所 依托现有 排水 软水制备废水为清净下水，通过厂区污水管网排入污夏邑县第一污水处理厂 依托现有污水管网 环保工程 大气污染防治措施 锅炉安装“低氮燃烧器+8m高排气筒” 低氮燃烧器为新建 水污染防治措施 软水制备废水为清净下水，直接通过厂区污水管网排入污夏邑县污水处理厂 依托现有污水管网 噪声污染防治措施 安装减震基础、封闭车间、加强设备维护 新建 固废防治措施 废弃离子交换树脂集中收集后交由厂家回收，不在厂区内暂存 / 2、主要原辅材料 项目营运期主要原辅材料以及能源消耗情况见表2-3。 表2-3 本项目主要原辅材料以及能源消耗一览表 名称 单位 用量 备注 液化天然气 t/a 195 外购，LNG储罐罐装 水 t/a 5000 自备井 电 Kwh/a 10000 市政电网 3、生产设备 本次扩建项目生产设备使用情况见表2-4。 表2-4 本项目主要生产设备 序号 设备名称 规格/型号 单位 数量 1 锅炉 2.0t/h 台 1 2 液化天然气储罐 160kg 个 6 3 软水制备机 / 台 1 4、劳动定员及工作制度 本项目现有工程职工人数为46人，均在厂区内食宿，年工作日300天，每天工作8小时。本次扩建项目不新增职工，从现有项目员工中进行调配。 5、公用工程 （1）供水 本项目用水来自厂区自备井，能够满足生产、生活需求。项目营运期用水主要为锅炉用水。 本项目设有1台2t/h的天然气锅炉，为项目提供热水，项目锅炉热水产生量为2t/h，锅炉年工作时间为2000h，则产生热水量为4000t，则锅炉软水用量为4000t，锅炉软水的制备采用离子交换树脂设备，软水制备率可达到80%，则新鲜水用量为5000t/a， （2）排水 项目排水实行“雨污分流”，本次扩建项目产生的废水主要为软水制备废水，软水制备废水产生量为1000t/a，软水制备废水为清净下水，直接通过厂区污水管网，排入夏邑县污水处理厂进一步处理。 本项目水平衡图如图2-1所示。 图2-1 本项目水平衡图（单位：t/a） 供电 本项目供电由夏邑县城关镇供电管网供给。 （4）供气系统 本项目所在位置未铺设天然气管网，本项目用气采用天然气液化后储存在储罐内，提供给本项目锅炉。 （5）供热 本项目生产中所需热水由本次扩建项目新增的2.0t/h的锅炉提供。 6、厂区平面布置 根据现场踏勘，整个厂区设置2个出入口，厂区运输走向根据人物分开，防止交叉污染的原则，生猪运输车辆从厂区东侧南门进入，猪肉产品及职工人员从厂区东侧北门出入。项目大门临西环北路，方便生猪和猪肉的运输。 厂区主要建设内容有屠宰车间、待宰间、验收间、兽医工作室、冷库、食堂宿舍、办公区等，其中屠宰车间位于厂区西侧，屠宰车间南侧为待宰间，待宰间东侧为验收间、急宰间、兽医办公室，屠宰车间的北侧为冷库，冷库东侧依次为食堂、宿舍、办公区等；项目的制冷机房位于屠宰车间的西侧，锅炉房位于屠宰车间的东南侧，项目污水处理站位于项目东北侧。 厂区根据地形、地势条件，因地制宜的实施了生产区和行政生活区的功能布置。行政生活区包括行政办公区和生活区，生产区分为清洁区和非清洁。其中清洁区安排在夏季主导风向的上风侧，非清洁区安排在主导风向的下风侧，满足《猪屠宰与分割车间设计规范》（GB503170-2009）的要求。 根据食品安全卫生有关规范、标准，厂区原料与成品以及主要人流的出入口严格分开、不共用通道，满足人流和产品出口单设的卫生要求。原料入口：生猪进口、废弃物出口、污泥出口。成品出口：产品出口、包装材料进口、人员及小型车辆出入口。 场区建筑按生产流线布置，依次为原料进厂收购后进入待宰圈（含分级、计量）静养（疑病猪进入急宰间），冲淋后进入屠宰车间生产线，然后再进入冻结间（鲜销分割肉包装后出货），冻结后进入冷库冷藏，最后为成品出货。整个加工流程均控制在一个主体建筑内完成，开口部位为生猪收购和成品出库，加工生产流程的食品卫生安全便于控制，符合国家的生产流程工艺与卫生注册标准。 夏邑县常年主导风向为东南风，项目办公区位于厂区北侧，位于厂区常年主导风向的上风向。项目锅炉房、非清洁区均位于下方向，可以减轻对职工办公、生活的影响。本项目厂区平面布置见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、生产工艺流程 1、施工期 本项目属于未批先建项目，目前已经建设完成，本次环评不涉及施工期。 2、营运期 2.1生产工艺流程 本项目生产工艺流程如图2-3所示。 图2-2 本项目锅炉运营工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： 本项目天然气储存在天然气储罐内，井水经离子交换树脂设备处理后进入储水箱，通过高压泵打到锅炉内，燃气燃烧后给锅炉加热，产生的热水通过管道输送至车间利用，锅炉安装低氮燃烧机，天然气燃烧的烟气经过8m高烟囱排放。 二、产排污环节 本项目营运期产排污环节见表2-5。 表2-5 本项目产排污环节一览表 项目 产污环节 污染因子 废气 锅炉废气 SO2、NOx、颗粒物 废水 软水制备废水 COD、SS 固废 软水制备设备 废离子交换树脂 噪声 设备运转噪声 等效连续A声级 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程环评、验收及排污许可证情况 夏邑县夏连肉类食品有限公司年屠宰、分割万头生猪项目于2006年9月14日委托商丘市环境保护科学研究所编制完成，并与2006年10月10日取得商丘市环境保护局对本项目的审批意见，审批文号为商环审〔2006〕74号，并与2012年8月进行环保竣工验收，并取得商丘市环境保护对本项目的验收意见商环验（2012）第007号，并与2021年9月29日取得夏邑县环境保护局颁发的排污许可证，证书编号为91411426706698252K001P。 现有工程主要生产设备 企业现有工程设备详见表2-6。 表2-6 现有工程主要生产设备一览表 序号 设备名称 规格/型号 单位 数量 1 击晕机 / 台 1 2 活挂输送机 / 台 1 3 放血自动线 / 台 1 4 洗猪机 / 台 2 5 刨毛机 / 台 2 6 解剖自动线 / 台 1 7 手扶劈半锯 / 台 3 8 螺杆制冷剂 / 台 4 10 制冷机冷凝器 / 台 4 11 冷库 / 台 1 12 污水处理站 / 座 1 3、现有工程原材料消耗 企业现有工程主要原辅材料以及能源消耗情况见表2-7。 表2-7 现有工程原材料以及能源消耗情况一览表 序号 名称 年消耗量 1 生猪 10000头 2 水 11550t 3 电 30万度 3、现有工程生产工艺 项目现有工程生产工艺流程如图2-8所示。 图2-3 项目现有工程生产工艺流程及产污环节示意图 生产工艺流程简述： 生猪进厂后，首先对待宰生猪经过动物检疫，检疫不合格的生猪退回养殖户处理。检疫合格的生猪入待宰间空腹观察，宰前进入冲洗间冲洗，而后用电麻击晕后，落入水平宰杀放血输送机宰杀，宰杀后的猪用放血链吊挂、提升机入淋血后，经烫毛机烫毛、打毛机打毛、剥皮后落入水平接收台，再经提升机进入胴体加工输送线进行清洗、抛光、开胸、去内脏等工序，再经过旋毛虫检疫，内脏及胴体同步检疫，发现有问题的猪肉交专业公司焚烧或深埋处理，合格的猪胴体经劈半、复检后进入晾肉间。从屠宰线出来的白条肉由轨道吊钩转运到晾肉间用冷风机预冷，然后转运到放心肉批发市场待销；一般情况下，从屠宰线出来的白条肉在晾肉间预冷1-2小时后全部转到鲜肉批发市场后当天全部销售完毕；很少量未销售的白条肉当天转到该市场下属的冷库冷藏待销。 4、现有工程污染物排放情况 （1）废气 企业现有工程产生的废气主要包括待宰车间、屠宰车间和厂内污水处理站产生的恶臭气体，食堂油烟等。 1、待宰间、屠宰车间以及污水处理站产生的恶臭气体 ①待宰车间产生的恶臭 本项目设有1个待宰车间，位于厂区西南侧，待宰车间恶臭主要来自猪的粪便，这些粪便会产生氨、硫化氢等恶臭有害气体，若未及时清除或清除后不能及时处理，将会使臭味成倍增加，并会滋生大量蚊蝇，影响环境卫生。 经查阅《恶臭环境科学词典》（北京大学出版社，1993年1月第1版）P163 猪粪的化学成分表可知，每kg猪粪（湿）中含氮5.4g、硫0.5g，根据《猪粪沼液中氨态氮含量的影响因素实验研究》（农业工程学报，2005年第21卷第6期），猪粪在30℃、搅拌半小时的情况下，发酵液中氨态氮占总氮的0.925%，以此折算成氨及硫化氢分别为0.061g/kg猪粪、0.005g/kg猪粪（假设硫的发酵比例与氮相同）。则本项目待宰间内猪粪产生量按照3.0kg/头生猪·24h计算，年屠宰生猪1万头，猪粪产生量为30t/a，NH3、H2S产生量分别为0.0018t/a、0.0002t/a。 待宰间采取自然通风，定时冲洗地面，按时喷洒天然植物除臭液除臭，加强厂界绿化等措施，以减少恶臭气体的产生。夏季每半天清粪一次，粪便暂存于堆粪区，外运至肥料厂，日产日清，加强使用除臭液除臭，上午和下午各喷洒一次除臭液，每天早晚不少于一次。同时加强厂区绿化，选择枝叶繁茂，具有较强净化空气和抗污染能力的植物，灌木和高大乔木相结合，高低搭配，有效隔离和净化厂区空气。去除效率按20%计，则NH3、H2S排放量分别为0.00144t/a、0.00016t/a。 ②屠宰车间产生的恶臭 屠宰车间内许多作业都要使用热水或冷水，地面上容易积有大量冷热水，所以空气湿度很高。由于工作场所很大，而且无隔墙，因而空气流动量相当大。各种牲畜的湿皮、血、胃内容物和粪尿等的臭气混杂在一起，会产生一些刺鼻的腥臭味。如果有血、肉、骨或脂肪残留而不及时处理，便会迅速腐烂，腥臭气更为严重。 屠宰间恶臭气体的产生量采取臭气强度评价法（臭气强度表示法是通过人的嗅觉测试，用规定的等级表示臭气强弱的方法）并引用相关文献的经验数值进行估算。臭气强度评价法将臭气强度分为5级，见下表。本环评引用《养殖屠宰项目环境影响评价技术方法研究》（李易，大连理工大学硕士研究生论文，2008年）中总结的经验计算数值，根据臭气强度可估算出对应的污染物浓度值，见下表。 表2-8 臭气强度分级表 强度等级 嗅觉判别标准 0 无臭 1 勉强可以感到轻微臭味（检知阈值浓度） 2 容易感到轻微臭味（认知阈值浓度） 3 明显感到臭味（可嗅出臭气种类） 4 强烈臭味 5 无法忍受的强烈臭味 表2-9 恶臭物质浓度与臭气强度的关系 臭气强度等级 NH3浓度（mg/m3） H2S浓度（mg/m3） 1 0.1 0.0005 2 0.5 0.006 2.5 1 0.02 3 2 0.06 3.5 5 0.2 4 10 0.7 5 40 8 臭气特征 刺激臭 鸡蛋臭 类比同类型企业，屠宰车间恶臭的恶臭气体源一般能感觉到，但未必强烈，因此根据上表数据确定屠宰车间恶臭期为1~2级，NH3浓度：0.2mg/m3，H2S浓度：0.002mg/m3，车间设计排气量为10000m3/h，故车间NH3产生速率 0.002kg/h、4.8kg/a，H2S产生速率0.00002kg/h、0.048kg/a。 屠宰车间恶臭通过加强地面清洗，根据厂房布置合理设置排风扇，加强通风，保证产生恶臭区域每小时通风换气次数不小于6次，同时在地面及通风出口附近按时喷洒生物除臭剂进行控制，每天早晚不少于一次。同时加强厂区绿化，选择枝叶繁茂，具有较强净化空气和抗污染能力的植物，灌木和高大乔木相结合，高低搭配，有效隔离和净化厂区空气。去除效率按20%计，恶臭气体产生时段为8小时，屠宰车间NH3和H2S排放量为NH3排放速率 0.0016kg/h、3.84kg/a，H2S排放速率0.000016kg/h、0.0384kg/a。 ③污水处理站产生的恶臭气体 厂内污水处理站各污水处理单元（主要为粗细格栅、调节池、厌氧处理池）及处理污泥产生的恶臭。恶臭气体为混合性气体，主要成份是H2S和NH3。 根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5，可产生约3.1mg的NH3和0.12mg的H2S。本项目废水产生量为9900t/a，BOD5产生浓度为618.7mg/L、出水浓度为31-38mg/L（来自河南贝纳检测技术服务有限公司2021年03月24日出具的检测报告），本项目取最小值即BOD5出口浓度为31mg/L，则BOD5去除量为5.818t/a，经计算污水处理站NH3产生量为0.018t/a、H2S产生量为0.0007t/a。 为了减少污水处理站产生的恶臭气体，现有工程将产生恶臭的各处理单位进行密闭，同时在污水处理站周边进行绿化以及定期喷洒除臭剂，来减少污水处理过程中产生的恶臭气体。去除效率按20%计，则污水处理站NH3和H2S排放量为0.0144t/a、0.00056t/a。 根据河南贝纳检测技术服务有限公司2021年03月24日出具的检测报告，厂界无组织监测点 NH3、H2S的浓度范围为：NH30.01~0.05mg/m3、H2S0.001~0.007mg/m3，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中NH31.5mg/m3、H2S0.06mg/m3的限值要求，对周边的环境影响小。 3、食堂油烟 项目厂区内设有食堂，本项目现有职工为46人，均在食堂就餐，食堂设有1个灶头，为小型食堂，项目食用油平均消耗系数以30g/人.次计，则消耗食用油量约为4.14kg/d，食用油烹炸食物时的挥发损失率约为3%，由此可估算得厨房油雾产生量约为0.1242kg/d，年产生量为37.26kg/a。厨房灶具以日运行5h计，项目油烟产生速率为24.84g/h，项目灶头上方安装集气罩，食堂油烟经集气罩收集引入油烟净化设备处理后经高于屋顶2m的排气筒排放。抽排风装置排风量为5000m3/h，则油烟产生浓度为4.968mg/m3。油烟净化设备对油烟的净化效率≥90%，则油烟排放浓度为0.4968mg/m3，则本项目油烟排放量为0.003726t/a，满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1小型标准要求（油烟去除效率≥90%，油烟排放浓度1.0mg/m3），对大气污染的影响较小。 （2）废水 本项目产生的废水主要为洗车废水、冲洗废水、屠宰废水以及生活污水，现有工程生产废水排放约9900m3/a（33m3/d）。生产废水经污水处理站处理后（处理工艺为：格栅、调节池、气浮池、A/O池、沉淀池）通过市政污水管网，进入夏邑县污水处理厂处理。根据河南贝纳检测技术服务有限公司2021年03月24日出具的检测报告，废水总排口污染物浓度范围为pH：7.14-7.21，SS：31-38mg/L，BOD5：31-38mg/L，动植物油：1.51-1.59mg/L，氨氮2.41-2.64mg/L，COD：87-99mg/L，满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中规定的三级标准值要求（COD≤500mg/L、BOD5≤300mg/L、SS≤350mg/L、氨氮<无>、动植物油≤60mg/L、pH6.0-8.5）以及夏邑县污水处理厂收水要求： COD≤300mg/L、NH3-N≤35mg/L、SS≤200mg/L、BOD5≤150mg/L。 （3）固废 现有项目产生的固废主要为猪粪、病猪及病变部位、肠溶物、碎肉、生活垃圾、污水处理站运行过程中产生的污泥。 猪粪产生量为30t/a，集中收集后外售给有机肥生产厂家综合利用，病猪以及病变部位产生量为4.5t/a，集中收集后交由资质的单位进行无害化处置。肠溶物、碎肉产生量为5.0t/a，集中收集后外售给有机肥生产厂家综合利用。污水处理站污泥产生量为23.5t/a，集中收集后外售给有机肥生产厂家综合利用。生活垃圾产生量为7.5t/a，集中收集后交由环卫部门处置。项目产生的固体废物均合理处置，不外排。 （4）噪声 现有项目产生的噪声主要为制冷系统、空压机、风机、污水处理站泵房和鼓风机泵房、运输噪声和待宰圈内的猪叫声。通过对污水处理站水泵、鼓风机等设备采取减振基础，设置隔音房间，以及合理布局，加强厂区绿化，加强设备维护等措施后，可以使厂界噪声能够达标排放。 根据河南贝纳检测技术服务有限公司2021年03月24日出具的检测报告，项目厂界昼间噪声值为53~54dB（A），夜间噪声值为41~43dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。 5、现有工程总量控制指标 根据《夏邑县夏连肉类食品有限公司年屠宰、分割万头生猪项目环境影响报告表》，现有工程废水污染物总量控制指标为：CODcr1.5t/a、NH3-N0.3t/a。 6、现有工程主要环境问题 根据现场踏勘可知，现有项目废气、废水、噪声、固废治理设施均运行正常，且污染物均可实现达标排放，因此不存在环保问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 本次评价选用2021年作为评价基准年，其中获取连续1年中不少于324个日均值数据，每月不低于27个有效数据（其中2月不低于25个），数据有效性满足GB3095-2012和HJ663中关于数据统计的有效性规定，经统计分析环境质量调查数据统计结果如下： 表3-1 环境空气质量现状监测统计表 单位：μg/m3（CO单位mg/m3） 监测 区域 监测因子 监测值 标准值 超标倍数 是否达标 夏 邑 县 PM2.5 年均值 45 年均：35 0.29 超标 24h平均第95百分位数 123 24h平均：75 0.64 超标 PM10 年均值 82 年均：70 0.17 超标 24h平均第95百分位数 172 24h平均：150 0.17 超标 SO2 年均值 7 年均：60 0 达标 24h平均第98百分位数 16 24h平均：150 0 达标 NO2 年均值 21 年均：40 0 达标 24h平均第98百分位数 54 24h平均：80 0 达标 CO 24h平均第95百分位数 1.0 24h平均：4 0 达标 O3 8h平均第90百分位数 158 8h平均：160 0.09 达标 通过以上检测结果分析可知，评价区域内大气环境中SO2、NO2、CO、O38h浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM2.5、PM10的浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。因此，项目所在区域为不达标行政区。 针对环境空气质量不达标的现状，商丘市生态环境保护委员会制订了《关于印发商丘市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（商环委办〔2022〕3号），从“调整优化产业结构、深入调整能源结构、持续调整交通运输结构、优化调整用地结构、推进工业企业四项工程、强化挥发性有机物治理、强化区域联防联控、强化基础能力建设”几个方面进行管控。通过管控，全市细颗粒物（PM2.5）年平均浓度控制在48微克/立方米以下，可吸入颗粒物（PM10）年平均浓度控制在78微克/立方米以下，环境空气质量优良天数比例不低于68.5%。 2、地表水环境 本项目本项目选址区域最近的地表水体为项目西侧1659m处的毛河。毛河往南汇入沱河，本次评价引用2021年12月商丘市政府地表水责任目标断面例行监测结果，监测结果统计见表3-2。 表3-2 地表水环境质量监测结果 单位：mg/L 项目 高锰酸盐指数 NH3-N 总磷 沱河（永城张板桥断面） 7.3 0.67 0.169 Ⅴ类标准值 15 2.0 0.4 由监测数据可知，项目区域地表水水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求。 3、声环境 本项目选址区域位于商丘市夏邑县城关镇西环路北段夏邑县夏连肉类食品有限公司院内，厂界外50米范围内无声环境保护目标的建设项目，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，不再进行声环境质量现状监测。 4、生态环境 本项目占地范围内目前为原有建筑物，用地范围内无生态环境保护目标，且本项目不会造成不良生态影响。因此，本次评价不进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射影响。 6、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展地下水和土壤环境质量现状调查，本项目属于未批先建，目前已经建成，根据现场勘查，本项目锅炉房地面已经采用混凝土进行硬化，不存在地下水、土壤污染途径，因此不进行地下水、土壤质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目大气环境保护目标情况见表3-3 表3-3 本项目大气环境保护目标 名称 坐标 保护对象 保护内容 环境功能区 相对方位 相对厂界距离 经度 纬度 孟堂 116.107314 34.261744 居民 环境空气 二类区 西南 315m 贺庄 116.113257 34.260092 居民 环境空气 二类区 东南 446m 顾楼村 116.113536 34.265349 居民 环境空气 二类区 东 222m 夏邑仁和骨伤医院 116.108590 34.271239 医院 环境空气 二类区 西北 449m 2、声环境 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标 3、地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 2、营运期 ①《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1锅炉大气污染物排放限值 表3-4 锅炉大气污染物排放限值 污染物 SO2 NOx 颗粒物 排放限值（燃气锅炉） 10mg/m3 30mg/m3 5mg/m3 ②《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 表3-5 工业企业厂界环境噪声排放标准值 单位：dB（A） 指标名称 昼间 夜间 2类标准限值 60 50 ③《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
| 总量 控制 指标 | 本项目废气总量控制指标为：二氧化硫0.026t/a、氮氧化物0.0788t/a。本项目产生的二氧化硫、氮氧化物进行倍量替代，共需二氧化硫0.052t/a、氮氧化物0.1576t/a，替代来源为夏邑县2016年琪瑞食品厂拆除燃煤锅炉消减量二氧化硫16.6498t/a，氮氧化物7.6676t/a中替代，替代完成后《夏邑县2016年琪瑞食品厂拆除燃煤锅炉项目》消减量剩余二氧化硫16.5978t/a，氮氧化物7.51t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、废气 本项目属于未批先建项目，目前锅炉房已经建设完成，并投产，因此本次环评不在对其施工期进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、环境影响分析 1、废气 1.1废气产生情况 本次扩建项目营运期产生的废气主要为锅炉燃料燃烧废气。 本项目锅炉燃料使用天然气，燃料燃烧过程中会有燃烧废气产生，其主要成分为SO2、NOx、颗粒物。本项目锅炉已经安装建设完成，根据现场勘查，项目锅炉未安装低氮燃烧机，燃烧废气直接经8m高排气筒排放。根据《河南省2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案》的要求，工业锅炉、工业窑炉应采用低氮燃烧技术，本次评价要求项目锅炉安装低氮燃烧机。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，燃天然气并安装国际领先的低氮燃烧机的锅炉废气排放参数详见下表： 表4-1 锅炉污染物产生系数一览表 产品名称 原料 名称 污染物 指标 单位 产污系数 末端治理 技术名称 排污系数 蒸汽/热水/其它 天然气 工业废气量 标立方米/万立方米-原料 107753 直排 107753 二氧化硫 千克/万立方米-原料 0.02S① 直排 0.02S 氮氧化物 千克/万立方米-原料 3.03 低氮燃烧-国际领先 3.03 备注：产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气收到的基硫分含量，单位为毫克/立方米。例如燃料中含硫量（S）为200毫克/立方米，则S=200。本项目天然气总含硫量为50mg/m3。 由于本项目所处位置未铺设天然气管网，天然气液化后储存在储罐内，根据建设单位资料，项目液化天然气用量为195t，饱和状态的LNG密度一般取430~470kg/m3，1m3LNG能气化600Nm3左右，因此1吨LNG转换1333Nm3天然气，因此本项目天然气用量为26万m3。 参照《北京环境总体规划研究》中有关资料可知：每燃烧10000m3的天然气，烟尘的排放量为0.45千克，本项目2.0t/h锅炉天然气燃烧废气中各污染物产排情况见表4-2。 表4-2 2.0t/h锅炉天然气燃烧废气产生情况一览表 类别 燃料用量 万m3/a 污染产生情况 废气产生量 Nm3/a 主要 污染因子 产污系数 kg/万m3-原料 产生量 t/a 产生浓度 mg/m3 本项目 26 2801578 SO2 1 0.026 9.3 NOx 3.03 0.0788 28.12 烟尘 0.45 0.0117 4.18 1.2废气治理设施及达标排放情况 项目2.0t/h的天燃气锅炉安装低氮燃烧机，并经8m高排气筒排放。本项目天然气锅炉污染物排放情况见表4-3。 表4-3 2.0t/h燃气锅炉废气污染物排放一览表 类别 废气量 （m3/a） 污染物 名称 采用低氮燃烧处理措施 标准 限值mg/m3 排放浓度mg/m3 排放量t/a 锅炉燃烧废气 2801578 SO2 9.3 0.026 10 NOx 28.12 0.0788 30 烟尘 4.18 0.0117 5 由表4-3可知，锅炉安装低氮燃烧机后，燃气锅炉废气中各污染物浓度能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1燃气锅炉大气污染物特别排放限值（颗粒物5mg/m3、SO210mg/m3、NOX30mg/m3）。 1.3 废气排放口基本情况、废气治理设施基本情况 项目废气排放口基本情况见表4-4。 表4-4 项目废气排放口基本情况一览表 序号 产污 环节 污染物 排气筒 高度 排气筒内径 温度 编号及 名称 类型 地理坐标 1 燃气锅炉 颗粒物、SO2、NOX 15m 0.3m 100℃ DA001锅炉排气筒 一般排放口 东经116.110071， 北纬 34.265526 表4-5 废气治理设施情况表 序号 产排污环节 污染物种类 排放形式 治理设施 排放口名称 排放口编号 治理工艺 处理能力m3/h 收集效率% 治理工艺去除率% 是否为可行技术 1 燃气锅炉 颗粒物 有组织 低氮燃烧机+8m排气筒 1400.789 100 / / 锅炉排气筒 DA001 SO2 100 / / NOX 100 50 是 1.4废气治理设施可行性分析 低氮燃烧机，是一种高效率、低NOx分级燃烧技术，表面全预混燃烧技术，预燃室一般由一次风（或二次风）和燃料喷射系统等组成，燃料和一次风快速混合，在预燃室内一次燃烧区形成富燃料混合物，由于缺氧，只是部分燃料进行燃烧，燃料在贫氧和火焰温度较低的一次火焰区内析出挥发分，因此减少了NOx的生成，低氮燃烧装置可减少NOx产生量50%以上。 根据表4-3可知，本项目天然气锅炉安装低氮燃烧机，废气经1根8m高排气筒排放，排气筒中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1燃气锅炉大气污染物特别排放限值，对周边大气环境影响很小。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），低氮燃烧装置为氮氧化物治理可行技术，因此本项目燃气锅炉安装低氮燃烧机用于氮氧化物治理是可行的。 2、废水 本项目不新增职工，因此不新增生活用水，项目用水主要为锅炉用水，锅炉用水为软水，软水制备过程会产生软水制备废水，因此本项目产生的废水主要为软水制备废水，根据水平衡分析，软水制备废水产生量为1000m3/a，软水制备废水为清净下水，直接通过厂区内污水管网，排入市政污水管网，进入夏邑县污水处理厂。 3、噪声 本项目营运期噪声主要来源于锅炉风机运转噪声，噪声源强为75~85dB(A)。经采取选用低噪声设备、墙壁隔音、距离衰减、加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运行产生的高噪声现象，厂房外1m处噪声可降低20dB（A）以上。本项目年工作日300天，每天生产8小时（昼间）。项目主要噪声源强见表4-6，厂界噪声预测结果见表4-7。 表4-6 项目主要设备噪声源强 序号 发声设备 台数 声压值（dB(A)） 室外1m处声压级（dB(A)） 1 风机 1 75-85 65 本评价选用点源衰减模式和噪声合成模式进行预测，具体预测模式如下： （1）点源距离衰减模式： Lr=L0－20lg(r/r0)－△L 式中：Lr—距声源距离为r处的等效A声级值，dB(A)； L0—距声源距离为r0处的等效A声级值，dB(A)； r —预测点距离噪声源距离，m； r0 —声级为L0点距声源距离，r0=1m； △L—噪声衰减值，dB(A)； （2）声源在预测点的贡献值： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的贡献值，dB(A)； Lr—第i个声源的声压级，dB(A)； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时间内的运行时间，s； （3）改扩建建设项目以工程噪声贡献值与受到现有工程影响的边界噪声值叠加后的预测值作为评价量。 表4-7 厂界噪声影响预测结果 单位：dB(A) 测点 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 昼 间 贡献值 35.4 35.1 37.0 30.1 背景值 54 54 53 54 叠加值 54.06 54.06 53.11 54.02 标准值 60 60 60 60 评价 达标 达标 达标 达标 夜 间 贡献值 / / / / 背景值 / / / / 叠加值 / / / / 标准值 50 50 50 50 评价 达标 达标 达标 达标 通过采取选用安装减振基础、墙壁隔音、距离衰减、加强设备维护等综合降噪措施后，本项目厂界噪声排放能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求，项目风机运转噪声对周围环境影响较小。 4、固废 本项目营运期产生的固废主要为软水制备设备产生的废离子交换树脂。 ①废离子交换树脂 本项目软水制备采用离子交换树脂去除水中的钙、镁离子，降低水质硬度，根据建设单位提供的资料，离子交换树脂更换频次为两年更换1次，委托厂家进行更换，废弃离子交换树脂产生量为0.15t/a，交由厂家直接回收，不在厂区内暂存。 5、地下水 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“U城镇基础设施及房地产 142热力生产和供应工程”，报告表项目的地下水环境影响评价项目类别均为Ⅳ类。根据导则要求，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。因此，本项目不进行地下水评价。 6、土壤 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价类别，本项目属于“电力热力燃气及水生产和供应业”中的“其他”，其土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类。根据导则要求，Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价。因此，本项目不进行土壤评价。 7、生态 本项目用地范围内无生态环境保护目标，故不进行生态影响分析。 8、环境风险 8.1风险源及分布情况 本项目涉及的风险物质为天然气，一次最大储存量为0.96t。本项目风险源主要分布于锅炉房、储罐区。 危险物质天然气理化性质及危害见表4-8。 表4-8 天然气理化性质及危险特征一览表 标识 中文名 甲烷 英文名 methane; Marsh gas 分子式 CH4 CAS号 74-82-8 理化性质 外观与性状 无色无臭气体 主要用途 用作燃料和用于炭黑、氢、乙炔、甲醛等的制造 熔点 -182.5℃ 沸点 -161.5℃ 相对密度 相对密度(水=1)0.42-0.46 (-164℃) 空气相对密度 0.55 溶解性 微溶于水，溶于醇、乙醚 燃烧爆炸危险性 燃烧性 易燃 闪点 -188℃ 引燃温度 538℃ 爆炸下限（V%） 5 爆炸上限（V%） 15.4 燃烧产物 一氧化碳、二氧化碳和水 稳定性 稳定 禁忌物 氧化剂、氟、氯 聚合危害 不聚合 灭火方法 水、雾状水、干粉、砂土。 危险特性 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。 包装与储运 危险性类别 第2.1类，易燃气体 危险货物包装标志 4 包装类别 / UN编号 1971 储存注意事项 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 毒理学资料 接触限值 前苏联车间卫生标准300mg/m3 侵入途径 吸入 LC50 / LD50 / 健康危害 甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%-30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。 应急措施 皮肤接触 若有冻伤，就医治疗。 吸入 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 防护措施 呼吸系统防护 一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩带自吸过滤式防毒面具(半面罩)。 眼睛防护 一般不需要特别防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 防护服 穿防静电工作服。 手防护 戴一般作业防护手套。 其它 工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 8.2环境敏感目标概况 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定环境敏感区，本项目位于商丘市夏邑县城关镇西环路北段夏邑县夏连肉类食品有限公司院内，本项目附近的敏感点详见表3-3。 8.3风险潜势初判及风险评价等级 根据HJ/T169-2018《建设项目环境影响风险评价技术导则》附录B，计算环境风险物质对应临界量比值Q。按式（C.1）计算： （C.1） 式中：q1，q2，…，qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn—每种危险物质的临界量，t.。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 表4-9 项目风险物质表 物质名称 临界量 风险物质类别 预计最大存在量qn（t） qn/Qn 天然气 10 易燃气体 0.96 0.096 由表4-9可知，Q=0.096，Q＜1，该项目环境风险潜势为I。根据《建设项目环境影响风险评价技术导则》（HJ169-2018）表1评价识别工作划分工作，确定项目环境风险评价工作等级低于三级，可开展简单分析。本次环境风险评价工作级别划分见下表 表4-10 评价工作级别 环境风险潜势 IV、IV+ III II I 评价工作等级 一 二 三 简单分析 表4-11 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 夏邑县夏连肉类食品有限公司扩建项目 建设地点 商丘市夏邑县城关镇西环路北段夏邑县夏连肉类食品有限公司院内 地理坐标 经度 116.110071 纬度 34.265526 主要危险物质及分布 天然气储存于专门天然气储罐中，按规范进行储罐区的设计、施工； 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 对天然气储罐设置专人管理，定期检查；风险物质储存处严禁烟火 风险防范措施要求 详见下述分析 填表说明 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中要求，计算得出本项目Q＜1，环境风险潜势为I，进行简单分析。 8.4影响途径 天然气储罐中的天然气一般为LNG，液化天然气LNG一旦发生泄漏，会在围堰地方形成液池，池内液体发生初始闪蒸气化，瞬时产生大量蒸气。蒸气云内的物质难以在短时间内自发均匀分布，其分布特性由泄漏量、泄漏速度及泄漏地点等因素确定。当其体积比在爆炸极限（5%～15%）以内并遇点火源时，便发生蒸气云爆炸事故。室外的液池火灾，因为氧气供应充足，燃烧完全，燃烧产生的主要气体是CO2，易扩散，热辐射是其主要危害。 当泄露的天然气一旦遇明火或因操作不当发生火灾事故，将会对周围大气环境造成一定的影响，使空气中的烟尘量超过《环境空气质量标准》，并会给企业和周围居民造成不可估量的财产损失，甚至是导致人身伤害。一旦发生火灾事故，灭火水发生事故性排放，进入周围地表水体，从而影响水中生物的生存和水体的自净作用，造成区域水质恶化、危害水产资源和人体健康；水体被污染，影响农作物生产并影响自然景观；导致水资源功能下降，使本来就具有的水资源供需矛盾更加尖锐，给经济环境带来极大不利影响，严重地制约着经济社会的可持续发展。 8.5环境风险防范措施 （1）运输过程中风险防范 虽然本项目天然气运输事故发生的概率很低，然而一旦发生事故则后果严重，因此采取有效的预防措施十分必要，建议项目采取的主要防范措施如下： ①危险物品运输车辆配备必要的事故急救设备和器材，如手提式灭火器、防毒面具、急救箱等。 ②加强对车辆的管理，加强车检工作，保证上路车辆车况良好；依据国务院发布的《化学危险物品安全管理条例》有关要求，运输危险品须持有部门颁发的三张证书，即运输许可证、驾驶员执照及保安员证书；必须在车前醒目位置悬挂黄底黑字“危险品”字样的三角旗；严格禁止车辆超载、超速。 ③必须严格按照危险品运输的相关规定，如必须配备固定装运危险品的车辆和驾驶员，运输危险品车辆的驾驶员一定要经过专业的培训，运输危险品的车辆必须在运输道路上保持安全车速，严禁外来明火，同时还必须有随车人员负责押送，随车人员必须经过专业的培训。 ④危险品运输途中，道路管理部门应予以严密监控，以便发生情况能及时采取措施。 ⑤一旦发生危险品运输泄漏事故，由当事人或目击者通过应急电话，立即通知应急指挥部，由其依据应急预案联络当地环保部门、公安部门、消防部门及其它有应急事故处理能力的当地部门，及时采取应急行动，确保在最短的时间将事故控制，以减少对环境的危害。 （2）应急处置措施 天然气一旦泄露，应迅速撤离泄露污染区域人员至安全地带，并进行隔离，严格限制出入。在处理天然气泄露时，应根据其泄露和燃烧特点，迅速有效地排除险情，避免发生燃烧、爆炸事故。在处理天然气泄露，排除险情的过程中，必须贯彻“先防爆、后排险”的指导思想，坚持“先控制火源、后控制泄露”的处理原则，灵活运用。 ①设置警戒区，禁止无关人员及车辆进入，禁止一切火源进入，另外，切断泄漏点周围的电源。 ②及时防止燃烧爆炸，迅速排出险情，现场人员应把主要力量放在各种火源的控制方面，为迅速堵漏创造条件，电气设施要保持原来的状态，不要随意开和关，对接近扩散区的地方，及时切断电源。 ③对进入天然气泄漏区的排险人员，严禁穿戴钉鞋和化纤衣服，严禁使用金属工具，以免碰撞发生火花和火星。 （3）事故风险防范措施 为进一步降低项目环境风险影响程度，本次评价针对项目特点主要提出以下风险防范措施： ①保证车间符合生产需要的保湿度。 ②在厂区配置手提式干粉灭火器等灭火装置及防护用具、火灾报警装置。禁止在厂区内吸烟，远离一切热源和明火，并设置警示牌。 ③定期检查燃气锅炉、天然气储罐以及燃气管道，杜绝事故隐患，降低事故发生概率。 ④定期组织员工进行培训教育，严格按照操作规程进行操作，强化职工安全及风险防范意识。 ④建议应急处置人员佩戴自给正压式呼吸器，穿防腐蚀工作服。合理通风，不要直接接触泄漏物，在确保安全的情况下堵漏。 ⑤在管道及阀门等区域设置明确禁止烟火标识，从源头杜绝火灾发生的几率。 ⑥严禁将明火、火种带入天然气储罐、管道及阀门附近，严禁动火制度。 9、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射影响。 10、污染物排放“三本帐” 表4-8 污染物排放“三本账”一览表 产污工序 废气 待宰圈工序 屠宰车间 污水处理站 锅炉 食堂 NH3 H2S NH3 H2S NH3 H2S SO2 NOx 颗粒物 油烟 现有工程 产生量（t/a） 0.0018 0.0002 0.0048 0.00048 0.018 0.0007 / / / 0.03726 排放量（t/a） 0.00144 0.00016 0.00384 0.000384 0.0144 0.00056 / / / 0.003726 自身削减量（t/a） 0.00036 0.00004 0.00096 0.000096 0.01656 0.00014 / / / 0.033534 本项目 产生量（t/a） / / / / / / 0.026 0.0788 0.0117 / 排放量（t/a） / / / / / / 0.026 0.0788 0.0117 / 自身削减量（t/a） / / / / / / 0 0 0 / 以新带老削减量（t/a） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 排放增减量（t/a） 0 0 0 0 0 0 +0.026 +0.0788 +0.0117 0 总体工程（t/a） 0.00144 0.00016 0.00384 0.000384 0.044 0.00056 +0.026 +0.0788 +0.0117 0.003726 表4-9 污染物排放“三本账”一览表（续） 产污工序 废水 固废 COD NH3-N 猪粪 病猪以及病变部分 肠溶物、碎肉 污泥 生活垃圾 废离子交换树脂 现有工程 产生量（t/a） 10.98 0.82 30 4.5 5.0 23.5 7.5 0 排放量（t/a） 0.8 0.22 0 0 0 0 0 0 自身削减量（t/a） 10.18 0.6 30 4.5 5.0 23.5 7.5 0 本项目 产生量（t/a） / / / / / / / 0.15 排放量（t/a） / / / / / / / 0 自身削减量（t/a） / / / / / / / 0.15 以新带老削减量（t/a） / / / / / / / / 排放增减量（t/a） 0 0 0 0 0 0 0 0 总体工程（t/a） 0.8 0.22 0 0 0 0 0 0 11、环保投资 本项目总投资30万元，其中环保投资8.5万元，主要用于废气治理、噪声防治、固废治理、风险防范等，环保投资占项目总投资的28.3%，项目的环保投资情况及环保设施验收内容见表4-10。 表4-10 本项目环保投资、环保设施“三同时”验收内容情况一览表 项目 治理内容 处理方法 数量 单位 价格 （万元） 废气治理 锅炉 安装“低氮燃烧器+8m高排气筒” 1 套 6 噪声治理 生产设备运转噪声 安装减震基础、封闭车间、加强设备维护 / / 0.5 固废治理 废离子交换树脂 交由厂家回收 / / 0.5 风险防范 泄露、火灾 配备消防器材以及火灾报警装置、定期检查燃气锅炉、储罐以及燃气管道、公众教育、加强管理等 / / 1.5 合计 / / / / 8.5 二、监测计划 1、环境监测目的 环境监测的目的是为了准确、及时、全面地反映环境质量现状及发展趋势，为环境管理、污染源控制、环境规划等提供科学依据，由此可见，环境监测是环境管理中必不可少的基础性工作，是实现企业科学管理环保工作的 必要手段。通过监测可以及时发现问题、及时解决问题和总结经验，可以判断运行数据是否达到要求，并以此来完善环境管理。 2、环境监测机构 根据本项目污染物产排特点和环境监测技术能力与条件，建议本项目的环境监测工作委托有资质的环境监测机构承担，建设单位与监测机构签订监测合同，以保证环境监测计划的顺利实施。 3、环境监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）及《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017），结合本项目污染物产排情况，提出本项目监测计划表见下表。 表4-11 本项目环境监测计划 类别 监测点位 监测因子 监测频次 排放标准 废气 锅炉废气排放口 SO2、颗粒物 1次/年 《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1锅炉大气污染物排放限值 NOx 1次/月 噪声 厂界 等效连续A声级 1次/季 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 锅炉废气 | SO2、NOx、颗粒物 | 低氮燃烧+8m高排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1锅炉大气污染物排放限值 |
| 声环境 | 生产设备运转噪声 | 等效连续A声级 | 安装减振基础、墙壁隔音、距离衰减、加强设备维护 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 废离子交换树脂：由厂家定期更换，更换的废离子交换树脂不在厂区内暂存，集中收集后交由厂家回收； |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 配备消防器材以及火灾报警装置、地面防渗处理、定期检查燃气锅炉、液化气储罐以及燃气管道、公众教育、加强管理等 |
| 其他环境 管理要求 | / |

# 六、结论

夏邑县夏连肉类食品有限公司扩建项目符合国家产业政策和相关规划，项目建成后，具有良好的经济效益和社会效益。虽然项目在实施和运营过程中对环境会产生一定的影响，在落实各项污染防治措施和环评建议的前提下，这种影响将降低到最低程度；从环境保护的角度，本项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 待宰间、屠宰车间、污水处理站 | NH3 | 0.004928t/a | / | / | / | / | 0.004928t/a | 0 |
|  |  | H2S | 0.001104t/a | / | / | / | / | 0.001104t/a | 0 |
|  | 锅炉废气 | SO2 | / | / | / | 0.026t/a | / | 0.026t/a | +0.026t/a |
|  |  | NOx | / | / | / | 0.0788t/a | / | 0.0788t/a | +0.0788t/a |
|  |  | 颗粒物 | / | / | / | 0.0117t/a | / | 0.0117t/a | +0.0117t/a |
| 废水 | COD | 0.495t/a | / | / | / | / | 0.495t/a | 0 |
|  | NH3-N | 0.0495t/a | / | / | / | / | 0.0495t/a | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 猪粪 | 30t/a | / | / | 30t/a | / | / | 0 |
|  | 锅炉灰渣 | 5.0t/a | / | / | 5.0t/a | / | / | 0 |
|  | 病猪以及病变部分 | 4.5t/a | / | / | 4.5t/a | / | / | 0 |
|  | 肠溶物、碎肉 | 5.0t/a | / | / | 5.0t/a | / | / | 0 |
|  | 污泥 | 23.5t/a | / | / | 23.5t/a | / | / | 0 |
|  | 废离子交换树脂 | / | / | / | 0.15t/a | / | 0.15t/a | +0.15t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

4000

生产热水

4000

锅炉用水

软水制备

水性漆

水性漆

5000

新鲜水

1000

排入污水管网

软水制备废水

液化天然气

离子交换树脂

SO2、NOx、颗粒物

锅炉

软水

热水

本次扩建环评建设内容

热水

锅炉