# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 年产1.2亿只打火机壳项目

建设单位（盖章）：夏邑县东领塑胶制品厂

编制日期：          2022年9月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产1.2亿只打火机壳项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2208-411426-04-01-830325 |
| 建设单位联系人 | 朱延婷 | 联系方式 | 13569335617 |
| 建设地点 | 商丘市夏邑县会亭镇西打火机工业区 |
| 地理坐标 | （ 116 度 3分 35.244秒， 34 度6分4.716秒） |
| 国民经济 行业类别 | C2929 其它塑料制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业中53塑料制品业292中其他（年用非溶剂型低VOCS含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 夏邑县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2208-411426-04-01-830325 |
| 总投资（万元） | 200 | 环保投资（万元） | 12.7 |
| 环保投资占比（%） | 6.35 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3500 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 《夏邑县城乡总体规划(2017-2035)》 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1与《夏邑县城乡总体规划(2017-2035)》主要内容相符性分析 根据《夏邑县城乡总体规划(2017-2035)》，规划区范围包括规划中心城区、城市近郊区以及城市行政区域内因城市建设和发展需要实行规划控制的区域。本次规划划定城市规划区范围包括城关镇、曹集乡、李集镇、桑堌乡、何营乡、刘店集乡、太平镇、胡桥乡、郭店乡、北岭镇、歧河乡的行政区划范围，总面积约689.3平方公里。 中心城区规划范围为本次规划的中心城区空间增长边界范围内用地，北至北环路以北800米，东至东外环路，南至南外环路，西至西外环路，面积共计86.5平方公里。本次规划期限为2017-2035年，其中近期至2020年。 城镇空间布局结构：规划县域形成“中心引领，轴带拓展，四区协同，多点联动”的城镇发展格局。 中心引领：中心城区作为夏邑县城乡发展极核和统筹城乡、吸纳农村人口就近转移的重要载体。 轴带拓展：沿“车站—中心城—会亭”打造县域工业发展轴，沿“济阳—中心城—太平”打造县域休闲旅游产业集聚轴。 四区协同：中心城及其周边紧密发展区、东部经济区、北部经济区和西南经济区四个功能各异而又协同发展的经济发展区。 多点联动：中心镇、特色镇作为城乡统筹发展的重要节点，通过示范效应带动整体发展。 相符性分析：项目位于商丘市夏邑县会亭镇西打火机工业区，本项目占地约3500m2，经查阅夏邑县会亭镇土地利用总体规划，用地性质为建设用地，符合《夏邑县城乡总体规划(2017-2035)》。 2产业政策符合性分析 根据《市场准入负面清单(2022 年版)》，本项目不在禁止准入类事项之列。 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目不在“限制类”和“淘汰类”之列，为允许类，项目建设符合国家产业政策；夏邑县发展和改革委员会已对该项目予以备案，项目代码为2208-411426-04-01-830325（见附件2）。 |
| 其他符合性分析 | 1环保政策符合性分析 1.1三线一单符合性分析 根据《河南省生态环境厅关于发布<河南省生态环境分区管控总体要求（试行）>的函》（豫环函〔2021〕171号），本项目与河南省产业发展总体准入要求详见表1。 表1 与河南省产业发展总体准入要求符合性分析一览表 产业发展 准入要求 相符性分析 通用 1. 不断促进全省产业高质量发展。培育壮大人工智能及新能源等新兴产业；持续巩固提升装备、食品、新型材料、汽车、电子信息等五大制造业主导产业优势地位；做好产业链、创新链、供应链、价值链、制度链“五链”耦合，把新基建、新技术、新材料、新装备、新产品、新业态作为高质量发展的主攻方向。 2. 禁止新改扩建《产业结构调整指导目录（2019年本）》明确的淘汰类项目；禁止引入《市场准入负面清单（2020年版）》禁止准入类事项。 3. 重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，严控新增炼油产能；禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目；全面取缔露天和敞开式喷涂作业；重点区域原则上禁止新建露天矿山建设项目。 4. 严把“两高”项目生态环境准入关，严格限制“两高”项目盲目发展。新改扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，符合产业政策、国土空间规划、“三线一单”、能耗“双控”、煤炭消费减量替代、碳排放强度、污染物区域削减替代等约束性要求，按照《河南省淘汰落后产能综合标准体系（2020年本）》，严格执行能耗、环保、质量、安全、技术等法规标准。 本项目为其它塑料制品制造建设项目，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》淘汰类、限制类项目和《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类事项，项目使用电能，不属于“两高”项目，项目不涉及使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等 由上表可知，本项目符合河南省产业发展总体准入要求；本项目不涉及生态保护红线，不涉及一般生态空间中的水源涵养重要区、水土保持重要区、生物多样性维护重要区、饮用水水源保护区、生态公益林、湿地和其他保护地，符合河南省生态空间总体准入要求。 根据《商丘市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（商政〔2021〕5号）、《商丘市生态环境局关于发布<商丘市生态环境准入清单（试行）>的函》（2021.11.19），本项目位于一般管控单元夏邑县会亭镇，管控要求具体如下表2。 表2与商丘市夏邑县环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 单元编码 环境管控单元名称 乡镇 单元 分类 管控要求 相符性 ZH41142 630001 夏邑县一 般管控单 元 李集镇、韩道口镇、 太平乡、会亭镇、郭店乡、中峰 乡等 一般 管控 单元 空间布局约束 1、加强对农业空间转为生态空间的监督管理，未经国务院批准，禁止将永久基本农田转为城镇空间。鼓励城镇空间和符合国家生态退耕条件的农业空间转为生态空间。严禁在优先保护类耕地集中区域新建化工、电镀、制革等行业企业以及可能造成耕地土壤污染的建设项目。 2、鼓励做大做强食用菌等特色农业，大力发展设施果蔬、渔业、苗木、花卉、采摘等休闲观光创意生态循环农业。鼓励依托当地优势产业建设特色专业园区。 项目位于商丘市夏邑县会亭镇西打火机工业区，为新建项目，符合夏邑县会亭镇土地利用总体规划；项目为其它塑料制品制造建设项目，厂区按要求做好防渗，不会对周边土壤造成污染，符合空间布局约束要求 污染物 排放管 控 1、禁止向耕地及农田沟渠中排放有毒有害工业、生活废水和未经处理的养殖小区畜禽粪便；禁止占用耕地倾倒、堆放城乡生活垃圾、建筑垃圾、医疗垃圾、工业废料及废渣等废弃物。禁止涉重企业含重金属废水进入城市生活污水处理厂。禁止填埋场渗滤液直排或超标排放。 2、加强畜禽养殖污染防治，畜禽规模养殖场（小区）要配套建设与养殖规模相适宜的粪便污水防渗防溢流贮存设施，以及粪便污水收集、利用和无害化处理设施；积极引导散养密集区实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。 3、大力推进区域污水处理厂及污水收集管网建设工作，新建或扩建城镇污水处理厂必须达到或优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准。 4、持续开展农村环境综合整治，加快推进农村生活污水处理设施建设，不断提高已建成农村污水处理设施稳定正常运行率。 项目为其它塑料制品制造建设项目，不涉及有毒有害污染物，项目冷却水循环使用，不外排；软化纯水制备废水属于清净下水，可用于厂区地面洒水降尘，不外排；职工生活污水经化粪池处理后进入防渗暂存池，定期清运用于周围农田肥田等，综合利用，不外排，符合污染物排放管控要求 环境风 险防控 1、涉及危险化学品生产、储存、使用的企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 2、调查评估垃圾填埋场周边土壤环境状况，对周边土壤环境超过可接受风险的，应采取限制填埋废物进入、降低人体暴露健康风险等管控措施。 3、对高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管控名录。 项目生产过程原料、产品不涉及危险化学品，废活性炭厂区危废暂存间暂存后交由有资质单位处置 1.2河南省县级集中式饮用水水源地保护区划 1.2.1夏邑县乡镇集中式饮用水水源保护区划 依据《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》（豫政办〔2016〕23号），夏邑县乡镇集中式饮用水水源保护区主要包括： （1）夏邑县歧河乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西20米、南15米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （2）夏邑县郭店乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、西20米、北10米的区域。 （3）夏邑县会亭镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：供水站厂区及外围东10米、北10米的区域。 （4）夏邑县罗庄乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：供水站厂区及外围西20米、南15米的区域。 （5）夏邑县马头镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：供水站及外围西10米、南15米的区域。 （6）夏邑县业庙乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西20米、南25米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （7）夏邑县桑堌乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、南25米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （8）夏邑县李集镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西10米、南10米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （9）夏邑县车站镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、北10米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米、西至010县道的区域。 （10）夏邑县杨集镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米、南20米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （11）夏邑县骆集乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西15米、北10米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （12）夏邑县刘店乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米、南20米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （13）夏邑县太平镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 （14）夏邑县孔庄乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西10米、南15米的区域。 （15）夏邑县北镇乡地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东15米、北20米的区域。 夏邑县千吨万人以上集中式饮用水水源保护区中会亭镇王厂村地下水井群（2眼）一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 本项目位于商丘市夏邑县会亭镇西打火机工业区，离场址最近的会亭镇地下水井群一级保护区，位于项目场址东侧约1200m处，不在其保护范围内，因此，本项目厂址不在饮用水源保护区范围内。 1.3与相关环保文件相符性分析 项目与相关环保文件相符性分析一览表具体见表3。 表3 项目与相关环保文件相符性分析一览表 项目 相关要求 本项目情况 相符性 《商丘市2022年大气污染防治攻坚战实施方案》（商环委办〔2022〕3号） 3.推进绿色低碳产业发展。落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目建设。落实“两高”项目会商联审机制，强化项目环评及“三同时”管理，重点行业企业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）行业单纯新增产能。水泥行业产能置换项目应实现矿石皮带廊密闭运输，大宗物料产品清洁运输。 本项目为新建项目，利用已有厂房，只需进行简单的设备安装等，施工期对环境影响较小；本项目为其它塑料制品制造项目，不属于两高项目，为新建项目，严格按照《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中表6-1塑料制品企业绩效分级指标A级标准进行建设；所有生产设备均放置在车间内，生产时关闭车间大门，厂区道路硬化、定期洒水抑尘、运输过程物料加盖帆布等措施后，破碎过程密闭，且破碎为颗粒状，破碎过程粉尘产生量极少，粉尘对周围环境影响较小 符合 14.提升扬尘污染防治水平。深入开展扬尘治理专项活动，严格落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染差异化评价标准》《河南省房屋建筑和市政基础设施工程扬尘治理监控平台数据接入标准》要求，对扬尘重点污染源实行清单化动态管理，强化开复工验收、“三员”管理、“两个禁止”等扬尘治理制度机制，实施渣土车密闭运输、清洁运输，完善降尘监测和考评体系。 23.加快推进低VOCs含量原辅材料源头替代。加大科技攻关，推广新兴技术和原辅材料，各县（市、区）制定实施汽车制造、工业涂装、家具制造、包装印刷、钢结构制造、工程机械等行业溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用低VOCs含量原辅材料替代计划。 本项目为其它塑料制品制造项目，项目采用电为能源，注塑过程采用ABS、AS新料作为原料，不使用再生料，注塑过程少量有机废气经光催化+活性炭吸附设施处理后达标排放；同时注塑车间密闭微负压收集；废活性炭在封闭暂存间暂存，储存过程密闭 符合 开展简易低效VOCs治理设施升级改造。各县（市、区）组织对涉VOCs企业治理设施建设情况、工艺类型、处理能力、运行情况、耗材或药剂更换情况、能源消耗情况和废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等二次污染物规范化处置情况进行全面检查，对治理设施设计不规范、与生产系统不匹配，单独使用光催化、光氧化、低温等离子等低效技术，治理设施建设和运行效果差的，建立清单台账，力争2022年6月底前基本完成升级改造并开展检测验收，严把工程质量，确保稳定达标排放。 25.提升VOCs无组织排放治理水平。2022年5月底前，全面排查含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件、敞开液面以及工艺过程等环节无组织排放情况，组织开展VOCs抽测，开展工业涂装、印刷行业挥发性有机物排放标准执行情况检查，对达不到相关标准要求的问题进行整治。工业涂装、包装印刷等行业重点治理集气罩收集效果差、含VOCs原辅材料和废料储存不密闭等问题。 《商丘市2022年大气污染防治攻坚战实施方案》（商环委办〔2022〕3号） 18.综合治理恶臭突出环境问题。加强污水处理、垃圾处理、畜禽养殖、橡胶、塑料制品、食品加工等行业恶臭污染治理。橡胶、塑料、食品加工等行业强化恶臭气体收集和治理 本项目为其它塑料制品制造项目，项目采用电为能源，注塑过程采用ABS、AS新料作为原料，不使用再生料，注塑过程少量有机废气经光催化+活性炭吸附设施处理后达标排放 符合 《河南省生态环境办公室关于全面加强挥发性有机物污染治理的通知》（豫环办【2022】24号） 加强源头控制，推进绿色生产；积极推进绿色生产工艺，减少VOCs产生量，石化、化工等行业实施“三化”改造（密闭化、自动化、管道化）；工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂 项目采用全自动注塑机进行加工，设备采用电能，实行全自动操作，同时原料、产品、生产过程均在封闭车间内进行 符合 强化收集效果，减少无组织排放各地要严格按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》《重点行业挥发性有机物综合治理方案》《河南省2022年大气污染攻坚战实施方案》要求，对挥发性有机物无组织排放实施有效控制，提升废气收集率，做到“应收尽收”。产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作等密闭收集方式，并保持负压运行：采用集气罩、侧吸风等措施收集无组织VOCs废气企业，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒：含VOCs物料拾送应采用重力流或泵送方式，有机液体进料鼓励采用底部、浸入管给料方式 项目严格按要求执行，注塑生产车间均密闭微负压收集进入废气处理设施；注塑过程采用ABS、AS新料作为原料，不使用再生料，注塑过程少量有机废气经光催化+活性炭吸附设施处理后达标排放，废气治理设施按规定要求设计 符合 四、提升治理水平，全面达标排放：各地在2022年5月15日前全面梳理辖区内采用单一UV光氧催化、低温等离子、碱液喷淋等低效VOCs治理工艺企业，6月10日前在单一工艺基础上增加活性炭吸附工艺（颗粒状、柱状活性炭碘值不低于800毫克/克，蜂窝状活性炭碘值不低于650毫克/克)，或建设RCO、RTO等高效处理工艺，确保废气污染物稳定达标排放。严禁露天堆存废活性炭，废活性炭厂内暂存时间不得超过一个月。 项目严格按要求执行，注塑生产车间均密闭微负压收集进入废气处理设施；注塑过程采用ABS、AS新料作为原料，不使用再生料，注塑过程少量有机废气经光催化+活性炭吸附设施处理后达标排放，废活性炭厂区危废暂存间暂存后及时交由有资质单位处理，废活性炭厂内暂存时间不得超过一个月 符合 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》 重点推进石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业以及机动车、油品储运销等交通源VOCs污染防治，实施一批重点工程。各地应结合自身产业结构特征、VOCs排放来源等，确定本地VOCs控制重点行业；充分考虑行业产能利用率、生产工艺特征以及污染物排放情况等，结合环境空气质量季节性变化特征，研究制定行业生产调控措施。 本项目为其它塑料制品制造项目，采用电为能源，注塑过程采用ABS、AS新料作为原料，不使用再生料，注塑过程少量有机废气经光催化+活性炭吸附设施处理后达标排放，同时注塑车间密闭微负压收集 符合 严格建设项目环境准入。提高VOCs 排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs 排放建设项目，新建涉VOCs 排放的工业企业要入园区。 本项目为其它塑料制品制造项目，不属于高VOCs 排放建设项目，项目为新建项目，位于夏邑县会亭镇西打火机工业区 符合 《商丘市 2022 年水污染防治攻坚战实施方案》（商环委办〔2022〕3号） （四）统筹做好其他水生态环境保护工作 14.调整优化产业结构。15.推动企业绿色发展。推进工业水循环利用和水循环梯级利用，在高耗水行业开展水效“领跑者”行动。16.提升城镇污水资源化利用。17.加强水环境风险防控。18.补齐医疗机构污水处理设施短板。19.强化水生态环境执法监管。20.提升水生态环境监测监控能力。21.深入开展交通运输业水污染防治。 项目冷却水循环使用不外排；软化纯水制备废水属于清净下水，可用于厂区地面洒水降尘，不外排；职工生活污水经化粪池处理后进入防渗暂存池，定期清运用于周围农田肥田等，综合利用，不外排 符合 《商丘市2022年土壤污染防治攻坚战实施方案》（商环委办〔2022〕3号） （二）强化土壤污染源头防控 1.推动涉重金属企业绿色化发展。2.持有条件的县（市、区）开展“无废城市”建设试点，全面加强固体废物治理体系和能力建设。持续开展危险废物专项整治，全面提升危险废物环境监管、利用处置和环境风险防范“三个能力”，推动危险废物监管和利用处置能力改革工作。 项目危废暂存间、事故池等按要求进行建设防渗层，厂区分区防渗，泄露物料能有效隔离与土壤的接触；项目在设计及建设时应注重“防扬散、防流失、防渗漏”设施的建设 符合 《商丘市2022年农业农村污染治理攻坚战实施方案》（商环委办〔2022〕3号） 科学推进农村生活污水治理。 1.加强统筹规划。2.分区分类治理。3.推进污水与改厕有效衔接。4.科学选择治理模式。因地制宜，因村施策，宜集中则集中，宜分散则分散，优选成本低、维护简易、治理有效的技术模式，推进污水资源化利用。5.强化设施管理维护。 项目冷却水循环使用不外排；软化纯水制备废水属于清净下水，可用于厂区地面洒水降尘，不外排；职工生活污水经化粪池处理后进入防渗暂存池，定期清运用于周围农田肥田等，综合利用，不外排 符合 1.4与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》相符性分析 项目为其它塑料制品制造项目，参照《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中表6-1塑料制品企业绩效分级指标A级标准，本项目与其相符性见表4。 表4本项目与塑料制品企业绩效分级指标A级指标相符性对比表 A级企业 企业情况 符合性 原料、能源类型 1.原料全部使用非再生料（即使用原包料，非废旧塑料）； 2.能源使用电、天然气、液化石油气等能源。 项目原料为ABS、AS新料，不使用再生料，厂区能源使用电能 符合 生产工艺及装备水平 1.属于《产业结构调整指导目录（2019 年版）》鼓励类和允许类；2.符合相关行业产业政策；3.符合河南省相关政策要求；4.符合市级规划。 项目符合国家产业政策要求，符合会亭镇土地利用总体规划 符合 废气收集及处理工艺 1.投料、挤塑、注塑、滚塑、吹塑、压延、挤出、造粒、热定型、冷却、发泡、熟化、干燥等涉 VOCs 工序采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气有效收集至 VOCs 废气处理系统，车间外无异味；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置，控制风速不低于 0.3 米/秒； 2.VOCs 治理采用燃烧工艺（包括直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃烧），或静电、吸附、低温等离子、生物法等两级及以上组合工艺处理（采用一次性活性炭吸附的，活性炭碘值在 800mg/g 及以上）； 3.粉状、粒状物料采用自动投料器投加和配混，投加和混配工序在封闭车间内进行，PM 有效收集，采用复合滤袋、滤筒等高效除尘技术； 4.废吸附剂应密闭的包装袋或容器储存、转运，并建立储存、处置台账； 5.NOx 治理采用低氮燃烧、SNCR/SCR 等适宜技术。 项目生产过程、原料、产品等均在封闭空间内进行，采用电为能源，注塑过程采用ABS、AS新料作为原料，不使用再生料，注塑过程少量有机废气经光催化设施+活性炭吸附设施处理后达标排放，同时注塑车间密闭微负压收集；边角料破碎后为颗粒状，破碎过程密闭，产生粉尘极少；废活性炭在密闭包装袋暂存，交由有资质单位处理，并建立储存、处置台账；项目以电为能源，不涉及NOx 排放 符合 排放限值 1.全厂有组织 PM、NMHC 有组织排放浓度分别不高于 10、10mg/m3； 2.VOCs 治理设施同步运行率和去除率分别达到 100%和 80%；去除率确实达不到的，生产车间或生产设备的无组织排放监控点NMHC 浓度低于 4mg/m³，企业边界1hNMHC 平均浓度低于2mg/m³； 3.锅炉烟气排放限值要求： 燃气锅炉 PM、SO2、NOx 排放浓度分别不高于：5、10、50/30【1】mg/m3 根据工程分析，本项目有组织NMHC排放浓度不高于110mg/m3，VOCs 治理设施同步运行率100%，光催化+活性炭设施去除率可达到 85%，项目不涉及锅炉 符合 无组织管控 1.VOCs 物料存储于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装 VOCs 物料的容器或包装袋存放于室内；盛装VOCs 物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭； 2.粉状物料采用气力输送、管状带式输送机、螺旋输送机等自动化、密闭输送方式；粒状物料采用封闭皮带等自动化、封闭输送方式；液态 VOCs 物料采用密闭管道输送； 3.产生VOCs的生产工序和装置应设置有效集气装置并引至VOCs末端处理设施； 4.厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘；厂内地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地。 1、项目废活性炭存储于密闭的包装袋中，在危废暂存库暂存，在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭；2、项目不涉及粉状物料；粒状物料采用封闭皮带等自动化、封闭输送方式，项目不涉及液态VOCs 物料输送； 3、项目注塑废气设集气设施引入废气处理设施处理； 4、项目厂区车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘；厂内地面全部硬化，无成片裸露土地 符合 监测监控水平 1.有组织排放口按生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网； 2.有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测； 3.涉气生产工序、生产装置及污染治理设施按生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管设备与省、市生态环境部门用电监管平台联网。 项目有组织排放口按要求开展自行监测，按生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管设备与省、市生态环境部门用电监管平台联网；其他均按生态环境保护部门要求进行 符合 环境管理水平 环保档案：1.环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明； 2.国家版排污许可证； 3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）； 企业按要求办理环评手续，后续将严格按照要求开展自行监测且定期记录各类台帐。企业设置有专职的环保人员，并制定了废气治理设施运行管理规程，环保档案、台账记录、人员配置均按要求进行 符合 台账记录：1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； 2.废气污染治理设施运行管理信息； 3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）； 4.主要原辅材料消耗记录； 5.燃料消耗记录； 6.固废、危废处理记录； 7.运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账（进出场时间、车辆或非道路移动机械信息、运送货物名称及运量等）。 人员配置：配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。 运输方式 1.物料、产品运输全部使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆； 2.厂区车辆全部达国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆； 3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。 企业严格执行 符合 运输监管 日均进出货物 150 吨（或载货车辆日进出 10 辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值 1000 万及以上的企业，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。 企业严格按照相关要求建立门禁系统和电子台账，后续将继续严格执行运输监管 符合 备注【1】：新建燃气锅炉和需要采取特别保护措施的区域，执行该排放限值。 综上所属，项目建设符合《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中表6-1塑料制品企业绩效分级指标A级标准要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 项目背景 为满足市场需求， 夏邑县东领塑胶制品厂决定投资200万元在商丘市夏邑县会亭镇西打火机工业区建设年产1.2亿只打火机壳项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部16号令，2021年1月1日修正）、《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》常见问题解答等的规定，本项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业29”中的“53塑料制品业292”中的其他（年用非溶剂型低VOCS含量涂料10吨以下的除外），应编制环境影响评价报告表；具体见表5。 表5 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版） 报告书 报告表 登记表 二十六、橡胶和塑料制品业29 53 塑料制品业292 以再生塑料为原料生产的；有电镀工艺的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的 其他（年用非溶剂型低VOCS含量涂料10吨以下的除外） / 受夏邑县东领塑胶制品厂（委托书见附件1）委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作，接受委托后，我公司组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，编制了本项目的环境影响报告表。 厂址周围环境概况 本工程位于商丘市夏邑县会亭镇西打火机工业区，项目北约15m为淮海大道，北隔淮海大道约35m为临路商户，西为打火机壳厂，东为打火机厂，南约5m为大金沟，西约70m为郭吕庄住宅，北约120m为郭吕庄村，西约200m为夏邑县司法局会亭司法所，项目周围环境示意图见附图3。 3、产品方案 项目年加工打火机壳1.2亿只，项目产品方案一览表见表6。 表6 项目产品方案一览表 产品名称 产量 产品规格 打火机壳 1.2亿只/a 单个净重约6g 3、工程主要建设内容 该项目总投资200万元，总占地面积3500m2，总建筑面积3000m2，主要包括生产车间、仓库、办公室等，工程主要建设内容见表7。 表7 工程主要建设内容一览表 序号 项目 名称 建筑面积 备注 1 主体工程 生产车间 1800m2 1层，位于厂区南部，利用已有厂房 2 辅助工程 办公室及附属用房 100m2 1层，位于厂区北部，利用已有厂房 3 储运工程 产品仓库 1100m2 1层，位于厂区中侧，利用已有厂房 原料仓库 4 公用工程 供水 农村安全饮水工程，可以满足项目需求 供电 由市政供电系统提供，可以满足项目需求 5 环保工程 废气 注塑废气 集气收集后进入光催化设施+活性炭设施处理后经15m高排气筒排放 废水 本项目冷却水循环使用，每天补充新鲜水；软化纯水制备废水属于清净下水，可直接用于厂区地面洒水降尘，不外排 生活污水经化粪池处理后进入防渗暂存池，定期由密闭抽粪车拉走用于周围农田肥田等，综合处理 噪声 基础减震、厂房隔声、绿化吸收等，同时加强设备维护、运输车辆慢行禁鸣等 固废 一般固废暂存间1座，建筑面积20m2 危废暂存间一座，5m2 生活垃圾暂存于厂区内垃圾筒内，由环卫部门集中清运处理 4、工程主要设备 工程主要设备一览表见表8。 表8 工程主要设备一览表 设备名称 数量 备注 注塑机 32台 电能，用于注塑 粘接机（超声波焊接机） 20台 用于粘结底座和机壳 粉碎机 5台 用于破碎边角料 混合机 2台 空压机 2台 注：经查阅《产业结构调整指导目录》（2019年本），项目所用设备不在限制类和淘汰类内，符合产业政策。 5、工程主要原辅料 工程主要原辅料及能源一览表见表9。 表9 工程主要原辅材料及能源消耗量 原料名称 用量 形态 备注 ABS颗粒 216/a 颗粒 外购，25kg/袋，为新料，项目不使用再生料 色母粒 3t/a 颗粒 袋装 AS颗粒 501.1t/a 颗粒 外购，25kg/袋，为新料，项目不使用再生料 打火机壳外包装袋 4.8万个/a 固态 外购 新鲜水 768t/a 市政供水提供 电 10万kWh/年 市政供电 部分原辅材料的理化性质： AS树脂：无色透明的热塑性树脂，具有耐高温性、出色的光泽度和耐化学介质性，还有优良的硬度、刚性、尺寸稳定性和较高的承载能力，是以丙烯腈和苯乙烯为原料用悬浮法聚合而得到的，使用热引发剂引发亦可，也可采用乳液聚合法制得，由于该树脂固有的透明性，故用于制造透明塑料制品。 ABS树脂：微黄色固体，有一定的韧性，密度约为1.04~1.06g/cm3。它抗酸、碱、盐的腐蚀能力比较强，也可在一定程度上耐受有机溶剂溶解。ABS是丙烯腈、丁二烯和苯乙烯的三元共聚物，是一种强度高、韧性好、易于加工成型的热塑型高分子材料。 色母粒：色母粒也叫色种，是一种新型高分子材料专用着色剂，亦称颜料制备物（Pigment Preparation）。色母主要用在塑料上。主要由颜料或染料、载体和添加剂三种基本要素所组成，是把超常量的颜料均匀载附于树脂之中而制得的聚集体，可称颜料浓缩物，所以它的着色力高于颜料本身。加工时用少量色母料和未着色树脂掺混，就可达到设计颜料浓度的着色树脂或制品。本项目所用的色母粒主要成分为硬脂酸、载体和氧化铁红或氧化铁黄等。硬脂酸作为分散剂，氧化铁红或氧化铁黄作为无机颜料；载体是色母粒的基体，一般选择与制品树脂相同的树脂作为载体，两者的相容性最好，项目所用色母粒环保, 无毒, 无味。熔点为100~130℃，密度为1.2~1.5，热分解温度>250℃。 物料投入产出情况表 项目总物料投入产出情况表见表 10。 表10 项目总物料平衡表 投入 产出 名称 数量t/a 名称 数量t/a ABS颗粒 216 打火机壳（产品） 720 色母粒 3 有组织排放非甲烷总烃 0.037 AS颗粒 501.149 无组织排放非甲烷总烃 0.002 废活性炭中残留非甲烷总烃 0.11 合计 720.149 合计 720.149 6、工作制度与劳动定员 本项目建成后全厂职工约为12人，工作制度实行一班制，每天工作8小时，年工作日为300天。 7、工期安排 项目计划安排建设期1个月，预计开工时间为2022年10月底，竣工时间为2022年11月底。 8、厂区平面布置 项目平面布置较为简单，厂房为利用已有，北侧为办公区，中部为仓库，南侧为车间，车间内西侧为粘结车间、东侧为注塑车间，大门朝北，项目整体按工艺流程布置，布局紧凑、顺畅，项目平面布局合理。工程平面布置图见附图2。 9、公用设施 供排水：本工程用水主要为职工生活用水、循环冷却水补充用水；用水由农村安全饮水工程供给，可以满足本项目的需求。 循环冷却水补充用水：本项目注塑过程需要冷却水对物料进行冷却，冷却水间接冷却塑料制品后进入冷却塔自然冷却后进行循环使用，不外排，仅定期补充部分损耗水量。根据建设单位设计资料，项目冷却塔平均每天运行8小时，循环水量为9.33m3/h。 根据《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T 50050-2017），冷却塔蒸发损失水量，可按下列经验公式计算： Qe=k•Δt•Qr 式中：Qe——蒸发水量（m3/h）； Qr——循环冷却水量（m3/h）； Δt——冷却塔进水与出水温度差，℃；本项目取 10℃； k——蒸发损失系数，1/℃；本项目按环境气温 25℃，系数取 0.0015/℃； 经计算，项目冷却塔蒸发损耗水量为 0.14t/h，则因冷却塔蒸发损耗需补充软水量为1.12t/d、336t/a。项目注塑过程冷却用水为软水，本项目软化纯水制备采用离子交换树脂+二级反渗透工艺，利用率为70%，补充软水约1.12t/d，则补充新鲜用水量为1.6t/d，产生的浓水排放量 0.48t/d，软化纯水制备废水属于清净下水，这部分废水除盐分较高外，其他污染物低，可用于厂区地面洒水降尘，不外排。 生活用水：本项目职工12人，根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T 385-2020）可知，生活用水量按80 L/人•d计，则生活用水量为0.96m3/d（288m3/a），产污系数以0.8计，则生活污水产生量为0.77m3/d（231m3/a）；工程生活污水厂区化粪池处理后进入防渗暂存池，定期清运，用于周围农田肥田等，综合利用。 工程用水平衡图见图1。 图1 工程水平衡图（单位：t/d） （2）供电 项目用电由当地电网提供，能够满足要求。 （3）消防设施 项目消防系统设有干粉灭火器、事故水池等。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程： 施工期工艺流程： 项目车间为利用已有，只需进行简单的设备安装等，故本次不再针对施工期进行评价。 营运期工艺流程： 项目年产1.2亿只打火机壳，生产工艺及产污环节见下图2。 图2 运营期打火机壳生产工艺流程及产污环节图 工艺说明： 原材料混料：项目通过人工将ABS颗粒、AS颗粒和色母粒按照比例投入混料系统进行搅拌均匀，混料系统为密闭设备且原料为颗粒状，因此不会产生粉尘。该过程产生噪声。 注塑：项目注塑工序使用的原材料为AS/ABS树脂，注塑工序用挤出机配备的加热装置（电加热）进行原料加热，料筒使用电阻加热圈加热，并用电偶分段进行温度检测和控制，通过料筒壁向内传热使原料软化，温度控制在180℃~220℃，仅供塑料软化而不分解。ABS的熔点为 170℃，AS的熔点为 200℃，ABS、AS裂解温度范围为 260℃，原料在此温度下熔融（未分解），熔化后的原料使用相配套的模具，经注塑机挤出塑料制品。该工序会产生注塑废气、噪声。注塑机的工作原理是借助螺杆（或柱塞）的推力，将已塑化好的熔融状态（即粘流态）的塑料注射入闭合好的膜腔内，经固化定性后取得制品的工艺过程。注塑成型是一个循环的过程，每一个周期主要包括：定量加料—熔融塑化—施压注射—冲模冷却—启模取件。取出注塑件后，进行下一个循环，注塑中产生的边角料、次品经破碎后回用。 焊接：焊接的目的主要把注塑的机壳和底座通过超声波焊接机连接在一起，焊接过程温度较低，不产生污染物。 检验、包装入库：焊接后对成品进行检验，检验内容为外观、平整度等物理指标，不涉及化学检验。经检验不合格的次品经破碎后返回注塑工序循环使用。随后根据客户需求包装规格、方式，进行称量、打包。此过程产生的废包装物集中收集外卖。 主要产污环节 工程运营期污染物为废气、废水、噪声、固体废物，主要污染物见表11。 表11 营运期工程主要污染工序一览表 污染类别 产生工序 污染因子 废气 注塑过程 非甲烷总烃 废水 职工生活 COD、SS、BOD5、氨氮等 纯水制备过程 盐类 噪声 设备运行 噪声 固废 生产过程 注塑边角料、不合格品 生产过程 废包装材料 除尘过程 除尘器收集粉尘 废气处理 废活性炭 职工生活 生活垃圾 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 本项目位于商丘市夏邑县会亭镇西打火机工业区，根据环境空气质量功能区划分，项目所在区域应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。为了解项目所在区域环境质量达标情况，本次评价选用2021年作为评价基准年，其中获取连续1年中不少于324个日均值数据，每月不低于27个有效数据（其中2月不低于25个），数据有效性满足GB3095-2012和HJ663中关于数据统计的有效性规定，经统计分析环境质量调查数据统计结果如下表12。 表12 夏邑县2021年空气质量现状评价表 单位：μg/m3 监测 区域 监测因子 监测值 标准值 超标倍数 是否达标 夏 邑 县 PM2.5 年均值 45 年均：35 0.29 超标 24h平均第95百分位数 123 24h平均：75 0.64 超标 PM10 年均值 82 年均：70 0.17 超标 24h平均第95百分位数 172 24h平均：150 0.17 超标 SO2 年均值 7 年均：60 0 达标 24h平均第98百分位数 16 24h平均：150 0 达标 NO2 年均值 21 年均：40 0 达标 24h平均第98百分位数 54 24h平均：80 0 达标 CO 24h平均第95百分位数 1.0 24h平均：4 0 达标 O3 8h平均第90百分位数 158 8h平均：160 0 达标 由表12可知，夏邑县2021年大气环境中大气环境中SO2、NO2、CO、O38h浓度均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM2.5、PM10平均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。因此，项目所在区域为不达标区。 针对环境空气质量不达标的现状，商丘市污染防治攻坚战办公室制订了《关于印发商丘市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（商环委办〔2022〕3号），从“加快调整优化产业结构、深入调整能源结构、持续调整交通运输结构、优化调整用地和农业投入结构、推进工业企业四项工程，深化大气污染综合治理、强化挥发性有机物治理，打好臭氧污染防治攻坚战、强化区域联防联控，打好重污染天气消除攻坚战、强化基础能力建设”几个方面进行管控。通过管控，全市细颗粒物（PM2.5）平均浓度控制在48微克/立方米以下，可吸入颗粒物（PM10）平均浓度控制在78微克/立方米以下，环境空气质量优良天数比例不低于68.5%。 2、水环境质量现状 项目区无废水外排，项目最近的地表水体为南侧5m的大金沟，大金沟为浍河支流，浍河属淮河流域，本次评价直接引用2021年5月河南省环境质量月报对浍河永城黄口断面的监测结果，数据统计见表13。 表13 地表水环境质量监测结果 单位：mg/L 监测点位 高锰酸盐指数 NH3-N 总磷 浍河永城黄口 2021年5月 7.4 0.21 0.148 标准值 10 1.5 0.3 由上表可知，浍河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）IV类标准，评价区域地表水水质整体较好。 3、声环境质量现状 本项目厂界外 50m 范围内不存在声环境敏感目标，不进行声环境现状评 价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目周边 500m 范围内大气环境保护目标见表14和附图 3。本项目厂界外 50m 范围内不存在声环境敏感目标；厂界外 500m 范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；项目不涉及声环境、地下水环境、生态环境保护目标。 表14 主要环境空气保护目标明细表 名称 坐标/m 保护对象 保护 内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界项目距离/m X Y 郭吕庄住宅楼 116.05905 34.10210 居民区 人群（约200人） 二类 西 70 郭吕庄村 116.06022 34.10315 居民区 人群（约300人） 二类 北 120 夏邑县司法局会亭司法所 116.05816 34.10299 办公 人群（约20人） 二类 西 200 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 运营期非甲烷总烃排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）相关限值要求，同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中表6-1塑料制品企业绩效分级指标A级标准即NMHC排放浓度不高于10mg/m3限值要求，非甲烷总烃排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准相关限值要求。各标准限值取严格值。具体见表15、表16、表17。 表15 有组织废气（非甲烷总烃）污染物排放标准一览表 污染因子 标准名称与级（类）别 本项目执行标准（三者按严格值） 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5、表9（车间或生产设施排气筒） 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准（15m高排气筒） 塑料制品企业绩效分级指标A级标准（有组织） 浓度（mg/m3） 单位产品非甲烷总烃排放量（kg/t产品） 速率（kg/h） 浓度（mg/m3） 浓度（mg/m3） 速率（kg/h） 浓度（mg/m3） 单位产品非甲烷总烃排放量（kg/t产品） 非甲烷总烃 60 0.3 10 120 10 10 10 0.3 厂区内无组织非甲烷总烃排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求，具体见表16。 表16 厂区内VOCs无组织排放限值（表2） 污染物项目 排放限值 限值含义 无组织排放监控位置 NMHC 6 监控点处1h平均浓度值 在厂房外设置监控点 20 监控点处任意一次浓度值 厂界无组织颗粒物、非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准：即颗粒物1.0mg/m3，非甲烷总烃4.0mg/m3；同时满足河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）中表2值（其他企业非甲烷总烃2.0mg/m3），具体见表17。 表17 厂界无组织废气污染物排放标准一览表 污染因子 标准名称与级（类）别 本项目执行标准（按严格值） 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9（企业边界） 豫环攻坚办【2017】162号）中表2值（其他企业） 浓度（mg/m3） 浓度（mg/m3） 浓度（mg/m3） 颗粒物 1.0 - 1.0 非甲烷总烃 4.0 2.0 2.0 2、废水 经分析，项目冷却水循环使用不外排；软化纯水制备废水属于清净下水，这部分废水除盐分较高外，其他污染物低，可用于厂区地面洒水降尘，不外排；生活污水经化粪池处理后进入防渗暂存池，定期由密闭罐车拉走用于周围农田肥田等，不外排。 3、噪声 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类，具体标准限值见表18。 表18 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别 昼间 夜间 2 60 50 4、固废 固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2001）及 2013 年修改单（公告2013年第36号）。 |
| 总量 控制 指标 | 经分析，项目冷却水循环使用不外排，软化纯水制备废水属于清净下水，这部分废水除盐分较高外，其他污染物低，可用于厂区地面洒水降尘，不外排；生活污水经化粪池处理后进入防渗暂存池，定期由密闭罐车拉走用于周围农田肥田等，不外排，故项目不设废水总量控制指标。 本工程建设完成后，注塑废气经集气收集后经光催化设施+活性炭吸附设施处理后经15m高排气筒排放，经计算，厂区VOCS废气排放量为0.04t/a，故本次废气总量控制指标为VOCS0.04t/a。 本项目有机废气从《中国石化销售股份有限公司河南商丘夏邑高速路口加油站》2016年油气回收工程中减排VOCs21.2624吨中替代，本项目双倍替代量VOCs排放量为0.08t/a，替代完成后《中国石化销售股份有限公司河南商丘夏邑高速路口加油站》剩余VOCs削减量为21.1824吨。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目车间租赁已有，只需进行简单的设备安装等，故本次不再针对施工期进行评价。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 废气 项目下脚料和残次品经破碎后回用，项目破碎机为封闭式破碎机，且破碎后的塑料颗粒粒度较大，故项目破碎机工作过程中产生的粉尘极少，不会对周围环境产生影响。项目废气主要为注塑过程废气。 注塑过程废气：本次参照美国国家环保局《空气污染物排放和控制手册》中“未加控制的塑胶料生产排放因子”，产生的非甲烷总烃以0.35kg/t-产品计，本项目年产1.2亿只打火机壳，约为720t/a，则非甲烷总烃的产生量为0.25t/a。本项目拟在注塑机出口上方设置集气罩，集气罩按要求设计，根据企业设计资料，注塑生产区拟设1套光催化设施+活性炭吸附设施，废气经集气收集后进入光催化设施+活性炭吸附设施处理后经15m高排气筒（DA001）排放，同时注塑生产区密闭微负压收集，集气效率按90%计，风量8000m3/h，光催化设施+活性炭吸附设施对VOCs去除率按85%计，经计算，则DA001排气筒非甲烷总烃排放量为0.037t/a，0.015kg/h，排放浓度1.9mg/m3，DA001排气筒非甲烷总烃排放浓度能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5要求（非甲烷总烃60 mg/m3），非甲烷总烃排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准相关限值要求（15m高排气筒，非甲烷总烃排放速率≤10kg/h）；同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中表6-1塑料制品企业绩效分级指标A级标准即NMHC排放浓度不高于10mg/m3，项目符合要求。 单位产品基准非甲烷总烃排放量指标核算：根据《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5中规定的大气污染物特别排放限值中要求：单位产品基准非甲烷总烃排放量指标为 0.3kg/t 产品。本项目非甲烷总烃有组织排放量为0.037t/a，本项目单位产品基准非甲烷总烃排放量指标见表19。 表19 项目单位产品基准非甲烷总烃排放量一览表 生产线 单位产品基准非甲烷总烃排放量 标准 注塑生产线 0.037×1000kg÷720吨产品=0.051kg/t产品 0.3kg/t 产品 由表19可知，项目单位产品基准非甲烷总烃排放量符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中不大于 0.3kg/t 产品的要求。 项目注塑车间为封闭车间且密闭微负压收集，未被集气收集部分非甲烷总烃约0.003t/a，排放速率0.0013kg/h，颗粒物无组织排放量较小。 本项目有组织废气产生及排放情况一览表见表20。 表20 本项目有组织废气产生及排放情况一览表 污染源 污染因子 风量（m3/h） 有组织产生情况 治理措施 去除率 排放情况 速率（kg/h） 浓度（mg/m3） 产生量（t/a） 速率（kg/h） 浓度（mg/m3） 排放量（t/a） DA001 非甲烷总烃 8000 0.1 12.7 0.247 光催化设施+活性炭吸附设施 85% 0.015 1.9 0.037 项目生产车间、原料区、产品区均在封闭车间进行，且注塑车间密闭微负压收集，破碎过程密闭且破碎后物料为颗粒状，项目无组织粉尘、非甲烷总烃产生量极少，经类比同类项目可知，颗粒物无组织排放浓度可以满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表9标准即1.0mg/m3要求；非甲烷总烃无组织排放浓度可以满足豫环攻坚办【2017】162号）中表2值2.0mg/m3要求；厂区内无组织非甲烷总烃排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别排放限值要求。 （4）非正常工况污染物排放情况 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），非正常排放包括设备检修、污染物排放控制措施达不到应有效率、工艺设备运转异常等。 本项目非正常工况主要为废气处理设施不能正常运行，达不到设计去除效率造成的废气事故排放，本次评价将废气处理装置中光催化设施+活性炭吸附设施对非甲烷总烃效率降至0作为本项目非正常排放。考虑在此情景下，本项目废气污染物产生情况及排放情况，具体见下表21。 表21 项目非正常工况下废气污染物产生情况一览表 序号 污染源 非正常排放原因 污染物 非正常排放浓度mg/m3 非正常排放速率kg/h 单次持续时间 年发生频次 应对措施 1 DA001 光催化设施+活性炭吸附设施效率降为0 非甲烷总烃 12.7 0.1 以1h计 1次 日常加强废气集气设施、管路、光催化设施、活性炭吸附设施的维修和检查，定期对设备维护 由表可知，项目一旦废气处理设施发生故障，光催化设施+活性炭吸附设施去除效率失效，DA001排气筒非甲烷总烃排放浓度将不满足环保要求，故项目应加强对设备的日常维护、保养，出现故障立即更换，确保废气得到有效收集，同时也减少废气聚集带来的安全隐患；废气处理设计过程中注重加强气流的组织和引导，确保废气被有效收集，减少短流、绕流及死角现象出现；加强设备的日常维护和检修，出现破损、螺栓、密封条等损坏，立即解决，减少无组织排放；加强废气处理设施光催化设施、活性炭吸附设施的日常监测，定期更换，及时监控污染物治理效果，发现故障或效率降低立即停产检修，直至排除故障；建立环保设施运行台账。 本项目废气治理设施情况见表 22，排气口基本情况见表23。根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020），本项目污染源属于非主要污染源，排放口类型为一般排放口。 表22 本项目废气治理设施情况表 处置措施 去除率 是否为可行技术 光催化设施+活性炭吸附设施 85% 是（根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）中污染治理设施名称及工艺确定） 表23 本项目废气排放口基本情况 编号及名称 排气筒坐标 排气筒参数 类型 排放标准 经度 纬度 高度 (m) 内径 (m) 温度 (℃) DA001，注塑生产线排气筒 116.06007 34.101593 15.0 0.4 25 一般排放口 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5要求，亦满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准表2要求，同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中表6-1塑料制品企业绩效分级指标A级标准要求 （5）废气治理措施可行性分析 光催化设施+活性炭吸附设施：本项目有机废气进入“光催化设施+活性炭吸附设施”装置。 光催化装置：光催化系统利用人工紫外线灯管产生的真空紫外光来活化光催化材料，纳米光催化剂TiO2在特定波长的光的照射下受激生成"电子一空穴"对（一种高能粒子），这种"电子一空穴"对和周围的水、氧气发生作用后，就具有了极强的氧化－还原能力，氧化吸附在催化剂表面的非甲烷总烃的原理。TiO2的光催化机理：半导体的能带结构通常是由一个充满电子的低能价带和一个空的高能价带构成，它们之间的区域称为禁带。禁带是一个不连续区域.当能量大于或等于半导体带隙能的光波辐射此半导体催化剂时，处于价带的电子(e)就会被激发到导带上，价带生成空穴(h+)，从而在半导体表面产生具有高度活性的空穴/电子对。在电场的作用下，电子与空穴发生分离，迁移到粒子表面的不同位置。热力学理论表明，分布在 TiO2 表面的空穴可以将吸附在其表面的 OH-和 H2O 分子氧化成•OH，而电子(e-)具有很强的还原性，可使得 TiO2 固体表面的电子受体如 O2 被还原。O2 既可以抑制光催化剂上电子和空穴的复合，提高反应效率，同时也是氧化剂，可以氧化已经羟化的反应产物，是表面羟基自由基的另一个来源。缔合在 Ti4+表面的•OH 的氧化能力是水体中存在的氧化剂中最强的，能够氧化大部分的有机污染物及部分无机污染物，将其最终降解为 CO2、H2O 等无害物质，并且对反应物几乎无选择，因而在光催化氧化中起着决定性的作用。该设备能高效去除挥发性有机物（VOCs）、无机物、硫化氢、氨气、硫醇类等主要污染物，项目废气成分为挥发性有机物，去除率可达60%以上。 活性炭吸附工艺：活性炭吸附原理是当废气由风机提供动力，负压进入吸附箱后进入活性炭吸附层，由于活性炭吸附剂表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，因此当活性炭吸附剂的表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在活性炭表面，此现象称为吸附。活性炭利用活性炭吸附剂表面的吸附能力，使废气与大表面的多孔性活性炭吸附剂相接触，废气中的污染物被吸附在活性炭表面上，使其与气体混合物分离，净化后的气体高空排放。利用活性炭多微孔的吸附特性吸附有机废气是一种最有效的工业处理手段。有机废气通过吸附装置，与活性炭接触，废气中的有机污染物被吸附在活性炭表面，从而从气流中脱离出来，达到净化效果。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020），本项目采用的光催化设施+活性炭吸附设施是塑料制品行业有机废气防治的可行推荐技术，且项目废气采取以上措施后均可以实现达标排放，故项目采取的废气处理措施可行。 （6）废气例行监测计划 按照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）、《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207—2021）中的监测要求，本项目投产后废气环境监测计划内容如下表24。 表24 本项目废气监测计划一览表 类别 监测点位置 监测因子 监测频率 废气 DA001，注塑生产线排气筒 非甲烷总烃 每半年监测一次 无组织在厂界上风向一个点、下风向 3 个点 颗粒物、非甲烷总烃 每年一次 厂区内 非甲烷总烃 每年一次 废水 经分析，项目无生产废水产生。项目冷却水循环使用不外排，软化纯水制备废水属于清净下水，该部分排水量为0.48m3/d，这部分废水除盐分较高外，其他污染物低，可用于厂区地面洒水降尘，不外排。根据建筑给水排水设计规范可知，厂区道路等地面洒水抑尘量为 2.0～3.0L/m2.d （本项目以 2 计），厂区道路面积约400m2，则厂区道路洒水抑尘量为0.8m3/d；厂区软化纯水制备废水量为0.48m3/d，足够消纳项目废水，厂区软化纯水制备废水用于厂区道路洒水抑尘是可行的。 生活污水产生量为0.77m3/d，工程生活污水厂区化粪池（1座，1m³）处理后进入防渗暂存池（1座，8m3，可暂存项目约10天的水量，足够项目使用），定期清运，用于周围农田肥田等，综合利用。 项目化粪池、循环水池、防渗暂存池四壁及底部均进行防渗处理。 综上，本项目产生的废水均得到有效处理，对周边环境影响较小，治理措施可行。 3、噪声 本项目噪声源主要包括注塑机、粘接机、粉碎机、混合机、空压机及风机等运转过程产生的设备噪声，参考同类型企业数据，单台设备产生的噪声值约为 70-85dB（A）。对以上噪声源采取选用低噪声设备、局部加装隔声罩、设减振垫、留减震槽、风机进出口安装消声装置，底座设置减振垫，同时加强设备维护管理等措施，可有效减少噪声影响。根据调查，项目噪声源具体见表25、表26。 表25 本项目噪声源强调查表（室外声源） 序号 声源名称 型号 空间相对位置 声源源强 声源控制措施 运行时段 x y z （声压级/距声源距离）/（dB（A）/m） 1 风机 / 10 2 40.3 85/1 风机外安装隔声罩，下方加装减震垫，配置消音，同时加强设备维护管理等措施 2400h 表26 本项目噪声源强调查表（室内声源） 序号 建筑物名称 声源名称 型号 声源源强 声源控制措施 空间相对位置/m 距室内边界距离 室内边界声级/dB(A) 运行时段 建筑物插入损失/dB(A) 建筑物外噪声 （声压级/距声源距离）/（dB（A）/m） x y z 声压级/dB(A) 建筑物外距离 1 注塑车间 注塑机 / 80/1 建筑隔声、基础减震等措施，选用低噪声设备，加强设备维护管理等 8 -25 39.6 7 63.1 2400h 26 37.1 1 混合机 / 70/1 5 -10 39.9 10 50 24 空压机 / 85/1 5 -30 39.5 10 65 39 1 粘接车间 粘接机 / 70/1 -10 -15 39.7 5 56 2400h 26 30 1 粉碎机 / 85/1 -5 -30 39.5 10 65 39 注：以场区中心为原点 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），工业声源有室外和室内两种声源，应分别计算。 室外声源在预测点产生的声级计算模型： 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 a） 在环境影响评价中，应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，分别按式（A.1）或式（A.2）计算。 Lp(r)＝Lw+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) （A.1） 式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB； Lw ——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv ——几何发散引起的衰减，dB； Aatm ——大气吸收引起的衰减，dB； Agr ——地面效应引起的衰减，dB； Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc ——其他多方面效应引起的衰减，dB。 Lp(r)＝Lp(r0)+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) （A.2） 式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB； Lp(r0) ——参考位置r0处的声压级，dB； DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv ——几何发散引起的衰减，dB； Aatm ——大气吸收引起的衰减，dB； Agr ——地面效应引起的衰减，dB； Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc ——其他多方面效应引起的衰减，dB。 b） 预测点的 A 声级 LA(r)可按式（A.3）计算，即将 8 个倍频带声压级合成，计算出预测点的 A声级[LA(r)]。          式中：LA(r) ——距声源 r 处的 A 声级，dB(A)； Lpi(r) ——预测点（r）处，第 i 倍频带声压级，dB； ΔLi ——第 i 倍频带的 A 计权网络修正值，dB。 c） 在只考虑几何发散衰减时，可按式（A.4）计算。 LA(r)=LA(r0)-Adiv （A.4） 式中：LA(r) ——距声源 r 处的 A 声级，dB(A)； LA(r0) ——参考位置 r0处的 A 声级，dB(A)； Adiv ——几何发散引起的衰减，dB。 室内声源等效室外声源声功率级计算方法： 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或 A 声级分别为 Lp1 和 Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出： L p2=Lp1-（TL+6） （B.1） 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，B； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量，dB。 工业企业噪声计算： 设第 i 个室外声源在预测点产生的 A 声级为LAi，在 T 时间内该声源工作时间为it；第 j 个等效室外声源在预测点产生的 A 声级为LAj，在 T 时间内该声源工作时间为jt，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T ——用于计算等效声级的时间，s； N ——室外声源个数； it ——在 T 时间内 i 声源工作时间，s； M ——等效室外声源个数； jt ——在 T 时间内 j 声源工作时间，s。 厂界噪声贡献值结果表 本工程完成后，工程厂界噪声贡献值见表27。 表27 工程厂界噪声贡献值结果表 单位：dB(A) 项目预测点 噪声贡献值 执行标准 达标情况 东厂界 37.5 GB12348-2008 2类标准：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A) 达标 南厂界 39.4 达标 西厂界 33.9 达标 北厂界 21.0 达标 由表27可见，采取隔声减震、消声等措施，再通过车间隔声及距离衰减后，建设项目各厂界噪声贡献值值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准［昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A）]的要求，项目运营期噪声对周围环境影响较小。根据现场查看，距项目最近的敏感点为西侧约70m的郭吕庄住宅，距离项目较远，项目采取评价提出的措施后，噪声对其影响较小。 噪声污染防治措施 为尽量减少本项目建成后运营噪声对周边声环境的影响，本环评建议建设单位采取相应的噪声防治措施如下： （1）合理布置厂区平面图，项目北侧为办公区，中部为仓库，南部为车间，尽量远离西侧郭吕庄敏感点。在设备选型上，首先选用装备先进的低噪音设备，并采取适当的降噪措施，如设备基础设置衬垫，使之与建筑结构隔开。 （2）主要噪声设备设置于车间内，加装减振、隔声装置。 （3）在设备、管道设计中，注意防振、防冲击，以减轻振动噪声，并应注意改善气体输送时流场状况，以减少空气动力噪声。 （4）建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能。 （5）对车辆交通噪声评价建议采取以下措施：在厂区内设置减速带及减速措施，控制车辆行驶速度在5km/h以内，降低车辆轮胎与地面摩擦噪声；在厂区门口及内部设置禁鸣标志，并对驾驶员进行定期培训、检查，严禁随意鸣笛；加强管理，严格按照作息时间进行工作，严禁夜间22:00-次日6:00进行运输等相关作业。 噪声监测计划 按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中的监测要求，投产后本项目噪声例行监测计划内容如下28。 表28本项目噪声监测计划一览表 类别 监测点位置 监测因子 监测频率 噪声 厂界四周（厂界外1m） 等效连续A声级 每季度一次 4、固体废物 工程固体废物主要为生产过程产生的注塑边角料、不合格品；生产过程产生的废包装材料；废气治理产生的废活性炭；职工生活垃圾。 注塑边角料、不合格品：根据建设单位提供的资料，项目注塑过程、检验过程中产生的边角料和不合格品约为原料的1%，则注塑边角料、不合格品约7.2t，注塑边角料、不合格品收集破碎后回用于生产。 废包装袋：本项目塑料粒子一般采用 25kg 塑料袋包装，根据业主提供资料，1000t 产品包装袋为 0.1t，项目年购入ABS、AS原料为 720t，则本项目包装袋产生量为0.072t/a，统一收集后，全部外售废品收购站。 废气治理产生的废活性炭：项目有机废气采用蜂窝状活性炭进行吸附过滤，按1t活性炭约吸附0.2t废气，本项目活性炭年吸附非甲烷总烃最大约0.11t，需活性炭0.55t/a；根据建设单位废气处理技术方案，活性炭装填量约0.48t，根据《徐州市重点行业挥发性有机物污染治理基础规范（试行）》（2019年），每万m3/小时设计风量的吸附剂使用量不应小于1m3。本项目废气处理装置设计风量为8000m3/h，活性炭一次装填量为0.8m3，每万m3/小时设计风量的活性炭使用量为1m3，可知项目活性炭装填量满足要求。为了保证活性炭的吸附效率，本环评建议每季度更换一次活性炭，则废活性炭（活性炭用量+吸附的有机废气最大量）产生量为 2.03t/a。根据《国家危险废物名录》（2021 年版），废活性炭属于编号为 HW49 的危险废物，废物代码为 900-039-49，建设单位收集后暂存于危废暂存间（一座，5m2，位于注塑车间内东南），定期交由有危险废物处理资质的单位处理。 职工生活垃圾：工程劳动定员为12人，生活垃圾按每人0.5kg/d 计，则产生量为1.8t/a，集中收集后由环卫部门定期运往垃圾中转站。 工程固体废物产排情况一览表见表29。 表29 工程固体废物产排情况一览表 名称 产生环节 废固体 形态 产生量 主要成分 固废性质 处置量 处理措施 注塑边角料、不合格品 注塑、检验过程 固态 7.2t/a ABS、AS等 一般固废 7.2t/a 经破碎后回用于生产 废包装袋 生产过程 固态 0.072t/a 包装袋 一般固废 0.072t/a 集中收集后储存在一般固废暂存间外售 废活性炭 废气治理过程 固态 2.03t/a 活性炭、VOCs等 危险固废 2.03t/a 交由有危废处理资质单位处理 生活垃圾 职工生活 固态 1.8t/a / 一般固废 1.8t/a 集中收集后由环卫部门定期运往垃圾中转站 企业应从物料来源到剩余废物等均明确台账记录及转入要求；并按生态环境部发布的《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（公告2021年第82号）中规定的台账管理要求执行，产废单位应当设立专人负责台账的管理与归档，一般工业固体废物管理台账保存期限不少于5年。 项目危废暂存间要求：项目设置1座危废暂存间（5m2），危险废物收集储存过程需按下列要求进行管理： 危险废物的收集包装： a．有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备。 b．危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。 c．危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。 d.不得与不相容的废物混合或合并存放，也不得将非危险废物混入危险废物中贮存。 危险废物的暂存要求： 危险废物堆放场应满足GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》有关规定及环保部2013年第36号文中相关修订： a．按GB15562.2《环境保护图形标识－－固体废物贮存（处置）场》设置警示标志。 b．必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙。 c．要求必要的防风、防雨、防晒措施，避免高温、阳光直射、远离火源。 d．要有隔离设施或其它防护栅栏。 e．应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装，并设有报警装置和应急防护设施。 危险废物转移严格按照《危险废物转移管理办法》（部令第23号）执行。 本项目危废详情、防治措施见表30，贮存场所污染防治措施情况见表31。 表30 本项目危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险特性 污染防治措施 1 废活性炭 HW49其他废物 900-039-49 废气处理过程 固态 2.03t/a 活性炭、VOCs等 VOCs 4次/年 T 交由有资质单位处理 表31 本项目危险废物贮存场所基本情况表 序号 贮存场所名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积（m2） 贮存方式 贮存能力（t） 贮存周期 1 厂区危废暂存间 废活性炭 HW49其他废物 900-039-49 注塑车间内东南侧 5 防漏胶袋存放 2 1个月 综上，采取上述措施后，评价认为项目产生的各类固废做到了“减量化、资源化、无害化”的相关要求，不对外界构成新的污染源。 5、地下水分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属Ⅳ类项目，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 项目冷却水循环使用不外排，项目无生产废水产生。生活污水经厂区化粪池处理后进入防渗暂存池，定期清运，用于周围农田肥田等，综合利用。正常情况下不会对地下水环境造成污染。化粪池或防渗暂存池防渗层破损有可能造成废水下渗造成地下水污染；危废暂存间防渗层破损有可能造成有害物质下渗造成地下水污染。 为控制对地下水环境的不利影响，针对上述污染源及污染途径，本项目采取的防治措施如下： （1）源头控制：加强管理，安排专人定期检查巡视化粪池、循环水池、防渗暂存池等污水处理设施各构筑物、危废暂存间情况，发现异常及时进行处理。 （2）分区防渗：按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中的有关要求对各污水处理构筑物、危废暂存间等进行防渗处理。项目防渗分区情况及要求见表32。 表32 防渗分区划分情况及要求 分区 区域 防渗要求 重点防渗区 危废暂存间、事故废水池（消防水池） 等效黏土防 渗区Mb≥6.0m，K≤1×10 -7 cm/s；危废暂存间贮存设施必须防渗，基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s 一般防渗区 化粪池、循环水池、防渗暂存池 等效黏土防渗区Mb≥1.5m，K≤1×10 -7 cm/s，混凝土防渗层抗渗等级不应小于P6，其厚度不宜小于100mm，其防渗层性能与1.5厚粘土层( 渗透系数≤10-7cm/s) 等效 简单防渗区 办公区、其他仓库及生产区等 采用混凝土铺设，一般地面硬化 运营过程中对危废暂存间、事故废水池、化粪池、循环水池、防渗暂存池等按相关要求做好防腐防渗措施。 采取上述措施后，本项目营运期对地下水环境影响较小。 6、土壤环境分析 拟建项目属于其它塑料制品制造，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）可知，项目属于“其他用品制造中的其他”，对应土壤环境影响评价项目类别为III类。 本项目占地面积3500m2＜5hm2，属于小型项目。 建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见下表。 表33 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度 判别依据 敏感 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 较敏感 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 不敏感 其他情况 本项目位于商丘市夏邑县会亭镇西打火机工业区，建设项目周边50m范围内为厂房和道路、临路商户，属于较敏感区域。 根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，详见下表。 表34污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - - 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作 本项目属于上表中的Ⅲ类小型占地项目，位于较敏感区域，可不开展土壤环境影响评价工作。 拟建项目污染物质可能通过以下途径进入土壤。 a水污染型：本项目生活污水发生泄漏，若化粪池、防渗暂存池等发生破损，致使周边土壤受到的污染。 b固体废物污染型：拟建项目危废暂存间防渗层破损，有可能造成有害物质进入土壤中，造成土壤污染。 为有效防治土壤环境污染，项目运营期应采取以下防治措施： a源头控制措施：减少污染物排放，定期对废气管路、光催化设施、活性炭吸附设施等进行巡查，确保其正常运行。同时厂内地面硬化、厂区加强绿化。加强危废暂存间管理维护，防渗漏地面、导流沟要定期检查，防止出现地面裂痕，并及时修补； b分区防渗：本项目污染区的防渗级别划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。防渗措施要求见表32。 c必要时可开展土壤环境跟踪监测。为了在发生污染物泄漏后及时发现土壤的污染程度，以便了解土壤环境质量的变化情况，及时发现问题并采取切断污染途径的措施。 采取上述措施后，项目对周边土壤的污染影响较小。 7、环境风险分析 （1）风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表B.1，本项目涉及的风险物质为危险废物（废活性炭）。风险事故主要存在于废活性炭的暂存。 另外，项目原料AS颗粒、ABS颗粒、产品打火机壳属于易燃物品，在存储过程中潜在的危险主要为火灾，一旦着火，火势会迅速蔓延，并伴随大量的有害气体 CO、烟尘等污染物产生，将威胁作业人员的生命安全，造成重大生命、财产损失，并对周围环境产生影响。 （2）风险潜势判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表B.1 确定本项目Q 值确定表如下：企业环境风险物质与临界量的比值结果见表35。 表35 项目环境风险物质与临界量的比值结果 序号 危险物质名称 CAS号 最大存在量/t 临界量/t Q（qn/Qn） 1 危险废物（废活性炭） / 0.51 100① 0.0051 注①：临界量参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 中表 B.2。 由上表可知本项目Q 值<1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C 判定，项目风险潜势为Ⅰ，故本项目环境风险评价仅进行简单分析。 本项目简单分析内容见表36。 表36 项目环境风险简单分析表 建设项目名称 夏邑县东领塑胶制品厂年产1.2亿只打火机壳项目 建设地点 夏邑县东领塑胶制品厂 地理坐标 厂址中心坐标：116 度3分35.244秒，34度6分4.716秒 主要危险物质及分布 项目涉及的主要危险物质为废活性炭，主要分布于危废暂存间 环境影响途径及危害后果 大气影响途径及危害后果 危险物质废活性炭暂存过程包装袋破损后，吸附的有机废气挥发进入大气并迅速扩散，对空气造成一定的影响。 易燃品管理不善可能发生火灾爆炸，火灾、爆炸时产生的烟尘、CO等有害物质污染大气环境。 地表水及地下水影响途径及危害后果 包装物破损后废活性炭若进入地表河流，会造成地表河流的污染。进入河流后，首先造成对河流的景观破坏，产生严重的刺鼻气味；其次使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡；再次风险物质一旦进入水环境，由于可生化性差，可能造成被污染水体长时间得不到净化。如果风险物质通过雨水等下渗进入地下水体，会对地下水产生影响，影响地下水水质。 若发生火灾爆炸事故后，火灾产生的消防废水若不及时处理或采取的措施不当，极有可能通过雨水管网进入周边的地表水、地下水，会对地表水、地下水产生影响，影响水质。 土壤环境影响途径及危害后果 发生火灾爆炸事故后，火灾产生的消防废水若不及时处理或采取的措施不当，极有可能通过雨水管网进入周边的土壤。风险物质渗漏进入土壤层后，短时间内造成土壤团粒中形成膜网结构，环境中的空气难以进入土壤颗粒中，从而造成植物生物的死亡。 风险防范措施要求 ①危废暂存间与场所内其它存放物资保持一定距离，减少人和机械无意中发生触及或碰撞的概率。 ②尽量减少储存量或不存储。 ③贮存场所应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装，并设有报警装置和应急防护设施，库内使用防爆电器。 ④定期对操作人员进行安全生产与安全知识培训，并制定严格的安全操作规程，设立安全环保机构，专人负责、厂区配备消防设施等。对员工加强培训，进行必要的安全消防教育，熟练掌握消防设施的使用，做好个人防护，对劳动防护用品和器具定期检查。 ⑤生产厂房、易燃物品贮存区须确保全面通风、配备相应品种和数量的消防器材、设置必要的防火防爆与降温等技术措施，预留必要的安全间距，远离火种和热源，防止阳光直射。易燃物品贮存区禁止明火进入，禁止使用易产生火花的设备与工具，所有照明、通风、空调、报警设施及用电设备均应采用防爆型装置，厂区设置火灾报警装置。 ⑥危废暂存间贮存设施必须防渗，基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，地面防渗措施符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，采用专用的容器暂存，同时做好防雨、防风、防渗漏、防扬散措施；危险废物在转运时执行危险废物转移联单制度，运输过程的包装使用专用容器。 ⑦厂区设置消防设施如灭火器、消防水池等设施；制定突发事件应急预案等。根据《建筑设计防火规范》、《建筑灭火器配置设计规范》的相关要求，项目区配置固定式消防系统和小型移动性的灭火系统；评价建议项目区设消防水池1座，按公式V=ΣQ消×t消计算，Q消按15L/s，消防时间按45min计算，则总事故消防污水量为40.5m3；厂区拟设消防水池1座，位于厂区仓库北侧，体积约50m3，可以满足需求。 通过采取上述风险防控措施后，本项目环境风险可控。 8、环保投资估算及“三同时”验收 本项目总投资为200万元，其中环保投资为12.7万元，环保投资占总投资的6.35%。环保措施及投资情况见表37。 表37 环保投资估算及“三同时”验收一览表 序号 项目内容 环保措施 投资 (万元) 执行标准 1 废气处理 注塑废气 集气收集后进入光催化设施+活性炭吸附设施处理后经15m高排气筒（DA001）排放 4 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5要求，亦满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准表2要求，同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中表6-1塑料制品企业绩效分级指标A级标准要求 无组织废气 破碎过程密闭，生产车间、原料库、产品仓库均封闭等 0.5 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表9标准；非甲烷总烃无组织排放浓度同时满足豫环攻坚办【2017】162号）中表2值 2 废水处理 注塑冷却水 循环水池 1 循环使用不外排 生活污水 经化粪池（1座，1m3）处理后，进入防渗暂存池（1座，约8m3） 2 定期由密闭抽粪车抽走，用于周围农田肥田等，综合利用 3 噪声控制 基础减震、厂房隔声、绿化吸收等，同时加强设备维护、运输车辆慢行禁鸣等 2 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 4 固废处置 一般固废暂存间1座20m2 0.2 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） 危废暂存间，1座，5m2 1 《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》及2013年修改单（公告2013年第36号） 5 环境风险 厂区设置有消防沙、火灾报警器等措施 2 / 合 计 12.7 / |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001，注塑废气排气筒 | 非甲烷总烃 | 集气收集后进入光催化设施+活性炭吸附设施处理后经15m高排气筒排放 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5要求及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准表2要求，同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中表6-1塑料制品企业绩效分级指标A级标准要求 |
|  | 厂界 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 生产车间、原料库、产品仓库均封闭，且车间封闭等 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表9标准；非甲烷总烃无组织排放浓度同时满足豫环攻坚办【2017】162号）中表2值 |
| 地表水环境 | 循环冷却水 | COD、SS | 冷却水循环利用，不外排 | 冷却水循环利用，不外排 |
|  | 生活污水 | COD SS 氨氮 BOD5 | 经化粪池处理后进入防渗暂存池 | 定期由密闭抽粪车抽走，用于周围农田肥田等，综合利用 |
|  | 软化纯水制备废水 | 盐类 | 属于清净下水 | 可用于厂区地面洒水降尘等，不外排 |
| 声环境 | 厂界 | 等效连续 A 声级 | 选用低噪声设备，厂房隔声、设备减振及距离衰减，同时加强设备维护、运输车辆慢行禁鸣等措施 | 《工业企业厂界环境 噪声排放标准》 （GB12348-2008）中的 2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 注塑边角料、不合格品经破碎后重新回用于生产；废包装袋收集暂存后外售；危险废物主要为废活性炭，暂存于危废暂存间，定期交由有处理资质单位处置；职工生活垃圾集中收集后由环卫部门定期运往垃圾中转站。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 车间地面、仓库、循环水池、危废暂存间等均按要求进行防渗、硬化处理，分区防渗，防止产生土壤、地下水污染。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 危废间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求进防腐、防渗设置，厂区设置有消防沙、消防设施等。 |
| 其他环境 管理要求 | ①建设单位作为本项目的环境责任主体，应建立各项环境管理制度，配备环保人员，负责环境管理工作，确保各类污染防治措施有效运行，各污染物稳定达标排放。 ②按照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）、《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207—2021）等相关技术规范开展自行监测。 |

# 六、结论

夏邑县东领塑胶制品厂年产1.2亿只打火机壳项目符合国家产业政策、选址符合相关规划，项目建成后，具有良好的经济效益和社会效益。虽然项目在实施和运营过程中对环境会产生一定的影响，在落实各项污染防治措施和环评建议的前提下，这种影响将降低到最低程度，从环境保护的角度看，该项目的建设是可行的。 其他 本报告表应附以下附件、附图： 附件一 委托书 附件二 项目备案 附件三 营业执照 附图一 项目地理位置图 附图二 项目平面布置示意图 附图三 项目周围环境示意图 附图四 项目周围环境及现状照片

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.037t/a | / | / | / |
|  | 无组织 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.003t/a | / | / | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0 | / | / | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0 | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 注塑边角料、不合格品 | / | / | / | 7.2t/a | / | / | / |
|  | 废包装袋 | / | / | / | 0.072t/a | / | / | / |
| 危险废物 | 废活性炭 | / | / | / | 2.03t/a | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

项目类别

项目类别

0.48

1.6

用于厂区洒水抑尘等，不外排

软水机

1.12

损耗1.12

循环冷却系统

市政用水2.56

74.64

进入防渗暂存池，定期清运，用于周围农田肥田等，综合利用

损耗0.19

0.77

0.96

化粪池

生活污水

噪声

噪声

噪声、废气

噪声

机壳、底座

打火机壳

检验、包装

焊接

ABS颗粒/AS颗粒、色母粒

注塑

混合

下角料、次品

不合格品

破碎

噪声