# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类（报批版））

项目名称：  年生产600吨粉丝项目

建设单位（盖章）： 夏邑县健邑食品有限公司

编制日期：          2022年9月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年生产600吨粉丝项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2209-411426-04-01-641882 |
| 建设单位联系人 | 吴焕 | 联系方式 | 15603708526 |
| 建设地点 | 商丘市夏邑县王集乡盛庄村委会西200米 |
| 地理坐标 | （ 116 度6分 59.018秒， 34 度 20分57.295 秒） |
| 国民经济 行业类别 | C1391淀粉及淀粉制品制造 | 建设项目 行业类别 | 十、农副食品加工业中20其他农副食品加工中淀粉制品制造（不含单纯分装的） |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 夏邑县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2209-411426-04-01-641882 |
| 总投资（万元） | 200 | 环保投资（万元） | 18 |
| 环保投资占比（%） | 9 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 4000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 《夏邑县城乡总体规划(2017-2035)》 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1与《夏邑县城乡总体规划(2017-2035)》主要内容相符性分析 根据《夏邑县城乡总体规划(2017-2035)》，规划区范围包括规划中心城区、城市近郊区以及城市行政区域内因城市建设和发展需要实行规划控制的区域。本次规划划定城市规划区范围包括城关镇、曹集乡、李集镇、桑堌乡、何营乡、刘店集乡、太平镇、胡桥乡、郭店乡、北岭镇、歧河乡的行政区划范围，总面积约689.3平方公里。 中心城区规划范围为本次规划的中心城区空间增长边界范围内用地，北至北环路以北800米，东至东外环路，南至南外环路，西至西外环路，面积共计86.5平方公里。本次规划期限为2017-2035年，其中近期至2020年。 城镇空间布局结构：规划县域形成“中心引领，轴带拓展，四区协同，多点联动”的城镇发展格局。 中心引领：中心城区作为夏邑县城乡发展极核和统筹城乡、吸纳农村人口就近转移的重要载体。 轴带拓展：沿“车站—中心城—会亭”打造县域工业发展轴，沿“济阳—中心城—太平”打造县域休闲旅游产业集聚轴。 四区协同：中心城及其周边紧密发展区、东部经济区、北部经济区和西南经济区四个功能各异而又协同发展的经济发展区。 多点联动：中心镇、特色镇作为城乡统筹发展的重要节点，通过示范效应带动整体发展。 相符性分析：本项目为新建项目，位于商丘市夏邑县王集乡盛庄村委会西200米，根据现场查看，项目场地为租赁，占地4000㎡，租赁协议见附件3，经查阅夏邑县王集乡土地利用总体规划，项目符合夏邑县王集乡土地利用总体规划，故项目符合《夏邑县城乡总体规划(2017-2035)》。 2产业政策符合性分析 根据《市场准入负面清单（2022 年版）》，本项目不在禁止准入类事项之列。 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目生产规模、生产设备、生产工艺均不在“限制类”和“淘汰类”之列，为允许类，项目建设符合国家产业政策；夏邑县发展和改革委员会已对该项目予以备案，项目代码为2209-411426-04-01-641882（见附件2）。 |
| 其他符合性分析 | 1环保政策符合性分析 1.1三线一单符合性分析 ①与生态红线符合性分析 根据《河南省“三线一单”文本》中河南省生态空间分布情况，夏邑县不涉及生态保护红线和一般生态空间。本项目位于商丘市夏邑县王集乡盛庄村委会西200米，因此本项目选址不在生态保护红线范围内。 ②与资源利用上线符合性分析 能源利用上线：根据河南省高污染燃料禁燃区分布图，夏邑县有高污染燃料禁燃区。根据《夏邑县人民政府关于划定禁燃区（禁煤区）范围的通告》（夏政【2019】79号）夏邑县高污染燃料禁燃区（禁煤区）范围：东环路、省道324至跨越大道、跨越大道至和谐大道、和谐大道至西环路、西环路至夏车路、夏车路至北环路围合区域，并根据“双替代”任务完成情况，每年延伸至建成区高污染燃料禁燃区（禁煤区）范围外完成“双替代”的区域。本项目位于商丘市夏邑县王集乡盛庄村委会西200米，不属于高污染燃料禁燃区，且项目营运期不消耗高污染燃料，因此，本项目能够满足能源利用上线的要求。 水资源利用上线：本项目选址区域不涉及生态用水补给区和地下水开采重点管控区，且本项目厂区用水来自当地农村安全饮水工程，不会对区域地下水资源造成不利影响。因此，本项目符合水资源利用上线的要求。 土地资源利用上线：本项目所在区域不属于土地资源重点管控区，满足土地资源利用上线的要求。 岸线生态环境分类管控：商丘市岸线管控分类包括优先保护岸线和一般管控岸线，均位于柘城县境内（惠济河）；本项目所在区域不涉及优先保护岸线、重点管控岸线和一般管控岸线，满足岸线生态环境管控要求。 ③与环境质量底线符合性分析 水环境质量底线：根据河南省水环境管控分区划分情况，夏邑县王集乡水环境分区管控类型为一般管控区（水环境一般管控区）。项目为粉丝制造项目，符合国家相关产业政策及夏邑县王集乡土地利用总体规划，不属于高污染的涉水项目。项目营运期生活污水经化粪池处理后进入防渗暂存池，定期清运用于周围农田肥田等；项目生产废水经沉淀暂存后，用于周围农田灌溉等。项目营运期加强污水处理设施化粪池、沉淀池、暂存池等的检查和管理。因此，本项目满足水环境质量底线要求。 大气环境质量底线：根据河南省大气环境管控分区，夏邑县王集乡大气环境分区管控类型为一般管控区（大气一般管控区）。项目属于粉丝制造项目，不属于大力淘汰和压减产能的钢铁、焦炭、建材等行业。本项目营运期废气主要为燃气锅炉废气，项目锅炉废气采用液化气为燃料，为清洁能源，采取低氮燃烧+烟气循环技术后可以实现达标排放，废气对周围环境影响较小。项目营运期不消耗煤炭及其他高污染燃料，项目物料运输不使用国三及以下柴油货车、采用稀薄燃烧技术和“油改气”的老旧燃气车辆。因此，本项目能够满足大气环境质量底线的要求。 土壤环境风险防控底线：根据河南省土壤污染风险管控分区，本项目所在区域属于土壤环境一般管控区。项目厂区分区防渗，同时将各种物料和废料贮存在可以防风、防雨、防渗透、防泄漏的设施内，避免污染物的跑、冒、滴、漏污染土壤。项目营运期按要求开展土壤污染隐患排查。因此，本项目符合土壤环境风险防控底线的要求。 ④环境准入负面清单符合性分析 根据《商丘市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（商政〔2021〕5号）、《商丘市生态环境局关于发布<商丘市生态环境准入清单（试行）>的函》（2021.11.19），本项目位于一般管控单元夏邑县王集乡，管控要求具体如下表1。 表1与商丘市夏邑县环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 单元编码 环境管控单元名称 乡镇 单元 分类 管控要求 相符性 ZH41142 630001 夏邑县一 般管控单 元 李集镇、韩道口镇、 太平乡、郭店乡、中峰 乡、王集乡等 一般 管控 单元 空间布局约束 1、加强对农业空间转为生态空间的监督管理，未经国务院批准，禁止将永久基本农田转为城镇空间。鼓励城镇空间和符合国家生态退耕条件的农业空间转为生态空间。严禁在优先保护类耕地集中区域新建化工、电镀、制革等行业企业以及可能造成耕地土壤污染的建设项目。 2、鼓励做大做强食用菌等特色农业，大力发展设施果蔬、渔业、苗木、花卉、采摘等休闲观光创意生态循环农业。鼓励依托当地优势产业建设特色专业园区。 项目位于夏邑县王集乡盛庄村委会西200米，为新建项目，土地为租赁，符合夏邑县王集乡土地利用总体规划；项目为粉丝制造项目，厂区按要求做好防渗，不会对周边土壤造成污染，符合空间布局约束要求 污染物 排放管 控 1、禁止向耕地及农田沟渠中排放有毒有害工业、生活废水和未经处理的养殖小区畜禽粪便；禁止占用耕地倾倒、堆放城乡生活垃圾、建筑垃圾、医疗垃圾、工业废料及废渣等废弃物。禁止涉重企业含重金属废水进入城市生活污水处理厂。禁止填埋场渗滤液直排或超标排放。 2、加强畜禽养殖污染防治，畜禽规模养殖场（小区）要配套建设与养殖规模相适宜的粪便污水防渗防溢流贮存设施，以及粪便污水收集、利用和无害化处理设施；积极引导散养密集区实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。 3、大力推进区域污水处理厂及污水收集管网建设工作，新建或扩建城镇污水处理厂必须达到或优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准。 4、持续开展农村环境综合整治，加快推进农村生活污水处理设施建设，不断提高已建成农村污水处理设施稳定正常运行率。 项目为粉丝制造项目，不涉及有毒有害污染物，项目生产废水经沉淀暂存后，用于周围农田灌溉等；生活废水经化粪池处理后进入暂存池用于周围农田肥田等，综合利用不外排，符合污染物排放管控要求 环境风 险防控 1、涉及危险化学品生产、储存、使用的企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 2、调查评估垃圾填埋场周边土壤环境状况，对周边土壤环境超过可接受风险的，应采取限制填埋废物进入、降低人体暴露健康风险等管控措施。 3、对高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管控名录。 项目为粉丝制造，生产原料、产品不涉及危险品使用，锅炉燃料使用液化气，按要求暂存和使用，符合要求 1.2河南省县级集中式饮用水水源地保护区划 1.2.1夏邑县千吨万人以上集中式饮用水水源保护区 夏邑县千吨万人以上集中式饮用水水源保护区划分范围涉及23个乡镇、1个农贸区，25个水厂，新增水井51眼。具体如下： （1）胡桥乡李王庄村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （2）北岭镇地下水井群2号水源井、3号水源井（已区划1眼，现新增2眼：2、3号水源井） 一级保护区范围：2号井、3号井取水井外围30米区域。 （3）火店镇李店村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （4）韩道口镇韩西村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井、2号井取水井外围30米区域。 （5）孔庄乡地下水井2号水源井、3号水源井（已区划1眼，现新增2眼：2、3号水源井） 一级保护区范围：2号井、3号井取水井外围30米区域。 （6）郭店镇冉庙村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （7）会亭镇王厂村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 （8）业庙乡地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （9）马头镇地下水井群2号水源井、3号水源井（已区划1眼，现新增2眼：2号水源井、3号水源井） 一级保护区范围：2号井、3号井取水井外围30米区域。 （10）太平镇地下水井群2号水源井、3号水源井、4号水源井（已区划1眼，现新增3眼：2、3、4号水源井） 一级保护区范围：2号井、3号井、4号井取水井外围30米区域。 （11）何营乡杨井村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （12）桑堌乡地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （13）夏邑县济阳镇胡楼村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 （14）罗庄镇罗东村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （15）中峰乡冯楼村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 （16）李集镇地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （17）李集镇郭庄村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 （18）车站镇红山庙村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （19）车站镇地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （20）杨集镇地下水井群3号水源井、4号水源井（已区划2眼，现新增2眼：3号、4号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米东至学校区域、4号井取水井外围30米区域。 （21）王集乡孙庄村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （22）骆集乡地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （23）刘店集乡地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （24）曹集乡马庄村地下水井（1眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区。 （25）歧河乡蔡河村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 本项目位于夏邑县王集乡盛庄村委会西200米，离场址最近的王集乡孙庄村地下水井群一级保护区，位于项目场址东南侧约1400m处，不在其保护范围内，因此，本项目场址不在夏邑县乡镇饮用水源保护区划范围内。 1.3与相关环保文件相符性分析 项目与相关环保文件相符性分析一览表具体见表2。 表2 项目与相关环保文件相符性分析一览表 项目 相关要求 本项目情况 相符性 《商丘市2022年大气污染防治攻坚战实施方案》（商环委办〔2022〕3号） 14.提升扬尘污染防治水平。深入开展扬尘治理专项活动，严格落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染差异化评价标准》《河南省房屋建筑和市政基础设施工程扬尘治理监控平台数据接入标准》要求，对扬尘重点污染源实行清单化动态管理，强化开复工验收、“三员”管理、“两个禁止”等扬尘治理制度机制，实施渣土车密闭运输、清洁运输，完善降尘监测和考评体系。 本项目为新建，为粉丝制造项目，不属于重点行业，施工期严格执行六个百分百，采取洒水、设置围挡等措施；项目锅炉使用液化气清洁能源，待区域天然气环通后，采用天然气作为能源，且采取低氮燃烧等措施，可以实现达标排放，项目不属于国家、省绩效分级重点行业，为通用行业，燃气锅炉废气满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）中涉锅炉企业绩效分级指标B级企业指标燃气锅炉PM、SO2、NOx 排放浓度分别不高于：5、10、30mg/m3 符合 2. 严格环境准入。落实 “三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）生态环境分区管控要求，从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设，全市原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼(含再生铅)等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。完善生态环境准入清单，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到B级以上要求。 4.提升重点行业节能降碳水平。5.加快煤电结构优化调整。6.实现清洁能源替代。新、改、扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉等工业窑炉，应采用清洁能源。7.扩大集中供热范围。8.深入开展散煤治理行动。9.加快优化能源供给结构。 28.加强空气质量预警会商。29.全面推行差异化管理。30.实施重污染天气移动源应急管控。31.实施重点行业错峰生产。32.建立重污染天气应对闭环管理机制。 《商丘市 2022 年水污染防治攻坚战实施方案》（商环委办〔2022〕3号） （四）统筹做好其他水生态环境保护工作 14.调整优化产业结构。15.推动企业绿色发展。推进工业水循环利用和水循环梯级利用，在高耗水行业开展水效“领跑者”行动。16.提升城镇污水资源化利用。17.加强水环境风险防控。18.补齐医疗机构污水处理设施短板。19.强化水生态环境执法监管。20.提升水生态环境监测监控能力。21.深入开展交通运输业水污染防治。 项目符合三线一单要求；项目生产废水经沉淀暂存后，用于周围农田灌溉等；生活废水经化粪池处理后进入暂存池用于周围农田肥田等，综合利用不外排 符合 《商丘市2022年土壤污染防治攻坚战实施方案》（商环委办〔2022〕3号） （二）强化土壤污染源头防控 1.推动涉重金属企业绿色化发展。2.持有条件的县（市、区）开展“无废城市”建设试点，全面加强固体废物治理体系和能力建设。持续开展危险废物专项整治，全面提升危险废物环境监管、利用处置和环境风险防范“三个能力”，推动危险废物监管和利用处置能力改革工作。 项目符合国家当前产业政策，符合夏邑县王集乡土地利用总体规划，且项目地面、化粪池、沉淀池、暂存池、解冻池等均按要求进行建设防渗层，泄露物料能有效隔离与土壤的接触；项目在设计及建设时注重“防扬散、防流失、防渗漏”设施的建设 符合 《商丘市2022年农业农村污染治理攻坚战实施方案》（商环委办〔2022〕3号） 科学推进农村生活污水治理。 1.加强统筹规划。2.分区分类治理。3.推进污水与改厕有效衔接。4.科学选择治理模式。因地制宜，因村施策，宜集中则集中，宜分散则分散，优选成本低、维护简易、治理有效的技术模式，推进污水资源化利用。5.强化设施管理维护。 本项目位于夏邑县王集乡盛庄村委会西200米，项目为粉丝制造，不涉及有毒有害污染物，项目生产废水经沉淀暂存后，用于周围农田灌溉等；生活废水经化粪池处理后进入暂存池用于周围农田肥田等，综合利用不外排， 符合 《河南省2019年度锅炉综合整治方案》 加强燃气锅炉升级改造。2019年10月底前，各省辖市和县(市)建成区内4蒸吨及以上的燃气锅炉完成低氮改造，改造后在基准氧含量3.5%的条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于5、10、50毫克/立方米。新建工业燃气锅炉同步完成低氮改造，氮氧化物排放浓度不高于30毫克/立方米。 本项目为粉丝制造项目，项目粉丝机加热过程所需热量由厂区液化气锅炉（0.07t/h）提供，无烘干工序，项目锅炉废气采用液化气为燃料，为清洁能源，采取低氮燃烧+烟气循环技术后，项目液化气锅炉出口颗粒物浓度为5mg/m3，二氧化硫浓度为7mg/m3，氮氧化物排放浓度为28.8mg/m3，废气经1根15m高排气筒排放；烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于5、10、30毫克/立方米 符合 1.4与《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）相关规定一致性分析 项目与《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）相关规定一致性分析见表3。 表3与《食品生产通用卫生规范》一致性分析 序号 食品安全相关规定 本项目情况 符合性 1 《食品生产通用卫生规范》“3.1选址”中规定：厂区不应选择对食品有显著污染的区域；厂区不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散污染源不能有效清除的地址；厂区不宜择不易发生洪涝灾害的地区；厂区周围不宜有虫害大量滋生的潜在场所 本项目周边为农田和乡村，周围无其他厂房，厂区不在易发生洪涝灾害地区；周围无虫害大量滋生潜在场所 符合 2 《食品生产通用卫生规范》“3.2厂区环境”中规定：厂区应合理布局，各功能区划分明显，并有适当的分离或分隔措施；厂区内道路应铺设混凝土、沥青或其他硬质材料；厂区应有适当的排水系统；宿舍、食堂等生活区应与生产区保持适当距离或分隔 本项目生产车间与生活区由厂内道路分开；厂区道路硬化，铺设混凝土；厂区内排水管网铺设适当、合理 符合 3 《食品生产通用卫生规范》“4.1厂房车间设计和布局”中规定：厂房和车间应根据生产工艺合理布局；作业区与清洁区等采取有效分隔或分离；设置的检验室应与生产区域分隔 本项目车间为一层，不同生产工艺在不同区域生产；设有专门检验室，与生产区分隔 符合 4 《食品生产通用卫生规范》“5.1.2排水设施”中规定：排水系统应保证排水畅通、便于清洁维护；排水系统入口应安装带水封的地漏等装置；排水系统出口应有适当措施以降低虫害风险；污水在排放前应经适当方式处理，以符合国家污水排放的相关规定 本项目排水管采取相应措施，防止渗漏及虫害发生；设有化粪池、沉淀池、暂存池，最终用于周边农田灌溉或肥田等 符合 5 《食品生产通用卫生规范》“5.1.4废弃物存放设施”中规定：应配备设计合理、防止渗漏、易于清洁的存放废弃物的专用设施 本项目设有生活垃圾收集箱，分别收集，日产日清 符合 6 《食品生产通用卫生规范》“5.1.5个人卫生设施”中规定：生产场所或生产车间入口处应设置更衣室；应根据需要设置卫生间，卫生间内的适当位置应设置洗手设施；卫生间不得与食品生产、包装或贮存区域直接相连通 本项目入口处设有更衣室，并设有消毒通道和卫生间，卫生设置符合要求 符合 7 《食品生产通用卫生规范》“5.1.6通风设施”中规定：应具有适宜的自然通风或人工通风措施，合理设置进气口位置 本项目于周围地带开阔，通风条件良好 符合 8 《食品生产通用卫生规范》“5.1.8仓储设施”中规定：应具有与所生产产品的数量、贮存要求相适应的仓储设施；原料、半成品、成品、包装材料等应依据性质不同分设贮存场所、或分区域码放，并有明确标识，防止交叉感染 本项目设有原料和产品储存库，并分类储存 符合 9 《食品生产通用卫生规范》“6.5废弃物处理”中规定：应定制废弃物存放和清除制度；废弃物应定期清除；易腐败的废弃物应尽快清除；车间外废弃物放置场所应与食品加工场所隔离防止污染 本项目生活垃圾收集箱设于生产车间外，日产日清，与车间有厂区路分隔 符合 10 《食品生产通用卫生规范》“7.2食品原料”中规定：食品原料必须经过验收合格后方可使用；食品原料运输及贮存中应避免日光直射、备有防雨防尘设施；食品原料运输工具和容器应保持清洁、维护良好 本项目原料由专人、专车运输，其卫生、安全防范措施符合要求 符合 由表3可知，本项目从选址、厂房与车间设计到原料运输与贮存、仓储、废物处置等，均符合《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）相关规定的要求。为了保障本项目食品卫生安全，评价建议项目严格执行食品生产卫生安全要求，并在所有生产操作员工进入前更换白大褂及手套，加强食品卫生教育；乡镇规划和土地管理部门，应严格控制该公司周边的土地审批，该项目周边不再安置有粉尘、有害气体，放射性物质和其他扩散性污染源排放的加工企业。 1.5与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）相符性分析 项目涉及锅炉，参照《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）中涉锅炉企业绩效分级指标B级企业指标，符合性分析具体见表4。 表4 项目与涉锅炉企业绩效分级指标符合性分析一览表 差异化指标 B级企业 本项目情况 相符性 能源类型 其他（A级企业以电、天然气为能源） 本次新建项目使用燃料液化气，待区域天然气环通后，采用天然气作为燃料 符合 生产工艺 1.属于《产业结构调整指导目录（2019 年版）》鼓励类和允许类；2.符合相关行业产业政策；3.符合河南省相关政策要求；4.符合市级规划 项目符合相关产业政策及规划 符合 污染治理技术 1.燃煤/生物质/燃油等锅炉/炉窑： （1）PM 采用覆膜袋式除尘、滤筒除尘、电袋复合除尘、湿电除尘、四电场及以上静电除尘等高效除尘技术（除湿电除尘外，设计效率不低于 99%）；（2）SO2【3】采用石灰/石-石膏、氨法、钠碱法、双碱法等湿法、干法和半干法（设计效率不低于 85%）； （3）NOx 采用低氮燃烧、SNCR/SCR、湿式氧化法等技术； 2.电窑、燃气锅炉/炉窑：未达到 A 级要求。（A级燃气锅炉采用（1）PM【1】采用袋式除尘、静电除尘、湿电除尘等高效除尘技术； （2）NOx【2】采用低氮燃烧或 SNCR/SCR 等技术。） 3.其他工序（非锅炉/炉窑）： PM 采用袋式除尘或其他先进除尘工艺。 项目为燃气锅炉，采用液化气作为能源，并采用低氮燃烧措施，可以实现达标排放 符合 排放限值 燃气锅炉：PM、SO2、NOx 排放浓度分别不高于：5、10、50/30【4】mg/m3 （基准含氧量： 3.5%） 项目为燃气锅炉，PM、SO2、NOx 排放浓度分别不高于：5、10、30mg/m3，本次新建项目不涉及氨逃逸及其他工序 符合 氨逃逸排放浓度不高于 8mg/m3（使用氨水、尿素作还原剂） 其他工序：PM 排放浓度不高于 10mg/m3 监测监控水平 重点排污企业主要排放口【6】安装 CEMS，记录生产设施运行情况，数据保存一年以上 项目严格按环保相关规定建设和执行，按照排污许可证要求定期开展自行监测；本项目不属于重点排污企业 符合 备注【1】：燃气锅炉在 PM 稳定达到排放限值情况下可不采用除尘工艺； 备注【2】：温度低于 800℃的燃气/燃油的干燥窑、热处理窑和燃气/生物质锅炉，在稳定达到排放限值情况下可不采用 SCR/SNCR 等工艺； 备注【4】：新建燃气锅炉和需要采取特别保护措施的区域，执行该排放限值； 备注【6】：主要排放口按照《排污许可证申请与核发技术规范 XX 工业》确定。 由表4可知，项目符合《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）中涉锅炉企业绩效分级指标B级企业指标。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 项目背景 为了满足市场需求，夏邑县健邑食品有限公司决定投资200万元在商丘市夏邑县王集乡盛庄村委会西200米建设年生产600吨粉丝项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部16号令，2021年1月1日修正）规定，等的规定，本项目属于“十、农副食品加工业中20其他农副食品加工中淀粉制品制造（不含单纯分装的）”，本项目为粉丝生产项目，工艺为外购原料-加工成型-冷冻-清洗-晒干-包装-销售，故应编制环境影响评价报告表。具体见图1。 图1 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）截图 受夏邑县健邑食品有限公司（委托书见附件1）委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作，接受委托后，我公司组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，编制了本项目的环境影响报告表。 2、厂址周围环境 项目位于商丘市夏邑县王集乡盛庄村委会西200米，根据现场查看，项目目前现状为空地，北侧、西侧、南侧为农田，东隔空地约20m为废弃厂房（原为种蘑菇厂房），东南约35m为零散住户，西北约80m为三八河，东北约80m为盛庄村，东南约350m为杜庄。项目周围环境示意图见附图2。 3、工程产品方案 工程产品为粉丝，规模为600吨/年，主要产品方案见表5。 表5 工程产品方案一览表 序号 产品 规格 规模 1 粉丝 200g/袋 300t 2 300g/袋 300t 4、工程主要建设内容 该项目总投资200万元，总占地面积约4000m2，总建筑面积1300m2，其中生产区面积为500 m2，包装及仓库700m2，办公及其他面积100m2。项目年产粉丝600吨。 表6 工程主要建设内容一览表 序号 项目 名称 建筑面积 备注 1 主体工程 生产车间 500m2 包括冷库、成型间等 2 辅助工程 办公室及其他配套设施 100m2 用于办公等 3 储运工程 仓库 700m2 用于包装、储存成品、原料等 4 公用工程 供水 当地农村安全饮水工程提供 供电 当地市政供电 排水 项目生产废水经沉淀暂存后用于周围农田灌溉等；生活废水经化粪池处理后进入暂存池用于周围农田肥田等，综合利用不外排 4 环保工程 废气 锅炉废气 工程锅炉燃料为液化气，为0.07蒸吨/小时锅炉，液化气为清洁能源，采取低氮燃烧+烟气循环措施后，经1根15m高的烟囱排放 废水 项目生产废水经沉淀暂存后用于周围农田灌溉等；生活废水经化粪池处理后进入暂存池用于周围农田肥田等，综合利用不外排 噪声 基础减震、厂房隔声、绿化吸收等 固废 一般固废暂存处1座 生活垃圾箱若干 5、工程主要设备 工程主要设备一览表见表7。 表7 工程主要设备一览表 序号 品 名 数量 备注 1 搅拌罐 4台 用于搅拌淀粉 2 粉丝机 4台 粉丝机加热使用液化气锅炉 3 冷却鼓风机 12台 吹凉刚出粉丝机的粉丝、防止粘结在一起 4 电动循环切刀 2个 粉丝切段 5 电动输送带 2个 输送粉丝 6 电子秤 30台 工人分装用 7 封口机 20台 密封包装袋 8 0.07t/h液化气锅炉 1台 为粉丝机供热 9 半封闭制冷压缩机 1台 冷冻冷却后的粉丝 10 手工推车 4辆 往晒场运送粉丝 11 纯水制备装置 1台 为锅炉提供软水 6、工程主要原辅料 工程主要原料一览表见表8。 表8 工程主要原辅材料及能源消耗 序号 名称 单位 年消耗量 备注 1 小麦淀粉 t/a 612 外购 2 水 t/a 1165 农村安全饮水工程提供 3 电 kw*h/a 30000 当地电网 4 塑料包装袋 个 若干 外包装及小包装，外购 5 液化气 t/a 8.6 钢瓶装、外购，锅炉用，项目区内最大储气量为0.24t，待区域天然气环通后，采用天然气作为燃料 7、工作制度与劳动定员 项目劳动定员约为15人，工作制度实行1班制，每天工作8小时，年工作日为250天。 8、工期安排 项目计划安排建设期1个月，预计开工时间为2022年10月底，竣工时间为2022年11月底。 9、厂区平面布置 项目平面布置较为简单，生产车间位于厂区南侧，仓库位于厂区北侧，办公位于厂区东北侧，生产车间、仓库均为全封闭式，生产车间内分为冷库、成型间等，包装间位于北侧仓库内，项目整体按工艺流程布置，布局紧凑、顺畅，项目平面布局合理。本项目平面布置图见附图3。 9、公用设施 （1）供排水 本工程用水主要为生产用水、生活用水、锅炉软化用水；新鲜用水量约为1165t/a；企业用水由农村安全饮水工程提供，可以满足本项目的用水需求。工程用水平衡图见图3。 厂区排水为雨污分流。本工程建设完成后，项目锅炉定期排水及软化纯水制备废水排水量为0.27m3/d，属于清净下水，这部分废水除盐分较高外，其他污染物低，可用于厂区地面洒水降尘，不外排；工程生产废水量为272.5m3/a，生产废水经沉淀暂存后满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱地作物标准要求后用于周边农田灌溉等，综合利用，不外排；生活废水量为240m3/a，生活废水经化粪池处理后进入暂存池用于周围农田肥田等，综合利用不外排。 （2）供电 项目用电由当地电网提供，能够满足要求。 （3）供暖、制冷 项目无集中供暖，办公室采用冷暖空调。制冷系统：项目配置设有冷库，均采用R404A冷却剂，为环保制冷剂。R404A由 HFC125、HFC-134a 和 HFC-143混合而成，比例为 R404A = 44% R125 + 4% R134A + 52% 143A。在常温下为无色气体，在自身压力下为无色透明液体，R-404A适用于中低温的新型商用制冷设备、交通运输制冷设备或更新设备。最接近于R-502，该制冷剂适用于所有R-502可正常运作的环境。产品类:HFC，分子式:CH F2CF3/CF3CH2F/CH3CF3，沸点℃ : -46.1，临界温度 ℃: 72.4，临界压力(KPa): 3688.7，液体密度 g/cm3，25℃: 1.045，破坏臭氧潜能值 (ODP):0，全球变暖系数值(GWP):3850。 消防设施 项目消防系统设有干粉灭火器等。 供气 项目粉丝机加热过程所需热量由厂区液化气锅炉（0.07t/h）提供，液化气外购，液化气消耗量约为34.4kg/d，液化气锅炉运行250天，则液化气消耗量约8.6t/a。待区域天然气环通后，采用天然气作为燃料。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程： 施工期工艺流程： 本项目厂房为新建，施工期会产生机械噪声、扬尘、生活废水及固体废物，其简单的施工流程及各阶段主要污染物产生情况见图1。 图1 施工期施工流程及主要污染源情况简图 营运期工艺流程： 本项目年加工600吨粉丝，具体项目生产工艺及产污流程如下图2。 废气：G；废水：W；固废：S；噪声：N。 图2 项目生产工艺及产污流程图 工艺说明： （1）投料搅拌：项目搅拌罐设置于高处的平台上，加料时先通过水管将所需搅拌用水泵入搅拌罐内，之后由投料人员将原料加入搅拌罐中。小麦淀粉和水的加入比例为5:4，在搅拌罐内经搅拌棒充分搅拌为混合均匀的淀粉浆后由泵抽吸到粉丝机上部的搅拌罐，打开粉丝机顶部的搅拌罐底部阀门，使物料通过搅拌罐下方的物料管道以自流方式落入粉丝机进料斗中。 （2）成型、熟化：项目粉丝成型机料筒为夹层式设置，夹层内通有水，成型过程中通过锅炉蒸汽将夹层内的水进行加热，通过间接加热方式对料筒内淀粉浆进行加热，加热温度约为97℃左右。料筒内的淀粉浆一方面被加热糊化，另一方面在料筒内的螺杆挤压作用下不断向料筒末端推进并压实，最终由料筒末端设置的孔状挤出模板中呈丝状挤出成型，挤出后随即由鼓风机冷却，初步冷却后进入粉丝机下方的输送带，输送带末端设置循环切刀把粉丝分切成一定的长度，由人工把分切后的粉丝放到竹竿上，然后整齐摆放在熟化区。熟化时间约为6h。熟化即是将加热糊化后并成型的粉丝半成品进行自然冷却，使其在冷却过程中不断熟化，使产品具有一定的弹性、可延伸性、粘性等特性的过程。项目粉丝机料筒内夹层水与物料不直接接触，可循环使用不外排，只需根据消耗量定期进行补充即可。 （3）冷冻：熟化后的粉丝成品同晾晒架一同放入冷库中冷冻约10h~16h，其目的是使粉丝丝条之间不并条、不沾粘，同时延长粉丝的保存时间。冷冻前需根据熟化后半成品表面含水情况：在天气较热，半成品表面水分散失较多季节需适当喷水；天气潮湿，半成品表面水分散失较少季节不需进行喷水。 （4）解冻（清洗）：解冻时人工将粉丝从晾晒架取下放入解冻池内用清净自来水浸泡，解冻时由于粉丝表面冻层不断化溶于水中，造成解冻池水位不断增加，当增加一定量后需将部分解冻池水转移至解冻水沉淀池中沉淀并暂存，在解冻池中水更换时沉淀池中的水回用于解冻池，解冻池定期清理（约2周清理一次）出的水则排至车间外设置的废水暂存池内。 （5）晾晒、包装：解冻后的粉丝运送至室外晾晒场（本项目晾晒场地面硬化）自然晾干，项目无烘干工序，晾晒干的粉丝即进入包装区按照不同规格进行包装后入库待售。 营运期主要产污环节 本工程运营期污染物为废气、废水、噪声、固体废物，主要污染物见表9。 表9 本工程营运期主要污染工序一览表 污染类别 污染源名称 产生工序 污染因子 废气 液化气锅炉燃气废气 液化气燃烧过程 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 投料、称量、搅拌过程粉尘 投料、称量、搅拌过程 颗粒物 废水 解冻废水 解冻过程 COD、SS、BOD、氨氮等 车间地面清洗废水 车间地面清洁过程 设备清洗废水 清洗过程 锅炉排污水 锅炉运行过程 SS、盐类 纯水制备废水 纯水制备过程 盐类、SS 职工生活污水 职工生活 COD、SS、BOD、氨氮等 噪声 设备噪声及运输车辆 生产过程 噪声 固废 部分残次损耗品 生产过程 部分残次损耗品 废弃包装材料 生产过程 废弃包装材料 沉淀池沉渣 污水沉淀过程 沉淀池沉渣 职工生活垃圾 职工生活 职工生活垃圾 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 本项目位于商丘市夏邑县王集乡盛庄村委会西200米，根据环境空气质量功能区划分，项目所在区域应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。为了解项目所在区域环境质量达标情况，本次评价选用2021年作为评价基准年，其中获取连续1年中不少于324个日均值数据，每月不低于27个有效数据（其中2月不低于25个），数据有效性满足GB3095-2012和HJ663中关于数据统计的有效性规定，经统计分析环境质量调查数据统计结果如下表10。 表10 夏邑县2021年空气质量现状评价表 单位：μg/m3 监测 区域 监测因子 监测值 标准值 超标倍数 是否达标 夏 邑 县 PM2.5 年均值 45 年均：35 0.29 超标 24h平均第95百分位数 123 24h平均：75 0.64 超标 PM10 年均值 82 年均：70 0.17 超标 24h平均第95百分位数 172 24h平均：150 0.17 超标 SO2 年均值 7 年均：60 0 达标 24h平均第98百分位数 16 24h平均：150 0 达标 NO2 年均值 21 年均：40 0 达标 24h平均第98百分位数 54 24h平均：80 0 达标 CO 24h平均第95百分位数 1.0 24h平均：4 0 达标 O3 8h平均第90百分位数 158 8h平均：160 0 达标 由表10可知，夏邑县2021年大气环境中大气环境中SO2、NO2、CO、O38h浓度均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM2.5、PM10平均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。因此，项目所在区域为不达标区。 针对环境空气质量不达标的现状，商丘市污染防治攻坚战办公室制订了《关于印发商丘市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（商环委办〔2022〕3号），从“加快调整优化产业结构、深入调整能源结构、持续调整交通运输结构、优化调整用地和农业投入结构、推进工业企业四项工程，深化大气污染综合治理、强化挥发性有机物治理，打好臭氧污染防治攻坚战、强化区域联防联控，打好重污染天气消除攻坚战、强化基础能力建设”几个方面进行管控。通过管控，全市细颗粒物（PM2.5）平均浓度控制在48微克/立方米以下，可吸入颗粒物（PM10）平均浓度控制在78微克/立方米以下，环境空气质量优良天数比例不低于68.5%。 2、水环境质量现状 项目生产废水经沉淀暂存后用于周围农田灌溉等；生活废水经化粪池处理后进入暂存池用于周围农田肥田等，综合利用不外排。最近地表水体为西北约80m的三里河，为沱河支流，沱河属淮河流域，规划为V类水体，本次评价采用商丘市生态环境局网站公布的商丘市水质自动监测站周报（2022年第32周、2022年第33周）中沱河永城张板桥断面监测数据，数据统计见表11。 表11 地表水环境质量监测结果 单位：mg/L 监测点位 NH3-N 总磷 沱河永城张板桥断面 2022年第32周 0.07 0.306 2022年第33周 0.18 0.254 标准值 2.0 0.4 由上表可知，沱河永城张板桥断面所测指标满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类水质标准，评价区域地表水水质整体较好。 3、声环境质量现状 根据现场调查，距本项目最近敏感点为东南侧约35m的零散住户，评价在东南侧约35m的零散住户设置了一个监测点位，声环境监测于2022年9月9日进行，监测1天，昼间为52.3dB（A），夜间为42.5dB（A），昼间、夜间声环境质量均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类标准的要求，声环境质量现状较好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目周边 500m 范围内大气环境保护目标见表12和附图2。本项目厂界内 50m 范围内声环境敏感目标为东南侧约35m的零散住户；厂界外 500m 范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；项目不涉及地下水环境、生态环境保护目标。 表12 主要环境空气保护目标、声环境保护目标明细表 名称 坐标/m 保护对象 保护 内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m X Y 声环境 东南侧约35m的零散住户 116.11724 34.34881 零散住户 人群 二类 东南 35 环境空气 东南侧约35m的零散住户 116.11724 34.34881 居民区 人群 二类 东南 35 盛庄村 116.11724 34.35029 居民区 人群 二类 东北 80 杜庄 116.12078 34.34806 居民区 人群 二类 东南 350 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 项目粉丝机加热过程所需热量由厂区液化气锅炉（0.07t/h）提供，燃气锅炉排气筒出口排放浓度满足河南省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）燃气锅炉标准，即颗粒物≤5 mg/m3；二氧化硫≤10 mg/m3；氮氧化物≤30 mg/m3；同时满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）中涉锅炉企业绩效分级指标B级企业指标燃气锅炉PM、SO2、NOx 排放浓度分别不高于：5、10、30mg/m3。 项目粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值（颗粒物无组织排放浓度限值1.0mg/m3）。 2、废水 项目生产废水经沉淀暂存后用于周围农田灌溉等；项目生产废水沉淀暂存处理后满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）标准（旱地作物COD200mg/L、SS100mg/L、BOD100mg/L）要求，用于周围农田灌溉等，综合利用；生活废水经化粪池处理后进入暂存池用于周围农田肥田等，综合利用不外排。 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体见表13。 表13 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别 昼间 夜间 标准值 70 55 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类，具体标准限值见表14。 表14 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别 昼间 夜间 2 60 50 4、固废 固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 总量 控制 指标 | 本工程建设完成后，项目生产废水经沉淀暂存后满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱地作物标准后用于周围农田灌溉等，综合利用，不外排；生活废水经化粪池处理后进入暂存池后用于周围农田肥田等，综合利用，不外排；项目锅炉定期排水及软化纯水制备废水属于清净下水，这部分废水除盐分较高外，其他污染物低，可用于厂区地面洒水降尘，不外排。 项目粉丝机加热过程所需热量由厂区液化气锅炉（0.07t/h）提供，经计算本工程液化气污染物排放量为NOX0.0032t/a、SO20.00079t/a。故本工程总量控制指标为NOX0.0032t/a、SO20.00079t/a。 本项目有机废气从夏邑县2016年琪瑞食品厂拆除燃煤锅炉消减量二氧化硫16.5134t/a，氮氧化物7.254t/a中替代，本项目双倍替代量二氧化硫0.00158t/a，氮氧化物 0.0064t/a，替代完成后《夏邑县2016年琪瑞食品厂拆除燃煤锅炉项目》消减量剩余二氧化硫16.51182t/a，氮氧化物7.2476t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目位于商丘市夏邑县王集乡盛庄村委会西200米，项目周围社会依托条件较好，不需单独建设施工营地。 本项目施工期对环境产生的影响主要有施工扬尘、建筑施工废水、施工噪声、建筑垃圾等。 1、大气环境影响分析 I施工扬尘 项目施工期扬尘产生的主要环节为：场地平整、土方挖掘、建筑垃圾和建筑材料的运输。根据现场查看，本项目最近敏感点为东南侧约35m的零散住户、东北侧约80m的盛庄村、东南侧约350m的杜庄，距离较近，本工程施工期应注意施工扬尘的防治问题，须制定必要的防止措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。施工现场必须设置控制扬尘污染责任标志牌，标明扬尘污染防治措施、主管部门、责任人及环保监督电话等。 根据《河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环委办〔2022〕9号）等文件通知的相关要求，提出施工期扬尘污染防治对策如下： （1）严格落实施工工地“六个百分百”，即：施工现场百分百围挡，物料堆放百分百覆盖，裸露地面百分百绿化或覆盖，进出车辆百分百冲洗，拆除和土方作业百分百喷淋，渣土运输车辆百分百封闭。施工工地现场禁止搅拌混凝土、现场配置砂浆。 （2）要求施工单位施工过程中要做到精细化管理，并做好施工人员教育培训工作，树立环保意识，施工过程中对运载车辆及时清洗，严禁沾满泥土车辆驶出施工场地，运载车辆不得超载、冒顶装卸，以减少抛洒，施工垃圾不得现场焚烧或高空直接抛洒至地面，尽量避免扬尘污染；工程施工所用混凝土不得搅拌，必须采用罐装水泥，避免现场混凝土搅拌引起扬尘污染。 （3）建设单位必须委托具有资格的运输单位进行渣土、垃圾、混凝土、预拌砂浆等物料运输，双方签订扬尘污染治理协议，共同承担扬尘污染治理责任。根据建设单位提供资料，项目施工期无废弃土方产生；物料运输车辆必须随车携带驾驶证、行车证、营运证、建筑垃圾运输许可证和装卸双向登记卡。建筑垃圾清运车辆全部实现自动化密闭运输，统一安装卫星定位装置，并与主管部门联网。 （4）施工现场沿工地四周连续设置稳固、整齐、美观的围挡（墙），围挡（墙）高度不低于2.5m，围挡（墙）间无缝隙，底部设置防溢座，顶端设置压顶。工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目防护网或防尘布；扬尘施工工地没围挡、不覆盖一律不得开工； （5）运载水泥、建筑材料及建筑垃圾的车辆要使用遮雨布遮盖或使用密闭运输车，减少散落，施工场地需设置洗车平台，车辆行驶出装、卸场地前用水将轮胎冲洗干净；运输车辆驶出施工现场前要将车轮和槽帮冲洗干净，确保车辆不带泥土驶离工地；施工场地内运输道路及时清扫冲洗，以减少汽车行驶扬尘；运输车辆行驶路线应避免穿越城市中心区，尽量避开居民点和环境敏感点。严禁使用敞口运输车运输施工垃圾。杜绝超高、超载和沿路洒落等违法运输行为； （6）施工现场应保持场容场貌整洁，厂区大门口及主要道路、加工区必须做成混凝土地面，并满足车辆行驶要求。其他部位可采用不同的硬化措施，但现场地面应平整坚实，不得产生泥土和扬尘。施工现场围挡（墙）外地面，也应采取相应的硬化或绿化措施，确保干净、整洁、卫生，无扬尘和垃圾污染。 （7）合理设置出入口，采取混凝土硬化。出入口应设置车辆冲洗设施，设置冲洗槽和沉淀池，保持排水通畅。并配备高压水枪，明确专人负责冲洗车辆，确保出场的垃圾、物料及大型运输车辆100%清理干净，不得将泥土带出现场。应在出入口设置固定式车辆自动清洗设备。 （8）施工现场应砌筑垃圾堆放池，墙体应坚固。建筑垃圾、生活垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，日产日清。 （9）四级以上大风天气或市政府发布空气质量预警时，严禁进行土方开挖、回填等可能产生扬尘的施工，同时覆网防尘。施工现场应保持环境卫生整洁并设专人负责，清扫前应洒水，避免扬尘污染。每天洒水1-2次，扬尘严重时应增加洒水次数。 施工期间燃油机械设备较多，且一般采用柴油作为动力。燃柴油的大型施工运输车辆如自卸车、载重汽车等尾气排放量及污染物含量均较燃汽油车辆高，作业时会产生一些废气，其主要污染物为NOx、CO和THC。施工机械燃料以轻质柴油为主，燃油机械在使用轻质柴油时，燃烧废气中NOx、CO和THC排放量较少，且项目施工机械布设较分散，产生的污染物经自然扩散浓度很小，对周围大气环境影响较小。为了有效控制施工机械、车辆尾气污染，评价建议运输车辆禁止超载，不得使用劣质燃料；严格执行汽车排污监管办法相关规定，避免排放黑烟。经采取以上措施后，施工机械、车辆尾气对项目周围环境影响较小。 经采取以上措施后，施工期扬尘能得到有效控制，有效缓解了对周围敏感点的影响。 2、水环境影响分析 施工期的废水主要有建筑施工废水及施工人员产生的生活污水。由于施工较为分散且废水产生量较小，应收集排入临时沉淀池（1座，1m3）进行处理，用于洒水抑尘，以减小对环境的影响。施工人员不在场地吃住，水质简单，经沉淀收集后可直接用于场区洒水抑尘等。 由于施工期有限，在采取上述处理措施后，评价认为施工期的废水对周围环境的影响较小。 3、声环境影响分析 本项目施工期间的噪声源主要来自于推土机、土石方及建筑材料运输汽车等设备噪声，设备噪声源强值75～90dB（A），根据现场查看，距项目最近敏感点为东南侧约35m的零散住户、东北侧约80m的盛庄村、东南侧约350m的杜庄，距离较近，项目施工期短暂，且项目夜间不施工，为减小施工噪声对周围环境的影响，评价建议项目在施工期期间应严格按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求执行，合理安排施工作业时间；尽量采用低噪声设备，避免高噪声设备同时作业，高噪声设备尽量布置在项目西侧，远离东北侧敏感点盛庄村、东南侧散户居民，且周围设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响。 4、固体废物环境影响分析 施工期产生的固体废弃物主要有建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。废弃建材放置在临时设置的建筑垃圾堆放场，根据其性质和用途，实现回收利用，不可回收利用的部分集中堆放，定期清理并及时清运到指定的建筑垃圾场处理；施工人员产生的生活垃圾分类收集后，统一交由环卫部门处理。 经过以上措施，施工期固体废物对周边环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 废气 工程营运期废气主要是锅炉废气、投料及搅拌过程产生的少量粉尘。 （1）锅炉废气 根据企业提供资料，项目粉丝机加热过程所需热量由厂区液化气锅炉（0.07t/h）提供，所用燃料为液化气，液化气为清洁能源。根据建设单位提供的资料，项目锅炉年运行时间2000h，液化气消耗量34.4kg/d，8.6t/a（液态液化气体积约14.33m3/a，则气化后体积约为4299m3/a），外购，待区域天然气环通后，采用天然气作为燃料。 根据生态环境部公布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年版）中锅炉产排污量核算系数手册，每吨液化石油气产生废气量为 13237m3，每吨液化石油气燃烧产生0.00092S千克二氧化硫，产排污系数中的气体燃料中二氧化硫的产排污系数是以含硫量 S 的形式表示的，其中含硫量S是指燃气收到基硫分含量，单位为mg/m3，项目S按 100mg/m3；则每吨液化石油气燃烧产生0.092千克二氧化硫；液化气为清洁能源，燃烧废气中烟尘量极少，本次评价按5mg/m3计；NOx产物系数类比“夏邑县长润食品厂年产粉丝500吨项目竣工环境保护验收监测报告表”中监测数据，该项目设置液化气燃烧机一台，燃料类型为液化气，与本项目类似，满足类比法条件，夏邑县长润食品厂NOx检测最大排放浓度为48mg/m3，该数值为未采取低氮燃烧措施数值，低氮燃烧措施按40%去除效率计，则NOx排放浓度为28.8mg/m3，项目拟采取低氮燃烧+烟气循环措施，则项目NOx排放浓度取28.8mg/m3。经计算，项目废气量约56.9m3/h，11.38万m3/a。 综上，本项目锅炉燃气废气经低氮燃烧+烟气循环措施后经1根15m高排气筒（DA001）排放后，项目液化气锅炉出口颗粒物排放浓度为5mg/m3，排放速率0.00028kg/h，排放量0.00056t/a；二氧化硫排放浓度为7mg/m3，排放速率0.0004kg/h，0.00079t/a；氮氧化物排放速率0.0016kg/h，0.0032t/a，排放浓度为28.8mg/m3，满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）中表1标准中燃气锅炉标准要求（颗粒物5mg/m3，二氧化硫10mg/m3，氮氧化物30mg/m3），同时满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）中涉锅炉企业绩效分级指标B级企业指标燃气锅炉PM、SO2、NOx 排放浓度分别不高于：5、10、30mg/m3。 （2）投料、称量及搅拌过程产生的少量粉尘 项目原料称量、投料及搅拌过程产生的粉尘，主要为淀粉颗粒。项目原料存储区均设置隔墙与其他区域隔开，搅拌罐布置于单独操作间内，搅拌时先加水后加淀粉，并在搅拌罐加料口处设置顶盖，减少原料转运、称量、投料及搅拌过程粉尘产生量。评价要求生产同时应加强管理，淀粉投加过程中应尽量降低投料落差，同时加强车间通风，设置排风扇，保证车间内环境质量，故本次不再针对粉尘进行定量分析。采取以上措施后，项目粉尘对周围环境影响较小，类比类比“夏邑县长润食品厂年产粉丝500吨项目竣工环境保护验收监测报告表”中监测数据可知，无组织颗粒物排放浓度范围为0.193~0.356mg/m3，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值（颗粒物无组织排放浓度限值1.0mg/m3）。 工程有组织废气产生及排放情况一览表见表15。 表15 工程有组织废气产生及排放情况一览表 污染源 废气量（万m3/a） 产生情况 治理措施 去除率 排放情况 速率（kg/h） 浓度（mg/m3） 产生量（t/a） 速率（kg/h） 浓度（mg/m3） 排放量（t/a） 锅炉废气（DA001） 11.38 二氧化硫 0.0004 7 0.00079 低氮燃烧等 / 0.0004 7 0.00079 氮氧化物 0.0027 48 0.0053 40% 0.0016 28.8 0.0032 颗粒物 0.00028 5 0.00056 / 0.00028 5 0.00056 （4）非正常工况污染物排放情况 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），非正常排放包括设备检修、污染物排放控制措施达不到应有效率、工艺设备运转异常等。 本项目液化气锅炉非正常工况考虑无低氮燃烧等措施情况下。 考虑在以上情景下，本项目废气污染物产生情况及排放情况，具体见下表16。 表16 项目非正常工况下废气污染物产生情况一览表 序号 污染源 非正常排放原因 污染物 非正常排放浓度mg/m3 非正常排放速率kg/h 单次持续时间 年发生频次 应对措施 1 液化气锅炉 排气筒 无低氮燃烧等措施 颗粒物 5 0.00028 以1h计 1次 日常加强管理，定期对设备维护 二氧化硫 7 0.0004 以1h计 1次 氮氧化物 48 0.0027 以1h计 1次 由表可知，项目一旦废气处理设施发生故障，将不满足环保要求，故项目应加强对设备的日常维护、保养，出现故障立即更换，确保废气得到有效收集，同时也减少废气聚集带来的安全隐患；废气处理设计过程中注重加强气流的组织和引导，确保废气被有效收集，减少短流、绕流及死角现象出现；加强设备的日常维护和检修，出现破损、螺栓、密封条等损坏，立即解决；建立环保设施运行台账。 本项目废气治理设施情况见表 17，排气筒基本情况见表18。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业-淀粉工业》（HJ860.2-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）等，本项目污染源燃气锅炉排放口为一般排放口。 表17 本项目废气治理设施情况表 处置措施 去除率 是否为可行技术 低氮燃烧、烟气循环 氮氧化物40% 是（根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中污染治理设施名称及工艺确定） 表18 本项目废气排放口基本情况 编号及名称 排气筒坐标 排气筒参数 类型 排放标准 经度 纬度 高度 (m) 内径 (m) 温度 (℃) DA001，液化气锅炉 排气筒 116.11656 34.34912 15.0 0.1 25 一般排放口 《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）中表1标准，同时满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）中涉锅炉企业绩效分级指标B级企业指标燃气锅炉PM、SO2、NOx 排放浓度分别不高于：5、10、30mg/m3 （5）废气处理可行性分析 低氮燃烧是指在炉内采用各种燃烧技术手段来控制燃烧过程中 NOX 的生成，低氮燃烧控制燃烧温度以减少“热力”型NOX 的生成，或减少燃料氮与燃料空气中氧的混合，通过形成富燃区域将燃料NOX 还原成N 2 ，以减少“燃料”型NOX 产生；低氮燃烧能够减少40%氮氧化物产生量；烟气再循环是在锅炉的空气预热器前抽取一部分烟气返回炉内，利用惰性气体的吸热和氧浓度的减少，使火焰温度降低，抑制燃烧速度，减少热力型NOX，抽取的烟气可以直接送入炉内，也可以与一次风或二次风混合后送入炉内。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中污染治理设施名称及工艺确定低氮燃烧属于可行的脱硝工艺，故项目采取的废气处理措施可行。 （6）废气例行监测计划 按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业-淀粉工业》（HJ860.2-2018）等中的监测要求，本项目污染源燃气锅炉、液化气燃烧机排放口为一般排放口，投产后本项目废气环境监测计划内容如下表19。 表19 本项目废气监测计划一览表 类别 监测点位置 监测因子 监测频率 废气 DA001，液化气锅炉排气筒 氮氧化物 一月一次 颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度 一年一次 无组织在厂界上风向一个点、下风向 3 个点 颗粒物 一年一次 废水 工程用水主要包括生产用水、生活用水。 生活废水 本项目职工15人，根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T 385-2020）可知，生活用水量按80 L/人•d计，则生活用水量为1.2m3/d（300m3/a），产污系数以0.8计，则生活污水产生量为0.96m3/d（240m3/a）；生活污水中污染物浓度为COD220mg/L、SS120mg/L、BOD120mg/L、氨氮25mg/L；生活污水经化粪池（1座，2m3）处理后进入暂存池（1座，约10m3，可暂存约10天的废水量，保证雨天生活污水不外排），用于周围农田肥田等，综合利用。 （2）生产废水 项目用水主要包括搅拌用水、解冻用水、设备清洗用水、车间清洗用水、锅炉用水、绿化用水，产生的废水主要为解冻废水、设备清洗废水、车间清洗废水、锅炉软化废水。 搅拌用水：项目生产过程中需用水和小麦淀粉按照4:5比例混合后制得淀粉浆，则用水量约为489.6m3/a（年工作250天，折合约为1.96m3/d）。根据企业提供资料，项目粉丝同小麦淀粉含水率基本相同，生产时原料用水的约60%在生产过程中蒸发损耗，剩余40%则在解冻过程中进入解冻池中。 解冻废水：项目共设置3个解冻池用于粉丝解冻，根据企业提供资料，解冻过程解冻池中需加入约20cm的清水作为解冻溶剂，则初次解冻时需加入的新鲜水量约为18m3。生产过程中随着粉丝不断进行解冻，解冻池水量也不断增加，为使解冻池内的水保持在20cm左右，企业拟将解冻池逐步增加的水量转移至沉淀池内进行沉淀后暂存，同时企业拟每2周对解冻池中的水进行全部清理一次，清理后将沉淀池中的水回用于解冻池，清理出的水则排至车间外设置的废水暂存池内，待与设备清洗废水和车间清洗废水混合暂存后，定期用于周围农田灌溉。其中由粉丝表面冻层带入的水约为195m3/a（折合为0.78m3/d），该部分水全部作为沉淀池总水量进行计算，则回用水量约为195m3/a（折合为0.78m3/d），项目解冻池清理时产生的废水量为300 m3/a（折合为1.2m3/d），为保持水量在20cm左右，则需补充新水量约为105m3/a（折合为0.42m3/d）。 设备清洗废水：企业每天需使用自来水对搅拌罐、成型机等主要生产设备进行一次清洗，根据同类企业生产经验数据，项目清洗用水量约为0.2m3/d，产污系数按0.8计算，则废水产生量为0.16m3/d。 车间清洗废水：企业每天需对生产车间地面进行一次清洗，每次清理用水约0.05m3（每平方用水约0.1L，项目生产车间约500平方米），废水产生系数按0.8计，则清洗废水量为0.04m3/d。 锅炉废水：本工程建设完成后，项目粉丝机加热过程所需热量由厂区液化气锅炉（0.07t/h）提供，锅炉用水使用软水，项目所需软水用量0.58m3/d，蒸汽损耗量约0.56m3/d，锅炉每5天需排污一次，每次排污量约0.1t/次。本项目软化纯水制备采用离子交换树脂+二级反渗透工艺，利用率为 70%，则需要新鲜水0.83t/d，则产生的浓水排放量 0.25t/d，这部分废水除盐分较高外，其他污染物低，可用于厂区地面洒水降尘，不外排。 绿化用水：该项目总绿化面积约为150m2，根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T 385-2020）可知，园林绿化中绿地用水为0.51m3/（m2·a），则项目绿化用水为76.5m3/a，绿化用水全部自然蒸发损耗掉，无废水产生，本项目绿化水来自粉丝解冻水。 综上，项目锅炉定期排水及软化纯水制备废水均属于清净下水，该部分排水量为0.27m3/d，可用于厂区地面洒水降尘等，不外排；其余生产废水量约1.09m3/d，272.5m3/a，经暂存池（1座，45m3，可暂存约41天的废水量，足够项目使用）暂存后，用于周围农田灌溉等，综合利用。 工程水平衡图见图3。 根据《环境影响评价技术导则（地面水环境）》（HJ/T2.3-93）中有关地表水环境影响评价工作等级划分原则，项目评价等级确定为三级B。 根据夏邑县虹雨食品有限公司年生产500吨粉丝项目工程监测报告可知，厂区生产废水暂存池总出口pH7.12-7.16，CODcr121-141mg/L，氨氮7.6-9.5 mg/L，悬浮物68-88mg/L，BOD545.5-50.2mg/L，根据企业设计资料可知，厂区暂存池污水处理设施COD去除率为10%、SS去除率20%、BOD去除率为15%，由此反推出废水各污染物浓度产生浓度，则工程生产废水CODcr产生浓度最大为156.7mg/L，氨氮产生浓度为9.5mg/L，悬浮物产生浓度为110mg/L，BOD5产生浓度为59.1mg/L，本项目生产工艺、产品种类与该项目类似，产污类似，故可进行类比，故本工程废水各污染物浓度产生浓度COD为156.7mg/L，氨氮为9.5mg/L，悬浮物为110mg/L，BOD5为59.1mg/L，经暂存池暂存后，各污染物浓度为COD141mg/L、SS88mg/L、BOD550.2mg/L、氨氮9.5mg/L；满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）标准（旱地作物COD200mg/L、SS100mg/L、BOD5100mg/L、氨氮-）要求，用于周围农田灌溉等，综合利用。从技术上考虑，可以满足本项目处理废水的要求。 根据现场查看，项目北侧、西侧、南侧均为农田，主要以种植玉米、小麦为主，通过对该区域作物灌溉周期详细调查，玉米为夏季作物（6月~10月），需每10~20天进行一次灌溉；小麦为冬季作物（10月~次年5月），需每20~30天进行一次灌溉，其中小麦在12月至次年1月期间约25~35天左右时间由于地面上冻不需进行灌溉。根据调查，小麦和玉米每次灌溉用水量约为30t/亩（即360t/亩·a），本项目生产废水量为272.5m3/a，可用于0.76亩农田灌溉。根据现场勘查，厂址周围农田面积较大，足够消纳项目产生的废水。由于小麦种植时的灌溉周期最长为25~35天，因此评价要求项目建设暂存池，暂存池容积应能容纳项目25~35天内产生的废水量，同时应留有约10%的余量，经计算项目暂存池容积约为45m3，可暂存约41天的废水量，评价要求应对废水暂存池底部及四周均采用混凝土硬化处理，并铺设防渗材料，防渗系数不小于1×10-7cm/s，确保项目暂存废水不会因下渗而对地下水水质产生影响，故项目生产废水用于农田灌溉是可行的。 根据建筑给水排水设计规范可知，厂区道路等地面洒水抑尘量为 2.0～3.0L/m2.d （本项目以 2 计），厂区道路面积约500m2，则厂区道路洒水抑尘量为1.0m3/d；厂区锅炉定期排水及软化纯水制备废水量一共为0.27m3/d，足够消纳项目废水，厂区锅炉定期排水及软化纯水制备废水用于厂区道路洒水抑尘是可行的。 综上，本项目产生的废水均得到有效处理，对周边环境影响较小，治理措施可行。 3、噪声 该项目产生噪声设备主要有搅拌罐、粉丝机和冷却鼓风机等设备噪声，项目选用低噪声设备，根据《污染源源强核算技术指南 农副食品加工工业-淀粉工业》（HJ996.2-2018）并结合同类项目设备噪声源强，项目噪声源强在65-90dB(A)，采取减震、消声、绿化等措施，同时加强设备日常维护、运输车辆慢行禁鸣等措施，以减少噪声对周围环境的影响。根据调查，项目噪声源主要为室外声源、室内声源，具体见表20、表21。 表20 本项目噪声源强调查表（室外声源） 序号 声源名称 型号 空间相对位置 声源源强 声源控制措施 运行时段 x y z （声压级/距声源距离）/（dB（A）/m） 1 冷却鼓风机 / 15 -10 44.6 80/1 风机外安装隔声罩，下方加装减震垫，配置消音，同时加强设备维护管理等措施 2000h 注：以场地中心为原点 表21 本项目噪声源强调查表（室内声源） 序号 建筑物名称 声源名称 型号 声源源强 声源控制措施 空间相对位置/m 距室内边界距离 室内边界声级/dB(A) 运行时段 建筑物插入损失/dB(A) 建筑物外噪声 （声压级/距声源距离）/（dB（A）/m） x y z 声压级/dB(A) 建筑物外距离 1 生产车间 搅拌罐 / 75/1 建筑隔声、基础减震等措施，选用低噪声设备，加强设备维护管理等 5 -8 44.5 5 61 2000h 26 35 3 粉丝机 / 70/1 0 -10 44.5 5 56 2000h 26 30 3 电动循环切刀 / 90/1 -30 -10 44.4 5 76 2000h 26 50 3 2 生产车间内冷库 半封闭制冷压缩机 85/1 -35 -12 44.3 5 71 2000h 30 41 3 3 包装车间 封口机 / 65/1 -35 17 44.3 3 55.5 2000h 26 29.5 1 注：以场区中心为原点 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），工业声源有室外和室内两种声源，应分别计算。 室外声源在预测点产生的声级计算模型： 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 a） 在环境影响评价中，应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，分别按式（A.1）或式（A.2）计算。 Lp(r)＝Lw+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) （A.1） 式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB； Lw ——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv ——几何发散引起的衰减，dB； Aatm ——大气吸收引起的衰减，dB； Agr ——地面效应引起的衰减，dB； Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc ——其他多方面效应引起的衰减，dB。 Lp(r)＝Lp(r0)+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) （A.2） 式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB； Lp(r0) ——参考位置r0处的声压级，dB； DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv ——几何发散引起的衰减，dB； Aatm ——大气吸收引起的衰减，dB； Agr ——地面效应引起的衰减，dB； Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc ——其他多方面效应引起的衰减，dB。 b） 预测点的 A 声级 LA(r)可按式（A.3）计算，即将 8 个倍频带声压级合成，计算出预测点的 A声级[LA(r)]。          式中：LA(r) ——距声源 r 处的 A 声级，dB(A)； Lpi(r) ——预测点（r）处，第 i 倍频带声压级，dB； ΔLi ——第 i 倍频带的 A 计权网络修正值，dB。 c） 在只考虑几何发散衰减时，可按式（A.4）计算。 LA(r)=LA(r0)-Adiv （A.4） 式中：LA(r) ——距声源 r 处的 A 声级，dB(A)； LA(r0) ——参考位置 r0处的 A 声级，dB(A)； Adiv ——几何发散引起的衰减，dB。 室内声源等效室外声源声功率级计算方法： 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或 A 声级分别为 Lp1 和 Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出： L p2=Lp1-（TL+6） （B.1） 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，B； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量，dB。 工业企业噪声计算： 设第 i 个室外声源在预测点产生的 A 声级为LAi，在 T 时间内该声源工作时间为it；第 j 个等效室外声源在预测点产生的 A 声级为LAj，在 T 时间内该声源工作时间为jt，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T ——用于计算等效声级的时间，s； N ——室外声源个数； it ——在 T 时间内 i 声源工作时间，s； M ——等效室外声源个数； jt ——在 T 时间内 j 声源工作时间，s。 厂界噪声贡献值结果表 项目厂界噪声贡献值见表22。 表22 项目厂界噪声贡献值结果表 单位：dB(A) 项目预测点 噪声贡献值 执行标准 达标情况 东厂界 34.2 GB12348-2008 2类标准：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A) 达标 南厂界 45.2 达标 西厂界 32.2 达标 北厂界 31.4 达标 由表22可见，本工程建设完成后，运营期期间，上述噪声经减震、隔声、消声、距离衰减后，同时加强设备日常维护、运输车辆慢行禁鸣等措施，对厂界噪声现状影响不大，能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，因此，本工程营运期噪声对周围声环境的影响较小。 噪声污染防治措施 为尽量减少本项目建成后运营噪声对周边声环境的影响，本环评建议建设单位采取相应的噪声防治措施如下： （1）在设备选型上，首先选用装备先进的低噪声设备，并采取适当的降噪措施，如设备基础设置衬垫，使之与建筑结构隔开。 （2）高噪声设备尽量布置在室内，主要噪声设备加装减振、隔声、消声装置。 （3）在设备、管道设计中，注意防振、防冲击，以减轻振动噪声，并应注意改善气体输送时流场状况，以减少空气动力噪声。 （4）建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能。 （5）对车辆交通噪声评价建议采取以下措施：在场区内设置减速带及减速措施，控制车辆行驶速度在5km/h以内，降低车辆轮胎与地面摩擦噪声；在厂区门口及内部设置禁鸣标志，并对驾驶员进行定期培训、检查，严禁随意鸣笛；加强管理，严格按照作息时间进行工作，严禁夜间22:00-次日6:00进行运输等相关作业。 声环境保护目标噪声预测结果 声环境保护目标噪声预测结果与达标分析表见表23。 表23 声环境保护目标噪声预测结果与达标分析表 序号 声环境保护目标名称 噪声背景值/dB（A） 噪声现状值/dB（A） 噪声标准/dB（A） 噪声贡献值/dB（A） 噪声预测值/dB（A） 较现状增量/dB（A） 超标和达标情况 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 1 东南侧约35m的零散住户 52.3 42.5 52.3 42.5 60 50 14.6 14.6 52.3 42.5 0 0 达标 达标 由表23可以看出，在敏感点东南侧35m的零散住户，经预测，昼间、夜间可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，因此，本项目对区域声环境影响较小。 噪声监测计划 按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中的监测要求，投产后本项目噪声例行监测计划内容如下24。 表24本项目噪声监测计划一览表 类别 监测点位置 监测因子 监测频率 噪声 场界四周（场界外1m） 等效连续A声级 每季度一次 4、固体废物 本工程建设完成后，工程生产过程产生的固废主要有部分残次损耗品；废弃包装材料；沉淀池沉渣；生活垃圾。 部分残次损耗品：该项目生产过程中，在粉丝机一次出粉的初期和末期以及解冻或晾晒过程中，会产生部分残次损耗品，残次损耗品产生量约为产品的2%，产生量约为12t/a。经一般固废暂存间（1座，约30m2，位于仓库内西南）暂存后，定期外售于养殖企业作为饲料使用。 废弃包装材料：本项目小麦淀粉为袋装，根据业主提供资料，1000t原料包装袋为 0.1t，项目年购入小麦淀粉原料为612t。则本项目包装袋产生量为0.06t/a，统一收集后，全部外售废品收购站。 沉淀池沉渣：解冻水沉淀池在长时间进行沉淀后，底部会产生一定量沉渣，企业拟每月对沉淀池底部进行一次清理，经类比同类项目实际经验数据，项目沉渣产生量约为废水量的0.1%，底部沉渣产生量为0.2t/a，压滤后用于填坑铺路。 生活垃圾：工程劳动定员为15人，生活垃圾按每人 0.5kg/d 计，则产生量为1.88t/a，集中收集后由环卫部门定期运往垃圾中转站。 工程固体废物产排情况一览表见表25。 表25 工程固体废物产排情况一览表 名称 产生环节 废固体 形态 产生量 主要成分 固废性质 贮存方式 处置量 处理措施 部分残次损耗品 生产过程 固态 12t/a 粉丝残次损耗品 一般固废 一般固废暂存间暂存 12t/a 外售于养殖企业作为饲料使用 废弃包装材料 生产过程 固态 0.06t/a 废弃包装材料 一般固废暂存间暂存 0.06t/a 外售物资回收单位 沉淀池沉渣 污水沉淀过程 固态 0.2t/a 沉渣等 一般固废 密闭沉渣暂存区 0.2t/a 压滤后用于填坑铺路 生活垃圾 职工生活 固态 1.88t/a / 一般固废 垃圾收集桶暂存 1.88t/a 集中收集后由环卫部门定期运往垃圾中转站 企业应做好固废台账记录，并按生态环境部发布的《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（公告2021年第82号）中规定的台账管理要求执行，产废单位应当设立专人负责台账的管理与归档，一般工业固体废物管理台账保存期限不少于5年。 综上，采取上述措施后，评价认为项目产生的各类固废做到了“减量化、资源化、无害化”的相关要求，不对外界构成新的污染源。 5、地下水环境分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属Ⅳ类项目，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 工程生产废水经沉淀暂存后用于农田灌溉等；生活污水经化粪池处理后进入暂存池用于周围农田肥田等，正常情况下不会对地下水环境造成污染。项目可能对地下水造成污染的途径主要有： a厂区内污水收集管网出现破损或者泄漏，暂存池、沉淀池、解冻池、化粪池等出现事故导致污水泄漏，造成非正常排放。 b项目沉淀池、暂存池、解冻池、化粪池等防渗措施不到位，导致废水下渗，污染地下水。 c生活垃圾、残次损耗品、废弃包装材料、沉淀池沉渣等等清运不及时，其有害成分可能随着雨水污染地下。 d大气污染物通过重力沉降或雨水淋洗降落到地表污染地下水。 为控制对地下水环境的不利影响，针对上述污染源及污染途径，本项目采取的防治措施如下： （1）源头控制，加强管理，安排专人定期检查巡视化粪池、解冻池、沉淀池、防渗暂存池等污水处理设施各构筑物情况。发现异常及时进行处理。 （2）按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中的有关要求对各污水处理构筑物进行防渗处理。项目防渗分区情况及要求见表26。 表26 防渗分区划分情况及要求 分区 区域 防渗要求 一般防渗区 化粪池、暂存池、沉淀池、解冻池、污水收集管线 等效黏土防渗区Mb≥1.5m，K≤1×10 -7 cm/s，混凝土防渗层抗渗等级不应小于P6，其厚度不宜小于100mm，其防渗层性能与1.5厚粘土层( 渗透系数≤10-7cm/s) 等效；厂内的化粪池和暂存池、沉淀池、解冻池均采用一体化钢结构成套设备或钢筋混凝土结构，做好防渗处理，厂内的废水输送管线全部选用合格的优质管材、阀门和密封圈，排水明渠用混凝土和水泥砂浆做好防渗，确保废水输送过程中不渗漏；地面防渗层可采用粘土、抗渗混凝土、高密度聚乙烯（HDPE）膜、纳基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。当采用混凝土防渗层时，其耐久性应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》（GB50010）的有关规定 简单防渗区 办公室、仓库 、生产车间、晾晒场等 采用混凝土铺设，一般地面硬化 采取上述措施后，本项目营运期对地下水环境影响较小。 6、土壤环境分析 拟建项目属于粉丝制造项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）可知，项目属于其他行业，项目类别为IV类，可不开展土壤环境影响评价。 拟建项目污染物质可能通过以下途径进入土壤。 a水污染型：本项目生活污水、生产废水发生泄漏，若沉淀池、暂存池、解冻池、化粪池等发生破损，致使周边土壤受到的污染。 b固体废物污染型：拟建项目一般固体废物残次损耗品、废弃包装材料、沉淀池沉渣等在运输、贮存或堆放过程中通过扩散、降水淋洗等直接或间接地影响土壤。 为有效防治土壤环境污染，项目运营期应采取以下防治措施： a源头控制措施：减少污染物排放，定期对废气管路、设备等进行巡查，确保其正常运行。同时厂内地面硬化、厂区周围加强绿化。 b分区防渗：根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），并结合厂区各生产功能单元是否可能对地下水造成污染及其风险程度，将本项目污染区的防渗级别划分为一般防渗区和简单防渗区。防渗措施要求见表26。 按照有关的规范要求采取上述污染防渗措施，可以避免项目对周边土壤产生明显影响，营运期土壤污染防治措施是可行的。 7、环境风险分析 7.1风险源调查及识别 本项目生产过程中涉及的危险物质主要为液化气，其理化性质及危害见表27。 表27 液化气理化性质及危险特征一览表 液化气 主要成分 丙烷和丁烷 外观与性质 无色气体或黄棕色油状液体有特殊臭味，可引起火灾、爆炸 溶解性 不溶于水，易溶于乙醇、乙醚、苯等溶剂 爆炸极限 1.5%～9.5% 燃烧性 极易燃，与空气混合能形成爆炸混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险 危险标记 4（易燃气体） 健康危害 该品有麻醉作用。急性中毒：有头晕、头痛、兴奋或嗜睡、恶心、呕吐、脉缓等；重症者可突然倒下，尿失禁，意识丧失，甚至呼吸停止。可致皮肤冻伤。慢性影响：长期接触低浓度者，可出现头痛、头晕、睡眠不佳、易疲劳、情绪不稳以及植物神经功能紊乱等。 危险特性 极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物。遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 本项目生产过程中使用1座液化气锅炉，燃料为瓶装液化气，液化气为清洁能源，经过计算，本项目液化石油气的用量为8.6t/a，如处理不当将会发生钢瓶泄露、爆炸等风险事件。 由表27可知，液化气为风险物质，项目生产中可能发生的事故主要为液化气泄露以及爆炸、火灾等引发的次生/伴生污染物排放情形。 7.2环境敏感目标概况 根据本项目危险物质的特性，结合项目存储情况和工艺设备情况，发生事故后主要通过大气进行传播，主要影响有周边环境空气、地表水、地下水和土壤环境。本次环境风险评价对事故源周边3km半径范围内敏感目标进行了调查，敏感目标主要有村庄等居住点、行政办公机构、学校，及区域内三八河等地表水体等。本项目位于夏邑县王集乡盛庄村委会西200米，根据现场勘察，距离本项目最近的敏感目标为东南侧约35m的零散住户（约20人）、东北侧约80m的盛庄村（约300人）。 7.3风险潜势初判及风险评价等级 根据HJ/T169-2018《建设项目环境影响风险评价技术导则》附录B，计算环境风险物质对应临界量比值Q。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据 HJ169-2018 附录 B，项目涉及的主要风险物质为液化气。根据建设单位提供资料，本项目液化气采用约 0.2m3/瓶的规格钢瓶贮存和使用，根据调查资料，液化石油气（液态）的密度约为 0.6t/m3，则钢瓶装液化气量约 0.12t/瓶，厂区设置2瓶，够建设单位用5天，用完及时补充，可以满足本项目的用气需求。钢瓶在厂区设有专门的液化气存放处，钢瓶高约 1.3m/个，结合本项目平面布置图，本项目锅炉距离钢瓶约为2m，满足《液化石油气钢瓶》（GB5842—2006）中钢瓶距离锅炉、灶具不得小于 1m的规定。 项目风险物质表具体见表28。 表28 项目风险物质表 物质名称 临界量 风险物质类别 预计最大存在量qn（t） qn/Qn 液化气 10 易燃气体 0.24 0.024 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 B ，该物质对应临界量为10t，由标28可知，Q=0.024＜1，则本项目环境风险潜势为I。 根据下表29进行判定，工程环境风险评价工作等级为简单分析，参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录A格式，对项目环境风险进行简单分析评价。 表29 评价工作等级划分 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析 7.4简单分析内容 本项目简单分析内容见表30。 表30 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 夏邑县健邑食品有限公司年生产600吨粉丝项目 建设地点 商丘市夏邑县王集乡盛庄村委会西200米 地理坐标 经度 116.11635 纬度 34.34927 主要危险物质及分布 锅炉房 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 大气影响途径及危害后果 液化气泄漏后污染周围大气环境，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。液化气泄漏发生火灾、爆炸时产生的烟尘、CO等有害物质污染大气环境。丙烷有单纯性窒息及麻醉作用。人短暂接触 1%丙烷，不引起症状；10%以下的浓度，只引起轻度头晕；接触高浓度时可出现麻醉状态、意识丧失；极高浓度时可致窒息。接触以丁烷为主的工人有头晕、头痛、睡眠不佳、疲倦等。 地表水及地下水影响途径及危害后果 液化气泄漏后与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。发生火灾爆炸事故后，火灾产生的消防废水若不及时处理或采取的措施不当，极有可能通过雨水管网进入周边的地表水、地下水，会对地表水、地下水产生影响，影响水质。 土壤环境影响途径及危害后果 发生火灾爆炸事故后，火灾产生的消防废水若不及时处理或采取的措施不当，极有可能通过雨水管网进入周边的土壤。风险物质渗漏进入土壤层后，短时间内造成土壤团粒中形成膜网结构，环境中的空气难以进入土壤颗粒中，从而造成植物生物的死亡。 风险防范措施要求 建设单位应按规定操作，加强管理，锅炉房及时清扫，不存放杂物，保持锅炉房清洁，严禁在锅炉房及附近 3m内出现明火，尽量避免风险事件的发生。具体要求如下： 1.根据国家规定，供气钢瓶应满足以下要求： （1）投入使用的液化气气瓶，必须选用国家定点单位生产的产品，使用前应办理压力容器注册登记手续。 （2）液化气气瓶应按照国家规定定期检测，气瓶瓶体应有明显检定标识，其他标志按照地方政府燃气管理部门规定执行。 （3）液化气钢瓶购置，生产技术科、安全环保部应经上级主管部门同意后，到有资质单位进行采购。 （4）检验报废的液化气气瓶，按规定统一进行处理，不得用于其它用途。 2.钢瓶装卸车应注意： （1）拉运车辆必须停靠在指定的位置，拉紧手制动，熄灭发动机； （2）卸车现场严禁烟火，不得使用易产生火花的工具和用品； （3）装卸人员不得随意离开现场、启动车辆； （4）发生雷击和其他异常情况时，立即停止卸车。 3.建设单位用气过程必须遵守下列规定： （1）不得用明火试漏，如发现钢瓶漏气，应及时通知或送到液化气站检查处理； （2）严禁私自修理角阀和调压器； （3）严禁私自倒出瓶内液化气和处理残液； （4）钢瓶应放在阴凉处，夏季防止曝晒； （5）严禁对钢瓶敲击、碰撞或在地面上拖拉； （6）钢瓶与锅炉的距离不得小于1米，并配备专用胶管，卡子等； （7）严禁用火、蒸汽、热水和其它热源对钢瓶加热； （8）禁止将钢瓶倒置使用，严禁钢瓶互相倒气； （9）钢瓶应保持清洁完好，所有附件保持完整。 4.锅炉房管理应遵循以下工作制度： （1）司炉人员须持有司炉操作证，并严格依照操作规程操作； （2）非司炉人员一律不准进入锅炉间； （3）严禁在锅炉房内及其附近堆放易燃、易爆品，不允许在锅炉房内洗晒衣物； （4）严守工作岗位，未经允许不准离开，不得擅自离岗； （5）做好锅炉日常维修保养工作，严禁锅炉及附近设备带故障操作，做好维护检查登记工作； （6）如遇事故发生，应及时向主管领导报告，待事故处理完毕后方可操作； （7）上班期间不准喝酒，如发现喝酒或有病，由主管负责人采取措施，另行指派合格人员代班； （8）做好锅炉房内的清洁卫生工作。 通过采取以上措施，本项目基本不会发生液化气钢瓶泄露以及爆炸等风险事故。 5.工程前期及设计阶段的事故防范措施 a、严格按防火规范布置平面，站场内的电气设备及仪表按防爆等级选用； b、车间内所有设备、管线均应做防雷、防静电接地； c、安装火灾设备检测仪表、消防自控设施； d、车间内利用道路进行功能分区，将生产区和生活区分开，减少危险隐患，同时便于生产管理。 6.运行阶段的事故防范措施 a、不得动用明火和采用碘钨灯、日光灯，严禁一切火种。下班或作业结束后，必须切断仓库内的电源。 b、厂区设置消防设施如灭火器、消防沙等设施；加强防爆电气设备的日常巡视和检查工作，制定突发事件应急预案等。 7.管理措施 a、制定一系列详细的安全管理制度及有效的安全管理组织； b、在投产运行前，应制定出正常、异常或紧急状态下的操作手册和维修手册，并对操作、维修人员进行培训，持证上岗，避免因严重操作失误而造成的事故； c、加强对工作人员安全素质方面的教育及训练，包括安全知识、安全技术、安全心理、职业卫生及排险与消防活动等，而且要时常演练与考核； d、制定应急操作规程，在规程中应说明发生事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，限制事故的影响； e、厂区内设有醒目的“严禁烟火”标志和防火安全制度。 填表说明 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中要求，计算得出本项目Q＜1，环境风险潜势为I，进行简单分析。 7.5泄漏情况下的紧急应急处理措施 本项目在泄漏情况下的紧急应急处理措施见表31。 表31 泄漏情况下的紧急应急处理措施 物质名称 内容 处理措施 液化气 泄露应急处理 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防护服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源，用工业覆盖层或吸附/吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用 防护措施 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩带自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 眼睛防护：一般不需要特别防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴一般作业防护手套。 其它：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 急救措施 使用液化石油气空气不足，而产生一氧化碳中毒：关闭液化石油气开关；打开门窗通风；提供伤者新鲜空气，解开束缚、畅通呼吸道；视情况需要施行人工呼吸或心肺腹压术；液化石油气异味 散去之前，勿开启或关闭任何电源开关，以免产生火花引起火灾灭火方法：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 灭火方法 灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳。 结论：本项目规模较小，在运行过程中存在着液化气泄露以及爆炸、火灾等引发的次生/伴生污染物排放情形，必须严格按照有关规范标准的要求对液化气钢瓶进行监控和管理。在认真落实评价所提出的风险防范措施及对策后，项目的事故对周围影响是基本可以接受的。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001，锅炉排气筒 | 颗粒物 | 低氮燃烧+烟气循环技术+15m高排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）中表1标准，同时满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）中涉锅炉企业绩效分级指标B级企业指标燃气锅炉PM、SO2、NOx 排放浓度分别不高于：5、10、30mg/m3 |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |
|  | 厂界 | 颗粒物 | 搅拌过程密闭，采取加强管理、降低物料落差、定期清扫等控制措施 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 |
| 地表水环境 | 生产污水 | COD | 厂区沉淀暂存处理后，用于周围农田灌溉等 | 用于周围农田灌溉等，综合利用，不外排 |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  | 生活污水 | COD | 厂区污水经化粪池处理后进入暂存池，用于周围农田肥田等 | 用于周围农田肥田等，综合利用，不外排 |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  | 锅炉定期排水及软化纯水制备废水 | 盐类 | 属于清净下水，可用于厂区地面洒水降尘等，不外排 | 可用于厂区地面洒水降尘等，不外排 |
| 声环境 | 厂界 | 等效连续 A 声级 | 厂房隔声、消声、设备减振及距离衰减，同时加强设备维护，运输车辆慢行禁鸣等措施 | 《工业企业厂界环境 噪声排放标准》 （GB12348-2008）中的2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 工程建设完成后，生产过程产生的部分残次损耗品定期外售于养殖企业作为饲料使用；废弃包装袋外售；生活垃圾定期运往垃圾中转站处理，交由环卫部门处理；沉淀池沉渣为一般固体废物，压滤后用于填坑铺路。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 车间地面、仓库及化粪池、暂存池、解冻池、沉淀池等均进行防渗、硬化处理，晾晒场做好硬化处理 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 对锅炉房设置专人管理，定期检查；锅炉房、仓库储存处严禁烟火；厂区同时设置灭火器等消防设施 |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理 ①建设单位作为本项目的环境责任主体，应建立各项环境管理制度，配备环保人员，负责环境管理工作，确保各类污染防治措施有效运行，各污染物稳定达标排放。 ②按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）等中的监测要求等相关技术规范开展自行监测。 2、生产场所的卫生管理要求 （1）原材料卫生要求 购入的原料不含有毒有害物，也不应受其污染；运输工具等应符合卫生要求；应设置与生产能力相适应的原材料场地和仓库。 （2）工厂卫生要求 厂区要远离有害场所，给排水系统应能适应生产需要，设施应合理有效。根据本项目实际情况及卫生要求，项目生产车间设置员工洗手设施。洗手设施应分别设置在车间进口处和车间内适当的地点。项目考虑到食品企业的卫生要求，项目厂区东北侧设置卫生间，远离本项目生产车间。 （3）工厂的卫生管理 食品厂必须建立相应的卫生管理机钩，对本单位的食品卫生工作进行全面管理；管理机构应配备经专业培训的专职或兼职的食品卫生管理人员；建立健全维修保养制度，定期检查、维修，杜绝隐患，防止污染食品；应制订有效的清洗及消毒方法和制度，以确保所有场所清洁卫生、防止污染食品；食品厂全体工作人员，每年至少进行一次体格检查，没有取得卫生监督机构颁发的体检合格证者，一律不得从事食品生产工作。 （4）生产的卫生要求 应按产品品种分别建立生产工艺和卫生管理制度，原材料必须经过检、化验，合格者方可使用；各项工艺操作应该在良好的情况下进行。生产设备、工具、容器、场地等在使用前后均应彻底清洗、消毒。维修、检查设备时，不得污染食品。包装上的标签应按《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》（GB 7718 -2011）的有关规定执行：生产过程的各项原始记录(包括工艺规程中各个关键因素的检查结果)应妥为保存，保存期应较该产品的商品保存期延长六个月。 （5）卫生的管理 卫生和质量检验室应具备所需的仪器、设备，并有健全的检验制度和检验方法。原始记录应齐全，并应妥善保存，以备查核。检验用的仪器，设备，应按期检定，及时维修。 （6）成品卫生要求 经检验合格包装的成品应贮存于成品库，其容量应与生产能力相适应；要设有温、温度监测装置，定期检查和记录；要有防鼠、防虫等设施，定期清扫、消毒，保持卫生。运输工具（包括车厢和各种容器等）应符合卫生要求。 （7）个人卫生要求 从业人员（包括临时工）应接受健康检查，要先经过卫生培训教育；不准穿工作服、鞋进厕所或离开生产加工场所；进入生产加工车间的其他人员（包括参规人员）均应遵守本规范的规定。 |

# 六、结论

夏邑县健邑食品有限公司年生产600吨粉丝项目符合国家产业政策要求，选址可行，具有一定的社会经济效益，在认真落实各项污染防治措施后，本项目对环境的影响可以接受，从环保角度分析，本项目的建设是可行的。 其他 本报告表应附以下附件、附图： 附件一 委托书 附件二 项目备案 附件三 租赁协议 附件四 营业执照 附图一 项目地理位置图 附图二 项目周边环境示意图 附图三 项目平面布置示意图 附图四 项目分区防渗布置图 附图五 项目周围环境及现状照片

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.00056t/a | / | / | / |
|  | SO2 | / | / | / | 0.00079t/a | / | / | / |
|  | NOX | / | / | / | 0.0032t/a | / | / | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0 | / | / | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0 | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 部分残次损耗品 | / | / | / | 12t/a | / | / | / |
|  | 废弃包装材料 | / | / | / | 0.06t/a | / | / | / |
|  | 沉淀池沉渣 | / | / | / | 0.2t/a | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

废气、噪声

建筑材料堆放、运输

装修

房屋建筑

道路修筑

土方开挖

场地平整

扬尘、噪声、固废、废水

G、N

S、N

包装

淀粉和水

成型、熟化

解冻

晾晒

N、G

S、N

冷冻

成品入库

搅拌

S

液化气锅炉

W

1.18

1.96

原料用水

0.78

0.42

0.89

1.2

解冻废水

0.31

0.78

0.78

沉淀池

4.66新鲜水

0.31

暂存池

1.09

绿化用水

0.01

周边农田灌溉等

0.04

0.05

车间清洗

0.04

1.2

0.24

0.16

0.2

设备清洗

周边农田肥田等

暂存池

0.96

化粪池

0.96

职工生活

用于厂区洒水抑尘等，不外排

0.25

软水机

0.83

0.58

0.56

用于厂区洒水抑尘等，不外排

0.02

锅炉用水

5.6

图3  项目水平衡图        单位：t/d