# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：夏邑县正豫木业有限公司技术改造项目

建设单位（盖章）： 夏邑县正豫木业有限公司

编制日期：           2022年10月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 夏邑县正豫木业有限公司技术改造项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2210-411426-04-02-694134 |
| 建设单位联系人 | 崔方波 | 联系方式 | 13989854610 |
| 建设地点 | 商丘市夏邑县郭店乡洪庄村崔庄 |
| 地理坐标 | （116度5分51.278秒，34度10分18.804秒） |
| 国民经济 行业类别 | C2021胶合板制造； D4430热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 十七、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业20、34人造板制造202； 四十一、电力、热力生产和供应业、91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程） |
| 建设性质 | □新建（迁建） (改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 夏邑县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2210-411426-04-02-694134 |
| 总投资（万元） | 100 | 环保投资（万元） | 22.5 |
| 环保投资占比（%） | 22.5 | 施工工期 | 30d |
| 是否开工建设 | (否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 50 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 《夏邑县城乡总体规划(2017-2035)》 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《夏邑县城乡总体规划(2017-2035)》主要内容相符性分析 根据《夏邑县城乡总体规划（2017-2035）》，规划区范围包括规划中心城区、城市近郊区以及城市行政区域内因城市建设和发展需要实行规划控制的区域。本次规划划定城市规划区范围包括城关镇、曹集乡、李集镇、桑堌乡、何营乡、刘店集乡、太平镇、胡桥乡、郭店乡、北岭镇、歧河乡的行政区划范围，总面积约689.3平方公里。 中心城区规划范围为本次规划的中心城区空间增长边界范围内用地，北至北环路以北800米，东至东外环路，南至南外环路，西至西外环路，面积共计86.5平方公里。本次规划期限为2017-2035年，其中近期至2020年。 城镇空间布局结构：规划县域形成“中心引领，轴带拓展，四区协同，多点联动”的城镇发展格局。 中心引领：中心城区作为夏邑县城乡发展极核和统筹城乡、吸纳农村人口就近转移的重要载体。 轴带拓展：沿“车站—中心城—会亭”打造县域工业发展轴，沿“济阳—中心城—太平”打造县域休闲旅游产业集聚轴。 四区协同：中心城及其周边紧密发展区、东部经济区、北部经济区和西南经济区四个功能各异而又协同发展的经济发展区。 多点联动：中心镇、特色镇作为城乡统筹发展的重要节点，通过示范效应带动整体发展。 相符性分析：项目位于商丘市夏邑县郭店乡洪庄村崔庄，用地性质为建设用地，符合夏邑县郭店乡土地利用总体规划。 |
| 其他符合性 分析 | 1、“三线一单”相符性分析 1.1生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线 1、生态保护红线 根据河南省生态保护红线范围划分情况，夏邑县不涉及生态保护红线和一般生态空间。 本项目位于商丘市夏邑县郭店乡洪庄村崔庄，本项目不在生态保护红线范围内。因此，本项目的建设符合生态保护红线的要求。 2、环境质量底线 ①大气环境：本项目位于商丘市夏邑县郭店乡洪庄村崔庄，根据大气功能区划分，为环境空气功能区二类区，执行二级标准。本项目所在区域环境空气中的PM2.5、PM10平均浓度不能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准，针对环境空气质量不达标的现状，商丘市生态环境保护委员会办公室发布了《商丘市2022年大气污染防治攻坚战实施方案》，从“调整优化产业结构、深入调整能源结构、持续调整交通运输结构、优化调整用地和强化面源污染治理、推进工业企业四项工程、强化挥发性有机物治理、强化区域联防联控、强化基础能力建设”几个方面进行管控，大气环境质量状况可以得到进一步改善。 ②地表水：本项目所在区域内最近地表水体为厂区东北侧3481m处的沱河。本次评价选取沱河永城张板桥断面来反映项目区域现状水质状况，根据河南省地表水环境功能区划，沱河为Ⅴ类水体。根据2021年12月商丘市政府地表水责任目标断面例行监测结果，沱河张板桥断面可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求。 本项目选址位于商丘市夏邑县郭店乡洪庄村崔庄，项目所在区域目前无污水管网，本次改建项目营运期需要裁减员工，废水产生量减少，改建项目建成后产生的生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，因此对周围地表水环境无影响。因此，本项目满足水环境质量底线要求，不会对地表水环境造成影响。 ③噪声：项目所在区域声环境功能区划为2类，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 本项目在落实本次评价提出的各项环保措施后，可实现噪声达标排放，符合环境质量底线的要求。 3、资源利用上线 ①能源利用上线 根据河南省高污染燃料禁燃区分布图，夏邑县郭店乡不属于高污染燃料禁燃区。此外，根据《高污染燃料目录》（国环规大气[2017]2号）表1禁燃区内禁止燃用的燃料组合类别，禁燃区内非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料属于禁止燃用的燃料。本项目使用的锅炉为专用锅炉，配备有高效除尘设施，且项目选址区域不属于高污染燃料禁燃区，因此，本项目能够满足能源利用上线的要求。 （2）水资源利用上线 本项目选址区域不涉及生态用水补给区和地下水开采重点管控区，本项目建成后，需要裁减部分员工，地下水使用量减少，因此不会对区域地下水资源造成不利影响。因此，本项目符合水资源利用上线的要求。 （3）土地资源利用上线 本项目所在区域不属于土地资源重点管控区，满足土地资源利用上线的要求。 （4）岸线生态环境分类管控 商丘市岸线管控分类包括优先保护岸线和一般管控岸线，均位于柘城县境内（惠济河）；本项目所在区域不涉及优先保护岸线、重点管控岸线和一般管控岸线，满足岸线生态环境管控要求。 因此，本项目的建设符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的要求。 1.4生态环境准入清单 根据《商丘市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（商政[2021]5号），商丘市“三线一单”分区管控及要求如下： （1）生态分区管控 全市共划定61个生态环境分区管控单元。其中：优先保护单元15个，面积占全市国土面积的2.76%；重点管控单元37个，面积占全市国土面积的15.94%；一般管控单元9个，面积占全市国土面积的81.3%。 （2）生态环境准入清单 以全市划定的61个生态环境管控单元为基础，根据各单元环境属性特征，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率等方面对各环境管控单元提出原则性的禁止、限制性开发要求，建立我市“1+9”生态环境准入清单模式。“1”为我市总体生态环境准入清单，“9”为两区六县一市生态环境准入清单。 根据商丘市生态环境局关于动态更新《商丘市生态环境准入清单（试行）》的函以及商丘市生态环境管控单元分布图（详见附图5），夏邑县郭店乡属于一般管控单元，本项目与夏邑县郭店乡环境管控单元生态环境准入清单相符性分析见表1-1。 表1-1 商丘市夏邑县（郭店乡）环境管控单元生态环境准入清单 环境管控单元编码 环境管控单元名称 行政区 管控要求 本项目建设情况 区县 乡镇 ZH4114 2530001 夏邑县一般管控单元 夏邑县 李集镇、太平乡、孔庄乡、北镇乡、车站镇、桑固乡、韩道口镇、业庙乡、火店乡、骆集乡、歧河乡、胡桥乡、会亭镇、杨集镇、郭店乡、济阳镇、王集乡、马头镇、罗庄乡、何营乡、中峰乡、刘店集乡、曹集乡 空间布局约束 1、加强对农业空间转为生态空间的监督管理，未经国务院批准，禁止将永久基本农田转为城镇空间。鼓励城镇空间和符合国家生态退耕条件的农业空间转为生态空间。严禁在优先保护类耕地集中区域新建化工、电镀、制革等行业企业以及可能造成耕地土壤污染的建设项目。 2、鼓励做大做强食用菌等特色农业，大力发展设施果蔬、渔业、苗木、花卉、采摘等休闲观光创意生态循环农业。鼓励依托当地优势产业建设特色专业园区。 1、本项目选址位于夏邑县正豫木业有限公司原厂区内，不新增占地。 2、本项目营运期不会造成耕地土壤污染。 因此，本项目符合空间布局约束的要求。 污染物排放管控 1、禁止向耕地及农田沟渠中排放有毒有害工业、生活废水和未经处理的养殖小区畜禽粪便；禁止占用耕地倾倒、堆放城乡生活垃圾、建筑垃圾、医疗垃圾、工业废料及废渣等废弃物。禁止涉重企业含重金属废水进入城市生活污水处理厂。禁止填埋场渗滤液直排或超标排放。 2、加强畜禽养殖污染防治，畜禽规模养殖场（小区）要配套建设与养殖规模相适宜的粪便污水防渗防溢流贮存设施，以及粪便污水收集、利用和无害化处理设施；积极引导散养密集区实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。 3、大力推进区域污水处理厂及污水收集管网建设工作，新建或扩建城镇污水处理厂必须达到或优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准。 4、持续开展农村环境综合整治，加快推进农村生活污水处理设施建设，不断提高已建成农村污水处理设施稳定正常运行率。 1、本项目营运期需要裁减部分员工，生活污水产生量减少；锅炉灰渣、除尘器收尘、沉降在车间内的粉尘、废边角料经收集后外售综合利用，废催化剂委托厂家进行更换，更换的废催化剂交由厂家回收，不在厂区内暂存，废导热油、废活性炭经收集后定期交有资质单位收集处理，废胶桶集中收集后交由厂家回收再利用，固废均得到妥善处置。 2、本项目属于热力生产供应业和胶合板制造业，不属于畜禽养殖业。 3、本项目所在区域目前无污水处理设施。 4、本项目不涉及。 因此，本项目符合污染物排放管控的要求。 环境风险防控 1、涉及危险化学品生产、储存、使用的企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 2、调查评估垃圾填埋场周边土壤环境状况，对周边土壤环境超过可接受风险的，应采取限制填埋废物进入、降低人体暴露健康风险等管控措施。 3、对高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管控名录。 本项目涉及的危险化学品主要为导热油和脲醛树脂胶，企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，按要求事先制定残留污染物清理和安全处置方案，项目位于郭店乡，距离垃圾填埋场位置较远，项目用地未被列入高关注地块。 根据上表分析可知，本项目满足夏邑县郭店乡环境环境准入清单的要求。 因此，本项目的建设符合“三线一单”的要求。 2、产业政策相符性 （1）根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2020.1.1），本项目不在鼓励类、限制类和淘汰类范围之内。根据《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40号）第三章第十三条规定：《产业结构调整指导目录》由鼓励、限制和淘汰三类目录组成，不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类，允许类不列入《产业结构调整指导目录》。因此，本项目属于允许类建设项目，符合国家产业政策。 （2）本项目已经在夏邑县发展和改革委员会备案，并经批准，项目代码：2210-411426-04-02-694134。 因此，本项目属于允许类建设项目，符合国家和地方相关产业政策。 3、与《河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（豫环委办[2022]9号）相符性 表1-2 本项目与豫环委办[2022]9号的相符性分析 规范性文件 主要任务 内容 本项目情况 相符性分析 河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案 加快传统产业转型升级 支持重点行业通过产能置换、 装备大型化改造、重组整合，实施绿色转型升级。制定2022年度淘汰落后产能工作方案，落实国家《产业结构调整指导目录 (2019年本)》《河南省淘汰落后产能综合标准体系(2020年本)》 组织开展排查整治专项行动，按期完成年度淘汰落后产能目标任 务，对于落后产能和“散乱污”企业，实施动态“清零”。持续优化 产业布局，按时完成已列入2022年计划的8家企业搬迁改造， 稳步推进许昌、平顶山等城区煤电项目“退城进郊(园)”，加快 推进洛阳市建成区内燃煤电厂基本“清零”。各省辖市(含济源示 范区，下同)要进一步排查梳理，对不符合城市建设规划、行业 发展规划、生态环境功能定位的重污染企业，制定搬迁改造工作 方案，明确时限进度要求。 根据《产业结构调整指导目录 （2019年本）》本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类范围之内，属允许类建设项目，符合国家产业政策，不属于落后产能和“散乱污”企业。 相符 推进绿色低碳产业发展 落实国家产业规划、产业政策、 “三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目建设。落实“两高”项目会商联审机制，强化项目环评及“三同时”管理，重点行业企业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工(甲醇、合成氨)、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼(含再生铅)行业单纯新增产能。水泥行业产能置换项目应实现矿石皮带廊密闭运输，大宗物料产品清洁运输。 本项目符合国家产业规划、产业政策、“三线一单”以及夏邑县郭店乡土地利用总体的要求，本项目不属于两高项目，本项目属于改建项目，本项目胶合板生产应达到B级绩效水平，新增的1.5t/h的生物质锅炉满足设锅炉行业B级企业要求，本项目行业类别为C2021胶合板制造、D4430热力生产和供应，不属于严禁新增企业和禁止行业。 相符 加快推进低VOCs含量原辅材料源头替代 加大科技攻关，推广新兴技术和原辅材料，各省辖市制定实施汽车制造、工业涂装、家具制造、包装印刷、钢结构制造、工程机械等行业溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用低VOCs含量原辅材料替代计划。在房屋建筑和市政工程中，推广使用低VOCs含量涂料和胶粘剂；除特殊功能要求外的室内地坪施工、室外构筑物防护和道路交通标志全面使用低VOCs含量涂料。加强涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂VOCs含量限值标准的检测与监管，组织开展生产、销售环节产品质量的联合检查，曝光不合格产品并追溯其生产、销售、进口、使用企业，依法追究责任。对原辅材料全部实施源头替代的企业或生产工序，在重污染天气应急管控期间可实施自主减排。对无法实现低VOCs原辅材料替代的工序，在保证安全情况下，应在密闭设备、密闭空间作业或安装二次密闭设施。收集处理VOCs废气。 本项目生产中使用的胶粘剂属于低VOCs含量的胶粘剂 不涉及 开展简易低效VOCs治理设放升级改造。 各省辖市组织对涉VOCs企业治理设施建设情况、工艺类型、处理能力、运行情况、耗材或药剂更换情况、能源消耗情况和废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等二次污染物规范化处置情况进行全面检查，对治理设施设计不规范、与生产系统不匹配，单独使用光催化、光氧化、低温等离子等低效技术，治理设施建设和运行效果差的，建立清单台账，力争2022年6月底前基本完成升级改造并开展检测验收，严把工程质量，确保稳定达标排放 本项目按照“人造板行业绩效分级”B级企业要求进行建设，VOCs处理采用“活性炭吸附脱附+催化燃烧” 相符 提升VOCs无组织排放治理水平 2022年5月底前，全面排查含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件、敞开液面以及工艺过程等环节无组织排放情况。组织开展VOCS抽测，开展工业涂装、印刷行业挥发性有机物排放标准执行情况检查，对达不到相关标准要求的问题进行整治。石化、煤化工、制药、农药行业重点治理储罐配件失效，装载和污水处理密闭收集效果差，装置区废水预处理池、废水储罐废气未收集，LDAR工作不符合标准规范等问题；焦化行业重点治理酚氰废水处理无密闭、煤气管线及焦炉等装置泄露问题；工业涂装、包装印刷等行业重点治理集气罩收集效果差、含VOCs原辅材料和废料储存不密闭等问题。 本项目使用的胶粘剂储存在封闭车间内，废胶桶加盖密闭储存在危险废物暂存间内，项目生产过程中产生的废气采用设备上方设集气罩+工段二次密闭负压收集等减少无组织排放。 不涉及 27.强化VOCs日常监管 加强臭氧污染天气下的挥发性有 机物排放管理，指导涉VOCs污染物排放企业妥善安排生产计划。 在夏季减少开停车、放空、开釜等操作。涉VOCs防腐、防水、防锈等涂装作业及大中型装修、外立面改造、道路划线、沥青铺设等施工作业，应当避开臭氧污染易发的高温时段。加强非正常工况废气排放管理钢铁、焦化、医药、石化、化工等重点行业企业应提前向当地生态环境部门报告开停车、检维修计划，火炬、煤气放散管应安装引燃设施，配套建设燃烧温度监控、废气流量计、助燃气体流量计等，排放废气热值达不到要求时应及时补充助燃气体。 环评要求企业在臭氧污染天气下妥善安排生产计划，避开臭氧污染易发的高温时段 相符 实施重污染天气移动源应急管控 2022年9月15日前，各省辖市结合实际，制定重污染天气移动源应急管控方案，细化道路车辆及工业企业运输车辆减排措施，规范运输环节源头管理。建立工业企业用车大户清单和货运车辆白名单，实现动态管理；指导大宗物料运输企业合理安排运力，提前做好生产物资储备。 环评要求企业在重污染天气移动源应急管控期间，按照要求提前做好生产物资储备。 相符 河南省2022年水污染防治攻坚战实施方案 调整优化产业结构 落实“三线一单”生态环境分区管控体系,加强重点区域、重点流域、重点行业和产业布局规划环评。持续推进钢铁、有色、石化、化工、电镀、皮革、造纸、印染、农副食品加工等行业改造转型升级，推动化工、印染、电镀等产业集群提升改造。推动重点行业、重点区域产业布局调整，实施传统产业兼并重组、城市建成区高污染企业退城入园和敏感区域、水污染严重地区高污染企业布局优化，制定实施落后产能淘汰方案。严禁在黄河干流及主要支流临岸一定范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。 本项目符合“三线一单”生态环境分区管控要求，本项目选址不在黄河干流及主要支流临岸，且本项目不属于两高一资项目 相符 推动企业绿色发展 在造纸、焦化、氮肥、农副食品加工、皮革、印染、有色、原料药制造、电镀等重点水污染物排放行业，推动清洁生产改造，减少单位产品耗水量和单位产品排污量。结合水环境容量、地表水环境目标、排污许可证要求，对直排企业污水处理设施适时进行提标改造。推进工业水循环利用和水循环梯级利用，在高耗水行业开展水效“领跑者”行动。电力企业严格落实环评审批的使用再生水要求。到2022年年底，万元工业增加值用水量较2020年下降约2%。 本次改建项目需要裁减部分员工，废水产生量减少。改建项目建成后产生的废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后，定期清掏，用于周边农田施肥，不属于直排企业。 不涉及 河南省2022年土壤污染防治攻坚战实施方案 全面提升固体废物监管能力。 支持各地开展“无废城市”建设，全面加强固体废物治理体系和能力建设。持续开展危险废物专项整治，全面提升危险废物环境监管、利用处置和环境风险防范“三个能力”，推动危险废物监管和利用处置能力改革工作。加快推进医疗废物和危险废物集中处置项目建设。动态更新危险废物产生、自行利用、经营、监管“四个清单”，有序推进固废监管信息化建设。持续开展铅酸蓄电池收集试点工作。 本项目生产中产生的危险废物集中收集后交由有资质单位处置，项目生产中产生的一般固体废物合理处置不外排。 相符 4、与《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020年修订版）以及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》相符性分析 根据《商丘市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（商环委办[2022]3号），落实“两高”项目会商联审机制，强化项目环评及“三同时”管理，重点行业企业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。 本项目属于改建项目，项目改建项目应达到B级绩效水平，本次改建项目与《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函[2020]340号）人造板行业（B级）以及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》涉锅炉B级企业绩效分级指标相符性分析见表1-3和表1-4。 表1-3 项目人造板生产与《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》人造板行业（B级）的相符性分析 差异化指标 相关要求（B级） 项目现有工程建设情况 企业与B级企业相符性 生产规模 1万立方米/年及以上的胶合板和细木工板生产线 本项目原有项目环评设计生产规模为15万立方米胶合板，由于受到疫情影响，企业外售部分生产设备，本次改建项目建成后企业生产能力减少到3万立方米胶合板 相符 工艺技术与装备 连续化、自动化控制水平较高，主要生产工序可实现连续化生产 2、胶合板类企业热压工序可（半）自动进出料；配置单板自动拼板机；采用半自动组坯工艺 企业热压工序目前为人工进出料，本次改建项目将热压机改造为全自动热压机，改造后可实现（半）自动进出料；企业设置有自动铺板机，具有自动拼板、自动组坯的功能。 相符 废气治理技术 VOCs、甲醛 2、胶合板类企业： VOCs、甲醛采用燃烧法（直接燃烧、蓄热燃烧）、湿处理、湿法静电、喷淋+除雾+吸附组合工艺，或引至锅炉/热能中心焚烧； 3、湿处理工艺配备废水处理设施，废水储存、处理设施，在曝气池之前加盖密闭或采取其他等效措施，并密闭排气至湿处理系统或采用吸收、氧化、生物法等组合工艺处理 目前，企业调胶、涂胶工序产生的废气采用UV光氧进行处置，热压工序采用“UV光解+低温等离子体”，评价要求企业对现有废气处理设施进行改造，将调胶、涂胶和热压工序废气采取集气罩、工段二次密闭负压收集后，引至活性炭吸附脱附+催化燃烧设备处理后经15m高排气筒排放，改造后废气处理设施可以满足B级企业绩效分级指标要求。 相符 NOx 采用低氮燃烧、SCR、SNCR 工艺 本次改建项目建成后，企业现有工程3.0t/h的天然气锅炉作为备用锅炉，现有3.0t/h天然气锅炉采用低氮燃烧技术，新增的1.5t/h的生物质锅炉采用低氮燃烧+烟气循环技术 相符 PM 采用袋式除尘、旋风分离+袋式除尘、旋风分离+湿法静电除尘等除尘工艺 本次改建项目保留的2台锯边机产生的废气采用袋式除尘器进行处理 相符 排放限值 1、干燥、热压尾气PM、甲醛、VOCs排放浓度分别不高于15、10、80mg/m3；干燥尾气NOx排放浓度不高于150mg/m3； 2、除尘器尾气PM排放浓度不高于15mg/m3，甲醛排放浓度不高于5mg/m3； 3、厂界的臭气浓度、恶臭特征污染物满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）排放限值，并满足相关地方排放标准要求； 1、企业无干燥工序，热压工序甲醛、非甲烷总烃的排放浓度均低于5mg/m3和80mg/m3 2、锯边工序中央除尘系统粉尘排放浓度低于15mg/m3； 3、本项目不涉及臭气浓度、恶臭污染物排放。 相符 无组织排放 1、散状木质原料采用带式或斗提输送机封闭输送，或采用密闭皮带封闭通廊输送； 2、物料筛选、破碎、锯切、砂光等环节配备废气收集及高效除尘器； 3、VOCs 物料全密闭储存，调胶、涂胶等工序废气采用集气罩收集； 4、热压工段废气采用集气罩收集，并集中处理 1、企业不涉及散状木质原料的使用； 2、企业锯边工序设置有袋式除尘，除尘效率可达99%； 3、企业使用的脲醛树脂胶为桶装，储存过程中加盖密闭；调胶、涂胶工序均安装有集气罩； 4、热压工序安装有集气罩，并安装有废气处理设施 相符 监测监控水平 重点排污企业纤维板和刨花板类企业干燥尾气排放口安装NMHC自动监测设施及NOx自动监测设施；胶合板类企业热压尾气排放口安装 NMHC 自动监测设施，自动监测数据保存一年以上 热压尾气安装NMHC自动监测设施，数据按照要求保存。 相符 产品环保性能 用于室内环境的产品游离甲醛释放限量符合《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量（GB18580-2017） 要求，以及《人造板甲醛释放限量》（CNFPIA1001-2019）要求，E0级以上产品比例不低于 30% 项目产品游离甲醛释放限量满足相关要求；E0级板材产品达到30%以上。 相符 热源 1、纤维板和刨花板类企业采用热能中心供热或采用集中供热站供热； 2、胶合板类企业采用集中供热站供热，或采用生物质锅炉、燃气锅炉、电锅炉供热 企业采用生物质锅炉供热 相符 环境管理水平 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内废气监测报告；6、企业热压车间提供车间内甲醛等浓度的检测报告 严格按照环境管理要求建立环保档案体系 相符 台账记录：1、生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；2、废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料更换量和时间、脱硝剂添加量和时间、燃烧室温度、活性炭更换量和时间等）；3、监测记录信息（主要污染排放口废气排放手工和在线监测记录等）； 企业已按要求进行台账记录，包括生产设施运行管理信息、废气污染治理设施运行管理信息、监测记录信息等 相符 人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力 企业设置有环保部门，配备有专职环保人员，并具备相应的环境管理能力 相符 运输方式 1、物料公路运输使用达到国五及以上排放标准的重型载货车辆（含燃气）或新能源汽车比例不低于 50%； 2、厂内运输车辆达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源汽车比例不低于 50%； 3、厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械比例不低于50% 1、企业物料公路运输使用达到国五及以上排放标准的重型载货车辆（含燃气）或新能源汽车比例不低于 50%； 2、企业厂区运输车辆达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源汽车比例不低于 50%； 3、厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械比例不低于50% 相符 运输监管 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账 目前，企业厂区无门禁系统，评价要求企业进行整改，安装门禁系统并建立电子台账。 相符 根据分析，企业现有工程部分指标不能达到B级企业绩效分级指标要求，评价要求对企业对现有工程存在的问题进行整改，经整改后，本项目的建设符合《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》（环办大气函[2020]340号）人造板行业B级企业绩效分级指标的要求。 表1-4 项目生物质锅炉与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》涉锅炉B级企业的相符性分析 差异化指标 相关要求（B级） 项目改建工程建设情况 企业与B级企业相符性 能源类型 其他 本次改建项目新增的1.5t/h锅炉燃料为生物质 相符 生产工艺 1.属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》鼓励类和允许类；2.符合相关行业产业政策；3.符合河南省相关政策要求；4.符合市级规划。 属于允许类，取得项目备案；符合河南省相关政策；符合夏邑县郭店乡相关规划 相符 排放限值 1.燃煤/生物质/燃油等锅炉/炉窑： （1）PM采用覆膜袋式除尘、滤筒除尘、电袋复合除尘、湿电除尘、四电场及以上静电除尘等高效除尘技术（除湿电除尘外，设计效率不低于99%）； （2）SO2【3】采用石灰/石-石膏、氨法、钠碱法、双碱法等湿法、干法和半干法（设计效率不低于85%）；备注【3】：采用纯生物质锅炉、窑炉，在SO2稳定达到排放限值情况下可不采用脱硫工艺； （3）NOx采用低氮燃烧、SNCR/SCR、湿式氧化法等技术； 本次改建项目新增的锅炉燃料为生物质，配套除尘设施为袋式除尘器，设计处理效率为99%，根据工程分析，本项目SO2可以实现达标排放，不再要求采取脱硫工艺；NOx采取低氮燃烧+烟气再循环技术可以满足排放要求。 相符 监测监控水平 重点排污企业主要排放口安装CEMS，记录生产设施运行情况，数据保存一年以上。 不涉及主要排放口 相符 根据分析，企业改建项目新增的生物质锅炉满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》涉锅炉B级企业绩效分级指标的要求。 4、与夏邑县集中式饮用水水源保护区划相符性 4.1乡镇集中式用用水水源保护区 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫环办〔2016〕23号）文件，夏邑县乡镇集中式饮用水水源保护区如下： （1）夏邑县歧河乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西20米、南15米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （2）夏邑县郭店乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、西20米、北10米的区域。 （3）夏邑县会亭镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：供水站厂区及外围东10米、北10米的区域。 （4）夏邑县罗庄乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：供水站厂区及外围西20米、南15米的区域。 （5）夏邑县马头镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：供水站及外围西10米、南15米的区域。 （6）夏邑县业庙乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西20米、南25米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （7）夏邑县桑堌乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、南25米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （8）夏邑县李集镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西10米、南10米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （9）夏邑县车站镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、北10米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米、西至010县道的区域。 （10）夏邑县杨集镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米、南20米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （11）夏邑县骆集乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西15米、北10米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （12）夏邑县刘店乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米、南20米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （13）夏邑县太平镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 （14）夏邑县孔庄乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西10米、南15米的区域。 （15）夏邑县北岭镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米、北20米的区域。 4.2“千吨万人”饮用水水源保护区 根据《夏邑县人民政府办公室关于印发夏邑县千吨万人饮用水水源保护区划分的通知》（夏政办[2019]43号），夏邑县千吨万人饮用水水源保护区划分情况如下： （1）胡桥乡李王庄村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （2）北岭镇地下水井群2号水源井、3号水源井（已区划1眼，现新增2眼：2、3号水源井） 一级保护区范围：2号井、3号井取水井外围30米区域。 （3）火店镇李店村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （4）韩道口镇韩西村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井、2号井取水井外围30米区域。 （5）孔庄乡地下水井2号水源井、3号水源井（已区划1眼，现新增2眼：2、3号水源井） 一级保护区范围：2号井、3号井取水井外围30米区域。 （6）郭店镇冉庙村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （7）会亭镇王厂村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 （8）业庙乡地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （9）马头镇地下水井群2号水源井、3号水源井（已区划1眼，现新增2眼：2号水源井、3号水源井） 一级保护区范围：2号井、3号井取水井外围30米区域。 （10）太平镇地下水井群2号水源井、3号水源井、4号水源井（已区划1眼，现新增3眼：2、3、4号水源井） 一级保护区范围：2号井、3号井、4号井取水井外围30米区域。 （11）何营乡杨井村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （12）桑堌乡地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （13）夏邑县济阳镇胡楼村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 （14）罗庄镇罗东村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （15）中峰乡冯楼村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 （16）李集镇地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （17）李集镇郭庄村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 （18）车站镇红山庙村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （19）车站镇地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （20）杨集镇地下水井群3号水源井、4号水源井（已区划2眼，现新增2眼：3号、4号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米东至学校区域、4号井取水井外围30米区域。 （21）王集乡孙庄村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （22）骆集乡地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （23）刘店集乡地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （24）曹集乡马庄村地下水井（1眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区。 （25）歧河乡蔡河村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 根据现场勘察，本项目不在饮用水水源保护区范围内。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 夏邑县正豫木业有限公司位于商丘市夏邑县郭店乡洪庄村崔庄，建筑面积为4350m2。 夏邑县正豫木业有限公司（原名夏邑县波涛木业有限公司）年加工包装板材10万立方米项目报告表委托商丘市环境保护科学研究所于2014年12月编制完成，并与2015年1月4日取得了商丘市环境保护局环评批复（批复文号：商环审〔2015〕3号）。2017年9月，河南贝纳检测技术服务有限公司对年加工包装板材10万立方米项目进行竣工验收监测，并完成竣工环境保护验收工作。2019年4月委托重庆大润环境科学研究所编制完成《夏邑县正豫木业有限公司年加工包装板材5万立方米扩建项目环境影响报告表》，并于2019年4月17日取得夏邑县环境保护局对本项目的环评批复（批复文号为夏环审〔2019〕047号），并与2019年10月委托商丘市瑞城环保科技有限公司完成竣工环境保护自主验收工作。 由于2019年12月以来疫情的爆发，建设单位效益受到严重影响，为了适应市场的变化，建设单位拟外售部分生产设备，对保留的部分生产设备升级改造为全自动生产设备，改建后产量由原有的年产15万立方米包装板材减少到3万立方米包装板材，同时为了减少运行成本，新增1台1.5t/h的生物质锅炉，将原有的3.0t/h的天然气锅炉作为备用，本次改造项目可实现污染物总量减排，并减少企业经济压力，增强企业竞争力，综合社会效益非常显著。本项目已在夏邑县发展和改革委员会进行备案，项目代码为：2210-411426-04-02-694134。 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本次改建项目行业类别属于D4430热力生产和供应、C2021胶合板制造。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），与本项目相关的内容见表2-1。 表2-1 建设项目环境影响评价分类管理名录 环评类别 项目类别 报告书 报告表 登记表 本栏目环境 敏感区含义 四十一、电力、热力生产和供应业 91 热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程） 燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）以上的 燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）及以下的；天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的；使用其他高污染燃料的（高污染燃料指国环规大气[2017]2号《高污染燃料目录》中规定的燃料） / / 十七、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业20 34 人造板制造202 年产20万立方米及以上的 其他 / / 本项目为改建项目，项目改建前后生产工艺不发生变化，项目生产设备部分外售，保留的部分生产设备升级改造为全自动生产设备，本次改建项目建成后年产3万立方米包装板材，应编制环境影响报告表。 本次改建项目新增1台1.5t/h的生物质锅炉，将原有的3.0t/h的天然气锅炉作为备用。锅炉燃料使用生物质成型颗粒，使用的锅炉为生物质专用锅炉，配套设置有高效除尘设施，根据《高污染燃料目录》（国环规大气[2017]2号）表1禁燃区内禁止燃用的燃料组合类别，本项目使用的生物质成型燃料不属于禁燃区内禁止燃用的燃料（本项目选址区域不属于禁燃区）。因此，项目使用的燃料不属于高污染燃料。 此外，根据中华人民共和国生态环境部办公厅《关于生物质锅炉等项目环评类别判定事宜的复函》（环办环评函[2021]264号），生物质锅炉的环境影响评价类别应按照《名录》的“91 热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）”中“使用其他高污染燃料的”要求编制环境影响报告表。 综上，本项目应编制环境影响报告表。 2、项目建设内容 本项目改建工程建成后，厂房总建筑面积为4350m2，本次改建项目涉及的建设内容主要包括1#和2#生产车间、以及3#生产车间（成品库）、锅炉房等。 本项目建设内容见表2-2。 表2-2 本项目主要建设内容 工程类别 工程名称 工程内容 备注 主体工程 1#生产车间（压板车间） 建筑面积1500m2 依托现有工程 2#生产车间（锯板车间） 建筑面积800m2 依托现有工程 辅助工程 办公用房 位于车间内，建筑面积50m2 依托原有工程 3#生产车间（仓库） 成品库使用，建筑面积2000m2 依托现有工程 锅炉房 设置一台3t/h燃气锅炉，待改建项目建成后作为备用锅炉使用 依托现有工程 生物质锅炉房 建筑面积50m2，设置一台1.5t/h生物质锅炉 新建 公用工程 供水 自备井 依托现有工程 供电 郭店乡变电所 依托现有工程 排水 排水采用雨污分流，雨水排入附近雨水管网；生活污水依托厂区化粪池处理后，定期清掏用于周边农田施肥 依托现有工程 环保工程 大气污染 防治措施 锅炉安装“低氮燃烧器+烟气再循环+布袋除尘器+25m高排气筒” 新建 调胶、涂胶、热压工序废气：经设备上方集气罩、工段二次密闭负压收集后引至活性炭吸附脱附+催化燃烧设备进行处理，处理后经15m高排气筒排放 拆除现有环保设施，改造为符合B级企业要求的环保设施 锯边工序产生的粉尘：保留的2台锯边机依托原有环保设施，锯边废气经集气管道收集后经袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放（2套） 依托现有工程 水污染 防治措施 本次改建项目建成后，产量降低，设备减少，需要裁减部分员工，生活污水减少，生活污水依托现有化粪池处理后，定期清掏，用于周边农田施肥 依托现有 噪声污染 防治措施 选用低噪声设备、墙壁隔音、距离衰减、加强设备维护 新建 固废防治 措施 危废暂存间、垃圾收集箱、一般固废暂存间 依托现有 3、主要原辅材料 本次改建项目前后主要原辅材料消耗情况见表2-3。 表2-3 本项目主要原辅材料消耗 名称 单位 现有项目 改建项目后用量 最大储存量 包装规格 备注 木料板皮 t/a 75000 15000 1000 / 由于改建项目产量降低，原料用量减少 脲醛树脂胶 t/a 750 150 20 吨桶包装 由于改建项目产量降低，原料用量减少 面粉 t/a 375 75 25 50kg/袋 由于改建项目产量降低，原料用量减少 液化天然气 万m3 85 0 / / 天然气锅炉作为备用锅炉 生物质成型燃料 t/a 0 480 50 50kg/袋 外购，袋装 导热油 t/a 3 3 3 储存在管道内 外购，导热油每5年更换一次，一次更换量为3t，折合为0.6t/a 水 t/a 486 405 / / 自备井 主要原材料理化性质： （1）生物质成型燃料 生物质成型燃料是利用新技术及专用设备将各种农作物秸秆、木屑、锯末、果壳、玉米芯、稻草、麦秸、麦糠、树枝叶等低品位生物质，在不含任何添加剂和粘结剂的情况下，压缩成密度各异的生物质成型的清洁燃料。生物质固体成型燃料由可燃质、无机物和水分组成，主要含有碳（C）、氢（H）、氧（O）及少量的氮（N）、硫（S）等元素，并含有灰分和水分。根据建设单位提供的资料，本项目生物质成型燃料的成分见表2-4。 表2-4 生物质成型燃料成分检测结果 检测项目 收到基低位发热量 Qnet,v,ar 全水分Mr 空干基水分 Mad 干燥基含硫量St,d 干燥基挥发分Vd 干燥基灰分 Ad 结果 16.77MJ/kg 4010卡/克 7.93% 4.13% 0.01% 81.34% 1.07% （2）导热油 导热油又称传热油，正规名称为热载体油，英文名称为Heat transfer oil，所以也称热导油，热媒油等。以精制矿物油为基础油，加导热油添加剂配制而成。导热油添加剂由多种耐高温抗氧剂、阻焦剂、清净分散剂、防锈剂等多功能添加剂调配而成。根据《石油化工行业标准（热传导液）》（SH/T0677-1999），导热油硫含量≤0.2%，氯含量≤0.01%，闪点216℃，无毒。 脲醛树脂胶 脲醛树脂胶黏剂是一种开发较早的热固性高分子胶粘剂，分子式（C2H4N6O2）n，是尿素与甲醛在催化剂（碱性催化剂或酸性催化剂）作用下，缩聚成初期脲醛树脂，然后再在固化剂或助剂作用下，形成不溶的末期树脂胶粘剂。脲醛胶对人体的危害主要原因是里面含有的游离态甲醛，甲醛是一种无色、有强烈刺激性气味的气体。易溶于水、醇和醚。甲醛在常温下是气态，通常以水溶液形式出现。脲醛树脂胶在涂胶、热压工艺中会产生一定量的VOCS、甲醛。白色、无杂质均匀液体，可溶于水；配方：脲醛树脂83.3%、三聚氰胺15.6%、聚乙烯醇1%、氢氧化钠0.05%、甲酚0.05%。游离甲醛含量0.07%；本项目采用环保型脲醛胶，达到E0级环保标准。E0级脲醛胶环保标准甲醛含量≤0.5mg/L。项目中使用的环保胶（脲醛胶）符合《环境标志产品技术要求 胶粘剂》文件，内容要求游离甲醛<0.3%，本项目脲醛胶中游离甲醛含量0.07%，符合要求。 4、生产设备 本项目改建前后生产工艺不发生变化，项目生产设备部分外售，保留的部分生产设备升级改造为全自动生产设备，同时为了减少运行成本，新增1台1.5t/h的生物质锅炉，将原有的3.0t/h的天然气锅炉作为备用。本项目生产设备使用情况见表2-5。 表2-5 本项目主要生产设备 序号 设备名称 规格/型号 单位 数量 原有工程 本项目 总体工程 1 自动铺装机 / 台 10 -6 4 2 冷压机 / 台 10 -6 4 3 热压机 / 台 8 -5 3 4 涂胶机 / 台 8 -4 4 5 裁断机 / 台 6 -4 2 6 多边锯 / 台 3 -2 1 7 拌胶机 / 台 3 -2 1 7 天然气锅炉 3t/h 台 1 / 1 8 生物质锅炉 1.5t/h 台 0 +1 1 5、劳动定员及工作制度 本次改建项目由于生产设备减少、生产能力减少，因此需要减少职工人数，现有项目员工人数为60人，改建项目建成后需要50人，改建项目建成后年工作天数300天，每天工作8小时，生物质锅炉年运行时间为2400h。 6、公用工程 （1）供水 本项目用水来自厂区自备井，本次改建项目建成后，由于员工人数减少，因此未新增用水。本次改建项目建成后项目劳动定员50人，根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41 T385-2020）表48公共管理和社会组织用水定额，机关（无食堂）先进值为8.0m3/（人•a），折合27L/（人•d），则本项目职工生活用水量为1.35m3/d（405m3/a）。 （2）排水 本项目营运期产生的废水主要为职工生活污水。职工生活污水的产生量按用水量的80%计，为1.08m3/d（324m3/a），生活污水依托原有项目化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排。 本次改建项目建成后水平衡图如图2-1所示。 图2-1 本次改建项目建成后水平衡图（m3/a） （3）供电 项目营运期用电来自郭店乡变电所。 7、厂区平面布置 根据建设单位提供资料及实地调查，改建项目利用现有项目厂房，在现有项目基础上进行改建，项目各区域相对独立，生产区各工序紧密相连，便于原料的存取、运输、加工等；厂区地势平坦，原料车间位于西侧，无邻近道路无明显分隔，物料产品直接进入厂房，运输方便，厂区布局基本合理。项目厂区平面布置见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、生产工艺流程 1、施工期 本次改建项目拟新增1座锅炉房用于设置生物质锅炉，该锅炉房利用已建成厂房进行改造，主要为隔断搭建、设备安装，不涉及土建，因此，本项目生产工序流程只分析营运期，不考虑施工期。 2、营运期 2.1生产工艺流程 本项目生产工艺流程如图2-2所示。 图2-2 本项目工艺流程及产污环节示意图 本项目改建前后生产工艺不发生变化，项目生产设备部分外售，保留的部分生产设备升级改造为全自动生产设备，同时为了减少运行成本，新增1台1.5t/h的生物质锅炉，将原有的3.0t/h的天然气锅炉作为备用。锅炉加热介质使用导热油，导热油不需要定期更换，只需定期补充蒸发损耗量。 本项目包装板材生产工艺为： 过胶、铺装：将面粉与脲醛树脂胶按照一定比例混合搅拌，通过添加面粉增加脲醛树脂胶胶黏度，将和好的脲醛树脂胶置入涂胶机内，将芯皮放在涂胶机口，通过涂胶机转动将芯皮均匀的涂抹上胶。按照客户需求，铺装不同等级的胶合板，铺装的过程对芯皮进行修补。此工序产生含甲醛的刺激性废气。 裁断：铺装完成后利用裁断机，裁断成所需要的尺寸。 冷压：将裁断后的坯板置于冷压机内冷压，通常冷压时间为1～2小时，目的是减少热压时间，使坯成型。此工序会有少量设备噪声产生。 热压：将冷压后的坯板放入热压机，根据不同的厚度，热压时间也不相同，热压使胶体固化，并使板材有足够强度，本项目热压机热源由锅炉提供，锅炉燃料为生物质颗粒，热载体为导热油。此工序产生含甲醛的刺激性废气、生物质燃料燃烧废气以及少量设备噪声； 锯边：热压后的坯板割去端头和两边多余的薄木，使板材整齐。此工序有锯边工序粉尘废气、噪声和下脚料产生。 打包：成品打包后入库外售 二、产排污环节 本项目运营期产生的主要污染物包括：包装板材调胶、过胶、热压工序产生的有机废气、锯边工序产生的粉尘、锅炉生物质燃料燃烧废气；设备生产噪声；废边角料、收集粉尘、废胶桶、废活性炭、废导热油、废催化剂等。详细如下表： 表2-6 改建项目产排污环节一览表 污染因素 产污环节 污染因子 废气 锅炉废气 SO2、NOx、颗粒物 调胶、过胶、热压废气 甲醛、VOCs 锯边废气 颗粒物 废水 职工生活污水 COD、BOD、NH3-N、SS 固废 锅炉 灰渣 粉尘处理 除尘器收尘、沉降在车间内的粉尘 有机废气处理 废活性炭、废催化剂 裁断、锯边工艺 废边角料 热压工艺 废导热油 调胶工序 废胶桶 噪声 设备运转噪声 等效连续A声级 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、环保手续履行情况 本项目为改建项目，位于商丘市夏邑县郭店乡洪庄村崔庄。夏邑县正豫木业有限公司（原名夏邑县波涛木业有限公司）于2014年12月委托商丘市环境保护科学研究所编制完成《夏邑县波涛木业有限公司年加工包装板材10万立方米项目报告表》，并与2015年1月4日取得了商丘市环境保护局环评批复（批复文号：商环审〔2015〕3号）。2017年9月，河南贝纳检测技术服务有限公司对年加工包装板材10万立方米项目进行竣工验收监测，并完成竣工环境保护验收工作。2019年4月委托重庆大润环境科学研究所编制完成《夏邑县正豫木业有限公司年加工包装板材5万立方米扩建项目环境影响报告表》，并于2019年4月17日取得夏邑县环境保护局对本项目的环评批复（批复文号为夏环审〔2019〕047号），并与2019年10月委托商丘市瑞城环保科技有限公司完成竣工环境保护自主验收工作。并与2019年12月16日取得夏邑县环境保护局颁发的排污许可证，许可证编号为91411426326806768B001Q。现有项目履行环保手续情况如下表。 表2-7 现有项目已取得环保手续一览表 现有项目手续 通过部门 通过日期 验收或环评批复 夏邑县波涛木业有限公司年加工包装板材10万立方米项目报告表 商丘市环境保护局 2015.1.4 商环审〔2015〕3号 夏邑县正豫木业有限公司年加工包装板材10万立方米项目竣工环境保护验收 自主验收 2017.9 自主验收 夏邑县正豫木业有限公司年加工包装板材5万立方米扩建项目环境影响报告表 夏邑县环境保护局 2019.4.17 夏环审〔2019〕047号 夏邑县正豫木业有限公司年加工包装板材5万立方米扩建项目竣工环境保护验收 自主验收 2019.10 自主验收 夏邑县正豫木业有限公司排污许可证 夏邑县环境保护局 2019.12.16 91411426326806768B001Q 2、现有工程污染物排放情况 （1）废气 项目现有工程产生的污染物主要包括废气（过胶（含调胶）、热压、锯边工序废气、锅炉废气）、废水（生活污水）、固废（废胶桶、布袋除尘器收尘、废边角料）和噪声（设备运转噪声）。由于现有项目部分生产设备已经闲置，现有例行监测数据，不能反应年产15万立方米包装板材的产污量，现有项目环评编写较早，遗漏污染因子VOCs的分析，因此现有项目废气污染物排放量根据系数法进行计算得出。 项目现有工程产污环节和污染物排放情况见表2-8（污染物排放源强采用系数法进行计算）。 表2-8 现有工程污染物排放情况 污染因素 产污 环节 污染因子 污染防治设施/处理处置方式 污染物排放情况 备注 排放浓度（mg/m3或mg/L） 排放速率（kg/h） 排放量（t/a） 废气 过胶（含调胶）工序 非甲烷总烃 UV光解+15m高排气筒 13.4 0.067 0.1606 采用系数法进行核算 甲醛 6.3 0.0315 0.0756 热压工序 非甲烷总烃 UV光解+低温等离子体净化设备+15m高排气筒 9.84 0.0492 0.1181 采用系数法进行核算 甲醛 7 0.035 0.084 锯边工序1# 颗粒物 集气装置+布袋除尘器+15m高排气筒 48.1 0.481 1.1543 采用系数法进行核算 锯边工序2# 颗粒物 集气装置+布袋除尘器+15m高排气筒 48.1 0.481 1.1543 采用系数法进行核算 锅炉 SO2 低氮燃烧机+8m高排气筒 9.28 0.0354 0.085 采用系数法进行核算 NOx 28.12 0.1073 0.2575 颗粒物 4.55 0.0174 0.0417 厂界无组织 颗粒物 / / / 1.2825 / 甲醛 / / / 0.084 / 非甲烷总烃 / / / 0.1407 / 废水 职工生活 COD、BOD、NH3-N、SS 化粪池（20m3） 0 0 0 生活污水经处理后用于周边农田施肥 固废 涂胶工序 废胶桶 厂区设置危废暂存间，经收集后交厂家回收利用 / / 0 产生量为7.5t/a 锯边工序 布袋除尘器收尘 经收集后外售 / / 0 产生量为228.54t/a 裁断、锯边工序 边角料 经收集后外售 / / 0 产生量为2356.2t/a 职工生活 生活垃圾 交环卫部门统一收集处理 / / 0 产生量为9t/a 噪声 生产设备 等效连续A声级 减震、隔声、消声、加强设备维护等 / / 56.4- 58.2 dB(A) 达标排放 备注：①调胶、过胶、热压工序甲醛产生量按胶甲醛含量来进行计算，非甲烷总烃参照《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》202 人造板行业产排污系数表进行核算（2.23g/m3-产品、2.46g/m3-产品），调胶、过胶工序废气收集效率按80%、UV光氧催化装置对非甲烷总烃、甲醛的去除效率均按40%计、UV光氧催化装置+低温等离子对非甲烷总烃、甲醛的去除效率均按60%计。 根据上表可知，调胶、过胶、热压工序废气的排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件1的要求；锯边工序废气的排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准的要求；锅炉废气的排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1锅炉大气污染物排放限值（燃气锅炉）的要求。 3、现有工程主要环境问题 现有项目于2017年9月、2019年10月通过自主验收，现状未进行绩效分级；根据《商丘市2022年大气污染防治攻坚战实施方案》推进绿色低碳产业发展:……重点行业企业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平……。本项目属于绩效升级重点行业-人造板行业的改建项目，应根据国家B级要求对现有项目部分进行整改，并按照B级要求对改建项目部分进行建设；按照《关于印发<重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）>的函》（环办大气函[20201340号）中绩效分级B级要求等，现有项目环境问题及整改措施如下表： 表2-9 现有项目环境问题及整改措施 类别 环境问题 整改措施 废气治理 有机废气处理措施为“UV光氧催化+活性炭”、“UV光氧催化”；热压工艺废气未安装NMHC自动监测设施 有机废气处理采用“干式过滤+活性炭吸附脱附+催化燃烧”，热压工艺废气安装NMHC自动监测设施 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 本次评价选用2021年作为评价基准年，其中获取连续1年中不少于324个日均值数据，每月不低于27个有效数据（其中2月不低于25个），数据有效性满足GB3095-2012和HJ663中关于数据统计的有效性规定，经统计分析环境质量调查数据统计结果如下： 表3-1 环境空气质量现状监测统计表 单位：μg/m3（CO单位mg/m3） 监测 区域 监测因子 监测值 标准值 超标倍数 是否达标 夏 邑 县 PM2.5 年均值 45 年均：35 0.29 超标 24h平均第95百分位数 123 24h平均：75 0.64 超标 PM10 年均值 82 年均：70 0.17 超标 24h平均第95百分位数 172 24h平均：150 0.17 超标 SO2 年均值 7 年均：60 0 达标 24h平均第98百分位数 16 24h平均：150 0 达标 NO2 年均值 21 年均：40 0 达标 24h平均第98百分位数 54 24h平均：80 0 达标 CO 24h平均第95百分位数 1.0 24h平均：4 0 达标 O3 8h平均第90百分位数 158 8h平均：160 0.09 达标 通过以上检测结果分析可知，评价区域内大气环境中SO2、NO2、CO、O38h浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM2.5、PM10的浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。因此，项目所在区域为不达标行政区。 针对环境空气质量不达标的现状，商丘市生态环境保护委员会制订了《关于印发商丘市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（商环委办〔2022〕3号），从“调整优化产业结构、深入调整能源结构、持续调整交通运输结构、优化调整用地结构、推进工业企业四项工程、强化挥发性有机物治理、强化区域联防联控、强化基础能力建设”几个方面进行管控。通过管控，全市细颗粒物（PM2.5）年平均浓度控制在48微克/立方米以下，可吸入颗粒物（PM10）年平均浓度控制在78微克/立方米以下，环境空气质量优良天数比例不低于68.5%。 2、地表水环境 本项目选址区域最近的地表水体为项目东北侧3481m处的沱河。本次评价引用2021年12月商丘市政府地表水责任目标断面例行监测结果，监测结果统计见表3-2。 表3-2 地表水环境质量监测结果 单位：mg/L 项目 高锰酸钾指数 NH3-N 总磷 沱河（永城张板桥断面） 7.3 0.67 0.169 Ⅴ类标准值 15 2.0 0.4 由监测数据可知，项目区域地表水水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求。 3、声环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中区域环境质量现状-声环境相关要求：厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本项目位于商丘市夏邑县郭店乡洪庄村崔庄，广界外50m范围内不存在声环境保护目标（详见附图2），按照要求可不进行现状监测。 4、生态环境 本项目占地范围内目前为原有建筑物，用地范围内无生态环境保护目标，且本项目不会造成不良生态影响。因此，本次评价不进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射影响。 6、地下水环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中区域环境质量现状-地下水环境相关要求：原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在地下水环境污染途经的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目运营期用水主要为职工生活用水，不涉及工艺废水；生活污水经化粪池（满足防渗要求）处理后定期清掏沤肥，不外排；项目厂界外500m范围内无公布地下水集中式饮用水源等；可不开展地下水环境现状调查。 7、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中区域环境质量现状-土壤环境相关要求：原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤环境污染途经的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018），胶合板生产项目属于土壤环境影响评价类项目，占地规模 为小型（占地面积4350m2<5hm2），污染影响性敏感程度为敏感（用地西侧存在耕地），土壤环境评价工作等级为三级。本项目无生产废水、生活污水不对外排放，大气污染物主要是颗粒物、非甲烷总烃、甲醛、二氧化硫、氮氧化物，不涉及土壤污染重点污染物（镉、汞、砷、铅、铬（六价）铜、镍等)，颗粒物经袋式除尘器处理后达标排放，且主要成分为可降解木材粉尘：非甲烷总烃、甲醛经活性炭吸附脱附+催化燃烧处理后达标排放，排放量及单位面积大气沉降量较小；厂区生产区域及用地范围内均采取了硬化，生产工序均位于厂房内，厂房内地面已按要求全部硬化，厂区用地范围内无采样条件（三级评价要求厂区内布点）；因此本项目运营后对周边土壤环境几乎无影响。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目大气环境保护目标情况见表3-3 表3-3 本项目大气环境保护目标 名称 坐标 保护对象 保护内容 环境功能区 相对方位 相对厂界距离 经度 纬度 梁庄 116.096145 34.175897 居民 环境空气 二类区 西北 341m 朱双庙村 116.094267 34.108339 居民 环境空气 二类区 西南 325m 2、声环境 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | ①《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 表3-4 新污染源大气污染物排放限值 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率，kg/h 无组织排放监控浓度限值 排气筒高度（m） 二级 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物 120 15 3.5 周界外浓度最高点 1.0 甲醛 25 15 0.26 0.20 ②河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件1工业企业挥发性有机物排放建议值、附件2工业企业边界挥发性有机物排放建议值、附件3生产车间或生产设备边界挥发性有机物排放建议值 表3-5 挥发性有机物排放建议值 污染物 （木材加工业）有机废气排放口 企业边界挥发性有机物排放建议值（其他企业）（mg/m3） 生产车间或生产设备边界挥发性有机物排放建议值（mg/m3） 排放浓度（mg/m3） 去除效率 非甲烷总烃 60 70% 2.0 4.0 甲醛 5 / 0.5 0.8 注：对于废水处理有机废气收集处理装置、以水性材料为主的有机废气排放口不做去除效率的要求。 ③《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1厂区内VOCs无组织排放浓度限值 表3-6 厂区内VOCs无组织排放浓度限值 单位：mg/m3 污染物项目 特别排放限值 限值含义 无组织排放监控位置 非甲烷总烃 6 监控点处1h平均浓度值 在厂房外设置监控点 20 监控点处任意一次浓度值 ④《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1锅炉大气污染物排放限值 表3-7 锅炉大气污染物排放限值 单位：mg/m3（烟气黑度除外） 污染物 SO2 NOx 颗粒物 烟气黑度（级） 排放限值 （生物质锅炉） 35 50 10 ≤1 ⑤《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函[2020]340号）人造板行业（B级）指标要求 表3-8 《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》 项目 污染物因子 人造板行业（B级）指标要求（mg/m3） 热压、调胶、过胶工序 甲醛 5 VOCs 80 锯边工序 PM 15 ⑥《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 表3-9 工业企业厂界环境噪声排放标准值 单位：dB（A） 指标名称 昼间 夜间 2类标准限值 60 50 ⑦《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） ⑧《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 |
| 总量 控制 指标 | 本次改建项目废气总量控制指标为：SO20.0816t/a、NOx0.2448t/a；VOCs（含甲醛）0.0291t/a： 现有项目（年加工包装板材10万立方米项目）未对总量进行控制，年加工包装板材5万立方米扩建项目对总量控制指标为SO20.0048t/a、NOx0.0225t/a、VOCs：0.006t/a，根据本项目设计产量采用系数法进行核算现有项目各污染物产生量，其中SO20.085t/a、NOx0.2575t/a、VOCs（含甲醛）0.4194t/a。由于本项目建成后，原有工程燃气锅炉转为备用锅炉，其总量控制指标可供本项目使用。与原有工程相比，本项目SO2排放量减少0.0034t，NOx排放量减少0.0127t、VOCs排放量减少0.3903t。由于本次改建项目建成后生产能力减少、用胶量减少、环保设施进行升级改造，因此废气污染物未新增总量。 本次改建项目产生的生活污水依托现有工程化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排。因此，本次评价不设废水总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本次改建项目拟新增1座锅炉房用于设置生物质锅炉，该锅炉房利用已建成厂房进行改造，主要为隔断搭建、设备安装，不涉及土建，因此，本项目生产工序流程只分析营运期，不考虑施工期。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、环境影响分析 1、废气 由于2019年12月以来疫情的爆发，建设单位效益受到严重影响，为了适应市场的变化，建设单位提出本次改建项目。本次改建项目拟将现有设备部分进行外售，对保留的部分生产设备升级改造为全自动生产设备，同时为了减少运行成本，新增1台1.5t/h的生物质锅炉，将原有的3.0t/h的天然气锅炉作为备用，本次改造项目建成后产量由原有的年产15万立方米包装板材减少到3万立方米包装板材，本次改建项目可实现污染物总量减排，并减少企业经济压力，增强企业竞争力，综合社会效益非常显著。本次改建项目在生产过程中产生的大气污染物主要包括生产工艺废气中的粉尘、VOCs、甲醛、生物质燃烧废气。 1.1废气产生源强 ④生物质燃料燃烧废气 本次改建项目新增的锅炉燃料使用生物质成型燃料，燃料燃烧过程中会有燃烧废气产生，其主要成分为SO2、NOx、颗粒物。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-生物质工业锅炉》，SO2、NOx、颗粒物的产污系数分别为17Skg/t-燃料、1.02kg/t-燃料、0.5kg/t-燃料（S%是指生物质收到基硫含量，以质量百分数表示）。根据建设单位提供的资料，本项目生物质成型燃料的用量为480t/a，生物质成型燃料的干燥基含硫量为0.01%（即S=0.01），经计算，本项目SO2、NOx、颗粒物的产生量分别为0.0816t/a、0.4896t/a、0.24t/a。 ②调胶、过胶、热压工序产生的甲醛 根据企业提供的检测报告，见附件7，本次改建项目使用的脲醛树脂中游离甲醛含量为0.07%，本次改建项目脲醛树脂胶使用量为150t/a，脲醛树脂胶中游离甲醛最大产生量为0.105t，其中30%的游离甲醛在涂胶中挥发、50%的游离甲醛在热压过程中挥发，剩余20%保留在包装板材中，在储存、使用中缓慢挥发，则本次改建项目建成后调胶、过胶、热压工序甲醛产生量为0.084t/a ③调胶、过胶、热压工序产生的非甲烷总烃 根据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（2019 试用版）202 人造板行业产排污系数表，调胶、涂胶工序产生的挥发性有机物产污系数为2.23g/m3-产品、热压工序产生的挥发性有机物产污系数为2.46g/m3-产品，本项目包装板材年生产30000m3，则 VOCs产生量为0.1407t/a。 ④锯边粉尘 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-202人造板制造行业系数手册》，项目锯边工序工业粉尘颗粒物产污系数为1.71kg/立方米·产品，本项目改建后包装板材生产量为3万立方米，经计算锯边工序粉尘产生量为51.3t/a。 1.2废气治理设施及达标排放情况 ①生物质燃料燃烧废气 根据分析，本项目锅炉燃料燃烧废气中SO2、NOx、颗粒物的产生量分别为0.0816t/a、0.4896t/a、0.24t/a。本次评价要求项目锅炉安装“低氮燃烧器+烟气再循环+布袋除尘器”并设置25m高排气筒，燃料燃烧废气经废气处理设施处理后经25m高排气筒排放。其中低氮燃烧+烟气再循环技术可以有效去除氮氧化物50%（本项目取50%）以上，“袋式除尘器”对颗粒物的去除效率可达99%。废气处理设施风机风量按5000m3/h，经处理后，本项目锅炉废气中SO2、NOx、颗粒物的排放浓度分别为6.8mg/m3、20.4mg/m3、0.2mg/m3，排放量分别为0.0816t/a、0.2448t/a、0.0024t/a。 采取上述措施后，本项目锅炉废气的排放能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/1089-2021）表1锅炉大气污染物排放限值的要求，对周围环境空气影响较小。 ②调胶、过胶、热压工序产生的甲醛、VOCs 改建项目建成后包装板材调胶、过胶、热压废气经工位集气置+工段二次密闭负压收集+1套活性炭吸附脱附+催化燃烧设施+15m高排气筒进行处理，集气装置收集效率为90%，配套风机风量为5000m3/h；有机废气处理方案属于《关于印发<重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）>的函》（环办大气函[2020]340号）-人造板行业绩效分级指标-B级（胶合板生产）推荐方案，环保治理方案可行。 根据设计单位提供的技术参数及类比同类行业，活性炭吸附对有机废气的去除效率为90%，催化燃烧对有机废气的去除效率为98%。 表4-1 调胶、过胶、热压工序废气产排情况一览表 污染物 废气量m3/h 有组织产生量t/a 产生 速率kg/h 产生 浓度mg/m3 净化率% 排放量t/a 排放速率kg/h 排放浓度mg/m3 调胶、过胶、热压工序废气 非甲烷总烃 5000 0.1266 0.0528 10.56 90 0.0127 0.0053 1.056 甲醛 0.0756 0.0315 6.3 90 0.0076 0.0032 0.63 ②催化燃烧废气 活性炭吸附后的废气经脱附后，进入催化燃烧装置进行处理。根据企业提供资料，活性炭吸附（脱附）箱脱附风量2000m3/h，类比同类型项目废气治理措施去除效率可知，催化燃烧净化效率大于98%，本评价以98%计。根据物料衡算，活性炭吸附装置吸附非甲烷总烃：0.1139t/a，甲醛0.068t/a，脱附处理时热空气将活性炭装置内吸附的有机物废气从活性炭中带出，送催化燃烧装置燃烧处理，该脱附、催化燃烧装置年运行600h，经催化燃烧装置净化后活性炭脱附废气通过15m高排气筒（DA002）排放。经处理后，催化燃烧废气中非甲烷总烃的排放浓度为1.9mg/m3，排放速率为0.0038kg/h，排放量为0.0023t/a，甲醛的排放浓度为1.15mg/m3，排放速率为0.0023kg/h，排放量为0.0014t/a。经处理后，催化燃烧废气（非甲烷总烃、甲醛）的排放浓度以及排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件1及《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函[2020]340号）人造板行业（B级）企业绩效分级指标的要求，对周围环境空气影响较小。 表4-2 催化燃烧废气产排量一览表 污染物 废气量m3/h 产生量t/a 产生 速率kg/h 产生 浓度mg/m3 净化率% 排放量t/a 排放速率kg/h 排放浓度mg/m3 催化燃烧废气 非甲烷总烃 2000 0.1139 0.1898 94.9 98 0.0023 0.0038 1.9 甲醛 2000 0.068 0.1133 56.65 98 0.0014 0.0023 1.15 ③活性炭吸附废气和催化燃烧同时作业时废气 本项目“吸附脱附+催化燃烧”设备在吸附的时候只有活性炭发生作用，吸附饱和后的废气直接通过排气筒外排，脱附的时候进燃烧系统，有机废气燃烧后外排，本项目活性炭吸附后的废气与催化燃烧后的废气经1根排气筒排放，两者可能一起排放，根据以上分析计算可知，吸附废气和催化燃烧同时作业时，排气筒排放的废气量为7000m3/h，非甲烷总烃排放速率为0.0091kg/h，非甲烷总烃排放浓度为1.3mg/m3，甲醛排放速率为0.0055kg/h（活性炭吸附后废气、催化燃烧废气排放速率合计），则甲醛排放浓度合计为0.79mg/m3。 因此，由上可知，活性炭吸附废气、催化燃烧废气、以及两者同时运行时，DA002排气筒排放的甲醛、非甲烷总烃排放均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件1及《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函[2020]340号）人造板行业（B级）企业绩效分级指标的要求，对周围环境空气影响较小。 ④锯边粉尘 本次改建项目保留2台锯边机，每台锯边机产生的颗粒物经集气管道收集后依托现有工程袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放，集气罩收集效率以90%计，布袋除尘器装置处理效率以99%计，每套除尘器配套风机风量为10000m3/h，根据上文分析，锯边工序颗粒物产生量为51.3t/a，则每台锯边机产生的颗粒物量25.65t/a，每套除尘器配套风机风量为10000m3/h，则每套锯边机粉尘排放量为0.231t/a，排放速率为0.0963kg/h、排放浓度为9.63mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》（环办大气函[2020]340号）人造板行业（B级）企业绩效分级指标的要求，对周围环境空气影响较小。未被收集的粉尘量为5.13t，未收集的粉尘经过厂房密闭、自身重力沉降等作用，可去除95%，剩余5%无组织排放，则无组织排放0.2565t/a。 1.3有组织废气总计 本项目有组织废气总计排放情况见下表。 表4-3 本项目有组织废气产排情况一览表 污染源 污染物名称 产生情况 排放情况 处理措施 及效率 产生浓度 （mg/m3） 产生量 （t/a） 排放浓度 （mg/m3） 排放量 （t/a） 锅炉燃料燃烧废气（DA001） 颗粒物 200 0.24 2 0.0024 袋式除尘器，去除效率为99% 二氧化硫 6.8 0.0816 6.8 0.0816 / 氮氧化物 40.8 0.4896 20.4 0.2448 低氮燃烧+烟气再循环技术，去除效率为50% 调胶、过胶、热压废气 （DA002） 非甲烷总烃 10.56 0.1266 1.056 0.0127 活性炭吸附脱附+催化燃烧，非甲烷总烃、甲醛去除效率90%，催化燃烧去除效率为98% 甲醛 6.3 0.0756 0.63 0.0076 催化燃烧废气（DA002） 非甲烷总烃 94.9 0.1139 1.9 0.0023 甲醛 57.5 0.068 1.15 0.0014 锯边工序废气（DA003） 颗粒物 963 23.1 9.63 0.231 袋式除尘器，去除效率为99% 锯边工序废气（DA004） 颗粒物 963 23.1 9.63 0.231 袋式除尘器，去除效率为99% 1.4、无组织废气 本项目无组织废气总计排放情况见下表。 表4-4 本项目无组织废气产生和排放情况一览表 污染源 污染物 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 调胶、过胶、热压工序 非甲烷总烃 0.0141 0.0059 甲醛 0.0084 0.0035 锯边工序 颗粒物 0.2565 0.1069 1.5污染物排放量核算清单 项目大气污染物年排放量核算 表4-5 建设项目大气污染物排放量核算表 序号 污染物名称 排放量（t/a） 1 颗粒物 0.7209 2 非甲烷总烃 0.0291 3 甲醛 0.0174 4 二氧化硫 0.0816 5 氮氧化物 0.2448 1.6、废气排放口基本信息 本项目废气排放口基本情况见表4-6。 表4-6 本项目废气排放口基本情况 编号 排放口名称 排放口类型 污染 物 排气筒位置 排气筒高度m 出口内径m 排气 温度℃ 经度 纬度 DA001 锅炉排气筒 一般排放口 颗粒物 116.097304 34.17847 15 0.4 100 二氧化硫 氮氧化物 DA002 调胶、过胶、热压排气筒 一般排放口 非甲烷总烃 116.097558 34.771340 15 0.4 25 甲醛 DA003 锯边排气筒 一般排放口 颗粒物 116.097816 34.172011 15 0.8 25 DA004 锯边排气筒 一般排放口 颗粒物 116.097776 34.171928 15 0.8 25 1.7、非正常工况下大气环境影响分析 本项目的非正常工况主要是污染物排放控制措施达不到应有效率，即“干式过滤箱+活性炭吸附脱附+催化燃烧”、“低氮燃烧+烟气再循环+袋式除尘器”“袋式除尘器”失效，造成排气筒废气中废气污染物未经净化直接排放，其排放情况如表4-7所示。 表4-7 非正常工况排气筒排放情况 污染源 污染物名称 非正常排放原因 非正常排放状况 执行标准 达标分析 浓度mg/m3 速率kg/h 频次及持续时间 排放量kg/a 浓度mg/m3 速率kg/h DA001排气筒 颗粒物 低氮燃烧+烟气再循环+袋式除尘器故障，处理效率为0 200 0.1 1次/a，1h/次 0.1 10 / 不达标 二氧化硫 6.8 0.034 1次/a，1h/次 0.034 35 / 达标 氮氧化物 40.8 0.204 1次/a，1h/次 0.204 50 / 达标 DA002排气筒 非甲烷总烃 干式过滤箱+活性炭吸附脱附+催化燃烧故障，处理效率为0 10.56 0.0528 1次/a，1h/次 0.0528 60 10 达标 甲醛 6.3 0.0315 0.0315 5 0.26 不达标 DA003排气筒 颗粒物 袋式除尘器故障，处理效率为0 963 9.63 1次/a，1h/次 9.63 15 3.5 不达标 DA003排气筒 颗粒物 袋式除尘器故障，处理效率为0 963 9.63 1次/a，1h/次 9.63 15 3.5 不达标 由上表可知，非正常工况下，DA001排气筒排放的颗粒物、DA001排气筒排放的甲醛、DA003-DA004排气筒排放的颗粒物均不达标，因此为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ③应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。 ④生产加工前，有机废气处理设备开启，停止生产一段时间后再关闭有机废气处理设施，避免异味突然排放的情况。 1.8、自行监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 人造板工业》（HJ1206-2021）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017），本项目废气自行监测计划一览表见表4-8。 表4-8 项目营运期废气自行监测计划表 检测点位 监测因子 监测频次 锅炉排气筒（DA001） 颗粒物、二氧化硫 每年一次 （委托有资质的监测单位） 氮氧化物 每月一次 （委托有资质的监测单位） 调胶、过胶、热压工序排气筒（DA002） 甲醛、非甲烷总烃 每年一次 （委托有资质的监测单位） 锯边工序排气筒（DA003-DA004） 颗粒物 厂界上风向1个点位，下风向3个点位 颗粒物 非甲烷总烃 甲醛 厂房外监控点 非甲烷总烃1h平均浓度值、非甲烷总烃任意一次浓度值 1.9、废气处理措施可行性分析 本项目热压工序废气处理设施为“干式过滤+活性炭吸附脱附+催化燃烧+15m高排气筒”处理，锯边工序依托现有废气处理设施“布袋除尘”+15m高排气筒”。根据《排污许可证申请与核发技术规范 人造板工业》（HJ1032-2019）附录A废气污染防治可行技术参考表，热压、锯边工序废气处理可行技术见表4-9。 表4-9 废气污染防治可行技术参考表 废气产生环节 污染物项目 可行技术 热压工段 甲醛 焚烧、湿处理、湿法静电除尘、活性炭吸附 VOCs 焚烧、湿法静电除尘、活性炭吸附、RTO 颗粒物 焚烧、旋风分离、湿处理、湿法静电除尘 砂光、锯切、分选工段 颗粒物 旋风分离、布袋除尘 对照上表可知，本项目热压工序、锯边工序废气处理措施是可行的。 2、废水 本次改建项目产生的废水主要为生活污水。生活污水经化粪池处理后，定期清掏，用于周边农田施肥。 本次改建工程将现有生产设备部分外售，保留的部分生产设备改造为全自动设备，同时新增1台1.5t/h的生物质锅炉，原有项目的3.0t/h的天然气锅炉作为备用锅炉，本次改建项目建成后，需要裁减10名员工，污水产生量较现有项目减少。 3、噪声 本次改建项目将现有生产设备部分外售，保留的部分生产设备改造为全自动设备，同时新增1台1.5t/h的生物质锅炉，原有项目的3.0t/h的天然气锅炉作为备用锅炉，因此改建项目建成后与现有项目相比，生产设备得到减少，噪声产生量与原有项目相比得到削减。本次改建项目营运期噪声主要来源于自动铺装机、冷压机、热压机、涂胶机、裁断机、多边锯、锅炉风机运转噪声，噪声源强为70-85dB(A)。目产生噪声的噪声源强调查清单见表4-10。 |

|  | 表4-10 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号 建筑物名称 声源名称 声源源强（任选一种） 声源控制措施 空间相对位置/m 距室内边界距离/m 室内边界声级/dB(A) 建筑物插入损失 / dB(A) 建筑物外噪声 （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m） X Y Z 声压级/dB(A) 建筑物外距离 1 生产车间 自动铺装机 70/1 安装减振基础、封闭车间 18.7 65.3 39.7 北：5.16 东：43.25 南：76.27 西：6.72 北：55.13 东：54.72 南：54.72 西：54.97 北：41.00 东：41.00 南：41.00 西：41.00 北：14.13 东：13.72 南：13.72 西：13.97 1 2 生产车间 自动铺装机 70/1 安装减振基础、封闭车间 24.8 63.4 39.7 北：5.27 东：36.86 南：76.57 西：13.10 北：55.12 东：54.73 南：54.72 西：54.78 北：41.00 东：41.00 南：41.00 西：41.00 北：14.12 东：13.73 南：13.72 西：13.78 1 3 生产车间 自动铺装机 70/1 安装减振基础、封闭车间 31 61.1 39.7 北：5.74 东：30.25 南：76.53 西：19.70 北：55.06 东：54.73 南：54.72 西：54.75 北：41.00 东：41.00 南：41.00 西：41.00 北：14.06 东：13.73 南：13.72 西：13.75 1 4 生产车间 自动铺装机4# 70/1 安装减振基础、封闭车间 36.6 59 39.7 北：6.19 东：24.28 南：76.47 西：25.67 北：55.01 东：54.74 南：54.72 西：54.73 北：41.00 东：41.00 南：41.00 西：41.00 北：14.01 东：13.74 南：13.72 西：13.73 1 5 生产车间 冷压机1# 70/1 安装减振基础、封闭车间 44.7 56.8 39.7 北：6.04 东：15.89 南：77.17 西：34.06 北：55.03 东：54.76 南：54.72 西：54.73 北：41.00 东：41.00 南：41.00 西：41.00 北：14.03 东：13.76 南：13.72 西：13.73 1 6 生产车间 冷压机2# 70/1 安装减振基础、封闭车间 51 49.8 39.7 北：10.99 东：7.76 南：72.75 西：42.17 北：66.03 东：66.03 南：66.02 西：66.02 北：41.00 东：41.00 南：41.00 西：41.00 北：25.03 东：25.03 南：25.02 西：25.02 1 7 生产车间 冷压机3# 70/1 安装减振基础、封闭车间 48.7 40.3 39.7 北：20.76 东：7.05 南：63.04 西：42.83 北：54.74 东：54.95 南：54.72 西：54.72 北：41.00 东：41.00 南：41.00 西：41.00 北：13.74 东：13.95 南：13.72 西：13.72 1 8 生产车间 冷压机4# 70/1 安装减振基础、封闭车间 46.4 31.1 39.7 北：30.23 东：6.44 南：53.61 西：43.41 北：54.73 东：54.99 南：54.72 西：54.72 北：41.00 东：41.00 南：41.00 西：41.00 北：13.73 东：13.99 南：13.72 西：13.72 1 9 生产车间 热压机1# 70/1 安装减振基础、封闭车间 44.5 22.7 39.7 北：38.83 东：5.69 南：45.06 西：44.12 北：54.72 东：55.06 南：54.72 西：54.72 北：41.00 东：41.00 南：41.00 西：41.00 北：13.72 东：14.06 南：13.72 西：13.72 1 10 生产车间 热压机2# 70/1 安装减振基础、封闭车间 40.5 45.7 39.7 北：17.87 东：16.51 南：65.31 西：33.39 北：54.75 东：54.76 南：54.72 西：54.73 北：41.00 东：41.00 南：41.00 西：41.00 北：13.75 东：13.76 南：13.72 西：13.73 1 11 生产车间 热压机3# 70/1 安装减振基础、封闭车间 37.1 34.1 39.7 北：29.96 东：16.21 南：53.24 西：33.64 北：54.73 东：54.76 南：54.72 西：54.73 北：41.00 东：41.00 南：41.00 西：41.00 北：13.73 东：13.76 南：13.72 西：13.73 1 12 生产车间 涂胶机4# 75/1 安装减振基础、封闭车间 34.3 24 39.7 北：40.44 东：15.80 南：42.80 西：34.01 北：59.72 东：59.76 南：59.72 西：59.73 北：41.00 东：41.00 南：41.00 西：41.00 北：18.72 东：18.76 南：18.72 西：18.73 1 13 生产车间 涂胶机3# 75/1 安装减振基础、封闭车间 31.6 12.8 39.7 北：51.94 东：14.96 南：31.35 西：34.81 北：59.72 东：59.77 南：59.73 西：59.73 北：41.00 东：41.00 南：41.00 西：41.00 北：18.72 东：18.77 南：18.73 西：18.73 1 14 生产车间 涂胶机2# 75/1 安装减振基础、封闭车间 15.6 57.6 39.7 北：13.42 东：43.86 南：67.97 西：6.08 北：59.78 东：59.72 南：59.72 西：60.02 北：41.00 东：41.00 南：41.00 西：41.00 北：18.78 东：18.72 南：18.72 西：19.02 1 15 生产车间 涂胶机1# 75/1 安装减振基础、封闭车间 23.7 54.6 39.7 北：14.03 东：35.23 南：67.92 西：14.70 北：59.78 东：59.73 南：59.72 西：59.77 北：41.00 东：41.00 南：41.00 西：41.00 北：18.78 东：18.73 南：18.72 西：18.77 1 16 生产车间 裁断机1# 85/1 安装减振基础、封闭车间 28.2 44 39.7 北：22.94 东：27.71 南：59.50 西：22.18 北：69.74 东：69.73 南：69.72 西：69.74 北：41.00 东：41.00 南：41.00 西：41.00 北：28.74 东：28.73 南：28.72 西：28.74 1 17 生产车间 裁断机2# 85/1 安装减振基础、封闭车间 25 33.6 39.7 北：33.82 东：27.58 南：48.64 西：22.26 北：69.73 东：69.73 南：69.72 西：69.74 北：41.00 东：41.00 南：41.00 西：41.00 北：28.73 东：28.73 南：28.72 西：28.74 1 18 生产车间 多边锯 85/1 安装减振基础、封闭车间 13.3 0.5 39.7 北：68.88 东：28.64 南：13.53 西：21.07 北：69.72 东：69.73 南：69.78 西：69.74 北：41.00 东：41.00 南：41.00 西：41.00 北：28.72 东：28.73 南：28.78 西：28.74 1 19 生产车间 拌胶机 75/1 安装减振基础、封闭车间 15.6 57.6 39.7 北：13.40 东：43.80 南：66.52 西：5.25 北：59.76 东：59.72 南：59.70 西：60.00 北：41.00 东：41.00 南：41.00 西：41.00 北：18.76 东：18.73 南：18.65 西：19.00 1 20 生产车间 锅炉风机 85/1 安装减振基础、封闭车间 32.4 -12.8 39.8 北：76.30 东：6.39 南：7.57 西：43.27 北：69.72 东：69.99 南：69.92 西：69.72 北：41.00 东：41.00 南：41.00 西：41.00 北：28.72 东：28.99 南：28.92 西：28.72 1 表中坐标以厂界中心（116.0975723,34.1718140）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向 |
| --- | --- |

|  | 3.2、预测模式 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ 2.4-2021）的要求，本次评价预测模式为： （1）单个室外点声源在预测点产生的声级计算基本公式 已知声源的倍频带声功率级，预测点位置的倍频带声压级可按下式计算： Lp(r)=Lw+Dc-（Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc） 式中：Lp(r)-距离声源r处的倍频带声压级，dB； Lw-倍频带声功率级，dB； Dc-指向性校正，dB； Adiv-几何发散引起的倍频带衰减，dB； Agr-地面效应引起的倍频带衰减，dB； Aatm-大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Abar-声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc-其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB （2）室内点声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式 室内声源首先换算为等效室外声源，再按各类声源模式计算。 ①计算出某个室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：Lp1-靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； Lw-点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB； Q-指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R-房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r-声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ②计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lp1i（T）-靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij-室内 j 声源 i 倍频带的声压级，dB； N-室内声源总数。 ③在室内近似为扩散声场时，计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中：Lp2i（T）-靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i-靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi-围护结构i倍频带的隔声量，dB。 ④将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级： 式中：Lw-中心位置位于透声面积（S）处等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2 (T)-靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S-透声面积，m2。 （3）计算总声压级 ①计算各室外噪声源和各含噪声源厂房对各预测点噪声贡献值 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则本项目声源对预测点产生的贡献值(Leqg)为： ②预测点的噪声预测值 Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb)( 式中：Leqg-建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb-预测点的背景值，dB(A)。 （4）噪声预测点位 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），建设项目评价范围内声环境保护目标和建设项目厂界（场界、边界）应作为预测点和评价点。预测建设项目在运营期所有声环境保护目标处的噪声贡献值和预测值，评价其超标和达标情况；预测和评价建设项目在运营期厂界（场界、边界）噪声贡献值，评价其超标和达标情况。因此，本项目选取厂界和50m范围内的声环境保护目标作为预测点，本项目生产为一班制，夜间（22：00~6：00）不生产，且本项目50m范围内无敏感点，因此本项目仅对厂界昼间噪声进行预测，预测结果见表4-11。 表4-11 本项目厂界噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 预测方位 空间相对位置/m 时段 预测值（dB(A)） 现状值（dB(A)） 叠加值（dB(A)） 标准限值 达标情况 X Y Z 东侧 41.5 -11.8 39.7 昼间 36.3 / / 60 达标 南侧 34 -36.9 39.8 昼间 29.4 / / 60 达标 西侧 -13.3 10.1 39.4 昼间 31.4 / / 60 达标 北侧 -2.6 41.3 39.6 昼间 32.7 / / 60 达标 表中坐标以厂界中心为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 本次改建项目建成后运营期四厂界昼间噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间≤60dB（A））的要求，故本项目建成后运营期噪声对周围声环境影响不大。 3.3、监测计划 项目噪声排放监测计划见下表。 表4-12 监测计划内容一览表 监测内容 监测位置 监测项目 监测频率 执行标准 噪声 边界外1m 等效连续A声级 1次/季度 《工业企业边界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准 4、固废 本次改建项目产生的固废主要包括生产固废和生活固废。生产固废主要为废边角料、废气处理收集粉尘、沉降在车间内的粉尘、涂胶工艺废料桶、废包装袋、热压工序产生的废导热油、催化燃烧装置产生的废活性炭和废催化剂、生物质锅炉产生的灰渣。 （1）一般固废 ①废边角料：废边角料主要为包装板材裁断和锯边工序产生的废木料。参照现有项目环评及验收资料，现有项目年产15万立方米包装板材，裁断和锯边工艺产生废边角料2524.5t/a，改建项目建成后年产量减少至3万立方米，则改建项目建成后全厂废边角料产生量为504.9t/a，集中收集后暂存于厂区现有一般固废暂存间内（20m2），定期外售。 ②废气处理收集粉尘 废气处理收集粉尘主要为两部分，一部分为锯边工序袋式除尘器收集的粉尘，另一部分为生物质锅炉袋式除尘器收集的粉尘，根据“废气”章节工程分析，项目锯边工序废气颗粒物产生量为51.3t/a，核算排放量为5.592t/a（其中4.8735t沉降在车间内），则锯边工序废气处理设施袋式除尘器收集粉尘量为45.708t/a，生物质锅炉废气颗粒物产生量为0.24t/a，核算排放量为0.0024t/a，则生物质锅炉废气处理设施袋式除尘器收集的粉尘量为0.2376t/a，综上废气处理收集粉尘量45.9456t/a。其中锯边工序收集的粉尘集中收集后外售。生物质锅炉燃烧产生的粉尘集中收集后，外售生产有机肥。 ③沉降在车间内的粉尘 根据“废气”章节工程分析，沉降在车间内的粉尘量为4.8735t/a，定期清扫后，暂存于一般固废暂存间内（20m2），定期外售。 ④锅炉灰渣 本项目生物质燃料的用量为480t/a，根据建设单位提供的资料，生物质燃料的干燥基灰分含量为1.07%，经计算，生物质燃烧后灰渣（包括锅炉炉膛灰渣、除尘器）收尘的产生量合计为5.136t/a，其中布袋除尘器收尘量为0.2376t/a。因此，锅炉炉膛灰渣的产生量为4.8984t/a。锅炉灰渣属于一般固废，经收集后外售用于生产有机肥。 ⑤废催化剂：项目改建后有机废气处理设施为活性炭吸附脱附+催化燃烧设备，催化燃烧设备所用催化剂类别一般为过渡金属氧化物催化剂（如：MnO2）或复合氧化物催化剂（常见的有：LaMnO3、BaCuO3），不具有毒性、腐蚀性、易燃性、反应性；经查阅《国家危险废物名录》（2021年版）中HW50废催化剂，催化燃烧设备定期更换的催化剂不属于其中规定的危废类别，因此不判定为危险废物。项目催化剂每2年更换一次，每次更换量为0.1t；当催化剂失效时，由催化燃烧设备厂家负责更换新催化剂并回收废催化剂，废催化剂不在厂内暂存。 ⑥废包装袋 项目原料面粉在拆封过程中，会产生一定量的废包装袋，面粉使用量为75t/a，面粉包装规格为50kg/袋，废包装袋产生量为1500个，每个包装袋的重量约为50g，则废包装袋产生量为0.075t/a，集中收集后暂存于一般固废暂存间内（20m2），外售给废品回收站。 本项目一般废物产生及处置情况见下表。 表4-13 一般固体废弃物产生情况一览表 单位：t/a 序号 一般废物名称 产生量（t/a） 排放量（t/a） 处置措施 1 废边角料 504.9 0 集中收集后外售 2 废气处理收集粉尘 45.9456 0 锯边工序收集的粉尘集中收集后外售、生物质燃料燃烧收集的粉尘集中收集后外售生产有机肥 3 沉降在车间内的粉尘 4.8735 0 集中收集后外售 4 锅炉灰渣 4.8984 0 经收集后外售用于生产有机肥 5 废催化剂 0.1 0 厂家负责更换新催化剂并回收废催化剂，废催化剂不在厂内暂存 6 废包装袋 0.075 0 集中收集后外售给废品回收站 （2）危险废物 ①废胶桶：根据建设单位提供资料，改建项目建成后涂胶工艺共使用脲醛树脂胶150t，脲醛树脂胶规格为1000kg/桶，则产生废胶桶量为150个/a，每个废胶桶重量约为10kg，则废胶桶产生量为1.5t/a。根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）“6.1-a；任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质，不属于固体废物”。本项目盛装脲醛树脂胶的容器可不经过修复和加工即用于原料供应厂商二次灌装脲醛树脂胶，因此可不作为固体废物。为控制含有或直接沾染危险废物的容器在回收过程中可能发生的环境风险，应当按照国家对该容器所包装或盛装的危险废物的有关规定和要求对其贮存、运输等环节进行环境监管。根据《国家危险废物名录》(2021年版)，本项目废胶桶属于危险废物（HW49 其他废物非特定行业废物代码900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质危险特性T/In)；项目对其贮存、运输等环节进行环境监管。废胶桶在厂区危险废物暂存间（10m2）暂存后由生产厂家回收，二次利用。 ②废导热油 根据建设单位提供资料及参照现有项目废导热油产生情况，改建项目建成后，热压机数量为3台，导热油锅炉中的导热油5年更换一次，废导热油产生量为3t/5a，则平均每年产生量为0.6t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废导热油属于危险废物（HW08废矿物油与含矿物油废物 非特定行业 废物代码900-249-08 其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物危险特性T，I）。废导热油收集后暂存于危废暂存间（10m2），定期交由有危废资质的单位回收处理。 ③废活性炭 根据建设单位提供资料，改建后有机废气废气处理设施为活性炭吸附脱附+催化燃烧，活性炭吸附脱附是一个重复过程，项目使用碘值不低于800毫克/克的活性炭，预计每4年更换一次活性炭，更换量约为0.5t/次、0.125t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），改建项目产生的废活性炭属于危险废物（HW49其他废物 非特定行业 废物代码900-039-49VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭 危险特性 T）。废活性炭经收集后暂存于危险废物暂存间（30m2），定期交有资质单位回收处理。 本项目危险废物产生及处置情况见下表。 表4-14 危险废物产生及处置情况一览表 单位：t/a 序号 危险废物名称 危险特性 产生量 产生工序 形态 有害成分 产废周期 排放量 处置方式 1 废胶桶 T/In 1.5 过胶 固态 VOCs、甲醛 每天 0 集中收集后暂存于危险废物暂存间内，定期交由有资质单位处置 2 废导热油 T，I 0.6 热压工艺 液态 废导热油 5年 0 集中收集后暂存于危险废物暂存间内，定期交由有资质单位处置 3 废活性炭 T 0.125 废气处理设施 固态 有机物 4年 0 集中收集后暂存于危险废物暂存间内，定期交由有资质单位处置 4.2、固体废弃物处置去向及环境管理要求 1、一般固体废物 ①废催化剂 项目产生的催化剂属于一般固废，当催化剂失效时，由催化燃烧设备厂家负责更换新催化剂并回收废催化剂，废催化剂不在厂内暂存。 ②废边角料 废边角料主要为包装板材裁断和锯边工序产生的废木料，集中收集后暂存于厂区现有一般固废暂存间内，定期外售。 ③沉降在车间内的粉尘 沉降在车间内的粉尘定期清扫后，暂存于一般固废暂存间内，定期外售。 ④锅炉灰渣 生物质燃烧后的炉膛灰渣属于一般固废，经收集后外售用于生产有机肥 ⑤废气处理收集粉尘 废气处理收集粉尘主要为两部分，一部分为锯边工序袋式除尘器收集的粉尘，另一部分为生物质锅炉袋式除尘器收集的粉尘，锯边工序收集的粉尘集中收集后外售。生物质锅炉燃烧产生的粉尘集中收集后，外售生产有机肥。 对于一般工业废物，集中暂存于厂区一般固废间内（依托现有，位于原料车间的北侧，建筑面积为20m2，厂区地面已经采取混凝土硬化）。 为了避免一般固废对周边环境造成影响，环评按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及相关国家及地方法律法规，提出如下环保措施： 1）加强监督管理，一般固废间应按GB15562.2设置环境保护图形标志。 2）建立一般固体废物台账。将入场的一般工业固体废物的种类和数量，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 2、危险废物 废活性炭、废胶桶桶、废导热油集中收集后暂存于厂区危险废物暂存间（依托现有，位于原料车间入口东侧，占地面积为30m2，厂区地面已经采取混凝土硬化并采取防水和防渗措施），定期交由有资质单位处置。 为保证危废暂存间暂存的危险废物不对环境产生污染，依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013年修正）、《危险废物收集、贮运、运输技术规范》（HJ2025-2012）及相关国家及地方法律法规，项目危险废物的暂存场所设置情况如下表： 表4-15 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号 贮存场所（设施）名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存能力/t 贮存周期 1 危险废物暂存间 废胶桶桶 HW49其他废物 900-041-49 生产车间外东北侧 30m2 密封，存放于托盘上 2.0t ≤1年 2 废导热油 HW08 废矿物油与含矿物油废物 900-249-08 密闭桶装，存放于托盘上 2.0t ≤1年 3 废活性炭 HW49其他废物 900-039-49 袋装密封，存放于托盘上 1.5t ≤1年 1）内部转运污染防治措施 本项目要求企业按照评价指南和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）要求，对危险废物内部转运应采取以下措施： ①危险废物从厂区内产生工艺环节运输到危废暂存间，应有专人负责，专用桶收集、转运，避免可能引起的散落。 ②危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应填写《危险废物厂内转运记录表》，危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上。 ③建设单位应按规定申报危险废物产生、贮存、转移、利用处置等信息，制定危险废物年度管理计划，并在“全国固体废物和化学品管理信息系统”中备案；应结合自身实际，建立危险废物台账，如实记载危险废物的种类、数量、性质、产生环节、流向、贮存、利用处置等信息，并在“全国固体废物和化学品管理信息系统”中进行如实规范申报，申报数据应与台账、管理计划数据相一致；规范危险废物贮存设施。 2）危险废物贮存管理要求 ①危险废物暂存间应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013年修正）的要求，满足防雨、防渗、防漏和防晒要求。其中，基础防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≦10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料（渗透系数≦10-10 cm/s）。 ②危险废物容器内应留一定空间。 ③各种盛装废物的容器必须完好无损，各个危险废物容器外侧须标明危险废物的名称，存入时间、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。 ④危险废物产生者须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 ⑤危险废物暂存间应设立危险废物标志。形状：等边三角形，边长40cm；颜色：背景为黄色，图形为黑色；警告标志外檐2.5cm，材料应坚固、耐用、抗风化、抗淋蚀，如出现掉色、破损等情况应及时更换。 ⑥各危险废物定期送至有资质的危废处理单位安全处置；在危废的转移处置过程中，应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《危险废物转移管理办法》（2022.01.01）有关规定执行。 综上所述，本项目产生的固废经妥善处理、处置后，可以实现零排放，对周围环境及人体不会造成影响，亦不会对环境产生二次污染，所采取的治理措施是可行的。 5、土壤 根据项目污染物排放特点，改建项目投运后对土壤的主要影响途径为大气沉降，废水、原料脲醛树脂胶和危险废物渗漏；废气主要为生产线以及导热油锅炉产生的粉尘、有机废气（非甲烷总烃、甲醛）、二氧化硫、氮氧化物，废水主要为员工生活污水，危险废物主要为废活性炭、废导热油、废胶桶；为减轻或避免对土壤造成不利影响，对项目建设提出相应的控制措施，主要从源头控制、过程控制以及跟踪监测三方面分析，详细如下： 源头控制：本项目污染源主要为粉尘颗粒物、有机废气（VOCs、甲醛）、SO2、NOx、生活污水、一般固体废物、危险废物，企业应加强管理，做好节能减排、绩效升级和清洁生产工作，一方面减少污染物产生量，另一方面降低污染物排放浓度和排放量。 过程防控措施：本项目产生污染物种类为颗粒物、有机废气、生物质燃料燃烧废气，项目锯边工序配备高效袋式除尘器处理后由排气筒排放、有机废气经吸附脱附+催化燃烧处理后由排气筒排放、锅炉生物质燃料燃烧采用低氮燃烧器+烟气再循环+袋式除尘器处理后由排气筒排放，废气污染物均能够达标排放；本项目生活污水经化类池（满足防渗要求）处理后由建设单位定期清运沤制农肥，不外排；一般工业固体废物经收集后暂存一般固废间，定期外售；危险废物经分类收集、分区暂存于危险废物暂存间（满足防扬撒、防流失、防渗漏要求)，定期交有原料生产单位回收(废胶桶)或有资质的单位回收处置(废导热油、废活性炭)；职工生活垃圾收集后交由环卫部门处置。按照环评要求切实落实各种污染控制措施，建成后项目运营对区域士壤环境影响较小。 跟踪监测:根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）要求，评价工作等级为一级的建设项目一般每3年内开展1次监测工作，二级的每5内开展1次，三级的必要时可开展跟踪监测。项目厂界西侧紧邻耕地，且存在可能导致土壤污染的影响途经，评价建议企业每5年开展1次土壤环境跟踪监测，监测点位包括厂区内重点影响区（化粪池、危险废物暂存间、脲醛树脂胶仓库等附近裸露土地）和厂区外耕地，监测因子涉及土壤环境质量中建设用地、农用地挥发性有机物指标等基本项目、石油类等。 6、地下水环境 根据项目污染物排放特点，项目建设对地下水的影响途经主要为废水渗漏，废水主要为生活污水；此外危废暂存间暂存废导热油、脲醛树脂胶仓库原料等泄漏。生活污水主要污染物类型为COD、氨氮，生活污水经化粪池（满足防渗要求）处理后由建设单位定期清运沤制农肥，不外排；危废暂存间、脲醛树脂胶仓库设置防渗漏设施等，避免发生泄漏事故导致液体物质横流。为进一步避免项目废水等对地下水影响，项目厂区实行分区防控：对化粪池、危险废物暂存间、脲醛树脂胶仓库等进行重点防渗处理（防渗水泥处理措施，防渗性能应与6.0m厚粘土层（渗透系数10×10-10cm/s）等效），避免污染物下渗影响周围地下水环境；厂房内地面进行一般防渗处理硬化（防渗水泥处理措施，防渗性能应与15m厚粘土层（渗透系数10×10-7cm/s）等效）。采取上述措施后可以进一步减少对地下水的影响。 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）N轻工110人造板制造其他属于IV类建设项目，IV类建设项目不开展地下水环境影响评价，可不设置地下水跟踪监测计划。 7、生态 本项目用地范围内无生态环境保护目标，故不进行生态影响分析。 8、环境风险 （1）风险源及分布情况 经查阅经查阅《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169--2018)附录B，项目涉及有毒有害和易燃易爆等危险物质为脲醛树脂胶（甲醛）（有毒有害、可燃物质）、危险废物（有毒有害、可燃物质）等。其中脲醛树脂胶储存于脲醛树脂仓库，使用环节为包装板材涂胶工艺；危险废物暂存于厂区内危险废物暂存间。 （2）环境风险潜势初判 危险物质数量与临界量比值（Q）：根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中关于环境风险潜势初判方式，首先计算物质总量与临界量比值（Q）：Q=q1/Q1+q2/Q2+….qn/Qn 式中：q1，q2，…，qn—每种危险物质的最大存在量，t; Q1，Q2，…，Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为I；当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。 改建项目建成后脲醛树脂胶最大储存量为20t，甲醛含量0.07%，则甲醛量为0.014t；废导热油最大储存量3t；废胶桶最大储存量1.5t；废活性炭最大储存量0.5t。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B计算本项目各装置危险物质与临界量的比值，计算结果见下表： 表4-16 Q值计算结果一览表 物质名称 最大存在量（t） CAS号 临界量（t） qi/Qi 脲醛树脂胶（甲醛） 0.014 50-00-0 0.5 0.028 危险废物（废导热油） 3 / 2500 0.0012 危险废物（废胶桶） 0.45 / / / 危险废物（废活性炭） 0.5 / / / 由上表可知，本项目危险物质与临界量比值Q=0.0292（0.028+0.0012）=0.0292<1，环境风险潜势为I。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）4.3评价工作等级划分：风险潜势为I，可开展简单分析；根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过对应临界量，不需设置环境风险专项评价。 （3）环境风险可能影响途径 脲醛树脂胶存储及使用过程中环境风险为：胶桶泄漏、树脂胶火灾爆炸引起的伴生/次生污染物排放，其中泄漏环境影响途经为地表水、地下水，火灾爆炸影响途经为环境空气。 危险废物（废导热油）储存过程中环境风险为：废导热油桶泄露导致地表水、地下水污染，影响途径为地表水、地下水。 危险废物（废活性炭、废胶桶）储存过程汇总环境风险为：危险废物暂存发生火灾后的此生污染物排放，影响途径为环境空气。 本项目原料木材、生物质颗粒等具有可燃性，若遇见明火或高温引发火灾，厂区发生火灾，火灾烟尘和废气将对周围大气质量和居民健康造成影响，扑救火灾时产生的泡沫溶液或消防废水通过排水沟进入地表水体，影响地表水环境。 （4）环险防措施 厂区环境风险防范措施：①总图布置应符合《工业企业总平面设计规范》 （GB50267-2012）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）等有关规定，应满足生产工艺要求，保证工艺流程顺畅，管线短捷，有利生产和便于管理，同时应满足安全、卫生、环保、消防等有关标准规范的要求；②生产车间、办公场所等中应配置灭火器或其他消防设施，其配置数量、型号应满足《中国建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2010）的要求；③设计和建设过程中严格按照现行的消防技术规范和标准进行设计和施工；④对厂区安全及环保管理人员进行安全与环保知识培训，熟悉国家安全生产方针、政策、法规、标准，增强安全意识和法制观念，掌握安全卫生基本知识，具有一定的安全管理和决策能力。 生产环境风险防范措施：本项目生产过程中使用到的木材、胶水、生物质颗粒等可燃物质，若因操作不当引起火灾，燃烧废气进入大气环境，对区域的大气环境造成不利影响；也可能因胶水等液态物料泄露，液体物料未得到有效截流、收集而直接进入水环境。因此本项目应针对生产过程中可能出现的环境风险提出相应的防范措施。①脲醛树脂胶存放区设置重点防渗、设置围堰或导流槽，防止胶桶破裂导致胶水泄露到外环境；②厂区严禁烟火，禁止在厂区抽烟，加大宣传教育力度，增强员工的整体消防安全意识；③生产车间的电气设备装防护罩，或采用铁壳开关和封闭型电气设备。开关、插座均安装在封闭的用不燃材料制作的配电箱内，防止木材碰坏设备引起短路或粉尘进入电气设备导致火灾；④废边角料的暂存量满足运载条件时，立即运走外售，不在厂区长时间存放；⑤加强生产管理，严格按照操作规程作业，安排专人正确使用生物质颗粒，厂区配置必要的消防设备和灭火器材；⑥定期对生物质锅炉进行检修、维护；⑦危险废物暂存间按照重点防渗进行设计，并设计分区储存单元，导流槽、围堰等风险防范措施。 环境风险应急处理措施:对于液态物料泄露，企业应在对厂区地面进行防渗处理的基础上，在储料区周围设置围堰及泄漏应急处理设备、材料等，并设置截流沟，一旦发生泄漏事故，可将泄漏物料经截流沟汇至围堰内，再回收利用或委托有资质的部门进行无害化处理。若发生火灾事故，企业应启动应急预案，及时上报有关部门，请求协助，立即根据周边区域受到不利影响的不同程度，对不同区域采取疏散、转移、隔离或告知的方式，减小事故引起的危害，同时应采取有效手段告知周围群众详情，避免恐慌事件的发生。此外，评价建议企业根据项目实际情况设立切实有效的应急预案，并定期进行消防演练和消防知识培训。 本项目拟采取应急预案体系如下：①明确应急反应组织机构、参加单位、人员及作用；②明确应急反应总负责人，以及每一具体行动负责人；③确认可能发生的事故类型、地点；④确定事故影响范围及可能影响的人数；⑤确定报警方式，如电话、警报器等；⑥明确可用于应急求援的设备、设施；⑦明确保护措施程序；⑧做好事故后的恢复工作程序；⑨做好培训与演练。 综上所述，采取以上措施后，风险防范措施切实可行，在采取安全防范措施和监控系统以及事故应急预案后，项目的事故风险在可接受范围内。 9、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射影响。 10、污染物排放“三本帐” 本项目污染物排放“三本帐”情况见表4-17、表4-18。 表4-17 污染物排放“三本账”一览表 产污工序 废气 SO2 NOx 颗粒物 非甲烷总烃 甲醛 COD NH3-N 现有工程 产生量（t/a） / / / / / / / 排放量（t/a） 0.085 0.2575 3.6328 0.4194 0.2436 0 0 自身削减量（t/a） / / / / / / / 在建工程 产生量（t/a） / / / / / / / 排放量（t/a） / / / / / / / 自身削减量（t/a） / / / / / / / 本项目 产生量（t/a） 0.0816 0.4896 51.54 0.1407 0.084 / / 排放量（t/a） 0.0816 0.2448 0.7209 0.0291 0.0174 0 0 自身削减量（t/a） 0 0.2448 50.8191 0.1116 0.0666 / / 以新带老削减量（t/a） 0.085 0.2575 3.6328 0.4194 0.2436 0 0 排放增减量（t/a） -0.0034 -0.0127 -2.9119 -0.3903 -0.2262 0 0 总体工程（t/a） 0.0816 0.2448 0.7209 0.0291 0.0174 0 0 备注：①本次改建项目建设完成后，即为现有工程整改后污染物排放量。 表4-18 污染物排放“三本账”一览表（续） 产污工序 固废 废胶桶 除尘器收尘 边角料 锅炉灰渣 废催化剂 废包装袋 沉降粉尘 废导热油 废活性炭 现有工程 产生量（t/a） 7.5 228.54 2356.2 / / / / 0.6 / 排放量（t/a） 0 0 0 / / / / 0 / 自身削减量（t/a） 7.5 228.54 2356.2 / / / / 0.6 / 在建工程 产生量（t/a） / / / / / / / / / 排放量（t/a） / / / / / / / / / 自身削减量（t/a） / / / / / / / / / 本项目 产生量（t/a） 1.5 45.9456 504.9 4.8954 0.1 0.075 4.8735 0.6 0.125 排放量（t/a） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 自身削减量（t/a） 1.5 45.9456 504.9 4.8954 0.1 0.075 4.8735 0.6 0.125 以新带老削减量（t/a） 0 0 0 / / / / 0 0 排放增减量（t/a） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 总体工程（t/a） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11、环保设施投资 本次改造项目总投资100万元，其中环保投资22.5万元，主要用于废气、废水治理、噪声防治、固废治理、风险防范等，环保投资占项目总投资的22.5%，项目的环保投资情况见表4-19。 表4-19 本项目环保投资情况 项目 治理内容 处理方法 价格 （万元） 废气治理 调胶、过胶、热压工序废气 集气罩+二次密闭负压收集+干式过滤箱+活性炭吸附脱附+催化燃烧装置+15m高排气筒 10 锯边粉尘 依托现有集气管道+袋式除尘器+15m高排气筒（2套） / 锅炉燃料燃烧废气 低氮燃烧机+烟气再循环+袋式除尘器+15m高排气筒 8 噪声治理 生产设备运转噪声 选用低噪声设备、安装减振基础和消音设施、墙壁隔音、距离衰减、加强设备维护 0.5 固废治理 废边角料 经收集后，暂存于厂区现有一般固废暂存间，定期外售 / 废催化剂 厂家负责更换新催化剂并回收废催化剂，废催化剂不在厂内暂存 / 除尘器收尘、沉降在车间内的粉尘 集中收集后暂存于厂区现有一般固废暂存间，定期外售综合利用 / 锅炉灰渣 集中收集后暂存于厂区现有一般固废暂存间，定期外售综合利用 / 废活性炭、废胶桶、废导热油 经收集后，暂存于厂区现有危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置 1.5 风险防范 泄露、火灾 企业加强工程设计、制定厂区及生产过程风险防范措施、制定环境风险应急预案等 2.5 合计 / / 22.5 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 锅炉废气（DA001） | SO2、NOx、颗粒物 | 低氮燃烧+烟气再循环+袋式除尘器+25m高排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1锅炉大气污染物排放限值 |
|  | 调胶、过胶、热压工序废气(DA002） | 非甲烷总烃、甲醛 | 集气罩+二次密闭负压收集（收集效率90%）+干式过滤箱+活性炭吸附脱附+催化燃烧+15m高排气筒 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准、《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版)）》的函（环办大气函[2020]340号）-人造板行业绩效分级指标-B级、（排放浓度VOCs60mg3/m、甲醛5mg/m3，排放速率 VOCs 10kg/h、甲醛0.26kg/h) |
|  | 锯边工序废气（DA003-DA004） | 颗粒物 | 集气管道+袋式除尘器+15m高排气筒 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准、《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版)）》的函（环办大气函[2020]340号）-人造板行业绩效分级指标-B级（排放浓度颗粒物15mg/m3、排放速率为3.5kg/h） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD、NH3-N、SS | 依托现有化粪池处理后用于周边农田灌溉 | 综合利用 |
| 声环境 | 生产设备运转噪声 | 等效连续A声级 | 选用低噪声设备、安装减振基础、墙壁隔音、距离衰减、加强设备维护 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 锅炉灰渣、锅炉燃烧废气配套除尘器收尘：经收集后外售用于生产有机肥； 锯边工序除尘器收尘：经收集后外售； 废边角料：集中收集后外售； 沉降在车间内的锯边粉尘：定期清扫，集中收集后外售； 废催化剂：厂家负责更换新催化剂并回收废催化剂，废催化剂不在厂内暂存； 废包装袋：集中收集后，外售给废品回收站 废导热油：经收集后定期交有资质单位收集处理； 废活性炭：经收集后定期交有资质单位收集处理； 废胶桶：经收集后定期交有厂家回收再利用。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 源头控制、过程控制以及跟踪监测；分区防控 |
| 生态保护措施 | 项目用地范围内不涉及生态环境保护目标 |
| 环境风险 防范措施 | 不构成重大危险源；但可能存在脲醛树脂胶泄露、废导热油泄露等环境风险，导致周边环境空气、地表水、地下水污染；建议企业加强工程设计、制定厂区及生产过程风险防范措施、制定环境风险应急预案等。 |
| 其他环境 管理要求 | 1、落实环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。2、落实各项环境保护措施和对项目信息进行公开；及时履行竣工环境保护验收和排污许可证手续；遵守环境保护法律法规。3、定期对除尘器、有机废气处理设施等进行检查、维护，保证设备稳定运行。4、建立健全环保档案体系、台账管理体系、环保管理体系等。5、根据废气排放特点合理选择收集点位、通过更换大功率风机、增设烟道风机、增加垂帘等方式，提高废气集气效率 |

# 六、结论

综上所述“夏邑县正豫木业有限公司技术改造项目”符合国家及地方产业政策和管理的相关要求，项目选址基本可行。通过本项目所在地环境现状调查、污染分析、环境影响分析可知，只要建设方在营运过程中充分落实本报告中提出的各项污染防治对策，认真做好“三同时”及日常环保管理工作，并确保日后的正常运行，该项目建设所产生的不利影响是可以控制的，所产生的各类污染物对周围环境不会造成明显的影响，项目建设对环境的影响是可以接受的。 因此，在落实上述措施前提下，从环境保护角度考虑，本项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0.4194t/a | / | / | 0.0291t/a | 0.4194t/a | 0.0291t/a | -0.3903t/a |
|  | 甲醛 | 0.2436t/a | / | / | 0.0174t/a | 0.2436t/a | 0.0174t/a | -0.2262t/a |
|  | 颗粒物 | 3.6328t/a | / | / | 0.7209t/a | 3.6328t/a | 0.7209t/a | -2.9119t/a |
|  | SO2 | 0.085t/a | / | / | 0.0816t/a | 0.085t/a | 0.0816t/a | -0.0034t/a |
|  | NOx | 0.2575t/a | / | / | 0.2448t/a | 0.2575t/a | 0.2448t/a | --0.0127t/a |
| 废水 | COD | 0 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | NH3-N | 0 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 边角料 | 2356.2t/a | / | / | 504.9t/a | 2356.2t/a | 504.9t/a | -1851.3t/a |
|  | 除尘器收尘 | 228.54t/a | / |  | 45.9456t/a | 228.54t/a | 45.9456t/a | -182.5944t/a |
|  | 沉降粉尘 | / | / |  | 4.8735t/a | / | 4.8735t/a | +4.8735 |
|  | 废催化剂 | / | / |  | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1 |
|  | 废包装袋 | / | / |  | 0.075t/a | / | 0.075t/a | +0.075 |
|  | 锅炉灰渣 | / |  |  | 4.8984t/a | / | 4.8984t/a | +4.8984 |
| 危险废物 | 废胶桶 | 7.5t/a | / | / | 1.5t/a | 7.5t/a | 1.5t/a | -6t/a |
|  | 废导热油 | 0.6t/a | / | / | 0.6t/a | 0.6t/a | 0.6t/a | 0 |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 0.125t/a | / | 0.125t/a | 0.125t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附图、附件

附图：

附图1  本项目地理位置图

附图2  项目周围环境敏感点示意图

附图3  项目平面布置图

附图4  项目四周照片

附图5  商丘市生态环境管控单元分布图

附件：

附件1  委托书

附件2  营业执照

附件3  备案证明

附件4  原有工程环评批复、验收批复

附件5  执行标准

附件6  脲醛树脂胶检测报告

附件7  声明

# Text boxes

新鲜水

405

生活用水

324

农田施肥

化粪池

324

损耗81

木料板皮

脲醛树脂胶、面粉

废气、噪声

过胶

铺装

固废、噪声

裁断

噪声

生物质成型燃料

冷压

锅炉

热压

废气、噪声

锯边

SO2、NOx、颗粒物

废气、固废、噪声

打包

成品