# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产15万m2钢化玻璃、3万m2中空玻璃、1万m2夹胶玻璃、2万m2铝材门窗、5000套木门项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2206-411426-04-05-316061 |
| 建设单位联系人 | 尹新亮 | 联系方式 | 13781490905 |
| 建设地点 | 商丘市夏邑县南工业园区工业路东段路北16号 |
| 地理坐标 | （116度9分26.162秒，34度11分36.090秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3042特种玻璃制造； C3321金属门窗制造；C2032木门窗制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业 30、57玻璃制造 304； 三十、金属制品业33、66金属工具制造332；十七、木材加工和木、材、藤、棕、草制品业20、33.木质制品制造203 |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 | 夏邑县产业集聚区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号 | 2206-411426-04-05-316061 |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 16.8 |
| 环保投资占比（%） | 3.36 | 施工工期 | 30d |
| 是否开工建设 | (否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3500 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 1、规划名称：《夏邑县产业集聚区发展规划（2009-2020）》、《夏邑县产业集聚区发展规划调整方案（2009-2020）》； 2、规划审批机关：河南省发展和改革委员会； 3、批准文号：豫发改工业[2010]476号、豫发改工业[2012]991号 |
| 规划环境影响 评价情况 | 1、规划环评名称：《夏邑县产业集聚区发展规划调整方案（2012-2020）环境影响报告书》、《夏邑县产业集聚区发展规划调整方案（2012-2020）环境影响报告书》； 2、规划环评召集审查机关：河南省环境保护厅 3、审查文件名称及文号：《河南省环境保护厅关于夏邑县产业集聚区发展规划（2009-2020年）环境影响报告书的审查意见》（豫环审[2011]152号）、《河南省环境保护厅关于夏邑县产业集聚区发展规划调整方案（2012-2020年）环境影响报告书的审查意见》（豫环审[2017]266号）。 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、土地利用规划符合性 根据《夏邑县产业集聚区发展规划——土地利用规划图》以及建设单位提供的土地证，详见附图4和附件5，本项目用地性质属于工业用地，符合夏邑县产业集聚区土地利用总体规划。 2、与规划环评结论的符合性 2.1、夏邑县产业集聚区发展规划调整方案（2012-2020 ）及其规划环评 （1）规划方案及规划范围 规划总面积达到19.44平方公里。 规划调整方案对集聚区西区规划范围进行局部调整，对南区规划范围和面积进行调整，沿南区东、南边界适度拓展，新增规划面积8平方公里，调整后规划总面积19.44平方公里。集聚区南区规划范围调整后为：东至胡桥二中南北一线，南至吴寨庄东西一线，西至沱河，北至华夏大道，规划面积 16.19 平方公里，其中建成区1.07 平方公里，发展区8.82平方公里，控制区6.30平方公里；集聚区西区规划范围仍为：东至西环路、西至毛河、南至中和街、北至雪枫西路，规划面积3.25平方公里，其中建成区1.12平方公里，发展区0.43平方公里，控制区1.70平方公里。 （2）规划年限 规划年限为 2012～2020 年。 （3）产业发展规划 ①发展定位 把集聚区建设成为以纺织服装、农副产品加工为主导，以电力设备、生物工程及打火机生产为配套产业、骨干企业和产业集群为支撑，集约化程度高，产业集群配套完善，综合实力和市场竞争力强的全省乃至全国重要的纺织、农副产品加工工业基地。 ②主导产业 纺织服装产业、农副产品加工。 ③总体发展目标 集聚区内入驻企业实现工业产值达到850亿元。 （4）总体规划布局 总体空间结构上形成“一区两片”的整体布局：西区的规划空间布局为“一心、一轴、两组团”，南区规划用地布局结构为“一心、两轴、四组团”。西区的规划空间布局为“一心、一轴、两组团”。 一心：西区综合服务中心； 一轴：西区中部的南北向产业发展轴； 两组团：农副产品加工组团和配套生产生活组团； 农副产品加工组团：位于集聚区西区北侧，规划用地面积为 2.16平方公里，重点发展和布局农副产业加工企业 配套生产生活组团：位于集聚区西区南侧，规划用地面积为 1.10 平方公里，主要布局与产业集聚区配套的生产和生活设施。 南区规划用地布局结构为“一心、两轴、四组团”。 一心：园区综合服务中心； 两轴：沿连霍高速的东西向绿化轴，以及园区中部南北向的产业发展轴； 四组团：纺织服装产业组团（含印染产业园区）、农副产品加工产业组团、配套生产生活组团及综合产业组团 纺织服装加工组团：位于集聚区南区的北侧和中部，规划面积6.71平方公里，该组团由纺织服装加工区和印染产业园区组成，其中印染产业园区规划面积为；0.4558平方公里；该组团重点发展和布局纺织服装加工企业和印染企业。 农副产品加工组团：位于集聚区南片区南部和东北部，面积 3.23平方公里。该组团由公共服务区、农产品加区组成；重点发展和布局农副产业加工产业和公共服务设施。 配套生产生活组团：位于南片区中部、西部和西南南侧，面积2.52平方公里；主要布局与产业集聚区配套的生产和生活设施 综合产业组团：位于南片区的东南部，规划面积3.72平方公里；该组团主要布局符合集聚区发展定位的产业、与主导产业配套的产业及科研服务中心。 （5）供热工程规划 产业集聚区西区主要由规划区域性锅炉，规模为2×75t/h燃煤锅炉，该区域性锅炉房位于产业集聚区西区外侧西北角，占地面积约1.4ha，供热区域为人工运河以北的区域，对西区内企业统一提供蒸汽，保证用热需要，集聚区集中供热建成后，企业不准自建锅炉房。产业集聚区南区规划建设1个热电厂对集聚区南区企业的提供蒸汽及人工运河以南区区域供暖；其中热电厂设置容量其中热电厂设置容量为2×75t/h和4×130t/h的燃煤锅炉（2用2备）及4×6MW、4×12MW蒸汽轮发电机组（2用2备），分三期建设，一期规模为2×75t/h的燃煤锅炉及2×6MW蒸汽轮发电机组、二期规模为2×130t/h 的燃煤锅炉（1用1备）及2×12MW蒸汽轮机组（1用1备）、三期规模为2×130t/h的燃煤锅炉（1用1备）及2×12MW蒸汽轮机组（1用1备）。 （6）准入条件 本项目与产业集聚区项目准入条件相符性分析见表1-1。 表1-1 本项目与产业集聚区项目准入条件的相符性分析 类别 项目准入条件 本项目情况 相符性 产业政策 （1）原则上仅允许入驻符合园区产业定位，项目选址须符合园区产业布局及用地功能的项目； （2）鼓励建设符合国家产业政策，符合集聚区定位的轻污染项目； （3）鼓励中水回用项目、污水深度治理等基础设施、资源综合利用项目入驻集聚区； （4）鼓励清洁生产水平较高，且能够进一步拉长集聚区产业链的项目； （5）鼓励现有企业对产品进行提升，延长产业链条； （6）鼓励利于消耗中水的项目入驻； （7）禁止引进涉及大量有毒、有害物质及使用大量危险物品的企业入园，以防止对地表水环境以及夏邑县城区造成影响； （8）新建印染企业应首先淘汰区域现有落后印染企业产能，引进的印染项目规模必须满足《印染行业规范条件（2017年版）》、《商丘市印染行业结构调整优化升级发展规划》（2016-2025）及集聚区规划的印染规模（即：到2020年，集聚区机织印染规模控制在1.0亿米以内，针织印染规模控制在7万吨以内），并在水资源及地表水环境可承受的情况下分期实施、适度发展。 （9）按照国家相关产业政策，严禁淘汰和限制类工业企业入园； （10）南区限制引进与主导产业不符、排放重金属废气及大量有机废气等重污染的项目入驻，减少对下风向县城及周围环境敏感点的影响。 （11）综合产业园主要发展符合集聚发展定位的产业、与主导产业配套产业及科研服务中心。 本项目涉及三种行业分别为特种玻璃制造、金属门窗制造、木门窗制造，选址符合园区用地功能；本项目符合国家产业政策，属于轻污染项目；项目不涉及有毒、有害物质及危险物品，生产过程中不排放重金属废气及大量有机废气。 符合 生产规模和工艺装备水平 （1）入园企业建设规模应符合国家产业政策的最小经济规模要求； （2）在生产工艺、技术水平、装备规格上，要求入区项目达到国内行业清洁生产定量评价先进值。 （3）新建或改扩建印染企业采用先进的工艺技术，采用污染强度小、节能环保的设备，主要设备参数要实现在线检测和自动控制，且应满足《印染行业规范条件（2017年版）》、《清洁生产标准一纺织业（棉印染）》、（国家重点行业清洁生产技术导向目录》及《商丘市印染行业结构调整优化升级发展规划》等要求的高效、节能、低耗的先进生产技术、生产设备和工艺； （4）禁止选用列入《产业结构调整指导目录》限制类、淘汰类的落后生产工艺和设备。 （5）退城入园搬迁的企业应进行产品和生产技术的升级改造，达到国家相关规定的要求，且满足集聚区的产业定位。 本项目不涉及《产业结构调整指导目录》限制类、淘汰类的落后生产工艺和设备；本项目涉及三种行业分别为特种玻璃制造、金属门窗制造、木门窗制造，三种行业目前无行业清洁生产水平指标体系，项目在生产工艺、技术水平、装备规格上在同类型企业中较先进。 符合 清洁生产水平 （1）应选择使用原料和产品为环境友好型的项目，避免集聚区大规模建设造成的不良辐射效应； （2）入区项目在单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标应符合国家和行业环境保护标准和清洁生产标准要求，企业清洁生产水平必须满足国内先进水平要求或国际先进水平； （3）在工艺技术水平上，要求入驻产业集聚区的项目达到国内同行业领先水平、或具备国际先进水平； （4）新建或改扩建印染项目清洁生产水平应达到国际先进水平； （5）新建或改扩建印染项目新鲜水指标为：机织印染≤1.6吨水百米产品、针织印染≤80吨水吨产品； （6）新建或改扩建印染项目排水指标为：机织印染≤1.28吨水/百米产品、针织印染≤64吨水/吨产品； （7）新建或改扩建印染项目水重复利用率达到40%以上； （8）新建或改扩建印染项目综合能耗指标为：机织印染≤30公斤标煤百米产品、针织印染≤1.1吨标煤/吨产品； （9）入园项目应选用低毒或无毒的环境效益较高的原辅材料。 本项目在生产工艺、技术水平、装备规格上在同类型企业中较先进；选用原辅材料均为无毒的环境效益较高的原辅材料。 符合 污染物排放总量控制 （1）新建项目的污染物排放指标必须到国家相关规定和和满足区域总量要求； （2）新建或改扩建印染企业应做到“污染物等量或减量置换”不可盲目扩张； （3）禁止展环境污染严重、无污染治理技术或治理技术在技术经济上不可行的项目； （4）属于退城入园搬迁的项目，污染物排放指标原则上不能超过现状污染物排放量； （5）新建项目的大气污染物处理应达到相关行业标准或大气污染物综合排放标准实现达标排放，水污染物排放应达到相关行业标准或水污染物综合排放标准后才能进入集聚区污水处理厂。 本项目属于新建项目，排放的废气、废水均满足相应排放标准的要求，本项目排放的有机废气进行总量倍量替代。 符合 土地利用 （1）入园项目必须达到《河南省工业项目建设用地控制指标》要求； （2）入园项目用地必须符合城市总体规划和产业集聚区控制性详细规划各项指标要求、集聚区土地利用规划要求。 该项目用地符合夏邑县产业集聚区相关用地规划 符合 （7）负面清单 本项目与夏邑县产业集聚区负面清单（禁止和限制发展项目）相符性分析见表1-2。 表1-2 本项目与产业集聚区负面清单的相符性分析 行业 禁止和限制发展项目 本项目情况 相符性 纺织服装行业 （1）禁止含化学合成的化学纤维生产项目入住、限制发展其他化学纤维生产项目； （2）禁止采用聚乙烯醇浆料（PVA）上浆工艺及产品（涤棉产品，纯棉的高支高密产品除外）的项目入驻； （3）禁止采用绞纱染色工艺项目入驻； （4）禁止新建：棉、化纤、麻、丝绸机织物印染设计生产能力<2000万米/年，毛机织物印染设计生产能力<200万米/年，针织或纱线印染设计生产能力<3000吨/年的项目； （5）禁止新建或改扩建机织印染的新鲜水指标>1.6吨水/百米产品、 排水指标>1.28吨水/百米产品的项目入驻； （6）楚止新建或改扩建针织印染的新鲜水指标> 80吨水吨产品、排水指标>64吨水/吨产品的项目入驻； （7）禁止使用国家产业政策禁止或限制生产工艺生产的项目； （8）禁止使用国家产业政策禁止或限制设备生产的项目； （9）其它国家产业政策禁止或限制发展的纺织服装项目。 本项目涉及三个行业，分别为C3042特种玻璃制造、 C3321金属门窗制造、C2032木门窗制造，不属于禁止或限制建设的项目 不涉及 农副产品行业 （1）禁止新建啤酒类及淀粉类项目； （2）禁止新建生猪、单年居宰量在20万头以下、牛年居宰量在5万头以下、禽年居宰量在2000万只以下的项目及3000吨/年及以下的西式肉制品加工项目； （3）禁止建设生产能力150瓶/分钟以下（瓶容在250毫升及以下）的碳酸饮料生产线项目； （4）禁止新建5万吨年及以下味精生产线、浓缩苹果汁生产线及200吨/年及以下的醇母加工项目； （5）禁止新建酒精生产线、白酒生产线、原糖生产线及糖精等化学合成甜味剂生产线项目； （6）禁止新建中药提取类制药项目； （7）限制发展柠檬酸、氨基酸、淀检糖等生产项目； （8）国家产业政策禁止或限制发展的其它农副产品项目。 本项目涉及三个行业，分别为C3042特种玻璃制造、 C3321金属门窗制造、C2032木门窗制造，不属于农副产品行业。 不涉及 装备制造行业 （1）禁止发展独立电镀项目及含电镀工段的项目； （2）国家产业政策禁止或限制发展的其它装备制造项目。 本项目涉及三个行业，分别为C3042特种玻璃制造、 C3321金属门窗制造、C2032木门窗制造，不属于禁止发展项目和国家产业政策禁止和限值发展的其他装备制造项目。 符合 其它 （1）禁止发展其它不在集聚区产业定位内的项目，如造纸制浆、制革、化纤浆粕、钢铁、水泥、焦化、皂素、金属冶炼、化工、石化、化学合成制药、生化制药、衣药、染料、陶瓷等行业； （2）禁止采用落后或淘汰的生产工艺或生产设备进行生产的项目；禁止引进耗水量大、废水量大等资源消耗量大的其他项目； （3）禁止与产业定位冲突的项目入园； （4）园区内现有的与产业定位不符的企业应限制其发展。 本项目涉及三个行业，分别为C3042特种玻璃制造、 C3321金属门窗制造、C2032木门窗制造，生产工艺、设备均不属于落后或淘汰的工艺、设备，不属于耗水量大、废水量大的项目。 符合 2.2本项目与规划环评结论相符性分析 本项目位于商丘市夏邑县南工业园区工业路东段路北16号，对照《夏邑县产业集聚区发展规划—土地使用规划图》，项目用地性质为工业用地，且本项目属于夏邑县产业集聚区南区综合产业组团内，项目的建设符合产业集聚区项目准入条件，不在产业集聚区负面清单范围内。因此，本项目的建设符合夏邑县产业集聚区规划环评结论。 3、与规划环评审查意见的符合性 本项目与夏邑县规划环评审查意见的相符性分析见表1-3。 表1-3 本项目与规划环评审查意见的相符性分析一览表 规划环评审查意见 相符性分析 （一）合理用地布局 进一步加强与城市总体规划、土地利用总体规划的衔接，保持规划之间一致；优化用地布局，在开发过程中不应随意改变各用地功能区的使用功能，并注重节约集约用地。工业区生活居住区之间设置绿化隔离带，以防止工业区对居住区造成不良影响。南区纺织加工区距离夏邑县第三水厂较近，在南区西北部靠近水厂区域设置绿化隔离带，减少对饮用水源地的影响；西南部仓储物流不得存放可能造成风险事故的危险物品，防止物料泄露对集聚区西南部的居住区造成影响；按照《报告书》要求，对现有与集聚区规划不相符的企业，限值其发展，对部分企业逐步进行搬迁。区内建设项目的大气环境防护范围内，不得规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。 本项目用地性质属于工业用地，符合夏邑县产业集聚区用地规划；根据建设项目环境环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行），对卫生防护距离未做规定。 符合 （二）优化产业结构 入驻项目应遵循循环经济理念，实施清洁生产，逐步优化产业结构，构筑循环经济产业链；鼓励发展主导产业，并不断完善产业链条；在淘汰整合区域内现有印染企业的基础上，依据“水资源和水环境承载力”适度发展印染产业，规划期内机织印染规模控制在1亿米以内，针织印染规模控制在7万吨以内，并分步实施。入区印染项目清洁生产水平需达到国际先进水平；禁止含化学合成的化学纤维生产项目入驻，限制发展其他化学纤维生产项目；农副产品加工行业禁止新建啤酒及淀粉类生产项目，限制发展柠檬酸、氨基酸、淀粉糖生产项目；装备制造行业禁止发展独立电镀及含电镀工段的项目；禁止造纸制浆、制革、化纤浆粕、钢铁、水泥、焦化、金属冶炼、化工、生物制药、农药等不在产业集聚区产业定位的项目。 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2020.1.1），本项目属于允许类建设项目。本项目不属于印染项目，不属于禁止和限制发展的项目。 符合 （三）尽快完善环保基础设施 按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，加快建设第二污水处理厂扩建、第四污水处理厂和中水深度处理回用工程。完善配套污水管网，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，入园企业均不得单独设置废水排放口，减少对纳污水体的影响。集聚区应实施集中供热、供气，进一步优化能源结构，加快集中供热中心及配套供热管网建设，区内不得建设分散燃煤锅炉。 按照循环经济的要求，提高固体废物的综合利用率，积极探索固废综合利用途径，提高一般工业固废综合利用率，严禁企业随意弃置；危险固废的收集、贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，并送有资质的危险废物处置单位处置，危险废物的转运应执行《危险废物转移联单管理办法》的有关规定。 企业厂区采用雨、污分流制，项目生产中产生的废水经三级沉淀池处理后，循环利用，不外排。生活污水经化粪池处理后，通过市政污水管网，排入夏邑县第二污水处理厂。 项目营运期产生的危险废物主要为废活性炭，厂区设置危废暂存间，经收集暂存后交有资质单位处置，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的要求；玻璃边角料和沉淀池沉渣集中收集后外售给平板玻璃生产厂家；铝条、铝型材边角料和废弃包装材料集中收集后外售给废旧资源利用公司。原料包装桶集中收集后，暂存于厂区一般固废暂存间，交由厂家回收再利用。废PVB膜集中收集后交由厂家回收再利用。木工边角料和木屑粉尘集中收集后外售，项目产生的一般固废均合理处置，不外排；生活垃圾交环卫部门统一收集处理。 符合 （四）严格控制污染物排放 严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构、加强污染治理等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCs等大气污染物的排放。抓紧实施中水回用工程，减少废水排放量，保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准（COD≤40毫克/升，氨氮≤2毫克/升），尽快在沱河建设人工生态湿地，减少集聚区排水对纳污水体的影响。加快引黄水厂建设，尽快实现集聚区集中供水，逐步关停企业自备水井。定期定期对地下水质进行监测，发现问题，及时采取有效防治措施，避免对地下水造成污染。 本项目营运期无二氧化硫、氮氧化物产生，中空玻璃、夹胶玻璃、木门（含门扇和门套）生产过程中产生的VOCs经处理后，能够满足相应排放标准要求；项目产生的生产废水经沉淀池处理后，循环利用，不外排。生活污水经化粪池处理后进入夏邑县第二污水处理厂进一步处理；企业用水使用自来水，不涉及自备水井。 符合 （五）建立事故风险防范和应急处置体系 加快环境风险预警体系建设。严格危险化学品管理；建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，防止出现跨界污染；制定园区级综合环境应急预案，不断完善各类突发环境事件应急预案，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。 本项目不涉及危险化学品。 符合 （六）妥善安置搬迁居民 根据规划实施的进度，制定详细的搬迁计划，对居民及时拆迁，妥善安置。当地人民政府应加强组织协调，按照《报告书》提出的建议制定详细的搬迁计划和方案，认真组织落实。加强拆迁居民的培训，积极拓宽就业渠道，注意加强搬迁居民的就业、医疗、社会救助等保障体系建设，保证其生活基本稳定，构建和谐社会。 本项目不涉及居民搬迁。 符合 由上表可知，本项目符合《河南省环境保护厅关于夏邑县产业集聚区发展规划调整方案（2012-2020）环境影响报告书的审查意见》（豫环审〔2017〕266号）的相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”相符性分析 根据《河南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（豫政［2020］37号），夏邑县产业集聚区属于重点管控单元。 1.1生态保护红线 根据河南省生态保护红线范围划分情况，夏邑县不涉及生态保护红线和一般生态空间。本项目位于商丘市夏邑县南工业园区工业路东段路北16号，因此本项目选址不在生态保护红线范围内。 1.2环境质量底线 1.2.1水环境质量底线 根据河南省水环境管控分区划分情况，夏邑县产业集聚区水环境分区管控类型为重点管控区（水环境工业污染重点管控区）。 本项目选址区域的地表水环境质量达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。 本项目选址位于夏邑县产业集聚区内，且项目不属于“高污染、高环境风险”的涉水工业项目，不属于耗水量大、废水排放量大的煤化工、化学原料药及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业项目，生产过程中不涉及危险化学品。 本项目营运期产生的生产废水经沉淀池处理后循环利用，不外排；生活污水经化粪池处理后进入夏邑县第二污水处理厂进一步处理，生活污水经化粪池预处理后能够满足污水处理厂收水标准要求。项目严格落实水污染物总量控制要求，项目不属于重点水污染物排放行业建设项目。 本项目不属于高风险、重污染项目，生产过程中不涉及环境风险。 因此，本项目满足水环境质量底线要求。 1.2.2大气环境质量底线 根据河南省大气环境管控分区，夏邑县产业集聚区大气环境管控分区类型为大气重点管控区（大气高排放区）。 项目选址区域大气环境质量不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 本项目营运期不使用锅炉、煤气发生炉、工业炉窑，项目本项目涉及三个行业，分别为C3042特种玻璃制造、C3321金属门窗制造、C2032木门窗制造，均不属于全省禁止新增产能的行业，生产过程中不涉及大宗物料运输，不使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等； 本项目营运期不消耗煤炭及其他高污染燃料，项目物料运输不使用国三及以下重型柴油货车。项目生产过程中不涉及环境风险。 因此，本项目能够满足大气环境质量底线的要求。 1.2.3土壤环境风险防控底线 根据河南省土壤污染风险管控分区，夏邑县产业集聚区属于土壤环境重点管控区。 本项目不属于土壤污染重点单位，不属于土壤污染风险行业企业，项目的建设符合国家产业政策、土地利用总体规划。项目营运期无有毒有害物质排放。因此，本项目符合土壤环境风险防控底线的要求。 1.3资源利用上线 1.3.1能源利用上线 根据河南省高污染燃料禁燃区划分情况，夏邑县产业集聚区属于高污染燃料禁燃区。 本项目营运期不消耗高污染燃料，因此，本项目能够满足能源利用上线的要求。 1.3.2水资源利用上线 本项目选址区域不涉及生态用水补给区和地下水开采重点管控区，且本项目厂区用水使用自来水，不开采地下水，不会对区域地下水资源造成不利影响。因此，本项目符合水资源利用上线的要求。 1.3.3土地资源利用上线 本项目所在区域不属于土地资源重点管控区，满足土地资源利用上线的要求。 1.3.4岸线生态环境分类管控 根据河南省岸线生态环境分类管控图，商丘市岸线管控分类包括优先保护岸线和一般管控岸线，均位于柘城县境内（惠济河）；本项目所在区域不涉及优先保护岸线、重点管控岸线和一般管控岸线，满足岸线生态环境管控要求。 1.4生态环境准入清单 根据《商丘市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（商政[2021]5号），商丘市“三线一单”分区管控及要求如下： （1）生态分区管控 全市共划定61个生态环境分区管控单元。其中：优先保护单元15个，面积占全市国土面积的2.76%；重点管控单元37个，面积占全市国土面积的15.94%；一般管控单元9个，面积占全市国土面积的81.3%。 （2）生态环境准入清单 以全市划定的61个生态环境管控单元为基础，根据各单元环境属性特征，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率等方面对各环境管控单元提出原则性的禁止、限制性开发要求，建立我市“1+9”生态环境准入清单模式。“1”为我市总体生态环境准入清单，“9”为两区六县一市生态环境准入清单。 根据《商丘市生态环境局关于发布<商丘市生态环境准入清单（试行）>的函》（2021年11月19日），商丘市生态环境准入清单包括商丘市生态环境总体准入要求、商丘市各县区分区管控单元生态环境准入清单。 ①商丘市生态环境总体准入要求 表1-1 商丘市生态环境总体准入要求 管控 维度 准入控要求 本项目 情况 相符性 空间布局约束 1、全市禁止新增化工园区。全市原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。 2、严禁不符合我市主体功能定位的各类开发活动，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。现有以“两高”行业为主导产业的园区规划环评应增加碳排放情况与减排潜力分析，推动园区绿色低碳发展。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。 3、禁止勘查高硫高灰煤炭资源，禁止开采可耕地砖瓦粘土。禁止开采区内，除国家基础性、公益性地质调查及符合政策要求的项目外，一律不得新设探矿权、采矿权和矿产勘查项目，严厉打击和取缔违法采矿活动。禁止开采区内，在不影响禁止区主体功能，并征得相关管理部门同意的情况下，可以进行地热、矿泉水等矿产资源的勘查开发利用。限制开采高硫高灰煤，不再新建高硫高灰煤矿井。在限制开采区内，要严格控制限制开采矿种矿业权的设置，确实需要设置矿业权时，应严格规划审查，进行专门的规划论证。 4、全市范围内禁止制造、进口、销售和注册登记国五(不含)以下排放标准的柴油车。全市原则上不再办理使用登记和审批35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。重点区域禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。全面淘汰退出达不到标准的落后产能和不达标企业。实施重污染企业退城搬迁，加快城市建成区、人群密集区、重点流域的重污染企业和危险化学品等环境风险大的企业搬迁改造、关停退出，推动实施一批水泥、平板玻璃、化工、商砼企业等重污染企业退城工程。 5、生态控制区主要包括生态公益林和地质灾害高易发区，依照《国家级公益林管理办法》和《河南省生态公益林管理办法》对市域21.19万亩公益林进行严格保护；对于市域地质灾害高易发区应加强监测和安全防护，禁止在相关区域进行建设。河流水域包括涡河、惠济河、黄河故道、沱浍河、大沙河、王引河等主要河流，完善河道两侧绿化建设，防治水土流失，严禁非法占用滩涂湿地。 6、矿产资源密集区是指市域范围内蕴含具有开采价值的各类金属、非金属矿藏的地区以及其必要的生产生活和安全防护范围，主要分布在永城、睢县、柘城。按照《中华人民共和国矿产资源法》《河南省采矿管理条例》进行管制。历史文化保护区主要包括商丘古城（含宋国故城遗址、大运河遗址、睢县古城、夏邑古城、虞城利民古城等的保护范围、建设控制地带和风貌协调区），整体保护古城的自然环境、肌理格局、文物古迹、历史建筑和环境要素，按照《中华人民共和国文物保护法》、《历史文化名城名镇名村保护条例》、《河南省历史文化名城保护条例》的规定实施管制。 本项目属于特种玻璃、 金属门窗制造、木门窗制造项目，不属于禁止建设类项目，不属于“两高”行业；本项目属于国家允许类项目，符合国家和地方相关产业政策；本项目不设置锅炉，生产过程不使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂，且项目选址区域不属于生态控制区、矿产资源密集区和历史文化保护区。 相符 污染物排放管控 1、新、改、扩建项目主要污染物排放要满足当地总量减排要求。重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。 2、全面改善区域环境质量。建设项目应满足区域环境质量改善目标的管理要求。区域环境空气、地表水环境质量不能满足环境功能区划标准时，重点行业建设项目主要污染物实行区域倍量削减；区域环境空气、地表水环境质量满足环境功能区划标准后，重点行业建设项目主要污染物实行区域等量削减。 3、十四五期间全面落实建成区污水处理厂“提质增效工程”及加快补齐城镇污水收集和处理设施短板工程。新建城区管网和污水处理设施要与城市发展同步规划、同步建设，做到雨污分流，加强城市初期雨水收集处理设施建设，有效减少城市面源污染。城市建成区、产业集聚区、工业园区污水处理厂扩建工程设计出水标准优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准设计，鼓励化学需氧量、氨氮、总磷排放浓度达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水体水质标准要求，鼓励现有工程随扩建工程一并完成提标改造工程。具备条件的县级以上污水处理厂全部建设尾水人工湿地，进一步提升污水处理水平。 4、十四五期间，进一步扩大涉气工业企业监控范围，对全市应急管控和错峰生产企业进行全面筛查，全市满足自动监控设施建设标准的涉气企业全部完成自动监控设施建设；开展有色金属冶炼、铅酸蓄电池等行业企业含重金属无组织废气排放污染治理，确保废气中重金属污染物持续、稳定达标排放；开展砖瓦、钢铁、有色等重点行业企业提标改造和污染深度治理，严格排污许可管理，推动工业企业绿色发展转型；强化挥发性有机物污染治理；制定砖瓦窑等工业炉窑综合整治实施方案，凡不能达标排放的砖瓦窑等工业炉窑，依法一律实施停产整治；推进工业绿色升级，加快实施钢铁、石化、化工、有色、皮革等行业绿色化改造，加强造纸、农副食品加工、毛皮制革、印染、有色金属、原料药制造、电镀等水污染物排放行业重点企业强制性清洁生产审核，全面推进其清洁生产改造或清洁化改造；全面取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）等工业燃煤设施，全市建成区实现工业燃煤全替代。 5、控制农业氮源排放，持续做好秸秆综合利用和禁烧工作，加强农村散煤燃烧监管、减少BC（黑碳气溶胶）排放；全市主要农作物化肥、农药使用量实现零增长，农药包装废弃物回收处理推广到全市30%的产粮（油）大县和所有蔬菜产业重点县；基本实现农膜全面回收利用；加强农村黑臭水体整治及秸秆综合利用率；梯次推进农村生活污水治理，根据工作实际，对需调整的内容及时修编，细化配套制度，力争实现县级层面的统一规划、统一建设、统一运行、统一管理，集中连片推进。 6、有色金属冶炼、铅酸蓄电池、石油加工、化工、电镀、制革和危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要按照国家企业拆除活动污染防治的技术规定，事先制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案，明确残留污染物清理和安全处置措施，报县级生态环境部门、工业和信息化部门备案并技术评审。 7、鼓励土壤污染重点监管单位因地制宜实施管道化、密闭化改造，重点区域防腐防渗改造，物料、污水、废气管线架空建设和改造，从源头上防范土壤污染。 本项目主要污染物排放满足总量减排要求（倍量替代），本项目不属于重点行业。 相符 环境风险防控 1、柘城、夏邑、虞城、睢阳区、示范区等跨市界断面所在县（区）的环保部门要加强与下游县、区及亳州、鹿邑、永城等城市的沟通协调，共同做好流域水污染联防工作，防止出现跨界污染事件。各县（区）政府（管委会）制定水污染应急预案，建立应急联动机制，明确预警预报程序，完善应急处置和保障体系。加强应急管理培训和学习交流，开展流域水污染防控应急演练，提高跨界突发水污染事件处置能力与应急管理工作水平。 2、永城、宁陵涉及化工的产业集聚区，需在十四五规划初期建成园区风险防范应急保障措施，在集聚区纳污河流或雨水、泄洪河沟下游处（汇入具有水体功能区划河流之前）设置拦截设施、园区事故池等具体应急措施，拦截化工企业厂区不可控的风险事故废水，坚决杜绝区域风险事故废水进入地表河流引发恶劣的流域污染事件。 3、做好优先保护单元内饮用水源等重要生态环境敏感目标的环境风险防范，开展涉重企业等安全隐患排查和风险评估，依法依规整治监管；做好钢铁、有色、化工、制药、制革等涉及重大环境风险源和危险化学品企业环境风险防范，编制环境风险应急预案，落实环境风险防范和应急措施，强化环境风险防控及应对处置能力，建立“企业—园区—政府”三级区域环境风险应急联控机制；加强对农用地土壤污染风险区域，特别是毛皮制革、有色金属、电镀等重点监管企业和工业园区周边农用地土壤的监测，完善土壤污染防治体系，强化土壤环境风险控制，做好耕地保护，保障粮食安全。 4、用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块，以及腾退工矿企业用地为重点，依法开展土壤污染状况调查和风险评估；优先对重点行业企业用地调查查明的潜在高风险地块，开展进一步调查和风险评估。 本项目属于特种玻璃、 金属门窗制造、木门窗制造项目，营运期产生的生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网进入夏邑县第二污水处理厂进一步处理，生产废水循环利用，不外排，不单独设排污口。 相符 资源开发效率要求 1、十四五期间，全市煤炭消费总量控制完成国家、省、市下达目标要求。全市能耗增量控制目标控制完成国家、省、市下达目标要求。 2、十四五期间，全市年用水总量控制完成国家、省、市下达目标要求。水资源利用效率和效益明显提升，地下水超采得到进一步控制，农村居民集中供水实现全覆盖，全面解决贫困人口饮水安全问题；积极开展中水资源利用，在火电、纺织、化工、食品、发酵等高耗水行业，开展水效“领跑者”行动，推进企业串联用水、分质用水、一水多用和梯级循环利用，提升工业污水资源化利用效率；加快城市污水处理厂及产业集聚区污水处理厂中水建设工程，切实推进中水利用进程，集中供热中心、热电联产项目限制取用地下水，高耗水企业中水回用率达到32%以上。 3、重点开展火电、钢铁、石化、化工、纺织、造纸、食品等高耗水工业行业节水技术改造，大力推进工业水循环利用，推进节水型企业、节水型工业园区建设；新、改、扩印染项目清洁生产水平应达到《清洁生产标准纺织业（棉印染）》国际先进水平，禁止不能满足土地投资强度和清洁生产水平要求的印染企业和与规划定位不相符的印染企业入驻。新、改、扩印染项目印染总规模不得超出规划的印染规模，允许规划内印染规模等量替代，禁止超出规划单纯新增印染产能。 4、实行严格的耕地保护制度和节约用地制度，强化土地资源开发 利用管理，提高土地集约化利用程度和建设用地利用效率，内部挖潜解决新增建设用地。 本项目营运期不消耗煤炭；项目用地符合夏邑县产业集聚区土地利用总体规划。 相符 根据分析，本项目的建设符商丘市生态环境总体准入要求的要求。 ②商丘市各县区分区管控单元生态环境准入清单 根据《商丘市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（商政[2021]5号）以及商丘市生态环境管控单元分布图（详见附图9）夏邑县产业集聚区属于重点管控单元，本项目与夏邑县产业集聚区环境管控单元生态环境准入清单相符性分析见下表。 夏邑县产业集聚区生态环境准入清单见表1-4、表1-5。 表1-4 商丘市夏邑县（产业集聚区）环境管控单元生态环境准入清单 环境管控单元编码 环境管控单元名称 行政区 管控单元 分类 单元环境 属性 现状与问题 省、市、区县 乡镇 ZH4114 2620001 夏邑县产业集聚区 河南省商丘市夏邑县 夏邑县产业集聚区 重点管控单元 大气高排放区、水环境工业污染重点管控区、高污染燃料禁燃区、土壤污染重点监管单位。 该单元位于城市中心城区西侧及南侧，属于淮河流域，主导产业为纺织服装、农副产品加工，装备制造为配套产业。区内有夏邑县豫夏环保科技有限公司重点监管单位。 主要问题：区域内现状PM2.5超标，土壤污染重点监管。 表1-5 商丘市夏邑县（产业集聚区）环境管控单元生态环境准入清单（续） 管控要求 本项目建设情况 空间布局约束 1、新建印染项目规模必须满足行业发展规划，并在水资源及地表水环境可承受的情况下分期实施、适度发展。 2、禁止含化学合成的化学纤维生产项目入驻，装备制造行业禁止发展独立电镀及含电镀工段的项目，农副产品加工行业禁止新建啤酒及淀粉类生产项目。禁止新建、扩建、改建燃用高污染燃料的项目（集中供热、热电联产设施除外）。 3、限制发展柠檬酸、氨基酸、淀粉糖生产项目。 4、鼓励能够延长集聚区产业链条的，符合集聚区功能定位的项目入驻。 5、严格落实规划环评及审查意见要求，规划调整修编时应同步开展规划环评。 本项目不属于印染、化学纤维生产项目，不属于啤酒及淀粉类生产项目，不属于限制发展的项目，生产过程中不使用高污染燃料。项目涉及三个行业，分别为C3042特种玻璃制造、C3321金属门窗制造、C2032木门窗制造，项目的建设符合规划环评及审查意见的要求。因此，本项目符合空间布局约束的要求。 污染物排放管控 1、集聚区内企业废水实现全收集、全处理。排入集聚区集中污水处理厂的企业废水执行国家、我省行业间接排放标准或符合污水处理厂的收水要求。 2、集中污水处理厂排水必须达到或优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A 标准。 3、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs 全面执行大气污染物特别排放限值。 4、禁止销售、使用煤等高污染燃料，现有使用高污染燃料的单位和个人，应当按照市、县（市）人民政府规定的期限改用清洁能源或拆除使用高污染燃料的设施。 5、新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量减排要求。 本项目营运期生产废水经沉淀池处理后，循环利用，不外排。生活污水经化粪池预处理后进入夏邑县第二污水处理厂进一步处理，能够满足污水处理厂收水标准要求，污水处理厂排水能够满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A 标准要求；本项目营运期不使用高污染燃料，无燃料燃烧废气产生，VOCs排放能够实现达标排放；项目废气、废水中主要污染物的排放能够满足总量减排的要求。因此，本项目符合污染物排放管控的要求。 环境风险防控 1、制定环境风险应急预案，落实环境风险防范和应急措施，强化环境风险防范及应急处置能力，建立“企业-园区-政府”三级环境风险应急联动机制。 2、涉及危险化学品生产、储存、使用的企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 本项目不涉及危险化学品，环境风险较小。 资源利用效率要求 1、企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。 2、企业、园区应加大污水回用力度，建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。 本项目资源能源利用效率较高，清洁生产水平能够达到国内先进水平。因此，本项目满足资源利用效率的要求。 根据上表对比分析可知，本项目满足夏邑县环境准入清单的要求。 综上所述，本项目能够满足商丘市“三线一单”的要求。 2、产业政策相符性 （1）根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2020.1.1），本项目不在鼓励类、限制类和淘汰类范围之内。根据《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40号）第三章第十三条规定：《产业结构调整指导目录》由鼓励、限制和淘汰三类目录组成，不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类，允许类不列入《产业结构调整指导目录》。因此，本项目属于允许类建设项目，符合国家产业政策。 （2）本项目已经在夏邑县产业集聚区管理委员会备案，并经批准，项目代码：2206-411426-04-05-316061。 因此，本项目属于允许类建设项目，符合国家和地方相关产业政策。 3、与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）的相符性分析 根据《河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（豫环委办[2022]9号），重点行业企业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。本项目与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）涉VOCs、涉PM企业A级企业绩效分级指标相符性分析见表1-6。 表1-6 本项目与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）的相符性分析 差异化指标 相关要求（A级） 本项目情况 本项目与A级企业相符性 1、涉VOCs企业基本要求 物料储存 涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料密闭存储。盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭储存；生产车间内涉VOCs物料应密闭储存。 本项目涉及VOCs的物料存放于室内，并密闭储存；盛装过VOCs物料的包装容器进行加盖储存；废活性炭袋装密封保存。 相符 物料转移和输送 采用密闭管道或密闭容器等输送。 本项目VOCs物料包装规格桶装，转移采用密闭容器转移和输送 相符 工艺过程 原辅材料调配、使用（施胶、喷涂、干燥等）、回收等过程采用密闭设备或在密闭空间内操作。 涉VOCs原料装卸、储存、转移和输送、工艺过程等环节的废气全部收集引至VOCs处理系统。 本项目中空玻璃生产过程中需要使用胶粘剂，生产设备位于封闭式车间内，中空玻璃生产线密封工序产生的有机废气、夹胶玻璃生产线辊压、加热加压工序、木门生产线贴板、冷压、封边工序安装“集气罩+低温等离子+活性炭吸附装置+15m排气筒”。 相符 2、涉PM企业基本要求 物料装卸 车辆运输的物料应采取封闭措施。粉状、粒状、块状散装物料在封闭料场内装卸，装卸过程中产尘点应设置集气除尘装置，料堆应采取有效抑尘措施。不易产尘的袋装物料宜在料棚中装卸，如需露天装卸应采取防止破袋及粉尘外逸措施。 本项目车辆运输的物料为原片玻璃、胶粘剂、木板、铝材等，运输过程中不产尘，项目不涉及粉状、粒状物料的运输。原料均储存在原材料区内（车间内）。 相符 物料储存 一般物料。粉状物料应储存于密闭/封闭料仓中；粒状、块状物料应储存于封闭料场中，并采取喷淋、清扫或其他有效抑尘措施；袋装物料应储存于封闭/半封闭料场中。封闭料场顶棚和四周围墙完整，料场内路面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态。不产尘物料（如钢材、管件）及产品如露天储存应在规定的存储区域码放整齐。 危险废物。应有符合规范要求的危险废物储存间，危险废物储存间门口应张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物的记录和货单保存 3 年以上。危废间内禁止存放除危险废物和应急工具外的其他物品。 本项目使用的物料为原片玻璃、胶粘剂、木板、铝材等，不易产尘，原料均储存在原材料区内（车间内）。厂区货物进出大门为硬质材料门，所有门窗保持常闭状态；本项目营运期产生的危险废物储存在危险废物储存间内，储存间危险废物储存间门口应张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物的记录和货单保存3年以上，环评要求危废间禁止存放除危险废物和应急工具外的其他物品。 相符 物料转移和输送 粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程应采用气力输送、密闭输送，块状和粘湿粉状物料采用封闭输送；无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集气除尘措施，或有效抑尘措施。 本项目不涉及易产尘物料。 不涉及 成品包装 卸料口应完全封闭，如不能封闭应采取局部集气除尘措施。卸料口地面应及时清扫，地面无明显积尘。 本项目卸料口的物料为玻璃成品和木门成品，卸料过程中不产尘。 相符 工艺过程 各种物料破碎、筛分、配料、混料等过程应在封闭厂房内进行，并采取局部收尘/抑尘措施。破碎筛分设备在进、出料口和配料混料过程等产尘点应设置集气除尘设施。 各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象。 生产车间不得有可见烟粉尘外逸。 本项目生产过程位于封闭式车间内，木门生产线裁边、切割、开槽工序设置在单独车间内，且产污工序上方安装吸污口，含尘废气经收集后经袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放。项目营运期确保各生产工序的车间地面干净，车间无可见烟粉尘外逸。 相符 物料装卸 车辆运输的物料应采取封闭措施。粉状、粒状、块状散装物料在封闭料场内装卸，装卸过程中产尘点应设置集气除尘装置，料堆应采取有效抑尘措施。 不易产尘的袋装物料宜在料棚中装卸，如需露天装卸应采取防止破袋及粉尘外逸措施。 本项目车辆运输的物料原片玻璃、木板、胶粘剂（桶装、袋装）、铝材等，运输过程中不产尘，项目不涉及粉状、粒状物料的运输。原料均储存在原材料区内（车间内），原料装卸均位于封闭车间内。 相符 3、其他基本要求 运输方式及运输监管 运输方式 ①公路运输。物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆比例（A级100%，B级不低于 80%），其他车辆达到国四排放标准（重型燃气车辆达到国五及以上排放标准）； ②厂内运输车辆。达到国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆的比例（A 级100%，B级不低于80%），其他车辆达到国四排放标准（重型燃气车辆达到国五及以上排放标准）； ③危险品及危废运输。国五及以上或新能源车辆（A级/B级100%）； ④厂内非道路移动机械。国三及以上排放标准或使用新能源机械（A级/B级100%）。 ①物料公路运输按要求全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆，其他车辆达到国四排放标准（重型燃气车辆达到国五及以上排放标准）； ②厂内运输车辆按要求全部达到国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆，其他车辆达到国四排放标准（重型燃气车辆达到国五及以上排放标准）； ③危废的运输全部使用国五及以上或新能源车辆； ④厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。 相符 运输监管 厂区货运车辆进出大门口：日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，拟申报A、B级企业时，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。安装高清视频监控系统并能保留数据6个月以上。 建设单位按要求建立门禁系统并建立电子台账，安装高清视频监控系统并能保留数据6个月以上。 相符 环境管理要求 环保档案资料齐全 ①环评批复文件和竣工验收文件/现状评估文件； ②废气治理设施运行管理规程； ③一年内废气监测报告； ④国家版排污许可证，并按要求开展自行监测和信息披露，有规范的排气筒监测平台和排污口标识。 建设单位按要求建立环保档案，包括环评批复、竣工验收文件、废气治理设施运行管理规程、一年内废气监测报告、排污证，并按要求开展自行监测和信息披露，有规范的排气筒监测平台和排污口标识。 相符 台账记录信息完整 ①生产设施运行管理信息（生产时间、 运行负荷、产品产量等）； ②废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料、活性炭等更换量和时间）； ③监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）； ④主要原辅材料、燃料消耗记录（A、B 级企业必需）； ⑤电消耗记录（已安装用电监管设备的 A、B 级企业必需）。 项目营运期按要求记录台账，包括生产设施运行管理信息、废气污染治理设施运行管理信息、监测记录信息、主要原辅材料消耗记录、电消耗记录。 相符 人员配置合理 配备专/兼职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。 企业按要求配备专职环保人员，并具相应的环境管理能力。 相符 其他控制要求 生产工艺和装备 不属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》中限制类、淘汰类项目；项目不属于省级或市级政府部门明确列入限期淘汰类项目。 相符 污染治理副产物 除尘器应设置密闭灰仓并及时卸灰，除尘灰应通过气力输送、罐车、袋子等封闭方式卸灰，不得直接卸落到地面。除尘灰如果转运应采用气力输送、封闭传送带方式，如果直接外运应采用罐车或袋装后运输，并在装车过程中采取抑尘措施，除尘灰在厂区内应密闭/封闭储存；脱硫石膏和脱硫废渣等固体废物在转运过程中应采取抑尘措施并应封闭储存。 本项目除尘器设置密闭灰仓并及时卸灰，除尘灰采用袋子卸灰，在厂区内采用袋装储存，运输时袋装运输。本项目不涉及脱硫石膏、脱硫废渣等固体废物。 相符 用电量/视频监管 按照《河南省涉气排污单位污染治理设施用电监管技术指南（试行）》要求安装用电监管设备（有自动在线监控系统的企业除外），用电监管数据直接上传至省、市生态环境部门的污染治理设施用电监管平台服务器；未安装自动在线监控和用电量监管拟申报A、B级企业，应在主要生产设备（投料口、卸料口等位置）安装视频监控设施，相关数据保存三个月以上。 环评要求企业按要求在主要生产设备处安装视频监控设施，相关数据保存三个月以上， 相符 厂容厂貌 厂区内道路、原辅材料和燃料堆场等路面应硬化。厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘。其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地。 本项目厂区道路、仓库、厂房等均进行硬化。厂区内道路定期清扫、洒水，保持道路清洁。 相符 根据上表分析可知，本项目的建设符合《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）涉VOCs、涉PM企业A级企业绩效分级指标要求。 4、与《河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（豫环委办[2022]9号）相符性 表1-7 本项目与豫环委办[2022]9号的相符性分析 规范性文件 主要任务 内容 本项目情况 相符性分析 河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案 加快传统产业转型升级 支持重点行业通过产能置换、 装备大型化改造、重组整合，实施绿色转型升级。制定2022年度淘汰落后产能工作方案，落实国家《产业结构调整指导目录 (2019年本)》《河南省淘汰落后产能综合标准体系(2020年本)》 组织开展排查整治专项行动，按期完成年度淘汰落后产能目标任 务，对于落后产能和“散乱污”企业，实施动态“清零”。持续优化 产业布局，按时完成已列入2022年计划的8家企业搬迁改造， 稳步推进许昌、平顶山等城区煤电项目“退城进郊(园)”，加快 推进洛阳市建成区内燃煤电厂基本“清零”。各省辖市(含济源示 范区，下同)要进一步排查梳理，对不符合城市建设规划、行业 发展规划、生态环境功能定位的重污染企业，制定搬迁改造工作 方案，明确时限进度要求。 根据《产业结构调整指导目录 (2019年本)》本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类范围之内，属允许类建设项目，符合国家产业政策，不属于落后产能和“散乱污”企业。 符合 推进绿色低碳产业发展 落实国家产业规划、产业政策、 “三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区 域污染物削减等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性 新兴产业发展，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目建设。落实“两 高”项目会商联审机制，强化项目环评及“三同时”管理，重点行 业企业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级 以上绩效水平。严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工(甲醇、合成氨)、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼(含再生铅)行业单纯新增产能。水泥行业产能置换项目应实现矿石皮带廊密闭运输，大宗物料产品清洁运输。 本项目符合国家产业规划、产业政策、“三线一单”以及夏邑县产业集聚区产业规划的要求，本项目不属于两高项目，根据分析，本项目可以满足涉VOCs、涉PM企业A级绩效水平，本项目涉及三个行业，分别为C3042特种玻璃制造；C3321金属门窗制造；C2032木门窗制造，不属于严禁新增企业和禁止行业。 相符 提升扬尘污染防治水平 实施扬尘治理智慧化提升工程。持续推进扬尘治理监控平台建设，加强国、省道道路扬尘监控能力建设，逐步纳入省级监控平台。深入开展扬尘治理专项行动。严格落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染差异化评价标准》《河南省房屋建筑和市政基础设施工程扬尘治理监控平台数据接入标准》要求，对扬尘重点污染源实行清单化动态管理，强化开复工验收、“三员”管理、“两个禁止”等扬尘治理制度机制，实施渣土车密闭运输、清洁运输，完善降尘监测和考评体系。持续做好城市公共道路清扫保洁，加大专业道路清扫机械的配备和使用，有效提升国省道、县乡道路、城乡结合部和背街小巷等各类道路清扫保洁效果，对城市公共区域、长期未开发建设裸地，以及废旧厂区、物流园、大型货车停车场等进行排查建档并采取防尘措施。大型煤炭、矿石等干散货码头、物料堆场全面完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。加强餐饮油烟污染治理，强化日常监督管理，规范治理设施运行管理，现场监管月抽查率不低于20%。 本项目施工期已经结束。 相符 综合治理恶臭突出环境问题 加强污水处理、垃圾处理、畜禽养殖、橡胶、塑料制品、食品加工等行业恶臭污染治理。对垃圾、污水集中式处理设施，加大装置密闭和废气收集力度，采取除臭措施;规模化畜禽养殖企业（场）应加强粪污收集和处理，采取恶臭气体和氨排放治理措施:橡胶、塑料、食品加工等行业强化恶臭气体收集和治理；恶臭投诉集中的工业园区、重点企业安装运行特征因子有组织排放和无组织排放在线监测预警系统。 本项目不属于产生恶臭污染的行业。 相符 加快推进低VOCs含量原辅材料源头替代 加大科技攻关，推广新兴技术和原辅材料，各省辖市制定实施汽车制造、工业涂装、家具制造、包装印刷、钢结构制造、工程机械等行业溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用低VOCs含量原辅材料替 代计划。在房屋建筑和市政工程中，推广使用低VOCs含量涂料 和胶粘剂；除特殊功能要求外的室内地坪施工、室外构筑物防护 和道路交通标志全面使用低VOCs含量涂料。加强涂料、油墨、 胶粘剂、清洗剂VOCs含量限值标准的检测与监管，组织开展生 产、销售环节产品质量的联合检查，曝光不合格产品并追溯其生 产、销售、进口、使用企业，依法追究责任。对原辅材料全部实 施源头替代的企业或生产工序，在重污染天气应急管控期间可实 施自主减排。对无法实现低VOCs原辅材料替代的工序，在保证 安全情况下，应在密闭设备、密闭空间作业或安装二次密闭设施。 收集处理VOCs废气。 本项目使用的胶粘剂均为低VOCs含量的胶粘剂，同时安装末端治理设施 相符 开展简易低效VOCs治理设放升级改造。 各省辖市组织对涉VOCs企业治理设施建设情况、工艺类型、处理能力、运行情况、耗材或药剂更换情况、能源消耗情况和废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等二次污染物规范化处置情况进行全面检查，对治理设施设计不规范、与生产系统不匹配，单独使用光催化、光氧化、低温等离子等低效技术，治理设施建 设和运行效果差的，建立清单台账，力争2022年6月底前基本 完成升级改造并开展检测验收，严把工程质量，确保稳定达标排放 本项目采用“低温等离子+活性炭吸附装置”进行处理生产中产生的有机废气，不属于低效VOCs治理设施 相符 提升VOCs无组织排放治理水平 2022年5月底前，全面排查含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件、敞开液面以及工艺过程等环节无组织排放情况。组织开展VOCS抽测，开展工业涂装、印刷行业挥发性有机物排放标准执行情况检查，对达不到相关标准要求的问题进行整治。石化、煤化工、制药、农药行业重点治理储罐配件失效，装载和污水处理密闭收集效果差，装置区废水预处理池、废水储罐废气未收集，LDAR工作不符合标准规范等问题;焦化行业重点治理酚氰废水处理无密闭、煤气管线及焦炉等装置泄露问题；工业涂装、包装印刷等行业重点治理集气罩收集效果差、含VOCs原辅材料和废料储存不密闭等问题。 环评要求本项目含VOCs原辅材料密闭储存，废料储存时均加盖，项目产VOCs工序按照要求设置集气罩，确保集气装置达到80%的收集效果，项目有机废气经处理后可以满足河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件1的要求 相符 27.强化VOCs日常监管 加强臭氧污染天气下的挥发性有 机物排放管理，指导涉VOCs污染物排放企业妥善安排生产计划。 在夏季减少开停车、放空、开釜等操作。涉VOCs防腐、防水、防锈等涂装作业及大中型装修、外立面改造、道路划线、沥青铺设等施工作业，应当避开臭氧污染易发的高温时段。加强非正常工况废气排放管理钢铁、焦化、医药、石化、化工等重点行业企业应提前向当地生态环境部门报告开停车、检维修计划，火炬、煤气放散管应安装引燃设施，配套建设燃烧温度监控、废气流量计、助燃气体流量计等，排放废气热值达不到要求时应及时补充助燃气体。 环评要求企业在臭氧污染天气下妥善安排生产计划，避开臭氧污染易发的高温时段 相符 实施重污染天气移动源应急管控 2022年9月15日前，各省辖市结合实际，制定重污染天气移动源应急管控方案，细化道路车辆及工业企业运输车辆减排措施，规范运输环节源头管理。建立工业企业用车大户清单和货运车辆白名单，实现动态管理；指导大宗物料运输企业合理安排运力，提前做好生产物资储备。 环评要求企业在重污染天气移动源应急管控期间，按照要求提前做好生产物资储备。 相符 河南省2022年水污染防治攻坚战实施方案 调整优化产业结构 落实“三线一单”生态环境分区管控体系,加强重点区域、重点流域、重点行业和产业布局规划环评。持续推进钢铁、有色、石化、化工、电镀、皮革、造纸、印染、农副食品加工等行业改造转型升级，推动化工、印染、电镀等产业集群提升改造。推动重点行业、重点区域产业布局调整，实施传统产业兼并重组、城市建成区高污染企业退城入园和敏感区域、水污染严重地区高污染企业布局优化，制定实施落后产能淘汰方案。严禁在黄河干流及主要支流临岸一定范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。 本项目符合“三线一单”生态环境分区管控要求，本项目选址不在黄河干流及主要支流临岸，且本项目不属于两高一资项目 相符 推动企业绿色发展 在造纸、焦化、氮肥、农副食品加工、皮革、印染、有色、原料药制造、电镀等重点水污染物排放行业，推动清洁生产改造，减少单位产品耗水量和单位产品排污量。结合水环境容量、地表水环境目标、排污许可证要求，对直排企业污水处理设施适时进行提标改造。推进工业水循环利用和水循环梯级利用，在高耗水行业开展水效“领跑者”行动。电力企业严格落实环评审批的使用再生水要求。到2022年年底，万元工业增加值用水量较2020年下降约2%。 本项目产生的废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后，通过市政污水管网进入夏邑县第二污水处理厂处理 不涉及 加强水环境风险防控 以涉重金属、危险化学品、有毒有害等行业企业为重点，加强水环境风险日常监管，建设事故调蓄池、应急闸坝等预防性设施，开展尾矿库生态环境风险隐患排查整治，重点加强黄河流域和南水北调中线工程水源区“一废一品一库”监管。完善上下游政府及相关部门之间的联防联控、信息共享、闸坝调度机制，落实防范措施。加强重点饮用水水源地河流、重要跨界河流以及其他敏感水体风险防控，编制“一河一策一图”应急处置方案，强化应急演练，避免重、特大水污染事故发生。 本项目不涉及重金属、危险化学品，不属于有毒有害的行业企业 不涉及 河南省2022年土壤污染防治攻坚战实施方案 推动涉重金属企业绿色化发展 支持涉重金属企业提标改造,建立完善全口径涉重金属重点行业企业清单动态调整机制，及时完善更新全口径清单企业信息及生产状态。新、改、扩建重点行业建设项目重金属污染物排放实施“减量替代”。2022年4月底前，依据《大气污染防治法》《水污染防治法》及重点排污单位名录管理有关规定，将符合条件的排放镉等重金属的企业。纳入重点排污单位名录和清洁生产审核基础信息库。对纳入大气重点排污单位名录或实行排污许可重点管理的涉镉等重金属排放企业，相关自动监测要求应当依法载入排污许可证，督促其按规定实现颗粒物在线自动监测，并与生态环境主管部门的监控设备联网。持续开展涉镉等重金属行业企业排查整治活动，坚持边排查边整治，持续削减重金属污染物排放总量 本项目不涉及重金属污染物排放 不涉及 全面提升固体废物监管能力。 支持各地开展“无废城市”建设，全面加强固体废物治理体系和能力建设。持续开展危险废物专项整治，全面提升危险废物环境监管、利用处置和环境风险防范“三个能力”，推动危险废物监管和利用处置能力改革工作。加快推进医疗废物和危险废物集中处置项目建设。动态更新危险废物产生、自行利用、经营、监管“四个清单”，有序推进固废监管信息化建设。持续开展铅酸蓄电池收集试点工作。 本项目生产中产生的危险废物集中收集后交由有资质单位处置，项目生产中产生的一般固体废物合理处置不外排 相符 6、与夏邑县集中式饮用水水源保护区划相符性 根据《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》（豫政办〔2013〕107号）、《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文[2020]56号）文件，商夏邑县县级集中式饮用水水源保护区如下： （1）夏邑县二水厂地下水井群（共12眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围40米的区域（1～5号取水井），10～12号井群外包线内及外围40米的区域，6～9号取水井外围40米的区域。 （2）夏邑县三水厂地下水井群（共4眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西40米、南40米、北40米、东0米的区域（1～2号取水井），3号、4号取水井外围40米的区域。 根据现场勘察，距离本项目最近的集中式饮用水水源保护区为夏邑县三水厂地下水井群，与本项目的距离为3.595km。因此，本项目不在饮用水水源保护区范围内，符合相关规划。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 本项目为年产15万m2钢化玻璃、3万m2中空玻璃、1万m2夹胶玻璃、2万m2铝材门窗、5000套木门项目。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目行业类别属于C3042特种玻璃制造；C3321金属门窗制造；C2032木门窗制造。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），与本项目相关的内容见表2-1。 表2-1 建设项目环境影响评价分类管理名录 环评类别 项目类别 报告书 报告表 登记表 本栏目环境 敏感区含义 二十七、非金属矿物制品业30 57 玻璃制造304；玻璃制品制造305 平板玻璃制造 特种玻璃制造；其他玻璃制造；玻璃制品制造（电加热的除外；仅切割、打磨、成型的除外） / / 三十、金属制品业33 66 金属工具制造332 有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的 其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） / / 十七、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业20 33 木材加工201；木制品制造203 有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的 年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨以下的，或年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨及以上的；含木片烘干、水煮、染色等工艺的 / / 本项目铝材门窗生产工艺为铝材经切割后与玻璃组装后即为成品，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）及河南省生态环境厅《关于明确部分建设项目环境影响评价编制类别的函》）（2021.9.6），仅含分割、焊接（包括前后打磨工艺）、组装工艺的单纯机械加工项目不纳入环评管理，因此，本项目铝材门窗生产环评属于豁免管理。中空玻璃、夹胶玻璃、钢化玻璃属于特种玻璃制造，应编制环境影响报告表。本项目木门生产工艺涉及到冷压工艺，应编制环境影响报告表。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），建设内容涉及本名录中两个及以上项目类别的建设项目，其环境影响评价类别按照其中单项等级最高的确定。因此，本项目应编制环境影响报告表。 项目位于商丘市夏邑县南工业园区工业路东段路北16号（项目地理位置见附图1）。根据现场勘查，东侧为厂房，西侧为厂区道路，厂区道路西侧为厂房，南侧为厂区道路，北侧为厂区边界，厂区边界北侧为林地，项目北侧15m为马庄。 1、项目建设内容 本项目建设内容见表2-2。 表2-2 本项目主要建设内容 工程类别 工程名称 工程内容 备注 主体工程 生产车间 共1个生产车间，建筑面积2288m2 租赁已建成厂房 辅助工程 仓库 建筑面积1212m2 租赁已建成厂房 公用工程 供水 自来水 利用租赁厂房现有 供电 市政供电 利用租赁厂房现有 排水 生活污水进入化粪池处理后进入夏邑县第二污水处理厂进一步处理、生产废水经三级沉淀池处理后，循环利用，不外排 新建 环保工程 大气污染 防治措施 铝条、铝材切割粉尘：车间密闭、自然沉降；中空玻璃生产线密封工序、夹胶玻璃生产线辊压、加热加压工序、木门生产线贴板、冷压、封边工序安装“集气罩+低温等离子+活性炭吸附装置+15m高排气筒”；木门生产线裁边、切割、开槽产生的粉尘：二次密闭、吸污口+袋式除尘器+15m高排气筒； 新建 水污染 防治措施 5m3化粪池、三级沉淀池 新建 噪声污染 防治措施 选用低噪声设备、墙壁隔音、距离衰减、加强设备维护 新建 固废防治 措施 危废暂存间、垃圾收集箱、一般固废暂存间 新建 2、主要原辅材料及能源消耗 项目营运期主要原辅材料及能源消耗情况见表2-3。 表2-3 本项目主要原辅材料及能源消耗 名称 单位 用量 备注 钢化玻璃、中空玻璃、夹胶玻璃、铝材门窗 玻璃原片 万m2 16 外购，2440*3660*（5-12）mm 铝条 t/a 1 外购，厚度（6-27）mm*长度5m PVB膜 t/a 0.8 外购，厚度（0.38-1.56）mm 丁基热熔密封胶 t/a 1.5 外购，20kg/箱 A组分中空玻璃硅酮 密封胶 t/a 0.9 外购，15kg/桶 B组分中空玻璃硅酮 密封胶 t/a 18 外购，300kg/桶 干燥剂颗粒（分子筛） t/a 0.5 外购，25kg/箱 铝材 t/a 160 外购 插件 t/a 0.2 外购 木门 木工白胶 t/a 2 外购，25kg/桶 EVA木工热熔胶 t/a 0.5 外购，25kg/袋 木工板 m3/a 100 外购 蜂窝纸 t/a 5 外购 多层板 m3/a 200 外购 面板 t/a 40 外购 封边皮 m/a 3000 外购 水 t/a 880.5 市政管网 电 kwh/a 20万 市政供电 表2-4 原辅材料理化性质一览表 序号 名称 性质 1 PVB膜 PVB膜是由聚乙烯醇缩丁醛树脂经增塑剂DHA塑化挤压成型的一种高分子材料，它对玻璃有很好的粘结力，具有透明、耐热、耐寒、耐湿、机械强度高等特性，是当前世界上制造夹层安全玻璃的最佳粘合材料，有很好的抗拉伸强度和断裂延伸率。PVB膜为半透明的薄膜，无杂质、无明显的熔点，可承受250℃高温，不属于易燃物质，不属于危害性材料，但易受高温变化影响，着火较慢，高透明度，折射率几乎和玻璃一样，无毒无害不自燃，易吸收水分，高抗冲击力和扰曲、柔软性好，膜表面平整，有一定粗糙度和较好的抗拉伸强度和断裂延伸率。粘结机理：玻璃中的SIOH 和胶片的COH基之间的氢键形成粘结力胶片的钾离子从玻璃中置换出氢，从而控制了粘结力，水域COH基争夺和SIOH的结合。 2 硅酮胶 本项目使用的硅酮密封胶是双组份硅酮胶，是一种中性、无毒的交联体系，双组份则是指硅酮密封胶分成A、B两组，任何一组单独存在都不能形成固化，但是两组胶浆一旦混合就产生固化。A组为硅酮胶，白色膏状物基本没有气味，主要成分为端羟基聚二甲基硅氧烷（30~70%）、二甲基硅油（1~5%）及碳酸钙（30~70%）。B组分固化剂，黑色膏状物，主要成分为二甲基硅油（20~60%）、碳黑（1~5%）、甲基三甲氧基硅烷（10~40%）、氨丙基三乙氧基硅烷（2~10%）、二丁基二月桂酸锡（1~5%）。硅酮密封胶因为常被用于玻璃方面的粘接和密封，所以俗称玻璃胶。硅酮玻璃胶的粘接力强，拉伸强度大，同时又具有耐候性、抗振性和防潮、抗臭气，适应冷热变化的特点。 3 丁基热熔密封胶 丁基热熔密封胶以聚异丁烯橡胶为基料的固态弹性体。该产品具有优异的抗紫外线光老化、极低的水蒸气通过率和对玻璃与金属具有良好的粘结强度等特点。大量使用于中空玻璃的内道密封，具有粘度适中、粘接密封迅速等特点。该品是一种单组份、无溶剂、不出雾、不硫化、具有永久塑性的中空玻璃第一道密封胶，能在较宽的温度范围内保持良好的塑性和密封性，且表面不开裂、不变硬。它对玻璃、铝合金、镀锌钢、不锈钢等材料有良好的粘合性。由于其极低的水汽透过率，它可以与弹性密封剂一起构成一个优异的抗温气系统。当温度达到125~130℃之间会熔化。本项目使用的丁基热熔密封胶是胶状物体，不溶于水，不易燃，相对密度为 1.047±0.05g/cm3；主要成分为丁基橡胶（20%）、聚异丁烯（60%）及其他（20%，包括炭黑、碳粉等）。 4 干燥剂 干燥剂主要含分子筛，分子筛是指具有均匀的微孔，其孔径与一般分子大小相当的一类物质，为结晶态的硅酸盐或硅铝酸盐，是由硅氧四面体或铝氧四面体通过氧桥键相连而形成分子尺寸大小（通常为0.3~2nm）的孔道和空腔体系，因吸附分子大小和形状不同而具有筛分大小不同的流体分子的能力。 5 木工白胶 原名聚乙酸乙烯胶粘剂，是由乙酸与乙烯合成乙酸乙烯，添加钛白粉(低 档的就加轻钙，滑石粉等粉料)。再经乳液聚合而成的乳白色稠厚液体。白乳胶可常温固化、固化较快、粘接强度较高，粘接层具有较好的韧性和耐久性且不易老化。可广泛应用干粘接纸制品(墙纸)，也可作防水涂料和大材的胶粘剂及大质材料粘接。 6 木工热熔胶 EVA热熔胶是一种不需溶剂、不含水份、100%的固体可熔性的聚合物，在常温下为固体，加热熔融到一定程度变为能流动且有一定粘性的液体粘合剂，其熔融后为浅棕色半透明体或本白色。热熔胶主要成分，即基本树脂是乙烯与醋酸乙烯在高压下共聚而成的，再配以增粘剂、粘度调节剂、抗氧剂等制成热熔胶。 3、生产设备 本项目生产设备使用情况见表2-5。 表2-5 本项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 单位 数量 型号 木门设备 1 精密推台锯 台 2 MJ61328 2 全自动封边机 台 2 NB6JM 3 冷压机 台 4 YJ898-6型-50T 4 数控门锁孔机 台 1 HB4F 5 门套开槽机 台 1 / 铝材门窗设备 1 铝型材锯切加工中心 台 1 LJQ2-CNC-6300 2 精密切割机 台 1 LJ1A-500 3 组角机 台 3 LMB-120 4 铝型材数控滚弯机 台 1 LWY1-60 5 数控仿形铣 台 1 / 6 压线切割机 台 1 / 7 螺杆式空压机 台 1 KPT-20A 8 五刀端面铣 台 1 LXDB-250B 中空玻璃、夹胶玻璃、钢化玻璃生产设备 1 全自动玻璃四边磨边机 台 2 HSZM 2 清洗机 台 1 JYX-2500CG 3 立式中空玻璃生产线 条 2 L1B1810W、L1B2410 4 双翻双工位切割线 台 1 4228 5 高压釜 台 1 / 6 钢化炉 台 1 / 7 打孔机 台 1 / 8 磨边机 台 2 / 9 双边磨 台 1 / 10 四边磨 台 1 / 11 净水机 台 1 / 4、产品方案 本项目营运期产品方案见表2-5。 表2-6 本项目产品方案 名称 单位 用量 备注 钢化玻璃 平方/年 15万 根据客户要求定制，无确定尺寸 中空玻璃 平方/年 3万 根据客户要求定制，无确定尺寸 夹胶玻璃 平方/年 1万 根据客户要求定制，无确定尺寸 铝材门窗 平方/年 2万 根据客户要求定制，无确定尺寸 木门 套/年 5000 根据客户要求定制，无确定尺寸 5、劳动定员及工作制度 本项目营运期拟用职工40人，职工均为附近村民，不在厂区内食宿。年工作日300天，每天工作8小时。 6、公用工程 （1）供水 本项目用水来自自来水管网，能够满足生产、生活需求。项目营运期用水主要为生产用水和职工生活用水，生产用水主要为清洗用水、磨边用水、钻孔用水。 ①生产用水 本项目生产用水主要为玻璃清洗用水、磨边用水、钻孔用水。 A、清洗用水 根据企业提供资料，项目钢化玻璃、中空玻璃、夹胶玻璃清洗用水均为纯水，项目共设有1台清洗机，清洗机配有3个2.4*0.6*0.4m的水槽，水槽容量为80%，则三个水槽的容积为1.728m3，清洗工序产生的废水经水槽自带的过滤系统处理后，循环利用，约3d更换1次，年更换约117次，清洗用水损耗量为20%，则更换的清洗废水量为162t，清洗用纯水量为202.5t，净水机产废率为40%，则清洗工序新鲜用水量为337.5t/a。纯水机清净下水产生量为135t/a。清洗废水和纯水制备废水收集后排到三级沉淀池处理后回用于磨边、钻孔工序，作为冷却用水，不外排。 B、磨边以及钻孔工序用水 磨边、钻孔等工序在作业期间需用水进行喷淋冷却，初次用水量根据循环水池有效容积进行核算，循环水池尺寸为2.5m×2m×2m，按照有效高度1.6m计算，3个池子，总有效容积约为24m3，按照损耗系数5%计算，故产生补充用水量约为1.2吨/天（360t/a），损耗蒸发。用水主要来自玻璃清洗废水（162t/a）、纯水制备废水（135t/a）、新鲜用水（63t/a）。由于磨边、钻孔用水仅是作为冷却作用，对水质要求不高，经过循环水池沉淀后循环利用，定期捞渣不外排。 ②生活用水 项目营运期劳动定员40人，均不在厂内吃住。根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019）表3.2.2公共建筑生活用水定额及小时变化系数，办公（坐班制、平均日）用水定额为25-40L/人•班，本次评价取平均日最高值，即职工办公生活用水量按40L/人•d计算，则本项目职工生活用水量为1.6t/d（480t/a）。 （2）排水 本项目营运期废水主要为生活污水。 生活污水的产生量按用水量的80%计，为1.28m3/d（384m3/a）。评价要求项目厂区建设日处理能力为5.0m3的化粪池，生活污水经化粪池处理后，通过市政污水管网，进入夏邑县第二污水处理厂进一步处理。 图2-1 本项目水平衡图（t/a） 7、厂区平面布置 本项目租赁厂区入口位于南侧，临近工业东路，方便原料和产品进出，项目租赁2座厂房，其中南侧厂房为生产车间，北侧为仓库，生产车间内部严格按照生产流程先后顺序布置，各工序布局紧凑，功能合理，相互衔接，既避免了相互影响，又有利于组织生产减少物料、成品运输的距离，北侧厂房为仓库，用于储存原料和成品。 本项目厂区平面布置见附图5和附图6。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、生产工艺流程 1、施工期 本项目建筑物均为租赁，因此，本项目工艺流程及产排污环节只分析营运期，不考虑施工期。 2、营运期 2.1钢化玻璃生产工艺 本项目钢化玻璃生产工艺流程如图2-2所示。 图2-2 本项目钢化玻璃生产工艺流程及产污环节示意图 钢化玻璃生产工艺流程简述： （1）切割：切割是指利用切割机把进厂的玻璃原片切割成特定形状的小块玻璃。该工序会有玻璃边角料及噪声产生。 （2）磨边：磨边是指利用磨边机把一定规格形状玻璃的开介面进行磨削以及抛光，使得玻璃开介面变得光滑。磨边工序使用水磨工艺，产生的磨边废水经过自建沉淀处理系统处理后循环使用，不外排；产生的磨边沉渣收集后外售给平板玻璃生产厂家；另外该工序还有噪声产生。 根据客户的需求，部分玻璃需要进行钻孔处理，钻孔是指利用钻孔机在玻璃特定的位置打圆形孔。钻孔前先用轴承全圈住孔并加入一定的水，加水的目的是为了防止钻孔时玻璃受热炸裂。该工序中会有噪声、玻璃边角料、废水产生，其中废水循环使用不外排。 （3）清洗：清洗是指在以上工序完成后利用清洗机对玻璃表面进行清洗，在清洗水中不需加洗涤剂。清洗废水经纯水机自带的废水过滤系统处理后循环利用，约3天更换一次，更换的清洗废水排入三级沉淀池，经三级沉淀池处理后，回用于磨边、钻孔工序。 （4）钢化：清洗后玻璃匀速通过电加热钢化机，根据玻璃厚度控制通过速度，一般加热时间在15-30分钟之间，加热温度为680度左右，刚好到玻璃软化点，然后出炉经多头喷嘴向两面喷吹空气，使之迅速地、均匀地冷却，当冷却至室温时，就形成了高强度的钢化玻璃。 钢化处理是将玻璃钢化加热到软化温度之后进行均匀的快速冷却，从而使玻璃表面获得压应力的玻璃。在冷却过程中，钢化玻璃外部因迅速冷却而固化，而内部冷却较慢。当内部继续冷却收缩使玻璃表面产生压应力，内部产生张应力，钢化处理使玻璃的抗弯和冲击强度得以提高，其强度也大大的增强。钢化机包括上片台、加热段、平钢化冷却段、风机系统、控制系统以及均质系统。将放好的玻璃由变频器驱动电机带动辊道高速运转将玻璃运往加热炉进行加热，采用电能加热；在加热过程中，玻璃在加热炉中前后摆动，使玻璃均匀加热，加热到玻璃软化点，加热完成后，风栅段和加热段同步运动，将玻璃送入风栅段进行冷却过程；在冷却过程中，玻璃在辊道上做往返摆动，通过风机系统向玻璃喷吹空气，保证玻璃冷却均匀；然后将玻璃由变频器驱动电机带动辊道高速运转将玻璃运往下片台，然后人工卸片。在玻璃钢化过程中有少量玻璃会发生自爆而产生玻璃渣，并产生噪声。 2.2中空玻璃生产工艺 本项目中空玻璃生产工艺流程如图2-3所示。 图2-3 本项目中空玻璃生产工艺流程及产污环节示意图 中空玻璃生产工艺流程简述： （1）切割：根据产品需求，将铝条切割成一定大小，该过程会产生铝条边角料及噪声。 （2）折弯：将铝条折弯成一定形状，该过程会产生噪声。 （3）灌干燥剂/涂丁基热熔密封胶/上铝框：铝条切割、折弯好后组装成铝框，并灌入干燥剂；涂布丁基热熔密封胶将钢化玻璃安装上铝框；丁基热熔密封胶是中空玻璃生产的第一道密封工序，该密封工序能防止外来的水汽进入中空玻璃的空气层内。该工序在常温下进行，会产生少量有机废气、噪声和废空胶桶。 中空玻璃系统的密封和结构稳定性是靠中空玻璃密封胶来实现的。中空玻璃在寿命期间内始终面临着外来的水汽渗透和温度变化的影响，因此要求密封胶首先必须能防止外来的水汽进入中空玻璃的空气层内。中空玻璃安装之后由于经常面临来自外界的温差、气压、风荷载等外力的影响，因此要求密封胶还要保证系统的结构稳定。故中空玻璃系统必须采用双道密封，用第一道密封胶防止水汽的进犯，用第二道密封胶保持结构的稳定性。 （4）清洗：钢化玻璃上铝框前先进行清洗，清洗过程中不添加任何化学添加剂，由清洗机清洗（采用纯水清洗），清洗废水经纯水机自带的废水过滤系统处理后循环利用，约3天更换一次，更换的清洗废水排入三级沉淀池，经三级沉淀池处理后，回用于磨边、钻孔工序。 （5）合片：合片是指将两块或多块玻璃合在一起，合片过程中要保证周边环境洁净，避免有杂物进入中空玻璃内腔内；本项目合片工序会产生噪声。 （6）打硅酮胶密封：打硅酮胶密封是在玻璃的四周打上硅酮密封胶，该工序是中空玻璃生产的第二道密封工序，该密封工序可保证中空玻璃系统的结构稳定，在常温下进行，会产生少量有机废气，且设备运行会产生噪声；此外，还会产生空胶桶。 （7）成品：经过硅酮胶密封后的玻璃即为中空玻璃成品。 2.3夹胶玻璃生产工艺 本项目夹胶玻璃生产工艺流程如图2-4所示。 图2-4 本项目夹胶玻璃生产工艺流程及产污环节示意图 夹胶玻璃生产工艺流程简述： 清洗：钢化玻璃合胶片前先进行清洗（采用纯水清洗），清洗过程中不添加任何化学添加剂，清洗废水经纯水机自带的废水过滤系统处理后循环利用，约3天更换一次，更换的清洗废水排入三级沉淀池，经三级沉淀池处理后，回用于磨边、钻孔工序。 合胶片：将PVB膜置于两块钢化玻璃中间，该过程在常温下进行。PVB膜由聚乙烯醇缩丁醛树脂经增塑剂DHA塑化挤压成型的一种高分子材料，它对玻璃有很好的粘结力，具有透明、耐热、耐寒、耐湿、机械强度高等特性，在常温下不易分解。因此，该工序不会产生有机废气，但是会产生噪声。 加热辊压：将合片好的玻璃送到预压机进行预辊压，主要是排除玻璃内的空气，电加热温度约为110℃（低于PVB分解温度250℃），因此该过程会产生少量的有机废气及噪声。 加热加压：夹胶玻璃半成品加热预辊压后送入高压釜中，加盖拧紧，通电加热到温度约为200℃（低于PVB分解温度250℃），送风加压到13.5MPa，挤出中间层PVB膜的气泡。数分钟后，通过高压釜自身的冷却系统冷却6h左右，至温度降为40℃取出，即得夹胶玻璃。因此该过程仅会产生少量的有机废气、噪声。 2.4铝材门窗生产工艺 本项目铝材门窗生产工艺流程如图2-5所示。 图2-5 本项目铝材门窗生产工艺流程及产污环节示意图 铝材门窗生产工艺流程简述： 项目铝材门窗的加工即将外购的铝材进行切割，切割过程中会产生废气、边角料和噪声，切割好的铝型材与玻璃进行密封组装，组装完成后即为成品。 2.5木门生产工艺 图2-6 本项目木门门扇生产工艺流程简述 图2-7 本项目木门门套生产工艺流程简述 本项目木门的生产分为两部分，一部分是木门门扇的生产，另一部分是木门门套的生产。 木门门扇工艺流程说明： 打框架：根据客户定制尺寸使用细木工板为原料进行门框架子固定。 填充：向门框架子里面填充蜂窝纸。 贴板：将两张裁好的面板涂好胶水，固定在架子上。 冷压：利用冷压机对固定好的门扇进行压制。 裁边：根据客户要求的尺寸使用木工铣床进行裁边。 封边：使用封边机对门四边进行封边处理。 钻孔：采用数控门锁孔机，进行钻锁孔。 包装、成品：成品木门和成品门套进行包装，包装完成即为成品。 门套生产工艺流程说明： 切割：外购的多层板按照客户定制的尺寸进行切割。 开槽：切割后的板材使用门套开槽机进行开槽。 封边：开槽后的板材进行封边，封边完成后即为门套成品。 二、产排污环节 本项目营运期产排污环节见表2-6。 表2-6 本项目产排污环节一览表 项目 产污环节 污染因子 废气 铝条、铝材切割工序 粉尘 中空玻璃生产线（密封工序） 非甲烷总烃 夹胶玻璃生产线（辊压、加热加压工序） 非甲烷总烃 木门门扇生产线（贴板、冷压、封边工序） 非甲烷总烃 木门门扇生产线（裁边、钻锁孔工序） 颗粒物 木门门套生产线（切割、开槽工序） 颗粒物 木门门套生产线（封边工序） 非甲烷总烃 废水 职工生活污水 COD、NH3-N、SS、BOD 清洗废水 SS 纯水制备 COD、NH3-N 磨边、钻孔工序 SS 固废 铝条切割、铝材切割 铝条边角料、铝材边角料 玻璃原片切割、钻孔、钢化 玻璃边角料和玻璃渣 夹胶玻璃生产线合片工序 PVB膜边角料 三级沉淀池 沉渣 原料拆封 废包装材料、废胶桶 木门生产线打框架、裁边工序、切割工序 木材边角料 职工生活 生活垃圾 噪声 设备运转噪声 等效连续A声级 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，不存在原有污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 本次评价选用2021年作为评价基准年，其中获取连续1年中不少于324个日均值数据，每月不低于27个有效数据（其中2月不低于25个），数据有效性满足GB3095-2012和HJ663中关于数据统计的有效性规定，经统计分析环境质量调查数据统计结果如下： 表3-1 环境空气质量现状监测统计表 单位：μg/m3（CO单位mg/m3） 监测 区域 监测因子 监测值 标准值 超标倍数 是否达标 夏 邑 县 PM2.5 年均值 45 年均：35 0.29 超标 24h平均第95百分位数 123 24h平均：75 0.64 超标 PM10 年均值 82 年均：70 0.17 超标 24h平均第95百分位数 172 24h平均：150 0.17 超标 SO2 年均值 7 年均：60 0 达标 24h平均第98百分位数 16 24h平均：150 0 达标 NO2 年均值 21 年均：40 0 达标 24h平均第98百分位数 54 24h平均：80 0 达标 CO 24h平均第95百分位数 1.0 24h平均：4 0 达标 O3 8h平均第90百分位数 158 8h平均：160 0.09 达标 通过以上检测结果分析可知，评价区域内大气环境中SO2、NO2、CO、O38h浓度均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM2.5、PM10平均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。因此，项目所在区域为不达标行政区。 针对环境空气质量不达标的现状，商丘市政府制订了《商丘市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（商环攻办〔2021〕8号），从“加快调整优化产业结构，推动产业绿色转型升级；深入调整能源结构，推进能源低碳高效利用；持续调整交通运输结构，构建绿色交通体系；优化调整用地和农业投入结构，强化面源污染管控；全面推行重点行业绩效分级，深化工业企业大气污染综合治理；强化臭氧协同控制，持续深化挥发性有机物污染治理；强化重污染天气应急管控，大力推动多污染协同减排；强化基础能力建设，持续推进大气环境治理体系和治理能力现代化”等方面进行管控。通过管控，2021年全市细颗粒物（PM2.5）平均浓度控制在51微克/立方米以下，可吸入颗粒物（PM10）平均浓度控制在78微克/立方米以下，环境空气质量优良天数比例不低于60%。 2、地表水环境 本项目营运期产生的生活污水经化粪池处理后进入夏邑县第二污水处理厂进一步处理，最终排入沱河。本次评价引用2021年2月商丘市政府地表水责任目标断面例行监测结果，监测结果统计见表3-2。 表3-2 地表水环境质量监测结果 单位：mg/L 项目 COD NH3-N 总磷 沱河（永城张板桥断面） 16 0.62 0.044 Ⅴ类标准值 40 2.0 0.4 由监测数据可知，项目区域地表水水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求，区域地表水环境质量较好。 3、声环境 为了解项目区域声环境质量现状，本次评价于2022年5月8日对本项目北侧敏感点马庄声环境进行了监测，监测频率为昼、夜各一次，各厂界声环境监测结果见表3-3。 表3-3 声环境质量监测结果 单位：dB（A） 监测点位 2022.5.8 2022.5.8 标准值dB(A) 昼 夜 昼 夜 马庄 54.1 42.3 60 50 监测结果显示，项目北侧马庄声环境质量现状均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，区域声环境质量较好。 4、生态环境 本项目占地范围内目前为原有建筑物，用地范围内无生态环境保护目标，且本项目不会造成不良生态影响。因此，本次评价不进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射影响。 6、地下水环境 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目铝材门窗生产属于“I金属制品、53金属制品加工制造”，中空玻璃、夹胶玻璃、钢化玻璃的生产属于“J非金属矿采选及制品制造、65玻璃及玻璃制品”，木门的生产属于N轻工109、锯材、木片加工、家具制造中的其他”，上述行业报告表项目的地下水环境影响评价项目类别均为Ⅳ类。根据导则要求，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。因此，本次评价不开展地下水监测。 7、土壤环境 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价类别，本项目铝材门窗生产属于“制造业”中“设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”，其土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类；中空、夹胶、钢化玻璃的生产均属于“制造业”中“金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品”，其土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类，木门的生产属于“制造业”中“其他用品制造”，其土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类。本项目土壤环境影响评价项目类别按最高级别确定，为Ⅲ类。项目占地规模为小型，项目所在地周围环境敏感程度为不敏感，根据土壤导则表4污染影响型评价工作等级划分表，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。因此，本次评价不开展土壤监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目大气环境保护目标情况见表3-4。 表3-4 本项目大气环境保护目标 环境保护目标 方位 距离 功能 保护级别 马庄 N 15 居住 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其2018年修改单 2、声环境 表3-5 本项目声环境保护目标 环境保护目标 方位 距离 功能 保护级别 马庄 N 15 居住 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 3、地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、施工期 本项目厂区建筑物均为租赁，不涉及施工期建设，因此，污染物排放标准不考虑施工期。 2、营运期 ①《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及无组织排放监控浓度限值 表3-6 大气污染物综合排放二级标准限值 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 排气筒高度（m） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） 颗粒物 120 15 3.5 周界外浓度最高点1.0 非甲烷总烃 120 15 10 周界外浓度最高点4.0 ②《河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于<全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值>的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件1、附件2排放建议值 表3-7 豫环攻坚办〔2017〕162号工业企业挥发性有机物排放建议值 行业 污染物项目 建议排放浓度（mg/m3） 建议去除效率（%） 其他行业 非甲烷总烃 80 70 表3-8 豫环攻坚办〔2017〕162号工业企业边界挥发性有机物排放建议值 污染物项目 其他企业排放建议值（mg/m3） 非甲烷总烃 2.0 ③《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）VOCs无组织废气收集处理系统要求、附录A表A.1厂区内VOCS无组织特别排放限值 表3-9 厂区内VOCS无组织特别排放限值 单位：mg/m3 污染物项目 排放限值 限值含义 无组织排放监控位置 NMHC（非甲烷总烃） 6 监控点处1h平均浓度值 在厂房外设置监控点 20 监控点处任意一次浓度值 ④《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 表3-10 工业企业厂界环境噪声排放标准值 单位：dB（A） 指标名称 昼间 夜间 3类标准限值 65 55 ⑤《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） ⑥《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单 ⑦《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准以及夏邑县第二污水处理厂收水标准。 表3-11 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 单位：mg/L 污染物名称 COD BOD SS 氨氮 三级标准 500 300 400 / 表3-12 夏邑县第二污水处理厂设计进出水水质指标 单位：mg/L 指标 COD BOD SS 氨氮 设计进水水质 400 250 300 30 设计出水水质 ≤50 ≤10 ≤10 ≤5 |
| 总量 控制 指标 | 本项目营运期VOCs排放量为0.0387t/a，非甲烷总烃进行区域倍量替代，倍量替代量为0.0774t/a，替代来源为中国石化销售股份有限公司河南商丘夏邑东郊加油站，中国石化销售股份有限公司河南商丘夏邑东郊加油站非甲烷总烃减排量为22.0068t/a，可以满足本项目总量倍量替代要求 本项目营运期产生的生活污水经预处理后进入夏邑县第二污水处理厂进一步处理，最终排入沱河。因此，本项目总量控制指标为：纳管：COD0.1075t/a、NH3-N0.0134t/a；终排：COD0.0192t/a、NH3-N0.0019t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目厂区建筑物均为租赁，不涉及施工期建设，因此，本次评价不考虑施工期环境保护措施。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、环境影响分析 1、废气 1.1废气产排情况 本项目废气主要为铝条、铝材切割工序产生的颗粒物，中空玻璃生产线涂丁基热熔密封胶、打硅酮密封胶工序产生的有机废气，夹胶玻璃生产线加热辊压、加热加压产生的有机废气，木门门扇生产线贴板、冷压、封边工序产生的有机废气、裁边、钻锁孔工序产生的粉尘，木门门套生产线封边工序产生的有机废气、切割和开槽工序产生的粉尘。 ①铝条、铝材切割产生的粉尘 根据生产加工的需要，铝条、铝材需要进行切割，此过程中会产生一定量的切割废气，主要是含有小颗粒的金属及其氧化物，这些颗粒物的主要成分为金属，一方面因为其质量较大，沉降较快，且有车间的阻挡，颗粒物散落范围很小，多在5m之内，飘逸至车间外环境的金属颗粒物极少，根据GB16297《大气污染物综合排放标准》复合调研和国家环保局《大气污染物排放达标技术指南》课题调查资料表明，调研的国内6个加工行业，各种机加工车床周围5m处，金属颗粒物在0.3-0.95mg/m3，平均浓度为0.61mg/m3，故颗粒物经车间厂房阻挡后，厂界颗粒物无组织排放监控点达标，排放浓度小于1.0mg/m3标准限值，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）厂界无组织颗粒物排放浓度限值1.0mg/m3的要求，本次环评不再做定量分析。 ②中空玻璃产生的有机废气 本项目中空玻璃生产需要使用丁基热熔密封胶及硅酮密封胶，其中，丁基热熔密封胶是以聚异丁烯橡胶为基料的固态弹性体，主要成分为丁基橡胶、聚异丁烯、碳黑、碳粉，性质较稳定，在上胶过程中会产生少量挥发性有机废气；硅酮密封胶是双组份硅酮胶，俗称玻璃胶，A组为硅酮胶，白色膏状物基本无气味，主要由二甲基硅氧烷、二甲基硅油及碳酸钙组成，B组为固化剂，黑色膏状物，主要成分为二甲基硅油、炭黑、甲基三甲氧基硅烷氨丙基三乙氧基硅烷、二丁基二月桂酸锡组成，打密封胶过程会产生少量挥发性有机废气。 由《中空玻璃用丁基热熔胶密封胶》（JC/T914-2003）、《中空玻璃用弹性密封胶》（JC/T486-2001）及《中空玻璃用硅酮胶结构密封胶》（GB24266-2009）等规范可知，密封胶的固化损失率≤0.5%。本评价考虑最不利影响，即丁基热熔密封胶和硅酮密封胶中挥发性物质在上胶过程中完全挥发，挥发系数取0.5%，项目丁基热熔密封胶的年用量为1.5t/a，硅酮密封胶的年用量为18.9t/a，则本项目密封胶挥发的非甲烷总烃为0.102t/a。 ③夹胶玻璃生产线产生的有机废气 本项目夹胶玻璃使用到PVB膜，PVB膜是由聚乙烯醇缩丁醛树脂经增塑剂DHA塑化挤压成型的一种高分子材料，化学性质较稳定，可承受250℃高温，本项目在加热辊压（110℃）、加热加压（200℃）时，会有少量挥发性有机废气（非甲烷总烃）产生。类比张世磊、易玉华等编写的“低游离聚氨酯预聚体的结构、性能及其应用”，低游离聚氨酯预聚体中游离单体的含量在0.4%以下，则本项目PVB胶片中的游离单体含量也以0.4%计算，故PVB胶片的游离单体聚乙烯醇缩丁醛含量为0.0032t/a。本环评以游离单体在PVB胶片使用过程中全部挥发计，则挥发的游离单体量为0.0032t/a，即VOCS产生量为0.0032t/a。 ④木门门扇生产线贴板、冷压废气 本项目木门贴板、冷压过程使用白乳胶进行粘合。白乳胶是由醋酸乙烯与乙烯经聚合而成，共聚体简称EVA，外观为乳白色稠厚液体，一般无毒无味、无腐蚀、无污染，属于环保型胶水。经查阅《排放源统计调查产排系数手册》——203木质制品制造行业系数手册，施胶环节挥发性有机物产生量按原料年用量的2.25g/（m3·产品）计，胶压环节按原料年用量的0.24g/（m3·产品）计，本项目产品产量为5000套，每套木门的长宽高为（1.9-2.4）*（0.8-0.9）*（0.045-0.05）m，本项目取最大，则本项目产品木门的总体积约为540m3/a，则本项目木门生产线贴板、冷压工序有机废气产生量为0.0013t/a。 ⑤木门门扇和木门门套生产线封边废气 项目采用热熔胶（EVA）进行封边，热熔胶是一种不需溶剂、不含水份、100%的固体可熔性的聚合物，主要成分为乙烯-醋酸乙烯共聚物，再配以增粘剂、粘度调节剂、抗氧剂等制成热熔胶。根据建设单位提供的资料，封边机工作温度为160℃，而乙烯-醋酸乙烯共聚物的分解温度在250℃以上，另外根据企业提供的热熔胶的检测报告，热熔胶VOCs含量低于检出限2g/kg，本项目按照热熔胶含量为2g/kg来进行计算，热熔胶用量为0.5t，则有机废气产生量为0.001t/a。 ⑥木门门扇生产线和木门门套产生的粉尘 木工粉尘主要来自裁边、开槽、开锁孔、切割等工序，经查阅《排放源统计调查产排系数手册》——203木质制品制造行业系数手册，裁边、开槽、开锁孔环节工业粉尘的产污系数按0.045kg/（m3·产品）计，切割下料工业粉尘的产污系数按0.245kg/（m3·产品）计。经计算，本项目木门产品总体积约为540m3/a，门套总体积约为180m3，则本项目木工粉尘产生量为0.0765t/a。 1.2废气治理设施及达标排放情况 （1）中空玻璃生产线、夹胶玻璃生产线、木门生产线产生的非甲烷总烃 根据分析，本项目中空玻璃生产线、夹胶玻璃生产线、木门生产线产生的有机废气量为0.1075t/a，中空玻璃、夹胶玻璃生产线生产线非甲烷总烃产生点位于中空玻璃生产线打胶口、涂布机、预压机、高压釜，木门生产线非甲烷总烃产生点位于贴板工序、冷压工序，本项目拟在中空机打胶口、涂布机、预压机、高压釜口、贴板工序上方、冷压机上方设置集气罩，产生的非甲烷总烃经集气罩收集后，经“低温等离子+活性炭吸附装置”处理后，经15m高排气筒排放。集气罩的收集效率按80%计，风机风量按5000m3/h、非甲烷总烃去除效率按80%计，经计算有组织VOCs产生量为0.086t/a，产生浓度为7.16mg/m3，产生速率为0.0358kg/h；排放量为0.0172t/a，排放浓度为1.432mg/m3，排放速率为0.0072kg/h，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件1的要求。无组织VOCs排放量为0.0215t/a，排放速率为0.0090kg/h。 （2）木门门扇生产线和木门门套产生的粉尘 项目产生的粉尘主要来自裁边、开槽、开锁孔、切割等工序，本项目木工粉尘产生量为0.0765t/a，环评要求，企业裁边、开槽、开锁孔、切割工序进行二次封闭，并在裁边、开槽、开锁孔、切割工序处均设置吸污口，废气经收集后进入袋式除尘器处理后，经15m高排气筒排放。收集效率按80%计，处理效率按90%计，除尘器风机风量为5000m3/h，木屑具有粒径大、自然沉降性能好等特点，因此未被收集的粉尘约70%以固废形式沉降在设备周边，剩余粉尘以无组织排放。经计算粉尘有组织产生量为0.0612t/a，产生浓度为5.1mg/m3，产生速率为0.0255kg/h；排放量为0.0061t/a，排放浓度为0.51mg/m3，排放速率为0.0026kg/h，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。无组织颗粒物排放量为0.0046t/a，排放速率为0.0019kg/h。 本项目废气污染物排放及治理措施情况见表4-1。 表4-1 废气污染物排放及治理措施一览表 产排污环节 铝条、铝材切割工序 木门生产线裁边、开槽、开锁孔、切割 中空玻璃生产线、夹胶玻璃生产线、木门生产线 污染物种类 金属粉尘 木质粉尘 非甲烷总烃 污染物产生情况 产生量（t/a） / 0.0765 0.1065 产生浓度（mg/m3） / / / 排放形式 无组织 有组织 有组织 治理设施 治理措施 自然沉降 二次封闭、移动式吸风口+袋式除尘器 集气罩+低温等离子+活性炭吸附装置 处理能力 / / / 收集效率（%） / 80 80 治理工艺去除率（%） / 90 80 是否为可行技术 / 是 是 污染物排放情况 排放浓度（mg/m3） / 0.51 1.432 排放速率（kg/h） / 0.0026 0.0072 排放量（t/a） / 0.0061 0.0172 排放口基本情况 高度（m） / 15 15 排气筒内径（m） / 0.3 0.3 温度（℃） / 常温 常温 编号 / DA002 DA001 名称 / 除尘设施排放口 有机废气排放口 类型 / 一般排放口 一般排放口 地理坐标 经度 / 116度9分45.416秒 116度9分43.359秒 纬度 / 34度12分12.242秒 34度12分13.237秒 排放标准 浓度限值（mg/m3） 1.0 120 80 1.3废气无组织排放分析 （1）废气无组织排放预测 根据分析，本项目中空玻璃生产线、夹胶玻璃生产线、木门生产线非甲烷总烃的无组织排放量为0.0215t/a（0.009kg/h），木门生产线粉尘无组织排放量为0.0046t/a（0.0019kg/h）。 ①预测因子：非甲烷总烃、颗粒物 ②预测内容：下风向轴线最大落地浓度、出现距离以及浓度占标率 ③预测模式：采用《环境影响评价技术导则 环境空气》（HJ2.2-2018）中的AERSCREEN估算模式。 ④预测参数：各排放源预测参数见下表。 表4-2 无组织大气环境影响预测参数 污染因子 面源 排放高度（m） 排放工况 评价因子源强 （kg/h） 长度（m） 宽度（m） 非甲烷总烃 104 22 8 连续 0.009 颗粒物 104 22 8 连续 0.0019 表4-3 AERSCREEN估算模型参数一览表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项） 40.35万 最高环境温度（℃） 42.1 最低环境温度（℃） -20.8 土地利用类型 城市 区域湿度条件 1（中等湿度） 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率 / 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 否 海岸线距离 / 海岸线方向 / ⑤预测结果 本项目废气排放无组织排放预测结果见表4-4。 表4-4 废气无组织排放预测结果 距离（m） 非甲烷总烃 颗粒物 1小时浓度 （mg/m3） 1小时浓度占标率（%） 1小时浓度 （mg/m3） 1小时浓度占标率（%） 1 5.711 0.2856 1.223 0.1359 25 5.942 0.2971 1.471 0.1634 50 7.763 0.3882 1.645 0.1828 75 5.105 0.2553 1.082 0.1202 100 3.223 0.1612 0.6830 0.0759 125 2.290 0.1145 0.4852 0.0539 150 1.745 0.0873 0.3697 0.0411 175 1.394 0.0697 0.2954 0.0328 200 1.150 0.0575 0.2437 0.0271 225 0.9719 0.0486 0.2059 0.0229 250 0.8371 0.0419 0.1774 0.0197 275 0.7320 0.0366 0.1551 0.0172 300 0.6479 0.0324 0.1373 0.0153 350 0.5226 0.0261 0.1107 0.0123 375 0.4749 0.0237 0.1006 0.0112 400 0.4342 0.0217 0.092 0.0102 425 0.3992 0.0200 0.0846 0.0094 450 0.3688 0.0184 0.0782 0.0087 475 0.3422 0.0171 0.0725 0.0081 500 0.3187 0.0159 0.0675 0.0075 525 0.2979 0.0149 0.0631 0.0070 550 0.2794 0.0140 0.0592 0.0066 575 0.2628 0.0131 0.0557 0.0062 最大落地浓度（53m） 7.785 0.3893 1.650 0.1833 根据预测结果可知，本项目厂界外非甲烷总烃的无组织排放浓度为0.005711mg/m3，能够满足河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件2工业企业边界挥发性有机物排放建议值的要求，厂界外颗粒物的无组织排放浓度为0.001223mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求（颗粒物1.0mg/m3），对周围环境空气影响较小。 1.4大气防护距离 本项目大气污染物下风向最大浓度均小于相应环境质量标准的要求，厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，且厂界外大气污染物短期贡献浓度不超过环境质量浓度限值，因此，本项目不需要设置大气环境防护距离。 1.5措施可行性分析 ①低温等离子+活性炭吸附装置可行性分析 低温等离子是利用高压放电时候产生的高能电子和离子，分解废气分子。同时高能电子把氧分子分解成两个氧原子，并与氧分子再次结合成臭氧。臭氧是强氧化剂，可以氧化有机污染物。水分子受轰击分解成羟基自由基，也是强氧化剂，同样可以氧化有机物。 1、在产生等离子体的过程中，高频放电所产生的瞬间高能量能够打开某些有害气体分子的化学能，如：氨、三甲胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯，硫化物H2S、VOC类，苯、甲苯、二甲苯的分子链结构，使有机或无机高分子恶臭化合物分子链分解为单质原子或无害分子； 2、等离子体中包含大量的高能电子、正负离子、激发态粒子和具有强氧化性的自由基，这些活性粒子和部分废气分子碰撞结合，在电场作用下，废气分子处于激发态。 当废气分子获得的能量大于其分子键能的结合能时，废气分子的分子键断裂，直接分解成单质原子或由单一原子构成得无害气体分子。 同时产生的大量OH、HO2、O等活性自由基和氧化性极强的O3，能与有害气体分子发生化学反应，最后生成无害产物； 活性炭吸附原理是当废气由风机提供动力，负压进入吸附箱后进入活性炭吸附层，由于活性炭吸附剂表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，因此当活性炭吸附剂的表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在活性炭表面，此现象称为吸附。利用活性炭吸附剂表面的吸附能力，使废气与大表面的多孔性活性炭吸附剂相接触，废气中的污染物被吸附在活性炭表面上，使其与气体混合物分离，净化后的气体高空排放。活性炭吸附是一种干式废气处理装置，由箱体和填装在箱体内的吸附单元组成。 根据上文分析，本项目产生的非甲烷总烃经“低温等离子+活性炭吸附装置”处理后，《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件1的要求。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），未对有机废气的处理设施处理工艺可行技术作出规定。根据《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）附件4河南省2019年挥发性有机物治理方案，低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。本项目产生的有机废气属于低浓度有机废气，经“UV光解+低温等离子”处理后达标排放，废气处理设施处理工艺属于豫环文[2019]84号附件4中推荐的废气处理工艺。 因此本项目采用“低温等离子+活性炭吸附装置”处理产生的废气是可行的。 ②袋式除尘器 袋式除尘器是利用棉、毛、人造纤维等编织物作为滤袋起过滤作用，对颗粒物进行捕集而达到除尘效果的。其主要工作原理是：含尘气流从下部进入圆筒形滤袋，在通过滤料的孔隙时，粉尘被捕集于滤料上，透过滤料的清洁气体由排出口排出。沉积在滤料上的粉尘，可在机械振动的作用下从滤料表面脱落，落入灰斗中。常用滤料由棉、毛、人造纤维等加工而成，新型滤料有玻璃纤维和微滤膜等，滤料本身网孔较小，一般为20-50μm，表面起绒的滤料为5-10μm，而新型滤料的孔径在5μm以下。按不同粒径的粉尘在流体中运动的不同物理学特征，颗粒物通过惯性碰撞、截留、扩散、静电、筛滤等作用被捕集。此外，粉尘因截留、惯性碰撞、静电和扩散等作用，逐渐在滤袋表面形成粉尘层，常称为粉尘初层。初层形成后，它成为袋式除尘器的主要过滤层，提高了除尘效率。滤布只不过起着形成粉尘初层和支撑它的骨架作用，但随着粉尘在滤袋上积聚，滤袋两侧的压力差增大，会把有些已附在滤料上的细小粉尘挤压过去，使除尘效率下降。 本项目木门门扇生产线裁边、开锁孔工序和木门门套生产线切割、开槽工序产生的粉尘经“袋式除尘器”处理后可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物排放二级标准排放限值要求。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 家具制造工业》（HJ 1027-2019），木门门扇生产线裁边、开锁孔工序和木门门套生产线切割、开槽工序废气治理设施可行技术为集尘罩、中央除尘、袋式除尘。本项目木门门扇生产线裁边、开锁孔工序和木门门套生产线切割、开槽工序废气采取二次封闭并设置吸污口收集，收集的含尘废气均通过袋式除尘器处理。 因此项目采用的袋式除尘器处理生产中产生的粉尘是可行的。 1.6排气口设置情况及监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），制定本项目大气监测计划如下： 表4-5 项目排气口设施及大气污染物监测计划 类别 监测点位 监测因子 监测频次 排放标准 废气 夹胶玻璃生产线、中空玻璃生产线、木门生产线废气处理设施排放口（DA001） 非甲烷总烃 1次/年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准以及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件1 木门门扇生产线裁边、开锁孔工序和木门门套生产线切割、开槽工序废气处理设施排放口（DA002） 颗粒物 1次/年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 厂区内（车间外） 非甲烷总烃 1次/年 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCS无组织特别排放限值 厂界 颗粒物 1次/年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准 非甲烷总烃 1次/年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件2 2、废水 2.1废水排放情况 本项目产生的废水主要为清洗废水、磨边和钻孔工序产生的废水、纯水制备废水以及生活污水。清洗废水经清洗机自带的的过滤系统处理后，循环利用，定期更换，更换的清洗废水排入三级沉淀池（30m3），纯水制备废水直接排入三级沉淀池，回用于磨边和钻孔工序。磨边和钻孔工序产生的废水经三级沉淀池处理后，循环利用，不外排。因此本项目产生的废水主要为生活污水。 ①生活污水 根据水平衡分析，职工生活污水的产生量为384m3/a。生活污水中各污染物的产生浓度分别为COD350mg/L，BOD5150mg/L，SS300mg/L，NH3-N35mg/L。本次评价要求项目建设日处理能力为5m3的化粪池，生活污水经化粪池处理后进入进入夏邑县第二污水处理厂进一步处理，最终排入沱河。项目生活废水经化粪池处理前后水质情况见表4-6。 表4-6 项目生活污水水质一览表 污染源 产生浓度 （mg/L） 治理措施 排放 浓度 (mg/L) 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 污水处理厂收水标准 治理 设施 去除率（%） 生活废水 COD 350 化粪池 20 280 500 400 BOD 150 10 135 300 250 SS 300 50 150 400 300 氨氮 35 / 35 / 30 经化粪池处理后，本项目生活污水的排放能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及污水处理厂收水标准要求。 采取上述措施后，营运期产生的生活污水废水对周围地表水环境影响较小。 本项目生活污水中各污染物的产排情况见表4-7。 表4-7 项目生活污水中各污染物产排情况 名 称 COD NH3-N SS BOD 污染物产生浓度（mg/L） 350 35 300 150 污染物产生量（t/a） 0.1344 0.0134 0.1152 0.0576 厂区排污口 污染物排放浓度（mg/L） 280 35 150 135 污染物排放量(t/a) 0.1075 0.0134 0.0576 0.0518 污水处理厂出口 污染物排放浓度（mg/L） 50 5 10 10 污染物排放量(t/a) 0.0192 0.0019 0.0038 0.0038 本项目废水污染物排放及治理措施情况见表4-8。 表4-8 废水污染物排放及治理措施一览表 产排污环节 职工办公生活 类别 生活污水 污染物种类 COD NH3-N SS BOD 污染物 产生情况 产生量（t/a） 384 产生浓度（mg/L） 280 35 300 150 治理设施 治理措施 化粪池 处理能力 5m3 治理工艺 厌氧处理 治理效率（%） 20 0 50 10 是否为可行技术 是 污染物 排放情况 废水排放量（t/a） 384 污染物排放量（t/a） 0.1075 0.0134 0.0576 0.0518 污染物排放浓度（mg/L） 280 35 150 135 排放方式 间接排放 排放去向 夏邑县第二污水处理厂处理厂 排放规律 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 排放口 基本情况 编号 DW001 名称 废水排放口 类型 一般排放口 地理坐标 经度 116度9分41.032秒 纬度 34分12分12.204秒 排放标准 浓度限值（mg/L） COD 400 SS 300 NH3-N 30 BOD 250 2.2废水进入污水处理厂可行性分析 本项目位于商丘市夏邑县南工业园区工业路东段路北16号，位于夏邑县第二污水处理厂收水范围内。选址区域铺设有污水管网，且项目产生的生活污水经化粪池预处理后能够满足夏邑县第二污水处理厂收水标准要求。夏邑县第二污水处理厂处理规模为4万t/d，本项目综合废水产生量为1.28m3/a，占夏邑县第二污水处理厂日处理量的0.0032%，占污水处理厂处理规模的比例较小。目前，夏邑县第二污水处理厂正常运行中，因此，项目产生的废水进入夏邑县第二污水处理厂是可行的。 2.3排污口设置及监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），制定本项目水污染物监测计划如下： 表4-9 项目排污口设置及水污染物监测计划 污染物类别 排放口编号及名称 排放方式 排放去向 排放规律 排放口情况 监测要求 类型 监测点位 监测因子 监测频次 废水 DW001 间接排放 夏邑县第二污水处理厂 间断排放流量稳定 一般排放口 DW001 COD、BOD、氨氮、SS 1次/年 3、噪声 3.1厂界噪声预测 本项目营运期噪声主要来源于生产设备运转噪声，噪声源强为60~80dB(A)。经采取选用低噪声设备、墙壁隔音、距离衰减、加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运行产生的高噪声现象，厂房外1m处噪声可降低20dB（A）以上。本项目年工作日300天，每天生产8小时。项目主要噪声源强见表4-10，厂区边界噪声贡献值预测见表4-11。 表4-10 项目主要设备噪声源强 序号 发声设备 台数 声压值（dB(A)） 措施 室外1m处声压级（dB(A)） 1 精密推台锯 2 75 车间密闭，安装减振基础，加强设备维护 55 2 全自动封边机 2 65 45 3 冷压机 4 65 45 4 数控门锁孔机 1 75 55 5 铝型材锯切加工中心 1 80 60 6 精密切割机 1 80 60 7 组角机 3 65 45 8 铝型材数控滚弯机 1 65 45 9 数控仿形铣 1 65 45 10 压线切割机 1 75 55 11 螺杆式空压机 1 80 60 12 五刀端面铣 1 65 45 13 全自动玻璃四边磨边机 2 75 55 14 清洗机 2 60 40 15 立式中空玻璃生产线 2 75 55 16 双翻双工位切割线 1 80 60 17 高压釜 1 75 55 18 钢化炉 1 75 55 19 打孔机 1 80 60 20 磨边机 2 80 60 21 双边磨 1 80 60 22 四边磨 1 80 60 23 净水机 1 75 55 24 门套开槽机 1 80 60 本评价选用点源衰减模式和噪声合成模式进行预测，具体预测模式如下： （1）点源距离衰减模式： Lr=L0－20lg(r/r0)－△L 式中：Lr—距声源距离为r处的等效A声级值，dB(A)； L0—距声源距离为r0处的等效A声级值，dB(A)； r —预测点距离噪声源距离，m； r0 —声级为L0点距声源距离，r0=1m； △L—噪声衰减值，dB(A)； （2）声源在预测点的贡献值： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的贡献值，dB(A)； Lr—第i个声源的声压级，dB(A)； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时间内的运行时间，s； 表4-11 厂址厂界噪声影响预测结果 单位：dB(A) 测点 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 马庄 昼 间 贡献值 36.7 40.2 34.2 54.2 45.2 背景值 / / / / 54.1 叠加值 / / / / 55.2 标准值 65 65 65 65 60 评价 达标 达标 达标 达标 达标 夜 间 贡献值 / / / / / 背景值 / / / / / 标准值 55 55 55 55 50 评价 达标 达标 达标 达标 达标 通过采取选用低噪声设备、墙壁隔音、距离衰减、加强设备维护等综合降噪措施后，本项目厂界噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求，敏感点马庄昼间噪声叠加值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。项目生产过程中生产设备运转噪声对周围环境影响较小。 3.2监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），制定本项目噪声监测计划如下： 表4-12 项目噪声监测计划表 类别 监测点位 监测项目 监测频率 厂界噪声 厂界 等效连续A声级 1次/季度，分昼间进行 4、固废 4.1固体废弃物产生情况 （1）一般固废 ①玻璃边角料和玻璃渣 本项目在切割、钻孔及钢化过程中可能会产生玻璃边角料和玻璃渣，本项目玻璃原片使用量约为16万m2/a（约3400t/a，玻璃密度按2.5t/m3、玻璃厚度按0.85cm计算），玻璃边角料产生量按玻璃原片的1%计算，则本项目玻璃边角料产生量约为34t/a，集中收集后外售。 ②沉渣 本项目钻孔、磨边、清洗工序会产生的废水经项目内自建三级沉淀池沉淀处理后，产生的沉渣（主要成分为二氧化硅）需要定期清捞。本项目沉渣产生量约为2.5t/a，集中收集后外售。 ③铝条、铝型材边角料 本项目铝框加工的过程中会产生一定量的铝条边角料，铝材门窗加工过程中会产生一定量的铝材边角料，项目铝条年用量约为1吨/年、铝型材年用量为160吨/年。铝条、铝型材边角料产生量按照铝条、铝型材年用量的1%计，则本项目铝条、铝型材边角料产生量约为1.61t/a，集中收集后外售。 ④废弃包装材料 本项目原料拆封过程以及产品包装过程中产生的废弃包装纸箱和包装袋约为1t/a，集中收集后外售。 ⑤原料包装桶 项目原料包装桶主要为胶桶（丁基胶桶和硅酮胶桶、白乳胶桶），项目废胶桶产生量约为1.2t/a，本项目使用的丁基胶和硅酮胶、白乳胶均属于低挥发性有机化合物的密封剂，不属于《国家危险废物名录》（2021年版）中规定的危险废物，经收集后交厂家回收利用。 ⑥废PVB膜 本项目PVB膜在使用过程中会产生少量的边角料，根据企业提供资料，边角料产生量约占原料用量的0.3%，则PVB膜产生量为0.0024t/a，收集后交由厂家回收再利用。 ⑦木工边角料 类比同类型项目，一套木门门扇平均产生边角料为1kg/套，一套门套平均产生边角料为0.2kg/套，则木工边角料产生量为6.0t/a，收集后外售。 ⑧木屑粉尘 根据上文分析，木工加工过程中产生的木质粉尘经袋式除尘器处理，袋式除尘器收集的木质粉尘量约为0.0551t/a，沉降在车间的木质粉尘量为0.0107t/a，则木屑粉尘量为0.0658t/a，集中收集后外售。 本项目一般废物产生及处置情况见下表。 表4-13 一般固体废弃物产生及处置情况一览表 单位：t/a 序号 一般废物名称 产生量（t/a） 排放量（t/a） 处置措施 1 玻璃边角料 34 0 集中收集后外售 2 沉渣 2.5 0 集中收集后外售 3 铝条、铝型材边角料 1.61 0 集中收集后外售 4 废弃包装材料 1.0 0 集中收集后外售 5 原料包装桶 1.2 0 收集后交厂家回收利用 6 废PVB膜 0.0024 0 收集后交由厂家回收再利用 7 木工边角料 6.0 0 集中收集后外售 8 木屑粉尘 0.0658 0 集中收集后外售 （1）危险废物 本项目采用“低温等离子+活性炭吸附”处理注塑成型工序产生的有机废气，活性炭吸附的处理效率取值为60%，则活性炭吸附废气量为0.041t/a，根据《现代涂装手册》（化学工业出版社，陈治良主编），活性炭的吸附量一般为25%左右，计算得项目所需活性炭量约为0.164t/a，加上吸附的有机废气的量，则本项目废活性炭产生量约为0.205t/a。考虑到活性炭对于有机废气的吸附效率随着使用时间越长会逐渐降低，直至吸附满有机物后失去活性，为了确保处理效果，环评建议建设单位每半年更换一次活性炭，废活性炭属HW49类危险废物（900-039-49），应委托有危险废物处理资质的单位进行处理处置。 本项目危险废物产生及处置情况见下表。 表4-14 危险废物产生及处置情况一览表 单位：t/a 序号 危险废物名称 危险特性 产生量 产生工序 形态 有害成分 产废周期 排放量 处置方式 1 废活性炭 T 0.205t/a 废气处理设施 固态 有机物 6个月 0 收集后于危废暂存间暂存，委托有资质的单位处置 4.2固体废弃物处置去向及环境管理要求 （1）生活垃圾 统一收集，交由环卫部门统一处理。 （2）一般固体废物 玻璃边角料和沉淀池沉渣集中收集后外售给平板玻璃生产厂家。铝条、铝型材边角料和废弃包装材料集中收集后外售给废旧资源利用公司。原料包装桶集中收集后，暂存于厂区一般固废暂存间，交由厂家回收再利用。废PVB膜集中收集后交由厂家回收再利用。木工边角料和木屑粉尘集中收集后外售。 对于一般工业废物，环评要求企业在生产车间西南的建设一般固废暂存间，面积为20m2，根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及相关国家及地方法律法规，提出如下环保措施： 1）为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边应设置导流渠。 2）为加强监督管理，贮存、处置场应按GB15562.2设置环境保护图形标志。 3）定期检查维护导流渠等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行。 4）建立一般固体废物台账。将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料。详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 针对各类固废性质，通过以上相应资源化、减量化、无害化处理措施后，项目固体废物可得到有效处理，对周围环境的影响较小。建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向等信息。项目固体废物防治措施可行，不会对周围环境造成二次污染。 （3）危险废物 废活性炭集中收集后交由有资质单位处置。 为保证危废暂存间暂存的危险废物不对环境产生污染，依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013年修正）、《危险废物收集、贮运、运输技术规范》（HJ2025-2012）及相关国家及地方法律法规，项目危险废物的暂存场所设置情况如下表： 表4-15 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号 贮存场所（设施）名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存能力/t 贮存周期 1 危险废物暂存间 废活性炭 HW49其他废物 900-039-49 车间西南侧 5m2 桶装 2t 6个月 危险废物应尽快送往委托资质单位处理，不宜存放过长时间，确需暂存的，应做到以下几点： ①贮存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013年修正），满足防雨、防渗、防漏和防晒要求。其中，基础防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≦10-7 cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料（渗透系数≦10-10 cm/s）。 ②贮存区内禁止混放不相容危险废物。 ③贮存区考虑相应的集排水和防渗设施。 ④贮存区符合消防要求。 ⑤贮存容器必须有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生发应等特性。 ⑥基础防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10 -7 cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10 -10 cm/s。 ⑦存放容器应设有防漏裙脚或储漏盘。 综上所述，本项目产生的固废经妥善处理、处置后，可以实现零排放，对周围环境及人体不会造成影响，亦不会对环境产生二次污染，所采取的治理措施是可行的。但必须指出的是，固体废物综合利用、处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，避免产生二次污染。建设单位在生产过程中必须做好固废的暂存工作，要有合适的暂存场所，暂存场所必须做好防渗、防漏、防晒、防淋等工作。在运输过程注意运输安全，途中不得沿路抛洒，并在堆放场所树立明显的标志牌。 5、地下水 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目铝材门窗生产属于“I金属制品、53金属制品加工制造”，中空玻璃、夹胶玻璃、钢化玻璃的生产属于“J非金属矿采选及制品制造、65玻璃及玻璃制品”，木门的生产属于“N轻工109、锯材、木片加工、家具制造中的其他”，上述行业报告表项目的地下水环境影响评价项目类别均为Ⅳ类。根据导则要求，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 6、土壤 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价类别，本项目铝材门窗生产属于“制造业”中“设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”，其土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类；中空、夹胶、钢化玻璃的生产均属于“制造业”中“金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品”，其土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类，木门的生产属于“制造业”中“其他用品制造”，其土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类。本项目土壤环境影响评价项目类别按最高级别确定，为Ⅲ类。项目占地规模为小型，项目所在地周围环境敏感程度为不敏感，根据土壤导则表4污染影响型评价工作等级划分表，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 7、生态 本项目用地范围内无生态环境保护目标，故不进行生态影响分析。 8、环境风险 （1）风险因素识别 本项目不涉及危险化学品的使用，营运期的环境风险主要以下几个方面： ①火灾：火灾是常见的风险事故，本项目涉及的危险物质主要为生产过程使用的胶类物质。生产车间应保持通风，远离火种、热源，应与易(可)燃物分开存放，切忌混储。工人在生产车间内禁止抽烟。若发生火灾，将对周围大气环境及水环境造成影响。 ②危废储存泄露：项目厂区存储的废活性炭属于危废，若容器出现损坏，无法做到防腐防渗透防漏措施，可能对周边水环境和土壤环境造成影响。 通过上述危险、有害因素产生的原因及可能造成的事故后果等的分析，确定本项目的主要危险、有害因素见表4-16。 表4-16 主要危险、有害因素 危险源 危险、有害因素 可能造成后果 生产车间 火灾 财产损失、环境污染、人身事故 危废储存间 泄露 环境污染 本项目涉及的危险物质主要为丁基胶、硅酮胶、白乳胶、热熔胶，还有危险废物废活性炭。对照《建设项目环境风险技术导则》(HJ/T169-2018)附录A.1中相关物质辨识标准和《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)中规定，本项目未构成重大危险源。 （2）风险防范措施 环境事故的发生会给周围环境带来严重的不利影响，也会给人体健康造成一定伤害。为使环境风险减少到最低限度，必须加强劳动安全管理、制定完善有效的安全防范措施，尽可能降低该项目环境风险事故发生的概率。在生产中，必须加强安全管理，提高事故防范措施。突发性污染事故特别是生产车间的火灾等重大事故将对事故现场人员的健康和安全造成严重危害，此外还将造成直接或间接的巨大经济损失，同时对生态环境也会造成严重破坏。因此做好突发性环境污染事故的预防，提高对突发性污染事故的应急处理和处置能力，对企业具有更重要的意义。对突发性污染事故的防止对策除了科学合理地进行厂址选址外，还应严格控制和管理，加强事故预防措施和应急处理的技能，懂得紧急救援的知识。“预防为主、安全第一”是减少污染事故发生、降低污染事故危害的重要保障。建议项目上马后企业做好以下几个方面的工作： ①提高认识，完善制度，严格检查 企业领导应提高对突发性事故的警觉和认识，做到警钟常鸣。建议企业设立环保安全科，主要负责检查和监督安全生产和环保设施的正常运转情况。对安全和环保应建立严格的防范措施，制定严格的管理规章制度。并列出潜在危险的工艺、原料、设备清单等。 ②加强技术培训，提高安全意识 企业应加强技术人员的引进，对生产操作工人进行上岗前的专业技术培训，严格管理，提高安全意识，尽最大限度地降低事故发生的可能性，以避免发生恶性事件，进而造成事故性环境污染。 ③火灾预防措施 本项目所用丁基胶、硅酮胶、白乳胶、热熔胶都存放于生产车间内。生产车间应保持通风，远离火种、热源，应与易(可)燃物分开存放，切忌混储。工人在生产车间内禁止抽烟。要求企业做好车间内消防器材的设置，配置灭火器，厂区内堆放沙子，用于灭火。 ④一般固废储存注意事项 项目设置一般固废堆场，要求做好防淋措施，设置顶棚或是单独设置堆放间，防治固废堆放引起二次污染、及时清运，分区存放，做好标识标志。 ⑤危废储存注意事项及应急措施 本项目危废主要是指废活性炭，储存区按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单进行设置：暂存场地设置顶棚，场地周围设置围堰，防止固废堆放引起二次污染。地面和围堰要用兼顾、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，宜采用钢筋混凝土材料。搬运时防止包装容器损坏。存储温度不宜超过 30℃，防止阳光直射，保证装有危废的容器密封完好。单独分区存放危险废物，做好标识标志，地面做好防腐防渗防漏措施。 总而言之，建设单位应严格按照安全规范及国家相关规定对生产线各风险单元加强管理， 对隐患坚决消除，并且按照相关管理部门要求做好各类事故的防范和应急措施，使建设项目的环境风险发生的几率控制在最小水平，使得建设项目对周围环境的影响得到控制。 9、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射影响。 10、环保投资 本项目总投资500万元，其中环保投资19.3万元，主要用于废气、废水治理、噪声防治、固废治理、风险防范等，环保投资占项目总投资的3.86%，项目的环保投资情况见表4-17。 表4-17 本项目环保投资情况 项目 治理内容 处理方法 价格 （万元） 废气治理 铝条切割、铝型材切割产生的粉尘 自然沉降、车间密闭 / 木门生产线产生的粉尘 二次封闭、吸污口+袋式除尘器+15m高排气筒（DA002） 2.0 中空玻璃、夹胶玻璃生产线、木门生产线产生的有机废气 集气罩+低温等离子+活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA001） 5.0 废水治理 生活污水 厂区设置化粪池，生活污水经化粪池处理后进入夏邑县第二污水处理厂处理厂进一步处理 1.5 生产废水 设置三级沉淀池，生产废水经处理后循环利用 2.5 噪声治理 生产设备运转噪声 选用低噪声设备、墙壁隔音、距离衰减、加强设备维护 5 固废治理 玻璃边角料 经收集后外售给平板玻璃生产厂家 2.0 沉淀池沉渣 经收集后外售给平板玻璃生产厂家 铝条、铝型材边角料 经收集后外售给废旧资源利用公司 原料包装材料 经收集后外售给废旧资源利用公司 废胶桶 经收集后交由厂家回收 废PVB膜 经收集后交由厂家回收 木工边角料和木屑粉尘 经收集后外售给废旧资源利用公司 废活性炭 集中收集后交由有资质单位处置 1.0 生活垃圾 垃圾收集箱，经收集后交环卫部门统一收集处理 0.3 合计 / / 19.3 表4-18 项目环保“三同时”验收内容一览表 项目 污染源 治理措施措施及验收内容 预期治理效果 废气治理 铝条切割、铝型材切割产生的粉尘 自然沉降、车间密闭 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准和《全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值>的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号） 木门生产线产生的粉尘 二次封闭、吸污口+袋式除尘器+15m高排气筒（DA002） 中空玻璃、夹胶玻璃生产线、木门生产线产生的有机废气 集气罩+低温等离子+活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA001） 废水治理 生产废水 30m3三级沉淀池 循环利用，不外排 职工生活污水 5.0m3化粪池 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及污水处理厂收水标准 噪声 治理 设备运转噪声 选用低噪声设备、墙壁隔音、距离衰减、加强设备维护 《工业企业厂界环境噪声排放标 准》（GB12348-2008）3类标准 固废 生活垃圾 经垃圾箱（桶）收集后交由 环卫部门定期清运处理 合理处置，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制 标准》（GB18599-2020）的相关要求 玻璃边角料 一般固废暂存区分类存放，定期外售 沉淀池沉渣 一般固废暂存区分类存放，定期外售 铝条、铝型材边角料 一般固废暂存区分类存放，定期外售 原料包装材料 一般固废暂存区分类存放，定期外售 废胶桶 一般固废暂存区分类存放，交由厂家回收再利用 木工边角料和木屑粉尘 一般固废暂存区分类存放，定期外售 PVB膜 一般固废暂存区分类存放，交由厂家回收再利用 废活性炭 危险废物暂存间暂存后交由有资质单位处置 满足危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013年修正） |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 铝条切割、铝型材切割工序 | 颗粒物 | 自然沉降、车间密闭 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准 |
|  | 木门（门扇、门套）生产线裁边、开槽、开锁孔、切割工序 | 颗粒物 | 二次封闭、吸污口+袋式除尘器+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  | 中空玻璃、夹胶玻璃生产线、木门生产线 | 非甲烷总烃 | 集气罩+低温等离子+活性炭吸附装置+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准和《全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值>的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号） |
| 地表水环境 | 清洗废水 | SS | 三级沉淀池处理后循环利用 | 循环利用 |
|  | 纯水制备废水 | COD、NH3-N |  |  |
|  | 磨边、钻孔废水 | SS |  |  |
|  | 生活污水 | COD、NH3-N、SS、氨氮 | 化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及污水处理厂收水标准 |
| 声环境 | 生产设备运转噪声 | 等效连续A声级 | 选用低噪声设备、墙壁隔音、距离衰减、加强设备维护 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 玻璃边角料：经收集后外售给平板玻璃生产厂家 沉淀池沉渣：经收集后外售给平板玻璃生产厂家 铝条、铝型材边角料：经收集后外售给废旧资源利用公司 原料包装材料：经收集后外售给废旧资源利用公司 废胶桶：经收集后交由厂家回收 PVB膜：经收集后由厂家回收 木工边角料和木屑粉尘：经收集后外售给废旧资源利用公司 废活性炭：集中收集后交由有资质单位处置 生活垃圾：垃圾收集箱，经收集后交环卫部门统一收集处理。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | ①提高认识，完善制度，严格检查②加强技术培训，提高安全意识 ③原料都存放于生产车间内。生产车间应保持通风，远离火种、热源。做好车间内消防器材的设置，配置灭火器，厂区内堆放沙子，用于灭火。 ④一般固废储存做好防淋措施，设置顶棚或是单独设置堆放间，及时清运，分区存放，做好标识标志。⑤危废储存间做好标识标志，地面做好防腐防渗防漏措施。 |
| 其他环境 管理要求 | / |

# 六、结论

年产15万m2钢化玻璃、3万m2中空玻璃、1万m2夹胶玻璃、2万m2铝材门窗、5000套木门项目符合国家产业政策和相关规划，项目建成后，具有良好的经济效益和社会效益。虽然项目在实施和运营过程中对环境会产生一定的影响，在落实各项污染防治措施和环评建议的前提下，这种影响将降低到最低程度；从环境保护的角度，本项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.0107t/a | / | 0.0107t/a | +0.0107t/a |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.0387t/a | / | 0.0387t/a | +0.0387t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.0192t/a | / | 0.0192t/a | +0.0192t/a |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.0019t/a | / | 0.0019t/a | +0.0019t/a |
| 一般工业 固体废物 | 玻璃边角料 | / | / | / | 34t/a | / | 34t/a | +34t/a |
|  | 沉渣 | / | / | / | 2.5t/a | / | 2.5t/a | +2.5t/a |
|  | 铝条、铝型材边角料 | / | / | / | 1.61t/a | / | 1.61t/a | +1.61t/a |
|  | 废弃包装纸箱 | / | / | / | 1.0t/a | / | 1.0t/a | +1.0t/a |
|  | 原料包装桶 | / | / | / | 1.2t/a | / | 1.2t/a | +1.2t/a |
|  | 废PVB膜 | / | / | / | 0.0024t/a | / | 0.0024t/a | +0.0024t/a |
|  | 木工边角料 | / | / | / | 6t/a | / | 6t/a | +6t/a |
|  | 木屑粉尘 | / | / | / | 0.0658t/a | / | 0.0658t/at/a | +0.0658t/a |
| 危险废物 | 废活性炭 |  |  |  | 0.205t/a |  | 0.205t/a | +0.205t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

新鲜880.5

化粪池

进入市政污水管网进入夏邑县第二污水处理厂处理厂

职工生活用水

96

384

净水系统

480

337.5

纯水清洗

202.5

清净下水

135

40.5

磨边、钻孔工序

三级沉淀池

7200

162

135

360

63

297

7200

384

玻璃原片

切割

磨边

清洗

钢化

固废、噪声

废水、噪声

废水

固废、噪声

成品

冷却

铝条

切割

折弯

灌干燥剂

钢化玻璃

清洗

合片

密封

成品

固废、废气、噪声

噪声

噪声、废气

废水

噪声

钢化玻璃

清洗

合片

辊压

加热加压

噪声、固废

噪声、废气

废水

成品

PVB膜

噪声、废气

铝材

切割

组装

成品

废气、固废、噪声

玻璃

木工板

边角料

打框架

填充

废气、固废

面板、胶水

贴板

废气、噪声

冷压

噪声、废气、边角料

裁边

废气、噪声

封边

封边皮、热熔胶

废气、噪声

钻锁孔

包装成品

多层板

切割

开槽

封边

门套

废气、噪声

废气、噪声

废气、噪声