# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类（报批版））

项目名称：       年生产6000万米面料布项目

建设单位（盖章）： 商丘市双诚纺织科技有限公司

编制日期：          2021年10月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年生产6000万米面料布项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2110-411426-04-01-143325 |
| 建设单位联系人 | 高存款 | 联系方式 | 17613857778 |
| 建设地点 | 河南 省（自治区） 商丘 市 夏邑 县（区）太平镇（街道） 工业园区 |
| 地理坐标 | （ 116 度13分 43.272秒， 34 度 14分52.077 秒） |
| 国民经济 行业类别 | C1751化纤织造加工 C1712棉织造加工 | 建设项目 行业类别 | 十四、纺织业中028化纤织造及印染精加工中有喷水织造工艺的 |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 夏邑县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2110-411426-04-01-143325 |
| 总投资（万元） | 14000 | 环保投资（万元） | 100 |
| 环保投资占比（%） | 0.71 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 22607 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 《夏邑县城乡总体规划(2017-2035)》 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1与《夏邑县城乡总体规划(2017-2035)》主要内容相符性分析 根据《夏邑县城乡总体规划(2017-2035)》，规划区范围包括规划中心城区、城市近郊区以及城市行政区域内因城市建设和发展需要实行规划控制的区域。本次规划划定城市规划区范围包括城关镇、曹集乡、李集镇、桑堌乡、何营乡、刘店集乡、太平镇、胡桥乡、郭店乡、北岭镇、歧河乡的行政区划范围，总面积约689.3平方公里。 中心城区规划范围为本次规划的中心城区空间增长边界范围内用地，北至北环路以北800米，东至东外环路，南至南外环路，西至西外环路，面积共计86.5平方公里。本次规划期限为2017-2035年，其中近期至2020年。 城镇空间布局结构：规划县域形成“中心引领，轴带拓展，四区协同，多点联动”的城镇发展格局。 中心引领：中心城区作为夏邑县城乡发展极核和统筹城乡、吸纳农村人口就近转移的重要载体。 轴带拓展：沿“车站—中心城—会亭”打造县域工业发展轴，沿“济阳—中心城—太平”打造县域休闲旅游产业集聚轴。 四区协同：中心城及其周边紧密发展区、东部经济区、北部经济区和西南经济区四个功能各异而又协同发展的经济发展区。 多点联动：中心镇、特色镇作为城乡统筹发展的重要节点，通过示范效应带动整体发展。 相符性分析：本项目为新建项目，位于商丘市夏邑县太平镇工业园区 ，根据现场查看，项目土地为租赁，占地22607㎡，租赁协议见附件3；项目北侧、东侧均为农田，南邻一搅拌站，西隔道路为农田，东北约350m为太平卫生院、390m为太平镇中心社区、西南约430m为赵庄，项目用地性质为建设用地，项目符合夏邑县太平镇土地利用规划，因此，本项目与《夏邑县城乡总体规划(2017-2035)》不冲突。 2产业政策符合性分析 根据《市场准入负面清单(2020 年版)》，本项目不在禁止准入类事项之列。 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目生产规模、生产设备、生产工艺均不在“限制类”和“淘汰类”之列，为允许类，项目建设符合国家产业政策；夏邑县发展和改革委员会已对该项目予以备案，项目代码为2110-411426-04-01-143325（见附件2）。 |
| 其他符合性分析 | 1环保政策符合性分析 1.1三线一单符合性分析 ①与生态红线符合性分析 本项目位于夏邑县太平镇工业园区 ，不属于夏邑县拟定的生态红线范围内。 ②与资源利用上线符合性分析 本项目为化纤织造加工建设项目，项目营运期会消耗一定量的水、电等能源，项目资源消耗相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 ③与环境质量底线符合性分析 本项目位于夏邑县境内，根据项目区域环境质量现状调查，项目所在区域大气环境、声环境、地表水环境质量监测结果显示，项目区域大气环境、声环境、水环境均符合相应类别要求，有一定环境容量，能够接纳本项目产生的污染物。 ④环境准入负面清单符合性分析 本项目属于化纤织造加工建设项目，项目符合国家当前产业政策，符合夏邑县太平镇土地利用总体规划，项目不处于夏邑县拟定的生态红线范围内，有一定的环境容量。因此，项目不属于夏邑县环境准入负面清单范围。 根据《河南省生态环境准入清单》（河南省生态环境厅，2020年12月）商丘市夏邑县环境管控单元生态环境准入清单，管控要求具体如下表1。 表1与商丘市夏邑县环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 单元编码 环境管控单元名称 乡镇 单元 分类 单元环境 属性 现状与问题 管控要求 相符性 ZH41142 630001 夏邑县一 般管控单 元 李集镇、 太平乡、车站镇、中峰 乡、业庙乡等 一般 管控 单元 一般管控 区、土壤污染重点监管单 位、高度关注地块、填埋 场 该单元位于淮河流域，现状分布有土壤污染重点监管单位：郑州郑氏化工产品有限公司夏邑分公司、夏邑蓝云再生能源有限公司、夏邑县宁邑生活垃圾处理场，高度关注地块郑州郑氏化工产品有限公司夏邑分公司地块， 填埋场夏邑县宁邑生活垃圾处理场地块。 主要问题：土壤污染重点监管，存在高度关注地块和填埋场。 空间布局 约束 1、鼓励做大做强食用菌等特色农业，大力发展设施果蔬、渔业、苗木、花卉、采摘等休闲观光创意生态循环农业。 2、加强对农业空间转为生态空间的监督管理，未经国务院批准，禁止将永久基本农田转为城镇空间。鼓励城镇空间和符合国家生态退耕条件的农业空间转为生态空间。 3、严禁在优先保护类耕地集中区域新建化工、电镀、制革等行业企业以及可能造成耕地土壤污染的建设项目。 项目位于夏邑县太平镇工业园区 ，为新建项目，占地为建设用地，符合夏邑县太平镇土地利用总体规划 污染物 排放管 控 1、禁止向耕地及农田沟渠中排放有毒有害工业、生活废水和未经处理的养殖小区畜禽粪便；禁止占用耕地倾倒、堆放城乡生活垃圾、建筑垃圾、医疗垃圾、工业废料及废渣等废弃物。 2、加强畜禽养殖污染防治，畜禽规模养殖场（小区）要配套建设与养殖规模相适宜的粪便污水防渗防溢流贮存设施，以及粪便污水收集、利用和无害化处理设施；积极引导散养密集区实行畜禽粪便污水分户收集、集中 处理利用。 3、持续开展农村环境综合整治，加快推进农村生活污水处理设施建设，不断提高已建成农村污水处理设施稳定正常运行率。 4、禁止涉重企业含重金属废水进入城市生活污水处理厂。 5、禁止填埋场渗滤液直排或超标排放。 项目为化纤织造加工建设项目，无印染、漂洗等工艺，不涉及有毒有害污染物，项目生产废水经厂区污水处理设施处理后回用；生活废水经化粪池处理后进入暂存池用于周围农田肥田等，综合利用不外排 环境风 险防控 1、涉及危险化学品生产、储存、使用的企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 2、调查评估垃圾填埋场周边土壤环境状况，对周边土壤环境超过可接受风险的，应采取限制填埋废物进入、降低人体暴露健康风险等管控措施。 3、对高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管控名录。 项目为化纤织造加工，无印染、漂洗等工艺，使用水溶性环保浆料，生产原料不涉及危险品使用，符合要求 1.2河南省县级集中式饮用水水源地保护区划 1.2.1夏邑县乡镇集中式饮用水水源保护区划 依据《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》（豫政办〔2016〕23号），夏邑县乡镇集中式饮用水水源保护区主要包括： （1）夏邑县歧河乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西20米、南15米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （2）夏邑县郭店乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、西20米、北10米的区域。 （3）夏邑县会亭镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：供水站厂区及外围东10米、北10米的区域。 （4）夏邑县罗庄乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：供水站厂区及外围西20米、南15米的区域。 （5）夏邑县马头镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：供水站及外围西10米、南15米的区域。 （6）夏邑县业庙乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西20米、南25米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （7）夏邑县桑堌乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、南25米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （8）夏邑县李集镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西10米、南10米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （9）夏邑县车站镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、北10米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米、西至010县道的区域。 （10）夏邑县杨集镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米、南20米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （11）夏邑县骆集乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西15米、北10米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （12）夏邑县刘店乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米、南20米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （13）夏邑县太平镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 （14）夏邑县孔庄乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西10米、南15米的区域。 （15）夏邑县北镇乡地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东15米、北20米的区域。 本项目位于夏邑县太平镇工业园区 ，不在夏邑县乡镇饮用水源保护区划范围内。 1.3与相关环保文件相符性分析 项目与相关环保文件相符性分析一览表具体见表2。 表2 项目与相关环保文件相符性分析一览表 项目 相关要求 本项目情况 相符性 《河南省2021年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办〔2021〕20号） 大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低 VOCs 含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低 VOCs 含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、 改性、生物降解等低 VOCs 含量的胶粘剂，以及低 VOCs 含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少 VOCs 产生。全省家具制造、制鞋、汽车整车制造、工程机械整机制造、包装印刷及含涂装工序企业，2021 年 5 月底前原辅材 料达到重点行业绩效分级 B 级及以上或绩效引领指标要求，达不到要求的企业纳入包括夏季在内的错峰生产调控。 项目使用水性环保浆料料，且烘干过程密闭负压收集进入废气治理措施，可以满足绩效分级 B 级及以上要求（参照《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年版））中纺织印染和服饰企业绩效分级b级指标，NMHC排放浓度不超过 60mg/m3；厂界 1h NMHC 排放限值要求：2mg/m3要求） 符合 加强工业企业 VOCs 全过程运行管理。巩固 VOCs 综合治理成效，聚焦提升企业废气收集率、治理设施同步运行率和去除率，鼓励企业采用高于现行标准要求的治理措施，取消废气排放系统旁路设置，因安全生产等原因必须保留的，应将旁路保留清单报省辖市生态环境部门备案并加强日常监管。强化 VOCs无组织排放收集，在保证安全的前提下，实施含 VOCs 物料全方位、全链条、全环节密闭管理，实现厂房由敞开变密闭、由常压变负压、由逸散变聚合、空气由污浊变清新的“四由四变”目标。 本项目为化纤织造加工建设项目，项目烘干过程中产生的有机废气以非甲烷总烃计，项目拟采取集中收集后进入光氧催化+活性炭吸附装置处理后，可实现稳定达标排放。 符合 加强扬尘综合治理。落实“六个百分之百”扬尘污染防治措施、“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土和现场配制砂浆）、渣土物料运输车辆管理封闭等措施。 开展工业企业全面达标行动。强化非道路移动机械管控。 本项目为新建项目，施工期严格执行六个百分百，设置围挡、洒水等措施，施工期对环境影响较小；项目喷气织造过程粉尘产生量较少，采取车间定时清扫、洒水等措施，可以实现达标排放 符合 《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气【2020】33号） 全面落实标准要求，强化无组织排放控制 加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃 项目烘干过程密闭，废气经集中收集后进入光氧催化+活性炭吸附装置处理后，可实现稳定达标排放。 符合 聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率 除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术。行业排放标准中规定特别排放限值和控制要求的，应按相关规定执行；按照“应收尽收”的原则提升废气收集率。将无组织排放转变为有组织排放进行控制，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒，达不到要求的通过更换大功率风机、增设烟道风机、增加垂帘等方式及时改造；加强生产车间密闭管理，在符合安全生产、职业卫生相关规定前提下，采用自动卷帘门、密闭性好的塑钢门窗等，在非必要时保持关闭。按照与生产设备“同启同停”的原则提升治理设施运行率。 项目烘干过程密闭负压收集后进入光氧催化+活性炭吸附装置处理后，可实现稳定达标排放。 《河南省 2021 年水污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办〔2021〕20号） 严格环境准入。深化“放、管、服”改革，强化项目事中、事后监管，提升服务水平。推进“三线一单”生态环境分区管控要求落地应用，做好规划环评，严控新建高耗水、高排放工业项目，把好项目环境准入关。 项目符合三线一单要求 符合 积极开展污水资源化利用 。推进企业串联用水、分质用水、一水多用和梯级循环利用，提升工业污水资源化利用效率。 项目生产废水经厂区污水处理设施处理后回用；生活污水经厂区化粪池处理后用于周围农田肥田等 符合 《河南省2021年土壤污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办〔2021〕20号） 严格建设项目环境准入。推进“三线一单”生态环境分区管控要求落地应用，严控不符合土壤环境管控要求的项目落地；把好建设项目环境准入关，对可能造成土壤污染的建设项目依法开展环境影响评价，并强化土壤环评相关内容，提出有效的防范措施。 项目符合国家当前产业政策，符合夏邑县太平镇土地利用总体规划，且项目污水处理设施、化粪池等均按重点防渗区要求进行建设防渗层，泄露物料能有效隔离与土壤的接触；项目在设计及建设时应注重“防扬散、防流失、防渗漏”设施的建设 符合 《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》 针对原料运输、贮存、装卸、混合、转运、加装、工艺过程、产品出料、包装等各个生产环节存在的无组织排放污染问题，进行全流程控制、收集、净化处理，同步安装视频监控和相应的污染物排放监测设备，2019年10月底前，全省工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一密闭”（生产过程收尘到位，物料运输抑尘到位，厂区道路除尘到位，裸露土地绿化到位，无组织排放监控到位；厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭）。 项目生产过程、原料及成品仓库均密闭，厂区无裸露土地，地面均硬化，裸露土地绿化，废气均采取治理措施后可以实现达标排放 符合 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 项目背景 为了满足市场需求，商丘市双诚纺织科技有限公司决定在夏邑县太平镇太平西村西环西路路东6号建设年生产6000万米面料布项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部16号令，2021年1月1日修正）规定，等的规定，本项目属于“十四、纺织业中17化纤织造及印染精加工中有喷水织造工艺的”，本项目坯布生产过程无印染、漂洗等工艺，有喷水织造工艺，故应编制环境影响评价报告表。具体见表3。 表3 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版） 报告书 报告表 登记表 十四、纺织业17 28 棉纺织及印染精加工 171*；毛纺织及染整 精加工 172*；麻纺织 及染整精加工 173*； 丝绢纺织及印染精加 工 174*；化纤织造及 印染精加工 175*；针 织或钩针编织物及其 制品制造 176*；家用 纺 织 制 成 品 制 造177*；产业用纺织制成品制造 178* 有洗毛、脱胶、缫丝工艺的；染整工艺有前处理、染色、印花（喷墨印花和数码印花的除外）工序的；有使用有机溶剂的涂层工艺的 有喷墨印花或数码印花工艺的；后整理工序涉及有机溶剂的；有喷水织造工艺的；有水刺无纺布织造工艺的 / 受商丘市双诚纺织科技有限公司（委托书见附件1）委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作，接受委托后，我公司组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，编制了本项目的环境影响报告表。 2、工程产品方案 工程产品为面料布，规模为6000万米/年，主要产品方案见表4。 表4工程产品方案一览表 序号 产品 颜色及用途 规模 1 布匹 白色，用于服装高档面料前期坯布，幅宽1.6m-1.65m 6000万m/a，约6000t/a，其中70%为喷水织造而成，30%为喷气织造而成，根据客户需求选择工艺生产 3、工程主要建设内容 该项目总投资14000万元，总占地面积22607m2，总建筑面积50120.65m2，其中生产车间面积为28000 m2，仓库10000 m2，办公及生活区面积12120.65m2。工程主要建设内容一览表见表5。 表5 工程主要建设内容一览表 序号 项目 名称 建筑面积 备注 1 主体工程 生产车间 28000m2 新建，1层，2座 2 辅助工程 办公室及其他配套设施 12120.65m2 新建，用于办公、生活等 3 储运工程 仓库 10000m2 新建，用于储存成品、原料等，位于厂区西侧 4 公用工程 供水 由当地农村安全饮水工程提供 供电 当地市政供电 排水 项目生产废水经厂区污水处理设施处理后循环使用不外排；生活废水经化粪池处理后进入暂存池用于周围农田肥田等，综合利用不外排 4 环保工程 废气 烘干过程废气 项目上浆使用水性熔环保浆料，为外购配制好的玉米淀粉浆料，烘干为电烘干装置，且密闭负压收集后进入光催化+活性炭装置处理后经15m高排气筒排放 喷气织造粉尘 棉纱喷气织造过程会产生少量的飞绒粉尘，产生量较少，车间设置排风扇，车间定期清扫、定期洒水等措施后，对周围环境影响较小 食堂油烟 食堂油烟经油烟净化装置处理后升顶排放 废水 项目生产废水经厂区污水处理设施处理后循环使用不外排；生活废水经化粪池处理后进入暂存池用于周围农田肥田等，综合利用不外排 噪声 基础减震、厂房隔声、绿化吸收等 固废 一般固废暂存处1座、危废暂存间1座 生活垃圾箱若干 4、工程主要设备 工程主要设备一览表见表6。 表6 工程主要设备一览表 序号 品 名 型号 数量 1 喷水型纺织机 日本津田驹2300型小龙头ZW8100，产能约为每台每小时约11.7m，满足项目生产需求 240台 2 喷水型纺织机 青岛海佳集团HW-4010-230型，产能约为每台每小时约11.7m，满足项目生产需求 260台 3 喷气型纺织机 青岛星火引春纺机YC910-230，产能约为每台每小时约0.6m，满足项目生产需求 50台 4 整经机（配套上浆机） / 4台 5 检验机 DMF170-5II型 10台 6 烘压机（空压机） WYS-1000型 4台 7 起重机 / 6台 8 叉车 / 6台 9 卷布机 / 6台 5、工程主要原辅料 工程主要原料一览表见表7。 表7 工程主要原辅材料及能源消耗 序号 名称 单位 年消耗量 备注 1 DTY弹丝 t/a 1268.4 外购化纤厂 2 FDY弹丝 t/a 2952.6 外购化纤厂 3 棉纱 t/a 2900 外购 4 水溶性环保浆料（为玉米浆料） t/a 40 外购，规格25kg/桶，厂区不需调配，外购的可直接使用即可，根据客户需求购买，厂区不贮存 5 水 t/a 46200 农村安全饮水工程 6 电 kw*h/a 250000 市政电网 原料性质简介: DTY：涤纶低弹丝（Draw texturing yarn，简称DTY）是涤纶化纤的一种变形丝类型，它是以聚酯切片(PET)为原料，采用高速纺制涤纶预取向丝(POY)，再经牵伸假捻加工而成。具有流程短、效率高、质量好等特点。它除具有一般涤纶断裂强度和弹性模量高、热定型性优异、回弹性能好、耐热性、耐光性、耐腐蚀性强、易洗快干等特点外，还具有膨松性高、隔热性好、手感舒适、光泽柔和等特点。 FDY弹丝：FULLY DRAWN YARN，全拉伸丝，在纺丝过程中引入拉伸作用，可获得具有高取向度和中等结晶度的卷。可采用低速纺丝、高速拉伸卷绕，两道工序在一台纺丝拉伸联合机上完成，此生产线生产成本低，且成品质量稳定，毛丝断头少，染色均匀性好。 6、工作制度与劳动定员 项目劳动定员约为50人，工作制度实行2班制，每天工作12小时，年工作日为300天，厂区设置有食堂。 7、工期安排 项目计划安排建设期1个月，预计开工时间为2021年11月底，竣工时间为2021年12月底。 8、厂区平面布置 项目平面布置较为简单，生产车间位于厂区北侧及东侧，仓库位于厂区西侧，办公位于厂区南侧，生产车间、仓库均为全封闭式，污水处理设施位于厂区东北部。生产车间内整体按工艺流程布置，布局紧凑、顺畅，既方便管理，又节省用地，减少投资，项目平面布局合理。本项目平面布置图见附图3。 9、公用设施 （1）供排水 本工程用水主要为生产用水、生活用水；新鲜用水量约为46200t/a；企业用水由农村安全饮水工程提供，可以满足本项目的用水需求。工程用水平衡图见图4。 厂区排水为雨污分流。本工程建设完成后，工程生产废水量为255000m3/a，生产废水经厂区污水处理设施处理后满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）工艺用水标准回用，不外排；生活废水量为960m3/a，生活废水经化粪池处理后进入暂存池用于周围农田肥田等，综合利用不外排。 （2）供电 项目用电由当地电网提供，能够满足要求。 （3）供暖、制冷 项目无集中供暖，办公室采用冷暖空调。 消防设施 项目消防系统设有干粉灭火器等。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程： 施工期工艺流程： 施工期机械噪声、扬尘、生活废水及固体废物，其简单的施工流程及各阶段主要污染物产生情况见图1。 图1 施工期施工流程及主要污染源情况简图 营运期工艺流程： 工程产品为面料布，规模为6000万米/年，其中70%为喷水织造而成，30%为喷气织造而成，根据客户需求选择工艺生产；根据建设单位提供的资料，本项目坯布生产过程中，无印染、漂洗等工艺；具体项目生产工艺及产污流程如下图2、图3。 喷水织造工艺流程 图2 项目喷水织造生产工艺流程及产污环节图 工艺说明： （1）分条整经：根据工艺设计的规定，将DTY弹丝或FDY弹丝组成一幅具有均匀张力的经纱片，相互平行、紧密地绕在整经轴上，为成织轴做好充分准备。整经时经纱需有适当的张力，同时尽可能保持弹性；整经过程中，全幅经纱张力尽量一致；经纱轴上经纱排列和卷绕密度要均匀，经轴表面无凹凸不平现象。 分条整经可分为牵经上浆、并轴、落纱三步；DTY弹丝分条整经时无需进行上浆；在做FDY弹丝分条整经时根据客户需求进行上浆，项目上浆使用水溶性环保浆，为玉米淀粉浆料，厂区不需调配，外购的可直接使用即可；上浆后需进行烘干，项目采用电烘干装置，烘干温度约200摄氏度左右，速度为300m/min左右；烘干后进行并轴、落纱即可。 （2）上机、加纬纱制造：并轴落纱后的经线与纬线进行织造，使用喷水织机，利用水的喷射力引纬，进行织布。由于引纬靠水流，经纬制造过程中没有硬性磨损，纺织物质量好。织布过程不使用油剂，废水污染物主要为SS等。 （3）成品包装打卷：在卷布过程中同时进行检验，不合格品作为固废，成品入库待售。 2、喷气织造工艺流程 图3 项目喷气织造生产工艺流程及产污环节图 工艺说明： 络筒：利用自动络筒车将外购棉纱线均匀绕卷； 整经：利用整经机将一定根数的经纱按工艺要求宽度和密度平行而均匀的卷绕到经轴； 浆纱、电烘干：根据客户需求，对整经后的经纱进行上浆，项目项目上浆使用水溶性环保浆，为玉米淀粉浆料，厂区不需调配，外购的可直接使用即可；上浆后需进行烘干，项目采用电烘干装置，烘干温度约200摄氏度左右；上浆是将整经后的经纱经过上浆使经纱表面形成一层均匀的浆膜，经纱在纺织过程中多次开口，受到反复拉伸，所以要求其表面光滑、耐磨，并具有较好的弹性和强度，以及较高的捻度，因此经纱只有上浆后，才能满足要求。 （4）织布：整经或浆纱后的棉纱直接进入喷气织布机加工，按照规格要求及工艺设施制作。喷气织布是使经纱和纬纱在织机上按照一定的规律运行， 完成开口、引纬、打纬、卷取、送经五大运动，织造好后成卷下机。喷气织机引纬是以压缩空气为引纬载体，利用压缩空气通过小孔释放时产生的高速气流将纬纱牵引穿过梭口，完成其引纬功能。 （5）验布、成品：织造好的布料经验布机进行检验，不合格的经修补后复验，合格后打包入库。 营运期主要产污环节 本工程运营期污染物为废气、废水、噪声、固体废物，主要污染物见表8。 表8 本工程营运期主要污染工序一览表 污染类别 污染源名称 产生工序 污染因子 废气 烘干过程 烘干过程 非甲烷总烃 飞绒粉尘 棉纱喷气织造过程 颗粒物 食堂油烟 烹饪过程 油烟、非甲烷总烃 废水 喷织废水 喷水织造过程 COD、SS、氨氮等 职工生活污水 职工生活 COD、SS、BOD、氨氮等 噪声 设备噪声及运输车辆 生产过程 噪声 固废 废纱、废涤纶丝等 生产过程 废纱、废涤纶丝等 废丝布 生产过程 废丝布 废活性炭 废气治理 废活性炭 污水处理设施污泥 污水处理过程 污水处理设施污泥 污水设施油液 污水设施油液 职工生活垃圾 职工生活 职工生活垃圾 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 本项目位于夏邑县太平镇工业园区 ，根据环境空气质量功能区划分，项目所在区域应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。为了解项目所在区域环境质量达标情况，本次评价选用2020年作为评价基准年，其中获取连续1年中不少于324个日均值数据，每月不低于27个有效数据（其中2月不低于25个），数据有效性满足GB3095-2012和HJ663中关于数据统计的有效性规定，各因子统计结果见下表9。 表9 夏邑县2020年空气质量现状评价表 污染物 评价指标 现状浓度 标准值 占标率% 达标情况 二氧化硫 μg/m3 年平均质量浓度 9 60 15 达标 98%百分位数 日平均浓度 17 150 11.33 达标 二氧化氮μg/m3 年平均质量浓度 24 40 60 达标 98%百分位数 日平均浓度 52 80 65 达标 PM2.5 μg/m3 年平均质量浓度 51 35 145.7 超标 95%百分位数 日平均浓度 130 75 173.3 超标 PM10 μg/m3 年平均质量浓度 86 70 122.9 超标 95%百分位数 日平均浓度 167 150 111.3 超标 CO mg/m3 24h平均第95百分位数 1.2 4 30 达标 O3 μg/m3 8h平均第90百分位数 164 160 102.5 超标 由表9可知，夏邑县2020年大气环境中 SO2 、NO2年平均浓度、CO24h 平均浓度满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准，区域内主要超标因子为 PM10、PM 2.5 、O3，因此，判定夏邑县区域环境空气为不达标区。 针对环境空气质量不达标的现状，夏邑县制订了《夏邑县污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020 年）》，通过控制扬尘污染、削减燃煤总量、控制机动车污染和严把燃煤质量等方面的行动，项目所在区域环境空气质量将会逐步得到改善。 2、水环境质量现状 项目生产废水经污水处理设施处理后回用；生活废水经化粪池处理后进入暂存池用于周围农田肥田等，综合利用不外排。最近地表水体为西约340m的白云沟，为沱河支流，沱河属淮河流域，规划为IV类水体，本次评价直接引用2021年5月河南省河南省环境质量月报对沱河永城张板桥断面的监测结果，数据统计见表10。 表10 地表水环境质量监测结果 单位：mg/L 监测点位 高锰酸盐指数 NH3-N 总磷 沱河永城张板桥断面（永夏交界处） 监测数据 8.6 0.17 0.197 标准值 10 1.5 0.3 由上可知沱河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）IV类标准要求。 3、声环境质量现状 本项目厂界外 50m 范围内不存在声环境敏感目标，不进行声环境现状评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目周边 500m 范围内大气环境保护目标见表11和附图2。本项目厂界内 50m 范围内不存在声环境敏感目标；厂界外 500m 范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；项目不涉及地下水环境、生态环境保护目标。 表11 主要环境空气保护目标、声环境保护目标明细表 名称 坐标/m 保护对象 保护 内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m X Y 环境空气 太平卫生院 116.23263 34.25049 居民区 人群 二类 东北 350 太平镇中心社区 116.23338 34.24940 居民区 人群 二类 东北 390 赵庄 116.22435 34.24400 居民区 人群 二类 西南 430 杨楼 116.22718 34.25301 居民区 人群 二类 西北 450 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 粉尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准，即无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3。 项目烘干过程少量有机废气执行《河南省工业企业挥发性有机物排放建议值》（豫环攻坚办[2017]162号）中非甲烷总烃其它行业：有机废气排放口排放浓度建议值80mg/m3，建议去除率70%；企业边界2.0mg/m3；同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年版））中纺织印染和服饰企业绩效分级b级指标，NMHC有组织排放浓度不超过 60mg/m3；厂界 1h NMHC 排放限值要求：2mg/m3要求；亦符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。 餐饮油烟执行河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1中标准（小型饮食单位油烟去除率≥90%，油烟排放浓度≤1.5mg/m3）。 污水处理设施恶臭厂界浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩标准（无组织排放浓度限值氨1.5mg/m3，无组织排放浓度监控限值硫化氢0.06mg/m3，臭气浓度20）。 2、废水 项目生产废水经厂区污水处理设施处理后，满足《城市污水再生利用-工业用水水质》（GB/T19923-2005）工艺用水要求，处理后回用于喷水织造工序。具体见表12。 《城市污水再生利用-工业用水水质》（GB/T19923-2005）。 表12 城市污水再生利用-工业用水水质 序号 工艺与产品用水 1 COD 60mg/L 2 BOD 10 mg/L 3 SS 30 mg/L 4 氨氮 10 5 浊度（NTU） 5 6 色度（度） 30 7 石油类 1 5 pH 6.5-8.5 生活废水经化粪池处理后进入暂存池用于周围农田肥田等，综合利用不外排。 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体见表13。 表13 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别 昼间 夜间 标准值 70 55 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类，具体标准限值见表14。 表14 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别 昼间 夜间 2 60 50 4、固废 固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》及2013年修改单（公告2013年第36号）。 |
| 总量 控制 指标 | 本工程建设完成后，项目生产废水经厂区污水处理设施处理后满足《城市污水再生利用-工业用水水质》（GB/T19923-2005）工艺用水要求，处理后回用于喷水织造工序；生活废水经化粪池处理后进入暂存池后用于周围农田肥田等，综合利用，不外排。 项目烘干过程少量有机废气经集气收集后进入光氧催化+活性炭吸附装置处理后，VOCS排放量0.0034t/a。 故本项目总量控制指标为VOCS0.0034t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目位于商丘市夏邑县太平镇工业园区，项目周围社会依托条件较好，不需单独建设施工营地，施工人员不在场地食宿。 本项目施工期对环境产生的影响主要有施工扬尘、建筑施工废水、施工噪声、建筑垃圾等。 1、大气环境影响分析 I施工扬尘 项目施工期扬尘产生的主要环节为：场地平整、土方挖掘、建筑垃圾和建筑材料的运输。根据现场查看，本项目最近敏感点为东北侧350m的太平卫生院，故本工程施工期应注意施工扬尘的防治问题，须制定必要的防止措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。施工现场必须设置控制扬尘污染责任标志牌，标明扬尘污染防治措施、主管部门、责任人及环保监督电话等。 根据《河南省2021年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办〔2021〕7号）等文件通知的相关要求，提出施工期扬尘污染防治对策如下： （1）严格落实施工工地“六个百分百”，即：施工现场百分百围挡，物料堆放百分百覆盖，裸露地面百分百绿化或覆盖，进出车辆百分百冲洗，拆除和土方作业百分百喷淋，渣土运输车辆百分百封闭）。 （2）项目工地周边应设置围挡、物料应堆放覆盖、土方开挖采取湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，施工工地现场禁止搅拌混凝土、现场配置砂浆。 （3）按照相关要求应做到施工过程“六个不准”：不准车辆带泥出门，不准渣土车辆冒顶装载，不准高空抛撒建筑垃圾，不准现场搅拌混凝土，不准场地积水，不准现场焚烧废弃物。要求施工单位施工过程中要做到精细化管理，并做好施工人员教育培训工作，树立环保意识，施工过程中对运载车辆及时清洗，严禁沾满泥土车辆驶出施工场地，运载车辆不得超载、冒顶装卸，以减少抛洒，施工垃圾不得现场焚烧或高空直接抛洒至地面，尽量避免扬尘污染；工程施工所用混凝土不得搅拌，必须采用罐装水泥，避免现场混凝土搅拌引起扬尘污染。 （4）建设单位必须委托具有资格的运输单位进行渣土、垃圾、混凝土、预拌砂浆等物料运输，双方签订扬尘污染治理协议，共同承担扬尘污染治理责任。根据建设单位提供资料，项目施工期无废弃土方产生；物料运输车辆必须随车携带驾驶证、行车证、营运证、建筑垃圾运输许可证和装卸双向登记卡。建筑垃圾清运车辆全部实现自动化密闭运输,统一安装卫星定位装置,并与主管部门联网。 （5）施工现场沿工地四周连续设置稳固、整齐、美观的围挡（墙），围挡（墙）高度不低于2.5m，围挡（墙）间无缝隙，底部设置防溢座，顶端设置压顶。工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目防护网或防尘布；扬尘施工工地没围挡、不覆盖一律不得开工； （6）运载水泥、建筑材料及建筑垃圾的车辆要使用遮雨布遮盖或使用密闭运输车，减少散落，施工场地需设置洗车平台，车辆行驶出装、卸场地前用水将轮胎冲洗干净；运输车辆驶出施工现场前要将车轮和槽帮冲洗干净，确保车辆不带泥土驶离工地；施工场地内运输道路及时清扫冲洗，以减少汽车行驶扬尘；运输车辆行驶路线应避免穿越城市中心区，尽量避开居民点和环境敏感点。严禁使用敞口运输车运输施工垃圾。杜绝超高、超载和沿路洒落等违法运输行为； （7）施工现场应保持场容场貌整洁，场区大门口及主要道路、加工区必须做成混凝土地面，并满足车辆行驶要求。其他部位可采用不同的硬化措施，但现场地面应平整坚实，不得产生泥土和扬尘。施工现场围挡（墙）外地面，也应采取相应的硬化或绿化措施，确保干净、整洁、卫生，无扬尘和垃圾污染。 （8）合理设置出入口，采取混凝土硬化。出入口应设置车辆冲洗设施，设置冲洗槽和沉淀池，保持排水通畅。并配备高压水枪，明确专人负责冲洗车辆，确保出场的垃圾、物料及大型运输车辆100%清理干净，不得将泥土带出现场。应在出入口设置固定式车辆自动清洗设备。 （9）施工现场应砌筑垃圾堆放池，墙体应坚固。建筑垃圾、生活垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，日产日清。 （10）四级以上大风天气或市政府发布空气质量预警时，严禁进行土方开挖、回填等可能产生扬尘的施工，同时覆网防尘。施工现场应保持环境卫生整洁并设专人负责，清扫前应洒水，避免扬尘污染。每天洒水1-2次，扬尘严重时应增加洒水次数。 施工期间燃油机械设备较多，且一般采用柴油作为动力。燃柴油的大型施工运输车辆如自卸车、载重汽车等尾气排放量及污染物含量均较燃汽油车辆高，作业时会产生一些废气，其主要污染物为NOx、CO和THC。施工机械燃料以轻质柴油为主，燃油机械在使用轻质柴油时，燃烧废气中NOx、CO和THC排放量较少，且项目施工机械布设较分散，产生的污染物经自然扩散浓度很小，对周围大气环境影响较小。为了有效控制施工机械、车辆尾气污染，评价建议运输车辆禁止超载，不得使用劣质燃料；严格执行汽车排污监管办法相关规定，避免排放黑烟。经采取以上措施后，施工机械、车辆尾气对项目周围环境影响较小。 经采取以上措施后，施工期扬尘能得到有效控制，有效缓解了对周围敏感点的影响。 2、水环境影响分析 施工期的废水主要有建筑施工废水及施工人员产生的生活污水。由于施工较为分散且废水产生量较小，应收集排入临时沉淀池（1座，2m3）进行处理，用于洒水抑尘，以减小对环境的影响。施工人员不在场地吃住，水质简单，经沉淀收集后可直接用于场区洒水抑尘等。 由于施工期有限，在采取上述处理措施后，评价认为施工期的废水对周围环境的影响较小。 3、声环境影响分析 本项目施工期间的噪声源主要来自于推土机、土石方及建筑材料运输汽车等设备噪声，设备噪声源强值78～96dB（A），根据现场查看，距本项目最近的敏感点为东北侧350m的太平卫生院，项目施工期短暂，且项目夜间不施工，为减小施工噪声对周围环境的影响，评价建议项目在施工期期间应严格按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求执行，合理安排施工作业时间；尽量采用低噪设备，避免高噪音设备同时作业，且周围设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响。 4、固体废物环境影响分析 施工期产生的固体废弃物主要有建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。废弃建材放置在临时设置的建筑垃圾堆放场，根据其性质和用途，实现回收利用，不可回收利用的部分集中堆放，定期清理并及时清运到指定的建筑垃圾场处理；施工人员产生的生活垃圾分类收集后，统一交由环卫部门处理。 经过以上措施，施工期固体废物对周边环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 废气 工程营运期废气主要是烘干过程产生的少量有机废气、棉纱喷气织造过程产生的飞绒粉尘、食堂油烟。 （1）烘干过程产生的少量有机废气 根据企业提供资料，项目在做FDY弹丝分条或棉纱整经时根据客户需求进行上浆，项目上浆使用环保浆，为水溶性浆料，主要为成分为玉米淀粉，厂区不需调配，外购的可直接使用即可；上浆后需进行烘干，项目采用电烘干装置，烘干温度约200摄氏度左右；故烘干过程产生的非甲烷总烃主要为涤纶丝加热时油剂挥发。根据《涤纶丝生产》（第二版），化纤丝本身含油0.5-0.6%的油剂，由于产品必须符合相关品质标准，因此，油剂挥发量低于0.1%，本项目以0.1%计，FDY弹丝原料按全部需上浆烘干计算，使用量为2952.6t（含油率0.6%），则非甲烷总烃产生量为0.018t/a，项目烘干过程密闭，经集气收集后，废气经光催化氧化净化装置+活性炭吸附装置（处理效率80%计）处理后通过一根15m 高排气筒排放（DA001），废气量6000m3/h，收集率95%，去除效率80%，则经计算，DA001排气筒非甲烷总烃有组织排放量为0.0034t/a，排放速率为0.0023kg/h（烘干以每天5小时计），排放浓度为0.4mg/m3，非甲烷总烃污染物排放浓度满足《河南省工业企业挥发性有机物排放建议值》（豫环攻坚办[2017]162号）中非甲烷总烃其它行业：有机废气排放口排放浓度建议值80mg/m3，建议去除率70%；同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年版））中纺织印染和服饰企业绩效分级b级指标，NMHC有组织排放浓度不超过 60mg/m3要求。 （2）棉纱喷气织造过程产生的飞绒粉尘 喷气织造工序经纱与经纱之间、经纬线之间、经纱与织机上各种物件之间，反复纵向、横向的摩擦和弯曲，会产生一定的飞绒粉尘（以颗粒物计）。根据同行业类比飞绒粉尘产生量按棉纱使用量的万分之一计算。本项目棉纱用量约2900t/a，则飞绒粉尘产生量为 0.29t/a，约50%沉降，排放量约0.145t/a。评价要求生产同时应加强管理，同时加强车间通风，设置排风扇，保证车间内环境质量，车间定期清扫和洒水抑尘。采取以上措施后，项目粉尘对周围环境影响较小，类比同类项目可知，厂界浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值（颗粒物无组织排放浓度限值1.0mg/m3）。 （3）食堂油烟 本项目生活废气主要为食堂油烟，食堂设标准灶2个，工程就餐人数按最高50人计，选用天然气作燃料，日运行4h，经调查，居民人均食用油约25g/人.d，根据《餐饮油烟中挥发性有机物风险评估》（王秀艳，高爽等；环境科学研究，2012）中相关调查，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，平均为2.83%，油烟中VOCs（以非甲烷总烃计）排放因子为5.03g/kg，则项目油烟产生量10.6kg/a(年工作日300天)，油烟中非甲烷总烃产生量为1.9kg/a，项目油烟净化器去除油烟效率为90%，处理风量2000m3/h，则油烟排放浓度0.44mg/m3，油烟排放量1.06kg/a，非甲烷总烃排放浓度0.08mg/m3，非甲烷总烃排放量0.19kg/a，项目油烟经油烟净化装置处理后升顶排放，可以满足河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1中标准（小型饮食单位油烟去除率≥90%，油烟排放浓度≤1.5mg/m3），对环境空气质量影响很小。 另外，项目污水处理设施产生少量的恶臭，采取密闭加盖、喷洒除臭剂、厂区加强绿化等措施后，工程污水处理设施恶臭对周围环境影响较小，厂界浓度可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩标准（无组织排放浓度限值氨1.5mg/m3，无组织排放浓度监控限值硫化氢0.06mg/m3，臭气浓度20）。 工程有组织废气产生及排放情况一览表见表15。 表15 工程有组织废气产生及排放情况一览表 污染源 废气量（m3/h） 产生情况 治理措施 去除率 排放情况 速率（kg/h） 浓度（mg/m3） 产生量（t/a） 速率（kg/h） 浓度（mg/m3） 排放量（t/a） 烘干废气（DA001） 6000 非甲烷总烃 0.012 6 0.018 UV光氧催化+活性炭吸附装置 80% 0.0023 0.4 0.0034 （4）无组织废气 根据调查，项目无组织排放面源参数一览表见表16。 表16 无组织排放面源参数一览表 排放源 污染物 面源高 度(m) 面源长 度(m) 面源宽 度(m) 污染物排放量(kg/h) 棉纱喷气织造过程 颗粒物 9.5 70 30 0.02 烘干区 非甲烷总烃 5 30 20 0.0006 （5）非正常工况污染物排放情况 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），非正常排放包括设备检修、污染物排放控制措施达不到应有效率、工艺设备运转异常等。 本项目主要考虑光催化装置、活性炭吸附装置失效情况下，两者同时失效概率较低，故考虑效率降为40%情况下，考虑在以上情景下，本项目非正常工况下废气污染物产生情况及排放情况，具体见下表17。 表17 项目非正常工况下废气污染物产生情况一览表 序号 污染源 非正常排放原因 污染物 非正常排放浓度mg/m3 非正常排放速率kg/h 单次持续时间 年发生频次 应对措施 1 有机废气排气筒（DA001） 光催化装置、活性炭吸附装置效率降低，为40% 非甲烷总烃 3.6 0.0072 以1h计 1次 日常加强管理，定期对设备维护 由表可知，项目一旦废气处理设施发生故障，将不满足环保要求，故项目应加强对设备的日常维护、保养，出现故障立即更换，确保废气得到有效收集，同时也减少废气聚集带来的安全隐患；废气处理设计过程中注重加强气流的组织和引导，确保废气被有效收集，减少短流、绕流及死角现象出现；加强废气活性炭装置等的日常监测，定期更换，及时监控污染物治理效果，发现故障或效率降低立即停产检修，直至排除故障；建立环保设施运行台账。 本项目废气治理设施情况见表 18，排气筒基本情况见表19。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 纺织印染工业》（HJ861-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），本项目废气排放口为一般排放口。 本项目废气治理设施情况见表 18，排气筒基本情况见表19。 表18 本项目废气治理设施情况表 处置措施 去除率 是否为可行技术 光催化装置+活性炭吸附装置 80% 是（根据《排污许可证申请与核发技术规范 纺织印染工业》（HJ861-2017）中污染治理设施名称及工艺确定） 表19 本项目废气排放口基本情况 编号及名称 排气筒坐标 排气筒参数 类型 排放标准 经度 纬度 高度 (m) 内径 (m) 温度 (℃) DA001，有机废气排气筒 116.22899 34.324805 15.0 0.3 25 一般排放口 豫环攻坚[2017]162号文挥发性有机物排放建议值，同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年版））中纺织印染和服饰企业绩效分级b级指标 （6）废气处理可行性分析 光催化装置：光催化系统利用人工紫外线灯管产生的真空紫外光来活化光催化材料，纳米光催化剂TiO2在特定波长的光的照射下受激生成"电子一空穴"对（一种高能粒子），这种"电子一空穴"对和周围的水、氧气发生作用后，就具有了极强的氧化－还原能力，氧化吸附在催化剂表面的非甲烷总烃的原理。TiO2的光催化机理：半导体的能带结构通常是由一个充满电子的低能价带和一个空的高能价带构成，它们之间的区域称为禁带。禁带是一个不连续区域.当能量大于或等于半导体带隙能的光波辐射此半导体催化剂时，处于价带的电子(e)就会被激发到导带上，价带生成空穴(h+)，从而在半导体表面产生具有高度活性的空穴/电子对。在电场的作用下，电子与空穴发生分离，迁移到粒子表面的不同位置。热力学理论表明，分布在 TiO2 表面的空穴可以将吸附在其表面的 OH-和 H2O 分子氧化成•OH，而电子(e-)具有很强的还原性，可使得 TiO2 固体表面的电子受体如 O2 被还原。O2 既可以抑制光催化剂上电子和空穴的复合，提高反应效率，同时也是氧化剂，可以氧化已经羟化的反应产物，是表面羟基自由基的另一个来源。缔合在 Ti4+表面的•OH 的氧化能力是水体中存在的氧化剂中最强的，能够氧化大部分的有机污染物及部分无机污染物，将其最终降解为 CO2、H2O 等无害物质，并且对反应物几乎无选择，因而在光催化氧化中起着决定性的作用。该设备能高效去除挥发性有机物（VOCs）、无机物、硫化氢、氨气、硫醇类等主要污染物，项目废气成分为挥发性有机物，去除率可达60%以上，其治理措施目前均已成熟可靠，已在多地安装实践，能够保证项目废气中污染物长期稳定达标排放。 活性炭吸附法：用活性炭作为吸收剂，把废气中有机气体吸附到固相表面进行浓缩，从而达到净化废气的方法，去除效率可达80%以上。 根据相关规范可知，光催化装置、活性炭吸附法等均属于可行的废气治理措施工艺，且项目废气采取以上措施后均可以实现达标排放，故项目采取的废气处理措施可行。 （7）废气例行监测计划 按照根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 纺织印染工业》（HJ861-2017）等中的监测要求，本项目污染源排放口类型为一般排放口，投产后本项目废气环境监测计划内容如下表20。 表20 本项目废气监测计划一览表 类别 监测点位置 监测因子 监测频率 废气 DA001，有机废气排气筒 非甲烷总烃 每季度一次 无组织在厂界上风向一个点、下风向 3 个点 颗粒物、臭气浓度、氨、硫化氢 半年一次 废水 工程用水主要包括生产用水、生活用水。 生活废水 本项目职工50人，根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T 385-2020）可知，生活用水量按80 L/人•d计，则生活用水量为4.0m3/d（1200m3/a），产污系数以0.8计，则生活污水产生量为3.2m3/d（960m3/a）；生活污水中污染物浓度为COD220mg/L、SS120mg/L、BOD120mg/L、氨氮25mg/L；食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一起经化粪池（1座，6m3）处理后进入暂存池（1座，约35m3，可暂存约10天的废水量，保证雨天生活污水不外排），用于周围农田肥田等，综合利用。 （2）生产废水 项目生产废水主要为喷水织机在织造工序中产生， 织造时纬线由高速水流传送，导致丝线上的杂质剥落而进入废水中。根据企业提供资料并类比同类型企业，每台喷水织机的用水量为2t/d，项目共设500台喷水织机，年工作300天，总用水量为300000t/a，其中约15%被坯布带走及蒸发，则产生的废水量为255000t/a，污染物产生浓度COD500mg/L、SS500mg/L、石油类15mg/L、氨氮20mg/L，生产废水经厂区污水处理设施处理100%再经中水回用池处理达到回用水标准后回用于生产。 工程水平衡图见图4。 图4 项目用水平衡图 单位：m3/a 根据《环境影响评价技术导则（地面水环境）》（HJ/T2.3-93）中有关地表水环境影响评价工作等级划分原则，项目评价等级确定为三级B。 （3）生产废水处理后回用可行性分析 处理工艺：项目生产废水处理工艺采用“气浮池+过滤池深度处理”工艺，具体见图5。 图5 项目污水处理工艺流程图 工艺流程主要分为两部分，分别为污水处理和污泥处理。 污水通过管道进入污水处理站，污水进入格栅池通过格栅去除水中漂浮的悬浮物后，进入调节池调节水质水量，调节池出水通过提升泵进入破乳池后自流进入混凝气浮池，通过投加的药剂与污水进行充分的反应，搅拌动力来自于反应搅拌机，反应后的混合液进入气浮阶段去除浮渣，处理后的污水自流入中间水池，通过泵进入石英砂过滤器进行深度处理，反洗出水进入调节池进行重新处理。 混凝气浮污泥主要为物化污泥，进入污泥池后，经压滤机脱水，干泥饼外运送至有资质单位接收处理。 处理规模：经分析，项目生产废水量255000 t/a（约850t/d），项目生产废水处理规模1000 t/d，可以满足需求。 出水水质：类比同类项目喷水织造废水污染物水质，并结合国内同类项目污水处理工程方案废水实测数据，项目生产废水产排情况见表 21。 表21 生产废水主要污染物产排一览表 单位： mg/L 废水性质 pH COD 色度 SS 石油类 处理前 产生浓度（mg/L） 6-9 500 85度 500 15 污水处理设施处理效率（%） / 90 70.6 88 95 处理后 排放浓度（mg/L） 6.5-8.5 50 25度 60 0.75 《城市污水再生利用-工业用水水质》（GB/T19923-2005）工艺用水要求 6.5-8.5 60 30度 - 1 达标情况 达标 由表21可知，项目生产废水经自建污水处理设施处理后，生产废水主要污染物指标可以满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）工艺用水标准，符合项目喷水织造回用水质的要求，喷水织机对回用水要求较低，不影响产品质量；结合南通维帝娜纺织科技有限公司实际运行情况，喷水织造废水经处理后回用可行；根据项目水平衡图可知，项目喷水织造用水量约300000 t/a，项目生产废水量约255000t/a，故项目生产废水可全部用于喷水织造用水，不足部分新鲜水补充；综上所述，项目喷水织造废水经“气浮池+过滤池深度处理”进行处理后可以回用于喷水织造工序。 综上，本项目产生的废水均得到有效处理，对周边环境影响较小，治理措施可行。 3、噪声 该项目产生噪声设备主要有空压机、喷水织机、喷气织机以及整经机等设备噪声，该类设备不是高噪声设备，产生噪声值不大，其噪声源强75~85dB（A）之间。持续时间为7200h，采取减震、隔声、消声、绿化等措施，同时加强设备日常维护、运输车辆慢行禁鸣等措施，噪声源强可降至50-60dB(A)之间。 （1）预测模式 点声源预测模式 A、建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值Leqg计算公式： 式中： Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s。 B、预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： 式中： Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb——预测点的背景值，dB(A)。 C、室外声传播衰减计算公式： 评价仅考虑几何发散衰减。 （2）预测方法 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）评价方法和评价量的规定。 （3）预测结果 本工程建设完成后，工程厂界噪声贡献值见表22。 表22 工程厂界噪声贡献值结果表 单位：dB(A) 项目预测点 噪声贡献值 执行标准 达标情况 东厂界 41.2 GB12348-2008 2类标准：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A) 达标 南厂界 32.0 达标 西厂界 34.0 达标 北厂界 40.1 达标 由表22可见，通过车间隔声及距离衰减后，建设项目各厂界噪声预测值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准［昼间≤60dB（A）、夜间间≤50dB（A）]的要求，表明项目运营期噪声对周围环境影响较小。 按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中的监测要求，投产后本项目噪声例行监测计划内容如下表23。 表23 本项目噪声监测计划一览表 类别 监测点位置 监测因子 监测频率 噪声 厂界四周（厂界外1m） 等效连续A声级 每季度一次 4、固体废物 本工程建设完成后，工程生产过程产生的固废主要有废纱、废涤纶丝等、废丝布、污水处理设施污泥、污水设施油液、废活性炭、生活垃圾。 废纱、废涤纶丝等：根据业主提供资料，项目生产过程会产生废涤纶丝50t/a，收集后外售。 废丝布：根据业主提供资料，项目生产过程会产生废丝布50t/a，收集后外售。 污水处理设施污泥：根据计算，废水量为255000t/a，SS产生浓度为500mg/L，出水浓度为60mg/L，则建设项目污水处理设施产生的泥量为112.2t/a，对照《国家危险废物名录》（2021年版），属于危险废物，废物类别为HW08，需委托有资质的单位处置。 污水设施油液：根据计算，废水量为255000t/a，石油类产生浓度为15mg/L，出水浓度为0.75mg/L，因此建设项目污水处理设施产生的油液量约为3.6t/a，对照《国家危险废物名录》（2021年版），属于危险废物，废物类别为HW08，需委托有资质的单位处置。 废活性炭：项目烘干废气采用蜂窝状活性炭进行吸附过滤，根据计算，工程建设完成后进入活性炭吸附装置有机废气产生量为0.01t/a，活性炭吸附效率为80%，吸附能力为1kg（污染物）/3kg（活性炭），被吸附的污染物量为0.008t/a，活性炭的使用量为0.03t/a，则废活性炭（活性炭+吸附有机物）的产生量为0.008t/a，活性炭定期更换；属于危险固废，废物类别 HW49，废物代码900-041-49，在厂内危废暂存间暂存后交有资质单位进行处理。 生活垃圾：工程生活垃圾产生量约产生量约7.5t/a，分类收集后由环卫部门统一处理。 工程固体废物产排情况一览表见表24。 表24 工程固体废物产排情况一览表 名称 产生环节 废固体 形态 产生量 主要成分 固废性质 贮存方式 处置量 处理措施 废纱、废涤纶丝等 生产过程 固态 50t/a 废纱、废涤纶丝等 一般固废 一般固废暂存区暂存 50t/a 外售 废丝布 生产过程 固态 50t/a 废弃包装材料 一般固废暂存区暂存 50/a 外售 污水处理设施污泥 污水处理过程 固态 112.2t/a 有机物等 危险固废 污泥暂存池 112.2t/a 有资质的单位处置 污水设施油液 污水处理过程 液态 3.6t/a 油类 危险固废 密闭暂存池 3.6t/a 有资质的单位处置 废活性炭 废气处理过程 固态 0.008t/a 有机废气等 危险固废 危废暂存间暂存 0.008t/a 有资质的单位处置 生活垃圾 职工生活 固态 7.5t/a / 一般固废 垃圾收集桶暂存 7.5t/a 集中收集后由环卫部门定期运往垃圾中转站 项目设置1座危废暂存间（8m2，位于厂区仓库西北侧），危险废物收集储存过程需按下列要求进行管理： 危险废物的收集包装： a．有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备。 b．危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。 c．危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。 d.不得与不相容的废物混合或合并存放，也不得将非危险废物混入危险废物中贮存。 危险废物的暂存要求： 危险废物堆放场应满足GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》有关规定及环保部2013年第36号文中相关修订： a．按GB15562.2《环境保护图形标识－－固体废物贮存（处置）场》设置警示标志。 b．必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙。 c．要求必要的防风、防雨、防晒措施，避免高温、阳光直射、远离火源。 d．要有隔离设施或其它防护栅栏。 e．应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及共聚，并设有报警装置和应急防护设施。 危险废物的运输要求： 危险废物的运输应采取危险废物转移“五联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。“五联单”中第一联由废物产生者送交环保局，第二联由废物产生者保管，第三联由处置场工作人员送交环保局，第四联由处置场工作人员保存，第五联由废物运输者保存。 本项目危废详情、防治措施见表25，贮存场所污染防治措施情况见表26。 表25 本项目危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险特性 污染防治措施 1 污水设施油液 HW08 900-210-08 3.6 污水处理过程 液态 油类等 油类等 一年一次 T，I 拟设暂存池1座，采取“四防”措施，定期交有资质的单位回收处理 2 污水处理设施污泥 HW08 900-210-08 112.2 污水处理过程 液态 油类、有机物等 油类等 一年一次 T，I 拟设暂存池1座，采取“四防”措施，定期交有资质的单位回收处理 3 废活性炭 HW49 900-041-49 0.008 废气治理 固态 活性炭、有机废气等 有机废气 4次/年 T 拟设危废暂存间1座，采取“四防”措施，定期交有资质的单位回收处理 表26 本项目危险废物贮存场所基本情况表 序号 贮存场所 名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积（m2） 贮存方式 贮存能力（t） 贮存周期 1 油液暂存池 污水设施油液 HW08 900-210-08 厂区污水处理区 2 暂存池 4.0 1个月 3 污泥暂存池 污水处理设施污泥 HW08 900-210-08 厂区污水处理区 5 暂存池 115 1个月 5 危废暂存间 废活性炭 HW49 900-041-49 仓库内西北 8 桶装 0.5 1个月 综上，采取上述措施后，评价认为项目产生的各类固废做到了“减量化、资源化、无害化”的相关要求，不对外界构成新的污染源。 5、土壤、地下水环境分析 （1）评价工作等级的判定 拟建项目属于化纤织造加工制造项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）可知，项目属于纺织、化纤等制造行业，属于其他类，项目类别为III类，项目位于夏邑县太平镇工业园区，建设项目周边属于敏感区域，占地面积22607m2＜5hm2，属于小型项目，确定项目土壤评价为三级，本次评价对项目对周边土壤环境可能造成的影响进行定性描述。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属Ⅳ类项目，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 （2）土壤环境影响分析 土壤污染是指人类活动所产生的物质（污染物），通过多种途径进入土壤，其数量和速度超过了土壤的容纳能力和净化速度的现象。土壤污染可使土壤的性质、组成及性状等发生变化，使污染物质的积累过程逐渐占据优势，破坏了土壤的自然动态平衡，从而导致土壤自然正常功能失调，土壤质量恶化，影响作物的生长发育，以致造成产量和质量的下降，并可通过食物链引起对生物和人类的直接危害，甚至形成对有机生命的超地方性的危害。 拟建项目污染物质可能通过以下途径进入土壤。 a水污染型：本项目生活污水、生产废水发生泄漏，若污水处理设施、暂存池、化粪池等发生破损，致使周边土壤受到的污染。 b固体废物污染型：拟建项目一般固体废物废丝布、危险固废污泥等在运输、贮存或堆放过程中通过扩散、降水淋洗等直接或间接地影响土壤。 （3）地下水环境影响分析 正常情况下，污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是连接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。地下水能否被污染以及污染程度的大小，取决于包气带的地质结构、成分、厚度、渗透性以及污染物的种类和性质。一般说来，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒大松散，渗透性能良好则污染重。根据本项目所处区域的地质情况，项目可能对地下水造成污染的途径主要有： a厂区内污水收集管网出现破损或者泄漏，暂存池、污水处理设施、化粪池等出现事故导致污水泄漏，造成非正常排放。 b项目污水处理设施、暂存池、化粪池等防渗措施不到位，导致废水下渗，污染地下水。 c生活垃圾、残次损耗品、污泥及油液等等清运不及时，其有害成分可能随着雨水污染地下。 d大气污染物通过重力沉降或雨水淋洗降落到地表污染地下水。 正常工况下，工程生产废水经污水处理设施处理后回用；生活污水经化粪池处理后进入暂存池用于周围农田肥田等。 项目非正常情况主要是污水收集管网、化粪池、暂存池、污水处理设施出现破损或者泄漏，造成非正常排放。废水产生、输送和处理过程中有发生“跑、冒、滴、漏”事故可能，一旦发生事故，尤其是在污水管网埋地部位，污、废水一旦泄漏难以被发现且浓度较高，将会通过包气带渗入至地下水中，从而造成地下水污染，使地下水水质恶化。因此，当发生污染物泄露事故后，必须立即启动应急预案，并提出下一步预防和防治措施，迅速控制或切断事件灾害链，对污水进行封闭、截流，抽出污水集中处理，使污染地下水扩散得到有效抑制，最大限度地保护下游地下水水质安全，将损失降到最低限度。此外，如污染物泄露及时发现，不会造成长时间的泄露，加之有效的防渗手段，可大幅减少泄露事故对地下水的污染，所以在项目投产后，应做好污染监控措施，对化粪池、暂存池、污水处理设施及管道等仍必须采取可靠的防渗防漏措施，防止重大事故或者事故处理不及时污水泄漏对地下水环境造成污染。 （4）项目土壤、地下水污染防治措施 土壤、地下水污染主要来自废水、固体废物污染，重在预防，为有效防治土壤、地下水环境污染，项目运营期应采取以下防治措施： a源头控制措施：严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、仓库等采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏环境风险事故降到最低程度。防渗工程设计使用年限不应低于设备、管线及建、构筑物的设计使用年限。对可能泄漏有害介质和污染物的设备和管道敷设尽量做到“可视化”，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水、土壤污染。定期对化粪池、暂存池、污水处理设施等进行巡查，采取防渗处理，严防发生破损、泄漏事故。 b分区防渗：本次环评参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)对本项目进行整体的污染分区划分，分为污染防治区和非污染防治区，其中污染防治区又分为一般污染防治区和重点污染防治区，防渗分区图见附图4，防渗措施要求见下表。 表27防渗分区划分情况及要求 分区 区域 防渗要求 重点防渗区 化粪池、污水处理设施、暂存池、消防水池、危废暂存间、污水收集管线等 等效黏土防 渗区Mb≥6.0m，K≤1×10 -7 cm/s，污水输送管线雨污分流，PVC材质，在连接或弯头处加强防渗；化粪池、污水处理设施、暂存池、消防水池采用铺设1.0mmHDPE膜进行防渗，渗透系数达到1.0×10-10cm/s；危废暂存间贮存设施必须防渗，基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s； 一般防渗区 生产车间、仓库等 等效黏土防渗区Mb≥1.5m，K≤1×10 -7 cm/s，混凝土防渗层抗渗等级不应小于P6，其厚度不宜小于100mm，其防渗层性能与1.5厚粘土层( 渗透系数≤10-7cm/s) 等效 简单防渗区 办公室 一般地面硬化 运营过程中对生产车间、仓库、暂存池、化粪池、污水处理设施、危废暂存间等按相关要求做好防渗措施，防止产生土壤污染。 c应急响应：一旦发生污染事件发生后，为了能以最快的速度防止污染物进一步向周围扩散，根据前述分析，可以采取如下相应措施来控制： 源头控制：一旦发生废水泄漏，应及时切断并封堵泄漏源，并对泄漏物所在的地面进行及时截流封堵，尽可能将泄漏物控制在一个相对较小的范围内，防止泄漏物四处流淌而增加地下水、土壤污染的风险。 后果控制：当发生严重的地下水、土壤污染事故，使得项目场地不能正常工作时，则应报环保部门批准后实行非正常封场，防止污染进一步扩散；同时进行评估决定是否采取进一步的工程防护措施；继续对地下水、土壤已经受到污染的区域进行跟踪监测，并根据需要开展风险评估，根据风险评估结果决定是否进行地下水修复工作。 途径控制：由于受项目所在地水文地质条件限制，被污染的地下水径流迁移较缓慢，将较长时间存在于项目场地所在区域的潜水含水层中。对于已被污染的土壤需及时挖掘清理并妥善处置，防止土壤中污染物随降雨淋滤进一步下渗进入地下水中，同时可考虑通过小范围内的地下水抽排措施降低地下水水位，切断污染物在地下水中的迁移途径，防止污染羽扩散，或在污染羽下游建设渗透性反应墙，控制污染羽向下游扩散并去除地下水中的污染物。 按照有关的规范要求采取上述污染防渗措施，可以避免项目对周边土壤、地下水产生明显影响，营运期土壤、地下水污染防治措施是可行的。 6、环境风险分析 本项目主要原材料为棉纱、涤纶丝等，产品为面料布，属于易燃品，因此本项目事故风险主要为火灾，环境风险类型为发生火灾时引起的伴生或次生污染物。如果生产废水发生事故排放，未经自行处理的非正常排放，将会对纳污水体造成污染。 本项目可能发生生产废水泄漏的包括以下内容：污水站事故排放，进而通过厂区的雨污管网排至纳污水体对水体造成污染。 （1）风险识别 火灾爆炸事故风险发生火灾时，其燃烧火焰高，火势蔓延迅速，直接对火源周边人员、设备、建筑物构成极大威胁。火灾风险对周围环境的主要危害包括以下方面： ①热辐射：易燃物品能不但燃烧速度快、燃烧面积大，而且放出大量的热辐射。 危及火区周围的人员的生命及毗邻的建筑物和设备安全。 ②浓烟废气：易燃物品在火灾时放出大量的热的同时，还放出大量的浓烟，它是燃烧物质放出的高温蒸汽和废气，被分解的未燃物质和被火加热而带入上升气流中的空气和污染物的混合物，它不但含有大量的热，而且还含有害气体和弥散的固体颗粒，对火场周围的人员生命安全和大气环境质量造成污染和破坏。 （2）风险源项分析 可以引起火灾的因素较多，如电器老化，维护管理和使用不当，电线短路或老化，明火管理不当、吸烟、机械故障或施工操作不当等可以引起火灾。 本次环评对可能导致火灾的环境风险因子做定性分析，通过对风险因子的定性分析，确定火灾事故所造成的人身安全和环境影响的损害程度，从而提出合理可行的防范、应急措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到最低。 （3）风险防范措施 ① 加强设备安装及调试过程管理，注意用电安全，对生产电器设备等进行检查，防止因为设备故障而引起火灾；在生产、经营等各方面必须严格执行有关法律、法规。 ② 确保安全生产落实到生产的每一个环节，如禁止职工在车间内吸烟等。 ③ 及时清理落在设备上和车间维护结构上的纤尘，以免因氧化分解反应而导致自然进而引发爆炸。 ④ 必须加强对除尘设备等电气设备和线路的及时检修；除尘系统各金属部件均应接地；经常检查风机是否缺油，避免因干摩擦引起火灾。 ⑤ 要有充分的应急措施，项目应按照相关规定设置逃生系统，并能够有足够并匹配的消防器材及备用应急电源。根据《建筑设计防火规范》、《建筑灭火器配置设计规范》的相关要求，项目区配置固定式消防系统和小型移动性的灭火系统。火灾扑灭后，灭火水中含有一定量的灭火剂等，如不及时处理，排入外环境会造成地表水环境的污染。灭火产生废水应及时用围堰封堵、收集；收集后的灭火水合理处置，并在厂区设置消防水池。根据建设单位提供资料，本项目污水处理站调节池足够大，可以暂存约3天的废水量；项目拟在厂区东南侧设置事故消防池1座，约150m3，足够项目使用，一旦出现泄漏事故时，关闭厂区废水总排口阀口，禁止污水外排。同时，本项目必须加强废水处理设施的日常巡视与管理维护，杜绝废水的事故排放。 项目产生的危险废物主要为污水处理污泥及油液，污泥产生量112.2t/a，污水处理油液产生量3.6t/a，产生量少，本环评建议采用专门的暂存池进行暂存，暂存池按要求做好防渗，定期委托有资质单位处置。同时项目危废暂存间暂存的危废应按危废的种类暂存，暂存间地面基础应防渗，同时做好防雨、防风、防渗漏、防扬散措施。危废暂存间的建设应该满足《危险废物贮存处置管理规定》要求。 （4）风险应急预案 ①发生火灾后，应迅速报警。 ②成立抢险小组，组织人员灭火，抢救伤员，对现场进行警戒。封锁现场，解散职工。 ③在事故发生现场，为了控制事故的恶化，应及时风险源，控制防火区域。 ④采取有效措施，在保障人员安全的基础上，组织专业人员对事故现场的设备进行抢修，避免事故范围扩大。 ⑤报上级主管部门，请求帮助解除危险。 通过采取上述风险防控措施后，本项目环境风险可控。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001，有机废气排气筒 | 非甲烷总烃 | 烘干过程废气密闭负压收集后进入光氧催化+活性炭吸附装置+15m高排气筒 | 豫环攻坚[2017]162号文挥发性有机物排放建议值，同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年版））中纺织印染和服饰企业绩效分级b级指标 |
|  | 厂界 | 颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度 | 车间设置排风扇，车间地面定期清扫、洒水等措施；污水处理各构筑物加盖密闭等、喷洒除臭剂、厂区加强绿化 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩标准 |
| 地表水环境 | 生产污水 | COD | 厂区污水设施处理后，回用 | 回用于喷水织造工序，不外排 |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |
|  | 生活污水 | COD | 厂区污水经化粪池处理后进入暂存池，用于周围农田肥田等 | 综合利用，不外排 |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | BOD5 |  |  |
| 声环境 | 厂界 | 等效连续 A 声级 | 厂房隔声、设备减振及距离衰减，同时加强设备维护，运输车辆慢行禁鸣等措施 | 《工业企业厂界环境 噪声排放标准》 （GB12348-2008）中的 2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 工程建设完成后，生产过程产生的废纱、废涤纶丝等、废丝布外售；污水处理设施污泥、污水设施油液、废活性炭定期交由有资质单位处置；生活垃圾定期运往垃圾中转站处理，交由环卫部门处理。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 车间地面、仓库及化粪池、暂存池、污水处理设施、危废暂存间等均进行防渗、硬化处理 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 对危废暂存间设置专人管理，定期检查；厂区同时设置消防设施等 |
| 其他环境 管理要求 | 按照“三同时”制度的指导思想，在项目完成后，必须加强环境管理和监测计划，使各种污染物的排放达到国家有关排放标准要求，从而提高企业的管理水平和社会环境质量，使企业得以最优化发展。为此，本项目应当配备专门的环境管理及监测机构，并确定相应的职责，制定监测计划。 1、环境管理 本项目建成后，企业要完善行政、运行组织机构，设置环保科，明确直属分管领导，负责环境管理工作。监测工作可依托有资质的检测单位组织开展。 环保科的机构任务及主要内容：环保科负责日常环境管理工作。主要职责由以下几项内容组成： ①贯彻执行环境保护法律法规和标准的有关规定。 ②组织制定和修改企业环境保护管理规章制度并监督执行。 ③制定并组织实施环境保护规划和计划。 ④领导和组织环境监测。 ⑤检查环境保护设施的运行情况，发现问题及时提出整改措施与建议。 ⑥推广应用环境保护先进技术和经验，推进清洁生产新工艺。 ⑦组织开展环境保护科研和学术交流。 ⑧按照上级环保主管部门的要求，制定环保监测计划并组织、协调完成监测计划。 ⑨组织开展环境保护专业技术培训，提高人员素质水平。 ⑩组织污染源调查，弄清和掌握厂区污染状况，建立污染源档案，并做好环境统计工作。 |

# 六、结论

商丘市双诚纺织科技有限公司年生产6000万米面料布项目，从环境保护的角度看，该项目的建设是可行的。 其他 本报告表应附以下附件、附图： 附件一 委托书 附件二 项目备案 附件三 租赁协议 附件四 土地证明 附件五 执行标准函 附件六 营业执照 附件七 声明 附图一 项目地理位置图 附图二 项目周边环境示意图 附图三 项目平面布置示意图 附图四 项目分区防渗布置图 附件五 现状照片

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.145t/a | / | / | / |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.0034t/a | / | / | / |
| 废水 | COD | 0 | / | / | 0 | / | / | / |
|  | 氨氮 | 0 | / | / | 0 | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 废纱、废涤纶丝等、废丝布 | 0 | / | / | 0 | / | / | / |
|  | 污水处理设施污泥、污水设施油液 | 0 | / | / | 0 | / | / | / |
|  | 废活性炭 | 0 | / | / | 0 | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

项目类别

项目类别

废气、噪声

建筑材料堆放、运输

装修

房屋建筑

道路修筑

土方开挖

场地平整

扬尘、噪声、固废、废水

噪声、固废

噪声、固废

外购DTY弹丝/ FDY弹丝

落纱

并轴

牵经上浆

噪声

分条整经

上机

噪声、固废

废水、噪声、固废

加纬纱制造（喷水织造）

包装打卷

成品

噪声

噪声、固废

噪声

外购棉纱

浆纱、电烘干

整经

络筒

噪声

少量棉尘、噪声、固废

成品

验布

织造

46200

职工生活用水

损耗240

960

化粪池

960

生产用水

45000

损耗45000

1200

生产废水

255000

污水处理设施

255000

回用255000

周围农田肥田等

自来水

暂存池