# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  年产1万立方强化地板基材项目

建设单位（盖章）：夏邑县福山木业有限公司

编制日期：          2021年9月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产1万立方强化地板基材项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2106-411426-04-01-430227 |
| 建设单位联系人 | 胡现营 | 联系方式 | 15037066666 |
| 建设地点 | 商丘市夏邑县产业集聚区康复路西段南侧 |
| 地理坐标 | （116度6分16.287秒，34度14分45.115秒） |
| 国民经济 行业类别 | C2021胶合板制造 | 建设项目 行业类别 | 十七、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 20、34人造板制造 202 |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 夏邑县产业集聚区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2106-411426-04-01-430227 |
| 总投资（万元） | 110 | 环保投资（万元） | 15.5 |
| 环保投资占比（%） | 14.1 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | (否 ☑是： 该项目属于未批先建项目，项目已建设，并生产；生产过程中收到夏邑县环保局的行政处罚决定书，要求对“该项目停止违法行为，并缴纳罚款贰万肆仟贰佰元整” 现该项目已停止生产，完善相关手续。 | 用地面积（m2） | 5580 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 1、规划名称：《夏邑县产业集聚区发展规划（2009-2020）》、《夏邑县产业集聚区发展规划调整方案（2009-2020）》； 2、规划审批机关：河南省发展和改革委员会； 3、批准文号：豫发改工业[2010]476号、豫发改工业[2012]991号 |
| 规划环境影响 评价情况 | 1、规划环评名称：《夏邑县产业集聚区发展规划调整方案（2012-2020）环境影响报告书》、《夏邑县产业集聚区发展规划调整方案（2012-2020）环境影响报告书》； 2、规划环评召集审查机关：河南省环境保护厅 3、审查文件名称及文号：《河南省环境保护厅关于夏邑县产业集聚区发展规划（2009-2020年）环境影响报告书的审查意见》（豫环审[2011]152号）、《河南省环境保护厅关于夏邑县产业集聚区发展规划调整方案（2012-2020年）环境影响报告书的审查意见》（豫环审[2017]266号）。 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、土地利用规划符合性 根据《夏邑县城乡总体规划（2017-2035）——中心城区用地布局规划图》，本项目用地性质属于工业用地，符合夏邑县产业集聚区土地利用总体规划。 2、与规划环评结论的符合性 2.1规划环评结论 （1）产业定位 产业集聚区总体定位为：把产业集聚区建设成为以纺织服装、农副产品加工为主导，以装备制造为配套产业，集约化程度高，产业集群配套完善，综合实力和市场竞争力强的全省乃至全国重要的纺织、农副产品加工工业基地。 （2）规划范围 ①规划年限：2012-2020年 ②规划总面积：19.44平方公里，其中建成区面积2.19平方公里，发展区面积8.82平方公里，控制区面积6.30平方公里。 ③南区：东至胡桥二中南北一线，南至吴寨庄东西一线，西至沱河，北至华夏大道，规划面积16.19平方公里。 ④西区：东至西环路、西至毛河、南至中和街、北至雪枫西路，规划面积3.25平方公里。 （3）产业空间布局 夏邑县产业集聚区总规划用地面积为19.44平方公里，立足于夏邑县产业集聚区各产业的现实条件，本次规划将产业集聚区划分为两大片区，即西区和南区，总体空间结构上形成“一区两片”的整体布局，按照“统一规划、分期实施、滚动发展”的模式，塑造一个具有夏邑特色的宜产宜居聚集区。 ①西区：以西环路以西、雪枫西路以南形成的区域为西区，主要布置农副产品加工业，即西产业集聚区主要是农副产品加工集聚区； ②南区：南环路以南、吴寨庄东西一线的区域为南产业区，该集聚区主要布置纺织服装企业和农副产品加工业。 （4）准入条件 本项目与产业集聚区项目准入条件相符性分析见表1-1。 表1-1 本项目与产业集聚区项目准入条件的相符性分析 类别 项目准入条件 本项目情况 相符性 产业政策 （1）原则上仅允许入驻符合园区产业定位，项目选址须符合园区产业布局及用地功能的项目； （2）鼓励建设符合国家产业政策，符合集聚区定位的轻污染项目； （3）鼓励中水回用项目、污水深度治理等基础设施、资源综合利用项目入驻集聚区； （4）鼓励清洁生产水平较高，且能够进一步拉长集聚区产业链的项目； （5）鼓励现有企业对产品进行提升，延长产业链条； （6）鼓励利于消耗中水的项目入驻； （7）禁止引进涉及大量有毒、有害物质及使用大量危险物品的企业入园，以防止对地表水环境以及夏邑县城区造成影响； （8）新建印染企业应首先淘汰区域现有落后印染企业产能，引进的印染项目规模必须满足《印染行业规范条件（2017年版）》、《商丘市印染行业结构调整优化升级发展规划》（2016-2025）及集聚区规划的印染规模（即：到2020年，集聚区机织印染规模控制在1.0亿米以内，针织印染规模控制在7万吨以内），并在水资源及地表水环境可承受的情况下分期实施、适度发展。 （9）按照国家相关产业政策，严禁淘汰和限制类工业企业入园； （10）南区限制引进与主导产业不符、排放重金属废气及大量有机废气等重污染的项目入驻，减少对下风向县城及周围环境敏感点的影响。 （11）综合产业园主要发展符合集聚发展定位的产业、与主导产业配套产业及科研服务中心。 本项目属于胶合板制造，选址符合园区用地功能；本项目符合国家产业政策，属于轻污染项目；项目不涉及有毒、有害物质及危险物品，生产过程中不排放重金属废气及大量有机废气。 符合 生产规模和工艺装备水平 （1）入园企业建设规模应符合国家产业政策的最小经济规模要求； （2）在生产工艺、技术水平、装备规格上，要求入区项目达到国内行业清洁生产定量评价先进值。 （3）新建或改扩建印染企业采用先进的工艺技术，采用污染强度小、节能环保的设备，主要设备参数要实现在线检测和自动控制，且应满足《印染行业规范条件（2017年版）》、《清洁生产标准一纺织业（棉印染）》、（国家重点行业清洁生产技术导向目录》及《商丘市印染行业结构调整优化升级发展规划》等要求的高效、节能、低耗的先进生产技术、生产设备和工艺； （4）禁止选用列入《产业结构调整指导目录》限制类、淘汰类的落后生产工艺和设备。 （5）退城入园搬迁的企业应进行产品和生产技术的升级改造，达到国家相关规定的要求，且满足集聚区的产业定位。 本项目不涉及《产业结构调整指导目录》限制类、淘汰类的落后生产工艺和设备；本项目属于胶合板制造，目前无行业清洁生产水平指标体系，项目在生产工艺、技术水平、装备规格上在同类型企业中较先进。 符合 清洁生产水平 （1）应选择使用原料和产品为环境友好型的项目，避免集聚区大规模建设造成的不良辐射效应； （2）入区项目在单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标应符合国家和行业环境保护标准和清洁生产标准要求，企业清洁生产水平必须满足国内先进水平要求或国际先进水平； （3）在工艺技术水平上，要求入驻产业集聚区的项目达到国内同行业领先水平、或具备国际先进水平； （4）新建或改扩建印染项目清洁生产水平应达到国际先进水平； （5）新建或改扩建印染项目新鲜水指标为：机织印染≤1.6吨水百米产品、针织印染≤80吨水吨产品； （6）新建或改扩建印染项目排水指标为：机织印染≤1.28吨水/百米产品、针织印染≤64吨水/吨产品； （7）新建或改扩建印染项目水重复利用率达到40%以上； （8）新建或改扩建印染项目综合能耗指标为：机织印染≤30公斤标煤百米产品、针织印染≤1.1吨标煤/吨产品； （9）入园项目应选用低毒或无毒的环境效益较高的原辅材料。 本项目在生产工艺、技术水平、装备规格上在同类型企业中较先进；选用原辅材料均为无毒的环境效益较高的原辅材料。 符合 污染物排放总量控制 （1）新建项目的污染物排放指标必须到国家相关规定和和满足区域总量要求； （2）新建或改扩建印染企业应做到“污染物等量或减量置换”不可盲目扩张； （3）禁止展环境污染严重、无污染治理技术或治理技术在技术经济上不可行的项目； （4）属于退城入园搬迁的项目，污染物排放指标原则上不能超过现状污染物排放量； （5）新建项目的大气污染物处理应达到相关行业标准或大气污染物综合排放标准实现达标排放，水污染物排放应达到相关行业标准或水污染物综合排放标准后才能进入集聚区污水处理厂。 本项目属于新建项目，排放的废气、废水均满足相应排放标准的要求，其中生活污水经化粪池预处理后进入夏邑县产业集聚区污水处理厂 符合 土地利用 （1）入园项目必须达到《河南省工业项目建设用地控制指标》要求； （2）入园项目用地必须符合城市总体规划和产业集聚区控制性详细规划各项指标要求、集聚区土地利用规划要求。 该项目用地符合夏邑县产业集聚区相关用地规划 符合 （5）负面清单 本项目与夏邑县产业集聚区负面清单（禁止和限制发展项目）相符性分析见表1-2。 表1-2 本项目与产业集聚区负面清单的相符性分析 行业 禁止和限制发展项目 本项目情况 相符性 纺织服装行业 （1）禁止含化学合成的化学纤维生产项目入住、限制发展其他化学纤维生产项目； （2）禁止采用聚乙烯醇浆料（PVA）上浆工艺及产品（涤棉产品，纯棉的高支高密产品除外）的项目入驻； （3）禁止采用绞纱染色工艺项目入驻； （4）禁止新建：棉、化纤、麻、丝绸机织物印染设计生产能力<2000万米/年，毛机织物印染设计生产能力<200万米/年，针织或纱线印染设计生产能力<3000吨/年的项目； （5）禁止新建或改扩建机织印染的新鲜水指标>1.6吨水/百米产品、 排水指标>1.28吨水/百米产品的项目入驻； （6）楚止新建或改扩建针织印染的新鲜水指标> 80吨水吨产品、排水指标>64吨水/吨产品的项目入驻； （7）禁止使用国家产业政策禁止或限制生产工艺生产的项目； （8）禁止使用国家产业政策禁止或限制设备生产的项目； （9）其它国家产业政策禁止或限制发展的纺织服装项目。 本项目属于胶合板制造，不属于纺织服装行业 不涉及 农副产品行业 （1）禁止新建啤酒类及淀粉类项目； （2）禁止新建生猪、单年居宰量在20万头以下、牛年居宰量在5万头以下、禽年居宰量在2000万只以下的项目及3000吨/年及以下的西式肉制品加工项目； （3）禁止建设生产能力150瓶/分钟以下（瓶容在250毫升及以下）的碳酸饮料生产线项目； （4）禁止新建5万吨年及以下味精生产线、浓缩苹果汁生产线及200吨/年及以下的醇母加工项目； （5）禁止新建酒精生产线、白酒生产线、原糖生产线及糖精等化学合成甜味剂生产线项目； （6）禁止新建中药提取类制药项目； （7）限制发展柠檬酸、氨基酸、淀检糖等生产项目； （8）国家产业政策禁止或限制发展的其它农副产品项目。 本项目属于胶合板制造业，不属于农副产品行业 不涉及 装备制造行业 （1）禁止发展独立电镀项目及含电镀工段的项目； （2）国家产业政策禁止或限制发展的其它装备制造项目。 本项目属于胶合板制造业，不属于装备制造行业 不涉及 其它 （1）禁止发展其它不在集聚区产业定位内的项目，如造纸制浆、制革、化纤浆粕、钢铁、水泥、焦化、皂素、金属冶炼、化工、石化、化学合成制药、生化制药、衣药、染料、陶瓷等行业； （2）禁止采用落后或淘汰的生产工艺或生产设备进行生产的项目；禁止引进耗水量大、废水量大等资源消耗量大的其他项目； （3）禁止与产业定位冲突的项目入园； （4）园区内现有的与产业定位不符的企业应限制其发展。 本项目属于胶合板制造业，生产工艺、设备均不属于落后或淘汰的工艺、设备，不属于耗水量大、废水量大的项目。 符合 2.2本项目与规划环评结论相符性分析 本项目位于商丘市夏邑县产业集聚区康复路西段南侧，属于夏邑县产业集聚区西区。项目的建设符合产业集聚区项目准入条件，不在产业集聚区负面清单范围内。因此，本项目的建设符合夏邑县产业集聚区规划环评结论。 3、与规划环评审查意见的符合性 本项目与夏邑县规划环评审查意见的相符性分析见表1-3。 表1-3 本项目与规划环评审查意见的相符性分析一览表 规划环评审查意见 相符性分析 （一）合理用地布局 进一步加强与城市总体规划、土地利用总体规划的衔接，保持规划之间一致；优化用地布局，在开发过程中不应随意改变各用地功能区的使用功能，并注重节约集约用地。工业区生活居住区之间设置绿化隔离带，以防止工业区对居住区造成不良影响。南区纺织加工区距离夏邑县第三水厂较近，在南区西北部靠近水厂区域设置绿化隔离带，减少对饮用水源地的影响；西南部仓储物流不得存放可能造成风险事故的危险物品，防止物料泄露对集聚区西南部的居住区造成影响；按照《报告书》要求，对现有与集聚区规划不相符的企业，限值其发展，对部分企业逐步进行搬迁。区内建设项目的大气环境防护范围内，不得规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。 本项目用地性质属于工业用地，符合夏邑县产业集聚区用地规划；根据建设项目环境环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行），对卫生防护距离未做规定。 符合 （二）优化产业结构 入驻项目应遵循循环经济理念，实施清洁生产，逐步优化产业结构，构筑循环经济产业链；鼓励发展主导产业，并不断完善产业链条；在淘汰整合区域内现有印染企业的基础上，依据“水资源和水环境承载力”适度发展印染产业，规划期内机织印染规模控制在1亿米以内，针织印染规模控制在7万吨以内，并分步实施。入区印染项目清洁生产水平需达到国际先进水平；禁止含化学合成的化学纤维生产项目入驻，限制发展其他化学纤维生产项目；农副产品加工行业禁止新建啤酒及淀粉类生产项目，限制发展柠檬酸、氨基酸、淀粉糖生产项目；装备制造行业禁止发展独立电镀及含电镀工段的项目；禁止造纸制浆、制革、化纤浆粕、钢铁、水泥、焦化、金属冶炼、化工、生物制药、农药等不在产业集聚区产业定位的项目。 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2020.1.1），本项目属于允许类建设项目。本项目不属于印染项目，不属于禁止和限制发展的项目。 符合 （三）尽快完善环保基础设施 按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，加快建设第二污水处理厂扩建、第四污水处理厂和中水深度处理回用工程。完善配套污水管网，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，入园企业均不得单独设置废水排放口，减少对纳污水体的影响。集聚区应实施集中供热、供气，进一步优化能源结构，加快集中供热中心及配套供热管网建设，区内不得建设分散燃煤锅炉。 按照循环经济的要求，提高固体废物的综合利用率，积极探索固废综合利用途径，提高一般工业固废综合利用率，严禁企业随意弃置；危险固废的收集、贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，并送有资质的危险废物处置单位处置，危险废物的转运应执行《危险废物转移联单管理办法》的有关规定。 企业厂区采用雨、污分流制，项目产生的生活污水经化粪池处理后，通过市政污水管网，排入夏邑县第二污水处理厂。 项目营运期产生的危险废物主要为废胶桶、废灯管、废导热油，厂区设置危废暂存间，经收集暂存后交有资质单位处置，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求；除尘器收集的粉尘、锯边工序产生的边角料集中收集后，出售给回收公司综合利用；原料拆封产生的废包装袋、腻子包装桶收集后交由废品回收商回收处理；生活垃圾交环卫部门统一收集处理。 符合 （四）严格控制污染物排放 严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构、加强污染治理等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCs等大气污染物的排放。抓紧实施中水回用工程，减少废水排放量，保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准（COD≤40毫克/升，氨氮≤2毫克/升），尽快在沱河建设人工生态湿地，减少集聚区排水对纳污水体的影响。加快引黄水厂建设，尽快实现集聚区集中供水，逐步关停企业自备水井。定期定期对地下水质进行监测，发现问题，及时采取有效防治措施，避免对地下水造成污染。 本项目营运期无二氧化硫、氮氧化物产生，调胶、涂胶、热压产生的甲醛、粉尘以及锯边、砂光工序产生的粉尘经处理后，能够满足相应排放标准要求；项目产生的生活污水经化粪池处理后进入夏邑县第二污水处理厂进一步处理；企业用水使用自来水，不涉及自备水井。 符合 （五）建立事故风险防范和应急处置体系 加快环境风险预警体系建设。严格危险化学品管理；建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，防止出现跨界污染；制定园区级综合环境应急预案，不断完善各类突发环境事件应急预案，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。 本次环评要求企业编制应急预案，并与夏邑县产业集聚区突发环境事故应急预案相衔接，形成分级响应和区域联动 符合 （六）妥善安置搬迁居民 根据规划实施的进度，制定详细的搬迁计划，对居民及时拆迁，妥善安置。当地人民政府应加强组织协调，按照《报告书》提出的建议制定详细的搬迁计划和方案，认真组织落实。加强拆迁居民的培训，积极拓宽就业渠道，注意加强搬迁居民的就业、医疗、社会救助等保障体系建设，保证其生活基本稳定，构建和谐社会。 本项目不涉及居民搬迁。 符合 由上表可知，本项目符合《河南省环境保护厅关于夏邑县产业集聚区发展规划调整方案（2012-2020）环境影响报告书的审查意见》（豫环审〔2017〕266号）的相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”相符性分析 1.1生态保护红线 根据河南省生态空间分布图，夏邑县不涉及生态保护红线和一般生态空间。本项目位于商丘市夏邑县产业集聚区康复路西段南侧，因此本项目选址不在生态保护红线范围内。 1.2环境质量底线 1.2.1水环境质量底线 根据河南省水环境管控分区划分情况，夏邑县产业集聚区水环境分区管控类型为重点管控区（水环境工业污染重点管控区）。 本项目选址位于夏邑县产业集聚区内，且项目不属于“高污染、高环境风险”的涉水工业项目，不属于耗水量大、废水排放量大的煤化工、化学原料药及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业项目。 本项目营运期产生的生活污水经化粪池处理后进入夏邑县第二污水处理厂进一步处理，废水经预处理后能够满足污水处理厂收水标准要求。项目严格落实水污染物总量控制要求，项目不属于重点水污染物排放行业建设项目。 本项目不属于高风险、重污染项目，生产过程中不涉及环境风险。 因此，本项目满足水环境质量底线要求。 1.2.2大气环境质量底线 根据河南省大气环境管控分区，夏邑县产业集聚区大气环境管控分区类型为大气重点管控区（大气高排放区）。 本项目营运期不使用锅炉、煤气发生炉、工业炉窑，项目属于胶合板制造业，不属于全省禁止新增产能的行业，生产过程中不涉及大宗物料运输，不使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等； 本项目营运期不消耗煤炭及其他高污染燃料，项目物料运输不使用国三及以下重型柴油货车。项目生产过程中不涉及环境风险。 因此，本项目能够满足大气环境质量底线的要求。 1.2.3土壤环境风险防控底线 根据河南省土壤污染风险管控分区，夏邑县产业集聚区属于土壤环境重点管控区。 本项目不属于土壤污染重点单位，不属于土壤污染风险行业企业，项目的建设符合国家产业政策、土地利用总体规划。项目营运期无有毒有害物质排放。因此，本项目符合土壤环境风险防控底线的要求。 1.3资源利用上线 1.3.1能源利用上线 根据河南省高污染燃料禁燃区分布图，夏邑县产业集聚区属于高污染燃料禁燃区。 本项目营运期不消耗高污染燃料，因此，本项目能够满足能源利用上线的要求。 1.3.2水资源利用上线 本项目选址区域不涉及生态用水补给区和地下水开采重点管控区，且本项目厂区用水使用自来水，不开采地下水，不会对区域地下水资源造成不利影响。因此，本项目符合水资源利用上线的要求。 1.3.3土地资源利用上线 本项目所在区域不属于土地资源重点管控区，满足土地资源利用上线的要求。 1.3.4岸线生态环境分类管控 根据河南省岸线生态环境分类管控图，商丘市岸线管控分类包括优先保护岸线和一般管控岸线，均位于柘城县境内（惠济河）；本项目所在区域不涉及优先保护岸线、重点管控岸线和一般管控岸线，满足岸线生态环境管控要求。 1.4生态环境准入清单 夏邑县产业集聚区生态环境准入清单见表1-4、表1-5。 表1-4 商丘市夏邑县（产业集聚区）环境管控单元生态环境准入清单 环境管控单元编码 环境管控单元名称 行政区 管控单元 分类 单元环境 属性 现状与问题 省、市、区县 乡镇 ZH4114 2620001 夏邑县产业集聚区 河南省商丘市夏邑县 夏邑县产业集聚区 重点管控单元 大气高排放区、水环境工业污染重点管控区、高污染燃料禁燃区、土壤污染重点监管单位。 该单元位于城市中心城区西侧及南侧，属于淮河流域，主导产业为纺织服装、农副产品加工，装备制造为配套产业。区内有夏邑县豫夏环保科技有限公司重点监管单位。 主要问题：区域内现状PM2.5 超标，土壤污染重点监管。 表1-5 商丘市夏邑县（产业集聚区）环境管控单元生态环境准入清单（续） 管控要求 本项目建设情况 空间布局约束 1、新建印染项目规模必须满足行业发展规划，并在水资源及地表水环境可承受的情况下分期实施、适度发展。 2、禁止含化学合成的化学纤维生产项目入驻，装备制造行业禁止发展独立电镀及含电镀工段的项目，农副产品加工行业禁止新建啤酒及淀粉类生产项目。禁止新建、扩建、改建燃用高污染燃料的项目（集中供热、热电联产设施除外）。 3、限制发展柠檬酸、氨基酸、淀粉糖生产项目。 4、鼓励能够延长集聚区产业链条的，符合集聚区功能定位的项目入驻。 5、严格落实规划环评及审查意见要求，规划调整修编时应同步开展规划环评。 本项目不属于印染、化学纤维生产项目，不属于啤酒及淀粉类生产项目，不属于限制发展的项目，生产过程中不使用高污染燃料。项目属于胶合板制造业，项目的建设符合规划环评及审查意见的要求。因此，本项目符合空间布局约束的要求。 污染物排放管控 1、集聚区内企业废水实现全收集、全处理。排入集聚区集中污水处理厂的企业废水执行国家、我省行业间接排放标准或符合污水处理厂的收水要求。 2、集中污水处理厂排水必须达到或优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A 标准。 3、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs 全面执行大气污染物特别排放限值。 4、禁止销售、使用煤等高污染燃料，现有使用高污染燃料的单位和个人，应当按照市、县（市）人民政府规定的期限改用清洁能源或拆除使用高污染燃料的设施。 5、新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量减排要求。 本项目营运期生活污水经化粪池预处理后进入夏邑县第二污水处理厂进一步处理，能够满足污水处理厂收水标准要求，污水处理厂排水能够满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A 标准要求；本项目营运期不使用高污染燃料，无燃料燃烧废气产生，甲醛、颗粒物排放能够实现达标排放；项目废水中主要污染物的排放能够满足总量减排的要求。因此，本项目符合污染物排放管控的要求。 环境风险防控 1、制定环境风险应急预案，落实环境风险防范和应急措施，强化环境风险防范及应急处置能力，建立“企业-园区-政府”三级环境风险应急联动机制。 2、涉及危险化学品生产、储存、使用的企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 环评要求企业制定环境风险应急预案，并与夏邑县产业集聚区突发环境事故应急预案相衔接，形成分级响应和区域联动 资源利用效率要求 1、企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。 2、企业、园区应加大污水回用力度，建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。 本项目资源能源利用效率较高，清洁生产水平能够达到国内先进水平。因此，本项目满足资源利用效率的要求。 根据上表对比分析可知，本项目满足夏邑县环境准入清单的要求。 综上所述，本项目能够满足河南省“三线一单”的要求。 2、产业政策相符性 （1）根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2020.1.1），本项目建设内容、所选用的工艺、设备以及生产的产品等均不在其规定的鼓励类、限制类和淘汰类范围内，属于允许类项目。 （2）根据《促进产业结构调整暂行规定》（国发〔2005〕40号）第三章第13条规定：《产业结构调整指导目录》由鼓励、限制和淘汰三类目录组成，不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类，允许类不列入《产业结构调整指导目录》。 （3）对照中华人民共和国工业和信息化部颁布的《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业〔2010〕第122号），本项目的工艺、设备和产品均不在淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录中。 （2）本项目已经在夏邑县产业集聚区管理委员会备案，并经批准，项目代码：2106-411426-04-01-430227。 因此，本项目属于允许类建设项目，符合国家和地方相关产业政策。 3、与《河南省2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案》相符性 （1）《河南省2021年大气污染防治攻坚战实施方案》 一、工作目标 ①年度目标 全省细颗粒物（PM2.5）平均浓度控制在53微克/立方米以下，可吸入颗粒物（PM10）平均浓度控制在87微克/立方米以下，臭氧超标率控制在15%以下，环境空气质量优良天数比例不低于65%，重污染天数比例控制在4%以下。 ②阶段目标 第一阶段1-3月PM2.5平均浓度控制在78微克/立方米以下；第二阶段5-9月臭氧超标天数不超过54天；第三阶段10-12月PM2.5平均浓度控制在65微克/立方米以下。 二、主要任务 （一）加快调整优化产业结构，推动产业绿色转型升级 1.持续优化产业布局。2.严格环境准入。3.加快落后产能淘汰。4.推动工业企业绿色发展。5.推进传统产业集群升级改造。6.持续排查整治“散乱污”企业。 （二）深入调整能源结构，推进能源低碳高效利用 7.严控煤炭消费总量。8.持续推进清洁取暖。9.提高建成区集中供暖普及率。10.加强天然气和电力供应保障。11.加快优化能源供给结构。 （三）持续调整交通运输结构，构建绿色交通体系 12.优化调整货物运输结构。13. 强化新生产车辆达标排放监管。14.强化在用车排放监管。15.加快车（机）结构升级。16.强化非道路移动机械管控。 （四）优化调整用地和农业投入结构，强化面源污染管控 17.深入开展国土绿化行动。18.加强扬尘综合治理。19.深化矿山综合整治行动。20.开展农业污染治理。21.严格烟花爆竹禁放管理。 （五）全面推行重点行业绩效分级，深化工业企业大气污染综合治理 22.推进重点行业绩效分级管理。23.开展工业企业全面达标行动。24.强化重点行业超低排放改造。25.深化工业炉窑大气污染综合治理。26.推进火电行业污染物总量减排。27.加强生活垃圾焚烧行业污染治理。28.强化重点涉气行业清洁生产审核。 （六）强化臭氧协同控制，持续深化挥发性有机物污染治理 29.大力推进源头替代。30.加强工业企业VOCs全过程运行管理。31.加大油品储运销全过程VOCs管控力度。32.深化工业园区和集群VOCs整治。 （七）强化重污染天气应急管控，大力推动多污染协同减排 33.强化臭氧污染管控。34.全面推行差异化精准管控。35.加强应急运输响应。36.实施重点行业错峰生产。 （八）强化基础能力建设，持续推进大气环境治理体系和治理能力现代化 37.科学编制制订相关规划和标准。38.强化政策激励引导。39.不断提升监测监控能力。40.强化监测监控数据质量控制。41.加快生态环境大数据互联共享。 本项目营运期调胶废气经袋式除尘器预处理后与涂胶、热压工序产生的废气经集气罩收集后经“UV光氧+低温等离子装置”处理后可以实现达标排放，锯边、砂光产生的废气经集气罩收集后经袋式除尘器处理后可以实现达标排放，营运期产生的废气对周围环境空气影响较小，符合《关于印发河南省2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2021〕20号）中大气污染防治攻坚战实施方案相关要求。 （2）《河南省2021年水污染防治攻坚战实施方案》 工作目标：完成国家下达和省定的地表水环境质量和饮用水水源地取水水质目标；南水北调中线工程水源地丹江口水库取水水质稳定达到Ⅱ类；巩固提升黑臭水体整治成果；黄河流域“十四五”新增国考断面力争消除劣Ⅴ类水质。 主要任务： （一）深入打好水源地保护攻坚战役 1.巩固提升集中式饮用水水源地整治成果。2.开展乡镇级集中式饮用水水源保护范围（区）的“划、立、治”3.持续做好南水北调中线工程水质保护｡ （二）深入打好城市黑臭水体治理攻坚战役 4.巩固拓展城市黑臭水体治理成果。5.强力推动城镇污水处理设施建设。6.加快城镇污水处理厂污泥安全处置。 （三）深入打好河湖水生态环境治理与修复攻坚战役 7.加快污染较重河流治理。8.深入开展入河排污口排查整治。9.推进河湖生态保护与修复。10.强化河流生态流量保障。11.持续开展河湖“清四乱”。12.探索开展“ 美丽河湖”创建。 （四）强力推动黄河流域水生态环境保护 13.督促排污单位进行水污染防治设施升级改造。14.统筹做好“保好水”“治差水”。15.加强黄河流域水环境承载能力及水环境容量基础研究。 （五）统筹做好其它水污染防治攻坚工作 16.编制实施全省水生态环境保护“十四五”。17.持续推动产业结构转型升级。18.严格环境准入。19.强化水环境风险防控。20.推进水资源节约。21.积极开展污水资源化利用。22.深入开展交通运输业水污染防治。23.完善水环境质量自动监测体系。24.健全涉水污染源自动监控体系。25.做好常态化疫情防控水环境监管。26.强化涉水污染源执法监管。 本项目营运期生活污水经化粪池处理后进入夏邑县第二污水处理厂进一步处理，符合《关于印发河南省2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2021〕20号）中水污染防治攻坚战实施方案相关要求。 （3）《河南省2021年土壤污染防治攻坚战实施方案》 工作目标：全省土壤环境质量总体保持稳定，土壤环境风险得到管控，土壤污染防治体系基本完善；土壤安全利用进一步巩固提升，受污染耕地安全利用率力争实现100%；污染地块安全利用率力争实现100%。 主要任务： （一）深化土壤污染状况详查 1.开展农用地土壤污染深度调查及溯源。2.开展典型行业企业等用地调查试点工作。 （二）分类实施土壤污染源头防治 3.严格控制涉重金属企业污染物排放。4.整治涉重金属矿区历史遗留固体废物。5.严格危险废物管理。6.防控矿产资源开发污染土壤。7.加大农业面源污染防治力度。8.建立土壤生态环境长期观测研究基地。 （三）防范工矿企业用地新增土壤污染 9.严格建设项目环境准入。10.推动实施绿色化改造。11.强化重点监管单位监管。12.严格企业拆除活动管理。 （四）巩固提升耕地分类管理 13.实施严格耕地保护。14.巩固安全利用成效。15.全面落实严格管控。16.严禁重金属超标粮食进入口粮市场。17.加强耕地复耕土壤环境管理。18.落实耕地土壤污染预警制度 。 （五）严格建设用地准入管理 19.开展土壤污染状况调查评估。20.合理规划污染地块用途。21.因地制宜严格污染地块准入管理。22.合理确定土地开发和使用时序。23.强化部门信息共享和联动监管。24.做好暂不开发利用污染地块管理。25.加强信息公开。 （六）有序推进土壤污染治理修复 26.提升耕地土壤环境质量。27.有序推进建设用地土壤污染风险管控和修复。28.推动修复产业健康发展。 （七）全面提升土壤环境监管能力 29.整改落实省人大土壤污染防治法执法检查反馈问题。30.健全土壤环境监测网络。31.加强生态环境执法与应急处置。32.强化科技支撑。33.加大资金投入。 本项目营运期对土壤的影响主要为废气污染物颗粒物大气沉降、废水下渗或溢流对土壤造成的污染，由于项目生活污水处理设施化粪池进行防渗处理，废气污染物颗粒物经采取措施后可以实现达标排放，对土壤环境影响较小，符合《关于印发河南省2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2021〕20号）中土壤污染防治攻坚战实施方案相关要求。 5、与夏邑县集中式饮用水水源保护区划相符性 根据《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》（豫政办〔2013〕107号）、《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文[2020]56号）文件，商夏邑县县级集中式饮用水水源保护区如下： （1）夏邑县二水厂地下水井群（共12眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围40米的区域（1～5号取水井），10～12号井群外包线内及外围40米的区域，6～9号取水井外围40米的区域。 （2）夏邑县三水厂地下水井群（共4眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西40米、南40米、北40米、东0米的区域（1～2号取水井），3号、4号取水井外围40米的区域。 根据现场勘察，本项目不在饮用水水源保护区范围内，符合相关规划。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 本项目为年产1万立方强化地板基材。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目行业类别属于C2021胶合板制造。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），与本项目相关的内容见表2-1。 表2-1 建设项目环境影响评价分类管理名录 环评类别 项目类别 报告书 报告表 登记表 本栏目环境 敏感区含义 十七、木材加工和木、材、藤、棕、草制品业 20 34 人造板制造 202 年产20万立方米及以上的 其他 / / 本项目年产1万立方强化地板基材，属于其他类项目，因此，本项目应编制环境影响报告表。 1、项目地理位置及项目周围情况 项目位于商丘市夏邑县产业集聚区康复路西段南侧（项目地理位置见附图1）。根据现场勘查，项目东侧为空地，南侧为农田，西侧为夏邑县金展木业有限公司厂房，北侧为厂房，项目西北侧196m为新视野塑胶厂，西南侧196m为张彭庄，东侧251m为小张庄，东南243m为栗园小区，南侧244m为王楼，西南侧586m为夏邑建业城（在建），项目北侧203m为郭楼村，西北侧466m为夏邑县华盛木业有限公司。 2、项目建设内容 本项目建设内容见表2-2。 表2-2 本项目主要建设内容 工程类别 工程名称 工程内容 备注 主体工程 生产车间 共1个生产车间，建筑面积5580m2，车间内设置生产区、原料区、成品区等 租赁已建成厂房 公用工程 供水 自来水 / 供电 市政供电 / 排水 生活污水经化粪池处理后进入夏邑县第二污水处理厂进一步处理 / 环保工程 大气污染 防治措施 调胶、涂胶、热压工序位于密闭软帘房间内，调胶废气经集气罩收集后经袋式除尘器处理后，再与涂胶、热压工序废气一起进入“UV光氧+低温等离子装置”处理后，经15m高排气筒排放（1#排气筒）；锯边、砂光工序废气经集气罩收集后，进入袋式除尘器处理后，经15m高排气筒排放（2#排气筒） / 水污染 防治措施 生活污水经化粪池处理后进入夏邑县第二污水处理厂进一步处理 / 噪声污染 防治措施 选用低噪声设备、墙壁隔音、距离衰减、加强设备维护 / 固废防治 措施 危废暂存间、垃圾收集箱、一般固废暂存间 / 2、主要原辅材料及能源消耗 项目营运期主要原辅材料及能源消耗情况见表2-3。 表2-3 本项目主要原辅材料及能源消耗 名称 单位 用量 备注 芯板 立方/年 14000 外购 原木 立方/年 40000 外购 E0环保胶 t/a 720 外购，为脲醛树脂胶 工业面粉 t/a 360 外购 腻子膏 t/a 10 外购，为成品腻子膏，无需进行调制 实木面皮 立方/年 40 外购 水 t/a 660m3 市政管网 电 kwh/a 12万 市政供电 根据《木材工业胶粘剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂》（GB/T14732-2006）可知，木材工业黏胶剂按照主要合成原料分为脲醛树脂、三聚氰胺甲醛树脂、酚醛树脂三种，该三种黏胶剂为目前国内胶合板企业日常生产常用的胶水。根据建设单位提供资料，本项目外购的胶水主要为脲醛树脂胶水。脲醛树脂胶水是以甲醛、尿素为主要原料，配以氢氧化钠、偶联剂等助剂作用下，以三聚氰胺为改性剂，进行缩聚、固化反应制成。根据《木材工业胶黏剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂》（GB/T14732-2006），脲醛树脂主要的技术要求如下： 表 2-4 脲醛树脂主要技术要求 指标名称 单位 胶合板和细木工板用 pH / 7.0~9.5 固体含量 % ≥46.0 游离甲醛含量 % ≤0.3 本项目胶水由市场上购入，不在厂区车间内生产。根据供货商提供的脲醛树脂胶的主检测报告，游离甲醛含量为0.051%，游离甲醛含量≤0.3，符合《木材工业胶黏剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂》（GB/T14732-2006）中脲醛树脂的技术要求。 3、生产设备 本项目生产设备使用情况见表2-5。 表2-4 本项目主要生产设备 序号 设备名称 型号 单位 数量 1 预压机 / 台 2 2 热压机 / 台 3 3 砂光机 / 台 1 4 涂胶机 / 台 3 5 裁边锯 / 台 1 6 连板锯 / 台 2 7 搅拌机 / 台 1 8 旋切机 / 台 2 9 导热油电锅炉 350大卡 台 2 4、产品方案 本项目营运期产品方案见表2-5。 表2-5 本项目产品方案 名称 单位 用量 强化地板基材 立方米/年 10000 5、劳动定员及工作制度 本项目营运期拟用职工30人，职工均为附近村民，不在厂区内食宿。年工作日300天，每天工作8小时。 6、公用工程 （1）供水 本项目用水来自自来水管网，能够满足生活需求。项目营运期用水主要为职工生活用水。 项目营运期拟用职工30人，均不在厂内食宿。根据《河南省地方标准 工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），职工生活用水按22m3/（人·a）计，则本项目职工生活用水量为2.2m3/d（660m3/a），因此，本项目营运期用水量合计为660m3/a。 （2）排水 本项目营运期产生的废水主要为职工生活污水。 职工生活污水的产生量按用水量的80%计，为528m3/a。 本次评价要求项目厂区建设1座容积为5.0m3的化粪池，生活污水经化粪池处理后进入夏邑县第二污水处理厂进一步处理，最终排入沱河。 本项目水平衡图如图2-1所示。 图2-1 本项目水平衡图 (t/a) 7、厂区平面布置 本项目车间设置两个大门，分别位于车间的东侧和西侧，生产车间内部严格按照生产流程先后顺序布置，各工序布局紧凑，功能合理，相互衔接，既避免了相互影响，又有利于组织生产减少物料、成品运输的距离，总体来说，本项目的总平面布置较为合理。 本项目厂区平面布置见附图4。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、生产工艺流程 1、施工期 本项目属于未批先建，根据现场勘察，项目生产设施已经安装完成，因此，本次环评不再考虑施工期。 2、营运期 本项目营运期生产的产品主要为强化地板基材等。生产工艺流程如图2-2所示。 图2-2 本项目生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： 强化地板基材的生产方法是将原木旋切成芯板（或外购芯板），芯板经涂胶后，按照芯板木段纹理方向互相垂直的原则，组成奇数层板坯，板坯经高温高压胶合而成。强化地板基材以原木（80%芯板外购）经过去皮、晾晒、芯板涂胶、组坯、预压、热压、打腻子、锯边、砂光、打腻子、贴面等工艺过程。 ①去皮、旋切 外购，采用自动化的单板旋切生产线，进行原木旋切，由机械自动分选单板等级，以减少工人的频发操作，提高标准单板合格率。此外，为使得生产出来的单板表面光滑，毛刺少，旋切生产线的刀具需要每2个生产工作日更换一次。 ②晾晒、打包、入原料库 由于地板基材生产对单板的含水率要求比较高，单板的含水率要控制在10%以下，此外，为了整个生产工艺更加节能环保，采用太阳晾晒进行自然干燥，单板经过7天的晾晒，含水率可以控制在10%以下。芯板晾晒完整后，进行打包。打包好的芯板以及外购芯板进入原料库备用。 ③涂胶、组坯、板坯预压、热压工段 本工段主要是对单板进行涂胶，涂胶量控制在220—240g/m2（双面），涂胶芯板进行组坯（排芯）；然后并按不同的产品（厚度）要求进行组坯，组坯按对称原则及相邻层纤 维方向垂直的方式进行，这样可以有限消除木材内在应力，保证板材的平衡性和稳定性； 然后上预压机预压，把组坯压实粘合，预压后上热压机进行热压，热压温度控制在105～ 110℃，热压时间按理论厚度计每毫米50～60秒受压时间，单位压力1.0MPa～1.2Mpa。热压曲线要根据当地气温，空气湿度来确定采用三段热压曲线或一段热压曲线。本项目使用的胶为E0环保类胶剂，调胶时，胶料中加面粉增加胶的初粘度和作为芯板的毛刺沟填充料，胶料的调制使用搅拌机。 ④打腻子、锯边、砂光 板坯热压后先通过打腻子、锯边进入砂光工序。对胶合板表面由砂光机进行砂光，使板表面光洁美观。 ④打腻子、贴面 砂光之后再次对板坯进行刮腻子，确保板坯表面平整，刮腻子完成后，将板坯表面贴上一层实木面皮。贴面完成后再次进行预压、热压。 ⑤检验、打件、入库 板坯贴面后进入检验工序，生产厂家应进行质量检验，检验的项目包括规格尺寸、外观等级和物理力学性能三项，通过逐张检验确定产品的等级等。在产品出厂交货前，最后打包入库。 二、产排污环节 本项目营运期产排污环节见表2-6。 表2-6 本项目产排污环节一览表 项目 产污环节 污染因子 废气 涂胶、热压、贴面 甲醛 调胶 甲醛、颗粒物 旋切 颗粒物 锯边、砂光 颗粒物 废水 职工生活污水 COD、NH3-N、SS、BOD 固废 职工生活 生活垃圾 除尘器 收集的粉尘 锯边、旋切、去皮 木材边角料、实木面皮边角料 调胶 废胶桶 刮腻子 废腻子桶 噪声 设备运转噪声 等效连续A声级 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为未批先建项目，该项目目前已经停业整顿，主要存在以下环境问题： ①未建设危废暂存间以及一般固废暂存间，造成固废乱堆、乱放，影响厂容厂貌。 整改建议：建设危废暂存间，并做好防渗工作，建设一般固废暂存间，并将一般固废规整 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 本次评价选用2020年作为评价基准年，其中获取连续1年中不少于324个日均值数据，每月不低于27个有效数据（其中2月不低于25个），数据有效性满足GB3095-2012和HJ663中关于数据统计的有效性规定，经统计分析环境质量调查数据统计结果如下： 表3-1 环境空气质量现状监测统计表 单位：μg/m3（CO单位mg/m3） 监测 区域 监测因子 监测值 标准值 超标倍数 是否达标 夏邑县 PM2.5 年均值 51 年均：35 0.46 超标 24h平均第95百分位数 130 24h平均：75 0.73 超标 PM10 年均值 86 年均：70 0.23 超标 24h平均第95百分位数 167 24h平均：150 0.11 超标 SO2 年均值 9 年均：60 0 达标 24h平均第98百分位数 17 24h平均：150 0 达标 NO2 年均值 24 年均：40 0 达标 24h平均第98百分位数 52 24h平均：80 0 达标 CO 24h平均第95百分位数 1.2 24h平均：4 0 达标 O3 8h平均第90百分位数 164 8h平均：160 0.03 超标 通过以上检测结果分析可知，评价区域内大气环境中SO2、NO2、CO能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM2.5、PM10、O38h平均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。因此，项目所在区域为不达标行政区。 针对环境空气质量不达标的现状，商丘市政府制订了《商丘市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》（商政〔2018〕20号），从“重点打好结构调整优化、工业企业绿色升级、柴油货车治理、城乡扬尘全面清洁、环境质量监控全覆盖五个标志性攻坚战役”进行管控。通过管控，2023年PM2.5年均浓度达到国家环境空气质量二级标准。 2、地表水环境 项目营运期产生的生活污水经化粪池预处理后进入夏邑县第二污水处理厂进一步处理，最终汇入沱河。本次评价引用2021年2月商丘市政府地表水责任目标断面例行监测结果，监测结果统计见表3-2。 表3-2 地表水环境质量监测结果 单位：mg/L 项目 COD NH3-N 总磷 沱河（小王桥断面） 22 0.03 0.08 Ⅴ类标准值 40 2.0 0.4 由监测数据可知，项目区域地表水水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求，区域地表水环境质量较好。 3、声环境 根据项目特征及项目周边环境情况，建设项目选址四周边界外1m各设一个监测点位，监测时间为2021年8月2日，分昼夜各监测一次，监测结果见表3-3。 表3-3 声环境质量现状监测结果 单位：dB（A） 点位 昼间实测值 昼间标准值 夜间实测值 夜间标准值 项目东侧 58.6 65 45.6 55 项目北侧 58.8 46.1 项目西侧 58.5 45.7 项目南侧 59.2 45.8 根据监测数据，项目所在地四周厂界噪声值可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。 4、生态环境 本项目占地范围内目前为原有建筑物，用地范围内无生态环境保护目标，且本项目不会造成不良生态影响。因此，本次评价不进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射影响。 6、地下水环境 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“N轻工、110人造板制造”，报告表项目的地下水环境影响评价类别为Ⅳ类。根据导则要求，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。因此，本次评价不开展地下水环境质量现状调查。 7、土壤环境 根据《环境影响评价技术导则--土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录 A 可知，项目行业类别属于“制造业-其他用品制造”中的“其他”类别，属于Ⅲ类项目。项目选址商丘市夏邑县产业集聚区康复路西段南侧，项目周围均为工业用地。该项目的占地规模为小型占地规模（≤5公顷），根据《环境影响评价技术导则---土壤环境（试行）》（HJ964-2018）6.2.2.1中表3判定，属于不敏感土壤环境，因此，本次评价不开展土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目大气环境保护目标情况见表3-4。 表3-4 本项目大气环境保护目标 环境保护目标 方位 距离 功能 保护级别 小张庄 E 251 居住 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 及其2018年修改单 栗园小区 ES 243 居住 王楼 S 244 居住 张彭庄 W 196 居住 郭楼村 N 203 居住 2、声环境 本项目厂界外50m范围内不存在声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、施工期 本项目厂区建筑物均为租赁，不涉及施工期建设，因此，污染物排放标准不考虑施工期。 2、营运期 ①《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及无组织排放监控浓度限值 表3-5 大气污染物综合排放二级标准限值 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 排气筒高度（m） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） 颗粒物 120 15 3.2 周界外浓度最高点1.0 甲醛 25 15 0.26 周界外浓度最高点4.0 ②《河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于<全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值>的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件1、附件2排放建议值 表3-6 豫环攻坚办〔2017〕162号工业企业挥发性有机物排放建议值 行业 污染物项目 建议排放浓度（mg/m3） 建议去除效率（%） 木材加工业 甲醛 5 / 表3-7 豫环攻坚办〔2017〕162号工业企业边界挥发性有机物排放建议值 污染物项目 其他企业排放建议值（mg/m3） 甲醛 0.5 ③《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 表3-8 工业企业厂界环境噪声排放标准值 单位：dB（A） 指标名称 昼间 夜间 3类标准限值 65 55 ④《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） ⑤《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单 ⑥项目外排废水主要为生活污水，生活污水经厂区化粪池处理后，通过市政污水管网进入夏邑县第二污水处理厂进一步处理。 表3-9 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 单位：mg/L 污染物名称 COD BOD SS 氨氮* 三级标准 500 300 400 45 *注：氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表 1 B级标准要求。 表3-10 夏邑县第二污水处理厂设计进出水水质指标 单位：mg/L 指标 COD BOD SS 氨氮 设计进水水质 400 250 300 30 设计出水水质 ≤50 ≤10 ≤10 ≤5 |
| 总量 控制 指标 | 本项目营运期VOCs排放量为0.04263t/a（无组织、有组织排放量合计）。 按照河南省人民政府办公厅豫政办〔2018〕14号《关于印发河南省2018年大气污染物防治攻坚战实施方案的通知》要求，新建设VOCs排放的工业企业实际区域内VOCs排放等量或倍量消减替代。2018年1月10日，《夏邑县双胞胎兄弟保温材料有限公司年产85万立方米外墙保温材料建设项目环境影响报告表》取得项目批复（夏环审〔2018〕09号）（见附件6）；于2018年11月对项目厂址、设备进行拆除（见附图5），根据项目环评可知，项目VOCs消减量为0.5t/a，目前，夏邑县双胞胎兄弟保温材料有限公司消减量剩余0.0896t/a，本项目VOCs产生量为0.04263t/a，倍量替代量为0.08526t/a，因此夏邑县双胞胎兄弟保温材料有限公司消减剩余量可以满足本项目替代要求，替代完成后剩余0.00434t/a。 本项目营运期产生的生活污水经化粪池预处理后进入夏邑县第二污水处理厂进一步处理，最终排入沱河。因此，本项目总量控制指标为：纳管：CODcr0.12672t/a，NH3-N：0.0132t/a；终排：COD0.0264t/a、NH3-N0.00264t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目属于未批先建项目，根据现场勘察，目前设备已经安装完成，因此，本次评价不考虑施工期环境保护措施。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、环境影响分析 1、废气 1.1废气产排情况 本项目产生的废气主要有：涂胶机和热压机使用过程中产生的有机废气甲醛，裁边锯和砂光机、连板锯使用过程中产生的颗粒物，旋切机使用过程中产生的颗粒物，调胶设备搅拌机产生的粉尘和甲醛。 ①调胶搅拌机、涂胶机和热压机使用过程中产生的有机废气甲醛 本项目生产过程中胶水使用量为720t/a，根据供货商提供的脲醛树脂胶的检测报告，详见附件4，项目地板基材用脲醛树脂胶游离甲醛含量为0.051%，根据相关资料，调胶、涂胶、热压等工序甲醛产生量约占80%，其余日后销售渠道储存、使用中慢慢挥发，则项目调胶、涂胶、热压工序甲醛废气产生量为0.294t/a。 ②裁边锯和砂光机、连板锯使用过程中产生的颗粒物 本项目裁边锯、连板锯和砂光机使用过程中会产生颗粒物，根据《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册》（2019 试用版）“202 人造板制造行业（续9）”，锯边砂光产污系数为1.71千克/立方米-产品。本项目年产地板基材1万m3，则本项目颗粒物产生量为17.1t/a。 ③旋切机使用过程中产生的颗粒物 原木在去皮旋切工序在项目原木堆场内进行，原木进入厂区时具有一定的湿度，因此在去皮、旋切过程中产生的木屑粉尘量极少，在此仅作定性分析。经车间通风扩散后以无组织排放，原木存放堆场内颗粒物达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准限值。 ④调胶设备搅拌机产生的粉尘 本项目外购胶水为脲醛树脂胶，在地板基材的生产过程中，需要增加面粉以增加胶水的固化性能。面粉为粉末状，人工投料时将会产生粉尘，粉尘会逸散至空气中，形成粉尘污染源。类比同类项目，投料粉尘可按照原料使用量的0.1%进行计算，本项目面粉用量为360t/a，则调胶工序投料粉尘产生量为0.36t/a。 1.2废气治理设施及达标排放情况 （1）调胶设备搅拌机、涂胶机和热压机使用过程中产生的有机废气甲醛 根据分析，本项目调胶设备搅拌机、涂胶机和热压机使用过程中产生的有机废气甲醛量为0.294t/a。环评要求调胶设备使用的搅拌机、涂胶工序使用的涂胶机、热压工序使用的热压机设置在密闭软帘房间内，并在上方设置集气罩。本项目搅拌机1台，涂胶机3台，热压机3台，调胶、涂胶、热压废气经集气罩收集后通过UV光氧+低温等离子处理后通过15m 高排气筒排放（1#排气筒），集气罩收集效率约为95%，风机风量按5000m3/h、甲醛去除效率按90%计，经计算调胶机、涂胶机、热压机有组织VOCs产生量为0.2793t/a，产生浓度为23.275mg/m3，产生速率为0.116375kg/h；排放量为0.02793t/a，排放浓度2.3275mg/m3，排放速率为0.0116375kg/h；无组织VOCs排放量为0.0147t/a，排放速率为0.006125kg/h。 采取上述措施后，本项目调胶、涂胶、热压工序有机废气甲醛的排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件1“木材加工业 ”的要求，对周围环境空气影响较小。 （2）裁边锯、砂光机、连板锯使用过程中产生的颗粒物 根据分析，本项目裁边锯、砂光机、连板锯使用过程中产生的颗粒物量为17.1t/a。粉尘经集气臂收集后通过脉冲袋式除尘器处理，最后通过15m高排气筒排放（2#排气筒），废气收集效率90%，则有组织颗粒物产生量为15.39t/a，产生速率为6.4125kg/h，配套引风机风量为10000m3/h，则有组织颗粒物产生浓度为641.25mg/m3，本项目脉冲袋式除尘器处理效率为98%，则本项目有组织颗粒物排放量为0.3078t/a，排放速率为0.12825kg/h，排放浓度为12.825mg/m3。未被收集的颗粒物为1.71t/a，其中约80%颗粒物由于重力作用自然沉降在车间地面上，则无组织颗粒物排放量为0.342t/a，排放速率为0.1425kg/h。 采取上述措施后，本项目锯边、砂光废气污染物颗粒物的排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值要求（颗粒物≤120mg/m3，排放速率≤3.5kg/h），对周围环境空气影响较小。 （3）调胶设备搅拌机产生的粉尘 根据分析，调胶设备搅拌机产生的粉尘量为0.36t/a，环评要求在调胶设备设置在密闭软帘房间内，并在上方设置集气罩，搅拌设备产生的粉尘经集气罩收集后，经脉冲袋式除尘器处理后，引入“UV光氧+低温等离子”设备，与甲醛废气经同一根排气筒（1#排气筒）排放，集气罩收集效率为95%，袋式除尘器处理效率为98%，根据企业提供资料，调胶设备每天工作时间为3h，则有组织颗粒物产生量0.342t/a，产生速率为 0.38kg/h，产生浓度为76mg/m3，排放量为0.00684t/a，排放浓度4.52mg/m3，排放速率为0.0076kg/h，未被收集的颗粒物为0.018t/a，其中约80%颗粒物由于重力作用自然沉降在车间地面上，则无组织颗粒物排放量为0.0036t/a，排放速率为0.004kg/h。 本项目废气污染物排放及治理措施情况见表4-1。 表4-1 废气污染物排放及治理措施一览表 产排污环节 污染物种类 排放方式 治理措施 是否为可行技术 排放口名称与编号 排放 浓度（mg/m3） 排放速率（kg/h） 污染物排放量（t/a） 排放标准 调胶、涂胶、热压工序 甲醛 有组织 密闭软帘房间内，集气罩+UV光氧+低温等离子+15m高排气筒 是 DA001 2.3275 0.116375 0.02793 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准以及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件1 锯边、砂光工序 颗粒物 有组织 集气臂+脉冲袋式除尘器+15m高排气筒 是 DA002 12.825 0.12825 0.3078 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 调胶工序 颗粒物 有组织 密闭软帘房间内，集气罩+脉冲袋式除尘器+15m高排气筒 是 DA001 4.52 0.0076 0.00684 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 1.3废气无组织排放分析 （1）废气无组织排放预测 根据分析，本项目甲醛无组织排放量为0.0147t/a（0.006125kg/h），粉尘无组织排放量为0.5184t/a（0.1465kg/h）。 ①预测因子：甲醛、颗粒物 ②预测内容：下风向轴线最大落地浓度、出现距离以及浓度占标率 ③预测模式：采用《环境影响评价技术导则 环境空气》（HJ2.2-2018）中的AERSCREEN估算模式。 ④预测参数：各排放源预测参数见下表。 表4-2 无组织大气环境影响预测参数 污染因子 面源 排放高度（m） 排放工况 评价因子源强 （kg/h） 长度（m） 宽度（m） 甲醛 155 36 8 连续 0.006125 颗粒物 155 36 8 连续 0.23775 表4-3 AERSCREEN估算模型参数一览表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项） 40.35万 最高环境温度（℃） 42.1 最低环境温度（℃） -20.8 土地利用类型 城市 区域湿度条件 1（中等湿度） 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率 / 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 否 海岸线距离 / 海岸线方向 / ⑤预测结果 本项目废气排放无组织排放预测结果见表4-4。 表4-4 废气无组织排放预测结果 距离（m） 甲醛 颗粒物 1小时浓度 （ug/m3） 1小时浓度占标率（%） 1小时浓度 （ug/m3） 1小时浓度占标率（%） 1 2.724 5.448 61.91 6.879 25 3.277 6.554 69.91 7.768 50 3.724 7.448 75.88 8.431 75 4.296 8.592 80.64 8.960 100 4.261 8.522 61.99 6.888 125 3.913 7.826 40.81 4.534 150 3.475 6.95 30.35 3.372 175 3.117 6.234 23.87 2.652 200 2.846 5.692 19.48 2.164 225 2.622 5.244 16.35 1.817 250 2.434 4.868 14.02 1.558 275 2.21 4.42 12.21 1.357 300 2.107 4.214 10.78 1.198 350 1.843 3.686 8.659 0.962 375 1.729 3.458 7.857 0.873 400 1.626 3.252 7.177 0.797 425 1.534 3.068 6.591 0.732 450 1.449 2.898 6.084 0.676 475 1.372 2.744 5.641 0.627 500 1.302 2.604 5.251 0.583 525 1.237 2.474 4.906 0.545 550 1.177 2.354 4.599 0.511 575 1.122 2.244 4.324 0.480 最大落地浓度（80m） 4.371 8.742 81.14 9.016 根据预测结果可知，本项目厂界外甲醛无组织排放浓度为0.002724mg/m3，颗粒物无组织排放浓度为0.06191mg/m3，则甲醛无组织排放能够满足河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件2工业企业边界挥发性有机物排放建议值的要求，颗粒物无组织排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值的要求，对周围环境空气影响较小。 1.4正常工况下大气环境影响分析 1.4.1大气环境影响评价工作等级的确定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ①Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： —第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； —采用估算模型计算出的第i个污染物最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； —第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 ②评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分见下表。 ②评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分见下表。 表4-5 评价等级判别表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≧10% 二级评价 1%≦Pmax<10% 三级评价 Pmax<1% ③污染物评价标准 项目污染物评价标准和来源见下表。 表4-6 污染物评价标准 评价因子 平均时段 标准值（μg/m3） 评价标准（μg/m3） 标准来源 甲醛 1h 50 50 《环境影响评价技术导则-大气环境》 HJ 2.2-2018 附录D TSP 24h 300 900 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） PM10 24h 150 450 1.4.2污染源参数 项目污染源参数见下表。 表4-7 主要废气污染源参数一览表(点源) 污染物名称 排气筒参数 污染物名称 排放 速率 单位 高度（m） 内径（m） 温度 (℃) 流量 (m3/h) 1#排气筒 15 0.2 20 5000 甲醛 0.0116375 kg/h 15 0.2 20 5000 颗粒物 0.0076 kg/h 2#排气筒 15 0.2 20 10000 颗粒物 0.12825 kg/h 1.4.3计算结果 排气筒排放的污染物等预测结果见表4-8；无组织逸散的污染物预测结果见表4-9。 表4-8 排气筒排放污染物预测结果汇总表 排气筒 污染物名称 最大落地浓度距离（m） 最大落地浓度值（mg/m3） 环境质量标准（mg/m3） Pmax（%） 1#排气筒 甲醛 19 0.0009595 0.05 1.919 颗粒物 19 0.0006266 0.45 0.1392 2#排气筒 颗粒物 19 0.010574 0.45 2.3498 表4-9 无组织排放污染物预测结果汇总表 污染源 污染物名称 最大落地浓度距离（m） 最大落地浓度值（mg/m3） 环境质量标准（mg/m3） Pmax（%） 生产车间 甲醛 80 0.004371 0.05 8.742 颗粒物 80 0.08114 0.9 9.016 由表4-8、4-9可知；拟建项目大气污染源排放的污染物的最大落地浓度占标率最大值为9.016%。依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，需要列出本项目的污染物排放量核算清单。 1.4.4污染物排放量核算清单 ①有组织排放量核算 表4-10 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度 （mg/m3） 核算排放速率 (kg/h) 核算排放量 (t/a) 1 DA001 甲醛 2.3275 0.0116375 0.02793 2 颗粒物 4.52 0.0076 0.006845 3 DA002 颗粒物 12.825 0.12825 0.3078 有组织排放合计 颗粒物 0.314645 甲醛 0.02793 ②无组织排放量核算 表4-11 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 主要污染 防治措施 排放标准 年排放量 (t/a) 标准名称 浓度限值 （mg/m3 ） 1 生产车间 颗粒物 二次封闭、密闭车间 （GB16297-1996） 1.0 0.5184 2 生产车间 甲醛 豫环攻坚办〔2017〕162号 0.5 0.0147 无组织排放总计 无组织排放总计 颗粒物 0.5184 甲醛 0.0147 ③项目大气污染物年排放量核算 表4-12 建设项目大气污染物排放量核算表 序号 污染物名称 排放量（t/a） 1 颗粒物 0.833045 2 甲醛 0.04263 1.4.5大气防护距离 本项目大气污染物下风向最大浓度均小于相应环境质量标准的要求，厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，且厂界外大气污染物短期贡献浓度不超过环境质量浓度限值，因此，本项目不需要设置大气环境防护距离。 1.4.6卫生防护距离 卫生防护距离，指生产有害因素的部门（车间或工段）的边界至居住区的最小距离。无组织排放卫生防护距离计算公式如下： 式中，Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平； Cm——标准浓度限值； L—— 工业企业所需卫生防护距离，m； r——有害气体无组织排放源所在生产单位的等效半径m，根据该生产单元面（m2）计算，r=（S/π）1/2。 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中“7有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准的制定方法”的规定：“7.2无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度如超过GB3095与TJ36规定的居住区容许浓度限值，则无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距离。” ①Cm取值 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91），Cm取GB3095规定的二级标准任何一次浓度限值（mg/m3），该标准未规定浓度限值的大气污染物，取TJ36规定的居住区一次最高容许浓度限值（mg/m3），该标准只规定日平均容许浓度限值的大气污染物，一般可取其日平均浓度限值的三倍，但对于致癌物质，毒性可累积的物质，如苯、汞、铅等，则直接取其日平均容许浓度限值。本项目各污染物的标准浓度限值取值见下表。 表4-13 各污染物标准浓度限值取值 污染物名称 Cm取值 标准限值 单位 标准来源 TSP 900 300（日均值） μg/m3 GB3095-2012 甲醛 50 50（小时值） μg/m3 《环境影响评价技术导则-大气环境》 HJ 2.2-2018 附录D ②A、B、C、D取值 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91），卫生防护距离计算系数取值范围如下表所示。 表4-14 卫生防护距离计算系数 计算系数 工业企业所在地近五年平均风速（m/s） 卫生防护距离L（m） L≤1000 1000＜L≤2000 L＞2000 工业企业大气污染源构成类别1） Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ A ＜2 2~4 ＞4 400 700 530 400 470 350 400 350 260 400 700 530 400 470 350 400 350 260 80 380 290 80 250 190 80 190 140 B ＜2 ＞2 0.01 0.021 0.015 0.036 0.015 0.036 C ＜2 ＞2 1.85 1.85 1.79 1.77 1.79 1.77 D ＜2 ＞2 0.78 0.84 0.78 0.84 0.57 0.76 注：1）工业企业大气污染源构成分为三类： Ⅰ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于标准规定的允许排放量的三分之一者。 Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的三分之一，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。 Ⅲ类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，且无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。 拟建工程所在区域平均风速2.4m/s，项目卫生防护距离计算系数取值见下表。 表4-15 本项目卫生防护距离计算系数取值 序号 预测计算因子 计算系数取值 A B C D 1 TSP 470 0.021 1.85 0.84 2 甲醛 470 0.021 1.85 0.84 ③计算结果 根据上述公式和源强，计算出项目卫生防护距离如下表所示。 表4-16 卫生防护距离计算结果 序号 预测计算因子 卫生防护距离计算值（m） 卫生防护距离（m） 1 TSP 4.358 50 2 甲醛 3.107 50 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）规定：“当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级”，因此项目厂房卫生防护距离提级后为100m。根据平面规划图，本项目所设卫生防护区域为北厂界外100m，东厂界外100m，南厂界外100m，西厂界外100m（项目卫生防护距离包络图见附图4所示）。根据现场调查，本项目卫生防护距离内无敏感点分布，满足卫生防护距离要求。同时评价要求，在卫生防护距离范围内不得新建居民住宅、学校、医院、机关、科研单位等环境敏感。 综上所述， 本项目所在区域虽未不达标区，但是本项目在采取了相应的大气污染防治措施后，新增污染源正常情况下排放的污染物贡献值较小，颗粒物能做到达标排放，而且随着商丘市环保力度不断加大、公众环保意识不断加强，整个区域的环境质量正逐步改善，所以本项目大气环境影响可以接受。 1.5措施可行性分析 ①袋式除尘器可行性分析 含尘废气收集处理，除尘器主要的种类有：带式除尘器、静电除尘器、旋风除尘器惯性除尘器、重力除尘器等，本项目采用袋式除尘器进行粉尘处理，结构图见图4-1。 图4-1 袋式除尘器原理示意图 袋式除尘器是利用棉、毛、人造纤维等编织物作为滤袋起过滤作用，对颗粒物进行捕集而达到除尘效果的。其主要工作原理是：含尘气流从下部进入圆筒形滤袋，在通过滤料的孔隙时，粉尘被捕集于滤料上，透过滤料的清洁气体由排出口排出。沉积在滤料上的粉尘，可在机械振动的作用下从滤料表面脱落，落入灰斗中。常用滤料由棉、毛、人造纤维等加工而成，新型滤料有玻璃纤维和微滤膜等，滤料本身网孔较小，一般为20-50μm，表面起绒的滤料为5-10μm，而新型滤料的孔径在5μm以下。按不同粒径的粉尘在流体中运动的不同物理学特征，颗粒物通过惯性碰撞、截留、扩散、静电、筛滤等作用被捕集。此外，粉尘因截留、惯性碰撞、静电和扩散等作用，逐渐在滤袋表面形成粉尘层，常称为粉尘初层。初层形成后，它成为袋式除尘器的主要过滤层，提高了除尘效率。滤布只不过起着形成粉尘初层和支撑它的骨架作用，但随着粉尘在滤袋上积聚，滤袋两侧的压力差增大，会把有些已附在滤料上的细小粉尘挤压过去，使除尘效率下降。 另外，若除尘器阻力过高，还会使除尘系统的处理气体量显著下降，影响生产系统的排风效果。因此，除尘器阻力达到一定的数值后，要及时清灰。 综上，本项目调胶、锯边、砂光工序产生的粉尘采用袋式除尘器处理，措施有效、可行。 ②“UV光氧+低温等离子”技术可行性分析 本项目调胶、预压、热压工序设置在密闭软帘房间内，并在上述工序上方设置集气罩，其中调胶废气首先通过袋式除尘器去除颗粒物后，再与预压、热压工序产生的甲醛废气一起经“UV光解+低温等离子”进行处理后经15m高排气筒排放。 UV光解净化设备是近年来新型开发的一种去除有机废气处理设备，是利用UV紫外线灯管产生的紫外线光照射有机废气来达到净化的效果。UV光解净化设备中产生的紫外线光具有很强的氧化性，能够分解空气中的氧分子产生活性氧，活性氧所携正负电子不平衡再与氧分子结合，进而产生臭氧，来裂解恶臭有机气体，使有机或无机高分子恶臭化合物分子链，在高能紫外线光束照射下，降解转变成低分子化合物，如CO2、H2O等。 低温等离子净化设备其净化作用机理包含两个方面：一是在产生等离子体的过程中，高频放电所产生的瞬间高能足够打开一些有害气体分子内的化学键，使之分解为单质原子或无害分子；二是等离子体中包含大量的高能电子、正负离子、激发态粒子和具有强氧化性的自由基，这些活性粒子和部分废气分子碰撞结合，在电场作用下，使废气分子处于激发态。当废气分子获得的能量大于其分子键能的结合能时，废气分子的化学键断裂，直接分解成单质原子或由单一原子构成得无害气体分子。同时产生的大量·OH、·HO2、·O等活性自由基和氧化性极强的O3，与有害气体分子发生化学反应，最终生成无害产物。低温等离子体中的高能电子可使电负性高的气体分子（如氧分子、氮分子）带上电子而成为负离子，它具有许多良好的健康效应，对人体及其他生物的生命活动有着十分重要的影响，被人们誉为“空气维生素”、“长寿素”。低温等离子体的净化作用还具备显著的生物效应。发生的静电作用在各种细菌、病毒等微生物表面产生的电能剪切力大于细胞膜表面张力，使细胞膜遭到破坏，导致微生物死亡。因此低温等离子体除臭技术具有优秀的消毒杀菌之功效。 项目废气经净化后其排放速率、排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中挥发性有机物排放建议值。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 人造板工业》（HJ1032-2019）中附录A 表A.1废气污染防治可行技术参考表，项目产生的甲醛废气采用UV光解+低温等离子净化技术，属人造板工业废气污染防治可行技术。因此，项目甲醛废气采用“UV光氧催化+低温等离子”进行治理是可行的。 1.6排气口设置情况及监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 人造板工业》（HJ1032-2019），制定本项目大气监测计划如下： 表4-17 项目排气口设施及大气污染物监测计划 污染源类别 排污口编号及名称 排污口基本情况情况 排放标准 监测要求 高度（m） 内径（m） 温度（℃） 类型 浓度限值（mg/m3） 速率限值（kg/h） 监测点位 监测因子 监测频次 有组织 调胶、预压、热压工序排气筒（DA001） 15 0.2 20 一般排放口 5 0.26 废气处理设施前监测点和废气处理设施后监测点 甲醛 1次/年 120 3.5 颗粒物 1次/年 锯边、砂光工序排气筒（DA002） 15 0.2 20 一般排放口 120 3.5 废气处理设施前监测点和废气处理设施后监测点 颗粒物 1次/年 无组织废气 厂界 / / / / 1.0 / 上风向1个监测点、下风向3个监测点 颗粒物 1次/年 / / / / 0.5 / 甲醛 2、废水 2.1废水排放情况 本项目营运期产生的废水主要为职工生活污水，生活污水产生量为528m3/a，参照北方地区典型生活污水，生活污水中各污染物浓度为CODcr：300mg/L、BOD5：150mg/L、SS：200mg/L、NH3-N：25mg/L。 表4-18 生活污水污染物产生浓度和产生量 污染物 COD BOD SS 氨氮 平均产生浓度（mg/L） 300 150 200 25 年产生量（t/a） 0.1584 0.0792 0.1056 0.0132 生活污水经厂区化粪池处理后排入市政污水管网，进入夏邑县第二污水处理厂。生活污水各污染物浓度分别为CODcr：300mg/L、BOD5：150mg/L、SS：200mg/L、NH3-N：25mg/L，化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物。化粪池对各污染物的去除率为CODcr20%、BOD10%、SS50%、NH3-N0%，则生活污水经化粪池处理后各污染物浓度及排放量为CODcr：240mg/L、0.12672t/a，BOD5：135mg/L、0.07128t/a，SS：100mg/L、0.0528t/a，NH3-N：25mg/L、0.0132t/a，生活污水经化粪池预处理后的水质情况见表4-19。 表4-19 本项目生活废水水质情况一览表 单位：mg/L 工艺 项目 污染物 COD BOD SS 氨氮 化粪池 进水水质 300 150 200 25 出水水质 240 135 100 25 去除率.% 20 10 50 0 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 500 300 400 45 夏邑县第二污水处理厂进水水质要求 400 250 300 30 生活污水经化粪池处理后，废水中各污染物的排放浓度分别为COD240mg/L、NH3-N25mg/L、SS100mg/L、BOD135mg/L，能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及污水处理厂收水标准要求，可以进入夏邑县第二污水处理厂处理。 2.2废水进入污水处理厂可行性分析 本项目位于商丘市夏邑县产业集聚区康复路西段南侧，位于夏邑县第二污水处理厂收水范围内。选址区域铺设有污水管网，且项目产生的生活污水经化粪池预处理后能够满足夏邑县第二污水处理厂收水标准要求。夏邑县第二污水处理厂处理规模为4万t/d，本项目综合废水产生量为1.76m3/d，占夏邑县第二污水处理厂日处理量的0.0044%，占污水处理厂处理规模的比例较小。目前，夏邑县第二污水处理厂正常运行中，因此，项目产生的废水进入夏邑县第二污水处理厂是可行的。 2.3排污口设置及监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 人造板工业》（HJ1032-2019），制定本项目水污染物监测计划如下： 表4-20 项目排污口设置及水污染物监测计划 污染物类别 排放口编号及名称 排放方式 排放去向 排放规律 排放口情况 监测要求 类型 监测点位 监测因子 监测频次 废水 DW001 间接排放 夏邑县第二污水处理厂 间断排放流量稳定 一般排放口 DW001 COD、BOD、氨氮、SS 1次/季度 3、噪声 3.1厂界噪声预测 本项目营运期噪声主要来源于预压机、热压机、砂光机等设备运转噪声，噪声源强为80-85dB(A)。经采取选用低噪声设备、墙壁隔音、距离衰减、加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运行产生的高噪声现象，厂房外1m处噪声可降低25dB（A）以上。本项目年工作日300天，每天生产8小时。项目主要噪声源强见表4-21，厂区边界噪声贡献值预测见表4-22。 表4-21 项目主要设备噪声源强 序号 发声设备 台数 声压值（dB(A)） 室外1m处声压级（dB(A)） 1 预压机 2 85 60 2 热压机 3 85 60 3 砂光机 1 85 60 4 涂胶机 3 80 55 5 裁边锯 1 85 60 6 连板锯 2 85 60 7 搅拌机 1 80 55 8 旋切机 2 85 60 9 导热油电锅炉 2 80 55 本评价选用点源衰减模式和噪声合成模式进行预测，具体预测模式如下： （1）点源距离衰减模式： Lr=L0－20lg(r/r0)－△L 式中：Lr—距声源距离为r处的等效A声级值，dB(A)； L0—距声源距离为r0处的等效A声级值，dB(A)； r —预测点距离噪声源距离，m； r0 —声级为L0点距声源距离，r0=1m； △L—噪声衰减值，dB(A)； （2）声源在预测点的贡献值： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的贡献值，dB(A)； Lr—第i个声源的声压级，dB(A)； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时间内的运行时间，s； 表4-22 厂址厂界噪声影响预测结果 单位：dB(A) 测点 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 昼 间 贡献值 61.2 60.2 60.5 61.2 标准值 65 65 65 65 评价 达标 达标 达标 达标 夜 间 贡献值 / / / / 标准值 55 55 55 55 评价 达标 达标 达标 达标 通过采取选用低噪声设备、墙壁隔音、距离衰减、加强设备维护等综合降噪措施后，本项目厂界噪声排放能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求，项目生产过程中生产设备运转噪声对周围环境影响较小。 3.2监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），制定本项目噪声监测计划如下： 表4-23 项目噪声监测计划表 类别 监测点位 监测项目 监测频率 厂界噪声 厂界 等效连续A声级 1次/季度，分昼间进行 4、固废 4.1固体废弃物产生情况 本项目营运期产生的固废主要包括除尘器收集的粉尘，锯边工序产生的木材、实木面皮边角料，原料拆封产生的废包装袋，UV光氧催化装置产生的废灯管，腻子使用过程中产生的腻子桶，脲醛树脂胶使用过程中产生的胶桶，导热油锅炉产生的废导热油，生活垃圾。 一般固体废物 （1）除尘器收集的粉尘 根据“1.废气”章节，计算可知，除尘器收集的木质粉尘量为15.42t/a。集中收集后，出售给回收公司综合利用。 （2）锯边工序产生的木材、实木面皮边角料 项目生产过程中有边角料产生，根据建设单位估算，其产生量约为100t/a，为一般工业固废，出售给回收公司综合利用。 （3）原料拆封产生的废包装袋 根据企业提供资料，本项目使用的工业面粉等原材料产生的原材料包装物约为1.5t/a，产生的原材料包装物经收集后交由废品回收商回收处理。 （4）腻子使用过程中产生的腻子桶 建设项目所用腻子膏每桶容量为25kg，项目年用腻子膏量为10t，则产生的废腻子桶约为4000个/a，每个空腻子桶重量约为1.0kg，则废腻子桶产生量约为4t/a，集中收集后交由废品回收商回收处理。 本项目一般废物产生及处置情况见下表。 表4-24 一般固体废弃物产生及处置情况一览表 单位：t/a 序号 一般废物名称 产生量（t/a） 排放量（t/a） 处置方式 1 除尘器收集的粉尘 15.42 0 集中收集后，出售给回收公司综合利用 2 锯边工序产生的边角料 100 0 集中收集后，出售给回收公司综合利用 3 原料拆封产生的废包装袋 1.5 0 收集后交由废品回收商回收处理 4 腻子使用过程中产生的腻子桶 4 0 收集后交由废品回收商回收处理 危险废物 （1）脲醛树脂胶使用过程中产生的胶桶 建设项目所用胶为E0环保胶，每桶容量为1t，年用E0环保胶量为720t，则产生的废胶桶约为720个/a，每个空胶桶重量约为25kg，则废胶桶产生量约为18t/a，根据《国家危险废物名录（2021年版）》，含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质属于危废，危废编号为HW49其他废物，废物代码900-041-49，应委托有危险废物处理资质的单位进行处理处置。 （2）废灯管 甲醛采用UV光解净化设备进行净化，UV灯管约一年更换一次，则废UV灯管产生量为0.005t/a。废UV灯管含有汞，根据《国家危险废物名录（2021年版）》，生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源属于危废，危废编号为HW29含汞废物，废物代码900-023-29，应委托有危险废物处理资质的单位进行处理处置。 废导热油 项目电导热油炉使用导热油作为供热介质，一般情况下3-5年需更换一次，在更换后有废导热油产生，产生量为3.0t，本次评价按3年更换一次计，则平均每年更换量为1.0t/a，对照《国家危险废物名录》（2021年版），废导热油为危险废物，危废编号为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码900-249-08，应委托有危险废物处理资质的单位进行处理处置。 表4-25 危险废物产生及处置情况一览表 单位：t/a 序号 危险废物名称 危险特性 产生量 产生工序 形态 有害成分 产废周期 排放量 处置方式 1 废胶桶 T/In 36 脲醛树脂胶使用过程 固态 有机物 1月 0 收集后于危废暂存间暂存，委托有资质的单位处置 2 废灯管 T 0.005 UV光氧装置使用过程 固态 汞 1年 0 收集后于危废暂存间暂存，委托有资质的单位处置 3 废导热油 T，I 1.0 导热油炉 液态 矿物油 3年 0 收集后于危废暂存间暂存，委托有资质的单位处置 生活垃圾 项目营运期拟用职工30人，年工作日300天，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，则生活垃圾产生量为4.5t/a，经收集后交环卫部门统一收集处理。 4.2固体废弃物处置去向及环境管理要求 （1）生活垃圾 统一收集，交由环卫部门统一处理。 （2）一般固体废物 对于一般工业废物，根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）及相关国家及地方法律法规，提出如下环保措施： 1）为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边应设置导流渠。 2）为加强监督管理，贮存、处置场应按 GB15562.2设置环境保护图形标志。 3）贮存、处置场使用单位，应建立检查维护制度。定期检查维护堤、坝、挡土墙、导流渠等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行。 4）贮存、处置场的使用单位，应建立档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料。详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 （3）危险废物 为保证固体废物暂存场内暂存的危险废物不对环境产生污染，依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013年修正）、《危险废物收集、贮运、运输技术规范》（HJ2025-2012）及相关国家及地方法律法规，项目危险废物的暂存场所设置情况如下表： 表4-26 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号 贮存场所（设施）名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存能力/t 贮存周期 1 危险废物暂存间 废胶桶 HW49其他废物 900-041-49 厂房东北侧 50m2 桶装 5 10天 2 废灯管 HW29含汞废物 900-023-29 桶装 1 1年 3 废导热油 HW08废矿物油与含矿物油废物 900-249-08 桶装 3 1个月 危险废物应尽快送往委托资质单位处理，不宜存放过长时间，确需暂存的，应做到以下几点： 1）危废存放的要求 ①应使用符合标准的容器盛装危险废物，容器及其材质应满足相应的强度要求。液体危险废物可注入开孔直径不超过70mm有放气孔的桶中； ②装载危险废物的容器，其材质和衬里要与危险废物相容，并且保留足够的空间。 ③容器表面必须粘贴符合标准的标签（见《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录 A）； ④危险废物仓库做好隔离、防水、防晒、防雨、防渗、防火处理，并设置警示标志。 ⑤由专人负责管理。 ⑥建立危险废物台账：由专门人员负责危废的日常收集和管理，对任何进出临时贮存场所的危废都要记录在案。 ⑦公司内部制定危险废物管理制度，危险废物管理制度包括危险废物鉴别管理制度、危险废物申报登记及台帐管理制度、危险废物储存管理制度、危险废物利用或处置管理制度、危险废物应急及培训管理规定、危险废物转移管 理规定、建设项目危险废物管理规定和监测等。 2）申报登记与管理 建立危险废物的档案管理制度，做好危险废物情况记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别等，以便随时查阅。 3）危险废物的运输与处置措施 转移危险废物时，应按《危险废物转移联单管理办法》的要求，采取危废转移“五联单”制度，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控。“五联单”中第一联由废物产生者送交环保局，第二联由废物产生者保管，第三联由处置场工作人员送交生态环境局，第四联由处置场工作人员保存，第五联由废物运输者保存。运输危废应当遵守国家有关危险货物运输管理的规定，必须采用专用车辆，驾驶员须具有危险物品的运输资质。并严格按照《汽车危险货物运输、装卸作业规程》、《汽车危险货物运输规则》进行。 针对各类固废性质，通过以上相应资源化、减量化、无害化处理措施后，项目固体废物可得到有效处理，对周围环境的影响较小。 建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向等信息。项目固体废物防治措施可行，不会对周围环境造成二次污染。 5、地下水 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，N轻工、110人造板制造，报告表项目的地下水环境评价类别为Ⅳ类，根据导则要求，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 6、土壤 根据《环境影响评价技术导则--土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录 A 可知，项目行业类别属于“制造业-其他用品制造”中的“其他”类别，属于Ⅲ类项目。项目选址商丘市夏邑县产业集聚区康复路西段南侧，项目周围均为工业用地。该项目的占地规模为小型占地规模（≤5公顷），根据《环境影响评价技术导则---土壤环境（试行）》（HJ964-2018）6.2.2.1中表3判定，属于不敏感土壤环境。 表4-27 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度 判断依据 敏感 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 较敏感 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 不敏感 其他情况 表4-28 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - - 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作 根据上表划分结果，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 7、生态 本项目用地范围内无生态环境保护目标，故不进行生态影响分析。 8、环境风险 8.1环境风险潜势判定 项目涉及的危险物质在厂界内的最大存量及临界量见表4-29。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q。当存在多种危险物质时，按照下列公式计算危险物质数量与临界量比值（Q） Q=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn 式中：q1，q2…，qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2…，Qn—各危险物质的临界量，t。 当Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1 时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 表4-29 项目Q值确定表 序号 化学品名称 CAS号 最大存在总量t 临界量t Q值 1 导热油 - 3.0 2500 0.0012 2 脲醛树脂胶 - 60 100 0.6 合计 0.6012 注：①导热油参考油类物质临界量；②脲醛树脂胶参考危害水环境物质临界量。 经识别，本项目Q值为0.6012＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则（HJ/T169-2018）》，判定本项目环境风险潜势为Ⅰ 8.2、环境风险等级判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则（HJ/T169-2018）》，评价工作等级划分见表4-30。 表4-30 评价工作等级判定 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a：是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 根据上述判定结果，本项目环境风险潜势划分为Ⅰ级潜势，评价工作等级为进行简单分析。 8.3生产系统风险识别 本项目涉及的危险物质主要为脲醛树脂胶、导热油等，上述物料在使用、储存等潜在危险分析识别具体如下： （1）贮存过程 本项目所用脲醛树脂胶等危化品皆密封桶装贮存于危化品仓库中，与一般原辅料分开储存。在贮存过程中若容器破裂、操作失误等导致物料泄漏，有发生火灾爆炸的危险。 （2）生产过程 项目生产涉及到木加工，木加工过程产生的粉尘若不及时处理，在车间内积聚，存在粉尘爆炸的粉尘，从而引发次生环境污染事故。 （3）公用工程及辅助设施风险识别 项目依托的变电、输电、配电、用电的电气设备如变压器、高压开关柜、配电装置、电动机、照明装置等，在严重过热和故障情况下，容易引起火灾。尤其是充油设备，火灾危险更大，如变压器中的变压器油为可燃液体，其蒸气和空气混合物形成爆炸性气体，遇明火就可以发生爆炸。变压器等电气设备中的绝缘材料大多为可燃性物质，容易发生火灾危险。 （4）环保设施风险识别 a、废气处理装置可能存在风险的部位是风机等发生故障，导致废气经收集后超标排放或未经收集直接在车间无组织扩散，造成周围环境空气中暂时性污染浓度的升高。 b、污水处理设施化粪池可能存在的风险为由于化粪池破损，导致生活污水泄露，污染所在位置土壤以及地下水，对地下水和土壤造成一定的影响。 （5）事故中的伴生/次生危险性 项目在生产过程中作业人员违规操作或操作不当以及由于设备的老化、违规动火等其它因素存在的情况下，可能发生火灾事故，存在产生消防废水和火灾引起的CO超标排放的环境风险。 8.3环境风险识别 项目环境风险识别见表4-31。 表4-31 项目环境风险识别表 序号 危险单元 风险源 主要危险物质 环境风险类型 环境风险途径 可能受影响的环境敏感目标 备注 1 危化品库 包装桶 脲醛树脂等 泄漏、火灾/爆炸引发的次生污染 地下水扩散、大气扩散/地表水扩散 地下水、土壤及下风向居民等敏感点 - 2 化粪池 化粪池 生活污水 泄漏 地下水扩散 地下水、土壤 - 3 废气处理装置 布袋除尘器、UV光氧+低温等离子装置 粉尘、甲醛 超标排放 大气扩散 下风向居民等敏感点 - 4 生产车间 设备/线路老化、违规动火等 CO等/消防废水 火灾/爆炸引发的次生污染 大气扩散/地表水扩散 下风向居民等敏感点 - 8.4环境风险分析 项目废气处理系统故障主要是布袋除尘器、UV光氧或低温等离子发生故障，导致粉尘、甲醛未经处理而直接排放，会出现短暂超标的情况。通过对废气处理装置的定期检修和维护，增加备品备件，可以避免事故状态的发生和将事故影响范围缩小至最低限度。 项目化粪池故障设定为化粪池破损，导致废水泄露。对地下水、土壤造成污染，应定期对化粪池进行检查，避免发生破损情况。 项目如发生粉尘或天然气火灾爆炸引发次生环境污染事故，主要为火灾次生伴生的污染物对环境的影响，燃烧产物主要是一氧化碳、二氧化碳和二氧化硫等，在自然通风扩散后，对外环境影响不大。同时一旦发生火灾/爆炸事故，会产生消防废水等事故废水，废水中将会含有泄漏化学品物质，发生事故时立即关闭厂区雨水接管口截断阀门，将事故废水引入事故应急池，防止事故废水进入周边地表水。 8.5环境风险防范措施和应急要求 （1）总图布置 本项目总平面布置严格遵守国家颁布的有关防火和安全等方面规范和规定，在危险源布置方面，充分考虑厂内职工和厂外敏感目标的安全，一旦出现突发性事件时，对人员造成的伤害最小。采取主要贮存区与生产装置区分离设置；在装置区内，控制室与生产设备保持适当距离。 （2）原辅料储运、使用管理要求 针对原辅材料中使用到脲醛树脂等化学品，本项目需严格按照《危险化学品安全管理条例》的要求设置专用的危险化学品仓库，在危险化学品贮存过程中采取如下防范措施： ①严格按《危险化学品安全管理条例》的要求，加强对危险化学品的管理；制定危险化学品安全操作规程，要求操作人员严格按操作规程作业；对从事危险化学作业人员定期进行安全培训教育；经常性对危险化学品作业场所进行安全检查； ②设立专用库区，使其符合储存危险化学品的相关条件（如防晒、防潮、通风、防雷、防静电等），实施危险化学品的储存和使用；建立健全安全规程及值勤制度，设置通讯、报警装置，确保其处于完好状态；对储存危险化学品的容器，应经有关检验部门定期检验合格后，才能使用，并设置明显的标识及警示牌；对使用危险化学品的名称、数量进行严格登记；凡储存、使用危险化学品的岗位，都应配置合格的防毒器材、消防器材，并确保其处于完好状态；所有进入储存、使用危险化学品的人员，都必须严格遵守《危险化学品管理制度》；已获得危险化学品经营许可证的企业进行采购，并要求供应商提供技术说明书及相关技术资料；采购人员必须进行专业培训并取证；在运输过程中应加密封盖，不与其他物品混运。 （3）环境安全管理措施 ①项目建设过程中应严格执行“三同时”，配合有关主管部门和设计、施工单位确保项目的各项安全防范措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 ②加强对设备运行的监视、检查、定期维修保养，保持设备、设施、仪表的完好状态。对发生过的事故或未遂事件、故障、异常工艺条件和操作失误等，应作详细记录和原因分析，并找出改进措施。收集、分析国内外的有关案例，类比项目具体情况，加强安全技术、管理等方面的有效措施，防止类似事故的发生。 ③执行突发环境事件应急预案，风险事故状态下第一时间采取封闭、截流等措施，防止受污染的废水、废液扩散。 ④执行例行监测计划，以便及时发现问题，及时采取措施。 ⑤对各类报警装置、检测器等应定期检验，防止失效，对不安全因素进行及时处理和整改。 ⑥对应急专用设施和设备（如安全防护设施、通风设施、消防设施、应急救援器材及急救药品等）以及劳防用品，应有专人维修和管理，确保这些设施、设备能正常运行和有效使用；专人监督检查各防护装置的运行操作及备品备件的情况，发现问题应及时解决；员工应学会正确使用劳防用品、消防和应急救援器材和药品。 （4）废气事故排放的风险防范措施 项目废气处理装置发生故障时，应立即启动应急程序，停车检修，避免废气未经处理就对外排放。 （5）废水处理设施风险防范措施 为杜绝事故性废水排放，厂区内应设置事故应急池。一旦发生事故，应立即停止生产，不达标废水进入事故应急池，以减少对外环境的影响，同时厂区排水口（包括雨水排口）应设置截断装置。一旦发生事故排放（包括火灾消防水），立即关闭截断装置，启动事故水收集处置系统，防止不合格水外排。 （6）固废风险防范措施 建设单位应结合本评价提出的措施建议，制定一套完善的固体废物风险防范措施。根据本项目实际情况，本评价提出如下风险防范措施： ①加强管理工作，设专人负责危险废物的安全贮存、厂区内输运以及使用，按照其物化性质、危险特性等特征采取相应的安全贮存方式。 ②针对危险废物的贮存、输运制定安全条例。 ③制定严格的操作规程，操作人员进行必要的安全培训后方可进行使用。 ④结合消防等专业制定事故应急预案，一旦发生事故后能够及时采取有效措施进行科学处置，将事故破坏降至最低限度，同时考虑各种处置方案的科学合理性以及有效性。 （7）事故排水防范措施 ①排水系统 本项目排水系统采用清污分流制。正常情况下，项目产生的生活废水经化粪池处理达接管标准送夏邑县第二污水处理厂集中处理。 ②排放口的设置 项目在厂区设有一个雨水排放口和一个污水接管口，建设单位应根据相关文件，在污水排口和雨水接管口设置截断阀门，同时应做好排污口的规范化设置工作，在排放口设立明显的环境保护圆形标志牌、围护桩。 ③排水控制 一旦发生事故，收集事故污水进入事故应急池，则立即启动事故应急监测，同时立即关闭雨水和污水排水总阀，所有废水送至事故应急池暂存，直到所有事故、故障解决后，事故污水处理达标后方可打开排水总阀。 ④事故应急池的容量 本次评价参照《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009）进行事故应急池容积设计，事故应急池的总有效容积为： V总=（V1+ V2+ V3）max - V4- V5 V1— 收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量； V2— 发生事故的储罐或装置的最大消防水量，m3； V3—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3； V4—装置或罐区围堤净空容量，m3； V5—事故废水管道容量，m3。 a物料量 本项目脲醛树脂胶为1000kg桶装，故V1为1.0m3。 b消防水量 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）“3.1一般规定”中要求：工厂、堆场和储罐区等，当占地面积小于等于100hm2，且附近居住区人数小于等于1.5万人时，同一时间内的火灾起数应按1起确定。本项目消防水量为10L/s，火灾延续时间为1h，废水量为30m3/次。 c 发生事故时可能进入该收集系统的降雨量 发生事故时降雨量：V3 =10qF；q为降雨强度，按平均日降雨量计，单位为 mm；q= qn/ n，qn为年平均降雨量， n为年平均降雨日数；F—必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，0.1ha，降水量V3为4.0m3。 综上，项目应设置不小于35m3的事故应急池，用以容纳消防污水；故本次评价建议设置35m3的事故应急池。 ⑤厂区截流措施 为了最大程度减低建设项目事故发生时对水环境的影响，建设单位应对项目事故废水采取三级拦截措施。 一级拦截措施：在生产车间装置区、危化品库和危险废物暂存间设置围堰，并对生产车间装置区和危化品库、危险固废暂存间地面进行防渗处理。 二级拦截措施：设置足够容量的废水事故池用于贮存生产事故废水、事故消防废水等。 三级拦截措施：在厂区排水系统总排放口设置截断装置，防止事故废水未经处理排入污水处理厂而对其造成冲击负荷。在厂区雨水收集系统排放口前端设置雨、污双向阀门，雨水阀门可将排水排入雨水管网，污水阀门可将来水引入事故池。当发生原料泄漏或火灾事故产生消防废水后能及时关闭雨水阀门同时开启污水阀门，保证事故废水能及时导入事故池，防止有毒物质或消防废水通过雨水管网排入外环境。 （7）建立环境风险监测系统 项目风险事故监测系统要依赖于当地环境监测站或第三方检测机构，监测内容包括常规监测和应急监测。常规监测包括大气监测和水质监测，在常规监测项目中，已包含本工程的常规污染因子，在事故发生后，要对全厂的事故污染物进行监测。 （8）次生/伴生事故的预防措施 发生火灾后，首先要进行灭火，降低着火时间，减少燃烧产物对环境空气造成的影响；事故救援过程中产生的喷淋废水和消防废水应引入厂内事故池暂时收集，委外处理。其它废灭火剂、拦截、堵漏材料等在事故排放后统一收集送有资质单位进行处理 8.6突发环境事件应急预案 在本项目建成投入运营前，建设单位应按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发[2010]113 号）、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77 号）、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）等要求，及时对突发环境事件应急预案进行修订。制定的突发环境事件应急预案应向夏邑县生态环境局进行备案登记，并定期组织开展培训和演练。 公司按照以下步骤制定环境应急预案：（1）成立环境应急预案编制组，明确编制组组长和成员组成、工作任务、编制计划和经费预算。（2）开展环境风险评估和应急资源调查。（3）编制环境应急预案。（4）组织专家评审环境应急预案。（5）签署发布环境应急预案。 应急预案应与夏邑县产业集聚区突发环境事故应急预案相衔接，形成分级响应和区域联动。 8.7环境风险分析结论 根据环境风险判定结果，本项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险较小。建设单位通过强化对有毒有害物质、危险化学品、废气治理工程控制措施，同时制定有针对性的应急计划，设置35立方的事故应急池，在雨水排口设置截断装置和监控设施，购置相关的应急物资，编制突发环境事件应急预案和定期进行应急演练，建设项目环境风险可控。 项目环境风险简单分析内容表见表4-32。 表4-32 项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 年产1万立方强化地板基材项目 建设地点 （河南）省 （商丘）市 （）区 （夏邑）县 （产业集聚区）园区 地理坐标 经度 116.110382 纬度 34.244304 主要危险物质及分布 主要危险物质：脲醛树脂胶、导热油 分布：危化品库、生产车间 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 1.粉尘火灾爆炸次生环境污染事故，主要为火灾次生伴生的污染物对环境的影响； 2.废水处理装置故障，导致废水泄露，对土壤和地下水造成影响。 3.废气处理系统故障，导致废气中污染物未经处理即排放，引发大气污染事故。 风险防范措施要求 1.泄漏物料设置围堰进行收集，收集的废物按危险废物的处理方法委托有资质单位处理，不进入雨水管网，不直接进入水体。 2.加强废气处理设施、废水处理装置和各类生产设备的检修及保养，提高管理人员素质，并设置事故应急措施及管理制度，确保设备长期处于良好状态，使设备达到预期的处理效果。 3.设置事故排水系统，事故状态下事故废水进入应急事故池暂存。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） 根据环境风险判定结果，本项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险较小，建设单位通过强化对有毒有害物质、危险化学品、废气治理工程控制措施，同时制定有针对性的应急计划，设置35立方的事故应急池，在雨水排口设置截断装置和监控设施，购置相关的应急物资，编制应急预案和定期进行应急演练，建设项目环境风险可控。 9、环保设施投资 本项目环保设施投资见表4-33。 表4-33 环保设施投资一览表 序号 污染物名称 环保措施 数量 投资（万元） 1 调胶、涂胶、热压废气 密闭软帘房间内，集气罩+脉冲袋式除尘器+UV光氧+低温等离子+15m高排气筒（DA001） 1套 7.0 3 锯边、砂光工序废气 集气罩+脉冲袋式除尘器+15m高排气筒（DA002） 1套 3.0 2 生活污水 化粪池（TW001） 1座5m3 0.5 3 高噪声设备 减震垫、消声器、隔音罩等 若干 1.0 4 固体废物 垃圾箱 若干 2.0 一般固废暂存间（10m2） 1间 危废暂存间（50m2） 1间 5 土壤及地下水污染、风险防范 厂区分区防渗处理；雨水排口设置截断装置和监控设施，购置相关的应急物资，编制应急预案和定期进行应急演练、事故池 若干 2.0 合计 15.5 该项目总投资为110万元，环保投资为15.5万元，环保投资占总投资比例14.1%。 10、“三同时”验收 表4-34 项目“三同时”验收一览表 序号 污染物 名称 环保措施 数量及 位置 预期结果 1 调胶、涂胶、热压废气 密闭软帘房间内，集气罩+脉冲袋式除尘器+UV光氧+低温等离子+15m高排气筒（DA001） 1套，生产厂房东侧 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]）162号）中有关排放建议值的要求、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 2 锯边、砂光废气 集气罩+脉冲袋式除尘器+15m高排气筒（DA002） 1套，生产厂房西侧 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 3 生活污水 化粪池（TW001） 1座5m3 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及夏邑县第二污水处理厂进水指标 4 固体废物 垃圾箱 若干，生产厂房内 / 一般固废暂存间（10m2） 1间，生产厂房内 满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中标准要求 危废暂存间（50m2） 1间，生产厂房内 满足《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单标准要求 5 土壤及地下水污染、风险防范 厂区分区防渗处理；雨水排口设置截断装置和监控设施，购置相关的应急物资，编制应急预案和定期进行应急演练、事故池 厂区 / 11、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射影响。 12、总量控制建议指标 根据分析，项目生产过程产生有机废气甲醛排放量约0.04263t/a；故本项目新增总量控制指标为有机废气（甲醛）0.04263t/a，倍量替代量为0.08526t/a。由夏邑县双胞胎兄弟保温材料有限公司消减量进行替代，消减量剩余0.0896t/a，本项目VOCs倍量替代量为0.08526t/a，因此夏邑县双胞胎兄弟保温材料有限公司消减剩余量可以满足本项目替代要求，替代完成后剩余0.00434t/a。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 调胶、涂胶、热压工序 | 颗粒物、甲醛 | 在密闭软帘房间内，集气罩收集，调胶废气经袋式除尘器预处理后与涂胶热压工序一起经“UV光氧+低温等离子”处理后经15m高排气筒排放（1#排气筒） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准和《河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于<全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值>的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号） |
|  | 锯边、砂光工序 | 颗粒物 | 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒（2#排气筒） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、SNH3-N、SS、氨氮 | 生活污水经园区化粪池处理后，进入夏邑县第二污水处理厂进一步处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及污水处理厂收水标准 |
| 声环境 | 生产设备运转噪声 | 等效连续A声级 | 选用低噪声设备、墙壁隔音、距离衰减、加强设备维护 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 除尘器收集的粉尘：集中收集后，出售给回收公司综合利用 锯边工序产生的边角料：集中收集后，出售给回收公司综合利用 原料拆封产生的废包装袋：收集后交由废品回收商回收处理 腻子使用过程中产生的腻子桶：收集后交由废品回收商回收处理 废胶桶、废灯管、废导热油：集中收集后暂存于厂区危废暂存间，定期交由有资质单位处置； 生活垃圾：经收集后交环卫部门统一收集处理。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 厂区分区防渗处理 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 1.泄漏物料设置围堰进行收集，收集的废物按危险废物的处理方法委托有资质单位处理，不进入雨水管网，不直接进入水体。 2.加强废气处理设施、废水处理装置和各类生产设备的检修及保养，提高管理人员素质，并设置事故应急措施及管理制度，确保设备长期处于良好状态，使设备达到预期的处理效果。 3.设置事故排水系统，事故状态下事故废水进入应急事故池暂存。 |
| 其他环境 管理要求 | / |

# 六、结论

年产1万立方强化地板基材项目符合国家产业政策和相关规划，项目建成后，具有良好的经济效益和社会效益。虽然项目在实施和运营过程中对环境会产生一定的影响，在落实各项污染防治措施和环评建议的前提下，这种影响将降低到最低程度；从环境保护的角度，本项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.833045t/a | / | 0.833045t/a | 0.833045t/a |
|  | 甲醛 | / | / | / | 0.04263t/a | / | 0.04263t/a | 0.04263t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.0264t/a | / | 0.0264t/a | 0.0264t/a |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.00264t/a | / | 0.00264t/a | 0.00264t/a |
| 一般工业 固体废物 | 除尘器收集的粉尘 | / | / | / | 15.42t/a | / | 15.42t/a | 15.42t/a |
|  | 锯边工序产生的边角料 | / | / | / | 100t/a | / | 100t/a | 100t/a |
|  | 原料拆封产生的废包装袋 | / | / | / | 1.5t/a | / | 1.5t/a | 1.5t/a |
|  | 腻子使用过程中产生的腻子桶 | / | / | / | 4t/a | / | 4t/a | 4t/a |
| 危险废物 | 废胶桶 | / | / | / | 18t/a | / | 18t/a | 18t/a |
|  | 废灯管 | / | / | / | 0.005t/a | / | 0.005t/a | 0.005t/a |
|  | 废导热油 | / | / | / | 1.0t/a | / | 1.0t/a | 1.0t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

新鲜水

528

化粪池

660

进入夏邑县第二污水处理厂

损耗132

生活用水

外购原木

S1：废料、碎木屑、G1：粉尘

去皮

S2：碎木屑

旋切

晾晒、打包

外购芯板

入原材料库

S3：废胶桶、G3：甲醛

G2：甲醛、粉尘

搅拌机

涂胶

组坯

E0胶和面粉

板坯预压

导热油炉

G4：甲醛

板坯热压

噪声

G5：粉尘；S5边角废料、碎屑

打腻子、锯边、砂光

S4：废导热油

G6：甲醛

打腻子、贴面

合板检验

打件、入库