# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类（报批版））

项目名称：      年产100万台排风扇项目

建设单位（盖章）： 商丘爱美高电器有限公司

编制日期：          2021年9月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产100万台排风扇项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2108-411426-04-01-144970 |
| 建设单位联系人 | 高留提 | 联系方式 | 13318370236 |
| 建设地点 | 河南 省（自治区） 商丘 市 夏邑 县（区）（街道） 产业集聚区振兴大道西段路北13号 |
| 地理坐标 | （ 116 度8分 19.744秒， 34 度 12分14.317 秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3462风机、风扇制造 | 建设项目 行业类别 | 三十一、通用设备制造业中69风机、包装等设备制造制造中其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 夏邑县产业集聚区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2108-411426-04-01-144970 |
| 总投资（万元） | 15000 | 环保投资（万元） | 120 |
| 环保投资占比（%） | 0.8 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 15000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 《夏邑县产业集聚区发展规划调整方案（2012～2020）》 |
| 规划环境影响 评价情况 | 《夏邑县产业集聚区发展规划调整方案（2012～2020）环境影响报告书》，河南省环境保护厅，豫环审[2017]266号 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1.与《夏邑县产业集聚区发展规划调整方案（2012-2020）》及规划环评主要内容相符性分析 （1）规划方案及规划范围 规划总面积达到19.44平方公里。 规划调整方案对集聚区西区规划范围进行局部调整，对南区规划范围和面积进行调整，沿南区东、南边界适度拓展，新增规划面积8平方公里，调整后规划总面积19.44平方公里。集聚区南区规划范围调整后为：东至胡桥二中南北一线，南至吴寨庄东西一线，西至沱河，北至华夏大道，规划面积16.19平方公里，其中建成区1.07平方公里，发展区8.82平方公里，控制区6.30平方公里；集聚区西区规划范围仍为：东至西环路、西至毛河、南至中和街、北至雪枫西路，规划面积3.25平方公里，其中建成区1.12平方公里，发展区0.43平方公里，控制区1.70平方公里。 （2）规划年限 规划年限为2012～2020年。 （3）产业发展规划 把集聚区建设成为以纺织服装、农副产品加工为主导，以电力设备、生物工程及打火机生产为配套产业、骨干企业和产业集群为支撑，集约化程度高，产业集群配套完善，综合实力和市场竞争力强的全省乃至全国重要的纺织、农副产品加工工业基地。 ②主导产业 纺织服装产业、农副产品加工。 ③总体发展目标 集聚区内入驻企业实现工业产值达到850亿元。 （4）总体规划布局 总体空间结构上形成“一区两片”的整体布局：西区的规划空间布局为“一心、一轴、两组团”，南区规划用地布局结构为“一心、两轴、四组团”。 西区的规划空间布局为“一心、一轴、两组团”。 一心：西区综合服务中心； 一轴：西区中部的南北向产业发展轴； 两组团：农副产品加工组团和配套生产生活组团； 农副产品加工组团：位于集聚区西区北侧，规划用地面积为2.16平方公里，重点发展和布局农副产业加工企业 配套生产生活组团：位于集聚区西区南侧，规划用地面积为1.10平方公里，主要布局与产业集聚区配套的生产和生活设施。 南区规划用地布局结构为“一心、两轴、四组团”。 一心：园区综合服务中心； 两轴：沿连霍高速的东西向绿化轴，以及园区中部南北向的产业发展轴； 四组团：纺织服装产业组团（含印染产业园区）、农副产品加工产业组团、配套生产生活组团及综合产业组团 纺织服装加工组团：位于集聚区南区的北侧和中部，规划面积6.71平方公里，该组团由纺织服装加工区和印染产业园区组成，其中印染产业园区规划面积为；0.4558平方公里；该组团重点发展和布局纺织服装加工企业和印染企业。 农副产品加工组团：位于集聚区南片区南部和东北部，面积3.23平方公里。该组团由公共服务区、农产品加区组成；重点发展和布局农副产业加工产业和公共服务设施。 配套生产生活组团：位于南片区中部、西部和西南南侧，面积2.52平方公里；主要布局与产业集聚区配套的生产和生活设施 综合产业组团：位于南片区的东南部，规划面积3.72平方公里；该组团主要布局符合集聚区发展定位的产业、与主导产业配套的产业及科研服务中心。 相符性分析：本项目为新建项目，位于夏邑县产业集聚区振兴大道西段路北13号，厂区总占地15000㎡，租赁已有厂房（附件3），用地性质为工业用地，项目周围环境图见附图2，项目为排风扇制造项目，属于通用设备制造业，项目与集聚区主导产业不冲突，符合夏邑县产业集聚区土地利用总体规划，见附图4。因此，本项目符合《夏邑县产业集聚区发展规划(2012-2020)》。 （5）负面清单（限制或禁止入驻项目） 规划环评提出的规划范围内禁止准入及限制准入的环境负面清单如下表1。 表1 园区负面清单分析 要求 行业 禁止和限制发展内容 本项目情况 相符性分析 不符合集聚区产业定位，不符合国家政策，属于淘汰和落后产品，能耗大、污染物产生量大，产业规模达不到要求及国家限制发展行业 纺织服装行业 禁止含化学合成的化学纤维生产项目入住、限制发展其他化学纤维生产项目 本项目为风扇制造项目，不属于纺织服装行业，符合国家相关产业政策 符合 禁止采用聚乙烯醇浆料（PVA）上浆工艺及产品（涤棉产品，纯棉的高支高密产品除外）的项目入驻 禁止采用绞纱染色工艺项目入驻 禁止新建：棉、化纤、麻、丝绸机织物印染设计生产能力＜2000万米/年，毛机织物印染设计生产能力＜200万米/年，针织或纱线印染设计生产能力应＜3000吨/年的项目； 禁止新建或改扩建机织印染的新鲜水指标＞1.6吨水/百米产品、排水指标＞1.28吨水/百米产品的项目入驻； 禁止新建或改扩建针织印染的新鲜水指标＞80吨水/吨产品、排水指标＞64吨水/吨产品的项目入驻； 禁止使用国家产业政策禁止或限制生产工艺生产的项目 禁止使用国家产业政策禁止或限制设备生产的项目 其它国家产业政策禁止或限制发展的纺织服装项目 农副产品行业 禁止新建啤酒类及淀粉类项目 本项目为风扇制造项目，不属于农副产品行业，符合国家相关产业政策 符合 禁止新建生猪、羊年屠宰量在20 万头以下、牛年屠宰量在5 万头 以下、禽年屠宰量在2000 万只以下的项目及3000吨/年及以下的西式肉制品加工项目 禁止建设生产能力150瓶/分钟以下（瓶容在250毫升及以下）的碳酸饮料生产线项目 禁止新建5万吨/年及以下味精生产线、浓缩苹果汁生产线及2000吨/年及以下的酵母加工项目 禁止新建酒精生产线、白酒生产线、原糖生产线及糖精等化学合成甜味剂生产线项目 禁止新建中药提取类制药项目 限制发展柠檬酸、氨基酸、淀粉糖等生产项目 国家产业政策禁止或限制发展的其它农副产品项目 装备制造行业 禁止发展独立电镀项目及含电镀工段的项目 本项目为风扇制造项目，不含电镀工艺，符合国家相关产业政策 符合 国家产业政策禁止或限制发展的其它装备制造项目 其它 禁止发展其它不在集聚区产业定位内的项目，如造纸制浆、制革、化纤浆粕、钢铁、水泥、焦化、皂素、金属冶炼、化工、石化、化学合成制药、生化制药、农药、染料、陶瓷等行业 本项目为风扇制造项目，与集聚区主导产业不冲突 符合 禁止采用落后或淘汰的生产工艺或生产设备进行生产的项目；禁止引进耗水量大、废水量大等资源消耗量大的其他项目 本项目不属于 符合 禁止与产业定位冲突的项目入园 本项目不属于 园区内现有的与产业定位不符的企业应限制其发展 本项目不属于 本项目位于商丘市夏邑县产业集聚区振兴大道西段路北13号，项目为风扇制造项目，与夏邑县产业集聚区总体规划中产业发展方向及产业定位不冲突，项目不在园区环境负面清单之列，符合《夏邑县产业集聚区发展规划调整方案》（2012-2020）。 （6）准入条件 本项目与产业集聚区项目准入条件相符性分析见表2。 表2 本项目与产业集聚区项目准入条件的相符性分析 类别 项目准入条件 本项目情况 相符性 产业政策 （1）原则上仅允许入驻符合园区产业定位，项目选址须符合园区产业布局及用地功能的项目； （2）鼓励建设符合国家产业政策，符合集聚区定位的轻污染项目； （3）鼓励中水回用项目、污水深度治理等基础设施、资源综合利用项目入驻集聚区； （4）鼓励清洁生产水平较高，且能够进一步拉长集聚区产业链的项目； （5）鼓励现有企业对产品进行提升，延长产业链条； （6）鼓励利于消耗中水的项目入驻； （7）禁止引进涉及大量有毒、有害物质及使用大量危险物品的企业入园，以防止对地表水环境以及夏邑县城区造成影响； （8）新建印染企业应首先淘汰区域现有落后印染企业产能，引进的印染项目规模必须满足《印染行业规范条件（2017年版）》、（商丘市印染行业结构调整优化升级发展规划》（2016-2025）及集聚区规划的印染规模（即：到2020年，集聚区机织印染规模控制在1.0亿米以内，针织印染规模控制在7万吨以内），并在水资源及地表水环境可承受的情况下分期实施、适度发展。 （9）按照国家相关产业政策，严禁淘汰和限制类工业企业入园； （10）南区限制引进与主导产业不符、排放重金属废气及大量有机废气等重污染的项目入驻，减少对下风向县城及周围环境敏感点的影响。 （11）综合产业园主要发展符合集聚发展定位的产业、与主导产业配套产业及科研服务中心。 本项目属于排风扇制造项目，选址符合园区用地功能；本项目符合国家产业政策，属于轻污染项目；项目生产过程中不排放重金属废气；项目涂料等使用水性漆，使用量较少，产生有机废气较少，且采取措施可实现达标排放。 符合 生产规模和工艺装备水平 （1）入园企业建设规模应符合国家产业政策的最小经济规模要求； （2）在生产工艺、技术水平、装备规格上，要求入区项目达到国内行业清洁生产定量评价先进值。 （3）新建或改扩建印染企业采用先进的工艺技术，采用污染强度小、节能环保的设备，主要设备参数要实现在线检测和自动控制，且应满足《印染行业规范条件（2017年版）》、《清洁生产标准一纺织业（棉印染）》、《国家重点行业清洁生产技术导向目录》及《商丘市印染行业结构调整优化升级发展规划》等要求的高效、节能、低耗的先进生产技术、生产设备和工艺； （4）禁止选用列入《产业结构调整指导目录》限制类、淘汰类的落后生产工艺和设备。 （5）退城入园搬迁的企业应进行产品和生产技术的升级改造，达到国家相关规定的要求，且满足集聚区的产业定位。 本项目不涉及《产业结构调整指导目录》限制类、淘汰类的落后生产工艺和设备；本项目属于排风扇制造业，目前无行业清洁生产水平指标体系，项目在生产工艺、技术水平、装备规格上在同类型企业中较先进。 符合 清洁生产水平 （1）应选择使用原料和产品为环境友好型的项目，避免集聚区大规模建设造成的不良辐射效应； （2）入区项目在单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标应符合国家和行业环境保护标准和清洁生产标准要求，企业清洁生产水平必须满足国内先进水平要求或国际先进水平； （3）在工艺技术水平上，要求入驻产业集聚区的项目达到国内同行业领先水平、或具备国际先进水平； （4）新建或改扩建印染项目清洁生产水平应达到国际先进水平； （5）新建或改扩建印染项目新鲜水指标为：机织印染≤1.6吨水百米产品、针织印染≤80吨水吨产品； （6）新建或改扩建印染项目排水指标为：机织印染≤1.28吨水/百米产品、针织印染≤64吨水/吨产品； （7）新建或改扩建印染项目水重复利用率达到40%以上； （8）新建或改扩建印染项目综合能耗指标为：机织印染≤30公斤标煤百米产品、针织印染≤1.1吨标煤/吨产品； （9）入园项目应选用低毒或无毒的环境效益较高的原辅材料。 本项目在生产工艺、技术水平、装备规格上在同类型企业中较先进；选用原辅材料均为低毒的环境效益较高的原辅材料。 符合 污染物排放总量控制 （1）新建项目的污染物排放指标必须到国家相关规定和和满足区域总量要求； （2）新建或改扩建印染企业应做到“污染物等量或减量置换”不可盲目扩张； （3）禁止展环境污染严重、无污染治理技术或治理技术在技术经济上不可行的项目； （4）属于退城入园搬迁的项目，污染物排放指标原则上不能超过现状污染物排放量； （5）新建项目的大气污染物处理应达到相关行业标准或大气污染物综合排放标准实现达标排放，水污染物排放应达到相关行业标准或水污染物综合排放标准后才能进入集聚区污水处理厂。 本项目属于新建项目，排放的废气、废水均满足相应排放标准的要求。 符合 土地利用 （1）入园项目必须达到《河南省工业项目建设用地控制指标》要求； （2）入园项目用地必须符合城市总体规划和产业集聚区控制性详细规划各项指标要求、集聚区土地利用规划要求。 该项目用地符合夏邑县产业集聚区相关用地规划 符合 2.与规划环评审查意见的符合性 本项目与夏邑县规划环评审查意见的相符性分析见表3。 表3 本项目与规划环评审查意见的相符性分析一览表 规划环评审查意见 相符性分析 （一）合理用地布局 进一步加强与城市总体规划、土地利用总体规划的衔接，保持规划之间一致；优化用地布局，在开发过程中不应随意改变各用地功能区的使用功能，并注重节约集约用地。工业区生活居住区之间设置绿化隔离带，以防止工业区对居住区造成不良影响。南区纺织加工区距离夏邑县第三水厂较近，在南区西北部靠近水厂区域设置绿化隔离带，减少对饮用水源地的影响；西南部仓储物流不得存放可能造成风险事故的危险物品，防止物料泄露对集聚区西南部的居住区造成影响；按照《报告书》要求，对现有与集聚区规划不相符的企业，限值其发展，对部分企业逐步进行搬迁。区内建设项目的大气环境防护范围内，不得规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。 本项目用地性质属于工业用地，符合夏邑县产业集聚区用地规划；本项目废气产生量很小，无需设置大气环境防护距离。 符合 （二）优化产业结构 入驻项目应遵循循环经济理念，实施清洁生产，逐步优化产业结构，构筑循环经济产业链；鼓励发展主导产业，并不断完善产业链条；在淘汰整合区域内现有印染企业的基础上，依据“水资源和水环境承载力”适度发展印染产业，规划期内机织印染规模控制在1亿米以内，针织印染规模控制在7万吨以内，并分步实施。入区印染项目清洁生产水平需达到国际先进水平；禁止含化学合成的化学纤维生产项目入驻，限制发展其他化学纤维生产项目；农副产品加工行业禁止新建啤酒及淀粉类生产项目，限制发展柠檬酸、氨基酸、淀粉糖生产项目；装备制造行业禁止发展独立电镀及含电镀工段的项目；禁止造纸制浆、制革、化纤浆粕、钢铁、水泥、焦化、金属冶炼、化工、生物制药、农药等不在产业集聚区产业定位的项目。 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2020.1.1），本项目不属于鼓励类建设项目。本项目不属于印染项目，不属于禁止和限制发展的项目，项目不涉及电镀工艺。 符合 （三）尽快完善环保基础设施 按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，加快建设第二污水处理厂扩建、第四污水处理厂和中水深度处理回用工程。完善配套污水管网，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，入园企业均不得单独设置废水排放口，减少对纳污水体的影响。集聚区应实施集中供热、供气，进一步优化能源结构，加快集中供热中心及配套供热管网建设，区内不得建设分散燃煤锅炉。 按照循环经济的要求，提高固体废物的综合利用率，积极探索固废综合利用途径，提高一般工业固废综合利用率，严禁企业随意弃置；危险固废的收集、贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，并送有资质的危险废物处置单位处置，危险废物的转运应执行《危险废物转移联单管理办法》的有关规定。 企业厂区采用雨、污分流制，生产废水经厂区污水处理设施处理后回用，职工生活污水经化粪池处理后排入夏邑县第二污水处理厂，项目不涉及燃煤锅炉，使用天然气燃烧机，天然气为清洁能源； 本项目产生的生活垃圾袋装收集，交环卫部门统一收集处理；危险废物委托具有资质的单位进行处置。 符合 （四）严格控制污染物排放 严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构、加强污染治理等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCs等大气污染物的排放。抓紧实施中水回用工程，减少废水排放量，保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准（COD≤40毫克/升，氨氮≤2毫克/升），尽快在沱河建设人工生态湿地，减少集聚区排水对纳污水体的影响。加快引黄水厂建设，尽快实现集聚区集中供水，逐步关停企业自备水井。定期定期对地下水质进行监测，发现问题，及时采取有效防治措施，避免对地下水造成污染。 本项目营运期生产废水经污水处理设施处理后回用，营运期产生的VOCs采用UV光氧催化装置+活性炭吸附装置进行处置；项目产生的生活污水经化粪池处理后进入夏邑县第二污水处理厂进一步处理；企业用水使用自来水，不涉及自备水井。 符合 （五）建立事故风险防范和应急处置体系 加快环境风险预警体系建设。严格危险化学品管理；建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，防止出现跨界污染；制定园区级综合环境应急预案，不断完善各类突发环境事件应急预案，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。 本项目严格按要求执行 符合 （六）妥善安置搬迁居民 根据规划实施的进度，制定详细的搬迁计划，对居民及时拆迁，妥善安置。当地人民政府应加强组织协调，按照《报告书》提出的建议制定详细的搬迁计划和方案，认真组织落实。加强拆迁居民的培训，积极拓宽就业渠道，注意加强搬迁居民的就业、医疗、社会救助等保障体系建设，保证其生活基本稳定，构建和谐社会。 本项目不涉及居民搬迁 符合 3.产业政策符合性分析 根据《市场准入负面清单(2020 年版)》，本项目不在禁止准入类事项之列。 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目生产规模、生产设备、生产工艺均不在“限制类”和“淘汰类”之列，为允许类，项目建设符合国家产业政策；夏邑县产业集聚区管理委员已对该项目予以备案，项目代码为2108-411426-04-01-144970（见附件2）。 |
| 其他符合性分析 | 1.环保政策符合性分析 1.1三线一单符合性分析 ①与生态红线符合性分析 本项目位于夏邑县产业集聚区，不属于夏邑县拟定的生态红线范围内。 ②与资源利用上线符合性分析 本项目为排风扇制造建设项目，项目营运期会消耗一定量的水、电等能源，项目资源消耗相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 ③与环境质量底线符合性分析 本项目位于夏邑县境内，根据项目区域环境质量现状调查，项目所在区域大气环境、声环境、地表水环境质量监测结果显示，项目区域大气环境、声环境、水环境均符合相应类别要求，有一定环境容量，能够接纳本项目产生的污染物。 ④环境准入负面清单符合性分析 本项目属于排风扇制造建设项目，项目符合国家当前产业政策，符合夏邑县产业集聚区土地利用总体规划，项目不处于夏邑县拟定的生态红线范围内，有一定的环境容量。因此，项目不属于夏邑县环境准入负面清单范围。 根据《河南省生态环境准入清单》（河南省生态环境厅，2020年12月）商丘市夏邑县环境管控单元生态环境准入清单，管控要求具体如下表4。 表4与商丘市夏邑县环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 单元编码 环境管控单元名称 乡镇 单元 分类 单元环境 属性 现状与问题 管控要求 相符性 ZH41142 620001 夏邑县产 业集聚区 夏邑县产 业集聚区 重点 管控 单元 大气高排 放区、水环境工业污染重点管控区、 高污染燃 料禁燃区、土壤 污染重点监管单位。 该单元位于城市中心城区西侧及南侧，属于淮河流域，主导产业为纺织服装、农副产品加工，装备制造为配套产业。区内有夏邑县豫夏环保科技有限公司重点监管单位。 主要问题：区域内现状 PM2.5超标，土壤污染重点监管。 空间布局 约束 1、新建印染项目规模必须满足行业发展规划，并在水资源及地表水环境可承受的情况下分期实施、适度发展。2、禁止含化学合成的化学纤维生产项目入驻，装备制造行业禁止发展独立电镀及含电镀工段的项目，农副产品加工行业禁止新建啤酒及淀粉类生产项目。禁止新建、扩建、改建燃用高污染燃料的项目（集中供热、热电联产设施除外）。3、限制发展柠檬酸、氨基酸、淀粉糖生产项目。4、鼓励能够延长集聚区产业链条的，符合集聚区功能定位的项目入驻。5、严格落实规划环评及审查意见要求，规划调整修编时应同步开展规划环评。 本项目为排风扇制造项目，不含电镀工艺，符合国家相关产业政策 污染物 排放管 控 1、集聚区内企业废水实现全收集、全处理，排入集聚区集中污水处理厂的企业废水执行国家、我省行业间接排放标准或符合污水处理厂的收水要求。2、集中污水处理厂排水必须达到或优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准。3、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs 全面执行大气污染物特别排放限值。4、禁止销售、使用煤等高污染燃料，现有使用高污染燃料的单位和个人，应当按照市、县（市）人民政府规定的期限改用清洁能源或拆除使用高污染燃料的设施。5、新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量减排要。 项目生产废水经污水处理设施处理后回用；生活废水经化粪池处理后排入市政污水管网，进入夏邑县第二污水处理厂处理 环境风 险防控 1、制定环境风险应急预案，落实环境风险防范和应急措施，强化环境风险防范及应急处置能力，建立“企业-园区-政府”三级环境风险应急联动机制。2、涉及危险化学品生产、储存、使用的企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 项目严格按要求执行 资源利 用效率 要求 1、企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。 2、企业、园区应加大污水回用力度，建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。 项目清洁生产水平达到国内先进水平，生产废水处理后回用 1.2与夏邑县集中式饮用水水源保护区划相符性 根据《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》（豫政办〔2013〕107号）、《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文[2020]56号）文件，夏邑县县级集中式饮用水水源保护区如下： （1）夏邑县二水厂地下水井群（共12眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围40米的区域（1～5号取水井），10～12号井群外包线内及外围40米的区域，6～9号取水井外围40米的区域。 （2）夏邑县三水厂地下水井群（共4眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西40米、南40米、北40米、东0米的区域（1～2号取水井），3号、4号取水井外围40米的区域。 根据现场勘察，距离本项目最近的集中式饮用水水源保护区为夏邑县三水厂地下水井群，与本项目的距离约为3.4km。因此，本项目不在饮用水水源保护区范围内，符合相关规划。 1.3与相关环保文件相符性分析 项目与相关环保文件相符性分析一览表具体见表5。 表5 项目与相关环保文件相符性分析一览表 项目 相关要求 本项目情况 相符性 《河南省2021年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办〔2021〕20号） 大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低 VOCs 含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低 VOCs 含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、 改性、生物降解等低 VOCs 含量的胶粘剂，以及低 VOCs 含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少 VOCs 产生。全省家具制造、制鞋、汽车整车制造、工程机械整机制造、包装印刷及含涂装工序企业，2021 年 5 月底前原辅材 料达到重点行业绩效分级 B 级及以上或绩效引领指标要求，达不到要求的企业纳入包括夏季在内的错峰生产调控。 项目使用水性漆、热固性粉末涂料等低 VOCs 含量的涂料，且对生产过程废气采取治理措施，可以满足绩效分级 B 级及以上要求（参照河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南）中金属表面处理及热处理加工企业绩效分级指标，PM 排放限值要求：排放浓度不超过 10mg/m3） 符合 加强工业企业 VOCs 全过程运行管理。巩固 VOCs 综合治理成效，聚焦提升企业废气收集率、治理设施同步运行率和去除率，鼓励企业采用高于现行标准要求的治理措施，取消废气排放系统旁路设置，因安全生产等原因必须保留的，应将旁路保留清单报省辖市生态环境部门备案并加强日常监管。强化 VOCs无组织排放收集，在保证安全的前提下，实施含 VOCs 物料全方位、全链条、全环节密闭管理，实现厂房由敞开变密闭、由常压变负压、由逸散变聚合、空气由污浊变清新的“四由四变”目标。 本项目为排风扇建设项目，项目生产过程中产生的有机废气以非甲烷总烃计，项目拟采取集中收集后进入光氧催化+活性炭吸附装置处理后，可实现稳定达标排放。 符合 加强扬尘综合治理。落实“六个百分之百”扬尘污染防治措施、“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土和现场配制砂浆）、渣土物料运输车辆管理封闭等措施。 开展工业企业全面达标行动。强化非道路移动机械管控。 本项目为新建项目，租赁已有厂房，施工期对环境影响较小；项目喷粉过程密闭，喷粉粉尘经负压收集后经袋式除尘器处理后达标排放 符合 《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气【2020】33号） 全面落实标准要求，强化无组织排放控制 加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃 项目生产过程均密闭，废气经集中收集后进入光氧催化+活性炭吸附装置处理后，可实现稳定达标排放。 符合 聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率 除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术。行业排放标准中规定特别排放限值和控制要求的，应按相关规定执行；按照“应收尽收”的原则提升废气收集率。将无组织排放转变为有组织排放进行控制，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒，达不到要求的通过更换大功率风机、增设烟道风机、增加垂帘等方式及时改造；加强生产车间密闭管理，在符合安全生产、职业卫生相关规定前提下，采用自动卷帘门、密闭性好的塑钢门窗等，在非必要时保持关闭。按照与生产设备“同启同停”的原则提升治理设施运行率。 项目烘干、泡漆过程均在密闭车间进行，废气集中收集后进入光氧催化+活性炭吸附装置处理后，可实现稳定达标排放。 《河南省 2021 年水污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办〔2021〕20号） 严格环境准入。深化“放、管、服”改革，强化项目事中、事后监管，提升服务水平。推进“三线一单”生态环境分区管控要求落地应用，做好规划环评，严控新建高耗水、高排放工业项目，把好项目环境准入关。 项目符合三线一单要求 符合 积极开展污水资源化利用 。推进企业串联用水、分质用水、一水多用和梯级循环利用，提升工业污水资源化利用效率。 项目生产废水经厂区污水处理设施处理后回用；生活污水经厂区化粪池处理后进入市政管网 符合 《河南省2021年土壤污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办〔2021〕20号） 严格建设项目环境准入。推进“三线一单”生态环境分区管控要求落地应用，严控不符合土壤环境管控要求的项目落地；把好建设项目环境准入关，对可能造成土壤污染的建设项目依法开展环境影响评价，并强化土壤环评相关内容，提出有效的防范措施。 项目符合国家当前产业政策，符合夏邑县产业集聚区土地利用总体规划，且项目污水处理设施、清洗池等均按重点防渗区要求进行建设防渗层，泄露物料能有效隔离与土壤的接触；项目在设计及建设时应注重“防扬散、防流失、防渗漏”设施的建设 符合 《河南省2019年度锅炉综合整治方案》 加强燃气锅炉升级改造。2019年10月底前，各省辖市和县(市)建成区内4蒸吨及以上的燃气锅炉完成低氮改造，改造后在基准氧含量3.5%的条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于5、10、50毫克/立方米。新建工业燃气锅炉同步完成低氮改造，氮氧化物排放浓度不高于30毫克/立方米。 项目烘干固化装置由天然气燃烧机提供，0.2t/h，天然气燃烧机燃气废气采取低氮燃烧措施后，天然气燃烧机出口颗粒物浓度为4.5mg/m3，二氧化硫浓度为9mg/m3，氮氧化物排放浓度为28.0mg/m3，废气经1根15m高排气筒排放；烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于5、10、30毫克/立方米，可以实现达标排放 符合 《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》 针对原料运输、贮存、装卸、混合、转运、加装、工艺过程、产品出料、包装等各个生产环节存在的无组织排放污染问题，进行全流程控制、收集、净化处理，同步安装视频监控和相应的污染物排放监测设备，2019年10月底前，全省工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一密闭”（生产过程收尘到位，物料运输抑尘到位，厂区道路除尘到位，裸露土地绿化到位，无组织排放监控到位；厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭）。 项目生产过程、原料及成品仓库均密闭，厂区无裸露土地，地面均硬化，废气均采取治理措施后可以实现达标排放 符合 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 项目背景 为满足不断增长的市场需求，商丘爱美高电器有限公司决定投资15000万元在夏邑县产业集聚区振兴大道西段路北13号建设年产100万台排风扇项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部16号令，2021年1月1日修正）规定，等的规定，本项目属于“三十一、通用设备制造业中69风机、包装等设备制造制造中其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，本项目为排风扇建设项目，涉及喷塑及泡漆工艺，年用热固性粉末涂料30t，年用水性漆约4.48t，故应编制环境影响评价报告表。具体见图1。 图1 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）截图 受商丘爱美高电器有限公司（委托书见附件1）委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作，接受委托后，我公司组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，编制了本项目的环境影响报告表。 2、工程产品方案 工程产品为排风扇，年产排风扇100万台，项目产品所用部件部分外购，部分厂内加工，具体产品方案一览表见表6。 表6工程产品方案一览表 产品名称 主要组成 来源 原料 工序说明 产品规模及用途 排风扇 机壳 部分厂内加工，部分外购 钢板/铝板（根据客户需求定制） 外购，厂内进行切、钻、剪、焊接、喷塑等工序 100万台/年，用于除尘、物料提升、通风系统等 叶轮 厂内加工 钢板 外购，厂内进行简切、钻、剪、焊接、喷塑等工序 电机 部分厂内加工，部分外购 铜线/铝线（根据客户需求定制） 外购，厂内进行绕线、落线、验收、泡漆、装机等工序 网罩 厂内加工 铁丝 外购，厂内进行开圈、点焊、冲孔、维修精整、喷涂等工序 标准件 螺丝 外购 / 年用量约为1040t/a 螺帽 轴 厂内加工 原钢 根据风机种类，需要使用，年用量为600t/a 轴承 外购 / 根据风机种类，需要使用，年用量约100000件 3、工程主要建设内容 该项目总投资15000万元，总占地面积15000m2，总建筑面积15000m2，其中生产区面积为10000 m2，仓库4800 m2，办公及配套设施200m2。生产区、仓库区、办公区等均位于租赁厂房内，生产规模为年产排风扇100万台。项目主要建设内容一览表见表7。项目平面布置见附图2。 表7 工程主要建设内容一览表 序号 项目 名称 建筑面积 备注 1 主体工程 生产区 喷粉车间 180m2 用于喷粉 1层，租赁已有钢结构标准厂，生产区面积为10000 m2 泡漆区 150m2 用于泡漆，包括风干房 除油喷淋区 500m2 用于钢板除油喷淋，主要为2个除油碱洗池、4个清洗池，1个陶化池 机加工区、冲压成型区、网罩生产区等 9170m2 用于机加工、冲压成型、生产网罩等 2 辅助工程 办公室及其他配套设施 200m2 用于办公等 3 储运工程 仓库 4800m2 用于储存成品、原料等，位于生产车间内 4 公用工程 供水 市政供水 供电 当地市政供电 排水 生产废水经厂区污水处理设施处理（处理工艺为“废水调节池+一体化设备+砂滤罐+活性炭过滤罐+回用水池”）后回用于与清洗工序 项目生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，进入夏邑县第二污水处理厂处理 4 环保工程 废气 焊接烟尘 经移动式焊接烟尘净化器处理后排放 喷粉粉尘 喷粉车间为密闭车间，粉尘经密闭负压收集后经设备自带喷粉回收系统（1套，其作用相当于袋式除尘器）处理后经1根15m （DA001）高排气筒排放 上底漆、上面漆及晾干有机废气、喷粉后烘干废气 泡漆及风干、烘干过程密闭车间进行，各废气经密闭负压收集后经光催化氧化装置（1套）+活性炭吸附装置（1套）净化处理后，经1根15m高排气筒（DA002）排放 天然气燃烧机燃气废气 工程天然气燃烧机燃料为天然气，为0.2吨/小时天然气燃烧机，天然气为清洁能源，采取低氮燃烧措施后，经1根15m高的排气筒（DA003）排放 废水 生产废水经厂区污水处理设施处理（处理工艺为“废水调节池+一体化设备+砂滤罐+活性炭过滤罐+回用水池”）后回用于与清洗工序 项目生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，进入夏邑县第二污水处理厂处理 噪声 基础减震、厂房隔声、绿化吸收等 固废 一般固废暂存处1座、危废暂存间1座 生活垃圾箱若干 4、工程主要设备 工程主要设备一览表见表8。 表8 工程主要设备一览表 设备组成 型号 数量/台、套 备注 车床 CDE6150A 5 用于机加工 车床 CW6280C 5 用于机加工 磨床 / 8 用于机加工 冲床 / 40 用于冲压冲孔成型 滚丝机 / 2 / 滚桶机 / 2 / 数控剪板机 QC12K4X2500 3 用于剪切 油压机 YLK27 8 用于切断、冲孔、成形等工艺 弯杆机 100X3200 2 用于折弯 打线机 / 2 用作打线 电机验收机 / 2 用作电机验收 打包机 / 1 用于打包 二氧化碳保护焊 NBC-300 5 用于焊接 钻床 Z3050×16 2 / 铣床 X6132 4 / 锯床 / 4 攻牙机 / 5 螺杆式空气压缩机 3WC-0.9/7 2 / 网罩设备 / 20 生产网罩用 喷粉流水线 / 1 用于喷粉 组装流水线 / 4 组装用 天然气燃烧机 0.2t/h 1 用于烘干 泡油机 / 1 用作泡漆，生产电机用 除油喷淋线 / 1 外购钢板碱洗除油、清洗（铝板不需进行除油等处理） 除油碱洗池 每个2m×1.2m×0.9m 2个 除油用 清洗水洗池 每个2m×1m×0.9m 4个 2个碱洗清洗池、2个陶化清洗池 陶化池 2m×1.2m×0.9m 1个 钢板表面陶化处理 5、工程主要原辅料及能耗 工程主要原料一览表见表9。 表9 工程主要原辅材料消耗一览表 名称 年用量 单位 备注 钢板 596 t/a 厚0.5-3.0mm，外购 原钢 100 t/a 直径10-40mm，外购 铝板 300 t/a 外购 铜线及铝线 100 t/a 外购，生产排风扇电机用 铁丝 500 t/a 外购，生产排风扇网罩用 焊丝 4 t/a 实芯焊丝，外购 热固性粉末涂料 30 t/a 外购，袋装，50kg/袋，喷粉用 除油剂（DC-6614） 12 t/a 外购，桶装，50kg/桶，表面处理除油用，厂区最大存储量约0.15t，存储于化学品库 陶化液 6 t/a 外购，桶装，50kg/桶，表面处理陶化用，厂区最大存储量约0.15 t，存储于化学品库 液压油 3 t/a 外购，桶装，50kg/桶，表面处理陶化用，厂区最大存储量约0.05 t，存储于化学品库 切削液 1.5 t/a 外购，桶装，50kg/桶，表面处理陶化用，厂区最大存储量约0.05 t，存储于化学品库 标准件 螺丝 1040t/a 外购 螺帽 水性漆 4.48 t/a 桶装，为水性漆，厂区最大储存量约0.1t，存储于化学品库，用完及时补充 部分原辅材料成分简介： （1）水性漆 项目泡漆工序采用的涂料为水性漆，其主要成份为重钙、钛白粉等固体份，水性丙烯酸溶液，助剂等。根据企业提供资料，其中非甲烷总烃含量约为 15%，固化量约85%。 （2）热固性粉末涂料 主要构成：由热固性树脂、固化剂、颜料、填料和助剂等组成（环氧树脂 30%+聚脂树脂 30%+钛白粉 25%+助剂5%+填料 10%）。助剂主要由流平剂、光亮剂、消泡剂、增电剂、抗氧剂等组成；填料主要为石英粉、碳酸钙。 主要功能：粉末涂料是与一般涂料完全不同的形态，它是以微细粉末的状态存在的。由于不使用溶剂，所以称为粉末涂料。不含毒性，不含溶剂和不含挥发有毒性的物质。在金属表面形成不溶的质地坚硬涂层。 （3）除油剂（DC-6614） 主要构成：DC-6614 分 A、B 组分，A 组分为碱性淡黄色液体，B 组分为由表面活性剂复配而成的淡黄色至无色中性液体。A 组分由氢氧化钠和纯碱组成，B 组分为乳化剂。 主要功能：用于清洗金属表面的污垢，恢复基质表面的洁净度及保持基质表面的完整性。 （4）陶化液 主要构成：由 7.3%氟锆酸盐（氟锆酸 2%、氟钛酸 3.2%、氟化锆 1.5%、氟钛酸钙 0.6%）和 1.2%硅烷偶联剂（硅烷、醇类、乙酸），1.3%其他成分包括硅、酒石酸、硝酸钠、月桂醇聚氧乙烯醚和 90.2%水。 主要功能：能在钢铁、锌板、铝材表面进行化学处理，氟离子与铁离子会形成络合物附着于钢材表面，生成陶瓷转化膜；陶瓷转化膜具有优良的耐腐蚀性，抗冲击力，能提高涂料的附着力。 根据企业提供资料，项目排风扇加工电机生产需要将合格的线圈进行泡漆工艺，平均每台电机线圈涂装面积按0.03m2，项目年产100万台排风扇电机，涂装面积按30000m2计算。 项目泡漆生产线使用是水性漆，共涂 1层底漆 、1 层面漆，每层漆膜厚度按35μm计 ；经计算，项目水性漆的消耗情况见表 10。 表10 项目泡漆生产线水性漆消耗情况一览表 类别 泡漆生产线 底漆 面漆 涂装面积 30000m2 30000 m2 漆膜厚度 35μm 35μm 涂料比重 1.45t/m 3 1.45t/m 3 漆料附着率 80% 80% 固化含量 85% 85% 水性漆用量 2.24t/a 2.24 t/a 根据企业提供资料，项目排风扇机壳、叶轮生产需进行喷粉工艺，采用热固性粉末涂料进行喷粉，漆膜厚度平均约为60-80μm，1公斤粉末涂料平均按喷6平方米计，平均每台排风扇机壳、叶轮喷涂面积按0.5m2，项目需进行喷涂的排风扇为钢板排风扇约36万台每年，喷涂面积按50万m2计算，则项目需用热固性粉末涂料30t/a。 项目能源消耗情况详见表11。 表11 拟建项目能源消耗表 序号 名称 消耗量 备注 1 水 4829t/a 市政供水 2 电 40万 kwh/a 夏邑县供电公司 3 天然气 3.6万m3/a 产业集聚区市政天然气管网供给 6、工作制度与劳动定员 项目劳动定员约为60人，工作制度实行1班制，每天白班工作8小时，年工作日为300天。 7、工期安排 项目计划安排建设期1个月，预计开工时间为2021年11月底，竣工时间为2021年12月底。 8、厂区平面布置 项目平面布置较为简单，生产区位于车间内东部，仓库位于车间内中部，喷涂及泡漆房位于车间内西南，半成品区位于车间内西北，办公区位于半成品区东侧，生产车间为全封闭式，生产车间内又分为原料区、成品区、喷涂区等，项目整体按工艺流程布置，布局紧凑、顺畅，既方便管理，又节省用地，减少投资，项目平面布局合理。本项目平面布置图见附图2。 9、公用设施 （1）供排水 本工程用水主要为生产用水、生活用水；新鲜用水量约为4829t/a；企业用水由市政供水工程提供，可以满足本项目的用水需求。工程用水平衡图见图6。 厂区排水为雨污分流。本工程建设完成后，工程生产废水量为3254.6m3/a，生产废水经厂区污水处理设施处理后满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）洗涤用水标准后回用于清洗工序；生活废水量为1152m3/a，生活废水经化粪池处理后排入市政污水管网，进入夏邑县第二污水处理厂处理。 （2）供电 项目用电由当地电网提供，能够满足要求。 （3）供暖 项目无集中供暖，办公室采用冷暖空调。 消防设施 项目消防系统设有干粉灭火器等。 供气 项目烘干使用天然气，用气量约3.6万m3/a，所用天然气由夏邑县产业集聚区配套天然气管网提供，可以满足项目需求。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程： 施工期工艺流程： 项目租赁已有厂房，不涉及大规模基础开挖，只需进行设备安装等，施工期对环境影响较小，故本次评价不再针对施工期进行评价。 营运期工艺流程： 项目年产排风扇100万台，项目产品所用部件部分外购，部分厂内加工，最终组装即可，具体产品方案见表6。排风扇所用部分机壳、叶轮为厂内加工，二者所用设备、工艺基本相同，根据客户需求选用不同的原料，项目机壳、叶轮主要生产工艺及产污环节见图2。风机所用电机线圈为厂内加工，根据客户需求选用不同的原料，项目电机线圈主要生产工艺及产污环节见图3。风机所用轴为厂内圆钢进行简单的切、剪、钻工序即可，与机壳、叶轮所用机加工设备基本一致；风机所用网罩为外购原料铁丝进行开圈、点焊、冲孔、喷涂等工序即可，项目主要生产工艺及产污环节见图4。 1、项目排风扇机壳、叶轮生产工艺图 图2 项目排风扇机壳、叶轮生产工艺及产污流程图 具体工艺流程说明具体如下： 项目排风扇机壳、叶轮有钢板和铝板材质，根据客户需求进行生产，钢板材质需要进行碱洗、水洗、喷粉工序；铝板材质不需进行碱洗、水洗、喷粉工序，其余与外购钢板原料所需工艺一致，只需进行剪切、冲压成型、焊接即可。本次按钢板材质机壳、叶轮进行具体介绍： （1）剪切：项目工艺较为简单，首先是外购原料钢板按生产需要的尺寸、外形等用剪床等对其进行剪切。 （2）冲压成型：将剪切后的钢板等用冲床等进行冲压成型； （3）焊接：冲压成型后用二氧化碳保护焊机进行焊接； （4）碱洗及水洗：碱洗工序由2个碱洗槽串联构成，碱洗工序为自动生产线，采用除油剂配置成浓度较高的碱洗液，采用喷淋的方式去除工件表面油污。 碱洗槽 1 碱洗温度为常温、碱点为 20~25、碱洗时间 1~2min；碱洗槽 2 碱洗温度为常温、碱点为 8~10、碱洗时间 1~2min。注：碱点定义如下：取 10ml 碱液加入 90ml 纯水，滴加酚酞 2-3 滴，溶液变成红色，滴加稀硫酸直到溶液变成无色为止，滴加稀硫酸的值就是碱点。 水洗：经碱洗后需要对工件表面进行清洗，水洗线采用喷淋的方式连续2次清洗，以彻底除去工件表面的残留液，使下道工序槽液免遭污染，确保处理效率和质量。水洗工序均在常温下进行，采取溢流水清洗，水洗槽 1 pH 在 8~9 之间、水洗时间 30S；水洗槽 2pH 在 7~7.2 之间、水洗时间 30S。 （5）陶化水洗：陶化槽液喷淋于工件表面，在工件表面形成附着的络合物，生成陶瓷转化膜；陶瓷转化膜具有优良的耐腐蚀性，抗冲击力，能提高涂料的附着力。项目设一个陶化池，陶化在常温下进行、pH 在 4~4.5 之间、总酸在 0.2~0.8 之间、陶化时间 1~2min。 陶化原理： 硅烷处理剂：水溶液中通常以水解的形式存在：硅烷水解后通过其 SiOH 基团与金属表面的MeOH 基（M 表示金属）的缩水反应而快速吸附于金属表面；一方面硅烷在金属界面上形成 Si-O-Me 共价键。 Si(OR) 3 +H 2 O →Si(OH)+3ROH (1) Si(OH)+MOH →SiOM+ H2O (2) 一般来说，共价键间的作用力可达 70010，硅烷与金属之间的结合是非常牢固的；另一方面，剩余的硅烷分子通过 SiOH 基团之间的缩聚反应在金属表面形成具有 Si-O-Si三维网状结构的硅烷膜。该硅烷膜在烘干过程中和后序的喷粉通过交联反应结合在一起，形成牢固的化学键。这样，基材、硅烷和涂料之间可以通过化学键形成稳固的膜层结构。 优点：①不含重金属和磷酸盐，废水处理简单，可以降低废水处理的成本，减轻环境污染。②不需表调，也不需要亚硝酸盐促进剂等，药剂用量少，可加快处理速度，提高生产效率，也减少了这类化学物质的对环境污染。③可在常温下进行，不需加温，减少能源消耗。④一种处理液可同时处理铁、铝等材料，不需更换槽液，降低生产成本。 陶化机理：陶化是以锆盐为基础在金属表面生成一层纳米级陶瓷膜。陶化剂不含重金属、磷酸盐和任何有机挥发组分，成膜反应过程中几乎不产生沉渣，可处理铁、锌、铝、镁等多种金属，以铁为例进行说明。 1）酸的侵蚀使金属表面 H+浓度降低：Fe-2e—Fe 2+ ，2H + +2e—2[H] 2）纳米硅促进反应加速： [Si]：ZrO 2 +4[H]—[Zr]+2H2O 式中[Si]为纳米硅，[Zr]为还原产物，纳米硅为反应活化体，加快了反应速度，进一步导致金属表面 H + 浓度急剧下降，生成的[Zr]成为成膜晶核。 3）锆酸根的两级离解： H 2 ZrF 6 +H+ —ZrF62 - +2H + 由于表面的 H + 浓度急剧下降，导致锆酸根各级离解平衡向右移动，最终为ZrF62 - 。 4）锆酸盐沉淀结晶成膜：当表面离解出的 ZrF62 - ，与溶解中的金属离子 Fe 2+ 达到溶度积常数 Ksp 时，就会形成锆酸盐沉淀。 Fe 2+ + ZrF 6 2- +H2O — FeZrF6 +2H20 锆酸盐沉淀与水分子一起形成成膜物质，以[Zr]为膜晶核不断堆积，晶核继续长大成为晶粒，无数个经历堆积形成转化膜，为无磷成膜处理工艺。 水洗：陶化后需要对工件进行清洗，水洗线采用喷淋的方式连续2次清洗，以彻底除去工件表面的残留液，使下道工序槽液免遭污染，确保处理效率和质量。水洗工序均在常温下进行，采取溢流水清洗，水洗槽 1 pH 在 6.5~7.2 之间、水洗时间 30S；水洗槽2pH 在 6.8~7.2 之间、水洗时间 30S。 （6）烘干: 烘干炉对陶化后的工件进行烘干，去除表面清洗残留的水分，确保后续喷粉喷涂质量，由项目区天然气燃烧机提供蒸汽。 （7）喷粉：喷粉枪接负极，工件接地（正极），粉末涂料由供粉系统借压缩空气气体送入喷枪，在喷枪前端加有高压静电发生器产生的高压，由于电晕放电，在其附近产生密集的电荷，粉末由枪嘴喷出时，构成回路形成带电涂料粒子，它受静电力的作用，被吸到与其极性相反的工件上去，随着喷上的粉末增多，电荷积聚也越多，当达到一定厚度时，由于产生静电排斥作用，便不继续吸附，从而使整个工件获得一定厚度的粉末涂层。 （8）烘干：喷粉后金属表面形成的粉末涂层经过热固化即在工件表面形成坚硬的涂膜。涂装后进行检验质量是否合格，不合格的返回涂装生产线重新喷粉，由项目区天然气燃烧机提供蒸汽。 （9）组装、包装：经检验合格之后进行工件组装，组装完成后即可入库。 2、项目排风扇电机线圈生产工艺图 图3 项目排风扇电机线圈生产工艺及产污流程图 具体工艺流程说明具体如下： （1）绕线验收：项目工艺较为简单，首先是外购原料铜线或铝线等进行绕线；绕线完后进行验收，即检验线圈通电状况、质量等； （2）上底漆：将验收合格的线圈在泡油机上透明底漆；在车间泡漆房中进行； （3）上面漆及风干：在泡油机上面漆；在车间泡漆房中进行；将上面漆后的产品在泡漆房北侧的风干房自然阴干，风干房密闭； （4）检验入库：经检验合格之后成品入库，等待与风机其他组分组装，不合格重新返回生产利用。 3、项目排风扇网罩生产工艺图 图4 项目排风扇网罩生产工艺及产污流程图 具体工艺流程说明具体如下： 项目排风罩网罩生产工艺简单，首先外购铁丝进行开圈，随后进行点焊，点焊时，先加压使工件紧密接触，随后接通电流，在电阻热的作用下工件接触处熔化，冷却后形成焊点；点焊后进行冲孔、点焊绕线、精整；随后进行碱洗、水洗、陶化、水洗，与排风扇机壳、叶轮碱洗、陶化工艺一致，然后烘干进入喷粉房进行喷粉，最后烘干入库即可，烘干采用天然气燃烧机提供蒸汽。 项目水性漆物料平衡： 本项目泡漆工序共消耗水性漆4.48t/a，根据建设单位提供漆料用量及成分可知，非甲烷总烃含量约为 15%，固化量高达 85%。 本项目水性漆泡漆和晾干工序挥发性有机物产生量占比约为 80%和 20%。 本项目涂着效率取平均值为 80%，即固体分中 80%涂着于工件表面，其余 20%留在漆料中。项目泡漆车间全封闭作业同时保持微负压，废气能够被有效收集，在泡漆房房门开启时会有少量废气溢出扩散至车间内，这部分废气无组织排放。 项目泡漆房内设置光催化+活性炭吸附处理装置，经处理后的泡漆废气经15m高排气筒（DA002）排放。该装置收集率95%，去除效率90%。 本项目泡漆及晾干工序物料平衡图见图 5。 单位：t/a 营运期主要产污环节 本工程运营期污染物为废气、废水、噪声、固体废物，主要污染物见表12。 表12 本工程营运期主要污染工序一览表 污染类别 污染源名称 产生工序 污染因子 废气 焊接过程焊接烟尘 焊接过程 颗粒物等 喷粉粉尘 喷粉过程 颗粒物 喷粉后烘干工序形成的有机废气 喷粉烘干工序 非甲烷总烃 上底漆、上面漆及晾干有机废气 上底漆、上面漆及晾干过程 非甲烷总烃 天然气燃烧机燃气废气 天然气燃烧过程 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 废水 碱洗废水 碱洗过程 pH、COD、SS、石油类 陶化废水 陶化过程 pH、COD、BOD、SS、总磷、氟化物 碱洗槽定期清洗废水 碱洗槽定期清洗过程 pH、COD、SS、石油类 陶化槽定期清洗废水 陶化槽定期清洗过程 pH、COD、BOD、SS、总磷、氟化物 水池定期更换循环水 水池定期更换过程 pH、COD、BOD、SS、总磷、氟化物 职工生活污水 职工生活 COD、SS、BOD、氨氮 噪声 设备噪声及运输车辆 生产过程 噪声 固废 边角料、不合格品 生产过程 边角料、不合格品 水性漆、陶化液、除油剂等产生的废包装桶 生产过程 水性漆、陶化液、除油剂等 一般废包装材料 生产过程 一般废包装材料 碱洗、陶化、清洗池残渣 碱洗、陶化、清洗过程 难溶性金属氧化物 污水处理设施污泥 污水处理过程 污水处理设施污泥 废活性炭 废气治理 有机废气 含氟废水 清洗水池定期更换 氟化物 废液压油和废切削液 生产过程 废液压油和废切削液 喷粉袋式除尘器收集粉尘及地面清理粉尘 除尘过程 收集后回用 职工生活垃圾 职工生活 职工生活垃圾 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 本项目位于夏邑县产业集聚区振兴大道西段路北13号，根据环境空气质量功能区划分，项目所在区域应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。为了解项目所在区域环境质量达标情况，本次评价采用夏邑县2020年环境空气质量监测数据，各因子统计结果见下表13。 表13 夏邑县2020年空气质量现状评价表 污染物 评价指标 现状浓度 标准值 占标率% 达标情况 二氧化硫 μg/m3 年平均质量浓度 9 60 15 达标 98%百分位数 日平均浓度 17 150 11.3 达标 二氧化氮μg/m3 年平均质量浓度 24 40 60 达标 98%百分位数 日平均浓度 52 80 65 达标 PM2.5 μg/m3 年平均质量浓度 51 35 145.7 超标 95%百分位数 日平均浓度 130 75 173.3 超标 PM10 μg/m3 年平均质量浓度 86 70 122.9 超标 95%百分位数 日平均浓度 167 150 111.3 超标 CO mg/m3 百分位数 日平均浓度 1.2 4 30 达标 O3 μg/m3 百分位数日最 大8h平均浓度 164 160 102.5 超标 由表13可知，夏邑县2020年大气环境中 SO2 、NO2年平均浓度、CO24h 平均浓度满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准，区域内主要超标因子为 PM10、PM 2.5 、O3，因此，判定夏邑县区域环境空气为不达标区。 针对环境空气质量不达标的现状，夏邑县制订了《夏邑县污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020 年）》，通过控制扬尘污染、削减燃煤总量、控制机动车污染和严把燃煤质量等方面的行动，项目所在区域环境空气质量将会逐步得到改善。 2、水环境质量现状 项目生产废水经污水处理设施处理后回用；生活废水经厂区化粪池处理后经市政污水管网进入夏邑县第二污水处理厂处理，处理达标后最终进入沱河，沱河属淮河流域，规划为IV类水体，本次评价直接引用2021年5月河南省河南省环境质量月报对沱河永城张板桥断面的监测结果，数据统计见表14。 表14 地表水环境质量监测结果 单位：mg/L 监测点位 高锰酸盐指数 NH3-N 总磷 沱河永城张板桥断面 监测数据 8.6 0.17 0.197 标准值 10 1.5 0.3 由上可知沱河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）IV类标准要求。 3、声环境质量现状 根据现场调查，本项目西侧约30m为夏邑县图书馆，评价在西侧约30m的夏邑县图书馆设置了一个监测点位，声环境监测于2021年9月18日进行，监测1天，项目夜间不生产，昼间监测一次，西侧约30m的夏邑县图书馆监测结果均为55.0dB（A），昼间满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的3类标准的要求，声环境质量现状较好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目周边 500m 范围内大气环境保护目标见表15和附图3。本项目厂界内 50m 范围内声环境敏感目标为西侧约30m的夏邑县图书馆；厂界外 500m 范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；项目不涉及地下水环境、生态环境保护目标。 表15 主要环境空气保护目标、声环境保护目标明细表 名称 坐标/m 保护对象 保护 内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m X Y 声环境 西侧约30m的夏邑县图书馆 116.13753 34.20413 居民区 人群 二类 西 30 环境空气 夏邑县产业集聚区创业服务中心 116.13735 34.20194 居民区 人群 二类 西南 170 西侧约30m的夏邑县图书馆 116.13753 34.20413 居民区 人群 二类 西 30 刘土楼 116.14225 34.20323 居民区 人群 二类 西 120 帝皇时代名城 116.14542 34.20579 居民区 人群 二类 东北 420 西北侧小区 116.13614 34.20730 居民区 人群 二类 西北 360 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 本工程烘干固化装置为烤炉，烤炉内由天然气燃烧机燃烧为烤炉提供热量，天然气燃烧机（0.2t/h）燃烧废气参考锅炉烟气污染物排放标准，燃气锅炉排气筒出口排放浓度满足河南省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）燃气锅炉标准，即颗粒物≤5 mg/m3；二氧化硫≤10 mg/m3；氮氧化物≤30 mg/m3。 项目有组织粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（15m高排气筒颗粒物最高允许排放速率3.5kg/h，最高允许排放浓度120mg/m3），粉尘排放浓度同时满足《河南省2021年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办〔2021〕20号）中颗粒物10mg/m3要求，颗粒物无组织排放浓度限值1.0mg/m3要求。 项目运营期泡漆工序有组织废气、喷粉后固化烘干废气、企业厂区内 VOCs 无组织排放限值满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/ 1951—2020），具体见表16、表17。 表16 企业挥发性有机物有组织排放限值（表1） 行业 工艺设施 污染物项目 建议排放浓度（mg/m3） 通用设备制造业 有机废气排放口 非甲烷总烃 50 表17 厂区内VOCs无组织排放限值（表2） 污染物项目 排放限值 限值含义 无组织排放监控位置 NMHC 6 监控点处1h平均浓度值 在涂装工序厂房外设置监控点 20 监控点处任意一次浓度值 厂区无组织挥发性有机物执行河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）中表2值；具体见表18。同时执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求。 表18 工业企业边界挥发性有机物排放建议值（表2） 污染物项目 建议排放浓度（mg/m3） 其他企业 非甲烷总烃 2.0 2、废水 项目生产废水经厂区污水处理设施处理后，满足《城市污水再生利用-工业用水水质》（GB/T19923-2005）洗涤用水要求，处理后回用于清洗工序。具体见表19。 生活废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及夏邑县第二污水处理厂收水水质标准，具体见表20；夏邑县第二污水处理厂执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 《城市污水再生利用-工业用水水质》（GB/T19923-2005）。 表19 城市污水再生利用-工业用水水质 序号 洗涤用水 1 COD - 2 BOD 30 mg/L 3 SS 30 mg/L 4 氨氮 — 5 pH 6.5-9.0 表20《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值 单位：mg/L 指标名称 PH SS COD 氨氮 BOD5 三级标准数值 6-9 400 500 - 300 夏邑县第二污水处理厂进水水质数值 6-9 150 300 35 150 表21 城镇污水处理厂污染物排放一级A标准值 单位：mg/L 污染物 CODcr BOD5 SS 动植物油 氨氮 磷酸盐（以p计） 浓度限值 50 10 10 1 5 0.5 3、噪声 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类，具体标准限值见表22。 表22 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别 昼间 夜间 3 65 55 4、固废 固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》及2013年修改单（公告2013年第36号）。 |
| 总量 控制 指标 | 项目运营期生产废水经厂区污水处理设施处理后回用于清洗工序，生活废水主要为职工生活废水，经市政管网进入夏邑县第二污水处理厂处理，处理后出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A的标准限值（COD50 mg/L、氨氮5 mg/L）要求，故本项目总量申请指标按COD50 mg/L、氨氮5 mg/L计，经计算本项目总量申请控制指标COD 0.0576t/a、氨氮0.00576t/a。 项目烘干采用天燃气，燃烧天燃气主要污染物SO2、NOx；才起低氮燃烧措施后，经计算天然气污染物排放量为NOX0.011t/a、SO20.0036t/a。喷粉后烘干工序形成的有机废气、上底漆、上面漆及晾干有机废气经光催化+活性炭吸附装置处理后VOCS排放量0.066t/a。 故本项目总量控制指标为NOX0.011t/a、SO20.0036t/a；COD 0.0576t/a、氨氮0.00576t/a；VOCS0.066t/a。本项目建设单位原为夏邑县夏通电器有限公司，位于夏邑县振兴大道西段路南富太太纺织院内，已进行环评，并通过竣工环保验收。因原有厂房不能继续使用，现更名后整体迁建至夏邑县产业集聚区振兴大道西段路北13号。故不增加污染物排放量，无需进行污染物排放替代。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目为排风扇制造项目，为新建项目，项目租赁已有厂房，不涉及大规模基础开挖，只需进行设备安装等，施工期对环境影响较小，故本次评价不针对施工期进行评价。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 废气 工程营运期废气主要是焊接过程产生的焊接废气、喷粉过程产生的粉尘、喷粉后烘干工序形成的有机废气、泡漆过程上底漆及上面漆过程、晾干过程产生的有机废气、天燃气燃烧废气。 （1）焊接废气 焊接废气包括焊接烟尘和焊接烟气，烟尘是烟与粉尘的统称，直径小于0.1μm为烟，直径在0.1～10μm之间的为粉尘。焊接过程产生烟尘中主要含有Fe2O3、SiO3、MnO、TiO2、CaO、MgO、Na2O等微小粒子。另外会产生少量臭氧、氮氧化物、一氧化碳氟化物及氯化物等有害气体。经查阅《焊接工作的劳动保护》，焊丝产尘量见表23。 表23 焊丝发尘量 焊接方法 名称 型号 烟尘产生量（g/kg焊丝） 有害物质主要成分 CO2保护焊 实芯焊丝 直径1.2mm 8 Mn 本项目二氧化碳气体保护焊机使用焊丝为实芯焊丝(直径1.2mm)，年耗焊丝4t，经计算可知，项目车间产生焊接烟尘最大排放量为0.032t/a。焊接废气产生后拟采用移动式焊接烟尘净化器（5台）进行处理，净化器除尘效率为90%。项目年总工作时数为2400h/a，焊接工作时间按最大工作量2400h/a计，风量2000m3/h，据此进行计算，焊接废气烟尘产生浓度为6.5mg/m3，经净化器处理后焊接废气烟尘排放浓度为0.65mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中“颗粒物”的无组织排放标准限值（1.0mg/m3）要求，项目焊接废气经采取上述措施处理后对周围环境影响较小。 （2）喷粉过程产生的粉尘 项目自动喷粉生产线上设置一个专用密闭喷房。项目粉末涂料的用量为30t/a，在粉末喷涂过程中的喷涂附着率一般80%左右，洒落量约20%，则未被附着的粉末量为6t/a。本项目粉末喷粉过程是在喷粉房内进行的，该房体完全封闭，且呈负压，喷粉设备自带一种喷粉回收系统，该回收系统是一套圆筒形的玻璃纤维过滤装置（其作用相当于袋式除尘器），其回收率可达99%以上，本次取99%，粉尘废气经15m高排气筒（DA001）排放。喷粉设备的废气量为5000m3/h，收集效率按90%计，则粉尘排放量为0.054t/a，排放速率0.0225kg/h，排放浓度为4.5mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中“颗粒物”的排放标准限值（120mg/m3，3.5kg/h）要求，同时满足《河南省2021年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办〔2021〕20号）中颗粒物10mg/m3要求；除尘器收集粉尘重新回用于喷粉系统，未被收集粉尘约0.6t/a，喷粉车间密闭，约80%沉降于地面，地面定期清理后回用于生产，20%无组织挥发约0.12t/a，因此，项目喷涂粉尘对周围环境影响较小。 （3）喷粉后烘干工序形成的有机废气；上底漆、上面漆及晾干有机废气 项目在自动喷粉生产线对钢板等表面进行喷涂后需进行烘干处理，以加快粉末涂料的快速固化成膜，烘干过程由于温度较高（约200度左右），粉末涂料中的可挥发份以VOCS的形式进入大气中。根据《工业挥发性有机污染物行业排放量系数》，喷粉固化工序 VOCS 产生系数为0.1%，则喷粉固化工序有机废气（以非甲烷总烃计）产生量为0.024 t/a，该烘干过程密闭，经集气抽风系统处理后，与泡漆过程废气一起经光催化氧化净化装置+活性炭吸附装置处理后通过一根15m 高排气筒排放（DA002）。 项目上底漆、面漆过程在项目泡漆房进行，然后在泡漆房北侧的风干房自然阴干，风干房密闭，经物料平衡见图5可知，上底漆、上面漆及晾干过程非甲烷总烃产生速率0.28kg/h（泡漆及晾干工序均按8小时计），0.67t/a，泡漆房、风干房密闭，经集气收集后，废气与喷粉后烘干废气一起经光催化氧化净化装置+活性炭吸附装置（处理效率90%计）处理后通过一根15m 高排气筒排放（DA002），废气量10000m3/h，收集率95%，去除效率90%，则经计算，DA002排气筒非甲烷总烃有组织排放量为0.066t/a，排放速率为0.028kg/h，排放浓度为2.8mg/m3，非甲烷总烃等污染物排放浓度满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/ 1951—2020）中表1值通用设备制造业非甲烷总烃50 mg/m3限值要求。 （4）天然气燃烧机废气 本项目烘干固化装置为烤炉，烤炉内由天然气燃烧机（0.2t/h）燃烧为烤炉提供热量，根据建设单位提供资料可知，天然气消耗量3.6万m3/a，由市政天然气提供，根据生态环境部公布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年版）中锅炉产排污量核算系数手册，废气量为107753m3/万m3原料，NOx(以NO2计)产污系数为3.03kg/万m3原料（为采取低氮燃烧系数），则废气量约161.6m3/h，387911m3/a；氮氧化物排放速率0.0046kg/h，0.011t/a，排放浓度约为28.5mg/m3；项目天然气燃烧机采取低氮燃烧措施经1根15m高排气筒（DA003）排放，本项目燃气废气颗粒物浓度、SO2浓度类比永城市福源正大饲料有限公司年加工6万吨饲料生产线改扩建项目竣工环境保护验收监测数据（该项目使用清洁能源天然气，与本项目燃气锅炉类似，具有可比性），项目天然气燃烧机出口颗粒物浓度为4.5mg/m3，则本项目颗粒物排放速率0.00073kg/h，排放量0.0018t/a；本项目二氧化硫浓度为9mg/m3，则二氧化硫排放速率0.0015kg/h，0.0036t/a； 综上，本项目天然气燃烧机燃气废气经低氮燃烧措施后经1根15m高排气筒（DA003）排放后，项目天然气燃烧机出口颗粒物排放浓度为4.5mg/m3，0.00073kg/h，排放量0.0018t/a；二氧化硫排放浓度为9mg/m3，排放速率0.0015kg/h，0.0036t/a；氮氧化物排放速率0.0046kg/h，0.011t/a，排放浓度约为28.5mg/m3，满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）中表1标准中燃气锅炉标准要求（颗粒物5mg/m3，二氧化硫10mg/m3，氮氧化物30mg/m3）。 工程有组织废气产生及排放情况一览表见表24。 表24 工程有组织废气产生及排放情况一览表 污染源 废气量（万m3/a） 产生情况 治理措施 去除率 排放情况 速率（kg/h） 浓度（mg/m3） 产生量（t/a） 速率（kg/h） 浓度（mg/m3） 排放量（t/a） 喷粉过程产生的粉尘（DA001） 1200 颗粒物 2.25 450 5.4 袋式除尘器 99% 0.0225 4.5 0.054 有机废气排气筒（DA002） 2400 非甲烷总烃 2.8 280 6.6 光催化+活性炭吸附装置 90% 0.028 2.8 0.066 天然气燃烧机燃气废气（DA003） 4.18 二氧化硫 0.0015 9 0.0036 低氮燃烧 / 0.0015 9 0.0036 氮氧化物 0.0066 40.7 0.0157 30% 0.0046 28.5 0.011 颗粒物 0.00073 4.5 0.0018 / 0.00073 4.5 0.0018 （5）无组织废气 根据调查，项目无组织排放面源参数一览表见表25。 表25 无组织排放面源参数一览表 排放源 污染物 面源高 度(m) 面源长 度(m) 面源宽 度(m) 污染物排放量(kg/h) 生产机加工区 颗粒物 9.5 167 60 0.05 喷粉及泡漆区 非甲烷总烃 9.5 30 11 0.014 （6）非正常工况污染物排放情况 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），非正常排放包括设备检修、污染物排放控制措施达不到应有效率、工艺设备运转异常等。 本项目主要考虑光催化装置、活性炭吸附装置失效情况下，两者同时失效概率较低，故考虑效率降为40%情况下，袋式除尘装置考虑效率降为50%情况下，考虑在以上情景下，本项目非正常工况下废气污染物产生情况及排放情况，具体见下表26。 表26 项目非正常工况下废气污染物产生情况一览表 序号 污染源 非正常排放原因 污染物 非正常排放浓度mg/m3 非正常排放速率kg/h 单次持续时间 年发生频次 应对措施 1 喷粉过程产生的粉尘（DA001） 袋式除尘装置效率降低为50% 颗粒物 225 1.13 以1h计 1次 日常加强管理，定期对设备维护 2 有机废气排气筒（DA002） 光催化装置、活性炭吸附装置效率降低，为40% 非甲烷总烃 168 3.96 以1h计 1次 日常加强管理，定期对设备维护 由表可知，项目一旦废气处理设施发生故障，将不满足环保要求，故项目应加强对设备的日常维护、保养，出现故障立即更换，确保废气得到有效收集，同时也减少废气聚集带来的安全隐患；废气处理设计过程中注重加强气流的组织和引导，确保废气被有效收集，减少短流、绕流及死角现象出现；加强废气活性炭装置等的日常监测，定期更换，及时监控污染物治理效果，发现故障或效率降低立即停产检修，直至排除故障；建立环保设施运行台账。 本项目废气治理设施情况见表 27，排气筒基本情况见表28。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），本项目废气排放口为一般排放口。 表27 本项目废气治理设施情况表 处置措施 去除率 是否为可行技术 袋式除尘装置 99% 是 光催化装置+活性炭吸附装置 90% 是 表28 本项目废气排放口基本情况 编号及名称 排气筒坐标 排气筒参数 类型 排放标准 经度 纬度 高度 (m) 内径 (m) 温度 (℃) DA001，喷粉过程粉尘排气筒 116.13835 34.20385 15.0 0.3 25 一般排放口 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中“颗粒物”的排放标准限值要求，同时满足《河南省2021年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办〔2021〕20号）中颗粒物10mg/m3要求 DA002，有机废气排气筒 116.13841 34.20397 15.0 0.5 25 一般排放口 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/ 1951—2020）中表1值通用设备制造业非甲烷总烃50 mg/m3限值要求 DA003，天然气燃烧机燃气废气排气筒 116.13842 34.20417 15.0 0.1 25 一般排放口 《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）中表1标准 （7）废气处理可行性分析 光催化装置：光催化系统利用人工紫外线灯管产生的真空紫外光来活化光催化材料，纳米光催化剂TiO2在特定波长的光的照射下受激生成"电子一空穴"对（一种高能粒子），这种"电子一空穴"对和周围的水、氧气发生作用后，就具有了极强的氧化－还原能力，氧化吸附在催化剂表面的非甲烷总烃的原理。TiO2的光催化机理：半导体的能带结构通常是由一个充满电子的低能价带和一个空的高能价带构成，它们之间的区域称为禁带。禁带是一个不连续区域.当能量大于或等于半导体带隙能的光波辐射此半导体催化剂时，处于价带的电子(e)就会被激发到导带上，价带生成空穴(h+)，从而在半导体表面产生具有高度活性的空穴/电子对。在电场的作用下，电子与空穴发生分离，迁移到粒子表面的不同位置。热力学理论表明，分布在 TiO2 表面的空穴可以将吸附在其表面的 OH-和 H2O 分子氧化成•OH，而电子(e-)具有很强的还原性，可使得 TiO2 固体表面的电子受体如 O2 被还原。O2 既可以抑制光催化剂上电子和空穴的复合，提高反应效率，同时也是氧化剂，可以氧化已经羟化的反应产物，是表面羟基自由基的另一个来源。缔合在 Ti4+表面的•OH 的氧化能力是水体中存在的氧化剂中最强的，能够氧化大部分的有机污染物及部分无机污染物，将其最终降解为 CO2、H2O 等无害物质，并且对反应物几乎无选择，因而在光催化氧化中起着决定性的作用。该设备能高效去除挥发性有机物（VOCs）、无机物、硫化氢、氨气、硫醇类等主要污染物，项目废气成分为挥发性有机物，去除率可达60%以上，其治理措施目前均已成熟可靠，已在多地安装实践，能够保证项目废气中污染物长期稳定达标排放。 活性炭吸附法：用活性炭作为吸收剂，把废气中有机气体吸附到固相表面进行浓缩，从而达到净化废气的方法，去除效率可达80%以上。 低氮燃烧是指在炉窑内采用各种燃烧技术手段来控制燃烧过程中 NOX 的生成，低氮燃烧控制燃烧温度以减少“热力”型NOX 的生成，或减少燃料氮与燃料空气中氧的混合，通过形成富燃区域将燃料NOX 还原成N 2 ，以减少“燃料”型NOX 产生；低氮燃烧能够减少40%氮氧化物产生量；烟气再循环是在锅炉的空气预热器前抽取一部分烟气返回炉内，利用惰性气体的吸热和氧浓度的减少，使火焰温度降低，抑制燃烧速度，减少热力型NOX，抽取的烟气可以直接送入炉内，也可以与一次风或二次风混合后送入炉内。 根据相关规范可知，光催化装置、活性炭吸附法、低氮燃烧等均属于可行的废气治理措施工艺，且项目废气采取以上措施后均可以实现达标排放，故项目采取的废气处理措施可行。 （8）废气例行监测计划 按照根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）等中的监测要求，本项目污染源为一般排放口，投产后本项目废气环境监测计划内容如下表29。 表29 本项目废气监测计划一览表 类别 监测点位置 监测因子 监测频率 废气 DA001，喷粉过程粉尘排气筒 颗粒物 一年一次 DA002，有机废气排气筒 非甲烷总烃 一年一次 DA003，天然气燃烧机排气筒 氮氧化物 一月一次 颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度 一年一次 无组织在厂界上风向一个点、下风向 3 个点 颗粒物、非甲烷总烃 每年一次 废水 工程用水主要包括生产用水、生活用水。 生活废水 本项目职工60人，根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T 385-2020）可知，生活用水量按80 L/人•d计，则生活用水量为4.8m3/d（1440m3/a），产污系数以0.8计，则生活污水产生量为3.84m3/d（1152m3/a）；生活污水中污染物浓度为COD300mg/L、BOD200mg/L、SS250mg/L、NH3-N25mg/L；生活污水经化粪池（1座，5m3）处理后经市政管网进入夏邑县第二污水处理厂处理。 （2）生产废水 本项目生产废水主要是碱洗后水洗废水、陶化后水洗废水、碱洗槽定期清洗废水、陶化槽定期清洗废水、清水池定期更换水，具体如下： ①碱洗后水洗废水 本项目碱洗后水洗工序设2个水洗槽（1#~2#）（2m×1.0m×0.9m），总容积3.6m³。项目采用喷淋的方式进行清洗，每天槽内液体循环约10次。根据类比同类项目，因蒸发和粘附在工件上而损耗的水量约为循环水量的15%，即每天损耗水量为5.4m³、1620m³/a。水洗槽每2天更换一次，则此部分废水量为 540m³/a。 ②陶化后水洗废水 陶化后工件需经2次水洗，去除粘附在工件表面的陶化液。3#~4#清水槽总容积为3.6m³。本项目采用喷淋的方式进行清洗，每天槽内液体循环约 10 次。根据类比同类项目，因蒸发和粘附在工件上而损耗的水量约为循环水量的 15%，即每天损耗水量为5.4m³、1620m³/a。另外，3#清水槽每天需更换3次，4#清水槽需每天更换2次，则此部分废水量为 2700m³/a。 ③碱洗槽定期清洗废水 本项目设 2个碱洗槽（2×1.2×0.9m），总容积约4.32m³。槽液循环使用，为保证产品质量，每个碱洗槽每1个月更换槽底部分含槽渣的废槽液，每个碱洗槽每次更换量为 0.3t。更换的废槽液进入自建污水处理系统处理，此部分清洗废水约 6t/a。碱洗槽定期补充消耗的除油剂和清水，损耗量为 36t/a。 ④陶化槽定期清洗废水 本项目设1个陶化槽（2×1.2×0.9m），槽液循环使用，为保证产品质量，陶化槽每 1 个星期更换池底部分含槽渣的废槽液，每次更换量为 0.2t。更换的废槽液进入项目自建污水处理系统处理，此部分清洗废水约8.6t/a。陶化槽需要定期补充消耗的陶化液和清水，损耗量为77t/a。 ⑤清洗水池定期更换循环水 建设单位拟自建污水处理设施处理“碱洗+陶化”清洗废水，生产废水主要污染物指标处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）洗涤用水标准后充分回用于清洗。考虑到清洗水不断的循环利用后，盐分不断的积累，当累积到一定浓度时会影响清洗的效果，则需对全部循环水进行更换。根据建设单位的经验数据及类比同类型工艺，每两个月需更换一次，每次更换量为所有清洗水池容积的总和，即7.2m3/次、36m3/年（按工作时间10个月计算）。单次更换下来的循环水总量较小，考虑到废水中含有氟化物，建设单位拟作为危险废物处理。考虑到需对定期更换的循环水（浓盐水、含氟废水）进行暂存，因而需设一个一定容积的水池，水池的容积设为一次更换循环水量，即7.2m3。 综上，项目生产废水量3254.6 t/a，拟进入厂区污水处理设施处理后回用于清洗工序。类比同类项目“碱洗+陶化”清洗废水污染物水质，污水中污染物的浓度为pH7.5-9，COD230mg/L、BOD30mg/L、SS200mg/L、总磷4.0mg/L、石油类25 mg/L、氟化物0.75 mg/L。陶化液为混合物，其主要成分为硅烷偶联剂和氟锆酸盐，而氟锆酸盐在反应中几乎完全形成 RZrF6（其中 R 为铁），附着在金属表面形成陶瓷膜，因此进入水体并未加利用的氟锆酸盐总量极小。 项目水平衡图见图6。 图6 项目用水平衡图 根据《环境影响评价技术导则（地面水环境）》（HJ/T2.3-93）中有关地表水环境影响评价工作等级划分原则，项目评价等级确定为三级B。 （3）生产废水处理后回用可行性分析 处理工艺：项目生产废水处理工艺采用“废水调节池+一体化设备+砂滤罐+活性炭过滤罐”工艺，具体见图7。 废水 图7 生产废水处理工艺流程图 工艺说明： 废水调节池：污水处理设备及构筑物都是按一定的水量标准设计的，要求均匀进水，保证后续处理系统的正常运行，在废水进入后续处理系统之前，预先调节水量、水质，使废水达到均质均量的效果。 一体化设备：一体化设备包括 pH 调整、混凝反应、沉淀等功能，废水经废水调节池提升至一体化设备，废水首先进入一体化设备中的pH调整槽，向 pH调整槽加入NaOH 调节废水中的 pH 值，将 pH 调制 8~9；然后再进入混凝反应槽，加入 CaCl 2、PAM、PAC 与废水中的污染物进行混凝反应；废水自流进入沉淀槽，沉淀槽内设置斜管，有效提升废水在沉淀池中的固液分离，去除部分污染物。沉淀槽的污泥进入污泥干化池。考虑到项目不断重复利用循环水可能导致水中的盐分不断积累，工程单位在设计时针对废水主要含氟锆酸盐的特性，采用加入 CaCl2 的方式使氟盐以氟化钙沉淀的形式从水中分离，并加入高分子絮凝剂（PAM）使悬浮组分彻底分离，以提高出水水质及保证水的重复利用率。 砂滤罐：设置砂滤系统，在砂滤罐的作用下，去除水中的SS、COD Cr等。 活性炭过滤罐：设置活性炭过滤系统，在活性炭滤罐的作用下，进一步去除水中的有机物、SS、CODCr 。 回用水池：废水经处理后进入回用水池回用。 污泥干化池：收集、贮存和浓缩污泥，浓缩后的污泥外排。项目生产废水处理结构简图见图8。 图8 生产废水处理结构简图 处理规模：经分析，项目生产废水量3254.6 t/a（约10.8 t/d），项目生产废水处理规模15 t/d，可以满足需求。 出水水质：类比一般“碱洗+陶化”清洗废水污染物水质，并结合国内同类项目污水处理工程方案废水实测数据，项目清洗废水产排情况见表 30。 表30 生产废水主要污染物产排一览表 单位： mg/L 废水性质 pH COD BOD5 SS 石油类 氟化物 总磷 处理前 产生浓度（mg/L） 7.5-9 230 30 200 25 0.75 4.0 污水处理设施处理效率（%） / 87 34 85 80 / 87.5 处理后 排放浓度（mg/L） 6.5-9 30 20 30 5 0.75 0.5 《城市污水再生利用-工业用水水质》（GB/T19923-2005）洗涤用水要求 6.5-9 / 30 30 / / / 达标情况 达标 由表30可知，项目生产废水经自建污水处理设施处理后，生产废水主要污染物指标可以满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）洗涤用水标准，符合项目碱洗、陶化回用水质的要求；根据项目水平衡图可知，项目碱洗、陶化用水量约6607.6 t/a，项目生产废水量约3218.6t/a，故项目生产废水可全部用于碱洗、陶化用水；综上所述，碱洗废水和陶化废水经“废水调节池+一体化设备+砂滤罐+活性炭过滤罐+回用水池”进行处理后可以回用于清洗。清水池定期更换的循环水（浓盐水）不能被继续回用，考虑到废水中含有氟化物，建设单位拟作为危险废物处理。 （3）生活废水产排情况 经分析，项目生活污水产生量为3.84m3/d（1152m3/a）；生活污水中污染物浓度为COD300mg/L、BOD200mg/L、SS250mg/L、NH3-N25mg/L；生活污水经化粪池（1座，5m3）处理后经市政管网进入夏邑县第二污水处理厂处理。 本项目生活污水主要污染物产排情况见表31。 表31 生活污水主要污染物产排一览表 单位： mg/L 废水性质 COD BOD5 SS 氨氮 处理前 产生浓度（mg/L） 300 200 250 25 产生量（t/a） 0.346 0.230 0.288 0.0288 化粪池处理效率（%） 15 28 45 / 处理后 排放浓度（mg/L） 255 144 137.5 25 排放量（t/a） 0.294 0.166 0.158 0.0288 （GB8978-1996）表4三级标准 500 300 400 / 达标情况 达标 达标 达标 / 夏邑县第二污水处理厂进水水质要求 300 150 150 35 （GB18918-2002）一级A的标准 排放浓度（mg/L） 50 10 10 5 排放量（t/a） 0.0576 0.0115 0.0115 0.00576 由上表可知，本项目生活废水经化粪池处理后能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足夏邑县第二污水处理厂进水水质要求，并且进一步处理，处理后出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A的标准限值（COD50 mg/L、氨氮5 mg/L）要求，故本项目总量申请指标按COD50 mg/L、氨氮5 mg/L计，经计算本项目总量申请控制指标COD 0.0576t/a、氨氮0.00576t/a。 根据现场查看，本项目位于夏邑县产业集聚区振兴大道西段路北13号，处于夏邑县第二污水处理厂收水范围内。夏邑县第二污水处理厂位于县城西南部，沱河北岸，跨越大道南侧，工程设计规模为4.0万m3/d，目前已正常运营，污水处理工艺选用“水解酸化+卡鲁塞尔氧化沟”处理工艺，污泥处理采用机械浓缩脱水工艺，出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，因此本项目生活污水进入夏邑县第二污水厂是可行的。 项目厂区及车间地面进行硬化防渗处理，项目污水处理设施、化粪池等均按重点防渗区建设，以防止对区域地下水造成影响。采取以上措施后，项目对当地水环境影响较小。 项目废水污染物排放信息如下。 表32废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水 类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口 类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 生活废水 COD、BOD5、氨氮、SS、总氮、总磷 夏邑县第二污水厂 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律 TW001 三格化粪池 / DW001 是 企业总排口 表33 废水间接排放口基本情况表 排放口 编号 排放口地理坐标 废水排放量/ (万t/a) 排放 去向 排放 规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L） DW001 E116.13849 0.1152 夏邑县第二污水厂 时间段比较集中，整体无规律 / 夏邑县第二污水厂 COD 氨氮 SS COD：50 氨氮：5 SS：10 N34.20427 表34废水污染物排放执行标准表 序号 排放口 编号 污染物 种类 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 名称 浓度限值/(mg/L) 1 DW001 COD 夏邑县第二污水厂设计进水指标要求 300 NH3-N 35 SS 150 表35 废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度/ (mg/L) 日排放量/(t/d) 年排放量/(t/a) 1 DW001 COD 50 1.9×10-4 0.0576 NH3-N 5 1.9×10-5 0.00576 SS 10 3.8×10-5 0.0115 全厂排放口合计 COD 0.0576 氨氮 0.00576 SS 0.0115 综上分析，本项目生活废水进入夏邑县第二污水厂处理可行。评价认为本项目对地表水环境影响可以接受。 按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中的监测要求，投产后本项目废水例行监测计划内容如下36。 表36 本项目废水监测计划一览表 类别 监测点位置 监测因子 监测频率 废水 厂区污水总排口 pH值、流量、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、SS 一年一次 综上，本项目产生的废水均得到有效处理，对周边环境影响较小，治理措施可行。 3、噪声 本项目噪声主要来自车床、剪床、冲床、空压机等高噪声设备运行时产生的机械噪声，声源强度在70-95dB(A)之间，持续时间为2400h，采取减震、隔声、消声、绿化等措施，同时加强设备日常维护、运输车辆慢行禁鸣等措施，项目夜间不生产，噪声源强可降至45-75dB(A)之间。本项目设备噪声防治措施见表37。 表37 项目主要噪声源强一览表 单位：dB（A） 序号 设备名称 数量 噪声 源强 持续时间 防治措施 采取措施后 1 车床 10 70～85 2400h 减震、隔声、消声等，同时加强设备维护等 ≤60 2 冲床 25 70～85 ≤60 3 磨床 8 85～90 ≤65 4 剪板机 3 90～95 ≤70 5 滚丝机 2 70～85 ≤60 6 滚桶机 2 70～85 ≤60 7 油压机 8 70～85 ≤60 8 钻床 2 85～90 ≤65 9 铣床 4 85～90 ≤65 10 弯杆机 2 70～85 ≤60 11 打线机 2 70～85 ≤60 12 电机验收机 2 70～85 ≤60 13 打包机 1 70～85 ≤60 14 空气压缩机 2 85～90 ≤65 15 攻牙机 5 85～90 ≤65 （1）预测模式 点声源预测模式 A、建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值Leqg计算公式： 式中： Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s。 B、预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： 式中： Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb——预测点的背景值，dB(A)。 C、室外声传播衰减计算公式： 评价仅考虑几何发散衰减。 （2）预测方法 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）评价方法和评价量的规定。 （3）预测结果 本工程建设完成后，工程厂界噪声贡献值见表38。 表38 工程厂界噪声贡献值结果表 单位：dB(A) 项目预测点 噪声贡献值 执行标准 达标情况 东厂界 47.2 GB12348-2008 3类标准：昼间≤65dB(A)，夜间不生产 达标 南厂界 45.0 达标 西厂界 43.0 达标 北厂界 41.1 达标 由表33可见，通过车间隔声及距离衰减后，建设项目各厂界噪声预测值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准［昼间≤65dB（A）]的要求，项目夜间不生产，表明项目运营期噪声对周围环境影响较小。 敏感点预测结果见表39。 表39 敏感点预测结果一览表 单位：dB(A) 点位 现状值 贡献值 叠加值 标准 夏邑县图书馆（西侧约30m） 昼间 55.0 13.5 55.0 60 由表39可以看出，在敏感点西侧约30m的夏邑县图书馆，经预测，昼间可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，因此，本项目对区域声环境影响较小；根据现场查看，项目通过合理布置厂区平面图，项目高噪声设备尽量布置在厂区东侧，西侧为办公区喷粉区等，生产车间主要位于厂区东侧，且生产车间、仓库均为封闭式，故项目噪声对项目西侧约30m的夏邑县图书馆影响较小。 按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中的监测要求，投产后本项目噪声例行监测计划内容如下表40。 表40 本项目噪声监测计划一览表 类别 监测点位置 监测因子 监测频率 噪声 厂界四周（厂界外1m） 等效连续A声级 每季度一次 4、固体废物 本项目固体废物主要为金属加工过程中产生的边角料、不合格品；涂料、陶化液、除油剂等产生的废包装桶；一般废包装材料；碱洗、陶化、清洗池残渣；污水处理设施污泥；废活性炭；含氟废水；废液压油、废切削液；喷粉袋式除尘器收集粉尘及地面清理粉尘；职工生活垃圾。 金属加工过程中产生的边角料、不合格品：项目生产过程中会产生一些边角料，根据建设单位提供资料，产生量约14t/a，边角料、不合格品全部集中收集后外售，不会对环境造成不利影响；经一般固废暂存区暂存后，定期外售。 涂料、陶化液、除油剂等产生的废包装桶：项目产生涂料等废弃包装材料约0.6t/a，经查阅《国家危险废物名录》（2021年本），废弃包装材料属于危险固废，废物类别 HW49，废物代码900-041-49，厂内危废暂存间暂存后交由厂家回收。 一般废包装材料：各种一般原辅料废包装袋产生量约为1.3t/a，经统一收集后外售物资部分回收处理。 碱洗、陶化、清洗池残渣：项目碱洗池、陶化池、清洗池沉淀后残渣主要成分为难溶性金属氧化物，经查阅《国家危险废物名录》（2021年本），属于危险废物（HW17金属表面处理及热处理加工），废物代码336-064-17，产生量约0.4t/a，定期交由有资质单位处理。 污水处理设施污泥：本项目产生的生产废水经自建污水处理站处理，生产废水产生总量为3254.6m3/a，则干污泥产生量约为5.0t/a。经查阅《国家危险废物名录》（2021年本），该污泥属于危险废物（HW17金属表面处理及热处理加工），废物代码336-064-17，该污泥委托有危险废物处理资质的单位处置。 废活性炭：项目废活性炭来自两部分，一部分为项目泡漆过程及烘干废气采用蜂窝状活性炭进行吸附过滤，一部分为废水处理最后使用活性炭对废水进行过滤，去除残余的COD、BOD、SS。根据计算，工程建设完成后进入活性炭吸附装置有机废气产生量为0.33t/a，活性炭吸附效率为80%，吸附能力为1kg（污染物）/3kg（活性炭），被吸附的污染物量为0.26t/a，活性炭的使用量为0.78t/a，则废活性炭（活性炭+吸附有机物）的产生量为1.04t/a，活性炭定期更换；根据设计单位提供资料，废水处理活性炭产生量约2t/a，则项目废活性炭产生量一共3.04 t/a，属于危险固废，废物类别 HW49，废物代码900-041-49，在厂内危废暂存间暂存后交有资质单位进行处理。 含氟废水：清洗水不断的循环利用后，盐分不断的积累，当累积到一定浓度时会影响清洗的效果，则需对全部循环水进行更换。根据建设单位的经验数据及类比同类型工艺，每两个月需更换一次，每次更换量为所有清洗水池容积的总和，即7.2m3/次、36m3/年（按工作时间 10 个月计算）。单次更换下来的循环水总量较小，考虑到废水中含有氟化物，建设单位拟作为危险废物处理。 废液压油和废切削液：根据企业实际状况，液压油需定期更换（每3个月更换一次），产生废液压油约0.03t/a，参见《国家危险废物名录》（2021本）可知，废液压油属危险固废，类别为HW08，废物代码为900-218-08。根据企业实际状况，项目用于生产设备上的切削溶液一般每隔半年（即6个月）更换一次，用于维修设备上的切削溶液一般每年更换一次，产生废切削液约0.01t/a，参见《国家危险废物名录》（2021年本）可知，废切削液属危险固废，类别为HW09，废物代码为900-006-09；废液压油和废切削液在厂内危废暂存间暂存后交有资质单位进行处理。 喷粉袋式除尘器收集粉尘及地面清理粉尘：经计算，喷粉过程袋式除尘器收集粉尘及地面清理粉尘量约5.83t/a，收集后回用于生产。 生活垃圾：本项目产生生活垃圾9.0t/a，收集交由环卫部门集中处理。 工程固体废物产排情况一览表见表41。 表41 工程固体废物产排情况一览表 名称 产生环节 废固体 形态 产生量 主要成分 固废性质 贮存方式 处置量 处理措施 金属加工过程中产生的边角料、不合格品 生产过程 固态 14t/a 边角料、不合格品 一般固废 一般固废暂存区暂存 14t/a 外售 一般废弃包装材料 生产过程 固态 1.3t/a 废弃包装材料 一般固废暂存区暂存 1.3t/a 外售物资回收单位 喷粉袋式除尘器收集粉尘及地面清理粉尘 喷粉除尘过程 固态 5.83t/a 粉末涂料 一般固废 / 5.83t/a 直接回用于生产 涂料、陶化液、除油剂等产生的废包装桶 生产过程 固态 0.6t/a 涂料、陶化液、除油剂等 危险固废 危废暂存间暂存 0.6t/a 在厂内危废暂存间暂存后交有资质单位进行处理 碱洗、陶化、清洗池残渣 生产过程 固态 0.4t/a 陶化液、除油剂等 危险固废 危废暂存间暂存 0.4t/a 在厂内危废暂存间暂存后交有资质单位进行处理 污水处理设施污泥 污水处理过程 固态 5t/a 氟化物等 危险固废 暂存池暂存 5t/a 在厂内暂存池暂存后交有资质单位进行处理 废活性炭 废气处理 固态 3.04t/a 有机废气等 危险固废 危废暂存间暂存 3.04t/a 在厂内危废暂存间暂存后交有资质单位进行处理 含氟废水 污水处理 液态 36t/a 氟化物等 危险固废 暂存池暂存 36t/a 在厂内暂存池暂存后交有资质单位进行处理 废液压油 生产过程 液态 0.03t/a 油类等 危险固废 危废暂存间暂存 0.03t/a 在厂内危废暂存间暂存后交有资质单位进行处理 废切削液 生产过程 液态 0.01t/a 切削液等 危险固废 危废暂存间暂存 0.01t/a 生活垃圾 职工生活 固态 9.0t/a / 一般固废 垃圾收集桶暂存 9.0t/a 集中收集后由环卫部门定期运往垃圾中转站 项目设置1座危废暂存间（20m2，位于厂区西北侧），危险废物收集储存过程需按下列要求进行管理： 危险废物的收集包装： a．有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备。 b．危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。 c．危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。 d.不得与不相容的废物混合或合并存放，也不得将非危险废物混入危险废物中贮存。 危险废物的暂存要求： 危险废物堆放场应满足GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》有关规定及环保部2013年第36号文中相关修订： a．按GB15562.2《环境保护图形标识－－固体废物贮存（处置）场》设置警示标志。 b．必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙。 c．要求必要的防风、防雨、防晒措施，避免高温、阳光直射、远离火源。 d．要有隔离设施或其它防护栅栏。 e．应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及共聚，并设有报警装置和应急防护设施。 危险废物的运输要求： 危险废物的运输应采取危险废物转移“五联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。“五联单”中第一联由废物产生者送交环保局，第二联由废物产生者保管，第三联由处置场工作人员送交环保局，第四联由处置场工作人员保存，第五联由废物运输者保存。 本项目危废详情、防治措施见表42，贮存场所污染防治措施情况见表43。 表42 本项目危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险特性 污染防治措施 1 含氟废水 HW17 336-064-17 36 清洗水池更换 液态 氟化物等 氟化物等 每两个月一次 T/C 拟设暂存池1座，采取“四防”措施，定期交有资质的单位回收处理 2 碱洗、陶化、清洗池残渣 HW17 336-064-17 0.4 碱洗、陶化、清洗过程 固态 陶化液、除油剂等 陶化液、除油剂等 每周一次 T/C 3 污水处理设施污泥 HW17 336-064-17 5 污水处理过程 液态 陶化液、除油剂等 陶化液、除油剂等 1次/每天 T/C 拟设暂存池1座，采取“四防”措施，定期交有资质的单位回收处理 4 涂料、陶化液、除油剂等产生的废包装桶 HW49 900-041-49 0.6 生产过程 固态 涂料、陶化液、除油剂等 涂料、陶化液、除油剂等 1次/每天 T 拟设危废暂存间1座，采取“四防”措施，定期交有资质的单位回收处理 5 废活性炭 HW49 900-041-49 3.04 废气治理 固态 活性炭、有机废气等 有机废气 4次/年 T 6 废液压油 HW08 900-218-08 0.03 生产过程 液态 液压油 液压油 4次/年 T,I 7 废切削液 HW09 900-006-09 0.01 生产过程 液态 切削液 切削液 4次/年 T 表43 本项目危险废物贮存场所基本情况表 序号 贮存场所 名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积（m2） 贮存方式 贮存能力（t） 贮存周期 1 危废暂存间 含氟废水 HW17 336-064-17 厂区污水处理区 7.2 暂存池 7.2 1个月 2 碱洗、陶化、清洗池残渣 HW17 336-064-17 危废暂存间 3 桶装 0.2 1个月 3 污水处理设施污泥 HW17 336-064-17 厂区污水处理区 3 暂存池 3 1个月 4 陶化液、除油剂等产生的废包装桶 HW49 900-041-49 危废暂存间 10 / 0.3 1个月 5 废活性炭 HW49 900-041-49 3 桶装 1 1个月 6 废液压油 HW08 900-218-08 2 桶装 0.5 1个月 7 废切削液 HW09 900-006-09 2 桶装 0.5 1个月 综上，采取上述措施后，评价认为项目产生的各类固废做到了“减量化、资源化、无害化”的相关要求，不对外界构成新的污染源。 5、土壤、地下水环境分析 （1）土壤环境影响分析 土壤污染是指人类活动所产生的物质（污染物），通过多种途径进入土壤，其数量和速度超过了土壤的容纳能力和净化速度的现象。土壤污染可使土壤的性质、组成及性状等发生变化，使污染物质的积累过程逐渐占据优势，破坏了土壤的自然动态平衡，从而导致土壤自然正常功能失调，土壤质量恶化，影响作物的生长发育，以致造成产量和质量的下降，并可通过食物链引起对生物和人类的直接危害，甚至形成对有机生命的超地方性的危害。 拟建项目污染物质可能通过以下途径进入土壤。 a水污染型：本项目生活污水、生产废水发生泄漏，若污水处理设施、暂存池、化粪池等发生破损，致使周边土壤受到的污染。 b固体废物污染型：拟建项目固体废物等在运输、贮存或堆放过程中通过扩散、降水淋洗等直接或间接地影响土壤。 （2）地下水环境影响分析 正常情况下，污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是连接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。地下水能否被污染以及污染程度的大小，取决于包气带的地质结构、成分、厚度、渗透性以及污染物的种类和性质。一般说来，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒大松散，渗透性能良好则污染重。根据本项目所处区域的地质情况，项目可能对地下水造成污染的途径主要有： a厂区内污水收集管网出现破损或者泄漏，暂存池、污水处理设施、化粪池等出现事故导致污水泄漏，造成非正常排放。 b项目污水处理设施、暂存池、化粪池等防渗措施不到位，导致废水下渗，污染地下水。 c生活垃圾、边角料及不合格品、废弃包装材料、污泥及残渣等等清运不及时，其有害成分可能随着雨水污染地下。 d大气污染物通过重力沉降或雨水淋洗降落到地表污染地下水。 正常工况下，工程生产废水经污水处理设施处理后回用；生活污水经化粪池处理后进入市政管网。 项目非正常情况主要是污水收集管网、化粪池、暂存池、污水处理设施出现破损或者泄漏，造成非正常排放。废水产生、输送和处理过程中有发生“跑、冒、滴、漏”事故可能，一旦发生事故，尤其是在污水管网埋地部位，污、废水一旦泄漏难以被发现且浓度较高，将会通过包气带渗入至地下水中，从而造成地下水污染，使地下水水质恶化。因此，当发生污染物泄露事故后，必须立即启动应急预案，并提出下一步预防和防治措施，迅速控制或切断事件灾害链，对污水进行封闭、截流，抽出污水集中处理，使污染地下水扩散得到有效抑制，最大限度地保护下游地下水水质安全，将损失降到最低限度。此外，如污染物泄露及时发现，不会造成长时间的泄露，加之有效的防渗手段，可大幅减少泄露事故对地下水的污染，所以在项目投产后，应做好污染监控措施，对化粪池、暂存池、解冻池、沉淀池及管道等仍必须采取可靠的防渗防漏措施，防止重大事故或者事故处理不及时污水泄漏对地下水环境造成污染。 （3）项目土壤、地下水污染防治措施 土壤、地下水污染主要来自废水、废气、固体废物污染，重在预防，为有效防治土壤、地下水环境污染，项目运营期应采取以下防治措施： a源头控制措施：严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、仓库、污水处理设施等采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏环境风险事故降到最低程度。防渗工程设计使用年限不应低于设备、管线及建、构筑物的设计使用年限。对可能泄漏有害介质和污染物的设备和管道敷设尽量做到“可视化”，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水、土壤污染。定期对化粪池、暂存池、污水处理设施等进行巡查，采取防渗处理，严防发生破损、泄漏事故。 b分区防渗：本次环评参照《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)对本项目进行整体的污染分区划分，分为污染防治区和非污染防治区，其中污染防治区又分为一般污染防治区和重点污染防治区，防渗措施要求见下表。 表44防渗分区划分情况及要求 分区 区域 防渗要求 重点防渗区 化粪池、污水处理设施、暂存池、污水收集管线、化学品库、危废暂存间、除油喷淋区、喷涂车间、泡漆房、风干房等 等效黏土防渗区Mb≥6.0m，K≤1×10 -7 cm/s，污水输送管线雨污分流，PVC材质，在连接或弯头处加强防渗；化粪池、污水处理设施、暂存池、除油喷淋区采用铺设1.0mmHDPE膜进行防渗，渗透系数达到1.0×10-10cm/s；危废暂存间贮存设施必须防渗，基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；化学品库、喷涂车间、泡漆房、风干房采用混凝土进行防渗，渗透系数达到1.0×10-7cm/s，减少污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度 一般防渗区 生产车间、仓库等 等效黏土防渗区Mb≥1.5m，K≤1×10 -7 cm/s，混凝土防渗层抗渗等级不应小于P6，其厚度不宜小于100mm，其防渗层性能与1.5厚粘土层( 渗透系数≤10-7cm/s) 等效 简单防渗区 办公室 一般地面硬化 运营过程中对生产车间、仓库、暂存池、化粪池、污水处理设施、危废暂存间等按相关要求做好防渗措施，防止产生土壤污染。 c应急响应：一旦发生污染事件发生后，为了能以最快的速度防止污染物进一步向周围扩散，根据前述分析，可以采取如下相应措施来控制： 源头控制：一旦发生废水泄漏，应及时切断并封堵泄漏源，并对泄漏物所在的地面进行及时截流封堵，尽可能将泄漏物控制在一个相对较小的范围内，防止泄漏物四处流淌而增加地下水、土壤污染的风险。 后果控制：当发生严重的地下水、土壤污染事故，使得项目场地不能正常工作时，则应报环保部门批准后实行非正常封场，防止污染进一步扩散；同时进行评估决定是否采取进一步的工程防护措施；继续对地下水、土壤已经受到污染的区域进行跟踪监测，并根据需要开展风险评估，根据风险评估结果决定是否进行地下水修复工作。 途径控制：由于受项目所在地水文地质条件限制，被污染的地下水径流迁移较缓慢，将较长时间存在于项目场地所在区域的潜水含水层中。对于已被污染的土壤需及时挖掘清理并妥善处置，防止土壤中污染物随降雨淋滤进一步下渗进入地下水中，同时可考虑通过小范围内的地下水抽排措施降低地下水水位，切断污染物在地下水中的迁移途径，防止污染羽扩散，或在污染羽下游建设渗透性反应墙，控制污染羽向下游扩散并去除地下水中的污染物。 按照有关的规范要求采取上述污染防渗措施，可以避免项目对周边土壤产生明显影响，营运期土壤污染防治措施是可行的。 6、环境风险分析 6.1风险源调查及识别 本项目生产过程中涉及的危险物质主要为水性漆、液压油、切削液等物质。水性漆主要性质见原辅料理化特性章节，液压油理化性质见表45。 表45 液压油理化性质及毒性效应 存在场所 物质名称 毒性、危害性 燃烧爆炸性 理化性质 危废暂存间及化学品库 液压油 毒副作用，易对人体、土壤、大气 形成损害或污染 可燃液体，火灾性为丙B类，遇明火、高热可燃 外观与性状：淡黄色粘稠液体，闪点120-340℃,自燃点300-350℃,相对密闭（水=1）934.8；沸点-252.8；溶于苯、乙醇、乙醚等多数有机溶剂 由表45可知，液压油为风险物质，项目生产中可能发生的事故主要为液压油、切削液、水性漆等泄露以及爆炸、火灾等引发的次生/伴生污染物排放情形。如果生产废水发生事故排放，未经自行处理的非正常排放，将会对纳污水体造成污染。本项目可能发生生产废水泄漏的包括以下内容：碱洗池泄漏、陶化池泄漏、水洗池泄漏、污水站事故排放，进而通过厂区的雨污管网排至纳污水体对水体造成污染。 6.2环境敏感目标概况 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定环境敏感区，本项目位于夏邑县产业集聚区内，不在环境敏感地区范围之内。根据现场勘察，距离本项目最近的敏感目标为西侧约30m的夏邑县图书馆（约200人）。 6.3风险潜势初判及风险评价等级 根据HJ/T169-2018《建设项目环境影响风险评价技术导则》附录B，计算环境风险物质对应临界量比值Q。按式（C.1）计算： （C.1） 式中：q1，q2，…，qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn—每种危险物质的临界量，t.。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据 HJ169-2018 附录 B，项目涉及的主要风险物质为水性漆、液压油、切削液，项目风险物质表具体见表46。 表46 项目风险物质表 物质名称 临界量 风险物质类别 预计最大存在量qn（t） qn/Qn 水性漆 / 低毒物质 0.1 / 液压油 2500 可燃液体 0.05 0.00002 切削液 2500 可燃液体 0.05 0.00002 项目Q=0.00002+0.00002=0.00004，Q＜1，则本项目环境风险潜势为I。 根据下表47进行判定，项目环境风险评价工作等级为简单分析，参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录A格式，对项目环境风险进行简单分析评价。 表47 评价工作等级划分 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析 6.4 环境风险分析 ①对地表水环境的影响分析 火灾影响分析：液压油等燃烧产生污染物主要为 CO 和 CO2，两种物质均不溶于水。项目区内布设灭火器均为干粉灭火器及消防沙箱，发生火灾及灭火过程中项目内不会产生废水。灭火后的地面清洗通过控制用水的方式来降低废水产生量，清洗废水经雨污收集沟汇入厂区事故池（厂区设计事故池1座）处理，随后再进行处置。因此项目发生火灾事故后对周围水环境影响不大。 ②对大气环境影响分析 液压油等易燃物料分解产物为一氧化碳、二氧化碳及水，其中完全燃烧时产生二氧化碳，不完全燃烧时产生 CO。CO 在大气中比较稳定，不易与其他物质产生化学反应，其在进入大气后，由于大气的扩散稀释作用和氧化作用，一般不会造成危害，所以吸入时不为人们所察觉，是室内外空气中常见的污染物。当其浓度过高时，人在这种环境下待的时间较长，就会出现晕眩、头痛、怠倦的现象，CO 对人的主要危害就是引起组织缺氧，导致急性或者慢性中毒甚至有死亡的威胁。此外，CO 还可能造成听力与视力的损害，比如视野的减小或者听力的丧失。二氧化碳对环境影响主要为温室效应。 根据分析，项目出现火灾、爆炸事故概率较小，排放一氧化碳、二氧化碳经大气稀释、扩散后对周边大气环境影响较小。 ③对周边敏感点影响分析 根据现场踏勘，距本项目最近敏感点为西侧的夏邑县图书馆，项目区发生泄漏事故及火灾事故时，对其以外的区域理论上基本不造成影响。项目在日常经营过程中仍须加强管理，严防事故的发生，靠近物料储存区域应尽量避免人员长期滞留，以免加大事故损失。 ④地下水环境风险事故危害后果 项目物料贮存区域均采取严格防渗措施，在泄露或火灾事故情况下，物料一般不会影响地下水，但是若发生爆炸事故，防渗失效的情况下，物料可能会通过渗漏对地下水造成影响。 6.5风险防范措施 项目制定的风险事故防范措施如下： ① 严格执行相关法律、法规 由于该项目所用水性漆、液压油等属易燃品，因此在经营中必须严格执行有关法律、法规，如《危险化学品安全管理条例》、《建筑设计防火规范》、《易燃易爆化学物品安全监督管理办法》等。 ② 贮存过程的消防管理措施 对各种原辅材料应该按有关消防规范分类贮存，易燃物贮存区要形成相对独立区，并在周围设防火墙，隔离带。储存区内应有“禁止吸烟和使用明火”的告示牌。储存于阴凉、通风的库房，远离火种、热源，库温不宜超过30℃，存储区应远离频繁出入处和紧急出口。 ③ 喷粉车间、泡漆车间安全防火措施 喷粉车间、泡漆车间应有两个出口，备有消防灭火用具，车间内严禁烟火；严禁随意倾倒涂料及漆料；车间照明灯及电器开关符合防火安全技术要求。 ④ 建立健全安全环境管理制度 a、要坚持“预防为主”的方针，防患于未然，操作人员必须严格按照操作规程办事，认真执行巡检制度，避免因检查不到位或错误操作而发生事故。 b、建立健全健康/安全环境管理制度，指定相关责任人。消防器材完好到位，并设置火灾报警装置。加强车间的安全环保管理，对所有职工进行安全环保的教育和培训。 c、化学品仓库内严禁烟火、严禁闲杂人员出入逗留。严禁携带危险品进入仓库区域内。 ⑤事故废水应急储存设施 参考《水体污染防控紧急措施设计导则》及相关技术规范要求，明确事故存储设施总有效容积的计算公式如下： V总=（V1+ V2- V3）max + V4+ V5 注：（V1+ V2- V3）max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+ V2- V3，取其中最大值。 V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量；本项目取13.68m3，为项目碱洗池、陶化池、水洗池总容积； V2——发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；V2=ΣQ消×t消；根据《消防给水及消防栓系统技术规范》（GB50974-2014）中Q消＝15L/s，消防时间按2h计算，总事故消防污水量为 108m3； V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；本项目取0； V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；本项目污水处理站调节池足够大，可以暂存约3天的废水量，故本项目取0； V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；V5=10qF，项目位于封闭厂房内，本项目取0。 V总=（V1+ V2- V3）max + V4+ V5＝121.68m3 根据建设单位提供资料，项目拟在污水处理区西侧设置事故废水池1座，约150m3，足够项目使用，一旦出现泄漏事故时，关闭厂区废水总排口阀口，禁止污水外排。同时，本项目必须加强废水处理设施的日常巡视与管理维护，杜绝废水的事故排放。 综上所述，由于该项目发生风险事故的概率较小，故只要加强管理，建立健全相应的的防范应急措施，在运行及管理中认真落实工程拟采取的安全措施及评价所提出的安全对策后，该项目风险是可以接受的。 6.6应急预案 根据本项目环境风险分析的结果，对于该项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案纲要建议见下表。 表48 环境风险的突发性事故应急预案 序号 项目 内容及要求 1 总则 说明应急预案制定的原则 2 危险源情况 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险 3 应急计划区 喷粉房、泡漆房、危废暂存间、化学品库等 4 应急组织 本公司：由项目区内专人负责—负责现场全面指挥，专业救援队伍—负责事故控制、救援和善后处理临近地区：由项目区专人负责—负责项目区附近地区全面指挥，救援、管制和疏散 5 应急状态分类、应急响应程序 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序 6 应急设施设备与材料 办公区：防火灾事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；防有毒有害物资外溢、扩散，主要是水或低压蒸汽幕、喷淋设备、防粉尘服和烧伤急救所用的一些药品、器材。项目区：烧伤人员急救所用的一些药品、器材 7 应急通讯通告与交通 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管制等事项 8 应急环境监测及事故后评估 由专业人员对环境风险事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度等所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据 9 应急防护措施消除泄露措施及需使用器材 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场事故源，降低危害；相应的设施器材设备 临近地区：划分火灾区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备 10 应急剂量控制撤离组织计划医疗救护与保护公众健康 事故现场：事故处理人员制定浓烟的应急剂量、现场及临近人员的撤离组织计划和紧急救护方案 临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对浓烟的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案 11 应急状态终止回复措施 事故现场：规定应急状态终止秩序：事故现场善后处理，恢复生产措施； 临近地区：解除事故警戒、公众返回和善后恢复措施 12 人员培训与演习 应急计划制定后，平时安排事故处理人员进行相关知识培训进行事故应急处理演习；对项目区内工人进行安全卫生教育 13 公众教育信息发布 对厂址临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息 14 记录和报告 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理 15 附件 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料 通过采取上述风险防控措施后，本项目环境风险可控。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001，喷粉过程粉尘排气筒 | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中“颗粒物”的排放标准限值要求，同时满足《河南省2021年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办〔2021〕20号）中颗粒物10mg/m3要求 |
|  | DA002，有机废气排气筒 | 非甲烷总烃 | 光氧催化+活性炭吸附装置 | 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/ 1951—2020）中表1值通用设备制造业非甲烷总烃50 mg/m3限值要求 |
|  | DA003，天然气燃烧机排气筒 | 颗粒物 | 低氮燃烧 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）中表1标准 |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |
|  | 厂界 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 生产过程、仓库等均封闭，厂区地面硬化等 | 豫环攻坚办【2017】162号中表2值及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2值 |
| 地表水环境 | 生产污水 | COD、BOD5、石油类、氟化物、总磷 | 厂区污水处理设施处理后回用 | 满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）洗涤用水标准，回用于清洗工序 |
|  | 生活污水 | COD | 厂区污水经化粪池处理后进入市政管网 | 满足夏邑县第二污水处理厂进水水质要求 |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | BOD5 |  |  |
| 声环境 | 厂界 | 等效连续 A 声级 | 厂房隔声、设备减振及距离衰减，同时加强设备维护，运输车辆慢行禁鸣等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中的 3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 工程建设完成后，生产过程产生的边角料、不合格品集中收集后外售；废弃包装袋外售；生活垃圾定期运往垃圾中转站处理，交由环卫部门处理；废包装桶、废活性炭、碱洗陶化清洗池残渣、污水处理污泥、含氟废水、废液压油、废切削液交由有资质单位处理 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 车间地面、仓库及化粪池、暂存池、污水处理设施等均进行防渗、硬化处理 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 对喷粉房、泡漆房、危废暂存间、化学品库等设置专人管理，定期检查；风险物质储存处严禁烟火；厂区同时设置消防设施等 |
| 其他环境 管理要求 | 按照“三同时”制度的指导思想，在项目完成后，必须加强环境管理和监测计划，使各种污染物的排放达到国家有关排放标准要求，从而提高企业的管理水平和社会环境质量，使企业得以最优化发展。为此，本项目应当配备专门的环境管理及监测机构，并确定相应的职责，制定监测计划。 1、环境管理 本项目建成后，企业要完善行政、运行组织机构，设置环保科，明确直属分管领导，负责环境管理工作。监测工作可依托有资质的检测单位组织开展。 环保科的机构任务及主要内容：环保科负责日常环境管理工作。主要职责由以下几项内容组成： ①贯彻执行环境保护法律法规和标准的有关规定。 ②组织制定和修改企业环境保护管理规章制度并监督执行。 ③制定并组织实施环境保护规划和计划。 ④领导和组织环境监测。 ⑤检查环境保护设施的运行情况，发现问题及时提出整改措施与建议。 ⑥推广应用环境保护先进技术和经验，推进清洁生产新工艺。 ⑦组织开展环境保护科研和学术交流。 ⑧按照上级环保主管部门的要求，制定环保监测计划并组织、协调完成监测计划。 ⑨组织开展环境保护专业技术培训，提高人员素质水平。 ⑩组织污染源调查，弄清和掌握厂区污染状况，建立污染源档案，并做好环境统计工作。 |

# 六、结论

商丘爱美高电器有限公司年产100万台排风扇项目，从环境保护的角度看，该项目的建设是可行的。 其他 本报告表应附以下附件、附图： 附件一 委托书 附件二 项目备案 附件三 租赁协议 附件四 环评标准执行函 附件五 营业执照 附件六 声明 附图一 项目地理位置图 附图二 项目平面布置示意图 附图三 项目周围环境示意图 附图四 夏邑县产业集聚区规划图

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.0558t/a | / | / | / |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.066t/a | / | / | / |
|  | SO2 | / | / | / | 0.0036t/a | / | / | / |
|  | NOX | / | / | / | 0.011t/a | / | / | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.0576t/a | / | / | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.00576t/a | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 边角料、不合格品 | / | / | / | 0 | / | / | / |
|  | 废弃包装材料 | / | / | / | 0 | / | / | / |
| 危险废物 | 废包装桶、废活性炭、碱洗陶化清洗池残渣、污水处理污泥、含氟废水、废液压油、废切削液 | / | / | / | 0 | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

废水、固废

废气

固废、噪声

固废、噪声

碱洗液

原材料（钢板）

废水

废水、固废

废气

废气

水蒸气

碱洗

废水

焊接

冲压成型

剪切

陶化液

烘干

喷粉

烘干

水洗

陶化

水洗

噪声

入库

成品

组装

废气、固废

废气、固废

固废、噪声

噪声

外购铜线/铝线

上面漆及风干

上底漆

验收

绕线

噪声

噪声

检验

入库

不合格重新利用

噪声

噪声、固废

噪声

噪声

外购铁丝

点焊绕线

冲孔

点焊

开圈

水蒸气

废水、固废、噪声

废水、固废、噪声

噪声

烘干

陶化、水洗

碱洗、水洗

维修精整

废气、噪声

废气、噪声

入库

烘干

喷粉

3.05（80%）

工件表面

3.81

3.81

固体成分

0.76（20%）

剩余固体分返回泡漆工序使用

水性漆4.48

无组织排放

非甲烷总烃0.064

非甲烷总烃0.027

0.027

占80%

排气筒排放

0.54

废气收集

泡漆工序

非甲烷总烃0.513

0.513

挥发分

0.67

光催化+活性炭吸附处理装置（1套，处理效率90%计）

无组织排放

0.0065

非甲烷总烃0.0065

占20%

0.13

晾干工序

非甲烷总烃0.1235

0.1235

废气收集

图5     项目水性漆物料平衡示意图

3218.6

3218.6

损耗36

6

42

碱洗槽定期清洗

4829

损耗1620

540

碱洗后清洗

2160

3254.6

清水池

厂区污水处理设施

新鲜水

3254.66

6607.6

10800

损耗77

85.6

含氟废水

36

陶化槽定期清洗

8.6

损耗1620

4320

委托有资质单位处理

2700

陶化后清洗

10800

损耗288

生活用水

生活污水

1440

夏邑县第二污水处理厂

1152

单位：t/a

回用水池

活性炭过滤罐

一体化设备

废水调节池

砂滤罐

回用

污泥外运

污泥干化池