# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

送审版

项目名称：   年生产50吨手缝针项目

建设单位（盖章）：商丘猛攀缝五金有限公司

编制日期：          2021年9月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年生产50吨手缝针项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2106-411426-04-01-881603 |
| 建设单位联系人 | 张攀登 | 联系方式 | 18621988898 |
| 建设地点 | 商丘市夏邑县城关镇019县道华瑞啤酒厂南15米 |
| 地理坐标 | （ 116度5 分 50.102 秒， 34 度 13 分 57.156 秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3389其他金属制日用品制造 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业 33中的66结构性金属制品制造331；金属工具制造332；集装箱及金属包装容器制造333；金 属丝绳及其制品制造334；建筑、安全用金属制品制造 335；搪瓷制品制造337；金 属制日用品制造338 |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 夏邑县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 30 | 环保投资（万元） | 3 |
| 环保投资占比（%） | 10 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | (否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1860 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”相符性分析 1.1生态保护红线 根据《河南省“三线一单”文本》中河南省生态空间分布情况，夏邑县不涉及生态保护红线和一般生态空间。本项目位于商丘市夏邑县城关镇019县道华瑞啤酒厂南15米，因此本项目选址不在生态保护红线范围内。 1.2环境质量底线 （1）水环境质量底线 本项目生活污水经化粪池处理后由附近村民用密封农罐车运走肥田，不外排，对周围环境影响很小，符合环境质量底线要求。 因此，本项目满足水环境质量底线要求。 （2）大气环境质量底线 本项目营运期不使用锅炉、煤气发生炉、工业炉窑，项目属于其他金属制日用品制造，不属于全省禁止新增产能的行业，生产过程中不涉及大宗物料运输，VOCs的排放能够满足相应排放标准的要求等；项目营运期不消耗煤炭及其他高污染燃料，项目物料运输不使用国三及以下重型柴油货车。项目生产过程中不涉及环境风险。 因此，本项目能够满足大气环境质量底线的要求。 （3）土壤环境风险防控底线 本项目不属于土壤污染重点单位，不属于土壤污染风险行业企业，项目的建设符合国家产业政策、土地利用总体规划。项目营运期无有毒有害物质排放。因此，本项目符合土壤环境风险防控底线的要求。 1.3资源利用上线 （1）能源利用上线 根据河南省高污染燃料禁燃区分布图，夏邑县属于高污染燃料禁燃区。 本项目营运期不消耗高污染燃料，因此，本项目能够满足能源利用上线的要求。 （2）水资源利用上线 本项目选址区域不涉及生态用水补给区和地下水开采重点管控区，且本项目厂区用水来自市政供水，不需要开采地下水，不会对区域地下水资源造成不利影响。因此，本项目符合水资源利用上线的要求。 （3）土地资源利用上线 本项目所在区域不属于土地资源重点管控区，满足土地资源利用上线的要求。 （4）岸线生态环境分类管控 商丘市岸线管控分类包括优先保护岸线和一般管控岸线，均位于柘城县境内（惠济河）；本项目所在区域不涉及优先保护岸线、重点管控岸线和一般管控岸线，满足岸线生态环境管控要求。 综上所述，本项目能够满足河南省“三线一单”的要求。 2、产业政策相符性 （1）根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2020.1.1），本项目不在鼓励类、限制类和淘汰类范围之内。根据《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40号）第三章第十三条规定：《产业结构调整指导目录》由鼓励、限制和淘汰三类目录组成，不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类，允许类不列入《产业结构调整指导目录》。因此，本项目属于允许类建设项目，符合国家产业政策。 （2）本项目已经在夏邑县发展和改革委员会备案，并经批准，项目代码：2106-411426-04-01-881603。 因此，本项目属于允许类建设项目，符合国家和地方相关产业政策。 3、与豫环文〔2015〕33号文件相符性 （1）主体功能分区及污染防治重点单元 根据2015年1月28日，原河南省环保厅下发的《河南省环境保护厅关于印发<深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见>的通知》（豫环文〔2015〕33号），本项目属于重点开发区，属于大气污染防治重点单元，不在水污染防治重点单元、重金属污染防控单元范围内。主体功能分类情况见表1。 主体功能分类情况 主体功能 文件要求 相符性分析 主体功能分类 商丘市区、农产品主产区和重点生态功能区的县城关镇、少数建制镇镇区以及产业集聚区为重点开发区域，虞城县、民权县、宁陵县、睢县、夏邑县、柘城县为限制开发区域农产品主产区。意见列出工业准入优先区、城市人居功能区、农产品主产区、重点生态功能区和特殊环境敏感区5种类型分区分类准入政策，意见所列5种类型分区尚未涵盖的区域，参照农产品主产区的环境准入政策执行。 项目选址位于商丘市夏邑县城关镇019县道华瑞啤酒厂南15米，按照工业准入优先区的环境准入政策执行。 （2）准入政策 农产品主产区准入政策见表2。 农产品主产区准入政策 主体功能分类 文件要求 相符性分析 工业准入优先区审批要求 主体功能区划重点开发区域中省级产业集聚区、各省辖市人民政府规范设立的工业园区或专业园区，要以实现环境资源优化配置为目标，引导工业项目向园区集聚，科学高效利用环境容量，推动产业转型升级。 （1）取消部分审批事项。对《建设项目环境影响评价豁免管理名录》内的所有项目，不需办理环评手续。 （2）简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，探索环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，现场办结；对编制环境影响报告表的项目，简化审批程序，即报即受理。 （3）下放部分审批权限。对《工业项目分类清单》中的一类工业项目，其环评文件的审批权限，由原审批机关下放至下一级环保部门。 （4）放宽部分审批条件。对规划环评已经过审查的产业集聚区或园区，入驻建设项目的环评文件可适当简化；对污水集中处理设施完善的产业集聚区或园区，入驻建设项目的污水排放标准可执行间接排放标准。 （5）严控部分区域重污染项目。在属于《水污染防治重点单元》的区域内，不予审批煤化工、化学合成药及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在属于《大气污染防治重点单元》的区域内，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在属于《重金属污染防控单元》的区域内，涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污染物排放量的相应项目。（符合我省重大产业布局的项目除外） （1）本项目不属于建设项目环境影响评价豁免管理名录中的项目，本次开展项目环评； （2）本项目属于其他金属制日用品制造，属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）编制报告表的项目，本次编制环境影响报告表； （3）本项目属于《工业项目分类清单》中的一类工业项目，符合相关审批要求； （4）本项目位于大气污染防治重点单元内，不属于燃煤火电项目，不属于不予审批的项目类型，且项目不涉及重金属污染物排放。 因此，本项目的建设符合《河南省环境保护厅关于印发<深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见>的通知》（豫环文〔2015〕33号）文件相关要求。 4、与《河南省2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》相符性 （1）《河南省2021年大气污染防治攻坚战实施方案》 一、工作目标 ①年度目标 全省细颗粒物（PM2.5）平均浓度控制在53微克/立方米以下，可吸入颗粒物（PM10）平均浓度控制在87微克/立方米以下，臭氧超标率控制在15%以下，环境空气质量优良天数比例不低于65%，重污染天数比例控制在4%以下。 ②阶段目标 第一阶段1-3月PM2.5平均浓度控制在78微克/立方米以下；第二阶段5-9月臭氧超标天数不超过54天；第三阶段10-12月PM2.5平均浓度控制在65微克/立方米以下。 二、主要任务 （一）加快调整优化产业结构，推动产业绿色转型升级 1.持续优化产业布局。2.严格环境准入。3.加快落后产能淘汰。4.推动工业企业绿色发展。5.推进传统产业集群升级改造。6.持续排查整治“散乱污”企业。 （二）深入调整能源结构，推进能源低碳高效利用 7.严控煤炭消费总量。8.持续推进清洁取暖。9.提高建成区集中供暖普及率。10.加强天然气和电力供应保障。11.加快优化能源供给结构。 （三）持续调整交通运输结构，构建绿色交通体系 12.优化调整货物运输结构。13. 强化新生产车辆达标排放监管。14.强化在用车排放监管。15.加快车（机）结构升级。16.强化非道路移动机械管控。 （四）优化调整用地和农业投入结构，强化面源污染管控 17.深入开展国土绿化行动。18.加强扬尘综合治理。19.深化矿山综合整治行动。20.开展农业污染治理。21.严格烟花爆竹禁放管理。 （五）全面推行重点行业绩效分级，深化工业企业大气污染综合治理 22.推进重点行业绩效分级管理。23.开展工业企业全面达标行动。24.强化重点行业超低排放改造。25.深化工业炉窑大气污染综合治理。26.推进火电行业污染物总量减排。27.加强生活垃圾焚烧行业污染治理。28.强化重点涉气行业清洁生产审核。 （六）强化臭氧协同控制，持续深化挥发性有机物污染治理 29.大力推进源头替代。30.加强工业企业VOCs全过程运行管理。31.加大油品储运销全过程VOCs管控力度。32.深化工业园区和集群VOCs整治。 （七）强化重污染天气应急管控，大力推动多污染协同减排 33.强化臭氧污染管控。34.全面推行差异化精准管控。35.加强应急运输响应。36.实施重点行业错峰生产。 （八）强化基础能力建设，持续推进大气环境治理体系和治理能力现代化 37.科学编制制订相关规划和标准。38.强化政策激励引导。39.不断提升监测监控能力。40.强化监测监控数据质量控制。41.加快生态环境大数据互联共享。 本项目使用的主要原料为钢丝，淬火油烟经静电式油雾净化器+UV光解装置处理后通过15m高排气筒高空排放，淬火油烟可满足达标排放，符合《关于印发河南省2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2021〕20号）中大气污染防治攻坚战实施方案相关要求。 （2）《河南省2021年水污染防治攻坚战实施方案》 工作目标：完成国家下达和省定的地表水环境质量和饮用水水源地取水水质目标；南水北调中线工程水源地丹江口水库取水水质稳定达到Ⅱ类；巩固提升黑臭水体整治成果；黄河流域“十四五”新增国考断面力争消除劣Ⅴ类水质。 主要任务： （一）深入打好水源地保护攻坚战役 1.巩固提升集中式饮用水水源地整治成果。2.开展乡镇级集中式饮用水水源保护范围（区）的“划、立、治”3.持续做好南水北调中线工程水质保护｡ （二）深入打好城市黑臭水体治理攻坚战役 4.巩固拓展城市黑臭水体治理成果。5.强力推动城镇污水处理设施建设。6.加快城镇污水处理厂污泥安全处置。 （三）深入打好河湖水生态环境治理与修复攻坚战役 7.加快污染较重河流治理。8.深入开展入河排污口排查整治。9.推进河湖生态保护与修复。10.强化河流生态流量保障。11.持续开展河湖“清四乱”。12.探索开展“ 美丽河湖”创建。 （四）强力推动黄河流域水生态环境保护 13.督促排污单位进行水污染防治设施升级改造。14.统筹做好“保好水”“治差水”。15.加强黄河流域水环境承载能力及水环境容量基础研究。 （五）统筹做好其它水污染防治攻坚工作 16.编制实施全省水生态环境保护“十四五”。17.持续推动产业结构转型升级。18.严格环境准入。19.强化水环境风险防控。20.推进水资源节约。21.积极开展污水资源化利用。22.深入开展交通运输业水污染防治。23.完善水环境质量自动监测体系。24.健全涉水污染源自动监控体系。25.做好常态化疫情防控水环境监管。26.强化涉水污染源执法监管。 本项目营运期无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后，处理后全部由附近农民用密封农罐车拉走肥田，不外排，符合《关于印发河南省2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2021〕20号）中水污染防治攻坚战实施方案相关要求。 （3）《河南省2021年土壤污染防治攻坚战实施方案》 工作目标：全省土壤环境质量总体保持稳定，土壤环境风险得到管控，土壤污染防治体系基本完善；土壤安全利用进一步巩固提升，受污染耕地安全利用率力争实现100%；污染地块安全利用率力争实现100%。 主要任务： （一）深化土壤污染状况详查 1.开展农用地土壤污染深度调查及溯源。2.开展典型行业企业等用地调查试点工作。 （二）分类实施土壤污染源头防治 3.严格控制涉重金属企业污染物排放。4.整治涉重金属矿区历史遗留固体废物。5.严格危险废物管理。6.防控矿产资源开发污染土壤。7.加大农业面源污染防治力度。8.建立土壤生态环境长期观测研究基地。 （三）防范工矿企业用地新增土壤污染 9.严格建设项目环境准入。10.推动实施绿色化改造。11.强化重点监管单位监管。12.严格企业拆除活动管理。 （四）巩固提升耕地分类管理 13.实施严格耕地保护。14.巩固安全利用成效。15.全面落实严格管控。16.严禁重金属超标粮食进入口粮市场。17.加强耕地复耕土壤环境管理。18.落实耕地土壤污染预警制度 。 （五）严格建设用地准入管理 19.开展土壤污染状况调查评估。20.合理规划污染地块用途。21.因地制宜严格污染地块准入管理。22.合理确定土地开发和使用时序。23.强化部门信息共享和联动监管。24.做好暂不开发利用污染地块管理。25.加强信息公开。 （六）有序推进土壤污染治理修复 26.提升耕地土壤环境质量。27.有序推进建设用地土壤污染风险管控和修复。28.推动修复产业健康发展。 （七）全面提升土壤环境监管能力 29.整改落实省人大土壤污染防治法执法检查反馈问题。30.健全土壤环境监测网络。31.加强生态环境执法与应急处置。32.强化科技支撑。33.加大资金投入。 本项目营运期不涉及危险化学品，对土壤环境影响较小，符合《关于印发河南省2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2021〕20号）中土壤污染防治攻坚战实施方案相关要求。 5、与夏邑县集中式饮用水水源保护区划相符性 根据《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》（豫政办〔2013〕107号）、《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文[2020]56号）文件，夏邑县县级集中式饮用水水源保护区如下： （1）夏邑县二水厂地下水井群（共12眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围40米的区域（1～5号取水井），10～12号井群外包线内及外围40米的区域，6～9号取水井外围40米的区域。 （2）夏邑县三水厂地下水井群（共4眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西40米、南40米、北40米、东0米的区域（1～2号取水井），3号、4号取水井外围40米的区域。 根据现场勘察，本项目不在饮用水水源保护区范围内，符合相关规划。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 本项目为商丘猛攀缝五金有限公司年生产50吨手缝针项目，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目行业类别属于C3389其他金属制日用品制造。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），与本项目相关的内容见表3。 建设项目环境影响评价分类管理名录 环评类别 项目类别 报告书 报告表 登记表 本栏目环境 敏感区含义 三十、金属制品业 33 66 结构性金属制品制造331；金属工具制造332；集装箱及金属包装容器制造333；金 属丝绳及其制品制造334；建筑、安全用金属制品制造 335；搪瓷制品制造337；金 属制日用品制造338 有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的 其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） / / 本项目属于其他，因此，本项目应编制环境影响报告表。 1、建项目建设规模及内容 本项目位于商丘市夏邑县城关镇019县道华瑞啤酒厂南15米，项目东南侧643m为胶刘庄；项目南侧为空地；项目西侧55m为李楼；项目北侧为华瑞啤酒厂。 本项目总投资30万元，租赁现有厂房进行建设（租赁合同见附件4），总建筑面积1860平方米，其中生产车间1460平方米，办公区200平方米，生活区200平方米，项目的产品方案见表4，项目工程主要内容见表5。 项目产品方案一览表 序号 产品名称 单位 年产量 1 手缝针 吨 50 项目工程主要内容一览表 工程类别 工程名称 工程内容 主体工程 生产车间 钢结构厂房，建筑面积1460m2 储运工程 成品仓库 位于生产车间内 半成品仓库 位于生产车间内 辅助工程 办公区 建筑面积200m2 生活区 建筑面积200m2 公用工程 给水 夏邑县市政供水 供电 夏邑县供电电网供电 排水 雨污分流 环保工程 大气污染防治措施 磨尖、抛光和打孔粉尘经吸尘机进行吸尘，同时配备抽风机；淬火油烟经静电式油雾净化器+UV光解装置处理后通过15m高排气筒高空排放 水污染防治措施 生活污水经化粪池进行处理，处理后全部由附近农民用密封农罐车拉走肥田，不外排； 噪声污染防治措施 基础减震、厂房隔声、距离衰减、设备维护 固废防治措施 垃圾收集箱、一般固废暂存间 2、项目能源消耗 本项目的能源消耗情况见表6。 项目能源消耗情况一览表 序号 名称 用量 来源 1 电 10万Kw·h/a 夏邑县供电电网 2 水 384t/a 夏邑县市政供水 3、项目主要原辅材料消耗 该项目的原辅材料消耗情况见表7。 项目原辅材料消耗情况一览表 序号 原材料名称 年回收量 1 钢丝 54t 2 机油 0.6t 4、项目主要设备 本项目主要设备情况见下表。 项目主要设备一览表 序号 设备名称 设备数量 1 切条机 12台 2 磨尖机 13台 3 打孔机 17台 4 淬火炉 3台 5 退火炉 1台 6 高频退火炉 1台 7 吸尘机 6台 8 抛光机 30台 9 摞针机 2台 10 压针机 2条 11 滚筒 2台 12 抽风机 1台 5、水平衡分析 5.1用水 本项目营运期用水主要是员工生活用水和淬火炉循环冷却用水。 （1）生活用水 本项目劳动定员20人，工作制实行8小时/班，每年工作天数为300天。根据河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），职工办公生活用水按44L/d·人·d计算，则职工生活用水量为0.88t/d。年工作日300天，则生活用水量为264m3/a。 （2）淬火炉循环冷却用水 根据建设方提供资料淬火炉冷却用水循环使用，不外排，需要定期补充，补充水量为120m3/a。 本项目用水量为384t/a，由夏邑县城关镇供水管网供给，水质水量能够满足项目生产及生活需求。 5.2排水 本项目淬火炉冷却用水循环使用，不外排，因此项目废水主要为生活污水。 本项目生活污水排放系数取0.8，则生活污水产生量为0.704t/d（211.2t/a）。其主要污染因子是COD 250mg/l，BOD5 120mg/l，SS 150mg/l，NH3-N 25mg/l，生活污水经化粪池处理后全部由附近农民拉走肥田，不外排。 本项目水平衡如图1。 图1 本项目水平衡图 单位：t/d 6、劳动定员及工作制度 根据建设单位提供的资料，该项目劳动定员20人，厂区不提供用餐，工作制实行8小时/班，每年工作天数为300天。 7、厂区平面布置 本项目位于商丘市夏邑县城关镇019县道华瑞啤酒厂南15米，项目平面布置见附图3。项目区域常春多东南风，夏多西南风，秋多西风和西北风，冬多西北风和北风，全年无明显主导风向，本项目运营过程中产生的废气对职工办公、生活影响较小。项目平面布局基本根据生产工艺需要，生产办公功能分区明确。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、生产工艺流程 1、施工期 本项目厂区建筑物均为租赁，因此，本项目工艺流程及产排污环节只分析营运期，不考虑施工期。 2、营运期 本项目营运期生产工艺流程如图2所示。 图2 项目生产流程及产污环节示意图 生产工艺流程简述： 本项目收购钢丝经切条机进行切断，切断完成后经过磨尖机进行磨尖，磨尖完成后通过打孔机进行打孔，打孔完成后通过淬火炉进行淬火，淬火炉以电为能源，淬火介质采用机油，将半成品手缝针加热到临界温度，保温一段时间，使之全部或部分奥氏体化，淬火完成后通过退火炉进行退火，退火炉以电为能源，将加热后的半成品手缝针以适宜的速度冷却，退火的目的是降低硬度，改善切削加工性，消除残余应力，稳定尺寸，减少变形与裂纹倾向，细化晶粒，调整组织，消除组织缺陷。退火完成后通过抛光机进行抛光，抛光完成后即得到成品，包装后即可外售。 2、产排污环节 ①废气 本项目废气主要是磨尖、抛光和打孔工序产生的金属粉尘以及淬火工序产生的废气。 ②废水 本项目运营期废水主要是员工生活污水。 ③噪声 本项目高噪声源主要为切条机、磨尖机、打孔机、淬火炉、退火炉、吸尘机、抛光机、摞针机、压针机、滚筒、抽风机等设备，源强分別为在70dB(A)～85dB(A)之间。 ④固废 本项目固废主要为切断和打孔工序产生的边角料、吸尘机收集的金属粉尘、废UV灯管、废机油以及员工生活垃圾。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目属于新建项目，利用现有厂房进行生产，因此不存在与本项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，本项目通过收集夏邑县2020年1月1日至12月31日全年的环境空气质量监测统计数据，结合《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）要求，对项目所在区域环境空气质量达标情况进行判定。 本次评价选用2020年作为评价基准年，其中获取连续1年中不少于324个日均值数据，每月不低于27个有效数据（其中2月不低于25个），数据有效性满足GB3095-2012和HJ663中关于数据统计的有效性规定，经统计分析环境质量调查数据统计结果如下： 环境空气质量现状监测统计表 单位：μg/m3（CO单位mg/m3） 监测 区域 监测因子 监测值 标准值 超标倍数 是否达标 夏邑县 PM2.5 年均值 51 年均：35 0.46 超标 24h平均第95百分位数 130 24h平均：75 0.73 超标 PM10 年均值 86 年均：70 0.23 超标 24h平均第95百分位数 167 24h平均：150 0.11 超标 SO2 年均值 9 年均：60 0 达标 24h平均第98百分位数 17 24h平均：150 0 达标 NO2 年均值 24 年均：40 0 达标 24h平均第98百分位数 52 24h平均：80 0 达标 CO 24h平均第95百分位数 1.2 24h平均：4 0 达标 O3 8h平均第90百分位数 164 8h平均：160 0.03 超标 通过以上检测结果分析可知，评价区域内大气环境中SO2、NO2、CO能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM2.5、PM10、O38h平均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。因此，项目所在区域为不达标行政区。 针对环境空气质量不达标的现状，商丘市政府制订了《商丘市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》（商政〔2018〕20号），从“重点打好结构调整优化、工业企业绿色升级、柴油货车治理、城乡扬尘全面清洁、环境质量监控全覆盖五个标志性攻坚战役”进行管控。通过管控，2023年PM2.5年均浓度达到国家环境空气质量二级标准。 2、地表水环境 项目营运期产生的生活污水经预处理后进入夏邑县第二污水处理厂进一步处理，最终汇入沱河。本次评价引用2021年2月商丘市政府地表水责任目标断面例行监测结果，监测结果统计见表10。 地表水环境质量监测结果 单位：mg/L 项目 COD NH3-N 总磷 沱河（永城张板桥断面） 16 0.62 0.044 Ⅴ类标准值 40 2.0 0.4 由监测数据可知，项目区域地表水水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求，区域地表水环境质量较好。 3、声环境 本项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标。 4、生态环境 本项目区域位于商丘市夏邑县城关镇019县道华瑞啤酒厂南15米，项目周围主要为道路、农田、村庄等，所在地区的生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一，天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性较低；项目所在区域物种较单一，主要为农作物，周围农田夏种庄稼主要为小麦，秋季主要为玉米，生物多样性简单。本项目占地范围内目前为原有建筑物，用地范围内无生态环境保护目标，且本项目不会造成不良生态影响。因此，本次评价不进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射影响。 6、地下水环境 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）可知，该项目为Ⅳ类项目，Ⅳ类项目不开展地下水环境影响评价。 7、土壤环境 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于该技术导则附录A中的Ⅳ类项目，其中Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目大气环境保护目标情况见表11。 本项目大气环境保护目标 环境 类别 环境保护目标 方位 距离 功能 保护级别 大气 环境 李楼 西侧 55m 居住 《环境空气质量标准》 （GB3095－2012）二级标准 阮庄 东南侧 643m 居住 2、声环境 本项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、施工期 本项目厂区建筑物均为租赁，不涉及施工期建设，因此，污染物排放标准不考虑施工期。 2、营运期 （1）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及无组织排放监控浓度限值，并满足《河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于<全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值>的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件1、附件2排放建议值；《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1厂区内VOCs无组织排放限值要求 大气污染物综合排放标准限值 污染物 最高允许排放浓度 最高允许排放速率 无组织排放监控浓度限值 排气筒 二级标准 非甲烷总烃 120mg/m3 15m 10kg/h 周界外浓度最高点4.0mg/m3 162号文工业企业挥发性有机物排放建议值 行业 污染物项目 建议排放浓度（mg/m3） 建议去除效率（%） 其他行业 非甲烷总烃 80 70 162号文工业企业边界挥发性有机物排放建议值 污染物项目 其他企业排放建议值（mg/m3） 非甲烷总烃 2.0 企业厂区内VOCS无组织排放限值 污染物项目 排放限值mg/m3 限值含义 无组织排放监控位置 非甲烷总烃 6 监控点处1h平均浓度值 在厂房外设置监控点 20 监控点处任意一次浓度值 （2）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 工业企业厂界环境噪声排放标准值 单位：dB（A） 指标名称 昼间 夜间 2类标准限值 ≤60 ≤50 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准； 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单、关于发布《建设项目危险废物环境影响评价指南》的公告（环境保护部公告2017年第43号）。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后全部由附近农民用密封农罐车拉走肥田，不外排。因此，本项目废水总量控制指标COD为0t/a、氨氮为0t/a；废气总量控制指标为：VOCs0.023t/a（无组织、有组织排放量合计）。 《夏邑县双胞胎兄弟保温材料有限公司年产85万立方米外墙保温材料建设项目环境影响报告表》VOCs削减量为0.5t/a，《商丘恩创建材有限公司年产40万立方保温板、5万吨保温砂浆、3万立方水泥发泡材料及200万平方复合一体板项目》VOCs排放量为0.1822t/a，从夏邑县双胞胎兄弟保温材料有限公司VOCs削减量中进行替代，倍量替代后夏邑县双胞胎兄弟保温材料有限公司VOCs余量为0.1356t/a，可以满足本项目VOCs排放量（倍量替代，替代使用量为0.046t/a）。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目采用现有厂房进行建设，施工期主要是设备安装和调试，产生的污染物很少，故本次评价不考虑施工期的影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、环境影响分析 1、废气 （1）磨尖、抛光和打孔工序产生的金属粉尘 本项目废气主要是磨尖、抛光和打孔工序产生的金属粉尘，由于金属粉尘比重较大，均散落在设备周围，定期使用吸尘机进行清扫，同时生产车间安装抽风机，金属粉尘对周围环境影响可忽略不计，因此本项目不再考虑金属粉尘对周围环境的影响。 （2）淬火工序产生的废气 本项目通过淬火处理后的手缝针温度可达700~800摄氏度，在接触淬火油的瞬间，淬火油遇热挥发，生成油雾，油雾成分主要为酮类烃、芳香族化合物等，以VOCs计。该项目VOCs采用静电式油雾净化器+UV光解装置进行处理，静电式油雾净化器工作原理：油烟由风机吸入静电式油烟净化设备，其中部分较大的油雾滴，油污颗粒在均流板上由于机械碰撞，阻流而被捕集。当气流进入高压静电场时，在高压电场的作用下，油烟气体分离，油雾荷电，大部分得以降解碳化；小部分微小油粒在吸附电场的电场力及气流作用下向电场的正负极板运动被收集在极板上，并在自身重力的作用下流到集油盘，经排油管道排出，余下的微米级油雾被电场降解成二氧化碳和水，最终排出洁净空气；同时在高压发生器的作用下，电场内的空气发生臭氧，除去了油烟中大部分的油烟气味。 通过类比调查，淬火过程中油雾挥发量约为淬火油使用量的20%，本项目淬火油年使用量约为0.6t，则VOCs产生量约为0.12t/a。环评要求淬火油烟经集气罩（风机风量为5000m3/h，收集效率为90%）收集后通过静电式油雾净化器+UV光解装置处理（处理效率为90%）。则项目有机废气产排情况见下表。 项目废气产排情况一览表 污染源 污染物 产生量t/a 废气处理措施 有组织排放 无组织排放 浓度 mg/m3 排放量 t/a 排放速率 kg/h 排放量 t/a 淬火工序 非甲烷总烃 0.12 集气罩+静电式油雾净化器+UV光解装置+15m高排气筒 0.8 0.011 0.004 0.012 采取上述措施后有机废气非甲烷总烃的排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及无组织排放监控浓度限值的要求，同时满足《河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于<全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值>的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件1、附件2排放建议值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1厂区内VOCs无组织排放限值要求。 （3）排放口基本情况 排放口基本情况表 高度 排气筒内径 温度 编号 名称 类型 地理坐标 15m 0.3m 25℃ DA001 有机废气排放口 一般排放口 116°9′72.50″、34°23′25.43″ （4）监测要求 本项目废气监测一览表 类别 监测点位 监测因子 监测频次 排放标准 废气 厂界 非甲烷总烃 正常生产，1次/年 关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]）162号）中有关排放建议值的要求以及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019） 1#排气筒 非甲烷总烃 正常生产，1次/年 关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]）162号）中有关排放建议值的要求 （5）废气排放的环境影响 根据工程分析可知，项目废气排放情况如下： 项目废气有组织排放情况一览表 污染源名称 排气筒高度 (m) 污染物名称 排放速率（kg/h） 排放浓度(mg/m3) 评价标准 排放速率（kg/h） 排放浓度(mg/m3) 淬火工序 15 非甲烷总烃 0.004 0.8 / 80 项目废气无组织排放情况一览表 污染源 面源有效高度（m） 面源有效宽度（m） 面源有效长度（m） 污染物 污染物排放速率 （kg/h） 评价标准 （mg/m3） 厂区 10 37 50 非甲烷总烃 0.005 2.0（1小时） （6）评价工作等级判定 ①评价工作等级判定方法 本次评价依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放污染物的最大地面浓度占标率Pi，计算公式为： 式中：Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 最大地面空气质量浓度占标率Pi按上式计算后，取P值中最大值Pmax按下表的分级判据进行评价等级划分： 评价等级判别表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≧10% 二级评价 1%≦Pmax<10% 三级评价 Pmax<1% ②项目参数 评价采用的AERSCREEN估算模型主要预测参数见下表所示： 估算模型参数表 选项 参数 城市/农村选项 城市/农村[1] 城市 人口数（人）（城市选项时）[2] 120万 最高环境温度/℃[3] 42.1 最低环境温度/℃[3] -18.3 土地利用类型[4] 工业用地 区域湿度条件[5] 潮湿气候 是否考虑地形 考虑地形[6] 否 地形数据分辨率/m[7] / 是否考虑海岸线熏烟 考虑岸线熏烟[8] 否 岸线距离/km / 岸线方向/° / ③污染源清单 项目全厂无组织废气面源污染源参数见下表所示： 项目无组织面源参数清单一览表 编号 名称 面源中心点坐标/m 面源长度/m 面源宽度/m 与正北向夹角/° 面源有效排放高度/m 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率/（kg/h) X Y VOCs 1 生产车间 / / 50 37 / 10 2400 正常排放 0.042 ④评价工作等级判定结果 项目面源污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称 评价因子 Cmax (ug/m3) Pmax (%) D10% (m) 面源 生产车间 VOCs 0.003173 0.16 / 由上表可知，项目各污染源正常排放污染物的Pmax为无组织排放废气中非甲烷总烃的排放，其Pmax=0.16%＜1%。此外，项目不属于HJ2.2-2018中5.3.3规定的需遵守的规定范围，因此确定项目大气环境影响评价工作等级为三级，可不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算，本次评价判定为对环境的影响很小。 ⑤估算模式计算结果 本次评价采用导则规定的AERSCREEN模型进行计算，估算模型参数同上。经计算，项目无组织废气环境影响预测结果如下： 无组织废气估算模式预测结果 污染源 生产车间 污染因子 非甲烷总烃 预测距离 预测值mg/m3 占标率% 10 0.0002797 0.01 100 0.00308 0.15 114 0.003173 0.16 200 0.003062 0.15 300 0.00294 0.15 400 0.002807 0.14 500 0.002788 0.14 600 0.002551 0.13 700 0.002265 0.11 800 0.002 0.10 900 0.001771 0.09 1000 0.001572 0.08 1100 0.001409 0.07 1200 0.001268 0.06 1300 0.001148 0.06 1400 0.001046 0.05 1500 0.000956 0.05 1600 0.0008778 0.04 1700 0.0008096 0.04 1800 0.0007497 0.04 1900 0.0006968 0.03 2000 0.0006494 0.03 2100 0.0006087 0.03 2200 0.0005723 0.03 2300 0.0005394 0.03 2400 0.0005096 0.03 2500 0.0004826 0.02 最大值 0.003173 0.16 最大值出现距离（m） 114 D10%出现距离（m） —— 根据预测结果可知，本项目厂界处非甲烷总烃的无组织排放浓度为0.003173mg/m3，能够满足《河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于<全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值>的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件2工业企业边界挥发性有机物排放建议值。项目无组织排放废气对周围环境影响小。 由以上预测结果可知，项目大气环境影响评价等级为三级，因此本项目不进行进一步的预测与评价。 ⑥大气环境防护距离计算 评价依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）有关规定，采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织源大气环境防护距离。本项目无组织排放大气防护距离预测参数及结果详见表27。 大气环境防护距离参数及计算结果表 无组织排放源 污染物 面源排放量 （t/a） 标准限值 （mg/m3） 计算参数（m） 大气环境防护建议距离（m） 高度 宽度 长度 非甲烷总烃 0.012 2.0 10 37 50 0 由上表可知，项目营运期间无组织排放单元无需设置大气环境防护距离。 ⑦项目有机废气总量替换 本项目VOCs排放量为0.023t/a（无组织、有组织排放量合计）。 按照河南省人民政府办公厅豫政办【2018】14号《关于印发河南省2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》要求，新建设VOCs排放的工业企业实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。 2018年1月10日，《夏邑县双胞胎兄弟保温材料有限公司年产85万立方米外墙保温材料建设项目环境影响报告表》取得项目批复（夏环审[2018]09号）（见附件8）；于2018年11月对项目厂址、设备进行拆除（见附图四），根据项目环评可知，项目VOCs削减量为0.5t/a，《商丘恩创建材有限公司年产40万立方保温板、5万吨保温砂浆、3万立方水泥发泡材料及200万平方复合一体板项目》VOCs排放量为0.1822t/a，从夏邑县双胞胎兄弟保温材料有限公司VOCs削减量中进行替代，倍量替代后夏邑县双胞胎兄弟保温材料有限公司VOCs余量为0.1356t/a，可以满足本项目VOCs排放量（倍量替代，替代使用量为0.046t/a）。替代完成后，夏邑县双胞胎兄弟保温材料有限公司VOCs余量为0.0896t/a。因此本项目区域内VOCs排放倍量削减替代方案可行。 综上所述，本项目产生废气对周边环境影响较小。 2、废水 项目运营期废水主要是员工生活污水。 本项目劳动定员20人，工作制实行8小时/班，每年工作天数为300天。根据河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），职工办公生活用水按44L/d·人·d计算，则职工生活用水量为0.88t/d。年工作日300天，则生活用水量为264m3/a。生活污水产生系数以0.8计，则生活污水产生量0.704t/d（211.2t/a）。其主要污染因子是COD 250mg/l，BOD5 120mg/l，SS 150mg/l，NH3-N 25mg/l，生活污水经化粪池处理后全部由附近农民用密封农罐车拉走肥田。项目生活污水水质情况见下表。 污水水质情况一览表 废水类别 废水量（t/a） 污染因子 浓度（mg/L） 产生量（t/a） 治理措施 浓度（mg/L） 最终排放量（t/a） 生活 污水 211.2 COD 250 0.053 化粪池 175 0.037 NH3-N 25 0.005 24.25 0.005 SS 120 0.025 90 0.019 BOD5 150 0.032 90 0.019 本项目生活污水经化粪池处理后主要污染物排放浓度及其排放量分别为COD 175mg/L，0.037t/a；NH3-N 24.25mg/L，0.005t/a；SS 90mg/L，0.019t/a；BOD5 90mg/L，0.019t/a。项目生活污水处理后全部由附近农民用密封农罐车拉走肥田，不外排。 经采取以上措施后，项目产生的生活污水对周围地表水体影响较小。 3、噪声 （1）噪声源强及治理措施 本项目噪声源主要为切条机、磨尖机、打孔机、淬火炉、退火炉、吸尘机、抛光机、摞针机、压针机、滚筒、抽风机等设备，源强分別为在70dB(A)～85dB(A)之间。本次评价以生产设备运行噪声为主要评价目标。通过选用低噪声设备、基础减震、设备隔声、墙壁隔声、距离衰减、加强设备维护等综合降噪措施后，厂界外1m处噪声可降低20dB（A）以上。项目营运期主要噪声设备特征及治理措施如下。 设备噪声源强 单位：dB（A） 序号 噪声源设备 源强（单个设备） 数量 治理措施 治理后源强 1 切条机 75 12台 基础减震，定期润滑、维护，厂房隔声 55 2 磨尖机 85 13台 基础减震，定期润滑、维护，厂房隔声 60 3 打孔机 85 17台 基础减震，定期润滑、维护，厂房隔声 60 4 淬火炉 70 3台 基础减震，定期润滑、维护，厂房隔声 50 5 退火炉 70 1台 基础减震，定期润滑、维护，厂房隔声 50 6 高频退火炉 70 1台 基础减震，定期润滑、维护，厂房隔声 50 7 吸尘机 80 6台 基础减震，定期润滑、维护，厂房隔声 55 8 抛光机 85 30台 基础减震，定期润滑、维护，厂房隔声 60 9 摞针机 75 2台 基础减震，定期润滑、维护，厂房隔声 55 10 压针机 75 2条 基础减震，定期润滑、维护，厂房隔声 55 11 滚筒 75 2台 基础减震，定期润滑、维护，厂房隔声 55 12 抽风机 85 1台 基础减震，定期润滑、维护，厂房隔声 60 (2)噪声预测 （1）点声源衰减模式 Lr=Lo–20lgr-△L 式中：Lr–––距点声源r米处的噪声级（dB）； Lo–––距点声源1米处的噪声声级（dB）； △L–––屏障、吸音等综合削减声级（dB）。 （2）点声源叠加模式： 式中：LP–––总声压级，dB； LP1–––声源1的声压级，dB； LP2–––声源2的声压级，dB。 （3）预测方法 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）评价方法和评价量的规定，进行边界噪声评价时，新建项目以工程噪声贡献值作为评价量；进行敏感目标噪声环境影响评价时，以敏感目标所受的噪声贡献值与背景噪声值叠加后的预测值作为评价量。 （4）噪声影响预测评价 根据现场勘察，本建设项目噪声源根据点源进行估算，然后采用上述点距离衰减和叠加公式，预测本项目主要噪声源噪声对各预测受声点的噪声贡献值列于下表中。 设备噪声对项目周围环境的影响 单位：dB(A) 预测点 噪声源强 / 东厂界 北厂界 南厂界 西厂界 李楼 67.7 距离 15m 30m 10m 20m 55m 贡献值 44.1 38.1 47.7 41.6 32.8 现状值 44.1 38.1 47.7 41.6 47.3 评价值 44.1 38.1 47.7 41.6 47.4 标准值 昼 60 60 60 60 60 夜 50 50 50 50 50 达标情况 昼 达标 达标 达标 达标 达标 夜 达标 达标 达标 达标 达标 根据预测结果可知，采用评价提出的低噪声设备、设置减震基座、消音器、加强管理维护等降噪措施后，项目厂界噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求；敏感点李楼噪声评价值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 （5）监测要求 本项目噪声监测一览表 类别 监测点位 监测因子 监测频次 排放标准 噪声 厂界 等效连续A声级 正常生产，1次/季 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2类标准 李楼 等效连续A声级 正常生产，1次/季 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 4、固废 本项目固废主要为切断和打孔工序产生的边角料、吸尘机收集的金属粉尘、废UV灯管、废机油以及员工生活垃圾。 （1）边角料 根据建设单位提供资料，项目切断和打孔工序边角料产生量按原料用量的5%计，因此项目边角料产生量为2.7t/a，边角料属于一般工业固体废物，收集后进行外售处理。 （2）吸尘机收集的金属粉尘 根据建设单位提供资料，项目吸尘机收集的金属粉尘量约为1.3t/a，金属粉尘属于一般工业固体废物，收集后进行外售处理。 （3）废UV灯管 项目更换下来的废灯管（每年更换一次）产生量约0.01t/a，项目使用的灯管均为无汞灯管，因此项目更换的废灯管属于一般固废，由厂家更换后带走回收利用。 （4）废机油 本项目使用机油的量为0.6t/a，其中挥发量约为其用量的20%，约为0.12t/a，因此产生废机油的量约为0.48t/a，经危险废物暂存间贮存后交由有资质单位处理。 （5）职工生活垃圾 本项目劳动定员20人，参照《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》，第一部分 城镇居民生活污水、生活垃圾，表3三区居民生活污水、生活垃圾产生和排放系数和附表1各区域对应系数表和城市分类：商丘市夏邑县城关镇019县道华瑞啤酒厂南15米属于“三区”、“5类”城市类别，生活垃圾量产生系数0.38kg/人·d，则生活垃圾产生量为2.28t/a，委托当地环卫部门清运处置。 建设项目副产物产生情况见表32，建设项目营运期固废排放情况见表33。 建设项目副产物产生情况汇总表 序号 副产物名称 产生工序 形态 主要成分 预测 产生量(t/a) 种类判断 固体废物 副产品 判定 依据 1 边角料 切断和打孔工序 固态 金属片 2.7 √ / 《固体废物鉴别标准通则》 2 吸尘机收集的金属粉尘 磨尖、抛光和打孔工序 固态 金属粉尘 1.3 √ / 3 废UV灯管 废气处理 固态 无汞紫外灯管 0.01 √ / 4 废机油 淬火工序 液态 废机油 0.48 √ / 5 生活垃圾 生活 固态 瓜皮果屑等 2.28 √ / 建设项目营运期固体废物排放情况汇总表 序号 固废名称 属性 产生工序 形态 主要 成分 危险特性鉴别方法 危险特性 废物类别 废物代码 估算 产生量（t/a） 1 边角料 一般固废 切断和打孔工序 固态 金属片 — — — — 2.7 2 吸尘机收集的金属粉尘 一般固废 磨尖、抛光和打孔工序 固态 金属粉尘 — — — — 1.3 3 废UV灯管 废物废物 废气处理 固态 无汞紫外灯管 — — — — 0.01 4 废机油 危险废物 淬火工序 液态 废机油 名录鉴别 T HW08 900-214-08 0.48 5 生活垃圾 生活垃圾 生活 固态 瓜皮果屑等 — — — — 2.28 （4）一般固废暂存间环境管理要求 本项目切断和打孔工序产生的边角料、吸尘机收集的金属粉尘以及废UV灯管贮存于一般固废库。该暂存场所应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求建设。 ①贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致； ②贮存、处置场采取防止粉尘污染的措施； ③为加强监督管理，贮存、处置场应按GB15562.2设置环境保护图形标志； ④一般工业固体贮存、处置场禁止危险废物和生活垃圾混入； ⑤贮存、处置场的使用单位，应建立档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量等资料详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 （5）危险废物暂存场所要求 危险废物暂存场地的设置应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求设置，要求做到以下几点： ①废物贮存设施必须按《环境保护图(GB15562-1995)》的规定设置警示标志； ②废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏； ③废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施； ④废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理； ⑤建设单位收集危险废物后，放置在厂内的固废暂存库同时作好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、数量及接收单位名称； ⑥建设单位应做好危废转移申报、转移联单等相关手续，需满足《关于加强危险废物交换和转移管理工作的通知》要求。加强对固体废弃物管理，做好跟踪管理，建立管理台帐； ⑦在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，应当向移出地环境保护行政主管部门申请。产生单位应当在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门； ⑧危险废物委托处置单位应具备相应的资质，运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，承载危险废物的车辆须有明显的标志。 5、地下水 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，I金属制品、53金属制品加工制造，报告表项目的地下水环境影响类别为Ⅳ类。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），Ⅳ类建设项目可不开展地下水环境影响评价。 6、土壤 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）可知，该项目为Ⅳ类项目，Ⅳ类项目不开展土壤环境影响评价。 7、生态 本项目用地范围内无生态环境保护目标，故不进行生态影响分析。 8、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射影响。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001（淬火工序） | 非甲烷总烃 | 集气罩（收集效率90%）+静电式油雾净化器+UV光解装置（去除效率90%）+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及无组织排放监控浓度限值，并满足《河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于<全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值>的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件1、附件2排放建议值；《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1厂区内VOCs无组织排放限值要求 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、NH3-N、SS、BOD5 | 化粪池 | / |
| 声环境 | 生产设备运转噪声 | 等效连续A声级 | 选用低噪声设备、墙壁隔音、距离衰减、加强设备维护 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 1、项目切断和打孔工序产生的边角料属于一般工业固体废物，收集后进行外售处理； 2、吸尘机收集的金属粉尘属于一般工业固体废物，收集后进行外售处理； 3、废UV灯管是无汞灯管，属于一般固废，更换后由厂家带走回收利用； 4、废机油收集后委托有资质单位处理； 5、职工生活垃圾委托环卫部门清运处置。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | / |
| 其他环境 管理要求 | / |

# 六、结论

商丘猛攀缝五金有限公司年生产50吨手缝针项目符合国家产业政策，选址合理，项目建成后，具有良好的经济效益和社会效益。虽然项目在实施和运营过程中对环境会产生一定的影响，在落实各项污染防治措施和环评建议的前提下，这种影响将降低到最低程度；从环境保护的角度，本项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 淬火工序（非甲烷总烃） |  |  |  | 0.023t/a |  | 0.023t/a | 0.023t/a |
| 废水 | 废水量 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | COD |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | NH3-N |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 边角料 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 吸尘机收集的金属粉尘 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 危险废物 | 废机油 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

注             释

一、本报告表附以下附图、附件：

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目周边环境示意图

附图3  项目厂区平面布局图

附图4  有机废气倍量替代项目现状图

附件：

附件1  环评委托书

附件2  项目备案证明

附件3  营业执照

附件4  租赁合同

附件5  法人身份证

附件6  企业声明

附件7  土地证

附件8  有机废气倍量替代项目环评批复

附件9  关于本项目环境影响评价执行标准的意见

# Text boxes

冷却用水

损耗120

120

新鲜水

384

损耗52.8

化粪池

肥田

264

211.2

生活用水

211.2

原料钢丝

切断

磨尖

打孔

淬火、退火

抛光

成品

包装销售

噪声、固废

噪声、粉尘

噪声、粉尘、固废

噪声、废气

噪声、粉尘