# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：河南世贤纺织科技有限公司年加工布匹30000吨项目

建设单位：  河南世贤纺织科技有限公司

编制日期：         2021年9月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 河南世贤纺织科技有限公司年加工布匹30000吨项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2020-411426-17-03-023243 |
| 建设单位联系人 | 邵明奎 | 联系方式 | 13173905968 |
| 建设地点 | 商丘市夏邑县产业集聚区跨越大道西段路北 |
| 地理坐标 | （116度8分40.283秒，34度11分45.424秒） |
| 国民经济 行业类别 | C1751化纤织造加工 | 建设项目 行业类别 | 28化纤织造及印染精加工175* |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 商丘市生态环境局夏邑分局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 20000.00 | 环保投资（万元） | 68.55 |
| 环保投资占比（%） | 0.343 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | (否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 33699 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 规划名称：《夏邑县产业集聚区发展规划调整方案（2012-2020）》； 审批机关：河南省发展和改革委员会； 审批文件名称及文号：《河南省发展和改革委员会关于夏邑县产业集聚区发展规划调整方案的批复》（豫发改工业〔2012〕991号）。 |
| 规划环境影响 评价情况 | （1）规划环境影响评价文件名称：《夏邑县产业集聚区发展规划调整方案（2012-2020）环境影响报告书》； （2）召集审查机关：河南省环境保护厅； （3）审查文件名称：《河南省环境保护厅关于夏邑县产业集聚区发展规划调整方案（2012-2020）环境影响报告书的审查意见》； （4）审查文号：豫环审〔2017〕266号。 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、与夏邑县产业集聚区发展规划符合性分析 根据夏邑县产业集聚区发展规划调整方案（2012~2020），产业集聚区总体定位为：把集聚区建设成为以纺织服装、农副产品加工为主导，以装备制造为配套产业，集约化程度高，产业集群配套完善，综合实力和市场竞争力强的全省乃至全国重要的纺织、农副产品加工工业基地。 （1）主导产业 根据产业集聚区现状产业分析，依托当地资源优势，夏邑县产业集聚区主导产业确定为：纺织服装产业、农副产品加工业。 ①纺织服装产业 夏邑县纺织工业要按照集群化、规模化、品牌化、国际化的要求，充分发挥比较优势，以机制创新、技术创新和扩大开放为动力，着力推进产业集群发展和产业链条完善，重点建设优质棉纱生产基地，加快扩大服装、产业用纺织品生产规模，集约化发展纺纱、织造和印染、服装4大行业。 夏邑县纺织服装产业定位为：建设全省优质棉纺基地，培育终端纺织品和服装制造中心。 a.加快提高产业素质和产品档次，建设全省优质棉纺生产基地； b.着力发展服装和产业用纺织品，加快终端纺织品制造步伐； c.产业集约化发展，形成区域配套的完整产业链； d.做大做强优势企业，大力培育产业集群； ②农副产品加工业 按照基地化、规模化、品牌化发展原则，围绕优势主导产业，推进农副产品加工销售一体化经营，培育一批高效益、大規模、外向型、特色等不同类型的重点农副产品加工企业，抓好优质安全、精深加工、市场销售、集约发展等环节，促进农副产品加工业结构优化升级。通过农副产品加工产业集聚发展做大做强面粉加工、食用菌深加工、畜禽制品深加工、板材加工产业链，形成以名牌产品为主导、大型骨干企业为支撑、上下游产业配套、竞争优势明显的产业格局。 （2）产业空间布局 夏邑县产业集聚区总规划用地面积为19.44平方公里，立足于夏邑县产业集聚区各产业的现实条件，本次规划将产业集聚区划分为两大片区，即西区和南区，总体空同结构上形成“一区两片”的整体布局，按照“统一规划、分期实施、滚动发展”的模式，塑造一个具有夏邑特色的宜产宣居聚集区。 西区：以西环路以西、雪枫西路以南形成的区域为西区，主要布置农副产品加工业，即西产业集聚区主要是农副产品加工集聚区； 南区：南环路以南、吴寨庄东西一线的区域为南产业区，该集聚区主要布置纺织服装企业和农副产品加工业。 本项目年加工布匹30000吨，位于商丘市夏邑县产业集聚区跨越大道西段路北。根据《夏邑县产业集聚区发展规划（2012-2020）—土地利用规划图》（见附图），项目厂区占地类型为工业用地，符合夏邑县产业集聚区土地利用规划。根据夏邑县产业集聚区管理委员会出具的《关于同意河南世贤纺织科技有限公司年加工布匹30000吨项目入驻的意见》（见附件），该项目属于纺织加工项目，符合夏邑县产业集聚区项目入驻条件，原则同意选址，可在办理相关行政许可手续后入驻产业集聚区。因此，本项目符合夏邑县产业集聚区发展规划。 2、与规划环境影响评价结论符合性分析 根据《夏邑县产业集聚区发展规划调整方案（2012~2020）环境影响报告书（报批版）》（河南省正大环境科技咨询工程有限公司，2017年9月），规划环境影响评价相关结论如下： （1）环境影响预测结论 ①地表水环境影响分析结论 在集聚区废水经第二污水处理厂和第四污水理厂经集中处理后执行一级A标准排放的情况下，集聚排水经沱河河道削减至张板桥断面时，不能满足断面水体功能要求；在集聚区废水经第二污水处理厂和第四污水理厂经集中处理后满足COD≤40mg/L、氨氮≤2.0mg/L的情况下，集聚区废水经沱河河道削减至张板桥断面时COD浓度、氨氮浓度可以满足断面水体功能要求。集聚区新增废水排放对张板桥断面影响较小。为实现张板桥断面能够稳定达标，建议按照《商丘市人民政府办公室关于印发商丘市2017年度环境（水）污染防治攻坚战工作方案的通知》（商政办[2017]17号）和《夏邑县人民政府办公室关于印发夏邑县河流水污染防治攻坚战实施方案（2017～2019年）的通知》（夏政办[2017]15号）文件要求，在规划实施过程中对区域水环境进行综合整治，逐步改善沱河的水环境质量。 ②地下水环境影响分析结论 Ⅰ. 夏邑县第二污水处理厂废水池渗漏，污染物COD及氨氮浓度在模拟期内均未检测到超标，COD最大运移距离与拟建项目区最近敏感点的距离为970m。夏邑县祥龙织造有限公司污水处理站废水池渗漏，污染物COD及氨氮浓度在模拟期内均未检测到超标，COD最大运移距离与拟建项目区最近敏感点的距离为440m。。 Ⅱ. 比较非正常工况无防渗、有防渗两种情景可以发现：无防渗时跑冒滴漏发生风险场地的检出范围较大。有防渗时跑冒滴漏进入地下水的污染物总量极小。夏邑县第二污水处理厂废水池及夏邑县祥龙织造有限公司污水处理站废水池未检测到污染物。通过上述预测结果对比分析，说明采取防渗措施是防止地下水污染的有效途径。 综合分析，在非正常工况下，该工程对地下水环境有一定的影响。但从泄漏概率、地面破损概率综合考虑，废水池渗入地下是概率很小的事件，如果采取适当的预防措施和应急处理措施，可以把对地下水环境的影响控制到地下水环境容量可以接受的程度。 ③环境空气影响分析结论 综合规划产业集聚区工业布局，区域气象特征分析，区外影响源分布等情况分析，评价认为产业集聚区规划方案的实施不会对区域大气环境产生明显不利影响。 ④声环境影响分析结论 集聚区建成后，区域内环境噪声主要来源于工业噪声、和交通噪声，在采取降噪、隔离、布局防治等措施后，集聚区工业噪声和交通噪声等对周边声环境影响不大。 ⑤固体废物影响分析结论 在采取合理利用、有效安全处置的前提下，集聚区生活垃圾、工业固废等固体废物均能得到合理处置，不会造成二次污染。 （2）环境承载力分析结论 ①夏邑县水资源总量多年平均为3.45×108m3，其中地表水1.28×108m3，地下水2.17×108m3。夏邑县人均水资源量为302.6m3，夏邑县可利用水资源主要来自地表水和地下水，总量为2.1×108m3。 2020年夏邑县总新鲜水需水量为18246.8万m3/a，则夏邑县和夏邑县集聚区总需要的新鲜水用量为22360.4万m3/a，目前夏邑县地表水和地下水可利用的水量为25361万m3/a，水资源利用强度为0.88，水资源利用率较高，且现状水资源量以地下水为主，将对地下水资源造成较大压力。商丘市为支持印染行业发展，统筹调配引黄水量，规划期内增加夏邑县引黄水调水量。根据《商丘市人民政府关于保障商丘市印染产业水资源使用的意见》（商政[2017]28号），在夏邑县金张灌区原定2000万m3/a农业灌溉用水调水指标的基础上，对商丘市引黄水资源进行重新调配，2017-2020年商丘每年从全市生活和工业引黄总量中调配1700万（即5.67万m3/d）给夏邑县，用于夏邑县印染产业发展，因此，通过商丘引黄水源的调配一定程度上缓解夏邑县产业集聚区发展水资源缺口问题。 ②《夏邑县土地利用总体规划》（2010－2020年）中提出优化产业集聚区用地布局——夏邑县产业集聚区已纳入河南省产业集聚区发展规划，夏邑县产业集聚区规划面积1943.99公顷，其中起步区219.24公顷，发展区规模999.77公顷，控制区规模724.98公顷。夏邑县产业集聚区用地符合县城总体规划，在用地安排上可实现产城一体化发展，对于起步区安排城镇工矿增量指标74.25公顷，发展区安排城镇工矿用地增量指标938.16公顷，控制区以调整好各类用地布局为主，将基本农田全部调出，为产业集聚区发展预留空间。 由此可见，《夏邑县土地利用总体规划（2010-2020）》已在用地及空间发展时序上充分考虑到集聚区发展需求。 ③根据现状统计数据，2017年沱河张板桥断面水质可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求，尚有一定的环境容量。 ④集聚区规划实施后SO2和NOX排放总量能够满足大气环境容量的要求。 （3）环境风险评价结论 目前，集聚区内现有的各风险源经采取企业自身风险防范措施和区域风险防范措施后，事故风险发生概率较低。评价认为，夏邑县产业集聚区环境风险水平是可以接受的。 （4）区域循环经济结论 产业集聚区规划产业考虑了上下游原料产品之间一定的关系，规划通过对项目空间布局的合理安排，并结合区域产业结构布局，形成布局紧凑、结构合理的产业群，有利于减少项目所需的物流和能流运输消耗；并通过延伸工业，上游废弃物作为下游产品，达到废弃物资源化利用。通过对规划项目产生的固体废物进行集中综合利用，减少固体废物对环境的危害，变废为宝。实现经济发展和环境保护的双赢目的。 （5）环境管理与跟踪监测 集聚区管委会应制定详细规范的管理制度，对入区项目在建设期及运行期进行合理有效的监管，制定完善的集聚区环境监测方案并严格按照方案执行。同时，进一步分析工业集聚区规划在实施过程中规划与评价的符合和结合程度，建立长期有效的跟踪评价机制，督促落实规划内容并根据实际规划实施情况及时调整和制定相应的环境影响减缓措施，以进一步提高规划的环境效益，总结规划环境影响评价经验和教训。 本项目位于夏邑县产业集聚区内，属于夏邑县产业集聚区主导产业，符合土地利用规划布局要求。项目生产过程中主要的大气污染物为颗粒物、非甲烷总烃、SO2、NOX等废气，经处理后达标排放，对周围环境影响较小；项目生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网接入夏邑县第二污水处理厂处理，尾水达标排入沱河，对周边水环境影响较小；项目主要噪声设备经合理布局及采取措施治理后对周围环境影响较小；固体废弃物采取合理处理处置措施，实现零排放。同时项目在运营期对地下水和土壤影响均较小；在采取相应的防范措施的基础上可以将风险事故造成的危害降到最低，环境风险影响较小。项目营运期固废均能够得到妥善处置，不会对周围环境产生二次污染。因此，项目符合夏邑县产业集聚区发展规划调整方案（2012~2020）环境影响报告书评价结论要求。 3、与规划环境影响评价审查意见符合性分析 根据《河南省环境保护厅关于夏邑县产业集聚区发展规划调整方案（2012-2020）环境影响报告书的审查意见》（豫环函〔2017〕266号），本项目与夏邑县产业集聚区发展规划调整方案环境影响评价审查意见的相符性分析见表1-1。 本项目与规划环评审查意见的相符性分析一览表 规划环评审查意见 相符性分析 （一）合理用地布局 进一步加强与城市总体规划、土地利用总体规划的衔接，保持规划之间一致；优化用地布局，在开发过程中不应随意改变各用地功能区的使用功能，并注重节约集约用地。工业区生活居住区之间设置绿化隔离带，以防止工业区对居住区造成不良影响。南区纺织加工区距离夏邑县第三水厂较近，在南区西北部靠近水厂区域设置绿化隔离带，减少对饮用水源地的影响；西南部仓储物流不得存放可能造成风险事故的危险物品，防止物料泄露对集聚区西南部的居住区造成影响；按照《报告书》要求，对现有与集聚区规划不相符的企业，限值其发展，对部分企业逐步进行搬迁。区内建设项目的大气环境防护范围内，不得规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。 本项目厂区占地类型为工业用地，符合夏邑县产业集聚区土地利用规划；本项目无需设置大气环境防护距离。 符合 （二）优化产业结构 入驻项目应遵循循环经济理念，实施清洁生产，逐步优化产业结构，构筑循环经济产业链；鼓励发展主导产业，并不断完善产业链条；在淘汰整合区域内现有印染企业的基础上，依据“水资源和水环境承载力”适度发展印染产业，规划期内机织印染规模控制在1亿米以内，针织印染规模控制在7万吨以内，并分步实施。入区印染项目清洁生产水平需达到国际先进水平；禁止含化学合成的化学纤维生产项目入驻，限制发展其他化学纤维生产项目；农副产品加工行业禁止新建啤酒及淀粉类生产项目，限制发展柠檬酸、氨基酸、淀粉糖生产项目；装备制造行业禁止发展独立电镀及含电镀工段的项目；禁止造纸制浆、制革、化纤浆粕、钢铁、水泥、焦化、金属冶炼、化工、生物制药、农药等不在产业集聚区产业定位的项目。 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40号），本项目属于国家允许类项目，符合国家产业政策。本项目不属于印染项目，不属于禁止和限制发展的项目。 符合 （三）尽快完善环保基础设施 按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，加快建设第二污水处理厂扩建、第四污水处理厂和中水深度处理回用工程。完善配套污水管网，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，入园企业均不得单独设置废水排放口，减少对纳污水体的影响。集聚区应实施集中供热、供气，进一步优化能源结构，加快集中供热中心及配套供热管网建设，区内不得建设分散燃煤锅炉。 按照循环经济的要求，提高固体废物的综合利用率，积极探索固废综合利用途径，提高一般工业固废综合利用率，严禁企业随意弃置；危险固废的收集、贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，并送有资质的危险废物处置单位处置，危险废物的转运应执行《危险废物转移联单管理办法》的有关规定。 企业厂区采用雨、污分流制，项目生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网接入夏邑县第二污水处理厂处理；产业集聚区尚未实现集中供热，本项目使用管道天然气，不属于分散燃煤锅炉。 本项目产生的生活垃圾袋装收集，交环卫部门统一收集处理；项目营运期产生的边角废料和除尘器收集的纤维尘集中收集后外售综合利用；本项目废包装桶均由原厂家回收，故不作为固体废物管理。废包装袋属于一般固废，集中收集后外售综合利用。 项目营运期产生的废油和废活性炭属于危险废物，企业定期收集后委托有资质单位处置，收集、贮存均满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求；废弃包装材料收集后由厂家定期回收利用。 符合 （四）严格控制污染物排放 严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构、加强污染治理等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCs等大气污染物的排放。抓紧实施中水回用工程，减少废水排放量，保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准（COD≤40毫克/升，氨氮≤2毫克/升），尽快在沱河建设人工生态湿地，减少集聚区排水对纳污水体的影响。加快引黄水厂建设，尽快实现集聚区集中供水，逐步关停企业自备水井。定期定期对地下水质进行监测，发现问题，及时采取有效防治措施，避免对地下水造成污染。 本项目将严格执行污染物排放总量替代，厂区天然气燃烧涉及少量烟尘、二氧化硫、氮氧化物大气污染物的排放和 VOCs大气污染物的排放。项目生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网接入夏邑县第二污水处理厂处理，污水处理厂出水能够满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准；企业用水使用自来水，不涉及自备水井。 符合 （五）建立事故风险防范和应急处置体系 加快环境风险预警体系建设。严格危险化学品管理；建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，防止出现跨界污染；制定园区级综合环境应急预案，不断完善各类突发环境事件应急预案，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。 本项目涉及的危险化学品为油类物质（纺丝油剂等）、天然气以及生产过程中产生的危险废物，均建立有完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施。 符合 （六）妥善安置搬迁居民 根据规划实施的进度，制定详细的搬迁计划，对居民及时拆迁，妥善安置。当地人民政府应加强组织协调，按照《报告书》提出的建议制定详细的搬迁计划和方案，认真组织落实。加强拆迁居民的培训，积极拓宽就业渠道，注意加强搬迁居民的就业、医疗、社会救助等保障体系建设，保证其生活基本稳定，构建和谐社会。 本项目不涉及居民搬迁。 符合 由上表可知，本项目符合《河南省环境保护厅关于夏邑县产业集聚区发展规划调整方案（2012-2020）环境影响报告书的审查意见》（豫环函〔2017〕266号）的相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、与河南省“三线一单”相符性 根据《河南省“三线一单”文本（送审稿）》（2020年8月）和《河南省生态环境准入清单》（2020年12月），本项目与“三线一单”文件符合性分析详见表1-2。 项目与“三线一单”文件符合性分析 类别 项目与“三线一单”文件符合性分析 生态保护红线 根据《河南省“三线一单”文本》中河南省生态空间分布情况，夏邑县不涉及生态保护红线。 本项目位于夏邑县产业集聚区内，项目地块不属于生态保护红线，符合生态保护红线要求。 符合 环境质量底线 （1）水环境质量底线 根据河南省水环境管控分区划分情况，夏邑县产业集聚区水环境分区管控类型为重点管控区（水环境工业污染重点管控区）。 本项目选址位于夏邑县产业集聚区内，项目不属于列入“高污染、高环境风险”产品名录的涉水工业项目，不属于耗水量大、废水排放量大的煤化工、化学原料药及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目，项目运营期产生的生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网接入夏邑县第二污水处理厂处理，废水经预处理后能够满足污水处理厂收水标准要求。项目严格落实水污染物总量控制要求，项目不属于重点水污染物排放行业建设项目，实行主要污染物排放等量置换。 因此，本项目满足水环境质量底线要求。 （2）大气环境质量底线 根据河南省大气环境管控分区划分情况，夏邑县产业集聚区大气环境管控分区类型为大气重点管控区（大气高排放区）。 本项目运营期定型工序使用管道天然气，且配套建设有高效环保治理设施，不涉及煤气发生炉、燃煤锅炉等，项目不属于全省禁止新增产能的行业，生产过程中不涉及大宗物料运输；项目不使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等；项目运营期不消耗煤炭及其他高污染燃料，项目物料运输不使用国三及以下重型柴油货车。项目生产过程中不涉及环境风险。 因此，本项目能够满足大气环境质量底线的要求。 （3）土壤环境风险防控底线 根据河南省土壤污染风险管控分区划分情况，夏邑县产业集聚区属于土壤环境重点管控区。 本项目不属于土壤污染重点单位，不属于土壤污染风险行业企业，项目的建设符合国家产业政策、土地利用总体规划。项目运营期无有毒有害物质排放。因此，本项目符合土壤环境风险防控底线的要求。 符合 资源利用上线 （1）能源利用上线 根据河南省高污染燃料禁燃区划分情况，夏邑县产业集聚区属于高污染燃料禁燃区。 本项目运营期不消耗高污染燃料，因此，本项目能够满足能源利用上线的要求。 （2）水资源利用上线 本项目选址区域不涉及生态用水补给区和地下水开采重点管控区，且本项目厂区用水使用自来水，不开采地下水，不会对区域地下水资源造成不利影响。因此，本项目符合水资源利用上线的要求。 （3）土地资源利用上线 本项目所在区域不属于土地资源重点管控区，满足土地资源利用上线的要求。 （4）岸线生态环境分类管控 商丘市岸线管控分类包括优先保护岸线和一般管控岸线，均位于柘城县境内（惠济河）；本项目所在区域不涉及优先保护岸线、重点管控岸线和一般管控岸线，满足岸线生态环境管控要求。 符合 夏邑县产业集聚区生态环境准入清单 空间布局约束： 1、新建印染项目规模必须满足行业发展规划，并在水资源及地表水环境可承受的情况下分期实施、适度发展。 2、禁止含化学合成的化学纤维生产项目入驻，装备制造行业禁止发展独立电镀及含电镀工段的项目，农副产品加工行业禁止新建啤酒及淀粉类生产项目。禁止新建、扩建、改建燃用高污染燃料的项目（集中供热、热电联产设施除外）。 3、限制发展柠檬酸、氨基酸、淀粉糖生产项目。 4、鼓励能够延长集聚区产业链条的，符合集聚区功能定位的项目入驻。 5、严格落实规划环评及审查意见要求，规划调整修编时应同步开展规划环评。 本项目不属于含化学合成化学纤维生产项目，不属于啤酒及淀粉类生产项目，生产过程中不使用高污染燃料，不属于限制发展的项目。项目属于纺织服装产业，符合夏邑县产业集聚区主导产业要求，符合规划环评及审查意见的要求。因此，本项目符合空间布局约束的要求。 符合 污染物排放管控： 1、集聚区内企业废水实现全收集、全处理。排入集聚区集中污水处理厂的企业废水执行国家、我省行业间接排放标准或符合污水处理厂的收水要求。 2、集中污水处理厂排水必须达到或优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 3、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。 4、禁止销售、使用煤等高污染燃料，现有使用高污染燃料的单位和个人，应当按照市、县（市）人民政府规定的期限改用清洁能源或拆除使用高污染燃料的设施。 5、新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量减排要求。 本项目运营期生活污水化粪池处理后通过市政污水管网接入夏邑县第二污水处理厂处理，能够满足污水处理厂收水标准要求，污水处理厂排水能够满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求；本项目运营期不使用高污染燃料，废气的排放能够满足相应排放标准的要求；项目废气、废水中主要污染物的排放能够满足总量减排的要求。因此，本项目符合污染物排放管控的要求。 环境风险防控： 1、制定环境风险应急预案，落实环境风险防范和应急措施，强化环境风险防范及应急处置能力，建立“企业-园区-政府”三级环境风险应急联动机制。 2、涉及危险化学品生产、储存、使用的企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 本项目涉及危险化学品的使用。企业按要求制定环境风险应急预案；企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，事先制定残留污染物清理和安全处置方案。因此，本项目符合环境风险防控的要求。 资源利用效率要求： 1、企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。 2、企业、园区应加大污水回用力度，建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。 本项目资源能源利用效率较高，清洁生产水平在同类企业中较先进。因此，本项目满足资源利用效率的要求。 根据上表对比分析可知，本项目能够满足河南省“三线一单”的要求。 2、产业政策相符性 （1）根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2020.1.1），该项目建设内容、所选用的生产工艺及设备等均不在其规定的鼓励类、限制类和淘汰类范围内。 （2）根据《促进产业结构调整暂行规定》（国发〔2005〕40号）第三章第十三条：《产业结构调整指导目录》由鼓励、限制和淘汰三类目录组成，不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类，允许类不列入《产业结构调整指导目录》。 （3）对照中华人民共和国工业和信息化部颁布的《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010 年本）》（工产业〔2010〕第122号），本项目的生产工艺和设备均不在淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录中。 （4）本项目的备案由河南世贤纺织科技有限公司在河南省投资项目在线审批监管平台提交，并由夏邑县产业集聚区管委会批准，项目代码：2020-411426-17-03-023243。 因此，本项目属于国家允许类项目，符合国家和地方相关产业政策。 3、用地规划相符性 本项目位于商丘市夏邑县产业集聚区跨越大道西段路北，根据企业提供的土地证和《夏邑县产业集聚区总体发展规划（2012-2020）-土地利用规划图》，厂区用地类型为工业用地，符合夏邑县产业集聚区土地利用规划。 4、与《河南省2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》相符性 根据河南省污染防治攻坚战领导小组办公室《关于印发河南省2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2021〕20号）： （1）《河南省2021年大气污染防治攻坚战实施方案》 （一）年度目标 全省细颗粒物（PM2.5）平均浓度控制在53微克/立方米以下，可吸入颗粒物（PM10）平均浓度控制在87微克/立方米以下，臭氧超标率控制在 15%以下，环境空气质量优良天数比例不低于65%，重污染天数比例控制在 4%以下。 （二）阶段目标 第一阶段1-3月PM2.5平均浓度控制在78微克/立方米以下；第二阶段 5-9月臭氧超标天数不超过54天；第三阶段10-12月PM 2.5平均浓度控制在 65 微克/立方米以下。 主要任务： （一）加快调整优化产业结构，推动产业绿色转型升级 1. 持续优化布局。2.严格环境准入。3.加快落后产能淘汰。4.推动工业企业绿色发展。5.推进传统产业集群升级改造。6.持续排查整治“散乱污”企业。 （二）深入调整能源结构，推进能源低碳高效利用。 7.严控煤炭消费总量。8.持续推进清洁取暖。9.提高建成区集中供暖普及率。10.加强天然气和电力供应保障。11.加快优化能源供给结构。 （三）持续调整交通运输结构，构建绿色交通体系 12.优化调整货物运输结构。13.强化新生产车辆达标排放监管。14.强化在用车排放监管。15.加快车（机）结构升级。16.强化非道路移动机械管控。 （四）优化调整用地和农业投入结构，强化面源污染管控 17.深入开展国土绿化行动。18.加强扬尘综合治理。开展扬尘污染综合治理提升行动，推动扬尘污染防治常态化、规范化、标准化。省控尘办结合扬尘污染治理实际，分解下达各省辖市可吸入颗粒物（PM10）年度目标值，强化调度督办，做好定期通报和年度考核工作。住房城乡建设、交通运输、自然资源、水利、商务等部门将落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》要求、“六个百分之百”扬尘污染防治措施、“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土和现场配制砂浆）、渣土物料运输车辆管理纳入日常安全文明施工监督范围，组织做好重污染天气预警、大风天气条件下施工工地、道路扬尘管控，建立举报监督、明查暗访工作机制，将工程建设活动中未按规定采取控制措施、减少扬尘污染受到通报、约谈或行政处罚的列为不良行为。进一步扩大道路机械化清扫和洒水范围，强化道路清洗保洁作业，持续开展城市清洁行动。2021 年各城市平均降尘量不得高于8吨/月·平方公里，不断加严降尘量控制指标，实施网格化降尘量监测考核。持续推进城市建成区餐饮油烟治理，2021 年底前，全省大型餐饮服务单位全部实现在线监控，市级监控平台基本实现与所辖县（市、区）联网运行。19.深化矿山综合整治行动。20.开展农业污染治理。21.严格烟花爆竹禁放管理。 （五）全面推行重点行业绩效分级，深化工业企业大气污染综合治理 22.推进重点行业绩效分级管理。23.开展工业企业全面达标行动。24.强化重点行业超低排放改造。25.深化工业炉窑大气污染综合治理。26.推进火电行业污染物总量减排。27.加强生活垃圾焚烧行业污染治理。28.强化重点涉气行业清洁生产审核。 （六）强化臭氧协同控制，持续深化挥发性有机物污染治理 29. 大力推进源头替代。30.加强工业企业 VOCs 全过程运行管理。31.加大油品储运销全过程VOCs管控力度。32.深化工业园区和集群VOCs整治。 （七）强化重污染天气应急管控，大力推动多污染协同减排 33.强化臭氧污染管控。34.全面推行差异化精准管控。35.加强应急运输响应。36.实施重点行业错峰生产。 （八）强化基础能力建设，持续推进大气环境治理体系和治理能力现代化 37.科学编制制订相关规划和标准。38.强化政策激励引导。39.不断提升监测监控能力。40.强化监测监控数据质量控制。41.加快生态环境大数据互联共享。 本项目施工期产生的烟（粉）尘、运输车辆尾气和施工机械废气等采用“坚持文明施工，严格落实三员”（管理员、监督员、网格员）管理制度和“六个百分之百”即施工工地周边百分之百围挡、物料堆放百分之百覆盖、土方开挖百分之百湿法作业、施工现场地面百分之百硬化、出入车辆百分之百冲洗、渣土车辆百分之百密闭运输”等控制措施，营运期废气均能够达标排放，对周围环境影响较小，符合《关于印发河南省2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2021〕20号）中大气污染防治攻坚战实施方案相关要求。 （2）《河南省2021年水污染防治攻坚战实施方案》 工作目标：完成国家下达和省定的地表水环境质量和饮用水水源地取水水质目标；南水北调中线工程水源地丹江口水库取水水质稳定达到Ⅱ类；巩固提升黑臭水体整治成果；黄河流域“十四五”新增国考断面力争消除劣Ⅴ类水质。 主要任务： （一）深入打好水源地保护攻坚战役 1.巩固提升集中式饮用水水源地整治成果。2.开展乡镇级集中式饮用水水源保护范围（区）的“划、立、治”｡3.持续做好南水北调中线工程水质保护｡ （二）深入打好城市黑臭水体治理攻坚战役 4.巩固拓展城市黑臭水体治理成果。5.强力推动城镇污水处理设施建设。6.加快城镇污水处理厂污泥安全处置。 （三）深入打好河湖水生态环境治理与修复攻坚战役 7.加快污染较重河流治理。8.深入开展入河排污口排查整治。9.推进河湖生态保护与修复。10.强化河流生态流量保障。11.持续开展河湖“清四乱”。12.探索开展“美丽河湖”创建。 （四）强力推动黄河流域水生态环境保护 13.督促排污单位进行水污染防治设施升级改造。14.统筹做好“保好水”“治差水”工作。15. 加强黄河流域水环境承载能力及水环境容量基础研究。 （五）统筹做好其它水污染防治攻坚工作 16. 编制实施全省水生态环境保护“十四五”规划。17.持续推动产业结构转型升级。18.严格环境准入。深化“放、管、服”改革，强化项目事中、事后监管，提升服务水平。推进“三线一单”生态环境分区管控要求落地应用，做好规划环评，严控新建高耗水、高排放工业项目，把好项目环境准入关。19.强化水环境风险防控。20.推进水资源节约。21.积极开展污水资源化利用。22.深入开展交通运输业水污染防治。23.完善水环境质量自动监测体系。24.健全涉水污染源自动监控体系。25.做好常态化疫情防控水环境监管。26.强化涉水污染源执法监管 本项目生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和夏邑县第二污水处理厂收水要求，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，符合《关于印发河南省2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2021〕20号）中水污染防治攻坚战实施方案相关要求。 （3）《河南省2021年土壤污染防治攻坚战实施方案》 工作目标：全省土壤环境质量总体保持稳定，土壤环境风险得到管控，土壤污染防治体系基本完善；土壤安全利用进一步巩固提升，受污染耕地安全利用率力争实现100%；污染地块安全利用率力争实现100%。 主要任务： （一）深化土壤污染状况详查 1.开展农用地土壤污染深度调查及溯源。2.开展典型行业企业等用地调查试点工作。 （二）分类实施土壤污染源头防治 3.严格控制涉重金属企业污染物排放。4.整治涉重金属矿区历史遗留固体废物。5.严格危险废物管理。6.防控矿产资源开发污染土壤。7.加大农业面源污染防治力度。8.建立土壤生态环境长期观测研究基地。 （三）防范工矿企业用地新增土壤污染 9.严格建设项目环境准入。10.推动实施绿色化改造。11.强化重点监管单位监管。12.严格企业拆除活动管理。 （四）巩固提升耕地分类管理 13.实施严格耕地保护。14.巩固安全利用成效。15.全面落实严格管控。16.严禁重金属超标粮食进入口粮市场。17.加强耕地复耕土壤环境管理。18.落实耕地土壤污染预警制度 。 （五）严格建设用地准入管理 19.开展土壤污染状况调查评估。20.合理规划污染地块用途。21.因地制宜严格污染地块准入管理。22.合理确定土地开发和使用时序。23.强化部门信息共享和联动监管。24.做好暂不开发利用污染地块管理。25.加强信息公开。 （六）有序推进土壤污染治理修复 26.提升耕地土壤环境质量。27.有序推进建设用地土壤污染风险管控和修复。28.推动修复产业健康发展。 （七）全面提升土壤环境监管能力 29.整改落实省人大土壤污染防治法执法检查反馈问题。30.健全土壤环境监测网络。31.加强生态环境执法与应急处置。32.强化科技支撑。33.加大资金投入。 本项目污水处理设施进行防渗处理，对土壤环境影响较小；固废暂存设施均按照《一般工业固体废物贮存、处置场所污染物控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单等相关标准要求采取防渗措施，对土壤环境影响较小；危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2011）及其修改单相关要求采取相应措施设置，对土壤环境影响较小，符合《关于印发河南省2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2021〕20号）中土壤污染防治攻坚战实施方案相关要求。 5、与集中式饮用水源保护区划相符性 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2013〕107号）及《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文〔2020〕56号），夏邑县县级集中式饮用水水源保护区划定如下： ①夏邑县一水厂地下水井群(共6眼井) 取消夏邑县一水厂地下水井群饮用水水源保护区。 ②夏邑县二水厂地下水井群(共12眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围40米的区域(1～5号取水井)，10～12号井群外包线内及外围40米的区域，6～9号取水井外围40米的区域。 ③夏邑县三水厂地下水井群(共4眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围西40米、南40米、北40米、东0米的区域(1～2号取水井)，3号、4号取水井外围40米的区域。 另外，根据现场调查，夏邑县第三水厂共有7眼水源井，其中4眼（1号、2号、3号及4号）水源井为省政府批复的饮用水源，3眼井（5号、6号及7号）为备用水井，这3个备用水井中有1个水井（7号）位于集聚区南区的边界内，目前尚未使用，且夏邑县人民政府承诺关闭6号水源井和7号水源井、不再使用。 根据现场踏勘和调研情况，本项目厂区距集中式饮用水水源保护区较远，不在夏邑县集中式饮用水水源保护区范围内，符合集中式饮用水源地保护规划要求。 6、与商丘市生态环境功能区划相符性 根据《商丘市生态环境功能区划》，本项目位于“商丘市营养物质循环功能区”，该区域属黄河冲积平原，地势基本平坦，由西北向东南微倾，气候四季分明，有丰富的光、热、水等气候资源，非常适合农作物的生长。商丘市大部分区域均列入该类，该区域内大量种植耕作农作物。人工植被以小麦、杂粮为主。区域内生物多样性比较简单。在区域内为提高农作物产量，大量使用农药、化肥及农膜，对生态环境造成了一定程度的不良影响。保护措施：在该区域内应合理施用化肥、农药，对农膜尽量回收，加强秸杆回收利用。 本项目属于纺织加工企业，采用先进的生产设备和工艺技术，三废污染物排放量相对较小，污染物种类简单，厂区平面布局紧凑，土地利用率高，本项目建设不会使区域生态环境恶化，符合《商丘市生态环境功能区划》的相关要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 本项目的备案由河南世贤纺织科技有限公司在河南省投资项目在线审批监管平台提交，并由夏邑县产业集聚区管委会批准，项目代码：2020-411426-17-03-023243； 为《国家统计局办公室关于印发<2017国民经济行业分类注释>（网络版）的通知》（国统办设管字〔2018〕93号）和《国家统计局关于执行国民经济行业分类第1号修改单的通知》（国统字〔2019〕66号）所列C1751化纤织造加工；本项目实施后可达到年加工布匹30000吨的生产能力。 经对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号），本项目属于“十四、纺织业17 28化纤织造及印染精加工175* 有喷墨印花或数码印花工艺的；后整理工序涉及有机溶剂的；有喷水织造工艺的；有水刺无纺布织造工艺的”类项目，应编制环境影响报告表，因此，本项目应编制环境影响报告表。 建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）摘选 环评类别 项目类别 报告书 报告表 登记表 本栏目环境敏感区含义 十四、纺织业17 28 化纤织造及印染精加工175*； 有洗毛、脱胶、缫丝工艺的；染整工艺有前处理、染色、印花（喷墨印花和数码印花的除外）工序的；有使用有机溶剂的涂层工艺的 有喷墨印花或数码印花工艺的；后整理工序涉及有机溶剂的；有喷水织造工艺的；有水刺无纺布织造工艺的 / / 1、主要建设内容 本项目工程内容包括主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程及环保工程；项目占地面积约33699平方米，新建总建筑面积36658.12平方米，其中包括生产车间一、生产车间二及门卫室。项目建成后年加工布匹30000吨。本项目主要建设内容见下表。 项目建设内容及规模一览表 类别 工程名称 内容 备注 主体工程 生产车间一 钢构，2F，建筑面积17695.73m2 新建 生产车间二 钢构，2F，建筑面积18915.09m2 新建 辅助工程 门卫 1F，建筑面积47.30m2 新建 公用工程 给水 用水由夏邑县产业集聚区市政自来水管道供水，可满足要求。 / 供电 产业集聚区供电系统 / 排水 厂区雨水、污水实施分流制排水系统。雨水排入市政雨水管网；生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网进入夏邑县第二污水处理厂进一步处理。 / 环保工程 大气污染防治设施 梳毛、烫光、拉毛、剪毛、摇粒及织造工序粉尘：设备自带除尘器处理后在车间内无组织排放 新建 定型废气（颗粒物、非甲烷总烃）：通过喷淋洗涤+高压静电+活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放 新建 定型工序天然气燃烧废气（烟尘、SO2和NOX）：直接经定型废气15米高排气筒排放 新建 水污染防治设施 雨污分流管网 喷淋水循环使用，不外排，定期补充损耗； 生活污水：经化粪池处理后排入市政管网，最终进入夏邑县第二污水处理厂进一步处理达标后外排 新建 噪声污染防治设施 设备运行噪声：选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声 新建 固废防治措施 垃圾收集箱、一般固废暂存间 新建 危废暂存间 新建 2、主要原辅材料及能源消耗 本项目的原辅材料及能源消耗情况见下表。 项目原辅材料消耗情况一览表 序号 名称 年用量 来源 1 涤纶低弹丝（POY） 15000t 外购 2 涤纶低弹丝（DTY） 15000t 3 纺丝油剂 15t 4 助剂 5t 5 天然气 20万方 管道天然气 6 新鲜水 7516.482 自来水 7 电 200万Kwh 产业集聚区供电系统，厂区自备变压器 3、主要生产设备 本项目的设备情况见下表。 本次项目的主要生产设备一览表 序号 名称 规格型号 数量（台） 1 加弹机 YJ800V 8 2 织布机 大圆机 120 3 梳毛机 RN230 6 4 拉毛机 MB331A36 ZME405 30 5 剪毛机 / 10 6 烫光机 SME472G 10 7 摇粒机 / 12 8 定型机 XLC-2400 1 9 空压机 / 6 10 打卷机 / 20 11 缝纫机 / 46 12 整经机 / 26 13 破布机 / 25 4、规模及产品方案 本项目实施后年加工布匹30000吨，产品方案见表2-5。 项目产品方案 序号 主要产品 年产量 1 布匹 30000吨 5、公用工程 （1）供排水 1）供水：本项目用水由夏邑县产业集聚区市政自来水管道供水，水质、水量可满足生产、生活用水要求。 根据企业提供的资料，项目用水主要为职工生活用水及绿化用水。 ①生活用水 本项目劳动定员400人，均不在项目厂区内食宿，全年生产天数300天。根据河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）表49城镇居民生活用水定额并结合当地实际情况，职工生活用水定额按50L/d·人计算，则职工生活用水量为20m3/d（6000m3/a），生活污水产生量按用水量的80%计算，则职工生活污水产生量为16m3/d（4800m3/a）。类比有关生活污水监则数据，生活污水主要污染物产生浓度为COD300mg/L、SS250mg/L、氨氮30mg/L。 ②绿化用水 根据企业提供的资料，项目绿地率为7.5%，则本项目厂区绿化面积约为2527.47m2，根据河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），绿地绿化用水定额为0.6m3/m2·a，则本项目绿化用水量为1516.482m3/a。此部分用水全部蒸发、吸收、损耗，无废水产生。 2）排水：采用雨、污分流制。本项目产生的废水主要为职工生活污水。生活污水产生按用水量的80%计，则本项目生活污水产生量为4800t/a。 生活污水经化粪池预处理后通过市政污水管网排入夏邑县第二污水处理厂，处理达标后排入沱河。 本项目水平衡图如下： 图2-1 本项目营运期水平衡图 单位t/a （3）供电：企业用电由产业集聚区供电系统供给，可满足生产、生活需要。 （4）消防：本项目建筑按《建筑防火设计规范》（GB50016-2014）防火间距要求布设，设置火灾报警装置和消火栓，并按照要求配备灭火器。 （5）采暖、制冷：办公、生活的供暖、制冷采用单体式空调。 6、劳动定员及工作制度 该项目劳动定员400人，厂区不提供食宿，采用两班制，每班工作时间为12小时，每年工作天数为300天。 7、厂区平面布置 本项目出入口设置在厂区南侧，紧邻跨越大道，自南向北依次为门卫室、生产车间一、生产车间二及预留空地，生产车间均为两层建筑物，该项目平面布局根据工艺需要，平面布局紧凑、各功能分区明显、相互衔接，有利于组织生产和减少物料运输。因此，该项目平面布置合理。项目厂区平面布置图详见附图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程简述 加弹：本项目外购的低弹丝经加弹机将丝线通过“假捻”定型产生一定的弯曲，受外力后假捻打开产生伸长，撤去外力后假捻恢复，使纤维具有一定的回弹性。 整经：将一定根数的经纱按规定的长度和宽度平行卷绕在经轴或织轴上的工艺过程。 经编织造：坯布面料织造工艺主要为纬编和经编两大类，本项目目前仅涉及经编工艺。将涤纶丝经织布机纺织成布匹。 破布：用破布机将布匹破开成小卷。 梳毛：通过梳毛机对织物表面毛绒进行梳理，使其顺滑。 烫光：烫光机使电将工作辊加热到150℃-220℃、线压力约在5-50kg/cm，从而对织物表面进行处理，其作用是对织物表面绒毛进行去毛烫平，对蓬松的材料进行进一步预缩。烫光后表面平整，手感挺滑。烫光过程会产生纤维尘。 定型：根据原理性质，所生产坯布在拉毛前需稳定尺寸，并且纤维需要变脆，以便后续拉毛保持良好的面料风格（定型工序使用天然气加热）。 拉毛：在机械力作用下使织物反面毛圈断裂形成蓬松的绒毛。根据产品需求，拉毛工序有选择的进行（单面绒只梳毛、不拉毛，双面绒进行梳毛和拉毛处理）。 剪毛：修剪长短不齐的毛绒，使绒面平整光洁。 摇粒：以空气为动力，利用强大的气流在高温，高压状态下，将布料以绳状式吸入机器管内，在管中被气流加以搓揉，接着喷出，使布料在失压过程中产生膨化。摇粒工序会产生纤维尘和水蒸气。项目摇粒工序采用电加热。 成品定型：布匹在进入打卷工序之前进行再次定型，以使其保持良好的面料风格。 打卷：将定型后的布匹用打卷机进行打卷。 裁剪：将布匹裁剪成所需尺寸。 缝纫：用绗缝机对裁剪后的布匹进行缝纫加工。 项目定型工序均使用天然气加热，天然气燃烧废气部分通过定型工序的排气筒排放，部分无组织排放至车间内；烫光、摇粒工序采用电加热。 2、工艺流程图 该项目工艺流程及产污环节见图2-1。 图2-1 项目营运期工艺流程及产污环节示意图 3、产污环节 本项目运营期产生的污染物主要由废气、废水、噪声和固废组成，详见下表。 运营期产污环节表 污染因子 污染源 主要污染物 去向 废气 织造 粉尘 经设备自带除尘器处理后无组织排放 梳毛 粉尘 烫光 粉尘 定型 颗粒物、非甲烷总烃 通过喷淋洗涤+高压静电+活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放 定型工序天然气燃烧废气 烟尘、SO2、NOx 直接经定型废气15米高排气筒排放 拉毛 粉尘 经设备自带除尘器处理后无组织排放 剪毛 粉尘 经设备自带除尘器处理后无组织排放 摇粒 粉尘 经设备自带除尘器处理后无组织排放 废水 职工生活 COD、BOD5、SS、NH3-N 经化粪池处理后排入市政管网，最终进入夏邑县第二污水处理厂处理达标后外排 噪声 整经机、织布机、破布机、加弹机、梳毛机、剪毛机、烫光机、定型机、摇粒机等生产设备 噪声 选用低噪声设备、基础减 振，厂房隔声等 固废 生产车间 边角废料 集中收集后外售综合利用 生产车间 除尘器收集的纤维尘 集中收集后外售综合利用 高压静电装置 废油 收集后危废仓库暂存，定期送有资质单位处置 生产车间 废包装材料 集中收集后外售综合利用 活性炭吸附装置 废活性炭 收集后危废仓库暂存，定期送有资质单位处置 光氧化催化器 废UV灯管 收集后危废仓库暂存，定期送有资质单位处置 办公、生活 生活垃圾 设置垃圾收集箱集中收集后由当地环卫部门统一清运处理 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，无原有环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 本次评价选用2020年作为评价基准年，获取连续1年中不低于324个日均值数据，每月至少有27个有效数据（其中2月25个），数据有效性均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单和《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）中关于数据统计的有效性规定，经统计分析环境质量调查数据统计结果如下： 环境空气现状监测情况一览表 单位：μg/m3 监测区域 监测因子 监测值 标准值 超标倍数 是否达标 夏邑县 PM2.5 年均值 51 年均：35 0.46 超标 24h平均第95百分位数 130 24h平均：75 0.73 超标 PM10 年均值 86 年均：70 0.23 超标 24h平均第95百分位数 167 24h平均：150 0.11 超标 SO2 年均值 9 年均：60 0 达标 24h平均第98百分位数 17 24h平均：150 0 达标 NO2 年均值 24 年均：40 0 达标 24h平均第98百分位数 52 24h平均：80 0 达标 CO（mg/m3） 24h平均第95百分位数 1.2 24h平均：4 0 达标 O3 8h平均第90百分位数 164 8h平均：160 0.03 超标 由上表可知，评价区域大气环境质量不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其2018年修改单的要求，夏邑县2020年为大气环境质量不达标区域，超标因子为PM2.5、PM10、O3。 针对环境空气质量不达标的现状，商丘市政府制订了《商丘市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》（商政〔2018〕20号）从“重点打好结构调整优化、工业企业绿色升级、柴油货车治理、城乡扬尘全面清洁、环境质量监控全覆盖五个标志性攻坚战役”进行管控。通过《商丘市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》（商政〔2018〕20号）管控，项目区域2023年PM2.5年均浓度达到国家环境空气质量二级标准。 2、地表水环境 根据《2020年河南省生态环境状况公报》，2020年全省河流水质级别为轻度污染。其中：省辖淮河流域、海河流域为轻度污染，黄河流域为良好，长江流域为优。主要污染因子为化学需氧量、高锰酸盐指数和五日生化需氧量。141个省控监测断面中，水质符合I~III类水质断面104个，占73.8%；符合IV类水质断面34个，占24.1%；符合V类水质断面2个，占1.4%；水质为劣V类水质断面1个，占0.7%。 淮河流域水质级别为轻度污染。主要污染因子为化学需氧量、高锰酸盐指数和五日生化需氧量。60个省控断面中，水质符合I~III类水质断面40个，占66.7%；水质符合IV类水质断面19个，占31.7%；无V类水质断面；水质为劣V类水质断面1个，占1.7%。 淮河干流、史河、北汝河、灌河、臻头河、澧河、滚河、白露河、沙河、汾河水质级别为优；史灌河、潢河、浉河、竹竿河、泉河、颍河、清潩河、贾鲁河、汝河、双洎河、洪河水质级别为良好；涡河、黑河、浍河、大沙河、黑茨河、包河、沱河、惠济河水质级别为轻度污染。 本项目所在区域地表水属于沱河水系，水质级别为轻度污染。 （2）地表水环境质量现状 本项目所在区域地表水体主要为沱河，地表水环境功能区划为Ⅴ类。为了解项目所在区域地表水环境质量现状，本次评价采用《河南省环境质量月报2021年第2期（总第86期）》中沱河永城张板桥断面监测数据，监测统计结果见表3-2。 地表水环境质量现状监测统计结果 单位：mg/L 监测断面 项目 监测值（mg/L） Ⅴ类标准限值（mg/L） 达标情况 沱河永城张板桥断面 化学需氧量 16 40 达标 氨氮 0.62 2.0 达标 总磷 0.044 0.4 达标 由上表可知，沱河永城张板桥断面所测指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水质标准，评价区域地表水水质整体较好。 3、声环境 本项目厂界外周边最近的环境保护目标为西南侧225m的许堤口村，项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标。 4、生态环境 本项目位于夏邑县产业集聚区内，用地范围内无生态环境保护目标，且项目不会造成不良生态影响。因此，本次评价不进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射影响。 6、地下水、土壤环境 本项目不存在土壤、地下水环境污染途径，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目大气环境保护目标详见下表。 大气环境保护目标 环境保护目标 方位 距项目厂区最近距离 功能 保护级别 许堤口村 西南 225m 居住 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 及其2018年修改单 灰堆王庄 西南 555m 居住 毛庄 西南 515m 居住 华光医院 东侧 1420m 医疗 李半楼村 东北 230m 居住 2、声环境 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目位于夏邑县产业集聚区跨越大道西段路北，无产业园区外新增用地。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （1）施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 新污染源大气污染物排放限值 污染物项目 无组织排放监控浓度限值 单位 颗粒物 周界外浓度最高点1.0 mg/m3 （2）营运期生活污水经化粪池处理后执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及夏邑县第二污水处理厂收水标准 污水排放标准 项目 pH COD BOD5 SS 氨氮 色度 标准值（三级） 6-9 ≤500 ≤300 ≤400 / / 污水处理厂收水标准 6-9 ≤350 ≤180 ≤230 ≤25 / （3）《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 建筑施工场界环境噪声排放标准 昼间 夜间 单位 ≤70 ≤55 dB（A） （4）梳毛、拉毛、剪毛、摇粒、织造及烫光工序颗粒物的排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，标准限值见下表。 新污染源大气污染物排放限值 污染物 最高允许 排放浓度 最高允许排放速率 无组织排放监控浓度限值 排气筒高度 二级 颗粒物 120mg/m3 15m 3.5kg/h 周界外浓度最高点1.0mg/m3 （5）定型工序非甲烷总烃的排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件1、附件2；《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），厂区内VOCs无组织排放监控点浓度值标准限值见表3-8，3-9，3-10。 新污染源大气污染物排放限值 污染物 最高允许排放浓度 （mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） 排气筒高度（m） 二级 监控点 浓度（mg/m3） 非甲烷总烃 120 15 10 周界外浓度最高点 4.0 挥发性有机物排放建议值 污染物 （其他行业）有机废气排放口 厂界无组织排放监控浓度限值（其他企业）（mg/m3） 排放浓度（mg/m3） 去除效率 非甲烷总烃 80 70% 2.0 企业厂区内VOCS无组织排放限值 污染物项目 排放限值mg/m3 限值含义 无组织排放监控位置 非甲烷总烃 6 监控点处1h平均浓度值 在厂房外设置监控点 20 监控点处任意一次浓度值 （6）定型工序天然气燃烧废气的排放执行河南省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1常规大气污染物排放浓度限值。 常规大气污染物排放浓度限值 污染物项目 炉窑类型 排放限值 污染物排放监控位置 颗粒物 其他炉窑 30 车间或生产设施排气筒 二氧化硫 其他炉窑 200 氮氧化物（以NO2计） 其他炉窑 300 烟气黑度（林格曼黑度，级） 所有炉窑 1 由于定型工序排气筒排放的颗粒物包括天然气燃烧废气和定型工序产生的纤尘，因此，项目定型工序颗粒物的排放浓度从严执行（执行河南省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1常规大气污染物排放浓度限值中颗粒物的浓度限值为30mg/m3）。 （7）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3、4类标准 工业企业厂界环境噪声排放标准值 单位：dB（A） 指标名称 昼间 夜间 3类标准限值 ≤65 ≤55 4类标准限值 ≤70 ≤55 （8）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2011）及其修改单 |
| 总量 控制 指标 | 评价按照国家及地方生态环境主管部门总量控制的要求，提出本项目完成后污染物总量控制建议指标，作为地方环境管理的依据。 本次评价建议项目的总量控制指标为： （1）废水 纳管：COD 0.336t/a、NH3-N 0.036t/a；终排COD 0.06t/a、NH3-N 0.006t/a。 （2）废气 挥发性有机物（非甲烷总烃）0.2088t/a。 本项目有机废气从《中国石化销售股份有限公司河南商丘夏邑东郊加油站》2016年油气回收工程中减排VOCs1.92472吨中替代，本项目VOCs排放量为0.2088 t/a，从中国石化销售股份有限公司河南商丘夏邑东郊加油站2016年油气回收工程中减排VOCs1.92472t中替代本项目VOCs排放量（倍量替代，替代使用量为0.4176t/a），替代完成后《中国石化销售股份有限公司河南商丘夏邑东郊加油站》剩余VOCs削减量为1.50712吨。 大气污染物SO2：0.04t/a、NOx：0.3742t/a。 本项目SO2、NOx从夏邑县2016年夏邑县大浪淘沙洗浴、天龙湖洗浴、爱情海洗浴、儒家洗浴拆除燃煤锅炉消减量二氧化硫2.667t/a，氮氧化物0.84828t/a中替代，本项目二氧化硫0.08t/a，氮氧化物0.7484 t/a，替代完成后《夏邑县2016年大浪淘沙洗浴、天龙湖洗浴、爱情海洗浴、儒家洗浴拆除燃煤锅炉项目》消减量剩余二氧化硫2.587t/a，氮氧化物0.09988t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、废气 本项目施工期的废气主要为施工扬尘、汽车尾气及建筑材料堆存扬尘。 （1）场内扬尘污染防治措施 ①施工期间做到文明施工，应采取清扫、洒水措施，有关试验表明，如果只洒水，可使扬尘量减少70～80%，如果清扫后洒水，抑尘效率能达90%以上；在施工场地每天洒水抑尘作业4～5次，可使扬尘量减少70%左右，试验结果见下表。因此本项目可通过清扫、洒水方式来减缓施工扬尘。 ②施工中产生的物料堆应采取遮盖、洒水、喷洒覆盖剂或其他防尘措施，应对其进行洒水，提高表面含水率，起到抑尘的效果。 ③大风天气尽量不进行挖掘土方作业；尽量避免在起风的情况下装卸物料。 ④对工地附近的道路环境实行保洁制度，及时清扫，尽量减少扬尘对环境的影响。 ⑤积极推行绿色施工，施工现场必须全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业，围挡、围护对减少扬尘对环境的污染有明显作用，当风速为2.4m/s时可使影响距离缩短40%。在施工现场周围，连续设置不低于2.5m高的围挡，并做到坚固美观。尽量避免在大风天气下进行施工作业。 ⑥施工现场道路、作业区、生活区必须进行地面硬化，出口必须设置定型化自动冲洗设施，出入车辆必须冲洗干净。 ⑦按规定使用商品混凝土，不在施工现场搅拌混凝土。 ⑧装卸和贮存物料应当防止物料遗撒或产生扬尘。 ⑨建筑垃圾应当密封运输。 （2）场外材料运输扬尘污染防治措施 ①运输方式：车辆加盖篷布，防止沿途洒落。 ②车辆选择：应选用车况较好的车辆，以避免因车辆本身振动而造成土方或物料散落地面，从而产生扬尘污染。 ③车辆限速：建议行驶车速不大于5km/h，据资料显示：此时的扬尘量可减少为一般行驶速度（15km/h计）情况下的1/3。 ④运输时间：选择车流、人流较少的时间，运输时间：上午：9: 00～11: 00，下午： 3: 00～5: 00，晚上：7: 30～10: 30。 ⑤运输路线：远离居民集中居住区，运输需选择路况较好的路段。 （3）污染防治攻坚战要求 ①河南省污染防治攻坚战领导小组办公室《关于印发河南省2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2021〕20号） 18、加强扬尘综合治理。 开展扬尘污染综合治理提升行动，推动扬尘污染防治常态化、规范化、标准化。省控尘办结合扬尘污染治理实际，分解下达各省辖市可吸入颗粒物（PM10）年度目标值，强化调度督办，做好定期通报和年度考核工作。住房城乡建设、交通运输、自然资源、水利、商务等部门将落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》要求、“六个百分之百”扬尘污染防治措施、“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土和现场配制砂浆）、渣土物料运输车辆管理纳入日常安全文明施工监督范围，组织做好重污染天气预警、大风天气条件下施工工地、道路扬尘管控，建立举报监督、明查暗访工作机制，将工程建设活动中未按规定采取控制措施、减少扬尘污染受到通报、约谈或行政处罚的列为不良行为。进一步扩大道路机械化清扫和洒水范围，强化道路清洗保洁作业，持续开展城市清洁行动。2021 年各城市平均降尘量不得高于8吨/月·平方公里，不断加严降尘量控制指标，实施网格化降尘量监测考核。 ②《商丘市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》（商政〔2018〕20号） 3.严格施工扬尘污染管控。强化施工扬尘污染防治，将建筑、市政、拆除、公路、水利等各类施工工地扬尘污染防治纳入建筑施工安全生产文明施工管理范畴，严格执行开复工验收、“三员”管理、城市建筑垃圾处置核准、扬尘防治预算管理等制度，做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，禁止施工工地现场搅拌混凝土、现场配置砂浆。建筑工地四周围挡及塔吊上要安置喷淋装置，建筑物每6层设置环形喷淋装置。将扬尘管理不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。规模以上土石方建筑工地全部安装在线监测和视频监控，并与当地主管部门联网。各类长距离的市政、公路、水利等线性工程，全面实行分段施工并及时恢复原貌。采暖季城市建成区施工工地继续实施“封土行动”。 为控制扬尘的影响，建设单位应严格采取以下施工污染防治措施： ①施工现场设置环境保护牌，标明扬尘污染防治措施、主管部门、责任人及环保监督电话等，严格落实“三员”（管理员、监督员、网格员）管理制度； ②施工现场四周连续设置稳固、整齐、美观的2.5m高围挡（墙）。围挡（墙）间无缝隙，底部设置不低于20cm的防溢座以防止粉尘流失，顶端设置压顶； ③施工物料在室外存放要用苫布遮挡，对易起尘物料实行库存或加盖苫布；水泥和石灰等粉状建筑材料采用罐车散装运输；无法及时清运的渣土，要集中整齐堆放，并用遮挡物进行覆盖，施工结束后渣土必须清运完毕； ④现场开挖必须辅以持续加压洒水或喷淋措施，以抑制扬尘飞散；开挖的翻渣和垃圾清运，应采取洒水或喷淋措施；出现五级及以上大风天气，必须采取防扬尘应急措施，且不得进行土方开挖、回填、转运作业及工程拆除等作业；建立洒水清扫制度，指定专人负责洒水和清扫工作； ⑤施工现场地坪必须进行硬化处理，施工现场出入口处要设置冲洗车轮的设施，由专人负责清扫（洗）车身及出入口卫生，确保出入车辆不带泥土出厂； ⑥施工现场必须设立垃圾站，并及时回收、清运垃圾及工程废土；使用预拌混凝土，禁止现场搅拌，禁止现场消化石灰、拌合成土或其他有严重粉尘污染的作业。 ⑦强化渣土车等物料运输车辆扬尘治理。所有渣土车等物料运输车辆必须资格手续齐全，安装实时在线定位系统，严格实行挖、堆、运全过程监控、全面达到无外露、无遗撒、无高尖，严禁“跑冒滴漏”和野蛮驾驶。必须为全封密高封闭性能的新能智能环保车辆。运输车辆要完好、装载不宜过满、对易起尘物料加盖蓬布、控制车速、减少卸料落差等。 综上所述，建设单位应坚持文明施工，严格落实三员”（管理员、监督员、网格员）管理制度和“六个百分之百”即施工工地周边百分之百围挡、物料堆放百分之百覆盖、土方开挖百分之百湿法作业、施工现场地面百分之百硬化、出入车辆百分之百冲洗、渣土车辆百分之百密闭运输。采取以上措施后，施工期扬尘等污染物可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。 2、废水 本项目施工期间产生的废水主要为施工人员的生活污水和车辆冲洗水、水泥构件养护水等。 项目建设期间预计施工人员约20人，施工人员产生的生活污水较少（0.5m3/d），且生活污水中污染物主要为COD、SS、氨氮等，污染因子简单。评价建议施工工地设置旱厕，定期作为农肥由附近农户清运，日常生活盥洗废水经沉淀池沉淀处理后泼洒于地面抑制扬尘，全部综合利用，不外排，不会对环境造成明显影响。车辆冲洗水、水泥构件养护水，这部分水经沉淀池沉淀处理后用于厂区洒水降尘，不外排，对水环境影响不大。 因此，施工期废水经合理利用后，对周围环境影响较小。 3、噪声 主要为厂房新建以及车辆运输过程产生的噪声，源强为81-100dB(A)，为尽量减小施工对周边环境的影响，本次评价提出以下措施和建议： ①施工单位在施工组织设计中，应尽量使用低噪声施工机械，合理摆放施工机械，减少机械噪声对声环境的污染； ②对于固定类机械设备，可采取基础减震，降低噪声污染；对位置相对固定的设备，能于室内操作的尽量进入操作间，不能入操作间的，可适当建立单面声障； ③施工场界要设置噪声防护围栏或隔音板，高度不得低于1.8m； ④在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排，同时对固定的机械设备尽量入棚操作；加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的状态，施工联络方式采用旗帜、无线电通讯等方式，尽量不使用鸣笛、鸣哨等高噪声的联络方式； ⑤合理安排施工时间，午间12时至14时和夜间禁止施工；如确因工艺要求必须连续施工时，应取得相关部门证明并报环境保护行政主管部门审批，取得批准后方可夜间连续施工，并公告周围居民； ⑥使用商品混凝土，现场不进行混凝土搅拌作业；打桩机使用液压打桩机； ⑦施工车辆出入地点应尽量远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣； ⑧闲置不用的设备应立即关闭，同时施工单位应做好机械和车辆的维护保养，避免产生不必要的噪声； ⑨要求业主单位在施工现场标明投诉电话，一旦接到投诉，业主单位应及时与当地环保部门取得联系，以便及时处理环境纠纷； ⑩建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 施工噪声随着施工的结束而结束，对周围环境的影响为暂时性、局部性影响，在落实环评提出的措施的前提下，项目施工噪声可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。 4、固体废物 （1）建筑垃圾：钢结构厂房建造过程产生的建筑垃圾以钢材边角料为主，均为一般固体废物，收集后外售废旧物资回收单位。 （2）生活垃圾：经垃圾箱收集后，由环卫部门收集运送至生活垃圾填埋场处理。 采取以上措施后，施工期固体废物对周边环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、环境影响分析 项目营运期环境影响主要为废气、废水、噪声、固废。 1.1废气环境影响和保护措施 1.1.1废气产排情况 本项目厂区不设食宿，项目营运期废气主要为梳毛、烫光、拉毛、剪毛、摇粒、织造等工序产生的绒毛尘；定型废气；定型工序天然气燃烧废气。 根据《污染源源强核算技术指南 纺织印染工业》（HJ990-2018），废气中的颗粒物、非甲烷总烃等优先采用类比法，其次采用产物系数法。 （1）粉尘 项目运营过程中梳毛、烫光、拉毛、剪毛、摇粒等工序会产生一定的粉尘，参照《江苏七彩纺织染整有限公司年产1.6万吨高档经编纺织品及染整生产线项目现状评价报告》（射环备[2016]342号）和《江苏七彩纺织染整有限公司新增毛绒后整理技术改造项目环境影响报告表》（射环表复[2018]87号），粉尘产生量约为原料用量的0.1%，则产生的粉尘为30t/a。经设备自带除尘器处理（处理效率99%）后无组织排放，则粉尘的排放量为0.3t/a。 本项目织造过程中产生的粉尘，类比同类项目，织造粉尘产生量约为原料量的0.1‰，本项目原料使用量为30000t/a，则织造粉尘产生量约3t/a，经设备自带除尘器（处理效率99%）处理后在车间内无组织排放，则织造粉尘的排放量为0.03t/a。 （2）定型废气 定型机中产生的废气主要来自织物表面的纺丝油剂、各种染化料、助剂受热挥发，由于纺织品中的油剂、蜡质和树脂等在高温下为气态，产生了油脂、有机质等产物。因此，整个有机废气包含了油质、蜡质、树脂等大分子碳、氢物质，参照《排污许可证申请与核发技术规范 纺织印染工业》（HJ861-2017）、《排污单位自行监测技术指南 纺织印染工业》（HJ879-2017），定型工序污染物主要以颗粒物及非甲烷总烃计。 根据类比《泰州市杰维雅纺织有限公司纺织品定型加工扩产项目环境影响报告表》等，定型机定型废气产污系数取颗粒物0.88kg/h一台，VOCs0.20kg/h一台，则有机废气（以非甲烷总烃计）产生量1.44t/a，颗粒物产生量6.336t/a。 定型设备为密闭装置，仅在出料口和入料口留有空隙，密闭段设有集气装置，废气经集气管收集并进入喷淋洗涤+高压静电+活性炭吸附装置处理，废气收集率95%，净化效率可达90%以上，风量以每套5000m3/h，则定型废气中非甲烷总烃的排放量约为0.1368t/a，排放浓度为3.8mg/m3，颗粒物排放量为0.602t/a，排放浓度为16.722mg/m3。能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件1。 未收集的废气在车间内无组织排放，无组织排放量为非甲烷总烃计为0.072t/a，颗粒物为0.3168t/a。 （3）定型工序天然气燃烧废气 本项目定型机使用天然气直燃传导方式的定型机。燃烧天然气的定型机产生的废气中除了颗粒物和非甲烷总烃外，还有天然气燃烧产生的SO2、NOx和烟尘。天然气在设备燃烧室里燃烧后，其废气经该设备的排气筒排出。 根据企业提供的资料，项目直燃式定型机年耗天然气20万m3/a。烟气量、SO2、NOX参考“第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册”中第44类电力、热力的生产和供应业中“表4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃气工业锅炉”进行计算，工业废气量的产污系数为：136259.17Nm3/万m3-原料；SO2的产污系数为：0.02Skg/万m3-原料（根据《天然气》（GB17820-2018）二类气技术指标，总硫（以硫计）100mg/m3）本次评价S值取为100，即SO2的产污系数为：2kg/万m3-原料；NOX的产污系数为：18.71kg/万m3-原料。烟尘源强计算参考《环境保护实用数据手册》（胡名操，机械工业出版社）中“用天然气作燃料的设备有害物质排放量-颗粒物产污系数为0.8-2.4kg/万m3（原料）”，本次评价取平均值为1.6kg/万m3-原料。据此可以计算出烟气中烟尘、SO2和NOX的产生情况，详见下表。 项目锅炉废气污染物产排情况核算一览表 污染源 废气量（m3/a） 主要污染物 产生情况 排放情况 产生量（t/a） 产生浓度（mg/m3） 排放量（t/a） 排放浓度（mg/m3） 排放标准（mg/m3） 天然气燃烧 272.51834 烟尘 0.032 11.7423 0.032 11.7423 30 NOX 0.3742 137.312 0.3742 137.312 300 SO2 0.04 14.6779 0.04 14.6779 200 由上表可知，本项目天然气燃烧废气排放满足河南省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1常规大气污染物排放浓度限值。 1.1.2废气无组织排放分析 根据工程分析，粉尘无组织排放量0.6468t/a、排放速率0.0898kg/h；非甲烷总烃无组织排放量0.072t/a、排放速率0.01kg/h。 （1）预测因子：TSP、非甲烷总烃 （2）预测内容：下风向轴线最大落地浓度、出现距离以及浓度占标率 （3）预测模式：采用《环境影响评价技术导则 环境空气》（HJ2.2-2018）中推荐的SCREEN3.0面源模式。 （4）预测参数：各排放源预测参数见下表。 无组织大气环境影响预测参数 污染因子 排放速率（kg/h） 排放高度（m） 长度（m） 宽度（m） 颗粒物 0.0898 8 110.36 73.5 非甲烷总烃 0.01 AERSCREEN估算模型参数一览表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项） / 最高环境温度（℃） 42.1 最低环境温度（℃） -20.8 土地利用类型 城市 区域湿度条件 1（中等湿度） 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率 / 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 否 海岸线距离 / 海岸线方向 / （5）评价标准 本项目废气排放预测评价标准如下。 ①粉尘环境质量标准采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准（总悬浮颗粒物TSP的24小时平均浓度值300μg/m3，本次评价取900μg/m3） ②非甲烷总烃：参照河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）表1环境空气中非甲烷总烃浓度限值二级标准，2.0mg/m3。 （6）预测结果 项目无组织废气估算模式计算结果一览表 距源中心下风向距离D（m） 颗粒物 非甲烷总烃 下风向预测浓度Ci （mg/m3） 浓度占标率Pi（%） 下风向预测浓度Ci （mg/m3） 浓度占标率Pi（%） 10 0.0321 3.56 0.0036 0.18 16 0.0341 3.79 0.0038 0.19 25 0.0364 4.04 0.0040 0.20 50 0.0422 4.69 0.0047 0.24 61 0.0437 4.86 0.0049 0.24 73 0.0391 4.35 0.0044 0.22 75 0.0381 4.24 0.0042 0.21 100 0.0259 2.88 0.0029 0.14 125 0.0191 2.12 0.0021 0.11 145 0.0156 1.73 0.0017 0.09 150 0.0149 1.65 0.0017 0.08 175 0.0120 1.34 0.0013 0.07 200 0.0100 1.11 0.0011 0.06 225 0.0085 0.95 0.0009 0.05 250 0.0074 0.82 0.0008 0.04 275 0.0065 0.72 0.0007 0.04 300 0.0057 0.64 0.0006 0.03 325 0.0051 0.57 0.0006 0.03 350 0.0046 0.52 0.0005 0.03 375 0.0042 0.47 0.0005 0.02 400 0.0039 0.43 0.0004 0.02 425 0.0036 0.40 0.0004 0.02 450 0.0033 0.37 0.0004 0.02 475 0.0031 0.34 0.0003 0.02 500 0.0029 0.32 0.0003 0.02 525 0.0027 0.30 0.0003 0.01 550 0.0025 0.28 0.0003 0.01 575 0.0024 0.26 0.0003 0.01 600 0.0022 0.25 0.0002 0.01 625 0.0021 0.23 0.0002 0.01 650 0.0020 0.22 0.0002 0.01 675 0.0019 0.21 0.0002 0.01 700 0.0018 0.20 0.0002 0.01 725 0.0017 0.19 0.0002 0.01 750 0.0016 0.18 0.0002 0.01 775 0.0016 0.17 0.0002 0.01 800 0.0015 0.17 0.0002 0.01 825 0.0014 0.16 0.0002 0.01 850 0.0014 0.15 0.0002 0.01 875 0.0013 0.15 0.0001 0.01 900 0.0013 0.14 0.0001 0.01 925 0.0012 0.14 0.0001 0.01 950 0.0012 0.13 0.0001 0.01 975 0.0011 0.13 0.0001 0.01 1000 0.0011 0.12 0.0001 0.01 下风向最大落地浓度（61m） 0.0437 4.86 0.0049 0.24 根据预测，该项目粉尘最大落地浓度0.0437mg/m3，最大落地浓度位置61m，最大占标率4.86%；非甲烷总烃最大落地浓度0.0049mg/m3，最大落地浓度位置61m，最大占标率0.24%。本项目无组织废气达标排放情况如下表所示。 项目废气达标排放情况对照表 单位：mg/m3 污染因子 厂界浓度 标准值 单位 达标情况 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 TSP 0.0321 0.0156 0.0341 0.0391 1.0 mg/m3 达标 非甲烷总烃 0.0036 0.0017 0.0038 0.0044 2.0 mg/m3 达标 根据上表可知：粉尘的无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；非甲烷总烃的无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值及《河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于<全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值>的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）文件附件2排放建议值，对周围环境影响较小。 1.2废水环境影响和保护措施 1.2.1废水污染物产排情况 根据企业提供的资料，本项目营运期产生的废水主要为职工生活污水，产生量为16m3/d（4800m3/a）。生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网。类比有关生活污水监则数据，生活污水主要污染物产生浓度为COD300mg/L、SS250mg/L、氨氮30mg/L。 本项目化粪池总处理能力应不低于20m3/d，项目生活污水日均排放量为16m3，化粪池处理能力能够满足项目污水处理需求。三格化粪池对COD去除效率可达15%，对SS去除效率可达60%，对NH3-N去除效率可达5%。处理后污染物排放浓度COD255mg/L、NH3-N28.5mg/L、SS100mg/L。 三格化粪池由相联的三个池子组成，中间由过粪管联通，主要是利用厌氧发酵、中层过粪和寄生虫卵比重大于一般混合液比重而易于沉淀的原理，粪便在池内经过30天以上的发酵分解，中层粪液依次由1池流至3池，以达到沉淀或杀灭粪便中寄生虫卵和肠道致病菌的目的，第3池粪液成为优质化肥。新鲜粪便由进粪口进入第一池，池内粪便开始发酵分解、因比重不同粪液可自然分为三层，上层为糊状粪皮，下层为块状或颗状粪渣，中层为比较澄清的粪液。在上层粪皮和下层粪渣中含细菌和寄生虫卵最多，中层含虫卵最少，初步发酵的中层粪液经过粪管溢流至第二池，而将大部分未经充分发酵的粪皮和粪渣阻留在第一池内继续发酵。流入第二他的粪液进一步发酵分解，虫卵继续下沉，病原体逐渐死亡，粪液得到进一步无害化，产生的粪皮和粪厚度比第一池显著减少。流人第三他的粪液一般已经腐熟，其中病菌和寄生虫卵已基本杀灭。第三池功能主要起储存已基本无害化的粪液作用。 项目废水达标排放情况如下。 项目生活污水产排情况一览表 污染物 COD NH3-N SS 产生浓度（mg/L） 300 30 250 产生量（t/a） 1.44 0.144 1.2 排放浓度（mg/L） 255 28.5 100 排放量（纳管）（t/a） 1.224 0.1368 0.48 污水综合排放标准表4三级标准 500 / 400 污水处理厂收水标准 500 50 400 达标情况 达标 达标 达标 根据上表可知，项目生活污水经化粪池预处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和夏邑县第二污水处理厂收水标准，经预处理后的废水排入市政污水管网，进入夏邑县第二污水处理厂进一步处理，最终排入沱河。 采取上述措施后，项目排放的废水对周围地表水环境影响不大。 1.2.1废水依托集中污水处理厂处理的可行性 夏邑县第二污水处理厂位于夏邑县产业集聚区跨越大道南侧，响河东侧，收水范围主要为夏邑县产业集聚区（包括西区、南区）的工业、生活污水，并将与产业集聚区毗连的县城部分区域生活污水纳入收水范围，总收水区面积18.89km2，目前设计处理规模为日处理工业、生活污水4万m3/d，目前已建成运行，处理工艺为“水解酸化+改良型氧化沟”，处理后排水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，就近排入沱河。夏邑县第二污水处理厂工业废水设计进出水水质详见下表。 夏邑县第二污水处理厂生活污水设计进出水水质 单位：mg/L 项目 名称 COD BOD5 SS NH3-N TN TP 设计进水 350 180 230 25 35 4 设计出水 50 10 10 5 15 0.5 本项目生活污水经化粪池预处理后，出水水质能够满足夏邑县第二污水处理厂设计进水水质要求，不会对污水处理厂的正常运行造成冲击。目前夏邑县跨越大道西段配套的污水管网已铺设，本项目废水排放量为16m3/d，约占夏邑县第二污水处理厂设计日处理污水量的0.04%，在其接管余量范围内，从水量接管上考虑，夏邑县第二污水处理厂有能力接纳本项目污水。根据夏邑县第二污水处理厂现状运行情况，排放口水质能够稳定达到相应排放标准，因此，在污水处理厂正常运行下，尾水能够稳定达标排放。综上所述，本项目废水可依托夏邑县第二污水处理厂进一步处理，不会影响污水处理厂稳定达标排放。 1.3噪声环境影响及保护措施 （1）噪声源强及治理措施 本项目营运期的高噪声主要来自加弹机、织布机、梳毛机、拉毛机、剪毛机、烫光机、摇粒机、定型机等设备运转，经类比调查，噪声源强在75～85dB(A)之间。 评价要求项目动力设备均位于设备间及厂房内，通过地面隔音和距离衰减后对声环境影响较小。为将噪声的影响降低到最低，仍然需要采取一些防治措施： （1）选用低噪声设备、合理布局； （2）在风机排风口加装消音管，并在底部加装隔振垫，采取有效的隔振、隔声设施； （3）空气处理机、风机进出风管采用相应的消声措施，风口采用消声百叶； （4）所有给水泵出口采用消声止回阀，可以消除水锤；此外，所有给水管内流速限制在2米/秒以下，减少噪声源。 （5）加强生产管理：确保设施的有效运行，并加强对生产设备的保养、检修与润滑，保证设备处于良好的运转状态。 （2）噪声预测 ①点声源衰减模式 Lr=Lo–20lgr-△L 式中：Lr–––距点声源r米处的噪声级（dB）； Lo–––距点声源1米处的噪声声级（dB）； △L–––屏障、吸音等综合削减声级（dB）。 ②点声源叠加模式： 式中：LP–––总声压级，dB； LP1–––声源1的声压级，dB； LP2–––声源2的声压级，dB。 （3）预测方法 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）评价方法和评价量的规定，进行边界噪声评价时，新建项目以工程噪声贡献值作为评价量；改扩建建设项目以工程噪声贡献值与受到现有工程影响的边界噪声值叠加后的预测值作为评价量；进行敏感目标噪声环境影响评价时，以敏感目标所受的噪声贡献值与背景噪声值叠加后的预测值作为评价量。 （4）噪声影响预测评价 经过落实配套隔声、距离衰减等措施后，扩建项目完成后，新增噪声源在厂界的噪声预测结果见下表。 项目噪声预测结果表 单位：dB（A） 噪声预测点 声源贡献值 昼/夜 标准值 昼间/夜间 达标情况 南厂界 38.7/36.3 70/55 达标 西厂界 43.0/42.3 65/55 达标 北厂界 34.5/36.1 65/55 达标 东厂界 43.0/46.8 70/55 达标 根据预测结果可知，采用评价提出的低噪声设备、设置减震基座、消音器、加强管理维护等降噪措施后，项目设备对厂界噪声的贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3、4类标准要求，措施可行，对周围环境影响较小。 1.4固废 项目营运后固体废物主要为边角废料、除尘器收集到的纤维尘、废油、废包装材料、废活性炭及生活垃圾。 （1）边角废料 根据企业提供的资料，本项目生产过程中产生的废边角料为943.56t/a，集中收集后外售综合利用。 （2）除尘器收集的纤维尘 根据工程分析，本项目除尘器收集的纤维尘为38.087t/a，集中收集后外售综合利用。 （3）废油 高压静电装置收集的废油：本项目定型机废气采用“喷淋洗涤+高压静电+活性炭吸附装置”处理定型过程中产生的油雾废气，该装置收集定型机油雾产生废油约6.42t/a。废油主要成分为各类高分子油类助剂，经查阅《国家危险废物名录》（2021年版），属于HW08危险废物，收集后危废仓库暂存，定期送有资质单位处置。 （4）废包装材料 本项目原辅料为桶装或袋装，在使用后会产生废包装桶及废包装袋。根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）：任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质不作为固体废物管理。本项目废包装桶均由原厂家回收，故不作为固体废物管理。废包装袋产生量约为0.6t/a，属于一般固废，集中收集后外售综合利用。 （5）废活性炭 活性炭吸附装置需要定期更换活性炭。根据相关资料，活性炭的有机废气吸附能力为300kg/t。根据物料衡算，本项目活性炭吸附处理的有机废气量为1.2312t/a。则所需的活性炭量约为4.104t/a，计算可知，废活性炭产生量为5.3352t/a。 经查阅《国家危险废物名录》（2021年版）废弃活性炭属于“HW49 其他废物中900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，暂存于危废暂存间，交由有资质的单位处理。 （6）生活垃圾 本项目劳动定员400人，不在厂内食宿，参照《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》，“第一部分 城镇居民生活污水、生活垃圾，表3三区居民生活污水、生活垃圾产生和排放系数”和“附表1各区域对应系数表和城市分类”：商丘市属于“三区”、“5类”城市类别，生活垃圾量产生系数0.38kg/人·d，则本项目的生活垃圾产生量为45.6t/a，经垃圾收集箱收集后委托当地环卫部门清运处置。 采取上述措施后，项目营运期固废均能够得到妥善处置，不会对周围环境产生二次污染。 2、地下水环境 （1）地下水环境影响评价类别 根据项目对地下水环境影响程度，将建设项目分为四类，其中I类、II类及III类建设项目的地下水环境影响评价应执行《环境影响评价技术导则-地下水环境（HJ610-2016）》，IV类建设项目不开展地下水环境影响评价，分类详见《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）附录 A（以下简称附录A）。 经对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于附录A所列“120、纺织品制造 其他（编织物及其制品制造除外）”类，为Ⅲ类项目。建设项目地下水环境影响评价等级划分见下表。 地下水评价工作等级分级表 项目类别 Ⅰ类项目 Ⅱ类项目 Ⅲ类项目 敏感 一 一 二 较敏感 一 二 三 不敏感 二 三 三 项目所在区域的环境敏感程度为不敏感，因此，本次评价地下水评价工作等级为三级评价。 根据本项目的工艺特点，项目不产生生产废水，生活污水经化粪池处理排入市政污水管网，进入夏邑县第二污水处理厂进一步处理，最终排入沱河。本项目需要对于污水收集管网、化粪池采取可靠的防渗漏措施，防止废水在厂区内对地下水产生影响。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，参照地下水污染防渗分区参照表提出防渗技术要求。结合厂区实际情况，项目地下水防护区域分为重点防渗区、一般防渗区。建设过程中按照相关防渗技术要求进行防渗，防止污染物的渗漏对地下水造成污染。分区防渗措施如下： 重点污染防治区：是指污染物排放量较大或者位于地下以及半地下的生产功能单元，污染地下水环境的污染物泄漏后不容易被及时发现和处理的区域或部位，主要包括污水处理设施化粪池以及污水收集管网。 一般污染防治区：指厂区上述重点污染防治区以外的其它建筑区，主要包括生产车间、一般固废暂存间等。 分区防渗技术要求如下：对于重点污染防治区，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1×l0-7cm/s；或参照GB18598执行。对于一般污染防治区，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×l0-7cm/s；或参照GB16889执行。 通过对化粪池、污水管线等采取相应的防渗措施后，本项目对地下水环境的影响较小。 3、土壤环境 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于“制造业 纺织、化纤、皮革等及服装、鞋制造 其他”类，为Ⅲ类项目，属于污染影响型，占地面积33699m2＜5hm2，占地规模为“小”，土壤环境敏感程度为“不敏感”。 经对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）表4污染影响型评价工作等级划分表，本项目对土壤基本无影响，可不开展土壤环境影响评价。 污染影响型评价工作等级划分依据如下表所示。 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - - 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作 4、生态环境 本项目位于夏邑县产业集聚区，用地范围内无生态环境保护目标，且无不良生态影响。 5、环境风险 （1）风险物质及其分布情况 本项目在生产、加工、运输、使用及贮存过程中涉及的主要危险化学品为纺丝油剂、定型助剂等、天然气以及生产过程中产生的危险废物（废包装桶）。企业主要风险物质基本信息详见下表。 企业主要风险物质基本信息表 序号 名称 成分或含量 状态 贮存形式 贮存位置 最大贮存量 1 天然气 / 气态 管道输送 / / 2 油类物质（废油、纺丝油剂等） / 液态 桶装 仓库/危废暂存间 1.5t 天然气的理化性质及危险特性如下： 天然气的理化性质及危险特性 标 识 中文名：天燃气；沼气 英文名：Natural gas UN编号：1971 危规号：21007 理 化 性 质 主要通途：是重要的有机化工原料，可用作制造炭黑、合成氨、甲醇以及其它有机化合物，亦是优良的燃料。 外观与性状：无色、无臭气体。 燃烧热值（kj/mol）：803 溶解性：溶于水 最大爆炸压力（100kPa）：6.8 熔点（℃）：-182.5 相对密度：（水=1）0.45（液化） 沸点（℃）：-160 相对密度：（空气=1）0.62 临界温度（℃）：-82.6 临界压力（MPa）：4.62 燃 烧 爆 炸 危 险 性 危险性类别：第2.1类易燃气体 侵入途径：吸入 爆炸极限：5-14% 火灾危险行：甲 引燃温度（℃）：482-632 稳定性：稳定 最小点火能（MJ）：0.28 燃烧温度（℃）：2020 危险特性：与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氟、氯等能发生剧烈的化学反应。其蒸气遇明火会引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 灭火方法：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体，喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。雾状水、泡沫、二氧化碳。灭火器 泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 毒性 LD50：无资料；LC50：无资料。 接触限制 中国MAC：未制订标准；前苏联MAC：未制订标准 美国 TLV-TWA：未制订标准；美国TLV-STEL；未制订标准 对 人 体 危 害 健康危害：急性中毒时，可有头昏、头痛、呕吐、乏力甚至昏迷。 病程中尚可出现精神症状，步态不稳，昏迷过程久者，醒后可有运动性失语及偏瘫。 长期接触天然气者，可出现神经衰弱综合症。 急 救 吸入：脱离有毒环境，至空气新鲜处，给氧，对症治疗。注意防治脑水肿。 防 护 工程控制：密闭操作。提供良好的自然通风条件。 呼吸系统防护：高浓度环境中，佩戴供气式呼吸器。 眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼睛。 防护服：穿防静电工作服。 手防护：必要时戴防护手套。 其他：工作现场严禁吸烟。避免高浓度吸入。进入灌或其他高浓度区作业，须有人监护。 泄 漏 处 理 切断火源。戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。合理通风，禁止泄露物进入受限制的空间（如下水道等），以避免发生爆炸。切断气源，喷洒雾状水稀释，抽排（室内）或强力通风（室外）。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。 储 运 易燃压缩气体。储存于阴凉、干燥、通风良好的不燃库房。仓温不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、卤素（氟、氯、溴）、氧化剂等分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型。若是储罐存放，储罐区域要有禁火标志和防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。槽车运送时要灌装适量，不可超压超量运输。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。 （2）潜在环境风险分析 企业涉及到危险化学品的运输、储存、使用及危险废物的产生和暂存，潜在环境风险主要如下： ①运输过程中各种危险化学品或危险废物泄漏造成水、大气、土壤环境污染； ②在生产过程中由于设备损坏或操作事故，导致化学品泄漏，或发生火灾等事故，导致消防水乱流等造成水、大气、土壤环境污染； ③自然灾害导致危险化学品及危险废物的泄漏等，造成环境污染。 （3）环境风险防范措施 1）化学品运输风险预防措施 本项目生产使用的危险化学品、生产过程中产生的危险废物，在运输过程中主要采取以下预防措施。 ①危险化学品的运输由供货商负责，选择由危险化学品运输资质的单位进行运输。 ②危险废物的运输由签订协议的危险废物处置单位负责。 ③从事危险化学品运输、押运人员，应经有关培训并取证后才能从事危险化学品运输、押运工作。 ④运输危险化学品的车应悬挂危险化学品标志，不得在人口稠密地停留。 ⑤危险化学品的运输、押运人员，应配置合格的防护器材，按当地交通、安全部门规定的道路运输，控制运输速度。 （2）化学品储存风险预防措施 本项目生产使用的危险化学品及生产过程中产生的危险废物，在储存过程中主要采取以下预防措施。 ①设置危险化学品库房； ②按理化特性类别分库房存放； ③配备灭火器及泄漏收集器具； ④贴有危险、禁止烟火等标志。 （3）安全生产管理风险预防措施 建立安全生产管理制度，包括安全管理制度、安全生产培训制度、班长责任制，以及各岗位安全操作规程、岗位巡检制度、定期进行安全培训与应急演习，保障安全生产。 （4）安全环保提醒标识 在风险源物质存放点与环保设施上应设置、张贴明显的安全环保提醒标志（严禁烟火、安全操作等），设置必要的安全操作规范提醒牌（包括危险物质的主要理化特性、安全卫生防护措施、安全操作规范等），提高操作人员的安全意识，为安全生产增添一份保障。 （5）应急预案 ①应急预案的一般内容与管理要求 本项目应制订详细的事故应急预案，将应急预案要点细化列入，并上报当地政府，其主要内容和要求见下表。 环境事故应急预案 序号 项目 内容及要求 1 应急计划区 危险目标：硅油暂存区及运输沿线环境保护目标、污水处理站环境保护目标 2 应急组织机构、人员 企业、地区应急组织机构、人员 3 预案分级响应条件 规定预案的级别及分级响应程序 4 应急救援保障 应急设施，设备与器材等 5 报警、通讯联络方式 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制 6 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 7 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 事故现场、邻近区域、控制区域，控制和清除污染措施及相应设备 8 事故应急救援关闭程序与恢复措施 规定应急状态终止程序 事故现场善后处理，恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 9 应急培训计划 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 10 公众教育和信息 开展公众教育、培训和发布有关信息 ②应急计划 Ⅰ. 机构与指责 成立安全领导小组和应急指挥部门：明确其负责人和组成人员，规定其职责，包括制定并实施应急计划，组建应急队伍和组织应急行动，发布和解除应急信号，通报事故情况，必要时请求支援，组织抢修抢建，分析事故原因并作出处理； 组织应急专业队：包括消防、清污、救护等，并明确其职责。 Ⅱ. 应急报告程序和通讯联络系统 应急报告程序，包括企业内部的报告程序和要点，外部的报告程序和要点。 列出企业安全领导小组、应急指挥部、应急专业队负责人名单及联络方式和政府主管机关、职责部门、友好单位以及社区负责人名单及联络方式。 （6）小结 经过以上分析可知，在采取相应的防范措施的基础上可以将风险事故造成的危害降到最低，从环境风险角度分析，本项目是可行的。 6、电磁辐射 本项目无电磁辐射影响。 7、监测计划 （1）环境监测目的：环境监测的目的是为了准确、及时、全面地反映环境质量现状及发展趋势，为环境管理、污染源控制、环境规划等提供科学依据，由此可见，环境监测是环境管理中必不可少的基础性工作，是实现企业科学管理环保工作的必要手段。通过监测可以及时发现问题、及时解决问题和总结经验，可以判断运行数据是否达到要求，并以此来完善环境管理。 （2）环境监测机构：根据本项目污染物产排特点和环境监测技术能力与条件，建议本项目的环境监测工作委托有资质的环境监测机构承担，建设单位与监测机构签订监测合同，以保证环境监测计划的顺利实施。 （3）环境监测计划：根据本项目污染物产排情况，并参考《排污许可证申请与核发技术规范 纺织印染工业》（HJ861-2017），提出本项目监测计划表见下表。 本项目环境监测计划一览表 类别 监测点位 监测因子 监测频次 监测方法 废气 有组织 定型工序废气治理设施排气筒 颗粒物、非甲烷总烃 按相关要求执行 定型工序天然气燃烧废气 烟尘、SO2和NOX 无组织 厂界上风向1个监测点，下风向3个监测点 颗粒物、非甲烷总烃 噪声 厂界 等效连续A声级 8、环保投资 本项目总投资20000万元，环保投资约68.55万元，占总投资的0.343%。环保投资明细见下表。 项目环保投资一览表 环保项目 治理内容 处理方法 位置 数量 估算费用 废气治理 梳毛、烫光、拉毛、剪毛、摇粒及织造工序粉尘 设备自带除尘器处理后在车间内无组织排放 生产车间 / 2 定型废气（颗粒物、非甲烷总烃） 通过喷淋洗涤+高压静电+活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放 生产车间 / 30 定型工序天然气燃烧废气（烟尘、SO2和NOX） 直接经定型废气15米高排气筒排放 生产车间 / 0.5 废水处理 生活污水 化粪池 厂区 1套 5 噪声防治 设备噪声 减振、隔音、设备维护等 生产车间 / 30 固废治理 一般废物 一般固废暂存间 厂区 1间 0.3 危险废物 危废暂存间 厂区 1间 0.7 生活垃圾 垃圾收集箱 厂区 / 0.05 合计 68.55 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 施工场地 | 扬尘、汽车尾气等 | 围挡、覆盖、洒水抑尘等；缩短怠速、减速和加速的时间，增加正常运行时间 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 |
|  | 梳毛、烫光、拉毛、剪毛、摇粒及织造工序 | 颗粒物 | 设备自带除尘器处理后无组织排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 |
|  | 定型工序 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 喷淋洗涤+高压静电+活性炭吸附装置处理+15米高排气筒 | 颗粒物：执行河南省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1常规大气污染物排放浓度限值中颗粒物的浓度限值；非甲烷总烃：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件1 |
|  | 定型工序天然气燃烧废气 | SO2、NOx和烟尘 | 15米排气筒 | 河南省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1常规大气污染物排放浓度限值 |
| 地表水环境 | 施工人员 | 生活污水 | 设置旱厕，定期作为农肥由附近农户清运，日常生活盥洗废水经沉淀池沉淀处理后泼洒于地面抑制扬尘，全部综合利用，不外排 | / |
|  | 职工生活 | 生活污水 | 化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和夏邑县第二污水处理厂收水标准 |
| 声环境 | 施工设备、车辆 | 间断、流动噪声 | 选用低噪声设备，合理安排施工时间，加强维护，降低人为噪声 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
|  | 加弹机、织布机、梳毛机、拉毛机、剪毛机、烫光机、摇粒机、定型机等生产设备 | 间断噪声 | 减震、隔声、合理布局、设备维护等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3、4类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 建筑垃圾：钢结构厂房建造过程产生的建筑垃圾以钢材边角料为主，均为一般固体废物，收集后外售废旧物资回收单位。生活垃圾：经垃圾箱收集后，由环卫部门收集运送至生活垃圾填埋场处理。边角废料、除尘器收集的纤维尘：集中收集后外售综合利用。废包装材料：本项目废包装桶均由原厂家回收，故不作为固体废物管理；废包装袋集中收集后外售综合利用；废油、废活性炭：收集后危废仓库暂存，定期送有资质单位处置。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 项目地下水防护区域分为重点防渗区、一般防渗区。建设过程中按照相关防渗技术要求进行防渗，防止污染物的渗漏对地下水造成污染。 重点防渗区：化粪池以及污水收集管网； 一般防渗区：指厂区上述重点污染防治区以外的其它建筑区，主要包括生产车间、一般固废暂存间等。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 运输防范措施：①危险化学品的运输由供货商负责，选择由危险化学品运输资质的单位进行运输。②危险废物的运输由签订协议的危险废物处置单位负责。③从事危险化学品运输、押运人员，应经有关培训并取证后才能从事危险化学品运输、押运工作。④运输危险化学品的车应悬挂危险化学品标志，不得在人口稠密地停留。⑤危险化学品的运输、押运人员，应配置合格的防护器材，按当地交通、安全部门规定的道路运输，控制运输速度。 储存防范措施：①设置危险化学品库房；②按理化特性类别分库房存放；③配备灭火器及泄漏收集器具；④贴有危险、禁止烟火等标志。 安全生产管理风险防范措施：建立安全生产管理制度，包括安全管理制度、安全生产培训制度、班长责任制，以及各岗位安全操作规程、岗位巡检制度、定期进行安全培训与应急演习，保障安全生产。 安全环保提醒标识：在风险源物质存放点与环保设施上应设置、张贴明显的安全环保提醒标志（严禁烟火、安全操作等），设置必要的安全操作规范提醒牌（包括危险物质的主要理化特性、安全卫生防护措施、安全操作规范等），提高操作人员的安全意识，为安全生产增添一份保障。 应急预案：制定环境风险应急预案 |
| 其他环境 管理要求 | / |

# 六、结论

河南世贤纺织科技有限公司年加工布匹30000吨项目符合国家产业政策，选址合理，项目建成后，具有良好的经济效益和社会效益。虽然项目在实施和运营过程中对环境会产生一定的影响，在落实各项污染防治措施和环评建议的前提下，这种影响将降低到最低程度；从环境保护的角度，本项目的建设是可行的。

注             释

一、本报告表附以下附图、附件：

附表：

附表1  建设项目污染物排放量汇总表

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目平面布置图

附图3  项目在夏邑县产业集聚区总体发展规划-土地利用规划图中位置

附图4  项目周边环境示意图

附件5  现场照片

附件：

附件1  环评委托书

附件2  营业执照

附件3  项目备案证明

附件4  企业声明

附件5  土地成交确认书

附件6  规划证明

附件7  入驻证明

附件8  法人身份证

附件9  建设项目环境影响报告表审批申请书

附件10  关于本项目环境影响评价执行标准的意见

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 二氧化硫 |  |  |  | 0.04t/a |  | 0.04t/a | +0.04 t/a |
|  | 氮氧化物 |  |  |  | 0.3742t/a |  | 0.3742t/a | +0.3742t/a |
|  | 烟尘 |  |  |  | 0.032t/a |  | 0.032t/a | +0.032t/a |
|  | 颗粒物 |  |  |  | 1.2488t/a |  | 1.2488t/a | +1.2488t/a |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.2088t/a |  | 0.2088t/a | +0.2088t/a |
| 废水 | COD |  |  |  | 1.224t/a |  | 1.224t/a | +1.224t/a |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.1368t/a |  | 0.1368t/a | +0.1368t/a |
| 一般工业 固体废物 | 边角废料 |  |  |  | 943.56t/a |  | 943.56t/a | +943.56t/a |
|  | 收集的纤维尘 |  |  |  | 38.087t/a |  | 38.087t/a | +38.087t/a |
|  | 废弃包装袋 |  |  |  | 0.6t/a |  | 0.6t/a | +0.6t/a |
| 危险废物 | 废油 |  |  |  | 6.42t/a |  | 6.42t/a | +6.42t/a |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 5.3352t/a |  | 5.3352t/a | +5.3352t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

损耗1200

6000

4800

经编织造

4800

化粪池

生活用水

破布

梳毛

烫光

7516.482

POY

DTY

噪声

毛头、噪声

新鲜水

噪声

1516.482

1516.482

夏邑县第二污水处理厂

吸收、蒸发、损耗

绿化用水

噪声、固废

噪声

裁剪

打卷

打包出售

废气、固废、噪声

毛头、噪声

毛头、废气、噪声

废气、噪声

定型

拉毛

剪毛

摇粒

成品定型

加弹

整经

纺丝油剂

毛头、废气、噪声

粉尘、噪声

纺丝油剂

噪声

缝纫

环境敏感程度