# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：夏邑县健锋帽服洗整厂年洗整100万件帽服项目

建设单位（盖章）：   夏邑县健锋帽服洗整厂

编制日期：            2021年9月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 夏邑县健锋帽服洗整厂年洗整100万件帽服项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2018-411426-18-03-047739 |
| 建设单位联系人 | 徐文东 | 联系方式 | 13301422300 |
| 建设地点 | 河南省商丘市夏邑县产业集聚区振兴大道西段 |
| 地理坐标 | （ 116 度 8 分 13.344 秒， 34 度 12 分 13.788 秒） |
| 国民经济 行业类别 | C18 纺织服装、服饰业 | 建设项目 行业类别 | 29 机织服装制造 181；针织或钩针编织服装制造 182；服饰制造 183 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 夏邑县产业集聚区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2018-411426-18-03-047739 |
| 总投资（万元） | 50 | 环保投资（万元） | 8.5 |
| 环保投资占比（%） | 17 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | (否 (是：项目已建成投运，具有年洗整100万件帽服的生产能力；原夏邑县环境保护局于2018年12月1日对企业出具《行政处罚决定书》（夏环罚决字〔2018〕第126号），企业于2018年12月14日缴纳罚款。 | 用地（用海） 面积（m2） | 2200 |
| 专项评价设置 情况 | 无 |
| 规划情况 | 规划名称：《夏邑县产业集聚区发展规划调整方案（2012-2020）》； 审批机关：河南省发展和改革委员会； 审批文件名称及文号：《河南省发展和改革委员会关于夏邑县产业集聚区发展规划调整方案的批复》（豫发改工业〔2012〕991号）。 |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《夏邑县产业集聚区发展规划调整方案（2012-2020）环境影响报告书》； 召集审查机关：河南省环境保护厅； 审查文件名称及文号：《河南省环境保护厅关于夏邑县产业集聚区发展规划调整方案（2012-2020）环境影响报告书的审查意见》（豫环函〔2017〕266号）。 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与夏邑县产业集聚区发展规划符合性分析 根据夏邑县产业集聚区发展规划调整方案（2012~2020），产业集聚区总体定位为：把集聚区建设成为以纺织服装、农副产品加工为主导，以装备制造为配套产业，集约化程度高，产业集群配套完善，综合实力和市场竞争力强的全省乃至全国重要的纺织、农副产品加工工业基地。 （1）主导产业 根据产业集聚区现状产业分析，依托当地资源优势，夏邑县产业集聚区主导产业确定为：纺织服装产业、农副产品加工业。 ①纺织服装产业 夏邑县纺织工业要按照集群化、规模化、品牌化、国际化的要求，充分发挥比较优势，以机制创新、技术创新和扩大开放为动力，着力推进产业集群发展和产业链条完善，重点建设优质棉纱生产基地，加快扩大服装、产业用纺织品生产规模，集约化发展纺纱、织造和印染、服装4大行业。 夏邑县纺织服装产业定位为：建设全省优质棉纺基地，培育终端纺织品和服装制造中心。 a.加快提高产业素质和产品档次，建设全省优质棉纺生产基地； b.着力发展服装和产业用纺织品，加快终端纺织品制造步伐； c.产业集约化发展，形成区域配套的完整产业链； d.做大做强优势企业，大力培育产业集群； ②农副产品加工业 按照基地化、规模化、品牌化发展原则，围绕优势主导产业，推进农副产品加工销售一体化经营，培育一批高效益、大規模、外向型、特色等不同类型的重点农副产品加工企业，抓好优质安全、精深加工、市场销售、集约发展等环节，促进农副产品加工业结构优化升级。通过农副产品加工产业集聚发展做大做强面粉加工、食用菌深加工、畜禽制品深加工、板材加工产业链，形成以名牌产品为主导、大型骨干企业为支撑、上下游产业配套、竞争优势明显的产业格局。 （2）产业空间布局 夏邑县产业集聚区总规划用地面积为19.44平方公里，立足于夏邑县产业集聚区各产业的现实条件，本次规划将产业集聚区划分为两大片区，即西区和南区，总体空同结构上形成“一区两片”的整体布局，按照“统一规划、分期实施、滚动发展”的模式，塑造一个具有夏邑特色的宜产宣居聚集区。 西区：以西环路以西、雪枫西路以南形成的区域为西区，主要布置农副产品加工业，即西产业集聚区主要是农副产品加工集聚区； 南区：南环路以南、吴寨庄东西一线的区域为南产业区，该集聚区主要布置纺织服装企业和农副产品加工业。 本项目年洗整100万件帽服，位于商丘市夏邑县产业集聚区振兴大道西段，租用河南健锋帽业有限公司厂房600平方米。根据《夏邑县产业集聚区发展规划（2012-2020）—土地利用规划图》（见附图5），项目厂区占地类型为工业用地，符合夏邑县产业集聚区土地利用规划；根据《夏邑县产业集聚区发展规划（2012-2020）—产业功能布局图》（见附图6），项目厂区位于纺织服装加工区，符合夏邑县产业集聚区产业功能布局。根据夏邑县产业集聚区管理委员会出具的《入驻证明》（见附件5），该项目属于纺织服装产业，对照夏邑县产业集聚区发展规划调整方案（2012～2020），该项目占地为工业用地，位于纺织服装加工区，符合夏邑县产业集聚区产业发展及用地性质要求，因此该项目符合夏邑县产业集聚区规划要求，同意该项目入驻。因此，本项目符合夏邑县产业集聚区发展规划。 2、与规划环境影响评价结论符合性分析 根据《夏邑县产业集聚区发展规划调整方案（2012~2020）环境影响报告书（报批版）》（河南省正大环境科技咨询工程有限公司，2017年9月），规划环境影响评价相关结论如下： （1）环境影响预测结论 ①地表水环境影响分析结论 在集聚区废水经第二污水处理厂和第四污水理厂经集中处理后执行一级A标准排放的情况下，集聚排水经沱河河道削减至张板桥断面时，不能满足断面水体功能要求；在集聚区废水经第二污水处理厂和第四污水理厂经集中处理后满足COD≤40mg/L、氨氮≤2.0mg/L的情况下，集聚区废水经沱河河道削减至张板桥断面时COD浓度、氨氮浓度可以满足断面水体功能要求。集聚区新增废水排放对张板桥断面影响较小。为实现张板桥断面能够稳定达标，建议按照《商丘市人民政府办公室关于印发商丘市2017年度环境（水）污染防治攻坚战工作方案的通知》（商政办[2017]17号）和《夏邑县人民政府办公室关于印发夏邑县河流水污染防治攻坚战实施方案（2017～2019年）的通知》（夏政办[2017]15号）文件要求，在规划实施过程中对区域水环境进行综合整治，逐步改善沱河的水环境质量。 ②地下水环境影响分析结论 Ⅰ. 夏邑县第二污水处理厂废水池渗漏，污染物COD及氨氮浓度在模拟期内均未检测到超标，COD最大运移距离与拟建项目区最近敏感点的距离为970m。夏邑县祥龙织造有限公司污水处理站废水池渗漏，污染物COD及氨氮浓度在模拟期内均未检测到超标，COD最大运移距离与拟建项目区最近敏感点的距离为440m。。 Ⅱ. 比较非正常工况无防渗、有防渗两种情景可以发现：无防渗时跑冒滴漏发生风险场地的检出范围较大。有防渗时跑冒滴漏进入地下水的污染物总量极小。夏邑县第二污水处理厂废水池及夏邑县祥龙织造有限公司污水处理站废水池未检测到污染物。通过上述预测结果对比分析，说明采取防渗措施是防止地下水污染的有效途径。 综合分析，在非正常工况下，该工程对地下水环境有一定的影响。但从泄漏概率、地面破损概率综合考虑，废水池渗入地下是概率很小的事件，如果采取适当的预防措施和应急处理措施，可以把对地下水环境的影响控制到地下水环境容量可以接受的程度。 ③环境空气影响分析结论 综合规划产业集聚区工业布局，区域气象特征分析，区外影响源分布等情况分析，评价认为产业集聚区规划方案的实施不会对区域大气环境产生明显不利影响。 ④声环境影响分析结论 集聚区建成后，区域内环境噪声主要来源于工业噪声、和交通噪声，在采取降噪、隔离、布局防治等措施后，集聚区工业噪声和交通噪声等对周边声环境影响不大。 ⑤固体废物影响分析结论 在采取合理利用、有效安全处置的前提下，集聚区生活垃圾、工业固废等固体废物均能得到合理处置，不会造成二次污染。 （2）环境承载力分析结论 ①夏邑县水资源总量多年平均为3.45×108m3，其中地表水1.28×108m3，地下水2.17×108m3。夏邑县人均水资源量为302.6m3，夏邑县可利用水资源主要来自地表水和地下水，总量为2.1×108m3。 2020年夏邑县总新鲜水需水量为18246.8万m3/a，则夏邑县和夏邑县集聚区总需要的新鲜水用量为22360.4万m3/a，目前夏邑县地表水和地下水可利用的水量为25361万m3/a，水资源利用强度为0.88，水资源利用率较高，且现状水资源量以地下水为主，将对地下水资源造成较大压力。商丘市为支持印染行业发展，统筹调配引黄水量，规划期内增加夏邑县引黄水调水量。根据《商丘市人民政府关于保障商丘市印染产业水资源使用的意见》（商政[2017]28号），在夏邑县金张灌区原定2000万m3/a农业灌溉用水调水指标的基础上，对商丘市引黄水资源进行重新调配，2017-2020年商丘每年从全市生活和工业引黄总量中调配1700万（即5.67万m3/d）给夏邑县，用于夏邑县印染产业发展，因此，通过商丘引黄水源的调配一定程度上缓解夏邑县产业集聚区发展水资源缺口问题。 ②《夏邑县土地利用总体规划》（2010－2020年）中提出优化产业集聚区用地布局——夏邑县产业集聚区已纳入河南省产业集聚区发展规划，夏邑县产业集聚区规划面积1943.99公顷，其中起步区219.24公顷，发展区规模999.77公顷，控制区规模724.98公顷。夏邑县产业集聚区用地符合县城总体规划，在用地安排上可实现产城一体化发展，对于起步区安排城镇工矿增量指标74.25公顷，发展区安排城镇工矿用地增量指标938.16公顷，控制区以调整好各类用地布局为主，将基本农田全部调出，为产业集聚区发展预留空间。 由此可见，《夏邑县土地利用总体规划（2010-2020）》已在用地及空间发展时序上充分考虑到集聚区发展需求。 ③根据现状统计数据，2017年沱河张板桥断面水质可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求，尚有一定的环境容量。 ④集聚区规划实施后SO2和NOX排放总量能够满足大气环境容量的要求。 （3）环境风险评价结论 目前，集聚区内现有的各风险源经采取企业自身风险防范措施和区域风险防范措施后，事故风险发生概率较低。评价认为，夏邑县产业集聚区环境风险水平是可以接受的。 （4）区域循环经济结论 产业集聚区规划产业考虑了上下游原料产品之间一定的关系，规划通过对项目空间布局的合理安排，并结合区域产业结构布局，形成布局紧凑、结构合理的产业群，有利于减少项目所需的物流和能流运输消耗；并通过延伸工业，上游废弃物作为下游产品，达到废弃物资源化利用。通过对规划项目产生的固体废物进行集中综合利用，减少固体废物对环境的危害，变废为宝。实现经济发展和环境保护的双赢目的。 （5）环境管理与跟踪监测 集聚区管委会应制定详细规范的管理制度，对入区项目在建设期及运行期进行合理有效的监管，制定完善的集聚区环境监测方案并严格按照方案执行。同时，进一步分析工业集聚区规划在实施过程中规划与评价的符合和结合程度，建立长期有效的跟踪评价机制，督促落实规划内容并根据实际规划实施情况及时调整和制定相应的环境影响减缓措施，以进一步提高规划的环境效益，总结规划环境影响评价经验和教训。 本项目位于夏邑县产业集聚区内，属于夏邑县产业集聚区主导产业，符合土地利用规划和产业功能布局要求。项目生产过程中主要的大气污染物为烟尘、SO2、NOX等锅炉烟气，经处理后达标排放，对周围环境影响不明显；项目生产废水经厂内污水处理站处理达标后与经化粪池处理后的生活污水一并通过市政污水管网接入夏邑县第二污水处理厂处理，尾水达标排入沱河，对周边水环境影响较小；项目主要噪声设备经合理布局及采取措施治理后对周围环境影响较小；固体废弃物采取合理处理处置措施，实现零排放。同时项目在运营期对地下水和土壤影响均较小；项目不涉及危险化学品的生产、储存和使用，生产过程中不涉及环境风险。项目废包装桶由厂家回收利用，废包装箱（袋）和废线头收集后外售处理，实现固体废物综合利用，减少固体废物对环境的危害。因此，项目符合夏邑县产业集聚区发展规划调整方案（2012~2020）环境影响报告书评价结论要求。 3、与规划环境影响评价审查意见符合性分析 根据《河南省环境保护厅关于夏邑县产业集聚区发展规划调整方案（2012-2020）环境影响报告书的审查意见》（豫环函〔2017〕266号），本项目与夏邑县产业集聚区发展规划调整方案环境影响评价审查意见的相符性分析见表1。 表1 本项目与规划环评审查意见相符性分析一览表 规划环评审查意见 相符性分析 （一）合理用地布局 进一步加强与城市总体规划、土地利用总体规划的衔接，保持规划之间一致；优化用地布局，在开发过程中不应随意改变各用地功能区的使用功能，并注重节约集约用地。工业区生活居住区之间设置绿化隔离带，以防止工业区对居住区造成不良影响。南区纺织加工区距离夏邑县第三水厂较近，在南区西北部靠近水厂区域设置绿化隔离带，减少对饮用水源地的影响；西南部仓储物流不得存放可能造成风险事故的危险物品，防止物料泄露对集聚区西南部的居住区造成影响；按照《报告书》要求，对现有与集聚区规划不相符的企业，限值其发展，对部分企业逐步进行搬迁。区内建设项目的大气环境防护范围内，不得规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。 本项目厂区占地类型为工业用地，符合夏邑县产业集聚区土地利用规划；本项目无需设置大气环境防护距离。 符合 （二）优化产业结构 入驻项目应遵循循环经济理念，实施清洁生产，逐步优化产业结构，构筑循环经济产业链；鼓励发展主导产业，并不断完善产业链条；在淘汰整合区域内现有印染企业的基础上，依据“水资源和水环境承载力”适度发展印染产业，规划期内机织印染规模控制在1亿米以内，针织印染规模控制在7万吨以内，并分步实施。入区印染项目清洁生产水平需达到国际先进水平；禁止含化学合成的化学纤维生产项目入驻，限制发展其他化学纤维生产项目；农副产品加工行业禁止新建啤酒及淀粉类生产项目，限制发展柠檬酸、氨基酸、淀粉糖生产项目；装备制造行业禁止发展独立电镀及含电镀工段的项目；禁止造纸制浆、制革、化纤浆粕、钢铁、水泥、焦化、金属冶炼、化工、生物制药、农药等不在产业集聚区产业定位的项目。 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40号），本项目属于国家允许类项目，符合国家产业政策。本项目不属于印染项目，不属于禁止和限制发展的项目。 符合 （三）尽快完善环保基础设施 按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，加快建设第二污水处理厂扩建、第四污水处理厂和中水深度处理回用工程。完善配套污水管网，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，入园企业均不得单独设置废水排放口，减少对纳污水体的影响。集聚区应实施集中供热、供气，进一步优化能源结构，加快集中供热中心及配套供热管网建设，区内不得建设分散燃煤锅炉。 按照循环经济的要求，提高固体废物的综合利用率，积极探索固废综合利用途径，提高一般工业固废综合利用率，严禁企业随意弃置；危险固废的收集、贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，并送有资质的危险废物处置单位处置，危险废物的转运应执行《危险废物转移联单管理办法》的有关规定。 企业厂区采用雨、污分流制，项目生产废水经厂内污水处理站处理达标后与经化粪池处理后的生活污水一并通过市政污水管网接入夏邑县第二污水处理厂处理，项目供热依托厂区燃气锅炉。 本项目产生的生活垃圾、化粪池污泥和污水处理站污泥委托当地环卫部门统一处理，废包装桶由厂家回收利用，废包装箱（袋）和废线头收集后外售处理，项目运营期无危险废物产生。 符合 （四）严格控制污染物排放 严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构、加强污染治理等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCs等大气污染物的排放。抓紧实施中水回用工程，减少废水排放量，保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准（COD≤40毫克/升，氨氮≤2毫克/升），尽快在沱河建设人工生态湿地，减少集聚区排水对纳污水体的影响。加快引黄水厂建设，尽快实现集聚区集中供水，逐步关停企业自备水井。定期定期对地下水质进行监测，发现问题，及时采取有效防治措施，避免对地下水造成污染。 本项目将严格执行污染物排放总量替代，厂区燃气锅炉涉及少量烟尘、二氧化硫、氮氧化物大气污染物的排放，不涉及VOCs大气污染物的排放。项目生产废水经厂内污水处理站处理达标后与经化粪池处理后的生活污水一并通过市政污水管网接入夏邑县第二污水处理厂处理，污水处理厂出水能够满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准；企业用水使用自来水，不涉及自备水井。 符合 （五）建立事故风险防范和应急处置体系 加快环境风险预警体系建设。严格危险化学品管理；建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，防止出现跨界污染；制定园区级综合环境应急预案，不断完善各类突发环境事件应急预案，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。 本项目不涉及危险化学品。 符合 （六）妥善安置搬迁居民 根据规划实施的进度，制定详细的搬迁计划，对居民及时拆迁，妥善安置。当地人民政府应加强组织协调，按照《报告书》提出的建议制定详细的搬迁计划和方案，认真组织落实。加强拆迁居民的培训，积极拓宽就业渠道，注意加强搬迁居民的就业、医疗、社会救助等保障体系建设，保证其生活基本稳定，构建和谐社会。 本项目不涉及居民搬迁。 符合 由上表可知，本项目符合《河南省环境保护厅关于夏邑县产业集聚区发展规划调整方案（2012-2020）环境影响报告书的审查意见》（豫环函〔2017〕266号）的相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、与河南省“三线一单”符合性 根据《河南省“三线一单”文本（送审稿）》（2020年8月）和《河南省生态环境准入清单》（2020年12月），本项目与“三线一单”文件符合性分析详见表2。 表2 项目与“三线一单”文件符合性分析 类别 项目与“三线一单”文件符合性分析 生态保护红线 根据《河南省“三线一单”文本》中河南省生态空间分布情况，夏邑县不涉及生态保护红线。 本项目位于夏邑县产业集聚区内，项目地块不属于生态保护红线，符合生态保护红线要求。 符合 环境质量底线 （1）水环境质量底线 根据河南省水环境管控分区划分情况，夏邑县产业集聚区水环境分区管控类型为重点管控区（水环境工业污染重点管控区）。 本项目选址位于夏邑县产业集聚区内，项目不属于列入“高污染、高环境风险”产品名录的涉水工业项目，不属于耗水量大、废水排放量大的煤化工、化学原料药及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目，生产过程中不涉及危险化学品。项目运营期产生的生产废水经厂内污水处理站处理达标后与经化粪池处理后的生活污水一并通过市政污水管网接入夏邑县第二污水处理厂处理，废水经预处理后能够满足污水处理厂收水标准要求。项目严格落实水污染物总量控制要求，项目不属于重点水污染物排放行业建设项目，实行主要污染物排放等量置换。 因此，本项目满足水环境质量底线要求。 （2）大气环境质量底线 根据河南省大气环境管控分区划分情况，夏邑县产业集聚区大气环境管控分区类型为大气重点管控区（大气高排放区）。 本项目运营期供热依托厂区燃气锅炉，不涉及煤气发生炉、燃煤锅炉、工业炉窑，项目不属于全省禁止新增产能的行业，生产过程中不涉及大宗物料运输，燃气锅炉烟气的排放能够满足相应排放标准的要求；项目运营期不消耗煤炭及其他高污染燃料，项目物料运输不使用国三及以下重型柴油货车。项目生产过程中不涉及环境风险。 因此，本项目能够满足大气环境质量底线的要求。 （3）土壤环境风险防控底线 根据河南省土壤污染风险管控分区划分情况，夏邑县产业集聚区属于土壤环境重点管控区。 本项目不属于土壤污染重点单位，不属于土壤污染风险行业企业，项目的建设符合国家产业政策、土地利用总体规划。项目运营期无有毒有害物质排放。因此，本项目符合土壤环境风险防控底线的要求。 符合 资源利用上线 （1）能源利用上线 根据河南省高污染燃料禁燃区划分情况，夏邑县产业集聚区属于高污染燃料禁燃区。 本项目运营期不消耗高污染燃料，因此，本项目能够满足能源利用上线的要求。 （2）水资源利用上线 本项目选址区域不涉及生态用水补给区和地下水开采重点管控区，且本项目厂区用水使用自来水，不开采地下水，不会对区域地下水资源造成不利影响。因此，本项目符合水资源利用上线的要求。 （3）土地资源利用上线 本项目所在区域不属于土地资源重点管控区，满足土地资源利用上线的要求。 （4）岸线生态环境分类管控 商丘市岸线管控分类包括优先保护岸线和一般管控岸线，均位于柘城县境内（惠济河）；本项目所在区域不涉及优先保护岸线、重点管控岸线和一般管控岸线，满足岸线生态环境管控要求。 符合 夏邑县产业集聚区生态环境准入清单 空间布局约束： 1、新建印染项目规模必须满足行业发展规划，并在水资源及地表水环境可承受的情况下分期实施、适度发展。 2、禁止含化学合成的化学纤维生产项目入驻，装备制造行业禁止发展独立电镀及含电镀工段的项目，农副产品加工行业禁止新建啤酒及淀粉类生产项目。禁止新建、扩建、改建燃用高污染燃料的项目（集中供热、热电联产设施除外）。 3、限制发展柠檬酸、氨基酸、淀粉糖生产项目。 4、鼓励能够延长集聚区产业链条的，符合集聚区功能定位的项目入驻。 5、严格落实规划环评及审查意见要求，规划调整修编时应同步开展规划环评。 本项目不属于印染、化学纤维生产项目，不属于啤酒及淀粉类生产项目，生产过程中不使用高污染燃料，不属于限制发展的项目。项目属于纺织服装产业，符合夏邑县产业集聚区主导产业要求，符合规划环评及审查意见的要求。因此，本项目符合空间布局约束的要求。 符合 污染物排放管控： 1、集聚区内企业废水实现全收集、全处理。排入集聚区集中污水处理厂的企业废水执行国家、我省行业间接排放标准或符合污水处理厂的收水要求。 2、集中污水处理厂排水必须达到或优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 3、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。 4、禁止销售、使用煤等高污染燃料，现有使用高污染燃料的单位和个人，应当按照市、县（市）人民政府规定的期限改用清洁能源或拆除使用高污染燃料的设施。 5、新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量减排要求。 本项目运营期生产废水经厂内污水处理站处理达标后与经化粪池处理后的生活污水一并通过市政污水管网接入夏邑县第二污水处理厂处理，能够满足污水处理厂收水标准要求，污水处理厂排水能够满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求；本项目运营期不使用高污染燃料，燃气锅炉烟气的排放能够满足相应排放标准的要求；项目废气、废水中主要污染物的排放能够满足总量减排的要求。因此，本项目符合污染物排放管控的要求。 环境风险防控： 1、制定环境风险应急预案，落实环境风险防范和应急措施，强化环境风险防范及应急处置能力，建立“企业-园区-政府”三级环境风险应急联动机制。 2、涉及危险化学品生产、储存、使用的企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 本项目不涉及危险化学品的生产、储存和使用。因此，本项目符合环境风险防控的要求。 资源利用效率要求： 1、企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。 2、企业、园区应加大污水回用力度，建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。 本项目资源能源利用效率较高，清洁生产水平在同类企业中较先进。因此，本项目满足资源利用效率的要求。 由上表可知，本项目符合河南省“三线一单”要求。 2、产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展和改革委员会令 第29号），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目。根据《促进产业结构调整暂行规定》（国发〔2005〕40号）第三章第十三条之规定：《产业结构调整指导目录》由鼓励、限制和淘汰三类目录组成，不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类，允许类不列入《产业结构调整指导目录》。因此该项目属于国家允许类，符合国家产业政策，并获得夏邑县产业集聚区管理委员会出具的《河南省企业投资项目备案证明》（见附件2）。其采用的技术、工艺、产品及所用设备均未列入《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批、第二批、第三批、第四批）》。 因此，本项目符合国家产业政策和地方发展规划。 3、与集中式饮用水水源保护区划符合性 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2013〕107号）及《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文〔2020〕56号），夏邑县县级集中式饮用水水源保护区划定如下： ①夏邑县一水厂地下水井群(共6眼井) 取消夏邑县一水厂地下水井群饮用水水源保护区。 ②夏邑县二水厂地下水井群(共12眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围40米的区域(1～5号取水井)，10～12号井群外包线内及外围40米的区域，6～9号取水井外围40米的区域。 ③夏邑县三水厂地下水井群(共4眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围西40米、南40米、北40米、东0米的区域(1～2号取水井)，3号、4号取水井外围40米的区域。 另外，根据现场调查，夏邑县第三水厂共有7眼水源井，其中4眼（1号、2号、3号及4号）水源井为省政府批复的饮用水源，3眼井（5号、6号及7号）为备用水井，这3个备用水井中有1个水井（7号）位于集聚区南区的边界内，目前尚未使用，且夏邑县人民政府承诺关闭6号水源井和7号水源井、不再使用。 根据现场踏勘和调研情况，本项目厂区距集中式饮用水水源保护区较远，不在夏邑县集中式饮用水水源保护区范围内，符合集中式饮用水源地保护规划要求。 4、与商丘市生态环境功能区划符合性 根据《商丘市生态环境功能区划》，本项目位于“商丘市营养物质循环功能区”，该区域属黄河冲积平原，地势基本平坦，由西北向东南微倾，气候四季分明，有丰富的光、热、水等气候资源，非常适合农作物的生长。商丘市大部分区域均列入该类，该区域内大量种植耕作农作物。人工植被以小麦、杂粮为主。区域内生物多样性比较简单。在区域内为提高农作物产量，大量使用农药、化肥及农膜，对生态环境造成了一定程度的不良影响。保护措施：在该区域内应合理施用化肥、农药，对农膜尽量回收，加强秸杆回收利用。 本项目属于纺织服装产业，采用先进的生产设备和工艺技术，三废污染物排放量相对较小，污染物种类简单，厂区平面布局紧凑，土地利用率高，本项目建设不会使区域生态环境恶化，符合《商丘市生态环境功能区划》的相关要求。 5、与《商丘市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》符合性 根据《商丘市污染防治攻坚战办公室关于印发商丘市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（商环攻办〔2021〕8号），项目与其符合性分析如下： 《商丘市2021年大气污染防治攻坚战实施方案》 一、工作目标 （一）年度目标。 全市细颗粒物（PM2.5）平均浓度控制在51微克/立方米以下，可吸入颗粒物（PM10）平均浓度控制在78微克/立方米以下，环境空气质量优良天数比例不低于60%。各县（市、区）环境空气质量目标值与市本级相同。 （二）阶段目标。 全市5-9月臭氧（O3）超标天数不超过39天；各县（市、区）阶段目标值与市本级相同。 二、主要任务 （一）加快调整优化产业结构，推动产业绿色转型升级。 1. 持续优化产业布局。2. 严格环境准入。3. 加快落后产能淘汰。4. 推动工业企业绿色发展。5. 推进传统产业集群升级改造。6. 持续排查整治“散乱污”企业。 （二）深入调整能源结构，推进能源低碳高效利用。 7. 严控煤炭消费总量。8. 持续推进清洁取暖。9. 提高建成区集中供暖普及率。10. 加强天然气和电力供应保障。11. 加快优化能源供给结构。 （三）持续调整交通运输结构，构建绿色交通体系。 12. 优化调整货物运输结构。13. 强化新生产车辆达标排放监管。14. 强化在用车排放监管。15. 加快车（机）结构升级。16. 强化非道路移动机械管控。 （四）优化调整用地和农业投入结构，强化面源污染管控。 17. 深入开展国土绿化行动。18. 加强扬尘综合治理。19. 开展农业污染治理。20. 严格烟花爆竹禁放管理。 （五）全面推行重点行业绩效分级，深化工业企业大气污染综合治理。 21. 推进重点行业绩效分级管理。22. 开展工业企业全面达标行动。23. 强化重点行业超低排放改造。24. 深化工业炉窑大气污染综合治理。25. 推进火电行业污染物总量减排。26. 加强生活垃圾焚烧行业污染治理。27. 强化重点涉气行业清洁生产审核。 （六）强化臭氧协同控制，持续深化挥发性有机物污染治理。 28. 大力推进源头替代。29. 加强工业企业VOCs全过程运行管理。30. 加大油品储运销全过程VOCs管控力度。31. 深化工业园区和集群VOCs整治。 （七）强化重污染天气应急管控，大力推动多污染协同减排。 32. 强化臭氧污染管控。33. 全面推行差异化精准管控。34. 加强应急运输响应。35. 实施重点行业错峰生产。 （八）强化基础能力建设，持续推进大气环境治理体系和治理能力现代化。 36. 强化政策激励引导。37. 不断提升监测监控能力。38. 强化监测监控数据质量控制。39. 加快生态环境大数据互联共享。 本项目位于夏邑县产业集聚区内，符合河南省“三线一单”要求，不属于高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，燃气锅炉烟气的排放能够满足相应排放标准的要求，符合《商丘市2021年大气污染防治攻坚战实施方案》相关要求。 《商丘市2021年水污染防治攻坚战实施方案》 一、工作目标 完成国家下达和省定的地表水环境质量和饮用水水源地取水水质目标；巩固提升黑臭水体整治成果。 二、主要任务 （一）深入打好水源地保护攻坚战役。 1. 巩固提升集中式饮用水水源地整治成果。2. 开展乡镇级集中式饮用水水源保护范围（区）的“划、立、治”。 （二）深入打好城市黑臭水体治理攻坚战役。 3. 巩固拓展城市黑臭水体治理成果。4. 强力推动城镇污水处理设施建设。5. 加快城镇污水处理厂污泥安全处置。 （三）深入打好河湖水生态环境治理与修复攻坚战役。 6. 加快污染较重河流治理。7. 深入开展入河排污口排查整治。8. 推进河湖生态保护与修复。9. 强化河流生态流量保障。10. 持续开展河湖“清四乱”。11. 探索开展“美丽河湖”创建。 （四）统筹做好其它水污染防治攻坚工作。 12. 编制实施全市水生态环境保护“十四五”规划。13. 持续推动产业结构转型升级。14. 严格环境准入。15. 强化水环境风险防控。16. 推进水资源节约。17. 积极开展污水资源化利用。18. 深入开展交通运输业水污染防治。19. 完善水环境质量自动监测体系。20. 健全涉水污染源自动监控体系。21. 做好常态化疫情防控水环境监管。22. 强化涉水污染源执法监管。 本项目位于夏邑县产业集聚区内，符合河南省“三线一单”要求，不属于高耗水、高排放工业项目，运营期生产废水经厂内污水处理站处理达标后与经化粪池处理后的生活污水一并通过市政污水管网接入夏邑县第二污水处理厂处理，符合《商丘市2021年水污染防治攻坚战实施方案》相关要求。 《商丘市2021年土壤污染防治攻坚战实施方案》 一、工作目标 全市土壤环境质量总体保持稳定,土壤环境风险得到管控，土壤污染防治体系基本完善；土壤安全利用进一步巩固提升，受污染耕地安全利用率力争实现100%；污染地块安全利用率力争实现100%。 二、主要任务 （一）分类实施土壤污染源头防治。 1. 严格控制涉重金属企业污染物排放。2. 严格危险废物管理。3. 加大农业面源污染防治力度。4. 建立土壤生态环境长期观测研究基地。 （二）防范工矿企业用地新增土壤污染。 5. 严格建设项目环境准入。6. 推动实施绿色化改造。7. 强化重点监管单位监管。8. 严格企业拆除活动管理。 （三）巩固提升耕地分类管理。 9. 实施严格耕地保护。10. 巩固安全利用成效。11. 全面落实严格管控。12. 严禁重金属超标粮食进入口粮市场。13. 加强耕地复耕土壤环境管理。14. 落实耕地土壤污染预警制度。 （四）严格建设用地准入管理。 15. 开展土壤污染状况调查评估。16. 合理规划污染地块用途。17.因地制宜严格污染地块准入管理。18. 合理确定土地开发和使用时序。19.强化部门信息共享和联动监管。20. 做好暂不开发利用污染地块管理。21.加强信息公开。 （五）有序推进土壤污染治理修复。 22. 提升耕地土壤环境质量。23. 有序推进建设用地土壤污染风险管控和修复。24. 推动修复产业健康发展。 （六）全面提升土壤环境监管能力。 25. 整改落实省人大土壤污染防治法执法检查反馈问题。26. 健全土壤环境监测网络。27. 加强生态环境执法与应急。28. 强化科技支撑。29.加大资金投入。 本项目位于夏邑县产业集聚区内，符合河南省“三线一单”要求，运营期不涉及重金属污染物排放，无危险废物产生，不涉及危险化学品的生产、储存和使用，且项目生产车间、污水处理设施均进行防渗处理，对土壤环境影响较小，符合《商丘市2021年土壤污染防治攻坚战实施方案》相关要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目基本情况 项目名称：夏邑县健锋帽服洗整厂年洗整100万件帽服项目 建设单位：夏邑县健锋帽服洗整厂 建设性质：新建 行业类别：C18 纺织服装、服饰业 建设地点：厂区总用地面积约2200m2，位于商丘市夏邑县产业集聚区振兴大道西段，厂区中心地理坐标为：东经116°8′13.344″，北纬34°12′13.788″。地理位置见附图1。 项目总投资：项目总投资50万元，其中环保投资约8.5万元，占总投资的17%。 2、主要建设内容 本项目工程内容包括主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程及环保工程；项目生产车间和办公区租用河南健锋帽业有限公司工业用房一层部分厂房，建筑面积共约600平方米，主要建设内容包括生产车间500平方米、办公区100平方米、仓储依托厂区仓库260平方米，供热依托厂区锅炉房90平方米。项目建成后年洗整100万件帽服（包括帽子60万打、纱卡服装40万件）。具体内容见表3。 表3 项目建设内容及规模一览表 项目 建设内容 工程规模及功能 备注 主体工程 生产车间 租用河南健锋帽业有限公司工业用房一层部分厂房，建筑面积500m2，位于健锋帽业厂区西北部。 现有厂房 辅助工程 办公区 与生产车间同一栋，建筑面积100m2，位于租赁厂房西北角。 现有厂房 锅炉房 1栋，1F，建筑面积90m2，位于健锋帽业厂区西北角。 依托厂区现有锅炉房 储运工程 仓库 1栋，1F，建筑面积260m2，位于健锋帽业厂区西北部。 依托厂区现有仓库 公用工程 给水系统 用水由夏邑县产业集聚区市政自来水管道供水，可满足要求。 年用水量21425m3 排水系统 厂区雨水、污水实施分流制排水系统。雨水排入市政雨水管网；污水经预处理后排入市政污水管网进入夏邑县第二污水处理厂进一步处理。 / 供电系统 来自夏邑县产业集聚区供电电网。 年用电量10万kWh 供热系统 依托厂区1t/h燃气锅炉 天然气年用量约192000m3 环保工程 废气处理 锅炉烟气：低氮燃烧器+通过8m高排气筒排放。 / 废水处理 生活污水经厂区现有化粪池预处理，生产废水经厂内污水处理站预处理，一并通过市政污水管网排入夏邑县第二污水处理厂，处理达标后排入沱河。 / 固废处理 原辅料废包装桶由厂家回收利用； 原辅料废包装箱（袋）和废线头收集后外售处理； 污水处理站污泥和化粪池污泥定期清掏，委托当地环卫部门统一处理； 职工生活垃圾设置垃圾收集箱集中收集，委托当地环卫部门统一处理。 噪声防治 基础减震、厂房隔声、加强设备维护、距离衰减等。 3、产品方案 本项目建成后生产能力为年洗整100万件帽服（包括帽子60万打、纱卡服装40万件），产品方案见表4。 表4 项目产品方案一览表 序号 产品名称 年产量 备注 1 帽子 60万打 一打12个 2 纱卡服装 40万件 / 4、主要生产设备 本项目主要生产设备见表5。 表5 项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 数量（台） 规格型号 1 工业洗衣机 8 规格400 2 XPG型洗衣机 2 型号XPG，规格50 3 脱水机 4 型号S754，规格1200 4 节能快速型烘干机 8 型号150 5 燃气锅炉 1 型号WNS1-1.0-YQ 5、主要原辅材料及能源消耗情况 本项目主要原辅材料及能耗见表6。 表6 项目主要原辅材料及能耗一览表 序号 原辅材料名称 年用量 备注 1 帽子 60万打 一打12个 2 纱卡服装 40万件 / 3 软片 20t 外购 4 纯碱 20t 外购 5 纤维素酶 17.5t 外购 6 焦亚 25t 外购 7 硫酸钠（元明粉） 20t 外购 8 硅油 10t 外购 9 天然气 192000m3 依托厂区1t/h燃气锅炉 10 水 21425m3 由夏邑县产业集聚区市政自来水管道供水 11 电 10万kW·h 来自夏邑县产业集聚区供电电网 主要原辅材料理化性质： （1）软片 浅黄色片状固体，脂肪酰胺类化合物，对白度、色光影响极小，配成工作液后稳定性好，用于织物亲水整理，广泛赋予织物良好的吸水、吸汗性、柔软性、平滑性、回弹性、防静电性，并且无毒、无害，可生物降解，是一种高效、安全、多功能的柔软整理剂。 （2）纯碱 碳酸钠（纯碱）化学式为Na2CO3，俗名纯碱，又称苏打、碱灰，一种重要的化工基本原料，纯碱工业的主产品通常为白色粉末，高温下易分解，易溶于水，水溶液呈碱性。纯碱在潮湿的空气里会潮解，慢慢吸收二氧化碳和水，部分变为碳酸氢钠，所以包装要严，否则会吸潮结块。 （3）纤维素酶 纤维素酶是降解纤维素生成葡萄糖的一组酶的总称，纤维素酶不是单体酶，而是起协同作用的多组分酶系，是一种复合酶。纤维素酶是一种灰白色粉末或液体。根据酶的来源，其相对分子质量最低为5000，最高达400000。最适pH值为4.0～5.0。最适温度40～60℃。某些金属离子Mg2+、Cl2+及中性盐可使本酶活化，另外一些金属离子Ag2+、Cu2+、Mn2+、Hg2+和染料可使本酶失活。洗涤剂中添加少量纤维酶，可使棉织物的纤维素结构膨松，纤维分子与水形成的凝胶结构有效的变化，使被封闭在其中的污垢很容易从纤维缝隙间溶出，从而提高去污力。不仅如此，洗后的织物色泽鲜艳、柔软。同时因纤维素酶的抛光作用，可有效去除棉织物表面的绒毛，而使织物表面变得光洁顺滑。 （4）焦亚 焦亚硫酸钠为白色或黄色结晶粉末或小结晶，带有强烈的SO2气味，比重1.4，溶于水，水溶液呈酸性，与强酸接触则放出SO2而生成相应的盐类，久置空气中，则氧化成Na2S2O6，故该产品不能久存。高于150℃，即分解出SO2。 （5）硫酸钠（元明粉） 硫酸钠（Na2SO4）是硫酸根与钠离子化合生成的盐，硫酸钠溶于水且其水溶液呈中性，溶于甘油而不溶于乙醇。无机化合物，高纯度、颗粒细的无水物称为元明粉。元明粉，白色、无臭、有苦味的结晶或粉末，有吸湿性。外形为无色、透明、大的结晶或颗粒性小结晶。硫酸钠暴露于空气中易吸水，生成十水合硫酸钠，又名芒硝。主要用于制造水玻璃、玻璃、瓷釉、纸浆、致冷混合剂、洗涤剂、干燥剂、染料稀释剂、分析化学试剂、医药品、饲料等。在241℃时硫酸钠会转变成六方型结晶。 （6）硅油 硅油别称环状聚二甲基硅氧烷，分子式为（C2H6OSi）n，是一种不同聚合度链状结构的聚有机硅氧烷。熔点：-50℃，沸点：101℃，折射率：1.403-1.406，闪光点：300℃，密度：0.963，膨胀系数（25-100℃）：9.45*10-4。硅油一般是无色（或淡黄色）、无味、无毒、不易挥发的液体。硅油不溶于水、甲醇、二醇和-乙氧基乙醇，可与苯、二甲醚、甲基乙基酮、四氯化碳或煤油互溶，稍溶于丙酮、二恶烷、乙醇和丁醇。它具有很小的蒸汽压、较高的闪点和燃点、较低的凝固点。其用于清爽型膏霜，乳液、洗面奶、化妆水、彩妆、香水。 6、公用工程 （1）给排水系统 ①给水系统 本项目用水由夏邑县产业集聚区市政自来水管道供水，水质、水量可满足生产、生活用水要求。项目用水主要为水洗用水、锅炉用水、车间地面冲洗用水和职工生活用水。项目自建循环水池，蒸汽冷凝水循环使用不外排。本项目新鲜用水量为21425m3/a，项目水平衡图见图1。 ②排水系统 厂区雨水、污水实施分流制排水系统。雨水由厂区内雨水管网汇集后排入产业集聚区市政雨水管网；锅炉软化废水属于清净下水，可直接用于厂区道路洒水；生活污水经厂区现有化粪池预处理，生产废水（包括水洗废水、车间地面冲洗废水）经厂内污水处理站预处理，一并通过市政污水管网排入夏邑县第二污水处理厂，处理达标后排入沱河。 图1 项目水平衡图 单位：m3/d （2）供电系统 本项目用电来自夏邑县产业集聚区供电电网，能够满足生产、生活用电需要。 （3）供热系统 本项目烘干热源依托厂区1t/h燃气锅炉提供的蒸汽，燃气锅炉以天然气为能源，天然气来自夏邑县产业集聚区燃气管网。 （4）消防系统 本项目厂区设消防管网，项目疏散通道、防火间距、电气、消防设施等均以《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）和《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）的要求为准。 （5）储运系统 本项目生产运输所需物料全部由生产厂家和供货部门按企业生产计划要求，准时将物料送到指定位置，企业不再专门配备厂外原材料运输的生产车辆。 本项目辅料软片、纯碱、纤维素酶、焦亚、硫酸钠（元明粉）和硅油均以桶装或袋装存放，由专用运输车辆运送至企业后，储存于仓库内。 本项目成品采用汽车外运的方式。 7、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员30人，均不在项目厂区内食宿（可依托健锋帽业食堂和宿舍或自行解决）；两班制，每班工作8小时，全年生产天数300天。 8、厂区平面布置 本项目厂区位于健锋帽业厂区西北部，生产车间和办公区租用河南健锋帽业有限公司工业用房一层部分厂房，仓储依托厂区仓库，供热依托厂区锅炉房。生产车间和办公区位于项目厂区东南部，仓库位于项目厂区北部，锅炉房位于项目厂区西北部。出入口设置在项目厂区东侧和南侧。本项目运营期无工艺废气产生和排放，废气污染源主要为燃气锅炉烟气，锅炉房位于项目厂区西北部，项目区域常年主导风向为东南风，锅炉房位于项目区域常年主导风向的下风向，对职工办公影响较小。本项目平面布局基本根据生产工艺需要，平面布局紧凑，厂内各功能分区明显，相互衔接，既避免了相互影响，又有利于组织生产减少物料、成品运输的距离。总的来说，该项目平面布置基本合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 本项目为帽服洗整加工项目，采用普通自来水加入洗涤剂，对人工整理后的帽、服进行水洗、烘干并缝制商标，主要目的是为了增强面料的舒适度以及柔软度，本项目生产工艺较为简单，项目工艺流程详见图2。 图2 项目工艺流程及产排污环节示意图 工艺流程简述： （1）人工整理 帽子、服装进厂后，首先通过人工整理去除线头，此工序产生废线头。 （2）水洗 将人工整理好的帽、服放入洗衣机后，按照一定配比加入水和洗涤剂，洗涤完成后，将洗好的帽、服捞出，再次放入未洗的帽、服，并按比例补充一部分新水和洗涤剂，进行下一次洗涤操作。将从洗衣机中捞出的帽、服放入脱水机进行脱水。此工序产生水洗废水。 （3）烘干 将脱水后的帽、服放入烘干机进行烘干，烘干工段采用蒸汽加热，蒸汽由厂区燃气锅炉供给，蒸汽冷凝水收集回用。燃气锅炉产生锅炉烟气和锅炉软化废水。 （4）缝制商标 在烘干后的帽、服上缝制商标。 （5）整理 将缝制好商标的帽、服进行分类整理。 （6）包装 将整理好的帽、服进行简单的包装，包装后的成品入库。 本项目主要产排污环节见表7。 表7 主要产排污环节一览表 污染类别 产排污环节 主要污染物 废气 燃气锅炉 锅炉烟气：SO2、NOX、烟尘 废水 水洗工段 水洗废水 燃气锅炉 锅炉软化废水 车间地面冲洗 车间地面冲洗废水 职工生活 生活污水 噪声 设备运行 噪声 固废 原辅料 废包装桶、废包装箱（袋） 人工整理工段 废线头 化粪池 污泥 污水处理站 污泥 职工生活办公 生活垃圾 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 夏邑县健锋帽服洗整厂位于商丘市夏邑县产业集聚区振兴大道西段，租用河南健锋帽业有限公司工业用房一层部分厂房进行生产，主要从事帽服洗整加工，项目已建成投运，具有年洗整100万件帽服的生产能力。原夏邑县环境保护局于2018年12月1日对企业出具《行政处罚决定书》（夏环罚决字〔2018〕第126号），企业于2018年12月14日缴纳罚款。 1、现有项目污染物排放及治理情况 （1）现有项目废水排放及治理情况 现有项目生活污水经厂区现有化粪池预处理，生产废水经厂内污水处理站多级沉淀预处理，一并通过市政污水管网排入夏邑县第二污水处理厂，尾水排入沱河。 （2）现有项目废气排放及治理情况 现有项目锅炉烟气通过8m高排气筒排放。 （3）现有项目噪声排放及治理情况 现有项目采取基础减震、厂房隔声、加强设备维护、距离衰减等降噪措施，可对噪声起到一定的削减作用。 （4）现有项目固废排放及处置情况 现有项目原辅料废包装桶由厂家回收利用；原辅料废包装箱（袋）和废线头收集后外售处理；污水处理站污泥和化粪池污泥定期清掏，委托当地环卫部门统一处理；职工生活垃圾设置垃圾收集箱集中收集，委托当地环卫部门统一处理。 2、现有项目主要环境问题 （1）现有项目存在的主要环保问题 ①现有项目尚未办理相关环保手续。 ②现有项目污水排放口等未树立环保标志牌。 （2）存在环保问题的解决方法 ①本次环评过后需尽快申请办理验收等环保手续。 ②立即申请树立环保标志牌。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、大气环境 本次评价选用2020年作为评价基准年，其中获取连续1年中324个日均值数据，每月至少有27个有效数据（其中2月25个），数据有效性满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）和《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）中关于数据统计的有效性规定，经统计分析环境质量调查数据统计结果见表8。 表8 环境空气常规污染物现状监测一览表 单位：μg/m3 监测 区域 监测因子 监测值 标准值 超标 倍数 是否 达标 夏邑县 PM2.5 年均值 51 年均：35 0.46 超标 24h平均第95百分位数 130 24h平均：75 0.73 超标 PM10 年均值 86 年均：70 0.23 超标 24h平均第95百分位数 167 24h平均：150 0.11 超标 SO2 年均值 9 年均：60 0 达标 24h平均第98百分位数 17 24h平均：150 0 达标 NO2 年均值 24 年均：40 0 达标 24h平均第98百分位数 52 24h平均：80 0 达标 CO（mg/m3） 24h平均第95百分位数 1.2 24h平均：4 0 达标 O3 8h平均第90百分位数 164 8h平均：160 0.03 超标 由上表可知，评价区域大气环境质量不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单（生态环境部公告 2018年 第29号）要求，夏邑县2020年为大气环境质量不达标区域，超标因子为PM2.5、PM10、O3。 针对环境空气质量不达标的现状，商丘市政府制订了《商丘市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》（商政〔2018〕20号）从“重点打好结构调整优化、工业企业绿色升级、柴油货车治理、城乡扬尘全面清洁、环境质量监控全覆盖五个标志性攻坚战役”进行管控。通过《商丘市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》（商政〔2018〕20号）管控，项目区域2020年度PM2.5年均浓度达到45微克/立方米以下，PM10年均浓度达到88微克/立方米以下，全年优良天数达到265天以上；2023年PM2.5年均浓度达到国家环境空气质量二级标准。随着《商丘市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》（商政〔2018〕20号）的落实，预计区域环境空气质量将会逐步改善。 2、地表水环境 （1）区域地表水环境质量达标情况 根据《2019年河南省生态环境状况公报》，2019年全省河流水质级别为轻度污染。其中：省辖淮河流域、海河流域、黄河流域为轻度污染，长江流域为优。主要污染因子为化学需氧量、五日生化需氧量和氨氮。141个省控监测断面中，水质符合I~III类水质断面89个，占63.1%；符合IV类水质断面42个，占29.8%；符合V类水质断面5个，占3.6%；水质为劣V类水质断面4个，占2.8%；断流断面1个，占0.7%。 淮河流域水质级别为轻度污染。主要污染因子为化学需氧量、氟化物和五日生化需氧量。60个省控断面中，水质符合I~III类水质断面33个，占55.0%；水质符合IV类水质断面26个，占43.3%；无V类水质断面；水质为劣V类水质断面1个，占1.7%。 淮河干流、史河、滚河、竹竿河、澧河、臻头河、北汝河水质级别为优；灌河、浉河、黑河、汝河、汾河、涡河、贾鲁河、泉河、沙河、白露河、史灌河水质级别为良好；颍河、浍河、包河、清潩河、洪河、大沙河、黑茨河、沱河、潢河、双洎河水质级别为轻度污染；惠济河水质级别为中度污染。 本项目所在区域地表水属于沱河水系，水质级别为轻度污染。 （2）地表水环境质量现状 本项目所在区域地表水体主要为沱河，地表水环境功能区划为Ⅴ类。为了解项目所在区域地表水环境质量现状，本次评价采用《河南省环境质量月报2021年第2期（总第86期）》中沱河永城张板桥断面监测数据，监测统计结果见表9。 表9 地表水环境质量现状监测统计结果 监测断面 项目 监测值（mg/L） Ⅴ类标准限值（mg/L） 达标情况 沱河永城张板桥断面 化学需氧量 16 40 达标 氨氮 0.62 2.0 达标 总磷 0.044 0.4 达标 由上表可知，沱河永城张板桥断面所测指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水质标准，评价区域地表水水质整体较好。 3、声环境 本项目厂界外周边最近的环境保护目标为北侧210m的罗楼，项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标。 4、生态环境 本项目位于夏邑县产业集聚区内，租用河南健锋帽业有限公司工业用房一层部分厂房进行生产，用地范围内无生态环境保护目标，且项目不会造成不良生态影响。因此，本次评价不进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射影响。 6、地下水环境 为了解项目所在区域地下水环境质量现状，本次评价引用《商丘市义达热力有限公司夏邑县产业集聚区热电联产项目环境影响报告书》中河南省正信检测技术有限公司于2020年4月22日至23日对该项目厂址西北侧300m处的地下水监测数据，该监测点位于项目厂区东南侧约570m处，监测统计结果见表10。 表10 地下水环境质量现状监测统计结果 单位：mg/L 检测项目 厂址西北侧300m处 检测结果 Ⅲ类标准值 达标情况 井深（m） 25.3 / / 水位（m） 19.2 / / pH（无量纲） 7.39~7.40 6.5-8.5 达标 氨氮 ＜0.02 ≤0.50 达标 总硬度（以CaCO3计） 606~611 ≤450 超标 挥发性酚类 ＜0.0003 ≤0.002 达标 硝酸盐（以N计） ＜0.2 ≤20.0 达标 亚硝酸盐（以N计） 0.006~0.007 ≤1.00 达标 氰化物 ＜0.002 ≤0.05 达标 六价铬 ＜0.004 ≤0.05 达标 锰 ＜0.03 ≤0.10 达标 铁 ＜0.02 ≤0.3 达标 汞 ＜0.0001 ≤0.001 达标 砷 ＜0.0010 ≤0.01 达标 镉 0.0008~0.0009 ≤0.005 达标 氟化物 0.386~0.389 ≤1.0 达标 溶解性总固体 839~849 ≤1000 达标 耗氧量 0.65~0.66 ≤3.0 达标 铅 ＜0.0025 ≤0.01 达标 菌落总数（CFU/mL） 30~35 ≤100 达标 总大肠菌群（MPN/100mL） 未检出 ≤3.0 达标 由上表可知，评价区域内地下水环境质量现状除总硬度外各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求，据了解夏邑区域地下水总量度普遍较高，总硬度超标应与项目所在区域地下水背景值浓度较高有关。 5、土壤环境 为了解项目所在区域土壤环境质量现状，本次评价引用《商丘市义达热力有限公司夏邑县产业集聚区热电联产项目环境影响报告书》中河南省正信检测技术有限公司于2020年4月21日对该项目脱硫设施区（0.2m）的土壤监测数据，该监测点位于项目厂区东南侧约1100m处，监测统计结果见表11。 表11 土壤环境质量现状监测统计结果 单位：mg/kg 检测项目 脱硫设施区（0.2m）检测结果 第二类用地 达标 情况 筛选值 管制值 pH（无量纲） 8.23 / / / 镉 0.25 65 172 达标 铅 18.6 800 2500 达标 铜 26 18000 36000 达标 镍 28 900 2000 达标 汞 0.037 38 82 达标 砷 6.22 60 140 达标 六价铬 未检出 5.7 78 达标 四氯化碳 未检出 2.8 36 达标 氯仿 未检出 0.9 10 达标 氯甲烷 未检出 37 120 达标 1,1-二氯乙烷 未检出 9 100 达标 1,2-二氯乙烷 未检出 5 21 达标 1,1-二氯乙烯 未检出 66 200 达标 顺-1,2-二氯乙烯 未检出 596 2000 达标 反-1,2-二氯乙烯 未检出 54 163 达标 二氯甲烷 未检出 616 2000 达标 1,2-二氯丙烷 未检出 5 47 达标 1,1,1,2-四氯乙烷 未检出 10 100 达标 1,1,2,2-四氯乙烷 未检出 6.8 50 达标 四氯乙烯 未检出 53 183 达标 1,1,1-三氯乙烷 未检出 840 840 达标 1,1,2-三氯乙烷 未检出 2.8 15 达标 三氯乙烯 未检出 2.8 20 达标 1,2,3-三氯丙烷 未检出 0.5 5 达标 氯乙烯 未检出 0.43 4.3 达标 苯 未检出 4 40 达标 氯苯 未检出 270 1000 达标 1,2-二氯苯 未检出 560 560 达标 1,4-二氯苯 未检出 20 200 达标 乙苯 未检出 28 280 达标 甲苯 未检出 1200 1200 达标 苯乙烯 未检出 1290 1290 达标 间二甲苯+对二甲苯 未检出 570 570 达标 邻二甲苯 未检出 640 640 达标 硝基苯 未检出 76 760 达标 苯胺 未检出 260 663 达标 苯并[a]蒽 未检出 15 151 达标 苯并[a]芘 未检出 1.5 15 达标 苯并[b]荧蒽 未检出 15 151 达标 苯并[k]荧蒽 未检出 151 1500 达标 䓛 未检出 1293 12900 达标 二苯并[a,h]蒽 未检出 1.5 15 达标 茚并[1,2,3-cd]芘 未检出 15 151 达标 萘 未检出 70 700 达标 2-氯酚 未检出 2256 4500 达标 由上表可知，夏邑县产业集聚区热电联产项目脱硫设施区（0.2m）表层样点土壤监测因子均能够满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值要求，建设用地土壤中污染物含量等于或者低于风险筛选值的，建设用地土壤污染风险一般情况下可以忽略。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 1、大气环境 本项目大气环境保护目标见表12。 表12 大气环境保护目标一览表 序号 环境保护目标 方位距离 功能 保护级别 1 罗楼 北侧210m 居住 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单（生态环境部公告 2018年 第29号） 2 和谐家园 东北侧270m 居住 3 齐庄 西南侧380m 居住 2、声环境 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目位于夏邑县产业集聚区内，租用河南健锋帽业有限公司工业用房一层部分厂房进行生产，用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染物排放控制标准 | 1、废气排放标准 本项目运营期燃气锅炉烟气排放执行河南省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1燃气锅炉大气污染物排放限值。 表13 新建锅炉大气污染物排放浓度限值 单位：mg/m3 污染物项目 DB41/2089-2021燃气锅炉排放限值 污染物排放监控位置 颗粒物 5 烟囱或烟道 二氧化硫 10 氮氧化物 30 2、废水排放标准 本项目运营期废水排放执行《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2新建企业水污染物间接排放浓度限值及单位产品基准排水量及其修改单（环境保护部公告 2015年 第19号）和《关于调整<纺织染整工业水污染物排放标准>（GB4287-2012）部分指标执行要求的公告》（环境保护部公告 2015年 第41号）要求，同时满足夏邑县第二污水处理厂设计进水水质要求。 表14 废水污染物排放标准限值 污染物名称 单位 纺织染整工业水污染物排放标准 污水处理厂设计进水水质要求 pH值 无量纲 6~9 / CODcr mg/L 500 500 SS mg/L 100 400 色度 无量纲 80 / 氨氮 mg/L 20 50 单位产品基准排水量 140m3/t标准品 / 3、噪声排放标准 本项目运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 表15 工业企业厂界环境噪声排放标准限值 单位：dB（A） 指标名称 昼间 夜间 标准限值 3类 65 55 4、固体废物控制标准 一般工业固体废弃物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 总量控制指标 | 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号）要求：用于建设项目的“可替代总量指标”不得低于建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标。上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的城市，相关污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）；细颗粒物（PM2.5）年平均浓度不达标的城市，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）。地方有更严格倍量替代要求的，按照相关规定执行。 （1）大气污染物总量控制指标 本项目运营期产生的废气主要为燃气锅炉烟气（SO2、NOX、烟尘）。 因此，本项目大气污染物总量控制指标为： SO20.0077t/a、NOX0.0582t/a。 本项目大气污染物总量控制指标从夏邑县2016年王府洗浴拆除燃煤锅炉消减量二氧化硫0.4436t/a，氮氧化物0.3028t/a中替代，本项目SO2排放量为0.0077t/a、NOX排放量为0.0582t/a，进行倍量替代二氧化硫0.0154t/a，氮氧化物0.1164 t/a，替代完成后《夏邑县2016年王府洗浴拆除燃煤锅炉项目》消减量剩余二氧化硫0.4282t/a，氮氧化物0.1864t/a。 本项目新增SO2、NOX排放量从夏邑县2016年王府洗浴拆除燃煤锅炉削减量中倍量替代，能够实现区域内SO2、NOX排放倍量削减替代要求。 （2）水污染物总量控制指标 本项目生活污水经厂区现有化粪池预处理，生产废水经厂内污水处理站预处理，一并通过市政污水管网排入夏邑县第二污水处理厂，处理达标后排入沱河。COD纳管量为1.5413t/a、NH3-N纳管量为0.2079t/a；经处理后，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，COD终排量为0.845t/a、NH3-N终排量为0.0845t/a。 因此，本项目水污染物总量控制指标为： 纳管COD：1.5413t/a、NH3-N：0.2079t/a； 终排COD：0.845t/a、NH3-N：0.0845t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目生产车间和办公区租用河南健锋帽业有限公司现有工业用房一层部分厂房，仓储依托厂区现有仓库，供热依托厂区现有锅炉房。夏邑县健锋帽服洗整厂年洗整100万件帽服项目已建成投运，属于未批先建项目，项目不存在施工期污染，本次环评不对施工期环境影响进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 本项目运营期对环境产生的影响主要为废气、废水、噪声、固体废物和环境风险的影响。 1、废气环境影响和保护措施 （1）大气污染物产生及排放情况 本项目为帽服洗整加工项目，采用普通自来水加入洗涤剂，对人工整理后的帽、服进行水洗、烘干并缝制商标，运营期无工艺废气产生和排放，废气污染源主要为燃气锅炉烟气。 本项目烘干热源依托厂区1t/h燃气锅炉提供的蒸汽，燃气锅炉以天然气为能源，天然气来自夏邑县产业集聚区燃气管网，天然气为清洁能源。根据企业提供的资料，锅炉每天运行时间约8小时，全年生产天数300天，按照锅炉实际运行负荷进行产污核算，产生1吨蒸汽需要消耗约80m3天然气，则项目天然气用量约为192000m3/a。天然气燃烧产生烟气，主要成分为SO2、NOX和烟尘。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告 2021年 第24号）“4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃气工业锅炉”，天然气燃烧产生的工业废气量为107753Nm3/万m3-原料，产生的SO2为0.02Skg/万m3-原料（本项目采用一类气，含硫量S按20mg/m3计，即0.4kg/万m3-原料）、产生的NOX为3.03kg/万m3-原料（低氮燃烧-国际领先）。本项目燃气锅炉燃用清洁燃料天然气，采用国际领先的低氮燃烧技术。锅炉烟气中颗粒物产生源强参照商丘恒杰饲料有限公司委托河南鼎泰检测技术有限公司进行检测的数据：天然气锅炉烟囱出口颗粒物最大浓度为折算后3.9~4.6mg/m3，本项目锅炉烟气烟尘源强取最大值4.6mg/m3。锅炉烟气颗粒物产生源强参照合理性分析如下：商丘恒杰饲料有限公司采用1台1t/h的天然气锅炉，锅炉采用低氮燃烧技术，燃料类型、锅炉燃烧技术均与本项目一致，锅炉规模相同，因此本项目锅炉废气产生源强参照该项目是合理的。据此可以计算出锅炉烟气中烟尘、SO2和NOX的产生和排放情况，详见表16。 表16 燃气锅炉烟气产生和排放情况一览表 污染源 废气量 （m3/a） 污染物 名称 产排浓度（mg/m3） 产排量（t/a） 处理措施 排放标准（mg/m3） 燃气锅炉 2068857.6 SO2 3.7122 0.0077 低氮燃烧+8m高排气筒排放 10 NOX 28.1199 0.0582 30 烟尘 4.6 0.0095 5 由上表可知，本项目燃气锅炉烟气排放满足河南省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1燃气锅炉大气污染物排放限值要求，实现达标排放，该处理措施可行。 （2）排放口基本情况 本项目运营期废气污染源主要为燃气锅炉烟气，排放口基本情况见表17。 表17 排放口基本情况表 项目 基本情况 排放形式 有组织 高度（m） 8 排气筒内径（m） 0.28 温度（℃） 167 编号 DA001 名称 燃气锅炉烟气排气筒 类型 一般排放口 地理坐标 经度 116.136892° 纬度 34.204054° （3）污染物排放量核算 根据《排污许可证申请与核发技术规范 纺织印染工业》（HJ861-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），排污单位废气排放口分为主要排放口和一般排放口，本项目燃气锅炉烟气排放口为一般排放口。 ①有组织排放量核算 表18 本项目大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度 （mg/m3） 核算排放速率 （kg/h） 核算年排放量 （t/a） 主要排放口 / / / / / / / / / / / / 主要排放口合计 / / / / 一般排放口 1 DA001燃气锅炉烟气排气筒 SO2 3.7122 0.0032 0.0077 NOX 28.1199 0.0242 0.0582 烟尘 4.6 0.0040 0.0095 一般排放口合计 SO2 0.0077 NOX 0.0582 烟尘 0.0095 有组织排放总计 有组织排放总计 SO2 0.0077 NOX 0.0582 颗粒物 0.0095 ②项目大气污染物年排放量核算 表19 本项目大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 SO2 0.0077 2 NOX 0.0582 3 颗粒物 0.0095 （3）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 纺织印染工业》（HJ861-2017）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）和其他相关规范，确定项目大气污染源监测计划，详见表20。 表20 大气污染源监测计划 监测点位 监测因子 监测频次 DA001燃气锅炉烟气排气筒 NOX 1次/月 SO2、烟尘 1次/年 厂界 臭气浓度、氨、硫化氢 1次/半年 2、废水环境影响和保护措施 （1）废水污染源强 本项目运营期废水污染源主要为水洗废水、锅炉软化废水、车间地面冲洗废水和职工生活污水。 ①水洗废水 本项目建成后生产能力为年洗整100万件帽服，包括帽子60万打（一打12个）、纱卡服装40万件，根据河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）表12纺织服装、服饰业用水定额并结合企业实际情况，纱卡服装用水定额为1.4m3/百件，帽子用水定额为20.0m3/万只，则项目水洗用水量为20000m3/a（约66.67m3/d），废水产生量按用水量的80%计，则项目水洗废水产生量为16000m3/a（约53.33m3/d）。本次评价类比《河南德航服饰有限公司年产90万件成品服装项目现状环境影响评估报告》（河南汇能阜力科技有限公司，2016年12月），该项目原料和水洗工艺等与本项目类似，具有可类比性。水洗废水主要污染物为pH值8、COD609mg/L、BOD5167mg/L、SS685mg/L、氨氮6mg/L、色度（稀释倍数）1280、LAS2.0mg/L。 ②锅炉软化废水 本项目烘干热源依托厂区1t/h燃气锅炉提供的蒸汽，蒸汽冷凝水收集回用。根据企业提供的资料，锅炉每天运行时间约8小时，全年生产天数300天，则锅炉蒸汽产生量为8t/d、2400t/a。锅炉蒸汽损耗按10%计，则本项目锅炉蒸汽补充软水量0.8t/d（240t/a）。 由于锅炉用水需经过软化处理后才能进入锅炉，软化水设备得水率80%，因此，锅炉补充用水量为1t/d（300t/a）。则锅炉软化废水排放量为0.2m3/d（60m3/a），锅炉软化废水属于清净下水，可直接用于厂区道路洒水。 ③车间地面冲洗废水 本项目在洗涤结束后，将帽、服捞出放入脱水机进行脱水的过程，会有少量洗涤水滴落在车间地面（此部分水量极小，可忽略），因此需对车间地面进行及时打扫清理，并在当天下班后进行一次冲洗。根据《建筑给水排水设计手册》（中国建筑工业出版社），车间地面冲洗用水量为1.0～1.5L/m2·次，本次评价取最大值1.5L/m2·次，本项目生产车间地面总面积500m2，则车间地面冲洗用水量为0.75m3/d（225m3/a），地面冲洗废水产生量按照用水量的80%计算，则车间地面冲洗废水产生量为0.6m3/d（180m3/a），主要污染因子为COD、SS等。通过与同类行业类比分析，车间地面冲洗废水主要污染物浓度约为COD400mg/L、SS350mg/L。 ④生活污水 本项目劳动定员30人，均不在项目厂区内食宿（可依托健锋帽业食堂和宿舍或自行解决），全年生产天数300天。根据河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）表49城镇居民生活用水定额并结合当地实际情况，职工生活用水定额按100L/d·人计算，则职工生活用水量为3m3/d（900m3/a），生活污水产生量按用水量的80%计算，则职工生活污水产生量为2.4m3/d（720m3/a）。类比有关生活污水监则数据，生活污水主要污染物产生浓度为COD300mg/L、SS250mg/L、氨氮30mg/L。 本项目废水产生情况及治理措施情况见表21。 表21 项目水污染物产生及排放情况 废水 种类 废水产生量（m3/a） 污染物名称 产生情况 治理措施 废水排放量（m3/a） 污染物名称 排放情况 浓度（mg/L） 产生量（t/a） 浓度（mg/L） 接管量（t/a） 水洗废水 16000 COD 609 9.744 污水处理站 16900 COD 91.2 1.5413 BOD5 167 2.672 SS 38 0.6422 SS 685 10.96 氨氮 12.3 0.2079 氨氮 16 0.256 LAS 1.52 0.0257 色度（稀释倍数） 1280 / 色度（稀释倍数 4 / LAS 2.0 0.032 pH 7.41 / 车间地面冲洗废水 180 COD 400 0.072 SS 350 0.063 生活污水 720 COD 300 0.216 化粪池 SS 250 0.18 氨氮 30 0.0216 （2）废水污染物排放情况 本项目生活污水经厂区现有化粪池预处理，生产废水（包括水洗废水、车间地面冲洗废水）经厂内污水处理站预处理，一并通过市政污水管网排入夏邑县第二污水处理厂，处理达标后排入沱河；锅炉软化废水属于清净下水，可直接用于厂区道路洒水。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目地表水评价等级为三级B。 本项目产生的废水类别、污染物及污染治理设施信息表详见表22。 表22 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水 类别 污染物种类 排放 去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口 类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 生产废水 COD、BOD5、SS、氨氮、色度、LAS 夏邑县第二污水处理厂 连续排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 TW001 污水处理站 混凝气浮+水解酸化+接触氧化 DW001 (是 (否 (企业总排 (雨水排放 (清净下水排放 (温排水排放 (车间或车间处理设施排放口 生活污水 COD、SS、氨氮 TW002 化粪池 沉淀和厌氧发酵 本项目废水排放口基本情况详见表23，废水污染物排放执行标准详见表24。 表23 废水间接排放口基本情况表 序号 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量/（万t/a） 排放 去向 排放规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L） 1 DW001 116.137161° 34.204032° 1.69 夏邑县第二污水处理厂 连续排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 全天 夏邑县第二污水处理厂 COD 50 BOD5 10 SS 10 氨氮 5 表24 废水污染物排放执行标准表 序号 排放口 编号 污染物 种类 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 名称 浓度限值/（mg/L） 1 DW001 pH（无量纲） 《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2新建企业水污染物间接排放浓度限值及其修改单（环境保护部公告 2015年 第19号）和《关于调整<纺织染整工业水污染物排放标准>（GB4287-2012）部分指标执行要求的公告》（环境保护部公告 2015年 第41号）要求，同时满足夏邑县第二污水处理厂设计进水水质要求 6~9 CODcr 500 SS 100 色度 80 氨氮 20 本项目废水污染物排放信息详见表25。 表25 废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度/（mg/L） 日排放量/（kg/d） 年排放量/（t/a） 1 DW001 pH 7.41 / / COD 91.2 5.1376 1.5413 SS 38 2.1407 0.6422 氨氮 12.3 0.6929 0.2079 LAS 1.52 0.0856 0.0257 色度（稀释倍数 4 / / 全厂排放口合计 COD 1.5413 SS 0.6422 氨氮 0.2079 LAS 0.0257 （3）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 纺织印染工业》（HJ861-2017）和其他相关规范，确定项目水污染源监测计划，详见表26。 表26 水污染源监测计划 监测点位 监测因子 监测频次 厂区综合废水总排口 流量、pH值、化学需氧量、氨氮 自动监测 悬浮物、色度 1次/周 五日生化需氧量 1次/月 （4）废水污染治理设施 ①生产废水治理措施 本项目将对现有污水处理站进行改造，采用“混凝气浮+水解酸化+接触氧化”处理工艺，设计最大处理能力约为100m3/d，项目生产废水日均排放量为53.93m3，污水处理站处理能力能够满足项目污水处理需求，生产废水处理工艺见图3。 图3 污水处理站处理工艺流程图 污水处理站污水处理工艺简述： 首先，项目生产废水经粗/细格栅利用物理法将大颗粒、悬浮物去除后，进入调节水池对水质水量进行均化，预曝气可促进消毒剂挥发和降解，保证生化工艺正常启动。随后，生产废水进入加药系统中，先后流经pH调节加药、还原剂加药、絮凝剂加药、助凝剂加药，对废水pH进行调节，降低水中具有氧化性的物质，絮凝悬浮物，同时利于微生物生长。接着生产废水进入竖流沉淀池，利用不同水处理机理使固液两相过滤分离，使水达到净化，污泥回流或剩余污泥外排或干化。经沉淀后，进入厌氧消化或厌氧水解，利用厌氧菌的特殊功能使长链有机物断链、降解，大分子变成小分子，多糖转换成单糖，同时还可B/C比值得到改善，使有机物得到充分（厌氧）降解或初步（水解）降解。随后生产废水利用膜分离设备将生化反应池中的活性污泥和大分子有机物质截留住，水力停留时间（HRT）和污泥停留时间（SRT）可以分别控制，而难降解的物质在反应器中不断反应、降解。一方面，膜截留了反应池中的微生物，使反应池中的活性污泥浓度大大增加，使降解污水的生化反应进行得更迅速更彻底，另一方面，由于膜的高过滤精度，保证了出水清澈透明。 本项目污水处理站污水处理工艺与河南德航服饰有限公司污水处理站采用的污水处理工艺相同，类比郑州市德析检测技术有限公司对河南德航服饰有限公司年产90万件成品服装项目厂区废水总排口废水水质监测统计分析结果，本项目污水处理站去除率见表27。 表27 污水处理站去除率表 序号 污染物名称 去除率（%） 1 COD 86.17 2 SS 94.83 3 氨氮 26.82 4 LAS 19.73 ②生活污水治理措施 本项目化粪池总处理能力应不低于3m3/d，项目生活污水日均排放量为2.4m3，化粪池处理能力能够满足项目污水处理需求。三格化粪池对COD去除效率可达15%，对SS去除效率可达60%，对NH3-N去除效率可达5%。 三格化粪池由相联的三个池子组成，中间由过粪管联通，主要是利用厌氧发酵、中层过粪和寄生虫卵比重大于一般混合液比重而易于沉淀的原理，粪便在池内经过30天以上的发酵分解，中层粪液依次由1池流至3池，以达到沉淀或杀灭粪便中寄生虫卵和肠道致病菌的目的，第3池粪液成为优质化肥。新鲜粪便由进粪口进入第一池，池内粪便开始发酵分解、因比重不同粪液可自然分为三层，上层为糊状粪皮，下层为块状或颗状粪渣，中层为比较澄清的粪液。在上层粪皮和下层粪渣中含细菌和寄生虫卵最多，中层含虫卵最少，初步发酵的中层粪液经过粪管溢流至第二池，而将大部分未经充分发酵的粪皮和粪渣阻留在第一池内继续发酵。流入第二他的粪液进一步发酵分解，虫卵继续下沉，病原体逐渐死亡，粪液得到进一步无害化，产生的粪皮和粪厚度比第一池显著减少。流人第三他的粪液一般已经腐熟，其中病菌和寄生虫卵已基本杀灭。第三池功能主要起储存已基本无害化的粪液作用。 综上，本项目废水经预处理后出水水质为pH值7.41、COD91.2mg/L、SS38mg/L、氨氮12.3mg/L、LAS1.52mg/L、色度（稀释倍数）4，能够满足《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2新建企业水污染物间接排放浓度限值及其修改单（环境保护部公告 2015年 第19号）和《关于调整<纺织染整工业水污染物排放标准>（GB4287-2012）部分指标执行要求的公告》（环境保护部公告 2015年 第41号）要求，同时满足夏邑县第二污水处理厂设计进水水质要求。 （5）废水依托集中污水处理厂处理的可行性 夏邑县第二污水处理厂位于夏邑县产业集聚区跨越大道南侧，响河东侧，收水范围主要为夏邑县产业集聚区（包括西区、南区）的工业、生活污水，并将与产业集聚区毗连的县城部分区域生活污水纳入收水范围，总收水区面积18.89km2，目前设计处理规模为日处理工业、生活污水4万m3/d，目前已建成运行，处理工艺为“水解酸化+改良型氧化沟”，处理后排水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，就近排入沱河。夏邑县第二污水处理厂工业废水设计进出水水质详见表28。 表28 夏邑县第二污水处理厂工业废水设计进出水水质 单位：mg/L 项目 名称 COD BOD5 SS NH3-N TN TP 设计进水 500 300 400 50 70 5 设计出水 50 10 10 5 15 0.5 本项目生活污水经厂区现有化粪池预处理，生产废水经厂内污水处理站预处理，出水水质能够满足夏邑县第二污水处理厂设计进水水质要求，不会对污水处理厂的正常运行造成冲击。目前夏邑县振兴大道西段配套的污水管网已铺设，本项目废水排放量为56.33m3/d，约占夏邑县第二污水处理厂设计日处理污水量的0.14%，在其接管余量范围内，从水量接管上考虑，夏邑县第二污水处理厂有能力接纳本项目污水。根据夏邑县第二污水处理厂现状运行情况，排放口水质能够稳定达到相应排放标准，因此，在污水处理厂正常运行下，尾水能够稳定达标排放。综上所述，本项目废水可依托夏邑县第二污水处理厂进一步处理，不会影响污水处理厂稳定达标排放。 3、噪声环境影响和保护措施 （1）噪声源强 本项目运营期主要噪声源为洗衣机、脱水机和水泵等，噪声源产生情况详见表29。 表29 噪声污染源强及治理措施一览表 序号 设备名称 数量 （台/套） 声压级 dB(A) 治理措施 降噪效果dB(A) 1 洗衣机 10 85 选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声、加强设备维护、距离衰减等 20 2 脱水机 4 85 20 3 水泵 2 65 10 （2）噪声预测 本评价选用点源衰减模式和噪声合成模式进行预测，具体预测模式如下： ①点源衰减模式： 式中：LP（r）——距声源距离为r处的等效A声级值，dB(A)； Lp（r0）——距声源距离为r0处的等效A声级值，dB(A)； r——关心点距离噪声源距离，m； r0——声级为L0点距声源距离，r0=1m。 ②建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： Leqg= 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s。 项目对四周厂界的贡献值如表30所示。 表30 厂界噪声预测一览表 单位：dB(A) 设备 东厂界 贡献值（dB(A)） 南厂界 贡献值（dB(A)） 西厂界 贡献值（dB(A)） 北厂界 贡献值（dB(A)） 洗衣机 28.55561 31.47818 41.93575 48.9794 脱水机 23.78544 27.49817 43.0612 44.9994 水泵 10.77544 14.20337 30.0512 34.48817 叠加贡献值dB(A) 29.86 33 45.67 50.55 由上表预测结果表明，本项目主要噪声源经过采取基础减震、厂房隔声、加强设备维护等降噪措施治理后，再经过一定距离的衰减，四周厂界噪声排放贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，不会对声环境产生明显不利影响。 为了进一步降低厂区噪声，建议采取以下噪声污染防治措施： ①尽可能选用噪声低、震动小的设备，机械在安装时进行减震处理，从声源上削减噪声； ②从传播途径衰减降噪。在满足生产便捷的前提下，尽量将强噪音设备置于距离厂界及敏感点较远的位置。 ③对于高噪声设备设置封闭机房，建议机房四周墙壁安装吸声材料。 综上，本项目在采取本次评价提出的隔声减振措施后，通过合理布局设备、选用噪声较小的设备、及时进行设备维护等措施，经预测噪声对周围环境影响较小。 （3）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和其他相关规范，确定项目噪声污染源监测计划，详见表31。 表31 噪声污染源监测计划 监测点位 监测因子 监测频次 厂区四至边界 Leq(A) 1次/年 4、固体废物环境影响和保护措施 （1）固体废物污染源 本项目运营期产生的固体废物主要为原辅料产生的废包装桶、废包装箱（袋），人工整理产生的废线头，化粪池和污水处理站产生的污泥，职工生活垃圾。 ①废包装桶、废包装箱（袋） 本项目软片、纯碱、纤维素酶、焦亚、硫酸钠（元明粉）和硅油年用量约112.5t，这些原辅料产生废包装桶、废包装箱（袋），根据企业实际运行经验并结合同行业情况，废包装产生量约占原材料用量的1%左右，则项目废包装桶、废包装箱（袋）约为1.125t/a。经查阅《危险化学品目录（2018版）》，软片、纯碱、纤维素酶、焦亚、硫酸钠（元明粉）和硅油均不属于危险化学品，则项目原辅料产生的废包装桶、废包装箱（袋）均为一般固废，废包装桶由厂家回收利用，废包装箱（袋）收集后外售处理。 ②废线头 本项目原料帽子、服装进厂后，通过人工整理去除线头，产生废线头。根据企业提供的实际运营经验数据并类比同类项目，废线头产生量约为0.3t/a，属于一般固废，收集后外售处理。 ③污泥 本项目生活污水经厂区现有化粪池预处理，生产废水经厂内污水处理站预处理。污水处理站对SS去除率为94.83%，即10.453t/a，则污水处理站污泥产生量为10.453t/a，项目生产废水主要污染物为水洗和车间地面冲洗过程中产生的COD、SS、氨氮和LAS等，废水中不含有毒有害物质，因此污水处理站污泥属于一般固废；项目化粪池产生的污泥，N、P成分较高，无有害物质，属于一般固废，污泥产生量以废水量的1%计，则化粪池污泥产生量约为7.2t/a。化粪池和污水处理站污泥产生量为17.653t/a，定期清掏，委托当地环卫部门统一处理。 ④职工生活垃圾 职工生活垃圾主要由职工日常生活办公时产生，本项目劳动定员30人，均不在项目厂区内食宿（可依托健锋帽业食堂和宿舍或自行解决），全年生产天数300天。生活垃圾产生量按0.5kg/人•d计算，则生活垃圾产生量为4.5t/a，设置垃圾收集箱集中收集，委托当地环卫部门统一处理。 （2）固体废物产生及处置情况 本项目产生的固废主要包括一般固废和生活垃圾，固体废物产生及处置情况详见表32。 表32 固体废物产生及处置情况一览表 序号 固废名称 来源 产生量（t/a） 固废类别 处置方式 1 废包装桶、废包装箱（袋） 原辅料 1.125 一般固废 废包装桶由厂家回收利用，废包装箱（袋）收集后外售处理 2 废线头 人工整理工段 0.3 一般固废 收集后外售处理 3 污泥 化粪池、污水处理站 17.653 一般固废 定期清掏，委托当地环卫部门统一处理 4 生活垃圾 职工生活办公 4.5 — 设置垃圾收集箱集中收集，委托当地环卫部门统一处理 （3）环境管理要求 ①固体废物的管理 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.9.1施行），固体废物的管理，实行减量化、资源化、无害化管理，全过程管理和分类管理的原则。即对固体废物污染环境的防治，实行减少固体废物的产生量和危害性，充分合理利用和无害化处置固体废物，促进清洁生产和循环经济的发展。全过程的管理是指对固体废物从产生、收集、贮存、运输、利用直到最终处置的全过程实行一体化的管理。企业在采取处理处置固体废物的同时，加强对固体废物的统计和管理，特别是对危险废物的管理。为防止固体废物逸散、流失，采取有害废物分类集中存放专人负责管理等措施，废物的存放和转运处置贮存场所必须按照国家固体废物贮存有关要求设置，外运处置固体废物必须落实具体去向，向环保主管部门申请并办好转移手续，手续完全，统计准确无误。这些固体废物管理和统计措施可以保证产生的固体废物分类得到妥善处置，不会产生二次污染，对环境及人体不会造成危害。 ②固体废物的暂存 本项目应设置一般固废暂存间，项目产生的一般固废经收集后暂存于一般固废暂存间，暂存场所应设置标志牌，地面与裙角均采用防渗材料建造，并由专人管理和维护，应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。 可见，本项目产生的一般固废暂存过程中对环境的影响很小，是环境可行的。 ③固体废物处置的管理对策和建议 企业应加强对固体废物的管理，完善相应的防治措施，防止固体废物可能对环境的污染。为此，建议： Ⅰ.废物减量化：加强管理，合理选择和利用原材料、能源和其它资源，采用先进的生产工艺和设备，进行清洁生产，尽量减少固体废物的产生量。 Ⅱ.废物的储存堆放：坚持危险废物和一般废物分开存放，不能混放的原则。 综上，本项目固废的处置、处理方式是可行的，不会对环境产生不良影响和二次污染。 5、地下水和土壤环境影响和保护措施 （1）地下水环境影响 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于“O 纺织化纤，121、服装制造”，属于“有湿法印花、染色、水洗工艺的”，为报告书环评类别，为Ⅲ类建设项目。建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，项目所在区域不在集中式饮用水水源准保护区，不在与地下水环境相关的其它保护区，不在保护区和准保护区以外的补给径流区，不涉及分散式饮用水水源地及其他未列入上述敏感分级的环境敏感区，因此项目所在区域地下水环境敏感程度为不敏感。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）可知本次地下水环境评价等级为三级，本次评价不进行进一步预测分析，仅采用定性描述进行简单分析。 本项目可能对地下水环境造成影响的环节主要包括：各生产装置、污水管线及污水处理系统的跑、冒、滴、漏等下渗对土壤、地下水影响。 本项目针对可能发生的土壤和地下水污染，防治措施要按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、漏渗、扩散、应急响应进行全阶段控制。具体防治措施如下： ①做好污水处理设施的防腐、防渗工作； ②建立污染监控体系； ③健全应急响应措施： Ⅰ. 当发生异常情况，需要马上采取紧急措施； Ⅱ. 当发生异常情况时，按照制定的环境事故应急预案，启动应急预案。在第一时间内尽快上报主管领导，启动周围社会预案，密切关注地下水水质变化情况； Ⅲ. 组织专业队伍负责查找环境事故发生地点，分析事故原因，尽量将紧急事件局部化，如可能应予以消除，尽量缩小环境事故对人和财产的影响。减低事故后果的手段，包括切断生产装置或设施； Ⅳ. 对事故现场进行调查，监测，处理。对事故后果进行评估，采取紧急措施制止事故的扩散，扩大，并制定防止类似事件发生的措施； Ⅴ. 如果本公司力量不足，需要请求社会应急力量协助。 ④应急预案 Ⅰ. 地下水污染事故的应急措施应在制定的安全管理体制的基础上，与其它应急预案相协调。制定企业、园区和夏邑县三级应急预案。 Ⅱ. 应急预案应包括以下内容：应急预案的制定机构；应急预案的日常协调和指挥机构；相关部门在应急预案中的职责和分工；地下水环境保护目标的确定和潜在污染可能性评估；应急救援组织状况和人员，装备情况。应急救援组织的训练和演习；特大环境事故的紧急处置措施，人员疏散措施，工程抢险措施，现场医疗急救措施。特大环境事故的社会支持和援助；特大环境事故应急救援的经费保障。 综上所述，在充分落实上述各地下水防治措施、强化日常管理后，预计正常运行过程中能有效地防止液体污染物泄漏后下渗污染地下水，因此，本项目对地下水环境的影响较小。 （2）土壤环境影响 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A土壤环境影响评价项目类别，本项目土壤环境影响评价项目类别为“制造业”中”纺织、化纤、皮革等及服装、鞋制造，有湿法印花、染色、水洗工艺的服装制造”，属于Ⅱ类项目；项目厂区占地面积小于5hm2，占地规模属于小型；项目周边不存在土壤环境敏感目标，敏感程度属于不敏感，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）可知本次土壤环境评价等级为三级，本次评价不进行进一步预测分析，仅采用定性描述进行简单分析。 土壤是复杂的三相共存体系，其污染物质主要通过被污染大气的沉降、工业废水的漫流和入渗、以及固体废物通过大气迁移、扩散、沉降或降水淋溶、地表径流等而进入土壤环境。本项目运营期主要污染源来自于服装水洗过程中产生的废水气和固体废物等污染物，会对土壤环境产生负面影响。 本项目各功能区均采取“源头控制”、“分区防控”的防渗措施，可以有效保证污染物不会进入土壤环境，防止污染土壤。项目产生的固体废物均在室内堆放，满足“防风、防雨、防晒”的要求，经收集后均进行妥善处理，不直接排入土壤环境。且建设项目场地地面做硬化处理，对土壤环境不会造成影响。 本项目运营期产生的大量废水、固体废物等污染物均有妥善的处理、处置措施，企业严格执行各项环保措施，则各种污染物对土壤环境的影响均处于可接受范围内。 （3）跟踪监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 纺织印染工业》（HJ861-2017）和其他相关规范，确定项目地下水和土壤跟踪监测要求，详见表33。 表33 地下水和土壤跟踪监测计划 类别 监测点位 监测因子 监测频次 地下水 项目区 pH、氨氮、总硬度、色、浑浊度、肉眼可见物、阴离子表面活性剂、高锰酸盐指数、总大肠菌群、细菌总数等 1次/半年 土壤 项目区 pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍 1次/半年 6、环境风险影响和保护措施 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 （1）风险识别 本项目运营期风险源有：①废水泄漏；②硅油泄漏。因此，本次评价主要对运营期间可能存在的环境风险进行分析，并对可能发生的突发性事件及事故所造成的环境影响，提出合理的可行的防范、应急与减缓措施。 （2）风险危害 本项目废水为有机废水，其主要污染因子为COD、色度、LAS等，项目生产废水采用“混凝气浮+水解酸化+接触氧化”处理工艺处理达标后通过市政污水管网排入夏邑县第二污水处理厂，若废水处理不达标泄漏或硅油泄漏，将会污染土壤、地下水。 （3）环境风险管理及防范措施 为避免风险事故，尤其是避免风险事故发生后对环境造成严重的污染，建设单位应树立并强化环境风险意识，增加对环境风险的防范措施，并使这些措施在实际工作中得到落实。为进一步减少事故的发生，减缓该项目运营过程中对环境的潜在威胁，建设单位应采取综合防范措施，并从技术、工艺、管理等方面对以下几方面予以重视： ①树立环境风险意识 贯彻“安全第一，预防为主”的方针同时，应树立环境风险意识，强化环境风险责任，体现出环境保护的内容。 ②实行全面环境安全管理制度 针对该项目开展全面、全员、全过程的系数安全管理，把环境安全工作的重点放在消除系统的潜在危险上，并从整体和全局上促进该项目各个环节的环境安全运作，并建立监察、管理、检测、信息系统和科学决策体系，实行环境安全目标管理。 ③规范并强化在运输、储存、处理过程中的环境风险预防措施 建设单位必须制定比较完善的环境安全管理规章制度，应从制度上对环境风险予以防范，尽管该项目的许多事故虽不一定导致环境安全事故的发生，却会产生一定的环境污染事故后果。对于这类事故的预防仍然需要制定相应的防范措施，从运输、储存、处理等各个环节予以全面考虑，并力图做到规范且可操作性强。 ④加强巡回检查，减少硅油泄漏对环境的污染，每日的巡回检查应做详细记录，发现问题应及时上报，并做到及时防范。 ⑤建立事故的监测报警系统 建议建设单位在废水的进、出口，建立事故的监测报警系统。对于废水处理系统的进口，应予以特别的重视，监测系统应确保完善可靠。污水处理站是对项目污水处理的最后过程，需对污水处理站提供双路电源和应急电源，保证污水处理站用电不会停止，重要的设备需设有备用品。 ⑥加强资料的日常记录与管理 加强对污水处理系统的各项操作参数等资料的日常记录及管理废水的监测，及时发现问题并采取减缓危害的措施。 ⑦应对措施 Ⅰ. 制定全面、周密的风险救援计划，以应付可能发生的各种事故，保证发生事故后能够做到有章可循。 Ⅱ. 设立专门的安全环保机构。 Ⅲ. 制订废水、硅油泄漏应急预案；严格执行环保事故报告制度，一经发现环保事故，应立即向夏邑县县政府和上级有关部门报告，不得瞒报，漏报。 Ⅳ. 切实落实环保救援措施，在报告的基础上，由领导小组成员统一指挥对事故现场的应急救援，并立即查明原因，提出抢险救援和应急处理对策，及时组织指挥各方面力量处理污染事故，控制事故的蔓延和扩大。 Ⅴ. 若污水处理设施发生故障，应将废水切换至事故应急池，待污水处理设施抢修完毕后，再将事故应急池内废水逐步纳入污水处理系统。 （4）应急预案 ①应急预案的一般内容与管理要求 本项目应制订详细的事故应急预案，将应急预案要点细化列入，并上报当地政府，其主要内容和要求见表34。 表34 环境事故应急预案 序号 项目 内容及要求 1 应急计划区 危险目标：硅油暂存区及运输沿线环境保护目标、污水处理站环境保护目标 2 应急组织机构、人员 企业、地区应急组织机构、人员 3 预案分级响应条件 规定预案的级别及分级响应程序 4 应急救援保障 应急设施，设备与器材等 5 报警、通讯联络方式 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制 6 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 7 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 事故现场、邻近区域、控制区域，控制和清除污染措施及相应设备 8 事故应急救援关闭程序与恢复措施 规定应急状态终止程序 事故现场善后处理，恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 9 应急培训计划 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 10 公众教育和信息 开展公众教育、培训和发布有关信息 ②应急计划 Ⅰ. 机构与指责 成立安全领导小组和应急指挥部门：明确其负责人和组成人员，规定其职责，包括制定并实施应急计划，组建应急队伍和组织应急行动，发布和解除应急信号，通报事故情况，必要时请求支援，组织抢修抢建，分析事故原因并作出处理； 组织应急专业队：包括消防、清污、救护等，并明确其职责。 Ⅱ. 应急报告程序和通讯联络系统 应急报告程序，包括企业内部的报告程序和要点，外部的报告程序和要点。 列出企业安全领导小组、应急指挥部、应急专业队负责人名单及联络方式和政府主管机关、职责部门、友好单位以及社区负责人名单及联络方式。 （5）评价小结 经过以上分析可知，本项目运营期的环境风险主要来源于废水泄漏、硅油泄漏。分析表明，在采取相应的防范措施的基础上可以将风险事故造成的危害降到最低，从环境风险角度分析，本项目是可行的。 7、环保投资 本项目总投资50万元，环保投资约8.5万元，占总投资的17%。环保投资明细见表35。 表35 项目环保投资一览表 序号 污染因素 工程设施说明 估算费用 （万元） 1 废水 生产废水 对现有污水处理站进行改造，采用“混凝气浮+水解酸化+接触氧化”处理工艺，设计最大处理能力约为100m3/d 5 生活污水 化粪池（总处理能力应不低于3m3/d） 依托现有 管网 污水管网、污水排放口规范化设置等 依托现有 2 废气 燃气锅炉烟气 低氮燃烧+8m高排气筒 依托现有 3 噪声 设备噪声 基础减震、厂房隔声、加强设备维护 1 4 固废 一般固废 一般固废暂存间 依托现有 生活垃圾 垃圾收集箱 0.5 5 土壤和地下水防渗 分区防渗 依托现有 6 环境风险 事故应急池 2 合计 8.5 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001燃气锅炉烟气排气筒 | SO2、NOX、烟尘 | 低氮燃烧+8m高排气筒 | 河南省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1燃气锅炉大气污染物排放限值 |
| 地表水 环境 | DW001厂区综合废水总排口 | pH、COD、SS、氨氮、LAS、色度（稀释倍数 | 生活污水经厂区现有化粪池预处理，生产废水经厂内污水处理站预处理，一并通过市政污水管网排入夏邑县第二污水处理厂 | 《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2新建企业水污染物间接排放浓度限值及其修改单（环境保护部公告 2015年 第19号）和《关于调整<纺织染整工业水污染物排放标准>（GB4287-2012）部分指标执行要求的公告》（环境保护部公告 2015年 第41号）要求，同时满足夏邑县第二污水处理厂设计进水水质要求 |
| 声环境 | 设备 | 噪声 | 选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声、加强设备维护、距离衰减等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | ①项目产生的一般固废经收集后暂存于一般固废暂存间，一般固废处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求； ②职工生活垃圾设置垃圾收集箱集中收集，委托当地环卫部门统一处理。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 分区防渗 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 事故应急池1座，制定环境风险应急预案。 |
| 其他环境 管理要求 | / |

# 六、结论

夏邑县健锋帽服洗整厂年洗整100万件帽服项目符合国家产业政策，选址合理，项目废水、废气、固体废物和设备噪声的污染防治对策和措施切实可行，在认真落实评价提出的各项环保措施和建议的前提下，项目所排污染物能够实现达标排放，满足总量控制要求，从环境保护角度分析，该项目建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 |  |  |  | 0.0077t/a |  | 0.0077t/a | +0.0077t/a |
|  | NOX |  |  |  | 0.0582t/a |  | 0.0582t/a | +0.0582t/a |
|  | 颗粒物 |  |  |  | 0.0095t/a |  | 0.0095t/a | +0.0095t/a |
| 废水 | COD |  |  |  | 1.5413t/a |  | 1.5413t/a | +1.5413t/a |
|  | SS |  |  |  | 0.6422t/a |  | 0.6422t/a | +0.6422t/a |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.2079t/a |  | 0.2079t/a | +0.2079t/a |
|  | LAS |  |  |  | 0.0257t/a |  | 0.0257t/a | +0.0257t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废包装桶、废包装箱（袋） |  |  |  | 1.125t/a |  | 1.125t/a | +1.125t/a |
|  | 废线头 |  |  |  | 0.3t/a |  | 0.3t/a | +0.3t/a |
|  | 污泥 |  |  |  | 17.653t/a |  | 17.653t/a | +17.653t/a |
| 危险废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# 附件

附件1 行政处罚决定书及缴款凭据

附件2 项目备案证明

附件3 环评委托书

附件4 企业营业执照

附件5 入驻证明

附件6 厂房出租合同协议书

附件7 租赁厂区土地证

附件8 企业声明文件

附件9 关于本项目环境影响评价执行标准的意见

# 附图

附图1 项目地理位置图

附图2 项目厂区平面布置图

附图3 项目厂区周边环境示意图

附图4 夏邑县城乡总体规划（2017-2035）—中心城区用地布局规划图

附图5 夏邑县产业集聚区发展规划（2012-2020）—土地利用规划图

附图6 夏邑县产业集聚区发展规划（2012-2020）—产业功能布局图

附图7 项目现场照片

# Text boxes

损失0.8

0.2

0.2

1

锅炉软化废水

锅炉用水

厂区道路洒水

新鲜水

损失13.34

53.33

53.33

66.67

水洗废水

水洗用水

夏邑县第二污水处理厂

污水处理站

71.42

53.93

53.93

损失0.15

0.75

0.6

0.6

车间地面冲洗废水

车间地面冲洗用水

56.33

损失0.6

2.4

2.4

2.4

3

化粪池

生活污水

生活用水

帽、服

人工整理

水洗

烘干

缝制商标

整理

包装

蒸汽

燃气锅炉

废线头

水洗废水

锅炉烟气

锅炉软化废水