# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

报批版

项目名称：   年产500吨水性环保色浆项目

建设单位（盖章）：商丘伊普诺新材料科技有限公司

编制日期：           2021年8月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产500吨水性环保色浆项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2107-411426-04-01-814208 |
| 建设单位联系人 | 魏奥思 | 联系方式 | 18955793695 |
| 建设地点 | 商丘市夏邑县城关镇工业路与商永公路交叉口向西200米 |
| 地理坐标 | （116度9分45.383秒，34度12分13.775秒） |
| 国民经济 行业类别 | C2641涂料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十三、化学原料和化学制品制造业26、44涂料、油墨、颜料及类似产品制造264 |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 夏邑县产业集聚区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 100 | 环保投资（万元） | 3 |
| 环保投资占比（%） | 3 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | (否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 1、规划名称：《夏邑县产业集聚区发展规划（2009-2020）》、《夏邑县产业集聚区发展规划调整方案（2009-2020）》； 2、规划审批机关：河南省发展和改革委员会； 3、批准文号：豫发改工业[2010]476号、豫发改工业[2012]991号 |
| 规划环境影响 评价情况 | 1、规划环评名称：《夏邑县产业集聚区发展规划调整方案2012-2020）环境影响报告书》、《夏邑县产业集聚区发展规划调整方案（2012-2020）环境影响报告书》； 2、规划环评召集审查机关：河南省环境保护厅 3、审查文件名称及文号：《河南省环境保护厅关于夏邑县产业集聚区发展规划（2009-2020年）环境影响报告书的审查意见》（豫环审[2011]152号）、《河南省环境保护厅关于夏邑县产业集聚区发展规划调整方案（2012-2020年）环境影响报告书的审查意见》（豫环审[2017]266号）。 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、土地利用规划符合性 根据《夏邑县产业集聚区控制性详细规划——用地规划图》，本项目用地性质属于工业用地，符合夏邑县产业集聚区土地利用总体规划。 2、与规划环评结论的符合性 2.1规划环评结论 ●发展定位 把集聚区建设成为以纺织服装、农副产品加工为主导，以电力设备、生物工程及打火机生产为配套产业、骨干企业和产业集群为支撑，集约化程度高，产业集群配套完善，综合实力和市场竞争力强的全省乃至全国重要的纺织、农副产品加工工业基地。 ●主导产业 主导产业：纺织服装产业、农副产品加工 ●规划年限 为2012～2020年。 ●规划范围 规划总面积：19.44平方公里。其中建成区面积为2.19平方公里，发展区面积为8.82平方公里，控制区面积为6.30平方公里。 南区：东至胡桥二中南北一线，南至吴寨庄东西一线，西至沱河，北至华夏大道，规划面积16.19平方公里，其中建成区1.07平方公里，发展区8.82平方公里，控制区6.30平方公里。 西区：东至西环路、西至毛河、南至中和街、北至雪枫西路，规划面积3.25，其中建成区1.12平方公里，发展区0.43平方公里，控制区1.70平方公里。 ●发展目标 集聚区内入驻企业实现工业产值达到850亿元。 ●规划布局 总体空间结构上形成“一区两片”的整体布局：西区的规划空间布局为“一心、一轴、两组团”，南区规划用地布局结构为“一心、两轴、四组团”。 2.2本项目与规划环评结论相符性分析 本项目位于商丘市夏邑县城关镇工业路与商永公路交叉口向西200米，属于夏邑县产业集聚区南区，且已经在夏邑县产业集聚区备案，符合夏邑县产业集聚区准入要求，因此，本项目的建设符合夏邑县产业集聚区规划环评结论。 3、与规划环评审查意见的符合性 本项目与夏邑县规划环评审查意见的相符性分析见表1-1。 表1-1 本项目与规划环评审查意见的相符性分析一览表 规划环评审查意见 相符性分析 （一）合理用地布局 进一步加强与城市总体规划、土地利用总体规划的衔接，保持规划之间一致；优化用地布局，在开发过程中不应随意改变各用地功能区的使用功能，并注重节约集约用地。工业区生活居住区之间设置绿化隔离带，以防止工业区对居住区造成不良影响。南区纺织加工区距离夏邑县第三水厂较近，在南区西北部靠近水厂区域设置绿化隔离带，减少对饮用水源地的影响；西南部仓储物流不得存放可能造成风险事故的危险物品，防止物料泄露对集聚区西南部的居住区造成影响；按照《报告书》要求，对现有与集聚区规划不相符的企业，限值其发展，对部分企业逐步进行搬迁。区内建设项目的大气环境防护范围内，不得规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。 | 本项目用地性质属于工业用地，符合夏邑县产业集聚区用地规划；根据建设项目环境环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行），对卫生防护距离未做规定。 符合 （二）优化产业结构 入驻项目应遵循循环经济理念，实施清洁生产，逐步优化产业结构，构筑循环经济产业链；鼓励发展主导产业，并不断完善产业链条；在淘汰整合区域内现有印染企业的基础上，依据“水资源和水环境承载力”适度发展印染产业，规划期内机织印染规模控制在1亿米以内，针织印染规模控制在7万吨以内，并分步实施。入区印染项目清洁生产水平需达到国际先进水平；禁止含化学合成的化学纤维生产项目入驻，限制发展其他化学纤维生产项目；农副产品加工行业禁止新建啤酒及淀粉类生产项目，限制发展柠檬酸、氨基酸、淀粉糖生产项目；装备制造行业禁止发展独立电镀及含电镀工段的项目；禁止造纸制浆、制革、化纤浆粕、钢铁、水泥、焦化、金属冶炼、化工、生物制药、农药等不在产业集聚区产业定位的项目。 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2020.1.1），本项目属于允许类建设项目，且已在夏邑县产业集聚区管理委员会备案，不属于禁止和限制发展的项目。 符合 （三）尽快完善环保基础设施 按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，加快建设第二污水处理厂扩建、第四污水处理厂和中水深度处理回用工程。完善配套污水管网，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，入园企业均不得单独设置废水排放口，减少对纳污水体的影响。集聚区应实施集中供热、供气，进一步优化能源结构，加快集中供热中心及配套供热管网建设，区内不得建设分散燃煤锅炉。 按照循环经济的要求，提高固体废物的综合利用率，积极探索固废综合利用途径，提高一般工业固废综合利用率，严禁企业随意弃置；危险固废的收集、贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，并送有资质的危险废物处置单位处置，危险废物的转运应执行《危险废物转移联单管理办法》的有关规定。 企业厂区采用雨、污分流制，无生产废水排放，职工生活污水经化粪池处理后排入夏邑县第二污水处理厂，项目不涉及锅炉。 本项目产生的生活垃圾袋装收集，交环卫部门统一收集处理；项目厂区设置有危废暂存间，危险废物的收集、贮存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，废包装材料经收集后交厂家回收利用，其他危险废物经收集后交有资质单位收集处理，危险废物的转运执行《危险废物转移联单管理办法》的有关规定。 符合 （四）严格控制污染物排放 严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构、加强污染治理等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCs等大气污染物的排放。抓紧实施中水回用工程，减少废水排放量，保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准（COD≤40毫克/升，氨氮≤2毫克/升），尽快在沱河建设人工生态湿地，减少集聚区排水对纳污水体的影响。加快引黄水厂建设，尽快实现集聚区集中供水，逐步关停企业自备水井。定期定期对地下水质进行监测，发现问题，及时采取有效防治措施，避免对地下水造成污染。 | 本项目营运期无生产废水产生，营运期无二氧化硫、氮氧化物产生，颗粒物、VOCs的排放能够满足排放标准要求；项目产生的生活污水经化粪池处理后进入夏邑县第二污水处理厂进一步处理，污水处理厂出水能够满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准；企业用水来自自备水井，评价要求企业按政府要求逐步关停自备水井，用水使用自来水。 符合 （五）建立事故风险防范和应急处置体系 加快环境风险预警体系建设。严格危险化学品管理；建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，防止出现跨界污染；制定园区级综合环境应急预案，不断完善各类突发环境事件应急预案，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。 本项目不涉及危险化学品。 符合 （六）妥善安置搬迁居民 根据规划实施的进度，制定详细的搬迁计划，对居民及时拆迁，妥善安置。当地人民政府应加强组织协调，按照《报告书》提出的建议制定详细的搬迁计划和方案，认真组织落实。加强拆迁居民的培训，积极拓宽就业渠道，注意加强搬迁居民的就业、医疗、社会救助等保障体系建设，保证其生活基本稳定，构建和谐社会。 本项目不涉及居民搬迁。 符合 由上表可知，本项目符合《河南省环境保护厅关于夏邑县产业集聚区发展规划调整方案（2012-2020）环境影响报告书的审查意见》（豫环审〔2017〕266号）的相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”相符性分析 1.1生态保护红线 根据《河南省“三线一单”文本》中河南省生态空间分布情况，夏邑县不涉及生态保护红线和一般生态空间。本项目位于商丘市夏邑县城关镇工业路与商永公路交叉口向西200米，因此本项目选址不在生态保护红线范围内。 1.2环境质量底线 （1）水环境质量底线 根据河南省水环境管控分区划分情况，夏邑县产业集聚区水环境分区管控类型为重点管控区（水环境工业污染重点管控区）。 本项目选址位于夏邑县产业集聚区内，营运期无生产废水产生，不属于“高污染、高环境风险”的涉水工业项目，不属于耗水量大、废水排放量大的煤化工、化学原料药及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业项目，生产过程中不涉及危险化学品。项目营运期产生的生活污水经化粪池处理后进入夏邑县第二污水处理厂进一步处理，废水经预处理后能够满足污水处理厂收水标准要求。项目严格落实水污染物总量控制要求，项目不属于重点水污染物排放行业建设项目。 因此，本项目满足水环境质量底线要求。 （2）大气环境质量底线 根据河南省大气环境管控分区，夏邑县产业集聚区大气环境管控分区类型为大气重点管控区（大气高排放区）。 本项目营运期不使用锅炉、煤气发生炉、工业炉窑，项目属于涂料制造业，不属于全省禁止新增产能的行业，生产过程中不涉及大宗物料运输，颗粒物、VOCs的排放能够满足相应排放标准的要求等；项目营运期不消耗煤炭及其他高污染燃料，项目物料运输不使用国三及以下重型柴油货车。项目生产过程中不涉及环境风险。 因此，本项目能够满足大气环境质量底线的要求。 （3）土壤环境风险防控底线 根据河南省土壤污染风险管控分区，夏邑县产业集聚区属于土壤环境重点管控区。 本项目生产车间、危废暂存间均进行地面防渗，且项目不使用危险化学品，因此，本项目符合土壤环境风险防控底线的要求。 1.3资源利用上线 （1）能源利用上线 根据河南省高污染燃料禁燃区分布图，夏邑县产业集聚区属于高污染燃料禁燃区。 本项目营运期不消耗高污染燃料，因此，本项目能够满足能源利用上线的要求。 （2）水资源利用上线 本项目选址区域不涉及生态用水补给区和地下水开采重点管控区，且本项目厂区用水来自自备井，地下水开采量很小，不会对区域地下水资源造成不利影响。因此，本项目符合水资源利用上线的要求。 （3）土地资源利用上线 本项目所在区域不属于土地资源重点管控区，满足土地资源利用上线的要求。 （4）岸线生态环境分类管控 商丘市岸线管控分类包括优先保护岸线和一般管控岸线，均位于柘城县境内（惠济河）；本项目所在区域不涉及优先保护岸线、重点管控岸线和一般管控岸线，满足岸线生态环境管控要求。 1.4生态环境准入清单 夏邑县产业集聚区生态环境准入清单见表1-2、表1-3。 表1-2 商丘市夏邑县（产业集聚区）环境管控单元生态环境准入清单 环境管控单元编码 环境管控单元名称 行政区 管控单元 分类 单元环境 属性 现状与问题 省、市、区县 乡镇 ZH4114 2620001 夏邑县产业集聚区 河南省商丘市夏邑县 夏邑县产业集聚区 重点管控单元 大气高排放区、水环境工业污染重点管控区、高污染燃料禁燃区、土壤污染重点监管单位。 该单元位于城市中心城区西侧及南侧，属于淮河流域，主导产业为纺织服装、农副产品加工，装备制造为配套产业。区内有夏邑县豫夏环保科技有限公司重点监管单位。 主要问题：区域内现状PM2.5 超标，土壤污染重点监管。 表1-3 商丘市夏邑县（产业集聚区）环境管控单元生态环境准入清单（续） 管控要求 本项目建设情况 空间布局约束 1、新建印染项目规模必须满足行业发展规划，并在水资源及地表水环境可承受的情况下分期实施、适度发展。 2、禁止含化学合成的化学纤维生产项目入驻，装备制造行业禁止发展独立电镀及含电镀工段的项目，农副产品加工行业禁止新建啤酒及淀粉类生产项目。禁止新建、扩建、改建燃用高污染燃料的项目（集中供热、热电联产设施除外）。 3、限制发展柠檬酸、氨基酸、淀粉糖生产项目。 4、鼓励能够延长集聚区产业链条的，符合集聚区功能定位的项目入驻。 5、严格落实规划环评及审查意见要求，规划调整修编时应同步开展规划环评。 本项目不属于印染、化学纤维生产项目，不属于啤酒及淀粉类生产项目，不属于限制发展的项目，生产过程中不使用高污染燃料。项目属于涂料制造业，项目的建设符合规划环评及审查意见的要求。因此，本项目符合空间布局约束的要求。 污染物排放管控 1、集聚区内企业废水实现全收集、全处理。排入集聚区集中污水处理厂的企业废水执行国家、我省行业间接排放标准或符合污水处理厂的收水要求。 2、集中污水处理厂排水必须达到或优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A 标准。 3、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs 全面执行大气污染物特别排放限值。 4、禁止销售、使用煤等高污染燃料，现有使用高污染燃料的单位和个人，应当按照市、县（市）人民政府规定的期限改用清洁能源或拆除使用高污染燃料的设施。 5、新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量减排要求。 本项目营运期无生产废水产生，生活污水经预处理后进入夏邑县第二污水处理厂进一步处理，能够满足污水处理厂收水标准要求，污水处理厂排水能够满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A 标准要求；本项目营运期不使用高污染燃料，无燃料燃烧废气产生；颗粒物、VOCs的排放满足《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表2及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）的要求；项目废气、废水中主要污染物的排放能够满足总量减排的要求。因此，本项目符合污染物排放管控的要求。 环境风险防控 1、制定环境风险应急预案，落实环境风险防范和应急措施，强化环境风险防范及应急处置能力，建立“企业-园区-政府”三级环境风险应急联动机制。 2、涉及危险化学品生产、储存、使用的企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 | 本项目不涉及危险化学品的生产、储存和使用。因此，本项目符合环境风险防控的要求。 资源利用效率要求 1、企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。 2、企业、园区应加大污水回用力度，建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。 本项目资源能源利用效率较高，清洁生产水平在同类企业中较先进。因此，本项目满足资源利用效率的要求。 根据上表对比分析可知，本项目满足夏邑县环境准入清单的要求。 综上所述，本项目能够满足河南省“三线一单”的要求。 2、产业政策相符性 （1）根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2020.1.1），本项目不在鼓励类、限制类和淘汰类范围之内。根据《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40号）第三章第十三条规定：《产业结构调整指导目录》由鼓励、限制和淘汰三类目录组成，不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类，允许类不列入《产业结构调整指导目录》。因此，本项目属于允许类建设项目，符合国家产业政策。 （2）本项目已经在夏邑县产业集聚区管理委员会备案，并经批准，项目代码：2107-411426-04-01-814208。 因此，本项目属于允许类建设项目，符合国家和地方相关产业政策。 3、与《河南省2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》相符性 （1）《河南省2021年大气污染防治攻坚战实施方案》 一、工作目标 ①年度目标 全省细颗粒物（PM2.5）平均浓度控制在53微克/立方米以下，可吸入颗粒物（PM10）平均浓度控制在87微克/立方米以下，臭氧超标率控制在15%以下，环境空气质量优良天数比例不低于65%，重污染天数比例控制在4%以下。 ②阶段目标 第一阶段1-3月PM2.5平均浓度控制在78微克/立方米以下；第二阶段5-9月臭氧超标天数不超过54天；第三阶段10-12月PM2.5平均浓度控制在65微克/立方米以下。 二、主要任务 （一）加快调整优化产业结构，推动产业绿色转型升级 1.持续优化产业布局。2.严格环境准入。3.加快落后产能淘汰。4.推动工业企业绿色发展。5.推进传统产业集群升级改造。6.持续排查整治“散乱污”企业。 （二）深入调整能源结构，推进能源低碳高效利用 7.严控煤炭消费总量。8.持续推进清洁取暖。9.提高建成区集中供暖普及率。10.加强天然气和电力供应保障。11.加快优化能源供给结构。 （三）持续调整交通运输结构，构建绿色交通体系 12.优化调整货物运输结构。13. 强化新生产车辆达标排放监管。14.强化在用车排放监管。15.加快车（机）结构升级。16.强化非道路移动机械管控。 （四）优化调整用地和农业投入结构，强化面源污染管控 17.深入开展国土绿化行动。18.加强扬尘综合治理。19.深化矿山综合整治行动。20.开展农业污染治理。21.严格烟花爆竹禁放管理。 （五）全面推行重点行业绩效分级，深化工业企业大气污染综合治理 22.推进重点行业绩效分级管理。23.开展工业企业全面达标行动。24.强化重点行业超低排放改造。25.深化工业炉窑大气污染综合治理。26.推进火电行业污染物总量减排。27.加强生活垃圾焚烧行业污染治理。28.强化重点涉气行业清洁生产审核。 （六）强化臭氧协同控制，持续深化挥发性有机物污染治理 29.大力推进源头替代。30.加强工业企业VOCs全过程运行管理。31.加大油品储运销全过程VOCs管控力度。32.深化工业园区和集群VOCs整治。 （七）强化重污染天气应急管控，大力推动多污染协同减排 33.强化臭氧污染管控。34.全面推行差异化精准管控。35.加强应急运输响应。36.实施重点行业错峰生产。 （八）强化基础能力建设，持续推进大气环境治理体系和治理能力现代化 37.科学编制制订相关规划和标准。38.强化政策激励引导。39.不断提升监测监控能力。40.强化监测监控数据质量控制。41.加快生态环境大数据互联共享。 本项目搅拌、研磨、调色、灌装工序产生的颗粒物、非甲烷总烃经“集气罩+布袋除尘器+UV光氧+活性炭吸附装置”处理后经15m高排气筒排放，颗粒物、非甲烷总烃均能达标排放，符合《关于印发河南省2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2021〕20号）中大气污染防治攻坚战实施方案相关要求。 （2）《河南省2021年水污染防治攻坚战实施方案》 工作目标：完成国家下达和省定的地表水环境质量和饮用水水源地取水水质目标；南水北调中线工程水源地丹江口水库取水水质稳定达到Ⅱ类；巩固提升黑臭水体整治成果；黄河流域“十四五”新增国考断面力争消除劣Ⅴ类水质。 主要任务： （一）深入打好水源地保护攻坚战役 1.巩固提升集中式饮用水水源地整治成果。2.开展乡镇级集中式饮用水水源保护范围（区）的“划、立、治”3.持续做好南水北调中线工程水质保护｡ （二）深入打好城市黑臭水体治理攻坚战役 4.巩固拓展城市黑臭水体治理成果。5.强力推动城镇污水处理设施建设。6.加快城镇污水处理厂污泥安全处置。 （三）深入打好河湖水生态环境治理与修复攻坚战役 7.加快污染较重河流治理。8.深入开展入河排污口排查整治。9.推进河湖生态保护与修复。10.强化河流生态流量保障。11.持续开展河湖“清四乱”。12.探索开展“ 美丽河湖”创建。 （四）强力推动黄河流域水生态环境保护 13.督促排污单位进行水污染防治设施升级改造。14.统筹做好“保好水”“治差水”。15.加强黄河流域水环境承载能力及水环境容量基础研究。 （五）统筹做好其它水污染防治攻坚工作 16.编制实施全省水生态环境保护“十四五”。17.持续推动产业结构转型升级。18.严格环境准入。19.强化水环境风险防控。20.推进水资源节约。21.积极开展污水资源化利用。22.深入开展交通运输业水污染防治。23.完善水环境质量自动监测体系。24.健全涉水污染源自动监控体系。25.做好常态化疫情防控水环境监管。26.强化涉水污染源执法监管。 本项目营运期无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后进入夏邑县第二污水处理厂进一步处理，符合《关于印发河南省2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2021〕20号）中水污染防治攻坚战实施方案相关要求。 （3）《河南省2021年土壤污染防治攻坚战实施方案》 工作目标：全省土壤环境质量总体保持稳定，土壤环境风险得到管控，土壤污染防治体系基本完善；土壤安全利用进一步巩固提升，受污染耕地安全利用率力争实现100%；污染地块安全利用率力争实现100%。 主要任务： （一）深化土壤污染状况详查 1.开展农用地土壤污染深度调查及溯源。2.开展典型行业企业等用地调查试点工作。 （二）分类实施土壤污染源头防治 3.严格控制涉重金属企业污染物排放。4.整治涉重金属矿区历史遗留固体废物。5.严格危险废物管理。6.防控矿产资源开发污染土壤。7.加大农业面源污染防治力度。8.建立土壤生态环境长期观测研究基地。 （三）防范工矿企业用地新增土壤污染 9.严格建设项目环境准入。10.推动实施绿色化改造。11.强化重点监管单位监管。12.严格企业拆除活动管理。 （四）巩固提升耕地分类管理 13.实施严格耕地保护。14.巩固安全利用成效。15.全面落实严格管控。16.严禁重金属超标粮食进入口粮市场。17.加强耕地复耕土壤环境管理。18.落实耕地土壤污染预警制度 。 （五）严格建设用地准入管理 19.开展土壤污染状况调查评估。20.合理规划污染地块用途。21.因地制宜严格污染地块准入管理。22.合理确定土地开发和使用时序。23.强化部门信息共享和联动监管。24.做好暂不开发利用污染地块管理。25.加强信息公开。 （六）有序推进土壤污染治理修复 26.提升耕地土壤环境质量。27.有序推进建设用地土壤污染风险管控和修复。28.推动修复产业健康发展。 （七）全面提升土壤环境监管能力 29.整改落实省人大土壤污染防治法执法检查反馈问题。30.健全土壤环境监测网络。31.加强生态环境执法与应急处置。32.强化科技支撑。33.加大资金投入。 本项目营运期不涉及危险化学品，且项目生产车间、废水处理设施均进行防渗处理，对土壤环境影响较小，符合《关于印发河南省2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2021〕20号）中土壤污染防治攻坚战实施方案相关要求。 4、与夏邑县集中式饮用水水源保护区划相符性 根据《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》（豫政办〔2013〕107号）、《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文[2020]56号）文件，夏邑县县级集中式饮用水水源保护区如下： （1）夏邑县二水厂地下水井群（共12眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围40米的区域（1～5号取水井），10～12号井群外包线内及外围40米的区域，6～9号取水井外围40米的区域。 （2）夏邑县三水厂地下水井群（共4眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西40米、南40米、北40米、东0米的区域（1～2号取水井），3号、4号取水井外围40米的区域。 根据现场勘察，距离本项目最近的集中式饮用水水源保护区为夏邑县三水厂地下水井群，位于本项目西北方向3.6km。因此，本项目不在饮用水水源保护区范围内，符合相关规划。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 本项目为商丘伊普诺新材料科技有限公司年产500吨水性环保色浆项目，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目行业类别属于C2641涂料制造。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），与本项目相关的内容见表2-1。 表2-1 建设项目环境影响评价分类管理名录 环评类别 项目类别 报告书 报告表 登记表 本栏目环境 敏感区含义 二十三、化学原料和化学制品制造业26 44 涂料、油墨、颜料及类似产品制造264 全部（含研发中试；不含单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的） 单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的（不产生废水或挥发性有机物的除外） / / 本项目生产过程中为单纯物理混合、分装，因此，本项目应编制环境影响报告表。 1、项目建设内容 本项目建设内容见表2-2。 表2-2 本项目主要建设内容 工程类别 工程名称 | 工程内容 备注 主体工程 生产区 建筑面积400m2 / 仓库 建筑面积600m2 / 公用工程 供水 自备井 / 供电 市政供电 / 排水 生活污水经化粪池处理后进入夏邑县第二污水处理厂进一步处理 / 环保工程 大气污染 防治措施 项目搅拌、研磨、调色、灌装工序安装“集气罩+布袋除尘器+UV光氧+活性炭吸附装置+15m高排气筒” / 水污染 防治措施 生活污水经化粪池处理后进入夏邑县第二污水处理厂进一步处理 / 噪声污染 防治措施 选用低噪声设备、墙壁隔音、距离衰减、加强设备维护 | / 固废防治 措施 厂区设置危废暂存间，废包装材料经收集后交厂家回收利用；废拖把、废抹布、废活性炭、检验工序擦拭纸经收集后交有资质单位收集处理；布袋除尘器收尘经收集后回用于生产；厂区设置垃圾收集箱，生活垃圾经收集后交环卫部门统一收集处理 / 2、主要原辅材料及能源消耗 项目营运期主要原辅材料及能源消耗情况见表2-3。 表2-3 本项目主要原辅材料及能源消耗 名称 单位 用量 备注 颜料 t/a 250 外购，粉末状 高分子分散剂 t/a 68.6 外购，平平加，软膏状 润湿剂 t/a 51.4 外购，二甘醇，液态 防腐剂 t/a 1.7 外购，卡松，液态 水 t/a 368 自备井 备注：颜料主要为颜料红31、蓝27、黄83、黑7、白6。①31号颜料红，CAS号为6448-96-0，EINECS号为229-246-9，分子式为C31H23N5O6，紫红色粉末，颜料鲜艳，耐高温、耐硫、耐晒，无迁移性，主要用于橡胶制品的着色，也用于油墨和涂料的着色；②27号颜料蓝CAS号12240-15-2，分子式为C6Fe2KN6，27号颜料蓝为廉价深蓝色无机颜料，粉末状，大量为涂料和印墨等工业所采用，不产生渗色现象；③83号颜料黄CAS号为5567-15-7，EINECS号为226-939-8，分子式为C36H32Cl4N6O8，红光黄色粉末，耐晒、耐热、耐溶剂、耐酸、耐碱；④7号颜料黑别名为炭黑，分子式为C，是一种无定形碳，轻、松而极细的黑色粉末，表面积非常大；⑤6号颜料白CAS号为13463-67-7，EINECS号为236-675-5，分子式为TiO2，是一种多晶化合物，其质点呈规则排列。 3、生产设备 本项目生产设备使用情况见表2-4。 表2-4 本项目主要生产设备 序号 设备名称 单位 数量 1 搅拌槽 台 15 2 搅拌机 台 3 3 砂磨机 台 6 4 冷水机 台 1 5 电子秤 台 3 6 叉车 台 2 4、产品方案 本项目营运期产品方案为年产500吨水性环保色浆（建筑涂料用）。 5、劳动定员及工作制度 本项目营运期拟用职工10人，职工均为附近村民，不在厂区吃住。年工作日300天，每天工作8小时。 6、公用工程 （1）供水 本项目用水来自厂区自备井，能够满足生产、生活需求。项目营运期用水主要包括工艺用水、冷却用水、设备清洗用水和职工生活用水。 ①工艺用水 根据建设单位提供的资料，本项目生产过程中搅拌、调色过程中均需要加水，1t产品中加水量为0.4t，本项目年产500t水性环保色浆，则工艺用水量为200t/a。由于设备清洗废水（132m3/a）经收集后回用于工艺用水，因此，本项目工艺新鲜水用量为68m3/a。 ②冷却用水 本项目研磨工序生产设备需要使用冷却水，研磨工序设置有冷水机（冷水机储水罐容积0.3m3），研磨工序产生的冷却废水经冷水机冷却后回用于设备冷却，不外排，只需定期补充蒸发损耗量，补水量按用水量的20%计，为0.06m3/d、18m3/a。 ③设备清洗用水 本项目营运期生产不同颜色的产品时需要对生产设备进行清洗，清洗用水量按0.5m3/次、每天清洗一次计，则设备清洗用水量为150m3/a。此外，项目检验工序检验器具需要用水冲洗，冲洗用水量按0.05m3/d计，则检验工序器具清洗用水量为15m3/a。 因此，本项目设备清洗用水量合计为165m3/a。 ④生活用水 项目营运期拟用职工10人，均不在厂内吃住。根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019）表3.2.2公共建筑生活用水定额及小时变化系数，办公（坐班制、平均日）用水定额为25-40L/人•班，本次评价取平均日最高值，即职工办公生活用水量按40L/人•d计算，则本项目职工生活用水量为0.4m3/d（120m3/a）。 因此，本项目营运期用水量合计为488m3/a。 （2）排水 本项目营运期产生的废水主要为设备清洗废水和职工生活污水。 ①设备清洗废水 本项目设备清洗废水的产生量按用水量的80%计，为132m3/a，经收集后回用于生产工艺用水（不同颜色的废水用于生产同种颜色的产品时使用），不外排。 ②职工生活污水 职工生活污水的产生量按用水量的80%计，为96m3/a。本次评价要求项目厂区建设日处理能力为1m3的化粪池，生活污水经化粪池处理后进入夏邑县第二污水处理厂进一步处理，最终排入沱河。 本项目水平衡图如图2-1所示。 图2-1 本项目水平衡图 7、厂区平面布置 本项目厂区生产车间为租赁，车间呈“L”型，生产区位于车间南部，仓库位于车间北部，检验室位于生产区北侧拐角处。 夏邑县常年主导风向为东南风，本项目厂区不设办公区，生产过程中产生的废气对职工办公、生活影响较小。 本项目厂区平面布置见附图4。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、生产工艺流程 1、施工期 本项目厂区建筑物均为租赁，因此，本项目工艺流程及产排污环节只分析营运期，不考虑施工期。 2、营运期 本项目营运期生产工艺流程如图2-2所示。 图2-2 本项目生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： ①搅拌 项目外购的颜料、高分子分散剂、水按一定配比加入搅拌槽或搅拌机中（人工上料），项目厂区设置有专门的投料间，搅拌工序设备密闭。 ②研磨、调色 搅拌后的物料泵入研磨机中，加入润湿剂、防腐剂、水，进行研磨、调色处理。 ③灌装 调和均匀后的物料转入搅拌槽（带盖，底部有阀门）中，然后进行灌装即为成品。 此外，项目厂区设置有检验室对产品进行检验，检验工序主要加入漆料、水等检验产品的色度、分散情况，检验后的物料回用于生产，检验器具用水冲洗或用擦拭纸擦拭，冲洗废水经收集后回用于生产，废擦拭纸经收集后交有资质单位收集处理。 二、产排污环节 本项目营运期产排污环节见表2-5。 表2-5 本项目产排污环节一览表 项目 产污环节 污染因子 废气 搅拌工序 颗粒物、非甲烷总烃 研磨、调色工序 非甲烷总烃 灌装工序 非甲烷总烃 废水 职工生活污水 COD、NH3-N、SS 固废 生产车间 废包装材料、废拖把、废抹布、废活性炭、布袋除尘器收尘、检验工序擦拭纸 职工生活 生活垃圾 噪声 设备运转噪声 等效连续A声级 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，不存在原有污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 本次评价选用2020年作为评价基准年，其中获取连续1年中不少于324个日均值数据，每月不低于27个有效数据（其中2月不低于25个），数据有效性满足GB3095-2012和HJ663中关于数据统计的有效性规定，经统计分析环境质量调查数据统计结果如下： 表3-1 环境空气质量现状监测统计表 单位：μg/m3（CO单位mg/m3） 监测 区域 监测因子 监测值 标准值 超标倍数 是否达标 夏邑县 PM2.5 年均值 51 年均：35 0.46 超标 24h平均第95百分位数 130 24h平均：75 0.73 超标 PM10 年均值 86 年均：70 0.23 超标 24h平均第95百分位数 167 24h平均：150 0.11 超标 SO2 年均值 9 年均：60 0 达标 24h平均第98百分位数 17 24h平均：150 0 达标 NO2 年均值 24 年均：40 0 达标 24h平均第98百分位数 52 24h平均：80 0 达标 CO 24h平均第95百分位数 1.2 24h平均：4 0 达标 O3 8h平均第90百分位数 164 8h平均：160 0.03 超标 通过以上检测结果分析可知，评价区域内大气环境中SO2、NO2、CO能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM2.5、PM10、O38h平均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。因此，项目所在区域为不达标行政区。 针对环境空气质量不达标的现状，商丘市政府制订了《商丘市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》（商政〔2018〕20号），从“重点打好结构调整优化、工业企业绿色升级、柴油货车治理、城乡扬尘全面清洁、环境质量监控全覆盖五个标志性攻坚战役”进行管控。通过管控，2023年PM2.5年均浓度达到国家环境空气质量二级标准。 2、地表水环境 项目营运期产生的生活污水经预处理后进入夏邑县第二污水处理厂进一步处理，最终汇入沱河。本次评价引用2021年2月商丘市政府地表水责任目标断面例行监测结果，监测结果统计见表3-2。 表3-2 地表水环境质量监测结果 单位：mg/L 项目 COD NH3-N 总磷 沱河（永城张板桥断面） 16 0.62 0.044 Ⅴ类标准值 40 2.0 0.4 由监测数据可知，项目区域地表水水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求，区域地表水环境质量较好。 3、声环境 本项目北侧10m处为李马庄，为了了解其声环境质量现状，建设单位委托河南天骏环境保护监测有限公司在居民散户处开展声环境质量现状监测，监测时间为2021年7月14日，分昼夜各一次。监测统计结果见表3-3。 表3-3 声环境质量监测结果 单位：dB（A） 监测点位 2021.7.14 标准值dB(A) 昼 夜 昼 夜 北侧居民散户 53.8 / 65 55 备注：项目夜间不生产。 监测结果显示，项目北侧居民散户处声环境质量现状均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，区域声环境质量较好。 4、生态环境 本项目占地范围内目前为原有建筑物，用地范围内无生态环境保护目标，且本项目不会造成不良生态影响。因此，本次评价不进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射影响。 6、地下水环境 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“L石化、化工 85涂料、燃料、颜料、油墨及其类似产品制造”，报告表项目的地下水环境影响评价项目类别为Ⅲ类。本项目所在区域饮用水均使用自来水，其地下水环境敏感程度为不敏感，对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表1，本项目地下水环境影响评价级别为三级评价。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），原则上不开展地下水环境质量现状调查。本次评价引用《商丘市义达热力有限公司夏邑县产业集聚区热电联产项目环境影响报告书》中2020.4.22-2020.4.23对商丘市义达热力有限公司厂址处的地下水环境质量现状监测结果，数据统计见表3-4。 表3-4 地下水环境质量现状监测结果 单位：mg/L 项目 K+ Na+ Ca2+ Mg2+ CO32- HCO3- Cl- SO42- pH 浓度范围 0.34-0.35 0.69-0.73 26.3-26.4 31.6-31.7 ND 625-628 80.5-80.7 103-108 7.42-7.43 标准值 / 200 / / / / 250 250 6.5-8.5 达标情况 / 达标 / / / / 达标 达标 达标 项目 氨氮 总硬度 挥发酚 硝酸盐 亚硝酸盐 氰化物 锰 铁 汞 浓度范围 ND 595-598 ND ND ND ND ND ND ND 标准值 0.50 450 0.002 20.0 1.00 0.05 0.10 0.3 0.001 达标情况 达标 不达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 项目 砷 镉 氟化物 溶解性总固体 耗氧量 铅 菌落总数（CFU/ml） 总大肠菌群数（MPN/100ml） 浓度范围 ND 0.0008-0.0009 0.394- 0.395 789-801 0.54-0.55 ND 38-40 ND 标准值 0.01 0.005 1.0 1000 3.0 0.01 100 3.0 达标情况 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 监测结果显示，项目所在区域地下水环境质量现状不能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准的要求，超标因子为总硬度，超标原因为地质原因造成的。 7、土壤环境 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价类别，本项目属于Ⅲ类项目，占地规模为小型，项目选址区域土壤环境敏感程度为敏感，对照导则表4污染影响型评价工作等级划分表，本项目土壤环境影响评价工作级别为三级评价。 根据中华人民共和国生态环境部部长信箱《关于土壤破坏性监测问题的回复》，根据建设项目实际情况，如果项目场地已经做了防腐防渗（包括硬化）处理无法取样，可不取样监测。本项目厂区建筑物均为租赁，且项目选址区域地面均进行硬化处理，本次评价不开展土壤环境质量现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目大气环境保护目标情况见表3-5。 表3-5 本项目大气环境保护目标 环境保护目标 方位 距离 功能 保护级别 北马庄 N 10m 居住 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 及其2018年修改单 陈庄村村委会 NW 440m 办公 邑龙城小区 SW 480m 居住 2、声环境 本项目声环境保护目标情况见表3-6。 表3-6 本项目声环境保护目标 环境保护目标 方位 距离 功能 保护级别 北马庄 N 10m 居住 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 3、地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、施工期 本项目厂区建筑物均为租赁，不涉及施工期建设，因此，污染物排放标准不考虑施工期。 2、营运期 ①《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表2大气污染物特别排放限值、附录B表B.1厂区内VOCs无组织排放限值。 表3-7 大气污染物特别排放限值 单位：mg/m3 污染物项目 涂料制造、油墨及类似产品制造 污染物排放监控位置 颗粒物 20 车间或生产设施排气筒 非甲烷总烃 60 表3-8 厂区内VOCs无组织排放限值 单位：mg/m3 污染物项目 特别排放限值 限值含义 无组织排放监控位置 非甲烷总烃 6 监控点处1h平均浓度值 在厂房外设置监控点 20 监控点处任意一次浓度值 ②河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件1工业企业挥发性有机物排放建议值、附件2工业企业边界挥发性有机物排放建议值、附件3生产车间或生产设备边界挥发性有机物排放建议值 表3-9 挥发性有机物排放建议值 污染物 （其他行业）有机废气排放口 企业边界排放建议值（其他企业）（mg/m3） 生产车间或生产设备边界排放建议值（mg/m3） 排放浓度（mg/m3） 去除效率 非甲烷总烃 80 70% 2.0 4.0 注：对于废水处理有机废气收集处理装置、以水性材料为主的有机废气排放口不做去除效率的要求。 ③《污水综合排放标准》（GB31572-2015）（GB8978-1996）表4三级标准及污水处理厂收水标准要求 表3-10 废水排放标准值 污染物名称 COD NH3-N SS 标准值（三级） 500 / 400 夏邑县第二污水处理厂收水要求 350 25 230 ④《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 表3-11 工业企业厂界环境噪声排放标准值 单位：dB（A） 指标名称 昼间 夜间 3类标准限值 65 55 ⑤《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） ⑥《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单 |
| 总量 控制 指标 | 本项目VOCs总量控制指标为0.1625t/a（无组织、有组织排放量合计），从中国石化销售股份有限公司河南商丘夏邑东郊加油站2016年油气回收工程中减排VOCs3.00932t中替代本项目VOCs排放量（倍量替代，替代使用量为0.325t/a）。替代完成后，中国石化销售股份有限公司河南商丘夏邑东郊加油站剩余VOCs削减量为2.68432t/a。 项目产生的生活污水经化粪池处理后进入夏邑县第二污水处理厂进一步处理，最终排入沱河。因此，本项目总量控制指标为：纳管：COD0.0228t/a、NH3-N0.0024t/a；终排：COD0.0048t/a、NH3-N0.0005t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目厂区建筑物均为租赁，不涉及施工期建设，因此，本次评价不考虑施工期环境保护措施。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、环境影响分析 1、废气 1.1废气产生情况 本项目营运期产生的废气主要包括搅拌工序产生的颗粒物、非甲烷总烃以及研磨、调色、灌装工序产生的非甲烷总烃。 本项目生产过程中搅拌槽、搅拌机、研磨机均密封，营运期产生的非甲烷总烃主要为向设备中投料或卸料过程中产生的，产生的颗粒物主要为向搅拌槽/搅拌机中上料过程中产生的。本项目营运期颗粒物、非甲烷总烃的产生源强参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环境部公告 2021年 第24号）附表1工业行业产排污系数手册——2641涂料制造行业系数手册，水性建筑涂料生产过程中颗粒物的产生系数为2.30×10-2kg/t-产品，挥发性有机物（以“非甲烷总烃”计）的产生系数为1.00kg/t-产品，本项目年产500吨水性环保色浆，则本项目生产过程中颗粒物、非甲烷总烃的产生量分别为0.0115t/a、0.5t/a。 1.2废气治理设施及达标排放情况 根据分析，本项目搅拌工序颗粒物的产生量为0.0115t/a，搅拌、研磨、调色、灌装工序非甲烷总烃的产生量为0.5t/a。本次评价要求项目搅拌、研磨、调色、灌装工序安装“集气罩+布袋除尘器+UV光氧+活性炭吸附装置”，并建设15m高排气筒。集气罩集气效率按90%，颗粒物的去除效率按90%、非甲烷总烃的去除效率按75%，风机风量按2000m3/h计，经处理后，搅拌工序颗粒物的排放浓度为0.21mg/m3，排放量为0.001t/a；搅拌、研磨、调色、灌装工序非甲烷总烃的排放浓度为23.44mg/m3，排放量为0.1125t/a。 经处理后，本项目生产过程中颗粒物、非甲烷总烃的排放均能够满足《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表2大气污染物特别排放限值及河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件1的要求，对周围环境空气影响较小。 本项目废气污染物排放及治理措施情况见表4-1。 表4-1 废气污染物排放及治理措施一览表 产排污环节 搅拌工序 搅拌、研磨、调色、灌装工序 污染物种类 粉尘（颗粒物） 非甲烷总烃 污染物产生情况 产生量（t/a） 0.0115 0.5 产生浓度（mg/m3） / / / 排放形式 有组织 无组织 有组织 无组织 治理设施 治理措施 集气罩+布袋除尘器 过程控制：局部有效收集 集气罩+UV光氧+活性炭吸附装置 过程控制：局部有效收集 处理能力 / / / / 收集效率（%） 90 / 90 / 治理工艺去除率（%） 90 / 75 / 是否为可行技术 是 是 是 是 污染物排放情况 排放浓度（mg/m3） 0.21 0.000386 23.44 0.017469 排放速率（kg/h） 0.0004 0.00046 0.0469 0.0208 排放量（t/a） 0.001 0.0011 0.1125 0.05 排放口基本情况 高度（m） 15 / 15 / 排气筒内径（m） 0.25 / 0.25 / 温度（℃） 常温 / 常温 / 编号 DA001 / DA001 / 名称 搅拌、研磨、调色、灌装工序废气排放口 / 搅拌、研磨、调色、灌装工序废气排放口 / 类型 一般排放口 / 一般排放口 / 地理 坐标 经度 116度9分44.976秒 / 116度9分44.976秒 / 纬度 34度12分13.281秒 / 34度12分13.281秒 / 排放标准 浓度限值（mg/m3） 20 / 60 2.0 1.3废气无组织排放分析 （1）废气无组织排放预测 根据分析，本项目颗粒物、非甲烷总烃的无组织排放量按产生量的10%计，为0.0011t/a（0.00046kg/h）、0.05t/a（0.0208kg/h）。 ①预测因子：颗粒物、非甲烷总烃 ②预测内容：下风向轴线最大落地浓度、出现距离以及浓度占标率 ③预测模式：采用《环境影响评价技术导则 环境空气》（HJ2.2-2018）中的AERSCREEN估算模式。 ④预测参数：各排放源预测参数见下表。 表4-2 无组织大气环境影响预测参数 污染因子 面源 排放高度（m） 排放工况 评价因子源强 （kg/h） 长度（m） 宽度（m） 颗粒物 30.8 13 10 连续 0.00046 非甲烷总烃 10 连续 0.0208 表4-3 AERSCREEN估算模型参数一览表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项） / 最高环境温度（℃） 42.1 最低环境温度（℃） -20.8 土地利用类型 城市 区域湿度条件 1（中等湿度） 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率 / 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 否 海岸线距离 / 海岸线方向 / ⑤预测结果 本项目废气排放无组织排放预测结果见表4-4。 表4-4 废气无组织排放预测结果 距离（m） 颗粒物 非甲烷总烃 1小时浓度（mg/m3） 1小时浓度占标率（%） 1小时浓度（mg/m3） 1小时浓度占标率（%） 1 0.000386 0.04 0.017469 1.46 17 0.000657 0.07 0.029718 2.48 25 0.000556 0.06 0.02514 2.09 50 0.000366 0.04 0.016538 1.38 75 0.000281 0.03 0.012698 1.06 100 0.000241 0.03 0.010877 0.91 125 0.000217 0.02 0.009829 0.82 150 0.000196 0.02 0.008881 0.74 175 0.000178 0.02 0.008043 0.67 200 0.000162 0.02 0.00732 0.61 225 0.000148 0.02 0.006701 0.56 250 0.000138 0.02 0.006237 0.52 275 0.000129 0.01 0.005845 0.49 300 0.000122 0.01 0.005495 0.46 325 0.000115 0.01 0.005192 0.43 350 0.000109 0.01 0.004927 0.41 375 0.000104 0.01 0.00469 0.39 400 0.000099 0.01 0.00448 0.37 425 0.000095 0.01 0.004276 0.36 450 0.00009 0.01 0.004085 0.34 475 0.000086 0.01 0.003907 0.33 500 0.000083 0.01 0.003742 0.31 最大落地浓度（17m） 0.000657 0.07 0.029718 2.48 根据预测结果可知，本项目厂界外颗粒物、非甲烷总烃的无组织排放浓度分别为0.000386mg/m3、0.017469mg/m3，无组织排放颗粒物、非甲烷总烃的最大落地浓度分别为0.000657mg/m3、0.029718mg/m3，最大落地浓度出现在下风向17m处。 因此，本项目非甲烷总烃的无组织排放能够满足《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表2大气污染物特别排放限值及河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件2工业企业边界挥发性有机物排放建议值的要求（颗粒物无无组织排放控制标准要求），对周围环境空气影响较小。 2、废水 2.1废水排放情况 本项目营运期产生的废水主要包括设备清洗废水和职工生活污水。 项目设备清洗废水经收集后回用于工艺用水，不外排。根据分析，职工生活污水的产生量为96m3/a。经类比，生活污水中各污染物的产生浓度分别为COD280mg/L、NH3-N26mg/L、SS180mg/L。本次评价要求项目厂区建设日处理能力为1m3的化粪池，生活污水经化粪池处理后进入夏邑县第二污水处理厂进一步处理，最终排入沱河。经化粪池处理后，生活污水中各污染物的排放浓度分别为：COD238mg/L、NH3-N24.7mg/L、SS72mg/L。 经处理后，本项目生活污水的排放能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及污水处理厂收水标准要求。 采取上述措施后，营运期产生的废水对周围地表水环境影响较小。 本项目废水中各污染物的产排情况见表4-5。 表4-5 项目生活污水中各污染物产排情况 名 称 COD NH3-N SS 污染物产生浓度（mg/L） 280 26 180 污染物产生量（t/a） 0.0269 0.0025 0.0173 厂区排污口 污染物排放浓度（mg/L） 238 24.7 72 污染物排放量(t/a) 0.0228 0.0024 0.0069 污水处理厂出口 污染物排放浓度（mg/L） 50 5 / 污染物排放量(t/a) 0.0048 0.0005 / 本项目废水污染物排放及治理措施情况见表4-6。 表4-6 废水污染物排放及治理措施一览表 产排污环节 职工生活办公 类别 生活污水 污染物种类 COD NH3-N SS 污染物 产生情况 产生量（t/a） 96 产生浓度（mg/L） 280 30 180 治理设施 治理措施 化粪池 处理能力 1m3/d 治理工艺 厌氧处理 治理效率（%） 15 5 60 是否为可行技术 是 污染物 排放情况 废水排放量（t/a） 96 污染物排放量（t/a） 0.0228 0.0024 0.0069 污染物排放浓度（mg/L） 238 24.7 72 排放方式 间接排放 排放去向 夏邑县第二污水处理厂 排放规律 间断排放 排放口 基本情况 编号 DW001 名称 生活污水排放口 类型 一般排放口 地理坐标 经度 116度9分43.064秒 纬度 34分12分11.765秒 排放标准 浓度限值（mg/L） COD 350 SS 230 NH3-N 25 2.2废水进入污水处理厂可行性分析 本项目位于商丘市城关镇工业路与商永公路交叉口向西200米，位于夏邑县第二污水处理厂收水范围内。选址区域铺设有污水管网，且项目产生的生活污水经预处理后能够满足夏邑县第二污水处理厂收水标准要求。夏邑县第二污水处理厂处理规模为4万t/d，本项目生活污水产生量为0.32m3/d，占夏邑县第二污水处理厂日处理量的0.0008%，占污水处理厂处理规模的比例较小。目前，夏邑县第二污水处理厂正常运行中，因此，项目产生的废水进入夏邑县第二污水处理厂是可行的。 3、噪声 本项目营运期噪声主要来源于搅拌槽、搅拌机、砂磨机、冷水机等设备运转噪声，噪声源强为50-75dB(A)。经采取选用低噪声设备、墙壁隔音、距离衰减、加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运行产生的高噪声现象，厂房外1m处噪声可降低20dB（A）以上。本项目年工作日300天，每天生产8小时。项目主要噪声源强见表4-7，厂区边界噪声贡献值预测见表4-8。 表4-7 项目主要设备噪声源强 序号 发声设备 台数 声压值（dB(A)） 室外1m处声压级（dB(A)） 1 搅拌槽 15 55-65 45 2 搅拌机 3 55-65 45 3 砂磨机 6 65-75 55 4 冷水机 1 50-60 40 本评价选用点源衰减模式和噪声合成模式进行预测，具体预测模式如下： （1）点源距离衰减模式： Lr=L0－20lg(r/r0)－△L 式中：Lr—距声源距离为r处的等效A声级值，dB(A)； L0—距声源距离为r0处的等效A声级值，dB(A)； r —预测点距离噪声源距离，m； r0 —声级为L0点距声源距离，r0=1m； △L—噪声衰减值，dB(A)； （2）声源在预测点的贡献值： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的贡献值，dB(A)； Lr—第i个声源的声压级，dB(A)； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时间内的运行时间，s； 表4-8 厂址厂界噪声影响预测结果 单位：dB(A) 测点 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 昼 间 贡献值 63.9 63.9 57.9 35.9 标准值 65 65 65 65 评价 达标 达标 达标 达标 夜 间 贡献值 / / / / 标准值 55 55 55 55 评价 达标 达标 达标 达标 通过采取选用低噪声设备、墙壁隔音、距离衰减、加强设备维护等综合降噪措施后，本项目厂界噪声排放能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求，项目生产过程中生产设备运转噪声对周围环境影响较小。 4、固废 本项目营运期产生的固废主要包括废包装材料、废拖把、废抹布、废活性炭、布袋除尘器收尘、检验工序擦拭纸和生活垃圾。 （1）废包装材料 本项目生产过程中会有废原料包装材料产生，高分子分散剂、润湿剂、防腐剂使用过程中会有废包装桶产生（产生量为1t/a），颜料使用过程中会有废包装袋产生（产生量为0.5t/a），颜料、高分子分散剂、润湿剂、防腐剂均不属于危险化学品，均含毒性（低毒）。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废包装材料属于“HW49其他废物 900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，属于危险废物，经收集后交厂家回收利用。 （2）废拖把、废抹布 本项目车间地面不用水进行清洗，车间降落的粉尘使用吸尘器收集后回用于生产，车间地面降尘经吸尘器收集后用拖把或抹布进行清洁，使用一段时间后会有废拖把、废抹布产生，其产生量为0.05t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废拖把、废抹布属于“HW49其他废物 900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，属于危险废物，经收集后交有资质单位收集处理。 （3）废活性炭 本项目生产过程中会有废活性炭产生，其产生量为1.5t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废活性炭属于“HW49其他废物 900-039-49烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29类废物）”，属于危险废物，经收集后交有资质单位收集处理。 （4）布袋除尘器收尘 本项目搅拌工序布袋除尘器收集的粉尘量为0.01t/a，经收集后回用于生产。 （5）检验工序擦拭纸 本项目检验室检验器具使用后需要使用擦拭纸将其擦拭干净，废擦拭纸的产生量为0.01t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废擦拭纸属于“HW49其他废物 900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，属于危险废物，经收集后交有资质单位收集处理。 本次评价要求项目厂区设置危废暂存间，用来暂存项目生产过程中产生的危险废物。危废暂存间的建设应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的有关规定： a．按GB15562.2《环境保护图形标识-固体废物贮存（处置）场》设置警示标志。 b．必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位。 c．要求有必要的防风、防雨、防晒措施。 d．要有隔离设施或其它防护栅栏。 e．应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装，并设有报警装置和应急防护设施。 （6）生活垃圾 本项目营运期拟用职工10人，年工作日300天，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，则生活垃圾产生量为1.5t/a，经收集后交环卫部门统一收集处理。 采取上述措施后，本项目营运期产生的固体废物能够得到妥善处置，对周围环境影响较小。 5、地下水 5.1地下水污染源、污染物类型 本项目生产过程中产生的生产废水主要为设备清洗废水，经专门收集后回用于生产，不外排，正常生产过程中不会对地下水环境造成污染。项目使用的颜料、高分子分散剂、润湿剂、防腐剂均为桶装，若物料发生泄露可能对地下水造成污染，可能产生地下水污染的场所主要包括生产区、仓库、检验室和危废暂存间，污染物类型主要为有机污染。 5.2污染途径 本项目地下水污染途径为颜料、高分子分散剂、润湿剂、防腐剂等物料、产品以及生产过程中的混合料由于跑、冒、滴、漏通过地表渗入地下水，从而造成地下水污染。本项目使用的高分子分散剂、润湿剂、防腐剂均为桶装，贮存于原料储存区，正常储存过程中不会发生泄露，但是在装卸、储存过程中由于包装破损、操作不当、设备故障等原因可能发生泄露，通过防渗层破损的地面进入地下水从而造成污染。 5.3防控措施 为控制对地下水环境的不利影响，针对上述污染源及污染途径，本项目采取的防治措施如下： （1）源头控制，防止物料的跑、冒、滴、漏，将物料泄露的环境风险事故降到最低程度。 （2）生产车间地面进行防渗处理，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。 （3）危险暂存间的设置严格按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）的要求，危废暂存间基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 （4）建立地下水环境跟踪监测体系。 为了在发生物料泄漏后及时发现地下水的污染程度，应对厂区地下水开展监测，以便了解地下水水质的变化情况，及时发现问题并采取切断污染途径的措施。若发现地下水中污染物超标，则应加大监测频率，及时排查污染源并采取应对措施。 采取上述措施后，本项目营运期对地下水环境影响较小。 6、土壤 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价类别，本项目属于Ⅲ类项目，占地规模为小型，项目选址区域土壤环境敏感程度为不敏感，对照导则表4污染影响型评价工作等级划分表，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。因此，本次评价不开展土壤监测。 7、生态 本项目用地范围内无生态环境保护目标，故不进行生态影响分析。 8、环境风险 8.1风险源及分布情况 根据《危险化学品分类信息表》，本项目使用的颜料、高分子分散剂、润湿剂、防腐剂均不属于危险化学品，无临界量的要求。因此，本项目储存和使用的物料不构成重大危险源。 此外，本项目使用的原材料及产品均易燃，均位于生产车间内，原料及产品遇明火可能发生火灾事故。 8.2影响途径 本项目使用的高分子分散剂、润湿剂、防腐剂均为桶装，贮存于原料储存区，正常储存过程中不会发生泄露，但是在装卸、储存过程中由于包装破损、操作不当、设备故障等原因可能发生泄露，一旦发生泄露可能会造成土壤、地下水污染，或者泄露物料通过厂区内的雨水管道进入外界水环境，对周围水环境造成一定影响。 此外，火灾事故一旦发生将会对周围大气环境造成一定的影响，使空气中的烟尘量超过《环境空气质量标准》，并会给企业和周围居民造成不可估量的财产损失，甚至是导致人身伤害。一旦发生火灾事故，灭火水发生事故性排放，进入周围地表水体，从而影响水中生物的生存和水体的自净作用，造成区域水质恶化、危害水产资源和人体健康；水体被污染，影响农作物生产并影响自然景观；导致水资源功能下降，使本来就具有的水资源供需矛盾更加尖锐，给经济环境带来极大不利影响，严重地制约着经济社会的可持续发展。 8.3环境风险防范措施 （1）防泄漏措施 ①根据颜料、高分子分散剂、润湿剂、防腐剂的使用数量和频率，合理安排储存量，尽量减少储量，降低风险； ②储存地点或场所应有明显的标志警示牌、注意事项，安排专人定期检查巡视； ③颜料、高分子分散剂、润湿剂、防腐剂在装卸、搬运过程中应轻拿轻放，禁止随意丢弃和高空抛撒，对进出储存区的颜料、高分子分散剂、润湿剂、防腐剂应有详细的记录； ④储存区应配备足够的吸附材料（如沙子）、收集工具等，以备发生泄露和遗撒时第一时间对泄露的风险物质进行吸附和收集； ⑤车间、危废暂存间地面按要求做好防渗工作，有耐腐蚀的硬化地面且表面无缝隙； ⑥加强职工培训，提高职工环保意识，严格按章操作。 （2）防火措施 ①生产车间配备消防器材，对职工进行消防知识及技能培训。 ②加强对电气设备和线路的及时检修；在车间内严禁吸烟，并经常检查机器是否缺油，避免因干摩擦引起火灾。 ③厂内设置消防值班室，负责消防和易燃物质的管理和安全检查。 （3）灭火水处置 项目一旦发生火灾，需要使用大量的水和灭火剂。火灾扑灭后，灭火水中含有一定量的灭火剂，如不及时处理，排入外环境中，会造成地表水环境的污染。评价建议企业设消防水池，灭火产生废水应及时用围堰封堵、收集，收集后的灭火水经处理达标后排放。 （4）火灾应急预案 一旦发生火灾，应立即停止生产，迅速使用厂内灭火器材，同时，通知夏邑县消防大队，迅速疏散厂内职工和周围群众撤离现场。 灭火水不能直接排入地表水体，要经处理达标后方可排放，以免污染地表水环境。 （5）建立健全安全环境管理制度 ①公司应建立健全健康、安全、环境管理制度，并严格予以执行。 ②严格执行我国有关的劳动安全、环境保护、工业卫生的规范和标准，最低限度的清除事故隐患，一旦发生事故应采取有效措施，降低因事故引起的损失和对环境的污染。 ③加强工厂、车间的安全环保管理，对全厂职工进行安全环保的教育和培训，实行上岗证制度。 ④建立应急预案，并与当地的应急预案衔接，一旦出现事故可借助社会救援，使损失和对环境的污染降到最低。 ⑤定期检查生产和原料贮存区，杜绝事故隐患，降低事故发生概率。 ⑥配备24小时有效的报警装置； ⑦应明确24小时有效的内部、外部通讯联络手段； （6）公众教育 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息，并编写有关小册子，以备急用。 采取上述措施后，项目发生风险事故的可能性将进一步降低，环境风险可以控制在可预知、可控制、可解决的情况下，不会对外环境造成大的危害影响。 9、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射影响。 二、监测计划 1、环境监测目的 环境监测的目的是为了准确、及时、全面地反映环境质量现状及发展趋势，为环境管理、污染源控制、环境规划等提供科学依据，由此可见，环境监测是环境管理中必不可少的基础性工作，是实现企业科学管理环保工作的必要手段。通过监测可以及时发现问题、及时解决问题和总结经验，可以判断运行数据是否达到要求，并以此来完善环境管理。 2、环境监测机构 根据本项目污染物产排特点和环境监测技术能力与条件，建议本项目的环境监测工作委托有资质的环境监测机构承担，建设单位与监测机构签订监测合同，以保证环境监测计划的顺利实施。 3、环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 涂料油墨制造》（HJ1087-2020），结合本项目污染物产排情况，提出本项目监测计划表见下表。 表4-9 本项目环境监测计划 类别 监测点位 监测因子 监测频次 排放标准 废气 搅拌工序 颗粒物 1次/季 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表2及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件1 搅拌、研磨、调色、灌装工序 非甲烷总烃 1次/月 噪声 厂界 等效连续A声级 1次/季 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 搅拌、研磨、调色、灌装工序 | 颗粒物 | 安装“集气罩+布袋除尘器+UV光氧+活性炭吸附装置+15m高排气筒” | 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表2及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件1 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、NH3-N、SS | 经化粪池处理后进入夏邑县第二污水处理厂进一步处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及污水处理厂收水标准 |
| 声环境 | 生产设备运转噪声 | 等效连续A声级 | 选用低噪声设备、墙壁隔音、距离衰减、加强设备维护 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 废包装材料：经收集后交厂家回收利用； 废拖把、废抹布、废活性炭、检验工序擦拭纸：经收集后交有资质单位进行处理； 布袋除尘器收尘：经收集后回用于生产； 生活垃圾：经收集后交环卫部门统一收集处理。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 源头控制、车间地面防渗、危废暂存间按要求防渗、地下水跟踪监测 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 减少储量；定期检查巡视；装卸、搬运过程中应轻拿轻放；储存区配备吸附材料、收集工具等；地面防渗；加强员工培训，按章操作；配备消防器材；加强电气检修；灭火水处理达标后方可排放；火灾应急预案；建立健全安全环境管理制度；公众教育 |
| 其他环境 管理要求 | / |

# 六、结论

商丘伊普诺新材料科技有限公司年产500吨水性环保色浆项目符合国家产业政策和相关规划，项目建成后，具有良好的经济效益和社会效益。虽然项目在实施和运营过程中对环境会产生一定的影响，在落实各项污染防治措施和环评建议的前提下，这种影响将降低到最低程度；从环境保护的角度，本项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 搅拌工序（颗粒物） |  |  |  | 0.0021t/a |  |  |  |
|  | 搅拌、研磨、调色、灌装工序（非甲烷总烃） |  |  |  | 0.1625t/a |  |  |  |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.0228t/a |  |  |  |
|  | NH3-N |  |  |  | 0.0024t/a |  |  |  |
|  | SS |  |  |  | 0.0069t/a |  |  |  |
| 一般工业 固体废物 | 布袋除尘器收尘 |  |  |  | 0.01t/a |  |  |  |
| 危险废物 | 废包装材料 |  |  |  | 1.5t/a |  |  |  |
|  | 废拖把、废抹布 |  |  |  | 0.05t/a |  |  |  |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 1.5t/a |  |  |  |
|  | 检验工序擦拭纸 |  |  |  | 0.01t/a |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

18

18

蒸发损耗

冷却用水

371

新鲜水

损耗24

夏邑县第二污水处理厂

生活用水

96

沱河

96

化粪池

120

165

润湿剂、防腐剂、水

68

设备清洗用水

废气、废水、噪声

成品

灌装

废气、废水、噪声

研磨、调色

搅拌

废气、废水、固废、噪声

200

进入产品

颜料、高分子分散剂、水

工艺用水

损耗33

132