# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  年加工500吨水果罐头项目

建设单位（盖章）： 夏邑县江海食品厂

编制日期：          2021年8月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年加工500吨水果罐头项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2107-411426-04-01-415430 |
| 建设单位联系人 | 程振江 | 联系方式 | 13903702311 |
| 建设地点 | 河南 省（自治区） 商丘 市 夏邑 县（区）车站镇乡（街道） 程大庄西村 |
| 地理坐标 | （ 116 度04分 31.076 秒， 34 度 22分39.493 秒） |
| 国民经济 行业类别 | C1453水果罐头制造 | 建设项目 行业类别 | 十一、食品制品业中21罐头食品制造中除单纯分装外的 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 (扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 夏邑县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2107-411426-04-01-415430 |
| 总投资（万元） | 100 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） | 10 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | (否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2600 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 《夏邑县城乡总体规划(2017-2035)》 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1与《夏邑县城乡总体规划(2017-2035)》主要内容相符性分析 根据《夏邑县城乡总体规划(2017-2035)》，规划区范围包括规划中心城区、城市近郊区以及城市行政区域内因城市建设和发展需要实行规划控制的区域。本次规划划定城市规划区范围包括城关镇、曹集乡、李集镇、桑堌乡、何营乡、刘店集乡、太平镇、胡桥乡、郭店乡、北岭镇、歧河乡的行政区划范围，总面积约689.3平方公里。 中心城区规划范围为本次规划的中心城区空间增长边界范围内用地，北至北环路以北800米，东至东外环路，南至南外环路，西至西外环路，面积共计86.5平方公里。本次规划期限为2017-2035年，其中近期至2020年。 城镇空间布局结构：规划县域形成“中心引领，轴带拓展，四区协同，多点联动”的城镇发展格局。 中心引领：中心城区作为夏邑县城乡发展极核和统筹城乡、吸纳农村人口就近转移的重要载体。 轴带拓展：沿“车站—中心城—会亭”打造县域工业发展轴，沿“济阳—中心城—太平”打造县域休闲旅游产业集聚轴。 四区协同：中心城及其周边紧密发展区、东部经济区、北部经济区和西南经济区四个功能各异而又协同发展的经济发展区。 多点联动：中心镇、特色镇作为城乡统筹发展的重要节点，通过示范效应带动整体发展。 相符性分析：本项目为扩建项目，位于商丘市夏邑县车站镇程大庄西村，根据现场查看，本次扩建工程位于现有工程东部，新增占地2600㎡，目前新增占地为空地，项目北侧为空地，西侧为农田，东侧、南侧为农田，北约220m为旗杆楼村，东约150m为程大庄西村，用地性质为工业用地，项目符合夏邑县车站镇土地利用规划，因此，本项目与《夏邑县城乡总体规划(2017-2035)》不冲突。 2产业政策符合性分析 根据《市场准入负面清单(2020 年版)》，本项目不在禁止准入类事项之列。 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目生产规模、生产设备、生产工艺均不在“限制类”和“淘汰类”之列，为允许类，项目建设符合国家产业政策；夏邑县发展和改革委员会已对该项目予以备案，项目代码为2107-411426-04-01-415430（见附件2）。 |
| 其他符合性分析 | 1环保政策符合性分析 1.1三线一单符合性分析 ①与生态红线符合性分析 本次扩建项目位于商丘市夏邑县车站镇程大庄西村，不属于夏邑县拟定的生态红线范围内。 ②与资源利用上线符合性分析 本项目为水果罐头建设项目，项目营运期会消耗一定量的水、电等能源，项目资源消耗相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 ③与环境质量底线符合性分析 本项目位于夏邑县境内，根据项目区域环境质量现状调查，项目所在区域大气环境、声环境、地表水环境质量监测结果显示，项目区域大气环境、声环境、水环境均符合相应类别要求，有一定环境容量，能够接纳本项目产生的污染物。 ④环境准入负面清单符合性分析 本项目属于水果罐头建设项目，项目符合国家当前产业政策，符合夏邑县车站镇土地利用总体规划，项目不处于夏邑县拟定的生态红线范围内，有一定的环境容量。因此，项目不属于夏邑县环境准入负面清单范围。 根据《河南省生态环境准入清单》（河南省生态环境厅，2020年12月）商丘市夏邑县环境管控单元生态环境准入清单，管控要求具体如下表1。 表1与商丘市夏邑县环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 单元编码 环境管控单元名称 乡镇 单元 分类 单元环境 属性 现状与问题 管控要求 相符性 ZH41142 630001 夏邑县一 般管控单 元 李集镇、 太平乡、车站镇、中峰 乡、业庙乡等 一般 管控 单元 一般管控 区、土壤污染重点监管单 位、高度关注地块、填埋 场 该单元位于淮河流域，现状分布有土壤污染重点监管单位：郑州郑氏化工产品有限公司夏邑分公司、夏邑蓝云再生能源有限公司、夏邑县宁邑生活垃圾处理场，高度关注地块郑州郑氏化工产品有限公司夏邑分公司地块， 填埋场夏邑县宁邑生活垃圾处理场地块。 主要问题：土壤污染重点监管，存在高度关注地块和填埋场。 空间布局 约束 1、鼓励做大做强食用菌等特色农业，大力发展设施果蔬、渔业、苗木、花卉、采摘等休闲观光创意生态循环农业。 2、加强对农业空间转为生态空间的监督管理，未经国务院批准，禁止将永久基本农田转为城镇空间。鼓励城镇空间和符合国家生态退耕条件的农 业空间转为生态空间。 3、严禁在优先保护类耕地集中区域新建化工、电镀、制革等行业企业以及可能造成耕地土壤污染的建设项目。 项目位于商丘市夏邑县车站镇程大庄西村，为扩建项目，占地为工业用地，符合夏邑县车站镇土地利用总体规划 污染物 排放管 控 1、禁止向耕地及农田沟渠中排放有毒有害工业、生活废水和未经处理的 养殖小区畜禽粪便；禁止占用耕地倾倒、堆放城乡生活垃圾、建筑垃圾、 医疗垃圾、工业废料及废渣等废弃物。 2、加强畜禽养殖污染防治，畜禽规模养殖场（小区）要配套建设与养殖 规模相适宜的粪便污水防渗防溢流贮存设施，以及粪便污水收集、利用和 无害化处理设施；积极引导散养密集区实行畜禽粪便污水分户收集、集中 处理利用。 3、持续开展农村环境综合整治，加快推进农村生活污水处理设施建设， 不断提高已建成农村污水处理设施稳定正常运行率。 4、禁止涉重企业含重金属废水进入城市生活污水处理厂。 5、禁止填埋场渗滤液直排或超标排放。 项目为水果罐头建设项目，不涉及有毒有害污染物，项目生产生及活废水经厂区污水处理设施处理后用于周围农田灌溉等，综合利用不外排 环境风 险防控 1、涉及危险化学品生产、储存、使用的企业在拆除生产设施设备、污染 治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 2、调查评估垃圾填埋场周边土壤环境状况，对周边土壤环境超过可接受 风险的，应采取限制填埋废物进入、降低人体暴露健康风险等管控措施。 3、对高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管控名录。 项目为食品制造项目，生产原料不涉及危险品使用，锅炉燃料使用液化石油气，为钢瓶装，设置专门存放处，符合要求 1.2河南省县级集中式饮用水水源地保护区划 1.2.1夏邑县乡镇集中式饮用水水源保护区划 依据《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》（豫政办〔2016〕23号），夏邑县乡镇集中式饮用水水源保护区主要包括： （1）夏邑县歧河乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西20米、南15米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （2）夏邑县郭店乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、西20米、北10米的区域。 （3）夏邑县会亭镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：供水站厂区及外围东10米、北10米的区域。 （4）夏邑县罗庄乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：供水站厂区及外围西20米、南15米的区域。 （5）夏邑县马头镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：供水站及外围西10米、南15米的区域。 （6）夏邑县业庙乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西20米、南25米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （7）夏邑县桑堌乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、南25米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （8）夏邑县李集镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西10米、南10米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （9）夏邑县车站镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、北10米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米、西至010县道的区域。 （10）夏邑县杨集镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米、南20米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （11）夏邑县骆集乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西15米、北10米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （12）夏邑县刘店乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米、南20米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （13）夏邑县太平镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 （14）夏邑县孔庄乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西10米、南15米的区域。 （15）夏邑县北镇乡地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东15米、北20米的区域。 本项目位于商丘市夏邑县车站镇程大庄西村，不在夏邑县乡镇饮用水源保护区划范围内。 1.3与《河南省2021年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办〔2021〕20号）主要内容相符性分析 加强扬尘综合治理。落实“六个百分之百”扬尘污染防治措施、“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土和现场配制砂浆）、渣土物料运输车辆管理封闭等措施。 开展工业企业全面达标行动。强化非道路移动机械管控。 相符性分析：本项目为水果罐头制造项目，为扩建项目，项目施工期约1个月，施工期强化工地扬尘污染防治（设置围挡、洒水等措施），严格落实施工工地“六个百分百”，施工期对环境影响较小。项目为水果罐头制造，生产过程无废气产生，主要为锅炉废气，采用液化气为燃料，为清洁能源，采取低氮燃烧+烟气循环技术后，废气经1根15m高排气筒排放，可以实现达标排放；项目污水处理设施各构筑物密闭，且采取喷射除臭剂等措施，项目废气对周围环境影响较小；项目符合《河南省2021年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办〔2021〕20号）相关要求。 1.4与《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案的通知》豫环环攻办[2020]46号相符性分析 全面完成打赢蓝天保卫战重点任务： （一）坚决淘汰落后产能；1. 加大淘汰力度；2. 严格淘汰标准。3. 加强统筹协调。4. 严格行业准入。（二）推进清洁取暖散煤替代（三）加强面源污染管控。（四）杜绝“散乱污”企业反弹。（五）有序实施钢铁、水泥行业超低排放改造。（六）推进“公转铁”重点工程。（七）加快推进柴油货车治理。1. 加快老旧车辆淘汰。按照省交通运输厅等五部门《关于印发河南省淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车工作实施方案的通知》（豫交文﹝2020﹞26号）要求，采取经济补偿、限制使用、严格超标排放监管等措施，确保2020年年底前完成14.5万辆国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰任务；加大对采用稀薄燃烧技术或“油改气”的燃气车辆的淘汰力度。2. 开展柴油货车执法检查。3. 提升移动源监测监管能力。（八）深入开展锅炉、炉窑综合整治。（九）持续推进挥发性有机物（VOCs）治理攻坚。（十）落实扬尘污染管控措施。（十一）强化监测监控能力建设。 相符性分析：本项目为水果罐头制造项目，为扩建项目，项目施工期约1个月，施工期强化工地扬尘污染防治（设置围挡、洒水等措施），严格落实施工工地“六个百分百”，施工期对周围环境影响较小；项目生产过程无废气产生，主要为锅炉废气，采用液化气为燃料，为清洁能源，采取低氮燃烧+烟气循环技术后，废气经1根15m高排气筒排放，可以实现达标排放；项目污水处理设施各构筑物密闭，且采取喷射除臭剂等措施，项目废气对周围环境影响较小；噪声经基础减振、厂房隔声后，达标排放；固废均合理处置处理，对周围环境影响较小；生产区地面全部硬化，定期洒水抑尘；项目生产废水、生活污水经厂区污水处理设施处理后进入暂存池用于周围农田灌溉等，综合利用，不外排；本次扩建项目新增占地2600㎡，用地性质为工业用地，符合夏邑县车站镇土地利用总体规划，项目符合环境功能区划；项目固废在严格执行环评提出的各项收集、暂存和处置措施后均能得到妥善处理处置；项目符合《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案的通知》相关要求。 1.5与《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》相符性分析 针对原料运输、贮存、装卸、混合、转运、加装、工艺过程、产品出料、包装等各个生产环节存在的无组织排放污染问题，进行全流程控制、收集、净化处理，同步安装视频监控和相应的污染物排放监测设备，2019年10月底前，全省工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一密闭”（生产过程收尘到位，物料运输抑尘到位，厂区道路除尘到位，裸露土地绿化到位，无组织排放监控到位；厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭）。 相符性分析：本项目为扩建项目，项目施工期约1个月，施工期强化工地扬尘污染防治（设置围挡、洒水等措施），严格落实施工工地“六个百分百”，施工期对周围环境影响较小；项目为水果罐头项目，项目生产过程无废气产生，主要为锅炉废气，采用液化气为燃料，为清洁能源，采取低氮燃烧+烟气循环技术后，废气经1根15m高排气筒排放，可以实现达标排放；项目污水处理设施各构筑物密闭，且采取喷射除臭剂等措施，项目废气对周围环境影响较小；厂区道路均硬化，裸露土地绿化，原料、产品、车间均在密闭车间进行，项目符合《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》相关规定。 1.6与《河南省2019年度锅炉综合整治方案》相符性分析 加强燃气锅炉升级改造。2019年10月底前，各省辖市和县(市)建成区内4蒸吨及以上的燃气锅炉完成低氮改造，改造后在基准氧含量3.5%的条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于5、10、50毫克/立方米。新建工业燃气锅炉同步完成低氮改造，氮氧化物排放浓度不高于30毫克/立方米。 相符性分析：本项目为水果罐头扩建项目，本次扩建工程完成后，拟将现有3吨每小时锅炉作为备用，新增4吨每小时锅炉一座，采用液化气为清洁能源，采取低氮燃烧+烟气循环措施后，则项目液化石油气锅炉出口颗粒物排放浓度为3.6mg/m3；二氧化硫排放浓度为4mg/m3；氮氧化物排放浓度为4.8mg/m3；满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）中表1标准中燃气锅炉标准要求（颗粒物5mg/m3，二氧化硫10mg/m3，氮氧化物30mg/m3），同时符合《河南省2019年度锅炉综合整治方案》相关要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 项目背景 夏邑县江海食品厂是一家专门生产罐头（果蔬罐头）及销售的企业，产品供不应求，公司现有工程生产规模为年加工2000吨蘑菇罐头、年加工1000吨水果罐头，年加工2000吨蘑菇罐头项目已于2014年7月14日得到夏邑县环保局审批（批复文号为夏环审【2014】1422号，具体见附件3-2）；年加工2000吨蘑菇罐头项目已于2016年6月通过竣工验收；年加工2000吨蘑菇罐头项目于2019年12月进行了扩建，扩建项目为年加工1000吨水果罐头项目，该项目已于2019年12月31日得到夏邑县环保局审批（批复文号为夏环审【2019】138号，具体见附件3-1）；2020年7月12日，夏邑县江海食品厂年加工1000吨水果罐头、2000吨蘑菇罐头项目（即现有工程）通过环境保护验收；近年来，随着人们生活水平的提高，水果罐头具有较大的市场需求。基于此，夏邑县江海食品厂拟投资100万元在夏邑县车站镇程大庄西村即现有厂区外东侧利用闲置空地扩建年加工500吨水果罐头项目，现有工程不变，本次扩建项目完成后，整体工程生产规模为体工程生产规模为年加工2000吨蘑菇罐头、年加工1500吨水果罐头。本次扩建项目新增占地2600㎡，用地性质为工业用地，符合夏邑县车站镇土地利用规划。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部16号令，2021年1月1日修正）规定，等的规定，本项目属于“十一、食品制品业中21罐头食品制造中除单纯分装外的”，应编制环境影响评价报告表。具体见图1。 图1 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）截图 受夏邑县江海食品厂（委托书见附件1）委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作，接受委托后，我公司组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，编制了本项目的环境影响报告表。 现有工程概况 2.1现有工程产品方案 现有工程产品为蘑菇罐头、水果罐头，蘑菇罐头规模为2000吨/年、水果罐头为1000吨/年。根据现场查看，目前现有生产线生产中，主要产品方案见表2。 表2现有工程产品产量一览表 产品名称 产品规模 备注 蘑菇罐头 2000吨/年 双孢菇罐头，根据季节生产 水果罐头 1000吨/年 主要为黄桃、菠萝、橘子罐头等，根据季节生产 2.2现有工程主要建设内容 现有工程主要建设内容见表3。现有工程劳动定员23人，白班制，每天8小时，均不在厂区食宿，年工作日180天。 表3 现有工程主要建设内容一览表 序号 项目 名称 建筑面积 备注 1 主体工程 生产车间 1296m2 / 2 辅助工程 办公室及其他配套设施 640m2 用于办公等 3 储运工程 仓库1 84m2 用于储存成品、原料等 仓库2 1400 m2 1层，钢结构，储存原料及产品，包含冷库一座 4 公用工程 供水 由厂区自备井提供 供电 当地市政供电 排水 现有工程废水经厂区污水处理设施（采用厌氧+好氧+沉淀砂滤池处理，处理能力100t/d）处理后，用于周边农田灌溉等 4 环保工程 废气 锅炉废气 现有工程锅炉燃料为液化气，为3蒸吨/小时锅炉，液化气为清洁能源，经1根13m高的烟囱排放 废水 现有工程废水经厂区污水处理设施（采用厌氧+好氧+沉淀砂滤池处理，处理能力100t/d）处理后，用于周边农田灌溉等 噪声 基础减震、厂房隔声、绿化吸收等 固废 一般固废暂存处1座 生活垃圾箱若干 2.3现有工程主要设备 现有工程主要设备一览表见表4。 表4 现有工程实际主要设备一览表 序号 设备名称 单位 数量 1 生产水果罐头用 清洗提升机 台 2 2 翻瓣机 台 2 3 淋碱机 台 2 4 去皮机 台 2 5 气乳清洗机 台 2 6 浴煮机 台 2 7 分级带 条 4 8 提升分级机 台 2 9 装罐工作台 个 13 10 移动料池（0.5×0.7×0.58） 个 30 11 移动料池（1×1×0.6） 个 20 12 封口机（GT4B18） 台 4 13 封口机（4C3B） 台 2 14 玻璃瓶封口机 台 1 15 空罐清洗机 台 3 16 加汤机 台 4 17 纯净水机 台 1 18 纯净水罐 个 4 19 化糖罐 台 6 20 锅炉用水机 套 1 21 巴氏杀菌机 台 3 22 后道输送线 条 3 23 码垛机 台 4 3 24 贴标机 台 4 25 破桃机 台 8 26 热包机 台 1 27 夹层锅 台 3 28 储糖罐 个 2 29 储水罐 台 3 30 气泵 台 2 31 叉车 台 3 32 液压搬运车 台 7 33 电瓶液压搬运车 台 2 34 空罐卸垛机 台 3 35 生产水果罐头用 水果切条机 台 1 36 水果切丁机 台 1 37 橘子酸碱池 台 7 38 酸碱罐 个 2 39 橘子分级机 台 1 40 橘子分级线 条 4 41 橘子灌装线 条 4 42 橘子漂洗机 条 1 43 橘子去皮机 台 1 44 梨子去皮机 台 1 45 梨子去核机 台 1 46 葡萄去皮机 条 1 47 锅炉（型号3吨每小时） 台 1 48 垃圾车 台 1 49 压滤机 台 1 50 罗茨风机 台 4 51 水罐车 台 1 52 备用发电机 台 1 53 制冷机组 台 2 54 储气罐 个 1 55 20吨地磅 台 1 56 电子称 台 15 57 生产蘑菇罐头用 蘑菇预煮锅 台 1 58 蘑菇分级机 台 1 59 蘑菇切片机 台 1 60 蘑菇切丁机 台 1 61 蘑菇杀菌机 台 2 62 均质机 台 1 63 高速剪切罐 台 2 64 糖粒灌装机 台 2 65 气浮分离机 台 1 2.4现有工程主要原辅料 现有工程主要原料一览表见表5。 表5 现有工程主要原辅材料及能源消耗 序号 名称 单位 消耗量 备注 1 生产水果罐头用 黄桃 t/a 350 外购 2 菠萝 t/a 350 外购 3 橘子 t/a 300 外购 4 柠檬酸 t/a 40 外购 5 维生素C t/a 3 外购 6 抗坏血酸钠 t/a 3 外购 7 盐酸（28%） t/a 3 去皮用，液体，厂区最大储存量1t，桶装 8 氢氧化钠 t/a 1.5 去皮用，固体 9 固体白糖 t/a 60 外购 10 液体果糖 t/a 60 外购 11 生产蘑菇罐头 双孢菇 t/a 1600 外购 12 水 t/a 800 外购 13 盐 t/a 60 外购 14 柠檬酸 t/a 10 外购 15 电 度 40000 市政电网 16 水 t/a 17955 厂区自备井 17 液化气 t/a 252 外购 2.5现有工程工艺流程 蘑菇罐头工艺流程：原料分选—护色漂洗—预煮—冷却—分级灌装---密封杀菌-检验--保温--包装入库。 水果罐头工艺流程：原料—去核、去皮—清洗、预煮—分拣—修整---装罐-封口--灭菌--成品入库。 现有工程主要污染因素及现有工程存在的主要问题及整改方案具体见本项目有关的原有污染情况及主要问题章节。 扩建工程概况 3.1扩建工程位置及概况 本次扩建工程位于夏邑县车站镇程大庄西村即现有厂区外东侧，新增占地2600㎡，根据现场查看，目前新增占地为空地，本次扩建工程扩建年加工500吨水果罐头，现有工程不变，本次扩建项目完成后，整体工程生产规模为体工程生产规模为年加工2000吨蘑菇罐头、年加工1500吨水果罐头。 本次扩建工程北侧为空地，西侧为农田，东侧、南侧为农田，北约220m为旗杆楼村，东约150m为程大庄西村。 3.2产品方案 本次扩建工程年加工500吨水果罐头，扩建工程产品方案一览表见表6。 表6 扩建工程产品方案一览表 产品名称 产品规模 备注 水果罐头 500吨/年 主要为黄桃、橘子罐头等，根据季节生产 本次扩建工程完成后，整体工程年加工2000吨蘑菇罐头、年加工1500吨水果罐头，本次扩建工程完成后整体工程产品方案一览表见表7。 表7 扩建工程完成后整体工程产品方案一览表 产品名称 产品规模 备注 蘑菇罐头 2000吨/年 双孢菇罐头，根据季节生产 水果罐头 1500吨/年 主要为黄桃、菠萝、橘子罐头等，根据季节生产 3.3建设内容 工程总投资100万元，本次扩建项目新增建筑面积2600㎡，新建生产车间、仓库各1座，其中新建生产车间1800㎡，新建仓库建筑面积约800㎡，办公及其他利用现有，项目平面布置见附图2，本次扩建项目主要建设情况详见表8。 表8 本次扩建项目主要建设情况一览表 序号 建筑物名称 建筑面积（m2） 备注 1 主体工程 生产车间 1800 1层，钢结构，本次新建 2 储运工程 仓库 800 1层，钢结构，本次新建 3 辅助工程 办公室及其他配套设施 640 利用现有 4 公用工程 供水 由厂区自备井提供 利用现有 供电 当地市政供电 利用现有 排水 本次扩建项目废水与现有工程废水一起经厂区污水处理设施（采用厌氧+好氧+沉淀砂滤池处理，处理能力100t/d，足够整体工程使用）处理后，用于周边农田灌溉等 利用现有 5 环保工程 废气 本次扩建工程拟将现有3吨每小时锅炉作为备用，新增4吨每小时锅炉一座，采用液化气为清洁能源，采取低氮燃烧+烟气循环措施后，经1根15m高的烟囱排放 本次新建 废水 本次扩建项目废水与现有工程废水一起经厂区污水处理设施（采用厌氧+好氧+沉淀砂滤池处理，处理能力100t/d，足够整体工程使用）处理后，用于周边农田灌溉等 利用现有 噪声 基础减震、厂房隔声、绿化吸收等 本次新建 固废 一般固废暂存处1座 利用现有 生活垃圾箱若干 利用现有 本次扩建项目完成后整体工程主要建设情况详见表9。 表9 本次扩建项目完成后整体工程主要建设内容 序号 项目 名称 建筑面积 备注 与现有工程依托关系 1 主体工程 生产车间 1296m2 / 现有工程，位于西侧 生产车间 1800m2 / 扩建工程，位于东侧，本次新增 2 辅助工程 办公室及其他配套设施 640m2 1层，用于办公等 扩建工程与现有工程共用 3 储运工程 仓库1 84m2 用于储存成品、原料等 现有工程，位于厂区西侧 仓库2 1400 m2 1层，钢结构，储存原料及产品，包含冷库一座 现有工程，位于厂区西侧 仓库 800m2 1层，钢结构，储存原料及产品 扩建工程，本次新增 4 公用工程 供水 由厂区自备井提供 扩建工程与现有工程共用 供电 当地市政供电 扩建工程与现有工程共用 排水 本次扩建项目废水与现有工程废水一起经厂区污水处理设施（采用厌氧+好氧+沉淀砂滤池处理，处理能力100t/d，足够整体工程使用）处理后，用于周边农田灌溉等 扩建工程与现有工程共用 4 环保工程 废气 锅炉废气 本次扩建工程拟将现有3吨每小时锅炉作为备用，新增4吨每小时锅炉一座，采用液化气为清洁能源，采取低氮燃烧+烟气循环措施后，经1根15m高的烟囱排放 本次新建 废水 本次扩建项目废水与现有工程废水一起经厂区污水处理设施（采用厌氧+好氧+沉淀砂滤池处理，处理能力100t/d，足够整体工程使用）处理后，用于周边农田灌溉等 扩建工程与现有工程共用 噪声 基础减震、厂房隔声、绿化吸收等 本次新建 固废 一般固废暂存处1座 依托现有 生活垃圾箱若干 依托现有 3.4扩建工程主要设备 本次扩建工程设备部分为新增，部分共用，现有工程设备不变，扩建项目新增主要设备情况见表10。 表10 本次扩建项目新增主要设备情况一览表 序号 设备名称 单位 数量 备注 1 清洗提升机 台 1 本次新增 2 分级带 台 1 本次新增 3 装罐工作台 个 7 本次新增 4 移动料池（0.5×0.7×0.58） 个 10 本次新增 5 移动料池（1×1×0.6） 个 10 本次新增 6 封口机（GT4B18） 台 2 本次新增 7 空罐清洗机 台 1 本次新增 8 加汤机 台 2 本次新增 9 纯净水罐 个 2 本次新增 10 化糖罐 个 2 本次新增 11 巴氏杀菌机 台 1 本次新增 12 后道输送线 台 1 本次新增 13 码垛机 台 2 本次新增 14 贴标机 台 2 本次新增 15 破桃机 台 2 本次新增 16 夹层锅 台 1 本次新增 17 储水罐 台 1 本次新增 18 气泵 台 1 本次新增 19 叉车 台 1 本次新增 20 液压搬运车 台 3 本次新增 21 空罐卸垛机 台 1 本次新增 22 橘子酸碱池 个 3 本次新增 23 橘子分级线 个 2 本次新增 24 橘子灌装线 个 2 本次新增 25 梨子去皮机 台 1 本次新增 26 梨子去核机 台 1 本次新增 27 锅炉 台 1 本次新增，型号4t/h 本次扩建完成后，厂区整体工程设备一览表见表11。 表11 厂区整体工程设备一览表 序号 设备名称 单位 数量 备注 1 生产水果罐头用 清洗提升机 台 3 利用现有2台，本次新增1台 2 翻瓣机 台 2 利用现有 3 淋碱机 台 2 利用现有 4 去皮机 台 2 利用现有 5 气乳清洗机 台 2 利用现有 6 浴煮机 台 2 利用现有 7 分级带 条 6 利用现有4台，本次新增2台 8 提升分级机 台 2 利用现有 9 装罐工作台 个 20 利用现有13台，本次新增7台 10 移动料池（0.5×0.7×0.58） 个 40 利用现有30个，本次新增10个 11 移动料池（1×1×0.6） 个 30 利用现有20个，本次新增10个 12 封口机（GT4B18） 台 6 利用现有4台，本次新增2台 13 封口机（4C3B） 台 2 利用现有 14 玻璃瓶封口机 台 1 利用现有 15 空罐清洗机 台 4 利用现有3台，本次新增1台 16 加汤机 台 6 利用现有4台，本次新增2台 17 纯净水机 台 1 利用现有 18 纯净水罐 个 6 利用现有4个，本次新增2个 19 化糖罐 个 8 利用现有6个，本次新增2个 20 锅炉用水机 套 1 利用现有 21 巴氏杀菌机 台 4 利用现有3台，本次新增1台 22 后道输送线 条 4 利用现有3条，本次新增1条 23 码垛机 台 6 利用现有4台，本次新增2台 3 24 贴标机 台 6 利用现有4台，本次新增2台 25 破桃机 台 10 利用现有8台，本次新增2台 26 热包机 台 1 利用现有 27 夹层锅 台 4 利用现有3台，本次新增1台 28 储糖罐 个 2 利用现有 29 储水罐 台 4 利用现有3台，本次新增1台 30 气泵 台 3 利用现有2台，本次新增1台 31 叉车 台 4 利用现有3台，本次新增1台 32 液压搬运车 台 10 利用现有7台，本次新增3台 33 电瓶液压搬运车 台 2 利用现有 34 空罐卸垛机 台 4 利用现有3台，本次新增1台 35 生产水果罐头用 水果切条机 台 1 利用现有 36 水果切丁机 台 1 利用现有 37 橘子酸碱池 个 10 利用现有7个，本次新增3个 38 酸碱罐 个 2 利用现有 39 橘子分级机 台 1 利用现有 40 橘子分级线 条 6 利用现有4条，本次新增2条 41 橘子灌装线 条 6 利用现有4条，本次新增2条 42 橘子漂洗机 条 1 利用现有 43 橘子去皮机 台 1 利用现有 44 梨子去皮机 台 2 利用现有1台，本次新增1台 45 梨子去核机 台 2 利用现有1台，本次新增1台 46 葡萄去皮机 条 1 利用现有 47 锅炉（型号3吨每小时） 台 1 作为整体工程备用 48 垃圾车 台 1 利用现有 49 压滤机 台 1 利用现有 50 罗茨风机 台 4 利用现有 51 水罐车 台 1 利用现有 52 备用发电机 台 1 利用现有 53 制冷机组 台 2 利用现有 54 储气罐 个 1 利用现有 55 20吨地磅 台 1 利用现有 56 电子称 台 20 利用现有15台，本次新增5台 57 生产蘑菇罐头用 蘑菇预煮锅 台 1 利用现有 58 蘑菇分级机 台 1 利用现有 59 蘑菇切片机 台 1 利用现有 60 蘑菇切丁机 台 1 利用现有 61 蘑菇杀菌机 台 2 利用现有 62 均质机 台 1 利用现有 63 高速剪切罐 台 2 利用现有 64 糖粒灌装机 台 2 利用现有 65 气浮分离机 台 1 利用现有 66 锅炉（型号4吨每小时） 台 1 本次新增 3.5扩建工程主要原辅材料及能源消耗 本次扩建项目主要原辅材料及能源消耗见表12。 表12 本次扩建项目主要原辅材料及能源消耗 序号 名称 单位 消耗量 备注 1 黄桃 t/a 175 外购 2 菠萝 t/a 175 外购 3 橘子 t/a 150 外购 4 柠檬酸 t/a 20 外购 5 维生素C t/a 1.5 外购 6 抗坏血酸钠 t/a 1.5 外购 7 盐酸（28%） t/a 1.5 去皮用，液体，桶装 8 氢氧化钠 t/a 0.75 去皮用，固体 9 固体白糖 t/a 30 外购 10 液体果糖 t/a 30 外购 11 电 度 9000 市政电网 12 水 t/a 3798 厂区自备井 13 液化气 t/a 84 外购 本次扩建工程完成后，整体工程主要原辅材料及能源消耗一览表见表13。 表13 扩建完成后整体工程主要原辅材料及能源消耗一览表 序号 名称 单位 消耗量 扩建前后变化量 备注 1 生产水果罐头用 黄桃 t/a 525 +175 外购 2 菠萝 t/a 525 +175 外购 3 橘子 t/a 450 +150 外购 4 柠檬酸 t/a 60 +20 外购 5 维生素C t/a 4.5 +1.5 外购 6 抗坏血酸钠 t/a 4.5 +1.5 外购 7 盐酸（28%） t/a 4.5 +1.5 去皮用，液体，厂区最大储存量1t，桶装 8 氢氧化钠 t/a 2.25 +0.75 去皮用，固体 9 固体白糖 t/a 90 +30 外购 10 液体果糖 t/a 90 +30 外购 11 生产蘑菇罐头 双孢菇 t/a 1600 不变 外购 12 水 t/a 800 不变 外购 13 盐 t/a 60 不变 外购 14 柠檬酸 t/a 10 不变 外购 15 电 度 49000 +9000 市政电网 16 水 t/a 21753 +3798 厂区自备井 17 液化气 t/a 336 +84 外购 4、工作制度与劳动定员 本次扩建工程不新增职工，扩建工程完成后整体职工仍约为23人，工作制度实行1班制，每天白班工作8小时，年工作日为180天。 5、厂区平面布置 项目平面布置较为简单，现有工程位于厂区西侧，本次扩建工程位于现有工程东侧，锅炉房位于现有工程西南，本次扩建工程新建厂房和仓库，仓库位于扩建区北侧，生产车间位于扩建区南侧，办公及其他利用现有，生产区尽量远离西侧住户，生产车间、仓库均为全封闭式，项目整体按工艺流程布置，布局紧凑、顺畅，既方便管理，又节省用地，减少投资，项目平面布局合理。扩建完成后，整体工程平面布置图见附图2。 6、公用设施 （1）供排水 本次扩建工程用水主要为生产用水；新鲜用水量约为3798t/a；现有工程用水量为17955t/a；本次扩建完成后厂区整体工程用水量为21753 t/a，企业用水由厂区自备井提供，可以满足本项目的用水需求。整体工程用水平衡图见图4。 厂区排水为雨污分流。本次扩建工程完成后，整体工程废水量为12645m3/a，经厂区污水处理设施（采用厌氧+好氧+沉淀砂滤池处理，处理能力100t/d，足够整体工程使用）处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准同时满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱地作物标准要求后用于周边农田灌溉等，综合利用，不外排。 （2）供电 项目用电由当地电网提供，能够满足要求。 （3）供暖 项目无集中供暖，办公室采用冷暖空调。制冷系统：项目配置设有冷库，均采用R404A冷却剂，冷却剂最大容量约286L，R404A由 HFC125、HFC-134a 和 HFC-143混合而成，比例为 R404A = 44% R125 + 4% R134A + 52% 143A。在常温下为无色气体，在自身压力下为无色透明液体，R-404A适用于中低温的新型商用制冷设备、交通运输制冷设备或更新设备。最接近于R-502，该制冷剂适用于所有R-502可正常运作的环境。产品类别: HFC，分子式:CH F2CF3/CF3CH2F/CH3CF3，沸点 (101.3KPa, ~C): -46.1，临界温度 ℃: 72.4，临界压力(KPa): 3688.7，液体密度 g/cm3，25℃: 1.045，破坏臭氧潜能值 (ODP):0，全球变暖系数值(GWP):3850。 消防设施 项目消防系统设有干粉灭火器、事故池等。 供热 项目预煮过程所需热量由厂区液化气锅炉提供，液化气外购，钢瓶装，本次扩建完成后，整体工程厂区内最大储气量为6t，整体工程使用量为336t/a，可以满足项目需求。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程： 施工期工艺流程： 项目计划安排建设期1个月，预计开工时间为2021年9月底，竣工时间为2021年10月底。 施工期机械噪声、扬尘、生活废水及固体废物，其简单的施工流程及各阶段主要污染物产生情况见图2。 图2 施工期施工流程及主要污染源情况简图 营运期工艺流程： 本次扩建项目年加工500吨水果罐头，与现有工程水果罐头生产工艺一致，具体项目生产工艺及产污流程如下图3。 图3 扩建项目生产工艺及产污流程图 工艺说明： 去核、去皮：首先外购水果，对水果进行分拣，挑选无机械损伤和病虫害的水果（主要为黄桃、菠萝、橘子等），随后进行去核、去皮。其中黄桃、橘子去皮过程先使用碱液进行淋洗，碱液浓度在1%-1.5%左右，随后用酸液淋洗，酸液浓度在1%-1.5%左右，以除去黄桃表面浮毛和橘子表面表皮等；碱液、酸液经酸碱池收集后循环使用不外排； 清洗：去皮后对黄桃、橘子进行清洗，以除去表面残留少量酸液等； 预煮：清洗后的水果进行去核去皮后，放入锅中煮沸6-10分钟，以煮透为准，预煮的同时把柠檬水缓缓倒入锅中是柠檬酸的浓度为0.3%，预煮时间不可过短和过长，以免影响产品的质量和口感等。预煮后立即将水果捞起，放入冷水中极速冷却透。 分拣修正装罐:把大小不一的水果分类修正，分成大的、中等、小的水果三种，把他们分别装在罐子里面，使每罐罐头的水果大小均一，装完水果后加满汤汁。 封口：封口时罐内中心温度80摄氏度以上，以0.03-0.04mpa真空度抽真空封口。 灭菌成品入库：设定杀菌锅的工艺参数，杀菌后反压降温，冷却至38摄氏度左右后成品入库。 主要产污环节 本次扩建工程运营期污染物为废气、废水、噪声、固体废物，主要污染物见表14。 表14 本次扩建工程营运期主要污染工序一览表 污染类别 污染源名称 产生工序 污染因子 废气 锅炉液化气燃气废气 锅炉液化气燃烧过程 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 污水处理设施恶臭 污水处理过程 氨、硫化氢、臭气浓度 废水 预煮过程废水 预煮过程 COD、SS、BOD、氨氮等 预煮冷却水 预煮冷却过程 清洗废水 清洗过程 杀菌冷却水 杀菌冷却过程 设备清洗废水 设备清洗过程 空罐头瓶清洗水 空罐头瓶清洗过程 车间地面清洁时产生的清洁废水 车间地面清洁过程 锅炉废水 锅炉软化过程 盐类（Cl-、SO42-、Na+等） 纯水制备废水 纯水制备过程 盐类（Cl-、SO42-、Na+等） 调酸碱废水 调酸碱过程 pH 职工生活污水 职工生活 COD、SS、BOD、氨氮等 噪声 设备噪声及运输车辆 生产过程 噪声 固废 水果下角料 生产过程 水果下角料 废弃包装材料 生产过程 废弃包装材料 分选及去皮杂质 分选及去皮过程 分选及去皮杂质 污水处理污泥 污水处理过程 污水处理污泥 职工生活垃圾 职工生活 职工生活垃圾 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、与本项目有关的原有污染情况： 一、与本项目有关的原有污染情况： 夏邑县江海食品厂现有工程生产规模为年加工2000吨蘑菇罐头、年加工1000吨水果罐头，年加工2000吨蘑菇罐头项目已于2014年7月14日得到夏邑县环保局审批（批复文号为夏环审【2014】1422号，具体见附件3-2）；年加工2000吨蘑菇罐头项目已于2016年6月通过竣工验收；年加工2000吨蘑菇罐头项目于2019年12月进行了扩建，扩建项目为年加工1000吨水果罐头项目，该项目已于2019年12月31日得到夏邑县环保局审批（批复文号为夏环审【2019】138号，具体见附件3-1）；2020年7月12日，夏邑县江海食品厂年加工1000吨水果罐头、2000吨蘑菇罐头项目（即现有工程）通过环境保护验收；由于目前现有工程水果罐头生产规模已不能满足市场需求。基于此，夏邑县江海食品厂拟投资100万元在夏邑县车站镇程大庄西村即现有厂区外东侧利用闲置空地扩建年加工500吨水果罐头项目，现有工程不变，本次扩建项目完成后，整体工程生产规模为体工程生产规模为年加工2000吨蘑菇罐头、年加工1500吨水果罐头。现有工程污染物排放情况如下。 1、废气 现有工程废气主要为锅炉废气、污水处理设施产生的少量恶臭。 锅炉废气：本工程预煮过程由液化气锅炉（一台3t/h锅炉）提供热量，液化气属于清洁能源，经1根13m高的排气筒排放，根据现有工程验收报告可知，现有工程燃气锅炉排气筒出口二氧化硫排放浓度3.0-4.0 mg/m3，氮氧化物排放浓度7.0-8.0 mg/m3，颗粒物排放浓度3.0-3.6mg/m3，燃气锅炉排气筒出口排放浓度满足河南省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）燃气锅炉标准，排气筒高度13m，颗粒物≤5 mg/m3；二氧化硫≤10 mg/m3；氮氧化物≤30 mg/m3，燃气废气对周围环境影响较小。本次扩建工程完成后，拟新增1台4t/h液化气锅炉供整体工程使用，现有3t/h液化气锅炉作为备用。 污水处理设施产生的少量恶臭：现有工程污水处理站在处理生产废水过程中会产生恶臭类污染物，污水处理系统恶臭气体产生量类比美国 EPA 对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理 1g BOD5 可产生 0.0031gNH3 和 0.00012gH2S，现有工程废水中 BOD 5产生量为 1.58t/a，排放量为 0.079t/a，则 BOD5 消减量为1.5t/a，据此计算全厂污水处理过程恶臭气体 NH3 和 H2 S 的产生量为 0.0048t/a、0.00017t/a，类比同类规模污水处理站，臭气浓度约 50。项目污水处理各构筑物均已加盖密闭，且喷洒除臭剂，厂区周围加强绿化，可减少约80%的恶臭，则NH3无组织排放速率为 0.00022kg/h，排放量为 0.00096t/a；H2 S无组织排放速率为 0.000008kg/h，排放量为 0.000034t/a，臭气浓度无组织排放为 10（无量纲），现有工程污水处理设施恶臭对周围环境影响较小，厂界浓度可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩标准（无组织排放浓度限值氨1.5mg/m3，无组织排放浓度监控限值硫化氢0.06mg/m3，臭气浓度20）。 2、废水 现有工程用水主要包括生产用水、生活用水。根据调查，项目新鲜用水量约99.75m3/d，17955 m3/a。根据现场查看，水果罐头生产线废水主要有预煮废水、预煮冷却水、杀菌冷却水、清洗废水；设备清洗过程中产生的清洗废水；车间地面清洁时产生的清洁废水；锅炉废水；蘑菇生产线废水为蘑菇护色漂洗、预煮及冷却、设备冲洗、地面冲洗及空罐头清洗废水、锅炉废水。水果罐头与蘑菇罐头为季节性生产，水果罐头生产线废水根据实际调查得到，蘑菇罐头生产线用水根据企业生产经验得到。 根据调查，现有工程生活污水产生量为1.0m3/d（180m3/a），蘑菇罐头生产线废水41.5m3/d（7470m3/a），水果罐头生产线废水18.5m3/d（3330m3/a），现有工程废水量61m3/d（10980m3/a），进入厂区污水处理设施（采用厌氧+好氧+沉淀砂滤池处理，处理规模100t/d，位于项目区西南侧地下）处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准后用于周围农田灌溉等，综合利用，不外排。 根据现有工程监测报告可知，厂区总出口pH7.33-7.56，CODcr22-29mg/L，氨氮5.89-6.78mg/L，悬浮物17-23mg/L，BOD5.89-7.21mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准：COD100mg/L，SS70mg/L，BOD530mg/L，氨氮15 mg/L，pH6-9，用于周边农田灌溉，综合利用不外排。 现有工程水平衡图见图4。 图4 现有工程水平衡图（单位：t/d） 3、噪声 现有工程产生噪声的设备主要为清洗机、预煮机、分级机、杀菌机、码垛机、去皮机、压滤机、淋洗机等产生的噪声，噪声源强在75-90dB(A)。 企业已安装消声器，设备与基座之间设置减振垫；厂区绿化，植树种草，消声降噪，项目夜间不生产，根据现有工程验收监测报告可知，该项目四周厂界两天监测数据中昼间值范围在51.0～53.0dB（A），夜间值范围在41.0～43.0dB（A），均符合《工业企业厂界环境噪声标准》（GB 12348-2008）1类区标准限值要求。 4、固废 现有工程生产过程产生的固废主要有水果下角料、蘑菇下脚料；废弃包装材料；分选及去皮杂质；污水处理污泥；生活垃圾。 水果及蘑菇下脚料：现有工程在分拣及修整过程产生的下脚料约为360t/a，外售。 废弃包装材料：一般废弃包装材料产生量约为15t/a，外售物资回收单位；盐酸废包装桶为危险废物，产生量约0.003t/a，废物类别 HW49，废物代码900-041-49，直接由有资质厂家直接拉走回收，厂区不暂存。 分选及去皮杂质：项目在水果分选中会产生一些泥砂、核和果皮等杂质，产生量约约323.2t/a，集中收集交由环卫部门处理。 污水处理污泥：现有工程污泥产生量约为4.99t/a。该污泥含有丰富的N、P等土壤营养成分，基本不含有毒有害物质，采用污水脱泥机处理后（产生的废水重新进入污水处理站处理），剩余污泥约1.49t/a，由环卫部门采用密封罐车清运拉走，对周围环境影响不大。 生活垃圾：现有工程生活垃圾产生量约产生量约2.07t/a，分类收集后由环卫部门统一处理。 根据以上污染源及污染物产生情况，现将现有工程主要污染物产排情况汇总如表15。 表15现有工程排污情况一览表 污染源 污染物 产生量 排放量 大气污染物 锅炉废气 颗粒物 0.0055t/a 0.0055t/a SO2 0.006t/a 0.006t/a NOX 0.011t/a 0.011t/a 污水处理设施恶臭 氨 0.0048t/a 0.00096t/a 硫化氢 0.00017t/a 0.0000034t/a 水污染物 生产及生活污水 NH3-N 2.29t/a 0 COD 3.85t/a 0 固体废物 生产过程 水果及蘑菇下脚料 360 t/a 0 废弃包装材料 15t/a 0 盐酸废包装桶 0.003t/a 0 分选及去皮杂质 323.2 t/a 0 污水处理 污泥（干） 4.99t/a 0 职工生活 生活垃圾 2.07 t/a 0 二、存在的环保问题及拟采取的整改方案 夏邑县江海食品厂现有工程生产规模为年加工2000吨蘑菇罐头、年加工1000吨水果罐头，年加工2000吨蘑菇罐头项目已于2014年7月14日得到夏邑县环保局审批（批复文号为夏环审【2014】1422号，具体见附件3-2）；年加工2000吨蘑菇罐头项目已于2016年6月通过竣工验收；年加工2000吨蘑菇罐头项目于2019年12月进行了扩建，扩建项目为年加工1000吨水果罐头项目，该项目已于2019年12月31日得到夏邑县环保局审批（批复文号为夏环审【2019】138号，具体见附件3-1）；2020年7月12日，夏邑县江海食品厂年加工1000吨水果罐头、2000吨蘑菇罐头项目（即现有工程）通过环境保护验收；故现有工程不存在原有环保问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 本项目位于商丘市夏邑县车站镇程大庄西村，根据环境空气质量功能区划分，项目所在区域应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。为了解项目所在区域环境质量达标情况，本次评价采用夏邑县2019年环境空气质量监测数据，各因子统计结果见下表16。 表16 夏邑县2019年空气质量现状评价表 污染物 评价指标 现状浓度 标准值 占标率% 达标情况 二氧化硫 μg/m3 年平均质量浓度 13 60 21.67 达标 98%百分位数 日平均浓度 19 150 12.67 达标 二氧化氮μg/m3 年平均质量浓度 23 40 57.5 达标 98%百分位数 日平均浓度 51 80 63.75 达标 PM2.5 μg/m3 年平均质量浓度 76 35 217.1 超标 95%百分位数 日平均浓度 212 75 282.67 超标 PM10 μg/m3 年平均质量浓度 105 70 150 超标 95%百分位数 日平均浓度 200 150 133.33 超标 CO mg/m3 百分位数 日平均浓度 1.614 4 40.35 达标 O3 μg/m3 百分位数 日最大8h平均浓度 182 160 113.8 超标 由表16可知，夏邑县2019年大气环境中 SO2 、NO2年平均浓度、CO24h 平均浓度满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准，区域内主要超标因子为 PM10、PM 2.5 、O3，因此，判定夏邑县区域环境空气为不达标区。 针对环境空气质量不达标的现状，夏邑县制订了《夏邑县污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020 年）》，通过控制扬尘污染、削减燃煤总量、控制机动车污染和严把燃煤质量等方面的行动，项目所在区域环境空气质量将会逐步得到改善。 2、水环境质量现状 项目废水与生活废水一起经厂区污水处理设施处理后，用于周围农田灌溉等，综合利用不外排。最近地表水体为东北约2000m的虬龙沟，为沱河支流，沱河属淮河流域，规划为V类水体，本次评价直接引用2021年5月河南省河南省环境质量月报对沱河永城张板桥断面的监测结果，数据统计见表17。 表17 地表水环境质量监测结果 单位：mg/L 监测点位 高锰酸盐指数 NH3-N 总磷 沱河永城张板桥断面 监测数据 10.6 0.17 0.197 标准值 15 2.0 0.4 由上可知沱河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）V类标准要求。 3、声环境质量现状 根据现场调查，本项目西侧紧邻全堂村，评价在西侧全堂村住户设置了一个监测点位，声环境监测于2021年7月28日进行，监测1天，项目夜间不生产，昼间监测一次，监测结果为49.0dB（A），昼间满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的1类标准的要求，声环境质量现状较好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目周边 500m 范围内大气环境保护目标见表18和附图3。本项目厂界内 50m 范围内声环境敏感目标为西侧紧邻的全堂村；厂界外 500m 范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；项目不涉及地下水环境、生态环境保护目标。 表18 主要环境空气保护目标、声环境保护目标明细表 名称 坐标/m 保护对象 保护 内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m X Y 声环境 西侧紧邻的全堂村 116.07365 34.37863 居民区 人群 二类 西 紧邻 环境空气 西侧紧邻的全堂村 116.07365 34.37863 居民区 人群 二类 西 紧邻 程大庄西村 116.07738 34.37814 居民区 人群 二类 东 150 旗杆楼村 116.07593 34.38090 居民区 人群 二类 北 220 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 施工期粉尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准，即无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3。 本次扩建完成后，整体工程预煮过程所需热量由厂区液化气锅炉（一台4t/h）提供，燃气锅炉排气筒出口排放浓度满足河南省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）燃气锅炉标准，即颗粒物≤5 mg/m3；二氧化硫≤10 mg/m3；氮氧化物≤30 mg/m3，同时满足《河南省2019年度锅炉综合整治方案》中烟尘、二氧化硫排放浓度分别不高于5、10毫克/立方米；新建工业燃气锅炉同步完成低氮改造，氮氧化物排放浓度不高于30毫克/立方米。 污水处理设施产生的恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩标准（无组织排放浓度限值氨1.5mg/m3，无组织排放浓度监控限值硫化氢0.06mg/m3，臭气浓度20）。 2、废水 本次扩建项目完成后，整体工程污水经一体化设施处理后进入暂存池，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准（pH6-9、COD100mg/L、SS70mg/L、BOD30mg/L、氨氮15mg/L），同时满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）标准（旱地作物COD200mg/L、SS100mg/L、BOD100mg/L）要求，用于周围农田灌溉等，综合利用。 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体见表19。 表19 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别 昼间 夜间 标准值 70 55 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类，具体标准限值见表20。 表20 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别 昼间 夜间 1 55 45 4、固废 固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2001）及 2013 年修改单（公告2013年第36号）。 |
| 总量 控制 指标 | 本次扩建工程完成后，厂区整体工程废水12645 t/a（经厂区污水处理设施处理后各污染物浓度能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准同时满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱地作物标准后用于周围农田灌溉等，综合利用，不外排。 本次扩建工程完成后，整体工程预煮过程由一台4t/h液化气锅炉提供热量，现有3t/h液化气锅炉作为备用，本次扩建工程完成后，整体工程液化气消耗量36t/a，燃烧液化气主要污染物SO2、NOx，采取低氮燃烧+烟气循环技术后，经计算整体工程液化气污染物排放量为NOX0.022t/a、SO20.018t/a。 根据企业提供资料可知，公司现有工程生产规模为年加工2000吨蘑菇罐头、年加工1000吨水果罐头，年加工2000吨蘑菇罐头项目已于2014年7月14日得到夏邑县环保局审批（批复文号为夏环审【2014】1422号，具体见附件3-2，该项目环评阶段时使用2t/h生物质锅炉）；年加工2000吨蘑菇罐头项目已于2016年6月通过竣工验收；年加工2000吨蘑菇罐头项目于2019年12月进行了扩建，扩建项目为年加工1000吨水果罐头项目，该项目已于2019年12月31日得到夏邑县环保局审批（批复文号为夏环审【2019】138号，具体见附件3-1，该项目环评阶段时使用液化气锅炉）；根据现有工程环评批复可知，现有工程废气总量控制指标为SO20.38t/a、NOX 0.32 t/a，本次扩建完成后，废气总量削减指标为SO20.362t/a、NOX 0.298 t/a，故本次扩建工程不涉及总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本次扩建项目位于商丘市夏邑县车站镇程大庄西村现有工程外东侧，项目周围社会依托条件较好，不需单独建设施工营地，施工人员不在场地食宿。 本项目施工期对环境产生的影响主要有施工扬尘、建筑施工废水、施工噪声、建筑垃圾等。 1、大气环境影响分析 I施工扬尘 项目施工期扬尘产生的主要环节为：场地平整、土方挖掘、建筑垃圾和建筑材料的运输。根据现场查看，距本次扩建项目最近敏感点为西侧90m的全堂村、东侧150m的程大庄西村，故本工程施工期应注意施工扬尘的防治问题，须制定必要的防止措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。施工现场必须设置控制扬尘污染责任标志牌，标明扬尘污染防治措施、主管部门、责任人及环保监督电话等。 根据《河南省2021年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办〔2021〕7号）等文件通知的相关要求，提出施工期扬尘污染防治对策如下： （1）严格落实施工工地“六个百分百”，即：施工现场百分百围挡，物料堆放百分百覆盖，裸露地面百分百绿化或覆盖，进出车辆百分百冲洗，拆除和土方作业百分百喷淋，渣土运输车辆百分百封闭）、开复工验收、“三员”（扬尘污染防治监督员、网格员、管理员）管理、扬尘防治预算管理制度。 （2）项目工地周边应设置围挡、物料应堆放覆盖、土方开挖采取湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，施工工地现场禁止搅拌混凝土、现场配置砂浆。 （3）按照相关要求应做到施工过程“六个不准”：不准车辆带泥出门，不准渣土车辆冒顶装载，不准高空抛撒建筑垃圾，不准现场搅拌混凝土，不准场地积水，不准现场焚烧废弃物。要求施工单位施工过程中要做到精细化管理，并做好施工人员教育培训工作，树立环保意识，施工过程中对运载车辆及时清洗，严禁沾满泥土车辆驶出施工场地，运载车辆不得超载、冒顶装卸，以减少抛洒，施工垃圾不得现场焚烧或高空直接抛洒至地面，尽量避免扬尘污染；工程施工所用混凝土不得搅拌，必须采用罐装水泥，避免现场混凝土搅拌引起扬尘污染。 （4）建设单位必须委托具有资格的运输单位进行渣土、垃圾、混凝土、预拌砂浆等物料运输，双方签订扬尘污染治理协议，共同承担扬尘污染治理责任。根据建设单位提供资料，项目施工期无废弃土方产生；物料运输车辆必须随车携带驾驶证、行车证、营运证、建筑垃圾运输许可证和装卸双向登记卡。建筑垃圾清运车辆全部实现自动化密闭运输,统一安装卫星定位装置,并与主管部门联网。 （5）施工现场沿工地四周连续设置稳固、整齐、美观的围挡（墙），围挡（墙）高度不低于2.5m，围挡（墙）间无缝隙，底部设置防溢座，顶端设置压顶。工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目防护网或防尘布；扬尘施工工地没围挡、不覆盖一律不得开工； （6）运载水泥、建筑材料及建筑垃圾的车辆要使用遮雨布遮盖或使用密闭运输车，减少散落，施工场地需设置洗车平台，车辆行驶出装、卸场地前用水将轮胎冲洗干净；运输车辆驶出施工现场前要将车轮和槽帮冲洗干净，确保车辆不带泥土驶离工地；施工场地内运输道路及时清扫冲洗，以减少汽车行驶扬尘；运输车辆行驶路线应避免穿越城市中心区，尽量避开居民点和环境敏感点。严禁使用敞口运输车运输施工垃圾。杜绝超高、超载和沿路洒落等违法运输行为； （7）施工现场应保持场容场貌整洁，场区大门口及主要道路、加工区必须做成混凝土地面，并满足车辆行驶要求。其他部位可采用不同的硬化措施，但现场地面应平整坚实，不得产生泥土和扬尘。施工现场围挡（墙）外地面，也应采取相应的硬化或绿化措施，确保干净、整洁、卫生，无扬尘和垃圾污染。 （8）合理设置出入口，采取混凝土硬化。出入口应设置车辆冲洗设施，设置冲洗槽和沉淀池，保持排水通畅。并配备高压水枪，明确专人负责冲洗车辆，确保出场的垃圾、物料及大型运输车辆100%清理干净，不得将泥土带出现场。应在出入口设置固定式车辆自动清洗设备。 （9）施工现场应砌筑垃圾堆放池，墙体应坚固。建筑垃圾、生活垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，日产日清。 （10）四级以上大风天气或市政府发布空气质量预警时，严禁进行土方开挖、回填等可能产生扬尘的施工，同时覆网防尘。施工现场应保持环境卫生整洁并设专人负责，清扫前应洒水，避免扬尘污染。每天洒水1-2次，扬尘严重时应增加洒水次数。 施工期间燃油机械设备较多，且一般采用柴油作为动力。燃柴油的大型施工运输车辆如自卸车、载重汽车等尾气排放量及污染物含量均较燃汽油车辆高，作业时会产生一些废气，其主要污染物为NOx、CO和THC。施工机械燃料以轻质柴油为主，燃油机械在使用轻质柴油时，燃烧废气中NOx、CO和THC排放量较少，且项目施工机械布设较分散，产生的污染物经自然扩散浓度很小，对周围大气环境影响较小。为了有效控制施工机械、车辆尾气污染，评价建议运输车辆禁止超载，不得使用劣质燃料；严格执行汽车排污监管办法相关规定，避免排放黑烟。经采取以上措施后，施工机械、车辆尾气对项目周围环境影响较小。 经采取以上措施后，施工期扬尘能得到有效控制，有效缓解了对周围敏感点的影响。 2、水环境影响分析 施工期的废水主要有建筑施工废水及施工人员产生的生活污水。由于施工较为分散且废水产生量较小，应收集排入临时沉淀池（1座，1m3）进行处理，用于洒水抑尘，以减小对环境的影响。施工人员不在场地吃住，水质简单，经沉淀收集后可直接用于场区洒水抑尘等。 由于施工期有限，在采取上述处理措施后，评价认为施工期的废水对周围环境的影响较小。 3、声环境影响分析 本项目施工期间的噪声源主要来自于推土机、土石方及建筑材料运输汽车等设备噪声，设备噪声源强值78～96dB（A），根据现场查看，距本项目最近敏感点为西侧90m的全堂村、东侧150m的程大庄西村，项目施工期短暂，且项目夜间不施工，为减小施工噪声对周围环境的影响，评价建议项目在施工期期间应严格按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求执行，合理安排施工作业时间；尽量采用低噪设备，避免高噪音设备同时作业，且周围设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响。 4、固体废物环境影响分析 施工期产生的固体废弃物主要有建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。废弃建材放置在临时设置的建筑垃圾堆放场，根据其性质和用途，实现回收利用，不可回收利用的部分集中堆放，定期清理并及时清运到指定的建筑垃圾场处理；施工人员产生的生活垃圾分类收集后，统一交由环卫部门处理。 经过以上措施，施工期固体废物对周边环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 废气 扩建工程完成后，整体工程营运期废气主要是锅炉废气、污水处理设施产生的少量恶臭。 （1）锅炉废气 根据现场查看，目前现有工程锅炉燃料为液化气，为3蒸吨/h锅炉，本次扩建工程完成后，现有3蒸吨/h锅炉作为备用，拟新增1台4蒸吨/h锅炉为整体工程使用，锅炉燃料为液化气，液化气为清洁能源，采取低氮燃烧+烟气循环技术后，烟气通过1根15m高的烟囱排放。根据建设单位提供的资料，项目锅炉年运行年运行时间1440h，4t/h锅炉液化气消耗量1867kg/d， 336t/a（约142979m3/a），根据生态环境部公布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年版）中锅炉产排污量核算系数手册，每吨-原料液化石油气燃烧产生 13237立方米工业废气量，项目废气量为4447632m3/a，根据现有工程目竣工环境保护验收监测数据可知（现有工程采取液化石油气为燃料，与整体工程液化石油气锅炉类似，具有可比性），则项目液化石油气锅炉出口颗粒物浓度为3.6mg/m3，0.011kg/h，0.016t/a；二氧化硫浓度为4mg/m3，0.013kg/h，0.018t/a；现有工程锅炉未采取低氮燃烧+烟气循环，氮氧化物浓度为8mg/m3，本次扩建拟对整体工程采取低氮燃烧+烟气循环，低氮燃烧+烟气循环对氮氧化物的去除率按40%计，则扩建完成后整体工程氮氧化物排放浓度为4.8mg/m3，0.015kg/h，0.022t/a；满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）中表1标准中燃气锅炉标准要求（颗粒物5mg/m3，二氧化硫10mg/m3，氮氧化物30mg/m3），同时满足《河南省2019年度锅炉综合整治方案》中烟尘、二氧化硫排放浓度分别不高于5、10毫克/立方米；新建工业燃气锅炉同步完成低氮改造，氮氧化物排放浓度不高于30毫克/立方米。低氮燃烧+烟气循环对氮氧化物的去除率按40%计，则氮氧化物产生量约0.036t/a。 表21 扩建完成后整体工程有组织废气产生及排放情况一览表 污染源 废气量（万m3/a） 产生情况 治理措施 去除率 排放情况 速率（kg/h） 浓度（mg/m3） 产生量（t/a） 速率（kg/h） 浓度（mg/m3） 排放量（t/a） 锅炉废气 444.76 二氧化硫 0.013 4 0.018 低氮燃烧+烟气循环 / 0.013 4 0.018 氮氧化物 0.025 8 0.036 40% 0.015 4.8 0.022 颗粒物 0.011 3.6 0.016 / 0.011 3.6 0.016 （2）污水处理设施产生的少量恶臭 项目污水处理站在处理生产废水过程中会产生恶臭类污染物，主要分布在预处理工段和污泥处理工段，恶臭的种类繁多，常见的有：硫醇类、硫醚类、醛类、脂肪类、胺类、酚类等，对于拟建项目导致恶臭的污染物主要以 NH3 、H 2 S 和臭气浓度来表征。 污水处理系统恶臭气体产生量类比美国 EPA 对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理 1g BOD5 可产生 0.0031gNH3 和 0.00012gH2 S，本次扩建完成后整体工程废水中 BOD 5产生量为 1.82t/a，排放量为 0.091t/a，则 BOD5 消减量为1.73t/a，据此计算全厂污水处理过程恶臭气体 NH3 和 H2 S 的产生量为 0.0055t/a、0.0002t/a，类比同类规模污水处理站，臭气浓度约 58。项目污水处理各构筑物均已加盖密闭，且喷洒除臭剂，厂区周围加强绿化，可减少约80%的恶臭，则NH3无组织排放速率为 0.00025kg/h，排放量为 0.0011t/a；H2 S无组织排放速率为 0.000009kg/h，排放量为 0.00004t/a，臭气浓度无组织排放为11.6（无量纲）；整体工程污水处理设施恶臭对周围环境影响较小，厂界浓度可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩标准（无组织排放浓度限值氨1.5mg/m3，无组织排放浓度监控限值硫化氢0.06mg/m3，臭气浓度20）。 （3）非正常工况污染物排放情况 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），非正常排放包括设备检修、污染物排放控制措施达不到应有效率、工艺设备运转异常等。 本项目天然气锅炉非正常工况考虑无低氮燃烧等措施情况下。 考虑在以上情景下，本项目废气污染物产生情况及排放情况，具体见下表22。 表22 项目非正常工况下废气污染物产生情况一览表 序号 污染源 非正常排放原因 污染物 非正常排放浓度mg/m3 非正常排放速率kg/h 单次持续时间 年发生频次 应对措施 1 天然气锅炉 排气筒 无低氮燃烧等措施 颗粒物 3.6 0.011 以1h计 1次 日常加强管理，定期对设备维护 二氧化硫 4 0.013 以1h计 1次 氮氧化物 8 0.025 以1h计 1次 由表可知，项目一旦废气处理设施发生故障，将不满足环保要求，故项目应加强对设备的日常维护、保养，出现故障立即更换，确保废气得到有效收集，同时也减少废气聚集带来的安全隐患；废气处理设计过程中注重加强气流的组织和引导，确保废气被有效收集，减少短流、绕流及死角现象出现；加强设备的日常维护和检修，出现破损、螺栓、密封条等损坏，立即解决；建立环保设施运行台账。 本项目废气治理设施情况见表 23，排气筒基本情况见表24。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造业-方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》，本项目污染源属于非主要污染源，排放口类型为一般排放口。 表23 本项目废气治理设施情况表 处置措施 去除率 是否为可行技术 低氮燃烧+烟气循环 氮氧化物40% 是 表24 本项目废气排放口基本情况 编号及名称 排气筒坐标 排气筒参数 类型 排放标准 经度 纬度 高度 (m) 内径 (m) 温度 (℃) DA001，天然气锅炉 排气筒 116.07485 34.37788 15.0 0.2 25 一般排放口 《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）中表1标准，同时满足《河南省2019年度锅炉综合整治方案》要求 （3）废气处理可行性分析 低氮燃烧是指在炉窑内采用各种燃烧技术手段来控制燃烧过程中 NOX 的生成，低氮燃烧控制燃烧温度以减少“热力”型NOX 的生成，或减少燃料氮与燃料空气中氧的混合，通过形成富燃区域将燃料NOX 还原成N 2 ，以减少“燃料”型NOX 产生；低氮燃烧能够减少40%氮氧化物产生量。 烟气再循环是在锅炉的空气预热器前抽取一部分烟气返回炉内，利用惰性气体的吸热和氧浓度的减少，使火焰温度降低，抑制燃烧速度，减少热力型NOX，抽取的烟气可以直接送入炉内，也可以与一次风或二次风混合后送入炉内。 项目污水处理各构筑物采取加盖密闭，且喷洒除臭剂，厂区周围加强绿化等措施，根据《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造业-方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》中污染治理设施名称及工艺确定低氮燃烧、污水处理各构筑物采取加盖密闭，且喷洒除臭剂等措施均为可行措施，故项目废气处理措施可行。 （4）废气例行监测计划 按照根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造业-方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》等中的监测要求，本项目污染源属于非主要污染源，排放口类型为一般排放口，投产后本项目废气环境监测计划内容如下表25。 表25 本项目废气监测计划一览表 类别 监测点位置 监测因子 监测频率 废气 DA001，天然气锅炉排气筒 氮氧化物 一月一次 颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度 一年一次 无组织在厂界上风向一个点、下风向 3 个点 臭气浓度 半年一次 废水 整体工程用水主要包括生产用水、生活用水。 生活废水 经分析，本次扩建工程不新增员工，扩建完成后全厂职工人数不变，根据调查，现有工程劳动定员23人，现有工程生活用水产生量为1.2m3/d（216m3/a），现有工程生活污水产生量为1.0m3/d（180m3/a），本次扩建完成后，厂区整体工程生活污水量仍为1.0m3/d（180m3/a）。目前现有工程生活污水经厂区污水处理设施（1座，100m3/d，位于项目区西南侧地下，满足整体工程需求）处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准同时满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱地作物标准后用于周围农田灌溉等，综合利用不外排；本次扩建完成后，整体工程生活污水仍经厂区污水处理设施处理后用于周围农田灌溉等，综合利用不外排； （2）生产废水 ①现有工程废水 根据调查，现有工程生产废水为蘑菇罐头生产线护色漂洗、预煮及冷却、设备冲洗、地面冲洗及空罐头清洗废水；水果罐头生产线预煮废水、预煮冷却水、杀菌冷却水、清洗废水、设备清洗过程中产生的清洗废水、车间地面清洁时产生的清洁废水；锅炉废水； 现有工程蘑菇罐头预煮废水（约1.5t/d）外售酱油厂；锅炉废水（约1.3t/d）用于厂区洒水抑尘；纯水制备废水排放量1.98t/d，为清净下水，可用于厂区洒水抑尘等；调酸碱新鲜水用量约0.1 t/d，损耗0.1 t/d，酸液、碱液（浓度约1%-1.5%左右）经收集池收集后循环使用不外排。现有工程蘑菇罐头生产线废水41.5m3/d（7470m3/a），水果罐头生产线废水18.5m3/d（3330m3/a），现有工程废水量61m3/d（10980m3/a），进入厂区污水处理设施（采用厌氧+好氧+沉淀砂滤池处理，处理规模100t/d，位于项目区西南侧地下）处理后用于周围农田灌溉等，综合利用，不外排。 ②扩建工程废水 根据业主提供资料，本次扩建工程为年加工500吨水果罐头，工艺与现有工程水果罐头生产工艺类似，扩建工程废水主要有预煮废水、预煮冷却水、杀菌冷却水、清洗废水；设备清洗过程中产生的清洗废水；车间地面清洁时产生的清洁废水。具体如下： 预煮废水：项目分拣后的水果需进行预煮，预煮液每天更换二次，并对预煮锅进行清洗，根据企业现有工程实际数据并类比现有工程可知，本次扩建工程该工序新鲜水量0.45 m3/d，损耗量约0.05 m3/d，废水量约0.4m3/d。 预煮冷却水：预煮后的水果捞起，放入冷水中极速冷却透，类比现有工程可知，本工序新鲜水用量3.1 m3/d，蒸发损耗约0.6 m3/d，排水量2.5m3/d。 清洗废水：类比现有工程可知，项目黄桃、橘子去皮后需进行清洗，清洗水用量约3.1 m3/d，蒸发损耗约0.6 m3/d，排水量2.5m3/d。 杀菌冷却水：罐头经蒸汽杀菌后需用水喷淋降温冷却，本工序冷却水，拟收集至储水罐冷却后循环使用，仅有部分外排，类比现有工程可知，本工序新鲜水用量为3.0m3/d，蒸发损耗约0.6m3/d，排水量约2.4m3/d。 设备清洗废水：项目工作台及机器设备按照规定每班后需进行清洗，项目采用热水清洗消毒，类比现有工程可知，该部分新鲜水用量1m3/d，废水量约0.8m3/d。 空罐头瓶清洗水：本项目生产用罐头瓶全部用一次性新瓶，空瓶清洗后经90摄氏度以上热水消毒，类比现有工程可知，此过程新鲜水用量1.0m3/d，排水量0.8m3/d。这部分水除温度较高外基本无有机污染物，主要含少量固体悬浮物，拟收集起来回用于地面冲洗。 车间地面清洁时产生的清洁废水：生产车间地面每天两次使用清洗空瓶的废水定期冲洗，不使用新鲜水，废水产生量约0.65 m3/d。 纯水机用水：本次扩建项目调汁用水为纯水，类比现有工程可知，新鲜水用量1.1t/d，纯水约0.77 t/d，纯水制备废水排放量0.33t/d，为清净下水，可用于厂区洒水抑尘等。 调酸碱用水：本次扩建项目调酸碱新鲜水用量约0.05 t/d，损耗0.05t/d，酸液、碱液（浓度约1%-1.5%左右）经收集池收集后循环使用不外排。 扩建完成后整体工程锅炉用水：本次扩建项目完成后，拟将现有工程3吨每小时锅炉作为备用，新增1台4吨每小时液化气锅炉为整体工程提供蒸汽；整体工程锅炉用水使用软水，新鲜水用量33.3m3/d，蒸汽损耗量32m3/d，软化过程产生的高盐水为1.3m3/d，这部分废水除盐分较高外，其他污染物低，属于清洁下水，可回用于厂区地面洒水降尘。 经上述分析可知，本次扩建项目完成后，整体工程厂区废水量约70.25m3/d，12645m3/a（其中现有工程蘑菇罐头生产线废水41.5m3/d，水果罐头生产线废水18.5m3/d，3330m3/a；本次扩建工程新增水果罐头生产线废水9.25m3/d，1665m3/a；生活污水1.0m3/d，180m3/a），扩建完成后，整体工程废水进入厂区污水处理设施（利用现有工程已有，采用厌氧+好氧+沉淀砂滤池处理，处理规模100t/d，位于项目区西南侧地下，可以满足整体工程需求）处理后用于周围农田灌溉等，综合利用，不外排。 本次扩建工程完成后，整体工程水平衡图见图5。 根据现有工程监测报告可知，厂区总出口pH7.33-7.56，CODcr最大浓度为29mg/L，氨氮最大为6.78mg/L，悬浮物最大23mg/L，BOD5最大为7.21mg/L，根据企业设计资料可知，厂区污水处理设施COD去除率为92%、氨氮去除率为70%、SS去除率90%、BOD去除率为95%，由此反推出废水各污染物浓度产生浓度，则现有工程废水CODcr产生浓度为362.5mg/L，氨氮产生浓度为22.6mg/L，悬浮物产生浓度为230mg/L，BOD5产生浓度为144.2mg/L，本次扩建工程水果罐头生产线与现有工程生产工艺一致，故废水产污类似，故扩建完成后，整体工程废水各污染物浓度产生浓度COD为362.5mg/L，氨氮为22.6mg/L，悬浮物为230mg/L，BOD5为144.2mg/L。 根据《环境影响评价技术导则（地面水环境）》（HJ/T2.3-93）中有关地表水环境影响评价工作等级划分原则，项目评价等级确定为三级B。 图5 本次扩建工程完成后整体工程水平衡图（单位：t/d） 项目污水处理采用厌氧+好氧+沉淀砂滤池处理，厌氧+好氧+沉淀工艺由SBR完成，具体简介如下：SBR是序批式活性污泥法的简称，是一种按间歇曝气方式来运行的活性污泥污水处理技术。它的主要特征是在运行上的有序和间歇操作，SBR技术的核心是SBR反应池，该池集均化、初沉、生物降解、二沉等功能于一池，无污泥回流系统。尤其适用于间歌排放和流量变化较大的场合。相对于连续流系统它具有工艺简单、运行方式灵活、投资较低、占地较少、运行费用较低、耐负荷冲击等优点。 项目污水处理厂工艺流程见下图6。 图6 工程污水处理工艺流程图 结合现有工程验收监测数据，本次扩建完成后，整体工程污水处理设施废水排放情况见表26。 表26 整体工程污水处理设施进出口产排情况一览表 污水类型 项目 CODcr SS BOD 氨氮 厂区整体工程污水 水量t/a 12645 进口浓度mg/L 362.5 230 144.2 22.6 经污水处理设施处理后 处理效率 92% 90% 95% 70% 出口浓度mg/L 29 23 7.21 6.78 排放量t/a 0.367 0.291 0.091 0.086 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准 浓度mg/L 100 70 30 15 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱地作物标准 浓度mg/L 200 100 100 / 由上分析可知，整体工程污水经厂区污水处理设施处理后，处理后废水排放浓度COD 29mg/L、BOD7.21mg/L、氨氮6.78mg/L、SS 23mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准（pH6-9、COD100mg/L、SS70mg/L、BOD30mg/L、氨氮15mg/L），同时满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）标准（旱地作物COD200mg/L、SS100mg/L、BOD100mg/L）要求，用于周围农田灌溉等，综合利用不外排。从技术上考虑，可以满足本项目处理废水的要求。根据现场查看，厂区西侧、东侧、南侧均为农田，整体工程污水为70.25m3/d，产生量较小，故项目区周围农田足够消纳工程污水，且项目设置暂存池1座，暂存池约700m3，可暂存项目约10天的水量，足够项目使用，保证雨天农田不灌溉项目区废水不外排，故项目污水用于农田灌溉是可行的。根据《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造业-方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》中污染治理设施名称及工艺确定项目采用的污水处理措施为可行措施，故项目废水处理措施可行。 项目污水处理设设施、暂存池四壁及底部均进行防渗处理，保证污水处理设设施、暂存池能达到防渗要求。 综上，本项目产生的废水均得到有效处理，对周边环境影响较小，治理措施可行。 3、噪声 本工程产生噪声的设备主要为清洗机、预煮机、分级机、杀菌机、码垛机、去皮机、压滤机、淋洗机等产生的噪声，噪声源强在75-90dB(A)，持续时间为1440h，采取减震、隔声、消声、绿化等措施，同时加强设备日常维护、运输车辆慢行禁鸣等措施，项目夜间不生产，噪声源强可降至50-65dB(A)之间。 （1）预测模式 点声源预测模式 A、建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值Leqg计算公式： 式中： Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s。 B、预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： 式中： Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb——预测点的背景值，dB(A)。 C、室外声传播衰减计算公式： 评价仅考虑几何发散衰减。 （2）预测方法 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）评价方法和评价量的规定。 （3）预测结果 本次扩建工程完成后，整体工程厂界噪声贡献值见表27。 表27 整体工程厂界噪声贡献值结果表 单位：dB(A) 项目预测点 噪声贡献值 执行标准 达标情况 东厂界 52.2 GB12348-2008 1类标准：昼间≤55dB(A)，夜间不生产 达标 南厂界 53.0 达标 西厂界 51.0 达标 北厂界 53.0 达标 由表27可见，通过车间隔声及距离衰减后，建设项目各厂界噪声预测值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准［昼间≤55dB（A）]的要求，项目夜间不生产，表明项目运营期噪声对周围环境影响较小。 敏感点预测结果见表28。 表28 敏感点预测结果一览表 单位：dB(A) 点位 现状值 贡献值 叠加值 标准 全堂村（西侧紧邻） 昼间 49.0 51.0 53.1 55 由表28可以看出，在敏感点西侧紧邻的全堂村，经预测，昼间可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求，因此，本项目对区域声环境影响较小；根据现场查看，项目西侧紧邻全堂村，项目通过合理布置厂区平面图，项目西侧为仓库，且生产车间、仓库均为封闭式，故项目噪声对西侧紧邻的全堂村居民影响较小。 按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中的监测要求，投产后本项目噪声例行监测计划内容如下表29。 表29本项目噪声监测计划一览表 类别 监测点位置 监测因子 监测频率 噪声 厂界四周（厂界外1m） 等效连续A声级 每季度一次 4、固体废物 本次扩建项目完成后，整体工程生产过程产生的固废主要有水果下角料、蘑菇下脚料；废弃包装材料；分选及去皮杂质；污水处理污泥；生活垃圾。 水果及蘑菇下脚料：整体工程在分拣及修整过程产生的下脚料约为420t/a，外售。 废弃包装材料：一般废弃包装材料产生量约为18t/a，外售物资回收单位；盐酸废包装桶为危险废物，产生量约0.004t/a，废物类别 HW49，废物代码900-041-49，直接由有资质厂家直接拉走回收，厂区不暂存。 分选及去皮杂质：项目在水果分选中会产生一些泥砂、核和果皮等杂质，产生量约约485t/a，集中收集交由环卫部门处理。 污水处理污泥：整体工程污泥产生量约为5.75t/a。该污泥含有丰富的N、P等土壤营养成分，基本不含有毒有害物质，采用污水脱泥机处理后（产生的废水重新进入污水处理站处理），剩余污泥约1.72t/a，由环卫部门采用密封罐车清运拉走，对周围环境影响不大。 生活垃圾：整体工程生活垃圾产生量约产生量约2.07t/a，分类收集后由环卫部门统一处理。 扩建完成后，整体工程固体废物产排情况一览表见表30。 表30 整体工程固体废物产排情况一览表 名称 产生环节 废固体 形态 产生量 主要成分 固废性质 处置量 贮存方式 处理措施 水果及蘑菇下脚料 生产过程 固态 420t/a 水果及蘑菇下脚料 一般固废 420t/a 一般固废暂存间暂存 外售 废弃包装材料 生产过程 固态 18t/a 废弃包装材料 18t/a 一般固废暂存间暂存 外售物资回收单位 盐酸废包装桶 生产过程 固态 0.004t/a 盐酸废包装桶 危废固废（废物类别 HW49，废物代码900-041-49） 0.004t/a 直接由有资质厂家拉走回收，厂区不贮存 直接由有资质厂家拉走回收，厂区不贮存 分选及去皮杂质 生产过程 固态 485t/a 泥砂、核和果皮等杂质 一般固废 485t/a 一般固废暂存间暂存 集中收集交由环卫部门处理 污水处理污泥 污水处理过程 固态 5.75t/a 有机物、微生物等 一般固废 5.75t/a 密闭暂存桶暂存 脱水后由环卫部门采用密封罐车清运拉走 生活垃圾 职工生活 固态 3.75t/a / 一般固废 3.75t/a 生活垃圾箱暂存 集中收集后由环卫部门定期运往垃圾中转站 综上，采取上述措施后，评价认为项目产生的各类固废做到了“减量化、资源化、无害化”的相关要求，不对外界构成新的污染源。 5、土壤、地下水环境分析 （1）评价工作等级的判定 拟建项目属于水果罐头制造项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）可知，项目属于其他行业，项目类别为IV类，可不开展土壤环境影响评价。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属Ⅳ类项目，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 （2）土壤环境影响分析 土壤污染是指人类活动所产生的物质（污染物），通过多种途径进入土壤，其数量和速度超过了土壤的容纳能力和净化速度的现象。土壤污染可使土壤的性质、组成及性状等发生变化，使污染物质的积累过程逐渐占据优势，破坏了土壤的自然动态平衡，从而导致土壤自然正常功能失调，土壤质量恶化，影响作物的生长发育，以致造成产量和质量的下降，并可通过食物链引起对生物和人类的直接危害，甚至形成对有机生命的超地方性的危害。 拟建项目污染物质可能通过以下途径进入土壤。 a水污染型：本项目生活污水、生活废水发生泄漏，若污水处理设施、暂存池发生破损，致使周边土壤受到的污染。 b固体废物污染型：拟建项目一般固体废物水果及蘑菇下脚料、分选及去皮杂质、污水处理污泥等在运输、贮存或堆放过程中通过扩散、降水淋洗等直接或间接地影响土壤。 （3）地下水环境影响分析 正常情况下，污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是连接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。地下水能否被污染以及污染程度的大小，取决于包气带的地质结构、成分、厚度、渗透性以及污染物的种类和性质。一般说来，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒大松散，渗透性能良好则污染重。根据本项目所处区域的地质情况，项目可能对地下水造成污染的途径主要有： a厂区内污水收集管网出现破损或者泄漏，污水处理设施、暂存池出现事故导致污水泄漏，造成非正常排放。 b项目污水处理设施、暂存池等防渗措施不到位，导致废水下渗，污染地下水。 c生活垃圾、水果及蘑菇下脚料、分选及去皮杂质、污水处理污泥等清运不及时，其有害成分可能随着雨水污染地下。 d大气污染物通过重力沉降或雨水淋洗降落到地表污染地下水。 正常工况下，整体工程废水经厂区污水处理设施处理后进入暂存池用于农田灌溉等。 项目非正常情况主要是污水收集管网、污水处理设施、暂存池出现破损或者泄漏，造成非正常排放。废水产生、输送和处理过程中有发生“跑、冒、滴、漏”事故可能，一旦发生事故，尤其是在污水管网埋地部位，污、废水一旦泄漏难以被发现且浓度较高，将会通过包气带渗入至地下水中，从而造成地下水污染，使地下水水质恶化。因此，当发生污染物泄露事故后，必须立即启动应急预案，并提出下一步预防和防治措施，迅速控制或切断事件灾害链，对污水进行封闭、截流，抽出污水集中处理，使污染地下水扩散得到有效抑制，最大限度地保护下游地下水水质安全，将损失降到最低限度。此外，如污染物泄露及时发现，不会造成长时间的泄露，加之有效的防渗手段，可大幅减少泄露事故对地下水的污染，所以在项目投产后，应做好污染监控措施，对污水处理设施、暂存池及管道等仍必须采取可靠的防渗防漏措施，防止重大事故或者事故处理不及时污水泄漏对地下水环境造成污染。 （4）项目土壤、地下水污染防治措施 土壤、地下水污染主要来自废水、废气、固体废物污染，重在预防，为有效防治土壤、地下水环境污染，项目运营期应采取以下防治措施： a源头控制措施：严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、仓库等采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏环境风险事故降到最低程度。防渗工程设计使用年限不应低于设备、管线及建、构筑物的设计使用年限。对可能泄漏有害介质和污染物的设备和管道敷设尽量做到“可视化”，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水、土壤污染。定期对污水处理设施、暂存池进行巡查，采取防渗处理，严防发生破损、泄漏事故。 b分区防渗：本次环评参照《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)对本项目进行整体的污染分区划分，分为污染防治区和非污染防治区，其中污染防治区又分为一般污染防治区和重点污染防治区，防渗分区图见附图4，防渗措施要求见下表。 表31防渗分区划分情况及要求 分区 区域 防渗要求 重点防渗区 污水处理设施、沉淀池等 等效黏土防 渗区Mb≥6.0m，K≤1×10 -7 cm/s，污水输送管线雨污分流，PVC材质，在连接或弯头处加强防渗；污水处理设施、沉淀池等采用铺设1.0mmHDPE膜进行防渗，渗透系数达到1.0×10-10cm/s 一般防渗区 生产车间、仓库、锅炉房等 等效黏土防渗区Mb≥1.5m，K≤1×10 -7 cm/s，混凝土防渗层抗渗等级不应小于P6，其厚度不宜小于100mm，其防渗层性能与1.5厚粘土层( 渗透系数≤10-7cm/s) 等效 简单防渗区 办公室 一般地面硬化 运营过程中对生产车间、仓库、污水处理设施、沉淀池按相关要求做好防腐防渗措施，防止产生土壤污染。 c应急响应：一旦发生污染事件发生后，为了能以最快的速度防止污染物进一步向周围扩散，根据前述分析，可以采取如下相应措施来控制： 源头控制：一旦发生废水泄漏，应及时切断并封堵泄漏源，并对泄漏物所在的地面进行及时截流封堵，尽可能将泄漏物控制在一个相对较小的范围内，防止泄漏物四处流淌而增加地下水、土壤污染的风险。 后果控制：当发生严重的地下水、土壤污染事故，使得项目场地不能正常工作时，则应报环保部门批准后实行非正常封场，防止污染进一步扩散；同时进行评估决定是否采取进一步的工程防护措施；继续对地下水、土壤已经受到污染的区域进行跟踪监测，并根据需要开展风险评估，根据风险评估结果决定是否进行地下水修复工作。 途径控制：由于受项目所在地水文地质条件限制，被污染的地下水径流迁移较缓慢，将较长时间存在于项目场地所在区域的潜水含水层中。对于已被污染的土壤需及时挖掘清理并妥善处置，防止土壤中污染物随降雨淋滤进一步下渗进入地下水中，同时可考虑通过小范围内的地下水抽排措施降低地下水水位，切断污染物在地下水中的迁移途径，防止污染羽扩散，或在污染羽下游建设渗透性反应墙，控制污染羽向下游扩散并去除地下水中的污染物。 按照有关的规范要求采取上述污染防渗措施，可以避免项目对周边土壤产生明显影响，营运期土壤污染防治措施是可行的。 6、本次扩建项目完成后全厂污染物排放情况三本账分析 本次扩建项目完成后全厂污染物排放情况三本账分析见表32。 表32 本次扩建项目完成后全厂染物排放情况三本账一览表 类别 项目 现有工程排放量（t/a） 本次拟扩建项目排放量（t/a） “以新带老”量削减量（t/a） 完成后整体工程最终排放量（t/a） 增减量变化（t/a） 废气 颗粒物 0.0055 0.016 0.0055 0.016 +0.0105 SO2 0.006 0.018 0.006 0.018 +0.012 NOX 0.011 0.022 0.011 0.022 +0.011 氨 0.00096 0.00014 0 0.0011 +0.00014 硫化氢 0.000034 0.000006 0 0.00004 +0.000006 废水 生活及生产废水（12645m3/a） 经厂区污水处理设施处理后 COD 0 0 0 0 0 NH3-N 0 0 0 0 0 固废 水果及蘑菇下脚料 0 0 0 0 0 废弃包装材料 0 0 0 0 0 盐酸废包装桶 0 0 0 0 0 分选及去皮杂质 0 0 0 0 0 污泥（干） 0 0 0 0 0 生活垃圾 0 0 0 0 0 7、环境风险分析 7.1风险源调查及识别 项目设置1台锅炉为预煮过程提供蒸汽，所用燃料为液化气，液化气为清洁能源。根据建设单位提供的资料，本次扩建完成后，整体工程锅炉液化气消耗量1867kg/d， 336t/a，外购，项目区内最大储气量为6.0t，够建设单位用三天。供气单位每三天早上充一次气，满足本项目的用气需求。钢瓶在厂区设有专门的液化气存放处，本项目钢瓶在锅炉房北侧，锅炉位于锅炉房东南侧，距离钢瓶的距离约为 3.5m，满足《液化石油气钢瓶》（GB5842—2006）中钢瓶距离锅炉、灶具不得小于 1m的规定。 液化气理化性质及危险特征见表33。 表33 液化气理化性质及危险特征一览表 液化气 主要成分 丙烷和丁烷 外观与性质 无色气体或黄棕色油状液体有特殊臭味，可引起火灾、爆炸 溶解性 不溶于水，易溶于乙醇、乙醚、苯等溶剂 爆炸极限 1.5%～9.5% 燃烧性 极易燃，与空气混合能形成爆炸混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险 危险标记 4（易燃气体） 健康危害 该品有麻醉作用。急性中毒：有头晕、头痛、兴奋或嗜睡、恶心、呕吐、脉缓等；重症者可突然倒下，尿失禁，意识丧失，甚至呼吸停止。可致皮肤冻伤。慢性影响：长期接触低浓度者，可出现头痛、头晕、睡眠不佳、易疲劳、情绪不稳以及植物神经功能紊乱等。 危险特性 极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物。遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 氢氧化钠物质特性一览表见表34。 表34 氢氧化钠理化性质及危险特征一览表 分子式 NaOH 相对分子量 40.01 危规编号 82001 UN编号 1823 危险性类别 碱性腐蚀品 外观与性状 白色不透明固体，易潮解。 主要用途 广泛用于中和剂，各种钠盐制造、肥皂、造纸、棉织品、丝、粘胶纤维、橡胶制品的再生、金属清洗、电解提炼锌、镀锡、氧化物涂料、漂白等。 理化性质 熔点（℃） 318.4 沸点（℃） 1390 相对密度（水=1） 2.12 相对密度（空气=1） 无资料 饱和蒸气压（KPa） 0.13（739℃） 燃烧热（KJ/mol） 无意义 临界温度（℃） 临界压力（MPa） 稳定性 稳定 聚合危害 不聚合 溶解性 溶于水，并能放出大量热。不溶于乙醚、丙酮。 燃烧（分解）产物 可能产生有害的毒性烟雾 燃爆特性 燃烧性 不燃 闪点（℃） 无意义 爆炸极限（V%） 无意义 引燃温度（℃） 无意义 最小点火能（mJ） 无意义 最大爆炸压力（MPa） 无意义 危险特性不燃。但遇水能放出大量热，使可燃物着火。遇湿时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气，与酸类剧烈反应。与铵盐发生反应，放出氮气。 毒性及健康危害 急性毒性： LD50：小鼠腹腔LD50：40mg/kg。 接触限值： 中国 MAC（mg/m3）0.5 前苏联 MAC（mg/m3）0.5 侵入途径： 吸入、食入。 健康危害：本品是典型的强碱，腐蚀生物机体的性质较强，如果咽下它的水溶液就产生呕吐、心区剧痛、衰竭、虚脱等症，严重者致死。氢氧化钠对皮肤、粘膜、角质、角膜等有极大的溶解作用、变质和腐蚀作用。吸入粉末或烟雾能使呼吸道腐蚀、糜烂。 防护措施 工程控制：密闭操作。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，必须佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 手防护：戴橡胶耐酸碱手套。 身体防护：穿橡胶耐酸碱服。 防护服：穿工作服(防腐材料制作)。 其它防护：工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作完毕，沐浴更衣，单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。 救援措施及注意事项 灭火方法：用水、砂土扑救。但须防止物品遇水产生飞溅。造成灼伤。 急救措施：应尽可能不要碰到皮肤上，若接触氢氧化钠应尽可能用大量水仔细地冲洗。最好用5～10%硫酸镁水溶液冲洗。如误服立即漱口、饮水及醋或1%醋酸，并送医院急救。 泄漏应急处理：处理泄露物须穿戴防护眼镜与手套。扫起，慢慢倒至大量水中，地面用水冲洗，经稀释的污水放入废水系统。 储运注意事项：Ⅱ）类。固碱可装入钢桶中严封，塑料袋、编织袋外成组包装；或塑料桶外木箱。液碱散装储运。防止容器破损。储存于干燥的地方，防止受潮。与酸类、铝、锡、铅、锌及其合金、爆炸物、有机过氧化物、铵盐及易燃物隔离储运。操作人员必须穿戴防护用品。 表35 盐酸主要原辅料理化性质一览表 名称 理化性质 燃烧爆炸性 毒理毒性 盐酸 [分子式]：HCl [分子量]：36.5 [熔点(℃)]：-114.8（纯） [沸点(℃)]：108.6（20%） [相对密度(水=1)]：1.20 [相对密度(空气=1)]：1.26 [饱和蒸汽压(kpa)]：30.66(21℃) [溶解性]：与水相混溶 燃烧性：不然。能与一些活性金属粉末发生反应, 放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中合反应，并放出大量的热。 具有较强的腐蚀性。 LD 50 900mg/kg( 兔经口)；LC 50 3124ppm，1 小时(大鼠吸入) 由上表可知，液化气、盐酸、氢氧化钠为风险物质，项目生产中可能发生的事故主要为液化气、盐酸、氢氧化钠泄露以及爆炸、火灾等引发的次生/伴生污染物排放情形。另外，厂区污水处理设施发生故障时废水不经处理直接排放也对周围环境产生一定的影响。 7.2环境敏感目标概况 根据本项目危险物质的特性，结合项目存储情况和工艺设备情况，发生事故后主要通过大气进行传播，主要影响有周边环境空气、地表水、地下水和土壤环境。本次环境风险评价对事故源周边3km半径范围内敏感目标进行了调查，敏感目标主要有村庄等居住点、行政办公机构、学校，及区域内虬龙沟等地表水体等。本项目位于夏邑县车站镇程大庄西村，根据现场勘察，距离本项目最近的敏感目标为西侧紧邻的全堂村（约300人）。 7.3风险潜势初判及风险评价等级 定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）的确定：整体工程预煮过程由液化气锅炉提供热量，液化气由外购液化气钢瓶提供，厂区最大贮存量6.0t。对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 B ，该物质对应临界量为10t；厂区氢氧化钠使用量较少，最大贮存量为0.2t，盐酸使用量较少，厂区最大盐酸（28%）贮存量为1t，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，氢氧化钠、盐酸（28%）无对应临界量，则Q=0.6，Q＜1，则本项目环境风险潜势为I。 根据下表36进行判定，扩建完成后，整体工程环境风险评价工作等级为简单分析，参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录A格式，对项目环境风险进行简单分析评价。 表36 评价工作等级划分 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析 表37 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 夏邑县江海食品厂年加工500吨水果罐头项目 建设地点 夏邑县车站镇程大庄西村 地理坐标 经度 116.07530 纬度 34.37791 主要危险物质及分布 液化石油气储存处，锅炉房、盐酸及氢氧化钠暂存区 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 液化石油气泄露发生的火灾爆炸事故产生黑烟和其他有毒有害气体对空气环境产生不利影响；火灾产生的消防废水若不及时处理或采取的措施不当，极有可能通过雨水管网进入周边的地表水、地下水，对其产生不良影响 风险防范措施要求 对锅炉房、液化气钢瓶存放处设置专人管理，定期检查；风险物质储存处严禁烟火 填表说明 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中要求，计算得出本项目Q＜1，环境风险潜势为I，进行简单分析。 7.4 环境风险分析 ①对地表水环境的影响分析 火灾影响分析：液化气燃烧产生污染物主要为 CO 和 CO2，两种物质均不溶于水。项目区内布设灭火器均为干粉灭火器及消防沙箱，发生火灾及灭火过程中项目内不会产生废水。灭火后的地面清洗通过控制用水的方式来降低废水产生量，清洗废水经雨污收集沟汇入调节池沉淀（项目污水处理设施设计较大，约300m3，可以满足需求）处理，随后再进行处置。因此项目发生火灾事故后对周围水环境影响不大。 ②对大气环境影响分析 液化气气易燃物料分解产物为一氧化碳、二氧化碳及水，其中完全燃烧时产生二氧化碳，不完全燃烧时产生 CO。CO 在大气中比较稳定，不易与其他物质产生化学反应，其在进入大气后，由于大气的扩散稀释作用和氧化作用，一般不会造成危害，所以吸入时不为人们所察觉，是室内外空气中常见的污染物。当其浓度过高时，人在这种环境下待的时间较长，就会出现晕眩、头痛、怠倦的现象，CO 对人的主要危害就是引起组织缺氧，导致急性或者慢性中毒甚至有死亡的威胁。此外，CO 还可能造成听力与视力的损害，比如视野的减小或者听力的丧失。二氧化碳对环境影响主要为温室效应。 根据分析，项目出现火灾、爆炸事故概率较小，排放一氧化碳、二氧化碳经大气稀释、扩散后对周边大气环境影响较小。 ③对周边敏感点影响分析 根据现场踏勘，距本项目最近敏感点为西侧紧邻的全堂村，项目区发生泄漏事故及火灾事故时，对其以外的区域理论上基本不造成影响。项目在日常经营过程中仍须加强管理，严防事故的发生，靠近物料储存区域应尽量避免人员长期滞留，以免加大事故损失。 ④地下水环境风险事故危害后果 项目液化气采用钢瓶储存，盐酸为桶装存储，氢氧化钠为袋装存储，储存区均进行了防渗处理，泄露或火灾事故情况下，物料一般不会影响地下水，但是若发生爆炸事故，防渗失效的情况下，物料可能会通过渗漏对地下水造成影响。 7.5风险防范措施 液化气属于易燃易爆物质。本项目液化气钢瓶运至厂区，本项目主要环境风险种类包括液化气泄露以及爆炸、火灾等引发的次生/伴生污染物排放情形。项目使用量较小，厂区贮存量较小，但液化气为危险物质，具有发生事故的可能，供气单位应严格按照国家规定选用钢瓶。建设单位按规定操作，加强管理，锅炉房及时清扫，不存放杂物，保持锅炉房清洁，严禁在锅炉房及附近 3m内出现明火，尽量避免风险事件的发生。具体要求如下： 1、根据国家规定，供气钢瓶应满足以下要求 （1）投入使用的液化气气瓶，必须选用国家定点单位生产的产品，使用前应办理压力容器注册登记手续。 （2）液化气气瓶应按照国家规定定期检测，气瓶瓶体应有明显检定标识，其他 标志按照地方政府燃气管理部门规定执行。 （3）液化气钢瓶购置，生产技术科、安全环保部应经上级主管部门同意后，到有资质单位进行采购。 （4）检验报废的液化气气瓶，按规定统一进行处理，不得用于其它用途。 2、钢瓶装卸车应注意 （1）拉运车辆必须停靠在指定的位置，拉紧手制动，熄灭发动机； （2）卸车现场严禁烟火，不得使用易产生火花的工具和用品； （3）装卸人员不得随意离开现场、启动车辆； （4）发生雷击和其他异常情况时，立即停止卸车。 3、建设单位用气过程必须遵守下列规定 （1）不得用明火试漏，如发现钢瓶漏气，应及时通知或送到液化气站检查处理； （2）严禁私自修理角阀和调压器； （3）严禁私自倒出瓶内液化气和处理残液； （4）钢瓶应放在阴凉处，夏季防止曝晒； （5）严禁对钢瓶敲击、碰撞或在地面上拖拉； （6）严禁用火、蒸汽、热水和其它热源对钢瓶加热； （7）禁止将钢瓶倒置使用，严禁钢瓶互相倒气； （8）钢瓶应保持清洁完好，所有附件保持完整。 4、锅炉房管理应遵循以下工作制度 （1）司炉人员须持有司炉操作证，并严格依照操作规程操作； （2）非司炉人员一律不准进入烘干间； （3）严禁在锅炉房内及其附近堆放易燃、易爆品，不允许在锅炉房内洗晒衣物； （4）严守工作岗位，未经允许不准离开，不得擅自离岗； （5）做好锅炉日常维修保养工作，严禁热风机及附近设备带故障操作，做好维护检查登记工作； （6）如遇事故发生，应及时向主管领导报告，待事故处理完毕后方可操作； （7）上班期间不准喝酒，如发现喝酒或有病，由主管负责人采取措施，另行指派合格人员代班； （8）做好锅炉房内的清洁卫生工作。 当厂区污水处理站发生故障，全厂产生的生产废水、生活污水将得不到处理，将造成污水处理站出水超标，对周围环境产生一定的影响。针对此，建设单位采取的措施为：加强厂区污水处理站维修监管，配备专职人员对其进行管理，并每天抽水化验，一旦发生超标现象，立即停止工作，待设备修复之后方可继续生产，同时，项目污水处理设施设计较大，约300m3，可以暂存项目3天的废水量。采取以上措施后，污染治理事故对周围环境影响较小。 5、危险化学品的储存和使用管理： 根据《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）中要求，在贮存和使用危险化学品的过程中，应做到以下几点： ①贮存仓库必须配备有专业知识的技术人员，库房及场所应设专人管理，管理人员必须配备可靠的个人安全防护用品。 ②原料入库时，应严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏。入库后应采取适当的养护措施，在贮存期内，定期检查，发现其品质变化、包装破损、渗漏、稳定剂短缺等，应及时处理。 ③库房温度、湿度应严格控制、经常检查，发现变化及时调整。 ④装卸和使用危险化学品时，操作人员应根据危险性，穿戴相应的防护用品。 ⑤使用危险化学品的过程中，泄漏或渗漏的包装容器应迅速移至安全区域。 ⑥仓库工作人员应进行培训，经考核合格后持证上岗。 ⑦应制定应急处理措施，编制事故应急预案，应对意外突发事件。 ⑧根据《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005），在生产区和储存区配置适量磷酸铵盐干粉灭火器，以便及时扑救初期火灾，同时设置消防水池1座。 6、泄露应急措施 根据本项目特点，工程在泄漏情况下的紧急应急处理措施见表38。 表38 泄漏情况下的紧急应急处理措施 物质名称 内容 处理措施 液化气 泄露应急处理 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防护服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源，用工业覆盖层或吸附/吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用 防护措施 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩带自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 眼睛防护：一般不需要特别防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴一般作业防护手套。 其它：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 急救措施 使用液化石油气空气不足，而产生一氧化碳中毒：关闭液化石油气开关；打开门窗通风；提供伤者新鲜空气，解开束缚、畅通呼吸道；视情况需要施行人工呼吸或心肺腹压术；液化石油气异味 散去之前，勿开启或关闭任何电源开关，以免产生火花引起火灾灭火方法：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 灭火方法 灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳。 7.6应急预案 根据本项目环境风险分析的结果，对于该项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案纲要建议见下表。 表39环境风险的突发性事故应急预案 序号 项目 内容及要求 1 总则 说明应急预案制定的原则 2 危险源情况 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险 3 应急计划区 锅炉房、液化气钢瓶存放处、盐酸及氢氧化钠存放区 4 应急组织 本公司：由项目区内专人负责—负责现场全面指挥，专业救援队伍—负责事故控制、救援和善后处理临近地区：由项目区专人负责—负责项目区附近地区全面指挥，救援、管制和疏散 5 应急状态分类、应急响应程序 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序 6 应急设施设备与材料 办公区：防火灾事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；防有毒有害物资外溢、扩散，主要是水或低压蒸汽幕、喷淋设备、防粉尘服和烧伤急救所用的一些药品、器材。项目区：烧伤人员急救所用的一些药品、器材 7 应急通讯通告与交通 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管制等事项 8 应急环境监测及事故后评估 由专业人员对环境风险事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度等所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据 9 应急防护措施消除泄露措施及需使用器材 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场事故源，降低危害；相应的设施器材设备 临近地区：划分火灾区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备 10 应急剂量控制撤离组织计划医疗救护与保护公众健康 事故现场：事故处理人员制定浓烟的应急剂量、现场及临近人员的撤离组织计划和紧急救护方案 临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对浓烟的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案 11 应急状态终止回复措施 事故现场：规定应急状态终止秩序：事故现场善后处理，恢复生产措施； 临近地区：解除事故警戒、公众返回和善后恢复措施 12 人员培训与演习 应急计划制定后，平时安排事故处理人员进行相关知识培训进行事故应急处理演习；对项目区内工人进行安全卫生教育 13 公众教育信息发布 对厂址临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息 14 记录和报告 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理 15 附件 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料 结论：本项目规模较小，在运行过程中存在着液化气等泄露以及爆炸、火灾等引发的次生/伴生污染物排放情形，必须严格按照有关规范标准的要求对液化气钢瓶进行监控和管理。在认真落实评价所提出的风险防范措施及对策后，项目的事故对周围影响是基本可以接受的。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001，锅炉排气口 | 颗粒物 | 低氮燃烧+烟气循环技术 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）中表1标准，同时满足《河南省2019年度锅炉综合整治方案》要求 |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |
|  | 厂界 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 污水处理各构筑物密闭，喷洒除臭剂，同时厂区加强绿化 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩标准 |
| 地表水环境 | 生活及生产污水 | COD | 厂区污水处理设施处理后进入暂存池，用于周围农田灌溉等 | 综合利用，不外排 |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | BOD5 |  |  |
| 声环境 | 厂界 | 等效连续 A 声级 | 厂房隔声、设备减振及距离衰减，同时加强设备维护，运输车辆慢行禁鸣等措施 | 《工业企业厂界环境 噪声排放标准》 （GB12348-2008）中的 1类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 工程建设完成后，水果下脚料及蘑菇下角料、废弃包装袋外售；分选及去皮杂质、生活垃圾定期运往垃圾中转站处理，交由环卫部门处理；盐酸废包装桶直接由有资质厂家回收；污水处理污泥为一般固体废物，压缩至水分低于60%后由环卫部门送垃圾处理厂集中处理。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 车间地面、仓库及污水处理设施、沉淀池等进行防渗、硬化处理 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 对锅炉房、液化气钢瓶存放处等设置专人管理，定期检查；风险物质储存处严禁烟火；厂区同时设置消防设施等 |
| 其他环境 管理要求 | 按照“三同时”制度的指导思想，在项目完成后，必须加强环境管理和监测计划，使各种污染物的排放达到国家有关排放标准要求，从而提高企业的管理水平和社会环境质量，使企业得以最优化发展。为此，本项目应当配备专门的环境管理及监测机构，并确定相应的职责，制定监测计划。 （1）环境管理 本项目建成后，企业要完善行政、运行组织机构，设置环保科，明确直属分管领导，负责环境管理工作。监测工作可依托有资质的检测单位组织开展。 环保科的机构任务及主要内容：环保科负责日常环境管理工作。主要职责由以下几项内容组成： ①贯彻执行环境保护法律法规和标准的有关规定。 ②组织制定和修改企业环境保护管理规章制度并监督执行。 ③制定并组织实施环境保护规划和计划。 ④领导和组织环境监测。 ⑤检查环境保护设施的运行情况，发现问题及时提出整改措施与建议。 ⑥推广应用环境保护先进技术和经验，推进清洁生产新工艺。 ⑦组织开展环境保护科研和学术交流。 ⑧按照上级环保主管部门的要求，制定环保监测计划并组织、协调完成监测计划。 ⑨组织开展环境保护专业技术培训，提高人员素质水平。 ⑩组织污染源调查，弄清和掌握厂区污染状况，建立污染源档案，并做好环境统计工作。 |

# 六、结论

夏邑县江海食品厂年加工500吨水果罐头项目从环境保护的角度看，该项目的建设是可行的。 其他 本报告表应附以下附件、附图： 附件一 委托书 附件二 项目备案 附件三 原环评批复 附件四 营业执照 附图一 项目地理位置图 附图二 项目周边环境示意图 附图三 项目平面布置示意图 附图四 项目分区防渗布置图

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.0055t/a | / | / | 0.016t/a | 0.0055t/a | 0.016t/a | +0.0105 |
|  | SO2 | 0.006t/a | 0.38t/a | / | 0.018t/a | 0.006t/a | 0.018t/a | +0.012 |
|  | NOX | 0.011t/a | 0.32t/a | / | 0.022t/a | 0.011t/a | 0.022t/a | +0.011 |
|  | 氨 | 0.00096t/a | / | / | 0.00014t/a | 0 | 0.0011t/a | +0.00014 |
|  | 硫化氢 | 0.000034t/a | / | / | 0.000006t/a | 0 | 0.00004t/a | +0.000006 |
| 废水 | COD | 0 | / | / | 0 | / | / | / |
|  | 氨氮 | 0 | / | / | 0 | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 水果及蘑菇下脚料 | 0 | / | / | 0 | / | / | / |
|  | 废弃包装材料 | 0 | / | / | 0 | / | / | / |
|  | 分选及去皮杂质 | 0 | / | / | 0 | / | / | / |
|  | 污泥（干） | 0 | / | / | 0 | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

废气、噪声

建筑材料堆放、运输

装修

房屋建筑

道路修筑

土方开挖

场地平整

扬尘、噪声、固废、废水

噪声、固废

噪声、固废

噪声、固废

噪声、废水

酸液、碱液循环使用

噪声、废水

噪声、固废

外购水果

去皮

去核

清洗

修整

分拣

预煮

噪声、废气

酸液、碱液

噪声

液化气锅炉

噪声

成品入库

装罐

封口

灭菌

辅料

调汁

0.1

水果罐头生产线预煮

0.8

0.9

5

1.2

6.2

0.4

水果罐头生产线预煮冷却

2

1.6

水果罐头生产线设备冲洗

1.2

10

5

水果罐头去皮清洗

6.2

厂区污水处理设施

1.2

61.0

6

99.75

4.8

水果罐头杀菌冷却

0.4

2.0

水果罐头空瓶清洗

用于农田灌溉等，综合利用不外排

0.3

1.3

地面清洗

61

0.25

41.75

41.5

蘑菇罐头（护色漂洗、预煮及冷却、设备冲洗、地面冲洗）

0.2

1.2

1.0

生活用水

1.5

蘑菇罐头预煮

1.8

纯水调汁用

纯水机

6.6

25

软水机

0.3

外卖

进入产品

4.62

1.98厂区洒水抑尘

4.62

1.0回用于场区洒水抑尘

损耗24

24

锅炉

150

1

0.1

0.1

调酸碱用水

1.35

0.15

水果罐头生产线预煮

1.2

7.5

1.8

9.3

0.6

水果罐头生产线预煮冷却

2.4

3

水果罐头生产线设备冲洗

1.8

15

7.5

水果罐头去皮清洗

9.3

厂区污水处理设施

1.8

70.25

9

120.85

7.2

水果罐头杀菌冷却

0.6

3.0

水果罐头空瓶清洗

用于农田灌溉等，综合利用不外排

0.45

1.95

地面清洗

61

0.25

41.75

41.5

蘑菇罐头（护色漂洗、预煮及冷却、设备冲洗、地面冲洗）

0.2

1.0

全厂生活用水

1.2

0.3

1.8

2.31厂区洒水抑尘

外卖

1.5

蘑菇罐头预煮

5.39

纯水调汁用

进入产品

5.39

纯水机

7.7

1.3用于厂区洒水抑尘

锅炉

损耗32

32

软水机

33.3

200

1.5

0.15

调酸碱用水

0.15

消毒

格栅

调节池

初沉池

SBR反应池

砂滤池

清水池（暂存池）

生活及生产污水

用于周围农田灌溉等

高效絮凝剂