# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类（报批版））

项目名称：  年生产300吨粉丝项目

建设单位（盖章）： 夏邑长寿人家生态园有限公司

编制日期：          2021年8月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年生产300吨粉丝项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2107-411426-04-01-391850 |
| 建设单位联系人 | 朱亚丽 | 联系方式 | 13598317828 |
| 建设地点 | 河南 省（自治区） 商丘 市 夏邑 县（区）（街道） 太平工业园区 |
| 地理坐标 | （ 116 度11分 48.295秒， 34 度 13分50.085 秒） |
| 国民经济 行业类别 | C1391淀粉及淀粉制品制造 | 建设项目 行业类别 | 十、农副食品加工业中20其他农副食品加工中淀粉制品制造（不含单纯分装的） |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 夏邑县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2107-411426-04-01-391850 |
| 总投资（万元） | 450 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 4.4 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | (否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 10005 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 《夏邑县城乡总体规划(2017-2035)》 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1与《夏邑县城乡总体规划(2017-2035)》主要内容相符性分析 根据《夏邑县城乡总体规划(2017-2035)》，规划区范围包括规划中心城区、城市近郊区以及城市行政区域内因城市建设和发展需要实行规划控制的区域。本次规划划定城市规划区范围包括城关镇、曹集乡、李集镇、桑堌乡、何营乡、刘店集乡、太平镇、胡桥乡、郭店乡、北岭镇、歧河乡的行政区划范围，总面积约689.3平方公里。 中心城区规划范围为本次规划的中心城区空间增长边界范围内用地，北至北环路以北800米，东至东外环路，南至南外环路，西至西外环路，面积共计86.5平方公里。本次规划期限为2017-2035年，其中近期至2020年。 城镇空间布局结构：规划县域形成“中心引领，轴带拓展，四区协同，多点联动”的城镇发展格局。 中心引领：中心城区作为夏邑县城乡发展极核和统筹城乡、吸纳农村人口就近转移的重要载体。 轴带拓展：沿“车站—中心城—会亭”打造县域工业发展轴，沿“济阳—中心城—太平”打造县域休闲旅游产业集聚轴。 四区协同：中心城及其周边紧密发展区、东部经济区、北部经济区和西南经济区四个功能各异而又协同发展的经济发展区。 多点联动：中心镇、特色镇作为城乡统筹发展的重要节点，通过示范效应带动整体发展。 相符性分析：本项目为新建项目，位于商丘市夏邑县太平工业园区，根据现场查看，项目租赁已有厂房，占地10005㎡，项目北邻河南领辉医药科技有限公司，西隔小路约10m为三姓庄，南隔道路约10m为三姓庄，东侧为塑料大棚，西北侧70m为三姓庄村委会，西北约360m为祝庄。用地性质为建设用地，项目符合夏邑县太平镇土地利用规划，因此，本项目与《夏邑县城乡总体规划(2017-2035)》不冲突。 2产业政策符合性分析 根据《市场准入负面清单(2020 年版)》，本项目不在禁止准入类事项之列。 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目生产规模、生产设备、生产工艺均不在“限制类”和“淘汰类”之列，为允许类，项目建设符合国家产业政策；夏邑县发展和改革委员会已对该项目予以备案，项目代码为2107-411426-04-01-391850（见附件2）。 |
| 其他符合性分析 | 1环保政策符合性分析 1.1三线一单符合性分析 ①与生态红线符合性分析 本项目位于夏邑县太平工业园区，不属于夏邑县拟定的生态红线范围内。 ②与资源利用上线符合性分析 本项目为粉丝生产建设项目，项目营运期会消耗一定量的水、电等能源，项目资源消耗相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 ③与环境质量底线符合性分析 本项目位于夏邑县境内，根据项目区域环境质量现状调查，项目所在区域大气环境、声环境、地表水环境质量监测结果显示，项目区域大气环境、声环境、水环境均符合相应类别要求，有一定环境容量，能够接纳本项目产生的污染物。 ④环境准入负面清单符合性分析 本项目属于粉丝生产建设项目，项目符合国家当前产业政策，符合夏邑县太平镇土地利用总体规划，项目不处于夏邑县拟定的生态红线范围内，有一定的环境容量。因此，项目不属于夏邑县环境准入负面清单范围。 根据《河南省生态环境准入清单》（河南省生态环境厅，2020年12月）商丘市夏邑县环境管控单元生态环境准入清单，管控要求具体如下表1。 表1与商丘市夏邑县环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 单元编码 环境管控单元名称 乡镇 单元 分类 单元环境 属性 现状与问题 管控要求 相符性 ZH41142 630001 夏邑县一 般管控单 元 李集镇、 太平乡、车站镇、中峰 乡、业庙乡等 一般 管控 单元 一般管控 区、土壤污染重点监管单 位、高度关注地块、填埋 场 该单元位于淮河流域，现状分布有土壤污染重点监管单位：郑州郑氏化工产品有限公司夏邑分公司、夏邑蓝云再生能源有限公司、夏邑县宁邑生活垃圾处理场，高度关注地块郑州郑氏化工产品有限公司夏邑分公司地块， 填埋场夏邑县宁邑生活垃圾处理场地块。 主要问题：土壤污染重点监管，存在高度关注地块和填埋场。 空间布局 约束 1、鼓励做大做强食用菌等特色农业，大力发展设施果蔬、渔业、苗木、花卉、采摘等休闲观光创意生态循环农业。 2、加强对农业空间转为生态空间的监督管理，未经国务院批准，禁止将永久基本农田转为城镇空间。鼓励城镇空间和符合国家生态退耕条件的农 业空间转为生态空间。 3、严禁在优先保护类耕地集中区域新建化工、电镀、制革等行业企业以及可能造成耕地土壤污染的建设项目。 项目位于夏邑县太平工业园区，为新建项目，占地为建设用地，符合夏邑县太平镇土地利用总体规划 污染物 排放管 控 1、禁止向耕地及农田沟渠中排放有毒有害工业、生活废水和未经处理的 养殖小区畜禽粪便；禁止占用耕地倾倒、堆放城乡生活垃圾、建筑垃圾、 医疗垃圾、工业废料及废渣等废弃物。 2、加强畜禽养殖污染防治，畜禽规模养殖场（小区）要配套建设与养殖 规模相适宜的粪便污水防渗防溢流贮存设施，以及粪便污水收集、利用和 无害化处理设施；积极引导散养密集区实行畜禽粪便污水分户收集、集中 处理利用。 3、持续开展农村环境综合整治，加快推进农村生活污水处理设施建设， 不断提高已建成农村污水处理设施稳定正常运行率。 4、禁止涉重企业含重金属废水进入城市生活污水处理厂。 5、禁止填埋场渗滤液直排或超标排放。 项目为粉丝生产建设项目，不涉及有毒有害污染物，项目生产废水经沉淀暂存后，用于周围农田灌溉等；生活废水经化粪池处理后进入暂存池用于周围农田肥田等，综合利用不外排 环境风 险防控 1、涉及危险化学品生产、储存、使用的企业在拆除生产设施设备、污染 治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 2、调查评估垃圾填埋场周边土壤环境状况，对周边土壤环境超过可接受 风险的，应采取限制填埋废物进入、降低人体暴露健康风险等管控措施。 3、对高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管控名录。 项目为粉丝生产项目，生产原料不涉及危险品使用，锅炉燃料使用天然气，为当地村村通天然气，符合要求 1.2河南省县级集中式饮用水水源地保护区划 1.2.1夏邑县乡镇集中式饮用水水源保护区划 依据《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》（豫政办〔2016〕23号），夏邑县乡镇集中式饮用水水源保护区主要包括： （1）夏邑县歧河乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西20米、南15米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （2）夏邑县郭店乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、西20米、北10米的区域。 （3）夏邑县会亭镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：供水站厂区及外围东10米、北10米的区域。 （4）夏邑县罗庄乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：供水站厂区及外围西20米、南15米的区域。 （5）夏邑县马头镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：供水站及外围西10米、南15米的区域。 （6）夏邑县业庙乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西20米、南25米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （7）夏邑县桑堌乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、南25米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （8）夏邑县李集镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西10米、南10米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （9）夏邑县车站镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、北10米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米、西至010县道的区域。 （10）夏邑县杨集镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米、南20米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （11）夏邑县骆集乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西15米、北10米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （12）夏邑县刘店乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米、南20米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （13）夏邑县太平镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 （14）夏邑县孔庄乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西10米、南15米的区域。 （15）夏邑县北镇乡地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东15米、北20米的区域。 本项目位于夏邑县太平工业园区，不在夏邑县乡镇饮用水源保护区划范围内。 1.3与《河南省2021年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办〔2021〕20号）主要内容相符性分析 加强扬尘综合治理。落实“六个百分之百”扬尘污染防治措施、“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土和现场配制砂浆）、渣土物料运输车辆管理封闭等措施。 开展工业企业全面达标行动。强化非道路移动机械管控。 相符性分析：本项目为粉丝制造项目，为新建项目，项目租赁已有厂房，不涉及大规模基础开挖，只需进行设备安装等，施工期对环境影响较小。项目为粉丝制造项目，项目营运期废气主要为锅炉燃气废气、天然气燃烧机燃烧废气、面粉称量和搅拌工段产生的少量淀粉颗粒，搅拌过程密闭，采取加强管理、降低物料落差、定期清扫等控制措施后，项目生产过程粉尘对周围环境影响较小；锅炉废气采用天然气为燃料，为清洁能源，采取低氮燃烧+烟气循环技术后，废气经1根15m高排气筒排放；天然气燃烧机燃气废气采取低氮燃烧措施后，废气经1根15m高排气筒排放；可以实现达标排放；项目符合《河南省2021年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办〔2021〕20号）相关要求。 1.4与《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》相符性分析 针对原料运输、贮存、装卸、混合、转运、加装、工艺过程、产品出料、包装等各个生产环节存在的无组织排放污染问题，进行全流程控制、收集、净化处理，同步安装视频监控和相应的污染物排放监测设备，2019年10月底前，全省工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一密闭”（生产过程收尘到位，物料运输抑尘到位，厂区道路除尘到位，裸露土地绿化到位，无组织排放监控到位；厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭）。 相符性分析：本项目为粉丝制造项目，为新建项目，项目租赁已有厂房，不涉及大规模基础开挖，只需进行设备安装等，施工期对环境影响较小。项目为粉丝制造项目，项目营运期废气主要为锅炉燃气废气、天然气燃烧机燃烧废气、面粉称量和搅拌工段产生的少量淀粉颗粒，搅拌过程密闭，采取加强管理、降低物料落差、定期清扫等控制措施后，项目生产过程粉尘对周围环境影响较小；锅炉废气采用天然气为燃料，为清洁能源，采取低氮燃烧+烟气循环技术后，废气经1根15m高排气筒排放；天然气燃烧机燃气废气采取低氮燃烧措施后，废气经1根15m高排气筒排放；可以实现达标排放，项目废气对周围环境影响较小；厂区道路均硬化，裸露土地绿化，原料、产品、车间均在密闭车间进行，项目符合《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》相关规定。 1.5与《河南省2019年度锅炉综合整治方案》相符性分析 加强燃气锅炉升级改造。2019年10月底前，各省辖市和县(市)建成区内4蒸吨及以上的燃气锅炉完成低氮改造，改造后在基准氧含量3.5%的条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于5、10、50毫克/立方米。新建工业燃气锅炉同步完成低氮改造，氮氧化物排放浓度不高于30毫克/立方米。 相符性分析：本项目为粉丝制造项目，项目粉丝机加热过程所需热量由厂区天然气锅炉（0.07t/h）提供，烘干房由天然气燃烧机（0.07t/h）提供，项目使用锅炉未超过4t/h，项目锅炉废气采用天然气为燃料，为清洁能源，采取低氮燃烧+烟气循环技术后，项目天然气锅炉出口颗粒物浓度为4.5mg/m3，二氧化硫浓度为9mg/m3，氮氧化物排放浓度为28.0mg/m3，废气经1根15m高排气筒排放；天然气燃烧机燃气废气采取低氮燃烧措施后，天然气燃烧机出口颗粒物浓度为4.5mg/m3，二氧化硫浓度为9mg/m3，氮氧化物排放浓度为28.0mg/m3，废气经1根15m高排气筒排放；烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于5、10、30毫克/立方米，可以实现达标排放；项目符合《河南省2019年度锅炉综合整治方案》相关要求。 1.6与《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）相关规定一致性分析 项目与《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）相关规定一致性分析见表2。 表2 与《食品生产通用卫生规范》一致性分析 序号 食品安全相关规定 本项目情况 符合性 1 《食品生产通用卫生规范》“3.1选址”中规定：厂区不应选择对食品有显著污染的区域；厂区不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散污染源不能有效清除的地址；厂区不宜择不易发生洪涝灾害的地区；厂区周围不宜有虫害大量滋生的潜在场所 本项目周边为农田和乡村，项目北邻河南领辉医药科技有限公司，该项目主要年加工300万包湿巾、10万瓶洗手液，生产车间及仓库均为封闭，废气主要为吹瓶工序产生的少量非甲烷总烃，已采取严格的治理措施后达标排放；且本项目生产车间也封闭，厂界设置有绿化带，故北侧河南领辉医药科技有限公司少量有机废气对周围环境影响较小；厂区不在易发生洪涝灾害地区；周围无虫害大量滋生潜在场所 符合 2 《食品生产通用卫生规范》“3.2厂区环境”中规定：厂区应合理布局，各功能区划分明显，并有适当的分离或分隔措施；厂区内道路应铺设混凝土、沥青或其他硬质材料；厂区应有适当的排水系统；宿舍、食堂等生活区应与生产区保持适当距离或分隔 本项目生产车间与生活区由厂内道路分开；厂区道路硬化，铺设混凝土；厂区内排水管网铺设适当、合理 符合 3 《食品生产通用卫生规范》“4.1厂房车间设计和布局”中规定：厂房和车间应根据生产工艺合理布局；作业区与清洁区等采取有效分隔或分离；设置的检验室应与生产区域分隔 本项目车间为一层，不同生产工艺在不同区域生产；设有专门检验室，与生产区分隔 符合 4 《食品生产通用卫生规范》“5.1.2排水设施”中规定：排水系统应保证排水畅通、便于清洁维护；排水系统入口应安装带水封的地漏等装置；排水系统出口应有适当措施以降低虫害风险；污水在排放前应经适当方式处理，以符合国家污水排放的相关规定 本项目排水管采取相应措施，防止渗漏及虫害发生；设有化粪池、沉淀池、暂存池，最终用于周边农田灌溉或肥田等 符合 5 《食品生产通用卫生规范》“5.1.4废弃物存放设施”中规定：应配备设计合理、防止渗漏、易于清洁的存放废弃物的专用设施 本项目设有生活垃圾收集箱，分别收集，日产日清 符合 6 《食品生产通用卫生规范》“5.1.5个人卫生设施”中规定：生产场所或生产车间入口处应设置更衣室；应根据需要设置卫生间，卫生间内的适当位置应设置洗手设施；卫生间不得与食品生产、包装或贮存区域直接相连通 本项目入口处设有更衣室，并设有消毒通道和卫生间，卫生设置符合要求 符合 7 《食品生产通用卫生规范》“5.1.6通风设施”中规定：应具有适宜的自然通风或人工通风措施，合理设置进气口位置 本项目于周围地带开阔，通风条件良好 符合 8 《食品生产通用卫生规范》“5.1.8仓储设施”中规定：应具有与所生产产品的数量、贮存要求相适应的仓储设施；原料、半成品、成品、包装材料等应依据性质不同分设贮存场所、或分区域码放，并有明确标识，防止交叉感染 本项目设有原料和产品储存库，并分类储存 符合 9 《食品生产通用卫生规范》“6.5废弃物处理”中规定：应定制废弃物存放和清除制度；废弃物应定期清除；易腐败的废弃物应尽快清除；车间外废弃物放置场所应与食品加工场所隔离防止污染 本项目生活垃圾收集箱设于生产车间外，日产日清，与车间有厂区路分隔 符合 10 《食品生产通用卫生规范》“7.2食品原料”中规定：食品原料必须经过验收合格后方可使用；食品原料运输及贮存中应避免日光直射、备有防雨防尘设施；食品原料运输工具和容器应保持清洁、维护良好 本项目原料由专人、专车运输，其卫生、安全防范措施符合要求 符合 由表2可知，本项目从选址、厂房与车间设计，到原料运输与贮存、仓储、废物处置等，均符合《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）相关规定的要求。为了保障本项目食品卫生安全，评价建议项目严格执行食品生产卫生安全要求，并在所有生产操作员工进入前更换白大褂及手套，加强食品卫生教育；乡镇规划和土地管理部门，应严格控制该公司周边的土地审批，该项目周边不再安置有粉尘、有害气体，放射性物质和其他扩散性污染源排放的加工企业。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 项目背景 近年来，随着居民生活水平的提高，人们对食品需求的多样化，粉丝作为人们老少皆宜的食品需求量越来越大。夏邑长寿人家生态园有限公司经过多次市场调研，为了满足市场需求，决定在夏邑县太平工业园区建设年生产300吨粉丝项目，项目的建设能带动周边群众的就业，促进当地经济发展。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部16号令，2021年1月1日修正）规定，等的规定，本项目属于“十、农副食品加工业中20其他农副食品加工中淀粉制品制造（不含单纯分装的）”，本项目为粉丝生产项目，工艺为外购原料-加工成型-烘干-包装-销售，故应编制环境影响评价报告表。具体见图1。 图1 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）截图 受夏邑长寿人家生态园有限公司（委托书见附件1）委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作，接受委托后，我公司组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，编制了本项目的环境影响报告表。 2、工程产品方案 工程产品为粉丝，规模为300吨/年，主要产品方案见表3。 表3工程产品方案一览表 序号 产品 规格 规模 1 粉丝 200g/袋 150t 2 300g/袋 150t 3、工程主要建设内容 该项目总投资450万元，总占地面积10005m2，总建筑面积3700m2，其中生产区面积为3000 m2，办公及生活区面积700m2。项目年产粉丝300吨。 表4 工程主要建设内容一览表 序号 项目 名称 建筑面积 备注 1 主体工程 生产车间 2000m2 包括包装车间、冷库、成型间、烘干间等 2 辅助工程 办公室及其他配套设施 700m2 用于办公等 3 储运工程 仓库 1000m2 用于储存成品、原料等，位于生产车间外南侧 4 公用工程 供水 由当地农村安全饮水工程提供 供电 当地市政供电 排水 项目生产废水经沉淀暂存后用于周围农田灌溉等；生活废水经化粪池处理后进入暂存池用于周围农田肥田等，综合利用不外排 4 环保工程 废气 锅炉废气 工程锅炉燃料为天然气，为0.07蒸吨/小时锅炉，天然气为清洁能源，采取低氮燃烧+烟气循环措施后，经1根15m高的烟囱排放 天然气燃烧机燃气废气 工程天然气燃烧机燃料为天然气，为0.07蒸吨/小时天然气燃烧机，天然气气为清洁能源，采取低氮燃烧措施后，经1根15m高的烟囱排放 废水 项目生产废水经沉淀暂存后用于周围农田灌溉等；生活废水经化粪池处理后进入暂存池用于周围农田肥田等，综合利用不外排 噪声 基础减震、厂房隔声、绿化吸收等 固废 一般固废暂存处1座 生活垃圾箱若干 4、工程主要设备 工程主要设备一览表见表5。 表5 工程主要设备一览表 序号 品 名 数量 备注 1 搅拌罐 2台 用于搅拌淀粉 2 粉丝机 3台 粉丝机加热使用天然气锅炉 3 冷却鼓风机 6台 吹凉刚出粉丝机的粉丝、防止粘结在一起 4 电动循环切刀 1个 粉丝切段 5 电动输送带 1个 输送粉丝 6 电子秤 20台 工人分装用 7 封口机 16台 密封包装袋 8 0.07t/h天然气锅炉 1台 为粉丝机供热 9 半封闭制冷压缩机 2台 冷冻冷却后的粉丝 10 手工推车 4辆 往晒场运送粉丝 11 天然气烘干房 1间 冬天烘干粉丝用，由1台0.07t/h天然气燃烧器提供热量 5、工程主要原辅料 工程主要原料一览表见表6。 表6 工程主要原辅材料及能源消耗 序号 名称 单位 年消耗量 备注 1 小麦淀粉 t/a 306 外购 2 水 t/a 712.5 农村安全饮水工程 3 电 kw*h/a 15000 太平镇电网 4 塑料包装袋 个 若干 外包装及小包装，外购 5 天然气 M3/a 14642 锅炉房和烘干房用，当地村村通天然气 6、工作制度与劳动定员 项目劳动定员约为10人，工作制度实行1班制，每天白班工作8小时，年工作日为250天。 7、工期安排 项目计划安排建设期1个月，预计开工时间为2021年9月底，竣工时间为2021年10月底。 8、厂区平面布置 项目平面布置较为简单，生产车间位于厂区北侧，仓库位于厂区南侧，办公位于厂区西侧，生产区尽量远离西侧、南侧住户，生产车间、仓库均为全封闭式，生产车间内又分为原料区、成品区、烘干间、包装间等，项目整体按工艺流程布置，布局紧凑、顺畅，既方便管理，又节省用地，减少投资，项目平面布局合理。本项目平面布置图见附图3。 9、公用设施 （1）供排水 本工程用水主要为生产用水、生活用水、锅炉软化用水；新鲜用水量约为712.5t/a；企业用水由农村安全饮水工程提供，可以满足本项目的用水需求。工程用水平衡图见图3。 厂区排水为雨污分流。本工程建设完成后，锅炉用水软化过程产生的高盐水为0.02m3/d，这部分废水除盐分较高外，其他污染物低，可回用于厂区地面洒水降尘，不外排；工程生产废水量为164.5m3/a，生产废水经沉淀暂存后满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱地作物标准要求后用于周边农田灌溉等，综合利用，不外排；生活废水量为160m3/a，生活废水经化粪池处理后进入暂存池用于周围农田肥田等，综合利用不外排。 （2）供电 项目用电由当地电网提供，能够满足要求。 （3）供暖、制冷 项目无集中供暖，办公室采用冷暖空调。制冷系统：项目配置设有冷库，均采用R404A冷却剂，R404A由 HFC125、HFC-134a 和 HFC-143混合而成，比例为 R404A = 44% R125 + 4% R134A + 52% 143A。在常温下为无色气体，在自身压力下为无色透明液体，R-404A适用于中低温的新型商用制冷设备、交通运输制冷设备或更新设备。最接近于R-502，该制冷剂适用于所有R-502可正常运作的环境。产品类别: HFC，分子式:CH F2CF3/CF3CH2F/CH3CF3，沸点 (101.3KPa, ~C): -46.1，临界温度 ℃: 72.4，临界压力(KPa): 3688.7，液体密度 g/cm3，25℃: 1.045，破坏臭氧潜能值 (ODP):0，全球变暖系数值(GWP):3850。 消防设施 项目消防系统设有干粉灭火器等。 供气 项目粉丝机加热过程所需热量由厂区天然气锅炉提供，为当地村村通天然气，工程使用量为10766m3/a；烘干房热量来自天然气燃烧机，通过热交换的方式烘干粉丝，项目烘干房年运行90d，天然气消耗量3876m3/a，可以满足项目需求。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程： 施工期工艺流程： 项目租赁已有厂房，不涉及大规模基础开挖，只需进行设备安装等，施工期对环境影响较小，故本次评价不再针对施工期进行评价。 营运期工艺流程： 本项目年加工300吨粉丝，具体项目生产工艺及产污流程如下图2。 废气：G；废水：W；固废：S；噪声：N。 图2 项目生产工艺及产污流程图 工艺说明： （1）投料搅拌：项目搅拌罐设置于高处的平台上，加料时先通过水管将所需搅拌用水泵入搅拌罐内，之后由投料人员将原料加入搅拌罐中。小麦淀粉和水的加入比例为5:4，在搅拌罐内经搅拌棒充分搅拌为混合均匀的淀粉浆后由泵抽吸到粉丝机上部的搅拌罐，打开粉丝机顶部的搅拌罐底部阀门，使物料通过搅拌罐下方的物料管道以自流方式落入粉丝机进料斗中。 （2）成型、熟化：项目粉丝成型机料筒为夹层式设置，夹层内通有水，成型过程中通过锅炉蒸汽将夹层内的水进行加热，通过间接加热方式对料筒内淀粉浆进行加热，加热温度约为97℃左右。料筒内的淀粉浆一方面被加热糊化，另一方面在料筒内的螺杆挤压作用下不断向料筒末端推进并压实，最终由料筒末端设置的孔状挤出模板中呈丝状挤出成型，挤出后随即由鼓风机冷却，初步冷却后进入粉丝机下方的输送带，输送带末端设置循环切刀把粉丝分切成一定的长度，由人工把分切后的粉丝放到竹竿上，然后整齐摆放在熟化区。熟化时间约为6h。熟化即是将加热糊化后并成型的粉丝半成品进行自然冷却，使其在冷却过程中不断熟化，使产品具有一定的弹性、可延伸性、粘性等特性的过程。项目粉丝机料筒内夹层水与物料不直接接触，可循环使用不外排，只需根据消耗量定期进行补充即可。 （3）冷冻：熟化后的粉丝成品同晾晒架一同放入冷库中冷冻约10h~16h，其目的是使粉丝丝条之间不并条、不沾粘，同时延长粉丝的保存时间。冷冻前需根据熟化后半成品表面含水情况：在天气较热，半成品表面水分散失较多季节需适当喷水；天气潮湿，半成品表面水分散失较少季节不需进行喷水。 （4）解冻：解冻时人工将粉丝从晾晒架取下放入解冻池内用清净自来水浸泡，解冻时由于粉丝表面冻层不断化溶于水中，造成解冻池水位不断增加，当增加一定量后需将部分解冻池水转移至解冻水沉淀池中沉淀并暂存，在解冻池中水更换时回用于解冻池。 （5）晾晒、烘干、包装：解冻后的粉丝运送至室外晾晒场自然晾干，冬天由于客户要货较多，晾晒满足不了生产要求后进入烘干房烘干，烘干房采用清洁能源天然气，烘干房为热交换式烘干房，燃烧机热气通过隧道与箱体内的粉丝交换热量，带走水汽，燃烧机热气经热交换后通过排气筒外排。晾晒干或烘干的粉丝即进入包装区按照不同规格进行包装后入库待售。 营运期主要产污环节 本工程运营期污染物为废气、废水、噪声、固体废物，主要污染物见表7。 表7 本次扩建工程营运期主要污染工序一览表 污染类别 污染源名称 产生工序 污染因子 废气 天然气锅炉燃气废气 天然气燃烧过程 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 天然气燃烧机燃气废气 天然气燃烧过程 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 投料、称量、搅拌过程粉尘 投料、称量、搅拌过程 颗粒物 废水 解冻废水 解冻过程 COD、SS、BOD、氨氮等 车间地面清洗废水 车间地面清洁过程 设备清洗废水 清洗过程 锅炉废水 锅炉软化过程 盐类（Cl-、SO42-、Na+等） 职工生活污水 职工生活 COD、SS、BOD、氨氮等 噪声 设备噪声及运输车辆 生产过程 噪声 固废 部分残次损耗品 生产过程 部分残次损耗品 废弃包装材料 生产过程 废弃包装材料 沉淀池沉渣 污水沉淀过程 沉淀池沉渣 职工生活垃圾 职工生活 职工生活垃圾 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 本项目位于夏邑县太平工业园区，根据环境空气质量功能区划分，项目所在区域应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。为了解项目所在区域环境质量达标情况，本次评价采用夏邑县2019年环境空气质量监测数据，各因子统计结果见下表8。 表8 夏邑县2019年空气质量现状评价表 污染物 评价指标 现状浓度 标准值 占标率% 达标情况 二氧化硫 μg/m3 年平均质量浓度 13 60 21.67 达标 98%百分位数 日平均浓度 19 150 12.67 达标 二氧化氮μg/m3 年平均质量浓度 23 40 57.5 达标 98%百分位数 日平均浓度 51 80 63.75 达标 PM2.5 μg/m3 年平均质量浓度 76 35 217.1 超标 95%百分位数 日平均浓度 212 75 282.67 超标 PM10 μg/m3 年平均质量浓度 105 70 150 超标 95%百分位数 日平均浓度 200 150 133.33 超标 CO mg/m3 百分位数 日平均浓度 1.614 4 40.35 达标 O3 μg/m3 百分位数 日最大8h平均浓度 182 160 113.8 超标 由表8可知，夏邑县2019年大气环境中 SO2 、NO2年平均浓度、CO24h 平均浓度满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准，区域内主要超标因子为 PM10、PM 2.5 、O3，因此，判定夏邑县区域环境空气为不达标区。 针对环境空气质量不达标的现状，夏邑县制订了《夏邑县污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020 年）》，通过控制扬尘污染、削减燃煤总量、控制机动车污染和严把燃煤质量等方面的行动，项目所在区域环境空气质量将会逐步得到改善。 2、水环境质量现状 项目生产废水经沉淀暂存后用于周围农田灌溉等；生活废水经化粪池处理后进入暂存池用于周围农田肥田等，综合利用不外排。最近地表水体为东约2700m的虬龙沟，为沱河支流，沱河属淮河流域，规划为V类水体，本次评价直接引用2021年5月河南省河南省环境质量月报对沱河永城张板桥断面的监测结果，数据统计见表9。 表9 地表水环境质量监测结果 单位：mg/L 监测点位 高锰酸盐指数 NH3-N 总磷 沱河永城张板桥断面 监测数据 10.6 0.17 0.197 标准值 15 2.0 0.4 由上可知沱河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）V类标准要求。 3、声环境质量现状 根据现场调查，本项目西侧、南侧约10m为三姓庄，评价在西侧、南侧约10m的三姓庄住户各设置了一个监测点位，声环境监测于2021年8月6日进行，监测1天，项目夜间不生产，昼间监测一次，西侧、南侧约10m的三姓庄监测结果均为51.0dB（A），昼间满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类标准的要求，声环境质量现状较好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目周边 500m 范围内大气环境保护目标见表10和附图2。本项目厂界内 50m 范围内声环境敏感目标为西侧、南侧约10m的三姓庄；厂界外 500m 范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；项目不涉及地下水环境、生态环境保护目标。 表10 主要环境空气保护目标、声环境保护目标明细表 名称 坐标/m 保护对象 保护 内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m X Y 声环境 西侧约10m的三姓庄 116.19621 34.23095 居民区 人群 二类 西 10 南侧约10m的三姓庄 116.19665 34.23021 居民区 人群 二类 西 10 环境空气 西侧约10m的三姓庄 116.19621 34.23095 居民区 人群 二类 西 10 南侧约10m的三姓庄 116.19665 34.23021 居民区 人群 二类 西 10 三姓庄村委会 116.19653 34.23202 居民区 人群 二类 西北 70 祝庄 116.19745 34.23404 居民区 人群 二类 西北 260 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 项目粉丝机加热过程所需热量由厂区天然气锅炉（0.07t/h）提供，燃气锅炉排气筒出口排放浓度满足河南省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）燃气锅炉标准，即颗粒物≤5 mg/m3；二氧化硫≤10 mg/m3；氮氧化物≤30 mg/m3；烘干房由天然气燃烧机（0.07t/h）提供，天然气燃烧机废气排气筒出口排放浓度满足河南省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）燃气锅炉标准，即颗粒物≤5 mg/m3；二氧化硫≤10 mg/m3；氮氧化物≤30 mg/m3。 项目粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值（颗粒物无组织排放浓度限值1.0mg/m3）。 2、废水 项目生产废水经沉淀暂存后用于周围农田灌溉等；项目生产废水沉淀暂存处理后满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）标准（旱地作物COD200mg/L、SS100mg/L、BOD100mg/L）要求，用于周围农田灌溉等，综合利用；生活废水经化粪池处理后进入暂存池用于周围农田肥田等，综合利用不外排。 3、噪声 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类，具体标准限值见表11。 表11 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别 昼间 夜间 2 60 50 4、固废 固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 总量 控制 指标 | 本工程建设完成后，项目生产废水经沉淀暂存后满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱地作物标准后用于周围农田灌溉等，综合利用，不外排；生活废水经化粪池处理后进入暂存池后用于周围农田肥田等，综合利用，不外排。 项目粉丝机加热过程所需热量由厂区天然气锅炉（0.07t/h）提供，烘干房由天然气燃烧机（0.07t/h）提供，经计算本工程天然气污染物排放量为NOX0.0045t/a、SO20.00137t/a。故本工程总量控制指标为NOX0.0045t/a、SO20.00137t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目为粉丝制造项目，为新建项目，项目租赁已有厂房，不涉及大规模基础开挖，只需进行设备安装等，施工期对环境影响较小，故本次评价不针对施工期进行评价。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 废气 工程营运期废气主要是锅炉废气、天然气燃烧机废气、投料及搅拌过程产生的少量粉尘。 （1）锅炉废气 根据现场查看，项目粉丝机加热过程所需热量由厂区天然气锅炉（0.07t/h）提供，为当地村村通天然气，项目年工作250天，工程使用量为10766m3/a；根据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中的“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃气工业锅炉”中的系数，废气量为107753m3/万m3原料，NOx(以NO2计)产污系数为3.03kg/万m3原料（为采取低氮燃烧系数），则废气量约58m3/h，11.6万m3/a；氮氧化物排放速率0.0017kg/h，0.0033t/a，排放浓度约为28.0mg/m3；项目锅炉采取低氮燃烧+烟气循环措施经1根15m高排气筒（DA001）排放，本项目燃气废气颗粒物浓度、SO2浓度类比永城市福源正大饲料有限公司年加工6万吨饲料生产线改扩建项目竣工环境保护验收监测数据（该项目使用清洁能源天然气，与本项目燃气锅炉类似，具有可比性），项目天然气锅炉出口颗粒物浓度为4.5mg/m3，则本项目颗粒物排放速率0.00026kg/h，排放量0.00052t/a；本项目二氧化硫浓度为9mg/m3，则二氧化硫排放速率0.00052kg/h，0.001t/a； 综上，本项目锅炉燃气废气经低氮燃烧+烟气循环措施后经1根15m高排气筒（DA001）排放后，项目天然气锅炉出口颗粒物排放浓度为4.5mg/m3，排放速率0.00026kg/h，排放量0.00052t/a；二氧化硫排放浓度为9mg/m3，排放速率0.00052kg/h，0.001t/a；氮氧化物排放速率0.0017kg/h，0.0033t/a，排放浓度为28.0mg/m3，满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）中表1标准中燃气锅炉标准要求（颗粒物5mg/m3，二氧化硫10mg/m3，氮氧化物30mg/m3）。 （2）天然气燃烧机废气 项目烘干房热量来自天然气燃烧机（0.07t/h），通过热交换的方式烘干粉丝，项目烘干房年运行90d，天然气消耗量3876m3/a，为当地村村通天然气，参考《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中的“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃气工业锅炉”中的系数，废气量为107753m3/万m3原料，NOx(以NO2计)产污系数为3.03kg/万m3原料（为采取低氮燃烧系数），则废气量约58m3/h，41765m3/a；氮氧化物排放速率0.0017kg/h，0.0012t/a，排放浓度约为28.0mg/m3；项目天然气燃烧机采取低氮燃烧措施经1根15m高排气筒（DA002）排放，本项目燃气废气颗粒物浓度、SO2浓度类比永城市福源正大饲料有限公司年加工6万吨饲料生产线改扩建项目竣工环境保护验收监测数据（该项目使用清洁能源天然气，与本项目燃气锅炉类似，具有可比性），项目天然气燃烧机出口颗粒物浓度为4.5mg/m3，则本项目颗粒物排放速率0.00026kg/h，排放量0.00019t/a；本项目二氧化硫浓度为9mg/m3，则二氧化硫排放速率0.00052kg/h，0.00037t/a； 综上，本项目天然气燃烧机燃气废气经低氮燃烧措施后经1根15m高排气筒（DA002）排放后，项目天然气燃烧机出口颗粒物排放浓度为4.5mg/m3，排放速率0.00026kg/h，排放量0.00019t/a；二氧化硫排放浓度为9mg/m3，排放速率0.00052kg/h，0.00037t/a；氮氧化物排放速率0.0017kg/h，0.0012t/a，排放浓度为28.0mg/m3，满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）中表1标准中燃气锅炉标准要求（颗粒物5mg/m3，二氧化硫10mg/m3，氮氧化物30mg/m3）。 （3）投料、称量及搅拌过程产生的少量粉尘 项目原料称量、投料及搅拌过程产生的粉尘，主要为淀粉颗粒。项目原料存储区均设置隔墙与其他区域隔开，搅拌罐布置于单独操作间内，搅拌时先加水后加淀粉，并在搅拌罐加料口处设置顶盖，减少原料转运、称量、投料及搅拌过程粉尘产生量。评价要求生产同时应加强管理，淀粉投加过程中应尽量降低投料落差，同时加强车间通风，设置排风扇，保证车间内环境质量，故本次不再针对粉尘进行定量分析。采取以上措施后，项目粉尘对周围环境影响较小，类比同类项目可知，厂界浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值（颗粒物无组织排放浓度限值1.0mg/m3）。 工程有组织废气产生及排放情况一览表见表12。 表12 工程有组织废气产生及排放情况一览表 污染源 废气量（万m3/a） 产生情况 治理措施 去除率 排放情况 速率（kg/h） 浓度（mg/m3） 产生量（t/a） 速率（kg/h） 浓度（mg/m3） 排放量（t/a） 锅炉废气（DA001） 11.6 二氧化硫 0.00052 9 0.001 低氮燃烧等 / 0.00052 9 0.001 氮氧化物 0.0024 40 0.0047 30% 0.0017 28 0.0033 颗粒物 0.00026 4.5 0.00052 / 0.00026 4.5 0.00052 天然气燃烧机燃气废气（DA002） 4.18 二氧化硫 0.00052 9 0.00037 低氮燃烧 / 0.00052 9 0.00037 氮氧化物 0.0024 40 0.0017 30% 0.0017 28 0.0012 颗粒物 0.00026 4.5 0.00019 / 0.00026 4.5 0.00019 （4）非正常工况污染物排放情况 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），非正常排放包括设备检修、污染物排放控制措施达不到应有效率、工艺设备运转异常等。 本项目天然气锅炉非正常工况考虑无低氮燃烧等措施情况下。 考虑在以上情景下，本项目废气污染物产生情况及排放情况，具体见下表13。 表13 项目非正常工况下废气污染物产生情况一览表 序号 污染源 非正常排放原因 污染物 非正常排放浓度mg/m3 非正常排放速率kg/h 单次持续时间 年发生频次 应对措施 1 天然气锅炉 排气筒 无低氮燃烧等措施 颗粒物 4.5 0.00026 以1h计 1次 日常加强管理，定期对设备维护 二氧化硫 9 0.00052 以1h计 1次 氮氧化物 40 0.0024 以1h计 1次 2 天然气燃烧机燃气废气排气筒 无低氮燃烧等措施 颗粒物 4.5 0.00026 以1h计 1次 日常加强管理，定期对设备维护 二氧化硫 9 0.00052 以1h计 1次 氮氧化物 40 0.0024 以1h计 1次 由表可知，项目一旦废气处理设施发生故障，将不满足环保要求，故项目应加强对设备的日常维护、保养，出现故障立即更换，确保废气得到有效收集，同时也减少废气聚集带来的安全隐患；废气处理设计过程中注重加强气流的组织和引导，确保废气被有效收集，减少短流、绕流及死角现象出现；加强设备的日常维护和检修，出现破损、螺栓、密封条等损坏，立即解决；建立环保设施运行台账。 本项目废气治理设施情况见表 14，排气筒基本情况见表15。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业-淀粉工业》（HJ860.2-2018），本项目污染源燃气锅炉、天然气燃烧机排放口为主要排放口。 表14 本项目废气治理设施情况表 处置措施 去除率 是否为可行技术 低氮燃烧 氮氧化物30% 是（根据《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业-淀粉工业》（HJ860.2-2018）中污染治理设施名称及工艺确定） 表15 本项目废气排放口基本情况 编号及名称 排气筒坐标 排气筒参数 类型 排放标准 经度 纬度 高度 (m) 内径 (m) 温度 (℃) DA001，天然气锅炉 排气筒 116.07485 34.37788 15.0 0.2 25 主要排放口 《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）中表1标准 DA002，天然气燃烧机燃气废气 排气筒 116.19682 34.23113 15.0 0.1 25 主要排放口 《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）中表1标准 （5）废气处理可行性分析 低氮燃烧是指在炉窑内采用各种燃烧技术手段来控制燃烧过程中 NOX 的生成，低氮燃烧控制燃烧温度以减少“热力”型NOX 的生成，或减少燃料氮与燃料空气中氧的混合，通过形成富燃区域将燃料NOX 还原成N 2 ，以减少“燃料”型NOX 产生；低氮燃烧能够减少40%氮氧化物产生量；烟气再循环是在锅炉的空气预热器前抽取一部分烟气返回炉内，利用惰性气体的吸热和氧浓度的减少，使火焰温度降低，抑制燃烧速度，减少热力型NOX，抽取的烟气可以直接送入炉内，也可以与一次风或二次风混合后送入炉内。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业-淀粉工业》（HJ860.2-2018）中污染治理设施名称及工艺确定低氮燃烧属于可行的脱硝工艺，故项目采取的废气处理措施可行。 （6）废气例行监测计划 按照根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业-淀粉工业》（HJ860.2-2018）等中的监测要求，本项目污染源属于主要污染源，排放口类型为主要排放口，投产后本项目废气环境监测计划内容如下表16。 表16 本项目废气监测计划一览表 类别 监测点位置 监测因子 监测频率 废气 DA001，天然气锅炉排气筒 氮氧化物 一月一次 颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度 一年一次 DA002，天然气燃烧机排气筒 氮氧化物 一月一次 颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度 一年一次 无组织在厂界上风向一个点、下风向 3 个点 颗粒物 半年一次 废水 工程用水主要包括生产用水、生活用水。 生活废水 本项目职工10人，根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T 385-2020）可知，生活用水量按80 L/人•d计，则生活用水量为0.8m3/d（200m3/a），产污系数以0.8计，则生活污水产生量为0.64m3/d（160m3/a）；生活污水中污染物浓度为COD220mg/L、SS120mg/L、BOD120mg/L、氨氮25mg/L；生活污水经化粪池（1座，2m3）处理后进入暂存池（1座，约7m3，可暂存约10天的废水量，保证雨天生活污水不外排），用于周围农田肥田等，综合利用。 （2）生产废水 项目用水主要包括搅拌用水、解冻用水、设备清洗用水、车间清洗用水、锅炉用水、绿化用水，产生的废水主要为解冻废水、设备清洗废水、车间清洗废水、锅炉软化废水。 搅拌用水：项目生产过程中需用水和小麦淀粉按照4:5比例混合后制得淀粉浆，则用水量约为244.8m3/a（年工作250天，折合约为0.98m3/d）。根据企业提供资料，项目粉丝同小麦淀粉含水率基本相同，生产时原料用水的约60%在生产过程中蒸发损耗，剩余40%则在解冻过程中进入解冻池中。 解冻废水：项目共设置3个解冻池用于粉丝解冻，根据企业提供资料，解冻过程解冻池中需加入约20cm的清水作为解冻溶剂，则初次解冻时需加入的新鲜水量约为9m3。生产过程中随着粉丝不断进行解冻，解冻池水量也不断增加，为使解冻池内的水保持在20cm左右，企业拟将解冻池逐步增加的水量转移至沉淀池内进行沉淀后暂存，同时企业拟每2周对解冻池中的水进行全部清理一次，清理后将沉淀池中的水回用于解冻池，清理出的水则排至车间外设置的废水暂存池内，待与设备清洗废水和车间清洗废水混合暂存后，定期用于周围农田灌溉。其中由粉丝表面冻层带入的水约为97.9m3/a（折合为0.39m3/d），该部分水全部作为沉淀池总水量进行计算，则回用水量约为97.9m3/a（折合为0.39m3/d），项目解冻池清理时产生的废水量为180 m3/a（折合为0.72m3/d），为保持水量在20cm左右，则需补充新水量约为82.1m3/a（折合为0.33m3/d）。 设备清洗废水：企业每天需使用自来水对搅拌罐、成型机等主要生产设备进行一次清洗，清洗用水量约为0.1m3/d（折合为25m3/a），产污系数按0.9计算，则废水产生量为0.09m3/d（折合为22.5m3/a）。 车间清洗废水：企业每周需对生产车间地面进行一次清洗，每次清理用水约0.3m3（每平方用水约0.15L，一周按5天计算，折合为0.06m3/d（15m3/a）），废水产生系数按0.8计，则一次清洗废水量为0.24m3（一周按5天计算，折合为0.048m3/d（12m3/a）。 锅炉废水：本工程建设完成后，项目粉丝机加热过程所需热量由厂区天然气锅炉（0.07t/h）提供，锅炉用水使用软水，新鲜水用量0.58m3/d，蒸汽损耗量0.56m3/d，软化过程产生的高盐水为0.02m3/d，这部分废水除盐分较高外，其他污染物低，可用于厂区地面洒水降尘，不外排。 绿化用水：该项目总绿化面积为100m2，根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T 385-2020）可知，园林绿化中绿地用水为0.51m3/（m2·a），则项目绿化用水为51m3/a，绿化用水全部自然蒸发损耗掉，无废水产生，本项目绿化水来自粉丝解冻水。 综上，项目锅炉软化废水量为0.02m3/d，可用于厂区地面洒水降尘；其余生产废水量约0.658m3/d，164.5m3/a，经暂存池（1座，25m3）暂存后，用于周围农田灌溉等，综合利用。 工程水平衡图见图3。 根据《环境影响评价技术导则（地面水环境）》（HJ/T2.3-93）中有关地表水环境影响评价工作等级划分原则，项目评价等级确定为三级B。 根据夏邑县虹雨食品有限公司年生产500吨粉丝项目工程监测报告可知，厂区生产废水暂存池总出口pH7.12-7.16，CODcr121-141mg/L，氨氮7.6-9.5 mg/L，悬浮物68-88mg/L，BOD545.5-50.2mg/L，根据企业设计资料可知，厂区暂存池污水处理设施COD去除率为10%、SS去除率20%、BOD去除率为15%，由此反推出废水各污染物浓度产生浓度，则工程生产废水CODcr产生浓度最大为156.7mg/L，氨氮产生浓度为9.5mg/L，悬浮物产生浓度为110mg/L，BOD5产生浓度为59.1mg/L，本项目生产工艺、产品种类与该项目类似，产污类似，故可进行类比，故本工程废水各污染物浓度产生浓度COD为156.7mg/L，氨氮为9.5mg/L，悬浮物为110mg/L，BOD5为59.1mg/L，经暂存池暂存后，各污染物浓度为COD141mg/L、SS88mg/L、BOD50.2mg/L、氨氮9.5mg/L；满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）标准（旱地作物COD200mg/L、SS100mg/L、BOD100mg/L）要求，用于周围农田灌溉等，综合利用。从技术上考虑，可以满足本项目处理废水的要求。根据现场查看，根据现场勘查，项目东侧、东南、东北均为农田，主要以种植玉米、小麦为主，通过对该区域作物灌溉周期详细调查，玉米为夏季作物（6月~10月），需每10~20天进行一次灌溉；小麦为冬季作物（10月~次年5月），需每20~30天进行一次灌溉，其中小麦在12月至次年1月期间约25~35天左右时间由于地面上冻不需进行灌溉。根据调查，小麦和玉米每次灌溉用水量约为30t/亩（即360t/亩·a），本项目生产废水量为164.5m3/a，可用于0.46亩农田灌溉。根据现场勘查，厂址周围农田面积较大，足够消纳项目产生的废水。由于小麦种植时的灌溉周期最长为25~35天，因此评价要求项目建设暂存池，暂存池容积应能容纳项目25~35天内产生的废水量，同时应留有约10%的余量，经计算项目暂存池容积约为25m3，可暂存约30天的废水量，评价要求应对废水暂存池底部及四周均采用混凝土硬化处理，并铺设防渗材料，防渗系数不小于1×10-7cm/s，确保项目暂存废水不会因下渗而对地下水水质产生影响，故项目污水用于农田灌溉是可行的。 综上，本项目产生的废水均得到有效处理，对周边环境影响较小，治理措施可行。 3、噪声 该项目产生噪声设备主要有搅拌罐、粉丝机和冷却鼓风机等设备噪声，噪声源强在65-90dB(A)，持续时间为2000h，采取减震、隔声、消声、绿化等措施，同时加强设备日常维护、运输车辆慢行禁鸣等措施，项目夜间不生产，噪声源强可降至45-65dB(A)之间。 （1）预测模式 点声源预测模式 A、建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值Leqg计算公式： 式中： Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s。 B、预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： 式中： Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb——预测点的背景值，dB(A)。 C、室外声传播衰减计算公式： 评价仅考虑几何发散衰减。 （2）预测方法 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）评价方法和评价量的规定。 （3）预测结果 本工程建设完成后，工程厂界噪声贡献值见表17。 表17 工程厂界噪声贡献值结果表 单位：dB(A) 项目预测点 噪声贡献值 执行标准 达标情况 东厂界 42.2 GB12348-2008 2类标准：昼间≤60dB(A)，夜间不生产 达标 南厂界 33.0 达标 西厂界 36.0 达标 北厂界 43.1 达标 由表17可见，通过车间隔声及距离衰减后，建设项目各厂界噪声预测值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准［昼间≤60dB（A）]的要求，项目夜间不生产，表明项目运营期噪声对周围环境影响较小。 敏感点预测结果见表18。 表18 敏感点预测结果一览表 单位：dB(A) 点位 现状值 贡献值 叠加值 标准 三姓庄（西侧约10m的三姓庄） 昼间 51.0 16.0 51.0 60 三姓庄（南侧约10m的三姓庄） 昼间 51.0 13.0 51.0 60 由表18可以看出，在敏感点西侧、南侧约10m的三姓庄村，经预测，昼间可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，因此，本项目对区域声环境影响较小；根据现场查看，项目通过合理布置厂区平面图，项目西侧为办公区，南侧为仓库，生产车间位于办公区东侧、仓库北侧，且生产车间、仓库均为封闭式，故项目噪声对项目西侧、南侧约10m的三姓庄村居民影响较小。 按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中的监测要求，投产后本项目噪声例行监测计划内容如下表19。 表19本项目噪声监测计划一览表 类别 监测点位置 监测因子 监测频率 噪声 厂界四周（厂界外1m） 等效连续A声级 每季度一次 4、固体废物 本工程建设完成后，工程生产过程产生的固废主要有部分残次损耗品；废弃包装材料；沉淀池沉渣；生活垃圾。 部分残次损耗品：该项目生产过程中，在粉丝机一次出粉的初期和末期以及解冻或晾晒过程中，往往产生部分残次损耗品，产生量约为6t/a。经一般固废暂存区暂存后，定期外售于养殖企业作为饲料使用。 废弃包装材料：废弃包装材料产生量约为0.3t/a，外售物资回收单位。 沉淀池沉渣：解冻水沉淀池在长时间进行沉淀后，底部会产生一定量沉渣，企业拟每月对沉淀池底部进行一次清理，底部沉渣产生量为0.6t/a，自然晾干后（晾干过程加盖密闭）随生活垃圾一起城市垃圾填埋场进行填埋处理。 生活垃圾：工程生活垃圾产生量约产生量约1.25t/a，分类收集后由环卫部门统一处理。 工程固体废物产排情况一览表见表20。 表20 工程固体废物产排情况一览表 名称 产生环节 废固体 形态 产生量 主要成分 固废性质 贮存方式 处置量 处理措施 部分残次损耗品 生产过程 固态 6t/a 粉丝残次损耗品 一般固废 一般固废暂存区暂存 6t/a 外售 废弃包装材料 生产过程 固态 0.3t/a 废弃包装材料 一般固废暂存区暂存 0.3t/a 外售物资回收单位 沉淀池沉渣 污水沉淀过程 固态 0.6t/a 有机物等 一般固废 密闭暂存桶暂存 0.6t/a 晾干后由环卫部门采用密封罐车清运拉走 生活垃圾 职工生活 固态 1.25t/a / 一般固废 垃圾收集桶暂存 1.25t/a 集中收集后由环卫部门定期运往垃圾中转站 综上，采取上述措施后，评价认为项目产生的各类固废做到了“减量化、资源化、无害化”的相关要求，不对外界构成新的污染源。 5、土壤、地下水环境分析 （1）评价工作等级的判定 拟建项目属于粉丝制造项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）可知，项目属于其他行业，项目类别为IV类，可不开展土壤环境影响评价。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属Ⅳ类项目，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 （2）土壤环境影响分析 土壤污染是指人类活动所产生的物质（污染物），通过多种途径进入土壤，其数量和速度超过了土壤的容纳能力和净化速度的现象。土壤污染可使土壤的性质、组成及性状等发生变化，使污染物质的积累过程逐渐占据优势，破坏了土壤的自然动态平衡，从而导致土壤自然正常功能失调，土壤质量恶化，影响作物的生长发育，以致造成产量和质量的下降，并可通过食物链引起对生物和人类的直接危害，甚至形成对有机生命的超地方性的危害。 拟建项目污染物质可能通过以下途径进入土壤。 a水污染型：本项目生活污水、生产废水发生泄漏，若沉淀池、暂存池、解冻池、化粪池等发生破损，致使周边土壤受到的污染。 b固体废物污染型：拟建项目一般固体废物残次损耗品、废弃包装材料、沉淀池沉渣等在运输、贮存或堆放过程中通过扩散、降水淋洗等直接或间接地影响土壤。 （3）地下水环境影响分析 正常情况下，污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是连接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。地下水能否被污染以及污染程度的大小，取决于包气带的地质结构、成分、厚度、渗透性以及污染物的种类和性质。一般说来，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒大松散，渗透性能良好则污染重。根据本项目所处区域的地质情况，项目可能对地下水造成污染的途径主要有： a厂区内污水收集管网出现破损或者泄漏，暂存池、沉淀池、解冻池、化粪池等出现事故导致污水泄漏，造成非正常排放。 b项目沉淀池、暂存池、解冻池、化粪池等防渗措施不到位，导致废水下渗，污染地下水。 c生活垃圾、残次损耗品、废弃包装材料、沉淀池沉渣等等清运不及时，其有害成分可能随着雨水污染地下。 d大气污染物通过重力沉降或雨水淋洗降落到地表污染地下水。 正常工况下，工程生产废水经沉淀暂存后用于农田灌溉等；生活污水经化粪池处理后进入暂存池用于周围农田肥田等。 项目非正常情况主要是污水收集管网、化粪池、暂存池、解冻池、沉淀池出现破损或者泄漏，造成非正常排放。废水产生、输送和处理过程中有发生“跑、冒、滴、漏”事故可能，一旦发生事故，尤其是在污水管网埋地部位，污、废水一旦泄漏难以被发现且浓度较高，将会通过包气带渗入至地下水中，从而造成地下水污染，使地下水水质恶化。因此，当发生污染物泄露事故后，必须立即启动应急预案，并提出下一步预防和防治措施，迅速控制或切断事件灾害链，对污水进行封闭、截流，抽出污水集中处理，使污染地下水扩散得到有效抑制，最大限度地保护下游地下水水质安全，将损失降到最低限度。此外，如污染物泄露及时发现，不会造成长时间的泄露，加之有效的防渗手段，可大幅减少泄露事故对地下水的污染，所以在项目投产后，应做好污染监控措施，对化粪池、暂存池、解冻池、沉淀池及管道等仍必须采取可靠的防渗防漏措施，防止重大事故或者事故处理不及时污水泄漏对地下水环境造成污染。 （4）项目土壤、地下水污染防治措施 土壤、地下水污染主要来自废水、废气、固体废物污染，重在预防，为有效防治土壤、地下水环境污染，项目运营期应采取以下防治措施： a源头控制措施：严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、仓库等采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏环境风险事故降到最低程度。防渗工程设计使用年限不应低于设备、管线及建、构筑物的设计使用年限。对可能泄漏有害介质和污染物的设备和管道敷设尽量做到“可视化”，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水、土壤污染。定期对化粪池、暂存池、沉淀池、解冻池等进行巡查，采取防渗处理，严防发生破损、泄漏事故。 b分区防渗：本次环评参照《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)对本项目进行整体的污染分区划分，分为污染防治区和非污染防治区，其中污染防治区又分为一般污染防治区和重点污染防治区，防渗分区图见附图4，防渗措施要求见下表。 表21防渗分区划分情况及要求 分区 区域 防渗要求 重点防渗区 化粪池、沉淀池、暂存池、解冻池、污水收集管线等 等效黏土防 渗区Mb≥6.0m，K≤1×10 -7 cm/s，污水输送管线雨污分流，PVC材质，在连接或弯头处加强防渗；化粪池、沉淀池、暂存池、解冻池采用铺设1.0mmHDPE膜进行防渗，渗透系数达到1.0×10-10cm/s 一般防渗区 生产车间、仓库等 等效黏土防渗区Mb≥1.5m，K≤1×10 -7 cm/s，混凝土防渗层抗渗等级不应小于P6，其厚度不宜小于100mm，其防渗层性能与1.5厚粘土层( 渗透系数≤10-7cm/s) 等效 简单防渗区 办公室 一般地面硬化 运营过程中对生产车间、仓库、暂存池、化粪池、沉淀池、解冻池等按相关要求做好防渗措施，防止产生土壤污染。 c应急响应：一旦发生污染事件发生后，为了能以最快的速度防止污染物进一步向周围扩散，根据前述分析，可以采取如下相应措施来控制： 源头控制：一旦发生废水泄漏，应及时切断并封堵泄漏源，并对泄漏物所在的地面进行及时截流封堵，尽可能将泄漏物控制在一个相对较小的范围内，防止泄漏物四处流淌而增加地下水、土壤污染的风险。 后果控制：当发生严重的地下水、土壤污染事故，使得项目场地不能正常工作时，则应报环保部门批准后实行非正常封场，防止污染进一步扩散；同时进行评估决定是否采取进一步的工程防护措施；继续对地下水、土壤已经受到污染的区域进行跟踪监测，并根据需要开展风险评估，根据风险评估结果决定是否进行地下水修复工作。 途径控制：由于受项目所在地水文地质条件限制，被污染的地下水径流迁移较缓慢，将较长时间存在于项目场地所在区域的潜水含水层中。对于已被污染的土壤需及时挖掘清理并妥善处置，防止土壤中污染物随降雨淋滤进一步下渗进入地下水中，同时可考虑通过小范围内的地下水抽排措施降低地下水水位，切断污染物在地下水中的迁移途径，防止污染羽扩散，或在污染羽下游建设渗透性反应墙，控制污染羽向下游扩散并去除地下水中的污染物。 按照有关的规范要求采取上述污染防渗措施，可以避免项目对周边土壤产生明显影响，营运期土壤污染防治措施是可行的。 6、环境风险分析 6.1风险源调查及识别 本项目生产过程中涉及的危险物质主要为天然气，其理化性质及危害见表22。 表22天然气理化性质及危险特征一览表 天然气 主要成分 甲烷 外观与性质 无色、无味气体，有毒，可引起火灾、爆炸 甲烷 分子式 CH4 蒸汽压 53.32Kpa/-168.8℃ 分子量 16 闪点 -188℃ 沸点 -161.5℃ 相对密度（水=1） 0.42（-164℃） 溶解性 极难溶于水 爆炸极限 5.0%～15.4% 燃烧性 易燃，与空气混合能形成爆炸混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险 危险标记 4（易燃气体） 毒理性 毒性 属剧毒类 急性毒性 小鼠吸入2%浓度×60分钟，麻醉作用；兔吸入2%浓度×60分钟，麻醉作用 健康危害 甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%-30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时远离，可致窒息死亡。皮肤接触液化的甲烷，可致冻伤。 危险特性 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氟化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触反应剧烈。 由表22可知，天然气为风险物质，项目生产中可能发生的事故主要为天然气泄露以及爆炸、火灾等引发的次生/伴生污染物排放情形。 7.2环境敏感目标概况 根据本项目危险物质的特性，结合项目存储情况和工艺设备情况，发生事故后主要通过大气进行传播，主要影响有周边环境空气、地表水、地下水和土壤环境。本次环境风险评价对事故源周边3km半径范围内敏感目标进行了调查，敏感目标主要有村庄等居住点、行政办公机构、学校，及区域内虬龙沟等地表水体等。本项目位于夏邑县太平工业园区，根据现场勘察，距离本项目最近的敏感目标为西侧、南侧约10m的三姓庄（约310人）。 7.3风险潜势初判及风险评价等级 根据HJ/T169-2018《建设项目环境影响风险评价技术导则》附录B，计算环境风险物质对应临界量比值Q。按式（C.1）计算： （C.1） 式中：q1，q2，…，qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn—每种危险物质的临界量，t.。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据 HJ169-2018 附录 B，项目涉及的主要风险物质为天然气，天然气物质的最大存在总量按连续生产设备的容积计算。项目粉丝机加热过程所需热量由厂区天然气锅炉提供，烘干由天然气燃烧机提供热量，均为当地村村通天然气，具体见表23。 表23 项目风险物质表 物质名称 临界量 风险物质类别 预计最大存在量qn（t） qn/Qn 天然气 10 易燃气体 0.007t/h（7.32m3/h） 0.0007 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 B ，该物质对应临界量为10t，则Q=0.0007，Q＜1，则本项目环境风险潜势为I。 根据下表24进行判定，工程环境风险评价工作等级为简单分析，参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录A格式，对项目环境风险进行简单分析评价。 表24 评价工作等级划分 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析 表25 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 夏邑长寿人家生态园有限公司年生产300吨粉丝项目 建设地点 夏邑县太平工业园区 地理坐标 经度 116.19654 纬度 34.23068 主要危险物质及分布 锅炉房、烘干间 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 天然气泄露发生的火灾爆炸事故产生黑烟和其他有毒有害气体对空气环境产生不利影响；火灾产生的消防废水若不及时处理或采取的措施不当，极有可能通过雨水管网进入周边的地表水、地下水，对其产生不良影响 风险防范措施要求 对锅炉房、烘干间设置专人管理，定期检查；风险物质储存处严禁烟火 填表说明 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中要求，计算得出本项目Q＜1，环境风险潜势为I，进行简单分析。 7.4 环境风险分析 ①对地表水环境的影响分析 火灾影响分析：天然气燃烧产生污染物主要为 CO 和 CO2，两种物质均不溶于水。项目区内布设灭火器均为干粉灭火器及消防沙箱，发生火灾及灭火过程中项目内不会产生废水。灭火后的地面清洗通过控制用水的方式来降低废水产生量，清洗废水经雨污收集沟汇入厂区事故池（厂区设计事故池1座）处理，随后再进行处置。因此项目发生火灾事故后对周围水环境影响不大。 ②对大气环境影响分析 天然气易燃物料分解产物为一氧化碳、二氧化碳及水，其中完全燃烧时产生二氧化碳，不完全燃烧时产生 CO。CO 在大气中比较稳定，不易与其他物质产生化学反应，其在进入大气后，由于大气的扩散稀释作用和氧化作用，一般不会造成危害，所以吸入时不为人们所察觉，是室内外空气中常见的污染物。当其浓度过高时，人在这种环境下待的时间较长，就会出现晕眩、头痛、怠倦的现象，CO 对人的主要危害就是引起组织缺氧，导致急性或者慢性中毒甚至有死亡的威胁。此外，CO 还可能造成听力与视力的损害，比如视野的减小或者听力的丧失。二氧化碳对环境影响主要为温室效应。 根据分析，项目出现火灾、爆炸事故概率较小，排放一氧化碳、二氧化碳经大气稀释、扩散后对周边大气环境影响较小。 ③对周边敏感点影响分析 根据现场踏勘，距本项目最近敏感点为西侧、南侧的三姓庄，项目区发生泄漏事故及火灾事故时，对其以外的区域理论上基本不造成影响。项目在日常经营过程中仍须加强管理，严防事故的发生，靠近物料储存区域应尽量避免人员长期滞留，以免加大事故损失。 ④地下水环境风险事故危害后果 项目天然气为当地村村通天然气，厂区不设置贮存设施，天然气管道采取优质管材，泄露或火灾事故情况下，物料一般不会影响地下水，但是若发生爆炸事故，防渗失效的情况下，物料可能会通过渗漏对地下水造成影响。 7.5风险防范措施 天然气属于易燃易爆物质。项目天然气为当地村村通天然气，厂区不设置贮存设施，天然气管道采取优质管材，本项目主要环境风险种类包括天然气泄露以及爆炸、火灾等引发的次生/伴生污染物排放情形。项目使用量较小，厂区不贮存量，但天然气为危险物质，具有发生事故的可能，建设单位按规定操作，加强管理，锅炉房及时清扫，不存放杂物，保持锅炉房清洁，严禁在锅炉房及附近 3m内出现明火，尽量避免风险事件的发生。采取以下风险防范措施： 生产中采取的防范措施 a. 企业负责人及安全生产管理人员应当经过安全生产知识和管理能力的培训，合格后方可任职，也应对生产人员进行基本安全知识的培训； b. 设备的选型、安装、验收，工艺的布置以及相互之间的安全距离一定要按照相应的规范和标准进行，验收合格后方可投入生产； c.应配备应急救援的设施、器具与个体防护用品（如冲洗器和洗眼器、空气呼吸器、灭火抢救人员防护用具等）； d.天燃气阀门定期检测。 锅炉房管理应遵循以下工作制度： （1）司炉人员须持有司炉操作证，并严格依照操作规程操作； （2）非司炉人员一律不准进入锅炉间； （3）严禁在锅炉房内及其附近堆放易燃、易爆品，不允许在锅炉房内洗晒衣物； （4）严守工作岗位，未经允许不准离开，不得擅自离岗； （5）做好锅炉日常维修保养工作，严禁锅炉及附近设备带故障操作，做好维护检查登记工作； （6）如遇事故发生，应及时向主管领导报告，待事故处理完毕后方可操作； （7）上班期间不准喝酒，如发现喝酒或有病，由主管负责人采取措施，另行指派合格人员代班； （8）做好锅炉房内的清洁卫生工作。 冷库风险防范措施 为避免可能产生的泄露事故的发生，并减轻事故发生后对环境的危害程度，建议采取如下措施： ①储存于阴凉、通风的库房；远离火种、热源；库温不超过30℃；应与易（可）燃物、氧化剂分开存放，切记混储；储区应备有泄露应急处理设备。 ②操作时密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，远离易燃、可燃物；防止气体泄露到工作场所空气中，避免与氧化剂接触；搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。 ③应建立完善的应急预案领导小组，应有完备的应急环境监测、抢险、救援及控制措施，并配备应急救援保障设施和装备。 火灾、爆炸防范措施 （1） 总图布置的防火措施 总平面布置和贮存、生产区设备严格执行有关防火、防爆规定，保证留有充分的防火间距和通畅的消防通道，确保生产安全和人身安全。 本项目装置在布置时充分考虑装置内建构筑物的安全距离、装置之间的安全距离，以及操作人员及检修人员的方便、安全，在经常操作的平台上设置2个或2个以上的出入通道，以使现场人员在事故状态下能够安全撤离。 （2）消防装置的设置 灭火装置的设置应严格按照防火、防爆设计规范的要求进行设计，按规范设置消防系统；火灾扑灭后，灭火水中含有一定量的灭火剂等，如不及时处理，排入外环境会造成地表水环境的污染。灭火产生废水应及时用围堰封堵、收集。收集后的灭火水合理处置，并在厂区设置消防水池。 泄漏情况下的紧急应急处理措施 本项目在泄漏情况下的紧急应急处理措施见表26。 表26 泄漏情况下的紧急应急处理措施 物质名称 内容 处理措施 甲烷 泄露应急处理 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 防护措施 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩带自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 眼睛防护：一般不需要特别防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴一般作业防护手套。 其它：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 急救措施 皮肤接触或眼睛接触：皮肤或眼睛接触液态甲烷会冻伤，应及时就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 灭火方法：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 灭火方法 灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 7.6应急预案 根据本项目环境风险分析的结果，对于该项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案纲要建议见下表。 表27环境风险的突发性事故应急预案 序号 项目 内容及要求 1 总则 说明应急预案制定的原则 2 危险源情况 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险 3 应急计划区 锅炉房、烘干房等 4 应急组织 本公司：由项目区内专人负责—负责现场全面指挥，专业救援队伍—负责事故控制、救援和善后处理临近地区：由项目区专人负责—负责项目区附近地区全面指挥，救援、管制和疏散 5 应急状态分类、应急响应程序 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序 6 应急设施设备与材料 办公区：防火灾事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；防有毒有害物资外溢、扩散，主要是水或低压蒸汽幕、喷淋设备、防粉尘服和烧伤急救所用的一些药品、器材。项目区：烧伤人员急救所用的一些药品、器材 7 应急通讯通告与交通 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管制等事项 8 应急环境监测及事故后评估 由专业人员对环境风险事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度等所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据 9 应急防护措施消除泄露措施及需使用器材 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场事故源，降低危害；相应的设施器材设备 临近地区：划分火灾区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备 10 应急剂量控制撤离组织计划医疗救护与保护公众健康 事故现场：事故处理人员制定浓烟的应急剂量、现场及临近人员的撤离组织计划和紧急救护方案 临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对浓烟的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案 11 应急状态终止回复措施 事故现场：规定应急状态终止秩序：事故现场善后处理，恢复生产措施； 临近地区：解除事故警戒、公众返回和善后恢复措施 12 人员培训与演习 应急计划制定后，平时安排事故处理人员进行相关知识培训进行事故应急处理演习；对项目区内工人进行安全卫生教育 13 公众教育信息发布 对厂址临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息 14 记录和报告 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理 15 附件 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料 结论：本项目规模较小，在运行过程中存在着天然气泄露以及爆炸、火灾等引发的次生/伴生污染物排放情形，必须严格按照有关规范标准的要求对天然气钢瓶进行监控和管理。在认真落实评价所提出的风险防范措施及对策后，项目的事故对周围影响是基本可以接受的。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001，锅炉排气筒 | 颗粒物 | 低氮燃烧+烟气循环技术 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）中表1标准 |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |
|  | DA002，天然气燃烧机排气筒 | 颗粒物 | 低氮燃烧 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）中表1标准 |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |
|  | 厂界 | 颗粒物 | 搅拌过程密闭，采取加强管理、降低物料落差、定期清扫等控制措施 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 |
| 地表水环境 | 生产污水 | COD | 厂区污水沉淀暂存处理后，用于周围农田灌溉等 | 综合利用，不外排 |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  | 生活污水 | COD | 厂区污水经化粪池处理后进入暂存池，用于周围农田肥田等 | 综合利用，不外排 |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | BOD5 |  |  |
| 声环境 | 厂界 | 等效连续 A 声级 | 厂房隔声、设备减振及距离衰减，同时加强设备维护，运输车辆慢行禁鸣等措施 | 《工业企业厂界环境 噪声排放标准》 （GB12348-2008）中的 2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 工程建设完成后，生产过程产生的部分残次损耗品定期外售于养殖企业作为饲料使用；废弃包装袋外售；生活垃圾定期运往垃圾中转站处理，交由环卫部门处理；沉淀池沉渣为一般固体废物，自然晾干后由环卫部门送垃圾处理厂集中处理。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 车间地面、仓库及化粪池、暂存池、解冻池、沉淀池等均进行防渗、硬化处理 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 对锅炉房、烘干间设置专人管理，定期检查；风险物质储存处严禁烟火；厂区同时设置消防设施等 |
| 其他环境 管理要求 | 按照“三同时”制度的指导思想，在项目完成后，必须加强环境管理和监测计划，使各种污染物的排放达到国家有关排放标准要求，从而提高企业的管理水平和社会环境质量，使企业得以最优化发展。为此，本项目应当配备专门的环境管理及监测机构，并确定相应的职责，制定监测计划。 1、环境管理 本项目建成后，企业要完善行政、运行组织机构，设置环保科，明确直属分管领导，负责环境管理工作。监测工作可依托有资质的检测单位组织开展。 环保科的机构任务及主要内容：环保科负责日常环境管理工作。主要职责由以下几项内容组成： ①贯彻执行环境保护法律法规和标准的有关规定。 ②组织制定和修改企业环境保护管理规章制度并监督执行。 ③制定并组织实施环境保护规划和计划。 ④领导和组织环境监测。 ⑤检查环境保护设施的运行情况，发现问题及时提出整改措施与建议。 ⑥推广应用环境保护先进技术和经验，推进清洁生产新工艺。 ⑦组织开展环境保护科研和学术交流。 ⑧按照上级环保主管部门的要求，制定环保监测计划并组织、协调完成监测计划。 ⑨组织开展环境保护专业技术培训，提高人员素质水平。 ⑩组织污染源调查，弄清和掌握厂区污染状况，建立污染源档案，并做好环境统计工作。 2、生产场所的卫生管理要求 （1）原材料卫生要求 购入的原料不含有毒有害物，也不应受其污染；运输工具等应符合卫生要求；应设置与生产能力相适应的原材料场地和仓库。 （2）工厂卫生要求 厂区要远离有害场所，给排水系统应能适应生产需要，设施应合理有效。根据本项目实际情况及卫生要求，项目生产车间设置员工洗手设施。洗手设施应分别设置在车间进口处和车间内适当的地点。项目考虑到食品企业的卫生要求，项目厂区设置卫生间，远离本项目生产车间。 （3）工厂的卫生管理 食品厂必须建立相应的卫生管理机钩，对本单位的食品卫生工作进行全面管理；管理机构应配备经专业培训的专职或兼职的食品卫生管理人员；建立健全维修保养制度，定期检查、维修，杜绝隐患，防止污染食品；应制订有效的清洗及消毒方法和制度，以确保所有场所清洁卫生、防止污染食品；食品厂全体工作人员，每年至少进行一次体格检查，没有取得卫生监督机构颁发的体检合格证者，一律不得从事食品生产工作。 （4）生产的卫生要求 应按产品品种分别建立生产工艺和卫生管理制度，原材料必须经过检、化验，合格者方可使用；各项工艺操作应该在良好的情况下进行。生产设备、工具、容器、场地等在使用前后均应彻底清洗、消毒。维修、检查设备时，不得污染食品。包装上的标签应按《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》（GB 7718 -2011）的有关规定执行：生产过程的各项原始记录(包括工艺规程中各个关键因素的检查结果)应妥为保存，保存期应较该产品的商品保存期延长六个月。 （5）卫生的管理 卫生和质量检验室应具备所需的仪器、设备，并有健全的检验制度和检验方法。原始记录应齐全，并应妥善保存，以备查核。检验用的仪器，设备，应按期检定，及时维修。 （6）成品卫生要求 经检验合格包装的成品应贮存于成品库，其容量应与生产能力相适应；要设有温、温度监测装置，定期检查和记录；要有防鼠、防虫等设施，定期清扫、消毒，保持卫生。运输工具（包括车厢和各种容器等）应符合卫生要求。 （7）个人卫生要求 从业人员(包括临时工)应接受健康检查，要先经过卫生培训教育；不准穿工作服、鞋进厕所或离开生产加工场所；进入生产加工车间的其他人员（包括参规人员）均应遵守本规范的规定。 |

# 六、结论

夏邑长寿人家生态园有限公司年生产300吨粉丝项目，从环境保护的角度看，该项目的建设是可行的。 其他 本报告表应附以下附件、附图： 附件一 委托书 附件二 项目备案 附件三 土地手续 附件四 租赁协议 附件五 营业执照 附图一 项目地理位置图 附图二 项目周边环境示意图 附图三 项目平面布置示意图 附图四 项目分区防渗布置图

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.00071t/a | / | 0.00071t/a | / |
|  | SO2 | / | / | / | 0.00137t/a | / | 0.00137t/a | / |
|  | NOX | / | / | / | 0.0045t/a | / | 0.0045t/a | / |
| 废水 | COD | 0 | / | / | 0 | / | / | / |
|  | 氨氮 | 0 | / | / | 0 | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 部分残次损耗品 | 0 | / | / | 0 | / | / | / |
|  | 废弃包装材料 | 0 | / | / | 0 | / | / | / |
|  | 沉淀池沉渣 | 0 | / | / | 0 | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

G、N

S、N

淀粉和水

成型、熟化

冷却

解冻

晾晒

N、G

S、N

冷冻

包装

成品入库

搅拌

S

天然气锅炉

W

G、N

天然气燃烧机烘干

0.59

0.98

原料用水

0.39

0.33

0.52

0.72

解冻废水

0.20

0.39

0.39

沉淀池

2.85新鲜水

0.2

暂存池

0.658

绿化用水

0.012

周边农田灌溉等

0.048

0.06

车间清洗

0.01

0.56

0.8

0.16

0.09

0.1

设备清洗

周边农田肥田等

暂存池

0.64

化粪池

0.64

职工生活

用于厂区洒水抑尘等，不外排

0.02

软水机

0.58

0.56

0.56

锅炉用水

3.5

图3  项目水平衡图        单位：t/d