# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 河南中宝工业科技有限公司对年产

6万吨汽车配件进行技术改造项目

建设单位（盖章）：河南中宝工业科技有限公司

编制日期：       2021年5月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 河南中宝工业科技有限公司对年产6万吨汽车配件进行技术改造项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2104-411426-04-03-711108 |
| 建设单位联系人 | 王中一 | 联系方式 | 13937096622 |
| 建设地点 | 商丘市夏邑县济阳镇田道口村商永公路南侧 |
| 地理坐标 | （115度59分20.461秒，34度8分54.678秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3670汽车零部件及配件制造； C3391黑色金属铸造 | 建设项目 行业类别 | 三十三、汽车制造业36、71汽车零部件及配件制造367； 三十、金属制品业33、68铸造及其他金属制品制造339 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 □扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 夏邑县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2104-411426-04-03-711108 |
| 总投资（万元） | 700 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 2.86 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | (否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | / |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 根据夏邑县国土资源局济阳国土资源所出具的证明，本项目用地性质属于工业用地，符合夏邑县济阳土地利用总体规划。 |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”相符性分析 1.1生态保护红线 根据河南省生态保护红线范围划分情况，夏邑县不涉及生态保护红线和一般生态空间。本项目选址不在生态保护红线范围内。 1.2环境质量底线 1.2.1水环境质量底线 根据河南省水环境管控分区划分情况，夏邑县济阳镇水环境分区管控类型为一般管控区。 本项目营运期产生的生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排，不属于高污染的涉水项目，不会对周围水环境造成不利影响。因此，本项目满足水环境质量底线要求。 1.2.2大气环境质量底线 根据河南省大气环境管控分区，夏邑县济阳镇大气环境管控分区类型为大气一般管控区。 本项目营运期不使用煤炭，项目属于汽车零部件及配件制造业，不属于大力淘汰和压减的行业，项目营运期产生的废气经处理后能够实现达标排放，项目营运期不使用国三及以下柴油火车、采用稀薄燃烧技术和“油改气”的老旧燃气车辆，因此，本项目能够满足大气环境质量底线的要求。 1.2.3土壤环境风险防控底线 根据河南省土壤污染风险管控分区，夏邑县济阳镇属于土壤环境一般管控区。 本项目用地性质属于工业用地，且项目不属于土壤污染风险行业企业，因此，本项目符合土壤环境风险防控底线的要求。 1.3资源利用上线 1.3.1能源利用上线 本项目营运期不消耗高污染燃料，且夏邑县济阳镇不属于高污染燃料禁燃区，因此，本项目能够满足能源利用上线的要求。 1.3.2水资源利用上线 本项目选址区域不涉及生态用水补给区和地下水开采重点管控区，本项目厂区用水使用自备井，地下水开采量较小，不会对区域地下水资源造成不利影响。因此，本项目符合水资源利用上线的要求。 1.3.3土地资源利用上线 本项目所在区域不属于土地资源重点管控区，满足土地资源利用上线的要求。 1.3.4岸线生态环境分类管控 商丘市岸线管控分类包括优先保护岸线和一般管控岸线，均位于柘城县境内（惠济河）；本项目所在区域不涉及优先保护岸线、重点管控岸线和一般管控岸线，满足岸线生态环境管控要求。 1.4生态环境准入清单 夏邑县济阳镇生态环境准入清单见表1-1、表1-2。 表1-1 商丘市夏邑县（济阳镇）环境管控单元生态环境准入清单 环境管控单元编码 环境管控单元名称 行政区 管控单元 分类 单元环境 属性 现状与问题 省、市、区县 乡镇 ZH4114 2630001 夏邑县一般管控单元 河南省商丘市夏邑县 李集镇、太平乡、孔庄乡、北镇乡、车站镇、桑固乡、韩道口 镇、业庙乡、火店乡、骆集乡、歧河乡、胡桥乡、会亭镇、杨集镇、郭店乡、济阳镇、王集乡、马头镇、罗庄乡、何营乡、中峰乡、刘店集乡、曹集乡 一般管控单元 一般管控区、土壤污染重点监管单位、高度关注地块、填埋场 该单元位于淮河流域，现状分布有土壤污染重点监管单位：郑州郑氏化工产品有限公司夏邑分公司、夏邑蓝云再生能源有限公司、夏邑县宁邑生活垃圾处理场，高度关注地块郑州郑氏化工产品有限公司夏邑分公司地块，填埋场夏邑县宁邑生活垃圾处理场地块。 主要问题：土壤污染重点监管，存在高度关注地块和填埋场。 表1-2 商丘市夏邑县（济阳镇）环境管控单元生态环境准入清单（续） 管控要求 本项目建设情况 空间布局约束 1、鼓励做大做强食用菌等特色农业，大力发展设施果蔬、渔业、苗木、花卉、采摘等休闲观光创意生态循环农业。 2、加强对农业空间转为生态空间的监督管理，未经国务院批准，禁止将永久基本农田转为城镇空间。鼓励城镇空间和符合国家生态退耕条件的农业空间转为生态空间。 3、严禁在优先保护类耕地集中区域新建化工、电镀、制革等行业企业以及可能造成耕地土壤污染的建设项目。 本项目用地性质属于工业用地，用地符合夏邑县济阳镇土地利用总体规划，满足空间布局约束的要求。 污染物排放管控 1、禁止向耕地及农田沟渠中排放有毒有害工业、生活废水和未经处理的养殖小区畜禽粪便；禁止占用耕地倾倒、堆放城乡生活垃圾、建筑垃圾、医疗垃圾、工业废料及废渣等废弃物。 2、加强畜禽养殖污染防治，畜禽规模养殖场（小区）要配套建设与养殖规模相适宜的粪便污水防渗防溢流贮存设施，以及粪便污水收集、利用和无害化处理设施；积极引导散养密集区实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。 3、持续开展农村环境综合整治，加快推进农村生活污水处理设施建设，不断提高已建成农村污水处理设施稳定正常运行率。 4、禁止涉重企业含重金属废水进入城市生活污水处理厂。 5、禁止填埋场渗滤液直排或超标排放。 本项目营运期产生的冷却废水经冷却后循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排；产生的固废和生活垃圾均得到妥善处置，不会占用耕地进行倾倒或堆放。因此，本项目的建设满足污染物排放管控的要求。 环境风险防控 1、涉及危险化学品生产、储存、使用的企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 2、调查评估垃圾填埋场周边土壤环境状况，对周边土壤环境超过可接受风险的，应采取限制填埋废物进入、降低人体暴露健康风险等管控措施。 3、对高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管控名录。 本项目不涉及危险化学品的生产、储存和使用。 根据上表对比分析可知，本项目满足夏邑县环境准入清单的要求。 综上所述，本项目能够满足河南省“三线一单”的要求。 2、产业政策相符性 （1）根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2020.1.1），本项目属于“第一类、鼓励类 八、钢铁 4、汽车等机械行业用高强钢”，符合国家产业政策。 项目采用的铸造工艺、设备均不在《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励、限制和淘汰类范围之内，属于允许类，因此，项目铸造工艺、设备的选择符合国家产业政策。 此外，项目使用的工艺、设备不在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业[2010]第122号）所列范围之内，符合国家产业政策。 （2）本项目已经在夏邑县发展和改革委员会备案，并经批准，项目代码：2104-411426-04-03-711108。 因此，本项目属于鼓励类建设项目，符合国家和地方相关产业政策。 3、与《铸造企业规范条件》相符性 本项目与《铸造企业规范条件》（T/CFA0310021-2019）的相符性分析见下表： 表1-3 项目与铸造企业规范条件相符性分析一览表 规范条件 项目情况 相符性分析 建设条件与布局 企业的布局及厂址的确定应符合国家相关法律法规、产业政策以及各地方政府装备制造业和铸造行业的总体规划要求。 本项目的建设符合相关法律法规、产业政策及地方规划的要求，并已经在夏邑县发展和改革委员会备案。 符合 企业生产场所应依法取得土地使用权并符合土地使用性质。 根据夏邑县国土资源局济阳国土资源所出具的证明，本项目用地性质属于工业用地，土地性质符合要求。 符合 环保重点区域新建或改造升级铸造项目建设应严格执行工业和信息化部办公厅、发展改革委办公厅和生态环境部办 公厅联合发布的《关于重点区域严禁新增铸造产能的通知》。 本项目选址区域不属于《关于重点区域严禁新增铸造产能的通知》规定的重点区域。 符合 企业规模 河南地区现有企业铸铁件、铸钢件生产规模分别不低于5000t/a、4000t/a；新（改、扩）建企业铸铁件、铸钢件生产规模分别不低于10000t/a、8000t/a。 本项目原有工程设计生产规模为年产6万吨汽车配件，实际已投产生产线生产规模为年产3万吨汽车配件；技改部分生产规模为年产3万吨汽车配件，满足生产规模的要求。 符合 生产工艺 企业应根据生产铸件的材质、品种、批量，合理选择低污染、低排放、低能耗、经济高效的铸造工艺。 本项目铸件生产使用铸锻成型工艺，属于低污染、低排放、低能耗、经济高效的铸造工艺。 符合 企业不应使用国家明令淘汰的生产工艺。不应采用粘土砂干型/芯、油砂制芯、七〇砂制型/芯等落后铸造工艺；粘土砂批量铸件生产企业不应采用手工造型；水玻璃熔模精密铸造企业模壳硬化不应采用氯化铵硬化工艺；铝合金、锌合金等有色金属熔炼不应采用六氯乙烷等有毒有害的精炼剂。 本项目不使用国家明令淘汰的生产工艺，不使用粘土砂、油砂、七〇砂，不使用水玻璃熔模精密铸造工艺。 符合 采用粘土砂工艺批量生产铸件的现有企业不应采用手工造型。 本项目不使用粘土砂工艺。 符合 新建粘土砂型铸造项目应采用自动化造型；新建熔模精密铸造项目不应采用水玻璃熔模精密铸造工艺。 本项目不使用粘土砂型铸造、熔模精密铸造工艺。 符合 生产装备 总则： （1）企业不应使用国家明令淘汰的生产装备，如：无芯工频感应电炉、0.25吨及以上无磁轭的铝壳中 频感应电炉等。 （2）现有企业的冲天炉熔化率不应小于5吨/小时（环保重点区域铸造企业冲天炉熔化率应大于5吨/ 小时）。 （3）新建企业不应采用燃油加热熔化炉；非环保重点区域新建铸造企业的冲天炉熔化率应不小于 7 吨/小时； 本项目不使用国家明令淘汰的生产装备，不使用冲天炉、燃油加热熔化炉。 符合 熔炼（化）及炉前检测设备： （1）企业应配备与生产能力相匹配的熔炼、保温和精炼设备，如冲天炉、中频感应电炉、电弧炉、精 炼炉（AOD、VOD、LF 炉等）、电阻炉、燃气炉、保温炉等。 （2）熔炼、保温和精炼设备炉前应配置必要的化学成分分析、金属液温度测量等检测仪器。 （3）大批量连续生产铸铁件的企业宜采用外热送风水冷长炉龄大吨位（10吨/小时以上）冲天炉。 本项目配备的熔炼炉与生产能力相匹配，并配备有必要的化学成分分析、金属液温度测量等检测仪器。 符合 造型、制芯及成型设备： 企业应配备与产品及生产能力相匹配的造型、制芯及成型设备（线），如粘土砂造型机（线）、树脂砂混砂机、壳型（芯）机、铁模覆砂生产线、水玻璃砂生产线、消失模/V法/实型铸造设备、离心铸造设备、冷/热室压铸机、低压铸造机、重力铸造设备、挤压铸造设备、差压铸造设备、熔模铸造设备（线）、 冷/热芯盒制芯机（中心）、制芯中心、快速成型设备等。 本项目使用铸锻成型工序，无造型、制芯设备，配备有与产品及生产能力相匹配的成型设备。 符合 砂处理设备和旧砂处理设备： （1）采用砂型铸造工艺的企业应配备完善的砂处理设备和旧砂处理设备，各种旧砂的回用率应达到表2的要求。 （2）采用水玻璃砂型铸造工艺的企业宜配置合理再生设备。 （3）采用砂型铸造工艺的大型企业或企业较为集中的地区（园区）宜建立废砂再生集中处理中心。 本项目无砂处理和旧砂处理设备。 符合 企业或所在产业集群（工业园区）应具备与其产能和质量保证体系相匹配的试验室和必要的检测设备 企业配备有试验室和必要的检测设备。 符合 质量控制 （1）企业应按照 GB/T 19001（或 IATF16949、GJB9001B）等标准要求建立质量管理体系、通过认证 并持续有效运行，有条件的企业可按照T/CFA0303.1的标准要求开展铸造行业的质量管理体系升级版 认证。 （2）企业应设有质量管理部门，配有专职质量监测人员，建立健全的质量管理制度并有效运行。 （3）铸件的外观质量（尺寸精度、表面粗糙度等）、内在质量（化学成分、金相组织等）及力学性能等 应符合规定的技术要求。 企业按照GB/T19001标准建 立质量管理体系，设有独立质量管理及监测部门，配有专职质量监测人员，有健全的质量 管理制度。铸件质量符合规定技术要求。 符合 能源消耗 （1）企业应建立能源管理制度，可按照GB/T23331标准要求建立能源管理体系、通过认证并持续有效运行。 （2）新（改、扩）建铸造项目应开展节能评估和审查。 （3）企业的主要熔炼设备按其熔炼不同金属应满足表3～表9 的规定（普通碳钢感应电炉的容量≥5t时，最高能耗限值为690kwh/t-金属液）。 企业建立能源管理体系、通过认证并持续有效运行。开展节能评估和审查。熔炼设备满足 要求能耗指标。 符合 环境保护 （1）企业应遵守国家环保相关法律法规和标准要求，并按要求取得排污许可证。 （2）企业应配置完善的环保处理装置，废气、废水、噪声、固体废弃物、危险废弃物等排放与处置措 施应符合国家及地方环保法规和标准的规定。 （3）企业可按照 GB/T 24001 标准要求建立环境管理体系、通过认证并持续有效运行。 企业拟配置完善的环保处理装置，废气、废水、噪声、固体废弃物等排放与处置措施符合国家及地方环保法规和 标准的规定。 符合 安全生产及职业健康 （1）企业应遵守国家安全生产相关法律法规和标准要求，建立健全安全设施并有效运行。 （2）企业应遵守国家职业健康相关法律法规和标准要求，建立健全职业危害防治设施和职业卫生管理 制度并有效运行，应对从事有害工种的员工定期进行体检，被检率应达 100%。 （3）企业可按照 GB/T 28001 标准要求建立职业健康安全管理体系、通过认证并持续有效运行。 （4）特种作业人员、特种设备操作人员、计量人员、理化检验人员及无损探伤等特殊岗位的人员应具 有经相应的资质部门颁发的资格证书，持证上岗率应达100%。 企业按照国家安全生产相关法律法规和标准要求，建立 健全安全设施并有效运行。 符合 因此，本项目的建设符合《铸造企业规范条件》（T/CFA0310021-2019）的要求。 5、与《河南省2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》相符性 （1）《河南省2021年大气污染防治攻坚战实施方案》 一、工作目标 ①年度目标 全省细颗粒物（PM2.5）平均浓度控制在53微克/立方米以下，可吸入颗粒物（PM10）平均浓度控制在87微克/立方米以下，臭氧超标率控制在15%以下，环境空气质量优良天数比例不低于65%，重污染天数比例控制在4%以下。 ②阶段目标 第一阶段1-3月PM2.5平均浓度控制在78微克/立方米以下；第二阶段5-9月臭氧超标天数不超过54天；第三阶段10-12月PM2.5平均浓度控制在65微克/立方米以下。 二、主要任务 （一）加快调整优化产业结构，推动产业绿色转型升级 1.持续优化产业布局。2.严格环境准入。3.加快落后产能淘汰。4.推动工业企业绿色发展。5.推进传统产业集群升级改造。6.持续排查整治“散乱污”企业。 （二）深入调整能源结构，推进能源低碳高效利用 7.严控煤炭消费总量。8.持续推进清洁取暖。9.提高建成区集中供暖普及率。10.加强天然气和电力供应保障。11.加快优化能源供给结构。 （三）持续调整交通运输结构，构建绿色交通体系 12.优化调整货物运输结构。13. 强化新生产车辆达标排放监管。14.强化在用车排放监管。15.加快车（机）结构升级。16.强化非道路移动机械管控。 （四）优化调整用地和农业投入结构，强化面源污染管控 17.深入开展国土绿化行动。18.加强扬尘综合治理。19.深化矿山综合整治行动。20.开展农业污染治理。21.严格烟花爆竹禁放管理。 （五）全面推行重点行业绩效分级，深化工业企业大气污染综合治理 22.推进重点行业绩效分级管理。23.开展工业企业全面达标行动。24.强化重点行业超低排放改造。25.深化工业炉窑大气污染综合治理。26.推进火电行业污染物总量减排。27.加强生活垃圾焚烧行业污染治理。28.强化重点涉气行业清洁生产审核。 （六）强化臭氧协同控制，持续深化挥发性有机物污染治理 29.大力推进源头替代。30.加强工业企业VOCs全过程运行管理。31.加大油品储运销全过程VOCs管控力度。32.深化工业园区和集群VOCs整治。 （七）强化重污染天气应急管控，大力推动多污染协同减排 33.强化臭氧污染管控。34.全面推行差异化精准管控。35.加强应急运输响应。36.实施重点行业错峰生产。 （八）强化基础能力建设，持续推进大气环境治理体系和治理能力现代化 37.科学编制制订相关规划和标准。38.强化政策激励引导。39.不断提升监测监控能力。40.强化监测监控数据质量控制。41.加快生态环境大数据互联共享。 本项目营运期LF炉、VD炉烟尘、浇注工序烟尘、钢渣破碎、磁选工序粉尘分别经收集后经布袋除尘器处理后排放，LF炉、VD炉烟尘排放能够满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1常规大气污染物排放浓度限值的要求，浇筑工序烟尘的排放能够满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1大气污染物排放限值及《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）附件6河南省2019年铸造行业污染治理方案的要求，钢渣破碎、磁选工序粉尘的排放能够满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1大气污染物排放限值的要求，对周围环境空气影响较小。 本项目与铸造行业B级企业绩效分级指标对比情况如下： ①装备水平及生产工艺：压铸等其他铸造工艺暂不考虑装备水平差异，依据其污染治理水平确定绩效。 本项目LF炉、VD炉、浇铸工序均配备有布袋除尘器，废气经处理后能够达标排放。 ②污染治理技术 本项目LF炉、VD炉、浇铸工序、钢渣破碎、磁选工序均配备有高效捕集措施（集气罩），安装有布袋除尘器，满足铸造行业中B级企业污染治理技术要求。 ③排放限值 LF炉、VD炉、浇铸工序、钢渣破碎、磁选各工序颗粒物的排放浓度不高于20mg/m3，满足铸造行业中B级企业排放限值的要求。 ④无组织排放 原料储存于封闭式仓库内，并采取覆盖措施；除尘器卸灰口采取密闭措施，除尘灰采取袋装的密闭措施收集、存放和运输；LF炉、VD炉位于半封闭空间内，并配套设置有除尘设施，浇注工序设置有浇注区，且浇注工序集气罩的罩口尽可能接近污染源，生产过程中车间无可见烟粉尘外逸，能够满足铸造行业中B级企业无组织排放指标的要求。 ⑤监测监控水平 项目在料场出入口、生产区等易产生PM环节，安装视频监控设施，监控数据保存三个月以上，主要生产设施与污染防治设施分表计电，满足铸造行业中B级企业监测监控水平的要求。 ⑥环境管理水平 项目运营期确保环保档案齐全，生产管理台账、设备维护记录、废气治理设备清单、运输管理电子台账、废气治理设施运行管理规程完整；企业设置有环保部门，配备专职环保人员，具有相应的环境管理能力，满足铸造行业中B级企业环境管理水平的要求。 ⑦运输方式 项目物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆或新能源车辆的比例不低于80%，厂内运输车辆达到国五及以上排放标准或使用新能源车辆的比例不低于80%，危废运输全部使用国五及以上或新能源车辆，厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源车辆，满足铸造行业中B级企业运输方式的要求。 ⑧运输监管 目前，项目厂区未设置门禁系统及电子台账，评价要求项目参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账，采取上述措施后，本项目运输监管满足铸造行业中B级企业的要求。 因此，本项目符合《河南省2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（豫环攻坚办[2021]20号）中大气污染防治攻坚战实施方案相关要求。 （2）《河南省2021年水污染防治攻坚战实施方案》 工作目标：完成国家下达和省定的地表水环境质量和饮用水水源地取水水质目标；南水北调中线工程水源地丹江口水库取水水质稳定达到Ⅱ类；巩固提升黑臭水体整治成果；黄河流域“十四五”新增国考断面力争消除劣Ⅴ类水质。 主要任务： （一）深入打好水源地保护攻坚战役 1.巩固提升集中式饮用水水源地整治成果。2.开展乡镇级集中式饮用水水源保护范围（区）的“划、立、治”3.持续做好南水北调中线工程水质保护｡ （二）深入打好城市黑臭水体治理攻坚战役 4.巩固拓展城市黑臭水体治理成果。5.强力推动城镇污水处理设施建设。6.加快城镇污水处理厂污泥安全处置。 （三）深入打好河湖水生态环境治理与修复攻坚战役 7.加快污染较重河流治理。8.深入开展入河排污口排查整治。9.推进河湖生态保护与修复。10.强化河流生态流量保障。11.持续开展河湖“清四乱”。12.探索开展“美丽河湖”创建。 （四）强力推动黄河流域水生态环境保护 13.督促排污单位进行水污染防治设施升级改造。14.统筹做好“保好水”“治差水”。15.加强黄河流域水环境承载能力及水环境容量基础研究。 （五）统筹做好其它水污染防治攻坚工作 16.编制实施全省水生态环境保护“十四五”。17.持续推动产业结构转型升级。18.严格环境准入。19.强化水环境风险防控。20.推进水资源节约。21.积极开展污水资源化利用。22.深入开展交通运输业水污染防治。23.完善水环境质量自动监测体系。24.健全涉水污染源自动监控体系。25.做好常态化疫情防控水环境监管。26.强化涉水污染源执法监管。 本项目营运期生产废水经处理后回用，生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排。废水均实现综合利用，不外排，符合《河南省2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（豫环攻坚办[2021]20号）中水污染防治攻坚战实施方案相关要求。 （3）《河南省2021年土壤污染防治攻坚战实施方案》 工作目标：全省土壤环境质量总体保持稳定，土壤环境风险得到管控，土壤污染防治体系基本完善；土壤安全利用进一步巩固提升，受污染耕地安全利用率力争实现100%；污染地块安全利用率力争实现100%。 主要任务： （一）深化土壤污染状况详查 1.开展农用地土壤污染深度调查及溯源。2.开展典型行业企业等用地调查试点工作。 （二）分类实施土壤污染源头防治 3.严格控制涉重金属企业污染物排放。4.整治涉重金属矿区历史遗留固体废物。5.严格危险废物管理。6.防控矿产资源开发污染土壤。7.加大农业面源污染防治力度。8.建立土壤生态环境长期观测研究基地。 （三）防范工矿企业用地新增土壤污染 9.严格建设项目环境准入。10.推动实施绿色化改造。11.强化重点监管单位监管。12.严格企业拆除活动管理。 （四）巩固提升耕地分类管理 13.实施严格耕地保护。14.巩固安全利用成效。15.全面落实严格管控。16.严禁重金属超标粮食进入口粮市场。17.加强耕地复耕土壤环境管理。18.落实耕地土壤污染预警制度 。 （五）严格建设用地准入管理 19.开展土壤污染状况调查评估。20.合理规划污染地块用途。21.因地制宜严格污染地块准入管理。22.合理确定土地开发和使用时序。23.强化部门信息共享和联动监管。24.做好暂不开发利用污染地块管理。25.加强信息公开。 （六）有序推进土壤污染治理修复 26.提升耕地土壤环境质量。27.有序推进建设用地土壤污染风险管控和修复。28.推动修复产业健康发展。 （七）全面提升土壤环境监管能力 29.整改落实省人大土壤污染防治法执法检查反馈问题。30.健全土壤环境监测网络。31.加强生态环境执法与应急处置。32.强化科技支撑。33.加大资金投入。 本项目营运期不涉及危险化学品，且项目生产车间、废水处理设施均进行防渗处理，对土壤环境影响较小，符合《河南省2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（豫环攻坚办[2021]20号）中土壤污染防治攻坚战实施方案相关要求。 6、与夏邑县集中式饮用水水源保护区划相符性 6.1夏邑县乡镇集中式饮用水水源保护区 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫环办〔2016〕23号）文件，夏邑县乡镇集中式饮用水水源保护区如下： （1）夏邑县歧河乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西20米、南15米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （2）夏邑县郭店乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、西20米、北10米的区域。 （3）夏邑县会亭镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：供水站厂区及外围东10米、北10米的区域。 （4）夏邑县罗庄乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：供水站厂区及外围西20米、南15米的区域。 （5）夏邑县马头镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：供水站及外围西10米、南15米的区域。 （6）夏邑县业庙乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西20米、南25米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （7）夏邑县桑堌乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、南25米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （8）夏邑县李集镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西10米、南10米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （9）夏邑县车站镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、北10米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米、西至010县道的区域。 （10）夏邑县杨集镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米、南20米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （11）夏邑县骆集乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西15米、北10米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （12）夏邑县刘店乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米、南20米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （13）夏邑县太平镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 （14）夏邑县孔庄乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西10米、南15米的区域。 （15）夏邑县北岭镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米、北20米的区域。 6.2夏邑县千吨万人饮用水水源保护区 根据《夏邑县人民政府办公室关于印发夏邑县千吨万人饮用水水源保护区划分的通知》（夏政办[2019]43号），千吨万人饮用水水源保护区范围如下： （1）胡桥乡李王庄村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （2）北岭镇地下水井群2号水源井、3号水源井（已区划1眼，现新增2眼：2、3号水源井） 一级保护区范围：2号井、3号井取水井外围30米区域。 （3）火店镇李店村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （4）韩道口镇韩西村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井、2号井取水井外围30米区域。 （5）孔庄乡地下水井2号水源井、3号水源井（已区划1眼，现新增2眼：2、3号水源井） 一级保护区范围：2号井、3号井取水井外围30米区域。 （6）郭店镇冉庙村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （7）会亭镇王厂村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 （8）业庙乡地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （9）马头镇地下水井群2号水源井、3号水源井（已区划1眼，现新增2眼：2号水源井、3号水源井） 一级保护区范围：2号井、3号井取水井外围30米区域。 （10）太平镇地下水井群2号水源井、3号水源井、4号水源井（已区划1眼，现新增3眼：2、3、4号水源井） 一级保护区范围：2号井、3号井、4号井取水井外围30米区域。 （11）何营乡杨井村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （12）桑堌乡地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （13）夏邑县济阳镇胡楼村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 （14）罗庄镇罗东村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （15）中峰乡冯楼村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 （16）李集镇地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （17）李集镇郭庄村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 （18）车站镇红山庙村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （19）车站镇地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （20）杨集镇地下水井群3号水源井、4号水源井（已区划2眼，现新增2眼：3号、4号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米东至学校区域、4号井取水井外围30米区域。 （21）王集乡孙庄村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （22）骆集乡地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （23）刘店集乡地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （24）曹集乡马庄村地下水井（1眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区。 （25）歧河乡蔡河村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 根据现场勘查，距离本项目最近的饮用水水源保护区为夏邑县济阳镇胡楼村地下水井群（2眼），其与本项目厂区的距离为2.1km，因此，本项目不在饮用水水源保护区范围内，符合相关规划。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、原有工程概况 项目原有工程环评设计生产规模为年产6万吨汽车配件，生产工艺为原料-电炉熔炼-制芯-混砂造型-浇铸-冷却打箱-落砂清理-正火-冷却-回火-冷却-机加工-喷塑/喷漆-成品；目前，企业实际生产规模为年产3万吨汽车配件，另外3万吨汽车配件的生产线尚未投产。此外，原环评设计中喷漆/喷塑工序目前未建成投产。 由于市场对产品质量的需求，本项目对未投产的3万吨汽车配件的铸造成型工序进行升级改造，由砂型铸造工艺技改为铸锻成型，铸锻成型之前的熔化、之后的机加工均需新增设备（熔化、机加工现有工程生产能力均为3万t/a）。目前，企业喷漆/喷塑生产线正在建设过程中，尚未投产，本项目的喷塑/喷漆工序依托在建工程（在建喷漆、喷塑生产线生产能力为6万t/a）。如果后续企业喷漆/喷塑生产线、新增的熔化、机加工生产线投产，由于原有工程环评报告中喷漆/喷塑生产线、熔化、机加工生产线设计处理规模为6万吨/年，已包含本项目的生产规模，本次评价不再考虑喷漆/喷塑生产线、熔化、机加工生产线污染物产排情况。 二、本项目概况 本项目为河南中宝工业科技有限公司对年产6万吨汽车配件进行技术改造项目（项目原有工程环评手续为年产6万吨汽车配件，本项目在原有环评基础上进行技术改造，实际技术改造部分产能为3万t/a），根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目行业类别属于C3670汽车零部件及配件制造、C3391黑色金属铸造。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），与本项目相关的内容见表2-1。 表2-1 建设项目环境影响评价分类管理名录 环评类别 项目类别 报告书 报告表 登记表 本栏目环境 敏感区含义 三十、金属制品业33 68 铸造及其他金属制品制造339 黑色金属铸造年产10万吨及以上的；有色金属铸造年产10万吨及以上的 其他（仅分割、焊接、组装的除外） / / 三十三、汽车制造业36 71 汽车整车制造361；汽车用发动机制造362； 改装汽车制造363； 低速汽车制造364；电车制造365；汽车车身、挂车制造366；汽车零部件及配件制造367 汽车整车制造（仅组装的除外）；汽车用发动机制造（仅组装的除外）；有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） / / 本项目为年产6万吨汽车配件技术改造项目（实际技改部分产能为3万t/a），项目生产工艺为钢水经杂质分解、真空脱氧、浇注、毛坯下料、电磁加热、锻打成型制成汽车配件毛坯件。钢坯铸件属于黑色金属铸造10万吨以下，按照铸造及其他金属制品制造339环评分类管理名录，属于其他类项目，应编制环境影响报告表；本项目无电镀工艺、不使用溶剂型涂料，技改部分水性漆、塑粉的用量分别为3t/a、1t/a（非溶剂型低VOCs含量涂料合计用量为4t/a），按照汽车零部件及配件制造367环评分类管理名录，属于其他类项目，应编制环境影响报告表。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），建设内容涉及本名录中两个及以上项目类别的建设项目，其环境影响评价类别按照其中单项等级最高的确定。因此，本项目应编制环境影响报告表。 1、项目建设内容 本项目建设内容见表2-2。 表2-2 本项目主要建设内容 工程类别 工程名称 工程内容 备注 主体工程 生产车间 共1个生产车间，建筑面积2000m2 本次技改内容，利用原有建筑物 灰渣处理车间 建筑面积3400m2 本次新增，利用原有建筑物 机加工车间 依托原有工程 现有工程机加工车间生产能力为3万t/a，本次技改后增加机加工设备 喷漆/喷塑生产线 依托原有工程 在建，尚未投产 仓库 依托原有工程 / 辅助工程 办公区 依托原有工程 / 公用工程 供水 自备井 / 供电 济阳镇变电所 / 排水 冷却废水经冷却后回用；生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥 / 环保工程 大气污染 防治措施 LF炉、VD炉安装“集气装置+布袋除尘器+15m高排气筒”；浇注工序安装“集气装置+布袋除尘器+15m高排气筒”；钢渣破碎、磁选工序安装“集气装置+布袋除尘器+15m高排气筒”；食堂油烟依托原有工程油烟净化装置处理后排放 / 水污染 防治措施 冷却废水经冷却后循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥 / 噪声污染 防治措施 选用低噪声设备、减振基础、墙壁隔音、距离衰减、加强设备维护 / 固废防治 措施 垃圾收集箱 / 2、主要原辅材料及能源消耗 项目营运期主要原辅材料及能源消耗情况见表2-3。 表2-3 本项目主要原辅材料及能源消耗 名称 单位 用量 备注 废钢 t/a 3万 外购 CaO t/a 135 外购 萤石 t/a 30 外购 氩气 t/a 42 外购 轴承 万套/年 750 外购 螺栓 万只/年 1250 外购 垫片 万只/年 1250 外购 机油 t/a 0.6 外购 切削液 t/a 5 外购 水 t/a 10320 自备井 电 kwh/a 2220万 济阳镇变电所 3、生产设备 本项目生产设备使用情况见表2-4。 表2-4 本项目主要生产设备 序号 设备名称 单位 数量 备注 1 LF炉（10T） 座 2（一备一用） 技改部分 2 VD炉（10T） 座 2（一备一用） 3 六米弧电磁搅拌器 台 2 4 数控锯床 台 8 5 摩擦压力机 台 1 6 电磁加热器 台 2 7 破碎机 台 1 8 磁选机 台 1 9 中频电炉（10T） 台 2 新增 10 数控车床 台 20 新增 11 普通车床 台 5 新增 12 钻床改丝机 台 2 新增 13 可调式多轴钻床 台 2 新增 14 大砂轮机 台 6 新增 15 喷塑设备 套 1 在建，依托在建工程 16 喷漆设备 套 1 在建，依托在建工程 17 烘干设备 套 1 在建，依托在建工程 4、产品方案 本项目营运期产品方案为年产3万吨汽车配件。 5、劳动定员及工作制度 本项目营运期新增职工20人，职工均在厂区吃住。年工作日300天，每天工作9小时。 6、公用工程 （1）供水 本项目用水来自厂区自备井，能够满足生产、生活需求。 本项目营运期用水主要包括冷却用水和职工生活用水。 ①冷却用水 本项目LF炉、VD炉运营过程中、毛坯铸件脱模时均需要使用冷却水，根据建设单位提供的资料，LF炉、VD炉拟配套建设720m3的冷却水池，冷却塔循环水量为200m3/h，冷却水循环使用，不外排，只需定期补充蒸发损耗量。冷却塔补水量一般为循环水量的1%-2%，本次评价补水量按1.5%计，则冷却用水补水量为3m3/h、8100m3/a。 本项目毛坯铸件脱模时冷却水循环使用，不外排，补水量按5m3/d计，则毛坯铸件冷却用水补水量为1500m3/a。 因此，本项目冷却用水量为9600m3/a。 ②生活用水 项目营运期新增职工20人，均在厂内吃住。根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019）表3.2.2公共建筑生活用水定额及小时变化系数，宿舍（设公用盥洗卫生间、平均日）用水定额为90-120L/人•班，本次评价取平均日最高值，即职工办公生活用水量按120L/人•d计算，则本项目职工生活用水量为2.4m3/d（720m3/a）。 因此，本项目营运期用水量合计为10320m3/a。 （2）排水 本项目营运期产生的废水主要包括冷却废水和职工生活污水。 本项目营运期LF炉、VD炉及毛坯铸件冷却用水均循环使用，不外排；职工生活污水的产生量按用水量的80%计，为576m3/a。生活污水依托原有工程化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排。 本项目水平衡图如图2-1所示。 图2-1 本项目水平衡图 7、厂区平面布置 本项目入口位于厂区北侧，入口厂区路西侧由北向南依次为加工车间、灰渣处理车间、本项目技改车间+加工车间，厂区路东侧由北向南依次为办公楼+宿舍楼、成品库、加工车间、铸造车间。本项目技改车间位于厂区西南部，夏邑县常年主导风向为东南风，厂区办公生活区位于厂区东北部，位于厂区常年主导风向的侧风向。本项目营运期产生的废气对职工办公生活影响较小。 本项目厂区平面布置见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程 1.1施工期 本项目厂区建筑物均利用原有建筑物，因此，本项目工艺流程及产排污环节只分析营运期，不考虑施工期。 1.2营运期 本项目营运期生产工艺流程如图2-2所示。 图2-2 本项目生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： 本项目为对原有工程进行技术改造，原有工程环评设计生产规模为年产6万吨汽车配件，目前实际投产生产规模为年产3万吨汽车配件，本次技改为对未投产的年产3万吨汽车配件进行技术改造，将原来的砂型铸造改为铸锻成型。由于精加工工序（包括机加工、喷塑/喷漆工序）与原有工程生产工艺、设备均相同，且原有工程环评手续中机加工、喷漆/喷塑生产规模为6万吨/年，本次评价不再对电炉熔炼工序、机加工工序、喷漆/喷塑工序开展评价，仅考虑本次涉及技术改造的工序。 （1）杂质分解 本项目杂质分解、真空脱氧在合金分解炉中进行，合金分解炉由两部分组成，即LF钢包精炼炉和VD真空脱气工位。LF炉、VD炉均使用冷却水隔套冷却，冷却水循环使用，不外排。 LF炉的基本工艺为：将电炉氧化末期的钢水，经过扒渣，去除50%-90%的氧化性渣，并在LF炉加入渣料（CaO、CaF2），在还原性气氛下，通过电极埋弧造渣，完成钢液的脱硫、脱氧、合金化、温度及夹杂物的控制。LF炉精炼过程中需要吹氩搅拌，同时加入碳化硅，除了用于脱氧剂外，还有良好的脱硫作用。 LF炉具有4个独特的精炼特点： ①炉内还原性气氛 LF炉本身一般不具备真空系统，通常在大气压下进行精炼，主要靠钢包包沿与水冷炉盖间的密封气幕起到隔离空气的密封作用。再加上在造还原渣过程中，渣料中的C及加热时的石墨电极与炉渣中的FeO、MnO、Cr2O3等氧化物作用生成CO气体，增加了炉气的还原性，并保待炉内微正压，使LF炉内气氛中的氧含量减为0.5%左右，阻止了外界及炉气中的氧向钢液传递，保证了精炼时炉内的还原性气氛。钢液在还原条件下精炼，可以进一步脱氧、脱硫及去除非金属夹杂物，有利于钢液质量的提高。 ②氩气搅拌 良好的氩气搅拌是LF炉精炼的又一特点。氩气搅拌有利于钢-渣间的化学反应，它可以加速钢-渣之间的物质传递，有利于钢液的脱氧、脱硫反应的进行。吹氩搅拌还可以去除非金属夹杂物，特别是对Al2O3类型的夹杂物上浮去除更为有利。氩气泡上浮的过程可以促进钢液流动起搅拌作用，加大钢水与石灰、合成渣和萤石等造渣剂的接触，提高精炼效率。值得提出的是LF炉的吹氩搅拌是在排除了大气密封还原气氛下进行的，因此可以适当加大吹氩流量，通常吹氩搅拌处理15min后，可使钢中大于20um的Al2O3夹杂基本全部去除，残留钢中的只是小颗粒的Al2O3夹杂。 吹氩搅拌的另一作用是可以加速钢液中的温度与成分均匀，能快速精确地调整复杂的化学组成，而这对优质钢来说又是必不可少的要求。 ③电极埋弧加热 LF精炼炉采用三根石墨电极进行加热，加热时电弧插入渣层中采用埋弧加热，这种方法的辐射热小，对炉衬有很大的保护作用，与此同时加热的热效率较高，热利用率好，通常升温幅度能达到3~5℃/min，可以大大降低初炼炉的出钢温度，同时考虑到LF炉进行的是电极物理升温，避免了如RH-OB升温所产生大量Al2O3夹杂对钢内在质量的影响。 C与渣中氧化物主要发生如下反应： C+FeO-→Fe+CO C+MnO-→Mn+CO 其结果不仅使渣中不稳定的氧化物减少，提高了炉渣的还原性，而且还可提高合金元素的收得率，合金元素的收得率都较电炉单独冶炼有了较大程度的提高。碳与氧化物作用的另一结果是生成CO气体，CO的生成使LF炉内气氛具有还原性，钢液在还原性气氛下精炼，可进一步提高质量。 ④造渣精炼 炉渣的精炼能力决定于炉渣的化学性能和物理性能。为确保熔渣具有较好的流动性、发泡埋弧作用、脱硫及吸收夹杂物的能力，本项目使用的渣系为CaO-CaF2。影响脱硫率的因素主要包括炉渣碱度、炉渣流动性、炉渣成分、渣量。 炉渣碱度是脱硫的基本条件，随着渣碱度的提高，渣中的游离CaO增加，炉渣的脱硫能力增大，脱硫率上升。但炉渣碱度不能无限制增加，否则会使炉渣流动性变差，不利于脱硫。 炉渣的流动性是影响钢渣间反应的重要因素。加萤石可提高炉渣的流动性，也提高了硫的扩散能力。但炉渣太稀也不利于脱硫，同时严重侵蚀钢包耐材，污染环境。 炉渣中的主要成分有：CaO、SiO2、Al2O3和（FeO+MnO），决定了炉渣特性（碱度、流动性、氧化性）。随（CaO/SiO2）（Al2O3）/（FeO+MnO）值的提高，脱硫率上升，当其值小于10时，渣几乎不脱硫。 项目产生的炉渣经冷却24h之后进行破碎、磁选，磁选出的铁回炉二次利用，其余金属杂质经收集后外售。 （2）真空脱氧 VD炉脱气理论：气体在液体或固体铁中的溶解度与温度和外界气体分压力有关，当温度一定时气体溶解度和分压的平方根成正比，此即西韦特（Sievert）定律（也称平方根定律）。，式中k为常数。当温度固定，气体分压减小，溶解度s减小。即只要降低该气体的分压力，则溶解在钢液中气体的含量随着降低，从而达到降低钢液中气体含量。 VD炉一般采用五级蒸汽喷射泵工作使真空罐达到67Pa以下。蒸汽喷射泵是以蒸汽为工作介质，从拉瓦尔喷嘴中喷射出高速蒸汽射流来携带气体，从而达到抽气的目的。通过抽真空，钢包底吹氩，炉盖上的合金加料室加合金料，测温取样装置进行测温取样，能有效地脱气，减少钢液中H、N的含量；脱氧（通过C+O=CO反应）去除钢液中的O。 （3）浇注 将精炼后的钢水经吊车将钢水包运至浇筑台，将钢水注入制备好的钢模中。钢水成型、冷却后通过振动使钢模脱落。 钢水冷却过程中介入电磁搅拌，通过电作用产生的电磁力推动钢水运动，从而控制铸坯的凝固过程，达到增大等磁搅拌的实质是借助在铸坯液相穴中感生的电磁力，强化钢水的运动。具体地说，搅拌器激发的交变磁场渗透到铸坯的钢水内，就在其中产生感应电流，感应电流与当地磁场相互轴晶率，改善铸坯表面、皮下和内部质量。电磁搅拌技术可以大幅度提高钢的清洁度，减小皮下气孔，扩大铸坯的等轴晶区，降低成分偏析和过热度，减少钢水中的夹渣，减轻或消除金属的中心输送和中心缩孔的现象，从而实现生产优质高等级钢材的目的，实现超纯净度、超细化及超均质化的要求。 （4）下料、电磁加热 将铸好的毛坯件，按要求的大小和尺寸进行精准下料，然后通过电磁加热器对毛坯件进行加热。 （5）锻打成型 坯料经电磁加热达到所需的温度后，经摩擦压力机锻压成型，成为半成品零件。 1.3技改工艺及设备先进性 LF炉是用来对中频电炉所熔钢水进行精炼，并且能调节钢水温度，工艺缓冲，满足连铸、连轧的重要设备。LF炉具有脱硫、温度调节、精确的成分微调、改善钢水纯净度、造渣等特点，LF炉与电炉配合，可以加快电炉的生产周期并提高钢材质量。 VD炉一般与LF炉相匹配，分别由LF炉完成成分、温度的调整，由VD炉完成脱气、搅拌等任务。VD炉真空脱气工序不用脱氧剂，利用设备自身的性能完成脱气。经过电炉、LF炉的熔化、初步吹炼，再置于真空罐（真空室）内通过底部吹氩搅拌加真空脱气过程，以获得纯净的钢液。VD炉是一种应用广泛的真空精炼设备，具有很好的去气和脱氧效果，能有效地减少钢中氢氮含量，通过碳、氧反应去除钢中的氧，通过碱性顶渣与钢水的充分反应脱硫，此外还具有均匀成分和温度的功能。 项目中频电炉在配合LF炉、VD炉使用的情况下，使得项目熔炼工序操作灵活、精炼效果好、投资费用低。因此，与现有工程相比，本次技改工艺、设备更具先进性，有利于提高产品质量。此外，锻压成型由于是压力的作用下成型，可以将坯料中的疏松处压合，提高金属的致密度，使粗大的晶粒细化并形成具有一定方向性的纤维组织（金属流线），因此，锻件的机械性能明显比同成分的铸件或机加工件高。 因此，本项目技改工艺、设备与现有工程相比更先进。 项目在生产过程中应从原材料、工艺装备技术水平、能源利用、污染物排放、废物回收利用、环境管理等方面提高清洁生产水平，对照《铸造企业清洁生产综合评价方法》（JB/T11995-2014）开展企业清洁生产评价。 2、产排污环节 本项目产排污环节见表2-5。 表2-5 本项目产排污环节一览表 污染因素 产污环节 污染因子 废气 LF炉、VD炉 烟尘（颗粒物） 浇注工序 颗粒物 钢渣破碎、磁选工序 颗粒物 食堂 油烟 废水 职工生活污水 COD、NH3-N、SS 固废 LF炉、VD炉 钢渣 熔炼、浇注、破碎、磁选工序 布袋除尘器收尘 职工生活 生活垃圾 噪声 LF炉、VD炉、电磁搅拌器、数控锯床、摩擦压力机、电磁加热器、破碎机、磁选机、机加工设备、喷塑/喷漆设备等设备运转噪声 等效连续A声级 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为技改项目，依托原有工程建筑物，不新增建筑物。 1、原有工程环评、验收及排污许可证情况 本项目原有工程于2017年12月开展环境影响评价，编制《河南中宝工业科技有限公司年产6万吨汽车配件项目环境影响报告表》，并于2017年12月13日取得夏邑县环保局的环评批复（批准文号：夏环审[2017]172号）；2019年3月通过竣工环境保护验收，验收规模为年产3万吨汽车配件；2020年7月11日夏邑县环境保护局通过了河南中宝工业科技有限公司排污许可证申请，排污许可证证书编号：91411426MA44MDNG0D001U。 目前，项目原有工程喷漆/喷塑生产线正在建设过程中，尚未投产。 2、原有工程污染物排放情况 2.1原有工程概况 项目原有工程环评设计生产规模为年产6万吨汽车配件，实际生产规模为年产3万吨汽车配件，另外3万吨汽车配件的生产线尚未投产。因此，本项目原有工程产排污情况包括已投产的生产线污染物排放情况和未投产部分的原有工程污染物排放情况（未投产部分的熔化、精加工工序设备均需新增设备）。由于已投产生产线配套的喷漆/喷塑工序尚未投产，污染物排放情况不考虑喷漆/喷塑工序污染物排放情况（即使后续喷漆/喷塑工序投产，原有工程环评中喷漆/喷塑工序污染物产排情况已经将本项目的生产量考虑进去，污染物排放量不新增）。 项目现有工程实际建设内容包括铸造车间、机加工车间、办公楼、宿舍楼，实际生产工艺为电炉熔炼、制芯、混砂造型、浇铸、冷却打箱、落砂清理、正火、冷却、回火、冷却、机加工。目前，喷漆/喷塑生产线正在建设过程中。 2.2原有工程污染物排放情况 （1）废气 项目原有工程产生的废气包括熔化废气、浇铸废气、打箱、抛丸废气、混砂造型废气、落砂工序废气、破碎工序废气、沙库粉尘、下砂工序废气、制芯工序废气、喷涂废气、烘干废气和食堂油烟。根据《河南中宝工业科技有限公司年产6万吨汽车配件项目竣工环境保护验收监测报告》（实际验收规模为年产3万吨汽车配件），现有工程各工序污染物产生及排放情况见表2-6（现有工程污染物排放情况为目前实际投产部分排放的污染物，原有工程污染物排放情况为考虑到技改前未投产部分和已投产部分排放的污染物之和）。 表2-6 现有工程污染物排放情况一览表 产污环节 污染因子 污染治理设施名称 污染物排放情况 排放浓度（mg/m3） 排放速率（kg/h） 排放量 （t/a） 熔化工序 颗粒物 袋式除尘器 8.3 0101 0.274 混砂造型工序 颗粒物 袋式除尘器 8.4 0.241 0.653 浇铸工序 颗粒物、非甲烷总烃 / / / / 打箱、抛丸工序 颗粒物 袋式除尘器 9.95 0.0882 0.232 落砂工序 颗粒物 袋式除尘器 9.85 0.286 0.787 破碎工序、砂库、下砂工序 颗粒物 袋式除尘器 8.95 0.304 1.556 制芯工序 颗粒物、非甲烷总烃 / / / / 喷塑工序 粉尘 喷粉回收系统 / / / 喷漆、烘干工序 颗粒物、非甲烷总烃 水帘+光催化 / / / 食堂 油烟 油烟净化装置 / / / 备注：①表中排放量为年产3万吨汽车配件对应的排放量，由于本项目熔化工序、机加工工序均与现有工程共用，项目原有工程污染物排放量按年产6万吨汽车配件的排放量进行核算；②表中排放浓度、排放速率均为平均值；③现有工程浇铸、制芯工序无废气治理设施，无废气污染物排放数据；④喷漆/喷塑工序未投产。⑤现有工程验收阶段厂区未设食堂，目前设置有食堂。 ①熔化废气 根据《河南中宝工业科技有限公司年产6万吨汽车配件项目竣工环境保护验收监测报告》（实际验收规模为年产3万吨汽车配件），熔化工序袋式除尘器出口处颗粒物的排放浓度（平均值）为8.3mg/m3，排放速率为0.101kg/h，排放量为0.274t/a。因此，年产6万吨汽车配件的产能对应的熔化工序颗粒物排放量为0.548t/a。 ②混砂造型废气 根据《河南中宝工业科技有限公司年产6万吨汽车配件项目竣工环境保护验收监测报告》（实际验收规模为年产3万吨汽车配件），混砂造型工序袋式除尘器出口处颗粒物的排放浓度（平均值）为8.4mg/m3，排放速率为0.241kg/h，排放量为0.653t/a。因此，年产6万吨汽车配件的产能对应的混砂造型工序颗粒物排放量为1.306t/a。混砂造型工序布袋除尘器处理效率按97%计，则混砂造型工序颗粒物的产生量为43.53t/a。 ③浇铸废气 根据《第二次全国污染源普查产排污量核算系数手册》33金属制品业——01铸造核算环节，造型/浇铸废气中颗粒物产生系数为1.03kg/t-产品，非甲烷总烃的产生系数为0.495kg/t-产品，原有工程生产规模为年产6万吨汽车配件，则造型/浇铸工序颗粒物、非甲烷总烃的产生量为61.8t/a、29.7t/a。由于混砂造型工序颗粒物的产生量为43.53t/a，则浇铸工序颗粒物的产生量为18.27t/a。由于浇铸工序无废气处理设施，则浇铸工序颗粒物、非甲烷总烃的排放量分别为18.27t/a、29.7t/a。 ④打箱、抛丸废气 根据《河南中宝工业科技有限公司年产6万吨汽车配件项目竣工环境保护验收监测报告》（实际验收规模为年产3万吨汽车配件），清砂工序（打箱、抛丸工序）袋式除尘器出口处颗粒物的排放浓度（平均值）为9.95mg/m3，排放速率为0.0882kg/h，排放量为0.232t/a。因此，年产6万吨汽车配件的产能对应的打箱、抛丸工序颗粒物排放量为0.464t/a。 ⑤落砂工序废气 根据《河南中宝工业科技有限公司年产6万吨汽车配件项目竣工环境保护验收监测报告》（实际验收规模为年产3万吨汽车配件），滚筒工序（落砂工序）袋式除尘器出口处颗粒物的排放浓度（平均值）为9.85mg/m3，排放速率为0.286kg/h，排放量为0.787t/a。因此，年产6万吨汽车配件的产能对应的落砂工序颗粒物排放量为1.574t/a。 ⑥破碎工序废气、砂库废气、下砂工序废气 根据《河南中宝工业科技有限公司年产6万吨汽车配件项目竣工环境保护验收监测报告》（实际验收规模为年产3万吨汽车配件），下砂工序（破碎、砂库、下砂工序）袋式除尘器出口处颗粒物的排放浓度（平均值）为8.95mg/m3，排放速率为0.304kg/h，排放量为0.778t/a。因此，年产6万吨汽车配件的产能对应的落砂工序颗粒物排放量为1.556t/a。 ⑦制芯工序废气 根据《第二次全国污染源普查产排污量核算系数手册》33金属制品业——01铸造核算环节，制芯工序（覆膜砂制芯、热芯盒）颗粒物的产生系数为0.33kg/t-产品，挥发性有机物（以非甲烷总烃计）的产生系数为0.05kg/t-产品。原有工程年产6万吨汽车配件，则制芯工序颗粒物、非甲烷总烃的产生量分别为19.8t/a、3t/a。由于制芯工序无废气治理设施，制芯工序颗粒物、非甲烷总烃的排放量分别为19.8t/a、3t/a。 ⑧喷漆/喷塑废气 由于喷漆/喷塑生产线尚未投产，原有工程喷漆/喷塑废气的排放情况参照原有工程环评报告进行核算。 ●喷塑粉尘 项目喷塑工序在喷塑房内进行，房体全封闭且自带喷粉回收系统（玻璃纤维过滤装置），粉尘经喷粉回收系统处理后经15m高排气筒排放。原有工程喷塑工序粉尘的产生量为0.4t/a，经处理后，喷塑工序粉尘的排放浓度为1.33mg/m3，排放速率为0.0016kg/h，排放量为0.004t/a。 ●喷漆、烘干工序废气 原有工程喷漆、烘干工序废气经“水帘+光催化”处理后经15m高排气筒排放。原有工程喷漆、烘干工序漆雾、二甲苯、非甲烷总烃的产生量分别为0.636t/a、0.165t/a、0.624t/a，经处理后，喷漆、烘干工序漆雾的排放浓度为1.77mg/m3，排放速率为0.053kg/h，排放量为0.0636t/a；二甲苯的排放浓度为1.375mg/m3，排放速率为0.01375kg/h，排放量为0.0165t/a；非甲烷总烃的排放浓度为5.2mg/m3，排放速率为0.052kg/h，排放量为0.0624t/a。 ⑨食堂油烟 项目原有工程职工人数为30人，均在厂内食宿，食堂设2个灶头，属于小型规模。食用油消耗按30g/人·d，油烟挥发系数按2.5%计算，年工作日300天，则食用油消耗量为0.3kg/d（54kg/a），油烟产生量为22.5g/d（6.75kg/a）。灶头排风量按2000m3/h计，日工作时间约3h，食堂油烟的初始排放浓度值为1.875mg/m3。项目食堂安装有油烟净化装置，油烟净化效率按90%计，经处理后，原有工程食堂油烟的排放浓度为0.188mg/m3，排放量为0.675kg/a。 （2）废水 本项目原有工程职工人数为30人，职工均在厂区食宿，原有工程职工生活污水产生量为864m3/a。经类比，生活污水中各污染的产生浓度分别为：COD240mg/L、NH3-N25mg/L、SS180mg/L，产生量分别为：COD0.2074t/a、NH3-N0.0216t/a、SS0.1555t/a。生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排。 （3）固废 本项目原有工程产生的固废包括熔化废渣、除尘器收集的粉尘、打箱脱模废砂、机加工产生的边角料、残次品、冷却水池沉渣、废机油、废切削液和生活垃圾。原有工程固废产生情况及治理措施见表2-7。 表2-7 原有工程固废产生情况 单位：t/a 名称 性质 产生量 技改后削减量 处理/处置方式 熔化废渣 一般固废 5000 0 经收集后作为废建材外售 除尘系统收集的粉尘 一般固废 1517.44 758.72 经收集后作为废建材外售 打箱脱模废砂 一般固废 8 4 部分回用，不能回用的外售 边角料、残次品 一般固废 100 50 回炉熔化回用 冷却水池沉渣 一般固废 4.5 2.25 经收集后用于填坑铺路 废机油、废切削液、废机油桶、废切削液桶 危险废物 8 0 经收集后交有资质单位收集处理 废油漆桶（在建工程） 一般固废 1.8 0 经收集后交厂家回收利用 生活垃圾 / 4.5 0 经收集后交环卫部门统一收集处理 备注：①表中固废产生量为年产6万吨汽车配件对应的固废产生量。②技改后削减量为由于技改，生产工艺流程发生变化导致的削减量，计入以新带老削减量。 （4）噪声 项目原有工程东、南、西边界昼间噪声测定值为51~57dB(A)，夜间噪声测定值为40~42dB(A)；北边界昼间噪声测定值为62~63dB(A)，夜间噪声测定值为43~44dB(A)。因此，原有工程厂界噪声的排放能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、4类标准要求。 3、与本工程有关的原有污染情况及主要环境问题 3.1原有工程主要环境问题 原有工程浇铸工序、制芯工序均无废气处理措施，浇铸、制芯工序废气未经处理直接排放，对周围大气环境造成不利影响。此外，项目厂区未设置危废暂存间，未签订危废处置协议。 3.2整改措施 评价要求项目浇铸、制芯工序均安装“集气罩+布袋除尘器+光氧等离子一体机+15m高排气筒”。此外，喷漆、烘干工序有机废气处理设施更换为光氧等离子一体机。 项目厂区设置危废暂存间用于收集、暂存项目产生的废机油、废切削液、废机油桶、废切削液桶，并签订危废处置协议，废机油、废切削液、废机油桶、废切削液桶经收集后交有资质单位收集处理。 3.3整改后污染物排放情况 （1）浇铸工序废气 根据分析，项目原有工程浇铸工序颗粒物、非甲烷总烃的产生量分别为18.27t/a、29.7t/a。风机风量按22000m3/h，废气处理设施对颗粒物、非甲烷总烃的去除效率分别按97%、85%计（按年生产300天，每天生产9小时计），经“布袋除尘器+光氧等离子一体机”处理后，浇铸工序颗粒物的排放浓度为9.23mg/m3，排放量为0.5481t/a；非甲烷总烃的排放浓度为75mg/m3，排放量为4.455t/a。 经处理后，浇铸工序颗粒物的排放能够满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1大气污染物排放限值的要求，非甲烷总烃的排放能够满足河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件1的要求，对周围环境空气影响较小。 （2）制芯工序废气 根据分析，项目原有工程制芯工序颗粒物、非甲烷总烃的产生量分别为19.8t/a、3t/a。风机风量按10000m3/h、废气处理设施对颗粒物、非甲烷总烃的去除效率分别按97%、85%计（按年生产300天，每天生产9小时计），经处理后，制芯工序颗粒物、非甲烷总烃的排放浓度分别为22mg/m3、16.67mg/m3，排放量分别为0.594t/a、0.45t/a。 经处理后，制芯工序颗粒物的排放能够满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1大气污染物排放限值的要求，非甲烷总烃的排放能够满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1大气污染物排放限值及河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件1工业企业挥发性有机物排放建议值的要求，对周围环境空气影响较小。 （3）喷漆、烘干工序废气 由于原有工程环评报告中“水帘+光催化”对非甲烷总烃的去除效率为90%，去除效率偏高，更换为VOC双重治理设施（光氧等离子一体机）后，排放量基本不变。 经整改后，项目现有工程浇铸工序、制芯工序、喷漆、烘干工序废气均能够实现达标排放，对周围环境空气影响较小。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 本次评价选用2020年作为评价基准年，其中获取连续1年中不少于324个日均值数据，每月不低于27个有效数据（其中2月不低于25个），数据有效性满足GB3095-2012和HJ663中关于数据统计的有效性规定，经统计分析环境质量调查数据统计结果如下： 表3-1 环境空气质量现状监测统计表 单位：μg/m3（CO单位mg/m3） 监测 区域 监测因子 监测值 标准值 超标倍数 是否达标 夏邑县 PM2.5 年均值 51 年均：35 0.46 超标 24h平均第95百分位数 130 24h平均：75 0.73 超标 PM10 年均值 86 年均：70 0.23 超标 24h平均第95百分位数 167 24h平均：150 0.11 超标 SO2 年均值 9 年均：60 0 达标 24h平均第98百分位数 17 24h平均：150 0 达标 NO2 年均值 24 年均：40 0 达标 24h平均第98百分位数 52 24h平均：80 0 达标 CO 24h平均第95百分位数 1.2 24h平均：4 0 达标 O3 8h平均第90百分位数 164 8h平均：160 0.03 超标 通过以上检测结果分析可知，评价区域内大气环境中SO2、NO2、CO能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM2.5、PM10、O38h平均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。因此，项目所在区域为不达标行政区。 针对环境空气质量不达标的现状，商丘市政府制订了《商丘市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》（商政〔2018〕20号），从“重点打好结构调整优化、工业企业绿色升级、柴油货车治理、城乡扬尘全面清洁、环境质量监控全覆盖五个标志性攻坚战役”进行管控。通过管控，2023年PM2.5年均浓度达到国家环境空气质量二级标准。 2、地表水环境 距离本项目最近的地表水体为歧河，最终汇入沱河。本次评价引用2021年2月商丘市政府地表水责任目标断面例行监测结果，监测结果统计见表3-2。 表3-2 地表水环境质量监测结果 单位：mg/L 项目 COD NH3-N 总磷 沱河（小王桥断面） 22 0.03 0.08 Ⅴ类标准值 40 2.0 0.4 由监测数据可知，项目区域地表水水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求，区域地表水环境质量较好。 3、声环境 本项目厂区厂界外50m范围内无声环境保护目标。由于本项目为技改项目，建设单位委托河南广琛检测技术有限公司于2021.4.30-2021.5.1对厂界四周的声环境质量现状进行监测，监测统计结果见表3-3。 表3-3 厂界四周噪声监测结果 单位：dB（A） 监测点位 2021.4.30 2021.5.1 标准值dB(A) 昼 夜 昼 夜 昼 夜 东厂界 57.8 46.0 55.8 47.4 60 50 南厂界 55.2 46.7 56.4 44.6 60 50 西厂界 55.8 45.5 56.4 42.2 60 50 北厂界 63.8 50.0 60.9 48.1 70 55 监测结果显示，项目东、南、西厂界声环境质量现状均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，北厂界声环境质量现状能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，区域声环境质量较好。 4、生态环境 本项目占地范围内目前为原有建筑物，用地范围内无生态环境保护目标，且本项目不会造成不良生态影响。因此，本次评价不进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目涉及电磁辐射的设备包括电磁搅拌器、电磁加热器，不在电磁辐射类项目（广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等）范围内，本次评价不开展电磁辐射现状监测。 6、地下水环境 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“I金属制品、52、金属铸件/53、金属制品加工制造”，报告表项目的地下水环境影响评价类别为Ⅳ类。根据导则要求，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 7、土壤环境 本项目营运期对土壤的污染途径为大气沉降型，由于本项目沉降的污染物为颗粒物，不含有毒有害物质、持久性有机污染物和重金属，本次评价不开展土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目大气环境保护目标情况见表3-4。 表3-4 本项目大气环境保护目标 环境保护目标 方位 距离 功能 保护级别 田道口村 E 115m 居住 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 及其2018年修改单 运河社区 E 455m 居住 刘岗楼村 NE 445m 居住 备注：表中距离为敏感点距离本项目厂区的最近距离。 2、声环境 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、施工期 本项目厂区建筑物均利用原有建筑物，不涉及施工期建设，因此，污染物排放标准不考虑施工期。 2、营运期 ①《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1常规大气污染物排放浓度限值、表3无组织排放浓度限值 表3-5 常规大气污染物排放浓度限值 单位：mg/m3 污染物 炉窑类型 排放限值 污染物排放监控位置 颗粒物 铸造工业冲天炉、电炉 10 车间或生产设施排气筒 表3-6 无组织排放浓度限值 单位：mg/m3 污染物 周界外最高允许浓度 监控位置 颗粒物 1.0 企业边界 ②《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1大气污染物排放限值、表A.1厂区内颗粒物无组织排放限值 表3-7 大气污染物排放限值 单位：mg/m3 生产过程 颗粒物 污染物放监控位置 浇注 浇注区 30 车间或生产设施排气筒 其他生产工序或设备、设施 / 30 备注：根据《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办[2021]20号），国家、省绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到B级以上要求，即颗粒物的排放浓度限值为20mg/m3。 表3-8 厂区内颗粒物无组织排放限值 单位：mg/m3 污染物 排放限值 限值含义 无组织排放监控位置 颗粒物 5 监控点处1h平均浓度值 在厂房外设置监控点 ③根据《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）附件6河南省2019年铸造行业污染治理方案，浇铸工序颗粒物排放浓度不高于10毫克/立方米，企业厂界边界颗粒物浓度不超过0.5毫克/立方米，全厂各车间不能有可见烟粉尘外逸。 ④河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1餐饮服务单位油烟、非甲烷总烃浓度排放限值和油烟去除效率。 表3-9 餐饮服务单位油烟、非甲烷总烃浓度排放限值和油烟去除效率 污染物项目 排放限值 污染物排放位置 小型 中型 大型 油烟 1.5 1.0 1.0 排风管或排气筒 非甲烷总烃 / 10.0 10.0 油烟去除率（%） ≥90 ≥95 / ⑤《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、4类标准 表3-10 工业企业厂界环境噪声排放标准值 单位：dB（A） 指标名称 昼间 夜间 2类标准限值 60 50 4类标准限值 70 55 ⑥《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020） |
| 总量 控制 指标 | 本项目不涉及废气总量控制指标；项目产生的生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排。因此，本次评价不设总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目厂区建筑物均利用原有建筑物，不涉及施工期建设，因此，本次评价不考虑施工期环境保护措施。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、环境影响分析 1、废气 本项目营运期产生的废气主要包括LF炉、VD炉烟尘、浇注工序烟尘、钢渣破碎、磁选工序粉尘和食堂油烟。 1.1废气产生源强 （1）LF炉、VD炉烟尘 本项目LF炉、VD炉运营过程中会有烟尘产生，污染因子为颗粒物。根据《第二次全国污染源普查产排污量核算系数手册》33金属制品业、36汽车制造业——01铸造核算环节，废钢熔炼工序（电弧炉/LF炉/VOD炉）颗粒物产污系数为4.67kg/t-产品，废气量为14372m3/t-产品，本项目年产3万吨汽车配件，则废钢熔炼工序（LF炉、VD炉）颗粒物的产生量为140.1t/a，产生浓度为324.94mg/m3。 （2）浇注工序烟尘 本项目浇注工序会有烟尘产生，污染因子为颗粒物。根据《第二次全国污染源普查产排污量核算系数手册》33金属制品业、36汽车制造业——01铸造核算环节，造型/浇注工序（原料为金属液、脱模剂）颗粒物产污系数为0.247kg/t-产品，废气量为6000m3/t-产品，本项目年产3万吨汽车配件，则浇铸工序颗粒物的产生量为7.41t/a，产生浓度为41.17mg/m3。 （3）钢渣破碎、磁选工序粉尘 根据建设单位提供的资料，本项目钢渣的产生量为600t/a，原有工程（年产6万吨汽车配件）钢渣产生量为5000t/a，技改完成后总体工程钢渣产生量为3100t/a。根据《第二次全国污染源普查产排污量核算系数手册》42废弃资源综合利用行业系数手册——4210金属废料和碎屑行业系数手册，钢渣“破碎+筛分”工序颗粒物的产污系数为660g/t-产品（本项目仅进行破碎，不进行筛分，破碎工序颗粒物产污系数按330g/t-产品计），磁选工序颗粒物的产污系数为1710g/t-产品，则破碎、磁选工序颗粒物产污系数合计为2040g/t-产品。经计算，本项目钢渣破碎、磁选工序颗粒物的产生量为6.324t/a。 （4）食堂油烟 本项目技改完成后新增职工20人，职工均在厂内食宿，食堂设2个灶头，属于小型规模。食用油消耗按30g/人·d，油烟挥发系数按2.5%计算，年工作日300天，则食用油消耗量为0.3kg/d（54kg/a），油烟产生量为15g/d（4.5kg/a）。灶头排风量按2000m3/h计，日工作时间约3h，食堂油烟的初始排放浓度值为1.25mg/m3。 1.2废气治理设施及达标排放情况 （1）LF炉、VD炉烟尘 根据分析，本项目LF炉、VD炉熔炼工序颗粒物的产生量为140.1t/a。根据查阅相关资料，VD炉配套有真空密封罐、机械式真空泵以及有关抽气管道组成一套真空脱气系统（VD炉烟尘通过真空系统引入废气处理设施）。本次评价要求项目LF炉、VD炉熔炼工序安装“集气装置+布袋除尘器+15m高排气筒”，浇铸工序安装“集气装置（局部密闭罩）+布袋除尘器+15m高排气筒”，LF炉、VD炉产生的颗粒物经布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放。本次评价集气装置的集气效率按99%，布袋除尘器的处理效率按98.5%，风机风量按100000m3/h计，则经处理后，本项目LF炉、VD炉熔炼工序颗粒物的排放浓度为7.7mg/m3，排放量为2.08t/a。 采取上述措施后，本项目LF炉、VD炉熔炼工序颗粒物的排放能够满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1常规大气污染物排放浓度限值的要求，对周围环境空气影响较小。 （2）浇注工序烟尘 根据分析，本项目浇注工序颗粒物的产生量为7.41t/a。本次评价要求项目浇注工序安装“集气装置（局部密闭罩）+布袋除尘器+15m高排气筒”，浇注工序产生的颗粒物经布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放。本次评价集气装置的集气效率按95%，布袋除尘器的处理效率按98.5%，风机风量按5000m3/h计，则经处理后，本项目浇注工序颗粒物的排放浓度为7.85mg/m3，排放量为0.1056t/a。 采取上述措施后，本项目浇注工序颗粒物的排放能够满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1大气污染物排放限值及《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）附件6河南省2019年铸造行业污染治理方案的要求，对周围环境空气影响较小。 （3）钢渣破碎、筛分工序粉尘 根据分析，本项目钢渣破碎、筛分工序颗粒物的产生量为6.324t/a。钢渣破碎、筛分工序按平均每天生产4小时计，本次评价要求项目破碎、筛分工序安装“集气装置+布袋除尘器+15m高排气筒”，本次评价集气装置的集气效率按95%，布袋除尘器的处理效率按98.5%，风机风量按8000m3/h计，则经处理后，本项目钢渣破碎、筛分工序颗粒物的排放浓度为9.39mg/m3，排放量为0.0901t/a。 采取上述措施后，本项目钢渣破碎、磁选工序颗粒物的排放能够满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1大气污染物排放限值的要求，对周围环境空气影响较小。 （4）食堂油烟 根据分析，本项目食堂油烟产生量为15g/d（4.5kg/a）。食堂油烟废气依托原有工程油烟净化装置处理，油烟净化效率按90%计，经处理后，本项目食堂油烟的排放浓度为0.125mg/m3，排放量为0.45kg/a。 采取上述措施后，本项目食堂油烟的排放能够满足河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1 餐饮服务单位油烟、非甲烷总烃浓度排放限值和油烟去除效率的要求，对周围环境空气影响较小。 本项目废气污染物排放及治理措施情况见表4-1。 表4-1 废气污染物排放及治理措施一览表 产排污环节 LF炉、VD炉 浇注工序 钢渣破碎、磁选工序 总体工程 食堂 污染物种类 烟尘 烟尘 粉尘 颗粒物 油烟 污染物产生情况 产生量（t/a） 140.1 7.41 6.324 / 0.0045 产生浓度（mg/m3） 324.94 41.17 / / 1.25 排放形式 有组织 有组织 有组织 无组织 有组织 治理设施 治理措施 集气装置（局部密闭罩）+布袋除尘器+15m高排气筒 集气装置（局部密闭罩）+布袋除尘器+15m高排气筒 集气装置+布袋除尘器+15m高排气筒 封闭式车间 净化效率不低于90%的油烟净化装置 处理能力 / / / / / 收集效率（%） 99 95 95 / 100 治理工艺去除率（%） 98.5 98.5 98.5 / 90 是否为可行技术 是 是 是 是 是 污染物排放情况 排放浓度（mg/m3） 7.7 7.85 9.39 0.036954 0.125 排放速率（kg/h） 0.77 0.0391 0.0751 0.1313 0.0000005 排放量（t/a） 2.08 0.1056 0.0901 / 0.00045 排放口基本情况 高度（m） 15 15 15 / / 排气筒内径（m） 1.7 0.4 0.3 / / 温度（℃） 35 35 常温 / 30 编号 DA001 DA002 DA003 / / 名称 LF炉、VD炉废气排放口 浇注工序废气排放口 钢渣破碎、磁选工序废气排放口 / 油烟废气排放口 类型 一般排放口 一般排放口 一般排放口 / / 地理坐标 经度 115度59分18.974秒 115度59分19.650秒 115度59分20.673秒 / / 纬度 34度8分54.479秒 34度8分54.112秒 34度8分56.043秒 / / 排放标准 浓度限值（mg/m3） 10 10 10 0.5 1.5 1.3废气无组织排放分析 （1）无组织排放预测 本项目LF炉、VD炉、浇注工序、钢渣破碎、筛分工序未被集气装置收集的颗粒物量为2.0877t/a（0.7732kg/h）。由于本项目属于技改项目，企业无组织排放情况按总体工程的无组织排放情况考虑，根据原有工程环评预测结果，原有工程颗粒物的无组织排放量为0.54kg/h。 由于本项目车间建设成封闭式车间，本项目无组织排放的颗粒物中有90%被车间阻隔而降落在车间内，本项目逸散出车间的粉尘量为0.2088t/a（0.0773kg/h），原有工程逸散出车间的粉尘量为0.054kg/h。因此，总体工程颗粒物的无组织排放量为0.1313kg/h。 ①预测因子：颗粒物（TSP） ②预测内容：下风向轴线最大落地浓度、出现距离以及浓度占标率 ③预测模式：采用《环境影响评价技术导则 环境空气》（HJ2.2-2018）中的AERSCREEN估算模式。 ④预测参数：各排放源预测参数见下表。 表4-2 无组织大气环境影响预测参数 污染因子 面源 排放高度（m） 排放工况 评价因子源强 （kg/h） 长度（m） 宽度（m） 颗粒物 50 40 10 连续 0.1313 表4-3 AERSCREEN估算模型参数一览表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项） / 最高环境温度（℃） 42.1 最低环境温度（℃） -20.8 土地利用类型 农作地 区域湿度条件 1（中等湿度） 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率 / 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 否 海岸线距离 / 海岸线方向 / ⑤预测结果 本项目废气排放无组织排放预测结果见表4-4。 表4-4 废气无组织排放预测结果 距离（m） 颗粒物 1小时浓度（mg/m3） 1小时浓度占标率（%） 15 0.036954 4.11 25 0.047311 5.26 39 0.052087 5.79 50 0.048291 5.37 75 0.043575 4.84 100 0.037961 4.22 125 0.032492 3.61 150 0.028053 3.12 175 0.024677 2.74 200 0.022178 2.46 225 0.020293 2.25 250 0.018797 2.09 275 0.017561 1.95 300 0.016782 1.86 325 0.015836 1.76 350 0.015009 1.67 375 0.014279 1.59 400 0.01363 1.51 425 0.013048 1.45 450 0.012523 1.39 475 0.012047 1.34 500 0.011612 1.29 最大落地浓度（39m） 0.052087 5.79 根据预测结果可知，本项目厂界外颗粒物的无组织排放浓度为0.036954mg/m3，无组织排放颗粒物的最大落地浓度为0.052087mg/m3，最大落地浓度出现在下风向39m处。 因此，本项目颗粒物的无组织排放能够满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表3无组织排放浓度限值及《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）附件6河南省2019年铸造行业污染治理方案的要求，对周围环境空气影响较小。 1.4废气治理设施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造工业》（HJ1115-2020），布袋除尘器属于可行技术措施，且根据预测结果，经布袋除尘器处理后，本项目废气有组织、无组织排放均能实现达标排放，因此，本项目废气处理措施是可行的。 2、废水 本项目营运期产生的废水主要包括冷却废水和职工生活污水。冷却废水经冷却处理后循环使用，不外排。 根据分析，职工生活污水的产生量为576m3/a。经类比，生活污水中各污染物的产生浓度分别为COD240mg/L、NH3-N25mg/L、SS180mg/L。生活污水依托原有工程化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排。 采取上述措施后，本项目营运期产生的废水对周围地表水环境影响较小。 本项目废水中各污染物的产排情况见表4-5。 表4-5 项目生活污水中各污染物产排情况 名 称 COD NH3-N SS 污染物产生浓度（mg/L） 240 25 180 污染物产生量（t/a） 0.1382 0.0144 0.1037 污染物排放浓度（mg/L） 0 0 0 污染物排放量(t/a) 0 0 0 3、噪声 本项目营运期噪声主要来源于LF炉、VD炉、电磁搅拌器、数控锯床、摩擦压力机、电磁加热器、破碎机、磁选机等设备运转噪声，噪声源强为70-85dB(A)。经采取选用低噪声设备、减振基础、墙壁隔音、距离衰减、加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运行产生的高噪声现象，厂房外1m处噪声可降低20dB（A）以上。本项目年工作日300天，每天生产9小时。项目主要噪声源强见表4-6，厂区边界噪声贡献值预测见表4-7。 表4-6 项目主要设备噪声源强 序号 噪声设备 台数 声压值（dB(A)） 室外1m处声压级（dB(A)） 1 LF炉 1 70-75 55 2 VD炉 1 70-75 55 3 电磁搅拌器 2 70-75 55 4 数控锯床 8 80-85 65 5 摩擦压力机 1 70-80 60 6 电磁加热器 2 70-80 60 7 破碎机 1 80-85 65 8 磁选机 1 70-80 60 9 中频电炉 2 70-75 55 10 数控车床 20 70-80 60 11 普通车床 5 70-80 60 12 钻床改丝机 2 70-80 60 13 可调式多轴钻床 2 80-85 65 14 大砂轮机 6 65-75 55 15 喷塑设备 1 60-70 50 16 喷漆设备 1 60-70 50 17 烘干设备 1 60-65 45 本评价选用点源衰减模式和噪声合成模式进行预测，具体预测模式如下： （1）点源距离衰减模式： Lr=L0－20lg(r/r0)－△L 式中：Lr—距声源距离为r处的等效A声级值，dB(A)； L0—距声源距离为r0处的等效A声级值，dB(A)； r —预测点距离噪声源距离，m； r0 —声级为L0点距声源距离，r0=1m； △L—噪声衰减值，dB(A)； （2）声源在预测点的贡献值： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的贡献值，dB(A)； Lr—第i个声源的声压级，dB(A)； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时间内的运行时间，s； （3）将噪声贡献值与背景值叠加即为技改项目厂界噪声值。 表4-7 厂址厂界噪声影响预测结果 单位：dB(A) 测点 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 昼 间 贡献值 38.3 46.3 57.4 32.2 背景值 56.8 55.8 56.1 62.4 叠加值 56.9 56.3 59.8 62.4 标准值 60 60 60 70 评价 达标 达标 达标 达标 夜 间 贡献值 / / / / 背景值 46.7 45.7 43.9 49.1 叠加值 / / / / 标准值 50 50 50 55 评价 达标 达标 达标 达标 备注：①背景值为声环境质量现状监测结果的平均值；②项目夜间不运营。 通过采取选用低噪声设备、减振基础、墙壁隔音、距离衰减、加强设备维护等综合降噪措施后，本项目厂界噪声排放能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、4类标准的要求，项目生产过程中生产设备运转噪声对周围环境影响较小。 4、固废 本项目营运期产生的固废包括钢渣、布袋除尘器收尘和生活垃圾。 （1）钢渣 本项目钢水熔炼工序会有钢渣产生，根据建设单位提供的资料，钢渣的产生量为600t/a。经破碎、磁选后能回用的回用，不能回用的外售。 （2）布袋除尘器收集的粉尘 本项目布袋除尘器收集的粉尘量为149.4706t/a，属于一般工业固废，经收集后外售用于生产建材。 （3）生活垃圾 本项目营运期新增职工20人，年工作日300天，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，则生活垃圾产生量为3t/a，经收集后交环卫部门统一收集处理。 采取上述措施后，本项目营运期产生的固体废物能够得到妥善处置，对周围环境影响较小。 5、地下水 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“I金属制品、52、金属铸件/53、金属制品加工制造”，报告表项目的地下水环境影响评价类别为Ⅳ类。根据导则要求，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 6、土壤 6.1土壤污染源、污染物类型 本项目的土壤污染源主要为生活污水，主要污染物包括COD、NH3-N。 6.2污染途径 本项目对土壤的影响类型为污染影响型，污染途径主要包括地面漫流和垂直入渗。 项目化粪池若发生溢流或防渗层破损以及污泥处置不当造成渗滤液下渗，有可能造成废水进入土壤中，造成土壤污染。 6.3土壤污染防控措施 为了防止项目营运过程中对周边土壤造成污染，项应采取如下措施： （1）源头控制，减少污染物排放量，项目产生的生活污水应能够得到100%收集，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄露的环境风险事故降到最低程度； （2）化粪池底部、侧壁及污水输送管线均进行防渗防腐处理； （3）必要时可开展土壤环境跟踪监测。为了在发生污染物泄漏后及时发现土壤的污染程度，以便了解土壤环境质量的变化情况，及时发现问题并采取切断污染途径的措施。 采取上述措施后，项目对周边土壤的污染影响较小。 7、生态 本项目用地范围内无生态环境保护目标，故不进行生态影响分析。 8、环境风险 本项目不涉及有毒有害、易燃易爆物质，因此，本次评价不进行环境风险评价。 9、电磁辐射 本项目涉及电磁辐射的设备包括电磁搅拌器、电磁加热器，根据查阅相关资料，电磁搅拌器、电磁加热器的辐射源频率均小于100kHz，不在《电磁辐射防护规定》（GB8702-1988）规定的防护限值范围内，项目营运期产生的电磁辐射都周边环境影响较小，本次评价不开展电磁辐射评价。 10、污染物排放“三本帐” 本项目污染物排放“三本帐”情况见表4-8、表4-9。 表4-8 污染物排放“三本账”一览表 内容 废气 熔化废气（颗粒物） 混砂造型（颗粒物） 浇铸工序 打箱、抛丸（颗粒物） 落砂（颗粒物） 破碎、砂库、下砂（颗粒物） 制芯工序 钢渣破碎、筛分（颗粒物） 颗粒物 非甲烷总烃 颗粒物 非甲烷总烃 原有工程 产生量（t/a） / 43.53 18.27 29.7 / / / 19.8 3 / 排放量（t/a） 0.548 1.306 18.27 29.7 0.464 1.574 1.556 19.8 3 / 自身削减量（t/a） / 42.224 0 0 / / / 0 0 / 本项目 产生量（t/a） 140.1 / 7.41 / / / / / / 6.324 排放量（t/a） 3.481 / 0.4761 / / / / / / 0.4063 自身削减量（t/a） 136.619 / 69339 / / / / / / 5.9177 以新带老削减量（t/a） 0 0.653 17..9959 27.4725 0.232 0.787 0.778 19.503 2.775 / 排放增减量（t/a） 3.481 -0.653 -17.5198 -27.4725 -0.232 -0.787 -0.778 -19.503 -2.775 0.4063 总体工程（t/a） 4.029 0.653 0.7502 2.2275 0.232 0.787 0.778 0.297 0.225 0.4063 备注：①VD炉、LF炉烟尘计入熔化废气；②表中以新带老削减量包括技改后砂型铸造生产线由于规模减小而减排的废气量、新增环保设备后的减排量两部分；③本项目排放量为有组织、无组织排放量合计。 表4-9 污染物排放“三本账”一览表（续） 内容 喷塑工序粉尘 喷漆、烘干工序 食堂油烟 COD NH3-N SS 固废 漆雾（颗粒物） 二甲苯 非甲烷总烃 原有工程 产生量（t/a） 0.4 0.636 0.165 0.624 0.00675 0.2074 0.0216 0.1555 6639.74 排放量（t/a） 0.004 0.0636 0.0165 0.0624 0.000675 0 0 0 0 自身削减量（t/a） 0396 0.5724 0.1485 0.5616 0.006075 0.2074 0.0216 0.1555 6639.74 本项目 产生量（t/a） 0 0 0 0 0.0045 0.1382 0.0144 0.1037 749.4706 排放量（t/a） 0 0 0 0 0.00045 0 0 0 0 自身削减量（t/a） 0 0 0 0 0.00405 0.1382 0.0144 0.1037 749.4706 以新带老削减量（t/a） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 排放增减量（t/a） 0 0 0 0 0.00045 0.00045 0 0 0 总体工程（t/a） 0.004 0.0636 0.0165 0.0624 0.001125 0.001125 0 0 0 备注：喷漆/喷塑、烘干生产线为在建工程。 二、监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造工业》（HJ1115-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），结合本项目污染物产排情况，提出本项目监测计划表见下表。 表4-10 本项目环境监测计划 类别 监测点位 监测因子 监测频次 排放标准 废气 LF炉、VD炉熔炼工序 颗粒物 1次/年 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1常规大气污染物排放浓度限值 浇注工序 颗粒物 1次/年 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1大气污染物排放限值 钢渣破碎、磁选工序 颗粒物 1次/年 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1大气污染物排放限值 厂界 颗粒物 1次/年 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表3无组织排放浓度限值及《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）附件6河南省2019年铸造行业污染治理方案 厂区 颗粒物 1次/年 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表A.1厂区内颗粒物无组织排放限值 噪声 厂界 等效连续A声级 1次/季 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、4类标准 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 熔化工序（原有工程） | 颗粒物 | 带式除尘器 | 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1大气污染物排放限值 |
|  | 混砂造型工序（原有工程） | 颗粒物 | 袋式除尘器+15m高排气筒 |  |
|  | 浇铸工序（原有工程） | 颗粒物 | 布袋除尘器+光氧等离子一体机+15m高排气筒 | 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1大气污染物排放限值 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件1 |
|  | 打箱、抛丸工序（原有工程） | 颗粒物 | 袋式除尘器+15m高排气筒 | 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1大气污染物排放限值 |
|  | 落砂工序（原有工程） | 颗粒物 | 袋式除尘器+15m高排气筒 |  |
|  | 破碎工序、砂库、下砂工序（原有工程） | 颗粒物 | 袋式除尘器+15m高排气筒 |  |
|  | 制芯工序 （原有工程） | 颗粒物 | 布袋除尘器+光氧等离子一体机+15m高排气筒 | 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1大气污染物排放限值 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件1 |
|  | 喷塑工序（在建工程） | 颗粒物 | 喷粉回收系统 | / |
|  | 喷漆、烘干工序废气（在建工程） | 非甲烷总烃 | 光氧等离子一体机+15m高排气筒 | 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）表1VOCs有组织排放限值 |
|  | LF炉、VD炉（本项目） | 颗粒物 | 集气装置（局部密闭罩）+布袋除尘器+15m高排气筒 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1常规大气污染物排放浓度限值 |
|  | 浇注工序（本项目） | 颗粒物 | 集气装置（局部密闭罩）+布袋除尘器+15m高排气筒 | 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1大气污染物排放限值及《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）附件6 |
|  | 钢渣破碎、磁选工序（本项目） | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒 | 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1大气污染物排放限值 |
|  | 食堂 | 油烟 | 依托原有工程油烟净化装置 | 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、NH3-N、SS | 经化粪池处理后用于周边农田施肥 | 综合利用 |
| 声环境 | 生产设备运转噪声 | 等效连续A声级 | 选用低噪声设备、减震基础、墙壁隔音、距离衰减、加强设备维护 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、4类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 钢渣：经破碎、磁选后能回用的回用，不能回用的外售； 布袋除尘器收集的粉尘：经收集后外售用于生产建材； 生活垃圾：经收集后交环卫部门统一收集处理。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 废水100%收集；化粪池底部、侧壁等进行防渗；必要时开展土壤环境质量监测 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | / |
| 其他环境 管理要求 | / |

# 六、结论

河南中宝工业科技有限公司对年产6万吨汽车配件进行技术改造项目符合国家产业政策和相关规划，项目建成后，具有良好的经济效益和社会效益。虽然项目在实施和运营过程中对环境会产生一定的影响，在落实各项污染防治措施和环评建议的前提下，这种影响将降低到最低程度；从环境保护的角度，本项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 43.518t/a |  | 0.0676t/a | 4.3634t/a | 39.9489t/a | 8.0001t/a | -35.5855t/a |
|  | 非甲烷总烃 | 32.7t/a |  | 0.0624t/a | 0 | 30.2475t/a | 2.4525t/a | -30.2475t/a |
|  | 二甲苯 | 0 |  | 0.0165t/a | 0 | 0 | 0.0165t/a | 0 |
|  | 油烟 | 0.000675t/a |  | 0 | 0.00045t/a | 0 | 0.001125t/a | +0.00045t/a |
| 废水 | COD | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | NH3-N | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | SS | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 熔化废渣/钢渣、除尘器收尘、打箱脱模废砂、边角料、残次品、废油漆桶 | 6629.94t/a |  | 1.8t/a | 749.4706t/a | 814.97t/a | 6566.2406t/a | -65.4994t/a |
| 危险废物 | 废机油、废切削液 | 8t/a |  | 0 | 0 | 0 | 8t/a | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

9600

9600

蒸发损耗

冷却用水

10320

新鲜水

720

生活用水

损耗144

农田施肥

576

化粪池

576

废钢

电炉熔炼

铁

废气、噪声

钢水

废气、噪声

噪声

毛坯

锻打成型

电磁加热

下料

浇注

废气、噪声

杂质分解

真空脱氧

固废、噪声

磁选

破碎

钢渣

废气、噪声

金属杂质

技改部分

外售

精加工

汽车配件