# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类（报批版））

项目名称：      年产5000万只打火机壳项目

建设单位（盖章）：夏邑县久亮精工塑胶有限公司

编制日期：          2021年7月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产5000万只打火机壳项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2105-411426-04-01-785697 |
| 建设单位联系人 | 何洪立 | 联系方式 | 13569366802 |
| 建设地点 | 河南 省（自治区） 商丘 市 夏邑 县（区）会亭镇（街道） 西街打火机工业区 |
| 地理坐标 | （ 116 度 06分 75.556 秒， 34 度 09分02.357秒） |
| 国民经济 行业类别 | 其它塑料制品制造（C2929） | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业中53塑料制品业292中的其他 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | □首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 夏邑县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2105-411426-04-01-785697 |
| 总投资（万元） | 200 | 环保投资（万元） | 16 |
| 环保投资占比（%） | 8 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 5000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 《夏邑县城乡总体规划(2017-2035)》 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1与《夏邑县城乡总体规划(2017-2035)》主要内容相符性分析 根据《夏邑县城乡总体规划(2017-2035)》，规划区范围包括规划中心城区、城市近郊区以及城市行政区域内因城市建设和发展需要实行规划控制的区域。本次规划划定城市规划区范围包括城关镇、曹集乡、李集镇、桑堌乡、何营乡、刘店集乡、太平镇、胡桥乡、郭店镇、北岭镇、歧河乡的行政区划范围，总面积约689.3平方公里。 中心城区规划范围为本次规划的中心城区空间增长边界范围内用地，北至北环路以北800米，东至东外环路，南至南外环路，西至西外环路，面积共计86.5平方公里。本次规划期限为2017-2035年，其中近期至2020年。 城镇空间布局结构：规划县域形成“中心引领，轴带拓展，四区协同，多点联动”的城镇发展格局。 中心引领：中心城区作为夏邑县城乡发展极核和统筹城乡、吸纳农村人口就近转移的重要载体。 轴带拓展：沿“车站—中心城—会亭”打造县域工业发展轴，沿“济阳—中心城—太平”打造县域休闲旅游产业集聚轴。 四区协同：中心城及其周边紧密发展区、东部经济区、北部经济区和西南经济区四个功能各异而又协同发展的经济发展区。 多点联动：中心镇、特色镇作为城乡统筹发展的重要节点，通过示范效应带动整体发展。 相符性分析：本项目为新建项目，位于夏邑县会亭镇西街打火机工业区，厂区总占地5000㎡，根据夏邑县国土资源局会亭国土资源所出具的证明，项目用地性质为建设用地，符合夏邑县会亭镇土地利用总体规划，见附件3。因此，本项目与《夏邑县城乡总体规划(2017-2035)》不冲突。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《市场准入负面清单(2019 年版)》，本项目不在禁止准入类事项之列。 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目生产规模、生产设备、生产工艺均不在“限制类”和“淘汰类”之列，为允许类，项目建设符合国家产业政策；夏邑县发展和改革委员会已对该项目予以备案，项目代码为2105-411426-04-01-785697（见附件2）。 2、环保政策符合性分析 2.1三线一单符合性分析 ①与生态红线符合性分析 本项目位于夏邑县会亭镇西街打火机工业区，不属于夏邑县拟定的生态红线范围内。 ②与资源利用上线符合性分析 本项目为塑料制品制造项目，项目营运期会消耗一定量的水、电等能源，项目资源消耗相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 ③与环境质量底线符合性分析 本项目位于夏邑县境内，根据项目区域环境质量现状调查，项目所在区域大气环境、声环境、地表水环境质量监测结果显示，项目区域大气环境、声环境、水环境均符合相应类别要求，有一定环境容量，能够接纳本项目产生的污染物。 ④环境准入负面清单符合性分析 本项目属于塑料制品制造项目，项目符合国家当前产业政策，符合夏邑县会亭镇土地利用总体规划，项目不处于夏邑县拟定的生态红线范围内，有一定的环境容量。因此，项目不属于夏邑县环境准入负面清单范围。 表1与夏邑县环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 单元编码 环境管控单元名称 乡镇 单元 分类 单元环境 属性 现状与问题 管控要求 相符性 ZH41142 630001 夏邑县一 般管控单 元 李集镇、 太平乡、中峰 乡、业庙乡等 一般 管控 单元 一般管控 区、土壤污染重点监管单 位、高度关注地块、填埋 场 该单元位于淮河流域，现状分布有土壤污染重点监管单位：郑州郑氏化工产品有限公司夏邑分公司、夏邑蓝云再生能源有限公司、夏邑县宁邑生活垃圾处理场，高度关注地块郑州郑氏化工产品有限公司夏邑分公司地块， 填埋场夏邑县宁邑生活垃圾处理场地块。 主要问题：土壤污染重点监管，存在高度关注地块和填埋场。 空间布局 约束 1、鼓励做大做强食用菌等特色农业，大力发展设施果蔬、渔业、苗木、花卉、采摘等休闲观光创意生态循环农业。 2、加强对农业空间转为生态空间的监督管理，未经国务院批准，禁止将永久基本农田转为城镇空间。鼓励城镇空间和符合国家生态退耕条件的农 业空间转为生态空间。 3、严禁在优先保护类耕地集中区域新建化工、电镀、制革等行业企业以及可能造成耕地土壤污染的建设项目。 项目位于夏邑县会亭镇西街南火机工业区，为新建项目，占地为建设用地，符合夏邑县会亭镇土地利用总体规划 污染物 排放管 控 1、禁止向耕地及农田沟渠中排放有毒有害工业、生活废水和未经处理的 养殖小区畜禽粪便；禁止占用耕地倾倒、堆放城乡生活垃圾、建筑垃圾、 医疗垃圾、工业废料及废渣等废弃物。 2、加强畜禽养殖污染防治，畜禽规模养殖场（小区）要配套建设与养殖 规模相适宜的粪便污水防渗防溢流贮存设施，以及粪便污水收集、利用和 无害化处理设施；积极引导散养密集区实行畜禽粪便污水分户收集、集中 处理利用。 3、持续开展农村环境综合整治，加快推进农村生活污水处理设施建设， 不断提高已建成农村污水处理设施稳定正常运行率。 4、禁止涉重企业含重金属废水进入城市生活污水处理厂。 5、禁止填埋场渗滤液直排或超标排放。 项目为塑料制品制造项目，不涉及有毒有害污染物，废气收集率可达到90%，针对注塑过程有机废气，项目拟在注塑机上方各设置1个集气罩，经集气收集后（集气罩面积应覆盖整个机器，收集效率按照90% ）进入“UV光氧催化+ 低温等离子”设备处理（总去除效率以85% 计）后，再通过15m高的排气筒排放。 环境风 险防控 1、涉及危险化学品生产、储存、使用的企业在拆除生产设施设备、污染 治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 2、调查评估垃圾填埋场周边土壤环境状况，对周边土壤环境超过可接受 风险的，应采取限制填埋废物进入、降低人体暴露健康风险等管控措施。 3、对高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管控名录。 项目不涉及危险品使用等 2.2与《河南省2021年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办〔2021〕20号）主要内容相符性分析 加强扬尘综合治理。开展扬尘污染综合治理提升行动，推动扬尘污染防治常态化、规范化、标准化。省控尘办结合扬尘污染治理实际，分解下达各省辖市可吸入颗粒物（PM10）年度目标值，强化调度督办，做好定期通报和年度考核工作。住房城乡建设、交通运输、自然资源、水利、商务等部门将落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》要求、“六个百分之百”扬尘污染防治措施、“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土和现场配制砂浆）、渣土物料运输车辆管理纳入日常安全文明施工监督范围，组织做好重污染天气预警、大风天气条件下施工工地、道路扬尘管控，建立举报监督、明查暗访工作机制，将工程建设活动中未按规定采取控制措施、减少扬尘污染受到通报、约谈或行政处罚的列为不良行为。进一步扩大道路机械化清扫和洒水范围，强化道路清洗保洁作业，持续开展城市清洁行动。2021 年各城市平均降尘量不得高于 8 吨/月·平方公里，不断加严降尘量控制指标，实施网格化降尘量监测考核。 开展工业企业全面达标行动。贯彻落实《排污许可管理条例》，按照源头预防、过程控制、清洁生产、损害赔偿、责任追究，实现固定污染源全过程管理。 强化非道路移动机械管控。加快非道路移动机械信息采集，力争 2021 年年底前，累计完成 20 万台非道路移动机械信息采集任务；推进非道路移动机械排放检测及定位系统安装工作，确保完成信息采集的机械排放检测及定位系统安装全覆盖；组织开展矿山及企业内部车（机）专项整治行动，对全省矿山进行摸排，对矿山及企业内保有的车（机）进行信息采集、排放检测，推进高排放车（机）新能源替代工作。 相符性分析：本项目为塑料制品制造项目，为新建项目，利用原有闲置厂房，不涉及施工期环境污染。项目选址位于夏邑县会亭镇西街打火机园区，打火机是会亭镇的主导产业和优势产业，选址符合相关要求。项目所用原料为一级优质原生ABS/AS树脂；同时加强废气收集，废气收集率可达到90%，针对注塑过程有机废气，项目拟在注塑机上方各设置1个集气罩，经集气收集后（集气罩面积应覆盖整个机器，收集效率按照90% ）进入“UV光氧催化+ 低温等离子”设备处理（总去除效率以85% 计）后，再通过15m高的排气筒排放。项目符合《夏邑县污染防治攻坚战三年行动计划（2018～2020年）》及《河南省2021年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办〔2021〕20号）相关规定。 2.3与《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案的通知》豫环环攻办[2020]46号相符性分析 工作目标： 2020年10月1日至2020年12月31日，全省细颗粒物（PM2.5）平均浓度控制在68微克/立方米以下，重污染天数不超过5天；2021年1月1日至3月31日，全省细颗粒物（PM2.5）平均浓度控制在94微克/立方米以下，重污染天数不超过13天。商丘市2020年10-12月目标值：细颗粒物（PM2.5）目标值68微克/立方米以下，重污染天数不超过5天；2021年1月1日至3月31日，细颗粒物（PM2.5）目标值87微克/立方米以下，重污染天数不超过8天。 全面完成打赢蓝天保卫战重点任务： （一）坚决淘汰落后产能；1. 加大淘汰力度；2. 严格淘汰标准。3. 加强统筹协调。4. 严格行业准入。（二）推进清洁取暖散煤替代（三）加强面源污染管控。（四）杜绝“散乱污”企业反弹。（五）有序实施钢铁、水泥行业超低排放改造。（六）推进“公转铁”重点工程。（七）加快推进柴油货车治理。1. 加快老旧车辆淘汰。按照省交通运输厅等五部门《关于印发河南省淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车工作实施方案的通知》（豫交文﹝2020﹞26号）要求，采取经济补偿、限制使用、严格超标排放监管等措施，确保2020年年底前完成14.5万辆国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰任务（详见附件13）；加大对采用稀薄燃烧技术或“油改气”的燃气车辆的淘汰力度。2. 开展柴油货车执法检查。3. 提升移动源监测监管能力。（八）深入开展锅炉、炉窑综合整治。（九）持续推进挥发性有机物（VOCs）治理攻坚。（十）落实扬尘污染管控措施。（十一）强化监测监控能力建设。 相符性分析：本项目为塑料制品制造项目，为新建项目，利用原有闲置厂房，不涉及施工期。项目选址位于夏邑县会亭镇西街打火机园区，打火机是会亭镇的主导产业和优势产业，选址符合相关要求。项目所用原料为一级优质原生ABS/AS树脂；同时加强废气收集，废气收集率可达到90%，针对注塑过程有机废气，项目拟在注塑机上方各设置1个集气罩，经集气收集后（集气罩面积应覆盖整个机器，收集效率按照90% ）进入“UV光氧催化+ 低温等离子”设备处理（总去除效率以85% 计）后，再通过15m高的排气筒排放。项目符合《夏邑县污染防治攻坚战三年行动计划（2018～2020年）》及《河南省2021年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办〔2021〕20号）相关规定。 2.4与生态环境部关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气[2019]53 号）相符性分析 表2 本项目与环大气[2019]53 相符性分析 控制思路与要求 文件要求 本项目情况 相符性 全 面 加 强 无组 织 排 放 控 制 重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。加强设备与场所密闭管理。推进使用先进生产工艺。 提高废气收集率。加强设备与管线组件泄漏控制。 本项目为塑料制品制造项目，不属于石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业；项目废气主要为注塑过程中产生的有机废气，有机废气污染物以非甲烷总烃计，项目拟采取集气收集后进入UV光氧催化+低温等离子装置处理后经15m高排气筒排放，可实现稳定达标排放。 符合 推 进 建 设 适 宜 高 效 的 治 污设施 企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用 高温焚烧、催化燃烧等技术。 符合 2.5与《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》相符性分析 针对原料运输、贮存、装卸、混合、转运、加装、工艺过程、产品出料、包装等各个生产环节存在的无组织排放污染问题，进行全流程控制、收集、净化处理，同步安装视频监控和相应的污染物排放监测设备，2019年10月底前，全省工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一密闭”（生产过程收尘到位，物料运输抑尘到位，厂区道路除尘到位，裸露土地绿化到位，无组织排放监控到位；厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭）。重点行业无组织排放治理标准十六、其它行业无组织排放治理标准，具体见表3。 表3 项目与其它行业无组织排放治理标准符合性分析一览表 项目 相关要求 本项目情况 相符性 料场密闭治理 厂界内所有物料（包括原辅料、半成品、成品）入库存放，厂界内无露天堆放物料；密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）； 车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流； 所有地面完成硬化或绿化，并保证除物料堆放区域外及产尘点周边没有明显积尘。 厂房车间各生产工序须功能区化 本项目设置全封闭式原料库，原料库四面密闭，厂区内无露 天堆放物料，所有地面硬化，并保证除物料堆放区域外没 有明显积尘 符合 生产环节治理 物料破碎等生产过程中的产尘点应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和除尘设施。 项目生产过程在封闭的厂房内进行，本项目仅对打火机壳进行破碎，破碎后颗粒较大，粉尘产生量极少 符合 在生产过程中的产生 VOCS 的工序应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安 装集气设施和 VOCS 处理设施 本项目生产过程在封闭车间进行，注塑工序在单独密闭车间进行，且有机废气经集气收集后与车间密闭负压废气一起进入光氧催化+低温等离子装置处理后经1根15m高排气筒排放 符合 其他方面：禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓，并配备完备的废气收集和处理系统，生产环节必须在密闭良好的车间内运行。 生产环节均在密闭车间进行，车间内无散放原料，采用封闭仓库 符合 厂区车辆治理 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化 项目车间均做好硬化防渗措施等，厂区道路均硬化，裸露土地绿化到位，对厂区道路定期洒水抑尘 符合 对厂区道路定期洒水清扫 由表2可知，项目符合《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》等相关要求。 2.6与《河南省2020年土壤污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办〔2020〕7号）主要内容相符性分析 抓好建设用地土壤污染风险管控：严格用地准入，加强联动监管。自然资源部门在编制国土空间规划时，要充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。符合相应规划用地土壤环境质量要求的地块，方可进入用地程序。建立建设用地准入管理台账，省辖市自然资源部门会同生态环境部门，定期填报建设工程规划许可证发放情况，并每季度报送省自然资源、生态环境部门备案。 加强土壤污染源头治理： 1. 着力排查整治涉镉等重金属重点行业企业，严格防控耕地周边涉重企业污染。 2. 深化重金属污染防治监管和重点区域综合整治。加强涉镉等重金属企业排查整治和环境监管，对废水废气处理设施逐步进行升级改造，逐步提高清洁生产水平；要切断镉等重金属污染物进入农田的途径，限制含重金属工业废水进入城市生活污水处理厂，对不能稳定达标排放的，依法进行停产治理或关闭；积极推进清洁生产，减少重金属污染物产生，降低重金属排放量；严格控制新建涉镉等重点重金属排放的建设项目，坚决落实重点行业重点重金属排放等量置换或减量置换要求，不满足重金属排放总量控制要求的建设项目不予审批。 相符性分析：本项目为塑料制品制造项目，为新建项目，项目不属于重点行业，项目排放的大气污染物均不含重点重金属铅、汞、镉、铬和类金属砷，排放的大气污染物主要为少量有机废气，产生量较小，且项目生产、原料、成品均在封闭车间进行，采取治理措施后均可以实现达标排放；改建完成后，整体工程生活污水经污水处理站处理后用于厂区绿化、道路洒水抑尘等不外排；生产废水经沉淀处理后用于厂区绿化、道路洒水抑尘等不外排；固废均合理处置，且项目污水处理站、沉淀池、固废暂存间、危废暂存间、车间等均按要求进行建设防渗层，泄露物料能有效隔离与土壤的接触，对周边土壤环境影响不大。项目符合《河南省2020年土壤污染防治攻坚战实施方案》相关要求。 2.7相关生态保护规划符合性分析 ①饮用水水源保护区划 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2013]107号）和《夏邑县县城集中式饮用水水源保护区划分技术报告》，夏邑县集中式饮用水源保护区包括： （1）夏邑县一水厂地下水井群(共6眼井） 一级保护区范围:水厂厂区及外围40米的区域(1～5号取水井)，6号取水井外围40米的区域。 二级保护区范围:1～5号取水井一级保护区外围400米的区域（同6号取水井一级保护区重叠部分仍为一级保护区）。 夏邑县二水厂地下水井群建成投运、一水厂的2号和3号水井不再供水后,取消夏邑县一水厂二级保护区。 （2）夏邑县二水厂地下水井群(共12眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围40米的区域(1～5号取水井)，10～12号井群外包线内及外围40米的区域，6～9号取水井外围40米的区域。 （3）夏邑县三水厂地下水井群(共4眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围西40米、南40米、北40米、东0米的区域(1～2号取水井)，3号、4号取水井外围40米的区域。 （4）夏邑县歧河乡地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围西20米、南15米的区域(1号取水井),2号取水井外围30米的区域。 （5）夏邑县郭店乡地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东10米、西20米、北10米的区域。 （6）夏邑县会亭镇地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:供水站厂区及外围东10米、北10米的区域。 （7）夏邑县罗庄乡地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:供水站厂区及外围西20米、南15米的区域。 （8）夏邑县马头镇地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:供水站及外围西10米、南15米的区域。 （9）夏邑县业庙乡地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围西20米、南25米的区域(1号取水井),2号取水井外围30米的区域。 （10）夏邑县桑堌乡地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东10米、南25米的区域(1号取水井),2号取水井外围30米的区域。 （11）夏邑县李集镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围西10米、南10米的区域(1号取水井),2号取水井外围30米的区域。 （12）夏邑县车站镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东10米、北10米的区域(1号取水井),2号取水井外围30米、西至010县道的区域。 （13）夏邑县杨集镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东15米、南20米的区域(1号取水井),2号取水井外围30米的区域。 （14）夏邑县骆集乡地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围西15米、北10米的区域(1号取水井),2号取水井外围30米的区域。 （15）夏邑县刘店乡地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东15米、南20米的区域(1号取水井),2号取水井外围30米的区域。 （16）夏邑县太平镇地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围30米的区域。 （17）夏邑县孔庄乡地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围西10米、南15米的区域。 （18）夏邑县北岭镇地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东15米、北20米的区域。 经现场勘查，本项目距离集中式饮用水水源保护区较远。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 项目背景 夏邑县是全国最大的一次性打火机生产基地。目前全县已有打火机厂1000多家，以会亭、郭店、济阳、业庙等镇（乡）为中心的一次性打火机生产，年产量40亿只，产值14亿元，占国内市场份额的60%。产品不仅畅销全国，而且还出口到孟加拉国、俄罗斯、日本、韩国、朝鲜及东南亚等11个国家和地区。打火机正引领农民走向致富路。众多打火机厂中有部分打火机厂由于技术能力和资金的限制，仅能组装打火机，不具备打火机壳生产能力，作为打火机最重要的零部件，打火机壳市场需求量较大，市场前景较好，为此，夏邑县久亮精工塑胶有限公司决定在夏邑县会亭镇西街打火机工业园区自有闲置厂房投资200万元建设年产5000万只打火机壳项目，项目建成后，一方面可以带动周边村民就业，另一方面可以为周边打火机厂提供优质的打火机壳。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部16号令，2021年1月1日修正）规定，等的规定，本项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业”中的“53塑料制品业292”中的“其他（年用非溶剂型低VOCS含量涂料10吨以下的除外）”，项目设有注塑工艺，应编制环境影响评价报告表。 受夏邑县久亮精工塑胶有限公司（委托书见附件1），我公司承担了该项目的环境影响评价工作，接受委托后，我公司组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，编制了本项目的环境影响报告表。 2、产品方案 工程产品为打火机壳，规模为5000万只每年，工程产品方案一览表见表4。 表4 工程产品产量一览表 产品名称 产品规模 备注 打火机壳 5000万只/年 各种型号打火机壳 3、工程主要建设内容 工程主要建设内容见表5。 表5 工程主要建设内容一览表 工程类别 工程名称 工程内容 主体工程 生产车间 建筑面积600m2，砖混，1F 原料仓库 建筑面积100m2，砖混，1F 产品仓库 建筑面积200 m2，砖混，1F 检验车间 建筑面积300 m2，砖混，1F 包装车间 建筑面积300 m2，砖混，1F 办公室及职工临时休息室 建筑面积100m2，砖混，1F 公用工程 供水 农村安全饮水工程 供电 会亭镇变电所 排水 雨污分流制 大气污染防治措施 生产车间安装车间密闭负压收集+光氧催化+低温等离子废气处理设备+15m高排气筒 水污染防治措施 生活污水经化粪池处理后进入暂存池，定期由密闭抽粪车拉走，综合处理，不外排 噪声污染防治措施 墙壁隔声、距离衰减、设备维护 固废防治措施 垃圾收集箱 4、工程主要设备 工程主要设备一览表见表6。 表6 工程主要设备一览表 序号 名称 单位 数量 1 注塑机 台 15 2 粉碎机 台 2 3 混合机 台 2 4 焊接机 台 12 5 空压机 台 2 5、工程主要原辅料 工程主要原料一览表见表7。 表7 工程主要原辅材料消耗量一览表 序号 原料名称 单位 工程消耗量 1 打火机壳外包装袋 万个/a 2 2 ABS树脂 t/a 50 3 AS树脂 t/a 200 4 色母粒 t/a 1.25 5 水 t/a 450 6 电 万Kwh/a 26 主要原材料的理化性质： AS树脂：无色透明的热塑性树脂，具有耐高温性、出色的光泽度和耐化学介质性，还有优良的硬度、刚性、尺寸稳定性和较高的承载能力，是以丙烯腈和苯乙烯为原料用悬浮法聚合而得到的，使用热引发剂引发亦可，也可采用乳液聚合法制得，由于该树脂固有的透明性，故用于制造透明塑料制品。 ABS树脂：微黄色固体，有一定的韧性，密度约为1.04~1.06g/cm3。它抗酸、碱、盐的腐蚀能力比较强，也可在一定程度上耐受有机溶剂溶解。ABS是丙烯腈、丁二烯和苯乙烯的三元共聚物，是一种强度高、韧性好、易于加工成型的热塑型高分子材料。 6、工作制度与劳动定员 全厂职工约为20人，工作制度实行1班制，每天白班工作8小时，年工作日为300天。 7、工期安排 项目计划安排建设期1个月，预计开工时间为2021年6月，竣工时间为2021年7月。 8、厂区平面布置 项目平面布置较为简单，检验车间和包装车间位于厂区东部，生产车间位于厂区南部，仓库位于厂区北侧，办公室位于厂区大门东侧。项目整体按工艺流程布置，布局紧凑、顺畅，既方便管理，又节省用地，减少投资，项目平面布局合理。本项目平面布置图见附图3。 9、公用设施 9.1给排水设计 给水 本项目用水为注塑机循环冷却水、职工生活用水。总用水量为240m3/a。 循环冷却水：根据建设单位提供资料，本项目塑料打火机壳需要冷却水对物料进行冷却，冷却水间接冷却塑料制品后进入冷却塔自然冷却后进行循环使用，不外排，仅定期补充部分损耗水量。根据实际生产情况，项目循环冷却水补充量约为0.5m³/d，150m³/a。 项目建成后拟用职工20人，不在厂内食宿。根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41T385-2014），办公用水定额（中小城市）为50L/人·d，则职工生活用水量为1m3/d。年工作日300天，年用水量为300m3。 排水 项目排水采用雨污分流制，雨水排入附近沟渠；生活污水产生量按用水量的80%计算，为240m3/a，生活污水经化粪池处理后进入暂存池，定期由密闭抽粪车拉走，综合处理。 9.2供电工程 本项目用电来自会亭镇变电所，电力供应满足项目生产要求。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程： 施工期工艺流程：本项目利用现有闲置厂房，不涉及施工期环境污染。 营运期工艺流程： 项目生产工艺流程及产污环节见图1。 本项目为塑料打火机壳生产，主要生产工艺为注塑、焊接，下脚料和次品经破碎后回用。项目注塑工序使用的原材料为AS/ABS树脂，其熔融温度为220℃~260℃，达不到聚合物断链温度270℃，理论上不会产生苯乙烯等单体废气，但由于在注塑剪切挤压作用下，少量分子间发生断链、分解、降解，会产生少量游离单体废气。焊接的目的主要把机壳和底座通过焊接机连接在一起，焊接过程温度较低，不产生污染物。 注塑机的工作原理是借助螺杆（或柱塞）的推力，将已塑化好的熔融状态（即粘流态）的塑料注射入闭合好的膜腔内，经固化定性后取得制品的工艺过程。注塑成型是一个循环的过程，每一个周期主要包括：定量加料—熔融塑化—施压注射—冲模冷却—启模取件。取出注塑件后，进行下一个循环，注塑中产生的次品经破碎后回用。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 本项目位于商丘市夏邑县会亭镇西街打火机工业区，根据环境空气质量功能区划分，项目所在区域应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。为了解项目所在区域环境质量达标情况，本次评价采用夏邑县2019年环境空气质量监测数据，各因子统计结果见下表8。 表8 夏邑县2019年空气质量现状评价表 污染物 评价指标 现状浓度 标准值 占标率% 达标情况 二氧化硫 μg/m3 年平均质量浓度 13 60 21.67 达标 98%百分位数 日平均浓度 19 150 12.67 达标 二氧化氮μg/m3 年平均质量浓度 23 40 57.5 达标 98%百分位数 日平均浓度 51 80 63.75 达标 PM2.5 μg/m3 年平均质量浓度 76 35 217.1 超标 95%百分位数 日平均浓度 212 75 282.67 超标 PM10 μg/m3 年平均质量浓度 105 70 150 超标 95%百分位数 日平均浓度 200 150 133.33 超标 CO mg/m3 百分位数 日平均浓度 1.614 4 40.35 达标 O3 μg/m3 百分位数 日最大8h平均浓度 182 160 113.8 超标 由表8可知，夏邑县2019年大气环境中 SO2 、NO2年平均浓度、CO24h 平均浓度满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准，区域内主要超标因子为 PM10、PM 2.5 、O3，因此，判定夏邑县区域环境空气为不达标区。 针对环境空气质量不达标的现状，夏邑县制订了《夏邑县污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020 年）》，通过控制扬尘污染、削减燃煤总量、控制机动车污染和严把燃煤质量等方面的行动，项目所在区域环境空气质量将会逐步得到改善。 2、水环境质量现状 项目无废水外排，周边的主要地表水体为南侧850m的的大涧沟，大涧沟汇入浍河，浍河属淮河流域，规划为Ⅳ类水体，本次评价直接引用2021年商丘市环境质量月报第二期数据。监测数据统计结果见表9。 表9 评价区域地表水体监测结果统计一览表 单位：（mg/L） 监测点位 COD NH3-N 浍河永城黄口断面 2021年第2期 17.1 0.07 标准值 30 1.5 由以上监测数据显示，项目选址区域地表水环境质量能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 3、声环境质量现状 根据现场调查，本项目北侧20m的西街东村的临路散居户，和东侧150m的南街村，评价在上述两个敏感点各设置了一个监测点位，声环境监测于2021年6月18日进行，监测1天，项目夜间不生产，昼间监测一次，监测结果为西街东村55.1dB（A），南街村56.2dB（A），昼间满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类标准的要求，声环境质量现状较好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目周边 500m 范围内大气环境保护目标见表9和附图2。本项目厂界外 50m 范围内声环境敏感目标为北侧20m的临路住户；厂界外 500m 范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；项目不涉及地下水环境、生态环境保护目标。 表10 主要环境空气保护目标、声环境保护目标明细表 名称 坐标/m 保护对象 保护 内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m X Y 声环境 北侧临路住户 116.067276 34.091088 居民区 人群 二类 北 20 环境空气 北侧临路住户 116.067276 34.091088 居民区 人群 二类 北 20 南街村 116.070291 34.089795 居民区 人群 二类 东 150 后朱营 116.063339 34.086459 居民区 人群 二类 南 350 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 ①《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准； 非甲烷总烃（15m排气筒）：排放速率10kg/h，最高允许排放浓度120 mg/m3 无组织排放监控浓度限值：周界外浓度最高点4.0 mg/m3 ②《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 非甲烷总烃监控点处（在厂界外设置监控点）1h平均浓度值： 排放限值10mg/m3 ③《河南省工业企业挥发性有机物排放建议值》（豫环攻坚办[2017]162号） 非甲烷总烃：其它行业：有机废气排放口排放浓度建议值80mg/m3，建议去除率70%；企业边界2.0mg/m3 废水 本项目无生产废水外排，生活污水经化粪池处理后进入暂存池，定期由密闭罐车拉走综合处理，不外排 3、噪声 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类，具体标准限值见表11。 表11 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别 昼间 夜间 2 60 50 4、固废 固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目无生产废水外排，生活污水经化粪池处理后进入暂存池，定期由密闭罐车拉走综合处理，不外排，不设置废水总量控制指标。VOCs外排总量控制指标为0.08t/a。 替代来源： 商丘市丰盛新材料科技有限公司新型广告面材纸新建项目位于夏邑县曹集乡跨越大道东段400米路北。是一家生产广告面材纸的企业，其环境影响报告表于2020年9月5号被夏邑县环保局以夏环审【2020】54号文件予以批复，并于2021年1月31号通过自主验收。由于经营不善等原因，目前已倒闭拆除。其非甲烷总烃外排量为0.21t/a。本项目非甲烷总烃排放量为0.08t/a，二倍量为0.16t/a，小于0.21t/a，满足项目倍量替代要求。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用现有闲置厂房，不涉及施工期环境污染。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 主要产污环节 项目运营期污染物为废气、废水、噪声、固体废物，主要污染物见表12。 表12 营运期整体工程主要污染工序一览表 污染类别 产生工序 污染因子 废气 注塑过程 非甲烷总烃 废水 职工生活 COD、SS、BOD等 噪声 设备运行 噪声 固废 注塑和检验过程 不合格品 生产过程 废包装物 职工生活 生活垃圾 本项目营运期的主要污染物有废气、废水、噪声和固废。 1、废气 本项目营运期产生的废气主要包括注塑车间产生的非甲烷总烃以及下脚料和残次品破碎回用过程中会产生一定量的粉尘。项目注塑工序会有次品产生，次品经收集后破碎回用，项目破碎机为封闭式破碎机，且破碎后的塑料颗粒粒度较大，故项目破碎机工作过程中产生的粉尘极少，不会对周围环境产生影响。 本项目机壳生产注塑工序使用的原料为AS/ABS树脂。AS/ABS树脂熔融温度220℃-260℃，注塑喷射温度为250℃左右，达不到聚合物断链温度270℃，理论上不会产生苯乙烯等单体废气。但由于在注塑剪切挤压力作用下，少量分子间发生断链、分解、降解，产生微量游离单体废气。参照《浙江省重点行业VOCs污染排放源排放量计算方法（1.1版）》表1-7 塑料行业排放系数，本项目参照其他塑料制造工序的非甲烷总烃产污系数取2.368kg/t原料，本项目AS/ABS树脂用量为250t/a，以非甲烷总烃计产生量为592kg/a。评价要求在注塑机上方设置集气罩，并在车间内设置负压收集系统，负压收集连接废气净化设备，统一经引风机引至废气净化器（废气收集效率90%，光氧催化+低温等离子装置吸附率85%），引风机风量为20000m³/h，则非甲烷总烃产生情况为11.1mg/m³，0.222kg/h，经净化处理后的非甲烷总烃排放情况为1.67mg/m³，0.0333kg/h，0.08t/a，经15m高排气筒排放，满足河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）中表1、表2值（其他行业最高允许排放浓度80mg/m³，去除率70%）的要求。 未被集气收集的有机废气产生量约0.0592t/a，0.0082kg/h，以无组织形式排放。 本项目有组织废气产生及排放情况一览表见表13。 表13 本项目有组织废气产生及排放情况一览表 污染源 污染因子 风量（m3/h） 产生情况 治理措施 去除率 排放情况 排放去向 速率（kg/h） 浓度（mg/m3） 产生量（t/a） 速率（kg/h） 浓度（mg/m3） 排放量（t/a） 注塑过程有机废气排气筒（DA001） 非甲烷总烃 20000 0.222 11.1 0.592 UV光氧催化+低温等离子装置 85 0.0333 1.67 0.08 15m高排气筒 本项目无组织排放废气排放情况见表 14。 表14 本项目无组织排放废气排放情况一览表 污染源位置 矩形面源参数 污染物 名称 排放 速率（kg/h） 排放量（t/a） 长度（m） 宽度（m） 有效高度 注塑车间 40 15 12 非甲烷总烃 0.0082 0.0592 （1）非正常工况污染物排放情况 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），非正常排放包括点火开炉、设备检修、污染物排放控制措施达不到应有效率、工艺设备运转异常等。 本项目非正常工况主要为UV光氧催化及低温等离子装置失效。UV光氧催化及低温等离子装置二者同时失效情况较小，故考虑废气处理效率降为40%时，考虑在此情景下，本项目废气污染物产生情况及排放情况，具体见下表15。 表15 项目非正常工况下废气污染物产生情况一览表 序号 污染源 非正常排放原因 污染物 非正常排放浓度mg/m3 非正常排放速率kg/h 单次持续时间 年发生频次 应对措施 1 注塑过程有机废气排气筒（DA001） UV光氧催化设备或低温等离子吸附装置失效 非甲烷总烃 4.44 0.089 以1h计 1次 日常加强管理，定期对设备维护 由表可知，项目一旦废气处理设施发生故障，将不满足环保要求，故项目应加强对设备的日常维护、保养，出现故障立即更换，确保废气得到有效收集，同时也减少废气聚集带来的安全隐患；废气处理设计过程中注重加强气流的组织和引导，确保废气被有效收集，减少短流、绕流及死角现象出现；配备便携式非甲烷总烃检测仪；加强设备的日常维护和检修，出现破损、螺栓、密封条等损坏，立即解决，减少无组织排放；加强废气处置等装置的日常监测，及时监控污染物治理效果，发现故障或效率降低立即停产检修，直至排除故障；建立环保设施运行台账。 本项目废气治理设施情况见表16，排气筒基本情况见表 17。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目污染源属于非主要污染源，排放口类型为一般排放口。 表16 本项目废气治理设施情况表 处置措施 收集效率 去除率 是否为可行技术 UV光氧催化+低温等离子装置 90% 85% 是 表17 本项目废气排放口基本情况 编号及名称 排气筒坐标 排气筒参数 类型 排放标准 经度 纬度 高度 (m) 内径 (m) 温度 (℃) DA001，注塑工序有机废气排气筒 116.067178 34.090367 15.0 0.4 25 一般排放口 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准及豫环攻坚[2017]162号文挥发性有机物排放建议值 由上分析可知，本项目注塑工序有机废气经集气收集后与车间密闭负压收集废气一起进入UV光氧催化+低温等离子装置处理后进入1根15m高排气筒（DA001）排放，经计算，本项目非甲烷总烃排放速率为0.0333kg/h，排放浓度为1.67mg/m3，有组织排放量为0.08t/a，非甲烷总烃排放速率符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准，排放浓度及处理效率满足《河南省工业企业挥发性有机物排放建议值》（豫环攻坚办[2017]162号）（非甲烷总烃最高允许排放浓度≤80mg/m3，有机废气处理效率≥70%）。 （2）废气例行监测计划 按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中的监测要求，本项目污染源属于非主要污染源，排放口类型为一般排放口，投产后本项目废气环境监测计划内容如下表18。 表18 本项目废气监测计划一览表 类别 监测点位置 监测因子 监测频率 废气 DA001，注塑工序有机废气排气筒 非甲烷总烃 一年一次 厂区内监控点 非甲烷总烃 一年一次 无组织在厂界上风向一个点、下风向 3 个点 非甲烷总烃 一年一次 2、废水 本项目注塑过程需要冷却水对物料进行冷却，冷却水间接冷却塑料制品后进入冷却塔自然冷却后进行循环使用，不外排，仅定期补充部分损耗水量。根据实际生产情况，项目循环冷却水补充量约为0.5t/d，150t/a。 本项目营运期产生的废水主要为生活污水，产生量为240m3/a，生活污水中各污染物浓度为COD300mg/L、 氨氮25mg/L、SS 150mg/L。生活污水经化粪池（5m³）处理后进入暂存池（15m³），定期由密闭抽粪车拉走，综合处理，不外排。 本项目属于塑料制品生产项目，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于IV类建设项目，可不开展地下水环境影响评价。 项目厂区及车间地面进行硬化防渗处理，项目对化粪池、暂存池采用防渗水泥整体浇筑，保证渗透系数<10-7cm/s，以防止对区域地下水造成影响。采取以上措施后，项目对当地水环境影响较小。 3、噪声 本项目营运期噪声主要为注塑机、破碎机、空压机等设备运转噪声，噪声源强约为70-90dB（A）。采取减震、隔声、消声、绿化等措施，同时加强设备日常维护、运输车辆慢行禁鸣等措施，项目夜间不生产，噪声源强可降至40-65dB(A)之间项目。主要设备噪声源强见表19。 表19 项目主要设备噪声源强 序号 设备名称 数量（台） 单台1m处声压级（dB（A）） 持续时间 治理措施 降噪效果（dB（A）） 1 空气压缩机 2 90 2400h 减震、隔声、消声等，同时加强设备维护等 60 2 注塑机 15 80 50 3 破碎机 2 85 55 本次评价分别将厂房内采取降噪措施后的生产设备噪声进行叠加，然后向厂界四周做衰减计算。计算各生产车间的设备叠加值，叠加公式选择为： 式中：Leq——等效声级，dB(A)； Li——等间隔时间t时读取的声级值，dB(A)； N——读取声级值的总个数。 噪声在传播过程中随距离的衰减按下公式计算： LP=L合－20lgr－8 式中：LP——预测点的噪声值，dB(A)； L合——点声源合成噪声值，dB(A)； r——衰减距离（m）。 项目噪声预测结果见表20。 表20 噪声预测结果表 单位：dB(A) 项目预测点 噪声贡献值 执行标准 达标情况 东厂界 38.3 GB12348-2008 2类标准：昼间≤60dB(A)，夜间不生产 达标 南厂界 42.7 达标 西厂界 40.5 达标 北厂界 34.8 达标 由表19可见，通过车间隔声及距离衰减后，建设项目各厂界噪声预测值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准［昼间≤60dB（A）]的要求，项目夜间不生产，表明项目运营期噪声对周围环境影响较小。 敏感点预测结果见表21。 表21 敏感点预测结果一览表 单位：dB(A) 点位 现状值 贡献值 叠加值 标准 北侧临路散居户（北侧约20m） 昼间 55.1 31.8 55.4 60 由表20可以看出，在敏感点东侧的临路散住户（30m），经预测，昼间可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，因此，本项目对区域声环境影响较小；且项目通过合理布置厂区平面图，生产车间布置在厂区南侧，尽量远离北侧临路住户。 按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中的监测要求，投产后本项目噪声例行监测计划内容如下表22。 表22 本项目噪声监测计划一览表 类别 监测点位置 监测因子 监测频率 噪声 厂界四周（厂界外1m） 等效连续A声级 每季度一次 2.4固废 本项目产生的固体废弃物主要包括废包装材料、注塑过程产生的下脚料和次品和生活垃圾。 注塑过程中会产生次品和边角料，根据建设单位提供的资料，产生量为5t/a。破碎后回用于生产。 外购原料使用后会产生一定量的包装固废，主要为一些塑料袋等，产生量0.5t/a。收集后外售 职工生活垃圾，主要由厂内员工日常生活和办公时产生，产生量0.5kg/ d，项目建成后共有员工20人，年工作300天，则生活垃圾产生量为3t/a。交由环卫部门处理。本项目固废产生及处置情况见表23。 表23 固体废弃物产生及排放情况一览表 序号 名称 固废来源 固废性质 产生量（t/a） 处置方式 1 次品和边角料 注塑车间 一般固废 5 破碎后回用 2 废包装材料 注塑车间 一般固废 0.5 收集后外售 3 生活垃圾 办公、生活 一般固废 3 环卫部门统一 收集处理 5、土壤环境分析 （1）评价工作等级的判定 本项目位于夏邑县会亭镇西街打火机工业区，为塑料制品制造业，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）可知，项目属于其他用品制造业中的其他类，项目类别为Ⅲ类。 本项目占地面积5000m2＜5hm2，属于小型项目。 建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见下表。 表24 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度 判别依据 敏感 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 较敏感 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 不敏感 其他情况 本项目位于夏邑县会亭镇西街打火机工业区，厂区周边50m范围内为农田和道路，属于敏感区域。 根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，详见下表。 表25 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - - 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作 本项目属于上表中的Ⅲ类小型占地项目，位于敏感区域，土壤评价为三级。本次评价对项目对周边土壤环境可能造成的影响进行定性描述。 （2）土壤环境影响分析 土壤污染是指人类活动所产生的物质（污染物），通过多种途径进入土壤，其数量和速度超过了土壤的容纳能力和净化速度的现象。土壤污染可使土壤的性质、组成及性状等发生变化，使污染物质的积累过程逐渐占据优势，破坏了土壤的自然动态平衡，从而导致土壤自然正常功能失调，土壤质量恶化，影响作物的生长发育，以致造成产量和质量的下降，并可通过食物链引起对生物和人类的直接危害，甚至形成对有机生命的超地方性的危害。 拟建项目污染物质可能通过以下三种途径进入土壤。 a水污染型：本项目完成后，若生活污水处理设施发生破损，致使周边土壤受到的污染。 b固体废物污染型：拟建项目一般固体废物注塑过程产生的不合格品在运输、贮存或堆放过程中通过扩散、降水淋洗等直接或间接地影响土壤。 c大气污染型：污染物质来源于被污染的大气，污染物质主要集中在土壤表层，其主要污染物是非甲烷总烃，它们降落到地表可引起土壤质量下降，破坏土壤肥力与生态系统的平衡，会造成土壤的多种污染。 （3）项目土壤污染防治措施 土壤污染主要来自废水、废气、固体废物污染，重在预防，为有效防治土壤环境污染，项目运营期应采取以下防治措施： a源头控制措施：严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、仓库等采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏环境风险事故降到最低程度。防渗工程设计使用年限不应低于设备、管线及建、构筑物的设计使用年限。对可能泄漏有害介质和污染物的设备和管道敷设尽量做到“可视化”，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水、土壤污染。定期对污水处理设施、化粪池、暂存池进行巡查，采取防渗处理，严防发生破损、泄漏事故。 b分区防渗：本次环评参照《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)对本项目进行整体的污染分区划分，分为污染防治区和非污染防治区，其中污染防治区又分为一般污染防治区和重点污染防治区，主要为防渗分布图见附图4，防渗措施要求见下表。 表26 防渗分区划分情况及要求 分区 区域 防渗要求 重点防渗区 污水处理设施 等效黏土防 渗区Mb≥6.0m，K≤1×10 -7 cm/s 一般防渗区 生产车间、仓库 等效黏土防渗区Mb≥1.5m，K≤1×10 -7 cm/s 简单防渗区 办公室 一般地面硬化 运营过程中对生产车间、仓库、污水处理设施（化粪池和暂存池污水处理设施）按相关要求做好防腐防渗措施，防止产生土壤污染。 c应急响应：一旦发生污染事件发生后，为了能以最快的速度防止污染物进一步向周围扩散，根据前述分析，可以采取如下相应措施来控制： 源头控制：一旦发生废水泄漏，应及时切断并封堵泄漏源，并对泄漏物所在的地面进行及时截流封堵，尽可能将泄漏物控制在一个相对较小的范围内，防止泄漏物四处流淌而增加地下水、土壤污染的风险。 后果控制：当发生严重的地下水、土壤污染事故，使得项目场地不能正常工作时，则应报环保部门批准后实行非正常封场，防止污染进一步扩散；同时进行评估决定是否采取进一步的工程防护措施；继续对地下水、土壤已经受到污染的区域进行跟踪监测，并根据需要开展风险评估，根据风险评估结果决定是否进行地下水修复工作。 途径控制：由于受项目所在地水文地质条件限制，被污染的地下水径流迁移较缓慢，将较长时间存在于项目场地所在区域的潜水含水层中。对于已被污染的土壤需及时挖掘清理并妥善处置，防止土壤中污染物随降雨淋滤进一步下渗进入地下水中，同时可考虑通过小范围内的地下水抽排措施降低地下水水位，切断污染物在地下水中的迁移途径，防止污染羽扩散，或在污染羽下游建设渗透性反应墙，控制污染羽向下游扩散并去除地下水中的污染物。 按照有关的规范要求采取上述污染防渗措施，可以避免项目对周边土壤产生明显影响，营运期土壤污染防治措施是可行的。 6、环境风险分析 本项目主要原材料为ABS/AS树脂，属于可燃品，因此本项目事故风险主要为火灾。 （1）风险识别 火灾爆炸事故风险发生火灾时，其燃烧火焰高，火势蔓延迅速，直接对火源周边人员、设备、建筑物构成极大威胁。火灾风险对周围环境的主要危害包括以下方面： ①热辐射：易燃物品能不但燃烧速度快、燃烧面积大，而且放出大量的热辐射。 危及火区周围的人员的生命及毗邻的建筑物和设备安全。 ②浓烟废气：易燃物品在火灾时放出大量的热的同时，还放出大量的浓烟，它是燃烧物质放出的高温蒸汽和废气，被分解的未燃物质和被火加热而带入上升气流中的空气和污染物的混合物，它不但含有大量的热，而且还含有害气体和弥散的固体颗粒，对火场周围的人员安全和大气环境质量造成污染和破坏。 （2）风险源项分析 可以引起火灾的因素较多，如电器老化，维护管理和使用不当，电线短路或老化，明火管理不当、吸烟、机械故障或施工操作不当等可以引起火灾。 本次环评对可能导致火灾的环境风险因子做定性分析，通过对风险因子的定性分析，确定火灾事故所造成的人身安全和环境影响的损害程度，从而提出合理可行的防范、应急措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到最低。 （3）风险防范措施 ① 加强设备安装及调试过程管理，注意用电安全，对生产电器设备等进行检查，防止因为设备故障而引起火灾；在生产、经营等各方面必须严格执行有关法律、法规。 ② 确保安全生产落实到生产的每一个环节，如禁止职工在车间内吸烟等。 ③ 及时清理落在设备上和车间维护结构上的纤尘，以免因氧化分解反应而导致自然进而引发爆炸。 ④ 必须加强对废气处理设备等电气设备和线路的及时检修；废气处理系统各金属部件均应接地；经常检查风机是否缺油，避免因干摩擦引起火灾。 ⑤ 要有充分的应急措施，项目应按照相关规定设置逃生系统，并能够有足够并匹配的消防器材及备用应急电源。根据《建筑设计防火规范》、《建筑灭火器配置设计规范》的相关要求，项目区配置固定式消防系统和小型移动性的灭火系统。 （4）风险应急预案 ①发生火灾后，应迅速报警。 ②成立抢险小组，组织人员灭火，抢救伤员，对现场进行警戒。封锁现场，解散职工。 ③在事故发生现场，为了控制事故的恶化，应及时风险源，控制防火区域。 ④采取有效措施，在保障人员安全的基础上，组织专业人员对事故现场的设备进行抢修，避免事故范围扩大。 ⑤报上级主管部门，请求帮助解除危险。 通过采取上述风险防控措施后，本项目环境风险可控。 |

# 环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001，注塑工序有机废气排气筒 | 非甲烷总烃 | UV光催化+低温等离子装置 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准及豫环攻坚[2017]162号文挥发性有机物排放建议值 |
|  | 厂内 | 非甲烷总烃 | / | 《挥发性有机物无组 织排放控制标准》（GB 37822-2019） |
|  | 厂界 | 非甲烷总烃 | / | 豫环攻坚[2017]162号文挥发性有机物排放建议值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD | 化粪池处理后进入暂存池，定期密闭罐车运走综合处理 | 不外排 |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | BOD5 |  |  |
| 声环境 | 厂界 | 等效连续 A 声级 | 厂房隔声、设备减振及距离衰减，同时加强设备维护，运输车辆慢行禁鸣等措施 | 《工业企业厂界环境 噪声排放标准》 （GB12348-2008）中的 2 类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 注塑过程中会产生次品和边角料破碎后回用于生产。外购原料使用后会产生一定量的包装固废收集后外售。职工生活垃圾交由环卫部门处理 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 车间地面、仓库进行防渗、硬化处理 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 厂区设置有消防沙、消防设施等措施 |
| 其他环境 管理要求 | 按照“三同时”制度的指导思想，在项目完成后，必须加强环境管理和监测计划，使各种污染物的排放达到国家有关排放标准要求，从而提高企业的管理水平和社会环境质量，使企业得以最优化发展。为此，本项目应当配备专门的环境管理及监测机构，并确定相应的职责，制定监测计划。 （1）环境管理 本项目建成后，企业要完善行政、运行组织机构，设置环保科，明确直属分管领导，负责环境管理工作。监测工作可依托有资质的检测单位组织开展。 环保科的机构任务及主要内容：环保科负责日常环境管理工作。主要职责由以下几项内容组成： ①贯彻执行环境保护法律法规和标准的有关规定。 ②组织制定和修改企业环境保护管理规章制度并监督执行。 ③制定并组织实施环境保护规划和计划。 ④领导和组织环境监测。 ⑤检查环境保护设施的运行情况，发现问题及时提出整改措施与建议。 ⑥推广应用环境保护先进技术和经验，推进清洁生产新工艺。 ⑦组织开展环境保护科研和学术交流。 ⑧按照上级环保主管部门的要求，制定环保监测计划并组织、协调完成监测计划。 ⑨组织开展环境保护专业技术培训，提高人员素质水平。 ⑩组织污染源调查，弄清和掌握厂区污染状况，建立污染源档案，并做好环境统计工作。 |

# 六、结论

经分析，夏邑县久亮精工塑胶有限公司年产5000万只打火机壳项目符合国家产业政策，选址符合相关规划，项目建成后，具有良好的经济效益和社会效益。虽然项目在实施和运营过程中对环境会产生一定的影响，在落实各项污染防治措施和环评建议的前提下，这种影响将降低到最低程度，从环境保护的角度看，该项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.08t/a | / | 0.08t/a | +0.08t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | 0 | / | 0 | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0 | / | 0 | / |
| 一般工业 固体废物 | 下脚料、不合格品 | / | / | / | 0 | / | 0 | / |
|  | 废包装物 | / | / | / | 0 | / | 0 | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

废气、固废

打火机外壳

AS/ABS树脂

焊接

注塑

下脚料、次品

破碎

检验、包装

废气

图1 本项目生产工艺流程及产污环节分析

1   N

Leq =10lg(   Σ10Li/10)

N  i=1