# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  夏邑县三江缘龙口粉丝厂年产100吨粉丝项目

建设单位（盖章）：夏邑县三江缘龙口粉丝厂

编制日期：          2024年1月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 夏邑县三江缘龙口粉丝厂年产100吨粉丝项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2311-411426-04-01-717821 |
| 建设单位联系人 | 矫学良 | 联系方式 | 15993993888 |
| 建设地点 | 商丘市夏邑县何营乡工业路8号 |
| 地理坐标 | （116度5分14.56秒，34度14分1.76秒） |
| 国民经济 行业类别 | C1391淀粉及淀粉制品制造 | 建设项目 行业类别 | 十、农副食品加工业13—20其他农副食品加工139 |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 夏邑县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2311-411426-04-01-717821 |
| 总投资（万元） | 50 | 环保投资（万元） | 6.25 |
| 环保投资占比（%） | 12.5 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | (否 □是： | 用地面积（m2） | 500 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策合理性 （1）根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2020.1.1），本项目不在鼓励类、限制类和淘汰类范围之内。根据《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40号）第三章第十三条规定：《产业结构调整指导目录》由鼓励、限制和淘汰三类目录组成，不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类，允许类不列入《产业结构调整指导目录》。因此，本项目属于允许类建设项目，符合国家产业政策。 （2）本项目已经在夏邑县发展和改革委员会备案，并经批准，项目代码：2311-411426-04-01-717821。 因此，本项目属于允许类建设项目，符合国家和地方相关产业政策。 本项目拟建设内容与夏邑县发展和改革委员会出具的《河南省企业投资项目备案证明》的相符性分析详见下表1-3。 表1-3 项目拟建设内容与备案相符性分析一览表 项目 备案情况 规划建设情况 相符性 建设单位及项目名称 夏邑县三江缘龙口粉丝厂 夏邑县三江缘龙口粉丝厂 相符 建设地点 商丘市夏邑县何营乡工业路8号 商丘市夏邑县何营乡工业路8号 相符 总投资 50万元 50万元 相符 建设性质 新建 新建 相符 建设内容 租赁厂房500平方米的生产车间进行生产 租赁厂房500平方米的生产车间进行生产 相符 主要工艺 原料（淀粉）—投料—搅拌—熟化 成型—裁切—切断—冷冻—解冻水洗—烘干—包装—成品 原料（淀粉）—投料—搅拌—熟化 成型—裁切—切断—冷冻—解冻水洗—烘干—包装—成品 相符 生产设备 搅拌罐、电热挤出式粉丝成型机、电动循环切刀、电动输送带、冷库、解冻池等 搅拌罐、电热挤出式粉丝成型机、电动循环切刀、电动输送带、冷库、解冻池等 相符 由以上分析知：项目规划建设内容与备案基本一致。 2、土地利用规划符合性 根据夏邑县何营乡人民政府出具的证明，详见附件4，本项目用地性质属于建设用地，符合夏邑县何营乡土地利用总体规划要求。 3、“三线一单”相符性分析 3.1生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线 1、生态保护红线 根据河南省生态保护红线范围划分情况，夏邑县不涉及生态保护红线和一般生态空间。 本项目位于商丘市夏邑县何营乡工业路8号，本项目不在生态保护红线范围内。因此，本项目的建设符合生态保护红线的要求。 2、环境质量底线 ①大气环境：本项目位于商丘市夏邑县何营乡工业路8号，根据大气功能区划分，为环境空气功能区二类区，执行二级标准。本项目所在区域环境空气中的PM2.5、PM10、O38h的浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，针对环境空气质量不达标的现状，商丘市生态环境保护委员会发布了《商丘市2023年蓝天保卫战实施方案》，从“持续推进产业结构优化调整、深入推进能源结构调整、持续加强交通运输结构调整、强化面源污染治理、推进工业企业综合治理、加快挥发性有机物治理、强化区域联防联控、强化大气环境治理能力建设”等手段，完成商丘市空气质量改善和主要大气污染物总量减排目标任务，助力经济高质量发展。 ②地表水：本项目所在区域内最近地表水体为西侧524m处的太山沟，太山沟往东汇入沱河，本次评价选取沱河永城张板桥断面来反映项目区域现状水质状况，根据河南省地表水环境功能区划，沱河为Ⅳ类水体。根据2022年12月商丘市政府地表水责任目标断面例行监测结果，沱河永城张板桥断面可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。 本项目选址位于商丘市夏邑县何营乡工业路8号，项目所在区域目前无污水管网，项目生活污水经化粪池处理后，用于周边农田施肥，生产废水经废水收集暂存池收集后，用于周边农田灌溉，均不外排，对周围地表水环境影响较小。因此，本项目满足水环境质量底线要求，不会对地表水环境造成影响。 ③噪声：项目所在区域声环境功能区划为2类，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 本项目在落实本次评价提出的各项环保措施后，可实现噪声达标排放，符合环境质量底线的要求。 3、资源利用上线 本项目生产过程中资源消耗主要以电力和水为主，本项目不属于高耗能和资源消耗型企业，资源利用不会突破区域的资源利用上线，项目建设符合资源利用上线要求。 根据分析，本项目的建设符合河南省生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的要求。 1.2商丘市生态环境准入清单 根据《商丘市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（商政[2021]5号），商丘市“三线一单”分区管控及要求如下： （1）生态分区管控 全市共划定61个生态环境分区管控单元。其中：优先保护单元15个，面积占全市国土面积的2.76%；重点管控单元37个，面积占全市国土面积的15.94%；一般管控单元9个，面积占全市国土面积的81.3%。 （2）生态环境准入清单 以全市划定的61个生态环境管控单元为基础，根据各单元环境属性特征，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率等方面对各环境管控单元提出原则性的禁止、限制性开发要求，建立我市“1+9”生态环境准入清单模式。“1”为我市总体生态环境准入清单，“9”为两区六县一市生态环境准入清单。 根据商丘市生态环境局关于动态更新《商丘市生态环境准入清单（试行）》的函（2022年4月27日），商丘市生态环境准入清单包括商丘市生态环境总体准入要求、商丘市各县区分区管控单元生态环境准入清单。 ①商丘市生态环境总体准入要求。 表1-1 商丘市生态环境总体准入要求 管控 维度 准入控要求 本项目 情况 相符性 空间布局约束 1、全市禁止新增化工园区。全市原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。 2、严禁不符合我市主体功能定位的各类开发活动，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。现有以“两高”行业为主导产业的园区规划环评应增加碳排放情况与减排潜力分析，推动园区绿色低碳发展。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。 3、禁止勘查高硫高灰煤炭资源，禁止开采可耕地砖瓦粘土。禁止开采区内，除国家基础性、公益性地质调查及符合政策要求的项目外，一律不得新设探矿权、采矿权和矿产勘查项目，严厉打击和取缔违法采矿活动。禁止开采区内，在不影响禁止区主体功能，并征得相关管理部门同意的情况下，可以进行地热、矿泉水等矿产资源的勘查开发利用。限制开采高硫高灰煤，不再新建高硫高灰煤矿井。在限制开采区内，要严格控制限制开采矿种矿业权的设置，确实需要设置矿业权时，应严格规划审查，进行专门的规划论证。 4、全市范围内禁止制造、进口、销售和注册登记国五(不含)以下排放标准的柴油车。全市原则上不再办理使用登记和审批35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。重点区域禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。全面淘汰退出达不到标准的落后产能和不达标企业。实施重污染企业退城搬迁，加快城市建成区、人群密集区、重点流域的重污染企业和危险化学品等环境风险大的企业搬迁改造、关停退出，推动实施一批水泥、平板玻璃、化工、商砼企业等重污染企业退城工程。 5、生态控制区主要包括生态公益林和地质灾害高易发区，依照《国家级公益林管理办法》和《河南省生态公益林管理办法》对市域21.19万亩公益林进行严格保护；对于市域地质灾害高易发区应加强监测和安全防护，禁止在相关区域进行建设。河流水域包括涡河、惠济河、黄河故道、沱浍河、大沙河、王引河等主要河流，完善河道两侧绿化建设，防治水土流失，严禁非法占用滩涂湿地。 6、矿产资源密集区是指市域范围内蕴含具有开采价值的各类金属、非金属矿藏的地区以及其必要的生产生活和安全防护范围，主要分布在永城、睢县、柘城。按照《中华人民共和国矿产资源法》《河南省采矿管理条例》进行管制。历史文化保护区主要包括商丘古城（含宋国故城遗址、大运河遗址、睢县古城、夏邑古城、虞城利民古城等的保护范围、建设控制地带和风貌协调区），整体保护古城的自然环境、肌理格局、文物古迹、历史建筑和环境要素，按照《中华人民共和国文物保护法》、《历史文化名城名镇名村保护条例》、《河南省历史文化名城保护条例》的规定实施管制。 本项目属于粉丝生产项目，不属于禁止建设类项目，不属于“两高”行业；本项目属于国家允许类项目，符合国家和地方相关产业政策；本项目不设置锅炉，生产过程不使用的高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂，且项目选址区域不属于生态控制区、矿产资源密集区和历史文化保护区。 相符 污染物排放管控 1、新、改、扩建项目主要污染物排放要满足当地总量减排要求。重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物(VOCs)全面执行大气污染物特别排放限值。 2、全面改善区域环境质量。建设项目应满足区域环境质量改善目标的管理要求。区域环境空气、地表水环境质量不能满足环境功能区划标准时，重点行业建设项目主要污染物实行区域倍量削减；区域环境空气、地表水环境质量满足环境功能区划标准后，重点行业建设项目主要污染物实行区域等量削减。 3、十四五期间全面落实建成区污水处理厂“提质增效工程”及加快补齐城镇污水收集和处理设施短板工程。新建城区管网和污水处理设施要与城市发展同步规划、同步建设，做到雨污分流，加强城市初期雨水收集处理设施建设，有效减少城市面源污染。城市建成区、产业集聚区、工业园区污水处理厂扩建工程设计出水标准优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准设计，鼓励化学需氧量、氨氮、总磷排放浓度达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水体水质标准要求，鼓励现有工程随扩建工程一并完成提标改造工程。具备条件的县级以上污水处理厂全部建设尾水人工湿地，进一步提升污水处理水平。 4、十四五期间，进一步扩大涉气工业企业监控范围，对全市应急管控和错峰生产企业进行全面筛查，全市满足自动监控设施建设标准的涉气企业全部完成自动监控设施建设；开展有色金属冶炼、铅酸蓄电池等行业企业含重金属无组织废气排放污染治理，确保废气中重金属污染物持续、稳定达标排放；开展砖瓦、钢铁、有色等重点行业企业提标改造和污染深度治理，严格排污许可管理，推动工业企业绿色发展转型；强化挥发性有机物污染治理；制定砖瓦窑等工业炉窑综合整治实施方案，凡不能达标排放的砖瓦窑等工业炉窑，依法一律实施停产整治；推进工业绿色升级，加快实施钢铁、石化、化工、有色、皮革等行业绿色化改造，加强造纸、农副食品加工、毛皮制革、印染、有色金属、原料药制造、电镀等水污染物排放行业重点企业强制性清洁生产审核，全面推进其清洁生产改造或清洁化改造；全面取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）等工业燃煤设施，全市建成区实现工业燃煤全替代。 5、控制农业氮源排放，持续做好秸秆综合利用和禁烧工作，加强农村散煤燃烧监管、减少BC（黑碳气溶胶）排放；全市主要农作物化肥、农药使用量实现零增长，农药包装废弃物回收处理推广到全市30%的产粮（油）大县和所有蔬菜产业重点县；基本实现农膜全面回收利用；加强农村黑臭水体整治及秸秆综合利用率；梯次推进农村生活污水治理，根据工作实际，对需调整的内容及时修编，细化配套制度，力争实现县级层面的统一规划、统一建设、统一运行、统一管理，集中连片推进。 6、有色金属冶炼、铅酸蓄电池、石油加工、化工、电镀、制革和危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要按照国家企业拆除活动污染防治的技术规定，事先制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案，明确残留污染物清理和安全处置措施，报县级生态环境部门、工业和信息化部门备案并技术评审。 7、鼓励土壤污染重点监管单位因地制宜实施管道化、密闭化改造，重点区域防腐防渗改造，物料、污水、废气管线架空建设和改造，从源头上防范土壤污染。 1、2本项目不属于重点行业；3本项目不涉及；5、本项目产生的废气经采取措施后可以达标排放；5、本项目不涉及；6、本项目属于粉丝生产项目，生产中不涉及危险化学品；7、本项目不属于土壤污染重点监管单位。 相符 环境风险防控 1、柘城、夏邑、虞城、睢阳区、示范区等跨市界断面所在县（区）的环保部门要加强与下游县、区及亳州、鹿邑、永城等城市的沟通协调，共同做好流域水污染联防工作，防止出现跨界污染事件。各县（区）政府（管委会）制定水污染应急预案，建立应急联动机制，明确预警预报程序，完善应急处置和保障体系。加强应急管理培训和学习交流，开展流域水污染防控应急演练，提高跨界突发水污染事件处置能力与应急管理工作水平。 2、永城、宁陵涉及化工的产业集聚区，需在十四五规划初期建成园区风险防范应急保障措施，在集聚区纳污河流或雨水、泄洪河沟下游处（汇入具有水体功能区划河流之前）设置拦截设施、园区事故池等具体应急措施，拦截化工企业厂区不可控的风险事故废水，坚决杜绝区域风险事故废水进入地表河流引发恶劣的流域污染事件。 3、做好优先保护单元内饮用水源等重要生态环境敏感目标的环境风险防范，开展涉重企业等安全隐患排查和风险评估，依法依规整治监管；做好钢铁、有色、化工、制药、制革等涉及重大环境风险源和危险化学品企业环境风险防范，编制环境风险应急预案，落实环境风险防范和应急措施，强化环境风险防控及应对处置能力，建立“企业—园区—政府”三级区域环境风险应急联控机制；加强对农用地土壤污染风险区域，特别是毛皮制革、有色金属、电镀等重点监管企业和工业园区周边农用地土壤的监测，完善土壤污染防治体系，强化土壤环境风险控制，做好耕地保护，保障粮食安全。 4、用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块，以及腾退工矿企业用地为重点，依法开展土壤污染状况调查和风险评估；优先对重点行业企业用地调查查明的潜在高风险地块，开展进一步调查和风险评估。 本项目属于粉丝生产项目，营运期产生的废水主要为生活污水和生产废水。生活污水经化粪池处理后，用于周边农田施肥，生产废水经废水暂存池收集沉淀后，用于周边农田灌溉，不外排，不设排污口。 相符 资源开发效率要求 1、十四五期间，全市煤炭消费总量控制完成国家、省、市下达目标要求。全市能耗增量控制目标控制完成国家、省、市下达目标要求。 2、十四五期间，全市年用水总量控制完成国家、省、市下达目标要求。水资源利用效率和效益明显提升，地下水超采得到进一步控制，农村居民集中供水实现全覆盖，全面解决贫困人口饮水安全问题；积极开展中水资源利用，在火电、纺织、化工、食品、发酵等高耗水行业，开展水效“领跑者”行动，推进企业串联用水、分质用水、一水多用和梯级循环利用，提升工业污水资源化利用效率；加快城市污水处理厂及产业集聚区污水处理厂中水建设工程，切实推进中水利用进程，集中供热中心、热电联产项目限制取用地下水，高耗水企业中水回用率达到32%以上。 3、重点开展火电、钢铁、石化、化工、纺织、造纸、食品等高耗水工业行业节水技术改造，大力推进工业水循环利用，推进节水型企业、节水型工业园区建设；新、改、扩印染项目清洁生产水平应达到《清洁生产标准纺织业（棉印染）》国际先进水平，禁止不能满足土地投资强度和清洁生产水平要求的印染企业和与规划定位不相符的印染企业入驻。新、改、扩印染项目印染总规模不得超出规划的印染规模，允许规划内印染规模等量替代，禁止超出规划单纯新增印染产能。 4、实行严格的耕地保护制度和节约用地制度，强化土地资源开发利用管理，提高土地集约化利用程度和建设用地利用效率，内部挖潜解决新增建设用地。 本项目营运期不消耗煤炭；项目用地属于建设用地，符合夏邑县何营乡土地利用总体规划。 相符 根据分析，本项目的建设符商丘市生态环境总体准入要求的要求。 ②商丘市各县区分区管控单元生态环境准入清单 根据商丘市生态环境局关于动态更新《商丘市生态环境准入清单（试行）》的函以及商丘市生态环境管控单元分布图（详见附图5），夏邑县何营乡属于一般管控单元，本项目与夏邑县何营乡环境管控单元生态环境准入清单相符性分析见下表。 表1-2 本项目与商丘市夏邑县何营乡环境管控单元生态环境准入清单相符性 环境管控单元编码 环境管控单元名称 行政区 管控要求 本项目建设情况 区县 乡镇 ZH4114 2530001 夏邑县一般管控单元 夏邑县 何营乡 空间布局约束 1、加强对农业空间转为生态空间的监督管理，未经国务院批准，禁止将永久基本农田转为城镇空间。鼓励城镇空间和符合国家生态退耕条件的农业空间转为生态空间。严禁在优先保护类耕地集中区域新建化工、电镀、制革等行业企业以及可能造成耕地土壤污染的建设项目。 2、鼓励做大做强食用菌等特色农业，大力发展设施果蔬、渔业、苗木、花卉、采摘等休闲观光创意生态循环农业。鼓励依托当地优势产业建设特色专业园区。 本项目属于粉丝生产项目，项目用地为建设用地，不属于基本农田。 污染物排放管控 1、禁止向耕地及农田沟渠中排放有毒有害工业、生活废水和未经处理的养殖小区畜禽粪便；禁止占用耕地倾倒、堆放城乡生活垃圾、建筑垃圾、医疗垃圾、工业废料及废渣等废弃物。禁止涉重企业含重金属废水进入城市生活污水处理厂。禁止填埋场渗滤液直排或超标排放。 2、加强畜禽养殖污染防治，畜禽规模养殖场（小区）要配套建设与养殖规模相适宜的粪便污水防渗防溢流贮存设施，以及粪便污水收集、利用和无害化处理设施；积极引导散养密集区实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。 3、大力推进区域污水处理厂及污水收集管网建设工作，新建或扩建城镇污水处理厂必须达到或优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准。 4、持续开展农村环境综合整治，加快推进农村生活污水处理设施建设，不断提高已建成农村污水处理设施稳定正常运行率。 1、本项目产生的废水主要为生活污水和生产废水，生活污水经化粪池处理后定期清掏，用于周边农田施肥，生产废水经废水暂存池收集处理后，用于周边农田灌溉，不外排，本项目产生的一般固废废包装材料集中收集后外售给废品回收站，部分残次损耗品定期外售于养殖企业作为饲料使用，沉淀池沉渣定期清理晾干后交由环卫部门处置。生活垃圾交由环卫部门处置，项目产生的固废均合理处置；2、本项目不属于畜禽养殖业。 3、本项目不属于。 4、本项目不属于。 环境风险防控 1、涉及危险化学品生产、储存、使用的企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 2、调查评估垃圾填埋场周边土壤环境状况，对周边土壤环境超过可接受风险的，应采取限制填埋废物进入、降低人体暴露健康风险等管控措施。 3、对高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管控名录。 1、项目生产中不涉及危险化学品，不要求企业制定残留污染物清理和安全处置方案。 2、项目位于何营乡，距离垃圾填埋场位置较远。 3、项目用地未被列入高关注地块。 根据分析，本项目的建设符合商丘市夏邑县何营乡环境管控单元生态环境准入清单的要求。 4、与《商丘市生态环境保护委员会关于印发商丘市2023年蓝天、碧水、净土保卫战三个实施方案的通知》（商环委﹝2023﹞1号）相符性 （1）《商丘市2023年蓝天保卫战实施方案》 工作目标： 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的 二十大精神，全面落实习近平生态文明思想，统筹生态环境保护与 经济社会发展，突出精准治污、科学治污、依法治污，聚焦重污染 天气消除、臭氧污染防治、柴油货车污染治理攻坚战，加快推进产 业、能源、交通运输结构优化调整，强化重点区域、重点领域、重 点行业和重点污染源治理，着力推进大气多污染物协同减排，精准 有效应对重污染天气，完成省下达我市的年度空气质量改善和主要大气污染物总量减排目标任务，助力经济高质量发展。 主要任务： （一）持续推进产业结构优化调整 1. 加快传统产业企业升级改造。2. 依法依规淘汰落后低效产能。3. 推进重污染企业退城搬迁。 （二）深入推进能源结构调整 4. 推进煤电结构优化调整。5. 实施工业炉窑清洁能源替代。6. 持续做好清洁取暖提质改造。7. 深入开展散煤污染治理。8. 推进重点领域节能降碳改造。 （三）持续加强交通运输结构调整 9.加快推进铁路专用线进企入园。10.提升大宗货物清洁运输水平。11.加快新能源汽车推广应用。12.推进港口、机场绿色发展。 （四）强化面源污染治理 13.加强扬尘防治精细化管理。14.推进露天矿山综合整治。15.开展农业面源污染治理。 （五）推进工业企业综合治理 16.推进重点行业超低排放改造。17.实施工业污染排放深度治理。18.开展锅炉综合治理“回头看”。19.开展生活垃圾焚烧企业提标治理。20. 稳步推进氨污染防控。21.建立重点行业工业企业全口径清单。 （六）加快挥发性有机物治理 22.推进低VOCs含量原辅材料源头替代。23.持续加大无组织排放整治力度。24.大力提升治理设施去除效率。25.加强非正常工况废气排放管控。26.提升涉VOCs园区及企业治理水平。 本项目营运期产生的废气主要为原料投料、搅拌产生的废气，通过设置搅拌罐加盖、加强管理、降低物料落差、定期清扫等控制措施来减少含尘废气对周边环境的影响，符合《商丘市生态环境保护委员会关于印发商丘市2023年蓝天、碧水、净土保卫战三个实施方案的通知》（商环委﹝2023﹞1号）中商丘市2023年蓝天保卫战实施方案相关要求。 （2）《商丘市2023年碧水保卫战实施方案》 工作目标： 坚持以习近平生态文明思想为指导，深入贯彻落实习近平总 书记在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会、推进南水北调后 续工程高质量发展座谈会上的重要讲话精神，以改善水生态环境 质量为核心，坚持精准、科学、依法治污，坚持山水林田湖草沙 综合治理、系统治理、源头治理，坚持上下游、干支流、左右岸 统筹谋划，延伸深度、拓展广度，持续推动水资源利用、水生态 保护和水环境治理，不断满足人民群众日益增长的优美水生态环境需要。 主要任务： （一）持续打好城市黑臭水体治理攻坚战 1.持续开展城市黑臭水体排查整治。2.加快推进城镇污水基础设施建设。3.加快城镇生活污水处理厂污泥安全处置。4.推动城市排水系统溢流污染控制。 （二）巩固提升饮用水水源地安全保障水平 5.巩固整治成果，提升饮用水安全保障水平。 （三）推动河湖水生态环境治理与修复 6.持续开展“美丽河湖”创建。7.加强水生态保护与修复。8.加快污染较重区域、河流治理。9.持续开展“清四乱”专项行动。10.推进重点河流生态流量保障。 （四）加快入河排污口排查整治 11.深化入河排污口排查。12.明确入河排污口责任主体。13.科学规范推进整治。14. 严格监督管理。 （五）开展污水资源化利用 15.积极推动再生水循环利用。16.全面优化水资源配置格局。 17.实施工业废水循环利用工程。 （六）统筹做好其他水生态环境保护工作 18.开展开发区污水处理设施完善提升专项行动。19.推动企业绿色转型发展。20. 持续提升水生态环境监测监控能力。21.加强水环境风险防控。22.强化水生态环境执法监管。23. 深入开展交通运输业水污染防治。 本项目营运期产生的生活污水经化粪池处理后，定期清掏，用于周边农田施肥，生产废水经废水暂存池收集沉淀后，用于周边农田灌溉，不外排，符合《商丘市生态环境保护委员会关于印发商丘市2023年蓝天、碧水、净土保卫战三个实施方案的通知》（商环委﹝2023﹞1号）中商丘市2023年碧水保卫战实施方案相关要求。 （3）《商丘市2023年净土保卫战实施方案》 工作目标： 土壤：土壤环境质量保持稳定，土壤环境风险有效管控。2023 年，全市受污染耕地安全利用率达到95%以上，重点建设用地安全利用得到有效保障。 地下水：地下水国考区域点位水质保持稳定，“双源”（地下水型饮用水水源、重点污染源）点位水质总体保持稳定。 农业农村：农村生态环境持续改善，农业绿色发展水平不断提升。 新增完成农村环境整治行政村140个，整治纳入国家监管清单的农村 黑臭水体1条，农村生活垃圾收运处置体系覆盖所有村庄并稳定运行，农村生活污水治理率达到31%，乡镇政府驻地基本实现生活污水 处理设施全覆盖。主要农作物化肥利用率、农药利用率稳步提升，农膜回收率达到83%以上，畜禽粪污综合利用率达到82%以上。 主要任务： （一）强化土壤污染源头防控 1.推动涉重金属企业绿色化发展。2.全面提升固体废物监管能力。 （二）防范工业企业新增土壤污染 1.推动重点监管单位规范化监管。2.推动实施绿色化改造。 （三）依法实施农用地分类管理 1.深入落实耕地土壤污染预警制度。2.巩固安全利用成效。3. 全面落实严格管控。4.加强重点区域粮食监管。 （四）有效管控建设用地土壤污染风险 1.开展土壤污染状况调查评估。2.加强污染地块联动监管。3.强化部门信息共享。4.做好暂不开发利用污染地块管理。5.加强土壤污染风险管控和修复。 （五）强化土壤地下水污染协同防控 1.实施地下水质量目标管理。2.开展地下水质量状况调查。3. 加强重点污染源风险管控。4. 注重水土联防示范引导。 （六）全面提升环境监管能力 1.完善环境监测机制。2. 加强生态环境执法。3.强化科技支撑。 本项目化粪池、废水暂存池均进行防渗处理，车间地面进行硬化，一般固废暂存间按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关标准要求进行建设，项目营运期对土壤环境影响较小，符合《商丘市生态环境保护委员会关于印发商丘市2023年蓝天、碧水、净土保卫战三个实施方案的通知》（商环委﹝2023﹞1号）中商丘市2023年净土保卫战实施方案相关要求。 5、与《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）相关规定一致性分析 项目与《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）相关规定一致性分析见表1-3。 表1-3 与《食品生产通用卫生规范》一致性分析 序号 食品安全相关规定 本项目情况 符合性 1 《食品生产通用卫生规范》“3.1选址”中规定：厂区不应选择对食品有显著污染的区域；厂区不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散污染源不能有效清除的地址；厂区不宜择不易发生洪涝灾害的地区；厂区周围不宜有虫害大量滋生的潜在场所 本项目周边为道路和乡村，项目北邻李楼村住户，南邻闲置工业厂房，西侧和东侧为李楼村住户，厂区四周无产生有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质的污染源；厂区不在易发生洪涝灾害地区；周围无虫害大量滋生潜在场所 符合 2 《食品生产通用卫生规范》“3.2厂区环境”中规定：厂区应合理布局，各功能区划分明显，并有适当的分离或分隔措施；厂区内道路应铺设混凝土、沥青或其他硬质材料；厂区应有适当的排水系统；宿舍、食堂等生活区应与生产区保持适当距离或分隔 本项目不设置生活区；厂区道路硬化，铺设混凝土；厂区内排水管网铺设适当、合理 符合 3 《食品生产通用卫生规范》“4.1厂房车间设计和布局”中规定：厂房和车间应根据生产工艺合理布局；作业区与清洁区等采取有效分隔或分离；设置的检验室应与生产区域分隔 本项目车间为一层，不同生产工艺在不同区域生产；本项目未设置专门检验室 符合 4 《食品生产通用卫生规范》“5.1.2排水设施”中规定：排水系统应保证排水畅通、便于清洁维护；排水系统入口应安装带水封的地漏等装置；排水系统出口应有适当措施以降低虫害风险；污水在排放前应经适当方式处理，以符合国家污水排放的相关规定 本项目排水管采取相应措施，防止渗漏及虫害发生；设有化粪池、沉淀池、暂存池，最终用于周边农田灌溉或肥田等 符合 5 《食品生产通用卫生规范》“5.1.4废弃物存放设施”中规定：应配备设计合理、防止渗漏、易于清洁的存放废弃物的专用设施 本项目设有生活垃圾收集箱，分别收集，日产日清 符合 6 《食品生产通用卫生规范》“5.1.5个人卫生设施”中规定：生产场所或生产车间入口处应设置更衣室；应根据需要设置卫生间，卫生间内的适当位置应设置洗手设施；卫生间不得与食品生产、包装或贮存区域直接相连通 本项目入口处设有更衣室，并设有消毒通道和卫生间，卫生设置符合要求 符合 7 《食品生产通用卫生规范》“5.1.6通风设施”中规定：应具有适宜的自然通风或人工通风措施，合理设置进气口位置 本项目于周围地带开阔，通风条件良好 符合 8 《食品生产通用卫生规范》“5.1.8仓储设施”中规定：应具有与所生产产品的数量、贮存要求相适应的仓储设施；原料、半成品、成品、包装材料等应依据性质不同分设贮存场所、或分区域码放，并有明确标识，防止交叉感染 本项目设有原料和产品储存库，并分类储存 符合 9 《食品生产通用卫生规范》“6.5废弃物处理”中规定：应定制废弃物存放和清除制度；废弃物应定期清除；易腐败的废弃物应尽快清除；车间外废弃物放置场所应与食品加工场所隔离防止污染 本项目生活垃圾收集箱设于生产车间外，日产日清，与车间有厂区路分隔 符合 10 《食品生产通用卫生规范》“7.2食品原料”中规定：食品原料必须经过验收合格后方可使用；食品原料运输及贮存中应避免日光直射、备有防雨防尘设施；食品原料运输工具和容器应保持清洁、维护良好 本项目原料由专人、专车运输，其卫生、安全防范措施符合要求 符合 由表1-3可知，本项目从选址、厂房与车间设计，到原料运输与贮存、仓储、废物处置等，均符合《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）相关规定的要求。为了保障本项目食品卫生安全，评价建议项目严格执行食品生产卫生安全要求，并在所有生产操作员工进入前更换白大褂及手套，加强食品卫生教育；乡镇规划和土地管理部门，应严格控制该公司周边的土地审批，该项目周边不再安置有粉尘、有害气体，放射性物质和其他扩散性污染源排放的加工企业。 6、与夏邑县集中式饮用水水源保护区划相符性 6.1夏邑县乡镇集中式饮用水水源保护区 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫环办〔2016〕23号）文件，夏邑县何营不涉及乡镇集中式饮用水水源保护区。 6.2夏邑县千吨万人饮用水水源保护区 根据《夏邑县人民政府办公室关于印发夏邑县千吨万人饮用水水源保护区划分的通知》（夏政办[2019]43号），夏邑县何营乡涉及的千吨万人饮用水水源保护区如下： （1）何营乡杨井村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 根据现场勘查，本项目不在饮用水水源保护区范围内，符合相关规划。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 本项目为夏邑县三江缘龙口粉丝厂年产100吨粉丝项目。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目行业类别属于C1391淀粉及淀粉制品制造。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），与本项目相关的内容见表2-1。 表2-1 建设项目环境影响评价分类管理名录 环评类别 项目类别 报告书 报告表 登记表 本栏目环境 敏感区含义 十、农副食品加工业 13 20 其他农副食品加工139 含发酵工艺的淀粉、淀粉糖制造 不含发酵工艺的淀粉、淀粉糖制造；淀粉制品制造；豆制品制造以上均不含单纯分装的 / / 本项目年产100吨粉丝，属于淀粉制品制造项目，因此，本项目应编制环境影响报告表。 1、项目地理位置及项目周围情况 项目位于商丘市夏邑县何营乡工业路8号（项目地理位置见附图1）。根据现场勘查，项目北侧为道路，道路北侧为李楼村住户，南侧为道路，道路南侧为闲置厂房，东侧为李楼村住户，项目西侧为道路，道路西侧为李楼村住户，项目西南侧247m为槐刘村，项目周边环境示意图见附图2。 2、项目建设内容 本项目建设内容见表2-2。 表2-2 本项目主要建设内容 工程类别 工程名称 工程内容 备注 主体工程 生产车间 建筑面积500m2，车间内设置生产区、原料区、成品区等 租赁已建成厂房 冷库 建筑面积为72m2，位于生产车间内 用于粉丝的速冻 烘干房 建筑面积为20m2，位于生产车间内 用于粉丝的烘干 公用工程 供水 自来水 依托厂房内现有设施 供电 市政供电 依托厂房内现有设施 排水 生活污水经化粪池处理后，定期清掏，用于周边农田施肥；解冻池清理废水、车间清洗废水和设备清洗废水经沉淀池处理后，暂存于废水暂存池内，定期用于周边农田灌溉 新建 环保工程 大气污染 防治措施 投料、搅拌粉尘：密闭配料室、投料口为半封闭式，搅拌机加盖 / 水污染 防治措施 生活污水经化粪池处理后，定期清掏，用于周边农田施肥；解冻池清理废水、车间清洗废水和设备清洗废水经沉淀池处理后，定期用于周边农田灌溉。 / 噪声污染 防治措施 选用低噪声设备、墙壁隔音、距离衰减、加强设备维护 / 固废防治 措施 垃圾收集箱、一般固废暂存间 / 2、主要原辅材料及能源消耗 项目营运期主要原辅材料及能源消耗情况见表2-3。 表2-3 本项目主要原辅材料及能源消耗 名称 单位 用量 备注 淀粉 吨/年 100 外购 包装袋 吨/年 1 外购 制冷剂（R404A） 吨/年 0.2 液体，专门公司补充；不需更换，定期添加补充 水 m3/a 665 市政管网 电 kwh/a 6万 市政供电 制冷剂R404A：由于R404A属于HFC型非共沸环保制冷剂（完全不含破坏臭氧层的CFC、HCFC）得到目前世界绝大多数国家的认可并推荐的主流低温环保制冷剂，广泛应用于冷库、食品冷冻设备、商业低温制冷、超市陈列展示柜等。在101.3kPa下沸点为-46.1℃，25℃下为液体密度为1.045g/cm3。 3、生产设备 本项目生产设备使用情况见表2-4。 表2-4 本项目主要生产设备 序号 设备名称 型号 单位 数量 备注 1 搅拌罐 / 台 2 混合搅拌 2 电热挤出式粉丝成型机 / 台 2 成型 3 切丝机 / 台 1 粉丝裁切 4 电动输送带 / 台 1 将粉丝输送至挂晾架处 5 冷库 72m2 座 1 冷冻，冷冻媒介为R404A制冷剂 6 烘干房 20m2 座 1 用于粉丝的烘干 6 解冻池 9m3 座 2 用于粉丝的水洗 7 封口机 / 台 2 用于粉丝的包装 8 电子秤 / 台 10 用于粉丝的包装 4、产品方案 本项目营运期产品方案见表2-5。 表2-5 本项目产品方案 名称 单位 用量 粉丝 吨/年 100 5、劳动定员及工作制度 本项目营运期拟用职工10人，职工均为附近村民，不在厂区内食宿。年工作日200天，每天工作8小时。 6、公用工程 （1）供水 本项目用水来自自来水管网，能够满足生活、生产需求。项目营运期用水主要为职工生活用水、搅拌用水、解冻清洗用水、设备清洗用水、车间清洗用水、粉丝机夹层用水。 ①搅拌用水 项目生产过程中需将用水和淀粉按照4:5比例混合后制成淀粉浆，则用水量为125m3/a。根据企业提供资料，生产时原料用水约60%在生产过程中蒸发损耗，剩余40%则进入解冻池内，进入解冻池的水量为50m3/a。 ②洗粉用水 经冷库冷冻的粉丝，出库后需用水清洗并解冻，根据建设单位提供，项目拟设置2座解冻池用于粉丝的清洗和解冻，解冻池的容积为9.0m3（有效容积为1.8m3），根据建设单位提供资料，解冻池内的水约2天更换一次，则洗粉用水量为360m3/a、1.8m3/d。 ③设备清洗用水 项目设备每天清洗频率为1次，生产结束后清洗1次，为人工清洗，根据建设单位提供资料，项目设备洗用水量为0.1t/次，即设备清洗用水用量为0.1m3/d、20m3/a。 ④地面清洗用水 本项目共设置1座生产车间，生产车间面积为500m2，需要清洗的面积约为300m2，清洗频率为每天1次，生产结束后清洗1次，采用拖把对生产区进行卫生清洁，每次用水量按1.0L/m2计算，则车间地面清洁用水量为0.3m3/d、、60m3/a。 ⑤粉丝机夹层用水 项目成型机料筒为夹层设置，料筒内物料是通过料筒夹层内电阻丝对夹层中的水进行加热，从而间接对物料进行加热。料筒夹层内的水可循环使用，只需根据损耗量进行补充即可，补充量约为0.1m3/d、20m3/a）。 ⑥生活污水 项目营运期拟用职工10人，均不在厂内食宿。根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）表3.2.2公共建筑生活用水定额及小时变化系数，办公（坐班制、平均日）用水定额为25-40L/人•班，本次评价取平均日最高值，即职工办公生活用水量按40L/人•d计算，则本项目职工生活用水量为0.4m3/d、80m3/a。 （2）排水 本项目营运期产生的废水主要为职工生活污水、洗粉废水、设备清洗废水、地面清洗废水。 ①洗粉废水 本项目解冻池用水量为360m3/a，另外搅拌用水的40%也会进入解冻池，则进入解冻池的水量为410m3/a，其中约10%损耗，则洗粉废水产生量为369m3/a、1.845m3/d，经管道进入沉淀池处理后后暂存于清水池内，用于周边农田灌溉。 ②地面清洗废水 地面清洗废水产生量按用水量的80%计，则地面清洗废水约为0.24m3/d、48m3/a，地面清洗废水通过车间导流槽收集后进入沉淀池处理后暂存于清水池内，用于周边农田灌溉。 ③设备清洗废水 清洗废水产生量按用水量的80%计，则清洗废水约为0.08m3/d、16m3/a，设备清洗废水通过车间导流槽收集后进入沉淀池处理后暂存于清水池内，用于周边农田灌溉。 ④职工生活污水 职工生活污水的产生量按用水量的80%计，为0.32m3/d、64m3/a，生活污水经化粪池收集处理后，定期用于周边农田施肥。 本项目水平衡图如图2-1所示。 图2-1 本项目水平衡图 （m3/d） 7、厂区平面布置 本项目厂区大门位于西侧紧邻乡村道路，方便原料和产品的进出，生产车间内部严格按照生产流程先后顺序布置，各工序布局紧凑，功能合理，相互衔接，既避免了相互影响，又有利于组织生产减少物料、成品运输的距离，总体来说，本项目的总平面布置较为合理。 本项目厂区平面布置见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、生产工艺流程 1、施工期 本项目租赁已建设厂房进行生产，施工期已结束，因此，本评价不在对施工期工艺流程及产污环节进行分析。 2、营运期 本项目营运期生产的产品主要为粉丝等。生产工艺流程如图2-2所示。 图2-2 本项目粉丝生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： （1）上料、搅拌 本项目将所需的原料按照原料配比（淀粉：自来水=5:4）通过人工将所需淀粉、自来水加入搅拌机内进行预搅拌，将原料搅拌均匀，形成稀浆状进入下一环节，阶段会产生倒料废气、设备噪声、淀粉包装袋。将预搅拌后的浆料通过管道进入上料搅拌机内继续搅拌，搅拌至有一定的粘性，手抓料浆呈现出自然流下堆积成堆，并马上分散开时，方可进入下一环节，该工序会产生设备噪声。 ②熟化成型、裁切 粉丝成型机料筒为夹层式设置，通过电加热方式对料桶内淀粉浆进行加热，加热温度约为110℃左右。料桶内的淀粉浆一方面被加热糊化，另一方面在料桶内的螺杆挤压作用下不断向料筒末端推进并压实，最终由料筒末端设置的孔状挤出模板中呈丝状挤出成型，挤出的粉丝半成品随即由挤出口下方的循环切刀分切成一定长度后人工使用自制木杆送至冷库。该工序会产生设备噪声。 ④冷冻 成型后的粉丝成品同自制杆一同放入冷库中冷冻约24h，其目的是使粉丝丝条之间不并条、不沾粘，同时延长粉丝的保存时间。 ⑤解冻水洗 解冻时人工将粉丝从晾晒架取下放入解冻池内用清净水浸泡，解冻池内的水约两天更换一次。更换产生的解冻废水经沉淀池收集处理后，用于周边农田灌溉。 ⑥烘干、包装、成品 解冻后的粉丝运送至烘干房内进行烘干，烘干采用电加热，之后即进入包装区按照不同规格进行包装后即为成品，此过程会产生少量的碎粉丝和废包装材料。 二、产排污环节 本项目营运期产排污环节见表2-6。 表2-6 本项目产排污环节一览表 项目 产污环节 污染因子 废气 投料、搅拌 粉尘 废水 职工生活污水 COD、NH3-N、SS 解冻水洗废水、地面清洗废水、设备清洗废水 pJ、COD、NH3-N、SS、BOD5 固废 职工生活 生活垃圾 生产投料、产品包装 废包装袋 生产过程 部分残次损耗品 沉淀池 沉淀池沉渣 噪声 设备运转噪声 等效连续A声级 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目使用的生产车间为空置厂房。不存在与本项目有关的原有污染及环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）环境质量达标区判定 本次评价选用2022年作为评价基准年，其中获取连续1年中不少于324个日均值数据，每月不低于27个有效数据（其中2月不低于25个），数据有效性满足GB3095-2012和HJ663中关于数据统计的有效性规定，经统计分析环境质量调查数据统计结果如下： 表3-1 环境空气质量现状监测统计表 单位：μg/m3（CO单位mg/m3） 监测 区域 监测因子 监测值 标准值 超标倍数 是否达标 夏 邑 县 PM2.5 年均值 45 年均：35 0.28 超标 24h平均第95百分位数 117 24h平均：75 0.57 超标 PM10 年均值 76 年均：70 0.08 超标 24h平均第95百分位数 154 24h平均：150 0.02 超标 SO2 年均值 7 年均：60 0 达标 24h平均第98百分位数 14 24h平均：150 0 达标 NO2 年均值 18 年均：40 0 达标 24h平均第98百分位数 39 24h平均：80 0 达标 CO 24h平均第95百分位数 1.1 24h平均：4 0 达标 O3 8h平均第90百分位数 163 8h平均：160 0.02 超标 通过以上检测结果分析可知，评价区域内大气环境中SO2、NO2、CO浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM2.5、PM10、O38h的浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。因此，项目所在区域为不达标行政区。 针对环境空气质量不达标的现状，商丘市生态环境保护委员会发布了《商丘市2023年蓝天保卫战实施方案》，从“持续推进产业结构优化调整、深入推进能源结构调整、持续加强交通运输结构调整、强化面源污染治理、推进工业企业综合治理、加快挥发性有机物治理、强化区域联防联控、强化大气环境治理能力建设”等手段，完成商丘市空气质量改善和主要大气污染物总量减排目标任务，助力经济高质量发展。 2、地表水环境 本项目选址区域最近的地表水体为项目西侧524m处的太山沟，太山沟往东汇入沱河，本次评价引用2022年12月商丘市政府地表水责任目标断面例行监测结果，监测结果统计见表3-2。 表3-2 地表水环境质量监测结果 单位：mg/L 项目 高锰酸盐指数 NH3-N 总磷 沱河（永城张板桥断面） 6.1 0.1 0.078 Ⅳ类标准值 10 1.5 0.3 由监测数据可知，项目区域地表水水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。 3、声环境 本项目厂界外周边50m范围内的声环境保护目标主要包括北侧、东侧、西侧李楼住户。声环境保护目标处声环境质量现状监测结果见表3-3。 表3-3 声环境质量监测结果 单位：dB(A) 监测时间 监测点位 监测结果 昼间 夜间 2023.11.25 北侧李楼住户 51.3 44.2 西侧李楼住户 51.5 43.2 东侧李楼住户 50.2 51.3 2023.11.26 北侧李楼住户 51.2 44.3 西侧李楼住户 51.4 43.5 东侧李楼住户 50.1 42.6 监测结果显示，厂区北侧、西侧、东侧环境敏感点处声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求。 4、生态环境 本项目用地范围内无生态环境保护目标，且本项目不会造成不良生态影响。因此，本次评价不进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射影响。 6、地下水、土壤环境 本项目排放废气中主要污染因子为颗粒物，不涉及重金属、持久性有机污染物、难降解有机污染物的大气沉降。项目投产后生产设施均位于室内，生活废水经处理后清掏用于周边农田施肥，生产废水经沉淀池手机沉淀后，出水暂存与清水池内，用于周边农田灌溉，不会发生地面漫流；车间地面均做到硬化，沉淀池、清水池、化粪池池体均采取防渗措施，不会造成地面漫流及垂直入渗。因此，建设项目正常生产工况下，不存在地下水、土壤环境污染途径，无需现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标 本项目大气环境保护目标情况见表3-4。 表3-4 项目环境空气保护目标 名称 坐标 保护对象 保护内容 环境功能区 相对方位 相对厂界距离 经度 纬度 李楼 116.087369 34.233715 居民 环境空气 二类区 N、W、E 5m/5m/紧邻 槐刘村 116.084944 34.232472 居民 环境空气 二类区 SW 247m 2、声环境保护目标 本项目厂界外周边50m范围内的声环境保护目标主要包括厂区东、西、北侧李楼住户。 表3-5 本项目声环境保护目标 环境保护目标 坐标 方位 距离 功能 保护级别 经度 纬度 李楼 116.087369 34.233715 N、W、E 5m/5m/紧邻 居住 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 3、地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、营运期 ①《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 表3-6 大气污染物综合排放二级标准限值 污染物 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） 颗粒物 周界外浓度最高点1.0 ②《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 表3-7 工业企业厂界环境噪声排放标准值 单位：dB（A） 指标名称 昼间 夜间 3类标准限值 60 50 ③《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） ⑤项目生活污水经化粪池处理后，定期清掏，用于周边农田施肥；生产废水经沉淀池处理后，满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1旱地作物后用于周边农田灌溉。 表3-8 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1旱地作物标准 单位：mg/L 污染物名称 COD BOD SS 表1旱地作物标准 200 100 100 |
| 总量 控制 指标 | 本项目建设完成后，生产废水经沉淀池处理后回用于周边农田灌溉，生活废水经化粪池处后用于农田施肥，项目废水均不外排，因此本项目不涉及总量控制。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁已建设厂房进行生产，施工期已结束，因此，本评价不在对施工期工艺流程及产污环节进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、环境影响分析 1、废气 1.1废气产排情况 本项目产生的废气主要有投料和搅拌工序产生的粉尘。 本项目原料投料方式是人工投料，由工人拆包将淀粉舀入搅拌罐然后加水进行搅拌，上料过程会产生一定量的粉尘，参照《逸散性工业粉尘控制技术》中产污系数0.2kg/t原料，本项目使用淀粉100t/a，则产尘量约0.02t/a。 1.2废气治理设施及达标排放情况 （1）废气治理设施 本项目投料工序为人工上料，上料过程很短且上料完成后即加盖密闭搅拌，粉尘产生量很少。评价要求项目在上料过程中采取如下措施控制投料、搅拌工序粉尘的产生： ①加强管理，尽量减慢加料速度； ②降低物料落差，倒面后及时加盖密闭； ③定期清扫车间地面，防止落尘在车间内造成二次污染。 （2）废气无组织排放情况 本项目投料、搅拌工序每天运行时间为6h，根据分析，本项目调粉工序粉尘的无组织排放量为0.02t/a（0.017kg/h）。本次评价按最不利条件，即无组织排放全部逸散出车间外考虑，进行废气无组织排放预测。 ①预测因子：颗粒物 ②预测内容：下风向轴线最大落地浓度、出现距离以及浓度占标率 ③预测模式：采用《环境影响评价技术导则 环境空气》（HJ2.2-2018）中的AERSCREEN估算模式。 ④预测参数：各排放源预测参数见下表。 表4-1 无组织大气环境影响预测参数 产污工序 污染因子 面源 排放高度（m） 排放工况 评价因子源强 （kg/h） 长度 （m） 宽度 （m） 调粉工序 颗粒物 62.5 8 8 连续 0.017 表4-2 AERSCREEN估算模型参数一览表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项） / 最高环境温度（℃） 43.6 最低环境温度（℃） -18.5 土地利用类型 建设用地 区域湿度条件 1（中等湿度） 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率 / 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 否 海岸线距离 / 海岸线方向 / ⑤预测结果 本项目废气排放无组织排放预测结果见表4-3。 表4-3 颗粒物无组织排放预测结果表 距离（m） 颗粒物 1小时浓度（mg/m3） 1小时浓度占标率（%） 1 0.03911 4.3456 25 0.05383 5.9811 33 0.06028 6.6978 50 0.05745 6.3833 75 0.04929 5.4767 100 0.03945 4.3833 125 0.03267 3.6300 150 0.02837 3.1522 175 0.02541 2.8233 200 0.02311 2.5678 225 0.02126 2.3622 250 0.01973 2.1922 275 0.01844 2.0489 300 0.01734 1.9267 325 0.01639 1.8211 350 0.01555 1.7278 375 0.01481 1.6456 400 0.01416 1.5733 425 0.01356 1.5067 450 0.01303 1.4478 475 0.01254 1.3933 500 0.01210 1.3444 最大落地浓度 33 0.06038 6.7089 根据预测结果可知，本项目厂界外颗粒物的无组织排放最大落地浓度为0.06038mg/m3，最大落地浓度出现在下风向33m处。因此，本项目颗粒物的无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值的要求，对周围环境空气影响较小。 1.3监测要求及计划 根据《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》（HJ986-2018）要求，本项目废气监测计划见表4-4。 表4-4 常规监测计划内容一览表 序号 监测项目 监测因子 监测频次 监测点 排放执行标准 1 无组织废气 颗粒物 1次/半年 厂界上风向、下风向 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 2、废水 2.1废水产排情况 本项目营运期产生的废水主要为生产废水和生活污水，生产废水主要包括车间地面清洗废水、设备冲洗废水、解冻水洗废水。 ①生产废水 根据上文分析，本项目生产废水（车间地面清洗废水、设备冲洗废水、解冻水洗废水）的产生量为2.165m3/d、433m3/a。 ②生活污水 根据上文分析，本项目生活污水的产生量为0.32m3/d、64m3/a 2.2废水处理措施及可行性分析 ①生产废水 本项目产生的生产废水经收集后经沉淀池、清水池沉淀、暂存后，定期送往周边农田灌溉。 根据《夏邑长寿人家生态园有限公司年生产300吨粉丝项目（一期）竣工环境保护验收监测报告表》中生产废水水质情况，来确定本项目生产废水水质情况（夏邑长寿人家生态园有限公司年生产300吨粉丝项目（一期）生产工艺主要是称量和浆-熟化成型-冷冻-解冻清洗-晾晒-检验-包装-成品，原料为小麦淀粉等，因此类比项目原料种类、生产工艺与本项目一致，产生的废水种类为解冻清洗用水、设备清洗废水、车间清洗废水，类比项目产生的废水与本项目产生的废水种类一致），夏邑长寿人家生态园有限公司年生产300吨粉丝项目（一期）采用生产废水经沉淀暂存后用于周围农田灌溉，不外排，根据其竣工环境保护验收监测报告表中的数据项目污水暂存池废水污染物监测浓度（最高值）为：pH值7.4~7.5、COD85~88mg/L、BOD523.5~23.6mg/L、SS44~47mg/L，满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）标准（旱地作物COD200mg/L、SS100mg/L、BOD100mg/L）要求，可以用于周边农田灌溉。 本项目生产工艺、产品种类与该项目类似，产污类似，废水治理设施一致，因此，本项目产生的废水经沉淀池、清水池沉淀、暂存后，可以满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）标准（旱地作物COD200mg/L、SS100mg/L、BOD100mg/L）要求，用于周边农田灌溉。 ②生活污水 本项目拟建设化粪池处理生活污水。化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物。生活污水中含有大量粪便、纸屑、病原虫，悬浮物固体浓度为100~350mg/L，有机物浓度BOD5在100~400mg/L之间，其中悬浮性的有机物浓度BOD5为50~200mg/L。生活污水进入化粪池经过12~24h的沉淀，可去除50%~60%的悬浮物。沉淀下来的污泥经过3个月以上的厌氧消化，使污泥中的有机物分解成稳定的无机物，易腐败的生污泥转化为稳定的熟污泥，改变了污泥的结构，降低了污泥的含水率。污泥可清掏外运作肥料。根据现场勘查，项目周边存在大面积的农田，因此，本项目采用化粪池处理生活污水，并定期清掏用于周边农田施肥是可行的。 2.3生产废水农田灌溉可行性分析 依据《河南省地方标准-农业与农村生活用水定额》（DB41/T958-2020）， Ⅲ2.豫东平原区谷物种植灌溉年用水定额为75~120m3/亩，本项目选用75m3/亩。项目生产废水产生量为433m3/a，则本项目废水可满足约6亩农田的灌溉。经调查，项目周边约40亩农田，可完全消纳该项目废水，故本项目生产废水经污水处理设施处理后用于周边农田灌溉是可行的。 项目所在位置主要以种植玉米、小麦为主，通过对该区域作物灌溉周期详细调查，玉米为夏季作物（6月~10月），需每10~20天进行一次灌溉；小麦为冬季作物（10月~次年5月），需每20~30天进行一次灌溉，其中小麦在12月至次年1月期间约25~35天左右时间由于地面上冻不需进行灌溉。由于小麦种植时的灌溉周期最长为25~35天，因此评价要求项目建设暂存池，暂存池容积应能容纳项目25~35天内产生的废水量，同时应留有约10%的余量，经计算项目暂存池容积约为85m3，可暂存约35天的废水量，评价要求应对废水暂存池底部及四周均采用混凝土硬化处理，并铺设防渗材料，防渗系数不小于1×10-7cm/s，确保项目暂存废水不会因下渗而对地下水水质产生影响，故项目污水用于农田灌溉是可行的。 3、噪声 3.1噪声源强 本项目营运期噪声主要来源于搅拌罐、电热挤出式粉丝成型机、风机等设备运转噪声，噪声源强为60-80dB（A）。项目产生噪声的噪声源强调查清单见表4-5。 |

|  | 表4-5 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号 建筑物名称 声源名称 声源源强 声源控制措施 空间相对位置/m 距室内边界距离/m 室内边界声级/dB(A) 运行时段 建筑物插入损失 / dB(A) 建筑物外噪声声压级/dB(A) 声功率级/dB(A) X Y Z 东 南 西 北 东 南 西 北 东 南 西 北 东 南 西 北 建筑物外距离 1 生产车间 搅拌罐 65 密闭车间、基础减振 -0.7 24.9 1.2 7.4 57.1 1.8 9.3 52.2 52.1 53.8 52.2 昼间 36.0 36.0 36.0 36.0 16.2 16.1 17.8 16.2 1m 2 生产车间 搅拌罐 65 密闭车间、基础减振 -1 20.2 1.2 7.4 52.4 1.9 14.0 52.2 52.1 53.6 52.1 昼间 36.0 36.0 36.0 36.0 16.2 16.1 17.6 16.1 1m 3 生产车间 电热挤出式粉丝成型机 70 密闭车间、基础减振 0.2 16.8 1.2 5.9 49.2 3.4 17.4 57.3 57.1 57.6 57.1 昼间 36.0 36.0 36.0 36.0 21.3 21.1 21.6 21.1 1m 4 生产车间 电热挤出式粉丝成型机 70 密闭车间、基础减振 3.6 16.4 1.2 2.5 49.3 6.9 17.7 58.1 57.1 57.2 57.1 昼间 36.0 36.0 36.0 36.0 22.1 21.1 21.2 21.1 1m 5 生产车间 切丝机 65 密闭车间、基础减振 1.6 13.8 1.2 4.3 46.4 5.1 20.3 52.4 52.1 52.3 52.1 昼间 36.0 36.0 36.0 36.0 16.4 16.1 16.3 16.1 1m 6 生产车间 电动输送带 60 密闭车间、基础减振 1.4 9.5 1.2 4.2 42.1 5.3 24.6 47.5 47.1 47.3 47.1 昼间 36.0 36.0 36.0 36.0 11.5 11.1 11.3 11.1 1 7 生产车间 制冷机 80 密闭车间、基础减振 2 -5.6 1.2 2.5 27.3 7.2 39.7 68.1 67.1 67.2 67.1 昼间 36.0 36.0 36.0 36.0 32.1 31.1 31.2 31.1 1 8 生产车间 封口机,2台（按点声源组预测） 60（等效后：63.0) 密闭车间、基础减振 1.9 -16.5 1.2 1.8 16.5 8.1 50.6 51.8 50.1 50.2 50.1 昼间 36.0 36.0 36.0 36.0 15.8 14.1 14.2 14.1 1 表中坐标以厂界中心（116.087272,34.233215）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向 |
| --- | --- |

|  | 3.2预测模式 本评价选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录B典型行业噪声预测模型进行预测，具体预测模式如下： （1）室内声源等效室外声源声功率级声功率级法 Lp2=Lp1－（TL+6） 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—墙壁（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 （2）按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。本评价仅考虑几何发散引起的衰减。 无指向性点声源几何发散衰减基本公式： Lp(r)=Lp(r0)－20lg(r/r0) 式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB； Lp(r0)—参考位置r0处的声压级，dB； r —预测点距声源的距离； r0 —参考位置距声源的距离。 （3）工业企业噪声计算 声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； ti—在T时间内i声源的工作时间，s； M—等效室外声源个数； tj—在T时间内j声源的工作时间，s； （4）预测值计算 噪声预测值（Leq）计算公式为： 式中：Leq—预测点的噪声预测值，dB； Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb—预测点的背景噪声值，dB。 3.3评价量 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），建设项目评价范围内声环境保护目标和建设项目厂界（场界、边界）应作为预测点和评价点。预测建设项目在运营期所有声环境保护目标处的噪声贡献值和预测值，评价其超标和达标情况；预测和评价建设项目在运营期厂界（场界、边界）噪声贡献值，评价其超标和达标情况。 3.4预测结果 本项目选取厂界和50m范围内的声环境保护目标作为预测点，预测结果见表4-6和表4-7。 表4-6 项目厂界噪声影响预测结果 单位：dB(A) 预测方位 最大值点空间相对位置/m 时段 贡献值（dB(A)） 标准限值（dB(A)） 达标情况 X Y Z 东侧 5.3 -4.5 1.2 昼间 40.1 60 达标 南侧 5.1 -7.5 1.2 昼间 40 60 达标 西侧 -5.9 -3.6 1.2 昼间 35.6 60 达标 北侧 6.2 7.5 1.2 昼间 39.2 60 达标 表4-7 工业企业声环境保护目标噪声预测结果与达标分析表 序号 声环境保护目标名称 噪声现状值/dB(A) 噪声标准/dB(A) 噪声贡献值/dB(A) 噪声预测值/dB(A) 较现状增量/dB(A) 超标和达标情况 昼间 昼间 昼间 昼间 昼间 昼间 1 北侧住户 51.3 60 20.8 51.3 0.0 达标 2 东侧住户 50.2 60 28.8 50.2 0.2 达标 3 西侧住户 51.5 60 35.1 51.6 0.8 达标 根据预测结果，通过采取安装减震基础、设备位于封闭车间、加强设备维护等综合降噪措施后，本项目东、南、西、北四厂界噪声排放能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求，敏感点噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，项目生产过程中生产设备运转噪声对周围环境影响较小。 3.5监测要求及计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的要求，本项目运营期噪声自行监测计划见表4-8。 表4-8 噪声监测计划内容一览表 监测项目 监测因子 监测频次 监测点 噪声 等效连续A声级 1次/季度 厂界四周 4、固废 本项目产生的固体废物主要为原料废包装材料、部分残次损耗品、沉淀池沉渣以及职工生活垃圾 4.1固体废弃物产生情况 一般固体废物 （1）废包装材料 根据企业提供的资料，生产过程中会产生淀粉包装袋，本项目原料用量为105t/a，淀粉包装规格为50kg/袋，则淀粉包装袋产生量为2100个，每个淀粉包装袋重量约为50g，则淀粉包装袋产生量为0.105t/a，产品包装过程中会产生少量的包装袋，产生量约为0.05t/a，则废包装材料产生量为0.155t/a，原料包装袋以及产品包装袋集中收集后外售给废品回收站。 （2）部分残次损耗品 本项目粉丝机一次出粉的初期和末期以及解冻或晾晒过程中，往往产生部分残次损耗品，产生量约占产生量的5%，约为5t/a。经一般固废暂存区暂存后，定期外售于养殖企业作为饲料使用。 （3）沉淀池沉渣 解冻水沉淀池在长时间进行沉淀后，底部会产生一定量沉渣，企业拟每月对沉淀池底部进行一次清理，底部沉渣产生量为0.1t/a，自然晾干后交由环卫部门进行处置。 本项目一般废物产生及处置情况见下表。 表4-9 一般固体废弃物产生及处置情况一览表 单位：t/a 序号 一般废物名称 产生量（t/a） 排放量（t/a） 处置方式 1 废包装材料 0.155 0 集中收集后外售给废品回收站 2 部分残次损耗品 5 0 集中收集后暂存一般固废暂存区，定期外售给附近养殖场 3 沉淀池沉渣 0.1 0 自然晾干后交由环卫部门进行处置 生活垃圾 项目营运期拟用职工10人，年工作日200天，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，则生活垃圾产生量为1.0t/a，经收集后交环卫部门统一收集处理。 4.2固体废弃物处置去向及环境管理要求 1、一般固体废物 （1）废包装材料 原料包装袋以及产品包装袋集中收集后外售给废品回收站。 （2）部分残次损耗品 本项目粉丝机一次出粉的初期和末期以及解冻或晾晒过程中产生的部分残次损耗品经一般固废暂存区暂存后，定期外售于养殖企业作为饲料使用。 （3）沉淀池沉渣 沉淀池沉渣自然晾干后交由环卫部门进行处置。 2、生活垃圾 生活垃圾集中收集后，交由环卫部门处置。 对于一般工业废物，环评要求建设单位建设一般固废暂存间，一般固体废物集中收集后暂存于厂区一般固废间内，一般固废暂存间建筑面积为10m2，位于生产车间内东北侧。为了避免一般固废对周边环境造成影响，环评按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及相关国家及地方法律法规，提出如下环保措施： 1）一般固废临时堆场的地面应进行硬化，应有防渗漏、防风、防晒、防雨淋设施。 2）为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边应设置导流渠。 3）为加强监督管理，贮存、处置场应按GB15562.2设置环境保护图形标志。 4）定期检查维护导流渠等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行。 5）建立一般固体废物台账。将入场的一般工业固体废物的种类和数量，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。 5、地下水 5.1可能发生的污染途径 根据本项目实际情况，对土壤、地下水环境可能产生影响的污染物主要为废水（生活污水、生产废水）、固体废物，对土壤、地下水环境可能产生影响的位置主要为化粪池、沉淀池、暂存池、一般固废暂存间，其基本情况如下： （1）本项目固体废物分为废包装物、部分残次损耗品、沉淀池沉渣等一般工业固体废物以及生活垃圾，一般固废暂存间内地面按照要求地面进行硬化，污染物很难进入潜水含水层，难以对地下水环境产生影响。 （2）本项目废水主要为生活污水和生产废水，生活污水经厂内化粪池处理后，定期清掏，用于周边农田施肥。生产废水经污水收集沉淀池、暂存池收集暂存后，定期用于周边农田灌溉，化粪池、沉淀池、暂存池为地下设施，在没有按照相关标准做好防渗的情况下，可能产生跑冒滴漏等现象，从而产生连续或间歇性入渗污染，并通过污染物在地下水的运移扩散影响评价范围内的地下水环境。但本项目规模较小，生活污水和生产废水中污染物浓度较低，对地下水环境影响很小。 综上，企业在落实污染源防控措施后，不存在土壤、地下水污染途径，企业应按照如下要求做好土壤、地下水防控措施。 5.2防控措施 （1）防扩散措施 项目运营期应加强人员环境管理、规范操作，防止人为因素造成污染环境情形。 （2）本项目防渗分区情况 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）的相关要求，本项目化粪池、沉淀池、暂存池污染控制难易程度为难、天然包气带防污性能为中、污染物类型属其他类型，故应划分为一般防渗区；生产车间污染控制难易程度均为易、天然包气带防污性能为中、污染物类型属其他类型，故应划分为简单防渗区。 ①化粪池、沉淀池、暂存池需按照一般防渗的相关要求进行防渗设计，污染防渗技术要求为等效黏土防渗Mb≥6.0m、K≤1×10-7cm/s，可参考《地下工程防水技术规范》（GB50108-2008）、《给水排水构筑物施工及验收规范》（GB50141-2008）、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2012）等规范进行防渗设计，也可请相关专业设计单位提供其他满足《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）相关要求的等效防渗措施的其他可行性防渗设计，并做好日常检查，防止防渗设计失效，发现防渗设计开裂、磨损、破损应及时修补。 ②一般固废暂存区执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求。 ③生产车间需按照简单防渗的相关要求进行地面硬化处理，并做好日常检查，防止地面硬化失效，发现地面硬化开裂、磨损、破损应及时修补。 ④预防明火，在生产区域以及原料储存区域必须严禁明火作业。 现有车间已进行地面硬化处理，厚度不小于200mm，并在表面进行抗渗处理，满足《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中简单防渗的相关要求。 综上所述，全厂防渗分区情况见下表。 表4-10 地下水污染防治分区 单元名称 天然包气带防污性能 污染控制 难易程度 污染物类型 防渗类别 污染防治区域及部位 化粪池 中 难 其它类型 一般防渗 池体 生产车间 中 易 其它类型 简单防渗 地面 一般固废暂存区 满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求 综上所述，本项目在采取“源头控制、分区防治”措施的情况下，可减少污染物的泄漏发生，对周边地下水、土壤环境影响较小。 7、生态 本项目用地范围内无生态环境保护目标，故不进行生态影响分析。 8、环境风险 本项目不涉及有毒有害、易燃易爆危险化学品，因此，本次评价不进行环境风险评价。 9、环保设施投资 本项目总投资50万元，其中环保投资6.25万元，主要用于废气、废水治理、噪声防治、固废治理、风险防范等，环保投资占项目总投资的12.5%，项目的环保投资情况及环保设施验收内容见表4-11。 表4-11 本项目环保投资、环保设施“三同时”验收内容情况一览表 项目 治理内容 处理方法 数量 单位 价格 （万元） 废气治理 上料、搅拌工序废气 加强管理，尽量减慢加料速度；降低物料落差，倒面后及时加盖密闭；定期清扫车地面 / / / 废水治理 生活污水 厂区建设10m3的化粪池，生活污水经化粪池处理后用于肥田 1 个 1 生产废水 生产废水经沉淀池10m3、暂存池85m3沉淀暂存处理后，用于周围农田灌溉等 1 个 3 噪声治理 生产设备运转噪声 选用低噪声设备、厂房隔音、距离衰减、加强设备维护 / / 2 固废治理 废包装材料 厂区设置一般固废暂存间（10m2），经收集后外售 1 个 0.2 部分残次损耗品 厂区设置一般固废暂存间（10m2），经收集后外售 沉淀池沉渣 自然晾干后交由环卫部门进行处置 生活垃圾 垃圾收集箱，经收集后交环卫部门统一收集处理 / / 0.05 合计 / / / / 6.25 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 上料、搅拌工序废气 | 颗粒物 | 加强管理，尽量减慢加料速度；降低物料落差，倒面后及时加盖密闭；定期清扫车地面 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、NH3-N、SS | 化粪池10m3 | 用于周边农田施肥 |
|  | 生产废水 | pH、COD、BOD5、SS | 沉淀池10m3、暂存池85m3 | 满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1旱作要求，用于农田灌溉 |
| 声环境 | 生产设备运转噪声 | 等效连续A声级 | 选用低噪声设备、墙壁隔音、距离衰减、加强设备维护 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 废包装材料：集中收集后外售给废品回收站； 部分残次损耗品：集中收集后暂存一般固废仓库，定期外售给附近养殖场； 沉淀池沉渣：定期清理，交由环卫部门处置； 生活垃圾：经收集后交环卫部门统一收集处理。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 厂区分区防渗处理 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | / |
| 其他环境 管理要求 | （1）根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，建设单位需在投入运行并产生实际的排污行为之前完成排污申报； （2）建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，在建设项目竣工后自主开展环境保护验收。 |

# 六、结论

夏邑县三江缘龙口粉丝厂年产100吨粉丝项目符合国家产业政策和相关规划，项目建成后，具有良好的经济效益和社会效益。虽然项目在实施和运营过程中对环境会产生一定的影响，在落实各项污染防治措施和环评建议的前提下，这种影响将降低到最低程度；从环境保护的角度，本项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | 0.02t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | / | / | / | / |
|  | NH3-N | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料 | / | / | / | 0.155t/a | / | 0.155t/a | 0.155t/a |
|  | 碎粉丝 | / | / | / | 5t/a | / | 5t/a | 5t/a |
|  | 沉淀池沉渣 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | 0.1t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

0.625

损耗0.375

搅拌桶

1.8

洗粉用水

损耗0.205

新鲜水3.325

损耗0.02

0.08

0.1

0.24

0.3

损耗0.06

设备清洗用水

设备清洗用水

0.32

职工生活污水

0.4

损耗0.08

损耗0.1

0.1

粉丝机夹层用水

0.25

1.845

沉

淀

池

暂存于清水池内，用于周边农田灌溉

用于周边农田施肥

化粪池

淀粉

N：噪声、G1：粉尘、S1：包装袋

投料

自来水

N：噪声、G2：粉尘

搅拌

N：噪声

电

熟化成型

裁切

S2：碎粉丝、N：噪声

N：噪声

冷冻

自来水

W1：废水

解冻水洗

电

S2：碎粉丝

烘干

S3：碎粉丝、废包装材料

包装

成品