# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  商丘合亿环保科技有限公司年产300吨全生物新材料降解袋（厚度高于0.025mm）项目

建设单位（盖章）：     商丘合亿环保科技有限公司

编制日期：                  2024年01月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 商丘合亿环保科技有限公司年产300吨全生物新材料降解袋（厚度高于0.025mm）项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2312-411426-04-01-938231 |
| 建设单位联系人 | 段全全 | 联系方式 | 15560030159 |
| 建设地点 | 商丘市夏邑县李集镇郭庄农贸区杜楼村杨庄 |
| 地理坐标 | （东经 116度4分 37.227 秒，北纬 34 度 18 分 42.008 秒） |
| 国民经济 行业类别 | C2923塑料丝、绳及编织品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业 53塑料制品业292其他 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 夏邑县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2312-411426-04-01-938231 |
| 总投资（万元） | 300 | 环保投资（万元） | 24 |
| 环保投资占比（%） | 8 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1200 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 《夏邑县城乡总体规划（2017-2035）》 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.与《夏邑县城乡总体规划（2017-2035）》主要内容相符性分析 根据《夏邑县城乡总体规划（2017-2035）》，规划区范围包括规划中心城区、城市近郊区以及城市行政区域内因城市建设和发展需要实行规划控制的区域。本次规划划定城市规划区范围包括城关镇、曹集乡、李集镇、桑堌乡、何营乡、刘店集乡、太平镇、胡桥乡、郭店乡、北岭镇、歧河乡的行政区划范围，总面积约689.3平方公里。 中心城区规划范围为本次规划的中心城区空间增长边界范围内用地，北至北环路以北800米，东至东外环路，南至南外环路，西至西外环路，面积共计86.5平方公里。本次规划期限为2017-2035年，其中近期至2020年。 城镇空间布局结构：规划县域形成“中心引领，轴带拓展，四区协同，多点联动”的城镇发展格局。 中心引领：中心城区作为夏邑县城乡发展极核和统筹城乡、吸纳农村人口就近转移的重要载体。 轴带拓展：沿“车站—中心城—会亭”打造县域工业发展轴，沿“济阳—中心城—太平”打造县域休闲旅游产业集聚轴。 四区协同：中心城及其周边紧密发展区、东部经济区、北部经济区和西南经济区四个功能各异而又协同发展的经济发展区。 多点联动：中心镇、特色镇作为城乡统筹发展的重要节点，通过示范效应带动整体发展。 相符性分析：本项目为新建项目，根据现场查看，项目场地为租赁，利用已有闲置厂房，根据夏邑县郭庄农贸区管理委员会出具的入驻证明材料（见附件5）可知项目位于商丘市夏邑县李集镇郭庄农贸区杜楼村杨庄，租赁建筑面积为1200平方米的钢结构厂房作为生产车间，所占用地为建筑用地，符合夏邑县郭庄农贸区产业规划和土地利用规划，同意该项目入驻，故项目符合《夏邑县城乡总体规划(2017-2035)》。 2.产业政策符合性分析 根据《市场准入负面清单（2022 年版）》，本项目不在禁止准入类事项之列。 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不在鼓励类、限制类和淘汰类产业名录，为允许类，故项目符合国家产业政策的要求。该项目生产规模、生产设备、生产工艺均不在“限制类”和“淘汰类”之列，为允许类。 本项目所使用的设备均不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021修订版）及《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010 年本）》中限制类及淘汰类生产设备，故项目建设符合国家的产业政策；夏邑县发展和改革委员会已对该项目予以备案，项目代码为：2312-411426-04-01-938231（见附件2）。 项目产品单面厚度大于0.025毫米，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021修订版），项目不属于第三类“淘汰类”“一、落后生产工艺装备”中的第十二款“轻工”第4条“超薄型（厚度低于 0.025 毫米）塑料购物袋生产”；也不属于“二、落后产品”中的第九款“轻工”第16条“厚度低于0.025毫米的超薄型塑料袋、厚度低于0.01毫米的聚乙烯农用地膜”，因此，属于国家允许建设的项目，符合国家的产业政策。 3.备案内容相符性分析 本项目建设内容与备案一致性分析如下表所示。 本项目与备案相符性分析一览表 类别 备案内容 建设内容 一致性 项目名称 商丘合亿环保科技有限公司年产300吨全生物新材料降解袋（厚度高于0.025mm）项目 商丘合亿环保科技有限公司年产300吨全生物新材料降解袋（厚度高于0.025mm）项目 一致 建设单位 商丘合亿环保科技有限公司 商丘合亿环保科技有限公司 一致 建设地点 商丘市夏邑县李集镇郭庄农贸区杜楼村杨庄 商丘市夏邑县李集镇郭庄农贸区杜楼村杨庄 一致 总投资 300万 300万 一致 建设内容 年生产300吨全生物新材料降解袋，租赁建筑面积为1200平方米的钢结构厂房作为生产车间 年生产300吨全生物新材料降解袋，租赁建筑面积为1200平方米的钢结构厂房作为生产车间 一致 生产工艺 主要生产工艺：拌料 —吹膜—印刷—制袋—包装 主要生产工艺：拌料 —吹膜—印刷—制袋—包装 一致 主要设备 主要生产设备吹膜机、拌料机、印刷机、制袋机、空压机 主要生产设备吹膜机、拌料机、印刷机、制袋机、空压机 一致 由上表可知，本项目建设内容、建设地点、生产工艺及主要设备等均与项目备案内容相一致。 |
| 其他符合性分析 | 1.三线一单符合性分析 ①与生态红线符合性分析 本项目位于商丘市夏邑县李集镇郭庄农贸区杜楼村杨庄，夏邑县不涉及生态保护红线。 ②与资源利用上线符合性分析 本项目为塑料丝、绳及编织品制造建设项目，项目营运期会消耗一定量的水、电等能源、租赁现有厂房不新增占地，项目资源消耗相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 ③与环境质量底线符合性分析 水环境质量底线 根据河南省水环境管控分区划分情况，本项目所在区域属于一般管控区。 本项目设备冷却水循环使用不外排，生活污水经化粪池处理后用于周边农田肥田，不外排，满足水环境质量底线的要求。 大气环境质量底线 根据河南省大气环境管控分区划分情况，本项目所在区域属于夏邑县大气环境管控分区类型为大气一般管控区。 本项目营运期不使用热风炉、煤气发生炉等，不属于易产生恶臭气体的项目，不消耗燃料，生产过程中不涉及大宗物料运输；VOCs的排放能够满足相应排放标准的要求等。因此，本项目能够满足大气环境质量底线的要求。 土壤环境风险控制底线 根据河南省土壤污染风险管控分区划分情况，本项目所在区域属于土壤环境一般管控区。 本项目用地符合夏邑县郭庄农贸区土地利用规划要求，且项目厂区地面均进行了硬化处理，项目营运期对所在区域土壤环境影响较小，因此，本项目符合土壤环境风险防控底线的要求。 ④生态环境准入清单符合性分析 根据商丘市生态环境局关于动态更新《商丘市生态环境准入清单（试行）》的函（2022-04-27），管控要求具体如下表。 与商丘市夏邑县环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 单元编码 环境管控单元名称 乡镇 单元 分类 管控要求 相符性 ZH41142630001 夏邑县一般管控单元 李集镇、太平乡、孔庄乡、北镇乡、车站镇、桑固乡、韩道口镇、业庙乡、火店乡、骆集乡、歧河乡、胡桥乡、会亭镇、杨集镇、郭店乡、济阳镇、王集乡、马头镇、罗庄乡、何营乡、中峰乡、刘店集乡、曹集乡 一般 管控 单元 空间布局约束 加强对农业空间转为生态空间的监督管理，未经国务院批准，禁止将永久基本农田转为城镇空间。鼓励城镇空间和符合国家生态退耕条件的农业空间转为生态空间。严禁在优先保护类耕地集中区域新建化工、电镀、制革等行业企业以及可能造成耕地土壤污染的建设项目。 2、鼓励做大做强食用菌等特色农业，大力发展设施果蔬、渔业、苗木、花卉、采摘等休闲观光创意生态循环农业。鼓励依托当地优势产业建设特色专业园区。 1、根据夏邑县郭庄农贸区管理委员会出具的入驻证明材料可知（见附件5），项目用地符合规划。2、不属于 污染物 排放管 控 1、禁止向耕地及农田沟渠中排放有毒有害工业、生活废水和未经处理的养殖小区畜禽粪便；禁止占用耕地倾倒、堆放城乡生活垃圾、建筑垃圾、医疗垃圾、工业废料及废渣等废弃物。禁止涉重企业含重金属废水进入城市生活污水处理厂。禁止填埋场渗滤液直排或超标排放。 2、加强畜禽养殖污染防治，畜禽规模养殖场（小区）要配套建设与养殖规模相适宜的粪便污水防渗防溢流贮存设施，以及粪便污水收集、利用和无害化处理设施；积极引导散养密集区实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。 3、大力推进区域污水处理厂及污水收集管网建设工作，新建或扩建城镇污水处理厂必须达到或优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准。 4、持续开展农村环境综合整治，加快推进农村生活污水处理设施建设，不断提高已建成农村污水处理设施稳定正常运行率。 1、本项目生活污水经化肥池预处理后用于周边农田肥田，设备冷却水循环使用，不外排。2、不涉及。3、不涉及。4、配套建设化粪池处理生活污水。 环境风险防控 1、涉及危险化学品生产、储存、使用的企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 2、调查评估垃圾填埋场周边土壤环境状况，对周边土壤环境超过可接受风险的，应采取限制填埋废物进入、降低人体暴露健康风险等管控措施。 3、对高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管控名录。 1、按要求制定方案。2、项目周边无垃圾填埋场。3、不属于高关注地块。 本项目与商丘市生态环境准入清单的相关相符性分析 准入要求 本项目情况 相符性 （三）、商丘市生态环境准入清单（试行） 商丘市生态环境总体准入要求 空间布局约束： 1、全市禁止新增化工园区。全市原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。 2、严禁不符合我市主体功能定位的各类开发活动，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。现有以“两高”行业为主导产业的园区规划环评应增加碳排放情况与减排潜力分析，推动园区绿色低碳发展。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。 3、禁止勘查高硫高灰煤炭资源，禁止开采可耕地砖瓦粘土。禁止开采区内，除国家基础性、公益性地质调查及符合政策要求的项目外，一律不得新设探矿权、采矿权和矿产勘查项目，严厉打击和取缔违法采矿活动。禁止开采区内，在不影响禁止区主体功能，并征得相关管理部门同意的情况下，可以进行地热、矿泉水等矿产资源的勘查开发利用。限制开采高硫高灰煤，不再新建高硫高灰煤矿井。在限制开采区内，要严格控制限制开采矿种矿业权的设置，确实需要设置矿业权时，应严格规划审查，进行专门的规划论证。 4、全市范围内禁止制造、进口、销售和注册登记国五(不含)以下排放标准的柴油车。全市原则上不再办理使用登记和审批35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。重点区域禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。全面淘汰退出达不到标准的落后产能和不达标企业。实施重污染企业退城搬迁，加快城市建成区、人群密集区、重点流域的重污染企业和危险化学品等环境风险大的企业搬迁改造、关停退出，推动实施一批水泥、平板玻璃、化工、商砼企业等重污染企业退城工程。 5、生态控制区主要包括生态公益林和地质灾害高易发区，依照《国家级公益林管理办法》和《河南省生态公益林管理办法》对市域21.19万亩公益林进行严格保护；对于市域地质灾害高易发区应加强监测和安全防护，禁止在相关区域进行建设。河流水域包括涡河、惠济河、黄河故道、沱浍河、大沙河、王引河等主要河流，完善河道两侧绿化建设，防治水土流失，严禁非法占用滩涂湿地。 6、矿产资源密集区是指市域范围内蕴含具有开采价值的各类金属、非金属矿藏的地区以及其必要的生产生活和安全防护范围，主要分布在永城、睢县、柘城。按照《中华人民共和国矿产资源法》《河南省采矿管理条例》进行管制。历史文化保护区主要包括商丘古城（含宋国故城遗址、大运河遗址、睢县古城、夏邑古城、虞城利民古城等的保护范围、建设控制地带和风貌协调区），整体保护古城的自然环境、肌理格局、文物古迹、历史建筑和环境要素，按照《中华人民共和国文物保护法》、《历史文化名城名镇名村保护条例》、《河南省历史文化名城保护条例》的规定实施管制。 本项目属于C2923塑料丝、绳及编织品制造，不属于高耗能、高排放和产能过剩等禁止类项目，不属于“两高”行业；本项目属于国家允许类项目，符合相关产业政策；本项目不设置燃煤锅炉，生产过程不使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂，且项目选址区域不属于生态控制区、矿产资源密集区和历史文化保护区；项目厂区用地为建设用地，符合夏邑县郭庄农贸区土地利用规划。 相符 污染物排放管控： 1、新、改、扩建项目主要污染物排放要满足当地总量减排要求。重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物(VOCs)全面执行大气污染物特别排放限值。 2、全面改善区域环境质量。建设项目应满足区域环境质量改善目标的管理要求。区域环境空气、地表水环境质量不能满足环境功能区划标准时，重点行业建设项目主要污染物实行区域倍量削减；区域环境空气、地表水环境质量满足环境功能区划标准后，重点行业建设项目主要污染物实行区域等量削减。 3、十四五期间全面落实建成区污水处理厂“提质增效工程”及加快补齐城镇污水收集和处理设施短板工程。新建城区管网和污水处理设施要与城市发展同步规划、同步建设，做到雨污分流，加强城市初期雨水收集处理设施建设，有效减少城市面源污染。城市建成区、产业集聚区、工业园区污水处理厂扩建工程设计出水标准优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准设计，鼓励化学需氧量、氨氮、总磷排放浓度达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水体水质标准要求，鼓励现有工程随扩建工程一并完成提标改造工程。具备条件的县级以上污水处理厂全部建设尾水人工湿地，进一步提升污水处理水平。 4、十四五期间，进一步扩大涉气工业企业监控范围，对全市应急管控和错峰生产企业进行全面筛查，全市满足自动监控设施建设标准的涉气企业全部完成自动监控设施建设；开展有色金属冶炼、铅酸蓄电池等行业企业含重金属无组织废气排放污染治理，确保废气中重金属污染物持续、稳定达标排放；开展砖瓦、钢铁、有色等重点行业企业提标改造和污染深度治理，严格排污许可管理，推动工业企业绿色发展转型；强化挥发性有机物污染治理；制定砖瓦窑等工业炉窑综合整治实施方案，凡不能达标排放的砖瓦窑等工业炉窑，依法一律实施停产整治；推进工业绿色升级，加快实施钢铁、石化、化工、有色、皮革等行业绿色化改造，加强造纸、农副食品加工、毛皮制革、印染、有色金属、原料药制造、电镀等水污染物排放行业重点企业强制性清洁生产审核，全面推进其清洁生产改造或清洁化改造；全面取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）等工业燃煤设施，全市建成区实现工业燃煤全替代。 5、控制农业氮源排放，持续做好秸秆综合利用和禁烧工作，加强农村散煤燃烧监管、减少BC（黑碳气溶胶）排放；全市主要农作物化肥、农药使用量实现零增长，农药包装废弃物回收处理推广到全市30%的产粮（油）大县和所有蔬菜产业重点县；基本实现农膜全面回收利用；加强农村黑臭水体整治及秸秆综合利用率；梯次推进农村生活污水治理，根据工作实际，对需调整的内容及时修编，细化配套制度，力争实现县级层面的统一规划、统一建设、统一运行、统一管理，集中连片推进。 6、有色金属冶炼、铅酸蓄电池、石油加工、化工、电镀、制革和危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要按照国家企业拆除活动污染防治的技术规定，事先制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案，明确残留污染物清理和安全处置措施，报县级生态环境部门、工业和信息化部门备案并技术评审。 7、鼓励土壤污染重点监管单位因地制宜实施管道化、密闭化改造，重点区域防腐防渗改造，物料、污水、废气管线架空建设和改造，从源头上防范土壤污染。 本项目属于C2923塑料丝、绳及编织品制造，属于《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021修订版）规定的绩效分级塑料制品行业和《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020年修订版）中包装印刷行业，项目营运期废气采取相应的治理措施后均可满足排放限值要求。项目固体废物均采取有效措施合理妥善处置，不产生二次污染。 相符 环境风险防控： 1、柘城、夏邑、虞城、睢阳区、示范区等跨市界断面所在县（区）的环保部门要加强与下游县、区及亳州、鹿邑、永城等城市的沟通协调，共同做好流域水污染联防工作，防止出现跨界污染事件。各县（区）政府（管委会）制定水污染应急预案，建立应急联动机制，明确预警预报程序，完善应急处置和保障体系。加强应急管理培训和学习交流，开展流域水污染防控应急演练，提高跨界突发水污染事件处置能力与应急管理工作水平。 2、永城、宁陵涉及化工的产业集聚区，需在十四五规划初期建成园区风险防范应急保障措施，在集聚区纳污河流或雨水、泄洪河沟下游处（汇入具有水体功能区划河流之前）设置拦截设施、园区事故池等具体应急措施，拦截化工企业厂区不可控的风险事故废水，坚决杜绝区域风险事故废水进入地表河流引发恶劣的流域污染事件。 3、做好优先保护单元内饮用水源等重要生态环境敏感目标的环境风险防范，开展涉重企业等安全隐患排查和风险评估，依法依规整治监管；做好钢铁、有色、化工、制药、制革等涉及重大环境风险源和危险化学品企业环境风险防范，编制环境风险应急预案，落实环境风险防范和应急措施，强化环境风险防控及应对处置能力，建立“企业—园区—政府”三级区域环境风险应急联控机制；加强对农用地土壤污染风险区域，特别是毛皮制革、有色金属、电镀等重点监管企业和工业园区周边农用地土壤的监测，完善土壤污染防治体系，强化土壤环境风险控制，做好耕地保护，保障粮食安全。 4、用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块，以及腾退工矿企业用地为重点，依法开展土壤污染状况调查和风险评估；优先对重点行业企业用地调查查明的潜在高风险地块，开展进一步调查和风险评估。 本项目属于C2923塑料丝、绳及编织品制造，营运期废水不外排；项目厂区用地为建设用地，符合夏邑县郭庄农贸区土地利用规划。 相符 资源开发效率要求： 1、十四五期间，全市煤炭消费总量控制完成国家、省、市下达目标要求。全市能耗增量控制目标控制完成国家、省、市下达目标要求。 2、十四五期间，全市年用水总量控制完成国家、省、市下达目标要求。水资源利用效率和效益明显提升，地下水超采得到进一步控制，农村居民集中供水实现全覆盖，全面解决贫困人口饮水安全问题；积极开展中水资源利用，在火电、纺织、化工、食品、发酵等高耗水行业，开展水效“领跑者”行动，推进企业串联用水、分质用水、一水多用和梯级循环利用，提升工业污水资源化利用效率；加快城市污水处理厂及产业集聚区污水处理厂中水建设工程，切实推进中水利用进程，集中供热中心、热电联产项目限制取用地下水，高耗水企业中水回用率达到32%以上。 3、重点开展火电、钢铁、石化、化工、纺织、造纸、食品等高耗水工业行业节水技术改造，大力推进工业水循环利用，推进节水型企业、节水型工业园区建设；新、改、扩印染项目清洁生产水平应达到《清洁生产标准纺织业（棉印染）》国际先进水平，禁止不能满足土地投资强度和清洁生产水平要求的印染企业和与规划定位不相符的印染企业入驻。新、改、扩印染项目印染总规模不得超出规划的印染规模，允许规划内印染规模等量替代，禁止超出规划单纯新增印染产能。 4、实行严格的耕地保护制度和节约用地制度，强化土地资源开发利用管理，提高土地集约化利用程度和建设用地利用效率，内部挖潜解决新增建设用地。 本项目属于C2923塑料丝、绳及编织品制造，营运期不消耗煤炭，不属于高耗水行业，选址位于商丘市夏邑县李集镇郭庄农贸区杜楼村杨庄，项目厂区用地为建设用地，符合夏邑县郭庄农贸区土地利用规划。 相符 综上所述，本项目符合商丘市生态环境准入清单的相关要求。 2.与夏邑县集中式饮用水水源保护区划相符性 1.2.1夏邑县乡镇集中式用用水水源保护区 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫环办〔2016〕23号）文件，夏邑县乡镇集中式饮用水水源保护区如下： （1）夏邑县歧河乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西20米、南15米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （2）夏邑县郭店乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、西20米、北10米的区域。 （3）夏邑县会亭镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：供水站厂区及外围东10米、北10米的区域。 （4）夏邑县罗庄乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：供水站厂区及外围西20米、南15米的区域。 （5）夏邑县马头镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：供水站及外围西10米、南15米的区域。 （6）夏邑县业庙乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西20米、南25米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （7）夏邑县桑堌乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、南25米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （8）夏邑县李集镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西10米、南10米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （9）夏邑县车站镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、北10米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米、西至010县道的区域。 （10）夏邑县杨集镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米、南20米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （11）夏邑县骆集乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西15米、北10米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （12）夏邑县刘店乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米、南20米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （13）夏邑县太平镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 （14）夏邑县孔庄乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西10米、南15米的区域。 （15）夏邑县北岭镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米、北20米的区域。 1.2.2夏邑县千吨万人以上集中式饮用水水源保护区 根据《夏邑县人民政府办公室关于印发夏邑县千吨万人饮用水水源保护区划分的通知》（夏政办[2019]43号），夏邑县千吨万人饮用水水源保护区划分情况如下： （1）胡桥乡李王庄村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （2）北岭镇地下水井群2号水源井、3号水源井（已区划1眼，现新增2眼：2、3号水源井） 一级保护区范围：2号井、3号井取水井外围30米区域。 （3）火店镇李店村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （4）韩道口镇韩西村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井、2号井取水井外围30米区域。 （5）孔庄乡地下水井2号水源井、3号水源井（已区划1眼，现新增2眼：2、3号水源井） 一级保护区范围：2号井、3号井取水井外围30米区域。 （6）郭店镇冉庙村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （7）会亭镇王厂村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 （8）业庙乡地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （9）马头镇地下水井群2号水源井、3号水源井（已区划1眼，现新增2眼：2号水源井、3号水源井） 一级保护区范围：2号井、3号井取水井外围30米区域。 （10）太平镇地下水井群2号水源井、3号水源井、4号水源井（已区划1眼，现新增3眼：2、3、4号水源井） 一级保护区范围：2号井、3号井、4号井取水井外围30米区域。 （11）何营乡杨井村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （12）桑堌乡地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （13）夏邑县济阳镇胡楼村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 （14）罗庄镇罗东村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （15）中峰乡冯楼村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 （16）李集镇地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （17）李集镇郭庄村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 （18）车站镇红山庙村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （19）车站镇地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （20）杨集镇地下水井群3号水源井、4号水源井（已区划2眼，现新增2眼：3号、4号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米东至学校区域、4号井取水井外围30米区域。 （21）王集乡孙庄村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （22）骆集乡地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （23）刘店集乡地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （24）曹集乡马庄村地下水井（1眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区。 （25）歧河乡蔡河村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 本项目位于商丘市夏邑县李集镇郭庄农贸区杜楼村杨庄，离场址最近的夏邑县李集镇郭庄村地下水井群，位于项目场址东北侧约1.3km处（详见附图5）；不在其保护范围内，因此，本项目场址不在夏邑县李集镇乡镇饮用水源保护区及千吨万人以上集中式饮用水水源保护区划范围内。 3.与相关环保文件相符性分析 3.1项目与商丘市生态环境保护委员会关于印发商丘市2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知(商环委1号)相符性 本项目与其他污染防治要求的相符性分析 标准、政策文件及规定 本项目情况 相符性 《商丘市2023年蓝天保卫战实施方案》 22.推进低VOCs含量原辅材料源头替代。按照“可替尽替、应代尽代”的原则，开展汽车制造、工业涂装、家具制造、包装印刷、钢结构制造、工程机械等行业溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用低VOCs含量原辅材料替代，明确治理任务，动态更新清单台账。汽车整车制造行业大力提升底漆、中涂、色漆低VOCs含量涂料使用比例；房屋建筑和市政工程全面推广使用低VOCs含量涂料和胶粘剂，除特殊功能要求外，室内地坪施工、室外构筑物防护和城市道路交通标志基本使用低VOCs含量涂料。城市建成区严格控制生产和使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目。 本项目使用水性油墨属于低VOCs含量原辅材料 相符 23.持续加大无组织排放整治力度。2023年5月底前，排查含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源，在保证安全生产前提下，督促企业通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，对VOCs无组织排放废气进行综合治理，将需要集气罩收集无组织排放的集气流速测量监控纳入日常管理工作中监督落实；按要求对气态、液态 VOCs物料的设备与管线组件密封点大于等于1000个的企业开展泄漏检测与修复工作；焦化行业使用红外热成像仪、火焰离子化检测仪（FID）等设备定期对酚氰废水处理池密闭设施、煤气管线及焦炉等装置进行巡检修护，防止逸散泄漏；产生含挥发性有机物废水的企业，采取密闭管道等措施逐步替代地漏、沟、渠、井等敞开式集输方式，减少挥发性有机物无组织排放。 本项目使用水性油墨印刷过程中在保证安全生产的前提下进行二次密闭。 相符 24.大力提升治理设施去除效率。4月底前，按照行业特点、企业规模、废气成分、废气量、含水（尘）率等，综合分析治理技术与VOCs废气处理工艺可行性、规模匹配性，建立问题企业清单台账，指导帮扶企业做好活性炭更换频次、更换量、购买记 录、活性炭质检报告等台账记录，RTO和RCO设施吸附剂再生频次、焚烧温度等记录数据至少保留一年以上。6月底前，对废气处理效率低下的企业实施提升治理。 根据《排污许可证申请与核发技术规范印刷工业》（HJ 1066－2019），本项目采取“UV光氧催化+活性炭吸附”技术处理VOCs废气 相符 《商丘市2023年碧水保卫战实施方案》 17．实施工业废水循环利用工程。推进企业、工业园区根据内部废水水质特点，围绕过程循环和回用，实施废水循环利用技术改造，完善废水循环利用装备和设施，促进企业间串联用水、分质用水、一水多用和梯级利用，提升企业水重复利用率。新建企业和园区要在规划布局时，统筹供排水、水处理及循环利用设施建设，推动企业间的用水系统集成优化。开展工业废水再生利用水质监测评价和用水管理，推动地方和重点用水企业搭建工业废水循环利用智慧管理平台。 本项目冷却水循环使用，不外排。 相符 《商丘市2023年净土保卫战实施方案》 4.全面加强固体废物监管。持续开展危险废物排查整治，全面提升危险废物环境监管、利用处置和环境风险防范“三个能力”，推动危险废物监管和利用处置能力改革工作。加快健全医疗废物收集转运体系，支持现有医疗废物集中处置设施提标改造。动态更新涉危险废物企业“四个清单”，有序推进固废监管信息化建设，强化危险废物源头管控和收集转运等过程监管。持续开展小微企业危险废物收集和废铅酸蓄电池收集转运试点工作。 本项目产生的危险废物于危废暂存间内暂存，定期交由有资质单位处置 相符 15．科学推进农村生活污水治理。坚持因地制宜，优先整治重点区域，科学选择治理模式，审慎建设集中式处理设施，推进污水处理与改厕有效衔接，鼓励各县（市、区）污水资源化利用。加快构建县级政府主导、专业公司建设运维、生态环境部门环境监管、公众参与的农村生活污水治理体系。持续推进农村生活污水处理设施分类整治提升，开展设施运行情况常态化抽查排查，及时将未正常运行设施纳入地方整治清单并开展整治，加快建立完善运维管护体制机制。对日处理20吨及以上集中式污水处理设施每年开展不少于2次水质监测。鼓励民权县探索农村生活污水治理付费制度。 本项目生活污水经化肥池预处理后用于周边农田肥田，不外排 相符 18.健全农村生活垃圾收运处置体系。不断完善“县级政府主导+市场化部门运营管理+农村生活垃圾治理职能部门督导”的农村生活垃圾治理体系，持续推进常态化提质运行。科学布局垃圾中转站，强化转运车辆保障，完善配套转运设施，降低设施建设和运行成本。加强日常巡检，严厉查处在农村地区饮用水水源地周边、农村黑臭水体沿岸随意倾倒、填埋垃圾行为。 本项目生活垃圾集中收集到垃圾桶内，由环卫部门定期清运处置 相符 《河南省深入打好秋冬季重污染天气消除、夏季臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》（豫环委办〔2023〕3号） 推动非道路移动机械清洁发展，严格实施非道路移动柴油机械第四阶段排放标准，因地制宜加快推进铁路货场、物流园区、港口、机场，以及火电、钢铁、煤炭、焦化、建材、矿山等工矿企业新增或更新的作业车辆和机械新能源化；鼓励新增或更新的3吨以下叉车基本实现新能源化。 本项目不涉及厂内运输车辆，物料转运使用的铲车需达到国三排放标准。 相符 3.2《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》相符性 本项目与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中塑料制品企业绩效分级指标相符性分析见下表。 塑料制品企业绩效分级指标 差异化指标 A级企业 本项目 相符性 废气收集及 处理工艺 1.投料、挤塑、注塑、滚塑、吹塑、压延、挤出、造粒、热定型、冷却、发泡、熟化、干燥等涉VOCs工序采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气有效收集至VOCs 废气处理系统，车间外无异味；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒； 2.VOCs治理采用燃烧工艺（包括直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃烧），或静电、吸附、低温等离子、生物法等两级及以上组合工艺处理（采用一次性活性炭吸附的，活性炭碘值在800mg/g及以上）； 3.粉状、粒状物料采用自动投料器投加和配混，投加和混配工序在封闭车间内进行，PM有效收集，采用覆膜滤袋、滤筒等高效除尘技术； 4.废吸附剂应密闭的包装袋或容器储存、转运，并建立储存、处置台账； 5.NOx治理采用低氮燃烧、SNCR/SCR等适宜技术。 1.本项目要求吹塑及印刷工序均在密闭空间内操作，对产生的有机废气进行收集，要求车间外无异味，确保距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒； 2.要求项目建成后使用活性炭碘值在800mg/g及以上； 3.本项目原料塑料颗粒采用自动投料器投加和配混； 4.本项目产生的废活性炭采用密闭的包装袋储存，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定设置贮存场所，并设立危险废物标志，采取分区防渗措施，集中收集后需委托有资质的单位处置,； 5.本项目不产生NOx。 相符 无组织管控 1.VOCs物料存储于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装VOCs物料的容器或包装袋存放于室内；盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭； 2.粉状物料采用气力输送、管状带式输送机、螺旋输送机等自动化、密闭输送方式；粒状物料采用封闭皮带等自动化、封闭输送方式；液态VOCs物料采用密闭管道输送； 3.产生VOCs的生产工序和装置应设置有效集气装置并引至VOCs末端处理设施； 4.厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘；厂内地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地。 1.本项目原料塑料颗粒，置于车间内的原料库中； 2.本项目不使用粉状物料，粒状物料采用封闭皮带等自动化、封闭输送方式； 3.本项目有机废气通过密闭收集后采用风机经管道引至VOCs末端处理设施； 4.本项目厂区为单独生产车间，无内部道路，车间地面硬化处理，车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘；厂内地面全部硬化，无成片裸露土地。 排放限值 1.全厂有组织PM、NMHC有组织排放浓度分别不高于10、10mg/m3； 2.VOCs治理设施同步运行率和去除率分别达到100%和80%；去除率确实达不到的，生产车间或生产设备的无组织排放监控点NMHC浓度低于4mg/m3，企业边界1hNMHC平均浓度低于2mg/m3； 3.锅炉烟气排放限值要求：燃气锅炉PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于：5、10、50/30【1】mg/m3 1.本项目非甲烷总烃经处理后有组织排放浓度＜10mg/m3； 2.项目有机废气治理设施100%运行，UV光氧催化装置+活性炭吸附去除效率为80%， 3.本项目不使用锅炉。 相符 运输方式 1.物料、产品运输全部使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆； 2.厂区车辆全部达国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆； 3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。 项目物料运输委托运输公司承运，且要求物料、产品运输全部使用国五及以上排放标准的重型载货车辆；厂区内非道路移动机械不使用国三及以上排放标准的机械。 相符 备注【1】：新建燃气锅炉和需要采取特别保护措施的区域，执行该排放限值。 3.3、《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020 年修订版）相符性 本项目与《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020年修订版）中包装印刷行业绩效分级指标相符性分析见下表。 包装印刷行业绩效分级指标 差异化指标 A 级企业 本项目 相符性 无组织排放 1、满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）特别控制要求； 2、调配过程：胶印工艺使用自动配墨系统；凹印工艺调配稀释剂采用管道集中输送系统；设置专门的调配间进行调墨、调胶等，废气排至VOCs废气收集处理系统； 3、供墨过程：在密闭设备或密闭负压空间内操作；向墨槽中加油墨或稀释剂时采用漏斗或软管等接驳工具； 4、印刷过程：柔版印刷机采用封闭刮刀；凹版印刷机通过安装盖板、改变墨槽开口形状等减小墨盘、墨桶、搅墨机等开口面积；烘箱密闭，保持负压；印刷机整体排风收集； 5、清洗过程：清洗专用清洗间、排风收集；沾染清洗剂的毛巾或抹布储存于密闭容器； 6、复合过程：烘箱密闭，保持负压；干式复合机整机封闭集气收集； 7、存储过程：油墨、稀释剂、胶粘剂、清洗剂、上光油等VOCs物料密闭存储，存放于无阳光直射的场所；废油墨、废清洗剂、废活性炭等含VOCs的废物应分类放置于贴有标识的容器内，加盖密封，存放于无阳光直射的场所。 1、执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）特别控制要求；2、本项目油墨不需要进行调配；3、供墨过程在密闭负压操作间内；4、凹版印刷采取安装盖板、改变墨槽开口形状等减小墨盘、墨桶、搅墨机等开口面积的措施；5、无清洗过程；6、无复合过程；7、VOCs物料密闭存储与原料房内；含VOCs的废物分类放置于贴有标识的容器内，加盖密封，并置于危废暂存间内。 相符 污染治理技术 1、使用溶剂型原辅材料时，调墨、供墨、涂布（上光）、印刷、覆膜、复合、清洗等工序含VOCs废气采用燃烧、吸附+燃烧、吸附+冷凝回收等治理技术，处理效率≥90%；2、采用平版印刷工艺或使用非溶剂型原辅材料时，当车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，建设末端治污设施，处理效率≥80%。 1、本项目不使用溶剂型原辅材料；2、UV光氧催化装置+活性炭吸附去除效率为80%，满足要求 相符 排放限值 1、在连续一年的监测数据中，车间或生产设施排气筒排放的NMHC为20-30mg/m3、TVOC为40-50mg/m3；2、厂区内无组织排放监控点NMHC的1h平均浓度值不高于6 mg/m3、任意一次浓度值不高于20mg/m3；3、其他各项污染物稳定达到现行排放控制要求，并从严地方要求。 按要求自行监测方案开展监测工作 相符 备注：车间或生产设施排气筒排放的TVOC浓度限值要求待相应的监测标准发布后执行 运输方式 1、物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆；2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆；3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。 按要求使用符合排放标准的车辆 相符 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 项目背景 为满足不断增长的市场需求，商丘合亿环保科技有限公司决定投资300万元在商丘市夏邑县李集镇郭庄农贸区杜楼村杨庄建设年产300吨全生物新材料降解袋（厚度高于0.025mm）项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部16号令，2021年1月1日修正）规定，等的规定，本项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业中53塑料制品业292其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”应编制报告表；同时属于“二十、印刷和记录媒介复制业中39印刷231”，本项目年用3吨水性油墨（属于低VOCs含量油墨，用量在10吨一下），因此属于豁免类项目，综上应编制环境影响评价报告表。具体见下表。 建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）摘选 环评类别 项目类别 报告书 报告表 登记表 本栏目环境敏感区含义 二十、印刷和记录媒介复制业 23 39 印刷231 年用溶剂油墨10吨及以上的 其他（激光印刷除外；年用低 VOCs含量油墨10吨以下的印刷 除外） / / 二十六、橡胶和塑料制品业 29 53 塑料制品业 292 以再生塑料为原料生产的；有电镀工艺的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的； 年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的 其他（年用非溶剂型低VOCs含 量涂料10吨以下的除外） / / 2、工程产品方案 工程产品为全生物新材料降解袋，年产量为300吨。 3、工程主要建设内容 本项目总投资300万元，总建筑面积1200m2，拌料吹膜区、印刷区、制袋区、办公区等均位于租赁厂房内，生产规模为年产300吨全生物新材料降解袋。项目主要建设内容一览表见下表。项目平面布置见附图2。 工程主要建设内容一览表 序号 项目 名称 建筑面积 备注 1 主体工程 生产车间 1100m2 用于生产 2 辅助工程 办公室及其他配套设施 20m2 用于办公等 3 储运工程 仓库 80m2 用于储存成品、原料等，位于生产车间内 4 公用工程 供水 自来水 供电 当地电网 排水 项目生活污水经化粪池预处理后用于周边农田肥田，不外排 4 环保工程 废气 吹膜废气 集气罩+UV光氧催化+活性炭吸附+15m高排气筒 印刷废气 印刷机整体排风收集，与吹膜废气共用一套废气处理设备 废水 项目生活污水经化粪池预处理后用于周边农田肥田，不外排 噪声 基础减震、厂房隔声、选用低噪声设备等 固废 一般固废暂存间1座（10m2）、危废暂存间1座（10m2） 生活垃圾箱若干 4、工程主要设备 工程主要设备一览表见下表。 工程主要设备一览表 序号 主要设备名称 设备数量 设备型号 用途 1 吹膜机 8台 800型 吹膜 2 拌料机 10台 0.5吨 拌料 3 印刷机 6台 800型 印刷 4 制袋机 8台 450-2型 制袋 5 空压机 2台 KSSPM15A型 供气压 5、工程主要原辅料及能耗 工程主要原料一览表见下表。 工程主要原辅材料及能源消耗一览表 名称 年用量 单位 备注 玉米淀粉塑料 78 t/a 外购，袋装，100kg/袋 PHA生物合成塑料 78 t/a 外购，袋装，100kg/袋 PBS塑料 78 t/a 外购，袋装，100kg/袋 PCL塑料 78 t/a 外购，袋装，100kg/袋 水性油墨 3 t/a 外购，桶装，50kg/桶，检测报告见附件6 水 400.4 t/a 自来水 电 20 万kW∙h/a 当地电网 部分原辅材料成分简介： 玉米淀粉塑料：是生物降解塑料聚乳酸（PLA）的一种（主要用于塑料餐具、可降解一次性餐具等），聚乳酸是以乳酸为主要原料聚合得到的聚合物，主要以玉米、木薯等为原料。是《关于公布聚己二酰丁二胺等107种可用于食品包装材料的树脂名单的公告》（卫生部2011年第23号）中的第53种物质。 聚乳酸（PLA）是一种新型的生物降解材料，使用可再生的植物资源（如玉米）所提出的淀粉原料制成。淀粉原料经由糖化得到葡萄糖，再由葡萄糖及一定的菌种发酵制成高纯度的乳酸，再通过化学合成方法合成一定分子量的聚乳酸。其具有良好的生物可降解性，使用后能被自然界中微生物完全降解，最终生成二氧化碳和水，不污染环境。 PHA生物合成塑料：聚羟基脂肪酸酯（Polyhydroxyalkanoates，简称PHA）是一种由微生物合成的生物高分子聚合物，由羟基取代了脂肪酸链上的部分羧基。PHA在自然界中广泛存在，特别是在污水处理厂、农业和工业环境中。它通常被微生物用作碳源，并通过聚合反应形成聚羟基脂肪酸酯（PHA树脂），这是一种可生物降解的塑料材料。PHA的合成受到许多因素的影响，包括环境压力、营养供应和微生物种群动态等。PHA是一种理想的生物可降解塑料替代品，可以减少传统塑料对环境的影响。它可以用于制造各种塑料制品，如袋子、餐具、包装材料等。 PBS塑料：聚丁二酸丁二醇酯（PBS）是一种高分子化合物，结构简式是H-[O(CH2)4OOC(CH2)2CO]n-OH。为白色半结晶型聚合物。易溶于氯仿，略溶于四氢呋喃，在水、甲醇或乙醇中几乎不溶。根据不同的分子结构和分子量，结晶度范围为30%~60%，结晶化温度为75℃。其结构单元中含有易水解的酯基，在堆肥等接触特定微生物等条件下，易被自然界中的多种微生物或动、植物内的酶分解、代谢，最终形成CO2和H2O，而避免污染环境，其中，分子的化学结构、分子量大小、形态分布、熔点、结晶度对降解过程都有不同的影响。 聚丁二酸丁二醇酯（PBS）的性能介于聚乙烯和聚丙烯之间，可直接做为塑料加工使用。聚丁二酸丁二醇酯（PBS）可以用做垃圾袋、包装袋、化妆品瓶、各种塑料卡片、婴儿尿布、农用材料及药物缓释载体基质等；还有其它涉及到环境保护的各种塑料制品，如土木绿化用网、膜等。可用于包装、餐具、化妆品瓶及药品瓶、一次性医疗用品、农用薄膜、农药及化肥缓释材料、生物医用高分子材料等领域。 PCL塑料：聚己内酯（Polycaprolactone，PCL，CAS号：24980-41-4） [1]又称聚ε-己内酯，是通过ε-己内酯单体在金属阴离子络合催化剂催化下开环聚合而成的高分子有机聚合物，通过控制聚合条件，可以获得不同的分子量。其外观为白色固体粉末，无毒，不溶于水，易溶于多种极性有机溶剂。PCL具有良好的生物相容性、良好的有机高聚物相容性，以及良好的生物降解性，可用作细胞生长支持材料，可与多种常规塑料互相兼容，自然环境下6-12个月即可完全降解。此外，PCL还具有良好的形状记忆温控性质，被广泛应用于药物载体、增塑剂、可降解塑料、纳米纤维纺丝、塑形材料的生产与加工领域。 6、工作制度与劳动定员 项目劳动定员为10人，工作制度实行1班制，每天白班工作8小时，年工作日为308天，不提供食宿。 7、工期安排 项目计划安排建设期2个月，主要工作为设备安装和调试，预计开工时间为2024年1月底，竣工时间为2024年3月底。 8、厂区平面布置 项目平面布置较为简单，生产和办公全部位于独栋厂房内，厂房由南向北依次为拌料吹膜区、印刷区、制袋区、打包区；打包区西侧为办公区，打包区东侧为产品区和原料区。厂房为全封闭式，项目整体按工艺流程布置，布局紧凑、顺畅，既方便管理，又节省用地，减少投资，项目平面布局合理。本项目平面布置图见附图2。 9、周边环境状况 根据现场勘查，本项目东侧为空地；南侧和西侧均为冷库；北侧临近X023县道。东侧210m为徐马沟，东南侧470m为杨庄，西南侧410m为司庄村。项目周边环境示意图详见附图4。 10、公用设施 （1）供排水 本工程用水主要为冷却用水和生活用水；新鲜用水量约为400.4t/a；企业用水由自来水提供，可以满足本项目的用水需求。 生活污水量为197.12m3/a，生活污水经化粪池处理后用于周边农田肥田，不外排，项目水平衡图见图1。 图1 项目用水平衡图 单位：m3/d （2）供电 项目用电由当地电网提供，能够满足要求。 （3）供暖 项目无集中供暖，办公室采用冷暖空调。 消防设施 项目消防系统设有干粉灭火器等。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 营运期工艺流程： 图1 项目生产工艺及产污流程图 具体工艺流程说明如下： 1、拌料：采用自动投料器将原料塑料颗粒自动加入到封闭的拌料机中进行拌料，故此过程产生设备噪声，不产生粉尘。 2、吹膜：将混合后的原料放入吹膜机中进行加热，使原料充分融化成液 态。设置热熔温度150℃，此温度下原料不会发生裂解，根据订单要求的厚度在吹膜机中进行吹膜，吹膜温度为150℃，此工序产生噪声和有机废气。吹成的薄膜和产生的有机废气经风环冷却后接近于常温，低于40℃。 3、印刷：本项目不图版，不晒版，不制版，凹印版的图文部分低于版面，它以不同的深度凹入印版来表现原稿图像的不同层次，空白部分处于同一版面上。印刷时，先将油墨填涂于印版上，然后用刮墨刀把印版表面的油墨刮掉（刮掉的油墨再次利用），再通过压力的作用，使存留在印版凹陷部分(即图文部分)的油墨与塑料薄膜接触，将该部分油墨转印到塑料袋上，则得到印刷完成的塑料薄膜。此工序产生有机废气和噪声。 4、制袋：利用制袋机将薄膜加工成塑料袋，制袋机切割工作时温度约为200℃，该温度下塑料不会发生裂解，因此该过程产生噪声、废气、固废。 5、包装：经过包装后即为成品待售。 营运期主要产污环节 本工程运营期污染物为废气、噪声、固体废物，主要污染物见下表。 本工程营运期主要污染工序一览表 污染类别 污染源名称 产生工序 污染因子 废气 吹膜废气 吹膜工序 非甲烷总烃 印刷废气 印刷工序 非甲烷总烃 制袋废气 制袋工序 非甲烷总烃 废水 职工生活污水 职工生活 COD、SS、BOD5、氨氮 噪声 设备噪声 生产过程 噪声 固废 一般固废 边角料和不合格品 制袋工序 边角料、不合格品 职工生活垃圾 职工生活 职工生活垃圾 废灯管（不含汞） 废气治理 废灯管 废包装材料 原料包装 废塑料袋等 危险废物 废油墨桶 原料盛装 水性油墨 废活性炭 废气治理 废活性炭 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 根据现场勘查，本项目现场为闲置厂房，为新建项目，无原有污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 本次评价选用2022年作为评价基准年，其中获取连续1年中不少于324个日均值数据，每月不低于27个有效数据（其中2月不低于25个），数据有效性满足GB3095-2012和HJ663中关于数据统计的有效性规定，经统计分析环境质量调查数据统计结果如下。 环境空气质量现状监测统计表 单位：μg/m3（CO单位mg/m3） 监测 区域 监测因子 监测值 标准值 超标倍数 是否达标 夏邑县 PM2.5 年均值 51 年均：35 0.46 超标 24h平均第95百分位数 130 24h平均：75 0.73 超标 PM10 年均值 86 年均：70 0.23 超标 24h平均第95百分位数 167 24h平均：150 0.11 超标 SO2 年均值 9 年均：60 0 达标 24h平均第98百分位数 17 24h平均：150 0 达标 NO2 年均值 24 年均：40 0 达标 24h平均第98百分位数 52 24h平均：80 0 达标 CO 24h平均第95百分位数 1.2 24h平均：4 0 达标 O3 8h平均第90百分位数 164 8h平均：160 0.03 超标 由上表可知，评价区域内大气环境SO2、NO2年平均浓度、CO 24h平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM2.5、PM10年平均浓度、O3 8h平均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，夏邑县为不达标区。 2、地表水质量现状 根据调查，本项目所在区域的地表水体为徐马沟向南汇入沱河，沱河2023年水质目标为Ⅳ类；本次地表水环境质量现状调查采用2023年6月商丘市政府地表水责任目标断面例行监测结果，数据有效性满足《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》规定的3年时限要求，监测结果统计见下表。 地表水环境质量监测结果 单位：mg/L 项目 NH3-N 总磷 沱河（永城张板桥断面） 0.53 0.233 Ⅳ类标准值 1.5 0.3 达标情况 达标 达标 由上可知沱河（永城张板桥断面）水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅳ类标准要求。 3、声环境质量现状 根据现场调查，评价范围内（企业周边50m）无声环境敏感目标，不需要进行声环境质量现状监测。 4、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目不存在重金属、持久性有机污染物排放，项目车间内进行了硬化处理，冷却水循环使用不外排，生活污水经化粪池预处理后用于周边农田肥田，基本不存在土壤、地下水环境污染途径，且本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。因此，本项目不开展区域地下水、土壤环境质量现状调查。 5、生态环境现状 本项目区域位于商丘市夏邑县李集镇郭庄农贸区杜楼村杨庄，项目用地范围内不存在生态环境保护目标，不需要开展生态环境现状调查。 6、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射影响。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目周边500m范围内大气环境保护目标见下表和附图4。本项目厂界内50m范围内无声环境敏感目标；厂界外500m范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；项目不涉及地下水环境、生态环境保护目标。 主要环境空气保护目标、声环境保护目标明细表 名称 保护对象 保护 内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m 环境空气 司庄村 居民区 人群 二类 西南侧 410 杨庄 居民区 人群 二类 东南侧 470 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）、《河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于<全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值>的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件1、附件2排放建议值；《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1厂区内VOCs无组织特别排放限值要求 162号文工业企业挥发性有机物排放建议值 行业 污染物项目 建议排放浓度（mg/m3） 建议去除效率（%） 其他行业 非甲烷总烃 80 70 162号文工业企业边界挥发性有机物排放建议值 污染物项目 其他企业排放建议值（mg/m3） 非甲烷总烃 2.0 厂区内 VOCs 无组织排放限值（GB37822-2019） 单位mg/m3 污染物项目 排放限值 特别排放限值 限制含义 无组织排放监控点位置 非甲烷总烃 10 6 监控点处1h平均浓度值 在厂房外设置监控点 30 20 监控点处任意一次浓度值 合成树脂工业污染物排放标准（GB 31572-2015） 单位：mg/m3 污染物项目 排放限值 适用的合成树脂类型 污染物排放监控位置 非甲烷总烃 60 所有合成树脂 车间或生产设施排气筒 4.0 / 企业边界 挥发性有机物有组织排放限值（DB41/1956-2020） 污染物项目 最高允许排放浓度mg/m3 最高允许排放速率kg/h 污染物拍排放监控位置 苯 0.5 0.1 车间或生产设施排气筒 甲苯与二甲苯合计 8 0.5 非甲烷总烃 40 1.0 企业厂区内VOCs无组织排放限值（DB41/1956-2020） 污染物项目 排放限值mg/m3 限制含义 无组织排放监控点位置 非甲烷总烃 6 监控点处1h平均浓度值 在厂房外设置监控点 20 监控点处任意一次浓度值a a待国家便携式检测方法标准发布后实施。 2、噪声 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类，具体标准限值见下表。 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别 昼间 夜间 2类标准限值 60 50 3、固废 固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 废气污染物总量控制指标： 挥发性有机物（非甲烷总烃）0.043t/a。VOCs双倍替代量：0.086t/a。 该项目总量控制指标从《夏邑县发改委2022年农村提质减碳4000户“电代煤”供暖项目》共计减排VOCs13.8188吨中替代，本项目VOCs排放量为0.086t/a，替代完成后《夏邑县发改委2022年农村提质减碳4000户“电代煤”供暖项目》剩余VOCs削减量为13.7328吨。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目为塑料丝、绳及编织品制造项目，为新建项目，项目租赁已有厂房，不涉及大规模基础开挖，只需进行设备安装等，施工期对环境影响较小，故本次评价不针对施工期进行评价。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 废气 工程营运期废气主要是吹膜、印刷和制袋工序产生的挥发性有机废气（以非甲烷总烃计）。 （1）吹膜废气 根据项目生产工艺分析，参考《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的塑料加工废气排放系数，有机废气排放系数为0.35kg/t原料，本项目原料用量为312t/a，则项目非甲烷总烃产生量约为0.1092t/a。 评价要求在吹膜工序上方设置集气罩对非甲烷总烃进行收集，通过引风机将废气引至UV光氧催化+活性炭吸附装置进行处理，处理后的废气经不低于15m高的排气筒排放。 集气罩总面积约为8m2（8个集气罩，每个集气罩面积为1m2），平均进气速度为0.3m/s，则集气系统总风量不低于8640m3/h，本项目配套风机风量为10000m3/h，收集率为80%，UV光氧催化+活性炭吸附装置对非甲烷总烃的处理效率为80%，则项目吹膜工序非甲烷总烃有组织产生量为0.087t/a（0.035kg/h），产生浓度为3.545mg/m3，经处理后非甲烷总烃有组织排放量为0.017t/a（0.007kg/h），排放浓度为0.709mg/m3。项目吹膜工序非甲烷总烃无组织排放量为0.022t/a（0.009kg/h）。 （2）印刷废气 本项目印刷过程会产生有机废气，以非甲烷总烃计。根据建设单位提供的资料，印刷工序使用的水性油墨用量分别为3t/a。根据水性油墨挥发性有机物检测报告可知挥发性有机物含量为0.5%，挥发性有机物按全部挥发，经计算项目印刷工序非甲烷总烃总产生量为0.015t/a。 根据《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020年修订版）中包装印刷行业绩效分级A级指标要求（供墨过程：在密闭设备或密闭负压空间内操作；印刷过程：印刷机整体排风收集），建设单位需将印刷机整体密闭排风收集，印刷工序产生的有机废气与吹膜工序共用一套UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后通过1根15m高排气筒排放（DA001）。项目印刷机整体排风收集情况下，收集效率取95%，去除效率80%，则项目印刷工序非甲烷总烃有组织产生量为0.014t/a（0.006kg/h），产生浓度为0.578mg/m3，经处理后非甲烷总烃有组织排放量为0.003t/a（0.001kg/h），排放浓度为0.116mg/m3。项目印刷工序非甲烷总烃无组织排放量为0.001t/a（0.0003kg/h）。 项目吹膜和印刷工序共用一套UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后通过1根15m高排气筒排放，合并后排气筒中非甲烷总烃有组织排放量为0.02t/a（0.008kg/h），排放浓度为0.825mg/m3，非甲烷总烃排放浓度满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件1、《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020年修订版）中包装印刷行业A级企业排放限值及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中塑料制品A级企业排放限值的要求。 （3）制袋废气 本项目制袋工序通过加热包裹有高温烫布的铜片将塑料袋的底部和提手进行封口，同时进行裁切。为防止塑料袋过度融化，该工序持续时间非常短，每分钟约200多次，因此该工序产生的有机废气很少，可忽略不计，只进行定性分析，不再进行定量分析。 工程有组织废气产生及排放情况一览表见下表。 有组织废气产生及排放情况一览表 污染源 污染因子 产生情况 排放情况 速率（kg/h） 浓度（mg/m3） 产生量（t/a） 速率（kg/h） 浓度（mg/m3） 排放量（t/a） 吹膜废气 非甲烷总烃 0.035 3.545 0.087 0.007 0.709 0.017 印刷废气 非甲烷总烃 0.006 0.578 0.014 0.001 0.116 0.003 （4）无组织废气 根据调查，项目无组织排放面源参数一览表见下表。 无组织排放面源参数一览表 排放源 污染物 面源高 度(m) 面源长 度(m) 面源宽 度(m) 污染物排放量(kg/h) 生产车间（吹膜、印刷工序） 非甲烷总烃 9.5 48 25 0.0093 （5）非正常工况污染物排放情况 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），非正常排放包括设备检修、污染物排放控制措施达不到应有效率、工艺设备运转异常等。 本项目主要考虑UV光氧催化、活性炭吸附装置失效情况，本项目非正常工况下废气污染物产生情况及排放情况，具体见下表。 项目非正常工况下废气污染物产生情况一览表 序号 污染源 非正常排放原因 污染物 非正常排放浓度mg/m3 非正常排放速率kg/h 单次持续时间 年发生频次 应对措施 1 DA001 治理设施故障 非甲烷总烃 4.1 0.041 以1h计 1次 日常加强管理，定期对设备维护 项目应加强对设备的日常维护、保养，出现故障立即更换，确保废气得到有效收集，同时也减少废气聚集带来的安全隐患；废气处理设计过程中注重加强气流的组织和引导，确保废气被有效收集，减少短流、绕流及死角现象出现；加强废气活性炭装置等的日常监测，定期更换，及时监控污染物治理效果，发现故障或效率降低立即停产检修，直至排除故障；建立环保设施运行台账。 本项目废气治理设施情况见表25，排气筒基本情况见表26。根据《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066—2019）、《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020），本项目废气排放口为一般排放口。 本项目废气治理设施情况表 工序 处置措施 是否为可行技术 印刷、吹膜 UV光氧催化+活性炭吸附装置 是 本项目废气排放口基本情况 编号及名称 排气筒坐标 排气筒参数 类型 排放标准 经度 纬度 高度 (m) 内径 (m) 温度 (℃) DA001，有机废气排气筒 116.076815 34.3115966 15 0.3 25 一般排放口 非甲烷总烃执行《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015），同时执行《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件1的要求 （6）废气处理可行性分析 本项目属于“橡胶和塑料制品业”和“印刷和记录媒介复制业”，根据《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066—2019）表A.1废气治理可行技术参考表印前加工、印刷和复合涂布等其他生产单元，挥发性有机物浓度<1000 mg/m3，可行技术有“活性炭吸附（现场再生）、浓缩+热力（催化）氧化、直接热力（催化）氧化、其他”；《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）表 A.2 塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表，塑料丝、绳及编织品制造废气非甲烷总烃可行技术有“喷淋；吸附；吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧”，本项目采用“UV光氧催化+活性炭吸附装置”，属于可行技术，因此本项目废气治理措施是可行的。 （7）废气例行监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207—2021）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）等中的监测要求，本项目污染源为一般排放口，投产后本项目废气环境监测计划内容如下表。 本项目废气监测计划一览表 类别 监测点位置 监测因子 监测频率 排放标准 废气 DA001，有机废气排气筒 非甲烷总烃 一年一次 DB41/1956-2020、GB 31572-2015、豫环攻坚办〔2017〕162号 无组织在厂界上风向一个点、下风向 3 个点 非甲烷总烃 一年一次 豫环攻坚办〔2017〕162号、GB 31572-2015 厂房外 非甲烷总烃 一年一次 DB41/1956-2020、GB37822-2019 废水 工程用水主要为生活用水和设备冷却用水。 生活污水 本项目职工10人，根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T 385-2020）可知，生活用水量按80 L/人•d计，则生活用水量为0.8m3/d（246.4m3/a），产污系数以0.8计，则生活污水产生量为0.64m3/d（197.12m3/a）；生活污水中污染物浓度为COD300mg/L、BOD5200mg/L、SS250mg/L、NH3-N25mg/L；生活污水经化粪池（1座，10m3）处理后用于周边农田肥田，不外排。 （2）设备冷却用水 吹膜机热熔段采用间接冷却方式，本项目设置1个冷却水池，容积为5m3冷却水循环使用，定期补充。循环水蒸发损耗量按水量10%计，则补充水量约为0.5m3/d（154m3/a）。 3、噪声 （1）噪声源强 本项目噪声主要来自吹膜机、拌料机、印刷机、制袋机、空压机等高噪声设备运行时产生的机械噪声，声源强度在70-90dB(A)之间，持续时间为2464h，采取减震、隔声、消声等措施，同时加强设备日常维护等措施，项目夜间不生产，噪声源强可降至45-65dB(A)之间。本项目设备噪声防治措施见下表。 项目主要噪声源强一览表 单位：dB（A） 序号 设备名称 数量 噪声源强 持续时间 防治措施 采取措施后 1 吹膜机 8台 70 2464h 减震、隔声、消声等，同时加强设备维护等 45 2 拌料机 10台 80 55 3 印刷机 6台 80 55 4 制袋机 8台 70 45 5 空压机 2台 90 55 6 风机 1台 80 55 （2）本项目噪声源强调查 本项目噪声源强调查见下表。 |

|  | 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号 建筑物名称 声源名称 声源源强 空间相对位置/m 距室内边界距离/m 室内边界声级/dB(A) 运行时段 建筑物插入损失 / dB(A) 建筑物外噪声声压级/dB(A) 声功率级/dB(A) X Y Z 东 南 西 北 东 南 西 北 东 南 西 北 东 南 西 北 建筑物外距离 1 生产车间 风机 80 -13.2 -7.2 1.2 25.7 12.1 1.2 28.7 75.8 75.9 76.4 75.8 8:00-12:00；14:00-18:00 31.0 31.0 31.0 31.0 44.8 44.9 45.4 44.8 1 2 拌料机 80 -13.7 -14.8 1.2 25.1 4.5 1.6 36.3 75.8 75.9 76.2 75.8 31.0 31.0 31.0 31.0 44.8 44.9 45.2 44.8 1 3 拌料机 80 -11.4 -15.1 1.2 22.8 4.5 3.9 36.3 75.8 75.9 75.9 75.8 31.0 31.0 31.0 31.0 44.8 44.9 44.9 44.8 1 4 拌料机 80 -9.2 -15.4 1.2 20.6 4.5 6.1 36.3 75.8 75.9 75.9 75.8 31.0 31.0 31.0 31.0 44.8 44.9 44.9 44.8 1 5 拌料机 80 -6.7 -15.8 1.2 18.1 4.4 8.6 36.5 75.8 75.9 75.9 75.8 31.0 31.0 31.0 31.0 44.8 44.9 44.9 44.8 1 6 拌料机 80 -4 -16.1 1.2 15.3 4.4 11.4 36.4 75.9 75.9 75.9 75.8 31.0 31.0 31.0 31.0 44.9 44.9 44.9 44.8 1 7 拌料机 80 -1.2 -16.6 1.2 12.5 4.2 14.2 36.6 75.9 75.9 75.9 75.8 31.0 31.0 31.0 31.0 44.9 44.9 44.9 44.8 1 8 拌料机 80 1.3 -16.9 1.2 10.0 4.2 16.7 36.6 75.9 75.9 75.8 75.8 31.0 31.0 31.0 31.0 44.9 44.9 44.8 44.8 1 9 拌料机 80 3.9 -17.3 1.2 7.3 4.2 19.3 36.8 75.9 75.9 75.8 75.8 31.0 31.0 31.0 31.0 44.9 44.9 44.8 44.8 1 10 拌料机 80 6.4 -17.7 1.2 4.8 4.1 21.9 36.9 75.9 75.9 75.8 75.8 31.0 31.0 31.0 31.0 44.9 44.9 44.8 44.8 1 11 拌料机 80 9 -18 1.2 2.2 4.1 24.5 36.9 76.0 75.9 75.8 75.8 31.0 31.0 31.0 31.0 45.0 44.9 44.8 44.8 1 12 吹膜机 70 -12.5 -15 1.2 23.9 4.5 2.8 36.3 65.8 65.9 66.0 65.8 31.0 31.0 31.0 31.0 34.8 34.9 35.0 34.8 1 13 吹膜机 70 -10.3 -15.4 1.2 21.7 4.3 5.0 36.5 65.8 65.9 65.9 65.8 31.0 31.0 31.0 31.0 34.8 34.9 34.9 34.8 1 14 吹膜机 70 -8 -15.7 1.2 19.4 4.3 7.3 36.5 65.8 65.9 65.9 65.8 31.0 31.0 31.0 31.0 34.8 34.9 34.9 34.8 1 15 吹膜机 70 -5.4 -15.9 1.2 16.7 4.4 9.9 36.4 65.8 65.9 65.9 65.8 31.0 31.0 31.0 31.0 34.8 34.9 34.9 34.8 1 16 吹膜机 70 -2.6 -16.4 1.2 13.9 4.3 12.8 36.6 65.9 65.9 65.9 65.8 31.0 31.0 31.0 31.0 34.9 34.9 34.9 34.8 1 17 吹膜机 70 0 -16.8 1.2 11.3 4.2 15.4 36.7 65.9 65.9 65.9 65.8 31.0 31.0 31.0 31.0 34.9 34.9 34.9 34.8 1 18 吹膜机 70 2.7 -17.1 1.2 8.6 4.2 18.1 36.7 65.9 65.9 65.8 65.8 31.0 31.0 31.0 31.0 34.9 34.9 34.8 34.8 1 19 吹膜机 70 5.1 -17.4 1.2 6.1 4.2 20.5 36.7 65.9 65.9 65.8 65.8 31.0 31.0 31.0 31.0 34.9 34.9 34.8 34.8 1 20 印刷机 80 -9.6 -7.4 1.2 22.1 12.4 4.7 28.4 75.8 75.9 75.9 75.8 31.0 31.0 31.0 31.0 44.8 44.9 44.9 44.8 1 21 印刷机 80 -6.8 -7.9 1.2 19.3 12.2 7.6 28.6 75.8 75.9 75.9 75.8 31.0 31.0 31.0 31.0 44.8 44.9 44.9 44.8 1 22 印刷机 80 -3.8 -8.3 1.2 16.2 12.2 10.6 28.7 75.8 75.9 75.9 75.8 31.0 31.0 31.0 31.0 44.8 44.9 44.9 44.8 1 23 印刷机 80 -0.7 -8.6 1.2 13.1 12.2 13.7 28.6 75.9 75.9 75.9 75.8 31.0 31.0 31.0 31.0 44.9 44.9 44.9 44.8 1 24 印刷机 80 2.3 -9.1 1.2 10.1 12.1 16.8 28.8 75.9 75.9 75.8 75.8 31.0 31.0 31.0 31.0 44.9 44.9 44.8 44.8 1 25 印刷机 80 5.2 -9.6 1.2 7.1 12.0 19.7 29.0 75.9 75.9 75.8 75.8 31.0 31.0 31.0 31.0 44.9 44.9 44.8 44.8 1 26 制袋机 70 -10.9 10.5 1.2 25.9 30.0 1.3 10.8 65.8 65.8 66.3 65.9 31.0 31.0 31.0 31.0 34.8 34.8 35.3 34.9 1 27 制袋机 70 -8.3 10.1 1.2 23.3 29.9 3.9 10.9 65.8 65.8 65.9 65.9 31.0 31.0 31.0 31.0 34.8 34.8 34.9 34.9 1 28 制袋机 70 -5.8 9.8 1.2 20.8 29.9 6.5 10.9 65.8 65.8 65.9 65.9 31.0 31.0 31.0 31.0 34.8 34.8 34.9 34.9 1 29 制袋机 70 -3.4 9.5 1.2 18.4 29.9 8.9 11.0 65.8 65.8 65.9 65.9 31.0 31.0 31.0 31.0 34.8 34.8 34.9 34.9 1 30 制袋机 70 -0.2 9 1.2 15.1 29.8 12.1 11.1 65.9 65.8 65.9 65.9 31.0 31.0 31.0 31.0 34.9 34.8 34.9 34.9 1 31 制袋机 70 2.6 8.6 1.2 12.3 29.7 14.9 11.2 65.9 65.8 65.9 65.9 31.0 31.0 31.0 31.0 34.9 34.8 34.9 34.9 1 32 制袋机 70 5.2 8.1 1.2 9.6 29.5 17.6 11.4 65.9 65.8 65.8 65.9 31.0 31.0 31.0 31.0 34.9 34.8 34.8 34.9 1 33 制袋机 70 7.7 7.6 1.2 7.1 29.3 20.1 11.6 65.9 65.8 65.8 65.9 31.0 31.0 31.0 31.0 34.9 34.8 34.8 34.9 1 34 空压机 90 -11.3 3.6 1.2 25.4 23.1 1.7 17.7 85.8 85.8 86.1 85.8 31.0 31.0 31.0 31.0 54.8 54.8 55.1 54.8 1 35 空压机 90 -11.8 0 1.2 25.3 19.4 1.7 21.3 85.8 85.8 86.1 85.8 31.0 31.0 31.0 31.0 54.8 54.8 55.1 54.8 1 备注：表中坐标以厂界中心（116.071312，34.312770）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 |
| --- | --- |

|  | （3）噪声预测 本次评价选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录B典型行业噪声预测模型进行预测，具体预测模式如下： （1）室内声源等效室外声源声功率级计算方法 Lp2=Lp1－（TL+6） 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—墙壁（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 （2）室外声源在预测点产生的声级计算模型 按室外声源预测方法计算预测点处的A声级，户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。本次评价仅考虑几何发散引起的衰减，无指向性点声源几何发散衰减基本公式： 式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB； Lp(r0)—参考位置r0处的声压级，dB； r—预测点距声源的距离； r0—参考位置距声源的距离。 （3）工业企业噪声计算 声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； ti—在T时间内i声源的工作时间，s； M—等效室外声源个数； tj—在T时间内j声源的工作时间，s。 （4）预测值计算 噪声预测值（Leq）计算公式为： 式中：Leq—预测点的噪声预测值，dB； Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb—预测点的背景噪声值，dB。 噪声在室外空间的传播，由于受到遮挡物的隔断、各种介质的吸收与反射、空气介质的吸收等物理作用而逐渐减弱。为了简化计算条件并能考虑到最不利因素，仅考虑采取降噪措施后噪声随距离的衰减。本次评价选取项目四周厂界作为声环境影响评价的关心点，项目对四周厂界噪声贡献值预测结果详见下表。 项目厂界噪声贡献值预测结果 单位：dB(A) 预测方位 最大值点空间相对位置/m 时段 贡献值（dB(A)） 标准限值（dB(A)） 达标情况 X Y Z 东侧 14.7 -6.5 1.2 昼间 41.3 60 达标 南侧 -18.1 -20.5 1.2 昼间 43.2 60 达标 西侧 -16 -2.6 1.2 昼间 49.9 60 达标 北侧 -13.8 15.2 1.2 昼间 48.2 60 达标 备注：表中坐标以厂界中心（116.071312，34.312770）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向，本项目夜间不生产。 由上表预测结果表明，本项目噪声源经过采取基础减震、厂房隔声等降噪措施治理后，再经过一定距离的衰减，四周厂界噪声排放贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，不会对声环境产生明显不利影响。 （4）噪声监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207—2021）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声 》（HJ 1301-2023）中的监测要求，投产后本项目噪声例行监测计划内容如下表。 本项目噪声监测计划一览表 类别 监测点位置 监测因子 监测频率 噪声 厂界四周（厂界外1m） 等效连续A声级 每季度一次 4、固体废物 本项目固体废物主要为本项目产生的固废主要为废包装材料、边角料及不合格品、废UV灯管（不含汞）等一般固废；危险废物废活性炭、废油墨桶和生活垃圾。 废油墨桶：项目生产过程中的废油墨桶产生量约0.03t/a，根据《国家危险废物名录（2021年版）》，属于危险固废，废物类别HW49，废物代码900-041-49，在厂内危废暂存间暂存后交有资质单位进行处理。 废包装材料：根据建设单位提供资料结合原辅料及能源消耗情况表，本项目产生废包装材料约0.06 t/a。 边角料及不合格品：根据业主提供的项目资料，不合格品的产生量0.5kg/t产品，边角料的产生量为0.5kg/t产品，产品产量为300t/a，故不合格品产生量为0.15t/a，边角料的产生量为0.15t/a，经一般固废暂存区暂存后，定期外售。 废UV灯管：该项目非甲烷总烃废气采用“UV光氧催化+活性炭吸附装置”进行处理，其中光解装置所用灯管为不含汞，属于一般固废。该设施在运行过程中，由于灯管老化等原因，可能会产生一定量的废灯管，本次评价以2年更换1次计，产生废灯管约0.04t，即0.02t/a。废UV灯管（不含汞）不属于危险废物。废UV灯管由厂家更换后直接带走不在厂区暂存。 废活性炭：项目废活性炭为废气处理装置产生的废活性炭。根据计算，工程建设完成后进入活性炭吸附装置非甲烷总烃的为0.018t/a，吸附能力为1kg（污染物）/3kg（活性炭），活性炭的使用量为0.054t/a，则废活性炭（活性炭+吸附有机物）的产生量为0.072t/a，活性炭定期更换，属于危险固废，废物类别HW49，废物代码900-041-49，在厂内危废暂存间暂存后交有资质单位进行处理。 生活垃圾：本项目营运期拟用职工10人，年工作日308天，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，则生活垃圾产生量为1.54t/a，经垃圾收集箱收集后委托当地环卫部门清运，收集交由环卫部门集中处理。 工程固体废物产排情况一览表见下表。 工程固体废物产排情况一览表 名称 产生环节 废固体 形态 产生量 主要成分 固废性质 贮存方式 处置量 处理措施 边角料和不合格品 生产过程 固态 0.3t/a 边角料和不合格品 一般固废 一般固废暂存区暂存 0.3t/a 外售 废灯管 废气处理 固态 0.02t/a 不含汞 0.02t/a 厂家更换后带走 废包装材料 原料包装 固态 0.06t/a 包装袋等 0.06t/a 外售 废活性炭 废气处理 固态 0.072t/a 有机废气等 危险固废 危废暂存间暂存 0.072t/a 在厂内危废暂存间暂存后交有资质单位进行处理 废油墨桶 生产过程 固态 0.03t/a 水性油墨 0.03t/a 生活垃圾 职工生活 固态 1.54t/a 杂物 / 垃圾收集桶暂存 1.54t/a 集中收集后由环卫部门定期运往垃圾中转站 本项目运营后按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部公告 2021年 第82号）相关要求，制定一般工业固体废物管理台账并实施分级管理，记录固体废物的基础信息及流向信息，记录固体废物产生、贮存以及自行利用处置的详细信息。 项目设置1座危废暂存间（10m2），危险废物收集储存过程需按下列要求进行管理： 危险废物的收集包装： a．有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备。 b．危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。 c．危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。 d.不得与不相容的废物混合或合并存放，也不得将非危险废物混入危险废物中贮存。 危险废物的暂存要求： 危险废物堆放场应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关规定及环保部2013年第36号文中相关修订： a．按GB15562.2《环境保护图形标识－－固体废物贮存（处置）场》设置警示标志。 b．必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙。 c．要求必要的防风、防雨、防晒措施，避免高温、阳光直射、远离火源。 d．要有隔离设施或其它防护栅栏。 e．应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及共聚，并设有报警装置和应急防护设施。 危险废物的运输要求： 危险废物的运输应采取危险废物转移“五联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。“五联单”中第一联由废物产生者送交环保局，第二联由废物产生者保管，第三联由处置场工作人员送交环保局，第四联由处置场工作人员保存，第五联由废物运输者保存。 本项目危废详情、防治措施见表33，贮存场所污染防治措施情况见表34。 本项目危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险特性 污染防治措施 1 废活性炭 HW49 900-041-49 0.072 废气治理 固态 活性炭、有机废气等 有机废气 4次/年 T 拟设危废暂存间1座，采取“四防”措施，定期交有资质的单位回收处理 2 废油墨桶 HW49 900-041-49 0.03 原辅材料消耗 固态 水性油墨 水性油墨 1次/年 T 本项目危险废物贮存场所基本情况表 序号 贮存场所 名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积（m2） 贮存方式 贮存能力（t） 贮存周期 1 危废暂存间 废活性炭 HW49 900-041-49 危废暂存间 3 袋装 1 1个月 2 废油墨桶 HW49 900-041-49 3 袋装 1 1个月 综上，采取上述措施后，评价认为项目产生的各类固废做到了“减量化、资源化、无害化”的相关要求，不对外界构成新的污染源。 5、地下水环境分析 项目正常情况下不会对区域地下水造成污染影响，但在事故状态下生产车 间、危废暂存间等发生泄漏将可能对地下水产生影响。为此，建成后厂区拟采用如下措施： （1）源头控制措施 加强生产过程中污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换。对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取控制措施，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 （2）分区防治措施 本次环评根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）防渗分区原则，将本项目各功能单元所处的位置划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区三类地下水污染防治区域。 重点防渗区包括：危废暂存间。各区域防渗要求按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行防渗处理，即防渗层至少为 1 m 厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或 2mm 厚环氧树脂膜，或至少2mm 厚其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 一般防渗区包括：一般固废间、冷却水池、生产车间除重点防渗区以外的区域，具体措施为使用高标号防渗混凝土进行防渗处理，其厚度至少为 100 mm；防渗技术达到：等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，渗透系数 K≤10-7cm/s。 简单防渗区包括：原料区、成品区及厂区内除重点防渗区、一般防渗区以外区域为简单防渗区。 6、土壤环境分析 产生情况：项目印刷过程中泄漏，渗入土壤进而污染土壤，以及正常工况下废气经排气筒大气沉降至土壤环境。本项目厂区做好了分区防渗工作，可有效防治对土壤的直接入渗影响，在运营期会有有机废气产生，其主要成份为挥发性有机物。随着大气沉降会有挥发性有机物进入土壤改变土壤挥发性有机物的含量。 拟采取措施：根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964- 2018）建设项目土壤环境保护措施主要从土壤环境质量现状保障措施、源头控制措施、过程防控措施三方面进行，本项目拟采取的土壤污染防治措施如下。 ①源头控制措施 本项目危废暂存间采用封闭、地面防渗处理，定期检查废气处理设施，保障废气各污染物达标排放。 ②过程防控措施 本项目主要土壤环境影响表现在水性油墨泄漏造成原料区地面漫流影响，针对以上可能影响过程，采取原料区裙角围挡，设置收集边沟等措施避免地面漫流影响。针对入渗途径影响采取相应防渗措施，具体为：本项目原料区、成品区及厂区内除重点防渗区、一般防渗区以外区域拟采取一般地面硬化，可满足简单防渗要求；一般固废间、冷却水池、生产车间除重点防渗区以外的区域等使用高标号混凝土进行防渗处理，防渗技术达到：等效黏土防渗Mb≥1.5m，渗透系数 K≤10-7cm/s，可满足一般防渗要求；危废暂存间进行重点防渗，防渗层为至少 1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚环氧树脂，或至少2mm厚其他人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）。 7、环境风险分析 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率，损失和环境影响达到可接受水平。 （1）建设项目风险物质识别 ①建设项目风险源调查及物质危险性识别 本项目生产期间生产主要原辅料有玉米淀粉塑料、PHA生物合成塑料、 PBS塑料、PCL塑料、水性油墨等。根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）的划分，项目使用的原料均不属于危险化学品。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目不涉及风险物质。 ②生产系统危险性识别 本项目生产系统可能产生的环境风险识别如下表所示： 环境风险识别 序号 风险源 风险物质 危害后果 1 废气处理设施 工艺废气 废气净化系统故障导致废气外排，污染大气环境 （2）风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)，单元内存在的危险化学品为多品种时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：、…——每种危险物品的最大存在总量，t； 、…——每种危险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）、《危险化学品目录（2018版）》和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B重点关注的危险物质及临界量。 本项目不涉及危险物质。根据计算Q=0。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，因此，项目环境风险潜势为Ⅰ。 （3）环境风险评价工作等级判定 根据《建设项目风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 环境风险评价工作等级划分表 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a：是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害效果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 根据项目的环境风险潜势分析结果判断，项目环境风险评价工作等级为简单分析。 （4）风险分析 从本项目工程分析，在生产过程中主要有以下几个方面事故风险： ①泄露 为避免化学品泄漏后进入水体，要求在化学品原料储存区现场配置泄漏吸附收集等应急器材，将泄漏物控制在储存区范围内，不会对周围水体造成威胁。 综合以上分析，项目原料泄漏风险通过采取措施后完全可控，不会对周围大气和水体造成威胁。 ②未经治理的“三废”污染物进入环境事故 三废治理工艺操作失误、设备故障、发生泄露、突发性排放三废。 ③火灾 当原材料使用和管理不善，生产过程中原材料出现大量泄漏而遇火源时可能产生火灾。火灾事故散发的烟气对周围大气直接造成影响。原材料现场火灾扑救主要采用干粉，大的火灾扑救产生消防水可能进入内河涌对水体造成危害。消防废水中含有各种化工原材料，但考虑到本项目使用及储存的化工原料量较少，其进入水体后经稀释后，不会造成较大的危害。项目的火灾事故风险可控。 （5）风险防范 ①火灾风险防范措施 a、建立健全各种安全生产制度，生产人员作业应严格遵守劳动纪律和安全 操作规程，不违章作业，加强职工安全意识教育，以应付突发性火灾。 b、厂区内严禁烟火，杜绝产生火花的一切因素。 c、避免摩擦撞击，避免摩擦发热造成可燃物和易燃物的燃烧或爆炸。 d、严格执行《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）等相关要求，按有关安全规定配备适用、有效和足够的消防器材，以便能在起火之初迅速扑灭。配备必要的救灾防毒器具及防护用品。 ②泄漏风险防范措施 I.水性油墨等液体危险化学品及危险废物泄露等风险防范措施 a、加强企业管理，定期对危废暂存间等地面进行检修，以保证防渗效果。 II.危险废物风险防范措施 a、应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设， 危废暂存间应封闭，应做好“防雨、防风、防渗、防晒”四防措施，同时应设置空桶用作备用应急收容设施。 b、废活性炭等危险废物均应以符合要求的专门容器盛装，严禁不相容物质混合。 c、为防止意外伤害，危废暂存间周边应设置危险废物图形标志，标志牌按照相关要求制作，注明严禁无关人员进入。 d、加强日常监控，组织专人负责一般固废间安全，以杜绝安全隐患。 e、危险废物运输路线应避开人口密集区、学校、医院、保护水体等环境敏感区。 f、本项目所产生各类危险废物的运输应严格遵从《危险废物转移管理办法》有关规定，办理相关手续，以利各级环保部门对危险废物的流向进行有效控制。 III.废水处理设施风险防范措施 a、严格把关设备设施和土建构筑物的设计、材料采购、施工安装及检验质 量，消除质量缺陷这类先天性事故隐患。 b、加强设备设施的日常维护保养，避免或减少故障发生，确保设备设施处于正常的工作状态。 IV.生产、仓储方面 在总平面图布置上，各建筑单体之间要按有关设计规范要求，留有足够的防火间距。必须有符合国家标准的生产工艺、设备或者储存方式、设施，虽然本项目生产中使用和储存的危险物不构成重大危险源，其储存地仍尽量应远离水源、居住区等。必须在使用和储存易燃液体的场所采取防火、防爆措施，远离火种。 建设方应配备符合生产或者储存需要的管理人员和技术人员，有健全的安全管理制度。建立完善的安全生产规章制度和操作规程，严格按操作规程生产。加强环保设施运行管理，确保其正常、高效地运转。 本项目环境风险简单分析内容表，见下表。 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 商丘合亿环保科技有限公司年产300吨全生物新材料降解袋（厚度高于0.025mm）项目 建设地点 商丘市夏邑县李集镇郭庄农贸区杜楼村杨庄 地理坐标 东经116度4分37.227秒，北纬34度18分42.008秒 主要危险物质及分布 危废暂存间的危废；废气处理设施 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 化学品在贮存过程因包装裂缝或破损导致泄漏，泄漏的化学品进入周围水体，造成水体环境污染；发生火灾爆炸时燃烧烟尘及污染物污染周围大气环境，对周围大气环境造成短时污染；消防废水通过雨水管进入附近水体，对附近水质造成影响。 风险防范措施要求 化学品和危险废物贮存时要严格检查包装，防止泄漏。现场配置泄漏吸附收集等应急器材，危废暂存间设置围堰，做好防渗措施；在火灾和爆炸事故次生灾害时，可通过封堵厂区门口，采取紧急疏散等措施 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） 项目在采取上述本评价的环境风险防范措施后，企业可将风险事故降至最低。本项目风险防范措施可行可靠有效，风险防范措施处于可接受水平。 7、环保投资 本项目总投资300万元，其中环保投资为24万元，占总投资的8%。环保投资内容及验收内容见下表。 环保投资估算表 类别 治理对象 治理措施 投资（万元） 废气 吹膜废气 集气罩+UV光氧催化装置+活性炭吸附装置净化处理后，经1根15m高排气筒（DA001）排放 20 印刷废气 印刷机整体排风收集，与吹膜废气共用一套废气处理设备 废水 生活污水 化粪池（10m3） 0.5 噪声 设备噪声 基础减震，定期润滑、维护，厂房隔声 3.2 固废 一般固废 一般固废暂存间（10m2） 0.3 危险废物 危废暂存间（10m2） 生活垃圾 垃圾收集箱若干 合计 24 环保环境保护竣工验收一览表 类别 治理对象 治理措施 数量 验收标准 废气 印刷废气 印刷机整体排风收集，与吹膜废气共用一套废气处理设备 1套 DB41/1956-2020、 GB 31572-2015、GB37822-2019、豫环攻坚办[2017]162号 吹膜废气 UV光氧催化+活性炭吸附装置 废水 生活污水 化粪池（10m3） 1座 不外排 噪声 设备噪声 基础减震，定期润滑、维护，厂房隔声 / 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 固废 生活垃圾 垃圾桶收集后，定期转运至垃圾中转站 / / 一般固废 一般固废暂存间（10m2） 1间 《一般工业固体废物贮存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020） 危险废物 危废暂存间（10m2） 1间 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 非甲烷总烃 | 吹膜废气采用集气罩+UV光氧催化装置+活性炭吸附装置；印刷废气采用设备整体排风收集并与吹膜废气共用一套设备，去除效率≥80% | 《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015） 、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件1的要求、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中塑料制品A级企业排放限值的要求、《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020年修订版）中包装印刷行业A级企业排放限值的要求 |
|  | 厂房外 | 非甲烷总烃 | 生产过程、仓库等均封闭 | 《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015） |
|  | 厂界 | 非甲烷总烃 | 生产过程、仓库等均封闭 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1厂区内VOCs无组织特别排放限值要求，豫环攻坚办【2017】162号中表2值及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD | 化粪池处理后用于周边农田肥田 | 不外排 |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | BOD5 |  |  |
| 声环境 | 厂界 | 等效连续A声级 | 厂房隔声、设备减振及距离衰减，同时加强设备维护，运输车辆慢行禁鸣等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中的 2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 工程建设完成后，生产过程产生的废油墨桶、边角料及不合格品集中收集后外售，废UV灯管定期更换由厂家更换后带走；生活垃圾定期运往垃圾中转站处理，交由环卫部门处理；废活性炭危废暂存间内暂存定期交由有资质单位处理。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 重点防渗区：危废暂存间拟采用“2mm厚环氧树脂+不小于100mm厚抗渗混凝土+不锈钢防渗托盘”方式防渗。 一般防渗区：一般固废间、冷却水池、生产车间除重点防渗区以外的区域，拟采用不小于100 mm厚抗渗混凝土铺设； 简单防渗区：原料区、成品区及厂区内除重点防渗区、一般防渗区以外区域为简单防渗区，拟采取一般硬化的方式防渗。 |
| 生态保护措施 | 目前占地范围内无生态敏感点，没有需要特殊保护的生态环境，运营期产生的废水、固废、噪声通过有效的处理后治理后对生态环境影响不大。因此，该项目建成后，不会造成生态环境的明显影响 |
| 环境风险 防范措施 | 化学品和危险废物贮存时要严格检查包装，防止泄漏。现场配置泄漏吸附收集等应急器材，危废暂存间设置围堰，做好防渗措施;在火灾和爆炸事故次生灾害时，可通过封堵厂区门口，采取紧急疏散等措施。 |
| 其他环境 管理要求 | 按照“三同时”制度的指导思想，在项目完成后，必须加强环境管理和监测计划，使各种污染物的排放达到国家有关排放标准要求，从而提高企业的管理水平和社会环境质量，使企业得以最优化发展。为此，本项目应当配备专门的环境管理及监测机构，并确定相应的职责，制定监测计划。 1、环境管理 本项目建成后，企业要完善行政、运行组织机构，设置环保科，明确直属分管领导，负责环境管理工作。监测工作可依托有资质的检测单位组织开展。 环保科的机构任务及主要内容：环保科负责日常环境管理工作。主要职责由以下几项内容组成： ①贯彻执行环境保护法律法规和标准的有关规定。 ②组织制定和修改企业环境保护管理规章制度并监督执行。 ③制定并组织实施环境保护规划和计划。 ④领导和组织环境监测。 ⑤检查环境保护设施的运行情况，发现问题及时提出整改措施与建议。 ⑥推广应用环境保护先进技术和经验，推进清洁生产新工艺。 ⑦组织开展环境保护科研和学术交流。 ⑧按照上级环保主管部门的要求，制定环保监测计划并组织、协调完成监测计划。 ⑨组织开展环境保护专业技术培训，提高人员素质水平。 ⑩组织污染源调查，弄清和掌握厂区污染状况，建立污染源档案，并做好环境统计工作。 |

# 六、结论

商丘合亿环保科技有限公司年产300吨全生物新材料降解袋（厚度高于0.025mm）项目符合国家产业政策，选址合理，项目建成后，具有良好的经济效益和社会效益。虽然项目在实施和运营过程中对环境会产生一定的影响，在落实各项污染防治措施和环评建议的前提下，这种影响将降低到最低程度；从环境保护的角度，本项目的建设是可行的。 其他 本报告表应附以下附件、附图： 附件一 委托书 附件二 项目备案 附件三 营业执照 附件四 声明 附件五 入驻证明 附件六 水性油墨检测报告 附件七 执行标准 附图一 项目地理位置图 附图二 项目平面布置示意图 附图三 河南省岸线生态环境分类管控图 附图四 项目周围环境示意图 附图五 项目最近的水源地位置关系图 附图六 商丘市生态环境管控单元分布图 附图七 项目周边现状图片

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.043t/a |  | 0.043t/a | 0.043t/a |
| 废水 | COD |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般工业 固体废物 | 边角料和不合格品 |  |  |  | 0.3t/a |  | 0.3t/a | 0.3t/a |
|  | 废灯管 |  |  |  | 0.02t/a |  | 0.02t/a | 0.02t/a |
|  | 废包装材料 |  |  |  | 0.06t/a |  | 0.06t/a | 0.06t/a |
| 危险废物 | 废活性炭 |  |  |  | 0.072t/a |  | 0.072t/a | 0.072t/a |
|  | 废油墨桶 |  |  |  | 0.03t/a |  | 0.03t/a | 0.03t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

损耗0.5

新鲜水

0.5

冷却水池

1.3

5

损耗0.16

化粪池

0.64

肥田

0.64

0.8

生活用水

噪声、废气

废气、噪声

噪声

原料

吹膜

印刷

拌料

包装

制袋

噪声、固废、废气

项目厂址

附图1  项目地理位置图

出入口

办公区

打包区

成品区

原料区

DA001

危废间

固废间

制袋区

印刷区

(UV光解+活性炭吸附)

出入口

拌料吹膜区

图例

：项目厂界

：排气筒

：环保设备

4米

：比例尺

附图2  项目平面布置图

项目厂址

附图3    河南省岸线生态环境分类管控图

附图4    防护距离包络线图

附图4    防护距离包络线图

粮食

收购点

夏邑县食丰粉业有限公司

河南金之荣食品工业有限公司

司庄村

410m

210m

徐马沟

470m

杨庄

夏邑县李集镇

发展预制厂

本项目

图例

1.3km

李集镇郭庄村地下水井群

本项目

图例

项目厂址