# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：夏邑县宏轩环保科技经营部年回收加工3万吨废塑料技术改造项目

建设单位（盖章）：夏邑县宏轩环保科技经营部

编制日期：2024年1月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 夏邑县宏轩环保科技经营部年回收加工3万吨废塑料技术改造项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2312-411426-04-02-629358 |
| 建设单位联系人 | 何红领 | 联系方式 | 18605615610 |
| 建设地点 | 河南省商丘市夏邑县何营乡新街东段路北（高架桥东300米） |
| 地理坐标 | （116度4分52.747秒，34度13分8.697秒） |
| 国民经济 行业类别 | C4220非金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 三十九、废弃资源综合利用业42，85非金属废料和碎屑加工处理422 |
| 建设性质 | □新建（迁建） (改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 夏邑县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2312-411426-04-02-629358 |
| 总投资（万元） | 80 | 环保投资（万元） | 7.25 |
| 环保投资占比（%） | 9.06 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | (否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 新增用地面积1500 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1、用地规划相符性 根据夏邑县何营乡人民政府出具的证明，夏邑县宏轩环保科技经营部位于夏邑县何营乡祝楼村S326省道高速桥下向东300米路北，占地面积3500平方米，所占用地为工业用地，符合夏邑县何营乡镇土地利用总体规划（详见附件4）。 2、“三线一单”相符性 根据《河南省生态环境厅关于发布<河南省生态环境分区管控总体要求（试行）>的函》（豫环函〔2021〕171号）、《商丘市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（商政〔2021〕5号）、《商丘市生态环境局关于动态更新<商丘市生态环境准入清单（试行）>的函》（2022年4月27日），本项目管控单元分类：一般管控单元（详见附图4），环境管控单元名称：夏邑县一般管控单元，环境管控单元编码：ZH41142630001。本项目与“三线一单”的相关相符性分析如下。 本项目与“三线一单”的相关相符性分析 项目 文件要求 本项目情况 相符性 （一）、豫环函〔2021〕171号（商丘市管控要求） 河南省大气生态环境总体准入要求 空间布局约束： 1.集中供暖区禁止新改扩分散燃煤供热锅炉，已建成的不能达标排放的燃煤供热锅炉，应当期限内拆除；在保证电力、热力、天然气供应前提下，加快推进热电联产机组供热半径30公里范围内燃煤锅炉及落后燃煤小热电关停整合；城市建成区生物质锅炉实施超低排放改造，燃气锅炉实施低氮改造；对不能稳定达标排放、改造升级无望的污染企业，依法依规停产限产、关停退出。 2.不符合城市建设规划、行业发展规划、生态环境功能定位的重点污染企业退出城市建成区；城市建成区、人群密集区的重污染企业和危险化学品等环境风险大的企业搬迁改造、关停退出；重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目；新建涉VOCs排放的工业企业要入园区；实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。 本项目位于商丘市夏邑县何营乡新街东段路北（高架桥东300米），不在城市建成区和人群密集区，不涉及VOCs排放，项目符合夏邑县何营乡土地利用总体规划要求。 相符 重点区域大气生态环境管控要求 1.禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新改扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的应当限期整改，采用清洁能源替代。 2.强化重点行业大气污染物排放限值，强化污染物排放管控要求，关停淘汰落后产能。 3.加大天然气、液化石油气、煤制天然气、太阳能等清洁能源的供应和推广力度，逐步提高城市清洁能源使用比重。 本项目位于商丘市夏邑县何营乡新街东段路北（高架桥东300米），所在区域不属于禁燃区，项目营运期不使用高污染燃料。 相符 （二）、生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线 生态保护红线 根据河南省生态保护红线范围划分情况，商丘市夏邑县何营乡行政区域范围内不涉及生态保护红线和一般生态空间。本项目位于商丘市夏邑县何营乡新街东段路北（高架桥东300米），所在环境管控单元属于夏邑县一般管控单元，不涉及生态保护红线。 相符 环境质量底线 水环境质量底线： 根据河南省水环境管控分区划分情况，商丘市夏邑县何营乡行政区域属于水环境一般管控区。本项目不属于高污染、高环境风险的涉水项目，本项目产生的废水采取相应的治理措施后，能够实现废水的综合利用，不外排，满足水环境质量底线的要求。 相符 大气环境质量底线： 根据河南省大气环境管控分区情况，商丘市夏邑县何营乡行政区域属于大气环境一般管控区。本项目营运期产生的废气经处理后能够实现达标排放，原材料及成品的运输不使用国三及以下柴油货车、采用稀薄燃烧技术和“油改气”的老旧燃气车辆。因此，本项目满足大气环境质量底线的要求。 相符 土壤环境风险防控底线： 根据河南省土壤污染风险管控分区，商丘市夏邑县何营乡行政区域属于土壤环境一般管控区。本项目属于国家鼓励类项目，符合相关产业政策；项目厂区用地为工业用地，符合夏邑县何营乡土地利用总体规划。 相符 资源利用上线 能源利用上线： 根据河南省高污染燃料禁燃区划分情况，本项目所在区域不属于高污染燃料禁燃区。本项目营运期不消耗高污染燃料，满足能源利用上线的要求。 相符 水资源利用上线： 根据河南省水资源重点管控区划分情况，本项目所在区域不属于生态用水补给区和地下水开采重点管控区。本项目用水利用厂区内现有水井，满足水资源利用上线的要求。 相符 土地资源利用上线： 根据河南省土地资源利用上线及分区管控情况，本项目所在区域不属于生态保护红线集中区、农用地污染地块、建设用地污染高风险区等土地资源重点管控区。本项目厂区所在地块为工业用地，符合夏邑县何营乡土地利用总体规划，满足土地资源利用上线的要求。 相符 岸线生态环境分类管控： 根据河南省岸线生态环境分类管控情况，商丘市岸线管控分类包括优先保护岸线和一般管控岸线，均位于柘城县境内（惠济河）。本项目不涉及优先保护岸线、重点管控岸线和一般管控岸线，满足岸线生态环境分类管控的要求。 相符 （三）、商丘市生态环境准入清单（试行） 商丘市生态环境总体准入要求 空间布局约束： 1、全市禁止新增化工园区。全市原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。 2、严禁不符合我市主体功能定位的各类开发活动，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。现有以“两高”行业为主导产业的园区规划环评应增加碳排放情况与减排潜力分析，推动园区绿色低碳发展。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。 3、禁止勘查高硫高灰煤炭资源，禁止开采可耕地砖瓦粘土。禁止开采区内，除国家基础性、公益性地质调查及符合政策要求的项目外，一律不得新设探矿权、采矿权和矿产勘查项目，严厉打击和取缔违法采矿活动。禁止开采区内，在不影响禁止区主体功能，并征得相关管理部门同意的情况下，可以进行地热、矿泉水等矿产资源的勘查开发利用。限制开采高硫高灰煤，不再新建高硫高灰煤矿井。在限制开采区内，要严格控制限制开采矿种矿业权的设置，确实需要设置矿业权时，应严格规划审查，进行专门的规划论证。 4、全市范围内禁止制造、进口、销售和注册登记国五(不含)以下排放标准的柴油车。全市原则上不再办理使用登记和审批35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。重点区域禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。全面淘汰退出达不到标准的落后产能和不达标企业。实施重污染企业退城搬迁，加快城市建成区、人群密集区、重点流域的重污染企业和危险化学品等环境风险大的企业搬迁改造、关停退出，推动实施一批水泥、平板玻璃、化工、商砼企业等重污染企业退城工程。 5、生态控制区主要包括生态公益林和地质灾害高易发区，依照《国家级公益林管理办法》和《河南省生态公益林管理办法》对市域21.19万亩公益林进行严格保护；对于市域地质灾害高易发区应加强监测和安全防护，禁止在相关区域进行建设。河流水域包括涡河、惠济河、黄河故道、沱浍河、大沙河、王引河等主要河流，完善河道两侧绿化建设，防治水土流失，严禁非法占用滩涂湿地。 6、矿产资源密集区是指市域范围内蕴含具有开采价值的各类金属、非金属矿藏的地区以及其必要的生产生活和安全防护范围，主要分布在永城、睢县、柘城。按照《中华人民共和国矿产资源法》《河南省采矿管理条例》进行管制。历史文化保护区主要包括商丘古城（含宋国故城遗址、大运河遗址、睢县古城、夏邑古城、虞城利民古城等的保护范围、建设控制地带和风貌协调区），整体保护古城的自然环境、肌理格局、文物古迹、历史建筑和环境要素，按照《中华人民共和国文物保护法》、《历史文化名城名镇名村保护条例》、《河南省历史文化名城保护条例》的规定实施管制。 本项目属于C4220非金属废料和碎屑加工处理，不属于高耗能、高排放和产能过剩等禁止类项目，不属于“两高”行业；本项目属于国家鼓励类项目，符合相关产业政策；本项目不设置燃煤锅炉，生产过程不使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂，且项目选址区域不属于生态控制区、矿产资源密集区和历史文化保护区；项目厂区用地为工业用地，符合夏邑县何营乡土地利用总体规划。 相符 污染物排放管控： 1、新、改、扩建项目主要污染物排放要满足当地总量减排要求。重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物(VOCs)全面执行大气污染物特别排放限值。 2、全面改善区域环境质量。建设项目应满足区域环境质量改善目标的管理要求。区域环境空气、地表水环境质量不能满足环境功能区划标准时，重点行业建设项目主要污染物实行区域倍量削减；区域环境空气、地表水环境质量满足环境功能区划标准后，重点行业建设项目主要污染物实行区域等量削减。 3、十四五期间全面落实建成区污水处理厂“提质增效工程”及加快补齐城镇污水收集和处理设施短板工程。新建城区管网和污水处理设施要与城市发展同步规划、同步建设，做到雨污分流，加强城市初期雨水收集处理设施建设，有效减少城市面源污染。城市建成区、产业集聚区、工业园区污水处理厂扩建工程设计出水标准优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准设计，鼓励化学需氧量、氨氮、总磷排放浓度达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水体水质标准要求，鼓励现有工程随扩建工程一并完成提标改造工程。具备条件的县级以上污水处理厂全部建设尾水人工湿地，进一步提升污水处理水平。 4、十四五期间，进一步扩大涉气工业企业监控范围，对全市应急管控和错峰生产企业进行全面筛查，全市满足自动监控设施建设标准的涉气企业全部完成自动监控设施建设；开展有色金属冶炼、铅酸蓄电池等行业企业含重金属无组织废气排放污染治理，确保废气中重金属污染物持续、稳定达标排放；开展砖瓦、钢铁、有色等重点行业企业提标改造和污染深度治理，严格排污许可管理，推动工业企业绿色发展转型；强化挥发性有机物污染治理；制定砖瓦窑等工业炉窑综合整治实施方案，凡不能达标排放的砖瓦窑等工业炉窑，依法一律实施停产整治；推进工业绿色升级，加快实施钢铁、石化、化工、有色、皮革等行业绿色化改造，加强造纸、农副食品加工、毛皮制革、印染、有色金属、原料药制造、电镀等水污染物排放行业重点企业强制性清洁生产审核，全面推进其清洁生产改造或清洁化改造；全面取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）等工业燃煤设施，全市建成区实现工业燃煤全替代。 5、控制农业氮源排放，持续做好秸秆综合利用和禁烧工作，加强农村散煤燃烧监管、减少BC（黑碳气溶胶）排放；全市主要农作物化肥、农药使用量实现零增长，农药包装废弃物回收处理推广到全市30%的产粮（油）大县和所有蔬菜产业重点县；基本实现农膜全面回收利用；加强农村黑臭水体整治及秸秆综合利用率；梯次推进农村生活污水治理，根据工作实际，对需调整的内容及时修编，细化配套制度，力争实现县级层面的统一规划、统一建设、统一运行、统一管理，集中连片推进。 6、有色金属冶炼、铅酸蓄电池、石油加工、化工、电镀、制革和危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要按照国家企业拆除活动污染防治的技术规定，事先制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案，明确残留污染物清理和安全处置措施，报县级生态环境部门、工业和信息化部门备案并技术评审。 7、鼓励土壤污染重点监管单位因地制宜实施管道化、密闭化改造，重点区域防腐防渗改造，物料、污水、废气管线架空建设和改造，从源头上防范土壤污染。 本项目属于C4220非金属废料和碎屑加工处理，不属于《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）和《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）等文件规定的绩效分级重点行业（国家39个重点行业和省级12个重点行业）；项目营运期废水处理设施采用混凝沉淀+气浮工艺，不涉及生化处理，基本不产生氨、硫化氢等恶臭气体，采取污泥及时清理等控制措施后达标排放，主要污染物排放满足总量减排要求。营运期产生的废水采取相应的治理措施后，能够实现废水的综合利用，不外排；项目固体废物均采取有效措施合理妥善处置，不产生二次污染。 相符 环境风险防控： 1、柘城、夏邑、虞城、睢阳区、示范区等跨市界断面所在县（区）的环保部门要加强与下游县、区及亳州、鹿邑、永城等城市的沟通协调，共同做好流域水污染联防工作，防止出现跨界污染事件。各县（区）政府（管委会）制定水污染应急预案，建立应急联动机制，明确预警预报程序，完善应急处置和保障体系。加强应急管理培训和学习交流，开展流域水污染防控应急演练，提高跨界突发水污染事件处置能力与应急管理工作水平。 2、永城、宁陵涉及化工的产业集聚区，需在十四五规划初期建成园区风险防范应急保障措施，在集聚区纳污河流或雨水、泄洪河沟下游处（汇入具有水体功能区划河流之前）设置拦截设施、园区事故池等具体应急措施，拦截化工企业厂区不可控的风险事故废水，坚决杜绝区域风险事故废水进入地表河流引发恶劣的流域污染事件。 3、做好优先保护单元内饮用水源等重要生态环境敏感目标的环境风险防范，开展涉重企业等安全隐患排查和风险评估，依法依规整治监管；做好钢铁、有色、化工、制药、制革等涉及重大环境风险源和危险化学品企业环境风险防范，编制环境风险应急预案，落实环境风险防范和应急措施，强化环境风险防控及应对处置能力，建立“企业—园区—政府”三级区域环境风险应急联控机制；加强对农用地土壤污染风险区域，特别是毛皮制革、有色金属、电镀等重点监管企业和工业园区周边农用地土壤的监测，完善土壤污染防治体系，强化土壤环境风险控制，做好耕地保护，保障粮食安全。 4、用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块，以及腾退工矿企业用地为重点，依法开展土壤污染状况调查和风险评估；优先对重点行业企业用地调查查明的潜在高风险地块，开展进一步调查和风险评估。 本项目属于C4220非金属废料和碎屑加工处理，营运期废水不外排；项目厂区用地为工业用地，符合夏邑县何营乡土地利用总体规划。 相符 资源开发效率要求： 1、十四五期间，全市煤炭消费总量控制完成国家、省、市下达目标要求。全市能耗增量控制目标控制完成国家、省、市下达目标要求。 2、十四五期间，全市年用水总量控制完成国家、省、市下达目标要求。水资源利用效率和效益明显提升，地下水超采得到进一步控制，农村居民集中供水实现全覆盖，全面解决贫困人口饮水安全问题；积极开展中水资源利用，在火电、纺织、化工、食品、发酵等高耗水行业，开展水效“领跑者”行动，推进企业串联用水、分质用水、一水多用和梯级循环利用，提升工业污水资源化利用效率；加快城市污水处理厂及产业集聚区污水处理厂中水建设工程，切实推进中水利用进程，集中供热中心、热电联产项目限制取用地下水，高耗水企业中水回用率达到32%以上。 3、重点开展火电、钢铁、石化、化工、纺织、造纸、食品等高耗水工业行业节水技术改造，大力推进工业水循环利用，推进节水型企业、节水型工业园区建设；新、改、扩印染项目清洁生产水平应达到《清洁生产标准纺织业（棉印染）》国际先进水平，禁止不能满足土地投资强度和清洁生产水平要求的印染企业和与规划定位不相符的印染企业入驻。新、改、扩印染项目印染总规模不得超出规划的印染规模，允许规划内印染规模等量替代，禁止超出规划单纯新增印染产能。 4、实行严格的耕地保护制度和节约用地制度，强化土地资源开发利用管理，提高土地集约化利用程度和建设用地利用效率，内部挖潜解决新增建设用地。 本项目属于C4220非金属废料和碎屑加工处理，营运期不消耗煤炭，不属于高耗水行业，选址位于商丘市夏邑县何营乡新街东段路北（高架桥东300米），项目厂区用地为工业用地，符合夏邑县何营乡土地利用总体规划。 相符 商丘市夏邑县会亭镇环境管控单元生态环境准入清单 空间布局约束： 1、加强对农业空间转为生态空间的监督管理，未经国务院批准，禁止将永久基本农田转为城镇空间。鼓励城镇空间和符合国家生态退耕条件的农业空间转为生态空间。严禁在优先保护类耕地集中区域新建化工、电镀、制革等行业企业以及可能造成耕地土壤污染的建设项目。 2、鼓励做大做强食用菌等特色农业，大力发展设施果蔬、渔业、苗木、花卉、采摘等休闲观光创意生态循环农业。鼓励依托当地优势产业建设特色专业园区。 本项目为改建项目，项目属于国家鼓励类项目，符合相关产业政策；项目厂区用地为工业用地，符合夏邑县何营乡土地利用总体规划。 相符 污染物排放管控： 1、禁止向耕地及农田沟渠中排放有毒有害工业、生活废水和未经处理的养殖小区畜禽粪便；禁止占用耕地倾倒、堆放城乡生活垃圾、建筑垃圾、医疗垃圾、工业废料及废渣等废弃物。禁止涉重企业含重金属废水进入城市生活污水处理厂。禁止填埋场渗滤液直排或超标排放。 2、加强畜禽养殖污染防治，畜禽规模养殖场（小区）要配套建设与养殖规模相适宜的粪便污水防渗防溢流贮存设施，以及粪便污水收集、利用和无害化处理设施；积极引导散养密集区实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。 3、大力推进区域污水处理厂及污水收集管网建设工作，新建或扩建城镇污水处理厂必须达到或优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准。 4、持续开展农村环境综合整治，加快推进农村生活污水处理设施建设，不断提高已建成农村污水处理设施稳定正常运行率。 本项目营运期产生的废水采取相应的治理措施后，能够实现废水的综合利用，不外排；项目固体废物均采取有效措施合理妥善处置，不产生二次污染。 相符 环境风险防控： 1、涉及危险化学品生产、储存、使用的企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 2、调查评估垃圾填埋场周边土壤环境状况，对周边土壤环境超过可接受风险的，应采取限制填埋废物进入、降低人体暴露健康风险等管控措施。 3、对高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管控名录。 企业位于商丘市夏邑县何营乡新街东段路北（高架桥东300米），不涉及危险化学品的生产、储存、使用，所占用地为工业用地，不属于高关注地块，周边无垃圾填埋场。 相符 综上所述，本项目符合河南省和商丘市“三线一单”的相关要求。 3、与相关生态环境保护法律法规政策相符性 3.1产业政策相符性 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第49号，2021年12月30日发布实施），本项目属于第一类鼓励类“四十三、环境保护与资源节约综合利用 27、废旧木材、废旧电器电子产品、废印刷电路板、废旧电池、废旧船舶、废旧农机、废塑料、废旧纺织品及纺织废料和边角料、废（碎）玻璃、废橡胶、废弃油脂等废旧物资等资源循环再利用技术、设备开发及应用”类项目；本项目的备案由夏邑县宏轩环保科技经营部在河南省投资项目在线审批监管平台提交，并由夏邑县发展和改革委员会批准，项目代码：2312-411426-04-02-629358。 综上所述，本项目属于国家鼓励类项目，符合相关产业政策。 3.2备案内容相符性 本项目建设内容与备案相符性分析如下表所示。 项目建设内容与备案相符性分析一览表 类别 备案内容 建设内容 相符性 项目名称 夏邑县宏轩环保科技经营部年回收加工3万吨废塑料技术改造项目 夏邑县宏轩环保科技经营部年回收加工3万吨废塑料技术改造项目 相符 建设单位 夏邑县宏轩环保科技经营部 夏邑县宏轩环保科技经营部 相符 建设地点 商丘市夏邑县何营乡新街东段路北（高架桥东300米） 商丘市夏邑县何营乡新街东段路北（高架桥东300米） 相符 建设性质 改建 改建 相符 总投资 80万元 80万元 相符 建设规模 改建后年回收加工3万吨废塑料的产能不变 改建后年回收加工3万吨废塑料的产能不变 相符 生产工艺 现有工程产出的塑料碎片-清洗-甩干-色选-外售 现有工程产出的塑料碎片-清洗-甩干-色选-外售 相符 主要设备 6台洗料机、6台甩干机、6台提升机、2台色选机 6台洗料机、6台甩干机、6台提升机、2台色选机 相符 由上表可知，本项目建设内容与项目备案内容相符。 |

| 其他符合性分析 | 3.3与河南省各项环保条例的相符性 本项目与河南省各项环保条例的相符性分析 条例文件及规定 本项目情况 相符性 （一）、《河南省建设项目环境保护条例》（2016年3月29日修订） 本项目所用的设备、工艺均不属于禁止或淘汰类；项目建成后污染物排放满足排放标准；污染物排放量符合总量控制要求；项目用地范围内无生态环境保护目标，对生态环境影响较小。项目选址和布局符合相关的规划要求；不在自然保护区、饮用水水源保护区、风景名胜区、地质公园和其他需要特殊保护的区域内。本项目属于C4220非金属废料和碎屑加工处理，环境风险评价的内容详见“主要环境影响和保护措施 7、环境风险”章节。 相符 第二章 第十条：建设项目禁止采用国家和本省明令禁止或者淘汰的设备、工艺。建设项目污染物排放，应当遵守国家和本省污染物排放标准。在实施重点污染物排放总量控制的区域内，重点污染物排放量应当符合总量控制的要求。建设项目对生态环境有影响的，应当采取生态保护、生态恢复与补偿措施，预防、控制和减轻对生态环境的影响和破坏。 第二章 第十一条：建设项目的选址和布局，必须符合环境保护规划、土地利用总体规划、城市规划、村庄和集镇规划、水资源保护规划以及环境功能区划的要求。在自然保护区、饮用水水源保护区、风景名胜区、地质公园和其他需要特殊保护的区域内，禁止建设污染环境或者破坏生态的建设项目。 第二章 第十二条：化工、石化类及其他存在有毒有害物质等可能对环境造成重大危害的建设项目，在其环境影响评价文件中，必须有环境风险评价的内容。 （二）、《河南省大气污染防治条例》（2021年7月30日修正） 本项目属于C4220非金属废料和碎屑加工处理，不属于大气重污染工业项目、不属于高排放、高污染项目，不属于石化、重点有机化工等企业；项目所用的设备、工艺均不属于禁止或淘汰类。项目厂区用地为工业用地，符合夏邑县何营乡土地利用总体规划。项目营运期废水处理设施采用混凝沉淀+气浮工艺，不涉及生化处理，基本不产生氨、硫化氢等恶臭气体，采取污泥及时清理等控制措施后达标排放。 相符 第三章 第二节 第三十四条：实行大气重污染工业项目清洁生产审核制度。对钢铁、石油、化工、煤炭、电力、有色金属、水泥、平板玻璃、建筑陶瓷等重点行业依法实施清洁生产审核，支持采用先进清洁生产技术、工艺和装备。 第三章 第二节 第三十五条：县级以上人民政府应当严格控制新建、扩建钢铁冶炼、水泥、有色金属冶炼、平板玻璃、化工、建筑陶瓷等行业的高排放、高污染项目。城市建成区内人口密集区、环境脆弱敏感区周边的钢铁冶炼、化工、有色金属冶炼、水泥、平板玻璃、建筑陶瓷等行业中的高排放、高污染项目，应当限期搬迁、升级改造或者转型、退出。鼓励大气重污染企业投保环境污染责任保险。 第三章 第二节 第三十六条：排污单位应当加强大气污染物排放精细化管理，对不经过大气污染物排放口集中排放的大气污染物，应当采取密闭、封闭、集中收集、覆盖、吸附、分解等处理措施，严格控制生产过程以及内部物料堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。 第三章 第二节 第三十七条：石化、重点有机化工等企业应当建立泄漏检测与修复体系，对管道、设备等进行日常检修、维护，及时收集处理泄漏物料，加强生产、输送、进出料、干燥以及采样等易泄漏环节的密闭性和安全性，对无组织排放的挥发性有机物废气应当进行收集和有效处理，对有组织排放的挥发性有机物废气应当进行回收利用或者进行催化燃烧、热力焚烧，提高有机废气净化效率。鼓励工业企业改进生产工艺，使用低挥发性有机物含量的原材料生产，减少挥发性有机物排放。 第三章 第二节 第三十八条：向大气排放恶臭气体的排污单位以及垃圾处置场、污水处理厂，应当按照规定设置合理的防护距离，安装净化装置或者采取其他措施，有效防止恶臭气体排放。在居民住宅区等人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建、改建和扩建石化、焦化、制药、油漆、塑料、橡胶、造纸、饲料等易产生恶臭气体的生产项目或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。已建成的，应当逐步搬迁或者升级改造。 第三章 第二节 第三十九条：向大气排放持久性有机污染物的企业事业单位和其他生产经营者以及废弃物焚烧设施运营单位，应当按照国家有关规定，采取有利于减少污染物排放的技术方法和工艺，配备有效的净化装置并保持正常运行，实现达标排放。 第三章 第二节 第四十条：企业事业单位和其他生产经营者应当严格执行国家有关消耗臭氧层物质的生产、销售、使用和进出口管理规定，建立科学有效的回收利用和安全处置制度，不得随意排放、抛洒或者丢弃。 （三）、《河南省水污染防治条例》（2019年5月31日修订） 本项目属于C4220非金属废料和碎屑加工处理改建类项目，为国家鼓励类项目，符合相关产业政策，符合夏邑县何营乡土地利用总体规划；项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域；满足选址和布局的相关要求；满足最低规模要求。本项目营运期废水不外排，不会对周边地表水环境产生负面影响。项目固体废物均采取有效措施合理妥善处置，不产生二次污染。项目污染物排放量符合总量控制要求，项目实施后按要求申报排污许可证。本项目环境影响报告表已经夏邑县宏轩环保科技经营部确认，环评报告所述内容与夏邑县宏轩环保科技经营部拟建项目情况一致（详见附件9）。 相符 第二章 第十五条：排放水污染物，不得超过国家或者省规定的水污染物排放标准以及重点水污染物排放总量控制指标。 第二章 第十六条：直接或者间接向水体排放工业废水和医疗污水以及其他按照规定应当取得排污许可证方可排放的废水、污水的企业事业单位和其他生产经营者，应当取得排污许可证；城镇污水集中处理设施的运营单位，也应当取得排污许可证。禁止企业事业单位和其他生产经营者无排污许可证或者违反排污许可证的规定向水体排放前款规定的废水、污水。 第二章 第十七条：向水体排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当依法设置排污口。排放国家公布名录所列有毒有害水污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当对排污口和周边环境进行监测，评估环境风险，排查环境安全隐患，并及时公开有毒有害水污染物信息，采取有效措施防范环境风险。 第二章 第十八条：新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当依法进行环境影响评价。建设项目的水污染防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。水污染防治设施应当符合经批准或者备案的环境影响评价文件的要求。水污染防治设施应当正常运行，不得擅自停用、闲置或者拆除。未能正常运行的，应当及时采取有效措施，并向所在地人民政府生态环境主管部门报告。 第二章 第十九条：建设项目有下列情形之一的，生态环境主管部门应当对环境影响报告书、环境影响报告表作出不予批准的决定：（一）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关规划；（二）所在区域水环境质量未达到国家或者省环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域水环境质量改善目标管理要求；（三）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和省排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏；（四）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有水环境污染和生态破坏提出有效防治措施；（五）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。 第二章 第二十条：禁止任何单位和个人从事以下可能对水体产生污染的活动：（一）新建不符合国家产业政策和其他严重污染水环境的生产项目；（二）使用国家和省明令淘汰的污染水环境的工艺和设备；（三）在水体清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆和容器；（四）向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液；（五）将含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等剧毒物质的可溶性废渣向水体排放、倾倒或者直接埋入地下；（六）向水体排放、倾倒工业废渣、垃圾和其他废弃物；（七）向水体排放、倾倒放射性固体废弃物或者含有放射性物质的废水；（八）向水体排放、倾倒未经过消毒处理不符合排放标准的含病原体的污水；（九）向城镇雨水管网排放未经处理的生产生活污水和倾倒垃圾；（十）使用无防渗漏措施或者防渗漏措施不符合环境保护要求的沟渠、坑塘、塌陷区、尾矿坝、废弃矿井等输送、存贮或者排放含有毒污染物或者病原体的废水和其他废弃物；（十一）利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞，违法设置排污口，私设暗管，篡改、伪造监测数据，不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物；（十二）法律、法规禁止的其他活动。 第三章 第一节 第二十八条：县级以上人民政府应当合理规划工业布局，促进企业绿色转型发展，要求造成水污染的企业进行技术改造，推行清洁生产，采取综合防治措施，提高水的重复利用率，减少废水和污染物排放量。 第三章 第一节 第二十八条：排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部废水，防止污染环境。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。 第三章 第一节 第三十条：新建排放重点水污染物的工业项目应当进入产业集聚区、经济技术开发区、工业园区、专业园区等工业集聚区。鼓励和引导现有工业项目入驻工业集聚区。工业集聚区应当统筹规划、建设污水收集管网和污水集中处理设施，安装自动监测设施，与生态环境主管部门的污染源自动监控系统联网，并保证监测设备正常运行。 （四）、《河南省固体废物污染环境防治条例》（2018年9月29日修正） 本项目产生的固体废物均有合理的贮存和处置方式。按要求建立及完善建立固体废物管理制度，并设置专职管理人员；本项目不产生危险废物。 相符 第二章 第一节 第七条：产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和个人，应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。造成固体废物污染环境的，应当进行环境治理与修复。 第二章 第二节 第十八条：产生工业固体废物的单位，应当建立固体废物管理制度，明确专门人员对固体废物进行统一管理。 第二章 第二节 第十九条：企业事业单位应当对其产生的工业固体废物加以利用。无条件自行利用的，可以交有条件的单位利用；暂时不利用或者不能利用的，应当按照国家规定建设贮存设施、场所，安全分类存放或者按照环境保护的有关规定处置。 第二章 第四节 第三十二条：产生危险废物的单位应当按照规定建立危险废物台账，如实记载产生危险废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，危险废物台账应当保存十年以上。从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位（以下简称危险废物经营单位）应当将其经营活动载入记录簿，包括收集、贮存、利用、处置危险废物的种类、来源、去向、成分和有无事故等事项。危险废物经营情况记录簿应当保存十年以上。以填埋方式处置危险废物的，危险废物经营情况记录簿应当永久保存。填埋场地应当建立危险废物永久性识别标志。县级以上人民政府环境保护主管部门应当定期对填埋场地进行监测。终止经营活动的，应当将危险废物经营情况记录簿移交当地县级以上人民政府环境保护主管部门存档管理。 第二章 第四节 第三十四条：转移危险废物的，应当按照国家规定执行危险废物转移联单制度。产生危险废物的单位一年内需要多次转移同种危险废物的，应当于每年11月30日前向省或者省辖市环境保护主管部门申报次年危险废物转移年度计划。危险废物转移年度计划经批准后，每次按计划转移危险废物时不再审批。转移危险废物与年度计划不一致的，应当另行提出转移申请。危险废物转移年度计划应当包括拟转移危险废物的种类、特性、数量、运输单位、接收单位、利用和处置方案、转移时间和次数等内容。 （五）、《河南省土壤污染防治条例》（公告第58号） 本项目不涉及重金属、持久性有机污染物排放；不涉及生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质。 相符 第一章 第七条：土地使用权人从事土地开发利用活动，企业事业单位和其他生产经营者从事生产经营活动，应当采取有效措施，防止、减少土壤污染，对所造成的土壤污染依法承担责任。 第三章 第十六条：各类涉及土地利用的规划和可能造成土壤污染的建设项目，应当依法进行环境影响评价。环境影响评价文件应当包含对土壤可能造成的不良影响以及应当采取的相应预防措施等内容。 第三章 第十八条：生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质的单位和个人，应当按照有关规定采取有效措施，确保有毒有害物质不渗漏、不流失、不扬散，避免土壤受到污染。 （六）、《河南省减少污染物排放条例》（2018年9月29日修正） 本项目属于改建项目，不使用燃煤设施，项目配套减排设施；项目污染物排放符合污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标；废气治理措施可行，废水资源化利用、不外排，固废均有合理的贮存和处置方式。本项目不使用毒性大、危害严重的原料，所用设备均为新型先进的工艺设施，产品和包装物便于回收利用，项目生产工艺不涉及易产生扬尘污染的物料。 相符 第三章 第十九条：排污单位排放污染物不得超过国家或者地方规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标。排污单位应当采用先进的技术、设备和清洁生产工艺，减少污染物的排放，并对生产过程中产生的废水、废气、废渣进行处理，实现循环利用。排污单位应当按照国家和本省规划要求，提高资源循环利用率。固体废物综合利用率、工业水循环利用率应当达到国家和本省的有关要求。 第三章 第二十条：企业应当对生产和服务过程中的资源消耗以及固体废物的产生情况进行监测。产生固体废物的单位应当合理选择和利用原材料、能源和其他资源，采用先进的生产工艺和设备，减少工业固体废物产生量，降低工业固体废物的危害性，并根据经济、技术条件对其产生的工业固体废物加以利用；对不能利用或者暂时不利用的，应当按照规定建设贮存设施、场所，安全分类存放或者采取无害化处置措施。 第三章 第二十四条：城市大气污染控制区域内应当淘汰燃煤锅炉和其他燃煤设施，或者进行清洁能源改造。向大气排放烟尘、二氧化硫、氮氧化物等污染物的企业，应当按照规定配套建设除尘、脱硫、脱硝等减排设施，采用先进的大气污染物综合控制技术。 第三章 第二十五条：企业在进行改建、扩建和技术改造过程中，应当采取以下清洁生产措施：（一）采用无毒、无害或者低毒、低害的原料替代毒性大、危害严重的原料；（二）采用资源利用率高、污染物产生量少的工艺和设备替代资源利用率低、污染物产生量多的工艺和设备；（三）采用能够达到国家或者地方规定的污染物排放标准和污染物排放总量控制指标的污染防治技术；（四）对产品进行合理包装，减少包装材料的过度使用和包装性废物的产生。产品和包装物的设计，应当选择无毒、无害、易于降解或者便于回收利用的方案。 第三章 第二十九条：运输、装卸、使用易产生扬尘污染的物料应当采取密闭措施或者其他防护措施，避免物料泄漏、散落。 根据上表对比分析可知，本项目符合《河南省建设项目环境保护条例》、《河南省大气污染防治条例》、《河南省水污染防治条例》、《河南省固体废物污染环境防治条例》、《河南省土壤污染防治条例》、《河南省减少污染物排放条例》等的相关规定。 3.4与其他污染防治要求的相符性 本项目与其他污染防治要求的相符性分析 标准、政策文件及规定 本项目情况 相符性 （一）、《废塑料污染控制技术规范》（HJ364-2022） 4总体要求 4.1应加强塑料制品的绿色设计，以便于重复使用和利用处置。 4.2宜以提高资源利用率和减少环境影响为原则，按照重复使用、再生利用和处置的顺序，选择合理可行的废塑料利用处置技术路线。 4.3涉及废塑料的产生、收集、运输、贮存、利用、处置的单位和其他生产经营者，应根据产生的污染物采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，并执行国家和地方相关排放标准。 4.4废塑料的产生、收集、贮存、预处理和再生利用企业内应单独划分贮存场地，不同种类的废塑料宜分开贮存，贮存场地应具有防雨、防扬散、防渗漏等措施，并按GB15562.2的要求设置标识。 4.5含卤素废塑料的预处理与再生利用，宜与其他废塑料分开进行。 4.6废塑料的收集、再生利用和处置企业，应建立废塑料管理台账，内容包括废塑料的来源、种类、数量、去向等，相关台账应保存至少3年。 4.7属于危险废物的废塑料，按照危险废物进行管理和利用处置。 4.8废塑料的产生、收集、再生利用和处置过程除应满足生态环境保护相关要求外，还应符合国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法规、标准的相关要求。 本项目原料为现有工程产出的塑料碎片，贮存场所为单独的封闭设施，具备防雨、防晒、防渗、防尘、防扬散和防火措施，按GB15562.2的要求设置标识；本项目不涉及含卤素废塑料的预处理与再生利用，不使用属于危险废物的废塑料；本项目实施后按规定建立废塑料管理台账，内容包括废塑料的来源、种类、数量、去向等，相关台账应保存至少3年；本项目严格按照生态环境保护、国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法规、标准的相关要求进行建设。 相符 5产生环节污染控制要求 5.1工业源废塑料污染控制要求 废塑料产生企业应根据材质特性以及再生利用和处置方式，对下脚料、边角料、残次品、废弃塑料制品、废弃塑料包装物等进行分类收集、贮存，并建立废塑料管理台账，内容包括废塑料的种类、数量、去向等，相关台账应保存至少3年。 本项目产生的废包装材料等固废等按要求进行分类收集、贮存，并建立废塑料管理台账，内容包括废塑料的种类、数量、去向等，相关台账应保存至少3年。 相符 5.2生活源废塑料污染控制要求 5.2.1废塑料类可回收物应按照当地生活垃圾分类管理要求投放至可回收物垃圾桶或专用回收设施内，或交给再生资源回收企业。 5.2.2投入有害垃圾收集设施集中收集的废塑料类有害垃圾，应交由有资质的单位进行利用处置。 本项目属于C4220非金属废料和碎屑加工处理，不属于生活源废塑料项目。 / 5.3农业源废塑料污染控制要求 5.3.1废弃的非全生物降解塑料农膜，应进行回收，不得丢弃、掩埋或者露天焚烧。 5.3.2废弃的非全生物降解渔网、渔具、网箱等废塑料，应进行回收，不得丢弃、掩埋或者露天焚烧。 5.3.3废弃的肥料包装袋（桶或瓶）等废塑料，应进行回收，不得丢弃、掩埋或者露天焚烧。 本项目属于C4220非金属废料和碎屑加工处理，不属于农业源废塑料项目。 / 5.4医疗机构可回收物中废塑料污染控制要求 5.4.1医疗机构中废塑料等可回收物，应投放至专门容器中，严禁与医疗废物混合。 5.4.2医疗机构可回收物中废塑料的收集容器、包装物应有明显标识。 5.4.3医疗机构可回收物中废塑料的收集、搬运、暂存、转运等操作过程，应与医疗废物分开进行。 本项目属于C4220非金属废料和碎屑加工处理，不属于医疗机构废塑料项目。 / 6收集和运输污染控制要求 6.1收集要求 6.1.1废塑料收集企业应参照GB/T37547，根据废塑料来源、特性及使用过程对废塑料进行分类收集。 6.1.2废塑料收集过程中应避免扬散，不得随意倾倒残液及清洗。 本项目原料为现有工程产出的塑料碎片，分类收集后直接用于后续生产加工。 相符 6.2运输要求 废塑料及其预处理产物的装卸及运输过程中，应采取必要的防扬散、防渗漏措施，应保持运输车辆的洁净，避免二次污染。 本项目原料为现有工程产出的塑料碎片，分类收集后直接用于后续生产加工，提升产品质量，无需单独运输，改建后的最终产品采用密闭吨袋包装，载货车辆密闭运输，避免二次污染。 相符 7预处理污染控制要求 7.1一般性要求 7.1.1应根据废塑料的来源、特性、污染情况以及后续再生利用或处置的要求，选择合理的预处理方式。 7.1.2废塑料的预处理应控制二次污染。大气污染物排放应符合GB31572或GB16297、GB37822等标准的规定。恶臭污染物排放应符合GB14554的规定。废水控制应根据出水受纳水体的功能要求或纳管要求，执行国家和地方相关排放标准，重点控制的污染物指标包括悬浮物、pH值、色度、石油类和化学需氧量等。噪声排放应符合GB12348的规定。 本项目原料为现有工程产出的塑料碎片，采用清洗、甩干、色选（分选）等预处理工艺，生产过程中不产生废气，废水处理设施废气满足GB14554的规定。 相符 7.2分选要求 7.2.1应采用预分选工艺，将废塑料与其他废物分开，提高下游自动化分选的效率。 7.2.2废塑料分选应遵循稳定、二次污染可控的原则，根据废塑料特性，宜采用气流分选、静电分选、X射线荧光分选、近红外分选、熔融过滤分选、低温破碎分选及其他新型的自动化分选等单一或集成化分选技术。 本项目色选工序采用光学分选工艺，不同颜色的物料产品分离出来，不产生二次污染。 相符 7.3破碎要求 废塑料的破碎方法可分为干法破碎和湿法破碎。使用干法破碎时，应配备相应的防尘、防噪声设备。使用湿法破碎时，应有配套的污水收集和处理设施。 本项目采用清洗、甩干、色选（分选）等预处理，不涉及破碎工艺。 相符 7.4清洗要求 7.4.1宜采用节水的自动化清洗技术，宜采用无磷清洗剂或其他绿色清洗剂，不得使用有毒有害的清洗剂。 7.4.2应根据清洗废水中污染物的种类和浓度，配备相应的废水收集和处理设施，清洗废水处理后宜循环使用。 本项目清洗工段仅用清水清洗，不进行化学清洗，清洗工序为自动控制，采取节水的机械清洗技术。 相符 7.5干燥要求 宜选择闭路循环式干燥设备。干燥环节应配备废气收集和处理设施，防止二次污染。 本项目不涉及干燥工艺，不使用干燥设备。 / （二）、《废塑料加工利用污染防治管理规定》（公告2012年第55号） 第二条 在中华人民共和国境内废塑料加工利用活动必须遵守本规定要求。 本规定所称废塑料加工利用，是指将国内回收的废塑料（包括工业边角料、废弃塑料瓶、包装物及其他塑料制品、农膜等）及经批准从国外进口的各类废塑料等进行分类、清洗、拉丝、造粒的活动；以及将废塑料加工成塑料再生制品或成品的活动。 本项目原料为现有工程产出的塑料碎片，回收的废塑料包括废旧汽车保险杠、废旧家电塑料外壳、废旧摩托车塑料外壳、废旧电动车塑料外壳等，通过破碎、清洗、甩干、色选等回收加工，提升产品质量，外售给废塑料再生利用企业。 相符 第三条 废塑料加工利用必须符合国家相关产业政策规定及《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》，防止二次污染。 本项目符合《废塑料污染控制技术规范》（HJ364-2022）的相关规定，各项污染物均得到合理的处置，不会产生二次污染（注：《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》已废止）。 相符 禁止在居民区加工利用废塑料。禁止利用废塑料生产厚度小于0.025mm的超薄塑料购物袋和厚度小于0.015mm超薄塑料袋。禁止利用废塑料生产食品用塑料袋。禁止无危险废物经营许可证从事废塑料类危险废物的回收利用活动，包括被危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物，废弃的一次性医疗用塑料制品（如输液器、血袋）等。 距离本项目最近的居民点为厂区东北侧310m处的小李洼，厂址不在居民区内；本项目不涉及废塑料再生利用制品制造，不生产超薄塑料购物袋和超薄塑料袋；本项目原料为现有工程产出的塑料碎片，回收的废塑料包括废旧汽车保险杠、废旧家电塑料外壳、废旧摩托车塑料外壳、废旧电动车塑料外壳等，不属于废塑料类危险废物。 相符 无符合环保要求污水治理设施的，禁止从事废编织袋造粒、缸脚料淘洗、废塑料退镀（涂）、盐卤分拣等加工活动。 本项目生产废水经污水处理设施处理后循环使用，不外排。 相符 第四条 废塑料加工利用单位应当以环境无害化方式处理废塑料加工利用过程产生的残余垃圾、滤网；禁止交不符合环保要求的单位或个人处置。 本项目生产过程产生的固体废物均采取有效措施合理妥善处置，不产生二次污染。 相符 禁止露天焚烧废塑料及加工利用过程产生的残余垃圾、滤网。 本项目生产过程产生的固体废物均采取有效措施合理妥善处置，禁止焚烧。 相符 （三）、《废塑料综合利用行业规范条件》（工业和信息化部公告2015年第81号） 一、企业的设立和布局 （一）废塑料综合利用企业是指采用物理机械法对热塑性废塑料进行再生加工的企业，企业类型主要包括PET再生瓶片类企业、废塑料破碎清洗分选类企业以及塑料再生造粒类企业。 本单位属于废塑料破碎清洗分选类企业。 相符 （二）废塑料综合利用企业所涉及的热塑性废塑料原料，不包括受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，以及氟塑料等特种工程塑料。 本项目承诺不回收加工受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，以及氟塑料等特种工程塑料。 相符 （三）新建及改造、扩建废塑料加工企业应符合国家产业政策及所在地区土地利用总体规划、城乡建设规划、环境保护、污染防治规划。企业建设应有规范化设计要求，采用节能环保技术及生产装备。 本项目为改建项目，属于鼓励类项目，符合国家产业政策。项目用地为工业用地，符合夏邑县何营乡镇土地利用总体规划；项目配备有洗料机自动化、节水设备。 相符 （四）在国家法律、法规、规章和规划确定或县级及以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内，不得新建废塑料综合利用企业；已在上述区域投产运营的废塑料综合利用企业，要根据该区域规划要求，依法通过搬迁、转产等方式逐步退出。 本项目不涉及文中规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域。 相符 二、生产经营规模 （五）PET再生瓶片类企业：新建企业年废塑料处理能力不低于30000吨；已建企业年废塑料处理能力不低于20000吨。 不属于PET再生瓶片类企业。 / （六）废塑料破碎、清洗、分选类企业：新建企业年废塑料处理能力不低于30000吨；已建企业年废塑料处理能力不低于20000吨。 本单位为已建企业，废塑料破碎、清洗、分选处理能力为30000吨/年。 相符 （七）塑料再生造粒类企业：新建企业年废塑料处理能力不低于5000吨；已建企业年废塑料处理能力不低于3000吨。 不属于塑料再生造粒类企业。 / （八）企业应具有与生产能力相匹配的厂区作业场地面积。 本项目新增占地面积1500m2，根据设计，可以满足生产线布置。 相符 三、资源综合利用及能耗 （九）企业应对收集的废塑料进行充分利用，提高资源回收利用效率，不得倾倒、焚烧与填埋。 本项目充分利用回收的废旧塑料，禁止对其进行倾倒、焚烧与填埋。 相符 （十）塑料再生加工相关生产环节的综合电耗低于500千瓦时/吨废塑料。 本项目实施后，总体工程综合电耗约15千瓦时/吨废塑料。 相符 （十一）PET再生瓶片类企业与废塑料破碎、清洗、分选类企业的综合新水消耗低于1.5吨/吨废塑料。塑料再生造粒类企业的综合新水消耗低于0.2吨/吨废塑料。 本项目属于改建破碎、清洗、分选类，项目实施后，总体工程综合新水消耗0.09吨/吨废塑料。 相符 （十二）其他生产单耗需满足国家相关标准。 / / 四、工艺与装备 （十三）新建及改造、扩建废塑料综合利用企业应采用先进技术、工艺和装备，提高废塑料再生加工过程的自动化水平。 本单位为改建类废塑料综合利用企业，清洗等过程均采用数控技术，提高生产过程自动化水平。 相符 1.PET再生瓶片类企业。应实现自动进料、自动包装与加工过程的自动控制。其中，破碎工序应采用具有减振与降噪功能的密闭破碎设备；湿法破碎、脱标、清洗等工序应实现洗涤流程自动控制和清洗液循环利用，降低耗水量与耗药量；应使用低发泡、低残留、易处理的清洗药剂。 不属于PET再生瓶片类企业。 / 2.废塑料破碎、清洗、分选类企业。应采用自动化处理设备和设施。其中，破碎工序应采用具有减振与降噪功能的密闭破碎设备；清洗工序应实现自动控制和清洗液循环利用，降低耗水量与耗药量；应使用低发泡、低残留、易处理的清洗药剂；分选工序鼓励采用自动化分选设备。 本次改建清洗、分选等工段自动化控制，清洗过程中不使用清洗药剂。 相符 3.塑料再生造粒类企业。应具有与加工利用能力相适应的预处理设备和造粒设备。其中，造粒设备应具有强制排气系统，通过集气装置实现废气的集中处理；过滤装置的废弃过滤网应按照环境保护有关规定处理，禁止露天焚烧。 不属于塑料再生造粒类企业。 / 五、环境保护 （十四）废塑料综合利用企业应严格执行《中华人民共和国环境影响评价法》，按照环境保护主管部门的相关规定报批环境影响评价文件。按照环境保护“三同时”的要求建设配套的环境保护设施，编制环境风险应急预案，并依法申请项目竣工环境保护验收。 本项目正在进行环境影响评价，评价要求项目的建设应严格落实环境保护“三同时”的要求建设配套的环境保护设施，编制环境风险应急预案，并依法申请项目竣工环境保护验收。 相符 （十五）企业加工存储场地应建有围墙，在园区内的企业可为单独厂房，地面全部硬化且无明显破损现象。 本项目加工存储场地为密闭厂房，地面全部硬化。 相符 （十六）企业必须配备废塑料分类存放场所。原料、产品、本企业不能利用废塑料及不可利用废物贮存在具有防雨、防风、防渗等功能的厂房或加盖雨棚的专门贮存场地内，无露天堆放现象。企业厂区管网建设应达到“雨污分流”要求。 本项目原料、产品均在密闭厂房内存放，生产车间具有防雨、防风、防渗等功能。厂区管网建设按照“雨污分流”要求实施。 相符 （十七）企业对收集的废塑料中的金属、橡胶、纤维、渣土、油脂、添加物等夹杂物，应采取相应的处理措施。如企业不具备处理条件，应委托其他具有处理能力的企业处理，不得擅自丢弃、倾倒、焚烧与填埋。 本项目原料为现有工程产出的塑料碎片，回收的废塑料包括废旧汽车保险杠、废旧家电塑料外壳、废旧摩托车塑料外壳、废旧电动车塑料外壳等，不涉及夹杂物。 相符 （十八）企业应具有与加工利用能力相适应的废水处理设施，中水回用率必须符合环评文件的有关要求。废水处理后需要外排的废水，必须经处理后达标排放。企业应采用高效节能环保的污泥处理工艺，或交由具有处理资格的废物处理机构，实现污泥无害化处理。除具有获批建设、验收合格的专业盐卤废水处理设施，禁止使用盐卤分选工艺。 本项目生活污水经化粪池处理暂存后定期清掏作为农肥使用，不外排；清洗废水经污水处理设施处理后循环使用，不外排；污泥定期收集、脱水后外售综合利用。 相符 （十九）再生加工过程中产生废气、粉尘的加工车间应设置废气、粉尘收集处理设施，通过净化处理，达标后排放。 本次改建生产过程不产生粉尘。 / （二十）对于加工过程中噪音污染大的设备，必须采取降噪和隔音措施，企业噪声应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》。 本项目高噪声设备采用基础减震、厂房隔声的降噪措施，确保厂界噪声达标排放。 相符 （四）、《关于联合开展电子废物、废轮胎、废塑料、废旧衣服、废家电拆解等再生利用行业清理整顿的通知》（环办土壤函〔2017〕1240号） 依法取缔一批污染严重的非法再生利用企业 主要包括：与居民区混杂、严重影响居民正常生活环境的无证无照小作坊；无环保审批手续、未办理工商登记的非法企业；不符合国家产业政策的企业；污染治理设施运行不正常且无法稳定达标排放的企业；加工利用“洋垃圾”的企业（洋垃圾是指：危险废物、医疗废物、电子废物、 废旧衣服、生活垃圾、废轮胎等禁止进口的固体废物和走私进口的固体废物）；无危险废物经营许可证从事含有毒有害物质的电子废物、废塑料（如沾染危险化学品、农药等废塑料包装物，以及输液器、针头、血袋等一次性废弃医疗用塑料制品等）加工利用的企业。对上述企业的违法行为依法予以查处，并报请地方人民政府依法对违法企业予以关停。 本项目为改建项目，原料为现有工程产出的塑料碎片，回收的废塑料包括废旧汽车保险杠、废旧家电塑料外壳、废旧摩托车塑料外壳、废旧电动车塑料外壳等，不涉及“洋垃圾”以及沾染危险化学品、农药等废塑料包装物，以及输液器、针头、血袋等一次性废弃医疗用塑料制品；且距离本项目最近的居民点为东北侧310m处的小李洼，不属于居民区混杂的地方。 相符 重点整治加工利用集散地 本次清理整顿集散地是指：在一个工业园区或行政村内聚集5家（含）以上，或在一个乡（镇、街道）内聚集10家（含）以上的电子废物、废轮胎、废塑料、废旧衣服、废家电拆解再生利用作坊和企业。重点检查集散地规划环评的审批和落实情况、环保基础设施建设和运行情况。对行政村内或城乡结合部与居民区混杂的集散地要依法坚决予以取缔。对环保基础设施落后、污染严重、群众反响强烈的集散地，报请地方人民政府依法予以取缔。对集散地内的非法加工利用企业要坚决予以取缔。配合地方人民政府切实做好集散地综合整治、产业转型发展、人员就业安置、维护社会稳定等各项工作。引导集散地绿色发展。 本项目位于商丘市夏邑县何营乡新街东段路北（高架桥东300米），行政村内电子废物、废轮胎、废塑料、废旧衣服、废家电拆解再生利用企业（含本单位）不超过5家，乡镇内电子废物、废轮胎、废塑料、废旧衣服、废家电拆解再生利用企业（含本单位）不超过10家。 相符 规范引导一批再生利用企业健康发展 发挥“城市矿产”示范基地、再生资源示范工程、循环经济示范园区的引领作用和回收利用骨干企业的带动作用；完善再生资源回收利用基础设施，促进有关企业采用先进适用加工工艺，集聚发展，集中建设和运营污染治理设施；推动国内废物再生利用集散地园区化、规模化和清洁化发展；鼓励合法合规再生利用企业联合、重组，做大做强。 环评要求企业采用先进的生产工艺和先进的环保设施，起到引领作用和带动作用。 相符 （五）、《国家发展改革委 生态环境部关于印发“十四五”塑料污染治理行动方案的通知》（发改环资〔2021〕1298号） 一、总体要求 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平生态文明思想，进一步完善塑料污染全链条治理体系，压实地方、部门和企业责任，聚焦重点环节、重点领域、重点区域，积极推动塑料生产和使用源头减量、科学稳妥推广塑料替代产品，加快推进塑料废弃物规范回收利用，着力提升塑料垃圾末端安全处置水平，大力开展塑料垃圾专项清理整治，大幅减少塑料垃圾填埋量和环境泄漏量，推动白色污染治理取得明显成效。 本项目属于塑料废弃物规范回收利用，利用现有工程产出的塑料碎片，采用清洗、甩干、色选（分选）等预处理工艺，最终产出优质塑料碎片，作为再生塑料制品的原料。 相符 二、主要目标 到2025年，塑料污染治理机制运行更加有效，地方、部门和企业责任有效落实，塑料制品生产、流通、消费、回收利用、末端处置全链条治理成效更加显著，白色污染得到有效遏制。在源头减量方面，商品零售、电子商务、外卖、快递、住宿等重点领域不合理使用一次性塑料制品的现象大幅减少，电商快件基本实现不再二次包装，可循环快递包装应用规模达到1000万个。在回收处置方面，地级及以上城市因地制宜基本建立生活垃圾分类投放、收集、运输、处理系统，塑料废弃物收集转运效率大幅提高；全国城镇生活垃圾焚烧处理能力达到80万吨/日左右，塑料垃圾直接填埋量大幅减少；农膜回收率达到85%，全国地膜残留量实现零增长。在垃圾清理方面，重点水域、重点旅游景区、农村地区的历史遗留露天塑料垃圾基本清零。塑料垃圾向自然环境泄漏现象得到有效控制。 本项目利用现有工程产出的塑料碎片，采用清洗、甩干、色选（分选）等预处理工艺，最终产出优质塑料碎片，作为再生塑料制品的原料，项目按照标准建设规范化的再生加工厂。 相符 三、主要任务 （一）积极推动塑料生产和使用源头减量 1.积极推行塑料制品绿色设计。以一次性塑料制品为重点，制定绿色设计相关标准，优化产品结构设计，减少产品材料设计复杂度，增强塑料制品易回收利用性。（工业和信息化部牵头负责）禁止生产厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋、厚度小于0.01毫米的聚乙烯农用地膜、含塑料微珠日化产品等部分危害环境和人体健康的产品。（市场监管总局、国家药监局按职责分工负责）加强限制商品过度包装标准宣贯实施，加强对商品过度包装的执法监管。（市场监管总局、工业和信息化部按职责分工负责） 2.持续推进一次性塑料制品使用减量。落实国家有关禁止、限制销售和使用部分塑料制品的规定。（商务部、文化和旅游部、市场监管总局、民航局、国家邮政局等部门按职责分工负责）制定《一次性塑料制品使用、报告管理办法》，建立健全一次性塑料制品使用、回收情况报告制度，督促指导商品零售、电子商务、餐饮、住宿等经营者落实主体责任。（商务部牵头负责）督促指导电子商务、外卖等平台企业和快递企业制定一次性塑料制品减量平台规则。（商务部、国家邮政局按职责分工负责）发布绿色包装产品推荐目录，推进产品与快递包装一体化，推广电商快件原装直发，大幅减少电商商品在寄递环节的二次包装。（国家邮政局、商务部按职责分工负责）开展可循环快递包装规模化应用试点。（国家发展改革委、国家邮政局按职责分工负责）在全国范围内推广标准化物流周转箱循环共用。（交通运输部、商务部、国家邮政局等部门按职责分工负责）加快实施快递包装绿色产品认证制度。（市场监管总局牵头负责）发挥公共机构表率作用，带头减少使用一次性塑料制品。在机关所属接待、培训场所探索开展直饮净水机替代塑料瓶装水试点。（国管局牵头负责）加强宣传教育与科学普及，引导公众养成绿色消费习惯，减少一次性塑料制品消费，自觉履行生活垃圾分类投放义务。（中央宣传部、中央网信办、国家发展改革委、生态环境部、住房和城乡建设部、国管局、全国供销合作总社等部门按职责分工负责） 3.科学稳妥推广塑料替代产品。充分考虑竹木制品、纸制品、可降解塑料制品等全生命周期资源环境影响，完善相关产品的质量和食品安全标准。（市场监管总局、卫生健康委、工业和信息化部、生态环境部按职责分工负责）开展不同类型可降解塑料降解机理及影响研究，科学评估其环境安全性和可控性。（科技部、生态环境部、工业和信息化部、农业农村部按职责分工负责）健全标准体系，出台生物降解塑料标准，规范应用领域，明确降解条件和处置方式。（市场监管总局牵头负责）加大可降解塑料关键核心技术攻关和成果转化，不断提升产品质量和性能，降低应用成本。（科技部、工业和信息化部按职责分工负责）推动生物降解塑料产业有序发展，引导产业合理布局，防止产能盲目扩张。（国家发展改革委、工业和信息化部按职责分工负责）加快对全生物降解农膜的科学研究和推广应用。（农业农村部牵头负责）加大可降解塑料检测能力建设，严格查处可降解塑料虚标、伪标等行为，规范行业秩序。（市场监管总局牵头负责） 本项目产品为优质塑料碎片，作为再生塑料制品的原料，不进行再生塑料制品的制造。 相符 （二）加快推进塑料废弃物规范回收利用和处置 4.加强塑料废弃物规范回收和清运。结合生活垃圾分类，推进城市再生资源回收网点与生活垃圾分类网点融合，在大型社区、写字楼、商场、医院、学校、场馆等地，合理布局生活垃圾分类收集设施设备，提高塑料废弃物收集转运效率，提升塑料废弃物回收规范化水平。（住房和城乡建设部、商务部、国管局按职责分工负责）进一步加强公路、铁路、水运、民航等旅客运输领域塑料废弃物规范收集，推动交通运输工具收集、场站接收与城市公共转运处置体系的有效衔接。（交通运输部、住房和城乡建设部、国家铁路局、民航局按职责分工负责）鼓励电子商务平台（含外卖平台）、快递企业与环卫单位、回收企业等开展多方合作，加大快递包装、外卖餐盒等塑料废弃物规范回收力度。（商务部、住房和城乡建设部、国家邮政局按职责分工负责）支持供销合作社大力开展塑料废弃物规范回收。（全国供销合作总社牵头负责） 5.建立完善农村塑料废弃物收运处置体系。完善农村生活垃圾分类收集、转运和处置体系，构建稳定运行的长效机制，加强日常监督，不断提高运行管理水平。根据当地实际，统筹县、乡镇、村三级设施建设和服务，合理选择收集、转运和处置模式。深入实施农膜回收行动，继续开展农膜回收示范县建设，推广标准地膜应用，推动机械化捡拾、专业化回收和资源化利用。开展农药包装物回收行动。支持和指导种养殖大户、农业生产服务组织、再生资源回收企业等相关责任主体积极开展灌溉器具、渔网渔具、秧盘等废旧农渔物资回收利用。（农业农村部、住房和城乡建设部、生态环境部、国家乡村振兴局、全国供销合作总社按职责分工负责） 6.加大塑料废弃物再生利用。支持塑料废弃物再生利用项目建设，发布废塑料综合利用规范企业名单，引导相关项目向资源循环利用基地、工业资源综合利用基地等园区集聚，推动塑料废弃物再生利用产业规模化、规范化、清洁化发展。（国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部按职责分工负责）加强塑料废弃物再生利用企业的环境监管，加大对小散乱企业和违法违规行为的整治力度，防止二次污染。（生态环境部负责）完善再生塑料有关标准，加快推广应用废塑料再生利用先进适用技术装备，鼓励塑料废弃物同级化、高附加值利用。（市场监管总局、工业和信息化部按职责分工负责） 7.提升塑料垃圾无害化处置水平。全面推进生活垃圾焚烧设施建设，支持各地尽快补齐生活垃圾焚烧处理能力短板，原则上地级及以上城市和具备焚烧处理能力或建设条件的县城，不再规划和新建原生垃圾填埋设施；支持人口稀疏、垃圾产生量少、不具备建设规模化垃圾焚烧设施的地区，通过跨区域共建共享方式建设焚烧处理设施，或经技术评估论证后，开展分散式、小型化焚烧处理设施试点；大幅减少塑料垃圾直接填埋量。加强现有垃圾填埋场综合整治，提升运营管理水平，规范日常作业，禁止随意倾倒、堆存生活垃圾，防止历史填埋塑料垃圾向环境中泄漏。（国家发展改革委、住房和城乡建设部、生态环境部按职责分工负责） 本项目原材料为现有工程产出的塑料碎片，回收的废塑料包括废旧汽车保险杠、废旧家电塑料外壳、废旧摩托车塑料外壳、废旧电动车塑料外壳等，采用吨袋密闭包装，国Ⅴ载货车辆密闭运输；所用原料均为合法的废塑料预处理生产单位外购，初始原料为夏邑县及周边正规废品回收站回收的已分拣或破碎的废旧汽车保险杠、废旧家电塑料外壳、废旧摩托车塑料外壳、废旧电动车塑料外壳等废塑料。本项目属于塑料废弃物再生利用项目，符合《废塑料污染控制技术规范》（HJ364-2022）的相关规定，各项污染物均得到合理的处置，不产生二次污染。 相符 （三）大力开展重点区域塑料垃圾清理整治 8.加强江河湖海塑料垃圾清理整治。发挥各级河湖长制平台作用，实施江河、湖泊、水库管理范围内塑料垃圾专项清理，建立常态化清理机制，力争重点水域露天塑料垃圾基本清零。（国家发展改革委、生态环境部、水利部按职责分工负责）制定长江经济带塑料污染治理实施方案。（国家发展改革委、生态环境部牵头负责）开展海洋塑料垃圾和微塑料监测调查。实施海湾、河口、岸滩等区域塑料垃圾专项清理，推动沿海市县建立海洋塑料垃圾清理工作长效机制，保持重点滨海区域无明显塑料垃圾。（生态环境部牵头负责）增加海滩等活动场所垃圾收集设施投放，提高垃圾清运频次。（住房和城乡建设部牵头负责）组织开展江河湖海塑料垃圾及微塑料污染机理、监测、防治技术等相关研究。（科技部、生态环境部按职责分工负责） 督促船舶严格按照有关法律法规收集、转移和处置包括塑料垃圾在内的船舶垃圾，督促航运企业落实主体责任，依法打击船舶垃圾违规排放的行为。（交通运输部牵头负责）确保船舶生活垃圾港口接收设施正常运行，推动港口接收设施与城市公共转运处置设施有效衔接，落实船舶生活垃圾接收、转运、处置各环节主体责任，完善船舶生活垃圾“船-港-城”全过程衔接和协作，严格执行长江经济带内河港口船舶生活垃圾免费接收政策。（交通运输部、住房和城乡建设部、生态环境部按职责分工负责） 9.深化旅游景区塑料垃圾清理整治。建立健全旅游景区生活垃圾常态化管理机制，增加景区生活垃圾收集设施投放，推动旅游景区生活垃圾与城乡生活垃圾一体化收运处置，及时清扫收集景区塑料垃圾。倡导文明旅游，强化对游客的教育引导，对随意丢弃饮料瓶、包装袋、湿巾等行为进行劝导制止，实现A级及以上旅游景区露天塑料垃圾全部清零。将塑料污染治理有关要求纳入旅游景区质量等级评定标准体系。（文化和旅游部、住房和城乡建设部、水利部、国家林草局按职责分工负责） 10.深入开展农村塑料垃圾清理整治。结合农村人居环境整治提升工作，将清理塑料垃圾纳入村庄清洁行动的工作内容，组织村民清洁村庄环境，对散落在村庄房前屋后、河塘沟渠、田间地头、巷道公路等地的露天塑料垃圾进行清理，推动村庄历史遗留的露天塑料垃圾基本清零。通过“门前三包”等制度明确村民责任，有条件的地方可以设立村庄清洁日、清洁指挥长、村庄保洁员公益岗位等，推动村庄清洁行动制度化、常态化、长效化。（农业农村部、国家乡村振兴局牵头负责） 本项目原材料为现有工程产出的塑料碎片，回收的废塑料包括废旧汽车保险杠、废旧家电塑料外壳、废旧摩托车塑料外壳、废旧电动车塑料外壳等，所用原料均为合法的废塑料预处理生产单位外购，初始原料为夏邑县及周边正规废品回收站回收的已分拣或破碎的废旧汽车保险杠、废旧家电塑料外壳、废旧摩托车塑料外壳、废旧电动车塑料外壳等废塑料。不涉及江河湖海、旅游景区、农村等重点区域塑料垃圾清理。 相符 四、组织实施 （一）加强统筹协调，落实部门责任 国家发展改革委、生态环境部加强统筹协调，充分发挥塑料污染治理专项工作机制作用，明确责任分工，制定年度工作要点，督促抓好工作落实，及时总结分析工作进展。生态环境部、国家发展改革委牵头组织开展年度塑料污染治理联合专项行动，调研指导推动地方落实各项任务，并将联合专项行动发现的塑料污染治理相关突出问题纳入中央生态环境保护督察范畴。有关部门按照职责分工抓好各项任务落实。 本项目严格落实相关法律法规政策的相关规定。 相符 （二）加强属地管理，压实地方责任 地方各级人民政府落实属地管理责任，对本行政区域内的塑料污染治理工作负总责，加强组织领导，健全工作机制，明确责任分工，结合实际抓好组织落实，确保完成本地区塑料污染治理目标任务。 本项目严格落实相关法律法规政策的相关规定。 相符 （六）、《商丘市生态环境保护委员会关于印发商丘市2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（商环委〔2023〕1号） 《商丘市2023年蓝天保卫战实施方案》 1.加快传统产业企业升级改造。组织对炭素、耐火材料、包装印刷、家具制造等行业企业开展排查摸底，2023年5月底前建立重点行业企业清单台账，研究制定“一行业一策”整治提升方案，从生产工艺、产能规模、能耗水平、燃料类型、污染治理和区域环境综合整治等方面明确升级改造标准，支持建设集中供热(气)中心、集中涂装中心、活性炭集中再生处理中心、有机溶剂回收处置中心，培育一批绿色工厂、绿色工业园区，不断优化产业结构，推进工业企业绿色低碳高质量发展。 本项目属于C4220非金属废料和碎屑加工处理，为国家鼓励类项目，不属于炭素、耐火材料、包装印刷、家具制造等行业企业，目前尚未被列入重点行业企业清单台账。 相符 2.依法依规淘汰低效落后产能。将大气污染物排放强度高、治理难度大以及产能过剩行业的工艺和装备纳入淘汰范围。制定2023年落后产能淘汰退出工作方案，严格执行能耗、环保、质量、安全、技术等法规标准，明确落后产能淘汰目标任务，组织开展排查整治专项行动，对落后产能实施动态“清零”。 本项目不属于大气污染物排放强度高、治理难度大、产能过剩行业。 相符 3.推进重污染企业退城搬迁。全面排查不符合城市建设规划、行业发展规划、生态环境功能定位的重污染企业，结合空气质量高值热点情况，研究建立重污染企业退城搬迁工作台账，持续推进重污染企业退城搬迁工作。 本项目选址位于河南省商丘市夏邑县何营乡新街东段路北（高架桥东300米），不在城区范围内，不属于重污染企业，符合夏邑县何营乡土地利用总体规划。 相符 13.加强扬尘防治精细化管理。开展扬尘治理提升行动，严格落实扬尘治理“两个标准”要求，做好建筑工地、线性工程、城乡结合部等关键部位和重点环节综合治理，加大扬尘污染防治执法监管力度，逐月开展降尘量监测，实施公开排名通报，城市(含县城)平均降尘量不得高于7吨/月·平方公里。持续开展城市清洁行动，强化道路扬尘综合整治，重点提升国省道、县乡道路、城乡结合部和背街小巷等各类道路清扫保洁效果，2023年11月底前实现建成区道路清扫覆盖率达到90%以上，道路机械化清扫率达到80%以上，道路清扫保洁能力显著增强。加强餐饮油烟日常监督，强化市、县监控平台联网运行，实现对大型餐服务单位油烟排放情况实时监控；餐饮油烟净化设施月抽查率不低于20%。 本项目租赁现有厂房，不需土建作业，不涉及施工扬尘。 相符 16.推进重点行业超低排放改造。高质量推进钢铁、水泥行业超低排放改造，2023年11月底前全市钢铁、水泥企业大气污染物有组织排放、无组织排放达到超低排放要求。有序推进焦化行业大气污染物有组织排放、无组织排放、运输过程全工序全流程超低排放改造。强化帮扶指导，协调解决企业改造过程中的困难和问题，提升企业改造积极性和运行管理水平。 本项目属于C4220非金属废料和碎屑加工处理，不属于钢铁、水泥等重点行业。 相符 17.实施工业污染排放深度治理。以钢铁、水泥、焦化、砖瓦窑、玻璃、炭素、耐火材料、石灰窑等行业工业窑炉为重点，全面提升污染物治理设施、无组织排放管控和在线监控设施运行管理水平，加强物料运输、装卸储存及生产过程中的无组织排放控制，推进实施清洁生产改造，确保污染物稳定达标排放。2023年5月底前，全面排查除尘脱硫一体化、简易碱法脱硫、简易氨法脱硫脱硝、湿法脱硝、氧化法脱硝等低效治理设施以及低温等离子、光催化、光氧化等V0Cs 简易低效治理设施;取缔直接向烟道内喷洒脱硫脱硝剂等敷衍式治理工艺。9月底前，对无法稳定达标排放的通过更换适宜高效治理工艺、提升现有治污设施处理能力、清洁能源替代等方式完成分类整治，对人工投加脱硫脱硝剂的简易设施实施自动化改造。 本项目属于C4220非金属废料和碎屑加工处理，不涉及工业炉窑。 相符 18.开展锅炉综合治理“回头看”。2023年11月底前，全面淘汰35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉(含茶水炉、经营性炉灶、储粮烘千设备等燃煤设施);鼓励淘汰4蒸吨/小时以下生物质锅炉，保留及现有生物质锅炉应采用专用炉具，禁止掺烧煤炭、垃圾、工业固体废物等其他物料；推进燃气锅炉低氮燃烧改造，取消烟气再循环系统开关阀，确有必要保留的，通过设置电动阀、气动阀或铅封等方式加强监管。加强燃煤锅炉、生物质锅炉除尘、脱硫、脱硝设施运行管理，强化全过程排放控制和监管力度，对于污染物无法稳定达标排放的，依法依规实施整治。将新建燃煤锅炉、10蒸吨/小时及以上燃气锅炉、4蒸吨/小时及以上生物质锅炉实施自动监控载入排污许可证;持续推动已建成燃煤锅炉、10蒸吨/小时及以上燃气锅炉、4蒸吨/小时及以上生物质锅炉实施自动监控，督促排污单位安装自动监控设施、与生态环境部门联网，并载入排污许可证。 本项目不使用锅炉，项目实施后按要求申报排污许可证。 相符 《商丘市2023年碧水保卫战实施方案》 5.巩固整治成果，提升饮用水安全保障水平。科学划定、调整、取消饮用水水源保护区(范围)，规范保护区勘界备案，完善标识标牌设立。开展饮用水水源保护区环境风险隐患排查整治，实施“动态清零行动”。开展县级以上集中式饮用水水源地环境状况调查评估和乡镇级及以下水源地基础信息调查，推进乡镇级及以下水源地保护区(范围)划定工作。加大饮用水安全状况信息公开力度。 本项目选址不在集中式饮用水水源保护区范围内，符合饮用水源地保护规划要求。 相符 17.实施工业废水循环利用工程。推进企业、工业园区根据内部废水水质特点，围绕过程循环和回用，实施废水循环利用技术改造，完善废水循环利用装备和设施，促进企业间串联用水、分质用水、一水多用和梯级利用，提升企业水重复利用率。新建企业和园区要在规划布局时，统筹供排水、水处理及循环利用设施建设，推动企业间的用水系统集成优化。开展工业废水再生利用水质监测评价和用水管理,推动地方和重点用水企业搭建工业废水循环利用智慧管理平台。 本项目属于C4220非金属废料和碎屑加工处理，项目营运期产生的废水采取相应的治理措施后，能够实现废水的综合利用，不外排。 相符 19.推动企业绿色转型发展。严格落实环境准入，落实“三线一单”生态环境分区管控体系，构建以“三线一单”为空间管控基础、环境影响评价为环境准入把关、排污许可为企业运行守法依据的生态环境管理框架。在造纸、焦化、氮肥、农副食品加工、皮革、印染、有色、原料药制造、电镀等重点水污染物排放行业，深入推进清洁生产审核，推动清洁生产改造，减少单位产品耗水量和单位产品排污量，促进企业废水厂内回用。 本项目属于C4220非金属废料和碎屑加工处理，不属于重点水污染物排放行业，满足“三线一单”的相关要求，项目营运期产生的废水采取相应的治理措施后，能够实现废水的综合利用，不外排。 相符 21.加强水环境风险防控。以涉危涉重企业、工业园区等为重点，加强水环境风险日常监管，强化应急设施建设，进一步开展尾矿库环境风险隐患排查，建立尾矿库分级分类环境监管制度。完善上下游政府及相关部门之间的联防联控、信息共享、闸坝调度机制，落实防范措施。加强重点饮用水水源地河流、重要跨界河流以及其他敏感水体风险防控，完善“一河一策一图”应急预案，强化重点区域污染监控预警，提高水环境风险防控和应急处置能力。 本项目属于C4220非金属废料和碎屑加工处理，满足“三线一单”的相关要求，项目营运期废水主要为清洗废水和生活污水，清洗废水经污水处理设施处理后循环使用、不外排，生活污水经化粪池处理暂存后综合利用，不外排，按要求落实相关环境风险防范措施，项目不涉及其他水环境风险。 相符 《商丘市2023年净土保卫战实施方案》 3.全面加强固体废物监管。持续开展危险废物排查整治，全面提升危险废物环境监管、利用处置和环境风险防范“三个能力”，推动危险废物监管和利用处置能力改革工作。加快健全医疗废物收集转运体系，支持现有医疗废物集中处置设施提标改造。动态更新涉危险废物企业“四个清单”，有序推进固废监管信息化建设，强化危险废物源头管控和收集转运等过程监管。持续开展小微企业危险废物收集和废铅酸蓄电池收集转运试点工作。 本项目依托现有工程1间30m2的固废暂存设施，须满足GB18599、GB15562.2的相关规定，一般废物收集后外售综合利用；做好防风、防雨、防晒、防流失等措施，防止对环境产生二次污染；入库固废应分类存放，加强管理，严禁混存；建立一般废物环境管理台账，按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》的要求记录一般废物的产生、收集暂存、转运、综合利用或处置等信息。 相符 5.扎实开展新污染物治理。建立健全新污染物污染防治机制，以持久性有机污染物、内分泌干扰物、抗生素等为重点，统筹推进新污染物环境治理。开展新污染物环境风险评估，以高关注、高产(用)量的新污染物为重点，开展环境信息调查和环境风险筛查，根据国家、省重点管控新污染清单，动态更新市级重点管控新污染物企业清单。严格落实重点管控新污染物禁止、限制、限排等环境风险管控。根据工作安排做好国际公约管控化学物质调查统计。 本项目属于C4220非金属废料和碎屑加工处理，不涉及持久性有机污染物、内分泌干扰物、抗生素等污染物的排放。 相符 6.强化重点污染源环境风险防控。在全市开展危险废物非法堆放、贮存、倾倒和填埋问题排查，严厉打击非法转移、倾倒、处置等违法行为。抓好汛期危险废物环境风险隐患排查。加强废弃危险化学品等危险废物环境管理，完善危险废物申报登记制度，压实涉废弃危险化学品企业主体责任，强化废弃危险化学品等危险废物全过程管理。推动涉重金属企业绿色发展，动态更新全口径涉重金属重点行业企业清单。 本项目属于C4220非金属废料和碎屑加工处理，不涉及废弃危险化学品，不产生危险废物。 相符 9.保障重点建设用地安全利用。生态环境、自然资源部门加强联动监管，健全管理机制，用途变更为“一住两公”纳入详细规划和供地管理的地块应在供地(土地划拔、出让)前落实土壤污染风险管控和修复活动。生态环境部门共享重点建设用地土壤污染风险管控和修复落实情况，及时上传全国土壤环境管理信息系统，组织开展安全利用核查核算；自然资源部门及时共享用途变更为“一住两公”的年度供地计划，并依法督促土地使用权人、土壤污染责任人或管理单位开展土壤污染状况调查。鼓励采取“净土收储”“净土供应”或“环境修复+开发建设”等模式。 项目厂区用地为工业用地，符合夏邑县何营乡土地利用总体规划。 相符 10.加强关闭搬迁企业地块风险管控。利用重点行业企业用地土壤污染状况调查成果和注销、撤销排污许可企业信息，将可能存在土壤污染风险的关闭搬迁企业地块纳入监管，确定全市优先监管地块清单，推进土壤污染状况调查和土壤污染风险评估;有污染扩散风险的，开展环境监测，农药、化工等重点行业地块依法落实风险管控或修复措施。加强暂不开发利用污染地块风险管控，县级制定污染地块风险管控年度计划，落实风险管控措施，利用卫星遥感、无人机、视频监控等手段开展检查。 本项目位于商丘市夏邑县何营乡新街东段路北（高架桥东300米），不属于存在土壤污染风险的地块，所在地块为工业用地，符合夏邑县何营乡土地利用总体规划。 相符 14.加强地下水污染风险防控。以“十四五”国家地下水环境质量考核点位为重点，实施地下水质量达标或保持方案，开展点位周边污染源排查，建立风险台账，落实水质达标或保持措施。以化学品生产企业、垃圾填埋场、危险废物处置场、产业集聚区等为重点，强化地下水重点污染源风险排查和管控。 本项目属于C4220非金属废料和碎屑加工处理，项目针对各分区采取了防渗措施，基本不存在土壤、地下水环境污染途径。 相符 综上所述，本项目符合《废塑料污染控制技术规范》（HJ364-2022）、《废塑料加工利用污染防治管理规定》（公告2012年第55号）、《废塑料综合利用行业规范条件》（工业和信息化部公告2015年第81号）、《关于联合开展电子废物、废轮胎、废塑料、废旧衣服、废家电拆解等再生利用行业清理整顿的通知》（环办土壤函〔2017〕1240号）、《国家发展改革委 生态环境部关于印发“十四五”塑料污染治理行动方案的通知》（发改环资〔2021〕1298号）、《商丘市生态环境保护委员会关于印发商丘市2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（商环委〔2023〕1号）等污染防治要求的相关规定。 4、生态环境保护规划相符性 4.1与商政〔2022〕37号文件相符性 根据商丘市人民政府2022年9月29日发布的《商丘市“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划》（商政〔2022〕37号），本项目与规划的相关相符性分析如下。 |
| --- | --- |

|  | 本项目与商丘市“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划的相符性分析 规划相关要求 本项目情况 相符性 第三章 坚持区域协调，加快推动绿色低碳发展 第二节 积极推动产业发展生态化 严格环境准入。从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设，加大钢铁、烧结砖瓦、电解铝等行业落后产能淘汰和过剩产能压减力度。原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉，禁止新增化工园区。国家、省绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到B级以上要求。 加快落后产能淘汰。按照《河南省淘汰落后产能综合标准体系》，落实河南省利用综合标准依法依规推动落后产能退出年度工作方案，严格执行能耗、环保、质量、安全、技术等法规标准，建立淘汰类工业产能和装备清单，对国家和省、市明确的落后生产工艺装备和落后产品，实施落后产能清零行动，持续推进传统产业淘汰升级。 本项目不属于高耗能、高排放和产能过剩等禁止类项目，不属于“两高”行业，不使用煤气发生炉和燃煤锅炉；本项目属于国家鼓励类项目，符合国家相关产业政策，项目所用的设备、工艺均不属于禁止或淘汰类，产品为优质塑料碎片，不属于落后产品。本项目属于改建项目，国民经济行业类别为C4220非金属废料和碎屑加工处理，主要工艺流程为“现有工程产出的塑料碎片-清洗-甩干-色选-外售”，不属于《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）和《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）等文件规定的绩效分级重点行业；项目实施后，在重污染天气预警期间，严格落实当地生态环境主管部门的差异化管控要求。 相符 第五章 加强协同治理，持续改善大气环境 第二节 推进污染深度治理与精细化管理 深化重点行业点源污染治理。巩固钢铁、水泥行业超低排放改造成效，深化重点行业工业炉窑大气污染综合治理，深化垃圾焚烧发电、生物质发电废气提标治理。铸造、铁合金、水泥、建材、耐火材料、有色金属等行业，严格控制物料存储、运输及生产工艺过程无组织排放。重点涉气排放企业原则上不得设置烟气旁路，因安全生产无法取消的，安装旁路在线监管系统。推广工业烟气中三氧化硫、汞、铅、砷、镉、二噁英、苯并芘等非常规污染物强效脱除技术应用。 做好VOCs全过程综合管控。建立完善源头、过程和末端的VOCs石化、化工、包装印刷、工业涂装、家具制造等重点行业全过程综合控制体系，实施VOCs排放总量控制。推进工业园区、企业集群因地制宜推广建设涉VOCs“绿岛”项目。开展成品油、有机化学品等涉VOCs物质储罐排查，逐步取消石化、煤化工、制药、农药、化工、工业涂装、包装印刷等企业非必要的VOCs废气排放系统旁路。根据国家和省内 VOCs行业和产品标准体系，扩大低（无）VOCs产品标准的覆盖范围。全面推进使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，建立低VOCs含量产品标志制度。开展汽修行业VOCs综合治理，加大餐饮油烟污染治理力度。 强化扬尘污染整治。全面推行绿色施工，将绿色施工纳入企业资质评价、信用评价。继续推进道路、水利等线性工程“散尘”治理，强化监督监管实行全方位管控。大力推进道路清扫保洁机械化作业，提高道路机械化清扫率，渣土车实施硬覆盖与全封闭运输。根据大气环境质量改善要求和能源消费结构，逐步扩大高污染燃料禁燃区范围，深入开展禁燃区散煤焚烧及煤场清理专项行动，大力推进农副产品烘干、烤烟、畜牧业生产设施等领域的散煤治理，高污染燃料禁燃区内生产、销售、使用散煤全部清零。强化裸露地面、物料堆场、露天矿山等综合整治。严控平均降尘量，实施网格化降尘量监测考核体系。 本项目属于C4220非金属废料和碎屑加工处理，主要工艺流程为“现有工程产出的塑料碎片-清洗-甩干-色选-外售”，生产工艺不产生废气。 相符 第六章 深化“三水统筹”，提升水生态环境 第一节 强化水生态环境系统治理 持续削减化学需氧量和氨氮等主要水污染物排放总量，加强总磷、高锰酸盐指数排放控制，力争到2025年，市域水环境质量全面改善。包河宁陈闸、吕楼、马桥，浍河业庙、黄口，沱河老杨楼、张板桥、小王桥等8个国考断面稳定达标，废黄河吴屯水库、惠济河柘城砖桥、王引河祖楼3个国考断面扣除上游来水影响水质稳定达标，包河、东沙河、响河、古宋河、柘城废黄河水质全面改善；水资源保障能力明显提升，消除浍河、沱河、永安沟部分河段断流状况；水生态恢复工作初见成效，王引河、沱河水生态得到初步改善，废黄河完善的水生态系统得到有效保护。县城以上建成区黑臭水体全面消除；城市饮水安全保障水平显著提升。 第五节 持续深化水污染治理 推动工业污染防治。落实“三线一单”生态环境分区管控体系，加强重点区域、重点河流、重点产业布局规划环评，构建以“三线一单”为空间管控基础、环境影响评价为环境准入把关、排污许可为企业运行守法依据的生态环境管理框架，从源头预防环境污染和生态破坏。严禁在淮河流域干流及主要支流临岸一定范围内新建“两高一资”项目。以造纸、氮肥、农副食品加工、皮革、印染、有色、原料药制造、电镀、化工等高污染高耗水行业为重点，深入推进清洁生产审核，开展全流程的清洁生产改造或者清洁化改造，依法对“双超双有高能耗”行业企业实施强制性清洁生产审核，促进传统产业绿色转型升级。推进化工、印染、电镀等产业集群提升改造，提高产业集约化、绿色化发展水平。以省级先进制造业开发区为重点，实施工业企业稳定达标排放，全面推进污水处理设施建设和污水管网排查整治，杜绝企业偷排、污水处理厂污水溢流现象，严格控制工业废水未经处理或未有效处理直接排入城镇生活污水处理系统，严厉打击向河湖湿地等偷排、直排行为。严格规划环评审查，完善现有污水处理厂配套管网，新建、扩建省级先进制造业开发区同步规划建设污水收集和集中处理设施，工业废水全收集、全处理，确保稳定达标排放。 本项目属于C4220非金属废料和碎屑加工处理，不属于高污染行业企业，满足“三线一单”的相关要求，营运期产生的废水采取相应的治理措施后，能够实现废水的综合利用，不外排，化学需氧量和氨氮等主要水污染物排放总量为0。 相符 第七章 统筹地上地下，强化土壤和地下水污染防控 第一节 推进土壤安全利用 加强建设用地准入管理。持续更新建设用地土壤污染风险管控和修复地块名录，严格准入管理。未依法完成土壤污染状况调查和风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。加强建设用地规划、出让、转让、用途变更、收回、续期等环节监管，确保土壤环境保护相关政策要求得到落实。加强暂不开发利用污染地块生态管控，确需开发利用的，依法实施管控修复，优先规划用于拓展生态空间。对暂不开发利用的地块要制定土壤污染风险管控方案，划定管控区域，建立标识、发布公告，定期组织开展土壤环境监测。 本项目位于商丘市夏邑县何营乡新街东段路北（高架桥东300米），未被列入污染地块名录，所在地块为工业用地，符合夏邑县何营乡土地利用总体规划。 相符 根据上表对比分析可知，本项目符合《商丘市“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划》（商政〔2022〕37号）的相关要求。 4.2与夏邑县饮用水源保护区划相符性 本项目与夏邑县饮用水源保护区划的相符性分析 夏邑县饮用水源保护区划 本项目情况 （一）、夏邑县县级集中式饮用水水源保护区划 依据：《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》（豫政办〔2013〕107号）和《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文〔2020〕56号）。 （1）取消饮用水水源保护区夏邑县一水厂地下水井群 （2）夏邑县二水厂地下水井群（共12眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围40米的区域(1～5号取水井)，10～12号井群外包线内及外围40米的区域，6～9号取水井外围40米的区域。 （3）夏邑县三水厂地下水井群（共4眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西40米、南40米、北40米、东0米的区域(1～2号取水井)，3号、4号取水井外围40米的区域。 （二）、夏邑县乡镇集中式饮用水水源保护区划 依据：《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》（豫政办〔2016〕23号）。 （1）夏邑县歧河乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西20米、南15米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （2）夏邑县郭店乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、西20米、北10米的区域。 （3）夏邑县会亭镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：供水站厂区及外围东10米、北10米的区域。 （4）夏邑县罗庄乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：供水站厂区及外围西20米、南15米的区域。 （5）夏邑县马头镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：供水站及外围西10米、南15米的区域。 （6）夏邑县业庙乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西20米、南25米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （7）夏邑县桑堌乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、南25米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （8）夏邑县李集镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西10米、南10米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （9）夏邑县车站镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、北10米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米、西至010县道的区域。 （10）夏邑县杨集镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米、南20米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （11）夏邑县骆集乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西15米、北10米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （12）夏邑县刘店乡（现刘店集乡）地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米、南20米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （13）夏邑县太平镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 （14）夏邑县孔庄乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西10米、南15米的区域。 （15）夏邑县北岭镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米、北20米的区域。 （三）、夏邑县千吨万人饮用水水源保护区划 依据：《夏邑县人民政府办公室关于印发夏邑县千吨万人饮用水水源保护区划分的通知》（夏政办〔2019〕43号）。 （1）胡桥乡李王庄村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （2）北岭镇地下水井群2号水源井、3号水源井（已区划1眼，现新增2眼：2、3号水源井） 一级保护区范围：2号井、3号井取水井外围30米区域。 （3）火店镇李店村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （4）韩道口镇韩西村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井、2号井取水井外围30米区域。 （5）孔庄乡地下水井2号水源井、3号水源井（已区划1眼，现新增2眼：2、3号水源井） 一级保护区范围：2号井、3号井取水井外围30米区域。 （6）郭店镇冉庙村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （7）会亭镇王厂村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 （8）业庙乡地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （9）马头镇地下水井群2号水源井、3号水源井（已区划1眼，现新增2眼：2号水源井、3号水源井） 一级保护区范围：2号井、3号井取水井外围30米区域。 （10）太平镇地下水井群2号水源井、3号水源井、4号水源井（已区划1眼，现新增3眼：2、3、4号水源井） 一级保护区范围：2号井、3号井、4号井取水井外围30米区域。 （11）何营乡杨井村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （12）桑堌乡地下水井群3号水源井(已区划2眼，现新增1眼：3号水源井) 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （13）济阳镇胡楼村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 （14）罗庄镇罗东村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （15）中峰乡冯楼村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 （16）李集镇地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （17）李集镇郭庄村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 （18）车站红山庙村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （19）车站镇地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （20）杨集镇地下水井群3号水源井、4号水源井（已区划2眼，现新增2眼：3号、4号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米东至学校区域、4号井取水井外围30米区域。 （21）王集乡孙庄村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （22）骆集乡地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （23）刘店集乡地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （24）曹集乡马庄村地下水井（1眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区。 （25）歧河乡蔡河村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 经现场勘查，距离本项目最近的集中式饮用水源保护区为何营乡杨井村地下水井群，位于本项目西南侧约1.3km（详见附图5）；本项目不在饮用水水源保护区范围内，厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水源。 综上所述，本项目符合夏邑县饮用水源保护区划。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 夏邑县宏轩环保科技经营部位于河南省商丘市夏邑县何营乡新街东段路北（高架桥东300米），目前企业现有1条年回收破碎清洗1.5万吨废塑料生产线和1条年回收清洗1.5万吨废塑料生产线，设计年生产时长7200小时，产品为经破碎、清洗、色选分类后的塑料碎片。 为提升产品质量，企业拟投资80万在原年回收加工3万吨废旧塑料产能不变的基础上，对现有工程产出的塑料碎片产品进行深加工，产出优质塑料碎片。本项目为夏邑县宏轩环保科技经营部年回收加工3万吨废塑料技术改造项目，本项目的备案由夏邑县宏轩环保科技经营部在河南省投资项目在线审批监管平台提交，并由夏邑县发展和改革委员会批准，项目代码：2312-411426-04-02-629358；根据建设单位提供的关于本项目的设计方案，项目生产工艺流程为：现有工程产出的塑料碎片产品-清洗-甩干-色选-外售等，项目实施后可有效提升产品质量，改建后总体工程年回收破碎清洗废塑料3万吨的生产能力不变。 根据《<建设项目环境保护管理条例>释义》（环境保护部政策法规司 环境保护部环境影响评价管理司编写），本项目属于改建项目；根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，本项目的国民经济类别为C4220非金属废料和碎屑加工处理，经对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号），本项目属于“三十九、废弃资源综合利用业42 85非金属废料和碎屑加工处理422 废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废钢、废铁、金属和金属化合物矿灰及残渣、有色金属废料与碎屑、废塑料、废轮胎、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理（农业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的除外）”类项目。因此，本项目应编制环境影响报告表。 建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）摘选 环评类别 项目类别 报告书 报告表 登记表 本栏目环境敏感区含义 三十九、废弃资源综合利用业42 85 金属废料和碎屑加工处理421；非金属废料和碎屑加工处理422（421和422均不含原料为危险废物的，均不含仅分拣、破碎的） / 废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废钢、废铁、金属和金属化合物矿灰及残渣、有色金属废料与碎屑、废塑料、废轮胎、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理（农业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的除外） / / 1、主要建设内容 本项目总投资80万元，主要建设内容为在原年回收加工3万吨废旧塑料产能不变的基础上，新租赁1500平方米生产车间，通过购置6台洗料机、6台甩干机、6台提升机、2台色选机，项目实施后可有效提升产品质量，改建后总体工程年回收破碎清洗废塑料3万吨的生产能力不变。本项目主要建设内容的组成分类如下表所示。 本项目主要建设内容 工程类别 工程名称 工程内容 依托关系 主体工程 1#生产车间 现有，1F，钢结构，建筑面积300m2。 依托现有 2#生产车间 现有，1F，钢结构，建筑面积300m2。 依托现有 3#生产车间 现有，1F，钢结构，建筑面积1500m2。 新增租赁厂房 辅助工程 办公用房 现有，2F，砖混结构，总建筑面积300m2。 依托现有 公用工程 给水 利用厂区内现有水井 依托现有 排水 雨污分流，雨水排入附近沟渠，生活污水经化粪池处理暂存后，定期清掏作为农肥使用，资源化利用，不外排；清洗废水经污水处理设施处理后循环使用，不外排。 依托现有 供电 当地供电电网 依托现有 供暖、制冷 生产设施不需加热，办公区的供暖、制冷采用单体式空调。 依托现有 环保工程 大气污染防治措施 废水处理设施废气 污泥及时清理等 依托现有 水污染防治措施 生活污水 经现有1座10m3化粪池处理暂存后定期清掏作为农肥使用，不外排。 依托现有 清洗、甩干工序废水 经现有1套5m3/h“混凝沉淀+气浮”工艺污水处理设施处理后循环使用，不外排。 依托现有 新增清洗、甩干设备安装1套废水收集管道 新建 噪声污染防治措施 设备运行噪声 厂房隔声 依托现有 基础减振、日常设备维护等 新建 固废防治措施 一般废物 依托现有1间30m2的固废暂存设施，须满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求；废包装袋、清洗槽底泥、废水处理设施污泥定期收集清理后外售综合利用。 依托现有 生活垃圾 经垃圾收集箱（带盖）收集后，委托当地环卫部门清运处置。 依托现有 主要依托设施可行性 序号 主要依托设施 内容 使用情况 是否满足 1 办公用房 厂区办公生活用房总建筑面积300m2。 本次改建新增劳动定员5人，改建后人均办公生活建筑面积20m2，满足本项目需求。 是 2 供水设施 厂区自备井 本次改建新增用水仅为生活办公用水和水洗工序补水，用水量约6.8m3/d，新增用水量少，满足本项目需求。 是 3 大气污染防治措施 废水处理设施废气采取污泥及时清理等控制措施 本项目废水处理设施采用混凝沉淀+气浮工艺，不涉及生化处理，基本不产生氨、硫化氢等恶臭气体，采取污泥及时清理等控制措施后满足达标排放要求。 是 4 水污染防治措施 现有工程配备有1套5m3/h废水处理设施， 1座10m3化粪池。 现有工程进入废水处理设施的废水量为10.67m3/d，废水处理设施剩余处理容量为109.33m3/d，本项目新增废水量为13.8m3/d，项目实施后废水处理设施的剩余处理容量能够接纳本项目新增污水，对废水处理负荷影响不大。现有工程生活污水量0.32m3/d，化粪池剩余处理容量9.68m3/d，能够接纳本项目污水（0.16m3/d）。 是 5 固废防治措施 厂区设置有1间30m2的固废暂存设施，办公、生活区配备生活垃圾收集箱（带盖）。 现有工程设置有1间30m2的固废暂存设施，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求，改建后全厂一般固废的临时贮存量平均约0.2t/d，临时贮存的一般固废定期外售综合利用，固废暂存设施的临时贮存容量可满足本项目需求。现有工程生活垃圾产生量约3.3kg/d，本项目新增生活垃圾产生量约1.9kg/d，生活垃圾日常日清，垃圾收集箱（带盖）余量可满足本项目需求。 是 2、主要产品及产能 根据本项目的设计方案，本次改建项目主要用于提升产品质量，改建后总体工程年回收破碎清洗废塑料3万吨的生产能力不变。项目主要产品及规模详见下表。 本项目主要产品及规模 序号 产品名称 设计产能 单位 备注 1 优质塑料碎片 29395.458 吨/年 对现有工程产出的塑料碎片产品进行深加工，产出优质塑料碎片 改建后总体工程主要产品及规模 序号 项目类别 设计回收加工能力 产品名称 设计产能 单位 备注 1 现有工程 30000 塑料碎片 29424.878 吨/年 一期建成年回收清洗1.5万吨废塑料、破碎清洗1.5万吨废塑料生产线，设计回收加工能力为年回收加工3万吨废塑料；产品为经破碎、清洗、色选分类后的塑料碎片。 2 本次改建 / 优质塑料碎片 29395.458 吨/年 / 3 总体工程 30000 优质塑料碎片 29395.458 吨/年 改建后总体工程年回收加工3万吨废塑料，产品为深加工处理后产出的优质塑料碎片。 3、主要原辅材料及能源消耗 根据本项目的设计方案，本项目的主要原辅材料及能源消耗情况如下表所示。 本项目主要原辅材料及能源消耗情况一览表 序号 名称 年用量 单位 规格 形态 来源 备注 1 现有工程产出的塑料碎片产品 29424.878 吨 / 固体 现有工程产出的产品 / 2 PAC 0.23 吨 25kg/袋 固体 外购 改建新增用量 3 PAM 0.05 吨 25kg/袋 固体 外购 改建新增用量 4 水 2040 吨 / 液体 厂区内现有水井 改建新增用量 5 电 20 万Kw·h / / 当地供电电网 改建新增用量 改建后总体工程主要原辅材料及能源消耗情况一览表 序号 名称 年用量 单位 规格 形态 来源 改建前后变化情况 1 已分拣的废旧塑料 15000 吨 800kg/袋 固体 外购 无 2 已破碎的废旧塑料 15000 吨 800kg/袋 固体 外购 无 3 PAC 0.38 吨 25kg/袋 固体 外购 增加0.23吨/年 4 PAM 0.05 吨 25kg/袋 固体 外购 增加0.05吨/年 5 水 2637 吨 / 液体 厂区内现有水井 增加2040吨/年 6 电 45 万Kw·h / / 当地供电电网 增加20万Kw·h/年 注： （1）本项目所用原料为现有工程产出的塑料碎片产品； （2）现有工程回收的废塑料包括废旧汽车保险杠、废旧家电塑料外壳、废旧摩托车塑料外壳、废旧电动车塑料外壳等，塑料品种主要为PP（聚丙烯）、PE（聚乙烯）、ABS（丙烯晴-苯乙烯-丁二烯共聚物）；不涉及原用途为化学用品、医疗用等有毒、涉重的塑料制品，不使用含油废塑料，不涉及被危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物（如盛装油漆、涂料及其它化工产品的塑料桶等）、进口废塑料；不涉及使用废塑料类危险废物作为原料，包括被危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物，废弃的一次性医疗用塑料制品（如输液器、血袋），盛装农药、废染料、强酸、强碱的废塑料等。 本项目主要原辅材料组分、理化性质一览表 序号 名称 组分及理化特性 燃烧特性 急性毒性 1 PP（聚丙烯） 系白色蜡状材料，外观透明而轻。无毒、无味，密度为0.89-0.91g/cm3，易燃，熔点165℃，在155℃左右软化，使用温度范围为-30-140℃，在80℃以下能耐酸、碱、盐液及多种有机溶剂的腐蚀，能在高温和氧化作用下分解。具有良好的电性能和高频绝缘性，不受湿度影响，但低温时变脆、不耐磨、易老化。 易燃，其燃烧一般是由于受到外来的热而分解出可燃性气体，并与空气中的氧气相混合而着火，离火后继续燃烧，火焰上端呈黄色，下端呈蓝色，有少量黑烟产生，燃烧时发出石油味。 无毒 2 PE（聚乙烯） 无味、无臭、无毒、表面无光泽、乳白色蜡状颗粒，密度约0.920g/cm3，熔点130℃-145℃。不溶于水，微溶于烃类、甲苯等。能耐大多数酸碱的侵蚀，吸水性小，在低温时仍能保持柔软性，电绝缘性高。 易燃，离火后能继续燃烧，火焰上端呈黄色，下端呈蓝色，燃烧时会熔溶，有液体滴落，无黑烟冒出，同时，发出石蜡燃烧时发出的气味。 无毒 3 ABS（丙烯晴-苯乙烯-丁二烯共聚物） ABS树脂是徼黄色固体，有一定的韧性，冲击强度教高，化学稳定性，电性能良好，密度约为1.04-1.06g/cm3。 燃烧时比较缓慢，离火后仍能继续燃烧，火焰呈黄色，并发出大量的黑烟和烟束。燃烧时，塑料软化烧焦，无熔溶滴落。 无毒 4 PAC 中文名称：聚合氧化铝；聚合氯化铝；多氯化铝；简称PAC。无色或黄色树脂状固体，其溶液为无色或黄褐色透明液体。易溶于水及稀酒精，不溶于无水酒精及甘油。水溶性>1000g/L。不属于危险化学品。作为絮凝剂主要用于净化饮用水和给水的特殊水质处理，如除铁、氟、镉、放射性污染。除漂浮油等。亦可用于工业废水处理。此外还用于精密铸造、医药、造纸、制革。聚合铝能除菌、除臭、脱色、除氟、铝、铬、酚、除油、除浊、除重金属盐、除放射性污染物质，对净化各种水具有广泛的用途。 不燃。 无毒 5 PAM 中文名称：聚丙烯酰胺；简称PAM。常温下为坚硬的玻璃态固体。聚丙烯酰胺是由丙烯酰胺（AM）单体经自由基引发聚合而成的水溶性线性高分子聚合物，具有良好的絮凝性，可以降低液体之间的摩擦阻力，按离子特性分可分为非离子、阴离子、阳离子和两性型四种类型。聚丙烯酰胺（PAM）不溶于大多数有机溶剂，如甲醇、乙醇、丙酮、 乙醚、脂肪烃和芳香烃，有少数极性有机溶剂除外，如乙酸、丙烯酸、氯乙酸、乙二醇、甘油、熔融尿素和甲酰胺。但这些有机溶剂的溶解性有限，往往需要加热，否则无多大应用价值。能以任意比例溶于水，水溶液为均匀透明的液体。分子量的大小对溶解度影响很小，但当溶液浓度高于10%时，对于高分子量的聚合物因分子间氢原子的键合作用，可呈现出类似凝胶状的结构。 不燃。 无毒 4、主要生产设备 根据建设单位提供的关于本项目的设计方案，本项目主要设备及参数情况见下表。 本项目主要生产设备及参数一览 序号 名称 型号/参数 数量 单位 备注/位置 1 洗料机（清洗机） 处理能力2.08t/h 6 台 3#生产车间 2 甩干机 处理能力2.08t/h，脱水效率40%~60% 6 台 3#生产车间 3 提升机 处理能力2.08t/h 6 台 3#生产车间 4 色选机 处理能力2.08t/h 2 台 3#生产车间 改建后总体工程主要生产设备及参数一览 序号 名称 型号或参数 数量 单位 改建前后变化情况 1 破碎机 处理能力2.08t/h 1 台 无 2 洗料机（清洗机） 处理能力2.08t/h 8 台 增加6台 3 甩干机 处理能力1.04t/h 4 台 无 4 处理能力2.08t/h，脱水效率40%~60% 6 台 增加6台 5 提升机 处理能力2.08t/h 8 台 增加6台 6 色选机 处理能力2.08t/h 4 台 增加2台 7 废水处理设施 混凝沉淀+气浮工艺，处理能力5m3/h 1 套 无 8 废气处理设施 袋式除尘工艺，处理效率97.5% 1 套 无 5、公用工程 （1）供水：企业用水利用厂区内现有水井，满足生活办公及生产用水需要。 （2）排水：采用雨污分流制。雨水排入附近沟渠，生活污水经化粪池处理暂存后，资源化利用，用于周围农田肥田；清洗、甩干工序废水经污水处理设施处理后循环使用，不外排。 （3）供电：企业用电由当地供电电网供给，可满足生产、生活需要。 （4）采暖、制冷：生产设施不需加热，办公区的供暖、制冷采用单体式空调。 6、水平衡 6.1用排水核算 （1）清洗（甩干）用排水 本项目设置2条三级水洗线，分别配备3台洗料机（清洗机）、3台甩干机，每级水洗均配备1台洗料机、1台甩干机，每条水洗线清洗槽的设计注水量分别为9m3、6m3、6m3。 根据工艺设计要求，本项目每条水洗线均需要定期补充损耗量及定期更换废水，更换周期为一级水洗每天1次、二级水洗和三级水洗每2天1次，三级水洗槽内的水回用于二级水洗，二级水洗槽内的水回用于一级水洗，一级水洗槽内的水和甩干工序产生的废水经现有5m3/h的混凝沉淀+气浮工艺废水处理设施处理后回用于一级水洗，不外排。每级水洗槽的自然蒸发损耗量以20%计，甩干机脱水效率取50%，甩干后塑料带走水分以10%计，则一级水洗废水量10.8m3/d、甩干工序废水量1.8m3/d、塑料带走水量1.8m3/d，二级水洗废水量3.6m3/d、甩干工序废水量0.6m3/d、塑料带走水量0.6m3/d，三级水洗废水量3.6m3/d、甩干工序废水量0.6m3/d、塑料带走损耗量0.6m3/d，需补充新鲜水量6.6m3/d。 （2）职工生活用排水 本项目新增劳动定员5人，厂区不设置职工食堂和宿舍，本次评价参考《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）表3.2.2公共建筑生活用水定额及小时变化系数：每人每班办公生活用水定额最高30-50L/日。本次评价取平均值40L/人·班，则新增职工生活用水量为0.2m3/d，年工作日300天，则新增年用水量为60m3。产污系数以0.8计，则新增生活污水产生量0.16m3/d（48m3/a），经化粪池处理暂存后定期清掏作为农肥使用，不外排。 6.2水平衡图 本项目及改建后全厂水平衡图如下。 图2-1 本项目水平衡图 单位：m3/d 图2-2 改建后全厂水平衡图 单位：m3/d 7、劳动定员及工作制度 本项目新增劳动定员5人，改建后总体工程劳动定员15人，工作制度为24小时/天，年工作300天，厂区不设置职工食堂和宿舍。 8、厂区总平面布置 本项目位于商丘市夏邑县何营乡新街东段路北（高架桥东300米），经现场勘查，项目厂区东邻园内道路和厂房、南邻厂房、西邻农田、北邻院内道路和厂房，距本项目最近的环境保护目标为厂区东北侧310m处的小李洼，项目周边环境保护目标分布情况详见附图3。 本项目出入口均设置在厂区东侧，办公区位于厂区东南侧，废水处理设施位于厂区西南侧，其他区域为生产及仓储区。该项目平面布局基本根据生产工艺需要，生产办公功能分区明确，平面布局紧凑，厂内各功能分区明显，相互衔接，有利于组织生产。因此，该项目平面布置合理可行。厂区平面布置图详见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程简述 （1）清洗 现有工程产出的塑料碎片产品进行三级水洗深加工，项目清洗工序不投加化学试剂，仅用水冲洗，清洗槽内设有绞龙，在绞龙旋转下，将碎料搅拌翻滚漂洗，塑料碎片被水流拍打并与绞龙摩擦，可以清洗掉塑料碎片上的固体杂质。该工序产生机械噪声、清洗废水、固废。 （2）甩干 每级清洗后均采用甩干机进行机械脱水，可有效降低塑料碎片中的含水量，以满足后续的生产工艺需求。该工序产生机械噪声、甩干废水。 （3）色选 通过色选机振动器装置的振动，被选物料沿通道下滑，加速下落进入分选室内的观察区，并从传感器和背景板间穿过。在光源的作用下，根据光的强弱及颜色变化，使系统产生输出信号驱动电磁阀工作吹出异色碎片吹至接料斗，产出的塑料碎片外售。该工序产生机械噪声。 （4）废水处理 本项目清洗、甩干工序产生的废水进入现有废水处理设施处理后回用于一级水洗，不外排；现有废水处理设施采用混凝沉淀+气浮工艺，根据设备技术参数，现有废水处理设施的设计最大处理能力为5m3/h，该艺对各污染物的去除效率分别为CODcr30%、BOD520%、SS70%、浊度85%。废水处理设施运行过程产生机械噪声和少量的氨、硫化氢等臭气。 2、营运期生产工艺流程图 本项目营运期工艺流程图如下。 图2-3 项目营运期生产工艺流程及产污环节示意图 3、职工办公生活 职工办公生活产污环节见下图。 图2-4 项目营运期职工生活办公产污环节示意图 4、营运期产污环节 本项目营运期主要产污环节如下表所示。 营运期主要产污环节一览表 类别 产污环节 污染源及污染物 废气 废水处理设施 氨、硫化氢 废水 清洗、甩干工序 pH、CODCr、BOD5、SS、浊度 职工生活办公 生活污水（CODCr、BOD5、SS、NH3-N） 噪声 生产及辅助设备 噪声 固废 清洗工序 固体杂质（清洗槽底泥） 废水处理设施 废水处理设施污泥 废水处理耗材 废包装袋 职工生活办公 生活垃圾 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程环评、竣工验收及排污许可手续等情况 根据可查资料，项目现有工程环评、验收及排污许可情况如下表所示。 现有工程环评、竣工验收及排污许可手续情况汇总表 项目 内容 现有工程名称 夏邑县宏轩环保科技经营部年回收破碎清洗废塑料3万吨建设项目（一期） 环评情况 环境影响评价文件 《夏邑县宏轩环保科技经营部年回收破碎清洗废塑料3万吨建设项目环境影响报告表》（东莞市德昭环保科技有限公司，2022年6月） 审批机关 夏邑县环境保护局 批复文件 《关于<夏邑县宏轩环保科技经营部年回收破碎清洗废塑料3万吨建设项目环境影响报告表>审批意见》（夏环审【2022】016号） 批复日期 2022年6月17日 竣工验收情况 验收时间 2023年6月 验收主要内容 夏邑县宏轩环保科技经营部年回收破碎清洗废塑料3万吨建设项目（一期）整体验收，不含废塑料加工生产线002破碎工序的验收 验收监测单位 河南永蓝检测技术有限公司 排污许可情况 许可证编号 92411426MA9KX4D05Q001U 有效期限 2023-05-13至2028-05-12 注： 现有工程仅建成一期年回收破碎废塑料1.5万吨、清洗废塑料3万吨生产线，其中废塑料加工生产线001年回收破碎清洗废塑料1.5万吨、废塑料加工生产线002年回收清洗废塑料1.5万吨，后期工程不再建设。 2、现有工程概况 现有工程基本情况 序号 类别 内容 1 项目名称 夏邑县宏轩环保科技经营部年回收破碎清洗废塑料3万吨建设项目（一期） 2 生产规模 年回收破碎废塑料1.5万吨、清洗废塑料3万吨 3 占地面积 2000平方米 4 投资金额 100万元 5 环保投资 12.72万元 6 劳动定员 10人 7 工作制度 24小时/天，年工作300天 8 生产工艺 废塑料加工生产线001：分拣后的废旧塑料-破碎-初次清洗-甩干-二次清洗、甩干-色选-塑料碎片；废塑料加工生产线002：已破碎的废旧塑料-初次清洗-甩干-二次清洗、甩干-色选-塑料碎片。 9 主要设备 详见表2-10 10 原辅材料 详见表2-7 11 能源消耗 详见表2-7 10 环保工程 大气污染防治措施 破碎废气：经袋式除尘器处理后，废气通过15m高的排气筒（DA001）排放；废水处理设施废气：污泥及时清理等控制措施。 水污染防治措施 清洗、甩干工序废水：经1套5m3/h“混凝沉淀+气浮”工艺污水处理设施处理后循环使用，不外排；生活污水：经1座10m3化粪池处理暂存后定期清掏作为农肥使用，不外排。 噪声污染防治措施 厂房隔声、基础减振、日常设备维护等。 固废防治措施 一般废物：1间30m2的固废暂存设施，清洗槽底泥、废包装袋、废水处理设施污泥、除尘器收尘收集后外售综合利用。生活垃圾：厂区设置生活垃圾收集箱（带盖），经垃圾收集箱（带盖）收集后，委托当地环卫部门清运处置。 注： 现有工程仅建成一期年回收破碎废塑料1.5万吨、清洗废塑料3万吨生产线，其中废塑料加工生产线001年回收破碎清洗废塑料1.5万吨、废塑料加工生产线002年回收清洗废塑料1.5万吨，后期工程不再建设。 3、现有工程污染物实际排放总量 3.1实际排放量核算 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，夏邑县宏轩环保科技经营部现有工程为简化管理。根据排污许可管理要求，现有工程未许可污染物排放总量，企业自行监测按1次/年开展。由于现有工程近期除建设项目竣工环境保护验收监测外，无其他监测报告，因此，本次评价现有工程污染物实际排放情况主要依据建设项目竣工环境保护验收监测等相关信息进行分析。 现有工程污染物实际排放量 序号 污染物种类 排污证许可排放量（t） 现有工程监测排放量（t） 1 废气 颗粒物 / 0.0753 2 氨 / / 3 硫化氢 / / 4 废水 pH（无量纲） / 0 5 悬浮物 / 0 6 化学需氧量 / 0 7 五日生化需氧量 / 0 8 氨氮 / 0 注：表中计算结果以近期监测工况下7200小时/年计。 3.1.1废气污染物实际排放情况 （1）有组织废气 根据河南永蓝检测技术有限公司出具的监测报告（建设项目竣工环境保护验收监测，报告编号：YLJC2303168Y），破碎废气排放口（DA001）污染物实际排放情况如下。 现有工程有组织废气排放监测数据（破碎废气排放口，DA001） 检测位置 污染物种类 检测日期 检测 频次 废气流量 （m3/h） 排放浓度 （mg/m3） 排放速率 （kg/h） 排放口编号 排放口名称 DA001 破碎废气排放口 颗粒物 2023.04.21 1 1.31×103 7.8 0.010 2 1.27×103 8.6 0.011 3 1.39×103 7.6 0.011 最大值 1.39×103 8.6 0.011 平均值 1.32×103 8.0 0.011 2023.04.22 1 1.29×103 8.3 0.011 2 1.33×103 7.3 9.71×10-3 3 1.25×103 7.4 9.25×10-3 最大值 1.33×103 8.3 0.011 平均值 1.29×103 7.7 9.93×10-3 由上表监测结果可知，现有工程破碎废气排放口（DA001）污染物有组织排放颗粒物的最大排放浓度为8.3~8.6mg/m3、最大排放速率为0.011kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。 （2）无组织废气 根据河南永蓝检测技术有限公司出具的监测报告（建设项目竣工环境保护验收监测，报告编号：YLJC2303168Y），现有工程无组织废气监测结果如下。 现有工程无组织废气监测结果 单位：mg/m3 采样日期 检测频次 采样点位 颗粒物(mg/m3) 氨(mg/m3) 硫化氢(mg/m3) 2023.04.21 1 上风向1# 0.209 0.04 未检出 下风向2# 0.288 0.07 0.005 下风向3# 0.309 0.07 0.004 下风向4# 0.321 0.08 0.005 下风向最大值 0.321 0.08 0.005 2 上风向1# 0.216 0.06 未检出 下风向2# 0.301 0.10 0.006 下风向3# 0.318 0.08 0.005 下风向4# 0.297 0.11 0.008 下风向最大值 0.318 0.11 0.008 3 上风向1# 0.197 0.04 未检出 下风向2# 0.322 0.08 0.006 下风向3# 0.283 0.10 0.007 下风向4# 0.308 0.08 0.005 下风向最大值 0.322 0.10 0.007 2023.04.22 1 上风向1# 0.208 0.05 未检出 下风向2# 0.300 0.09 0.006 下风向3# 0.316 0.07 0.008 下风向4# 0.288 0.07 0.005 下风向最大值 0.316 0.09 0.008 2 上风向1# 0.198 0.05 未检出 下风向2# 0.289 0.08 0.007 下风向3# 0.315 0.08 0.006 下风向4# 0.301 0.09 0.008 下风向最大值 0.315 0.09 0.008 3 上风向1# 0.185 0.04 未检出 下风向2# 0.289 0.07 0.004 下风向3# 0.294 0.08 0.007 下风向4# 0.281 0.11 0.006 下风向最大值 0.294 0.11 0.007 由上表监测结果可知，现有工程厂界颗粒物的无组织排放浓度为0.294~0.322mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；现有工程厂界氨、硫化氢的无组织排放浓度分别为0.09~0.11mg/m3、0.007~0.008mg/m3，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值。 3.1.2废水 现有工程营运期废水主要为清洗、甩干工序废水和职工生活污水，采取相应的治理措施后，能够实现废水的综合利用，不外排。其中，清洗、甩干工序废水经1套5m3/h“混凝沉淀+气浮”工艺污水处理设施处理后循环使用，不外排；生活污水经1座10m3化粪池处理暂存后定期清掏作为农肥使用，不外排。因此，本次评价不再对废水排放情况进行分析。 3.1.3噪声实际排放情况 根据河南永蓝检测技术有限公司出具的监测报告（建设项目竣工环境保护验收监测，报告编号：YLJC2303168Y），现有工程噪声实际排放情况如下。 现有工程噪声排放监测数据 单位：dB(A) 测点位置 检测时间 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 2023.04.21 昼间 53 / 54 52 夜间 42 / 41 43 2023.04.22 昼间 55 / 53 53 夜间 44 / 40 42 注：南厂界为公共厂界，不具备监测条件。 由上表监测结果可知，现有工程四周厂界噪声测定范围为昼间52~55dB(A)、夜间40~44dB(A)，均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 3.1.4固废实际排放情况 现有工程各固废产排情况根据企业生产情况统计，详见下表。 现有工程固废产排情况 单位：t/a 类别 固体废物名称 产生量 临时贮存方式 处理方式 利用或处置量 一般废物 固体杂质（清洗槽底泥） 300 固废暂存设施 委托利用（外售综合利用） 300 废包装袋 0.0002 固废暂存设施 委托利用（外售综合利用） 0.0002 废水处理设施污泥 1.5 固废暂存设施 委托利用（外售综合利用） 1.5 除尘器收尘 2.91 固废暂存设施 委托利用（外售综合利用） 2.91 生活垃圾 职工生活垃圾 1.0 生活垃圾收集箱 委托处置 1.0 经调查，现有工程废水处理设施北侧设有1间30m2的固废暂存设施，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，且根据固废的性质分别采取委托利用或委托处置等处理方式，排放量为零。 3.2污染物排放总量 现有工程污染物监测排放总量可满足环境影响评价及批复文件、排污许可证许可指标的要求，现有工程主要污染物排放总量如下表所示。 现有工程主要污染物排放总量统计情况 单位：t/a 总量控制因子（t/a） 现有工程监测排放总量 已批复项目环评总量 排污证许可排放总量 大气污染物 颗粒物 0.0753 0.6 / 二氧化硫 / / / 氮氧化物 / / / VOCS / / / 水污染物 化学需氧量 0 0 / 氨氮 0 0 / 4、与本项目有关的主要环境问题及整改措施 现有工程已取得环评批复、办理排污许可手续，并通过竣工环境保护验收，产生的各类污染物排放均能符合相应标准要求，满足现行环保要求，基本不存在环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 本次评价选用2022年作为评价基准年，获取连续1年中不低于324个日均值数据，每月不低于27个有效数据（其中2月不低于25个），数据有效性均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单和《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）中关于数据统计的有效性规定，环境质量调查数据统计结果如下： 环境空气现状监测情况一览表 单位：μg/m3 监测区域 监测因子 监测值 标准值 超标倍数 是否达标 夏邑县 PM2.5 年均值 45 年均：35 0.29 超标 24h平均第95百分位数 143 24h平均：75 0.91 超标 PM10 年均值 76 年均：70 0.09 超标 24h平均第95百分位数 194 24h平均：150 0.29 超标 SO2 年均值 7 年均：60 0 达标 24h平均第98百分位数 14 24h平均：150 0 达标 NO2 年均值 18 年均：40 0 达标 24h平均第98百分位数 39 24h平均：80 0 达标 CO（mg/m3） 24h平均第95百分位数 1.1 24h平均：4 0 达标 O3 8h平均第90百分位数 163 8h平均：160 0.02 超标 由上表可知，评价区域大气环境质量不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其2018年修改单的要求，夏邑县2022年为大气环境质量不达标区域，超标因子为PM2.5、PM10、O3。 2、地表水环境 本项目选址区域最近的地表水体为厂区北侧120m处沱河，地表水环境功能为Ⅳ类；本次评价地表水环境质量现状评价采用夏邑县环境通报2023年第1-5期中的沱河永城张板桥断面的自动监测数据，数据有效性满足《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》规定的3年时限要求，监测统计结果如下表所示。 地表水环境质量现状监测统计结果 单位：mg/L 监测点位 高锰酸盐指数 氨氮 总磷 沱河永城张板桥断面 2023年第1周 5.2 0.06 0.047 2023年第2周 5.7 0.07 0.051 2023年第3周 5.7 0.08 0.058 2023年第4周 5.2 0.10 0.063 2023年第5周 4.5 0.17 0.059 Ⅳ类标准值 ≤10 ≤1.5 ≤0.3 达标情况 达标 达标 达标 由上表可知，沱河永城张板桥断面所测指标满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。 3、声环境 本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本次评价不进行噪声现状监测。 4、生态环境 本项目位于商丘市夏邑县何营乡新街东段路北（高架桥东300米），所占用地为工业用地，且用地范围内无生态环境保护目标；因此，本次评价不开展生态现状调查。 5、电磁辐射 无电磁辐射影响。 6、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目不存在重金属、持久性有机污染物排放，项目针对各分区采取了防渗措施，基本不存在土壤、地下水环境污染途径，且本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。因此，本项目不开展区域地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目厂界外周边500米范围内的大气环境保护目标详见下表。 大气环境保护目标 环境保护目标 方位 距项目厂区最近距离 功能 保护级别 祝楼村 东南 420m 居住 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准及其2018年修改单 杨楼 西南 420m 居住 小李洼 东北 310m 居住 2、声环境 本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标。 3、地下水环境 经现场勘查，距离本项目最近的集中式饮用水源保护区为何营乡杨井村地下水井群，位于本项目西南侧约1.3km；本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 本项目污染物排放控制标准汇总情况详见下表。 项目污染物排放控制标准 类别 标准名称 污染物或 控制项目 标准限值 备注 废气 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值（新扩改建二级） 氨（mg/m3） 1.5 厂界无组织排放 硫化氢（mg/m3） 0.06 废水 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1再生水用作工业用水水源的水质标准（洗涤用水） pH（无量纲） 6.5~9.0 本项目清洗、甩干工序废水经废水处理设施处理，满足洗涤用水水质后回用于生产，不外排；本项目生活污水化粪池处理暂存后定期清掏作为农肥使用，不外排。 SS（mg/L） 30 浊度（NTU） / BOD5（mg/L） 30 CODcr（mg/L） / 噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值 等效声级（dB(A)） 昼间60 / 夜间50 固废 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） 一般废物 |
| 总量 控制 指标 | 本项目为改建项目，评价按照国家及地方生态环境主管部门总量控制的要求，提出本项目完成后污染物总量控制建议指标，作为地方环境管理的依据。 本项目产生的水污染物排放总量控制因子COD、氨氮等全部得到削减，废气无国家总量控制因子；因此，本项目不建议设污染物总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁现有的厂房进行建设，施工期仅进行生产设备的安装，由于施工期均位于现有厂房内，且施工期较短，项目施工期对周围环境影响较小。因此，本次评价不考虑施工期环境保护措施。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1废气污染源强及达标分析 本项目原料为现有工程产出的塑料碎片，基本无异味；本项目清洗、甩干工序废水经现有废水处理设施处理后全部回用于生产，不外排。恶臭污染物的主要成分为氨、硫化氢，主要是由废水处理过程中的伴随微生物、原生动物、菌股团等生物的新陈代谢而产生。本项目废水处理设施采用混凝沉淀+气浮工艺，属于《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）所列的预处理工艺，不涉及生化处理，基本不存在生物新陈代谢产生的恶臭污染物，且采取污泥及时清理等控制措施，本次评价不作定量计算。 参考现有工程的竣工验收监测数据，改建后项目厂界氨、硫化氢的无组织排放浓度分别为0.09~0.11mg/m3、0.007~0.008mg/m3，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值（新扩改建二级：氨1.5mg/m3、硫化氢0.06mg/m3）。 1.2废气治理措施及可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）附录A表A.1废弃资源加工工业排污单位废气污染防治可行性技术参考表，规范未规定废水处理设施废气的可行性技术。本项目废水处理设施采用混凝沉淀+气浮工艺，不涉及生化处理，基本不产生氨、硫化氢等恶臭气体，采取污泥及时清理等控制措施后可满足达标排放要求。因此，本项目废气治理设施及控制措施可行。 1.3非正常工况 本项目废水处理设施采用混凝沉淀+气浮工艺，不涉及生化处理，基本不产生氨、硫化氢等恶臭气体；结合实际运营情况，非正常工况下，如废水处理设施出现故障，则废水处理随之停止运行，不会导致废气超标排放；因此，本次评价非正常工况废气污染物源强不作计算。 1.4监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）的相关规定，并结合本项目废气污染物的产排情况，项目废气污染物监测计划详见下表。 本项目废气污染物环境监测计划一览表 污染源名称 监测点位 监测因子 监测频次 无组织废气 厂界上风向1个参照点，下风向3个监控点 氨、硫化氢 1次/年 1.5大气影响分析 根据2022年度夏邑县环境质量调查数据统计情况，夏邑县2022年为大气环境质量不达标区域；本项目废气采取了有效的治理措施，满足相关标准要求；距本项目最近的大气环境保护目标为小李洼，项目废气对小李洼的贡献浓度较低，项目建成后不会改变该区域现有环境功能；项目污染物排放量符合总量控制要求，主要污染物排放符合总量控制要求和减排要求，对周围环境空气的影响较小；因此，本项目大气环境影响可接受。 2、废水 2.1废水污染物源强及达标分析 本项目废水污染物产排情况如下表所示。 本项目废水污染物排放源一览表 产排污环节 清洗、甩干工序 职工生活办公 类别 清洗、甩干工序废水 生活污水 污染物种类 pH CODCr BOD5 SS 浊度 CODCr BOD5 SS NH3-N 污染物 产生情况 产生量（t/a） / 0.4612 0.0907 0.3312 / 0.0144 0.0072 0.0096 0.0012 产生浓度（mg/L） 7.5 111.4 21.9 80 133.3 300 150 200 25 治理设施 治理措施 “混凝沉淀+气浮”工艺废水处理设施 化粪池 处理能力 1套5m3/h 1座10m3 治理工艺 混凝沉淀+气浮 沉淀+厌氧 治理效率（%） / 30 20 70 85 15 9 40 0 是否为可行技术 是 污染物 排放情况 污染物排放量（t/a） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 污染物排放浓度（mg/L） / / / / / / / / / 排放方式 / / 排放去向 不外排 不外排 排放规律 / / 注：表中pH的浓度单位：无量纲；浊度的浓度单位：NTU。 根据水平衡分析，本项目营运期废水主要为清洗、甩干工序废水和职工生活污水。 （1）清洗、甩干工序废水 本项目清洗、甩干工序废水新增产生量为13.8m3/d，经现有废水处理设施处理后全部回用于生产，不外排。本项目原料为现有工程产出的塑料碎片，杂质较少，生产过程采用三级水洗工艺，清洗、甩干工序废水相对现有工程的废水水质较好，进入现有废水处理设施后，对废水处理设施出水水质的影响不大，本次评价以最不利影响计，参考现有工程废水处理设施的出水水质，废水出水水质为：pH7.5（无量纲）、CODcr78mg/L、BOD517.5mg/L、SS24mg/L、浊度20NTU，满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1再生水用作工业用水水源的水质标准（洗涤用水：pH6.5~9.0、BOD530mg/L、SS30mg/L）；现有工程废水处理设施采用混凝沉淀+气浮工艺，对各污染物的去除效率分别为CODcr30%、BOD520%、SS70%、浊度85%，则本项目清洗、甩干工序废水各污染物产生浓度为：pH7.5（无量纲）、CODcr111.4mg/L、BOD521.9mg/L、SS80mg/L、浊度133.3NTU。 （2）生活污水 本项目生活污水新增产生量为0.16m3/d，经现有化粪池处理暂存后定期清掏作为农肥使用，不外排。参考北方地区典型生活污水，各污染物浓度为CODCr300mg/L、BOD5150mg/L、SS200mg/L、NH3-N25mg/L。 2.2废水治理措施及可行性分析 （1）清洗、甩干工序废水 根据建设单位提供的工艺方案，本项目采用三级水洗工艺，清洗、甩干工序产生的废水经“混凝沉淀+气浮”工艺废水处理设施处理后全部回用于一级水洗；根据本项目水平衡分析，并参考现有工程实际运行经验，经现有“混凝沉淀+气浮”工艺废水处理设施处理后的水质满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1再生水用作工业用水水源的水质标准中的洗涤用水，可满足生产工艺的要求，实际运行中仅需定期补充生产作业损耗、及时更换废水即可；同时，废水处理设施北侧配套建设有1座200m3的污水收集池，可满足废水处理设施可能发生故障期间的废水临时收集暂存。因此，本项目清洗、甩干工序废水经废水处理设施处理后全部回用于生产，实现零排放是可行的。 经调查，现有工程配备有1套“混凝沉淀+气浮”工艺废水处理设施，设计最大处理能力为5m3/h；现有工程进入废水处理设施的废水量为10.67m3/d，废水处理设施剩余处理容量为109.33m3/d，本项目新增废水量为13.8m3/d，项目实施后废水处理设施的剩余处理容量能够接纳本项目新增污水，对废水处理负荷影响不大。且本项目清洗、甩干工序废水采用混凝沉淀+气浮工艺进行处理，属于《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）附录A表A.2废弃资源加工工业排污单位废水污染防治可行性技术参考表中所列的可行技术。 因此，本项目产生的废水可依托现有污水处理站处理是可行的。 （2）生活污水 经调查，现有工程配备有1座10m3化粪池，处理能力为10m3/d（停留时间以24h计），现有工程生活污水量0.32m3/d，化粪池剩余处理容量9.68m3/d，能够接纳本项目污水（0.16m3/d），项目生活污水经现有化粪池处理暂存后，定期清掏作为农肥使用，不外排。 化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物。生活污水中含有大量粪便、纸屑、病原虫，悬浮物固体浓度为100~350mg/L，有机物浓度BOD5在100~400mg/L之间，其中悬浮性的有机物浓度BOD5为50~200mg/L。生活污水进入化粪池经过12~24h的沉淀，可去除40%~50%的悬浮物。沉淀下来的污泥经过3个月以上的厌氧消化，使污泥中的有机物分解成稳定的无机物，易腐败的生污泥转化为稳定的熟污泥，改变了污泥的结构，降低了污泥的含水率，污泥可清掏外运作肥料。根据现场勘查，项目周边存在大面积的农田，主要种小麦、玉米等农作物，需要大量的农肥，项目生活污水经化粪池处理后，定期由附近村民清掏，用于周边农田农肥，能得到有效的处理利用，不外排。 因此，本项目依托现有工程化粪池处理生活污水，定期清掏用于周边农田施肥是可行的。 综上所述，本项目废水治理设施及控制措施可行。 2.3监测要求 本项目无外排废水，废水污染物监测计划不做要求。 3、噪声 3.1噪声分布、源强及治理措施 根据项目的工艺特点，改建后运营期新增高噪声设备主要为洗料机、甩干机等，现有高噪声设备主要为破碎机、洗料机、甩干机、废气处理设施风机等，通过选用低噪声设备，采取隔声、减振、日常设备维护等降噪措施，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运行产生的高噪声现象，项目主要高噪声设备源强及治理措施详见表4-3。 3.2噪声预测 本次评价选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录B典型行业噪声预测模型进行预测，具体预测模式如下： （1）室内声源等效室外声源声功率级声功率级法 Lp2=Lp1－（TL+6） 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—墙壁（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 （2）按室外声源预测方法计算预测点处的A声级 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。本评价仅考虑几何发散引起的衰减。 无指向性点声源几何发散衰减基本公式： Lp(r)=Lp(r0)－20lg(r/r0) 式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB； Lp(r0)—参考位置r0处的声压级，dB； r —预测点距声源的距离； r0 —参考位置距声源的距离。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号 建筑物名称 声源名称 （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m） 声源控制措施 空间相对位置/m 距室内边界距离/m 室内边界声级/dB(A) 运行时段 建筑物插入损失/dB(A) 建筑物外噪声声压级/dB(A) X Y Z 东 南 西 北 东 南 西 北 东 南 西 北 东 南 西 北 建筑物外距离 1 1#生产车间 破碎机 80/1 厂房隔声、基础减振、日常设备维护等 -7.4 1.4 1.2 30.3 3.4 3.4 2.6 79.2 79.4 79.4 79.5 24h/d 25.0 25.0 25.0 25.0 54.2 54.4 54.4 54.5 1 2 1#生产车间 洗料机 70/1 厂房隔声、基础减振、日常设备维护等 -1 0.4 1.2 23.8 3.4 9.8 2.7 69.2 69.4 69.2 69.5 24h/d 25.0 25.0 25.0 25.0 44.2 44.4 44.2 44.5 1 3 1#生产车间 甩干机,2台（按点声源组预测） 70/1（等效后：73.0/1) 厂房隔声、基础减振、日常设备维护等 6.3 -0.6 1.2 16.5 3.4 17.2 2.7 72.2 72.4 72.2 72.5 24h/d 25.0 25.0 25.0 25.0 47.2 47.4 47.2 47.5 1 4 1#生产车间 废气处理设施风机 80/1 厂房隔声、基础减振、日常设备维护等 -9.8 2.8 1.2 32.8 4.5 0.8 1.5 79.2 79.3 82.1 80.2 24h/d 25.0 25.0 25.0 25.0 54.2 54.3 57.1 55.2 1 5 2#生产车间 洗料机 70/1 厂房隔声、基础减振、日常设备维护等 -4.8 -26.8 1.2 4.2 6.6 6.4 1.0 69.8 69.7 69.7 71.5 24h/d 25.0 25.0 25.0 25.0 44.8 44.7 44.7 46.5 1 6 2#生产车间 甩干机,2台（按点声源组预测） 70/1（等效后：73.0/1) 厂房隔声、基础减振、日常设备维护等 3.9 -28.5 1.2 4.7 6.2 15.3 1.3 72.8 72.7 72.7 73.9 24h/d 25.0 25.0 25.0 25.0 47.8 47.7 47.7 48.9 1 7 3#生产车间 洗料机,6台（按点声源组预测） 70/1（等效后：77.8/1) 厂房隔声、基础减振、日常设备维护等 -9 19.8 1.2 38.0 14.4 8.6 13.4 73.1 73.1 73.2 73.1 24h/d 25.0 25.0 25.0 25.0 48.1 48.1 48.2 48.1 1 8 3#生产车间 甩干机,6台（按点声源组预测） 70/1（等效后：77.8/1) 厂房隔声、基础减振、日常设备维护等 7.5 17.1 1.2 21.4 14.1 25.3 13.7 73.1 73.1 73.1 73.1 24h/d 25.0 25.0 25.0 25.0 48.1 48.1 48.1 48.1 1 注： （1）表中坐标以厂界中心（116.081298,34.218933）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向； （2）1#生产车间、2#生产车间的设备均为现有工程设备，3#生产车间的设备为本次改建新增设备。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （3）工业企业噪声计算 声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； ti—在T时间内i声源的工作时间，s； M—等效室外声源个数； tj—在T时间内j声源的工作时间，s； （4）预测值计算 噪声预测值（Leq）计算公式为： 式中：Leq—预测点的噪声预测值，dB； Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb—预测点的背景噪声值，dB。 3.3预测方法 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），建设项目评价范围内声环境保护目标和建设项目厂界（场界、边界）应作为预测点和评价点。预测建设项目在运营期所有声环境保护目标处的噪声贡献值和预测值，评价其超标和达标情况；预测和评价建设项目在运营期厂界（场界、边界）噪声贡献值，评价其超标和达标情况。 3.4噪声影响预测评价 噪声在室外空间的传播，由于受到遮挡物的隔断、各种介质的吸收与反射、空气介质的吸收等物理作用而逐渐减弱。为了简化计算条件并能考虑到最不利因素，仅考虑采取降噪措施后噪声随距离的衰减。经调查，改建后本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标；因此，本次评价通过预测模型计算，项目厂界噪声预测结果与达标分析如下。 厂界噪声预测结果与达标分析表 预测方位 最大值点空间相对位置/m 时段 贡献值（dB(A)） 标准限值（dB(A)） 达标情况 X Y Z 东侧 23.6 -18 1.2 昼间 48.8 60 达标 23.6 -18 1.2 夜间 48.8 50 达标 南侧 22.5 -26.9 1.2 昼间 48.5 60 达标 22.5 -26.9 1.2 夜间 48.5 50 达标 西侧 -27.2 -4.9 1.2 昼间 49.2 60 达标 -27.2 -4.9 1.2 夜间 49.2 50 达标 北侧 6.2 33.6 1.2 昼间 49.1 60 达标 6.2 33.6 1.2 夜间 49.1 50 达标 注：表中坐标以厂界中心（116.081298,34.218933）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 根据预测结果可知，正常工况下，改建后厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对周围环境影响较小。 3.5监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）及《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）的相关规定，提出本项目的噪声环境监测计划如下。 本项目噪声环境监测计划一览表 类别 监测点位 监测因子 监测频次 厂界噪声 四周厂界 等效连续A声级 1次/季度 4、固体废物 4.1污染源分析 本项目营运期产生的固体废物主要包括固体杂质、污泥、废包装袋和职工生活垃圾等。 4.1.1一般工业固体废物 本项目一般工业固体废物产排情况表 产生环节及装置 清洗工序 废水处理设施 废水处理耗材 固废名称 固体杂质 废水处理设施污泥 废包装袋 固废属性 一般废物 一般废物 一般废物 有毒有害物质名称 / / / 物理性状 固体 固体 固体 年度产生量（t） 58.84 0.46 0.0003 贮存方式 固废暂存设施 固废暂存设施 固废暂存设施 去向 外售综合利用 外售综合利用 外售综合利用 利用或处置量（t/a） 58.84 0.46 0.0003 （1）固体杂质 参考《第一次全国污染源普查工业源排污系数手册》4320非金属废料处理行业的产排污系数，并结合本项目实际情况，项目原料为现有工程产出的塑料碎片产品，相对清洁，固体杂质等的含量不高，本次评价取0.001t/t-原料；则本项目清洗工序的固体杂质（清洗槽底泥）的产生量为29.42t/a，主要以泥沙为主，脱水干化后的含水率取50%，则固体杂质（清洗槽底泥）的实际产生量为58.84t/a，属于一般固体废物，收集后于厂区固废暂存设施暂存，定期收集后外售建材厂综合利用。 （2）废水处理设施污泥 项目废水处理设施产生的污泥量按照以下计算公式估算： 式中：W——污泥产生量，t/a； Q——废水量处理量，t/a，本项目进入废水处理设施的水量4140t/a； C1——废水处理设施进口悬浮物浓度，mg/L，取80mg/L； C2——废水处理设施出口悬浮物浓度，mg/L，取24mg/L。 计算可知，干污泥（不含水）产生量W=0.23t/a，干化后的污泥含水率取50%，则项目废水处理设施污泥实际产生量0.46t/a，属于一般固体废物，收集后于厂区固废暂存设施暂存，定期外售建材厂作为建筑材料使用。 （3）废包装袋 本项目废水处理所用的PAC、PAM均采用25kg袋装，年使用量合计为0.28t，废包装袋年产生量11个，以每个废包装袋0.03kg计，则项目废包装袋产生量约0.0003t/a，属于一般固体废物，收集后于厂区固废暂存设施暂存，定期外售综合利用。 4.1.2生活垃圾 职工生活垃圾由厂内员工日常生活和办公时产生，参照《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》，第一部分 城镇居民生活污水、生活垃圾，表3三区居民生活污水、生活垃圾产生和排放系数和附表1各区域对应系数表和城市分类：商丘市/地区属于“三区”、“5类”城市类别，生活垃圾量产生系数0.38kg/人·d。本项目新增劳动定员5人，则生活垃圾新增产生量为0.57t/a，委托当地环卫部门清运处置。 4.2环境管理要求 4.2.1一般工业固体废物 依托现有工程1间30m2的固废暂存设施用于暂存固体杂质、污泥、废包装袋等一般废物，须满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；按照《环境保护图形标识-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的规定设置环境保护图形标志；做好防风、防雨、防晒、防流失等措施，防止对环境产生二次污染；入库固废应分类存放，加强管理，严禁混存；固体杂质、污泥、废包装袋等一般废物全部外售综合利用；建立一般废物环境管理台账，按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》的要求记录一般废物的产生、收集暂存、转运、综合利用或处置等信息。 4.2.2生活垃圾 依托现有工程生活垃圾收集箱集，生活垃圾定点袋装，并每日由环卫部门清理运走，对垃圾堆放点进行定期的清洁消毒，杀灭害虫，以免散发恶臭，滋生蚊蝇。 5、地下水、土壤 5.1地下水 本项目将全厂进行分区防渗，分为一般防渗区、简单防渗区。其中一般防渗区为生产车间、废水处理设施、固废暂存设施、化粪池等；简单防渗区为生活办公区及厂房外路面。针对不同的防渗区域，采取以下防渗措施。一般防渗区：防渗层应满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表7中防渗技术要求等效黏土Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s的要求。简单防渗区：一般地面水泥硬化。 本项目不存在重金属、持久性有机污染物排放，在各预防措施落实良好的情况下，本项目不存在污染地下水的途径，对地下水环境影响较小。 5.2土壤 （1）大气沉降：本项目营运期产生的废气污染物均不属于重金属、持久性有机污染物、难降解有机污染物等，无需考虑大气沉降对土壤的影响。 （2）地表漫流：本项目清洗、甩干工序废水经废水处理设施处理后回用于生产，不外排；生活污水经化粪池处理暂存后，资源化利用，不外排；不涉及地表漫流，无需考虑地表漫流对土壤的影响。 （3）垂直入渗：本项目废水处理设施、化粪池按照相关防渗技术要求进行防渗，并确保其可靠性和有效性，不会产生下渗。 综上所述，本项目不存在污染土壤的途径，对土壤环境影响较小。 5.3跟踪监测要求 本单位不属于重点排污单位。根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）和《工业企业土壤和地下水自行监测 技术指南（试行）》（HJ1209-2021）的相关规定，本项目地下水、土壤跟踪监测不做要求。 6、生态 本项目用地范围内无生态环境保护目标，故不进行生态影响分析。 7、环境风险 本项目不涉及《有毒有害大气污染物名录》、《有毒有害水污染物名录》、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）表1、表2中的环境风险物质。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目仅需明确有毒有害和易燃易爆等危险物质和风险源分布情况及可能影响途径，并提出相应环境风险防范措施。 7.1危险物质和风险源分布情况 本项目不涉及有毒有害物质，主要风险为由于管理不当等因素造成的火灾风险。 本项目危险废物和风险源分布情况 序号 风险类型 分布情况 内容 1 火灾 3#生产车间 原料、成品 7.2可能影响途径 本项目原料及成品具有可燃性，遇明火、高温有燃烧的可能性，有潜在火灾风险；燃烧释放的有害气体扩散到周围空气中，对周围环境空气造成污染。 7.2环境风险防范措施 按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）配备消防器材及防护装备，加强消防设施的维护与保养使其保持在良好的性能状态；成立火灾事故应急指挥小组和消防小组，明确各组员的工作职责和事故发生后的处理办法，平时作好救援专业队伍的组织、训练和演练，并对工人进行自救和互救知识的宣传教育。 8、电磁辐射 本项目无电磁辐射影响。 9、污染物“三本账”情况 本项目实施后，主要污染源强三本账见下表。 技改扩建项目污染物排放量统计（污染物“三本账”情况） 单位：t/a 类别 污染物 现有工程 排放量 拟建项目 排放量 “以新代老” 削减量 改建工程完成后 总排放量 增减 变化量 废气 颗粒物 0.0753 0 0 0.0753 0 氨 / / 0 / / 硫化氢 / / 0 / / 废水 废水量（万t/a） 0 0 0 0 0 COD 0 0 0 0 0 BOD5 0 0 0 0 0 SS 0 0 0 0 0 NH3-N 0 0 0 0 0 固废 （产生量） 一般工业固体废物 304.4102 59.3003 0 363.7105 +59.3003 危险废物 0 0 0 0 0 职工生活垃圾 1.0 0.57 0 1.57 0.57 注：三本帐中相互关系表示为：技改扩建前排放量-“以新代老”削减量+技改扩建项目排放量=技改扩建完成后排放量。其中增减变化量=技改扩建完成后排放量-技改扩建前排放量。本项目不涉及以新代老削减。 10、环保投资及“三同时”竣工验收 10.1环保投资情况 本项目总投资80万元，其中环保投资7.25万元，主要用于废气、废水治理、噪声防治、固废治理、风险防范等，环保投资占项目总投资的9.06%。 本项目环保投资情况 类别 治理内容 环保设施及处理方法 数量 投资 废气治理 废水处理设施废气 依托现有工程污泥及时清理等措施 / / 废水治理 生活污水 依托现有工程10m3化粪池 1座 / 清洗、甩干工序废水 依托现有工程5m3/h“混凝沉淀+气浮”工艺污水处理设施 1套 / 新增清洗、甩干设备安装废水收集管道 1套 0.75 噪声治理 设备运行噪声 厂房隔声、基础减振、日常设备维护等 / 3 固废治理 一般工业固体废物 依托现有30m2的固废暂存设施 1间 / 生活垃圾 依托现有工程垃圾收集箱（带盖） / / 环境风险防范 火灾 按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）配备消防器材及防护装备，加强消防设施的维护与保养使其保持在良好的性能状态；成立火灾事故应急指挥小组和消防小组，明确各组员的工作职责和事故发生后的处理办法，平时作好救援专业队伍的组织、训练和演练，并对工人进行自救和互救知识的宣传教育。 / 3.5 合计 7.25 10.2环保“三同时”竣工验收 本项目环保设施“三同时”验收内容如下表所示。 “三同时”环境保护竣工验收一览表 项目 污染源 拟采取的治理措施 预期治理效果 废气 废水处理设施废气 依托现有工程污泥及时清理等措施，减少废气无组织排放。 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值（新扩改建二级：氨1.5mg/m3、硫化氢0.06mg/m3） 废水 生活污水 依托现有工程1座10m3化粪池处理暂存后，资源化利用，定期清掏作为农肥使用 不外排 清洗、甩干工序废水 新增清洗、甩干设备安装1套废水收集管道，并依托现有工程5m3/h“混凝沉淀+气浮”工艺污水处理设施处理 水质满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1再生水用作工业用水水源的水质标准（洗涤用水：pH6.5~9.0、BOD530mg/L、SS30mg/L），循环使用，不外排 噪声 设备运行 厂房隔声、基础减振、日常设备维护等 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（四周厂界：昼间60dB(A)、夜间50dB(A)） 固废 一般废物 依托现有30m2固废暂存设施1间，固体杂质、污泥、废包装袋定期外售综合利用 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） 生活垃圾 依托现有工程垃圾收集箱（带盖）收集后委托环卫部门清运处置 妥善处置 环境风险防范措施 火灾 按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）配备消防器材及防护装备，加强消防设施的维护与保养使其保持在良好的性能状态；成立火灾事故应急指挥小组和消防小组，明确各组员的工作职责和事故发生后的处理办法，平时作好救援专业队伍的组织、训练和演练，并对工人进行自救和互救知识的宣传教育。 风险可控 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 无组织废气 | 氨、硫化氢 | 依托现有工程污泥及时清理等措施，减少废气无组织排放。 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值（新扩改建二级） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 依托现有工程1座10m3化粪池处理暂存后，资源化利用，定期清掏作为农肥使用 | 不外排 |
|  | 清洗、甩干工序废水 | pH、CODCr、BOD5、SS、浊度 | 新增清洗、甩干设备安装1套废水收集管道，并依托现有工程5m3/h“混凝沉淀+气浮”工艺污水处理设施处理后循环使用 | 不外排 |
| 声环境 | 生产及辅助设备 | 噪声 | 厂房隔声、基础减振、日常设备维护等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / |
| 固体废物 | 1、一般工业固体废物：依托现有工程1间30m2固废暂存设施用于暂存固体杂质、污泥、废包装袋等一般废物，须满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求，固体杂质、污泥、废包装袋等一般废物全部外售综合利用。 2、生活垃圾：依托现有工程生活垃圾收集箱（带盖）收集后，委托当地环卫部门清运处置。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 1、一般防渗区：防渗层应满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）等效黏土Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s的要求。 2、简单防渗区：一般地面水泥硬化。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）配备消防器材及防护装备，加强消防设施的维护与保养使其保持在良好的性能状态；成立火灾事故应急指挥小组和消防小组，明确各组员的工作职责和事故发生后的处理办法，平时作好救援专业队伍的组织、训练和演练，并对工人进行自救和互救知识的宣传教育。 |
| 其他环境 管理要求 | （1）严格执行建设项目须配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。 （2）项目建成后按照《排污许可管理条例》（国务院令第736号）等相关要求开展固定污染源排污许可申报，并依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）的相关规定和程序进行环保竣工验收。 （3）项目营运后依据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）、《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）等的相关规定开展企业自行监测。 （4）项目营运后建立环境管理台账制度，落实环境管理台账记录的责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等。台账记录频次和内容须满足相关环境管理要求，并对台账记录结果的真实性、完整性和规范性负责。 （5）按照《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志固体废物储存（处置）场》（15562.2-1995）及生态环境部公告2023年第5号（2023年修改单）的相关规定，设立规范的环境保护图形标志。 |

# 六、结论

夏邑县宏轩环保科技经营部年回收加工3万吨废塑料技术改造项目符合国家产业政策、“三线一单”管理及相关环保规划要求，选址合理，项目建成后，具有良好的经济效益和社会效益。虽然项目在实施和运营过程中对环境会产生一定的影响，在落实各项污染防治措施和环评建议的前提下，这种影响将降低到最低程度；从环境保护的角度，本项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物（t/a） | 0.0753 | / | / | 0 | 0 | 0.0753 | 0 |
|  | 氨（t/a） | / | / | / | / | 0 | / | / |
|  | 硫化氢（t/a） | / | / | / | / | 0 | / | / |
| 废水 | COD（t/a） | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | BOD5（t/a） | 0 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | SS（t/a） | 0 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | NH3-N（t/a） | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 固体杂质（t/a） | 300 | / | / | 58.84 | 0 | 358.84 | +58.84 |
|  | 废包装袋（t/a） | 0.0002 | / | / | 0.0003 | 0 | 0.0005 | +0.0003 |
|  | 废水处理设施污泥（t/a） | 1.5 | / | / | 0.46 | 0 | 1.96 | +0.46 |
|  | 除尘器收尘（t/a） | 2.91 | / | / | 0 | 0 | 2.91 | 0 |
| 危险废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

损耗3.6

一级水洗18

塑料碎片带走0.6

塑料碎片带走1.8

1.8

10.8

0.6

3.6

二级甩干

一级甩干

废气、噪声、固废

废水

废水处理设施

现有工程产出的塑料碎片

回用

噪声、固废

清洗

色选

噪声

优质塑料碎片

甩干

废水、噪声

废水

新鲜水

职工生活办公

生活垃圾

生活污水

损耗1.2

回用3.6

二级水洗6

损耗0.16

损耗1.2

新鲜水6.8

1.2

1.2

0.6

回用3.6

三级水洗6

5.4

0.6

三级甩干

1.10

混凝沉淀+气浮工艺废水处理设施

损耗0.04

0.16

0.16

0.2

定期清掏，农田施肥

化粪池

生活办公用水

生活办公用水

定期清掏，农田施肥

0.48

化粪池

0.48

0.6

损耗0.12

塑料碎片带走损耗0.6

三级甩干

0.6

1.2

三级水洗6

损耗1.2

5.4

塑料碎片带走0.6

1.2

二级甩干

0.6

回用3.6

二级水洗6

损耗1.2

0.6

13.8

塑料碎片带走1.8

1.8

一级甩干

新鲜水8.79

塑料碎片带走损耗0.6

0.6

混凝沉淀+气浮工艺废水处理设施

13.8

二次清洗用水

回用13.8

1.26

10.67

初次清洗用水

9.57

0.33

损耗1.43

回用10.67

回用3.6

3.6

一级水洗18

10.8

0.6

损耗3.6

回用13.8