# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：夏邑县锦成食品有限公司年生产粉丝500吨、粉条300吨项目

建设单位（盖章）：夏邑县锦成食品有限公司

编制日期：2024年4月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 夏邑县锦成食品有限公司年生产粉丝500吨、粉条300吨项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2312-411426-04-01-826716 |
| 建设单位联系人 | 魏尊 | 联系方式 | 18838588088 |
| 建设地点 | 商丘市夏邑县骆集乡043县道食品工业园院内6号 |
| 地理坐标 | （116度14分13.596秒，34度21分39.211秒） |
| 国民经济 行业类别 | C1391淀粉及淀粉制品制造 | 建设项目 行业类别 | 十、农副食品加工业13，20其他农副食品加工139* |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 (扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 夏邑县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2312-411426-04-01-826716 |
| 总投资（万元） | 100 | 环保投资（万元） | 17.15 |
| 环保投资占比（%） | 17.15 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | (否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2600 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1、用地规划相符性 本项目位于商丘市夏邑县骆集乡043县道食品工业园院内6号，租用夏邑县双联肉食加工有限公司现有厂房，根据夏邑县双联肉食加工有限公司土地证（附件5），本项目所占用地为工业用地，符合夏邑县骆集乡土地利用总体规划。 2、“三线一单”相符性 依据《河南省生态环境分区管控总体要求（2023年版）》及河南省三线一单综合信息应用平台，本项目环境管控单元分类：一般管控单元，环境管控单元名称：夏邑县一般管控单元，环境管控单元编码：ZH41142630001；水环境管控单元分类：一般管控区，水环境管控分区编码：YS4114263210137；大气环境管控单元分类：一般管控区，大气环境管控分区编码：YS4114263310001（详见附图6到附图8）。本项目与“三线一单”的相关相符性分析如下。 本项目与“三线一单”的相关相符性分析 项目 文件要求 本项目情况 相符性 （一）、生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线 生态保护红线 根据河南省生态保护红线范围划分情况，商丘市夏邑县骆集乡不涉及生态保护红线和一般生态空间。本项目位于夏邑县骆集乡043县道食品工业园院内6号，所在环境管控单元属于夏邑县一般管控单元，不涉及生态保护红线。 相符 环境质量底线 水环境质量底线： 根据综合信息应用平台水环境管控分区要求，本项目所在区域属于水环境一般管控区。 水环境管控分区编码：YS4114263210137；水环境管控分区名称：沱河商丘永城张板桥控制单元；管控区分类：一般管控区；面积：700.975平方千米。 污染物排放管控：1、新建或扩建城镇污水处理厂必须达到或优于一级A排放标准； 本项目不属于新建或扩建城镇污水处理厂，不属于高污染、高环境风险的涉水项目，本项目产生的废水采取相应的治理措施后，能够实现废水的综合利用，不外排，满足水环境一般管控区污染物排放管控要求。 相符 大气环境质量底线： 根据综合信息应用平台大气环境管控分区要求，本项目所在区域属于大气环境一般管控区。 大气环境管控分区编码：YS4114263310001；管控区分类：一般管控区；面积：1438.356平方千米。 空间布局约束：大力淘汰和压减钢铁、焦炭、建材等行业产能。全面推进“散乱污”企业综合整治，全面淘汰退出达不到标准的落后产能和不达标企业。 本项目属于C1391淀粉及淀粉制品制造，不属于钢铁、焦炭、建材等行业，本单位不属于“散乱污”，项目营运期产生的废气经采取相应的治理措施后能够实现达标排放，本项目满足大气环境一般管控区空间布局约束要求。 污染物排放管控：实施轻型车国六b排放标准和重型车国六排放标准。全面实施非道路柴油移动机械第四阶段排放标准、船舶国二排放标准。淘汰20万辆以上国四及以下排放标准柴油货车和采用稀薄燃烧技术的燃气货车。推动氢燃料电池汽车示范应用，推广新能源汽车和非道路移动机械推进公共领域车辆新能源化。实施清洁柴油车(机)行动，基本淘汰国二及以下排放标准汽车，基本消除未登记或冒黑烟工程机械。 项目营运期原材料及成品的运输按照污染物排放管控使用相应排放标准的车辆。因此，本项目满足大气环境一般管控区污染物排放管控要求。 相符 土壤环境风险防控底线： 根据河南省土壤污染风险管控分区，本项目所在区域属于土壤环境一般管控区。本项目属于国家鼓励类项目，符合相关产业政策；项目厂区用地为工业用地，符合夏邑县骆集乡土地利用总体规划。因此，本项目满足土壤环境风险防控底线的要求。 相符 资源利用上线 能源利用上线： 根据河南省高污染燃料禁燃区划分情况，本项目所在区域不属于高污染燃料禁燃区。本项目营运期不消耗高污染燃料，满足能源利用上线的要求。 相符 水资源利用上线： 根据河南省水资源重点管控区划分情况，本项目所在区域不属于生态用水补给区和地下水开采重点管控区。本项目用水为自来水，满足水资源利用上线的要求。 相符 土地资源利用上线： 根据河南省土地资源利用上线及分区管控情况，本项目所在区域不属于生态保护红线集中区、农用地污染地块、建设用地污染高风险区等土地资源重点管控区。项目厂区用地为工业用地，符合夏邑县骆集乡土地利用总体规划，满足土地资源利用上线的要求。 相符 岸线生态环境分类管控： 根据河南省岸线生态环境分类管控情况，商丘市岸线管控分类包括优先保护岸线和一般管控岸线，均位于柘城县境内（惠济河）。本项目不涉及优先保护岸线、重点管控岸线和一般管控岸线，满足岸线生态环境分类管控的要求。 相符 （二）、生态环境准入清单 综合信息应用平台环境管控分区（一般管控单元） 空间布局约束： 1、加强对农业空间转为生态空间的监督管理，未经国务院批准，禁止将永久基本农田转为城镇空间。鼓励城镇空间和符合国家生态退耕条件的农业空间转为生态空间。严禁在优先保护类耕地集中区域新建化工、电镀、制革等行业企业以及可能造成耕地土壤污染的建设项目。 2、鼓励做大做强食用菌等特色农业，大力发展设施果蔬、渔业、苗木、花卉、采摘等休闲观光创意生态循环农业。鼓励依托当地优势产业建设特色专业园区。 本项目属于国家鼓励类项目，符合相关产业政策；项目厂区用地为工业用地，符合夏邑县骆集乡土地利用总体规划。 相符 污染物排放管控： 1、禁止向耕地及农田沟渠中排放有毒有害工业、生活废水和未经处理的养殖小区畜禽粪便；禁止占用耕地倾倒、堆放城乡生活垃圾、建筑垃圾、医疗垃圾、工业废料及废渣等废弃物。禁止涉重企业含重金属废水进入城市生活污水处理厂。禁止填埋场渗滤液直排或超标排放。 2、加强畜禽养殖污染防治，畜禽规模养殖场（小区）要配套建设与养殖规模相适宜的粪便污水防渗防溢流贮存设施，以及粪便污水收集、利用和无害化处理设施；积极引导散养密集区实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。 3、大力推进区域污水处理厂及污水收集管网建设工作，新建或扩建城镇污水处理厂必须达到或优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准。 4、持续开展农村环境综合整治，加快推进农村生活污水处理设施建设，不断提高已建成农村污水处理设施稳定正常运行率。 5、加快推进城镇污水处理厂污泥无害化处理处置和资源化利用。 本项目营运期产生的废水经污水处理站处理后，能够实现废水的综合利用；项目固体废物均采取有效措施合理妥善处置，不产生二次污染。 相符 环境风险防控： 1、涉及危险化学品生产、储存、使用的企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 2、调查评估垃圾填埋场周边土壤环境状况，对周边土壤环境超过可接受风险的，应采取限制填埋废物进入、降低人体暴露健康风险等管控措施。 3、持续更新建设用地士壤污染风险管控和修复地块名录，严格准入管理。未依法完成士壤污染状况调查和风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。 企业位于商丘市夏邑县骆集乡043县道食品工业园院内6号，所占用地为工业用地，不属于高关注地块，周边无垃圾填埋场。 相符 综上所述，本项目符合“三线一单”的相关要求。 3、与相关生态环境保护法律法规政策相符性 3.1产业政策相符性 根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目属于第一类鼓励类“一、农林牧渔业 8农产品仓储运输：农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用”类项目；本项目的备案由夏邑县锦成食品有限公司在河南省投资项目在线审批监管平台提交，并由夏邑县发展和改革委员会批准，项目代码：2312-411426-04-01-826716。 综上所述，本项目属于国家鼓励类项目，符合相关产业政策。 3.2备案内容相符性 本项目建设内容与备案相符性分析如下表所示。 项目建设内容与备案相符性分析一览表 类别 备案内容 建设内容 相符性 项目名称 夏邑县锦成食品有限公司年生产粉丝500吨、粉条300吨项目 夏邑县锦成食品有限公司年生产粉丝500吨、粉条300吨项目 相符 建设单位 夏邑县锦成食品有限公司 夏邑县锦成食品有限公司 相符 建设地点 商丘市夏邑县骆集乡043县道食品工业园院内6号 商丘市夏邑县骆集乡043县道食品工业园院内6号 相符 建设性质 新建 新建 相符 总投资 100万元 100万元 相符 建设规模 年生产粉丝500吨、粉条300吨 年生产粉丝500吨、粉条300吨 相符 生产工艺 原料-和浆-熟化成型-冷却-冷冻-解冻清洗-晾晒-包装-检验-入库 原料-和浆-熟化成型-冷却-冷冻-解冻清洗-晾晒-包装-检验-入库 相符 主要设备 和浆机、粉丝机、冷却架、冷库、解冻池、封口机等。 和浆机、粉丝机、冷却架、冷库、解冻池、封口机等。 相符 由上表可知，本项目建设内容与项目备案内容相符。 3.3与河南省各项环保条例的相符性 本项目与河南省各项环保条例的相符性分析 条例文件及规定 本项目情况 相符性 （一）、《河南省建设项目环境保护条例》（2016年3月29日修订） 本项目所用的设备、工艺均不属于禁止或淘汰类；项目建成后污染物排放满足排放标准；污染物排放量符合总量控制要求；项目用地范围内无生态环境保护目标，对生态环境影响较小。项目选址和布局符合相关的规划要求；不在自然保护区、饮用水水源保护区、风景名胜区、地质公园和其他需要特殊保护的区域内。本项目属于C1391淀粉及淀粉制品制造，环境风险评价的内容详见“主要环境影响和保护措施 7、环境风险”章节。 相符 第二章 第十条：建设项目禁止采用国家和本省明令禁止或者淘汰的设备、工艺。建设项目污染物排放，应当遵守国家和本省污染物排放标准。在实施重点污染物排放总量控制的区域内，重点污染物排放量应当符合总量控制的要求。建设项目对生态环境有影响的，应当采取生态保护、生态恢复与补偿措施，预防、控制和减轻对生态环境的影响和破坏。 第二章 第十一条：建设项目的选址和布局，必须符合环境保护规划、土地利用总体规划、城市规划、村庄和集镇规划、水资源保护规划以及环境功能区划的要求。在自然保护区、饮用水水源保护区、风景名胜区、地质公园和其他需要特殊保护的区域内，禁止建设污染环境或者破坏生态的建设项目。 第二章 第十二条：化工、石化类及其他存在有毒有害物质等可能对环境造成重大危害的建设项目，在其环境影响评价文件中，必须有环境风险评价的内容。 （二）、《河南省大气污染防治条例》（2021年7月30日修正） 本项目属于C1391淀粉及淀粉制品制造，不属于大气重污染工业项目、不属于高排放、高污染项目，不属于石化、重点有机化工等企业；项目所用的设备、工艺均不属于禁止或淘汰类。项目厂区用地为工业用地，符合夏邑县骆集乡土地利用总体规划。营运期废气采取相应的治理措施后均可达标排放。 相符 第三章 第二节 第三十四条：实行大气重污染工业项目清洁生产审核制度。对钢铁、石油、化工、煤炭、电力、有色金属、水泥、平板玻璃、建筑陶瓷等重点行业依法实施清洁生产审核，支持采用先进清洁生产技术、工艺和装备。 第三章 第二节 第三十五条：县级以上人民政府应当严格控制新建、扩建钢铁冶炼、水泥、有色金属冶炼、平板玻璃、化工、建筑陶瓷等行业的高排放、高污染项目。城市建成区内人口密集区、环境脆弱敏感区周边的钢铁冶炼、化工、有色金属冶炼、水泥、平板玻璃、建筑陶瓷等行业中的高排放、高污染项目，应当限期搬迁、升级改造或者转型、退出。鼓励大气重污染企业投保环境污染责任保险。 第三章 第二节 第三十六条：排污单位应当加强大气污染物排放精细化管理，对不经过大气污染物排放口集中排放的大气污染物，应当采取密闭、封闭、集中收集、覆盖、吸附、分解等处理措施，严格控制生产过程以及内部物料堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。 第三章 第二节 第三十七条：石化、重点有机化工等企业应当建立泄漏检测与修复体系，对管道、设备等进行日常检修、维护，及时收集处理泄漏物料，加强生产、输送、进出料、干燥以及采样等易泄漏环节的密闭性和安全性，对无组织排放的挥发性有机物废气应当进行收集和有效处理，对有组织排放的挥发性有机物废气应当进行回收利用或者进行催化燃烧、热力焚烧，提高有机废气净化效率。鼓励工业企业改进生产工艺，使用低挥发性有机物含量的原材料生产，减少挥发性有机物排放。 第三章 第二节 第三十八条：向大气排放恶臭气体的排污单位以及垃圾处置场、污水处理厂，应当按照规定设置合理的防护距离，安装净化装置或者采取其他措施，有效防止恶臭气体排放。在居民住宅区等人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建、改建和扩建石化、焦化、制药、油漆、塑料、橡胶、造纸、饲料等易产生恶臭气体的生产项目或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。已建成的，应当逐步搬迁或者升级改造。 第三章 第二节 第三十九条：向大气排放持久性有机污染物的企业事业单位和其他生产经营者以及废弃物焚烧设施运营单位，应当按照国家有关规定，采取有利于减少污染物排放的技术方法和工艺，配备有效的净化装置并保持正常运行，实现达标排放。 第三章 第二节 第四十条：企业事业单位和其他生产经营者应当严格执行国家有关消耗臭氧层物质的生产、销售、使用和进出口管理规定，建立科学有效的回收利用和安全处置制度，不得随意排放、抛洒或者丢弃。 （三）、《河南省水污染防治条例》（2019年5月31日修订） 本项目属于C1391淀粉及淀粉制品制造新建类项目，为国家鼓励类项目，符合相关产业政策，符合夏邑县骆集乡土地利用总体规划；项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域；满足选址和布局的相关要求；规模无相关规定。本项目营运期废水不外排，不会对周边地表水环境产生负面影响。项目固体废物均采取有效措施合理妥善处置，不产生二次污染。项目污染物排放量符合总量控制要求，项目实施后按要求申报排污许可证。本项目环境响报告表已经夏邑县锦成食品有限公司确认，环评报告所述内容与夏邑县锦成食品有限公司拟建项目情况一致（详见附件6）。 相符 第二章 第十五条：排放水污染物，不得超过国家或者省规定的水污染物排放标准以及重点水污染物排放总量控制指标。 第二章 第十六条：直接或者间接向水体排放工业废水和医疗污水以及其他按照规定应当取得排污许可证方可排放的废水、污水的企业事业单位和其他生产经营者，应当取得排污许可证；城镇污水集中处理设施的运营单位，也应当取得排污许可证。禁止企业事业单位和其他生产经营者无排污许可证或者违反排污许可证的规定向水体排放前款规定的废水、污水。 第二章 第十七条：向水体排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当依法设置排污口。排放国家公布名录所列有毒有害水污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当对排污口和周边环境进行监测，评估环境风险，排查环境安全隐患，并及时公开有毒有害水污染物信息，采取有效措施防范环境风险。 第二章 第十八条：新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当依法进行环境影响评价。建设项目的水污染防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。水污染防治设施应当符合经批准或者备案的环境影响评价文件的要求。水污染防治设施应当正常运行，不得擅自停用、闲置或者拆除。未能正常运行的，应当及时采取有效措施，并向所在地人民政府生态环境主管部门报告。 第二章 第十九条：建设项目有下列情形之一的，生态环境主管部门应当对环境影响报告书、环境影响报告表作出不予批准的决定：（一）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关规划；（二）所在区域水环境质量未达到国家或者省环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域水环境质量改善目标管理要求；（三）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和省排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏；（四）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有水环境污染和生态破坏提出有效防治措施；（五）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。 第二章 第二十条：禁止任何单位和个人从事以下可能对水体产生污染的活动：（一）新建不符合国家产业政策和其他严重污染水环境的生产项目；（二）使用国家和省明令淘汰的污染水环境的工艺和设备；（三）在水体清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆和容器；（四）向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液；（五）将含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等剧毒物质的可溶性废渣向水体排放、倾倒或者直接埋入地下；（六）向水体排放、倾倒工业废渣、垃圾和其他废弃物；（七）向水体排放、倾倒放射性固体废弃物或者含有放射性物质的废水；（八）向水体排放、倾倒未经过消毒处理不符合排放标准的含病原体的污水；（九）向城镇雨水管网排放未经处理的生产生活污水和倾倒垃圾；（十）使用无防渗漏措施或者防渗漏措施不符合环境保护要求的沟渠、坑塘、塌陷区、尾矿坝、废弃矿井等输送、存贮或者排放含有毒污染物或者病原体的废水和其他废弃物；（十一）利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞，违法设置排污口，私设暗管，篡改、伪造监测数据，不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物；（十二）法律、法规禁止的其他活动。 第三章 第一节 第二十八条：县级以上人民政府应当合理规划工业布局，促进企业绿色转型发展，要求造成水污染的企业进行技术改造，推行清洁生产，采取综合防治措施，提高水的重复利用率，减少废水和污染物排放量。 第三章 第一节 第二十八条：排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部废水，防止污染环境。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。 第三章 第一节 第三十条：新建排放重点水污染物的工业项目应当进入产业集聚区、经济技术开发区、工业园区、专业园区等工业集聚区。鼓励和引导现有工业项目入驻工业集聚区。工业集聚区应当统筹规划、建设污水收集管网和污水集中处理设施，安装自动监测设施，与生态环境主管部门的污染源自动监控系统联网，并保证监测设备正常运行。 （四）、《河南省固体废物污染环境防治条例》（2018年9月29日修正） 本项目不产生危险废物。本项目产生的固体废物均有合理的贮存和处置方式。按要求建立及完善建立固体废物管理制度，并设置专职管理人员。 相符 第二章 第一节 第七条：产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和个人，应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。造成固体废物污染环境的，应当进行环境治理与修复。 第二章 第二节 第十八条：产生工业固体废物的单位，应当建立固体废物管理制度，明确专门人员对固体废物进行统一管理。 第二章 第二节 第十九条：企业事业单位应当对其产生的工业固体废物加以利用。无条件自行利用的，可以交有条件的单位利用；暂时不利用或者不能利用的，应当按照国家规定建设贮存设施、场所，安全分类存放或者按照环境保护的有关规定处置。 第二章 第四节 第三十二条：产生危险废物的单位应当按照规定建立危险废物台账，如实记载产生危险废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，危险废物台账应当保存十年以上。从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位（以下简称危险废物经营单位）应当将其经营活动载入记录簿，包括收集、贮存、利用、处置危险废物的种类、来源、去向、成分和有无事故等事项。危险废物经营情况记录簿应当保存十年以上。以填埋方式处置危险废物的，危险废物经营情况记录簿应当永久保存。填埋场地应当建立危险废物永久性识别标志。县级以上人民政府环境保护主管部门应当定期对填埋场地进行监测。终止经营活动的，应当将危险废物经营情况记录簿移交当地县级以上人民政府环境保护主管部门存档管理。 第二章 第四节 第三十四条：转移危险废物的，应当按照国家规定执行危险废物转移联单制度。产生危险废物的单位一年内需要多次转移同种危险废物的，应当于每年11月30日前向省或者省辖市环境保护主管部门申报次年危险废物转移年度计划。危险废物转移年度计划经批准后，每次按计划转移危险废物时不再审批。转移危险废物与年度计划不一致的，应当另行提出转移申请。危险废物转移年度计划应当包括拟转移危险废物的种类、特性、数量、运输单位、接收单位、利用和处置方案、转移时间和次数等内容。 （五）、《河南省土壤污染防治条例》（公告第58号） 本项目不涉及重金属、持久性有机污染物排放；按照有关规定采取有效措施，确保有毒有害物质不渗漏、不流失、不扬散，避免土壤受到污染。 相符 第一章 第七条：土地使用权人从事土地开发利用活动，企业事业单位和其他生产经营者从事生产经营活动，应当采取有效措施，防止、减少土壤污染，对所造成的土壤污染依法承担责任。 第三章 第十六条：各类涉及土地利用的规划和可能造成土壤污染的建设项目，应当依法进行环境影响评价。环境影响评价文件应当包含对土壤可能造成的不良影响以及应当采取的相应预防措施等内容。 第三章 第十八条：生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质的单位和个人，应当按照有关规定采取有效措施，确保有毒有害物质不渗漏、不流失、不扬散，避免土壤受到污染。 （六）、《河南省减少污染物排放条例》（2018年9月29日修正） 本项目不使用燃煤设施，项目产生废气均采取有效的治理措施；项目污染物排放符合污染物排放标准；废气治理措施可行，废水资源化利用、不外排，固废均有合理的贮存和处置方式。本项目不使用毒性大、危害严重的原料，所用设备均为新型先进的工艺设施，本项目物料运输车辆采用密闭、苫盖等方式，避免物料泄漏、散落。 相符 第三章 第十九条：排污单位排放污染物不得超过国家或者地方规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标。排污单位应当采用先进的技术、设备和清洁生产工艺，减少污染物的排放，并对生产过程中产生的废水、废气、废渣进行处理，实现循环利用。排污单位应当按照国家和本省规划要求，提高资源循环利用率。固体废物综合利用率、工业水循环利用率应当达到国家和本省的有关要求。 第三章 第二十条：企业应当对生产和服务过程中的资源消耗以及固体废物的产生情况进行监测。产生固体废物的单位应当合理选择和利用原材料、能源和其他资源，采用先进的生产工艺和设备，减少工业固体废物产生量，降低工业固体废物的危害性，并根据经济、技术条件对其产生的工业固体废物加以利用；对不能利用或者暂时不利用的，应当按照规定建设贮存设施、场所，安全分类存放或者采取无害化处置措施。 第三章 第二十四条：城市大气污染控制区域内应当淘汰燃煤锅炉和其他燃煤设施，或者进行清洁能源改造。向大气排放烟尘、二氧化硫、氮氧化物等污染物的企业，应当按照规定配套建设除尘、脱硫、脱硝等减排设施，采用先进的大气污染物综合控制技术。 第三章 第二十五条：企业在进行改建、扩建和技术改造过程中，应当采取以下清洁生产措施：（一）采用无毒、无害或者低毒、低害的原料替代毒性大、危害严重的原料；（二）采用资源利用率高、污染物产生量少的工艺和设备替代资源利用率低、污染物产生量多的工艺和设备；（三）采用能够达到国家或者地方规定的污染物排放标准和污染物排放总量控制指标的污染防治技术；（四）对产品进行合理包装，减少包装材料的过度使用和包装性废物的产生。产品和包装物的设计，应当选择无毒、无害、易于降解或者便于回收利用的方案。 第三章 第二十九条：运输、装卸、使用易产生扬尘污染的物料应当采取密闭措施或者其他防护措施，避免物料泄漏、散落。 根据上表对比分析可知，本项目符合《河南省建设项目环境保护条例》、《河南省大气污染防治条例》、《河南省水污染防治条例》、《河南省固体废物污染环境防治条例》、《河南省土壤污染防治条例》、《河南省减少污染物排放条例》等的相关规定。 3.4与其他污染防治要求的相符性 本项目与其他污染防治要求的相符性分析 标准、政策文件及规定 本项目情况 相符性 （一）、《食品企业通用卫生规范》（GB14881-2013） 厂区选址不应选择对食品有显著污染的区域，厂区不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址，厂址周围不宜有虫害大量滋生的潜质场所。 本项目选址区域不会对食品造成显著污染；项目选址区域周边无有害废弃物、粉尘、有害气体、放射性物质等污染源；本项目选址区域不易发生洪涝灾害；本项目厂区周围无虫害大量滋生的潜在场所。 相符 5.1.4 废弃物存放设施 应配备设计合理、防止渗漏、易于清洁的存放废弃物的专用设施；车间内存放废弃物的设施和容器应标识清晰。必要时应在适当地点设置废弃物临时存放设施，并依废弃物特性分类存放。 本项目按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的规定设置1间10m2一般废物暂存间，用于暂存废包装材料、不合格品、污水处理设施污泥等一般废物；按照《环境保护图形标识-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的规定设置环境保护图形标志；做好防风、防雨、防晒、防流失等措施，防止对环境产生二次污染；入库固废应分类存放，加强管理，严禁混存；建立一般废物环境管理台账，按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》的要求记录一般废物的产生、收集暂存、转运、综合利用或处置等信息。 相符 6.5 废弃物处理 6.5.1 应制定废弃物存放和清除制度，有特殊要求的废弃物其处理方式应符合有关规定。废弃物应定期清除；易腐败的废弃物应尽快清除；必要时应及时清除废弃物。 6.5.2 车间外废弃物放置场所应与食品加工场所隔离防止污染；应防止不良气味或有害有毒气体溢出；应防止虫害孳生。 本项目一般废物暂存间制定制定废弃物存放和清除制度，废弃物及时、定期清除；本项目固废间单独设置，防止不良气味或有害有毒气体溢出；防止虫害孳生。 相符 （二）、《商丘市生态环境保护委员会关于印发商丘市2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（商环委〔2023〕1号） 《商丘市2023年蓝天保卫战实施方案》 1.加快传统产业企业升级改造。组织对炭素、耐火材料、包装印刷、家具制造等行业企业开展排查摸底，2023年5月底前建立重点行业企业清单台账，研究制定“一行业一策”整治提升方案，从生产工艺、产能规模、能耗水平、燃料类型、污染治理和区域环境综合整治等方面明确升级改造标准，支持建设集中供热(气)中心、集中涂装中心、活性炭集中再生处理中心、有机溶剂回收处置中心，培育一批绿色工厂、绿色工业园区，不断优化产业结构，推进工业企业绿色低碳高质量发展。 本项目属于C1391淀粉及淀粉制品制造，不属于炭素、耐火材料、包装印刷、家具制造等行业企业，目前尚未被列入重点行业企业清单台账。 相符 2.依法依规淘汰低效落后产能。将大气污染物排放强度高、治理难度大以及产能过剩行业的工艺和装备纳入淘汰范围。制定2023年落后产能淘汰退出工作方案，严格执行能耗、环保、质量、安全、技术等法规标准，明确落后产能淘汰目标任务，组织开展排查整治专项行动，对落后产能实施动态“清零”。 本项目不属于大气污染物排放强度高、治理难度大、产能过剩行业。 相符 3.推进重污染企业退城搬迁。全面排查不符合城市建设规划、行业发展规划、生态环境功能定位的重污染企业，结合空气质量高值热点情况，研究建立重污染企业退城搬迁工作台账，持续推进重污染企业退城搬迁工作。 本项目选址位于商丘市夏邑县骆集乡043县道食品工业园院内6号，不在城区范围内，不属于重污染企业，符合夏邑县骆集乡土地利用总体规划。 相符 13.加强扬尘防治精细化管理。开展扬尘治理提升行动，严格落实扬尘治理“两个标准”要求，做好建筑工地、线性工程、城乡结合部等关键部位和重点环节综合治理，加大扬尘污染防治执法监管力度，逐月开展降尘量监测，实施公开排名通报，城市(含县城)平均降尘量不得高于7吨/月·平方公里。持续开展城市清洁行动，强化道路扬尘综合整治，重点提升国省道、县乡道路、城乡结合部和背街小巷等各类道路清扫保洁效果，2023年11月底前实现建成区道路清扫覆盖率达到90%以上，道路机械化清扫率达到80%以上，道路清扫保洁能力显著增强。加强餐饮油烟日常监督，强化市、县监控平台联网运行，实现对大型餐服务单位油烟排放情况实时监控；餐饮油烟净化设施月抽查率不低于20%。 本项目营运期不设置职工食堂和宿舍，租用现有厂房，无施工扬尘。 相符 16.推进重点行业超低排放改造。高质量推进钢铁、水泥行业超低排放改造，2023年11月底前全市钢铁、水泥企业大气污染物有组织排放、无组织排放达到超低排放要求。有序推进焦化行业大气污染物有组织排放、无组织排放、运输过程全工序全流程超低排放改造。强化帮扶指导，协调解决企业改造过程中的困难和问题，提升企业改造积极性和运行管理水平。 本项目属于C1391淀粉及淀粉制品制造，不属于钢铁、水泥等重点行业。 相符 17.实施工业污染排放深度治理。以钢铁、水泥、焦化、砖瓦窑、玻璃、炭素、耐火材料、石灰窑等行业工业窑炉为重点，全面提升污染物治理设施、无组织排放管控和在线监控设施运行管理水平，加强物料运输、装卸储存及生产过程中的无组织排放控制，推进实施清洁生产改造，确保污染物稳定达标排放。2023年5月底前，全面排查除尘脱硫一体化、简易碱法脱硫、简易氨法脱硫脱硝、湿法脱硝、氧化法脱硝等低效治理设施以及低温等离子、光催化、光氧化等V0Cs 简易低效治理设施;取缔直接向烟道内喷洒脱硫脱硝剂等敷衍式治理工艺。9月底前，对无法稳定达标排放的通过更换适宜高效治理工艺、提升现有治污设施处理能力、清洁能源替代等方式完成分类整治，对人工投加脱硫脱硝剂的简易设施实施自动化改造。 本项目属于C1391淀粉及淀粉制品制造，不涉及工业炉窑。 相符 18.开展锅炉综合治理“回头看”。2023年11 月底前，全面淘汰35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉(含茶水炉、经营性炉灶、储粮烘千设备等燃煤设施);鼓励淘汰4蒸吨/小时以下生物质锅炉，保留及现有生物质锅炉应采用专用炉具，禁止掺烧煤炭、垃圾、工业固体废物等其他物料；推进燃气锅炉低氮燃烧改造，取消烟气再循环系统开关阀，确有必要保留的，通过设置电动阀、气动阀或铅封等方式加强监管。加强燃煤锅炉、生物质锅炉除尘、脱硫、脱硝设施运行管理，强化全过程排放控制和监管力度，对于污染物无法稳定达标排放的，依法依规实施整治。将新建燃煤锅炉、10蒸吨/小时及以上燃气锅炉、4蒸吨/小时及以上生物质锅炉实施自动监控载入排污许可证;持续推动已建成燃煤锅炉、10蒸吨/小时及以上燃气锅炉、4蒸吨/小时及以上生物质锅炉实施自动监控，督促排污单位安装自动监控设施、与生态环境部门联网，并载入排污许可证。 本项目不使用锅炉，项目实施后按要求申报排污许可证。 相符 《商丘市2023年碧水保卫战实施方案》 2.加快推进城镇污水基础设施建设。持续推进城镇生活污水处理提质增效，补齐污水收集处理设施短板，提升新区新城、污水处理厂长期超负荷运行区域的污水处理能力。开展污水管网建设和雨污分流、错接混接破损改造，对进水生化需氧量浓度低于100毫克/升的城市生活污水处理厂，围绕服务片区开展“一厂一策”系统化整治。 本项目选址区域目前无污水处理厂，营运期产生的废水采取相应的治理措施后，能够实现废水的综合利用，不外排。 相符 5.巩固整治成果，提升饮用水安全保障水平。科学划定、调整、取消饮用水水源保护区(范围)，规范保护区勘界备案，完善标识标牌设立。开展饮用水水源保护区环境风险隐患排查整治，实施“动态清零行动”。开展县级以上集中式饮用水水源地环境状况调查评估和乡镇级及以下水源地基础信息调查，推进乡镇级及以下水源地保护区(范围)划定工作。加大饮用水安全状况信息公开力度。 本项目选址不在集中式饮用水水源保护区范围内，符合饮用水源地保护规划要求。 相符 8.加快污染较重区域、河流治理。持续开展惠济河、沱河等污染相对较重河流，以及不能稳定达标断面的综合治理，编制完善“一河一策”治理方案，对污水管网和雨水管网建设不到位的县(市、区)要有计划、分年度补齐短板，进一步完善污水收集系统，建设一批管网项目、河道综合整治及湿地项目，持续提升水环境质量。深入分析研究我市水生态环境状况，查找问题原因，采取措施，提升水生态环境质量。 本项目选址区域目前无污水、雨水管网，项目营运期 解冻清洗废水、设备和车间清洗废水经污水处理站处理后暂存于1座50m3贮水池，由农民拉走进行农田灌溉；生活污水：经化粪池处理后用于周边农田施肥。 相符 11.深化入河排污口排查。按照“有口皆查、应查尽查”的原则，深入推进入河排污口排查，全面摸清掌握各排污口的分布及数量、污水排放特征及去向、排污单位基本情况等信息。2023年年底前，完成全市主要河流及重点湖库排污口排查。 本项目营运期解冻清洗废水、设备和车间清洗废水经污水处理站处理后暂存于1座50m3贮水池，由农民拉走进行农田灌溉；生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排；不设置入河排污口。 相符 12.明确入河排污口责任主体。按照“谁污染、谁治理”和政府兜底的原则，针对排查的入河排污口逐一明确责任主体，建立责任主体清单。2023年年底前，完成全市主要河流及重点湖库排污口溯源。 本项目营运期解冻清洗废水、设备和车间清洗废水经污水处理站处理后暂存于1座50m3贮水池，由农民拉走进行农田灌溉；生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排；不设置入河排污口。 相符 19.推动企业绿色转型发展。严格落实环境准入，落实“三线一单”生态环境分区管控体系，构建以“三线一单”为空间管控基础、环境影响评价为环境准入把关、排污许可为企业运行守法依据的生态环境管理框架。在造纸、焦化、氮肥、农副食品加工、皮革、印染、有色、原料药制造、电镀等重点水污染物排放行业，深入推进清洁生产审核，推动清洁生产改造，减少单位产品耗水量和单位产品排污量，促进企业废水厂内回用。 本项目属于C1391淀粉及淀粉制品制造，满足“三线一单”的相关要求，项目营运期产生的废水采取相应的治理措施后，能够实现废水的综合利用。 相符 21.加强水环境风险防控。以涉危涉重企业、工业园区等为重点，加强水环境风险日常监管，强化应急设施建设，进一步开展尾矿库环境风险隐患排查，建立尾矿库分级分类环境监管制度。完善上下游政府及相关部门之间的联防联控、信息共享、闸坝调度机制，落实防范措施。加强重点饮用水水源地河流、重要跨界河流以及其他敏感水体风险防控，完善“一河一策一图”应急预案，强化重点区域污染监控预警，提高水环境风险防控和应急处置能力。 本项目属于C1391淀粉及淀粉制品制造，满足“三线一单”的相关要求，营运期解冻清洗废水、设备和车间清洗废水经污水处理站处理后暂存于1座50m3贮水池，由农民拉走进行农田灌溉；生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排，按要求落实相关环境风险防范措施，不涉及其他水环境风险。 相符 《商丘市2023年净土保卫战实施方案》 1.深入推进农用地土壤镉等重金属污染源头防治行动。加强土壤重金属污染源头防控，动态更新涉镉等重金属行业企业清单并完成整治任务。 本项目属于C1391淀粉及淀粉制品制造，不属于涉重金属行业，不涉及重金属污染物排放。 相符 2.推动重点监管单位规范化监管。完成土壤污染重点监管单位名录更新，及时向社会公开，依法纳入排污许可管理，全面落实法律义务。新纳入的重点监管单位本年度内开展一次隐患排查、自行监测。对制革、焦化、有色金属冶炼等10个行业开展隐患排查“回头看”工作。 本项目属于C1391淀粉及淀粉制品制造，不属于土壤污染重点监管单位。 相符 3.全面加强固体废物监管。持续开展危险废物排查整治，全面提升危险废物环境监管、利用处置和环境风险防范“三个能力”，推动危险废物监管和利用处置能力改革工作。加快健全医疗废物收集转运体系，支持现有医疗废物集中处置设施提标改造。动态更新涉危险废物企业“四个清单”，有序推进固废监管信息化建设，强化危险废物源头管控和收集转运等过程监管。持续开展小微企业危险废物收集和废铅酸蓄电池收集转运试点工作。 本项目属于C1391淀粉及淀粉制品制造，不产生危险废物。 相符 5.扎实开展新污染物治理。建立健全新污染物污染防治机制，以持久性有机污染物、内分泌干扰物、抗生素等为重点，统筹推进新污染物环境治理。开展新污染物环境风险评估，以高关注、高产(用)量的新污染物为重点，开展环境信息调查和环境风险筛查，根据国家、省重点管控新污染清单，动态更新市级重点管控新污染物企业清单。严格落实重点管控新污染物禁止、限制、限排等环境风险管控。根据工作安排做好国际公约管控化学物质调查统计。 本项目属于C1391淀粉及淀粉制品制造，不涉及持久性有机污染物、内分泌干扰物、抗生素等污染物的排放。 相符 6.强化重点污染源环境风险防控。在全市开展危险废物非法堆放、贮存、倾倒和填埋问题排查，严厉打击非法转移、倾倒、处置等违法行为。抓好汛期危险废物环境风险隐患排查。加强废弃危险化学品等危险废物环境管理，完善危险废物申报登记制度，压实涉废弃危险化学品企业主体责任，强化废弃危险化学品等危险废物全过程管理。推动涉重金属企业绿色发展，动态更新全口径涉重金属重点行业企业清单。 本项目属于C1391淀粉及淀粉制品制造，不涉及废弃危险化学品，不产生危险废物。 相符 9.保障重点建设用地安全利用。生态环境、自然资源部门加强联动监管，健全管理机制，用途变更为“一住两公”纳入详细规划和供地管理的地块应在供地(土地划拔、出让)前落实土壤污染风险管控和修复活动。生态环境部门共享重点建设用地土壤污染风险管控和修复落实情况，及时上传全国土壤环境管理信息系统，组织开展安全利用核查核算；自然资源部门及时共享用途变更为“一住两公”的年度供地计划，并依法督促土地使用权人、土壤污染责任人或管理单位开展土壤污染状况调查。鼓励采取“净土收储”“净土供应”或“环境修复+开发建设”等模式。 项目厂区用地为工业用地，符合夏邑县骆集乡土地利用总体规划。 相符 10.加强关闭搬迁企业地块风险管控。利用重点行业企业用地土壤污染状况调查成果和注销、撤销排污许可企业信息，将可能存在土壤污染风险的关闭搬迁企业地块纳入监管，确定全市优先监管地块清单，推进土壤污染状况调查和土壤污染风险评估;有污染扩散风险的，开展环境监测，农药、化工等重点行业地块依法落实风险管控或修复措施。加强暂不开发利用污染地块风险管控，县级制定污染地块风险管控年度计划，落实风险管控措施，利用卫星遥感、无人机、视频监控等手段开展检查。 本项目位于商丘市夏邑县骆集乡043县道食品工业园院内6号，不属于存在土壤污染风险的地块，所在地块为工业用地，符合夏邑县骆集乡土地利用总体规划。 相符 14.加强地下水污染风险防控。以“十四五”国家地下水环境质量考核点位为重点，实施地下水质量达标或保持方案，开展点位周边污染源排查，建立风险台账，落实水质达标或保持措施。以化学品生产企业、垃圾填埋场、危险废物处置场、产业集聚区等为重点，强化地下水重点污染源风险排查和管控。 本项目属于C1391淀粉及淀粉制品制造，项目针对各分区采取了防渗措施，基本不存在土壤、地下水环境污染途径。 相符 综上所述，本项目符合《商丘市生态环境保护委员会关于印发商丘市2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（商环委〔2023〕1号）等的相关要求。 3.5本项目与重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南相符性 本项目属于新建项目，国民经济行业类别为C1391淀粉及淀粉制品制造，主要工艺流程为“原料-和浆-熟化成型-冷却-冷冻-解冻清洗-晾晒-包装-检验-入库”，不属于《关于印发<重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）>的函》（环办大气函〔2020〕340号）、《河南省生态环境厅关于做好2021年重点行业绩效分级和重污染天气应急减排清单修订工作的通知》（豫环文〔2021〕94号）等文件规定的绩效分级重点行业（国家39个重点行业和省级12个重点行业）。 根据《河南省深入打好秋冬季重污染天气消除、夏季臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》（豫环委办〔2023〕3号），本项目属于新建项目，项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到A级绩效水平。 本项目不涉及VOCs排放，不使用锅炉，根据《河南省生态环境厅关于做好2021年重点行业绩效分级和重污染天气应急减排清单修订工作的通知》（豫环文〔2021〕94号）附件2《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》，本项目与通用行业基本要求（涉颗粒物企业基本要求和其他基本要求）（A级企业污染防治技术、排放限值）的相符性分析如下。 本项目与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》 通用行业基本要求的相符性分析 通用行业基本要求 本项目情况 相符性 （一）、涉颗粒物企业基本要求 1、物料装卸 车辆运输的物料应采取封闭措施。粉状、粒状、块状散装物料在封闭料场内装卸，装卸过程中产尘点应设置集气除尘装置，料堆应采取有效抑尘措施。 不易产尘的袋装物料宜在料棚中装卸，如需露天装卸应采取防止破袋及粉尘外逸措施。 本项目所用原料均采用密闭袋装，在料场内装卸过程不易产尘。运输车辆采用密闭、苫盖等方式，于封闭式仓库内装卸。 相符 2、物料储存 一般物料。粉状物料应储存于密闭/封闭料仓中；粒状、块状物料应储存于封闭料场中，并采取喷淋、清扫或其他有效抑尘措施；袋装物料应储存于封闭/半封闭料场中。封闭料场顶棚和四周围墙完整，料场内路面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态。不产尘物料（如钢材、管件）及产品如露天储存应在规定的存储区域码放整齐。 危险废物。应有符合规范要求的危险废物储存间，危险废物储存间门口应张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物的记录和货单保存3年以上。危废间内禁止存放除危险废物和应急工具外的其他物品。 本项目所用原料均采用密闭袋装，储存于封闭式仓库内，地面全部硬化，进出大门为硬质材料门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态。本项目不产生危险废物。 相符 3、物料转移和输送 粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程应采用气力输送、密闭输送，块状和粘湿粉状物料采用封闭输送；无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集气除尘措施，或有效抑尘措施。 本项目原料采用密闭袋装，使用手工推车转移至生产车间，生产过程不涉及块状和沾湿粉状物料。 相符 4、成品包装 卸料口应完全封闭，如不能封闭应采取局部集气除尘措施。卸料口地面应及时清扫，地面无明显积尘 本项目成品为粉丝，卸料口不产尘，车间地面及时清扫。 相符 5、工艺过程 各种物料破碎、筛分、配料、混料等过程应在封闭厂房内进行，并采取局部收尘/抑尘措施。破碎筛分设备在进、出料口和配料混料过程等产尘点应设置集气除尘设施。 各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象。 生产车间不得有可见烟粉尘外逸。 本项目生产过程均在封闭厂房内进行，搅拌过程密闭，采取加强管理、降低物料落差、定期清扫等控制措施。车间内每班均进行打扫，保障各生产工序地面干净，无积料、积灰现象。生产车间无可见烟粉尘外逸。 相符 （二）、其他基本要求 1、运输方式及运输监管 （1）运输方式 ①公路运输。物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆比例（A级100%，B级不低于80%），其他车辆达到国四排放标准； ②厂内运输车辆。达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆的比例（A级100%，B级不低于80%），其他车辆达到国四排放标准； ③危险品及危废运输。国五及以上或新能源车辆（A级/B级100%）； ④厂内非道路移动机械。国三及以上排放标准或使用新能源机械（A级/B级100%）。 本项目厂外公路运输均采用国五以上汽车运输或新能源车辆，运输方式为委托运输；厂内使用手工推车运输，不设置运输车辆和非道路移动机械；项目不涉及危险品及危废运输。 相符 （2）运输监管 厂区货运车辆进出大门口：日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，拟申报A、B 级企业时，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立门禁视频监控系统和台账。安装高清视频监控系统并能保留数据6个月以上。 本项目日均进出货物较少，约4吨，小于150吨，厂区出入口按要求配备视频监控系统，监控运输车辆进出厂区情况，保留数据6个月以上。 相符 2、环境管理要求 （1）环保档案资料齐全 ①环评批复文件和竣工验收文件/现状评估文件； ②废气治理设施运行管理规程； ③一年内废气监测报告； ④国家版排污许可证，并按要求开展自行监测和信息披露，有规范的排气筒监测平台和排污口标识。 按要求完善。 相符 （2）台账记录信息完整 ①生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； ②废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料、活性炭等更换量和时间）； ③监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）； ④主要原辅材料、燃料消耗记录（A、B 级企业必需）； ⑤电消耗记录（已安装用电监管设备的A、B级企业必需）。 按要求填报。 相符 （3）人员配置合理 配备专/兼职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。 按要求配置。 相符 3、其他控制要求 （1）生产工艺和装备 不属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。 本项目属于鼓励类项目。 相符 （2）污染治理副产物 除尘器应设置密闭灰仓并及时卸灰，除尘灰应通过气力输送、罐车、袋子等封闭方式卸灰，不得直接卸落到地面。除尘灰如果转运应采用气力输送、封闭传送带方式，如果直接外运应采用罐车或袋装后运输，并在装车过程中采取抑尘措施，除尘灰在厂区内应密闭/封闭储存；脱硫石膏和脱硫废渣等固体废物在转运过程中应采取抑尘措施并应封闭储存。 本项目不涉及除尘灰、脱硫石膏和脱硫废渣等固体废物。 相符 （3）用电量/视频监管 按照《河南省涉气排污单位污染治理设施用电监管技术指南（试行）》要求安装用电监管设备（有自动在线监控系统的企业除外），用电监管数据直接上传至省、市生态环境部门的污染治理设施用电监管平台服务器；未安装自动在线监控和用电量监管拟申报A、B级企业，应在主要生产设备（投料口、卸料口等位置）安装视频监控设施，相关数据保存三个月以上。 按要求安装。 相符 （4）厂容厂貌 厂区内道路、原辅材料和燃料堆场等路面应硬化。厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘。其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地。 本项目厂区内路面全部硬化，其他未利用地绿化，厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘。 相符 根据上表对比分析可知，本项目符合《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》A级绩效水平中的涉颗粒物企业基本要求及其他基本要求，满足《河南省深入打好秋冬季重污染天气消除、夏季臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》（豫环委办〔2023〕3号）的相关规定。 4、生态环境保护规划相符性 4.1与商政〔2022〕37号文件相符性 根据商丘市人民政府2022年9月29日发布的《商丘市“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划》（商政〔2022〕37号），本项目与规划的相关相符性分析如下。 本项目与商丘市“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划的相符性分析 规划相关要求 本项目情况 相符性 第三章 坚持区域协调，加快推动绿色低碳发展 第二节 积极推动产业发展生态化 严格环境准入。从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设，加大钢铁、烧结砖瓦、电解铝等行业落后产能淘汰和过剩产能压减力度。原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉，禁止新增化工园区。国家、省绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到B级以上要求。 加快落后产能淘汰。按照《河南省淘汰落后产能综合标准体系》，落实河南省利用综合标准依法依规推动落后产能退出年度工作方案，严格执行能耗、环保、质量、安全、技术等法规标准，建立淘汰类工业产能和装备清单，对国家和省、市明确的落后生产工艺装备和落后产品，实施落后产能清零行动，持续推进传统产业淘汰升级。 本项目不属于高耗能、高排放和产能过剩等禁止类项目，不属于“两高”行业，不使用煤气发生炉和燃煤锅炉；本项目属于国家鼓励类项目，符合相关产业政策，项目所用的设备、工艺均不属于禁止或淘汰类，产品为粉丝，不属于落后产品。本项目属于新建项目，国民经济行业类别为C1391淀粉及淀粉制品制造，主要工艺流程为“原料-和浆-熟化成型-冷却-冷冻-解冻清洗-晾晒-包装-检验-入库”，不属于《关于印发<重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）>的函》（环办大气函〔2020〕340号）和《河南省生态环境厅关于做好2021年重点行业绩效分级和重污染天气应急减排清单修订工作的通知》（豫环文〔2021〕94号）等文件规定的绩效分级重点行业；项目实施后，在重污染天气预警期间，严格落实当地生态环境主管部门的差异化管控要求。 相符 第五章 加强协同治理，持续改善大气环境 第二节 推进污染深度治理与精细化管理 深化重点行业点源污染治理。巩固钢铁、水泥行业超低排放改造成效，深化重点行业工业炉窑大气污染综合治理，深化垃圾焚烧发电、生物质发电废气提标治理。铸造、铁合金、水泥、建材、耐火材料、有色金属等行业，严格控制物料存储、运输及生产工艺过程无组织排放。重点涉气排放企业原则上不得设置烟气旁路，因安全生产无法取消的，安装旁路在线监管系统。推广工业烟气中三氧化硫、汞、铅、砷、镉、二噁英、苯并芘等非常规污染物强效脱除技术应用。 做好VOCs全过程综合管控。建立完善源头、过程和末端的VOCs石化、化工、包装印刷、工业涂装、家具制造等重点行业全过程综合控制体系，实施VOCs排放总量控制。推进工业园区、企业集群因地制宜推广建设涉VOCs“绿岛”项目。开展成品油、有机化学品等涉VOCs物质储罐排查，逐步取消石化、煤化工、制药、农药、化工、工业涂装、包装印刷等企业非必要的VOCs废气排放系统旁路。根据国家和省内 VOCs行业和产品标准体系，扩大低（无）VOCs产品标准的覆盖范围。全面推进使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，建立低VOCs含量产品标志制度。开展汽修行业VOCs综合治理，加大餐饮油烟污染治理力度。 强化扬尘污染整治。全面推行绿色施工，将绿色施工纳入企业资质评价、信用评价。继续推进道路、水利等线性工程“散尘”治理，强化监督监管实行全方位管控。大力推进道路清扫保洁机械化作业，提高道路机械化清扫率，渣土车实施硬覆盖与全封闭运输。根据大气环境质量改善要求和能源消费结构，逐步扩大高污染燃料禁燃区范围，深入开展禁燃区散煤焚烧及煤场清理专项行动，大力推进农副产品烘干、烤烟、畜牧业生产设施等领域的散煤治理，高污染燃料禁燃区内生产、销售、使用散煤全部清零。强化裸露地面、物料堆场、露天矿山等综合整治。严控平均降尘量，实施网格化降尘量监测考核体系。 本项目属于C1391淀粉及淀粉制品制造，不涉及VOCs废气排放，项目营运期废气采取相应的治理措施后可达标排放。 相符 第六章 深化“三水统筹”，提升水生态环境 第一节 强化水生态环境系统治理 持续削减化学需氧量和氨氮等主要水污染物排放总量，加强总磷、高锰酸盐指数排放控制，力争到2025年，市域水环境质量全面改善。包河宁陈闸、吕楼、马桥，浍河业庙、黄口，沱河老杨楼、张板桥、小王桥等8个国考断面稳定达标，废黄河吴屯水库、惠济河柘城砖桥、王引河祖楼3个国考断面扣除上游来水影响水质稳定达标，包河、东沙河、响河、古宋河、柘城废黄河水质全面改善；水资源保障能力明显提升，消除浍河、沱河、永安沟部分河段断流状况；水生态恢复工作初见成效，王引河、沱河水生态得到初步改善，废黄河完善的水生态系统得到有效保护。县城以上建成区黑臭水体全面消除；城市饮水安全保障水平显著提升。 第五节 持续深化水污染治理 推动工业污染防治。落实“三线一单”生态环境分区管控体系，加强重点区域、重点河流、重点产业布局规划环评，构建以“三线一单”为空间管控基础、环境影响评价为环境准入把关、排污许可为企业运行守法依据的生态环境管理框架，从源头预防环境污染和生态破坏。严禁在淮河流域干流及主要支流临岸一定范围内新建“两高一资”项目。以造纸、氮肥、农副食品加工、皮革、印染、有色、原料药制造、电镀、化工等高污染高耗水行业为重点，深入推进清洁生产审核，开展全流程的清洁生产改造或者清洁化改造，依法对“双超双有高能耗”行业企业实施强制性清洁生产审核，促进传统产业绿色转型升级。推进化工、印染、电镀等产业集群提升改造，提高产业集约化、绿色化发展水平。以省级先进制造业开发区为重点，实施工业企业稳定达标排放，全面推进污水处理设施建设和污水管网排查整治，杜绝企业偷排、污水处理厂污水溢流现象，严格控制工业废水未经处理或未有效处理直接排入城镇生活污水处理系统，严厉打击向河湖湿地等偷排、直排行为。严格规划环评审查，完善现有污水处理厂配套管网，新建、扩建省级先进制造业开发区同步规划建设污水收集和集中处理设施，工业废水全收集、全处理，确保稳定达标排放。 本项目属于C1391淀粉及淀粉制品制造，不属于高污染行业企业，满足“三线一单”的相关要求，营运期产生的废水采取相应的治理措施后，能够实现废水的综合利用，化学需氧量和氨氮等主要水污染物排放总量为0。 相符 第七章 统筹地上地下，强化土壤和地下水污染防控 第一节 推进土壤安全利用 加强建设用地准入管理。持续更新建设用地土壤污染风险管控和修复地块名录，严格准入管理。未依法完成土壤污染状况调查和风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。加强建设用地规划、出让、转让、用途变更、收回、续期等环节监管，确保土壤环境保护相关政策要求得到落实。加强暂不开发利用污染地块生态管控，确需开发利用的，依法实施管控修复，优先规划用于拓展生态空间。对暂不开发利用的地块要制定土壤污染风险管控方案，划定管控区域，建立标识、发布公告，定期组织开展土壤环境监测。 本项目位于商丘市夏邑县骆集乡043县道食品工业园院内6号，未被列入污染地块名录，所在地块为工业用地，符合夏邑县骆集乡土地利用总体规划。 相符 根据上表对比分析可知，本项目符合《商丘市“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划》（商政〔2022〕37号）的相关要求。 4.2与夏邑县饮用水源保护区划相符性 本项目与夏邑县饮用水源保护区划的相符性分析 夏邑县饮用水源保护区划 本项目情况 （一）、夏邑县县级集中式饮用水水源保护区划 依据：《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》（豫政办〔2013〕107号）和《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文〔2020〕56号）。 （1）取消饮用水水源保护区夏邑县一水厂地下水井群 （2）夏邑县二水厂地下水井群（共12眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围40米的区域(1～5号取水井)，10～12号井群外包线内及外围40米的区域，6～9号取水井外围40米的区域。 （3）夏邑县三水厂地下水井群（共4眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西40米、南40米、北40米、东0米的区域(1～2号取水井)，3号、4号取水井外围40米的区域。 （二）、夏邑县乡镇集中式饮用水水源保护区划 依据：《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》（豫政办〔2016〕23号）。 （1）夏邑县歧河乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西20米、南15米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （2）夏邑县郭店乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、西20米、北10米的区域。 （3）夏邑县会亭镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：供水站厂区及外围东10米、北10米的区域。 （4）夏邑县罗庄乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：供水站厂区及外围西20米、南15米的区域。 （5）夏邑县马头镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：供水站及外围西10米、南15米的区域。 （6）夏邑县业庙乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西20米、南25米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （7）夏邑县桑堌乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、南25米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （8）夏邑县李集镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西10米、南10米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （9）夏邑县车站镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、北10米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米、西至010县道的区域。 （10）夏邑县杨集镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米、南20米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （11）夏邑县骆集乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西15米、北10米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （12）夏邑县刘店乡（现刘店集乡）地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米、南20米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （13）夏邑县太平镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 （14）夏邑县孔庄乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西10米、南15米的区域。 （15）夏邑县北岭镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米、北20米的区域。 （三）、夏邑县千吨万人饮用水水源保护区划 依据：《夏邑县人民政府办公室关于印发夏邑县千吨万人饮用水水源保护区划分的通知》（夏政办〔2019〕43号）。 （1）胡桥乡李王庄村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （2）北岭镇地下水井群2号水源井、3号水源井（已区划1眼，现新增2眼：2、3号水源井） 一级保护区范围：2号井、3号井取水井外围30米区域。 （3）火店镇李店村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （4）韩道口镇韩西村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井、2号井取水井外围30米区域。 （5）孔庄乡地下水井2号水源井、3号水源井（已区划1眼，现新增2眼：2、3号水源井） 一级保护区范围：2号井、3号井取水井外围30米区域。 （6）郭店镇冉庙村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （7）会亭镇王厂村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 （8）业庙乡地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （9）马头镇地下水井群2号水源井、3号水源井（已区划1眼，现新增2眼：2号水源井、3号水源井） 一级保护区范围：2号井、3号井取水井外围30米区域。 （10）太平镇地下水井群2号水源井、3号水源井、4号水源井（已区划1眼，现新增3眼：2、3、4号水源井） 一级保护区范围：2号井、3号井、4号井取水井外围30米区域。 （11）何营乡杨井村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （12）桑堌乡地下水井群3号水源井(已区划2眼，现新增1眼：3号水源井) 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （13）济阳镇胡楼村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 （14）罗庄镇罗东村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （15）中峰乡冯楼村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 （16）李集镇地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （17）李集镇郭庄村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 （18）车站红山庙村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （19）车站镇地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （20）杨集镇地下水井群3号水源井、4号水源井（已区划2眼，现新增2眼：3号、4号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米东至学校区域、4号井取水井外围30米区域。 （21）王集乡孙庄村地下水井群（3眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井、3号井取水井外围30米区域。 （22）骆集乡地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （23）刘店集乡地下水井群3号水源井（已区划2眼，现新增1眼：3号水源井） 一级保护区范围：3号井取水井外围30米区域。 （24）曹集乡马庄村地下水井（1眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区。 （25）歧河乡蔡河村地下水井群（2眼） 一级保护区范围：1号井水厂厂区、2号井取水井外围30米区域。 经现场勘查，距离本项目最近的集中式饮用水源保护区为夏邑县骆集乡地下水井群、骆集乡地下水井群3号水源井，位于本项目东南侧约550m（详见附图5），本项目不在饮用水水源保护区范围内。 综上所述，本项目符合夏邑县饮用水源保护区划。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 本项目的备案由夏邑县锦成食品有限公司在河南省投资项目在线审批监管平台提交，并由夏邑县发展和改革委员会批准，项目代码：2312-411426-04-01-826716；根据建设单位提供的关于本项目的设计方案，项目生产工艺流程包括原料-和浆-熟化成型-冷却-冷冻-解冻清洗-晾晒-包装-检验-入库，项目实施后可形成年产500吨粉丝、300吨粉条的生产能力。根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，本项目的国民经济类别为C1391淀粉及淀粉制品制造；经对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号），本项目属于“十、农副食品加工业13，20其他农副食品加工139*”类项目。因此，本项目应编制环境影响报告表。 建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）摘选 环评类别 项目类别 报告书 报告表 登记表 本栏目环境敏感区含义 十、农副食品加工业 13 20 其他农副食品加139* 含发酵工艺的淀粉、淀粉糖制造 不含发酵工艺的淀粉、淀粉糖制造；淀粉制品制造；豆制品制造以上均不含单纯分装的 / 1、主要建设内容 本项目总投资100万元，主要建设内容为生产车间230平方米，包装车间500平方米，成品仓库400平方米，办公及辅助用房建筑面积245平方米，项目实施后可形成年产500吨粉丝、300吨粉条的生产能力，本项目主要建设内容的组成分类如下表所示。 本项目主要建设内容 工程类别 工程名称 工程内容 备注 主体工程 生产车间 现有，1个，1F，总建筑面积230m2 / 包装车间 现有，2个，1F，总建筑面积500m2 （包括内包装车间、外包装车间） / 成品仓库 现有，1个，1F，总建筑面积400m2 / 辅助工程 办公及辅助用房 现有，建筑面积245m2 / 公用工程 给水 自来水 / 排水 雨污分流，解冻清洗废水、设备和车间清洗废水：建设污水处理站，处理工艺为：调节池+厌氧池+好氧池+强化除磷沉淀池+消毒池，废水经处理后暂存于1座50m3贮水池，由农民拉走进行农田灌溉；生活污水：经1座50m3化粪池处理后用于周边农田施肥。 / 供电 当地供电电网 / 供暖、制冷 冷库采用风冷设备，制冷剂为R404A；办公区的供暖、制冷采用单体式空调。 / 环保工程 大气污染防治措施 和浆工序：加强管理，尽量减慢加料速度；降低物料落差，倒面后及时加盖密闭；定期清扫车间地面；污水处理站恶臭：加强恶臭污染源管理、加强绿化、喷洒除臭剂等措施。 达标排放 水污染防治措施 解冻清洗废水、设备和车间清洗废水：建设污水处理站，处理工艺为：调节池+厌氧池+好氧池+强化除磷沉淀池+消毒池，废水经处理后暂存于1座50m3贮水池，由农民拉走进行农田灌溉；生活污水：经1座50m3化粪池处理后用于周边农田施肥。 综合利用，不外排 噪声污染防治措施 选用低噪声设备、厂房隔音、距离衰减、加强设备维护。 达标排放 固废防治措施 一般废物：设置1间10m2一般废物暂存间，须满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求，废包装材料定期外售废旧物资回收单位综合利用，不合格品定期外售于养殖场作为饲料，污水处理设施污泥经自然干化后由附近村民拉走堆肥还田。生活垃圾：经垃圾收集箱（带盖）收集后，委托当地环卫部门清运处置。 妥善处置 2、主要产品及产能 根据本项目的设计方案，本项目主要产品及规模详见下表。 本项目主要产品及规模 序号 产品名称 设计产能 单位 备注 1 粉丝 500 吨/年 150g、200g、400g、500g、10kg，根据订单要求包装 2 粉条 300 吨/年 3、主要原辅材料及能源消耗 本项目的主要原辅材料及能源消耗情况如下表所示。 本项目主要原辅材料及能源消耗情况一览表 序号 名称 年用量 单位 储存方式 规格 形态 来源 1 小麦淀粉 505 吨 原料库 25kg/袋 固体 外购 2 红薯淀粉 303 吨 原料库 25kg/袋 固体 外购 2 R404A 0.02 吨 冷库 / 气体 外购，每1年更换一次 3 包装袋 20 万个 包材库 / 固体 外购 4 水 1610 吨 / / 液体 夏邑县骆集乡水厂 5 电 10 万Kw·h / / / 当地供电电网 R404A制冷剂的主要理化特性详见下表。 R404A制冷剂特性表 项目 内容 制冷剂类别 R404A 成份 HFC-125（44%）、HFC-134a（4%）、HFC-143a（52%） 分子量 97.6 外观与性状 无色、透明的液化气体 物理状态 常温常压下为气态 沸点 -46.1℃（101.3KPa） 临界温度 72.4℃ 临界压力 3688.7KPa 液体密度 1.045g/cm3（25℃） 汽化热/蒸发潜热 207kJ/kg（沸点下，1atm） 破坏臭氧潜能值 0（ODP） 全球变暖潜能值 3850（GWP，100yr） 包装方式及规格 10.9kg一次性钢瓶包装，ISOTANK灌装，充装系数≤0.84kg/L ASHRAE安全级别 A1（无毒、不可燃） 根据建设单位提供的关于本项目的设计方案，项目主要设备及参数情况见下表。 4、主要生产设备 本项目主要生产设备及参数一览 序号 名称 型号/参数 数量 单位 1 搅拌机（和浆机） BLD2-29-2.2 2 台 2 粉丝/条机（电加热） / 3 台 3 冷却鼓风机 YY370-W 4 台 4 空气压缩机 40P 2 台 5 电子秤 ACS-6E9 10 台 6 包装操作台 6.1m×0.8m×0.77m 5 个 7 6.1m×0.8m×0.43m 4 个 8 7.6m×0.92m×0.85m 1 个 9 封口机 FRB-7701 2 台 10 解冻池 （3.1m×3.2m×2.7m）26.78m3 2 个 11 冷却架 1.46m×0.87m×1.60m 50 个 12 晾晒架 / 4 套 13 冷库 144m2 1 个 14 手工推车 / 6 辆 15 实验用电热恒温干燥箱 202A 1 台 16 实验用电子天平 / 2 台 17 实验用托盘天平 01g~100g 1 台 18 实验用多功能电磁炉 C21-RT2173 1 台 5、公用工程 （1）供水：企业用水使用自来水，满足生活、办公及生产用水需要。 （2）排水：雨污分流制。雨水排入附近沟渠，解冻清洗废水、设备和车间清洗废水：建设污水处理站，处理工艺为：调节池+厌氧池+好氧池+强化除磷沉淀池+消毒池，废水经处理后暂存于1座50m3贮水池，由农民拉走进行农田灌溉；生活污水：经1座50m3化粪池处理后用于周边农田施肥。 （3）供电：企业用电由当地供电电网供给，可满足生产、生活需要。 （4）采暖、制冷：冷库采用风冷设备，制冷剂为R404A；办公区的供暖、制冷采用单体式空调。 6、水平衡 6.1用排水核算 生产配料用排水 根据建设单位提供的工艺资料，粉丝/粉条生产配料用水约1.2m3/t-粉丝/粉条，即用水量4.8m3/d（960m3/a）；粉丝/条产品同淀粉含水率基本相同，生产时原料用水的约60%在生产过程中经产品吸收和蒸发损耗，剩余40%在解冻过程中进入解冻池中，则废水量1.92m3/d（384m3/a）。 （2）解冻池清理用排水 本项目设置2个解冻池用于粉丝、粉条解冻，解冻池总容积53.56m3，同时企业拟每10天（年生产天数200天）对解冻池中的水全部进行一次清理，清理出的水排至污水处理站。根据建设单位提供的资料，本项目解冻池充水量占解冻池容积的2/3，则解冻池充水量为35.7m3，经计算，解冻清洗用水量为714m3/a。由于粉丝解冻过程中带入解冻池的水量为384m3/a，则解冻清洗工序补充新鲜水330m3/a，本项目解冻清洗废水（含粉丝解冻时带入解冻池的水所产生的废水）的产生量按用水量的90%计，为642.6m3/a。 （3）设备和车间清洗用排水 根据工艺要求，企业每天需使用新鲜水对搅拌机、粉丝机等主要生产设备及车间地面进行清洗，设备清洗用水量、车间清洗用水量均按0.2m3/d计，则本项目设备和车间清洗用水量为0.4m3/d（80m3/a），本项目设备和车间清洗废水的产生量按用水量的80%计，为64m3/a。 （4）生活用水 项目营运期劳动定员30人，职工均为附近村民，不在厂内食宿。根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019）表3.2.2公共建筑生活用水定额及小时变化系数，办公（坐班制、平均日）用水定额为25-40L/人•班，本次评价取平均日最高值，即职工办公生活用水量按40L/人•d计算，则本项目职工生活用水量为1.2m3/d（240m3/a），本项目生活污水的产生量按用水量的80%计，为0.96m3/d（192m3/a）。 本次评价要求项目建设50m3的化粪池，生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排。 6.2水平衡图 本项目水平衡图如下。 图2-1 本项目水平衡图（m3/d） 7、劳动定员及工作制度 项目营运期劳动定员30人，职工均为附近村民，均不在厂区食宿。年工作日200天，每天工作8小时，根据当地生产经验，该类项目生产期主要以春、秋、冬季为主，夏天不生产。 8、厂区总平面布置 本项目位于商丘市夏邑县骆集乡043县道食品工业园院内6号，经现场勘查，项目厂区北邻空置厂房，西邻道路，东侧空置厂房，南侧为空地。项目东侧100m为骆集中心小学；东侧165m为骆集乡计划生育服务中心；东南侧180m为骆南村；东南侧190m为骆南村村民委员会；东北侧290m为骆北村；北侧220m为骆庄村；东南侧836m为葛沟。详见附图3、附图5。 本项目入口位于厂房东侧，生产车间、包装车间、成品库、办公区、化验室分别设置出入口，企业厂房自西向东分别为晒场、生产车间、包装车间、成品库，化验室、包材库、办公室位于成品库北侧。 夏邑县常年主导风向为东南风，本项目办公区位于厂区西北侧，位于厂区常年主导风向的上风向，项目营运期产生的废气对职工办公、生活影响较小。本项目整体布局合理、美观，其平面布置见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 本项目厂区建筑物均利用现有建筑物，本项目工艺流程及产排污环节只分析营运期，不考虑施工期。 2、营运期 2.1工艺流程图 图2-2 本项目粉丝生产工艺流程及产污环节示意图 2.2工艺流程简述 （1）和浆 加料时先通过水管将所需搅拌用水泵入搅拌罐内，然后通过人工投料方式将原料加入搅拌罐中，经搅拌罐内搅拌棒充分搅拌为混合均匀的淀粉浆后，泵入粉丝机进料斗中。 （2）熟化成型、输送、冷却 粉丝成型机料筒为夹层式设置，通过电加热方式对料桶内淀粉浆进行加热，加热温度约为110℃左右。料桶内的淀粉浆一方面被加热糊化，另一方面在料桶内的螺杆挤压作用下不断向料筒末端推进并压实，最终由料筒末端设置的挤出模板呈丝状或条状挤出成型，挤出的粉丝/条半成品随即由挤出口下方的循环切刀分切成一定长度后放入冷却架上冷却一定时间后经人工使用自制木杆送至冷库。 （3）冷冻 成型后的粉丝/条成品同自制杆一同放入冷库中冷冻约24h，其目的是使粉丝/条丝或条之间不并条、不沾粘，同时延长粉丝/条的保存时间。 （4）解冻清洗 解冻时人工将粉丝/条从自制杆取下放入解冻池内用清净水浸泡，解冻时由于粉丝/条表面冻层不断溶于水中，造成解冻池水位不断增加，当增加一定量后需将部分解冻池水转移至备用解冻池中暂存，在解冻池中水更换时回用于解冻池。 晾晒 解冻清洗后的粉丝/条送至室外晾晒场自然晾干，晾晒好的粉丝/粉条水分9%-11%，装入周转箱，入半成品库。 检验、包装 粉丝/条包装前进行检验，确保无头发、粉豆、粗条、大小黑点等，并按客户要求切段后进行包装。 2.3营运期产污环节 本项目营运期主要产污环节如下表所示。 主要产污环节一览表 类别 产污环节 污染源及污染物 废气 和浆工序 粉尘 污水处理站恶臭 NH3、H2S、臭气浓度 废水 解冻清洗、车间清洗、设备清洗等 生产废水（pH、CODCr、BOD5、SS） 职工生活办公 生活污水（CODCr、BOD5、SS、NH3-N） 噪声 生产及辅助设备 噪声 固废 生产过程 废包装材料、不合格品 污水处理站 污泥 职工生活办公 生活垃圾 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 夏邑县双联肉食加工有限公司已停止运营，本项目属于新建，本项目租赁用地范围内无原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 本次评价选用2022年作为评价基准年，其中获取连续1年中365个日均值数据，每月至少有30个有效数据（其中2月28个），数据有效性满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）和《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）中关于数据统计的有效性规定，经统计分析环境质量调查数据统计结果如下： 表3-1 夏邑县2022年空气质量现状评价表 单位：μg/m3 监测 区域 监测因子 监测值 标准值 超标倍数 是否达标 夏 邑 县 PM2.5 年均值 45 年均：35 0.29 超标 24h平均第95百分位数 143 24h平均：75 0.91 超标 PM10 年均值 76 年均：70 0.09 超标 24h平均第95百分位数 194 24h平均：150 0.29 超标 SO2 年均值 7 年均：60 0 达标 24h平均第98百分位数 14 24h平均：150 0 达标 NO2 年均值 18 年均：40 0 达标 24h平均第98百分位数 39 24h平均：80 0 达标 CO（mg/m3） 24h平均第95百分位数 1.1 24h平均：4 0 达标 O3 8h平均第90百分位数 163 8h平均：160 0.02 超标 由表3-1可知，夏邑县2022年大气环境中大气环境中SO2、NO2、CO、浓度均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM2.5、PM10、O38h平均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。因此，项目所在区域为不达标区。 2、地表水环境 本项目选址区域最近的地表水体为厂区东南侧800m处的葛沟，汇入巴清河，最终汇入王引河，地表水环境功能为Ⅳ类，本次评价地表水环境质量现状评价采用2023年2月商丘市控考核地表水断面水质状况评价中的监测数据，数据有效性满足《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》规定的3年时限要求，监测统计结果如下表所示。 地表水环境质量现状监测统计结果 单位：mg/L 监测点位 高锰酸盐指数 氨氮 总磷 祖楼（任圩孜桥） 4.7 0.11 0.04 Ⅳ类标准值 ≤10 ≤1.5 ≤0.3 达标情况 达标 达标 达标 由上表可知，王引河祖楼（任圩孜桥）所测指标满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。 3、声环境 本项目厂界外周边50m范围无声环境保护目标。 4、生态环境 本项目位于商丘市夏邑县骆集乡043县道食品工业园院内6号，所占用地为工业用地，且用地范围内无生态环境保护目标；因此，本次评价不开展生态现状调查。 5、电磁辐射 无电磁辐射影响。 6、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 本项目针对各分区采取了防渗措施，基本不存在土壤、地下水环境污染途径，且本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。因此，本项目不开展区域地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、主要环境保护目标 本项目主要环境保护目标详见下表。 环境保护目标一览表 序号 环境类别 环境保护目标 方位距离 保护级别 1 声环境 厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标 / 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准 2 大气环境 骆集中心小学（学校） 东侧100m 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其2018年修改单 骆集乡计划生育服务中心 （行政） 东侧165m 骆南村（居住） 东南侧180m 骆南村村民委员会（行政） 东南侧190m 骆北村（居住） 东北侧290m 骆庄村（居住） 北侧220m 3 地下水环境 项目厂界外500米范围内不存在地下水保护目标 / / 4 生态环境 项目用地范围内不存在生态环境保护目标 / / |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 本项目污染物排放控制标准汇总情况详见下表。 项目污染物排放控制标准 类别 标准名称 污染物 标准限值 备注 废气 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 颗粒物 1.0mg/m3 周界外浓度最高点 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界二级标准值 NH3 1.5mg/m3 / H2S 0.06mg/m3 臭气浓度 20（无量纲） 废水 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1农田灌溉水质基本控制项目限值（旱地作物） pH 5.5~8.5 （无量纲） pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷，同时满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准最高允许排放浓度：pH 6-9、COD 150mg/L、BOD5 30mg/L、SS 150mg/L、氨氮 25mg/L、磷酸盐（以P计） 1mg/L CODcr 200mg/L BOD5 100mg/L SS 100mg/L 氨氮 / 总磷 / 噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值 等效声级 昼间≤60dB(A)， 夜间≤50dB(A) 本项目夜间不生产 固废 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） 一般废物 |
| 总量 控制 指标 | 本项目营运期产生的生产经污水处理站处理后暂存于1座50m3贮水池，由农民拉走进行农田灌溉，不外排；生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排。因此，本项目不需要设置废水总量控制指标。 本项目无废气总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目厂区建筑物均利用现有建筑物，不涉及施工期建设，因此，本次评价不考虑施工期环境保护措施。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 本项目粉丝/条机均使用电加热，生产过程中不使用燃料，营运期产生的废气主要包括和浆工序废气和污水处理设施恶臭。 1.1废气污染源强及达标分析 1.1.1和浆工序废气、污水处理站恶臭 本项目和浆工序废气、污水处理站恶臭污染物产排情况如下表所示。 本项目和浆工序废气、污水处理站恶臭污染物排放源一览表 产排污环节 和浆工序废气 污水处理站恶臭 污染物种类 颗粒物 NH3 H2S 臭气浓度 污染物产生情况 产生量（t/a） 少量 0.000098 0.00000378 / 产生浓度（mg/m3） / / / / 排放形式 无组织 无组织 治理设施 治理措施 加强管理，尽量减慢加料速度；降低物料落差，倒面后及时加盖密闭；定期清扫车间地面 加强恶臭污染源管理、加强绿化、喷洒除臭剂等 处理能力 / / 收集效率（%） / / 治理工艺去除率（%） / / 是否为可行技术 是 是 污染物排放情况 排放浓度（mg/m3） / 0.02-0.11 0.007-0.018 12-15 排放速率（kg/h） / 0.00006 0.000002 / 排放量（t/a） / 0.000098 0.00000378 / 排放口基本情况 高度（m） / / 排气筒内径（m） / / 温度（℃） / / 编号 / / 名称 / / 类型 / / 地理 坐标 经度 / / 纬度 / / 排放标准 浓度限值（mg/m3） 1.0 1.5 0.06 20（无量纲） （1）和浆工序废气源强 本项目搅拌罐搅拌工序搅拌罐密闭，且搅拌罐内加水，搅拌过程中不产生废气，和浆工序废气主要为小麦淀粉和红薯淀粉上料过程中产生的。 本项目投料时先加水后加淀粉，并在搅拌罐加料口处设置顶盖，减少粉尘产生，上料过程很短且上料完成后即加盖密闭，上料粉尘产生量很少，本次评价不作定量计算。 （2）污水处理站恶臭源强 本项目污水处理站运行过程中会有恶臭气体产生，其主要污染物包括NH3、H2S、臭气浓度。根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每去除1gBOD5可产生0.0031gNH3、0.00012gH2S。由对废水污染物的分析可知，本项目污水处理设施进水BOD5浓度为50.2mg/L，出水为5.02mg/L，废水处理量为706.6t/a，则BOD5去除量为0.0315t/a，因此本项目污水处理站恶臭污染物产生量为NH30.000098t/a、H2S0.00000378t/a。 1.1.2废气达标排放分析 （1）和浆工序废气达标分析 本项目和浆工序为人工上料，上料过程很短且上料完成后即加盖密闭，粉尘产生量很少。评价要求项目在上料过程中采取如下措施控制上料工序粉尘的产生： ①加强管理，尽量减慢加料速度； ②降低物料落差，倒面后及时加盖密闭； ③定期清扫车间地面，防止落尘在车间内造成二次污染。 经类比《夏邑长寿人家生态园有限公司年生产300吨粉丝项目》、《商丘市春源食品有限公司年产粉丝500吨项目》、《夏邑县虹雨食品有限公司年生产500吨粉丝项目》、《夏邑县昌隆食品有限公司年加工粉丝1000吨项目》等同类项目的竣工验收监测数据（以上项目的生产工艺及废气污染控制措施均与本项目相同，具有可比性），项目厂界颗粒物的无组织排放浓度为0.306~0.392mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m3），对周围环境空气影响较小。 （1）污水处理站恶臭达标分析 本项目污水处理站恶臭的无组织排放采用类比法进行分析。招远市宏源食品有限公司2000吨/年粉丝生产项目生产工艺为：淀粉-和浆-漏粉-熟化-冷却-冷冻-解冻-烘干-检验-包装入库，污水处理工艺为：调节池+水解酸化+接触氧化+沉淀池，与本项目生产工艺“原料-和浆-熟化成型-冷却-冷冻-解冻清洗-晾晒-包装-检验-包装入库”及污水处理工艺“调节池+厌氧池+好氧池+强化除磷沉淀池+消毒池”均类似，具有可比性。 根据类比《招远市宏源食品有限公司2000吨/年粉丝生产项目竣工环境保护验收监测报告表》（2021.1）中的监测数据（类比项目废水处理工艺为“调节池+水解酸化+接触氧化+沉淀池”），NH3、H2S、臭气浓度厂界无组织排放浓度分别为0.02-0.11mg/m3、0.007-0.018mg/m3、12-15（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值的要求，对周边环境空气影响较小。 此外，项目在营运期通过采取加强恶臭污染源管理、加强绿化、喷洒除臭剂等措施后，可大大降低污水处理站恶臭对周边环境的影响。 1.2废气治理措施及可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业-淀粉工业》（HJ860.2-2018）无组织排放控制要求：“4.投面、和面、反应、过滤、包装废气应加强密闭，或者收集送除尘装置处理（喷淋系统、旋风除尘、袋式除尘、旋风除尘+水幕除尘、旋风除尘+袋式除尘等）”；厂内综合污水处理站恶臭无组织排放控制措施为“产臭区域投放除臭剂、产臭区域加罩或加盖、将臭气采用引风机引至除臭装置处理、其他”。 本项目采用全封闭式车间进行生产，淀粉原料储存区单独设置，搅拌罐搅拌过程密闭，并采取加强管理并减慢加料速度、降低物料落差并倒面后及时加盖密闭、定期清扫等控制措施，满足《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业-淀粉工业》（HJ860.2-2018）中加强密闭的无组织排放控制要求，且满足达标排放要求；本项目污水处理站采取加强恶臭污染源管理、加强绿化、喷洒除臭剂等措施，符合HJ860.2-2018的要求，经采取措施后，项目污水处理站恶臭能够达标排放。 综上所述，本项目废气治理设施及控制措施可行。 1.3非正常工况 非正常工况排污主要包括生产设备的正常开、停车和设备检修时，以及环保设施达不到设计要求时排放的污染物。本项目所采用的生产设备正常开、停车和检修时不会有污染物排放，因此本项目的非正常工况排污主要指环保设施达不到设计要求时排放的污染物。 本项目废气均采用无组织管控措施，不涉及环保设施，因此，本次评价非正常工况废气污染物源强不作计算。 1.4监测要求 依据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本单位属于非重点排污单位；根据《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业-淀粉工业》（HJ860.2-2018）、《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）的相关规定，并结合本项目废气污染物的产排情况，提出本项目的废气污染物监测计划，详见下表。 本项目废气污染物环境监测计划一览表 污染源类别 监测点位 监测因子 监测频次 无组织废气 厂界 颗粒物 1次/年 NH3 1次/半年 H2S 1次/半年 臭气浓度 1次/半年 1.5大气影响分析 根据2022年度夏邑县环境质量调查数据统计情况，夏邑县2022年为大气环境质量不达标区域；本项目营运期产生的废气采取了有效的治理措施，经治理后可满足相关标准要求；距本项目最近的大气环境保护目标为骆集乡中心小学，本项目营运期产生的废气影响范围仅在厂区内，对外环境基本无影响，对骆集乡中心小学的贡献浓度较低，项目建成后不会改变该区域现有环境功能；本项目污染物排放量符合总量控制要求，主要污染物排放符合总量控制要求和减排要求，对周围环境空气的影响较小。因此，本项目大气环境影响可接受。 2、废水 本项目废水污染物产排情况如下表所示。 本项目生产废水中各污染物排放情况表 产排污环节 解冻清洗废水、设备和车间清洗 废水量（m3/a） 解冻清洗废水、设备和车间清洗废水（706.6m3/a） 污染物种类（解冻清洗废水、设备和车间清洗废水） pH（无量纲） CODCr BOD5 SS NH3-N 总磷 污染物 产生情况 产生浓度（mg/L） 7.4 141 50.2 176 60 5 产生量（t/a） / 0.1 0.035 0.12 0.042 0.0035 治理设施 治理措施 污水处理站 处理能力 6m3/d 治理工艺 调节池+厌氧池+好氧池+强化除磷沉淀池+消毒池 治理效率（%） 0 88 90 90 87 80 是否为可行技术 是 废水经处理后污染物情况（生产废水） 废水量（t/a） 706.6 污染物浓度（mg/L） 7.4 16.92 5.02 17.6 7.8 1 污染物量（t/a） / 0.012 0.0035 0.012 0.0055 0.0007 排放方式 / 排放去向 不外排（用于周边农田灌溉） 排放规律 / 本项目生活污水中各污染物排放情况表 产排污环节 职工生活办公 产生量（m3/a） 192 污染物种类 CODCr BOD5 SS NH3-N 污染物 产生情况 产生浓度（mg/L） 300 150 200 25 产生量（t/a） 0.058 0.029 0.038 0.0048 治理设施 治理措施 化粪池 处理能力 50m3 治理工艺 沉淀+厌氧 治理效率（%） 15 9 40 0 是否为可行技术 是 污染物 排放情况 废水排放量（t/a） 0 0 0 0 污染物排放量（t/a） 0 0 0 0 污染物排放浓度（mg/L） / / / / 排放方式 / 排放去向 不外排（用于周边农田施肥） 排放规律 / 2.1废水污染物源强 根据水平衡分析，本项目营运期产生的废水主要包括解冻清洗废水、设备和车间清洗废水和生活污水，其产生量分别为642.6m3/a、64m3/a、192m3/a。 （1）解冻清洗废水、设备和车间清洗废水 本项目解冻清洗废水、设备和车间清洗废水的产生量合计为706.6m3/a，根据本项目的生产工艺特点，经类比《夏邑长寿人家生态园有限公司年生产300吨粉丝项目》、《夏邑县虹雨食品有限公司年生产500吨粉丝项目》、《商丘市春源食品有限公司年产粉丝500吨项目》、《夏邑县昌隆食品有限公司年加工粉丝1000吨项目》等同类项目的竣工验收监测数据，本项目生产废水中各污染物浓度按最不利影响，取pH7.4（无量纲）、CODCr141mg/L、BOD550.2mg/L、SS176mg/L。此外，根据《夏邑县粉丝制品生产加工综合废水处理设计方案》（2023.11），粉丝生产废水中NH3-N、总磷的浓度分别为60mg/L、5mg/L。根据《夏邑县粉丝制品生产加工综合废水处理设计方案》（2023.11），污水处理站对各污染物的去除效率分别为：COD88%、BOD590%、NH3-N87%、SS90%、总磷80%。 （2）生活污水 本项目生活污水产生量为192m3/a，参考我国北方地区典型生活污水，生活污水中各污染物浓度为CODCr300mg/L、BOD5150mg/L、SS200mg/L、NH3-N25mg/L。 2.2废水治理措施及可行性分析 本项目新建一座处理规模6m3/d的污水处理站，生产废水经污水处理站处理后暂存于50m3贮存池，由农民拉走进行农田灌溉，不外排。 生活污水依托厂区南侧的化粪池（50m3），生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排。 2.2.1解冻清洗废水、设备和车间清洗废水 根据解冻清洗废水、设备和车间清洗废水经处理后各污染物的浓度分别为：pH7.4（无量纲）、CODCr16.92mg/L、BOD55.02mg/L、SS17.6mg/L、NH3-N7.8mg/L、总磷1mg/L，满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1农田灌溉水质基本控制项目限值（旱地作物：pH值5.5~8.5、CODcr200mg/L、BOD5100mg/L、SS100mg/L），同时满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准最高允许排放浓度：pH6-9、COD150mg/L、BOD530mg/L、SS150mg/L、氨氮25mg/L、磷酸盐（以P计）1mg/L。 本项目主要生产季节集中在春、秋、冬季，其中春秋季废水及时清理用于农田灌溉，冬天废水经污水贮存池（可满足约15天的生产废水贮存量）暂存后用于农田灌溉，措施可行。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业-淀粉工业》（HJ860.2-2018）表7淀粉工业排污单位废水治理可行技术，综合废水直接排放的可行技术为：预处理：除油、沉淀、过滤；二级处理+化学除磷：厌氧（UASB、EGSB、IC等）+好氧+化学除磷；综合废水间接排放的可行技术为：预处理：除油、沉淀、过滤；二级处理：厌氧（UASB、EGSB、IC等）+好氧。 本项目污水处理站处理工艺为“调节池+厌氧池+好氧池+强化除磷沉淀池+消毒池”。采用生物除磷+化学除磷工艺相结合工艺，通过缺氧好氧的条件完成聚磷菌吸收的磷量，排除过量吸磷的剩余污泥来实现污水处理系统磷的去除，同时在沉淀池中加入化学药剂除磷。污水处理站处理工艺属于《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业-淀粉工业》（HJ860.2-2018）表7淀粉工业排污单位废水治理可行技术。 污水处理站位于厂房南侧，处理能力为6m3/d，大于生产废水产生量3.53m3/d，污水处理消毒采用紫外线照射消毒，生产废水经污水处理站处理后满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021），且项目周边存在农田，项目生产废水用于周边农田灌溉是可行的。 因此，本项目生产废水处理措施是可行的。 2.2.2生活污水 本项目生活污水依托现有50m3化粪池处理暂存后，定期清掏作为农肥使用，不外排。 经调查，目前只有本单位生活污水进入该化粪池，现有化粪池剩余容积为50m3，本项目生活污水产生量为0.96m3/d，且项目周边有农田，因此，本项目采用化粪池处理生活污水，并定期清掏用于周边农田施肥是可行的。 化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物。生活污水中含有大量粪便、纸屑、病原虫，悬浮物固体浓度为100~350mg/L，有机物浓度BOD5在100~400mg/L之间，其中悬浮性的有机物浓度BOD5为50~200mg/L。生活污水进入化粪池经过12~24h的沉淀，可去除40%~50%的悬浮物。沉淀下来的污泥经过3个月以上的厌氧消化，使污泥中的有机物分解成稳定的无机物，易腐败的生污泥转化为稳定的熟污泥，改变了污泥的结构，降低了污泥的含水率，污泥可清掏外运作肥料。根据现场勘查，项目周边存在大面积的农田，主要种小麦、玉米等农作物，需要大量的农肥，项目生活污水经化粪池处理后，定期由附近村民清掏，用于周边农田农肥，能得到有效的处理利用，不外排；因此，本项目采用化粪池处理生活污水，并定期清掏用于周边农田施肥是可行的。 综上所述，本项目废水治理设施及控制措施可行。 2.3监测要求 本项目无外排废水，废水污染物监测计划不做要求。 3、噪声 3.1噪声分布、源强及治理措施 本项目运营期高噪声设备主要为搅拌机、粉丝机、冷却鼓风机、封口机、压缩机等，通过选用低噪声设备，采取隔声、减振、日常设备维护等降噪措施，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运行产生的高噪声现象。 3.2噪声预测 本次评价选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录B典型行业噪声预测模型进行预测，具体预测模式如下： （1）室内声源等效室外声源声功率级声功率级法 Lp2=Lp1－（TL+6） 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—墙壁（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 （2）按室外声源预测方法计算预测点处的A声级 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。本评价仅考虑几何发散引起的衰减。 无指向性点声源几何发散衰减基本公式： Lp(r)=Lp(r0)－20lg(r/r0) 式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB； Lp(r0)—参考位置r0处的声压级，dB； r —预测点距声源的距离； r0 —参考位置距声源的距离。 （3）工业企业噪声计算 声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； ti—在T时间内i声源的工作时间，s； M—等效室外声源个数； tj—在T时间内j声源的工作时间，s； （4）预测值计算 噪声预测值（Leq）计算公式为： 式中：Leq—预测点的噪声预测值，dB； Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb—预测点的背景噪声值，dB。 3.3预测方法 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），建设项目评价范围内声环境保护目标和建设项目厂界（场界、边界）应作为预测点和评价点。预测建设项目在运营期所有声环境保护目标处的噪声贡献值和预测值，评价其超标和达标情况；预测和评价建设项目在运营期厂界（场界、边界）噪声贡献值，评价其超标和达标情况。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号 建筑物名称 声源名称 （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m） 声源控制措施 空间相对位置/m 距室内边界距离/m 室内边界声级/dB(A) 运行时段 建筑物插入损失/ dB(A) 建筑物外噪声声压级/dB(A) X Y Z 东 南 西 北 东 南 西 北 东 南 西 北 东 南 西 北 建筑物外距离 1 生产车间 搅拌机，2台（按点声源组预测） 75/1（等效后：78.0/1) 厂房隔声、基础减振、日常设备维护等 -5.5 -5.1 1.2 13.7 12.0 22.2 4.8 67.4 67.4 67.4 67.5 昼间 26.0 26.0 26.0 26.0 41.4 41.4 41.4 41.5 1 2 生产车间 粉丝机，3台（按点声源组预测） 70/1（等效后：74.8/1) 厂房隔声、基础减振、日常设备维护等 -6.9 -6.3 1.2 15.1 10.7 20.9 3.5 64.2 64.2 64.2 64.5 昼间 26.0 26.0 26.0 26.0 38.2 38.2 38.2 38.5 1 3 生产车间 冷却鼓风机，4台（按点声源组预测） 75/1（等效后：78/1) 厂房隔声、基础减振、日常设备维护等 2.5 -10.4 1.2 5.6 7.3 30.6 13.5 70.5 70.4 70.4 70.4 昼间 26.0 26.0 26.0 26.0 44.5 44.4 44.4 44.4 1 4 生产车间 空气压缩机，2台（按点声源组预测） 75/1（等效后：81/1) 厂房隔声、基础减振、日常设备维护等 5.5 -11 1.2 2.6 6.9 33.6 16.5 67.9 67.4 67.4 67.4 昼间 26.0 26.0 26.0 26.0 41.9 41.4 41.4 41.4 1 5 包装间 封口机，2台（按点声源组预测） 55/1（等效后：58/1） 厂房隔声、基础减振、日常设备维护等 -16.1 -2.5 1.2 24.4 13.8 11.4 6.1 47.4 47.4 47.4 47.5 昼间 26.0 26.0 26.0 26.0 21.4 21.4 21.4 21.5 1 注：表中坐标以厂界中心（116.237144,34.360763）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 3.4噪声影响预测评价 噪声在室外空间的传播，由于受到遮挡物的隔断、各种介质的吸收与反射、空气介质的吸收等物理作用而逐渐减弱。为了简化计算条件并能考虑到最不利因素，仅考虑采取降噪措施后噪声随距离的衰减。 本项目选址区域周边50m范围内无声环境保护目标，因此，本项目噪声环境影响预测厂界噪声贡献值。 厂界噪声预测结果与达标分析表 预测 方位 最大值点空间相对位置/m 时段 贡献值（dB(A)） 标准限值 （dB(A)） 达标 情况 X Y Z 东侧 25.8 -5 1.2 昼间 43 60 达标 南侧 1 -18.8 1.2 昼间 44.6 60 达标 西侧 -20 -17.1 1.2 昼间 43 60 达标 北侧 15.8 19.7 1.2 昼间 41 60 达标 注：本项目夜间不生产；表中坐标以厂界中心（116.237144,34.360763）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 本项目夜间不生产，正常工况下，项目厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对周围环境影响较小。 3.5监测要求 本单位属于非重点排污单位，根据《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业-淀粉工业》（HJ860.2-2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301—2023）的相关规定，提出本项目的噪声环境监测计划如下。 本项目噪声环境监测计划一览表 类别 监测点位 监测因子 监测频次 厂界噪声 四周厂界 等效连续A声级 1次/季度 4、固体废物 4.1污染源分析 本项目营运期固体废物主要包括一般工业固体废物和职工生活垃圾，其中一般工业固体废物为废包装材料、不合格品、污水处理设施污泥等。 本项目一般工业固体废物产排情况表 产生环节及装置 小麦淀粉、红薯淀粉 原料 检验工序 污水处理站 固废名称 废包装材料 不合格品 污水处理设施污泥 固废属性 一般废物 一般废物 一般废物 有毒有害物质名称 / / / 物理性状 固体 固体 半固态 年度产生量（t） 0.97 8.08 0.27 贮存方式 一般废物暂存间 一般废物暂存间 一般废物暂存间 去向 外售综合利用 外售综合利用 资源化利用，堆肥后用于农田施肥 利用或处置量（t/a） 0.97 8.08 0.27 4.1.1一般工业固体废物 （1）废包装材料 本项目所用小麦淀粉年使用量505t、红薯淀粉年使用量303t，包装规格均为25kg/袋，以每个包装废袋0.03kg计，则项目废包装材料产生量约0.97t/a，属于一般固体废物，收集后于厂区一般废物暂存间暂存，定期外售废旧物资回收单位综合利用。 （2）不合格品 主要产生于检验工序，根据该项目的工艺设计资料及同类项目的生产经验数据，原料损失量可控制在1%以下，即不合格品的最大产生量8.08t/a，属于一般固体废物，收集后于厂区一般废物暂存间暂存，定期外售于养殖场作为饲料。 （3）污水处理设施污泥 根据分析，本项目污水处理设施污泥的产生量（干重）为0.108t/a，沉渣含水率按60%计，则本项目污水处理设施污泥的产生量为0.27t/a（半固态），属于一般固废，经自然干化后由附近村民拉走堆肥还田。 4.1.2生活垃圾 职工生活垃圾由厂内员工日常生活和办公时产生，参照《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》，第一部分 城镇居民生活污水、生活垃圾，表3三区居民生活污水、生活垃圾产生和排放系数和附表1各区域；对应系数表和城市分类：商丘市/地区属于“三区”、“5类”城市类别，生活垃圾量产生系数0.38kg/人·d。本项目劳动定员30人，则生活垃圾新增产生量为2.28t/a，委托当地环卫部门清运处置。 4.2环境管理要求 4.2.1一般工业固体废物 按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的规定设置1间10m2一般废物暂存间，用于暂存废包装材料、不合格品、污水处理设施污泥等一般废物；按照《环境保护图形标识-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的规定设置环境保护图形标志；做好防风、防雨、防晒、防流失等措施，防止对环境产生二次污染；入库固废应分类存放，加强管理，严禁混存；建立一般废物环境管理台账，按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》的要求记录一般废物的产生、收集暂存、转运、综合利用或处置等信息。 4.2.2生活垃圾 设置生活垃圾收集箱（带盖），生活垃圾定点袋装，并每日由环卫部门清理运走，对垃圾堆放点进行定期的清洁消毒，杀灭害虫，以免散发恶臭、滋生蚊蝇。 5、地下水、土壤 5.1地下水 本项目将全厂进行分区防渗，分为一般防渗区、简单防渗区。其中一般防渗区为车间、仓库、污水处理站、化粪池等；简单防渗区为生活办公区及厂房外路面。 针对不同的防渗区域，采取以下防渗措施。一般防渗区：防渗层应满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表7中防渗技术要求等效黏土Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s的要求。简单防渗区：一般地面水泥硬化。 本项目不存在重金属、持久性有机污染物排放，在各预防措施落实良好的情况下，本项目不存在污染地下水的途径，对地下水环境影响较小。 5.2土壤 （1）大气沉降：本项目营运期产生的废气污染物主要为颗粒物，不属于重金属、持久性有机污染物、难降解有机污染物等，无需考虑大气沉降对土壤的影响。 （2）地表漫流：本项目解冻清洗废水、设备和车间清洗废水经污水处理站处理后用于农田灌溉，不外排；生活污水经化粪池处理暂存后定期清掏作为农肥使用，不外排。项目不涉及地表漫流，无需考虑地表漫流对土壤的影响。 （3）垂直入渗：本项目车间、仓库、污水处理站、化粪池按照相关防渗技术要求进行防渗，并确保其可靠性和有效性，不会产生下渗。 综上所述，本项目不存在污染土壤的途径，对土壤环境影响较小。 5.3跟踪监测要求 本单位不属于重点排污单位，根据《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业-淀粉工业》（HJ860.2-2018）、《工业企业土壤和地下水自行监测 技术指南（试行）》（HJ1209-2021）的相关规定，本项目地下水、土壤跟踪监测不做要求。 6、生态 本项目用地范围内无生态环境保护目标，故不进行生态影响分析。 7、环境风险 本项目不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中的危险物质。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“运营期环境影响和保护措施 7.环境风险”的要求，本项目仅需明确有毒有害和易燃易爆等危险物质和风险源分布情况及可能影响途径，并提出相应环境风险防范措施。 7.1危险物质和风险源分布情况 本项目危险废物和风险源分布情况 序号 名称 分布情况 内容 1 小麦淀粉、红薯淀粉 原料库、搅拌区 最大存在量20t 2 粉丝成品 成品库 最大存在量15t 3 废水处理设施 厂区 污水处理站、化粪池、废水收集管道等 7.2可能影响途径 7.2.1大气 本项目小麦、红薯淀粉原料及粉丝成品均具有可燃性，遇明火、高温有燃烧的可能性，有潜在火灾风险；高浓度的淀粉粉尘，若遇点火源或高热能源，可引发粉尘爆炸事故；燃烧释放的有害气体扩散到周围空气中，对周围环境空气造成污染。 7.2.2地表水 废水处理设施故障，或收集管道损坏，雨污分流落实不到位，可能导致废水不能及时收集处理或拦截，废水直接排入附近沟渠，影响地表水环境。 7.2.3地下水、土壤 废水处理设施在无防渗措施或池体破损、防渗层老化腐蚀等情况，通过溢流、下渗等途径，如果进入自然环境会污染水源，同时造成土壤变质，危害植被，造成环境污染。 7.3环境风险防范措施 7.3.1大气环境风险防范措施 严格按照《建筑设计防火规范》、《建筑灭火器配置设计规范》等国家现行规范的相关要求，配备必要的防火、防爆装置、消防灭火器材；建立完善的环境事故预案和快速反应机制，通过各级人员的定期演练，发现问题及时整改，保证对事故具有良好的应急处理能力；加强环境综合管理体系建设，确保废气治理措施的有效实施。 7.3.2地表水环境风险防范措施 本项目产生的解冻清洗废水、设备和车间清洗废水经污水处理站处理后暂存于1座50m3贮水池，由农民拉走进行农田灌溉；生活污水经1座50m3化粪池处理暂存后，定期清掏用于周边农田施肥，资源化利用，不外排；为防止废水泄漏污染地表水，需加强对废水收集管道、废水处理设备的维护，加强各类废水的分流工作，落实雨污分流制；配备专职管理人员。 7.3.3地下水、土壤环境风险防范措施 加强对人员的培训，制定相应的管理制度，设置明显的安全环保提醒标志，必要的操作规范提醒牌，提高操作人员的安全环保意识。厂区需做好分区防渗，车间、仓库、污水处理站、化粪池等属于一般防渗区，防渗层应满足等效黏土Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s的要求。生活办公区及厂房外路面属于简单防渗区，进行一般地面水泥硬化。 8、电磁辐射 本项目无电磁辐射影响。 9、环保投资及“三同时”竣工验收 9.1环保投资情况 本项目总投资100万元，其中环保投资17.15万元，主要用于废气、废水治理、噪声防治、固废治理、风险防范等，环保投资占项目总投资的17.15%。 本项目环保投资情况 类别 治理内容 环保设施及处理方法 投资 废气治理 和浆工序废气 搅拌过程密闭，采取加强管理、降低物料落差、定期清扫等控制措施。 / 污水处理站恶臭 加强恶臭污染源管理、加强绿化、喷洒除臭剂等 0.1 废水治理 解冻清洗废水、设备和车间清洗废水 建设污水处理站，处理工艺为：调节池+厌氧池+好氧池+强化除磷沉淀池+消毒池，处理能力为6m3/d，废水经处理后暂存于1座50m3贮水池，由农民拉走进行农田灌溉。 12 生活污水 依托现有50m3的化粪池，生活污水经处理后用于周边农田施肥 0 噪声治理 设备运行噪声 厂房隔声、基础减振、日常设备维护等 1 固废治理 一般工业固体废物 一般固废暂存间（10m2） 0.5 生活垃圾 生活垃圾收集箱（带盖） 0.05 环境风险防范 大气环境风险 配备必要的防火、防爆装置、消防灭火器材，建立完善的环境事故预案和快速反应机制。 2 地表水环境风险 加强废水综合管理 0.5 地下水、土壤环境风险 建立和完善相关制度，设置提醒标志，分区防渗等 1 合计 17.15 9.2环保“三同时”竣工验收 本项目环保设施“三同时”验收内容如下表所示。 “三同时”环境保护竣工验收一览表 类别 污染源 拟采取的治理措施 预期治理效果 废气 和浆工序废气 搅拌过程密闭，采取加强管理、降低物料落差、定期清扫等控制措施 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值（颗粒物1.0mg/m3） 污水处理站恶臭 加强恶臭污染源管理、加强绿化、喷洒除臭剂等 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界二级标准值（NH31.5mg/m3、H2S0.06mg/m3、臭气浓度20（无量纲）） 废水 解冻清洗废水、设备和车间清洗废水 建设污水处理站，处理工艺为：调节池+厌氧池+好氧池+强化除磷沉淀池+消毒池，处理能力为6m3/d，废水经处理后暂存于1座50m3贮水池，由农民拉走进行农田灌溉 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1农田灌溉水质基本控制项目限值（旱地作物：pH值5.5~8.5、CODcr200mg/L、BOD5100mg/L、SS100mg/L），同时满足 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准最高允许排放浓度：pH 6-9、COD150mg/L、BOD5 30mg/L、SS 150mg/L、氨氮25mg/L、磷酸盐（以P计）1mg/L 生活污水 依托现有50m3的化粪池，生活污水经处理后用于周边农田施肥 不外排 噪声 设备运行 厂房隔声、基础减振、日常设备维护等 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间60dB(A)；夜间50dB(A)） 固废 一般工业固体废物 10m2一般固废暂存间，废包装材料定期外售；不合格品定期外售用作饲料； 污水处理设施污泥由附近村民拉走堆肥还田 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） 生活垃圾 垃圾收集箱（带盖）收集后委托环卫清运 妥善处置 环境风险防范措施 大气 配备必要的防火、防爆装置、消防灭火器材，建立完善的环境事故预案和快速反应机制。 风险可控 地表水 加强废水综合管理。 风险可控 地下水、土壤 建立和完善相关制度，设置提醒标志，分区防渗等。 风险可控 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 和浆工序 | 颗粒物 | 加强管理，尽量减慢加料速度；降低物料落差，倒面后及时加盖密闭；定期清扫车间地面 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 |
|  | 污水处理站恶臭 | NH3、H2S、臭气浓度 | 加强恶臭污染源管理、加强绿化、喷洒除臭剂等 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界二级标准值 |
| 地表水环境 | 解冻清洗废水、设备和车间清洗废水 | pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N、总磷 | 建设污水处理站，处理工艺为：调节池+厌氧池+好氧池+强化除磷沉淀池+消毒池，处理能力为6m3/d，废水经处理后暂存于1座50m3贮水池，由农民拉走进行农田灌溉。 | 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1农田灌溉水质基本控制项目限值，同时满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准 |
|  | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 依托现有50m3化粪池处理暂存后，资源化利用，定期清掏作为农肥使用。 | 不外排 |
| 声环境 | 生产及辅助设备 | 噪声 | 厂房隔声、基础减振、日常设备维护等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / |
| 固体废物 | 1、一般工业固体废物 按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的规定设置1处10m2一般固废暂存间，废包装材料定期外售；不合格品定期外售用作饲料；污水处理设施污泥由附近村民拉走堆肥还田。 2、生活垃圾 经生活垃圾收集箱（带盖）收集后，委托当地环卫部门清运处置。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 1、一般防渗区 防渗层应满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表7中防渗技术要求等效黏土Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s的要求。 2、简单防渗区 一般地面水泥硬化。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 1、大气环境风险防范措施 严格按照《建筑设计防火规范》、《建筑灭火器配置设计规范》等国家现行规范的相关要求，配备必要的防火、防爆装置、消防灭火器材；建立完善的环境事故预案和快速反应机制，通过各级人员的定期演练，发现问题及时整改，保证对事故具有良好的应急处理能力；加强环境综合管理体系建设，确保废气治理措施的有效实施。 2、地表水环境风险防范措施 本项目产生的解冻清洗废水、设备和车间清洗废水经污水处理站处理后暂存于1座50m3贮水池，由农民拉走进行农田灌溉；生活污水经1座50m3化粪池处理暂存后，定期清掏用于周边农田施肥，资源化利用，不外排；为防止废水泄漏污染地表水，需加强对废水收集管道、废水处理设备的维护，加强各类废水的分流工作，落实雨污分流制；配备专职管理人员。 3、地下水、土壤环境风险防范措施 加强对人员的培训，制定相应的管理制度，设置明显的安全环保提醒标志，必要的操作规范提醒牌，提高操作人员的安全环保意识。厂区需做好分区防渗，车间、仓库、污水处理站、化粪池等属于一般防渗区，防渗层应满足等效黏土Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s的要求。生活办公区及厂房外路面属于简单防渗区，进行一般地面水泥硬化。 |
| 其他环境 管理要求 | 1、严格执行建设项目须配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。 2、项目建成后按照《排污许可管理条例》（国务院令第736号）等相关要求开展固定污染源排污许可申报，并依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）的相关规定和程序进行环保竣工验收。 3、项目营运后依据《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业-淀粉工业》（HJ860.2-2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301—2023）的相关规定开展企业自行监测。 4、项目营运后建立环境管理台账制度，落实环境管理台账记录的责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等。台账记录频次和内容须满足相关环境管理要求，并对台账记录结果的真实性、完整性和规范性负责。 5、按照《环境保护图形标志固体废物储存（处置）场》（15562.2-1995）、生态环境部公告2023年第5号（2023年修改单）的相关规定，设立规范的环境保护图形标志。 |

# 六、结论

夏邑县锦成食品有限公司年生产粉丝500吨、粉条300吨项目符合国家产业政策、“三线一单”管理及相关环保规划要求，选址合理，项目建成后，具有良好的经济效益和社会效益。虽然项目在实施和运营过程中对环境会产生一定的影响，在落实各项污染防治措施和环评建议的前提下，这种影响将降低到最低程度；从环境保护的角度，本项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物（t/a） | / | / | / | / | / | / | / |
|  | NH3（t/a） | / | / | / | 0.000098 | / | 0.000098 | +0.000098 |
|  | H2S（t/a） | / | / | / | 0.00000378 | / | 0.00000378 | +0.00000378 |
|  | 臭气浓度 | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | CODCr（t/a） | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | BOD5（t/a） | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | SS（t/a） | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | NH3-N（t/a） | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料（t/a） | / | / | / | 0.97 | / | 0.97 | +0.97 |
|  | 不合格品 （t/a） | / | / | / | 8.08 | / | 8.08 | +8.08 |
|  | 污水处理设施污泥（t/a） | / | / | / | 0.27 | / | 0.27 | +0.27 |
| 危险废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

4.8

2.88

和浆工序用水

蒸发损耗

损耗0.36

1.92

1.65

3.21

解冻清洗用水用水

3.53

新鲜水

8.05

污水处理站

损耗0.08

0.32

设备和车间清洗用水

0.4

暂存后用于周边农田灌溉

损耗0.24

0.96

0.96

农田施肥

化粪池

1.2

生活用水

小麦/红薯淀粉

废气、固废、噪声

和浆

熟化成型

电加热

噪声

噪声

冷却

噪声

冷冻

废水

解冻清洗

晾晒

固废

检验

包装

入库